# Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Sp. značka:    SpKrÚ 9024/2006/OŽPZ

Číslo jednací:	9024-7/2006/OŽPZ/FE

Vyřizuje:	Ing. Felcman

Telefon:	466 026 417

E-mail:            lubomir.felcman@pardubickykraj.cz

Fax:                466 026 392

Datum:	30.3.2006

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

# Identifikační údaje:

Název:

„Bioplynová stanice s anaerobní digescí a odplyněním skládky s energetickým využitím bioplynu“

Kapacita záměru:	Předmětem posuzování je realizace a provozování bioplynové stanice s využíváním bioplynu ze zpracování biodegradabilních odpadů technologií anaerobní fermentace (digesce) a skládkového plynu na skládce Srní. Předpokládané množství zpracovávaných odpadů v zařízení 5 000 t/rok. Veškeré přijímané a zpracovávané odpady v zařízení budou v kategorii O – ostatní.

Charakter záměru:  Stanice je navržena v těsném sousedství stávající skládky TKO Hlinsko-Srní. Areál je umístěn mimo obytnou zástavbu. Účelem záměru a provozování technologie je využití odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, výroba bioplynu a jeho následné energetické využití, využití skládkového plynu ze sousední skládky TKO, získání využitelných materiálů – kapalné hnojivo, stabilizovaný substrát

Umístění:	kraj:        Pardubický kraj

obec :     Hlinsko

Zahájení: 	       07/2006

Ukončení:                 04/2007

Oznamovatel:      Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě bylo, k zahájenému  zjišťovacímu řízení vedeného dle § 7 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen zákon) záměru „Bioplynová stanice s anaerobní digescí a odplyněním skládky s energetickým využitím bioplynu“ pověřenému úřadu tj. Krajskému úřadu Pardubického kraje  od obeslaných účastníků řízení, doručeno celkem 4 vyjádření.

Obdržené připomínky upozorňují především na dodržování ustanovení složkových zákonů k ochraně životního prostředí a týkají se zejména ochrany přírody, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany podzemních a povrchových vod a ochrany zemědělského půdního fondu. Vznesené připomínky bude nutno dořešit v navazujících správních řízeních.

Žádný z účastníků řízení nepožadoval za nutné pokračovat v projednávání předmětné akce v režimu uvedeného zákona.

Závěr:

Záměr „Bioplynová stanice s anaerobní digescí a odplyněním skládky s energetickým využitím bioplynu“ naplňuje dikci bodu 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok; nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1 000 t/rok, kategorie II  přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7  zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr  bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že  záměr „Bioplynová stanice s anaerobní digescí a odplyněním skládky s energetickým využitím bioplynu“ nebude posuzován podle citovaného zákona.

# V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení a rovněž podmínky uvedené v kapitole D.IV. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ oznámení  :

- Vlastní areál bude zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí a neoprávněné manipulaci s instalovanými  zařízeními (manipulace s plynem a odpady).

- Instalovaná zařízení musí splňovat požadavky platné legislativy. Především se jedná o splnění:

- emisních limitů při provozu kogeneračních jednotek

- podmínek provozu zařízení na spalování odpadních plynů

- emisních limitů pachových látek na výduchu, výpusti nebo na hranici areálu

- Bude provedena izolace minerálním těsněním na celé ploše areálu provozovny. Plochy určené pro manipulaci s organickými odpady budou vybaveny izolační vrstvou proti průsaku a úniku závadných látek.

- Systém nakládání s odpadními vodami bude navržen tak, aby byl vyloučen únik veškerých závadných látek mimo prostor provozovny – na terén a následně do půdy a do podzemních vod. Rovněž nesmí dojít ke smísení závadných látek se srážkovými.

- Bude důsledně zajištěno oddělené nakládání s kapalnými zbytky čištění bioplynu a anaerobní fermentace odpadů s jinými odpadními vodami.

- Budou prováděny pravidelné kontroly těsnosti všech skladovacích objektů, jímek a potrubí.

- Bude zpracován provozní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele z hlediska ochrany vod.

- Bude vypracován havarijní plán střediska, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající z charakteru provozu a místních podmínek. Havarijní plán bude plnit funkci po stránce kompetencí, organizační, zabezpečení prostředků pro asanaci havárie atd.

- Ve středisku budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku nebezpečných látek; pracovníci budou prokazatelně poučení o činnosti v případě úniku závadných látek.

- Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku. Zařízení umístěná ve venkovním prostoru budou vybavena protihlukovými opatřeními tak, aby akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hodnoty.

- V rámci provozu střediska je nezbytné respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazujících prováděcích předpisů. Zejména se jedná o nakládání s případnými nebezpečnými odpady, které se mohou vyskytnout v dovezeném materiálu a evidenci odpadů.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. (4) a (5) zákona.

## Ing. Josef  H E J D U K

vedoucí odboru

Přílohy:

- Vyjádření  Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích územní pracoviště Chrudim,  ze dne 13.3.2006

- Vyjádření ČIŽP – obl. inspektorát Hradec Králové ze dne 9.3.2006

- Vyjádření Městského úřadu Hlinsko, OŽP ze dne 9.3.2006

- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ ze dne  21.3.2006

Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Závěr zjišťovacího řízení záměru

„Bioplynová stanice s anaerobní digescí a odplyněním skládky s energetickým využitím bioplynu“ SpKrÚ 9024/2006/OŽPZ ze dne 30.3.2006

Obdrží:

Oznamovatel:

1.  Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Dotčené územní samosprávné celky :

- Město Hlinsko

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady :

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Chrudimi

- Česká inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Městský úřad Hlinsko

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí :

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65,  Praha 10 - Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové