# Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Sp. značka:     SpKrÚ 49350/2006/OŽPZ

Číslo jednací:	49350-6/2006/OŽPZ/FE

Vyřizuje:	Ing. Felcman

Telefon:	466 026 417

E-mail:            lubomir.felcman@pardubickykraj.cz

Fax:                466 026 392

Datum:	20.12.2006

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

# Identifikační údaje:

Název:

„Projekt humanizace a revitalizace náměstí Dukelských hrdinů“

Kapacita záměru:	Pod náměstím se ve dvou podzemních podlažích navrhují  hromadné garáže, schodiště, výtah, WC. Garážová stání se navrhují ve čtyřech výškových úrovních. Jednotlivé úrovně budou propojeny rampami a únikovými schodišti. Celkový počet stání se předpokládá pro 278 osobních aut. V 1. PP je navržena kapacita 136 stání, ve 2. PP je navržena kapacita 142 stání. Parkoviště na terénu: 2x10 kolmých stání pro osobní auta,  14 kolmých stání pro os. auta. Celková plocha, které se posuzovaný záměr dotýká, je představována plochou 12 700 m2.

Charakter záměru:  Řešené území je centrální částí sídliště Dukla. Cílem předkládaného záměru je  řešení zcela zanedbané problematiky dopravy v klidu moderním způsobem formou podzemních garáží, které umožní zachovat potřebnou míru veřejné zeleně nejen ve vnitroblocích sídliště, ale i na vlastním náměstí, které bude navíc moci sloužit pro různé kulturní akce, jako místo pro setkávání obyvatel a též pro krátkodobý odpočinek.

Umístění:	kraj:        Pardubický kraj

obec :     Pardubice

Zahájení: 	       2011

Ukončení:                 2013

Oznamovatel:        Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice

Souhrnné vypořádání připomínek:

Příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení k záměru „Projekt humanizace a revitalizace náměstí Dukelských hrdinů“, vedeného podle §§ 6 a 7 zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní  prostředí  ve znění pozdějších předpisů 3 vyjádření od dotčených správních úřadů.

KHS Pardubice ve vyjádření ze dne 11.12.2006 považuje předložený záměr za dostatečný.

ČIŽP OI Hradec Králové ze dne 5.12.2006 oddělení ochrany ovzduší doporučuje proces posuzování ukončit zjišťovacím řízením, oddělení ochrany vod požaduje dodržení opatření navržených v kapitole DIV oznámení a upozorňuje na dodržování ustanovení zákona o vodách, oddělení odpadového hospodářství nemá zásadní připomínky, upozorňuje na dodržování ustanovení zákona o odpadech v další etapě přípravy, oddělení ochrany přírody požaduje dodržení opatření navržených v kapitole DIV oznámení a upozorňuje na normu řešící ochranu stromů při výstavbě.

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ ze dne 18.12.2006 – oddělení odpadového hospodářství požaduje opravení názvů odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a upozorňuje na Sdělení č. 23 odboru odpadů MŽP. Orgán ochrany ovzduší nemá připomínky. Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že v případě čerpání podzemní vody je třeba povolení vodoprávního úřadu. Orgán ochrany ovzduší bez připomínek. Orgán ochrany přírody nemá námitek.

Závěr:

Záměr stavby „Projekt humanizace a revitalizace náměstí Dukelských hrdinů“ naplňuje dikci bodu bod 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu), kategorie II   přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní  prostředí  ve znění pozdějších předpisů. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel pří- slušný orgán k závěru, že záměr „Projekt humanizace a revitalizace náměstí Dukelských hrdinů“  nebude posuzován podle citovaného zákona.

# V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení a rovněž podmínky uvedené v kapitole D.IV. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ oznámení  (převzato):

- podmiňujícími investicemi pro realizaci předkládaného záměru Revitalizace a humanizace náměstí Dukelských hrdinů je  rekonstrukce křižovatky I/37 "Závodiště" a Řízení křižovatky Teplého/Lexova (světelně řízená křižovatka)

- nezbytnou podmínkou další projektové přípravy musí být ve vztahu k stavebnímu objektu podzemního parkoviště zpracování inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

- v rámci hydrogeologického průzkumu provést dlouhodobé čerpací zkoušky, provést chemické analýzy čerpaných vod a zpracovat model odvodnění staveniště včetně návrhu odpovídajícího objemu usazovací nádrže a parametrů čerpadel odčerpávajících usazenou vodu do kanalizace

- součástí další projektové přípravy bude projekt sadových úprav, který bude vycházet z dokumentace pro územní řízení; projekt sadových úprav však bude vycházet z požadavku na zachování obou skupin dřezovců trojtrnných v prostoru obou památníků náměstí Dukelských hrdinů, jejichž zdravotní stav je optimální a jejichž dendrologická hodnota je velmi vysoká

- součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

- v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků vzduchotechniky, které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry těchto stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování nové hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví

- v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat způsob čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

- před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru( tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně v období vegetačního klidu

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

# na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek

# v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

# na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

- smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

- důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

  - před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

  - před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod

- provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu odlučovače ropných látek

- před uvedením stavby do provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod

- provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných záchytných a havarijních jímek

- veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. (4) a (5) zákona.

## Ing. Josef  H E J D U K

vedoucí odboru

Přílohy:

- Vyjádření  Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 11.12.2006

- Vyjádření ČIŽP – obl. inspektorát Hradec Králové ze dne 5.12.2006

- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ ze dne  20.12.2006

Závěr zjišťovacího řízení záměru

„Projekt humanizace a revitalizace náměstí Dukelských hrdinů“

49350-6/2006/OŽPZ/FE

Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

1. Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice

Dotčené územní samosprávné celky :

- Statutární město Pardubice

- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady :

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Úřad městského obvodu Pardubice V

- Magistrát města Pardubic

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí :

- Ministerstvo životního prostředí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65,    Praha 10-Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové