Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Větrné elektrárny

Fuhrländer  250 kVA č.II a III Pohledy

oznamovatel:

S(M CZ s.r.o.

(květen 2005 )

Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Větrné elektrárny

Fuhrländer  250 kVA č.II a III Pohledy

Zhotovitel:

ECO-ENVI-CONSULT

Sladkovského 111

506 01 Jičín

Oprávněná osoba:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

Dubinská 720                                			Sladkovského 111

530 12 Pardubice                               			506 01 Jičín

tel.: 603483099                           			493523256

466260219

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

(květen 2005 )

Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Větrné elektrárny

Fuhrländer  250 kVA č.II a III Pohledy

Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 zpracoval

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

RNDr. Milan Macháček

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č.100/01 Sb., č.osvědčení 6333/246/OPV/93

RNDr. Vladimír Faltys

Ing. Martin Šára

(květen 2005 )

OBSAH:

A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

A.I.  Obchodní firma	5

A.II.  IČO	5

A.III.  Sídlo	5

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5

B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU	6

B.I.  Základní  údaje	6

B.I.1. Název záměru	6

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3.  Umístění záměru	6

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	7

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru	7

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	8

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků	8

B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu	8

B.II. Údaje o vstupech	14

B.II.1.  Půda	14

B.II.2. Voda	16

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	16

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	16

B.III. Údaje o výstupech	17

B.III.1.  Ovzduší	17

B.III.2.  Odpadní vody	20

B.III.3.  Odpady	21

B.III.4.  Ostatní výstupy	22

B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	24

C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	26

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	26

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	28

C.2.1.Ovzduší	28

C.2.2. Voda	31

C.2.3. Půda	34

C.2.4. Geofaktory životního prostředí	35

C.2.5. Fauna a flora	36

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz	38

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání	45

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	48

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	49

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	49

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	49

D.I.2. Vlivy na ovzduší	51

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody	51

D.I.4. Vlivy na půdu	52

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	54

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy	55

D.I.7. Vlivy na krajinu	57

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	57

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	61

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	61

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	62

D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	64

D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování oznámení	65

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	65

F. ZÁVĚR......	65

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	66

H. PŘÍLOHY.	72

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A.I.  Obchodní firma

S(M CZ s.r.o.

## A.II.  IČO

26884275

## A.III.  Sídlo

Třebovská 809

569 43 Jevíčko

## A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oznamovatel: 			Martin Hofman

Tel.: 777917231

Projektant:

| Zpracovatelská firma: | DOKA s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa: | Olomoucká 21, Moravská Třebová |
| IČ: | 45537861 |
| DIČ: | CZ45537861 |
| Jméno statutárního zástupce: | Vladimír Kaderka |
| Telefon/fax: | 777-917237 Tel.Fax 461-312411 |
| E-mail: | kaderkav@seznam.cz |

# B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

## B.I.  Základní  údaje

#### B.I.1. Název záměru

Větrné elektrárny Fuhrländer 250 kVA č. II a III Pohledy

#### B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru

Jedná se o vybudování dvou větrných elektráren Fuhrländer FL 250, každá s turbínou o výkonu 250 kW. Elektrárny budou osazeny na tubusu ve výšce 42,5 m, maximální výška včetně listu vrtule bude 57 m. Tubus se strojem elektrárny bude ukotven do základu půdorysného rozměru 8,4 x 8,4 m. Ústav fyziky atmosféry Akademie věd stanovil průměrný vítr v dané lokalitě 6 m/s; tomuto údaji dle specifikace výrobce odpovídá roční produkce 819 000 kWh  od jedné elektrárny.

#### B.I.3.  Umístění záměru

kraj: 			Pardubický

obec: 			Pohledy

katastrální území:      Horní Hynčina

#### B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr z hlediska svého umístění dle dále uvedené situace negeneruje z hlediska zájmů životního prostředí žádnou možnost kumulace z hlediska jiných záměrů. V bezprostřední blízkosti uvažované výstavby 2 nových větrných elektráren je již provozována oznamovatelem záměru jedna větrná elektrárna stejného typu.

#### B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Využití obnovitelných zdrojů vytváří možnost minimalizovat nepříznivé změny životního prostředí způsobené změnou klimatu jako důsledek závislosti na fosilních palivech. Větrnou energii lze považovat ze jednu z forem nejvíce rozvinutých obnovitelných technologií, představující významný příspěvek k výrobě energie v zemích, na které se vztahuje Bernská úmluva. Větrná energie patří mezi alternativní, obnovitelné a relativně málo zatěžující životní prostředí. Realizace záměru bude přínosem k naplnění cílů státní energetické politiky, tj. dosažení vyššího procentního zastoupení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Záměr naplňuje státem stanovenou koncepci rozvoje energetiky v ČR, reaguje na Státní program úspor energie a využití obnovitelných zdrojů a je v souladu se Státní politikou životního prostředí.

Výběr lokality pro umístění stavby VE byl proveden s ohledem na dostatečnou zásobu energie větru, možnost napojení na distribuční soustavu

#### B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru

Jedná se o dvě větrné elektrárny (VE 2 a VE 3) Fuhrländer FL 250, každá s turbínou o výkonu 250 kW. Elektrárny budou osazeny na tubusu ve výšce 42,5 m, maximální výška včetně listu vrtule bude 57 m. Tubus se strojem elektrárny bude ukotven do základu půdorysného rozměru 8,4 x 8,4 m.

Větrná elektrárny budou umístěny v nadmořské výšce 550 m n. m.

Větrná elektrárna Fuhrländer FL 250 přeměňuje kinetickou energii větru na elektrickou energii pomocí třílisté vrtule, která je napojena přes převodovku na asynchronní generátor. Při malém větru do 2m/s nedochází k pohybu elektrárny. Při zvýšení větru nad 2 m/s dojde k postupnému roztáčení elektrárny. Při síle větru 3,5 m/s dosahuje vrtule elektrárny 29 otáček za minutu a počítač automaticky sepne buzení generátoru G2, a tím dochází k výrobě elektrické energie. Při poklesu větru pod 3,5 m/s počítač automaticky vypne buzení generátoru. Naopak zvýšením větru počítač přidává sílu buzení, čímž jsou udržovány konstantní otáčky. Při vyšší síle větru, nad 5 m/s, dojde automaticky k přepnutí na generátor G1 a zvýšení otáček na 39 za minutu. Tyto otáčky jsou konstantní až do síly větru 25 m/s (což je 90 km/hod), kdy dojde automaticky k zastavení elektrárny. Počítač dále nepřetržitě zpracovává údaje o síle větru od anemometru, který je umístěn na gondole. Při poklesu průměru větru pod 18 m/s počítač opět automaticky zapne elektrárnu. Všechny funkce elektrárny běží automaticky pomocí počítače. Výhoda zvětšení a zmenšení otáček spočívá v tom, že umožňuje kontinuální výrobu elektrické energie již od síly větru 3,5 m/s až po 25 m/s.

Podrobnější technické údaje větrné elektrárny jsou následující:

Počet elektráren			:	2

Typ elektrárny				:	Fuhrländer FL 250

Max. výkon				:	250 kW

Max. výkon celkový			:	500 kW

Výstupní napětí			:	400 V/50 Hz

Celková výška osy VE		:	42,5 m

Celková výška včetně listu vrtule	:	57,0 m

Vyrobená elektrická energie bude dodávána z těchto elektráren zemními kabelovými přípojkami do 2 trafostanic TS 22/0,4 kV.

Jedná se o univerzální venkovní stožárovou transformovnu 22 kV s transformátorem 1000 kVa. Provedení TS odpovídá typovému podkladu TMP:70.04.02 vydanému VČE v roce 1997.

Pro přenos elektrické energie mezi větrnou elektrárnou a rozvaděčem NN stožárové trafostanice bude do výkopu v zemi položeno kabelové vedení NN 1 kV. Vedení bude provedeno dvěmi paralelními kabely  1 – AYKY 4B 3 x 240 + 120 mm2. Kabely budou ukončeny přímo v elektrických rozvaděčích větrné elektrárny i TS na jistících přístrojích.  Stavba trafostanice včetně napojení na stávající vedení bude dodávkou VČE a.s. Hradec Králové.

Pro stavbu první větrné elektrárny byla provedena oprava a zpevnění příjezdové komunikace s živičným povrchem z obce pohledy od stávajícího zemědělského areálu ke stávající větrné elektrárně. Pro stavbu 2 nových větrných elektráren bude nutné provést zpevnění příjezdové cesty od stávající větrné elektrárny ke staveništi dvou nových větrných elektráren č. II. a č.III. na p.č. 1789/1. Stávající cesta  bude v délce 780 m vyspravena v místech výmolů štěrkodrtí s hutněním a povrchovou úpravou. Parkoviště pro vozidla údržby bude zřízeno po sejmutí ornice na ploše 32 m2. Povrch parkoviště bude ze štěrkodrtě tloušťky 150 mm s podkladem z štěrku hrubého. Po dokončení stavby bude provedena celková úprava stavebního pozemku a provedeno osetí travním semenem a výsadba dřevin.

Stavba větrné elektrárny bude členěna na následující objekty:

SO 01 Elektrárny 250 kW č. II a č. III

SO 02 Přípojky VN, trafostanice, přípojky NN

SO 03 Příjezdová komunikace

#### B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:      7/2005

Dokončení stavby:   10/2005

#### B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků

obec Pohledy, obec Sklené

#### B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu

Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 3.2 – Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů., kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Pardubického  kraje.

Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujícím mapovém  podkladu.

Fotodokumentace zájmového území:

## B.II. Údaje o vstupech

#### B.II.1.  Půda

Stavba bude realizována v k.ú. Horní Hynčina na parcelách č. 970/4 a 971 a bude představovat následující trvalý zábor ZPF

| Číslo parcely | kategorie pozemku | Plocha pro záměr (ha) |
| --- | --- | --- |
| 970/4 | orná půda | 0,0180 |
| 971 | orná půda | 0,0020 |

V rozsahu tohoto pozemku bude zřízeno i zařízení staveniště, tudíž záměr nevyvolává další požadavky na dočasný zábor ZPF. Záměr neznamená zábor PUPFL.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí.

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.

Záměr je situován v  CHOPAV Východočeská křída, která byla vyhlášena NV ČSR č.85 ze dne 24.6.1981.

Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“),  zájmové území výstavby  není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (a ani nevykazuje parametry pro registraci).

Ochranná pásma

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“ - § 37 odst.1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění), ani s ochrannými pásmy lesních porostů (rovněž 50 m „ze zákona“ - § 14 odst.2 zák. č. 285/1997 Db., v platném znění).

V zájmovém území výstavby se nenacházejí ochranná pásma místních vodních zdrojů.

Podrobnější specifikace všech ochranných pásem bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:

- ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace		  7 m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací		  2 m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení		  1 m

35 kV až 110 kV		12 m

110 kV až 220 kV		15 m

220 kV až 400 kV		20 m

nad 400 kV		30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV		  2 m

zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence 		  1 m

u podzemního vedení:

    - do 110 kV			1 m od krajního kabelu oboustranně

    - nad 110 kV			3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic

      - u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

      - u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,

      - u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,

      - u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění

      - u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

- Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.

- u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu

- u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

- Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.

- u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení

- u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

- Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 Sb.

- ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,

b)  u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy

- 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

#### B.II.2. Voda

Výstavba

Pro dobu výstavby větrných elektráren, která potrvá  cca 3 měsíce se předpokládá cca přítomnost 10 pracovníků.  Pro pitné účely bude dovážena balená pitná voda. Nároky na mytí pracovníků nebudou realizovány v místě staveniště, ale v mateřských základnách stavebních firem.

Provoz

Při provozu větrných elektráren nebude zásobování vodu potřebné, neboť provoz bude automatický bez stálé obsluhy.

#### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Při výstavbě větrných elektráren budou  surovinové zdroje potřebné pouze při samotné etapě výstavby, zejména zemních a základových prací:

- vybudování betonového základu pro každou větrnou elektrárnu bude provedeno formou dodávek připravené betonové hmoty jakož i nezbytné armovací betonářské oceli

- záměr nevyžaduje budování nových přístupových komunikací – pro stavbu bude použita stávající komunikace z obce Pohledy

- kompletace každé větrné elektrárny bude probíhat z dovezených modulů, které jsou od výrobce kompletně sestaveny a budou dopraveny pomocí tahačů s návěsy. Zásobování i jednotlivé stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách.

- během provozu nemají větrné elektrárny žádné požadavky na surovinové zdroje. Činnost je automatická bez zásahu lidské síly, pouze zde probíhají občasné kontroly mechanismu

- hodnocená stavba nebude mít nároky na dodávku zemního plynu a tepelnou energii

#### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Etapa výstavby

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno skrývkou ornice, zemními pracemi transportem stavebních materiálů a dovozem komponent pro konstrukci větrné elektrárny. Vzhledem k rozsahu stavby je rozhodující první etapa zemních a základových prací, která bude v trvat cca 15 pracovních dní a bude v denní době reprezentována cca 20 pohyby TNA. Přesun hmot se bude provádět výhradně po stávající komunikaci z obce Pohledy.

Etapa provozu

Etapa provozu nepředstavuje žádné významné nároky na dopravní síť. Ty budou reprezentovány pouze pohyby údržby větrných elektráren a budou se pohybovat v jednotkách pohybů za den.

## B.III. Údaje o výstupech

#### B.III.1.  Ovzduší

Výstavba

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.

Liniové a plošné zdroje:

Použité emisní faktory

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou a stavebními aktivitami  bylo pracováno s  emisními faktory pro rok 2005 (etapa uvedení do provozu).  V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:

| Anorganické sloučeniny | Organické sloučeniny |
| --- | --- |
| oxidy dusíku (NOx) oxid dusičitý (NO2) oxid siřičitý (SO2) oxid uhelnatý (CO) tuhé znečišťující látky (PM, PM10) | suma uhlovodíků (CxHy) methan propan 1,3-butadien styren benzen toluen formaldehyd acetaldehyd benzo(a)pyren |

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.

| ROK 2005 |
| --- |
| Typ vozidla | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Emisní faktor (g/km) |
|  |  |  | NOx | Benzen | PM10 |
| OA | Konvenční | 50 | 5,0111 | 0,1946 | 0,0016 |
| LNA | EURO 1 | 50 | 3,2901 | 0,0079 | 0,2376 |
| TNA | EURO 1 | 50 | 19,715 | 0,0594 | 1,6204 |

Etapa výstavby

Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti, a to zejména při drcení stavební suti ze stávajících objektů.

Nakladače

Mezi plošné zdroje imisí patří pohyby nakladače na staveništi.  Je uvažováno s 13 hodinami provozu denně (pro 1 nakladač). Při uvažovaných 15 pracovních dnech se jedná o 195 provozních hodin, což předpokládá spotřebu cca 3000 l nafty/rok. Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – nakladače přepočíst

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | kg.den-1 | kg.den-1 |
| Plošný zdroj | 0,661 | 0,055 |

Nákladní automobily

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje stání nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu 20 TNA za den při uvažovaných 15 dnech trvání zemních a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí:

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje – nákladní automobily

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | g.s-1 | kg.den-1 |
| Plošný zdroj | 0,0042 | 0,197 | 0,00035 | 0,01620 |

Sekundární prašnost

Za nejvýznamnější plošné zdroje znečišťování ovzduší  lze považovat zejména demoliční a stavební práce na staveništi. Emise TZL ze skládek recyklátů a vlastního provozu mobilního drtícího zařízení je nutno technickými opatřeními maximálně eliminovat. Předpokládanou sumu emisí lze  bilancovat následovně:

| stavba | plocha |
| --- | --- |
| Zařízení staveniště | zařízení staveniště cca 0,02 ha |

Tab.: Odhad sekundární prašnosti z plošných zdrojů (t/za dobu zemních prací):

| stavba | emise TZL | z toho PM10 |
| --- | --- | --- |
| Zařízení staveniště | 0,0236 | 0,0188 |

Bilance emisí pro etapu výstavby i ve vztahu ke vzdálenosti nejbližší obytné výstavby negeneruje výraznější riziko ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území.

Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění budou představovány provozem nákladní techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle POV stavby budou rozhodující zemní práce trvat cca 15 dní, což dle bilancí uvedených v předcházející části předkládaného oznámení představuje denně v etapě zemních a základových prací 20 pohybů TNA denní době.

Předpokládanou sumu emisí v etapě výstavby při předpokládaném době trvání zemních prací 15 dnů a při 13 hodinách denně je potom bilancována v následující tabulce:

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 |
|  | 0,0202 | 0,394 | 1,66.10-6 | 0,0324 |

Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení. Nelze však předpokládat, že by etapa výstavby z hlediska liniových zdrojů znečištění ovzduší představovala významnější problém ve vztahu ke kvalitě ovzduší.

Etapa provozu

Jak je patrné z charakteru předpokládaného záměru, tento negeneruje žádný bodový nebo významný liniový či plošný zdroj znečištění ovzduší.

Naopak realizací posuzovaného obnovitelného zdroje lze v ekvivalentu vyrobené elektrické energie dokumentovat teoretický přínos záměru z hlediska uváděné roční předpokládané produkce 819 000 kWh, která by při vyrobení z fosilních paliv představovala následující emise do ovzduší:

Roční produkce energie elektrárny 819 000 kWh. V dalším textu je vypočteno, jaké množství klasických paliv by bylo třeba spálit, aby bylo získáno stejné množství energie a zároveň je určeno, jaké množství znečišťujících látek přitom vznikne.

Jedná se samozřejmě o teoretický výpočet, to znamená, že je uvažováno, že se uvolní veškeré teplo, které je v palivu obsaženo ( tedy výhřevnost). V praxi ovšem není účinnost spalovacích zařízení 100 %, ale o dost nižší. Např. u kotlů na uhlí je cca 55%, pro topný olej 89%, pro zemní plyn 82 – 95% podle typu kotle. V praxi je spotřeba paliv větší a tudíž je větší i produkce emisí. Následující tabulka tedy ve vztahu k předpokládané produkci 819 000 kWh uvádí odpovídající bilanci ušetřených paliv a jim odpovídají sumy emisí rozhodujících škodlivin, které lze ošetřit při provozu jedné posuzované elektrárny:

| Množství paliva | Produkce látky, kg |
| --- | --- |
|  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | Corg |
| Zemní plyn 78 000 m3 | 1,56 | 0,75 | 124,8 | 25,0 | 5,0 |
| Motorová nafta 68 567 kg | 97,36 | 685 1) | 342,8 | 48,7 | 23,3 |
| LTO 70 200 kg | 149,5 | 705 1) | 702 | 41,4 | 23,9 |
| Hnědé uhlí, pevný rošt 156 640 kg | 156,64 2) | 2976 3) | 470 | 7049 | 1394 |
| Hnědé uhlí, pásový rošt 156 640 kg | 783,2 2) | 2976 3) | 470 | 156,6 | 62,6 |

- Maxim. povolený obsah síry v kapalných palivech je 1%hmot., uvažuji jen 0,5%

- Je uvažován průměrný obsah popela v hnědém uhlí 10% hmot.

- Je uvažován průměrný obsah síry v hnědém uhlí 1% hmot.

Uvedené hodnoty platí pro jednu elektrárnu, při provozu 2 uvažovaných posuzovaných elektráren je tedy výše uvedená bilance dvojnásobná. Z uvedených bilancí je patrný jednoznačný přínos využití větrné energie ve vztahu k imisní zátěži a následně i ve vztahu ke zdraví obyvatelstva, této imisní zátěži dlouhodobě vystavenému.

#### B.III.2.  Odpadní vody

Celkové množství vypouštěných odpadních vod

Etapa výstavby

Splaškové vody

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce splaškových vod bude vyplývat z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a produkovaný objem odpadních vod lze označit za zanedbatelný. Pro etapu výstavby budou na staveništi instalována mobilní WC.

Srážkové vody

Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o velikosti zpevněných ploch v souvislosti s provozem větrných elektráren areálu a z ročního úhrnu srážek ve výši  700 mm/rok.

Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod

|  | Plocha [m2] | Koeficient odtoku | Qr [m3/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpevněné plochy | 32 | 0,7 | 15,68 |

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového deště ve výši 143 l/s.ha po dobu 15 minut.

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů

|  | Plocha [m2] | Koeficient odtoku | Q (l/s) | Qr [m3/15 minut] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpevněné plochy | 32 | 0,7 | 0,32 | 0,29 |

#### B.III.3.  Odpady

V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů jak v etapě vlastní výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.

Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:

Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby

| pořadové číslo | název odpadu | kategorie | kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | odpadní klest | O | 020199 |
| 2. | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla | N | 080111 |
| 3. | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 150110 |
| 4. | čistící tkanina | N | 150202 |
| 5. | obaly z papíru a lepenky | O | 150101 |
| 6. | obaly z plastů | O | 150102 |
| 7. | obaly ze dřeva | O | 150103 |
| 8. | obaly z kovů | O | 150104 |
| 9. | kompozitní obaly | O | 150105 |
| 10. | směs obal. materiálů | O | 150106 |
| 11. | obaly od nátěrových hmot | N | 150110 |
| 12. | šrot neželezných kovů | O | 160118 |
| 13. | úlomky betonu | O | 170101 |
| 14. | stavební suť | O | 170102 |
| 15. | směsný stavební a demoliční odpad | O | 170107 |
| 16. | odpadní dřevo | O | 170201 |
| 17. | odpadní sklo | O | 170202 |
| 18. | odpad hliníku | O | 170402 |
| 19. | železný šrot | O | 170405 |
| 20. | odpadní kabely | O | 170411 |
| 21. | zemina a kameny | O | 170504 |
| 22. | sběrový papír | O | 200101 |
| 23. | kovové předměty | O | 200140 |
| 24. | směsný komunál.odpad | O | 200301 |

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou formulovány v dalších částech předkládaného oznámení.

Provoz

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální.

Následující tabulka podává přehled o předpokládané struktuře vznikajících odpadů v etapě provozu.

Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 02 | Směsné obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly od nátěrových hmot apod.) | N |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 10 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | N |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Veškeré opravy a údržba budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti. Směsný komunální odpad bude odvážen přes kontejner nebo popelnice na základě písemné smlouvy.

#### B.III.4.  Ostatní výstupy

(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Hluk

Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který však vzhledem k situování staveniště nemůže ovlivnit akustické parametry v území, a to ani z hlediska vyvolané staveništní dopravy tak, jak je specifikována v příslušné pasáži předkládaného oznámení. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje Hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| 2 | Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 3 | Rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 4 | Nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | Nákladní automobily Tatra | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 20/den |

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 7 |
| 2 | Čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | Domíchávače betonové směsi (3 kusy) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | Stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |

Provoz

Emisní hladiny akustického výkonu LwA VE Fuhrländer FL250 jsou převzaty z oficiálních údajů výrobce VE pro výpočtové účely pro výšku stožáru 42 m:

LwA = 99,2 dB při referenční rychlosti větru v = 8 m.s-1 měřené ve výšce 10 m. Spektrum hladiny akustického tlaku VE je uvedeno v Hlukové studii, která je samostatnou přílohou předkládaného oznámení.

Plošné zdroje hluku:

Nejsou posuzovaným záměrem generovány. Pohyby aut jsou uvedeny v kapitole B.II.4.

Liniové zdroje hluku

Nejsou posuzovaným záměrem generovány. Vyvolaná doprava související s kontrolou případně servisními činnostmi není metodicky ve vztahu k využívané komunikaci liniovým zdrojem hluku.

Vibrace

Záměr ve stadiu provozu není zdrojem vibrací. V etapě výstavby nelze projev vibrací zcela vyloučit, avšak vzhledem k dostatečné vzdálenosti obytné zástavby lze tento vliv hodnotit z hlediska významnosti vlivu jako vliv nevýznamný.

Záření

Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V průběhu vlastní výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích agregátů. Ultrafialové záření  se může vyskytovat  pouze krátkodobě po dobu  montáží   konstrukcí  či  technologií   při  svařování obloukem či  plamenem a přitom budou  využívány běžné osobní ochranné pomůcky.

V navrhované VE bude elektrická energie vyráběna využitím energie větru. VE nebude zdrojem ionizujícího záření. Běžné elektromagnetické pole vzniklé při výrobě a přenosu elektrické energie nebude vyvolávat nežádoucí účinky. Zdroji elektromagnetického záření v posuzovaném záměru jsou:

- generátor

- výkonový transformátor

- náhradní napájení

- rozvaděče

- motory.

Všechny tyto zdroje budou navrženy tak, aby jejich účinky na zdraví obsluhy, která bude provádět periodické kontroly, byly zanedbatelné, neměřitelné.

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným  Nařízením vlády 480/2001 Sb.

Stroboskopický efekt a diskoefekt

Optický jev vznikající při průniku viditelného záření ze světelného zdroje  mezi otáčejícími se listy rotoru směrem k pozorovateli. Vzhledem ke skutečnosti, že obytná zástavba je zcela mimo dosah navrhovaného záměru a místní komunikace 3. třídy je využívána minimálně, stroboskopický efekt lze hodnotit jako malý a nevýznamný.

Diskoefekt je vyvoláván odlesky ploch listů rotoru při určitém úhlu jejich nasvícení. Tento jev je u větrných elektráren běžně omezován povrchovou úpravou listů rotoru, prováděnou většinově matovým barevným provedením.

Zápach

Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.

Jiné výstupy

Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy.

#### B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Navržené větrné elektrárny představují z hlediska technického současnou světovou špičku, což následně ovlivňuje vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu. Nedílnou součástí komplexní technologické dodávky je systém automatického řízení (ASŘ), který společně s moderními prvky použitými při řízení elektrické části minimalizuje možnost vzniku provozní poruchy či havárie.

Přestože je větrná turbína navržena tak, aby odolala extrémním vlivům počasí, není vyloučen přírodní úkaz, při kterém může za působení kombinace nepříznivých faktorů dojít k havárii VE spojené se ztrátou její stability a následnou destrukcí. Toto riziko je lokálního charakteru a týká se blízkého okolí VE do cca 150 m, což ve vztahu k situování nejbližší obytné zástavby lze označit ze neproblematický aspekt. Dle údaje výrobce nedojde k nevratné destrukci stroje do rychlosti větru 67 m\s, což je 240 km\hod.

Větrné turbíny jsou chráněny proti zásahu bleskem systémem, který minimalizuje poškození a odpovídá mezinárodnímu standardu IEC 1024-1, třída ochrany 1.

Olejové hospodářství

V převodovce větrné elektrárny je použit olej Shell Tellus 46. K úniku oleje z převodovky může dojít poruchou těsnění mezi převodovkou a generátorem, proto je pod tímto místem instalována záchytná vana na olej. Její kapacita dostačuje na množství oleje, které může uniknout z převodovky než zareaguje čidlo hladiny oleje v převodovce a dojde k odstavení elektrárny a tím k zamezení dalšího úniku oleje. Pokud by došlo k poruše čidla oleje v převodovce, je záchytná vana osazena nezávislým čidlem, které při naplnění záchytné vany odstaví elektrárnu. Tímto dvojím jištěním je zabráněno případnému možnému úniku oleje mimo objekt větrné elektrárny. Na základě každoročního fyzikálně – chemického rozboru oleje je prováděna jeho výměna(přibližně každých 5 let). Výpust z převodovky je uzavřena kohoutem a ten je jištěn zátkou.

# C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Stavba je situována v   CHOPAV Východočeská křída, budované sedimenty ústecké synklinály - nejvýznamnějšího hydrogeologického celku. Jedná se o hydrogeologický rajón č. 423 s uceleným oběhem podzemní vody, s mimořádně příznivými podmínkami pro akumulaci, proudění a jímání podzemních vod.

V území převládají hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích.

Přírodovědecky významnější lokality jsou dostatečně vzdáleny od posuzovaného záměru a nejsou ohroženy ani umístěním jednotlivých zařízení staveniště.

Zájmové území je ornou půdou na plochém návrší západně od sídelního útvaru Pohledy jižně od sídelního útvaru Sklené, v pohledově otevřeném rozsáhlém bezlesém prostoru na plošině mezi silnicí I/34 Svitavy – Brno a jižní částí Hřebečovského hřbetu. Jde o mírně zvlněné svahy se západní až  severozápadní orientací, pouze východní svah k Pohledům vykazuje vyšší míru sklonitosti, vesměs intenzivně využívané jako pole.  Měřítko krajiny je tak setřeno změnou obhospodařování, poněvadž velké plochy orné půdy na plošině vymezují obsah krajinného rámce a tak s ohledem na proběhlý vývoj využití zájmového území předurčují stávající využití území.

Pro trvale udržitelnou formu zemědělského hospodaření by bylo třeba řešit důsledněji protierozní ochranu, zejména směrem k sídelnímu útvaru Pohledy a v trati Zadní pole  nad Slunečním údolím, poněvadž původní protierozní strukturní prvky krajiny byly v rámci zcelování pozemků prakticky zrušeny.

V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).  Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity). Východně od obce Pohledy jsou doloženy enklávy xerofytních lad s hodnotnějšími floristickými výskyty (reg. VKP č. 09097).

Záměr nekoliduje s územím žádného národního parku nebo CHKO. Přírodní park ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb. se v zájmovém řešeném území ani v kontaktu s tímto územím nenachází.

Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny, nejsou zde dokladovány např. přírodní zdroje nerostných surovin.

Samotným  obnovitelným přírodním zdrojem je využívaná zemědělská půda, zachování její úrodnosti a trvalé využitelnosti vyžaduje dodatkovou energii. S ohledem na polohu nad dlouhými mírnými svahy, postupně se zvyšující se sklonitostí k jihu a východu, náchylnými k vodní erozi s ohledem na  vysoké délky svahu, je nutno schopnost regenerace uvedeného přírodního zdroje pokládat za omezenou. V kontextu zajištění odpovídající  schopnosti regenerace krajinných systémů by bylo nutno řešit rozčlenění honů, řešit pásové hospodaření, eventuelně zatravnění částí bloků orné půdy, doplnění porosty dřevin , případně obnovu mezí  v rámci komplexních pozemkových úprav.

Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence.

Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.

## C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

#### C.2.1.Ovzduší

Klimatické charakteristiky

Klimaticky patří území do oblasti mírně teplé, s průměrnými ročními teplotami v rozmezí 6-8oC. Průměrný roční úhrn srážek je mezi 700-800 mm, z toho ve vegetačním období 400-450 mm. Průměrný počet letních dnů (s teplotou vyšší než 25oC) je 40-50, průměrný počet mrazových dnů (s průměrnou denní teplotou pod 0oC) je 120-140. Maximální sněhová pokrývka je 30-40 cm, a průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou je vyšší než 40. V posuzované lokalitě převládá západní směr větrů, které jsou deflační  povahy (způsobují větrnou erozi půd). Region se jeví jako průměrně teplý, na okrajích chladnější. Vlhčí je návětrná severozápadní strana, moravskoslezská strana leží v mírném srážkovém stínu. Místní klima je ovlivněno hlubšími zářezy a údolími řeky Orlice a vhloubenými terénními tvary, kde může při nepříznivých povětrnostních podmínkách vznikat nebezpečí mlh a inverzí. Srážky klesají postupně od západu k východu, okraje zářezu Moravské Sázavy jsou již ve srážkovém stínu. Vyšší polohy okolo podorlické kotliny jsou již charakterizovány chladným klimatem a vyšší dobou zdržení sněhové přikrývky. Ze stanice Česká Třebová lze charakterizovat základní charakteristiky počasí (období 1971 - 1990), které jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab.: Základní charakteristiky počasí

| měsíc | průměrná teplota (OC) | průměrné srážky (mm) |
| --- | --- | --- |
| leden | -2,5 | 54 |
| únor | -1,1 | 35 |
| březen | 2,9 | 39 |
| duben | 6,7 | 46 |
| květen | 12,5 | 65 |
| červen | 15,0 | 86 |
| červenec | 16,6 | 83 |
| srpen | 16,3 | 80 |
| září | 12,4 | 61 |
| říjen | 7,9 | 50 |
| listopad | 2,3 | 54 |
| prosinec | -0,3 | 62 |
| roční průměr | 7,4 | úhrn srážek | 715 |

Z hlediska rozložení směrů větrů lze specifikovat relativní četnosti větrů uvedené v následující tabulce.

Tab.: Rozložení směrů větrů

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | 6.0 | 8.3 | 16.0 | 9.2 | 4.8 | 11.3 | 16.5 | 19.7 |

Z větrné růžice vyplývá, že převládají v zájmovém území západní a severozápadní větry .

Znečištění ovzduší

Monitorovací stanice AIM se zaměřením na bývalý okres Svitavy dokladují následující tabulky:

Imisní pozadí NOx

| Rok: | 2003 |
| --- | --- |
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Svitavy |
| Látka: | NOx-oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m3 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum |  | 98% Kv | XG | SG | dv |
| ESTVT 25607 | HS 1195 Svitavy | Měření těžkých kovů CHLM | Xm | 39,9 | 66,3 | 54,6 | 38,4 | 26,7 | 25,9 | 27,4 | 31,2 | 50,6 | 39,5 | 48,7 | 54,6 | 133,1 | 82,1 | 34,8 | 41,7 | 20,87 | 360 |
|  |  |  | mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 14.02. |  | 107,0 | 37,6 | 1,56 | 3 |

Imisní pozadí NO2

| Rok: | 2003 |
| --- | --- |
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Svitavy |
| Látka: | NO2-oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové MT: | 70,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Roční MT: | 14,0 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ESTVT 25605 | HS 1195 Svitavy | Měření těžkých kovů CHLM | 112,7 | 95,5 | 0 | 23,9 | 70,1 |  | 47,7 | 24,7 | 34,5 | 22,9 | 24,7 | 27,8 | 27,5 | 9,88 | 360 |
|  |  |  | 28.02. | 14.02. | 0 | 67,9 | 14.02. |  |  | 56,0 | 90 | 91 | 88 | 91 | 25,9 | 1,40 | 3 |
| EMTRM 38972 | ČHMÚ 1495 Moravská Třebová | Manuální měřicí program GUAJA |  |  |  |  | 41,0 |  | 34,0 | 21,0 |  |  | 22,2 | 22,1 |  | 7,07 | 183 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.11. |  |  | 35,0 |  |  | 92 | 91 |  | 1,41 | 181 |

Imisní pozadí SO2

| Okres: | Svitavy |
| --- | --- |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové MT: | 60,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní MT: | 0,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Roční LV: | 50,0 |
| Roční MT: | 0,0 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ENEDM 25059 | ČHMÚ 1171 Nedvězí | Manuální měřicí program WGAE |  |  |  |  | 21,0 | 17,0 | 0 | 2,0 | 6,1 | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 3,18 | 364 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.02. | 26.02. | 11,0 | 16,0 | 90 | 90 | 92 | 92 | 2,7 | 1,76 | 1 |
| ESTVT 25603 | HS 1195 Svitavy | Měření těžkých kovů UVFL | 66,6 | 53,2 | 0 | 8,0 | 42,2 | 36,1 | 0 | 8,6 | 16,6 | 5,5 | 5,3 | 13,8 | 10,3 | 7,19 | 353 |
|  |  |  | 24.12. | 10.01. | 0 | 34,6 | 24.12. | 13.02. | 24,0 | 30,8 | 86 | 89 | 87 | 91 | 8,3 | 1,92 | 4 |
| EMTRM 39341 | ČHMÚ 1495 Moravská Třebová | Manuální měřicí program PD |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 1,53 | 265 |

Imisní pozadí PM10

| Rok: | 2003 |
| --- | --- |
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Svitavy |
| Látka: | PM10-suspendované částice frakce PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní MT: | 10,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Roční MT: | 3,2 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| ESTVT 25608 | HS 1195 Svitavy | Měření těžkých kovů TEOM | 240,5 |  | 76,5 | 24,5 | 116,4 | 53,1 | 42 | 25,6 | 43,0 | 27,0 | 26,7 | 24,4 | 30,3 | 18,03 | 361 |
|  |  |  | 28.03. |  | 194,0 | 100,0 | 28.02. | 25.02. | 29 | 84,4 | 90 | 91 | 89 | 91 | 26,0 | 1,72 | 3 |

#### C.2.2. Voda

Povrchové vody

Záměr není v kontaktu s žádným povrchovým tokem, proto není nutné tuto složku životního prostředí dále popisovat.

Podzemní vody

Hydrogeologické poměry v České křídové pánvi jsou charakterizovány výskytem kompaktních sedimentů s proměnlivými možnostmi vzniku vydatnějších zásob podzemních vod. Významnější prameny se vážou na zrnitostně hrubší psamitické sedimenty křídy, jejichž výskyt nad místní erozní bází je v daném území omezený na tektonické poruchy (zlomy). Průměrné hodnoty specifického odtoku podzemních vod jsou poměrně nízké a činí méně než 0,51 – 1,00 l.s-1.km-2. Zásoby podzemních vod jsou doplňovány pouze sezónně a prameny dosahují maximální vydatnosti v květnu až červnu, minima v prosinci až únoru (Kříž, 1971). Zájmové území je součástí CHOPAV Východočeská křída. Hydrogeologická situace nejbližšího zájmového území je patrná z následujícího mapového podkladu:

#### C.2.3. Půda

Zábor ZPF

Pozemky pro výstavbu  záměru se nacházejí katastrálně na k.ú. Horní Hynčina . Dle předaných podkladů záměr vyžaduje celkový trvalý zábor 0,0200 ha ZPF v následujícím členění dle zabíraného ZPF:

- p.č. 970/4 – orná půda – 0,0180 ha – BPEJ: 7.25.04

- p.č. 971    – orná půda – 0,0020 ha – BPEJ: 7.25.04

Popis BPEJ:

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

7 – mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6 – 70 C, s průměrným ročním úhrnem srážek 650 – 750 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých vegetačních období (5- 15) a s vysokou vláhovou jistotou (10).

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

25 - Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na opukách a tvrdých slínech, zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrou vodní kapacitou, avšak závislé na srážkách

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

|  | svažitost | expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 3(, rovina | všesměrná |
| 1 | 3 - 7(, mírný svah | všesměrná |
| 2 | 3 - 7(, mírný svah | jih |
| 3 | 3 - 7(, mírný svah | sever |
| 4 | 7 -127(, střední svah | jih (JZ-JV) |
| 5 | 7 - 12(, střední svah | sever (SZ-SV) |
| 6 | 12 - 17(, výrazný svah | jih (JZ-JV) |
| 7 | 12 - 17(, výrazný svah | sever (SZ-SV) |
| 8 | 17 - 25( příkrý svah až sráz | jih (JZ-JV) |
| 9 | 17 - 25( příkrý svah až sráz | sever (SZ-SV) |

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu

|  | skeletovitost | hloubka *) |
| --- | --- | --- |
| 0 | žádná | hluboká |
| 1 | žádná až slabá | hluboká až středně hluboká |
| 2 | slabá | hluboká |
| 3 | střední | hluboká |
| 4 | střední | hluboká až středně hluboká |
| 5 | slabá | mělká |
| 6 | střední | mělká |
| 7 | žádná až slabá | hluboká až středně hluboká |
| 8 | střední až silná | hluboká až mělká |
| 9 | žádná až silná | hluboká až mělká |

*)	vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

Znečištění půd

Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru není předpokládána.

#### C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Z hlediska geomorfologického zařazení je zájmové území součástí Hercynského systému, reprezentovaného zde provincií Česká vysočina. Ta sem zasahuje soustavou Česká tabule. V zájmové lokalitě je představována podsoustavou Východočeská tabule, svým geomorfologickým celkem Svitavskou pahorkatinou a podcelkem Českotřebovská vrchovina s okrsky Ústecká brázda (na západě území) a Hřebečovský hřbet (na východě území).

Svitavská pahorkatina, zaujímající jihovýchodní část České tabule má převážně plochý až mírně zvlněný reliéf. Typické jsou členité vrchovinné okraje, s výraznými strukturními hřbety kuestového typu. Povrchové tvary jsou dobře přizpůsobeny geologické stavbě tak, že plochý reliéf je na vrstevních plochách, zatímco na odkrytých vrstevních čelech – kuestách se často vyvinuly svahy (patrné zejména pro východní svahy Hřebečovského hřbetu – Mirand, Mladějovský vrch, Strážný vrch, Hřebcov, Roh).

Z hlediska geologické stavby se jedná o součást Českého masívu a jeho platformních jednotek, reprezentovaných sedimenty České křídové pánve). Jedná se o jednotky svrchní křídy – středního a spodního turonu, o souvrství tvořená zejména kaolinicko-jílovitými pískovci (opukami) mělkého epikontinentálního (šelfového) moře.

#### C.2.5. Fauna a flora

Vlastní terénní šetření pro vypracování Oznámení s ohledem na zadání v lednu 2005 byla provedena ve dvou etapách:

- v zimním období v lednu a únoru 2004 s tím, že s ohledem na lokalizaci záměru obou VE na celcích orné půdy a minimální plošný rozsah stavebních prací není předpokládán trvalý výskyt ochranářsky významných druhů rostlin nebo živočichů ve vlastním zájmovém území výstavby, byly tak determinovány spíše v zimě se vyskytující druhy obratlovců (pozorování, stopy, další pobytové známky)

- v časném jarním aspektu  ve druhé polovině března a v druhé dekádě dubna

Pokud byly zjištěny zvláště chráněné druhy, jsou podtrženy a je uvedena kategorie ochrany podle vyhl. č. 395/1992 Sb. (§§§ kriticky ohrožené druhy, §§ - silně ohrožené druhy, § - ohrožené druhy).

Biogeografické začlenění

Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) zájmové území je součástí hercynské podprovincie a bioregionu č. 1.39 Svitavského, v reprezentativní zóně ve střední části bioregionu. Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika, fytogeografického okresu č. 63 Českomoravské Mezihoří, podokresu Hřebečovská vrchovina. Potenciálně přirozenou vegetací jsou zde bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli - Fagetum) a bikové bučiny (Luzulo - Fagetum). Obecně liniová dřevinná společenstva  4. vegetačního stupně  v zemědělské krajině náleží do svazu Prunion spinosae. Přírodě  blízká   náhradní bylinotravní   společenstva  patří   zejména  do  svazu Cynosurion. Vegetační stupeň dle Skalického (1988) suprakolinní, v nejvyšších partiích Hřebečovského hřbetu submontánní.

Flora

Zájmové území je lokalizováno u polní cesty západně od obce Pohledy. Na obou stranách této cesty jsou polní kultury. Luční společenstva v širším okolí chybí a nebyly zjištěny ani druhově bohatší trvalé travní porosty. Druhově chudá vegetace se nachází prakticky pouze podél polní cesty a více druhů bylo nalezeno na rozvolněné půdě u stávající funkční větrné elektrárny.

| Charakter stanoviště (březen 2005) | Charakter stanoviště (srpen 2004, podklad oznamovatele) |
| --- | --- |

Seznam nalezených druhů rostlin

Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu

"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý

"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující

(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný

druhy domácí jsou bez výše uvedených značek

Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný

Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní

Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý

Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl

Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá

Brassica napus L. - brukev řepka ++

Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní

Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní

Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný

Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská +

Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)

Daucus carota L. - mrkev obecná

Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý

Galium album Mill. - svízel bílý

Galium aparine L. - svízel přítula

Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná

Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší

Chenopodium album L. - merlík bílý +

Lamium purpureum L. - hluchavka nachová

Lapsana communis L. - kapustka obecná

Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý

Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní

Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý

Plantago major L. - jitrocel větší

Poa annua L. - lipnice roční

Polygonum aviculare L. agg. - truskavec ptačí

Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý

Sambucus nigra L. - bez černý

Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec

Tanacetum vulgare L. - vratič obecný

Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská

Trifolium pratense L. - jetel luční (+)

Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)

Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný +

Tussilago farfara L. - podběl léčivý

Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá

Veronica persica Poiret - rozrazil perský +

Viola arvensis Murray - violka rolní

Botanický průzkum byl proveden v jarním aspektu 3.4.2005 a bylo zde nalezeno 39 taxonů rostlin včetně náletových dřevin v okolí. Nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin a jejich výskyt je vzhledem k charakteru lokality prakticky vyloučen. Nebyly zjištěny ani druhy uvedené v Červeném seznamu květeny České republiky, z nichž některé vzácnější plevele se v širším okolí obce Pohledy vyskytují.

Prvky dřevin  rostoucí mimo les

Území tzv. Českomoravského Mezihoří nebo Svitavska při hlavním evropském rozvodí, je relativně členitou krajinou, ve které se v různé  míře dochovaly nebo byly nově vytvářeny i prvky mimolesních porostů dřevin. Jejich zastoupení v krajině je rozmanité od prostorů s vysokou koncentrací těchto prvků až po prostory, kde se dochovaly spíše fragmentárně z důvodů výrazných hospodářsko technických úprav zemědělské krajiny (týká se právě vlastního zájmového území).  Stávající mimolesní porosty dřevin širšího území lze dokládat především v následujících polohách:

- doprovodné porosty komunikací - jsou zastoupeny zejména podél silnic nižší kategorie, většinou jako alejové až liniové, jen místy skupinové, výjimkou v širším řešeném území je hodnotná lipovo-jasanová alej z Hradce nad Svitavou podél silnice do Kamenné Horky.  Převládá většinově heterogenní složení, většinově jen ovocné dřeviny, zejména švestky, jabloně, nad obcí Pohledy i javory a jasany.

- remízy, hájky - především v částech, kde vystupuje geologické podloží na povrch nebo kde s ohledem na sklonitostní poměry se nacházejí jen velmi mělké půdy. Jde často o velmi heterogenní porosty stromů a keřů, někdy jen o keřová uskupení. Většinově tvoří základ interakčních prvků v krajině, případně se nacházejí v prostorech přechodových ekotonů k lesům. Jde o různé porosty dubů, habrů, jasanů, bříz, vrb, jeřábů místy s příměsí borovic nebo smrku, určitou koncentraci lze dokládat pro okolí Pohledů do jižní části svahů západně až severozápadně od Horní Hynčiny.

- agrární terasy, meze - spíše již jen ojediněle v členitějších částech katastrů (okolí vrchu Kotel, , východní část pohledského katastru v okolí registrovaných VKP poblíž kaple sv. Víta).  Převládá většinou vícedruhová skladba, dominují keře typu šípku, hlohu, trnky, lísky, bezů, vyšší stromové dřeviny spíše sporadicky (břízy, osiky západně od Pohledů při hranici orné půdy a travních porostů).

- solitérní dřeviny – v polích západně od Pohledů několik solitérních lip, nutno respektovat při trasování přívodních vedení od VE do sítě VN

- prakticky v okolí chybí doprovodné porosty toků a porosty niv, poněvadž i přes geomorfologickou pestrost dlouhých údolí nejsou přítomny významnější trvalé vodoteče.

Vlastní zájmové území výstavby záměru je zcela  prosté mimolesních porostů dřevin s ohledem na vysoký podíl zornění na plošině mezi údolím se sídleními útvary Pohledy a Horní Hynčina a silnicí I/34.

Sadovnicky či dendrologicky hodnotné porosty se v kontaktu se zájmovým územím nenacházejí.  Pouze podél cesty jižně od stávající větrné elektrárny je pouze několik keřů bezu černého (Sambucus nigra).

Vyhlášené památné stromy (nejstarší tis červený na Svitavsku ve Skleném, lípa srdčitá v Kamenné Horce)  jsou dostatečně vzdáleny od posuzované lokality, ani přípojky od polohy VE k elektrickému vedení se nenacházejí v přímém kontaktu se dřevinami, je nutno respektovat polohu solitérních lip v polích.

Fauna

Zájmové území je  stanovištěm intenzivních agrocenóz v otevřeném terénu s minimem strukturních prvků vegetačního dřevinného krytu v nejbližším okolí, lze očekávat jen ochuzené spektrum živočišných druhů tohoto stanoviště. Ani vyvolané investice (trafostanice, kabely, přístup k základnám VE) nezasahují jiné stanoviště než zorané celky polí; rekonstrukce polní cesty se  může dotknout ruderalizovaných lad.

Pro zájmové území a nejbližší okolí byli dokladováni zástupci zejména následujících druhů živočichů nebo skupin

- savci - hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), rejsek (Sorex sp.),  srnec obecný (Capreolus capreolus), liška obecná (Vulpes vulpes), prase divoké (Sus scrofa)

- ptáci - vrabec  polní (Passer montanus), skřivan polní (Alauda arvensis), konipas bílý (Motacilla alba), strnad obecný (Emberiza citrinella),  stehlík obecný (Carduelis carduelis), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), bažant obecný (Phasianus colchicus), vrána obecná černá (Corvus corone corone), havran polní (Corvus frugilerus), výskyt silně ohrožené křepelka polní (Coturnix coturnix -§§) zatím nemohl být případně potvrzen (tažný druh), výskyt ohrožené koroptve polní (Perdix perdix-§) potvrzen přímo v zájmovém území výstavby a nejbližším okolí nebyl.  Za potravou do polí dále zaletují racek chechtavý (Larus ridibundus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo),  v zimním období pozorována káně rousná (Buteo lagopus).

- plazi – zástupci na tomto stanovišti  nebyli zjištěni

- obojživelníci –žádní  zástupci třídy nebyli ani opakovanými pochůzkami zjišťováni

- hmyz:

- brouci - ze střevlíkovitých střevlík měděný (Carabus cancellatus),  dále střevlíčci Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus,  Calathus melanocephalus, C. fuscipes,  šídlatec Bembidion  lampros, kvapníci Amara  aenea,  Harpalus  pubescens, Harpalus affinis); dále drabčíci  rodů Philontus, v v okolí hnojiště drabčík Ontholestes tesselatus; z listorohých čeledí  hnojník obecný (Aphodius fimetarius), hnojník Aphodius distinctus; z dalších skupin zatím zjištěni  mandelinky rodu Phaedon,  kohoutci rodu Lema; z nosatců  listopasi rodu Sitona; slunečko dvoutečné (Adalia bipunctata), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), blýskáčci rodu Meligethes aj.

- motýli - babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi),

- dvoukřídlí - muchnice (Bibio sp.), dále  tiplice (Tipula sp.), pestřenky rodu Eristalis, Vollucella

- blanokřídlí -  včela medonosná (Apis melifera), sporadicky na prvních jarních květech při  okrajích polí  čmelák zemní  (Bombus terrestris - §)..

- ploštice – klopušky rodu Adelphocoris, kněžice rodu Eurygaster

- jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa,

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací  zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů, možné výskyty čmeláků lze pokládat za sporadické.

V následujícím podkladu je doloženo vyjádření krajského úřadu Pardubického kraje ve vztahu k ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám.

#### C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí. Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém  území se opírá jednak o již existující krajinné prvky  s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky  nové, projektované ve smyslu požadovaných prostorových  parametrů.

V rámci širších vztahů řešeného území je ze skladebných prvků ÚSES nejvýznamnější částečně funkční  lesní nadregionální biokoridor trasovaný v ose Hřebečovského hřbetu s významným biocentrem v prostoru PR Rohová.

Lokální prvky ÚSES jsou orientovány především na nivy drobných vodotečí a na přírodě bližší lesní porosty, případně na polohy průlehových zatravněných zemědělských tratí,  všechny tyto prvky se nacházejí v dostatečném odstupu od vlastního zájmového území výstavby navrhovaných VE.

Krajina, krajinný ráz

Zájmové území pro řešení záměru výstavby obou VE je otevřenou plochou polí, s minimem dochovaných strukturních prvků krajiny, mírně ukloněné k západu a jihu, východně od silnice  I/34 Svitavy – Letovice. Přes území prochází vedení  VN 22 kV, dále se v prostoru již jedna funkční větrná elektrárna Fuhrländer 250 kW již nachází(navrhovány jsou dvě shodné.  V kontaktu není žádná soustředěná sídelní nebo průmyslová  zástavba, sídelní útvar Pohledy je lokalizován východně v postupně se hluboce zařezávajícím údolí, druhý nejbližší sídelní útvar Sklené se nachází již v úrovni plošiny zájmového území, včetně výrazného zemědělského areálu severně od zájmového území záměru.

S ohledem na parametry posuzovaných VE (výška stabilní části 42,5 m, výška včetně listu vrtule 57 m, poloměr rotoru – délka listu vrtule 14,5 m) je však nutno krajinu a její parametry hodnotit pro daleko širší území, než jen vlastní území výstavby.

Pro hodnocení vlivů obou VE Pohledy na krajinný ráz lze vymezit dotčené území krajinného rázu oblasti a  krajinného rázu místa jako dotčený krajinný prostor.

V kontextu krajinného rázu oblasti je dán především geomorfologickými útvary  Svitavské pahorkatiny (západní část) a  Hřebečovského hřbetu  (východní část) s tím, že  geomorfologicky je území dotvářeno průlomovým údolím Svitavy (zaklesávání u Banína ) a  údolím občasné vodoteče přes Pohledy a Horní Hynčinu (Sluneční údolí) a údolím Chrastovského potoka (jihovýchod). Severní část je  charakterizována především tabulemi v okolí Svitav až k nevýraznému hřbetu při hlavním evropském rozvodí (od Javornického hřbetu do prostoru mezi Kamennou Horkou a Koclířovem, u Hřebče navazuje na výrazný Hřebečovský hřbet).

Znaky přírodní charakteristiky dotčeného krajinného prostoru v rámci oblasti jsou dány především lesními komplexy v pohledově exponovaných vrcholových částech táhlých hřbetů, vytvářejících rámec odlesněné krajiny (Hřebečovský hřbet na východě, Javornický hřbet na severozápadě a táhlá návrší západně od Vendolí, Radiměře a Rohozné; v odlesněných částech  jde o drobné lesy, solitérní dřevinnou vegetaci a doprovodnou dřevinnou vegetaci toků (zejména Svitava) a komunikací (I/34 Svitavy – Polička, silnice Radiměř – Rohozná, silnice Hradec nad Svitavou – Kamenná horka, silnice Rohozná – Banín) prakticky (s výjimkou plochého území severně od Svitav) zcela absentují  rybníky a vodní plochy.

Důraz je nutno pokládat na směrem k jihu postupně se zvyšující členitost georeliéfu plochého až pahorkatinného charakteru s nevýraznými dominantami, jednostrannými hřbety s výraznými srázy a široce rozevřenými údolími, na rozsáhlejší lesní porosty vrcholových partií hřbetů s členitými okraji, lesní porosty listnatých dřevin a členité lesní porosty, různorodé lesní enklávy. Významným prvkem je přírodě blízký tok Svitavy, zejména v úseku zaklesávajícího se údolí jižně od Hradce nad Svitavou k Březové nad Svitavou.

Znaky kulturní charakteristiky dotčeného krajinného prostoru jsou určeny především intenzivní urbanizací s důrazem na velké plochy orné půdy a potlačení strukturních prvků krajiny scelením pozemků, zástavbu plošného městského charakteru (významné sídlo Svitavy s výraznou urbanizací v okolí – severní část DoKP oblasti KR), dále jde o sídla venkovského charakteru s převážně zachovalou urbanistickou strukturou (převládají dlouhé přípotoční sídelní útvary v protáhlých údolích. Místy lze dokládat  okraje sídel nevhodně začleněné do krajinného rámce s rušivými objekty a   struktury  krajiny velkých otevřených ploch (sila a sídliště Svitavy, zemědělský areál Radiměř). Za doprovodné znaky lze pokládat pak především architektonicky nevhodné objekty ve volné krajině bez vhodného začlenění do krajinného rámce, drobné komunikace a silnice s alejemi, stožáry mobilních operátorů, výraznou výškovou dominantou je nový televizní vysílač Kamenná Horka (výška 92 m) při východním okraji , rámec je určen dále  liniovými stavbami nadzemních elektrických vedení VN a VVN. Novým technickým prvkem výškové dominance je i již stojící VE Pohledy I.

V rámci historické charakteristiky lze zdůraznit význam věže původně gotického, počátkem 20. století přestavěného kostela sv. Petra a Pavla v kontextu určitých pohledových střetů s lokalitou výstavby VE,  v širším kontextu pak farní kostel Navštívení Panny Marie ve Svitavách v širším pohledovém kontextu ze severu. Sídelní dominanty kostelů v Kamenných Horkách a Pohledech se prakticky neprojevují s ohledem na polohu v údolích obcí.

Za určující prostorové charakteristiky lze tedy  pokládat převážně plochý a jednoduchý až mírně členitý horizont, výrazně otevřenou krajinnou scénu, pohledovou rozmanitost utvářenou vegetačním krytem , přičemž geomorfologická predispozice se výrazněji projevuje v jižní části krajinného prostoru. Za výrazné nadlokální dominanty lze pokládat především televizní vysílač Kamenná Horka a sila Svitavy, částečně i novou VE (zejména dynamický efekt pohybujícího se rotoru, jinak neporušuje určující krajinné horizonty v rámci vymezené oblasti KR, přičemž v klidu se projevuje slabě); dominanty  s lokálním působením pak věž kostela Sklené, dominanty stožárů  stanic mobilních operátorů, stavby dalších dvou VE je nutno  pokládat za další nové dominanty (zesílení efektu stávající VE Pohledy I).

| Typický ráz oblasti (podklad oznamovatele, srpen 2004) | Průhled od severu od Javůrku přes Svitavy, plochý charakter krajiny, dominance sila (březen 2005) |
| --- | --- |
| Průhled na prostor ze silnice Rohozná – Radiměř (ze západu, duben 2005) | Průhled ze silnice nad Hradcem od Radiměře (duben 2005) |

Lze dále vymezit místo krajinného rázu Sklené – Pohledy, které je dáno zejména:

      - rozsáhlými celky orné půdy mezi mírným, převážně zalesněným návrším východně od silnice I/34 a korunou východního svahu plošiny nad západním svahem údolí se sídelním útvarem Pohledy.  Místo krajinného rázu je tak určeno výrazně otevřenou  enklávou mezi zalesněným mírným návrším severně od celků orné půdy v trati Zadní pole, sídelním útvarem Sklené na severu s kulisou lesního komplexu Mezilesí - Vančurova louka – Na kopci, přičemž tato enkláva mezi lesy byla postižena intenzifikací zemědělské výroby spojené s odstraněním strukturních krajinných prvků.

      - V rámci znaků přírodní charakteristiky je nutno zdůraznit nízkou přítomnost mimolesních porostů dřevin a trvalých travních porostů, na druhé straně  výjimečnost západně orientovaných svahů v předhůří Hřebečovského hřbetu východně od Pohledů, prakticky až na výjimky chybí liniové a skupinové porosty, s výjimkou jižní části v okolí trati Zadní Pole. Pohledově se uplatňuje sídlení vegetace ve Skleném.

      - V rámci znaků kulturní charakteristiky jsou jako výrazný negativní projev definována nadzemní vedení VN a VVN a velké plochy orné půdy, za pozitivní projev jsou pokládány znaky sídel venkovského charakteru se zachovalou urbanistickou strukturou, sakrální stavby v sídlech, zachovalost historické parcelace místa. Za dominantu je nutno pokládat  otevřenost krajinné scény a kostel ve Skleném .

      - Stávající VE Pohledy I. se projevuje jako nová dominanta kulturní charakteristiky, ve spojení s liniemi VN.

Žádný ze znaků není možno chápat jako jedinečný, některé výše uvedené znaky maximálně za  význačné nebo většinově za běžné.

Na  určení krajinného rázu zájmového území  se v prostoru posuzovaného záměru podílejí zejména následující hlavní složky:

| Krajinná složka | Projev | Význam, poznámky |
| --- | --- | --- |
| Rozsáhlé plochy orné půdy | Negativní | Velký až určující |
| Lesní porosty | Pozitivní | Střední |
| Trvalé travní porosty | Pozitivní | Velmi nízký (prakticky absentují |
| Doprovodné kulisy a linie dřevin | Pozitivní | Střední (doprovodné linie toků) |
| Vodní toky | Pozitivní | Nulový (absentují) |
| Vodní plochy | Pozitivní | nulový (absentují) |
| Zástavba nejbližších sídelních útvarů | Pozitivní i negativní | Střední (relativně homogenická většinově nízkopodlažní venkovská zástavba obou nejbližších sídel, projev Sklené, Pohledy v údolí) |
| Urbanizované plochy | negativní | Střední (areál zemědělské farmy) |
| Výškové objekty (bodové dominanty) | negativní | střední až velký (stávající VE Pohledy I.) |
| Historické dominanty | pozitivní | Nízký až střední (věž kostela Sklené) |
| Výškové objekty (prostorové dominanty) | negativní | Nulový (prakticky absentují) |
| Komunikace | negativní | Nízký (polní cesty, silnice nižších tříd) |
| Vedení VN, VVN | negativní | Střední |

| Vysoký podíl zornění na KR místa, ( pohled do prostoru staveniště, duben 2005) | Průhled od staveniště k severu, dominantní role stávající VE, v pozadí zemědělský areál Sklené |
| --- | --- |
| Průhled podél cesty k jihu, KR místa uzavřen lesními porosty, určující role VE a VN (snímek oznamovatele, 2004) | Průhled k severu až severozápadu, dominance VE, VN a kontext věže kostela ve Skleném |

Z hlediska ochrany krajinného rázu jde o výstavbu  dalších výškově dominantních subtilních staveb, přičemž výstavba dalších dvou  VE představuje silnější míru vlivu na krajinný ráz oproti již existující stavbě jediné VE. Bližší rozbor v příslušné části kapitoly D.1.7.

#### C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání

Charakter městské čtvrti

Posuzovaný záměr je situován na k.ú. Horní Hynčina, v obci Pohledy, mimo kontakt s trvalou obytnou zástavbou, jak je patrné  z již uvedené situace širších vztahů. Aktuální počet obyvatel obce je 329. Obec představují 2 katastrální území, celková výměra obce je 1992 ha.

Pohledově v kontaktu je obec Sklené na severu.

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zvláště chráněná území

Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území přírody vymezená ve smyslu § 14 zák. č. 114/1992 Sb., ZCHÚ nejsou přímo dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.  Nejbližším ZCHÚ je PR Rohová, zaujímající prudké zalesněné východní svahy Hřebečovského hřbetu s přírodě blízkými porosty (jedlové a květnaté bučiny). Vyhlášena 1988, výměra 296,33 ha, nachází se cca 2,5 km východně od zájmového území. Ostatní ZCHÚ (např. PP Mladějovské tisy) se nacházejí ve vzdálenosti nad 10 km od zájmového území výstavby.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, nejbližší přírodní park Údolí Křetínky  se nachází cca 10  km jihozápadně.

Významné krajinné prvky

Nejsou polohou oznamovaného záměru stavebně dotčeny, poněvadž jde o prostory na odpřírodněných stanovištích intenzivních agrocenóz.

Lesní porosty, vodní toky i údolní nivy jsou dostatečně vzdáleny od zájmového území výstavby obou VE.

Zájmové území výstavby nevykazuje parametry na registraci VKP  podle § 6 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Registrovaný VKP 09097 východně od sídelního útvaru  Pohledy (xerofytní trávníky s teplomilnými druhy rostlin a hmyzu) se nachází cca 1600 m SV od zájmového území.

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti

Ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. se nejbližší evropsky významné lokality se nacházejí více jak 20 km daleko od zájmového území záměru. Nejbližší EVL je lokalita Lanškrounské rybníky (CZ 0530174), geomorfologicky, hydrologicky i jinak zcela mimo možný dosah i zprostředkovaných vlivů posuzovaného záměru.

Vyhlášené ptačí oblasti ČR jsou od zájmového území řešené lokality vzdáleny více jak 50 km. Tyto okolnosti jsou potvrzeny i stanoviskem krajského úřadu v Pardubicích, odboru životního prostředí, čj. OŽPZ/8065b/2005 VR ze dne 23.3.2005, vydaného podle ust.§ 45i odst. 1 zák. č. 218/2004 Sb. a uvedeného v předcházející části předkládaného oznámení.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. Situace ložisek je patrná z následujícího mapového výřezu:

Ochranná pásma

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně . Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro územní řízení.

Architektonické a jiné historické památky

V hodnoceném území se nenalézají žádné známé architektonické ani jiné historické památky resp. archeologická naleziště, která by mohla být uvažovaným záměrem ovlivněna. V případě mimořádného výskytu archeologických památek v průběhu zemních prací je třeba postupovat v souladu se stávající legislativou.

Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Obec Pohledy nemá pro své správní území zpracován a schválen územní plán obce. Tato skutečnost je doložena v příloze č.1 předkládaného oznámení.

Obec Pohledy na základě usnesení Obecního zastupitelstva ze dne 16.11. 2004 vyslovila souhlas s výstavbou dvou větrných elektráren  v katastrálním území obce.

# C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s výjimkou částečných vlivů na krajinný ráz záměr nepředstavuje výraznější ohrožení parametrů životního prostředí.

Záměr nebude vzhledem ke svému situování nijak negativně ovlivňovat zdraví trvale bydlících obyvatel v částech Pohledy  a  Horní Hynčina.

Z hlediska situování větrných elektráren na orné půdě (což vyžaduje trvalé vynětí v rozsahu 0,02 ha) nepředstavuje významnější negativní vliv ve vztahu k vegetaci a volně žijícím živočichům. Záměr nevyžaduje žádné kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Situování větrných elektráren není ve směru převládajících tahů ptáků, umístění nevytváří předpoklad soustředěnějšího výskytu ptactva, čímž lze vyloučit  výraznější střety s posuzovaným záměrem. Jak vyplývá z řady sledování u jiných obdobných zařízení, takovýto negativní vliv dosud zatím nebyl potvrzen.

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí s výjimkou komentovaných vlivů záměru na přírodní složku ekosystémů.

# D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

#### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší

Rozsah zemních a stavebních prací není významný a nelze tudíž ani očekávat významnější vlivy ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Pro eliminaci negativních vlivů obecně souvisejících s etapou výstavby jsou formulována následující doporučení:

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

Výstavba – hluk

Hluk z etapy výstavby vzhledem k rozsahu stavebních prací, vzdálenosti od souvislé obytné zástavby a vyvolanému počtu pohybů TNA souvisejícími se zemními a základovými pracemi nebude nijak výrazně ovlivňovat zdraví trvale bydlících obyvatel.

Provoz

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v zásadě pouze v následující oblastech:

- hluk

- znečištění vody a půdy

- havarijní stavy

Hluk

Akustická situace v zájmovém území byla posouzena v hlukové studii, která je samostatnou přílohou č.3 předkládaného oznámení. Z provedeného výpočtu vyplývá, že očekávané hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší chráněnou obytnou zástavbu nepřekračují nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A pro hluk ve chráněných venkovních prostorech staveb pro denní i noční dobu bez omezení provozu VE.  V žádném z výpočtových bodů nebyla překročena hladina akustického tlaku 37,7 dB, tudíž z hlediska vlivů na obyvatelstvo ve vztahu k působení hluku lze záměr hodnotit jako malý a nevýznamný.

V rámci další projektové přípravy je doporučeno respektování následující opatření:

- po zahájení zkušebního provozu provést  kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších  objektů obytné zástavby v rozsahu měření výchozí akustické situace v zájmovém území

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím znečištění vody a půdy lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd.

Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.

Havarijní stavy

Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je komentována v příslušné části předkládaného oznámení ve vztahu k olejovému hospodářství větrné elektrárny z hlediska zajištění případného úniku oleje mimo samotný objekt větrné elektrárny. Vliv lze označit za malý a málo významný.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo – zdravotní rizika

Vzhledem k situování záměru v dostatečné vzdálenosti od trvalé obytné zástavby mimo působení hluku z větrné elektrárny a z důvodů, že záměr negeneruje do ovzduší žádné emise ovlivňující imisní zátěž zájmového území není nezbytné na úrovni oznámení v rozsahu přílohy č.3 hodnotit zdravotní rizika související s posuzovaným záměrem.

Sociální  a  ekonomické  důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování záměru se nepředpokládá negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších trvale obytných objektů.

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou  očekávány.

#### D.I.2. Vlivy na ovzduší

Emise v etapě výstavby lze označit za minimální a není důvodné jejich příspěvek vyhodnocovat rozptylovou studií.

Etapa provozu negeneruje žádné emise do ovzduší. Vliv na ovzduší tedy v rámci posuzovaného záměru nenastává.

#### D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

V hodnocené lokalitě dojde pouze k malé změně v odvodnění povrchu v souvislosti s nepatrným vznikem nových zpevněných vod. Voda z těchto zpevněných ploch bude zachována v území, tudíž vliv na charakter odvodnění oblasti lze označit za malý a nevýznamný.

Změna hydrologických charakteristik

Vlivy na změnu hydrologických charakteristik v souvislosti s posuzovaným záměrem nenastávají.

Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě výstavby, tak částečně i  v rámci vlastního provozu.

# Výstavba

Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám, nevyhovujícím způsobem shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v průběhu výstavby apod. V této souvislosti jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:

- před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie nebo povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto plánech

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

# Provoz

# Provoz negeneruje vznik splaškových vod. Určitý nově vznikající objem neznečištěných srážkových vod bude zasakován do terénu. Záměr neznamená produkci žádných technologických vod.

# V převodovce větrné elektrárny je použit olej Shell Tellus 46. K úniku oleje z převodovky může dojít poruchou těsnění mezi převodovkou a generátorem, proto je pod tímto místem instalována záchytná vana na olej. Její kapacita dostačuje na množství oleje, které může uniknout z převodovky než zareaguje čidlo hladiny oleje v převodovce a dojde k odstavení elektrárny a tím k zamezení dalšího úniku oleje. Pokud by došlo k poruše čidla oleje v převodovce, je záchytná vana osazena nezávislým čidlem, které při naplnění záchytné vany odstaví elektrárnu. Tímto dvojím jištěním je zabráněno případnému možnému úniku oleje mimo objekt větrné elektrárny. Z hlediska minimalizace negativních vlivů provozu na vodu lze doporučit respektování následujících opatření:

- objekty větrných elektráren budou vybaveny odpovídajícím sanačními prostředky pro eliminaci případného úniku převodového oleje mimo zařízení větrné elektrárny

#### D.I.4. Vlivy na půdu

Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Stavba bude realizována v k.ú. Horní Hynčina na parcelách  č. 970/4 a 971 a bude představovat následující trvalý zábor ZPF:

| Číslo parcely | kategorie pozemku | Plocha pro záměr (ha) |
| --- | --- | --- |
| 970/4 | orná půda | 0,0180 |
| 971 | orná půda | 0,0020 |

- p.č. 970/4 – orná půda – 0,0180 ha – BPEJ: 7.25.04 – třída ochrany:  II.

- p.č. 823/1 – orná půda – 0,0020 ha – BPEJ: 7.25.04 – třída ochrany:  II.

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997.

Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:

- Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou dokumentací.

- Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),

b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,

d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s pořízením dokumentace,

e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:

- Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

- Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

- Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.

- Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

- Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  BPEJ, které reprezentují II. třídu  ochrany dle výše uvedeného metodického pokynu.

V oznámení jsou ve vztahu k této problematice prezentována následující doporučení:

- v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

- zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF mimo polohy skladebných a podpůrných prvků ÚSES

Z hlediska rozsahu záboru ZPF se nejedná o významný rozsah  záboru, který tak lze z hlediska velikosti vlivu označit za malý, z hlediska významnosti ve vztahu k uvedeným třídám ochrany za středně významný.

Znečištění půdy

Stávající situace

Z hlediska  situování záměru na využívaném zemědělském půdním fondu nelze předpokládat znečištění půdy.

# Produkce odpadů obvyklých při stavebních pracích

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

- investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby (zejména výkopovou zeminu)  nejprve nabídnout k využití

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality půd.  Přesto pro další minimalizaci tohoto rizika  je navrženo následující  opatření:

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

Provoz

Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr, že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit z hlediska významnosti jako nevýznamný až nulový.

Změny hydrogeologických charakteristik

Posuzovaný záměr neovlivňuje hydrogeologické charakteristiky. Záměr nepředstavuje prokazatelné navýšení zpevněných ploch, představuje určité zemní a demoliční  práce se souvisejícími riziky případné kontaminace. Vliv lze označit za malý a málo významný. Pozitivním aspektem posuzovaného záměru je skutečnost, že bude odstraněna kontaminovaná zemina v prostoru stavby.

Vlivy na chráněné části přírody

Lokalita výstavby objektu nenarušuje ani  se nedotýká žádného zvláště chráněného území z hlediska zájmů  ochrany přírody, včetně evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Vliv je možno hodnotit jako  nulový.

#### D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizace záměru trvale nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

#### D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Záměr je stavebně navrhován na orné půdě, bez původního vegetačního krytu a v dostatečné vzdálenosti od prvků dřevin či drobnějších prvků krajinné struktury.

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k dílčí trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný pokryv agrocenózy bude v rozsahu řešení základny stožárů VE a v rámci řešení přístupu skryt. S ohledem na charakter intenzivně využívané orné půdy jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v  přírodě blízkém stavu.

V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které se mohou vyskytovat na dotčených honech orné půdy (ruderálních lemech) v závislosti na druhu pěstované plodiny a způsobu agrotechniky včetně způsobu ochrany kultur. Zájmové území výstavby tak nepředstavuje prostor možného výskytu ochranářsky významných fytocenóz, případně lokalitu přirozené původní vegetace.

S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru nevyžadují žádná  specifická opatření.

Vlivy na porosty dřevin  rostoucí mimo les

Vlastní záměr výstavby nevyžaduje kácení dřevin, nelze vyloučit jen okrajové zásahy do náletových porostů při úpravě polní cesty v rámci řešení dopravního připojení ke staveništi.   Území naopak vyžaduje řešení vegetačního doprovodu podél cest v rozsáhlých honech orné půdy.  Trasování přípojek na stávající energetickou síť by nemělo ovlivnit porosty, přesto lze doporučit:

- v rámci trasování přípojek a prací na liniových prvcích důsledně respektovat polohu solitérních stromů v polích západně od sídelního útvaru Pohledy

Vlivy na faunu

Lze předpokládat s ohledem na charakter lokality zoologickou nevýznamnost zájmového území výstavby, a to i přes zatím provedené jen orientační průzkumy výskytu zimujících obratlovců a výskytu živočichů v časném jarním aspektu.. Lze odhadovat následující vlivy na faunu:

            - I přes nevelký rozsah vlastních stavebních prací nelze vyloučit dílčí zásahy do hnízdního prostředí skřivana, strnada či jiných druhů na zemi hnízdících ptáků využívajících i ploch agrocenóz (např. i koroptve polní nebo křepelky polní, pokud by byly pro lokalitu výhledově dokladovány).

            - Nelze vyloučit mírné vlivy  na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k  mírné redukci jejich areálů výskytu, je možno odhadovat jako vlivy mírně nepříznivé, s ohledem na rozsah vlastních stavebních prací nevýznamné.

Zmírnění uvedených vlivů je možno  ošetřit následujícím doporučením:

- těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

Podle zatímních podkladů nejsou známy informace, že by poloha navrhovaných VE byla v konfliktu se známými  migračními tahovými trasami ptáků.. Jednotlivé přelety dravců nebo jiných druhů ptáků v bezprostředním okolí VE nelze vyloučit, ptáci si na nové objekty na polích zvyknou a dokáží se přizpůsobit. Rotor je pro ně za normálních klimatických a povětrnostních okolností dobře viditelná překážka, kterou většinou oblétají, v klidu i prolétají.  Pouze za mlhy nebo při nočních přeletech může být mírně zvýšená pravděpodobnost rizika střetu otáčející se lopatky s opeřencem. Pokud jsou VE umisťovány mimo soustředěné tahové trasy, jsou pravděpodobnosti střetu ptáků s lopatkami rotoru zanedbatelné (Sequens a kol., 2004).

Vlivy na další ekosystémy

Dochází jen k nízkému plošnému záboru agrocenóz výstavbou a ukotvením stožárů a řešením příjezdu na staveniště. Podle povahy zájmů obecné ochrany přírody lze míru velikosti a významnosti vlivů odhadovat následovně:

a) vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území.

b) vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) či registrovaný VKP (§ 6 zákona)  není realizací posuzovaného záměru fyzicky dotčen.

c) vlivy na další ekosystémy

Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik dálkového přenosu imisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou tedy s ohledem na polohu záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená území prvků ÚSES a VKP.

- vlivy na zvláště chráněná území

Taková interakce nenastane.

e)  další aspekty

Významnějším biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů (jak obecně dokládají lemy polí podle stávající cesty, okolí hnojiště, okolí farmy Sklené)

Na základě výše uvedeného rozboru je proto doporučeno uplatnit následující podmínku:

- důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

#### D.I.7. Vlivy na krajinu včetně krajinného rázu

Oznamovaný záměr je realizován v pohledově otevřeném prostoru v rozsáhlé enklávě polí ve vrcholové části plošiny jižně od Skleného, západně od Pohledů, mimo  zastavěná území.

Pro posouzení vlivu  navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodujícím aspektem, že jde o výstavbu vysokých subtilních technických staveb se specifickým designem, které vytvářejí nový výškově dominantní prvek v krajině, jak dokládají fotografie).

V uvedené oblasti krajinného rázu lze předpokládat slabý až středně silný zásah především do prostorových charakteristik krajinného rázu (estetická složka), přírodní charakteristika zůstává zachována jen s mírným ovlivněním (nejsou přímé stavební zásahy,  pohledové ovlivnění je slabé), kulturní charakteristika získává nový znak v krajině. Výrazné ovlivnění historické charakteristiky oblasti KR stavbami VE navrhované velikosti je těžko prokazatelné, stávající VE se v těchto kontextech projevuje slabě až velmi slabě (zejména v klidu, pohyb rotoru upozorní na přítomnost VE výrazněji).  Realizací stavby budou zachovány všechny VKP, chráněná území a kulturní dominanty krajiny, dojde jen k mírnému ovlivnění měřítka krajiny a vztahů v krajině. Ke střetu s přírodní hodnotou krajinného rázu oblasti dochází jen mírně především v souvislosti s vnímáním tvarů terénu (georeliéfu) a krajiny jako celku, který neobsahuje žádné výrazné dominanty (přírodní, kulturní nadmístního významu /s výjimkou stožáru televizního vysílače Kamenná Horka), jeho charakter je převážně lesně-zemědělský. Z hlediska střetu s estetickou hodnotou krajinného rázu doplňují a zesilují obě uvažované stavby VE působení stávajícího nového kulturního prvku  krajiny (dnešní VE Pohledy I.) v rámci dotčeného krajinného prostoru, který se projevuje díky svým proporcím a dynamické části; umístění do relativně ploché a nepříliš členité plošiny, která je nižší oproti okolním hřbetům v zásadě nepřesahuje čáry horizontu (pohledově exponované především z východních svahů jižního prodloužení Javornického hřbetu od Rohozné, Radiměře /zde se poloha staveniště obou nových VE s posunem osy pohledu více ze severozápadu dostává blíže k horizontu a tím bude vliv zesilován/, eventuelně od jihu ze silnice Vitějeves – Chrastavec, paradoxně je poloha VE vyvýšena nad městem Svitavy ve výrazně ploché a otevřené krajině při pohledech od Javorníku). Efekt dynamického prvku (rotující listy) může působit nepříznivě a stavbu zviditelňuje oproti stavu v klidu, což lze dokládat pro působení již stávající VE. Zásah lze pokládat za únosný za předpokladu, že bude udržen jako maximální a tím i akceptovatelný co do míry narušení krajinného rázu (tři VE se budou projevovat silněji než jedna, další zvyšování počtu je nutno pokládat za nežádoucí).

Snížení hodnoty krajinného rázu oblasti zesilujícím účinkem tří VE oproti jedné (zatím jen slabý projev) se promítá v estetické hodnotě, přírodní hodnoty zůstávají zachovány. Na základě stávajícího působení dnešní VE Pohledy I. bude působení obou dalších VE v okruhu optimální viditelnosti  o cca 2-3  km vyšší oproti působení jediné VE.  Poněvadž nejsou příčné osy rotorů (spojnice listů) orientovány shodně se stávající VE, bude míra společného působení, daná zejména dynamickým efektem, nižší, než u shodného osového natočení listů rotoru.

| Pohled od Rohozné | Pohled od Radiměře |
| --- | --- |
| Pohled od Vendolí | Působení stávající VE od silnice Hradec – Vendolí |

V kontextu ovlivnění krajinného rázu místa lze dovodit, že realizací stavby může dojít k výraznému ovlivnění vnímání krajiny, přičemž působení dalších VE v prostoru místa krajinného rázu bude vzhledem ke vzdálenostem zesíleno oproti působení dnešní VE Pohledy I.  Stávající VE představuje  nový dominantní znak kulturní charakteristiky, který bude jednoznačně zesílen výstavbou obou VE, ve vizuálně vnímatelném  prostoru dotčené plošiny se tak určující znak kulturní charakteristiky zesílí (jak pohledy od severu, tak zejména pohledy od silnice II/366 při klesání ve směru od Křenova, při výjezdu z lesa pod kótou Janůvecké čihadlo. Nový znak kulturní charakteristiky může sice být vnímán rozporně jak v pozitivním, tak negativním smyslu, ale jednoznačně dojde k posílení tohoto znaku, zejména dynamickým efektem pohybu rotoru. Přes údolí se sídlem Pohledy ze silnice II/366 (cca 2,5 km východně od polohy navrhovaných VE) se navíc stavby budou promítat proti vzdálenému horizontu jižního prodloužení Javornického hřbetu dosahem nad úroveň tohoto horizontu, jak již dokládá poloha stávající VE Pohledy I. (umístěno na vrcholu blízkého horizontu polí). Stavba tedy ovlivní především opět estetickou hodnotu krajinného rázu vymezeného místa, nikoli charakteristiku přírodní. Je nutno zdůraznit, že bude záležet na umisťování obdobných staveb (např. zesilující účinek stožárů operátorů mobilních telefonů, jde ale i o počet VE), poněvadž může dojit k výraznému zesílení nežádoucích efektů a tím i ke značnému snížení estetické hodnoty krajinného rázu. Poněkud bude oslabeno při jižních pohledech krajinoestetické působení věže kostela  sv. Pera a Pavla ve Skleném, kde lze pro stávající VE dokládat již středně silné působení dnešní VE, které bude dostavbou dalších dvou VE posíleno (neodděluje žádný lesní horizont, jde o vjem ve stejném vizuálně vnímatelném krajinném prostoru určeného hlavně rozsáhlými celky polí.

| Stávající VE se slabě promítá na blízkém horizontu ve středu snímku, poloha obou nových vlevo | Detail levého snímku, VE stojí na blízkém horizontu polí (pohled ze silnice II/366 ve směru z Křenova) |
| --- | --- |
| Poloha staveniště v otevřených celcích polí (od stávající VE), obě VE se promítnou jako nové dominantní prvky | Kontext působení stávající VE Pohledy I. s věží kostela sv. Petra a Pavla ve Skleném |

VE se ale s ohledem na výškové parametry nebudou uplatňovat z některých míst silně jako dominanta místa i oblasti, oproti dominantnímu působení vysílače Kamenná Horka  bude jejich působení slabší. Určitou výhodou umístění při pohledech ze sídelního útvaru Pohledy je okolnost, že poloha návrší horizontu, na kterém je výstavba navrhována, se nachází za terénním zlomem, způsobených výraznými svahy plošiny západně od obce.  Určitým zvýrazněním objektu již stojící VE ve výškově  relevantních rovinách pohledu je uplatnění červených signalizačních pásů na listech stávajícího rotoru, takže lze předpokládat analogii  průmětu bezpečnostního požadavku i na obě nové VE, což jejich působení v kontextu krajinného rázu místa poněkud posílí .

Stavba obou VE ovlivní především estetickou hodnotu krajiny a její harmonické měřítko, jako taková se bude uplatňovat v relativně velkém  prostoru dotčeného krajinného prostoru (oblasti) a ovlivní tak některé ze znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu. Dvě vedle sebe stojící VE zesílí svůj účinek ve vztahu k již stojící VE Pohledy I., která se  s výjimkou krajinného rázu místa silněji neuplatňuje. Realizací stavby obou navrhovaných VE  Pohledy II. a Pohledy III. tak může dojít k naplnění kapacity dotčeného území, kdy jsou ještě záměry řešeného rozsahu akceptovatelné, poněvadž synergický účinek vlivu všech VE zejména na estetickou hodnotu krajinného rázu místa je nepopiratelný, i přes  relativně vysokou míru narušenosti krajinného rázu místa.

Celkově, i přes výše prezentované dílčí silněji působící vlivy, je možno v kontextu krajinného rázu oblasti konstatovat velmi vhodnou polohu záměru, poněvadž nejsou narušovány žádné jedinečné nebo krajinoesteticky významné parametry (znaky) krajinného rázu nadlokální či vyšší úrovně, poněvadž poloha otevřené plošiny není kolizní vůči poloze výrazných přírodních dominant (východní svahy kuest Hřebečovského hřbetu nebo výrazná geomorfologie krajiny přírodního parku Údolí Křetínky v okolí hradu Svojanova /průhled od hradu Svojanova do prostoru výstav by je zcela překryt zalesněným vrchem Pupek a  lesním komplexem Novobělského a Lavičenského lesa/).

Na základě výše provedeného rozboru lze doporučit následující podmínky:

- bude dodržena maximální původní výška stožáru VE do 42 m a průměr rotoru do 30 m

- na listech rotoru nebudou uplatněny červené signalizační pásy

- barevné řešení bude preferovat postupné přechody stožáru od tmavě zelené u báze po světle šedou (šedozelenou, modrošedou) pro stožár, opláštění generátoru a listy rotoru; bude vyloučeno použití reflexních a svítivých nátěrů včetně stříbřité a jasně bílé

- v případě požadavků na řešení bezpečnostní signalizace bude uplatněna jen červená bodová signalizace pro noční období a období zhoršené viditelnosti, nebude uplatněna stroboskopická denní signalizace

#### D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky při respektování doporučení uvedených v předcházejících částech předkládaného oznámení.

Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče, není předpokládáno ovlivnění archeologicky významných území s ohledem na polohu staveniště, záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy; přináší však novou kulturní dominantu do krajiny. Z hodnocení vlivů na krajinný ráz vyplývá středně silné  pohledové ovlivnění kulturní dominanty  kostela sv. Petra a Pavla ve Skleném v jižních pohledech.

Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy  s tím, že důraz je nutno položit na důslednou rekultivaci území a všech prostorů, postižených stavebními pracemi.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou v území, pro které není zpracována územně plánovací dokumentace.

Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na krajinný ráz.

Záměr představuje zábor ZPF v rozsahu 0,02 ha.

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti  vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně  významný.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Při realizaci záměru  nelze  nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně  při realizaci stavby:

- v rámci trasování přípojek a prací na liniových prvcích důsledně respektovat polohu solitérních stromů v polích západně od sídelního útvaru Pohledy

- těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

- důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

- bude dodržena maximální původní výška stožáru VE do 42 m a průměr rotoru do 30 m

- na listech rotoru nebudou uplatněny červené signalizační pásy

- barevné řešení bude preferovat postupné přechody stožáru od tmavě zelené u báze po světle šedou (šedozelenou, modrošedou) pro stožár, opláštění generátoru a listy rotoru; bude vyloučeno použití reflexních a svítivých nátěrů včetně stříbřité a jasně bílé

- v případě požadavků na řešení bezpečnostní signalizace bude uplatněna jen červená bodová signalizace pro noční období a období zhoršené viditelnosti, nebude uplatněna stroboskopická denní signalizace

- v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

- před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem tohoto plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie nebo povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v těchto plánech

- zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF mimo polohy skladebných a podpůrných prvků ÚSES

- těžiště zemních prací (skrývek) realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

- investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby (zejména výkopovou zeminu)  nejprve nabídnout k využití

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

- důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

- objekty větrných elektráren budou vybaveny odpovídajícím sanačními prostředky pro eliminaci případného úniku převodového oleje mimo zařízení větrné elektrárny

- po zahájení zkušebního provozu provést  kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších  objektů obytné zástavby v rozsahu měření výchozí akustické situace v zájmovém území

## D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:

- literární údaje (viz seznam literatury)

- terénní průzkumy

- osobní jednání

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro navrhování a posuzování průmyslových  výrob - stavební akustika, problematika hluku z mobilních  zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu  HLUK+.

Seznam použité literatury a podkladů

            - Větrné elektrárny  FUHRLÄNDER FL 250 kW č. II a III. Pohledy, dokumentace pro územní řízení.Vladimír Kaderka a kol.,  DOKA s.r.o., Moravská Třebová, srpen 2004.

            - Culek M. (1995, ed.): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 347 str.

            - Sequens E., Holub P.(2004): Větrné elektrárny: mýty a fakta. Sdružení Calla a hnutí DUHA, České Budějovice-Brno, prosinec 2004.

            - Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek,  1996

            - Vorel I, Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. (2004): Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. Praha, ČVUT.

            - Löw J., Míchal I. (2003): Krajinný ráz. Praha, Lesnická práce s.r.o.

            - Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy používané v ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995

            - Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999

            - Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha

            - Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha

            - Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:1-74

            - Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991

            - Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997

            - Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.

            - Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.

            - Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha

            - Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, Praha.

## D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování oznámení

S ohledem na požadavek oznamovatele předložit Oznámení co nejdříve, nemohly být provedeny komplexní biologické průzkumy zájmového území a okolí, takže bylo možno řešit pouze přímý zoologický průzkum zájmového území s omezením jen na výskyt některých druhů obratlovců v zimním období a na kvalitativní průzkum v časně jarním aspektu.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je podřizováno projektové řešení záměru. Z hlediska imisní a akustické situace je porovnán stávající a výhledový stav.

# F. ZÁVĚR

V rámci předkládaného oznámení byl záměr výstavby a provozu záměru „Větrné elektrárny Fuhrländer 250 kW č. II. a III., Pohledy“ posouzen ze všech podstatných hledisek. Velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je vyhodnocena v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení. Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné kapitole formulována odpovídající doporučení pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedná se o vybudování dvou větrných elektráren Fuhrländer FL 250, každá s turbínou o výkonu 250 kW. Elektrárny budou osazeny na tubusu ve výšce 42,5 m, maximální výška včetně listu vrtule bude 57 m. Tubus se strojem elektrárny bude ukotven do základu půdorysného rozměru 8,4 x 8,4 m. Ústav fyziky atmosféry Akademie věd stanovil průměrný vítr v dané lokalitě 6 m/s; tomuto údaji dle specifikace výrobce odpovídá roční produkce 819 000 kWh

Větrná elektrárny budou umístěny v nadmořské výšce 550 m n. m.

Větrná elektrárna Fuhrländer FL 250 přeměňuje kinetickou energii větru na elektrickou energii pomocí třílisté vrtule, která je napojena přes převodovku na asynchronní generátor. Při malém větru do 2m/s nedochází k pohybu elektrárny. Při zvýšení větru nad 2 m/s dojde k postupnému roztáčení elektrárny. Při síle větru 3,5 m/s dosahuje vrtule elektrárny 29 otáček za minutu a počítač automaticky sepne buzení generátoru G2, a tím dochází k výrobě elektrické energie. Při poklesu větru pod 3,5 m/s počítač automaticky vypne buzení generátoru. Naopak zvýšením větru počítač přidává sílu buzení, čímž jsou udržovány konstantní otáčky. Při vyšší síle větru, nad 5 m/s, dojde automaticky k přepnutí na generátor G1 a zvýšení otáček na 39 za minutu. Tyto otáčky jsou konstantní až do síly větru 25 m/s (což je 90 km/hod), kdy dojde automaticky k zastavení elektrárny. Počítač dále nepřetržitě zpracovává údaje o síle větru od anemometru, který je umístěn na gondole. Při poklesu průměru větru pod 18 m/s počítač opět automaticky zapne elektrárnu. Všechny funkce elektrárny běží automaticky pomocí počítače. Výhoda zvětšení a zmenšení otáček spočívá v tom, že umožňuje kontinuální výrobu elektrické energie již od síly větru 3,5 m/s až po 25 m/s.

Podrobnější technické údaje větrné elektrárny jsou následující:

Počet elektráren			:	2

Typ elektrárny				:	Fuhrländer FL 250

Max. výkon				:	250 kW

Max. výkon celkový			:	500 kW

Výstupní napětí			:	400 V/50 Hz

Celková výška osy VE		:	42,5 m

Celková výška včetně listu vrtule	:	57,0 m

Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 3.2 – Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů., kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Pardubického  kraje.

Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujícím mapovém  podkladu.

Stavba bude realizována v k.ú. Horní Hynčina na parcelách č. 970/4 a 971 a bude představovat následující trvalý zábor ZPF:

| Číslo parcely | Kategorie pozemku | Plocha pro záměr (ha) |
| --- | --- | --- |
| 970/4 | orná půda | 0,0180 |
| 971 | orná půda | 0,0020 |

- p.č. 970/4 – orná půda – 0,0180 ha – BPEJ: 7.25.04 – třída ochrany:  II.

- p.č. 823/1 – orná půda – 0,0020 ha – BPEJ: 7.25.04 – třída ochrany:  II.

V rozsahu tohoto pozemku bude zřízeno i zařízení staveniště, tudíž záměr nevyvolává další požadavky na dočasný zábor ZPF. Záměr neznamená zábor PUPFL. Zabírané pozemky jsou z hlediska třídy ochrany zařazeny do třídy ochrany II.

Záměr se nachází mimo zvláště chráněná území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle některé z příloh NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“),  zájmové území výstavby  není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Záměr negeneruje žádné nároky na vodu. Neprodukuje žádné splaškové ani technologické odpadní vody, pouze nepatrný objem čistých srážkových vod z nově vzniklých zpevněných ploch, které budou zasakovány do okolního terénu. Produkce odpadů v etapě provozuje minimální.

Rozsah zemních a stavebních prací není významný a nelze tudíž ani očekávat významnější vlivy ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.

Hluk z etapy výstavby vzhledem k rozsahu stavebních prací, vzdálenosti od souvislé obytné zástavby a vyvolanému počtu pohybů TNA souvisejícími se zemními a základovými pracemi nebude nijak výrazně ovlivňovat zdraví trvale bydlící obyvatele.

Akustická situace v zájmovém území byla posouzena v hlukové studii, která je samostatnou přílohou č.2 předkládaného oznámení. Z provedeného výpočtu vyplývá, že očekávané hladiny akustického tlaku ve výpočtových bodech reprezentujících nejbližší chráněnou obytnou zástavbu nepřekračují nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A pro hluk ve chráněných venkovních prostorech staveb pro denní i noční dobu bez omezení provozu VE.  V žádném z výpočtových bodů nebyla překročena hladina akustického tlaku 37,7 dB, tudíž z hlediska vlivů na obyvatelstvo ve vztahu k působení hluku lze záměr hodnotit jako malý a nevýznamný.

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím znečištění vody a půdy lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd.

Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.

Emise v etapě výstavby lze označit za minimální a není důvodné jejich příspěvek vyhodnocovat rozptylovou studií. Etapa provozu negeneruje žádné emise do ovzduší. Vliv na ovzduší tedy v rámci posuzovaného záměru nenastává.

V hodnocené lokalitě dojde pouze k malé změně v odvodnění povrchu v souvislosti s nepatrným vznikem nových zpevněných vod. Voda z těchto zpevněných ploch bude zachována v území, tudíž vliv na charakter odvodnění oblasti lze označit za malý a málo významný. Vlivy na změnu hydrologických charakteristik v souvislosti s posuzovaným materiálem nenastávají. Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě výstavby, tak částečně i  v rámci vlastního provozu a v této souvislosti jsou v doporučeních zpracovatele oznámení formulována příslušná opatření.

V kontextu vlivů na přírodu a krajinu lze očekávat o ohledem na polohu záměru jen málo významné vlivy vlastní výstavby, poněvadž je realizována na orné půdě v poměrně nevýznamném plošném rozsahu přímých stavebních prací. Realizací posuzovaného záměru dojde totiž pouze k dílčí trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný pokryv agrocenózy bude v rozsahu řešení základny stožárů VE a v rámci řešení přístupu skryt. S ohledem na charakter intenzivně využívané orné půdy jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí jen omezeně v přírodě blízkém stavu. V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které se mohou vyskytovat na dotčeném honu orné půdy v závislosti na druhu pěstované plodiny a způsobu agrotechniky včetně způsobu ochrany kultur. Zájmové území výstavby tak nepředstavuje prostor možného výskytu ochranářsky významných fytocenóz, případně lokalitu přirozené původní vegetace.

Lze předpokládat s ohledem na charakter lokality zoologickou nevýznamnost zájmového území výstavby, a to i přes jen orientační průzkum výskytu zimujících obratlovců a prezentovanou analogii se zoologickými charakteristikami polních kultur v okolí.

Podle zatímních podkladů nejsou známy informace, že by poloha navrhovaných VE byla v konfliktu se známými  migračními tahovými trasami ptáků. Jednotlivé přelety dravců nebo jiných druhů ptáků v bezprostředním okolí VE nelze vyloučit, ptáci si na nové objekty na polích zvyknou a dokáží se přizpůsobit. Rotor je pro ně za normálních klimatických a povětrnostních okolností dobře viditelná překážka, kterou většinou oblétají, v klidu i prolétají.  Pouze za mlhy nebo při nočních přeletech může být mírně zvýšená pravděpodobnost rizika střetu otáčející se lopatky s opeřencem. Pokud jsou VE umisťovány mimo soustředěné tahové trasy, jsou pravděpodobnosti střetu ptáků s lopatkami rotoru zanedbatelné (Sequens a kol., 2004).

Dochází jen k nízkému plošnému záboru agrocenóz výstavbou a ukotvením stožárů a řešením příjezdu na staveniště.

V kontextu ovlivnění krajinného rázu lze konstatovat, že stavba obou VE ovlivní především estetickou hodnotu krajiny a její harmonické měřítko, jako taková se bude uplatňovat v relativně velkém  prostoru dotčeného krajinného prostoru (oblasti) a ovlivní tak některé ze znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu. Dvě vedle sebe stojící VE zesílí svůj účinek ve vztahu k již stojící VE Pohledy I., která se  s výjimkou krajinného rázu místa v širším krajinné  prostoru silněji neuplatňuje. Krajinný ráz místa bude ovlivněn významněji s ohledem na otevřenou polohu krajinného prostoru plošiny mezi obcí Pohledy  a silnicí I/34 a lze očekávat i středně silné interakce s historickou dominantou kostela sv. Petra a Pavla ve Skleném.

Celkově je možno v kontextu krajinného rázu oblasti konstatovat velmi vhodnou polohu záměru, poněvadž nejsou narušovány žádné jedinečné nebo krajinoesteticky významné parametry (znaky) krajinného rázu nadlokální či vyšší úrovně, poněvadž poloha otevřené plošiny není kolizní vůči poloze výrazných přírodních dominant (východní svahy kuest Hřebečovského hřbetu nebo výrazná geomorfologie krajiny přírodního parku Údolí Křetínky v okolí hradu Svojanova).

Realizací stavby obou navrhovaných VE  Pohledy II. a Pohledy III. tak může dojít k naplnění kapacity dotčeného území, kdy jsou ještě záměry řešeného rozsahu akceptovatelné, poněvadž synergický účinek vlivu všech VE zejména na estetickou hodnotu krajinného rázu místa je nepopiratelný, i přes  relativně vysokou míru narušenosti krajinného rázu místa.

Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky při respektování doporučení uvedených v předcházejících částech předkládaného oznámení.

Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče, není předpokládáno ovlivnění archeologicky významných území s ohledem na polohu staveniště, záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy; přináší však novou kulturní dominantu do krajiny.

Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy  s tím, že důraz je nutno položit na důslednou rekultivaci území a všech prostorů, postižených stavebními pracemi.

Vlivy na jiné složky životního prostředí nejsou předpokládány.

# H. PŘÍLOHY

- Vyjádření o souladu stavby s územním plánem

- Situace stavby

- Hluková studie

zpracovatel oznámení:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

ECO-ENVI-CONSULT

Sladkovského 111   					          Dubinská 720

506 01 Jičín                                                                            530 12 Pardubice

IČO:	42921082

DIČ:	CZ6002271825

tel.: 	466260219

603483099

493523256

fax: 	466260219

e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Spolupráce:

RNDr. Milan Macháček

RNDr. Vladimír Faltys

Ing. Martin Šára

Datum zpracování oznámení:	30.05. 2005

Podpis zpracovatele oznámení: