,

# PARDUBICKÝ KRAJ

# Krajský úřad

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.  značka:  	  SpKrÚ 18234/2007/OŽPZ

Číslo jednací:	  KrÚ 18234-9/2007/OŽPZ/CH

Vyřizuje:	  Ing. Chejnovský, DiS.

Telefon:	  466 026 345

E-mail:              pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz

Fax:                  466 026 392

Datum:	  28.6.2007

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

| Název: | „VÝROBNÍ HALA – FORMPLAST PURKERT s.r.o.“ |
| --- | --- |
| Kapacita záměru: | zpracování plastů lisováním – předpoklad 300 t/rok parkoviště pro 56 vozidel o ploše 2220 m2 zastavěná plocha: 3450 m2 čerpání podzemní vody: 6480 m3/rok čistírna odpadních vod: 75 EO |
| Charakter záměru: | Záměrem je rozšíření stávajícího záměru (přístavba) |
| Umístění: | kraj: Pardubický kraj obec : Bystřec |
| Zahájení stavby: | červen 2007 |
| Ukončení stavby: | prosinec 2007 |
| Oznamovatel: | FORMPLAST PURKERT s.r.o., Jateční 541, 561 64 Jablonné nad Orlicí |

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako správní úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní úřad“ a „zákon“), obdržel v zákonné lhůtě v rámci zjišťovacího řízení záměru „VÝROBNÍ HALA – FORMPLAST PURKERT s.r.o.“, které bylo zajišťováno podle §§ 6 a 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 5 vyjádření, resp. stanoviska dotčených správních úřadů:

Krajský úřadu Pardubického kraje (Krajský úřad), odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) dne 21.5.2007 č.j. KrÚ 18234-7/2007/OŽPZ/CH:

Oddělení odpadového hospodářství má připomínky k textu kapitoly B.III.3. Odpady,  požaduje opravit katalogová čísla a názvy odpadů, popřípadě přehodnotit zařazení odpadu, v textu části oznámení „b) odpady z provozu záměru“ požaduje vytvořit tabulku vznikajících odpadů za rok 2006. Co se týče nakládání s chemickým látkami a přípravky, žádné připomínky nemá; Oddělení ochrany přírody nemá k předloženému záměru v dané lokalitě námitek; Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu uvádí, že dotčený pozemek byl již odňat ze zemědělského půdního fondu.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ve vyjádření ze dne 25.5.2007 č.j. 2394/07/HOK-UO/213 nepožaduje předložené oznámení za dostačující z hlediska posouzení vlivu stavby na zdraví obyvatelstva. KHS požaduje prokázat dodržení hygienických limitů hluku na základě měření hlučnosti stávajícího stavu v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb a na základě zjištěných výsledků měření  doplnit dokumentaci o hlukovou studii. Dále KHS požaduje doplnění oznámení o úplný rozbor pitné vody v úplném rozsahu (včetně stanovení ukazatelů pesticidní látky a pesticidní látky celkem)  a nadlimitní hodnotu ukazatele železa, barvy a zákalu ověřit opakovaným rozborem.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ve vyjádření ze dne 26.6.2007 č.j. 3321/07/HOK-UO/213 po doplnění oznámení se záměrem souhlasí a požaduje splnění následujících podmínek: Nejpozději ke stavebnímu řízení bude KHS doložen výsledek rozboru pitné vody na ukazatele pesticidní látky a pesticidní látky celkem. Ve zkušebním provozu bude provedeno měření hlučnosti z provozu celého areálu v chráněném venkovním prostoru nejbližšího obytného objektu.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové ve vyjádření ze dne 17.5.2007 č.j. 45/ŘI/033618/07: oddělení ochrany vod  upozorňuje na nutnost zajištění nakládání se závadnými látkami  v souladu s ustanovením § 39, zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Pro stavbu musí být vypracován „Plán opatření pro případ havárie“ a schválen příslušným vodoprávním úřadem, všechny mechanismy musí být v dokonalém technickém stavu zejména z hlediska úkapů ropných látek, které budou v případě úniku na terén zasažené zeminy zneškodněny dle zásad nakládání s nebezpečnými odpady. Prostory, ve kterých bude nakládáno se závadnými látkami, musí být vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků. Odlučovač ropných látek musí zajišťovat požadovaný stupeň předčištění a na uvedené čistící zařízení musí být vypracován provozní řád, ve kterém bude zahrnut požadavek na pravidelnou kontrolu; oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na skutečnost, že výsledné výrobky nesmí obsahovat žádna změkčovadla. Touto problematikou se zabývá vyhl. MŽP č.284/2006Sb.; oddělení ochrany lesa nemá k záměru přípomínky za předpokladu dodržení podmínek stanovených orgánem státní správy lesů, které se týkají zásahu záměru do ochranného  pásma lesa; oddělení ochrany ovzduší a oddělení ochrany přírody nemají k záměru připomínky.

Městský úřad Žamberk, Odbor životního prostředí a zemědělství ve vyjádření ze dne 31.5.2007 č.j. 13876/2007/ˇPZE/KAPJ/SOU/071: orgán v oblasti nakládání s odpady upozorňuje, že k uvedení záměru do souladu s právními předpisy upravujícími oblast odpadového hospodářství musí původce stavebních odpadů plnit povinnosti stanovené zejména v § 12, 16, 39, 40 zákona o odpadech a v případě výskytu odpadů s obsahem azbestu i v § 35 zákona. Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že dle § 50 odst. 1 písm. A) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, je dotčeným orgánem v územním, stavebním a jiném řízení dle stavebního zákona Obecní úřad Bystřec, který vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů. Orgán ochrany ZPF oznamuje, že k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, v tomto případě to je Městský úřad Jablonné nad Orlicí. Orgán ochrany přírody požaduje respektování podmínek ochrany SES dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Vodoprávní úřad doporučuje kapitolu týkající se posuzování vlivů na vodu zpracovat podrobněji  vzhledem k současně platnému nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a to ve vtahu k imisním standardům dle přílohy č. 3.

Obdržené připomínky upozorňují především na ustanovení složkových zákonů k ochraně životního prostředí, které je potřeba v následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních dodržet.

Žádný z dotčených správních úřadů nepožadoval, aby bylo pokračováno v posuzování záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr:

Záměr „VÝROBNÍ HALA – FORMPLAST PURKERT s.r.o.“ naplňuje dikci bodu 10.15 „Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny “ kategorie II   přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní  prostředí  ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska záměru, který nedosahuje limitních hodnot se jedná o záměr, který je uveden v příloze č.1, kategorie II, bod 7.1 „Výroba nebo zpracování plastů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 t/rok“. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle § 6 a 7 zákona dospěl správní úřad k závěru, že záměr „VÝROBNÍ HALA – FORMPLAST PURKERT s.r.o.“ nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření dotčených správních úřadů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení. Rovněž budou dodrženy podmínky uvedené v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ oznámení doplněné o připomínky z obdržených vyjádření (převzato, upraveno):

- Technická a technologická opatření ve fázi přípravy záměru:

  - Nejpozději ke stavebnímu řízení bude KHS předložen výsledek rozboru pitné vody na ukazatele pesticidní látky a pesticidní látky celkem.

  - Před vydáním stavebního povolení pro prokázání nepřekročení hygienického limitu hluku bude provedeno měření hlučnosti stávajícího stavu v době denní a noční a na základě výsledků bude zpracována akustická studie, která bude porovnávat a hodnotit stávající stav, příspěvek záměru a hlučnost po realizaci záměru.

  - Bude zpracována žádost o změnu rozhodnutí (povolení nakládání s vodami) pro odběr podzemních vod a pro vypouštění odpadních vod z podnikové ČOV a z odlučovače ropných látek u parkoviště.

  - Budou dodrženy podmínky týkající se ochranného pásma lesa stanovené orgánem státní správy lesů, který se musí k takto umístěné stavbě vyjádřit.

  - Pro výstavbu i provoz bude vypracován „Plán opatření pro případ havárie“ a ten bude předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení. S jeho obsahem musí být seznámení všichni pracovníci.

  - Bude proveden rozbor pitné vody v celém jeho rozsahu a nadlimitní hodnota železa bude ověřena opakovaným rozborem.

  - Před zahájením výstavby bude zajištěn odborný dohled v území z hlediska možného výskytu chráněných druhů fauny a flóry.

  - Odbornému archeologickému pracovišti bude oznámen termín zahájení zemních stavebních prací.

- Technická a technologická opatření ve fázi výstavby záměru:

  - Ke kolaudačnímu řízení původce předloží seznam druhů a množství odpadů vzniklých při stavební činnosti a přehled o tom, jak bylo s těmito odpady naloženo. Toto bude prokázáno dokladem o předání odpadů oprávněné osobě.

  - Veškeré stavební práce budou prováděny jen v denních hodinách, případným zkrápěním bude zamezeno vzniku prašnosti za větru v suchém období.

  - Pří stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.

  - K ochraně dřevin bude stanoveno pásmo v šířce minimálně 3 metry od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál.

  - Veškeré odpady vznikající při realizaci stavby budou využívány nebo odstraňovány v souladu s předpisy v odpadovém hospodářství, řádné nakládání s nimi bude zajišťovat dodavatel stavby.

  - V případě úniku ropných látek na terén budou zasažené zeminy zneškodněny dle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

  - Z důvodů zabránění škod na zemědělském půdním fondu při stavební činnosti je třeba se řídit zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

  - Očista vozidel vyjíždějících ze staveniště bude prováděna pouze v zařízeních k tomu určených.

  - Odlučovač ropných látek musí být navržen tak, aby zajišťoval požadovaný stupeň předčištění a musí být zabezpečen proti vyplavení látek intenzivním deštěm. Na uvedené čistící zařízení musí být vypracován provozní řád, ve kterém bude zahrnut požadavek na pravidelnou kontrolu.

- Technická a technologická opatření ve fázi provozu záměru:

  - Všechny parkovací a manipulační plochy, prostory kde bude nakládáno se závadnými látkami musí být řešeny jako nepropustné a musí být zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

  - Prostory ve kterých bude nakládáno se závadnými látkami, musí být vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků. S použitými sanačními prostředky bude nakládáno podle zásad nakládání s nebezpečnými odpady.

  - Ve zkušebním provozu bude provedeno měření hlučnosti z provozu celého areálu v chráněném venkovním prostoru nejbližšího obytného objektu.

  - Přetoky z procesu vstřikování a vyrobené zmetky budou po nadrcení opětovně využity ve vlastním výrobním procesu.

  - U všech objektů a technických zařízení spojených se záměrem budou prováděny odpovídající technické kontroly.

  - Veškeré komunikace a manipulační plochy v okolí místa staveb budou udržovány čisté.

- Technická a technologická opatření ve fázi ukončení provozu záměru:

  - Bude demontována instalovaná technologie, objekt bude vyčištěn, veškeré zbytky vstupních materiálů a odpady budou odvezeny, případné úkapy látek budou sanovány.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje v navazujících správních řízeních vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona.

## Ing. Josef  H E J D U K

vedoucí odboru

Přílohy:

- Vyjádření dotčených správních úřadů odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 21.5.2007 č.j. KrÚ 18234-7/2007/OŽPZ/CH

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 25.5.2007 č.j. 2394/07/HOK-UO/213

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 26.6.2007 č.j. 3321/07/HOK-UO/213

- Stanovisko České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 21.5.2007 č.j. 45/ŘI/033618/07

- Městský úřad Žamberk, Obor životního prostředí a zemědělství ve vyjádření ze dne 31.5.2006 č.j. 13876/2007/ŽPZE/KAPJ/SOU/071

Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

1.  FORMPLAST PURKERT s.r.o., Jateční 541, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Dotčené územní samosprávné celky:

- Obec Bystřec

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Ústí nad Orlicí

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Obecní úřad Bystřec

- Městský úřad Jablonné nad Orlicí

- Městský úřad Žamberk

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65,  Praha 10 – Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové