# A. Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma	MD Logistika, a.s.

2. IČ			601 08 703

3. Sídlo			Křičenského 451

533 03  Dašice

4. Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Miroslav Nádvorník

Tel.: 466 950 121

# B. Údaje o záměru

## B.I Základní údaje

### B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Název záměru:	    Logistický sklad potravin 2, Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12

Podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je záměr zařazen do kategorie II – Záměry podléhající zjišťovacímu řízení, bod 10.6 „Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1 000 m2“, kdy posuzování těchto záměrů zajišťují příslušné orgány kraje.

### B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Navrhovaný stavební záměr zahrnuje výstavbu nového logistického skladu potravin o rozloze 3 880 m2 (obestavěný prostor 45 784 m3). Součástí záměru je rozšíření zpevněné plochy v průčelí skladu pro pojíždění a manipulaci těžkých nákladních automobilů o 2 672 m2. V současné době tvoří zájmovou lokalitu nezpevněná plocha a zemědělsky využívaná plocha.

### B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:					Pardubický

Obec:					Dašice

Katastrální území:			Dašice

Zájmová lokalita se nachází v jižní části města, na okraji městské zástavby a přímo navazuje na stávající areál firmy MD Logistika, a.s.

### B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Jedná se o výstavbu halového skladu, který zajistí zvýšení kapacity skladovacích ploch pro potraviny, kterým vyhovuje skladovací teplota +5 °C až +24 °C (mléčné a trvanlivé výrobky). Součástí stavebního záměru je i rozšíření zpevněné plochy v průčelí skladu pro pojíždění a manipulaci těžkých nákladních automobilů.

Ke kumulaci s jinými záměry nedojde.

### B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Potřeba výstavby nového logistického skladu spočívá především ve zvýšení kapacity skladovacích prostor pro potraviny, kterým vyhovuje skladovací teplota +5 °C až +24 °C.

Zájmová lokalita se nachází na jižním okraji města. Rozkládá se na dvou parcelách, které přímo navazují na stávající areál firmy MD Logistika a.s.

Záměr je navržen jednovariantně.

### B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Navrhovaná hala o velikosti 3 880 m2 je určena pro skladování potravin, kterým vyhovuje teplota +5 °C až +24 °C. Vybavení skladu je řešeno ocelovými regály, které umožňují zakládání zboží na typizovaných dřevěných paletách. Přemísťování skladovaných potravin je řešeno paletovými a vysokozdvižnými vozíky.

Hala je navržena z typové konstrukce firmy LINDAB – ASTRON s příčnými plnostěnnými svařovanými rámy. Střešní plášť je navržen s vrchním tvarovaným plechem, tepelnou izolací 200 mm minerální plstí a s kašírovanou parotěsnou fólií nebo PUR 120 mm. Stěnový plášť je řešen jako skládaný, z vnější strany z ocelového pozinkovaného a lakovaného plechu s tepelnou izolací              tl. 200 mm a vnitřním lakovaným plechem. Podlaha skladu je navržena z drátkobetonu B 30 se zpevňujícím vsypem a s hydro-radonovou izolací HOPE Junifol. V průčelí budovy je navrženo 10 ks sekčních vrat (rozměr 2,75 x 2,75 m) s těsnícími límci a vyrovnávacími hydraulickými můstky nosnosti 6 t. Vnější strana stěn bude opatřena barevným nátěrem v kombinaci bílá a modrá s logem firmy na pohledových stranách a střecha bude opatřena šedým odstínem RAL 9002.

Denní osvětlení okny je řešeno pouze v manipulační části skladu, kde skladoví dělníci pobývají z pracovní doby nejvíce času (cca 80 %). Sociální zařízení je umístěno v sousední hale logistického skladu 1. Sklad nebude vytápěn. Větrání skladu bude podtlakové, ventilátory jsou umístěny v jižní štítové straně (směrem k  zemědělským pozemkům) a v obvodové západní stěně. Přívod vzduchu bude vraty.

V průčelí navrženého skladu bude zřízena plocha zpevněna zámkovou dlažbou tl. 80 mm o rozloze cca 2 672 m2. Konstrukce zpevněných ploch bude vyhovovat pojíždění a manipulaci těžkých nákladních automobilů. Dopravní napojení je na stávající vnitrozávodní komunikace. Napojení na rozvod vody, elektřiny a zemního plynu je z logistického skladu 1, na který bude navržený sklad přímo navazovat.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a ze střechy haly budou svedeny potrubím PVC DN 300 (v délce 65 m) do kanalizace, která je napojena na městskou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

V rámci výstavby skladové haly je také navržena demolice stávajícího oplocení z betonových desek a sloupků v délce cca 80 m. Navrženo je nové oplocení z pozinkovaného pletiva s potažením PVC výšky 2,0 m na ocelové sloupky (celková délka 200 m) tak, aby navazovalo na stávající areál firmy.

### B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	srpen 2007

Dokončení stavby:	říjen 2007

### B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Dašice

## B.II Údaje o vstupech

### B.II.1 Zábor půdy

Výstavbou skladovací haly budou dotčeny dvě parcely, z nichž jedna má charakter ostatní plochy (parcela č. 1153/13) a druhá je parcela zemědělského půdního fondu (parcela č. 1164/12). Na parcele č. 1153/13 se v současnosti nachází logistický sklad 1, na který bude nová skladová hala přímo navazovat. Zemědělská parcela v současné době slouží k pěstování plodin.

Bonitace pozemku zemědělského půdního fondu (ZPF) a jeho zařazení do třídy ochrany je provedeno v kapitole C.II.3 Půda.

Předpokládaný rozsah záborů:

|  | Rozsah záborů (m2) | % celkového záboru |
| --- | --- | --- |
| Orná půda (parcela č. 1164/12) | 4 109 | 64,6 |
| Ostatní plocha (parcela č. 1153/13) | 2 250 | 35,4 |
| Zábor celkem | 6 359 | 100 |

### B.II.2 Odběr a spotřeba vody

#### Fáze výstavby

Technologická voda je potřeba zejména do betonových směsí. Předpokládá se však, že tyto směsi budou na staveniště dováženy již hotové.

Požární voda bude zajišťována ze stávajících hydrantů, které se nacházejí v areálu.

Pitná a užitková voda pro pracovníky stavby bude zajištěna ve vedlejším logistickém skladu 1 vystavěném v roce 2005. Potřebné množství vody nelze určit, protože počet pracovníků na stavbě není znám. Protože však půjde jen o několik desítek lidí, nebude tento dočasný nárůst spotřeby vody v areálu oproti stávajícímu stavu výrazný.

Podle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka v nečistém provozu 110 l/den pro účely sprchování a WC.

#### Fáze provozu

Vzhledem k účelu stavby a užívaným technologiím nemá navrhovaný záměr po dokončení žádné nároky na technologickou vodu. Potřeba požární vody bude zajištěna z hydrantů napojených na rozvody vody v areálu a vozidly hasičského záchranného sboru.

Během provozu bude pitná a užitková voda pro potřeby zaměstnanců (voda na pití, WC, umývárny) zajišťována ve vedlejším logistickém skladu 1. V logistickém skladu potravin 2 bude zaměstnáno 13 – 18 osob.

### B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

#### Fáze výstavby

Stavba vyžaduje zajištění elektrickou energií, z hlediska surovin stavební materiály pro konstrukci zpevněných ploch a pro betonové základy nosných sloupů. Zajištění vhodných zdrojů je věcí zhotovitele stavby a bude řešeno v rámci další projektové přípravy stavby.

#### Fáze provozu

Skladová hala bude vybavena osvětlením a slaboproudými a silnoproudými rozvody pro zajištění provozu haly (pro instalaci EPS, počítačové sítě, telefonu) a odvětrání prostoru. Požaduje se instalovaný příkon 50 kW. Celková roční spotřeba elektrické energie se předpokládá 100 000 kWhod.

## B.III Údaje o výstupech

### B.III.1 Množství a druh emisí do ovzduší

a) Bodové zdroje znečišťování ovzduší

Posuzovaný záměr nebude bodovým zdrojem emisí do ovzduší (hala nebude vytápěna).

b) Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Záměr nebude plošným zdrojem znečišťování ovzduší

c) Liniové zdroje znečištění ovzduší

Posuzovaný záměr bude zdrojem i cílem pro kamionovou dopravu přivážející a odvážející potravinářské zboží do a z navrhovaného skladu. Vyvolá pohyb liniových zdrojů znečišťování ovzduší.

Způsob zachycování emisí

V případě motorových vozidel je v celosvětovém měřítku vyvíjen na výrobce neustálý legislativní tlak, směřující ke snižování produkce znečišťujících látek. V současné době jsou ve světě prosazovány a v řadě případů i schváleny normy, které musí motorové vozidlo splňovat, aby mohlo být použito k provozu na pozemních komunikacích.

Výbavu vozidel, která splňují normy EURO, tvoří systémy s elektronicky řízenými procesy přípravy palivové směsi a řízenými třícestnými katalyzátory výfukových plynů.

Charakteristické znečišťující látky z dopravy

Při charakterizování relativní významnosti emisí byl hodnocen vzájemný vztah mezi množstvím dopravou vyprodukovaných emisí a jejich závažnosti z hlediska dopadů na zdraví člověka.

Jako charakteristické emise z dopravy byly pro potřebu tohoto oznámení vybrán oxid dusičitý, benzen, benzo(a)pyren a suspendované částice frakce PM 10.

Množství emisí za rok

Výpočet množství emisí vyprodukovaných provozem motorových vozidel za zvolené časové období (rok) vychází z hodnoty tzv. emisního faktoru, která udává množství konkrétní škodliviny, vyprodukované jedním automobilem na trase jednoho kilometru.

Ve Věstníku MŽP (částka 10, říjen 2002) byl Sdělením č. 36 odboru ochrany ovzduší určen pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla PC program MEFA v.02 a emisní faktory použité v této dokumentaci byly vytvářeny pomocí tohoto programu.

Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla vyžaduje v programu MEFA v.02 zadání

následujících vstupních dat:

Výpočtový rok – 1995 až 2010

• determinuje emisní úroveň vozidla (v daném výpočtovém roce lze zvolit pouze ty emisní úrovně, které již vstoupily v EU v platnost; viz tabulka v bodu Emisní úroveň)

• reflektuje snižování obsahu síry v motorové naftě v rámci současných i připravovaných změn normativních kvalitativních parametrů motorových paliv v EU

V případě výpočtů týkajících se posuzovaného záměru „Logistický sklad potravin 2 Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12“ byl zadán nejzaší výhledový rok pro který byly emisní faktory zpracovány, tj. rok 2010.

Kategorie vozidla – osobní automobil (OA), lehký nákladní automobil (LDV), těžký nákladní automobil (HDV), autobus (BUS)

• v případě HDV (celková hmotnost >3,5 t) jsou jako standard uvažována vozidla s průměrnou vytížeností 50 %

V případě výpočtů týkajících se posuzovaného záměru bylo uvažováno s těžkými nákladními automobily (HDV).

Palivo – benzin, motorová nafta, stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

• kategorie motorová nafta zahrnuje i směsnou bionaftu (obsahující 30 % hm. methylesterů řepkového oleje), jejíž emisní parametry jsou prakticky srovnatelné s běžnou motorovou naftou čistě ropného původu (problematika výfukových emisí škodlivin ze spalování bionaft je dále studována a případné úpravy emisních faktorů budou zahrnuty v další verzi programu MEFA)

V případě výpočtů týkajících se posuzovaného záměru bylo jako palivo uvažována nafta.

Emisní úroveň – konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4

• kategorie konvenční se týká vozidel splňujících emisní limity platné ještě před emisními úrovněmi EURO. U těchto vozidel nebyla ještě realizována žádná technická opatření na pohonné jednotce či výfukovém systému za účelem snížení emisí škodlivin (např. katalytické konvertory výfukových plynů, recirkulace spalin, apod.)

• časový harmonogram vstupu emisních limitů EURO v platnost v EU je uveden v následující tabulce:

| Předpis EURO | Platnost od roku: |
| --- | --- |
|  | Těžké nákladní automobily a autobusy |
| EURO 1 | 1992 |
| EURO 2 | 1996 |
| EURO 3 | 2000 |
| EURO 4 | 2005 |

V případě výpočtů týkajících se záměru „Logictický sklad potravin 2 Dašice, parc.č. 1153/13 a 1164/12“ bylo u všech druhů projíždějících motorových vozidel uvažováno s technickými parametry respektujícími EURO 3. Důvodem je skutečnost, že v době uvedení skladu do provozu lze očekávat ve vozovém parku nákladních vozidel vozidla splňující EURO 2, EURO 3 i EURO 4. Automobily splňující EURO 3 budou pravděpodobně nejvíce zastoupeny a jsou také jakýmsi průměrem mezi aotimobily s EURO 2 a EURO 4.

Rychlost jízdy – hodnoty 5, 10, 20, ... 120, 130 km/h

• rychlost jízdy vozidel v kategorii HDV a BUS je omezena pouze do 100 km/h

• rychlostí vozidel nepřevyšující 20 km/h lze v řadě případů simulovat podmínky jízdy s velmi nízkou plynulostí, kdy může docházet ke snížení účinnosti katalytických konvertorů výfukových plynů v důsledku jejich chladnutí pod tzv. „light-off“ teplotu.

V případě výpočtů týkajících se posuzovaného záměru bylo uvažováno s průměrnou rychlostí

20 km/hod. (je uvažována jízda v areálu závodu, a to v úseku od hlavní brány ke skladu potravin 2 a zpět).

Podélný sklon vozovky – hodnoty -10, -9, -8, ..., 0, ... +8, +9, +10 %

Uvažovaný sklon příjezdové trasy v areálu závodu a zpětné trasy je 0 %.

Intenzity dopravy uvažované v dokumentaci

Za 24 hodin lze očekávat příjezd a odjezd 40 kamionů v denní době (6.00 – 22.00 hod.) a 4 kamiony v noční době. Jejich příjezdová a odjezdová trasa je uvažována v rámci areálu MD Logistiky od hlavní brány západně a jižně od mrazírenského skladu. Protože bude uzavřena část komunikace východně od kotelny (z hlukových důvodů), bude trasa dále vedena po komunikaci napojené na střed rozšířené zpevněné plochy vedle budovy skladu a zpracování ovoce.

Ve výpočtu je uvažováno s délkou trasy 920 m (460 m příjezd do logistického skladu 2 a 460 m odjezd ze skladu).

Výpočet množství emitovaných škodlivin

Výpočet zohledňuje:

- 	délku trasy

- 	intenzity dopravy

- emisní faktory v g/km a vozidlo dle MEFA v. 02 (zohledňující technickou úroveň motorových vozidel, jejich kategorii, použité palivo, rychlost jízdy vozidel a podélný sklon komunikace)

Výsledky výpočtů

| Oxid dusičitý (kg/rok) | Benzen (kg/rok) | Benzo(a)pyren (g/rok) | Suspendované částice frakce PM 10 (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 99,142 | 0,980 | 0,00565 | 13,004 |

Produkci emisí v posuzované lokalitě lze označit (z hlediska absolutního množství znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší za rok) za malé, málo významné.

Vysokozdvižné vozíky používané k vykládce a nakládce zboží ze a do skladu potravin 2 jsou poháněny jednosměrným elektrickým proudem z vlastních akumulátorů a nejsou zdrojem emisí znečišťujících ovzduší.

### B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění

Předkládaný stavební záměr nezahrnuje technologie, které vyžadují vodu nebo by mohly vodu znečišťovat. Odpadní vodu tak představují vody dešťové. V minimálním rozsahu představují možný zdroj znečištění úkapy ropných látek ze stojících nákladních vozidel, které se smísí s dešťovou vodou.

Zpevněné plochy budou odvodňovány dešťovou kanalizací, do které budou sváděny i dešťové vody ze střechy řešené haly. Celkový odhad množství dešťové vody je cca 2 600 m3 za rok. Dešťová kanalizace bude napojena na hlavní kanalizační potrubí v areálu, které odvádí vodu na městskou čistírnu odpadních vod.

### B.III.3 Odpady

#### Fáze výstavby

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, z provozu stavebních strojů, při vlastní stavební činnosti a různé odpady vázané na provoz zařízení staveniště. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a souvisejícími předpisy. To znamená zejména v souladu s § 10 a 11 výše uvedeného zákona povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).

Možné druhy odpadů:

| Číslo podle Katalogu odpadů | Druh odpadu | Návrh nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 030104 | Skládka odpadů |
| 07 03 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy | Skládka nebo spalovna nebezpečných odpadů |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | Skládka nebo spalovna nebezpečných odpadů |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 | Skládka odpadů |
| 08 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené | Skládka odpadů |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 080409 | Skládka odpadů |
| 12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů | Skládka odpadů |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | Skládka odpadů |
| 12 01 21 | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 120120 | Skládka odpadů |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Recyklace |
| 15 01 02 | Plastové obaly | Recyklace |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | Jiné využití |
| 15 01 06 | Směsné obaly | Skládka |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | Skládka nebo spalovna nebezpečných odpadů |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202 | Skládka odpadů |
| 17 02 01 | Dřevo | Jiné využití |
| 17 02 03 | Plasty | Recyklace |
| 17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | Skládka nebo spalovna nebezpečných odpadů |
| 17 06 03* | Jiné izolační materiály, které jsou nebezpečné nebo obsahují nebezpečné látky | Skládka nebo spalovna nebezpečných odpadů |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod číslem 170601 a 170603 | Skládka odpadů |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 070902 a 070903 | Skládka odpadů |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | Recyklace |
| 20 01 02 | Sklo | Recyklace |
| 20 01 39 | Plasty | Recyklace |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | Kompostování |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Skládka komunálních odpadů |

Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Při nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady vzniklých při odstraňování staveb je třeba se řídit metodickým pokynem č. 9 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (viz Věstník MŽP, září 2003, ročník XIII, částka 9).

Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen:

- specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či nezávadného odstranění odpadů

- konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu v souladu s §§ 5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

-    připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu (např.       při úniku kapalin ze stavebních strojů a automobilů)

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich zneškodnění.

V dalších etapách projektové přípravy je nutno organizačně zajistit využití skrývané ornice jednáním s příslušným orgánem ochrany ZPF a zemědělskými subjekty a ornici odvážet na místa vhodná pro zúrodnění.

#### Fáze provozu

Při provozu budou vznikat odpady v minimálním množství, protože se jedná o logistický sklad. Nakládání s těmito odpady musí být v souladu s plánem odpadového hospodářství firmy MD Logistika, a.s., Dašice. Musí být v souladu s § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (povinnosti původců odpadů).

V kapitole D.IV tohoto oznámení jsou uvedeny následující podmínky týkající se odpadů:

- Odpady, vzniklé během výstavby, předat přednostně k druhotnému využití.

- V rámci výstavby specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či nezávadného odstranění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování a skladování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu, zabezpečit je před odcizením a únikem.

- V rámci kolaudačního řízení doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich zneškodnění.

- Odstranění odpadů zajistit prostřednictvím odborné firmy.

- Nakládání s odpady během provozu Logistického skladu potravin 2 musí být v souladu s plánem odpadového hospodářství firmy MD Logistika, a.s., Dašice

### B.III.4 Rizika havárií

Při průjezdu vozidel areálem je vzhledem k nízké rychlosti jízdy riziko jakékoliv havárie minimální. Ani provoz navrhované skladové haly nepředstavuje rizikový provoz. Určitým rizikem mohou být pouze hořlavé obalové materiály, dřevěné palety a další skladované hořlavé materiály.

Uvnitř haly budou umístěny požární hydranty s napojenými hadicemi, systém musí být trvale pod tlakem, s dostupnou dodávkou vody. Na nejnepříznivějším místě kohoutového systému nebo přítokového ventilu bude zajištěn hydrodynamický přetlak min. 0,2 MPa a průtok vody z uzavíratelné proudnice nejméně 0,3 l/s. Další hydranty jsou umístěny vně budovy ve vzdálenosti cca 100 m od navrhovaného skladu. Skladová hala bude vybavena také přenosnými hasícími přístroji (cca 11 ks).

Pro evakuaci osob v případě požáru budou uvnitř haly zřetelně označeny únikové cesty, jejichž parametry musí splňovat požadavky podle platných norem ČSN. Uspořádání skladovacích prostor musí být přizpůsobeno požadavkům na zajištění únikových cest.

# C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### C.I.1 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Zájmová lokalita je v současnosti z části tvořena nezpevněnou plochou osídlenou ruderálními rostlinnými společenstvy. Zbylou část lokality tvoří zemědělská půda v intenzivně využívaná k pěstování plodin.

Dotčené území a jeho okolí lze označit za ekologicky nestabilní.

Schválený územní plán města Dašice záměrem dotčenou lokalitu zařazuje mezi plochy určené pro podnikatelské aktivity.

### C.I.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Navrhovaná stavba je z části navržena na parcele zemědělského půdního fondu, která je v současnosti intenzivně využívaná k pěstování plodin. Půda je zde charakterizována kódem         BPEJ 32210. Jedná se o hnědé půdy na zahliněných písčitých substrátech. Jsou to půdy většinou lehčí nebo  středně těžké s příznivým vodním režimem. Na této parcele bude sejmuta vrchní kulturní vrstva půdy v mocnosti 0,20 m a sejmutá zemina bude zpětně využita při vegetačních úpravách navrhované stavby. Zbytek bude nabídnut k využití zemědělskému podniku nebo městu Dašice.

Zbývající parcela je zařazena mezi ostatní plochy.

Žádná z dotčených ploch není přírodě blízkým územím.

Nezpevněné plochy budou kultivovány vegetačními úpravami na ploše 3 728 m2.

### C.I.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Zájmová lokalita není chráněným územím přírody, není součástí územního systému ekologické stability, přírodního parku nebo významného krajinného prvku ani zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Nemá historickou ani kulturní hodnotu. Území není ani součástí soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Posuzovanou lokalitu nelze označit jako přírodní prostředí. Pozemek stavby navazuje na stávající areál firmy, od obytné zóny je oddělen nově vybudovaným logistickým skladem 1 a silnicí III. třídy č. 32246. Samotný pozemek určený pro navrhovaný stavební záměr je umístěn na pozemku využívaném k intenzivnímu pěstování zemědělských plodin. Celkově se jedná o krajinu zcela pozměněnou lidskou činností, jejíž vzhled, funkce i „stabilita“ je trvale udržována člověkem.

## C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### C.II.1 Ochrana přírody

Zájmová lokalita není chráněním územím přírody, není součástí územního systému ekologické stability, přírodního parku nebo významného krajinného prvku ani zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Území není ani součástí soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Nejbližší chráněná území přírody jsou následující:

Biocentrum (BC59) lokálního významu se nachází cca 500 m západním směrem od zájmového území u bývalých kasáren. Stejným směrem (cca 300 m) se nachází lokální biokoridor     (BK 60 – Kostěnický potok). Na východ od Dašic (cca 5 km) se nachází rozlehlá Ptačí oblast Komárov.

Při výstavbě nedojde ke střetu s žádným památným stromem. V prostoru staveniště se nevyskytují žádné dřeviny.

### C.II.2 Půda

Zájmové území se rozkládá na dvou parcelách, z nichž jedna je parcela zemědělského půdního fondu s charakterem orná půda a v současné době je intenzivně využívána k pěstovaní plodin. Půda je charakterizována kódem BPEJ 32210. Jedná se většinou o lehčí nebo středně těžké hnědé půdy na zahliněných písčitých substrátech s příznivým vodním režimem. Tato půda je podle Metodického pokynu MŽP ČR, odboru ochrany lesa a půdy, ze dne 12.6.1996, č.j. OOLP/1067/96 zařazena do     IV. třídy ochrany (půdy převážně s podprůměrnou produkční schopností).

Na této zemědělské parcele bude před započetím stavebních prací sejmuta vrchní kulturní vrstva půdy o mocnosti 0,20 m. Cca 60 m3 sejmuté ornice se zpětně využije pro ohumusování nezpevněných ploch v rámci vegetačních úprav a přebytek bude nabídnut k využití zemědělskému podniku nebo městu Dašice.

### C.II.3 Ovzduší a klima

###### Klimatické poměry v území

Podle klimatické rajonizace náleží území Dašic do teplé, mírně suché oblasti s mírnou zimou.

| Měsíce roku | Rok |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII |
| Průměrná teplota vzduchu (1931 – 1960) na stanici Přelouč |
| - 2,0 | - 0,8 | 3,3 | 8,8 | 13,7 | 17,1 | 18,6 | 18,1 | 14,5 | 8,7 | 4,3 | 0,2 | 8,7 |
| Srážky v mm (1931 – 1960) v Dašicích |
| 32 | 32 | 29 | 36 | 63 | 64 | 88 | 75 | 45 | 43 | 33 | 31 | 571 |

Zdroj: Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSFR 1 : 200 000, list 13 Hradec Králové,  Jiří Krásný et al.

| Měsíce roku | Rok |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I-XII |
| Průměrná teplota vzduchu (C) |
|  |  |  |  | 1961 – 2000 |  |  |  |  |
| -1/-2 | 0/1 | 3/4 | 8/9 | 13/14 | 16/17 | 18/19 | 17/18 | 13/14 | 9/10 | 3/4 | -1/0 | 8/9 |
| Průměrné srážky (mm) |
|  |  |  |  | 1961 – 2000 |  |  |  |  |
| 30/40 | 20/30 | 30/40 | 30/40 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 60/80 | 50/60 | 30/40 | 30/40 | 40/50 | 550/600 |

Zdroj: Atlas podnebí Česka, ČHMÚ Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

#### Údaje o převládajících směrech větru:

Celková větrná růžice pro lokalitu Pardubice:

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost větrů v % | 3,43 | 5,49 | 14,20 | 8,19 | 5,81 | 10,80 | 24,30 | 10,09 | 17,69 |

Zdroj: ČHMÚ Praha, útvar ochrany čistoty ovzduší, oddělení modelování a expertíz

Kvalita ovzduší

Na okrese Pardubice se pravidelné měření znečištění ovzduší provádí na třech měřících stanicích. Imisní situaci v Dašicích lze tedy pouze odhadnout na základě výsledků měření těchto měřících stanic.

Těmito stanicemi jsou:

- stanice ČHMÚ č. 1346 Sezemice

- stanice MÚPa č. 1418 Pardubice - Rosice

- stanice ČHMÚ č. 1465 Pardubice - Dukla

Výsledky měření charakteristických znečišťujících látek z dopravy v ovzduší za rok 2005:

| Stanice | Oxid dusičitý (g/m3) | Benzen (g/m3) | Benzo(a)pyren (ng/m3) | Suspendované částice PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hod. max./98% kvantil | Roční průměr | Roční průměr | Roční průměr | Denní max./98% kvantil | Roční průměr |
|  | Limit = 200 | Limit = 40 | Limit = 5 | Limit = 1 | Limit = 50 | Limit = 40 |
| 1346 Sezemice | - | 28,5 | - | - | 103,0/68,0 | 27,4 |
| 1418 Pardubice – Rosice | 201,8/103,3 | 34,2 | 1,9 | - | - | - |
| 1465 Pardubice – Dukla | 164,1/62,0 | 20,8 | 0,9 | 1,2 | 149,0/96,0 | 35,5 |

Zdroj: ČHMÚ Praha (http://www.chmi.cz)

Lze předpokládat, že kvalita ovzduší v Dašicích bude pravděpodobně nejvíce blízká výsledkům platným pro obdobnou lokalitu a tou jsou blízké Sezemice. Pokud jsou sledované znečišťující látky měřeny pouze	 v Pardubicích, lze oprávněně usuzovat na skutečnost, že jejich koncentrace v Dašicích bude výrazně nižší.

Z předchozí tabulky vyplývá skutečnost, že v Dašicích nelze očekávat překročení platných limitních koncentrací v případě oxidu dusičitého, benzenu, benzo(a)pyrenu a suspendovaných částicích frakce PM10 v ročním průměru. Denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 budou pravděpodobně překročeny tak jako v Sezemicích.

Podle sdělení č. 4 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005, náleží území pod správou stavebního úřadu Dašice k územím se zhoršenou kvalitou ovzduší v případě denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10.

### C.II.4 Hluk

1. Hluk z provozu areálu MD Logistika, a.s. pro současný a navrhovaný stav

Pro potřeby tohoto oznámení byla zpracována hluková studie „Logistický sklad potravin 2 – areál MD Logistika, a.s. Dašice – p.p. 1153/13 a 1164/12“ (Ing. Zbyněk Husák, Stavební fyzika Pardubice), která je přílohou tohoto oznámení. Následující text vychází z této hlukové studie:

Hluková studie vyhodnocuje hluk z provozu areálu MD Logistika, a.s. Dašice, a to pro současný a navrhovaný stav. Současný stav (nulová varianta) je charakterizován provozem strojovny chlazení v objektu 8, jedné chladící jednotky před objektem 8, tří chladících jednotek za kotelnou D6 a provozem logistického skladu potravin 1 (stacionární zdroje hluku včetně nakládky a vykládky, provoz vozidel na zpevněné ploše a provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích). Navrhovaný stav je charakterizován provozem všech výše uvedených zdrojů hluku a provozem logistického skladu 2 (stacionární zdroje hluku včetně nakládky a vykládky, provoz vozidel na zpevněné ploše a provoz vozidel na vnitrozávodních komunikacích). Pro navrhovaný stav je započten stínící vliv nově navrhované protihlukové stěny, která bude vybudována na východní hranici zpevněné plochy před logistickými sklady. Výpočet je zpracován pro denní i noční období.

Posouzeny jsou čtyři body exteriéru: referenční bod „A“ na jižní hranici pozemku RD na st.p.502/1, referenční bod „B“ před obvodovou stěnou 2.NP RD na st. 502/1 (2m před obvodovou stěnou obytné místnosti), referenční bod „C“ na jižní hranici pozemku RD na st.p.247 a referenční bod „D“ před obvodovou stěnou 2.NP RD na st.247 (2m před obvodovou stěnou obytné místnosti). Posuzované body „A“ a „C“ jsou umístěny na hranicích pozemků ve výšce 1,5m nad upraveným okolním terénem, body „B“ a „D“ jsou umístěny v úrovni okna ve 2.NP objektů ve výšce 4,5m nad okolním upraveným terénem.

Podle §11 a přílohy č.4 nařízení vlády č.148/2006 Sb.: "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací", podle údajů uvedených v projektové dokumentaci, podle výsledků měření Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích, podle výsledků měření zpracovatele hlukové studie a podle informací provozovatele logistických skladů byly stanoveny tyto výchozí hodnoty pro aproximativní výpočet:

a)	Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

[nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru (korekce se nesčítají) a denní a noční době]

a.1)	základní hladina hluku LAeq,T pro stanovení nejvyšší přípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru …………………………………………………………...............  LAeq,T = 50 dB(A)

a.2)	korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době

| Druh chráněného prostoru | Korekce v dB |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | - 5 | 0 | + 5 | + 15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | + 5 | + 15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | + 5 | + 10 | + 20 |

1)	použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, pro hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů

2)	použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách

3)	použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk z dopravy  na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.

4)	použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kde starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb (ChVPS) a v chráněném venkovním prostoru (ChVP) vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v ChVPS a v ChVP a pro krátkodobé objízdné trasy

a.3)	korekce na denní dobu

- denní období od 06.00 do 22.00 hod. …………………………………………………..0 dB

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice) .............................- 10 dB

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice) ......................................- 5 dB

a.4)	korekce na povahu hluku

- hluk vysoce impulsní ..................................................................................................- 12 dB

- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem (hudba, zpěv, řeč) ............- 5 dB

b)	Hlučnost stávajících zdrojů v areálu MD logistika, a.s. Dašice

výsledky měření Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích a výsledky měření autora studie

◦	Zpráva o výsledcích měření hluku č. MH 28a-2004 (měření 14.04.04) autora hlukové studie

[v provozu strojovna chlazení, venkovní chladící jednotky a ostatní stávající zdroje hluku]

- provoz v denním období - střed pozemku RD st.p.248 ................................LAeq,8h = 44,0 dB(A)

- provoz v nočním období - střed pozemku RD st.p.248 ................................LAeq,1h = 44,0 dB(A)

◦	Protokol o měření hluku č. H219/05 (měření 24.11.2005 pro účely kolaudace logistického skladu potravin 1) Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích

[v provozu strojovna chlazení, venkovní chladící jednotky a ostatní stávající zdroje hluku]

- provoz v denním období - hranice pozemku RD st.p.502/1 .........................LAeq,8h = 46,2 dB(A)

- provoz v nočním období - hranice pozemku RD st.p.502/1 .........................LAeq,1h = 46,2 dB(A)

◦	Protokol o měření hluku č. H228/05 (měření 06.12.2005 pro účely kolaudace logistického skladu potravin 1 po akustických úpravách) Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích

[v provozu strojovna chlazení, venkovní chladící jednotky, ostatní stávající zdroje hluku]

- provoz v denním období - hranice pozemku RD st.p.502/1 .........................LAeq,8h = 46,5 dB(A)

- provoz v nočním období - hranice pozemku RD st.p.502/1 .........................LAeq,1h = 40,4 dB(A)

◦	Zpráva o výsledcích měření hluku č. MH 04a-2006, MH 04c-2006 a MH 27a-2006 (měření 13.02.2006, 22.03.2006 a 02.06.2006 hluku z nakládky a vykládky) autora hlukové studie

[měřeny hlukové účinky nakládky a vykládky u vrat č.1 logistického skladu 1 ve vzdálenosti 5,3m od středu vyrovnávacího můstku - ve směru stávající obytné zástavby]

- před realizací protihlukových opaření 13.02.06 ………................................LAeq,T = 71,0 dB(A)

- po realizaci dílčího protihlukového opatření 22.03.06 ...............…...............LAeq,T = 65,2 dB(A)

- po realizaci protihlukového opatření 02.06.2006 ..........................................LAeq,T = 60,8 dB(A)

c)	Hlučnost nových stacionárních zdrojů hluku (VZT zařízení a nakládka vykládka zboží)

podklady projektanta akce a výsledky měření autora studie

Axiální ventilátor HCFT/4-500H

◦	hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od axiálního ventilátoru

- provoz v denním období ..…………………………………………………….LA = 68,0 dB(A)

- provoz v nočním období ..……....…………………………………………….LA = 68,0 dB(A)

Nakládka a vykládka zboží

◦	Zpráva o výsledcích měření hluku č. MH 04a-2006, MH 04c-2006 a MH 27a-2006 (měření 13.02.2006, 22.03.2006 a 02.06.2006 hluku z nakládky a vykládky) autora hlukové studie

[měřeny hlukové účinky nakládky a vykládky u vrat č.1 logistického skladu 1 ve vzdálenosti 5,3m od středu vyrovnávacího můstku - ve směru stávající obytné zástavby]

- před realizací protihlukových opaření 13.02.06 ………................................LAeq,T = 71,0 dB(A)

- po realizaci dílčího protihlukového opatření 22.03.06 ..................…............LAeq,T = 65,2 dB(A)

- po realizaci protihlukového opatření 02.06.2006 ..........................................LAeq,T = 60,8 dB(A)

d)	Předpokládané průměrné využití zpevněné plochy pro nákladní vozy a předpokládaná průměrná doba stání jednoho nákladního vozidla

Hodnoty jsou uvedeny zvlášť pro denní a zvlášť pro noční období a jsou rozděleny samostatně pro stávající logistický sklad 1 a pro nově navrhovaný logistický sklad 2.

Stávající logistický sklad potravin 1

d.1)	denní období (06:00 až 22:00)

-	průměrné využití zpevněné plochy ……...............šech 5 stání u expedičních vrat, tedy 100%

-	průměrná doba stání vozidla u jedněch expedičních vrat ….........................................2,0 hod.

(celkem 40 vozidel v denním období, tj. 2,5 vozidla za 1 hodinu)

d.2)	noční období (22:00 až 06:00)

-	průměrné využití zpevněné plochy …….........................2 stání u expedičních vrat, tedy 40%

-	průměrná doba stání vozidla u jedněch expedičních vrat .............................................4,0 hod.

(celkem 4 vozidla v nočním období, tj. 0,5 vozidla za 1 hodinu)

Nově navrhovaný logistický sklad potravin 2

Podle informace provozovatele bude po dokončení logistického skladu 2 navýšena odbavovací kapacita nikoliv v poměru počtu exped. vrat, ale v poměru skladovací kapacity, tedy o 100%.

d.3)	denní období (06:00 až 22:00)

-	průměrné využití zpevněné plochy ……..........................5 stání u expedičních vrat, tedy 50%

-	průměrná doba stání vozidla u jedněch expedičních vrat ….........................................2,0 hod.

(celkem 40 vozidel v denním období, tj. 2,5 vozidla za 1 hodinu)

d.4)	noční období (22:00 až 06:00)

-	průměrné využití zpevněné plochy ……..........................2 stání u expedičních vrat, tedy 20%

-	průměrná doba stání vozidla u jedněch expedičních vrat .............................................4,0 hod.

(celkem 4 vozidla v nočním období, tj. 0,5 vozidla za 1 hodinu)

e)	Charakteristika zpevněné plochy

povrch zpevněné plochy

- stávající plocha a pojezdová plocha nové zpevněné plochy ................................. zámková dlažba

- plochy pro stání NA nové zpevněné plochy .......................................................... zámková dlažba

rychlost pohybu nákladních vozidel na zpevněné ploše .................................................do 30 km/h.

příčný sklon zpevněné plochy ………………..........................................................................< 1 %

podélný sklon zpevněné plochy ...............................................................................................< 1 %

f)	Průměrná předpokládaná hodinová četnost pohybu nákladních vozidel na zpevněné ploše v průběhu denního a nočního období - hodnota nPL

Stávající logistický sklad potravin 1

f.1) denní období … (četnost = průměrný počet příjezdů a odjezdů vozidel za 1 hodinu)

| plocha | kapacita | nejnepříznivější obsazení | výpočet četnosti | četnost pohybu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u severní stěny skladu | 5 míst | 100 % | (1,0 x 60/120) x 5 | 2,500 x |

f.2) noční období … (četnost = průměrný počet příjezdů a odjezdů vozidel za 1 hodinu)

| plocha | kapacita | nejnepříznivější obsazení | výpočet četnosti | četnost pohybu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u severní stěny skladu | 5 míst | 40 % | (0,4 x 60/240) x 5 | 0,500 x |

Nově navrhovaný logistický sklad potravin 2

f.3) denní období … (četnost = průměrný počet příjezdů a odjezdů vozidel za 1 hodinu)

| plocha | kapacita | nejnepříznivější obsazení | výpočet četnosti | četnost pohybu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u severní stěny skladu | 10 míst | 50 % | (0,5 x 60/120) x 10 | 2,500 x |

f.4) noční období … (četnost = průměrný počet příjezdů a odjezdů vozidel za 1 hodinu)

| plocha | kapacita | nejnepříznivější obsazení | výpočet četnosti | četnost pohybu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u severní stěny skladu | 10 míst | 20 % | (0,2 x 60/240) x 10 | 0,500 x |

g)	Charakteristika příjezdových vnitrozávodních komunikací

povrch komunikací ..................................................................................................................živičný

rychlost pohybu vozidel na vnitrozávodních komunikacích ............................................do 30 km/h.

sklon nivelety vnitrozávodních komunikací

- stávající komunikace ....…………………….......................................…..………………..... < 1 %

- nové komunikace ....………....................………………………………….…………........…< 1 %

h)	Intenzita dopravy na příjezdových vnitrozávodních komunikacích, vyvolaná provozem logistických skladů

Stávající logistický sklad potravin 1

Následující tabulka je zpracována za předpokladu, že uvnitř areálu budou vozidla přijíždět okolo západní obvodové stěny kotelny a odjíždět okolo východní obvodové stěny trafostanice.

h.1) denní období - počet průjezdů od 6:00 do 22:00 hodin

| úsek komunikace (viz situace M 1:1500) | T | O | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| úsek č.1, č.2, č.3 a č.4 (pouze odjezd) úsek komunikace č.5 (příjezd a odjezd) úsek komunikace č.6 (pouze příjezd) | 40 80 40 | 00 00 00 | 00 00 00 | 40 80 40 |

h.2) noční období - počet průjezdů od 22:00 do 06:00 hodin

| úsek komunikace (viz situace M 1:1500) | T | O | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| úsek č.1, č.2, č.3 a č.4 (pouze odjezd) úsek komunikace č.5 (příjezd a odjezd) úsek komunikace č.6 (pouze příjezd) | 4 8 4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4 8 4 |

Nově navrhovaný logistický sklad potravin 2

Následující tabulka je zpracována za předpokladu, že uvnitř areálu budou všechna vozidla na rozšířenou zpevněnou plochu přijíždět a odjíždět okolo západní obvodové stěny kotelny (komunikace okolo východní obvodové stěny kotelny bude uzavřena nově navrhovanou protihlukovou stěnou).

h.1) denní období - počet průjezdů od 6:00 do 22:00 hodin

| úsek komunikace (viz situace M 1:1500) | T | O | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| úsek č.1 (příjezd a odjezd) úsek komunikace č.2 (příjezd a odjezd) | 80 80 | 00 00 | 00 00 | 80 80 |

h.2) noční období - počet průjezdů od 22:00 do 06:00 hodin

| úsek komunikace (viz situace M 1:1500) | T | O | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| úsek č.1 (příjezd a odjezd) úsek komunikace č.2 (příjezd a odjezd) | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |

i)	Doba provozu a souběh zdrojů hluku

i.1)	doba provozu

-	zpevněná plocha pro nákladní vozy a doprava

na vnitrozávodních komunikacích ……………………………....…..denní i noční období

-	axiální ventilátory v jižní a západní obvodové stěně skladu ….…......denní i noční období

-	nakládka a vykládka zboží .….............................................................denní i noční období

i.2)	souběh

-	zpevněná plocha pro nákladní vozy, doprava na vnitrozávodních

komunikacích, axiální ventilátory a nakládka a vykládka zboží ................................100 %

Z výše uvedených údajů vyplývá, že předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku (způsobená provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice, provozem stacionárními zdroji hluku včetně nakládky a vykládky zboží, provozem nákladních vozidel na zpevněné ploše a také provozem nákladních vozidel na vnitrozávodních komunikacích uvnitř areálu a.s. Mrazírny Dašice) nesmí v posuzovaných bodech „A“ až „D“ exteriéru (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) překročit hodnotu 50dB(A) v denním období a hodnotu 40dB(A) v nočním období.

Popis posouzení

Aproximativní výpočet je členěn do tří základních částí:

A.	Stanovení předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve 4 posuzovaných bodech exteriéru v průběhu denního i nočního období pro současný stav (nulová varianta), způsobené provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika a.s. Dašice (včetně provozu logistického skladu potravin 1)

B.	Stanovení předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve 4 posuzovaných bodech exteriéru v průběhu denního i nočního období pro navrhovaný stav (cílová varianta), způsobené provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika a.s. Dašice (včetně provozu logistického skladu potravin 1) a nově navrhovaného logistického skladu potravin 2

C.	Posouzení všech vypočtených hodnot podle nařízení vlády č.148/2006 Sb.: "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací".

a) Stanovení předpokládané ekvivalentní hladiny hluku pro současný stav (nulová varianta), způsobené provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika a.s. Dašice (včetně provozu logistického skladu potravin 1)

V části A hlukové studie jsou stanoveny předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku, způsobené provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice. Hlukové účinky těchto stávajících zdrojů jsou dostatečně přesně zachyceny v protokolech o měření hluku Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích (2005) a také ve zprávách o výsledcích měření hluku autora hlukové studie (2004, 2006). Protože při žádném z dosud provedených měření nebylo možné měřením vyhodnotit celkové hlukové účinky provozu logistického skladu 1 (při některých měřeních byly v provozu pouze axiální ventilátory skladu 1), jsou hlukové účinky skladu 1 doloženy výpočtem. Výpočet obsahuje vyhodnocení stacionárních zdrojů hluku skladu 1 (VZT větrací zařízení skladu - dva axiální ventilátory osazené v jižní a západní obvodové stěně logistického skladu a hluk způsobený nakládkou a vykládkou zboží), provozem nákladních vozů na zpevněné ploše před severní obvodovou stěnou logistického skladu 1 a provozem nákladních vozů na vnitrozávodních příjezdových a odjezdových komunikacích ke skladu 1.

Celková ekvivalentní hladina hluku pro současný stav (nulová varianta)

V závěru části A hlukové studie jsou dílčí ekvivalentní hladiny hluku (způsobené provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice, provozem stacionárních zdrojů logistického skladu 1, provozem NA na zpevněné ploše skladu 1 a provozem na vnitrozávodních komunikacích u skladu 1) energeticky sečteny a je vyčíslena celková předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve všech posuzovaných bodech exteriéru pro současný stav.

Celková předpokládaná ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných bodech

exteriéru, způsobená stávajícími zdroji hluku a zdroji hluku logistického skladu 1:

celková hladina hluku způsobená stávajícími zdroji hluku - současný stav (nulová varianta)

| Posuzované místo | denní období | noční období |
| --- | --- | --- |
| bod „A“ na jižní hranici pozemku RD na st.p.502/1 | 50,1 dB(A) | 50,6 dB(A) |
| bod „B“ před oknem ve 2.np RD na st.p.502/1 | 46,8 dB(A) | 47,3 dB(A) |
| bod „C“ na jižní hranici pozemku RD na st.p.247 | 46,3 dB(A) | 46,4 dB(A) |
| bod „D“ před oknem ve 2.np RD na st.p.247 | 45,4 dB(A) | 45,4 dB(A) |

b) Stanovení předpokládané ekvivalentní hladiny hluku pro navrhovaný stav (cílová varianta), způsobené provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika a.s. Dašice (včetně provozu logistického skladu potravin 1) a nově navrhovaného logistického skladu potravin 2

V části B hlukové studie jsou stanoveny předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku, způsobené souběžným provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice a nově navrhovaných zdrojů hluku logistického skladu 2. Postup výpočtu je obdobný, ovšem s tím rozdílem, že k naměřeným hodnotám nejsou přičteny hlukové účinky logistického skladu 1, ale hlukové účinky skladu 1 a skladu 2 jako jednoho celku. Výpočet tedy obsahuje vyhodnocení stacionárních zdrojů hluku skladu 1 a skladu 2 (VZT větrací zařízení skladu - dva axiální ventilátory osazené v jižní a západní obvodové stěně skladů a hluk způsobený nakládkou a vykládkou zboží), provozem nákladních vozů na rozšířené zpevněné ploše před severní obvodovou stěnou skladů a provozem nákladních vozů na vnitrozávodních příjezdových a odjezdových komunikacích ke skladům

Celková hladina hluku pro navrhovaný stav (cílová varianta)

V závěru části B hlukové studie jsou dílčí ekvivalentní hladiny hluku (způsobené provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice, provozem stacionárních zdrojů obou logistických skladů, provozem na rozšířené zpevněné ploše obou skladů a provozem na vnitrozávodních komunikacích u obou skladů) energeticky sečteny a je vyčíslena celková předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve všech posuzovaných bodech exteriéru pro navrhovaný stav.

Celková předpokládaná ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných bodech

exteriéru, způsobená stávajícími zdroji hluku a zdroji hluku obou logistických skladů:

celk. hladina hluku způsobená stávajícími a novými zdroji hluku - navrhovaný stav (cílová varianta)

| Posuzované místo | denní období | noční období |
| --- | --- | --- |
| bod „A“ na jižní hranici pozemku RD na st.p.502/1 | 46,6 dB(A) | 46,7 dB(A) |
| bod „B“ před oknem ve 2.np RD na st.p.502/1 | 44,4 dB(A) | 44,3 dB(A) |
| bod „C“ na jižní hranici pozemku RD na st.p.247 | 44,8 dB(A) | 44,6 dB(A) |
| bod „D“ před oknem ve 2.np RD na st.p.247 | 44,1 dB(A) | 43,8 dB(A) |

2. Hluková zátěž v okolí návazné silniční sítě

Veškerý automobilový provoz do areálu firmy MD Logistika, a.s. je veden hlavním vjezdem ze silnice II/322 Pardubice – Zminý – Dašice – Komárov. Silnice II/322 je nejdůležitější silnicí v oblasti Dašic s vazbou na silnice I. třídy v prostoru Pardubic (I/36, I/37) a na silnici I/35 v Holicích.

Intenzity dopravy na silnici II/322 Pardubice – Dašice a III/32246 Dašice – Kostěnice v roce 2000 a 2005:

| Silnice č. | Sčítací úsek | Rok 2000 | Rok 2005 | Index 2005/2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | O | M | S | T | O | M | S |  |
| II/322 | 5-3270 | 712 | 2744 | 78 | 3534 | 702 | 2717 | 28 | 3447 | 0,975 |
|  | 5-3260 | 522 | 2043 | 32 | 2597 | 749 | 2427 | 38 | 3214 | 1,238 |
| III/32246 | 5-6110 | 747 | 1656 | 40 | 2443 | 258 | 1378 | 22 | 1658 | 0,679 |

Poznámka:  sčítací úsek 5-3270 je úsekem na trase Zminý – Dašice

sčítací úsek 5-3260 je úsekem v Dašicích

sčítací úsek 5-6110 je úsekem na trase Dašice - Kostěnice

T – těžká motorová vozidla (veškerá nákladní vozidla včetně lehkých nákladních do 3,5 t)

O – osobní automobily

M – motocykly

S - celkem

Při předpokládaném obratu 44 nákladních vozidel za 24 hodin (celkem 88 jízd) lze konstatovat, že přírůstek nákladní dopravy na silnicích II/322 a III/32246 je nízký a nezpůsobí žádné významnější ovlivnění hlukové situace v jejich okolí.

V okolí vjezdu do areálu firmy MD Logistika, a.s. nejsou žádné obytné budovy.

### C.II.5 Kulturní památky a archeologické lokality

Dotčené území není součástí archeologické lokality, památkové zóny, památkové rezervace nebo jejich ochranného pásma.

V centru města se nachází městská památková zóna, která je od záměru vzdálena cca 500 m a  nebude stavbou nijak dotčena. Cca 400 m jihozápadně od řešené lokality se nachází archeologické naleziště.

### C.II.6 Geologické a hydrologické podmínky území

Zájmové území se nachází v místech, kde nejsvrchnější část vrstevního sledu tvoří kvartérní nivní sedimenty. Jsou zde zastoupeny převážně fluviální sedimenty. V rámci dřívější výstavby  byl v areálu firmy proveden inženýrsko geologický průzkum a předpokládaný geologický profil stavby je následující:

0,00 – 0,20 m		ornice, písčitá humózní hlína

0,20 – 0,70 m		podorničí, písčito-hlinitá zemina

0,70 - 			hlinitý písek, jemnozrnný

Cca 300 m od zájmové lokality protéká Kostěnický potok, který se vlévá do řeky Loučné. Vlastním prostorem stavby žádná vodoteč neprotéká. Dešťová voda z nezpevněných ploch se vsakuje a připívá tak k vydatnosti podzemních vod. Hladina podzemní vody je cca 1,50 m pod povrchem terénu.

# D.  Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní   prostředí

## D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### D.I.1 Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Stavba nepředstavuje v krajině nárůst její diverzity. Z tohoto hlediska nelze její realizací očekávat klimatické změny.

Při konkrétních synoptických situacích, především při radiačním počasí s negativní energetickou bilancí (v noci), nemůže nová stavba a zpevněná plocha způsobit změny v mezoklimatu.

Rozšířením zpevněné plochy se vytvoří malá mikrocirkulační buňka. V ní bude v denních hodinách obvykle zpevněný povrch rychle prohříván a do jejího prostoru se bude „tlačit“ relativně chladnější vzduch z okolí. V nočních a ranních hodinách pak bude chladnější vzduch směřovat z ochlazeného prostoru stavby do okolí.

Realizací záměru a předpokládanou malou změnou mikroklimatu se prakticky rozptylové podmínky v jeho okolí významnější měrou nezmění.

Fáze výstavby:

Zdrojem znečištění ovzduší se může stát záměr zejména ve fázi, kdy budou prováděny zemní práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným počasím mohou částečky prachu do jisté míry způsobit znečištění ovzduší.

Vzhledem k proměnlivosti tohoto působení a jeho krátkodobosti nelze jeho vliv exaktně vyhodnotit. Tento stav je však časově omezen a lze mu čelit zkrápěním zdroje znečištění.

Z tohoto důvodu navrhujeme následující opatření, která jsou také uvedena v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení.

-	V případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) snižovat prašnost skrápěním povrchu staveniště

-	Řádně čistit veřejné  komunikace ve výjezdu ze stavby

-	Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti

Fáze provozu:

Podle informací poskytnutých pracovníky firmy MD Logistika, a.s. lze očekávat vybudováním Logistického skladu potravin 2 nárůst dopravy v území o 44 přijíždějících a odjíždějících kamionů denně, z toho 4 kamiony v noční době.

Tyto intenzity automobilové dopravy jsou natolik nízké, že lze naprosto vyloučit možnost nadlimitních koncentrací znečišťujících látek z dopravy v ovzduší.

Na podporu tohoto tvrzení dále pro příklad uvádíme  srovnávací tabulku, která porovnává intenzity dopravy s koncentracemi charakteristických znečišťujících látek z dopravy u frekventované křižovatky v centru Hradce Králové.

Vybrané údaje naměřené v roce 2005 v Hradci Králové:

| Stanice | Intenzity dopravy 2005 (voz./24 h.) | Oxid dusičitý (g/m3) | Benzen (g/m3) | Benzo(a)pyren (ng/m3) | Suspendované částice PM10 (g/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hod. max./98% kvantil | Roční průměr | Roční průměr | Roční průměr | Denní max./98% kvantil | Roční průměr |
|  |  | Limit = 200 | Limit = 40 | Limit = 5 | Limit = 1 | Limit = 50 | Limit = 40 |
| 396-H.K.-Sukovy sady | 20 102 | 126,3/- | 32,0 | 3,1 | 1,2 | 105,1/57,2 | 25,3 |

Zdroj: ČHMÚ Praha (http://www.chmi.cz)

Z tabulky vyplývá, že v těsné blízkosti silniční křižovatky s intenzitami dopravy cca 20 tis. automobilů za 24 hodin nedochází k překračování platných limitů pro oxid dusičitý, benzen a suspendovaných částic frakce PM10 v ročním průměru. K překročení dochází v případě benzo(a)pyrenu a suspendovaných částic frakce PM10 v denním průměru.

V roce 2005 projelo po silnici II/322 Dašice - Pardubice za 24 hodin v průměru 3 214 automobilů (sčítací úsek 5-3260) a po silnici III/32246 Dašice – Kostěnice projelo v průměru 1 658 automobilů.

V Dašicích je intenzita dopravy cca 4-krát nižší než na křižovatce u Sukových sadů v Hradci Králové. Z toho lze usoudit, že žádný z platných limitů čistoty ovzduší nebude v této obci překročen v důsledku automobilové dopravy.

Z tabulky v kapitole C.II.4 Ovzduší a klima vyplývá skutečnost, že v Dašicích nelze očekávat překročení platných limitních koncentrací v případě oxidu dusičitého, benzenu, benzo(a)pyrenu a suspendovaných částic frakce PM10 v ročním průměru. Denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 budou pravděpodobně překročeny tak jako v Sezemicích. Navýšení intenzit dopravy o 44 nákladních automobilů nemůže tuto skutečnost změnit.

Realizace záměru „Logistický sklad potravin 2“ nezpůsobí překročení platných limitů v ochraně ovzduší. Pravděpodobné překročení koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 je pravděpodobně způsobeno i jiným zdrojem než je automobilová doprava (prach z polí atd.).

### D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Pro potřeby tohoto oznámení byla zpracována hluková studie „Logistický sklad potravin 2 – areál MD Logistika, a.s. Dašice – p.p. 1153/13 a 1164/12“ (Ing. Zbyněk Husák, Stavební fyzika Pardubice), která je přílohou tohoto oznámení. Následující text vychází z této hlukové studie:

Posouzení všech vypočtených hodnot podle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V části C hlukové studie jsou vypočtené hodnoty předpokládaných ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech posuzovaných bodech exteriéru posouzeny podle §11 a přílohy č.4 nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Protože pro vyhodnocované zdroje hluku platí jednotný hygienický limity [50dB(A) ve dne a 40dB(A) v noci a to jak pro stacionární zdroje, tak pro vnitrozávodní dopravu na nově navržené zpevněné ploše i na nově navržených příjezdových a odjezdových vnitrozávodních komunikacích), je i posouzení vypočtených hodnot provedeno jednotně pro celkovou ekvivalentní hladinu akustického výkonu v obou posuzovaných bodech exteriéru.

Stav současný - nulová varianta (stávající hluková zátěž posuzovaných bodů exteriéru) a stav navrhovaný - cílová varianta (očekávaná hluková zátěž posuzovaných bodů exteriéru po uvedení logistického skladu 2 do provozu) jsou posouzeny samostatně.

VYPOČTENÉ HODNOTY LA,eq  A JEJICH POSOUZENÍ PODLE NV č.148/2006 Sb.

Celková ekvivalentní hladina hluku, způsobená stávajícími zdroji hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice včetně logistického skladu 1 - současný stav (nulová varianta)

| Posuzované místo | Období | Hladina hluku LA.eq [dB(A)] | Posouzení podle NV č.148/2006 Sb. |
| --- | --- | --- | --- |
| bod „A“ hranice pozemku RD na st.p.502/1 | denní | 50,1 dB(A) | = 50 dB(A) – vyhovuje limitu pro denní období |
|  | noční | 50,6 dB(A) | > 40 dB(A) - nevyhovuje limitu pro noční období |
| bod „B“ před oknem 2.np RD na st.p.502/1 | denní | 46,8 dB(A) | < 50 dB(A) – vyhovuje limitu pro denní období |
|  | noční | 47,3 dB(A) | > 40 dB(A) - nevyhovuje limitu pro noční období |
| bod „C“ hranice pozemku RD na st.p.247 | denní | 46,3 dB(A) | < 50 dB(A) – vyhovuje limitu pro denní období |
|  | noční | 46,4 dB(A) | > 40 dB(A) - nevyhovuje limitu pro noční období |
| bod „D“ před oknem 2.np RD na st.p.247 | denní | 45,4 dB(A) | < 50 dB(A) – vyhovuje limitu pro denní období |
|  | noční | 45,4 dB(A) | > 40 dB(A) - nevyhovuje limitu pro noční období |

Celková ekvivalentní hladina hluku, způsobená stávajícími a nově navrhovanými zdroji hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice včetně logistického skladu 1 a 2 - navrhovaný stav (cílová varianta)

| Posuzované místo | Období | Hladina hluku LA.eq [dB(A)] | Posouzení podle NV č.148/2006 Sb. |
| --- | --- | --- | --- |
| bod „A“ hranice pozemku RD na st.p.502/1 | denní | 46,6 dB(A) | < 50 dB(A) – vyhovuje limitu pro denní období |
|  | noční | 46,7 dB(A) | > 40 dB(A) - nevyhovuje limitu pro noční období |
| bod „B“ před oknem 2.np RD na st.p.502/1 | denní | 44,4 dB(A) | < 50 dB(A) – vyhovuje limitu pro denní období |
|  | noční | 44,3 dB(A) | > 40 dB(A) - nevyhovuje limitu pro noční období |
| bod „C“ hranice pozemku RD na st.p.247 | denní | 44,8 dB(A) | < 50 dB(A) – vyhovuje limitu pro denní období |
|  | noční | 44,6 dB(A) | > 40 dB(A) - nevyhovuje limitu pro noční období |
| bod „D“ před oknem 2.np RD na st.p.247 | denní | 44,1 dB(A) | < 50 dB(A) – vyhovuje limitu pro denní období |
|  | noční | 43,8 dB(A) | > 40 dB(A) - nevyhovuje limitu pro noční období |

Současný stav - nulová varianta

Z vypočtených hodnot vyplývá, že předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku (způsobená souběžným provozem stávajících zdrojů hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice, včetně logistického skladu 1) nepřesahuje v posuzovaných bodech exteriéru hygienický limit hluku pro denní období. Hygienický limit hluku pro noční období v posuzovaných bodech splněn není (překročení hygienického limitu hluku činí cca 5,4dB až 10,6dB).

Navrhovaný stav - cílová varianta

Z vypočtených hodnot vyplývá, že předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku (způsobená souběžným provozem stávajících a nově navrhovaných zdrojů hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice, včetně obou logistických skladů 1 a 2) nepřesahuje v posuzovaných bodech exteriéru hygienický limit hluku pro denní období. Hygienický limit hluku pro noční období v posuzovaných bodech splněn není (překročení hygienického limitu hluku činí cca 3,8dB až 6,7dB).

Celková hladina hluku v posuzovaných bodech exteriéru klesla ve srovnání se současným stavem o 1,3dB až 3,9dB a hladina hluku, způsobená pouze logistickým skladováním klesla v posuzovaných bodech dokonce o 3,9dB až 10,0dB (důsledek stínícího účinku nově navržené protihlukové stěny na východní hranici rozšířené zpevněné plochy, která snižuje hlukové účinky nakládky a vykládky a hluk z provozu nákladních vozidel na rozšířené zpevněné ploše).

Závěrečné zhodnocení

Po uvedení navrhovaného logistického skladu 2 do provozu nedojde u nejbližší obytné zástavby ke zvýšení hlukového zatížení. Naopak: hluková zátěž mírně poklesne (vliv nové protihlukové stěny). Aby byly vytvořeny podmínky pro dodržení hygienického limitu hluku i v průběhu nočního období, musí provozovatel na stávajících zdrojích hluku realizovat následující protihluková opatření:

- stávající protihlukovou stěnu u strojovny chlazení doplnit o díly spojující stěnu s obvodovou stěnou objektu 8

- chladící jednotku před strojovnou chlazení vyřadit z provozu

- u chladících jednotek za kotelnou D6 vybudovat protihlukovou stěnu

- nezvyšovat hlučnost uvnitř strojovny např. výměnou technologie

V kapitole C.II.5 Hluk je doloženo, že při předpokládaném obratu 44 nákladních vozidel za 24 hodin (celkem 88 jízd), který vyvolá realizace záměru „Logistický sklad potravin 2, Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12“ na okolní silniční síti, je nízký a nezpůsobí žádné významnější ovlivnění hlukové situace v jejich okolí.

V kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení navrhujeme následující opatření:

- Ve fázi výstavby respektovat odstavec 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti).

- Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti

- Stávající protihlukovou stěnu u strojovny chlazení doplnit o díly spojující stěnu s obvodovou stěnou strojovny.

- Chladící jednotku před strojovnou chlazení vyřadit z provozu.

- Mezi kotelnou a západní stěnou logistického skladu 1 vybudovat protihlukovou stěnu výšky 4 m (viz. hluková studie „Logistický sklad potravin 2 – areál MD Logistika, a.s. Dašice – p.p. 1153/13 a 1164/12“, Ing. Zbyněk Husák, Stavební fyzika Pardubice).

- Nezvyšovat hlučnost uvnitř strojovny např. výměnou technologie.

### D.I.3 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

V kapitole D.I.1 Vlivy na ovzduší je dokladováno, že realizace záměru „Logistický sklad potravin 2“ nezpůsobí překročení platných limitů v ochraně ovzduší.

Produkci emisí v posuzované lokalitě lze označit (z hlediska absolutního množství znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší za rok) za malé, málo významné (viz kapitola B.III.1 Množství a druh emisí do ovzduší).

Realizace logistického skladu potravin 2 nezpůsobí z hlediska vlivů na ovzduší zvýšení zdravotních rizik obyvatel.

Z hlediska vlivu hluku na okolní chráněné venkovní prostory je v hlukové studii konstatováno, že po uvedení navrhovaného logistického skladu 2 do provozu nedojde u nejbližší obytné zástavby ke zvýšení hlukového zatížení. Naopak hluková zátěž mírně poklesne (vliv nové protihlukové stěny). Aby byly vytvořeny podmínky pro dodržení hygienického limitu hluku nejen v denní době, ale i v průběhu nočního období, musí provozovatel na stávajících zdrojích hluku realizovat protihluková opatření uvedená v kapitole D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a kapitole D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Potom lze konstatovat, že i z hlediska hluku nezpůsobí realizace logistického skladu potravin 2 zvýšení zdravotních rizik obyvatel.

Z hlediska sociálněekonomických vlivů lze konstatovat, že navržený stavební záměr bude jak ve fázi výstavby tak ve fázi provozu zdrojem pracovních příležitostí.

### D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Na zájmové lokalitě se nenachází žádný vodní tok, nejbližší je Kostěnický potok, který protéká ve vzdálenosti cca 300 m jihozápadně od plánovaného logistického skladu. Zájmové území není v zátopovém území žádného vodního toku. Navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na povrchové vody.

Zájmová lokalita není součástí ochranného pásma vodního zdroje. Podzemní voda v prostoru navrhované se nachází v hloubce cca 1,50 m pod úrovní stávajícího terénu. Při provádění stavebních prací musí být uplatněna veškerá vhodná opatření, aby nedošlo ke znečištění vody nebezpečnými látkami.

Navržené zpevněné plochy budou odvodňovány dešťovou kanalizací, která bude napojena na městskou kanalizaci a na ČOV.

Realizace záměru nevyvolá trvalé znečištění povrchových ani podzemních vod. Možné znečištění dešťových vod bude odstraněno na ČOV.

Z tohoto důvodu navrhujeme následující opatření, která jsou také uvedena v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení.

- Provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na možný únik  vodě a půdě nebezpečných látek.

- Stavební mechanismy čistit na k tomu určených zpevněných plochách opatřených usazovací jímkou s nornou stěnou. Opatření zahrnující ochranu před znečištěním vod musí být náplní plánů organizace výstavby.

- Nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Zpracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavby se zapracováním ochrany vody a půdy před únikem nebezpečných látek a předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

### D.I.5 Vlivy na půdu

Navrhovaná stavba vyžaduje zábor pozemku zemědělského půdního fondu (parcela č. 1164/12). Pozemek má charakter orné půdy s kódem BPEJ 32210. Jedná se o půdu s podprůměrnou produkční schopností zařazenou do IV. třídy ochrany, která je v současné době intenzivně využívána k pěstování plodin. Celkový zábor ZPF je 4 109 m2.

Na pozemku ZPF bude před započetím stavebních prací provedena skrývka ornice v mocnosti 0,20 m. Cca 60 m3 sejmuté ornice bude zpětně využito pro ohumusování nezpevněných ploch stavby a zbytek ornice bude nabídnut zemědělskému družstvu nebo městu Dašice.

Z tohoto důvodu navrhujeme následující opatření, která jsou také uvedena v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení.

- Zařízení staveniště umístit pouze na zpevněných plochách uvnitř areálu firmy MD Logistika, a.s.

- Provést skrývku kvalitních vrstev půdy po předchozí dohodě s vlastníky a uživateli pozemků, termín skrývky určit ve spolupráci s nimi tak, aby škoda na zemědělském využití pozemků byla co nejmenší.

- Nevytvářet deponie pro dočasné uložení půdy ze skrývky, tuto půdu ihned po sejmutí odvážet na místa konečného uložení.

- Využít sejmutou zemědělskou půdu vhodným způsobem (např. biologická rekultivace nezemědělských ploch, zúrodnění méně kvalitních půd aj.); způsob využití konzultovat s orgánem ochrany ZPF.

- Veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo ke znečištění zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li z nějakého důvodu vlivem realizace stavby ke znečištění zemin v prostoru stavby nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena, dekontaminována a nahrazena novou zeminou.

### D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Výstavba logistického skladu nebude mít žádný negativní vliv na horninové prostředí ani na přírodní zdroje.

### D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Zájmová lokalita je výrazně pozměněná činností člověka a celkově poskytuje velmi omezené podmínky pro existenci rostlin a živočichů. Na základě průzkumu v zájmové lokalitě lze konstatovat, že se zde nenacházejí zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb.

V zájmovém území stavby se v současné době nachází nezpevněná plocha s výskytem ruderálních rostlinných společenstev a zbylou část tvoří zemědělská půda intenzivně využívaná k pěstování plodin.

V místě výstavby navrhovaného záměru se nenacházejí žádné dřeviny. Realizací stavby a následnou úpravou stávajících nezpevněných ploch se omezí výskyt běžné flóry a fauny bez podstatného vlivu na populace těchto druhů v okolí záměru.

### D.I.8 Vlivy na krajinu

Zájmová lokalita se nachází na okraji městské zástavby, přímo navazuje na stávající areál firmy. Lokalita představuje antropogenní krajinu z části tvořenou obdělávanou zemědělskou půdou.

Navrhovaná skladová hala bude mít výšku cca 13 m, což odpovídá výšce okolních budov, takže nebude tvořit dominantu krajiny. Krajinný ráz nebude narušen.

Realizací záměru nedochází ke střetu se žádným prvkem územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) nebo významným krajinným prvkem (VKP).

### D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Výstavba skladu je navrhována na pozemcích firmy MD Logistika a.s., které přímo navazují na areál firmy. Realizací stavby nedojde k demolicím budov.

Zájmové území se nachází zcela mimo městskou památkovou zónu, nemá kulturní ani historickou hodnotu.

Navrhujeme následující opatření, které je také uvedeno v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení.

- Záměr“Logistický sklad potravin 2 Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12“ oznámit před zahájením stavebních prací Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti Pardubice, archeologickému oddělení, Zámek 4, 531 16 Pardubice.

## D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vzhledem k charakteru záměru, jeho technickým parametrům, jeho umístění a při vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedených v kapitole D.IV lze konstatovat, že rozsah těchto vlivů v okolním území bude velmi malý a nepřesáhne platné limity v ochraně životního prostředí.

## D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice

Realizací záměru nedojde ke vzniku nepříznivých vlivů, které by přesahovaly státní hranice.

## D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Ovzduší

-	V případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) snižovat prašnost skrápěním povrchu staveniště

-	Řádně čistit veřejné  komunikace ve výjezdu ze stavby

-	Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti

Hluk

- Ve fázi výstavby respektovat odstavec 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti).

- Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti

- Stávající protihlukovou stěnu u strojovny chlazení doplnit o díly spojující stěnu s obvodovou stěnou strojovny.

- Chladící jednotku před strojovnou chlazení vyřadit z provozu.

- Mezi kotelnou a západní stěnou logistického skladu 1 vybudovat protihlukovou stěnu výšky 4 m (viz. hluková studie „Logistický sklad potravin 2 – areál MD Logistika, a.s. Dašice – p.p. 1153/13 a 1164/12“, Ing. Zbyněk Husák, Stavební fyzika Pardubice).

- Nezvyšovat hlučnost uvnitř strojovny např. výměnou technologie.

Horninové prostředí, voda

- Provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na možný únik  vodě a půdě nebezpečných látek.

- Stavební mechanismy čistit na k tomu určených zpevněných plochách opatřených usazovací jímkou s nornou stěnou. Opatření zahrnující ochranu před znečištěním vod musí být náplní plánů organizace výstavby.

- Nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Zpracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavy se zapracováním ochrany vody a půdy před únikem nebezpečných látek a předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Odpady

- Odpady, vzniklé během výstavby, předat přednostně k druhotnému využití.

- V rámci výstavby specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či nezávadného odstranění odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování a skladování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu, zabezpečit je před odcizením a únikem.

- V rámci kolaudačního řízení doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich zneškodnění.

- Odstranění odpadů zajistit prostřednictvím odborné firmy.

- Nakládání s odpady během provozu Logistického skladu potravin 2 musí být v souladu s plánem odpadového hospodářství firmy MD Logistika, a.s., Dašice

Půda

- Zařízení staveniště umístit pouze na zpevněných plochách uvnitř areálu firmy MD Logistika, a.s.

- Provést skrývku kvalitních vrstev půdy po předchozí dohodě s vlastníky a uživateli pozemků, termín skrývky určit ve spolupráci s nimi tak, aby škoda na zemědělském využití pozemků byla co nejmenší.

- Nevytvářet deponie pro dočasné uložení půdy ze skrývky, tuto půdu ihned po sejmutí odvážet na místa konečného uložení.

- Využít sejmutou zemědělskou půdu vhodným způsobem (např. biologická rekultivace nezemědělských ploch, zúrodnění méně kvalitních půd aj.); způsob využití konzultovat s orgánem ochrany ZPF.

- Veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo ke znečištění zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li z nějakého důvodu vlivem realizace stavby ke znečištění zemin v prostoru stavby nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena, dekontaminována a nahrazena novou zeminou.

- V rámci vegetačních úprav nezpevněné plochy stavby zatravnit.

Kulturní a archeologické památky

- Záměr“Logistický sklad potravin 2 Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12“ oznámit před zahájením stavebních prací Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti Pardubice, archeologickému oddělení, Zámek 4, 531 16 Pardubice.

## D.V   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Na okrese Pardubice se pravidelné měření znečištění ovzduší provádí na třech měřících stanicích. Imisní situace v Dašicích odhadnuta na základě výsledků měření těchto měřících stanic.

- stanice ČHMÚ č. 1346 Sezemice

- stanice MÚPa č. 1418 Pardubice - Rosice

- stanice ČHMÚ č. 1465 Pardubice - Dukla

Vzhledem ke skutečnosti, že zájmový prostor tvoří převážně intenzivně obdělávaný zemědělský pozemek, lze předpokládat, že druhová rozmanitost ekosystému je minimální a nenalézají se zde zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

# E. Porovnání variant řešení záměru

Navrhovaný stavební záměr není řešen ve variantách.

# F. Doplňující údaje

## F.I Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

V části H. Přílohy jsou doložena následující vyjádření a stanoviska:

- Vyjádření Městského úřadu Dašice, stavebního úřadu, k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

-	Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k záměru podle § 45, odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (zda může mít záměr vliv na ptačí oblasti či evropsky významné lokality)

# G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Předložené oznámení je zpracováno podle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a zabývá se hodnocením vlivů přípravy, výstavby, provozu záměru „Logistický sklad potravin 2, Dašice, parc. 1153/13 a 1164/12“ na životní prostředí.

## G.I Zdůvodnění potřeby záměru

Potřeba výstavby nového logistického skladu spočívá především ve zvýšení kapacity skladovacích prostor pro potraviny, kterým vyhovuje skladovací teplota +5 °C až +24 °C.

Základní údaje o stavbě

Navrhovaná hala o rozsahu 3 880 m2 je určena pro skladování potravin, kterým vyhovuje teplota +5 °C až +24 °C. Vybavení skladu je řešeno ocelovými regály, které umožňují zakládání zboží na typizovaných dřevěných paletách. Přemísťování skladovaných potravin je řešeno paletovými a vysokozdvižnými vozíky.

Hala je navržena z typové konstrukce firmy LINDAB – ASTRON s příčnými plnostěnnými svařovanými rámy. Střešní plášť je navržen s vrchním tvarovaným plechem, tepelnou izolací 200 mm minerální plstí a s kašírovanou parotěsnou fólií nebo PUR 120 mm. Stěnový plášť je řešen jako skládaný, z vnější strany z ocelového pozinkovaného a lakovaného plechu s tepelnou izolací              tl. 200 mm a vnitřním lakovaným plechem. Podlaha skladu je navržena z drátkobetonu B 30 se zpevňujícím vsypem a s hydro-radonovou izolací HOPE Junifol v tl. 0,60 mm. V průčelí budovy je navrženo 10 ks sekčních vrat (rozměr 2,75 x 2,75 m) s těsnícími límci a vyrovnávacími hydraulickými můstky nosnosti 6 t. Vnější strana stěn bude opatřena barevným nátěrem v kombinaci bílá a modrá s logem firmy na pohledových stranách a střecha bude opatřena šedým odstínem RAL 9002.

Denní osvětlení okny je řešeno pouze v manipulační části skladu, kde skladoví dělníci pobývají z pracovní doby nejvíce času (cca 80 %). Sociální zařízení je umístěno v sousední hale logistického skladu 1. Sklad nebude vytápěn. Větrání skladu bude podtlakové, ventilátory budou umístěny v jižní štítové straně (směrem k  zemědělským pozemkům) a v obvodové západní stěně. Přívod vzduchu bude vraty.

V průčelí navrženého skladu bude plocha zpevněna zámkovou dlažbou tl. 80 mm o rozloze cca 2 460 m2. Konstrukce zpevněných ploch bude vyhovovat pojíždění a manipulaci těžkých nákladních automobilů. Dopravní napojení je na stávající vnitrozávodní komunikace. Napojení na rozvod vody, elektřiny a zemního plynu je z logistického skladu 1, na který bude navržený sklad přímo navazovat.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a ze střechy haly budou svedeny potrubím PVC DN 300 (v délce 65 m) do kanalizace, která je napojena na městskou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

V rámci výstavby skladové haly je také navržena demolice stávajícího oplocení z betonových desek a sloupků v délce cca 80 m. Navrženo je nové oplocení z pozinkovaného pletiva s potažením PVC výšky 2,0 m na ocelové sloupky (celková délka 200 m) tak, aby navazovalo na stávající areál firmy.

## G.II Popis vlivů záměru na životní prostředí

Vlivy na ovzduší

Zdrojem znečištění ovzduší se může stát záměr zejména ve fázi, kdy budou prováděny zemní práce. V případě jejich kombinace s déletrvajícím suchem a větrným počasím mohou částečky prachu do jisté míry způsobit znečištění ovzduší.

Vzhledem k proměnlivosti tohoto působení a jeho krátkodobosti nelze jeho vliv exaktně vyhodnotit. Tento stav je však časově omezen a lze mu čelit zkrápěním zdroje znečištění.

Z tohoto důvodu navrhujeme následující opatření, která jsou také uvedena v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení.

-	V případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) snižovat prašnost skrápěním povrchu staveniště

-	Řádně čistit veřejné  komunikace ve výjezdu ze stavby

-	Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti

Vlivy na hlukovou situaci

Z vypočtených hodnot vyplývá, že předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku (způsobená souběžným provozem stávajících a nově navrhovaných zdrojů hluku v areálu MD logistika, a.s. Dašice, včetně obou logistických skladů 1 a 2) nepřesahuje v posuzovaných bodech exteriéru hygienický limit hluku pro denní období. Hygienický limit hluku pro noční období v posuzovaných bodech splněn není (překročení hygienického limitu hluku činí cca 3,8dB až 6,7dB).

Celková hladina hluku v posuzovaných bodech exteriéru klesla ve srovnání se současným stavem o 1,3dB až 3,9dB a hladina hluku, způsobená pouze logistickým skladováním klesla v posuzovaných bodech dokonce o 3,9dB až 10,0dB (důsledek stínícího účinku nově navržené protihlukové stěny na východní hranici rozšířené zpevněné plochy, která snižuje hlukové účinky nakládky a vykládky a hluk z provozu nákladních vozidel na rozšířené zpevněné ploše).

Po uvedení navrhovaného logistického skladu 2 do provozu nedojde u nejbližší obytné zástavby ke zvýšení hlukového zatížení. Naopak: hluková zátěž mírně poklesne (vliv nové protihlukové stěny). Aby byly vytvořeny podmínky pro dodržení hygienického limitu hluku i v průběhu nočního období, musí provozovatel na stávajících zdrojích hluku realizovat následující protihluková opatření:

- stávající protihlukovou stěnu u strojovny chlazení doplnit o díly spojující stěnu s obvodovou stěnou objektu 8

- chladící jednotku před strojovnou chlazení vyřadit z provozu

- u chladících jednotek za kotelnou D6 vybudovat protihlukovou stěnu

- nezvyšovat hlučnost uvnitř strojovny např. výměnou technologie

V kapitole C.II.5 Hluk je doloženo, že při předpokládaném obratu 44 nákladních vozidel za 24 hodin (celkem 88 jízd), který vyvolá realizace záměru „Logistický sklad potravin 2, Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12“ na okolní silniční síti, je nízký a nezpůsobí žádné významnější ovlivnění hlukové situace v jejich okolí.

V kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení navrhujeme následující opatření:

- Ve fázi výstavby respektovat odstavec 7 § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti).

- Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti

- Stávající protihlukovou stěnu u strojovny chlazení doplnit o díly spojující stěnu s obvodovou stěnou strojovny.

- Chladící jednotku před strojovnou chlazení vyřadit z provozu.

- Mezi kotelnou a západní stěnou logistického skladu 1 vybudovat protihlukovou stěnu výšky 4 m (viz. hluková studie „Logistický sklad potravin 2 – areál MD Logistika, a.s. Dašice – p.p. 1153/13 a 1164/12“, Ing. Zbyněk Husák, Stavební fyzika Pardubice).

- Nezvyšovat hlučnost uvnitř strojovny např. výměnou technologie.

Vlivy na obyvatelstvo

V kapitole D.I.1 Vlivy na ovzduší je dokladováno, že realizace záměru „Logistický sklad potravin 2“ nezpůsobí překročení platných limitů v ochraně ovzduší.

Produkci emisí v posuzované lokalitě lze označit (z hlediska absolutního množství znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší za rok) za malé, málo významné (viz kapitola B.III.1 Množství a druh emisí do ovzduší).

Realizace logistického skladu potravin 2 nezpůsobí z hlediska vlivů na ovzduší zvýšení zdravotních rizik obyvatel.

Z hlediska vlivu hluku na okolní chráněné venkovní prostory je v hlukové studii konstatováno, že po uvedení navrhovaného logistického skladu 2 do provozu nedojde u nejbližší obytné zástavby ke zvýšení hlukového zatížení. Naopak hluková zátěž mírně poklesne (vliv nové protihlukové stěny). Aby byly vytvořeny podmínky pro dodržení hygienického limitu hluku nejen v denní době, ale i v průběhu nočního období, musí provozovatel na stávajících zdrojích hluku realizovat protihluková opatření uvedená v kapitole D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a kapitole D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Potom lze konstatovat, že i z hlediska hluku nezpůsobí realizace logistického skladu potravin 2 zvýšení zdravotních rizik obyvatel.

Z hlediska sociálněekonomických lze konstatovat, že navržený stavební záměr bude jak ve fázi výstavby tak ve fázi provozu zdrojem pracovních příležitostí.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Na zájmové lokalitě se nenachází žádný vodní tok, nejbližší je Kostěnický potok, který protéká ve vzdálenosti cca 300 m jihozápadně od plánovaného logistického skladu. Zájmové území není v zátopovém území žádného vodního toku. Navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na povrchové vody.

Zájmová lokalita není součástí ochranného pásma vodního zdroje. Podzemní voda v prostoru navrhované stavby se nachází v hloubce cca 1,50 m pod úrovní stávajícího terénu. Při provádění stavebních prací musí být uplatněna veškerá vhodná opatření, aby nedošlo ke znečištění vody nebezpečnými látkami.

Navržené zpevněné plochy budou odvodňovány dešťovou kanalizací, která bude napojena na městskou kanalizaci a na ČOV.

Realizace záměru nevyvolá trvalé znečištění povrchových ani podzemních vod. Možné znečištění dešťových vod bude odstraněno na ČOV.

Z tohoto důvodu navrhujeme následující opatření, která jsou také uvedena v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení.

- Provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na možný únik  vodě a půdě nebezpečných látek.

- Stavební mechanismy čistit na k tomu určených zpevněných plochách opatřených usazovací jímkou s nornou stěnou. Opatření zahrnující ochranu před znečištěním vod musí být náplní plánů organizace výstavby.

- Nakládat se závadnými látkami v souladu s § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Zpracovat „Plán opatření pro případ havárie“ pro dobu výstavby se zapracováním ochrany vody a půdy před únikem nebezpečných látek a předložit jej ke schválení věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Vlivy na půdu

Navrhovaná stavba vyžaduje zábor pozemku zemědělského půdního fondu (parcela č. 1164/12). Pozemek má charakter orné půdy s kódem BPEJ 32210. Jedná se o půdu s podprůměrnou produkční schopností zařazenou do IV. třídy ochrany, která je v současné době intenzivně využívána k pěstování plodin. Celkový zábor ZPF je 4 109 m2.

Na pozemku ZPF bude před započetím stavebních prací provedena skrývka ornice v mocnosti 0,20 m. Cca 60 m3 sejmuté ornice bude zpětně využito pro ohumusování nezpevněných ploch stavby a zbytek ornice bude nabídnut zemědělskému družstvu nebo městu Dašice.

Z tohoto důvodu navrhujeme následující opatření, která jsou také uvedena v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení.

- Zařízení staveniště umístit pouze na zpevněných plochách uvnitř areálu firmy MD Logistika, a.s.

- Provést skrývku kvalitních vrstev půdy po předchozí dohodě s vlastníky a uživateli pozemků, termín skrývky určit ve spolupráci s nimi tak, aby škoda na zemědělském využití pozemků byla co nejmenší

- Nevytvářet deponie pro dočasné uložení půdy ze skrývky, tuto půdu ihned po sejmutí odvážet na místa konečného uložení

- Využít sejmutou zemědělskou půdu vhodným způsobem (např. biologická rekultivace nezemědělských ploch, zúrodnění méně kvalitních půd aj.); způsob využití konzultovat s orgánem ochrany ZPF

- Veškerou stavební techniku udržovat v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo ke znečištění zemin např. úkapy ropných látek; dojde-li z nějakého důvodu vlivem realizace stavby ke znečištění zemin v prostoru stavby nebo na navazujících pozemcích, musí být znečištěná zemina odtěžena, dekontaminována a nahrazena novou zeminou

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Výstavba logistického skladu nebude mít žádný negativní vliv na horninové prostředí ani na přírodní zdroje.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Zájmová lokalita je výrazně pozměněná činností člověka a celkově poskytuje velmi omezené podmínky pro existenci rostlin a živočichů. Na základě průzkumu v zájmové lokalitě lze konstatovat, že se zde nenacházejí zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb.

V zájmovém území stavby se v současné době nachází nezpevněná plocha osídlená ruderálními rostlinnými společenstvy a zbylou část tvoří zemědělská půda intenzivně využívaná k pěstování plodin.

V místě výstavby navrhovaného záměru se nenacházejí žádné dřeviny. Realizací stavby a následnou úpravou stávajících nezpevněných ploch se omezí výskyt běžné flóry a fauny bez podstatného vlivu na populace těchto druhů v okolí záměru.

Nebude dotčen žádný lesní ekosystém.

Vlivy na krajinu

Zájmová lokalita se nachází na okraji městské zástavby, přímo navazuje na stávající areál firmy. Lokalita představuje antropogenní krajinu z části tvořenou obdělávanou zemědělskou půdou.

Navrhovaná skladová hala bude mít výšku cca 13 m, což odpovídá výšce okolních budov, takže nebude tvořit dominantu krajiny. Krajinný ráz nebude narušen.

Realizací záměru nedochází ke střetu se žádným prvkem územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) nebo významným krajinným prvkem (VKP).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Výstavba skladu je navrhována na pozemcích firmy MD Logistika a.s., které přímo navazují na areál firmy. Realizací stavby nedojde k demolicím budov.

Zájmové území se nachází zcela mimo městskou památkovou zónu, nemá kulturní ani historickou hodnotu. Archeologický význam se nepředpokládá.

Navrhujeme následující opatření, které je také uvedeno v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ tohoto oznámení.

- Záměr“Logistický sklad potravin 2 Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12“ oznámit před zahájením stavebních prací Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti Pardubice, archeologickému oddělení, Zámek 4, 531 16 Pardubice.

## G.III Celkové shrnutí

Z celkového hodnocení vlivů záměru stavby „Logistický sklad potravin 2, Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12“ vyplývá skutečnost, že veškeré negativní vlivy této stavby na jednotlivé složky životního prostředí nejsou po realizaci doporučených opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí tak významného charakteru, který by znemožňoval její realizaci. Tato opatření jsou podrobně uvedena v kapitole D.IV této dokumentace.

## G.IV Závěr

Předložené oznámení, zpracované podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, se zabývá hodnocením vlivů záměru „Logistický sklad potravin 2, Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12“ na životní prostředí.

Při realizaci navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí nelze předpokládat negativní vlivy na obyvatelstvo, ovzduší, hlukovou zátěž, povrchovou a podzemní vodu, horninové prostředí, faunu, flóru, krajinu a majetek, které by přesahovaly míru stanovenou zákony a souvisejícími předpisy.

Na základě celkového posouzení vlivů záměru na životní prostředí, popsaných a posouzených v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení, lze stavbu „Logistický sklad potravin 2, Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12“ doporučit k realizaci při respektování navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

# H. Přílohy

- Vyjádření Městského úřadu Dašice, stavebního úřadu, k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

-	Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k záměru podle § 45, odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (zda může mít záměr vliv na ptačí oblasti či evropsky významné lokality)

Datum zpracování oznámení:

Červen 2007

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Mojmír Novotný	Hluk, ovzduší, emise, imise

Wolkerova 935

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 533 105

osvědčení MŽP ČR č.j. 10133/1180/OPVŽP/94 prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 7512/ENV/06 do 31.12.2011.

Členové řešitelského týmu:

Ing. Jitka Kubíčková	  Voda, půda, geologie, ochrana přírody

Transconsult s.r.o.

Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

Tel.: 495 533 105

Ing. Zbyněk Husák	  Hluková studie

Stavební fyzika Pardubice

Erno Košťála 958/5

530 12 Pardubice

Tel.: 466 265 409

Podpis zpracovatele oznámení:

Použité podklady:

Projektové podklady, provedené konzultace

- Logistický sklad potravin 2, Dašice, parc. č. 1153/13 a 1164/12, dokumentace pro stavební povolení, Optima spol. s r.o., Vysoké Mýto, 05/2007

- Územní plán města Dašice

- Konzultace uskutečněná na:

- Městském úřadu Dašice, stavebním úřadu

- Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

- opakovaná rekognoskace dotčeného území v areálu firmy MDLogistika, a.s. a jejím okolí včetně následných konzultací

Literatura a mapové podklady

- Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000, list 13-24 Hradec Králové, Ústřední ústav geologický, Praha 1981

- Geologická mapa ČR, list 13 – 24 Hradec Králové, Ústřední ústav geologický, Praha 1981

- http://www.chmi.cz

- Hazdrová M. et al.,Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1:200 000, list 12 Praha Ústřední ústav geologický, Praha 1983

Právní a normy a předpisy

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v planém znění

- Zákon ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

- Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

- Zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní     prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 460/2004 Sb., úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

-	Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

-	Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a sním související předpisy

-	Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a související předpisy (nařízení vlády č. 350/2002 Sb.)

- Zákon č. 231/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 10/1993 Sb. a zákonem č. 98/1999 Sb.), ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění a s ním související předpisy

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a s ním související předpisy

- Nařízení vlády č. 148 ze dne 15. 3. 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-	Metodika výpočtu hluku z provozu na parkovacích a odstavných plochách, VÚVA Praha

-	Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, MŽP Praha,2004

OBSAH:

A. Údaje o oznamovateli	1

B. Údaje o záměru	1

B.I Základní údaje	1

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění	1

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru	1

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	1

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	1

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	2

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru	2

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	3

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků	3

B.II Údaje o vstupech	3

B.II.1 Zábor půdy	3

B.II.2 Odběr a spotřeba vody	3

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje	4

B.III Údaje o výstupech	4

B.III.1 Množství a druh emisí do ovzduší	4

B.III.2 Množství odpadních vod a jejich znečištění	7

B.III.3 Odpady	7

B.III.4 Rizika havárií	9

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	10

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	10

C.I.1 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání	10

C.I.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	10

C.I.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž	10

C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	11

C.II.1 Ochrana přírody	11

C.II.2 Půda	11

C.II.3 Ovzduší a klima	11

C.II.4 Hluk	13

C.II.5 Kulturní památky a archeologické lokality	21

C.II.6 Geologické a hydrologické podmínky území	21

D.  Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní   prostředí	21

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	21

D.I.1 Vlivy na ovzduší	21

D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	23

D.I.3 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	25

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody	26

D.I.5 Vlivy na půdu	27

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	27

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	27

D.I.8 Vlivy na krajinu	28

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	28

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	28

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice	28

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	28

D.V   Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	30

E. Porovnání variant řešení záměru	30

F. Doplňující údaje	31

F.I Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	31

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	31

G.I Zdůvodnění potřeby záměru	31

G.II Popis vlivů záměru na životní prostředí	32

G.III Celkové shrnutí	36

G.IV Závěr	36

H. Přílohy	37