# Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Sp. značka:     SpKrÚ 38841/2007/OŽPZ

Číslo jednací:	38841-8/2007/OŽPZ/FE

Vyřizuje:	Ing. Felcman

Telefon:	466 026 417

E-mail:            lubomir.felcman@pardubickykraj.cz

Fax:                466 026 392

Datum:	3.10.2007

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb.

# Identifikační údaje:

Název:

„FOXCONN – NOVÝ POLYGON, Rozšíření parkoviště sever“

Kapacita záměru:	Stávající parkoviště bude rozšířeno v levé a pravé části o nová parkovací místa osobních vozidel a autobusů pro dopravu zaměstnanců.  Jedná se celkově o 130 parkovacích stání kolmých pro osobní vozidla, z toho 6 pro invalidy, 17 parkovacích stání podélných pro osobní vozidla a 8 parkovacích stání pro autobusy.  Celková plocha parkoviště po rozšíření bude činit 4 618,5 m2.

Charakter záměru:  Stávajících parkovací plochy o velikosti 2 186 m2  s 97 parkovacími místy budou upraveny a stávající kapacita navýšena z hlediska ploch o cca 2432,5 m2, z hlediska parkovacích míst o 8 parkovacích míst pro autobusy  a o 40 parkovacích míst pro osobní automobily. Odkanalizování parkovacích ploch je navrženo přes odlučovače ropných látek do závodové kanalizace.

Umístění:                  kraj:         Pardubický kraj

obec :     Pardubice

Zahájení: 	       2007

Ukončení:                 2008

Oznamovatel:           Foxconn CZ s.r.o., U Zámečku 26, 532 01 Pardubice

Souhrnné vypořádání připomínek:

Příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení k záměru „FOXCONN – NOVÝ POLYGON, Rozšíření parkoviště sever“, vedeného podle §§ 6 a 7 zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní  prostředí  ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb. 4 vyjádření od dotčených správních úřadů.

KHS Pardubice ve vyjádření ze dne 5.9.2007 považuje rozsah oznámení za dostatečný.

ČIŽP OI Hradec Králové ze dne 17.9.2007 oddělení ochrany ovzduší doporučuje ukončit proces posuzování zjišťovacím řízením. Oddělení ochrany vod uvádí požadavky pro období výstavby k ochraně podzemních a povrchových vod z hlediska nakládání se závadnými látkami a požaduje plnění opatření navržených v kapitole D.4 oznámení. Oddělení odpadového hospodářství nemá připomínky. Oddělení ochrany přírody požaduje realizaci náhradní výsadby a úpravu umístění parkovacích ploch s cílem zachovat dub lesní. Oddělení ochrany lesa nemá připomínek.

Městský obvod Pardubice IV ve vyjádření ze dne 17.9.2007 nemá připomínek, Úřad městského obvodu Pardubice IV požaduje zajištění náhradní výsadby, zachování provozu na cyklistické stezce a udržování pořádku a čistoty v okolí stavby.

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ ze dne 20.9.2007 – oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na formální nedostatky oznámení. Orgán ochrany přírody nemá proti umístění stavby námitek. Orgán zemědělského půdního fondu upozorňuje na nepřesnosti v oznámení týkajících se ZPF.

Závěr:

Záměr stavby „FOXCONN – NOVÝ POLYGON, Rozšíření parkoviště sever“ naplňuje dikci bodu 10.6 přílohy č. 1 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu),  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb. V souladu s ust. § 4 se jedná o změnu záměru, při které je dosaženo uvedené limitní hodnoty.

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel pří- slušný orgán k závěru, že záměr „FOXCONN – NOVÝ POLYGON, Rozšíření parkoviště sever“nebude posuzován podle citovaného zákona.

V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení a rovněž podmínky uvedené v kapitole D.IV. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ oznámení  (převzato, upraveno):

- v rámci další projektové přípravy zhodnotit možnost úpravy projektu způsobem, který zajistí zachování dubu letního označeného jako č. 10  v materiálu „Vyčíslení společenské hodnoty stromů v lokalitě u společnosti FOXCONN CZ s.r.o. v Pardubičkách“ vypracované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice

- v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)

- v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat způsob čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

- vody ze zpevněných ploch, potenciálně kontaminovaných ropnými produkty, budou předčištěny odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru( tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- zajistit důkladnou skrývku kulturní vrstvy zeminy a následně jí využít pro dokončovací terénní práce  kromě parkovišť

- v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

- v rámci projektu  pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav parkovacích ploch v rozsahu výše ekologické újmy, která vznikne skácením navrhovaných stromů

- před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek

- zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

# na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek

# v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

# na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií

- smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

- veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně v období vegetačního klidu

- důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

- před uvedením stavby do provozu bude  vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro  případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

- provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných látek ze srážkových vod na  zpevněných plochách

- zabezpečení úklidu sněhu z  parkovacích ploch zajistit především mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. (4) a (5) zákona.

## Ing. Josef  H E J D U K

vedoucí odboru

## Ing. František Kašpar

v zastoupení

Přílohy:

- Vyjádření  Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,  ze dne 5.92007

- Vyjádření ČIŽP – obl. inspektorát Hradec Králové ze dne 17.9.2007

- Vyjádření Městského obvodu Pardubice IV a Úřadu městského obvodu Pardubice IV ze dne 17.9.2007

- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ ze dne  20.9.2007

Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Závěr zjišťovacího řízení záměru

„FOXCONN – NOVÝ POLYGON,

Rozšíření parkoviště sever“

č.j.: 38841-8/2007/OŽPZ/FE ze dne 3.10.2007

Obdrží:

Oznamovatel:

1.  Foxconn CZ s.r.o., U Zámečku 26, 532 01 Pardubice

Dotčené územní samosprávné celky :

- Statutární město Pardubice

- Městský obvod Pardubice IV

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady :

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Magistrát města Pardubic

- Úřad městského obvodu Pardubice IV

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí :

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65,  Praha 10 - Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové