# PARDUBICKÝ KRAJ

# Krajský úřad

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spisová značka:   SpKrÚ 41295/2007/OŽPZ

Číslo jednací:	KrÚ 41295-7/2007/OŽPZ/ST

Vyřizuje:	Ing.Stará

Telefon:	466 026 344

E-mail:	lucie.stara@pardubickykraj.cz

Fax:	466 026 392

Datum:                 18.10.2007

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

# Identifikační údaje:

Název:	 „Rekonstrukce objektu č.p. 28 – změna stavby před dokončením“

Kapacita záměru:	Předpokládaná stříkaná plocha za 1 rok 3 600 m2.

Předpokládaná spotřeba práškového plastu za 1 rok 450 kg.

Charakter záměru:	Předmětem záměru je provedení stavebních úprav souvisejících se změnou využití části prostor výrobní haly v areálu firmy v Třebovicích.  Předmětem užívání bude instalace dílny povrchových úprav s odmašťovacím stolem, kabinou na nanášení práškových barev a vypalovací plynovou pecí. Kabina bude sloužit pro povrchovou úpravu vlastních výrobků.

Umístění:  kraj:	Pardubický kraj

obec:	Třebovice

k. ú. :	Třebovice

Zahájení: 	9/2007

Ukončení:	10/2007

Oznamovatel:   BezVa spol. s r.o., Třebovice 28, 561 24 Třebovice

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonné lhůtě byla k zahájenému zjišťovacímu řízení, vedeného dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), pozdějších předpisů (dále jen zákon) záměru „Rekonstrukce objektu č.p. 28 – změna stavby před dokončením“ pověřenému úřadu tj.

Závěr zjišťovacího řízení záměru

„Rekonstrukce objektu č.p. 28 – změna stavby před dokončením“

č.j.:41295-7/2007/OŽPZ/ST ze dne 18.10. 2007

Krajskému úřadu Pardubického kraje, od obeslaných účastníků řízení doručena celkem 3 vyjádření.

Krajský úřad Pardubického kraje, ve vyjádření orgánů státní správy ochrany životního prostředí ze dne 11.10. 2007 orgán ochrany ovzduší uvádí, že se nejedná o zvláště velký, velký či střední zdroj znečištění ovzduší. Následuje výčet zdrojů, které jsou zařazeny do kategorie malých zdrojů znečištování. Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na drobné nepřesnosti v označení odpadů. Orgán ochrany přírody bez připomínek.

ČIŽP OI Hradec Králové, ve vyjádření ze dne 12.10. 2007 oddělení ochrany ovzduší nemá k uvedenému záměru zásadní připomínky, doporučuje prověřit, zda odmašťovadlo neobsahuje nebezpečné látky a v případě problémů v lokalitě (např. pachových), by měl provozovatel být připraven upravit vypalovací teplotu a teplotní program jako limitující prvky pro vznik emisí OL z pece a případně také přejít na jiné odmašťovací přípravky bez obsahu VOC. Oddělení ochrany vod požaduje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Celá podlaha, kde bude nakládáno se závadnými látkami bude nepropustná, linka pro předúpravu bude opatřena záchytnou havarijní jímkou a skladovací prostory budou v souladu s požadavky na skladování závadných látek. Na zařízení, která pracují se závadnými látkami, pro provozy, kde se s těmito látkami manipuluje a pro objekty, kde se tyto látky skladují, musí být vypracovány provozně-manipulační řády. S ohledem na druh a množství těchto látek musí být vypracován „Plán opatření pro případ havárie“ a schválen místně příslušným vodoprávním úřadem. Oddělení odpadového hospodářství nemá k uvedenému záměru zásadní připomínky, pouze požaduje, aby v dalších stupních projektové dokumentace bylo upřesněno množství vznikajících odpadů, stanovena konkrétní místa na tříděný odpad a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání či odstraňování vznikajících odpadů (a to pro fázi přípravy i vlastní provoz) a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a všech souvisejících právních předpisů na úseku odpadového hospodářství. Oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa bez připomínek.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, se sídlem v Ústí nad Orlicí ve vyjádření ze dne 16.10. 2007 se záměrem souhlasí a nemá žádné připomínky.

Závěr:

Záměr „Rekonstrukce objektu č.p. 28 – změna stavby před dokončením“  naplňuje dikci bodu 10.15 „Záměry podle přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel pří- slušný orgán k závěru, že záměr

„Rekonstrukce objektu č.p. 28 – změna stavby před dokončením“

nebude posuzován

podle citovaného zákona.

V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení a rovněž podmínky uvedené v kapitole D.IV. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ oznámení :

● provedení ploch haly a prostor, kde bude manipulováno se závadnými látkami jako nepropustné se spádováním do záchytné bezodtokové jímky

Závěr zjišťovacího řízení záměru

„Rekonstrukce objektu č.p. 28 – změna stavby před dokončením“

č.j.:41295-7/2007/OŽPZ/ST ze dne 18.10. 2007

● manipulaci s nebezpečnými látkami bude provádět pouze proškolená obsluha

● v dalších stupních projektové dokumentace bude upřesněno množství vznikajících odpadů, stanovena konkrétní místa na tříděný odpad a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání či odstraňování vznikajících odpadů (a to pro fázi přípravy i vlastní provoz)

● dodržovat ustanovení složkových zákonů k ochraně životního prostředí

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. (4) a (5) zákona.



 Ing. Josef Hejduk

vedoucí odboru

Přílohy:

- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ ze dne  11. 10. 2007, č.j. 41295-7/2007/OŽPZ/ST

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 16.10. 2007, č.j. 5131/07/HOK-UO/213

- Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát v Hradci Králové ze dne 12.10. 2007, č.j. 45/ŘI/066056/07

Vyvěšeno dne : 	Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

1.  BezVa spol. s r.o., Třebovice 28, 561 24 Třebovice

Dotčené územní samosprávné celky :

- Obec Třebovice

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady :

- Krajský úřad Pardubického kraje

- Obecní úřad Třebovice

- Městský úřad Česká Třebová

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové

# Text boxes

Dle rozdělovníku