oznámení

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

ve znění zákona č. 93/04 Sb.

zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

ve znění zákona č. 93/04 Sb.

Záměru

modernizace výroby M 83

lamitec Czech, s.r.o. Pardubice

Zpracoval:       Ing. Radek Píša

Držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/1992 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997 ve znění rozhodnutí o prodloužení platnosti      odborné způsobilosti dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn  č.j. 47192/ENV/06 ze dne 26.7.2006

Konečná 2770, 530 02 Pardubice

tel.: 466301557

Dne:                  15.10.2006

OBSAH

ČÁST A	5

ČÁST B	6

I. Základní údaje	6

1. Název záměru	6

2. Kapacita (rozsah) záměru	6

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	7

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	8

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  variant  a  hlavních  důvodů  (i  z hlediska životního prostředí) pro jejich  výběr, resp. odmítnutí	8

6. Popis technického a technologického řešení záměru	8

7. Předpokládaný  termín  zahájení  realizace  záměru  a jeho dokončení	20

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	20

II. Údaje o vstupech	21

1. Půda	21

2. Voda	21

3. Ostatní surovinové  a energetické zdroje	21

4. Nároky  na  dopravní  a  jinou  infrastrukturu  (například potřeba souvisejících staveb)	23

III. Údaje o výstupech	24

III. 1 Fáze výstavby	24

1. Ovzduší	24

2. Odpadní  vody	25

3. Odpady	25

4. Ostatní	28

III. 2 Fáze provozu	30

1. Ovzduší	30

2. Odpadní  vody	32

3. Odpady	34

4. Ostatní	36

5. Doplňující   údaje	39

ČÁST C	40

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	40

C.2.1. Ovzduší	40

C.2.2. Voda	41

C.2.3. Půda	42

C.2.4. Geofaktory životního prostředí [2]	43

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz [2]	44

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání [2]	44

C.2.8 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství [2]	44

C.2.9 Architektonické a jiné historické památky	44

C.2.10 Obyvatelstvo	44

C.2.11 Hmotný majetek	44

ČÁST D	46

I. Charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na veřejné zdraví a životní    prostředí   a    hodnocení   jejich    velikosti a významnosti	46

I.1 Fáze výstavby	46

Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů	46

Vlivy na ovzduší a klima	47

Hodnocení zdravotních rizik	47

Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky	48

Vlivy na povrchové a podzemní vody	48

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek	48

Vlivy na půdu	48

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	48

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	49

Vlivy na krajinu	49

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	49

I.2 Fáze provozu	50

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	50

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek	56

Vlivy na ovzduší a klima	56

Hodnocení zdravotních rizik	57

Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky	59

Vlivy na povrchové a podzemní vody	59

Vlivy na půdu	59

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	59

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	59

Vlivy na krajinu	59

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	59

II. Komplexní charakteristika  vlivů záměru na  životní prostředí z hlediska   jejich  velikosti   a  významnosti   a  možnosti přeshraničních vlivů	60

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	60

POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU	60

DOPADY NA OKOLÍ	60

IV. Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	61

NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY	61

V. Charakteristika  použitých  metod  prognózování  a  výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	62

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace	62

ČÁST E	63

ČÁST F	64

ČÁST G	65

ČÁST H	66

Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:	66

# ČÁST A

###### ÚDAJE O OZNAMOVATELI

##### 1. Obchodní firma

Lamitec Czech, s.r.o. Pardubice

##### 2. IČ

25943758

##### 3. Sídlo

Semtín, budova M 83, 533 54 Pardubice 20

##### 4. Jméno, příjmení,  bydliště a telefon  oprávněného zástupce  oznamovatele

Jaroslava Kreiß, A. Cihláře 220, 463 12  Dlouhý Most

Telefon	: 466 824 139

# ČÁST B

###### ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

### 1. Název záměru

Modernizace výroby M 83, Lamitec Czech s.r.o. Pardubice.

### 2. Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem technického záměru investora je modernizace výroby prepregů (papír nebo skelná tkanina impregnovaná pryskyřicemi) na stávajících výrobních plochách investora zařazením horizontálního treatru (zařízení provádějící impregnaci základního materiálu) s jednotkou na likvidaci technologických odplynů z výrobního procesu otápěnou zemním plynem (nahrazující stávající spalovací jednotku Borman otápěnou v současnosti LTO).

V rámci modernizace výroby bude instalováno i chemické hospodářství základních vstupních surovin pro horizontální treater (úprava stáčecího stanoviště pro pryskyřice a ředidla, osazení dvouplášťových skladových zásobníků doplněných míchacím blokem a koncovými zásobníky připravených pryskyřic) funkčně doplňující výrobní celek. stávajícího zařízení. Jako teplonosné medium pro výrobní technologii bude používán termoolej v cirkulačním okruhu přes tepelný výměník spalovací jednotky odplynů (280/255 °C). V rámci řešené modernizace bude na toto medium upraven i topný systém stávajícího vert. treatru VITS.

Výrobní kapacity a rozdělení výroby:

a) vertikální treater VITS (stávající)

prepreg FR 4 pro samozhášivý laminát s výhledem na prepregy g10, g11 - nezhášivý laminát

kapacita cca 350 000 m2 prepregu za měsíc (v nepřetržitém provozu).

b) horizontální treater (nový)

prepreg FR 2, FR 3 + CEM 1 (na bázi fenolických a epoxidových pryskyřic)

kapacita cca 700 000 m2 prepregu za měsíc (v nepřetržitém provozu).

Využití výše uvedených výrobních kapacit je přímo vázáno na odbytové možnosti investora – uvedené kapacity slouží pro bilancování materiálových vstupů.

Jako samostatná liniová stavba je investorem zajišťována STL přípojka zemního plynu.

Stávající systém manipulace s materiálem s návazností na stávající skladové hospodářství bude zachován, pro manipulaci a dopravu v rámci areálu Synthesia a.s. Semtín platí v plném rozsahu vnitřní provozní řád a organizačně-bezpečnostní podmínky správce areálu.

Záměr je zařazen po konzultacích na MŽP ČR k bodu 10.4, kategorie II dle přílohy č. 1 zákona                    č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/04 Sb..

##### Předpokládané počty pracovníků

Předpokládaný je nepřetržitý provoz. Potřebné pracovní síly budou zabezpečeny ze stávajících vlastních zdrojů investora. Stávající sociální zázemí vyhovuje pro řešený provoz (stávající i modernizované zařízení). Předpokládá se vznik 7 nových pracovních míst.

##### Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice

Záměr nemá přímé vazby na okolní výstavbu. Samostatně bude řešena

Navrhovaná rekonstrukce je realizována změnou vnitřních dispozic stávající budovy M 83. Jako samostatná liniová stavba je investorem zajišťována STL přípojka zemního plynu.

##### Přehled uživatelů a provozovatelů

Uživatelem a provozovatelem stavby po její uvedení do provozu bude společnost Lamitec Czech, s.r.o. Pardubice.

### 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Katastrální území: 				Semtín

Obec:                     				Pardubice

Kraj:                     	 			Pardubický

Místo stavby :					Budova M 83

Charakter stavby:	        			Rekonstrukce

##### Přístup na pozemky a k objektu

K objektu M 83 je přístup po stávající silnici č. I/36 (Pardubice – Lázně Bohdaneč) a dále po vnitřních komunikacích areálu.

### 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování oznámení nejsou v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávány v dané lokalitě žádné další záměry. Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

### 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných  variant  a  hlavních  důvodů  (i  z hlediska životního prostředí) pro jejich  výběr, resp. odmítnutí

Realizace stavby je vyvolána potřebou investora rozšířit stávající výrobní prostory. Tato potřeba vyplynula z celkového zvyšování objemu výroby.

### 6. Popis technického a technologického řešení záměru

#### 6.1 Stavební část

Předmětem technického záměru investora je modernizace výroby prepregů na stávajících výrobních plochách investora zařazením horizontálního treatru s jednotkou na likvidaci technologických odplynů z výrobního procesu otápěnou zemním plynem (nahrazující stávající spalovací jednotku Borman otápěnou v současnosti LTO). V rámci záměru nebudou prováděny přístavby mimo stávající objekt M 83. Realizací záměru dojde ke změně vnitřního uspořádání objektu.

V rámci modernizace výroby bude instalováno i chemické hospodářství základních vstupních surovin pro horizontální treater (úprava stáčecího stanoviště pro pryskyřice a ředidla, osazení dvouplášťových skladových zásobníků doplněných míchacím blokem a koncovými zásobníky připravených pryskyřic) funkčně doplňující výrobní celek stávajícího zařízení. Jako teplonosné medium pro výrobní technologii bude používán termoolej v cirkulačním okruhu přes tepelný výměník spalovací jednotky odplynů (280/255 °C). V rámci řešené modernizace bude na toto medium upraven i topný systém stávajícího vert. treatru VITS.

Výrobní kapacity a rozdělení výroby:

a) vertikální treater VITS

prepreg FR 4 pro samozhášivý laminát s výhledem na prepregy g10, g11 pro neunášivé lamináty

kapacita cca 350 000 m2 prepregu za měsíc (v nepřetržitém provozu)

b) horizontální treater

prepreg FR 2, FR 3 + CEM 1 (na bázi fenolických a epoxidových pryskyřic)

kapacita cca 700 000 m2 prepregu za měsíc (v nepřetržitém provozu)

Využití výše uvedených výrobních kapacit je přímo vázáno na odbytové možnosti investora – uvedené kapacity slouží pro bilancování materiálových vstupů a nethetického zabezpečení.

Jako samostatná liniová stavba je investorem zajišťována STL přípojka zemního plynu.

Rozdělení technologické části na provozní soubory:

PS 01 – Stávající vertikální treater VITS s provozním technologickým a energetickým příslušenstvím

PS 02 – Horizontální treater s doplňkovým, obslužným a energetickým příslušenstvím

PS 03 – Soubor likvidace technologických odplynů Eisenmann (se zpětným využitím tepla)

PS 04 – Chemické hospodářství horizontálního treatru

PS 05 – Chemické hospodářství vertikálního treatru (stávající)

PS 06 – Chladící jednotka cirkulačního vodního chlazení (stávajících zařízení s úpravou potrubního připojení)

PS 07 – Hospodářství dusíku (N2)

PS 08 – Záchyt úkapů ropných látek

Skladové hospodářství a manipulace s materiálem:

Stávající systém manipulace s materiálem s návazností na stávající skladové hospodářství bude zachován, pro manipulaci a dopravu v rámci areálu Synthesia a.s. Semtín platí v plném rozsahu vnitřní provozní řád a organizačně-bezpečnostní podmínky správce areálu.

Energetické zabezpečení technologické modernizace:

Potřebné energetické zabezpečení je zajištěno ze stávajících zdrojů a příkonů investora. Pozemní zemní plyn potřebný pro jednotku likvidace odplynů je realizován jako samostatná liniová stavba (přípojka STL) mimo řešenou modernizaci.

Zabezpečení pracovních sil

Stávající sociální zázemí vyhovuje pro řešený provoz (stávající i modernizované zařízení). Předpokládá se vznik 7 nových pracovních míst.

S ohledem na charakter výrobní technologie a používané látky platí pro veškeré pracovníky hygienické a bezpečnostní podmínky dané stávajícími provozními řády investora pro respektování ustanovení bezpečnostních listů používaných látek.

##### Základní bilanční energetické hodnoty /příkony a potřeby:

a) Potřeba zemního plynu (spalovací jednotka likvidace odplynů)

příkon zemního plynu – 400 Nm3/hod – hořák Pi = 4000 kW (provozní tlak 2,0 bar/65 mbar-vlastní regulační blok)

b) Potřeba elektrické energie z odběrové sítě:

Provozní celek	           					Pi (kW)		PS (kW)

- likvidace odplynů zař. Eisenmann			320		220

- horizontální treater					335		270

- chemické hospodářství				70		25

- vzduchotechnika doplňkové odběry (M+R, ovládání)	15		12

- součet

instalovaný příkon 	Pi = cca 740 kW

soudobý příkon	             PS = cca 530 kW

c) Tepelné odběry z cirkulačního okruhu termooleje 280/255 °C

- horizontální treater	- 	1600 kW, provoz cca 1 400 kW

- vertikální treater	- 	700 kW, provoz cca 600 kW

- součet 		-	maximální odběr tepla 	- 2 300 kW

-	provozní odběr	- 2 000 kW

Bilance nuceného vzduchotechnického odtahu technologických odplynů (vstup do dochlazovací komory likvidační jednotky):

- horizontální treater		- 20 000Nm3/hod

- vertikální treater		- 7 000 Nm3/hod

- chemické hospodářství 	- 7 000 Nm3/hod (nepravidelní odtah v závislosti na čidle koncentrace)

Bilanční vstupní průtok pro jednotku Eisenmann bude regulován technologickým přisáváním venk. vzduchu a řízeným výkonem odtahového ventilátoru (frekvenční měnič).

Potřeba tlakového vysušeného vzduchu pro hořákové čidlo spalovací komory jednotky Eisenmann:

Přívod tlak. vzduchu 6 bar (z vymrazovací sušárny) s dosoušečem a odvodněním – napojeno na stávající zdroj – přívod DN ½“ .

Napojení pneumat. prvků ze stávající sítě investora – stávající zdroj upraveného vzduchu vyhovuje – odběry jsou nárazové.

Potřeba dusíku (do 0,20 bar):

Potřebný N2 pro plnění meziplášťů 2 pláštových horizontálních skladovacích zásobníků (5 kpl á 15 m3) ve skladu chemikálií bude odebírán do rozvodného potrubí ze svazkové baterie Linde (s výstup. redukčním ventilem) – jednorázové naplnění cca 25 až 30 Nm3 – provozní doplňování pouze v případech netěsnosti (ztráta tlaku) a výměny náplně při odstávkách zařízení)

Chladící cirkulační voda 12/9 °C

Horizontální treater bude připojen na stávající okruh cirkulačního strojního chlazení vertikálního tretru VITS. Zařízení kapacitně vyhovuje pro řešenou modernizaci (energ. zahrnuto v příkonu el. energie vertikálu).

Vyčištěné technologické odplyny za jednotkou Eisenmann:

- množství odplynu					- max. 35 000Nm3/hod

- teplota odplynu na vstupu do komínového tělesa	- cca 110 až 115 °C

- komín – ocelový samonosný 				- ø 1 500 mm, výška H = 18,0 m

Spotřeba pitné vody

Spotřeba pitné vody se zvýší ekvivalentně nárůstu počtu pracovníků. Předpokládá se přijetí 7 nových pracovníků v členění dle následující tabulky. Tito pracovníci budou rozmístěni do směn v průběhu dne. Provoz bude nepřetržitý.

| Druh pracovníka | Počet | Spotřeba vody l.den-1 | Spotřeba vody celkem l.den-1 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativa | 1 | 60 | 60 |  |
| Výroba | 6 | 120 | 720 |  |
| Přímá spotřeba | 7 | 5 | 35 |  |
| Technologická spotřeba | 0 |  |
| Průměrná denní spotřeba | 815 l |
| Roční spotřeba | 297,5 m3 |

Množství odpadních splaškových vod

Nárůst množství odpadních splaškových vod bude odpovídat nárůstu spotřeby pitné vody.

Stávající systém odvodu splaškových vod do kanalizace „B“ se nezmění.

Denní množství splaškových vod			0,815	m3

Roční množství splaškových vod			297,5	m3/rok

Záměr neprodukuje technologické odpadní vody.

##### Hlučnost zařízení

Emise hluku a hluková imisní situace je řešena samostatnou akustickou studií. Zhotovitel zajistí minimalizaci emisí hluku do okolního prostředí v průběhu výstavby.

##### Pracovní prostředí, hygienické zařízení

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324. – vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví.  Dále bude dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.

##### Sociální zázemí

Pracovníci budou využívat stávající sociální zázemí.

##### Komunikace

Záměr nevyvolá potřebu změny stávajících komunikací.

#### 6.2 Technologická část

##### Údaje o výrobních kapacitách

##### Technologie výroby na horizontálním treatru

Horizontální treater, který bude v rámci modernizace výroby osazen v s. r. o. Lamitec Czech. Pardubice je určen pro kontinuální impregnaci a sušení spec. celulózového papíru o hmotnosti do cca 150 g/m2. Na nosnou podložku (výhledově i tkaninu) se nanáší 2 druhy roztoku pryskyřic v organických rozpouštědlech – epoxidová nebo fenolická, případně i s předimpregnace roztokem pryskyřice melaminové.

Účelem technologického procesu impregnace je nasáknutí nosné podložky – papíru ze sodné buničiny, event. skelného vlákna impregnační pryskyřicí (vysušená naimpregnovaná podložka se nazývá prepreg).

Impregnační stroj (treater) představuje technologický komplexní soubor zajišťující odvíjení nosné podložky-celulóz. papír, event. tkanina, její průchod impregnační vanou s pryskyřicí (s automat. regulací hladiny) s následným vstupem na lisovací kalandr. V následném sušiči se procházející materiál předpolymeruje a zbaví se organických rozpouštědel. Po opuštění topného pásma se prepreg nařeže do předepsaných rozměrů nebo navine na svitky.

Pomocí mobilních manipulačních prostředků se finální výrobek zaveze do prostoru skladu.

Vstupní pryskyřice budou připravovány v rámci modernizovaného chemického hospodářství (PS 04).

Odpadní odplyny  z obsahem organických rozpouštědel (cca 14 až 18 g/m3) budou pomocí VTL odtahového ventilátoru odváděny sběrným potrubím k spalovací jednotce likvidace odplynů/Eisenmann-PS 03).

Jako topné technologické medium pro treater bude používán termoolej 280/255 °C z cirkulačního okruhu termooleje ohřívaného ve spalino-výměníku jednotky Einenmann.

Množství odplynů	- cca 20000 m3/hod, teplota cca 110 až 115 °C

- sběrné potrubí ocelové, napojené na jednotlivé dílčí kruhové sběrny

Pro zásobování základní vstupní surovinou – spec. celul. isolačním papírem pro nosnou podložku prepregu bude používán provozní mezisklad (na cca 3 až 4 denní výrobu – tj. cca max. 40 t). Zavážení skladu bude prováděno periodicky přímo od výrobce, event. ze sesterské společnosti investora. Jako sklad hotové produkce před expedicí bude využíván stávající ocelový plechový objekt před výrobní halou M 83.

Potřebné připravené roztoky pryskyřic budou do provozního zásobníku a provozní vany treatru dodávány podávacími čerpadly z chemického hospodářství.

Část nanášení pryskyřice (včetně provozní vany pryskyřice horizontálního treatru bude vybavena okruhem EPS, navíc bude pro tuto část instalováno stabilní hasící zařízení (obdoba instalace jako u stávajícího vert. treatru).

##### Soubor likvidace technologických odplynů (se zpětným využitím tepla)

V rámci řešené technologické modernizace bude instalován soubor zařízení firmy Eisenmann – likvidační (dopalovací) jednotka se zpětným ziskem tepelné energie pro ohřev termooleje – nosného topného media pro výrobní zařízení (treatry).

Odpadní vzdušnina – technol. odplyny od treatrů – obsahující organická rozpouštědla v množství cca 14 až 18 g/m3 je pomocí VTL ventilátoru dopravována do spalovací jednotky, kde tvoří nosné medium pro spalovací plynovou komoru.

Vlastní technologický soubor likvidační jednotky Eisenmann tvoří následující funkční celky:

dopravní VTL ventilátor RM 40E 560 K, s frekvenčním měničem otáček, V = max. 14,0 m3/s, delta pt = 9000 Pa, max. 32 ot/s

vstupní plynová řada pro hořák spalovací komory jednotky (se zabezpečovacími a regulačními prvky) – 2,0 bar/65 mbar, zemní plyn 400 Nm3/hod

spalovací komora TNV s hořákem – příkon max. 4 000 kW

vstupní odplyn 			- max. 35 000 Nm3/hod – t = 255 °C

výstupní spaliny		- max. 35 500 Nm3/hod – t = 440 až 540 °C

provozní teplota v komoře	- cca 750 °C

tepelný výměník – ohřívač cirkulačního termooleje

vstupní odplyn 	- Vs = 35 500 Nm3/hod, t = 440 až 540 °C

výstupní odplyn	- t = 320 °C

termoolej 		- vstupní teplota 	255 až 260 °C

- výstupní teplota 	280 až 285 °C

- cirkulační množství 	max. 200 Nm3/hod

(tepelný výkon – 2 800 kW max, regulace teploty spalin pomocí chladícího dmychadla)

dochlazovací komora spalin (a zároveň předehřívač odplynů)

spaliny 	- vstupní množství 		- max. 35 500 Nm3/hod

- vstupní teplota		320 °C

- výstupní teplota		170 °C

odplyny	- vstupní množství max. 35 000 Nm3/hod s provozním obtokem (automat. klapky)

- vstupní teplota		80 až 110 °C

- výstupní teplota 		255 °C

tepelný výkon komory 	- 1 670 kW

komínový výstupní odtah jednotky Eisenmann

Komplet likvidační jednotky je opatřen tepelnou isolací, vyrovnávacími dilatačními prvky pro napojování komor a VZT potrubí. Zařízení pro venkovní instalaci na betonové ploše – bez zastřešení.

Pro optimalizaci VZT průtokových poměrů v likvidační jednotce jsou přívody odplynů vybaveny automaticky řízenou přisávací klapkou pro zajištění min. přívodu do sání ventilátoru – čerstvý venkovní vzduch 5 000 Nm3/hod. Provozní režim likvidační jednotky bude zaregulován na skutečné průtoky odplynů od výrobních zařízení. V rámci zkušebního provozu bude na souboru zařízení Eisenmann provedeno oprávněným subjektem autorizované měření emisí.

##### Cirkulační okruh a provozní hospodářství termooleje

Jako základní teplonosné medium pro funkční prvky treatrů bude sloužit termoolej z uzavřeného cirkulačního systému, který bude na provozní parametry 280/255 °C ohříván ve výměníkovém bloku spalovacího zařízení Eisenmann.

Vlastní cirkulační okruh bude doplněn přetlakovým vyrovnávacím (a zároveň i doplňovacím) zásobníkem termooleje se stáčecím čerpadlem. Horizontální nádrž ø 1 800 mm, s provozním přetlakovým polštářem N2, včetně bezpečnostní armatury.

Čerpací skupina TO i vyrovnávací nádrž budou osazeny v bezodtokových  ocelových bezpečnostních vanách.

Vlastní přípojný rozvod termooleje na vertikálním i horizontálním treatru, včetně vnitřních cirkulačních skupin a armatur je přímou součástí těchto zařízení – zpáteční rozvody zajišťují pouze přípojné vstupy na napojovací místa těchto funkčních celků.

Jako základní teplonosné medium bude použit termoolej SHELL-Thermia B.

##### Chemické hospodářství

V rámci řešené modernizace výroby bude instalován soubor zařízení chem. hospodářství zahrnující:

Stáčení a skladování provozních chemikálií

Přípravu provozního roztoku procesních látek a pryskyřic

Skladování finálních směsných roztoků a jejich čerpání na produkční odběrové místo horizontálního treatru

Provozní čerpadla, potrubí a armatury pro výše uvedené dílčí celky

Stávající chemické hospodářství pro vertikální treater VITS zůstane zachováno, bude pouze doplněno o odbočku čerpání ředidel z hospodářství horizontálního treatru.

Roztoky pryskyřic se připravují dle receptur investora ze čtveřice základních kmenových materiálů:

hlavní fenolové

přídavné fenolové

peroxidové

DPK (disflamoll roztok)

a dvou druhů rozpouštědel (ředidel) – metanolu a acetonu.

Tyto materiály budou dodávány investorovi autocisternami (s vlastním čerpacím agregátem), výjimečně i v kontejnerech IBC.

Připravovat se budou následující finální roztoky pryskyřic:

standardní fenolická na isolační papír		- FR 2

epoxidová na isolační papír			- FR 3 a CEM 1

předlakovací (předmáčecí) pro epox. papír	- FR 3 a CEM 1

##### Stáčení a skladování chemikálií

Stáčení chemikálií bude prováděno na trojici přípojných stáčeních stanovištích čerpadlem autocisterny – přípojné hadice se šroubením DN 80/100 (s okruhem zpětného přepouštění uvolněné plynné složky ze skladových nádrží zpět do tanku autocisterny). Pro ukládání stáčeních hadic budou osazeny odkládací stojany s bezpečnostními vaničkami. Teplota pryskyřic při stáčení 30 až 40 °C (dle ročního období), doba stáčení cca 1,5 až 2 hod – pro cisternu 20 až 22 m3

Pro skladování pryskyřic budou použity horizontální ocelové dvouplášťové zásobníky 15 m3 – tato konstrukce vytváří bezpečnostní meziprostor, který bude naplněn vzduchem event. inertem (N2) – přetlakový meziprostor cca 1 bar s kontrolou tlaku a instalovaným přetlakovým ventilem zajišťuje kontrolu těsnosti zásobníku – výše citované zásobníky pryskyřice nemusí být osazeny do havarijních van.

Plynnou složku nad roztoky pryskyřic ve skladovacích nádržích 15 m3 bude tvořit dusík s přetlakem cca 0,1 baru.

Pro skladování rozpouštědel (metanol, aceton) bude sloužit trojice vertikálních nerezových zásobníků á 12,5 m3.

Specifikace zásobníků skladového hospodářství chemikálií:

Fenolová pryskyřice (N1)	- horizontální 2 plášť. nádrž 15,0 m3 ø 1600/8200 mm

Fenolová pryskyřice (N2)	- dtto

Předmáčecí fenolová pryskyřice (pre inbue – N3)	- dtto

epoxidová pryskyřice (N4)	- horizontální 2 plášť. nádrž 15,0 m3 ø 1850/8600-izolované

DPK (disflamoll roztok) (N5)	- dtto

Rozpouštědlo – aceton 		- vertikální nerezový zásobník 12,5 m3 ø 2000/4660 mm

Rozpouštědlo – aceton (N7)	- dtto

Rozpouštědlo – methanol (N8)	- vertikální nerezový zásobník 12,5 m3 ø 2000/4660 mm

##### Příprava roztoků pryskyřic

Jednotlivé dílčí chemické komponenty jsou přečerpávány do vertikálního nerezového míchaného zásobníku 6,0 m3 s tenzometrickým uložením na pracovní plošině. Pryskyřice budou do míchacího zásobníku dodávány zubovými čerpadly a rozpouštědla pak čerpadly odstředivými.

Do míchacího zásobníku budou dále dodávány pevné přísady (melamin, IPC katalyzátor, pasty). Zhomogenizovaný roztok bude následně přečerpán zubovými čerpadly (C4, C5) do čtveřice ocelových vertikálních míchaných zásobníků připravených roztoků pryskyřic:

Zásobník 	- FR 2 (N10) 	- ø 2500/4300 – 15 m3

Zásobník 	- FR 2 (N11)	- ø 2500/4300 – 15 m3

Zásobník 	- CEM 1 (N12)	- ø 2500/4300 – 15 m3

Zásobník 	- melamin. pryskyřice (N13)	- ø 2500/4300 – 15 m3

Pomocí podávacích zubových čerpadel budou připravené materiály čerpány na horizontální treater.

Přípravný míchací zásobník (N9) a zásobníky hotových roztoků pryskyřic (N10, N11, N12) budou umístěny do společné bezpečnostní vany s využitelným obsahem min. 15 m3.

Skladovací zásobníky rozpouštědel budou osazeny do samostatné bezpeč. vany s využitelným obsahem min. 12,5 m3 .

Z hlediska přípravy výrobních dávek hotových pryskyřic je nutno kalkulovat s přípravou 1 namíchané dávky 6 m3 za max. 6 hod., což znamená připravit celkem 4 namíchaných dávek – 24 m3/den – pro pokrytí výrobní spotřeby horizontálního treatru (22 m3/den).

Veškeré potrubní rozvody v prostoru chemického hospodářství, přípojné rozvody pro horizontální treater a veškeré oddělovací, uzavírací i bezpečnostní armatury budou provedeny z atestovaného nerezového materiálu 1.4571 (17348 – 316 – Ti). Pro uložení a uchycení potrubí a instalaci čerpadel (rámy) bude použit tvarový nerezový materiál stejné kvality.

Veškeré svářečské práce budou prováděny s použitím ochranné atmosféry (Ar), svary budou formovány (N2). Armatury – z výrobního programu s.r.o. LEGA, MAPOL, Trival.

##### Vzduchotechnické zařízení pro chemické hospodářství

VZT režim v prostoru chemického hospodářství – podtlakové nucené větrání (-10 %) – přívod čerstvého vzduchu (filtrovaný ohřátý na max. 20°C v zimním období), VZT odtah cca 7 000 m3/hod přes klapku do okruhu technologických odplynů spalovací jednotky Eisenmamm. Navíc samostatný havarijní odtah cca 16 000 m3/hod pro překročení hodnoty mezní koncentrace volných složek rozpouštědel v prostoru míchacího zásobníku (automatické spouštění s možností ručního spínání).

Výměna vzduchu – cca 10 x za hodinu.

Monitorovací zařízení Oldham pro signalizaci mezních stavů koncentrace (s ovládáním havarijního ventilátoru odtahu)

##### Chemické hospodářství stávajícího vertikálního tretru VITS:

Stávající zařízení a vybavení zůstává zachováno, je plně funkční, do prostoru stáv.chem.hospod.vertikálu VITS budu nově přiveden výtlak acetonu a methanolu.

##### Provozní chlazení

Stávající zařízení nuceného cirkulačního chlazení 12/9°C vyhovuje technicky i kapacitně, bude pouze provedeno dopojení přípojky pro nový horizontál

##### Hospodářství dusíku (N2)

Pro potřebu zajištění inertního plynu do zařízení chemického hospodářství bude instalován barierový svazek LINDE (200 bar) s redukovaným výstupem do 0,2 až max. 1 bar, včetně přípojného nerezového potrubí do DN 40 (plnění meziplášťového prostoru horizontálních zásobníků skladu chemikálií + zajištění tlak.vrstvy N2 nad hladinou v citovaných procesních nádržích).

##### Záchyt ropných látek (termooleje)

Veškeré provozní čerpací skupiny termooleje jak u treatrů, tak i u zařízení Eisenmann budou instalovány do bezodtokových bezpečnostních van (včetně provozní a vyrovnávací nádrže TO). Jako bezpečností prvek pro stáčení stanoviště termooleje bude osazen typový plastový lapák olejů BMTO-LOP1.

##### Doprava

##### BILANCE PŘEDPOKLÁDANÉHO NÁRůSTU VNĚJŠÍ DOPRAVY

Doprava materiálu pro výrobu a expedici:

Zatížení dopravou celkem (nárůst)

1) nákladní automobil   		…………………….		1 NA/den (max.)

3) osobní automobil  		…………………….		0 OA/den (max.)

### 7. Předpokládaný  termín  zahájení  realizace  záměru  a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení stavby    12/06.

Předpokládaný termín dokončení stavby  01/07.

### 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Stavbou a provozem záměru bude dotčena pouze obec Rybitví.

II. Údaje o vstupech

### 1. Půda

Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském ani lesním půdním fondu. Veškerá zařízení v rámci záměru budou realizována ve stávajících objektech investora.

### 2. Voda

Při realizaci záměru dojde ke zvýšení potřeby pitné vody dle následující tabulky.

| Druh pracovníka | Počet | Spotřeba vody l.den-1 | Spotřeba vody celkem l.den-1 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativa | 1 | 60 | 60 |  |
| Výroba | 6 | 120 | 720 |  |
| Přímá spotřeba | 7 | 5 | 35 |  |
| Technologická spotřeba | 0 |  |
| Průměrná denní spotřeba | 815 l |
| Roční spotřeba | 297,5 m3 |

Záměr nevyžaduje zvýšení spotřeby technologických vod.

### 3. Ostatní surovinové  a energetické zdroje

#### Materiálové vstupy

Materiálové vstupy jsou podrobně řešeny v projektové dokumentaci. V rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí jsou relevantní významnější položky dle následující tabulky.

##### Materiálové vstupy

Potřeba základního materiálu pro horizontální treater

| Materiálová položka | kg/hod | kg/den |
| --- | --- | --- |
| Finální výstup – prepreg | 928 | 20 421 |
| Materiál nosné podložky (spec. cel. papír eveny. tkanina) | 459 | 10 106 |
| Základní pryskyřice | 808 | 17 772 |
| Rozpouštědla (přísady) | 323 | 7 109 |
| Melaminová pryskyřice | 336 | 7 387 |

Příprava základního roztoku pryskyřice

|  | Pryskyřice (kg/h) | Ředidla (kg/h) | Melamin (kg/h) | Pasty (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roztok pryskyřice | 541 | 154 |  |  |
| Pevné přísady |  |  | 108 | 5 |

#### Elektrická energie

Potřeba elektrické energie z odběrové sítě:

Provozní celek	           					Pi (kW)		PS (kW)

- likvidace odplynů zař. Eisenmann			320		220

- horizontální treater					335		270

- chemické hospodářství				70		25

- vzduchotechnika doplňkové odběry (M+R, ovládání)	15		12

instalovaný příkon celkem 			 	Pi = cca 740 kW

soudobý příkon	 celkem				            PS = cca 530 kW

#### Teplo

Tepelné odběry z cirkulačního okruhu termooleje 280/255 °C

- horizontální treater	- 	1600 kW, provoz cca 1400 kW

- vertikální treater	- 	700 kW, provoz cca 600 kW

maximální odběr tepla celkem 	- 2300 kW

provozní odběr	celkem 		- 2000 kW

#### Zemní plyn

Potřeba zemního plynu (pouze spalovací jednotka likvidace odplynů)

Příkon zemního plynu – 400 Nm3/hod – hořák Pi = 4000 kW (provozní tlak 2,0 bar/65 mbar-vlastní regulační blok).

### 4. Nároky  na  dopravní  a  jinou  infrastrukturu  (například potřeba souvisejících staveb)

Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury.

III. Údaje o výstupech

III. 1 Fáze výstavby

### 1. Ovzduší

Ovzduší ve fázi výstavby bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy – dopravou materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou stavbou (plošný zdroj). Pro tuto stavbu nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší ve fázi výstavby. Frekvence dopravní zátěže je slabá a aplikace barev jako zdroje emisí těkavých organických látek je prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno emisemi.

##### Liniové zdroje

Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována maximálně 2 průjezdy nákladních automobilů během 12 hodinové směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOx) jsou v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele oznámení zanedbatelné.

##### Plošné zdroje

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti je záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek (TOL).

Emise tuhých znečišťujících látek nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou zůstává maximální eliminace emisí tuhých znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických postupů ve fázi zvýšených emisí TZL (bourací práce atd.).

Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat maximální spotřebu do 1 000 kg nátěrových hmot s průměrným obsahem těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Celková emise těkavých organických rozpouštědel by potom byla do 500 kg. Podle zkušeností zpracovatele oznámení a velikosti stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 50 kg za den. Za předpokladu průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise TOL  25 kg, což odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 3,125 kg za hodinu, 0,9 g za sekundu. S ohledem na tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita ovzduší nebude jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna.

##### Návrh zařazení zdrojů emisí

Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní. Těkavé látky jsou jednoznačně kategorizovány dle §3 písm. c) vyhlášky č. 355/02 Sb.

##### Porovnání s emisními limity

Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem. Emisní limit např. formou limitní spotřeby nátěrů ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán obce.

### 2. Odpadní  vody

Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby.

##### Ochrana vod

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.

Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.

### 3. Odpady

Při stavbě objektu budou vznikat následující odpady v předpokládaném množství.

##### Odpady vznikající při stavbě objektu

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,01 |  |
| 08 01 17* | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,02 |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,10 |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,01 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,10 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,01 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,10 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,20 |  |
| 17 01 07 | Směsi nebo odělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06. | O | 850 |  |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 0,30 |  |
| 17 04 05 | Železo a/nebo ocel | O | 80 |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,3 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,30 |  |

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou                    č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.

Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění (podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství u rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.

Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.

Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:

##### Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 17* | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,02 |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,01 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,01 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,10 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,20 |  |

##### Pevné odpady bez nebezpečných vlastností

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,10 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,10 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,01 |  |
| 17 01 07 | Směsi nebo odělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06. | O | 850 |  |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 0,30 |  |
| 17 04 05 | Železo a/nebo ocel | O | 80 |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O | 0,3 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,30 |  |

##### Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,01 |  |

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat  nebezpečné látky  do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor.

Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a požárního.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném místě.

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů.

Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

### 4. Ostatní

##### Ochrana před únikem závadných látek

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.

Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.

##### Hluk

Po dobu výstavby dojde k  zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění bouracích prací.

Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.

##### Další

Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.

III. 2 Fáze provozu

### 1. Ovzduší

Pro hodnocení emisí byla zpracována samostatná rozptylová studie [3].

##### Zdroje emisí

##### Stávající stav

Bodovými zdroji emisí jsou komíny od jednotky VITS a kotle pro ohřev technologické vody. Liniovým zdrojem emisí je provoz automobilové dopravy na komunikacích. Emise z dopravy nebyly v rozptylové studii uvažovány. Dle provozovatele se jedná o maximálně 5 osobních a 1 nákladní vozidlo za den (v průměru 2 až 3 nákladní vozidla za týden).

##### Předpokládaný stav

Bodovým zdrojem emisí bude komín od jednotky Eisenmann. Liniovým zdrojem emisí bude provoz automobilové dopravy na komunikacích. Emise z dopravy nebyly  v rozptylové studii uvažovány, dle provozovatele dojde k navýšení stávající intenzity dopravy o 1 nákladní vozidlo za týden.

##### Návrh zařazení zdrojů emisí

##### Stávající stav

Kotel na LTO pro ohřev technologické vody (výkon 564 až 1 805 kW):

Dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 352/2002 Sb. (příloha   č. 4, bod 1.1.3):

Zařazení: Spalovací zařízení spalující kapalná paliva

Kategorie: Střední zdroj znečišťování ovzduší

Technologické zařízení pro výrobu laminátů (impregnační linka – vertikální treater):

Dle vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., v platném znění  (příloha č. 2, bod 9):

Zařazení: Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů

Kategorie: Velký zdroj znečišťování ovzduší

##### Předpokládaný stav

Technologické zařízení pro výrobu laminátů (2 impregnační linky: horizontální a vertikální treater)

Maximální spotřeba organických rozpouštědel bude dle provozovatele 373 tun/rok.

Dle vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., v platném znění (příloha č. 2, bod 9):

Zařazení: Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů

Kategorie: Zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší

Kotel na LTO pro ohřev technologické vody nebude po realizaci předkládaného záměru provozován.

Odplyny z impregnační věže jsou odváděny do dopalovacího zařízení, které je vybaveno hořákem na LTO, přičemž maximální teplota spalování je 780(C. Spaliny jsou do ovzduší odváděny komínem o výšce 16 m nad terénem.

##### Chemické hospodářství

V rámci modernizace výroby bude instalován soubor zařízení chemického hospodářství zahrnující:

stáčení a skladování provozních chemikálií,

příprava provozního roztoku procesních látek a pryskyřic,

skladování finálních směsných roztoků a jejich čerpání na produkční odběrové místo,

provozní čerpadla, potrubí a armatury.

Stávající chemické hospodářství pro vertikální treater zůstane zachováno a bude doplněno pouze o odbočku čerpání ředidel z hospodářství horizontálního treatru.

Potřeba základního materiálu pro horizontální treater:

Materiál				kg/h		kg/den

Prepreg					928		20 421

Nosná podložka			459		10 106

Základní pryskyřice			808		17 772

Rozpouštědla				323		7 109

Melaminová pryskyřice			336		7 387

Zdrojem emisí je a bude komín od dopalovacího zařízení a v současnosti je rovněž zdrojem emisí komín od kotle pro ohřev technologické vody. Vzhledem k velmi nízké intenzitě dopravy navazující na záměr (viz výše v textu) nebyly emise ze spalování pohonných hmot v rozptylové studii uvažovány.

Na základě naměřených hodnot emisí (viz rozptylová studie) a stanovených imisních limitů byly v rozptylové studii uvažovány následující znečišťující látky:

oxidy dusíku, výpočet byl proveden pro NO2 (hodinové a roční koncentrace),

oxid uhelnatý (8-hodinové koncentrace).

V tabulce jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů emisí, které byly použity pro výpočet rozptylové studie. Jako hodnoty hmotnostních toků NOx a CO byly použity naměřené hodnoty emisí (viz výše v textu).

Emisní parametry bodových zdrojů emisí

| Zdroj | MNOx [g/s] | MCO [g/s] | V [m3/s] | H [m] | d [m] | x [m] | y [m] | z [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 0,1627 | 1,8438 | 2,5303 | 16 | 0,7 | 376 | 290 | 218 |
| Z2 | 0,1089 | 0,0005 | 0,5319 | 14 | 0,5 | 385 | 287 | 218 |
| Z3 | 0,3306 | 0,8264 | 9,7222 | 18 | 1,5 | 369 | 285 | 218 |

Vysvětlivky k tabulce:

MNOx ....... hmotnostní tok oxidů dusíku

MCO ........ hmotnostní tok oxidu uhelnatého

V ……..… objem vzdušiny v komínu

H ……..… výška komínu

d ............. průměr komínu

x, y ......... x-ová a y-ová souřadnice

z ............ nadmořská výška zdroje

### 2. Odpadní  vody

Průmyslové odpadní vody z tohoto typu výroby vznikat nebudou. Vzhledem k nárůstu počtu pracovníků dojde ke zvýšení množství odpadních sociálních vod (viz následující tabulka). Současně se zvýší vypouštěné znečištění charakterizované u sociálních vod parametry BSK5  a nerozpuštěnými látkami (NL). Odpadní vody budou zaústěny do stávající splaškové kanalizace „B“.

Vypouštěné znečištění

Přepočet na EO (220 l.směnu-1)

272 [l] : 220 [l.směnu-1] = 1,24 EO

Produkce BSK5 (60 g/EO a směnu)

60 * 1,24 * 365*3 = 81,5 kg.rok-1

Produkce NL (55 g/EO a den)

55 * 1,24 * 365*3 = 74,7 kg.rok-1

Nárůst množství odpadních sociálních vod

| Druh pracovníka | Počet | Produkce l.den-1 | Produkce celkem l.den-1 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativa | 1 | 60 | 60 |  |
| Výroba | 6 | 120 | 720 |  |
| Přímá spotřeba | 7 | 5 | 35 |  |
| Technologická spotřeba | 0 |  |
| Průměrná denní spotřeba | 815 l (272 l za směnu) |
| Roční spotřeba | 297,5 m3 |

##### Ochrana vod

Stavební provedení (záchytné vany, izolační nátěry, ...) zajišťuje dostatečnou ochranu vod před znečištěním.

##### Dešťové vody

Záměr bude realizován ve stávajících objektech. Množství ani kvalita dešťových vod se oproti stávajícímu stavu nezmění.

### 3. Odpady

Při provozu objektu mohou vznikat následující odpady.

##### Odpady vznikající při provozu

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t.rok-1) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 07 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy | N | 0,05 |  |
| 07 07 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy | N | 0,05 |  |
| 07 07 08* | Jiné destilační a reakční zbytky | N | 1,0 |  |
| 11 01 98* | Jiné odpady obsahující nebezpečné látky | N | 1,0 |  |
| 11 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené – odpadní epoxidové pryskyřice s obsahem nebezpečných látek | N | 0,5 |  |
| 11 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené – odpadní impregnační roztoky z výroby prepregů | N | 0,5 |  |
| 12 01 12* | Upotřebené vosky a tuky | N | 0,05 |  |
| 14 06 03* | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | 0,05 |  |
| 14 06 05* | Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla | N | 0,10 |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 1,0 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 1,0 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,5 |  |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,5 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 1,0 |  |
| 16 03 05* | Organické odpady obsahující nebezpečné látky | N | 0,5 |  |
| 16 07 09* | Odpady obsahující jiné nebezpečné látky | N | 0,5 |  |
| 16 03 06 | Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 (odpadní prepregy) | O | 10 |  |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 4 |  |

Pozn.: Množství odpadů je odhadnuto na předpokládanou skutečnost s ohledem na stávající parametry.

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou                    č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Po naplnění nádob jsou nebezpečné odpady přemístěny do stávajícího centrálního shromažďovacího místa zabezpečeného proti úniku škodlivin do okolí. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.

Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.

Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.

Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:

##### Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t.rok-1) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 07 08* | Jiné destilační a reakční zbytky | N | 1,0 |  |
| 11 01 98* | Jiné odpady obsahující nebezpečné látky | N | 1,0 |  |
| 12 01 12* | Upotřebené vosky a tuky | N | 0,05 |  |
| 14 06 05* | Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla | N | 0,10 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,5 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly znečištěné škodlivinami | O/N | 0,5 |  |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 1,0 |  |
| 16 03 05* | Organické odpady obsahující nebezpečné látky | N | 0,5 |  |
| 16 07 09* | Odpady obsahující jiné nebezpečné látky | N | 0,5 |  |
| 16 03 06 | Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 (odpadní prepregy) | O | 10 |  |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,01 |  |

##### Pevné odpady bez nebezpečných vlastností

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t.rok-1) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 1,0 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 1,0 |  |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,1 |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,1 |  |
| 16 03 06 | Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 (odpadní prepregy) | O | 10 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 4 |  |

##### Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

| Číslo odpadu | Druh odpadu (zkráceně) | Kategorie | Množství (t.rok-1) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 07 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy | N | 0,05 |  |
| 07 07 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy | N | 0,05 |  |
| 11 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené – odpadní epoxidové pryskyřice s obsahem nebezpečných látek | N | 0,5 |  |
| 11 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené – odpadní impregnační roztoky z výroby prepregů | N | 0,5 |  |
| 14 06 03* | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | 0,05 |  |

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat  nebezpečné látky  do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor.

Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a požárního.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném místě.

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů.

Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

### 4. Ostatní

##### Hluk

Emise hluku ve fázi provozu jsou řešeny samostatnou akustickou studií [4]  .

Firma Lamitec Czech s.r.o., je umístěna v areálu Synthesia a to cca 250 m jihovýchodně od vstupní brány do areálu Synthesia označené jako „UMA“. Výrobní zařízení M83 záměru je umístěno do interiéru stávající výrobní haly a dopalovací zařízení je umístěno ve venkovním prostoru v bezprostřední blízkosti jihozápadní stěny stávající výrobní haly. Dopravní obslužnost záměru bude zajištěna automobilovou dopravou po stávajících komunikacích.

Nejbližší chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je situovaný severozápadně od záměru do obce Rybitví, místní část Stará Kolonie. Chráněný venkovní prostor staveb je tvořen nízkopodlažními obytnými rodinnými domy. Území v okolí posuzovaného záměru je rovinaté s pohltivým terénem.

Na posuzovaném záměru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:

-	stacionární zdroje hluku umístěné na dopalovacím zařízení

-	dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost záměru

Na hlukovém pozadí u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru má nejvýznamnější podíl:

hluk z výrobních závodů umístěných v areálu Synthesia

dopravní hluk vyvolaný silniční dopravou na silnici č. I/36 z Pardubic do Lázní Bohdaneč

Z hlediska posouzení vlivu hlučnosti provozu na okolí byly specifikovány možné zdroje hluku, mechanizmus jejich šíření do okolních prostorů a porovnání předpokládané situace s požadavky platné legislativy.

Shrnutí výsledků hlukové studie je uvedeno v následujícím textu.

##### Stacionární zdroje hluku

Porovnání s hygienickými limity

| Výpočtový rok 2006 | Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | 1 |
| Denní doba (nejhlučnějších po sobě jdoucích 8 hodin) |
| Hygienický limit | 50,0 |
| Nulová varianta (měření) | 36,8 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Pouze záměr | 21,1 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Aktivní varianta | 36,9 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Nárůst aktivní oproti nulové variantě | + 0,1 |
| noční doba (nejhlučnější noční hodina) |
| Hygienický limit | 40,0 |
| Nulová varianta (měření) | 36,8 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Pouze záměr | 21,0 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Aktivní varianta | 36,9 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Nárůst aktivní oproti nulové variantě | + 0,1 |

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v modelovém bodu budou u všech variant splněny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku v denní i noční době. Současně nárůst (aktivní oproti nulové variantě) ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max. o + 0,1 dB, lze označit za minimální a subjektivně nezaznamenatelný.

##### Dopravní hluk

Porovnání s hygienickými limity

| Výpočtový rok 2006 | Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | 1 |
| Denní doba |
| Hygienický limit | 60,0 |
| Nulová varianta | 58,9 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Pouze záměr | 22,5 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Aktivní varianta | 58,9 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Nárůst aktivní oproti nulové variantě | 0,0 |

Z tabulky vyplývá, že u všech variant bude v modelovém bodu splněn hygienický limit pro hluk ze silniční dopravy na silnici č I/36. Současně zprovoznění záměru (obslužné dopravy) nebude mít vliv na nárůst hlukového zatížení posuzované lokality.

Stacionární zdroje hluku a doprava

V modelovém bodu bude dominantním zdrojem hluku, při nulové i aktivní variantě, hluk z celkové automobilové dopravy na silnici č. I/36 z Pardubic do Lázní Bohdaneč. Nárůst ekvivalentní hladiny akustického tlaku A aktivní oproti nulové variantě bude v modelovém bodu nulový a to jak v denní tak i noční době tzn., že zprovoznění záměru nebude mít vliv na změnu hlukového zatížení.

Protihluková opatření

Při dodržení vstupních akustických parametrů použitých v modelovém výpočtu nejsou u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření.

##### Další

Záměr nebude ve fázi provozu  zdrojem záření ani jiných významných emisí.

### 5. Doplňující   údaje

Provoz nezasáhne krajinu, nedotkne se významným způsobem faktoru pohody. V lokalitě nejsou zasaženy vzrostlé dřeviny.

# ČÁST C

# ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Objekt M 83 a příslušné území je uzemním plánem určeno pro průmyslovou výrobu. Záměr nezasahuje území ani prvky chráněné územním systémem ekologické stability ani neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Průmyslová zóna je situována mimo souvislou obytnou zástavbu. Z hlediska stávající únosnosti prostředí se jedná o významně ovlivněnou lokalitu zejména v oblasti starých ekologických zátěží (znečištění podzemních vod a existence nezabezpečených skládek odpadů), vypouštění odpadních vod do vod povrchových a v oblasti ochrany ovzduší.

Z hlediska starých ekologických zátěží nebylo v prostoru předmětného záměru identifikováno znečištění. Z hlediska celého území je třeba konstatovat, že jsou významně zasaženy zejména podzemní vody bývalou činností Synthesia, a.s. a zvláště existencí nezabezpečených skládek. Řešení starých ekologických zátěží náleží do působnosti o.z. Synthesia.

Celkové ovlivnění povrchových vod je významné a v některých ukazatelích limitní.

Z hlediska ochrany ovzduší je možné konstatovat, že imisní situace ve sledovaných a měřitelných parametrech mimo areál odštěpného závodu nepřekračuje imisní limity.

Ve vztahu k posuzovanému záměru nedojde vzhledem k prezentovaným výstupům do životního prostředí k ovlivnění ukazatelů a indikátorů, které jsou z pohledu dotčeného území determinující.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

### C.2.1. Ovzduší

Z klimatického hlediska se areál nachází v teplé, mírně suché oblasti A3 s mírnou zimou, kdy průměrné lednové teploty neklesají pod -3°C. Počet letních dnů tj. dnů s maximální teplotou vyšší než 25°C je za rok větší než 50. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční teploty vzduchu ve °C a průměrný úhrn srážek v mm.

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| teplota | -1,1 | 0 | 4,1 | 8,2 | 13,7 | 16,6 | 18,2 | 18 | 13,8 | 8,6 | 3,7 | 0,7 | 8,8 |
| Srážky | 30 | 36 | 34 | 39 | 60 | 65 | 72 | 74 | 45 | 36 | 38 | 32 | 551 |

V další tabulce jsou uvedeny průměrné četnosti směrů větru [%] a rychlosti větru [m/s] z osmi směrů.

| směr větru | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost směrů větru | 3,43 | 5,49 | 14,2 | 8,19 | 5,81 | 10,8 | 24,3 | 10,09 |
| rychlost větru | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 3,7 |

Průměrná roční rychlost větru je 3,1 m.s-1. Bezvětří se vyskytuje v 17,69 %.

Kvalita ovzduší v předmětném prostoru je výrazně ovlivněna vysokou koncentrací chemické výroby kombinované s provozem podnikové teplárny odštěpného závodu Synthesia. Ale vzhledem k tomu, že je krajina na všechny strany otevřená a chemická výroba se nachází v rovinaté krajině, je možnost akumulace znečišťujících látek zeslabena v důsledku dobré ventilace území a větší četnosti větrů s vyššími rychlostmi [2].

Podrobnější popis je uveden v samostatné rozptylové studii.

### C.2.2. Voda

Území má velmi plochý reliéf s mírným sklonem k jihu. Hlavním tokem v území je řeka Labe, která od Hradce Králové teče směrem jižním a v Pardubicích se obrací směrem západním. K významné změně hydrografických a hydrologických poměrů došlo výstavbou jezu v Srnojedech. Původní koryto řeky Labe bylo převedeno do umělého kanálu a původní řečiště se stalo ramenem, které s novým tokem hydrologicky komunikuje.

Území posuzované v rámci uvažovaného záměru je dále odvodňováno menšími povrchovými toky, kde mezi nejvýznamnější patří Velká strouha, Brozanský a Pohránovský potok.

Velká strouha pramení v Pohránovském rybníku, protéká západním směrem převážnou částí areálem o.z. Synthesia. Do Velké Strouhy jsou zaústěny jednotlivé svody kanalizace A (A1 až A9), výusť odvádějící vody z objektů na „Zelené louce“, výusť z Pohránovského odpadu (odvádí vody z Explosia a.s. a areálu UMA) a výusť z ČOV odštěpného závodu Synthesia. Před vyústěním Velké Strouhy do Labe je sedimentační jímka pro záchyt nerozpuštěných látek a plovoucích kontaminantů. Velká Strouha vtéká do Labe pod jezem u Srnojed.

Brozanský potok pramení na severu u obce Staré Hradiště, teče jihozápadním směrem v blízkosti popílkovišť. Potok dále protéká starým labským meandrem a v jihozápadní části obce Rosice nad Labem ústí do Velké Strouhy.

Odpadní vody v rámci odštěpného závodu Synthesia jsou v současné době členěny do tří kanalizačních sběračů označovaných jako A, B a C.

Kanalizace A - je určena pro odvádění dešťových, chladících a oplachových vod s velmi nízkým obsahem znečištění. Je zaústěna podle platného povolení k nakládání s vodami do Velké Strouhy, která se pod Srnojedským jezem vlévá do Labe.

Kanalizace B - slouží pro odvádění odpadních vod určených k neutralizaci a k biologickému čištění. Před čištěním jsou odpadní vody svedeny do homogenizační nádrže Lhotka a odtud jsou čerpány k neutralizaci a následně k biologickému čištění. Neutralizace probíhá vápenným mlékem a čištění v biologické čistírně se realizuje po smísení s městskými odpadními vodami. Tyto odpadní vody nesmí obsahovat látky toxické pro proces biologického čištění resp. koncentrace těchto látek nesmí přesahovat limitní koncentrace stanovené provozovatelem čistírny odpadních vod. Vyčištěná voda z čistírny je vypouštěna přes Velkou struhu do Labe.

Na výstupu odpadních vod z ČOV do Velké Struhy je zabezpečeno nepřetržité monitorování odpadních vod před odtokem do Labe. Přístroje instalované v měrné buňce umožňují sledování těchto ukazatelů: CHSK, celkového organického uhlíku, celkového dusíku, amoniakálního dusíku, celkového fosforu, rtuti, pH, teploty a průtoku odpadních vod. Součástí systému je vzorkovač, který umožňuje nastavení odběru v různých časových a objemových variantách. Celý systém je on-line propojen s nepřetržitou dispečerskou službou a zabezpečuje trvalé informace o kvalitě a množství vypouštěných odpadních vod.

Kanalizace C - slouží pro segregaci odpadních vod silně zasolených a s vysokým obsahem nerozpuštěných látek do homogenizační nádrže Lhotka, ze které jsou čerpány k neutralizaci a k biologickému čištění [2].

### C.2.3. Půda

Prostor, kde je situován objekt M 83 s posuzovanou technologií se nachází v území vyhrazeném pro průmyslovou činnost. Znečištění půdy v areálu odštěpného závodu je vyhodnoceno ve  zpracovaném v ekologickém auditu a v analýze rizik o.z. Synthesia. Znečištění půdy odpovídá povaze chemické výroby v areálu.

### C.2.4. Geofaktory životního prostředí [2]

Území náleží orograficky k Pardubické kotlině. Z hlediska regionálně geologického se území nachází v křídové synklinále severovýchodních Čech a je součástí jejího jihozápadního křídla. Skalní podloží je budováno sedimentárními horninami svrchní křídy, nad nimiž jsou uloženy sedimenty spodního až svrchního turonu a coniaku. Litologicky se jedná o slínovce, písčité a spongilitické slínovce, vápnité jílovce a prachovce. Horniny skalního podloží jsou překryty kvartérními zeminami, které tvoří zahliněné terasové štěrkopísky a povodňové hlíny o celkové mocnosti nepřesahující 10 m.

##### Povrchové vody

Hlavním tokem v území je Labe, které od Hradce Králové teče směrem jižním a v Pardubicích se obrací směrem západním. Při dlouhodobě trvajících vysokých vodních stavech v Labi dochází ke vzdutí hladiny podzemní vody a k jejímu přiblížení k povrchu terénu. Při těchto stavech dobře území odvodňují menší vodní toky a odvodňovací rýhy. Posuzované území se nenachází v zátopové oblasti Labe.

##### Podzemní vody

Zdroje pitné vody ve skalním podkladu jsou pouze ve zvodněných pískovcích cenomanského stáří. Zvodnění štěrkopísků pod Pardubicemi je již využíváno jen pro lokální zdroje, a to pro poněkud horší filtrační parametry, časté faciální změny s větší příměsí jemných frakcí i pro značnou kvalitativní zátěž ať přirozenou nebo spojenou se znečištěným Labem. Hlubší cenomanská zvodeň je chráněna před znečištěním z kvarterní zvodně mocnými nadložními turonskými slínovci a vysokou výškou své výtlačné zvodně.

##### Chráněná území

Geologicky významné útvary v popisovaném území nejsou, nerostné suroviny se v blízkosti předpokládaného provozu posuzované technologie nevyskytují.

C.2.5. Fauna a flóra [2]

V blízkosti posuzovaného záměru se nevyskytují ohrožené nebo chráněné druhy fauny nebo flóry. V blízkém území se nachází lesní plochy tvořící zelený pás Pardubic, které mají v životním prostředí obyvatel průmyslové oblasti nezastupitelné místo. Všechny tyto plochy lze považovat za významný krajinný prvek.

### C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz [2]

Posuzované území náleží do sosiekoregionu I.3. - Polabské terasy. Tento sosiekoregion se rozpadá do několika samostatných biogeografických jednotek, nazývaných biochory, s charakteristickou typickou kombinací ekologických podmínek a jim odpovídající bioty. Z hlediska geobiocenologické typizace je možné geobiocenózy Polabské tabule začlenit do čtyř vegetačních stupňů, přičemž většinu území pokrývají geobiocenózy 2. a 3. vegetačního stupně. Z hlediska současného stavu bioty převažuje především antropogenní krajina, představovaná především charakterem sídelní a výrobní krajiny. Posuzovaná technologie je umístěna v rozsáhlém území, na kterém se rozkládají jednotlivé objekty o.z. Synthesia. Území v nejbližším okolí uvažovaného záměru je významně narušeno průmyslovou činností.

### C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání [2]

Zájmové území náleží do přírodní krajinné oblasti východolabské. Značnou část této krajinné oblasti zaujímá silně urbanizované území. Její geografický potenciál je velmi vysoký a většinou s možností komplexního využití v celém rozsahu socioekonomické sféry. Z hlediska socioekonomického náleží území do podoblasti hradecko-pardubické, která zahrnuje urbanizovaná území střední části Východočeského regionu. Synthesia a.s. je situována v území vyhrazeném pro průmyslovou výrobu a odstraňování odpadů z ní vznikajících.

### C.2.8 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství [2]

V blízkosti záměru se nenachází oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních bohatství.

### C.2.9 Architektonické a jiné historické památky

V blízkosti záměru se nenachází architektonické ani jiné historické památky.

### C.2.10 Obyvatelstvo

Objekt je umístěn do průmyslového areálu, který historicky sloužil a slouží pro chemické výroby. V blízkosti objektu se nenachází žádné trvale obydlené objekty.

### C.2.11 Hmotný majetek

V blízkosti záměru se nevyskytuje hmotný majetek vyžadující zvláštní ohledy.

C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Nejedná se o stavbu na tzv. zelené louce, ale o rozšíření kapacity výroby stávajícího objektu. Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území.Výroba v tomto území odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby. Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.

Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Stávající kvalita plně odpovídá průmyslové zóně. Zpracovateli oznámení nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti, které by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí. Z hlediska imisní zátěže ovzduší je, vzhledem k zanedbatelným příspěvkům záměru emisemi škodlivin, území schopné záměr akceptovat bez sledovatelných změn kvality ovzduší.

Příspěvek záměru k imisní hlukové zátěži je hodnocen jako nevýznamný.

# ČÁST D

###### KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na veřejné zdraví a životní    prostředí   a    hodnocení   jejich    velikosti a významnosti

I.1 Fáze výstavby

### Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí

Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Fáze skutečné realizace je relativně krátká.

Vliv hluku

Při výstavbě dojde po dobu výstavby k  zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.

Narušení bezpečnosti silničního provozu

Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací

Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Vibrace způsobené např. bouracími pracemi nepřesáhnou akceptovatelnou míru. Pro stavební práce budou použity standardní stavební mechanismy. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí ve fázi výstavby bude charakterem stavby ovlivněno.

Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Péče o bezpečnost práce

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324. – vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví.  Dále bude dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.

##### Sociálně ekonomické vlivy

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat.

Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli Oznámení, lze stavbu hodnoceného záměru považovat za akceptovatelnou a lze prohlásit, že nedojde k obecnému narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi výstavby.

Faktor pohody by neměl být narušen.

### Vlivy na ovzduší a klima

Nepředpokládá se významný vliv na klima.

Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.

### Hodnocení zdravotních rizik

Ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s látkami, které nejsou rizikové pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je současně nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto důvodů je potenciální rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné rozpracování havarijních plánů pro případ úniku látek do pracovního nebo životního prostředí včetně komunikačních cest.

### Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky

Stavba neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.

### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Výstavbou stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

### Havarijní stavy – požár, únik závadných látek

Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané materiály, a to i ve fázi výstavby.

Vzhledem k charakteru záměru jsou možné následující havarijní stavy:

Požár.

Únik závadných látek.

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.).

##### Ochrana před únikem závadných látek

Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny záchytnými nádobami a závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách.

### Vlivy na půdu

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění půd. Stavbou dojde k záboru půdy v ZPF.

### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.

### Vlivy na krajinu

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

I.2 Fáze provozu

### Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí

Podrobné hodnocení vlivu emisí na kvalitu ovzduší je provedeno v přiložené rozptylové studii.

Imisní limity

Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění. Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g/m3 nebo ng/m3 a vztahují se na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

Tabulka:  Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu/maximální povolený počet jejího překročení za rok | Datum, do něhož musí být limit dosažen |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý | 1 hodina | 350 (g.m-3/24 | - |
| Oxid siřičitý | 24 hodin | 125 (g.m-3/3 | - |
| Oxid uhelnatý | 8 hodin 1) | 10 000 (g.m-3 | - |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 200 (g.m-3/18 | 1.1. 2010 |
| Oxid dusičitý | 1 rok | 40 (g.m-3 | 1.1. 2010 |
| Suspendované částice PM10 | 24 hodin | 50 (g.m-3/35 | - |
| Suspendované částice PM10 | 1 rok | 40 (g.m-3 | - |
| Benzen | 1 rok | 5 (g.m-3 | 1.1. 2010 |
| Olovo | 1 rok | 0,5 (g.m-3 | - |

Poznámka:

1) Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr - je připsán dni, ve kterém končí

Tabulka: Meze tolerance

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Jednotka | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | (g.m-3 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Oxid dusičitý | 1 rok | (g.m-3 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Benzen | 1 rok | (g.m-3 | 4 | 3 | 2 | 1 |

V tabulce jsou uvedeny hodnoty cílových imisních limitů vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, tj. koncentrace znečišťujících látek ve vnějším ovzduší stanovené za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na lidské zdraví a na životní prostředí celkově, kterých je třeba dosáhnout, pokud je to možné, ve stanovené době.

Tabulka:  Cílové imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 1)

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota cílového imisního limitu 2) | Datum splnění limitu |
| --- | --- | --- | --- |
| Arsen | 1 rok | 6 ng.m-3 | 31.12.2012 |
| Kadmium | 1 rok | 5 ng.m-3 | 31.12.2012 |
| Nikl | 1 rok | 20 ng.m-3 | 31.12.2012 |
| Benzo(a)pyren | 1 rok | 1 ng.m-3 | 31.12.2012 |

Poznámka:

1)  K dosažení cílových imisních limitů jsou přijímána veškerá opatření, která nepřinášejí nepřiměřené náklady a nepovedou k odstavení zdrojů.

2)  Pro celkový obsah v suspendovaných částicích velikostní frakce PM10.

##### Hodnocení výsledků

Podrobný popis je proveden v přiložené rozptylové studii. V rámci tohoto oznámení jsou předkládány závěry této rozptylové studie pro relevantní škodliviny.

##### Oxid dusičitý

Hodinový imisní limit pro NO2 činí 200 (g/m3 (pro rok 2006 platí mez tolerance 40 (g/m3) a roční imisní limit pro NO2 činí 40 (g/m3 (pro rok 2006 platí mez tolerance    8 (g/m3). Stanovená hodnota hodinového a ročního imisního limitu pro NO2 v zájmové lokalitě není v současné době překročena.

V obytné zástavbě (ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypočteny příspěvky  k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 ve výši 0,75 až 1,50 (g/m3   (0,4 až 0,8 % z imisního limitu) – stávající stav a 1,1 až 1,8 (g/m3 (0,6 až 1,9 %  z imisního limitu) – předpokládaný stav.

V bodech mimo výpočtovou síť, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu byly vypočteny příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 v rozmezí 1,16 až 1,79 (g/m3, tj. mezi 0,6 až 0,9 % z imisního limitu – stávající stav a 1,15 až 2,16 (g/m3, tj. mezi 0,6 až 1,1 % z imisního limitu – předpokládaný stav.

K uvedeným příspěvkům pro předpokládaný stav je nutno přičíst hodnoty vypočtené pro záměr "Regenerace odpadních olejů U22", které se pohybují v rozmezí 0,99 až 1,42 (g/m3, celkové hodnoty příspěvků k maximálním hodinovým imisním koncentracím tedy činí 2,56 až 3,48 (g/m3, tj. 1,3 až 1,7 % z imisního limitu.

Vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 se v referenčních bodech v síti (ve výšce 1,5 m nad terénem) pohybují mezi 0,0001 až 0,0038 (g/m3,  tj. mezi 0,0003 až 0,0095 % z imisního limitu.

V obytné zástavbě (ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypočteny příspěvky k průměrným ročních imisním koncentracím NO2 ve výši 0,010 až 0,028 (g/m3 (0,03 až 0,07 % z imisního limitu) – stávající stav a 0,004 až 0,020 (g/m3  (0,01 až 0,05 % z imisního limitu) – předpokládaný stav.

V bodech mimo výpočtovou síť, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu byly vypočteny příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 v rozmezí hodnot 0,0178 až 0,0344 (g/m3 (0,045 až 0,086 % z imisního limitu) – stávající stav a 0,0150 až 0,0293 (g/m3 (0,038 až 0,073 % z imisního limitu) – předpokládaný stav.

K uvedeným příspěvkům pro předpokládaný stav je nutno přičíst hodnoty vypočtené pro záměr "Regenerace odpadních olejů U22", které se pohybují v rozmezí hodnot 0,0002 až 0,0003 (g/m3, celkové hodnoty příspěvků k průměrným ročním imisním koncentracím tedy činí 0,0153 až 0,0296 (g/m3, tj. 0,038 až 0,074 % z imisního limitu.

Lze tedy konstatovat, že stanovené hodnoty hodinového a ročního imisního limitu pro NO2 nebudou po zprovoznění posuzovaného záměru překračovány.

##### Oxid uhelnatý

Pro oxid uhelnatý je nařízením vlády č. 350/2002 Sb., v platném znění stanovena hodnota 8-hodinového imisního limitu, která činí 10 000 (g/m3. Tato hodnota není v současné době v posuzované lokalitě překročena.

V obytné zástavbě (ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypočteny příspěvky   k maximálním 8-hodinovým imisním koncentracím CO ve výši 45 až 100 (g/m3 (0,45 až 1,00 % z imisního limitu) – stávající stav a 14 až 40 (g/m3 (0,14 až 0,40 %  z imisního limitu) – předpokládaný stav.

V bodech mimo výpočtovou síť, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu byly vypočteny příspěvky k maximálním 8-hodinovým imisním koncentracím CO v rozmezí hodnot 61,2 až 125,0 (g/m3, tj. mezi 0,61 až 0,13 % z imisního limitu – stávající stav  a 20,5 až 51,0 (g/m3, tj. mezi 0,21 až 0,51 % z imisního limitu – předpokládaný stav.

Lze tedy konstatovat, že stanovená hodnota 8-hodinového imisního limitu pro CO nebude po zprovoznění posuzovaného záměru překračována.

Závěr

Rozptylová studie byla zpracována pro posouzení vlivu znečišťujících látek emitovaných z provozu závodu Lamitec Czech s.r.o. v areálu Synthesia Semtín  na kvalitu ovzduší v předmětné lokalitě.

Záměrem investora je modernizace výroby prepregů zařazením horizontálního treatru (rozšíření výroby). V rámci modernizace výroby bude také nahrazeno stávající dopalovací zařízení výrobce VITS Masxhinenbau GmbH., Lagenfeld (palivo LTO) dopalovacím zařízením výrobce Eisenmann Maschinenbau KG, Německo (palivo zemní plyn).

Navrhovanou technologii rekuperativního termálního spalování k odstraňování emisí těkavých organických látek lze považovat za nejvýhodnější řešení z hlediska ochrany ovzduší - dle Návrhu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro povrchovou úpravu používající organická rozpouštědla lze dosáhnout téměř 100% účinnosti spálení VOC.

Rozptylová studie byla počítána pro oxid uhelnatý a oxid dusičitý.

Na základě výsledků rozptylové studie lze předpokládat, že stanovené hodnoty imisních limitů pro NO2 a CO nebudou v posuzované lokalitě překračovány.

Vliv hluku

Emise hluku ve fázi provozu jsou řešeny samostatnou akustickou studií [4]  .

Firma Lamitec Czech s.r.o., je umístěna v areálu Synthesia a to cca 250 m jihovýchodně od vstupní brány do areálu Synthesia označené jako „UMA“. Výrobní zařízení M83 záměru je umístěno do interiéru stávající výrobní haly a dopalovací zařízení je umístěno ve venkovním prostoru v bezprostřední blízkosti jihozápadní stěny stávající výrobní haly. Dopravní obslužnost záměru bude zajištěna automobilovou dopravou po stávajících komunikacích.

Nejbližší chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je situovaný severozápadně od záměru do obce Rybitví, místní část Stará Kolonie. Chráněný venkovní prostor staveb je tvořen nízkopodlažními obytnými rodinnými domy. Území v okolí posuzovaného záměru je rovinaté s pohltivým terénem.

Na posuzovaném záměru lze specifikovat tyto zdroje hluku:

-	stacionární zdroje hluku umístěné na dopalovacím zařízení

-	dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost záměru

Na hlukovém pozadí u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru má nejvýznamnější podíl:

hluk z výrobních závodů umístěných v areálu Synthesia

dopravní hluk vyvolaný silniční dopravou na silnici č. I/36 z Pardubic do Lázní Bohdaneč

Z hlediska posouzení vlivu hlučnosti provozu na okolí byly specifikovány možné zdroje hluku, mechanizmus jejich šíření do okolních prostorů a porovnání předpokládané situace s požadavky platné legislativy.

Shrnutí výsledků hlukové studie je uvedeno v následujícím textu.

##### Stacionární zdroje hluku

Porovnání s hygienickými limity

| Výpočtový rok 2006 | Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | 1 |
| Denní doba (nejhlučnějších po sobě jdoucích 8 hodin) |
| Hygienický limit | 50,0 |
| Nulová varianta (měření) | 36,8 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Pouze záměr | 21,1 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Aktivní varianta | 36,9 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Nárůst aktivní oproti nulové variantě | + 0,1 |
| noční doba (nejhlučnější noční hodina) |
| Hygienický limit | 40,0 |
| Nulová varianta (měření) | 36,8 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Pouze záměr | 21,0 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Aktivní varianta | 36,9 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Nárůst aktivní oproti nulové variantě | + 0,1 |

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v modelovém bodu budou u všech variant splněny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku v denní i noční době. Současně nárůst (aktivní oproti nulové variantě) ekvivalentní hladiny akustického tlaku A max. o + 0,1 dB, lze označit za minimální a subjektivně nezaznamenatelný.

##### Dopravní hluk

Porovnání s hygienickými limity

| Výpočtový rok 2006 | Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | 1 |
| Denní doba |
| Hygienický limit | 60,0 |
| Nulová varianta | 58,9 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Pouze záměr | 22,5 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Aktivní varianta | 58,9 |
| Hygienický limit splněn | Ano |
| Nárůst aktivní oproti nulové variantě | 0,0 |

Z tabulky vyplývá, že u všech variant bude v modelovém bodu splněn hygienický limit pro hluk ze silniční dopravy na silnici č I/36. Současně zprovoznění záměru (obslužné dopravy) nebude mít vliv na nárůst hlukového zatížení posuzované lokality.

Stacionární zdroje hluku a doprava

V modelovém bodu bude dominantním zdrojem hluku, při nulové i aktivní variantě, hluk z celkové automobilové dopravy na silnici č. I/36 z Pardubic do Lázní Bohdaneč. Nárůst ekvivalentní hladiny akustického tlaku A aktivní oproti nulové variantě bude v modelovém bodu nulový a to jak v denní tak i noční době tzn., že zprovoznění záměru nebude mít vliv na změnu hlukového zatížení.

Protihluková opatření

Při dodržení vstupních akustických parametrů použitých v modelovém výpočtu nejsou u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření.

Narušení bezpečnosti silničního provozu

Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací

Provoz záměru nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí ve fázi provozu se oproti stávajícímu stavu nezmění.  Emise škodlivých látek z provozu v tomto případě nejsou určující.

Rizikové faktory dle NV č. 178/2001 Sb. ve znění NV č. 523/2002 Sb.

Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci kategorizace rizikových prací.

##### Sociálně ekonomické vlivy

Realizací stavby nedojde k významnému ovlivnění zaměstnanosti.

### Havarijní stavy – požár, únik závadných látek

Havarijní stavy jsou rizikovou skutečností s ohledem na používané suroviny a vznikající produkty (viz část Materiály a suroviny).

Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy:

Požár.

Únik závadných látek.

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými stavebními opatřeními (izolace, záchytné jímky apod. – viz předchozí text) a dále schválením havarijního plánu, provozního řádu  a požárního řádu a provozováním kontrolního systému podle vyhlášky č. 450/05 Sb.

##### Ochrana před únikem závadných látek

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že objekt i sklady chemických látek a přípravků po realizaci záměru jsou dostatečně zabezpečeny pro skladování a nakládání s látkami závadnými vodám a zabezpečuje dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů a skladovaných látek závadných vodám před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí.

Aplikována budou opatření předepsaná zákonem o vodách, zejména § 39 a dalšími a vyhláškou                   č. 450/05 Sb. zvláště s ohledem na povinnost zpracování havarijního plánu a provozování kontrolního systému. Zpracovaný havarijní plán bude předložen vodohospodářskému orgánu ke schválení.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat. S ohledem na výše uvedené parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy stavby zasaženo.

Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli oznámení, lze provoz hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že nedojde k narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi provozu.

Faktor pohody by neměl být narušen.

### Vlivy na ovzduší a klima

Nepředpokládá se významný vliv na klima.

Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin (viz přiložená rozptylová studie).

### Hodnocení zdravotních rizik

Hodnocení zdravotních rizik je samostatnou přílohou oznámení [5].

Tato kapitola  shrnuje závěry hodnocení vlivu záměru z hlediska zdravotních rizik, které bylo zpracováno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dotčeném území z hlediska zátěže hlukem a znečišťujícími škodlivinami v ovzduší. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autorizačního návodu AN/14/03 a AN/15/04 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

##### Chemické škodliviny

Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalitě byly výsledky modelových výstupů rozptylové studie.

Dle naměřených hodnot emisí (viz rozptylová studie, kapitola č. 2.3.2) byly do výpočtů rozptylové studie vybrány následující zástupci znečišťujících látek:

oxidy dusíku, resp. NO2 (výpočet byl proveden pro hodinové a roční koncentrace),

oxid uhelnatý (výpočet byl proveden pro půlhodinové, hodinové, 8-hodinové a roční koncentrace).

Do výpočtů nebyly zahrnuty emise těkavých organických látek (zejména acetonu a methanolu), které vznikají při výrobním procesu. K jejich odstranění se používá spalování v dopalovacím zařízení. U zařízení, které bude instalováno v rámci realizace záměru, lze dosáhnout téměř 100 % účinnosti spálení těkavých organických látek.

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný příspěvek míry rizika nekarcinogenního účinku posuzovaných škodlivin - oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého - vyvolaný realizací záměru není významný. Dle výpočtu je naopak možné po zprovoznění záměru očekávat snížení příspěvků imisních koncentrací (a to především oxidu uhelnatého) z důvodu zrušení jednoho z emisních zdrojů (kotelny).

##### Hluk

Pro záměr je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného záměru vyplývající z expozice hluku ze zdrojů hluku umístěných v hale a z vyvolané obslužné automobilové dopravy.

Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí shrnuje autorizační návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.

Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; může vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. Rušení a obtěžování hlukem je častou subjektivní stížností na kvalitu životního prostředí a může představovat prvotní podnět rozvoje neurotických, psychosomatických i psychických stresů u četných nemocných. Je pravděpodobné, že snižuje obecnou odolnost vůči zátěži, zasahuje do normálních regulačních pochodů. Nadměrná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významně je také ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může docházet také ke zhoršení komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů a k rušení spánku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k častému probouzení během spánku). Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí.

Podkladem k hodnocení expozice jsou modelové výpočty hlukové studie. V hlukové studii byla zátěž modelována pro 1 výpočtový bod - rodinný dům č.p. 3 (Rybitví).

Za předpokladu dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů hluku a splnění dalších předpokladů hlukové studie lze situaci charakterizovat takto:

Dle výsledků modelových výpočtů hlukové studie lze očekávat, že během provozu záměru se v denní době budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (z provozu stacionárních zdrojů a dopravy) pohybovat u obytné zástavby, resp. u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru) okolo hodnoty LAeq  = 58,2 dB v denní době a LAeq  = 53,2 dB v noční době.

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě hlukové zátěže z provozu automobilové dopravy a očekávaných hladin akustického tlaku A vyplývá, že hluková zátěž dle výpočtu dosahuje celkové hladiny, při které by mohlo docházet k ovlivňování pohody exponovaných obyvatel, vzniku negativních emocí a pocitů obtěžování. Výše uvedená ovlivnění však nejsou vyvolána realizací záměru, jedná se o stav v posuzované lokalitě. Po zprovoznění modernizované výroby se nepředpokládá žádné navýšení hladiny akustického tlaku A LAeq,T oproti stávajícímu stavu.

Individuální riziko možnosti poškození zdraví hlukem lze odhadnout pro hluk z pozemní automobilové dopravy v noční době v současné době okolo 4,7%. Realizací záměru nedojde ke změně.

Skutečnou situaci z hlediska hlukové zátěže v dotčené lokalitě je třeba ověřit přímým měřením po zprovoznění posuzovaného záměru.

### Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  event.  další  fyzikální a biologické charakteristiky

Rekonstrukcí stavby nedojde k limitních hodnot imisní zátěže hlukem v posuzované lokalitě (viz hluková studie).

### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Provozem stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

### Vlivy na půdu

Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění půd.

### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.

### Vlivy na krajinu

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

II. Komplexní charakteristika  vlivů záměru na  životní prostředí               z hlediska   jejich  velikosti   a  významnosti   a  možnosti přeshraničních vlivů

Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu.

Vliv znečišťujících látek vznikajících při rekonstrukci a provozem objektu na kvalitu ovzduší nebude mít s ohledem na hodnoty emisí škodlivin sledovatelný negativní vliv.

Závěrem lze hodnotit vliv emisí na imisní zátěž zájmového území jako zanedbatelnou bez významného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.

Realizací záměru nedojde k významnému zhoršení imisní zátěže hlukem. Budou dodrženy limitní hodnoty dle zvláštních předpisů.

V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

### POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU

Tato rizika obecně představují:

havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze,

možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,

dopravní nehody,

pracovní úrazy,

kriminální činnost,

teroristický útok.

### DOPADY NA OKOLÍ

V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní stavební opatření, která toto riziko eliminují. Umístění zařízení s obsahem látek závadných vodám a obalů s látkami závadnými vodám nad záchytnými jímkami zabezpečují záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku.

dopravní nehody

eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.

pracovní úrazy

eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními prostředky.

kriminální činnost

objekt bude střežen.

IV. Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Stavba je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby a rizika náhodného úniku látek závadných vodám. Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování:

provozních řádů,

požárních řádů,

havarijních plánů,

seznamování pracovníků s těmito předpisy,

pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení.

### NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY

Ve fázi provozu budou prováděna měření emisí škodlivin do ovzduší v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy.

V. Charakteristika  použitých  metod  prognózování  a  výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Při zpracování oznámení byly použity tyto podklady:

literatura,

terénní průzkumy, včetně obhlídek,

osobní jednání,

zákon č. 100/01 Sb. v aktuálním znění.

##### Seznam použité literatury a podkladů

[1]  Kodeda, F. (PRI SERVIS). Projektová dokumentace stavby „Modernisace výroby – budova M 83, Lamitec Czech s.r.o., Pardubice. Arch. č. PRI/190/2006. 07/2006.

[2] Pozděna P. VÝROBA 2,3–DIMETHYL– 2,3-DINITROBUTANU, Oznámení dle zákona                      č. 100/01 Sb..

[3]  Empla Hradec Králové, s.r.o. Rozptylová studie. Arch.č. 367/06. 10/06. Hradec Králové.

[4] Empla Hradec Králové, s.r.o. Hluková studie. Arch.č. 368/06. 10/06. Hradec Králové.

[5] Empla Hradec Králové, s.r.o. Hodnocení zdravotních rizik.. 10/06. Hradec Králové.

[4] Platná legislativa ČR.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.

Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna zvláštní měření.

Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik.

# ČÁST E

###### POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Nebyly předloženy varianty záměru.

# ČÁST F

###### ZÁVĚR

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.           Současně nedojde k překročení limitních hodnot hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.

Potenciálně nejrizikovějším faktorem je skladování chemických látek a přípravků používaných při výrobě. Rizika havárie jsou dostatečně eliminována stavebním provedením skladů a zásobníků.

# ČÁST G

###### VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem technického záměru investora je modernizace výroby prepregů na stávajících výrobních plochách investora zařazením horizontálního treatru s jednotkou na likvidaci technologických odplynů z výrobního procesu otápěnou zemním plynem (nahrazující stávající spalovací jednotku Borman otápěnou v současnosti LTO).

V rámci modernizace výroby bude instalováno i chemické hospodářství základních vstupních surovin pro horizontální treater (úprava stáčecího stanoviště pro pryskyřice a ředidla, osazení dvouplášťových skladových zásobníků doplněných míchacím blokem a koncovými zásobníky připravených pryskyřic) funkčně doplňující výrobní celek stávajícího zařízení. Jako teplonosné medium pro výrobní technologii bude používán termoolej v cirkulačním okruhu přes tepelný výměník spalovací jednotky odplynů. V rámci řešené modernizace bude na toto medium upraven i topný systém stávajícího vert. treatru VITS.

Jako samostatná liniová stavba je investorem zajišťována STL přípojka zemního plynu.

Stávající systém manipulace s materiálem s návazností na stávající skladové hospodářství bude zachován, pro manipulaci a dopravu v rámci areálu Synthesia a.s. Semtín platí v plném rozsahu vnitřní provozní řád a organizačně-bezpečnostní podmínky správce areálu.

Záměr je vyvolán potřebou investora rozšířit stávající výrobní kapacity.

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.           Současně nedojde k překročení limitních hodnot hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.

# ČÁST H

###### PŘÍLOHY

Kopie osvědčení zpracovatele Oznámení dle zákona č. 244/92 Sb.

Sdělení stavebního úřadu k souladu s územně plánovací dokumentací (samostatná příloha).

Stanovisko krajského úřadu k ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám (samostatná příloha).

Hluková studie (samostatná příloha).

Rozptylová studie (samostatná příloha).

Hodnocení zdravotních rizik (samostatná příloha).

##### Datum zpracování oznámení: 15.10.2006

### Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02  Pardubice, telefon: 466 301 557, držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997