Oznámení záměru

podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

OFSETOVá tiskárna hrg

h.r.g. spol. s r. o. Litomyšl

prosinec 2006	H.R.G. spol. s r. o.

J.E. Purkyně 916

570 01 Litomyšl

OBSAH:

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

A. 1.	Obchodní firma	3

A. 2.	IČ	3

A. 3.	Sídlo	3

A. 4.	Oprávněný zástupce	3

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B. I.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

B. I. 1.	Název záměru	3

B. I. 2.	Kapacita (rozsah ) záměru	3

B. I. 3.	Umístění záměru	3

B. I. 4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	4

B. I. 5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	5

B. I. 6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru	5

B. I. 7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	7

B. I. 8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků	7

B. I. 9.	Zařazení záměru do příslušné kategorie	7

B. II. 1.	Zábor půdy	19

B. II. 2.	Odběr a spotřeba vody	20

B. II. 3.	Surovinové a energetické zdroje	20

B. II. 4.	Doprava	22

ŘSD ČR: obrázek intenzit dopravy	22

Sčítání dopravy v roce 2005	23

B. III.	ÚDAJE O VÝSTUPECH	25

B. III. 1.	Emise do ovzduší	25

B. III. 2.	Odpadní vody	30

B. III. 3.	Odpady	31

B.III.4.	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	33

C. I.	VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ	34

C. II.	STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY	35

C. II. 1.	Ovzduší a klima	35

C. II. 2.	Voda	36

C. II. 3.	Půda	36

C. II. 4.	Fauna a flora, chráněná území, ÚSES	36

D. I.	CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI	37

D. I. 1.	Vlivy na obyvatelstvo	37

D. I. 2.	Vlivy na ovzduší a klima	38

D. I. 3.	Vlivy na vodu	38

D. I. 4.	Vlivy na půdu	39

D. I. 5.	Vlivy na faunu, floru, chráněná území a ÚSES	39

D. II.	ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI	40

D. III.	ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE	40

D. IV.	OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ	40

D. V.	CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ	43

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	43

F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	44

F. 1	Mapa širších vztahů M 1 : 100 000	44

F. 2	Situace areálu	46

F. 4	Grafické výstupy rozptylové studie	47

F. 5	Ilustrační foto	59

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	61

H.	PŘÍLOHA	62

# A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A. 1.	Obchodní firma

H. R. G. spol. s r. o.

## A. 2.	IČ

474 71 611

## A. 3.	Sídlo

J. E. Purkyně 916

570 01  Litomyšl

## A. 4.	Oprávněný zástupce

Petr Lorenc

jednatel

Hrnčířská 270

570 01  Litomyšl

tel.: 461 613 015
      	fax: 461 615 261
	e-mail: hrg@hrg.cz

# B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B. I.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### B. I. 1.	Název záměru

#### Ofsetová tiskárna HRG Litomyšl

### B. I. 2.	Kapacita (rozsah ) záměru

SO 01 Provozní budova

zastavěná plocha	: 770,4 m2

užitná plocha		: 1200 m2

obestavěný prostor	: 6753 m3

SO 02 Výrobní hala

zastavěná plocha	: 1839,7 m2

užitná plocha		: 1798,6 m2

obestavěný prostor	: 10221m3

SO 04 Zpevněné plochy, sadové úpravy

zastavěná plocha	: 795 m2

Spotřeba chemikálií	: 12990 kg/r

Spotřeba organických látek: 7692 kg/r

Spotřeba tiskových barev: 4500 kg/r

### B. I. 3.	Umístění záměru

Kraj:	Pardubický

Okres:	Svitavy

Obec:	Litomyšl

Katastrální území:	Litomyšl

Průmyslová zóna Benátská – 2. etapa, k. ú. Litomyšl, stáv. č. parcel: 1272/1, 1274 a 1275/9.

### B. I. 4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter stavby:	novostavba

Odvětví:	polygrafický provoz, tiskárna

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je novostavba ofsetové tiskárny v nově se tvořící průmyslové zóně města. Jedná se o dva samostatně staticky řešené objekty umístěné v jihozápadní Části průmyslové zóny Banátská.

Objekt provozní s administrativní částí je dvoupodlažní bez podsklepení. Jeho svislé obvodové a nosné konstrukce tvoří klasické zdivo Porotherm založené na základových pasech s mikropiloty. Strop nad přízemím je železobetonový montovaný z panelů Spiroll. Nad 2.NP je navržen sádrokartonový podhled zavěšený na dřevěných sponkovaných vaznících střešní konstrukce, pouze nad schodištěm z výrobní haly do 2.NP bude nespalný strop z desek PZD uložených na zdivu. Valbová střecha bude mít krytinu s tvarovaného plechu Lindab. Světlá výška v přízemí bude 3,0 m, v 2.NP 2,6 m. V Části přízemí s umístěným transformátorem bude podlaha o cca 1,0 m snížena na úroveň upraveného terénu.

V jihozápadní Části 1.NP se nachází vstup s recepcí a schodištěm do 2.NP. Vedle schodiště je, z venkovního prostoru přístupná, kobka transformátorovny s navazující rozvodnou. K těmto prostorům je přičleněna i, z výrobní haly přístupná, kompresorovna. Z recepce vstupu se přímo vchází do obchodního oddělení. Na vstup navazuje krátká chodba s malou kuchyňkou, z které je přístupné obchodní oddělení a hygienické zařízení. Na východ od chodby je umístěn sklad a další hygienické zařízení přístupné z výrobní haly. Severně na chodbu navazuje postupně místnost řízení výroby s montáží, DTP, CTP a knihárna. Součástí objektu je i druhé schodiště propojující výrobní halu s šatnami v 2.NP. V 2.NP se dále nachází zasedací místnost, kanceláře vedení firmy, dílna, archivy, účtárna a zázemí pro zaměstnance.

Výrobní hala ofsetové tiskárny je přízemní nepodsklepený objekt provedený na klíč firmou Astron Buildings s.r.o., Kojetínská 71, 750 53 Přerov. Jedná se o ocelovou halu o rozponu 55 m a délce 33 m. Výška v místě okapu je 4,0 m a ve hřebeni 5,612 m.j Nosnou konstrukci tvoří příčné hlavní rámy se svařených l-profilů v dvoukloubovém provedení s vloženými vnitřními sloupy z kruhových trubek v místě hřebenu střechy. Rám čelní stěny je statický systém ze svařovaných nosných štítových podpěr a příčky (podpěry střešní vaznice), provedený jako za studena tvarovaný Z-profil. Výztuha rámu je zajištěna fakultativně zavětrováním nebo rohovými vetknutými vzpěrami. Podélná stabilita budovy je zajištěna zavětrováním, které se skládá z kulatých tyčí uspořádaných do kříže. Tyto kříže jsou umístěny ve střeše a v bočních stěnách v jednom nebo více polích podle síly větru a délky budovy. Střešní vaznice jsou provedeny z pozinkovaného plechu ve formě Z-profilů tvarováním za studena. Stěnové příčky jsou rovněž ve formě Z profilů nebo C-profilů. Střešní plášť je tvořen dvouplášťovým střešním systémem DSR, který se skládá ze dvou střešních plášťů z tvarovaného plechu namontovaných na střešních vaznicích distančními držáky Omega ležícími mezi oběma plášti. Tepelná izolace je vložena mezi oběma střešními plášti. Stěnový systém je proveden rovněž z lichoběžníkových profilů (tvarovaných plechů) montovaných oboustranně na stěnové příčky. Mezi plechy je vložena tepelná izolace.

Ve výrobní hale je vestavěna dílna, sklad hořlavin, sklad papíru, rampa s expedici a vlastní provoz ofsetové tiskárny.

Kumulaci s jinými záměry je možno doposud vyloučit, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu nenacházejí jiné záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit.

### B. I. 5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Projektová dokumentace záměru řeší novostavbu ofsetové tiskárny H.R.G. spol. s r. o. Litomyšl s ofsetovými tiskařskými stroji, expedičním skladem, skladem papíru, dílnou a skladem hořlavin. Součástí výstavby je i provozní budova s vestavbou trafostanice, rozvodny, zázemím pro zaměstnance a s prostory pro vedení podniku. Záměr je zpracován v jedné variantě, záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města. Celá plocha je zařazena do výroby průmyslové a slouží:

- pro umístění areálu výroby a skladů s doprovodným podílem zejména technického a dopravního vybavení, je přípustné umístění pro průmyslové podniky všeho druhu a sklady popř. skladové areály.

Cílem investora je vytvoření moderního tiskařského provozu mimo obytnou zástavbu města s potřebnou infrastrukturou.

### B. I. 6.	Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Ve výrobní hale je vestavěna dílna, sklad hořlavin, sklad papíru, rampa s expedici a vlastní provoz ofsetové tiskárny.

Provozní objekt je přístupný schodištěm ze západní strany. Výrobní hala je přístupná z provozního objektu, dále dveřmi v severní stěně a pro dopravce schodištěm vedle nakládacích vrat v jižní stěně. Pro imobilní občany je upraven vstup ze severní strany výrobní haly.

Okna a dveře plastové, dveře do trafostanice ocelové, vrata na rampě lamelová.

Kabelové rozvody: Objekt bude napojen kabelovou přípojkou VN z plánované trafostanice (zařízení ČEZ). V objektu bude umístěn olejový transformátor. Z trafostanice 630 kVA, umístěné uvnitř provozního objektu, bude napojen rozvod NN v obou objektech.

Vytápění a ohřev TUV: Vytápění výrobní haly teplovzdušné. Ve skladu hořlavin a v provozní budově ústřední teplovodní vytápění napojené na plynové spotřebiče umístěné v 2.NP (prostory s tepelnými spotřebiči — 2 kotle na zemní plyn do 50 kW výkonu) v 2.NP provozní budovy.

Větrání a odtah spalin: Větrání haly a bezokenních prostorů nucené, ostatní přirozené okny. Sklad hořlavin větrán samostatně do obvodové stěny haly expedičního skladu.

Odtah spalin pouze od spotřebičů na vytápění typovým (součást dodávky kotlů) ocelovým potrubím nad střechu objektu.

Osvětlení: Denní i umělé.

Voda: Objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou na vodovodní potrubí provedené v rámci zainvestování zóny Benátská — 2. etapa.

Odpadní splaškové vody: Odkanalizování objektu bude řešeno napojením na venkovní kanalizační sít‘ provedenou v rámci zainvestování zóny Benátská — 2. etapa. Jednotná kanalizace je svedena na městskou čistírnu odpadních vod.

Dešt‘ové vody: Dešťové vody ze střech objektu a zpevněných ploch budou svedeny do venkovní kanalizační sítě provedené v rámci zainvestování zóny Benátská — 2. etapa.

Rozvod plynu: Nová přípojka plynu je provedena napojením na stávající STL provedený v rámci 2. etapy zainvestování zóny Benátská. Hlavní uzávěr plynu, regulace a měření osazeno na jižní straně objektu.

Vnitřní požární vodovod: V provozním i výrobním objektu je navržen požární vodovod s odběrnými místy požární vody ve všech podlažích.

Hořlavé kapaliny: Ve výrobní hale bude umístěn příruční sklad hořlavých kapalin.

Chemie pro tiskárnu

- lzopropylalkohol ………..cca 600 l……… sudy á 200 l  vysoce hořlavá F, dráždivá Xi R11

- SubstifixAF ……………..cca 60 l ……... kanistr á 20 l	dráždivý Xi R21/22-37/38-41-50

- WinFound SF1…………. cca 60 l……… kanistr á 20 l	dráždivý Xi R36 a 43

- Wash V-60 ………………cca 80 l……...kanistr á 20 l	zdraví škodlivý Xn R65,66

- Böttcherin GB 20……….. cca 40 l…….. kanistr á 20 l	vysoce hořlavý F, zdraví škodlivý

Xn, R11 ‚36/38,65,67

- Technický benzín……….. cca 60 l…….. soudek á 60 l	tvysoce hořlavá F, zdraví škodlivá

Xn, R11-65

- Ředidlo G 112 ……………cca 50 l……... kanistr á 10 l	vysoce hořlavá F, zdraví škodlivá

Xn, R1 1 -38-65-66-67

+ drobnosti v lahvích 1 l	                                              vesměs extremně hořlavá F+, R12

Sklad barev - nejsou zdraví škodlivé, neobsahují těkavé organické sloučeniny

Chemie pro kovolisty

- Finisher L5300b………… cca 300 l ……..kanistr á 20 l není nebezpečná látka

- Vývojka L5000b…………cca 500 l…….. kanistr á 20 l zdravý škodlivá Xn, R40,43

Chemikálie budou uskladněny v přepravních obalech. Ve skladu nebude prováděno přečerpávání, rozlívání ani jiná manipulace s hořlavými kapalinami. Kapaliny v přepravních obalech jsou odváženy k tiskařských strojům a tam používány.

Ve skladu není trvalé pracovní místo.

Sklad bude vybaven havarijní vanou, kterou bude tvoří nepropustná podlaha s nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupním otvoru, případně jiná konstrukce vytvářející tuto havarijní jímku. Objem havarijní vany bude minimálně 20 % z celkového množství skladovaných hořlavých kapalin (vana bude větší o 100% případné rozšíření výroby).

Veškeré stavební konstrukce a izolace skladu budou vykazovat odolnost vůči skladovaným látkám.

Sklad je ve smyslu ČSN 65 0201 Čl. 7.1.2 zařazen do 7. skupiny provozů.

Množství hořlavých kapalin ve skladu 1,75 m (možnost 3,5 m nepřesahuje povolené množství podle ČSN 65 0201 Čl. 7.1.3.

Technologické zařízení:

V objektu se bude vyskytovat technologie ofsetové tiskárny:

- řezací cent. Polar 1I5XT se zvedákem stohů LW 1000-4 a střásačem RA-4

- řezačka Polar 92X

- skládací stroj KH 78

- snášecí drátošička ST 100.2

- tiskový stroj PM 74-4

- tiskový stroj CD 74-5 (bez sušáku ve vykladači)

- tiskový stroj SM 74-8-P (bez sušáku ve vykladači)

- tiskový stroj CD 102-4 (bez sušáku ve vykladači)

### B. I. 7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Datum zahájení stavby bude upřesněno na základě výsledků procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí, stavebního řízení, zahájení stavby se předpokládá v roce 2007 a bude probíhat cca 6 měsíců.

### B. I. 8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:	Pardubický

Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Litomyšl

Město:	Litomyšl

### B. I. 9.	Zařazení záměru do příslušné kategorie

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. náleží posuzovaný záměr do kategorie 5.6. Polygrafické provozy se spotřebou chemikálií nad 1 t/rok.

Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou

b) záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.

Souhrnný popis záměru:

Posuzovaným záměrem je novostavba ofsetové tiskárny H.R.G. spol. s r. o. Litomyšl s ofsetovými tiskařskými stroji, expedičním skladem, skladem papíru, dílnou a skladem hořlavin. Součástí výstavby je i provozní budova s vestavbou trafostanice, rozvodny, zázemím pro zaměstnance a s prostory pro vedení podniku.

Parcelní čísla dotčených pozemků

SO 01 Provozní budova (včetně přípojek)	1272/1, 1274, 1275/9

SO 02 Výrobní hala	1272/1, 1274

SO O3Terénní úpravy	1272/1, 1274, 1275/9

SO 04 Zpevněné plochy, sadové úpravy	1272/1, 1274, 1275/9

Majitelem všech tří pozemků jev současné době Město Litomyšl, Bratří Šťastných č.p. 1000, Litomyšl Město, Litomyšl, 570 20:

pozemek 1272/1 - orná půda, zemědělský půdní fond

pozemek 1274 - orná půda, zemědělský půdní fond

pozemek 1275/9 - zahrada, zemědělský půdní fond

Seznam známých účastníků stavebního řízení

- Město Litomyšl, Bratří Šťastných č.p. 1000, Litomyšl-Město, Litomyšl, 570 20

1.7 Údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací

Uvažovaná výstavba je v souladu s ÚPSÚ Litomyšl — Benátská 2. Celá plocha je zařazena do výroby průmyslové:

A. Slouží:

- pro umístění areálu výroby a skladů s doprovodným podílem zejména technického a dopravního vybavení

B. Přípustné

- průmyslové podniky všeho druhu

- sklady, skladové areály.

Objekt provozní s administrativní částí je dvoupodlažní bez podsklepení. Jeho svislé obvodové a nosné konstrukce tvoří klasické zdivo Porotherm založené na základových pasech s mikropilotami. Strop nad přízemím je železobetonový montovaný z panelů Spiroll. Nad 2.NP je navržen sádrokartonový podhled zavěšený na dřevěných sponkovaných vaznících střešní konstrukce, pouze nad schodištěm z výrobní haly do 2.NP bude nespalný strop z desek PZD uložených na zdivu. Valbová střecha bude mít krytinu s tvarovaného plechu Lindab. Světlá výška v přízemí bude 3,0 m, v 2.NP 2,6 m. V Části přízemí s umístěným transformátorem bude podlaha o cca 1,0 m snížena na úroveň upraveného terénu.

V jihozápadní Části 1.NP se nachází vstup s recepcí a schodištěm do 2.NP. Vedle schodiště je, z venkovního prostoru přístupná, kobka transformátorovny s navazující rozvodnou. K těmto prostorům je přičleněna i, z výrobní haly přístupná, kompresorovna. Z recepce vstupu se přímo vchází do obchodního oddělení. Na vstup navazuje krátká chodba s malou kuchyňkou, z které je přístupné obchodní oddělení a hygienické zařízení. Na východ od chodby je umístěn sklad a další hygienické zařízení přístupné z výrobní haly. Severně na chodbu navazuje postupně místnost řízení výroby s montáží, DTP, CTP a knihárna. Součástí objektu je i druhé schodiště propojující výrobní halu s šatnami v 2.NP. V 2.NP se dále nachází zasedací místnost, kanceláře vedení firmy, dílna, archivy, účtárna a zázemí pro zaměstnance.

Výrobní hala ofsetové tiskárny je přízemní nepodsklepený objekt provedený na klíč firmou Astron Buildings s.r.o., Kojetínská 71, 750 53 Přerov. Jedná se o ocelovou halu o rozponu 55 m a délce 33 m. Výška v místě okapu je 4,0 m a ve hřebeni 5,612 m.j Nosnou konstrukci tvoří příčné hlavní rámy se svařených l-profilů v dvoukloubovém provedení s vloženými vnitřními sloupy z kruhových trubek v místě hřebenu střechy. Rám čelní stěny je statický systém ze svařovaných nosných štítových podpěr a příčky (podpěry střešní vaznice), provedený jako za studena tvarovaný Z-profil. Výztuha rámu je zajištěna fakultativně zavětrováním nebo rohovými vetknutými vzpěrami. Podélná stabilita budovy je zajištěna zavětrováním, které se skládá z kulatých tyčí uspořádaných do kříže. Tyto kříže jsou umístěny ve střeše a v bočních stěnách v jednom nebo více polích podle síly větru a délky budovy. Střešní vaznice jsou provedeny z pozinkovaného plechu ve formě Z-profilů tvarováním za studena. Stěnové příčky jsou rovněž ve formě Z profilů nebo C-profilů. Střešní plášť je tvořen dvouplášťovým střešním systémem DSR, který se skládá ze dvou střešních plášťů z tvarovaného plechu namontovaných na střešních vaznicích distančními držáky Omega ležícími mezi oběma plášti. Tepelná izolace je vložena mezi oběma střešními plášti. Stěnový systém je proveden rovněž z lichoběžníkových profilů (tvarovaných plechů) montovaných oboustranně na stěnové příčky. Mezi plechy je vložena tepelná izolace.

Ve výrobní hale je vestavěna dílna, sklad hořlavin, sklad papíru, rampa s expedici a vlastní provoz ofsetové tiskárny. Provozní objekt je přístupný schodištěm ze západní strany. Výrobní hala je přístupná z provozní objektu, dále dveřmi v severní stěně a pro dopravce schodištěm vedle nakládacích vrat v jižní stěně. Pro imobilní občany je upraven vstup ze severní strany výrobní haly. Okna a dveře plastové, dveře do trafostanice ocelové, vrata na rampě lamelová.

Kabelové rozvody: Objekt bude napojen kabelovou přípojkou VN z plánované trafostanice (zařízení ČEZ). V objektu bude umístěn olejový transformátor. Z trafostanice 630 kVA, umístěné uvnitř provozního objektu, bude napojen rozvod NN v obou objektech.

Vytápění a ohřev TUV: Vytápění výrobní haly teplovzdušné. Ve skladu hořlavin a v provozní budově ústřední teplovodní vytápění napojené na plynové spotřebiče umístěné v 2.NP (prostory s tepelnými spotřebiči — 2 kotle na zemní plyn do 50 kW výkonu) v 2.NP provozní budovy.

Větrání a odtah spalin: Větrání haly a bezokenních prostorů nucené, ostatní přirozené okny. Sklad hořlavin větrán samostatně do obvodové stěny haly expedičního skladu.

Odtah spalin pouze od spotřebičů na vytápění typovým (součást dodávky kotlů) ocelovým potrubím nad střechu objektu.

Osvětlení: Denní i umělé.

Voda: Objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou na vodovodní potrubí provedené v rámci zainvestování zóny Benátská — 2. etapa.

Odpadní splaškové vody: Odkanalizování objektu bude řešeno napojením na venkovní kanalizační sít‘ provedenou v rámci zainvestování zóny Benátská — 2. etapa. Jednotná

Rozvod plynu: Nová přípojka plynu je provedena napojením na stávající STL provedený v rámci 2. etapy zainvestování zóny Benátská. Hlavní uzávěr plynu, regulace a měření osazeno na jižní straně objektu.

Vnitřní požární vodovod: V provozním i výrobním objektu je navržen požární vodovod s odběrnými místy požární vody ve všech podlažích.

Hořlavé kapaliny: Ve výrobní hale bude umístěn příruční sklad hořlavých kapalin.

Chemie pro tiskárnu

- lzopropylalkohol ………..cca 600 l……… sudy á 200 l  vysoce hořlavá F, dráždivá Xi R11

- SubstifixAF ……………..cca 60 l ……... kanistr á 20 l	dráždivý Xi R21/22-37/38-41-50

- WinFound SF1…………. cca 60 l……… kanistr á 20 l	dráždivý Xi R36 a 43

- Wash V-60 ………………cca 80 l……...kanistr á 20 l	zdraví škodlivý Xn R65,66

- Böttcherin GB 20……….. cca 40 l…….. kanistr á 20 l	vysoce hořlavý F, zdraví škodlivý

Xn, R11 ‚36/38,65,67

- Technický benzín……….. cca 60 l…….. soudek á 60 l	tvysoce hořlavá F, zdraví škodlivá

Xn, R11-65

- Ředidlo G 112 ……………cca 50 l……... kanistr á 10 l	vysoce hořlavá F, zdraví škodlivá

Xn, R1 1 -38-65-66-67

+ drobnosti v lahvích 1 l	                                              vesměs extremně hořlavá F+, R12

Sklad barev - nejsou zdraví škodlivé

Chemie pro kovolisty

- Finisher L5300b………… cca 300 l ……..kanistr á 20 l není nebezpečná látka

- Vývojka L5000b…………cca 500 l…….. kanistr á 20 l zdravý škodlivá Xn, R40,43

Chemikálie budou uskladněny v přepravních obalech. Ve skladu nebude prováděno přečerpávání, rozlívání ani jiná manipulace s hořlavými kapalinami. Kapaliny v přepravních obalech jsou odváženy k tiskařských strojům a tam používány.

Ve skladu není trvalé pracovní místo.

Sklad bude vybaven havarijní vanou, kterou bude tvoří nepropustná podlaha s nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupním otvoru, případně jiná konstrukce vytvářející tuto havarijní jímku. Objem havarijní vany bude minimálně 20 % z celkového množství skladovaných hořlavých kapalin (vana bude větší o 100% případné rozšíření výroby).

Veškeré stavební konstrukce a izolace skladu budou vykazovat odolnost vůči skladovaným látkám.

Sklad je ve smyslu ČSN 65 0201 Čl. 7.1.2 zařazen do 7. skupiny provozů.

Množství hořlavých kapalin ve skladu 1,75 m (možnost 3,5 m nepřesahuje povolené množství podle ČSN 65 0201 Čl. 7.1.3.

Technologické zařízení:

V objektu se bude vyskytovat technologie ofsetové tiskárny:

- řezací cent. Polar 1I5XT se zvedákem stohů LW 1000-4 a střásačem RA-4

- řezačka Polar 92X

- skládací stroj KH 78

- snášecí drátošička ST 100.2

- tiskový stroj PM 74-4

- tiskový stroj CD 74-5 (bez sušáku ve vykladači)

- tiskový stroj SM 74-8-P (bez sušáku ve vykladači)

- tiskový stroj CD 102-4 (bez sušáku ve vykladači)

Tiskárna H.R.G se zabývá polygrafickou výrobou. Hlavní vybavení jsou archové ofsetové stroje pro tisk merkantilu, akcidencí, etiket, potisk lepenky, plastů apod. V návaznosti na tisk provádí dokončovací zpracování tiskovin — falcování, vazba VI, V2, V3 a V4, povrchové úpravy tiskovin laminací, výsek.

Pro přemístění výroby ofsetové tiskárny H.R.G. spol. s r.o., ze stávajícího provozu v ulici J.E.

Purkyně, bude postavena nová výrobní hala a provozní budova. Ve výrobní hale budou umístěny

následující stroje a zařízení pro ofsetový tisk a konečnou úpravu tiskovin

- řezací cent. Polar II5XT se zvedákem stohů LW 1000-4 a střásačem RA-4

- řezačka 2x Polar 92E, 78E

- skládací stroj 2X KH 78, GUK

- snášecí drátošička ST 100.2

- tiskový stroj PM 74-4

- tiskový stroj CD 74-5

- tiskový stroj CD 102-4

Provoz tiskárny bude nepřetržití (třísměnný). Celkem se předpokládá 90 zaměstnanců ve výrobě (40 žen a 50 mužů) a 20 pracovníků v administrativě. V nejvíce obsazené směně se uvažuje 20 pracovníků v administrativě a 31 zaměstnanců ve výrobě (14 žen, 17 mužů).

Ve skladu papíru budou paletové regály, ve kterých se bude skladovat ve třech patrech. Regály budou rozmístěny po obvodu skladu v jedné řadě a ve středu skladu ve dvou řadách zády k sobě.

Zásobování a expedice je zajištěna přes rampy navazující na prostor expedice. V jedné rampě bude umístěn vyrovnávací můstek.

Pro přesun materiálu a výrobků bude sloužit elektrický nebo plynový ( lapačem jisker na výfuku) ručně vedený vysokozdvižný vozík. Nosnost vozíku do 1600 kg, výška zdvihu až 4000 mm.

Tok materiálu: předpokládaná spotřeba papíru cca 1200 t/rok, což je přibližně 4 t/den. Z toho odpad činí cca 8 %‚ což je zhruba 100 t/rok. Tiskařské barvy-předpokládaná spotřeba cca 4500 kg/rok.

Osvětlení - V prostorech jsou navržena svítidla žárovková, zářivková a s kompaktní zářivkou v provedení a krytí podle charakteru a účelu jednotlivých místností..Hodnoty osvětlení stanoveny podle ČSN EN 12464-1, výpočet osvětlení bude proveden bodovou metodou na PC.

Tiskařské stroje, výroba matric	500 lx

Sazba, retuš, litografie	         l 000 lx

Kontrola barev	                    1 500 lx

Ovládání osvětlení je jednopólovými vypínači a přepínači u vchodů do místností.

Ve výrobních částech objektu je osvětlení navrženo průmyslovými svítidly zářivkovými 2x58W, IP54. Svítidla jsou zapojena tak, aby byl zamezen vznik stroboskopického jevu na pracovištích. Ovládání osvětlení je po skupinách z ovládacích skříněk R-OVL1 a R-OVL2 umístěných v jednotlivých výrobních sektorech. Samostatně je provedeno ovládání osvětlení odděleného prostoru rampy samostatnými vypínáním. Dále jsou ve výrobních a skladových prostorech navržena komunikační žárovková svítidla 1x200W, IP54.

V kancelářích použita stropní zářivková svítidla 4x18W. Ovládání Od vstupů.

Z hlavního světelného rozvaděče RSH jsou samostatně vyvedeny vývody pro napojení fasádního osvětlení a VO parkoviště a komunikací. Snímači budou ovládány svítidla do prostoru nájezdu kamionů a odpadového hospodářství.

Nouzové osvětlení - z jednotlivých napájecích rozvaděčů jsou vyvedeny samostatné rozvody nouzového osvětlení. Použita svítidla s vlastním zdrojem. Trasy odděleně Od rozvodů silnoproudu dle ČSN EN 1838. Svítidla umístěna na únikových trasách, schodišti a požárních závěrech.

Zásuvkové rozvody - Ve výrobním prostoru jsou navrženy zásuvky 230V/16A a 400V/16A, 32A v provedení IP 44. Dále jsou zde instalovány pro servisní zásahy zásuvkové skříně typové Hensel Mi, 1P54.

V kancelářích zásuvky 230V/16A v parapetních žlabech, pro počítače a slaboproudá zařízení (ústředny)

vyvedeny samostatné vývody osazené zásuvkami se třetím stupněm přepěťové ochrany

Technologické rozvody - ve výrobním prostoru budou zapojena technologická zařízení v dodávce investora. Napojení v podružných rozvaděčích NN, kabelové přívody v kabelových žlabech MARS. Celé napájení technologie je možno vypnout pomocí tlačítkových ovladačů STOP. Dále budou zapojena technologická zařízení VZT, klimatizace a vytápění, M+R.

Slaboproudé rozvody

V objektu tiskárny jsou navrženy — strukturovaná kabeláž Cat.6 pro telefonní a počítačové rozvody, dále pak rozvody a zařízení kamerového systému CCTV, příprava pro rozvody docházkového systému a příprava pro instalaci zařízení EZS. Rozvody vedeny v omítce v trubkách, ve výrobních prostorech v samostatných kabelových žlabech MARS, v kancelářích na povrchu v parapetních žlabech zásuvkových rozvodů. Rozvody slaboproudu budou provedeny odděleně od rozvodů silnoproudu dle ČSN 34 1050.

7) Kabelová přípojka VN

Kabelová přípojka VN bude provedena od stávající distribuční trafostanice, kde bude napojena v rozvodně VN na rezervovaný vývod s odpínačem 38,5 kV/400A. Kabelový přívod jednožilovými vodiči 35-AXEKVCEY 1x120/16 bude uložen volně ve výkopu se zakrytím deskami, přechod přes komunikace řešen uložením v kabelové chráničce DN 200.

Kabelové vedení bude uloženo v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi při dodržení vzdálenosti podle ČSN 73 6005 a bude přivedeno do TS v kabelovém kanálku a zakončeno na pojistkách VN kabelovými koncovkami vnitřními POLT.

8) Kabelová přípojka telefonu

Objekt tiskárny HRG bude připojen na JTS Telefonica 02.

9) Venkovní osvětlení

Použity silniční ocelové bezpaticové stožáry 8m s jednoramennými a dvouramennými výložníky a svítidly SHC 150W. Stožáry jsou rozmístěny v areálu podél příjezdových cest, parkovišť a oplocení areálu. Kabelové přívody s pásovinou FeZn uloženy volně ve výkopu v kabelovém loži se zakrytím, přechody přes komunikace a zpevněné plochy řešeny uložením do kabelových chrániček. Ovládání osvětlení na časový a světelný spínač s možností ručního zásahu do programu.

Nově navržené plynové spotřebiče:

2x Plynový závěsný kotel, výkon 45 kW, s.p. 5,5 m3/hod

2xVZT plynová jednotka Janka Radotín, výkon 80 kW, s.p. 8,5 m3/hod

lx Plynový ohřívač TUV, výkon 24 kW, s.p. 2,7 m3/hod

Celková max. hodinová spotřeba plynu 30,7 m3/hod

Celkový instalovaný maximální výkon plynových zařízení 276 kW

Předpokládaná roční spotřeba tepla objektu - 230 GJ/rok

Pozn: Skutečná spotřeba tepla tj. i plynu bude odvislá Od intenzity větrání objektu a tepelných zisků Od technologie. Proto bude tato hodnota upřesněna po první topné sezóně zkušebního provozu.

OBCHODNÍ MĚŘENÍ ODBĚRU PLYNU

Do plynoměrného stávajícího sloupku je přiveden STL plynovod v potrubí z PE 50 zakončeného HUP KU32. Za hlavní uzávěr plynu je filtr vzduchu DN 40 a bezpečnostní uzávěr DN4O. Následuje regulátor plynu STL/NTL Francel typ B40 (obsahuje pojistku a další bezpečnostní prvky). Za regulátorem bude plynoměr G25. Plynoměr bude opatřen rozpěrkou. Plynoměr budou instalovány v souladu TPG 934 01. Regulátor plynu bude instalován v souladu TPG G 609 01.

Velikost plynoměru včetně typu a provedení si nechá odsouhlasit investor u dodavatele plynu dle obchodně technických podmínek, které budou pro odběratele i montáž plynoměru s příslušenstvím směrodatné.

Dvířka plynoměrné skříně budou opatřena nápisem „ Hlavní uzávěr plynu objektu,, a dalšími bezpečnostními pokyny týkající se především manipulace s otevřeným ohněm.

Provozovatel bude seznámen a zaškolen s bezpečnostními předpisy pro údržbu a provoz tohoto zařízení.

VENKOVNÍ VEDENÍ STL PLYNOVODU

Nově navržený plynovod bude veden Od budoucího STL plynovodu vedeného pod chodníkem souběžně s hranicí pozemku. Souběžně nad plynovodem bude veden signalizační vodič.

Při realizaci plynovodu budou od ostatních podzemních vedení dodrženy odstupy v souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

Montáž plynovodu bude provádět organizace, která má k montáži patřičné oprávnění podle příslušných předpisů. O postupu montážních prací bude veden montážní deník. Případné změny, které se během montáže projeví jako nevyhnutelně nutné nebo ekonomicky zdůvodněné, musí být předem řádně projednány s projektantem nebo revizním technikem a s příslušnými orgány podle předpisů.Pro stavbu navrženého STL plynovodu bude použito potrubí s atestem pro použití na zemní plyn.

Plynovod bude přezkoušen tlakovou zkouškou a bude na něj provedena revize po celé nově budované části. Po provedení montážních prací bude provedeno jeho přesné geodetické zaměření.

NTL ROZVOD PLYNU

Do prostoru haly od regulačního sloupku bude plynovod veden stavební konstrukcí v chráničce. Poté bude plynovod rozdělen na dvě větve. Jednotlivé větve plynovodu budou vedeny pro potřeby vytápění a vzduchotechniky.

Část plynovodu bude vedeno po vnitřní stěně haly. Tento plynovod bude veden po konzolách. Konzole budou uchyceny do stěn a konstrukčních nosníků haly.

Před každým plynovým spotřebičem bude instalován uzávěr plynu. Dále budou u plynových spotřebičů instalovány návarky, manometry a další doplňky dle montážních pokynů dodavatelů a výrobců jednotlivých zařízení.

Při průchodu plynovodu i odvzdušnění ) stavební konstrukcí bude plynovod opatřen utěsněnou chráničkou. Rozvody plynu budou provedeny z ocelového potrubí bezešvého s atestem pro použití pro rozvod plynu.

Dále bude u plynových kotlů instalován detektor úniku plynů a bezpečnostním „Stop,, tlačítkem. Tyto bezpečnostní prvky budou instalovány s ohledem na ČSN 070703 a doplňující vyhlášky a předpisy. Přesné umístění těchto prvků bude upřesněno po konečném osazení technologie bezpečnostním technikem.

ODTAH SPALIN OD KOTLE A PLYNOVÉHO SPORÁKU

Odtah spalin Od plynového kotle a ohřívače TUV je v provedení „turbo“, a je vyvedeno nad střechu objektu.

Odkouření od VZT jednotek instalovaných na střeše bude nad střechu objektu pomocí samostatných tří-složkových komínů. Tyto odkouření - komíny jsou součástí dodávky VZT jednotek a budou splňovat veškeré české předpisy a normy. Montáž veškerých těchto odkouření a komínů provede odborně způsobilá firma. Ta zajistí veškeré nutné certifikáty a revize.

PŘÍVOD VZDUCHU DO PROSTORU S KOTLEM

Plynový kotle jsou v provedení „turbo a jedná se o typ plynového spotřebiče „C‘ dle TPG 704 01. Proto není třeba řešit specielním způsobem větrání prostoru s umístněným plynovým kotlem. Stejné parametry splňuje i plynový ohřívač TUV.

Jako zdroj tepla pro administrativní část a dílčí část zázemí haly bude sloužit kaskáda dvou závěsných plynových kotlů o jednotkovém výkonu 45 kW v provedení „Turbo,, s odvodem spalin nad střechu. Kotle bude pracovat s tepelným spádem 70/60°C. Součástí každého plynového kotle je pojistné zařízení otopné sou‘stavy. Pro expanzi vody bude sloužit uzavřená tlaková nádoba instalovaná jako součást každého plynového kotle a dále bude v topné sestavě instalována pomocná nádoba Expanzomat ČKD Dukla o objemu 80 litrů. U kotlů bude instalován rozdělovač a sběrač, na kterém bude otopná soustava rozdělena na dvě samostatné větve. Jedna větev bude sloužit pro každé patro zvlášť. Na každá topné větvi je navržen ruční regulační ventil pro zaregulování a vyvážení celé otopné soustavy.

Prostor s umístěným kotlem je není klasifikován jako kotelna, ale jako plynové odběrné místo s plynovým spotřebičem do 50 kW na jeden plynový kotel a součtově do 100 kW.

Seznam plynových spotřebičů:

lx Plynový ohřívač TUV, výkon 24 kW, s.p. 2,7 m3/hod

2xVZT plynová jednotka Janka Radotín, výkon 80 kW, s.p. 8,5 m3/hod

2x Plynový závěsný kotel, výkon 45 kW, s.p. 5,5 m3/hod

Celková max. hodinová spotřeba plynu 30,7 m3/hod

Celkový instalovaný maximální výkon plynových zařízení 276 kW

TEPLOVODNĺ TOPNÝ SYSTÉM

Topný systém bude pracovat s tepelným spádem 70/60°C.

Topný systém bude proveden z měděných trubek a plastových s protiproudým rozvodem. Potrubí bude vedeno po stěně a bude tepelně izolováno. Spoje potrubí budou provedeny lisováním se zaručenou pevností a těsností. Cirkulaci vody v otopné soustavě zajistí oběhové čerpadla instalované na rozdělovači a sběrači.

Tepelné ztráty budou pokrývat otopná tělesa. Otopná desková tělesa Korádo v provedení ventil- kompakt budou na otopnou soustavu připojeny pomocí šroubení fy. Giacomini, které umožní případné doregulování otopné soustavy a možnost uzavírání jednotlivých otopných těles. Tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi s vestavěným kapalinovým čidlem fy. Giacomini. Termostatické hlavice budou převážně v provedení přímém a v případě potřeby v provedení rohovém. Montážní organizace bude brát ohled na pravé a levé připojení otopných těles.

Při topné zkoušce dojde k doregulování celého systému včetně přednastavení regulačních ventilů u jednotlivých spotřebičů.

Součástí technické zprávy je seznam použitého materiálu. Součástí výpisu není drobný a pomocný materiál tj. těsnání, elektrody, drobné fitinky atd. Montážní organizace si ve vlastním zájmu provede kontrolu výpisu materiálu, jestli projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě.

TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ HLAVNÍ HALY TISKÁRNY

Prostor hlavní haly bude vytápěn a větrán pomocí plynových VZT jednotek Janka Radotín instalovaných na střeše. VZT jednotky budou s nuceným přívodem čerstvého tepelně upraveného vzduchu a dále budou vzduch v hale cirkulovat a ohřívat (popřípadě chladit). Jednotka pro provětrávání jsou vybaveny nasávacím nástavcem na straně sání čerstvého vzduchu na střeše, směšovací komorou pro nastavení směšovacího poměru mezi cirkulačním a čerstvým vzduchem, plynovým ohřívačem a přímým chladičem.

Řízení teploty a množství čerstvého vzduchu bude pomocí ovládací jednotky, která bude instalována pod každou VZT jednotkou. Tím bude řízeno mikroklima haly vždy v jednotlivých úsecích haly tiskárny. Tyto VZT jednotky včetně rozvodů budou součástí dodávky profese VZT.

Rozvody vzduchotechniky budou provedeny ze spiro a tepelně izolovaného flexo potrubí, které bude vzájemně napojeno pomocí spiro tvarovek. Celý VZT rozvod bude zakryt pod sádrokartonový podhledem.

Obě větve VZT rozvodu 1.NP a 2.NP budou vedeny do centrální VZT stoupačky. Tato stoupačka bude na nejnižším místě opatřena svodem do kanalizace pro případný vodní kondenzát. Mezi stropem 2.NP. Nad střechou bude ukončen pomocí výfukové hlavice.

Přívod vzduchu bude infiltrací přes podříznuté dveře bez prahů a případně dveřní mřížku z ostatních společných prostor objektu.

Zařízení č. 2: Neobsazeno

Zařízení č. 3: Větrání pomocného skladu

Sklad bude větrán podtlakově s možností nastavení intenzity podle potřeby provozovatele na min. hodnotu 0,5 1/hod. Pod stropem bude instalován axiální ventilátor opatřený ochrannou mřížkou a regulátorem otáček. Odvod vzduchu bude na fasádu přes samotížnou plastovou klapku. VZT potrubí vedené přes ostatní prostory bude zakryto v protipožárním podhledu.

Přívod vzduchu ze skladu bude přes dveřní mřížky přisáváním z hlavního skladu.

Zařízení č. 4: Větrání kompresorovny

Prostor kompresorovny je třeba dostatečně provětrávat hlavně v letním období, aby nedocházelo k přehřívání kompresoru a jeho výpadkům.

Přívod vzduchu bude řízený chodem kompresorů, které mají vlastní ventilátory. Nasávání a výfuk vzduchu bude přes proti dešťovou žaluzii na fasádě objektu. Pro rozvod vzduchu budou sloužit jednoduché VZT rozvody.

Zařízení č. 5: Vratové clony

U hlavních vrat skladu budou instalovány vratové clony. Tyto clony budou spouštěny automaticky společně s otevřením vrat. V zimním období bude vzduch ohříván v zabudovaném teplovodním výměníku. Součástí rozvaděč vratových clon bude jejich blokace pro letní období.

Zařízení č. 6: Větrání dílny

Tato dílna tvoří součást pomocných prostor tiskárny. Dílna bude větrána podtlakově s možností nastavení intenzity podle potřeby provozovatele od nuly až do 3x 1/hod. Pod stropem bude instalován axiální ventilátor opatřený ochrannou mřížkou a regulátorem otáček. Odvod vzduchu bude na fasádu objektu. V potrubí VZT rozvodu bude instalována zpětná klapka, na fasádě proti dešťová žaluzie.

Přívod vzduchu ze skladu bude přes dveřní mřížky přisáváním z hlavního skladu.

Zařízení č. 7: Větrání skladu barev

Sklad barev bude větrán přirozeně přes dostatečně veské otvory na fasádě objektu. Jeden otvor bude instalován pod stropem — odvodní a druhý bude instalován u podlahy. Na fasádě bude na přívodu i odvodu instalována proti dešťová žaluzie se sítem . Na vnitřní stěně skladu budou instalovány ruční regulační klapky.

Zařízení č. 8: Přívod čerstvého vzduchu do kanceláře

Větrání těchto prostor bude přetlakové čerstvým, vyfiltrovaným a tepelně upraveným vzduchem. Sání čerstvého vzduchu bude na fasádě objektu přes proti dešt‘ovou mřížku. Dále nad stropem vestavby bude instalován základní filtr vzduchu, ventilátor a elektrický ohřívač. Poté bude upravený čerství vzduch veden ve flexo rozvodech. Distribuce vzduchu do řešených prostor bude pomocí vyústek instalovaných v podhledu. Odvod vzduchu z těchto prostor bude infiltrací přes dveře do společné chodby objektu.

Zařízení č. 9: Větrání a klimatizace hlavního prostoru dílny tiskárny

Prostor hlavní haly bude vytápěn a větrán pomocí plynových VZT jednotek Janka Radotín instalovaných na střeše. VZT jednotky budou s nuceným přívodem Čerstvého tepelně upraveného vzduchu a dále budou vzduch v hale cirkulovat a ohřívat (popřípadě chladit). Jednotka pro provětrávání jsou vybaveny nasávacím nástavcem na straně sání čerstvého vzduchu na střeše, směšovací komorou pro nastavení směšovacího poměru mezi cirkulačním a čerstvým vzduchem, plynovým ohřívačem a přímým chladičem.

Řízení teploty a množství čerstvého vzduchu bude pomocí ovládací jednotky, která bude instalována pod každou VZT jednotkou. V prostoru haly budou instalovány VZT rozvody opatřené vyústkami tak, aby se zajistil o přívod a odvod vzduchu s ohledem na tiskařskou technologii.

Odvod vzduchu bude Částečně infiltrací okny a vraty. Částečně hlavně v letním období pomocí tří axiálních ventilátorů instalovaných na fasádě pod stropem haly.

Součástí VZT jednotek budou i kompresorové chladiče instalované na střeše vedle VZT jednotek.

Zařízení Č. 10: Přívod čerstvého vzduchu do pomocných prostor

Větrání těchto prostor bude přetlakové čerstvým, vyfiltrovaným a tepelně upraveným vzduchem. Sání čerstvého vzduchu bude na fasádě objektu přes proti dešťovou mřížku. Dále nad stropem vestavby bude instalován základní filtr vzduchu, ventilátor a elektrický ohřívač. Poté bude upravený čerství vzduch veden ve flexo rozvodech. Distribuce vzduchu do řešených prostor bude pomocí vyústek instalovaných v podhledu. Odvod vzduchu z těchto prostor bude infiltrací přes dveře do společné chodby objektu.

Zařízení Č. 11: Přívod čerstvého vzduchu šaten a do pomocných prostor

Větrání těchto prostor bude přetlakové čerstvým, vyfiltrovaným a tepelně upraveným vzduchem. Sání čerstvého vzduchu bude na fasádě objektu přes proti dešťovou mřížku. Dále nad stropem vestavby bude instalován základní filtr vzduchu, ventilátor a elektrický ohřívač. Poté bude upravený Čerství vzduch veden ve flexo rozvodech. Distribuce vzduchu do řešených prostor bude pomocí vyústek instalovaných v podhledu. Odvod vzduchu z těchto prostor bude infiltrací přes dveře do společné chodby objektu.

Zařízení Č. 12: Větrání šaten sociálního zázemí

Šatny a sociální zázemí se skládá z několika hlavních celků. Prostory šaten sociálního zázemí budou větrány pomocí malých ventilátorů instalovaných nad podhledem pod stropem. Každý ventilátor bude vybaven vestavěnou zpětnou klapkou proti zpětnému přisávání vzduchu. Spouštění ventilátoru bude na základě rozsvícení světla nebo sepnutím pohybovým Čidlem. V podhledech budou instalovány bílí talířový nasávací ventily.

Rozvody vzduchotechniky budou provedeny ze spiro a tepelně izolovaného flexo potrubí, které bude vzájemně napojeno pomocí spiro tvarovek. Celý VZT rozvod bude zakryt pod sádrokartonový podhledem.

Všechny větve VZT rozvodu budou vedeny na fasádu objektu, kde bude i instalována výfuková mřížka.

Přívod vzduchu bude infiltrací přes podříznuté dveře bez prahů a případně dveřní mřížku z ostatních společných prostor objektu.

Zařízení Č. 13: Klimatizování kancelářských prostor

Kancelářské prostory přístavby budou klimatizovány pomocí nástěnných split jednotek instalovaných pod stropem. Venkovní část klima jednotek bude instalována na střeše. Ovládání jednotek bude pomocí nástěnných nebo ručních dálkových ovladačů jednotlivě pro každý klimatizovaný prostor.

Potrubí bude navrženo měděných trubek určených pro rozvody chladu s atestem pro použití pro daný typ chladiva v klimatizaci. Potrubí bude sestaveno metodou lisování se zaručenou pevností a těsností. Veškeré potrubí s chladivem bude opatřeno tepelnou izolací s parotěsnou zábranou kaučukového typu s certifikaci pro rozvody chladu o síle min. 19 mm. Potrubí je nutné spádovat dle montážních podmínek. Pro uložení potrubí bude použit běžný způsob zavěšení s izolací.

Chladící jednotky, doplňovací zařízení apod. budou z výrobních závodů dodány s konečným krycím nátěrem. Po ukončení montáže budou opraveny pouze nátěry, které byly poškozeny během dopravy a montáže. Izolace se lepí speciálním lepidlem předepsaným výrobcem této izolace. Kvalitně a bezchybně provedená izolace zabrání tepelným ztrátám zařízení, orosování potrubí a zařízení strojního chlazení, prodlouží životnost zařízení, zamezí tvorbě vlhkosti v prostorách vedení potrubí a strojovnách zařízení.

SPOTŘEBA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJICI ORGANICKÉ LÁTKY

název produktu	     roční spotřeba	  obsah org.látek v %   	množství org.látek

WashV-60 plus                      2300                             1-5%                                    23-115

izopropylalkohol IPA            8000                              80%                                       6400

substifix AF/HD                     800                                2%                                          16

WinFound SF                         600                                2%                                          12

BÖtcherin GB 20                   400                               95%                                         380

Technícký benzin                    90                                99%                                         89

G-112                                    800                                85%                                         680

B. II.	ÚDAJE O VSTUPECH

### B. II. 1.	Zábor půdy

Staveniště se nachází na východní okraji města Litomyšl, jižně od státní silnice směr Brno, katastrální území Litomyšl - Benátská. Prostor staveniště je v současné době zemědělsky obděláván. Pozemek je svažitý směrem jihozápadním a je bez porostů. Jižně a západně od pozemku jsou plánovány trasy komunikací a inženýrských sítí. PD je zpracovávána fy. K.I.P Litomyšl.

Příjezd na pozemek je z plánovaných živičných obslužných komunikací z jižní a západní strany.

Zařízení staveniště bude umístěno na severní straně na části pozemku č. kat.1274, který bude odkoupen pro plánované rozšíření tiskárny. Napojovací body el. energie a vody budou řešeny napojením na plánované rozvody těchto médií procházející podél jižní komunikace. V rámci zařízení staveniště nebudou budovány žádné trvalé stavby. Projekt organizace výstavby bude v případě nutnosti řešen v projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Pro plánovanou výstavbu v průmyslové zóně Litomyšl - Benátská byl zpracován geologický a radonový průzkum RNDr. Pavlem Hranáčem v červnu 2006 (dodavatel GEOMIN družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava). Geologický průzkum staveniště ofsetové tiskárny bude před zahájením prací na dokumentaci pro provedení stavby doplněn dalšími sondami.Výsledky radonového průzkumu jsou uvedeny v příloze „Protokol o stanovení radonového indexu pozemku. Na stavebním pozemku v parc. č. 1272/1, 1274 a 1275/9 k.ú. 685674 Litomyšl byl zajištěn nízký radonový index. Tato skutečnost podle 94 vyhlášky 304/02 Sb. nevyžaduje opatření proti pronikání radonu z podloží.

Zábor zemědělského půdního fondu bude prováděn u všech třech pozemků. Vynětí ze ZPF bude provedeno v rámci přípravy území průmyslové zóny.

V prostoru staveniště obou objektů se nenacházejí v současné době žádné inženýrské sítě, zařízení ani objekty. Severozápadně, rovnoběžně se staveništěm, ve vzdálenosti 25 a 35m od plánovaných objektů prochází stávající vrchní vedení VN. Na severní straně, ve vzdálenosti 42 m od objektů se nachází stávající dálkový sdělovací optický kabel a místní metalický kabel (viz vyjádření Telefonika 02 z 12.7.2006). Ještě severněji, podél komunikace Litomyšl-Svitavy, prochází vodovodní potrubí DN 250mm. Tato nadzemní a podzemní vedení nebudou výstavbou dotčena.

Započetí stavebních prací není vázáno na jinou výstavbu, ani nevyvolá jiné související investice.

Novostavba nebude zasahovat do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Chráněná území

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb.

Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).

Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena. Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena.

Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných správců nejsou záměrem dotčena, týká pouze vlastních inženýrských sítí v areálu podle projektu.

Obecně chráněné přírodní prvky

Nejbližší významný krajinný prvek "ze zákona" je les cca 400 m severně od areálu.

### B. II. 2.	Odběr a spotřeba vody

Maximální hodinová spotřeba:

QH = 35 os. X 120 l/os, den/2 hod/ 3600 + 30 os. X 60 l/os., den / 2 hod 3600

QH = 0,583 + 0,25 = 0,833 l/s

Roční spotřeba:

QR=Qp x 252

QR = 13,2 x 252 = 3326,4 m3/rok. Odhadovaná spotřeba vody bude  činit cca 3 326 m3/rok. Během výstavby a rekonstrukce bude spotřeba vody zanedbatelná.

### B. II. 3.	Surovinové a energetické zdroje

Materiál bude zajišťovat dodavatel stavby.

Zemní práce - před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru staveniště (včetně liniových tras inženýrských sítí). Nejprve musí být provedeny piloty s vypráním rýh a jam pro základové prahy a patky. Zemní práce budou probíhat ve spraších (2-3 třída těžitelnosti). Stěny výkopů se při suchém počasí krátkodobě udrží svislé.

Základy - objekty SO 01 Provozní budova a SO 02 Výrobní hala budou založeny na pilotách, přes které bude proveden obvodový železobetonový základový práh i vnitřní patky. Zakládání bude prováděno do prachovitých hlín FS, F7, případně jíl F6, pevné až tuhé, výjimečně měkké konzistence. Základové poměry staveniště bude možné označit jako složité v případě, že jsou spraše prosedavé. Konstrukce stavby náročná. V projektové přípravě stavby bude nutné postupovat podle zásad třetí geotechnické kategorie. Podzemní voda nebyla na staveništi zastižena a nebude tedy ovlivňovat stavbu.

Svislá a vodorovná nosná konstrukce - svislé obvodové a nosné konstrukce provozního objektu tvoří klasické zdivo Porotherm založené na základových pasech s mikropilotami. Strop nad přízemím je železobetonový montovaný z panelů Spiroll. Nad 2.NP je navržen sádrokartonový podhled zavěšený na střešní konstrukci,.pouze nad schodištěm z výrobní haly do 2.NP bude nespalný strop z desek PZD uložených na zdivu.

Nosnou konstrukci haly Astron tvoři příčné hlavní rámy se svařených l-profilů v dvou kloubovém provedení s vloženými vnitřními sloupy z kruhových trubek v místě hřebenu střechy. Rám čelní stěny je statický systém ze svařovaných nosných štítových podpěr a příčky (podpěry střešní vaznice), provedený jako  za studena tvarovaný Z-profil. Výztuha rámu je zajištěna fakultativně zavětrováním nebo rohovými vetknutými vzpěrami. Podélná stabilita budovy je zajištěna zavětrováním, které se skládá z kulatých tyčí uspořádaných do kříže.

Konstrukce střechy - dřevěné sponkované vazníky provozní budovy. Valbová střecha bude mít krytinu s tvarovaného plechu Lindab. Hala Astro má střešní plášť s dvouplášťovým střešním systémem DSR, který se skládá ze dvou střešních plášťů z tvarovaného plechu namontovaných na střešních vaznicích distančními držáky Omega ležícími mezi oběma plášti. Tepelná izolace je vložena mezi oběma střešními plášti.

Výrobní hala ofsetové tiskárny je přízemní nepodsklepený objekt provedený na klíč firmou Astron Buildings s.r.o., Kojetínská 71, 750 53 Přerov. Jedná se o ocelovou halu o rozponu 55 m a délce 33 m. Výška v místě okapu je 4,0 m a ve hřebeni 5,612 m. Nosnou konstrukci tvoří příčné hlavní rámy se svařených l-profilů v dvoukloubovém provedení s vloženými vnitřními sloupy z kruhových trubek v místě hřebenu střechy. Rám čelní stěny je statický systém ze svařovaných nosných štítových podpěr a příčky (podpěry střešní vaznice), provedený jako za studena tvarovaný Z-profil. Výztuha rámu je zajištěna fakultativně zavětrováním nebo rohovými vetknutými vzpěrami. Podélná stabilita budovy je zajištěna zavětrováním, které se skládá z kulatých tyčí uspořádaných do kříže. Tyto kříže jsou umístěny ve střeše a v bočních stěnách v jednom nebo více polích podle síly větru a délky budovy. Střešní vaznice jsou provedeny z pozinkovaného plechu ve formě Z-profilů tvarováním za studena. Stěnové příčky jsou rovněž ve formě Z profilů nebo C-profilů. Střešní plášť je tvořen dvouplášťovým střešním systémem DSR, který se skládá ze dvou střešních plášťů z tvarovaného plechu namontovaných na střešních vaznicích distančními držáky Omega ležícími mezi oběma plášti. Tepelná izolace je vložena mezi oběma střešními plášti. Stěnový systém je proveden rovněž z lichoběžníkových profilů (tvarovaných plechů) montovaných oboustranně na stěnové příčky. Mezi plechy je vložena tepelná izolace.

Napěťová soustava:

3/PE 38,5 kVAC 50Hz - IT	část VN

3/PEN 400V AC 50 Hz - TN - C   hlavní rozvody NN

3/N/PE 400V AC 50 Hz - TN - S   podružné rozvody NN, energetická bilance - instalované příkony:

Technologie	                            330 kW

VZT a klimatizace	               103 kW

Stl.vzduch	                              10 kW

Osvětlení a zásuvky	                 70  kW

Ostatní                                         40 kW

Celkový instalovaný příkon	Pic =	553 kW

Max.soudobý příkon pro odběr	Ppc =	460 kW

Zkratové poměry na přípojnicích	RST:	Iks = l8kA	1km = 38 kA

Jmenovitý proud rozvaděče RST:	In = I000A.

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

Nově navržené plynové spotřebiče:

2x Plynový závěsný kotel, výkon 45 kW, s.p. 5,5 m3/hod,

2xVZT plynová jednotka Janka Radotín, výkon 80 kW, s.p. 8,5 m3/hod, lx plynový ohřívač TUV, výkon 24 kW, s.p. 2,7 m3/hod.

Celková max. hodinová spotřeba plynu 30,7 m3/hod, celkový instalovaný maximální výkon plynových zařízení 276 kW.

Předpokládaná roční spotřeba tepla objektu - 230 GJ/rok. Pozn: Skutečná spotřeba tepla tj. i plynu bude odvislá od intenzity větrání objektu a tepelných zisků od technologie. Spotřeba paliva,  zemního plynu:  7 500 m3/r.

### B. II. 4.	Doprava

Zájmový prostor se nachází na východní okraji města Litomyšl, jižně od státní silnice směr Brno, katastrální území Litomyšl - Benátská. Prostor staveniště je v současné době zemědělsky obděláván. Pozemek je svažitý směrem jihozápadním a je bez porostů. Jižně a západně od pozemku jsou plánovány trasy komunikací a inženýrských sítí. Příjezd na pozemek je z plánovaných živičných obslužných komunikací z jižní a západní strany.

Je očekáván nárůst cca 40 osobních automobilů/denně a 5 lehkých nákladních automobilů/denně. Vzhledem k celkové dopravní zátěži na komunikaci č. 35 se přírůstek vyvolané obslužné dopravy nepovažuje za nevýznamný vliv.

## ŘSD ČR: obrázek intenzit dopravy

## Sčítání dopravy v roce 2005

CZ031 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2005

| úsek | kód | T | O | M | S | začátek úseku | konec úseku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 5-0573 | 6827 | 9156 | 78 | 16061 | x s 360 a 358 | zaús.03530 |
| 35 | 5-0572 | 5905 | 8664 | 47 | 14616 | zaús.03530 | Litomyšl k.z. |
| 35 | 5-0570 | 5654 | 9317 | 65 | 15036 | Litomyšl k.z. | vyús.366 |

Provozní budova je napojena na plánovanou komunikaci krátkou odbočkou (délka 15 m, šířka 8,5 m) ze západní strany v místě venkovního přístupového schodiště. Na tuto odbočku navazuje kolmo‘zpevněná plocha (délka 46,5 m, šířka 7,6 m) podél celého objektu Od schodiště směrem na sever. Tato zpevněná plocha slouží pro příjezd na parkoviště a k napojení severní komunikace na přístup do výrobní haly.

Výrobní hala bude napojena na plánované komunikace v místě naskladňovacího a vyskladňovacího uzlu výrobní haly kolmou odbočkou v délce 21 m a o šířce 8,5 m. Na tuto odbočku je navázána zpevněná plocha k vratům rozvodny VN v provozním objektu, z které je přístupné i schodiště pro přístup dopravců na rampy. Další napojení je na protilehlé straně (severní), kde je napojen odbočkou (délka 36 m, šířka 3,0 m) z veřejné komunikace zadní vstup pro dopravu strojů a zařízení do haly a současně pro přístup imobilních občanů.

Předpokládá se, že komunikace pro automobilový provoz budou živičné, ostatní se zámkové dlažby.

Pro výstavbu objektů a zpevněných ploch bude provedena na ploše stavebního pozemku hrubá terénní úprava, která bude spočívat v sejmutí ornice, provedení zářezu výšky O až cca 400 mm s vysvahováním v severovýchodní a východní části pozemku a provedení hutněných násypů výšky O až 600 mm v ostatních částech pozemku. Sejmutá ornice bude z větší části ihned odvážena na místo učené MU Litomyšl - odbor životního prostředí. Malá část bude zkompostována na staveništi a zpětně použita na ozelenění nezastavěných ploch.

## B. III.	ÚDAJE O VÝSTUPECH

### B. III. 1.	Emise do ovzduší

Při provozování polygrafické technologie – ofsetové tiskárny lze očekávat produkci zejména těkavých organických látek popř. v minimální míře tuhých znečišťujících látek. Vytápění budov bude zajištěno pomocí tepelných zdrojů spalujících zemní plyn. Tyto spotřebiče budou produkovat základní plynné škodliviny charakteristické pro spalování zemního plynu.

Tiskárna se zabývá tiskem plnobarevných tiskovin rotační technologií tisku. Seznam používaných surovin:

- barvy Rollo Therm – Rollenoffset HS

- Wash V – 60 plus

- Substifix AF/HD

- winfound SF

- izopropylalkohol

- boetcherin GB 20

- technický benzin

- G -112

Je předpoklad emisí těkavých organických látek a tuhých znečišťujících látek.

Ve spotřebičích pro vytápění bude spalován zemní plyn o níže uvedených parametrech:

| druh paliva: zemní plyn |
| --- |
| charakter: hořlavý plyn, bezbarvý, nejedovatý, nedýchatelný (dusivý), lehčí než vzduch, ve směsi se vzduchem výbušný |
| výhřevnost: | Qr | 35,7 | MJ/m3 |
| spalné teplo: | Qdaf | 40,0 | MJ/m3 |
| vzduch: | - | 0,8 | % obj. |
| metan: | CH4 | 97,0 | % obj. |
| síra veškerá: | S | 100 | mg/m3 |
| měrná hmotnost: | ρ | 0,72 | kg/m3 |
| zápalná teplota: | t | 540 | ˚ C |
| mez výbušnosti se vzduchem - dolní: | - | 5,0 | % obj. |
| - horní: | - | 15,0 | % obj. |

Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek (zejména dusíku a oxidu uhličitého). Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Zemní plyny typu H, které jsou využívány ve většině evropských zemích vč. České republiky, obsahují zpravidla více než 90 procent metanu a méně než 5 procent nehořlavých látek.

Složení zemních plynů

|  | metan | ost. uhlovodíky | nehořlavé složky |
| --- | --- | --- | --- |
| ČR | 96,5 | 2,6 | 0,9 |
| Rusko | 98,4 | 0,8 | 0,8 |
| Norsko | 93 | 4,9 | 2,1 |

Pro správný provoz plynových spotřebičů je nutné zajistit určité složení spalovaného plynu. Plyny z různých zdrojů mají samozřejmě různá složení. Odběratelé ale nemusí mít žádné obavy z toho, že by případné změny ve složení plynu mohly negativně ovlivnit průběh spalování plynu nebo bezpečnost provozu spotřebiče. Pokud je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a správně seřízený, pak případné změny ve složení paliva v určitém intervalu (do kterého se spolehlivě vejdou všechny zemní plyny dodávané do vnitrostátní sítě) se nikterak neprojeví na provozu spotřebiče ani na dokonalosti spalování.

Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Díky vyšší účinnosti plynových spotřebičů ve srovnání se spotřebiči na pevná a kapalná paliva se výhodnost zemního plynu projevuje ještě více – 1 kubický metr zemního plynu (tj. 10,5 kWh) plně nahradí ve vytápění např. 3 kg hnědého uhlí.

| v 1 m3 zemního plynu je v přepočtu na výhřevnost energeticky obsaženo | při vytápění (tzn. při zahrnutí účinnosti spotřebičů) odpovídá 1 m3 zemního plynu spotřebě |
| --- | --- |
| 1,26 kg koksu | 1,66 kg koksu |
| 1,95 kg hnědého uhlí | 2,93 kg hnědého uhlí |
| 0,8 kg topného oleje | 0,82 kg topného oleje |
| 0,73 kg propanu | 0,73 kg propanu |
| 0,034 GJ tepla ze zdroje CZT | 0,031 GJ tepla ze zdroje CZT |
| 9,42 kWh elektřiny | 8,65 kWh elektřiny |

Dodávky zemního plynu nejsou účtovány za krychlový metr, ale za 1 kWh. Objem zemního plynu odpovídající 1 kWh (1 m3 zemního plynu o spalném teple 37,8 MJ/m3 je přibližně 10,5 kWh) je postačující např. na:

- ujetí 1,35 km automobilem, který má spotřebu 7 m3/100 km,

- ohřátí 9 litrů vody teplé 15 oC k varu,

- vyvaření 1,25 litru vroucí vody.

Charakteristika emisí

Spalovací zdroje produkují následující emise: TL, SO2, NOx, CO, VOC

Technologie produkuje :  VOC – převažuje  izopropanol

Tuhé znečišťující látky

Jsou sice tvořeny organickými látkami, ale mají charakter aerosolu a tedy jde v podstatě o tuhé emise. Zvyšují celkovou zaprášenost lokality a váží se na ně další škodliviny. Podle své zrnitosti se dostávají i velmi daleko, takže jsou srovnatelné s plynnými škodlivinami co do dosahu. Při některých operacích obsahují i další škodliviny, jako např. těžké kovy a tím jejich škodlivost prudce vzrůstá.

Oxidy dusíku – NOx - zahrnují N2O5, N2O4, N2O3, NO2, N2O, NO

Pod tímto pojmem se rozumí převážně oxid dusnatý a oxid dusičitý. V literatuře a zákonech se tímto rozumí suma všech oxidů dusíku, vyjádřená jako NO2.

Toxicita oxidu dusičitého je silnější než dusnatého. Všeobecně oxidy dusíku zhoršují choroby srdce a dýchacího aparátu, vyvolávají cyanozu. Rozšiřují krevní cévy a tím snižují krevní tlak, dále snižují obsah vitamínu A v organismu a vyvolávají poruchy štítné žlázy. Oxid dusičitý se slabě rozpouští ve vodě a z důvodu nízké absorpce v horních částech dýchacího traktu se dostává hluboko do plic. Ve větším množství vyvolává edém plic. Ve vzduchu zůstává cca 11 dní.

Zastoupení jednotlivých oxidů - oxidů dusnatého NO, oxidu dusičitého NO2 a oxidu dusného N2O, je v ovzduší proměnné v závislosti na charakteru zdrojů. Ze všech oxidů dusíku jsou nejcharakterističtějšími znečišťujícími látkami NO a NO2, jež jsou zpravidla vyjadřovány jako NOx. V ovzduší průmyslových měst bývá v závislosti na dopravě mírná převaha NO2 nad NO. NO2 je považován za mnohokráte toxičtější než NO. TCLo inhalačně) pro člověka se uvádí 6200 ppb po dobu 10 minut, 1 ppm NO2 je roven 2,0 mg.m-3. NO má TDLo (nejnižší prahová dávka) inhalačně pro člověka 24 mg/kg po 2 hodiny. Expozice toxickým dávkám vede k plicnímu edému, bronchitidě, pneumonitidě a dalším projevům poškození dýchací soustavy. NO2 specificky může v odpovídajících koncentracích vyvolat bronchoskopickou reakci a akutní či chronickou obstruktivní chorobu bronchopulmonální. Zápach NO2 je patrný od 1 do 3 ppm, symptomatologie se objevuje při koncentracích 13 ppm.

Oxid uhelnatý – CO – (CAS No. 7446-09-5)

Patří mezi produkty nedokonalého spalování a při dlouhodobých expozicích či krátkodobých vyšších koncentracích způsobuje dýchací obtíže či otravy. Má vyšší afinitu na krevní barvivo (hemoglobin), než kyslík a tedy blokuje životně důležité funkce. Oxid uhelnatý je obecně známou škodlivinou, která však ve volném ovzduší nedosahuje toxických koncentrací vedoucích k otravě. WHO doporučuje koncentraci 10 g.m-3 jako osmihodinový průměr. Pro 15 minutové koncentrace povoluje 100 g.m-3.

Oxid siřičitý

Způsobuje poškození plic a další zdravotní komplikace. Výrazně poškozuje okolní porosty.

VOC - volatile organic compound

Těkavou organickou látkou se rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických  sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20°C (293,15° K) má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití, a která může v průběhu své přítomnosti v ovzduší reagovat za spolupůsobení slunečního záření s oxidy dusíku za vzniku fotochemických oxidantů. Nyní je používána definice, která VOC definuje jako organické látky, jejichž tlak sytých par při teplotě 20OC je roven nebo vyšší než 0,01 kPa. Tuto podmínku splňuje většina alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy, akloholů s 6 a méně uhlíkovými atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně, monokarboxylových kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy.

Dle § 3 vyhl. Č. 355/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 509/2005 Sb. rozeznáváme kategorie těkavých organických látek.

a)  látky, které jsou klasifikovány jako karcinogeny a mutageny  pro reprodukční proces a jsou označeny R-větou R45, R46, R49, R60 a R61,

b)  halogenované organické látky klasifikované podle nařízení vlády č. 125/2001 Sb. R-větou R40,

c)  těkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) a b),

d) benzin definovaný podle § 2 písm. aa), pokud je posuzován podle požadavků hlavy § 14 až 19. Pro posuzování podle jiných ustanovení této vyhlášky náleží do kategorie pod písmenem c).

Bezpečnostní listy tiskařských barev

Zemní plyn bude spalován ve vytápěcích spalovacích zdrojích (kotle, ohřívač TUV a teplovzdušná jednotka), roční spotřeba se bude pohybovat okolo 7 500 m3/r (mezní spotřeba 58 900 m3/r).

Tabulka: přehled emisí spalovacích zdrojů

| Druh paliva | Druh topeniště | Tepelný výkon kotle | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | TOC | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| zemní plyn | plyn. hořák | do 5 MW | 20 | 9,6 | 1600 | 320 | 64 | kg/106m3 |
| 31 | m3/h |  | 0,001 | 0,000 | 0,049 | 0,010 | 0,002 | kg/h |
| Druh paliva | Druh topeniště | Tepelný výkon kotle | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | TOC | Jednotka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| zemní plyn | plyn. hořák | do 5 MW | 20 | 9,6 | 1600 | 320 | 64 | kg/106m3 |
| 7 500 | m3/r |  |  |  |  |  |  |  |
| Úhrnné emise |  | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | kg/rok |

Tabulka: přehled maximálních emisí spalovacích zdrojů

| Druh paliva | Druh topeniště | Tepelný výkon kotle | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | TOC | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| zemní plyn | plyn. hořák | do 5 MW | 20 | 9,6 | 1600 | 320 | 64 | kg/106m3 |
| 31 | m3/h |  | 0,001 | 0,000 | 0,049 | 0,010 | 0,002 | kg/h |
| Druh paliva | Druh topeniště | Tepelný výkon kotle | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | TOC | Jednotka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| zemní plyn | plyn. hořák | do 5 MW | 20 | 9,6 | 1600 | 320 | 64 | kg/106m3 |
| 58 900 | m3/r |  |  |  |  |  |  |  |
| Úhrnné emise |  | 1 | 1 | 94 | 19 | 4 | kg/rok |

Tabulka:  spotřeby surovin v kg/r

název produktu	     roční spotřeba	  obsah org.látek v %   	množství org.látek

WashV-60 plus                      2300                             1-5%                                    23-115

izopropylalkohol IPA            8000                              80%                                       6400

substifix AF/HD                     800                                2%                                          16

WinFound SF                         600                                2%                                          12

BÖtcherin GB 20                   400                               95%                                         380

Technický benzin                    90                                99%                                         89

G-112                                    800                                85%                                         680

Tabulka:  maximální emise z tiskařského provozu v kg/r

| VOC | Spotřeba | Obsah VOC j. TOC |
| --- | --- | --- |
| Veškerá rozpouštědla | 7692 | 4041,6 |

Zdrojem krátkodobě vysokých emisí může být použití čistících a vlhčících přípravků (benzin, izopropylalkohol apod.), např. při průměrném využití strojů je počítáno s průměrnou emisí ve výši 1 538 g/h (5 000 prov. hod.) org. sloučenin (viz. rozptylová studie 0,43 g/s). Z hlediska emisí organických látek převažuje izopropylalkohol, a to  ve výši 1 280 g/h.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je možné považovat za mobilní (liniový) zdroj znečišťování ovzduší, jedná se o pohyb motorových vozidel zajišťujících dovoz polygrafických surovin, odvoz vytištěných tiskovin, odpadů, dopravní obslužnost pracovníků a návštěvníků areálu. Za hlavní znečišťující látky je nutné považovat prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Produkce znečišťujících látek bude velice nízká, v praxi obtížně měřitelná a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamná.

### B. III. 2.	Odpadní vody

V objektu je navržena splašková kanalizace vedoucí od jednotlivých zařizovacích předmětů. Z objektu kuchyně v 2. N. P. a 1. N. P. je kanalizace svedena do lapače tuků umístěného za vnější zdí objektu ofsetové tiskárny odkud je vedená dále do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace se napojují 4 uliční vpusti v prostoru parkoviště a dále 4 dešťové svody. Před objektem HRC je umístěna kanalizační šachta do které je přítok vnitřní splaškové kanalizace a venkovní dešťové kanalizace. Směsná kanalizace se v komunikaci před objektem napojuje do stávající směsné kanalizace. Další 4 dešťové svody na jižní straně objektu se napojují do kanalizační šachty odkud je kanalizace svedena do stávající kanalizace ve středu komunikace.

Vnitřní kanalizace řeší napojení zařizovacích předmětů v objektu. Svislá i ležatá kanalizace jsou umístěny ve zdi. Do splaškové kanalizace jsou napojeny všechny zařizovací předměty kromě 2 kuchyněk. Stoupačky jsou napojeny na svodné potrubí v 1. N. P. které je vedeno pod podlahou

Materiál potrubí:  systém HT (polypropylen odolný vůči vařící vodě, stabilizovaný vůči účinků, tepla, nesnadno hořlavý dle ČSN 73 0823).

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střechy objektu a z parkoviště umístěného u objektu ofsetové tiskárny HRG. Dešťová kanalizace je řešena systémem KG.

Výpočet kanalizace byl proveden dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

Splašková kanalizace - znečištění odpadních vod

(Výpočet je proveden dle ČSN 75 6402 - ČOV do 500 EO)

Stanovení počtu EO: 2-3 zaměstnanci …….1 EO

120 zaměstnanců…… 50 EO

Zatížení odpadních vod:

Vypouštění BSK5 do kanalizace

Za den: 50x60 = 3000 g/den

Za rok: 3x252 = 756 kg/rok

Vypouštění NL do kanalizace

Za den: 50x55 = 2750 g/den

Za rok: 2,75x252 = 693

Splašková kanalizace - množství odpadních vod

Q = Q (nxqn) 1/3

Qs = 2,66 + (8x1 ‚6)1/3

Qs 5.0 l/s

Dešťová kanalizace:

(Výpočet proveden dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky)

Intenzita deště pro tuto oblast činí 113 l/s, ha

Opakovatelnost n = 0,5

Doba trvání deště T = 15 min

Odtokový součinitel 0,8; 1,0

Odvodňovaná plocha území:

Komunikace a parkovací plochy	   1523 m3

Střechy	                                      2811 m3

QD1 = 113 x 0,1523 x 0,8 = 13 l/s

QD2 = 113 x 0,2811 x l,0 = 31,76 l/s

Celkem: QD = 44,76 l/s

Odpadní splaškové vody: odkanalizování objektu bude řešeno napojením na venkovní kanalizační sít‘ provedenou v rámci zainvestování zóny Benátská — 2. etapa. Jednotná kanalizace je svedena na městskou čistírnu odpadních vod.

### B. III. 3.	Odpady

Pro nakládání s odpady platí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, klasifikace odpadů je prováděna dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu atd.

Produkci odpadů můžeme rozdělit podle časového období jejich vzniku:

- odpady vznikající při výstavbě

- odpady z provozu

- odpady, které by mohly vzniknout při havárii

Ve fázi výstavby bude hlavní část produkce odpadu představovat obalový materiál, zemina, popř. stavební odpad, jeho množství nelze v této fázi přesně vyčíslit. Vznikající odpad (směs betonu, cihel, keramiky, kabely, železo, ocel, dřevo, vytěžená hlušina, zemina a kamení, izolační materiály, směs stavebních odpadů apod.) bude odstraňovat stavební firma provádějící stavební práce. Odpady budou přednostně předány k dalšímu využití (např. recyklaci), odpady které nelze dále využít budou odstraněny uložením na povolenou skládku dle druhu odpadu.

V průběhu výstavby vzniknou „jednorázově odpady, které je nutno podle jejich druhu a škodlivých účinků, zařadit dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a vyhláškou 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Nakládání s těmito odpady v souladu s provedeným zatříděním odpadů zajistí dodavatelé stavebních a montážních prací.

Název odpadu:	Katalog. číslo	Kategorie:

Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O

Plastové obaly	15 01 02	O

Kovové obaly	15 01 04	O

Směsi nebo oddělené frakce	17 01 07	O

betonu, cihel, keramiky bez NL

Dřevo	17 02 01	O

Železo, ocel	17 04 05	O

Kabely neobsahující NL	17 04 11	O

Zemina a kamení bez NL	17 05 04	O

Vytěžená hlušina bez NL	17 05 06	O

Izolační materiály bez NL	17 06 04	O

Stavební materiály obsahující azbest	17 06 05	N

Směs stavebních a demoličních	17 09 04	O

odpadů bez NL

Odpady nebudou odstraňovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita pro obsypání jímky a v areálu k terénním úpravám okolí objektů. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Kromě uvedených odpadů budou za provozu tiskárny produkovány obvyklé odpady pro tyto provozy. Pro nakládání s nebezpečnými odpady si provozovatel musí opatřit souhlas dle zákona č. 185/2001 Sb.

Název odpadu:	Katalog. číslo	Kategorie:

Odpadní plasty	02 01 04	O

Olej z odlučovačů oleje	13 05 06	N

Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O

Plastové obaly	15 01 02	O

Znečištěné ostré předměty	18 02 01	N

Odpady na jejichž sběr a shromažďování jsou	18 02 02	N

kladeny nároky z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichž sběr a shromažďování nejsou	18 02 03	O

kladeny nároky z hlediska prevence infekce

Zářivky	20 01 21	N

Splaškové odpadní vody jsou svedeny do stávající jednotné kanalizace, která je napojena na kanalizační sběrač vedoucí na centrální ČOV.

Odvedení dešťových vod ze střech objektu je napojeno rovněž na jednotnou kanalizaci.

Při provozu tiskárny budou vznikat následující odpady:

Ve výrobě budou používány tiskařské barvy, roční spotřeba cca 4 500 kg a další chemikálie (fotografická vývojka tiskařských desek, konzervovač tiskařských desek, Čistič ofsetových gum, čistič válců) v celkovém množství 1700 kg/rok.

Název odpadu:	Katalog. číslo	Kategorie:

080312 - Zbytky tiskařských barev a 150102, 150104 prázdných obalů - N - likvidace prázdných obalů a zbytků barev musí být zajištěna specializovanou firmou

090101 - fotografická vývojka v množství cca 40 litrů týdně - Z, N - likvidace použité vývojky bude Zajištěna specializovanou firmou

200101 - odřezky a zbytky papíru - O - cca 2000 kg/týden - bude pravidelně odvážen do sběrných surovin

200301 - Ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpadu - O - cca 40 kg/den - bude ukládán do kontejneru a pravidelně vyvážen.

### B.III.4.	Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

### Chemikálie budou uskladněny v přepravních obalech, není dovoleno chemikálie přečerpávat, rozlívat. Kapaliny budou odváženy k tiskařským strojům a tam používány. Sklad bude vybaven havarijní vanou, kterou bude tvořit nepropustná podlaha s nepropustným soklem stěn se zvýšeným prahem. Objem vany je uvažován ve výši 20  % z celkového množství hořlavých kapalin. Celkové množství skladovaných hořlavých látek bude 1,75 m3.

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. I.	VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Město Litomyšl leží ve východních Čechách na okraji Českotřebovské vrchoviny, přibližně 150 km od Prahy a 55 km od Hradce Králové. Dominantou města je monumentální zámek (areál renesančního zámku z let 1568 – 1581 je zapsán v Seznam světového dědictví UNESCO), jež je národní kulturní památkou a památkou pod záštitou UNESCO. Město Litomyšl se do historie zapsalo především jako rodiště hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Právě proto se do dalších dominant města řadí Smetanův dům, dům U rytíře a klášterní zahrady. Litomyšlí protéká řeka Loučná. Litomyšl je město na samém východě Čech v Pardubickém kraji, 18 km severozápadně od Svitav. Má 10 358 obyvatel podle sčítání z roku 2001.

Město vzniklo v 11. století na bývalém obranném hradišti při významné obchodní cestě, která spojovala Čechy a Moravu při takzvané Trstenické cestě. V polovině 12. století sem olomoucký biskup přivedl řád premonstrátů. Klášter, jež obývali se stal důležitým střediskem kraje. Pod klášterem vyrostlo Louční sídliště. V roce 1259 dostalo toto sídliště od krále Přemysla Otakara II. městská privilegia a Litomyšl se stala poddanským městem. V důsledcích přírodních katastrof a válek a na základě pozdějších rozsáhlých oprav a rekonstrukcí získalo město empírový ráz (první polovina 19.st.). Po dramaticky prožité situaci kolem revolučního roku 1848 byla Litomyšl velice zadlužené město. Toto město odkoupila v dražbě rodina Thurn - Taxisů. Panství se stalo za jejich doby správním centrem nového okresu. Během druhé světové války byla zlikvidována zdejší židovská obec. V roce 1949 se v zámeckém areálu konal první ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl. Ten se koná s přestávkami až dodnes. Zámecký areál dosáhl v roce 1999 zápisu na seznam památek světového dědictví UNESCO.

Ve Smetanově domě probíhá po celý rok nesčetné množství hudebních akcí. Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice. Tento festival se koná každoročně na přelomu června a července přímo na místě narození Bedřicha Smetany na litomyšlském zámku.

Pro aktivní formu odpočinku nabízí město Litomyšl velké množství sportovních zařízení. Mezi ně patří krytý zimní stadion, městská plovárna, fit-centrum, tělocvičny. Mimo jiné nabízí město a hlavně jeho okolí možnost cykloturistiky a turistiky.

Mezi pozoruhodnosti patří Toulovcovy Maštale (chráněný přírodní výtvor), hrad Košumberk a zámek Nové Hrady, památné místo Růžový palouček, přírodní rezervace Nedošínský háj, víska Kozlov a vrchol s rozhlednou nad městem Andrlův Chlum.

Vlastní o posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000. V okolí se nacházejí spíše sporadicky hodnotné skupiny dřevin či solitery.

Celé k.ú. je považováno za území s možností archeologických nálezů a nelze tedy vyloučit možnost archeologických nálezů při provádění zemních prací a terénních úprav.

Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití pozemků známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence.

Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.

## C. II.	STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

### C. II. 1.	Ovzduší a klima

Území záměru a okolí lze z klimatického hlediska zařadit do oblasti mírně teplé, mírně vlhké s průměrnou roční teplotou 7-8 oC. Město leží v nadmořské výšce cca 347 - 400 m.n.m.

Klimatologické charakteristiky ze stanice Litomyšl 347 m.n.m.

Průměrné teploty ve oC

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,4 | -1,2 | 2,6 | 7,4 | 12,9 | 15,8 | 17,4 | 16,6 | 13,1 | 7,9 | 2,9 | -0,8 | 7,7 |

Na kvalitu ovzduší mají vliv převládající směry větru.

Pro lokalitu platí následující údaje o četnosti v jednom z osmi hlavních směrů:

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 6,20 | 9,50 | 12,12 | 13,30 | 7,91 | 8,99 | 17,40 | 12,59 | 11,99 |

S nejvyšší četností je v lokalitě zastoupeno proudění větrů Z dále pak větry JV a V především Z a S větry jsou pro uvedenou lokalitu příznivé, neboť odvádějí škodliviny emitované ze stájí mimo obytnou zástavbu.

Průměrné srážky v mm ze stanice Mikuleč (500 m n. m.):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 47 | 49 | 61 | 73 | 81 | 94 | 88 | 60 | 66 | 56 | 53 | 781 |

Kvalita ovzduší v okolí záměru je ovlivňována především vzdálenějšími zdroji (oblast Pardubic, Hradce Králové) a doprava na frekventované komunikaci č. 35. Vlastní posuzovaný areál přispívá k znečištění ovzduší pouze produkcí organických látek a základních plynných emisí ze spalování zemního plynu, která je vyhodnocena v části B.III.1. Emise do ovzduší. Kvalita ovzduší v Pardubickém kraji s výjimkou větších měst je vcelku dobrá, imisní činností je zasažena poměrně málo. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů. Znečištění ovzduší produkované polygrafickou technologií, ve srovnání s průmyslem a dopravou je v širším kontextu zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti záměru neprovádí kontinuální měření organických sloučenin, nelze určit zatížení pozadí touto znečišťující látkou. Pro tento záměr by v úvahu připadalo především znečištění např. z čerpací stanice pohonných hmot a lakovny kapalných nátěrových hmot (střední a malý zdroj znečišťování ovzduší).

Teploty a hydrometrie vzduchu

Parametry                                                    Zima                              Léto

Teplota suchého teploměru                        - 15 °C                         + 32 °C

Entalpie vzduchu                                       - 16,4 kJ/kg                   + 56 kJ/kg

Relativní vlhkost vzduchu                             99 %                            30 %

Absolutní vlhkost vzduchu                            0,6 g/kg                      10,2 g/kg

Průměrné rozpětí středních suchých teplot      5 K                             9 K

### C. II. 2.	Voda

Posuzované území je odvodňováno řekou Loučná ČHP 1-03-02-007, která je levostranným přítokem Labe. Jedná se o záměr v území, které spadá do CHOPAV Východočeská křída a ochranného pásma II.b Vysokomýtské synklinály. Posuzovaný záměr nijak významně neovlivní vodohospodářské poměry v zájmovém území. Areál je napojen na dostatečně kapacitní veřejný vodovod. Z hlediska ochrany povrchových i podzemních vod bude nutné zajistit nepropustnost podlah, jímek a kanalizačních přípojek.

### C. II. 3.	Půda

Celková zastavěná plocha pozemků, na kterých bude stavba umístěna, činí: 3405,1 m2

(z toho SO 02 Výrobní hala- 1839,7 m2). Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Půda v zájmovém území je zařazena do BPEJ 5.25.01.

Popis BPEJ:

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu

5 - region MT 2 mírně teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 (C 2 200 - 2 500; prům. roční teplota 7 - 8 (C; průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm; pravděpodobnost suchých vegetačních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4-10

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce

25 – Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry.

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám

|  | sklonitost | expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 -3(, rovina | všesměrná |

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu

|  | skeletovitost | hloubka |
| --- | --- | --- |
| 1 | slabě skeletovité | půda středně hluboká až hluboká |

Znečištění půd

Kontaminace půdy na místě posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely nelze kontaminaci předpokládat.

### C. II. 4.	Fauna a flora, chráněná území, ÚSES

Dotčené území obsahuje nepříliš hodnotné společenství rostlin, které se vyskytuje v analogických lokalitách v okolí. Prostor staveniště není příhodný pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že podrobný průzkum lokality není nutný a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny lze prakticky vyloučit.

Na posuzované lokalitě je poměrně chudé zastoupení fauny, podmíněné především málo pestrou flórou a blízkostí obytné zástavby.

V okolí záměru se nevyskytují lesní porosty. Nejbližší lesní porost leží severně od areálu ve vzdálenosti cca 400 m. Tento lesní porost nebude stavbou dotčen.

V blízkosti areálu se dále nacházejí mimolesní porosty dřevin (doprovodná zeleň podél komunikací atp.), které nebudou záměrem dotčeny.

V zájmovém území areálu se nenacházejí prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), ani zvláště chráněná území, přírodní parky či významné krajinné prvky.

Vlastní území stavby není zatěžované nad míru únosného zatížení a nejedná se ani o území hustě zalidněné.

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D. I.	CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

Za nejzávažnější problémy při provozu ofsetové tiskárny lze považovat emise organických sloučenin (např. z čistících prostředků nebo vlhčidel), provozovna by neměla být zdrojem pachových emisí vně areálu. Vytápění areálu – administrativních a výrobních prostor spotřebiči na spalování zemního plynu nebude významným zdrojem znečišťování ovzduší.

Další vlivy na životní prostředí se liší dle konkrétních podmínek posuzovaného provozu, podle umístění areálu však nelze usuzovat na další významné vlivy (např. ovlivnění hlukem, světelným znečištěním apod.).

### D. I. 1.	Vlivy na obyvatelstvo

Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby výstavby jsou vzhledem k rozsahu stavby nevýznamné a časově omezené. Tyto vlivy (prašnost, hluk) budou soustředěny pouze do časového období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od obytné zástavby lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně zasaženo.

Navržená technologická zařízení, či technologické postupy, nebudou zdrojem nadlimitního hluku emitovaného vně objektů. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve vnitřních prostorech navrhované stavby pro osmihodinovou pracovní dobu činí 85 dB („fyzická práce bez nároků na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí“). Tato hladina hluku nebude překročena. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru pro denní dobu LAeq,T = 50 dB a pro noční dobu LAeq,T = 40 dB nebudou vlivem záměru překročeny.

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem vzduchotechniky, budou přijata taková opatření vč. použití odpovídajících elementů, snižující vnitřní i vnější hluk od vzduchotechniky na hyg. dané hodnoty. Max. hladiny hluku v nejbližších chráněných místech nepřekročí max. povolené hladiny hluku.

Z důvodu zabránění přenosů vibrací Od vzduchotechnických zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření:

• zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových či pryžových izolátorech chvění

• v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí Od stavební konstrukce pružně odděleno (např. pružným materiálem).

• vzduchovody budou na závěsech Od stavební konstrukce pružně odděleny

• ventilátory budou Od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami

Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující opatření:

• do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou umístěny tlumiče hluku

• zařízení pro běžný provoz nebudou dimenzována v horních partiích výkonových polí

• veškeré potrubí bude při průchodu akusticky zatíženým prostorem vybaveno hlukovou izolací odpovídající třídy

• některé ventilátory budou opatřeny regulací otáček pro nastavení požadovaného výkonu.

Z hlediska vlivu stavby a jejího dopadu z hlediska vzduchotechniky je možno rozdělit dopady na následující body:

- hluk od provozu vzduchotechnických zařízení.

( Z hlediska maximálního hluku vně budovy je vycházeno ze základního předpokladu, že maximální hladina hluku na nejbližším chráněném místě nepřevýší hodnoty dané vyhláškou 148/2006 Sb., nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 150 m).

- Pachy od jednotlivých technických prostor objektu a event. v menší míře od sociálních zařízení (tj. pachy, které nejsou sice zdraví člověku škodlivé, avšak jej obtěžují) budou vyvedeny na venkovní fasádu objektu nebo nad střechu, tj. do míst, které za předpokladu standardních venkovních podmínek.

### D. I. 2.	Vlivy na ovzduší a klima

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu, zejména při manipulaci se stavebními materiály během výstavby a pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby – zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k umístění staveniště lze předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi organických látek a oxidů dusíku. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu k objektům obytné zástavby je řešena výpočtem - rozptylovou studií, jejíž výstupy jsou součástí oznámení.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

### D. I. 3.	Vlivy na vodu

Realizací záměru dojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střechy objektu a z parkoviště umístěného u objektu ofsetové tiskárny HRG. Dešťová kanalizace je řešena systémem KG.

Výpočtová část kanalizace

Výpočet je proveden dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

Splašková kanalizace - znečištění odpadních vod

(Výpočet je proveden dle ČSN 75 6402 - ČOV do 500 EO)

Stanovení počtu EO: 2-3 zaměstnanci …….1 EO

120 zaměstnanců…… 50 EO

Zatížení odpadních vod:

Vypouštění BSK5 do kanalizace

Za den: 50x60 = 3000 g/den

Za rok: 3x252 = 756 kg/rok

Vypouštění NL do kanalizace

Za den: 50x55 = 2750 g/den

Za rok: 2,75x252 = 693

Splašková kanalizace - množství odpadních vod

Q = Q (nxqn) 1/3

Qs = 2,66 + (8x1 ‚6)1/3

Qs 5.0 l/s

Dešťová kanalizace:

(Výpočet proveden dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky)

Intenzita deště pro tuto oblast činí 113 l/s, ha

Opakovatelnost n = 0,5

Doba trvání deště T = 15 min

Odtokový součinitel 0,8; 1,0

Odvodňovaná plocha území:

Komunikace a parkovací plochy	   1523 m3

Střechy	                                      2811 m3

QD1 = 113 x 0,1523 x 0,8 = 13 l/s

QD2 = 113 x 0,2811 x l,0 = 31,76 l/s

Celkem: QD = 44,76 l/s

### D. I. 4.	Vlivy na půdu

Záměr nebude mít podstatný vliv půdu. V samotném areálu staveniště nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.

### D. I. 5.	Vlivy na faunu, floru, chráněná území a ÚSES

Záměr nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. V samotném areálu staveniště nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.

## D. II.	ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Negativní vlivy posuzovaného záměru nebudou patrné vzhledem k zasaženému území ani populaci.

## D. III.	ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

## D. IV.	OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

S ohledem na kompenzaci nepříznivých vlivů  a protipožární ochranu objektu je možno rozdělit zařízení na:

-    prvky aktivního rázu, které pracují při vzniku požáru a zajišťují bezpečný únik osob z objektu,

-    prvky pasivního rázu, které zabraňují šíření požáru po budově.

Aktivní systémy nejsou v tomto projektu použity.

Ostatní protipožární opatření budou pouze pasivního rázu (v případě šíření požáru), která budou spočívat především:

a) při průchodu požárně dělící konstrukcí, bude potrubí o průřezu větším než 0,04 m opatřeno požární klapkou příslušné požární odolnosti. V tomto projektu se před pokládá použití požárních klapek s termickým a ručním spouštěním a se signalizací polohy listu klapky. Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je dáno projektem požární ochrany,

b) v případě, že potrubí pouze vedlejším požárním úsekem prochází, aniž by do tohoto úseku ústilo, je tento úsek potrubí opatřen protipožární izolací příslušné požární odolnosti. Požární izolace příslušné požární odolnosti je použita i v těch případech, pokud požární klapku není možno osadit přímo do požárního předělu z důvodu stavebních, provozních či obsluhy; v tomto případě je tento úsek mezi požárním předělem a požární klapkou požárně izolován,

c) v případě, že potrubí procházející požárním předělem má menší průřez než 0,04 m a vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je větší než 0,5 m, nejsou žádná protipožární opatření nutná. To neplatí, pokud se jedná o větrací otvory v požárně dělící konstrukci.

d) v případě stoupaček, kde potrubí procházející požárním předělem má menší průřez než 0,04 m a vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je menší než 0,5 m, bude jedno z těchto potrubí požárně izolováno v celé délce ve stoupačce.

Při realizaci díla bude nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku technologie a vzduchotechniky prováděla odborná firma mající s montážemi odborného charakteru zkušenosti a aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět. Na stavbě bude dodavatelem stavby zpracován pokyn bezpečnosti práce společně se stavebním dozorem a investorem. Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, která jsou umístěna na střeše nebo v instalačních šachtách. Je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou obsluhu a údržbu.

Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování vzduchotechnických zařízení dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

- Zákoník práce - zákon Č.65 Sb., (úplné znění zákona č.126/1994 Sb.), ve znění zákona č.118/1995 Sb., nálezu ústavního soudu ČR č.164/1995 Sb., zákona č.287 Sb., a zákona č.138/1 996 Sb.

- Nařízení vlády č.104/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

- Zákon ČNR č.133 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.425/1990 Sb., zák.č.40/1994 Sb., zák. Č.203 994 Sb., zák. č. 163/1 998 Sb.

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhl. č. 274/1 990 Sb.

- Vyhláška ČUBP a ČBU č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č.98 982 Sb.

- Zákon č.50/1 976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č.103/1990 Sb., zákona ČNR č.425/1990 Sb., zák. č.262/1992 Sb., zák.č. 43/1994 Sb., zák. č.19/1 997 Sb., zákona č.83/1 998 Sb.

- Vyhláška ČUBP č.48/1 982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb., a vyhl. č.207/1991 Sb. a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN.

Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41, živých částí - polohou, zábranou, krytím a izolací, neživých Částí - samočinným odpojením od zdroje v soustavách TN, samočinným odpojením od zdroje — zemněním v soustavách lT. Ochranné a pracovní uzemnění spojeno na společnou zemnící soustavu dle ČSN 33 3225. Dále provedena ochrana doplňková - pospojením vodičem CYA. V plynové kotelně provedeno samostatné uzemnění plynových kotlů a přívodního plynového potrubí, technologická zařízení pospojena. V sociálkách provedena ochrana zvýšená ochr. pospojením a proudovým chráničem s lv= 0,03A.

Ochrana proti požáru v prostorech se zvláštním rizikem nebo nebezpečím je provedena podle ČSN 33 2000-4-482 pomocí proudových chráničů s Iv = 0,3A nebo použitím nehořlavých a oheň retardujících kabelů.

Kompenzace účiníku je centrální z rozvaděče R-KOMP. Rozvaděč je umístěn v rozvodně NN vedle elektroměrového rozvaděče RST 1 099/2824-Z/N pro kabelové průmyslové trafostanice.

Ochrana před atmosférickým přepětím provedena podle ČSN 33 0420-1 a ČSN 33 2000-4-44, 33-2000-1. První stupeň bude umístěn v rozvaděči RST v rozvodně NN. Druhý stupeň ochrany Hakel bude osazen v podružných rozvaděčích. . Třetí stupně přepěťových ochran budou umístěny v počítačových rozvodech - zásuvky se třetím stupněm přep. ochrany Hakel.

K zamezení vzniku nebezpečných potenciálových rozdílů budou elektricky vodivé instalace a stavební díly ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 vodivě spojeny s Hlavní ochrannou přípojnicí HOP. HOP bude umístěna v hlavní rozvodně NN.

Ochrana před úderem blesku a ostatními škodlivými vlivy atmosférické elektřiny provedena podle ČSN 341390 a 33-2000-5-54.

Na ploché střeše výrobního objektu bude provedena mřížová jímací soustava, doplněná jímacími tyčemi u vzduchotechnických výdechů.

Jímací soustava bude spojena na základový zemnič, který bude uložen volně v pasových základech objektu vně izolace.. Zemnič je tvořen pásovinou FeZn30x4mm. S jímací soustavou budou spojeny veškeré vodivé předměty na střeše a v blízkosti svodů. Uzemnění trafostanice TS bude spojeno na tuto společnou zemnící soustavu dle ČSN 33 3225.

Na základové uzemnění bude napojeno uzemnění hlavních ochranných přípojnic HOP a dále bude přizemněn prostor plynové kotelny a rozvodny NN. Soustava bude propojena s potenciálovým prahem trafostanice TS.

Trafostanice TS 3510 kV 630 kVA bude sloužit pro napojení požadovaného příkonu (jednoprostorová průmyslová trafostanice TS 38,5/0,42 kV). TS bude vybavena pojistkovými spodky VN 38,5 kV, hermetizovaným olejovým trafem ELIN 38,5/0,42kV 630 kVA Dyn I a rozvaděčem NN typu RST 1099/2824-Z/N. V rozvaděči RST bude umístěno nepřímé fakturační měření spotřeby el.energie pro účely ČEZ Distribuce a.s. K rozvaděči RST bude přivedena telefonní linka pro možnost dálkového odečítání spotřeby el.energie pro účely ČEZ Distribuce a.s.

Pro možnost regulace %-hodinového maxima bude fakturační elektroměr vybaven optopřevodníky pro přenos signálů do regulátoru maxima. Navržen systém firmy BMR Rychnov nad Kněžnou.

Stupeň zásobování elektrickou energií č.3, kategorie odběru B. Uzemnění TS společné podle ČSN 33 3225, maX.odpor ochr.vodičů na výstupu z TS menší než 2 ohmy.

Podle ČSN 33 3220, čl.č.6.4 a tab.č.2 bude ochrana před úrazem el.proudem živých částí v soustavě IT provedena po otevření vstupních dveří odnímatelnými zábranami, vstup do TS povolen po předchozím vypnutí přívodu VN a zajištění pracoviště pouze pracovníkům s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Podlaha TS bude opatřena izolací proti úniku ropných látek při havárii trafa.

Větrání TS bude přirozené pomocí žaluzií s drátěným pletivem v otvorech vedle vstupních dveří. Celkové ztráty trafa Pz = 7,5 kW.

## D. V.	CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

V době zpracování tohoto oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly k dispozici všechny základní údaje technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech. Na jejich základě bylo možno provést analýzu vstupů, výstupů i vlivů záměru na životní prostředí. Podklady předložené oznamovatelem a projektantem lze hodnotit jako dostatečné pro specifikaci očekávaných vlivů na životní prostředí a pro zpracování oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

# E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je řešen v jedné variantě, kterou představuje výstavba nové ofsetové tiskárny ve vznikající průmyslové zóně města.

Předkládaná varianta nejlépe vyhovuje potřebám investora, a to i z důvodu ekonomiky provozu a uspoření nákladů na dopravu a pracovní síly. Moderní technologie polygrafie a skladování vstupních prostředků umožňují vytvořit velice dobré podmínky pro výrobu kvalitních tiskovin a zabezpečit vysokou úroveň obsluhy a rovněž umožňují důslednější kompenzaci a eliminací vlivů stavby na životní prostředí (nové skladovací a výrobní prostory). Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie.

# F.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

## F. 1	Mapa širších vztahů M 1 : 100 000

## Situace širších vztahů, 1:25000:

## F. 2	Situace areálu

Katastrální situace s vyznačením záměru

## F. 4	Grafické výstupy rozptylové studie

Tabulka: Oxidy dusíku, maximální a průměrné roční koncentrace v g/m3

Klíč k tabulce:

| klíč: | Souřadnice y |
| --- | --- |
| souřadnice x | číslo uzlového bodu |
|  | maximální koncentrace v g/m3 |
|  | roční průměr v g/m3 |

Tabulka: Oxidy dusíku, maximální a průměrné roční koncentrace v g/m3

Tabulka: Oxid dusičitý, maximální a průměrné roční koncentrace v g/m3

Tabulka: Oxid uhelnatý, maximální a průměrné roční koncentrace v g/m3

Tabulka: Izopropylalkohol, maximální a průměrné roční koncentrace v g/m3

Tabulka: Organické sloučeniny, maximální a průměrné roční koncentrace v g/m3

Nejvyšší imisní koncentrace škodlivin lze očekávat u nejbližších a nejvýše položených referenčních bodů zejména ve IV. a V. třídě stability v první třídě rychlosti větru za podmínek příznivých pro rozptyl škodlivin, ale nepříznivých pro jejich transport, u referenčních bodů vzdálenějších zdroji znečišťování je dosahováno imisních maxim při stabilních atmosférických podmínkách, tj. při podmínkách příznivých pro transport škodlivin a nepříznivých pro jejich rozptyl. V posuzovaném případě nového zdroje – kotelny je maximálních imisních koncentrací dosahováno v I. třídě stability.

V následujících tabulkách je provedeno porovnání vypočtených hodnot včetně imisního pozadí s dostupnými imisními limity:

Platné imisní limity:

Hodnocené imisní limity:

Přehled vypočtených imisních maximálních imisních koncentrací v porovnání s imisními limity:

Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě:

| imisní limit | hodinový | denní | roční | půlroční |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| oxid dusičitý | 0,27 |  | 0,0014 |  |
| oxidy dusíku |  |  | 0,013 |  |
| oxid uhelnatý | 0,53 |  |  |  |
| izopropylalkohol | 138,5 |  | 2,35 |  |

Imisní pozadí lokality:

| imisní limit | hodinový | denní | roční | půlroční |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| oxid dusičitý | 32 |  | 20 |  |
| oxidy dusíku |  |  | 25 |  |
| oxid uhelnatý | 4000 |  |  |  |

Maximální imisní zátěž včetně imisního pozadí:

| imisní limit | hodinový | denní | roční | půlroční |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/m3 | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| oxid dusičitý | 32,3 |  | 20 |  |
| oxidy dusíku |  |  | 25 |  |
| oxid uhelnatý | 4139 |  |  |  |

Výpočet rozptylové studie neprokázal překračování imisních limitů oxidu dusičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého v obytné zástavbě. Pro izopropylalkohol není imisní limit stanoven.

# G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Projektová dokumentace řeší novostavbu ofsetové tiskárny H.R.G. spol. s r. o. Litomyšl s ofsetovými tiskařskými stroji, expedičním skladem, skladem papíru, dílnou a skladem hořlavin. Součástí výstavby je i provozní budova s vestavbou trafostanice, rozvodny, zázemím pro zaměstnance a s prostory pro vedení podniku. Vytápění výrobních a administrativních prostor bude plynovými spotřebiči.

Umístění záměru

Kraj:	Pardubický

Okres:	Svitavy

Obec:	Litomyšl

Katastrální území:	Litomyšl

# H.	PŘÍLOHA

Datum zpracování oznámení : 20.12. 2006

Jméno a příjmení :  Ing. Leoš Slabý, Ing. Jaroslav Bohuněk

Bydliště :  Arnošta z Pardubic 676

Telefon : 603 472 640

E-mail:  slaby@holice.cz

Ing. Jaroslav Bohuněk je oprávněn ke zpracovávání dokumentací a posudků dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 5875/871/OPVŽP/96 ze dne 1.10.1996.

Ing. Jaroslav Bohuněk

Celkový pohled na tiskárnu: