,

# PARDUBICKÝ KRAJ

# Krajský úřad

Váš dopis zn.:

Ze dne:	  23.1.2007

Sp.  značka:  	  SpKrÚ 7539/2007/OŽPZ

Číslo jednací:	  KrÚ 7539-9/2007/OŽPZ/JI

Vyřizuje:	  Ing. Jiříčková

Telefon:	  466 026 345

E-mail:              vera.jirickova@pardubickykraj.cz

Fax:                  466 026 392

Datum:	  26.3.2007

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

| Název: | „Rekonstrukce stáje dojnic na stáj pro prasata - Jevíčko“ |
| --- | --- |
| Kapacita záměru: | Předmětem záměru je nově výkrmna prasat s kapacitou 256 ks prasat v kategorii výkrm prasat (průměrná živá hmotnost 60 kg) a 860 ks v kategorii předvýkrm prasat v (průměrná živá hmotnost 23 kg). |
| Charakter záměru: | Předmětem záměru je rekonstrukce stávající stáje pro dojnice K 96 na bezstelivovou stáj prasat na roštech včetně výstavby nadzemní skladovací nádrže na kejdu WOLF o obsahu 2 453 m3 a následným ukončením provozu porodny prasnic ve stáji č. 5. |
| Umístění: | kraj: Pardubický kraj obec : Jevíčko |
| Zahájení stavby: | 05/2007 |
| Ukončení stavby: | 10/2007 |
| Oznamovatel: | Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. Třebovská 713, 569 43 Jevíčko |

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako správní úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní úřad“ a „zákon“), obdržel v zákonné lhůtě v rámci zjišťovacího řízení záměru „Rekonstrukce stáje dojnic na stáj pro prasata – Jevíčko“, které bylo zajišťováno podle §§ 6 a 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 4 vyjádření, resp. stanoviska dotčených správních úřadů a 1 vyjádření občanského sdružení (OS):

Krajský úřadu Pardubického kraje (Krajský úřad), odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) dne 23.3.2007 č.j. KrÚ 7539-8/2007/OŽPZ/JI:

Orgán ochrany přírody, orgán ochrany ovzduší a orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) nemá k záměru připomínky,  oddělení odpadového hospodářství má drobné připomínky a požaduje doplnit podrobnosti týkající se nebezpečných odpadů.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy ve vyjádření ze dne 6.3.2007 č.j. 787/07/HOK-Sy/213 souhlasí se záměrem.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc ve vyjádření ze dne 5.3.2007 zn. 48/OOH/0707462.01/07/OPM nemá k záměru připomínky.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové dne 8.3.2007 č.j. 45/ŘI/018897/07:

Oddělení ochrany ovzduší upozorňuje na platné právní předpisy a jejich změny, konstatuje, že se jedná o změnu prováděnou na velkém zdroji znečištění a že záměr není zpracován zcela podle platných právních předpisů. Dále připomíná, že provozovatel má pro chov skotu  plán zavedení zásad správné zemědělské praxe schválený Krajským úřadem dne 11.4.2006 a připomíná rovněž povinnosti vyplývající ze zákona č. 86/2006 Sb., konkrétně §§ 11 a 17 a další povinnosti provozovatele velkého zdroje znečištění. V závěru odstavce oddělení ochrany ovzduší uvádí, že v nemá k záměru připomínky. Oddělení odpadového hospodářství má drobné připomínky k zařazení odpadů a k použité terminologii a upozorňuje na platnou právní úpravu, zejména na povinnosti osob týkající se nebezpečných odpadů. V závěru sděluje, že nemá k předloženému záměru zásadní připomínky. Oddělení ochrany přírody nemá k záměru připomínky, pouze doporučuje provést výsadbu dřevin, které budou zakrývat jímku, resp. doporučuje jímku částečně zapustit do země.

OS Děti Země – Plzeň ze dne 19.3.2007 (cit.): „Pro vyhovění etologické potřebě prasat v oblasti "objevování“, rytí, žvýkání apod. navrhujeme umístění slámy do "jeslí“, k nimž by měla přístup všechna chovná zvířata. Toto opatření může do značné míry zabránit vzájemným konfliktům mezi zvířaty.1“ V zápatí je poznámka: 1 RIST Michael. Přirozený způsob chovu hospodářských zvířat. Rubico. ISBN 80-85539-02-4. K tomuto vyjádření, resp. připomínce správní úřad uvádí, že oznámení záměru je řízení návrhové, což znamená, že správní úřad a dotčené správní úřady posuzují oznámení záměru v takovém rozsahu, v jakém je předloženo, zejména když je zpracováno autorizovanou osobou ve smyslu ust. § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, přestože to v této fázi citovaný zákon neukládá. Žádná právní úprava neumožňuje správnímu úřadu jakýmkoliv způsobem zasahovat nebo dokonce měnit obsah oznámení a je pouze na zvážení oznamovatele, zda bude prasata chovat způsobem navrhovaným OS (a současně vyhoví platným právním předpisům) nebo nikoliv.

Občanské sdružení ani žádný z dotčených správních úřadů nepožadovali, aby bylo pokračováno v posuzování záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr:

Záměr „Rekonstrukce stáje dojnic na stáj pro prasata – Jevíčko“ naplňuje dikci bodu 1.5 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Současně se podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona jedná o významnou změnu technologie. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona dospěl správní úřad k závěru, že záměr „Rekonstrukce stáje dojnic na stáj pro prasata - Jevíčko“ nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření dotčených správních úřadů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení a rovněž podmínky uvedené v oznámení v kapitole D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ (převzato, jazykově upraveno):

A) Pro přípravu záměru:

- Bude připraven projekt ozelenění farmy s důrazem na výsadbu ochranné zeleně ve směru k městu Jevíčko (jižní a jihovýchodní okraj střediska) a tím bude doplněna stávající zeleň.

- Bude aktualizována evidence odpadového hospodářství podle zásad daných zákonem 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o výstupy z rekonstruované stáje; aktualizovaná evidence bude předložena  včetně nových zásad odpadového hospodářství (oddělené shromažďování odpadů) nejdéle do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu orgánu státní správy odpadového hospodářství.

- V následujících stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména odpadů kategorie „N“ a ostatních látek škodlivých vodám, které budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.

- Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídní a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a o způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

B) Pro realizaci záměru:

- Podlahy a podroštové prostory budou připraveny a realizovány jako vodotěsné, všechny prvky stájové kanalizace a kejdového hospodářství budou prověřeny zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, zápis podle ČSN 75 0905 o provedené zkoušce bude připojen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

- Uskladňovací jímka na kejdu z výkrmny prasat bude vybavena detekčním systémem úniku jímaných látek s minimální 6-ti měsíční kapacitou zdržení a monitorovacím zařízením stavu její naplněnosti.

- Bude zajištěno sledování kvality podzemní vody v okolí jímky (kontrolní šachta), rozsah a četnost monitoringu bude projednán s vodohospodářským orgánem.

- Výdejní plocha kejdy bude odkanalizována zpět do systému čerpání kejdy a bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto plochu.

- Bude zajištěno důsledné oddělení toku dešťových vod mimo prostory možné kontaminace (stání techniky, manipulační prostory s kejdou, manipulační prostory s uhynulými zvířaty).

- V rámci sadových úprav budou důsledně rekultivovány  všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů.

- Bude provedena výsadba dřevin podle projektu sadových úprav.

- Veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí, případně krmivo nebo stelivo, budou zdravotně nezávadné, nátěry pak ekologicky příznivé.

C) Pro provozování záměru:

- Pravidelně bude prováděna zkouška nepropustnosti u skladovacích prostor na kejdu v intervalech daných právním předpisem (podle § 6 odst. c) vyhl. č. 191/2002 Sb.)

- Bude zajištěno optimální provětrávání stáje z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektu.

- Provozním řádem (§ 11 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.) a zavedením plánu zásad správné zemědělské praxe (§ 5 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb.) bude zajištěno omezování emisí amoniaku v souladu s platnými právními předpisy (velký zdroj znečišťování).

- Celý areál bude udržován v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy budou pravidelně ošetřovány, aby bylo zamezeno šíření plevelů.

- Bude zajištěna údržba a ošetřování vysázených dřevin.

- Bude zjištěna průběžná likvidace uhynulých kusů asanační firmou při důsledné ochraně dešťových vod.

- Včasným vyvážením jímek, čistotou celého provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu bude zabraňováno kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám jim škodlivými látkami.

- Důsledně budou zajištěna všechna protinákazová opatření,  budou řešeny dezinfekční a deratizační postupy podle příslušných předpisů.

- Budou přísně dodržovány veterinární, hygienické a bezpečnostní předpisy a pokyny (návody pro obsluhu technologických linek.

- Komunikace budou udržovány v čistém stavu, zejména při manipulaci s kejdou.

- Bude zajištěno pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou.

D) Po ukončení záměru:

- V případě likvidace objektu (po požáru aj.) bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem.

- V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů bude důsledně dbáno ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům.

Dále doporučujeme zvážit shora uvedené opatření navrhované občanským sdružením Děti Země – Plzeň.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje v navazujících správních řízeních vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona.

## Ing. Josef  H E J D U K

vedoucí odboru

Přílohy:

- Vyjádření dotčených správních úřadů odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 23.3.2007 č.j. KrÚ 7539-8/2007/OŽPZ/JI

- Stanovisko České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouc ze dne 5.3.2007 zn. 48/OOH/0707462.01/07/OPM

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy ze dne 6.3.2007 č.j. 787/07/HOK-Sy/213

- Stanovisko České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 8.3.2007 č.j. 45/ŘI/018897/07

Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

1.  Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., Třebovická čp. 713, 569 43 Jevíčko

Dotčené územní samosprávné celky:

- Město Jevíčko

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc

- Městský úřad Jevíčko

- Městský úřad Moravská Třebová

- Krajský úřad Pardubického kraje

- Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, inspektorát Litomyšl

Na vědomí:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové