# KRAJSKÝ ÚŘAD

# Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Spisová značka:	SpKrÚ 45485/2008/OŽPZ-38

Číslo jednací:	KrÚ 60547/2010/OŽPZ/MV

Vyřizuje:	Ing. Dědková

Telefon:	466 026 344

E-mail:	vera.machanova@pardubickykraj.cz

Fax:	466 026 392

Datum:	16. 8. 2010

STANOVISKO

K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru: „VTE LEŠTINA“

2. Kapacita (rozsah) záměru

1 větrná elektrárna typu VESTAS V90-2,0 MW o jmenovitém výkonu 2,0 MW

159 m obslužných komunikací

2 198 m kabelového vedení

3. Umístění záměru

Pardubický kraj, obec a k.ú. Leština

4. Obchodní firma oznamovatele

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

5. IČ oznamovatele

259 38 924

6. Sídlo oznamovatele

Křižíkova 788

500 03 Hradec Králové

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení

Zpracovatel oznámení: Mgr. Luboš Motl, Environmentální a ekologické služby, s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov, číslo autorizace: 43270/ENV/06

Datum předložení oznámení: 17. 10. 2008

2. Dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Mgr. Luboš Motl, Environmentální a ekologické služby, s.r.o.

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov, číslo autorizace: 43270/ENV/06

Datum předložení dokumentace: 16. 12. 2009

3. Posudek

Zpracovatel posudku: Ing. Petr Götthans, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc

číslo autorizace 47905/ENV/06

Datum předložení posudku: 12. 4. 2010

4. Veřejné projednání

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad ve smyslu ust. § 3 písm. f) (dále jen příslušný úřad) upustil ve smyslu ust. § 9 odst. 9 zákona od konání veřejného projednání dokumentace a posudku podle §17 zákona. Příslušný úřad neobdržel k dokumentaci žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření.

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Záměr naplňuje dikci bodu 3.2 „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů“ kategorie II přílohy č.1 zákona, a proto dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona podléhá posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Oznámení bylo vypracováno v říjnu 2008 a dne 17. 10. 2008 bylo podáno příslušnému úřadu. Příslušný úřad zajistil dne 23. 10. 2008 zveřejnění oznámení ve smyslu § 16 zákona, shromáždil písemné připomínky k oznámení a provedl ve smyslu ustanovení § 7 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona zjišťovací řízení.

Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení vyjádření s požadavkem na pokračování posuzování, a to zejména z důvodu předpokládaných vlivů na krajinný ráz, ohrožení živočichů a negativních vlivů na obyvatelstvo. Tyto připomínky vyhodnotil jako závažné, které dostatečně prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí a stanovil, že pokud oznamovatel bude pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu dokumentaci vlivů tohoto záměru na životní prostředí zpracovanou ve smyslu ustanovení § 8 podle přílohy č. 4 zákona, která bude zpracována s důrazem na oblast ochrany veřejného zdraví (zaměření na hlukovou studii a hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované autorizovanou osobou s osvědčením odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví) a oblast ochrany přírody (dokončení a doplnění výsledků podrobného průzkumu lokality zaměřeného především na avifaunu, odborné posouzení vlivu na krajinný ráz i ve vztahu ke Studii potencionálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje).

Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí byla vypracována v září 2009 a dne 16. 12. 2009 byla předložena příslušnému úřadu. Příslušný úřad ji dne 18. 12. 2009 rozeslal dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a dne 21. 12. 2009 odpovídajícím způsobem informaci o dokumentaci zveřejnil. Součástí dokumentace byly samostatné studie: Hluková studie (Ing. Aleš Jiráska, 05/2009), Posouzení vlivu hluku, stroboskopického efektu a elektromagnetického záření na veřejné zdraví (Ing. Dana Potužníková, 06/2009), Hodnocení krajinného rázu (RNDr. Petr Obst, 09/2009), Stroboskopický efekt (RNDr. Petr Obst, 09/2009) a Základní inventarizační přírodovědný průzkum pozemku pro stavbu VTE u obce Leština včetně kabelové trasy (Vít Tejrovský, 09/2009).

Příslušný úřad na základě odpovědí na výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pro zpracování posudku předmětného záměru jmenoval dne 1. 2. 2010 zpracovatele posudku. Vypracovaný posudek byl předložen dne 13. 4. 2010 a dne 21. 4. 2010 byl v souladu s ustanovením § 16 zveřejněn. Závěry zpracovatele posudku jsou následující:

Posuzovaný záměr je stavbou, která přes dokonalé technické a technologické řešení může vykazovat určité nepříznivé vlivy na životní prostředí. Tyto potenciální vlivy je třeba eliminovat na minimum realizací specifických opatření. Vzhledem k charakteru záměru a jeho nejvýznamnějším vlivům je třeba za zásadní považovat opatření týkající se krajinného rázu, ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a podmínky související s ochranou přírody. Základní protihluková opatření spočívají v lokalizaci větrné elektrárny v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a kontrolním měření akustické situace před uvedením elektrárny do trvalého provozu. Podmínky k minimalizaci vlivů související s ochranou přírody a krajiny (krajinný ráz a ochrana ptactva) byly stanoveny v rámci konkrétních odborných studií a byly převzaty do dokumentace záměru. Soubor opatření je zahrnut do podmínek návrhu stanoviska. Na základě vyjádření a připomínek v dalším průběhu přípravy záměru budou tato opatření dále upřesňována a případně rozšiřována. Je nezbytné, aby jednotlivá opatření byla zahrnuta v územním rozhodnutí, stavebním povolení a pří-slušných provozních, bezpečnostních a požárních řádech větrné elektrárny.

Příslušný úřad neobdržel k dokumentaci žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření, proto od konání veřejného projednání dokumentace a posudku ve smyslu § 9 odst. 9 zákona upustil.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

- Obecní úřad Leština - vyjádření k oznámení ze dne 26. 11. 2008

- Obec Leština - vyjádření k dokumentaci ze dne 27. 1. 2010 a k posudku ze dne 25. 5. 2010

- Obec Javorník - vyjádření k oznámení ze dne 27. 11. 2008

- Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ - vyjádření k oznámení č. j. 45485-8/2008/OŽPZ/FE, ze dne 11. 11. 2010, k dokumentaci č. j. KrÚ 2387/2010/OŽPZ/MV ze dne 12. 1. 2010 a k posudku č. j. KrÚ 31744/2010/OŽPZ/MV ze dne 4. 5. 2010

- Městský úřad Litomyšl, OŽP – vyjádření k oznámení č. j. MěÚ Litomyšl 30920/2008 ze dne 3. 11. 2008 a k dokumentaci č. j. MěÚ Litomyšl 43997/2009 ze dne 11. 1. 2010

- Městský úřad Vysoké Mýto, OŽP – vyjádření k oznámení č. j. 38207/2008/OŽP ze dne 6. 11. 2008, k dokumentaci č. j. 47701/2009/OŽP ze dne 20. 1. 2010 a k posudku č. j. 14358/2010/OŽP ze dne 7. 5. 2010

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ÚP Svitavy - vyjádření k oznámení zn. 3825/08/HOK-Sy/213 ze dne 29. 10. 2008 a k dokumentaci zn. 4258/09/HOK-Sy/213 ze dne 29. 12. 2009

- Česká inspekce životního prostředí, OI Hradec Králové – stanovisko k oznámení zn. ČIŽP/45/IPP/0821079.001/08/KRR ze dne 13. 11. 2008, k dokumentaci zn. ČIŽP/45/IPP/0821079.002/10/KDR, ze dne 18. 1. 2010 a k posudku zn. ČIŽP/45/IPP/0821079.003/10/KDR, ze dne 10. 5. 2010.

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Vlivy na životní prostředí

Nejvýznamnějším zásahem do životního prostředí způsobeným realizací tohoto záměru je vliv Větrné elektrárny Leština na krajinný ráz. Větrná elektrárna se stane novou technickou dominantou krajiny a ovlivní celkový ráz území. I přes nesporný zásah do současného krajinného rázu lze konstatovat, že vyvolané změny budou celkově snesitelné a realizaci záměru lze za stanovených podmínek povolit. Tento závěr byl učiněn po vyhodnocení následujících skutečností: Při dálkových pohledech se budou nadále významně uplatňovat stávající dominantní a zásadní znaky – reliéf mírně zvlněných plošin Loučenské tabule, intenzivně zemědělsky využívaná krajina a rozsáhlé trvalé travní porosty, rozptýlená zeleň v krajině, lesní porosty, struktura osídlení a polních cest, zemědělské areály a výrazné prvky technické infrastruktury (vedení velmi vysokého napětí se stožáry, silnice, železnice, telekomunikační stožáry). Větrná elektrárna, která je po výtvarné stránce na podstatně vyšší úrovni než například stožáry vysokého a velmi vysokého napětí, které územím procházejí, nebude v krajině nepřípustně rušivá. Větrná elektrárna přímo nezasáhne žádné zvláště chráněné území, soustavu Natura 2000, významný krajinný prvek, ÚSES ani přírod-ní park. Zasáhne ale do harmonického měřítka v krajině, neboť do území vnese strukturně cizorodý objekt s výrazným vertikálním rozměrem. Vzhledem k umístění v zemědělsky využívané krajině s některými technickými prvky, nebude zasažení současného stavu nepřijatelné. Jedná se navíc o stavbu s omezenou životností, kterou lze bez následků pro krajinu nebo životní prostředí odstranit.

Na základě dlouhodobého průzkumu a vyhodnocení jeho výsledků je možné konstatovat, že záměr výstavby větrné elektrárny Leština nepředstavuje takové ohrožení zájmů ochrany přírody, které by nebylo možné akceptovat. Charakter biotopů v rámci zájmového území nepředstavuje lokality, které by byly využívány zvláště chráněnými živočichy. V okolí uvažované elektrárny byly zjištěny některé druhy ptáků, u kterých nelze zcela vyloučit riziko kolizí s VTE, je však možné říci, že míra dotčení se pohybuje u všech druhů v rozsahu, jenž je srovnatelný s mírou jejich ohrožení při nebezpečích, kterým jsou běžně vystaveny při současném využívání krajiny.

Vzhledem k rozsahu záboru zemědělských pozemků a k charakteru jiných zásahů do půdního prostředí a zemědělského půdního fondu nebudou mít vlivy na půdu zásadní význam. Zemědělská půda bude v nutném rozsahu dočasně odňata ze ZPF. Nová zpevněná obslužná cesta nezmění dosavadní způsob obhospodařování zemědělských pozemků. Komunikace může být využita v rámci zemědělského hospodaření či pro turistiku. Po ukončení doby životnosti zařízení bude nezbytná rekultivace narušených ploch.

Větrná elektrárna se nenalézá ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, významný vliv na ptačí oblasti a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 nacházející se v okolí stavby byl vyloučen.

Vliv na vegetaci, významné krajinné prvky a územní systém ekologické stability bude minimální, protože je záměr lokalizován na zemědělsky obhospodařované půdě mimo krajinnou zeleň i prvky ÚSES.

Nepříliš významný vliv na čistotu ovzduší lze předpokládat pouze v době výstavby.

Vliv realizace plánovaného záměru na povrchové a podzemní vody, horninové prostředí, klima, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky nebude žádný nebo bude zcela nevýznamný.

Vlivy na veřejné zdraví

Provoz větrné elektrárny nebude představovat zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele dotčeného území. Vliv elektrárny na veřejné zdraví je reprezentován především hlukem, který zařízení za chodu vydává. Dle vypracované hlukové studie nebude hluk v zastavěných územích okolních obcí ani při základním nastavení výkonu větrné elektrárny převyšovat stanovené hlukové limity. Neočekává se ani negativní vliv v podobě působení stroboskopického efektu, vibrací a dalších fyzikálních a biologických faktorů. Narušení pohody obyvatel lze dočasně očekávat v době výstavby větrné elektrárny.

Po zvážení všech výše uvedených okolností lze konstatovat, že záměr VTE Leština je možné z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za akceptovatelný. Záměr lze povolit a realizovat. Při jeho další přípravě, realizaci a provozování však musí být splněna navržená opatření a doporučení k omezení negativních vlivů.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí

Technologická část záměru bude dodána firmou Vestas, Wind Systems a.s. (Dánsko), která patří v současnosti k nejvýznamnějším společnostem působícím ve vývoji větrných elektráren a jejich dosahované efektivity. Navržené zařízení a způsob provozování elektráren odpovídá nejvyššímu stupni ekonomicky realizovatelných pokrokových technologií a způsobů provozování podle současného stavu poznání, nejlepším dostupným technikám (BAT – Best Available Techniques). Veškeré funkce větrné elektrárny jsou kontrolovány a řízeny řídicími jednotkami založenými na bázi mikroprocesorů. Zařízení je vybaveno Vestas Converter System (VCS, OptiSpeed®), který ve spojení s řízením naklápění (OptiTip®) zajišťuje plynulou a stabilní výrobu elektrické energie s nízkým vývojem hluku. Elektrárna je bezobslužná, řízená automatickým systémem s možností dálkového ovládání, je vybavená vyhříváním rotorů a pohyblivých dílů generátoroven z důvodu ochrany proti námraze a protibleskovou ochranou. Technické řešení kabelového vedení stejně jako obslužných komunikací a manipulačních ploch je standardní záležitostí podléhající příslušným právním a technickým normám. Navržené technické řešení větrné elektrárny není z hlediska posouzení jeho vlivů na životní prostředí problematické. Moderní zařízení splňuje požadavky dané příslušnými předpisy a výrobce zaručuje vysokou spolehlivost zařízení po celou dobu jeho provozování. U větrné elektrárny v Leštině je díky navrženému modernímu typu a dostatečné vzdálenosti od zón pro bydlení vyloučen negativní účinek hlukové zátěže. Některé nežádoucí vlivy větrných elektráren (vliv na krajinný ráz, faunu, popřípadě vizuální vjemy), nelze technickým řešením ani použitou technologií, které jsou dány charakterem zařízení, zejména rozměry a dynamikou, zcela eliminovat. Jisté negativní účinky zařízení na životní prostředí a veřejné zdraví jsou akceptovatelné, pokud jsou vyváženy pozitivním přínosem – v případě větrných elektráren výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů bez znečišťování životního prostředí.

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Opatření navržená během dosavadního průběhu posuzování vlivu záměru „VTE Leština“ jsou uvedena v závěrečné části stanoviska.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V přípravě stavby nebylo uvažováno s variantním řešením záměru. Záměr VTE Leština byl během své přípravy několikrát pozměněn, což je při projektové činnosti běžné a postupné upřesňování umístění a provedení stavby nelze považovat za jednotlivé varianty záměru. Změny byly provedeny z důvodu zmírnění potencionálních negativních vlivů na životní prostředí.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

Vypořádání vyjádření k oznámení:

V rámci zjišťovacího řízení k oznámení záměru obdržel příslušný úřad celkem 7 vyjádření. Ve 2 vyjádřeních je obsažen souhlas s realizací záměru bez procesu EIA (Obecní úřad Leština, obec Javorník) a 5 vyjádření obsahuje připomínky ke stavbě či podmínky realizace nebo je vysloven požadavek na další posuzování záměru podle zákona (Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích - ÚP Svitavy, Česká inspekce životního prostředí - OI Hradec Králové, Městský úřad Litomyšl – OŽP, Městský úřad Vysoké Mýto – OŽP, Krajský úřad Pardubického kraje - OŽPZ. V žádném vyjádření není obsažen nesouhlas se stavbou VTE Leština.

Vyjádření k oznámení byla vypořádána v závěru zjišťovacího řízení vydaném příslušným úřadem pod č. j. 45485-9/2008/OŽPZ/FE, ze dne 26. 11. 2008 a v dokumentaci vlivů záměru VTE Leština na životní prostředí.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

K dokumentaci se vyjádřilo celkem 6 subjektů. Ve 2 vyjádřeních je vysloven souhlas s realizací záměru bez podmínek (Obec Leština, Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí) a 4 vyjádření obsahují připomínky či podmínky realizace (Krajský úřad Pardubického kraje - odbor životního prostředí a zemědělství /bez připomínek – odpadové hospodářství a prevence závažných havárií; s připomínkami – ochrana přírody/, Městský úřad Vysoké Mýto – OŽP /bez připomínek – ochrana ovzduší, ochrana lesa, ochrana vod; s připomínkami – ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF, nakládání s odpady/, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích - ÚP Svitavy, Česká inspekce životního prostředí - OI Hradec Králové / bez připomínek – integrovaná prevence, ochrana ovzduší, ochrana lesa; s připomínkami – ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana přírody/.

Žádné vyjádření k dokumentaci neobsahuje nesouhlas s realizací záměru.

Vyjádření k dokumentaci byla vypořádána v kapitole V. posudku.

Vypořádání vyjádření k posudku:

K posudku obdržel příslušný úřad 4 vyjádření od dotčených územních samosprávných celků a správních úřadů. Obec Leština a KrÚ Pardubického kraje, OŽPZ, nemají připomínky. Městský úřad Vysoké Mýto upozorňuje na povinnosti plynoucí z platných právních předpisů; orgán ochrany přírody nadále trvá na svém vyjádření k dokumentaci s tím, že výstavba VTE bude mít negativní vliv na krajinný ráz, dojde ke snížení estetické hodnoty území, harmonického měřítka, dominanty krajiny a vztahů v ní a sděluje, že tato připomínka nebyla v žádném z předložených materiálů vypořádána.

Orgán ochrany přírody se ve svém vyjádření k dokumentaci v souvislosti s vlivy VTE na krajinný ráz odvolává na vyjádření AOPK ČR z roku 2008, které však nebylo v procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno. Pro vyhodnocení vlivů VTE na krajinný ráz byla v rámci dokumentace zpracována podrobná studie „Větrná elektrárna Leština – Hodnocení krajinného rázu“ (Obst P., 2008). Studie byla vypracována dle doporučených metodik s obecnou platností i dle regionální metodiky uvedené ve „Studii potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje“ (Bukáček R., 2007) a obsahuje standardní náležitosti i nadstandardní podrobnosti (mapa viditelnosti, mapa vizuálního vlivu, fotovizualizace, mapa kumulací vizuálního vlivu). Vlivy VTE na krajinný ráz byly podrobně vyhodnoceny pro jednotlivé dotčené oblasti krajinného rázu a v rámci nich na konkrétní místa krajinného rázu. Jako významné je ovlivnění krajinného rázu vyhodnoceno v místě Vysoká (oblast krajinného rázu Loučenská tabule), v místě Dvořiště a Nové Hrady (oblast krajinného rázu Horní Novohradka). V ostatních vizuálně dotčených územích bude vliv nevýznamný. Celkový projev VTE je charakterizován jako mírně až středně negativní. Studii lze hodnotit jako objektivní materiál plně vyhovující potřebám posouzení vlivů stavby na krajinný ráz.

V dokumentaci jsou navržena opatření, jejichž cílem je zmírnění negativního vlivu stožáru VTE na krajinný ráz. Při jejich respektování a s ohledem na charakter území místa stavby a další skutečnosti, jako je např. dočasnost stavby, výstavba jediné VTE apod. lze výstavbu i přes dotčení krajinného rázu omezeného území akceptovat.

ČIŽP považuje realizaci záměru za možnou za předpokladu dodržení podmínek uvedených v návrhu souhlasného stanoviska a za předpokladu přeformulování jeho podmínky č. 37. Znění této podmínky je nevhodně formulováno a chybí zde údaj, jak dlouho má být následný biologický průzkum prováděn. ČIŽP upozorňuje, že z hlediska ověření vlivu provozu VTE na ptáky a netopýry je nutný následný systematický monitoring dotčeného území prováděný po dobu minimálně 3 let od uvedení VTE do provozu, s důrazem na období tahu ptáků.

V žádném z vyjádření není obsažen nesouhlas s realizací záměru. Požadavek ČIŽP na úpravu podmínky v návrhu stanoviska týkající se realizace záměru byl ve stanovisku akceptován a byla stanovena požadovaná minimální doba sledování v délce 3 roky (viz podmínka č. 38 stanoviska).

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru

Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě oznámení, dokumentace, posudku, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru

„VTE Leština“

umístěném v obci a k.ú. Leština

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v další přípravě záměru, projektové dokumentaci stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Opatření v průběhu projektové přípravy

1. Provedení inženýrsko-geologického průzkumu s cílem ověření základových poměrů (únosnost podloží, hladina podzemní vody, její agresivita vůči betonu ap.).

2. Uvedení záměru do souladu s územně plánovací dokumentací obce Leština změnou územního plánu.

3. Zpracování plánu organizace výstavby, jehož součástí bude i soubor opatření k minimalizaci potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva.

4. Vypracování provozních a bezpečnostních předpisů souvisejících s realizací stavby a provozem zařízení.

5. Důsledné prověření dopravní trasy pro transport komponent větrné elektrárny – nadměrných nákladů – včetně vyhodnocení ochrany dřevinné vegetace kolem komunikací.

6. Zajištění maximální informovanosti veřejnosti o přípravě záměru a zpracování strategie rozvoje turistiky v zájmovém území s využitím větrné elektrárny. Spolupráce s dotčenými obcemi.

7. Doložení souhlasu s dočasným (trvalým) odnětím půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

8. Doložení souhlasu s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

9. Odsouhlasení trasy kabelového vedení. Projednání detailů trasování a uložení podzemního vedení s odborným biologem, případně s orgánem ochrany přírody. Doložení souhlasu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

10. Doložení souhlasu se zásahem do krajinného rázu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

11. Doložení povolení zřízení sjezdu na pozemní komunikaci, povolení provádění stavby (terénních úprav) v silničním ochranném pásmu.

Opatření v průběhu výstavby větrné elektrárny

12. Zajištění odborného stavebního dozoru zastupujícího zájmy ochrany přírody v dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody.

13. Provádění monitoringu vlivu výstavby větrné elektrárny na faunu, zejména na ptáky, včetně jednorázového průzkumu dotčených ploch bezprostředně před zahájením stavebních prací.

14. Realizace stavby (případných zásahů do porostů dřevin a půdního krytu) mimo hnízdní období (před začátkem dubna nebo po konci července).

15. Minimalizace případného kácení dřevin (keřů) při pokládání kabelů a úpravách cest; ochrana okolní zeleně, zejména nadzemních i podzemních částí dřevin dle ČSN 83 9061; při výkopových pracích dbát na minimální zábor půdy kolem výkopu; provádění případné likvidace nelesních dřevin v době vegetačního klidu v říjnu až březnu dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a podmínek povolení vydaného orgánem ochrany přírody.

16. Instalace denního a nočního výstražného leteckého překážkového značení dle požadavků Úřadu pro civilní letectví (L 14 UCL) respektujícího požadavky ochrany přírody a krajiny (stínění světel ze stran, přerušované bílé nebo červené světlo, s co nejmenší intenzitou a frekvencí záblesků, vyloučení stálého nebo rychle pulzujícího červeného světla).

17. Důsledná rekultivace všech ploch dotčených výstavbou v rámci provádění konečných úprav terénu.

18. Bezodkladné osetí rekultivovaných ploch vhodnou travní směsí z důvodu prevence ruderalizace území. V případě nebezpečí zavlečení nepůvodních rostlin použitou technikou jejich očista před zahájením prací.

19. Minimalizace možností pobývání a hnízdění ptáků na zařízeních větrné elektrárny konstrukčním řešením tubusu i strojovny.

20. Začlenění větrné elektrárny do krajiny vhodnou volbou barevného řešení (nejlépe matnou šedou barvou na sloupech i rotoru).

21. Vyloučení umísťování reklam a s elektrárnou nesouvisejících zařízení na stožáru.

22. Výsadba krajinné zeleně zohledňující výhledy na větrnou elektrárnu z pohledových míst.

23. Umístění kabelového vedení podél komunikací výhradně na odvrácené straně cesty od biologicky hodnotnějšího území.

24. Zpevnění manipulační plochy a obslužné komunikace hutněným štěrkem.

25. Řešení stavebních konstrukcí a technologických zařízení a zajištění bezchybnosti provozu a vzhledu větrné elektrárny zejména po stránce hlukové a vizuální. Pravidelné kontroly technického stavu, údržba a bezodkladná realizace oprav.

26. Snížení hlučnosti vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništích, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.

27. Zamezení kontaminace půdy a povrchové a podzemní vody na plochách stavenišť při stání a případných drobných opravách techniky. Vyloučení mytí stavebních strojů a mechanizmů na staveništi. Omezení parkování mechanizmů na staveništi, instalování záchytných nádob.

28. Neprodlené provedení adekvátních sanačních prací v případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod.

29. Zamezení zhoršení odtokových poměrů a výskytu erozních jevů v rámci výstavby zařízení větrné elektrárny a zejména obslužné komunikace.

30. Zamezení znečišťování ovzduší z přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prášení, řádným zakrytím. Zvlhčování povrchu staveniště a příjezdových komunikací v případě potřeby pro zamezení prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků. Eliminace sekundární prašnosti, omezení skladování prašných materiálů a zřizování mezideponií.

31. Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (stanovení konkrétních míst a nádob na tříděný odpad a systému sběru, třídění a soustřeďování odpadů, vedení evidence, přednostní využívání odpadů před jejich odstraňováním, zneškodnění nebezpečných odpadů oprávněnou firmou). Separace odpadů ve smyslu Metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.

32. Nahlášení termínu výstavby Archeologickému ústavu a ohlášení zemních prácí 3 týdny před jejich realizací. Při nálezu archeologických památek je nutno postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

33. Provedení skrývky ornice na plochách záboru zemědělské půdy a její uložení pro pozdější využití v rámci terénních úprav po dokončení stavby nebo rekultivaci území po ukončení životnosti větrné elektrárny dle podmínek uvedených v souhlasu s odnětím půdy ze ZPF. Minimalizace pohybu techniky po nezpevněných cestách a jeho vyloučení za nepříznivých atmosférických podmínek.

34. Instalace výstražných tabulí s upozorněním na možné nebezpečí úrazu odlétajícím ledem z rotoru u cest v dostatečné vzdálenosti od větrné elektrárny (cca 250 m).

35. Plnění organizačních a technických opatření uvedených v plánu organizace výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a důsledná průběžná kontrola plnění příslušných opatření.

36. Založení zvláštního bankovního účtu, na který budou provozovatelem po dobu životnosti větrné elektrárny průběžně ukládány prostředky na její likvidaci po ukončení provozu.

37. Doložení měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, kterým bude prokazatelně potvrzeno nepřekročení hygienických limitů hluku v denní a noční dobu. Měření bude provedeno mimo jiné v chráněném venkovním prostoru stavby RD Leština čp. 52 a Podhořany čp. 19. Pro objektivizaci měření s cílem doložit přípustnost změny hlukového klimatu lokality bude provedeno i měření hluku pozadí. Ke kolaudaci bude předložen doklad o tom, že měření a hodnocení hluku bylo provedeno v souladu s ustanovením § 19 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a bylo reprezentativní ve vztahu k provozu větrné elektrárny (vztah hlučnosti k počtu otáček rotoru). Bude doloženo, že měření bylo provedeno držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace. Provedení obdobného měření hluku při případných stížnostech občanů k obtěžování hlukem v jiných místech. Podle výsledku měření bude provedena případná úprava provozního řádu větrné elektrárny tak, aby bylo garantováno dodržení příslušných hygienických limitů.

Opatření při provozu větrné elektrárny

38. Provádění následného biologického monitoringu zaměřeného na ptáky a netopýry po dobu minimálně 3 let po uvedení VTE do provozu a vyhodnocení skutečných vlivů na tyto živočichy.

39. Údržba zařízení pohledově v perfektním stavu (pravidelné nátěry povrchu, zachování hladkých linií stavby bez dodatečných instalací nesouvisejících zařízení a reklam).

40. Zabezpečení dlouhodobého monitorování hluku s orientací na objektivní posouzení hlukové zátěže v obytné zástavbě a případná úprava výkonu VTE pro dodržení hygienických limitů hluku; seznamování dotčené obce a jejím prostřednictvím i občanů s výsledky.

41. Předcházení mimořádným a nestandardním provozním stavům pravidelnou kontrolou technologických a konstrukčních parametrů větrné elektrárny a jejích bezpečnostních prvků (objektů proti zásahu bleskem, denního a nočního výstražného leteckého překážkového značení). Bezodkladné odstraňování závad. Možná spolupráce s obcemi.

42. Osvětová činnost a informování veřejnosti o provozu větrné elektrárny a využívání energie větru formou prohlídek a přednášek. Využití větrné elektrárny pro turistiku (přeložení cyklotrasy, turistické značené cesty).

Opatření po ukončení provozu větrné elektrárny

43. Po ukončení životnosti větrné elektrárny budou zařízení odstraněna a bude provedena rekultivace dotčeného území v rozsahu stanoveném orgánem ochrany zemědělského půdního fondu při vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF.

Kompenzační opatření

44. Zvážení možnosti přeměněny vytipované plochy na biotop vyhledávaný živočichy vyskytujícími se v území (mokřad, luční biotop, …). Případné vymezení a zatravnění dalších ploch orné půdy.

45. Provedení výsadby nové krajinné zeleně podél přístupové cesty s ohledem na místa pohledů.

46. Výsadby nové keřové vegetace zabraňující erozi a vytvářející vhodný biotop pro živočichy. Jako optimální se jeví uložení realizace např. některého z chybějících prvků ÚSES.

47. Způsob zabezpečení těchto kompenzačních opatření včetně způsobu následné péče bude projednán s orgánem ochrany přírody nejpozději v rámci územního řízení.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona je platnost tohoto stanoviska 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek vdotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Ing. Josef Hejduk

vedoucí odboru

Obdrží:

Oznamovatel

1.  ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové

Dotčené územní samosprávné celky

- Obec Leština

- Obec Libecina

- Obec Příluka

- Obec Nové Hrady

- Obec Javorník

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Ústí nad Orlicí

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem ve Svitavách

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Městský úřad Vysoké Mýto

- Městský úřad Litomyšl

- Obecní úřad Leština

- Obecní úřad Libecina

- Obecní úřad Příluka

- Obecní úřad Nové Hrady

- Obecní úřad Javorník

- Krajský úřad Pardubického kraje - zde

Na vědomí:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí,

Vršovická 65, Praha 10-Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové

# Text boxes

Dle rozdělovníku