# PARDUBICKÝ KRAJ

# Krajský úřad

Váš dopis zn.:   08/681/Kon

Ze dne:	  7. 11. 2008

Sp.  značka:  	  SpKrÚ 48977/2008/OŽPZ

Číslo jednací:	  KrÚ 48977-6/2008/OŽPZ/JI

Vyřizuje:	  Ing. Věra Jiříčková

Telefon:	  466 026 355

E-mail:              vera.jirickova@pardubickykraj.cz

Fax:                  466 026 392

Datum:	  17. 12. 2008

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých  souvisejících zákonů zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

| Název: | „Odchovna mladého dobytka Dolní Jelení“ |
| --- | --- |
| Kapacita záměru: | Kapacita projektovaná: | 441 ks ustájených jalovic |
|  | Kapacita stávající: | 380 ks jalovic |
|  | Kapacita stávající jímky na kejdu: | 250 m3 |
|  | Navýšení stávající kapacity: | o 35 dobytčích jednotek (DJ) |
|  | Výsledná kapacita farmy: | 250 DJ |
| Charakter záměru: | Předmětem záměru je modernizace stávající farmy spočívající ve výstavbě nové stáje a v opravě stávající stáje. Součástí záměru je i úprava stávající jímky na tekutá statková hnojiva. V nové hale bude technologie bezstelivového ustájení ve volných boxových ložích. |
| Umístění: | kraj: | Pardubický |
|  | obec: | Horní Jelení |
| Zahájení stavby: | 03/2009 |
| Ukončení stavby: | 12/2009 |
| Oznamovatel: | Zemědělská společnost Ostřetín, a.s., Ostřetín 217, PSČ 534 01 |

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), obdržel v zákonné lhůtě v rámci zjišťovacího řízení záměru „Odchovna mladého dobytka Dolní Jelení“, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona, 3 vyjádření dotčených správních úřadů:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 14. 11. 2008 č.j. KrÚ 46516-5/2008/OŽPZ/JI:

Orgán ochrany přírody nemá k záměru námitky; orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) upozorňuje na platné právní předpisy; oddělení odpadového hospodářství nemá připomínky, orgán ochrany ovzduší upozorňuje na platné právní předpisy.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice dne 9. 12. 2008 pod č.j. 6449/08/HRA-Pce/213 a 6784/08/HOK-Pce/210 ve vyjádření konstatuje, že považuje rozsah oznámení za dostatečný.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (ČIŽP) dne 4. 12. 2008 č.j. ČIŽP/45/IPP/0821730.001/08/KRR:

Oddělení ochrany ovzduší upozorňuje na platné právní předpisy, požaduje v navazujícím řízení předložit návrh aktualizovaného plánu zásad správné zemědělské praxe a uvádí, že bude požadovat zkušební provoz; oddělení ochrany vod požaduje předložení dokladů o nepropustnosti ploch před uvedením do zkušebního provozu a uplatňuje požadavky, které jsou zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení; oddělení odpadového hospodářství připomíná vznik některých neuvedených odpadů; oddělení ochrany přírody nemá námitky.

Závěr:

Záměr „Odchovna mladého dobytka Dolní Jelení“ naplňuje dikci bodu 1.7 „Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).“ kategorie I přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Odchovna mladého dobytka Dolní Jelení“ nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V navazujících správních řízeních, při přípravě dalších stupňů projektové dokumentace, resp. při provozu budou přiměřeně respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména:

- K řízení o změně stavby bude ČIŽP předložen aktualizovaný plán zásad správné zemědělské praxe.

- Bude zajištěno sledování kvality podzemních vod v okolí jímek. Rozsah a četnost monitoringu bude projednán s vodohospodářským orgánem.

- U jímek, které nejsou vizuálně kontrolovatelné, bude instalováno automatické kontrolní zařízení pro dosažení maximální provozní hladiny v jímce.

- Bude aktualizován plán hnojení, rozvozu hnoje a odpadních vod o výstupy z nového areálu. Budou při tom respektována zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a bude přihlédnuto k zásadám aplikace v ochranném pásmu vodárenských zdrojů. Plán bude schválen dotčeným orgánem.

- Pro zjištění případných úniků skladované látky do podzemních vod bude nádrž na kejdu vybavena detekčním systémem.

- Včasným vyvážením jímek, čistotou provozu a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu bude zabraňováno kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám.

Závěr zjišťovacího řízení v navazujících řízeních nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona.

## Ing. Josef  H E J D U K

vedoucí odboru

Přílohy

- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 1. 12. 2008 č.j. KrÚ 49773-3/2008/OŽPZ/JI

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne  9. 12. 2008 č.j. 6449/08/HRA-Pce/213 a 6784/HOK-Pce/210

- Stanovisko České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 21. 11. 2008 č.j. ČIŽP/45/IPP/0821349.001/08/KRR

Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží

Oznamovatel

1.  Zemědělská společnost Ostřetín, a.s., Ostřetín 217, 534 01 Holice v Čechách, kterou zastupuje (doručovací adresa): Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Dotčené územní samosprávné celky

- Město Horní Jelení

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady

- Městský úřad Horní Jelení

- Městský úřad Holice

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

- Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj, inspektorát Pardubice

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové