# PARDUBICKÝ KRAJ

# Krajský úřad

Váš dopis zn.:

Ze dne:	  1.11.2007

Sp.  značka:  	  SpKrÚ 49815/2007/OŽPZ

Číslo jednací:	  KrÚ 49815-9/2007/OŽPZ/JI

Vyřizuje:	  Ing. Věra Jiříčková

Telefon:	  466 026 355

E-mail:              vera.jirickova@pardubickykraj.cz

Fax:                  466 026 392

Datum:	  12.12.2007

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Identifikační údaje:

| Název: | „Pracoviště pro nanášení práškových platů, odmašťovací a tryskací pracoviště“ |
| --- | --- |
| Kapacita záměru: | Spotřeba práškových plastů je 6.400 kg/rok, celková plocha úprav max. 32.000 m2/rok. |
| Charakter záměru: | Předmětem záměru jsou stavební úpravy a instalace nové technologie do stávající haly. V hale bude instalována lakovna práškových plastů, tryskací box a sklad hotových výrobků. |
| Umístění: | kraj: | Pardubický |
|  | obec : | Litomyšl |
| Zahájení stavby: | 10/2007 |
| Ukončení stavby: | 06/2008 |
| Oznamovatel: | KVADRANT 1990 akciová společnost, T. G. Masaryka 1190, 729, 570 01 Litomyšl – město, IČ 00484849 |

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako správní úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní úřad“ a „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel v zákonné lhůtě v rámci zjišťovacího řízení záměru „Pracoviště pro nanášení práškových plastů, odmašťovací a tryskací pracoviště“, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 4 vyjádření a stanoviska dotčených správních úřadů:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 20.11.2007 zn. 4396/07/HOK-Sy/213 ve svém vyjádření požaduje, aby k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (před uvedením do trvalého provozu) byl připojen doklad o akreditovaném měření hluku. V odůvodnění popisuje krátce záměr a vysvětluje svůj požadavek.

Krajský úřad Pardubického kraje (Krajský úřad), odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) dne 5.12.2007 č.j. KrÚ 49815-8/2007/OŽPZ/JI:

Oddělení odpadového hospodářství požaduje drobné opravy týkající se terminologie, upozorňuje na platné právní předpisy, z hlediska nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky a z hlediska zákona č. 59/2006 Sb. nemá námitek; orgán ochrany přírody nemá připomínky; orgán ochrany ovzduší nemá k záměru připomínky.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 4.12.2007 č.j. 45/ŘI/086814/07:

Orgán ochrany ovzduší popisuje záměr, upozorňuje na nepřesnosti v textu a doporučuje v navazující dokumentaci řešit některá technická opatření; oddělení ochrany vod upozorňuje na nepřesnosti v textu, požaduje jejich opravu a doplnění některých informací, dále upozorňuje na platné právní předpisy a na povinnosti z nich vyplývající, na závěr uvádí požadavky na technická opatření týkající se ochrany vod; oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na platné právní předpisy a na terminologické nesrovnalosti oznámení a v úvodu konstatuje, že požaduje v dalších stupních projektové dokumentace doplnění informací chybějících v oznámení; oddělení ochrany přírody a ochrany lesa nemají k oznámení připomínky.

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí v souhrnném stanovisku ze dne 20.11.2007 č.j. MěÚ Litomyšl 31963/2007 konstatuje, že nepožaduje pokračování procesu posuzování.

Požadavky dotčených správních úřadů budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Žádný z dotčených správních úřadů nepožadoval, aby bylo pokračováno v posuzování záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr:

Záměr „Pracoviště pro nanášení práškových plastů, odmašťovací a tryskací pracoviště“ naplňuje dikci bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona dospěl správní úřad k závěru, že záměr „Pracoviště pro nanášení práškových plastů, odmašťovací a tryskací pracoviště“ nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V následujících stupních přípravné a projektové dokumentace, realizace záměru a provozu vlastního záměru a v návazných správních řízeních budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení, a rovněž podmínky uvedené v oznámení v kapitole D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ (převzato):

- Provedení podlah haly a prostor, ke bude manipulováno se závadnými látkami, bude nepropustné se vyspádováním do záchytné bezodtokové jímky.

- Manipulaci s nebezpečnými látkami bude provádět pouze proškolená obsluha.

- Bude provedeno vzduchotechnické zařízení pro odvádění vzduchu z technologie.

- Veškeré odpady budou předávány k dalšímu nakládání oprávněným firmám.

- Obsahy lázní a ostatní znečištěné vody budou před vypouštěním do kanalizace předčištěny na neutralizační stanici tak, aby byly dodrženy limity stanovené správcem kanalizace.

- Budou stanoven a udržována místa pro měření emisí.

- Předpokládané emisní parametry zdroje emisí bude potvrzeno jednorázovým autorizovaným měřením emisí stanovených látek do 3 měsíců od uvedení zdroje do trvalého provozu  a dále pak bude prováděno měření 1x za 3 roky (technologie). Bude stanovena účinnost a kontrola spalinových cest.

Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených správních úřadů budou přiměřeně zahrnuty do podmínek rozhodnutí v navazujících správních řízeních.

Závěr zjišťovacího řízení v navazujících řízeních nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona.

## Ing. Josef  H E J D U K

vedoucí odboru

Přílohy:

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 20.11.2007 zn. 4396/07/HOK-Sy/213

- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 5.12.2007 č.j. KrÚ 49815-8/2007/OŽPZ/JI

- Stanovisko České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 3.12.2007 č.j.  45/ŘI/086814/07

- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 20.11.2007 SZ MěÚ Litomyšl 31963/2007/2

Vyvěšeno dne :                                                       Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

1.  KVADRANT 1990 akciová společnost, T. G. Masaryka 1190, 729, 570 01 Litomyšl

Dotčené územní samosprávné celky:

- Město Litomyšl

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady:

- Městský úřad Litomyšl

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové