# KRAJSKÝ ÚŘAD

# Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Spisová značka:	SpKrÚ 60091/2009/OŽPZ

Číslo jednací:	KrÚ 7229/2010/OŽPZ/CH

Vyřizuje:	Ing. Chejnovský, DiS.

Telefon:	466 026 345

E-mail:	pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz

Fax:	466 026 392

Datum:	1. 2. 2010

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

# Identifikační údaje:

Název: „Mobilní obalovna živičných směsí Moravská Třebová“

Kapacita záměru:

Předpokládaný provoz: cca 30 dnů v roce; 8 hod. denně.

Produkce: max. 25 000 t obalované směsi/rok, max. 800 t obalované směsi/den.

Charakter záměru:

Záměr spočívá v občasné instalaci mobilní obalovny živičných směsí určené pro výrobu obalovaných živičných směsí určených  k obnově silnic II. a III. třídy v  okolí. Záměr bude umístěn v areálu cestmistrovství Moravská Třebová na pozemcích parc. č. 2613/9.

Umístění

Pardubický kraj, město Moravská Třebová, k. ú. Moravská Třebová

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Celková příprava areálu na provoz obalovny 1/2010 – 3/2010.

Oznamovatel:	JV Capital a.s., Lannova 1540/26, 110 00 Praha 1

IČ: 284 90 321

Souhrnné vypořádání připomínek:

Krajský úřad Pardubického kraje, jako správní úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní úřad“ a „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel v rámci zjišťovacího řízení záměru „Mobilní obalovna živičných směsí Moravská Třebová“, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 5 vyjádření a stanovisek dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků a 2 vyjádření veřejnosti:

Krajský úřad Pardubického kraje, dne 18. 12. 2009, č.j.  KrÚ 32/2010/OŽPZ/CH:

Vodoprávní úřad sděluje, že zařízení představuje zacházení se závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň upozorňuje na povinnosti spojené s provozem tohoto zařízení, které plynou z cit. zákona.

Orgán ochrany ovzduší a orgán odpadového hospodářství a prevence závažných havárií nemají připomínky.

Orgán ochrany přírody nemá z hlediska zájmů svěřeným dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do své působnosti k předloženému záměru připomínek.

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, ve vyjádření doručeném dne 21. 12. 2009, č. j. S MUMT 33663/2009/OZP1-208, doporučuje záměr posoudit dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením na možné zhoršení znečištění ovzduší, zvýšení zápachu a negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí navrženého záměru.

Z pohledu Vodního hospodářství je upozorňováno na tyto nedostatky a skutečnosti:

- V textu oznámení je chybně uvedeno, že vodní zdroj Kunčina již není využíván. Město Moravská tento vodní zdroj využívá spolu s dalšími vrty na konci místní části Sušice.

- V blízkosti navrhované stavby se mohou nacházet studny budované před rokem 1955, o nichž dle zákona nejsou jejich vlastníci povinni informovat příslušný vodoprávní úřad. Z těchto důvodů je požadováno provedení hydrogeologického průzkumu se zaměřením na ovlivnění případných drobných zdrojů podzemních vod (studny).

- Dále je požadováno lépe propracovat protihavarijní opatření (únik ropných látek mimo zpevněnou plochu, případný požár vzhledem k blízkosti obytné zóny).

Ochrana ovzduší:

- je znovu doporučeno zvážit realizaci tohoto záměru z důvodů předpokládaného zvýšení intenzity dopravy nákladních a ostatních vozidel, a to hlavně při dovozu vstupní suroviny.

- je upozorňováno a konstatováno, že komunikace není vhodná pro předpokládanou zátěž a ve většině míst není technicky možné činit taková opatření, aniž by se předešlo stížnostem obyvatel města z důvodů několikanásobně zvýšeného množství imisí z dopravy.

- dle sledovaných hodnot patří Moravská Třebová mezi města s nejvyššími průměry koncentrací tuhých znečišťujících látek, frakce PM10, které jsou antropogenního charakteru a jež převážně vznikají právě z dopravy, spalovacích zařízení, stavebních prací nebo emisí neodsátých vzduchotechnikou.

- dále jsou vzneseny obavy z hlediska potíží při provozu zařízení, jakožto zvýšeného zdroje prašnosti a možnosti obtěžování zápachem. Je upozorňováno na velmi krátkou vzdálenost od bytové zástavby a relaxačních zařízení. Z tohoto důvodu nelze souhlasit s vyjádřením, že záměr lze označit v daných podmínkách za přijatelný a v zhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na existenci stacionární obalovny živičných směsí v 5 km vzdálené obci Borušov není doporučeno realizovat tento záměr.

Z hlediska ZPF, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství a lesního hospodářství není k zjišťovacímu řízení záměru připomínek

Město Moravská Třebová, ve vyjádření doručeném dne 28. 12. 2009, zn. MUMT 35026/2009/OIRR zaujímá k předmětnému záměru negativní stanovisko. Dále uvádí, že plánovaná obalovna je umístěna nedaleko plaveckého areálu a relativně blízko centra města. Jako hlavní důvody negativního stanoviska uvádí negativní ovlivnění životního prostředí provozem zařízení a to jak vlastní výrobou živičných směsí, tak nárůstem nákladní automobilové dopravy. Dále uvádí, že cca 6 km od města Moravské Třebové je již umístěna stacionární obalovna živičných směsí v obci Borušov, což je z hlediska  dopravy živičných směsí na opravy komunikací v regionu naprosto zanedbatelný parametr.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec králové, ve vyjádření doručeném dne 29. 12. 2009, č. j. ČIŽP/45/IPP/0921599.001/09/KDR:

Oddělení integrace sděluje, že se na uvedený záměr nevztahuje povinnost mít integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oddělení ochrany ovzduší (dále OOO) má k uvedenému následující připomínky:

a) Připomínky týkající se vlastního záměru – OOO uvádí, že při výrobě obalové směsi bude kvalita ovlivňována dopravou (každou hodinu 42 x přijede nebo odjede 10-ti tunový nákladní automobil), emisemi z výroby (zejména TZL), zápachem z výroby zejména v teplých dnech – omezení větrání v přilehlé obytné zástavbě. Dále OOO upozorňuje na ust. § 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, kterým se vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru zakazuje, a na vyhl. č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. V případě schválení zmiňovaného záměru je třeba připravit technická řešení k omezení emisí pachových látek, která by měla být známa v průběhu stavebního řízení a měla by být součástí dokumentace při povolovaní stavby velkého stroje znečišťování ovzduší. Uvedená opatření by pak byla realizována v případě stížností obyvatel na obtěžování zápachem.

b) Připomínky ke zpracování oznámení:

– OOO upozorňuje na nesrovnalosti týkající se počtu pojezdů, a to jak dovozů vstupních surovin, tak odvozů obalované směsi nákladními automobily. V oznámení a přiložených materiálech je počítáno maximálně se 40 pojezdy na dovoz surovin denně, skutečnost, kterou OOO dokládá ve svém stanovisku výpočtem zahrnujícím dovoz i odvoz surovin, je více jak čtyřnásobná.

- OOO vidí jako problematické hodnocení nejvyšších denních emisí TZL PM10 a vzhledem ke svému výpočtu předpokládá, že provoz posuzovaného záměru se může v budoucnu podílet na případném překračování krátkodobého imisního limitu pro PM10. OOO s ohledem na vyšší zatížení (více než čtyřnásobném při dovozu surovin než autor studie vypočítal) předpokládá, že situace bude ještě horší.

- OOO informuje o imisním limitu stanoveném pro benzo(a)pyren, kterého musí být dosaženo nejpozději 31. 12. 2012. OOO se domnívá, že emise pachových látek souvisí zejména s PAU obtěžujícími již při velmi nízkých koncentracích  namísto v rozptylové studii vyhodnocenými emisními příspěvky sirouhlíku, formaldehydu a naftalenu, jejichž koncentrace bude nižší než čichový práh.

- OOO dále upozorňuje, že v oznámení není uvedena doba, po kterou bude zařízení v předmětné lokalitě provozováno, a na nesrozumitelný stručný popis technického a technologického řešení.

- OOO upozorňuje, že v rozptylové studii jsou uvedeny hodnoty emisí NOX , PM10 a benzenu, které jsou shodné s údaji uvedenými v rozptylové studii k oznámení záměru obalovny v Holicích, což se jeví jako nepravděpodobné. Dále poukazuje na fakt, že je v oznámení uvedena celková roční spotřeba LTO pro bubnovou sušárnu (30 pracovních dnů), jejíž hodnota je identická s roční spotřebou LTO pro bubnovou sušárnu u obalovny v Holicích, u které se však předpokládá zhruba dvojnásobná délka doby provozu.

- OOO závěrem uvádí, že v oznámení záměru jsou uvedeny chybné údaje a údaje vzbuzující pochybnosti, zejména ve srovnání s podobnými údaji uvedenými v oznámení pro obalovnu v Holicích. Na základě prostudování předložených materiálu konstatuje, že předložený záměr nezaručí plnění krátkodobých emisních limitů pro PM10 a ještě zhorší již nyní nevyhovující imise u benzo(a)pyrenu. Další problém je spatřován v pachových látkách vznikajících při zahřívání asfaltu a při manipulaci s horkou směsí. Z výše uvedených důvodů ČIŽP nedoporučuje umístění obalovny v této lokalitě.

Oddělení ochrany vod (dále jen OOV) má následující požadavky a připomínky:

- OOV doporučuje doplnit záměr o další variantu umístění obalovny, a to mimo dosah občanské zástavby.

- OOV požaduje upřesnit, kam bude zaústěna stávající dešťová kanalizace z areálu cestmistrovství resp. kam budou zaústěny dešťové vody z plochy mobilní obalovny. Vzhledem na možné znečištění těchto vod je doporučeno, aby při případné realizaci záměru bylo zajištěno jejich oddělení od ostatních dešťových vod a bylo provedeno jejich řádné předčištění.

- OOV dále požaduje upřesnit informace ohledně zabezpečení nádrží na živice a LTO proti případnému úniku závadných látek ve smyslu ustanovení vodního zákona, neboť z textu oznámení nelze toto zabezpečení jednoznačně odvodit.

- OOV upozorňuje na nesrovnalosti ohledně doby sezónního využití zařízení (30 dní, ale na straně č. 28 oznámení je uvedeno v souvislosti s množstvím sezónní spotřeby LTO doba 90 dnů).

- OOV upozorňuje, že informace oznamovatele ohledně nevyužívání vodního zdroje Kunčina je nepodložená, neboť dle vodoprávního úřadu MěÚ Moravská Třebová jsou všechny vrty z tohoto zdroje stále využívány. OOV proto doporučuje, aby při případném provozu záměru byl brán zřetel na blízkost ochranného pásma tohoto zdroje.

- OOV požaduje, aby charakteristika stavu složek životního prostředí byla doplněna o evidenci případných domovních studní v blízké občanské zástavbě, o výsledky hydrogeologického průzkumu a následný monitoring stavu podzemních vod směrem k občanské zástavbě a směrem k ochrannému pásmu vodárenského zdroje Kunčiny.

- OOV dále požaduje doplnit Vyhodnocení rizik havárií (kapitola B. III. 5 oznámení) o rizika kontaminace vod v důsledku případné likvidace požáru, v návaznosti na to záměr doplnit o technické zajištění nově budované stavby pro případ likvidace požáru.

- OOV nesouhlasí s tvrzením, že umístění záměru nevytváří předpoklady k významnému negativnímu vlivu na dílčí složky životního prostředí a požaduje doplnění kapitoly D.IV. oznámení o opatření pro fázi provozu záměru a uvedení všech opatření roztroušených v textu též v této kapitole.

OOV požaduje doplnit, popř. upřesnit, své připomínky v další fázi přípravy záměru, resp. nejpozději ve fázi zpracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. OOV považuje realizaci záměru po jeho doplnění a upřesnění za možnou, a to za podmínky respektování jeho stanoviska a opatření uvedených v kapitole D.IV a B.III.5 (případně jiných kapitolách oznámení) v dalších stupních projektové dokumentace a návazných správních řízeních.

Oddělení odpadového hospodářství (dále OOH) upozorňuje na nutnost rozpracování otázky odpadového v dalších stupních projektové dokumentace (prováděcí projekt), doporučuje přehodnotit uvedené způsoby nakládání s některými odpady a upozorňuje na formální nedostatky z hlediska použití některých pojmů na úseku odpadového hospodářství. OOH jinak nemá zásadních připomínek, a to za předpokladu respektování podmínek uvedených v předloženém oznámení, zejména v kapitole D. IV.

Oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesa nemá připomínky.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy ve vyjádření doručeném dne 28. 12. 2009, zn.: 4061/09/HOK-Sy/213 nepovažuje navržené umístění obalovny za vhodné a k předloženému oznámení má z hlediska ochrany veřejného zdraví následující výhrady a připomínky:

- V hlukové a rozptylové studii je opomenut nejbližší bytový dům Nádražní čp. 17 a 19, situovaný v těsném sousedství areálu cestmistrovství, u kterého lze očekávat nejvyšší míru hlukové a imisní zátěže. Při umístění výpočtových bodů u tohoto domu je třeba zohlednit i výšku oken jednotlivých podlaží a jejich situování jak směrem k obalovně, tak směrem ke komunikaci.

- V posouzení vlivů na veřejné zdraví je hodnoceno karcinogenní riziko pouze imisí benzo(a)pyrenu bez zohlednění dalších polyaromatických uhlovodíků (PAU), což je standardní postup u běžných emisí z dopravy, avšak nikoliv u emisí PAU z obaloven, kde PAU představují podle laického názoru obyvatel nejrizikovější složku emisí z obaloven a vyvolávají nejvyšší obavy z karcinogenního účinku. Dle názoru KHS nelze bez vyhodnocení tohoto vlivu obavy obyvatel rozptýlit. Dále uvádí, že posouzení vlivu na veřejné zdraví neposkytuje u hluku a nejvýznamnějších složek imisí, tedy SO2 a PM10 zcela aktuální a kompletní informaci, vycházející z posledních odborných poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO).

- Z výsledků rozptylové studie vyplývá relativně vysoký imisní příspěvek krátkodobých koncentrací oxidu siřičitého, který při nepříznivých rozptylových podmínkách v celém zájmovém území vícenásobně překračoval koncentraci  SO2 doporučenou WHO. Tato změna emisní situace by dle názoru KHS nebyla únosná vzhledem k situování v blizkosti městské zástavby. Na základě srovnání s jinými studiemi KHS však doporučuje překontrolování správnosti rozptylové studie.

- Dle údajů hlukové studie jej již nyní překročen hygienický limit hluku z dopravy v ulicích s obytnou zástavbou, která souvisí s provozem obalovny. Zvýšení hlukové zátěže dopravou obalovny by sice dle hlukové studie ve vztahu k hlukovému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 16 hodin denní doby nebylo prokazatelné, nicméně průjezdy nákladních vozidel z obalovny ve špičkových hodinách mohou vést ke zvýšenému obtěžování obyvatel.

Stavební bytové družstvo Moravská Třebová, v dopise doručeném dne 23. 12. 2009 zásadně nesouhlasí s umístěním záměru do uvedené lokality a jako důvody uvádí umístění 3 bytových domů cca 400 m vzdušnou čarou od plánovaného umístění obalovny a obavy ovlivnění těchto domů zápachem a emisemi z důvodů převládajícího západního proudění větrů.

Občané města Moravská Třebová, v petici doručené dne 19. 1. 2010 projevují zásadní nesouhlas s připravovaným záměrem a jako důvody uvádějí ohrožení zdraví obyvatel bydlících v bezprostřední blízkosti uvažované stavby a přístupových komunikací, podstatné zhoršení životního prostředí a pohody bydlení, dopad na rozvoj okolí předmětné lokality. V petici je dále uvedeno, že stavby obdobného charakteru znamenají velké riziko pro zdraví obyvatel a významně zatěžují životní prostředí a proto by měly být umístěnýma odlehlých lokalitách a ne v obydlených oblastech.

Součástí petice je 15 listů podpisových archů s 375 podpisy.

Závěr:

Záměr „Mobilní obalovna živičných směsí Moravská Třebová“ naplňuje dikci bodu 6.5 Obalovny živičných směsí, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr „Mobilní obalovna živičných směsí Moravská Třebová“ bude posuzován podle zákona.

Pokud oznamovatel bude pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu (Krajský úřad Pardubického kraje) dokumentaci ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Náležitosti dokumentace a výčet jejích povinných příloh stanoví příloha č. 4 cit. zákona. Oznamovatel předloží dokumentaci příslušnému úřadu nejméně v 8 vyhotoveních a 1 v elektronické podobě.

V dokumentaci budou zohledněny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních orgánů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení. Dokumentaci je nutné zpracovat s důrazem na:

- dostatečně specifikovat popis technického a technologického řešení záměru, dobu provozu záměru v předmětné lokalitě a ujasnit délku sezónního využití záměru,

- při zpracování dokumentace se zaměřit zejména na problematiku ovzduší, pachových látek a  vlivy na zdraví obyvatel v okolí navrženého záměru,

- charakteristiku stavu složek životního prostředí doplnit o evidenci případných domovních studní v blízké občanské zástavbě, provést hydrogeologický průzkum podzemních vod směrem k občanské zástavbě a k ochrannému pásmu vodárenského zdroje Kunčiny a závěry tohoto průzkumu zohlednit v dokumentaci.

- v dokumentaci podrobněji zpracovat protihavarijní opatření s ohledem na únik ropných látek mimo zpevněnou plochu obalovny  a vyhodnotit vlivy na životní prostředí při havarijních situacích,

- upřesnit, kam bude zaústěna stávající dešťová kanalizace z areálu cestmistrovství resp. kam budou zaústěny dešťové vody z plochy mobilní obalovny a zda bude zajištěno předčištění těchto vod,

- dopracovat dokumentaci, hlukovou a rozptylovou studii o připomínky uvedené ve vyjádření krajské hygienické stanice k předmětnému záměru. (Výše uvedené vyjádření je součástí příloh tohoto závěru zjišťovacího řízení),

- v části dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zohlednit připomínky z vyjádření krajské hygienické stanice a toto posuzování vlivů na veřejné zdraví musí být zpracováno osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví,

- v dokumentaci zohlednit připomínky ČIŽP z hlediska nesrovnalostí v počtu pojezdů nákladních automobilů, spotřeby LTO v bubnové sušírně a tato hlediska zohlednit v rozptylové a hlukové studii,

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. (4) a (5) zákona.

Ing. Josef Hejduk

vedoucí odboru

Přílohy:

- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ, ze dne 18. 12. 2009, č. j. KrÚ 32/2010/OŽPZ/CH

- Vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová, odboru životního prostředí, ze dne 18. 12. 2009, zn.: MUMT 33663/2009/OZP1-208

- Vyjádření Města Moravská Třebová ze dne 21. 12. 2009, zn.: MUMT 35026/2009/OIRR

- Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 28. 12. 2009, č. j. ČIŽP/45/IPP/0921599.001/09/KDR

- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy  ze dne 18. 12. 2009, zn.: 4061/09/HOK-Sy/213

- Vyjádření Stavebního družstva Moravská Třebová, Lanškrounská 72, 571 01 Moravská Třebová, ze dne 21. 12. 2009

- Petice občanů města Moravská Třebová ze dne 19. 1. 2010 (mimo 15 podpisových archů, které jsou k dispozici na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství)

Vyvěšeno dne:	Sejmuto dne:

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

1.  JV Capital a.s., Lannova 1540/26, 110 00 Praha 1

Dotčené územní samosprávné celky:

- Město Moravská Třebová

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Městský úřad Moravská Třebová

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65,  Praha 10 – Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové

# Text boxes

Dle rozdělovníku