Oznámení záměru

podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Záměr:

Obchodní centrum – Moravská Třebová

Oznamovatel:  	Fuertes development, s.r.o.

Tleskačova 1660, Kuřim

Zpracovali:     		Mgr. Jakub Bucek

Ing. Pavel Cetl

Bc. Kateřina Chumelová				Brno, únor 2010

Obsah:

Úvod	4

A. Údaje o oznamovateli	5

A.1. Obchodní firma	5

A.2. IČ	5

A.3. Sídlo (bydliště)	5

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5

A.5. předmět činnosti	5

B. Údaje o záměru	6

B.I. Základní údaje	6

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	6

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	7

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant	7

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	7

B.I.6.1. Koncepce záměru	7

B.I.6.2. Popis stávajícího řešení	7

B.I.6.3. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení obchodního objektu	7

B.I.6.4. Zásady technického řešení (dispoziční, stavební, provozní) obchodního objektu	8

B.I.6.5. Příjezdové, zásobovací a obslužné komunikace, parkoviště	8

B.I.6.6. Zhodnocení staveniště - demolice	9

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	9

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	9

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	9

B.II. Údaje o vstupech	11

B.II.1. Zábor půdy	11

B.II.2. Spotřeba vody	11

B.II.3. Vytápění objektu - CZT	11

B.II.3. Spotřeba energií	11

B.II.4. Dopravní infrastruktura	12

B.III. Údaje o výstupech	13

B.III.1. Emise do ovzduší	13

B.III.1.1.Zdroje znečišťování ovzduší	13

B.III.1.2. Emisní charakteristika zdroje:	13

B.III.2. Odpadní vody	16

B.III.3. Odpady	17

B.III.4. Hluk	20

B.III.5. Rizika havárií	20

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	22

C.1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území	22

C.1.1. Obecná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání	22

C.1.2.Územní systém ekologické stability krajiny	23

C.1.3. Zvláště chráněná území	23

C.1.4. Území přírodních parků	23

C.1.5. Významné krajinné prvky	23

C.1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	23

C.1.7. Území hustě zalidněná	23

C.1.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)	23

C.1.9. Extrémní poměry v dotčeném území	23

C.1.10. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	23

C.1.11. Další charakteristiky:	23

C.1.12.  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž	24

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území	24

C.2.1. Charakteristika stavu ovzduší	24

C.2.1.1. Klimatické podmínky	24

C.2.1.2. Kvalita ovzduší	25

C.2.2. Voda	25

C.2.3. Půda	25

C.2.4. Geomorfologie, geologie, hydrologie, hydrogeologie, přírodní zdroje	25

C.2.5. Biota, krajina, ÚSES	26

C.2.6. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky	26

C.2.7. Hluková zátěž	27

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	30

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	30

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	34

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	34

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	34

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	35

E. Porovnání variant řešení záměru	36

F. Doplňující údaje	37

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení	37

F.2. Další podstatné informace oznamovatele	37

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	38

H. Přílohy	41

Přílohová část	43

Přílohy:

- Situace širších vztahů + fotodokumentace

- Příspěvková rozptylová studie dle §17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

- Hluková studie

- Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (NATURA 2000).

- Vyjádření stavebního úřadu o souhlasném stanovisku se stavebním plánem

# Úvod

Toto oznámení je zpracováno ve smyslu §6 a přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Obchodní centrum – Moravská Třebová“ naplňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je Krajský úřad Pardubického kraje. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán významem, který pro danou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení není investorem uvažována. Základním podkladem pro zpracování tohoto oznámení jsou údaje uvedené v projektové dokumentaci a průvodní zprávě pro územní řízení.

Generálním zpracovatelem dokumentace:	JSK, spol. s r.o.

Sušice 65

Moravská Třebová

Oznámení zpracovali:  Ing. Pavel Cetl – držitel autorizace k posuzování vlivů na ŽP,

č.j. 46325/ENV/06, ze dne 17.7.2006

Mgr. Jakub Bucek

Bc. Kateřina Chumelová

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho okolí a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme k prostudování Část G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných vlivech na životní prostředí. Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení.

# A. Údaje o oznamovateli

## A.1. Obchodní firma

FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.

## A.2. IČ

26893223

## A.3. Sídlo (bydliště)

Fuertes Development, s.r.o.

Tleskačova 1660

664 34 Kuřim

## A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Zdeněk Přichystal
604 239 942
zprichystal@fuertes.cz

## A.5. předmět činnosti

Společnost Fuertes Development, s.r.o. působí na trhu od roku 1994. Po transformaci původní společnosti FUERTES, spol. s.r.o. byla v roce 2003 cíleně založena společnost FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.

Jde o firmu zabývající se vyhledáváním vhodných nemovitostí a pozemků pro konkrétní domácí i zahraniční investory. V rozsáhlé databázi disponuje nespočtem zajímavých lokalit, území a areálů, které jsou schopni svým klientům ihned nabídnout. Společnost se zabývá také scelováním území, engineeringem, přípravou a zajištěním projektové dokumentace i samotnou realizací staveb.

# B. Údaje o záměru

## B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Obchodní centrum – Moravská Třebová

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění:

kategorie:	II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

bod:		10.6

název:	Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu

sloupec: 	B

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje.

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Základní rozměry objektu				77,50x66,10 m

(vstupní portál 7,90 m)

Předpokládaná výška po atiku			7,30 m

Zastavěná plocha objektu				5.216 m2

Prodejní plocha					2.927 m2

Obestavěný prostor					43.290 m2

Celkový počet parkovacích stání			224

Celkový počet zaměstnanců				100

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:				Pardubický

Okres:				Svitavy

Obec:				Moravská Třebová

Katastrální území:		Moravská Třebová, 698806

Parcela č.:	2498/1, 2490, 2491, 2492, 2497/1, 2497/2, 2489, 2499/1, 2499/3, 2493, 2496

Zájmové území se nachází v části Sušice, tj. severní části města Moravská.

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru:

Navrhované obchodní centrum představuje typ velké prodejny (hypermarketu) nabízející reprezentativní výběr potravin i nepotravinářského zboží ve standardní jakosti. Součástí stavby je i její začlenění do dopravní a technické infrastruktury (dopravní napojení, inženýrské sítě, parkoviště, nádrže SHZ, reklamní poutač, sadové úpravy).

V současné době není zpracovateli oznámení známo, že by v dotčeném území byly připravovány další záměry, které by svým rozsahem vlivů mohly vést ke kumulaci s předkládaným záměrem.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

Jedná se o rozvojový záměr firmy související přímo s jejím hlavním oborem činnosti.

Staveniště je v současné době tvořeno starými průmyslovými objekty – starou průmyslovou zástavbou. Nová výstavba je v souladu s územním plánem, kde toto území je určeno pro průmysl, obchod a služby. Z uvedeného vyplývá, že záměr s vybudováním obchodního centra s parkovištěm pro zákazníky je v souladu s aktuální platnou územně plánovací dokumentací.

Stavba a její umístění nebyla zvažována ve více variantách.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

B.I.6.1. Koncepce záměru

Záměrem investora je vybudovat ve vhodné části města Moravská Třebová obchodní centrum, které svou vybaveností a sortimentem vyhoví současným nárokům společnosti a zároveň bude splňovat legislativní požadavky.

B.I.6.2. Popis stávajícího řešení

V současné době se na dotčeném území nachází staré průmyslové objekty.

B.I.6.3. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení obchodního objektu

Záměrem funkčního využití pozemku je výstavba obchodního zařízení, které svým charakterem a druhem provozu pokud možno nevyvolá žádný negativní dopad na životní prostředí a doplní obchodní síť města. Vhodnost zvoleného stanoviště je dána polohou vůči centru města a snadným přístupem pro pěší a motorizované návštěvníky, včetně dostatečného počtu parkovacích míst.

Stavba v daném území je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak architektonickým výrazem a ekonomickou návratností investice.

Stavba má jednoduchý tvar jak půdorysně, tak i vzhledově. Hlaví akcent je kladen na vstupní prostor tvořený dominujícími prosvětlenými skleněnými plochami.

Při jednoduchém tvaru objektu je nutné klást důraz na perfektní provedení veškerých detailů. Hlavní nosná konstrukce je tvořena betonovým skeletem. Plochá střecha má foliovou hydroizolační vrstvu. Opláštění je ze dvou vrstev mírně profilovaného plechu, mezi které je vložena tepelná izolace – sendvičový panel. Barevné řešení fasád ve firemních barvách. Řešení je dáno požadavky na jednotný typový vzhled a úpravu prodejen celého řetězce.

B.I.6.4. Zásady technického řešení (dispoziční, stavební, provozní) obchodního objektu

Dispoziční uspořádání objektu hypermarketu vychází z aktuální typové řady prodejen konkrétního obchodního řetězce, která vzniká průběžným vývojem a optimalizací dle aktuálních obchodních a provozních potřeb.

Zákazník vstupuje přes zádveří do obchodní pasáže, kde jsou pronajímatelné prostory pro doplňkový prodej jednotlivých koncesionářů. Dále WC pro veřejnost a přístup na prodejní plochu. Prodejní plocha má půdorysně jednoduchý tvar a uspořádání prodejních regálů a uliček mezi nimi je řešeno s ohledem na maximální přehlednost a bezpečnost z hlediska úniku.

Zadní část prodejny je vyhrazena obsluhovaným úsekům (maso, uzeniny, sýry, lahůdky, gril, cukrárna, pekárna).

Za obsluhovanými úseky se nachází technické zázemí prodejny (přípravny, sklady, technické místnosti, administrativa, sociální zázemí pro zaměstnance).

Jedná se o objekt přízemní, nepodsklepený, nosnou konstrukci bude tvořit betonový skelet. Úroveň podlahy se předpokládá na kótě 357,05 m n.m. Objekt obchodního centra má halový charakter. Nosnou konstrukci tvoří soustava sloupů vetknutých do základů. Po obvodu jsou s ohledem na uchycení obvodového pláště umístěny mezisloupí. Střechu tvoří trapézový plech uložený na vaznice.

B.I.6.5. Příjezdové, zásobovací a obslužné komunikace, parkoviště

Jde o řešení dopravního napojení areálu obchodního centra pro zásobování a parkoviště o kapacitě 224 stání. Zásadním řešením je vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Lanškrounská a Nádražní, ze kterého pokračování ulice Nádražní směrem k vlastnímu nádraží ČSD (provozní budově) je páteřní příjezdovou vozovkou pro celé obchodní centrum, včetně zásobovacích komunikací šířky 7,0 m vedoucích mezi hlavním objektem – prodejnou obchodního centra, za zadní částí retailů k příjmovým a expedičním rampám.

Zásobovací komunikace vedoucí podél trati ČSD šířky 7,0 m tvoří současně i manipulační a obslužný prostor, přístupovou komunikaci ke kolejím železnice, eventuelně všech jejich vedení. A je ukončena točnou.

Příjezdová, obslužná komunikace parkoviště, zásobovací komunikace jsou navrženy s živičnými povrchy z AB, vlastní parkovací místa ze zámkové betonové dlažby.

Parkoviště je řešeno výškově tak, že povrchové vody budou odtékat do vpustí, případně do přejezdných mikroštěrbinových prefadílců a přes ORP do kanalizace.

Součástí parkoviště o kapacitě 224 parkovacích míst jsou kryté přístřešky na nákupní vozíky.

Úprava ulice Lanškrounské včetně zastávky ČSAD a přístupového chodníku:

Vzhledem k tomu, že zásobování obchodního centra se po dokončení tzv. „severního obchvatu města“, tj silnice vedoucí od křižovatky I/35 na východní straně města (u závodu PONAS) ke křižovatce, odbočce na Kunčinu – je v současné době diskutabilní budovat po pravé straně ulice Lanškrounské směrem na Šumperk (stávající dvoupruhové silnice) třetí odbočný pruh šířky 3,5 m (bude uzavřeno po dohodě s odborem dopravy). Bez ohledu na budoucí zásobování OC ze strany severního obchvatu, bude ulice Lanškrounská rozšířena o třetí pruh ve směru na Šumperk a to pro zastávku ČSAD a to včetně nového přístupového chodníku začínajícího od nově budovaného kruhového objezdu tj. křižovatky ulic Lanškrounská a Nádražní.

Konstrukce vozovky řešící rozšíření bude respektovat stávající stav.

B.I.6.6. Zhodnocení staveniště - demolice

Budoucí staveniště zahrnuje nejen plochu stávající pily, ale i objektů ČSD, prodejny uhlí s váhou a garáží pro nákladní auto tohoto prodejce, ale i restauraci s byty. Všechny tyto objekty budou jako příprava stavby demolovány a buď znovu vybudovány jako nové objekty stavby (restaurace v části RETAIL, prodejna včetně mostní váhy na jiném místě), nebo pořízeny (zaplaceny) v jiných lokalitách města. Stávající podzemní přípojky energií budou odpojeny v napojovacích místech a ponechány, nadzemní demontovány. Dlažební kostky stávajících komunikací, jakož i povrchové kryty zpevněných ploch, budou vytrhány a kostky zpětně využity (prodány), asfalty v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečnými odpady uloženy na příslušných skládkách.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení: 	  2010

Předpokládaný termín dokončení: 	  2011

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:

Kraj:				Pardubický		Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125,

530 02  Pardubice-Staré Město

Obec:				Moravská Třebová	Městský úřad – Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka 29/35

571 01  Moravská Třebová-Město

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, sídlícího na ulici Komenského náměstí 125 v Pardubicích.

O tom, jakým způsobem proběhnou správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého užívání stavby rozhodne věcně a místně příslušný stavební úřad. V tomto případě to bude Městský úřad Moravské Třebové se sídlem nám. T. G. Masaryka 29/35 v Moravské Třebové.

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Zábor půdy

Záměr se týká výstavby nového obchodního objektu. V rámci výstavby nového obchodního centra dojde nejprve k demolici stávajících průmyslových objektů na dotčeném pozemku investora a k následné výstavbě nového obchodního centra.

Realizací záměru budou dotčeny následující parcely: 2498/1, 2490, 2491, 2492, 2497/1, 2497/2, 2489, 2499/1, 2499/3, 2493, 2496 na katastrálním území Moravská Třebová.

Realizace záměru si vyžaduje vynětí půdy ze ZPF a to konkrétně u parcely č. 2491 na k.ú. Moravská Třebová. Výměra této parcely je 574 m2.

### B.II.2. Spotřeba vody

Bude vybudována nová vodovodní přípojka DN80 a to ze stávajícího vodovodního řádu DN v ulici Lanškrounské.

Předpokládaná spotřeba vody:

Maximální hodinové spotřeba vody		1,25 l/s

Průměrná denní spotřeba vody		13 000 l/den

Maximální denní spotřeba vody		17 550 l/den

Roční spotřeba vody				4745 m3/rok

Požární voda: 					4,0 l/s (venkovní hydrant)

### B.II.3. Vytápění objektu - CZT

Vytápění objektu a ohřev TUV bude řešeno pomocí napojení na CZT.

### B.II.3. Spotřeba energií

Napojení obchodního centra na síť NN se provede ze stávající trafostanice, která napájela bývalé dřevařské závody.

Pro připojení objektu bude vybudováno nové distribuční kabelové vedení. V nově navrženém objektu bude vybudována nová odběratelská trafostanice (Trafo 630 kVA).

Elektro:

Instalovaný výkon Pi				7352 kW

Soudobost					0,66

Max. soudobý příkon Ps			483 kW

Kapacita transformátoru			630 kW

Výkon záložního generátoru			250 kVA (předběžně)

Výkon zdrojů UPS				20 kVA + 10 kVA

Roční spotřeba el. energie			2000 MWh/rok

Pro zabezpečení požadovaného výkonu je v objektu navržena nová trafostanice s navrženým výkon 630 kVA. Měření spotřeby elektrické energie bude provedeno nepřímé v trafostanici. Základní část elektrorozvodů v objektu musí být připojena k záložnímu generátoru. Výkon záložního generátoru 250 kVA.

### B.II.4. Dopravní infrastruktura

Stavba bude dopravně napojena na ulici Nádražní, která je pravou odbočkou z ulice Lanškrounské, na které bude vybudován nový kruhový objezd.

V rámci uvažovaného záměru (Obchodní centrum Moravská Třebová) je uvažováno s parkovací kapacitou 224 míst pro OS a 5ti násobnou obměnou počtu parkovacích stání (tj. 1120 OS). Zásobování bude zajištěno cca 5 TNV/den.

Dělení dopravního proudu:

Příjezd a odjezdy:

- 60% jízd z centra Moravské Třebová – ulicí Lanškrounská (tj. 1344 OS + 6 TNV)

- 40% jízd ze směru Starého Města (tj. 896 OS + 4 TNV)

Intenzita dopravy:

- parkoviště bude využíváno spíše v denních hodinách (předpokládaná otevírací doba centra cca od 8:00 do 20:00 hod).

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Emise do ovzduší

B.III.1.1.Zdroje znečišťování ovzduší

- doprava (starty a pojezdy po parkovištích) – plošný zdroj

- doprava – liniový zdroj

B.III.1.2. Emisní charakteristika zdroje:

Příspěvky zdrojů ve fázi výstavby:

POV nebyl v době zpracování rozptylové studie vypracován. Proto se pro výpočet předpokládaného imisního přitížení výstavbou vycházelo z intenzity prací a doby jejich trvání na základě již realizovaných staveb obdobného rozsahu.

Volné plochy v prostoru staveniště budou využity jako manipulační a skladovací plochy pro předzásobení materiálem. Na staveništích budou umístěny dočasné objekty, ve kterých budou šatny pracovníků stavby a kanceláře vedení stavby.

Vytěžená zemina ze srovnávání terénu bude z části odvážena a z části využita k rekultivaci. Odvoz výkopové zeminy, bude těžkými nákladními automobily. K odvozu budou použity předem vytvořené komunikace. Vzhledem k velikosti stavby se pro výpočet předpokládá, že výkopové práce a terénní úpravy budou trvat cca 4 měsíce.  Ve špičce výkopových prací se uvažuje 20 jízd TNV/den a 4 jízdy/hod.

Dále je nutné uvažovat dopravu betonu na staveniště. Trasa dopravy betonu bude shodná s trasou odvozu vytěžené zeminy. Pro potřeby této rozptylové studie uvažujeme dopravu betonu a dalšího materiálu na staveniště v délce cca 5 měsíců, 20 jízd TNV denně.

Na staveništi - u výjezdů ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku, která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace.

Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7mi denním pracovním týdnu v době od 06.00 do 21.00 hod v pracovní dny  a v době od 8.00 do 19.00 mimo pracovní dny.

Emise ve fázi výstavby lze rozdělit na primární a sekundární. Primárně budou vznikat emise z jednotlivých mechanismů podílející se na výstavbě. Emise z těchto zdrojů jsou dány především spotřebou nafty těchto mechanismů. Z obdobných staveb lze předpokládat, že roční spotřeba nafty u těchto mechanismů nebude vyšší než 10 000 litrů.

Přepočtené emise na 1 litr nafty jsou v následující tabulce:

| Emise g/1litr nafty ; (benzo(a)pyren mg/1litr nafty) |
| --- |
| NOx | CO | PM10 | benzen | benzo(a)pyren |
| 44,70 | 18,546 | 4,466 | 0,172 | 0,066 |

Celkové roční emise jsou uvedeny v následující tabulce:

| Emise kg/rok (benzo(a)pyren g/rok) |
| --- |
| NOx | CO | PM10 | benzen | benzo(a)pyren |
| 447 | 185 | 44,6 | 1,72 | 0,6 |

U TZL však významnou roli hraje resuspenze znečišťujících látek (sekundární prašnost). Sekundární znečištění ovzduší vzniká vznosem znečišťujících látek již usazených z dotčených ploch, včetně komunikací. Jedná se hlavně o pevné částice – prach. Plynné sorbované složky se uvolňují do ovzduší (při poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné míře. Základní podmínkou vzniku resuspenze je prach o velikosti menší než 50 µm, který se reálně je schopný dostat do vznosu. Čím menší frakce prachu tím je i menší pádová rychlost a doba setrvání v atmosféře. Dále pak resuspenze vzniká dvěmi možnými způsoby. Jednak vířením vzduchu od kol projíždějících automobilů a jednak při vyšších rychlostech větru. V obou případech ale platí, že ke vznosu dojde za předpokladu, že prach bude suchý bez vody. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení má znehodnocující chyby. Pro stanovení emisní vydatnosti stavby tak lze s jistými omezeními využít výsledky měření v okolí prováděných staveb. V tomto konkrétním případě vyjděme z měření při bouracích pracích Brněnských kasáren na ulici Staňkova. Při těchto pracích byly dodržovány následující podmínky:

- v místech rozpojování materiálu bylo nakládáno pouze s vlhkým materiálem, veškeré práce byly prováděny při současném zkrápění bouraného materiálu.

- veškeré mechanismy přijíždějící a odjíždějící ze stavby byly omývány WAP

- byl zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací.

Za těchto podmínek byly měřené emise v místě stavební činnosti následující:

| Místo měření/ pozice | Odběr | vzorek (mg) | Objem (m3) | Imise (mg/m3) | Průřez (m2) | Rychlost (m/s) | Hmotn. tok (kg/h) | E. F. (kg/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem | Při provozu skrápění a čištění | 0,11 | 0,00055 |
|  | Při vypnutém skrápění a bez čištění | 6,83 | 0,034 |

Podíl částic menší než 50 µm byl stanoven na úrovni 7 %. Potom hmotnostní toky částic menší než 7 µm při skrápění a čištění komunikací budou na úrovni 0,0022 g/s.

Příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší ve fázi provozu:

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Emise z pojezdů automobilů po parkovišti byly vypočteny následujícím způsobem:

Počet parkovacích míst: 224

Pro potřeby rozptylové studie jsme zvolili konzervativní přístup a  uvažujeme  následující intenzitu dopravy:

- běžný provoz – 5ti násobná obměna počtu parkovacích stání – převážně denní využití, tedy cca 4000 hod/rok

- zásobování: 5 TNV/den

Emise jsou spočítány následujícím způsobem: Tedy uvažujme pohyb 1120 OS za den + 5 TNV za den a  průměrný pojezd po parkovišti max. 250 metrů.

Emisní faktor pro OS automobil:		0,11 g emisí na km NO2

Emisní faktor pro OS automobil:		0,0021 g emisí na km benzenu

Emisní faktor pro OS automobil:		0,0012 g emisí na km PM10

Emisní faktor pro TNV automobil:		1,89 g emisí na km NO2

Emisní faktor pro TNV automobil:		0,013 g emisí na km benzenu

Emisní faktor pro TNV automobil:		6,16 g emisí na km PM10

| Emise za den z pojezdu automobilů |
| --- |
|  | g/s | g/den |
| NOx | 0.000921 | 33 |
| CO | 0.201823 | 7266 |
| benzen | 0.000017 | 0.6 |
| PM10 | 0.000223 | 8.04 |

Dále pak je nutné k této emisi připočítat emise ze startu automobilů, tu lze vypočítat na základě dále uvedeného postupu.

Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od DEFRA UK, což je obdoba našeho  ČHMU ve Velké Británii. Emisní faktory jsou k nahlédnutí u zpracovatele této rozptylové studie.

Ty jsou stanoveny  u NO2 na  1,119 g pro  OS. Obdobně tak pro benzen:  0,074  g pro OS. Pro PM10 pak platí: 0,079 g na jeden start pro OS.

U TNV: 4,17 g NO2 na 1 start, dále 0,123 g benzenu na 1 start a 0,665 g PM10 opět na jeden start TNV.

Pokud budeme uvažovat 1120 OS za den a 5 TNV, tak jsou celkové emise ze startů dány vztahem:

(1,119 *1120)+(4,17*5)= 1274,1 g emisí za den na start všech automobilů pro NO2.

(0,074 *1120)+(0,123*5)= 83,5  g emisí za den na start všech automobilů pro benzen.

(0,079 *1120)+(0,665*5)= 91,8 g emisí za den na start všech automobilů pro PM10.

| Emise za den ze startu automobilů |
| --- |
|  | g/s | g/den |
| NOx | 0.03539 | 1274 |
| CO | 0.35650 | 12834 |
| benzen | 0.00232 | 83 |
| PM10 | 0.00255 | 92 |

Celkové emise jsou pak dány součtem emisí z pojezdu po parkovišti a startů automobilů.

| suma emisí |
| --- |
|  | g/s | g/den |
| NOx | 0.036314 | 1307 |
| CO | 0.558322 | 20100 |
| benzen | 0.002336 | 84 |
| PM10 | 0.002773 | 100 |

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Uvažovaná automobilová doprava vyvolaná záměrem:

V rámci uvažovaného záměru (Obchodní centrum Moravská Třebová) je uvažováno s parkovací kapacitou 224 míst pro OS a 5ti násobnou obměnou počtu parkovacích stání (tj. příjezd a odjezd 1120 OS + 5 TNV)

Dělení dopravního proudu:

Příjezd a odjezdy:

- 60% jízd z centra Moravské Třebová – ulicí Lanškrounská (tj. 1344 OS + 6 TNV)

- 40% jízd ze směru Starého Města (tj. 896 OS + 4 TNV)

Intenzita dopravy:

- parkoviště bude využíváno spíše v denních hodinách (předpokládaná otevírací doba centra cca od 8:00 do 20:00 hod).

Výpočet emisí byl proveden na základě metodiky MEFA 02. Emise z pojezdů automobilů a startů automobilů po parkovacím domě jsou zohledněny v předcházejících bodech v rámci řešení plošných zdrojů znečištění ovzduší.

Poznámka:

Údaje v této kapitole jsou podrobně rozvedeny v materiálu: Mgr. J. Bucek: „Příspěvková Rozptylová studie: „Obchodní centrum – Moravská Třebová“, leden 2010“. Z tohoto materiálu jsou převzaty údaje uvedené v této kapitole.

### B.III.2. Odpadní vody

Provozem objektu budou vznikat 2 druhy odpadních vod a to vody běžné splaškového charakteru, vody dešťové. Tyto vody budou zaústěny do nově budované stoky v Ulici Lanškrounské DN. Dešťové vody z parkovitě jsou vedeny přes odlučovač ropných látek. Z důvodů zachování odtokových poměrů neuvažuje s retenční nádrží o objemu 100 m3. Splaškové vody z hygienicky nebezpečných provozů (přípravny, občerstvení) budou napojeny přes odlučovače tuků.

Odpadní vody splaškové:

Maximální hodinový odtok splaškových vod	1,25 l/s

Maximální denní odtok				17 550 l/den

Průměrný denní odtok				13 000 l/den

Roční odtok splaškových vod			4745 m3/rok

Odpadní vody dešťové:

Střechy						54,1 l/s

Parkoviště						71,0 l/s

Odtok dešťových vod celkem			25,0 l/s

Roční odtok splaškových vod			8381,0 m3/rok

Vnitřní kanalizace:

Pro odvodnění objektu je navržena soustava vnitřní oddílné kanalizace, která slouží k odvedení splaškových odpadních vod, odpadních vod s obsahem tuku a dešťových vod ze střechy objektu. Pro odvodnění střechy objektu je navržena podtlaková kanalizace (Geberit). Přístřešky nad vstupem a zásobovací rampou budou odvodněny gravitačně. Dále bude odvodněna čistící zóna před vstupem pro zákazníky. Kanalizace pod podlahou je navržena z kanalizačního PVC – KG. Pro odvodnění podlah jsou navrženy podlahové vpusti HL, vpusti v chodbě v zázemí jsou navrženy nerezové. V místech, kde dochází k vypouštění horké vody do kanalizace, bude odpadní potrubí provedeno z litiny. Odpady pro odvod kondenzátu z mrazících boxů jsou z mědi. Revizní šachty splaškové a tukové kanalizace jsou navrženy plastové se čtvercovými plynotěsnými poklopy. Šachty jsou navrženy tak, aby nebyly umístěny v prodejní ploše a v trasách pro navážení zboží.

### B.III.3. Odpady

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru, je možné v závislosti na době jejich vzniku rozdělit do tří základních skupin:

- odpady vznikající během výstavby areálu (odpady z demolic, z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),

- odpady vznikající při provozu areálu,

- odpady vznikající po případném ukončení činnosti a odstranění areálu.

Možné stavební odpady vzniklé během výstavby areálu:

Odpady vzniklé při demolicích

Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a zneškodněny:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení odpovídajícímu zařízení

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce

Bylo provedeno zaměření a zdokumentování stávajících objektů, provedena podrobná fotodokumentace nemovitostí. Prohlídkou stavby bylo mimo jiné taktéž určení a vymezení části stavby, které se stanou po odstranění nebezpečnými odpady. Je nutné zabránit míšení odpadů kategorie ostatní a kategorie nebezpečný.

Vybourané materiály a suť budou v průběhu bouracích prací tříděny s ohledem na jejich možnou recyklaci nebo uložení na skládkách příslušných kategorií. Drcení a recyklace bude prováděna drtičem a recyklovaná suť uložena na meziskládce na staveništi. Veškeré neznečištěné recyklované konstrukce (cihelné, betonové, železobetonové) budou recyklovány pro další použití.

Ocelové konstrukce objektů a nepotřebná technologická zařízení budou upraveny na ocelový šrot a odvezeny do sběrny druhotných surovin.

Ostatní nerecyklovatelné materiály a suť (asfaltová lepenka, tepelné izolace, vyzdívky kotlů, atd.) budou odvezeny a uloženy na řízených skládkách příslušných kategorií. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a souvisejícími předpisy.

Po ukončení demoličních prací bude zpracována závěrečná zpráva o nakládání s odpady, jejich množství, charakteru a místu zneškodnění.

Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu odpadů

- Odpady, které vzniknou při demoličních pracích v hodné k recyklaci

17 01 01 	Beton							1.400 tun

17 01 02	Cihly  							2.850 tun

17 01 03	Tašky a keramické odpady		   	   	150 tun

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06	     	     	90 tun

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	75 tun

17   05 04  	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03     35 tun

17   09 04    	Směsné stav. a demoliční odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                                      15 tun

- Další odpady vzniklé při demoličních pracích

17  02 01    Dřevo

Dřevěný odpad

Vytříděný odpad v podobě dřevěných trámů a desek bude odděleně uložen na staveništi a postupně nabízen k dalšímu energetickému využití v podobě paliva, v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o ochraně ovzduší.                               180 tun

17 04 05    Železo a ocel

Železný odpad

Technologické zařízení, které bude demontováno z objektů, a které nebude dále využito, bude vytříděno a uloženo ve sběrnách druhotných surovin. Taktéž bude naloženo s ocelovými konstrukcemi               					150 tun

17 04 07     Směsné kovy

Klempířské prvky - sběrny druhotných surovin                    10 tun

17 04 11     Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby. Dodavatel stavby provádějící výstavbu objektu musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění. Veškerý odpad, který vzniká jak při realizaci stavby, tak z následného provozu, je nutno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v patném znění a předpisy souvisejícími, v místě jeho vzniku třídit podle jednotlivých druhů a takto vytříděný jej předávat oprávněným osobám k dalšímu využití, popř. odstranění.

Odpady vznikající při provozu obchodního centra:

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel, který je v souladu s §39 odst. 1 a 2 zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a zpracovávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Další povinností investora jako původce bude zařazovat odpady dle druhů a kategorií a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. Kompletní povinnosti jsou pak uvedeny v §16 zákona o odpadech.

Odpady budou shromažďovány dle druhů a kategorií ve vhodných nádobách. Odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti a odcizení.

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění novel a souvisejících příloh. Na základě ustanovení daných zákonem č. 185/2001 Sb. je každý, dle obecných povinností uvedených v §12 zákona, povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem. Pokud není stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních k tomuto účelu stanovených. Každý je pak povinen předcházet vzniku odpadů a omezovat tak jejich množství.

Investor bude v tomto konkrétním případě předávat odpady do vlastnictví odborně způsobilé osoby (specializované firmy), která na základě oprávnění zajistí využití nebo odstranění odpadů v souladu se zákonem. Povinností investora je zkontrolovat, zda odborná firma disponuje oprávněním k převzetí těchto odpadů.

Povinností investora je předcházet vzniku odpadů a v souladu s § 11 odst. 1 zákona o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Přehled možných odpadů vznikajících při provozu areálu je uveden v následující tabulce (přesné množství a složení lze upřesnit a vyčíslit až po konkretizaci prodávaného zboží).

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | očekávané množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | Úroveň stupně třídění komunálních odpadů bude mít vliv na množství jednotlivých druhů odpadů produkovaných v areálu. Celkové množství vyprodukovaného odpadu nelze předem určit. Objemem podstatné budou komunální odpady. |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |  |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |  |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |  |
| 15 01 09 | Textilní obaly | O |  |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |  |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |  |
| 20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O |  |
| 20 01 10 | Oděvy | O |  |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |  |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |  |
| 20 01 34 | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | O |  |
| 20 01 39 | Plasty | O |  |
| 20 01 40 | Kovy | O |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |  |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |  |

Odpady vznikající po případném ukončení činnosti a odstranění areálu:

Odpady, které budou vznikat po dožití stavby, budou obdobného charakteru, jako odpady vznikající při realizaci stavby. Bude se jednat především o stavební materiály, které byly použity pro vybudování objektu a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadů a stavebních materiálů vhodným způsobem dále využít.

### B.III.4. Hluk

Vzhledem k charakteru a účelu stavby OC bude přizpůsobeno vybavení objektu technickým zařízením, jejichž provoz bude tvořit hodnocené stacionární zdroje hluku.

Podle podkladové dokumentace k záměru OC jsou provozní údaje technických zařízení:

Stacionární zdroje hluku záměru OC

| Číslo zdroje | Umístění zařízení | Umístění zdroje | Hladina akustického výkonu | Provozní doba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Střecha OC – jednotka větrání | Na střeše OC | LwA = 76 dB | Denní doba i noční doba |
| 2 | Střecha OC – jednotka větrání | Na střeše OC | LwA = 76 dB | Denní doba i noční doba |
| 3 | Střecha OC – ventilátor | Hlavice cca +2,0 m nad střechou OC | LwA = 74 dB | Denní doba i noční doba |
| 4 | Střecha OC – ventilátor | Hlavice cca +2,0 m nad střechou OC | LwA = 74 dB | Denní doba i noční doba |
| 5 | Střecha OC – jednotka chlazení | Cca +1,5 m nad střechou OC | LwA = 75 dB | Denní doba i noční doba |
| 6 | Na terénu – rampa zásobování | Severní strana OC | LwA = 80 dB | Denní doba 6:00 – 18:00 h |

Mobilní zdroje hluku stavby VZP

Mobilní zdroje, v souvislosti s provozováním záměru OC, bude tvořit provoz osobních vozidel zákazníků (zaměstnanců) zajíždějících na vybudované venkovní parkoviště před jižní stěnou OC a provoz nákladních vozidel zásobování zajíždějících na manipulační plochu před rampou zásobování umístěnou na severní straně objektu OC.

Provozní doba OC bude pouze v průběhu denní doby. V noční době nebude OC provozováno, proto není uvažováno s provozem osobních vozidel zákazníků ani s provozem nákladních vozidel zásobování.

Pro potřeby hlukové studie je zvolen konzervativní přístup a je uvažováno s následující intenzitou dopravy v průběhu denní doby:

Venkovní parkoviště před jižní stěnou OC – cca 5 násobná obměna na 224 parkovacích stáních. Celkem 1120 osobních vozidel za den.

Manipulační plocha před zásobovací rampou na severní straně OC – celkem 5 nákladních vozidel za den.

Areál záměru OC bude dopravně napojena na ulici Nádražní, která je odbočkou z ulice Lanškrounská směrem k nádraží ČD, v křižovatce ulic Lanškrounská – Nádražní bude vybudován kruhový objezd.

### B.III.5. Rizika havárií

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá vznik havárií s vážnějšími dopady na životní prostředí. Ve fázi realizace záměru budou používány pouze běžné stavební postupy a běžné stavební materiály. Odpadní produkty budou zneškodňovány dle předpisů. Nebudou využívány látky nebezpečné vodám, nebezpečné chemické látky a přípravky, nebudou vznikat emise nad rámec představující riziko havárie. Při výjimečném použití těchto látek bude jejich rozsah v minimálním měřítku a po časově velmi omezenou dobu, bez rizika dlouhodobého negativního dopadu na okolí.

Možné riziko havárie může nastat např. při dopravní havárii způsobené omezeným provozem na komunikaci, nebo nesprávným pojezdem vozidel obslužných při stavbě. V tom případě při větším rozsahu havárie hrozí nebezpečí úniku pohonných a mazacích hmot. Toto riziko, spíše malého rozsahu, lze však snadno eliminovat použitím sorpčních materiálů obdobně jako u běžné dopravní nehody.

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních řádů a náležitou organizací a dozorem při provádění stavebních prací. Možnosti havárií včetně následných environmentálních rizik jsou vzhledem k charakteru předkládaného záměru na běžné úrovni. Dopady na vzdálenější okolí v případě havárie nelze předpokládat.

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.

# C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.1. Nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území

### C.1.1. Obecná charakteristika - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území města Moravská Třebová, v místní části Sušice. Město Moravská Třebová náleží na moravskou stranu českomoravské zemské hranice. Díky správní reformě je součástí Pardubického kraje v okrese Svitavy. Město má cca 12 000 obyvatel a patří k němu části Boršov, Město, Předměstí, Sušice a Udánky. Moravská Třebová je město s tradicí textilní výroby.

Předkládaný záměr je situován do lokality, která je územním plánem určena k aktivitě obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné území či přírodní park.

Na oficiálních webových stránkách města Moravská Třebová je k nahlédnutí SWOT analýza týkající se životního prostředí a technické infrastruktury.

### C.1.2.Územní systém ekologické stability krajiny

Záměr se nedotýká prvků územního systému ekologické stability krajiny.

### C.1.3. Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje do žádné oblasti zahrnuté do soustavy Natura 2000 ani do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

### C.1.4. Území přírodních parků

Lokalita neleží v území ani v blízkosti přírodního parku.

### C.1.5. Významné krajinné prvky

Obecně není oznamovaný záměr ve vazbě na žádné významné krajinné prvky.

### C.1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Moravská Třebová byla založena v polovině 13. Století. Do roku 1945 byla Moravská Třebová součástí německého jazykového ostrova zvaného Hřebečsko. Řada staveb a uměleckých děl dodnes upomíná na hospodářský rozkvět a vysokou kulturní úroveň města. Renesanční portál na zámku z roku 1492, pozdně gotické a renesanční mázhausy v centru města, ojedinělý soubor renesančních kamenných náhrobků na Křížovém vrchu. Historické jádro města spolu s areálem zámku a Křížového vrchu je městskou památkovou rezervací.

### C.1.7. Území hustě zalidněná

Celková výměra města je 578 444 ha, žije zde cca 12 000 obyvatel. Biogeograficky patří do Svitavského bioregionu. Zájmová lokalita se nachází v prostoru silně ovlivněném činností člověka a antropogenně značně pozměněném. Přenosy negativních vlivů do obydlených částí města se nepředpokládají.

### C.1.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

V dotčeném území není evidována stará zátěž.

### C.1.9. Extrémní poměry v dotčeném území

Poddolovaná území plocha:  Není

### C.1.10. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Této problematiky se oznamovaný záměr nedotýká.

### C.1.11. Další charakteristiky:

Chráněná ložisková území: Nejsou

Území ohrožené sesuvy: Není.

Záplavové pásmo: Není.

Radonová zátěž: Nejedná se objekt určený pro trvalý pobyt lidí.

### C.1.12.  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Záměr se nedotýká prvků územního systému ekologické stability krajiny zvláště chráněných území, území přírodních parků, významných krajinných prvků, ani území historického, kulturního nebo archeologického významu. Ani v blízkosti areálu se nenachází žádný krajinný nebo přírodní prvek požívající zvláštní ochrany ze zákona, nebo prvek územního systému ekologické stability krajiny.

Zájmová lokalita se nachází v prostoru silně ovlivněném činností člověka a antropogenně značně pozměněném.

Jako největší zatížení pro území, na kterém se nachází dotčený areál, lze označit znečištění ovzduší, ale jak vyplývá ze SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007 a 2008 lze konstatovat, že se vlastní území dotčené uvažovanou výstavbou a provozem Obchodního centra Moravská Třebová nenachází v území OZKO pro škodliviny hodnocené v RS.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území

Předmětem této kapitoly je stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny. Z údajů uvedených v tomto oznámení vyplývá předpoklad, že k významnému ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí by v důsledku realizace oznamovaného záměru nemělo dojít. Z rozboru výstupů projektované technologie vyplývá, že jako nejvýznamnější lze hodnotit výstupy do ovzduší. Pro tento účel byla vypracována rozptylové studie emisních zdrojů, která tvoří přílohu tohoto oznámení. V následující kapitole je pak podána stručná charakteristika stavu ovzduší v dotčené oblasti.

### C.2.1. Charakteristika stavu ovzduší

C.2.1.1. Klimatické podmínky

Z hlediska klimatické rajonizace patří zájmové území do oblasti MT7. Tato oblast je charakterizována dlouhým, teplým a mírně suchým létem, s krátkým přechodným obdobím, s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují kolem 700 mm, průměrné roční teploty dosahují 6,5 – 7,5 oC.

| počet letních dnů | 30-40 |
| --- | --- |
| počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více | 140-160 |
| počet mrazových dnů | 110-130 |
| počet ledových dnů | 40-50 |
| průměrná teplota v lednu | -2 - - 3 oC |
| průměrná teplota v dubnu | 6 - 7 oC |
| průměrná teplota v říjnu | 7 - 8 oC |
| srážkový úhrn ve vegetačním období | 400-450 mm |
| srážkový úhrn v zimním období | 400-450 mm |
| počet dnů se sněhovou pokrývkou | 60-80 |
| počet dnů zamračených | 40-50 |
| počet dnů jasných | 120-150 |

C.2.1.2. Kvalita ovzduší

Jako největší zatížení pro území, na kterém se nachází dotčený areál, lze označit znečištění ovzduší, ale jak vyplývá ze SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007 a 2008 lze konstatovat, že se vlastní území dotčené uvažovanou výstavbou a provozem Obchodního centra Moravská Třebová nenachází v území OZKO pro škodliviny hodnocené v RS.

Imisní zátěž:

Údaje v této kapitole jsou podrobně rozvedeny v materiálu: Mgr. J. Bucek: „Příspěvková Rozptylová studie: Obchodní centrum – Moravská Třebová, leden 2010“. Z tohoto materiálu jsou převzaty údaje uvedené v této kapitole.

Dle údajů AIM (měřící stanice EMTRM, ČHMÚ 1495 Moravská Třebová) je situace v lokalitě následující:

Průměrné roční koncentrace NO2 jsou na úrovni 15,1 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3. Tedy stávající uvedené hodnoty jsou na úrovni nepřekračující platný imisní limitu. Maximální hodinové koncentrace škodliviny NO2 nejsou na měřící stanici v Moravské Třebové vyhodnoceny.

Pro škodlivinu PM10 platí následující: průměrné roční koncentrace  PM10 dle AIM jsou na úrovni 20,9 µg/m3. Imisní limit je 40 µg/m3. Četnost překročení nejvyššího denního imisního limitu (50 µg/m3) je stanovena na 14 dní/rok. Dle IL je četnost překročení možná 35 dnů/rok. Tato škodlivina tedy taktéž splňuje platné imisní limity.

### C.2.2. Voda

Lokalita výstavby neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

### C.2.3. Půda

Realizace záměru si vyžádá vynětí půdy ze ZPF. Jde o parcelu č. 2491 v k.ú. Moravská Třebová. Výměra této parcely je 574 m2.

### C.2.4. Geomorfologie, geologie, hydrologie, hydrogeologie, přírodní zdroje

Geomorfologické členění:

Z geomorfologického hlediska je lokalita začleněna do geomorfologického celku Česká vysočina, Sudetské soustavy, Orlické oblasti, celku Podorlické pahorkatiny, podcelku Moravskotřebovské pahorkatiny, okrsku Moravskotřebovské kotliny. Nadmořská výška lokality se pohybuje kolem 386 m n.m.

Geologie:

Geologicky je území součástí poorlického permu, jehož horniny jsou v podstatě severním pokračování sedimentární výplně boskovické brázdy. Pásmo permských sedimentů probíhá v úzkém pruhu šířky 4km-6km ve směru litické antiklinály, tj. ve směru SZ-JV. Směrem k západu se permské sedimenty noří pod svrchnokřídové sedimenty ústecké synklinály a dosti náhle vykliňují.

Poorlický perm je budován jednotným komplexem hrubozrných arkózních slepenců, přecházejících bez jakékoli pravidelnosti do arkózových pískovců. Vrstvy těchto hrubších sedimentárních vrstev se nepravidelně střídají s vrstvami jemnozrnných jílovitých pískovců až prachovců. Celková mocnost v jádře antiklinály je minimálně 700m, valounovým materiálem slepenců je převážně orlické krystalinikum a litická žula. Stratigraficky náleží sedimentární komplex ke svrchní červené jalovině.

Hydrogeologie:

Území náleží do hydrogeologického rajónu 521 – Podorlická brázda, v níž je proudění podzemní vody vázáno na připovrchovou zónu rozvolněných hornin permu a rozpukané křídové a krystalinické horniny. Z hlediska mělkých podzemních vod náleží území do regionu II-F-3 se sezónním doplňováním vody.

Hydrologie:

Zájmové území náleží do povodí řeky Třebůvky. Povodí Třebůvky se rozkládá na území okresu Svitavy - horní část povodí Třebůvky Průběh toku: Třebůvka pramení u Křenova v nadmořské výšce 462 m. Je pravostranným přítokem Moravy a je jednou ze systémových vodotečí Zábřežské vrchoviny. Větší přítoky v oblasti Moravské Třebové:

levé – Hřebečovský potok, Stříbrný potok, Kunčinský potok, Borušovský potok,

pravé – Pacovka, Jevíčka v oblasti Městečka Trnávky

Kunčinský potok je levostranným přítokem Třebůvky. Plocha povodí Kunčinského potoka pod soutokem s Hraničním potokem, jeho pravostranným přítokem, je 22,8km2. Průměrný specifický odtok je zde přibližně 7 l/s. km² , průměrný specifický podzemní odtok 2,3 l/s. km² .

Zájmové území se nachází mimo záplavové území vodních toků a mimo CHOPAV.

Přírodní zdroje:

Území, kde se nachází dotčený objekt, není součástí širší oblasti chráněného ložiskového území.

### C.2.5. Biota, krajina, ÚSES

Přirozené původní ekosystémy v lokalitě byly intenzivní průmyslovou činností zatíženy natolik, že došlo k jejich zániku. Současné, nepůvodní ekosystémy jsou velmi málo stabilní, tvořeny antropogenními prvky. Oznamovaný záměr není ve vazbě na stávající prvky bioty a další parametry krajiny. Žádné prvky ÚSES se v nejbližším ani širším okolí nenacházejí.

K ÚSES Viz dále charakteristiku v kapitole C.1.2.

### C.2.6. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky

Obec Moravská Třebová byla v roce 1956 vyhlášena městskou památkovou rezervací, znovu obnovenou v roce 1980. Patří sem historické jádro města spolu s areálem zámku a Křížovým vrchem. Nachází se zde několik kulturních památek, např. Měšťanské domy, radnice, kostel sv. Josefa, Morový sloup, Zámek, Sousoší Kalvárie, Františkánský klášter, Muzem a další.

Ze širšího hlediska bylo na území města Moravská Třebová hlášeno ke dni 1.7.2008 11 061 obyvatel.

Záměr bude realizován na území města Moravská Třebová. Areál je situován v severní, okrajové části města. Vzhledem k charakteru záměru nebudou dotčeny zájmy v oblasti hmotného majetku, ani žádná kulturní památka.

### C.2.7. Hluková zátěž

Plocha určená pro výstavbu záměru obchodního centra se nachází v blízkosti hlavní pozemní komunikace v území ulice Lanškrounská, kterou je vedena trasa poměrně významně dopravně zatížené silnice II/368. Z polohy záměru je zřejmé, že pro sledované území výstavby je rozhodujícím zdrojem hluku provoz silniční dopravy (s významnějším a trvalým působením stacionárních zdrojů hluku není na sledovaném území uvažováno).

Pro výpočtové stanovení stávající hlukové zátěže v chráněném venkovní prostoru na sledovaném území byly použity údaje intenzit dopravy, které byly zjištěny z celostátního sčítání dopravy roku 2005 prováděného ŘSD ČR.

Převzaté údaje intenzit dopravy pro silnici II/368 – sčítací úsek 5-4331 (Mor. Třebová z.z. - Mor. Třebová, zaús.3711).

Průměrná 24 hodinová intenzita dopravy:

Celkem 5172 vozidel, z toho 874 těžkých nákladních.

Pro potřeby výpočtu byly převzaté údaje intenzity dopravy upraveny pro rok 2010, denní a noční dobu podle zásad Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Planeta 2/2005).

Upravené intenzity dopravy rok 2010

| Četnosti průjezdů vozidel |
| --- |
|  |  |  | 24 hodin |  |  | Denní doba |  | Noční doba |
| Úsek | Název komunikace | vozidel celkem | nákladní | osobní | vozidel celkem | nákladní | osobní | vozidel celkem | nákladní | osobní |
| 5-4331 | II/368 Lanškrounská | 5843 | 900 | 4943 | 5410 | 810 | 4600 | 433 | 90 | 343 |

Pro místní komunikaci ulice Nádražní byly pro účely hlukové studie intenzity dopravy stanoveny odborným odhadem.

Odhad intenzity dopravy rok 2010

| Četnosti průjezdů vozidel |
| --- |
|  |  |  | 24 hodin |  |  | Denní doba |  | Noční doba |
| Úsek | Název komunikace | vozidel celkem | nákladní | osobní | vozidel celkem | nákladní | osobní | vozidel celkem | nákladní | osobní |
|  | Nádražní | 1620 | 220 | 1400 | 1500 | 200 | 1300 | 120 | 20 | 100 |

Denní doba, stávající hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy

Noční doba, stávající hluková zátěž způsobovaná provozem silniční dopravy

Výsledky výpočtů

Denní doba – Stávající silniční doprava

| Výpočtový bod | Vypočtená hodnota | Hygienický limit hluku | Překročení limitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAeq,16h = 66,9 dB | LAeq,16h = 70 dB | Nezjištěno |
| 2 | LAeq,16h = 66,5 dB | LAeq,16h = 70 dB | Nezjištěno |
| 3 | LAeq,16h = 63,3 dB | LAeq,16h = 70 dB | Nezjištěno |
| 4 | LAeq,16h = 55,1 dB | LAeq,16h = 70 dB | Nezjištěno |
| 5 | LAeq,16h = 59,9 dB | LAeq,16h = 70 dB | Nezjištěno |
| 6 | LAeq,16h = 65,7 dB | LAeq,16h = 70 dB | Nezjištěno |
| 7 | LAeq,16h = 53,60 dB | LAeq,16h = 70 dB | Nezjištěno |
| 8 | LAeq,16h = 55,73 dB | LAeq,16h = 70 dB | Nezjištěno |

Noční doba - Stávající silniční doprava

| Výpočtový bod | Vypočtená hodnota | Hygienický limit hluku | Překročení limitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAeq,8h = 57,7 dB | LAeq,8h = 60 dB | Nezjištěno |
| 2 | LAeq,8h = 57,2 dB | LAeq,8h = 60 dB | Nezjištěno |
| 3 | LAeq,8h = 54,1 dB | LAeq,8h = 60 dB | Nezjištěno |
| 4 | LAeq,8h = 45,6 dB | LAeq,8h = 60 dB | Nezjištěno |
| 5 | LAeq,8h = 50,6 dB | LAeq,8h = 60 dB | Nezjištěno |
| 6 | LAeq,8h = 56,5 dB | LAeq,8h = 60 dB | Nezjištěno |
| 7 | LAeq,8h = 46,65 dB | LAeq,8h = 60 dB | Nezjištěno |
| 8 | LAeq,8h = 46,23 dB | LAeq,8h = 60 dB | Nezjištěno |

# D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Na základě uvedených údajů lze případné vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí hodnotit takto:

Vlivy na obyvatelstvo:

Přímé vlivy nenastanou. Zprostředkované vlivy (tj. především vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, popř. hluková zátěž) budou malé až zanedbatelné.

Vlivy na ovzduší a klima:

Dle provedených výpočtů (rozptylová studie) lze konstatovat následující:

Samotný výpočet byl proveden pro 2 varianty:

Varianta 1:

Vlastní posouzení stávajícího imisního zatížení v lokalitě bylo provedeno na základě dat AIM dle ČHMU a dále na základě Vymezení OZKO za rok 2007 a 2008.

Varianta 2

Vyhodnocení příspěvku nových bodových, plošných a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší vyvolaných v rámci výstavby Obchodního centra.

Varianta 3

Vyhodnocení příspěvku nových plošných a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší vyvolaných v rámci provozu Obchodního centra.

Výpočty byly provedeny pro znečišťující látky PM10, NO2, benzen a BaP neboť jsou pro daný provoz charakteristické.

Vypočtené hodnoty příspěvku imisních krátkodobých koncentrací i průměrných koncentrací jsou pro všechny varianty u všech posuzovaných znečišťujících látek pod úrovní imisních limitů.

VARIANTA 2: Vyhodnocení příspěvku zdroje znečišťování ovzduší ve fázi výstavby (předpoklad cca 4 měsíce prací na terénních úpravách, 5 měsíců dovoz betonu a jiného materiálu):

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují v nejzatíženějším území vypočtených hodnot na úrovni 2,7 µg/m3. Imisní limit je 200 µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím se pak bude pohybovat na úrovni do 0,037 µg/m3. V obou případech platí, že vypočtené koncentrace nemohou významně změnit imisní situaci v lokalitě.

Pro benzen platí, že nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace se pohybují na úrovni do 0,0045 µg/m3.

Příspěvek k imisnímu zatížení pro škodlivinu BaP je na úrovni 0,00096 ng/m3 v rámci ročních průměrných koncentrací.

Pro škodlivinu PM10 platí: Příspěvek k průměrným ročním koncentracím je na úrovni do 0,059 µg/m3. Nejvyšší průměrné denní koncentrace škodliviny PM10 dosahují v nejzatíženější oblasti 3,38 µg/m3.

Lze tedy říci, že v průběhu výstavby dojde k mírnému navýšení stávající imisní situace a to především u znečišťujících látek PM10 a NO2, ale ani v tomto případě nebudou překročeny platné imisní limity.

VARIANTA 3: Vyhodnocení příspěvku plošných a mobilních zdrojů znečištění ovzduší v rámci provozu Obchodního centra ke stávajícímu imisnímu zatížení

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 z provozu Obchodního centra budou na úrovni do 6,77µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím pak bude na úrovni do 0, 9 µg/m3.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu se pohybují na úrovni do 0,068 µg/m3.

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím BaP se pohybují na úrovni do 0,016 ng/m3.

Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím PM10 se pohybuje na úrovni do 0,074 µg/m3 a příspěvek nejvyšších denních koncentrací PM10 se pohybuje na úrovni 4,23 µg/m3 a to pouze v nejzatíženější oblasti.

Vyhodnocení příspěvku plošných a mobilních zdrojů znečištění ovzduší v rámci provozu Obchodního centra ve vztahu k vybrané obytné zástavbě

Pro účely RS byly do sítě referenčních bodů přidány 3 body popisující imisní zátěž na fasádách vybraných obytných domů.

| RB | č. parcely | č. popisné | vlastník | typ | určení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2562 | 657 | Ing. R. Rada | zastavěná plocha a nádvoří | objekt k bydlení |
| 2 | 2522/2 | 1104 | J. Hrušková, K. Moravec, Nečasovi, Zacpalovi, Zatloukalovi | zastavěná plocha a nádvoří | bytový dům |
| 3 | 2512 | 639 | Vávrovi | zastavěná plocha a nádvoří | objekt k bydlení |

| škodliviny | koncentrace | jednotka | RB 1 | RB 3 | RB 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ve 3 m | v 7 m | ve 3 m | v 8 m | ve 3 m | v 7 m |
| NO2 | maximální hodinové | [μg/m3] | 6.72 | 6.98 | 6.48 | 6.77 | 5.77 | 5.48 |
|  | průměrné roční | [μg/m3] | 0.25 | 0.24 | 0.62 | 0.59 | 0.28 | 0.26 |
| PM10 | průměrné denní | [μg/m3] | 3.84 | 4.01 | 4.15 | 4.34 | 3.55 | 3.37 |
|  | průměrné roční | [μg/m3] | 0.0139 | 0.0133 | 0.047 | 0.0442 | 0.0194 | 0.0182 |
| benzen | průměrné roční | [μg/m3] | 0.0299 | 0.0295 | 0.0463 | 0.0442 | 0.0226 | 0.0216 |
| BaP | průměrné roční | [ng/m3] | 0.0069 | 0.0068 | 0.0107 | 0.0102 | 0.0052 | 0.005 |

Na základě dat výše uvedené tabulky lze konstatovat, že provozem Obchodního centra, a s tím související vyvolané dopravy, nedojde k překročení imisních limitů maximálních hodinových koncentrací ani průměrných ročních koncentrací, v žádném stanoveném bodě (ve vztahu nového zdroje znečištění ovzduší k vybraným obytným zástavbám).

Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

Vlivy v důsledku zápachu:

Vzhledem k charakteru oznamovaného záměru lze předpokládat, že objekt nebude mít významný vliv z hlediska pachových látek na okolí.

Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření:

Provedené výpočty ve zpracované hlukové studii dokladují:

- podlimitní hlukové vlivy z provozování záměru OC na chráněné venkovní prostory staveb, které jsou postaveny na sledovaném území (na západní straně ulice Lanškrounská a u křižovatky Lanškrounská – Nádražní), za podmínky realizace ochranného opatření, kterým je pevná protihluková stěna o výšce +4,0 m nad terénem navržená na západní hranici areálu záměru OC po celé délce této hranice,

- rozhodující vliv provozu běžné dopravy na silnici II/368 (ulice Lanškrounská a Nádražní) na stávající hlukovou zátěž chráněných venkovních prostorů staveb postavených na sledovaném území,

- nízké a málo významné příspěvkové ovlivnění stávající hlukové zátěže chráněných venkovních prostorů staveb na sledovaném území po zprovoznění záměru OC, kterým nebude způsobeno překročení použitého hygienického limitu hluku pro stávající starou hlukovou zátěž z dopravy na sledovaném území viz hluková studie.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Záměr předpokládá řízené vypouštění srážkových vod do vod povrchových (Volanovský potok). V případě správné funkce odlučovačů olejů a ropných látek lze vliv záměru na povrchové vody považovat za málo významný.

Vlivy v důsledku vzniku odpadů:

Nedojde ke vzniku takových odpadů, které by nebylo možno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem o odpadech. Pro všechny odpady, včetně nebezpečných, budou zajištěni oprávnění odběratelé, disponující příslušnými možnostmi pro jejich zneškodnění.

Vlivy na půdu:

Vlivy na půdu lze pro zastavění pozemku a zřízení zpevněného parkoviště hodnotit mírně negativní, avšak akceptovatelné s ohledem na umístění lokality poblíž centra města a s ohledem na územní plán města Moravská Třebová. Znečištění půdy se v době provozu záměru nepředpokládá, a to zejména z toho důvodu, že případné havarijní úniky z dopravních prostředků nebudou infikovat do půdního profilu, ale budou odstraněny odlučovačem ropných látek.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje se neočekávají.

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu:

Na budoucím staveništi se nachází cca 3 vzrostlé stromy, vzniká tedy potřeba odstranění této zeleně. V rámci stavebního objektu jsou ale navrženy sadové úpravy – nová výsadba. Vliv na flóru lze tedy hodnotit jako málo významný.

S ohledem na stávající antropogenní ovlivnění a na nízkou diverzitu společenstev ovlivněného prostoru nebude zásah významný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice, ani na hmotný majetek.

Jiné ekologické vlivy:

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. V návaznosti na daný prostor a charakter posuzované činnosti nelze žádné další velkoplošné vlivy na území předpokládat.

Pozemek, na němž je stavba realizovaná ani vlastnosti stavby a provozovaná zařízení nebudou negativně ovlivňovat okolní krajinu a nebudou se projevovat v rámci velkoplošných dopadů na její ráz.

Posuzovaná stavba výrazně nezmění charakter stávajícího území a není stavbou, která by mohla mít velkoplošný negativní vliv na stávající krajinu.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Souhrnná charakteristika:

Oznamovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by měly za následek zhoršení životního prostředí dotčeného území nad přípustné limity.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru nenastanou.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Za běžného provozu nevyvolá záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních řádů. Přesto lze nalézt některá dílčí opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení realizace záměru:

- V průběhu výstavby je třeba maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným kropením plochy staveniště v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace a vyjíždějící vozidla a omezit volné skládky prašných materiálů.

- Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, přebytečná zemina musí být skladována tak, aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu.

- Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměna mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby.

- Všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby bylo zamezeno případným únikům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů. Stání vozidel zajistit na zpevněných plochách.

- Záměr (včetně období výstavby) bude vybaven prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných látek. V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit likvidaci ropných látek a zamezit jejich vniknutí do kanalizace.

- Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řádu budou splňovat limity jakosti vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace.

- Veškeré srážkové vody z ploch s možností kontaminace ropných látek budou zaústěny do areálové dešťové kanalizace přes odlučovač ropných látek dostatečné kapacity a účinnosti.

- V průběhu provozu bude parkoviště udržováno v čistotě, zejména po zimním období bude zajištěno odstranění posypových hmot (vnesených vozidly i z vlastní aplikace) z plochy parkoviště i obslužných komunikací.

- Provozovatel areálu bude minimalizovat používání solí při zimní údržbě parkoviště a dopravních napojení.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Rozsah znalostí a podkladů, které sloužily k vypracování tohoto oznámení, byl dán stupněm přípravy projektu, který byl v době zpracování oznámení k dispozici. Jednalo se o projektovou dokumentaci pro územní řízení. Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která je zaměřena spíše na pojmenování jednotlivých vlivů než na konkrétní detailní rozbory. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.

# E. Porovnání variant řešení záměru

Vzhledem k vhodnosti umístění záměru do předmětného území je záměr výstavby obchodního centra řešen pouze v jedné variantě.

# F. Doplňující údaje

## F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení

Součástí oznámení je:

- Situace širších vztahů + fotodokumentace

- Příspěvková rozptylová studie dle §17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

- Hluková studie

- Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (NATURA 2000).

- Vyjádření stavebního úřadu o souhlasném stanovisku se stavebním plánem

Jako podklad pro zpracování oznámení sloužily především materiály:

- Dokumentace pro územní řízení: Obchodní centrum – Moravská Třebová, projektant: JSK, spol. s.r.o.

- komunikace s projektantem stavby

- Mgr. J. Bucek: „Příspěvková Rozptylová studie: Obchodní centrum – Moravská Třebová, 01/2010.

- Mgr. J. Bucek: Hluková studie: Obchodní centrum – Moravská Třebová, 02/2010

## F.2. Další podstatné informace oznamovatele

Zpracovatel dokumentace pro územní řízení:	JSK, spol. s r.o.

Sušice 65

Moravská Třebová

# G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Stavba: Obchodní centrum – Moravská Třebová

Umístění záměru:

Kraj:				Pardubický

Okres:				Svitavy

Obec:				Moravská Třebová

Katastrální území:		Moravská Třebová, 698806

Parcela č.:	2498/1, 2490, 2491, 2492, 2497/1, 2497/2, 2489, 2499/1, 2499/3, 2493, 2496

Zájmové území se nachází v části Sušice, tj. severní části města Moravská.

Charakter záměru:

Záměrem investora je vybudovat ve vhodné části města Moravská Třebová obchodní centrum, které svou vybaveností a sortimentem vyhoví současným nárokům společnosti a zároveň bude splňovat legislativní požadavky.

Stručný popis záměru:

Navrhované obchodní centrum představuje typ velké prodejny (hypermarketu) nabízející reprezentativní výběr potravin i nepotravinářského zboží ve standardní jakosti. Součástí stavby je i její začlenění do dopravní a technické infrastruktury (dopravní napojení, inženýrské sítě, parkoviště, nádrže SHZ, reklamní poutač, sadové úpravy).

V současné době není známo, že by v dotčeném území byly připravovány další záměry, které by svým rozsahem vlivů mohly vést ke kumulaci s předkládaným záměrem.

Jedná se o rozvojový záměr firmy související přímo s jejím hlavním oborem činnosti.

Staveniště je v současné době tvořeno starými průmyslovými objekty – starou průmyslovou zástavbou. Nová výstavba je v souladu s územním plánem, kde toto území je určeno pro průmysl, obchod a služby. Z uvedeného vyplývá, že záměr s vybudováním obchodního centra s parkovištěm pro zákazníky je v souladu s aktuální platnou územně plánovací dokumentací.

Pro toto oznámení nebylo předloženo variantní řešení. Navržený způsob realizace záměru vyplývá z rozboru technických a ekonomických požadavků a provozních potřeb investora. Jedná se o takový způsob využití pozemku, který odpovídá charakteru podnikatelské činnosti investora.

Předpokládaný termín zahájení: 	   2010

Předpokládaný termín dokončení: 	   2011

Kapacitní údaje:

Základní rozměry objektu				77,50x66,10 m

(vstupní portál 7,90 m)

Předpokládaná výška po atiku			7,30 m

Zastavěná plocha objektu				5.216 m2

Prodejní plocha					2.927 m2

Obestavěný prostor					43.290 m2

Celkový počet parkovacích stání			224

Celkový počet zaměstnanců				100

Možné vlivy uvažovaného záměru na okolí lze charakterizovat takto:

Vlivy na obyvatelstvo:

Přímé vlivy nenastanou. Zprostředkované vlivy (tj. především vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, popř. nebezpečí havárií s dosahem do okolí) budou malé až zanedbatelné.

Vlivy na ovzduší a klima:

V rozptylové studii byl modelován příspěvek emisí ve fázi výstavby a provozu Obchodního centra – Moravská Třebová ke stávajícímu znečištění ovzduší. Nový zdroj znečišťování ovzduší nebude zásadním způsobem ovlivňovat zatížení ovzduší na posuzovaném území. Největší vliv zdroje bude v jeho okolí, přesto nebude způsobovat překročení imisních limitů.

Vlivy na změnu klimatu nenastanou.

Vlivy v důsledku zápachu:

Vzhledem k charakteru oznamovaného záměru lze předpokládat, že provoz nebude mít významný vliv z hlediska pachových látek na okolí.

Vlivy v důsledku hluku, vibrací, záření:

Vlivy v důsledku hluku budou minimální, vlivy v důsledku vibrací a záření (elektromagnetického, ionizujícího) nenastávají v důsledku absence zdroje těchto vlivů.

Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Záměr předpokládá řízené vypouštění srážkových vod do vod povrchových (Udánský, Kunčický potok). V případě správné funkce odlučovačů olejů a ropných látek lze vliv záměru na povrchové vody považovat za málo významný.

Vlivy v důsledku vzniku odpadů:

Nedojde ke vzniku takových odpadů, které by nebylo možno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem o odpadech. Pro všechny odpady budou zajištěni oprávnění odběratelé, disponující příslušnými možnostmi pro jejich zneškodnění.

Vlivy na půdu:

Vlivy na půdu lze hodnotit mírně negativní, avšak akceptovatelné s ohledem na umístění lokality poblíž centra města a s ohledem na územní plán města Moravská Třebová.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Záměr nepředpokládá činnosti mající za následek vlivy tohoto druhu. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje se neočekávají

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu:

Na budoucím staveništi se nachází cca 3 vzrostlé stromy, vzniká tedy potřeba odstranění této zeleně. V rámci stavebního objektu jsou ale navrženy sadové úpravy – nová výsadba. Vliv na flóru lze tedy hodnotit jako málo významný.

S ohledem na stávající antropogenní ovlivnění a na nízkou diverzitu společenstev ovlivněného prostoru nebude zásah významný.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:

Nepředpokládá se negativní vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy a místní tradice, ani na hmotný majetek.

Jiné ekologické vlivy:

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. V návaznosti na daný prostor a charakter posuzované činnosti nelze žádné další velkoplošné vlivy na území předpokládat.

Pozemek, na němž je stavba realizovaná ani vlastnosti stavby a provozovaná zařízení nebudou negativně ovlivňovat okolní krajinu a nebudou se projevovat v rámci velkoplošných dopadů na její ráz.

Posuzovaná stavba výrazně nezmění charakter stávajícího území a není stavbou, která by mohla mít velkoplošný negativní vliv na stávající krajinu.

Vlivy v důsledku havárií:

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovaným zařízeními.

Souhrnná charakteristika:

Oznamovaný záměr nebude mít za následek takové vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, které by měly za následek zhoršení životního prostředí dotčeného území nad přípustné limity.

# H. Přílohy

- Situace širších vztahů + fotodokumentace

- Příspěvková rozptylová studie dle §17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

- Hluková studie

- Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (NATURA 2000).

- Vyjádření stavebního úřadu o souhlasném stanovisku se stavebním plánem

Datum zpracování oznámení:

15. února 2010

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Ing. Pavel Cetl

Brno, Demlova 24, tel.: 608 968 368

Mgr. Jakub Bucek,

664 23 Čebín 424, tel: 723 495 422

Bc. Kateřina Chumelová

691 64 Nosislav, Dolní Kroupná 108, tel: 732 86 17 16

Podpis zpracovatele oznámení:

# Přílohová část

- Situace širších vztahů + fotodokumentace

- Příspěvková rozptylová studie dle §17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

- Hluková studie

- Kopie autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (NATURA 2000).

- Vyjádření stavebního úřadu o souhlasném stanovisku se stavebním plánem