# Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Spisová značka: 	SpKrÚ 5773/2009/OŽPZ

Číslo jednací:	KrÚ 52142/2009/OŽPZ/KU

Vyřizuje:	Ing. Kučera

Telefon:	466 026 359

E-mail:	j.kucera@pardubickykraj.cz

Fax:	466 026 392

Datum: 19. 10. 2009

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“)

I.	Identifikační údaje

I. 1. Název záměru:	Novostavba obchodního centra Na Křepčích, Choceň

I. 2. Kapacita (rozsah) záměru:	Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:.

| Objekt - prodejna potravin | Zastavěná plocha (m2) |
| --- | --- |
| prodejna – zastavěná plocha | 1.367 |
| komunikace a zpevněné plochy | 3.555 |
| zelené plochy | 1.605 |
| celkem | 6.527 |

I. 3. Umístění záměru:	kraj:	Pardubický

město:	Choceň

k.ú.:	Choceň

I. 4. Obchodní firma oznamovatele:	Agile spol. s r.o.

I. 5. IČ oznamovatele:	15030741

I. 6. Sídlo oznamovatele:	Mírové náměstí 133

562 01 Ústí nad Orlicí

II.	Průběh posuzování

II. 1. Oznámení:

Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, bylo vypracováno v prosinci 2008 oprávněnou osobou RNDr. Tomášem Bajerem, CSc., který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 2719/4343/OEP/92/93 s prodloužením autorizace č.j. 45657/ENV/06 v květnu 2007.

II. 2. Dokumentace:

Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, byla vypracována v květnu 2009 oprávněnou osobou RNDr. Tomášem Bajerem, CSc., který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 2719/4343/OEP/92/93 s prodloužením autorizace č.j. 45657/ENV/06 v květnu 2007.

II. 3. Posudek:

Posudek zpracoval Ing. Josef Tomášek, CSc. osvědčení odborné způsobilosti č.j. 69/14/OPV/93 s prodloužením autorizace č. j. 45139/ENV/06. Posudek byl příslušnému úřadu předložen v srpnu 2009.

II. 4. Veřejné projednání:

Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 5. 10. 2009 ve společenské místnosti v I. patře Hasičské zbrojnice, Dolní 249, Choceň od 16.00 hod.

II. 5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:

- dne 5. 2. 2009 obdržel Krajský úřad Pardubického kraje (dále také „příslušný úřad“) oznámení zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona RNDr. Tomášem Bajerem, CSc., který je držitelem autorizace podle zákona,

- dopisem ze dne 12. 1. 2009 rozeslal příslušný úřad oznámení dotčeným územním samosprávným celkům a správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření, zároveň bylo zahájeno zjišťovací řízení,

- dne 13. 3. 2009 vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr bude posuzován podle zákona,

- dne 21. 5. 2009 obdržel příslušný úřad dokumentaci v rozsahu přílohy č. 4 zákona, zpracovanou držitelem autorizace podle zákona RNDr. Tomášem Bajerem, CSc.,

- dopisem ze dne 25. 5. 2009 rozeslal příslušný úřad dokumentaci dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření a ke zveřejnění,

- dopisem ze dne 7. 7. 2009 byl příslušným úřadem pověřen zpracovatel posudku, Ing. Josef Tomášek, CSc., který je držitelem autorizace ve smyslu zákona. Zároveň byla zpracovateli posudku předána všechna obdržená vyjádření k dokumentaci,

- dne 31. 8. 2009 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek,

- dopisem ze dne 2 9. 2009 rozeslal příslušný úřad posudek dotčeným územním samosprávným celkům a správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření,

- dne 6. 10. 2009 se konalo veřejné projednání záměru.

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Vlivy záměru „Novostavba obchodního centra Na Křepčích, Choceň“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů k dokumentaci

|  | vyjádření č.j. | datum |
| --- | --- | --- |
| ČIŽP OI Hradec Králové | ČŽP/45/IPP/0902936.004/09/KDR | 26. 6. 2009 |
| Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích | 2578/09/HOK-UO/213 | 3. 6. 2009 |

Poznámka:	Samosprávné úřady se k dokumentaci nevyjádřily

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení nebo obecně prospěšných společností podle § 23 odst. 9 zákona nebyla k dokumentaci obdržena.

III.	Hodnocení záměru

III. 1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Předmětem záměru je realizace obchodního centra Na Křepčích v Chocni. V Územním plánu města Choceň je předmětné území označeno jako plocha pro komerční zařízení.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy a zpracovatelem posudku.

Z běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí obchodního centra rizika za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování dále navržených opatření. Jako problematické se jeví kácení dřevin rostoucích mimo les při přípravě území pro výstavbu. Oznamovatel navrhuje náhradní výsadbu v rámci ozelenění vzniklého areálu. Zpracovatel posudku považuje tuto náhradu za nedostatečnou a s ohledem na ekologickou újmu navrhuje další adekvátní náhradní výsadbu mimo vlastní areál.

Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

III. 2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Předmětem záměru je realizace obchodního centra Na Křepčích v Chocni. V Územním plánu města Choceň je předmětné území označeno jako plocha pro komerční zařízení.

Záměr je v dokumentaci posuzován v jedné variantě. Urbanistické řešení vychází z následujících zásad:

- záměrem výstavby je vybudování širokosortimentní prodejny potravin, která v daném regionu chybí,

- nově navržený objekt velkoprodejny potravin je prostorově umístěn tak, aby byl příznivě umístěn ke světovým stranám,

- únikové (požární) cesty jsou řešeny přímo na terén,

- nový objekt velkoprodejny potravin je výhodně umístěn v těsné blízkosti jedné z hlavních příjezdových komunikací do města.

Navržené prostorové členění objektu vychází z požadavků a typových řešení a zkušeností z již provozovaných prodejen budoucích nájemců a uživatelů objektu.

Objekt obchodního centra je řešen jako kompaktní, se snahou o maximální přizpůsobení se terénnímu reliéfu, s uplatněním členěného fasádního pláště pro docílení drobnějšího měřítka hmot objektu. Fasáda bude vyvedena v barvách světlých odstínů v kombinaci s keramickými obklady a budou doplněny prvky dřevěných, plastových a ocelových konstrukcí v povrchových úpravách určených v projektové dokumentaci. Hmotové a objemové řešení jednotlivých staveb, členění fasád a střešních konstrukcí dávají stavbám přijatelné lidské měřítko. V materiálovém řešení objektu se uplatní dominantní plochy tenkovrstvých štukových omítek s nátěry navazujícími na řešení uličního průčelí. Pro fasády nově navrženého objektu budou použity kvalitní tenkovrstvé omítky.

Dešťové vody ze zpevněných ploch a parkoviště, které by mohly být kontaminovány ropnými látkami, budou odváděny přes odlučovač olejů a ropných látek. Zbývající dešťové vody budou napojeny na přípojku za odlučovač ropných látek. Samostatně budou navíc odváděny splaškové vody se zvýšeným obsahem tuků přes lapák tuků do kanalizace. Dešťové vody budou zachyceny v retenční nádrži a vypouštěny také do kanalizace.

Z provozního hlediska bude provoz prodejny rozdělen na dvě provozně a dispozičně samostatné části :

- samoobslužná prodejna potravin - prodáváno potravinářské a doplňkově částečně i nepotravinářské zboží pouze samoobslužnou formou. Na prodejní ploše nejsou umístěny obslužné pulty,

- obslužná prodejna řeznictví a pekárny - prodáváno potravinářské zboží, které není možno vzhledem k provozním a hygienickým předpisům prodávat samoobslužnou formou - maso, uzeniny, lahůdky, cukrářské a pekařské výrobky.

Podrobné údaje o řešení záměru jsou uvedeny v posuzované dokumentaci (kapitola B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru). Dle názoru zpracovatele posudku uvedené technické řešení v zásadě respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního záměru. Dokumentace uvádí opatření (kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí), která by měla zaručit minimalizaci ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.

Na základě popsaného technického řešení předmětného záměru lze vyslovit názor, že pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou použita technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního prostředí.

III. 3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí je souborem opatření, která vyplynula v jednotlivých fázích posuzování tohoto záměru a je uveden dále v podmínkách tohoto stanoviska. Jedná se o opatření mající za účel snížení dopadů realizace záměru na životní prostředí.

Za zásadní opatření je třeba považovat adekvátní náhradní výsadbu mimo vlastní areál.

III. 4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr je předložen v jedné variantě. V průběhu příprav záměru se rozsah obchodního centra minimalizoval na nejmenší možný typ velikostní kategorie zvažovaného obchodního centra (zmenšení zastavěné plochy, zmenšení plochy komunikace a parkovacích ploch).

III. 5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a posudku

III. 5. 1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci

Vyjádření všech dotčených subjektů k dokumentaci byla přehledně a úplně vypořádána v posudku v souladu s § 8 citovaného zákona.

III. 5. 2. Vypořádání vyjádření k posudku:

Ke zpracovanému posudku obdržel příslušný úřad vyjádření OI ČIŽP Hradec Králové ze dne 25.9.2009  čj. ČIŽP/45/IPP/0902936.005/09/KDR po veřejném jednání (6. 10. 2009):

ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod a oddělení odpadového hospodářství nemá k předloženému posudku  připomínky.

Oddělení ochrany přírody:

Zpracovatel posudku shodně se zpracovatelem dokumentace posuzované dokumentace považuje vykácení porostu za významný negativní vliv záměru, a to včetně širších dopadů v území. Tyto dopady doporučuje zmírnit realizací náhradní výsadby, a to i mimo dotčenou lokalitu. Neřeší však dopad zamýšleného kácení na živočichy a zejména na ptáky vázané na dotčené území, jejichž společenstva v případě realizace stavby obchodního centra vymizí.

Jak vyplynulo z dokumentace záměru, uvedená likvidace porostů dřevin by měla velmi nepříznivý a velmi významný vliv na dotčenou lokalitu, která je ze zoologického hlediska hodnotným územím. ČIŽP již ve stanovisku k dokumentaci upozornila (ze dne 26. 6. 2009, čj. ČIŽP/45/IPP/0902936.004/09/KDR), že náhradní výsadba, ať už realizovaná v místě stavby či v jiném území, nemůže dostatečně kompenzovat vzniklou újmu.

Podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., se kácení dřevin rostoucích mimo les povoluje ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. ČIŽP opakovaně zdůrazňuje, že pouhé umístění stavby není důvodem k povolení ke kácení dřevin.

Zájem na výstavbě obchodního centra v lokalitě Na Křepčích v Chocni nepovažuje ČIŽP za veřejný zájem převyšující veřejný zájem, kterým je ochrana dřevin rostoucích mimo les a s umístěním záměru v navrženém, území nesouhlasí.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany ochrany přírody se jedná o obdobné připomínky, které byly presentovány již v rámci vyjádření k dokumentaci a které byly vypořádány v rámci posudku. Je nutno konstatovat, že záměr má být realizován na ploše, která je platným územním plánem určena pro obdobnou činnost, jakou představuje záměr. K územnímu plánu se mimo jiné vyjadřovaly dotčené správní úřady a v současném znění byl schválen. Realizací záměru nedochází k celkovému vykácení zeleně. Dotčená zeleň tvoří pouze malou část více méně souvislé zeleně mezi ulicí Na Křepčích  a silnicí 312. Ve stanovisku je uvedeno, že kácení proběhne jen v nezbytně nutné míře při  zachování maxima porostů vpravo od cesty na Tocháčkův kopec. Přitom je ve vlastním dotčeném areálu navržena výsadba vzrostlých dřevin.  Vymizení živočichů a zejména pak ptáků vázaných na dotčené území nelze dostatečně prokázat, neboť po dobu výstavby je v okolí dostatečný vhodný biotop. Navíc ke kácení dřevin dojde v mimovegetačním období, tj. i mimo období hnízdění ptáků. Po realizaci nového ozelenění jistě dojde i k opětovnému osídlení území. Přitom ozelenění areálu dle záměru bude plynule navazovat na stávající zeleň. Náhradní výsadba mimo areál je navržena z toho důvodu, že ozelenění areálu ne zcela nahradí původní rozsah ozelenění v dotčené ploše. Jsou proto doporučeny další lokality, a to podle určení Města Choceň po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody. Ve stanovisku je uvedena náhradní výsadba mimo areál bez ohledu na další dendrologický průzkum v lokalitě (na rozdíl od dokumentace). Lze tedy soudit, že navržená opatření jsou adekvátní a vliv záměru na životní prostředí lze považovat za akceptovatelný.

III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle §22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení a dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO

k záměru stavby

„Novostavba obchodního centra Na Křepčích, Choceň“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v navazujících správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

Podmínky souhlasného stanoviska:

I. Podmínky pro fázi přípravy:

- V dalších stupních projektové dokumentace zajistit:

  - Hlukovou studii pro etapu výstavby, která bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby.

  - Při konstrukci opěrné zdi počítat s možností jejího dalšího navýšení o 2 m v případě vyšší dopravy, než je uvažována v rámci předkládané dokumentace.

  - Konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště.

  - Vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou čištěny odlučovačem ropných látek; odlučovač ropných látek bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod.

  - Návrh retence pro zachycené srážkové vody ze zpevněných a zastavěných ploch, pro retenci počítat s periodicitou přívalových vod min. 0,1

  - Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.

  - Zachování maxima porostů vpravo od cesty na Tocháčkův kopec.

  - Po zaměření rozsahu minimálních terénních úprav při přípravu území provést konečné sadovnicko-dendrologické vyhodnocení definitivního rozsahu dotčených porostů dřevin.

  - Zpracování komplexního projektu sadových úprav řešeného areálu; v rámci sadových úprav areálu uplatnit prvky skupinové výsadby do ploch parkovišť a řešit zelené pásy podél silnice č. II/317, zejména pak i pásového ozelenění jižní strany parkovací plochy, pokud nebude dodržen požadavek na ochranu co největšího rozsahu hájového porostu.

  - Provést návrh náhradní výsadby za dřeviny rostoucí mimo les mimo areál po dohodě s městem Choceň a příslušným orgánem ochrany přírody na ploše cca 0,3 ha

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.

II. Podmínky pro fázi realizace:

- U dodavatele stavby smluvně zajistit:

  - Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

  - Veškeré odůvodněné kácení dřevin a údržbové práce v porostech dřevin řešit v mimovegetačním a mimoreprodukčním období.

  - Veškeré skrývkové práce orientovat do druhé poloviny vegetačního období a do mimovegetačního období.

  - Důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF.

  - V rámci stavby bude veden o výkopové zemině a případné stavební suti deník, jehož součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených v případě vytěžených zemin v příloze č. 9 zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v případě stavební suti vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku.

  - V rámci zařízení staveniště vytvoření podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.

  - Používání účinné techniky pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.

  - Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány.

  - V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch.

  - Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

  - Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.

- Zajistit komplexní náhradní výsadbu v dotčené lokalitě formou komplexních sadových úprav s preferencí alejových stromů druhové skladby lípa, dub, javor, habr s tím, že budou použity zapěstovaní jedinci alejového charakteru a kvality s minimálním obvodem kmene v kategorii 14/16 a i 12/14.

- Zajistit komplexní náhradní výsadbu mimo areál po dohodě s Městem Choceň a příslušným orgánem ochrany přírody

- Před uvedením do provozu:

  - V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění.

  - Provozní řád vodohospodářského díla bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných látek ze srážkových vod na zpevněných plochách.

  - Smluvně zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.

III. Podmínky pro fázi provozu:

- V období vhodných klimatických podmínek realizovat měření výsledné akustické situace u zvolených výpočtových bodů (výběr výpočtových bodů konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví na základě výsledků zpracované akustické studie a měření počáteční akustické situace v zájmovém území), měření hluku bude provedeno i v noční době.

- Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace.

- Zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu.

- Zajistit měření emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu nařízení vlády 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozovaní spalovacích stacionární zdrojů znečišťování ovzduší.

- Zajistit pravidelný monitoring odváděných dešťových vod do kanalizace.

- Zajistit odpovídající péči  o provedené ozelenění (včetně výsadby dřevin) dotčených ploch

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. e) a § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

##### Ing. Josef Hejduk

vedoucí odboru

Obdrží:

Oznamovatel:

1. AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 566 01 Ústí nad Orlicí

Dotčené územní samosprávné celky:

- Město Choceň

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí

- Česká inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Městský úřad Vysoké Mýto

- Městský úřad Choceň

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí :

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové

- SOM s.r.o., Ing. Josef Tomášek, CSc., Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy

- RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice