# Krajský úřad Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Sp. značka:	23998/2009/OŽPZ

Číslo jednací:	23998-7/2009/OŽPZ/KU

Vyřizuje:	Ing. Kučera

Telefon:	466 026 359

E-mail:	j.kucera@pardubickykraj.cz

Fax:	466 026 392

Datum: 9. 6. 2009

#### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

# Identifikační údaje:

Název:	„Podniková ČS PHM Skoranov“

Kapacita záměru: Nadzemní dvouplášťová nádrž NDN 6000 (motorová nafta) o objemu 6 m3 - 3,0 m x 1,5 m, výdejní stojan PIUSI MC 50, podzemní dvouplášťová nádrž na úkapy PDN 6000 - 3,0 m x 1,5 m, zastřešení - 6,0 m x 6,0 m na dvou sloupech, manipulační plocha - 4,2 m x 3,1 m, zemní kabelová přípojka NN - dl. 15,9 m, podzemní dešťová kanalizace PVC DN 100 - dl. 2,0 m, zpevněná plocha s živičným povrchem - 12,8 m2, zastavěná plocha - 42,36 m2.

Charakter záměru: Novostavba podnikové typové čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM) na motorovou naftu. Čerpací stanice bude umístěna z části na stávající zpevněné asfaltové ploše a z části na odstavné ploše zpevněné kamenivem. Skladování PHM bude v nadzemní dvouplášťové nádrži. Výdej a stáčení bude probíhat na zastřešené manipulační ploše s odtokem případných úkapů do podzemní bezodtokové dvouplášťové nádrže. Výdej PHM bude zajištěn bezobslužným výdejním stojanem.

Umístění:	kraj: Pardubický kraj

město: Třemošnice,  k. ú.: Skoranov

Termín realizace: zahájení stavebních prací cca 09/2009

Oznamovatel: společnosti ecorec Česko s.r.o., Skoranov 64, 538 43 Třemošnice,             IČ: 49814125

Souhrnné vypořádání připomínek:

Příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení k záměru „Podniková ČS PHM Skoranov“ vedeného podle §§ 6 a 7 zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní  prostředí,  ve znění pozdějších předpisů, 4 vyjádření/stanoviska od dotčených správních úřadů.

ČIŽP OI Hradec Králové – stanovisko pod č. j.: ČIŽP/45/IPP/0909056.001/09/KDR ze dne 27. 5. 2009 - oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod  a oddělení odpadového hospodářství upozorňují na platné právní předpisy a na povinnosti z nich vyplývající. Oddělení ochrany lesa upozorňuje s ohledem na zásah záměru do ochranného pásma lesa je pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů (viz příloha - stanovisko ČIŽP).

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ - vyjádření pod č. j.: 23998-4/2009/OŽPZ/KU ze dne 29. 5. 2009 – orgán odpadového hospodářství a orgán ochrany ovzduší upozorňují na platné právní předpisy a na povinnosti z nich vyplývající.

Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí – stanovisko pod č. j.: CR 020079/2009 OŽP/Ry ze dne 15. 5. 2009 – bez připomínek

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim - vyjádření pod č. j.: 2071/09/HOK-CR/213 ze dne 5. 6. 2009 - souhlasí bez připomínek

- Požadavky dotčených správních úřadů budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Závěr:

Záměr stavby „Podniková ČS PHM Skoranov“ naplňuje dikci bodu 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100t.), kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr „Podniková ČS PHM Skoranov“ nebude posuzován podle citovaného zákona.

V návazných správních řízeních, při přípravě dalších stupňů projektové dokumentace, resp. při provozu budou přiměřeně respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení a podmínky uvedené v oznámení v kapitole D. 4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ (převzato, upraveno), zejména:

- veškeré manipulační plochy a prostory, kde bude nakládáno se závadnými látkami, budou řešeny jako nepropustné a bude zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich smísení s dešťovými vodami.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. V navazujícím správním nebo jiném řízení nebo postupu podle zvláštních právních předpisů platí ust. § 10 odst. (4) a (5) zákona.

## Ing. Josef Hejduk

vedoucí odboru

Přílohy:

- Stanovisko  Městského úřadu Chrudim, odbor životního prostředí ze 	dne 26. 5. 2009,  	č. j.: CR 020079/2009 OŽP/Ry

- Stanovisko ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 27. 5. 2009 pod  č. j.:	ČIŽP/45/IPP/0909056.001/09/KDR

- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ ze dne  29. 5. 2009 č. j.: 23998-	4/2009/OŽPZ/KU

- vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim ze 	dne 5. 6. 2009 pod č. j: 2071/09/HOK-CR/213

Vyvěšeno dne :	Sejmuto dne :

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

1.	ecorec Česko s.r.o., Skoranov 64, 538 43 Třemošnice

Dotčené územní samosprávné celky :

- Město Třemošnice

- Pardubický kraj

Dotčené správní úřady :

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové

- Městský úřad Třemošnice

- Městský úřad Chrudim

- Krajský úřad Pardubického kraje

Na vědomí:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65,  Praha 10 – Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové