| Ing. Pavel Beran, Ph.D. - Rustical B | Na Pískách 56 160 00 Praha 6 tel.: 233 310 503, 776 126 579 e-mail: rustical@volny.cz IČ: 12584720 DIČ: 006-5906170336 |
| --- | --- |

Výstavba haly na zpracování druhotných surovin –

třídění a lisování odpadového papíru v areálu Kovošrot, a.s.,

Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy

Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Prosinec 2005

ÚVOD

V areálu Kovošrotu, a.s. Praha v ulici U Kabelovny v Praze 10 je navržena hala pro zpracování druhotných surovin – třídění a lisování odpadového papíru. Kapacita haly činí 18 000 t/rok, proto stavba podléhá dikci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Jedná se o záměr vyžadující zjišťovací řízení (příloha č. 1 zákona, kategorie II bod 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30 000 t/rok; nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1000 t/rok). Správním úřadem v případě této navržené stavby je Magistrát hl. m. Prahy.

Zpracovatelé oznámení:	Ing. Pavel Beran, Ph.D.: hlavní textová část a koordinace

Ing. Jiří Králíček: akustická studie

Ing. Miloš Pulkrábek: rozptylová studie

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma				Sběrné suroviny Praha, a.s.

2. IČ						60193859

3. Sídlo					Travná 1293

198 00  Praha 9

4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing. Pavel Hanek

tel.: 602 344 103

5. Projektant					AWIT s.r.o.

atelier Žitná 32

120 00  Praha 2

kontaktní osoba ing. arch. Ivo Chvojka,

tel.: 224 943 151

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru		Výstavba haly na zpracování druhotných surovin –

třídění a lisování odpadového papíru v areálu Kovošrot,

a.s., Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy

2. Kapacita záměru

Kapacita záměru činí 18 000 t/rok zpracovaného papíru.

Provozovna na zpracování papíru je hala o rozměrech 30 x 50 m.

Provoz zabezpečuje 10 pracovníků ve dvousměnném provozu

3. Umístění záměru				Městská část Praha 15

katastrální území Dolní Měcholupy

Grafickou přílohou č. 1 je situace širších vztahů – zákres do ortofotomapy 1 : 5 000.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Navržená stavba je hala určená ke třídění odpadního papíru jako druhotné suroviny. Jedná se o novostavbu v průmyslové zóně.

Kumulace vlivů na životní prostředí s jinými záměry prakticky nenastává, protože navržená stavba má velmi nízké intenzity vstupů a výstupů a její vlivy na dílčí složky životného prostředí jsou minimální.

Problematiku synergického působení na ovzduší s jinými zdroji znečišťování řeší přiložená studie znečištění ovzduší.

Obdobně synergické působení s ostatními zdroji hluku řeší přiložená akustická studie.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,

resp. odmítnutí

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 12 odst. (1) každý má  při své činnosti nebo v  rozsahu své působnosti povinnost  v  mezích  daných  tímto  zákonem  zajistit  přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Navržený záměr naplňuje dikci zákona tím, že umožňuje využití použitého papíru jako druhotné suroviny při výrobě papíru.

Záměr je umístěn na nezastavěné ploše v areálu Kovošrotu Praha a.s. v průmyslové zóně při Průmyslové ulici v Praze 10. Stavba je navržena do území s provozy s obdobným programem – využití odpadů jako druhotné suroviny. Z tohoto důvodu umístění stavby nebylo zvažováno variantně.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Urbanistické a architektonické začlenění stavby do území

Staveniště se nachází v katastrálním území Dolní Měcholupy, v uzavřeném souboru areálu budov a zařízení akciové společnosti Kovošrot Praha a.s.  V okolí staveniště jsou umístěny provozní a technické objekty areálu. Staveniště samotné je situováno na původní manipulační a skladové ploše. Pro uskutečnění stavby bude nutno odstranit několik mobilních přístřešků a sklad dřeva. Jinak je staveniště prázdné. Plocha staveniště je prakticky beze spádu, v okolí staveniště nejsou žádné plochy vzrostlé zeleně. Povrch staveniště tvoří z velké části silniční panely.

Dle Územního plánu hlavního města Prahy, schváleného usnesením č.10/05 ze dne 9. 9. 1999, je pro dotčené pozemky (včetně území dotčeného stavbou), stanoveno funkční využití – plocha průmyslové výroby.

Stavba haly je funkčně a urbanisticky včleněna do areálu budov s ohledem na vnitřní funkční a technologické členění. Okolní zpevněné plochy slouží k manipulaci s materiálem a navazují na vnitroareálové - účelové komunikace.

Funkce haly určuje i její architektonické řešení - jednolodní, ocelová montovaná hala o rozponu 30 m a délce 50 m s manipulačním skladovým přístřeškem. Součástí stavby je patrový přístavek (v rámci haly) pro nezbytné zázemí provozu. Celá hala bude provedena jako zateplená, pro zajištění minimální tepelné pohody. Zázemí provozu bude vytápěno.

Hala je navržena s jednoduchou sedlovou střechou o spádu 12,5 %, včetně manipulačního přístřešku. Opláštění haly je navrženo v souladu s funkcí, jednoduché sendvičové  s povrchovou úpravou ve zvolených barvách dle arch. řešení kombinace základní šedostříbrné v kombinaci s firemní modrou barvou v doplňcích. Obdobně je řešen střešní plášť, sendvičové panely s povlakovou krytinou. Hala a administrativní přístavek jsou doplněny v nezbytné míře okenními otvory, tak, aby byla docílena požadovaná hladina denního osvětlení v jednotlivých provozních částech.

Grafickou přílohou č. 3 je situace 1 : 500.

Grafickou přílohou č. 4  je hala – půdorys  1 : 250.

Grafickou přílohou č. 5 jsou pohledy, řez příčný  1 : 200.

Údaje o provozu a výrobě

Hala je navržena pro umístění zařízení třídící linky na třídění suroviny (sběrového odpadového papíru), dále zařízení k lisování vytříděné suroviny. Součástí volné dispozice haly bude prostor na uskladnění přijaté suroviny a prostor pro skladování zpracovaného papíru (slisované balíky), určené k expedici do zpracovatelských závodů.

Třídící linka se skládá z podávacího dopravníku do třídící kabiny, z vlastní třídící kabiny,  mechanických boxů pod kabinou, podávacího dopravníku do lisu a lisu.

Sběrový papír vyložený z kontejnerů či nákladních automobilů vyklopením, nebo pomocí vysokozdvižného vozíku, se následně podávacím dopravníkem dopravuje do třídící kabiny. Tam se ručně  roztřídí dle jednotlivých druhů a vyberou se nežádoucí příměsi. Jednotlivé druhy papíru se shazovacími otvory shodí do jednotlivých boxů. Tyto boxy se po dostatečném naplnění určitým druhem papíru otevřou. Pomocí mechanického dna je papír dopraven na podávací pas  do lisu. V lisu se slisuje na balíky o hmotnosti asi 450 - 800 kg a pomocí vysokozdvižného vozíku umístí do meziskladu dle druhu. Jednotlivé druhy se pak odváží do papíren jako druhotná surovina.

Nepoužitelný odpad představuje cca 0,5 - 1 % z celkového množství navezeného papíru. Tento nepoužitelný odpad se dle potřeby slisuje a odveze na skládku dle smlouvy (ASA).

Papír v provozu nebude drcen a proto v papíru nebudou vytříděny kovové spony. Tyto spony budou vytříděny až v papírnách.

Ke třídění je navržena třídící linka BLUETECH, která splňuje podmínky hladiny hlučnosti pod normu, tj. pod 80 dBA.

Hlučnost u lisu Bollegraaf HBC-80, 45 kW je dle výrobce v rozmezí 74 - 78 dBA.

Součástí stavby bude přístavek pro umístění kanceláří příjmu, vážení přijaté suroviny, vedoucího provozu a nezbytného sociálního zázemí pracovníků v rámci směny (toalety, denní místnost apod.). Šatna zaměstnanců s nezbytným sociálním zázemím je umístěna v centrálním objektu areálu Kovošrotu Praha a je součástí centrálních šaten všech zaměstnanců areálu. Pro provoz zařízení je počítáno s deseti pracovníky.

Obdobná provozovna se nachází v Praze 4 – Nuslích, Bartoškova 38. Na obrázku č. 1 je balík slisovaného papíru a na obrázku č. 2 je balík slisovaného nepoužitelného odpadu.

Obrázek č. 1 – Balík slisovaného papíru

Obrázek č. 2 – Balík slisovaného nepoužitelného odpadu

Pracovní doba

Pracovní doba bude pouze v pracovní dny, dvousměnná od 600 do 1400 a od 1400 do 2200h.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení:	II/2006

Dokončení:	IX/2006

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Městská část Praha 15

Hlavní město Praha

II. Údaje o vstupech

1. Půda

Hala včetně obslužných komunikací je navržena na ploše cca 1 850 m2 na parcelách č. 718/55, 718/87, 718/92 a 718/95, k.ú. Dolní Měcholupy. Parcely jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy.

Navrženou stavbou nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF) ani pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Stavbou nebudou dotčena ochranná pásma přírodních složek životního prostředí.

Grafickou přílohou č. 2 je zákres do snímku katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000.

2. Voda

Provoz haly vyvolá pouze potřebu vody zdravotechniky. Jiná potřeby voda nebude.

Specifická potřeba vody zdravotechniky činí 80 l/pracovník/den. potřeba vody bude následující:

Průměrná denní potřeba  10 zaměstnanců x 80 l/den = 800 l/den

Qp =					0,80	m3/den

Qmax.d = 1,25 x Qp			1,00	m3/den

Qmax.h =				0,07	m3/hod

Qmax.h =				0,02	l/s

Qrok =					260,00	m3/rok

Průměrná potřeba teplé užitkové vody je cca 400 l/den.

Zdrojem vody je areálový vodovodní řad Kovošrot.a.s. napájený z veřejného vodovodního řadu.

3. Zemní plyn

V hale nebude žádný plynový spotřebič.

4. Elektrická energie

Potřeba elektrické energie je následující:

Předpokládaná energetická bilance:

1-vybavení třídírny /dopravníky,vytápění ,technologie/         	Pi=65kW

2-lis na papír vč.příslušenství                                              		Pi=70kW

-osvětlení haly                                                                		Pi=14kW

4-osvětlení přístavku kanceláře                                           		Pi=1,2kW

5-osvětlení rampy a manipulačního prostoru                         	Pi=3 kW

6-vytápění kanceláře /přímotop/                                          		Pi=6kW

7-zázemí kanceláře /kuch.linka/                                           		Pi=5kW

8-průtokový ohřívač                                                            		Pi=3kW

9-rezerva                                                                           		Pi=20kW

Celkem                                                                              		Pi=197kW

Ps=138kW

5. Suroviny

Celková kapacita bude činit 18 000 t papíru/rok. Z tohoto množství bude 60 – 70 % neprodaných novin a časopisů, které nemají charakter odpadů, ale neprodaného zboží. Zbytek 30 – 40 % bude představovat papír a lepenka z obalů zboží z obchodních zařízení a částečně také papír sebraný při školních sběrech.

Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  (Katalog odpadů) v platném znění se bude jednat o:

Katalogové číslo:

15 01      	Obaly (včetně odděleně  sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01  	Papírové a lepenkové obaly

20 01      	Složky  z odděleného  sběru (kromě  odpadů uvedených  v podskupině 15 01)

20 01 01   	Papír a lepenka

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

6.1. Nároky na dopravní infrastrukturu

Pro vedení provozu a případné obchodní návštěvy jsou připravena 3 pohotovostní stání pro osobní vozy. Ostatní doprava v klidu je řešena parkovištěm pro zaměstnance v rámci areálu Kovošrotu Praha, a.s..

Veškeré komunikace v areálu Kovošrot Praha, a.s. jsou účelové a slouží vnitroareálové dopravě. Na tyto komunikace jsou  přímo napojeny manipulační plochy okolo navrhované stavby. Dopravní napojení celého areálu staveb do vnější komunikační sítě je přes centrální vrátnici a vjezd z ulice Ke Kablu. Ulice Ke Kablu dopravně obsluhuje průmyslovou zónu a je napojena na Průmyslovou ulici.

Doprava vyvolaná provozem haly bude v denní době pracovních dní a bude následující:

navážení papíru 		nákladní auta IVECO – 15 aut/den = 30 pohybů/den

nákladní auta AVIA – 5 aut/den = 10 pohybů/den

odvoz papíru 			kamiony –  4/den = 8 pohybů/den, doprava ve směru Průmyslo-

vá ulice – sever (směr papírny ve Štětí)

osobní doprava -

zaměstnanci a zákazníci	6 aut/den – 12 pohybů/den

Následující tabulka uvádí dopravní příspěvky provozu haly do vnější komunikační sítě:

Tabulka č. 1 – Dopravní příspěvky provozu haly do vnější komunikační sítě

| Druh vozidla | Dopravní příspěvky (pohybů/den) na komunikaci |
| --- | --- |
|  | Ke Kablu | Průmyslová směr sever | Průmyslová směr jih | Rabakovská |
| osobní vozy | 12 | 4 | 4 | 4 |
| nákladní auta typu Avia | 10 | 4 | 4 | 1 |
| nákladní auta typu IVECO | 30 | 14 | 14 | 2 |
| kamiony | 8 | 8 | 0 | 0 |

6.2. Nároky na jinou infrastrukturu

Napojení na vodovod

Hala bude napojena přípojkou na stávající areálový vodovod DN80 pomocí navrtávacího pasu. Na přípojce bude za odbočením z řadu osazeno šoupě se zemní zákopovou soupravou, vodoměr bude osazen v hale v přízemí v prostoru sociálního zařízení. V hale budou umístěny požární hydranty.

Napojení na kanalizaci

Splaškové odpadní vody budou odváděny jednou kanalizační přípojkou do areálové stoky DN300, přípojka bude napojena do stávající šachty na stoce.

Dešťové vody z přilehlých zpevněných ploch a ze střechy haly budou odvedeny do areálové dešťové kanalizace. Pro odvodnění zpevněných ploch budou osazeny uliční vpusti.

Napojení na rozvody elektrické energie

Hala bude napojena zemním kabelem AYKY 3B*185+95 ze stávající trafostanice 1000 kVA v areálu Kovošrotu. Tato trafostanice je v majetku investora a není v současné době využita.

Slaboproudé rozvody

Stavba bude napojena na telefonní ústřednu, společnou pro celý uzavřený areál Kovošrotu Praha, a.s. Pro zajištění provozu je počítáno s pěti linkami.

III. Údaje o vÝstupech

1. Emise do ovzduší

a) bodové zdroje znečištění ovzduší

Vytápění areálu bude  elektrické a pojezd vozidel v areálu bude na otevřených plochách.  Bodové zdroje znečištění tak v souboru nejsou.

b) plošné zdroje

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce apod. v rámci provozu souboru navrhovaných staveb  nebudou žádné.

Hala bude větrána přirozeně a nebude v ní prováděno drcení papíru. Obdobná provozovna se nachází v Praze 4 – Nuslích, Bartoškova 38,  v ní je však drtička papíru umístěna. Dotazem na Hygienické stanici hl. M. Prahy – pob. Jih – odb. hyg. práce bylo zjištěno, že pracoviště v Bartoškově ulici mimo drtiče není zařazeno z hlediska prašnosti do zvýšené kategorie – není tudíž zdrojem nadměrné prašnosti. Měřením prašnosti u linky třídění  a lisu byly naměřeny vesměs hodnoty pod 30 % limitu, tj. pod kriterium zařazující pracoviště do 1. kategorie.  Proto posuzovaná hala s přirozeným větráním nebude ani zdrojem fugitivní prašnosti, kterou by pak bylo nutno hodnotit jako plošný zdroj.

c) hlavní liniové zdroje

Veškeré komunikace v areálu Kovošrot Praha, a.s. jsou účelové a slouží vnitroareálové dopravě. Na tyto komunikace jsou  přímo napojeny manipulační plochy okolo navrhované stavby. Dopravní napojení celého areálu staveb do vnější komunikační sítě je přes centrální vrátnici a vjezd z ulice Ke Kablu. Ulice Ke Kablu dopravně obsluhuje průmyslovou zónu a je napojena na Průmyslovou ulici.

Doprava vyvolaná provozem haly bude v denní době pracovních dní a bude následující:

navážení papíru 		nákladní auta IVECO – 15 aut/den = 30 pohybů/den

nákladní auta AVIA – 5 aut/den = 10 pohybů/den

odvoz papíru 			kamiony –  4/den = 8 pohybů/den, doprava ve směru Průmyslo-

vá ulice – sever (směr papírny ve Štětí)

osobní doprava -

zaměstnanci a zákazníci	6 aut/den – 12 pohybů/den

2. Hluk

Zdroje hluku za provozu

Za provozu navržené haly budou následující zdroje hluku:

Technologie ve vnitřním prostoru haly:

- Třídící linka BLUETECH (součástí jsou dopravníky a třídící kabina – ruční třídění). Hluk na pracovišti třídící linky je v úrovni LAeq,T < 80 dB/A/.

- Lis Bollegraaf HBC-80, 45 kW. Hluk na pracovišti lisu je v úrovni LAeq,T  74 - 78 dB/A/.

Poznámka:

Ve vnitřním  prostoru haly lze předpokládat průměrnou hodnotu LAeq,T od technologie v úrovni do 80 dB. Hluk pronikající do venkovního prostoru přes stavební konstrukci haly od technologie zpracování odpadového papíru bude v úrovni LAeq,T < 60 dB ve vzdálenosti 10 m od haly.

Doprava související s provozem haly:

V následujícím jsou uvedeny počty aut (jízd - pohyby) za den souvisejících s provozem navržené haly.

- Navážení papíru:	nákladní automobil IVECO – 15 aut/den (30 pohybů)

Nákladní automobil AVIA – 5 aut/den (10 pohybů)

- Odvoz papíru (směr Průmyslová ulice –sever, směr papírny ve Štětí):

Kamion – 4/den (8 pohybů)

- Osobní doprava (zaměstnanci a zákazníci): 6/den (12 pohybů)

Doprava vyvolaná provozem haly bude v denní době – pouze v pracovních dnech.

Nejbližší obytná zástavba - rodinné domy ve směru k hale je v ulici Nad Vokolky u ulice Kutnohorské ve vzdálenosti cca 500 m.

Umístění plánované haly a okolní komunikační sítě je uvedeno na obr. č. 1 akustické studie (situace 1:5000).

Maximálně přípustné hladiny hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou určeny nařízením vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění NV č. 88/2004 Sb.

V následujícím jsou stanoveny hygienické limity hluku v chráněném venkovním  prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru obytné zástavby v oblasti od zdrojů hluku související s provozem plánované haly v areálu Kovošrot, a.s. Praha.

Hlukové poměry jsou hodnoceny ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. Dle § 12 „Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb“ a  přílohy č. 6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. lze stanovit následující přípustné hodnoty hluku:

- od zdrojů hluku souvisejících s plánovanou halou (pojezd automobilů areálu, Kovošrotu a.s. Praha, včetně vjezdu a výjezdu do ulice Ke Kablu, provoz stacionárních zdrojů - v našem případě hluk od technologie haly vyzařovaný do venkovního prostoru na základě průzvučnosti stavební konstrukce plánované haly):

LAeq,T = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne

- dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noci

(V noci bude plánovaná hala, včetně vyvolané dopravy  mimo provoz.)

- hluk od vyvolané dopravy na veřejných komunikacích  související s navrženou halou v areálu Kovošrot a.s. Praha.

LAeq,T = 55 dB pro den

45 dB pro noc

Výše uvedené hodnoty  jsou vztaženy k bodům 2 m před fasádou obytných objektů (chráněný venkovní prostor staveb), resp. k území pro obytnou zástavbu (chráněný venkovní prostor). Hodnoty platí pro hluk bez výrazné tónové složky, což lze u zdrojů souvisejících s provozem plánované haly předpokládat.

Stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku přísluší orgánům Hygienické služby.

3. Odpadní vody

Při provozu navržené třídírny papíru budou vznikat následující kategorie odpadních vod:

- splaškové odpadní vody

- dešťové vody

Při provozu nebudou vznikat technologické odpadní vody.

Splaškové odpadní vody

Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě vody zdravotechniky a bude činit:

Qmax.h = 0,02 l/s

Qrok      = 260 m3/rok

Recipientem splaškových vod bude splašková kanalizace areálu Kovošrot Praha a.s.

Dešťové odpadní vody

Stavba je navržena na pozemky, které v současné době jsou zastavěnými a zpevněnými plochami. Realizací navrženého záměru se nezmění odtokové poměry.

Množství dešťových odpadních vod bude při návrhovém dešti pro odvodnění do jednotné kanalizace (p = 0,5( t = 10 min( i = 205 l/s/ha) následující:

odtok dešťových vod		Q = r . A . C

intenzita deště			r = 0,0205 l/s.m2

účinná plocha			A (m2)

součinitel odtoku		C

| účinná plocha střechy ( C=0,9 ) | A = | 1800 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| zpevněné plochy ( C=0,8 ) | A = | 1350 | m2 |
| odtok - střecha | Q = | 36,9 | l/s |
| odtok - zpevněné plochy | Q = | 27,7 | l/s |
| odtok dešťových vod - celkem | Q = | 64,6 | l/s |

Recipientem dešťových odpadních vod je areálová dešťová kanalizace Kovošrotu Praha a.s.

4. Odpady

Vznik odpadů lze rozdělit do 3 časových etap:

- odpady vznikající při výstavbě,

- odpady vznikající při provozu navržené haly,

- odpady vznikající po případném ukončení činnosti a odstranění haly.

Zařazení odpadů bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) v platném znění.

#### Odpady vzniklé při výstavbě

V průběhu výstavby zpracovatelské haly nevznikne jiný než běžný stavební odpad. Staveniště je v současné době připraveno pro stavební činnost. Případná přebytečná zemina z výkopových prací (založení stavby), pokud nebude použita k terénním úpravám, bude odvezena na skládku inertního odpadu. Hala samotná je komplexní montovanou dodávkou, plně prefabrikovanou, a na staveništi bude pouze smontována. Dodatečná stavební kompletace produkuje běžný stavební odpad, který je likvidován dodavatelskou stavební firmou. Doklady o likvidaci odpadu jsou nedílnou součástí dokladů pro kolaudaci stavby.

Při výstavbě lze očekávat vznik těchto odpadů:

| Kód | Druh odpadu | Kategorie | Množství (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Plastové obaly – plast | O | 0,3 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,3 |
| 17 02 01 | Dřevo – zbytky řeziva | O | 0,5 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 10 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka - papírové obaly, kartony, pytle | O | 0,5 |
| CELKEM | 11,6 |

#### Odpady vznikající při vlastním provozu

V průběhu zpracování suroviny- tříděného sběrového papíru vzniká dále nepoužitelný odpad z třídící linky. Tento odpad je tvořen převážně provazy, motouzy, balícími páskami apod., dále různými obalovými foliemi (viz obrázek č. 2 na straně  5).  Produkce tohoto odpadu při maximální kapacitě výroby nepřekročí 1000 kg ročně. Jedná se o odpad katalogové číslo 19 12 12 -  Jiné  odpady  (včetně  směsí  materiálů)  z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11. Tento odpad bude likvidován v souladu s platnými prováděcími předpisy. Pravděpodobné je uložení na skládku fy ASA.

#### Odpady vzniklé po dožití stavby

Bude se jednat především o stavební materiály, které byly použity pro vybudování haly a zpevněných ploch. Po dožití stavby je nutné maximální množství odpadů a stavebních materiálů vhodným způsobem dále využít.

Nelze předpokládat, že výstavba, provoz a případná likvidace navržené haly po dožití stavby by neúměrně zatěžovaly životní prostředí.

5. Rizika havárií

Rizika havárií jsou minimální. V úvahu připadá pouze požár. Tuto problematiku řeší požární zpráva.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních

charakteristik dotčeného území

Stavba haly je navržena v průmyslové zóně východně od Průmyslové ulice. Dotčené území je součástí plně urbanizované městské krajiny s absencí přirozených krajinotvorných prvků.  Na následujícím obrázku č. 3 je zákres stavby do snímku z územního plánu.

Obrázek č. 3 – Zákres stavby do snímku z územního plánu

Jihovýchodně od navržené stavby se nachází inundační území Hostavického potoka. Navržená stavba leží vně tohoto území.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního

prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně

významně ovlivněny

2.1. Ovzduší

V posuzovaném území při nadmořské výšce  265 m n.m. a plochém terénu  lze očekávat střední až dobré  ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,1  m/s.  Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o místo s dobrými středními rozptylovými podmínkami s výraznou zátěží blízkým dopravním zdrojem, ulicí Průmyslovou. V okolí proponovaného areálu lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek:

Tabulka č. 2 – Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek

| Škodlivina | Kr ( (g/m3 ( | Limit ( (g/m3 ( |
| --- | --- | --- |
| NOx | 72 | 80 *) |
| NO2 | 36 | 40 **) |
| CO | 820 | 10000***) |
| benzen | 2,5 | 5**) |

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný

**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity

***) klouzavý osmihodinový průměr

Tyto hodnoty jsou v rámci měst obdobné velikosti v naší republice velice dobré.

2.2. Voda

Navržená stavba se nachází v povodí Hostavického potoka. V důsledku urbanizace území došlo ke změně odtokových poměrů a stavba je odvodněna do areálové dešťové kanalizace a dále do stoky CXIIb jednotné kanalizace.

2.3. Půda

V lokalitě navržené stavby se nenachází přirozený půdní pokryv. Lokalita je pokryta navážkami a zpevněnou plochou.

2.4. Geofaktory životního prostředí

Podle Poláka [1] zájmové území leží v Úvalské plošině, která je severovýchodní částí Říčanské plošiny.

Z regionálně geologického hlediska budují skalní podloží horniny ordoviku staršího paleozoika. Zastoupeny jsou slídnaté jílovité břidlice vinického souvrství. Tyto břidlice jsou intenzivně zvětralé do větších hloubek. Pestré zbarvení indikuje fosilní zvětrávání.

Původní kvartérní pokryv tvořily svahové uloženiny a náplavové sedimenty vodoteče, která protékala v údolní depresi jihovýchodně od zájmového území. Povrch tvořily humózní hlíny. Terénními úpravami byly tyto sedimenty převážně odstraněny a původní terén upraven navážkami o mocnosti čtyři a více metrů.

Navážky budují převážně zvětralé břidlice chrarakteru jílů s kolísavým procentem úlomků břidlice. Tyto navážky staré cca 40 let byly při ukládání pravděpodobně hutněné a v současné době jsou konsolidované.

Povrch stávajícího terénu je vyrovnán mladšími navážkami se stavební sutí a zpevněn betonovými panely s podsypem.

Mocnost navážek bude v zájmovém území 3,50 – 5,50 m a celková mocnost pokryvu včetně místy zachovalého kvartérního pokryvu bude 4,90 – 5,50 m.

Podzemní voda vytváří souvislou průlinovo – puklinovou zvodeň v intenzivně zvětralých břidlicích a její hladina bude v hloubce šest a více metrů pod stávajícím terénem. Vzhledem k charakteru horninového prostředí bude podzemní voda agresivní na betonové konstrukce.

Podle sdělení autora inženýrsko geologického průzkumu RNDr. Poláka nebyla při vrtných pracech a prohlídce vyvrtaných jader organolepticky zjištěna přítomnost kontaminace ropnými látkami. Vzhledem k tomu, že se lokalita navržené stavby nachází v průmyslové zóně, nelze kontaminaci ropnými látkami, případně jinými polutanty vyloučit.

Podle Froňky [2], autora radonového průzkumu, zjištěné hodnoty aktivity radonu byly vyhodnoceny podle metodiky „Kategorizace radonového rizika základových půd“. Autor pozemky dotčené navrženou stavbou zařadil do kategorie nízkého radonového indexu.

2.5. Flóra a fauna

Stavba je navržena v průmyslové zóně na zpevněných a zastavěných plochách. Fauna a flóra, která se zde nalézá, se omezuje na spáry mezi panely zpevněné plochy. Z tohoto pohledu je fauna a flóra lokality bezvýznamná.

Podél jižního okraje budoucího staveniště se ve sparách uchytily náletové břízy, javory jasanolisté a jívy. Tyto dřeviny jsou z ochranářského hlediska a sadovnického hlediska bezvýznamné, stavba se jich nedotkne a zůstanou zachovány.

Na obrázku č. 4 je lokalita navržené stavby a na obrázku č. 5 dřeviny ve sparách při jižním okraji staveniště.

2.6. Územní systém ekologické stability

Stavba je navržena v průmyslové zóně, z tohoto důvodu nejsou dotčeny skladebné prvky územního systému ekologické stability.

Obrázek č. 4 – lokalita navržené stavby

Obrázek č. 5 – dřeviny ve sparách při jižním okraji staveniště

2.7. Natura 2000

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti

a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby

trvání, frekvence a vratnosti)

1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Vlivy na obyvatelstvo jsou naprosto minimální a nevýznamné. Vytvoření 10 nových pracovních míst v Praze je bez vlivu na zaměstnanost. Negativní vlivy se nemohou projevit, obytná zástavba a jiné chráněné objekty se nacházejí daleko za hranicemi vlivů stavby na dílčí složky životního prostředí.

1.2. Vlivy na ovzduší a klima

Znečištění ovzduší v dané oblasti po realizaci stavby

Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší nově vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů přiložené rozptylové studie. Je provedeno pro zásadní škodliviny z dopravy. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx), oxid uhelnatý CO a benzen.

Referenční body

Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí haly a přitížených komunikací s největším imisním přitížením, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Vzhledem k malé emisní vydatnosti vlastního zdroje (vyvolané dopravy) jsou to referenční body  na zástavbě blízké trasám s vyvolanou dopravou a bod na administrativní budově u vjezdu do areálu.

Příspěvky od vyvolané dopravy  jsou nejvyšší v přízemní vrstvě stejně jako od přirozeného větrání parkoviště. Proto byly body voleny jednotně 1,5 m nad terénem. Zvolené referenční body jsou  uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 3 – Přehled referenčních bodů

| Bod č. | Název bodu |
| --- | --- |
| 1 | AB areál |
| 2 | Ke Kablu |
| 3 | RD Rabakovská |
| 4 | Průmyslová jih |
| 5 | Průmyslová sever |

Referenční body jsou vyznačeny na obrázku č. 6.

Obrázek č. 6 – Přehled referenčních bodů

x ... referenční body

Imisní limity

Imisní limity jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. V přiložené rozptylové studii jsou uvedeny relevantní limity z tohoto nařízení:

### Výsledky

Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší  a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO),  byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací  NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou dále doplněny   o imisní příspěvky oxidu uhelnatého a  benzenu. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr), budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky.

Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. provozu parkoviště (pojezdu v areálu) a  vyvolané dopravy po příjezdových komunikacích k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou uvedeny krátkodobé imisní příspěvky provozu souboru NO2 (hodinové) , CO (osmihodinové)  příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 a benzenu a   průměrné roční koncentrace NO2 včetně pozadí v referenčních bodech po zprovoznění areálu při stabilizované dopravě v okolí v r. 2010.

Tabulka č. 4 – Krátkodobé imisní příspěvky souboru NO2 (hodinové), CO (osmihodinové)

a příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 a benzenu a  průměrné roční

koncentrace NO2 ((g/m3(  po zprovoznění haly

| Bod č. | Název bodu | Δ Kmax NO2 ((g/m3( | Δ Kmax CO ((g/m3( | Δ Kr NO2 ((g/m3( | Δ Kr benzen ((g/m3( | Kr NO2 ((g/m3( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB areál | 0,53 | 6,15 | 0,016 | 0,003 | 38,25 |
| 2 | Ke Kablu | 0,25 | 2,90 | 0,006 | 0,001 | 38,47 |
| 3 | RD Rabakovská | 0,11 | 1,27 | 0,004 | 0,001 | 39,87 |
| 4 | Průmyslová jih | 0,14 | 1,62 | 0,004 | 0,001 | 39,49 |
| 5 | Průmyslová sever | 0,19 | 2,20 | 0,006 | 0,001 | 39,55 |
| LIMIT |  | 200 | 10000 | 40 | 5 | 40 |

Maximální krátkodobou – (hodinovou) koncentraci NO2 včetně pozadí lze v referenčních bodech  odhadovat na 144 - 148 ((g/m3(.

Metodiky výpočtu

Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu dusičitého a hodinových koncentrací  jsou v tomto programu zahrnuty  postupy uvedené  v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003.

Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02. Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek.

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu.

K jednotnému určení emisní vydatnosti dopravního proudu je však třeba též standardizovat složení dopravního proudu k jednotlivým časovým horizontů, lokalitám a účelům. To zatím učiněno není.

Pro studii složení dopravního proudu vyvolané dopravy u osobních vozidel k výpočtovému roku 2005 bylo uvažováno 65 % vozidel splňující emisní limit EU2, 5 % splňující limit EU 4  a 30 % vozidel bez katalyzátoru. Nákladní vozy byly jednotně určeny s emisní vydatností k r. 2004. Takto určené emise jsou vyšší než emise pro složení v roce 2010. Imisní příspěvek haly tak je horním odhadem příspěvku skutečného.

Při  hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1998 – 2004 a jejich interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění,  nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě.

Z hlediska přechodu na nové imisní limity v oblasti predikce znečištění ovzduší (rozptylové studie)  není  situace jednoduchá. Krátkodobé imisní limity jsou stanoveny pro jednohodinový průměr  (dříve půlhodinový) a tak všechny dostupné metodiky výpočtu užívaly rozptylové koeficienty pro časový úsek 30 minut. Jimi vypočtené hodnoty jsou tak vyšší, než při průměrování na hodinový úsek.  Další problém  nastává u výpočtu oxidu dusičitého NO2. Emisní údaje jsou u zdrojů udávány pro sumu oxidů dusíku NOx – v rámci této sumy se v průběhu doby však  mění (zvyšuje) poměrný obsah kriteriálního NO2. Přímo v  emisích je obvykle obsah NO2  velmi malý. Predikce výsledné koncentrace NO2 bude muset mít zaveden mechanizmus zohledňující chemismus přeměny oxidu dusíku v atmosféře. Tuto problematiku řeší dodatek k metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Metodika SYMOS 97 ve své verzi 2003 tyto úpravy zahrnuje. Dodatek vyšel ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Převod na hodinové koncentrace řeší úpravou rozptylových koeficientů, přeměnu NOx na NO2 vztahem závislým na rozptylových podmínkách a délce setrvání NOx v ovzduší. Tato úprava v blízkosti zdrojů dává výrazně malé koncentrace NO2 (limitně 10 % obsahu NOx). Delší doba používání tohoto postupu prokáže, jakou shodu mají hodnoty tímto způsobem predikované, s hodnotami naměřenými. U liniových zdrojů, měření které má autor této RS k dispozici, takový pokles nepotvrzují, a proto byl užit vztah dle korelací mezi hodnotami NOx a NO2 získaných měřením. Vypočtené imisní příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 touto studií jsou proto  vyšší než při aplikaci dodatku.

#### Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou odhadem hodnot skutečných.

Shrnutí výsledků

- V roce 2010 dojde v okolí areálu k navýšení pozaďových hodnot v důsledku nárůstu okolní dopravy na ulici Průmyslové a zejména  Rabakovské v důsledku propojení městského okruhu. Proto pro tento rok byly počítány pozaďové koncentrace. Ani toto zvýšení nepovede k překračování imisních limitů (pokud nedojde k nárůstu pozadí v celé Praze).

- Navrhovaná výstavba skladového areálu je do území, ve kterém nejsou  překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v hodnocení dle platných  imisních  limitů. U oxidu dusičitého se hodnoty pozadí ročnímu imisnímu limitu (bez využití meze tolerance) blíží.

- Provoz navrhované haly ovlivní kvalitu ovzduší emisemi z pojezdu v areálu  a vyvolané cílové a zdrojové dopravy velmi málo.  Maximální krátkodobé imisní příspěvky kriteriálního oxidu dusičitého budou menší než 0,27 % imisního limitu, příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 budou menší než 0,04 % imisního limitu.

- Imisní příspěvky benzenu budou do 0,06 % přípustného limitu.

- V hale se nebude papír drtit. Dle zkušenosti z obdobného provozu nebude práce v hale zdrojem fugitivní prašnosti v míře, která by se projevila na imisních koncentracích prachu – složky PM10 – v okolí.

- Vypočtené imisní příspěvky haly  jsou řádově menší než nejistota v určení celkové okolní dopravy.

Předložený rozbor dokládá, že provoz haly na zpracování druhotných surovin – třídění a lisování odpadového papíru v areálu Kovošrot, a.s., budou velmi malé a na kvalitě ovzduší v okolí se prakticky neprojeví.

1.3. Vlivy na hlukové klima

Vliv provozu haly na hlukové poměry v oblasti stavby

Pro zhodnocení hlukové situace ve  venkovním prostoru v oblasti od provozu plánované haly v areálu Kovošrotu, a.s. Praha byly stanoveny následující sledované body č. 1 - 6:

Tabulka č. 5:

| Sledovaný bod č: | Umístění: |
| --- | --- |
| 1 | Bod u brány pro vjezd a výjezd areálu Kovošrot, a.s. Praha |
| 2 | 25 m od osy komunikace v ulici Ke Kablu, kterou vede téměř veškerá vyvolaná doprava související s provozem plánované haly |
| 3 | 25 m od osy komunikace Průmyslová pro směr Černokostelecká – Rabakovská |
| 4 | 25 m od osy komunikace Průmyslová pro směr Rabakovská – V Chotejně |
| 5 | Na hranici pozemku obytné zástavby č. 76/323 v ulici Štěrboholská (navazuje z jihu na Rabakovskou) |

Výšková úroveň bodů je uvažována 3 m nad povrchem.

Umístění sledovaných bodů je uvedeno na situaci širších vztahů 1:5000 - obr. č. 1 akustické studie.

Výpočet hluku ve sledovaných bodech č. 1 – 5 je proveden pro následující intenzity dopravy na komunikacích v oblasti stanovených dle podkladu ÚDI pro rok 2010. V těchto intenzitách dopravy jsou již obsaženy příspěvky vyvolané dopravy související s plánovanou halou v areálu Kovošrot, a.s. Praha.

Tabulka č. 6:

| Komunikace (úsek) | Intenzity automobilové dopravy 0-24 hodin běžného prac.dne, 2010 (hodnoty uvedeny v tisících – všechna/pomalá/těžká nákladní) |
| --- | --- |
| Průmyslová (Černokostelecká – Rabakovská) | 30,1/2,8/1,4 |
| Průmyslová (Rabakovská – V Chotejně) | 36,1/2,7/1,3 |
| Rabakovská (Průmyslová – K Pérovně) | 30,6/3,9/1,6 |
| Ke Kablu (Průmyslová – Kutnohorská) | 16,7/2,6/1,2 |

Intenzita na vjezdu a výjezdu do areálu Kovošrot a.s. byla odhadnuta na základě odečtu průjezdů automobilů při místním šetření na úroveň: ~1300/300 jízd/den.

Výpočet hluku ve sledovaných bodech byl proveden pomocí programu HLUK+ verze 6.07.

V následujícím jsou uvedeny celková hodnota LAeq,T ve sledovaných bodech č. 1 - 5 pro denní dobu (v noci bude hala mimo provoz) v období výhledu roku 2010 a dílčí hodnoty LAeq,T způsobené provozem plánované haly (v našem případě hlavně vyvolanou dopravou související s halou).

Tabulka č. 7:

| Sledovaný bod č. : | LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | Celková hodnota v bodě (hluk od provozu na veřejných komunikacích v oblasti) | Pouze dílčí hodnota od provozu plánované haly (zejména od vyvolané dopravy |
| 1 | ~59 | ~ 50 |
| 2 | 62,6 | ~ 44 |
| 3 | 61,0 | ~38 |
| 4 | 60,1 | ~ 35 |
| 5 | 62,5 | ~ 32 |

Dílčí hodnota LAeq,T pouze od zdrojů  haly - pojezd aut v areálu Kovošrot, a.s. Praha a provoz technologie uvnitř haly bude u nejbližší obytné zástavby – v ulici Nad Vokolky u ulice Kutnohorské  ve vzdálenosti cca 500 m od haly v úrovni < 35 dB.

Shrnutí

Na základě výpočtu hluku lze konstatovat, že dílčí hodnota LAeq,T ve sledovaných bodech SB č. 1 – 5 pouze od zdrojů plánované haly pro zpracování druhotných surovin – třídění a lisování odpadového papíru v areálu Kovošrot, a.s bude v úrovni min. o 9 dB nižší v případě bodu SB č. 1, resp. min. o 18 dB nižší v případě bodů SB č. 2 – 5, než celkové hodnoty  LAeq,T způsobené dopravou na komunikacích nesouvisejících s plánovanou halou (vztaženo k výhledu roku 2010). Dále lze konstatovat, že u nejbližší obytné zástavby bude dílčí hodnota LAeq,T pouze od zdrojů haly – pojezd aut souvisejících s halou v areálu Kovošrot, a.s. Praha a hluk pronikající od technologie přes stavební konstrukci haly hluboko pod hygienickým limitem 50 dB stanoveným pro 8 nejhlučnějších po sobě následujících hodin dne (v noci bude hala mimo provoz).

Provoz plánované haly na zpracování druhotných surovin – třídění a lisování odpadového papíru v areálu Kovošrot, a.s., Ke Kablu 289, Praha 10 tedy naprosto neovlivní plánované hlukové poměry v oblasti stavby v denní době.

1.4. Vlivy na vodu

Vlivy na vodu nebudou prakticky žádné. V současné době je povrch lokality navržené stavby tvořen zpevněnými plochami. Po realizaci stavby se bude jednat o zastavěné a zpevněné plochy. Tato skutečnost neovlivní stávající odtokové poměry. 10 pracovníků vyprodukuje minimální množství splaškových vod, tyto vody budou svedeny do jednotné kanalizace a dále na ÚČOV.

1.5. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Stavba bude provedena jako montovaná bez zásahu do horninového prostředí.

1.6. Vlivy na  faunu a flóru

Stavba si nevyžádá žádný zásah do fauny a flóry. Nálety ve sparách zpevněné plochy podél jižního okraje staveniště (náletové břízy, javory jasanolisté a jívy, viz obrázek č. 4 na straně 17) zůstanou zachovány. Tyto dřeviny jsou z ochranářského hlediska a sadovnického hlediska bezvýznamné.

1.7. Vlivy na ekosystémy

K ovlivnění ekosystémů nedojde, protože ekosystémy se v lokalitě stavby a dosahu vlivů stavby nenacházejí.

1.8. Vlivy na antropogenní systémy a funkční využití území

Stavba je navržena do průmyslové zóny a přžedstavuje smysluplné využití volných pozemků.

1.9. Ostatní vlivy

Jiné vlivy než výše uvedené nebyly identifikovány.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah a intenzita všech vlivů jsou naprosto minimální a lokální. Vlivy na hlukové klima a kvalitu ovzduší jsou za hranicemi areálu Kovošrotu prakticky neprokazatelné.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní hranice

Vzhledem k charakteru a umístění stavby tato skupina vlivů nepřipadá v úvahu.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů

Umístění stavby v průmyslové zóně, charakter provozu a malá intenzita vlivů stavby na životní prostředí nedávají prostor pro významná kompenzační opatření.

Podél jižní fasády haly zůstane zachován pás náletových dřevin a bude zrealizován záhon zeleně.

Před zahájením stavby doporučujeme provést průzkum kontaminace horninového prostředí pod stávajícími zpevněnými plochami. V případě, že bude prokázána kontaminace, doporučujeme vyhodnotit rizika šíření kontaminace mimo areál Kovošrotu Praha a.s. a případně provést asanaci.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a

neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Při zpracování oznámení se nevyskytly žádné podstatné nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by snižovaly vypovídací schopnost oznámení.

Nebyla vyloučena možnost kontaminace horninového prostředí v lokalitě navržené haly. Podle sdělení geologa provádějícího stavebně geologický průzkum – RNDr. Poláka je kontaminace velmi nepravděpodobná a na vzorcích odebraných zemin nebyla smysly zachytitelná.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr nebyl zvažován ve variantách, protože zařízení na zpracování druhotných surovin do areálu Kovošrotu Praha a.s. tematicky náleží.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Grafická příloha č. 1 – Situace širších vztahů – zákres do ortofotomapy 1 : 5 000

Grafická příloha č. 2 – Zákres do snímku katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000

Grafická příloha č. 3 – Situace 1 : 500

Grafická příloha č. 4 – Hala – půdorys  1 : 250

Grafická příloha č. 5 – Pohledy, řez příčný  1 : 200

2. Další podstatné informace oznamovatele

Použité podklady

[1] Polák P. (2005): „Praha 10 – Dolní Měcholupy areál Kovošrotu Praha a.s., hala na zpracování druhotných surovin“, inženýrskogeologický průzkum, Chemkomex Praha, a.s.

[2] Froňka o. (2005): „Praha 10 – Dolní Měcholupy areál Kovošrotu Praha a.s., hala na zpracování druhotných surovin“, Stanovení radonového indexu pozemku, Dr. Froňka nukleární technika

[3] Kolektiv (2003): Generel odvodnění hlavního města Prahy, Koncepce odvodnění území hl. m. Prahy, DHI, a.s., PVS a.s., Hydroprojekt a.s.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU

V Praze 15 katastrálním území Měcholupy v průmyslové zóně je navržena hala na třídění papíru. Do haly bude navážen papír – především neprodané časopisy, dále obalový papír z obchodních zařízení a příležitostně papír ze školních sběrů. Tento papír bude vytříděn, zbaven cizorodých příměsí, slisován do balíků a odvážen do papíren jako druhotná surovina. Kapacita haly s lisem činí 18 000 t/rok. Provoz bude zabezpečovat 10 pracovníků ve dvousměnném provozu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30 000 t/rok, stavba podléhá zjišťovacímu řízení v režimu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Na podkladě dokumentace k územnímu řízení bylo zpracováno oznámení. Cílem oznámení bylo zhodnotit vlivy stavby na životní prostředí a environmentální rizika stavby. Systematicky byly analyzovány vlivy stavby na jednotlivé složky životního prostředí. Vzhledem k charakteru provozu, malé intenzitě výstupů a umístění stavby v průmyslové zóně bylo shledáno, že vlivy stavby na dílčí složky životního prostředí jsou co do intenzity působení a rozsahu ovlivněného území naprosto minimální a hluboko pod limity vytyčenými platnými právními předpisy v ochraně životního prostředí. Stavba je z hlediska potenciálních negativních vlivů a rizik velmi dobře akceptovatelná. Vzhledem k tomu, že se jedná o provoz, ve kterém se zpracovává odpadní papír a neprodané časopisy na druhotnou surovinu, je konečný vliv stavby na životní prostředí pozitivní.

Na následujícím obrázku je mapa s vyznačením lokality navržené stavby.

Obrázek č. 7 - Mapa s vyznačením lokality navržené stavby

H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Zpracovatel oznámení

V Praze dne 9. 12. 2005				Ing. Pavel Beran, Ph.D.

Rustical B

Na Pískách 56

160 00  Praha 6

GRAFICKÉ PŘÍLOHY:

Grafická příloha č. 1 – Situace širších vztahů – zákres do ortofotomapy 1 : 5 000

Grafická příloha č. 2 – Zákres do snímku katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000

Grafická příloha č. 3 – Situace 1 : 500

Grafická příloha č. 4 – Hala – půdorys  1 : 250

Grafická příloha č. 5 – Pohledy, řez příčný  1 : 200

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY:

Akustická studie

Rozptylová studie

OBSAH

ÚVOD												  1

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI  							  1

1. Obchodní firma										  1

2. IČ												  1

3. Sídlo											  1

4. Oprávněný zástupce oznamovatele  							  1

5. Projektant											  1

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU									  2

I. Základní údaje 									  2

1. Název záměru										  2

2. Kapacita záměru										  2

3. Umístění záměru										  2

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry				  2

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,

resp. odmítnutí										  2

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru				  3

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení		  5

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků					  5

II. Údaje o vstupech									  6

1. Půda											  6

2. Voda 											  6

3. Zemní plyn  										  6

4. Elektrická energie									  6

5. Suroviny											  7

6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu						  7

6.1. Nároky na dopravní infrastrukturu							  7

6.2. Nároky na jinou infrastrukturu							  8

III. Údaje o vÝstupech								  9

1. Emise do ovzduší										  9

2. Hluk											10

3. Odpadní vody										11

4. Odpady											12

5. Rizika havárií										13

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 		13

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních

charakteristik dotčeného území					13

2. Stručná charakteristika stavu složek životního

prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně

významně ovlivněny								15

2.1. Ovzduší											15

2.2. Voda  											15

2.3. Půda 											15

2.4. Geofaktory životního prostředí  							15

2.5. Flóra a fauna										16

2.6. Územní systém ekologické stability							16

2.7. Natura 2000										18

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ									19

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti

a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby

trvání, frekvence a vratnosti)    						19

1.1. Vlivy na obyvatelstvo  									19

1.2. Vlivy na ovzduší a klima								19

1.3. Vlivy na hlukové klima									23

1.4. Vlivy na vodu										25

1.5. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky   					25

1.6. Vlivy na  faunu a flóru   								25

1.7. Vlivy na ekosystémy  									25

1.8. Vlivy na antropogenní systémy a funkční využití území  				25

1.9. Ostatní vlivy   										26

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  	26

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní hranice						26

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů  						26

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a

neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů  		26

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU					27

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE									27

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  	27

2. Další podstatné informace oznamovatele				27

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU										27

H. PŘÍLOHA										30

Zpracovatel oznámení									35