| Ing. Pavel Beran, Ph.D. - Rustical B | Na Pískách 56 160 00 Praha 6 tel.: 233 310 503, 776 126 579 e-mail: rustical@volny.cz IČ: 12584720 DIČ: 006-5906170336 |
| --- | --- |

„Rozšíření skladové haly a administrativní budovy“

Praha 20, k. ú. Horní Počernice

Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Únor 2005

ÚVOD

V katastrálním území Horní Počernice se při východním okraji Prahy nachází areál Sychrov. Jedná se o areál bývalých Drůbežáren Xaverov. Objekty živočišné výroby morálně a fyzicky zastaraly, a proto jejich původní funkce byla nahrazena funkcí skladovou a obchodní. Jedním z nových uživatelů je také velkoobchod s elektrickým nářadím firma WETRA-XT,ČR s.r.o. Vzhledem k tomu, že původní objekty sloužily chovu drůbeže, není možné je bez přestavby využít pro skladovou a logistickou funkci. Investor proto přistoupil k demolici svých objektů v areálu Sychrov a jejich nahrazením moderní skladovou halou s administrativní přístavbou.

Celková výměra zastavěné plochy přesahuje limit 3 000 m2, a proto stavba podléhá zjišťovacímu řízení v režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  Dle přílohy č. 1 k zákonu stavba patří do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.6 - Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Správním úřadem v případě této navržené stavby je Magistrát hl. m. Prahy.

Oznámení na 	navržený záměr zpracoval Ing. Pavel Beran, Ph.D. Cílem oznámení je poskytnout správním úřadům, dotčeným samosprávním celkům  a veřejnosti informace o podstatných vlivech navržené stavby na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, kterou je v omezené míře dotčena obytná zástavba, byly jako součást oznámení zpracovány akustická studie a rozptylová studie.

V Praze dne  14. 2. 2005

Zpracovatelé oznámení:		Ing. Pavel Beran, Ph.D.: hlavní textová část a koordinace

Ing. Jiří Králíček: akustická studie

Mgr. Jakub Bucek: rozptylová studie

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma			WETRA-XT,ČR s.r.o.

2. IČ					25632833

3. Sídlo 				Náchodská 1623, 190 00   Praha 9

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Alexandr Herda

Jetřichovická 8

Praha 8 – Prosek

tel.: 281 926 926, 603 833 666

zplnomocněný zástupce:

Ing. Marie Štróblová

Průběžná 45

Praha 10

tel.: 604 116 959

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru		„Rozšíření skladové haly a administrativní budovy“

2. Kapacita  záměru

Výměry a kategorie ploch jsou následující:

- celková výměra areálu      		9 601 m2

- výměra zastavěné plochy  objektem	5 120 m2

- zpevněné plochy				1 973 m2

- výměra ploch zeleně na terénu		2 688 m2

Koeficient zeleně činí: KZ = 2 688 m2/9 601 m2 = 0,28

Koeficient zeleně 0,28 je dosažen výhradně zelení na terénu bez náhradní zeleně.

Podlažnost:

- přístavba, nástavba a vestavba – 2 nadzemní podlaží

- skladový prostor  - 1 nadzemní podlaží

Obestavěný prostor -    		62 306 m3

Počet pracovníků a směnnost  - 	cca 35 pracovníků, pouze denní provoz

3. Umístění záměru			městská část Praha 20

katastrální území Horní Počernice

Grafickou přílohou č. 1 je situace širších vztahů 1 : 10 000.

Grafickou přílohou č. 2 je zákres situace do snímku ortofotomapy 1 : 2 000, nálet 2004.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Navržená skladová hala s administrativním přístavkem je součástí areálu Sychrov. Předmětem předloženého oznámení je pouze skladová haly firmy WETRA-XT,ČR s.r.o. Ostatní aktivity v areálu (obchodní a skladová funkce) vytvářejí kumulativní vlivy s navrženou stavbou.

Navržená stavba představuje distribuční sklad elektrického nářadí. Kumulativní vlivy navržené stavby spočívají především ve vlivech vyvolané dopravy – vlivy na hlukové klima a vlivy na kvalitu ovzduší. Vzhledem k tomu, že bude skladováno zboží s malou obrátkovostí, tyto kumulativní vlivy zejména ke stávající dopravě po Náchodské ulici (silnice č. II/611) budou velmi malé.

Dalším kumulativním zdrojem znečištění ovzduší bude plynová kotelna.

Vlivy vyvolané dopravy na hlukové klima analyzuje přiložená akustická studie a vlivy vyvolané dopravy a kotelny analyzuje přiložená rozptylová studie.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,

resp. odmítnutí

Podnikatelským záměrem investora je vybudovat distribuční sklad elektrického nářadí pro Českou republiku a dále pro Polsko. Stavba je z tohoto pohledu vhodně umístěna v návaznosti na důležitý dopravní koridor – dálnici D11.

Umístění stavby je vhodně zvoleno, protože nedochází k čerpání omezeného přírodního zdroje, kterým je půda. Stavba vhodným způsobem revitalizuje areál bývalých drůbežáren Xaverov.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Architektonické  a  urbanistické  řešení stavby

Nová skladová hala je navržena ocelová montovaná, jednopodlažní, s částečnou vestavbou a přístavbou administrativní části. Sklon střechy je sedlový, s bodovými světlíky umístěnými ve střešním plášti. Půdorysné rozměry haly jsou  85,50  x  60,00 m. Výška haly ve hřebenech bude 13,50 m.

Opláštění haly je navrženo z polyuretanových stěnových panelů, které budou v barevném provedení firmy WETRA.

Střešní plášť bude z ocelových vazníků, na kterých budou osazeny tenkostěnné vaznice METSEC, pro montáž  střešních zateplených panelů.

Nástavba a přístavba administrativního objektu bude zděná z pálených tvárnic. Nástavba nad stávajícím objektem  velikosti 16,70 x 12,40 m, přístavba administrativního objektu velikosti 34,1 x 8,6 m. Stropní  a střešní  konstrukce bude ocelová. Výška hřebene nástavby administrativního objektu bude 8,5 m.

Řešení fasády bude respektovat vnější podmínky i požadavek majitele na optickou atraktivnost nového objektu. Fasády budou  řešeny  barevně dle požadavků investora.

Účel a funkce stavby

Účelem stavby je rozšíření skladové haly a administrativní budovy. Předmětem skladování a další distribuce bude elektrické ruční nářadí.

Výrobky pro skladování se budou přijímat, skladovat a expedovat dle zpracovaného  toku materiálu. Výrobky se budou skladovat na paletách a dopravovat pomocí ručních a elektrických vysokozdvižných vozíků. Expedovat se budou přes rampy přímo na nákladní automobily a kamióny.

Stručný popis předpokládaného stavebně technického řešení

Stavbu tvoří tyto stavební objekty :

SO 01  Demolice  objektů

SO 02  Hrubé terénní úpravy

SO 03  Skladový objekt s vestavbou

SO 04  Přístavba a nástavba administrativního objektu

SO 05  Parkoviště, zpevněné plochy

SO 06  Vodovodní  přípojka

SO 07  Dešťová kanalizace

SO 08  Splašková  kanalizace

SO 09  Vnější  osvětlení

SO 10  Přípojka  NN

SO 11  Přemístění a rozšíření  zásobníku na PB

SO 12  Terénní a sadové úpravy

SO 13  Zasakovací  objekty

Grafickou přílohou č. 3 jsou stavební objekty v měřítku 1 : 1 000.

Grafickou přílohou č. 4 je celkový půdorys v měřítku 1 : 500.

SO 01  Demolice  objektů

Pro zajištění  pozemku pro navržené rozšíření skladové haly je nutné  určené objekty demolovat. Navržené objekty k demolici jsou patrny z grafické přílohy č. 3 – Stavební objekty. Jedná se o stávající ocelovou  skladovou halu, umístěnou na části parc. č. 4524, k.ú. Horní Počernice. Hala je  jednopodlažní, montovaná, se střešním pláštěm z vlnitého plechu. Zastřešení haly je  sedlovými  ocelovými vazníky, se střešní krytinou z vlnitého plechu. Velikost haly určené k demontáži je 60,0 x 12,5 m.

Dalším objektem k demolici je objekt bývalé kotelny, umístěné na parc. č. 4521, k.ú. Horní Počernice. Objekt je zděný, jednopodlažní, zastřešený  sedlovými vazníky, se střešní krytinou z asfaltových pásů. Velikost objektu kotelny  je 33,0 x 12,5 m.

SO 02  Hrubé terénní úpravy

Hrubé terénní úpravy spočívají v sejmutí  kvalitnější zeminy a vyrovnání terénu  do roviny na spodní úroveň podlahových konstrukcí, tj.  cca - 0,400 m pod úrovní čistých podlah v 1.N.P.  Část sejmuté zeminy, která bude použita na terénní a sadové úpravy v areálu závodu, bude  uložena na mezideponii v místě stavby.

Případné násypy budou prováděny z vhodné vytěžené zeminy. Zemina v násypech bude ukládána po vrstvách tloušťky maximálně 200 mm a hutněna vibračním válcem.

V rámci  terénních a sadových úprav  v okolí skladové haly je navržena výsadba nových stromů a keřů. Navržené úpravy budou provedeny v dalším stupni PD, ve spolupráci s odborem životního prostředí a dopravy městské části Praha 20 – Horní Počernice.

SO 03  Skladový objekt  s vestavbou  administrativní části

Nová skladová hala je navržena ocelová montovaná, jednopodlažní, s částečnou vestavbou administrativní části. Sklon střechy je sedlový, s bodovými světlíky umístěnými ve hřebenech. Půdorysné rozměry haly jsou 81,50  x  60,00 m. Výška haly ve hřebenech bude  13,50 m.

Nosnou konstrukci haly tvoří  ocelové sloupy svařené z profilů IPE 200. Sloupy budou vetknuty do železobetonových monolitických kalichů. Střešní sedlové ocelové vazníky se osadí do vidlicových zhlaví sloupů. Střešní plášť je navržen ze zateplených polyuretanových panelů se střešní krytinou z PVC fólií.

Opláštění haly je navrženo ze stěnových polyuretanových panelů, které budou opatřeny fasádními nátěry v barevném provedení. Střešní plášť je navržen ze zateplených polyuretanových panelů se střešní krytinou z PVC  fólií.

Podlahy  ve skladové části budou provedeny z průmyslového betonu.  Povrchy podlah v administrativní části budou z keramické  dlažby nebo krytiny PVC.

Dispoziční řešení vyplývá z charakteru a tvaru pozemku pro výstavbu a z požadavků investora.

Přirozené osvětlení  bude zajištěno  v  hale bodovými střešními světlíky, v kancelářích a pomocných provozech okny.

Sociální zařízení včetně šaten, kuchyňky a úklidové místnosti, pro pracovníky skladové haly,  je umístěno ve 2. NP přístavby administrativního objektu. Ve skladové části se počítá s max. počtem smíšených  pracovníků – 15.

Administrativa  umístěná ve vestavbě skladové haly má sociální zařízení, včetně kuchyňky a úklidové místnosti,  umístěné také ve 2.NP  přístavby administrativního objektu.

SO 04   Přístavba a nástavba administrativního objektu

Přístavba a nástavba administrativní části je navržena zděná z pálených tvárnic, nástavba nad stávajícím objektem velikosti 16,70 x 12,40 m, přístavba velikosti 34,1 x 8,6 m. Výška přístavby do hřebene je 8,6 m. Stropní konstrukce je ocelová z ocelových profilů a profilového plechu, s dobetonováním. Podhledy sádrokartonové s požární odolností. Střecha nad nástavbou je sedlová, nad přístavbou pultová, ocelová z příhradových vazníků, se střešní krytinou z profilového plechu.

Sociální zařízení pro pracovníky stávajícího administrativního objektu je stávající umístěné v 1. NP. V administrativní části se  počítá s max. počtem smíšených  pracovníků – 8. V 1.NP je umístěno také sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

SO 05   Parkoviště, zpevněné plochy

Ze stávající příjezdové komunikace do areálu Sychrov bude vybudována zpevněná plocha pro příjezd nákladních automobilů k navrženým rampám skladové haly.

V severní části pozemku je navrženo parkoviště pro osobní automobily pracovníků a hostů.  Navržená zpevněná plocha pro příjezd k objektu je navržena asfaltová. Komunikace, zpevněné odstavné plochy a parkoviště se provedou s vrchním povrchem z asfaltobetonu.

U vstupní části do budovy se provedou chodníky ze zámkové dlažby.

SO 06   Vodovodní  přípojka

Skladová hala bude zásobována pitnou vodou z areálové vodovodní sítě. Dimenze přípojky vody  Js 32.

Vodovod bude napojen na stávající  vodovodní řad v areálu Sychrov. Na odbočce do skladu bude vysazena armaturní šachta s vodoměrnou soustavou.

SO 07   Dešťová  kanalizace

Dešťová kanalizace bude oddělená - kanalizace ze střech objektů  a kanalizace z komunikací a zpevněných ploch.

Na základě doporučení inženýrsko geologického posudku budou dešťové vody odvedeny do zasakovacích ploch, umístěných na předmětných pozemcích.

Dešťová kanalizace ze střech objektů bude odvedena mimo dispozici navržených objektů a zasakována v určených plochách  na předmětných  pozemcích.

Komunikace a zpevněné plochy  budou odvodněny pomocí uličních vpustí. Dešťové vody budou svedeny přes dva stupně čištění do zasakovací plochy.  První stupeň čištění je gravitačně sorpční odlučovač olejů a ropných látek GSOL-5/20 a druhý stupeň, který bude bezprostředně navazovat, je filtr ze sorpční membrány REO Fb ( netkaná textilie NTRF,  střiž REO Fb ), který  zachytí případné ropné znečištění z prvního stupně.

SO  08  Venkovní  splašková  kanalizace

Splaškové odpadní vody budou svedeny z hygienických uzlů  gravitačním kanalizačním potrubím  DN  160 do stávající  bezodtokové jímky – žumpy – velikost 50 m3.

Gravitační splašková kanalizace bude provedena z potrubí  PVC DN 160 mm, uloženého ve výkopu v hloubce cca 1 200 mm v pískovém loži.

SO  09   Vnější  osvětlení

Vnější silnoproudé rozvody zahrnují  venkovní osvětlení. Venkovní osvětlení bude zajišťovat osvětlení příjezdových a přístupových  komunikací, zpevněných ploch a parkoviště zaměstnanců.  Vnější silnoproudé rozvody se provedou kabely, uloženými ve výkopech. Venkovní osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly.

SO 10   Přípojka NN

Přípojka NN řeší připojení objektu skladu, umístěného ve skladovém areálu, na síť NN, dále pak měření spotřeby el. energie a  přípojku k objektu.

Technické údaje

Napěťová soustava 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V, - TN - C

Ochrana před nebezpečným dotykem samočinným odpojením od zdroje

Stupeň důležitosti dodávky el. energie III

Instalovaný příkon 				Pi = 60 kW

Soudobost 					ß = 0,4

Výpočtový výkon 				Pp = 24 kW

Dimenze jističe před elektroměrem 	            In = 40A

Roční spotřeba el. energie 		            Ar = 14MWh/rok

Technické řešení

Objekt skladu bude připojen ve stávající pojistkové skříni PRIS z volného vývodu 3x63A. Přípojka bude ukončena v elektroměrovém rozvaděči PER 1, umístěném v plastovém pilíři v blízkosti PRIS.

Z elektroměrového rozvaděče bude připojen podružný rozvaděč R1 v objektu skladu. Domovní přípojka bude provedena kabelem CYKY 4Bx10 mm2, vedeným v zemi podél příjezdové komunikace uvnitř skladového areálu.

SO 11	 Přemístění a rozšíření  zásobníku na PB

Topné medium pro vytápění a přípravu TUV  projektovaného objektu je propan-butan. Až bude předmětný areál  plynofikován, bude skladová hala a administrativní objekt přepojen na zemní plyn.

Plyn bude do  objektu  přiveden z přemístěného a rozšířeného zásobníku na propan-butan. Přívod do objektu a vnitřní rozvody budou provedeny v souladu s ČSN  38 64 62.

Umístění zásobníku na PB bude provedeno v souladu s TP G 402 01.

SO 12  Terénní a sadové úpravy

Po dokončení stavby budou volné plochy urovnány a rozprostře se zde humózní zemina v tloušťce cca 200 mm. Svahování násypů bude provedeno ve sklonu 1: 2, svahování zářezů ve sklonu  1: 1,75.

Tyto plochy budou osety trávou a osázeny okrasnými stromy a keři, ve spolupráci s odborem životního prostředí a dopravy městské části Praha 20.

SO 13 Zasakovací objekty

Dešťová voda ze střech objektů a z komunikace  a zpevněných ploch (přes dvoustupňové čištění) bude zasakována v určených zasakovacích plochách na předmětných pozemcích stavby. Zasakovací plochy budou  umístěny minimálně 3,0 m od navržených objektů. Na každých  100m2  plochy střechy  bude připadat 1,5 m3  objemu zasakovacího objektu.

Zasakovací objekt bude vyplněn štěrkem frakce 32 – 64 mm. Potrubí dešťové kanalizace bude v ploše zasakovacího objektu  rozvětvené a provedené z perforovaných trub, aby docházelo k plošnému  zasakování.

Štěrková vrstva bude překryta zeminou  v celkové výšce 1,0 m.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Podnikatelským záměrem investora je stavbu zahájit a dokončit v nejkratším možném termínu.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Městská část Praha 20

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Obec Šestajovice

Obec Jirny

II. Údaje o vstupech

1. Půda

Vstupem stavby jsou následující pozemky:

katastrální území Horní Počernice, parcely č.:

4081/13	-  	ostatní plocha			6069 m2

4081/15	- 	ostatní plocha			1667 m2

4081/17	- 	ostatní plocha			 464  m2

4519		-	zastavěná plocha a nádvoří	    76 m2

4521	   	-	zastavěná plocha a nádvoří	  387 m2

4524		-	zastavěná plocha a nádvoří      938 m2

CELKEM 						9601 m2

Navrženou stavbou nebudou dotčeny pozemky ZPF ani pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Navrženou stavbou nejsou dotčena ochranná pásma.

2. Voda

Potřeba vody zdravotechniky bude následující:

Celkový  počet   zaměstnanců	   	 35

Spec. potřeba vody	  		 	50 l/os. směna

Průměrná denní potřeba	Qp

Qp  =  35 x 50  =  1750 l/den

Průměrná roční potřeba	Qr

Qr = 456 m3/rok

Zdrojem vody je areálový zdroj – studna zásobující areál Sychrov. Ve výhledu bude možné napojení na veřejný vodovod zbudovaný v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny v katastrálním území Šestajovice.

3. Plyn

Celková roční spotřeba plynu pro zajištění tepla na celý objekt bude dle projektové dokumentace 78 566 m3. V období po realizaci stavby se bude jednat o propan-butan, ve výhledu po vybudování plynové přípojky do areálu Sychrov a přilehlé průmyslové zóny v katastrálním území Šestajovice (Středočeský kraj) zemní plyn.

4. Elektrická energie

Napěťová soustava 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V, - TN - C

Ochrana před nebezpečným dotykem samočinným odpojením od zdroje

Stupeň důležitosti dodávky el. energie III

Instalovaný příkon 				Pi = 60 kW

Soudobost 					ß = 0,4

Výpočtový výkon 				Pp = 24 kW

Dimenze jističe před elektroměrem 	            In = 40A

Roční spotřeba el. energie 		            Ar = 14MWh/rok

5. Suroviny

Navržená stavba je distribučním skladem elektrického nářadí, nezahrnuje výrobní technologie, a proto nevytváří nároky na suroviny.

6. Stavební materiály

K realizaci stavby budou použity běžné stavební materiály. Tyto materiály budou zajištěny na komerčním základě bez exploatace nových zdrojů.

7. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

7.1. Nároky na dopravní infrastrukturu

Doprava v klidu

Výpočet  nároků stavby na dopravu v klidu byl proveden podle vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze:

Funkce			plochy			ukazatel		počet stání

Administrativa	331m2			1/35			10

Sklady			4 550 m2		1/200			23

CELKEM								33

Pro stavbu je navrženo celkem 33 PS.

Vyvolaná doprava

Příjem zboží

Kamionová doprava bude vedena z Hamburku. Kamiony budou směrovány na dálnici D11 na sjezd Jirny a odtud po silnici č. II/611 do areálu Sychrov.

PŘÍJEM         2 - 4 kamiony denně (4 – 8 pohybů)

Výdej zboží

Kamionová doprava ze Sychrova  ve směru Polsko a Slovensko bude vedena po silnici II/611 směr sjezd Jirny  a dále po dálnici D11 ve směru Polsko a D1 ve směru Slovensko.

VÝDEJ          3 - 5 kamionů týdně (6 – 10 pohybů)

Vnitrostátní doprava je řešena  vozidly nosnosti do 3,5t .

VÝDEJ         8 - 12 vozidel denně (16 – 24 pohybů), z toho cca 1/2 do Prahy,

vše po dálnici D11 přes sjezd Jirny

V noci ani o víkendu se nepočítá  s žádným provozem.

Osobní automobilová doprava

V případě osobní automobilové dopravy se předpokládá 20 OA/den = 40 pohybů/den, z toho 20 pohybů směr Praha – Horní Počernice a 20 pohybů směr Jirny.

Zaměstnanci budou do areálu dojíždět převážně stávajícími autobusovými linkami.

Grafickou přílohou č. 6 jsou údaje ÚDI o dopravě po Náchodské ulici.

7.2. Nároky na jinou infrastrukturu

Odkanalizování areálu

Stávající areál Sychrov není odkanalizován systematickou kanalizací. Dílčí objekty mají své žumpy (včetně oznamované skladové haly) a dešťové vody jsou likvidovány vsakem na povrchu terénu.

Ve výhledu bude možné napojení na splaškovou kanalizaci a ČOV navržené průmyslové zóny východně od areálu Sychrov v katastrálním území Šestajovice. Dešťové vody budou likvidovány nadále vsakem bez nároků na dešťovou kanalizaci.

Plynová přípojka

Plyn pro navrženou skladovou halu WETRA-XT bude zajištěn dovozem propan-butanu. Ve výhledu bude protažen plynovod z Horních Počernic do areálu Sychrov a dále do přilehlé průmyslové zóny v katastrálním území Šestajovice.

Rozvody el.energie

K napájení areálu budou využity stávající rozvody.

III. Údaje o vÝstupech

1. Emise do ovzduší

Zdrojem znečišťování ovzduší bude:

- Vytápění objektu

- Vyvolaná doprava

Vytápění objektu

K vytápění administrativního vestavku a přípravě teplé užitkové vody bude sloužit dvojice plynových kotlů s atmosferickými hořáky o maximálním výkonu 2 x 48 kW. Regulace výkonu kotlů bude zajištěna v rámci profese měření a regulace, stejně jako regulace teploty zpětné vody do kotlů. Celkový instalovaný výkon kotelny bude 96 kW.

Odtah spalin bude proveden do svislého kouřovodu, vedeného nad střechu budovy.  Vytápění bude zajištěno plynovými infrazářiči (například Helios 10-ID ), zavěšenými pod stropem. Instalovány budou ve skladové hale. Ostatní prostory budou vytápěny z plynové kotelny.

Přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin pro zářiče bude proveden společným přívodním a odtahovým potrubím. Přívod i odtah budou provedeny ze střechy haly.

Celková roční spotřeba propan-butanu (ve výhledu zemního plynu) na celý objekt bude dle projektové dokumentace 78 566 m3.

Údaje o emisích z plynové kotelny vycházejí z následující úvahy. Celková roční spotřeba plynu je v objektu 78 566 m3  za rok. Z výše uvedeného množství topného plynu se uvolní následující množství emisí:

Tabulka č. 1 – Emise z kotelny

| ZP | Emise | Emise |
| --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [g/s] |
| NOx | 0,1508 | 0,0140 |
| CO | 0,0251 | 0,0023 |
| CxHy | 0,0050 | 0,0005 |
| SO2 | 0,0008 | 0,0001 |
| Tl | 0,0016 | 0,0001 |

Vyvolaná doprava

Jedná o malé překladiště zboží a této skutečnosti odpovídá i vyvolaná automobilová doprava. Co se týče příjmu zboží, ten bude probíhat 2 až maximálně 4 kamiony za den. Z hlediska výdeje pak bude denně odjíždět cca 1 kamion směr Slovensko a cca maximálně 12 vozidel lehké nákladní automobilové dopravy pro zásobování v ČR. Veškerá automobilová doprava po lokalitě bude probíhat pouze v pracovní dny a ve dne.

Směrování automobilové dopravy je uvažováno mimo Horní Počernice a směrováno rovnou na nejbližší nájezd na dálnici D11.

Emise z automobilové dopravy jsou spočítány na základě platné metodiky MEFA 02, přičemž jako emisní úroveň byla brána konvekční automobilová dopravy, pro posouzení nejhoršího možného stavu, který může nastat.

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro dvě varianty. Varianta stávající stav uvažuje s automobilovou dopravou po dálnici D11 a komunikaci II/611, jako největšími přispěvateli k imisní zátěži v lokalitě. Počty automobilů na těchto komunikacích jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 2 – Stávající dopravní zátěže příjezdových komunikací

| úsek č. | Název komunikace | Úsek | CELK. | OA | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II/611 | II/611 | Horní Počernice – areál WEXTRA | 13 300 | 11 700 | 1 600 |
| D11 | stávající doprava | Horní Počernice | 31 200 | 25 250 | 5 950 |

Ve variantě 2 posouzení stavu po realizaci záměru pro rok 2010 je uvažováno se změnami v automobilové dopravě a s odhadem nárůstu a poklesu intenzit dopravy na předmětných komunikacích. Intenzity dopravy byly převzaty z Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy a jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 3 - Dopravní zátěže příjezdových komunikací ve výhledu roku 2010

| úsek č. | Název komunikace | Úsek | CELK. | OA | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II/611 | II/611 | Horní Počernice – areál WEXTRA | 10 400 | 8 300 | 2 100 |
| D11 | stávající doprava | Horní Počernice | 35 641 | 29 037 | 6 604 |

Emise z parkoviště byly vypočteny následujícím způsobem:

Předpokládaný pojezd automobilů po areálu byl již uveden výše, můžeme uvažovat osobní automobilovou dopravu na úrovni 20 automobilů a nákladní automobilovou dopravu na úrovni 18. Nákladní automobilová doprava bude jezdit pouze ve dne. Při maximálním vytížení parkoviště (nejhorší možný stav) se počet automobilů za den bude rovnat 20 osobním a 18 nákladním automobilům, což odpovídá 40 pojezdům po parkovišti osobních automobilů a 36 nákladním automobilům a 38 startům na parkovišti. Pokud opět vyjdeme z programu  MEFA 2002,  lze konstatovat, že při pojezdu  po parkovišti 20 osobních automobilů a 18 nákladních automobilů se v průměru uvolní následující množství emisí jednotlivých polutantů:

Pro NO2:

Uvažovaný emisní faktor pro OA = 0,11 g na km a vozidlo

Uvažovaný emisní faktor pro TNV = 1,89 g na km a vozidlo

Délka pojezdu po parkovišti cca 100 metrů

Potom celková emise je dána vztahem:

((0,11 * 0,1 * 20) + (1,89 * 0,1 * 18))/(3600*10) = 0,000101 g/s NO2

Pro benzen:

Uvažovaný emisní faktor pro OA = 0,0021 g na km a vozidlo

Uvažovaný emisní faktor pro TNV = 0,013 g na km a vozidlo

Délka pojezdu po parkovišti cca 100 metrů

Potom celková emise je dána vztahem:

((0,00021 * 0,1 * 20) + (0,013 * 0,1 * 18))/(3600*10) = 0,00000661 g/s benzenu

K této emisi je nutné připočítat emisi ze startu osobních automobilů, tu lze vypočítat  na základě dále uvedeného postupu.

Emisní faktory pro studený start automobilů byly převzaty od Hydrometeorological Institute of United Kingdom, což je obdoba našeho ČHMU ve Velké Británii. Emisní faktory jsou k nahlédnutí u zpracovatele této rozptylové studie.

Jsou stanoveny  u NO2 na 1,19 g na jeden start a pro benzen 0,074. Pokud budeme uvažovat start 38 automobilů za den,  je celková emise dána vztahem:

1,19 g*38 = 45,22g emisí za den a pro benzen 0,074*38 = 2,812 na start všech automobilů. Podělením sekundami za provozní den (3600*10) se dostaneme k emisi 0,00126 g  NO2 za sekundu a pro benzen 0,000078 g za sekundu.

Celková emise za celé parkoviště je pak dána součtem g emisí NO2 za jednu sekundu z pojezdu po parkovišti a startů automobilů.

2. Hluk

Zdroje hluku při provozu navržené stavby

Následně jsou uvedeny  zdroje hluku související s provozem nové skladové haly a administrativní přístavby:

Vytápění:

Skladová hala bude vytápěna přímotopnými zářiči, resp. plynovými teplovzdušnými agregáty s odvodem spalin nad střechu.

V administrativním objektu bude plynová kotelna o výkonu 2x48 kW, odvod spalin nad střechu objektu.

Vzduchotechnika:

Větrání haly bude nucené, pomocí nástřešních jednotek.

Vyvolaná doprava:

Je reprezentována cca 36 jízdami nákladních automobilů a kamionů za den. Nákladní doprava bude vedena na komunikaci Náchodská směrem na dálniční sjezd Jirny a dále po dálnici na Prahu, resp. na Hradec Králové. Směrem na Horní Počernice nákladní doprava nebude. Dále součástí vyvolané dopravy bude 40 pohybů osobních automobilů.

Provoz bude pouze v denní době všedního dne.

Maximálně přípustné hladiny hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna  2004.

V následujícím jsou stanoveny limitní hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb v oblasti plánované stavby. Hlukové poměry jsou hodnoceny ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. Dle § 12 „Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb“ a  přílohy č. 6 podkladu /1/ lze stanovit následující přípustné hodnoty hluku.

- od zdrojů hluku v areálu skladové haly (doprava na parkovištích, včetně příjezdu a odjezdu +  stacionární zdroje hluku - VZT,  vytápění):

LAeq,T = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin dne

40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noci

- hluk od stávající dopravy v oblasti:

LAeq,T = 55 dB pro den

45 dB pro noc

Výše uvedené hodnoty   jsou vztaženy k bodům 2 m před fasádou obytných objektů, resp. k území pro obytnou zástavbu.

Hluk u sousedících skladových hal v areálu od zdrojů plánované skladové haly je hodnocen limitem LAeq,T = 70 dB pro denní dobu a 60 dB pro noc.

Poznámka:

Pro hluk ze stavební činnosti při výstavbě nové skladové haly a administrativního objektu  jsou uvažovány v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních  prostorách staveb  následující nejvyšší přípustné hodnoty hluku:

# LAeq,T  =  60 dB  pro dobu trvání stavby od 7 do 21 hodin

LAeq,T =  50 dB  v době od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

LAeq,T =  40 dB  v době od 22 do 6 hodin

# Stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku přísluší orgánům Hygienické služby.

3. Odpadní vody

Při provozu navržené skladové haly budou vznikat následující kategorie odpadních vod:

- splaškové odpadní vody

- dešťové odpadní vody

  - dešťové vody čisté – ze střechy objektu

  - dešťové vody nečisté – ze zpevněných ploch

Splaškové odpadní vody

Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě vody zdravotechniky a činí 1,750 m3/den, t.j. 456 m3/rok.

Splaškové odpadní vody budou svedeny do žumpy o obsahu velikost 50 m3. Žumpa bude podle potřeby (cca 1 x za měsíc) vyvážena na vhodnou ČOV. Ve výhledu bude možné napojení celého areálu Sychrov na ČOV sousední navržené průmyslové zóny.

Dešťové odpadní vody

Areál Sychrov není odvodněn soustavnou dešťovou kanalizací. Dešťové vody ze střech objektů jsou svedeny na terén a zde se vsakují. Dešťové vody ze zpevněných ploch stékají konformně s terénem do ploch zeleně, kde se vsakují.

Návrh odkanalizování skladové haly nadále počítá se vsakem dešťových vod. Vsak nebude na terénu jako doposud, ale ve vsakovacích objektech.

Pro výpočet odtoku dešťových vod je rozhodující návrhový déšť: i = 130 l/s.ha, t = 15 min., n = 1.

Celkové množství dešťových vod při návrhovém dešti bude:

Tabulka č. 4 – Výpočet odtoku dešťových vod při návrhovém dešti 130 l/s/ha

| Kategorie plochy | Plocha (m2) | Součinitel odtoku ψ | Odtok (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| zastavěná plocha | 5 120 | 0,9 | 59,9 |
| zpevněné plochy | 1 973 | 0,8 | 20,5 |
| zeleň | 2 688 | vsak na terénu | 0 |
| CELKEM | 9 601 | - | 80,4 |

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena na gravitačně sorpční odlučovač olejů a ropných látek GSOL-5/20 a druhý stupeň, který bude bezprostředně navazovat, je filtr ze sorpční membrány REO Fb, ( netkaná textilie NTRF,  střiž REO Fb ), který  zachytí případné ropné znečištění z prvního stupně.

4. Odpady

Odpady budou vznikat ve 2 časových etapách:

- výstavbě skladové haly

- provozu skladové haly

Odpady jsou zatříděny podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.,  kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Odpady v ETAPĚ výstavby

Po dobu výstavby se nepředpokládá vznik větších objemů odpadu. Převážně se bude jednat o odpady v kategorii ostatní - O. V počátečních fázích se bude jednat o odpad z kácení zeleně. Bude následovat odpad z demolic objektů. Dále se bude jednat o běžný odpad z výstavby objektů - odpadní papír, dřevo, železo a směsný stavební odpad.

Odpady charakteru N budou v období výstavby vznikat pouze v malých množstvích. Bude se jednat zejména o odpad z nanášení nátěrových hmot a obaly od nich.

Tabulka č. 5 – Odpady při výstavbě

| Kód | Druh odpadu | Kategorie | Množství (t) | Způsoby nakládání* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI |  |  |  |
| 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |  |  |  |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | O | 10 | AN3/AN5 |
| 08 | ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV |  |  |  |
| 08 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků |  |  |  |
| 08 01 11 | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,15 | AN 3/AN 5 |
| 15 | ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |  |  |  |
| 15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |  |  |  |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly | O | 2 | AN 3/AN 5 |
| 15 01 02 | plastové obaly | O | 1 | AN 3/AN 5 |
| 15 01 03 | dřevěné obaly | O | 2 | AN 3/AN 5 |
| 17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY ZKONTAMINOVANÝCH MÍST) |  |  |  |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |  |  |
| 17 01 01 | Beton | O | 20 | AN 3/AN 5 |
| 17 01 02 | Cihly |  | 20 | AN 3/AN 5 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky |  | 3 | AN 3/AN 5 |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |  |  |  |
| 17 02 01 | dřevo | O | 1 | AN 3/AN 5 |
| 17 02 03 | plasty | O | 0,5 | AN 3/AN 5 |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  |  |
| 17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 2 | AN 3/AN 5 |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |  |  |
| 17 04 05 | odpadní železo, ocel | O | 2 | AN 3/AN 5 |
| 17 04 08 | odpadní kabely | O | 1 | AN 3/AN 5 |
| 20 | KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU |  |  |  |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady |  |  |  |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | 12 | AN 3/AN 5 |
| CELKEM |  | cca 77 |  |

Způsob nakládání: 	AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/

AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)

AN 5 - skladování

Odpady zA provozu

Za provozu nelze předpokládat vznik větších množství odpadů, protože navržená stavba je distribučním skladem, nikoliv konečným uživatelem.

Z vlastního provozu skladové haly se předpokládá pouze relativně malé množství odpadů převážně charakteru O (odpadní plasty - PE fólie, dřevo, obalový papír a lepenka). Jedná se o odpady převážně využitelné, s nutností separovaného sběru a skladování. Další odpady budou vznikat při údržbě zeleně.

Odpady charakteru N budou vznikat jako odpady z odlučovačů oleje a olověné akumulátory. Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a zneškodňovány odborně způsobilou firmou.

Z provozu administrativy a sociálního zázemí pracovníků bude vznikat směsný komunální odpad.

Při údržbě vegetačně upravených ploch bude vznikat odpad z údržby ploch zeleně.

Kromě uvedených nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů (použité tonery ap.), jejich množství však nejsou pro hodnocení podstatná.

Způsob manipulace s odpady a jejich ukládání bude podrobně uvedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Všechny odpady budou zneškodňovány na základě smluv s organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů charakteru O, N. Smlouvy budou předloženy při kolaudaci objektu.

Následující tabulka uvádí přehled odpadů za provozu navržené skladové haly.

Tabulka č. 6 – Přehled předpokládané produkce odpadů v době provozu

| Kód | Druh odpadu | Kategorie | Množství (t) | Způsoby nakládání* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI |  |  |  |
| 02 01 |  |  |  |  |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | O | 2 | AN3/AN5 |
| 13 | ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV |  |  |  |
| 13 05 | Odpady z odlučovačů oleje |  |  |  |
| 13 05 02* | Kaly z odlučovače olejů | N | 0,04 | AN3/AN5 |
| 13 05 03* | Kaly z lapáků nečistot | N | 2,0 | AN3/AN5 |
| 15 | ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |  |  |  |
| 15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |  |  |  |
| 150101 | Papírový a/nebo lepenkový odpad | O | 5 | AN3/AN5 |
| 150102 | Plastový obal | O | 0,5 | AN3/AN5 |
| 150103 | Dřevěný obal | O | 2 | AN3/AN5 |
| 150106 | Směs obalových materiálů | O | 3 | AN3/AN5 |
| 15 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy |  |  |  |
| 16 | ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ |  |  |  |
| 16 06 | Baterie a akumulátory |  |  |  |
| 16 06 01* | Olověné akumulátory | N | 0,02 | AN3/AN5 |
| 16 06 05 | Jiné baterie a akumulátory | O | 0,005 | AN3/AN5 |
| 20 | KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU |  |  |  |
| 20 01 | Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) |  |  |  |
| 200101 | Papír / lepenka | O | 2 | AN3/AN5 |
| 200102 | Sklo | O | 0,5 | AN3/AN5 |
| 200139 | Plasty | O | 1 | AN3/AN5 |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady |  |  |  |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | 20 | AN 3/AN 5 |
| CELKEM |  | cca 38 |  |

Způsob nakládání: 	AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/

AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)

AN 5 - skladování

Při výstavbě a provozu navržené skladové haly nebudou vznikat odpady, které by významným způsobem zatěžovaly životní prostředí.

5. Rizika havárií

V areálu Sychrov se nachází jako zdroj pitné a užitkové vody studna. Případné technické závady na systému čištění vod ze zpevněných ploch pro studnu představují sice malé, ale reálné riziko. Navržený způsob likvidace vod ze zpevněných ploch sestává z dvoustupňového čištění a následného vsaku v zasakovacím objektu. Tento způsob likvidace dešťových vod ze zpevněných pojížděných ploch představuje oproti stávajícímu stavu snížení rizika kontaminace podzemních vod, protože v současné době areál Sychrov není odkanalizován systematickou kanalizací a nečištěné dešťové vody se vsakují na terénu. Navržený způsob likvidace dešťových vod z rizikových ploch představuje vyvážené řešení mezi přijatelným rizikem a technicky dosažitelným řešením. Reálně podstatně vyšší riziko představuje Náchodská ulice. Dešťová voda z Náchodské ulice se vsakuje v přilehlém příkopu.

Rovněž žumpa v areálu v případě poškození představuje rizikový faktor. Vodotěsnému provedení žumpy musí být věnována velká pozornost. V budoucnu navíc patrně dojde k napojení areálu Sychrov na splaškovou kanalizaci přilehlé průmyslové zóny v katastrálním území Šestajovice.

Jiná rizika havárií jsou minimální. Jedná se o nepředvídatelné živelné pohromy. Dalším rizikem je požár. Riziko požáru bude řešit vlastní požární zpráva ve vyšším stupni projektové dokumentace.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních

charakteristik dotčeného území

Lokalita Sychrov je situována na nejvýchodnějším okraji území hlavního města Prahy v katastrálním území Horní Počernice. Areál se však nachází daleko od městské zástavby. Souvislá zástavba Horních Počernic začíná ve vzdálenosti 1,5 km západně od areálu.

Důvodem je skutečnost, že areál Sychrov původně sloužil živočišné výrobě – chovu drůbeže. Tyto stavby byly z hygienických důvodů umísťovány mimo obytnou zástavbu.

Areál Sychrov je ve stávající podobě umístěn do zemědělské krajiny s intenzivní rostlinnou výrobou. Okolní půdy černozemního a hnědozemního charakteru se vyznačují vysokým produkčním potenciálem, a proto jsou dlouhodobě důsledně zorněny. Jedná se o typickou řepařskou výrobní oblast s vysokým zastoupením cukrové řepy v osevních sledech, další pěstovanou plodinou je pšenice ozimá, ječmen, kukuřice. Naproti tomu plochy víceletých pícnin jsou omezené a trvalé travní porosty zcela schází. Intenzivní polaření z okolního krajinného segmentu vytlačilo plochy trvalé zeleně – lesíky, remízky a doprovodnou zeleň okolo blízkého Jirenského potoka. Vzrostlá zeleň se tak nachází pouze v samotném areálu Sychrov z doby výstavby areálu počátkem 60-tých let a dále jako doprovodná zeleň podél silnice č. II/611 a nověji podél dálnice D11.

Areál Sychrov přiléhá k silnici č. II/611 (Náchodská ulice). Tato komunikace byla zřízena v době panování císařovny Marie Terezie jako císařská silnice spojující Prahu a Hradec Králové. Trasování silnice je poplatné době jejího vzniku a je směrováno na kostelní věže obcí, kterými prochází. Význam této silnice jako dopravního koridoru poklesl se zprovozněním dálnice D11, která prochází cca ve vzdálenosti 200 m jižně od areálu Sychrov. V současné době je dálnice D11 nejdůležitějším antropogenním prvkem v dotčeném krajinném segmentu. Přesto nenarušuje původní zemědělské využívání pozemků.

S areálem Sychrov na jeho východním okraji sousedí katastrální území Šestajovice, kde je navržena průmyslová zóna. V současné době byla pro tuto průmyslovou zónu postavena čistírna odpadních vod a kanalizace zaústěná do Jirenského potoka.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního

prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně

významně ovlivněny

2.1. Ovzduší

Stávající imisní zatížení je vyhodnoceno na základě výpočtu rozptylové studie. Z ní vyplývají následující závěry:

Hlavním emisním zdrojem v dotčeném krajinném segmentu je dálnice D11.

Stávající nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 dosahují hodnot okolo 30 až 33 µg/m3, a to především v blízkosti tělesa dálnice D11. V místech, kde má být nový areál vystavěn, se pak vyskytují průměrné roční koncentrace na úrovni do 15 µg/m3. Pokud by se k těmto výsledkům přičetl i transport emisí z ostatních zdrojů, pak by hodnoty dosahovaly úrovně o něco málo vyšší, cca do 20 µg/m3.

Z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO2 lze podél komunikace D11 očekávat koncentrace na úrovni do 150 µg/m3, což je cca 3/4 platného imisního limitu.

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace benzenu dosahují na tělese dálnice hodnot do 3 µg/m3, v místech uvažované výstavby do úrovně 1 µg/m3.

2.2. Voda

Areál Sychrov se nachází v horní části povodí Jirenského potoka. Jirenský potok protéká cca 300 m severně od navržené skladové haly. Potok nebude stavbou dotčen. V horní části povodí se jedná o málo vodnatou vodoteč s korytem zpevněným na sucho kladenými kameny. Potok postrádá souvislý vegetační doprovod. Jirenský potok bezprostředně nebude recipientem odpadních vod z navržené stavby.

V lokalitě areálu Sychrov jsou dešťové vody ze střech a zpevněných ploch v současné době svedeny na nezpevněný terén, kde se vsakují.

V areálu Sychrov je vlastní zdroj vody - studna, která se nachází několik metrů na sever od fasády navržené haly. Studna nemá vlastní ochranné pásmo, ale reálně je v současné době jediným zdrojem pitné a užitkové vody pro areál Sychrov.

Studna je zakreslena v grafické příloze č. 3 - Stavební objekty v měřítku 1 : 1 000.

2.3. Půda

Stavba je navržena v areálu bývalých drůbežáren. Na dotřených pozemcích se nenachází přirozený půdní pokryv. Původní půdní pokryv byl skryt již při realizaci objektů pro chov drůbeže. Původním půdním představitelem patrně byla jako v širším okolí černozem degradovaná vyvinutá ze sprašové hlíny.

2.4. Geofaktory životního prostředí

Geofaktory v lokalitě navržené stavby a jejím okolí popsal Bejšovec [2].  Lokalita se tedy nachází při jižním okraji České křídové tabule (pánve) v oblasti, kde jižněji a západněji vycházejí podložní horniny paleozoika zastoupené ordovickými sedimenty v různém stupni metamorfózy. V této části křídové pánve – tabule jsou vyvinuty sedimenty mesozoika – druhohor, a to křídového stáří.  Jedná se o stupeň křídy cenoman v písčitém vývoji. Monotónní křídová sedimentace  zde přechází v pestřejší vývoj jednak zrnitostním vývojem psamitů, ale i výskytem drobných poloh jílů o malé mocnosti. Na povrchu  jsou vyvinuty kvarterní polohy tvořené většinou sprašovými hlínami a zvětralinami křídových sedimentů. V území vlastní lokality jsou sprašové hlíny předchozí stavební činností většinou zcela odstraněny a je zde vyvinut velmi málo mocný (do 30 cm) horizont hlín typů černozemě.

Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází v oblasti křídových resp. cenomanských písčitých sedimentů, které jsou velice dobře propustné, není zde většinou vyvinuta kvarterní zvodeň. Možnost vyvinutí mělké zvodně je vázáno na výskyt izolační vrstvy jílovitých sedimentů s pánvovitou strukturou uložení, která by vytvářela nepropustnou vrstvu a umožňovala by vznik lokální mělké zvodně. Na lokalitě se vyskytují sice jílovité polohy, ale jejich rozsah bude velmi malý a strukturní prvky nebudou příznivé pro vytvoření lokální mělké zvodně.

2.5. Flóra a fauna

Průzkum lokality navržené stavby byl proveden v prosinci roku 2004 až lednu 2005. Mimovegetační období neumožnilo provést vyčerpávající biologický průzkum lokality navržené stavby, ale charakter porostu a dosavadní způsob využívání pozemků nevytváření předpoklady pro existenci ochranářsky hodnotných společenstev.

V bylinném patře byly identifikovány běžné druhy dvouděložných bylin a trav:

hluchavka bílá (Lamium album L.), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.), pryskyřník prudký (Ranunculus acer L.), pcháče (Cirsium spp.), lopuchy (Lappa spp.), vlaštovičník větší (Chelidonium majus L.).

Neofyty celík kanadský (Solidago canadensis), turan kanadský (Erigeron canadense), bělotrn  (Echinops spaerocephalus).

jílek vytrvalý (Lolium perenne L.), lipnice roční (Poa annua L.), srha říznačka (Dactylis glomerata L.), třtina křovištní (Calamagostris epigeios).

Dendrologický průzkum

Mimovegetační období nesnižovalo vypovídací schopnost dendrologického průzkumu. Při dendrologickém průzkumu byly v terénu zjišťovány parametry dřevin potřebné k jejich ocenění dle materiálu ČÚOP: "Informace k ohodnocení zeleně", ČÚOP Praha (1993). Obvody kmenů byly měřeny ve výšce 1,3 m, v případě větvení pod touto výškou byly měřeny průměry kmenů pod větvením. Výška dřevin, výška a šířka koruny byla měřena na principu podobnosti trojúhelníků.

Umístění jednotlivých dřevin a porostů dřevin bylo zjišťováno kombinací odečtu z ortofotomapy (nálet 2004) a meření v terénu.

Grafickou přílohou č. 5 je dendrologický průzkum 1 : 500.

Tabulka č. 7 uvádí inventarizaci a ocenění jednotlivých dřevin v zájmovém území.

Tabulka č. 8 uvádí inventarizaci a ocenění keřů a keřových porostů v zájmovém území.

Tabulka č. 7 - Inventarizace a ocenění jednotlivých dřevin

| Číslo dřeviny | Druh dřeviny | Kateg. věkov. | Počet kmenů | Kmen obvod/( | Výška dřeviny | ( koruny | Výška koruny | Tvar koruny | Základ. cena | Objem koruny v m3 | Úprava ceny v % dle: | Výsled. cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (cm) | (m) | (m) | (m) |  | (Kč) | zjišť. | optim. | koruny | st. km. | prostř. | (Kč) |
| 1 | zerav západní (Thuja occidentalis L.) | 2 | 1 | 32/10 | 4 | 1,5 | 3,5 | zaoblená | 3793 | 5,7 | 30 | - 81 | - | - | 720,67 |
| 2 | zerav západní (Thuja occidentalis L.) | 2 | 1 | 31/10 | 3,8 | 1,0 | 3,3 | zaoblená | 3793 | 2,7 | 30 | - 91 | - | - | 341,37 |
| 3 | zerav západní (Thuja occidentalis L.) | 2 | 1 | 16/5 | 2,7 | 1,0 | 2,2 | zaoblená | 965 | 1,9 | 8 | - 77 | - | - | 221,95 |
| 4 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 1 | 140/45 | 14,5 | 6 | 11,5 | zaoblená | 110229 | 297 | 1100 | - 74 | - | - | 28659,54 |
| 5 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 2 | 1 | 202/64 | 20 | 6 | 10 | zaoblená | 170000 | 254 | 1820 | - 87 | - | - | 22100 |
| 6 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 2 | 1 | 97/31 | 16 | 4 | 10 | zaoblená | 56941,6 | 117 | 568 | - 80 | - | - | 11388,32 |
| 7 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 1 | 90/29 | 10 | 4 | 7,5 | zaoblená | 49406,2 | 86 | 490 | - 83 | - | - | 8399,05 |
| 8 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 1 | 136/34 | 15 | 10 | 10 | kulovitá | 67956,4 | 524 | 988 | - 47 | - | - | 36016,89 |
| 9 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 1 | 126/40 | 13,5 | 8 | 11,5 | zaoblená | 89986 | 511 | 910 | - 44 | - | - | 50392,16 |
| 10 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 1 | 168/53 | 13,5 | 10 | 10,5 | kulovitá | 142330,8 | 606 | 2098 | - 72 | - | - | 39852,4 |
| 11 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 2 | 3 | 145/46 | 18 | 15 | 14 | kulovitá | 114277,8 | 1596 | 1674 | - 5 | - | - | 108563,91 |
| 12 | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) | 2 | 1 | 277/88 | 20 | 15 | 15 | kulovitá | 235122,2 | 1767 | 3370 | - 48 | - | - | 122263,54 |
| 13 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 1 | 133/42 | 10 | 8 | 8,5 | kulovitá | 98083,2 | 294 | 1424 | - 80 | - | - | 19616,64 |
| 14 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 1 | 93/30 | 10 | 4,5 | 7 | zaoblená | 53270 | 99 | 530 | - 82 | - | - | 9588,6 |
| 15 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 1 | 120/38 | 10,5 | 5,5 | 9,5 | zaoblená | 82642,8 | 204 | 834 | - 76 | - | - | 21487,13 |
| 16 | třešeň obecná (Prunus avium L.) | 2 | 1 | 185/59 | 9,5 | 9 | 7,5 | kulovitá | 166047,2 | 294 | 2442 | - 88 | - | - | 19925,66 |

Tabulka č. 8 - Inventarizace a ocenění keřů a keřových porostů

| Poř. číslo | Druhové složení porostu | Zastou- pení (%) | Kategorie věkov. | Tvar koruny | Index překryv. | Plocha (m2) | Výška p. (m) | Výška akt. části (m3) | Obj.* akt. části (m3) | Zákl. cena 1 m3 (Kč) | Cena (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K 1 | tis červený (Taxus baccata L.) | 100 | 3 | zaoblený | 1 | 9,5 | 2,3 | 2,3 | 10,9 | 140/ m3 | 1526 |
| K 2 | pěnišník – hybrid (Rhododendron hybr.) | 100 | 2 | kulovitý | 1 | 4,8 | 2,1 | 2,0 | 4,8 | 68/ m3 | 326,4 |
| K 3 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 100 | 2 | zaoblený | 1 | 30 | 3,5 | 3,0 | 45 | 100/ m3 | 4500 |
| K 4 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 100 | 2 | zaoblený | 1 | 40 | 3,5 | 3,0 | 60 | 100/ m3 | 6000 |
| K 5 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 100 | 2 | zaoblený | 1 | 20 | 2 | 1,7 | 17 | 100/ m3 | 1700 |
| K 6 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 100 | 2 | zaoblený | 1 | 20 | 2 | 1,7 | 17 | 100/ m3 | 1700 |
| K 7 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 100 | 2 | zaoblený | 1 | 13 | 2 | 1,7 | 11 | 100/ m3 | 1100 |
| K 8 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 100 | 2 | zaoblený | 1 | 70 | 2 | 1,7 | 60 | 100/ m3 | 6000 |
| K 9 | javor jasanolistý (Acer negundo L.) | 100 | 1 | zaoblený | 1 | 5 | 4 | 3,5 | 88 | 15/ m3 | 1320 |
| K 10 | javor jasanolistý (Acer negundo L.) | 100 | 1 | zaoblený | 1 | 4 | 4 | 3,5 | 7 | 15/ m3 | 105 |
| K 11 | bez černý (Sambucus nigra L.) | 100 | 1 | zaoblený | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | 15/ m3 | 180 |
| K 12 | vrba jíva (Salix caprea L.) | 100 | 1 | zaoblený | 1 | 5 | 3 | 2,5 | 6 | 15/ m3 | 90 |
| K 13 | hloh (Crataegus L.) | 100 | 1 | zaoblený | 1 | 2 | 3,5 | 3,0 | 3 | 15/ m3 | 45 |

* redukováno na 50 %

Keř K 1 tis červený (Taxus baccata L.) nepovažujeme za zvláště chráněný druh, protože se jedná o zahradní kultivar.

Sadovnické hodnocení zeleně

Sadovnické hodnocení zeleně shrnuje všechny kvalitativní vlastnosti dřevin, které by nebylo možné vyjádřit naměřenými hodnotami a finančním hodnocením. Určení hodnoty dřevin, ať již solitérních nebo skupin, se používá hlavně jako podklad ke zpracování prováděcích projektů rekognoskací a přestavby zeleně. Pro generely zeleně slouží k orientaci o kvalitě hlavních zelených ploch. Zachycuje významné skutečnosti, které je třeba při úpravách respektovat.

K hodnocení bude použita upravená 5-ti stupňová stupnice podle Machovce (1982). Sadovnicky nejhodnotnějším dřevinám je přiřazeno 5 bodů a dřevinám nejméně hodnotným 1 bod.

5 bodů - nejhodnotnější dřeviny

Dřeviny absolutně zdravé a nepoškozené, tvarem i habitem koruny odpovídající druhu, bez pozorovatelných poškození, zavětvené až k zemi, velikostně již plně rozvinuté, avšak ještě v plném růstu a vývoji.

Do této kategorie patří dřeviny, u nichž je vzhledem k předpokládané délce dosahovaného stáří předpoklad, že mohou svou sadovnicko-krajinářskou funkci plnit ještě po řadu desetiletí.

Při řešení prostoru, na němž se takto vyhodnocené dřeviny nacházejí, je třeba vycházet ze zásady, že je tyto dřeviny nutné zachovat v maximální možné míře i  za cenu přehodnocení a přetvoření sadovnického prostoru, úpravu plánované zástavby apod. Tyto dřeviny by prakticky měly být zachovány ve všech případech.

4 body - velmi hodnotné dřeviny

Zdravé dřeviny, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu nebo kultivaru, v celkovém habitu nanejvýš jen nepatrně narušené nebo poškozené (například  bez větví nejspodnějšího patra, mírně nahnuté, nebo s menšími volnými prostory v koruně, apod.). Velikostně rozvinuté alespoň tak, aby dosahovaly přibližně polovinu těch rozměrů, které jsou na stanovišti schopny maximálně vytvořit.

Stejně  jako v předcházející kategorii musí mít dřeviny předpoklad rozvoje pro řadu dalších desetiletí, při  udržení  dosažené kvality.

Rovněž tyto dřeviny je třeba maximálně chránit i za cenu přetváření kompozice prostoru, na němž se nacházejí. K jejich odstranění lze přistoupit až po vyčerpání všech, i poměrně značně nákladných řešení a jen ve zcela výjimečných případech.

3 body - dřeviny průměrné hodnoty

Dřeviny zdravé, respektive jen nepatrně proschlé, ale bez chorob a škůdců, kteří by se mohli rozšiřovat. Dřeviny v této kategorii se mohou tvarově lišit i velmi podstatně od původního typu.

Patří sem dřeviny vysoko vyvětvené, avšak takové, u nichž je předpoklad obrůstání po osvětlení kmene, případně takové, které podržují své estetické a funkční hodnoty i při silném vyvětvení, dřeviny  s jednostrannou, ale stabilní korunou apod. Patří sem  rovněž dřeviny  tvarově i vzhledově typické, avšak dosud menšího vzrůstu, který nedosahuje poloviny normálních rozměrů daného druhu na posuzovaném stanovišti. Také u této kategorie musí být předpoklad, že si svoje sadovnické zařazení dlouhodobě udrží, nebo takové, které se mohou dále rozvíjet a dosáhnou i vyššího počtu bodů.  Velmi často, zvláště v porostech, které nebyly dlouhodobě systematicky udržovány, tvoří základní materiál, z něhož je možné postupně vymodelovat kvalitnější porosty.

Při řešení sadovnických úprav  se u této kategorie počítá s tím, že se dřeviny podle potřeby  buď ponechají k dalšímu vývoji, a tam, kde to záměr vyžaduje, se odstraní.

2 body - dřeviny podprůměrné hodnoty

Patří sem dřeviny značně poškozené, velmi vysoko vyvětvené, bez předpokladu obrůstání po prosvětlovacích probírkách, dřeviny staré a málo vitální, výrazně proschlé, s dutinami, případně i jinak poškozené.

Předpoklady dalšího rozvoje jsou značně omezené, jak v čase, tak v kvalitě. Patří sem hlavně takové dřeviny, u nichž nelze předpokládat zlepšení jejich kvality. Nesmí to však být dřeviny ohrožující bezpečnost lidí nebo porostů. Při výhledových úpravách porostů se počítá s jejich postupným odstraněním.

Výjimky tvoří pouze  dřeviny  mimořádné dendrologické  hodnoty, dřeviny, k nimž se váží nějaké památné události, chráněné stromy...

1 bod - dřeviny nevyhovující

Dřeviny velmi silně poškozené, nemocné, napadené silně škůdci, zvláště takovými, kde hrozí jejich nebezpečí šíření se na ostatní porosty, dřeviny odumírající a odumřelé, ohrožující bezpečnost lidí, které svou existencí  poškozují kvalitu cennějších exemplářů a dřeviny jinak bezprostředně ohrožující daný prostor a jeho vývoj.

V této kategorii jsou dřeviny bez jakýchkoliv předpokladů dalšího vývoje. Při řešení ploch a výhledu sadovnických úprav je nezbytné tyto dřeviny okamžitě, nebo v nejkratší možné době, odstranit. Jsou to dřeviny, které v porostech vadí a které je třeba rychle odstranit, bez ohledu na to, jaký záměr je při další výchově porostů uplatňován.

Tabulka č. 9 uvádí sadovnické hodnocení stromů v zájmovém území.

Tabulka č. 10 uvádí sadovnické hodnocení keřů a keřových porostů v zájmovém území.

Tabulka č. 9 - Sadovnické hodnocení jednotlivých dřevin v zájmovém území.

| Číslo | Druh dřeviny | Hodnocení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| stromu |  | (body) |  |
| 1 | zerav západní (Thuja occidentalis L.) | 3 | Mladý stromek, zdravý s perspektivou dalšího růstu a vývoje |
| 2 | zerav západní (Thuja occidentalis L.) | 3 | Mladý stromek, zdravý s perspektivou dalšího růstu a vývoje |
| 3 | zerav západní (Thuja occidentalis L.) | 3 | Mladý stromek, zdravý s perspektivou dalšího růstu a vývoje |
| 4 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 3 | Zdravý plodící strom s perspektivou dalšího růstu |
| 5 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 3 | Vzrostlý strom |
| 6 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 2 | Strom deformovaný stísněnými podmínkami a nedostatkem světla |
| 7 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | Strom deformovaný stísněnými podmínkami a nedostatkem světla |
| 8 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 3 | Zdravý plodící strom s perspektivou dalšího růstu |
| 9 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 3 | Zdravý plodící strom s perspektivou dalšího růstu |
| 10 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 3 | Zdravý plodící strom s perspektivou dalšího růstu |
| 11 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 4 | Zdravý vzrostlý strom se 3 kmeny diferencovanými od země |
| 12 | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) | 5 | Vzrostlý zdravý strom, nejhodnotnější dřevina na řešených pozemcích |
| 13 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 3 | Zdravý plodící strom s perspektivou dalšího růstu |
| 14 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 3 | Zdravý plodící strom s perspektivou dalšího růstu |
| 15 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 3 | Zdravý plodící strom s perspektivou dalšího růstu |
| 16 | třešeň obecná (Prunus avium L.) | 2 | Přestárlý ovocný strom |

Tabulka č. 10 - Sadovnické hodnocení keřů a keřových porostů v zájmovém území

| Číslo keře | Druhové složení porostu | Hodnocení (body) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| K 1 | tis červený (Taxus baccata L.) | 3 | Zahradní kultivar tisu, který nedosáhl ani poloviny možného vzrůstu |
| K 2 | pěnišník – hybrid (Rhododendron hybr.) | 2 | Hybridní kultivar vysazený do kyselého substrátu, částečně poškozený s perspektivou regenerace |
| K 3 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 1 | Nežádoucí nálet v zatravněné ploše tvořený velmi mladými jedinci |
| K 4 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 1 | Nežádoucí nálet v zatravněné ploše tvořený velmi mladými jedinci |
| K 5 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 1 | Nežádoucí nálet v zatravněné ploše tvořený velmi mladými jedinci |
| K 6 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 1 | Nežádoucí nálet v zatravněné ploše tvořený velmi mladými jedinci |
| K 7 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 1 | Nežádoucí nálet v zatravněné ploše tvořený velmi mladými jedinci |
| K 8 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 1 | Nežádoucí nálet v zatravněné ploše tvořený velmi mladými jedinci |
| K 9 | javor jasanolistý (Acer negundo L.) | 1 | Nežádoucí nálet při podezdívce budovy |
| K 10 | javor jasanolistý (Acer negundo L.) | 1 | Nežádoucí nálet při podezdívce budovy |
| K 11 | bez černý (Sambucus nigra L.) | 1 | Nežádoucí nálet při podezdívce budovy |
| K 12 | vrba jíva (Salix caprea L.) | 1 | nežádoucí nálet při podezdívce budovy |
| K 13 | hloh (Crataegus L.) | 1 | Nežádoucí nálet při podezdívce budovy |

Shrnutí

Jednotlivé dřeviny v areálu navržené stavby jsou tvořeny středněvěkými dřevinami. Převažuje ořešák vlašský, který sem byl vysazen jako užitková dřevina, patrně i proto, že je znám svým antagonistickým působením vůči roztočům (jedná se o areál bývalých drůbežáren).  Další rozšířenou dřevinou jsou akáty. Nejhodnotnějším stromem je cca 20 m vysoký jedinec jasanu ztepilého. Doporučuji tento strom zachovat. Skladbu stromů doplňuje třešeň, jedná se o přestárlou ovocnou dřevinu.

Keře jsou v navrženém areálu zastoupeny zahradním kultivarem tisu a pěnišníku. Jedná se o jediné hodnotné keře v areálu. V trávníku se nacházejí keřové porosty akátu a myrobalánu. V podstatě se jedná o plevelné porosty tvořené přehuštěnými mladými jedinci.

Další plevelné keře se uchytily podél budov. Jedná se o bez černý, hloh a javor jasanolistý.

2.6. Územní systém ekologické stability

Lokalita navržené stavby není začleněna do územního systému ekologické stability a realizace stavby se územního systému ekologické stability nedotkne.

2.7. Krajinný ráz

Muranský et Neuman [1] vymezili základní krajinné typy:

- krajinný typ A - krajina přeměněná člověkem (plně antropogenizovaná)

- krajinný typ B - krajina harmonizovaná (vyrovnaný vztah mezi člověkem a přírodou)

- krajinný typ C - krajina s převahou přírodních prvků (relativně přírodní)

Krajinný segment, do kterého náleží areál Sychrov, patří do krajinného typu A – krajina přeměněná člověkem. Tato přeměna nespočívá v zastavěnosti území, ale v intenzivním zemědělském využívání. Toto využití znamená intenzivní agrotechniku danou intenzitou zpracování půdy, chemizací a střídáním ploch polních monokultur. Stávající zastavěnost krajinného segmentu není vysoká, zejména se jedná o liniové stavby – dálnice D11 asi 200 m jižně od areálu Sychrov, silnice II/611. Samotný areál Sychrov v současnosti představuje ostrůvek zástavby v zemědělské krajině.

Krajinářské hodnocení území vychází z intersubjektivně hodnocených charakteristik krajiny a dosahuje 3 stupňů:

- vysoká krajinářská hodnota (+)

- průměrná krajinářská hodnota (0)

- nízká krajinářská hodnota (-)

Okolnímu krajinnému segmentu můžeme přiřadit průměrnou až nízkou krajinářskou hodnotu.

Jedná se o parovinu s nadmořskou výškou 250 – 275 m n. m. Jak již bylo řečeno, převážná výměra plochy krajinného segmentu je zorněna, scházejí přírodní, nebo přirozené dominanty. Krajinný segment je z místních vyvýšenin dobře přehledný.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti

a významnosti

1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Vlivy na obyvatelstvo jsou vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby naprosto minimální.

Pozitivní je vytvoření 35 stálých pracovních příležitostí. Tento počet je v podmínkách pražské aglomerace málo významný.

Navržená stavba prakticky nemá negativní vlivy na obyvatelstvo. U nejbližší obytné zástavby dojde k naprosto minimálnímu ovlivnění hlukového klimatu a kvality ovzduší.

1.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vzhledem k malé intenzitě vyvolané dopravy, výkonu kotelny a situování stavby skladové haly firmy WETRA-XT,ČR s.r.o. na otevřeném terénu areálu Sychrov nelze a priori očekávat podstatné vlivy stavby na kvalitu ovzduší. Matematické modelování rozptylové studie tento předpoklad jen potvrdilo.

Vyhodnocení imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi NO2 a benzenu

I přes skutečnost, že se určitým způsobem navýší automobilové doprava a dojde k výstavbě dalších nových zdrojů emisí v lokalitě, imisní zátěž výrazně poklesne. Tato skutečnost je dána snížením emisních faktorů pro dopravu, která výrazně poklesne mezi roky 2004 a 2010. Jelikož MEFA 02 je dán MŽP jako závazný, musíme tuto skutečnost respektovat.

Tedy v roce 2010 lze v lokalitě očekávat imisní koncentrace na úrovni do 15 µg/m3 pro škodlivinu NO2 v blízkosti dálnice D11 a na úrovni do 5 µg/m3 v areálu uvažované výstavby.

Pokles je zřejmý i pro škodlivinu benzen.  Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace budou dosahovat hodnot do 0,75 µg/m3 v blízkosti dálnice D11 a hodnot do 0,15 µg/m3 v lokalitě, kde má být areál vystavěn.

Vyhodnocení imisní zátěže maximálními hodinovými koncentracemi NO2:

Detailní výsledky rozptylové studie jsou uvedeny v tabelárních a grafických přílohách této studie.

Vypočtené maximální krátkodobé koncentrace v blízkosti dálnice budou dosahovat hodnot do 70 µg/m3 , v místě výstavby nového areálu pak hodnot do 15 µg/m3, což znamená pro všechny škodliviny podlimitní stav.

Shrnutí

Z hlediska stávajícího imisního zatížení v lokalitě lze konstatovat, že v území jsou dodržovány pro škodlivinu NO2 všechny stávající imisní limity. Obdobné závěry vyplývají i pro benzen.

Příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem těchto zdrojů dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě a aby provozem nového zdroje bylo ohroženo dodržování platných imisních limitů.

1.3. Vlivy na hlukové klima

Vlivy na hlukové klima za provozu

Pro zhodnocení hlukové situace ve venkovním prostoru od provozu rozšířené skladové haly a administrativní budovy byly stanoveny následující sledované body č. 1 - 5:

Tabulka č. 11:

| Sledovaný bod č: | Umístění: |
| --- | --- |
| 1 | 2 m před fasádou obytného domu na parcele č. 4517 směrem do ulice Náchodská, bod ve výšce 5 m |
| 2 | 2 m před fasádou obytného domu na parcele č. 4517 směrem k plánované skladové hale, bod ve výšce 5 m |
| 3 | Na pozemku obytného objektu v části směrem k plánovanému parkovišti nové skladové haly, bod v úrovni 1,8 m |
| 4 | Na hranici skladového areálu směrem do ulice Náchodská, vedle vjezdu do areálu, bod v úrovni 1,8 m |
| 5 | Na pozemku na opačné straně ulice Náchodská, bod ve výšce 1,8 m (bod reprezentuje pozemek dvou obytných objektů přilehlých ke komunikaci III/611 mezi výjezdem z areálu a komunikací směrem k dálnici D11). |

Výšková úroveň bodů je uvažována od povrchu komunikace Náchodská v místě vjezdu a výjezdu skladového areálu.

Umístění sledovaných bodů je uvedeno na výpočetním modelu situace - obr.č. 2 v příloze zprávy.

Ve sledovaném bodě č. 3 a 4 bylo provedeno dne 17 .1. 2005  orientační měření hluku.

# Způsob měření:

Měření bylo provedeno v souladu s Metodickým návodem o měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (HEM-300-11.12.01-34065) a dle novely metodiky pro výpočet  hluku ze silniční dopravy, 1996.

Zjišťována byla   ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T v časovém intervalu 45 minut v bodě č. 3 a 4.

# Zdroj hluku:

Dominantním zdrojem hluku v bodě č. 3 a 4 je automobilová doprava po komunikaci III/611 (Náchodská).

# Nejistota měření:

Rozšířená nejistota měření je stanovena dle podkladu /2/ a dle dokumentu HEM-300-11.12.01-34065  na úroveň: U = 3 dB.

# Naměřené hladiny hluku:

Zjištěny byly následující ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v bodech č. 3 a 4.

SB č. 3:	LAeq,T = 57,4 dB

SB č. 4:	LAeq,T = 67,5 dB

Výpočet hluku ve sledovaných bodech č. 1 - 5 byl proveden pro stav s plánovanou skladovou halou a administrativním objektem pomocí programu HLUK+ verze 6.07.

Ve výpočtu byly uvažovány následující zdroje hluku související s provozem plánované skladové haly:

- Nástřešní VZT jednotky (3x) na střeše haly:			LW,A = 75 dB

- Výdechy podstropních infrazářičů (6x) nad střechu haly: 	LW,A = 65 dB

- Výdech plynové kotelny nad střechu admin.objektu:		LW,A = 60 dB

- Intenzita vyvolané dopravy v ulici Náchodská (všechna/nákladní):

  - úsek vjezd a výjezd z areálu Sychrov-komunikace ke sjezdu na dálnici D1: ~50/38 ze den

  - úsek směrem do Horních Počernic: ~ 30/0 za den (pouze osobní)

Dále byla uvažována následující intenzita dopravy na komunikaci Náchodská (II/611) v úseku Horní Počernice – komunikace ke sjezdu na dálnici D11 (viz. tabulka 2 a 3 na straně 13).

Ve výpočtu bylo uvažováno plné oplocení výšky 2,2 m na hranici pozemku nejbližší obytné zástavby směrem k parkovišti skladové haly.

V následujícím jsou uvedeny výsledky výpočtu hluku pro denní dobu pro současný stav a pro výhled roku 2010, v obou případech po zprovoznění plánované skladové haly a administrativní budovy.

Tabulka č. 12:

| Sledovaný bod č. : | LAeq,T (dB) – po výstavbě plánované haly a admin. budovy |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2010 |
| 1 | 61,0 | 61.1 |
| 2 | 53,2 | 53,3 |
| 3 | 54,9 | 55,0 |
| 4 | 68,1 | 68,3 |
| 5 | 67,4 | 67,5 |

Na obrázku č. 2 akustické studie je uveden průběh limitní izofony ve výšce 5 m nad terénem pro rok 2005.

V následujícím jsou uvedeny dílčí hodnoty LAeq,T pouze od zdrojů hluku související s plánovanou skladovou halou a administrativní budovou firmy WETRA-XT, spol s r.o. pro 8 nejhlučnějších hodin dne a pro 1 nejhlučnější hodinu v noci a dále od vyvolané dopravy po komunikaci Náchodská. V případě 8 nejhlučnějších hodin dne je uvažována doprava na parkovištích a na areálových komunikacích v úrovni 70 % celkové maximální  denní intenzity (osobní a nákladní), dále je  uvažován souběžný provoz stacionárních zdrojů hluku nových objektů. V případě 1 nejhlučnější hodiny v noci je uvažován pouze provoz stacionárních zdrojů nových objektů.

Tabulka č. 13:

| Sledovaný bod: | LAeq,T (dB) |
| --- | --- |
|  | Pouze zdroje v areálu související s novou skladovou halou a admin.budovou | Vyvolaná doprava na veřejné komunikační síti - ulice Náchodská |
|  | 8 nejhlučnějších hodin dne | 1 nejhlučnější hodina v noci |  |
| 1 | 41,0 | 25,0 | 36,9 |
| 2 | 41,7 | 28,3 | 35,3 |
| 3 | 39,8 | 23,6 | 30,2 |
| 4 | 51,7 | 23,9 | 45,0 |
| 5 | 22,3 | <20 | 48,2 |

Z tabulky č. 12 je zřejmé, že ve sledovaných bodech č. 1 - 5 dojde ve výhledu (rok 2010) pouze k nepatrnému nárůstu hodnot LAeq,T  do 0,2 dB.

Z tabulky č. 13 je zřejmé, že dílčí hodnoty LAeq,T ve sledovaných bodech č. 1 – 3 a 5 charakterizující venkovní chráněný prostor staveb, resp. venkovní chráněný prostor od zdrojů hluku souvisejících s provozem plánované skladové haly a administrativní budovy, budou v úrovni pod 50 dB pro 8 nejhlučnějších hodin dne a 40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noci. V případě vyvolané dopravy není překročen limit 55 dB.

Vlivy na hlukové klima při výstavbě

Součástí výstavby nové skladové haly a administrativní budovy budou demoliční práce stávajícího objektu haly a kotelny, zemní práce související se založením objektů  a vlastní výstavba haly a administrativní budovy.

Hlukově nejexponovanější etapou budou zemní práce. V provozu bude na staveništi rypadlo, nakladač a nákladní automobily pro přesun materiálu. Vytěžený materiál bude deponován ve skladovém areálu.

Přesná organizace výstavby bude řešena v projektu POV v rámci stavebního povolení akce.

V této fázi lze konstatovat, že stavební práce na staveništi  budou probíhat pouze v denní době v časovém úseku od 7 do 21 hodin.

V následující tabulce jsou uvedeny  ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od provozu předpokládaných hlavních mechanismů, které budou použity ve výše uvedených etapách stavby. Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdálenost  10 m od obrysu zařízení:

Tabulka č. 14:

| Etapa stavby: | předpokládané mechanismy: | LAeq-10 m (dB) | Průměrná doba využití v denní době 7 – 21 hodin (h) – odhad |
| --- | --- | --- | --- |
| Demoliční práce | sbíječka | 78 | ~2 |
|  | kompresor v protihlukové kapotě | 65 | ~2 |
|  | nakladač | 77 | ~1 |
|  | ruční rozbrušovačka | 75 | ~ 4 |
|  | autojeřáb | 75 | ~3 |
| Zemní práce | rypadlo (lžíce 0,5 m3) | 80 | ~2 |
|  | nakladač | 77 | ~1 |
|  | nákladní souprava (např. Tatra 815) | 90* (LASEL-7,5 m) | cca 10 jízd/den |
| Výstavba objektů, konečné úpravy terénu | automix | 75 (při vypouštění betonu) 90* (LASELl-7.5 m) | cca 10 jízd/den |
|  | čerpadlo na beton | 79 | ~3 |
|  | autojeřáb | 75 | ~3 |
|  | ruční rozbrušovačka | 75 | ~ 4 |
|  | Cirkulárka | 78 | ~ 4 |
|  | lehký nákladní automobil (např. AVIA) | 87*(LASEL-7.5 m) | cca 20 jízd/den |
|  | vibrátor přítlačný | 75 | ~8 |
|  | vibrační válec | 85 | ~2 |
|  | střihačka betonářské oceli | 82 | ~3 |
|  | ohýbačka betonářské oceli | 77 | ~3 |

* ...Hladina hluku LASEL (hluková expoziční úroveň) jednoho  průjezdu je celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A od průjezdu sloučená do časového intervalu 1 s. Hodnota byla  stanovena pro vzdálenost referenčního bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (včetně startování). Tento cyklus lze považovat za pojezd po staveništi, resp. výjezd do  ulice Náchodská. V případě jízdy po hlavní  komunikaci   rychlostí 50 km/h bude hodnota LASEL v úrovni o 3 dB vyšší – odhad na základě měření.

Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti je  proveden dle podkladu “Metodické opatření pro hodnocení hluku  ze stavebního provozu - výnos hlavního hygienika ČSR”, zn.  HEM-321.6-24.7.1980 dle vztahu:

LAeq,T = 10*log(10exp(LAeqs/10)*t1 + 10exp p*t2)/(t1 + t2))          	(1)

kde:

- LAeqs je ekvivalentní hladina akustického tlaku A naměřená  (stanovená) při působení hluku ze stavební  činnosti v dB

- t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti  v minutách, resp. hodinách

- t2  je celková doba v minutách, resp. v hodinách  od 7 do 21 hodin, resp. od 21 do 7 hodin,  zmenšená o dobu t1

- p  je exponent, který se stanoví dělením přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (podle ustanovení §12 odst.2 podkladu /1/, kde za noční dobu se považuje doba od 2100 do 700 hodin) hodnotou 10

Výpočet hlukového zatížení nejbližší  zástavby od stavebních prací byl  proveden ve sledovaném bodě SB č. 1 a 2  (charakterizující chráněný venkovní prostor staveb stávající nejbližší obytné zástavby v okolí staveniště) pro hlukově nejexponovanější etapu – zemní práce pomocí programu HLUK+.

Na hranici staveniště směrem k nejbližší obytné zástavbě je uvažováno plné oplocení výšky 2,5 m.

Hlavním zdrojem hluku bude provoz, rypadla a nakladače na staveništi. V následujícím jsou výpočtem zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v bodě č. 1 a 2 od předpokládaných zdrojů souvisejících se zemními pracemi pro  výpočetní model situace uvedeném na obr. č. 3.

LAeq,T = 49 dB	...	SB č. 1

LAeq,T = 59 dB	...	SB č. 2

Výpočtem zjištěné hodnoty LAeq,T v bodech SB č. 1 a 2 charakterizující chráněný venkovní prostor staveb nejbližšího obytného domu ve směru ke staveništi jsou v úrovni  pod limitem 60 dB.

Na obrázku č. 3 akustické studie je uveden průběh limitní izofony 60 dB ve výškové  úrovni 3 m, při uvedeném umístění mechanismů na staveništi.

V etapě demolice a výstavby lze předpokládat hodnoty  LAeq,T v bodě SB 1 a 2 ve stejné úrovni, resp. nižší o cca 2 dB  ve srovnání s hodnotami v etapě zemních prací.

Shrnutí

Na základě výpočtu hluku lze konstatovat následující:

- Hluk v chráněném venkovním prostoru obytné zástavby v okolí staveniště (body SB č. 1 – 3 a 5) bude v případě bodů č. 1 a 5 překračovat hygienický limit 55 dB pro den. Dominantním zdrojem hluku je stávající doprava po komunikaci Náchodská. V případě bodu SB č. 2 a 3 – před fasádou a na pozemku nejbližšího domu směrem k plánované skladové hale nebude hygienický limit překročen. V noci provoz skladové haly nebude.

- Ve výhledu – v roce 2010 lze předpokládat nepatrnou změnu hodnot hluku ve sledovaných bodech SB č. 1 – 5. Ve výhledu sice dojde k poklesu osobních automobilů, ale vzroste podíl pomalých a těžkých nákladních vozidel.

- Dále lze konstatovat, že hluk od zdrojů v areálu plánované skladové haly a administrativní budovy bude reprezentován hodnotu LAeq,T v bodech č. 1 – 3 a 5 v úrovni pod hygienickým limitem 50 dB pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích hodin dne a 40 dB pro jednu nejhlučnější hodinu noci (pouze souběžný provoz stacionárních zdrojů). Je ovšem nutné vybudovat u plánovaného parkoviště směrem k pozemku nejbližší obytné zástavby plné oplocení výšky min. 2,2 m. Na výpočetním modelu situace je umístění plného oplocení znázorněno. Dále je nutné dodržet hlukové charakteristiky a počty stacionárních zdrojů hluku skladové haly a administrativní budovy (v dalším stupni projektu, až bude známé přesné umístění  stacionárních zdrojů, je nutné provést kontrolní výpočet hluku od těchto zdrojů).

- Dílčí hodnoty LAeq,T od vyvolané dopravy související se skladovou halou a administrativní budovou budou ve sledovaných bodech SB č. 1 – 5 v úrovni pod hygienickým limitem 55 dB (v noci vyvolaná doprava souvisejí s novou skladovou halou nebude).

- Hlukové poměry od stavební činnosti související s výše uvedenou akcí budou v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby (body č. 1 a 2) pod, resp. v úrovni limitní hodnoty  60 dB stanovené pro stavební činnost  v časovém úseku dne od 7 do 21 hodin. Je ovšem nutné na hranici staveniště směrem k obytné zástavbě vybudovat plné oplocení výšky min. 2,5 m. Je třeba dodržet vytížení a hlučnost stavebních mechanismů dle  tabulky č. 14. V době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku, není možné stavební činnost z hlediska hluku provádět. Stavební práce se zvýšenou hladinou hluku je nutné provádět v době  8 – 12 a 13 - 17 hodin, a to pouze v pracovní dny.

1.4. Vlivy na vodu

Splaškové vody z provozu navržené haly budou svedeny do žumpy a podle potřeby (cca 1 x za měsích) vyváženy na ČOV. Tato ČOV bude zajištěna smluvně ve vyšším stupni projektové přípravy.

Dešťové vody celého areálu Sychrov jsou zasakovány. Zasakování probíhá na terénu ploch zeleně mimo zastavěné a zpevněné plochy. Stavba nadále bude likvidovat dešťové vody vsakem, vzhledem k vyšší míře zastavěnosti dotčených pozemků, budou pro halu zřízeny zasakovací objekty.

Zasakování vody ze střech nepřináší negativní vlivy a rizika ovlivnění kvality vod.

Voda z rizikových ploch – zpevněné plochy přiléhající k hale budou čištěny na odlučovači lehkých kapalin. Vzhledem k blízkosti studny, bude tato voda čištěna dvoustupňově. První stupeň čištění je gravitačně sorpční odlučovač olejů a ropných látek GSOL-5/20 a druhý stupeň, který bude bezprostředně navazovat, je filtr ze sorpční membrány REO Fb, (netkaná textilie NTRF,  střiž REO Fb ), který  zachytí případné ropné znečištění z prvního stupně.

Zasakovací objekt vyčištěných vod je umístěn ve vzdálenosti 30 m od studny ve směru předpokládaného proudění podzemních vod.

Navržený způsob likvidace nečistých dešťových vod pro studnu přináší nesrovnatelně menší riziko než silnice II/611. Dešťová voda z této silnice odtéká příkopem, kde se současně vsakuje. Kvalita zasakované dešťové vody v příkopu je nekontrolovatelná.

Vlivy stavby na vody jsou na přijatelné úrovni.

1.5. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Stavba nemá nároky na zábor půdy mimo již existující areál a svými základy nezasahuje do hlubších vrstev horninového prostředí.

1.6. Vlivy na  faunu a flóru

V důsledku realizace navržené stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V následujících tabulkách je uveden výčet stromů navržených ke kácení a výčet keřů a keřových porostů navržených ke kácení.

Tabulka č. 15 - výčet stromů navržených ke kácení

| Číslo dřeviny | Druh dřeviny | Kateg. věkov. | Kmen obvod/( | Výška dřeviny | ( koruny | Výška koruny | Výsled. cena | Padov. hodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (cm) | (m) | (m) | (m) | (Kč) | (body) |
| 4 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 140/45 | 14,5 | 6 | 11,5 | 28659,54 | 3 |
| 5 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 2 | 202/64 | 20 | 6 | 10 | 22100 | 3 |
| 9 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 126/40 | 13,5 | 8 | 11,5 | 50392,16 | 3 |
| 10 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 168/53 | 13,5 | 10 | 10,5 | 39852,4 | 3 |
| 15 | ořešák vlašský (Juglans regia L.) | 2 | 120/38 | 10,5 | 5,5 | 9,5 | 21487,13 | 3 |
| 16 | třešeň obecná (Prunus avium L.) | 2 | 185/59 | 9,5 | 9 | 7,5 | 19925,66 | 2 |
| CELKEM | 182416,89 | - |

Tabulka č. 16 - Výčet keřů a keřových porostů navržených ke kácení

| Poř. číslo | Druhové složení porostu | Plocha (m2) | Výška p. (m) | Výška akt. části (m3) | Cena (Kč) | Padov. hodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K 1 | tis červený (Taxus baccata L.) | 9,5 | 2,3 | 2,3 | 1526 | 3 |
| K 2 | pěnišník – hybrid (Rhododendron hybr.) | 4,8 | 2,1 | 2,0 | 326,4 | 2 |
| K 3 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 30 | 3,5 | 3,0 | 4500 | 1 |
| K 4 | trnovník akát (Robinia pseudoacatia L.) | 40 | 3,5 | 3,0 | 6000 | 1 |
| K 5 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 20 | 2 | 1,7 | 1700 | 1 |
| K 6 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 20 | 2 | 1,7 | 1700 | 1 |
| K 7 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 13 | 2 | 1,7 | 1100 | 1 |
| K 8 | myrobalán (Prunus cerasifera Ehrh.) | 70 | 2 | 1,7 | 6000 | 1 |
| K 9 | javor jasanolistý (Acer negundo L.) | 5 | 4 | 3,5 | 1320 | 1 |
| K 10 | javor jasanolistý (Acer negundo L.) | 4 | 4 | 3,5 | 105 | 1 |
| K 11 | bez černý (Sambucus nigra L.) | 8 | 3 | 3 | 180 | 1 |
| K 12 | vrba jíva (Salix caprea L.) | 5 | 3 | 2,5 | 90 | 1 |
| K 13 | hloh (Crataegus L.) | 2 | 3,5 | 3,0 | 45 | 1 |
| CELKEM | 24592,4 | - |

V případě stromů navržených ke kácení se jedná o dřeviny, které se nacházejí v místě navržených staveb, zpevněných ploch a komunikací. Většinou se jedná o dřeviny průměrné sadovnické hodnoty. Výjimkou je dřevina č. 16 – třešeň, kde sadovnická hodnota je snížena věkem stromu.

V případě keřů a keřových porostů jsou ke kácení navrženy 2 keře s průměrnou až mírně podprůměrnou sadovnickou hodnotou K 1 – tis červený a K 2 – pěnišník.  Ostatní keře a keřové porosty mají minimální sadovnickou hodnotu. Jedná se plevelné nálety v neudržovaných plochách zeleně, nebo keře uchycené ve spárách zdiva. Považuji za účelné a rozumné odstranit i ty keře, které bezprostředně nepřekážejí stavbě, a nahradit je hodnotnou výsadbou dle budoucího projektu vegetačních úprav.

Vlivy stavby na faunu a flóru jsou na přijatelné úrovni.

1.7. Vlivy na ekosystémy

V důsledku realizace stavby bude na části ploch zeleně nahrazen stávající ekosystém zanedbané zeleně ekosystémem extenzivních vegetačních úprav. Nové vegetační úpravy budou oproti předcházejícímu stavu plošně redukovány.

Z hlediska vlivů na ekosystémy je navržená stavba přijatelná.

1.8. Vlivy na antropogenní systémy a funkční využití území

Areál Sychrov se nachází v období po ukončení původní funkce – chov drůbeže. Areál se mění  ve skladový a obchodní areál. Navržená skladová hala je součástí tohoto procesu změny funkce území.

1.9. Ostatní vlivy

V případě staveb umísťovaných do krajiny mimo souvislou městskou zástavbu připadá v úvahu ovlivnění krajinného rázu a estetických kvalit území.

Skladová hala firmy WETRA-XT,ČR s.r.o., jak již bylo řečeno, je navržena v areálu bývalých drůbežáren, v místě stávajících přízemních objektů, které jsou zobrazeny na obrázku č. 1. Výška stávajících objektů dosahuje cca 5,5 m. Tyto stavby budou nahrazeny halou s maximální výškou 13,5 m. V areálu Sychrov se takto vysoká stavba doposud nenachází. Ve vzdálenosti 40 m východně od navržené skladové haly se nachází novostavba z roku 2004 firmy Omega vysoká 9 m.

Grafickou přílohou č. 7 jsou pohledy 1 : 250.

Důležitým faktorem z hlediska vlivů stavby na estetické kvality území je skutečnost, že v areálu Sychrov se nacházejí vzrostlé stromy, které lemují jeho okraj. Pohledu na areál ze silnice č. II/611 (Náchodská ulice) brání stromořadí javoru jasanolistého.

Dřeviny jsou patrny na grafické příloze č. 2 - zákresu situace do snímku ortofotomapy 1 : 2 000, nálet 2004.

Sama stavba se nachází v částečném terénním zářezu, který na západní přilehlé hranici areálu zasahuje cca 1,5 – 2 m pod úroveň sousedního pole, od kterého je areál oddělen 2 m vysokou zdí – viz obrázek č. 2.

Při pohledu ze severu ( silnice č. II/611) zůstane nová hala skryta za stávající vzrostlou zelení. Pro pohled do areálu je nutné postoupit do vjezdu do areálu. Na obrázku č. 3 je pohled do areálu od severu z vjezdu ze silnice č. II/611.

Při pohledu z východní strany také zůstane haly skryta za dřevinami lemujícími areál Sychrov. Pohledu dále bude bránit lesík při severovýchodním okraji areálu a při pohledu ze silnice alej jasanů javorolistých. Na stávajícím poli východně od areálu Sychrov (katastrální území Šestajovice) je navržena průmyslová zóna. V současné době nám nejsou známy parametry budoucích objektů. Navržená průmyslová zóna v katastrálním území Šestajovice však nemá souvislost s námi popisovanou stavbou firmy WETRA-XT,ČR s.r.o.

Z východní strany je výhodný pohled na areál z pole jižně od silnice II/611. Na obrázku č. 4 je pohled na areál Sychrov z východu. V popředí se nachází lokalita navržené průmyslové zóny.

Na jihovýchodní straně se dálnice D11 areálu přibližuje až na vzdálenost 200 m. Pohledu na areál z jihu a jihovýchodu z dálnice D11 brání terénní zářez, ve kterém je dálnice vedena. Areál Sychrova je možný zahlédnout z jihozápadu až ze vzdálenosti cca 500 m. Areál Sychrov se jeví jako mozaika staveb a vzrostlé zeleně. Novostavba haly nepřesáhne kulisu zeleně na pozadí. Tento pohled je z jedoucích vozidel z dálnice vnímán velmi krátkodobě.

Záhon podél jižní fasády haly umožní výsadbu popínavé zeleně, která může jižní fasádu dobře krýt. Takovou popínavou zelení je například přísavní (Parthenocissus), neboli psí víno.

Areál Sychrov a navržená hala firmy WETRA-XT,ČR s.r.o. jsou nejlépe pozorovatelné ze západu. Pohledu ze silnice brání alej javoru jasanolistých. Nejpřehlednější je pohled z obdobného areálu, který se nachází cca 1 200 m západně.

Na obrázku č. 5 je pohled na stávající areál Sychrov v nadmořské výšce 262 – 268 m ze západu ze vzdálenosti cca 1 200 a nadmořské výšky 270 m.

Na obrázku č. 6 je tentýž pohled na areál Sychrov se zákresem navržené haly. Západní fasáda haly (vybarveno modře) je částečně skryta za vegetací lemující západní okraj areálu Sychrov.

Shrnutí

Realizace stavby bude mít pouze velmi omezený vliv na estetické kvality území, a tím i na krajinný ráz. Důvodem je skutečnost, že stavba je situována do stávajícího areálu s již existujícími stavbami. Nově navržená stavba je sice vyšší než stávající stavby, ale nevytváří novou dominantu. Stavba bude částečně zakryta stávající vzrostlou zelení. Tato skutečnost je zřejmá z obrázku č. 6. V době vegetace bude viditelnost haly pro pozorovatele zvenčí ještě snížena.

Z hlediska vlivů na estetické kvality území a krajinný ráz je stavba dobře přijatelná.

Na následující mapce jsou zakreslena místa označená obrázek 1 – 6. Jedná se o stanoviště, odkud byly pořízeny fotografie obrázků 1 – 6.

Mapka se zákresem stanovišť pořízení obrázků , měřítko 1 : 10 000

Obrázek č. 1 – Stávající přízemní objekty v místě navržené stavby, foto prosinec 2004

Obrázek č. 2 – terénní zářez a zeď při severozápadním okraji areálu Sychrov, foto leden 2005

Obrázek č. 3 – Pohled na areál z východní strany, foto prosinec 2004

Obrázek č. 4 – Pohled na vjezd do areálu, foto prosinec 2004

Obrázek č. 5

Pohled na areál Sychrov ze západu, stav leden 2005

Obrázek č. 6

Pohled na areál Sychrov ze západu, se zákresem navržené haly. Hala je částečně skryta za dřevinami lemujícími západní okraj areálu, viditelné části haly jsou vybarveny modře

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Stavba má z hlediska rozsahu naprosto minimální vliv. Prakticky se jedná o ovlivnění obyvatel dvojdomku na parcele č. 4517 v katastrálním území Horní Počernice.

Uvažovat lze o příspěvku ke snižování nezaměstnanosti. Za provozu bude ve skladové hale 35 pracovních příležitostí.

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní hranice

Vzhledem k charakteru a umístění stavby tato skupina vlivů nepřipadá v úvahu.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů

Stavba skladové haly firmy WETRA-XT,ČR s.r.o. je navržena v areálu s obchodní a skladovou funkcí daleko od obytné zástavby a mimo ochranářsky hodnotné lokality. Rozsah stavby, její program a vyvolaná doprava spolu s výše uvedenými skutečnostmi nevytvářejí předpoklady výrazného ovlivnění životního prostředí. Většina potenciálních negativních vlivů stavby byla vyloučena při samotném stavebnětechnickém návrhu – k čištění dešťových vod z rizikových ploch je navržen odlučovač lehkých kapalin, provoz stavby bude pouze v denní době a dopravní trasy nákladní dopravy jsou vedeny mimo obytnou zástavbu  (mimo Náchodskou ulici v zástavbě Horních Počernic). Pro další návrh opatření ke zmírnění vlivů stavby na životní prostředí zbývá pouze velmi omezený prostor. Jedná se o následující opatření:

Z hlediska vlivů na faunu a flóru:

Kácení dřevin provést v mimovegetačním období.

V průběhu výstavby vhodně ochránit ostatní stromy určené k zachování.

Z hlediska vlivů na estetické kvality území:

V rámci zahradních úprav osadit záhon podél jižní fasády haly popínavými dřevinami.

Podél západní hranice areálu na pozemcích investora vysadit kulisu z domácích druhů dřevin.

Z hlediska ochrany hlukového klimatu:

- Dle závěrů akustické studie je nutné vybudovat u plánovaného parkoviště směrem k pozemku nejbližší obytné zástavby na pozemku parcelní č. 4517 plné oplocení výšky min. 2,2 m.

- Je nutné dodržet hlukové charakteristiky a počty stacionárních zdrojů hluku skladové haly a administrativní budovy (v dalším stupni projektu, až bude známé přesné umístění  stacionárních zdrojů, je nutné provést kontrolní výpočet hluku od těchto zdrojů).

- V etapě výstavby je nutné na hranici staveniště směrem k obytné zástavbě na pozemku parcelní č. 4517  vybudovat plné oplocení výšky min. 2,5 m. Je třeba dodržet vytížení a hlučnost stavebních mechanismů dle  tabulky č. 14. V době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku, není možné stavební činnost z hlediska hluku provádět. Stavební práce se zvýšenou hladinou hluku je nutné provádět v době  8 – 12 a 13 - 17 hodin, a to pouze v pracovní dny.

Z hlediska ochrany vod:

Pro zachycení případného úniku ropných látek a jejich splachu ze zpevněných ploch bylo navrženo dvoustupňové čištění. První stupeň čištění je gravitačně sorpční odlučovač olejů a ropných látek GSOL-5/20 a druhý stupeň, který bude bezprostředně navazovat, je filtr ze sorpční membrány REO Fb. Vzhledem k blízkosti studny je nutné věnovat mimořádnou pozornost pravidelným kontrolám funkčnosti odlučovače a kontrolovat, zda nedošlo k jeho mechanickému porušení.

Splaškové vody budou shromažďovány v žumpě a pravidelně vyváženy. Z hlediska ochrany vod je nutné zajistit naprostou vodotěsnost žumpy a kontrolovat její nepropustnost.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a

neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Oznámení EIA bylo zpracováno v průběhu měsíců prosinec 2004 až únor 2005. Toto roční období neumožnilo provést detailní botanický a zoologický průzkum v lokalitě navržené stavby. Tato skutečnost však nesnižuje vypovídací schopnost oznámení, protože lokalita navržené stavby se nachází v areálu bývalých drůbežáren Xaverov, který nyní slouží ke skladování a distribuci zboží různých obchodních firem. Charakter stávajícího provozu a výsledky průzkumu provedeného v prosinci 2004 – lednu 2005 naznačují, že v lokalitě stavby a jejím sousedství nelze očekávat výskyt ochranářsky významných zástupců flóry a fauny.

V době zpracování oznámení nebyly přesně známy akustické charakteristiky bodových zdrojů hluku na střeše objektu.  Dodržení přípustných akustickým limitů je však technicky dosažitelné.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Stavba je navržená v jediné variantě, která vychází z majetkové dostupnosti investora a jeho podnikatelského záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Grafická příloha č. 1 – Situace širších vztahů, 1 : 10 000

Grafická příloha č. 2 – Zákres situace do snímku ortofotomapy, 1 : 2 000, nálet 2004

Grafická příloha č. 3 – Stavební objekty, 1 : 1 000

Grafická příloha č. 4 – Celkový půdorys, 1 : 500

Grafická příloha č. 5 – Dendrologický průzkum 1 : 500

Grafická příloha č. 6 – Údaje ÚDI o dopravě po Náchodské ulici

Grafická příloha č. 7 – Pohledy 1 : 250

Grafické přílohy jsou přiloženy na konci elaborátu

2. Další podstatné informace oznamovatele

Nejdůležitější použité podklady:

- Muranský, S. et Neuman, P. (1980): Průmět ČR. - XV. Krajinářské hodnocení Terplan Praha

- Bejšovec, Z. (2005): „IG posudek pro lokalitu Xaverov u Horních Počernic“, Litvínov

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU

Při východním okraji Prahy se v katastrálním území Horní Počernice při Náchodské ulici nachází areál Sychrov. Jedná se o areál bývalých drůbežáren Xaverov.  Areál již před několika lety přestal sloužit původnímu účelu – chovu drůbeže a nachází nové využití – skladovou a obchodní funkci. Stavby, které byly určeny pro chov drůbeže, jsou nevhodné pro skladovou funkci.

Podnikatelským záměrem firmy WETRA-XT,ČR s.r.o. je zřídit v areálu Sychrov distribuční sklad elektrického nářadí pro Českou republiku a Polsko. Navržená stavba neřeší celkové využití areálu Sychrov, ale pouze jeho část. Kapacity záměru – skladové haly jsou následující:

Kategorizace ploch

- výměra zastavěné plochy  objektem	5 120 m2

- zpevněné plochy				1 973 m2

- výměra ploch zeleně na terénu		2 688 m2

CELKEM                  				9 601 m2

Podlažnost:

- přístavba, nástavba a vestavba – 2 nadzemní podlaží

- skladový prostor  - 1 nadzemní podlaží

Obestavěný prostor -    		62 306 m3

Počet pracovníků a směnnost  - 	cca 35 pracovníků, pouze denní provoz

Areál Sychrov jako objekt živočišné výroby byl postaven daleko od městské zástavby, aby nezatěžoval obyvatelstvo svým provozem. Vzhledem k tomu, že navržená skladová hala se nachází v již existujícím areálu daleko od městské zástavby, vlivy stavby na obyvatelstvo a životní prostředí jsou málo významné.

Nejbližší bytový dům se nachází přímo v areálu Sychrov na parcele č. 4517. Podle doporučení akustické studie bude tento dvojdomek ochráněn protihlukovou zástěnou před hlukem z parkoviště a přechodnou zástěnou před hlukem při výstavbě.

Výstavba si vyžádá pokácení 6 stromů a keřů a keřových porostů. Kácení dřevin je nejpodstatnějším vlivem na životní prostředí. V rámci vegetačních úprav budou okolo nové haly vysazeny nové dřeviny.

Ochrana vod je zajištěna svedením splašků do žumpy a jejich vyvážením na ČOV. Dešťové vody budou nadále zasakovány, vzhledem k větší zastavěnosti ploch budou zřízeny zasakovací objekty a dešťová voda z parkoviště bude čištěna na dvoustupňovém odlučovači.

Matematické modelování rozptylové studie prokázalo, že stavba se nemůže stát zdrojem nadlimitního znečištění ovzduší.

Pozitivem stavby je, že revitalizuje stávající areál a nevyžádá si zábor půdy zemědělského půdního fondu.

Areál Sychrov a areál navržené skladové haly mají vlastní zásobování vodou, plynem a mají vlastní systém likvidace odpadních vod. Na východ od areálu Sychrov je navržena v katastrálním území Šestajovice průmyslová zóna. V budoucnu bude možné napojení areálu Sychrov na infrastrukturu této zóny (vodovod, plynovod, splaškovou kanalizaci).

Při zpracování oznámení nebyly zjištěny takové vlivy stavby na životní prostředí, které by bránily její realizaci.

Umístění navržené skladové haly firmy WETRA-XT,ČR s.r.o. je zřejmé z následující mapky:

H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Zpracovatelé oznámení

V Praze dne 14. 2. 2005

Ing. Pavel Beran, Ph.D.: hlavní textová část a koordinace

Šmolíkova 903, 161 00  Praha 6

tel.: 233 310 503, 776 126 579

Ing. Jiří Králíček: akustická studie

Doležalova 1056, 198 00  Praha 9

tel.: 281 914 494, 602 331 772

Mgr. Jakub Bucek

Generála Píky 3, 613 00 Brno

tel.: 545 245 108

OBSAH

ÚVOD												  1

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI  							  2

1. Obchodní firma										  2

2. IČ												  2

3. Sídlo 											  2

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele  		  2

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU									  2

I. Základní údaje 									  2

1. Název záměru										  2

2. Kapacita  záměru										  2

3. Umístění záměru										  3

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry				  3

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,

resp. odmítnutí										  3

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru				  4

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení		  8

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků					  8

II. Údaje o vstupech									  9

1. Půda											  9

2. Voda 											  9

3. Plyn  											  9

4. Elektrická energie									  9

5. Suroviny											10

6. Stavební materiály									10

7. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu						10

7.1. Nároky na dopravní infrastrukturu							10

7.2. Nároky na jinou infrastrukturu							11

III. Údaje o vÝstupech								11

1. Emise do ovzduší										11

# 2. Hluk											14

3. Odpadní vody										15

4. Odpady											16

5. Rizika havárií										19

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 		19

1. Výčet nejzávažnějších environmetálních

charakteristik dotčeného území					19

2. Stručná charakteristika stavu složek životního

prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně

významně ovlivněny								20

2.1. Ovzduší											20

2.2. Voda  											20

2.3. Půda 											21

2.4. Geofaktory životního prostředí  							21

2.5. Flóra a fauna										21

2.6. Územní systém ekologické stability							28

2.7. Krajinný ráz										29

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ								29

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti

a významnosti									29

1.1. Vlivy na obyvatelstvo  									29

1.2. Vlivy na ovzduší a klima								30

1.3. Vlivy na hlukové klima									30

1.4. Vlivy na vodu										36

1.5. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky   					37

1.6. Vlivy na  faunu a flóru   								37

1.7. Vlivy na ekosystémy  									38

1.8. Vlivy na antropogenní systémy a funkční využití území  				39

1.9. Ostatní vlivy    										39

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  	45

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní hranice						45

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů  						45

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a

neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů  		46

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU					46

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE									47

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů

v oznámení  										47

2. Další podstatné informace oznamovatele				47

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU										47

H. PŘÍLOHA										49

Zpracovatelé oznámení									52