Druhá Poběžovická a.s.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona  č. 100/2001 Sb.,

o  posuzování vlivů na životní prostředí

Výkrmna prasat

Mutěnín

oznamovatel:

Druhá Poběžovická a.s.

Vranovská 142

Poběžovice, 345 22

investor:

Druhá Poběžovická a.s.

Vranovská 142

Poběžovice, 345 22

Zpracovatel oznámení:

..........................................................................................

Ing. Petr Pantoflíček Přestavlky u Čerčan 14, PSČ 25723,

Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

tel: 317777888, 602331975

email: petrpantoflicek@quick.cz

leden  2011

OBSAH

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

I.	Základní údaje	4

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	4

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	5

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	6

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení	7

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	10

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:	10

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	10

B.II.Údaje o vstupech	11

B.I.1. Půda	11

B.I.2. Voda	13

B.I.3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje	14

B.I.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	16

B.II. Údaje o výstupech	17

B.II.1. Ovzduší	17

B.II.2. Odpadní vody	24

B.II.3. Odpady	25

B.II.4. Hluk, vibrace, záření	28

B.II. 5. Riziko havárie	29

C.	ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ        V DOTČENÉM ÚZEMÍ	30

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	30

a)	dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje	30

b)	relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	30

c)	schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty	30

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	32

C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu	32

C.2.2. Základní charakteristiky vod	33

C.2.3. Základní charakteristiky půd a geofaktorů	34

C.2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí	37

D.	ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	38

D.I.Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti	38

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo	38

D.I.2. Vlivy na ovzduší	41

D.I.3. Vlivy na vody	42

D.I.4. Vlivy na půdu a horninové prostředí	43

D.I.5 Vlivy na floru a faunu	44

D.I.6 Vlivy na ekosystémy	44

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	45

D.I.8. Vlivy na další parametry životního prostředí	45

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	46

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	46

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů	46

D.IV. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	48

E.	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	48

F.	DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	48

1.	Mapová a jiná dokumentace týkajících se údajů v oznámení	48

2.	Další podstatné informace oznamovatele	48

G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	49

F.	ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ	51

G.	Hlavní použité podklady	52

H.	PŘÍLOHA	52

ÚVOD

Toto oznámení záměru stavby „Výkrmna prasat Mutěnín“ dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je zpracováno podle přílohy č.3 k výše uvedenému zákonu.

Bylo zpracováno na objednávku firmy Druhá Poběžovická a.s,. Vranovská 142, Poběžovice, 345 22, která je oznamovatelem, investorem a budoucím provozovatelem stavby.

Záměrem investora je vybudování nového stájového objektu výkrmny prasat, západně  od stávající výkrmny prasat  (číslo stáje - 8) na severním okraji areálu ještě jednu identickou bezstelivovou výkrmnu  (projektovaná kapacita 1056 ustájovacích míst - 137,28 DJ) a tím doplnit výkrmovou kapacitu areálu na stav, který odpovídá stavům prasnic a produkci zástavových selat v podniku oznamovatele.  Tato novostavba navazuje na již provedenou výstavbu stájí prasat v areálu (porodna prasnic, odchovna selat a výkrmna prasat). V areálu jsou ještě stáje skotu, které jsou provozovány především  jako zimoviště, kde je chován skot v mimopastevním období.   Kapacity ostatních stájí se nemění.

Dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná o významnou změnu záměru uvedeného  v příloze č. 1 zákona - § 4 odst. 1, písm.b.  zákona –   změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení

Stávající kapacita celého areálu je 715,28 DJ a jedná se tedy o záměr v kategorii I. Kapacita celého areálu má být výstavbou nové stáje zvýšena o 137,28 DJ  a nedosahuje tedy příslušné limitní hodnoty, tak jak je uvedeno v  § 4 odst. 1, písm.a.   Je tedy významně zvýšena jeho kapacita a rozsah.

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma

Druhá Poběžovická a.s.

A.II.

IČO:                                 25227131

DIČ:			CZ25227131

A.III. Sídlo společnosti

Vranovská 142

Poběžovice, 345 22

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Halavič Josef – předseda představenstva

Bydliště:				Vranovská 238, Poběžovice

Telefon:			 	602263304

# ÚDAJE O ZÁMĚRU

## Základní údaje

### B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Výkrmna prasat Mutěnín

Dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná o  změnu záměru uvedeného  v příloze č. 1 zákona - § 4 odst. 1, písm.b.  zákona – změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství.

### B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Novostavba stáje výkrmu prasat o kapacitě 1056  ks, prům. živá hmotnost 65 kg = 137,28 DJ

Kapacita celého  střediska před a po výstavbě:

| Stávající stav - celé středisko |
| --- |
| Číslo objektu | Stáj | Parc.č | Ustájení | Kategorie | Kapacita | Prům. hmotnost | celková hmotnost | Počet VDJ |
| 1 | Zimoviště skotu | 299 | stelivové - hluboká pod. | J | 120 | 500 | 60000 | 120 |
| 2 | Zimoviště skotu | 260 | stelivové - hluboká pod. | J | 160 | 350 | 56000 | 112 |
| 3 | Stáj prasnic | 262 | stelivové - hluboká pod. | PB | 100 | 150 | 15000 | 30 |
| 4 | Výkrm prasat | 287 | stelivové - hluboká pod. | VP | 1000 | 65 | 65000 | 130 |
| 5 | Zimoviště skotu | 274 | stelivové - hluboká pod. | K | 35 | 500 | 17500 | 35 |
| 6 | Odchovna selat | 981/1 | bezstelivové | OS | 1600 | 20 | 32000 | 64 |
| 7 | Porodna prasnic | 981/1 | bezstelivové | PP | 120 | 200 | 24000 | 48 |
| 8 | Výkrm prasat | 310 | bezstelivové | VP | 1056 | 65 | 68640 | 137.28 |
| 9 | Stáj prasnic | 273 | stelivové-denní odvoz | PJB | 130 | 150 | 19500 | 39 |
| Celkem |  |  |  | 4321 |  | 357640 | 715.28 |

| Navrhovaný stav - celé středisko |
| --- |
| Číslo objektu | Stáj | Parc.č. | Ustájení | Kategorie | Kapacita | Prům. hmotnost | celková hmotnost | Počet VDJ |
| 1 | Zimoviště skotu | 299 | stelivové - hluboká pod. | J | 120 | 500 | 60000 | 120 |
| 2 | Zimoviště skotu | 260 | stelivové - hluboká pod. | J | 160 | 350 | 56000 | 112 |
| 3 | Stáj prasnic | 262 | stelivové - hluboká pod. | PB | 100 | 150 | 15000 | 30 |
| 4 | Výkrm prasat | 287 | stelivové - hluboká pod. | VP | 1000 | 65 | 65000 | 130 |
| 5 | Zimoviště skotu | 274 | stelivové - hluboká pod. | K | 35 | 500 | 17500 | 35 |
| 6 | Odchovna selat | 981/1 | bezstelivové | OS | 1600 | 20 | 32000 | 64 |
| 7 | Porodna prasnic | 981/1 | bezstelivové | PP | 120 | 200 | 24000 | 48 |
| 8 | Výkrm prasat | 310 | bezstelivové | VP | 1056 | 65 | 68640 | 137.28 |
| 9 | Stáj prasnic | 273 | stelivové-denní odvoz | PJB | 130 | 150 | 19500 | 39 |
| 10 | Výkrm prasat |  | bezstelivové | VP | 1056 | 65 | 68640 | 137.28 |
| Celkem |  |  |  | 5377 |  | 426280 | 852.56 |

| rozdíl |  |  |  |  |  |  |  | +137.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pozn.: stáje jsou očíslovány v souladu s číslováním ve výpočtu ochranného pásma chovu zvířat

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Místo stavby:                     Mutěnín, Areál ŽV

pozemek parc.č. 931/20, 931/22

Obec: 			Mutěnín

Katastrální území:		Mutěnín

Okres:                                Domažlice

Kraj:			Plzeňský kraj

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter stavby: 	 novostavba

Odvětví:		zemědělství, živočišná výroba

Cílem je postavit západně  od stávající výkrmny prasat  (číslo stáje - 8) na severním okraji areálu  ještě jednu identickou výkrmnu a tím doplnit výkrmovou kapacitu areálu na stav, který odpovídá stavům prasnic a produkci zástavových selat v podniku oznamovatele.  Tato novostavba navazuje na již provedenou výstavbu stájí prasat v areálu (porodna prasnic, odchovna selat a výkrmna prasat). V areálu jsou ještě stáje skotu, které jsou provozovány především  jako zimoviště, kde je chován skot v mimopastevním období.

Z tohoto důvodu jsou některé vlivy posuzovány společně s těmito objekty a to především ve vztahu k emisím pachových látek (OP farmy) a amoniaku.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Výstavbou nové stáje výkrmu prasat, je řešeno nahrazení dnes již stavebně i technologicky zastaralých provozů v katastru oznamovatele a zároveň rozšíření stájové kapacity pro tuto kategorii prasat. Nová stáj a její kapacita navazuje na obrat stáda chovu prasat v ostatních kategoriích (prasnice). Navrhovaná  technologie provozu je řešena již na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu prasat, etologie, využití moderních technických prvků.

Výstavba stáje pro chov prasat je prováděna s cílem :

- nahradit nevyhovující ustajovací kapacity opouštěných stájí výkrmu prasat

- zvýšit kapacitu pro výkrm prasat pro umožnění zástavu všech odchovaných selat v areálu

- maximálně využít  volnou plochu v areálu, kapacitu stávající jímky na kejdu  a inženýrské sítě

- zvýšit produktivitu práce a tím i snížit cenu finálního produktu pro zvýšení ziskovosti oproti jiným obdobným provozům

- zkvalitnit výsledný produkt zejména spojením péče o zvířata se špičkovou technologií

- zajistit  kvalitní prostředí pro zvířata, zejména z hlediska tepelného a fyzického pohodlí

- relativně jednoduché a z hlediska provozuschopnosti spolehlivé řešení všech technologických linek a pracovních operací

- podstatné zlepšení podmínek práce ošetřovatelů prasat

2. Zdůvodnění umístění záměru

Místo výstavby bylo vybráno především z důvodů, že se zde nabízí využít volnou plochu v areálu na kterou lze umístit novou stáj o plánované kapacitě. Umístěním stáje do areálu, kde jsou odchovávány selata odpadne převážení selat do jiných lokalit. V areálu je v současné době již  vybudována jímka na kejdu, která umožní skladování kejdy i z plánované stáje výkrmu prasat.    Chov prasat je zde navíc dlouhodobě prováděn a tak je zajištěno i kvalitní personální obsazení ošetřovateli zvířat.

3. Přehled zvažovaných variant

V daném kontextu není řešena žádná územní varianta, protože umístění objektů je dáno polohou stávajícího střediska, stájí a volných ploch v areálu.  Nejsou rovněž řešeny žádné technologické varianty, neboť bezstelivová technologie koresponduje s již vybudovaný stájemi prasat a kejdovým hospodářstvím na farmě.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení

Stručný popis stavby

Jedná se o jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. Objekt je řešen jako halový s použitím konstrukční soustavy z ocelových IPE profilů s rozponem 18 m, které budou zakotveny do betonových základů. Modulová vzdálenost je 6 m.  Počet modulů 10.

Obvodový plášť obou podélných stěn i štítů je ze zateplených panelů z PUR panelů tl. 80mm. Podhled ve stáji je šikmý ze zateplených střešních sendvičových panelů osazených na ocelových vaznicích z IPE profilů. Barva vnějšího pláště střechy bude RAL 9002.

Podlaha - betonová mazanina a betonové rošty. Ve stáji budou provedeny rozvody vody, elektro (světelné i technologické), stájová kanalizace a instalace provozních souborů krmení, napájení, ustájení a větrání.

Dispoziční řešení stáje vychází z požadavků kladených na volné bezstelivové ustájení prasat ve výkrmu. Stáj je příčně rozdělena na dvě samostatné sekce. Středem stáje je společná kontrolní (přeháněcí) chodba a dvě chodby jsou podél obvodových stěn stáje. Prasata jsou ustájena ve skupinových kotcích na roštech. V každé sekci je navrženo 48 skupinových kotců (ve dvou řadách). Sdružená koryta jsou situována do hrazení mezi kotci (kolmo na chodbu). Vstup do kotců je brankami z chodeb. Místnost pro mísící nádrž je situována u jižního štítu stáje. Na přeháněcí chodby bude navazovat naskladňovaní (vyskladňovaní) rampa. K objektu jsou provozně přičleněny tři sklolaminátové zásobníky na krmné směsi.

Kapacita a prostorové uspořádání stáje:

Počet nezávislých sekcí: 2

Počet řad kotců: 4

Počet kotců v řadě: 12

Počet kotců v sekci: 48

Počet prasat v kotci: 11 ks

Počet prasat v sekci: 528 ks

Rozměry kotce: 3,75 x 2,4 (- 0,2m = šířka koryta)

Plocha kotce: 8,25m2

Plocha na 1 prase: 0,75m

Objekt je napojen na inženýrské sítě a stávající jímku na kejdu. Základní architektonický výraz objektu je dán použitým konstrukčním systémem a účelem objektu.  Z hlediska výtvarného nejsou na objekt kladeny zvláštní požadavky. Je brán zřetel na barevný a materiálový soulad.

Výrobní technologie a provoz

Jedná se o stáj pro výkrm prasat ustájených ve skupinových kotcích na betonových roštech. Hlavním produktem budou prasata o živé jateční hmotnosti 105- 110 kg, vedlejším produktem bude prasečí homogenizovaná kejda. Návrh technologie provozu výkrmny prasat vychází ze stavebního a technického uspořádání stáje a vyhovuje základním požadavkům zoohygieny a welfare chovaných zvířat.

Výrobní zařízení stáje

Ve vlastní stáji je navrženo bezstelivové ustájení prasat  ve skupinových kotcích na roštech se stacionární krmnou linkou (tekuté, počítačem řízené krmení) a odklizem kejdy do podroštových kanálů.

Krmení

Je navrženo tekuté, počítačem řízené, krmení. Mísící nádrž je situována v samostatné místnosti. Od ní je proveden rozvod potrubím k jednotlivým výdejním místům. Do mísící nádrže jsou krmné směsi dopravovány šnekovými dopravníky ze tří laminátových zásobníků na krmné směsi  osazených vně objektu. Ústředním prvkem tekutého krmení je mísící nádrž. Součástí provozního souboru je dále vážní zařízení, odstředivé vysokotlaké čerpadlo, rozvod s výdejními ventily a dále počítač s programovým vybavením. Dávkovací ventily jsou ovládány pneumaticky a do koryta je krmení dopraveno potrubím z plastů. Koryta budou vyrobená z polymerbetonu š=460mm. Koryto je podélné a je společné pro 2 kotce.

Napájení

Účelem stájového vodovodu je dodávka vody pro přípravu krmiva a pro napájení ustájených prasat. Součástí provozního souboru je rozvod napájecí vody a napáječky. Od hlavního přívodu je rozvod vody ve stáji v potrubí PPR DN 32. V každém kotci je nerezový nástavec s napájecím nipplem.

Ustájení

Je navrženo ve skupinových kotcích o rozměrech 3,75 x 2,4 m. Plocha jednoho  kotce: 8,25m2.  V každém kotci bude ustájeno max. 11 ks; celková kapacita stáje je tedy 1056 ustájovacích míst. Součástí provozního souboru ustájení je hrazení skupinových kotců včetně plastových koryt a betonových roštů. Podlahy v kotcích budou celoroštové, zaroštované betonovými rošty o šířce štěrbiny max 20mm a šířce roštnice min 60mm. V podélném pásu u koryt šířky 600mm budou rošty plné.  Podlahy v manipulačních uličkách šířky 1000mm budou také zaroštované. Hrazení výkrmových kotců je smontováno z pozikovaných polí - svařenců se svislými prvky. Všechny díly jsou spojeny sponami a přikotveny pomocí nerezových podroštových háků k roštové podlaze.

Odkliz kejdy

Z podroštových kanálů je kejda svedena kanalizací do nadzemní kruhové ocelové skladovací jímky o kapacitě 1500 m3.

Navržen je tzv. sifonový systém odtoku kejdy z mělkých podroštových kanálů. Principem je vytvoření samostatných „van“ pod rošty v jednotlivých sekcích, z nichž každá má vlastní zátkový uzávěr na odbočce plastového potrubí, svodná větev je pod kanálem v mírném spádu odkanalizována do svodného kanálu. Všechny kanály jsou v plastovém provedení. Jím je kejda svedena do skladovací jímky. Odkliz kejdy z podroštových prostor bude prováděn nárazovým vypouštěním při dosažení určité hladiny kejdy. Hloubka podroštových kanálů je 60 cm. Užitná kapacita podroštových prostor je 510 m3.

Větrání

Ve stáji je navržen podtlakový systém větrání. Do jednotlivých sekcí je vzduch přiváděn přes ventilační stěnové klapky (80 ks). Celkový instalovaný výkon ventilace je 155 000 m3/hod. Odsávání vzduchu je zajištěno ze 30 % celkové kapacity podroštovým ventilátorem s výkonem cca 2500 m3/hod a zbytek komínovými ventilátory – 8 ks každý s výkonem 17500m3/hod. Výkon podroštových i komínových ventilátorů je plynule řízen od 0-100%. Řízení procesu výměny vzduchu zajišťuje v každé sekci nezávisle řídící jednotka s teplotním čidlem. Podle předem nastavené požadované teploty zapíná a reguluje jednotlivé skupiny ventilátorů.

Ostatní objekty  chovu zvířat ve středisku:

Ostatní objekty chovu prasat ve středisku:

(číslování je v souladu s číslováním v návrhu ochranného pásma chovu)

Objekt č. 3  - parc. č. 262 -  stáj prasnic

stávající stav: prasnice březí,  stelivové ustájení – hluboká podestýlka, kapacita 100 ks, prům živ. hmotnost 150 kg, skupinové kotce s automatickým krmným boxem - krmení prasnic zajišťují automatické krmné boxy pro prasnice, které jsou v každém kotci. Prasnice jsou označeny inplantáty a podle nich jsou v boxu identifikovány a je jim přidělena krmná dávka.  Přirozená ventilace.

navrhovaný stav: beze změn

Objekt č. 4  - parc. č. 287 -  výkrmna prasat

stávající stav: prasata výkrm, kapacita 1000  ks,  stelivové ustájení – hluboká podestýlka, prům živ. hmotnost 65 kg, přirozená ventilace

navrhovaný stav: beze změn

Objekt č. 6  - parc. č. 981/1 -  odchovna selat

stávající stav: odchov selat, kapacita 1600  ks,  bezstelivové ustájení, jímka na kejdu s kapacitou 6 měsíců, prům živ. hmotnost 20 kg, Větrání je podtlakové přes difúzní strop s odtahem ventilátory ve vertikálních šachtách s nad střechu objektu.

navrhovaný stav: beze změn

Objekt č. 7  - parc. č. 981/1 -  porodna prasnic

stávající stav: prasnice v období porodu, kapacita - 120 ks porodních boxů, prům. živá hmotnost 200 kg,,  bezstelivové ustájení,  jímka na kejdu s kapacitou 6 měsíců (společná jímka pro objekty 6 a 7). Větrání je podtlakové přes difúzní strop s odtahem ventilátory ve vertikálních šachtách s nad střechu objektu.

navrhovaný stav: beze změn

Objekt č. 8  - parc. č. 273 -  stáj prasnic

stávající stav: prasnice jalové a  březí,  stelivové ustájení – denní odvoz hnoje ze střediska, kapacita 130 ks, prům živ. hmotnost 150 kg, skupinové kotce pro březí prasnice a individuální pro prasnice zapouštěné.  Přirozená ventilace.

navrhovaný stav: beze změn

Objekt č. 9 - parc. č. 310  -   výkrmna prasat

stávající stav: prasata výkrm, kapacita 1056  ks,  bezstelivové ustájení,  jímka na kejdu s kapacitou 4,5 měsíce, prům živ. hmotnost 65 kg, podtlaková ventilace, jedná se o stejnou stáj jako je navrhovaná výkrmna prasat

navrhovaný stav: beze změn

Objekty chovu skotu

Objekt č. 1 - parc. č. 299 – zimoviště skotu

stávající stav: zimoviště masného skotu, mladý dobytek - jalovice, celkem  120 ks,  stelivové ustájení – hluboká podestýlka, přirozená ventilace, prům živ. hmotnost 500 kg, provoz jen v zimním  období

navrhovaný stav: beze změn

Objekt č. 2 -  parc. č. 260 – zimoviště skotu

stávající stav: zimoviště masného skotu, mladý dobytek, celkem  160 ks,  stelivové ustájení – hluboká podestýlka, přirozená ventilace,  prům živ. hmotnost 350 kg, provoz jen v zimním  období

navrhovaný stav: beze změn

Objekt č. 5  parc. č. 274 – zimoviště skotu

stávající stav: zimoviště masného skotu, krávy celkem  35 ks,  stelivové ustájení – hluboká podestýlka, přirozená ventilace,  prům živ. hmotnost 500 kg, provoz jen v zimním  období

navrhovaný stav: beze změn

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpoklad zahájení červen 2012, doba výstavby cca 6 měsíců.

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

S ohledem na charakter stavby, velikost provozu a druh provozu areálu po provedené  výstavbě  je možné konstatovat, že vlivy provozu  celého areálu na životní prostředí se nezhorší.

Provozem záměru bude dotčena pouze obec Mutěnín.

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Povolení orgánu ochrany ovzduší ke změně zdroje znečištění ovzduší dle §17 zákona č. 86/2002 Sb. – KÚ Plzeňského kraje

Územní řízení o umístění stavby nebo sloučené územní a stavební řízení – Stavební Úřad Poběžovice

Změna současného integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci – KÚ Plzeňského kraje

## B.II.Údaje o vstupech

### B.I.1. Půda

Zábor půdy

Protože se v daném případě jedná o „stavbu na zelené louce“ na pozemku, který je veden v zem. půdním fondu je třeba před započetím stavebního řízení požádat o vynětí potřebné části tohoto pozemku ze ZPF příslušný orgán ochrany ZPF.

Jelikož se jedná o plochu do 1 ha (cca 1300 m) bude jím příslušný Městský stavební úřad.

Pro účely bonitace zemědělských půd v ČR se za základní mapovací a oceňovací jednotku považuje bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu (T), genetických vlastností půd (P), půdotvorných substrátů (G), zrnitosti půdy (Z), obsahu skeletu (K), hloubky půdy (H), sklonitosti a expozice (E).

Konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně- ekologických jednotek jsou vyjádřeny pětimístným kódem. Prvé číslo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhé a třetí číslo stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrté a páté číslo konkretizuje agronomicky významné půdní vlastnosti, přičemž v ČR čtvrté číslo kódu vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice vůči světovým stranám a páté číslo kombinaci hloubky a skeletovitosti.

Dotčený pozemek  má BPEJ  7. 32. 01.  a částečně i  7. 69. 01.

Jelikož se jedná o stavbu zemědělské prvovýroby , nemusí se podle z. 334/92 Sb., O ochraně zem. půdního fondu, platit odvody za toto vynětí.

Z uvedené klasifikace je patrné, že pozemek staveniště a jeho nejbližší okolí se nacházejí v klimatickém regionu kódovaném číslem 7, což je region MT 4 - mírně teplý,  vlhký. Tento klimatický region je charakterizován sumou teplot nad 10o v hodnotě 2200 - 2400, průměrnou roční teplotou 6-7o C, ročním  úhrnem srážek 650 - 750 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období je zde 0-10 a vláhová jistota 10.

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

Dvojčíslí 32 znamená, že se jedná o hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách a výlevných kyselých horninách. Půdy jsou většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách.

Dvojčíslí 69 znamená, že se jedná glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní (hydrogleje); středně těžké, výrazně zamokřené, i po odvodnění vhodné pouze pro louky

Na čtvrtém místě je u obou BPEJ kód 0, což znamená kombinaci svažitosti a expozice, kdy kategorie svažitosti   je číslo  0 a kategorie expozice také 0. Kategorie sklonitosti vyjádřená číslem 0 je charakterizována jako rovina. Expozice 0 - všesměrná.

Páté číslo (1) udává kód kombinace hloubky půdy a skeletovitosti - tedy skeletovitost 0-1 a hloubku 0-1. Jedná se tedy o půdu bezskeletovitou až slabě skeletovitou (s celkovým obsahem skeletu 10- 25 %), středně hlubokou (30 - 60 cm) až hlubokou.

I.1.2 Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně přednosti v ochraně

Třídy ochrany (celkem 5 tříd)  zemědělské půdy byly vytvořeny v rámci bonifikace československých zemědělských půd a nového zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jako účelové agregace bonitovaných půdně-ekologických jednotek pro potřeby dokonalejšího působení zejména zákona na ochranu zemědělské půdy.

Jednotlivé BPEJ zařazuje do tříd ochrany Metodický pokyn MŽP ČR, odboru ochrany lesa a půdy č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996, který je platný od 1. 1. 1997.

Bonitovaná půdní ekologická jednotka BPEJ 7.32.01. je zmiňovaným pokynem  zařazena do II., tedy vyšší třídy ochrany a BPEJ 7.69.01. je zařazena do V. tedy nejnižší třídy ochrany.  I když půdy ve II. třídě ochrany jsou jen podmíněně odnímatelné, lze s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím, že bude vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č.334/92 Sb., část III a to tím, že bude zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a nebude narušována organizace půdního fondu. Jedná se o minimální rozsah záboru  v přímé návaznosti na areál živočišné výroby.

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na místě. Pro orientační účely tohoto oznámení  lze uvažovat s průměrnou mocností orniční vrstvy  45 cm. Kubatura skrývky ornice  z plochy staveniště výkrmny  představuje zhruba 1300 m2 x  0,45  =  585 m3.

Část objemu skrývky bude využita  pro konečné terénní úpravy (ohumusování) a ozelenění areálu a využití zbylé části je investor povinen zajistit a dokladovat ve spolupráci s příslušným orgánem. V současné fázi přípravy záměru nejí ještě známo místo dočasného uskladnění ani využití sejmuté ornice.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.

Nenachází se ani na území jež bylo zařazeno do evropského seznamu Natura 2000, tvořeného ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.

Ochranná pásma

Záměr vlastní výstavby není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“), lesních porostů (rovněž 50 m „ze zákona“) a vodních zdrojů.

Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr výstavby nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem (např. skladebné prvky ÚSES – viz příslušná kapitola v části C.1.) nebo významným krajinným prvkem "ze zákona".

### B.I.2. Voda

Spotřeba vody

Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná vzhledem k tomu, že většina materiálů náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová. Voda bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů atp.

a) Předpokládaná spotřeba vody ve stájích:

K výpočtu potřeby vody ve stájích byla použita  vyhl. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, příloha č. 12 v části VII. Hospodářská zvířata a drůbež je potřeba vody na jedno výkrmové prase 6 m3/rok , prasnici  8 m3/rok, mladý skot 18  m3/rok a dojnici 36 m3/rok. U stájí skotu je kalkulováno s půlroční spotřebou vody ve středisku (v pastevním období jsou zvířata napájena na pastvinách).

| Spotřeba vody v navrhované stáji výkrmu prasat |
| --- |
| 10 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 6 | 6336 |

Celková navrhovaná spotřeba vody v areálu bude:

| Navrhovaný stav - celý areál |
| --- |
| Číslo stáje | Stáj | Kategorie | Kapacita | Spotřeba vody (m3/1 ks/ 1 rok | Roční spotřeba vody |
| 1 | Zimoviště skotu | J | 120 | 18 | 1080 |
| 2 | Zimoviště skotu | J | 160 | 18 | 1440 |
| 3 | Stáj prasnic | PB | 100 | 8 | 800 |
| 4 | Výkrm prasat | VP | 1000 | 6 | 6000 |
| 5 | Zimoviště skotu | K | 35 | 36 | 630 |
| 6 | Odchovna selat | OS | 1600 | 2 | 3200 |
| 7 | Porodna prasnic | PP | 120 | 8 | 960 |
| 8 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 6 | 6336 |
| 9 | Stáj prasnic | PJB | 130 | 8 | 1040 |
| 10 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 6 | 6336 |
| Celkem |  | 5377 |  | 27822 |

b) splaškové vody ze sociálního zařízení

Navrhovaná výkrmna prasat nevyžaduje navýšení pracovních sil potřebných k obsluze zvířat. Nebude tedy  navyšována ani spotřeba vody pro sociální zařízení.

Provoz všech stájí zajistí 6 pracovníků. Při průměrné spotřebě vody 20 m3/rok (podle vyhl. 428/2001 Sb.) . Z toho roční potřeba vody :

6  x  20 m3/rok   = 120  m3/rok

V porovnání se stávajícím stavem  dojde v areálu ke  zvýšení  spotřeby vody.

| Stávající stav – celý areál |
| --- |
| Číslo stáje | Stáj | Kategorie | Kapacita | Spotřeba vody (m3/1 ks/ 1 rok | Roční spotřeba vody |
| 1 | Zimoviště skotu | J | 120 | 18 | 1080 |
| 2 | Zimoviště skotu | J | 160 | 18 | 1440 |
| 3 | Stáj prasnic | PB | 100 | 8 | 800 |
| 4 | Výkrm prasat | VP | 1000 | 6 | 6000 |
| 5 | Zimoviště skotu | K | 35 | 36 | 630 |
| 6 | Odchovna selat | OS | 1600 | 2 | 3200 |
| 7 | Porodna prasnic | PP | 120 | 8 | 960 |
| 8 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 6 | 6336 |
| 9 | Stáj prasnic | PJB | 130 | 8 | 1040 |
| Celkem |  | 4321 |  | 21486 |

Zásobování vodou

Stávající areál farmy je zásobován pitnou vodou z vlastních zdrojů vodu (starší zdroj je umístěn v údolnici jižně od střediska a nový severně od areálu (pozemek 932/1), v povodí drobného vodního toku – Starý potok, ČHP 1–10–02–010. Zdroj má vydatnost 1,1 l/s, což je množství plně dostačující pro všechny stáje střediska.  Tento zdroj  má současným integrovaným povolením povolen roční odběr podzemní vody v množství 12400 m3. Je tedy nutné v rámci změny IP zažádat o zvýšení odběru podzemních vod.

### B.I.3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje

Spotřeba surovin

Krmiva

potřeba krmiv (Kompletní krmné směsi pro prasata):

| Stáj | Jméno | Kategorie | Počet zvířat | Spotřeba KKS (kg/ks/den) | Roční spotřeba KKS (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Stáj prasnic | PB | 100 | 3.5 | 127.75 |
| 4 | Výkrm prasat | VP | 1000 | 2.5 | 912.50 |
| 6 | Odchovna selat | OS | 1600 | 1.5 | 876.00 |
| 7 | Porodna prasnic | PP | 120 | 6.4 | 280.32 |
| 8 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 2.5 | 963.60 |
| 9 | Stáj prasnic | PJB | 130 | 3.5 | 166.08 |
| 10 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 2.5 | 963.60 |
|  | Celkem |  |  |  | 4289.8 |

Objemová a jadrná  krmiva ve stájích skotu

spotřeba zkrmitelné sušiny objemu je 4,5 t/rok/VDJ

4,5t/rok x  267 DJ x 0,5 roku                  =            600 t/rok

Jadrná krmiva

průměrná spotřeba  jadrných krmiv ve stájích skotu je 1 kg/DJ/den

Celý areál					     1 kg/VDJ/den x 267 x 180       =       48 t/rok

Krmná dávka je dnes běžně sestavována na bázi konzervovaných krmiv, tedy bílkovinných jetolotravních senáží a glycidových kukuřičných siláží s určitou dávkou sena nebo krmné slámy. Sušina siláží a senáží je pohybuje okolo 35 %.

Seno:   		50  t

Siláže a senáže:	1600 t

Potřeba stelivové slámy:

V nové kejdové technologiích nové stáje pro výkrm prasat  nebude žádná sláma spotřebovávána.

Sláma bude ve středisku nadále spotřebovávána pouze ve stájích skotu a stelivových stájích pro prasata  (č.3,4,9):

potřeba  slámy u stájí skotu  je 8,5 kg/DJ/den  a u prasat  9 kg/DJ/den

Celková roční potřeba stelivové slámy:

skot: 8,5 kg/DJ/den x 267  DJ*180  = 408 t/rok

skot: 9,0 kg/DJ/den x 199  DJ*365  =654 t/rok

Celkem				1062 t/rok

Spotřeba energií

Rozvod elektrické energie bude ve stáji vybudován nový. Areál je napojen na trafostanici v areálu, kde je instalovaný jistič 160 A.  Technologická elektroinstalace bude napojena na hlavní rozvaděč v objektu.

rozvodová soustava: 3 NPE, AC 50 Hz, 400/230 V , TN- C - S

ochrana dle ČSN 33 2000: samočinným odpojením od zdroje, krytím a izolací

Předpokládaný příkon elektřiny:

- Míchárna tekutého krmení a doprava směsí		18,0 kW (soudobost 9,5 kW)

- vzduchotechnika, osvětlení stáje				96,5 kW (soudobost 56 kW)

Celkem 							114,5  kW (soudobost 65,5 kW)

Plánovaná spotřeba elektrické energie není v této fázi projektové přípravy ještě známa, ale neměla by být v rámci areálu  výrazně vyšší než v  současném stavu.

Zemní plyn

Tento druh media ani jiný druh fosilního paliva nebo organických paliv (dehet, mazut, nafta atp.) není pro realizaci záměru uvažován.

Další surovinové vstupy

Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině. Některé požadavky na materiály zemních prací mohou být uspokojeny použitím nezávadné stavební sutě z demolic v areálu farmy.  Stavební materiály budou jinak dováženy ze stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou buď míchány dodavatelem na stavbě, případně dováženy z betonárky vybraného dodavatele.

### B.I.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Obcí Mutěnín prochází silnice III. tř. z Hostouně  do Ostrova a Rybníka. Další silnice III. tř. vede do Horoušan, kde se (stejně jako výše uvedená) napojuje na silnici II tř. č. 195 z Boru do Poběžovic. Z obce vede ještě jedna silnice do Starého Kramolína, kde končí.

Areál se nachází na severní straně obce a je s výše uvedenými silnicemi spojen místní komunikací.

Stávající komunikační napojení areálu nebude měněno. Vlastní komunikační napojení areálu  je i nadále předpokládáno z místní komunikace, komunikační vazby ve vlastním areálu se nemění, bude pouze vybudován přístup k silům na krmné směsi.

Doprava a její frekvence

Vlastní dopravní zatížení v průběhu výstavby je krátkodobé a jednorázové, které bude spočívat především v odvozu odpadů, vzniklých při výstavbě (největší objem bude představovat výkopová zemina)   a dovoz technologických celků.

Níže bude uveden rozbor dopravy spojený s provozem nové stáje výkrmu prasat, aby bylo možné  rámcově vyhodnotit změnu frekvence dopravy a následně odhadnou produkci emisí z liniové dopravy.

Dopravní zatížení dovozem krmiv:

Krmné směsi budou do zásobníků přiváženy nákladními soupravami o nosnosti 16 t.

Celková potřeba jadrných krmných směsí v nové stáji prasat je podle výpočtu provedených v kapitole I.3. 963,6 t  za rok. Celková spotřeba dopravních prostředků na dovoz krmných směsí pro výkrmová prasata za rok je tedy 60 ks.

Krmná dávka pro skot je dovážena traktorem z jiného střediska již zamíchaná v krmném voze. Spotřeba krmiv v ostatních stájích střediska je uvedena v kapitole I.3.

Dopravní zatížení dovozem steliv:

V posuzované  stáji prasat nebude žádná sláma spotřebovávána.

Dopravní zatížení odvozem kejdy

Při provozu posuzované výkrmny prasat bude produkováno celkem  2471 m3 kejdy, která bude z jímek odvážena cisternami o objemu 10 m3.  Tzn., že bude nutné odvést 247 cisteren.

Dopravní zatížení přepravou zvířat:

Odvoz jatečných prasat:

Ve stáji budou vykrmována selata z odchovny v areálu. Ve stáji  se v průběhu roku vykrmí a prodá přibližně 2500 ks prasat a bude tedy pro odvoz třeba cca 25 ks velkých nákladních automobilů.

Dopravní zatížení odvozem kadaverů:

Povozem výkrmny prasat se nebude zvyšovat četnost příjezdu vozidla veterinární asanační služby. Vzhledem k pravidelnému úhynu především sajících selat na porodně prasnic zajíždí vozidlo VAÚ  do areálu v intervalu cca. dvakrát týdně.

SOUHRN:

| Druh Vozidla | Navrhovaný stav dopravy spojený s provozem areálu | Denní ekvivalent průjezdu (příjezd- odjezd) |
| --- | --- | --- |
|  | (ročně) | Denně (rok/365*2) |
| Nákladní vůz | 60+25 = 85 | 0,47 |
| Traktor | 247= 247 | 1,35 |
| Celkem | 332 | 1,82 |

Současný stav příjezdu nákladní dopravní techniky do areálu je cca 3300 ks ročně. Z toho představuje obsluha stájí prasat cca. 1300 ks nákladních automobilů a 2000 nákl. automobilů obsluha stájí skotu.

Při započtení příjezdu zhruba čtyř osobních automobilů denně je celkový denní ekvivalent příjezdu dopravní techniky do areálu chovu  živočišné výroby cca 13 vozidel.

Provozem nové stáje výkrmu prasat nedojde prakticky k poznatelným  změnám v dopravní náročnosti v posuzované lokalitě střediska. Vypočtený nárůst příjezdu nákladních vozidel do areálu představuje v průměru jedno vozidlo denně.

Podle orientačních výpočtů zpracovatele představuje  zatížení emisemi CO2, NOx a HC tak malých hodnot, že je naprosto nevýznamné.

Dopravní obsluha stájí prasat je celkově nižší než u stájí skotu. To je dáno nutnými přesuny velkých množství objemných krmiv a větší produkcí hnoje od skotu. U stájí skotu je nutné připočíst ještě pohyby dopravní techniky uvnitř střediska při krmení zvířat a vyhrnování hnoje ze stájí.

Celkové zhodnocení dopravního zatížení z hlediska kvantifikace pohybu vozidel jednotlivých typů a jejich emisní účinky na ovzduší jsou uvedeny v následující kapitole.

## B.II. Údaje o výstupech

### B.II.1. Ovzduší

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především o amoniak, sirovodík, pachové látky a kysličník uhličitý. Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování zásad správného provozu, pro které  provoz stáje prasat  v posuzovaném středisku vytváří příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké úrovni koncentrace a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené v v doporučeních MZe.  Za těchto předpokladů nemohou tyto emise v zásadě ovlivnit životní prostředí. Tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy prasat a v okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem výrazně negativním způsobem neprojeví. Přesto je třeba produkci amoniaku a zápachu, právě u chovu prasat věnovat větší pozornost než u skotu, zejména u dojnic, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zápachu a současně i úroveň produkce amoniaku neprojevuje tolik negativně.

Vzhledem k tomu, že 20. 12. 2006 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým jsou stanoveny emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a kde jsou uvedeny emisní faktory pro amoniak, je nutné úvahy o produkci uvést následovně:

EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE

(kg NH3  . zvíře-1 . rok-1)

| KATEGORIE ZVÍŘAT | Stáj | Hnůj | Kejda | Zapravení do půdy | Pastva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKOT – Stelivové ustájení |
| Jalovice | Optimální způsob | 10,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
|  | Zastaralý způsob | 12,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 |
| Telata, býci, jalovice | Optimální způsob | 6 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
|  | Zastaralý způsob | 9,5 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 |
| Bezstelivové ustájení |
| Telata, býci, jalovice | 5,5 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 |
| Prasata |
| Selata | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 0 |
| Prasnice | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,8 | 0 |
| Prasnice březí | 7,6 | 0 | 4,1 | 8,0 | 0 |
| Prasata výkrm | 3,2 | 0 | 2,0 | 3,1 | 0 |

Produkce NH3 v nové stáji (neredukovaná):

| Produkce NH3 v nové stáji | E.F.kg NH3 (kg.rok-1) | Emise NH3 z chovu (t/rok) |
| --- | --- | --- |
| Stáj č. | Název stáje | Kateg. | Kapacita | Stáj | Skladování kejdy (hnoje) | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování kejdy (hnoje) | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 10 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 3.2 | 2 | 3.1 | 8.3 | 8.76 | 3.38 | 2.11 | 3.27 | 626.85 |

Produkce NH3 v nové stáji (redukovaná o zavedené snižující technologie chovu):

| Redukovaná emise amoniaku po uplatnění snižující opatření spočtená podle EF NV 615/06 Sb. |
| --- |
| zkrmování enzymatických látek = -40% (snížení EF pro stáj) |
| pokrytí povrchu jímky rašelinou, slámou, olejem nebo jiným materiálem= -40% (snížení EF skladování kejdy |
| vlečená botka při aplikaci kejdy = -40% (emise z aplikace kejdy) |
| Navrhovaný stav | E.F.kg NH3 (kg.rok-1) | Emise NH3 z chovu (t/rok) |
| Stáj č. | Název stáje | Kateg. | Prům. Počet zvířat | Stáj | Skladování kejdy (hnoje) | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování kejdy (hnoje) | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 10 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 1.92 | 1.2 | 1.86 | 4.98 | 5.26 | 2.03 | 1.27 | 1.96 | 376.11 |

Navrhovaný neredukovaný stav – celý areál

| Navrhovaný stav - celý areál | E.F.kg NH3 (kg.rok-1) | Emise NH3 z chovu (t/rok) |
| --- | --- | --- |
| Stáj č. | Název stáje | Kateg. | Kapacita | Stáj | Skladování kejdy (hnoje) | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování kejdy (hnoje) | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Zimoviště skotu | J,B | 120 | 6 | 1.7 | 6 | 13.7 | 1.64 | 0.72 | 0.20 | 0.72 | 105.48 |
| 2 | Zimoviště skotu | J,B | 160 | 6 | 1.7 | 6 | 13.7 | 2.19 | 0.96 | 0.27 | 0.96 | 140.64 |
| 3 | Stáj prasnic | PB | 100 | 7.6 | 4.1 | 8 | 19.7 | 1.97 | 0.76 | 0.41 | 0.80 | 86.76 |
| 4 | Výkrm prasat | VP | 1000 | 3.2 | 2 | 3.1 | 8.3 | 8.30 | 3.20 | 2.00 | 3.10 | 593.61 |
| 5 | Zimoviště skotu | K | 35 | 10 | 2.5 | 12 | 24.5 | 0.86 | 0.35 | 0.09 | 0.42 | 49.94 |
| 6 | Odchovna selat | OS | 1600 | 2 | 2 | 2.5 | 6.5 | 10.40 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 730.59 |
| 7 | Porodna prasnic | PP | 120 | 4.3 | 2.8 | 4.8 | 11.9 | 1.43 | 0.52 | 0.34 | 0.58 | 97.26 |
| 8 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 3.2 | 2 | 3.1 | 8.3 | 8.76 | 3.38 | 2.11 | 3.27 | 626.85 |
| 9 | Stáj prasnic | PJB | 130 | 7.6 | 4.1 | 8 | 19.7 | 2.56 | 0.99 | 0.53 | 1.04 | 112.79 |
| 10 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 3.2 | 2 | 3.1 | 8.3 | 8.76 | 3.38 | 2.11 | 3.27 | 626.85 |
|  |  |  | 5377 |  |  |  |  | 46.88 | 17.45 | 11.27 | 18.16 | 3170.76 |

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování podle nařízení vlády č.  615/06 Sb.,  nová navrhovaná stáj mezi střední zdroje znečištění ovzduší. Celý areál patří  mezi velké  zdroje znečišťování, neboť mezi velké zdroje jsou zařazovány  zemědělské zdroje s celkovou roční emisí amoniaku nad 10 t.

S ohledem na kapacitu bude  u stáje  dosaženo hmotnostního toku emisí amoniaku nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostního toku jednotlivých stájí jsou uvedeny v tabulce). Na novou stáj se  tedy vztahuje obecný emisní limit pro amoniak, stanovený vyhláškou č. 205/09 Sb., který představuje 50 mg/m3 a platí při hmotnostním toku  emisí vyšším než 500 g/h. Tomto případě by koncentrace amoniaku v emitujícím vzdušném proudu dosahovala výše 4,04 mg/m3 (v navrhovaném neredukovaném stavu při plném výkonu ventilace).

V uvedeném nařízení vlády jsou dále uvedeny technologie snižující emise amoniaku ze stájí, skladů kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Některé tyto technologie budou   v areálu využity a níže je uvedena produkce amoniaku při realizaci těchto opatření.

V areálu budou u bezstelivových provozů prasat (stáje č. 6,7,8,10) využívány následující snižující technologie:

- zakrytí povrchu jímky rašelinou slámou olejem nebo jiným materiálem -zde je redukce emisního faktoru  pro skladování kejdy stanovena na  -40%

- vlečená botka  při aplikaci kejdy =  redukce emisního faktoru z aplikace kejdy   -40%

U stelivových provozů skotu i prasat  (stáje č. 1,2,3,4,5,9) budou  využívány následující snižující technologie:

- zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hod -  redukce EF  z aplikace hnoje  -60%

- ponechání hnoje v klidu do vytvoření přírodní krusty  - redukce EF ze skladování hnoje  -40%

Vzhledem k umístění záměru v relativní blízkosti obytné zástavby bylo zpracovatelem oznámení navrženo další opatření nad rámec zákonem vyžadovaných opatření - zkrmování enzymatických látek snižujících emise amoniaku a zápachových látek. Toto opatření není nařízením vlády č. 615/2006 Sb. přímo vyžadované, s tím že by mělo být uplatňováno v těch provozech, kde jsou k tomu nějaké důvody (blízkost stáje k obytné zástavbě, směry větrů, stížnosti občanů…).

Ve stájích prasat bude používán enzymatický přípravek, který prokazatelně snižuje emise amoniaku.  Jeho účinnost je NV stanovena na 40 %. Na trhu je v současné době dostatek takovýchto přípravků (např. Enviro PLUS, Aromex Solid PLUS, Biostrong, Bio-Algeen aj.).

U všech stájí prasat  (stáje č. 3,4,6,7,8,9, 10) bude využívána následující  snižující technologie:

- zkrmování enzymatických látek  = redukce emisního faktoru pro stáj    -40%

Při uplatnění těchto redukujících technologií  je pak celková emise amoniaku ze stájí v areálu výrazně nižší (celkové snížení je o 41 %) a lze konstatovat, že navrhovaný provoz představuje poměrně nevýznamné zvýšení celkové produkce amoniaku.

| Redukovaná emise amoniaku po uplatnění snižující opatření spočtená podle EF NV 615/06 Sb. |
| --- |
| zkrmování enzymatických látek = -40% (snížení EF pro stáj) - stáje č. 3,4,6,7,8,9,10 |
| pokrytí povrchu jímky rašelinou, slámou, olejem nebo jiným materiálem= -40% (snížení EF skladování kejdy) -stáje č. 6,7,8,10 |
| ponechání hnoje v klidu do vytvoření přírodní krusty = -40% (snížení EF ze skladování hnoje) - stáje č. 1,2,3,4,5,9 |
| vlečená botka při aplikaci kejdy = -40% (emise z aplikace kejdy) - stáje č. 6,7,8,10 |
| zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hod = -60% (snížení EF z aplikace hnoje) -stáje č. 1,2,3,4,5,9 |
| Navrhovaný stav | E.F.kg NH3 (kg.rok-1) | Emise NH3 z chovu (t/rok) |
| Stáj č. | Název stáje | Kateg. | Prům. Počet zvířat | Stáj | Skladování kejdy (hnoje) | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování kejdy (hnoje) | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Zimoviště skotu | J,B | 120 | 6 | 1.02 | 2.4 | 9.42 | 1.13 | 0.72 | 0.12 | 0.29 | 96.16 |
| 2 | Zimoviště skotu | J,B | 160 | 6 | 1.02 | 2.4 | 9.42 | 1.51 | 0.96 | 0.16 | 0.38 | 128.22 |
| 3 | Stáj prasnic | PB | 100 | 4.56 | 2.46 | 3.2 | 10.22 | 1.02 | 0.46 | 0.25 | 0.32 | 52.05 |
| 4 | Výkrm prasat | VP | 1000 | 1.92 | 1.2 | 1.24 | 4.36 | 4.36 | 1.92 | 1.20 | 1.24 | 356.16 |
| 5 | Zimoviště skotu | K | 35 | 10 | 1.5 | 4.8 | 16.3 | 0.57 | 0.35 | 0.05 | 0.17 | 45.95 |
| 6 | Odchovna selat | OS | 1600 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 6.24 | 1.92 | 1.92 | 2.40 | 438.36 |
| 7 | Porodna prasnic | PP | 120 | 2.58 | 1.68 | 2.88 | 7.14 | 0.86 | 0.31 | 0.20 | 0.35 | 58.36 |
| 8 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 1.92 | 1.2 | 1.86 | 4.98 | 5.26 | 2.03 | 1.27 | 1.96 | 376.11 |
| 9 | Stáj prasnic | PJB | 130 | 4.56 | 2.46 | 3.2 | 10.22 | 1.33 | 0.59 | 0.32 | 0.42 | 67.67 |
| 10 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 1.92 | 1.2 | 1.86 | 4.98 | 5.26 | 2.03 | 1.27 | 1.96 | 376.11 |
|  |  |  | 5377 |  |  |  |  | 27.53 | 11.28 | 6.76 | 9.49 | 1995.15 |

Zápach

Podle § 10 zákona č. 86/2002 Sb., není dovoleno vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva. Dále se zde uvádí, že prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování.

Tímto prováděcím právním předpisem je  Vyhláška č. 362/2006 Sb. ze dne 28. června 2006 o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.

Protože tyto metody je možné aplikovat až po zahájení provozu v posuzované   stáji, produkce pachových látek vznikajících v posuzovaném areálu byla posouzena ve výpočtu ochranného pásma chovu zvířat, zpracovaného v rámci oznámení (výpočet OP  uveden v příloze).

Tento výpočet se zabývá právě produkcí a rozptylem zápachových látek. Z uvedeného výpočtu je zřejmé, že souvislá obytná zástavba obce bude situována mimo vymezené OP a nemělo by tedy docházet k obtěžování obyvatelstva obytné zástavby obce.

Pro výpočet návrhu ochranného pásma (OP) byl použit „Postup pro posuzování ochranného pásma chovu zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tento metodický postup je založen na objektivním kvantitativním výpočtu produkce zápachových látek, vyjádřených sumou emisních čísel z jednotlivých chovů zvířat v závislosti na počtu zvířat a technologii ustájení a vychází z dlouholetých zkušeností u nás i v zahraničí.

V této rozptylové studii zápachových látek jsou zahrnuty všechny objekty chovu zvířat ve středisku, je použita větrná růžice ČHMÚ a využity  korekce  na  využívané technologie chovu, dále na  funkční bariérovou zeleň a technologie snižující emise amoniaku a zápachu (částečně roštová podlaha, vakuový  systém odklizu kejdy z podroštových prostor,  zkrmování deodorantů prasatům).  Při novém využití stájí nedochází v porovnání s původním využitím k významnějším změnám v produkci zápachových látek a rozsahu ochranného pásma.

V ochranném pásmu se nenachází žádné stavby vyžadující hygienickou ochranu (OHO) a sloužící k obytným, rekreačním, školským, tělovýchovným, potravinářským a zdravotnickým účelům.  Směrem k obytné zástavbě (jižní, jihozápadní a jihovýchodní směr) nedochází  ke zvětšení rozsahu ochranného pásma v porovnání se stavem v územním plánu obce.

Tento výpočet je podle názoru zpracovatele oznámení dostatečným podkladem ke konstatování, že ani obyvatelstvo nejbližších domů na okraji obce směrem k areálu  nebude provozem rekonstruovaného areálu jako celku  zasaženo a nadmíru obtěžováno.

Pro komplexní posouzení vlivů posuzovaného záměru investora na kvalitu  ovzduší jsou dále uvedeny některé další doplňující  údaje produkci a to oxidu uhličitého, prachu, vodních par a celkového tepla produkovaného zvířaty v navrhované stáji.

Produkce oxidu uhličitého

Podle Informačního listu Mze ČR 02.01.06. 11/1993, Základní provozně technologické ukazatele pro prasata, je produkce oxidu uhličitého a tepla stanovena v závislosti na živé hmotnosti následovně:

Navrhovaný stav – nová stáj

| Stáj | Kategorie | Hmotnost | Prod. CO2 na 1 ks | Počet ks | Produkce CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Kategorie) | (kg/ks) | (mg . s-1 . ks-1) |  | (kg . h-1) |
| 10 | VP | 65 | 11 | 1050 | 41.58 |
| CELKEM |  |  | 1050 | 41.58 |

Produkce   tepla

Navrhovaný stav – nová stáj

| Stáj | Kategorie | Hmotnost | Prod. tepla 1 ks | Počet ks | Produkce tepla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg) | (W. ks-1) |  | (kW) |
| 10 | VP | 65 | 138 | 1056 | 524.62 |
| CELKEM |  |  | 1056 | 524.62 |

Produkce vodních par

Navrhovaný stav – nová stáj

| Stáj | Kategorie | Hmotnost | Prod. vod. par 1 ks | Počet ks | Produkce vod. par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg) | (mg. ks-1.s-1) |  | (kg .hod-1) |
| 10 | VP | 65 | 25 | 1056 | 95.04 |
| CELKEM |  |  | 1056 | 95.04 |

Produkce prachu

Hlavními potencionálním zdrojem prachu bude pneumatické plnění zásobních věží na jadrná krmiva z přepravních vozů. Při průměrné spotřebě jadrných krmných směsí ve stáji 963 t za rok možné předpokládat prašnost v rozsahu 0,1 % celkové spotřeby materiálu. Tzn., že v areálu by mohlo ročně vznikat cca 1 t prachu. Jedná se zde o prašnost lokální a občasnou.

Krmné směsi jsou do areálu naváženy tzv. KUKA vozy, kterými jsou hermetickou cestou pneumaticky dopravovány do uzavřených zásobníků krmiv u stájí. Každý zásobník je opatřen tkaninovým filtrem, který zabraňuje úniku prachu do ovzduší. Zůstává tedy v zásobnících na krmivo a je spotřebováno zvířaty.

Po omezenou dobu může vznikat určité množství prachu též jako důsledek  stavebních prací. I tento zdroj by však měl být lokalizován uvnitř ve středisku.

Hlavní liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje - doprava

Liniové zdroje znečištění budou představovány prakticky všemi dopravními prostředky, které se budou pohybovat po příjezdové cestě k areálu nebo v rámci vnitrozávodových komunikací střediska.

Rozbor rozsahu dopravy spojené s provozem nové stáje výkrmu prasat jsem podrobně uvedl v předcházející kapitole. Z uvedené frekvence lze podle údajů, které jsou získány z výpočtu programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory verze 2002), zjistit zhruba úroveň znečištění z uvedených liniových zdrojů

Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.

Tímto programem lze provádět vzájemně porovnatelné výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivů motorových vozidel na ovzduší.

Pro určení emisních parametrů skupin vozidel OA (osobní automobil) a TNA (těžký nákladní automobil) byly pomocí programu MEFA použity pro rok 2012 (po předpokládaném zprovoznění záměru následující parametry:

| Emisní faktory rok 2012 (g/km) |
| --- |
| Typ vozidla | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | tuhé částice (PM10) | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| OA | EURO 4 | 50 | 0,0243 | 0,0028 | 0,2657 | 0,1705 | 0,0302 |
| TNA | EURO 4 | 50 | 0,0752 | 0,0146 | 1,8139 | 2,8349 | 0,4759 |

Je uvažován příjezd a odjezd ze střediska po příjezdové komunikaci na silnici III. tř. a určitý pohyb po středisku  v délce 0,5 km. Podle toho lze předpokládat, s ohledem na frekvenci pohybu (uvedeno v části B.II.4.2 Doprava) a obsah hlavních škodlivin ve výfukových plynech jednotlivých reprezentantů, zhruba následující úroveň znečištění  související s provozem výkrmny prasat:

| Navrhovaný stav | Celkové emise (g/den) | Celkové emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Typ vozidla | Počet přejezdů denně | Počet ujetých km | tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| OA | 1 | 0.5 | 0.0122 | 0.0014 | 0.1329 | 0.0853 | 0.0151 | 0.00443 | 0.0005 | 0.0485 | 0.0311 | 0.0055 |
| TNA | 1.82 | 0.91 | 0.0684 | 0.0133 | 1.6506 | 2.5798 | 0.4331 | 0.02498 | 0.0048 | 0.6025 | 0.9416 | 0.1581 |
| Celkem | 2.82 |  | 0.081 | 0.015 | 1.783 | 2.665 | 0.448 | 0.0294 | 0.005 | 0.651 | 0.973 | 0.164 |

Tato navrhovaná emisní zátěž je zcela nevýznamná, především vzhledem k celkovému  velmi nízkému provozu  na silnicích III. tř., vedoucích obcí.

Plošné zdroje znečištění

Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace statkových hnojiv na plochy určené k hnojení. Exaktní tuzemské údaje o uvolněném množství amoniaku při tomto procesu nejsou k dispozici, neboť emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů (např. způsob aplikace, včasnost zaorání, půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde je třeba zohlednit, že řádné hnojení pozemků  statkovými hnojivy vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod.

Aplikaci kejdy je nutno provádět za optimálního bezvětrného počasí na pozemky určené rozvozným plánem  a s využitím vhodných aplikačních prostředků s alespoň částečným zapravením do půdy a omezením plošného rozstřiku na minimum.

V současné době se používá několik aplikačních systémů, které zajišťují minimální únik čpavku do ovzduší a dostatečnou přesnost a rovnoměrnost dávkování. Jedná se o především o systémy s vlečnými hadicemi určenými  pro hnojení během vegetace. Součástí tohoto systému jsou různé typy pleček, které zajistí zapravení kejdy do půdy a zároveň provádí mechanické hubení plevelů v plodině. Tento systém se používá hlavně k hnojení kukuřice a obilovin. Při okamžitém zapravení kejdy do půdy dochází ke značným redukcím emisí čpavku – až 80 %.

Systémem podobným vlečným hadicím jsou tzv. vlečné botky. Byly zkonstruovány za účelem minimálního úniku čpavku do ovzduší při aplikaci. Stejně jako u vlečných hadic je kejda přes hlavu rozdělovače a rozdělovací zařízení vedena do hadic, jejichž konce nejsou vlečeny po povrchu půdy, ale jsou opatřeny kovovým nástavcem podobným secí botce. Botka narušuje povrch půdy a  kejda vytéká přímo do vytvořené rýhy. Jsou vhodné pro aplikaci kejdy před setím.

I když zmíněné systémy značně omezují emise čpavku a stále dochází ke zlepšování přesnosti dávkování, nejdokonalejšími zařízeními k aplikaci kejdy jsou systémy přímého zapravování kejdy do půdy tzv. injektory. Tyto stroje nejvíce vyhovují požadavkům na přesnost aplikace a omezení emise čpavku do ovzduší (redukce je uváděna v intervalu 95 - 100 %). Jedná se o systémy s radlicemi, kterých může být podle typu stroje a plodiny různé množství, za které je hadicemi přiváděna kejda. Kejda je aplikovaná do větších hloubek až 20-30 cm a ihned dalším zařízením zahrnována. Toto zařízení je vhodné především k aplikaci kejdy do porostů s větší meziřádkovou vzdáleností (kukuřice, krmná řepa, cukrovka) a na pozemky  po sklizni.

Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., je možné do určité míry odhadnout emisi amoniaku v této fázi manipulace se statkovými hnojivy. Spočtené roční emise, včetně možných snižujících opatření,  jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách. Množství vyprodukované kejdy je uvedeno v následující kapitole.

### B.II.2. Odpadní vody

- Kejda a technologické odpadní vody z provozu nové stáje výkrmu prasat č. 10

| Produkce kejdy v nové stáji výkrmu prasat č.10 |
| --- |
| stáj | Jméno | Kategorie | Kapacita | Počet DJ (500kg živ. hm.) | kejda (t/DJ/rok) | Produkce kejdy celkem (t/rok) |
| 10 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 137.28 | 18 | 2471.04 |
| Dešť. vody z výdejní plochy jímky na kejdu | Výdejní plocha (m2) | koef. odtoku | srážky (mm) |  |
|  | 0 | 0.7 | 675 | 0.0 |
| Celkem |  |  |  | 2471.0 |
| Potřebná skladovací kapacita na kejdu (m3) |  | 4 měsíce |  | 823.7 |
| Skladovací kapacita podroštových prostor (m3) |  |  | 510.00 |

Vzhledem k tomu, že je naplánováno skladovat vyprodukovanou kejdu ze stáje ve stávající nadzemní kruhové jímce na kejdu u druhé bezstelivové výkrmny prasat o kapacitě 1500 m3, je nutné posoudit její skladovací kapacitu v navrhovaném stavu.  Součástí objektu je i  výdejní plocha pro stání vozidla při čerpání kejdy. Všechny části objektu jsou vodohospodářsky zabezpečeny.

| Produkce kejdy a výpočet kapacity společné nádrže na kejdu |
| --- |
| stáj | Jméno | Kategorie | Kapacita | Počet DJ (500kg živ. hm.) | kejda (t/DJ/rok) | Produkce kejdy celkem (t/rok) |
| 8 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 137.28 | 18 | 2471.04 |
| 10 | Výkrm prasat | VP | 1056 | 137.28 | 18 | 2471.04 |
| Dešť. vody z výdejní plochy jímky na kejdu | Výdejní plocha (m2) | koef. odtoku | srážky (mm) |  |
|  | 28 | 0.7 | 675 | 13.2 |
| Celkem |  |  |  | 4955.3 |
| Skladovací kapacita podroštových prostor (m3) | 1020.00 |
| Kapacita jímky 1500 m3 | Skladovací kapacita kejdového hospodářství (měsíce) | 4.57 |

Doba skladování je  4,6 měsíce. Tato doba skladování vyhovuje požadavkům daným zákonem 156/98 Sb., resp. vyhláškou MZe č. 274/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 476/2000 Sb. a vyhl. č. 473/02 Sb.), o skladování a způsobu používání hnojiv, kde je v § 4, odst. 3 uvedena  doba skladování tohoto druhu skladovaných látek  minimálně 4 měsíce.

Navržen je tzv. sifonový systém odtoku kejdy z podroštových kanálů. Principem je vytvoření samostatných „van“ pod rošty v jednotlivých sekcích, z nichž každá má vlastní zátkový uzávěr na odbočce plastového potrubí, svodná větev je pod kanálem v mírném spádu odkanalizována do svodného kanálu. Všechny kanály budou v plastovém provedení. Jím je kejda svedena do přečerpávací jímky. Odkliz kejdy z podroštových prostor bude prováděn nárazovým vypouštěním při dosažení určité hladiny kejdy. Kejda bude po vytažení sifonových uzávěrů gravitačně odvedena  do čerpací jímky a pak automaticky čerpána do skladovací jímky. Čerpací jímka bude zřízena u stáje. Její kapacita musí být větší než je kapacita největšího podroštového prostoru.   Čerpání kejdy z přečerpávací jímky  je automatické.  Plnění nadzemní skladovací jímky je řešeno pomocí ocelového potrubí. Plnící potrubí ke skladovací nádrži je vedeno vrchem na ocelových sloupech.

Jímky, podroštové prostory a všechny prvky  splaškové kanalizace  musí být řešeny jako vodotěsné. Technické řešení těchto prostor musí vyhovovat požadavkům české legislativy, zejména požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Investor musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti jímek, podroštových prostor a celé splaškové kanalizace, provedené podle ČSN 75 09 05 autorizovanou firmou.

U kejdy prasat je možno předpokládat následující parametry:

| Faktor | Obsah (v %) |
| --- | --- |
| Sušina | 5,7 - 7,9 |
| Organické látky | 5,3 |
| N | 0,50 |
| P | 0,14 |
| K | 0,50 |
| Ca | 0,32 |
| Mg | 0,09 |

b. Odpadní vody dešťové

Realizace záměru si  v rámci celého střediska vyžádá jen velmi malou změnu v množství odpadních dešťových vod.

Množství těchto vod bude vyplývat z úrovně srážek v dané oblasti a  plochy střech nového objektu.  Plocha nové střechy  cca 1300 m2.  Dostavbou farmy bude tedy nově vznikat cca 600 m3 dešťových vod (1300  x  0,590  x  0,8 = 614).

c. Odpadní vody splaškové

Provoz nové výkrmny prasat si nevyžádá navýšení pracovních sil potřebných k ošetřování zvířat v areálu, a nepovede tedy k navýšení produkce splaškových odpadních vod. Ve stáji nebude zřizováno žádné sociální zařízení.      Soc. zařízení je stávající v porodně prasnic.

Provoz všech stájí zajistí 6 stávajících  pracovníků.

produkce  20 m3 osoba/rok   ………………………..   120 m3 /rok

### B.II.3. Odpady

Odpady jsou hodnoceny a klasifikovány podle vyhlášky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 2001, kterou byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů. Odpady jsou vypočítány a zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a podle míry znalostí o možných drahách jednotlivých odpadů je uvedeno i možné řešení této otázky.

Při nakládání s odpady musí být respektovány zásady  zákona č.185  ze dne 15. května 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek MŽP, dále  zejména zmíněné vyhl. č. 381/2001 a vyhl. č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadů zejména je povinen:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

- každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s § 11

B.III.3.1. Odpady vznikající při výstavbě

Hlavním odpadem, vznikající při realizování záměru bude výkopová zemina ze stavby  výkrmny prasat. Výkopová zemina, hlušina, případně kameny je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu odpadu 17 05 04, případná část 17 05 06 (hlušina). Její množství lze v současné době, s ohledem na projekční připravenost, stanovit pouze technickým odhadem (není znám  způsob zakládání stavby). Lze předpokládat, že část zeminy z výkopových  prací bude využita pro terénní úpravy a zbytek bude odvezen na určenou skládku. Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace. Podle technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 1000 t tohoto odpadu.

Dalším odpadem, vznikajícím při výstavbě budou odpady  charakteru stavebních zbytků, odřezků či zmetků  (sklo, cihla, kabely, dřevo..). Ty budou ukládány na samostatnou stavební meziskládku a odstraňovány v souladu s platnými předpisy.

Obalový materiál z plastů  (15 01 02 - O) tomto případě fólie a obaly od součástek nebo  nápojů či jiných nezávadných tekutin nebo materiálů v odhadnutém množství cca 200 kg, budou  průběžně odstraňovány stavební dodavatelskou firmou (odvozem na skládku TKO).

Také papírové (15 01 01 – O) či dřevěné obaly (15 01 03 – O) od např. technologických součástek a jiných materiálů se budou odstraňovat sběrem a odvozem na skládku nebo do sběrných surovin.

Při finálních nátěrech železných prvků bude vznikat odpad z nanášení nátěrových hmot (k.č. 08 01 11) barva s obsahem halogenových rozpouštědel, kategorie N. Její případné zbytky budou odstraňovány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniště musí být skladovány v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti.

Investor stavby musí vytvořit v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

Dále bude v průběhu výstavby vznikat několik dalších druhů odpadů, které jsou specifikovány v níže uvedené tabulce.

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,02 | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak odstraňovány odbornou firmou |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O | případná část předchozího | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak odstraňovány odbornou firmou |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly (zbytky obalů od technologie součástek atp.) | O | 0,5 | prodej do sběr.surovin |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,2 | Předání oprávněné osobě a odvoz k jinému využití nebo na skládku, průběžný odvoz nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,2 | Odvoz k jinému využití nebo předání oprávněné osobě |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,2 | Odvoz k jinému využití nebo předání oprávněné osobě |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,001 | Předání oprávněné osobě a odvoz k jinému využití nebo na skládku, průběžný odvoz nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 02 03 | Plast | O | 0,001 | Předání oprávněné osobě a odvoz k jinému využití nebo na skládku, průběžný odvoz nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,1 | prodej do sběr.surovin. |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky) | O | 0,1 | Předání oprávněné osobě a odvoz k jinému využití nebo na skládku, průběžný odvoz nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (neobsahující nebezpečné látky) | O | 1000 | částečně využití při konečných terénních úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (neobsahující nebezpečné látky) | O | případná část předchozího | částečné využití při ter. úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |

Odpady vznikající při provozu stáje

Při manipulaci s krmivy bude zákonitě vznikat určité množství odpadu - zbytky krmiv (k.č. 02 01 03 – odpad rostlinných pletiv), který bude obsluha shrnovat do kejdy a spolu s ní budou odváženy likvidovány na polnostech.

Dalším odpadem vznikajícím provozem stáje jsou plastové obaly od dezinfekčních prostředků používaných k dezinfekci stájových prostor. Tento N odpad se nazývá agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, v  katalogu mají kód 02 01 08 a bude vznikat v množství cca 100 kg. Obaly od použitých veterinárních léčiv - název  druhu odpadu - Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07, kód 18 02 08, kterých bude cca 50 kg za rok. Provozovatel musí zajistit jejich odstranění oprávněnou osobou.

Bude zde také vznikat odpad ze znehodnocených zářivek k.č. 20 01 21, N - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  v odhadovaném množství cca 5 kg/rok.

Investor je povinen do doby odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do odpovídajících nádob a opatřit je identifikačními listy nebezpečných odpadů.

Vedle těchto hlavních odpadů budou vznikat v celém areálu v menším množství uliční smetky č. 20 03 03, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální odpad (k.č 20 03 01 - O). Z hlediska nakládání s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace bude řešena smluvně v návaznosti  na systém odvozu komunálního odpadu v obci.

Souhrn předpokládaných odpadů, vznikajících během provozu stáje, lze prezentovat v následující  tabulce:

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 08* | agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky | N | 0,1 | oddělené shromažďování, předání oprávněné osobě |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,005 | oddělené shromažďování, předání oprávněné osobě |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,05 | Předání oprávněné osobě |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,05 | Předání oprávněné osobě |
| 18 02 08* | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07 | N | 0,05 | oddělené shromažďování, předání oprávněné osobě |
| 02 01 03 | rostlinná tkáň (zbytky krmiv) | O | 0,2 | do kejdy s následným rozvozem na pozemky |
| 20 03 03 | uliční smetky | O | 0,5 | Předání oprávněné osobě |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 5 | odvoz na hnojiště ke kompostování |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | 0,5 | třídění, odvoz v návaznosti na svoz v obci |

Mimo  zákon o odpadech vznikají některé důležité vedlejší produkty – v posuzované stáji kejda prasat a v ostatních stájích v areálu a slamnatý hnůj a kejda, které budou rozváženy na vlastní pozemky.

I když tyto vedlejší produkty živočišné výroby  úmyslně neřadím mezi odpady, bylo by možné jim přidělit kat. číslo 02 01 06.

Ze zemědělského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze kejdu a hnůj považovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Pro zemědělský podnik nejsou tyto produkty odpadem, ale je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech.

V průběhu roku běžně dochází k  úhynu chovaných zvířat. I když zákon č. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 písm. f, ze své působnosti výslovně vylučuje nakládání s uhynulými těly zvířat a odkazuje je na zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je podle názoru zpracovatele oznámení s tímto materiálem nutné obecně zacházet jako s odpadem s nebezpečnými vlastnostmi.

V daném případě, při těchto technologiích ustájení a dobrých zoohygienických podmínkách, lze uvažovat poměrně nízké procento úhynu prasat ve výkrmu,  cca 1 %, to znamená, že ročně může dojít k úhynu cca 25 ks zvířat o průměrné váze 65 kg, tedy celkem 1625 kg.    Jejich dočasné uskladnění bude řešeno v kafilerním boxu střediska. Investor musí zajistit jeho správný technický stav (především zabezpečení proti  kontaminaci dešťových vod)  a odvoz k likvidaci do nejbližšího asanačního ústavu.

Kromě uvedených odpadů nevznikají při provozu stáje výkrmu prasat žádné další odpady. Mobilní mechanizace, používaná při k obsluze stájí, bude ošetřována, opravována a udržována v dílnách investora a dodavatelů.

### B.II.4. Hluk, vibrace, záření

Výstavba

Průběh výstavby bude představovat časově omezené a  občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Dalším možným zdrojem vibrací budou některé stavební práce jako je dusání a vibrování při betonáži. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit, aby veškeré stavební práce ve středisku probíhali pouze v denní době v pracovních dnech.

Vzhledem k druhu výstavby a vzdálenosti staveniště je zcela vyloučené, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných  objektů.

Provoz

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí jsou obsaženy v díle 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem tohoto zákona je Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním prostředí (ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru).

Venkovním prostorem se dle vládního nařízení č. 148/2006 Sb. rozumí nezastavěné pozemky, které jsou využívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, komunikací, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a stavby pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu pak Lnoc = 40 dB) a korekcí podle přílohy č. 6.

Z provozního hlediska lze pouze konstatovat, že příspěvek dopravy spojený s provozem nové stáje je v rámci provozu celého areálu zcela zanedbatelný a nemůže být obyvatelstvem zaznamenán. Hluk působený dopravními prostředky zajišťujícími obsluhu stáje je časově limitován a vyskytuje se prakticky pouze v denních hodinách.

Úroveň hluku při automatickém krmení a čerpání kejdy je velmi nízká a  nepřekračuje limitní hodnoty.

V nové  stáji mají být osazeny ventilátory s vertikálním odvodem vzduchu do ventilačních komínů ve střeše nebo vně stáje. To znamená, že budou umístěny buď na stropních podhledech uvnitř stáje nebo na začátku  ventilační šachty.  Hluk navrhovaných ventilátorů  je velmi nízký (55 dB). Z tohoto hlediska nebude  ve stáji docházet k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastní stáje nebudou vyskytovat. Prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude omezen bezprostřední okolí stáje.  Nová  stáj má být navíc situována na severní tedy vzdálenější straně areálu.  Je tedy navíc od  nejbližší obytné zástavby odcloněna ostatními objekty v areálu, které tvoří účinnou bariéru k pronikání hluku směrem k chráněným  venkovním prostorám v okolí staveb, ve smyslu nařízení vlády č.148/2006 Sb.

Posuzovaná stáj je v tomto smyslu umístěna v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby (cca 400 m)  a tak je zcela vyloučeno negativní ovlivnění nejbližší obytné zástavby a  jejich venkovních prostor hlukem z provozu této stáje. Útlum akustického tlaku ve venkovním prostoru je vzhledem k vzdálenosti a  překážkám v šíření hluku  (střechy budov, zeleň, povrch terénu) dostatečný a tak lze očekávat na hranicích areálu, splnění výše uvedených hodnot  nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru  LAeq = 50 dB resp. 40 dB pro noční dobu.

Stejně tak se v areálu nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

### B.II. 5. Riziko havárie

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci provozu stáje výkrmu prasat jsou představována především možnou netěsností podroštových prostor, eventuálně havárií jímky na kejdu, kdy by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladněné kejdy do okolního terénu.

Z tohoto důvodu je nutné, aby skladovací prostory byly řešeny v souladu s požadavky  zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 308/2000 Sb., resp. prováděcí vyhl. č. 476/2000 Sb., O skladování a způsobu používání hnojiv a  vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Provozovatel musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti skladovacích  nádrží a celé splaškové kanalizace, provedené podle ČSN 75 09 05. Jímky nesmí podle výsledku třech předepsaných zkoušek vykazovat žádný únik vody. Dále tyto prostory musí být vybaveny kontrolním systémem monitorujícím případné netěsnosti a únik skladovaných látek.

Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, které jak je již uvedeno výše řeší zákon o veterinární péči.

Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektu. Zde by potom největší objem odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady.

Dopady případných havárií  se s největší pravděpodobností projevily pouze v nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné. Nejúčinnější prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

# ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ        V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

Zájmové území je využito jako součást stávajícího zemědělského areálu – farmy živočišné výroby oznamovatele. Stávající areál je ve  schválené ÚPD obce respektován a situován v zóně pro zemědělskou výrobu. Prioritním využitím území přímého staveniště oznamovaného záměru je tedy zemědělská výroba. To se týká i plochy na které je navržena stavba nové stáje pro prasata, která je v těsném sousedství areálu, i když se v současné době jedná o ornou půdu.

Prioritou trvale udržitelného využití je tedy soulad zemědělské výroby – chovu hospodářských zvířat s požadavky ochrany životního prostředí a jeho složek; včetně zajištění okolního území před úniky kontaminovaných dešťových vod z areálu, zajištění všech skladovaných odpadních vod.

Trvalá udržitelnost je rovněž dána dostatečnou pozemkovou kapacitou pro aplikaci vedlejších organických produktů s ohledem na povrchové a podzemní vody, polohu významných krajinných prvků a skladebných prvků ÚSES a na polohu obytné zástavby jednotlivých sídelních útvarů.

### relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území stavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  v těsném sousedství  střediska živočišné výroby a jeho nejbližšího okolí.

V širším okolí farmy, především  západním    směrem   (CHKO Český les),  přibývá strukturních prvků krajiny  s potenciálem zvýšené stanovištní diverzity.

S ohledem na míru dochování, i přes historické scelení pozemků v okolí obce, a za předpokladu respektování jejich polohy při aplikací vedlejších organických produktů není nutno předpokládat ohrožení určujících strukturních prvků krajiny oznamovaným záměrem. V současné sobě již nejsou předpokládány hydrotechnické úpravy pozemků za účelem zvýšení produkčního potenciálu krajiny a zlepšení fyzikálně chemických parametrů zemědělské půdy.

Určité ohrožení povrchových vod nebo  nivních ekosystémů by bylo možno uvažovat pouze při technologické nekázni při aplikaci vedlejších organických produktů v nevhodných obdobích, případě kumulací organické zátěže při opakované aplikaci na stejné pozemky, což je nutno pokládat za  nerespektování doporučených metodických postupů pro uvedený druh činnosti.

V kontaktu s posuzovaným územím se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 44/1988 Sb., v platném znění (horní zákon).

### schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) je dle § 3 písm. a) zákona Pro posuzovanou oblast nebyl dosud zpracován ani generel místního ÚSESu, který by podrobně charakterizoval funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezil biocentra a biokoridory jako součásti systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování regionálního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni.

K dispozici je pouze zpracovaný regionální ÚSES Domažlice.

Z mapového podkladu je zřejmé že v blízkosti posuzované stáje se žádná součást tohoto ÚSESu nenachází a nebude tedy negativně provozem stáje ovlivňována. Niva řeky Radbuzy a její břehové porosty  tvoří regionální biokoridor a hlavní migrační osu dotčeného území. Lze předpokládat, že tok Starého potoka bude v nově zpracovávaném místním ÚSESu vymezen jako biokoridor místního významu.

Ze srovnání s mapovými a textovými podklady, lze také předpokládat, že ani v budoucnu nedojde ke střetu se záměry lokálního ÚSESu  pro toto území a nebude v bezprostředním okolí staveniště navrženo žádné biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek místního významu, který by výstavba a provoz areálu negativně ovlivňoval.

Poloha biokoridorů a biocenter musí být respektována v rámci aplikace kejdy.

Vodohospodářská ochranná pásma

Středisko ŽV v Mutěníně se nenachází v žádném ochranném pásmu podzemních vodních zdrojů. V okolí obce a v katastru investora je vyhlášeno několik ochranných pásem (PHO II) lokálních zdrojů vody.

Zvláště chráněná území

Posuzovaná lokalita střediska živočišné výroby v Mutěníně a ani v jejím nejbližším  okolí ovlivněném provozem se nenachází žádné  chráněné území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. , o ochraně přírody a krajiny.

Nejbližší takto chráněnou lokalitou je  přírodní památka Mutěnínský lom, což je  geologická památka v opuštěném lomu v křemencovém dioritu mutěnínského pně.

Západně od Mutěnína se nachází Chráněná krajinná oblast Český les, jejíž hranice prochází obcí Ostrov severním směrem na Bystřici. CHKO byla vyhlášena Nařízením vlády č. 70 ze dne 12. ledna 2005  s účinností od 1.8.2005  (dříve Přírodní park Český les).

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č. 218/2004 Sb. není v řešeném území žádná ptačí oblast ve smyslu § 45 e) zákona.  Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve smyslu § 45 a) až  c) zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona a nařízení vlády č. 132/2005 Sb.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčena.

Významné krajinné prvky

Zájmové území výstavby oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.

V katastru obce se nachází VKP – Remíz u hřbitova, v dostatečné vzdálenosti od areálu.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V možném dosahu vlivů posuzovaného záměru se nenachází žádné významné architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být provozem areálu a jeho vlivy dotčeny.

Území hustě zalidněná

Areál živočišné výroby se nachází na severním okraji obce Mutěnín, ve vzdálenosti cca 300 m od nejbližších okrajových domků.

Jde o území převážně s charakteristickou venkovskou zástavbou, bez výrazné koncentrace obyvatelstva (nejsou soubory bytových domů, sídliště atp.).

Obec Mutěnín se nachází se přibližně 15 km západně od Horšovského Týna v okrese Domažlice. První zmínka o obci je z roku 1253. Obec má mimo vlastního sídelního útvaru ještě několik správních částí – Starý Kramolín, Erazim, Ostrov. Celkový katastr obce je 1548 ha.

Obec leží v mírně teplé oblasti pahorkatinné 2,4 (bramborářská 1,3). Nejbližší železniční stanice je v obci (tr. 184).

Počet obyvatel má klesající tendenci, takže z původních 1721 obyvatel (německé národnosti) v roce 1869 klesl jejich počet na stávajících  244 obyvatel (1950 - 624, 1970 - 489, 1980 - 343). Z celkového počtu obyvatel je jich v  produktivním věku 169 a průměrný věk mají 43,2 roku. Podíl žen je 50,8 % Hospodářství obce bylo dříve založeno na zemědělství, pivovarnictví, rozvinuté bylo krajkářství, dříve i sklářství a hornictví (měděné doly).

V obci není pošta, škola ani zdravotnické zařízení. Není zde vybudována kanalizace, jen obecní vodovod. Obec je plynofikována.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Úvodem této části oznámení je možno konstatovat, že významnější ovlivnění vlastní stavbou nelze předpokládat mimo areál zájmového zemědělského střediska. Pro území, dotčeném aplikací vedlejších organických produktů, je možno uvažovat pouze vlivy, vznikající při případné technologické nekázni. Pokud je s těmito produkty nakládáno v souladu s metodickými doporučeními pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména období aplikace, rychlé zapravení do půdy, vyloučení některých rizikových pozemků z aplikace atp.), nelze ani pro zprostředkované vlivy předpokládat jakoukoli zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti vlivu.

V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového území s důrazem na areál střediska.

### C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

C.2.1.1. Klimatické poměry

Obec Mutěnín leží v nadmořské výšce 480 m v klimatické oblasti MT 3 (mírně teplá, mírně vlhká až suchá, s mírnou zimou).  Průměrná roční  teplota je 7,5 o C. Ve vegetačním období je prům. teplota 13,9 o C.

Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti je 675 mm, z toho ve vegetačním období (IV. - IX.) 380-390 mm, a mimo něj 280 - 290.

Průměrné teploty vzduchu v jednotlivých měsících oC (lokalita Stráž)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,4 | -1,3 | 2,6 | 7,1 | 12,6 | 15,7 | 17,6 | 16,7 | 12,9 | 7,6 | 2,3 | -1,1 |

Průměrné srážky v jednotlivých měsících (mm)(lokalita Horšovský Týn)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 41 | 43 | 54 | 61 | 74 | 81 | 69 | 50 | 50 | 48 | 53 |

Větrná růžice dle ČHMÚ (lokalita Mutěnín)

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost ze směru (%) | 6,2 | 4,8 | 11,9 | 12 | 3,5 | 12,6 | 24,9 | 9,2 | 14,9 |

údaj (faktor)                                                                              hodnota

-----------------------------------------------------------------------------------------

Průměrná roční teplota vzduchu oC:                                             7,5

Počet dní letních za rok:                                                               33,6

Počet mrazových dní za rok:                                                        110

Průměrné datum prvního  mrazového dne:                                     9.10

Průměrné datum posledního  mrazového dne:                                27.4

Počet dní se sněhovou pokrývkou za rok:                                     73,4

Počet dní ledových za rok:                                                            40

Počet dní v roce se srážkami 1,0 mm až 10,0 mm:                        110

Počet dní v roce se srážkami nad 10,0 mm:                                    17

První den se sněhovou pokrývkou:                                               21.11

Poslední den se sněhovou pokrývkou:                                           1.4

Počet jasných dnů za rok                                                              40

Počet zamračených dnů za rok                                                     160

Počet dní s bouřkou za rok:                                                          15

--------------------------------------------------------------------------------------------

C.2.1.2.  Stav znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za jeden z nejzávažnějších faktorů devastace životního prostředí, neboť výrazně ovlivňuje zdravotní stav obyvatel. Vybudovaná měřící síť, vybavená moderními monitory v rámci databáze REZZO dokumentuje, že v posledních letech dochází k trvalému mírnému poklesu jak emisí oxidu siřičitého, tak oxidu dusíku.

Pro posuzované území chybí podrobnější datová základna souvislého měření kvality ovzduší.  Imise jsou dlouhodobě měřeny stanicemi v Kdyni,  Domažlicích a Železné.

Z  naměřených imisních charakteristik je zřejmé, koncentrace prašného aerosolu, oxidu siřičitého a oxidů dusík jsou v okrese  velice nízké a prakticky nedochází k překračování denních imisních limitů.

Posuzovaná lokalita  se nachází přibližně uprostřed mezi stanicemi v Domažlicích a v Železné (vzdálenost od stanic cca 15 km). Manuelní stanice OHS v Domažlicích je umístěna v areálu nemocnice a na ni naměřené údaje nemají již pro posuzovanou lokalitu takovou vypovídací schopnost, neboť poměry ve Mutěníně mohou vykazovat výrazně nižší hodnoty než data pro vlastní okresní město a jeho bezprostřední okolí (dosah průmyslových zón).

V kontextu zjištěných imisních charakteristik lze úroveň životního prostředí v okolí posuzované lokality hodnotit z hlediska ochrany ovzduší jako prostředí vysoké úrovně až prostředí velmi dobré.

Vlastní posuzovaný  areál živočišné výroby  přispívá k znečištění ovzduší pouze produkcí pachových látek (osmogenů), které jsou vyhodnoceny v návrhu ochranného pásma chovu zvířat a produkcí amoniaku, která je vyhodnocena v části B.II.1. Ovzduší.

### C.2.2. Základní charakteristiky vod

C.2.2.1. Povrchová voda

Posuzovaná oblast se nachází v rámci hlavního povodí ČR č.h.p. 1-10-02-001 Radbuzy. Radbuza  pramení 1,5 km severovýchodně od Závisti ve výšce 720 m n.m. a ústí zprava do Berounky v Plzni v 297 m n.m. Plocha povodí je 2179,4 km2, délka toku 111,5 km a průměrný průtok u ústí 11,1 m3 .s-1.

Radbuza je vodohospodářsky významný tok, horní tok až do Bělé nad Radbuzaou je klasifikován jako pstruhová voda, dále až po ústí jako mimopstruhová.

Obec Mutěnín se nachází na pravostranném přítoku Radbuzy  - Starém potoku. Ten pramení jihozápadně od obce a má dosti drobných bezejmenných přítoků. Na jeho toku je vybudováno několik rybníků. V délce asi jeden 1 km od ústí je potok v přirozeném stavu a má kvalitní vegetační doprovod, dalším úseku podél železnice je již upraven a krátce i zatrubněn. Ústí do Radbuzy mezi obcemi Svržno a Hostěnice.

C.2.2.2. Podzemní voda

Území leží v blízkosti styku domažlické oblasti krušnohorského krystalinika a moldanubika. Hranici zde netvoří křemenný val probíhající severovýchodně, ale amfibolity, které zasahují prstovitě do moldanubika – do biotických rul. Území je budováno jednak diority a amfibolity do značných hloubek  zvětralými, jednak typickými biotickými rulami.

Z hlediska hydrogeologického lze uvést, že vydatnost zdroje závisí značně na hloubce zvětrání hornin a na jakosti zvětralého materiálu. Amfibolity a částečně i diority zvětrávají v jílovito-písčité horniny, ruly zvětrávají v písky, občas zvodněné.  Území je chudé na spodní vody. Jímání vody z prostoru „tekutých písků“ je po technické stránce velmi obtížné  (zanášení vrtů). Údolní náplavy dosahují nepatrných mocností a jsou pro jímání podzemních vod nevhodné.

Hydrochemické vlastnosti vod ve zvětralých rudách jsou částečně horší.

Posuzované území neleží uvnitř žádného chráněného území povrchových či podzemních vod. Posuzované území patří mezi zranitelné oblasti dle NV.č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

### C.2.3. Základní charakteristiky půd a geofaktorů

C.2.3.1. Základní pedologické údaje

Pedologické poměry území jsou určovány reliéfem a matečnými horninami. Podloží je poměrně kyselé a tak jsou půdy minerálně dosti chudé. Vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách. Tyto základní vlastnosti se promítají do zastoupení pedogenetických jednotek. Na zemědělském půdním fondu se nejčastěji vyskytují hnědé půdy kyselé, méně hnědé půdy podzolované a hnědé půdy. Na prameništích a podél vodních toků  hnědé půdy oglejené, oglejené půdy, glejové půdy, nivní půdy a nivní půdy glejové na nivních uloženinách. Na lesní půdě jsou nejčastějšími půdními typy kambizemě horské podzolované a oligotrofní, méně humusové podzoly a kambizemě mezotrofní. Na podmáčených lokalitách kambizemě mezotrofní  oglejené. Nejčastějším půdním druhem je hlinitopísčitá půda, méně písčithlinitá. Půdy jsou většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné. Ve velké míře se vyskytují skeletovité půdy. Nejčastější formou humusu je surový humus.  Vlastní posuzovaný záměr výstavby nové  stáje do zemědělsky využívaných půd zasahuje. Zábor půdy potřebný na výstavbu je vyhodnocen v kapitole B.I.1. oznámení.

| Druhy pozemků (údaje roku 2002) |
| --- |
| Celková výměra pozemku (ha) | 1548,1838 |
| Chmelnice (ha) | 0 |
| Lesní půda (ha) | 380,5687 |
| Louky (ha) | 667,0529 |
| Orná půda (ha) | 389,5243 |
| Ostatní plochy (ha) | 72,5549 |
| Ovocné sady (ha) | 0,7112 |
| Vinice (ha) | 0 |
| Vodní plochy (ha) | 12,1728 |
| Zahrady (ha) | 10,892 |
| Zastavěné plochy (ha) | 14,707 |
| Zemědělská půda (ha) | 1068,1804 |

C.2.3.2. Základní geologické a geomorfologické údaje

Geomorfologie

Hostouňská pahorkatina je severní částí Chodské pahorkatiny, která patří do vyšší geomorfologické jednotky  Podčeskoleské pahorkatiny. Je to převážně členitá pahorkatina až méně plochá vrchovina kerného typu, budovaná protezoickými dvojslídnými svory  až pararulami a muskovicko-biotitickými rulami s tělesy amfibolitů, žul, dioritů a gaber. Je charakterizována  strukturně denudačním reliéfem rozsáhlých suků, místy izolovaných hrástí a výrazných strukturních hřbetů směru jihozápad-severovýchod, vzácněji jih-sever. V severním výběžku vznikl členitý povrch  na žule borského masívu s četnými tvary zvětrávání a odnosu horniny. Jsou zde široce rozevřená subsekventní, zlomová a průlomová údolí s výraznými nivami a vyrovnaným sklonem.

Geologická stavba

Popisované území, ležící na západním okraji Českého masívu, má velmi komplikovanou geologickou stavbu, která je výsledkem dlouhého a složitého vývoje. Ze základních jednotek Českého masívu sem zasahuje oblast moldanubická a oblast středočeská.

Moldanubická oblast zde vytváří pruh, jehož východní hranice se táhne od Folmavy, přes Nový Kramolín, Bělou a Tachov k Tišině. Na západě přechází do moldanubika tvořící Bavorský a Hornofalcký les. Skládá se krystalických břidlic, do nichž ojediněle pronikla tělesa hlubinných  vyvřelin. Z břidlic a drob se vytvořily různé typy rul. Nejrozšířenější jsou tzv. biotiticko – sillimanitické ruly. Vedle křemence a živců obsahují i tmavou slídu (biotit) a křemičitan hlinitý (sillimanit), který je pro ně typický.

Středočeská oblast se stýká s moldanubickou oblastí podél tzv. českého křemenného valu., který představuje prokřemeněné zlomové pásmo. Z dílčích jednotek středočeské oblasti zasahují do širšího popisovaného území domažlické krystalinikum, barrandienské proteozoikum a západočeské bazické magmatity.

Při západním okraji středočeské oblasti se vyskytuje řada těles bazických vyvřelin. Mutěnínský peň a načetínská intruze tvoří plošně omezené výskyty. Větší rozsah má poběžovický masív, složený z gaber, gabrodioritů a dioritů. Na tento masív jsou vázány významné žíly pegmatitů, v nichž se vyskytuje i minerál beryl. V prostoru Mutěnína jsou mědinosné křemence, pyrhotinové žíly, pyrhotin, afalerit, chalkopyrit a pyrit.

Třetihorní sedimenty jsou v popisovaném území vázány na Podčeskoleskou pahorkatinu. Vyskytují se ale jen na malých plochách. Jejich rozložení a výšková pozice naznačují, že původně pokrývaly rozsáhlejší území. Skládají se z různých typů amfibolitů a garboidních hornin.

Čtvrtohorní sedimenty tvoří zvětralinový pokryv většiny popisovaného území. Je zastoupen především hlinitými a hlinitokamennými sutěmi a zvětralinami podložních hornin. V menší míře jsou zastoupeny náplavy vodních toků.

C.2.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí

C.2.4.1. Fauna a  flora

Podle mapy potencionální přirozené vegetace je řešené území místem výskytu  přirozeného společenstva – Biková a (nebo) jedlová doubrava. Tyto druhově chudé, listnaté nebo smíšené doubravy s jedlí nebo borovicí představují klimaxové společenstvo na živinami chudých substrátech jako jsou ruly, žuly, svory, kyselé břidlice.  Jedlová doubrava bývá vázána na relativně chladnější a vlhčí polohy než biková doubrava.

Tyto plochy byly postupně odlesňovány a následně zemědělsky využívány nebo zastavovány. Na méně přístupných místech nebo stanovištích nevhodných k zemědělskému využití byly nahrazeny především borovými a smrkovými porosty a tak představují v současné době většinou  jen drobné fragmenty. Křovinné patro je vyvinuto zejména pod borovicí  a na okrajích lesů. Z mimolesní zeleně se vyskytují malé remízky, stromy a keři zarostlé erozní rýhy a vegetační doprovody toků. V remízcích, které vznikly na vyvýšených místech jsou převládajícími druhy borovice, modřín a dub. Ve vegetačním doprovodu toků jsou převládajícími druhy topol, vrba, olše, bříza, maliník, jíva. Na tyto porosty převážně navazují kulturní intenzivně obdělávané nivní louky nebo pastviny. Podél některých komunikací jsou vysázeny především ovocné stromy.

Pokud se týká volných ploch vlastního střediska  lze je shledat jako charakteristická společenstva pro zemědělské areály v okolí objektů chovů hospodářských zvířat, případně pro okolí pomocných objektů živočišné výroby včetně zařízení pro shromažďování vedlejších organických produktů živočišné výroby. Na většině ploch proto převládají společenstva s převahou nitrofilních a ruderálních druhů.

Z uvedených důvodu není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů živočichů a rostlin.

Z bylinného patra se jedná o druhy: psárka luční, jílek vytrvalý, pýr plazivý, jitrocel kopinatý,  ovsík vyvýšený, bojínek luční, řebříček obecný, tolice vojtěška, jetel zvrhlý, j. plazivý, pampeliška podzimní, mléč zelinný, svízel bílý, svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, šťovík menší, smetanka lékařská, pelyněk černobýl, mochna husí komonice žlutá, hluchavka bílá, h. nachová, bolševník obecný, knotovka bílá, koukol polní, straček obecný, pcháč oset aj.

Středisko je od vlastní zástavby obce odděleno pásem vzrostlé zeleně, která tvoří vegetační doprovod koryta potoku. Jedná se především o porosty topolu a vrby.

Pokud se týká fauny nejbližšího okolí,  lze v daném území dnes očekávat především synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské výroby, dále byly zastiženy některé druhy, vázané na intenzivní agrocenózy a břehovou vegetaci vodních toků (údolní nivy potoka), případně bylinné ruderální a lesní porosty.

Na lokalitě předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a polyfágních druhů, vázaných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu (jedná se především o mšice, třásněnky, ploštice). Na ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně rozšířené.

Z pohledu výskytu obratlovců je možno předpokládat běžnou druhovou diverzitu:

savci - hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný

ptáci - vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý, sýkora koňadra, pěnkava obecná, straka, špaček, bažant obecný.

Vzhledem k tomu, že nejde o realizaci záměru, která by předpokládala zásah do mimolesních dřevinných a bylinných formací s dopady na druhovou rozmanitost území, není podle mého názoru nutné v dokumentaci provádět odhady možných následných vlivů na biota.

C.2.4.2. Krajina, krajinný ráz

Zájmové území je  typickou kulturní krajinou Chodské pahorkatiny s relativně intenzivním produkčním využitím, především západním směrem, kde je z cca 70 % ploch využito pro intenzívní zemědělskou výrobu a z  cca 10 % pokrytou lesy. Zastoupení lesních porostů vzrůstá západním směrem spolu se vzrůstající nadmořskou výškou. Zde se také postupně mění využití zemědělských ploch a převládají zde především pastviny, louky a ubývá intenzivně využívaných orných půd. Převažují smrkoborové lesy, místy s příměsí modřínu, břízy, dubu. Prvky mimolesních porostů dřevin, zejména drobnější strukturní elementy, byly poměrně značně redukovány scelováním pozemků a rušením cestní sítě (místní komunikace a spojky), ve vertikálně členitějších částech katastru se dochovaly linie mezí a agrárních teras, případně remízy.

Průmyslové využití krajiny v okolí posuzovaného záměru není evidováno, rekreační potenciál krajiny je suplován především objekty chalup v sídlech.

### C.2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí

C.2.5.1. Zástavba, památkově chráněné objekty

Sídelní útvar je rozložen na terénní vlně stoupající k západu, má dosti pravidelný půdorys. Východozápadní hlavní prostor silnicovitého charakteru se k západu lehce čočkovitě rozšiřuje. Vlastní zástavba obce je  umístěna především podél silnice III. tř. od západu k východu. Vlastní zastavěné území neobsahuje prvky výrazné výškové nebo hmotové dominance a je v relativním harmonickém souladu s měřítkem krajiny. Věž kostela působí příznivě v podhorském krajinném prostředím.

Podélná východozápadní osa je obvyklá u městeček a velkých chodských vsí v blízkosti hranic. Obec má z hlediska hospodářské funkce smíšené poslání  a to obytné a výrobní (zemědělské).

Samotný zemědělský areál představuje soubor technicky pojatých novějších staveb, místy i většího měřítka (OMD, kolny, seník) oproti tradiční venkovské zástavbě.

V možném dosahu vlivů posuzovaného areálu chovu prasat  se nenachází žádné významné architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být provozem areálu a jeho vlivy dotčeny.

V obci se nachází tyto kulturní památky:

-  socha sv. Jana Nepomuckého, která je před statkem u mostu přes potok

-  kostel Sv. Bartoloměje na horním konci náměstí

Žádný památkově chráněných objektů není v přímém kontaktu s areálem střediska a nebude jeho provozem ovlivněn.

C.2.5.2. Oblasti surovinových zdrojů

Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních bohatství.

C.2.5.3. Jiné charakteristiky životního prostředí

Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro všechny regiony České republiky v měřítku 1 : 200 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti nízkým rizikem 1 Qt.

C.2.5.4. Vztah k územně plánovací dokumentaci

Lokalita je v platném územním plánu obce součástí nezastavěného území obce, funkční plocha - orná půda.

Pro tuto funkční plochu je  přípustné využití i pro  stavby sloužící zemědělství ( dle § l8 odstavce 5 zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona).

Navrhovaná novostavba výkrmny prasat je stavbou zemědělské prvovýroby  a tak lze konstatovat, že plánovaná stavba je v souladu s ÚPD obce.

# ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I.Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Výstavba objektu  stáje výkrmu prasat v areálu a její budoucí provoz, i při komplexním posouzení vlivů celého areálu a za dodržení podmínek uvedených v oznámení (kap. D.IV.), nepřináší žádná významná zdravotní rizika ani zásadní negativní vlivy na obyvatelstvo.

D.I.1.1. Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Negativní ovlivnění obyvatel obce Mutěnín sousedství lokality během výstavby stáje  (prašnost, hluk) je zcela nevýznamné a časově omezené.

Vzhledem k charakteru provozu celého areálu a zejména  větší vzdálenosti obytné zástavby obce od posuzovaného střediska než stanovuje  vypočtené  OP  lze konstatovat, že vlivy a účinky stavby nebude obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby sídelního útvaru zasaženo.

K dílčímu, ale nepříliš významnému, ovlivnění zápachem může docházet v období  dlouhodobějších nepříznivých rozptylových podmínek, za současného působení severních větrů,   u nejblíže situovaných objektů ke středisku.

D.I.1.2. Narušení faktorů pohody

Etapa výstavby:

K narušení faktoru pohody obyvatel obce by při provádění výstavby nemělo docházet. Frekvence dopravy,  s ohledem na odvoz a dovoz poměrně malého množství stavebních materiálů a konstrukcí, bude nevýznamná. Zvýšený dopravní a stavební ruch na staveništi, který vede ke zvýšení hlučnosti a bude mít za následek také zvýšení prašnosti při případných výkopových pracích a dopravě materiálu, nebude vzhledem k charakteru a vzdálenosti místa výstavby, negativně ovlivňovat pohodu obyvatelstva obce.  Hlavní stavební  a montážní práce se budou odehrávat na severní straně střediska a neměly by být obyvatelstvem prakticky zaznamenány.

Etapa provozu

Vedle uvedených možných negativních vlivů, vyplývajících z produkce amoniaku a osmogenů, nebude podle názoru zpracovatele oznámení  a doložených výpočtů v návrhu OP střediska  a zejména k nízkým vypočteným emisním koncentracím amoniaku ve vycházející  vzdušině z objektu, s výjimkou nevhodných klimatických podmínek (inverzní stavy při současném působení severních  větrů), docházet k narušování faktorů pohody obyvatel nejbližší obce.

Zápachové látky vznikající v chovech prasat jsou většinou obyvatelstva hůře vnímány, než například zápach z chovu hovězího dobytka.

V našem případě byl proveden výpočet ochranného pásma chovu, který se zabývá produkcí a šířením pachových látek do okolí střediska a to v závislosti na různých faktorech toto šíření ovlivňující (počty a kategorie zvířat, rychlost a směr větru, bariérové objekty, technologie chovu, snižující opatření).

Tato studie objektivně dokládá, že i přes zvýšení kapacity stájí pro výkrm prasat v lokalitě se rozptylová situace v okolí střediska nezhorší. Vlivem navržených technologií chovu, které redukují emise amoniaku a zápachu oproti stávajícímu systému chovu, nedojde  k rozšíření   rozsahu ochranného pásma chovu zvířat. Ochranné pásmo nebude zasahovat obytnou zástavbu obce. Zápachové látky by se tedy neměli šířit do obytné zástavby obce a neměly by tak narušovat pohodu obyvatelstva obce.

Pro aplikaci vedlejších organických produktů je možno konstatovat, že při technologické nekázni v rámci těchto agrotechnických operací v obdobích  s větrnějším počasím, může být faktor pohody narušen aplikací na návětrné straně obcí na pozemky, přiléhající k obytné zástavbě. Výrazné zmírnění takového vlivu je nutno řešit vhodnou organizací prací z hlediska vyhnojování pozemků v rámci plnění rozvozového plánu.

Ovlivnění obyvatel hlukem z provozu ventilační techniky stáje v noci, dle zkušeností  s obdobnými provozy, nepřichází v úvahu.

Velice nízká hlučnost ventilátorů, jejich umístění a počet a především vzdálenost nové stáje a celého areálu  od obytné zástavby je dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel.

D.I.1.3. Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Etapa výstavby:

Vlastní etapa výstavby nebude znamenat z hlediska emisí z dopravy v porovnání s dnešním stavem významné riziko, může znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení hlukové zátěže související se stavebními pracemi (nepravidelné, nepermanentní).

Etapa provozu

Teoreticky přicházejí v úvahu dva druhy ovlivnění zdravotního stavu - emise znečišťujících látek do ovzduší a akustická zátěž okolí provozované farmy.

Z výstupů kapitol o výstupech do ovzduší vyplývá, že emise z liniových zdrojů je možno pokládat za zanedbatelné, emise z nové  stáje prasat budou řešeny  nuceným odvětráním, čímž dojde k odpovídajícímu naředění na koncentrace, které zdaleka nedosahují emisních limitů a tudíž i z hlediska zdravotního rizika je není nutno pokládat za významné (také s ohledem na vzdálenost areálu a stupeň ředění).

Při dodržování bezpečnostních a dalších legislativních předpisů nehrozí obyvatelům obce žádná zdravotní rizika.

Amoniak je v ovzduší velmi nestálý a podléhá okamžitým chemickým přeměnám a nemůže tedy škodit jako plyn. Nejčastěji oxiduje na nitráty (NO3) a také reaguje s vodními parami za vzniku hydroxidu amonného. Dále účinně reaguje se sloučeninami síry v ovzduší (především s aerosoly kys. sírové) za vzniku síranu amonného. Amoniak je hmotnostně lehčí než vzduch a tak vykazuje koncentrační spád směrem nahoru. Proto se jeho přízemní koncentrace mohou zvyšovat pouze při inverzi nebo nízkém tlaku vzduchu. Zmíněný vzestupný tok vzduchu je příčinou, že je amoniak vnímán více ve vyšších patrech obytné zástavby než v přízemí.  Vlastní obsah amoniaku v ovzduší se rychle snižuje jednak v důsledku probíhajících chemických reakcí a jednak s rostoucí vzdáleností od místa jeho emise.

Imisní koncentrace amoniaku v ovzduší nejsou v současné době řešeny žádným legislativním předpisem, neboť novelizací nařízení vlády č. 350/02 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování a hodnocení a řízení kvality ovzduší, byl zrušen imisní limit pro amoniak. Zde byla uvedena nejvyšší přípustná 24 hodinová imisní koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby ve výši 100 (g/m3.

Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanovila limitní hodinovou koncentraci amoniaku 200 µg/m3.

Vzhledem ke kubatuře stájí a uplatněnému systému odvětrání, je předpoklad, že amoniak bude ze stájí emitován v koncentracích splňujících emisní limity. U nejbližší obytné zástavby nebude dosahováno dříve platných   imisních limitů amoniaku.

Je tedy možné konstatovat, že nelze z provozu posuzovaného areálu předpokládat zvýšení zdravotního rizika akutních a chronických účinků plynoucího z působení imisních koncentrací amoniaku.

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy.

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví, motilitu zažívacího traktu.

Hygienický limit by měl být takový; aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické normativy nejvýše přípustných hodnot hluku v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

V nové stáji nebudou instalovány žádné nové významnější stacionární zdroje hluku. Větrání ve  stáji je navrženo jako nucené, kdy ve stáji budou osazeny ventilátory s velice nízkými parametry hlučnosti (hladina akustického tlaku – 55 dB), které budou osazeny na vnitřním okraji ventilačních komínů, tedy v podstatě  uvnitř stáje.

Stáj je v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a odcloněna ostatními budovami v areálu  a tak je zcela vyloučeno negativní ovlivnění nejbližší obytné zástavby a  jejich venkovních prostor hlukem z provozu této stáje. Předpokládaný prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku bude omezen jen na bezprostřední okolí stáje prasat uvnitř areálu živočišné výroby.

Rovněž s ohledem na charakter provozu a  technologického vybavení stáje nebude docházet k vytváření nadměrného hluku z prostoru vlastního areálu.

Vlivem provozu nové stáje nedojde k patrnému zvýšení obslužné dopravy spojené s provozem areálu a nebude tedy znamenat v celkovém provozu v lokalitě žádnou zaznamenatelnou negativní změnu. Dominantním prvkem bude stále dopravní obsluha stájí skotu.

Při nedodržování hygienických předpisů, veterinárních zásad a čistoty v objektech by bylo možné riziko přenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, popřípadě ptactvem. Toto riziko lze opatřeními uvedenými v tomto oznámení prakticky eliminovat.

I když záměr samotný nevyžaduje nároky na novou  pracovní sílu, jedná se o pozitivní krok směrem k rentabilitě provozování celé společnosti investora a tak lze i sociálně-ekonomické dopady výstavby v dané době a v daném území hodnotit kladně, neboť provozování nové stáje výkrmu prasat představuje dílčí i když ne příliš významný sociálně - ekonomický faktor.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší

Etapa výstavby

Během výstavby je nutno počítat s jistým, nepříliš výrazným navýšením emisí prachu (sekundární prašnost), zejména při manipulaci se sypkými materiály během výstavby.

Etapa provozu

Jak je uvedeno v příslušné kapitole části B.II.I. i v části vlivů na obyvatelstvo, nejvýznamnějším dopadem na ovzduší je produkce  amoniaku.  Ta  bude redukována opatřeními (snižujícími technologiemi) navrženými v tomto oznámení a podle plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe (dle § 5 odst. 8 zákona č. 86/02 Sb.), který provozovatel bude aktualizovat o nový stav.

S ohledem na charakter záměru bylo při rozboru výstupů do ovzduší v části B.II.1. oznámení konstatováno, že celý areál je velkým zdrojem znečištění ovzduší, zejména produkcí amoniaku. Bylo rovněž konstatováno, že byl zpracován návrh ochranného pásma střediska živočišné  výroby s tím, že OP na základě zadaných vstupních podmínek nebude většího rozsahu než stávající stav a nebude zasahovat obytnou zástavbu obce.

Při provozu stájí je nutno zajistit nepřekročení platných emisních limitů ve smyslu  platných zákonů, zejména emisního limitu pro amoniak -50 mg/m3. Základní předpoklad pro plnění emisních limitů je vytvořen již v projektovém řešení stáje, neboť je navržena dostatečně dimenzované ventilace stáje a sifonový (vakuový) systém odklizu kejdy z podroštových prostor je vyjmenován jako BAT technologie pro chovu prasat.

Vzhledem k navrženému nucenému větrání  je evidentní, že vyprodukované zápachové látky a amoniak budou dostatečně „naředěny“ a jejich koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. Při rozboru vlivů uvažovaného provozu posuzovaného areálu  po provedené výstavbě na ovzduší bylo konstatováno, že z hlediska těchto vlivů nepředstavuje stavba ani její provoz žádný významný bodový nebo liniový zdroj znečištění, stejně tak jako stavba samotná nemá žádný významný plošný zdroj znečištění ovzduší.

Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po přilehlých částech příjezdových komunikací a v prostoru vlastní farmy. Bude se jednat zejména o dovoz krmných směsí z  výrobny, odvoz zvířat a především odvoz kejdy. Jak již bylo uvedeno nedochází k výraznému zvýšení frekvence dopravy v lokalitě. Nebudou tedy patrně vyšší ani emise výfukových plynů z těchto vozidel.

S ohledem na nepříliš významné produkce škodlivin z liniové dopravy spojené s provozem stáje, je možné konstatovat, že tato emisní zátěž nepředstavuje v dané lokalitě významné ovlivnění okolního životního prostředí.

### D.I.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

I přes zvýšenou potřebu pitné vody v navrhovaném provozu nebude mít záměr negativní vliv na zdroje využívané pro středisko, neboť zemědělský areál  je   zásobován z vlastního zdroje, s vydatností    1,1 l/s.

Provozovatel musí ovšem při změně integrovaného povolení zajistit povolení k většímu odběru podzemní vody z tohoto zdroje.

Vlivy na kvalitu vod

Je navrhováno vodotěsné řešení podroštových prostor s vyspádováním do kejdové kanalizace a  následné čerpání kejdy do stávající skladovací jímky ve smyslu platných vodohospodářských předpisů.  Tato jímka byla vybudována již při výstavbě sousední bezstelivové  výkrmny prasat a byla dimenzována i na plánovanou novou stáj.  Ke kolaudaci musí být předloženy protokoly o zkoušce nepropustnosti dle ČSN 75 09 05, resp. dokladováno nepropustné provedení podlah.

Podle výpočtů provedených v oznámení tato skladovací jímka spolu podroštovými prostorami zajistí skladovací kapacitu pro vyprodukovanou kejdu z obou výkrmen 4,5 měsíce.

Vyhláškou Mze č. 274/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 476/2000 Sb., vyhl. č. 473/02 Sb. a vyhl. č. 91/07 Sb), o skladování a způsobu používání hnojiv je požadována minimálně 4 měsíční kapacita skladovacích prostor na kejdu. Kapacita je dostačující i z hlediska požadavků NV  č. 103/2003 Sb (Nitrátová směrnice).

Pro prevenci znečištění  dešťových vod kadavery je řešeno shromažďování uhynulých kusů do nového kafilerního boxu střediska. Investor musí zabezpečit jeho správný technický stav a zajistit včasné a pravidelné odvážení kadaverů.

Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,o stanovení zranitelných oblastí, patří katastr obce mezi zranitelné oblasti. Oznamovatel tohoto záměru   musí na  pozemcích, kam bude aplikovat kejdu a ostatní statková hnojiva,   respektovat omezení dané tímto nařízením vlády.

Podle § 8 tohoto NV, činí limitované množství celkového dusíku užitého ročně na zemědělských pozemcích vhodných ke hnojení u zemědělských podniků, maximálně 170 kg N.ha-1rok-1. Dále zde platí zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích, pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem,  v období od 1. 11. do 28. 2.

Oznamovatel v současné době hospodaří na cca  3050 ha zemědělské půdy. Ve stáji bude za rok vyprodukováno cca 2471 t kejdy. Ta podle vyhl.č. 274/1998 Sb., v platném znění obsahuje 5 kg N.t-1. Při maximální dávce 170 kg N ročně na jeden ha půdy je roční potřeba pozemků (5 kg x 2471 t = 12355/170 kg = 72,7 ha.  Jedná se o  velmi malý nárůst potřebných ploch k aplikaci v rámci podniku oznamovatele.  Takže pro aplikaci tohoto statkového hnojiva je dostatečná rezerva zemědělské půdy.

Další podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v širším katastru rozvozu vedlejších organických produktů z farmy (statkových hnojiv) je nutná pravidelná aktualizace plánu hnojení provozovatele při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků s přihlédnutím k zásadám aplikace v PHO vodních zdrojů (pokud bude na tyto pozemky vyváženo).

Podle bilance produkce statkových hnojiv a rozlohy obhospodařovaných pozemků je v podniku oznamovatele  dostatečná rezerva vhodné zemědělské půdy k aplikaci statkových hnojiv.

Při respektování všech podmínek uvedených v oznámení by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzované lokalitě. Nedojde také k žádnému negativnímu ovlivnění kvality vod na katastrech, na které budou statková hnojiva aplikována.

Na základě tohoto vyhodnocení a v kontextu údajů kapitoly B.II.2. Odpadní vody, zpracovatel oznámení podporuje navržený systém odvedení, využití a skladování vznikající  kejdy z nové stáje výkrmu prasat.

Vlivy na hydrologické poměry

Dojde pouze k malému nárůstu zpevněných ploch v rámci celého střediska. Nové plochy budou svedeny na terén, kde budou plošně zasakovány. Záměr nezasahuje do stávajících systémů odvodnění zemědělských pozemků, nezasahuje do žádného vodního toku. Není proto nutno realizovat žádné technické opatření retenčního nebo akumulačního charakteru.

Plánovaný provoz areálu neovlivní odvodnění dané lokality ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti.

Vlivy na hydrogeologické poměry

Podzemní voda by mohla teoreticky být zastižena pouze při způsobu hloubkového zakládání staveb, což se nepředpokládá. I tak by mohlo  dojít jen k místnímu ovlivnění hladiny podzemní vody, ve vztahu k infiltraci srážkové vody na podloží.

Hydrologické změny v se důsledku výstavby a provozu stavby nepředpokládají a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný  negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů.

### D.I.4. Vlivy na půdu a horninové prostředí

Realizací záměru dojde k určitému záboru orné půdy ze ZPF. I když se jedná o půdu poměrně vysoké kvality, lze s ohledem na lokalizaci záměru s přímou vazbou na zemědělský areál a za předpokladu dodržení všech zásad ve smyslu zákona ČNR č.344/92 Sb., s tímto záborem souhlasit. Vzhledem k minimálnímu rozsahu a zmíněnou návaznost na středisko, nedojde  tímto ani k zásadní změně ve vztahu k využití území.

Zprostředkovaným vlivem na půdu může být plošná aplikace vedlejších organických produktů živočišné výroby - kejdy  na pozemky, poněvadž má vliv na fyzikálně chemické vlastnosti půd - zlepšování podílu organických látek v půdě, zaorání přispívá rovněž k provzdušnění půdy, což jsou jednoznačně pozitivní vlivy záměru. Negativním dopadem však může být eutrofizace půd při přehnojení (nerespektování aktuálních  výstupů AZP při rozvozu kejdy – aplikace na pozemky dostatečně zásobené dusíkem) nebo při nerovnoměrné aplikaci.

Hnojivý účinek kejdy je všeobecně velmi dobrý, protože obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, ale i stimulační látky, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny obsažené v kejdě (zejména dusík ve formě NH4) jsou rostlinami přijímány rychleji než živiny obsažené v hnoji, avšak pozvolněji, než z průmyslových hnojiv. Dusík obsažený v kejdě je méně pohyblivý, než dusík dodávaný průmyslovými hnojivy. Tato nesporná skutečnost se zpravidla nerespektuje a proto bývá kejda často mylně považována za hlavní příčinu kontaminace vod dusičnany. Ke kontaminaci může sice docházet, ale pouze v případech přehnojení, smyvu kejdy z povrchu půdy při jejím nedokonalém zapravení nebo při nevhodné aplikaci. Pro využití kejdy k přímému hnojení je rozhodující její kvalita, která je dána technologií chovu, dostatečnou skladovací kapacitou jímky a kvalitní homogenizací. Množství kejdy vyprodukované v posuzovaném objektu bude skladováno v jímce s pětiměsíční kapacitou, která zajistí její dostatečné vyzrání. Při tomto systému se průměrné ztráty dusíku a organických látek pohybují od 10 – 15 %, v závislosti na obsahu sušiny kejdy, ročním období a teplotě. U slamnatého hnoje jsou ztráty živin výrazně vyšší (35-45 % u dusíku a až 60 % u ostatních živin). Aplikací kejdy na pozemky kvalitní aplikační technikou zajistí větší přísun potřebných živin a může přispět k omezení dávek průmyslových hnojiv.

Jak již bylo zmíněno, specifikou živočišné výroby je právě okolnost, že zprostředkované vlivy, vyvolané potřebou využití vedlejších organických produktů zasahují daleko širší území, než přímé vlivy vlastní výstavby.

Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou je nízké a nehrozí že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy. Po výstavbě nedojde k velkému  navýšení počtu chovaných zvířat v přepočtu na DJ, neboť navrhovaná stáj je částečně náhradou za stávající nevyhovující kapacitu výkrmu prasat v jiném středisku. Nebude se  tedy příliš  zvyšovat požadavek na plochy k aplikaci statkových organických hnojiv. Pozemkové zázemí pro bezproblémové uplatnění vyprodukované kejdy je tak dostatečné a nebude docházet k přehnojování pozemků.

Dojde ovšem k určitým změnám v struktuře  statkových hnojiv (nárůst produkce tekutých statkových hnojiv oproti slamnatému hnoji). Je proto nutné plán aplikace hnojiv  aktualizovat.

Oznamovaný záměr negeneruje vlivy na horninové prostředí například hloubkovým zakládáním objektu, nebo dosahem do území, chráněném podle horního zákona (CHLÚ, DP).

### D.I.5 Vlivy na floru a faunu

Vlivy na floru

Záměr je realizován na okraji stávajícího areálu. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu - intenzivně využívaná půda – pastvina a částečně ruderální eutrofizované bylinotravní  porosty. Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. Nutná je ovšem prevence ruderalizace území po výstavbě.

Posuzovaný záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; ve středisku se takové plochy s takovými výskyty nenacházejí,  plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES nebo do prostorů při výchozech podloží, které jsou vyloučeny z aplikace vedlejších organických produktů.

Vlivy na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Vlivy na faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Jinak nejsou ani vlastní výstavbou ohroženy jiné populace jiných druhů živočichů - nedochází k rušení hnízdních možností ve významnějších  porostech, poněvadž ty nejsou dotčeny, ani k náhradě lučních porostů či druhově rozmanitých bylinotravních lad zastavěnými či zpevněnými plochami.  Vlivy na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za nevýznamné.

### D.I.6 Vlivy na ekosystémy

Nedochází k významnější změně habitatu např. větším zpevněním ploch na rostlém terénu ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, a tak lze dovodit pouze nevýznamnost přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí staveniště.

a) vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr se nedotýká žádného stávajícího nebo výhledového skladebného prvku ÚSES.

b) vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není realizací posuzovaného záměru přímo dotčen.

V rámci aplikace vedlejších organických produktů by mohlo docházet k eutrofizaci některých stanovišť, pokud by nebylo řešeno zapravování do půdy, kontrolována optimálnost dávky živin na jednotku plochy v rámci tzv.agrochemického zkoušení půd (AZP). Stanoviště, která odpovídají nárokům regionálně významných či zvláště chráněných druhů, jsou z návrhu aplikace vyloučena jako podmínka pro aktualizaci rozvozového plánu. Jde tak o minimalizaci lokálních vlivů na ekosystémy.

c) vlivy na prvky Natura 2000.

V zájmovém území ani v bližším okolí se nenachází žádná lokalita  zařazená do soustavy evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Lokality jsou tedy  mimo jakýmkoliv přímých i nepřímých vlivů posuzované stavby.

### D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Oznamovaný záměr je realizován jako dostavba stávajícího areálu dnešního střediska v doposud nezastavěném prostoru v severní  části areálu. V kontextu ochrany krajinného rázu jde tedy především o posouzení dopadu stavby středního měřítka v pohledově exponované poloze pouze od západu. Na základě tohoto rámcového vyhodnocení pro odhad možných aspektů ovlivnění krajinného rázu je možno konstatovat, že:

V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že:

- nedochází ke vzniku zcela nové charakteristiky území ani ke změně poměru krajinných složek

- nepříznivý aspekt je nutno pokládat určité zhmotnění střediska, poněvadž nový objekt se nachází v okrajové, ze západu pohledově exponované poloze

- nový objekt nebude převyšovat ostatní objekty ve středisku, nejde tedy o vznik objektu s výškovou dominancí v areálu

- v pohledovém směru od obytné zástavby obce bude nový objekt zakryt ostatními objekty ve středisku a areál samotný je od obce oddělen pásem zeleně kolem potoka

- dálkové pohledy na je možno pokládat za nevýznamné, protože jsou již zásadně ovlivněny působením stávajícího areálu

Vlivy je možno pokládat za  málo významné.

### D.I.8. Vlivy na další parametry životního prostředí

Vlivy na funkční využití území nenastanou, neboť  se jedná o záměr, který je navrhován v v přímé návaznosti na stávající areál. Nedochází k rušení cestní sítě, je zachováno stávající dopravní napojení. Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů  či způsob využití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

## D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů. Vlivy z hlediska dotčení kvality ovzduší a ovlivnění hlukem lze předpokládat především v rámci areálu a případně navrženého OP střediska. Ovlivnění nejbližšího okolí provozem areálu bude přibližně ve stejném rozsahu jako v současné době.

Území pro aplikaci vedlejších organických produktů z jímky je nutno pokládat za prostor velkoplošných vlivů s tím, že při dodržení všech technologických zásad a při dodržení vhodnosti pozemků pro aplikaci (vyloučení pozemků velmi svažitých, pozemků v dosahu obytné zástavby, kolem rybníků a vodních toků, zajištění optimální dávky podle výsledků AZP) nelze předpokládat vyšší míru nepříznivosti nebo významnosti vlivů, vznikajících v důsledku této aplikace. Lze doložit dostatečné pozemkové zázemí orné půdy pro zapravování statkových hnojiv v rámci hospodářského obvodu oznamovatele.

## D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Možnost nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice není reálná.

## D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů

Pro minimalizaci vlivů jsou navrženy níže uvedené podmínky a opatření:

D.IV.1.Podmínky , které je nutno respektovat během přípravy záměru

- zpracovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb., s jehož obsahem budou seznámení všichni  pracovníci farmy a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu

- aktualizovat evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o  výstupy z nových stájí, tuto předložit  včetně nových zásad odpadového hospodářství (oddělené shromažďování odpadů) nejdéle do kolaudace záměru orgánu státní správy odpadového hospodářství

- v následujících stupních projektové dokumentace konkretizovat množství a způsob odstranění odpadů, které vzniknou v rámci výstavby

- v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ a ostatních látek škodlivých vodám,  tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

D.IV.2. Podmínky, které je nutno respektovat během realizace záměru

- podlahy, podroštové prostory, přečerpávací nádrž  a všechny prvky čerpání kejdy připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny tyto prvky prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05

- přečerpávací jímka na kejdu bude odpovídat největšímu podroštovému prostoru ve stáji, který do ní bude jednorázově vypouštěn

- zajistit důsledné oddělení toku dešťových  vod mimo prostory možné kontaminace   (stání techniky,  manipulační  prostory  s  kejdou, manipulační prostory  s uhynulými  zvířaty)

- minimalizovat negativní vlivy výstavby a dopravy v průběhu výstavby na nejbližší okolí a to tak, že práce budou omezeny na denní hodiny s tím, že investor bude dbát na plynulost dopravy a bude provádět pravidelnou očistu přilehlých komunikací

- důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

- veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí,            případně krmivo  nebo stelivo, budou  zdravotně  nezávadné,  nátěry  pak   ekologicky            příznivé

D.IV.3. Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru

- zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech

- provozním řádem (dle § 11 odst. 2 zák. č. 86/2002 Sb.)  a zavedením plánu zásad správné zemědělské praxe (dle § 5 odst. 8 zákona č. 86/02 Sb.) zajistit plnění navržených snižujících technologií pro velký zdroj znečišťování ovzduší z hlediska  omezování emisí amoniaku v souladu s požadavky NV č. 615/2006 Sb.

- provozním řádem zajistit povinnost trvalé aplikace biotechnických přípravků do krmiva prasat, které prokazatelně snižují emise amoniaku a dalších  zápachových látek z chovu zvířat

- používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. č. 156/98 Sb., O hnojivech, ve znění pozdějších zákonů a prováděcími předpisy k tomuto zákonu a v souladu s hospodařením ve zranitelné oblasti ve smyslu NV č. 103/2003 Sb., v platném znění

- zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, pravidelným odvozem kejdy do bioplynové stanice, čistotou celého provozu,  zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

- udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

- zajistit průběžnou likvidaci uhynulých kusů na smluvním základě s příslušnou asanační firmou, při důsledné ochraně před kontaminací dešťovými vodami

- důsledně zajistit všechna protinákazová opatření, řešit dezinfekční, deratizační postupy podle příslušných předpisů

- přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů (návodů) pro obsluhu technologických linek

- udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s kejdou

- zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

D.IV. 4.  Podmínky, které je nutno respektovat při ukončení záměru

- V případě  likvidace objektu  (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.o  odpadech  z  titulu původce odpadu  a  v souladu se stavebním zákonem.

- V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

## D.IV. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

S ohledem na skutečnost, že k datu vypracování oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly většinově rozpracovány známy všechny základní podklady technologické, údaje o kapacitě, vstupech a výstupech, dále údaje o parametrech OP farmy, bylo možno, poměrně podrobně provést vlastní analýzu vstupů, výstupů i vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí. Oznámení bylo připravováno na základě zadání stavby.

S ohledem na rozsah záměru a nevýznamnost předpokládaných vlivů na přírodu nebyl prováděn podrobný biologický průzkum.

# POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianty řešení záměru nebyly předloženy. Umístění záměru je prostorově dáno existující volnou plochou ve výrobním areálu navazující na již provozované stáje. Bezstelivová technologie chovu prasat je oznamovatelem preferována z důvodů vyšší produktivity práce  a lepší zoohygieny ve stájích. Proto nejsou řešeny žádné další varianty.

# DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## Mapová a jiná dokumentace týkajících se údajů v oznámení

V přílohové části je předloženo:

- Mapa širších vztahů

- Fotodokumentace střediska

- Situace stavby

- Půdorys stáje

- Výpočet OP chovu zvířat

- Vyjádření stavebního úřadu k záměru

- Územně plánovací informace

- Vyjádření KÚ k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000

## Další podstatné informace oznamovatele

Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena. Jde o realizaci záměru na okraji stávajícího střediska,  se známým typem  technologie včetně výstupů.

# VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, je výstavba stáje pro výkrm prasat v areálu živočišné výroby v obci Mutěnín. Středisko se nachází severně od  zastavěného území obce Mutěnín.

Název stavby:  	Výkrmna prasat Mikálka

Místo stavby:  	Mutěnín

Katastrální území:  	Mutěnín

Obecní úřad:  	Mutěnín

Kraj:  	Plzeňský

Pozemek: 	na okraji stávajícího areálu,  parc č. 931/20, 931/22  - orná půda

Stavební úřad:  	MěÚ Poběžovice

Stavebník:  	Druhá Poběžovická a.s.

Vranovská 142

Poběžovice, 345 22

IČO                                     	25227131

Charakter stavby:   		novostavba

Cílem je postavit západně  od stávající výkrmny prasat  (číslo stáje - 8) na severním okraji areálu  ještě jednu identickou bezstelivovou výkrmnu  (projektovaná kapacita 1056 ustájovacích míst)a tím doplnit výkrmovou kapacitu areálu na stav, který odpovídá stavům prasnic a produkci zástavových selat v podniku oznamovatele.  Tato novostavba navazuje na již provedenou výstavbu stájí prasat v areálu (porodna prasnic, odchovna selat a výkrmna prasat). V areálu jsou ještě stáje skotu, které jsou provozovány především  jako zimoviště, kde je chován skot v mimopastevním období.   Kapacity ostatních stájí se nemění.

V areálu bude již vybudována nadzemní kruhová skladovací jímka na kejdu (u druhé bezstelivové výkrmy prasat) s kapacitou 1500 m3, která umožní 4,5 měsíční skladování vyprodukované kejdy z obou bezstelivových výkrmen prasat.

Místo výstavby bylo vybráno především z důvodů, že se zde nabízí využít volnou plochu na okraji areálu, na kterou lze umístit novou stáj o plánované kapacitě. Umístěním stáje do areálu, kde jsou odchovávány selata odpadne převážení selat do jiných lokalit.  Chov prasat je zde navíc dlouhodobě prováděn a tak je zajištěno i kvalitní personální obsazení ošetřovateli zvířat.

Středisko má vybudovánu potřebnou infrastrukturu (vodní zdroj, trafostanice, kejdové hospodářství, komunikace. …) a tak hlavní investice půjdou do stavby a technologického zařízení stáje.

Vlivem  zprovoznění nové  stáje v navrhované technologii by tak nedošlo k žádným viditelným změnám v okolí areálu.

Dispoziční řešení stáje vychází z požadavků kladených na volné bezstelivové ustájení prasat ve výkrmu. Stáj je příčně rozdělena na dvě samostatné sekce. Středem stáje je společná kontrolní (přeháněcí) chodba a dvě chodby jsou podél obvodových stěn stáje. Prasata jsou ustájena ve skupinových kotcích na roštech. V každé sekci je navrženo 48 skupinových kotců (ve dvou řadách). Sdružená koryta jsou situována do hrazení mezi kotci (kolmo na chodbu).

Kapacita a prostorové uspořádání stáje:

Počet nezávislých sekcí: 2

Počet řad kotců: 4

Počet kotců v řadě: 12

Počet kotců v sekci: 48

Počet prasat v kotci: 11 ks

Počet prasat v sekci: 528 ks

Rozměry kotce: 3,75 x 2,4 (- 0,2m = šířka koryta)

Plocha kotce: 8,25m2

Plocha na 1 prase: 0,75m

V případě výstavby nové stáje výkrmu prasat na farmě Mutěnín se jedná o stavbu uváženě připravovanou, situovanou v areálu živočišné výroby s typicky zemědělským charakterem uspořádání i provozu. Výstavbou nové stáje se zajistí z technologického hlediska bezpečný a relativně čistý provoz s vysokou kulturou práce obsluhy a s dostatečným welfare pro chovaná zvířata.

Celkově je možno na základě předchozích rozborů konstatovat, že :

Nároky na vstupy jsou přiměřené rozsahu výstavby a provozu nové stáje a z hlediska možnosti  jejich  zabezpečení nevznikají žádné zásadní problémy.

Provoz stáje  je na vstupy nenáročný a předpokládá se pouze spotřeba krmných směsí, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatečné kapacitě  k dispozici již v současné době.

Realizací popsaného záměru  dochází k záboru zemědělské půdy II. třídy ochrany, tedy poměrně vysoké kvality,  ale jedná se o malý rozsah na okraji pozemku navazující na areál. Stavbou nebude  narušen krajinný ráz, negativně dotčena fauna ani flóra. Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně. Výstavba  a další  užívání objektu, nebude při jeho řádném provozování a dodržování podmínek uvedených v oznámení negativně ovlivňovat chráněná území dle zákona č.114/92 Sb.

U výstupů je v oblasti ovlivnění ovzduší z uvedených výsledků výpočtů  ochranného pásma chovu a emisních charakteristik zdroje znečištění amoniakem  a dalších výpočtů patrné, že  posuzovaný záměr v podstatě neznamená zaznamenatelnou změnu v imisní zátěži sledovaných škodlivin  - emisí a imisí zápachu a amoniaku.

Emisní koncentrace amoniaku jsou u stájí  hluboce podlimitní a tak lze u obytné zástavby  očekávat i imisní koncentrace amoniaku podlimitní, které nemohou negativně ovlivňovat obyvatele nejbližší obce. Stejně tak nově vypočtené ochranné pásmo chovu zvířat nezasahuje obytnou zástavbu obce  a není většího rozsahu, než stávající.

Z hlediska produkce odpadních vod splaškových a dešťových  nedochází s výjimkou vyšší  produkce kejdy k významnějším změnám proti původnímu stavu v areálu.

Ve stáji nebude zřizováno žádné sociální zařízení pro ošetřovatele a splaškové vody ze sociálního zařízení v areálu budou vznikat ve stejném objemu jako dříve.

Veškerá vyprodukovaná kejda bude skladována ve stávající jímce na kejdu, která zajistí dostatečné kapacitu pro vyprodukovanou kejdu z obou výkrmen. Ta bude aplikována na vlastní pozemky oznamovatele.

Z hlediska produkce odpadů jak při výstavbě, tak i provozu stáje je možno konstatovat, že není spojen s významnou produkcí odpadů a většinu odpadu lze využít - recyklovat.

Využití či likvidace odpadů bude zajištěna prostřednictvím smluv s autorizovanými specializovanými odbornými firmami v rámci regionu.

Z hlediska ovlivnění hlukem, je již s ohledem na situování posuzované stáje a navrženými nevýznamnými stacionárními zdroji hluku (ventilace, čerpání kejdy, krmení)   a objem obslužné dopravy v rámci provozu stájí zřejmé, že  v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska ovlivnění pohody a zdravotního stavu obyvatel obce ani k významné změně akustické situace.

Celkově je možno konstatovat, že záměr ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho trvale udržitelného rozvoje.

Uplatněním bezstelivového provozu  je však posílena nutnost vodohospodářské ochrany jak vlastního prostoru farmy před únikem kejdy - tedy dodržení požadavků na vodotěsnost a dostatečnou kapacitu podroštových prostor, tak dotčeného území, na které bude homogenizovaná kejda  aplikována.

Zpracovatel oznámení soudí, že za podmínek, uvedených v bodě D.IV. předloženého Oznámení, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

# ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení

Hlavní řešitel:

ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan  č.p.14, PSČ 25723,

tel.+ fax  317777888, 602331975066, e-mail: petrpantoflicek@quick.cz

osvědčení odb. způsobilosti – autorizace dle § 19 zák. č. 100/01 Sb.:

MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

Datum zpracování oznámení:  			4. 1. 2011

Podpis zpracovatele oznámení:

# Hlavní použité podklady

Zadání stavby  „Výkrmna prasat Mutěnín“, zpracovaný firmou AW Projektová kancelář, Hradská 7, Domažlice, 344 01 Ing. Arpad Wolf,  v prosinci 2010

Konzultace a podklady projektových a inženýrsko- dodavatelských organizací zabezpečujících dodávku technologie (firma Bauer Tábor)

Územní plán obce Mutěnín z roku 2006 – zpracovatel Ing. Valtr Pavel, Plzeň

Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR  (1990)

Odborná literatura a práce z oborů místopisu, geologie,  hydrologie , biologie a ochrany životního prostředí,  vesměs Academia Praha 1987-1992

Archivní informace ČHMÚ, EÚ, ČGÚ, Geofond, povodí, mapové podklady a jiné  informace

Ročenky Životní prostředí ČR  2000, 2001, 2002, 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009

odborná literatura z oboru zemědělských emisí

Technické doporučení MZe ČR - informační list č. 02.01.06. „Základní provozně technologické ukazatele pro prasata“

odborná literatura z chovu prasat a skotu

# PŘÍLOHA

- Mapa širších vztahů

- Fotodokumentace střediska

- Situace stavby

- Půdorys stáje

- Výpočet OP chovu zvířat

- Vyjádření stavebního úřadu k záměru

- Územně plánovací informace

- Vyjádření KÚ k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000

Příloha č.1

Mapa širších vztahů

Příloha č. 2

Fotodokumentace staveniště

Letecký snímek areálu

nová stáj

stávající nadále provozované stáje

Jižní pohled na místo výstavby a stáj č. 8

Západní pohled na místo výstavby a stáj č. 8

Západní  pohled  na stávající jímku na kejdu

Situace stavby                       Příloha č. 3

Půdorys stáje                        Příloha č. 4

Příloha č. 5

Výpočet ochranného pásma chovu zvířat (tabulková a mapová část)

Středisko živočišné výroby Mutěnín

Investor: Druhá Poběžovická, a.s.

Výpočetní list návrhu OP SŽV

| UKAZATEL | Navrhovaný stav |
| --- | --- |
| a OHO - 1 | Obytný dům jižně od farmy parc.č. 9 |
| b OŽV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
| c KAT | J | J | PJB | VP | D | 0S | PP | VP | PJB | VP |  |
| d Stav | 120 | 160 | 100 | 1000 | 35 | 1600 | 120 | 1056 | 130 | 1056 | x |
| e prům.ŽH | 500 | 350 | 150 | 65 | 550 | 18 | 200 | 65 | 150 | 65 | x |
| f CŽH | 60000 | 56000 | 15000 | 65000 | 19250 | 28800 | 24000 | 68640 | 19500 | 68640 | x |
| g T | 120 | 112 | 100 | 929 | 38.5 | 411 | 120 | 981 | 130 | 1056 | x |
| h Cn | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0033 | 0.0050 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0033 | x |
| i En | 0.600 | 0.560 | 0.600 | 3.064 | 0.193 | 1.358 | 0.720 | 3.236 | 0.780 | 3.485 | 14.595 |
| j TECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | x |
| k PŘEV ventilace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| l ZEL | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | x |
| m OST AROMEX | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | x |
| převýšení bariér. Obj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| n CEL | -10 | -10 | -40 | -40 | -10 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | x |
| o EKn | 0.540 | 0.504 | 0.360 | 1.839 | 0.173 | 0.679 | 0.360 | 1.618 | 0.390 | 1.742 | 8.205 |
| p Ln | 289 | 280 | 272 | 270 | 250 | 270 | 270 | 377 | 180 | 377 | x |
| r EKn * Ln | 156.06 | 141.12 | 97.92 | 496.41 | 43.31 | 183.29 | 97.20 | 609.96 | 70.20 | 656.88 | 2552.37 |
| s LES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 311.07 |
| t Alfan | 0 | 7 | 14 | 21 | 3 | -6 | -6 | 16 | 15 | 16 | x |
| u EKn*Alfan | 0.00 | 3.53 | 5.04 | 38.61 | 0.52 | -4.07 | -2.16 | 25.89 | 5.85 | 27.88 | 101.08 |
| v Alfa ES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12.32 |
| x rPHO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 414.83 |
| y +/- max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -103.75 |

| směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost ze směru | 6.2 | 4.8 | 11.9 | 12 | 3.5 | 12.6 | 24.9 | 9.2 | 14.9 |
| četnost ve směru k OHO | 3.5 | 12.6 | 24.9 | 9.2 | 6.2 | 4.8 | 11.9 | 12 | 14.9 |
| četn+calm/8 | 5.36 | 14.46 | 26.76 | 11.06 | 8.06 | 6.66 | 13.76 | 13.86 |  |
| Vlastní korekce | -43.8 | -43.8 | -43.8 | -43.8 | -43.8 | -43.8 | -43.8 | -43.8 |  |
| VR teoret.korekce | -57.1 | 15.7 | 114.1 | -11.5 | -35.5 | -46.7 | 10.1 | 10.9 |  |
| VR použitá korekce | -30 | 14.7 | 30 | -11.5 | -30 | -30 | 10.1 | 10.9 |  |
| Součet korekcí | -73.8 | -29.1 | -13.8 | -55.3 | -73.8 | -73.8 | -33.7 | -32.9 |  |
| Enk | 3.826 | 10.351 | 12.584 | 6.527 | 3.826 | 3.826 | 9.679 | 9.796 |  |
| rPHO korig. | 268.56 | 473.55 | 529.33 | 364.09 | 268.56 | 268.56 | 455.79 | 458.92 |  |

Příloha č. 6

Vyjádření stavebního úřadu k záměru

Příloha č. 7

Územně plánovací informace

Vyjádření KÚ k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000        Příloha č. 8

# Text boxes

stáj č. 9

stáj č. 4

jímka na kejdu

stáj č. 3

navrhovaná stáj č. 10

stáj č .8  - stávající výkrmna

stáj č. 1

stáj č. 6

stáj č. 5

stáj č. 2

stáj č. 7