Oznámení  záměru

ke zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

úložiště  odpadů  s - oo

pro město kdyně - skládka libkov -

Zpracovatel:

Ing. Pavel Musiol,

Velhartice 183, 341 42 Kolinec, tel / fax  376 584 636, e-mail: musiol@quick.cz

- oprávněná osoba ke zpracovávání dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracovávání posudků hodnotících vlivy stavby, činností a technologií na životní prostředí s číslem osvědčení 2893/326/OPVŽP/94

Velhartice 12/2005

Obsah

A.  Údaje o oznamovateli.......................................................................................................................	 4

B.  Údaje o záměru......................................................................................................................................	 4

B.I.  Základní údaje.....................................................................................................................................	 4

B.I.1.  Název záměru.................................................................................................................................	 4

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru...............................................................................................................	 4

B.I.3.  Umístění záměru.............................................................................................................................	 5

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry...............................................................	 5

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant.....................	 5

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru........................................................	 6

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení..............................................	 8

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků.............................................................................	 8

B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb........................	 8

B.II.  Údaje o vstupech..................................................................................................................................	 8

B.II.1.  Půda................................................................................................................................................	 8

B.II.2.  Voda...............................................................................................................................................	 9

B.II.3.  Energetické zdroje..........................................................................................................................	 9

B.II.4.  Surovinové zdroje...........................................................................................................................	 9

B.II.5.  Nároky na infrastrukturu.................................................................................................................	 9

B.II.6.  Stavební materiály..........................................................................................................................	10

B.III.  Údaje o výstupech...............................................................................................................................	10

B.III.1.  Ovzduší..........................................................................................................................................	10

B.III.2.  Odpadní vody.................................................................................................................................	10

B.III.3.  Odpady............................................................................................................................................	10

B.III.4.  Hluk a vibrace.................................................................................................................................	11

B.III.5.  Záření radioaktivní, elektromagnetické..........................................................................................	11

B.III.6.  Rizika havárií..................................................................................................................................	11

C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území.......................................................	14

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území...........................	14

C.I.1.  Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání........................................	14

C.I.2.  Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů...........................................	14

C.I.3.  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na.............................................	15

C.I.3.1.  územní systém ekologické stability krajiny.............................................................................	15

C.I.3.2.  Zvláště chráněná území............................................................................................................	15

C.I.3.3.  Území přírodních parků............................................................................................................	15

C.I.3.4.  Významné krajinné prvky.........................................................................................................	15

C.I.3.5.  Území historického, kulturního nebo archeologického významu.............................................	15

C.I.3.6.  území hustě zalidněná...............................................................................................................	16

C.I.3.7.  území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)....................................	16

C.II.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,

které budou pravděpodobně významně ovlivněny.........................................................................	16

C.II.1. Základní charakteristiky....................................................................................................................	16

C.II.1.1.  Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší).........................................................................	17

C.II.1.2.  Voda.........................................................................................................................................	20

C.II.1.3.  Půda..........................................................................................................................................	20

C.II.1.4.  Geofaktory životního prostředí................................................................................................	21

C.II.1.5.  Fauna a flóra.............................................................................................................................	21

C.II.1.6.  Územní systém ekologické stability a krajinný ráz..................................................................	22

C.II.2.  Ostatní charakteristiky......................................................................................................................	24

C.II.2.1.  Krajina......................................................................................................................................	24

C.II.2.2.  Chráněné oblasti, přírodní rezervace.......................................................................................	25

C.II.2.3.  Ochranná pásma......................................................................................................................	25

C.II.2.4.  Architektonické a historické památky, archeologická naleziště.............................................	26

C.II.2.5.  Jiné charakteristiky životního prostředí..................................................................................	26

C.II.2.6.  Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci..............................................	26

D.  údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí..........................	27

D.I.  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti..................................	27

D.I.1.  Vlivy na ovzduší a klima..................................................................................................................	27

D.I.2.  Vlivy na vodu...................................................................................................................................	29

D.I.3.  Vlivy na půdu, území a geologické podmínky.................................................................................	29

D.I.4.  Vlivy na flóru a faunu, vlivy na ekosystémy....................................................................................	31

D.II.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci...............................................................	32

D.II.1.  Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce..................................................................	32

D.II.2.  Vlivy na strukturu a funkční využití území.....................................................................................	33

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice...............	33

D.IV.  Opatření k preevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů............	34

D.IV.1.  Územně plánovací opatření............................................................................................................	34

D.IV.2.  Technická opatření.........................................................................................................................	34

D.IV.3.  Kompenzační opatření....................................................................................................................	35

D.V.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly                                      při specifikaci vlivů.................................................................................................................................	35

E.  Porovnání variant řešení záměru..................................................................................................		36

F.  Doplňující údaje.........................................................................................................................................	37

F.I.  Mapová a jiná dokumentace...................................................................................................................	37

F.II.  Další podstatné údaje oznamovatele.................................................................................................	37

g.  všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.....................................	37

h.  Příloha............................................................................................................................................................	38

H.I.  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska úz.plán.dokumentace.............	39

Územní rozhodnutí....................................................................................................................................	40

Stavební povolení.....................................................................................................................................	42

Širší okolí posuzované stavby..................................................................................................................	45

Celková situace areálu skladky odpadů...................................................................................................	46

Fotodokumentace (10 ks barevných fotografií s popisem)...........................................................	47

A. Údaje  o  oznamovateli

Název: 	   Město Kdyně

Sídlo (bydliště): Náměstí č.p. 1, 345 06 Kdyně

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

p. Jan Löffelmann, starosta města, Náměstí č.p. 1, 345 06 Kdyně,

tel. 379 731 435

B. Údaje o zÁměru

### B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru:

„úložiště odpadů S OO pro město kdyně“ – skládka Libkov (dále jen „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“) - stavba rozšíření stávající skládky odpadů o 2 800 m2 a o kapacitu 24 000 t s předpokládanou dobou skládkování do roku 2009.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru:

Základní částí záměru je výstavba rozšíření stávající skladky odpadů pro ostatní odpad a to v jedné etapě výstavbou potřebných objektů a zařízení „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“. Umístění a kapacita vychází jednak z možností území (již dříve provedené průzkumné práce a stavební objekty) a jednak z požadavků a potřeb provozovatele skládky odpadů , tj. města Kdyně. Současně bude provedeno technické zabezpečení (obvodová hrázka) severního okraje nového rozšíření skládky odpadů tak, aby bylo zabezpečeno nejen vlastní rozšíření skládky (nová kazeta), ale současně i celý prostor skládky pro následnou rekultivaci.

Pro zajištění dostatečného množství vhodného těsnícího materiálu minerálního původu byly provedeny průzkumné práce v nejbližším okolí skládky. Hydrogeologickým a inženýrsko-geologickým posouzením stávající skládky – průzkumem těsnících jílů byly posuzovány dvě lokality a to východně od obce Chodská Lhota (cca 3 km zjz od skládky odpadů) a u Maškova mlýna na pravém břehu potoka Andělice (cca 2 km jz od skládky odpadů). Byla vybrána lokalita u Maškova mlýna s průměrnou mocností jílů okolo 1,5 m, s plochou asi 12 400 m2 a kubaturou přibližně 18 600 m3 s možností jejího rozšíření. Z výsledků laboratorních analýz vyplývá, že zeminy na této lokalitě je možné zařadit mezi zeminy jemnozrnné a jsou hodnoceny jako velmi málo propustné. Množství použitelných jílů je dostačující, poněvadž požadované množství těsnících jílů je cca 1 400 m3.

Rozšíření stávající skládky odpadů předpokládá, že stávající kapacita 77 045 m3 se zvýší o 24 000 m3, tj. celková kubatura skládky odpadů, včetně rozšíření, bude 101 045 m3. S ohledem na již zaplněný prostor a stávající roční produkci odpadů a se předpokládá, že ukončení skládkování odpadů bude v roce 2009. Z výše uvedeného je zřejmé, že průměrné roční množství uložených odpadů se předpokládá kolem 4 000 m3, tj. do 5 000 t/rok. Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s touto kapacitou je ve smyslu § 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. dle přílohy č. 1 tohoto zákona, záměrem náležející do kategorie II bod 10.1 – „Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok; nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1 000 t/rok.“ a je zařazena do sloupce B (orgány kraje zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích B - § 22 písm. a) zákona 100/2001 Sb.).

Pro rozšíření skládky odpadů bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o dočasném odnětí částí lesních pozemků z plnění funkcí lesa (k.ú. Libkov 0,2030 ha a v k.ú.Loučim 0,0970 ha, celkem 0,3 ha) – rozhodnutím MěÚ Domažlice (viz str. 29). Pro provoz skládky odpadů včetně jejího rozšíření budou využívána stávající provozní zařízení s případnými menšími úpravami tak, aby odpovídala současným provozním předpisům (nová buňka – provozní kancelář a sociální zázemí obsluhy).

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):

Plzeňský kraj, město Kdyně, obce Libkov a Loučim, katastrální území Libkov a Loučim

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Posuzovaný záměr – „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ řeší rozšíření stávající skládky odpadů a měl by být současně i konečnou etapou v existenci této skládky odpadů. Po ukončení skládkování v roce 2009 by mělo dojít k uzavření skládky s technickou rekultivací a následně s biologickou rekultivací a navrácení ploch – pozemků k plnění funkcí lesa.

Záměr je tedy možné charakterizovat jako závěrečnou fázi ukládání odpadů s vybudováním všech potřebných zařízení a technologií - těsnění, odvodnění, stabilizace, odplynění, monitoring a postmonitoring, technická a biologická rekultivace a postupné navrácení celé plochy skládky odpadů k plnění funkcí v krajině (les, ostatní plochy, návaznost na silnici I/22).

Z výše uvedených důvodů je možné tento záměr charakterizovat jako kumulování řešení rozšíření prostoru pro ukládání odpadů a navazující řešení závěrečné etapy existence skládky odpadů, uzavření skládky a její rekultivace.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí:

Záměr navazuje na stávající skládku odpadů, která byla řádně projednaná a povolená (stavební povolení vydal odbor výstavby Městského úřadu ve Kdyni dne 17.12.1993 pod č.j. 408/93/V, kolaudační rozhodnutí vydal tentýž stavební úřad dne 30.12. 1993, které nabylo právní účinnosti dnem 20.1.1994). Stávající skládka má vybudované technické zázemí (příjezd z veřejné komunikace, ochranný příkop a zpevněné komunikace a manipulační plochy, těsnění s drenážním systémem a jímkou skládkových vod s automatickým čerpadlem pro skrápění povrchu skládky, oplocení s uzamykatelnými vraty, provozní buňka s mostovou váhou a oklepovou rampou, sociální zázemí obsluhy, plechová garáž pro buldozer, zářivkové sloupové osvětlení manipulačního prostoru skládky, monitorovací systém skládky – kontrolní vrty). Vzhledem k umístění stávající skládky u silnice I/22 Klatovy – Domažlice je rozšíření de facto možné jen v omezené míře a to v předkládaném záměru a na předem stanovenou dobu.

Ze zvažovaných variant je možné uvést

- variantu nulovou, tj. neuvažovat s žádnou činností, což by ve svém důsledku znamenalo v krátké době ukončit existenci skládky a problematicky a nákladně řešit její uzávěr a následnou rekultivaci. Tato varianta je nepřijatelná jak pro provozovatel, tj. město Kdyni, tak i obce v celé svozové oblasti, poněvadž by značně stouply náklady na likvidaci odpadů,

- předkládaná varianta, která byla již posouzena v územním i stavebním řízení (platné územní rozhodnutí i stavební povolení) vychází z požadavků správních orgánů včetně souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Požadované zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení je v současné době zpracováváno odbornou firmou.

Po zvážení všech vstupů a výstupů řešení posuzované stavby a lokality je možné konstatovat, že umístění je dle daných možností na vhodném místě a těžko by se navrhovala jiná varianta umístění, která by lépe vyhovovala daným podmínkám. Pozitivním výsledkem záměru je, že skládka odpadů bude ukončena v roce 2009 a dojde k technické i biologické rekultivaci celého prostoru u frekventované silnice I. třídy (I/22) Domažlice – Klatovy.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stavba – „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ je navrhovaná v jedné etapě, plošné rozšíření je o 2 800 m2 (současná plocha je 12 000 m2) a to severním směrem do svahu v nadmořské výšce 550 – 562 m n.m, t.j.směrem od silnice I/22. Kapacita úložného prostoru je stanovena na 24 000 m3 s dobou trvání skládkování do roku 2009. Jako maximální výška rekultivovaného povrchu po ukončení existence skládky je stanovena výška 575 m n.m. Záměr v co největší míře využívá stávající technické a technologické vybavení provozované skládky odpadů.

Dle schválené dokumentace pro stavební povolení se stavba člení na stavební objekty (SO 1.01 Hrubé terénní úpravy, SO 1.02 Příprava pláně – základové spáry a odvodnění podloží skládky, SO 1.03 Napojení rozšíření skládky na stávající kazetu provozované skládky, SO 1.04 Obvodové hráze, SO 2.01 Minerální těsnění, SO 2.02 Fóliové těsnění, SO 3.02 Vnitřní drenážní systém, SO 4.01 Provozní a sociální zařízení – úprava, SO 4.02 Odvedení a zneškodnění skládkového plynu, SO 4.03 Oplocení, SO 4.04 Odvedení povrchových vod).

Vlastní stavba rozšíření skládky bude zahájena přípravou území (vykácení stromů, přemístění zatěžujících pneumatik, demontáž oplocení a obvodového příkopu. Sejmutá orniční a podorniční vrstva v množství cca 340 m3 bude využitá pro následnou rekultivaci stávajícího prostoru skládky. Zahloubení stavební jámy je cca do 1 m při splnění podmínky ČSN, aby stálá hladina podzemní vody byla nejméně 1 m po úrovní terénu - základové spáry skládky. Vytěžená zemina v množství cca 1 400 m3 bude rovněž využita pro rekultivační práce stávajícího tělesa skládky. Na obvodové příkopy a ochranný val bude zemina dovezena ze zemníku od Maškova mlýna.

V místě napojení mezi stávající skládkou a jejím rozšířením bude odstraněn obvodový val, krycí štěrková vrstva a vše očištěno tak, aby byla obnažena separační geotextilie bez poškození. Navaření nové izolační textilie a vrstvy minerálního těsnění musí být provedeno přesně podle projektové dokumentace a specializovaná firma musí vydat autorizovaný atest o správnosti provedených prací a zárukách těsnosti skládky v místě napojení a celého provedeného těsnění. Obvodové hráze, podporující stabilitu skládky, nesmí sloužit pro provoz nákladních automobilů. Minerální těsnění bude ze zemníku u Maškova mlýna a to ve dvou hutněných vrstvách po 25 cm. Na příslušně upravený povrch minerálního těsnění bude položena fólie PEHD v tloušťce 1,5 mm dle plánu pokládky. Na svařenou fólii pokrývající celou plochu rozšíření včetně navaření na stávající skládku a závazných části na obvodových hrázích, bude položena ochranná netkaná geotextilie GEOFILTEX 63/80 E v síle (gramáži) 800 g/m2 .

Odvodnění vnitřního zatěsněného prostoru skládky k odvedení skládkových vod (výluhů ze skládky) bude provedeno plošným drénem ze štěrku a jedním sběrným drénem v západní části skládky se zaústěním do stávajícího drenážního potrubí skládky vedoucí do jímky skládkových vod.

Odvodnění povrchových vod vně skládky je pomocí obvodového příkopu zpevněného betonovými žlaby s příložnými deskami o min. spádu 3 % a jsou dimenzovány pro bezpečné odvedení srážkových vod při stoletých vodách. Zaústění otevřených příkopů je do vodoteče Rejdy ústící zleva do potoka Andělice.

Veškeré práce v prostoru rozšíření skládky musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít k porušení těsnění, především pak těsnící fólie. Rozšířená část skládky bude oplocena stejným způsobem jako stávající, tj. pozinkované pletivo 2 m vysoké v délce cca 156 bm na ocelových zabetonovaných sloupcích.

Součástí stavby je i zlepšení pracovních a hygienických podmínek pro zaměstnance výstavbou nové provozní zateplené buňky s vytápěnou kanceláří (provoz váhy a registrační zařízení) a šatnou včetně umývárny a WC. Buňka bude přestřešena sedlovou střechou o sklonu 30°, krytina červená z poplastovaného plechu. Elektropřípojka bude ze stávajícího zdroje zemním kabelem pro osvětlení a vytápění buňky. Pro dodávku vody bude využit stávající monitorovací vrt L-11, který bude vybaven jako trubní studna s motorovým čerpadlem. Odpadní vody budou odvedeny do nepropustné jímky na vyvážení o objemu 7 m3 s následným odvozem do městské ČOV Kdyně.

V závěrečné etapě, tj. při ukončování skládkové činnosti bude vybudován odplyňovací systém, který sestává s plošných jímacích kolektorů (propustná vrstva) zaústěných do plynových studní. Současně provozované těleso skládky je podle výsledků „Povrchového průzkumu skládky TKO Kdyně / Libkov“ (Straka F. et all.,2003) zařazeno do třídy III (těleso je významným producentem plynu). Zde je doporučeno z důvodu malé kapacity skládky odplyňovací systém vybudovat až po jejím dokončení. Vlastní zneškodňování skládkového plynu bude prováděno až na základě výsledků složení a množství plynu a to buď ventilací přes biofiltr nebo plyn čerpat a dále využívat, případně spalovat na fléře.

Technická rekultivace skládky bude provedena podle platných předpisů (ČSN a Vyhl. MŽP) a bude sestávat z upravení povrchu tělesa skládky a uložení propustné vrstvy (štěrkopísek, kamenná drť), která bude sloužit jako plošný plynový kolektor. Následuje nepropustná vrstva v tloušťce cca 50 cm oddělená geotextilií od plynového kolektoru. Mezi těsnící vrstvu vlastní rekultivační vrstvu o mocnosti cca 1 m bude položena drenážní vrstva (štěrkopísek a kamenná drť) k odvedení srážkových průsaků. Svrchní část rekultivační vrstvy bude ohumusována s bezodkladným výsevem a výsadbou (stabilita nového povrchu před plošnou erozí). Biologická rekultivace je založena na funkci předlesových stádií s následným postupným přechodem na produkční dřeviny (po stabilizaci a mineralizaci skládky).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

Plán realizace záměru:

- zahájení stavby	:								07/2005

- dokončení stavby									12/2005

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Výstavbou „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ budou dotčeny obce Libkov a Loučim.

B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona:

Stavba „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ náleží podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a Přílohy č. 1 tohoto zákona do:

Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),

sloupec B (Krajský úřad),

bod 10.1 „Zařízení pro nakládání s odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok; nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou od 100 do 1 000 t/rok“ – rozšíření kapacity o 24 000 t s předpokládanou dobou trvání do roku 2009, tj. doba ukládání 4-5 let, což je cca 5 - 6 000 t/rok.

### B.II. Údaje  o  vstupech

B.II.1. Půda

Zábor zemědělského půdního fondu:

Zábor zemědělského půdního fondu se nepředpokládá.

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa:

Záměr – rozšíření skládky odpadů severním směrem vyžaduje dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a to v k.ú. Loučim ve výměře 0,0970 ha a v k.ú. Libkov ve výměře 0,2030 ha.

Na předmětném území je typologicky vylišena skupina lesních typů (SLT) 3L1 – jasanová olšina potoční na aluviu, část v 5P1 kyselá jedlina s bikou chlupatou na mírných svazích a podsvahových plošinách ve 4.vegetační stupeň se zastoupením smrku (101 let), jasanu (61 let) a olše (61 let). Výpočty za dočasné odnětí a předčasné zmýcení lesního porostu byly součástí žádosti o dočasné vynětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa (viz příloha dokumentace).

Před započetím stavebních prací a v průběhu trvání dočasné odnětí je nutné plnit uložená opatření z Rozhodnutí o dočasném vynětí, které uložil orgán státní správy lesů MěÚ Domažlice.

B.II.2. Voda

Odběr a spotřeba vody

Pro provoz zařízení – skládkování není třeba dotovat vodu ze zvláštního zdroje. Skrápění povrchu skládky je prováděno z průsakových skládkových vod jímaných ve zvláštní jímce s automatickým čerpadlem.

Potřeba vody pro zajištění provozu sociálního zařízení provozní buňky (WC, sprchový kout a umyvadlo) vychází pro dva pracovníky na cca 150 l/den. Předpokládá se, že bude upraven monitorovací vrt L-11 (hloubka vrtu 25,0 m, ustálená hladina vody 6,63 m s přítokem) na trubní studnu s motorovým čerpadlem. Čerpacím pokusem bude ověřena vydatnost tohoto zdroje, lze však předpokládat, že bude více než dostačující.

B.II.3. Energetické zdroje

Odběr elektrické energie

Odběr a spotřeba elektrické energie bude ze stávající  trafostanice a stávající přípojky nn zemním kabelem v zemní rýze s příslušnou ochranou. Předpokládaný odběr bude velmi malý (elektrický boiler 125 l, 2 ks přímotopných panelů, 3x38 W zářivková tělesa, kompaktní zářivka na WC) a je možné konstatovat, že nárůst spotřeby elektrické energie bude minimální.

Jiné energetické zdroje se nepředpokládají.

B.II.4. Surovinové zdroje

V období výstavby se předpokládá použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na specielní výrobu, těžbu nebo dovoz. Jedinou potřebnou surovinou je minerální těsnění – jíly či podobné zeminy. Jak bylo již uvedeno v kap. B.I.2. byla vybrána lokalita u Maškova mlýna, kde zdejší jíly jsou hodnoceny jako velmi málo propustné. Celkové požadované množství těsnících jílů je cca 1 400 m3.

Jiné požadavky na surovinové zdroje nejsou.

B.II.5. Nároky na infrastrukturu

Jedná se o rozšíření fungujícího zařízení a proto nároky na infrastrukturu jsou minimální nebo žádné. Stávající příjezd je ze silnice I/22 Klatovy – Domažlice, elektrická energie ze stávající sítě nn. Nově je projektovaná přípojka pitné vody ze stávajícího vrtu L-11 s minimálními nároky na spotřebu vody – viz B.II.2.

Jiné nároky na infrastrukturu nejsou požadovány.

B.II.6. Stavební materiály

Ze stavebních materiálu je možné zmínit betonový základ pod novou provozní buňku, betonové prefabrikáty na odvodňovací příkopy, beton na patky sloupků oplocení, flexibilní plastové potrubí na rozstřik (skrápění) skládkové vody na plochu skládky, těsnící fólie, geotextilie, těsnící zeminy, štěrky, štěrkopísky a kamenné drtě.

Jedná se o stavební materiály, které jsou běžně dostupné na trhu. Na většinu materiálů a prací bude vyžadován atest.

### B.III. Údaje  o  výstupech

B.III.1. Znečištění ovzduší

Úložiště odpadů se svou celkovou kapacitou větší než 25 000 t je dle přílohy č. 1 bod 5.1. Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. zařazena do kategorie zvlášť velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Emisní charakteristika zdroje dle odborného posudku (Křivka V., 04/2004 Plzeň) je na úrovni zlomků OEUR.m-3, rozšíření skládky odpadů pak nepředstavuje prakticky zvýšení stávajících hodnot a nepředstavuje výrazné zatížení ovzduší. Skládka odpadů není ve vyjmenovaných stacionárních zdrojích a zařízeních, na které se vztahuje měření emisí pachových látek podle § 11 odst. 1 písm. b) a c) zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

B.III.2. Odpadní vody

Zdrojem odpadních vod je minimální provoz sociálního zařízení pro 2 pracovníky s denní spotřebou vody cca 150 l. Je povolena žumpa na vyvážení (prefabrikovaná vodotěsná železobetonová jímka o objemu 7 m3 ). Veškeré odpadní vody z této žumpy budou pravidelně (cca 3 měsíční interval) odváženy na městskou ČOV do Kdyně.

Skládkové vody mají svůj vlastní režim, jsou průběžně odváděny do vlastní jímky a odtud zpětně využívány pro skrápění povrchu úložiště odpadů.

B.III.3. Odpady

Vznik odpadů se předpokládá ve velmi omezeném rozsahu. Demontované části budou zcela nebo v maximální míře využity pro rozšířenou část (jedná se především o betonové žlabovky apod.), vytěžené zeminy budou použity na ochranné hráze nebo na úpravu tělesa úložiště odpadů. V případě vzniku jiných odpadů tyto budou zatříděny a uloženy na skládku odpadů nebo předány dalším odběratelům ke zpracování (např. plasty).

S obaly bude nakládáno ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a příslušných prováděcích předpisů.

- odpady vzniklé při stavbě

| číslo odpadu | druh odpadu | kategorie odpadu | množství odpadu (t) | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170504 | Zemina a kamení neobsahující NL | O | 14 000 | Vlastní stavba a rekultivace skládky |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpa- dy neobsahující NL | O | 0,5 | Uložení na skládku dle provozního řádu |

Uvedené množství odpadů je orientační, zvláště u zemin, které se budou dovážet ze zemníku u Maškova mlýna.

- odpady vzniklé při provozu objektu

Nepředpokládá se vznik nebezpečných odpadů a vzniklé minimální množství komunálního odpadu bude ukládáno na úložiště odpadů.

B.III.4. Hluk a vibrace

Po dobu výstavby lze očekávat, že používání mechanizačních strojů a stavebních zařízení bude zdrojem běžného stavebního hluku. Nepředpokládá se, že při stavebních pracích by docházelo k dlouhodobějším hlukovým projevům, které by výrazně překračovaly hygienické imisní limity hluku pro provádění povolených staveb. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A je ve venkovním prostoru LAeq,T = 50dB + korekce +10 dB v době od 07,00 do 21,00 hod. + 20 dB korekce na výrobní zónu bez bydlení ve smyslu Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Vibrace budou u stavebních strojů a dále při provozu buldozeru a kompaktoru, kde se však předpokládá, že stroje a zařízení, které budou použity při výstavbě (včetně hutnících zařízení) a při provozu úložiště odpadů, budou splňovat podmínky o technické způsobilosti pro jejich používání. Účinky hluku a vibrací na obyvatelstvo se s ohledem na značnou vzdálenost trvalých obydlí nepředpokládají (nejbližší trvalé bydlení je v obci Libkov cca 500 m za hřbítkem).

B.III.5. Záření radioaktivní a elektromagnetické

Nepředpokládá se, poněvadž u navrhovaných technologií chybí pro toto záření zdroje.

B.III.6. Rizika havárií

Jako u každého rozšíření skládky existují rizika. V průběhu výstavby úložiště odpadů bude zvýšené potenciální nebezpečí havárií (větší množství vozidel, stavební stroje, pracovníci stavební firmy) a to především z důvodu selhání lidského faktoru. Bude zde zvýšená možnost dopravní nehody s možným následkem ropného znečištění, poškození nebo zničení části zařízení (prasklá hydraulická hadice, netěsnost mazací nebo chladící soustavy - úniky převodových olejů, chladící směsi apod.).Zvláště v období, kdy je čelo stávající skládky odpadů obnaženo z důvodu napojování těsnící vrstvy a navařování těsnící fólie, by mohlo při vydatném dešti dojít k závažné havárii – úniku skládkových vod do podzemních vod, případně i do povrchových vod a následně do vodoteče Rejdy a dále do potoka Andělice.

Další možná rizika vzniku havárií souvisí se zabezpečením svahů skládky před erozí a možnost rizika vyplavení kontaminovaných látek mimo zatěsněné těleso skládky. Doporučuje se provést na patě svahu a na dalších částech svahu síji, případně výsadbu odolných a přípravných dřevin (např. Alnus incana-olše šedá, Betula pendula-bříza bělokorá, Salix caprea-vrba jíva aj.) ke stabilitě svahů a povrchu tělesa skládky.

Dále pro snížení rizik bezpečnosti provozu se doporučuje řada návrhů vedoucích ve svém důsledku k omezení nebo dokonce k eliminaci šíření kontaminantů do okolí úložiště odpadů. Jedná se o omezení pojíždění svozových vozidel po ploše úložiště odpadů, důsledná očista svozových vozidel při odjezdu z prostoru úložiště odpadů, trvalá čistota (bezprašný povrch) komunikací v areálu úložiště odpadů a na příjezdu (odjezdu) po veřejné komunikaci (silnice I/22) včetně kropení v době sucha atd. Jako další opatření ke snížení rizik se doporučuje zabezpečit akumulační jímku tak, aby ani v případě havárie nemohlo dojít k přelití průsakových vod. Celý systém opatření ke snížení rizik bezpečnosti provozu by měl být podrobně popsán a řešen v provozním řádu úložiště odpadů.

Z hlediska stability ukládaného odpadu je zde určitá (při nedostatečně zajištěném svahu -trvalé stabilitě) pravděpodobnost možného sesuvu - „ujetí“ části svahu úložiště odpadů. Tato potenciální možnost je sice velmi malá, ale při souběhu nepříznivých okolností ji nelze zcela vyloučit. Uvedené riziko by mohlo být zvýšeno dalším faktorem a tím je nesprávné ukládání odpadů a nedodržování technologie ukládání (hutnění jednotlivých vrstev, nedostatečné zvlhčování, překrývání odpadů vhodnými materiály atd.) a porušování provozního řádu. Potenciální zvýšené riziko by mohlo nastat při extrémně vysoké atmosférické srážce, která by mohla způsobit značné promáčení uložených vrstev, následnou spontánní erozi překryvných vrstev a případně i s možným následným sesuvem části skládkového tělesa. Toto nebezpečí bude výrazně zvýšeno, jak bylo již uvedeno, v době obnažení čela skládky a napojování těsnícího systému mezi stávající skládkou a rozšiřovanou částí úložiště odpadů.

Porušení těsnícího systému úložiště odpadů je sice podle projektu stavby nepravděpodobné, ale určité riziko netěsnosti sváru nebo poškození těsnící fólie zde existuje, zvláště z důvodu nestejného sedání podloží. Lze se oprávněné domnívat, že tento pevný spoj (svár) včetně vlastní fólie nemusí být schopen reagovat na předpokládanou deformaci při postupném sedání ukládaných vrstev. Doporučuje se proto věnovat zvýšenou pozornost minerálnímu těsnění, které by mělo být dostatečně plastické a případné deformace by mělo eliminovat. Stávající monitorovací systém by tuto havárii mohl zachytit s určitým zpožděním až po určité době a proto by při shodě náhod mohlo dojít i ke kontaminaci podzemních vod. Oprava těsnícího systému je prakticky nemožná, sanační a následná opatření by vyžadovala individuální řešení ve spolupráci se správními orgány a odbornými organizacemi.

Možné riziko havárie, které jak bylo již uvedeno v předchozím, je v souvislosti se zatěsněním úložiště odpadů, které se skládá z minerálního těsnění, PE fólie, geotextilie. Odvodnění tělesa úložiště odpadů tvoří plošný drén ze štěrku frakce 16/32 ve vrstvě 0,30 m a následné ukládání odpadů. Technicky je toto řešeno zatížením PE fólie geotextilí a plošně vyskládanými starými pneumatikami ke zvýšení statické opěrné funkci. Pro rozvoz štěrku je navržená síť pojezdových cest s návozem štěrku ve vrstvě 0,75 m, která bude po ukončení závozu štěrku urovnána na konstantní sílu vrstvy, tj. 0,30 m. Přes technicky dobře vyřešené ukládání plošného drénu je zde potenciální riziko porušení těsnosti PE folie a proto je doporučováno požadovat po dodavatelské firmě příslušný atest těsnosti.

Další teoretickou možností vzniku havárie je přeliv průsakových vod z akumulační jímky v provozované části skládky odpadů. Stávající jímka je konstrukčně řešena tak, že v případě přebytku skládkových vod z důvodů extrémní atmosférické srážky a poruše čerpadla, by mohlo dojít k průvalu skládkových vod na části svahu skládky odpadů a úniku do povrchových vod.

Další potenciální riziko je požár. Požár hořlavých částí odpadů může vzniknout, jednak samovznícením - vnitřním hoření skládky odpadů, vzniklé často při nedostatečném skrápění a hutnění (velké množství vzduchu ve spodních vrstvách umožňující hoření), jednak zapálením. V současnosti je tato druhá možnost usnadněn způsobem ukládání odpadů na stávající skládce odpadů (nedostatečné překrytí odpadů vhodným inertním materiálem). Na otevřené ploše jsou polétavé, většinou i velmi hořlavé odpady (plasty, papír, hadry apod.) často přeschlé v důsledku nedostatečného zvlhčování. K zapálení odpadů na úložišti odpadů může dojít buď z rozmaru (děti), neopatrnosti (bezdomovci) nebo i úmyslně a to především v době mimo pracovní dobu, kdy není přítomna obsluha. Výbuch skládkového plynu je v současné době málo pravděpodobný. Stávající skládka odpadů je podle povrchových průzkumů ve smyslu ČSN 83 8034 zařazeno do III. kategorie – těleso skládky je významným producentem plynu. Vzhledem k malé kapacitě skládky je odplyňovací systém vybudovat až po ukončení skládkování (STRAKA F. a kol., 2003).

Pro stávající provoz skládky odpadů je zpracován „Provozní řád“ (Černá E.,2003) a odsouhlasen rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. ŽP/9473/03 ze dne 18.12.2003 jehož součástí je i opatření pro případ havárií. Předpokládá se, že tento provozní řád bude aktualizován i na rozšířenou část úložiště odpadů včetně opatření pro případné havárie.

C.   Údaje o stavu životního prostředí  v dotčeném území

### C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Pravděpodobné původní využívání dotčeného území ,terénní deprese a aluviální nivy podél potoka Rejdy, bylo z části zemědělské, z části zde byl asi břehový až doprovodný porost s olší, jasanem, pravděpodobně i jilmem a javorem. na části byl lesní porost. Vybudováním silnice I. třídy (I/22) Klatovy - Domažlice byla předělena terénní deprese a do vzniklého prostoru byl vyvážen různorodý odpad včetně odpadů z továrny Elitex Kdyně.

První datovaná technická zpráva o skládce odpadů je z roku 1985 (Hajský, Pozemní stavby Plzeň, 1985). V roce 1989 asi i na základě „Koncepce tvorby a ochrany životního prostředí v s.p. Elitex Kdyně na léta 1990 – 1995 s výhledem do roku 2000“ v důsledku návrhu nových zákonů o životním prostředí (včetně zákona o hospodaření s odpady) byly zahájeny projekční práce na vybudování zabezpečené skládky odpadů v tomto prostoru (Hydrogeologické posouzení lokality Libkov pro projekt skládky průmyslových a komunálních odpadů – Stavební geologie,s.p. Praha 1990; Elitex Kdyně – Skládka odpadů Libkov – technická pomoc, PÚUP Ostrov n.Ohří, 1990; Hydrogeologické a inženýrsko-geologické posouzení místa skládky Libkov - UP Příbram, 1990). Je tedy zřejmé, že cca 20 let je toto území využíváno jako skladka odpadů. Zabezpečená skládka odpadů byla budována v letech 1992-1993, kolaudována byla 30.12.1993 (MěÚ Kdyně, stavební odbor č.j. výst. 431/93/V), zahájení provozu v roce 1994 a část původně uložených odpadů byla přemístěna do zabezpečeného prostoru nové skládky odpadů.

Navazující území je od jihu tvořeno silnicí I/22, od severu komplexem lesů Černá skála - Koráb, od západu zemědělsky využívanými pozemky, od východu předlesovými formami sukcesních stádií typu bjh (březo-jívové hájky s náletem smrku a dalších dřevin).

Skládka odpadů včetně rozšíření - „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ je navrhována do roku 2009. Předpokladem trvale udržitelného využívání je celkové zabezpečení využívaného prostoru a úspěšná rekultivace, tj. postupná mineralizace skládkového tělesa, trvalá stabilizace povrchu a postupně přes přípravné dřeviny vrátit toto území do přírodního vývoje (les).

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Území bylo historicky využíváno z části jako zemědělské plochy (orná, louky a pastviny), zčásti jako hospodářský výnosový les, na části je funkční vodoteč (Rejda), která je v prostoru skládky zatrubněna v další části až do zaústění do potoka Andělice byla v minulosti upravena v rámci odvodnění zemědělských pozemků.

Navrhované rozšíření je na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, v depresi podél vodoteče se jedná o jasanovou olšinu víceméně přirozeného charakteru, která je relativně kvalitní a i do budoucna má předpoklady velmi dobré regenerace, spíše rekuperace (obnovení funkce). Navazující hospodářský výnosový les (smrková stejnověká monokultura) je ekologicky méně stabilní, jen na části je příměs buku. V souvislosti na navazující biocentrum (lokální biocentrum jako součást ochranného pásma regionálního biokoridoru „Židovský hřbitov“) by bylo potřebné vhodnými opatřeními upravit druhovou skladbu blížící se potenciálním přírodním společenstvům pro příslušné stanoviště (např. jedlové doubravy s borovicí – Abieti-querceta pini, vlhké jedlové doubravy se smrkem – Abieti-querceta roboris – piceae apod.).

Rekultivační opatření po ukončení skládkové činnosti, tak jak jsou navržena (technická i biologická) by měla vést ve svém dlouhodobém výsledku k ekologické stabilizaci, tj. nejen ke stabilitě povrchu před erozí, mineralizaci tělesa skládky, ale i k trvalé stabilitě a funkčnosti ekosystémů. Relativně dobré funkční přírodní prostředí v navazujícím území by mohlo být trvalou zárukou regenerace tohoto narušeného území.

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

C.I.3.1. Územní systém ekologické stability krajiny

Území skládky odpadů včetně jeho rozšíření - „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“, je součástí zpracovaného území pro obce Loučim a Libkov na úrovni místního územního systému ekologické stability – MÚSES (Musiol P. et all., GeoVision Plzeň 1997). Území vlastní skládky včetně rozšíření, tj. úložiště odpadů, není součástí skladebných prvků, tj. nenáleží do žádného biocentra ani biokoridoru, případně do interakčního prvku. Navazující funkční lesní biocentrum lokální hierarchie „Židovský hřbitov“ je relativně velké (cca 14 ha), přírodní, reprezentativní, relativně homogenní s konektivními vazbami. Vzhledem ke stabilitě systému je dobrý předpoklad, že ekosystém bude schopen snášet tuto relativně krátkou zátěž (provoz do roku 2009) a pak další ovlivnění je spíše v prostoru pod zrekultivovanou skládkou odpadů (možné ovlivnění podzemních, event. i povrchových vod). Naopak je předpoklad, že přirozenou difúzí bude lesní porost biocentra ovlivňovat nově založený porost z biologické rekultivace a trvale toto území biologicky dotovat.

C.I.3.2. Zvláště chráněná území

V okolí provozované skládky odpadů a navrhovaného řešení - „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“, nejsou ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění vyhlášená zvláště chráněná území.

C.I.3.3. Území přírodních parků

Dotčené území není součástí přírodního parku ani vyhlášených ptačích oblastí ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

C.I.3.4. Významné krajinné prvky

V okolí provozované skládky odpadů a navrhovaného řešení - „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“, jsou ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění obligatorní významné krajinné prvky - pozemky určené k plnění funkce lesa (les) a vodní tok Rejda. Registrované významné krajinné prvky podle § 6 výše uvedeného zákona se zde nenacházejí.

C.I.3.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Z dostupných pramenů (vč. provedených zemních vrtů) není známo, že by na území provozované skládky a navrženého rozšíření - „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“, či v jeho bezprostředním okolí se vyskytovaly významné historické, kulturní nebo archeologické objekty. Na investora se však vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších změn a doplňků, kde se mu mj. ukládá alespoň dva týdny předem ohlásit počátek zemních prací Západočeskému muzeu, oddělení záchranných archeologických výzkumů, ohlásit okamžitě případný archeologický nález při provádění zemních prací, umožnit dohled a záchranný archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené archeologické organizace apod..

C.I.3.6. Území hustě zalidněná

Předmětné území je neobydlené. Nejbližší trvalé sídlo je obec Libkov (cca 500 m) a obec Loučim (cca 700 m).

C.I.3.7. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Území provozované skládky odpadů je úměrně zatěžováno ve smyslu povolení a z povinného monitoringu (odběry vody z monitorovacích vrtů a vodoteče) není zjevné, že by bylo území zatěžováno nad míru únosného zatížení. Lokální znečištění polétavým odpadem ve směru převládajících větru je průběžně odstraňováno - zpravidla po zimních měsících a pak dle potřeby provozu (např. po větrném období, bouřkách se silným větrem a pod.) je v DSP navrženo částečné zachycení pomocí záchytných sítí. V rámci výstavby úložiště odpadů a postupnou technickou a biologickou rekultivací dojde ke stabilitě povrchu tělesa skládky a snížení zatěžování území. Staré ekologické zátěže se zde (mimo vlastní území skládky odpadů, viz kap. C.I.1.) dle průzkumů a monitorovacích vrtů nevyskytují.

### C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.II.1. Základní charakteristiky

Posuzované území se nachází v plochém údolíčku potoka Rejdy jižní až jihozápadní expozice v nadmořské výšce v rozmezí asi 550 – 560 m severně od silnice I.řídy (I/22) Klatovy - Domažlice asi 500 m severozápadně od okraje obce Libkov a asi 600 m východně od okraje obce Loučim v bývalém okrese Domažlice.

Podle geomorfologického členění (czudek t. a kol., 1972, Demek J. a kol.,1987) a podle nové, mezinárodně uznané geomorfologické regionalizace vyšších geomorfologických jednotek ČR (ČÚZK Praha 1996) a bližšího členění (Balatka B., 1995)je řešené území zařazeno do těchto geomorfologických jednotek:

systém:  		Hercynský

subsystém: 		Hercynská pohoří

provincie: 		I  Česká vysočina

subprovincie: 		 I5  Poberounská subprovincie

oblast:			  I5B  Plzeňská pahorkatina

celek:			   I5B-3  Švihovská vrchovina

podcelek:		    I5B-3A  Chudenická vrchovina

okrsek:			     I5B-3A-1  Korábská vrchovina

podokrsek:		      I5B-3A-1a  Korábský hřbet

část…			       I5B-3A-1a-1  branišovská část

Okrsek I5B-3A-1 Korábská vrchovina

se rozkládá v okrajových a zčásti středních částech Chudenické vrchoviny, dělí se dále na další podjednotky, zde je to branišovská část Korábského hřbetu. Má ráz členité vrchoviny, ojediněle ploché hornatiny, vytvořené na proterozoických spilitech, břidlicích, chloriticko-sericitických fylitech, vzácně dvojslídných svorech, s vložkami buližníků a tělesy amfibolitů a dioritů. Je charakteristická kerným reliéfem s rozsáhlými hrásťovými strukturními hřbety se suky, výrazně modelovanými kryogenními procesy.

Území má vidlicovitý půdorys se třemi paralelními hřbety barrandienského směru (Úlikovský, Suchohorský a Doubravský hřbet s příčným údolím Poleňky), spojenými v místě maximálního zdvihu na JZ příčným Korábským hřbetem směru SZ-JV. Vrchovina je odvodňována do Úhlavy a Radbuzy. Nejvyšší bod je Koráb 773 m n.m., významnými body jsou mj. Černá skála 731 m n.m., Malý Kouřim 660 m n.m., Velký Bítov 713 m n.m. a Velký Kouřim 642 m n.m..

Korábská vrchovina zasahuje do 4.-5. vegetačního stupně a kromě jihovýchodní části je převážně zalesněna. Převládají smrkové monokultury a smrkové porosty s vtroušenou borovicí, jedlí, modřínem a bukem. Ojediněle se vyskytují zbytky dubových, bukových a smíšených listnatých porostů.

C.II.1.1. Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)

Posuzované území náleží podle klimatické regionalizace (quitt e., 1971) do klimatického rajónu MT 4 se slovní charakteristikou:

„Krátké léto, mírné, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.“

Číselná charakteristika pro klimatickou oblast MT 4:

| Klimatická charakteristika | MT 4 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 20 - 30 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více | 140 - 160 |
| Počet mrazových dnů | 110 - 130 |
| Počet ledových dnů | 40 - 50 |
| Průměrná teplota v lednu ve °C | -2 - -3 |
| Průměrná teplota v červenci ve °C | 16 - 17 |
| Průměrná teplota v dubnu ve °C | 6 - 7 |
| Průměrná teplota v říjnu ve °C | 6 - 7 |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 110 - 120 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | 350 - 450 |
| Srážkový úhrn v zimním období | 250 - 300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 60 - 80 |
| Počet dnů zamračených | 150 - 160 |
| Počet dnů jasných | 40 - 50 |

Klimatická charakteristika vegetačního stupně:

(charakteristika je obecně platná jak pro 4a. bukový vegetační stupeň, tak i 4b. dubojehličnatou variantu )

| Veget. stupeň | Suma teplot ( 8°C | Průměrná roční teplota v°C | Průměr. srážky v mm | Potenciální výpar v mm | Délka veget. doby ve dnech | Bioklimatická pohoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | roční | lednová | červencová | nadnormál | podnormál |  |  | les | TTP |
| 4 | 2370 (113 | 7,0 (0,67 | - 3,2 - 11,6 | 16,7 25,2 | 610 820 1080 | 500 640 830 | 650 | 172 | 102 - 115 | 102 - 112 |

Vysvětlivky:

- lednové a červencové teploty vzduchu: horní údaj průměr, spodní pro 10% pravděpodobnost překročení,

- roční srážkové úhrny: horní údaj pro 90%, spodní pro 10% pravděpodobnost překročení, střední průměr,

- délka vegetační doby: dny s teplotou 8°C a více,

- bioklimatická pohoda: dny s efek. teplotou vzduchu 31,1 až 43,6°C ve 14,00 hod.,

- TTP=trvalý travní porost, srážky a výpar je uveden v mm.

Průměrná teplota vzduchu (°C) za období 1901 - 1950

(vztaženo na stanice Domažlice nadm. výška 425 m a Klatovy 421 m n.m.m. dle údajů ČHMÚ Praha 1961)

[t= ¼ (t7 +t14 + 2t21 )]

| měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | IV - IX | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domažlice | -1,8 | -1,0 | 2,9 | 7,2 | 12,6 | 15,6 | 17,4 | 16,6 | 12,7 | 7,3 | 2,5 | -0,6 | 13,7 | 7,6 |
| Klatovy | -2,1 | -0,9 | 3,1 | 7,3 | 12,4 | 15,3 | 17,1 | 16,4 | 12,9 | 7,7 | 2,6 | -0,8 | 13,6 | 7,6 |

Pozn.

- stanice Domažlice leží vzdušnou čárou cca 18,5 km severozápadně od řešeného území

- stanice Klatovy leží vzdušnou čárou cca 12 km východně od řešeného území

- obě stanice jsou cca o 130 m níže než posuzované území

Průměrný úhrn srážek (mm) za období 1901 - 1950

(vztaženo na stanice Dlažov nadm. výška 512 m a Kdyně nadm. výška 450 m dle údajů ČHMÚ Praha 1961)

| měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | IV - IX | X - III | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dlažov | 43 | 35 | 37 | 55 | 71 | 82 | 94 | 73 | 59 | 50 | 41 | 45 | 434 | 251 | 685 |
| Kdyně | 43 | 36 | 36 | 52 | 69 | 77 | 101 | 82 | 59 | 50 | 45 | 47 | 440 | 257 | 697 |

Pozn.:

- stanice Dlažov leží vzdušnou čárou cca 3 km východně od řešeného území,

- stanice Kdyně leží vzdušnou čárou cca 6,5 km severozápadně od řešeného území.

Větrná růžice pro osm směrů větru ( % )

(vztaženo na lokalitu Domažlice dle údajů ČHMÚ)

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost [%] | 11,7 | 10,3 | 11,2 | 4,4 | 6,2 | 15,6 | 20,9 | 16,2 | 3,5 |

Větrná růžice pro osm směrů větru ( % )

(vztaženo na lokalitu Klatovy dle údajů ČHMÚ)

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | bezvětří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost [%] | 5,5 | 3,5 | 15,1 | 8,8 | 7,1 | 15,2 | 23,6 | 6,2 | 15,0 |

(Pozn. převzato z „Hydrogeologické posouzení lokality Libkov pro projekt skládky průmyslových a komunálních odpadů“ – Stavební geologie, s.p. Praha, RNDr. M.Kovář -01/1990).

Z uvedených větrných růžic je zcela zjevná převaha větrů vanoucích ze západních směrů (Z, JZ,SZ), tj. 52,7% četnost pro stanici Domažlice a 45 % četnost pro stanici Klatovy (zde je relativně vysoká četnost bezvětří – calm 15% oproti 3,5 % na stanici Domažlice).

Kvalitu ovzduší, vzhledem k poloze ve volné krajině lze hodnotit jako dobrou až velmi dobrou. Podle rozptylové studie pro okres Domažlice je nejbližším velkým znečišťovatelem město Kdyně (Křivka V., Plzeň 2004), které je vzdáleno do posuzovaného místa cca 6,5 km severozápadním směrem

C.II.1.2. Voda

Řešené území leží v povodí potoka Rejdy, který ústí zleva do potoka Andělice, čís. hydrol. poř. 1-10-03-020 (Vlček et all., 1984), který pramení nedaleko (do 1 km) od posuzovaného úložiště odpadů na jihovýchodním svahu v plochém údolí hřebene Černé skály (731,0 m n.m.). Potok je v prostoru úložiště odpadů zatrubněn (betonové potrubí se zabezpečeným vtokem proti splaveninám – pozn. značně zanesený). Bližší hydrologické údaje jsou v technické zprávě k povolení stavby.

V hydrogeologického průzkumu (Kovář M., SG Praha 1990) se mj. uvádí, že zvodnění horninového komplexu včetně zvětralinového pláště je jednotné a je vázáno na puklinový systém. Propustnost puklin klesá s hloubkou a proto je nejživější oběh podzemní vody v zóně podpovrchového rozvolnění. Hladina podzemní vody je mělká, převážně volná, infiltrační oblastí jsou hřebenové svahy Černé skály. Generální směr proudění podzemní vody je směrem k jihu s lokálními odchylkami. Velmi důležitým hydrogeologickým prvkem mohou být výrazné nezatěsněné tektonické linie, po nichž může podzemní voda proudit i mimo předpokládaný směr i na velké vzdálenosti.

Z uvedeného vyplývá, že možnost kontaminace povrchového toku a následně i ovlivnění kvality vody v řece Úhlavě je reálná a navrhovaná zabezpečení proti úniku skládkových vod jsou bezpodmínečně nutná stejně jako pravidelný a kvalitní monitoring, resp. postmonitoring po ukončení skládkování.

C.II.1.3. Půda

S ohledem na geologické podloží je zvětralinový plášť na lesních i zemědělských pozemcích zpravidla středně hluboký až hluboký, jen místa, kde vystupují výchozy matečné horniny k povrchu, se vyskytují mělké půdní horizonty.

Plošně převládajícím půdním typem jsou zde hnědé půdy nižších a středních poloh. Jsou to typické půdy pahorkatin a nižších a středních poloh vrchovin. Jsou zpravidla středně bohaté, nasycené (mezotrofní), lokálně podle podloží jsou však i nenasycené (kyselé). Typická je hnědá barva B-horizontu, který není horizontem iluviálním (akumulačním), ale horizontem tzv. půdního zvětrávání (hnědnutí). Převažují půdy středně hluboké až hluboké s mocností půdního profilu 60 -100 cm. Vodní režim je většinou promyvný, na prudších svazích s náchylností k erozi. Jsou to půdy s dobrou propustností, příznivými fyzikálními vlastnostmi, přiměřenou vlhkostí a dobrou provzdušněností. Zrnitostní ráz půdy je obvykle středně těžký, středně až silně skeletovitý, s vyšší biologickou činností, slabší akumulací humusu v důsledku výraznější mineralizace.

Na části v aluviu potoka Rejdy v odlesněné části pro úložiště odpadů jsou v důsledku nadbytku vody oglejené mezotrofní hnědé půdy.

C.II.1.4. Geofaktory životního prostředí

Geologická charakteristika

Geologickou stavbu řešeného území tvoří podle geologické mapy ČR, list 21-24 Klatovy (Vejnar Z. 1987) okrajově hlubinné paleozoické vyvřeliny: biotit - amfibolické a amfibolické křemenné diority (dříve považované za gabbrodiority) na hřebeni Černé skály a jeho jižního hřebene.

V  západní části hlavního hřebene Černé skály a jižní boční hřeben sahající až po jižní okraj obce Loučim je biotit-amfibolický a amfibolický křemenný diorit, který směrem k východu přechází do biotitických a biotit-cordieritických rohovců, místy se sillimanitem, vzácně hyperstenem, ve východním okraji dále do epidot-amfibolických rohovců a na jihu s vložkami amfibolických a pyroxen-amfibolických rohovců a na západním okraji obce Loučim s uralitizovaným gabronoritem. Svahy elevací a údolní nivy (především výrazné aluvium Andělice) pokrývají kvartérní deluviální (převážně soliflukční), deluvio-fluviální až fluviální hlinitopísčité a hlinitokamenité sedimenty (holocén - pleistocén).

V prostoru úložiště odpadů se jedná o biotit-cordieritický rohovec, kvartérní sedimenty jsou jílovitého charakteru (hnědé půdy) s místy významným zastoupením skeletu (ostrohranné úlomky rohovců). V těsné blízkosti úložiště odpadů prochází ověřená tektonická zlomová linie ve směru ZSZ-VJV.

C.II.1.5. Fauna a flóra

Krajinný pokryv řešeného území je typem mozaiky polí, luk a trvalých kultur – lesa. Podle fytogeografického členění náleží řešené území do centrální části hercynské biogeografické podprovincie středoevropských listnatých lesů. Podle regionálního fytogeografického členění (Botanický ústav ČSAV 1969) přísluší do mezofytika.

Výrazně převládající rekonstrukční vegetační jednotkou jsou v uvedeném území acidofilní doubravy (Quercion robori - petraeae), kolem vodotečí a depresí s rybníky pak údolní luh (Alno -Padion). Fragmentálně se zde vyskytují květnaté bučiny (Eu - Fagion) 4.a bukového vegetačního stupně, většinou s výskytem varianty 4.b dubojehličnatého vegetačního stupně s jedlovými doubravami se s smrkem (Abieti-querceta roboris-piceae) a vlhkými doubravami s bukem (Querceta roboris - fagi). V systému potenciální přirozené vegetace patří území do acidofilních bikových a jedlových doubrav. Na sušších místech to byly acidofilní bikové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum), na vlhčích stanovištích to pak byly acidofilní jedlové doubravy (Abieti-Quercetum). V přirozené podobě či blízké přirozenému stavu téměř úplně zanikly v důsledku relativně intenzivnímu vlivu člověka po staletí. Současné a do jisté míry i dřívější rozšíření potvrzuje přítomnost biky bělavé (Luzula luzuloides), lipnice hajní (Poa nemoralis), jestřábníku Lachenalova (Hieracium lachenalii) a kostřavy ovčí (Festuca ovina). Na vlhčích místech typické pro jedlové doubravy se navíc jedná o biku chlupatou (Luzula pilosa) a ostřici třeslicovitou (Carex brizoides).

Do přirozené druhové skladby dřevin patří vedle dominantního dubu letního i zimního (Quercus robur, Quercus petraea) také mj. lípa srdčitá (Tilia cordata), buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), osika (Populus tremula), oba druhy javorů klen (Acer pseudoplatanus) i mléč (Acer platanoides), krušina olšová (Frangula alnus) aj., z jehličnanů pak jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvatica).

Na řadě míst a to i do kulturní krajiny (aleje, remízky nebo do zástavby) jsou vnášeny nepůvodní druhy, z jehličnanů je to především modřín evropský (Larix decidua), ale i americké druhy - vejmutovka (Pinus strobus) či douglaska (Pseudotsuga menziesii), z listnáčů je možné jmenovat např. jírovec maďál (Aesculus hippocastanum) a různé druhy topolů (Populus).

V současné době se v posuzovaném území vyskytují kulturní mezofilní louky svazu Arrhenatherion, na střídavě vlhkých stanovištích pak bezkolencové louky svazu Molinion.

Podle zoogeografického členění (Mařan in Buchar, 1983) náleží řešené území do českého úseku provincie listnatých lesů, kde převažují oligotrofní acidofilní druhy, ke kterým se přidružují mezofilní druhy středních poloh. Druhově bohatá a specifická fauna žije především v přirozených porostech smíšených lesů (zejména bučin) a také na různých stanovištích výrazně ovlivněných vodou (mokřady, v doprovodných porostech podél vodotečí).

Posuzované území, s okolním charakterem relativně intenzivně využívané kulturní stepi (obhospodařovaná pastvina) navazující na kulturní les (hospodářsky využívaný), je na výskyt fauny velmi chudé, zpravidla neosidlované (vyjma řádu hlodavců – Rodentia). Vlastní skládka je částečně využívána jako potravní základna (zbytky potravin), případně jako náhradní prostor s minimem přírodního krytu. Běžnější je výskyt druhů, které jsou myslivecky zajímavé – zajíc, bažant, srnčí, liška, kuna a černá zvěř.

V řešeném území nebyly evidovány výskyty vzácných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Vzhledem k tomu, že „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ bylo již delší dobu pod vlivem stávající skládky odpadů (cca 15 let), lze se oprávněně domnívat, že biologické hodnocení ve smyslu ust. § 67 zák. 114/1992 Sb. v platném znění, resp. § 18 vyhl. č. 395/1992 Sb. je nad rámec předkládaného řešení.

C.II.1.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Řešené území náleží do 1.40 Branžovského bioregionu, který se nachází na jihu západních Čech a zabírá nejvyšší část Švihovské vrchoviny a východní část Všerubské vrchoviny, malým cípem zasahuje do SRN, v České republice je jeho rozloha 289 km2. Je tvořen spilitovými a dioritovými hřbety. Ze všech bioregionů v západních Čechách má nejvyšší biodiverzitu, podmíněnou pestrými a živnými substráty.

Jeho reliéf je výrazně ovlivněn přítomností odolných hornin, které tvoří tři výrazné paralelní hřbety sbíhající se v oblasti Korábu. Jižní část je oddělena Kdyňskou brázdou. Typická výška bioregionu je 440 - 730 m n.m. Hranice bioregionu je vesměs výrazná, daná reliéfem a odlišnou biotou.

Bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 33. Branžovský hvozd a v západní části fytogeografického podokresu 31b. Koubská kotlina, se suprakolinními až submontánními vegetačními stupni (Skalický). Potenciální vegetaci bioregionu tvoří v nižších polohách acidofilní doubravy (Genisto germanica-Quercion), které na úživnějších substrátech přecházejí až do dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Ve vyšších polohách se vyskytují květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum a Festuco-Fagetum) a jedliny podsvazu Abietenion (Abietetum hercynicum). Kolem vodních toků jsou luhy (Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae, v nižších polohách možná i Stellario-Alnetum glutinosae). Na prudkých kamenitých svazích jsou suťové lesy svazu Tilio-Acerion, představované zejména asociacemi Aceri-Carpinetum a Mercuriali-Fraxinetum, vzácně i se zastoupením tisu (Taxus baccata). Primární bezlesí zřejmě téměř úplně chybí. Přirozená náhradní vegetace na vlhkých místech je tvořena vlhkými loukami svazu Calthion, pravděpodobně méně Molinion, které místy přecházely do rašelinných luk svazu Caricion fuscae. Na suchých lokalitách jsou přítomné krátkostébelné trávníky svazu Violion caninae. Lemová vegetace náleží svazu Trifolion medii.

Flóra je dosti rozmanitá, s podstatným zastoupením hercynských lesních druhů, mezní a exklávní prvky prakticky chybějí. Mezi středoevropskými druhy jsou charakteristické věsenka nachová (Prenanthes purpurea), česnek medvědí (Alium ursinum) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), které doplňují subatlantské typy, např. kostřava lesní (Festuca altissima), štírovník bažinný (Lotus uliginosus), áron plamatý (Arum maculatum), vrba plazivá (Salix repens), zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus) a pastinák luční palčivý (Pastinaca sativa subsp. urens). K demontánním druhům patří růže alpská (Rosa pendulina) a tis červený (Taxus baccata). Termofilní prvky jsou řídké, přecházejí ze severu a jsou reprezentovány zejména bělozářkou liliovitou (Anthericum liliago) a tolitou lékařskou (Vincetoxinum hirundinaria). Alpský vliv se neprojevuje.

Převažuje hercynská lesní fauna, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá) a s průnikem horských druhů z bioregionů Českoleského (1.61) a Šumavského (1.62), k nimž náleží např. rejsek horský. (Sorex alpinus). Významné jsou zejména synusie měkkýšů v lesích, se zuboústkou trojzubou a sametovou, s vřetenovkou rovnoústou a vřetenatkou šedavou. Tekoucí vody mají ráz potoků a patří do pásma pstruhového. Významné druhy, které jsou pro tento region uváděné: savci - ježek západní (Erinaceus europaeus), rejsek horský (Sorex alpinus), vydra říční (Lutra lutra), ptáci - tetřívek obecný (Tetrao tetrix), obojživelníci - ropucha krátkonohá (Bufo calamita), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), plazi - ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus), měkkýši - zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostoma), z. sametová (Causa holosericea), vřetenovka rovnoústá (Cochlodina orthostoma), vřetenatka šedavá (Bulgarica cana). V posuzovaném území nebyly však výše uvedené druhy zjištěny.

Současný stav krajiny je odrazem dlouhého osídlení, pravděpodobně raně středověké (hrady Kouřim, Herštýn a další, např. první zmínka o obci Loučim je z roku 1357). Lesy se dochovaly jen na části území, když ve vyšších polohách převažují, na bezlesí převládá orná půda, kulturní louky jsou většinou odvodněné v závislosti na upravené vodoteče.

Posuzované území leží na rozhraní dvou biochor – jižně je to modální biochora II.14.10 mírně teplých pahorkatin a plošin, severně pak kontrastně modální biochora II.14.16 mírně teplých až chladných členitých vrchovin až hornatin. Plochá deprese s vodotečí Rejdy ( v místě rozšíření skládky je zatrubněná) náleží do skupiny typů geobiocénů (STG) 4BC5 – s potencionálním společenstvem jasanové olšiny vyššího stupně – Fraxini–alneta superiora. Svahové a vyšší části náleží do 4AB3b s potencionálním společenstvem jedlové doubravy s borovicí – Abieti–querceta pini.

V platných územních plánech obce Loučim i Libkov je zahrnuto vymezení místního územního systému ekologické stability (MÚSES), který byl zpracován v letech 1996 a 1997 (Musiol P. et all. Geovision Plzeň). Území náleží do ochranného pásma regionálního biokoridoru vedoucí po hřebeni Černé skály směrem na Koráb. Severně od posuzovaného území je lokální biocentrum č. 15 Židovský hřbitov (MÚSES Loučim) existující funkční, přírodní, reprezentativní, heterogenní, jednoduché formace – lesní, s konektivní vazbou. Vodoteč Rejdy je v další části toku (od silnice I/22 až po ústí do potoka Andělice zařazeno do interakčních prvků (IP) pod číslem 2303.

Krajinný ráz posuzovaného území je možné charakterizovat jako polohu harmonickou, trvale příznivě ovlivněnou lesními porosty s celkově rovnoměrným podílem orné půdy, trvalých travních porostů a lesů. Vlastní území je bez zjevných průmyslových aktivit (dočasné úložiště odpadů malých rozměrů je rozporné nazývat průmyslovou aktivitou). Nejbližší větší průmysl je ve Kdyni. Dobrou kvalitu harmonického stavu krajiny často umocňuje či zvýrazňuje vysoká liniová a rozptýlená zeleň.

Stávající skládka odpadů je zhruba na prostředku vzdálenosti mezi dvěma obcemi – Loučimí a Libkovem a to v relativně velké vzdálenosti (500, resp. 700m od okraje obce) a i ze vzdálených pohledů se neprojevuje souvislost jedné či druhé obce s provozovanou skládkou či s jejím rozšířením, které je navíc severním směrem, tedy ke svahu a směrem do lesních porostů.

Vnější projevy a provozní souvislosti provozované skládky odpadů, potažmo její rozšíření neovlivňují či jinak nezasahují jádro sídelních útvarů – obcí. Umístěním, rozměry, uspořádáním a provozem nové rozšířené části úložiště odpadů nebude dotčen charakter obcí a rovněž se tento rozšířený areál skládky neuplatňuje jako dominantní ať již z dálkových pohledů nebo v celkovém obrazu krajinného panoramatu.

„Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ je řešeno jako organické pokračování stávající provozované skládky severním směrem, tj. dál od silnice I/22, přičemž směrem od silnice byly již zahájeny rekultivační opatření – na přilehlém svahu k silnici již započata výsadba keřů jako zelená cezura provozované skládky odpadů. Doporučuje se výsadba s nepravidelným okrajem a rozmanitější druhovou skladbou i s použitím jehličnanů pro celoroční efekt, který by se měl uplatnit jak s dálkových pohledů, tak i z bezprostřední blízkosti pro zaclonění jak ukončené části stávající skládky, tak i rozšíření, tedy provozované kazety skládky odpadů do roku 2009..

###### C.II.2. Ostatní charakteristiky

C.II.2.1. Krajina (způsob jejího využívání, bydlení, výroba, rekreace)

Krajina byla historicky utvářena, odlesnění krajiny podobné dnešnímu stavu lze datovat do 13. až 14. století (první písemná zmínka o Domažlicích je z roku 1086, dochovaná raně gotická Dolní brána z roku 1270, zřícenina raně gotického hradu Rýzmberka z 2. pol. 13. století, zřícenina gotického hradu Nový Herštejn z konce 13. století, Kdyně původní gotický kostel ze 14. století, podobně i v Loučimi – gotický kostel ze 14.století, písemná zmínka z roku 1357, Libkov - písemná zmínka z roku 1379). Je tedy evidentní, že toto území bylo historicky osídlené a obhospodařované. Tradiční způsob hospodaření byl v polovině 20. století postupně nahrazen intenzivním hospodaření v zemědělství (vysoké procento zornění, rozsáhlé odvodnění, scelování pozemků, vysoké dávky čistých živin na hektar a řada dalších, vesměs velmi negativních dopadů na krajinu a životní prostředí) s následkem velkého úbytku krajinných prvků a segmentů - remízků, mezí, polních kazů, mokřadů, rozptýlené zeleně atd.. Postup industrializace, rozvoj dopravy a infrastruktury velkých sídel a následná koncentrace obyvatel do větších sídel (tzv. vnitřní migrace) byly na mnoha místech určujícím faktorem pro další vývoj krajiny, většinou opět s negativním dopadem na krajinné prvky, segmenty a celkový krajinný ráz.

Po roce 1990 došlo plošně k silnému útlumu intenzifikace zemědělského využívání krajiny, které mělo na jednu stranu velmi pozitivní dopad na přírodu a životní prostředí (zvýšený podíl trvalých travních porostů vůči zorněným plochám, výrazný pokles používání strojených hnojiv atd.), na druhou stranu však došlo ke zvýšenému plošnému podílu pozemků, které zarůstají ruderály (místy hovoříme až o ruderalizaci krajiny).

Opatření vyplývající z plánu rekultivace skládky odpadů by měly vést k postupnému vytvoření na technicky rekultivovaném povrchu tělesa skládky odpadů přechodné porosty přípravných dřevin. Po stabilizaci celého tělesa úložiště odpadů včetně pokračující mineralizace by se celý prostor měl vrátit do pozemků plnících funkce lesa.

C.II.2.2. Chráněné oblasti, přírodní rezervace

Řešené území není součástí ani chráněné krajinné oblasti ani jiného zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Hranice Národního parku (NP) a Chráněné krajinné oblasti (CHKO) a Biosférické rezervace Šumava, resp. nově vyhlášená CHKO Český les, případně Přírodní park Horní Bavorský les (Naturpark Oberer Bayerischer Wald) jsou desítky kilometrů daleko. Hranice Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Šumava jsou totožné s vymezením CHKO Šumava a posuzované území není její součástí.

V obci Loučim je vyhlášená skupina památných stromů – lípy u kostela v Loučimi, na území obce Libkov nejsou registrovány významné krajinné prvky nebo vyhlášeny památné stromy.

C.II.2.3. Ochranná pásma

V posuzovaném území, tj. na ploše úložiště odpadů se, kromě ochranného pásma 50 m od okraje lesa, nenacházejí, kromě dále uvedených, žádná ochranná pásma. Státní správa lesů (Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí – státní správa lesů) vydala pod č.j. 5588/2004/OŽP ze dne 16.3.2004 souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50 m od okraje lesa pro rozšíření skládky S OO Libkov.

Podél severozápadního okraje areálu je ochranné pásmo vzdušného vedení 22 kV a trafostanice. Z jižní strany je vymezeno ochranné pásmo silnice I. třídy č.22 a to 50 m od osy komunikace. Umístění stavby rozšíření skládky respektuje uvedená ochranná pásma a je mimo ně. Ochranné pásmo jímacího vrtu L - 1 pro zásobování vodou bude 10 m.

Pro vlastní skládku odpadů - „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ je v dokumentaci pro stavební povolení (DSP) navrženo ochranné pásmo 500 m. Současně se zde i uvádí, že stávající legislativa nestanoví podmínky vymezení ochranných pásem skládek odpadů. V ČSN 83 8030 – “Skládkování odpadů”jsou v základních podmínkách pro navrhování a výstavbu skládek odpadů v článku 5 – “Umístění skládek” stanoveny pouze obecné podmínky pro vymezení „pásma hygienické ochrany (PHO) skládek“. Je zde uvedena minimální vzdálenost od trvale obydlených objektů, nemocnic, objektů občanské vybavenosti a rekreačních objektů, která se doporučuje 500 m. Ostatní podmínky (kritéria) stanovené v ČSN 83 8030 pro umístění skládek úložiště odpadů splňuje, proto zůstává hlavní podmínkou vzdálenost od trvale obydlených objektů. Nejbližším obydleným objektem jsou objekty rodinných domů ve vzdálenosti cca 500 m. Je zřejmé, že navrhované ochranné pásmo skládky - 500 m je dostatečné a neovlivní zdravé životní podmínky. Hranice ochranných pásem jsou vyznačeny v Technické zprávě ke stavebnímu povolení v příloze A obr. 2.

Schválené PHO skládky - úložiště odpadů, s uvedením všech dotčených pozemků, bude předložen ke kolaudaci stavby.

V řešeném území skládky nebyla zjištěna jiná ochranná pásma.

C.II.2.4. Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

Podle dostupných informací nejsou v předmětné lokalitě žádné architektonické či historické památky a není známo, že by i v minulosti zde byly konány nějaké průzkumy, které by mohly nasvědčovat o jejich existenci.

Povinností investora je však splnit požadavky, které zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění ukládá, tj. alespoň dva týdny předem ohlásit počátek zemních prací Západočeskému muzeu, oddělení záchranných archeologických výzkumů, ohlásit okamžitě případný archeologický nález při provádění zemních prací, umožnit dohled a záchranný archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené archeologické organizace, úhrada nákladů se řídí zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších úprav.

C.II.2.5. Jiné charakteristiky životního prostředí

Zástupcům provozovatele a investorovi (Město Kdyně), orgánům státní správy (viz územní rozhodnutí a stavební povolení), projektantovi a zpracovateli tohoto oznámení nejsou známy žádné další závažné charakteristiky životního prostředí dotčeného území na území obcí Loučim a Libkov.

C.II.2.6. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci (podkladům)

V obou obcích (Loučim a Libkov) je platný územní plán (ÚPD). Vlastní rozšíření - úložiště odpadů - v platné územně plánovací dokumentaci však není řešeno. Proběhlo však řádné územní řízení a na jeho základě vydal správní orgán (Městský úřad ve Kdyni, stavební odbor) územní rozhodnutí o umístění stavby (č.j.425/04/V ze dne 9.6.2004).

Předpokládá se, že při aktualizaci (změnách a doplňcích) současných územně plánovacích dokumentací obou obcí bude tato změna ve všech souvislostech řádně uvedena.

V části H. Příloha je vyjádření příslušného stavebního úřadu ve Kdyni, který potvrzuje, že umístění a realizace stavby respektuje záměry v platných územně plánovacích dokumentacích a nenarušuje vnitřní ani vnější urbanistické vazby obou sídel.

D.  Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí v  dotčeném území

### D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.I.1.   Vlivy na ovzduší a klima

Na stavbu „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ byl vypracován odborný posudek pro povolení zvlášť velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (Křivka V., Plzeň 2004), kde se v závěru mj. uvádí, že použité řešení splňuje s rezervou požadavky zákona č. 86/2002 Sb. a je volena nejlepší dostupná technologie za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek ve smyslu § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 86/2002 Sb. Vlastní projekt a jeho realizace nepředstavuje výrazné zatížení ovzduší.

Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. Praha – Běchovice (Straka et all. Praha 2001, Praha 2003) prováděl v dubnu 2001 a říjnu 2003 „Povrchový průzkum skládky TKO Kdyně – Libkov“. Plynometrickým způsobem byla kontrolována skládka odpadů ke zjištění bezpečnostního stavu a pro potřeby ocenění vlivu emisí na životní prostředí. Z hodnocení výsledků průzkumu na jaře 2001 se v závěru konstatuje, že skládka odpadů produkuje jen velmi malé emise methanu. Z výsledků průzkumu v říjnu 2003 se v závěru uvádí, že skládkové těleso je aktivním producentem plynu a podle ČSN 83 8034 „Skládkování odpadů – odplyňování skládek“ je těleso skládky odpadů Libkov zařazeno do třídy III (těleso je významným producentem plynu).

Nabízí se zde otázka, zda při měření v dubnu 2001 nebyly biologické procesy po dlouhotrvající zimě výrazně zpomaleny a produkce methanu tím pádem minimalizována. Naopak po dlouhém a relativně velmi teplém létě v roce 2003, kdy biologické procesy za vydatného přispění srážkové vody probíhaly zajisté ve velmi intenzívní podobě a tedy i tvorba skládkového plynu (methanu) byla intenzívní.

Současným hlavním lokálním negativním ovlivněním kvality ovzduší v prostoru provozované skládky odpadů je současný provoz. Ovlivnění ovzduší emisemi z nákladních automobilů, případně jiných svozových prostředků (traktorů apod.), provozních strojů (buldozer), je doplněno úletem prachových částic, jak při vlastním ukládání (sypání) odpadu, tak i při jeho urovnávání a hutnění a především jízdou vozidel v době sucha po znečištěných komunikacích v areálu skládky odpadů. Tyto emise budou krátkodobě zvýšeny po dobu stavby úložiště odpadů stavebními a zemními stroji (výfukové zplodiny, prach). Jednorázová měření tuhých emisí z provozované skládky odpadů podle zkušeností z jiných skládek jsou zpravidla zatíženy náhodností zvoleného termínu (vlhké počasí, ukládání málo nebo zase netypicky hodně prašných odpadů, podprůměrný nebo naopak nadprůměrný počet svozových prostředků, případně netypická klimatická situace atd.) a proto se doporučuje jako součást programu monitorování zajistit dlouhodobé vyhodnocování výsledků měření základních klimatických dat včetně tuhých emisí.

Jak bylo opakovaně uvedeno v předchozích kapitolách, úložiště odpadů leží v těsné blízkosti silnice I. třídy (I/22) Klatovy – Domažlice. Nutně zde bude docházet k synergickému efektu, tj. spolupůsobení provozu na této komunikaci s provozem úložiště odpadů a to nejen v oblasti kvality ovzduší (emise plynů a pevných částic), ale i dalších jevů (hluk, rizika havárií). Lze předpokládat, že úložiště odpadů s relativně malým provozem (malá frekvence vozidel, relativně malé množství ukládaných odpadů, řízený provoz) bude mít v tomto synergickém působení menší podíl než dosti frekventovaná silnice I. třídy.

Provozní řád předpokládá mj., že svozové dopravní prostředky přijdou do styku s ukládanými odpady jen v minimálním rozsahu (pojezd pouze po panelových komunikací) a při výjezdu z prostoru skládky svozová vozidla projedou čistícím zařízením vozidel (oklepový rošt). Skutečný stav je však ten, že svozová vozidla volně pojíždí po ploše skládky odpadů, tedy po ukládaných a hutněných odpadech a proto se doporučuje, aby provozovatel zabezpečil, že vozidla, která opouští prostor skládky odpadů na veřejnou komunikaci mohla být řádně očištěna (mj. zabezpečit trvalou funkčnost oklepového roštu, tzn. pravidelně jej čistit !). Nezanedbatelným zdrojem ovlivnění jsou znečištěné komunikace v areálu úložiště odpadů.

Problematika roznášení ukládaného odpadu jednak v samotném areálu úložiště odpadů, jednak za určitých podmínek (silný vítr, zachycení na svozová vozidla) i vně úložiště odpadů (mimo oplocení) je řešena v provozním řádu. Tento problém by mělo odstranit důsledné dodržování zásady o zajištění pokud možno bezprašného provozu, tj. podle okamžitých podmínek provozu např. využívat překrývání uloženého odpadu krycím materiálem (vhodný odpad) v rámci denního pracovního pole a ke snížení prašnosti průběžné čerpání průsakové vody (z akumulační jímky), na povrch otevřené plochy úložiště odpadů (zvlhčování a současně lepší hutnění). V době sucha je třeba intenzivněji vlhčit (rozliv) povrch ukládaných a hutněných odpadů, tj.při nedostatku průsakové vody v akumulační jímce dovozem nebo čerpáním povrchové vody s následným rozlivem na povrch skládky (např. využití vody z vodoteče Rejdy) tak, aby hutněné odpady a krycí materiál byly trvale vlhké. Jedno z možných řešení by bylo využívat vodu použitou na očistu vozidel, tím by byly vyřešeny jedním způsobem dva problém – očista vozidel a současně dostatek vlhkosti v tělese úložiště odpadů (podpora mineralizace a stability úložiště odpadů).

Pro zachytávání polétavého lehkého odpadu (papír, textil, plasty, polystyren, případně dalších materiálů) se doporučují, zpravidla po směru převládajícího větru, instalovat záchytné sítě (lehké, přenosné zástěny), které však mají při silném nárazovém větru jen omezený účinek (obyčejně nezachytí polétavý odpad letící ve větší výšce, poněvadž výška sítí bývá max. do 5-ti metrů). V době terénních prací pro zpracování této dokumentace bylo okolí úložiště odpadů ojediněle až do vzdálenosti více jak 100 m znečištěno polétavým lehkým odpadem. Dle sdělení pracovníka na úložišti odpadů je tento polétavý odpad pravidelně sbírán.

V současnosti ve směru od silnice I/22 je na již vytvořeném svahu provedena výsadby keřů a je  zde i přirozený nálet sukcesních dřevin (bříza, vrba jíva, borovice, jeřáb apod.). Je tak vytvořen jakýsi základ potřebného odclonění (vizuální i z důvodu prašnosti a úletu polétavého odpadu) tělesa úložiště odpadů a silnice I. třídy.

Kvalita ovzduší v zájmovém prostoru je zatížena, vedle již uvedených tuhých emisí, ještě produkcí pachů, které nebyly vyhodnocovány. Po zkušenostech s měřením emisí pachů a získávání hodnot pachové koncentrace na jiných skládkách odpadů lze konstatovat, že výsledky z vyhodnocování naměřených hodnot jsou značně diskutovatelné včetně porovnávání s tzv. limitními hodnotami. Z jednoho odborného komentáře k naměřeným hodnotám koncentrace pachu v měřeném prostoru nejmenované skládky odpadů vyplývalo, že „limitní hodnota“ v místě bytové zástavby by neměla překročit 2 PJ/m3 (pachové jednotky). Závěrečné hodnocení pro vyhodnocení pachové zátěže je možné shrnout do konstatování, že největší koncentrace pachového zatížení je bezprostředně v místě ukládání odpadů, v době zvýšených teplot (v létě) a při určité povětrnostní situaci (zpravidla při bezvětří). Lze se domnívat, že tento obecný závěr je možno použít i pro posuzování této stavby, resp. stávající provozované skládce odpadů a důsledným každodenním překrýváním uložených odpadů je možno ještě hodnoty pachové koncentrace výrazně snížit.

Lze konstatovat, že tento problém či vliv (polétavý odpad a zápach) je obyvatelstvem, a to jak trvale bydlícími, tak i návštěvníky, nejvíce negativně vnímán. Ostatní vlivy, ať již pozitivní nebo negativní, způsobené výstavbou a následným provozem, nejsou veřejností tak vnímány, např. případný hluk, možné znečištění povrchových či podzemních vod, atd.

D.I.2.   Vlivy na vodu

Potřeba vody pro provoz navrhované stavby je minimální a z hlediska odběru z vodního zdroje je to vliv zanedbatelný.

Stavba – „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ - by neměla zásadním způsobem ovlivňovat charakter povodí a měnit hydrologické charakteristiky. Zatrubnění částí vodoteče Rejdy v prostoru stávající skládky a jejího rozšíření je svým způsobem zásadní zásah do vodoteče, ale tento krátký úsek nemůže mít na retenci tohoto malého povodí zásadní vliv.

Průsaková voda, která by v případě úniku do povrchových a podzemních vod mohla druhotně ovlivnit řadu hydrologických charakteristik (především při sanaci), bude soustavně zachycována, jímána do nepropustné jímky a využívána ke zvlhčování úložiště odpadů rozlivem. Založený monitorovací systém ke sledování jakosti vod bude využíván i pro rozšířenou část skládky v souladu s povolením a provozním řádem.

Sociální zařízení včetně WC je řešeno v nové buňce a odpadní vody budou odváděny do nepropustné jímky a pravidelně odváženy do ČOV Kdyně.

D.I.3.   Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Pro navrhovanou výstavbu byla vydána Rozhodnutí, kterým se povoluje dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa pro rozšíření skládky SOO Libkov (Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí – státní správa lesů, č.j. 14276/2004/OŽP a č.j.14653/2004/OŽP ze dne 7.6.2004) a současně se ukládají opatření v zájmu ochrany těchto pozemků.

Jiné zemědělské, lesní či jiné pozemky nebudou stavbou a následným provozem posuzované stavby dotčeny, celý prostor bude řádně oplocen.).

Provozovaný areál skládky včetně rozšíření skládky - úložiště odpadů - nemá praktický význam na dosavadní rozsah a způsob využívání okolních pozemků.

Charakter posuzované stavby nedává předpoklady k výraznému, permanentnímu a trvalému ovlivnění půdy, především se zemědělským či lesnickým využíváním. Charakter navazujících pozemků a omezené možnosti šíření kontaminantů z úložiště odpadů nepředstavují vážné ohrožení znečištění půdy v nejbližším okolí, vyjma již uvedené kontaminace v povrchových a podzemních vodách (permanentní monitoring). Potenciální nebezpečí je jen ve stopovém (bodovém) ovlivnění okolí v důsledku úletu prachových části z prostoru ukládání odpadu, nebudou-li dodržována navrhovaná opatření, včetně dodržování základních předpokladů - schválené technologie, provozní řád, atd. Dodržováni schváleného provozního řádu a stanovené technologie by měla vytvářet preventivní předpoklad k trvalé eliminaci rizika znečištění půdy v okolí skládky.

Je zřejmé, že ukládáním odpadů byla, je a bude ovlivněna místní topografie, počínaje zemními pracemi (urovnání pláně, atd.) až po vlastní naplňování ukládacího prostoru se závěrečným překryvem a technickými rekultivacemi. V konečné fázi ukládání odpadů a po ukončení technické rekultivace (závěrečné překrytí tělesa skládky zeminou) by měl být vytvořen umělý plochý hřbet s maximální kótou 569 m n.m. rovnoběžně se silnicí I/22.

Tento nově vzniklý morfologický útvar by neměl narušovat krajinný ráz a celkový charakter krajiny, poněvadž je téměř shodného směru jako nejbližší z dálky dominující hřeben Černé skály (731,0 m n.m.). Rozhodují výsledek pro začlenění nového „útvaru“ do krajiny však nebude v morfologii terénu, ale v tom, jak se podaří provést, ale především udržet funkčnost vysoké zeleně (dřevin a keřů).

Stabilita nově vzniklého (stávající skládka odpadů) a vznikajícího reliéfu (úložiště odpadů) je řešena projektovou dokumentací. Stabilita svahů při sklonu cca 35° je v přirozeně rostlém terénu a při pokryvu vegetací relativně velmi dobrá. Při ukládání značně nesourodého materiálu, kterým jsou bezesporu odpady, bude stabilita svahů (i přes hutnění a zakládání okrajových hrázek s následným zhutněním i s odpadem) značně problematická a z hlediska náchylnosti k vodní erozi bude velmi labilní. Tato nestabilita a velmi vysoká erozní náchylnost bude především v prvním období existence provozování skládky odpadů a následně po provedené technické rekultivaci.

Několikrát uváděný požadavek o trvalém zvlhčování skládky odpadů je v souvislosti se stabilitou a erozní odolností více než zřejmý. Dostatek vlhkosti bude jednak příznivě ovlivňovat hutnění, sedání ukládaných vrstev, ale především bude výrazně ovlivňovat vývoj vegetace (spontánní nástup lipnico-podbělového společenstva). Vegetační kryt je schopen udržet i na relativně značných sklonech překryvný materiál, trvale jej stabilizovat a nástupem dalších, vyspělejších společenstev (dřeviny) stabilizovat nejen povrch, ale i celý svah včetně tělesa úložiště odpadů. Vegetace nejen stabilizuje nově vytvořený reliéf, ale současně eliminuje erozi, zde především vodní. Větrná eroze, při permanentním zvlhčování povrchu úložiště odpadů, by neměla připadat v úvahu (eliminace tuhých emisí). Veškerá opatření, ať technická nebo biologická, navrhovaná i prováděná, by tedy měla eliminovat jak větrnou, tak především vodní erozi. Opatření by měla eliminovat vodní erozi, jak při běžných srážkách, tak především při přívalových a bouřkových srážkách, kdy je nebezpečí jak plošné, tak rýhové eroze největší.

Doporučuje se k podpoře vegetačního krytu řešit i technické prvky protierozních opatření v kombinaci s biologickými opatřeními. Zvážit kombinaci odrnování (mozaika) se síťováním, případně na části s hydroosevem, která nejlépe „odolává“ plošným splachům i při velkých přívalech. Pro zvýšení stability svahů odspodu vytvářet příznivé předpoklady pro výskyt dřevin (kombinace síje s případnou výsadbou). Eliminací soustřeďovaného odtoku (vytvářením hrázek, které budou ponechávat vodu v tělese skládky), pak minimalizovat stružkovou, event. rýhovou vodní erozi. V případě vzniku drobných erozních projevů, tyto bezodkladně sanovat (technologii a opatření by měl řešit projekt), tj. především odstranit primární podnět (místo soustřeďování vody). Rozhodujícím faktorem pro stabilitu svahů a eliminaci erozních jevů je dosáhnout co nejrychleji pokrytí nového povrchu vegetací. Uvedené způsoby jsou jedněmi z běžně používaných a ověřených (svahy zářezů a násypů kolem komunikací, které jsou podobného charakteru a kde hrozí již při výstavbě a těsně po dokončení značná eroze).

Veškerá opatření by měla vést k prevenci, poněvadž vodní eroze (splachy) způsobuje, jak bylo prokázáno na jiných skládkách odpadů, největší zátěž (šíření kontaminace) do bezprostředního okolí úložiště odpadů a v zájmovém území může způsobit zvýšení rizik dalších faktorů ovlivňujících životního prostředí.

Z předchozích uvedených údajů se nepředpokládá, že stavba úložiště odpadů a jeho provoz bude mít vliv na horninové prostředí. Nejedná se u využívání primárních zdrojů nerostných zdrojů – surovin a tím i ovlivnění horninového prostředí. Pouze pro minerální těsnění jsou potřeba jílovité zeminy (viz B.I.6.).

Přeneseně je třeba v souvislosti s ukládáním odpadů i posuzovat odpad jako možné druhotné suroviny (různý podíl využití podle charakteru odpadu). Tato problematika je řešena na celostátní úrovni (Plán odpadového hospodářství - POH České republiky), poněvadž je to velmi významný potenciální zdroj surovin a jedna z cest, vedle šetření a úsporných programů, jak řešit vyčerpatelnost neobnovitelných zdrojů, mezi něž bezesporu nerostné zdroje patří. POH Plzeňského kraje schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 22.2.2005 a závazná část POH byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou dne 21.3.2005.

Nepředpokládají se žádné podstatné změny hydrogeologických charakteristik při posuzované stavbě. Při zatěsnění posuzovaného území a následném využití průsakových vod ke zvlhčování prostoru ukládání odpadů dochází a bude docházet k určitému zvýšení výparu a snížení infiltrace. Pod izolovaným tělesem úložiště odpadů lze předpokládat dílčí deficit v dotaci podzemních vod.V zájmovém území se však jedná o hodnoty a změny zanedbatelné, které se na hydrogeologickém režimu a na mikroklimatu oblasti neprojeví.

D.I.4.   Vlivy na flóru a faunu, vlivy na ekosystémy

Poškození či dokonce vyhubení rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů se nepředpokládá, poněvadž posuzované území je dlouhodobě ovlivňováno stávající skládkou odpadů. Při venkovním šetření, ani v minulosti, nebyly na lokalitě zjištěny chráněné nebo významné druhy rostlin a živočichů. Naopak se některé živočišné druhy v tomto území objeví, poněvadž úložiště odpadů se svým biologickým odpadem je pro řadu druhů snadným zdrojem obživy. Obdobně i řada nepůvodních druhů se v tomto prostoru objeví, poněvadž jsou svými majiteli odhozeny do odpadů (různé druhy plevelů, keřů, květin, ale i plodů – brambory, kukuřice, ovocné stromy atd.). Je tak možné na skládkách odpadů a přilehlém okolí nalézt velmi zajímavé druhy rostlin včetně exot. Ze zjištěných a evidovaných druhů živočichů nebyly zařazeny do zvláště chráněných dle výše cit. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Stav vegetace i fauny svým způsobem odpovídá všeobecnému stavu krajiny v naší republice, která je antropicky ovlivněna lidskou činnosti a je v blízké vzdálenosti silnice I.třídy. Plochy, které nebyly velkovýrobním způsobem zemědělsky využívány, vykazují různý stupeň sukcesních stádií a na řadě míst se zachovaly fragmenty ekosystémů s relativně zachovalou a bohatou druhovou biodiverzitou („rozmanitostí“) – biocentra ÚSES. Z výsledků průzkumů je patrné, že některé skupiny druhů mají dobrou populační hustotu, řada druhů, která by zde měla být rovněž dobře zastoupena, zcela chybí nebo se vyskytuje jen ojediněle.

Je skutečností, že na ploše vlastního rozšíření, kde bude sejmuta orniční vrstva, založena stavba skládky (minerální a plastové těsnění atd.) a bude tato plocha de facto trvale překryta mnohametrovou vrstvou, dojde dlouhodobě k porušení přirozeného vývoje. Bude sice po ukončení skládkování provedena rekultivace a nový povrch oset, osázen a ošetřován, ale na relativně dlouhou dobu (desítky let) se přeruší přirozená návaznost včetně biologických informací. Vzhledem k tomu, že toto úložiště odpadů je lokálního charakteru a lze ho považovat za malou až velmi malou skládku odpadů (v rámci České republiky) jsou a budou vlivy na flóru a faunu malé až zanedbatelné.

Celkově však lze konstatovat, že úložiště odpadů jako technické a technologické zařízení na zneškodňování odpadů umístěné v krajině má vždy významný vliv na ekosystémy. Jednak na vlastní ploše areálu úložiště odpadů, kde byly původní ekosystémy nahrazeny novým ekosystémem, se tyto budou postupně vyvíjet na neopedonu (nově vzniklém substrátu–návozu zemin na uložených odpadech). Jednak v navazujícím okolí, poněvadž ekosystémy v území jsou komunikačně propojeny (biologické vazby) a navzájem se ovlivňují ve svém vývoji. Úložiště odpadů jako ekosystém ovlivňuje, zpravidla ne příliš pozitivně, své okolí (např. difúze kontaminantů), opačně zase vnější okolí ovlivňuje, zpravidla pozitivně, ekosystém úložiště odpadů (difúze druhů, které vytvářejí sukcesní společenstva). Lze předpokládat, že po ukončení skládkové činnosti a provedené rekultivaci, právě vlivem okolních ekosystémů se budou současná společenstva postupně vyvíjet k předlesovým a ve svém konečném stádiu do lesních formací a tím se celý proces mineralizace skládkového tělesa a stabilizace jeho povrchu vlastně uzavře.

### D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

D.II.1.   Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce

Stavba úložiště odpadů a jeho provozování nebudou ovlivňovat stávající budovy, architektonické nebo archeologické památky, protože v místě nejsou nebo nebyly zjištěny.

V případě výskytu archeologického nálezu, bude postupováno v souladu s právními předpisy (zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších změn a dodatků).

Je zcela zákonité a obvyklé, že stavba a provozování zařízení na zneškodňování odpadů vzbuzuje u některých místních lidí určitou averzi a negaci. Zpravidla se jim vybavují představy a pocity o místě a krajině než se začaly ukládat odpady a apriori jsou proti skládce, aniž by si uvědomili, že i oni jsou producenti odpadu (tzv. NIMBY syndrom – „ať je to jinde, hlavně ne u nás“). Posuzovaná stavba, resp. celý areál „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“, poněvadž veřejnost posuzuje a hodnotí „skládku“ jako celek, nikoliv jednu dílčí stavbu, je však, jak bylo několikrát podrobněji uvedeno, skládkou odpadů více jak 15 let. Je tedy spíše možné považovat ukládání odpadů v tomto prostoru za určitou tradici, když téměř jedna generace lidí zde ukládala odpady.

I přes tuto, oproti jiným skládkám odpadů, relativně pozitivní skutečnost, je potřeba systematicky a srozumitelně informovat veřejnost (výchova, prevence) o potřebě řešení zneškodňování odpadů a určité spoluzodpovědnosti o tuto část lidské činnosti. Celou problematiku odpadů je třeba jasně, srozumitelně, pravdivě a úplně vysvětlovat široké veřejnosti, tedy nejen obyvatelům z blízkého okolí skládky odpadů, ale z celé svozové oblasti. Je třeba vytvořit v podvědomí obyvatel pocit spoluzodpovědnosti za svoji činnost, aby si každý postupně uvědomoval, že je větším či menším producentem odpadů a že, odhodit odpad do koše a následně do popelnice nebo kontejneru, je řešení okamžité, ale málo koncepční. Za dílčí úspěch je možné považovat prvotní třídění odpadů u každého občana (trvale bydlícího obyvatele, pracovníka firmy nebo návštěvníka) vytvářejícího odpad. Moderní metody a technologie zneškodňování začínají u třídění odpadů a dále pokračují jejich úpravou a využitím. Dalším dílčím úspěchem by bylo snížení množství produkovaného odpadu a to především šetřením a používáním (spotřebováním) výrobků, které mají vratné nebo recyklovatelné obaly nebo to jsou výrobky, u kterých je již při výrobě počítáno s jejich recyklací. Celkově by bylo potřeba pozitivně ovlivni podvědomí lidí k celkovému šetření a vlastní sebekázně k vytváření co nejmenšího množství odpadů.

Velký a často rozhodující vliv na veřejné mínění občanů ohledně skládky odpadů má vlastní provoz skládky odpadů. Uklizené, dobře udržované a relativně příjemné prostředí při vstupu (zahradní a květinová úprava, posekaný trávník, výsadba stromů a keřů, vše esteticky upravené, atd.), příjemní a upravení pracovníci a zjevně dobrá organizace práce na vlastní tělese úložiště odpadů (dodržování provozního řádu, včasné a dostatečné vlhčení – zabránění prašnosti, překryv inertním materiálem, zabránění úletům polétavého odpadu atd.) – to jsou atributy, které vytvářejí pozitivní pohled na úložiště odpadů a jeho provoz.

D.II.2.   Vlivy na strukturu a funkční využití území

Zvýšení dopravy na komunikační síti se nepředpokládají, poněvadž se nepředpokládá zvětšení svozové oblasti, naopak by mohly být tendence ke snižování produkce odpadu, tedy i svozu menšího množství odpadů, používání modernějších svozových prostředků atd.Je možné předpokládat, že za příznivých podmínek budou vlivy na dopravu a dopravní infrastrukturu možná lepší než při současném provozu. Doporučovaná opatření (očista vozidel, pravidelně kontrolovaný technický stav vozidel atd.) by měla dále zlepšit vlivy na silniční síť a dopravu na pozemních komunikacích.

Provozovaná skládka odpadů má již z dřívějšího období vybudované provozní zařízení, které budou využívány pro posuzovanou stavbu. Pro zlepšení sociálních podmínek pracovníků úložiště odpadů bude postavené nové provozní a sociální zařízení (upravená stavební buňka), která bude splňovat současná kriteria hygieny práce (sprchový kout - využití vrtu L-11 jako zdroj vody, WC - žumpa na vyvážení). V souvislosti s výstavbou úložiště odpadů se nepředpokládá výstavba dalších navazujících staveb a činností, poněvadž by měly být využívány stávající objekty a zařízení.

Vzhledem k okolnosti, že zájmové území posuzované stavby nenavazuje bezprostředně na souvislou zástavbu, vliv navazujících souvisejících staveb a činností se nepředpokládá. V řešeném území posuzované stavby se nepředpokládá rozvoj navazující infrastruktury a proto nejsou ani hodnoceny a posuzovány vlivy související s tímto rozvojem.

Skládka odpadů včetně posuzované stavby úložiště odpadů má a bude mít na rekreační využití krajiny i do budoucna relativně malý vliv. Jak již bylo uvedeno, úložiště odpadů leží severně od silnice I. třídy a je mimo turistické cesty, naučné stezky nebo jiná zařízení pro cestovní ruch. Turistická (žlutě značená) cesta vede z Loučimi na Jasanku, když nad židovským hřbitovem kříží zeleně značenou turistickou cestu vedoucí z Libkova na Černou skálu (731,0 m n.m.) a na hřebeni pod Kulatým vrchem se napojuje na modře značenou turistickou cestu. Tyto turistické cesty vedou většinou v lesních porostech a v dostatečné vzdálenosti od úložiště odpadů a proto se nepředpokládá se, že by posuzovaná stavba měla negativní nebo pozitivní vliv na rekreační využití krajiny.

### D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají z důvodu minimálního vlivu na bezprostřední okolí. Dálkové přenosy nebo ovlivnění rozsáhlého charakteru se nepředpokládají. Nejblíže ke státní hranici se Spolkovou republikou Německo je vzdušnou čarou více jak 10 km jihozápadním směrem, tedy opačným směrem, než jsou převládající větry.

### D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

D.IV.1.   Územně plánovací opatření

Na předkládaný záměr bylo vydáno příslušným stavebním úřadem rozhodnutí o umístění stavby a následně i stavební povolení za souhlasu všech dotčených orgánů státní správy (DOSS) účastníků řízení. Předpokládá se, že při nejbližší změně či doplňku územně plánovacích dokumentací obcí Loučim a Libkov bude toto rozšíření zahrnuto do příslušné změny či doplňku ÚPD obce.

D.IV.2.   Technická opatření

Nepředpokládají se významná či zvláštní technická opatření, která by měla vést k prevenci, minimalizaci či eliminaci nepříznivých vlivů, poněvadž se jedná o zkušenostmi prověřenou technologii a schválená opatření (postupy a materiály).

Zde je třeba zdůraznit potřebu vyžadovat příslušné atesty jak na materiály, tak postupy a vyžadovat velmi kvalitní práci (garance) především u zatěsnění skládkového tělesa a to zvláště v místě napojení na stávající skládku odpadů. Požadovat od prováděcí firmy certifikovaný atest na provedené těsnění PE fólií (svařování), poněvadž je potenciální nebezpečí porušení spojení PE folie (napojení stávající fólie s novou fólii) v důsledku různého sedání nehomogenního podkladu. Obdobně požadovat i certifikovaný atest na provedené minerální těsnění a celkovou těsnost zabezpečené kazety (garance). Je dostatečně známo, že opravy těsnění, zvláště v místě napojování, jsou velmi problematické a mohou být zdrojem kontaminace podzemních i povrchových vod. Následná zjištění, zpravidla až z rozborů vod z monitorovacích vrtů, jsou se značnou prodlevou (často i jeden rok) a sanace kontaminace a oprava poškozeného těsnění je vždy složitá (a drahá).

Většina technických opatření k prevenci, snížení nebo vyloučení nepříznivých vlivů je uvedena v platném schváleném provozním řádu (Černá E.,2003). Pro úplnost je možné zdůraznit či zopakovat některá doporučení

- úložiště odpadů systematicky zvlhčovat (rozlivem) podle okamžitých klimatických podmínek tak, aby plocha překryvu i denní pracovní pole byly stále vlhké a nemohlo docházet k prášení (výrazné omezení produkce tuhých emisí),

- využívat pro zachycení polétavého odpadu přenosné zástěny (sítě) instalované kolem denního pracovního pole podle okamžité povětrnostní situace,

- pro eliminování erozního působení na svazích včetně možných kontaminovaných splachů zvážit provádění hydroosevu v kombinaci se síťováním a mozaikovitým drnováním s výsadbou vhodných dřevin (olše šedá, bříza, jíva) k zajištění stability svahů,

- provádět čištění všech přístupových cest od kontaminovaného „bláta“ tak, aby při suchém počasí nebyl vířen prach projíždějícími svozovými vozidly (bezprašný povrch, který by měl být i dle potřeby zvlhčován – kropící vůz),

- dbát na důslednou čistotu vozidel jak přijíždějících, tak i odjíždějících, zvážit podle provozních možností mytí části svozových prostředků,

- provést vyčištění a opravení oklepového roštu (prověřit odtok), celkový úklid v celém prostoru a provedení výsadby dřevin (stromů i keřů) v okolí,

- celý prostor od silnice upravit (estetické hledisko), tj. udržovat pořádek (roury, panely apod.), pravidelně sekat trávník (utlumení plevelů a nitrofilních druhů–kopřivy), provést výsadbu dřevin a keřů (zde možné i parkové formy, poněvadž se nejedná o začlenění území do sukcesních ploch),

- prostor sběrného dvora a vrátnice (včetně nejbližšího okolí) uklidit a provést opatření ke zlepšení estetického hlediska (květiny, popínavé druhy, keře apod.)

- provést opravu a údržbu sběrné jímky včetně havarijního signalizačního systému.

D.IV.3.   Kompenzační opatření

Součástí kompenzačních opatření by měla být rozsáhlá biologická opatření (rekultivace stávající skládky, výsadba podél oplocení, kolem oklepového roštu, při vjezdu do areálu „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“, kolem vrátnice, mohla by být dále kolem přístupových zpevněných komunikací, odvodňovacího příkopu atd.). Tato kompenzační opatření by měla být součástí podmínek všech dalších rozhodnutí správních orgánů (případně při dalším rozšíření úložiště odpadů).

U posuzované stavby by mohla být kompenzační opatření všechna navrhovaná doporučení k omezení eroze, splachů, prašnosti, čistoty, pořádku, tj. ke zvýšení estetického hlediska a současně ke zlepšení faktorů pohody a krajinného rázu.

V souvislosti s posuzovanou stavbou se další kompenzace v současné době nenavrhují.

### D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Zpracovatel při zpracování této dokumentace pro Oznámení, si byl vědom skutečnosti, že v poznání ekologických vztahů, funkcí, biologických informačních toků, synergismu a v daném případě i při posuzování velmi problémové činnosti člověka, kterou je likvidace odpadů, jako i při posuzování dalších projevů existence života a vývoje prostředí okolo nás máme značné nedostatky ve znalostech a zkušenostech.. Sice jsme jako Homo sapiens sapiens relativně dosti pokročili v poznání přírodních pochodů a souvislostí v životním prostředí, ale současně si je třeba neustále uvědomovat, že je stále více „věcí“ v přírodě, které neznáme, spíše tušíme, než podrobně známe a proto je potřebné tyto „věci“ posuzovat krajně obezřetně a velmi zodpovědně se značnou dávkou skromnosti vůči přírodě.

Řada neurčitostí, náznaků, předpokladů a dalších „mohlo by být“, nebo „je více než pravděpodobné“ vychází z autorových zkušeností, poněvadž se vždy snažil o značnou předvídavost a velkou obezřetnost vytvářením „katastrofických“ scénářů a hledáním odpovědí a řešení, jak bezprostředního stavu, tak potenciálních možností a situací, které by byly přírodě co nejbližší a příroda by je mohla akceptovat. Tyto skutečnosti se objeví v celé své nahotě právě v souvislosti s řešením odpadů, poněvadž příroda jako taková pojem „odpad“ nezná. Příroda je bezodpadová, vše je dříve nebo později využito někým a nějak podle přírodních zákonů.

Každá dokumentace, studie, oznámení apod. posuzující a hodnotící vlivy na životní prostředí, tato nevyjímaje, má vždy řadu nedostatků, jak ve znalostech, tak i v úrovni posuzování, hodnocení, prognózování a samozřejmě i při stanovování potenciálních rizik. Konkrétní nedostatky jsou de facto v každé dílčí části této dokumentace a zpracovatel si je plně vědom, že by mohla být zpracována celá řada dalších průzkumů a měření (mj. v období vegetace). Zde je však na místě zhodnotit, zda jejich zpracování by přineslo výrazně jiné údaje, které by mohly vést ke změně lokality, technologie nebo návrhům jiných nebo dalších opatření. Průzkumy byly zpracovány v dostatečné míře a byly vzaty v úvahu všechny známé a potřebné údaje pro zpracování dokumentace Oznámení ke zjišťovacímu řízení předmětné stavby na životní prostředí v dotčeném území obcí Loučim a Libkov.

Smyslem oznámení ke zjišťovacímu řízení při posuzování vlivu záměru na životní prostředí pro danou situaci (lokalitu v konkrétním čase a za daných předpokladů uvedených v projektu) by mělo být dostatečné množství, pokud možno objektivních skutečností a informací o záměru a posuzovaném území. Současně by měla dokumentace Oznámení relativně objektivně posoudit, zda je záměr a možné řešení prakticky uskutečnitelné (s využitím zahraničních zkušeností a podle doporučení odborných organizací a podmínek rozhodnutí správních orgánů), při zohlednění všech nejistot, rizik a pochybností, které by relativně nejméně ovlivnilo životní prostředí a dávalo určité záruky, že toto ovlivnění ani v budoucnu nepovede k trvalému zhoršení některé složky životního prostředí.

E.  Porovnání  variant  řešení  záměru

Variantní řešení nebylo zpracováváno, poněvadž se jedná o rozšíření stávající skládky a to do prostoru, který byl již v minulosti na toto rozšíření částečně připravován (zatrubnění vodoteče Rejdy). Jiné řešení v tomto prostoru je nereálné, poněvadž jiné řešení je limitováno silnicí I. třídy (I/22) vedoucí z Klatov do Domažlic a konfigurací terénu.

V části B, kapitole I. Základní údaje pod bodem 5. „Zhodnocení potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant“ (B.I.5.) byla uvedena, kromě vlastního řešení i varianta nulová. Byla stručně popsána a zhodnocena s výsledkem, že pro dané konkrétní řešení je nepřijatelná.

Předkládaná varianta, která byla již posouzena v územním i stavebním řízení (platné územní rozhodnutí o umístění stavby i pravomocné stavební povolení) vychází z požadavků správních orgánů včetně souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Požadované zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení bylo zpracováváno odborně způsobilou osobou – Agenturou integrované prevence v Praze dne 11.11.2005 (CENIA, česká informační agentura životního prostředí, úsek pro agenturní činnost, Kodaňská 10, Praha 10).

Lze se oprávněně domnívat, že každé jiné umístění rozšíření skládky - úložiště odpadů či dokonce založení nové skládky odpadů v tomto území by mělo značný až velký nepříznivý vliv na většinu složek životního prostředí, vedlo by pravděpodobně k trvalému zhoršení životního prostředí a pravděpodobně i k závažnějším zásahům do přírodního prostředí.

F.  Doplňující údaje

### F.I.   Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

F.I.1.   Výřez mapy 1:100 000 s vyznačeným místem posuzované stavby (Autoatlas České republiky, Geodézie ČS a.s. a Geodezie BRNO, a.s., 1999) – titulní strana

F.I.2.   Výřez mapy 1:10 000 se zákresem segmentů územního systému ekologické stability (Základní mapa ČR, listy 21-24-22 a 21-24-23, ČÚZK 1982)

F.I.3.   Celková situace skládky včetně rozšíření - úložiště odpadů - zmenšený výřez se zákresem ochranných pásem (Podklad PD BRM spol.s r.o. Plzeň) – příloha

F.I.4.   Fotodokumentace (10 ks barevných fotografií s popisem) - příloha

### F.II.   Další podstatné informace oznamovatele

Za podstatnou informaci oznamovatel považuje skutečnost, že předkládaný záměr je možný ve stávajících podmínkách a souhlasu příslušných orgánů a účastníků povolovacích řízení (platné územní rozhodnutí a stavební povolení). Lze předpokládat, že takto zpracované Oznámení přispěje k vydání integrovaného povolení (IPPC – zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb.) na stávající a rozšířenou skládku Libkov S OO - „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“ a splňuje podmínku zákona, tj, integrovaný přístup, čili posuzování zařízení jako komplexu. Za podstatné je tedy možné považovat, že toto Oznámení je určitým podkladem pro integrované povolení a přispěje k tomu, že celý systém IPPC přispěje k ochraně a zlepšení životního prostředí.

G.  Všeobecně  srozumitelné  shrnutí   netechnického  charakteru

Při zpracovávání Oznámení bylo využito mnohaletých zkušeností zpracovatele jak od nás, tak i ze zahraničí, jednak při zpracovávání územních plánů, management plánů chráněných území, zpracovávání územních systémů ekologické stability, posuzování krajinného rázu jak ve velkých aglomeracích, tak i v národních parcích, tak i při posuzování vlivů rozličných staveb a činností na životní prostředí v průmyslových zónách či chráněných území. Rovněž byly využity mnohaleté praktické zkušenosti v hodnocení a posuzování krajiny a její „údržby“.

Zpracovatel Oznámení věří, že likvidace odpadů se jednou stane ze současného pouhého ukládání odpadů na skládky odvětvím na jejich zpracovávání a dalšího využíváni jako cenné suroviny. Domnívá se, že bez dalších nástrojů (legislativních, ale i technických, ekonomických a v neposlední řadě i výchovných) budeme ještě dlouhou dobu řešit otázku likvidace odpadů jejich skládkováním. Mám za to. že rozhodujícím je „nevznik“ odpadů, tj. na jedné straně rozumně šetřit, tedy jen využívat to co se skutečně spotřebuje (např. nakupovací mánie –„nekup to za ty peníze“...), důsledně třídit a druhotné suroviny znovu používat, na druhé straně nevyrábět výrobky, které nejdou recyklovat a tak předejít otázce „co s nimi, až budou k nepotřebě“.

Současná realita je však velmi vzdálená předchozí úvaze a zabezpečené a řízené skládky odpadů s režimem podle provozního řádu jsou mnohem šetrnější k přírodě a životnímu prostředí než odhazované „modré či černé“ pytle s domovním odpadem a dalšími nepotřebnými věcmi do lesa nebo jen tak někde u silnice, kde se dá zastavit. Po roce 1989 jsme většinou tento nešvar sváděli na německé občany (podle modrých pytlů asi právem). V dnešní době je tato „zvyklost“ po celé republice a je málo pravděpodobné, že by Němci vozili odpad stovky kilometrů daleko od domova. Bohužel ani sebelépe zabezpečená skládka odpadů splňující nejpřísnější kriteria technická i estetická neodstraní toto „přícestné“ znečišťování přírody.

Zpracovatel je přesvědčen, že oznámení zpracoval správně, ve prospěch věci a ochrany životního prostředí.

H.  Příloha

H.I. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Vyjádření k rozšíření skládky Libkov S OO – územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem ve Kdyni, stavebním odborem č.j. 425/04/V ze dne 9.6.2004 a stavební povolení vydané týmž správním orgánem č.j. 327/04/V ze dne 1.7.2004 (viz příloha)

Datum zpracování :								12. prosince 2005

Hlavní řešitel a garant zpracování:

Ing. Pavel Musiol, EPS - Poradenské služby v oblasti ekologie včetně provádění studií a projektů, Velhartice 183, 341 42 Kolinec, tel / fax  376 584 636, e-mail: musiol@quick.cz

- oprávněná osoba ke zpracovávání dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí (§ 5 odst. 3 a §6 odst. 1 a příloha č.3 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a ke zpracovávání posudků hodnotících vlivy stavby, činností a technologií na životní prostředí (§ 9 zákona č. 244/1992 Sb.) s číslem osvědčení 2893/326/OPVŽP/94, (podle § 24 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí považuje se oprávněná osoba, která získala osvědčení podle zákona č. 244/1992 Sb. za držitele autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.)

Spolupracovali:

RNDr. Josef Pašek, BRM spol. s r.o. Plzeň

Bc. Petr Kratochvíl, BRM spol. s r.o. Plzeň

Fotografie :

Ing. Pavel Musiol

přílohy

H.I.  Příloha:

- Vyjádření k rozšíření skládky Libkov S OO – územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem ve Kdyni, stavebním odborem č.j. 425/04/V ze dne 9.6.2004

- Stavební povolení vydané týmž správním orgánem č.j. 327/04/V ze dne 1.7.2004

### Mapová dokumentace:

Širší okolí posuzované stavby

(Podklad – Chodsko, podrobná turistická mapa na podkladě vojenské topografické mapy 1:50 000, Klub českých turistů a Vojenský kartografický ústav š.p. Harmanec, 1991)

Celková situace areálu úložiště odpadů

- výřez půdorysu skládky z dokumentace pro územní řízení (DÚR) s vyznačením ochranných pásem - silnice I. třídy, les a vedení VN 22 kV (Podklad DÚR BRM s.r.o. Plzeň)

Fotodokumentace

(10 ks barevných fotografií s popisem)

Širší okolí posuzované stavby

(Podklad – Chodsko, podrobná turistická mapa na podkladě vojenské topografické mapy 1:50 000, Klub českých turistů a Vojenský kartografický ústav š.p. Harmanec, 1991)

- posuzované území „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“

Celková situace areálu „Úložiště odpadů S – OO pro město Kdyně“

- výřez půdorysu skládky z dokumentace pro územní řízení (DÚR) s vyznačením ochranných pásem - silnice I. třídy, les a vedení VN 22 kV (Podklad DÚR BRM s.r.o. Plzeň)

Sesvahovaná část skládky s inertním materiálem, v pozadí již stabilizovaný svah. Objízdná komunikace s oplocením skládky odpadů vedoucí paralelně se silnicí I.třídy (I/22 Klatovy – Domažlice).

Stabilizovaný svah v horní části stávající skládky odpadů, v pozadí vjezd na skládku a provozní objekty skládky. Vlevo oplocení a silnice I/22, na tělese skládky navezený inertní materiál připravený k rozhrnutí a urovnání – součást rekultivačních prací.

Horní (východní) část stávající skládky odpadů s náletem břízy, vrby jívy a borovice. Na oplocení a náletu dřevin je po zimním období větší množství polétavého odpadu (ve směru převládajících větrů).

Navazující plochy na skládku odpadů postupně nalétají sukcesními dřevinami a začínají vytvářet předlesové formace se smrkem, borovicí, břízou, vrbou jívou, javorem klenem, jasanem a olší. Je zde velký předpoklad, že po ukončení skládkování se tento sukcesní tlak projeví i na zrekultivované ploše tělesa skládky odpadů.

Temeno tělesa skládky odpadů, vlevo navážení inertního materiálu včetně kalů z ČOV Kdyně, vpravo ukládání komunálního odpadu (OO - ostatní odpad). V pozadí obec Loučim s gotickým kostelem.

Po zimním období bývá zpravidla větší množství polétavého odpadu na závětrné straně. Zde je to jednoznačně východní část skládky odpadů směrem do svahu, kde na oplocení a větvích náletových dřevin je zachycen tento odpad, který čeká na úklid podle provozního řádu skládky. Pro úložiště odpadů jsou navrženy záchytné sítě.

Horní (východní) část provozované skládky odpadů s navršeným komunálním odpadem, který by měl být zhutněn a překryt inertním materiálem. Vyřezané břízy a jívy budou odvezeny k dalšímu využití (palivové dříví).

Vykácený lesní porost pro rozšíření stávající skládky odpadů - úložiště odpadů. V horní části svahu to byl smrkový porost (část stromů napadena červenou hnilobou), v terénní depresi při potoce Rejdy pak lesní porost s jasany a olšemi.

V terénní depresi směrem k rozšiřované části je nálet vrby jívy (část již vykácená) a „uskladněné“ pneumatiky z dřívějšího období. V tomto prostoru bude stávající část skládky  odpadů obnažena až na těsnění tak, aby zde mohlo být napojené těsnění pro rozšíření skládky - úložiště odpadů (minerální těsnění a přivařená těsnící plastová fólie).

Severní část stávající skládky odpadů na kterou bude navazovat rozšíření skládky - úložiště odpadů. Vlevo vykácený lesní porost v prostoru rozšíření skládky odpadů, vpravo nestabilní svah uložených odpadů.

# Text boxes

1

0