PÍSKOVNY HRÁDEK  a.s.

Václavice 2, 463 34 Hrádek nad Nisou

OZNÁMENÍ

podle  § 6 zákona č. 100  ze dne 20. března 2001

o posuzování vlivů na životní prostředí

(dle přílohy č. 3)

změna využití území

písková lhota

těžba štěrkopísku s následnou rekultivací na vodní plochu

Výtisk č:

Kladno, srpen 2002

# OBSAH :

OBSAH :	2

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B.I. Základní údaje	3

I.3. Umístění záměru:	4

I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	5

I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.	6

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	7

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	13

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	13

I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.	13

B. II. Údaje o vstupech	14

II.1. PŮDA	14

II.2. VODA	19

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	20

II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	22

B.III. Údaje o výstupech	24

III.1.  Ovzduší	24

III.2. Odpadní vody	26

III.3. ODPADY	26

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ	29

III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	30

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	35

C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	35

D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	55

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti 	55

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	55

1.2.  Vlivy na ovzduší a klima	60

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	62

1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí	65

1.5. Vlivy na flóru a faunu	68

1.6. Vlivy na ekosystémy	70

1.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	71

1.8. Vlivy hluku a záření	73

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	76

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	77

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů	77

1.  Územně plánovací opatření	77

2. Technická a organizační opatření	77

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí	80

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	82

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	82

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	82

2. Další podstatné informace zpracovatele	82

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	83

H. PŘÍLOHA	88

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:  			PÍSKOVNY HRÁDEK a.s

2. IČO :			            25025805

3. Sídlo :				Václavice 2,

463 34 Hrádek nad Nisou

4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 		Ing. Josef Lejnar, místopředseda představenstva

Ing. Lada Trakalová Stikarovská, projektant

sídlo 				Václavice 2,

463 34 Hrádek nad Nisou

telefon			048/5140059

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

I.1. Název záměru:

Změna využití území Písková Lhota – těžba štěrkopísku s následnou rekultivací na vodní plochu

I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Jedná se o záměr exploatace nevýhradního ložiska štěrkopísku v katastru obce Písková Lhota v okrese Nymburk. Území dotčené záměrem těžby štěrkopísku zaujímá plochu cca 24 ha (celková plocha dotčených pozemků je 19 3023 m2) a je v současnosti využíváno jako zemědělská půda převážně k pěstování obilovin a pícnin.Z této plochy bude přímo dotčeno těžbou suroviny (plocha bloků zásob) zhruba 12 ha. Na cca 4 ha pozemků budou realizovány prvky ÚSES.

Záměr lze formálně členit na tři fáze:

- výstavba areálu těžebny a jejího zázemí, příprava otvírky a dobývání ložiska

- otvírka a dobývání (exploatace) nevýhradního ložiska štěrkopísků

- následná rekultivace vytěženého prostoru do podoby dvou jezer oddělených hrází, bude probíhat postupně dle postupu těžby

Tyto tři fáze budou na sebe plynule navazovat a nelze je striktně oddělovat, fáze následné rekultivace bude postupně navazovat na postup těžby.

Výstavba areálu těžebny a příprava otvírky zahrnuje odstranění skrývky a její deponování do valů podél hranice pískovny. Dále se předpokládá vybudování příjezdové komunikace a obslužných ploch, zásobování elektrickou energií, sociálního a administrativního zázemí těžebny v severní části zájmového území a instalace těžební a úpravárenské technologie ( vlečný koreček, vibrační třídiče, pásové dopravníky, čerpání technologické vody apod.)

Vlastní těžba štěrkopísků bude probíhat tzv. „mokrým způsobem“, - vlečným korečkem ukotveným na břehu – z volné hladiny vystavené v úrovni hladiny podzemní vody do hloubky zhruba 9 m. Objem vytěžitelných zásob štěrkopísku je bilancován na 840 000 m3 suroviny (štěrkopísku), což představuje zhruba 1 440 000 t. Předpokládaná doba exploatace ložiska je při roční těžbě 200 000 t/rok plánována na 8 let. Vytěžená surovina se dopravuje pásovými dopravníky do vibračního třídiče, kde se upravuje na požadované frakce – betonářský písek a kačírkové frakce. Vytříděná surovina se deponuje v areálu v zásobnících podle jednotlivých frakcí. Manipulace se provádí pásovými dopravníky a mobilními nakladači na naftový pohon. Upravený písek si odvážejí odběratelé vlastními nákladními automobily na místo určení. Denně se předpokládá obrátkovost zhruba 30 – 40 souprav typu LIAZ z přívěsem či návěsem o tonáži 21 tun.

Rekultivace. Po ukončení těžby je navrženo pro zahlazení následků těžební činnosti vytěžený prostor rekultivovat do podoby dvou jezer oddělených od sebe sypanou hrází. Tak vznikne vodní plocha rozdělená na dvě nestejně velká jezera. Okolní svahy budou stabilizovány a upraveny v horní hraně tak, aby přechod do okolní krajiny byl plynulý a nenásilný. Stejným způsobem bude stabilizována i vnitřní hráz o šíři 30 m, oddělující obe jezera. Rekultivace bude postupná, v závislosti na postupu těžby.

Cílem tohoto záměru je využití – exploatace zásob nevyhrazeného nerostu (štěrkopísků) na pozemcích současně používaných k zemědělské výrobě. Těžba suroviny je plánována v 6 etapách po dobu zhruba 8 let. Po ukončení těžby bude prostor postupně rekultivován do podoby děleného jezera a začleněn do okolní krajiny jako prvek navazující na systém ekologické stability, zařízení těžebny bude asanováno a odvezeno. Konečným staven je tedy změna využití území z intenzivní zemědělské výroby na uměle vytvořené vodní plochy s vegetací, navazující neokolní krajinu a podporující její ekologickou stabilitu. Takto změněné území bude stabilizováno a umožní rozvoj fauny a flóry. S rekreačním využitím se neuvažuje.

Zájmové území není doposud řešeno územním plánem ani jinou územně plánovací dokumentací, a nejsou v lokálním ani regionálním měřítku k dispozici ani územně plánovací podklady.

### I.3. Umístění záměru:

Kraj:			Středočeský

Okres:			Nymburk

Obec:			Písková Lhota

Katastrální území:	Písková Lhota u Poděbrad

Parcelní č:	PK 658/1, 661/1, 662, 665, 671, 672, 675, 676, 679/1, 680, 683/2, 683/3, 684/1, 684/3, 687/2, 688/1, 695/1, 695/2, 694/2, 657/1, 696/1 č. – pro prvky ÚSES, dle KN 675/1 č.

### I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Jedná se o změnu vyžití území v katastru obce Písková Lhota v okrese Nymburk ze stávajícího využití k intenzivní zemědělské výrobě (velkoplošné pěstování obilovin a pícnin) na využití pro těžbu nevyhrazeného nerostu – štěrkopísků – po dobu zhruba 8 let s následnou rekultivací těžbou dotčeného prostoru do podoby dvou jezer oddělených sypanou hrází, která bude lemovat zemní val stabilizovaný výsadbou dřevin a zeleně.

Jedná se tedy o nevratnou změnu zemědělského vyžití do podoby umělého jezera s výsadbami zelených ploch, které budou citlivě zasazeny do krajiny a budou tak navazovat na systém ekologické stability.

V první fázi záměru bude odstraněna ornice a podorničí a případně nebilanční povrchová část ložiska (skrývka). Zeminy budou deponovány ve formě zemních valů podél hranic těžebny, zejména podél sinice II/329 a podél východního okraje těžebny. Ornice a podorničí bude využita v souladu s podmínkami pro odnětí (rozprostření na okolních zemědělských pozemcích apod.). Současně bude instalováno sociální a administrativní zázemí areálu pískovny v severní části území, a technické a technologické celky související s těžbou. Vlastní těžba suroviny bude probíhat v 6 etapách v letech 2003 – 2011, přičemž těžební fronta bude postupovat v jednotlivých těžebních kazetách z jihovýchodu území západním směrem a skončí na severozápadě území. Postupně vytěžené prostory budou rekultivovány. Po ukončení těžby bude odstraněno zařízení těžebny i všechny technologické celky a prostoru bude finálně rekultivován.

Zájmové území představují zemědělsky využívané pozemky na ploše zhruba      24 ha, z čehož zhruba 15 ha bude vlastní prostor těžby štěrkopísků, zbytek představují zemní valy, ochranné pilíře a zázemí pískovny  a plochy pro realizaci navrhovaných prvků ÚSES. Území je ohraničeno na západě tělesem komunikace II/329, resp. jejím ochranným pásmem, na jihu je ohraničenou drobnou vodotečí a silnicí III. třídy, na severu sousedí s lesními porosty. Na východě není vymezeno, nachází se zde polnosti a prostor nadregionálního biokoridoru. Prostor je situován v blízkosti dálnice D11 u mimoúrovňového křížení „Poděbrady-západ“ se silnicí II/329. Nejbližší obytná zástavba je reprezentována rodinnými domky na jižním okraji obce Písková Lhota, které jsou vzdáleny zhruba 300 -350 m od západní hranice zájmového území.

Cílem tohoto záměru je s minimálními ekologickými dopady vytěžit zásoby štěrkopísků a prostor dotčený těžbou postupně rekultivovat tak, aby byly zahlazeny následky těžby a prostor byl začleněn do okolní krajiny při respektování její ekologické stability.

Generelně lze vlivy záměru rozdělit na vlivy spojené se změnou charakteru a využití území (vznik jezera se zemními valy stabilizovanými zelení na úkor zemědělsky využívaných ploch), a na vlivy spojené s exploatací ložiska štěrkopísků (změny hydrologických charakteristik území, vodní režim, přímé vlivy těžby a úpravy suroviny). Tyto změny území budou probíhat postupně.

V období těžby bude pískovna dopravně obsluhována samostatnou příjezdovou komunikací, napojenou v severozápadní části na silnici II/ 329 s odbočovacím pruhem. prostřednictvím II/329 je pak umožněno napojení na D11 nájezdem v prostoru MÚK Poděbrady – západ, které bude využívat převážná většina dopravy.

Zájmové území (tj. plocha dotčených pozemků) zaujímá zhruba 24 ha, z toho 19,3 ha bude odňato ze ZPF, ostatní budou z důvodu realizace ÚSES pokryty pouze souhlasem dle zák.č.334/1992 Sb.. Z této ploch bude pro areál těžebny štěrkopísků využito zhruba 15 ha, vlastní prostor těžby (bloky vytěžitelných zásob, resp. těžební kazety) zaujímá pak zhruba 11 ha.

Posuzovaný záměr je umístěn poměrně izolovaně od obytné zástavby (hrana zástavby obce Písková Lhota je vzdálena cca 300 – 350 m) a navazuje na stávající poměrně rozvinutou dopravní infrastrukturu, kterou bude po dobu těžby zatěžovat vyvolanou dopravou. V širším okolí již probíhá  či  probíhala těžba písků a štěrkopísků, území je významné z hydrologického i hydrogeologického hlediska a nachází se v ochranném pásmu lázeňského místa Poděbrady a Sadská. Záměr je rovněž v kontaktu se skladebnými prvky územního systému ekologické stability.

V kontextu těchto skutečností, které jsou dále podrobněji popsány a vyhodnoceny, je nutno celý záměr posuzovat.

Jedná se o samostatný areál napojený na stávající dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě. Ze všech základních aspektů vstupů (nároky na půdu, vodu a energie) i z hlediska výstupů (vlivů na ovzduší, akustických vlivů a odpadů) je provedené hodnocení v tomto oznámení pojato jako souhrnné, kumulativní působení celého záměru, tedy jak vlivů jeho výstavby, provozu (těžby)  tak i vlivů spojených s následnou rekultivací z trvalou nevratnou změnou využití území po ukončení těžby.

V okolí se nenacházejí činnosti či výroba, s jejichž vlivy na jednotlivé složky životního prostředí by se mohly vlivy záměru kumulovat či významně synergicky působit. S významnějších vlivů v blízkosti záměru lze zmínit působení dálnice D11 a komunikací II/611 a II/329 (vlivy zejména do oblasti hluku znečištění ovzduší). Synergické působení s jejími vlivy, zejména vůči obytné zástavbě, bylo v rámci tohoto oznámení zohledněno.

Záměr lze označit z hlediska nároků na energie, vodu apod. za energeticky nenáročný s časově omezeným působením. Za komparativně nejvýznamnější lze označit dopady vlivů záměru na přírodní podmínky v hydrologické a hydrogeologické oblasti, ovlivnění krajinného rázu a ekologické stability území v kontextu skladebných prvků ÚSES, ovlivnění fauny a flóry a změnu charakteru území. Z vlivů provozu je pak nejvýznamnější vliv spojený s obslužnou dopravou a používáním strojů a zařízení zejména na akustickou situaci v území.

### I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

K navrženému způsobu využití území v dané lokalitě vedly investora,  zejména tyto důvody:

- požadavek intenzifikace a racionalizace stávající na trhu zavedené výroby stavebních hmot, možnosti zvýšení odbytu na tuzemském trhu

- situace současně nevyužívaného nevýhradního  ložiska v blízkosti páteřních komunikačních tahů  s možností velmi dobrého napojení na stávající místní i regionální dopravní infrastrukturu bez průjezdu obytnou zástavbou

- pozice areálu v regionu s rozvíjející se stavební výrobou  v dosahu metropolitního regionu hlavního města Prahy a středočeského kraje, který se vyznačuje poměrně vysokým ekonomickým potenciálem a nabízí dobré možnosti odbytu stavebních hmot, zejména s ohledem na předpoklad nárůstu poptávky v souvislosti s výstavbou průmyslových zón

- dostupnost kvalifikovaných pracovních sil v regionu, ve kterém již těžební aktivity tohoto typu byly provozovány v minulosti

- lokalizace areálu v dostatečné vzdálenosti od obce mimo stávající obytnou zástavbu s předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu

Posuzované  území se nachází při silnici II/329 v prostoru mezi MÚK Poděbrady – západ a křižovatkou se silnicí II/611 u obce Písková Lhota  a je vymezeno:

- na jihu – drobnou vodotečí a silnicí III. třídy spojující II/329 s čerpací stanicí PHM u dálnice D11

- na severu – okrajem převážně borového lesa a jeho ochranným pásmem

- na východě – trasou nadregionálního biokoridoru NK 10 a  pozemky využívanými k zemědělské výrobě - pole

- na západě – trasou komunikace II/329

Pozice areálu je zřejmá z mapové části,  příloh 1, 2 a 3.

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného záměru na pozemky s nevyužívaným ložiskem štěrkopísků,  byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením. Posuzování jiných variant umístění není proto nutné ani účelné.

S ohledem na charakter posuzovaného záměru (těžba štěrkopísků obvyklým způsobem a následná rekultivace - změna využití území), dosažený stupeň  poznání v této oblasti u nás a vyspělých zemích Evropy, a  know-how v oblasti těžby štěrkopísků, je navržena a řešena, a tudíž i posuzována i jediná optimální technologická varianta i varianta logistického zabezpečení včetně systému těžby a úpravy suroviny, dopravy, skladování finálního produktu i způsobu navržené rekultivace.

### I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Posuzovaný areál těžebny štěrkopísku se nachází na katastru obce Písková Lhota v okrese Nymburk, a to na zemědělsky využívaných pozemcích, ležících zhruba 300 - 350 m jihovýchodně od obce (viz část F oznámení). Území sídelního útvaru obce Písková Lhota není v současné době řešeno územním plánem.

Pozemky navržené k využití se rozkládají v pásu podél silnice II/329  a jsou a v minulosti byly využívány k zemědělské výrobě – pěstování obilovin a jejich podstatná část je současně veden v katastru nemovitostí jako orná půda jako součást zemědělského půdního fondu (ZPF). Jedná se tedy o změnu využití území, kdy původní využití k zemědělské výrobě bude změněno na těžbu nerostných surovin s následnou postupnou lesnickou-vodohospodářskou rekultivací. Záměr těžby štěrkopísku je plánován zhruba na 8 let (2003-2011), poté bude vytěžený prostor rekultivován do podoby dvou jezer oddělených hrází, jejichž okolí a svahy budou ozeleněny a osázeny vhodnými dřevinami a začleněny do okolní krajiny s respektováním blízkých skladebných prvků územního systému ekologické stability.

Záměr lze formálně členit na tři fáze:

- výstavba areálu těžebny a jejího zázemí, příprava otvírky a dobývání ložiska

- otvírka a dobývání (exploatace) nevýhradního ložiska štěrkopísků

- následná rekultivace vytěženého prostoru do podoby dvou jezer oddělených hrází (bude probíhat postupně dle postupu těžby)

Výstavba areálu těžebny a příprava otvírky zahrnuje odstranění skrývky a její deponování do valů podél hranice pískovny. Ornice a podorničí bude přitom využita v souladu s podmínkami pro odnětí.  Dále se předpokládá vybudování příjezdové komunikace a obslužných ploch, zásobování elektrickou energií, sociálního a administrativního zázemí těžebny v severní části zájmového území a instalace těžební a úpravárenské technologie ( vlečný koreček, vibrační třídiče, pásové dopravníky, čerpání technologické vody apod.)

Vlastní těžba štěrkopísků bude probíhat tzv. „mokrým způsobem“, tj. vlečným korečkem z volné hladiny vystavené v úrovni hladiny podzemní vody. Objem vytěžitelných zásob štěrkopísku je bilancován na 840 000 m3 suroviny (štěrkopísku), což představuje zhruba 1 440 000 t. Předpokládaná doba exploatace ložiska je při roční těžbě 200 000 t/rok plánována na 8 let. Vytěžená surovina se dopravuje pásovými dopravníky do vibračního třídiče, kde se upravuje na požadované frakce. Vytříděná surovina se deponuje v areálu na mezideponiích  podle jednotlivých frakcí. Manipulace se provádí pásovými dopravníky a mobilními nakladači na naftový pohon. Upravený písek si odvážejí odběratelé vlastními nákladními automobily na místo určení. Denně se předpokládá obrátkovost zhruba 30 – 40 souprav typu LIAZ z přívěsem či návěsem o tonáži 21 tun.

Po ukončení těžby je navrženo pro zahlazení následků těžební činnosti vytěžený prostor rekultivovat do podoby dvou jezer oddělených od sebe sypanou hrází. Tak vznikne vodní plocha rozdělená na dvě nestejně velká jezera. Okolní svahy budou stabilizovány a upraveny v horní hraně tak, aby přechod do okolní krajiny byl plynulý a nenásilný. Stejným způsobem bude stabilizována i vnitřní hráz o šíři 30 m, oddělující obe jezera.

Cílem tohoto záměru je využití – exploatace - zásob nevyhrazeného nerostu (štěrkopísků) na pozemcích současně používaných k zemědělské výrobě. Těžba suroviny je plánována v 6 etapách po dobu zhruba 8 let. Po ukončení těžby bude prostor rekultivován do podoby děleného jezera a začleněn do okolní krajiny jako prvek navazující na systém ekologické stability, zařízení těžebny bude asanováno a odvezeno. Konečným staven je tedy změna využití území z intenzivní zemědělské výroby na uměle vytvořené vodní plochy s vegetací, navazující neokolní krajinu a podporující její ekologickou stabilitu. Takto změněné území bude stabilizováno a umožní rozvoj fauny a flóry.

Zájmové území není doposud řešeno územním plánem ani jinou územně plánovací dokumentací, a nejsou v lokálním ani regionálním měřítku k dispozici ani územně plánovací podklady.

Situace všech popisovaných objektů je zřejmá z příloh 1 (širší vztahy) a 2 (užší územní vztahy a zastavovací situace, harmonogram těžby) a 3 (rekultivace) v mapové části F.

#### 6.1. Stavebně - technické řešení

Celý posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích o celkové výměře zhruba 24 ha. Z této plochy bude pro areál těžebny štěrkopísků využito zhruba 15 ha, vlastní prostor těžby (bloky vytěžitelných zásob, resp. těžební kazety) zaujímá pak zhruba 11 ha, zázemí pískovny pak zhruba 1 ha.

V první fázi bude v dostatečném předstihu před těžebními pracemi provedena skrývka ornice a podorničí, eventuelně skrývka nebilanční povrchové části ložiska.

Ornice a podorničí bude využita v souladu s podmínkami rozhodnutí o odnětí půdy ZPF s ohledem na projekt rekultivace. Předpokládá se, že materiál ze skrývky bude postupně, s ohledem na postup těžební fronty, deponován do podoby zemních valů na okrajích pískovny, a to zejména  podél silnice II/239, kde vytvoří zemní val jakožto základ budoucího biokoridoru. Dalším místem pro deponování skrývky bude východní hranice zájmového území, kde budou využity pro založení nadregionálního biokoridoru. Obě takto vzniklé plochy zemních valů budou postupně upraveny do vhodného tvaru a osázeny dle projektu rekultivace. Objem přesouvané skrývky ornice a podorničí lze orientačně stanovit na zhruba 30 – 35 tis m3.

V rámci první fáze výstavby bude dále vybudováno administrativně sociální a technické zázemí pískovny  a instalována těžební a úpravárenská technologie. Administrativně sociální zázemí bude situováno do severní části areálu. Zde bude umístěna kancelář, šatny a umývárny pro zaměstnance, dílna údržby a zdroj vody pro sociální účely. Variantně se uvažuje s umístěním administrativně-sociálního zázemí mimo prostor areálu v obci Písková Lhota a zásobování vodou dovozem pitné vody. Ve východní části území bude umístěno technologické zázemí – vibrační třídiče pro úpravu suroviny na jednotlivé frakce, mezideponie upravené suroviny, tj. tříděných štěrkopísků dle jednotlivých frakcí, pásové dopravníky, čerpací technika pro čerpání prací vody do třídiče. Dále se předpokládá přístřešek pro dopravní mechanismy – uvažujeme 2 kolové nakladače.Přístupová účelová komunikace bude vedena ze silnice II/329, na kterou se napojí v severní části areálu pískovny samostatným odbočovacím pruhem. Dále bude vedena podél severního a východního okraje areálu do prostoru deponie tříděných štěrkopísků v jihovýchodním rohu areálu. V tomto úseku bude komunikace ve zpevněném provedení za použití nadsítné frakce a kačírku. Elektrická energie pro běžné účely (osvětlení apod.) bude do areálu přivedena samostatnou přípojkou ze stávajícího vedení 22 kV na katastru obce Přední Lhota do areálové trafostanice.

Jako druhá fáze následuje vlastní exploatace ložiska –těžba štěrkopísků. Jedná se o těžbu nevýhradního ložiska (ve smyslu horního zákona), s bilancovanými geologickými zásobami zhruba 840 000 m3 (1 440 tis. tun) suroviny. Předpokládaná roční těžba bude dosahovat cca 200 tis. tun.  Za tohoto předpokladu bude ložisko vytěženo zhruba za 8 let, předpoklad v letech 2003 – 2011. Těžba bude probíhat v těžebních kazetách. První bude založena v jihovýchodním rohu těžebního prostoru. Těžební fronta bude dále postupovat západním směrem až po okraj těžebny. Celkem v jižní části pískovny budou vytěženy 4 kazety v letech 2003 – 2007. Poté se těžba přesune do severní části areálu, kde se v letech 2007 – 2011 předpokládají vytěžit další tři těžební  kazety. Tak vzniknou dva vytěžené zatopené prostory oddělené hrází, které budou po ukončení těžby rekultivovány. Postup těžební fronty je znázorněn v přílohové části (příloha č.2).

Vlastní těžba štěrkopísků bude probíhat tzv. „mokrým způsobem“, to znamená vlečným korečkem z volné hladiny vystavené v úrovni hladiny podzemní vody, která se v lokalitě nachází zhruba 2m pod terénem. Předpokládá se těžba do hloubky zhruba 9 m. Mobilní těžební zařízení – rypadlo s vlečným korečkem – bude umístěno na břehu a bude se přemísťovat v závislosti na průběhu těžební fronty v jednotlivých kazetách. Pracovní nástroj – vlečný koreček – je umístěn přes naviják na lanu, je ukotven na břehu a pracuje v 70 m pruhu (postupu). Po vytěžení prvního postupu se stroj přesouvá, kotvení zůstává na stejném břehu, naviják se umísťuje na ponton a postup se opakuje. Svahy těžební jámy budou svahována v poměru 1:2 nad vodní hladinou, 1:6 po vodou a 1:3 budou vyspádovány svahy sypané dělicí hráze.Vytěžená surovina se dopravuje pásovými dopravníky do úpravárenského zařízení, kde se praním vodou zbavuje nežádoucího podílu lehkých frakcí (především jílové a prachové). Vypraná surovina se pak dále třídí na vibračních třídičích na jednotlivé frakce dle účelu použití. Upravený vytříděný štěrkopísek se skladuje na jednotlivých mezideponiích dle frakcí. Z těchto mezideponií je pak kolovým nakladačem překládám přímo na vozidla odběratelů. Dopravu štěrkopísků budou zajišťovat odběratelé nákladními automobily (předpokládají se těžké nákladní automobily s návěsem či přívěsem). Za předpokladu denní těžby kolem 800 t to představuje obrat zhruba 30 – 40 souprav typu LIAZ o tonáži 21 tun. Doprava suroviny se předpokládá po stávajících komunikacích, přičemž zhruba 80-85% produkce se předpokládá přepravit prostřednictvím II/329 a dálnice do směru Praha a Kolín, pouze menší část do směru opačného (Nymburk – Poděbrady) s vazbou na silnici II/611.

Roční časový fond těžby se uvažuje 200 dní (mimo zimní období), časový fond odbytu upravené suroviny se uvažuje 250 dní. Provoz pískovny bude jednosměnný v denní době, v noční době nebude zařízení v provozu.

Třetí fází záměru je rekultivace vytěženého prostoru – zahlazení vlivů těžby. Její průběžné provádění je podmínkou těžební činnosti. Účelem je v maximální míře zahladit následky těžby a uvést plochu do náležitého stavu. Rekultivace bude probíhat postupně podle projektu, zpracovaného firmou EKOLES Jablonec nad Nisou, ze kterého vycházejí i údaje v tomto oznámení.

Projekt vychází z konečné podoby vytěžené pískovny, kde vznikne vodní plocha rozdělená na dvě nestejně velká jezera. Svahy k vodním plochám budou stabilizovány a upraveny v horní hraně tak, aby přechod do okolní krajiny působil plynule a nenásilně. Stejným způsobem bude upravena i vnitřní hráz o šíři 30 m, oddělující obě jezera. Svahy vodních nádrží budou vyspádovány v poměru1:2 nad hladinou, 1:6 pod hladinou. Sociální a technické zázemí pískovny, komunikace a technologie bude odvezena a asanována. Z hlediska ochrany přírody a krajiny budou zachovány významné krajinné prvky (lesní porosty, ruderální lada) a vzhledem ke skutečnosti, že v dané lokalitě se nacházejí skladebné prvky systému ekologické stability, bude následná rekultivace zaměřena na:

- Zachování, plošné rozšíření a zvýšení funkčnosti stávajících biocenter

- Zvýšení ekologické stability a funkčnosti nadregionálního a regionálního biokoridoru

Tohoto cíle bude dosaženo zvýšením ploch trvalé vegetace současně s maximálním dodržením cílové druhové skladby odpovídající 2.vegetačnímu stupni. Prostor budoucí pískovny se nachází v oblasti typických borů a borových doubrav, proto s výjimkou okolí vodních nádrží bude dřevinná skladba podřízena tomuto charakteru. Nosnými dřevinami bude proto borovice lesní, dub letní a zimní, lípa malolistá, bříza bělokorá v menší míře habr obecný. Při výsadbě porostů budou zachovány přístupové cesty z důvodu následné péče o porosty. Pro zvýšení biologické diverzity území budou do okrajových částí porostu a do skupin volné zeleně přimíšeny další dřeviny (jilmy, hrušeň, třešeň, hloh, babyka a keře). Vybrané plochy budou ponechány řízenému sukcesnímu vývoji. Tyto plochy budou jednak s písčitým povrchem – v okolí vodních ploch, jednak se počítá se zatravněnými plochami s pomístní výsadbou solitérních jedinců a menších ploch keřů.

Volné plochy budou zaujímat 31% zájmového území areálu pískovny, souvisle zalesněné plochy 69%. V celém řešeném území (celá plocha dotčených pozemků) bude zastoupení obdobné (32 resp. 68%). Součástí individuální výsadby na volných plochách budou též stromořadí v celkové délce 660 m (lípa malolistá) a podle silnice II/329 oboustranná dubová alej. Středem střední dělicí hráze bude vedena zpevněná zemní cesta o délce 340 m. Podle silnice II/329 bude zemina nahrnuta do valů (šířka v koruně 7,8 m, šířka u paty 15 m)  do výšky 180 cm. Pro val bude použita zemina ze skrývky . Do úprav se předpokládá cca 30 000 m3 zemin.

Rekultivace bude probíhat po etapách s ohledem na harmonogram těžby. Předpokládá se postup v 5 etapách směrem od jihovýchodu. Etapy rekultivace lze rozvrhnout zhruba takto:

- I.E: rok 2005, úpravy JV prostoru, výsadba JV části nadregionálního biokoridoru NK 10/2 a lokálního biocentra LBC 3 v prostoru ochranného pásma lesa

- IIE: po dotěžení vodní nádrže 1 (jižní), úpravy nádrže, dokončení výsadby biocentra LBC 3a jižní části zemního valu podél II/329

- III.E: podobně jako I.E po dotěžení východní části pískovny, výsadba v celé linii biokoridoru NK 10/2

- IVE: po dotěžení vodní nádrže 2. /severní) úpravy jejího okolí

- V.E: poslední etapa rekultivace a dotvoření celé lokality, včetně výstavby středové cesty a výsadby alejí, likvidace zázemí pískovny, dokončení lokálního koridoru podél II/329

Schéma rekultivace je v příloze č.3.

#### 6.2. Technologické řešení, výrobní postup

Nosným výrobním programem závodu je těžba a úprava štěrkopískové suroviny. Jsou používány následující výrobní postupy:

- Těžba suroviny - vlečný koreček na výložníku typu KS 400RA s dieselovým pohonem nebo obdobný typ

- Úprava suroviny na dvouplošinovém třídicím zařízení Finlay 394  s diesel pohonem včetně dopravníkových pasů – výroba frakce 0-4, mezisítná frakce 4-32 je dále tříděna na tříplošinovém třídiči Finlay včetně dopravníkových pasů (výroba frakce 4-8, 8-16, 16-32). Nadsítná frakce +32 bude použita na sypanou hráz

- Skladování upravené suroviny na mezideponiích dle frakcí a manipulace s ní (nakládka) pomocí 2 ks kolových nakladačů KOMATSU WA 420 s osazením obchodního vážního systému

Výrobní postup lze zjednodušeně popsat takto:

Vlečným korečkem bude v předstihu těžena surovina v jednotlivých řezech (postupech) a deponována. Odvodněná surovina bude nakladačem navážena do násypky třídiče Finlay 393, kde bude vyráběn hlavní produkt – betonářský písek frakce 0-4. Mezisítná frakce 4-32 bude vynášena dopravníkovým pasem do násypky tříplošinového zkrápěného třídiče Finlay, kde budou vyráběny kačírkové frakce 4-8, 8-16 a 16-32. Ke zkrápění kačírkových frakcí bude použita voda z těžebního jezera a odváděna zpět. Nadsítná frakce +32 bude deponována a použita na sypanou hráz. Upravená surovina (betonářský písek, kačírkové frakce) budou nakládány na vozidla zákazníků z jednotlivých mezideponií nakladačem se zabudovanou váhou.

#### 6.3. Kapacitní údaje

Nároky na materiálové vstupy záměr nemá. Pro pohon strojních technologických zařízení je nárokována nafta motorová  a plastická maziva, pro osvětlení a běžné účely elektrická energie.

Základní kapacitní parametry těžby jsou shrnuty v následující tabulce:

Tabulka : Kapacitní údaje a materiálové vstupy

| Areál Písková Lhota |  |  |
| --- | --- | --- |
| Těžba suroviny | 800 t/den | 200 tis t/rok |
| Tonáž zásob |  | 1 440 000 tis t |
| Doba těžby |  | 8 let |

| Technologické zařízení | spotřeba nafty (l/Mth) | Objem nádrže hydraulického oleje (l) | Objem palivové nádrže (l) | Množství motorového oleje (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlečný koreček KS 400 RA | 25 | 250 | 520 | 23 |
| Třídicí zařízení Finlay 393 dvouplošinové | 10,5 | 400 | 300 | 15 |
| Třídicí zařízení Finlay se skrápěním třípološinové | 10,5 | 400 | 300 | 15 |
| Čerpadlo vody s diesel pohonem | 7,5 | 0 | 80 | 10 |
| Celkem | 53,5 | 1050 | 1200 | 63 |

Vysv:   Mth = motohodina

Technologická zařízení jsou v provozu cca 10 motohodin za pracovní den v prodloužené směně, zhruba 7 hodin v normální směně. Za předpokladu průměrné doby provozu 8 Mth/směnu je souhrnná spotřeba paliva 53,5 l/Mth, tj. 428 l/den. Při 250 pracovních dnech pak vychází roční spotřeba nafty 107 tis l/rok.

#### 6.4. Organizace závodu

V následující tabulce jsou uvedeny počty zaměstnanců závodu, a to výhledový stav po zprovoznění pískovny.

Tabulka : Počet zaměstnanců

| Areál | Těžba štěrkopísku Písková Lhota |
| --- | --- |
| Dělníci | 4 |
| THP | 1 |
| CELKEM | 5 |

Z hlediska fondu pracovní doby se předpokládá jednosměnný  provoz zhruba 250 pracovních dní v roce. Provozní doba 6.00 – 14.00 hod, prodloužená 12 hodinová 6.00-18.00 hod. Ve výjimečných případech bude v noční době v provozu vlečný koreček, provoz pískovny (úprava a odvoz materiálu) bude výhradně v denní době.

### I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení výstavby a těžby			2003

Předpokládané ukončení těžby				2011

Předpokládané ukončení rekultivace				2013

### I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  pouze územně samosprávného celku obce Písková Lhota.

### I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařadit do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízen) a to do bodu 2.5. Těžba nerostných surovin 10000 až 1000000 t/rok – sloupec B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje.

## B. II. Údaje o vstupech

### II.1. PŮDA

II. 1.1. Zábor půdy

Realizace záměru  bude probíhat na pozemcích katastrálního  území obce Písková Lhota.  Předpokládána je k realizaci na pozemcích parcelní číslo  PK 658/1, 661/1, 662, 665, 671, 672, 675, 676, 679/1, 680, 683/2, 683/3, 684/1, 684/3, 687/2, 688/1, 695/1, 695/2, 694/2 , dle KN 675/1 č.- rozsah vynětí ze ZPF bude upřesněn v žádosti o vynětí a je u posuzované stavby předpokládán v rozsahu  maximálně 19,3 ha v případě, že budou vyňaty všechny uvedené pozemky. Plocha pro vynětí bude upřesněna v žádostí, předpokládá se postupné odnímání v závislosti na postupu těžby. Na cca 4 ha souvisejících pozemků (PK p.č.657/1 a 696/1) budou v souladu s projektem rekultivace realizovány prvky ÚSES.

Podle příslušné mapy bonitace  ZPF a Výpisu z katastru nemovitostí  se jedná  u  dotčených parcel o BPEJ 2 21 10 (zaujímá zhruba 10% plochy pozemků) a 2 55 00 (90%). Graficky je maximální rozsah záboru vyznačen v přílohové části (příloha 10).

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž :

| a) | klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu (dále jen "číselný kód"), |
| --- | --- |
| b) | hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, |
| c) | sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, |
| d) | skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. |

Na prvém místě vyjadřuje kód 2 příslušnost posuzovaného staveniště ke klimatickému regionu  MT 1 podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 327/1998 Sb.

Charakteristika klimatického regionu

| Kód regionů | Symbol regionů | Charakte- ristika regionů | Suma teplot nad 10 oC | Průměrná roční teplota oC | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravdě- podobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | T 2 | teplý, mírně suchý | 2600 - 2800 | 8 – 9 | 500 – 600 | 20 – 30 | 2 - 4 |

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  HPJ 21 a 55,  charakterizované následovně:

21	Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké a silně vysušené

55	Nivní a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné

Další dvojčíslí charakterizuje následující vlastnosti půdy:

Sklonitost

| Kód | Kategorie | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 – 1o | úplná rovina |
| 1 | 1 – 3o | Rovina |
| 2 | 3 – 7o | mírný svah |
| 3 | 7 – 12o | Střední svah |
| 4 | 12 – 17o | Výrazný svah |
| 5 | 17 – 25o | příkrý svah |
| 6 | 25o | Sráz |

Expozice

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | rovina (0-1o) | expozice všesměrná |
| 1 | jih (JZ-JV) |  |
| 2 | východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) |  |
| 3 | sever (SZ-SV) |  |

Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích Samostatně se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako negativní; zbývající expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ - západ a jih se uvažují jako sobě rovné.

V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě číselného kódu kombinace sklonitosti a expozice kódovaná takto:

| Kód | Kategorie sklonitosti | Kategorie expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 – 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 – 6 | 1 |
| 9 | 5 – 6 | 3 |

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy je dána následovně:

Skeletovitost

| Číselný kód |  | Charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |
| 2 | středně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 50 % |
| 3 | silně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | nad 50 % |

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).

Hloubka půdy

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 cm | půda hluboká |
| 1 | 30 - 60 cm | půda středně hluboká |
| 2 | 30 cm | půda mělká |

Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:

| Kód | Kategorie skeletovitosti | Kategorie hloubky půdy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 – 1 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7+) | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 8+) | 2 – 3 | 0 – 2 |
| 9+) | 0 – 3 | 0 – 2 |

+)  	Platí pouze u HPJ 40 a 41

U BPEJ 2 55 00 tedy na čtvrtém místě   číslo 0 udává, že se jedná o pozemek sklonitosti 0 - 3°, což je úplná rovina či rovina bez projevu plošné vodní eroze a expozici rovněž 0 - což je všesměrná expozice.

U BPEJ 2 21 10  tedy na čtvrtém místě   číslo 1 udává, že se jedná o pozemek sklonitosti 2 tj.  3 - 7°, což je mírný svah  a expozici rovněž 0 - což je všesměrná expozice.

Nula  na posledním místě u obou  BPEJ udává kategorii skeletovitosti 0, což je půda

| 0 | Bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| --- | --- | --- | --- |

U hloubky půdy  0 , což je půda hluboká  60 cm.

BPEJ jsou jednotně vedeny v číselném a mapovém vyjádření v celostátní databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno Ministerstvem zemědělství3) prostřednictvím odborné organizace, která na vyžádání též poskytuje souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní ochranu půdy a vody, pro územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, vytváření ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů. Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na místě.

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v jeho novelizovaných znění a zaplatit příslušný odvod  za odnětí. Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby.

S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah nad 10 ha MŽP ČR, v případě výměry od 1 do 10 ha okresní úřad Nymburk.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  BPEJ, které prezentují podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy u BPEJ 2 21 10   IV. třídu ochrany, BPEJ 2 55 00 rovněž  IV. třídu ochrany – lze je tedy bez problému využít k výstavbě.

Lesní půdy a pozemky

Výstavbou  areálu nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. Ochranné pásmo lesa 50 m na severní straně zájmového území (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) záměr respektuje.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém ekologické stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky).

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. V blízkém okolí se chráněné objekty tohoto typu nevyskytují. Z nejbližších objekt tohoto typu  lze zmínit  některá maloplošná chráněná území, např. přírodní památka Písečný přesyp u Píst, dále Přírodní rezervace v Jezírkách. Obě tato chráněná území jsou natolik vzdálena od posuzovaného záměru, že jím nemohou být jakkoliv ovlivněna. Situace těchto chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části oznámení. Z pohledu tohoto zákona jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna.

Chráněná území dále vymezuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Žádná taková chráněná území nebudou posuzovaným záměrem dotčena.Exploatované ložisko je nevýhradní a nemá stanoven dobývací prostor ani chráněné ložiskové území. V širším okolí se však nachází CHLÚ výhradního ložiska štěrkopísků Poděbrady_Kluk (č.3004000), kde byl stanoven dobývací prostor (DP Poděbrady-Kluk č.70199), na ložisku je zastavena těžba, správcem je firma GZ-Sand s.r.o. V sousedním katastru Přední Lhoty jsou v databázi MŽP evidovány prognózní zásoby štěrkopísků.

Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vymezuje v §18 pojem chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 pojem záplavová území. Posuzované území není součástí CHOPAV ani není v záplavovém území.

Nová právní úprava vodního zákona vymezuje i pojmy citlivé oblasti (§32) a zranitelné oblasti (§33)., které mají být vyhlášeny vládním nařízením. V době zpracování oznámení se tak doposud nestalo. Vyhláška Mze č.470/2001 Sb. stanovuje seznam významných vodních toků, kde je vodoteč Výrovka, v jejímž povodí se záměr nachází, zařazena pod poř. č.78. .  Pozice hodnoceného areálu vůči těmto objektům je znázorněna na výřezu z vodohospodářské mapy v mapové části tohoto oznámení.

Záměr se nedotýká vojenských újezdů ani jiných chráněných území s významem pro obranu státu.

Ochranná pásma (OP)

Zákon č. 222/1994 Sb. vymezuje ochranná pásma pro zařízení na výrobu elektřiny a rozvodná zařízení, plynárenská zařízení, teplárenská zařízení. Stavba není v kolizi s ochrannými pásmy nadzemních elektrických vedení VN a VVN, ani s ochrannými pásmy VTL plynovodu. Stavba nekoliduje s ochranným pásmem dráhy (zák.č.266/1994 Sb., ani s ochrannými pásmy vodovodních a kanalizačních řadů. V západní části zájmového území probíhá trasa podzemních vedení kabelů SPT Telecom

Záměrem budou dotčeny pouze stávající rozvody elektrické energie 22 kV na které se stavba napojuje samostatnou přípojkou a trafostanicí

Stavba se nachází v ochranném pásmu komunikace ze silničního zákona (zák.č.13/1997 Sb.) a to v ochranném pásmu dálnice D11 100m, ochranném pásmu silnice II. Třídy 25 m a ochranném pásmu silnice III. Třídy 18 m. Stavba využívá stávající dopravní infrastrukturu a napojuje se na II/329 samostatným odbočovacím pruhem v severní části území.. Nově zřízena bude účelová komunikace po severní a východní straně areálu. s napojením na II/329  samostatným vjezdem.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle §30 vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Stavba se nenachází v ochranném pásmu (dříve pásmo hygienické ochrany PHO) vodního zdroje. Blízké lokální zdroje individuálního zásobování vodou jsou zmíněny v kapitole hydrogeologie.

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). Záměr nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem (např. skladebné prvky ÚSES, s výjimkou osy NRBK – viz příslušná kapitola) nebo významným krajinným prvkem "ze zákona". Nejbližší  významný krajinný prvek „ze zákona“ je lesní porost, lemující severní a severozápadní část zájmového území, za VKP lze s výhradami pokládat meliorační kanál, lemující jižní část zájmového území.

Záměr se nachází v ochranném pásmu II. Stupně  lázeňského místa Poděbrady a Sadská ve smyslu lázeňského zákona č.164/2001 Sb.

.

Staveniště se nenachází v žádných ochranných pásmech technických zařízení (letiště, vojenská telekomunikační či jiná zařízení, vojenské újezdy či zařízení s významem pro obranu státu).

V souvislosti s výstavbou a provozem areálu nebude nutno vyhlašovat žádná ochranná pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztížit užívání sousedních pozemků.

### II.2. VODA

Bilance potřeby vody

Potřeba vody při výstavbě. Záměr nemá nároky na potřebu vody. Jedná se o dovoz a montáž technologických celků bez nároku na potřebu vody pro stavební účely. Potřeba vody při  provozu. Za provozu se předpokládá potřeba vody pro hygienické účely (pitná a užitková voda pro zaměstnance).

Provoz má nároky na potřebu vody pro technologické účely. Technologická voda je používána při úpravě suroviny při praní kačírkové frakce. Bude odebírána čerpadlem z vodní hladiny z těžební jámy a po použití v procesu úpravy odtéká zpět. Denní množství lze odhadem bilancovat na 200 m3. Vzhledem k tomu, že se jedná o využití „důlních“ vod v prostoru těžebny, není potřeba podrobněji bilancována.

Výpočet potřeby vody je proveden dle směrnice č 9/73 pro navrhování  vodovodních a kanalizačních s přihlédnutím k charakteru posuzovaného provozu.

Bilance potřeby vody pro hygienické účely vychází z konečného výhledového stavu počtu pracovníků, kdy uvažujeme 5 zaměstnanců, z toho 1 administrativa a 4 v dělnické kategorii. Pro orientační bilanci dále uvažujeme s potřebami pro zaměstnance v dělnické kategorii 120 l na osobu a den, v kategorii THP 50 l na osobu a den.

Z uvedených předpokladů vychází předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické účely zhruba následovně:

Tabulka : Bilance potřeby vody pro hygienické účely

| Areál pískovny | Celkem |
| --- | --- |
| Průměrná denní Qd (m3) | 0,53 |
| maximální denní Qd max (m3) | 0,79 |
| maximální hodinová Qh (l/s) | - |
| Průměrná roční (m3) | 132 |

Potřebu požární vody nestanovujeme.

Zásobování vodou

Zásobování vodou se uvažuje z individuálního zdroje – studny v severní části areálu v kombinaci s dovozem balené vody pro pitné účely. Variantně se uvažuje i z kompletním dovozem vody či zajištěním sociálního zázemí mimo areál.

### II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Potřeba hlavních surovin a médií

Fáze výstavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o otvírku ložiska štěrkopísků, nejsou žádné suroviny ve fázi výstavby nárokovány.

Násypový materiál, skrývka. Veškerá materiál pro potřeby zemních valů a úprav v rámci rekultivací bude využit ze skrývky ornice a podorničí, nebilančních částí ložiska a materiálu nadsítných frakcí. Potřeba materiálu do zemních valů v objemu zhruba 30 000 m2 bude získána na místě bez nároků na dovoz.

Kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky účelové komunikace bude získáno na místě z hrubších frakcí (nadsítná frakce +32 a kačírek). Část komunikace a zpevněné plochy v okolí administrativního a sociálního zázemí bude v panelovém provedení.

Technologie těžby a úpravy jsou montovaná strojní zařízení a kompaktní technologické celky bez nároku na potřebu surovin.

Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.

Fáze provozu - potřeba  surovin a ostatních medií, skladování.

Ve fázi provozu je nárokována pouze elektrická energie v minimálním množství pro běžné účely (osvětlení, malospotřebiče, elektrické přímotopy apod.). Pro pohon technologických zařízení a jejich provoz je nárokována motorová nafta, hydraulické a strojní oleje a plastická maziva. Pohonné látky budou dováženy individuálně cisternami.

Technologická zařízení jsou v provozu cca 10 motohodin za pracovní den v prodloužené směně, zhruba 7 hodin v normální směně. Za předpokladu průměrné doby provozu 8 Mth/směnu je souhrnná spotřeba paliva 53,5 l/Mth, tj. 428 l/den. Při 250 pracovních dnech pak vychází roční spotřeba nafty 107 tis l/rok.

Tabulka: Bilance hlavních vstupních surovin a médií

| Technologické zařízení | Spotřeba nafty (l/Mth) | Objem nádrže hydraulického oleje (l) | Objem palivové nádrže (l) | Množství motorového oleje (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlečný koreček KS 400 RA | 25 | 250 | 520 | 23 |
| Třídicí zařízení Finlay 393 dvouplošinové | 10,5 | 400 | 300 | 15 |
| Třídicí zařízení Finlay se skrápěním třípološinové | 10,5 | 400 | 300 | 15 |
| Čerpadlo vody s diesel pohonem | 7,5 | 0 | 80 | 10 |
| Celkem | 53,5 | 1050 | 1200 | 63 |

Vysv: Mth = motohodina

Pohonné látky budou dováženy individuálně dle potřeby z blízké čerpací stanice. Strojní oleje a maziva budou rovněž dováženy servisní firmou dle mazacího plánu jednotlivých technologických zařízení (zhruba 2x ročně). Plastická maziva budou v provozně nezbytném množství skladovány na místě v originálních obalech v prostoru dílny (provozního skladu).

Skladování a manipulace se  škodlivými látkami

Skladování škodlivých látek bude v areálu prováděno pouze v minimálním množství.Bude se jednat o plastické mazivo na bázi ropných látek, které bude skladováno v prostoru dílny (provozního skladu) v originálních obalech v množství zhruba 50 kg. Používáno bude dle potřeby dle mazacího plánu. Potřeba skladování škodlivých látek je tak minimální a bude se jednat o pohotovostní množství olejů a maziv, skladovaných v provozním skladu v množství zhruba prvních desítek kg v originálních obalech.

Škodlivé látky na bázi ropných látek se proto vyskytují pouze v uzavřených technologických okruzích jako provozní náplně strojů a zařízení (koreček, třídiče, dieselagregát pro pohon čerpadla), a v kolových nakladačích.

Celkem je objem provozních náplní zhruba 1050 l hydraulických olejů a 63 l strojních olejů. Současný objem pohonných hmot technologických zařízení je 1200 l nafty motorové či bionafty.

Provozní olejové náplně se vyměňují individuálně dle mazacího plánu jednotlivých zařízení. Výměnu provádí odborná servisní firma, která zajišťuje i odvoz a likvidaci použitých náplní.

Pohonné hmoty se doplňují dovozem z blízké čerpací stanice. Doplňování bude prováděno cisternou zhruba 1x za 3 dny, přičemž budou učiněna opatření pro zabránění úniků.

Kromě uvedených ropných látek se v areálu nebudou používat ani skladovat žádné jiné látky škodlivé zdraví či škodlivé vodám.

.

Elektrická energie

Potřeba elektrické  energie. Elektrická energie se bude využívat pouze pro osvětlení technologických zařízení a pro administrativní a sociální část (.osvětlení, malospotřebiče, elektrické přímotopy) Uvažovaný instalovaný příkon nepřesáhne 20 kW. Roční spotřeba elektrické energie se bude pohybovat do 30 tis. kWh.

Zabezpečení elektrické energie  Areál bude připojen na novou trafostanici zřízenou  při jihovýchodním rohu pozemku. Zdrojem elektrické energie jsou stávající kabelové rozvody 22 kV v katastru Přední Lhoty.

Potřeba tepla  a zemního plynu, vzduchotechnika, chlazení

Záměr nemá nároky na potřebu tepla, výměny vzduchu,  zemního plynu ani chladicích médií. Vytápění buněk administrativně sociální části bude zajištěno elektrickými přímotopy.

### II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Posuzovaný areál pískovny bude komunikačně napojen samostatným odbočovacím pruhem na silnici II/329, která spojuje obec Pečky se silnicí II/611 úrovňovou křižovatkou u obce Písková Lhota. Prostřednictvím této komunikace bude umožněno napojení pískovny na regionální i lokální dopravní infrastrukturu.

Prostřednictvím mimoúrovňového křížení (MÚK) Poděbrady-západ je umožněno bezproblémové napojení na dálnici 1/11 D11 do směru Kolín, Hradec Králové a do směru Praha. Křižovatkou u obce Písková Lhota je umožněno napojení do směru Nymburk, Poděbrady s vazbou na silnici I/38. Z potřeb odbytu suroviny předpokládáme, že většina dopravy se bude realizovat prostřednictvím II/329 a MÚK Poděbrady-západ na dálnici D11 (předpoklad 80-85%), menší část vyvolané dopravy (regionální a lokální potřeby) bude využívat napojení na II/611 prostřednictvím křižovatky u obce Písková Lhota (15-20%).

V areálu pískovny bude za napojením na II/329 zřízena účelová obslužná komunikace po severním a východním okraji těžebny. Komunikace bude v prostoru administrativního zázemí v panelovém provedení, dále (přístup podél východní strany do prostoru technologie a deponií písku) zpevněná štěrkem a kačírkem..

Jiný druh dopravy než silniční se pro dopravní obsluhu závodu neuvažuje.

Doprava a její intenzita

Frekvence dopravy při provozu byly odvozena spolu s projektantem  a investorem z předpokládaných odbytových a výrobních možností. Dopravu za provozu lze rozdělit formálně na odvoz suroviny těžkými nákladními automobily TNV (typ LIAZ s návěsem či přívěsem) a vnitroareálovou dopravu (pohyb 2 kolových nakladačů). Z objemu denní těžby je odvozena i intenzita dopravy, kdy se předpokládá obrat zhruba 40 souprav denně, tj. 80 denních pohybů na dopravní síti. Předpokládá se odvoz komerčními dopravci, stání vlastních automobilů v areálu pískovny (vlastní vozový park) se neuvažuje.

Osobní doprava bude zanedbatelná, předpokládáme zhruba 10 pohybů osobních vozidel denně.

Podle údajů investora bude ve vazbě na objem těžby bude zatížení dotčených komunikací vyvolanou dopravou následující:

Tabulka :  Bilance vyvolané dopravy 24 hodin (cekem obousměrně)

| Kategorie | Celkem Vozidel za 24 hod |
| --- | --- |
| Odvoz upravené suroviny TNV | 80 |
| Osobní doprava OA | 10 |

Předpokládané údaje o stávající intenzitě  dopravy  podle sčítání dopravy ŘSD Praha dosahují na nejbližších komunikacích, využívaných pro dopravní obsluhu areálu následujících hodnot:

Tabulka :  Stávající intenzity dopravy za 24 hodin

| Komunikace | Úsek | celk. (voz./den( | OA [voz./den | ostatní (voz./den( | TNV (voz./den( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D11 | Poděbrady západ – Poděbrady-jih | 14 984 | 10 522 | 1 163 | 3 299 |
| II/329 | Pečky – křižovatka s D11 | 2 870 | 2 271 | 235 | 364 |
| II/329 | Křižovatka s D11 – hranice okresu Kolín-Nymburk | 3 963 | 3 127 | 317 | 519 |
| II/611 | Křižovatka s II/329 – křižovatka s I/38 | 6 791 | 5 356 | 668 | 767 |

Klidová doprava (parkoviště, odstavná stání) se neuvažuje.

Nároky na inženýrské sítě

V rámci výstavby se počítá s připojením na elektrickou energii samostatným kabelem na stávající rozvody 22 kV prostřednictvím areálové trafostanice. Přípojka bude realizována podél komunikace III. Třídy, která spojuje silnici II/329 s čerpací  stanicí u dálnice. Stavba nemá nároky na dodávky vody, odkanalizování, dodávky  zemního plynu apod. Z tohoto důvodu se nepočítá s přeložkami ani budováním nových inženýrských sítí vně areálu.

Sadové úpravy

V rámci rekultivace prostoru po těžbě štěrkopísku se počítá s poměrně rozsáhlými sadovými úpravami (viz popis v části A a přílohu 3). Předpokládá se poměrně rozsáhlá výsadba dřevin a keřů a ozelenění ploch zemních valů a okrajů vodních ploch, vzniklých těžbou.

Podrobně je výsadba specifikována v projektu rekultivace (EKOLES Jablonec n/Nis). Prostor budoucí pískovny se nachází v oblasti typických borů a borových doubrav, proto s výjimkou okolí vodních nádrží bude dřevinná skladba podřízena tomuto charakteru. Nosnými dřevinami bude proto borovice lesní, dub letní a zimní, lípa malolistá, bříza bělokorá v menší míře habr obecný. Při výsadbě porostů budou zachovány přístupové cesty z důvodu následné péče o porosty. Pro zvýšení biologické diverzity území budou do okrajových částí porostu a do skupin volné zeleně přimíšeny další dřeviny (jilmy, hrušeň, třešeň, hloh, babyka a keře). Vybrané plochy budou ponechány řízenému sukcesnímu vývoji. Tyto plochy budou jednak s písčitým povrchem – v okolí vodních ploch, jednak se počítá se zatravněnými plochami s pomístní výsadbou solitérních jedinců a menších ploch keřů.

Volné plochy budou zaujímat 31% zájmového území areálu pískovny, souvisle zalesněné plochy 69%. V celém řešeném území (celá plocha dotčených pozemků) bude zastoupení obdobné (32 resp. 68%). Součástí individuální výsadby na volných plochách budou též stromořadí v celkové délce 660 m (lípa malolistá) a podle silnice II/329 oboustranná dubová alej.

## B.III. Údaje o výstupech

### III.1.  Ovzduší

V rámci tohoto oznámení byla zpracována rozptylová studie řešící předpokládané znečištění ovzduší dané lokality provozem celého připravovaného a hodnoceného areálu. Studie řeší znečištění ovzduší vlivem vyvolané dopravy a  provozu technologie.  Přihlíží přitom k celkovému znečištění dané lokality.

V  areálu  nebude žádná výroba produkující specifické škodliviny do ovzduší. Jako rozhodující škodliviny jsou uvažovány oxidy dusíku a benzen, jakožto škodliviny vznikající spalováním uhlovodíkových paliv.

Emise tuhých znečišťujících látek neuvažujeme, předpokládá se těžba z hladiny jezera, úpravárenský proces probíhá zkrápěním kačírkové frakce. Skrápění se předpokládá i na části příjezdové komunikace a mezideponiích suroviny. Okrajové zemní valy budou postupně ozeleněny a nebudou zdrojem prašnosti.

Jako zdroje znečištění ovzduší za provozu pískovny se budou uplatňovat:

- provoz technologie – spalování motorové nafty dieselagregáty

- provoz nákladních automobilů na účelové komunikací a na komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu celkem 80 pohybů TNV denně, provoz kolových nakladačů na manipulační ploše – 2 ks

Uvedené zdroje lze charakterizovat takto:

Bodové zdroje znečištění

V této variantě nejsou bodové zdroje znečištění ovzduší uvažovány. Technologický uzel (úpravna, vlečný koreček) je uvažován jako plošný zdroj.

Plošné zdroje

Plošné zdroje jsou představovány technologickými zařízeními souvisejícími s těžbou, které lze charakterizovat  následujícími údaji o spotřebě paliva:

| Technologické zařízení | spotřeba nafty |
| --- | --- |
|  | l/Mth |
| Vlečný koreček KS 400 RA | 25,0 |
| Třídící zařízení Finlay 393 | 10,5 |
| Třídící zařízení Finlay se skrápěním | 10,5 |
| Čerpadlo vody s diesel pohonem | 7,5 |
| Celkem | 53,5 |

Technologická zařízení jsou v provozu 10 motohodin za pracovní den v prodloužené směně, zhruba 7 hodin v normální směně. Za předpokladu průměrné doby provozu 8 Mth/směnu je souhrnná spotřeba paliva 53,5 l/Mth, tj. 428 l/den. Při 250 pracovních dnech pak vychází roční spotřeba nafty 107 tis l/rok.

Tabulka : Emisní charakteristika plošného zdroje

| Škodlivina | g/s |
| --- | --- |
| NOx | 0,328234 |
| Benzen | 0,002014 |

Vzhledem k tomu, že těžba bude realizována „mokrým“ způsobem z hladiny jezera, není odkryv pískovny uvažován jako plošný zdroj zejm. polétavého prachu. Podobně obvodové valy budou průběžně ozeleňovány dle projektu rekultivace a nebudou působit jako plošné zdroje, nebo pouze krátkodobě.

Liniové zdroje

Prostřednictvím mimoúrovňového křížení (MÚK) Poděbrady-západ je umožněno bezproblémové napojení na dálnici 1/11 D11 do směru Kolín, Hradec Králové a do směru Praha. Křižovatkou u obce Písková Lhota je umožněno napojení do směru Nymburk, Poděbrady s vazbou na silnici I/38. Z potřeb odbytu suroviny předpokládáme, že většina dopravy se bude realizovat prostřednictvím II/329 a MÚK Poděbrady-západ na dálnici D11 (předpoklad 80%), menší část vyvolané dopravy (regionální a lokální potřeby) bude využívat napojení na II/611 prostřednictvím křižovatky u obce Písková Lhota (20%).

Tabulka.: Intenzita dopravy na síti

| komunikace | Úsek | Celkem | OA | LNA | TNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D11 | Poděbrady západ – Poděbrady jih | 14984 | 10522 | 1163 | 3299 |
| II/329 | Pečky – křižovatka s D11 | 2870 | 2271 | 235 | 364 |
| II/329 | Křižovatka s D11 – hranice okresů Kolín a Nymburk | 3963 | 3127 | 317 | 519 |
| II/611 | Křižovatka s II/329 – křižovatka s I/38 | 6791 |  |  | 767 |
| Příjezdová komunikace |  | 90 | 10 |  | 80 |

Tabulka: Emisní charakteristika příjezdové komunikace

| Komunikace | Emisní tok (g/s/m) |
| --- | --- |
|  | NOx | Benzen |
| Poděbrady západ – Poděbrady jih | 0,00113319 | 0,00000906 |
| Pečky – křižovatka s D11 | 0,00016069 | 0,00000150 |
| Křižovatka s D11 – hranice okresů Kolín a Nymburk | 0,00022590 | 0,00000209 |
| Křižovatka s II/329 – křižovatka s I/38 | 0,00035875 | 0,00000356 |
| Příjezdová komunikace | 0,00000471 | 0,00000005 |

Jako rozhodující škodliviny jsou uvažovány oxidy dusíku (NOx) a benzen.

### III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody

Areál nebude produkovat splaškové  odpadní vody, protože se uvažuje o použití chemických WC a využití sociální části pro zaměstnance mimo areál v Pískové Lhotě. V variantně se uvažuje s případě, že se nebude realizováno sociální zázemí v Pískové Lhotě mimo areál, s odběrem užitkové vody ze zdroje v areálu. V tomto případě lze uvažovat o zřízení nepropustné jímky s pravidelným odvážením odpadních vod.

Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody areál neprodukuje. Voda používaná pro zkrápění třídičů při výrobě kačírkové frakce bude svedena zpět do těžební jámy. Nároky na odvedení odpadních vod z technologického procesu mimo areál pískovny tedy nevznikají.

Dešťové vody

Zpevněné odvodněné plochy v areálu pískovny nebudou. Panelové plochy v okolí administrativního či technologického  zázemí budou odvodněny přirozeně. Jejich plocha je zanedbatelná (odhad kolem 100 m2) stejně jako plocha střech administrativního a sociálního zázemí – počítá se s instalací stavebních buněk.

Dešťové vody spadlé na plochy areálu budou přirozeně odtékat do těžební jámy. Zde bude hladina vody vystavena v úrovni hladiny podzemní vody, tj. zhruba 1,5 - 2 m pod terénem. Z dosavadních bilancí (viz kapitola hydrogeologie) vyplývá, že nebude nutné umělé snižování hladiny vodní plochy, tj. odvodňování těžební jámy přečerpáváním do recipientu, neboť nedojde k takové změně odtokových poměrů, které by vyžadovaly regulaci hladiny vystavené v těžební jámě.

### III.3. ODPADY

Produkce odpadů v souvislosti s posuzovaným záměrem je poměrně velmi malá. Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnocenou stavbou jsou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, tj. je jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

V době výstavby se počítá s využitím veškeré skrývky do terénních úprav a následné rekultivace dle projektu, zpracovaného firmou EKOLES Jablonec nad Nisou. To platí jak o skrývce ornice a podorničí (není klasifikována jako odpad – bude využita v souladu s podmínkami pro odnětí), tak o případné nebilanční surovině z povrchové části ložiska. Skrývka bude využita především na modelování zemních valů na západním a východním okraji areálu. Nepředpokládáme proto produkci odpadů typu zemina s kameny, kterou by bylo nutné odvážet mimo areál. Pozemky byly využívány jako zemědělská půda a nelze proto předpokládat jejich znečištění škodlivými látkami  či existenci staré ekologické zátěže.

Z výstavby technologické a administrativně sociální části rovněž nepředpokládáme vznik významných množství odpadů. Bude se jednat prakticky výhradně o montované celky, které budou dovezeny a usazeny na předem připraveném místě v areálu pískovny. Jedná se zejména o stavební buňky, které budou osazeny na panelové základové desce v severní části areálu, a dále o těžební a úpravárenské zařízení, která budou instalována zejména v jihovýchodním rohu areálu. Jedná se o montážní práce, které nejsou spojeny s významnou produkcí odpadů. V minimálním množství lze předpokládat některé odpady, vznikající při stavební činností (odpadní kabely, obaly od barev, směsný stavební odpad, odpadní plasty, dřevo a plastové papírové a lepenkové obaly.

Tabulka:  Bilance odpadů z výstavby

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Množství t | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Barva osahující org. rozpouštědla | N | 0,01 | LOF |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky | O | 0,04 | SPAL |
| 17 02 01 | Odpadní dřevo | O | 1 | SPAL |
| 17 02 03 | Odpadní plast | O | 0,5 | RECYKL |
| 17 04 05 | Odpadní železo, ocel | O | 1,5 | RECYKL |
| 17 04 08 | Odpadní kabely | O | 0,1 | RECYKL |
| 17 05 04 | Zemina a kameny bez škodlivin | O | 0 | Využity |
| 17 07 04 | Směsný stavební demolič. opad bez škodlivin | N | 2 | LOF |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,5 | SKL |

Vysvětlivky: LOF = likvidace odbornou firmou, SKL - skládkování, SPAL = spalovna,

RECYKL- recyklace, KOMP - kompostárna

Odpady vznikající při provozu

Provoz pískovny není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že výrobní proces je do značné míry bezodpadový, resp. lze odpady dále využít bez nutnosti .skládkování apod.

Z vlastního těžebního a úpravárenského procesu zpracování štěrkopísků  vznikají zejména odpadní štěrk a kamenivo bez obsahu škodlivin (kat.č.010408) a odpadní písek a jíl (kat. č. 010409), a dále odpady z těžby nerudných nerostů (010102).

Konkrétně se bude jednat o nadsítnou kačírkovou frakci (+32), které bude využita pro zpevňování účelové areálové komunikace, k založení středové hráze, menší část bude komerčně využita (prodej nadsítné frakce jako upraveného materiálu). S výjimkou části která bude prodána bude tedy nadsítná frakce využita na místě. Nepočítá se s její další úpravou (drcením), která má obvykle za následek vznik dalších odpadů. Jemné podíly z praní kačírkových frakcí budou odvedeny spolu z prací vodou zpět do těžební jámy a nebudou zachycovány např. na kalových polích apod. Surovina má příznivou zrnitostní charakteristiku s malým obsahem jílové a prachové frakce, takže se předpokládá minimální podíl tohoto materiálu. Případná nebilanční surovina, kterou bude nutné z technologických důvodů vytěžit (technologické ztráty) bude využita při konstrukci obvodových zemních valů a středové hráze.

Z provozu technologických zařízení (korečkové rypadlo, třídiče atd.), resp. z jejich údržby, budou vznikat odpady charakteru N, zejména odpadní strojní a hydraulické oleje a maziva a použité olejové filtry. Ty budou vznikat v pravidelných intervalech dle mazacího plánu a plánu údržby jednotlivých zařízení. Kompletní výměna provozních náplní se předpokládá zhruba jednou ročně. Výměnu provádí odborná servisní firma, která rovněž zajistí odvoz a zneškodnění použitých náplní. Předpokládá se odvoz k regeneraci či likvidace ve spalovně.

Z údržby a obsluhy lze nárazově předpokládat i odpadní tkaninu s čištění zařízení. Z provozu administrativně-sociální části vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude likvidován konvenčním svozem. Z počtu zaměstnanců (5 osob) je zřejmé, že produkce těchto odpadů bude zanedbatelná..

Z uvedeného je zřejmé, že z provozu pískovny se bude jednat převážně o odpady kategorie ostatní (O), z nichž podstatná část bude využita. Odpady nebezpečné (N) se omezí pouze na odpadní provozní kapaliny a odpady z čištění  strojů.Tyto odpady budou bezprostředně po vzniku  odvezeny oprávněnou firmou k likvidaci či regeneraci.

Tabulka:  Bilance odpadů z provozu

| Kód | Název | Kat. | Množství t/r | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N | 0,1 | LOF, RECYKL |
| 13 01 10 | Nechlorované hydraulické minerální oleje | N | 0,8 | LOF, RECYKL |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály... | N | 0,15 | LOF |
| 20 01 01 | Papír a lepenka (sběr. papír.) | O | 0,2 | RECYKL |
| 20 01 21 | Zářivky | N | 0,003 | LOF |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 2,5 | SKL |

Uvedené druhy odpadů budou vznikat po předpokládanou dobu provozu 8 let, tj. jejich vznik je časově omezen.

Odpady vznikající při rekultivaci

V této fázi nebudou vznikat prakticky žádné odpady. Z údržby a kultivaci zeleně lze předpokládat odpady běžné z údržby zeleně v minimálních množstvích, které bude likvidovat firma provádějící následnou rekultivaci.

Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

Po ukončení těžby, tj. po vyčerpání zásob ložiska, bude veškerá technologická zařízení demontována a odvezena, včetně administrativního zázemí (tj. stavebních buněk a panelů). V této fázi lze předpokládat v minimálních množstvích běžné stavební odpady bez obsahu škodlivin. Jejich druhovou skladbu ani množství nelze přesně specifikovat.

Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická.

### III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ

Hluk a jeho zdroje

Zdroje hluku v souvislosti s posuzovaným záměrem lze formálně členit na

- stacionární zdroje hluku – těžební a úpravárenská zařízení a stroje

- pohyb mechanismů v areálu těžebny (provoz 2 kolových nakladačů na mezideponiích)

- liniové zdroje – provoz nákladních automobilů odvážejících upravenou surovinu po vnitroareálové komunikaci a komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu

Všechny uvedené zdroje budou působit pouze v denní době (provozní doba cca 8-18 hod), v noční době nebude areál v provozu. Vzhledem ke vzdálenosti k chráněné obytné zástavbě obce Písková Lhota (cca 350 -400 m) jsou stacionární zdroje považovány za bodové.

Stacionární zdroje hluku představují technologická zařízení, umístěná v jihovýchodní části areálu v prostoru úpravny. Jedná se o vibrační třídiče, čerpadla technologické vody soustředěná v technologickém uzlu úpravny. V provozu zde budou tříplošinový a dvouplošinový třídič, vlečný koreček a čerpadla technologické vody poháněná diesel agregátem. Akustické účinky těchto zdrojů budou částečně eliminovány opláštěním ocelové konstrukce. U vibračních třídičů předpokládáme hlučnost (hladinu akustického tlaku) 85 -90 dB měřeno 1m od zdroje, u korečku cca 80 dB a dieselagregátu čerpadla 65 -70 dB.

V prostoru mezideponií upravené suroviny se budou pohybovat max. 2 kolové nakladače, kde předpokládáme hlučnost zhruba 75 dB.

Na komunikacích používaných pro dopravní obsluhu (včetně účelové vnitroareálové komunikace) se budou pohybovat těžké nákladní automobily v počtu 40 vozidel za provozní  dobu, tj. celkem 80 pohybů. To při průměrně 10 hodinové provozní době předpokládá zhruba 8 -10 pohybů TNV za hodinu.

Kromě účelové komunikace v areálu budou pro dopravní obsluhu využity komunikace II/329 (80 % ve směru D11, 20% ve směru II/611), dálnice D11 a silnice II/611.

Předpokládá se, že při instalaci strojů a zařízení budou respektovány požadavky nařízení vlády č.502/2000 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Za další zdroje hluku lze označit stavební mechanismy a činnost v období výstavby – provádění skrývky. Zde se předpokládá použití mechanismů a zařízení s velkou akustickou zátěží (např. rypadlo 85 - 90 dB, buldozer 85 - 95 dB). Tato zátěž bude působit pouze krátkodobě v denní dobu, a to po dobu provádění skrývky. Vzhledem k tomu, že tato fáze je z hlediska zdrojů hluku oproti fázi provozu nevýznamná, není samostatně posuzována.

Vibrace

Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné, protože budou působit pouze v bezprostředním okolí úpravny.

V dopravě bude průjezd obcemi minimální, protože se předpokládá prioritní doprava (80%) k zákazníkům po II/329 s napojením na D11, a dále po II/611 s napojením na I/38. Průjezd obcí Písková Lhota se ta neuvažuje, nebo pouze v jednotlivých případech při dopravě k lokálnímu odběrateli (zhruba 1-2 průjezdy denně). Z tohoto důvodů neuvažujeme působení vibrací z pojezdu TNV obcemi.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

V areálu  nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroji jiného ionizujícího záření.

Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a laserů (včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Instalace světelných reklam a poutačů s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje. Trafostanice jako nevýznamný zdroj elektromagnetického záření je umístěna ve stavebně izolovaném prostoru tak, že nemůže v žádném případě negativně ovlivnit ani pracovníky areálu, ani obyvatelstvo.

V provozu nebudou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla).

### III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Rizika vzniku havárií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v areálu pískovny nejsou rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš  pravděpodobná, a to i přesto, že ve výrobním procesu budou škodlivé látky používány jednak jako provozní náplně strojů a zařízení, jednak jako pohonné látky. Bude se jednat o motorové a hydraulické oleje a motorovou naftu.

Množství současně přítomných látek v provozních náplních lze hodnotit jako významné, a rovněž manipulace (doplňování paliva) bude poměrně častá. Údaje o množství škodlivých látek jsou shrnuty v následující tabulce:

| Technologické zařízení | Spotřeba nafty (l/Mth) | Objem nádrže hydraulického oleje (l) | Objem palivové nádrže (l) | Množství motorového oleje (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlečný koreček KS 400 RA | 25 | 250 | 520 | 23 |
| Třídicí zařízení Finlay 393 dvouplošinové | 10,5 | 400 | 300 | 15 |
| Třídicí zařízení Finlay se skrápěním třípološinové | 10,5 | 400 | 300 | 15 |
| Čerpadlo vody s diesel pohonem | 7,5 | 0 | 80 | 10 |
| Celkem | 53,5 | 1050 | 1200 | 63 |

Vysv: Mth = motohodina

Technologická zařízení jsou v provozu cca 10 motohodin za pracovní den v prodloužené směně, zhruba 7 hodin v normální směně. Za předpokladu průměrné doby provozu 8 Mth/směnu je souhrnná spotřeba paliva 53,5 l/Mth, tj. 428 l/den. Při 250 pracovních dnech pak vychází roční spotřeba nafty 107 tis l/rok.

Pohonné látky budou dováženy individuálně dle potřeby z blízké čerpací stanice. Strojní oleje a maziva budou rovněž dováženy servisní firmou dle mazacího plánu jednotlivých technologických zařízení (zhruba 2x ročně). Plastická maziva budou v provozně nezbytném množství skladovány na místě v originálních obalech v prostoru dílny.

Z uvedeného je zřejmé, že ze škodlivých látek budou používány ropné látky, ale pouze v uzavřených okruzích jako provozní náplně strojů a zařízení (hydraulické a strojní oleje a maziva) a jako pohonné látky (nafta motorová, bionafta).

Riziko je sníženo samo o sobě jednak způsoben uložení a nakládání s těmito látkami, jednak technickými opatřeními a havarijními organizačními opatřeními, a poměrně malým množstvím těchto látek a nízkou mírou nebezpečnosti. Množství škodlivých látek v uzavřených okruzích a provozních náplních strojů je zhruba v prvních m3 (souhrnné množství všech ropných látek v nádržích stacionárních zařízení je zhruba 2,5 m3)

Množství látek skladovaných mimo nádrže technologických zařízení je zanedbatelné a bude se jednat o cca 50 kg plastického maziva uloženého v originálním obalu.To je z hlediska množství i nebezpečnosti látky zanedbatelné bez hodnotitelného rizika.

Provozní kapaliny na bázi ropných látek budou používány pouze v uzavřených okruzích a náplních, a zaměstnanci s nimi proto nepřijdou do styku s výjimkou servisních pracovníků (běžná údržba), kteří budou  náležitě poučení. Opravy a výměny náplní budou provádět pracovníci specializované firmy (servis výrobce).

Látky budou přítomny v uvedených množstvích pouze v nádržích a uzavřených okruzích v množství celkem zhruba 2,5 m3. .Na areál se proto nebude vztahovat zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.

Rizikové a havarijní situace mohou vzniknout jednat při technologickém úniku ze zařízení (netěsnost a postupný únik látky) jednak při manipulaci (doplňování paliva, výměna provozních náplní, havárie v dopravě, doplňování provozních náplní či jiné manipulaci s nimi).

Potenciálně největší riziko havarijních  úniků představuje manipulace se škodlivými látkami v prostoru úpravárenského zařízení (třídiče), a to z důvodu poměrně významné spotřeby nafty a nutnost jejího doplňování. Vzhledem k navrženým opatřením je riziko úniků těchto látek z prostoru technologického zařízení poměrně malé až zanedbatelné. Poměrně větší pravděpodobnost úniků je z odstavených vozidel, a při vlastním provozu automobilů, zejména rizika spojená s havárií v dopravě. Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- únik škodlivých látek při manipulaci (únik při nesprávné manipulaci, nedbalost při výměně či doplňování provozních kapalin)

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě nebo z odstaveného vozidla

- postupný únik látek  škodlivých vodám při netěsnosti systému

- únik škodlivých látek při požáru či jiné havárii

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních řádů a pokynů výrobců technologických zařízení pro údržbu a provoz. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná. Při plnění nádrží je nezbytné používat zařízení s vypínáním tankovací pistole při naplnění nádrže, čímž je vyloučeno přeplnění. To většina moderních tankovacích cisteren splňuje. Manipulaci s pohonnými látkami (tankování) provádět na zapezpečné ploše, kde bude možné eventuelní únik okamžitě lokalizovat a likvidovat.

Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- zaměstnanci závodu

- podzemní voda a povrchová voda (ochranné pásmo lázeňského místa)

- individuální zdroje zásobování vodou

Vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě je riziko ohrožení obyvatelstva velmi nízké a to i v případě mimořádné události. Rizika ohrožení zdraví jsou soustředěna zejména na zaměstnance areálu.  Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví osob (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké, neboť se jedná o osoby seznámené s vlastnostmi skladovaných látek a obsluhou technologických zařízení a proškolené v zacházení s nimi, včetně předpisů BOZP a opatřeních v případě havarijní situace. V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací

| typ havárie | Ohrožený objekt | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| havarijní únik škodlivých látek při dopravě, přepravě, manipulaci (tankování), nebo z nedbalosti | Horninové prostředí, podzemní a povrchová voda | Nutná technická a organizační opatření, |
| postupný únik látek při netěsností systému | Horninové prostředí, podzemní a povrchová voda | nutná organizační a technická opatření |
| technologická nekázeň, porušení předpisů BOZP, | Zaměstnanci, podzemní a povrchová voda | Nutná technická a organizační opatření |

Prakticky všechny teoreticky možné typy havarijních situací jsou spojeny s únikem ropných látek do horninového prostředí, povrchové vody v těžební jámě a dále do vod podzemních.

Předpokládáme, že mimo technologické zařízení by látky pronikly pouze v mimořádném souběhu nepříznivých okolností. Při vzniku havárie či úniku na manipulační ploše by byl únik ihned zpozorován a neprodleně likvidován navázáním na vhodný sorbent, či odtěžením kontaminované zeminy. Při průniku látky přímo na hladinu vodní plochy je možno neprodleně únik likvidovat obvyklými postupy (odsátí látky z hladiny fibroilovými pásy, odčerpání apod.). Nezbytná jsou i organizační opatření zpracování havarijního plánu a proškolení zaměstnanců z hlediska postupů v případě havárie.

Postupný únik látky lze eliminovat již vhodnými provozními  postupy a technickými opatřeními na zařízeních (úkapové a záchytné vany), nehledě k tomu, že zařízení  budou za provozu pod stálým dohledem. V případě, že únik by nebyl zpozorován a likvidován, jsou možná následná sanační opatření.

Za důležitou lze označit prevenci úniku – důslednou kontrolou všech zařízení, obsahujících ropné látky před zahájením a po skončení směny. Nezbytné jsou provozní řády jednotlivých zařízení a havarijní plán.

Riziko šíření kontaminantu do podzemních vod mimo prostor těžebny je vyhodnoceno v příslušné kapitole hydrogeologie.

Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence).

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál těžebny.. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké, a nelze je uvažovat ani v případě mimořádné události.

Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby,. nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze v případě popsaných typů havárií vyloučit. Jejich předpokládané následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu. Nejbližší obytná zástavba jsou převážně rodinné domky v obci Písková Lhota, vzdálené zhruba 350 m severozápadně. Zde se rovněž nacházejí zdroje individuálního zásobování vodou.

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, např. požáru spojeného s únikem většího množství škodlivých látek (maximální množství ropných látek je 2,5 m3).  Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost znečištění ovzduší škodlivými zplodinami a znečištění povrchových vod na hladině vodní plochy s rizikem šíření do podzemních vod. Požární prevenci i technickým opatřením eliminujícím riziko  vzniku požáru musí být proto věnována náležitá pozornost.

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů výrobců a zodpovědných osob.

Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám. Plocha, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám (např. při tankování), by měla bát zabezpečena proti únikům (zpevnění, obvodové hráze či příkopy).  Nezbytné je zpracování havarijního plánu se kterým musí být seznámeni všichni zaměstnanci areálu. Zaměstnanci areálu musí být seznámeni s účinky skladovaných a používaných látek a se zásadami první pomoci při zasažení, s doporučenými skladovacími postupy a zásadami BOZP a bezpečnosti provozu.

Důležitá  je požární prevence, tj. rozdělení areálu  na požární úseky, oddělené skladování hořlavin, instalace hlásičů požáru. apod. To bude podrobně  rozpracováno v požární části projektu. Vzhledem k omezenému  množství skladovaných a používaných hořlavých látek a nízkému stupni nebezpečnosti postačí obvyklá protipožární opatření. Samozřejmé je důkladné proškolení zaměstnanců a omezení používání otevřeného ohně v prostorách závodu.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

a)dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

Širší zájmové území v okolí Pískové Lhoty (viz příloha č.1) je součástí Nymburské kotliny modelované tokem Labe a jeho levostranných přítoků, z nichž nejvýznamnější je říčka Výrovka. Reliéf území je určen zejména jeho geologickou stavbou a vývojem, kdy rozsáhlá plošina křídových hornin byla modelována činností vodních toků, a to jak erozí původního reliéfu, tak zejména sedimentací na peneplenizovaný reliéf. Krajina má ta výrazně plochý reliéf bez výrazných morfologických prvků, s nízkou mírou zalesnění. Morfologie terénu podmiňuje rovněž poměrně hustou síť vodních toků, z velké části regulovaných. Toto geografické a morfologické vymezení, klimatické poměry příznivé pro zemědělskou výrobu  a výskyt nerostných surovin využitelných pro stavení výrobu mělo zásadní vliv na vývoj a využití tohoto území na levém břehu Labe v oblasti vymezené městy Nymburk, Poděbrady a Pečky. Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako urbanizované a člověkem silně ovlivněné území s dominantním zemědělským využitím, s poměrně velkou hustotou zalidnění. Dominantní je vliv zemědělství, což se projevili zejména scelením pozemků do větších enkláv intenzivně obhospodařovaných polí, oddělených pouze remízy převážně smíšených lesů a porosty v okolí drobných vodotečí. Poměrně velká hustota zalidnění, koncentrovaná do menších obcí, podmínila i rozvoj komunikační sítě. Silniční síť v území je poměrně velmi hustá jak v lokálním (silnice III. Tříd, polní cesty a účelové komunikace) tak regionálním měřítku (silnice I. a II. tříd, dálnice).

Přírodní prostředí takto vymezeného širšího zájmového území vykazuje známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění nad 80%, odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti drobných vodotečí, meliorační zásahy.  Pro území  lze doložit velmi nízký  koeficient ekologické stability (KES), daný zejména velkými výměrami intenzivně využívaných polí, které jsou jen lokálně prokládány smíšenými porosty spíše ostrovního charakteru a liniovými porosty podél komunikací a vodotečí. Vysoká je i hustota sídel, ať už se jedná o menší obce (Vrbová, Kostelní a Písková Lhota, Hořátev atd.)  místními terénními depresemi a elevacemi s nevýznamným podílem zeleně. Takto definovaný koeficient ekologické stability odpovídá velmi intenzivně využívanému území.

Lesnatost území je velmi nízká, je prakticky soustředěna na ojedinělé remízy a větrolamy a antropogenní porosty (sady) v okolí sídel. Za nejvýznamnější lze z tohoto pohledu považovat smíšené porosty (doubravy s borovicí) v severním sousedství areálu vybíhající do polí, porosty (topolová alej s keřovým podrostem) podél meliorační svodnice na jihu území. Význam z hlediska ekologické stability území ,á i ruderální lada na severovýchodě. Podél polních cest a vodotečí a na ojediněle zachovaných mezích v zemědělských monokulturách jsou zastoupeny křovinaté porosty s růží šípkovou, hlohem, ovocnými stromy apod.

Přírodovědecky významnější lokality v území nejsou zastoupeny a jsou soustředěny do údolí podél Labe.

Zájmové území je velmi silně dotčeno činností člověka. Sporadicky zalesněné ploché údolí Labe přestavovalo urbanizační osu, kolem které se soustředila zástavba sídel (Poděbrady, Nymburk, Sadská) i páteřní komunikační trasy . Jedná se zejména o silnici II/611, která přestavovala do vybudování dálnice D11 páteřní komunikační tah mezi Prahou a Hradcem Králové, a podél které se soustředila i zástavba obcí. Po výstavbě dálnice D11  její význam poklesl, přesto však obě tyto komunikace představují výrazné liniové prvky v krajině.  Dalšími významnými prvky jsou komunikace II/329 a I/38, které představují rovněž významné urbanizační osy. Významná je i hustota nadzemních liniových vedení.

V území se projevila i těžba nerostných surovin, i když nikoliv dominantně jako je tomu v případě zemědělství. Zásoby písků a štěrkopísků v kvartérních sedimentech fosilní labské terasy na povrchu podmínily vznik jednak menších pískoven a písníků, jednak průmyslovou těžbu (Poděbrady – Kluk). Vytěžené prostory zůstaly povětšinou zaplaveny a jsou zpravidla využívány k rekreačním účelům.

Z hlediska přírodních bohatství je v území prioritní výskyt minerálních vod, což vytvořilo předpoklad pro rozvoj lázeňských a rekreačních služeb (Poděbrady a Sadská). Lázeňská místa mají stanoveno ochranné pásmo. Posuzovaný záměr leží ve II. OP uvedených lázeňských míst.

Vlastní výhledový areál pískovny představuje prakticky pouze ornou půdu (agrocenózy polí) lemovanou ze severní strany lesním porostem borové doubravy, na severovýchodě ruderální ladou. Areál pískovny nebude v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, je však v kontaktu se skladebnými prvky ÚSES (viz příslušná kapitola). Na jihu je areál omezen meliorační svodnicí lemovanou topolovou alejí s keřovitým podrostem. V širším okolí budoucí pískovny dominuje zemědělsky využívaná půda, význam má i blízkost komunikací (Dálnice D11 a její křížení ze silnicí II/329) Souborně jde o antropicky významně pozměněná stanoviště.

Z hlediska dalšího rozvoje krajiny v širším zájmovém území bude dále dominovat její zemědělské využití. Navrhovaný záměr představuje změnu poměrně monotónní tvářnosti krajiny odnětím části zemědělsky využívané plochy, její přeměnu na komplex těžebny štěrkopísků a v časovém horizontu zhruba 10 let přeměnu vytěženého prostoru rekultivací na dělenou vodní plochu lemovanou zemními valy, osázenými porosty dřevin a zatravněnou. Plocha bude ponechána řízené sukcesi a nepředpokládá se její rekreační využívání.

Prioritním využitím území navrhovaného k těžbě štěrkopísků jako oznamovaného záměru je tedy zemědělská výroba – produkce polních kultur. V přímé návaznosti na zemědělské pozemky, již mimo územní požadavky posuzovaného záměru těžby, je lesní hospodářství v kategorii lesů hospodářských, borového hospodaření ve 2. vegetačním stupni. V těsné návaznosti probíhá významná liniová dopravní stavba – dálnice D 11 včetně navazujících aktivit – čerpací stanice PHM a parkovišť, tyto aktivity výrazně narušily možnosti priorit trvale udržitelného rozvoje území, navíc dálnice D11 představuje i nepropustnou bariéru pro migraci živočichů a destabilizuje i osu nadregionálního biokoridoru  K 10.

Prioritou trvale udržitelného využití je tedy soulad zemědělské výroby a lesního hospodářství  s požadavky ochrany životního prostředí a jeho složek; včetně zajištění okolního území před úniky případně kontaminovaných dešťových vod z areálu čerpací stanice a parkovišť, resp. z dopravních staveb. Prioritou je ochrana kvality podzemních vod zájmového území, i ve vazbě na ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst. Jakákoli změna využití území musí tedy na jedné straně směřovat k posílení biologické rozmanitosti území včetně posílení ekologické stability krajiny, dále pak  k zajištění ochrany kvality podzemních vod.

V kontextu produkční funkce venkovské krajiny jde dále o optimální využití zemědělské půdy ve vztahu k rozmístění jednotlivých kultur s ohledem na členitost území a potenciální erozi v území (v daném případě jde o téměř rovinatý terén bez náchylnosti pozemků k vodní erozi, nelze však vyloučit určitou náchylnost k větrné erozi).

Především je třeba z hlediska dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje bezpodmínečně dodržet doporučení, vyplývající z posouzení kontaktu záměru se skladebnými prvky územního systému ekologické stability. To se týká zejména projektu rekultivace. V období těžby ložiska je třeba maximálně eliminovat účinky jejích vlivů (doprava suroviny, ovlivnění režimu podzemních vod).

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  součástí zemědělského půdního fondu a byly využívány dlouhodobě  k intenzivní rostlinné velkovýrobě – především k pěstování obilovin. Půda a lesní porosty jsou  obnovitelnými přírodními zdroji, v zájmovém území se nenacházejí výrazně antropogenně změněné plochy, jako např. průmyslové areály, zástavba atp., které by zásadně měnily dochovaný stav přírodního prostředí; dopravní stavby se nacházejí mimo zájmové územní záměru.

Posuzovaný záměr dokládá, že zájmové území má i využitelný potenciál surovinový, realizace tohoto potenciálu však nesmí ohrozit další přírodní zdroj – podzemní vodu, která je z připovrchových zvodní jímána v objektech individuálního zásobování obyvatelstva v okolních sídlech.

Pro nejbližší okolí navrhovaného písníku je možno doložit, že prakticky vymizely strukturní prvky krajiny drobnějšího měřítka s potenciálem zvýšené stanovištní diverzity. Prakticky jedinou výjimkou je prostor postagrálních ruderalizovaných lad v severovýchodní části území a fragmenty přechodových ekotonů západního okraje lesních porostů v severovýchodní části území. Lze dovodit normální  až sníženou míru kvality přírodního prostředí, s ohledem na míru zcelení pozemků a otevřenost krajiny. Při zachování současné úrovně stanovištní diverzity území lze předpokládat poměrně dobrou schopnost regenerace krajinných systémů.

V širším posuzovaném území se nacházejí další ložiska surovin (štěrkopísky a písky), přičemž navrhovaným záměrem nejsou dotčeny jiné zájmy chráněné horním zákonem. Těžbou budou exploatovány zásoby štěrkopísků nevýhradního ložiska a prostor postupně rekultivován.

Ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno považovat za velmi málo pravděpodobné. Areál neprodukuje technologické odpadní vody, produkce splaškových vod je poměrně malá.. Následky případná havárie při technologické nekázni či havárii v dopravě jsou poměrně snadno likvidovatelné jednoduchými technickými a organizačními opatřeními (viz v příslušné části oznámení). Obdobné platí pro podzemní vody, kdy lze hodnotit rizika vůči zvodnění v kvartérním kolektoru. Zásoby podzemní vody v kvartérním kolektoru lze označit za málo významné z kvalitativního hlediska (zásoby jsou řazené do II. kategorie z důvodů zvýšených obsahů dusíkatých látek, železa a manganu) i kvantitativního hlediska (nízká vydatnost zdrojů a nevhodnost pro hromadné zásobování). Kvartérní zvodeň je v oblasti využívána pouze pro individuální zásobování (domovní studny) či k zásobování objektů služeb (motorest).

Zdroje minerálních vod lázeňských míst Poděbrady a Sadská, vázané na kolektor křídových hornin, nebudou záměrem dotčeny ani ohroženy.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

Územní systém ekologické stability

Pro zájmové území není k dispozici  komplexní podklad charakteru generelu či plánu  místní úrovně ÚSES, lze předpokládat využití lesních porostů, poněvadž strukturní kosterní prvky v zásadě vymizely, pokud mezi ně nelze počítat meliorační kanály s doprovodnou vegetací. S ohledem na absenci ÚPD okolních obcí není fixována kostra ekologické stability místní úrovně ani v rámci ÚPD. Vlastní zájmové území navrhovaného písníku nepokrývá žádný kosterní prvek ekologické stability krajiny.

Zájmovým územím však prochází osa nadregionálního biokoridoru K 10. Ten je (dle Bínová 2002) dálkovou migrační trasou, která umožňuje migraci mezofilní, vodní, nivní a teplomilné bioty na nadregionální, tj. nejvýznamnější úrovni. Biokoridor je tvořen 5 osami, a to mezofilní hájovou, (mezofilní) borovou, teplomilnou doubravní, vodní, nivní a jejich ochrannou zónou. Minimální šířka osy nadregionálního biokoridoru odpovídá šířce regionálního biokoridoru příslušného typu, tj. 40 m. Na zájmové území  zasahuje část nadregionálního biokoridoru NK 10, která slouží migraci mezofilní (borové) bioty. Biokoridor (osa) je tvořen souborem lokalit s touto biotou, a zatím je nespojitý, přerušovaný plochami s nižším stupněm ekologické stability. Osa však nesmí být přerušena antropickou bariérou, což může být pískovna určená pro těžbu nebo větší vodní plocha. Minimální šíře osy nadregionálního biokoridoru je 40 m, ale pouze na územích s nízkým stupněm ekologické stability, je možné přistoupit na přípustné přerušení biokoridoru ornou půdou v délce 100 m. V místě přerušení biokoridoru ornou půdou však není možná existence nepřekonatelné antropické bariéry, a proto musí být i toto křížení dobývacího prostoru a biokoridoru dořešeno. Je nezbytné zajistit průchod především pro faunu příslušného typu a optimálně upravit okolí, tj. výrazným způsobem zvětšit plochy trvalé vegetace. Upřesněním nadregionálního biokoridoru lze rozumět  vychýlení trasy osy NRBK, pokud je respektován typ osy, prostorové parametry a spojitost osy. (Úpravy trasy NRBK, které nerespektují tyto zásady, je nutné považovat za změny podléhající odsouhlasení MŽP ČR.) Na základě výstupů posouzení

Poloha biokoridorů a biocenter není tedy posuzovaným záměrem po možné úpravě osy NRBK č. K10 dotčena (viz přílohová část – příloha 6), je nutno respektovat polohové vymezení vložených lokálních biocenter.

Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. (určení viz kapitola B. I.1.) Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly. Vztah k jednotlivým segmentům územního systému ekologické stability, s nimiž je záměr v kontaktu, je diskutován v příslušných kapitolách. Jedná se zejména o lesní porosty borových doubrav na severu území a přilehlou ruderální ladu na severovýchodě, jakožto významné krajinotvorné prvky, a dále o upřesnění trasy nadregionálního biokoridoru a navazujících prvků lokálního ÚSES.

Jiné registrované významné krajinné prvky se na staveništi ani v jeho okolí nenachází.

Z nejbližších objekt tohoto typu  lze zmínit  některá maloplošná chráněná území, např. přírodní památka Písečný přesyp u Píst, dále Přírodní rezervace v Jezírkách. Písečný přesyp u Píst je přírodní památka o rozloze 3,7 ha, tvořící zbytek písečné duny z výskytem zajímavých společenstev rostlin a živočichů, vázaných na písečná stanoviště. Přírodní rezervace V jezírkách je jednou z našich nejvýznamnějších lokalit výskytu vstavače bahenního. Obě tato chráněná území jsou natolik vzdálena od posuzovaného záměru, že jím nemohou být jakkoliv ovlivněna. .  Dalšími zvláště chráněnými územími jsou některé dochované přírodě blízké až přirozené  lužní lesy vázané na tok Labe (NPR Libický luh, PR Veltrubský luh), vše nad 5 km severovýchodně Situace těchto chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části oznámení.

Území přírodních parků nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, hranice nejbližšího přírodního parku Kersko-Bory  prochází cca 7 km západně.

Zájmové území oznamovaného záměru těžby štěrkopísků není v kolizi s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., nejbližším významným krajinným prvkem je lesní porost, lemující severní část zájmového území a lesní porost, lemující severovýchodní část území. Je doporučeno, aby závěrné svahy respektovaly ochranná pásma těchto lesních porostů. Biologická charakteristika je uvedena v části Fauna a flora.

Na území se nevyskytují ani významné solitérní dřeviny (památné stromy a.p.). Nejbližší památné stromy lze zmínit v obci Přední Lhota (hrušeň) a Hořátev (dub letní, lípa malolistá, topol černý)., zcela mimo dosah vlivů posuzovaného záměru.

Jednotlivé konkrétněji popsané podklady  nejbližších skladebných prvků ÚSES dokládá výřez mapy lokálního ÚSES , doložený v části F tohoto oznámení.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V bezprostředním okolí posuzované výstavby areálu pískovny se nenachází žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny . Areál se nachází mimo historicky osídlená území i mimo stávající zástavbu obcí a měst.

Z nejbližších objektů tohoto typu lze pro úplnost zmínit jednolodní pozdně barokní kostel Nanebevzetí P.Marie z roku 1817 a barokní plastiky  na území obce Kostelní Lhota. V obci Hořátev je jednolodní evangelický kostel z roku 1792, v obci pobýval a tvořil spisovatel Jan Karafiát. Další objekty tohoto typu se nachází v obcích Sadská, Poděbrady a Pečky. Vzhledem k jejich pozici k hodnocenému záměru je jejich bližší popis samoúčelný.

Jižně od zájmového území za tělesem dálnice se nachází technicky významný areál železničního zkušebního okruhu. Rovněž mimo dosah vlivů pískovny.

Přestože zájmové území není významnou archeologickou lokalitou, lze v širším okolí takové lokality identifikovat (např. obec Písty, kde byly nalezeny stopy po činnosti mezolitických lovců a sběračů). Vzhledem k velikosti odkryvu v rozmezí cca 11-15 ha však nelze vyloučit náhodné archeologické nálezy menšího významu, či drobné paleontologické nálezy v kvartérních eolických uloženinách.

Vzhledem k pozici areálu odlehle od historického osídlení nepředpokládáme zastižení archeologických nálezů při zemních pracích. S ohledem na staré  osídlení lze však doporučit ve smyslu ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona  č.242/1992 Sb. uvědomit příslušný  ústav památkové péče o posuzované aktivitě.

Území hustě zalidněná

Z hlediska hodnocení územní koncentrace výroby, bydlení a služeb se posuzovaná oblast nachází v poměrně hustě zalidněném území mezi městy Poděbrady, Nymburk, Sadská  a Pečky. Území má výrazně zemědělský charakter a obce se rozvíjely zejména podél páteřních komunikačních tahů. To platí i o nejbližších obcích Kostelní Lhota, Písková Lhota, Vrbová Lhota  a Přední Lhota, což jsou sídla situovaná nejblíže k posuzovanému záměru. Jedná se o obce s počtem obyvatel do 1000 (Písková Lhota 399 obyvatel, Kostelní Lhota 713 obyvatel).

Hustota osídlení vzrůstá v okolí větších měst Poděbrady a Nymburk. Charakter osídlení v obci určovalo převážně zemědělské využití krajiny. Jedná se většinou o obce s liniovou zástavbou podél komunikací /původní statky) lemované v bezprostředním okolí zahradami a sady a dále polnostmi. Z větších podniků jsou zde agrokombináty a zpracovatelské závody vázané na zemědělskou produkci v živočišné a rostlinné výrobě. Větší průmyslové závody se zde nevyskytují a jsou soustředěny do uvedených větších měst. Širší okolí má význam pro rekreaci (lázeňství) a relaxaci obyvatelstva ( možnosti koupání, táboření apod.) jihozápadně od Poděbrad v prostoru vytěženého jezera Kluk.

Vlastní území Pískové Lhoty, jakožto dotčené obce, odpovídá shora uvedené charakteristice. Jedná se o obec s rozvinutou převážně nízkopodlažní zástavbou rodinných domů a statků podél silnice II/611 až po křižovatku s II/329. Obci dominuje zemědělské využití, na jihozápadním okraji je situován agrokombinát. V obci je běžná občanská vybavenost (obchody, menší provozovny služeb) a objekty pro rekreaci (motorest 50 lůžek).

Město Stochov a jeho okolí se nachází ve středně hustě osídleném území – podle údajů z internetu je obec charakterizována následovně:

ZUJ: 537659 				Pošta: Ano
     ID obce: 12097 				Škola: Ne
     Statut města: Ne 				Zdravotnické zařízení: Ne
     Počet částí: 1				Policie: Ne
     Katastrální výměra: 643 ha 		Kanalizace (ČOV): Ne
     Počet obyvatel: 391			Vodovod: Ne
     Z toho v produkt. věku: 225		Plynofikace: Ne
     Průměrný věk: 37,3

Hodnocené území areálu pískovny leží  již mimo souvislou obytnou zástavbu zhruba  350 m jihovýchodně od okraje obce, od které je z části odděleno lesním porostem.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší a klima

Podle schématu klimatických oblastí leží Písková Lhota v okrsku A3 -  teplý, mírně suchý, s mírnou zimou.	Tento okrsek lze charakterizovat následovně:

Průměrné roční teploty kolísají v rozmezí 6 – 9 stupňů, v letním půlroku mezi 12-15 oC, zimním mezi 0 – 2,5 oC.  V nejteplejším měsíci červenci stoupají teploty na průměrných 16-19 stupňů, v lednu klesají an -2 až -4.

Průměrné roční úhrny srážek se pohybují kolem 564 mm (Poděbrady), resp. 554 (Nymburk). Průměrná hodnota evapotranspirace je 450 mm. Maximální roční srážkové úhrny v oblasti Poděbrad se pohybují mírně nad 800 mm. Přehled základních klimatických faktorů pro oblast Poděbrady je v následující tabulce:

Tabulka:  Základní klimatické faktory

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úhrn srážek (mm) | 32 | 31 | 29 | 38 | 58 | 63 | 89 | 68 | 43 | 45 | 35 | 33 | 563 |
| Průměrná teplota (oC) | 1,7 | 0,7 | 3,4 | 8,8 | 14,0 | 17,3 | 19,0 | 18,3 | 14,6 | 9,1 | 4,3 | 0,3 | 8,9 |

Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní.  Oblast je charakteristická teplým a suchým létem a mírnou zimou. Počet souvislých mrazových dnů v roce se pohybuje kolem 65, střední počet dní se souvislou sněhovou pokrývkou je 35. Oba faktory mají klesající tendenci.

Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Nepříznivě působí velká četnost slabých větrů do 2 m/s (kolem 66% roční doby, z hlediska tříd stability je četnost velmi stabilní a stabilní mezní vrstvy kolem 33% roční doby. V lokalitě převládají větry západního směru s četností 21% v rámci roku. Převládá proudění ve vyšších vrstvách atmosféry, inverzní stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý charakter. Déletrvající inverzní stavy se vyskytují poměrně řídce, a soustřeďují se na zimní měsíce.

Tabulka  Větrná růžice pro oblast Poděbrad (ve výšce 10 m nad zemí v %)

| Třída rychlosti větru m/s | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM | CELK. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 2,71 | 4,10 | 10,53 | 4,82 | 3,85 | 6,78 | 11,12 | 5,55 | 16,96 | 66,42 |
| 5,0 | 1,25 | 1,82 | 6,25 | 2,96 | 1,13 | 4,85 | 9,36 | 4,18 |  | 31,8 |
| 11,0 | 0,05 | 0,09 | 0,23 | 0,22 | 0,02 | 0,37 | 0,52 | 0,28 |  | 1,78 |
| Součet | 4,01 | 6,01 | 17,01 | 8,00 | 5,00 | 12,00 | 21,00 | 10,01 | 16,96 | 100,00 |

Kvalitu ovzduší ovlivňují regionální i lokální zdroje. Regionální zdroje vytvářejí především pozadí škodlivin, patří sem vliv elektráren a velkých zdrojů ( elektrárna Mělník, Chvaletice, Opatovice) a některé velké průmyslové komplexy

Z lokálních zdrojů je to vliv spalování tuhých paliv a především vliv liniových zdrojů dopravy. Z tohoto pohledu jsou významné páteřní regionální tahy  D11, II/611 II/329 a I/38. Frekvence dopravy na místní síti (silnice III třídy) je poměrně malá, přesto lze její vliv na pozadí škodlivin zahrnout. V zájmovém území se významné stacionární zdroje znečišťování ovzduší nevyskytují.

Kvalita ovzduší v zájmovém území není pravidelně sledována imisním měřením mobilní monitorovací stanice OHES ani měřením na stacionárních stanicích. Průměrné roční koncentrace IHr lze tak odhadnout dle měření ve srovnatelných částech okresu pro polétavý prach 16-17 g/m3, pro oxid siřičitý SO2 14 g/m3, pro oxidy dusíku na 14 - 15 g/m3. To jsou hodnoty výrazně pod přípustnými imisními limity. Překročení limitních koncentrací je výjimečné.

Lze konstatovat, že kvalita ovzduší v zájmovém území je poměrně dobrá, k čemuž přispívají dobré rozptylové podmínky, absence větších lokálních zdrojů znečištění.

Geomorfologie, geologie a  půda

Geomorfologicky (dle Czudka 1972) patří zájmové území do Poberounské soustavy, jejíž součástí je podsoustava Česká tabule, a leží na celku Středolabské tabule, podcelku Nymburské kotliny. Morfologie terénu závisí především na litologickém vývoji křídových hornin a tektonických poměrech. V převážné části území jsou vyvinuty ploché tabule a kotliny všeobecně s malými výškovými rozdíly. Typická je malá hustota zalesnění a poměrně hustá síť vodních toků.

Zájmové území se nachází v nadmořské výšce kolem 188 m n.m. a je součástí velmi ploché kotliny predisponované tokem Labe a jeho přítoků. Reliéf území je rovinný s mírným sklonem směrem k S k toku Labe. Terén je modelován činností drobných vodních toků (Výrovka, Káča) do zvlněné roviny, členěné drobnými velmi mělkými údolími a nízkými elevacemi s nízkým převýšením. Lokálně významné morfologické prvky se zde prakticky nevyskytují.

Z regionálně geologického hlediska je širší  zájmové oblast součástí křídové České tabule, rep, labské facie české křídové pánve. Sedimenty křídy (mesozoikum) zde dosahují mocnosti 50 – 100 m. Rozdíl je dán přítomností významné tektonické linie směru JV-SZ, podle které byla vyzdvižena jižní tektonická kra, která byla následně denudována až na sedimenty spodního turonu. V užším zájmovém území jsou však v podloží kvartérních sedimentů zastoupeny svrchnokřídové horniny stáří střední turon, kde převažují vápnité jílovce a písčité slínovce nad vápnitými pískovci a prachovci. Kvartérní pokryv tvoří převážně fluviální štěrkopískové sedimenty labských teras různého stáří, od horních teras datovaných na rozhraní tercieru a kvartéru až po nejmladší spodní terasy náležející mladšímu pleistocénu. Nerovnosti terénu byly zarovnány eolickému sedimenty pleistocenního stáří – vátými písky, sprášeni a sprašovými hlínami.Holocenní sedimenty se vyskytují v okolí toku Labe a tvoří je náplavové sedimenty – písčité a povodňové hlíny.

Bezprostředně v zájmovém území pískovny je skalní podklad tvořen sedimenty středního turonu. Petrograficky se jedná o šedý navětralý až rozvětralý slínovec. Povrch skalního podkladu je v hloubce od 13,7 m na jihozápadě po 16,2 m na severu území. Při JV okraji území však vystupuje blíže k povrchu terénu na hloubku 8,6 m, což signalizuje přítomnost výraznější elevace podloží.

Kvartérní pokryv má různý charakter v jižní a severní části. V jižní části území byla průzkumnými vrty zastižena spodní pleistocenní labská terasa, datovaná nejspíše do období riss-wurm, kterou tvoří štěrkopísek, slabě zahliněný štěrk, a špatně zrněným, místy slabě zahliněným pískem. Terasa dosahuje mocnosti až 13 m. V severní části tato terasa vykliňuje a je nahrazena eolickými stejnozrnnými vátými písky. Celý prostor pak překrývají mladší eolicko – fluviální sedimenty tvořené špatně zrněnými písky s výraznějším obsahem hlinitých příměsí. Na povrchu terénu jsou holocenní povodňové sedimenty, tvořené málo mocnými vrstvami písčitého jílu tuhé až pevné konzistence, podorniční vrstvou humózního hlinitého písku, která plynule přechází ve vegetační vrstvu písčité hlíny.

Schematicky lze geologický profil lokality znázornit takto:

00,0 - 00,2 m		písčitá humózní hlína - ornice,

00,2 – 00,4 m		písek zahliněný, kvartér, holocén

00,4 – 00,8 m		jíl písčitý, kvartér, holocén

00,8 – 02,5 m		písek se štěrkem, slabě zahliněný

02,5 – 04,0 m		štěrk slabě zahliněný

04,0 – 09,0 m		štěrkopísek s valouny do 4 cm

09,0 – 13,0 m		štěrkopísek až štěrk s valouny do 8 cm, kvartér, pleistocén

13,0 – 14,5 m		slínovec navětralý, slabě písčitý

14,5 - 			slínovec kompaktní, křída, střední. turon

Geologické poměry v území jsou zřejmé z obrázku v mapové části (příloha č.5)

Z hlediska typologie zemědělských půd jsou v zájmovém území zastoupeny převážně hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi lehké a silně vysušené. V menší míře se vyskytují nivní a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné. V obou případech se jedná o půdy kvalitativně průměrné až podprůměrné, s nízkou bonitou a předností v ochraně.

Z hlediska produkčního potenciálu zemědělských půd (PPZP) se v případě u hnědých půd střední až nízký, u ilimerizovaných půd a kyselých hnědých půd pak nízký. Z hlediska ovlivnění půdy reliéfem se jedná o slabší ovlivnění ZPF.

Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším typem. Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny skalního podkladu. Jsou vázány většinou na členitý reliéf. Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem, illimerizovanou půdu.

Hydrogeologie a hydrologie

Hydrogeologické poměry v území jsou poměrně složité. V území lze odlišit několik zvodní. Generelně rozlišujeme zvodeň křídovou, vázanou jednak na puklinově propustné písčité slínovce turonu a jednak na převážně průlinově propustné pískovce cenomanu. Vzhledem k tomu, že oba křídové kolektory nejsou hydraulicky odděleny, lze předpokládat komunikaci obou zvodní. Dále lze v území odlišit nadložní kolektor štěrkopískových sedimentů s výraznou průlinovou propustností.

Křídový kolektor náleží k hydrogeologickému rajonu 436 – Labská křída.Ve vrstevním sledu křídových sedimentů je v širším zájmovém území vyvinuta jediná zvodeň v bazálním kolektoru perucko – korycanského souvrství s napjatou hladinou prostých vod a minerálních vod v oblasti labsko – cidlinské akumulace kyselek a proplyněných podzemních vod. Mocnost zvodnění je zhruba 30 m a vyznačuje se pomalým oběhem a nízkým hydraulickým gradientem. Posuzovaným záměrem nebude tato zvodeň dotčena a proto nebude dále popisována.

Kolektor kvartérních sedimentů, který bude posuzovaným záměrem významně dotčen, představuje relativně petrograficky heterogenní prostředí s výhradně průlomovou propustností. Zvodnění, které se v kolektoru vytváří, má souvislý charakter s volnou nebo velmi mírně napjatou hladinou. Napjatost hladiny způsobuje petrografická stavba kolektoru, která je vertikálně i laterálně proměnlivá a má proto lokálně proměnlivé hydraulické parametry. Hladina podzemní vody je v úrovni zhruba 2 m pod terénem. Kvartérní zvodeň je dotována především srážkovou, v menší míře břehovou infiltrací a je odvodňována drobnými povrchovými toky směrem k S a SZ, směrem k regionální erozivní bázi – toku Labe. Základní údaje o hydrogeologických poměrech v zájmovém území ukazuje následující tabulka (použity údaje z archivních vrtů v území, situace v přílohové části):

Tabulka: Hydrogeologická data zájmového území

| Objekt | Údaje z roku | Kóta terénu | Kóta naražené hladiny | Kóta ustálené hladiny | Mocnost zvodně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m n.m. | m p.t. | m n.m. | m p.t. | m n.m. | m |
| LC 19 | 1998 | 188,41 | 3,40 | 185,01 | 2,00 | 186,41 | 14,2 |
| D1 | 1978 | 188,61 | 3,70 | 184,91 | 0,5 | 188,11 | ≥ 6 |
| HV 1 | 1979 | 189,00 | 1,70 | 187,30 | 1,70 | 187,3 | 6,4 |
| V1 | 1998 | 187,92 | 1,80 | 186,12 | 1,70 | 186,22 | ≥ 6 |
| V2 | 1998 | 188,08 | 1,70 | 186,38 | 1,70 | 186,38 | ≥ 6 |
| V3 | 1998 | 188,25 | 2,20 | 186,05 | 2,10 | 186,15 | ≥ 6 |
| V4 | 1998 | 188,16 | 1,60 | 186,56 | 1,1 | 187,16 | ≥ 6 |
| V5 | 1998 | 188,17 | 1,70 | 186,48 | 1,7 | 186,48 | ≥ 6 |
| STD 1 | 2002 | 187,00 |  |  | 1,11 | 185,89 | ≥ 3 |
| STD 2 | 2002 | 187,70 |  |  | 2,10 | 185,6 | ≥ 8 |
| STD 3 | 2002 | 188,00 |  |  | 2,33 | 185,67 | ≥ 4 |
| STD 4 | 2002 | 187,00 |  |  | 1,85 | 185,45 | ≥ 6 |

Vysvětlivky: m n.m. – metrů nad mořem,  m p.t. – metrů pod terénem

Pro zájmové území je možno konstatovat následující. Zvodnění kvartérních sedimentů je souvislé, mocnost zvodnění je zhruba 6 -18 m, báze kolektoru je na povrchu křídových hornin v hloubce kolem 12 m pod terénem. Hladina podzemní vody je mírně napjatá vlivem heterogenní stavby kolektoru. Kolektor je s převažující průlomovou propustností s předpokladem laminárního proudění mělké podzemní vody. Generelní směr proudění je k S až SZ směrem k regionální erozivní bázi toku Labe. Gradient hladiny podzemní vody je velmi malý a pohybuje se kolem 0,3%. Úroveň ustálené hladiny podzemní vody lze v zájmovém území očekávat zhruba na úrovni 2 m p.t. se sezónním kolísáním 0,5 m. Zrnitostní a petrografické složení hornin kolektoru podmiňuje méně významný výskyt podepřené kapilární třásně od 45 do 225 mm, v průměru 150 mm.

Hydraulické parametry kvartérního kolektoru jsou interpretovány z výsledků čerpací zkoušky vodního zdroje pro motorest Vrbová Lhota (VPÚ Praha, 1979). Z výsledků zkoušky lze vyhodnotit koeficient transmisivity T = 1,02*10-3 m2.s-1, koeficient filtrace kf = 1,6*10-4 m. s-1. Tyto parametry odpovídají klasifikaci III ve smyslu Jetela – prostředí dosti silně propustné. Vydatnost zvodně je při snížení 1 m zhruba 0,15 l/s, při maximálním snížení kolem 6,5 m maximálně 2,9 l/s.

Z hlediska chemismu se jedná  o slabě kyselou vodu kalcium.magnesium bikarbonát - síranového typu s celkovou vyšší tvrdostí, s mineralizací mezi 600 – 800 mg/l. Znečištění (kontaminace) podzemních vod nebyla v této lokalitě prokázána. V širším okolí však lze konstatovat a zvýšené obsahy manganu. Kvalita vody je ovlivněna i zemědělskou činností, což se projevuje v bakteriálním znečištění i zvýšeným obsahem amonných iontů (0,12 mg/l). Mírné antropogenní znečištění v běžném rozsahu je pro oblast typické, protože se jedná o hydraulicky omezeně chráněný či nechráněný kolektor.

Hydrogeologickou situaci dokumentuje výřez z hydrogeologické mapy v příloze č. 5.

Z hydrografického hlediska se zájmové území nachází v povodí Labe, rep. dílčím povodí řeky Výrovky (č.h.p.1-04-06). Oblast ze nachází na středním toku z vodohospodářského hlediska významné vodoteče, jejíž pramenná oblast leží jižně  v oblasti Plaňan. V zájmovém území přibírá pravostranný přítok potok Káča (1-04-06-032), která vzniká soutokem drobných vodotečí a melioračních svodnic V zájmovém území se žádné větší vodní plochy nenacházejí, nejbližší vodní plochou je zatopená pískovna „Jezero“ v Kluku u Poděbrad. Drobné vodoteče a meliorační svodnice bezprostředně odvodňují zájmové území a mají za normálních okolností minimální či neměřitelný průtok v řádu desetin l/s.

Hydrografická data významného toku Výrovka ukazuje následující tabulka:

Tabulka: Hydrografická data toku Výrovka 1-04-06-033

| vodoteč | povodí km 2 | Průměrné roční hodnoty |
| --- | --- | --- |
|  |  | srážky (mm) | rozdíl srážek a odtoku (mm) | Odtok (mm) | odtokový součinitel | specifický odtok (l/s.km2) | průtok (m3/s) |
| VYR. | 334,12 | 631 | 505 | 126 | 0,20 | 3,99 | 1,33 |

VYR = Výrovka nad Šemberou:

| průtoky překročené průměrně po dobu m dní v roce |
| --- |
| m | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| Qm m3/s | 3,10 |  | 1,38 |  |  | 0,68 |  |  | 0,34 |  | 0,21 | 0,14 | 0,07 |

| Velké vody dosažené nebo překročené průměrně jednou za n roků |
| --- |
| n | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Qn m3/s | 15 | 20 | 29 | 38 | 51 | 76 | 102 |

Kvalita vody v povrchových vodotečích  je negativně ovlivněna zejména  splachy z okolních polí. Vzorek vody, odebrané z meliorační svodnice při jižním okraji zájmového území, ukazuje na mírně zásaditou vodu kalcium – natrium  bikarbonát - síranového typu. Oproti podzemní vodě lze konstatovat vyšší obsahy sodíku, chloridů, amonných iontů, železa a dusitanů i zhoršené ukazatele kyslíkového režimu (CHSK).To indikuje mírné organické znečištění. Vzhledem k téměř nulovému průtoku je kvalita nepochybně ovlivněna i rozkladem organických látek.

Z hlediska ochranného režimu se lokalita nachází v ochranném pásmu lázeňských míst Poděbrady a Sadská. Lokalita je již mimo inundaci Labe a nenachází se v ochranném pásmu vodních zdrojů. Lokální zdroje zásobování vodou (studny) se nachází u čerpací stanice Vrbová Lhota a v obci Písková Lhota.

Situace popisovaných vodotečí je na výřezu z vodohospodářské mapy v mapové části oznámení (příloha 4).

Fauna a flóra, základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území a okolí

Šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno vícekrát: předběžně ještě na přelomu září a října roku 2001, dále v dubnu 2002, těžiště kvalitativních biologických průzkumů spočívalo v červnu a srpnu 2002. Jsou tak postiženy všechny rozhodující aspekty rozvoje dotčených ekosystémů během vegetačního období.  postihuje počátek jarního aspektu rozvoje dotčených ekosystémů.

Území patří do Polabského bioregionu (1.7) a jsou zde 3 typy biochor. Na řešeném území převažuje zatím biochora 2RN a pouze okrajově sem zasahuje biochora 2RV. Biochora 2Nf pouze ovlivňuje řešené území. Po skončené těžbě štěrkopísků však dojde k mírnému posunu v trofickém i hydrickém režimu území, a proto pro rekultivaci lze doporučit druhy dřevin vhodné pro biochoru 2RV. Území leží ve fytogeografickém okresu Poděbradské Polabí českého termofytika. Potenciálně přirozenou vegetaci zde jsou lipové doubravy (Tilio-Betuletum).

Vlastní zájmové území pro navrhovanou těžbu štěrkopísků je z větší části ornou půdou, z menší části zasahuje do prostoru ruderalizovaných postagrálních lad. Z hlediska ekologické stability krajiny je většina zájmového území záměru hodnocena nejnižším stupněm č. 1; plochy lesní stupněm 3-4, plochy postagrálních lad stupněm 3. Jde o polohy středně živných stanovišť v normální až vysychavé hydrické řadě 2. vegetačního stupně, tedy 2AB2, 2B3.

Prvky dřevin rostoucích mimo les. Při jižní hranici zájmového území se podél melioračního kanálu nachází liniový porost topolů ve věku do 50 let:  topol balzámový (Populus balsamea), příměs t. bílý - linda (P. alba),  t. osika (P. tremula), dub letní (Quercus robur); v podrostu bez černý (Sambuccus nigra), vrba popelavá (Salix cinerea). Uvedený liniový prvek nebude záměrem dotčen. Jinak je zájmové území navrhované těžby štěrkopísků prosté mimolesních porostů dřevin.

S ohledem na období průzkumů bylo možno dokladovat převážnou součást spektra živočišných a rostlinných druhů určujících skupin. Pokud byly zjištěny zvláště chráněné druhy, jsou podtrženy a je uvedena kategorie ochrany podle vyhl. č. 395/1992 Sb. (§§§ kriticky ohrožené druhy, §§ - silně ohrožené druhy, § - ohrožené druhy).

Flora. Určujícím typem stanoviště, které vytváří hlavní zájmovou plochu území výstavby, je pole. Jde o intenzivní agrocenózu, po ošetření prakticky bez plevelů s výjimkou občasného výskytu, ale s poměrně bohatými lemy, zejména severní a západní okraj a přechodové plochy k postagrálním ladům. Druhově rozmanitým stanovištěm jsou postagrální lada v severovýchodní části. Komplexní botanický průzkum byl proveden znalcem RNDr. Vladimírem Faltysem. Na lokalitě bylo nalezeno celkem 8 druhů rostlin obsažených v Červeném seznamu květeny České republiky:

Druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený" :

Anthemis austriaca Jacq. - rmen rakouský,

Aphanes arvensis L. - nepatrnec rolní,

Filago arvensis L. - bělolist rolní,

Myosurus minimus L. - myší ocásek nejmenší

Tyto druhy jsou součástí plevelné vegetace nejen na vlastní dotčené lokalitě, ale i v blízkém či vzdálenějším okolí. Jde o vzácnější rostliny, vázané (s výjimkou myšího ocásku) na písčitý substrát.

Cerastium semidecandrum L. - rožec pětimužný

Druh písčin, vázaný především na písčité lesní lemy. Roste v těsné blízkosti dotčeného území.

Druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost"

Carex cf.buekii Wimm. - ostřice banátská,

Pyrus pyraster Burgsd. - hrušeň polnička +,

Viscum laxum Boiss.& Reuter ssp.laxum - jmelí jehličnanové pravé

Tyto druhy byly zjištěny v těsné blízkosti dotčeného území.

V dotčeném území se nevyskytují zvláště chráněné dráhy rostlin podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.

Navržený těžební prostor leží v místě současných polních kultur a z pohledu ochrany přírody nelze vznést vůči navržené těžbě zásadní námitky. Celkem 5 zjištěných druhů, které jsou obsaženy v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený" je součástí plevelné vegetace, a nelze je územně chránit. Byly zjištěny i mimo navržený dobývací prostor, takže žádný z nich není navrženou akcí přímo ohrožen. Lze tak konstatovat, že zájmové území výstavby není příhodné pro výskyt populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin.

Fauna. Zoologický průzkum byl nezávisle na sobě proveden RNDr. Milanem Macháčkem a Ing. Romanem Zajíčkem, další text integruje výstupy obou autorů. Z hlediska výskytu fauny lze vymezit  tři základní stanoviště širšího zájmového území:

- stanoviště agrocenóz s lemy polí

- postagrální lada s přechodovým ekotonem k lesu

- lesní porosty

Stanoviště agrocenóz Byly zjištěny většinově běžné druhy s tím, že nejbohatšími stanovišti jsou prostory lemů polí:

  - ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea), srnec obecný (Capreolus capreolus); v lemech zjištěn i rejsek (Sorex sp.).

  - z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis. carduelis), konipas bílý (Motacilla alba), skřivan polní (Alauda arvensis). Akusticky zaznamenána křepelka polní (Coturnix coturnix-§§), dále několikrát koroptev polní (Perdix perdix -§).  Zalétání za potravou:  jiřička obecná (Delichon urbius),  vlaštovka obecná (Hirundo rustica-§), poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo),  racek chechtavý (Larus ridibundus), havran polní (Corvus frugilerus).

  - plazi, obojživelníci – zástupci nezjištěni

  - Hmyz:

- brouci – střevlíčci  Agonum dorsale, A. assimile, Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, Calathus fuscipes, C. erratus,   kvapníci Harpalus rufipes, Harpalus affinis a Amara aenea, hnojníci  Aphodius distinctus, A. fimetarius,  slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata),  drabčík Ontholestes murinus, páteříček sněhový (Cantharis rustica), lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici), mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), na šťovících mandelinky rodu Gastroidea;  v lemech další druhy na vegetaci: listokaz zahradní (Phylloperta horticola), kovaříci Adelocera murina, Athous niger, Agriotes obscurus, nosatčíci rodu Apion, páteříčci rodu Cantharis, příbuzná skupina rodu Malachius, kozlíčci rodu Phytoecia, na třezalkách mandelinky rodu Chrysomela; na květech tesařík černošpičký (Strangalia melanura), t. skvrnitý (S. maculata), rušníci rodu Anthrenus, hrotaříci rodu Mordella, krasec čtyřtečný (Anthaxia quadrimaculata), krytohlavové rodu Cryptocephalus aj.

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), bělásek zelný (Pieris brassicae),b. řepkový (P. napi); v lemech dále např. babočka síťkovaná (Araschnia levana), modrásci rodu Plebejus, ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas), okáč poháňkový (Coenonympha pampilus), okáč luční (Maniola jurtina), můra gamma (Plusia gamma) aj.

- blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis melifera), vosy rodu Vespula, sporadicky čmelák zemní (Bombus terrestris-§), v lemech dále pilatky rodu Tenthredo, Rhogogaster, lumci rodu Ophion, mravenci rodů Lasius a Myrmica

- dvoukřídlí – těžiště vesměs v lemech: kuklice rodu Tachyna, pestřenky rodů Eusyrphus a Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodu Calliphora

- ploštice – vesměs opět spíše v lemech – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), kněžice rodu Aelia, dále řada blíže neurčených drobných zástupců čeledí Myridae, Coreidae

- rovnokřídlí – sarančata rodu Chortippus

- z ostatních bezobratlých nápadní slíďáci rodu Pardosa, ve vysoké vegetaci i křižáci rodu Araneus, na květech běžníci rodu Thomiscus.

Stanoviště postagrálních lad a přechodových ekotonů k lesu. Průzkumy byli dokladováni zejména:

- ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), myšice (Apodemus sp.), krtek obecný (Talpa europaea), rejsek obecný (Sorex araneus), lasice hranostaj (Mustela erminea). 30.7. nalezena kožka křečka polního (Cricetus cricetus-§) v přechodovém ekotonu borového lesa v severní části území, nory v zájmovém území nezjištěny.

- z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (P. montanus),  strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis. carduelis), skřivan polní (Alauda arvensis),  hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), konipas bílý (Motacilla alba), rehek domácí (Phoenicurus ochruros),  kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), straka obecná (Pica pica), bažant obecný (Phasianus colchicus), akusticky křepelka polní (Coturnix coturnix-§).

- plazi, obojživelníci – několikrát ještěrka obecná (Lacerta agilis - §§), na okraji lesa 1 ex. slepýš křehký (Anguis fragilis-§§).

- Hmyz:

- brouci – střevlíčci  Agonum dorsale, A. mülleri, A. sexpunctatum, Loricera pilicornis, Calathus melanocephalus, C. fuscipes,  Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus,  kvapník plstnatý (Harpalus rufipes), slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s. dvojtečné (Adalia bipunctata),  drabčíci rodu Philontus, mrchožrout obecný (Silpha obscura),  páteříček sněhový (Cantharis rustica), p. žlutý (C. flava), lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici), mandelinky rodu Gastroidea, kohoutci rodu Lema, bázlivec černý (Galeruca tanaceti),  listopasi rodu Phyllobius,  zobonosky rodu Bytiscus, listokaz zahradní (Phylloperta horticola), kovaříci Adelocera murina, Athous niger, Agriotes obscurus ,A. vittatus, Corymbites aeneus,   nosatčíci rodu Apion, diviznáčci rodu Cionus, páteříčci rodu Malachius, kozlíčci rodů Agapathia a Phytoecia, na květech např. zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), z. hladký (Potosia cuprea), tesařík černošpičký (Strangalia melanura), t. skvrnitý (S. maculata), t. obecný (Leptura rubra), pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius),  rušníci rodu Anthrenus, stehnáči rodu Oedemera, hrotaříci rodu Mordella, krasec čtyřtečný (Anthaxia quadrimaculata), krasci rodu Agrilus,  krytohlavové rodu Cryptocephalus, blýskáčci rodu Meligethes aj.

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. síťkovaná (Araschnia levana), b. bodláková (Vanessa cardui),  žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale), bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P.napi),  b. řepový (P. rapae),  perleťovec malý (Issoria lathonia), hnědásek jitrocelový (Mellicta athalia),  modrásci rodu Plebejus, ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas), o. celíkový (L. virgaureae),  okáč poháňkový (Coenonympha pampilus), o. pýrový ( Pararge aegeria),  o.luční (Maniola jurtina), o. zední (Pararge megera), okáči rodu Erebia,  vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae), v. komonicová (Z. lonicerae),  můra gamma (Plusia gamma), blýskavky rodu Phogonophora, píďalka angreštová (Abraxas grossulariae), 1 ex. otakárka fenyklového (Papilio machaon-§),  aj.

- blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis melifera), vosy rodu Vespula (V. germanica, V. rufa),  čmeláci (Bombus terrestris, B. pratorum, B. agrorum, B. pomorum - všichni §), dále sporadicky i pačmelák cizopasný (Psithyrus rupestris - §§), pilatky rodu Tenthredo, Rhogogaster, Arge, Athalia, lumci rodu Ophion, Ichneumon, mravenci rodů Lasius a Myrmica , v ekotonech i  kutilky rodu Ammophila, samotářské včely rodů Andrena, Anthophora, Sphecodes, zlatěnky rodu Chrysis

- dvoukřídlí – muchnice rodu Bibio, kuklice rodu Tachyna, pestřenky rodů Eusyrphus, Eristalis, Vollucella, tiplice rodu Tipula, bzučivky rodu Calliphora,

- ploštice – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), dále řada blíže neurčených drobných zástupců čeledi Myridae, Nabidae, Pentatomidae aj.

- rovnokřídlí – kobylka hnědá (Decticus verrucivorus), k. zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodu Omocestus, marše rodu Tetrix, cvrček polní (Gryllus campestris)

- z ostatních bezobratlých pod materiály stínky rodu Oniscus, hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodu Cepea, z pavouků  dále slíďáci rodu Pardosa, ve vysoké vegetaci 30.7. zjištěn 1 ex reliktního křižáka Argioppe bruennichi, dále křižáci rodu Araneus, čelistnatky rodu Tetragnatha, na květech běžníci rodu Thomiscus aj.

Stanoviště lesů

- ze savců : myšice (Apodemus sp.), veverka obecná (Sciurus vulgaris-§),  srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa)-pobytové známky

- z ptáků: káně lesní (Buteo buteo),  holub hřivnáč (Columba palumbus),  žluna zelená  (Picus viridis), strakapoud velký (Dendrocopus major),   kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (T. philomenos),  brhlík lesní (Sitta europaea), sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus), červenka obecná (Erithacus rubecula),  pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla),  zvonek zelený (Carduelis chloris), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla),   budníček menší (Phylloscopus collybita), straka obecná (Pica pica), sojka obecná (Garrulus glandarius), pěnkava obecná (Fringilla colelebs), špaček obecný (Sturnus vulgaris).

- plazi, obojživelníci – zástupci nezjištěni

- Hmyz:

- brouci – střevlík zahradní (Carabus hortensis), střevlíčci  Agonum assimile, A. mülleri, Pterostichus niger, Abax ovalis, Loricera pilicornis, hrobařík černý (Necrophorus humator), mrchožrout znamenaný (Oeceoptoma thoracica),   slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata),  drabčíci rodu Philontus, drabčík Staphylinus fossor, páteříček sněhový (Cantharis rustica),  listohlodi rodu Phyllobius,  kovařík kovový (Corymbites aeneus), k. krvavý (Elater sanquineus), tesařík hnědý (Criocephalus rusticus), tesařík Rhagium sycophanta, t. borový (Spondylis buprestoides), t. černošpičký (Strangalia melanura), t. obecný (Leptura rubra), krasec čtyřtečný (Anthaxia quadrimaculata), krasec borový (Phaenops cyanea),  pestrokrovečník mravenčí (Thanasimus formicarius), lýkohub borový (Scolytus pini) aj.

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. bílé C (Polygonia c-album),  žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), bělásek zelný (Pieris brassicae), bekyně mniška (Lymantria dispar), lišaj borový (Sphinx pinastri),  zelenopláštík březový (Geometra papilionaria) , můrky rodu Adella aj.

- blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis melifera), sršeň obecná (Vespa crabro),  vosy rodu Vespula, sporadicky čmelák skalní (Bombus lapidarius - §), pilatky rodu Rhogogaster,  lumci rodu Ophion, paličatka březová (Cimbex femoratus)

- dvoukřídlí – kloši rodu Hippoboscus, roupci rodu Asillius),  pestřenky rodů Eristalis a Vollucella, kuklice rodu Tachyna,  bzučivky rodu Calliphora, masařky rodu Sarcophaga

- rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima),

- škvoři – zástupci rodu Forficula

- z ostatních bezobratlých pod materiály stonožky rodu Lithobius, z pavouků pokoutníci rodu Coelotes,

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací  zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů, výskyty čmeláků lze pokládat za soustředěné do prostorů lad a ekotonů s možnými  prostory soustředění hnízd. Celkově  je nutno plochy přechodových ekotonů a plochy postagrálních lad pokládat za refugium i zvláště chráněných druhů bezobratlých (hodnotné zejména doklady o výskytu pačmeláka cizopasného) a druhů plazů v území. Hodnotu území dokládá i výskyt koroptve a křepelky.

Územní systém ekologické stability  a krajinný ráz

Prostor, jehož krajinný ráz  může být ovlivněn, je možno vymezit podle následujících hierarchických měřítek:

- Základní krajinářský celek (ZKC) jako individuální krajinný prostor  vymezený pohledovými bariérami, který je uvnitř sebe pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť, velikost se pohybuje mezi 1 – 100 ha. Jde o typické znaky, vnímané zblízka (omezení tzv. blízkými horizonty).

- Nadřazený krajinářský celek (NKC) je krajinný prostor tvořený širšími, dálkovými pohledy, zahrnuje více základních krajinářských celků, typické znaky bývají vnímány z dálkových pohledů a jsou určovány tvary horizontů, které jej vymezují a makrostrukturou svahů, rozlohy se pohybují v desítkách až stovkách km2.

V posuzovaném území východně od silnice II/329 lze vymezit tři základní krajinářské celky:

ZKC 1 – prostor otevřené krajiny mezi silnicí II/329, lesním porostem jižně od Přední Lhoty, polními celky severně až severovýchodně od čerpací stanice, lesními porosty severně až severozápadně od čerpací stanice, topolovým porostem podél strouhy kolem místní komunikace od čerpací stanice na silnici II/329. Charakteristickými znaky jsou:

- otevřená  enkláva polí v mírně vyvýšeném, ploše působícím terénu (místo původně plužinové struktury jednotlivých zemědělských tratí, setřené scelením pozemků a zřejmě i odvodněním)

- lesní porosty po okrajích ZKC (borovice, příměs dub, akát) - dynamizace krajinného rázu

- absence trvalých travních porostů s výjimkou xerofytních ruderalizovaných lad v severovýchodní části u lesa

- liniový prvek topolů podél meliorační strouhy, skupinové a soliterrní prvky mimolesních dřevin jinak nedochovány

- liniový prvek s borovicí podél bývalé cesty severně od ČS PHM směrem k lesnímu porostu jižně od Přední Lhoty

- absence zvláště chráněných území a významných krajinných prvků „ze zákona“ s výjimkou hraničních lesních porostů

- technicistní prvek severnější čerpací stanice s parkovištěm a zázemím při jihovýchodní hranici

Míra dochovanosti  krajinného rázu  je snížená oproti původní dispozici, krajinný ráz je možno pokládat za narušený.

ZKC 2 – prostor kolem mimoúrovňového křížení silnice II/329 a D11, vymezený linií D11 na jihu, areálem obou ČS PHM na východě, topolovým porostem podél meliorační strouhy na severovýchodě a linií silnice II/329 na západě. Charakteristickými znaky jsou:

- výrazná elevace mimoúrovňového křížení silnice II/329 a D11 – pohledová bariéra v blízkém horizontu

- výrazná homogenní linie D 11 jako dělícího prvku v území

- plochý segment orné půdy bez porostů dřevin

- liniový prvek topolů podél strouhy, pohledová bariéra blízkého horizontu k ZKC 1

- technicistní areál obou ČS PHM s parkovišti a zázemím

- absence zvláště chráněných území přírody a významných krajinných prvků „ze zákona“ s výjimkou meliorační strouhy

Dochovanost krajinného rázu v tomto ZKC je velmi nízká, jde o změněný krajinný ráz

ZKC 3 – enklávy otevřené krajiny jihovýchodně od Přední Lhoty, jižně od silnice II/611, západně od silnice I/38 a severně od D11. Charakteristickými znaky tohoto ZKC jsou:

- rozsáhlé celky orné půdy bez dělících strukturních prvků krajiny

- hraniční přítomnost nespojitých liniových prvků dřevin podél komunikací

- průběh několika VN 22 kV

- výrazná linie D 11 na jihu a silnice I/38 na východě

- lesík východně od severní ČS PHM

Dochovanost krajinného rázu v tomto ZKC je velmi nízká, krajinný ráz lze pokládat za narušený.

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná zjednodušená struktura krajinných prvků s tím, že většina širšího zájmového území pak vykazuje výrazně otevřený, nepříliš  členitý  charakter krajiny. Na jeho určení se v prostoru posuzovaného záměru podílejí zejména následující hlavní složky:

| Krajinná složka | projev | Význam, poznámky |
| --- | --- | --- |
| Rozsáhlé plochy orné půdy | negativní | Velký až určující |
| Lesní porosty | pozitivní | Střední až velký |
| Trvalé travní porosty | pozitivní | Malý (v okolí s výjimkou ruderálních lad v ZKC 1 absentují) |
| Doprovodné kulisy a linie dřevin | pozitivní | Střední (topoly podél strouhy) |
| Vodní toky | pozitivní | Malý (jen meliorační kanály) |
| Vodní plochy | pozitivní | Nulový (absentují) |
| Zástavba nejbližších sídelních útvarů | neutrální | Střední (relativně homogenická většinově nízkopodlažní venkovská zástavba obou nejbližších sídel) |
| Urbanizované plochy | negativní | Střední – areál obou ČS PHM |
| Výškové objekty (bodové dominanty) | negativní | Nulový (absentují) |
| Výškové objekty (prostorové dominanty) | negativní | Malý (zem. areál Bohuňovice) |
| Komunikace | negativní | Určující (D11, I/38) |
| Prostorové objekty (plocha těžebny) | negativní | Velký |
| Prostorové objekty (zemní valy, zářezy) | negativní | Střední (mimoúrovňové křížení D11 a II/329) |
| Vedení VN, VVN | negativní | Střední |

V širším okolí zájmového území posuzovaného záměru převládá málo členitý reliéf. Většina širšího zájmového území vykazuje otevřený, relativně plochý charakter krajiny, který lze označit za intenzivně využívaný a urbanizovaný. Území vykazuje vyšší podíl  velmi otevřené a výrazněji odlesněné krajiny, ve které výrazně převládají velké celky orné půdy. Lesnatost této části území je spíše ostrovní a tvoří společně s topolovými stromořadími jediné vertikálně významné přírodní prvky v území. Krajinný ráz je  významněji ovlivněn stávajícími liniemi komunikací (zejména D 11 s doprovodnými urbanizačními prvky - ČS PHM s parkovišti a zázemím) a liniemi VN ve východní části polí (ZKC 3).

Určující pohledové osy jsou:

- od silnice I/329 od překonání meliorační strouhy až po vjezd do lesního porostu u sídelního útvaru Písková Lhota s tím, že nejbližší horizont je tvořen kulisou lesních porostů, eventuelně topolovým stromořadím na jihu (ohraničení ZKC 1)

- dále pak od topolového stromořadí podél meliorační strouhy severně s horizontem lesního porostu jižně od Pískové a Přední Lhoty

- Z prostoru ZKC 2 je zájmové území v době vegetace výrazně překryto stávající topolovou linií, v mimovegetačním období s možností průhledu, zejména od nadjezdu silnice II/329 přes D 11.

- Od D 11 je prostor navrhovaného písníku skryt za lesními porosty u ČS PHM a areálem ČS PHM

- Od ZKC 3 je prostor navrhovaného písníku patrný pouze v průhledu mezi lesními porosty západně z prostoru, běžně neprůchodného s ohledem na velké celky polí, od I/38 či od silnice II/611 je prostor buď za mírným horizontem, nebo je překryt lesními porosty

Záměr bude představovat změnu krajinného rázu v tom, že do území vstupuje s novou aktivitou, jejímž důsledkem bude změna charakteru části ZKC 1 z dominantní polohy celků orné půdy na strukturně bohatší soubor vodních ploch, liniových a plošných porostů a zbytků orné půdy. Lze tedy předpokládat od navrhovaného záměru těžby vznik významné  změny z hlediska dílčího ovlivnění krajinného rázu ZKC 1, poněvadž výsledným charakterem  území  není konzistentní s určující charakteristikou území – plochých celků orné půdy. Nedotýká se prostorově však vertikálně významných prostorů lesních porostů a linií dřevin, ani pohledově výškově určující přírodní prvky a linie nepřekrývá.

V daném kontextu pak jde o důsledné začlenění vznikajícího písníku do území komplexními sadovými úpravami, včetně řešení časově předsunutých výsadeb do pohledově exponovaných poloh. V kontextu ZKC 2 a ZKC 3 není nutno předpokládat žádnou pohledovou změnu, vlastní charakteristiky těchto ZKC nejsou posuzovaným záměrem dotčeny.

Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika charakterizovat následovně: Podle této mapy se lokalita nachází v oblasti nízkého až středního radonového rizika. Lokalita je situována na kvartérních sedimentech – štěrkopíscích fosilní terasy a vátých píscích. V těchto sedimentech je přirozená radioaktivita i radonové emanace obvykle ovlivňována jednak přítomností jílovité složky, jednak obsahem těžkých a metamiktních minerálů.

Problematika radonového rizika není v souvislosti s posuzovaným záměrem významná.

Zatížení území hlukem lze považovat za relativně nízké. V zájmovém území se nenachází významné stacionární zdroje hluku. Oblast má výrazně zemědělský charakter a nenachází se zde větší průmyslové komplexy apod. Hlukové expozice jsou proto spojeny z provozem na blízkých regionálních komunikacích, z nichž nejvýznamnější je dálnice D11 a komunikace II/611 a II/329

Staré ekologické zátěže (kontaminovaná území, staré skládky apod.) nebyly v zájmovém území identifikovány a vzhledem k využití území je ani nepředpokládáme.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Sídelní útvar Písková Lhota nemá doposud zpracován ani schválen územní plán. Území není řešeno ani na úrovni územního plánu velkého územního celku.

# D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika a  sociologické aspekty vlivů

Posuzovaný areál pískovny bude situován izolovaně od obytné zástavby obce Písková Lhota, která se nachází nejblíže. Těžebna je plánována v enklávě polí, omezených ze dvou stran komunikacemi (II/329 a místní komunikace III.třídy), ze severní strany lesními pozemky, které mají z části izolační funkce. Areál pískovny bude lemován ze západní a východní strany zemními valy, které budou v rámci postupné rekultivace ozeleněny a osázeny dřevinami a budou rovněž plnit izolační funkce vůči obytné zástavbě.

V obci Písková Lhota se nenachází žádné aktivity, ze kterými by se vlivy záměru mohly kumulovat, s výjimkou dopravy na stávající komunikační síti. Hrana obytné zástavby převážně nízkopodlažních domků rodinného typu je vzdálena od hranice pískovny zhruba 350 m a je oddělena z části lesními porosty, z části obdělávanými poli. V obci žije zhruba 390 obyvatel.

Z rekreačních objektů je třeba zmínit motorest při křižovatce silnic II/611 a II/329. Zástavba obce dominantně sleduje linii komunikace II/611.

Z hlediska provozu areálu pískovny lze teoreticky hodnotit ovlivnění obyvatelstva znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší, emisemi hluku, ovlivnění dopravní obslužnosti obytné zóny a ovlivnění faktorů pohody. V této souvislosti je třeba konstatovat, že v souvislosti s areálem pískovny se nepředpokládá instalace ani provoz významných zdrojů znečištění ovzduší. Emise do ovzduší se omezí pouze na zdroje spalování uhlovodíkových paliv (převážně naftové motory v technologické části pískovny) jejichž emisní produkce je poměrně malá a v daných poměrně dobrých rozptylových podmínkách se na imisních charakteristikách (krátkodobé a dlouhodobé koncentrace škodlivin v ovzduší) pozorovatelně neprojeví. Zdroje vnějšího hluku jsou soustředěny do technologického zázemí pískovny a jejich působení bude účinně eliminováno jednak opatřeními přímo na zdrojích (izolace zdrojů hluku), vzdáleností od obytné zástavby (více jak 350 m) a odstíněním zemními valy (podél silnice II/329, výška cca 2 m) a lesním porostem Vlivy spojené s dopravní obslužností jsou rovněž nevýznamné, protože vyvolaná dopravní zátěž je nízká (zhruba 90 pohybů denně), a dopravní obsluha pískovny nebude směrována přes obec. Vlivy spojené s provozem areálu se proto v potenciálně ovlivněné obytné zástavbě neprojeví vůbec, nebo zanedbatelným způsobem vzhledem k současnému stavu.

Do potenciálně ovlivněné skupiny osob, u nichž lze prioritně uvažovat dlouhodobou expozici emisí hluku, havarijní situací ap. je možno zařadit pouze zaměstnance pískovny (cca 5 osob). Ti přijdou při pracovní činnosti do styku s expozicemi hluku ze strojních zařízení, menší část z nich potenciálně přijde při pracovní činnosti do styku s látkami škodlivými zdraví nebo u nichž je zvýšená pravděpodobnost že budou vystaveni vlivu těchto látek. Charakter výroby v areálu však vylučuje styk nebo expozici škodlivými látkami ve větším nebo dlouhodobém rozsahu. Z vyhodnocení v příslušné kapitole vyplývá, že potenciálně rizikovými faktory a látkami jsou pouze ropné látky a dále hlukové expozice v pracovním prostředí.

U nejbližší obytné zástavby lze uvažovat obyvatele přivrácené části obce Písková Lhota (cca 100 – 150 osob). Zaměstnance a návštěvníky motorestu u dálnice v areálu čerpací stanice neuvažujeme, protože zde budou působit dominantně vlivy dálnice a provozu čerpací stanice a vlivy záměru jsou komparativně nevýznamné.

Obyvatelstvo potenciálně exponované vlivy areálu lze tak rozdělit zhruba do tří skupin se sestupnou mírou rizika:

- zaměstnanci areálu pískovny (5 osob)

- osoby pravidelně se zde zdržující (zákazníci a servisní firmy cca 40 osob)

- obyvatelé nejbližší obytné zástavby Pískové Lhoty (cca 150 osob)

U všech těchto skupin obyvatel lze  hodnotit jejich expozice imisemi ze spalování plynných paliv v areálu (zejm. oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhlovodíky) a z vyvolané dopravy (oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny – VOC, zejména benzen) a hlukovou zátěž.. Počet potenciálně ovlivněných osob je relativně nízký (cca 200 osob). Z těchto vybraných skupin osob jsou nejrizikovější zaměstnanci závodu v dělnických profesích (zhruba 5 osob), kteří přichází denně do styku s prostředím s expozicemi hluku a menší část z nich může přijít do styku s expozicemi škodlivých látek. Používání škodlivých látek je však v závodě minimální a jedná se prakticky pouze o ropné látky (strojní a hydraulické oleje) uhlovodíková paliva (nafta) v minimálním množství při rutinním doplňování provozních kapalin.. Expozice v pracovním prostředí budou v závodě účinně eliminovány, exponované osoby jsou vybaveny náležitými pracovními pomůckami, jsou poučeny o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a procházejí lékařskými prohlídkami.

Tato opatření snižují rizikovost této skupiny osob na přijatelnou míru. U ostatních rizikových skupin je míra ohrožení zdraví řádově nižší. U ostatních skupin obyvatelstva, zejména trvale žijící v obytné zástavbě obce Písková Lhota, lze působení těchto faktorů vzhledem ke vzájemné pozici, době a míře působení rizikových faktorů  hodnotit jako zanedbatelné  Expozice škodlivin a hluku budou u těchto skupin obyvatel eliminovány již vzájemnou pozicí areálu a zdrojů hluku a obytné zástavby do takové míry, že jejich vliv na zdraví (nemocnost ap.) bude nevyhodnotitelný a tyto vlivy lze označit za zanedbatelné. To se týká i vlivů z vyvolané dopravy, kde se předpokládá nárůst objemu v jednotkách % stávajících dopravních intenzit, což lze charakterizovat jako nepozorovatelný nárůst srovnatelný z denní nerovnoměrností dopravy. U nákladních vozidel je tento nárůst větší, nedotkne se však bezprostředně obce a bude z podstatné části směrována na II/329 a dálnici D11 bez průjezdu obcemi..

Obslužná doprava nebude realizována po místních komunikacích procházejících obcemi, nebo pouze v nevýznamné míře (max 20% vyvolané dopravy, tj. zhruba 16 průjezdů TNV za den). Proto lze  vzhledem k velmi nízkým intenzitám vyvolané dopravy vyloučit i jinak obvyklé vyvolání pocitů ohrožení a krátkodobé imisní zátěže zejména při průjezdech TNV.

Vyvolaná intenzita dopravy se však na stávajícím pozadí nijak neprojeví, neboť se pohybuje v řádu prvních jednotek procent. Takové navýšení je zcela v rámci nerovnoměrnosti dopravy a je z pohledu hlukové a emisní zátěže nehodnotitelné.

Pronikání škodlivin z provozu do potravinového řetězce člověka lze do značné míry vyloučit provedenými i plánovanými eliminačními opatřeními. Jako relativně nejrizikovější lze v této souvislosti diskutovat možnosti znečištění povrchové a podzemní vody, zejména při havarijních situacích při úniku ropné látky. Areál však nebude produkovat odpadní vody a možnost expozice škodlivinami lze tak hodnotit pouze při havarijních stavech. Takový scénář je však více než nepravděpodobný a lze jej předpokládat pouze při mimořádném souběhu nepříznivých okolností (havárie by nebyla zpozorována, látka by pronikla jednorázově ve velkém množství. Podobný expoziční scénář lze hodnotit i v případě podzemních vod. Možnost ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod je diskutována v příslušné následující kapitole, a to i vzhledem k využívání individuálních zdrojů vody (studny) v obci. Vzhledem k pozici areálu vůči potenciálnímu zdroji znečištění, pravděpodobnosti úniku a možnosti transportu v daných hydrogeologických podmínkách průnik škodlivých látek z provozu hodnoceného areálu do potravinového řetězce člověka tak vylučujeme. Velmi malá emisní produkce škodlivin do ovzduší vylučuje vlivy typu depozic do půdy spadem z ovzduší.

V provozu budou  používány látky škodlivé zdraví pouze ve zcela minimálním rozsahu. Manipulace s nimi bude omezena na překládání originálních uzavřených obalů a doplňování technologických kapalin. Přímo manipulovat bude s těmito látkami pouze omezený počet zaměstnanců, odpovědných za údržbu. Z tohoto důvodu vylučujeme možnosti ovlivnění zdraví osob, zejména zaměstnanců pískovny. Výměny a doplňování provozních kapalin v technologické části pískovny budou z větší části provádět odborně způsobilí zaměstnanci servisních firem.. Zaměstnanci budou vybaveni ochrannými pomůckami, eliminujícími expozici..

Způsob a kontrola používání  škodlivých látek vylučuje jejich průnik do potravinového řetězce člověka, neboť tyto látky nezatíží odpadní vody, a neprojeví se ani exhalacemi. V případě ropných látek se jedná o těžší destilační frakce s malým podílem těkavých aromátů (strojní, hydraulické a převodové oleje, maziva, motorová nafta). Všechny tyto látky mohou mít škodlivé účinky pouze v přímém kontaktu (požití, potřísnění, inhalace).

Rovněž rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou velmi malá  a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním vlivem na zdraví obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.). Nejvýznamnější z tohoto ohledu je vznik požáru s možností vzniku škodlivých látek ze spalování, a možnost znečištění podzemních a povrchových vod. Jsou proto nutná opatření typu požární prevence a technická eliminační opatření (automatické hlásiče vzniku požáru, oddělené skladování hořlavin, rozdělení na požární úseky apod.)

Narušení místních tradic a podobné vlivy neuvažujeme, neboť se jedná o záměr situovaný odděleně od zástavby obce a těžba štěrkopísků byla již v širším okolí realizována  v minulosti. Posuzovaná výroba je již v oblasti zavedená , charakter výroby i „výrobky“ jsou veřejnosti dostatečně známé a nemohou vyvolávat spekulace o jejich účelu či použití.

Negativní reakce lze předpokládat pouze v souvislosti s odnímáním půdy zemědělské výrobě. To je plánováno v poměrně velkém rozsahu zhruba 15 ha, což v zemědělské oblasti může vyvolat negativní pocity i přesto, že se jedná o poměrně málo valitní půdu v blízkosti významných komunikačních tahů, a ztráta zemědělské produkce je tedy poměrně malá.

.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem je účinně minimalizováno technickými a organizačními opatřeními. Provozem dojde k nevýznamnému zvýšení emisní zátěže, její vlivy však budou účinně minimalizovány a nedojde k markantnímu zhoršení stávající zátěže , ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt statisticky sledovaných onemocnění apod.

Vzhledem k situování objektů hodnoceného areálu pískovny, velmi nízké frekvenci a rozložení provozu během dne  lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy na zdraví posuzovaných skupin obyvatelstva, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků.

Provoz areálu není spojen s hodnotitelnými riziky na zdraví obyvatelstva. Emise do ovzduší jsou omezeny pouze na běžné škodliviny vznikající spalováním uhlovodíkových paliv. Škodlivé látky jsou v areálu používány pouze v omezeném, poměrně malém rozsahu většinou v uzavřených technologických okruzích bez vazby na emise do ovzduší nebo znečištění vod. Rizika nastávají pouze v případě havárií. Produkce odpadů je velmi nízká, produkované odpady charakteru odpadních zemin jsou využity při rekultivaci a podíl odpadů klasifikovaných jako nebezpečné je zanedbatelná. Nevznikají tak neobvyklé nároky na provoz zařízení pro zneškodňování odpadů či odpadních vod, která by mohla sekundárně ovlivňovat zdraví obyvatelstva, zvyšovat zdravotní rizika či narušit faktory pohody.

S odbouráváním používání olovnatých benzínů se do pozadí dostávají účinky depozic olova, naopak vzrůstá význam depozic škodlivin typu aromatických a polykondenzovaných aromatických uhlovodíků, zejména benzenu, které vznikají nedokonalým spalováním pohonných hmot, a jejich degradací. Emisní produkce ze spalování uhlovodíkových paliv v souvislosti s hodnoceným areálem je relativně nízká a v daných rozptylových podmínkách se nijak neprojeví na kvalitě ovzduší v obytných zónách (viz část ovzduší).

Významným aspektem zdravotních rizik pro obyvatelstvo je problematika hlukového zatížení. Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu,

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového prahu,

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů,

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu,

- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém,

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu,

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1  dB nad 75  dB o 1  %, nad 85  dB o 2  %.

Vibrace, vznikající při automobilovém provozu nebyly měřeny a výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a stavební objekty nepokročil tak daleko, aby bylo možné jednoznačně stanovit závislosti mezi strukturou a rozsahem dopravy a ohrožením budov a osob.

Hlukové expozice jsou soustředěny pouze na zaměstnance areálu. Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a obecně platných zásad hygieny a  ochrany zdraví je vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován, a není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením. Zvýšení hlukové zátěže v chráněné zástavbě (viz část hluk) je zcela zanedbatelné a lze je hodnotit jako smyslově nepostižitelné.

Ekonomicko - sociální aspekty

Záměr lze z tohoto hlediska lze hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst pracovních příležitostí, i když středočeský region patří k regionům s průměrnou mírou nezaměstnanosti v ČR a potřeba nárůstu pracovních příležitostí zde není tak naléhavá.

Nárůst pracovních příležitostí a intenzivní rozvoj výroby s sebou přináší obvykle zlepšování ekonomické situace  jak podniku, tak zaměstnanců. To se následně  projevuje zvýšenou koupěschopností, zvyšováním poptávky po zboží a pozitivními vlivy v dalších sférách, zejména v obchodě a službách.Uvedením do provozu vznikne celkem zhruba 5 nových pracovních míst. To je nárůst sice malý, ale v měřítkách menší obce nezanedbatelný, neboť se předpokládá saturace pracovních míst z nejbližšího okolí.

Ekonomický rozvoj s sebou nese i některé negativní důsledky. Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) však nelze v souvislosti s provozem areálu očekávat.

Výroba v pískovně  bude ze značné části mechanizovaná či automatizovaná a bude klást poměrně vysoké požadavky na kvalifikaci dělníků, protože se předpokládá znalost obsluhy těžebních a úpravárenských zařízení.. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že potřeba pracovních sil bude saturována  z bezprostředního okolí  obce Písková Lhota či s přilehlých částí okresu Nymburk.

Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat.

### 1.2.  Vlivy na ovzduší a klima

V rámci tohoto oznámení byla pro vyhodnocení vlivů na ovzduší zpracována rozptylová studie. Její závěry jsou stručnou formou prezentovány v této kapitole.

Výpočet imisní zátěže byl řešen ve 2 variantách. Varianta 0 představuje orientačně stávající příspěvky k imisní zátěž v území. Varianta  vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem SYMOS 97, verze 99 Varianta 1 potom vyhodnocuje očekávané příspěvky k imisní zátěži v souvislosti s provozem posuzovaného záměru.

Výpočet znečištění byl proveden pro oxidy dusíku a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z  plošných a liniových zdrojů souvisejících s dopravou. Plošný zdroj představuje těžební techniku v prostoru technologického zázemí pískovny.

Výpočet pro všechny uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 200 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových podkladech (viz přílohy v části F), znázorňujících rozložení imisní zátěže z hlediska zvolených výpočtových variant. Příspěvky ve sledované škodlivině jsou prezentovány ve vztahu ke krátkodobým a ročním koncentracím.

Pokud bereme v úvahu návrh příslušného  Nařízení vlády k novému zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle NV č. 350/2002 Sb.

Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující ovzduší a přijatelná míra obtěžování zápachem

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 h | 200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok | 80 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 NO2 | 16 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana ekosystémů | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 30 (g.m-3 NOx | - | 1.1. 2003 |

Poznámka: * Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.

V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující:

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro 1 hodinu | 70 (g.m-3 | 60 (g.m-3 | 50 (g.m-3 | 40 (g.m-3 | 30 (g.m-3 | 20 (g.m-3 | 10 (g.m-3 |
| Pro kalendářní rok | 14 (g.m-3 | 12 (g.m-3 | 10 (g.m-3 | 8 (g.m-3 | 6 (g.m-3 | 4 (g.m-3 | 2 (g.m-3 |

Imisní limit a mez tolerance pro benzen*

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu1 | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochran zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 5 (g.m-3 | 5 (g.m-3 (100 %)** | 1.1. 2010 |

Poznámka:1) Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení

** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.

V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,375 (g.m-3 | 3,75 (g.m-3 | 3,125 (g.m-3 | 2,5 (g.m-3 | 1,875(g.m-3 | 1,25 (g.m-3 | 0,625 (g.m-3 |

Vyhodnocení imisní zátěže je provedeno z hlediska příspěvků k imisní zátěži pro oxidy dusíku a benzen z  plošných a liniových zdrojů znečištění ovzduší souvisejících s dopravou. Vyhodnocení příspěvků je provedeno pro dvě varianty, reprezentující stávající a výhledový stav v okolí zájmového území.

Pro výpočty byla použita doporučená metodika Ministerstva životního prostředí SYMOS’97. Podle nového zákona je u řady znečišťujících látek nahrazen půlhodinový imisní limit hodinovým, resp. denním. Model SYMOS’97 nebyl dosud na tuto změnu adaptován, proto byly počítány půlhodinové koncentrace. Obecně ovšem platí, že pokud jsou půlhodinové koncentrace pod úrovní hodinového (resp. denního) imisního limitu, je prakticky zaručeno, že ani modelové hodinové a denní hodnoty nebudou patřičné limity přesahovat.

V následující tabulce jsou v sumarizační podobě prezentovány pro jednotlivé škodliviny jak pro stávající tak výhledový stav minimální a maximální příspěvky ke krátkodobým a ročním koncentracím:

Souhrn výsledků je v následující tabulce:

| Výpočtová varianta | škodlivina | Max | Rp | Doba překročení Kmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | minimální hodnota | maximální hodnota | minimální hodnota | maximální hodnota | minimální hodnota | maximální hodnota |
| Varianta 01 | Nox | 23,176038 | 165,087153 | 0,451519 | 7,996144 | 0,000000 | 0,000000 |
| Varianta 1 | Nox | 23,372913 | 166,467760 | 0,457721 | 8,113232 | 0,000000 | 0,000000 |
| Varianta 0 | Benzen | 0,198086 | 1,411001 | 0,003859 | 0,068343 | 0,000000 | 0,000000 |
| Varianta 1 | Benzen | 0,199768 | 1,422801 | 0,003912 | 0,069344 | 0,000000 | 0,000000 |

Z uvedených výsledků vyplývá, že nejvýznamnější  ve vztahu k limitním hodnotám z výše uvedených sledovaných škodlivin jsou oxidy dusíku. Ve stávajícím stavu  příspěvky k imisním krátkodobým koncentracím dosahují nejhorších hodnot kolem 165 (g.m-3, avšak jak je patrné z tabulkových a mapových podkladů, tyto příspěvky se projevují mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné z vyhodnocení imisní zátěže ve výhledové variantě 2, nárůst v krátkodobých koncentracích oxidů dusíku je nepatrný. Změny v imisní zátěži z hlediska ročních průměrných koncentracích jsou takřka zanedbatelné

Příspěvky benzenu jak ke krátkodobým, tak i ročním koncentracím nepředstavují ve stávající ani výhledové variantě koncentrace , které by významněji ovlivňovaly imisní situaci v území.

Ve vztahu k  imisním limitům lze konstatovat, že i při úvaze, že by zjištěné příspěvky k imisní zátěži oxidy dusíku  byly vztaženy na NO2, je záměr svými dopady na kvalitu ovzduší akceptovatelný. Příspěvky benzenu k imisní zátěži by opět při zohlednění nových imisních limitů neměly znamenat jejich překračování.

### 1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Ovlivnění zásobování vodou

Připravovaná výstavba a provoz areálu pískovny nemá velké nároky na potřebu vody. Jedná se prakticky o zajištění pitné a užitkové vody pro zaměstnance (pitná voda, voda pro sociální účely) v počtu 5 ekvivalentních osob. To reprezentuje průměrnou denní potřebu kolem 0,5 m3 V této fázi přípravy záměru předpokládáme, že potřeba vody bude zajištěna z individuálního zdroje (studny) v kombinaci s dovozem balené vody. Možná je i varianta zajištění kompletní potřeby vody dovozem.

V případě individuálního zdroje lze zásobování zajistit vrtavou studnou, podobně jako je tomu v nejbližším okolí. Pro pokrytí potřeb zásobování postačí ustálená vydatnost do 0,1 l/s, což je v daných podmínkách možno bez problémů zajistit. Dosah (poloměr) hydraulické deprese při snížení zhruba 1 m v tomto případě bude kolísat kolem hodnoty r= 20 m. V takové vzdálenosti se nenachází žádné objekty, které by mohly být ovlivněny. Nejbližší jímací objekty při předpokládaném umístění vrtu v severní části areálu jsou studny na okraji obce Písková Lhota (u motorestu a čerpací stanice) vzdálené zhruba 200 m.

Souhrnně lze konstatovat, že pro potřeby zásobování pitnou vodou nebudou využívány veřejné zdroje (vodovod, zdroje hromadného zásobování) a není třeba diskutovat jejich ovlivnění. Rovněž i v případě, že bude využit pro zásobování vodou individuální zdroj, neovlivní, s ohledem na požadovaný odběr a hydrogeologické podmínky, nijak stávající zdroje individuálního zásobování v obci Písková Lhota (např.  ztráta vydatnosti, ireverzibilní změny nivelety hladiny, ovlivnění kvality zdrojů)..

Vlivy spojené se změnou hydrogeologických poměrů vlivem otvírky pískovny jsou diskutovány níže.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

V souvislosti s otvírkou pískovny dojde k poměrně výrazné změně reliéfu zájmového území na ploše zhruba 15 -19 ha. V původně rovinatém terénu vznikne deprese lemovaná zemními valy, a .vyplněná vodou. Z dosavadních poznatků však nepředpokládáme možnost přímého odtoku vody do povrchových vodotečí (tj. umělou regulaci hladiny vody v jezeře). Nedojde tedy ke zvýšení odtoku vody z území v důsledku nutnosti regulace hladiny jezera. Příznivě zde působí zejména velmi nízký gradient stávající hladiny podzemní vody a její nízká napjatost (piezometrická úroveň). Předpokládáme, že po vytěžení zásob dojde k vyrovnání hladiny a k ustavení volné hladiny jezera zhruba ve stávající úrovni hladiny podzemní vody. Vzhledem ke ztrátě kapilární výšky, zvýšenému odparu z hladiny jezera ve srovnání s evapotranspirací lze očekávat spíše ustavení hladiny jezera na úrovni o 0,2 -0,4 m nižší, než je stávající hladina podzemní vody.

Vytěžení zásob štěrkopísků bude mít za následek i urychlení odtoku podzemní vody z území v daném profilu, kdy před zahájením těžby předpokládáme průtok profilem (šířka cca 600 m) zhruba 0,007 m3/s, po ukončení těžby zhruba 0,042 m3. Uvažujeme li však postupnou kolmataci svahů pískovny, bude se průtok profilem postupně snižovat na cca 0,02 m3/s.  Takové navýšení odtoku charakter odvodnění území významně neovlivní.

Souhrnně lze konstatovat, že záměr sice způsobí zvýšení odtoku z území, skoliv však ve významné měřítku. S postupnou kolmatací svahů jezera se bude situace postupně stabilizovat. Kle zvýšení průtoků ve stávajících vodotečích nedojde. Nepředpokládáme ani pozorovatelné ovlivnění poměru srážek a odtoku v rámci dílčího povodí.

Povodňové riziko

Posuzovaná stavba se nenachází v zátopovém území a ani popisované změny v odvodnění území nezpůsobí nárůsty průtoků vody ve vodotečích ani jiné zvýšení rizika povodňových stavů. .Rizika plynoucí s popisované situace jsou tedy nevýznamná a není je  nutno eliminovat technickými (retenční nádrže, hráze)  ani organizačními opatřeními (povodňový plán).

Vypouštění odpadních splaškových a technologických vod

Vlivem záměru nebudou vypouštěny odpadní splaškové vody. Předpokládá se buď použití chemických WC, možností je i svedení odpadních vod do bezodtoké jímky. Produkce odpadních vod cca od 5 EO je zanedbatelná (kolem 100 m3/r) a je bez problémů řešitelná oběma způsoby.

Voda, používané v technologickém procesu pro praní kačírkové frakce bude odebírána z jezera a po použití do něj bude zpětně odvedena.

Záměr tedy nemá nároky na vypouštění odpadních vod mimo areál a není proto nutné diskutovat vlivy hydraulické či látkové zátěže vodních toků, kanalizace či ČOV či způsobu odvedení či zasakování odpadních vod.

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

V areálu nebudou skladovány látky škodlivé vodám ve větším rozsahu. Skladování bude omezeno na provozně nezbytná množství plastických maziv v množství do 50 kg.

Škodlivé látky (plastická maziva) jsou skladovány v k tomu určené místnosti provozního zázemí v originálních obalech  v množství maximálně prvních desítek kg. Látky škodlivé vodám tak budou přítomny jako pohonné látky v nádržích technologických zařízení (nafta či bionafta) v souhrnném množství kolem 1200 litrů a jako provozní náplně těchto zařízení (strojní a hydraulické oleje) zhruba ve stejném množství. Provozní nároky podmiňují poměrně časté doplňování paliva, které bude zajištěno dovozem a tankováním na místě cisternou.

S hlediska možnosti znečištění vod je posuzované lokalita riziková. Pískovna leží v povodí významného toku – Výrovka a v II. ochranném pásmu lázeňských míst Poděbrady a Sadská. . Areál se však nenachází v bezprostřední blízkosti vodního toku, ani do něj nebudou bezprostředně zaústěny odpadní ani jiné vody z areálu.

Hydrogeologické poměry, zejména poměrně vysoká propustnost, hydraulicky nechráněná kvartérní zvodeň a vysoká hladina podzemní vody cca 2 m pod terénem zvyšují rizika  pro průnik eventuelních kontaminantů do podzemních vod. V blízkosti technologické části pískovny bude i otevřená hladina jezera jako další rizikový faktor.

V širším okolí, na okraji obce Písková Lhota ve vzdálenosti cca 200 m po směru proudění se nachází individuální zdroje zásobování vodou.

Riziko znečištění snižuje i poměrně  malý objem látek škodlivých vodám, které budou v areálu současně skladovány či používány. Objem současně uložených ropných látek v rámci posuzované stavby (cca 2,5 m3) lze v území akceptovat, neboť se bude jednat o látky v popsaných provozních systémech a strojních zařízeních, která jsou pod stálou kontrolou. Riziko snižuje i velmi nízký gradient hladiny podzemní vody (0,3%) a sním spojená poměrně malá rychlost proudění kolem 0,3 m/den. To vzhledem k uvedené vzdálenosti individuálních zdrojů dává možnost dostatečného zdržení, naředění a možnost účinného sanačního zásahu.

Rizika znečištění podzemních vod tedy vznikají zejména v případě havarijního úniku pohonné látky či provozní náplně. Největší pravděpodobnost úniku je při tankování – doplňování paliva. Možné havarijní situace jsou naznačeny v příslušné části tohoto oznámení.

Důležitá jsou proto preventivní opatření netechnického charakteru, tj. zpracování havarijního plánu. V areálu musí být k dispozici prostředky pro likvidaci havarijního úniku a musí být vyjasněn způsob zneškodnění eventuelně uniklých kapalin či sorbentů. V maximální míře musí být učiněna opatření pro zamezení úniku přímo na strojích (vany pro zachycení úkapů), zpevněné či jinak zabezpečené plochy, kde se s látkami bude manipulovat. Parkování mechanismů musí být zajištěno na zpevněné a zastřešené ploše, variantně je řešeno v objektu mimo areál..

Lze konstatovat, že i přes rizikovost lokality lze předpokládaný nárůst skladování a manipulace s látkami škodlivými vodám v dané lokalitě akceptovat, ovšem pouze při realizaci opatření k prevenci a eliminaci havarijního úniku. Opatření jsou specifikována v příslušné části tohoto oznámení.

Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů

Posuzovaný záměr znamená poměrně výrazný zásah do prostřední kvartérního kolektoru a v něm akumulované zvodně. Odtěžením zásob štěrkopísků do hloubky cca 9 m na ploše zhruba 11 ha bude porušeno prostředí kolektoru a v prostorech po těžbě se ustálí volná hladina jezera. To ovlivní i hydrogeologické poměry v okolí těžebny. Z dosavadních znalostí hydrogeologických poměrů lze konstatovat tyto výchozí stavy:

- Souvislé zvodnění kvartérních sedimentů

- Mírně napjatá hladina podzemní vody v kvartérním kolektoru

- Průlinové prostředí s poměrně vysokou propustností

- Velmi nízký hydraulický gradient a směr proudění k S až SZ

- Ustálená hladina podzemní vody v úrovni zhruba 2 m pod terénem

S ohledem na popsané hydrogeologické faktory lze očekávat ovlivnění hydrogeologických poměrů zhruba v tomto rozsahu:

Po odtěžení zásob štěrkopísku se ustaví volná hladina zhruba v úrovni stávající hladiny podzemní vody, čí pravděpodobně v úrovni o cca 0,4 m nižší. Vlivem vyrovnání volné hladiny vodní plochy dojde ve směru proudění k nárůstu (vzdutí) hladiny podzemní vody, a ve směru opačném naopak k poklesu. Tento vliv bude do značné míry potlačen velmi nízkým gradientem hladiny, a projeví se tak v daných podmínkách zhruba do vzdálenosti 40 -50 m od břehové čáry jezera, přičemž maximální změnu lze odhadnout na 0,5 m. Vliv zmírní do jisté míry i středová hráz, rozdělující jezero na dvě části.. Společně z prognózovaným generelním poklesem hladiny tak bude vliv vyrovnání hladiny v prostoru jezera ve směru proudění prakticky kompenzován, nebo se projeví pouze minimálně na vzdálenost zhruba 20 -30 m od břehové čáry jezera. V opačném směru předpokládáme pokles zhruba o 0,5 – 0,7 m, který se projeví na vzdálenost zhruba 50 m od břehové čáry.

Z uvedeného je zřejmé, že záměr těžby štěrkopísků neovlivní pozorovatelně ani hladinu podzemní vody ve studních v obci Písková Lhota, které jsou od hranice areálu vzdáleny zhruba 200 - 300 m, ani neovlivní pozorovatelným způsobem hladinu podzemní vody v oblasti lesních porostů a nebudou tak ovlivněny hydrické poměry, ovlivňující vegetační pokryv.

Záměrem nebude dotčena křídová zvodeň, nebudou proto ovlivněny lázeňsky využívané struktury. Se záměrem již vyjádřilo souhlas MZd – ČIL ve svém stanovisku ČIL-16.5.2002/13587-H.

Je však třeba konstatovat, že uvedené orientační prognózy jsou učiněny na základě archivních dat. Přesnější prognózování vlivů by bylo možné učinit pouze dlouhodobým monitorováním hladiny v pozorovací síti odměrných bodů (vrty, studny) či hydraulickým modelem. Data pro kalibraci modelu je však možno získat opět pouze pozorováním v síti monitorovacích vrtů. Pro přesnější prognózu proto doporučujeme v dalším stadiu přípravy projektu provést hydrogeologický průzkum s patřičným sledováním v síti vystrojených vrtů. Vrty by bylo možno použít i pro zpřesnění stavu zásob ložiska a pro monitorování kvality vody při provozu.. K obdobným závěrům dochází i hydrogeologický posudek, zpracovaný firmou Hydrogeologie Pardubice s.r.o., z něhož vychází i údaje v tomto oznámení.

### 1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí

Stavbou vznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a proto by mělo být investorem urychleně  požádáno  o souhlas s vynětím ze ZPF ( podrobněji viz část věnovaná záboru půdy).  Odnětí postihuje podprůměrně kvalitní půdy ve 4. třídě ochrany, z hlediska typologie půd se jedná o hnědé půdy. Plocha záboru není definitivně upřesněna, bude se pravděpodobně jednat o postupné odnímání z cílovým záborem kolem 15 ha, v případě, že budou odňaty veškeré dotčené pozemky, bude plocha záboru zhruba 19 ha a jedná se tedy o poměrně velkou plochu záboru a půdu s nízkou předností v ochraně. Další cca 4 ha pozemků budou podléhat souhlasu orgánu ochrany ZPF dle zák.č.334/1992 Sb. a bude na nich probíhat realizace prvků ÚSES dle projektu rekultivace.

Odnímané pozemky jsou situovány do blízkosti dálnice a frekventované komunikace a jsou v kontaktu i se skladebnými prvky územního systému ekologické stability. V současnosti jsou využívány pro zemědělskou výrobu a dojde tedy ke ztrátě zemědělské produkce, u když na poměrně málo kvalitních půdách. Z hlediska pozice odnímané půdy vůči zástavbě a skladebným prvkům ÚSES, kvalitě půd apod.i lze odnětí označit za akceptovatelné. Ztráty zemědělské produkce z plochy cca 15-19 ha jsou sice poměrně významné, pozice odnímané půdy v  enklávě polí v blízkosti a podél komunikací nijak neovlivní v případě odnětí možnosti zemědělského využití jiných pozemků v lokalitě.

Z dostupných údajů není zřejmé, zda je v zájmovém území těžby zřízen meliorační systém. Z existence svodnice v jižní části území podél komunikace III. Třídy však tuto možnost nelze vyloučit. V rámci dalšího stupně projednávání záměru je nutno tuto skutečnost vyjasnit.

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v jeho novelizovaných znění a zaplatit příslušný odvod  za odnětí. Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby.

S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah nad 10 ha MŽP ČR, v případě výměry od 1 do 10 ha okresní úřad Nymburk.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky. V daném případě se předpokládá využíti ornice a podorničí  pro nadlepšení půdních poměrů na okolních polnostech či v případě souhlasu příslušného orgánu pro rekultivaci těžbou dotčeného prostoru.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  BPEJ, které prezentují podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy u BPEJ 2 21 10   IV. třídu ochrany, BPEJ 2 55 00 rovněž  IV. třídu ochrany – lze je tedy bez problému využít k výstavbě.

Vlivy depozic škodlivin ze spalování paliv za provozu areálu jsou zanedbatelné, nelze tedy uvažovat o ovlivnění nebo změnách chemismu okolních půd, vzrůstu kyselosti apod.

Terénními úpravami a přesuny zemin dojde k významným lokálním změnám  místní topografie. Původně rovinatý reliéf zemědělsky obhospodařovaných polí bude na ploše zhruba 19 ha změněn na dělenou vodní plochu lemovanou zemními valy s výsadbou travin, stromů a keřů. Vznikne tak enkláva lokálně měnící jednotvárný ráz krajiny a při respektování cílů projektu rekultivace vhodně podporující územní systém ekologické stability v lokálním i regionálním měřítku.

Horninové prostředí bude ovlivněno vytěžení zásob štěrkopísků v celkové předpokládané kubatuře 1 440 000 t, čímž bude na ploše zhruba 11 ha (předpokládaná plocha bloků zásob) odstraněn či radikálně změněn kvartérní pokryv křídového podloží.

Zastižení  mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště nepravděpodobné.

Vlivy z produkce odpadů

Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky pro jejich ukládání na skládkách.

Areál bude produkovat poměrně malé množství odpadů v jednoduché druhové skladbě, neboť technologie výroby je do značné míry bezodpadová, resp odpadní materiál lze využít na místě. Odpadní materiál z výroby, (tj. převážně nadsítné frakce, nebilanční surovina ap) budou použity k terénním úpravám, resp. ke zpevnění příjezdové komunikace. Z údržby zařízení a výměny provozních náplní pak vzniknou odpadní strojní a hydraulické oleje a maziva.

Množství a četnost vzniku odpadů nebudou z tohoto důvodu klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. Podstatná část odpadních materiálů z výroby (nadsítné frakce, nebilanční surovina, skrývka) bude využita na místě k terénním úpravám na místě, a nebude jej tedy nutno odvážet a deponovat mimo areál.

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru  nebezpečné - N, se předpokládají  v malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu, nebo jejich likvidaci zajišťuje výrobce či specializovaná servisní firma.. Z provozu závodu lze řadit do této kategorie prakticky pouze použité provozní kapaliny (strojní a hydraulické oleje, maziva).

Odpady charakteru TKO z provozu administrativní a sociální části budou likvidovány konvenčním svozem. Celková produkce odpadů je zanedbatelná a nevyvolá žádné neobvyklé nároky na svozové či likvidační kapacity.

Odpady kategorie N budou vznikat pouze v nevýznamných množstvích. Jejich vznik bude nárazový a větší množství se předpokládá pouze při kompletní výměně provozních náplní podle předem známého plánu v souladu s doporučeními pro provoz daného zařízení. Vznik těchto odpadů lze předpokládat nárazově v pravidelných intervalech daných životností náplně a mazacím plánem. Rovněž v případě N odpadů hodnotíme nároky na kapacity jejich odvozu a zneškodnění jako nevýznamné, které nevyvolají žádné nové nebo neobvyklé kapacitní nároky. Jedná se o poměrně běžné odpady, obvyklé v průmyslových provozech strojírenského, stavebního či obdobného charakteru. V regionu působí celá řada firem, specializujících se na nakládání s nebezpečnými odpady a z tohoto důvodu není jejich likvidace problematická.

Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů. Ve stádiu výstavby ani provozu nevzniknou druhy odpadů, jejichž vlastnosti by si vyžádaly neobvyklé nároky na způsob nakládání či zneškodnění. Produkci odpadů z provozu areálu lze hodnotit jako minimální, protože odpady s výroby štěrkopískových frakcí budou využity na místě k terénním úpravám. Produkci lze tedy označit za téměř za bezodpadovou.

Při shromažďování a nakládání s odpady je nutná řada technických i organizačních opatření, která jsou rámcově navržena v příslušné kapitole.

### 1.5. Vlivy na flóru a faunu

Záměr je navrhován  na polních celcích méně hodnotných půd, jde rovněž o doposud nezastavěné území  v přímé návaznosti na lesní porosty a silnici II. třídy.  Jsou tak dotčeny většinově dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu (intenzivní agrocenózy), zájmové území na severovýchodě zasahuje do prostoru postagrálních, sekundárně druhově bohatých bylinotravních lad.

Záměr nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. S ohledem na změnukrajinného rázu (viz dále) však vyplývá požadavek na komplexní začlenění písníku do krajiny, zejména od silnice na Pískovou Lhotu a od východu.

Vlivy na floru

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí jižně se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí. Prostory a  plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES (vazba na nivu Labe - lužní lesy, labská ramena; vazba na vyvýšené váté písky). Záměr znamená postupné skrývky na agrocenózách a postupnou rekultivaci okolí s přednostní výsadbou nově navrhovaných skladebných prvků ÚSES. Na části agrocenóz vzniknou postupně dvě oddělená jezera s možností vytvoření mělkých litorálů, takže biodiverzita území i z hlediska rostlinných drhů se zvýší. Nelze však realizovat písníky na úkor postagrálních lad, i když jde spíše o prevenci vlivů na faunu, vázanou na ruderalizovanou vegetaci a přechodové ekotony k lesu. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Vlivy na faunu

Záměr může znamenat ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, pokud by byl realizován na plochách postagrálních lad, případně s dotčením přechodových ekotonů podél lesních porostů, zejména v severovýchodní části zájmového území (západní ekotony), poněvadž by se dotýkal i jejich reprodukčních prostorů. Na základě výstupů zoologického průzkumu lze doložit poměrně významné koncentrace blanokřídlých (výskyty minimálně 4 druhů čmeláků, pačmeláka cizopasného) a teplomilných obratlovců (ještěrka obecná, slepýš křehký), prostor je refugiem teplomilného hmyzu (doložen i otakárek fenyklový a řada motýlů, florikolní hmyz, blanokřídlí písčitých ploch). Pokud by záměr byl realizován na úkor plochy postagrálních lad a nerespektoval by dodržení ochranného pásma lesa (zásah do přechodových ekotonů), je nutno konstatovat nepříznivý až  velmi nepříznivý a významný vliv na populace zvláště chráněných či regionálně vzácných živočichů, poněvadž by bylo zničeno jejich významné refugium v intenzivně využívané krajině. Míru nepříznivosti vlivu může částečně omezit okolnost, že v rámci postupného rozvoje pískovny budou vznikat xerofytní stanoviště na skrývkách a na obnažených písčitých substrátech s možností nového osídlení z okolí, ale s ohledem na minimum jiných refugií v okolí by proces možného znovuosídení bylo nutno pokládat za zpožděný. Z těchto důvodů je zásadní podmínkou přípustnosti záměru těžby štěrkopísků na nevýhradním ložisku Písková Lhota  ponechání postagrálních lad a přechodových ekotonů a jejich zapojení do nově vznikajícího systému ekologické stability krajiny.

Druhým možným vlivem na populace zvláště chráněných živočichů je možnost ovlivnění populací dvou zvláště chráněných kurovitých ptáků – křepelky polní a koroptve polní tím, že by skrývkové práce ohledně postupného odstraňování nadloží těžitelných zásob probíhalo v reprodukčním období. V zájmovém území nelze vyloučit hnízdění obou druhů, poněvadž biotop polí s navazujícími lemy a postagrálními lady je pro oba druhy příhodný, i když zatím hnízdění nebylo prokázáno. Lze sice předpokládat, že se zvýšením ruchu, daného provozem pískovny, se jedinci přesunou do vzdlenějších lokalit, ale přímé skrývkové práce ve hnízdním období by měly za důsledek lokální snížení hustoty populací. Z tohoto důvodu je doporučeno skrývkové práce provádět  nejdříve ke konci vegetačního období.

Další vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:

- hnízdění některých pěvců na zemi (skřivan, strnad), skrývkami může dojít  k zásahu do reprodukčních ploch a k dočasnému  snížení hustoty populací,

- budou dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického hmyzu skrývkami

Vybudování jakýchkoliv vodních ploch  na pozemcích orné půdy je ze zoologického hlediska jednoznačně přínosné.  Výrazným způsobem dojde k zvýšení diverzity druhů, vodní plocha trvalého charakteru v této krajině jednoznačně chybí.  Veškeré zásahy by se však měly týkat především pozemků orné půdy, na lesní půdu ani na suchý úhor u lesa včetně postagrálních lad, jak je zdůrazněno výše,  by nemělo být zasaženo. Lokalita je dostatečně rozlehlá, aby tento cenný biotop mnoha druhů bezobratlých, ale i řady obratlovců mohl zůstat bez zásahu.

Realizace záměru však v sobě obsahuje i další teoreticky možný výhledový vliv:

Po ukončení težební činnosti lze teoreticky předpokládat rybochovné využití, jak bylo navrhováno v roce 2001. Poměrně závažný  však bude i problém komerčního využívání nově vzniklých vodních ploch k intenzívnímu chovu ryb. Každá vodní plocha je totiž poměrně rychle nalezena obojživelníky, kteří ji začnou využívat k reprodukci. Intenzívní chov ryb však představuje pro jejich larvy soustavný predační tlak, který pak může vést postupně k úplnému zničení celé této populace. Vysoká rybí obsádka při konzumaci zooplanktonu neselektivně konzumuje spolu s bezobratlými složkami zooplanktonu i všechna vývojová stádia obojživelníků. Na vylíhlá larvální stádia čeká obzvláště v prvních dnech silný predační tlak této obsádky, kdy jsou neselektivně konzumováni vzhledem ke své malé velikosti spolu s ostatními složkami zooplanktonu. Vzhledem k toxinům vylučovaným kůží klesá s vzrůstající velikostí pulců tento tlak, pokud má ovšem obsádka dostatek jiné potravy. Na lokalitách s intenzívní rybí obsádkou a nízkou úživností však dochází k predaci celou dobu vývoje pulců až po jejich metamorfózu .Tento fakt má pak u vysokých, pravidelně přikrmovaných obsádek za následek postupnou predaci všech larev ještě před metamorfózou.

Z výše uvedených důvodů by bylo nanejvýš žádoucí vytvoření několika mokřadních biotopů na okrajích budovaných vodních ploch, které by sloužily právě k reprodukci obojživelníků a ostatních vodních a mokřadních druhů živočichů. Tůně by měly mít proměnnou hloubku vody s rozsáhlejšími mělčími litorálními okraji,  samozřejmostí musí být absence jakékoliv rybí obsádky v těchto tůních. Vytvořením těchto mokřadních biotopů lze účinně snížit negativní vliv vysokých rybích obsádek ve vzniklých jezerech, kde se výskyt jiných živočišných druhů dá předpokládat jen ve velmi omezené míře.

### 1.6. Vlivy na ekosystémy

V kontextu narušení osy NRBK je na základě posudku ing. Bínové CSc. konstatovat, že funkce biokoridoru nemusí být narušena, poněvadž osa prochází východní částí navrhovaného písníku. Kolize je řešitelná upřesněním NR ÚSES ve smyslu návrhu – posun osy východně a dořešení vloženého lokálního biocentra při jižním okraji navrhovaného písníku. Nejde o změnu, ale o upřesnění skladebného prvku ÚSES v rámci projektu rekultivace navrhovaného písníku, eventuelně s průmětem do ÚPD. V daném úseku je NRBK přímo nevymezen a jde o nefunkční část, kterou je možno v rámci rekultivace písníku vytvořit a tak posílit funkčnost zatím jen směrně vymezeného skladebného prvku.

Osa nadregionálního biokoridoru NK 10 (borová)  vychází z RBC 1947 Borky a končí zaústěním do nadregionálního biocentra 7 Polabský luh. Jedná se o složenou osu biokoridoru, kde je každých 700 m nezbytné vložit lokální biocentrum o rozloze 3 ha.

Osa NRBK na k.ú Písková Lhota je trasována východně a severně od dobývacího prostoru, respektive zčásti východním okrajem navrhované pískovny. Na zájmovém území jsou do ní vložena tři lokální biocentra označená v mapě LBC 1, LBC 2, LBC 3. Tato biocentra člení osu NRBK na tři úseky označené v mapě NK 10/1-3. Lokální ( místní ) biocentrum LBC 3 je navrhované a muselo být do osy vloženo, protože vzdálenost mezi LBC 2 a dalším  LBC je větší než 700 m. Toto místní biocentrum (LBC 3) a část osy NRBK ( úsek NK 10/2 ) je nezbytné založit v rámci rekultivace vytěžené pískovny, podél východní strany.

Po západní straně pískovny podél silnice je nutno doporučit ponechání prostoru pro  místní biokoridor o šíři 15 m, který bude posilou NRBK.

V rámci hydrogeologického posouzení je možno dovodit, že  realizace návrhu neznamená ovlivnění hydrických poměrů pod okolními lesními porosty ve smyslu poklesu pod úroveň rhizosféry nebo naopak vznik podmáčení, které by v terestrické ose NRBK bylo nežádoucí. V dalším se odkazuje na příslušné kapitoly ohledně vlivů na vodu a na geofaktory.

### 1.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Pro posouzení vlivu  navrhovaného těžby štěrkopísků na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:

Realizací záměru v zásadě dojde ke vzniku nové charakteristiky území pouze na výměře nových vodních ploch, které nahradí část vizuálně vnímatelných celků orné půdy. Nová charakteristika vzniká především postupným vytvářením zahloubeného písníku, nejprve bez vlivu postupně nestoupající vodní hladiny, ale jako otevření půdního povrchu skrývko, následně těžbou. Vliv je nutno pokládat za nepříznivý zejména v době vlastních těžebních prací v počátcích, než dojde k nastoupání hladiny a než dojde k zapojení vznikajícího písníku do krajiny vzrůstající funkčností výsadeb. Vznik nové charakteristiky území je nutno pokládat v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož významnost s postupem začlenění písníku do krajiny bude klesat (vznik linií a pásů porostů dřevin, částečně až úplně přebírající funkce biokoridorů v nadregionálním i lokálním měřítku)

Z hlediska změny krajinných složek jde o náhradu negativní krajinné složky orné půdy pozitivní složkou vodních ploch a porostů dřevin, i přes to, že složka vodních ploch v území absentuje. Negativní změnou však je případné dotčení xerofytních lad v severovýchodní části území vlastní těžbou štěrkopísků, kdy je naopak druhově a strukturně bohatá složka přírodního prostředí nahrazena jednostranným využitím, s následným vznikem části vodní plochy. Rozhodujícím aspektem z hlediska narušení poměru stávajících krajinných složek bude konečné řešení a tvar písníku jako plochy s nerovnými  okraji  ve vztahu k prostorovému a funkčnímu pojetí sadových úprav a vnějších výsadeb.

Vlastní písník je však novým plošným a antropogenním  prvkem, který  mění  poměr krajinných složek od negativních k pozitivním na orné půdě, ale znamená negativní změnu na porostech ruderalizovaných xerofytních lad. Výstavba provozního zázemí je dočasnou negativní změnou i v rámci ovlivnění negativní složky orné půdy.

V kontextu ovlivnění  ZKC 1 jde o patrnou změnu, v kontextu ovlivnění ZKC 2 a 3 beze změny. Podmínkou však je nezasahování do lesních porostů a ponechání prostoru xerofytních bylinotravních lad.

Narušení vizuálních vjemů   Realizace znamená především ovlivnění této složky hodnocení na krajinný ráz. Do otevřeného území je navrhována postupná těžba s tím, že zejména v etapách skrývek a počátečních etapách těžby půjde o dynamizaci krajinného rázu vznikem deponií, valů a postupným vznikem těžební jámy, která se teprve s postupem těžby bude zaplňovat vodou z otevřené zvodně. Deponie a zemní valy je nutno pokládat za prvky hmotové dominance s ohledem  na   plochý, i když mírně vyvýšený charakter území (místní nevýrazná rozvodnice). Určujícími pohledovými osami  jsou pohledy ze silnice II/329, kdy po pravé straně ve směru na Pískovou Lhotu dojde k vizuální změně celků orné půdy na postupně narušený vjem vznikající těžebny. V tomto směru sice nedochází k překrytí určující kulisy lesa, navíc se ale uplatní i dominance  aktivního prostoru těžby.  Na druhé straně vzniká dynamizace poměrně plochého a otevřeného krajinného reliéfu  jednak deponiemi zemin, jednak deponiemi těženého materiálu v prostoru expedice v rámci provozního zázemí.

Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není  nutno předpokládat, dálkové pohledy se v zásadě neprojeví s ohledem na plochý reliéf území a na polohu záměru mezi dvěma lesními porosty a určující linií topolů.

Míra významnosti vlivů v ZKC 1 bude postupně klesat. S postupem rekultivace lze předpokládat určitý pokles významnosti tohoto vlivu; v daném kontextu právě stoupá odůvodněnost požadavků na postupnost skrývek a důslednou  rekultivaci prostoru, a to především pohledového oddělení těžebny od silnice II/329 mírným valem s výsadbou dřevin – zejména borovic a především pak časově předcházející výsadbou podél upřesněné osy NRBK podél východního okraje budoucí těžebny. Průhled do ZKC 3 od západu je totiž mj. ovlivněn i existencí vedení VN 22 kV a dále rozsáhlými celky orné půdy

Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území lze konstatovat, že záměr znamená realizaci nového antropogenního prvku do krajiny (výrazná prostorová dominanta vodní plochy, nikoli však dominanta hmotová nebo vertikální, s doprovodnými dočasnými efekty některých deponií),  včetně dominantní změny ZKC 1 od západu v předpolí blízkého pohledového horizontu, tvořeného zčásti lesními porosty. Realizace výsadby pásu dřevin v upřesněné ose NRBK bude znamenat pohledové uzavření průhledu na ZKC 3 od západu, v této ose se však nenachází žádná přírodní či kulturní dominanta území, která by mohla být překryta. Naopak dojde k odclonění VN 22 kV a průhledu do dalších celků orné půdy. V území s nižší  relativní členitostí v mírné svažitosti tak vzniká sice geomorfologicky částečně odlišný útvar (částečné zploštění mírného vyvýšeného návrší místního měřítka, ale se zavedením lokální dynamizace včetně nových strukturních prvků do území),  který až po konečné rekultivaci může být  vnímán jako nový krajinný prvek. Tento prvek však v nejbližších vizuálně vnímatelných krajinných prostorech jak na úrovni ZKC, tak na úrovni NKC nemá analogickou přírodní analogii (např. jezera, mokřady, pokud jsou pominuty písníky až na terasách Labe – Sadská, Poděbrady).

Lze však konstatovat, že návrh na těžbu štěrkopísků nepotlačuje kulturně celostátně nebo regionálně významné historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny. Celkově lze konstatovat, že z hlediska krajinného rázu se velikostně jedná o velký vliv, z hlediska významnosti lze tento antropogenní útvar označit za patrný, podmíněně akceptovatelný s tím, že bude maximálně využito možností ozelenění, které je dáno nároky  na charakter zeleně v kontextu   požadavků na rekultivaci území postiženého těžbou a zejména požadavky na naplnění funkčnosti prvků ÚSES v rámci realizace projektu rekultivace.

Záměr negativně ovlivňuje estetickou kvalitu území především v průběhu skrývek před těžbou. Poněkud jiná situace je po ukončení těžby (průběžná rekultivace některých svahů) a po provedené technické a biologické rekultivaci.

Uvedené vlivy s ohledem na pojetí záměru je nutno pokládat za patrné až významné, trvalé,  s  klesající mírou významnosti po ukončení rekultivace. Nelze je odstranit nebo eliminovat, lze je pouze zmírnit. Záměr je nutno z hlediska ochrany krajinného rázu pokládat za aktivitu, která je podmíněně akceptovatelná, poněvadž neznamená prohloubení negativního poměru krajinných složek a vytváří předpoklady k posílení ekologické stability území. Uvedneé hodnocení je pak doplněno v části D.IV. návrhy příslušných opatření ke snížení významnsoti změny krajinného rázu (nelde o  znehodnocení krajinného rázu), z nichž nejdůležitějším kromě požadavků na začlenění do krajiny a systému ÚSES je především zajištění vzniku dvou menších písníků místo jediného spojeného.

### 1.8. Vlivy hluku a záření

Vyhodnocení akustické situace  bylo provedeno pro jednu  výpočtovou oblast, která zahrnuje posuzovaný areál pískovny a blízkou obytnou zástavbu obce Písková Lhota a komunikace používané pro dopravní obsluhu. Výpočtové body 1-8 jsou zvoleny na nejbližší hraně stávající obytné zástavby stávajících obytných objektů v Pískové Lhotě (1-6), nejbližší hranici lesních porostů na severu (7), a na jihovýchodní straně areálu směrem k motorestu u dálnice (8).

Situování výpočtových bodů ve výpočtových oblastech je dále  zřejmé z výpisu programu HLUK+ v mapové části oznámení (příloha 7). Celkem bylo řešeno 8 výpočtových bodů ve dvou variantách, a to pro denní  dobu. V noční době nebude pískovna v provozu a nebude rovněž v provozu žádné ze z technologických zařízení, které jsou zdrojem hluku. Pro vyloučení vlivů pozadí byla řešena i referenční   hypotetická varianta, kdy byly uvažovány pouze zdroje v souvislosti s provozem pískovny a „redukovány“ stávající dopravní zdroje (tj. provoz na komunikacích dominantně modelující stávající pole  izofon ekvivalentní hladiny hluku).

Varianta 0 - stávající stav den  (PH_0D)

Varianta 1 - výhledový stav den  (PH_1D)

Varianta 1 redukovaná – výhledový stav pouze zdroje pískovny den (PH_1Dred)

V mapové části v příloze 7 jsou prezentovány graficky výsledky výpočtů formou pole izofon Laeq v denní době.. Celkem tedy byly provedeny tři výpočty akustické zátěže území. Výpočtové body byly situovány na hraně nejbližší potenciálně ovlivněné obytné zástavby.

Varianta 0

Tato varianta hodnotí stávající akustickou situaci v území. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodujícím zdrojem hlukové zátěže v území je doprava, hodnotí tato varianta liniové zdroje hluku jako rozhodující zdroje hluku pro celkovou akustickou zátěž v území. Jedná se o provoz automobilů na stávajících komunikacích.

Varianta 1

Tato varianta řeší akustickou situaci v území po realizaci výstavby a provozu areálu pískovny. V této variantě uvažujeme plný provoz pískovny. Jako liniové zdroje hluku uvažujeme provoz automobilů po komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu, tj. po stávajících komunikacích a nové příjezdové komunikaci.

Jako bodové zdroje hluku uvažujeme hlučnost technologických zařízení (vibrační třídiče Finlay, koreček, dieselagregát čerpadla) umístěné v jihovýchodní části areálu  a hluk při  nakládce materiálu dvěma kolovými nakladači za předpokladu, že všechny zdroje jsou v provozu současně. Výpočet tak znázorňuje nejhorší možnou situaci z hlediska hlukové zátěže. Popis zdrojů hluku je uveden v části výstupy.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovuje vládní nařízení č. 502/2001 Sb. Hodnota hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku ALAeq,T, celodenní korigovanou ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Lden a noční ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Lnoc. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu pak Lnight = 40 dB) a korekcí podle přílohy č. 6. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například hovor, hudba nebo střelba, přičítá se další korekce -5 dB.

Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB k základní nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A a to v době od 7 do 21 hodin stanovené podle § 10 odst. 2 vládního nařízení..

Tabulka : Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení

| Druh chráněné místnosti |  | Korekce /dB/ |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | -5 -15 |
| Operační sály, lékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | -5 |
| Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | 0 -10 |
| Přednáškové síně, učebny, koncertní síně, kulturní střediska | po dobu používání | +10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, restaurace | po dobu používání | +15 |
| Prodejny, sportovní haly | po dobu používání | +20 |

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. Způsob užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti (například hluk hostů). Nechráněné místnosti budov jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství (například záchody, koupelny, komory) šatny, archivy, haly a vestibuly dopravních zařízení a další prostory budov.

###### Tabulka : Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru

| Způsob využití území | Korekce /dB/ |
| --- | --- |
| Nemocnice – objekty | 0 2) |
| Nemocnice - území, lázně, školy, obytné objekty a území | +5 1), 3), 4) |
| Výrobní zóny bez bydlení | +20 3) |

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku ze železnice, kde se použije korekce –5dB. Stanovená korekce neplatí pro hluk, šířený mimo výrobní zóny, z provozoven (například výrobní a tovární haly, výrobny, dílny, prádelny, vzduchotechnické systémy, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například kompresory, chladící agregáty)  V okolí hlavních komunikací, kde se hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce +5dB. V případě hluku působeného „starou zátěží“ z pozemní dopravy je možné použít další korekci + 12 dB.

Z dikce tohoto vládního nařízení, vyplývá že v posuzovaném území u nejbližší obytné zástavby lze požadovat pro etapu výstavby splnění hygienických limitů pro dobu 7.00 - 21.00 hodin 60 dB.

Pro etapu vlastního provozu pak plnění základních hygienických limitů pro denní dobu 50 dB, pro noční dobu 40 dB v území čistě obytné zástavby, v okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu pak 55, resp. 45 dB.

Výsledky výpočtů a zhodnocení hlukové zátěže

Na základě zadaných vstupních podkladů lze pro zvolené výpočtové body sumarizovat následující výsledky výpočtů:

Tabulka : Hodnoty hlukové zátěže  LAeq

| bod č. | Umístění | VAR 0 stávající stav LAeq v dB(A) | VAR 1 výhledový stav LAeq v dB(A) | VAR 1 výhledový stav redukovaný LAeq v dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | den | den | den |
| 1 | Hranice obytné zástavby - jihovýchod | 45,3 | 45,4 | 29,8 |
| 2 | Hranice obytné zástavby - jihovýchod | 46,4 | 46,4 | 28,4 |
| 3 | Hranice obytné zástavby - jih | 48,0 | 48,0 | 29,5 |
| 4 | Hranice obytné zástavby - jih | 44,5 | 44,6 | 29,6 |
| 5 | Hranice obytné zástavby - jihozápad | 44,4 | 44,5 | 30,2 |
| 6 | Hranice obytné zástavby - západ | 43,8 | 44,0 | 30,8 |
| 7 | JV okraj lesního porostu | 36,4 | 40,6 | 38,6 |
| 8 | Pole směrem k motorestu u dálnice | 29,6 | 39,2 | 38,7 |

Z provedených modelových výpočtů vyplývají následující závěry:

1.  V prostoru hranice stávající  obytné zástavby v obci Písková Lhota   není ve stávajícím stavu překračován ani základní limit 50 dB v denní době. Ve výhledovém stavu se akustická zátěž v tomto prostoru pozorovatelně nezvýší, předpokládaný nárůst je maximálně v desetinách dB. Podíl zdrojů posuzovaného záměru bude vzhledem ke vzdálenosti velmi nízký. Izofony byly spočítány ve výšce 3 m. Ve výhledovém stavu nebudou překračovány základní hygienické limity.

2.  V prostoru okraje lesních porostů se ekvivalentní hladina hluku zvýší zhruba o 4 dB, bude však na nízké úrovni kolem 40 dB(A). Nelze proto předpokládat rušivé vlivy vzhledem k fauně a jejím životním podmínkám.

3. V prostoru směrem k motorestu u dálnice se v referenčním bodě vzdáleném zhruba 120 m od technologických zařízení pískovny zvýší ekvivalentní hladina hluku významně o 10 dB, nebude však dosahovat ani přípustných základních limitů u obytné zástavby. V prostoru motorestu je situace dominatně ovlivňována provozem na dálnici (předpokládáme pozadí kolem 55 dB) a vlivy provozu pískovny se zde neprojeví.

Závěrem lze konstatovat následující:

Vlivem provozu pískovny nebudou u nejbližší chráněné obytné zástavby, překročeny základní limitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku v denní (LAeq=50 dB) době, v noční době nebude areál ani technologická zařízení v provozu a situaci neovlivní. Vzhledem ke vzdálenosti nedojde v obytné zástavbě obce vlivy posuzovaného záměru ani k pozorovatelnému zvýšení ekvivalentní hladiny hluku. Z hlediska hlukové zátěže považujeme proto navržený záměr za akceptovatelný.

Vlivy záření

V areálu pískovny nebudou instalovány zdroje ionizujícího záření, ani silné zdroje neionizujícího elektromagnetického záření (vysílače a jiné zdroji silných elektromagnetických polí, lasery, silné zdroje světla). Výstavba ani provoz areálu nebude generovat vlivy tohoto typu.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo obce Písková Lhota.  Vlivy posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v okolí areálu těžebny. V obytné zástavbě obce Písková Lhota se vlivy výstavby i provozu závodu pozorovatelně neprojeví.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na zdroje spalování uhlovodíkových paliv – nafty či bionafty v případě technologických zařízení a mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí technologického zázemí pískovny. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna a nejvyšší přípustné koncentrace nebudou překračovány. Vlivy na ovzduší lze označit za omezeně působící podobu zhruba 8 let, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Technologické celky s vyšší akustickou zátěží budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od obytných zón, budou na nich učiněna opatření pro snížení hluku (opláštění), pozitivně budou působit i zza 2 m vysoké zemní valy v okolí areálu směrem k obytné zástavbě. V v tomto případě nebudou překročeny přípustné základní hygienické limity a stávající hluková zátěž v chráněné obytné zástavbě v obci Písková Lhota se pozorovatelně nezvýší. Přitížení dopravy je poměrně malé a dopravní obsluha areálu nebude směrována přes obec, nebo pouze v zanedbatelné míře. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za časově omezený dobou těžby cca 8 let, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za středně významný bez nutnosti technických eliminačních opatření (protihlukové stěny nebo  individuální protihluková opatření v obytné zástavbě apod.)

Produkce odpadních vod je zanedbatelná a tento vliv proto v souvislosti se záměrem nenastává

Výstavba areálu si vyžádá odnětí půdy ZPF v rozsahu cca 15 - 19 ha, jedná se o bonitně podprůměrné půdy typu hnědých půd s nízkou (IV.) předností v ochraně. Jedná se o vliv trvalý a nevýznamný.

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru se projeví markantně pouze v jeho bezprostředním okolí.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřichází v úvahu.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů

### 1.  Územně plánovací opatření

Územně plánovací opatření nenavrhujeme, neboť území není doposud řešeno územním plánem sídelního útvaru. Vlivy posuzovaného areálu jsou nevýznamné a lokálně omezené  a není třeba stanovovat žádná ochranná pásma (vodohospodářská, hluková apod).

### 2. Technická a organizační opatření

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.

opatření k ochraně vod

- místnosti, kde se bude skladovat či manipulovat s látkami škodlivými vodám (zejm. příruční či provozní sklad) musí být vybaveny nepropustnou podlahou, nebo jímkou o objemu minimálně odpovídajícímu objemu znečišťující látky a základními prostředky k likvidaci havarijního úniku.

- plochy, na nichž bude docházet k manipulaci s látkami škodlivými vodám (zejm tankování) a plochy pro odstavná stání mechanismů musí být zajištěny  a spádovány tak, aby nedocházelo k únikům škodlivých látek do horninového prostředí či do povrchové vody, měly by být vybaveny svodovou nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah.

- zpracovat příslušné manipulační řády zařízení, zajistit pravidelnou kontrolu funkce technologických zařízení, kontrolovat odstavenou (parkující) techniku a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy.

- zpracovat havarijní plán závodu, manipulaci s ropnými látkami provádět pouze proškolenými osobami (tankování) a zařízením, které vylučuje přeplnění nádrží, výměnu provozních náplní provádět odborně způsobilou firmou

- pravidelně sledovat kvalitu vody se zřetelem na obsah ropných látek, chemismus případně jiných ukazatelů dle požadavků vodoprávního úřadu

- pro verifikaci údajů o úrovni hladiny podzemní plochy provádět do doby otvírky monitoring hladiny ve stávajících studních, eventuelně doplnit monitorovací systém vrty na okraji areálu, v případě nejasností realizovat doplňkový hydrogeologický průzkum

opatření k ochraně ovzduší

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno a stání mimo areál

- podle potřeby zajistit skrápění příjezdové komunikace

- expedici  pokud možno organizačně nasměrovat mimo ranní a odpolední špičku

- neprodleně odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či zastavěny, neprodleně rekultivovat

opatření při nakládání s odpady

- odpady z výroby štěrkopísků budou z větší části využity při terénních úpravách a rekultivaci

- odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů charakteru N (zejména použitých olejových náplní) bude smluvně zajištěn servisní firmou, tyto odpady nebudou skladovány ani shromažďovány v areálu .

- v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při  výrobních postupech

protihluková opatření

- realizovat zemní valy dle projektu rekultivace.

- u technologická zařízení s hlučností nad 75 dB zajistit co v největší míře protihluková opatření přímo na zdrojích, vyloučit provoz v noční době

opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu

- zpracovat příslušné manipulační a provozní řády, zajistit proškolení pracovníků,

- zpracovat plán opatření pro případ havárie nebo úniku látek škodlivých vodám

- zajistit a mít k dispozici v areálu základní prostředky pro likvidaci havarijního úniku

opatření k minimalizaci estetických dopadů na přírodu a krajinu

- v areálu provádět postupně rekultivaci těžbou dotčených ploch dle projektu rekultivace v závislosti na postupu těžby

- výsadbu zeleně a dřevin realizovat dle projektu rekultivace a zajistit její údržbu

- Plochu písníku připravit s respektováním následujících prostorových zásad:

- dodržet ochranné pásmo všech lesních porostů (50 m ze zákona)

- ze zájmů pro těžbu vyloučit území ruderalizovaných bylinotravních lad v severovýchodní části území

- v rámci ochranného pilíře podél silnice II/329 vytvořit prostor pro uplatnění výsadby lokálního biokoridoru

- v rámci řešení záboru území vytvořit prostorové předpoklady pro přednostní realizaci nadregionálního biokoridoru podél východní strany písníku, v prodloužení vybíhajícího porostu od lesíku u ČS PHM severním směrem po stávající lesní porost jižně od Přední Lhoty

- pro projekt těžby zajistit, že písník bude v konečné podobě vytvořen ze dvou jezer, oddělených nerovnou linií vnitřního pilíře s dosadbou borovice a podporou přirozené sukcese.

- V rámci přípravy území zajistit, že hraniční ozelenění v rozsahu biokoridoru bude realizováno v předstihu podél východní  strany výhledového písníku  s tím, že v kontextu záborového elaborátu záboru půdy bude důsledně počítáno s plochami pro hraniční vnější ozelenění. Projekt výsadby biokoridoru v druhové skladbě borovice lesní, dub zimní, habr obecný, jeřáb ptačí, bříza bělokorá, topol osika, dub letní bude předložen v rámci projektu rekultivace území.

- V rámci přípravy území postupně realizovat mírný zemní val podél silnice II/329 a zajistit přednostní výsadbu lokálního biokoridoru ve skladbě borovice lesní, dub zimní, topol osika, lípa srdčitá, habr obecný. Prostorové rozmístění nebude řešit linii (alej), ale skupinovou či pásovou výsadbu. Projekt na výsadbu promítnout do projektu rekultivace těžebny.

- Projekt rekultivací včetně návrhu na řešení výsadeb v upřesněných skladebných prvcích ÚSES (měřítko 1:10000 a podrobnější) bude kromě dalšího:

- předložen k  posouzení a schválení příslušnému orgánu státní správy

- řešit konečnou podobu písníku a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné preferovat především stanovištně odpovídající druhy  keřů a stromů vysychavých stanovišť,  xerofytních lad (vyvýšená místa, nadregionální biokoridor) a podmáčených ploch při břehové hraně

- zajistit prostor pro vložené LBC 3 ve smyslu posudku Ing. Bínové, CSc., například dosypáním od lesního porostu u ČS PHM, případně ponecháním plochy pro toto biocentrum již v prostorovém návrhu písníku.

- řešit cílovou druhovou skladbu dřevin tak, že  vyloučí použití nepůvodních nebo dokonce exotických dřevin ve skupinových či pásových výsadbách

- maximálně v projektu sadových úprav všude tam, kde to bude možné, použít zapěstovaných výpěstků ve stáří minimálně 8 - 10 let , s výjimkou exponovaných lokalit, kde musí být použity zapěstovaní jedinci s obvodem 12 – 14 cm

- připravit realizaci mokřadních enkláv (tůní) v prostorech bez přístupu rybí obsádky jako refugií pro rozmnožování obojživelníků

- řešení prostoru rekultivace po technickém a provozním zázemí formou zalesnění

- obsahovat návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech

- Skrývky realizovat postupně, pouze v ročním předstihu před těžbou podle rozsahu těžby, do 2 ha, s výjimkou otvírky. V tomto kontextu minimalizovat deponie zemin v zájmovém území, zeminy ze skrývek použít i mimo areál podle projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF

dopravní opatření

- zásobování areálu TNV organizovat mimo dopravní špičky

- organizačně vyřešit dopravu (příjezd,  nakládku a parkování) a provést dopravní značení v areálu skladu tak, aby jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí a nedocházelo k stáním mimo k tomu určená místa

- realizovat odbočovací pruh ze silnice II/329

- vyloučit stání vozidel mimo areál

ostatní opatření

- provést  základní opatření ve  smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů

- řešit skrývku ornice a podorničí z prostoru výstavby v souladu s podmínkami souhlasu k odnětí

- důsledně rekultivovat (postupně dle projektu rekultivace a postupu těžby) všechny výstavbou zasažené plochy z důvodu prevence šíření alergenních plevelů.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Příprava těžby ložiska je z hlediska projektové přípravy velmi náročná a je proto jasné, že v poměrně ranném stadiu projektové přípravy nemohly být všechny údaje podrobně a přesně specifikovány. Projektová příprava byla v podstatě v počátcích a současně s oznámením je zpracovávána dokumentace pro územní řízení. V vstupní údaje tak vycházely zejména ze zkušeností se stávajícími provozy  a předpokládaného cílového stavu kapacity těžby z ohledem na bilanci zásob ložiska a byly upřesňovány konzultacemi a odbornými odhady ve spolupráci s investorem a projektantem. Zohledněny byly i zkušenosti s obdobnými provozy ve Václavicích a na ložisku Lužec a Zálezlice - Chlumín..

Profesní části, technologické a provozní zázemí, elektroinstalace apod. nebyly v době zpracovávání oznámení plně k dispozici a potřebné výpočty byly předávány a konzultovány v předstihu s investorem a projektantem. Z nepříliš velké podrobnosti podkladů a údajů  mohly vzniknout i některé nepřesnosti, které bude nutné upřesnit v projektu, ale které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení hodnocení  dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství. V některých případech byla  ponechána možnost variantního řešení, přičemž byl vždy hodnocen méně příznivý případ.

Tendence zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají do vlivů na životní prostředí, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů.

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že toto oznámení  vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci investora ale i projektanta poměrně přesně.

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů a to s posuzováním podobných aktivit.

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod a schválených metodik ( rozptylová  imisní  studie a hluková studie) či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

S ohledem na jednoznačnost umístění nevýhradního ložiska byla projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na dosažený stupeň kvality  výrobního a logistického procesu, ověřeného ve srovnatelných provozech je sledována i jediná optimální technologická varianta těžby a úpravy suroviny, včetně způsobu rekultivace.

Variantní zůstávají jednotlivé fáze řešení  záměru, kde postup těžby a tím i rekultivace závisí na odbytových možnostech a naznačená časový harmonogram těžby se může v závislosti na odbytu upravené suroviny změnit.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Situace širších vztahů 1:50 000

- Situace areálu (užší vztahy), časový harmonogram postupu těžby

- Situace rekultivace

- Výřez z vodohospodářské mapy 1: 50 000

- Výřez z geologické a hydrogeologické mapy 1:50 000

- Výřez z mapy ÚSES 1: 10 000

- Orientační situace izofon LAeq  1: 10 000

- Situace výpočtových bodů a mapy znečištění ovzduší 1:10 000 (prům. roční koncentrace benzenu a NOx)

- Orientační mapa hydroizohyps a situace individuálních zdrojů zásobování vodou a průzkumných vrtů

- Mapa BPEJ s vyznačením maximálního záboru

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Jde o standardní těžební záměn exploatace nevýhradního ložiska štěrkopísků v území, v jehož širším okolí byly aktivity podobného typu již realizovány.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedná se o záměr exploatace nevýhradního ložiska štěrkopísku v katastru obce Písková Lhota v okrese Nymburk. Území dotčené záměrem těžby štěrkopísku zaujímá plochu cca 19 ha (celková plocha dotčených pozemků je 19 3023 m2) a je v současnosti využíváno jako zemědělská půda převážně k pěstování obilovin a pícnin.Z této plochy bude přímo dotčeno těžbou suroviny (plocha bloků zásob) zhruba 15 ha. Další dotčené pozemky – cca 4 ha pro realizaci prvků ÚSES.

Záměr lze formálně členit na tři fáze:

- výstavba areálu těžebny a jejího zázemí, příprava otvírky a dobývání ložiska

- otvírka a dobývání (exploatace) nevýhradního ložiska štěrkopísků

- následná rekultivace vytěženého prostoru do podoby dvou jezer oddělených hrází, bude probíhat postupně dle postupu těžby

Tyto tři fáze budou na sebe plynule navazovat a nelze je striktně oddělovat, fáze následné rekultivace bude postupně navazovat na postup těžby.

Výstavba areálu těžebny a příprava otvírky zahrnuje odstranění skrývky a její deponování do valů podél hranice pískovny. Dále se předpokládá vybudování příjezdové komunikace a obslužných ploch, zásobování elektrickou energií, sociálního a administrativního zázemí těžebny v severní části zájmového území a instalace těžební a úpravárenské technologie ( vlečný koreček, vibrační třídiče, pásové dopravníky, čerpání technologické vody apod.)

Vlastní těžba štěrkopísků bude probíhat tzv. „mokrým způsobem“, - vlečným korečkem ukotveným na břehu – z volné hladiny vystavené v úrovni hladiny podzemní vody do hloubky zhruba 9 m. Objem vytěžitelných zásob štěrkopísku je bilancován na 840 000 m3 suroviny (štěrkopísku), což představuje zhruba 1 440 000 t. Předpokládaná doba exploatace ložiska je při roční těžbě 200 000 t/rok plánována na 8 let. Vytěžená surovina se dopravuje pásovými dopravníky do vibračního třídiče, kde se upravuje na požadované frakce – betonářský písek a kačírkové frakce. Vytříděná surovina se deponuje v areálu v zásobnících podle jednotlivých frakcí. Manipulace se provádí pásovými dopravníky a mobilními nakladači na naftový pohon. Upravený písek si odvážejí odběratelé vlastními nákladními automobily na místo určení. Denně se předpokládá obrátkovost zhruba 30 – 40 souprav typu LIAZ z přívěsem či návěsem o tonáži 21 tun.

Rekultivace. Po ukončení těžby je navrženo pro zahlazení následků těžební činnosti vytěžený prostor rekultivovat do podoby dvou jezer oddělených od sebe sypanou hrází. Tak vznikne vodní plocha rozdělená na dvě nestejně velká jezera. Okolní svahy budou stabilizovány a upraveny v horní hraně tak, aby přechod do okolní krajiny byl plynulý a nenásilný. Stejným způsobem bude stabilizována i vnitřní hráz o šíři 30 m, oddělující obe jezera. Rekultivace bude postupná, v závislosti na postupu těžby.

Cílem tohoto záměru je využití – exploatace zásob nevyhrazeného nerostu (štěrkopísků) na pozemcích současně používaných k zemědělské výrobě. Těžba suroviny je plánována v 6 etapách po dobu zhruba 8 let. Po ukončení těžby bude prostor postupně rekultivován do podoby děleného jezera a začleněn do okolní krajiny jako prvek navazující na systém ekologické stability, zařízení těžebny bude asanováno a odvezeno. Konečným staven je tedy změna využití území z intenzivní zemědělské výroby na uměle vytvořené vodní plochy s vegetací, navazující neokolní krajinu a podporující její ekologickou stabilitu. Takto změněné území bude stabilizováno a umožní rozvoj fauny a flóry. S rekreačním využitím se neuvažuje.

Zájmové území není doposud řešeno územním plánem ani jinou územně plánovací dokumentací, a nejsou v lokálním ani regionálním měřítku k dispozici ani územně plánovací podklady.

Jedná se tedy o změnu vyžití území v katastru obce Písková Lhota v okrese Nymburk ze stávajícího využití k intenzivní zemědělské výrobě (velkoplošné pěstování obilovin a pícnin) na využití pro těžbu nevyhrazeného nerostu – štěrkopísků – po dobu zhruba 8 let s následnou rekultivací těžbou dotčeného prostoru do podoby dvou jezer oddělených sypanou hrází, která bude lemovat zemní val stabilizovaný výsadbou dřevin a zeleně. Jedná se tedy o nevratnou změnu zemědělského vyžití do podoby umělého jezera s výsadbami zelených ploch, které budou citlivě zasazeny do krajiny a budou tak navazovat na systém ekologické stability.

V první fázi záměru bude odstraněna ornice a podorničí a případně nebilanční povrchová část ložiska (skrývka). Přebytkové zeminy budou deponovány ve formě zemních valů podél hranic těžebny, zejména podél sinice II/329 a podél východního okraje těžebny. Současně bude instalováno sociální a administrativní zázemí areálu pískovny v severní části území, a technické a technologické celky související s těžbou. Vlastní těžba suroviny bude probíhat v 6 etapách v letech 2003 – 2011, přičemž težební fronta bude postupovat v jednotlivých těžebních kazetách z jihovýchodu území západním směrem a skončí na severozápadě území. Postupně vytěžené prostory budou postupně rekultivovány. Po ukončení těžby bude odstraněno zařízení těžebny i všechny technologické celky a prostoru bude finálně rekultivován.

Generelně lze vlivy záměru rozdělit na vlivy spojené se změnou charakteru a využití území (vznik jezera se zemními valy stabilizovanými zelení na úkor zemědělsky využívaných ploch), a na vlivy spojené s exploatací ložiska štěrkopísků (změny hydrologických charakteristik území, vodní režim, přímé vlivy těžby a úpravy suroviny). Tyto změny území budou probíhat postupně.

Posuzovaný záměr je umístěn poměrně izolovaně od obytné zástavby (hrana zástavby obce Písková Lhota je vzdálena cca 300 – 400 m) a navazuje na stávající poměrně rozvinutou dopravní infrastrukturu, kterou bude po dobu těžby zatěžovat vyvolanou dopravou. V širším okolí již probíhá  či  probíhala těžba písků a štěrkopísků, území je významné z hydrologického i hydrogeologického hlediska a nachází se v ochranném pásmu lázeňského místa Poděbrady a Sadská. Záměr je rovněž v kontaktu se skladebnými prvky územního systému ekologické stability. V kontextu těchto skutečností byl celý záměr posuzován.

V okolí se nenacházejí činnosti či výroba, s jejichž vlivy na jednotlivé složky životního prostředí by se mohly vlivy záměru kumulovat či významně synergicky působit. S významnějších vlivů v blízkosti záměru lze zmínit působení dálnice D11 a komunikací II/611 a II/329 (vlivy zejména do oblasti hluku znečištění ovzduší). Synergické působení s jejími vlivy, zejména vůči obytné zástavbě, bylo v rámci tohoto oznámení zohledněno.

Záměr lze označit z hlediska nároků na energie, vodu apod. za energeticky nenáročný s časově omezeným působením. Za komparativně nejvýznamnější lze označit dopady vlivů záměru na přírodní podmínky v hydrologické a hydrogeologické oblasti, ovlivnění krajinného rázu a ekologické stability území v kontextu skladebných prvků ÚSES, ovlivnění fauny a flóry a změnu charakteru území – odnětí zemědělské půdy. Z vlivů provozu je pak nejvýznamnější vliv spojený s obslužnou dopravou a používáním strojů a zařízení zejména na akustickou situaci v území.

Z hlediska umístění se jedná o záměr nekonfliktní. Stavba je situována v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby obcí do blízkosti komunikačních tahů, které bude využívat pro dopravní obsluhu.

Je však umístěna na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Bude proto potřeba provést odnětí půdy ZPF v rozsahu cca 15-19 ha. Půda odnímaná zemědělské výrobě je bonitně podprůměrná (hnědé půdy na substrátu písků) , čemuž odpovídá i nízká přednost v ochraně (4. třída). Odnětí půdy v popsaném rozsahu lze označit jako významné, vzhledem k její kvalitě však posuzujeme její odnětí jako akceptovatelné.

Z hlediska provozu areálu pískovny bylo hodnoceno ovlivnění obyvatelstva a složek životního prostředí znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší, emisemi hluku, ovlivnění dopravní obslužnosti obytné zóny a ovlivnění faktorů pohody.

V této souvislosti je třeba konstatovat, že v souvislosti s areálem pískovny se nepředpokládá instalace ani provoz významných zdrojů znečištění ovzduší. Emise do ovzduší se omezí pouze na zdroje spalování uhlovodíkových paliv (převážně naftové motory v technologické části pískovny) jejichž emisní produkce je poměrně malá a v daných poměrně dobrých rozptylových podmínkách se na imisních charakteristikách (krátkodobé a dlouhodobé koncentrace škodlivin v ovzduší) pozorovatelně neprojeví.

Zdroje vnějšího hluku jsou soustředěny do technologického zázemí pískovny a jejich působení bude účinně eliminováno jednak opatřeními přímo na zdrojích (izolace zdrojů hluku), vzdáleností od obytné zástavby (více jak 350 m) a odstíněním zemními valy (podél silnice II/329, výška cca 2 m) a lesním porostem. Hlukovým modelem bylo prokázáno, že v referenčních bodech na hranici obytné zástavby prakticky nedojde ke změně akustické situace. Akustická situace bude pozorovatelně ovlivněna v okruhu zhruba 60 m od technologických zařízení pískovny (třídiče a manipulace s materiálem), kde bude ekvivalentní hladina hluku větší jak 50 dB.

Vlivy spojené s dopravní obslužností jsou rovněž nevýznamné, protože vyvolaná dopravní zátěž je nízká (zhruba 90 pohybů denně), a dopravní obsluha pískovny nebude směrována přes obec, resp. pouze z malá části (max 16 pohybů TNV denně).  Vlivy spojené s provozem areálu se proto v potenciálně ovlivněné obytné zástavbě neprojeví vůbec, nebo zanedbatelným způsobem vzhledem k současnému stavu.

Souhrnně lze konstatovat, že pro potřeby zásobování pitnou vodou nebudou využívány veřejné zdroje (vodovod, zdroje hromadného zásobování) a není třeba diskutovat jejich ovlivnění. Rovněž i v případě, že bude využit pro zásobování vodou individuální zdroj, neovlivní, s ohledem na požadovaný odběr a hydrogeologické podmínky, nijak stávající zdroje individuálního zásobování v obci Písková Lhota.

Vytěžení zásob štěrkopísků bude mít za následek i urychlení odtoku podzemní vody z území v daném profilu, kdy před zahájením těžby předpokládáme průtok profilem (šířka cca 600 m) zhruba 0,007 m3/s, po ukončení těžby zhruba 0,042 m3. Uvažujeme li však postupnou kolmataci svahů pískovny, bude se průtok profilem postupně snižovat na cca 0,02 m3/s.  Takové navýšení odtoku charakter odvodnění území významně neovlivní.

Souhrnně lze konstatovat, že záměr sice způsobí zvýšení odtoku z území, skoliv však ve významné měřítku. S postupnou kolmatací svahů jezera se bude situace postupně stabilizovat. Kle zvýšení průtoků ve stávajících vodotečích nedojde. Nepředpokládáme ani pozorovatelné ovlivnění poměru srážek a odtoku v rámci dílčího povodí.

V areálu budou skladovány a používány i látky škodlivé zdraví a hořlaviny, tedy látky rizikové. Jedná se však o látky v uzavřených okruzích technologických zařízení (hydraulické a strojní oleje, pohonné látky).  Skladové hospodářství a manipulace s nimi bude náležitě technicky zabezpečena proti únikům  a proti vzniku mimořádných událostí (požár). Manipulace těmito látkami bude organizačně zajištěna, budou zpracovány příslušné a manipulační řády, havarijní plán a zaměstnanci náležitě poučení. Tím budou učiněna postačující opatření k eliminaci rizik vzniku havarijních situací.

Po odtěžení zásob štěrkopísku se ustaví volná hladina zhruba v úrovni stávající hladiny podzemní vody, čí pravděpodobně v úrovni o cca 0,4 m nižší. Vlivem vyrovnání volné hladiny vodní plochy dojde ve směru proudění k nárůstu hladiny podzemní vody, a ve směru opačném naopak k poklesu. Tento vliv bude do značné míry potlačen velmi nízkým gradientem hladiny, a projeví se tak v daných podmínkách zhruba do vzdálenosti 40 -50 m od břehové čáry jezera, přičemž maximální změnu lze odhadnout na 0,5 m. Vliv zmírní do jisté míry i středová hráz, rozdělující jezero na dvě části.. Společně z prognózovaným generelním poklesem hladiny tak bude vliv vyrovnání hladiny v prostoru jezera ve směru proudění prakticky kompenzován, nebo se projeví pouze minimálně na vzdálenost zhruba 20 -30 m od břehové čáry jezera. V opačném směru předpokládáme pokles zhruba o 0,5 – 0,7 m, který se projeví na vzdálenost zhruba 50 m od břehové čáry.

Z uvedeného je zřejmé, že záměr těžby štěrkopísků neovlivní pozorovatelně ani hladinu podzemní vody ve studních v obci Písková Lhota, které jsou od hranice areálu vzdáleny zhruba 200 - 300 m, ani neovlivní pozorovatelným způsobem hladinu podzemní vody v oblasti lesních porostů a nebudou tak ovlivněny hydrické poměry, ovlivňující vegetační pokryv.

Zpracovatel oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených v bodě D.4 předloženého Oznámení v rámci územního řízení a při zpracování dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Datum zpracování oznámení:     	30.8.2002

Zpracoval: 	RNDr. Stanislav Fojtík

Vítězslava Nezvala  755, 272 04 Kladno 4

Tel. 0312/ 637493  0603/ 731784

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR . č.j.: 17 145/4673/OEP/92.

Spolupracovali:			RNDr. Tomáš Bajer CSc

Bělehradská 292530 09 Pardubice

Tel. 0433/523256 0603 483099

Ing.Václav Konopásek, CSc.

Špačkova 1005/17   165 00 Praha 6 – Suchdol

Tel. 02/33920195-7  0603 460140

RNDr. Milan Macháček

Znojemská 76 586 01 Jihlava

Tel 066/730 8871 0603 891284

# H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu (resp. pořizovatele ÚPD)  k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací