OZNÁMENÍ

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

podle přílohy č. 3

LINKA NA ZPRACOVÁNÍ BIOMASY

k.ú. Rynholec, okr. Rakovník

Zpracoval: Ing. Vilém Žák

listopad 2002

Obsah

1.A. Údaje o oznamovateli							3

2. B. Údaje o záměru								4

3. I. Základní údaje								4

4. II. Údaje o vstupech								7

5. III. Údaje o výstupech							11

6. C. Údaje o stavu ŽP v dotčeném území					16

7. D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí		23

8. E. Porovnání variant řešení							27

9. F. Doplňující údaje								28

10. G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru		28

11. H. Závěr									30

12. I. Přílohy									31

- Údaje o oznamovateli

- Obec :				Rynholec

- IČO :				244 341

- Sídlo:				Nám. 1. máje 55, 270 62 Rynholec

- Oprávněný  zástupce oznamovatele: 	Jaromír Dyntar – starosta obce

Údaje o zpracovateli Oznámení:

Oprávněná osoba:	Ing. Vilém Žák

Okružní 636, 271 01 Nové Strašecí

Tel. 602 383 418

osvědčení o odborné způsobilosti  MŽP č.j. 3899/633/OPV/93

Spolupráce :	Ing. Lenka Čtvrtníková, specialista v oboru ochrany ovzduší

EKOBEST s.r.o.

Fáblovka 404, 530 48 Pardubice

261 221 961,

- Údaje o záměru

- Základní údaje

- Název záměru:

OZNÁMENÍ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované podle přílohy č. 3 tohoto zákona,  pro Linku na zpracování Biomasy, k.ú. Rynholec, okr. Rakovník.

- Kapacita záměru:

Zpracování kalů z čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) a biomasy na biopalivo v celkovém objemu 4 200 – 4 800 t /rok.

Měsíční množství zpracovaných surovin při dvousměnném provozu -	biomasa 400 t

kaly	375 t

měsíční produkce vyrobeného biopaliva (sušeného fermentátu) -	350 – 400 t

Záměr spadá dle zákona č. 100/01 Sb., do kategorie II, bod 10.1, sloupec B, zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30 000 t/rok. Budou zde zaměstnány celkem 4 osoby ve dvousměnném provozu.

- Umístění záměru:

Staveniště se celé nachází na pozemcích v k.ú. Rynholec. Celková zastavěná plocha stavby je 3 164 m2. Areál je napojen na silnici 236/II Lány – Rakovník a nachází se v prostoru vytěženého lomu Babín II. V tomto prostoru se také nachází Řízená skládka tuhých odpadů, která je pro navrženou stavbu zdrojem plynu. Technické zázemí skládky bude sloužit také pro příjem a evidenci biomasy přijímané ke zpracování..

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Investor v navrženém zařízení bude zpracovávat odpadní biomasu na biopalivo. Záměr je realizován v areálu stávající skládky tuhých odpadů skupiny S-OO, v přímé návaznosti na tuto stavbu a to jak po stránce infrastrukturní, tak po stránce provozní. Skládka je zdrojem plynu, který bude pokrývat celkovou energetickou spotřebu linky na zpracování biomasy. Rovněž vstupní materiály (kaly, biomasa) budou získávány tříděním z odpadů dovážených na skládku. Realizací uvedeného záměru jednoznačně dojde k zlepšení životního prostředí v dané lokalitě. Čerpáním skládkového plynu bude snížena emise skleníkového plynu do ovzduší. Nakládání s odpady bude probíhat podle nenovějších trendů v odpadovém hospodářství.

V současné době jsou sousední pozemky buď zemědělsky využívány, nebo jsou součástí dosud činného lomu na těžbu žárovzdorných jílovců (tzv. lupků).

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr , resp. odmítnutí :

Oznamovatel vychází z potřeby daného regionu vytvořit zpracovatelskou kapacitu na využívání biologicky rozložitelných odpadů. Tento záměr vychází z povinností stanovených vyhláškou č. 383/2001 Sb. (příloha č. 9), směrnicí Rady EU 99/31/EC a aktuálně také Koncepcí odpadového hospodářství středočeského kraje.

Dalším podstatným důvodem umístění záměru je jeho lokalizace v areálu skládky, která je zdrojem skládkového plynu, jehož množství pokryje celkovou energetickou potřebu linky na zpracování biomasy.

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

V rozhodnutí o umístění stavby byla schválena stavba linky na zpracování biomasy sestávající ze dvou ucelených částí stavby (UČS).

UČS 1 – Odplynění skládky

Na skládce tuhých odpadů Ekologie v současné době probíhá skládkování v boxech č. 1-6. Zde je založeno 14 odplyňovacích studní. Na části skládky (box 1,2,3 a 4) je provedena rekultivace svahů a v této části skládky se nachází 7 jímacích studní. V boxu č. 5, kde je provedena technická rekultivace svahu, jsou založeny další 3 studny, v boxu 6 probíhá ukládání odpadu a postupné tažení 4 plynových studní do úrovně projektované rekultivace skládky. Po vyrovnání všech 6 boxů do stejné úrovně bude pokračováno v navyšování tělesa skládky až do konečné figury.

Jednotlivé jímací studny budou napojeny na sběrný systém bioplynu a připojeny na hlavní sací plynovod vedený v patě skládky a v okraji příjezdové komunikace ke skládce k čerpací stanici umístěné v blízkosti navrhované výrobní haly.

V projektu je nevrženo využití bioplynu v kogenerační jednotce (umístěné vedle čerpací stanice) k výrobě el. energie, která bude využita technologickou linkou při zpracování biomasy. Odpadní teplo z agregátu bude vedeno do výrobní haly a využito k dosoušení biomasy.

Dimenze hlavního svodného plynovodu je navržena tak, aby umožnila napojení dalších etap skládky. Objekty čerpací stanice a kogenerace jsou navrženy situováním a technologickým provedením tak, aby umožnily eventuelní rozšíření a zvýšení výkonu podle množství a kvality bioplynu generovaného skládkou.

UČS 2 – Zpracování biomasy

Suroviny (kaly z ČOV a biomasa)jsou do haly naváženy kontejnerovými nosiči, zde jsou odděleně vysypány do určených prostor na podlaze haly. Odtud jsou kolovým nakladačem podle předepsané receptury zakládány do mísícího dávkovače.

Naplněním mísicího dávkovače surovinami, v našem případě odvodněnými kaly a biomasou tvořenou pilinami, senem, slámou, dřevních štěpků apod., začíná výrobní proces. Po promísení je směs dopravním pásem naskladňovaná do fermentačního žlabu. Po naskladnění dochází během fermentace k postupnému zvyšování teploty fermentovaného materiálu a to samostatně, bez přidání různých očkovacích preparátů. Aby byly vytvářeny aerobní podmínky během celé doby fermentace, je zapotřebí denně překopávat fermentovaný materiál. Překopávání je zajištěno automaticky pomocí spodní vybírací frézy.

Po dokončení aerobní fermentace, která probíhá po dobu 4 – 5 dnů. Je materiál vyskladňován pomocí vybírací frézy a dopravních pásů do sušícího zařízení. Sušící zařízení je tvořeno sušícím pásem s vlastní spalovací komorou, vytápěnou odpadním teplem a dospalováním plynného paliva. Vysušená směs je dopravována do bikramové nádoby.

Vlastní technologie bude umístěna ve výrobní hale, která je ocelové jednolodní konstrukce s přístavkem. Půdorysné rozměry haly jsou 36,5 m x 21 m. Čistá výška v hale je 5,92 m. Opláštění stěn je nezatepleným stěnovým systémem PA, skládajícího se z trapézově profilovaného plechu, upevněného ke stěnovým pažníkům samořeznými šrouby. Spáry jsou utěsňovány těsnícím páskem. Opláštění střechy je řešeno systémem PR z trapézově profilovaného ocelového pozinkovaného plechu, spáry jsou utěsňovány těsnícím páskem. K zabránění kondenzaci vodních par na spodní ploše zastřešení je navržena izolace ASTROTHERM tl. 40 mm, parotěsná zábrana AVS s hliníkovým pásem Alusrip přes spoje.

Vnitřní prostor haly je rozdělen na prostor pro kaly a biomasu, což je vymezená plocha haly ohraničená stěnou výšky 0,9 m. Tato stěna je navržena z dřevěných fošen tl. 40 mm, opatřených nátěrem. Nosnou konstrukci stěny tvoří svislé ocelové profily U a I 80, přivařené k ocelové desce, ukotvené do podlahy.

Jako finální podlaha tohoto prostoru je navržen ocelový plech tl. 8 mm. Tento plech zabrání poškození betonové podlahy lžící nakladače. Podlaha bude vyspádována do odvodňovacího kanálku s jímkou pro ruční vyčerpání. Kanálek bude krytý kovovým roštem.

Dále je prostor haly rozdělen na prostor pro fermentační technologii, rozvodnu a sociální zařízení. Rozvodna a sociální zařízení jsou samostatné prostory vestavěné do ocelové haly s obvodovým zdivem tl. 375 mm z cihel POROTHERM a stropním systémem z prefabrikovaných železobetonových desek PZD. Omítky jsou uvažovány vápenné, hladké.

Vlastní technologii tvoří mísící dávkovač, dva fermentační žlaby, pásová sušička a plynový hořák. Součástí technologie v širším slova smyslu je systém odplynění skládky zakončený čerpací stanicí a kogenerační jednotkou.

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Vydání ÚR	03	2002

Vydání SP	01	2003

Zahájení	05	2003

Ukončení	12	2003

- Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec Rynholec

Nejbližší obce:

Rynholec:	0,75 km

Lány:		1,5 km

II. Údaje o vstupech

1. půda

Celková výměra plochy potřebné pro realizaci záměru nemá charakter půdy v genetickém slova smyslu. Těžbou žáruvzdorných jílovců tyto plochy ztratily charakter půdy, proto je tak nelze hodnotit. Stavba je umístěna ve vytěžené části bývalého lomu.

a)	 Chráněná území:

V předmětné lokalitě stavby se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná chráněná území (CHKO) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).

b)	 Ochranná pásma:

Stavba se pouze okrajově dotýká III. pásma hygienické ochrany vodárenské nádrže Klíčava.

2. voda

Pitná voda

Pitná voda bude odebírána výhradně z vodovodní přípojky v areálu skládky, která je napojena na vodovodní řád provozovaný vodárenskou společností VKM a.s.

- Výstavba

Během výstavby bude pitná voda odebírána taktéž z této vodovodní přípojky.

- Provoz

Výpočet potřeby vody

Osazení:

– 1 vedoucí provozu (1směna)

- 4 pracovníci technologie (2 směny)

- pozn.: spotřeba vody 30 l/os je uvažována pouze pro přímou spotřebu, sprchování pracovníků je uvažováno ve stávající provozní budově

1 os á 30l/os.den		= Q spec = 30 l/den

4 os á 30l/os.směnu  = 2 .4 .30		= Q spec = 240 l/den

Q denní = 270 l / den = 0,27 m3 / den

Q roč = 98,5 m3 / rok

Užitková (povrchová ) voda

Taková voda se v areálu během výstavby ani provozu nepoužívá.

Dešťová voda

Dešťové vody ze střech haly budou sváděny 5 venkovními svody přes lapače splavenin do nově navrhované dešťové kanalizace a následně do záchytné nádrže (SO 208). Po trase budou připojeny rovněž vody ze zpevněných ploch, které budou zachytávány ve čtyřech uličních vpustech UV1 až UV4. Do nově navrhované dešťové kanalizace bude navíc zaústěn přepad ze sávající zasakovací jímky, do které je odváděna dešťová voda ze zpevněné plochy v prostoru váhy.

Nová kanalizace má celkovou délku 186,0 m, z toho DN 200 v délce 59,7 m a DN 150 v délce 126,3 m. Na trase jsou navrženy dvě kanalizační revizní šachy prům. 1000 mm, kryté těžkým kanalizačním litinovým poklopem prům. 600.

Uliční vpusti – jsou navrženy jako typové prefabrikované s těžkou litinovou mříží. Dešťová voda akumulovaná v záchytné nádrži bude využívána ke zkrápění povrchu tělesa skládky TO.

Materiál – kanalizační potrubí PP pro venkovní použití – DN 150, DN 200

Uložení potrubí – do pískového lože tl. 15 cm, troubu zasypat pískem do výše 15 sm nad vrch roury po zhutnění, zbytek výkopu zaházet výkopkem a řádně zhutnit po vrstvách na 95% PCS. Výkopy přesahující hloubku 1,5 m je nutno pažit příložným pažením.

Množství dešťových vod – navrhovaný stav

Střecha haly + přístavek: 812 m2 ……………………….i = 120 l/s.ha

Q = P . i = 0,0812 . 0,9 . 120 = 8,77 l/s

Q max = 8,77 l/s

Zpevněné plochy: asfalt: 1718m2 …………… = 0,8

panelová vozovka: 180 m2 (části dešťů likvidována zasakem na místě, část odvedená do kanalizace – 50% = 90 m2) . 90m2 …………………  = 0,5

Q = 0,1718 . 0,8 . 120 = 16,49 l/s

Q = 0,009 . 0,5 . 120 = 0,54 l/s

Q max = 17,03 l/s

Zeleň: z celkové plochy 852 m2 je odvodněno pouze 308 m2, ostatní plochy likvidovány zasakem na místě ………….  = 0,1

Q = 0,308 . 0,1 . 120 = 0,37 l/s

Q max = 0,37 l/s

Plocha záchytné nádrže: 210 m2 ………… = 1

Q = 0,021 . 1 . 120 = 2,52 l/s

Q max = 2,52 l/s

Množství dešťových vod – stávající stav

Střecha (provozní objekt): 72 m2 …………. = 0,9

Zpevněná plocha – asfalt: 1098 m2 ………… = 0,8

Q = 0,0072 . 0,9 . 120 = 0,77 l/s

Q = 0,1098 . 0,8 . 120 = 10,54 l/s

Q max = 11,31 l/s

Maximální odtok při přívalovém dešti je 40,0 l/s

Celkový objem zadrženého 15 min. deště je 36,0 m3

- ostatní surovinové a energetické zdroje

- Výstavba (el. proud, osvětlení)

Během výstavby budou požadavky na elektrický proud minimální. Jako zdroj el. energie bude sloužit el. rozvaděč v provozním objektu skládky, který má dostatečnou kapacitu.

- Provoz

Elektrická energie

Spotřeba energií na 1 tunu výrobku:

1. řezací a mísící zařízení

instalovaný příkon 	14,7 kW		8,575 kWh/t úsušku

2. Pásová doprava při naskladňování

5,9 kW		3,442

3. Shrnovací vozík při naskladňování

1,85		1,079

4. Překopávání (2x6h)

6,6			6,93

5. Pásová doprava při překopávání

8,8			9,24

6. Shrnovací vozík při překopávání

1,85		1,942

- Překopávací fréza při vyprazdňování

6,6			7,26

8. Pásová doprava při vyprazdňování

4,8			5,28

9.Suška

24,95		47,075

10. Korečkový elevátor

2,2			4,151

11. Osvětlení

7,75		5,2

				100,174 kWh/t

Možný souběh:

plnění + vyprazdňování+osvětlení		22,45+38,55+7,75=68,75kW

Překopávání+vyprazdňování+osvětlení	17,25+38,55+7,75=63,75 kW

Tepelná energie

Celkový okamžitý potřebný příkon:			500 kW

Spotřeba:					997 kWh/t úsušku

Zdroj:

Kogenerační jednotka Cento L 100 SP BIO  -  el. výkon:		95kW

- tepelný výkon:		147 kW

Hořák:					- tepelný výkon:		500 kW

Plyn

Spotřeba bioplynu:

kogenerační jednotka při plném výkonu		46,4m3/h

hořák při plném výkonu				100 m3/h

4. nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Pro dopravu vstupních materiálů (kaly z ČOV a biomasa) bude využívána stávající silnice 236/II Lány – Rakovník. K nárůstu dopravy v důsledku zprovoznění linky na zpracování biomasy oproti stávajícímu stavu nedojde. Je to dáno tím, že vstupní suroviny byly do současné doby naváženy a ukládány na řízené skládce tuhých odpadů. Po uvedení linky na upravování biomasy do provozu dojde pouze ke změně cílové adresy, která se však nachází ve stejném areálu jako skládka. Transport produktu (biopaliva) bude prováděn v rámci vytížení dopravní techniky dovážející suroviny. Vliv dopravy na zatížení dopravní sítě včetně hluku a imisního zatížení byl zpracován a posouzen v rámci procesu EIA, který proběhl v návaznosti na schvalování výstavby řízené skládky tuhých odpadů. V roce 1994 první etapa a v květnu 2001 druhá etapa.

III. Údaje o výstupech

1.  ovzduší

Investor musí splňovat  zpřísněné podmínky, které vyplývají  z nového zákona o  ochraně  ovzduší  č. 86/2002 Sb., který nabyl  účinnosti od 1.6.2002. Zpřísňuje  celou řadu parametrů, povinností a příslušné limity  pro provozovatele  stacionárních a mobilních  zdrojů  znečišťování  ovzduší. Dále upozorňuji na novelu vyhlášky č. 97/2000 Sb., kterou se  mění  vyhláška č. 117/1997 Sb., stanovení  emisních  limitů a provozování zdrojů  znečišťování.  Vládou ČR byl v červnu dále schválen soubor Nařízení vlády ke stanovování  emisních  a  imisních  limitů znečišťování ovzduší.

a) plošné zdroje znečištění ovzduší

Jako plošný zdroj můžeme uvažovat pouze staveniště a to jen v časově velmi omezeném úseku. Z hlediska dopadů na životní prostředí je tento zdroj zanedbatelný.

Česká  inspekce  životního prostředí, oblastní inspektorát  Praha,  oddělení  ochrany  ovzduší  svým  rozhodnutím čj. 1/00/2935/02/Kz ze  dne 12.3.2002 souhlasí  z hlediska  ochrany  ovzduší s umístěním a  povolením stavby zdroje  znečišťování  ovzduší „Linka na zpracování biomasy“ investora obec Rynholec. Technologie zdroje  bude  navržena  a  instalována tak, aby  nebyla  překročena  maximální  koncentrace  veškerých  škodlivin na všech  výstupech  do  ovzduší ve výši  dané  vyhláškou MŽP ČR č. 117/1997 Sb., ze  dne 12.5.1997, kterou  se  stanovují emisní  limity  další  podmínky  provozování stacionárních  zdrojů  znečišťování a  ochrany  ovzduší, ve  znění  vyhlášky 97/2000 Sb (přípis uveden v příloze č. 2).

b) liniové zdroje znečištění ovzduší

Hlavními liniovými zdroji znečištění ovzduší jsou používané sběrné a svozové vozy a to zejména značky LIAZ. Na skládku je transportováno cca 70 000 t odpadů za rok. To si vyžádá cca 11014 pojezdů na skládku a zpět. Uvážíme-li průměrnou dopravní vzdálenost na skládku 10 km tj. 20 km jízda tam a zpět se spotřebou v průměru 39 litrů nafty na 100 km zjistíme, že se ročně spotřebuje cca

Roční spotřeba pohonných hmot (nafty)			85,909 t.r-1

Množství emitovaných škodlivin t.r-1

Škodlivé látky údaje v g.l-1				roční emise v t.r-1

Oxid uhelnatý (CO)		15-20		1,288-1,718

Uhlovodíky (CxHy)		35		3,006

Oxidy dusíku (NOx)		33		2,835

Sloučeniny síry			8		0,687 t.r-1

Aldehydy			8		0,687 t.r-1

Tuhé částice			10-15		0,859-1,288

S ohledem na výše uvedenou tabulku je nutno zdůraznit, že objem emisí z výše uvedeného množství je ve vztahu k lince na zpracování biomasy pouze dílčí, neboť z celkového objemu dováženého odpadu (70.000) tun, bude linka zpracovávat cca 8-10.000 tun ročně.

Pokud se  jedná  o  ostatní  mechanizaci počítá projekt s  jedním lehkým čelním kolovým nakladačem typu BOBCAT.

c) bodové zdroje znečištění ovzduší

Jako bodový zdroj znečišťování ovzduší je možno uvažovat výduch z pásové sušárny fermentátu.

Oproti současnému stavu kdy je skládkový plyn vypouštěn přímo do ovzduší dojde  realizací záměru k výrazné změně. Skládkový plyn je přes jímací plynové studny a čerpací stanici nasáván z tělesa skládky do kogenerační jednotky. Plyn je v kogenerační jednotce přeměňován na el. energii a odpadní teplo, které je obsaženo zejména ve spalinách.

Spaliny z kogenerační jednotky jsou vyvedeny do směšovací komory, do které je zaústěn výstup z plynového hořáku a dále je sem zaústěn přívod vzduchu pro regulaci teploty sušícího média (160°C). Takto připravená vzdušnina vstupuje do sušárny a odtud přes cyklon, kde se oddělí tuhé částice do venkovního prostředí. Podrobnější popis vlivu linky na zpracování biomasy na ovzduší je uveden v  samostané příloze č. 3. Ze závěru tohoto posouzení je zřejmé, že kvalita ovzduší se realizací záměru odplyněním skládky a využitím  skládkového plynu jako média pro úpravu a sušení biopaliva jednoznačně zlepší.

2. odpadní vody

Výstavba

Během výstavby nebudou vznikat odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Veškerá voda bude zapracována do technologie. Pracoviště bude vybaveno "suchým" záchodem, neuvažuje se s kuchyní, pitná voda bude používána balená.

Provoz

V nové výrobní hale biomasy je navrženo sociální zařízení. Splaškové vody z WC a umyvadla budou sváděny krátkou přípojkou DN 150 do žumpy, která je situována při západním okraji haly ve vzdálenosti 2 m od objektu. Odpadní vody ze žumpy budou dle potřeby vyváženy k likvidaci na ČOV Lány. V pozdějším období po plném náběhu linky na zpracování biomasy je možné odpadní vody zpracovat společně s ostatní biomasou.

Žumpa – je navržena kruhová prefabrikovaná žumpa o užitném objemu 6,0m3. Je navržen výrobek fy Betonika plus s.r.o. Lužec nad Vltavou- typ XZY 9/8 o světlosti prům. 2,2m. Žumpa bude kryta zákrytovou deskou TZN – Q 12/8 -  v přejezdovém provedení s otvorem prům. 600 pro vložení těžkého litinového kanalizačního poklopu prům. 600. Prefabrikát žumpy bude uložen do připraveného výkopu na podkladní štěrkopískový podsyp tl. 250 mm. Výkop se po osazení žumpy zahází výkopkem a řádně zhutní.

Vnitřní kanalizace (je součástí SO 203 – výrobní hala) – odpad od WC a umyvadla bude připojen do stoupačky DN 100, která bude vyvedena nad střechu haly a tam zakončena ventilační hlavicí DN 100. Nad zaústěním připojovacího potrubí bude osazen čistící kus. Vzhledem k délce svodu kanalizace cca 3 m není nutno odvětrávat žumpu samostatně, pro odvětrání postačuje vnitřní stoupačka.

Materiál – kanalizační potrubí PP pro vnitřní a venkovní použití

Uložení potrubí: do pískového lože tl. 15 sm, troubu zasypat pískem do výše 15 cm nad vrch roury po zhutnění, zbytek výkopu zaházet výkopkem a řádně zhutnit po vrstvách na 95% PCS. Výkopy přesahující hloubku 1,5 m je nutno pažit příložným pažením.

Množství splaškových vod

Osazení

1 vedoucí provozu (1 směna)

4 pracovníci technologie (2 směny)

pozn. : spotřeba vody 30 l/os je uvažována pouze pro přímou spotřebu, sprchování pracovníků je uvažováno ve stávající budově

1 os á 30l/os.den		= Q spec = 30 l/den

4 os á 30l/os.směnu  = 2 .4 .30		= Q spec = 240 l/den

Q denní = 270 l / den = 0,27 m3 / den

Q roč = 98,5 m3 / rok

Předpoklad frekvence vyvážení obsahu žumpy je jednou za 20 dní.

Provozem ani odstraněním stavby nedojde ke změnám odtoku malých povodí místních potoků. Uvedené činnosti si tedy nevyžádají výstavbu egalizačních nebo retenčních nádrží nebo čistících zařízení.

Odstraňování stavby

Během případného odstranění stavby nebo demolice bude situace v oblasti vzniku odpadních vod podobná jako během výstavby.

Vzhledem k tomu, že areál nebude komunikovat s blízkými toky ani podzemními vodami, bude ovlivnění této složky životního prostředí minimální.

Množství dešťových vod – navrhovaný stav

Střecha haly + přístavek: 812 m2 ……………………….i = 120 l/s.ha

Q = P . i = 0,0812 . 0,9 . 120 = 8,77 l/s

Q max = 8,77 l/s

Zpevněné plochy: asfalt: 1718m2 …………… = 0,8

panelová vozovka: 180 m2 (části dešťů likvidována zasakem na místě, část odvedená do kanalizace – 50% = 90 m2) . 90m2 …………………  = 0,5

Q = 0,1718 . 0,8 . 120 = 16,49 l/s

Q = 0,009 . 0,5 . 120 = 0,54 l/s

Q max = 17,03 l/s

Zeleň: z celkové plochy 852 m2 je odvodněno pouze 308 m2, ostatní plochy likvidovány zasakem na místě ………….  = 0,1

Q = 0,308 . 0,1 . 120 = 0,37 l/s

Q max = 0,37 l/s

Plocha záchytné nádrže: 210 m2 ………… = 1

Q = 0,021 . 1 . 120 = 2,52 l/s

Q max = 2,52 l/s

Množství dešťových vod – stávající stav

Střecha (provozní objekt): 72 m2 …………. = 0,9

Zpevněná plocha – asfalt: 1098 m2 ………… = 0,8

Q = 0,0072 . 0,9 . 120 = 0,77 l/s

Q = 0,1098 . 0,8 . 120 = 10,54 l/s

Q max = 11,31 l/s

Maximální odtok při přívalovém dešti je 40,0 l/s

Celkový objem zadrženého 15 min. deště je 36,0 m3

3. odpady

Tato a některé další kapitoly související s posuzováním nakládání s odpadem jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.

Výstavba

Během výstavby bude vznikat odpad převážně kategorie ostatní, tedy bez nebezpečných vlastností , typický pro odpad ze stavebnictví:

Katalogové číslo:	17 00 00	Stavební a demoliční odpady

Provoz

Během provozu budou vznikat pouze odpady podobné komunálním související s činností a potřebami zaměstnanců:

Odpady vznikající během provozu

| Kat. č. | Nebezpečnost | Odpad | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | Bude stanoveno v provozu |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | Bude stanoveno v provozu |
| 15 01 06 | O | Směsné obaly | Bude stanoveno v provozu |
| 20 01 | O | Podobné živnostenské odpady – vytříděné | Dle zaměstnanců |
| 20 03 04 |  | Kal ze septiků a žump | 0,27 m3 . den-1 |

- Ostatní

a.) hluk, vibrace

Nejvýše přípustné hladiny hluku stanoví  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, díl 6 a nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Účinky hluku způsobené liniovým zdrojem (dopravou) byly posouzeny jak již bylo uvedeno výše v rámci procesu EIA pro stavbu skládky bez výhrad. Na rozsahu dopravy oproti tehdy posuzovanému stavu se nic nemění a k žádnému nárůstu dopravní intenzity s ohledem na realizaci záměru nedojde.

Hluk působený vlastní technologií v žádném případě nepřekročí stanovené limity dané v textu uvedenými předpisy. Celá technologie je vybavena elektromotory s garantovanou hladinou akustického tlaku, které budou v provozu jen omezenou dobu během pracovní směny. Veškeré činnosti vyjma dopravní obslužnosti se budou odehrávat v uzavřeném prostoru haly. Významnějším zdrojem hluku může být pouze plynový hořák a tahový ventilátor. Obě zařízení budou zakryty protihlukovými kryty. Čerpací stanice a kogenerační jednotka jsou umístěny v samostatných odhlučněných kontejnerech a jsou to zařízení bezobslužná. Ani u těchto zařízení nelze předpokládat s negativními účinky hluku v nadlimitních hodnotách.

b.) záření

Linka na zpracování biomasy v celém svém komplexu včetně odplynění skládky není zdrojem elektromagnetického ani radioaktivního záření.

- Doplňující údaje

Stavba linky na zpracování biomasy nevyžaduje speciální založení stavby a z toho důvodu rozsah zemních prací a zásah do krajiny bude minimální.

C. Údaje o stavu životního prostředí  v dotčeném území

- Výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Celé území patří do oblasti velmi silně zasažené antropogenní činností. Původní ráz krajiny byl v důsledku těžby zcela změněn a to jak z hlediska půdního pokryvu, tak z hlediska vegetace a fauny. Jde o území devastované činností lomového dobývání žáruvzdorných jílovců, takže se zde kromě iniciálních stadií vegetace na svazích prakticky další vegetace nevyskytuje. Totéž platí i pro faunu. Dotčené jezírko pod budoucí skládkou je mrtvé v důsledku některých extrémních vlastností vody, které neumožňují rozvoj života.

1. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Územní systém ekologické stability byl zlikvidován provozem lomu, takže realizace záměru ho již nemůže ovlivnit. Naopak v rámci finálních úprav a výsadby zeleně lze danou stavbu vhodně zapojit do krajiny. S použitím druhově původních taksonů dřevin.

- Chráněné oblasti, přírodní reservace

Lokalita se nachází mimo chráněné části přírody všech kategorií.

- Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Lokalita se nachází v místech vytěžených surovinových zdrojů. Jejich těžbou byla také devastována.

- Ochranná pásma

Posuzované území se pouze okrajově dotýká III. PHO vodního zdroje Klíčava.

- Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

V devastovaném území vytěžené části povrchového dolu se uvedené památky nenacházejí.

- Jiné charakteristiky životního prostředí

Jde o zcela zničený systém ekologické stability a všech přírodních i antropických složek prostředí.

- Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Celé posuzované území  - těleso skládky, obslužné komunikace i pozemek určený pro stavbu linky na zpracování biomasy jsou součástí schváleného územního plánu obce Rynholec. Územní plán byl schválen obecním zastupitelstvem usnesením č. 2/02 ze dne 7.3.2002. Nadřízený orgán referát regionálního rozvoje územní plán schválil souhlasným rozhodnutím dne 2.3.2002 pod č.j. RRR/2002.

- Stručná charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

1. Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)

Vliv předloženého záměru se na klimatické faktory nemůže projevit. Dojde ve srovnání se skládkou pouze k výrazně omezeným emisím tepla.

V souhrnném hodnocení kvality ovzduší (ČHMÚ, 1999),zpracovaném na základě matematického modelu, je ovzduší v daném území charakterizováno jako mírně znečištěné (2.úroveň z 5-ti). Tato třída znečištění znamená, že imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 imisního limitu, ale žádný limit není překročen. V této úrovni znečištění leží převážná část území ČR (60,18%).

V klimatické regionalizaci podle Končeka spadá okres Rakovník do oblasti mírně teplé – B, jež je na území okresu representována čtyřmi okrsky. Posuzovaná lokalita leží v klimatickém okrsku B2 – mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou zaujímající většinu okresu Rakovník. Z hlediska kolísání teplot se jedná o oblast teplotně normální.

V klimatickém členění podle Quitta patří lokalita do jednotky MT 11 charakterizované dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím, mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Srážkově se pohybuje posuzované území pod normálem, ve srovnání s průměrným úhrnem srážek České republiky, oblast je ovlivněna srážkovým stínem Krušných hor. Měsíce nejbohatší na srážky jsou červenec a srpen (70-80 mm, což je přibližně 14% z ročního úhrnu srážek), leden a únor jsou naopak v dlouholetém průměru měsíce s nejnižšími srážkovými úhrny (25-30 mm). Nejbližší srážkoměrná stanice je Nový Dům a Rakovník.

2. Voda

Stavba ani provoz linky na zpracování biomasy nekladou zvláštní nároky na spotřebu pitné ani technologické vody. Z těchto základních předpokladů vychází také konstatování, že realizací stavby nedojde zásadním způsobem k ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod. S ohledem na rozsah stavby je možno konstatovat, že také nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v daném území.

2.1.  	Podzemní vody

Podzemní vody nebudou ovlivněny ani kvantitativně, ani kvalitativně. K monitorování jejich kvality je zajištěn a provozován kontrolní systém skládky (odběr eluované vody z jímky a odběr vody z kontrolních měrných profilů), který s ohledem na lokalizaci stavby může být využíván i pro potřeby kontroly linky na zpracování biomasy. Při provozu linky nebude voda využívána, naopak smysl celého provozu je, co nejvíce snížit sušinu zpracovávaných biologických materiálů. Voda spotřebovaná při provozu linky bude pouze voda pro sociální potřeby pracovníků.

Pro posouzení širšího hydrogeologického koloběhu mají v dané lokalitě i v navazujícím území význam především tektonické poruchy.

Matematický model proudění, vzhledem k jednoznačnému spádu izohydrohyps do stařin, v současných hydraulických poměrech vylučuje možnost případné kontaminace jímacího území z vytěženého prostoru lomu (jedná se o jímací oblast bývalého vodovodu Nové Strašecí).

  - Vodní toky

Nemohou být za normálních podmínek provozu linky na zpracování biomasy ovlivněny ani kvantitativně, ani kvalitativně, neboť v blízkosti se žádné takové toky nenacházejí.

  - Pramenné oblasti

Ovlivnění pramenné oblasti je jak bylo prokázáno v odstavci 2.1. vyloučeno.

2.4.	 Odběr vody

Linka ke svému provozu, vyjma skrápění komunikací proti prašnosti, nepotřebuje technologickou vodu. Komunikace k lince jsou součástí areálu skládky a jejich údržba – čištění a skrápění probíhá v rámci provozu skládky. Sociální zařízení bude napojeno na veřejný vodovod.

3. Půda (typ, bonita, kontaminace půdy)

Linka je založena na ploše, která je primárně devastována a tudíž odňata svému původnímu využití. Z těchto důvodů není stavbou dotčen produktivní půdní fond. Pláň určená pro stavbu je tedy založena na pozemcích, které byly přechodně odňaty pro vytěžení nerostných surovin. Tento substrát nelze označit jako půdní typ v genetickém pojetí. Vzhledem k tomu, že jde o neproduktivní substrát není možno pozemek ani bonitně zařadit.

Kontaminace okolní půdy je vyloučena, protože produktivní půda není v dosahu tělesa skládky.

4. Geofaktory životního prostředí

4.1. Geologické podmínky

Původní stratigrafie uložení hornin a zemin byla zlikvidována skrývkou povrchového dolu na jehož jednotlivých etážích je stavba zakládána. Původní stratigrafie uložení hornin by nebylo dosaženo ani založením vnitřní výsypky do níž by byly ukládány skryté nadložní horniny, nebo přemístěny horniny z vnějších převýšených výsypek.

4.1.1. Geologické poměry

Z hlediska širšího pohledu leží lokalita budoucí stavby na jihozápadním okraji druhohorní platformy, tvořené subhorizontálně uloženými sedimentárními strukturami spodní křídy, diskordantně nasedajícími na uloženiny tektonicky predisponované kladensko-rakovnické kamenouhelné pánve (spodní karbon). Hlubší geologické patro je tvořeno proterozoickými epizonálně metamorfovanými horninami tepelsko-barrandienské oblasti Českého masivu. Jde zpravidla o chloriticko-sericitické břidlice, místy prostoupené tělesy vyvřelin.

Pro založení vlastní stavby byl vybrán prostor v jižní části těženého hořkoveckého ložiska karbonských žáruvzdorných jílovců (lom Babín II), kde byla již odtěžena jeho produktivní část.

4.1.2. Hydrogeologie

Ve vlastní lokalitě skládky, ale zejména v jejím širokém okolí byl proveden obsáhlý hydrogeologický průzkum, který byl realizován předními odborníky z Přírodovědecké fakulty KU. Všechny tyto práce se staly podkladem pro toto hodnocení.

Popsané hodnocené území je v zásadě odvodňováno dvěma kolektory podzemních vod. Křídový kolektor je odvodňován soustavou pramenů rozbíhajících se prakticky na všechny světové strany odstředivě od centra v lomu Babín II. Nejsvrchnější bělohorské souvrství, tvořené především opukou, je charakterizováno puklinovou propustností. U písčitějšího bazálního souvrství perucko-korycanského lze předpokládat koeficient filtrace 1.10-6 m.s-1. Křídový kolektor prakticky tvoří boky tělesa budoucí skládky (budou postupně přitěsňovány) a představuje potencionální možnost ojedinělých vývěrů vody do staveniště. Vzhledem k tomu, že křídové sedimenty uložené poměrně vysoko nad úrovní místní erozní báze vytvářejí strukturu připomínající „stolovou horu“ se zakleslou hladinou podzemní vody, je toto nebezpečí minimální. Ke dnes sledovaným přítokům z báze opuk ve formě výronů dochází nad jižní nedotěženou lavicí glaukonitických jílovců. Tyto budou v rámci výstavby skládky v tomto prostoru podchyceny a odvedeny drénem do báze odklizu, kam je dnes celý tento těžbou narušený prostor odvodňován. Jedná se zde o srážkovou vodu infiltrovanou k bázi opuk z jižního předpolí bývalého lomu. V případě, že by byly v rámci stavby zastiženy jiné místní vývěry podzemní vody (z báze opuk) např.  z východní stěny, musí být provedena opatření k jejich podchycení a odvedení do báze odklizu. V tomto směru je ještě třeba dodat, že i kdyby se tato opatření nerealizovala, nemůže dojít ani k místním lokálním vzdutím za bočním východním těsněním skládky, jelikož by si zde voda snadno našla sama cestu intenzivně rozpukanými opukami a odtékala by podél těsnění, aby byla posléze odvedena odvodňovacím systémem pod těsněním skládky. Obdobně lze tuto problematiku vztáhnout na pískovce ležící ve dvou lavicích na styku glaukonitických (mořských) a uhelnatých (sladkovodních) jílovců. Ty budou v rámci stavby zatěsněny v rámci úpravy stěny pátého řezu.

Důležitou roli zde v širším měřítku hraje tektonika a narušení přírodních poměrů hlubinnou těžbou lupků a uhlí. Jedinou významnou polohou jílovců v hlubším podloží sládky je tzv. lubenský obzor, rozčleňující pánev na svrchní kolektor (tvořený nýřanskými vrstvami) a spodní kolektor vrstev radnických. V přírodních podmínkách dochází k napájení kolektorů infiltrací v místech výchozu permokarbonu, částečně i průsakem křídovými sedimenty. Regionální směr proudění podzemních vod je směrem k severu do centra pánve. Matematické modelování proudění podzemní vody v okolí lokality Babín II v rámci provedeného podrobného průzkumu prokázalo dominantní úlohu zatopených důlních prostor. Ze závěrečné zprávy podrobného průzkumu lze citovat:“Vlivem snížení hladiny, sekundárního zvýšení propustnosti a propojenosti obou kolektorů dochází od skládky k hlavnímu odvodnění směrem k severu, resp. severovýchodu. Rozsáhlá deprese vázaná na stařiny dolu ČSA tak v současné době tvoří místní drenážní systém.

Druhá menší depresní oblast je vytvořena v okolí vrtů řady NS. Hydraulické poměry v této části zájmového území však dokumentují, že i podzemní vody prostoru mezi Novým Strašecím a Rudou jsou částečně odvodňované do stařin dolu ČSA. Tyto závěry jsou v souladu s tvrzením předcházejících prací (Záporožec 1964, Jerie1992), dokládající spojitost jímacího území vodovodu pro Nové Strašecí s důlními prostorami. Vzhledem k jednoznačnému spádu směrem do stařin je však za dnešních hydraulických poměrů možnost případné kontaminace jímacího území z vytěženého prostoru vyloučena.

4.1.3.  Tektonika

Pro zájmové území je charakteristická jednoduchá poklesová tektonika – radiální zlomy sz. – jv., případně zsz. – vjv., jejichž vznik byl podmíněn oživením po pásmech starého tektonického porušení. Tyto poruchy člení území na několik tektonických příkopů a hrástí. Různou intenzitou poklesů vznikla řada proti sobě navzájem posunutých ker. Převážná část zlomů upadá směrem k severovýchodu.

Z hydrogeologického hlediska je důležitá znalost výplně poruchových pásem, protože klasická výplň se podílí na výrazném drenážním efektu, zatímco zajílované zlomy mohou plnit funkci hydraulické bariéry. Ložiskový průzkum umožnil v zájmovém území vysledovat poruchové zóny, z nichž některé  plní významnou hydrogeologickou funkci. (Jerie 1992).

4.1.4. Poddolování

Vlastní podloží budoucí stavby je podle vyjádření zástupců těžební organizace (ČLUZ) důlní činností nenarušené. Tento fakt byl doložen již pro 1. etapu stavby skládky, která se nachází v těsném sousedství budoucí stavby.

4.1.5. Seizmicita

Zemětřesení v lokalitě nepřichází v úvahu, proto nemůže narušit opatření, která stavbu zabezpečují.

5. Fauna a flóra

Jde o území devastované činností lomového dobývání žáruvzdorných jílovců, takže se zde kromě iniciálních stadií vegetace na svazích prakticky další vegetace nevyskytuje. Totéž platí i pro faunu. Dotčené jezírko, nacházející se severozápadně od posuzované lokality je mrtvé v důsledku některých extrémních vlastností vody, které neumožňují rozvoj života. Voda v jezírku je pravidelně rozborována v rámci monitorovacího systému skládky.

6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Územní systém ekologické stability byl zlikvidován provozem lomu, takže stavba samotná ho již nemůže ovlivnit.

- Ostatní charakteristiky

- Krajina

Způsob využití krajiny byl založen na tom, že její část posloužila k vytěžení významných nerostných surovin, čímž byla krajina odňata svému původnímu poslání. V současné době jde tedy o součást devastované krajiny v níž došlo k absolutní likvidaci všech ekosystémů. Původní devastací byla ohrožena a vyloučena funkčnost krajiny, její obyvatelnost, jakož i její zdravotní, estetické a rekreační funkce. Devastace krajiny se bezprostředně dotýká nejbližších sídlišť obyvatel jako jsou Rynholec, Lány, Nové Strašecí aj. Výstavby skládky prakticky již nové devastace nepřináší, nebo se je snaží omezit, eventuálně zcela vyloučit.

Tento typ devastované krajiny tedy umožňuje založení skládky odpadů, aniž by na ní musela někde jinde opět ustoupit produktivní krajina s plně rozvinutými kulturními ekosystémy. V těchto hlediscích také spočívá volba této lokality pro skládky.

- Charakter městské čtvrti, funkční charakteristické příměstské zóny

Lokalitu lze v současné době hodnotit jako nefunkční část krajiny v přisídlištních zónách obcí, které se nacházejí v její relativní blízkosti.

- Chráněné oblasti, přírodní reservace

Lokalita se nachází mimo chráněné části přírody všech uvedených kategorií.

- Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Lokalita se nachází v místech vytěžených surovinových zdrojů. Jejich těžbou byla také devastována.

- Ochranná pásma

Lokalita skládky se pouze okrajově dotýká III.PHO vodního zdroje Klíčava.

- Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

V devastovaném území vytěžené části povrchového dolu se uvedené památky nenacházejí.

- Jiné charakteristiky životního prostředí

Jde o zcela zničený systém ekologické stability a všech přírodních i antropických složek prostředí.

- Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a

životní prostředí

- Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo       a životní prostředí

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Ve vztahu k obyvatelstvu a příslušným specifikovaným dopadům lze navrhovanou činnost, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, charakterizovat jako málo problematickou – vliv lze hodnotit jako málo významný.

2. Vlivy na ovzduší a klima

- plošné zdroje znečištění ovzduší

Emise  škodlivin emitovaných  z plošných  zdrojů v areálu linky na zpracování biomasy  budou  ovlivňovat kvalitu  ovzduší  málo   významným  způsobem, neboť se budou projevovat pouze omezenou dobu v průběhu výstavby. Naopak aktivním odplyněním skládky druhotně dojde k významnému snížení emisí skleníkových plynů (zejména metanu) do ovzduší.

- liniové zdroje znečištění ovzduší

Z provedeného hodnocení  vyplývá, že  emise  škodliviny vypouštěné  do  ovzduší  z mobilních  zdrojů souvisejících z provozem linky na zpracování biomasy ovlivní  celkovou  emisní situaci na přístupová komunikaci 236/II  málo  významným  způsobem.

Konstatujeme, že vliv záměru na ovzduší a klima bude málo významný.

- Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky

Zdrojem hluku mohou být dopravní prostředky, čerpací stanice a kogenerační jednotka, plynový hořák, tahový ventilátor a elektromotory pohánějící fermentační linku.

Pro konkrétní zjištění hladin hluku  by bylo nutno provést přímé akustické posouzení  měřením.  Vzhledem k tomu, že při  technologických procesech je nasazení  strojů na elektrický pohon jen občasné a nízké, lze reálně předpokládat, že na pracovišti nedojde  k překročení nejvýše přípustné hladiny  hluku stanovené  výše uvedeným předpisem. Zařízení s vyšší hodnotou akustického tlaku jsou opatřena protihlukovými kryty a jsou umístěna v prostředí bez trvalé obsluhy.

Konstatujeme, že vliv záměru na hlukovou situaci a klima bude málo významný.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vzhledem k tomu, že areál nebude komunikovat s blízkými toky ani podzemními vodami, bude ovlivnění této složky životního prostředí minimální.

Konstatujeme, že vliv záměru na  povrchové a podzemní vody bude málo významný.

- Vlivy na půdu

Záměr si nevyžádá zábor zemědělské půdy.

Konstatujeme, že vliv záměru na  půdu  bude málo významný.

- Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vzhledem k tomu, že horninové prostředí v místě záměru má nízkou propustnost,

konstatujeme, že vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje  bude málo významný

7.  Vlivy na faunu a flóru a ekosystémy

V blízkém prostoru se vyskytují jen běžné druhy fauny i flóry, lze proto

konstatovat, že vliv záměru na faunu a flóru a ekosystémy bude málo významný.

8.  Vliv na krajinu

Zájmové území se nachází ve vytěžené části lomu. Toto území je primárně exploatováno antropogenní činností. V blízkosti záměru se nenachází rekreační oblast.

Konstatujeme, že vliv záměru na krajinu bude málo významný.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V místě investičního záměru není kumulován žádný větší hmotný majetek ani kulturní památky. Vzhledem k tomu, že dotčený pozemek se nachází ve vytěžené části lomu nelze při stavbě očekávat ani nálezy archeologických památek. Z toho důvodu

konstatujeme, že vliv záměru na  hmotný majetek a kulturní památky bude nevýznamný.

II.Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Záměr bude realizován v prostoru vymezeném schváleným územním plánem obce Rynholec přesně pro tento druh činnosti. Je  dostatečně vzdálený od obytných sídel Rynholec a Lány. Činnost linky na zpracování biomasy naváže na stávající provoz skládky, čímž se objektivně sníží emise znečišťujících látek do ovzduší. K nárůstu dopravní zátěže nedojde, naopak se zvýší vytíženost obsluhující automobilové nákladní dopravy.

Na základě výše uvedených hodnocení (kapitola I ) strukturovaných podle oblastí lze konstatovat,  že rozsah vlivů  vzhledem k zasaženému území a populaci bude málo významný

III. Údaje o významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Velikost záměru svým rozsahem i umístěním v žádném případě nebude ovlivňovat přeshraniční životní prostředí.

IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

K prevenci, minimalizaci a možnému ohrožení jednotlivých složek přírodního prostředí souvisejících se záměrem je nutné, aby investor splnil následující podmínky.

Technologie

- Provozovat  přesně podle schváleného provozního řádu.

Ochrana ovzduší

- Kontrolovat emise z mobilních zdrojů, které lze ovlivnit  seřízením motorů použité dopravy

- V rámci zkušebního provozu provést kontrolní měření pachových látek.

- V souladu se zák. č. 86/2002 Sb. a prováděcími předpisy provádět pomocí autorizovaného měření na komíně plnění emisního limitu.

Ochrana vod

- Dodržet zásady pro ochranu vodních zdrojů povrchových a podzemních vod, specifikovaných v zákoně č. 245/2001 Sb., o vodách a související předpisy

- Pravidelně vyčerpávat jímky na dešťovou a splaškovou vodu. Provoz těchto jímek podřídit schválenému provoznímu řádu

- Sledovat nepříznivé meteosituace (zvýšené nebo dlouhodobé deště) a reagovat na ně – sledováním hladiny v jímce.

Nakládání s odpady

- Nakládání s odpadem podřídit zásadám uvedeným v zákoně č.  185/2001 Sb., o odpadech a pokynů specifikovaných v souvisejících právních předpisech především vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadem.

- Vzniklý odpad přechodně skladovat pouze podle schváleného provozního řádu

- Vzniklý odpad třídit a podle možností minimalizovat  případně recyklovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění.

- Přepravu nebezpečných odpadů ke zneškodnění (odstranění)  provádět prostřednictvím oprávněné organizace.

- Parkovat a manipulovat s těžkou technikou pouze na vyhrazeném místě

Ochrana přírody a územní systém ekologické stability

- Dodržovat důsledně dopravu pouze po projednaných komunikacích, parkovat na vymezených plochách.

Ochrana památek

- Zajistit, v případě archeologických nálezů při zemních pracích a stavební činnosti, veškeré podmínky stanovené zákonem č. 20/1978 Sb., o památkách a zákonem č.242/1992 Sb., o financování záchranných archeologických výzkumů

Hluk

- Provádět veškerou činnost tak, aby nejbližší  sídelní aglomerace nebyly výrazně zatěžovány emisemi hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Záměr bude realizován v prostoru průmyslové zóny . Složkám životního prostředí, které jsou vždy vystaveny nepříznivým vlivům, oblast ochrany vod a ochrana ovzduší bude nutno věnovat zvýšenou pozornost.

Míra neznalosti a neurčitosti při zpracování oznámení pro proces EIA je dán přesností informací v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, která byla hlavním podkladem pro vypracování oznámení.

Specifikované nejistoty a neznalosti vývoje skutečného provozu jsou však minimalizovány řadou opatření, tak jak jsou uvedena výše v textu.

E. 	Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)

Záměr bude realizován v prostoru průmyslové zóny dostatečně vzdálené od blízkých sídel. Během zpracování investičního záměru byl šetřen postoj dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy. Vzhledem k tomu, že je na záměr vydáno územní rozhodnutí, lze předpokládat, že v dalším stupni povolovacího řízení nebudou vzneseny závažnější připomínky.

Výběr variant

Vzhledem k tomu, že záměr bude realizován v prostoru průmyslové zóny dostatečně vzdálené od blízkých sídel, lze posuzovat vedle sebe pouze současný stav a navržený záměr.

- Varianta I : 	současný ( referenční )  stav

- Varianta II:	výstavba záměru

Doporučená varianta

Varianta II popisuje způsob řešení konfliktu technologie s přírodními nebo technickými překážkami či omezeními. Vzhledem k tomu, že Varianta I je pouze referenční je zřejmé, že doporučenou  je  Varianta II. Pro tuto variantu je zpracováno Oznámení dle EIA.

F.	Doplňující údaje

Investorovi ani zpracovateli oznámení nejsou v současné době známy žádné další údaje.

G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

OZNÁMENÍ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,je zpracováno podle přílohy č. 3 tohoto zákona a týká se Linky na zpracování biomasy v území pro tyto účely vymezené územním plánem obce Rynholec.

Kapacita záměru:

Výroba biopaliva s roční produkcí 4 200 – 4 800 t s využitím energie z obnovitelného zdroje – skládkového plynu.

Záměr spadá dle zákona č. 100/01 Sb., do kategorie II, bod 10.1., sloupec B. Budou zde zaměstnány 2 - 4 osoby ve dvousměnném provozu.

Linka na zpracování biomasy bude umístěna ve stávajícím areálu řízené skládky tuhých odpadů,  který má vlastní komunikační napojení na silnici 236/II, vlastní obslužné komunikace a vlastní technické a sociální zázemí včetně inženýrských sítí.

- Při provozu technologie se nepočítá s přímým vypouštěním odpadní vody. Veškerá odpadní voda bude akumulována a vyvážena. Budou realizována všechna dostupná opatření, aby provozem nedošlo k ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.

- V předmětné oblasti se rovněž nenachází chráněná ložisková území ve smyslu zákona č. 44/1998 Sb., není registrován výskyt archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.

- Úroveň navrhovaného řešení bude odpovídat všem aktuálním platným předpisům v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Pro přehled zařazujeme celkové hodnocení podnikatelského záměru tabelárně zpracovaný.

Bodová klasifikace prvků záměru, které ovlivňují jednotlivé složky životního prostředí

| Oblast ovlivnění | Technologie | Areál | Doprava | Výsledná klasifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů | X | X | XX | X |
| Ovzduší a klima | X | X | X | X |
| Hluková situace a další fyzikální a biologické charakteristiky | X | X | XX | X |
| Povrchové a podzemní vody | X | X | X | X |
| Půda | X | X | X | X |
| Horninové prostředí a přírodní zdroje | X | X | X | X |
| Fauna a flóra a ekosystémy | X | X | X | X |
| Krajina | X | X | X | X |
| Hmotný majetek a kulturní památky | - | - | X | X |
| Narušení faktorů pohody | X | X | XX | X |
| Výsledné celkové ovlivnění životního prostředí : X |

Legenda:	   - : emise do prostředí  nenastanou 	         x  :málo významný vliv	                      xx : vliv zasluhující pozornost           	      xxx :významný vliv

Hodnocení jednotlivých prvků záměru vůči životnímu prostředí vychází z odborného odhadu specialistů na hodnocení vlivů. Klasifikace je 4  bodová. Závěrečné celkové hodnocení je výsledkem vertikálního a horizontálního aritmetického průměru bodů. K hodnocení byly použita zjednodušená metoda TUKP podle prof. Říhy.

H. Závěr

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že posuzovaný záměr optimálním způsobem řeší problematiku využití biologicky rozložitelných odpadů za současného využití energie z obnovitelného zdroje.

Zpracovatel Oznámení proto variantu II záměru doporučuje k realizaci.

I. 		Přílohy

Situace – měřítko 1 : 10 000

Rozhodnutí ČIŽP OI Praha o vydání souhlasu orgánu ochrany ovzduší o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami k umístění stavby zdroje znečištění ovzduší

Ochrana ovzduší pro investiční záměr „Linka na zpracování biomasy“

Technologické schéma strojní části