KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku

| VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: | NAŠE ZNAČKA: | VYŘIZUJE/LINKA, E-MAIL: | V PRAZE DNE: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3562/OP-20188-2a/03-Zk | Žák/257280539, zak@kr-s.cz | 7. května 2003 |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:

Název:              Obchodní centrum – Králův Dvůr

Charakter záměru: novostavba

Kapacita (rozsah) záměru: vícefunkční obchodní centrum – supermarket, koncesionářské prodeje, rychlé občerstvení s parkovištěm pro cca 300 vozidel a komunikacemi a čerpací stanicí PHM s tunelovou myčkou aut s recyklací vody. Celková plocha areálu bude 19 762 m2 (z toho 5 562 m2 zastavěných ploch nadzemními objekty, 7 683 m2 komunikací a chodníků, 3 882 m2 parkovišť, 2 492 m2 zeleně a 143 m2 odkanalizovaná plochy ČS PHM).

| Umístění: | kraj: | Středočeský |
| --- | --- | --- |
|  | obec: | Králův Dvůr |
|  | k.ú.: | Králův Dvůr |

Oznamovatel: INVESTA PB, s.r.o.; se sídlem Orlov č.p. 8, 261 01 Příbram V

IČ:                    26493918

Realizace:        III/2003 – IV/2003

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení písemně vyjádřili: Středočeský kraj, Obec Králův Dvůr, Město Beroun, Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Beroun, Městský úřad Beroun, Česká inspekce životního prostředí – OI Praha, Česká inspekce životního prostředí – OI Plzeň a Probo Trans Beroun, s.r.o. V žádném vyjádření nebylo požadováno další projednávání záměru podle citovaného zákona.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem a ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

Obec Králův Dvůr – požaduje v dalším stupni PD komplexně zpracovat celkové dopravní řešení Plzeňské ulice v této lokalitě. Souhlasíme s požadavkem, investor bude muset zainvestovat napojení svého areálu na přilehlou veřejnou komunikaci se všemi nezbytnostmi, které splňují požadavky na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Detailní řešení musí projednat Obec Králův Dvůr (ve spolupráci s Městem Beroun) přímo s investorem.

Město Beroun – v šesti bodech uvádí argumenty, kterými zpochybňuje realizaci projednávaného záměru a přitom nepřímo podporuje realizaci Komerčně obchodní zóny Beroun. K jednotlivým bodům uvádíme:

- k argumentaci, že město Beroun má od r. 2001 schválený územní plán a Obec Králův Dvůr jej nemá podotýkáme, že EIA posuzuje vliv záměrů na životní prostředí a územní plán je pro tento případ pouhým orientačním vodítkem. Nicméně z šetření na místě samém je zřejmé, že se jedná o území, které z hlediska územně plánovacího může být k uvedeným účelům využito a pro naše rozhodování je i z toho důvodu uvedený argument nepodstatný. V případě porovnání obou navržených záměrů (tj. i sousední připravované Komerčně obchodní zóny Beroun) se formálně sice jedná o dva objekty ležící na dvou katastrálních územích v různých obcích, ale věcně se jedná prakticky o jeden ucelený pozemek obdobných parametrů. Samozřejmě, že postavením obchodního centra či obchodních center se zvýší, jak připomínáte, doprava po silnici II/605. Nejsme ale zcela přesvědčeni, že se zvýšená doprava projeví negativněji v Berouně než Králově Dvoře, protože dle vašeho závěru oba objekty budou údajně dostupnější ze sjezdu dálnice D5 Beroun – Centrum. Tato úvaha se nejeví relevantní skutečným, prakticky ověřeným zkušenostem. Dá se totiž důvodně předpokládat, že sjezdy z dálnice (a to v Berouně-centru a Králově Dvoře) budou ve významné míře používat pasantní řidiči s tím, že ke sjezdu využijí vždy bližší sjezd z dálnice a k výjezdu využijí opět bližší nájezd z hlediska svého cíle cesty. Navíc v úseku mezi oběma výše uvedenými sjezdy je v současnosti podél silnice II/605  v Králově Dvoře pravděpodobně více obytných objektů než v Berouně,

- k dalšímu bodu, uvádějícímu, že spádové území nepokryje provoz navržených hypermarketů snad pouze jen připomeneme, že je na investorech, zda svoje investice vloží do takovéto, možná   rizikové investice,

- podle rozvojových studií a projektu pro územní a stavební řízení údajně bude obec Králův Dvůr odkanalizována novým sběračem do ČOV Beroun. Dočasně navržený způsob likvidace splaškových vod a zejména dešťových vod (do doby vybudování nového sběrače) považuje za naprosto nevhodný.

Připomínka je věcná, ale opět je nutno zdůraznit, že se vztahuje i na Komerčně obchodní zónu Beroun. Alespoň dle projednaného EIA záměru „Revitalizace dolní Berounky – rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun“ se dá odvodit, že možnost napojení obou obchodních center se váže na stejný projekt, jenž v rámci etapovitosti bude navazovat na Kmenovou stoku F. Jedná se o druhou etapu - projekt a realizace Kmenové stoky F, 2., tj. úseku, který by měl navazovat na Kmenovou stoku F, 1 od OD Delvita až po Králův Dvůr, kde bude v křižovatce silnic Plzeňská – Zahořanská ukončena přepojením dnešního sběrače VG z obytné zástavby Králova Dvora při silnici Plzeňská. Samozřejmě, že způsob likvidace přívalových dešťových vod musí být řádně zabezpečen odpovídající kapacitní jímkou na přívalové vody a regulovaně vypouštěny do kanalizace a místní vodoteče. Způsob likvidace musí být dořešen se správcem vodoteče a případně majitelem kanalizace a může být projednán v dalších fázích zpracování a projednávání příslušných projektových dokumentací,

- k řešení parkovacích ploch, které je navržené ze zatravňovacích tvárnic má město výhrady vzhledem k možným únikům ropných látek do podloží. Tuto připomínku akceptujeme a vhodné řešení navrhujeme v závěru tohoto zjišťovacího řízení. U čerpací stanice se jedná o obdobné řešení,

- zmínka o nevhodnosti slučovat provoz obchodního centra s ČSPH a myčkou z hlediska širších urbanistických vztahů i z hlediska životního prostředí  není zcela srozumitelná,

- k připomínce, že z hlediska urbanistického řešení areálu, kde není navržena téměř žádná izolační zeleň ... sdělujeme, že v podmínkách závěru je uloženo, aby i plocha vlastních parkovišť byla ozeleněna vhodně rozmístěnou stromovou zelení místní provenience, což již běžně v zastavěných částech sídel u větších parkovišť požadujeme,

- k požadované výstavbě chodníku pro pěší a cyklostezky v souběhu se silnicí II/605 není co dodat. Tato stezka je již v současnosti využívána a není důvod ji nezachovat a v rámci investice i případně rozšířit a upravit na požadované parametry. Její realizace jistě bude v zájmu obou obchodních center. Podmínka je uložena v závěru.

Městský úřad Beroun nemá k realizaci záměru připomínky a nepožaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Beroun konstatuje, po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví,  že je možné zajistit nekonfliktní realizaci  stavby v rámci územního a následně stavebního řízení, a proto další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., nepožaduje. Upozorňuje, že vzhledem k orientaci zásobování obchodního centra a myčky ve směru k budoucí zástavbě rodinnými domy bude potřeba počítat s provedením plně stěny ne severní hranici pozemku. Podmínka je uvedena v závěru.

Česká inspekce životního prostředí – OI Praha nemá k záměru připomínky.

Česká inspekce životního prostředí – OI Plzeň mj. požaduje z vodohospodářského hlediska zajistit nepropustné jímky a doporučuje zvážit možnost výstavby splaškové kanalizace současně se stavbou obchodního centra. Nepovažuje za vhodné navrhovat jakákoliv provizorní řešení. Dále upozorňuje, že pro čerpací stanici pohonných hmot bude vypracován Provozní řád a Plán opatření pro případ havárie dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a pro odlučovače ropných látek bude vypracován Provozní řád, který se po schválení stane nedílnou součástí provozní dokumentace.

S připomínkami souhlasíme. Pokud se jedná o požadavek časové návaznosti výstavby obchodního centra až po realizaci kmenové stoky F 2. Samozřejmě, že by bylo vhodnější realizovat záměr návazně, ale nedomníváme se, že je možné výstavbu obchodního centra takto jednoznačně vázat, pokud investor navrhne jiné řešení, které splní všechny zákonné požadavky. Navíc výstavba této části kanalizační stoky nemá jednoznačně garantovaný časový rámec výstavby.

Probo Trans Beroun, s.r.o. – se vyjádřila ve 4 bodech, kterými argumentuje, že záměr je nevhodný a nešetrný až nebezpečný ve vztahu k životnímu prostředí.

V prvním bodu uvádí, že svedení dešťových vod se střech objektu OC a ČS PHM a zejména dešťových vod s možností kontaminace (z komunikací, parkovišť a manipulačních ploch) nelze svést do uklidňovací šachty a gravitační stoky DN 500, které jsou ve vlastnictví jejich firmy a to nejen z důvodu, že k tomu nedala firma vůbec souhlas, ale že dle nezávislého vodohospodářského projektanta je toto řešení i z kapacitních a ekologických důvodů neproveditelné.

Tento argument je poměrně vážným, ale především pro vlastního investora záměru, který musí všechny náležitosti zajistit. Je samozřejmě, že v závěru našich podmínek bude podmínka řešení problematiky uložena. Problém totiž bude muset být řešen, na základě rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, v každém případě, bude-li tam jakýkoliv jiný investor a plocha bude určena ke komerčním účelům.

K bodu 2 vyjádření, kde je mj. uvedeno:

- že nebyly dokumentovány širší dopravní vztahy, tj. doložena další zařízení, která v sousedství produkují dopravní zátěže na Plzeňské silnici (dopravní závod, autobusy, opravny, myčka, čerpačky PHM, autobazary apod.).

S připomínkou lze zčásti souhlasit, ale nikdo z uvedených subjektů (včetně firmy ProboTrans) nemusí vždy podávat informace o pohybu svých vozidel a tento problém by měl být především řešen v rámci rozborů ... při zpracování územně plánovací dokumentace a město a obec by si měly cíleně stanovit jakým směrem se má rozvoj sídla (sídel), případně zón ubírat. Je však nutno zdůraznit, že se jedná o silnici II. třídy, která svými parametry je schopna zvýšenou intenzitu dopravy sanovat. Dle oficiálních údajů z celostátního sčítání vozidel byl v roce 2000 ve sčítacím úseku 1 – 0260 nasčítán průjezd 11 828 vozidel za 24 hod. v celoročním průměru (z toho 2 021 těžkých motorových vozidel a přívěsů, 9 738 osobních a dodávkových automobilů a 69 jednostopých motorových vozidel).

-  o tom, že není patrno, jak jsou smíšená a obytná zóna plánovaná nad obchodním centrem napojeny na páteřní Plzeňskou ulici a zabezpečen provoz například Policie, hasičů, záchranné služby, technických služeb apod., považuji v případě projednávání tohoto záměru za marginální záležitost. Z šetření na místě bylo zřejmé, že probíhá příprava pozemků nad obchodním centrem ke komerčním účelům, resp. k výstavbě obytné zástavby, budováním inženýrských sítí. Pro schválení jistě musel investor způsob napojení doložit a vyrovnat se se všemi věcnými připomínkami. Přesto jsme se obrátili o informaci na příslušný stavební úřad, který nám potvrdil, že je věc postupně řešena a je navržena nová komunikace, vedoucí prakticky kolmo z Plzeňské ulice na nové obslužné komunikace nad areálem obchodního centra,

- k uváděnému požadavku Obecního úřadu Králův Dvůr, aby druhý vjezd autobusů byl z východní strany, tj. právě ze strany, kde je plánováno obchodní centrum konstatujeme, že jej vaše firma mohla již realizovat. Pakliže je přilehlá část pozemků v současnosti v rukou vlastníka, který uvažuje s realizací obchodního centra, bude asi těžké se s věcí vypořádat. Jsme však názoru, že jsou určitě možná řešení, budou-li skutečně nutná, která by mohla vyhovovat, ale zde se jedná nejspíše o určitou vzájemnou vstřícnost a hledání rozumného kompromisu mezi oběma majiteli sousedících pozemků. Navíc Obec Králův Dvůr ve svém vyjádření k oznámení podmínku vůbec neuvádí,

- k připomínce k dopravnímu řešení vjezdu do areálu hypermarketu - bude muset být skutečně řešeno tak, aby minimalizovalo kolize, zastávka autobusů by měla být navržena tak, aby byly minimalizovány možné střety mezi chodci a automobily, přijíždějící i na parkovací stání a umístěna poblíž vymezeného chodníku, který je navržen od Plzeňské silnice (potažmo stezky pro cyklisty a pěší) napříč parkovištěm přímo ke vchodu do obchodního centra,

- o nevhodnosti  budování dvou odbočení v krátkém úseku (v souvislosti s odbočením na čerpací stanici Probo Trans Beroun) uvádíme, že se dle našeho názoru jedná víceméně o cílené hájení parciálních zájmů předkladatele vyjádření.

- Celý systém dopravy bude muset být řádně ošetřen včetně patřičných oblouků pro vjezdy vozidel na základě příslušných řízení ve věci. Pro odbočování budou muset být realizovány odbočovací pruhy a světelná signalizace

K bodu 3, v němž je mj. uvedeno, že záměr předpokládá, že odpadní vody z ekologicky náročných zařízení budou zachycovány do jímky a jednou za 5 dní odváženy do BČOV se považuje za zcela nevhodné řešení především pro to, že bude ohrožováno životní prostředí i sousedící podnikatelské firmy. Mohlo by snadno dojít k záměně obvinění ze znečišťování životního prostředí, například ropnými produkty.

K tomu uvádíme, že by bylo jistě vhodnější, aby byl areál, již v rámci výstavby, napojen na odpovídající kanalizační řad a odpadní vody nebyly převáženy. Nicméně to nemůže být příčinou zamítnutí záměru, pakliže firma splní všechny zákonné náležitosti pro likvidaci uvedených odpadních vod. V právním státě skutečně není možné považovat za vážný argument, že „...by mohlo snadno dojít k záměně obvinění...“, tedy k záměru subjektů způsobujících případnou havárii. Případné ekologické havárie je nutno samozřejmě prošetřit a viník musí být na základě průkazných zjištění určen a řádně postižen.

K bodu 4 – doporučení, aby na pozemku č. 229/6 bylo zbudované parkoviště pro osobní automobily, jako argument pro  snížení intenzity dopravy v prostoru, není zcela srozumitelné. Bude-li na pozemku vybudováno parkoviště (kým a pro koho?) a mělo-li by být funkčně využívané, tak se dá očekávat, že bude rovněž indikovat dopravu. Upozorňujeme však, že v předloženém projednávaném oznámení dle zákona č. 100/201 Sb., se jedná o pozemky 229/82, 229/83, 229/16, 229/84 a 806/4. Poloha pozemku 229/6 nám není známa.

Závěr:

Oznámení k záměru „Obchodní centrum – Králův Dvůr“ bylo dle § 6 citovaného zákona rozesláno k vyjádření příslušným dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Informace o oznámení byla zveřejněna na příslušných úředních deskách a dále na internetové stránce MŽP a Středočeského kraje.

Nikdo ve zjišťovacím řízení dle § 7 citovaného zákona nepožadoval další hodnocení navrženého záměru. Věcné připomínky a podmínky uvedené ve vyjádřeních k oznámení, lze řešit v konkrétních závazných řízeních dle příslušných zákonů v dalších fázích projednávání projektové dokumentace.

Krajský úřad Středočeského kraje na základě vlastního posouzení předloženého oznámení, které bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 3 cit. zákona a na základě došlých vyjádření k oznámení, dospěl k závěru, že  záměr

Obchodní centrum – Králův Dvůr

nebude

dále posuzován podle citovaného zákona při respektování podmínek uvedených v přiložených vyjádřeních dotčených subjektů k oznámení, zejména ČIŽP – OI Plzeň a KHS – územní pracoviště Beroun, dále při splnění Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, uvedených v oznámení na str. 57 a 58 a za následujících podmínek, které budou respektovány v dalších stupních zpracování a projednávání projektové dokumentace při územním a stavebním řízení.  Jedná se především o:

- Ve spolupráci se správcem vodoteče a na základě rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu bude dořešen způsob likvidace dešťových, které musí být svedeny přes dostatečně kapacitní retenční jímku na přívalové deště, minimálně na 50-ti letou vodu, a regulovaně odváděny dešťovou kanalizací se zaústěním do přilehlého potoka.

- Před zaústěním dešťových vod do retenční nádrže budou vody z parkovišť a čerpací stanice PHM předčištěny na odlučovačích ropných látek.

- pro čerpací stanici PHM bude vypracován Provozní řád a Plán opatření pro případ havárie dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

- Pro odlučovače ropných látek bude vypracován Provozní řád, který se po schválení stane nedílnou součástí provozní dokumentace.

- Všechny jímky vybudované v areálu budou nepropustné.

- Parkovací stání nebudou navržena ze zatravňovacích tvárnic z důvodu omezení průsaků případně znečištěných dešťových vod ropnými látkami do podloží.

- Doporučuje se, aby vzhledem k poloze, okolní zástavbě byl koeficient zeleně na ploše odpovídající minimálně 30 % zastavěné plochy (tj. včetně parkovišť).

- Ke zlepšení mikroklimatu bude celé parkoviště pro motorová vozidla osázena odrostlejšími dřevinami (doporučují se druhy místní provenience) v takovém sponu, aby výhledově byla celá plocha zapojena stromovou zelení.

- K zavlažování dřevin a zeleně bude využívána dešťová voda z retenční nádrže.

- K minimalizaci hluku bude čerpací stanice PHM na straně přivrácené k připravované obytné zóně osazena odpovídající kompaktní protihlukovou stěnou.

- Parkovací stání budou v blízkosti vchodu do obchodního centra vybavené stříškou se stáním pro cyklisty.

- Součástí projektu bude dobudování pěší a cyklistické stezky souběžné s Plzeňskou ulicí v souladu s územním plánem Beroun a připravovanou územně plánovací dokumentací pro Králův Dvůr.

- Součástí dalšího stupně zpracování projektové dokumentace bude, po dohodě s Obcí Králův Dvůr, komplexní návrh celkového dopravního řešení na Plzeňské ulici a v přilehlém úseku. V návrhu mj.:

- bude navrženo v blízkosti značeného přechodu, vedoucí napříč celým parkovištěm obchodního centra až na Plzeňskou ulici, zřízení bezpečné stanice pro autobusy hromadné dopravy,

- budou na Plzeňské ulici, v úseku vjezdu pro motorová vozidla do areálu obchodního centra, navrženy odbočovací pruhy řízené světelnou signalizací,

- bude navrženo dořešení silničního napojení připravované obytné zóny nad obchodním centrem na Plzeňskou ulici.

- V dalších stupních zpracování projektové dokumentace podrobněji zpracovat rozptylovou studii, do které budou zahrnuty i údaje o emisích (zdroje tepla, provoz automobilů-studené starty...) i z navrhované sousední Komerčně obchodní zóny Beroun. K výpočtu doporučujeme využít aktivní matematický model zpracovaný v rámci Ekologické studie v r. 1999 a aktualizovaný v r. 2002, jehož pořizovatelem bylo Město Beroun a Obec Králův Dvůr.

- Zvážit, zda rozvoj aktivit v prostoru mezi Královým Dvorem a Berounem blíže nespecifikovat, realizaci neposunout až do doby vybudování dostatečně kapacitních inženýrských sítí, zejména se jedná o vybudování stoky F, která bude napojena na BČOV Beroun a jednotné řešení vjezdu do celého volného prostoru mezi Berounem a Královým Dvorem. Tato záležitost by měla být řešena spoluprací obou sousedních obcí, zejména v územních plánech, jejímiž pořizovateli jsou příslušné obce.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

|  | RNDr. Jaroslav O b e r m a j e r |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Přílohy: seznam kopií obdržených vyjádření

Obec Králův Dvůr, ze dne 8.4.2003, č.j.: 0413/2003 (2 dle rozdělovníku)

Město Beroun, ze dne 14.4.2003, č.j.: 513/03/UPRR-Ma (3)

KHS – územní pracoviště Beroun, ze dne 27.3.2003, č.j.: 1004-21/2003/K (5)

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, ze dne 16.4.2003, č.j.: 1836/2003/ŽP-PŘ/KRU (6)

Česká inspekce ŽP – OI Praha, ze dne 7.4.2003, č.j.: 1/HI/4010/03

Česká inspekce ŽP – OI Plzeň, ze dne 14.4.2003, č.j.: 03/OV/3008/03/Še (8)

PROBO TRANS BEROUN, s.r.o., ze dne 18.4.2003. č.j.: 1428/2003/GŘ/Ha (14)

# Rozdělovník:

1. Středočeský kraj,   z d e

2. Obec Králův Dvůr, nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

3. Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Dotčené správní úřady:

4. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

5. KHS – územní pracoviště Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun

6. Městský úřad Beroun, referát životního prostředí, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

7. ČIŽP - OI Praha, Dělnická 12, 170 00 Praha 7

8. ČIŽP - OI Plzeň, Malá 9, 301 12 Plzeň

9. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,   z d e

Oznamovatel:

10. INVESTA PB, s.r.o.; Orlov č.p. 8, 261 01 Příbram

Na vědomí:

11. MŽP, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

12. MŽP, OVSS I, Podskalská 19, 128 25 Praha 2

13. Obecní úřad Králův Dvůr – stavební úřad, nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

14. ProboTrans Beroun, s.r.o.; Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku

| VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: | NAŠE ZNAČKA: | VYŘIZUJE/LINKA, E-MAIL: | V PRAZE DNE: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3562/OP-20188-2b/03-Zk | Žák/257280539, zak@kr-s.cz | 7. května 2003 |

Věc: předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k navrhovanému záměru „Obchodní centrum – Králův Dvůr“

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení k záměru „Obchodní centrum – Králův Dvůr“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.

Obec Králův Dvůr, Město Beroun a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16, odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme Obec Králův Dvůr a Město Beroun o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.

Dotčený Městský úřad Beroun žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení.

|  | RNDr. Jaroslav Obermajer |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Příloha: závěr zjišťovacího řízení

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

| VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: | NAŠE ZNAČKA: | VYŘIZUJE/LINKA, E-MAIL: | V PRAZE DNE: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3562/OP-20188-2c/03-Zk | Žák/257280539, zak@kr-s.cz | 7. května 2003 |

Věc: Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k navrhovanému záměru „Obchodní centrum – Králův Dvůr“

Jako příslušný úřad a samosprávný orgán Vám sdělujeme, že záměr „Obchodní centrum – Králův Dvůr“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Do příslušných vyjádření k oznámení a do závěru zjišťovacího řízení je možné nahlédnout na odboru životního prostředí a zemědělství, v kanc. č. 1081. Případné další informace ve věci lze obdržet na tel. č. 257280 – 539, 345.

Připomínáme, že závěr zjišťovacího řízení je rovněž zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí - www.ceu.cz/eia/is/ a  Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

|  | RNDr. Jaroslav O b e r m a j e r |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Datum vyvěšení:                                                       Datum sejmutí: