K A R E K O

konsultační a poradenská agentura

Praha

OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

dle § 6 zák.č.101/2001 Sb. o posuzování vlivů na  životní

prostředí zpracované s obsahem a rozsahem dle

přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Obchodní centrum - Králův Dvůr

B ř e z e n   2 003

OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

dle přílohy č.3  zákona č. 100/2001 Sb.

Záměr :		Obchodní centrum – Králův Dvůr

Oznamovatel :	INVESTA PB spol. s r.o.

Orlov č.p.8

261 01  Příbram V

Zpracoval :              Ing. Karel Vurm CSc,   oprávněná osoba

osvědčení o odborné způsobilosti MŽP ČR					             č.j. 17275/4713/OEP/92, ze dne 11.2.1993

Ortenovo náměstí 13

170 00  Praha 7

tel./fax  220808966

Spolupracovali:       Ing. Zdeněk Zapletal

Ing. Miloš Pulkrábek

Datum zpracování oznámení :		25.3.2003

Podpis zpracovatele oznámení:

O B S A H

strana

A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI  .....................................................................	5

B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU …………………………………………………………………	6

# B.I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

B I.1. Název záměru  .....................................……………………………....	6

B I.2.  Kapacita (rozsah) záměru  ………………….........................................	6

B.I.3.  Umístění záměru …………………………………………....................	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.....……...........    	6

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních  důvodů pro  jejich výběr

resp. odmítnutí  ……………………………………………………….	7

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru.... ..............	10

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ……..	13

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků ………………………..	13

B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č.1

k zákonu 100/2002 Sb.  …………………………………………………	13

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  ..............................……................................................	14

B.II.1.    Půda, chráněné oblasti, ochranná pásma ..........................................	14

B.II.2.    Voda  ……………...........................................................................	16

B.II.3.    Energetické a surovinové zdroje........................................................	18

B.II.4.	 Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu  ..............................….. 	18

B.III. ÚDAJE  O VÝSTUPECH  .............................................................................	22

B III.1. 	  Emise do ovzduší  ..........................................................................	22

B III.2. 	  Odpadní vody ..................................................................................	23

B.III.3.   Odpady  ..........................................................................................	26

B.III.4.	  Hluk a vibrace  ...............................................................................	29

B.III.5.	  Záření ……………………………………………………………….	30

B.III.6.   Rizika havarií ………………………………………………………..	31

C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ   ………………………………………………………....  33	   C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

využívání …….……………………………………………………………  33

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů ….	 33

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž ……………………………..     34

* územní systém ekologické stability krajiny

* zvláště chráněná území

* území přírodních parků

* významné krajinné prvky

* území historického, kulturního nebo archeologického významu

* území hustě zalidněná

* území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ

OVLIVNĚNY

C.II..1. Ovzduší  ............................................................................................	39

C.II.2. Voda ..................................................................................................	39

C.II.3.  Půda ..................................................................................................	40

C.II.4.  Geologické a hydrogeologické  poměry území……...............................	41

C.II.5.  Fauna a flóra ...................................................................................	42

C.II.6.   Hluková situace v zájmovém území ...............................................	42

D.   ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  OBYVATELSTVO  A  NA  ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI

A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na ovzduší ……………………………………….......................	45

D.I.2   Vliv hluku………………………….…...........................................	47

D.I.3.  Vlivy na obyvatelstvo, soc. a ekonomické důsledky.............................	50

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody …........................……...........	51

D.I.5. Vlivy na půdu , horninové prostředí ………...........................................	53

D.I.6. Vlivy na flóru, faunu  ……………..........................…................................	55

D.I.7. Vlivy na krajinu  …..……........………………………….................	55

D.II.   Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci ………………..….	56

D.III. Údaje o významných nepříznivých vlivech přesahujících státní  hranice …...	57

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě  kompenzaci nepříznivých vlivů ....	57

D.V.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly

při specifikaci vlivů ……………………………………………………………	58

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU …………………………	59

F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE ………………………………………………………..   59

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU    ……………………………………………………………..	 60

H.  PŘÍLOHY  ……………………………………………………………………	61

* Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně

plánovací  dokumentace

* Obrazová a přílohová část

Obrázek č.1 - 3

Příloha č.1 – Rozptylová studie

Příloha č.2 – Hluková studie

Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma  :	INVESTA PB spol. s r.o.

2. IČO :  26493918

3. Sídlo :  Orlov č.p.8,  261 01  Příbram

4. Oprávněný zástupce oznamovatele :

Pan Tomáš Melichar,  Orlov č.p.8,  261 01  Příbram V ,   Tel.: 602 448 382

Č Á S T  B.   ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1.    Název záměru :

Obchodní centrum Králův Dvůr

2.    Kapacita (rozsah) záměru :

##### Navrhovaná stavba vytvořit na východním okraji města Králův Dvůr ucelené obchodní centrum HYPERNOVA ( dále jen OC). Obchodní centrum budou tvořit :

##### 1. Objekt obchodního centra

##### Objekt bude vícefunkční – supermarket + koncesionářské prodeje + rychlé občerstvení (fast food).

##### Objekt OC je jednopodlažní, pouze ve vstupní partii je další nadzemní podlaží, kde je umístěno sociální zázemí zaměstnanců. Prodejní plocha supermarketu bude 3075 m2, plocha koncesionářských obchodů, občerstvení a dětského koutku  450 m2 .

##### 2. Parkoviště a komunikace

##### 3. Čerpací stanice PHM s tunelovou myčkou aut s recyklací vody.

Zastavěná plocha nadzemními objekty :     5 562  m2 (včetně zásobovací rampy)

##### Komunikace a chodníky : 		  7 683 m2

Parkoviště :				  3 882 m2

# Zeleň :					  2 492 m2

# Odkanalizovaná plocha ČS PHM	     143 m2

# Plocha areálu OC celkem:		19 762 m2

# Parkoviště : 300 parkovacích stání včetně míst pro tělesně postižené

# Celkový počet zaměstnanců : 120 včetně ostrahy objektu

# Provoz a provozní doba OC : všechny dny v týdnu, dvousměnný provoz ,  8 - 20 hodin

# Předpokládaný počet návštěvníků: 3 500 denně

# Umístění a situace stavby je znázorněná na obr.č. 1a,1b a 2 v části H tohoto oznámení.

Současný stav lokality budoucího obchodního centra  je znázorněn na fotografii na obr.č.3.

# 3.  Umístění záměru :

Kraj :		Středočeský

Obec :		Králův Dvůr

k.ú. :		Králův Dvůr

Stavba je situována na východní okraj města Králův dvůr, na pozemky sousedící se silnicí č. II/605, na parcely č. 229/82, 229/83,229/16,229/84 a 806/4 v k.ú. Králův Dvůr (obr.č. 1a,1b, 2 a 3 v části H tohoto oznámení)..

Plocha, na níž bude stát objekt OC s parkovištěm a ČS PHM je omezena na západní straně areálem bývalého ČSAD a na jižní straně silnicí č.II/605.

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry :

Charakter záměru – jedná se o novou stavbu, která má vytvořit objekt OC s parkovištěm a ČS PHM, celková  plocha areálu OC činí  19 762 m2 .

Nároky na přírodní zdroje - pozemky určené pro výstavbu jsou v KN vedeny jako orná půda (ZPF). Záměr má tedy nároky na zábor půdy ( ZPF) v rozsahu cca 1,97 ha  jako neobnovitelného přírodního zdroje.

Záměr nemá významnější nároky na vodu, energie ani suroviny (jsou vyžadovány pouze pro výstavbu).

V důsledku provozu OC nebudou vznikat velká množství odpadů, naopak půjde o normální objem odpadů a to převážně o odpady komunálního charakteru .

Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru s jinými záměry

Severně od lokality budoucího OC je volné území  “ Na dlouhém “, na tomto území je navržena ve vzdálenosti cca 300 – 350 m od OC výstavba 35 rodinných domků.

Zatím není známa v blízkosti navrhovaného záměru jiná další připravovaná aktivita..

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Investor vybral pro umístění OC tuto lokalitu na základě zpracovaného konceptu územního plánu sídelního útvaru  Králův Dvůr. Pro lokalitu, kam je navrhována posuzovaná stavba, tento koncept územního plánu  uvažuje s funkčním využitím  smíšená městská zóna (SM). V regulativech funkčního využití území v zóně SM jsou uvedeny

A. Dominantní činnosti

Obslužná (servisní zařízení) nevýrobních služeb a zařízení, nerušící domácí výroba, parkoviště sloužící potřebám zóny.

B. Přijatelné činnosti :

Ubytovací, zdravotnická, maloobchodní, správní zařízení, lokální stravování, obchodní centra, kulturní zařízení a další.

Z regulativů textové části konceptu územního plánu pro území s funkčním využitím SM dále uvádíme:

- výška novostaveb /zástavby)  zde nesmí převýšit výšku 15 m ve hřebeni střechy

- koeficient zastavění je 40 – 50 %

##### Vlastní zástavba se bude skládat z objektu obchodního centra o výšce max. 8 m, parkoviště se 300 parkovacími místy, ČS PHM.

##### Celková plocha areálu budoucího OC 19 762  m2, celková podlažní plocha jednopodlažního objektu  OC (včetně plochy soc. zázemí situiovaného v malém nadzemním podlaží nad koncesionářskými obchody) a malého objektu ČS PHM činí  5 922   m2.

Koeficient zastavění = 5 922/19 762  =  0,30 tzn. 30 % a je v souladu s regulativem pro území SM.

V sousední zóně budoucího OC probíhá individuální bytová výstavba. Dále se v blízkém okolí nachází stávající zóna hromadného bydlení.

Záměrem investora OC je zlepšení občanského vybavení dané lokality.

Lokalita je velmi dobře napojena na stávající komunikační síť. Bude zde vytvořen ve funkčně a dopravně výhodné poloze areál OC, jehož provoz nijak významně nezatíží obytné funkce města Králův Dvůr a prospěšná bude i nabídka pracovních míst.

Navrhovaný záměr popsaný z hlediska technického i stavebního řešení v následující kap.B.I.6. představující realizaci obchodního centra s objektem OC včetně parkoviště a ČS PHM na ploše vedené v konceptu územního plánu obce Králův Dvůr s funkčním využitím jako smíšená městská zóna je ve shodě s konceptem územního plánu obce Králův Dvůr.

5.2. Přehled zvažovaných variant

V souladu s §7 odst. 5) zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP by bylo možno pro navrhovaný záměr uvažovat následující  varianty řešení, jejichž stručný popis uvádíme dále:

- Navržená varianta stavby – aktivní varianta

- Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru

- Aktivní nulová varianta

- Ekologicky optimální varianta

AKTIVNÍ VARIANTA (navrhovaná)

Z hlediska účelu dokumentace EIA, charakteru navrhovaného záměru, t.j. výstavby obchodního centra  a jeho vlivů na životní prostředí, připadají z různých variant řešení teoreticky v úvahu varianty lokalizační, varianty dopravního řešení a varianty kapacitní (počet a velikost objektů, velikost obchodních ploch).

Investor zvažoval v oblasti Králův Dvůr - Beroun více lokalit, ale území navržené pro výstavbu OC na východním okraji města Králův Dvůr bylo nejvýhodnější z  dopravního a ekonomického hlediska, neboť v okolí je kvalitní bytová zástavba, které chybí tento druh vybavení. Z hlediska lokalizace záměru výstavby OC, funkční náplň projektované stavby vyhovuje funkční náplni tohoto území, určenou konceptem územního plánu

V návaznosti na předchozí investorovo vyhodnocení je posuzovaný záměr navržen bez dalších lokalizačních variantních řešení.

Variantně by bylo možno v oznámení EIA teoreticky řešit také dopravní řešení příjezdu a odjezdu návštěvníků a zásobování do a z obchodního centra. Pro danou lokalitu je jednoznačně nejvýhodnější využít k dopravní obsluze OC komunikaci II/605 (ulice Plzeňská), která prochází podél jižní hranice areálu budoucího OC. Jakékoliv jiné řešení komunikačního napojení by znamenalo budování nové příjezdové komunikace a  bylo by spojené se záborem půdy a průjezdem přes obytnou zónu.

Co se týká případných kapacitních variant ( velikost plochy OC), ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků investora a prostorových možností, které lokalita umožňuje.

Z výše uvedených důvodů je v předkládané dokumentaci EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta stavby „ Obchodní centrum Králův Dvůr“.

Popis aktivní varianty, t.j. popis stavby „  Obchodní centrum Králův Dvůr“ včetně požadovaných vstupů (nároky na půdu, vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) po uvedení OC do provozu, je uveden v příslušných kapitolách v části B této dokumentace.

Vlivy aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části oznámení EIA – část D I.

REFERENČNÍ  VARIANTY

NULOVÁ VARIANTA

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti – bez realizace navrženého záměru).

Obecně varianta bez činnosti v oznámeních a dokumentacích EIA neuvažuje s realizací navrhovaného záměru, obvykle předpokládá zachování současného stavu a vychází ze současné ekologické zátěže příslušného dotčeného území.  V souladu s § 5 odst.2 zák.č.100/2001 Sb. je v této dokumentaci EIA referenční nulová varianta (současný stav složek ŽP v zájmovém území)  vztažena v případě většiny hodnocených vlivů k časové úrovni roku 2003 ( doba oznámení záměru).

Nulová varianta je z pohledu zpracovatelů oznámení EIA neperspektivní, neboť pozemek leží v atraktivní části území obce Králův Dvůr, představuje značnou hodnotu a těžko by zůstal trvale nevyužívaný. V konceptu územního plánu je plocha vedena s funkčním využitím  smíšená městská zóna (SM).

Vzhledem k rozloze funkční plochy SM a jejímu napojení na komunikační síť , by se brzy o toto území zajímali další investoři se  záměry pravděpodobně obdobnými..

Nulová varianta (tedy současný stav území) je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v tomto oznámení EIA v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

VARIANTA JINÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Jak již bylo uvedeno výše, je velmi pravděpodobné, že v případě nerealizace předloženého záměru tzn.výstavby OC by byl brzy předložen obdobný záměr, neboť příslušné pozemky jsou dle konceptu územního plánu součástí funkční plochy SM.

Pravděpodobně i vlivy jiného obdobného záměru na životní prostředí by byly obdobné jako u navrženého OC.

AKTIVNÍ NULOVÁ VARIANTA

Obvykle je aktivní nulová varianta charakterizována jako návrh záměru, který se řídí pouze technickými požadavky stavby a ekologické požadavky nejsou vůbec zohledňovány. Stavba by byla realizována bez opatření kompenzujících a zmírňujících negativní vlivy na životní prostředí. Je to v podstatě pro investora ekonomicky nejlepší varianta, neboť mu dovoluje maximálně využít území pouze pro vlastní záměr a zisk z něho a nenárokuje finanční požadavky na ochranu životního prostředí.  Tato varianta má pouze hypotetický význam, protože její realizace bez jakýchkoliv opatření na ochranu životního prostředí a bez optimalizace vlivů na ŽP by odporovala platným zákonům ČR a nebyla by realizovatelná.

EKOLOGICKY OPTIMÁLNÍ VARIANTA

Za ekologicky optimální variantu je možno považovat využití pozemku nikoliv pro zástavbu, která s sebou nese určité negativní vlivy, ale pro vytvoření kvalitního přírodního nebo přírodě blízkého prostředí. Řešená plocha v současnosti je součástí ZPF,  při návštěvě v únoru 2003 nebyla pokryta žádným rostlinným pokryvem, sama o sobě nenabízí ani minimální rekreační využití pro obyvatele Králova Dvora, navíc pozemek je v těsné blízkosti silnice č.II/605 i dálnice D 5. Takové využití této lokality by ale nebylo v souladu se stanoveným využitím území podle konceptu územního plánu obce Králův Dvůr.

Vzhledem k výše uvedenému pouze hypotetickému významu jmenovaných variant byla v tomto oznámení EIA ze srovnávacích variant použita k hodnocení pouze varianta nulová.

6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

6.1. Stavební a technické řešení záměru

Posuzované OC Králův Dvůr  budou tvořit :

##### 1. Objekt obchodního centra

##### Objekt bude vícefunkční – supermarket + koncesionářské prodeje + rychlé občerstvení (fast food).

##### Objekt OC je jednopodlažní, pouze ve vstupní partii je další nadzemní podlaží, kde je umístěno sociální zázemí zaměstnanců. Prodejní plocha supermarketu bude 3075 m2, plocha koncesionářských obchodů, občerstvení a dětského koutku 450 m2 .

##### 2. Parkoviště a komunikace

3. Čerpací stanice PHM s tunelovou myčkou aut s recyklací vody. .

Na obr.č. 2 je situace navržené stavby.

##### 1. Objekt obchodního centra

Stavba má vytvořit ucelené obchodní centrum s obchody i službami, které je situováno na východním okraji města Králův Dvůr.

##### Návrh obchodního centra vychází z principu, že všechny obchody budou sloužit výhradně veřejnosti. OC bude obsahovat jen nejnutnější skladové plochy a prostory pro manipulaci se zbožím. OC je navrženo jako vícefunkční – bude zde supermarket + koncesionářské prodeje + rychlé občerstvení (fast food).

Objekt OC je jednopodlažní, pouze ve vstupní partii je další nadzemní podlaží, kde je umístěno sociální zázemí zaměstnanců.

Hlavním prostorem v objektu OC bude plnosortimentní samoobslužná velkoplošná prodejna, jejíž vnitřní členění je pouze pomocí regálů a jednoduchých regálových příček. Počítá se zde s prodejem potravin včetně masných a uzenářských výrobků, drobných domácích potřeb, drogistického a papírnického zboží, elektro.

Dále zde bude také část s vestavěnými prodejními stánky s drobným prodejem a službami pro tzv. koncesionáře. Počítá se s umístěním koncesionářských ploch pro prodej např. tabáku a novin, vinotéka, PC techniky, zlatnictví a klenoty, káva a čaj, květinářství, textil apod.

Dále zde bude technické zázemí a pomocné provozy obchodního centra., zde se budou nacházet chladírenská a mrazírenská zařízení, , strojovna chlazení, sklady apod.

Vytápění objektu OC a zajištění teplé užitkové vody (dále TUV) je navrženo pomocí tepla z horkovodu CZT, který probíhá přes pozemek OC. Potřebný tepelný příkon – 400 kW.

Zásobování elektrickou energií bude řešeno pomocí trafostanice, rozvodnou a v případě výpadku el.proudu náhradním zdrojem elektrické energie – UPS 15 kVA.

Pitná voda - přípojka pitné vody, která bude sloužit rovněž jako zdroj požární vody, bude přivedena z veřejného vodovodu DN 150. Do objektu OC jsou navržena nezbytná sociální zařízení pro návštěvníky i zaměstnance a nezbytné administrativní prostory. Budova bude opatřena výkonnou vzduchotechnikou doplněnou požárním větráním. K dalšímu vybavení bude patřit elektrická zabezpečovací a požární signalizace, telefonní rozvody apod.

Navrhovaná velkoplošná prodejna a další koncesionářské obchody s celkovou prodejní plochou cca 3 500 m2  v jednom nadzemním podlaží má malé skladové prostory,  neboť se počítá s kontinuálním doplňováním zboží.  Obchodní centrum bude jako jiné obchodní centra HYPERNOVA v provozu pouze v denní době, 7 dní v týdnu. Předpokládá se otevírací doba pro zákazníky  800 – 2000. Pracovní doba zaměstnanců bude 600 – 2100. V obchodním centru se počítá maximálně se 120 pracovníky ve dvousměnném provozu. K  objektu OC přiléhá povrchové parkoviště celkem pro 300 osobních automobilů s vjezdem a výjezdem pro návštěvníky  i zásobování ze silnice II/605 ( ulice Plzeňské).

2. Parkoviště

Pro potřeby OC je navrženo jedno povrchové parkoviště s počtem parkovacích stání 300 je určeno zejména pro návštěvníky  OC. K parkingu bude možno bez problémů zajet s nákupními vozíky. Vjezd a výjezd pro návštěvníky je z/do ulice Plzeňské.

3. Čerpací stanice PHM, myčka

Čerpací stanice PHM (včetně tunelové myčky) je svou konstrukcí určena pouze pro osobní a dodávkové automobily. Bude osazena dvěma stojany s výdejem benzinů BA 91, BA 95 a motorové nafty.

Pro skladování PHM bude použita dvouplášťová nádrž s indikací o objemu 60 m3, která bude dělena na tři části

- 25 m3 pro bezolovnatý benzin BA 95

- 20 m3 pro motorovou naftu

- 15 m3 pro benzin BA 95.

Myčka – bude tunelová s kartáčovou mycí linkou (dodavatel zatím není určen) a  s reaktorovou čistírnou REBEKA KOMBI (výrobce ŠEBESTA s.r.o., Kyjov).

Použití myčky se předpokládá 1 – 2 osobními automobily za hodinu. Maximálně ve špičce je možné uvažovat opět s dvojnásobkem.

Vzhledem k tomu, že v blízkosti jsou již provozovány další dvě čerpací stanice PHM (BENZINA, OMV) se očekává, že bude převážně využívána návštěvníky obchodního zařízení.

Zeleň -  je navržena podél východní hranice areálu OC, okolo myčky a ČS PHM. Každé osmé stání pro osobní automobil bude osazeno vzrostlou zelení.

Inženýrské sítě a jejich přeložky

Zásobování teplem – pro vytápění OC bude využit horkovod CZT js 250, který probíhá přes pozemek.

Vlastní stavba OC i ČS PHM se nenacházejí v ochranném pásmu horkovodu.

Zásobování elektrickou energií -  bude řešeno z rozvodné sítě STE pomocí trafostanice (630 kVA), která bude v areálu OC a bude napojena smyčkou na stávající zemní vedení VN (kabelové vedení). Jako náhradní zdroj energie bude použit zdroj UPS 15 kVA. Investor neuvažuje pro případ výpadku el. proudu s dieselagregátem jako náhradním zdrojem elektrické energie.

Pitná voda - veškeré požadavky na vodu budou kryty dodávkami ze stávajícího  vodovodního řadu DN 150. OC bude na něj napojeno vodovodní přípojkou,  která bude sloužit rovněž jako zdroj požární vody. Do objektu OC jsou navržena sociální zařízení pro návštěvníky i zaměstnance.

Kanalizace – splaškové vody budou zatím provizorně svedeny do jímky o užitečném obsahu 60 m3, která se bude zhruba 1 x za 5 dní vyvážet. Jako definitivní řešení se předpokládá  napojení splaškové kanalizace  OC na plánovanou stoku F.

Dešťová kanalizace -  dešťové vody se střech objektu OC a zastřešení ČS PHM budou odváděny přímo do dešťové zdrže, dešťové vody z komunikací, parkovacích a manipulačních ploch budou vedeny přes odlučovač ropných látek do dešťové zdrže.

Za zdrží je mokrá čerpací jímka s přečerpávací technologií a výtlakem do uklidňovací šachty na pozemku fy PROBO TRANS a dále gravitačně do stávající stoky DN 500.

Definitivní řešení bude s napojením do plánované stoky F podél komunikace.

Zpracovatel oznámení EIA doporučuje, aby zpevněné plochy parkoviště byly z materiálu s co největším vsakem vody (např. zatravňovací dlaždice).

Přeložky inženýrských sítí – napříč územím budoucího OC prochází vedení VN 22 kV, toto vedení bude přeloženo. Přeložka je znázorněna na obr.č.2 (situace stavby) a odsouhlasena vlastníkem vedení VN 22 kV - STE a.s. Beroun.

Jiné přeložky inženýrských sítí nejsou posuzovaným záměrem vyvolány.

Veškeré zásahy do inženýrských sítí (připojení na sítě) a jejich ochranných pásem musí být projednány s jejich správci.

7. Předpokládané termíny výstavby:

Zahájení stavby : 		  III.čtvrtletí  2003

Ukončení stavby : 		  IV. čtvrtletí  2003

8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v jeho blízkém okolí.

K potenciálně dotčeným územím z hlediska vlivu na životní prostředí patří v podstatě jen bližší okolí areálu budoucího OC  tzn . území města Králův Dvůr a vzhledem k vyvolané dopravě i území města Beroun..

Pro účely zpracování této dokumentace je proto dále označována jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  - obec Králův Dvůr a obec Beroun.

9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy č.1

zákona č.100/2001 Sb.

Navrhovaná stavba “  Obchodní centrum Králův Dvůr “ spadá dle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. do kategorie II, bod 10.6. Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;

Jde tedy o záměr vyžadující zjišťovací řízení dle § 7 zák. zákonu č.100/2001 Sb. Zjišťovací řízení je v kompetenci příslušného krajského úřadu – v tomto případě Krajského úřadu Středočeského kraje.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Výstavbou “ OC Králův Dvůr “ jsou dotčeny následující pozemky v k.ú. Králův Dvůr - parcely č. 229/82, 229/83,229/16,229/84 a 806/4.

Celková plocha areálu budoucího OC bude 19 752  m2.

Rekapitulace ploch po realizaci posuzované stavby je v tabulce č.1.

###### Tabulka č.1  – Rekapitulace ploch

| Určení plochy | m2 |
| --- | --- |
| Zastavěné (objekty) | 5 562 |
| Zpevněné (komunikace, chodníky) | 7 683 |
| Parkoviště | 3 882 |
| Zeleň | 2 492 |
| Odkanalizovaná plocha ČS PHM | 143 |
| Celkem | 19 762 m2 |

##### Celková plocha areálu budoucího OC 19 762  m2, celková podlažní plocha jednopodlažního objektu  OC (včetně plochy soc. zázemí situovaného v malém nadzemním podlaží nad koncesionářskými obchody) a malého objektu ČS PHM činí  5 922   m2.

Koeficient zastavění = 5 922/19 762  =  0,30 tzn. 30 % a je v souladu s regulativem pro území SM v konceptu územního plánu.

Pozemky určené pro výstavbu s výjimkou pozemku č.806/4  jsou v KN vedeny jako kultura orná půda s BPEJ 4.26.01 a 4.26.11.

Půdní vlastnosti řešených pozemků lze interpretovat podle pětimístného kódu BPEJ (Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci,  MAŠÁT K. a kol. (1974) a KLEČKA M. a kol. (1984)).

Význam kódu BPEJ je následující:

1. číslice 4 - označuje klimatický region - MT 1 (mírně teplý, suchý) s průměrnou roční teplotou 7 - 8,5 oC a průměrným ročním úhrnem srážek 450 - 550 mm.

2. a 3. číslice udávají HPJ (hlavní půdní jednotku), která v sobě zahrnuje údaje o pedogenezi, půdním typu, půdním druhu a stručnou agronomickou charakteristiku.

Na lokalitě navržené stavby se nacházejí následující HPJ:

HPJ 26 - byla přiřazena hnědým půdám, hnědým půdám kyselým a jejich slabě oglejeným formám na různých břidlicích a jim podobných horninách, středně těžkým, výjimečně těžším, obvykle štěrkovitým s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením.

Podle stávajícího klasifikačního systému se jedná o kambizem nižších poloh, v konkrétním případě vyvinutou na algonkické břidlici.

4. číslice udává údaje o sklonitosti a expozici pozemku.

Číslice 0 zahrnuje půdy na rovině do 3o

Číslice 1 zahrnuje půdy  na pozemcích se svažitostí 3o - 7o všech směrů expozice

Číslice 4 odpovídá střednímu svahu (7 o - 12o) s jižní expozici (JZ - JV)

Číslice 5 odpovídá výraznému svahu (12 o - 17o) se severní expozicí

5. číslice v sobě obsahuje údaje o hloubce a skeletovitosti půdy.

Číslice 1 odpovídá půdám mírně skeletovitým (10-25 %), středně hlubokým (0,3-0,6 m) až hlubokým (( 0,6 m)

Číslice 4 odpovídá půdám středně skeletovitým (25-50 %), středně hlubokým (0,3-0,6 m) až hlubokým (( 0,6 m).

Číslice 6 odpovídá půdám středně skeletovitým (25-50 %) a mělkým (( 0,3 m).

Produkční potenciál (úrodnost) půd lze vyjádřit zařazením do tříd ochrany zemědělské půdy podle „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1 067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb“.

Přítomným BPEJ náleží následující třídy ochrany:

BPEJ 4.26.01 - II. tř.

BPEJ 4.26.11 - II. tř.

Investor (ať sám či v zastoupení ) bude muset požádat příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ZPF o udělení souhlasu k záboru ZPF v rozsahu cca 2  ha.

Ve vztahu k využití zemědělské půdy pro stavbu OC je třeba uvést, že výše uvedené pozemky jsou součástí území, pro které koncept územního plánu města Králův Dvůr  uvádí funkční využití  - smíšená městská zóna (SM).

Využití pozemků p. č. 229/82, 229/83,229/16,229/84 pro nezemědělské účely a jejich vynětí ze ZPF je tedy  nezbytnou podmínkou pro naplnění záměrů konceptu územního plánu.

* Chráněné oblasti, ochranná pásma

Chráněné oblasti -  v lokalitě stavby ani jejím nejbližším okolí se nenachází žádná zvláště chráněná území (CHKO, NPR,PR, NPP, PP z hlediska zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ani zde nejsou území chráněná z hlediska vodohospodářského .

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu území chráněného dle zákona na ochranu přírody a krajiny ani v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů.

Napříč územím budoucího OC prochází vedení VN 22 kV, toto vedení bude přeloženo. Přeložka je odsouhlasena vlastníkem vedení VN 22 kV - STE a.s. Beroun.

B.II.2. Voda

Veškeré požadavky na vodu budou kryty dodávkami z vodovodního řadu DN 150, na který bude objekt OC napojen vodovodní přípojkou.

Realizace navrženého OC a jeho provoz si vyžádá potřebu vody:

- Ve fázi výstavby bude potřeba vody pro sociální účely pracovníků a

pro technologii ( do maltových a betonových směsí)

- Ve fázi provozu bude potřeba vody pro:

- sociální účely včetně  TUV

- požární účely

- závlahy

- myčku aut s recirkulací

###### Období výstavby

Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště..

Předpokládaná potřeba vody pro sociální účely během výstavby

- administrativní pracovníci  60 l/os.den

- mytí	120 l/os.den (prašný a špinavý provoz)

Potřeba vody pro technologii v průběhu výstavby (do maltových a betonových směsí)   bude upřesněna v projektu pro stavební povolení, dle odhadu nepřevýší 10  m3/den.

Tabulka č.2   -  Předpokládaná spotřeba vody během výstavby

| Počet pracovníků – výrobní -- administrativní | 100 10 |
| --- | --- |
| Spotřeba vody pro pracovníky (m3/den) | 12,6 |
| Spotřeba vody pro technologii (m3/den) | 10,0 |
| Celková spotřeba vody během výstavby (m3/den) | 22,6 |

###### Období provozu

# Obchodní centrum bude mít za provozu nároky na vodu pro sociální účely (zdravotechnika včetně TUV),) závlahy zahradnicky upravených ploch, pro požární zabezpečení objektů v areálu a pro doplňování vody do myčky v ČS PHM.

Pro fázi provozu byl proveden následující výpočet potřeby vody, která je dána nároky zaměstnanců, a dále na základě ostatních potřeb.

Voda pro účely zdravotechniky

##### Denní potřeba vody – výpočet spotřeby vody dle Směrnice MLVH ČSR č.9/73

Qd = 110 x 60 + 20 x 80 + 300 x 8 = 11 200 l/den

Roční spotřeba 	– Qrok = Qd x 365 = 11,2 x 260 = 4088 m3/rok

#### Závlahová voda

Potřeba závlahové vody bude dána specifickými potřebami rostlin na zahradnicky upravených plochách ( cca 2 500 m2 ) a průběhem povětrnostních podmínek. Potřeba vody pro závlahy bude proto velmi nerovnoměrná, orientačně lze počítat dle Směrnice MLVH č.9/73 se závlahovou dávkou 120 l  na  m2 zelené plochy za rok.

Roční potřeba závlahové vody pak bude:

Qzavlh = P ( zeleně v m2)  2 500  x  0,12 m3 =  300 m3

Požární voda – bude zajištěna vnějšími i vnitřními požárními hydranty. Jako zdroj požární vody předpokládá projektant stávající vodovodní řad  DN 150.

Myčka aut

Provoz myčky je navržen s uzavřenou recirkulací vody. Okruh odpadních vod však není možno úplně uzavřít (viz kap. B.III.2.2.) a je třeba doplňovat čerstvou vodu v množství odpovídajícímu nutnému odpouštění recirkulované vody tzn. 20 – 60 l/auto. Při průměrném počtu do 40 aut/den, lze potřebu vody pro provoz myčky odhadovat na úrovni max. 2,4   m3/den a 876 m3/rok.

Tabulka č.3    Celková bilance potřeby vody

| Použití vody | spotřeba (m3/rok)1) |
| --- | --- |
| Sociální účely | 4 100 |
| Závlahy zeleně | 300 |
| Myčka aut | 900 |
| CELKEM | 5 300 |

1) Zaokrouhlené hodnoty

B.II.3. Energetické a surovinové zdroje

B.II.3.1. Teplo, elektrická energie

V OC nebudou spotřebiče na zemní plyn.

Vytápění objektu OC a zajištění teplé užitkové vody (dále TUV) je navrženo pomocí tepla z horkovodu CZT, který probíhá přes pozemek OC. Potřebný tepelný výkon bude okolo 400 kW.

Elektrická energie bude využívána pro pohon strojních zařízení ( vzduchotechnika, chlazení, čerpadla apod.), spotřebiče v OC – pece v pekárně, venkovní i vnitřní osvětlení a běžné provozní účely.

Celkovou  spotřebu elektrické energie v OC lze odhaduje  projektant zhruba na  1 800 MWh/rok.

V areálu OC bude zřízena trafostanice, která bude napojena smyčkou na stávající zemní kabelové vedení VN.

Jako náhradní zdroj pro napájení při výpadku el. energie bude UPS 15 kVA.

B.II.3.2. Suroviny

Výstavba ani provoz areálu neklade nároky na potřebu surovin, rovněž pro provoz OC nejsou žádné suroviny nárokovány.

V období výstavby předpokládáme použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na specielní výrobu, těžbu nebo dovoz.

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení

Vjezd a výjezd do (z) areálu je z veřejné komunikace II/605 (ulice Plzeňské), vedené podél jeho jižní hranice. Tímto vjezdem (výjezdem) budou vjíždět (vyjíždět) osobní motorová vozidla zaměstnanců, zákazníků vlastního obchodního zařízení a čerpací stanice PHM, tak i veškerá zásobovací vozidla (obchodního zařízení a ČS PHM).

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě

Detailní popis nároků na dopravní sítě v období výstavby i v období provozu je v hlukové studii, která je v příloze č.2 tohoto oznámení EIA.

* Období výstavby

Terénní úpravy a výkopové práce - v úvodní fázi výstavby budou prováděny terénní úpravy, které zajistí rovinu pozemku a výkopové práce pro založení stavby. Zemní práce budou zahrnovat shrnutí orniční vrstvy.

Sejmutí ornice z plochy 19 500 m2 v tl. 150 mm představuje kubaturu cca 2 900 m3. Z toho 500 m3 bude uloženo na pozemku stavby a využito  k plánovanému zpětnému ohumusování a ozelenění ploch po ukončení výstavby. Zbývající kubatura 2 400 m3 bude rozvezena dle pokynů orgánu ochrany ZPF. Předpokládá se rozvoz do vzdálenosti 10 km směrem na Plzeň.

Pro odvoz ornice se předpokládá potřeba 200 těžkých nákladních automobilů (TNA). V harmonogramu je pro tuto činnost vyhrazeno cca 20 pracovních dnů (červenec 2003). To představuje 10 TNA za den a v průměru 1 TNA za hodinu (obousměrně 2 TNA za hodinu) , maximálně ve dvojnásobné intenzitě 2 TNA za hodinu (obousměrně 4 TNA za hodinu).

Vlastní výkopové práce pro základové konstrukce a pro uložení vrstev se vzhledem k vyrovnání terénu předpokládají s vyrovnanou bilancí. Nebude tedy vznikat odpad - výkopová zemina, která by se musela odvážet po komunikacích mimo areál budoucího OC.

Kromě odvozu ornice bude mít stavba ještě další nároky na dopravu v období výstavby. Je to dáno nutností dopravy stavebních materiálů (beton, podsypové materiály, zdivo apod.). i konstrukčních materiálů, strojního a technologického vybavení na místo stavby.

Hrubé stavební práce - pro realizaci zpevněných ploch a podlah je uvažována potřeba

1 130 TNA. V harmonogramu je pro tuto činnost vyhrazeno cca 40 pracovních dnů (srpen - září 2003). To představuje průměrně 28 TNA za den, při 14-ti hodinové pracovní směně cca 2 TNA za hodinu (obousměrně 4 TNA za hodinu), maximálně ve dvojnásobné intenzitě 4 TNA za hodinu (obousměrně 8 TNA za hodinu). Podsypové materiály budou přepravovány spíše od Plzně, betonářské směsi zase od Berouna. Je možné uvažovat, že dopravní přitížení silnice II/605 bude v obou směrech rovnoměrné, tj. průměrně 2 TNA za hodinu a maximálně 4 TNA za hodinu.

Ostatní stavební práce - přeprava materiálů při provádění vlastních stavebních prací (především zednické práce, montáž svislých konstrukcí atp.) a vybavování zařízením bude probíhat postupně v širším období. Intenzity vyvolané dopravy budou oproti období terénních a těžkých stavebních prací významně nižší. Totéž lze předpokládat při konečné úpravě komunikací, montáže vzduchotechniky, sadových úpravách apod.

* Období provozu

Vlastní obchodní zařízení

Zaměstnanci a zákazníci

Pro odstavení osobních vozidel zaměstnanců (110 ve dvou směnách) a zákazníků (3500 osob denně) bude v areálu vybudováno povrchové parkoviště s počtem 300 stání. Předpokládá se příjezd a odjezd cca 1000 osobních automobilů denně. Tento předpokládaný počet návštěvníků osobních automobilů byl stanoven na základě údajů ze srovnatelných objektů obchodních center třídy A v následujících městech  - Cheb, Písek, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Česká Lípa, Kunovice a Frýdek Místek.

Provozní doba OC je stanovena od 8 do 20 hodin (12 hodin). Z toho průměrná hodinová intenzita cca 80 osobních automobilů jednosměrně, tj. cca 160 osobních automobilů obousměrně. Ve špičce se předpokládá dvojnásobek, tj. pojezd cca 160 osobních automobilů za hodinu jednosměrně, a cca 320 obousměrně.

Celkové zatěžování veřejné komunikace II/605 (ulice Plzeňské) osobními vozidly směřujícími do vlastního obchodního zařízení ve směrech od Berouna a od Králova Dvora se v průběhu týdne předpokládá v hodinových intenzitách:

- v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne ve větší intenzitě ze směru od Berouna v poměru cca 3 : 1 (průměr:120 :40, maximum: 240 : 80)

- v neděli odpoledne ve větší intenzitě ze směru od Králova Dvora v poměru cca 3 : 2 (průměr: 96 : 64, maximum: 192 : 128)

- v ostatních pracovních dnech týdne z obou směrů rovnoměrné: (průměr: 80 : 80, maximum: 160 : 160)

Určitý podíl z osobní dopravy vyvolané provozem obchodního centra však budou tvořit automobily návštěvníků (automobily zaměstnanců lze zanedbat), kteří po komunikaci II/605 (ulici Plzeňské) běžně projíždějí, tj. představují na této komunikaci provoz ostatních vozidel již v současné době a budou jej představovat i v budoucnu. V pracovních dnech týdne lze tento podíl odhadovat až v úrovni 50%. V závěru víkendu a v jeho průběhu (tj.v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne), je předpokládáno cílové zajíždění zákazníků do OC ve větším rozsahu než v průběhu týdne. Je odhadováno, že v těchto dnech se podíl vozidel zákazníků, kteří komunikaci ulice Plzeňské běžně nepoužívají (a budou představovat přitížení ostatní dopravy) může zvýšit až na 75% z celkového počtu osobních vozidel navštěvujících OC.

Přitěžování ostatní dopravy na veřejné komunikaci II/605 osobními vozidly směřujícími do vlastního obchodního zařízení (vozidly zákazníků, kteří komunikaci ulice Plzeňské běžně nepoužívají), lze pak uvažovat v hodinových intenzitách:

- v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne ve větší intenzitě ze směru od Berouna v poměru cca 3 : 1 (průměr:90 :30, maximum: 180 : 60)

- v neděli odpoledne ve větší intenzitě ze směru od Králova Dvora v poměru cca 3 : 2 (průměr: 72 : 48, maximum: 144 : 96)

- v ostatních pracovních dnech týdne z obou směrů rovnoměrné: (průměr: 40 : 40, maximum: 80 : 80)

Zásobování

Přeprava zboží bude zajišťována těžkými nákladními automobily (kamióny) a nákladními automobily typu AVIA, resp. lehkými dodávkovými automobily výhradně v denní době.

Intenzita vyvolané dopravy je odhadována nejvýše počtem těžkých nákladních vozidel v průměru 2 – 3 za den (4 – 6 obousměrných pojezdů za den), nákladních vozidel typu AVIA a dodávkových automobilů v průměru 15 – 20 za den (30 – 40 obousměrných pojezdů za den. Přitěžování silnice II/605 je možné uvažovat v obou směrech rovnoměrné.Vyšší četnosti pojezdu zásobovacích vozidel jsou očekávány především v dopolední době a to u před osmou hodinou ranní. Nepředpokládají se však dodávky zboží před šestou hodinou, tj. v noční době.

Čerpací stanice PHM

Zákazníci

Čerpací stanice PHM (včetně tunelové myčky) je svou konstrukcí určena pouze pro osobní a dodávkové automobily. Bude osazena 2, 5 stojany (5 stání) s výdejem benzinů a motorové nafty. (Nádrž 60 m3.)

Obslužnost je uvažována počtem 15 automobilů za hodinu (obousměrně pojezd 30 automobilů za hodinu). Maximálně ve špičce je možné uvažovat s dvojnásobkem.

Použití myčky se předpokládá 1 – 2 osobními automobily za hodinu. Maximálně ve špičce je možné uvažovat opět s dvojnásobkem.

Vzhledem k tomu, že v blízkosti jsou již provozovány další dvě čerpací stanice PHM (BENZINA, OMV) se očekává, že bude převážně využívána návštěvníky obchodního zařízení. Pro demonstraci nejméně příznivých podmínek je však možné akceptovat krajní situaci, že žádný motorizovaný zákazník obchodního zařízení (který již do areálu vjel) nebude mít potřebu navštívit ČS PHM. Pak všechna vozidla obsluhovaná ČS PHM budou představovat další zatížení vjezdu (a výjezdu) do areálu.

Za shodného předpokladu celkového zatěžování veřejné komunikace II/605 (ulice Plzeňské) osobními vozidly jako v případě návštěvy vlastního obchodního zařízení ve směrech od Berouna a od Králova Dvora je v průběhu týdne možné očekávat vyvolanou dopravu v hodinových intenzitách:

- v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne ve větší intenzitě ze směru od Berouna v poměru cca 3 : 1 (průměr:24 : 8, maximum: 48 : 16)

- v neděli odpoledne ve větší intenzitě ze směru od Králova Dvora v poměru cca 3 : 2 (průměr: 19 : 13, maximum: 38 : 26)

- v ostatních pracovních dnech týdne z obou směrů rovnoměrné: (průměr: 16 : 16, maximum: 32 : 32)

Přitěžování ostatní dopravy na veřejné komunikaci II/605 osobními vozidly směřujícími do ČS PHM (vozidly zákazníků, kteří komunikaci ulice Plzeňské běžně nepoužívají), lze pak (shodně jako u vlastního obchodního zařízení) uvažovat v hodinových intenzitách:

- v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne ve větší intenzitě ze směru od Berouna v poměru cca 3 : 1 (průměr:18 :6, maximum: 36 : 12)

- v neděli odpoledne ve větší intenzitě ze směru od Králova Dvora v poměru cca 3 : 2 (průměr: 14 : 10, maximum: 29 : 20)

- v ostatních pracovních dnech týdne z obou směrů rovnoměrné: (průměr: 8 : 8, maximum: 16 : 16)

Zásobování ČS PHM - vzhledem k malé kapacitě ČS je uvažováno s příjezdem 1 cisterny denně od Prahy, tj. 2 TNA denně – výhradně v denní době.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší

Zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava vyvolaná provozem OC a dále provoz ČS PHM.

Pro zhodnocení dopadu provozu OC na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze č.1 tohoto oznámení EIA.

B.III.1.1. Bodové zdroje znečišťování ovzduší

Emise VOC budou v ČS PHM vznikat při stáčení PHM z cisterny do skladovacích nádrží a při výdeji PHM zákazníkům.

Pohonné hmoty budou stáčeny přes stáčecí skříň, ve které jsou větve jednotlivých produktů a větev pro rekuperaci par. Technologické řešení potrubních rozvodů umožňuje při stáčení PH odsávat vzduch nasycený parami uhlovodíků z nádrže zpět do autocisterny (rekuperace I. stupně). Výdejní pistole automobilových benzinů budou vybaveny odsáváním par, které se přes výdejní hadice odsávají vývěvami zpět do skladovacích nádrží (rekuperace II. stupně).

Při tomto zabezpečení ČS PHM a odhadu roční výtoče benzinu cca 1000 m3 a nafty okolo 400 m3 lze odhadovat emise VOC nejvýše na úrovni  70 – 90 kg/rok.

B.II.1.2. Plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší

* Plošné zdroje

Plošným zdrojem  je plocha otevřeného parkoviště, na které pojíždějí parkující vozidla.

*  Liniové zdroje

Jako liniové zdroje jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulce na str. 6 úsek D 5 Beroun – Králův Dvůr, úseky  komunikace II/605 OC – směr Beroun a OC směr Králův Dvůr, dále parkoviště OC , ČS PHM (vjezd – pojez – výjezd).

Výsledky emisního hodnocení pro výše uvedené komunikace (a parkoviště OC) jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab. 4. Emise z posuzovaných zdrojů  r. 2004

| zdroj | emise NOx | Emise CO | emise benzenu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [mg/s] | [kg/r] | [mg/s] | [kg/r] | [mg/s] | [kg/r] |
| CELKEM stávající | 2449 | 41050 | 9306 | 156000 | 129 | 216 |
| CELKEM OC | 58 | 238 | 255 | 1047 | 3 | 13 |
| přitížení provozem OC [%] | 2,4 | 0,6 | 2,7 | 0,7 | 2,3 | 0,6 |

Z tabulky č.4 je zřejmé, že v případě dopravy vyvolané OC se jedná o poměrně nízké hodnoty emisí škodlivin a že veškeré roční emise NOx vyvolané provozem areálu OC budou dosahovat úrovně okolo 238 kg/rok, tzn. že provoz na hodnocených komunikacích má emisní vydatnost NOx téměř 200 x vyšší než areál OC.

Období výstavby

Za krátkodobý liniový zdroj znečišťování lze formálně pokládat nákladní automobilovou dopravu při výstavbě.

Vzhledem k počtu nákladních aut v průměru 28 TNA  za den a velmi krátké době, po kterou trvá uvedená intenzita dopravy se jedná o zcela nevýznamný zdroj , který není nutné blíže hodnotit.

Plošné zdroje při výstavbě :

Za  plošný zdroj znečišťování ovzduší je možno označit fázi výstavby, tzn. úpravy terénu, přípravu staveniště, výkopové práce a stavební práce. Uvedené činnosti směřující zejména k odkryvům a přemísťování zemin mohou působit jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek.

Množství emisí TZL z odkryté plochy v průběhu výstavby nelze dost dobře odhadovat, neboť bude záviset na mnoha těžko kvantifikovatelných okolnostech, jakými jsou množství srážek a klimatické podmínky během fáze výstavby, kropení staveniště v suchém období, zrnitostní složení zemin, jejich konsolidace, aktuální odkrytá plocha (ta se bude v průběhu výstavby měnit) apod. Vzhledem k uvedeným skutečnostem i k časově omezenému působení tohoto zdroje lze odkrytou plochu považovat za plošný zdroj, který není nutné blíže hodnotit. Pro snížení negativního vlivu tohoto plošného zdroje na okolí lze uplatnit řadu organizačních a technických opatření, jež jsou uvedena v kapitole D.IV. tohoto oznámení.

.

B.III.2.  Odpadní vody

Po uvedení do provozu budou v areálu OC s.r.o. vznikat následující druhy odpadních vod:

* Splaškové odpadní vody

* Odpadní vody z myčky aut

* Dešťové odpadní vody

B.III.2.1.   Splaškové vody

Splaškové odpadní vody budou vznikat v množství, které odpovídá vypočtené spotřebě pitné vody pro sociální účely. V kapitole B.II.2. je uvedeno, že vypočtená spotřeba vody v areálu OC po jeho výstavbě a uvedení do provozu pro sociální účely bude  11,2 m3 za den a 4088 m3 za rok. Lze tedy odhadnout, že množství splaškových vod bude stejné a bude činit  11,2 m3 za den a 4088 m3 za rok. Složení splaškových vod odváděných z areálu OC. se nebude nijak lišit od složení běžných splaškových vod.

Splaškové vody budou po určité období provizorně svedeny do jímky o užitečném obsahu 60 m3, která se bude zhruba 1 x za 5 dní vyvážet na BČOV v blízkém okolí. Jako definitivní řešení se předpokládá  napojení splaškové kanalizace  OC na plánovanou stoku F a následně na BČOV.

V průběhu výstavby - se předpokládá, že produkce splaškových odpadních vod bude  odpovídat počtu nasazených pracovníků na výstavbu (  100 výrobních a 10 administrativních pracovníků ) a neměla by přesáhnout hodnotu  12,6 m3 /den. Veškerá sociální zařízení staveniště používaná pracovníky při výstavbě budou napojena na jímku, která se bude pravidelně vyvážet.

###### B.III.2.2.   Myčka aut

###### Provoz myčky je navržen s uzavřenou recirkulací vody. Okruh odpadních vod v myčce není možno úplně uzavřít, neboť předpokladem optimálního stavu vodní náplně okruhu je její pravidelná obměna. Běžně se to děje průběžným odpouštěním menšího podílu recirkulované vody z okruhu a náhradou čerstvou vodou.

Množství vody potřebné na mytí osobního auta činí v průměru u běžných myček 200 – 300 litrů. Množství odpouštěné vody se pohybuje mezi 10 – 20 % vody potřebné na mytí auta, tzn. zhruba 20 – 60 litrů.

###### Kapacita běžných myček se pohybuje max. do 10 aut/hod., projektant v případě myčky na základě provozu jiných myček však předpokládá, že během dne bude myčka v průměru vytížena z cca 25 – 35 % kapacity tzn. v myčce bude umyto max. do 40 osobních aut za den. Pak by z provozu myčky odpadalo denně nejvýše zhruba do 1,2 m3 odp. vod /den, odtahuje se voda vyčištěná (předčištěná ) na ČOV myčky a určená k recirkulaci.

###### Podmínkou recirkulace vody v myčce je vybavení myčky čistírnou odp.vod z procesu mytí.

Myčka v areálu  OC bude vybavena reaktorovou čistírnou REBEKA KOMBI (výrobce ŠEBESTA s.r.o., Kyjov), která je založena na principu kombinace chemické koagulace s mikrofiltrace. Dodavatel uvádí, že při dodržení podmínek, aby vstupní voda neobsahovala větší množství saponátů nebo rozpouštědel typu ARVA, ČIPRO apod. a odseparování těžších podílů NL (písek) ve sběrných žlabech v mycích místech, je ČOV schopna dosáhnout u vyčištěné vody hodnoty ropných látek okolo 1 mg/l a u NL 10 mg/l.

V případě odp.vod z myčky se předpokládá , že tyto budou zatím spolu se splaškovými vodami provizorně vedeny do jímky o užitečném obsahu 60 m3, přičemž poměr splaškových vod a vod z myčky je nejméně cca 10 : 1. Jímka bude zhruba 1 x za 5 dní vyvážena na nějakou BČOV v blízkém okolí. Jako definitivní řešení se předpokládá vypouštění odp. vod z myčky spolu se splaškovými vodami do plánované stoky F, která bude napojena na BČOV.    Samozřejmě výše uvedené hodnoty ropných látek okolo 1 mg/l a u NL 10 mg/l. budou splňovat požadavky kanalizačního řádu.

###### B.III.2.3. Dešťové vody

Dešťové vody se střech objektu OC a zastřešení ČS PHM budou odváděny přímo do dešťové zdrže.

Dešťové vody s možností kontaminace tzn. z komunikací, parkovacích a manipulačních ploch budou vedeny přes odlučovač ropných látek do dešťové zdrže. Za zdrží je mokrá čerpací jímka s přečerpávací technologií a výtlakem do uklidňovací šachty na pozemku fy PROBO TRANS a dále gravitačně do stávající dešťové stoky DN 500, která je situována na sousedním pozemku firmy PROBOTRANS.

* Bilance roční produkce srážkových vod ze střech, zpevněných ploch a parkoviště

Tato je stanovena na základě velikosti zpevněných ploch, odtokových koeficientů a ročního úhrnu srážek 550 mm  v následující tabulce č.5.  Předpokládá se, že dešťové vody ze zelených ploch budou přirozeně zasakovány.

Tabulka č. - bilance srážkových vod se střech a zpevněných ploch

| Kategorie plochy | Výměra | Odtokový koeficient ( | Dešťové vody |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m2) |  | (m3/rok) |
| Zastavěná (střecha OC, střecha ČS PHM) 1) | 5 468 | 0,9 | 2 707 |
| Parkoviště, komunikace, chodníky apod.) | 11 792 | 0,8 | 5 188 |
| CELKEM |  | - | 7 895 |

1) Čisté dešťové vody

Bilance objemu vod z přívalového deště z areálu

Bilance vod z přívalového deště je zpracována projektantem pro intenzitu deště pro dimenzování potrubí a čerpací technologie ( i = 0,03 l/s/m2 – tzn. 300 l/s.ha, t = 10 min.) a je stanovena na základě velikosti zpevněných ploch, odtokových koeficientů v následující tabulce č.:

Tab.č.6 - Bilance přívalového deště

| Kategorie plochy | Výměra | Odtokový koeficient ( | Dešťové vody |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m2) |  | (l/sec) |
| Zastavěná (střecha OC, střecha ČS PHM) 1) | 5 468 | 0,9 | 148 |
| Parkoviště, komunikace, chodníky apod.) | 11 792 | 0,8 | 283 |
| CELKEM |  | - | 431 |

1) Čisté dešťové vody

Předpokládaný odtok všech dešťových vod z pozemku OC za přívalového deště dosahuje 431 l/sec. Dešťové vody budou odváděny do dešťové zdrže a následně do stávající dešťové stoky DN 500, která je situována na sousedním pozemku firmy PROBOTRANS.

Průtočnost stoky DN 500 je 343 l/sec. a ze samotného pozemku fy PROBOTRANS je intenzita odtoku za přívalového deště odhadnuta na 100 l/sec.

Průtočnost stoky je 343 l/sec. tzn. že z plochy OC bude přivedeno pouze 243 l/sec, tak aby bylo zajištěno bezproblémové odvodnění areálu fy PROBOTRANS. Zbývající množství vody tzn. 431 – 243 = 188 l/sec bude jímáno v dešťové zdrži na pozemku OC.

Velikost dešťové zdrže je : 188 x 60 x 10 = 112,8   m3 pro  zdržení v délce 10 min.

Výše uvedené řešení odvádění dešťových vod je provizorní a bude nahrazeno definitivním napojením na plánovanou stoku F.

##### .

B.III.3.  Odpady

Během  výstavby a provozu výrobní a skladové haly i administrativní budovy lze předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu výrobní a skladové haly i administrativní budovy nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit.

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

Během fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v tabulce č. 7..

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě OC i ČS PHM , bude dodavatel stavby, který není v současné době, s ohledem na danou etapu projektové přípravy stavby, ještě určen, vzejde pravděpodobně z výběrového řízení.

Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Pro stavební řízení bude v rámci projektu zpracován i rámcový program odpadového hospodářství a během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s příslušnou vyhláškou MŽP.

Tabulka č. 7  - Odpady vznikající ve fázi výstavby:

| Název odpadu | Katalogové Číslo | Kategorie | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 150101 | O | Využití - sběr |
| Beton | 170101 | O | Skládka přísl. skupiny |
| Železo a ocel | 170405 | O | Využití - sběr |
| Kabely | 170410 | N | Skládka přísl. skupiny |
| Dřevo | 170201 | O | Spálení, skládka |
| Asfaltové směsi neobsahující dehet | 170302 | O | Skládka, spalovna |
| Dehet a výrobky z dehtu (odpadní dehtová lepenka) | 170303 | N | Smluvní likvidace ve spalovně |
| Izolační materiály | 170604 | O | Skládka |
| Barva, lepidlo, pryskyřice | 200127 | N | Smluvní likvidace ve spalovně |
| Sklo | 200102 | O |  |
| Směsný komunální odpad | 200301 | O | Smluvní likvidace ve spalovně |

Vzhledem k vyrovnané bilanci zemin nebude vznikat jako odpad výkopová zemina.

V doporučeních předkládaného oznámení EIA jsou formulována následující opatření :

(  v prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby,

stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich likvidace

(  investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů

vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace

B.III.3.2.  Odpady vznikající v důsledku provozu OC

Při běžném provozu obchodního centra budou vznikat odpady charakteristické pro tento typ zařízení, tzn. především odpady mající původ v jednotlivých oblastech poskytovaných obchodních služeb, v administrativě, údržbě a zajišťování chodu a provozu nákupního centra. Produkce odpadů OC bude odpovídat běžným odpadům komunálním, odpadům z obdobných obchodních center. Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, v pravidelných intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo ke zneškodnění oprávněným firmám.

Největší podíl z celkového množství odpadů budou jednoznačně tvořit různé typy obalů běžně používané pro velkoobchodní balení zboží. Bude se jednat především o papír a kartón, fólie, pěnový polystyren, obaly ze dřeva, odřezky ze dřeva, a dále zbytkové a znehodnocené výrobky. V menším množství budou přítomny obalové spojovací materiály (např. pásky, spony), popř. některé nevratné palety a přepravky. Při běžném chodu velkoprodejny bude též vznikat směsný komunální odpad. Převážně při údržbě a v technickém zázemí budou vznikat nebezpečné odpady, např. oleje a mazadla z údržby technických zařízení, nefunkční zářivky apod.

Množství odpadů nelze zatím přesně stanovit a bude vyhodnoceno po uvedení obchodního centra do provozu. Vzhledem k charakteru činnosti a technickému vybavení lze na základě zkušeností a údajů o produkci odpadů v obdobných zařízeních předpokládat vznik následujících druhů odpadů:

Tabulka č.8  - Odpady vznikající v důsledku provozu OC:

| Název odpadu | Kód odpadu | Kategorie | Vznik odpadu | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surovina nevhodná ke spotřebě či zpracování (ovoce, zelenina) | 020304 | O | Znehodnocené či prošlé výrobky | Odvoz na skládku |
| Surovina nevhodná ke spotřebě či zpracování (odpady z pekáren) | 020601 | O | Znehodnocené či prošlé výrobky | Odvoz na skládku |
| Kaly ze dna nádrží na ropné látky | 050103 | N | Provoz ČS PHM | Předání externí firmě čistící nádrže |
| Jiné motorové, převodové a mazací oleje | 130208 | N | Údržba | Předání externí firmě |
| Kaly z odlučovačů ropných látek | 130502 | N | Odlučovač rop.látek | Předání externí firmě |
| Papírový a lepenkové obaly | 150101 | O | Obaly ze zboží | Využití – Sběrné Suroviny |
| Plastové obaly | 150102 | O | Obaly ze zboží | Předání externí firmě k využití, případně odvoz na skládku |
| Směsné obaly | 150106 | O | Obaly ze zboží | Odvoz na skládku |
| Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 150202 | N | Údržba | Předání externí firmě |
| Železo a ocel | 170405 | O | Údržba | Využití –Kovošrot |
| Papír a lepenka | 200101 | O | Obaly, administrativa | Využití – Sběrné Suroviny |
| Sklo | 200102 | O | Vadné výrobky, údržba | Využití – Sběrné Suroviny |
| Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | 200108 | O | Administrativa, rychlé občerstvení | Předání externí firmě k využití |
| Plasty | 200139 | O | Obaly | Odvoz na skládku |
| Kovy (plechovky apod.) | 200140 | O | . Údržba, obaly | Využití –Kovošrot odvoz na skládku |
| Dřevo | 200138 | O | Obaly | Předání k využití |
| Baterie a akumulátory | 200133 | N | Údržba | Předání externí firmě, smluvní likvidace |
| Zářivka a jiný odpad obsahující Hg | 200121 | N | Údržba | Smluvní likvidace |
| Biologicky rozložitelný odpad | 200201 | O | Údržba zeleně |  |
| Směsný komunální odpad | 200301 | O | Zákazníci, zaměstnanci | Odvoz na skládku |
| Uliční smetky | 200303 | O | Úklid areálu | Odvoz na skládku |

Z tabulky je zřejmé, že se předpokládá vznik odpadů převážně kategorie O (odpadní  papír, karton, sklo, plasty, směsný komunální odpad apod.). Jedná se o odpady převážně využitelné, s nutností separovaného sběru a skladování. Odpady charakteru N budou omezeny na použité zářivky a výbojky a malá množství odpadů z technických a technologických zařízení, z ČS PHM a provozu myčky. Tyto odpady budou předávány k likvidaci oprávněným firmám na smluvním základě.

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství,  pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná.

Nakládání s odpady bude provozovatel OC i provozovatel ČS PHM včetně myčky jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky - např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další).    Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. Režim nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí.

Návrh technického vybavení odpadového hospodářství bude muset zohlednit, aby v OC byla pro vznikající odpady určena stálá místa pro stání sběrových nádob, a to jak v prostorách pro veřejnost – zákazníky, tak v prostorách pro zaměstnance. Rovněž bude muset být určeno místo pro shromažďování odpadů, upravené pro separovaný sběr.

Pro shromažďování nebezpečných odpadů bude muset být v souladu s právními předpisy vybudován oddělený skladovací prostor a odpady budou shromažďovány do nádob, které budou odpovídat požadavkům na nakládání s nebezpečným odpadem. Budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a proti případným havarijním únikům znečišťujících látek.

Výstavba a provoz navržené stavby nevyvolá  neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska likvidace odpadů. Likvidaci  odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude možné zajistit na komerčním základě u oprávněných firem zabývajících se jejich likvidací. Volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele OC a bude pravděpodobně provedena na základě nabídkových řízení.

B.III.4.  Hluk a vibrace

Pro zhodnocení vlivů výstavby a provozu OC Králův Dvůr byla zpracována hluková studie, která je zařazena jako příloha č.2 v části H tohoto oznámení EIA. Do kap.B.III.4. Hluk a vibrace  tohoto oznámení EIA byly z hlukové studie zařazeny jen vybrané informace.

* Období výstavby

Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru ze zdrojů hluku ze  staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby.

Zdroje hluku působící na staveništi - v období výstavby se předpokládá na staveništi provoz řady stavebních mechanismů např. nákladní automobily, nakladač, hydraulické rypadlo, jeřáb, hutnící válce apod.). Přehled hlavních stavebních mechanizmů (hlavních významných stacionárních zdrojů hluku) je uveden v hlukové studii v tabulce v kap. 7.2.  Z vyhodnocení vyplynulo, že s nejvyšší hlukovou emisí z prostoru staveniště lze počítat v období provádění zemních prací, kdy  maximální emitovaná ekvivalentními hladina akustického tlaku  dosahuje  hodnoty LAeq,T =89,3 dB.

Obslužná doprava - v období výstavby je uvažováno s obousměrným pojezdem veřejných komunikací na úrovni nejvýše 4 TNA/hodinu (podrobnosti viz kap.7.1. v hlukové studii).

* Zdroje hluku působící v areálu OC  a doprava vyvolaná běžným provozem OC

Stacionární zdroje - na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu posuzované stavby se mohou podílet hlukové emise z otvorů větrání, VZT ve venkovním provedení, tunelová myčka apod..

Přehled stacionárních zdrojů hluku, které byly uvažovány ve výpočtu, je uveden v hlukové studii  v kapitole 6.1.

Obslužná doprava - v období provozu je dopravní obsluha představována

- příjezdy a odjezdy OA zákazníků i zaměstnanců OC a ČS PHM, celkový počet OA je uvažován 1000/den

- příjezdy a odjezdy nákladních aut zajišťujících přepravu zboží do OC a pohonných hmot do ČS PHM, celkově je uvažováno s 2-3 TNA a 15-20 LNA za den.

Podrobné informace o přenosu hluku z vyvolané dopravy a zadání pro výpočet hluku z dopravy je uveden v hlukové studii v kapitole 6.2.

* Vibrace

Zdrojem lokálních vibrací,  které neovlivní území mimo staveniště, budou  některé stavební mechanismy  během výstavby (např. při zhutňování vozovek).

Průjezdem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů při výstavbě OC může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresory) budou umístěna na vlastním základu popř. opatřena gumovým podložením. Výskyt jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Přenos do nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost nepředpokládá.

Během provozu OC i ČS PHM se nepředpokládá existence zdrojů významných vibrací. Vibrace, které mohou vznikat v souvislosti s provozem vlastního objektu OC  (vzduchotechnické jednotky apod.), budou eliminovány pružným uložením od konstrukce objektu a gumovými tlumícími prvky. Znatelný vliv těchto zdrojů vibrací na pracovníky a okolní obytnou zástavbu se nepředpokládá.

B.III.5.	Záření radioaktivní, elektromagnetické

Nepředpokládá se existence zdrojů radioaktivního záření umístěných v  v areálu OC ani při výstavbě ani při provozu OC.

Elektromagnetické záření z elektrických zařízení vyvolává pouze trafostanice, úroveň tohoto záření je však velice nízká a z hlediska vlivu na pracovníky i případné návštěvníky objektu zcela zanedbatelná.

Během etapy výstavby je nutno chránit pracovníky před nepříznivým vlivem záření při svařování apod. Mimo staveniště resp. mimo výrobní halu se tento vliv neprojeví.

.

B.III.6. Rizika havarií

Při hodnocení rizika pak vychází ze dvou základních cílů a to z všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.

Obecně to znamená prověřit :

- možnost vzniku havarií

- jejich dopady na užší ( v místě stavby) i širší okolí

- v projektu navržená preventivní opatření

- možná následná opatření

a to již v rané fázi přípravy stavby, kdy ještě není zpracováno technické řešení stavby do všech detailů.

Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací od investora lze konstatovat, že vzhledem k charakteru výstavby a charakteru činností v OC je riziko havarií s vážnějšími důsledky na životní prostředí minimální.

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru ( možné úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, dopravních prostředků, exploze plynů v souvislosti se svářením).

Během provozu OC nebudou v něm skladovány ve větším množství látky škodlivé vodám ani látky mající nepříznivé účinky na zdraví člověka. Největší nebezpečí představuje vznik požáru.

Rovněž v případě ČS PHM představuje největší nebezpečí možnost vzniku požáru a výbuchu, jako další havarijní stav je uváděno poškození či vznik netěsnosti skladovacích nádrží PHM s únikem ropných látek do životního prostředí.

Požární bezpečnost OC i ČS PHM musí být samozřejmě zajištěna v souladu s příslušnými předpisy. V této úvodní fázi přípravy stavby, kdy se zpracovává oznámení EIA, nejsou k dispozici údaje a informace o protipožárním zabezpečení stavby (např. SHZ apod.). V dokumentaci pro stavební povolení budou objekty OC i ČS PHM podrobně posouzeny požární zprávou doloženou stavebními výkresy a výpočty.

Zabezpečení ČS PHM z hlediska prevence proti únikům skladovaných ropných látek do okolního životního prostředí je ošetřeno příslušnými předpisy, které se týkají zejména konstrukcí nádrží ( dvouplášťové) se signalizací úniku media do volné prostoru mezi oběma plášti.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že riziko ohrožení okolního obyvatelstva a životního prostředí je minimální a lze je uvažovat, jen pro případ mimořádné situace (požár). Dopady požáru OC a ČS PHM by se mohly týkat přímo návštěvníků a zaměstnanců těchto objektů.

Z hlediska obytné zástavby lze plošné dopady na obyvatelstvo v širším okolí areálu OC a ČS PHM v případě požáru vyloučit.

Požár ČS PHM může být spojen s případným únikem skladovaných látek a ohrožením horninového prostředí a podzemních vod. ČS PHM není situována do vodohospodářsky exponované lokality a samozřejmě problematika vzniku havarijní situace u ČS PHM bude předmětem havarijního řádu, který bude muset být předložen příslušnému vodohospodářskému orgánu.

Na základě uvedených skutečností a vzhledem k charakteru záměru nepovažuje zpracovatel dokumentace EIA za nutné v rámci procesu EIA pro posuzovaný záměr hodnotit rizika například formou předběžného hodnocení míry rizika (Preliminary Hazard Analysis).

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

využívání

V části B.I. bod 8 je konstatováno, že vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit jen v lokalitě záměru a v nejbližším okolí areálu.

Lokalita stavby – jedná se o pozemek na východním okraji města Králův Dvůr o rozloze cca 2 ha v těsné blízkosti silnice II/605 (ulice Plzeňská), která tvoří defacto jeho jižní hranici, a na západní straně je omezen areálem PROBO TRANS. Pozemek byl do loňského roku využíván jako orná půda. Lze konstatovat, že pozemek není vzhledem k sousedící silnici II/605 i  blízkosti dálnice D 5 vhodný pro zemědělské využití

Nejbližší okolí stavby :- východně od budoucí lokality OC se nachází areál PROBO TRANS (dříve ČSAD), severně a východně od lokality je pole, jižně od lokality stavby probíhá silnice II/605 a na její druhé straně oproti areálu OC se nachází autocentrum Vavřinec. Za silnicí II/605 jižním směrem, ve vzdálenosti cca 100 m  vede dálnice D5.

Z výše uvedených informací je zřejmé, že nejbližší okolí lokality záměru nepředstavuje území významné z hlediska ekologické stability prostředí.

Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se pozemcích, kam je navrhována výstavba OC, týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. Priority využívání tohoto území určuje koncept územního plánu obce  Králův Dvůr..

Pro lokalitu, kam je navrhována posuzovaná stavba, tento koncept územního plánu  uvažuje s funkčním využitím  smíšená městská zóna (SM)..

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Lokalita stavby ani její nejbližší okolí není situováno ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (CHKO, NPR,PR, NPP, PP), ani v území chráněném z hlediska vodohospodářského ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska nerostných surovin, které by omezovaly realizaci daného záměru.

Lokalita stavby - pozemky parc.č. č. 229/82, 229/83,229/16,229/84 o rozloze cca 2 ha jsou vedeny v KN jako ZPF a byly do loňského roku využívány jako pole pro zemědělské účely, takže lokalita stavby nemá z hlediska biologického či ochranářského významnější hodnotu. V době návštěvy lokality v lednu 2003 bylo rozsáhlé pole zahrnující jak lokalitu stavby tak i okolní zájmové území posuzované stavby rozoráno.

C.I.3. SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ

Přírodní prostředí je v širším okolí řešené plochy i na vlastní ploše budoucí výstavby schopno  z hlediska jednotlivých  složek životního prostředí unést zátěž spojenou s výstavbou i  provozem obchodního centra Králův Dvůr.

###### Územní systém ekologické stability

Řešená plocha není součástí územního systému ekologické stability ani na něj nijak přímo nenavazuje. Realizace posuzované stavby neovlivní negativně žádný prvek územního systému ekologické stability.

Nadregionální ÚSES  : nejblíže je NBC Karlštejn,  ve vzdálenosti od OC min. 9 km. Jedná se o významné a funkční biocentrum, celková rozloha 2100 ha, zahrnuje jak zvláště chráněná území (NPR Karlštejn, Koda).

Regionální ÚSES

Číslování je podle generelu LSES Český Kras :

43 – Litavka : regionální (i lokální) biokoridor, funkční, významný krajinný prvek dle § 3 zák. č. 114/1992 Sb. Údolí řeky Litavky až k rybníkům (Měrák, Prostřední) vytváří přirozený tok s břehovými porosty a zbytky vlhkých luk, dále k ústí do Berounky se jedná o tvrdě regulovaný tok se zbytky břehových porostů a nivy. Jako opatření k ochraně je navrženo: chránit zachovalý tok, výhledově celý tok revitalizovat, obnovit břehové porosty a travnatou  nivu a zachovat volný pás alespoň 20 m od břehů.

48 – Berounka : regionální biokoridor, rozkládá se v vzdálenosti min. 4 km od OC, velmi omezeně funkční, jeho stav je nutno zlepšit navrženými opatřeními,  jako vodní tok je dle zák. č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem. .

Lokální ÚSES

V nejbližším okolí OC Králův Dvůr se vyskytují následující prvky ÚSES, které zde stručně popisujeme (pořadová čísla jednotlivých prvků odpovídají zákresu na mapě lokálního ÚSES, zpracovaného pro k.ú. Králův Dvůr a další k.ú. v okolí firmou MM Consult v 12/1997).

BC 23 – Pod Kosovem-Litavka, biocentrum v rozsahu 3 ha, regulovaný tok s břehovými porosty, se zbytky luk v nivě.

BC 21 Záhořanský stratotyp , biocentrum o výměře 4,2 ha, protáhlý pahorek porostlý převážně borovicemi + přilehlá louka – xerofilní trávníky

BC 24 – Litavka-Králův Dvůr, biocentrum o výměře 3,2 ha v údolní nivě Litavky, na orné půdě mezi průmyslovými závody a podle vodoteče s poloruderálními trávníky.

Z dalších vzdálenějších prvků ÚSES lze vyjmenovat

BC 28 – Karlova Huť, 3 ha, -  lokální spojovací biokoridor, na vápencovém podkladu, částečně funkční.

BC 31 – Vodní nádrž Suchomasty s mokrými loukami a náletem vrb, 7,5 ha

###### Chráněná území

Lokalita navržená pro výstavbu OC není součástí zvláště chráněných částí přírody ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V území dotčeném výstavbou záměru se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky.

Až v širším okolí lokality stavby jsou dvě zvláště chráněných území (ZCHÚ):

CHKO Křivoklátsko rozkládá se západním  a severním směrem od OC, její nejbližší hranice je vzdálena vzdušnou čarou cca 2 km od OC. Vzhledem ke vzdálenosti a charakteru posuzované stavby nebude CHKO Křivoklátsko nijak ovlivněna.

2. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český kras – velkoplošné zvláště chráněné území. Její nejbližší hranice jsou vzdáleny od OC cca 3,5 km jihovýchodním směrem. Území CHKO Český kras nebude plánovaným záměrem  výstavby a provozu OC nijak dotčeno.

Přírodní parky - nejbližším přírodním parkem je Přírodní park povodí Kačáku (Loděnice), jehož hranice je vzdálena severním až severovýchodním směrem od  OC nejméně cca  10  km

.

Významné krajinné prvky

Obecně lze však konstatovat, že v širším zájmovém území a jeho okolí se vyskytuje řada různých významných krajinných prvků, neboť podle § 3 odst. b) uvedeného zákona jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

Přímo v lokalitě stavby  se však žádné tyto VKP nevyskytují. V blízkosti jsou vodní toky Litavka, Suchomastský potok.

V širším okolním území OC je registrováno i několik významných krajinných prvků (VKP) ve smyslu § 6 zák. č. 114/1992 Sb. Lze jmenovat Koukolovu horu (cca 4 km jihozápadně od dobývacího prostoru), dále Vraní skála.

Ochranná pásma

Výstavbou areálu OC králův Dvůr nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí.

V dotčeném území se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do vodohospodářsky významné oblasti. Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb..

.

### Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Králův Dvůr - podle písemné zprávy zde zemřel r. 1253 král Václav I.  V okolí se tavilo železo již ve 14. stol. poměrně chudá ruda, těžená v malých dolech, se zpracovávala v malých pecích. Teprve r. 1904 zde byly založeny železárny s tehdy moderní technikou. V r. 1945 bylo zařízení velmi zastaralé, ale pracovalo nehospodárně dále. Ruda byla dopravována z dolu na Krušné hoře lanovkou, která byla v 60. letech zrušena. Současně již byla dodávána ruda z Ruska. Teprve v 70. letech začala být výroba omezována, pece vyhašeny a posléze rozebrány.

- zámek z 2. pol. 16. stol. postavil Jan z Lobkovic, jehož rodu patřilo panství od r. 1557. Po r. 1712 by rozšířen na čtyřkřídlý a v 1. pol. 19. stol. je již uváděn jako trojkřídlý. Přízemní prostory jižního křídla mají valené klenby a renesanční figurální malby.

- stavba dělnické kolonie postavená v r. 1920 podle návrhu J.Kotěry

- novogotická kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1902, obdélníková, s pětibokým závěrem

- dřevěná zvonice z r. 1905 v místní části Karlova Huť, zvonice je kopií původní stavby, vystavené na Národopisné výstavě v Praze r. 1891

- před zvonicí socha sv. Jana Nepomuckého, vytesaná v kameni r. 1832

Archeologické památky v zájmovém území :

Dále uvádíme informace o archeologických lokalitách na území města Králův Dvůr :

- kultura s lineární keramikou - sídliště + pohřebiště?, v okolí nové školy stavba 1947 - 48

- kultura  s lineární keramikou - sídliště  - ulice SZ od křižovatky „U tří zvonků

- kultura s vypíchanou keramikou - u 1. ZDŠ čp. 292, záchranná akce v místě průkopu vodovodní přípojky a vedení elektřiny do nových bytovek 1978,

- neolit - kultura s vypíchanou keramikou - 105 m V od V zdi zámeckého parku

- doba bronzová - knovízská kultura - sídliště v železárnách, poloha „V hutích“

- doba římská - ojedinělé nálezy mincí

- raný středověk - hradištní kultura - hroby s nákončím pasu

- eneolit - kultura zvoncovitých pohárů, doba bronzová - knovízská kultura, doba železná, středověk, novověk  - 1930 stavba plynojemu

9. doba bronzová - únětická kultura - 1962 stavba bytových jednotek v Králově Dvoře I

Zájmové území pro výstavbu areálu OC Králův Dvůr. není ani součástí památkově chráněného území nebo jiných chráněných území zřízených pro ochranu území historického nebo archeologického významu.

Na lokalitě určené pro výstavbu nejsou žádné kulturní ani architektonické památky. Vzhledem k tomu, že v  blízkosti lokality pro výstavbu OC se nachází lokality s archeologickými nálezy, nelze zcela vyloučit archeologické nálezy v zájmovém území. Proto je potřeba před  zahájením těžby dodržovat ustanovení zák. č. 20/1987 Sb., ve znění zák. č. 242/1992 Sb., o státní památkové péči, týkající se území s archeologickými nálezy.

### Území hustě zalidněné

Lokalita stavby je situována na východní okraj města Králův Dvůr, za širší okolí posuzovaného záměru lze označit oblast Králův Dvůr – Beroun

Oblast Králův Dvůr - Beroun je hustě osídlená s řadou projevů lidské činnosti – dálnice, silnice, železnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, obytná i průmyslová zástavba.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Z tohoto pohledu se takovému území může blížit okolí dálnice D 5 případně silnice II.třídy č.605 vlivem hluku.

Hlukové zatížení lokality  OC a jeho okolí

Hodnocení ovlivňování životního prostředí hlukem jak z běžného provozu Oc tak i z činností při výstavbě bylo zaměřeno na následujících 13 referenčních bodů representující  nejbližší objekty obytné zástavby vůči OC nebo podél dopravních tras.

- Králův Dvůr, dům s pečovatelskou službou, 3.NP, ul. Plzeňská, čp. 152, 190, referenční místo ve vzdálenosti 2 m před fasády ve směru k II/605 a k D5

- Králův Dvůr, dům s pečovatelskou službou, 3.NP, ul. Plzeňská, čp. 152, 190, referenční místo ve vzdálenosti 2 m před fasády ve směru k obchodnímu centru

- Králův Dvůr, obytný dům, 2.NP, rohový dům ulic Plzeňská a V kaštanech, čp. 78/54, referenční místo 2 m před fasádou ve směru k II/605 a obchodnímu centru

- Králův Dvůr, panelový dům, 7.NP, ul. Pod hájem, čp. 326, referenční místo 2 m před fasádou jižní části objektu ve směru k obchodnímu centru

- Králův Dvůr, panelový dům, 8.NP, ul. Pod hájem, čp. 316, referenční místo 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k obchodnímu centru

- Mezi Královým Dvorem a Berounem, rodinný dům, 1.NP, ul. Plzeňská, čp. 162, referenční místo 2 m před fasádou objektu ve směru k D5

- Mezi Královým Dvorem a Berounem, rodinný dům, 1.NP, ul. Plzeňská, čp. 162, referenční místo 2 m před fasádou objektu ve směru k II/605 a obchodnímu centru

- Mezi Královým Dvorem a Berounem, rodinný dům, 1.NP, ul. Plzeňská, čp. 242/123, referenční místo 2 m před fasádou objektu ve směru k D5

- Mezi Královým Dvorem a Berounem, rodinný dům, 1.NP, ul. Plzeňská, čp. 242/123, referenční místo 2 m před fasádou objektu ve směru k II/605 a obchodnímu centru

- Beroun, panelový dům, 8.NP, ul. Košťálkova, čp. 1352, referenční místo 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k obchodnímu centru

- Králův Dvůr, nový činžovní dům, 4.NP, ul. neznámá, čp. 387, referenční místo 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k II/605

- Králův Dvůr, nový činžovní dům, 4.NP, ul. neznámá, čp. 387, referenční místo 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k obchodnímu centru

- Králův Dvůr, území uvažované k výstavbě 35 rodinných domů (2.NP), předpokládané umístění nejbližšího rodinného domu k areálu OC

Pozn. – místa 10,11,12 a 13 byla do hodnocení zařazena na základě konzultace u vedoucí útvaru komunální hygieny Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, pobočka Beroun.

Stávající hluková situace u referenčních míst  ve vztahu k platné legislativě (Nař.vlády 502/2000 Sb.) je následující :

Do skupiny hlukově nejvíce zatěžovaných objektů, u nichž dochází k překračování limitní hodnoty pro denní a pro noční dobu u ref. bodů v okolí hlavních komunikací vlivem stávající dopravy ( limitní hodnoty 60 dB(A) – den a 50 dB(A) – noc, patří referenční místa č.1,3, 7  a 8, úroveň překračování činí  2,5 – 7,9 dB(A) ve dne a 2,1 – 7,4 dB(A) v noci.

U staveb pro bydlení, které jsou více vzdáleny od Plzeňské ul., jsou limitní hodnoty stanovené pro hluk z dopravy 55 dB(A) – den a 45 dB(A) noc splněny nebo mírně překračovány.

Bližší informace lze nalézt v hlukové studii v kap. 5.3 a 5.4.

Imisní zatížení lokality a nejbližšího okolí   - z rozptylové studie vyplývá, že u referenčních bodů nejbližší obytné zástavby není prognózováno překročení ani limitu průměrné roční koncentrace nejzávažnější škodliviny NO2 (viz tab.č.5 a 8 v rozptylové studii) a rovněž maximální krátkodobá hodinová koncentrace NO2 nepřekročí v referenčních bodech hodnotu 129 μg/m3 , což znamená, že nedojde ani ke krátkodobému překračování krátkodobého hodinového imisního limitu pro NO2 - 200 μg/m3 .

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – lokalita stavby resp. pozemky parc.č.    229/82, 229/83,229/16,229/84 byly donedávna vedeny v KN jako kultura orná půda. Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádná data či informace, které by signalizovaly nebo dokládaly jejich výskyt.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.II.1.  Ovzduší

Klimatické podmínky

Ve smyslu klimatické rajonizace ČR leží zájmové území v klimatickém regionu MT1 - mírně teplé a suché oblasti, pro ní je charakteristické  teplé a suché léto a krátká, mírně teplá a suchá zima s průměrnou roční teplotou 7 - 8,5 oC a průměrným ročním úhrnem srážek 450 - 550 mm.

Imisní pozadí - zájmová lokalita se nachází  na východním okraji města Králův Dvůr, v sousedství slnice II/605 a v těsné blízkosti dálnice D 5.  V posuzovaném území jsou  díky orografii terénu  výrazně zhoršené rozptylové podmínky, zejména vlivem chladových inverzí,  s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 2,9 m/s. Velký dopravní zdroj – provoz na dálnici D5 způsobuje relativně vysoké hodnoty znečištění ovzduší pozadím, zejména oxidy dusíku.

V následující tabulce jsou uvedeny očekávané průměrné roční koncentrace znečišťujících látek v okolí navrhovaného OC:

Tab..9 -  Průměrné koncentrace znečišťujících látek (bez vlivu blízkých komunikací)

| Škodlivina | Kr ( (g/m3 ( | IHr ( (g/m3 ( |
| --- | --- | --- |
| NOx | 90 | 80 *) |
| NO2 | 32 | 40 **) |
| SO2 | 11 | 50 **) |
| benzen | 3,2 | 5 **) |

*) již neplatný limit

**) platný limit - hodnoty bez meze tolerance.

Maximální krátkodobá hodinová koncentrace NO2 nepřekračuje v referenčních bodech hodnotu 129 μg/m3 (rozpt. studie str.14), což znamená, že nedochází ani ke krátkodobému překračování krátkodobého hodinového imisního limitu pro NO2 - 200 μg/m3 .

C.II.2. Voda

Povrchová voda

Zájmové území budoucího areálu OC náleží do povodí Berounky resp. do povodí Litavky , která ústí v Berouně do Berounky. Hydrologické poměry v popisované oblasti jsou značně dotčeny lidskou činností.

Litavka (č. h.p. )-  hydrologické údaje nejbližšího profilu 01 v Berouně.

M - denní průtok  Q355 				   2,57 m3/sec

N-leté průtoky jsou uvedeny v následující tabulce :

Tab.č.10  - N - leté průtoky v Litavce

| N |  | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn | m3/sec | 25,3 | 74,4 | 105 | 200 | 253 |

1. povodňový stupeň je vyhlašován při průtoku 43 m3/sec.

2. povodňový stupeň je vyhlašován při průtoku 84 m3/sec.

Podzemní voda

Podzemní voda na lokalitě je vázána na bázi kvarterních uloženin terasovitých štěrkopísků – tedy v hloubce cca 3 – 4 m pod terénem. Propustnost kolektoru zahliněných štěrků je značná, keoficient propustnosti je  10-4 až 10-5 m/s. V blízkosti Zahořanského potoka a vodního toku Litavky je hladina podzemní vody plynule napojena do náplavů resp. plynule navazuje na hladinu vodoteče.

V zájmové oblasti nejsou podzemní vody využívány jako zdroj vody.

C.II.3.  Půda

Zemědělská půda je v řešeném území zastoupena hnědými půdámi, hnědými půdámi kyselými a jejich slabě oglejenými formami na různých břidlicích a jim podobných horninách, středně těžkými, výjimečně těžšími, obvykle štěrkovitými s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením

Podle stávajícího klasifikačního systému se jedná o kambizem nižších poloh, v konkrétním případě vyvinutou na algonkické břidlici. Jde o půdy mírně skeletovité (10-25 %), středně hluboké (0,3-0,6 m) až hluboké (( 0,6 m).

Zemědělská půda je v řešeném území vedena s BPEJ 4.26.01 a 4.26.11. , kultura orná půda, třída ochrany II.

Eroze

Území výstavby i nejbližší okolní půda není náchylná k větrné erozi.

Vodní eroze není významná, protože území navržené pro výstavbu je buď rovinné nebo má velmi mírný sklon (svažitost do 5 o ).

C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry území

* Geologické a morfologické podmínky

Skalní podloží (záhořanské prachovce ) lze v zájmovém území stavby očekávat od hloubky cca 5 m. Jen v blízkosti Litavky se skalní podloží tvořené prachovcem zahořanských vrstev nachází v hloubce okolo 3,5 m.

Štěrky risské terasy Litavky se v zájmovém území stavby vyskytují v hloubkách cca 3 – 5 m pod terénem. V blízkosti Litavky je povrch štěrkové terasy jen 1,2 m hluboko.

Značně mocný pokryv deluviálních uloženin – prachovitých jílů tuhé konzistence byl zjištěn až do hloubky 2,8 m. V blízkosti Litavky  je na štěrkové terase pouze cca metrový pokryv povodňových hlín.

Zájmový prostor lokality stavby může být v nejvyšší části geologického profilu překryt vrstvou navážek o mocnosti do 0,5 – 0,7 metrů. Materiálem navážek mohou být převážně místní překopané zeminy.

* Hydrogeologické poměry

Mělký horizont podzemní vody s průlinovou propustností se vytváří při bázi kvarterních uloženin terasovitých sedimentů (štěrkopísků) a to  v  hloubce cca 3 – 4 m pod terénem.

Propustnost kolektoru zahliněných štěrků je značná, keoficient propustnosti je  10-4 až 10-5 m/s. V blízkosti Zahořanského potoka a vodního toku Litavky je hladina podzemní vody plynule napojena do náplavů resp. plynule navazuje na hladinu vodoteče.

Směr proudění podzemní vody od zájmové lokality je obecně k jihu..

Chemismus podzemní vody byl zkoumán z hlediska agresivity na betonové a ocelové konstrukce, byla zjištěna slabá síranová agresivita na beton a vysoká agresivita na ocel.

Obsah chloridů ve vzorku podzemní vody z lokallity areálu Autpocentra Vavřinec (nachází se 20 – 30 m jižně od budoucího areálu OC) se pohyboval přes 90 mg/l, dusičnanů 37 mg/l, amonných iontů – NH4+ byl 0,5 mg/l.

.

* Seismicita

Staveniště se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb.

C.II.5. Fauna a flóra

Plocha určená pro budoucí výstavbu  OC - je pole, v době návštěvy a místního šetření na lokalitě v lednu 2003 bylo pole rozoráno. Dle sdělení projektanta  probíhala zemědělská činnost na tomto poli ještě v minulém roce.

Na ploše určené pro výstavbu OC nebyl žádný rostlinný pokryv ani se zde nenacházejí vzrostlé dřeviny.

Na ploše určené pro výstavbu OC se nedá proto předpokládat výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Okolí  zájmové lokality je převážně urbanisticky intenzívně využívané (sousedící areál PROBOTRANS a dále obytná zástavba, silnice II/605 a na druhé straně silnice zastavěné plochy a objekty,  ve vzdálenosti cca 100 – 120 m jižně probíhá dálnice D5.

350 – 400 m východně od budoucího areálu OC začíná zástavba Berouna – Plzeňské předměstí.

Severně a severovýchodně od lokality stavby se rozkládá pole, v současnosti rozorané. Na toto pole ve vzdálenosti cca 200 m od budoucí  hranice areálu OC severním směrem navazuje malý les.

Les představuje významný krajinný prvek a vyskytuje se na ploše cca 150 x 100m Posuzovaný záměr nebude mít žádný vliv na tento VKP.

Samotná  plocha budoucí výstavby je však vzhledem k jejímu charakteru i k blízkosti silnice II/605 a areálu PROBOTRANS  navštěvována vyššími živočichy jen  sporadicky.

Ze savců na plochu budoucí výstavby mohou zasahovat z okolní krajiny druhy jako  zajíc polní, hraboš polní. Z ptáků skřivan polní, poštolka, bažant, vrabec polní a domácí, běžné sýkory apod.

Na ploše určené pro výstavbu a jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné chráněné části přírody (chráněné území, naleziště popř. chráněné stromy) ve smyslu zák.č 114/92. Sb. Stejně tak se zde nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jak již bylo zmíněno, nedá se vzhledem k charakteru lokality předpokládat ani jejich výskyt.

Vzhledem k charakteru a dlouhodobému ovlivnění se  jedná o lokalitu  bezvýznamnou ať už z  hlediska botanického či zoologického

C.II.6.  Hluková situace v zájmovém území

Hodnocení ovlivňování životního prostředí hlukem jak z běžného provozu OC tak i z činností při výstavbě bylo zaměřeno na následujících 13 referenčních bodů representující  nejbližší objekty obytné zástavby vůči OC nebo podél dopravních tras.

- Králův Dvůr, dům s pečovatelskou službou, 3.NP, ul. Plzeňská, čp. 152, 190, referenční místo ve vzdálenosti 2 m před fasády ve směru k II/605 a k D5

- Králův Dvůr, dům s pečovatelskou službou, 3.NP, ul. Plzeňská, čp. 152, 190, referenční místo ve vzdálenosti 2 m před fasády ve směru k obchodnímu centru

- Králův Dvůr, obytný dům, 2.NP, rohový dům ulic Plzeňská a V kaštanech, čp. 78/54, referenční místo 2 m před fasádou ve směru k II/605 a obchodnímu centru

- Králův Dvůr, panelový dům, 7.NP, ul. Pod hájem, čp. 326, referenční místo 2 m před fasádou jižní části objektu ve směru k obchodnímu centru

- Králův Dvůr, panelový dům, 8.NP, ul. Pod hájem, čp. 316, referenční místo 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k obchodnímu centru

- Mezi Královým Dvorem a Berounem, rodinný dům, 1.NP, ul. Plzeňská, čp. 162, referenční místo 2 m před fasádou objektu ve směru k D5

- Mezi Královým Dvorem a Berounem, rodinný dům, 1.NP, ul. Plzeňská, čp. 162, referenční místo 2 m před fasádou objektu ve směru k II/605 a obchodnímu centru

- Mezi Královým Dvorem a Berounem, rodinný dům, 1.NP, ul. Plzeňská, čp. 242/123, referenční místo 2 m před fasádou objektu ve směru k D5

- Mezi Královým Dvorem a Berounem, rodinný dům, 1.NP, ul. Plzeňská, čp. 242/123, referenční místo 2 m před fasádou objektu ve směru k II/605 a obchodnímu centru

- Beroun, panelový dům, 8.NP, ul. Košťálkova, čp. 1352, referenční místo 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k obchodnímu centru

- Králův Dvůr, nový činžovní dům, 4.NP, ul. neznámá, čp. 387, referenční místo 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k II/605

- Králův Dvůr, nový činžovní dům, 4.NP, ul. neznámá, čp. 387, referenční místo 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k obchodnímu centru

- Králův Dvůr, území uvažované k výstavbě 35 rodinných domů (2.NP), předpokládané umístění nejbližšího rodinného domu k areálu OC

Pozn. – místa 10,11,12 a 13 byla do hodnocení zařazena na základě konzultace u vedoucí útvaru komunální hygieny Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, pobočka Beroun.

Situace území, včetně lokalizace referenčních míst, je uvedena v hlukové studii – v její příloze č1.

Dále jsou v hlukové studii v kapitole 3.0. stanoveny nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru a to pro

- hluk z provozoven a jiných stacionárních zdrojů

- hluk z dopravy

- hluk ze stavební činnosti (pro období výstavby)

Hlukové poměry v zájmovém území v okolí navrhovaného záměru jsou ovlivňovány především provozem na přilehlé komunikaci II/605 a dálnici D 5.

Na základě hlukové studie lze stávající hlukovou situaci u referenčních míst  ve vztahu k platné legislativě (Nař.vlády 502/2000 Sb.) shrnout  následovně :

Do skupiny hlukově nejvíce zatěžovaných objektů, u nichž dochází k překračování limitní hodnoty pro denní a pro noční dobu u ref. bodů v okolí hlavních komunikací vlivem stávající dopravy ( limitní hodnoty 60 dB(A) – den a 50 dB(A) – noc, patří referenční místa č.1,3, 7  a 8, úroveň překračování činí  2,5 – 7,9 dB(A) ve dne a 2,1 – 7,4 dB(A) v noci.

U staveb pro bydlení, které jsou více vzdáleny od Plzeňské ul., jsou limitní hodnoty stanovené pro hluk z dopravy 55 dB(A) – den a 45 dB(A) noc splněny nebo mírně překračovány.

Bližší informace o stávající hlukové situaci  lze nalézt v hlukové studii v kap. 5.3 a 5.4.

D.   ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA  OBYVATELSTVO

A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a

významnosti

D.I.1. Vlivy na ovzduší

* Vlivy v období výstavby

Za krátkodobý liniový zdroj znečišťování lze formálně pokládat nákladní automobilovou dopravu při výstavbě. Z obytné zástavby podél dopravních tras může být v období výstavby dotčena obytná zástavba v Králově Dvoře podél silnice II/605, která prochází obcí. Vzhledem k počtu nákladních aut max. 4 TNA  za den i poměrně krátké době, po kterou bude trvat uvedená intenzita dopravy, se jedná o zcela nevýznamný zdroj , který není nutné blíže hodnotit.

V kap. B.III.1. je dále uvedeno, že i v případě plošného zdroje znečišťování ovzduší (činnosti v rámci fáze výstavby, které působí jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek) není nutné jej vzhledem k jeho charakteru, k jeho časově omezenému působení blíže hodnotit. Přitom je možné při výstavbě omezit vznik prašnosti na velmi malou možnou míru. Jde především o taková technická opatření, jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek a pokud to postup výstavby umožňuje, upřednostnění výstavby  zpevněných komunikací.

Vliv na ovzduší v období výstavby bude tedy minimální.

* Vliv v období provozu

Z kap.B.III.1. vyplývá, že v důsledku provozu OC  budou do ovzduší emitovány škodliviny z  dopravy vyvolané provozem OC a z provozu ČS PHM.

Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy jsou rozhodující oxidy dusíku, u kterých poměr emisí a imisních limitů je nejvyšší číslo. Proto také pro ně byl provedeny výpočty. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní škodliviny. Výpočty byly také provedeny pro koncentrace benzenu.

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny

- maximální součtové krátkodobé (půlhodinové) NOx a krátkodobé (hodinové) NO2 v referenčních bodech od všech posuzovaných zdrojů OC tj. vyvolané dopravy OC, pojezdu na parkovišti a pojezdu v ČSPH (tab. 11)

- vypočtený odhad průměrné roční koncentrace NO2 od všech  posuzovaných zdrojů  včetně celého pozadí, tj. dálkového přenosu a blízkých dopravních zdrojů   a příspěvek samotného OC (tab.č.12).

Tab.11.- Max. součtové krátkodobé (půlhodinové)  koncentrace NOx a hodinové

koncentrace NO2 z provozu OC   [µg/m3]

| Bod č. | Název bodu č. pop. | NOx | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dům s peč. sl. 152/190 | 8,5 | 6,4 |
| 2 | OD V kaštanech 78/54 | 7,5 | 5,7 |
| 3 | BD Pod hájem 326 | 6,8 | 5,2 |
| 4 | BD Pod hájem 316 | 6,9 | 5,2 |
| 5 | RD Plzeňská 162 | 18,9 | 14,3 |
| 6 | RD Plzeňská 242/127 | 12,5 | 9,5 |
| 7 | BD Třída míru 1352 | 4,4 | 3,3 |
| 8 | BD nový 387 | 6,4 | 4,9 |
| 9 | propon. výstavba RD | 13,6 | 10,3 |

: Tab. č.12 - Průměrné roční koncentrace Kr po zprovoznění  včetně pozadí ( (g/m3 (

a podíl OC na nich - Δ Kr

| Bod č. | Název bodu č. pop. | Kr | ΔKr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dům s peč. sl. 152/190 | 37,5 | 0,22 |
| 2 | OD V kaštanech 78/54 | 35,0 | 0,23 |
| 3 | BD Pod hájem 326 | 34,4 | 0,13 |
| 4 | BD Pod hájem 316 | 33,9 | 0,11 |
| 5 | RD Plzeňská 162 | 38,5 | 0,42 |
| 6 | RD Plzeňská 242/127 | 38,6 | 0,31 |
| 7 | BD Třída míru 1352 | 33,9 | 0,08 |
| 8 | BD nový 387 | 34,4 | 0,16 |
| 9 | propon. výstavba RD | 34,0 | 0,21 |
| LIMIT | 40 |  |

V rozptylové studii je na str. 14 konstatováno, že maximální krátkodobá (hodinová) koncentrace NO2 v posuzovaných referenčních bodech bude (včetně pozadí) menší než 129 µg/m3, což znamená že v okolí OC a podél dopravních tras nedojde u ref. bodů  ani ku krátkodobému  překračování krátkodobého limitu  200 µg/m3 pro NO2.

Nárůst imisní roční koncentrace NO2 v důsledku provozu OC dosahuje  0,1 – 0,3 µg/m3. Průměrné roční koncentrace Kr NO2 v zájmové lokalitě se i po zprovoznění OC pohybují v rozmezí   34 –  38  µg/m3.

Při uvažovaných vstupních údajích nebudou příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací ze zdrojů zahrnutých do výpočtů v žádném referenčním bodě ani za současného stavu, ani po výstavbě OC  tedy překračovat roční imisní limit. 40 µg/m3.

Příspěvky OC k průměrné roční koncentraci benzenu se pohybují mezi 0,01 – 0,02 µg/m3, pozadí je odhadováno na 3,2 µg/m3. Ani v součtu s pozadím nebude překračován roční imisní limit pro benzen 5 µg/m3.

Emise a imise z ČS PHM –v kap. B.III.1. jsou emise VOC vypočteny na úrovni 70 – 90 kg/rok. Z řady dřívějších hodnocení čerpacích stanic pohonných hmot, lze konstatovat, že  páry benzinu (které nemají platný imisní limit) z provozu navržené ČSPH nepřekročí dříve platné přípustné koncentrace pro benzín ani na hranicích pozemku OC. Stejně tak zde nedojde k překročení imisního limitu pro benzen. Stanice však jako střední zdroj znečišťování ovzduší bude muset mít dle zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  pro potřeby územního řízení zpracovánu zvlášť rozptylovou studii a odborný posudek zdroje znečišťování ovzduší

Na základě výsledků rozptylové studie i dílčích vyhodnocení emisí škodlivin (jak  z  vyvolané autodopravy, tak emisí VOC z ČS PHM lze konstatovat, že vliv posuzovaného záměru na ovzduší je akceptovatelný.

D.I.2. Vliv hluku

##### Vliv hluku je detailně hodnocen v hlukové studii, která je zařazena jako příloha č.2 v části H tohoto oznámení EIA.

D.1.2.1.  Hluk v období výstavby

V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby OC bude vliv negativní v důsledku zvýšené hlučnosti a prašnosti a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů. Půjde tedy o vlivy časově omezené na dobu výstavby, které nemají nevratné dopady na okolní životní prostředí. V hlukové studii je období výstavby zhodnoceno v kap.7.0, kde je konstatováno, že

1. Přenos hluku z prostoru staveniště (zahrnující jak provoz mechanizmů, tak i pojezd staveništních vozidel) se u většiny referenčních míst uplatňuje v imisních hodnotách ekvivalentní hladiny akustického tlaku A do 50 dB. Jen u nejblíže situovaného referenčního místa č.7, které je umístěno 2 m před severní fasádou (přivrácenou k pozemku OC a komunikaci II/605) rodinného domu čp. 162, situovaného v ulici Plzeňské mezi Královým Dvorem a Berounem byly vypočteny hladiny v hodnotách 50,5 – 50,7 dB.

S velkou rezervou jsou plněny nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené pro období výstavby z přenosu hluku:

- z provozu mechanizmů působících v prostoru staveniště: LAeq,T = 60 dB

- z vyvolané dopravy v prostoru staveniště: LAeq,T = 65 dB

2. Přitížení ostatní dopravy na komunikaci II/605 dopravou v období  výstavby OC se u většiny referenčních míst neprojeví navýšením imisních hodnot hluku stanovených z nepřitížené dopravy, vyjma referenčních míst.

- č. 5 – (Králův Dvůr, panelový dům, 8.NP, ul. Pod hájem, čp. 316, 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k obchodnímu centru), kde je očekáván nárůst po výšce objektu o 0,5 až 4,7 dB,

- č. 10 – (Beroun, panelový dům, 8.NP, ul. Košťálkova, čp. 1352, referenční místo 2 m před fasádou střední části objektu ve směru k obchodnímu centru), kde je očekáván nárůst po výšce objektu o 0,5 až 1,5 dB.

Na žádném referenčním místě není očekáváno překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené pro období výstavby z přenosu hluku z dopravy na veřejných komunikacích (dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy), kde je hluk na těchto komunikacích převažující:LAeq,T = 70 dB

D.I.2.2. Hluk v období běžného provozu areálu OC.

Při hodnocení běžného provozu obchodního centra byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru:

- z provozu stacionárních zdrojů hluku (provozovaným v denní a v noční době)

- z dopravy v areálu (v denní době)

- z celkového provozu v areálu OC v denní době (tj.provozu stacionárních zdrojů hluku a z vnitroareálové dopravy)

- z dopravy na navazující komunikaci II/605 přitížené průměrnou a špičkovou dopravou vyvolanou provozem OC (v denní době).

Problematika hodnocení vlivu hluku je v období provozu je podrobně řešena v hlukové studii v kapitole 6.

Při souběžném a trvalém provozu všech stacionárních zdrojů hluku není očekáváno překročení limitní hodnot hluku (LAeq,T = 50 dB – denní doba, LAeq,T = 40 dB – noční doba) na žádném referenčním místě v denní ani v noční době

Ani při špičkové intenzitě dopravy na vnitroareálových komunikacích a souběžného provozu stacionárních zdrojů OC není očekáváno překročení limitní hodnoty hluku pro denní dobu (LAeq,T = 55 dB)na žádné referenčním místě.

Výpočet přenosu hluku do venkovního prostoru z dopravy na navazující komunikaci II/605 přitížené obslužnými vozidly OC byl proveden pro podmínky průměrného a špičkového přitížení v zadaných variantách předpokládaných směrů přepravy motorizovaných zákazníků, kdy:

- v pátek odpoledne a sobotu dopoledne bude více přitěžována východní větev ve směru na Beroun v poměru 3 : 1 (Varianta A)

- v neděli odpoledne bude naopak více přitěžována západní větev ve směru na Králův Dvůr v poměru 3 : 2 (Varianta B)

- v ostatních pracovních dnech budou obě větve přitěžovány rovnoměrně (Varianta C)

Z výpočtů provedených při průměrně přitížené dopravě na komunikaci II/605 vyplynulo, že u většiny referenčních míst nedojde k postřehnutelné změně hlukové situace. Změny hlukového zatížení se většinou pohybují v desetinách decibelů, přitom rozdíly mezi jednotlivými variantami nejsou zvláště výrazné. Pouze ve variantě B je u míst situovaných v Králově Dvoře zaznamenán nárůst imisních hodnot hluku o 0,2 – 0,3 dB oproti variantám A a C, kdy je nárůst nulový, nebo většinou do 0,1 dB.

Nejvyšší nárůst hlukového zatížení je (ve všech variantách) očekáván  u referenčního místa č. 7, umístěného 2 m před severní fasádou rodinného domu ul. Plzeňská, čp. 162, situovaného bezprostředně u komunikace II/605 a to o o 0,6 – 0,7 dB.

Naopak u ref. bodů 5 a 13 se projevuje snížení hlukového zatížení v důsledku stínícího  účinku objektové soustavy OC, omezující šíření hlukové emise z dopravy na silnici II/605.

Z výpočtů provedených při špičkově přitížené dopravě na komunikaci II/605 vyplynuly prakticky shodné závěry jako při hodnocení ovlivňování hlukové situace oblasti vyvolanou dopravou v průměrných intenzitách s tím rozdílem, že jejich zvýšení je oproti průměrnému přitížení ostatní dopravy na komunikaci II/605 o 0,1 – 0,2 dB vyšší. Z toho vyplývá, že ani v době špičkového přitížení komunikace ulice Plzeňské (které ovšem nebude dlouhodobého charakteru) u většiny referenčních míst opět nedojde k postřehnutelné změně hlukové situace.

Nejvyšší nárůst hlukového zatížení je (ve všech variantách) očekáván  u referenčního místa č. 7, umístěného 2 m před severní fasádou rodinného domu ul. Plzeňská, čp. 162, situovaného bezprostředně u komunikace II/605 a to o o 0,7 – 0,9 dB. Jedná se však o hodnoty odpovídající běžným výkyvům v dopravě. K takovým a i podstatně větším změnám dochází denně v důsledku spontánních změn dopravní zátěže v průběhu dne (běžné dopravní špičky), při nedodržování nejvyšší povolené rychlosti, odpovídajícího stavu motorového vozidla, zhoršeném povrchu vozovky, při uzavírkách, objížďkách atp.

Naopak u ref. bodů 5 a 13 se projevuje snížení hlukového zatížení v důsledku stínícího  účinku objektové soustavy OC, omezující šíření hlukové emise z dopravy na silnici II/605.

V závěru hlukové studie je konstatováno, že posuzovaná stavba nebude v období výstavby  a běžného provozu nadměrně zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu hlukem.

* Vliv záření

Jak ve výrobní i skladové hale tak v administrativní budově se nepředpokládá instalace výkonných zdrojů elektromagnetického záření, ani používání umělých radioaktivních zářičů. Proto nebudou tyto objekty ovlivňovat okolí škodlivými emisemi elektromagnetického či radioaktivního záření.

D.1.3. Vlivy na obyvatelstvo, sociální a ekonomické důsledky

Navrhovaný záměr může potenciálně ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v blízkém okolí budoucího OC a v obytné zástavbě podél dopravních tras návštěvníků do OC tzn. podél silnice II/605. Jedná se  Jedná se zejména o obytnou zástavbu v Králově Dvoře v ulici Plzeňské a v ulici Pod hájem a v Berouně v ul. Plzeňské. Odhadem se může jednat o několik set osob.

Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojít v důsledku znečišťování ovzduší vyvolanou autodopravou, provozem ČS PHM, vlivu hluku a případně v důsledku sociálních a ekonomických vlivů.

D.1.3.1. Vlivy v období výstavby

V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby OC bude vliv negativní v důsledku zvýšené hlučnosti, prašnosti, výfukových plynů aut při stavebních pracech a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů. Půjde tedy o vlivy časově omezené na dobu výstavby, které nemají nevratné dopady na okolní životní prostředí. Vliv vyvolaný samotnou stavební aktivitou se bude týkat prakticky jen obyvatel, žijících v těsné blízkosti staveniště OC – dům č.p.162 v ul. Plzeňské .

###### D.1.3.2. Vlivy v období provozu

Z předcházejících kapitol D.1.1 a D.1.2. vyplývá :

* Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

Emise škodlivin do ovzduší z dopravy vyvolané provozem OC jsou poměrně nízké  a imisní příspěvky škodlivin z vyvolané dopravy u referenčních bodů obytné zástavby se i po zprovoznění OC budou pohybovat pod imisními limity.. V případě NO2 jako nejvýznamnější škodliviny nárůst ročních imisních koncentrací dosahuje nejvýše hodnoty 0,3 µg/m3 tzn. méně než 1 % ročního  imisního limitu, tento nárůst neovlivní významněji imisní situaci okolí, nebude docházet k překračování imisních limitů v důsledku záměru.

Z hlediska znečišťování ovzduší se nepředpokládá tedy jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí.

* Vliv hluku

V období výstavby – nedojde na žádném z referenčních míst k překračování limitní hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené pro období výstavby z přenosu hluku:

- z provozu mechanizmů působících v prostoru staveniště: LAeq,T = 60 dB

-     z vyvolané dopravy v prostoru staveniště: LAeq,T = 65 dB

-     z dopravy na veřejných komunikacích    LAeq,T = 70 dB

V období provozu areálu OC – nebude v důsledku z přenosu hluku ze stacionárních  zdrojů hluku docházet k překračování limitních hodnot hluku (LAeq,T = 50 dB – denní doba, LAeq,T = 40 dB – noční doba.

Vliv dopravy vyvolané provozem OC se projeví nejvíce u referenčního místa č. 7 (rodinný dům ul. Plzeňská, čp. 162), situovaného bezprostředně u komunikace II/605 a to nárůstem o 0,6 – 0,7 dB při průměrné dopravě a o 0,7 – 0,9 dB při špičkové vyvolané dopravě. Jedná se však o hodnoty odpovídající běžným výkyvům v dopravě. K takovým a i podstatně větším změnám dochází denně v důsledku spontánních změn dopravní zátěže v průběhu dne (běžné dopravní špičky).

Posuzovaná stavba tedy nebude v období výstavby a běžného provozu nadměrně zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu hlukem a nebude mít vliv na zdraví obyvatel.

Sociální, ekonomické dopady - výstavba areálu OC bude mít pozitivní sociální dopady, neboť v souvislosti s  její realizaci a uvedením do provozu se předpokládá vytvoření celkem 120 trvalých pracovních míst. Současně dojde po dobu výstavby k vytvoření cca 100 přechodných pracovních příležitostí po dobu  zhruba 6 – 7 měsíců.

Z hlediska sociálně ekonomických důsledků záměru na obyvatelstvo lze hovořit o kladném vlivu záměru.

D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

* Vliv na charakter odvodnění oblasti

Realizace navrženého OC mění charakter odvodnění území určenému k výstavbě.. Dojde k výstavbě objektu OC, ČS PHM, parkoviště a v důsledku toho se zvyšuje povrchový odtok srážkových vod do dešťové kanalizace na úkor vsaku a evapotranspirace.

V tabulce č. 13 je uveden přehled a charakter odvodnění dílčích ploch v lokalitě navrženého OC .

Tabulka č.13 - Přehled a charakter odvodnění dílčích ploch v lokalitě OC

| Varianta | Odvodnění vsakem na terénu | Odvodnění do dešť. kanal. |
| --- | --- | --- |
| Stávající stav | 19 752 m2 | 0 m2 |
| Budoucí stav | 2 492 m2 | 17 260 m2 |

* Změny hydrogeologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Mělký horizont podzemní vody s průlinovou propustností se vytváří při bázi kvarterních uloženin terasovitých sedimentů (štěrkopísků) a to  v  hloubce cca 3 – 4 m pod terénem. Propustnost kolektoru zahliněných štěrků je značná, keoficient propustnosti je  10-4 až 10-5 m/s.

Během výstavby nelze vyloučit, že nedojde k zásahu do kolektoru kvartérního pokryvu, ale ovlivnění  hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by negativně ovlivnily směr a rychlost proudění podzemní vody se nepředpokládá.

Rovněž se v případě posuzovaného záměru nepředpokládá změna úrovně hladiny podzemních vod.

* Vlivy na kvalitu vod

Povrchové vody

Splaškové odpadní vody v množství 11,2 m3 /den spolu s odpadními vodami z myčky v množství 1,2 m3 /den předčištěnými na ČOV myčky budou provizorně vedeny do jímky o užitečném obsahu 60 m3. Jímka bude zhruba 1 x za 5 dní vyvážena na nějakou BČOV v blízkém okolí, která bude schopna bez problémů zvládnout uvedené množství odpadních vod  Jako definitivní řešení se předpokládá vypouštění odp. vod z myčky spolu se splaškovými vodami do plánované stoky F, která bude napojena na BČOV.

Přečištěné vody vypouštěné z myčky budou mt koncentraci ropných látek okolo 1 mg/l a u NL 10 mg/l a budou splňovat požadavky kanalizačního řádu.

Vzhledem k malému nárůstu množství odpadních vod by nemělo dojít při vyvážení jímky nebo po napojení stoky F k ovlivnění parametrů příslušné čistírny odpadních vod, které by se jakýmkoliv způsobem projevilo na kvalitě vypouštěných vyčištěných vod.

V průběhu výstavby – by produkce splaškových odpadních neměla přesáhnout hodnotu  12,6 m3 /den. Veškerá sociální zařízení staveniště používaná pracovníky při výstavbě budou napojena na jímku, která se bude pravidelně vyvážet na nějakou BČOV v blízkém okolí, která bude schopna bez problémů zvládnout uvedené množství odpadních vod.

Dešťové vody s možností kontaminace tzn. z komunikací, parkovacích a manipulačních ploch budou vedeny přes odlučovač ropných látek do dešťové zdrže a z ní přečerpávány do uklidňovací šachty a následně gravitačně vedeny do stávající dešťové stoky DN 500.

Rozhodujícím ukazatelem kvality dešťové vody z povrchového parkoviště, i areálových komunikací je znečištění ropnými látkami, případně nerozpustnými látkami. Odlučovač ropných látek musí zajistit kvalitu vody na odtoku do dešťové kanalizace na úrovni dané kanalizačním řádem dešťové kanalizace.

Podzemní vody

Vliv záměru na kvalitu podzemních vod by měl být nevýznamný. Srážková voda bude zasakována přirozeným vsakem jen na místech, kde nehrozí kontaminace srážkových vod např. úkapy ropných látek (trávníky, sadové úpravy ). Komunikace a parkovací plochy, na nichž může dojít k úkapům ropných látek, budou mít nepropustný asfaltový povrch a znečištěné dešťové vody budou odváděny přes odlučovač ropných látek do městské dešťové kanalizace.

V provozním řádu OC bude zachycena  nutnost pravidelné kontroly funkčnosti a údržby odlučovače ropných látek

( provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na odlučování

ropných látek z dešťových vod

##### ČS PHM – skladování i výdej PHM  musí být zabezpečen z hlediska ochrany vod  v souladu s příslušnými předpisy. Bude použita dvouplášťová nádrž s indikací netěsnosti nádrže, se zabezpečením nádrže proti přeplnění. Podzemní technologické rozvody ČS PHM by měly být rovněž .dvouplášťové, odvodnění manipulačních ploch bude provedeno do zabezpečené bezodtoké jímky.

##### Období výstavby

Problematika případné kontaminace povrchových i podzemních vod v období výstavby souvisí s pohyby mechanismů na lokalitě stavby. V období výstavby nelze na staveništi bez odpovídajícího zajištění manipulovat se stroji a látkami, které by mohly ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod. Předkládaná dokumentace proto doporučuje respektovat následující opatření, které by mělo riziko kontaminace významněji snížit:

( zpracovat POV a v něm navrhnout taková technicko-organizační opatření v době výstavby, která minimalizují vlivy na životní prostředí na staveništi i okolí ( znečišťování prachem – zkrápění stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek, skladování minimálního množství látek škodlivým vodám, apod.)

Při realizaci všech opatření uvedených v oznámení EIA lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit za nevýznamný.

D.I.5. Vlivy na půdu, horninové prostředí

*  vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Realizací stavby “ OC Králův Dvůr “ jsou dotčeny pozemky , které jsou vedeny v KN jako orná půda a jsou součástí ZPF. Investor (ať sám či v zastoupení ) bude muset požádat příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ZPF o udělení souhlasu k záboru ZPF v rozsahu cca 2  ha.

Zábor cca 2 ha ZPF lze označit za významný negativní vliv záměru. Ve vztahu k využití zemědělské půdy pro stavbu OC je ale třeba uvést, že výše uvedené pozemky jsou součástí území, pro které koncept územního plánu města Králův Dvůr  uvádí funkční využití  - smíšená městská zóna (SM). Využití pozemků p. č. 229/82, 229/83,229/16,229/84 pro nezemědělské účely a jejich vynětí ze ZPF je tedy  nezbytnou podmínkou pro naplnění záměrů konceptu územního plánu.

Na lokalitě bude ve smyslu zákonných ustanovení o ochraně ZPF (zák.č.344/1992 Sb., vyhláška MŽP č.13/1994 Sb.) provedena skrývka svrchního horizontu. Se skrytou kulturní vrstvou bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a podmínkami, stanovenými orgánem ochrany ZPF v souvislosti se  záborem ZPF pro nezemědělské účely.

*  vliv na znečištění půdy a horninové prostředí

Komunikace i parkoviště budou mít nepropustný povrch, dešťové vody z nich budou odváděny. Pokud by byl použit v případě parkoviště ze zatravňovacích dlaždic, tak dešťové vody budou zasakovány. Vliv zasakovaných dešťových vod z pohledu možné kontaminace půdy a horninového prostředí i v tomto případě bude zanedbatelný, neboť moderní osobní auta na parkovišti mají minimální úkapy ropných látek a případná kontaminace zasakovaných dešťových vod bude tedy minimální.

Navrhovaná výstavba resp. částečné odtěžení povrchových vrstev horninového prostředí při hloubení základů stavby nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území. Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť podle dostupných údajů se v zájmovém území nevyskytují.

* vliv na stabilitu a erozi půdy

Terénní úpravy provedené v souvislosti s navrženou stavbou nezmění nijak místní topografii ani stabilitu území. Vzhledem ke konkrétním geologickým podmínkám nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu.

Navržená stavba není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze. Fyzikální charakteristiky půdního pokryvu na zmíněné lokalitě rovněž neposkytují podklad pro tvrzení, že vlivem předmětné stavby bude zvýšen erozní smyv. Vliv lze označit za zanedbatelný.

* Vliv na chráněné části přírody

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.  V území dotčeném výstavbou se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky nebo památné stromy a jiné fenomény s určitou ochranou. Navržený záměr výstavby OC tedy v žádném případě nenaruší nebo neohrozí žádné chráněné části přírody.

V dotčeném území  ani v nejbližším okolí se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do  vodohospodářsky významné oblasti.  Nevyskytuje se zde ani chráněné ložiskové území (CHLÚ). Proto ani tato chráněná území nemohou být záměrem ovlivněna. Vliv na chráněné části přírody lze označit za nulový.

D.I.6. Vlivy na faunu a flóru

Plocha určená pro budoucí výstavbu  OC - je pole, v době návštěvy a místního šetření na lokalitě v lednu 2003 bylo pole rozoráno – viz obr.č.3 v přílohové části. Dle sdělení projektanta  probíhala zemědělská činnost na tomto poli ještě v minulém roce.

Na ploše určené pro výstavbu OC nebyl žádný rostlinný pokryv ani se zde nenacházejí vzrostlé dřeviny.

Na ploše určené pro výstavbu a jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné chráněné části přírody (chráněné území, naleziště popř. chráněné stromy) ve smyslu zák.č 114/92. Sb. Stejně tak se zde nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jak již bylo zmíněno, nedá se vzhledem k charakteru lokality předpokládat ani jejich výskyt.

Vzhledem k charakteru a dlouhodobému ovlivnění se  jedná o lokalitu  bezvýznamnou ať už z  hlediska botanického či zoologického

Vliv posuzovaného záměru na flóru a faunu je nevýznamný.

### Vlivy na ekosystémy

Výstavba OC nezasáhne do systémů ekologické stability území, které se nacházejí v dostatečné vzdálenosti.

Nepředpokládá se, že výstavbou a provozem OC dojde k výraznému ovlivnění jiných ekosystémů mimo hranice budoucího areálu OC.

D.I.7. Vlivy na krajinu

Pro posouzení vlivu navrhované stavby na krajinu resp. estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území.

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika pohledů :

1.Vznik nové charakteristiky území  - realizací objektu OC s výškou do 8 m nad terénem bude splněn regulativ územního plánu – výška stavby max. 15 m nad terénem a nedojde k vytvoření nové charakteristiky území. V blízkosti budoucího areálu se vyskytuje vyšší zástavba .Vliv je možné pokládat za nevýznamný.

2. Narušení vizuálních vjemů – stavba bude vytvářet nový pohledový prvek v blízkých pohledech ze silnice II/605.

3. Dálkové pohledy – lokalita vzhledem k umístění  není pohledově exponovaná.

Výstavba OC i ČSPHM včetně myčky s výškou do 8 m situované do území, kde se vyskytuj průmyslové areály i vyšších zástavba by neměla estetické kvality území výrazněji ovlivňovat, ale architektonickému řešení OC musí být dána odpovídající  pozornost.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.

###### Vlivy v období výstavby

Z hlediska vlivů vyvolaných obdobím výstavby resp. samotnou stavební aktivitou se jedná zejména o vliv hluku a případně znečišťování ovzduší prachem a výfukovými plyny nákladních aut a stavebních mechanismů. Tyto vlivy se budou ale týkat jen vlastního území stavby.

###### Vlivy v období provozu

Z vlivů na obyvatelstvo v období provozu připadají v úvahu prakticky jen vlivy na hlukovou a imisní situaci okolí a následně na obyvatelstvo .

Vlivy na ovzduší – se budou týkat blízkého okolí posuzované stavby v důsledku emisí škodlivin z vytápění objektů zemním plynem, vyvolané dopravy a následného imisního ovlivnění ovzduší u obytné zástavby. V případě posuzovaného záměru s poměrně nízkými emisemi do ŽP vyvstává běžný problém určit míru rizika při velmi nízkých vyvolaných imisních koncentracích. Rozhodující emitovanou škodlivinou z provozu areálu OC jsou oxidy dusíku , pro něž je poměr mezi emisním a imisním limitem nejvyšší.

Imisní příspěvky oxidů dusíku z vyvolané autodopraavy jsou poměrně nízké, nárůst průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého je podle rozptylové studie prognózován na úrovni 0,1 – 0,3 µg/m3 . V případě další škodliviny - maximální příspěvek k roční průměrné koncentraci benzenu bude 0,01 –0,02  µg/m3 . Maximální krátkodobá (hodinová) koncentrace NO2 vyvolaná záměrem se pohybuje na úrovni do 14,3µg/m3 a při zohlednění pozadí nepřekročí výsledná krátkodobá (hodinová) koncentrace NO2 v referenčních bodech hodnotu 129 µg/m3, což znamená že v okolí nedojde ani ku krátkodobému  překračování krátkodobého limitu  pro NO2.

Uvedené velmi nízké hodnoty imisních příspěvků neovlivní významněji imisní situaci okolí, nebude docházet k překračování imisních limitů v důsledku záměru. Z hlediska znečišťování ovzduší se nepředpokládá tedy jakýkoliv kvantifikovatelný negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí.

Vliv hluku –  v období provozu OC nebude v důsledku z přenosu hluku ze stacionárních  zdrojů hluku docházet k překračování limitních hodnot hluku.

Vliv vyvolané dopravy při její průměrné intenzitě se u většiny referenčních míst poznatelným způsobem neprojeví. Z dotčených ref. bodů se vliv dopravy vyvolané provozem OC se projeví nejvíce u referenčního místa č. 7 (rodinný dům ul. Plzeňská, čp. 162), situovaného bezprostředně u komunikace II/605 a to nárůstem o 0,6 – 0,7 dB při průměrné dopravě a o 0,7 – 0,9 dB při špičkové vyvolané dopravě. Jedná se však o hodnoty odpovídající běžným výkyvům v dopravě. K takovým a i podstatně větším změnám dochází denně v důsledku spontánních změn dopravní zátěže v průběhu dne (běžné dopravní špičky).

V období výstavby – nedojde na žádném z referenčních míst k překračování limitní hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené pro období výstavby z přenosu hluku:

Posuzovaná stavba tedy nebude v období výstavby a běžného provozu nadměrně zatěžovat dotčenou obytnou zástavbu hlukem a nebude mít vliv na zdraví obyvatel.

D.III.  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní hranice

U posuzovaného záměru vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci  je možnost přeshraničních vlivů vyloučena.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP

V dalším textu je uveden návrh opatření, které je účelné dle zpracovatele oznámení zohlednit v další fázi přípravy a projednávání stavby nebo při realizaci stavby.

* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků stavby na prostředí nejsou navrhována, neboť využití území je v souladu se schváleným územním plánem.

* Období přípravy stavby

- nakládání s odpady bude zajištěno technicky a organizačně tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- v prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby,

stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich likvidace

* Období výstavby

Zpracovat podrobný POV a v něm navrhnout taková technicko-organizační opatření pro vlastní přípravu stavebního pozemku a následnou výstavbu, která budou minimalizovat jak vlivy na životní prostředí i okolí (hluk, znečišťování prachem – zkrápění stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek, skladování minimálního množství látek škodlivým vodám, apod.) tak budou co nejméně narušovat faktory pohody obyvatel v okolí tzn. například

- omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení zohledněným v návrhu POV stavby. Týká se to nejvíce rozbrušovaček, okružních pil, kompresorů

- terénní úpravy, stavební práce, přepravu výkopové zeminy, stavebních i konstrukčních materiálů nákladními automobily provádět výlučně v denní době

- omezit prašnost řádnou očistou automobilů a mechanismů opouštějících staveniště a v letních měsících i skrápěním komunikací popř. staveniště.

* Kolaudace

Investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace

D.V.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti,

které se vyskytly při specifikaci vlivů

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných objektů.

Zpracovatel oznámení záměru "  Obchodní centrum Králův Dvůr" na životní prostředí vycházel zejména z

- podkladových materiálů projektanta (rozpracovaný projekt pro územní řízení)

- z průzkumu lokality a jejího zájmového okolí

- z výsledků rozptylové a hlukové studie

- ze zkušeností a informací získaných při zpracování dokumentací EIA na obdobné záměry

V dalších fázích přípravy stavby ( projekt pro stavební povolení) se mohou případně objevit dílčí změny proti předkládanému oznámení, které však nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a hodnocené vlivy na životní prostředí. Naopak mohou však již odrážet návrhy obsažené v tomto oznámení a dále závěry z projednání záměru v dalších stupních přípravy.

Z hlediska zpracovatele oznámení jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti.  Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s poměrně akceptovatelnou vypovídací schopností prognózovat již ve fázi oznámení záměru vliv výstavby i jeho provozu na okolní obyvatele i životní prostředí.

# E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V části B.I. v kapitolách 5.1. a.5.2. je uvedeno zdůvodnění potřeby záměru i přehled zvažovaných variant, kde je konstatováno, že

- investor zvažoval v oblasti Králův Dvůr - Beroun více lokalit, ale území navržené pro výstavbu OC na východním okraji města Králův Dvůr bylo nejvýhodnější z  dopravního a ekonomického hlediska, neboť v okolí je kvalitní bytová zástavba, které chybí tento druh vybavení.

- z hlediska lokalizace záměru výstavby OC, funkční náplň projektované stavby vyhovuje funkční náplni tohoto území, určenou konceptem územního plánu.

- lokalita je elmi dobře napojena na stávající komunikační síť

- provoz OC vzhledem k jeho umístění nijak významně nezatíží obytné funkce města Králův Dvůr

Proto je v předkládaném oznámení EIA je posuzována a hodnocena jediná aktivní varianta řešení záměru a to navržená varianta stavby “  OC Králův Dvůr“.

Porovnání variant řešení záměru proto odpadá.

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

Jako doplňující obrazová část a doplňující informace jsou v oznámení EIA v části H zařazeny

Obrázek č. 1a – Umístění stavby OC Králův Dvůr ( 1 : 60 000)

Obrázek č. 1b – Umístění stavby OC Králův Dvůr ( 1 : 7 000)

Obrázek č. 2 – Situace  stavby   OC Králův Dvůr  ( 1 : 1 000)

Obrázek č. 3 –  Současný stav lokality stavby

Příloha č.1 – Rozptylová studie

Příloha č.2 – Hluková studie

##### Obrázky č. 1 - 3a přílohy č.1 a 2 jsou v obrazové a přílohové části, která je zařazena do části H Přílohy, za vyjádření stavebního úřadu Králův Dvůr k záměru z hlediska územně plánovací  dokumentace.

G. VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU

Na východním okraji města Králův Dvůr, na volném pozemku podél Plzeňské ulice a těsně vedle areálu PROBOTRANS (dříve ČSAD) se připravuje výstavba obchodního centra HYPERNOVA. V obchodním centru bude supermarket, další menší obchody, rychlé občerstvení, parkoviště pro 300 osobních aut,  dále bude těsně vedle obchodního centra čerpací stanice pohonným hmot a myčka aut s recirkulací vody a vlastní ČOV.

Umístění obchodního centra a situace stavby je znázorněná na obr. č. 1a,1b a  2  v části H tohoto oznámení.

Provoz v v obchodním centru bude po všechny dny v týdnu od 8 – 20 hodin.

Předkládané oznámení záměru " Obchodní centrum Králův Dvůr “je zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Z tohoto oznámení vyplývá, že navrhovaná stavba nebude mít významnější negativní vliv na obyvatele a okolní životní prostředí.

Budoucí areál obchodního centra včetně ČSPH a myčky je rozsahu zhruba 2 ha a bude situován do území, které je pro tento účel konceptem územního plánu určeno. V současnosti je zde nevyužívané pole, které je součástí ZPF a bude muset být vyňato ze ZPF.

Zdrojem emisí do ovzduší je zejména doprava vyvolaná OC,  dále provoz ČSPH.

Doprava vyvolaná provozem areálu OC je na úrovni 1000 osobních aut/den, 2-3 kamionů a 15 – 20 lehkých nákladních aut a dodávek za den. Emise z autodopravy vyvolané provozem OC  činí v případě oxidů dusíku jako nejzávažnější škodliviny  238 kg/rok, benzenu 13 kg/rok. V porovnání s celkovou dopravou na okolních komunikacích II/605 a D5  jsou emise z dopravy vyvolanou OC nevýznamné. Například u oxidů dusíku  jsou emise z celkové dopravy na okolních komunikacích  cca 170 x vyšší než příspěvek vyvolaný dopravou v důsledku provozu OC.

Ze zpracované rozptylové studie vyplývá, že nárůst znečištění ovzduší  v důsledku provozu OC bude pro oxid dusičitý nejvýše 0,8 % ročního imisního limitu, pro benzen nejvýše 0,4 %, nebude docházet k překračování ročního imisního limitu pro oxid dusičitý a pro benzen a nepředpokládá se jakýkoliv kvantifikovatelný negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí.

Akustickými výpočty bylo prokázáno, že provoz OC nebude nadměrně zatěžovat obyvatele v okolí , to platí jak pro hluk z vyvolané dopravy, tak pro hluk z stacionárních zdrojů hluku za provozu OC (např. vzduchotechnika)..

Provoz OC ani myčky aut s recirkulací vody nebude náročný na vodu. Odpadní vody budou po přechodnou dobu zachytávány v jímce a odváženy na BČOV v okolí. Po vybudování stoky F budou odváděny do kanalizace na biologickou čistírnu.

Čerpací stanice pohonných hmot bude proti případným únikům ropných látek zabezpečena podle příslušných předpisů.

Z hodnocení vlivu navrhované stavby na životní prostředí lze na základě zjištěných a uvedených skutečností konstatovat, že realizace navrhované stavby nebude mít významnější negativní vliv  na obyvatele a okolní životní prostředí.

H. PŘÍLOHY

##### *. Vyjádření stavebního úřadu Králův Dvůr k záměru  z hlediska územně

##### plánovací  dokumentace.

*  Obrazová  a přílohová část

Obrázek č. 1a – Umístění stavby OC Králův Dvůr ( 1 : 60 000)

Obrázek č. 1b – Umístění stavby OC Králův Dvůr ( 1 : 7 000)

Obrázek č. 2 – Situace  stavby    OC Králův Dvůr  ( 1: 1 000)

Obrázek č. 3 –  Současný stav lokality stavby

Příloha č.1 – Rozptylová studie

Příloha č.2 – Hluková studie

##### Datum zpracování oznámení :	25.3.2003

Zpracovatel oznámení :		Ing. Karel Vurm CSc,   oprávněná osoba

osvědčení o odborné způsobilosti MŽP ČR						            č.j. 17275/4713/OEP/92, ze dne 11.2.1993

Ortenovo náměstí 13,  170 00  Praha 7

tel./fax 220 808966

Osoby podílející se na zpracování oznámení :

Ing. Zdeněk Zapletal 			Ing. Miloš Pulkrábek

Křenická 9, 100 00  Praha 10 		Na dolinách 1,  147 00  Praha 4

tel./fax  274783064 			Tel.  241431535

Podpis zpracovatele oznámení :     …………………………………………