Atelier 6 - Architektonická kancelář

Rokycanova  30 / 652  130 00 Praha 3

PRůMYSLOVÝ AREÁL

STARÁ POŠTA

ZDIBY

DOKUMENTACE

podle  § 8 zákona č. 100  ze dne 20. března 2001

o posuzování vlivů na životní prostředí

(příloha č. 4)

RNDr. Stanislav Fojtík, Vítězslava Nezvala  755, 272 04 Kladno 4

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.17145/   4673/OEP/92

Ing. Václav Konopásek  CSc,  Praha 6-Suchdol,  Špačkova 17/1005

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR   č.j. 56/11/OPV/93

# OBSAH:

Úvod	3

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	5

B.I. Základní údaje	5

I.1. Název záměru: 	Průmyslový areál Stará pošta Zdiby	5

I.2. Kapacita (rozsah) záměru	5

I.3. Umístění záměru:	5

I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	6

I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění,	7

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	8

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho  dokončení	12

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	12

B. II. Údaje o vstupech	13

II.1. PŮDA	13

II.2. VODA	18

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	18

II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	23

B.III. Údaje o výstupech	27

III.1. Ovzduší	27

III.2. ODPADNÍ VODY	33

III.3. ODPADY	37

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ	40

III.5. doplňující údaje	42

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	44

C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	44

C.2. Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území	49

D. KOMPEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	60

D.1. Charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	60

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	60

1.2. Vlivy na ovzduší a klima	71

1.4.Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	115

1.5. Vlivy na půdu	120

1.7. Vlivy na flóru a faunu	123

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska  možnosti přeshraničních vlivů	124

D.III. Charakteristika environmentálních rizika při možných haváriích a nestandardních stavech	125

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	128

1.  Územně plánovací opatření	128

2. Technická a organizační opatření	128

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,	132

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	133

F. ZÁVĚR	133

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	134

H. PŘÍLOHY	137

# Úvod

Předkládaná Dokumentace o hodnocení vlivů stavby „Průmyslový areál Stará pošta Zdiby“  (dále „dokumentace“) na životní prostředí je zpracována v rozsahu přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. Dokumentace navazuje na výsledky zjišťovacího řízení, které bylo provedeno na základě „Dokumentace“ ve smyslu §6 citovaného zákona. Zjišťovací řízení bylo zahájeno odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Středočeského kraje dnem 21.8.2002 (č.j.27900-1/02/Zem) a ukončeno dne 27.12.2002 (č.j.27900-2/02/Zem).

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb zařadit do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízen) a to do bodu 10.6. Průmyslové zóny a obchodní zóny  o celkové výměře nad 3000 m2 – sloupec B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje. Záměr je tedy v kompetenci posuzování orgány kraje – v daném případě Středočeského kraje.

Vyjádření a připomínky dotčených orgánů a závěry zjišťovacího řízení zde stručně rekapitulujeme:

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonem stanovené lhůtě  se ke zveřejněnému dokumentace vyjádřili: Středočeský kraj, Obec Zdiby, Ministerstvo zdravotnictví, Okresní hygienik Praha-východ, Okresní úřad Praha-východ, referát životního prostředí a Povodí Vltavy s. p. závod Dolní Vltava.

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví, OHS Praha-východ, OkÚ Praha-východ, RŽP a Povodí Vltavy s. p. jsou souhlasná, s podmínkami pro další fázi přípravy, povolování, realizace a provozu stavby.

- Ministerstvo zdravotnictví  žádá respektovat stanovisko OHS Praha-východ.

- OHS Praha-východ  požaduje k územnímu řízení předložení kompletní akustické studie, která bude vycházet k konkrétních údajů o hlukových parametrech stacionárních zdrojů hluku.

- OkÚ Praha-východ, RŽP  má tyto požadavky pro další fázi přípravy a povolování:

-Příslušný vodoprávní úřad - požaduje prověřit dostatečnou kapacitu stávající kanalizační sítě a ČOV Zdiby (upozorňuje na nepřesnost, že recipientem obecní ČOV Zdiby je řeka Vltava a ne Přemyšlenský potok) a napojení projednat se správcem těchto sítí. Vypouštěnými dešťovými vodami nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů daného území. Před napojením odvodňovacího systému do Přemyšlenského potoka musí být provedena jeho revitalizace včetně zajištění dostatečně kapacitního koryta v celé délce vodoteče. Dále požaduje podmínky pro další fázi povolování vyplývající z právních předpisů a nařízení v oblasti ochrany vod.

-Z hlediska ochrany ZPF - se nelze vyjádřit protože obec Zdiby nemá projednaný žádný stupeň ÚPD.

-Orgán ochrany přírody a krajiny - požaduje v dalším stupni přípravy předložit ke schválení sadové úpravy areálu.

-Z hlediska ochrany prostředí - požaduje respektovat podmínky vyplývající ze zákonů o odpadech, o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona o ochraně ovzduší.

- Povodí Vltavy s. p.  nemá námitek k předloženému záměru.

V žádném z těchto výše uvedených vyjádření se nepožaduje další posouzení podle zákona č.100/2001 Sb.

- Středočeský kraj  souhlasí se záměrem, ale zároveň požaduje další posouzení ve smyslu tohoto zákona se zaměřením na problematiku odpadních vod.

Obec Zdiby  se v zákonné lhůtě zveřejnění dokumentace záměru ani ve lhůtě zjišťovacího řízení nevyjádřila .  Příslušný úřad neobdržel ze strany veřejnosti žádné vyjádření. Obec Zdiby  ve svém dodatečném vyjádření požádala o prodloužení termínu k vyjádření z důvodu komunálních voleb, s tím, že se vyjádří až po těchto volbách. V předloženém materiálu postrádá celkové dořešení likvidace dešťových vod. Tato problematika měla být dojednána na úrovni zástupců obce a zpracovatele projektové dokumentace s cílem najít vyhovující technické řešení /revitalizace Přemyšlenského potoka/.

Závěry zjišťovacího řízení:

Záměr ,,Průmyslový areál Stará pošta Zdiby"  naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, příl. č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo podle §7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude dále posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle §7 citovaného zákona došel příslušný úřad  Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že záměr

,,Průmyslový arál Stará pošta Zdiby"

bude

dále posuzován podle citovaného zákona.

V dokumentaci, která bude zpracována dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu, je nutno se zaměřit zejména na likvidaci odpadních vod, změny odtokových poměru v daném území a následnému zvětšení průtoků v recipientech. Z toho důvodu je nutné se také zaměřit na technické řešení revitalizace Přemyšlenského potoka se zajištěním dostatečně kapacitního koryta v celé délce vodoteče.

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1.Obchodní firma:		ATELIER 6, s. r. o. - architektonická kancelář

2. IČO :			26163535

3. Sídlo :			Rokycanova 30, 130 00 Praha 3 - Žižkov

4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 		Ing.arch. David Jansík

sídlo 			Rokycanova 30, 130 00 Praha 3 - Žižkov

telefon			tel./fax.: 2 22590945, tel.: 2 22591250, mobil: 777 566616

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

### I.1. Název záměru: 	Průmyslový areál Stará pošta Zdiby

### I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Předložené dokumentace představuje záměr trojice investorů a zároveň vlastníků pozemků číslo parcel 125/1, 192/1, 192/2, 124/3, v katastrálním území Zdiby, okres Praha východ, vystavět zde 3 samostatné areály jako sídla svých firem. Celková plocha pozemků určených pro výstavbu činí dle 20 244 m2, z čehož zastavěná plocha bude činit 8 106 m2 (cca 40%), plocha komunikací zabírá 8 622 m2 a plochy zeleně 3555 m2. V takto vymezené ploše hodlá sdružení tří investorů vybudovat průmyslový areál, sestávající ze tří výrobních a skladových areálů:

Jan Velinský - areál „A“ - zpracování  molitanu a výroba matrací,

zastavěná plocha  2012 m2

fy. Venet, s. r. o., Ing. Josef Outlý - areál „B“ - kovovýroba a sklad, s administrativní částí, zastavěná plocha  4679 m2

fy. BARACOM, a. s., Ing. Jan Šmejkal - areál „C“ – sídlo a sklad  stavební firmy, zastavěná plocha  1414 m2

Jedná se převážně o drobnou nerušivou výrobu, obchodní a expediční sklady se související administrativní činností.

### I.3. Umístění záměru:

Kraj:			Středočeský

Okres:			Praha - východ

Obec:			Zdiby

Katastrální území:	Zdiby

Parc.č.:		125/1, 192/1, 192/2 a 124/3

Posuzovaný průmyslový areál je umístěn na severozápadním okraji obce Zdiby v okrese Praha – východ v blízkosti křižovatky silnice II/608 Ústecká a dálnice  I/8 D8 Praha – Teplice. Na západě  sousedí s parcelami využívanými jako zahrádkářská kolonie, na severu s přístupovou komunikací do zahrádkářské kolonie a areálem motorestu Stará pošta,  na jihu sousedí s areálem Výzkumného ústavu geodetického a kartografického a na východě je omezen tělesem komunikace II/608. Území je připravovanou územně plánovací dokumentací určeno jako komerční plochy pro výstavbu areálů výroby, skladů a služeb.

Pozice záměru je zřejmá z přílohové části H.

### I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Jedná se o záměr trojice investorů a zároveň vlastníků pozemků číslo parcel 125/1, 192/1, 192/2, 124/3, v katastrálním území Zdiby, okres Praha východ, vystavět zde 3 samostatné areály jako sídla svých firem. Celkově se jedná o drobnou převážně nerušící výrobu s příslušný skladovým, expedičním a administrativním zázemím. V areálech nebudou skladovány zdraví škodlivé látky ve větším rozsahu (pouze provozně nezbytná množství většinou jako náplně strojů a zařízení), ani se zde nebude provádět výroba či činnost s významnější produkcí škodlivin do prostředí (lakovny, povrchová úprava kovů zinkováním apod. galvanické pokovování ap).

U areálu A se jedná o výrobně skladové prostory s administrativním zázemím. Z hlediska funkční náplně půjde o dovoz, skladování a zpracování polotovarů z polyuretanové (PUR) pěny (tzv. molitanu) a výrobu matrací. Dispoziční uspořádání: sklad, výroba, šicí dílna, administrativa, sociální zázemí.

V případě areálu B se  jedná o výrobní a skladové prostory s administrativním zázemím. Z hlediska funkční náplně půjde o dovoz, skladování, zpracování a výrobu kovů, převážně strojní sváření, lisování, broušení  a tváření kovů za studena, kompletace dílů apod. Přesnější náplň výroby není v dosavadním stadiu projektové přípravy upřesněna.

Dispoziční uspořádání: sklad, výroba, administrativa, sociální zázemí, předváděcí a prodejní místnost.

Areál C představují  skladové prostory s administrativním zázemím. Z hlediska funkční náplně nejde o výrobu, ale provozování služeb pro stavebnictví – sklad stavebních dílů a potřeb pro stavebnictví pro zázemí stavební firmy, nejedná se o distribuční sklad. Především se jedná o skladování stavebních hmot v temperovaném skladu, půjčování stavební mechanizace, parkování automobilů, opravování stavební mechanizace a výroba drobných stavebních potřeb a jejich opravy. Dispoziční uspořádání: kanceláře, sklady, šatny, ubytovací kapacity pro dělníky, zasedací a předváděcí místnosti.

Ke kumulaci vlivů s jinými provozy mimo  sféru investorů nedochází – v bezprostřední blízkosti posuzovaného staveniště se nenachází žádné cizí provozy. V okolí se nachází pouze areál výzkumného ústavu, motorest a zahrádkářská kolonie bez z významnějších vlivů na životní  prostředí, se kterými by se mohly vlivy záměru kumulovat či synergicky působit. Kumulované vlivy dopravy na přilehlých komunikacích jsou v této dokumentaci zohledněny.

V rámci této  dokumentace jsou posuzovány komplexně všechny vlivy jednotlivých areálů – hal a jejich provozů, tak jak jsou v dané fázi projektové přípravy upřesněny..

### I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

Posuzované  území leží severně od obce Zdiby, u křižovatky komunikace II. třídy č. II/608 s dálnicí D8 z Prahy do Teplic, v územním plánem navrhované skladové zóně č. 18. Umístění výstavby průmyslového areálu Stará Pošta vyplývá z potřeby jeho napojení na komunikační systém stávající komunikace II/608 s vytvořením paralelního odbočovacího a připojovacího pruhu. Na hranici pozemků mezi jednotlivými vlastníky jsou vedeny osy dvou navrhovaných veřejných komunikací, ze kterých jsou zpřístupněny jednotlivé areály.

Hlavní důvody, vedoucí k realizaci posuzované stavby jsou:

- situace stávajícího areálu v připravované průmyslové a komerční zóně na severním okraji obce Zdiby, avšak  pro provoz komunikačně dostupného, s možností dobrého napojení na stávající místní i regionální dopravní infrastrukturu bez průjezdu obytnými zónami

- pozice areálu v regionu se zavedenou strojírenskou a stavební výrobou  v dosahu metropolitního regionu hlavního města Prahy a středočeského kraje, který se vyznačuje poměrně vysokým ekonomickým potenciálem a nabízí dobré možnosti odbytu výrobků, zejména s ohledem na předpoklad nárůstu poptávky zejména ve stavebním průmyslu, dále výhodná pozice v blízkosti páteřního tahu směrem do zemí Evropské unie kam bude směrována většina exportu

- dostupnost kvalifikovaných pracovních sil v regionu s tradicí průmyslové a stavební  výroby

- lokalizace areálu v souladu s dosavadní  podobou zatím neschválené územně plánovací dokumentace v zóně určené k rozvoji průmyslové výroby na okraji obce mimo stávající obytnou zástavbu s předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu

- využití stávajících volných  pozemků v připravované průmyslové zóně a  možnost napojení na stávající kapacitně postačující distribuční rozvody energií, vody ap.

- požadavek konsolidace stávajících kapacitních a dispozičních  možností pozemků v průmyslové zóně s maximálním možným stupněm využití  jejich plochy, komplexní využití potřeb tří investorů a konsolidace a zkvalitnění  výrobních možností a poskytování služeb soukromých firem

Posuzované  území se nachází v severovýchodní  části průmyslové zóny Zdiby a je vymezeno:

- na jihu – stávajícím  areálem  Výzkumného ústavu geodetického a kartografického (VÚGK)

- na severu – chatami a nezastavěnými pozemky  zeleného pásu a navazujícím motorestem Stará pošta

- na východě – komunikací II. třídy II/608 Praha - Klíčany

- na západě -  pozemky stávající zahrádkářské kolonie

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu sdružení investorů A+B+C v dosud nevyužité části č. 18 průmyslové zóny Zdib  byla od počátku záměru sdružením investorů ( oznamovatelem) a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena touto dokumentací. Vzhledem k jednoznačnosti umístění na pozemcích ve vlastnictví investorů v zóně, která je připravovanou územně plánovací dokumentací určena pro aktivity tohoto typu, není posuzování variantního umístění záměru účelné a nebylo v rámci zjišťovacího řízení požadováno.

S ohledem na charakter posuzované výstavby ( skladové, převážně nerušivé výrobní a administrativní činnosti ), dosažený stupeň  poznání v této oblasti a zkušeností zpracovatelů s projednáváním záměrů srovnatelného charakteru,  je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální technologická varianta logistického zabezpečení včetně systému dopravy, expedice a skladování materiálu i hotových výrobků. Jedná se převážně o běžné  činností v kovovýrobě, provozování výrobních a expedičních skladů a související činnost administrativní a logistickou,  s nízkou až střední technologickou náročností.

V areálech nebudou instalovány složitější technologické celky , jedná se převážně o méně náročné výrobní linky (šicí linka pro výrobu produktů z molitanu, zpracování kovů – svářecí linky, lisy, broušení) a jednotlivé stroje, nástroje a  strojní zařízení. Variantní posuzování technologie proto není relevantní, neboť se jedná o běžně využívané a obecně známé technologie a výrobní postupy se známými aspekty vlivů na životní prostředí.

### I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

#### 6.1. Architektonické a stavebně - technické řešení, postup výstavby

Z hlediska stavebně technického se jedná o montované haly s opláštěním splňujícím nároky na termoakustickou izolaci a s administrativními vestavbami. Jednotlivé areálu A-C jsou navrženy jako nezávislé , se společným komunikačním napojením a připojením na páteřní inženýrské sítě. Jedná se vždy o administrativní zázemí, které je situováno ve vícepodlažních částech budov a navazující převážně jednopodlažní prostory hal. Administrativní části jsou umístěny ve východních partiích areálů, a halové objekty navazují západním směrem kolmo na silnice II/608. Hlavní vstupy do administrativních částí jsou od východu a zásobování hal od západu. Dispozice administrativních částí areálu A a B vychází z nesouměrného dvoutaktního uspořádání, kdy k fasádě jsou situovány kancelářské prostory a směrem k hale průběžná chodba. Principem dispozice administrativní části areálu C je vnitřní zastřešené atrium s proskleným schodištěm.

V přízemí jsou umístěny hlavní vstupní prostory, předváděcí a konferenční místnosti. V dalších nadzemních patrech jsou vlastní administrativní prostory, hygienické a sociální zázemí, případně byty pro příležitostné ubytování pracovníků.

Celková zastavěná plocha stavbami činí 8 106 m2, plocha zeleně na terénu zaujímá 3555 m2, pojezdové komunikace 6 447 m2, parkovací stání s polovegetační dlažbou 1288 m2 a chodníky se zámkovou dlažbou 887 m2.

Celkové procento zastavěnosti činí 39,96 %, zeleň na terénu zaujímá 27,61% (neuvažujeme- li započitatelnost vzrostlých stromů).

AREÁL „A“

Areál sestává z jednolodní výrobní a skladové haly o rozměrech 23,1x78,4 m a výšce 6,5 m a třípodlažní administrativní části o rozměrech 25,8x7,8m a výšce 10,4 m.  Jedná se tedy  o výrobně skladové prostory s administrativním zázemím. Z hlediska funkční náplně půjde o dovoz, skladování a zpracování polotovarů PUR pěny (molitanu) a výrobu matrací..Hala sestává z nevytápěné  jednopodlažní  skladové části a z části dvoupodlažní výrobní, kde v přízemí je situována technologie na zpracování molitanu a v patře je šicí dílna. Obestavěný prostor je 14 760 m3 Hrubá plocha administrativy činí 600 m2, plocha skladů 1398 m2, plocha výroby 827 m2. Pohyb vozidel za den: 10 osobních nebo dodávkových, 5 nákladních

Nosnou konstrukcí administrativní části tvoří železobetonové sloupy v modulu 7,3/3,6 m, fasáda sendvičová z pohledového betonu

AREÁL „B“

Uprostřed celého areálu je navrženo sídlo firmy VENET, které sestává ze čtyřlodní výrobní a skladové haly o rozměrech 72,65x6,06 m a výšce 9,5 m a administrativní části o rozměrech 36,6x7,8 m a výšce 14,0 m. Jedná se o výrobní a skladové prostory s administrativním zázemím. Z hlediska funkční náplně půjde o dovoz, skladování, zpracování a výrobu kovů. Dispoziční uspořádání: sklad, výroba, administrativa, sociální zázemí, předváděcí a prodejní místnost. Obestavěný prostor je 44 400 m3. Hrubá plocha administrativy činí 2042 m2, plocha skladů 2200 m2, plocha výroby 2200 m2   Pohyb vozidel za den: 25 osobních, 10 dodávkových, 5 nákladních

AREÁL „C“

V severní části areálu je sídlo firmy BARACOM, které sestává z jednolodní skladové haly o rozměrech 21,6x48,6 m a výšky 5,5 m a administrativní části s vnitřním atriem o rozměrech 21,9x19,8 m a výšce 10,7 m.  Jedná se o skladové prostory s administrativním zázemím. Z hlediska funkční náplně nepůjde o výrobu, ale provozování služeb pro stavebnictví. Tj. skladování stavebních hmot v temperovaném skladu, půjčování stavební mechanizace, parkování automobilů, opravování stavební mechanizace a výroba drobných stavebních potřeb a jejich opravy. Dispoziční uspořádání: kanceláře, sklady, šatny, ubytovací kapacity pro dělníky, zasedací a předváděcí místnosti. 9 954 m3. Hrubá plocha administrativy činí 880 m2, plocha skladů 1270 m2. Pohyb vozidel za den: 25 osobních nebo dodávkových, 2 nákladní.

Architektonicko- stavební řešení: zděné, případně Febet skelet administrativních částí; pásová okna s vnější žaluzií hliníková; fasáda pohledový beton; U hal železobetonová či ocelová nosná konstrukce  se sendvičovým opláštěním - plechový plášť kingspan tl. 150 mm,  PUR izolace.

Napojení na IS:

kanalizace: 	stávající řad DN 300 podél komunikace II/608

voda: 	bude vybudován nový řad podél komunikace II/608 a napojen na  stávající šachtu na pozemku 247/5

plyn:	napojení z nově vybudovaného řadu DN 110; STL, vedeného podél komunikace II/608. Realizace řadu bude v roce 2002

elektroinstalace:	stožárová TF napojená ze stávajícího vedení 22 kV, přeložka 22 kV přes vlastní pozemky na západní hranici vzduchem v izolovaných kabelech

slaboproud:	možnost napojení je z telefonní sítě Českého telecomu, a.s., ze stávajícího kabelu 25 AÚ Zdiby ze kterého budou vypíchnuty páry 501-600 ze stávající SR 34, na rohu ulic Sedlecká a V Zátiší. Z nové dělící spojky bude veden kabel 50XN až do stávajícího areálu firmy PURTEX, kde bude ukončen v nové SR. Odtud  bude veden kabel 15XN podél komunikace II/608 až k napojovanému objektu a tam bude ukončen ve třech nových  ÚR

dešťová kanalizace: 	nově vybudovaný dešťový sběrač v západní části areálu který bude zaústěn do stávajícího odvodňovacího příkopu bezpečnostního přepadu DN 400 Prosecké radiály, který je vyveden do vodoteče v obci (potok Přemyšlenský)

Z urbanistického a architektonického hlediska je kladem důraz na vytvoření přehledně uspořádaného areálu s jasně vymezenými funkčními plochami. Dvě páteřní obslužné komunikace umožní snadnější přístup a lepší orientaci v areálu. Objekty mají jasně vymezené a orientované skladové a administrativní části s jasně vymezenou uliční čárou. Architektonické řešení směřuje k potlačení velkých hmot objektů hal a vhodné povrchové úpravě a členění fasád se zvýrazněným přízemím. Vzhlede budov je odpovídající jejich náplni, technický charakter je akcentován použitím pohledového betonu v kontrastu s prosklenými plochami fasády a plechovou hmotou výrobních a skladových hal.

6.2. Postup a organizace výstavby

Z hlediska postupu výstavby a její organizace se v případě areálu A předpokládá výstavba ve dvou etapách, přičemž nejprve bude zprovozněna skladová část haly a poté výrobní část a dokončena administrativní budova.

Areál B bude členěn rovněž na dvě etapy výstavby, V první bude realizována jižní část administrativní budovy z výrobní halou, s přibližně ročním odstupem bude realizována část severní.

Areál C bude realizován jednostupňově.

Zahájení vlastní výstavby bude předcházet úprava pláně, napojení na inženýrské sítě komunikace a ostatní podmiňující investice (přeložky apod.)

6.3. Technologické řešení, výrobní postup

A - dovoz, skladování a zpracování polotovarů PUR pěny (molitanu) a výrobu matrací. Dispoziční uspořádání odpovídá toku materiálu a návazné výrobě : sklad molitanu, výroba prefabrikovaných tvarů matrací a šicí dílna. Dále je zde umístěno nezbytné sociální zázemí a místnosti pro administrativu a vedení podniku. Pohyb vozidel za den: 10 osobních nebo dodávkových, 5 nákladních

B - o výrobní a skladové prostory s administrativním zázemím. Z hlediska funkční náplně půjde o dovoz, skladování a mechanické zpracování (opracovnání)  kovů pro účely finální výroby. Výrobní náplň není v této fázi projektové přípravy detailně specifikována. Předpokládá se jednoduché strojové opracování kovů (tváření za studena, obručování, či finální montáž a kompletace dílčích celků)  Pohyb vozidel za den: 25 osobních, 10 dodávkových, 5 nákladních

C - nepůjde o klasickou výrobu, ale provozování služeb pro stavebnictví. Bude se především jednat o skladování stavebních hmot v temperovaném skladu, půjčování stavební mechanizace, parkování automobilů a opravování stavební mechanizace. Doplňkově je uvažováno s drobnou výrobou  drobných stavebních potřeb a jejich opravami.Pohyb vozidel za den: 25 osobních nebo dodávkových, 2 nákladní.

Počty zaměstnanců a směnnost

„A“ Velinský		15 mužů, 25 žen 	 výroba  2 směny

5 administrativa

„B“ VENET“		45 administrativa

80 výroba  2 směny

„C“ Baracom		20 administrativa

10 sklad

Směnnost: 	provoz dvousměnný 255 dní rok, - areál „A“ nárazově na tři směny podle odbytu.

#### 6.4. Úroveň technického řešení

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejm. úplného znění zákona č.50/1976 Sb. a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k ochraně ŽP  a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP.

V opláštění hal je kladem důraz na tepelné a hlukové izolace, a tím i úspory energií a u kovoobrábění v hala B i o maximální neprůzvučnost pláště. Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání (nebezpečné odpady - např. stavební materiály a izolace s obsahem azbestu).

V technologickém řešení  jednotlivých areálů byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do prostředí. Jednotlivé provozy ani jejich výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií a vody. Odpady z výroby je možno z větší části recyklovat a to jak u PUR , tak pokud o  zbytky  a odpad z obrábění kovů a produkci lze proto označit za téměř bezodpadovou.

Rovněž technologický proces zpracování  PUR pěny (molitanu) a kovových meziproduktů probíhá na moderních poloautomatických strojích bez  emisí škodlivin do prostředí. Technologie z vyšší hlukovou zátěží – např. rozbrušovače, lisy apod.  jsou umístěny v akusticky izolovaném prostředí.

Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody splaškové a technologické odpadní vody se v areálu nevyskytují. Emise do ovzduší jsou de facto pouze ze zdrojů vytápění objektu a z pohybu osobní a nákladové dopravy.

Zařízení vzduchotechniky a technologické linky  jsou konstruovány a umístěny tak, aby hlukové emise byly minimální a vyhověly požadavkům předpisů na ochranu zdraví. Odpady z výroby jsou převážně recyklovatelné  a jsou odděleně shromažďovány podle druhů a odváženy k recyklaci. Výstupy do prostředí jsou tak eliminovány nebo minimalizovány. Skladování látek škodlivých vodám (hydraulické oleje a maziva) je prováděno za podmínek, kdy je minimalizováno riziko havárie. Látky škodlivé vodám a škodlivé zdraví nejsou používány nebo pouze v omezeném rozsahu v provozně nezbytných množstvích jako náplně strojů a zařízení a v uzavřených okruzích. V maximální možné míře je využita regenerace těchto látek.V koncepci technického ani technologického řešení nebyly shledány postupy, neodpovídající současnému stavu technického pokroku.

Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o  různorodé výrobky od molitanových matrací, přes kovovýrobu až po výrobu  drobných doplňkových stavebních výrobků.výrobky v nejvyšším standartu kvality, k jejichž výrobě se  používají moderní technologie šetrné k životnímu prostředí.

### I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho  dokončení

Předpokládané zahájení stavby                     	03/ 2004

Předpokládané ukončení stavby		06/ 2006

### I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  územně samosprávného celku obce Zdiby.

## B. II. Údaje o vstupech

### II.1. PŮDA

II. 1.1. Zábor půdy

Realizace stavby  by měla  probíhat na pozemcích katastrálního  území obce	Zdiby na parc.č. 125/1, 192/1, 192/2 a 124/3 ve vymezené skladové a  výrobní  zóně na severním okraji stávajícího Výzkumného ústavu kartografického  podél  komunikace II. třídy Praha – Klíčany   č. II/ 608.

Posuzovaná stavba je předpokládána je k realizaci na pozemcích parc. č.125/1, 192/1, 192/2 a 124/3 -  rozsah vynětí ze ZPF bude upřesněn v žádosti o vynětí a je u posuzované stavby předpokládán v rozsahu  cca 2,1 ha .

Podle jednotlivých areálů se jedná o následující výměry:

Areál A – Jan Velinský		3 971 m2

Areál B – Venet, s.r.o.	          11 212 m2

Areál C – Baracom, a.s.	            5 099 m2

Celkově se tedy jedná o výměru      20 282 m2

Podle příslušné mapy bonitace  ZPF a Výpisu z katastru nemovitostí – Informací o parcelách KN, vyhotoveného Katastrálním úřadem Praha – východ  dne 4.06.2002   se jedná  u  všech uvedených dotčených  parcel o BPEJ 20100.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ")1) je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž :

| a) | klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), |
| --- | --- |
| b) | hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, |
| c) | sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, |
| d) | skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. |

Na prvém místě vyjadřuje kód 2 příslušnost ke klimatickému regionu T2.

Charakteristika klimatického regionu 2-T2, teplý, mírně suchý

| suma teplot nad 10° C | Průměrná roční teplota ° C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2600 - 2800 | 8 - 9 | 500 - 600 | 20 - 30 | 2 - 4 |

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  HPJ 01 charakterizovanou následovně:

| 01 | Černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem |
| --- | --- |

Další dvojčíslí charakterizuje následující vlastnosti půdy:

Sklonitost

| Kód | Kategorie | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1o | úplná rovina |
| 1 | 1 - 3o | rovina |
| 2 | 3 - 7o | mírný svah |
| 3 | 7 - 12o | střední svah |
| 4 | 12 - 17o | výrazný svah |
| 5 | 17 - 25o | příkrý svah |
| 6 | 25o | sráz |

Expozice

Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | rovina (0-1o) | expozice všesměrná |
| 1 | jih (JZ-JV) |  |
| 2 | východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) |  |
| 3 | sever (SZ-SV) |  |

Samostatně se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako negativní; zbývající expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ - západ a jih se uvažují jako sobě rovné.

V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě číselného kódu kombinace sklonitosti a expozice kódovaná takto:

| Kód | Kategorie sklonitosti | Kategorie expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 - 6 | 1 |
| 9 | 5 - 6 | 3 |

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy

Skeletovitost

| Číselný kód |  | Charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |
| 2 | středně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 50 % |
| 3 | silně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | nad 50 % |

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).

Hloubka půdy

Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 cm | půda hluboká |
| 1 | 30 - 60 cm | půda středně hluboká |
| 2 | 30 cm | půda mělká |

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:

| Kód | Kategorie skeletovitosti | Kategorie hloubky půdy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 - 1 | 0 – 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 – 1 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7+) | 0 - 1 | 0 – 1 |
| 8+) | 2 - 3 | 0 – 2 |
| 9+) | 0 – 3 | 0 – 2 |

| +) | Platí pouze u HPJ 40 a 41 |
| --- | --- |

U BPEJ 20100 tedy na čtvrtém místě   číslo 0 udává, že se jedná o pozemek sklonitosti 0 - 3°, což je úplná rovina či rovina bez projevu plošné vodní eroze a expozici rovněž 0 - což je všesměrná expozice.

Nula na posledním místě u  BPEJ 20100 udává kategorii skeletovitosti 0, což je půda bezskeletovitá a hloubky půdy rovněž 0, což je půda hluboká 60 cm.

BPEJ jsou jednotně vedeny2) v číselném a mapovém vyjádření v celostátní databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno Ministerstvem zemědělství3) prostřednictvím odborné organizace, která na vyžádání též poskytuje souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní ochranu půdy a vody, pro územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, vytváření ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů.

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na místě.

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v jeho novelizovaných znění a zaplatit příslušný odvod  za odnětí.

Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby.

S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah  přes 1 ha, ale do 10 ha, v daném případě  příslušný okresní úřad Praha - východ.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

Záměr je navrhován mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí lesa.Ochranné pásmo lesa v hodnotě 50 m je dodrženo.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

V daném případě posuzovaného staveniště, jak již bylo uvedeno, se jedná o  BPEJ 20100, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy I. třídu ochrany .

Posuzovaná lokalita je určena k  zastavění - dotčená  zemědělská půda se nachází na lokalitě, které je zpracovávanou změnou územního plánu určena jako plochy pro  výstavbu – zóna skladová a výrobní.

##### Lesní půdy a pozemky

Výstavbou průmyslového areálu Stará pošta Zdiby nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. Ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Takové pozemky se nenacházejí ani ve vzdálenosti, kde by mohly být záměrem jakkoliv ovlivněny.

II.1.2. Zvláště chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém ekologické stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky).

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Situace těchto chráněných území je zřejmá z přílohové části dokumentace. Nejblíže,  ve vzdálenosti cca 5 km severozápadně leží  NPR Větrušická rokle, představující spilitové skály s travnatými společenstvy, směrem jihozápadním ve vzdálenosti cca 4,5 km  PP Zámky – výchozy proterozoických hornin se skalními a lesostepními společenstvy. Žádné z těchto chráněných území  nemůže být v žádném případě vlivy posuzovaného areálu negativně ovlivněno.  Z pohledu tohoto zákona jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna.

Chráněná území dále vymezuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Žádná taková chráněná území nebudou posuzovaným záměrem dotčena.

Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vymezuje v §18 pojem chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 pojem záplavová území. Posuzované území není součástí CHOPAV ani není v záplavovém území.

Záměr se nedotýká vojenských újezdů ani jiných chráněných území s významem pro obranu státu.

Ochranná pásma (OP)

Zákon č. 458/2000 Sb. vymezuje ochranná pásma pro zařízení na výrobu elektřiny a rozvodná zařízení, plynárenská zařízení, teplárenská zařízení. Jediným ochranným pásmem, které se nachází na staveništi je OP vrchního vedení elektrické energie 22 kV. Toto vedení bude v rámci přípravy výstavby západní přeloženo na západní hranici a to v chráněných  izolovaných kabelech.

Stavba není v kolizi s jinými ochrannými pásmy nadzemních elektrických vedení VN a VVN, ani s ochrannými pásmy VTL plynovodu. Stavba nekoliduje s ochranným pásmem dráhy (zák.č.266/1994 Sb., ani s ochrannými pásmy telekomunikačních zařízení.

Stavba se nachází v ochranném pásmu komunikace ze silničního zákona (zák.č.13/1997 Sb.). Žádná z okolních komunikací nebude stavebně dotčena, stavba využívá stávající dopravní infrastrukturu. Nově zřízeny budou pouze vnitroareálové objízdné komunikace s napojením na ulici Ústecká samostatným vjezdem.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle §30 vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Stavba se nenachází v ochranném pásmu (dříve pásmo hygienické ochrany PHO) vodního zdroje..

.	Staveniště se nenachází v žádných ochranných pásmech technických zařízení (letiště, vojenská telekomunikační či jiná zařízení, vojenské újezdy či zařízení s významem pro obranu státu).

V souvislosti s výstavbou a provozem areálu nebude nutno vyhlašovat žádná ochranná pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztížit užívání sousedních pozemků.

### II.2. VODA

Potřeba vody

Posuzovaná stavba má nároky na pouze potřebu pitné vody pro hygienické  účely, nároky na technologickou vodu nejsou. Voda se bude používat pro běžné hygienické účely zaměstnanců a jako pitná voda.

Předpokládané nároky jsou uvedeny v následující tabulce

Tabulka : Potřeba pitné vody

| Areál | Průměrná denní Qp (m3) | Maximální denní Qdmax (m3) | Průměrná hodinová Qp (l/s) | Průměrná roční Qr (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Velínský | 5,1 | 7,65 | 1,06 | 1596,3 |
| B – VENET | 12,3 | 18,45 | 2,56 | 3849,9 |
| C – BARACOM | 2,4 | 3,6 | 0,50 | 751,2 |
| CELKEM | 19,8 | 29,70 | 4,12 | 6197,4 |

Způsob zajištění vody

Zdrojem tohoto množství pitné vody bude napojení areálu na stávající vodovodní veřejný řad DN 150, vedoucí podél komunikace II/608. Tento řad bude prodloužen a z něj provedeno napojení areálu ze stávající šachty na pozemku 247/5 vodovodním řadem DN 150 a dále přípojkami DN 63 pro vlastní dílčí areály A-C. .

Nároky na jiné zdroje vody (podzemní, povrchová) nejsou vzneseny

### II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Potřeba hlavních surovin a médií

Fáze výstavby. Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba je v ranných stadiích projektové přípravy (zpracovávána je dokumentace pro územní řízení) není zatím možné stanovit exaktně množství základních surovin. Předběžně však lze předpokládat následující suroviny:

Násypový materiál, skrývka. Vzhledem k poměrně příznivým předpokládaným inženýrsko geologickým poměrům se předpokládá plošné zakládání na patkách a pasech.. Konfigurace stávajícího terénu nevyžaduje zásadní úpravu pláně (zářezy, násypy), předpokládá se pouze sejmutí kulturní vrstvy půdy a úprava – zarovnání pláně a výkopy pro základové konstrukce. Svrchní vrstva ornice a podorničí (cca 0,4 m cca 8000 m3) bude využita v souladu s podmínkami pro odnětí půdy ZPF.

Předpokládá se, že materiál z úpravy pláně a z výkopů ( cca 3500 m3) bude možno využít při terénních úpravách - charakter výstavby a konfigurace terénu  spolu se záměry investorů na usazení podlahy 1.np cca 15 cm nad úroveň přilehlé komunikace  II/608 vyvolá nároky na zeminu do násypů zhruba v rozsahu 6.500 m3, z čehož vyplývá, že část zeminy bude nutno  dovézt.

Kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky, parkovací a manipulační plochy vzniknou podél objízdné komunikace, zřízením manipulačních plochy v průčelích obou hal a vybudováním nových parkovacích stání podél objízdné komunikace. Pojezdové a manipulační plochy se předpokládají v živičném provedení, parkovací stání pro osobní automobily ze zatravňovacích dlaždic, chodníky  a komunikace mezi parkovacími stáními ze zámkové dlažby.

Množství stavebních materiálů lze odvodit z příslušných ploch - celkem cca 10 000 m2. Pro pojezdové plochy s nároky na stabilitu se předpokládá před položením živičné vrstvy hutněná pláň s podkladní vrstvou betonu. Výroba betonových směsí se předpokládá mimo posuzovaný areál. Odhadem lze stanovit cca 1000 m3 betonu, zhruba 1500 m3 kameniva a štěrkopísku  a 200 m3 živičných směsí.

Nové výrobní haly jsou navrženy jako ocelové skelety se sendvičovým opláštěním, splňujícím nároky na tepelnou izolaci a neprůzvučnost. Jedná se o montované typové konstrukce bez větších nároků na stavební materiály. Při výstavbě předpokládáme nároky na betonovou směs do základových konstrukcí a podlah. Odhadem lze počítat  cca 1500 m3 betonové směsi. V menší míře (administrativní části) lze počítat s nároky na běžný stavební materiál pro vyzdívky a finální úpravy (cihly, tvárnice, maltové směsi atd.)

Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.

Fáze provozu  potřeba  surovin a ostatních medií, skladování.

Kromě obvyklých médií (elektrická energie, zemní plyn) jejichž očekávaná potřeba je specifikována v příslušných subkapitolách jsou pro provoz a údržbu technologických zařízení potřeba strojní a hydraulické oleje a maziva. Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřené technologické okruhy a kompaktní zařízení, které jsou servisována odbornými firmami, nevzniká potřeba skladování provozních kapalin a maziv ve větším rozsahu.

Základní surovinou v areálu A  bude cca 1500 tun molitanových kvádrů -  ročně se vyrobí zhruba  1500 tun molitanových produktů (matrace, polotovary pro čalouníky aj.,  část  odpadu  se drtí a prodává jako výplň do polštářů, ostatní se lisuje a prodává do Německa.

V areálu B se předpokládá dovoz cca 1000 t železa za rok a v průběhu jeho opracovávání vznikne cca 20 tun kovového odpadu.

U areálu C se jedná pouze o distribuční skladování stavebních materiálů – denní kapacita obratu je cca 25 tun stavebních materiálů. U drobné výroby stavebních doplňků se předpokládá denní potřeba maximálně 2 t materiálů.

Nakládání s nejvýznamnějšími škodlivými látkami, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a ohrozit zdraví nebo život člověka je uvedeno dále.

Skladování a manipulace se  škodlivými látkami

Nároky na používání a skladování škodlivých látek jsou v hodnoceném případě velmi malé.

Ve výrobním procesu se škodlivé látky nepoužívají (jedná se o mechanické a automatizované zpracování vstupních surovin – molitanu, kovů a stavebních materiálů ) bez nároku na spotřebu  chemikálií či jiných látek škodlivých zdraví.

Škodlivé látky na bázi ropných látek se proto vyskytují pouze v uzavřených technologických okruzích či jako provozní náplně strojů a zařízení (trafostanice, kompresory, technologické linky pro opracování kovů a stavebních materiálů, hydraulické plošiny apod.).

Z těchto zařízení jsou nejvýznamnější náplně transformátorů, které obsahují každý 1150 kg transformátorových olejů a instalovány budou 2 ks.

Používané barvy jsou ředitelné vodou bez použití aromatických rozpouštědel (např. toluen, aceton apod.). Pohon technologických zařízení je elektrický a nepředpokládá se tedy používání pohonných hmot na bázi ropných látek.

Jako chladicí médium se používá voda a vzduch, nároky na nízkotuhnoucí kapaliny např. na bázi etanolu či etylénglykolu nejsou vzneseny. Strojní oleje a maziva se doplňují pravidelně dle provozních potřeb a mazacího režimu strojních zařízení, většinou autorizovanou servisní firmou.

Potřeba skladování škodlivých látek je tak minimální a bude se jednat o pohotovostní množství olejů a maziv, skladovaných v provozním skladu v množství zhruba  desítek kg v originálních obalech.

Potřeba elektrické energie:

Výpočet  potřeby elektrické energie vychází z předběžných bilancí projektanta v rámci přípravy dokumentace pro ÚR s tím, že elektrická energie se využívá kromě běžných účelů (osvětlení, malospotřebiče) pro pohon strojů a zařízení, chlazení a VZT, případně pro výrobu stlačeného vzduchu.

Souhrnné instalované příkony podle jednotlivých posuzovaných staveb uvádí přehledně následující tabulka:

Tabulka :  Potřeba elektrické energie – instalované příkony Pi (kW)

|  | Areál A | Areál B | Areál C |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklad | 37,7 | 60,48 + 60,48 | 21,2 |
| Administrativa | 28,1 | 29,6 + 29,6 | 54,0 |
| Chlazení, VZT | 3,0 | 9,0 | 15,0 |
| Výroba, technologie | - | 100,0 | - |
| Celkem Pi | 68,8 | 190,08 + 99,1 | 9,02 |
| soudobost | 0,7 | 0,65 | 0,7 |
| Celkem Ps | 48,15 | 123,6+64,4 | 63,1 |

Celkový soudobý příkon  Ps elektrických strojů  a zařízení se předpokládá ve výši 299,3 kW. Celkový výpočtový proud – Iv = 478,8 A

Zabezpečení elektrické energie:

Nově vybudovaná sloupová trafostanice JTS (AZ Elektrostav a.s.) napojená ze stávajícího vedení 22 kV, přeložka 22 kV přes naše pozemky na západní hranici vzduchem v izolovaných kabelech.

Slaboproud bude napojen z telefonní sítě Českého telecomu, a.s., ze stávajícího kabelu 25 AÚ Zdiby ze kterého budou vypíchnuty páry 501-600 ze stávající SR 34, na rohu ulic Sedlecká a V Zátiší. Z nové dělící spojky bude veden kabel 50XN až do stávajícího areálu firmy PURTEX, kde bude ukončen v nové SR. Odtud  bude veden kabel 15XN podél komunikace II/608 až k napojovanému objektu a tam bude ukončen ve třech nových  ÚR

Potřeba tepla  a zemního plynu, vzduchotechnika (VZT)

Na rozdíl od spotřeby elektrické energie, která je z hlediska životního prostředí bez zásadních výstupů, je potřeba tepla a spotřeba zemního plynu rozpracována podrobněji, tak aby byl získán věrohodný podklad pro hodnocení emisní a imisní situace posuzovaných staveb.

Tepelné ztráty  byly v rámci dokumentace pro ÚR určeny zkráceným výpočtem ve smyslu ČSN 06  0210 pro oblastní výpočtovou teplotu -12 oC, poloha budovy nechráněná, krajinná oblast bez intenzivních větrů.  Jedná se o nové objekty, jejichž stavební konstrukce  budou splňovat požadavky ČSN 73 0540 na tepelně  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a tím i požadavky na tepelnou charakteristiku budovy.

Objekt  „A “- Velinský

Zdrojem tepla pro administrativní a výrobní část objektu budou tři závěsné plynové kondenzační kotle o výkonu 20, 30 a 40 kW. Celkový výkon kotlů bude 90 kW. Jsou navrženy kotle s výkonem nižším než 50 kW, součtový výkon je nižší než 100 kW a z hlediska ČSN 07 0703 se tedy nejedná o plynovou kotelnu. Zařízení je navrženo a bude provedeno dle ČSN EN 1775 (ČSN 38 6441). Součástí dodávky kotlů budou dvojité komíny, které zajistí odvod spalin nad střechu a přívod vzduchu pro spalování.

Jedná se o uzavřené  spotřebiče, které nevyžadují přívod vzduchu pro větrání  místnosti ve které jsou umístěny. Jako palivo bude sloužit zemní  plyn. Jedná o kondenzační kotle, které splňují požadavky ochrany životního prostředí s označením „Modrý anděl“ a tím se značnou rezervou i předepsané  maximální emisní limity

Kotle budou umístěny v samostatné místnosti ve 2.NP výrobní části a budou zavěšeny na zdi. Ve stejné místnosti  budou dále osazeny  ohřívač TUV.

Bilance potřeb:

- potřeba tepla		- vytápění 				  90 kW

- spotřeba tepla za rok	- vytápění				190 MWh (684 GJ)

- ohřev TUV				    8 MWh (  29 GJ)

--------------------------------------------------------------------------

- celkem				198 MWh (713 GJ)

- ohřev TUV v zimním období krátkodobě na úkor vytápění

- palivo - zemní plyn		- příkon za hodinu			  11 m3/hod

- spotřeba za rok		        22 000 m3/rok

Objekt „B“ – areál firmy VENET s.r.o.

Zdroj tepla a vytápěcí systém pro administrativní část objektu je dle požadavku investora rozdělen na dvě téměř shodné poloviny. Zdrojem tepla pro každou část budou dva závěsné plynové kondenzační kotle o výkonu 20 a  30 kW. Celkový výkon kotlů pro každou část bude 50 kW. Jsou navrženy kotle s výkonem nižším než 50 kW, součtový výkon je nižší než 100 kW a z hlediska ČSN 07 0703 se tedy nejedná o plynovou kotelnu.

Součástí dodávky kotlů budou dvojité komíny, které zajistí odvod spalin nad střechu a přívod vzduchu pro spalování. Jedná se o uzavřené  spotřebiče, které nevyžadují přívod vzduchu pro větrání  místnosti ve které jsou umístěny. Jako palivo bude sloužit zemní  plyn. Jedná o kondenzační kotle, které splňují požadavky ochrany životního prostředí s označením „Modrý anděl“ a tím se značnou rezervou i předepsané  maximální emisní limity Kotle budou umístěny v každé části v samostatné místnosti ve 2.NP. Kotle budou zavěšeny na zdi. Ve stejných místnostech budou dále osazeny ohřívač TUV atd.

Zdrojem tepla pro výrobní a skladové části budou plynové  infračervené zářiče zavěšené pod stropem. Zářiče budou  osazeny ve výrobních halách nad pracovními místy, ve skladových halách v komunikačních trasách mezi regály. Výkon zářičů bude od 10 do 30 kW. Celkový výkon zářičů ve výrobních halách bude 180 kW Celkový výkon zářičů ve skladových halách bude 100 kW. Odtah spalin od zářičů bude proveden vetikálními komíny nad střechu objektu.

Bilance potřeb:

- potřeba tepla		- vytápění 			      380 kW

- spotřeba tepla za rok	- vytápění - administrativní část  220 MWh ( 792GJ)

- vytápění - výrobní část	      300 MWh(1080GJ)

- vytápění - skladová část	      112 MWh ( 403GJ)

- ohřev TUV			          8 MWh (   29GJ)

-----------------------------------------------------------------------

- celkem				     640 MWh(2009GJ)

- ohřev TUV v zimním období krátkodobě na úkor vytápění

- palivo - zemní plyn		- příkon za hodinu			  44 m3/hod

- spotřeba za rok		        72 000 m3/rok

Objekt „C“ – areál firmy BARACOM a.s.

Zdrojem tepla pro administrativní a výrobní část objektu budou dva závěsné plynové kondenzační kotle o výkonu 30 a 40 kW. Celkový výkon kotlů bude 70 kW. Jsou navrženy kotle s výkonem nižším než 50 kW, součtový výkon je nižší než 100 kW a z hlediska ČSN 07 0703 se tedy nejedná o plynovou kotelnu. Zařízení je navrženo a bude provedeno dle ČSN EN 1775 (ČSN 38 6441). Součástí dodávky kotlů budou dvojité komíny, které zajistí odvod spalin nad střechu a přívod vzduchu pro spalování.

Jedná se o uzavřené  spotřebiče, které nevyžadují přívod vzduchu pro větrání  místnosti ve které jsou umístěny. Jako palivo bude sloužit zemní  plyn. Jedná o kondenzační kotle, které splňují požadavky ochrany životního prostředí s označením „Modrý anděl“.

Zdrojem tepla pro výrobní a skladové části budou plynové  infračervené zářiče zavěšené pod stropem. Zářiče ve skladových halách budou  osazeny v komunikačních trasách mezi regály. Výkon zářičů bude od 7 do 10 kW. Celkový výkon zářičů ve skladových halách bude 60 kW. Odtah spalin od zářičů bude proveden vetikálními komíny nad střechu objektu.

Bilance potřeb:

- potřeba tepla		- vytápění		                       130 kW

- spotřeba tepla za rok	- vytápění				150 MWh (540 GJ)

- vytápění - skladová část	          84 MWh (302 GJ)

- ohřev TUV			            6 MWh (  22 GJ)

-------------------------------------------------------------------------

- celkem			        240 MWh (864 GJ)

- palivo - zemní plyn		- příkon za hodinu			  15 m3/hod

- spotřeba za rok		        27 000 m3/rok

Zabezpečení tepla a ZP.

Veškeré vytápění bude zajištěno spalováním zemního plynu, přičemž se předpokládají oddělené topné systémy, jak bylo uvedeno výše.

Zemní plyn je dodáván  z nově vybudovaného řadu DN 110 středotlakého řadu vedeného podél komunikace II/608. Realizace řadu bude v roce 2002. Zásobování areálů prostřednictvím samostatné přípojky, ukončené v hlavním uzávěru plynu.

NTL přípojka bude vedena do kotelen, kde budou napojeny kotle a ohříváky TUV. Dále budou plynové rozvody vedeny do hal, kde budou napojeny plynové

Zdrojem tepla pro výrobní a skladové části budou plynové  infračervené zářiče. Uvedený systém se předpokládá analogicky použít ve všech  halách s výjimkou objektu A tak, jak je shora uvedeno.

### II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Posuzovaný Průmyslový areál Stará Pošta Zdiby  se nachází v severní části katastru obce Zdiby v části vymezené konceptem ÚP pro tyto činnosti a to nedaleko od křižovatky komunikace II. třídy č. II/608 s dálnicí D8 z Prahy do Teplic, v územním plánem navrhované zóně č. 18.

Umístění výstavby průmyslového areálu Stará Pošta vyplývá z potřeby jeho napojení na komunikační systém stávající komunikace II/608 s vytvořením paralelního odbočovacího a připojovacího pruhu. Na hranici pozemků mezi jednotlivými vlastníky jsou vedeny osy dvou navrhovaných veřejných komunikací, ze kterých jsou zpřístupněny jednotlivé areály. Toto řešení je patrné z přiložené zastavovací situace a je projektantem označováno jako řešení dočasné s tím, že po dokončení a schválení Územně  plánovací dokumentace obce bude ve vazbě na navržené napojení zóny č. 18 provedena jeho úprava.

Toto dočasné řešení  je projednáno jak s okresním orgánem dopravy a SH,  Správou a údržbou silnic ČR, policií ČR a s krajským úřadem Středočeského kraje.

Prostřednictvím dálnice D8 je možné napojení na regionální a evropskou dopravní infrastrukturu, neboť  se předpokládá odbyt části výrobků do zemí EU.

Jiný druh dopravy než silniční se pro dopravní obsluhu závodu neuvažuje.

Doprava a její intenzita

Údaje o stávajících  intenzitách dopravy na komunikačním systému byly získány od Ředitelství silnic a dálnic Praha 8 – Čimice  a to s využitím sčítacího úseku 1 – 0440 silnice č. II/608

Tab.: Výsledky sčítání dopravy

|  |  |  | sčítací místo 1 – 0440 |
| --- | --- | --- | --- |
| nákladní automobily |  |  |  |
|  | lehké | (N1) | 260 |
|  | střední | bez přívěsu (N2) | 40 |
|  |  | s přívěsem (PN2) | 2 |
|  | těžké | bez přívěsu (N3) | 95 |
|  |  | s přívěsem (PN3) | 7 |
|  | návěsové soupravy | (NS) | 20 |
|  | autobusy | sólo (A) | 103 |
|  |  | kloubové (PA) | 1 |
|  | traktory | bez přívěsu (TR) | 4 |
|  |  | s přívěsem (PTR) | 0 |
| nákladní automobily celkem |  | (T) | 532 |
| osobní automobily |  | (O) | 5546 |
| Motocykly |  | (M) | 22 |
| Celkem |  | (S) | 6100 |
| těžká nákladní vozidla (TNV) | 296 |

Pozn.č.1:  TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů a konstrukcí a v poslední fázi technologických zařízení pro výstavbu areálů . Přesun hmot se bude provádět prostřednictvím výše popsaného dopravního napojení.

V časově omezeném období výstavby (cca 12 měsíců) se počítá s provozem TNV při přípravě staveniště a budováním základových konstrukcí.

Frekvence dopravy bude nepravidelná, zpočátku (cca první dva týdny) lze očekávat vyšší frekvenci , v rámci montážních prací a vlastní výstavby hal pak frekvenci výrazněji nižší frekvenci. V rámci finálních prací a montáže technologie pak zátěž TNV klesne na úroveň jednotek aut za den a bude srovnatelná se zátěží při provozu.

Stanovení počtu automobilů, zejména TNV v této etapě výstavby není možné zodpovědně provést s ohledem na počáteční stav projektové přípravy areálu ( zpracovává se dokumentace pro  ÚR) – jednalo by se o hrubý  odhad či spíše  spekulaci.

S ohledem na rozsah přestavby a dostavby posuzovaného areálu a předpokládanou nedostatkovou bilancí  zemin s ohledem na způsob zakládání se bude jednat o dovoz lehkých ocelových konstrukcí a zateplení hal a technologické celky či soubory se střední dopravní náročností.

Frekvence dopravy při provozu byly odvozena spolu s projektantem  a investorem z předpokládaných odbytových a výrobních možností. Dopravu za provozu lze rozdělit formálně na dovoz vstupních surovin a materiálu, odvoz hotových výrobků a dopravu osob do zaměstnání a osobní doprava související s provozem.

Dovoz materiálu a odvoz výrobků bude realizován hlavně těžkými nákladními vozidly (TNV) – kamiony, zčásti rovněž lehkými nákladními vozidly (LNV). Doprava osobními automobily (OA) zahrnuje dopravu zaměstnanců a cesty související s provozem závodu.

Podle údajů firmy Atelier 6 Praha bude ve vazbě na pohyb materiálu a hotových výrobků bude zatížení dotčených komunikací vyvolanou dopravou následující ( uvažovány jsou pohyby – počet automobilů bude tedy poloviční):

- Objekt  areálu A:

Počet pohybů vozidel za den: 20 LNA, 10 TNA, 20 OA

- Objekt  areálu B:

Počet pohybů vozidel za den: 20 LNA, 10 TNA, 50 OA

- Objekt  areálu C:

Počet pohybů vozidel za den: 40 LNA, 4 TNA, 20 OA

Celkem pohybů za den: 90 OA, 80 LNA, 24 TNA

V rozložení dopravy je uvažováno dle předpokladů uživatelů objektů 100% dopravní obslužnost nákladních automobilů ve směru od D8, pohyby osobních automobilů jsou uvažovány v procentickém rozložení 70% ve směru z dálnice D8, 30% přes obec Zdiby.

Výsledné příspěvky k dopravní zátěži budou potom následující:

- č.608 ve směru od D8 k Průmyslovému areálu: 63 OA, 80 LNA, 24 TNA,

- č.608 ve směru od Průmyslového areálu do Zdib: 27 OA

Při uvedeném rozložení vyvolané dopravy v souvislosti s provozem Průmyslového areálu – Stará pošta Zdiby lze výslednou frekvenci dopravy na komunikaci č.608 uvažovat následovně:

Tab.: Očekávaná doprava na komunikaci

|  |  |  | sčítací místo 1 – 0440 ve směru k D8 | sčítací místo 1 – 0440 ve směru do Zdib |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nákladní automobily |  |  |  |
|  | lehké | (N1) | 340 | 260 |
|  | střední | bez přívěsu (N2) | 40 | 40 |
|  |  | s přívěsem (PN2) | 2 | 2 |
|  | těžké | bez přívěsu (N3) | 119 | 95 |
|  |  | s přívěsem (PN3) | 7 | 7 |
|  | návěsové soupravy | (NS) | 20 | 20 |
|  | autobusy | sólo (A) | 103 | 103 |
|  |  | kloubové (PA) | 1 | 1 |
|  | traktory | bez přívěsu (TR) | 4 | 4 |
|  |  | s přívěsem (PTR) | 0 | 0 |
| nákladní automobily celkem |  | (T) | 636 | 532 |
| osobní automobily |  | (O) | 5609 | 5573 |
| motocykly |  | (M) | 22 | 22 |
| Celkem |  | (S) | 6267 | 6127 |
| těžká nákladní vozidla (TNV) | 328 | 296 |

Pozn.č.1:  TNV = 0,1 . N1 + 0,9

Manipulace s výrobky v expedičních částech  bude prováděna pomocí vysokozdvižných vozíků  na elektrický pohon, případně z části plynových s katalyzátory výfukových plynů. Počítá se z cca 10 VZV, dále z ručními vozíky a hydraulickými plošinami na rampě při nakládce zboží.

Nároky na inženýrské sítě

V rámci výstavby průmyslového areálu Stará Pošta Zdiby  se s ohledem na infrastrukturní vybavenost areálu  nepočítá s výjimkou plynovodu či dešťové kanalizace s nároky na posílení dalších   distribučních sítí mimo areál.

Nové haly budou napojeny na stávající rozvody, eventuálně na jejich prodloužení (voda, kanalizace splašková a  přeložka elektrického vedení 22 kV v rámci areálu.)

Sadové úpravy

Předpokládá se úprava volných ploch mezi halami  rozprostřením ornice a vysazením trávníku a vzrostlých stromů.

Na zelených plochách v přední části areálu v zeleném pruhu podél ulice II/608 se počítá s výsadbou dekorační zeleně, zejména vhodných stromů a listnatých keřů (dřišťál, tavolník), dále jehličnatých keřů (jalovec, chvojka) a stálezelených keřů (skalník).

Přesné počty a osazení dřevin není v dané fázi přípravy projektu upřesněno, a bude řešeno projektem sadových úprav. Orientačně uvažujeme 28 strumů s velkou korunou (50m2), 32 ks stromů se střední korunou (25 m2) a 2 ks stromů s malou korunou (10 m2). Situace výsadby je orientačně znázorněna v přílohové části.

## B.III. Údaje o výstupech

### III.1. Ovzduší

Etapa výstavby

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Areál bude napojen na stávající komunikační síť, která bude upravena v souladu s předpokládaným využitím uzemí. Odhad přepravních tras nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní, protože bude závislý na dodavateli stavby. Každopádně je patrné, že rozhodující objem stavebních materiálů bude realizován mimo souvislou obytnou zástavbu.

Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být krátkodobým zdrojem sekundární prašnosti. Bilance emisí z plošného zdroje je objektivně těžko kvantifikovatelná. Při požadavku dodržování technologické kázně v etapě výstavby zejména s ohledem na situování nejbližší obytné zástavby je nezbytné  respektovat následující doporučení:

- v rámci POV  konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť

- dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek při provádění zemních prací

- dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště po celou dobu výstavby

Etapa provozu

Bodové zdroje

Energetické zdroje

Zdrojem znečišťování ovzduší budou emise ze spalování zemního plynu v kotelnách, které budou zajišťovat vytápění objektů a přípravu TUV.

Každý objekt bude mít svou vlastní kotelnu. Protože v době zpracování dokumentace nebyl ještě vypracován projekt vytápění, ve kterém budou stanoveny typy, počty a velikosti kotlů, je následující bilance emisí provedena ze zadané maximální hodinové spotřeby a předpokládané roční spotřeby zemního plynu:

- Objekt  areálu A: 22.000 m3/rok

3 x závěsný kotel o výkonu 20,30 a 40 kW

- Objekt  areálu B: 72.000 m3/rok

2x závěsný kotel o výkonu 20aa 30 kW

plynové zářiče  o výkonu 18 kW

- Objekt  areálu C: 27.000 m3/rok

2 x závěsný kotel 30 a 40  kW,

plynové zářiče o výkonu celkem 60 kW

Odpovídající hmotnostní toky jednotlivých škodlivin ze spalování zemního plynu jsou na základě doporučených emisních faktorů jsou při celkové roční spotřebě zemního plynu 116 000 m3 uvedeny v následující tabulce:

Tab. : Bilance hmotnostních toků emisí

| Škodlivina | Emisní faktor (kg/106 ZP) | Hmotnostní tok (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| tuhé částice | 20 | 2,320 |
| oxid siřičitý | 9,6 | 1,114 |
| oxidy dusíku | 1600 | 185,600 |
| oxid uhelnatý | 320 | 37,120 |
| Uhlovodíky | 128 | 14,848 |

Technologické zdroje

Technologické zdroje emisí v rámci předkládaného záměru nevznikají.

Liniové a plošné zdroje

Dopravní obslužnost

V rámci dále provedených bilancí emisí je uvažováno s následující dopravní obslužností celého průmyslového areálu Stará Pošta- Zdiby:

- Objekt  areálu A:

Počet pohybů vozidel za den: 20 LNA, 10 TNA, 20 OA

- Objekt  areálu B:

Počet pohybů vozidel za den: 20 LNA, 10 TNA, 50 OA

- Objekt  areálu C:

Počet pohybů vozidel za den: 40 LNA, 4 TNA, 20 OA

Použité emisní faktory

Pro bilanci z liniových zdrojů byly použity emisní faktory pro NOx, CO, CxHy, prach a benzen vztahující se k roku 2003. Tyto faktory byly získány na základě interpolace emisních faktorů roku 2000 a 2010 (pro faktory NOx, CO, CxHy a benzen) pro prach byl emisní faktor převzat ze studie „L.Kröbl: Stav a vývoj v produkci emisí škodlivin z výfukových plynů motorových vozidel, Ústav pro výzkum motorových vozidel, 1995“ .

Údaje v dále uvedených tabulkách jsou uvedeny v g/km:

| škodlivina | TNA | LNA městský provoz | LNA mimoměstský provoz | OA městský provoz | OA mimoměstský provoz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tuhé znečišťující látky | 2000 |
|  | 2,83 |  |  | 0,0206 | 0,0301 |
|  | 2010 |
|  | 1,92 |  |  | 0,0130 | 0,0190 |
|  | 2003 |
|  | 2,63 |  |  | 0,0189 | 0,0276 |
| SO2 | 2000 |
|  | 2,52 | 1,18 | 1,18 | 0,67 | 0,67 |
|  | 2010 |
|  | 2,52 | 1,18 | 1,18 | 0,67 | 0,67 |
|  | 2003 |
|  | 2,52 | 1,18 | 1,18 | 0,67 | 0,67 |
| NOx | 2000 |
|  | 9,08 | 1,32 | 1,90 | 1,17 | 1,92 |
|  | 2010 |
|  | 6,57 | 0,73 | 1,04 | 0,56 | 0,92 |
|  | 2003 |
|  | 8,33 | 1,14 | 1,64 | 0,99 | 1,62 |
| CO | 2000 |
|  | 8,29 | 8,17 | 4,03 | 13,27 | 5,16 |
|  | 2010 |
|  | 5,93 | 4,47 | 2,21 | 5,02 | 1,95 |
|  | 2003 |
|  | 7,58 | 7,06 | 3,48 | 10,80 | 4,20 |
| CxHy | 2000 |
|  | 4,93 | 1,04 | 0,51 | 1,75 | 0,68 |
|  | 2010 |
|  | 3,53 | 0,57 | 0,28 | 0,66 | 0,26 |
|  | 2003 |
|  | 4,51 | 0,90 | 0,44 | 1,42 | 0,55 |

Emisní faktor pro benzen

Literární údaje uvádějí následující procenta zreagovaných organických látek ze všech přítomných organických látek v atmosféře (X. odborná konference „Znečištění ovzduší a zdraví“, Špičák – Železná Ruda, KHS Plzeň 2000):

methan		0,02

propan			0,20

styren			1,14

benzen			1,00

toluen			9,54

formaldehyd		1,36

Na základě výše uvedených hodnot vychází následující emisní faktor pro benzen v roce 2003:

Tab. : Odvozené emisní faktory pro rok 2003

| škodlivina | TNA | LNA městský provoz | LNA mimoměstský provoz | OA městský provoz | OA mimoměstský provoz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen | 0,0451 | 0,0090 | 0,0044 | 0,0142 | 0,0055 |

Liniové zdroje

Při bilancích hmotnostních toků jednotlivých škodlivin spojených s dopravní obslužností Průmyslového areálu – Stará Pošta Zdiby je uvažováno s výše uvedenými doporučenými emisními faktory pro rok 2003 a s předpokládanou dopravní obslužností uvedenou v předcházející části předkládaného dokumentace.

Pro výpočet emisí z liniového zdroje je pro celý průmyslový areál uvažována pro všechny uvažovaná vozidla  průměrně ujetá vzdálenosti v jednom směru 1000 m, přičemž je uvažována představa, že veškeré zásobování je realizováno mimo obec Zdiby, pohyby osobních automobilů jsou uvažovány v procentickém rozložení 70% ve směru z dálnice D8, 30% přes obec Zdiby.

Na základě uvedených počtů pohybů a průměrné ujeté vzdálenosti na 1 pohyb lze bilancovat průměrné ujeté vzdálenosti ve vztahu k výpočtu potřebné sumy emisí při úvaze 250 pracovních dnů následovně:

Objekt A:

- osobní automobily:            10000 km

- LNA:			  10000 km

- TNA :           	               5000 km

Objekt B:

- osobní automobily:            25000 km

- LNA:			  10000 km

- TNA :           	               5000 km

Objekt C:

- osobní automobily:             10000 km

- LNA:			   20000 km

- TNA :           	                2000 km

Objekty A, B, C celkem:

- osobní automobily:             45000 km

- LNA:			   40000 km

- TNA :           	               12000 km

Na základě uvedeného předpokladu lze bilanci emisí z liniového zdroje sumarizovat údaji uvedenými  v následující tabulce.

Tab.: Emise z liniových zdrojů  - OA

| Znečišťující látka | kg/rok |
| --- | --- |
| TZL | 8,1315 |
| SO2 | 30,1500 |
| NOx | 44,4150 |
| CO | 485,7750 |
| CxHy | 64,0350 |
| Benzen | 0,6404 |

Tab.: Emise z liniových zdrojů  - LNA

| Znečišťující látka | kg/rok |
| --- | --- |
| TZL | 12,3171 |
| SO2 | 47,2000 |
| NOx | 45,7200 |
| CO | 282,4000 |
| CxHy | 35,9600 |
| Benzen | 0,3596 |

Tab.: Emise z liniových zdrojů  - TNA

| Znečišťující látka | kg/rok |
| --- | --- |
| TZL | 31,5240 |
| SO2 | 30,2400 |
| NOx | 99,9240 |
| CO | 90,9840 |
| CxHy | 54,1200 |
| benzen | 0,5412 |

Tab.: Emise z liniových zdrojů  - celkem

| Znečišťující látka | kg/rok |
| --- | --- |
| TZL | 51,9726 |
| SO2 | 107,5900 |
| NOx | 190,0590 |
| CO | 859,1590 |
| CxHy | 154,1150 |
| benzen | 1,5412 |

Plošné zdroje

V absolutních vyvolaných pohybech představuje plošný zdroj následující počty pohybů OA, LNA a TNA  na parkovištích a zásobovacích rampách všech objektů průmyslového areálu Stará pošta, Zdiby:

- OA:			22 500 pohybů/rok

- LNA:                   	20 000 pohybů/rok

- TNA:		      	  6 250 pohybů/rok

Pro bilanci  výpočtu sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km s předpokladem, že doba volnoběhu pro osobní automobily nepřesáhne 30 sekund (příjezd + odjezd), doba volnoběhu pro nákladní automobily nepřesáhne 2 minuty (příjezd + odjezd).

Tab.: Emise z plošného  zdroje  - OA

| Znečišťující látka | kg/rok |
| --- | --- |
| TZL | 2,0329 |
| SO2 | 7,5375 |
| NOx | 11,1038 |
| CO | 121,4438 |
| CxHy | 16,0088 |
| benzen | 0,1601 |

Tab.: Emise z plošného  zdroje  - LNA

| Znečišťující látka | kg/rok |
| --- | --- |
| TZL | 12,3171 |
| SO2 | 47,2000 |
| NOx | 45,7200 |
| CO | 282,4000 |
| CxHy | 35,9600 |
| benzen | 0,3596 |

Tab.: Emise z plošného  zdroje  - TNA

| Znečišťující látka | kg/rok |
| --- | --- |
| TZL | 32,8375 |
| SO2 | 31,5000 |
| NOx | 104,0875 |
| CO | 94,7750 |
| CxHy | 56,3750 |
| benzen | 0,5638 |

Tab.: Emise z plošného  zdroje  - celkem

| Znečišťující látka | kg/rok |
| --- | --- |
| TZL | 47,1874 |
| SO2 | 86,2375 |
| NOx | 160,9113 |
| CO | 498,6188 |
| CxHy | 108,3438 |
| benzen | 1,0834 |

Vyhodnocení imisních příspěvků areálu je provedeno v příslušných  kapitolách části D – zejména D1.1. Vlivy na obyvatelstvo a D 1.2. Vlivy na ovzduší.

## III.2. ODPADNÍ VODY

Splaškové odpadní vody

Bilance splaškových vod. Bilance vychází z potřeby vody v části B.I., přičemž množství splaškových vod je počítáno jako 100 % nárokované průměrné potřeby. Splaškové vody jsou odváděny do splaškové kanalizace DN 300 , která odvádí odpadní vody na městskou ČOV Přemyšlení a do recipientu, jímž je řeka Vltava. Na stávající kanalizační systém DN 300 se nové objekty napojí samostatnými přípojkami  DN 200 pro každý areál A-C.

Předpokládáme, že znečištění splaškových vod se nevymyká normálu, protože se jedná pouze o odpadní vody ze sociálních zařízení. V objektu není zavedena výroba jídel ani jiná činnost, jejíž výsledkem by bylo zvýšení některých ukazatelů (např. tuky a extrahovatelné látky, povrchově aktivní látky a detergenty a.p) nad rámec znečištění obvyklého u splaškových vod (viz tabulka). Není proto instalováno žádné předčisticí zařízení před vstupem do veřejné kanalizace.

Tabulka: Produkce a znečištění splaškových odpadních vod

| Produkce | Znečištění |
| --- | --- |
| Areál A | BSK 5 | NL | RL | EL |
| m3/d | M3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
| 5,1 | 1596,3 | 255 | 0,407 | 275 | 0,438 | 500 | 0,798 | 5 | 0,008 |
| Areál B | BSK 5 | NL | RL | EL |
| m3/d | M3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
| 12,3 | 3849,9 | 255 | 0,982 | 275 | 1,059 | 500 | 1,954 | 5 | 0,019 |
| Areál C | BSK 5 | NL | RL | EL |
| m3/d | M3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
| 2,4 | 751,2 | 255 | 0,192 | 275 | 0,207 | 500 | 0,376 | 5 | 0,004 |
| CELKEM | BSK 5 | NL | RL | EL |
| m3/d | M3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
| 19,8 | 6197,4 | 255 | 1,581 | 275 | 1,704 | 500 | 3,128 | 5 | 0,031 |

Vysvětlivky: NL - nerozpuštěné látky, BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku, RL - rozpuštěné látlky, EL - extrahovatelné látky

Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody areál neprodukuje, skladové ani výrobní technologie nemají nároky na potřebu průmyslové či technologické vody

Dešťové vody

Při výpočtu bilance dešťových vod je postupováno  v souladu s projektem a jeho bilancí zastavěných a zpevněných ploch a  ploch nezpevněných. Přehled ploch vychází z údajů v části A:

| Areál Odvodněné plochy v m2 | Areál A Velinský | Areál B VENET | Areál C BARACOM | Cílový stav CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy | 1408 | 4724 | 1918 | 8050 |
| Komunikace a zpev. plochy | 1860 | 3570 | 1420 | 6850 |
| Zeleň a vegetační panely | 872 | 3165 | 622 | 4659 |
| Celkem | 4140 | 11459 | 3960 | 19559 |

Orientační stanovení průtoku dešťových vod

Průtok dešťových vod  Q v l/s je odvozen podle vzorce	Q  =  y  .  A .  q

kde y  je součinitel odtoku  podle následující tabulky, A  je odvodněná plocha /ha/, q  je vydatnost návrhového deště   l/s/ha /. Součinitele odtoku y z různých ploch :Zastavěné plochy /střechy / - 0,90  	Zpevněné plochy (živice) - 0,80    Zeleň - 0,1

Bilance odvedených dešťových vod pro dílčí areály A-C

| Areál A | Celková plocha m2 | y | Reduk. Plocha m2 | Q15 (l/s) | M15 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy | 1408 | 0,9 | 1267,2 | 15,97 | 14,37 |
| Komunikace a zp.plochy | 1860 | 0,8 | 1488,0 | 18,75 | 16,88 |
| Zeleň | 872 | 0,1 | 87,2 | 1,20 | 1,08 |
| Celkem | 4140 | 0,69 | 2842,4 | 35,82 | 32,33 |

| Areál B | Celková plocha m2 | y | Reduk. Plocha m2 | Q15 (l/s) | M15 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy | 4724 | 0,9 | 4251,60 | 53,57 | 48,21 |
| Komunikace a zp.plochy | 3570 | 0,8 | 2856 | 35,99 | 32,39 |
| Zeleň | 3165 | 0,1 | 316,5 | 3,99 | 3,59 |
| Celkem | 11549 | 0,64 | 7424,1 | 93,54 | 84,19 |

| Areál C | Celková plocha m2 | y | Reduk. plocha m2 | Q15 (l/s) | M15 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy | 1918 | 0,9 | 1726,2 | 21,75 | 19,58 |
| Komunikace a zp.plochy | 1420 | 0,8 | 1136 | 14,31 | 12,88 |
| Zeleň | 622 | 0,1 | 62,2 | 0,78 | 0,7 |
| Celkem | 3960 | 0,73 | 2924,4 | 36,85 | 33,16 |

Vysvětlivky: Q15 = průtok 15 min deště    M15 = množství odvedené vody za dobu 15 min deště

Bilance odvedených dešťových vod pro  areál celkem

| Způsob zastavění | Celková plocha m2 | y | Reduk. Plocha m2 | Q15 (l/s) | M15 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střechy | 8050 | 0,9 | 7245 | 91,29 | 82,16 |
| Zpevněné plochy celkem | 6850 | 0,8 | 5480 | 69,05 | 62,15 |
| Zeleň | 4659 | 0,1 | 465,9 | 5,87 | 5,28 |
| Celkem | 19559 | 0,67 | 13190,9 | 166,21 | 149,59 |

Vysvětlivky: Q15 = průtok 15 min deště    M15 = množství odvedené vody za dobu 15 min deště

Návrhový déšť byl uvažován v intenzitě 126 l/sec/ha  za předpokladu  doby trvání t=15 minut a periodicity   p = 1,0

Stanovení průtoku je v této fázi pouze informativní - bylo stanoveno ve spolupráci s investorem  pro účely územního řízení a posouzení v rámci této dokumentace a bude  případně upřesněno v dokumentaci pro stavební povolení  na základě stanovení přesných ploch, hodnoty intenzity přívalového deště a povrchu upravených a odvodňovaných ploch.

Uvažujeme – li roční bilanci odvedených srážkových vod pro průměrný  srážkový úhrn 550 mm, dojdeme k celkovému ročnímu množství odvedených srážkových vod 7 255 m3. Lze tedy předpokládat, že z plochy areálu bude ročně odvedeno mezi 7 – 8 tisíci m3 srážkových vod..

Dešťové vody budou rozděleny důsledně na čisté - představované vodami ze střech a dešťové vody s možností kontaminace - z komunikací, parkovacích a manipulačních ploch.

Dešťové vody z komunikací, manipulačních ploch  a  parkovišť budou předčištěny na odlučovačích ropných látek. Gravitačním čištěním v odlučovači lze zabezpečit  na odtoku koncentraci NEL v prvních jednotkách mg/l,   max. 5  mg/l. Použitím sorpčního filtru lze dále zlepšit účinnost lapolu a snížit koncentrace NEL na 0,2 - 0,4 mg/l. Výtok z lapolu lze uzavřít v případě havárie.

Dešťové vody v každém z areálů budou svedeny do retenčních nádrží RN1-RN3 a z nich do nově vybudovaného sběrače D.  Před vypouštěním do dešťové  kanalizace budou vody zdrženy v retenčních  nádržích. Z retenčních  nádrží budou vody vypouštěny do nově vybudovaného sběrače regulovaným odtokem max. 10 l/s

Odvedení  splaškových a dešťových  vod

Odpadní vody z hodnoceného areálu budou svedeny samostatnými přípojkami DN 200 do splaškové kanalizace DN 300, která odvádí odpadní vody na ČOV Zdiby. Na tuto veřejnou kanalizaci je areál napojen přípojkou DN 300, která je za hranicí pozemku zaústěna do revizní šachty.

Systém vnitroareálové kanalizace je oddílný, a je rozdělena na větev která odvádí splaškové vody přímo do kanalizace DN300,. , na větve D1- D3  které odvádějí dešťové vody přes retenční nádrže RN1 – RN3 do nově budovaného hlavního sběrače „D“ a dále přes stávající odvodňovací příkop do recipientu. Dešťová kanalizace je dále členěna na „zaolejovanou“ která odvádí vody z parkovišť a manipulačních ploch do stávající retenčních nádrží přes předčisticí zařízení  a na „čistou“ která odvádí vody ze střech přímo do retenčních nádrží.

Systém dešťové kanalizace je rozdělen podle charakteru odtékajících vod na dešťovou kanalizaci odvádějící srážkové vody ze střech a z komunikací před a mezi vlastními jednotlivými areály A,B a C (mající charakter veřejných komunikací), a na dešťovou kanalizaci odvádějící srážkové vody ze zpevněných ploch vnitřních dvorů jednotlivých areálů, kde se předpokládá stání a parkování nákladních vozidel. Plochy pro stání osobních vozidel jsou navrženy ze zatravňovacích panelů. Každý areál A, B a C má vlastní systém dešťové kanalizace, který je napojen na hlavní sběrač dešťové kanalizace, napojený na bezpečnostní přepad z ČS Zdiby, dále přes příkop této stavby až do stávající vodoteče.

Kanalizační potrubí bezpečnostního přepadu z čerpací stanice Zdiby (akce Prosecká radiála Letňany – Zdiby) je vedeno od čerpací stanice podél komunikace I/9 do prostoru proti stávající zahrádkářské kolonii, podchází tuto komunikaci a je vedena po okraji pozemku motorestu až k poli, kde je zaústěna do stávajícího příkopu.  Profil potrubí koncového úseku pod motelem je DN 400 , materiál obetonovaná kamenina. Stávající příkop byl v rámci celé akce upraven v celé délce až po jeho zaústění do stávajícího vodoteče na kraji obce Zdiby. Příkop navazuje na výústní objekt od bezpečnostního zatrubněného přepadu. Příkop je veden po okraji pole pod stávající příjezdní komunikací do zahrádkářské kolonie. Příkop má minimální rozměry – šířka ve dně 0,3 m, hloubka 0,3 m, sklon svahů 1 : 1,5. V celé délce je dno zpevněno.

Systém dešťové kanalizace (čisté) jednotlivých areálů  se skládá z dílčích větví dešťové kanalizace (větve D1, D1a, D2, D2a, D3, D3a), do kterých jsou napojeny přípojky od uličních vpustí a přípojky od dešťových svodů ze střech navržených objektů. Na trase jednotlivých kanalizačních větví dešťové kanalizace jsou osazeny revizní šachty po max. vzdálenosti 50 m. Profil potrubí je od DN 200 po DN 400. Spády od 0,7 do 2 %. Celková délka dešťové kanalizace D1 v areálu A je včetně přípojek 378 m, délka kanalizace D2 v areálu B je 485 m, délka kanalizace D3 v areálu C je 283 m.

Systém dešťové kanalizace (znečištěné ropnými produkty) jednotlivých areálů, který odvádí srážkovou vodu ze zpevněných ploch vnitroareálových dvorů, zachycuje pomocí uličních vpustí nebo odvodňovacích žlabů  tuto vodu a pomocí přípojek ji odvádí navrženými větvemi kanalizace (větve D1b,D2b,D3b) přes koalescenční odlučovače KO1-KO3 na sorpční filtr SF1-SF3, a dále do systému dešťové kanalizace (čisté) jednotlivých areálů. Koncentrace NEL na odtoku ze sorpčního filtru je zajištěna výrobcem těchto nádrží DYWIDAG ve výši 0,2 mg/l. Hydraulická kapacita jednotlivých zařízení v areálech jsou pro KO1 a KO 3 6l/s, pro KO2     20 l/s. Podobně sorpční filtry SF 1 a SF 3 jsou dimenzovány na průtok 10 l/s, SF 2 na průtok 20 l/s:

Po spojení obou systémů dešťové kanalizace jsou vody odvedeny do retenční nádrže (každý areál má svojí nádrž RN1-RN3), kde je dešťová srážka akumulována a průběžně vypouštěna s trvale nízkým odtokem cca 2 až 5 l/s. Celkový odtok dešťových vod z průmyslového areálu je potom ve výši cca 10 l/s. Retenční nádrže dále jsou vybaveny bezpečnostními nornými stěnami a uzávěrem, a tak mohou sloužit i jako pojistné nádrže pro případ ropné havárie v areálu. Retenční nádrže mají bezpečnostní přepady pod stropem nádrže, které mohou odvádět srážkovou vodu v případě mimořádných dešťových přívalů.  Objemy retenčních nádrží jsou RN 1 = 33 m3 , RN 2´=85 m3, RN 3=33 m3.

Hlavní sběrač „D“ je veden přes vnitroareálové dvory  jednotlivých areálů podél hranice se sousedícími pozemky zahrádkářské kolonie. Začíná u retenční nádrže RN 1 a je veden průmyslovým areálem, přechází zahrádkářskou kolonii parc.č. 247/3 na pozemek motelu 242/4, kde je napojen do nové šachty na stávajícím bezpečnostním přepadu. Profil sběrače DN 250 až DN 400, spád 0,7 %, celková délka 206 m, z toho délka trasy po pozemcích mimo areál je 45 m. Na trase jsou osazeny typové prefabrikované revizní šachty po max. vzdálenosti 50 m. Tato varianta předpokládá dohodu se správcem kanalizace, která není doposud sjednána..

Variantně je proto zpracována také varianta 2, která je napojena přímo na příkop stávajícího bezpečnostním přepadu. V tomto případě je délka sběrače delší cca 213 m, z toho délka trasy po pozemcích mimo areál je 65 m. Umístění trasy přechodu přes jednotlivé pozemky a komunikaci této varianty závisí na dohodě s dotyčnými vlastníky pozemků. Tato varianta předpokládá rovněž vybudování nového výpustního objektu pro eliminaci erozních vlivů.

Koncepčně je tedy odvedení dešťových vod řešeno následovně: Dešťové vody z areálu budou svedeny ze střech a zpevněných ploch do jednotlivých větví oddílné areálové kanalizace, které jsou přes odlučovače a retenční nádrže napojeny na centrální sběrač „D“, který ústí do šachty kanalizace stávajícího bezpečnostního přepadu (variantně přímo do příkopu bezpečnostního přepadu) a dále do příkopu bezpečnostního přepadu a do Přemyšlenského potoka. Trasa příkopu a koryto Přemyšlenského potoka bude pro tyto účely upraveno tak, aby vyhovovalo kapacitně a byly eliminovány negativní vlivy eroze apod. Jedná se tedy o odvedení vod do příkopu bezpečnostního přepadu prosecké radiály, kde se budou vody z části zasakovat, z části budou odvedeny do Přemyšlenského potoka.

Stav příkopu bezpečnostního přepadu si vyžádá jeho rekonstrukci a rovněž pro zlepšení odtokových poměrů Přemyšlenského potoka bude provedena jeho revitalizace. Koncepční návrh těchto úprav je v části B.III.5., detailně budou rozpracovány projektem revitalizace.

### III.3. ODPADY

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnocenou stavbou průmyslového areálu Stará pošta Zdiby  jsou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, tj. je jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. Zařazení je provedeno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou MŽP ČR č.381/2001 Sb.  kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně nepříliš velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně a to rovněž v menších množstvích.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu

Odpady, vznikající při výstavbě průmyslového areálu Stará pošta Zdiby lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě návrhu zastavovacího plánu (koordinační situace – navrhovaný stav)  a předpokládaného rozsahu skrývky a charakteru výstavby.

S ohledem na  charakter terénu a výstavby, zejména předpokládaný plošný způsob zakládání objektů  je možno  předpokládat poměrně malý  rozsah terénních úprav a proto je předpokládána s ohledem na požadavky investorů, uvedené v části potřeba surovin spíše výrazněji nedostatková bilance zemin.

Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace pro stavební povolení.V předchozích částech jsou provedeny orientační bilance potřeby násypové zeminy.

Skrývka ornice a podorničí (mocnost cca  0,4 m) není v souladu s platnými předpisy hodnocena jako odpad a bude dále využita v souladu s podmínkami pro odnětí půdy ZPF. Dle předběžné bilance se bude jednat cca o 8000 m3 ornice a podorničí.

Demoliční práce nepředpokládáme, pozemek je nezastavěný a není třeba odstraňovat žádné stavby ani komunikace.

V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci výstavby (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, dřevo, barvy, izolační materiály, sklo a plasty, materiál charakteru demoličního odpadu apod.) , které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující přehledné tabulce:

Tabulka  Bilance odpadů z výstavby

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Množství t | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Barva osahující org. rozpouštědla | N | 0,01 | LOF |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky | O | 0,03 | SPAL |
| 17 01 01 | Beton | O | 5 | SKL |
| 17 01 02 | Cihly | O | 2 | SKL |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | 1 | SKL |
| 17 02 01 | Odpadní dřevo | O | 1 | SPAL |
| 17 02 02 | Odpadní sklo | O | 0,1 | RECYKL |
| 17 02 03 | Odpadní plast | O | 1 | RECYKL |
| 17 03 02 | Asfalt bez dehtu | O | 0,5 | RECYKL |
| 17 04 05 | Odpadní železo, ocel | O | 1 | RECYKL |
| 17 04 08 | Odpadní kabely | O | 0,2 | RECYKL |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad (zbytky zeleně) | O | 5 | KOMP |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 3 | SKL |

Vysvětlivky: LOF = likvidace odbornou firmou, SKL - skládkování, SPAL = spalovna,

RECYKL- recyklace, KOMP - kompostárna

Odpady vznikající při provozu

Provoz průmyslového areálu Stará pošta ve Zdibech není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že zde realizované skladovací, výrobní a distribuční procesy jsou do značné míry bezodpadové a většinu odpadu lze recyklovat či regenerovat.

V areálu A se jedná o dovoz, skladování a zpracování polotovarů z PUR pěny (molitanu) a výrobu matrací, v případě areálu B se  jedná o výrobní a skladové prostory s administrativním zázemím s hlavní ápní skladování, zpracování a výroby kovů.

Areál C představují  skladové prostory s administrativním zázemím. Z hlediska funkční náplně nejde o výrobu, ale provozování služeb pro stavebnictví.

Podle údajů provozovatelů se v případě areálu A ročně se přiveze 1500tun molitanových kvádrů a ročně se vydá 1500 tun molitanových produktů (matrace, polotovary pro čalouníky aj.   Vznikající potencionální  "odpad" – zbytky molitanu  se zcela využívá - část se drtí a prodává jako výplň do polštářů atd., ostatní se lisuje a prodává do Německa a dále do USA, kde se z toho vyrábí pojený molitan, nebo se to používá jako tepelné izolace do chodníků a podlah domů, což je  rozšířené především v USA)

Do areálu  B se ročně  přiveze 1000 tun  železa, které bude opracováno na různé produkty. Podle údajů provozovatele se běžně pracuje  s 5% odpadem.

Do areálu C týdně přijedou dva kamiony se stavebními hmotami, inertního odpadu se vyprodukuje podle  údajů provozovatele  cca 40 m3 týdně.

Dále  lze předpokládat v malé míře odpadní plasty  (fólie PVB a vadné či poškozené plastové části výrobků. Z údržby a obslužných provozů lze předpokládat odpadní tkaninu s čištění strojů a zařízení, odpadní kondenzát z kompresoru, odpadní strojní a hydraulické oleje a maziva. Dále vznikne odpad vyhořelých zářivek. Dále odpady s čištění retenční nádrže a kal z lapolu, uliční smetky a odpad z údržby zeleně.

Z provozu skladové a expediční části předpokládáme odpadní obalové materiály - papír a lepenka, dřevěné palety, odpadní plastová fólie případně kovové vazací pásky a.p.

Z provozu administrativně-sociální části vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude likvidován konvenčním svozem, a sběrový papír, který bude odděleně shromažďován a recyklován odvozem do sběrny.

Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat převážně o odpady kategorie ostatní (O), z nichž valnou část tvoří odpady recyklovatelné. Odpady nebezpečné (N) se omezí pouze na odpadní provozní kapaliny a odpady z čištění a strojů. Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a odvezeny oprávněnou firmou k likvidaci či regeneraci.

Tabulka : Bilance odpadů z provozu

| Kód | Název | Kat. | Množství t/r | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla | O | 0,15 | LOF |
| 12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů | O | 10 | RECYKL |
| 12 01 05 | Plastové hobliny a třísky | O | 0,05 | RECYKL,.LOF |
| 12 01 21 | Upotřebené brusné nástroje a materiály | O | 0,5 | RECYKL |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N | 0,01 | RECYKL |
| 13 05 02 | Kal z odlučovačů olejů | N | 0,05 | LOF |
| 13 01 10 | Nechlorované hydraulické minerální oleje | N | 0,005 | RECYKL |
| 15 01 01 | Papír a/nebo lepenkový obal | O | 5 | RECYKL |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | 2,5 | LOF |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O | 2 | SPAL |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály... | N | 0,08 | LOF |
| 16 01 17 | Železné kovy | O | 30 | RECYKL |
| 16 01 20 | Sklo | O | 20 | RECYKL |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | 0,10 | LOF |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků | O | 100 | RECYKL |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry | O | 10 | RECYKL |
| 17 09 04 | Stavební odpady ostatní | O | 50 | RECYKL |
| 20 01 01 | Papír a/nebo lepenka (sběr. pap.) | O | 2 | RECYKL |
| 20 01 21 | Zářivky | N | 0,1 | LOF |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad (zbytky zeleně) | O | 5 | KOMP |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 40 | SKL |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 4 | SKL |
| 20 03 06 | Odpad z čištění kanalizace | O | 5 | KOMP |

Odpady z provozu se shromažďují v shromaždišti v halách v k tomu určených nádobách odděleně podle druhů a jsou pravidelně odváženy k likvidaci mimo prostor závodu do zařízení k tomu určených.

Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po 30 letech ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická.

### III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ

III.4.1. Hluk

Etapa výstavby. Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje Hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| 2 | Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 3 | Rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 4 | Nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | Nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 7 |
| 2 | Čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | Domíchávače betonové směsi (3 kusy) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | Stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| 5 | Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy) |  | LpA1 = 80 dB(A) | 6 |
| Doprava | Nákladní automobily Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Etapa provozu  Bodové zdroje hluku.  V rámci uvažovaného záměru bylo pro objekty Průmyslového areálu – Stará  pošta, Zdiby uvažováno s následujícími stacionárními zdroji hluku:

Tab: Přehled stacionárních zdrojů hluku

| Objekt | Číslo zdroje hluku ve výpisu programu HLUK+ | hladina akustického tlaku (dB(A)) | provoz zdroje v noci |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1. komín kotelny | přenos z kotelny - 63 dB (A) – 11,4 m | ano |
| A | 2. zásobování skladu | 85 dB (A) – 2 m | ne |
| A | 3. expedice ze skladu | 85 dB (A) – 2 m | ne |
| A | 4. přenos hluku z haly | 55 dB (A) – 5 m | ano |
| A | 5. – 6. přenos hluku z haly | 60 dB (A) – 5 m | ano |
| B | 7. komín kotelny | přenos z kotelny - 63 dB (A) – 14,5 m | ano |
| B | 8. přenos hluku z haly | 55 dB (A) – 6 m | ne |
| B | 9. přenos hluku z haly | 60 dB (A) – 6 m | ne |
| B | 10. - 13. zásobování skladu | 85 dB (A) – 2 m | ne |
| B | 14. jedn. klimatizace CV D 7P X-267A/6-1- sání | 59 dB (A) – 9 m | ne |
| B | 15. jedn. klimatizace CV D 7P X-267A/6-1- výduch | 59 dB (A) – 9 m | ne |
| C | 16. komín kotelny | přenos z kotelny - 63 dB (A) – 10 m | ano |
| C | 17. - 18. přenos hluku z haly | 60 dB (A) – 5 m | ne |
| C | 19. přenos hluku z haly | 55 dB (A) – 5 m | ne |
| C | 20. zásobování skladu | 85 dB (A) – 2 m | ne |

Plošné zdroje hluku

Plošnými zdroji hluku v rámci uvažovaného záměru jsou parkoviště   u objektů Průmyslového areálu. Uvažován je počet pohybů osobních automobilů tak, jak byl prezentován v předcházejících částech předkládané dokumentace.

Liniové zdroje hluku

Liniovými zdroji hluku jsou intenzity dopravy na komunikačním systému a její změny tak, jak jsou prezentovány v příslušné kapitole předkládané dokumentace.

III.4.1.  Záření radioaktivní a elektromagnetické

V areálu  nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroji jiného ionizujícího záření.

Podle této mapy se lokalita staveniště nachází v oblasti přechodu mezi nízkým a vysokým  radonovým rizikem 1 Pt  - nízké riziko a 3 Qt vysoké radonové riziko).

Toto hodnocení je možné pokládat za orientační a bude doplněno při podrobném geologickém průzkumu a podle něj navržena příslušná opatření na ochranu zaměstnanců.

Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a laserů (včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Instalace světelných reklam a poutačů s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje. Trafostanice jako nevýznamný zdroj elektromagnetického záření je umístěna ve stavebně izolovaném prostoru tak, že nemůže v žádném případě negativně ovlivnit ani pracovníky areálu, ani obsluhu tohoto areálu.

V provozu nebudou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla).

### III.5. doplňující údaje

III.5.1.  Koncepce revitalizace toku Přemyšlenského potoka

Potřeba zlepšení odtokových poměrů si vyžádá úpravu koryta příkopu, do kterého je svedena kanalizace stávajícího bezpečnostního přepadu prosecké radiály. Pro zlepšení odtokových poměrů je navržena i revitalizace Přemyšlenského potoka (úprava koryta a průtočných rybníků apod.).

Tyto požadavky, které vznikly v průběhu zjišťovacího řízení, nelze dávat do souvislosti pouze s posuzovaným záměrem, ale je nutné je chápat v kontextu hydrologických poměrů a dlouhodobě neřešeného odvedení dešťových vod celého povodí potoka a zastavěného území obce Zdiby.

Koncepci navržených opatření lze ve stručnosti popsat takto:

Technické řešení revitalizace toku Přemyšlenského potoka bude řešet jeho část od rybníka s hrází tvořící státní silnici směr na Klecany až po areál Stará pošta, severně obce. Koncepce bude řešit i protipovodňová opatření  s odpovídající ochranou území na velké vody  do Q20.

Celková délka revitalizovaného toku je kolem 2,1 km. Z toho cca 1 km  spodní trasy  tvoří revitalizace stávající trasy se stanovením podmínek na úpravy nyní neudržovaného a okolními majiteli a uživateli pozemků omezovaného profilu vodoteče s návrhem na rekonstrukce stávajících vodohospodářských děl a pročištěním koryta, odstraněním nevhodných úprav, lokálně  s doplněním potřebných stabilizací zanedbaného profilu koryta a s probírkou stávající vegetace a dosadbou potřebné nové vegetace.

Významné vodní plochy tvořící dolní část toku jsou:

- dolní průtočný rybník o rozloze cca 1,2 ha  s potřebnou  nápravou hráze, výpustného objektu, úpravou břehových partií a opravou dostaveb s vedením kanalizačního řadu

- prostřední soukromý  ( neprůtočný ) rybník s plochou cca 0,3 ha ve velmi špatném stavu s nutnou jeho rekonstrukcí, bude jen zhodnocen stav

- boční vodní plocha požární nádrže – koupaliště, s vlastním pramenným zdrojem o rozloze cca 0,2 ha v neudržovaném a zanedbaném stavu s návrhem úprav

- horní, nyní skoro zanesený malý rybník o ploše cca 0,1 ha nutný k rekonstrukci,  s možností zvětšení vodní plochy s návrhem úprav

Horní část trasy, vedená od objektu horního rybníka  bude  o plánované délce cca 1,1 km a vytvoří tak nové, nyní ještě neexistující koryto situované v prvních cca 550 m do stávajících stísněných poměrů  území.  Trasa  tohoto úseku nového koryta zde tak bude respektovat vybudovaný kanalizační řad v obci po pravé straně a po levé straně hranice soukromých pozemků. Vedení osy koryta  bude se snahou vytvořit mírně zvlněnou trasu s příčným profilem přírodě blízkého charakteru se stabilizací přírodním kamenivem.

S ohledem na výškové uspořádání kanalizace a jejich přípojek bude část koryta budována v násypech a prostory vzniklé severně od koryta budou využity jako ochranné retenční prostory charakteru poldru s  vegetačním doprovodem.

Zbývající část revitalizace toku bude tvořit horní trasa nového koryta, vedená od plánované výstavby areálu skladových hal. Bude hlavně řešit bezproblémové odvedení dešťových vod z nově plánovaných urbanizovaných ploch severně nad obcí  korytem vedeným na západ podél  severní rodinné zástavby obce. Šířkové uspořádání záboru tohoto úseku bude předjednáno s obcí, doporučuje se širší pruh, pro možnost vyloučení jen přímé trasy v území tvořícím spádnici.

Podélný profil nových koryt se spádovým a profilovým řešením bude  navržen na podkladě hydrotechnických výpočtů na základě přesného geodetického zaměření. Upřednostní větší počet nízkých stupňů s místními malými tůňkami a vegetačním doprovodem. Na základě vodohospodářského řešení a reálných příčných profilů  koryt budou zhodnoceny a navrženy využitelné retenční prostory s vymezením jejich ochranných pásem v území.

Budou upřesněna potřebná  nápravná opatření na revitalizaci stávajících koryt a objektů na toku, a budou stanoveny požadavky na chování v okolí koryta. Navržená trasa bude zakreslena do pozemkových map za účelem projednání potřebných záborů s majiteli, a bude zároveň navržena vhodná etapizace revitalizace toku a objektů na něm.

Na základě projednané koncepce studie revitalizace a provedení podrobného tachymetrického zaměření  potřebných území ( předpokládá se i dotvarování území, mělce osazená kanalizace,  prostory poldrů  ) a skutečných úrovní stávajících kanalizací pak budou zpracovány projekty jednotlivých etap revitalizace s upřesněním  technického řešení na podkladě podrobného zaměření.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.1.1. Dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

Dosavadní využívání zájmového území výstavby je s ohledem na to, že se jedná o součást zemědělské půdy provozování intenzivní rostlinné výroby - v době šetření porostlé nesklizenou hořčicí bílou, s výskytem vytrvalých plevelů

Území vykazuje známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění nad 80%, odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti malých vodotečí).

Plocha zájmového území výstavby se nachází na okraji obce Zdiby. Na jihu navazuje na areál Výzkumného ústavu geodetického topografického a kartografického (VÚGTK). Z východní strany je ohraničena silnicí č. 608/II z Prahy-Kobylis přes Zdiby a končící napojením na dálnici D8. Ze západní a severní strany území lemuje zahrádkářská oblast s chatami. Souborně jde o antropicky významně pozměněná stanoviště.

Plánovaná výstavba hal zapadá do řady objektů podél silnice č. 608/II, kde na sebe navazují směrem od Zdib budovy Purtex s.r.o. a areál VÚGTK a směrem od dálničního exitu areál motorestu „Stará pošta“ oddělený pruhem zahrad. Problematické jsou tedy spíše východní a západní okraje, které jsou otevřeny do volné krajiny.

Směrem na západ od zájmové plochy se krajina  poměrně prudce svažuje (v prostoru zahrad) a poté se opět mírně zvedá (pole). Pro pohledové odstínění by bylo potřeba při ozelenění použít dřeviny s vyšším vzrůstem.

Východní část navazuje dále za silnicí č. 608 na pole, která jsou protnuta dálnicí D8. Dálnice D8 bez dřevinného doprovodu při okrajích znehodnocuje krajinný ráz okolí. Pro pohledové odclonění budoucích hal by bylo žádoucí doplnění mezernatého lemu dřevin již zmíněným javorem mléčem. Ten je ještě možné vtroušeně doplnit například lípou plstnatou, která je odolná vůči znečištěnému městskému ovzduší.

Při dodržení výše uvedených hledisek není začlenění do krajiny příliš zatěžující a krajinný ráz nebude příliš narušen, navíc při ozelenění areálu dojde k částečnému doplnění zeleně v krajině.

Z hlediska dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje je především třeba bezpodmínečně dodržet  regulativy, stanovené územním plánem ve vztahu zastavěná plocha a plocha zeleně a další opatření, navržená v rámci tohoto dokumentace (těžiště zemních prací realizovat nejdříve ke konci vegetačního období, v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat projekt sadových úprav areálu a projednat jej s OkÚ RŽP – oddělením ochrany přírody a dodržet další dále uvedené zásady.

C.1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  součástí zemědělského půdního fondu a byly využívány dlouhodobě  k intenzivní rostlinné velkovýrobě – především k pěstování obilovin.

Celé okolí posuzované stavby má silně urbanizovaný ráz – od jihu navazuje na areál VÚGTK. Z východní strany je ohraničena silnicí č. 608/II z Prahy přes Zdiby na Klíčany a napojení na dálnici D8. Ze západní a severní strany území lemuje zahrádkářská kolonie.

Určité ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno uvažovat pouze při technologické nekázni či havárii (viz v příslušné části dokumentace).

V širším posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb, v platném znění. (horní zákon).

Nejbližší těžební  prostory jsou zcela mimo posuzované území  a posuzovaná výstavba se s nimi  nedostává do konfliktu a je v souladu se záměry řešeného konceptu ÚPSÚ Zdiby  a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb, v platném znění. (horní zákon).

C.1.3. Územní systém ekologické stability

Podklady ohledně místního ÚSES pro Zdiby a okolí zpracoval v rámci Generelu lokálních systémů ekologické stability v katastrálních územích Bašť, Husinec, Klíčany, Klecany, Drasty, Máslovice, Větrušice, Vodochody, Hoštice,, Zdiby, Brnky, Přemýšlení  Ing. Jan Dřevíkovský, Kutná Hora, v listopadu l993.

Posuzované území leží v ploché krajině, na západě ohraničené hlubokým údolím Vltavy, na k. ú. Zdiby. Krajina je zde osídlena a zemědělsky využívána již od doby kamenné, což se projevuje téměř úplným odlesněním. Celková výměra území posuzované obce Zdiby je 1013 ha.

Tab. Charakteristika ekologické stability území

| K. ú. | Ekologicky stabilní prvky, % | Ekologicky labilní prvky, % | KES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Les. půda | Zem. kult. | Vodní plocha | Zem. kultura | Nezem. plocha |  |
| Zdiby | 0,36 | 4,26 | 4,77 | 79,36 | 9,83 | 0,053 |
| Brnky | 16,68 | 2,43 | 19,23 | 47,82 | 8,79 | 0,340 |
| Přemýšlení | 20,30 | 8,31 | 29,24 | 53,65 | 8,35 | 0,472 |

Koeficient ekologické  stability (KES) pro celé řešené území je 0,195, což je pod průměrem KES okresu Praha – východ, který  je 0,327.

Přitom je třeba mít na zřeteli, že KES do 0,39 charakterizuje velmi intenzívně využívané území.

Z uvedeného vyplývá, že posuzované území patří jako celek mezi území velmi intenzívně využívané. Ostatní k. ú. ležící na úrodné Zdibské tabuli mají KES nižší, zvláště Klíčany s neuvěřitelným koeficientem ekologické stability 0,004.

Největší a nejvýznamnějším prvkem ES je údolí Vltavy se strmými stráněmi a bočními hlubokými, většinou zalesněnými údolími menších vodních toků. Dalším významným ekologicky stabilním prvkem v území je lesní komplex Beckov na k. ú. Bašť.

Ostatní území se vyznačuje výraznou převahou intenzivních kultur, nedostatkem rozptýlené zeleně či jiných přírodě blízkých prvků. Zvlášť deprimující jsou ohromné lány orné půdy severně od Klecan a jižně od Hoštic a Klíčan bez jediného stromu a keře, jen místy se skupinami ruderálních plevelů.

Biogeografické členění a vymezení skupin typů geobiocénů

Posuzované území z větší části spadá do sosiekoregionu II/16 Pražská plošina a z části (východní, k.ú. Bašť) do sosiekoregionu I/3 Polabská tabule. Podle návrhu regionálního SES byly v řešeném území popsány biochory II/16/1 hlubokých údolních zářezů vodních toků (biochora kontrastně modální) v údolí Vltavy včetně strmých strání a přilehlých úzkých údolí, II/16/2 modální biochora teplých suchých pahorkatin, II/16/3 modální biochora mírně teplých suchých pahorkatin a I/3/2 modální biochora teplých rovin akumulačního rázu nižších teras.

Základními biogeografickými jednotkami pro zpracování lokálního SES jsou skupiny typů geobiocénů (STG). STG jsou soubory ekologicky si podobných geobiocenóz v segmentu stejných trvalých ekologických podmínek. STG jsou určeny ekologickými řadami a vegetačním stupněm a na zemědělské půdě BPEJ.

Vegetační stupně a ekologické řady stanovené v území:

vegetační stupeň:

1 - dubový

2 - bukodubový

V posuzovaném území je tato STG:

2 AB 3  Fagi - querceta

Rozptýlená zeleň v řešeném území je vzácná. Je tvořena většinou doprovodnou zelení podél komunikací, většinou ovocných stromů nižší kvality, místy převážně keřovými porosty na mezích, větrolamy na k. ú. Zdiby a drobnými remízky v plochách zemědělské půdy (vzácně).

Významnými plochami z hlediska ekologické stability a krajiny jsou extenzívní sady, někdy již léta neobhospodařované. Na těchto plochách vznikla hodnotná bylinná společenstva a v několika případech tyto sady přecházejí v porosty lesního charakteru náletem různých dřevin.

Přirozenou sukcesí zde vznikají přírodě blízká společenstva. Proto jsou tyto lokality z hlediska ekologické stability velmi významné. Takovéto staré sady a delší dobu neobhospodařované plochy jsou hlavně na Černé skále v k. ú. Klecany a na k. ú. Hoštice a Vodochody.

Pokud se týká vlivu posuzované stavby na ÚSES je možno konstatovat, že se žádného současného ani navrhovaného prvku nedotýká, ani jej přímo neovlivňuje.

Nebližším prvkem ÚSES je lokální biokoridor LBK 5, procházející jižně od VÚKG po okraji obce Zdiby. Jednotlivý zákres nejbližších skladebných prvků ÚSES dokládá   výřez mapy lokálního ÚSES 1:10.000, doložený v části H tohoto dokumentace.

C.1.4. Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly(viz mapa chráněných území přírody podle AOP Praha 1999, doložená v části H tohoto dokumentace).

Nejblíže,  ve vzdálenosti cca 5 km severozápadně leží  NPR Větrušická rokle, představující spilitové skály s travnatými společenstvy, směrem jihozápadním ve vzdálenosti cca 4,5 km  PP Zámky – výchozy proterozoických hornin se skalními a lesostepními společenstvy.

Žádné z těchto chráněných území  nemůže být v žádném případě vlivy posuzovaného areálu negativně ovlivněno.

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.

Poloha záměru se nenachází v žádné  CHOPAV ani OP vodního zdroje (viz mapa vodohospodářsky chráněných území v části H).

C.1.5. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V bezprostředním okolí posuzované výstavby Průmyslového areálu Stará pošta Zdiby nejsou známy žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny.

Krajina řešeného území se nachází severně od Prahy. Jedná se o plochou úrodnou krajinu, převážně se sprašovým pokryvem. Tato krajina je již od neolitu osídlena a zemědělsky využívána. Výsledkem je téměř úplné odlesnění. Lesy a porosty vysoké a střední zeleně se dnes nacházejí jen na plochách nevhodných nebo méně vhodných k zemědělskému využití. Jsou to plochy kamenitých a skalnatých strání; plochy s mělkou vrstvou půdy, s půdami kyselými a zamokřenými. Ostatek krajiny je velmi intenzivně využíván. Většinou pro zemědělskou výrobu. V jihozápadní části řešeného území, zvláště na k. ú. Brnky a Přemýšlení jsou rozsáhlé plochy s chatovou zástavbou a zahrádkářskými koloniemi. Na severu je plocha továrního letiště závodu Aero Vodochody.

Obec Zdiby je doložena r. 1266. Pozdně barokní zámek z konce 18. století, patrový, obdélný, s mansardovou střechou a vikýři. Zbytky anglického parku.

Kostel Povýšení svatého Kříže připomínán r. 1384, dnešní podoba z r. 1734, další úpravy byly provedeny v 19. století.

,

Všechny  uvedené kulturně - historické památky Zdib se nachází mimo dosah posuzované zástavby a nebudou plánovanou výstavbou ani provozem průmyslového areálu  Stará pošta nijak dotčeny.

S ohledem na staré  osídlení již od neolitu lze však doporučit ve smyslu ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona  č.242/1992 Sb. uvědomit příslušný Archeologický ústav o posuzované aktivitě.

C.1.6. Území hustě zalidněná

Z hlediska hodnocení územní koncentrace výroby, bydlení a služeb se posuzovaná oblast nachází na samém okraji pražského metropolitního regionu ve  středočeském regionu, kterému je přisuzována koncentrace I. stupně.

Vlastní obec Zdiby a její okolí se již nachází ve silně až středně hustě osídleném území – podle údajů z internetu je obec charakterizována následovně:

Oficiální název (1) OBEC ZDIBY

adresa úřadu PRŮBĚŽNÁ 11 25066 ZDIBY

Statistické údaje

ZUJ: 539058 ID obce: 19241 Statut města: Ne Počet částí: 4 Katastrální výměra: 969 ha Počet obyvatel: 955 Z toho v produkt. věku: 587 Průměrný věk: 40.9 Pošta: Ano Škola: Ne Zdravotnické zařízení: Ne Policie: Ne Kanalizace (ČOV): Ne Vodovod: Ano Plynofikace: Ne

Posuzovaný areál je situován poměrně izolovaně od obytné zástavby obce, jejíž severozápadní hrana je od hranice areálu vzdálena zhruba

C.1.7. Území extrémně zatěžovaná, staré ekologické zátěže

Zájmové území výstavby a jeho bezprostřední okolí patří v rámci metropolitního regionu hlavního města Prahy k územím  relativně méně zatíženým. Jako hlavní ekologickou zátěž území lze jmenovat vlivy automobilové dopravy (imisní situace, dopravní zátěž, hluková zátěž). Dálnice D8 sice odvedla tranzitní dopravu dále od obce a poklesla tak dopravní zátěž stávající silnice II/608 vedoucí obcí , zároveň však vytvořila předpoklady k doplňujícím investicím v jejím okolí (celní sklady apod.). Přesto lze konstatovat, že zatížení území vlivem dopravy je v rámci regionu průměrné a přesto že vlivy dopravy jsou markantní, nevytvářejí předpoklady pro vznik dlouhodobě neudržitelných stavů (překračování imisních limitů, konfliktní situace) vedoucích k poškozování životního prostředí. K tomu přispívají i realtivně příznivé přírodní podmínky, které popisovanou zátěž do značné míry eliminují.

V obci Zdiby a jejím okolí se nevyskytuje větší průmyslový podnik, který by zvyšoval ekologickou zátěž území. Většinu faktorů, ovlivňujících kvalitu životního prostředí v obci, lze tak přiřadit k faktorům regionálním (blízkost hlavního města, páteřní dopravní tahy v blízkosti obce, apod.).

Staré ekologické zátěže (průmyslem devastované plochy, důlní činnost, staré skladky, kontaminovaná území) se v zájmovém území nevyskytují. V menším rozsahu byla identifikována kontaminace podzemních vod a zemin v okolí motorestu, pocházející zřejmě z provozu čerpací stanice v minulosti. V současné době není již tato zátěž aktuální.

## C.2. Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území

C.2.1. Ovzduší a klima

Západní část širšího zájmového území spadá do teplé klimatické oblasti, klimatického okrsku suchého s mírnou zimou s kratším svitem slunce. Ostatní území spadá do oblasti mírně teplé, okrsku suchého s mírnou zimou. Průměrné teploty vzduchu v řešeném území se pohybují okolo 8 °C a průměrný roční úhrn srážek je 500 - 550 mm.

Klimaticky tedy převážně řadíme území do okrsku B2 mírně teplý, mírně suchý, s převažující mírnou zimou. Okrsek lze charakterizovat průměrnou roční teplotou 8-9 oC, průměrným ročním úhrnem srážek 500 - 600 mm. Porovnání měsíčních úhrnů srážek v posledních letech s dlouhodobým normálem pro lokalitu Kbely je v následující tabulce:

Tabulka: Měsíční úhrny srážek - stanice Kbely (mm)

| Rok | Měsíce |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| 1951-80 | 25 | 22 | 31 | 38 | 67 | 79 | 72 | 71 | 43 | 38 | 32 | 26 | 544 |
| 1995 | 22 | 25 | 32 | 35 | 66 | 111 | 80 | 63 | 78 | 8 | 30 | 35 | 585 |
| 1996 | 9 | 22 | 20 | 14 | 144 | 95 | 115 | 49 | 35 | 24 | 27 | 21 | 575 |
| 1997 | 11 | 26 | 43 | 26 | 29 | 72 | 122 | 65 | 16 | 28 | 26 | 43 | 507 |

Z tabulky je oproti normálu zřejmá tendence koncentrace srážek do srážkově výrazně nadprůměrných letních měsíců v posledních letech, což je generelní trend v oblasti. Pro období devadesátých let přelomové roky tisíciletí je charakteristické větší kolísání průměrných měsíčních úhrnů, kdy se střídají srážkové výrazně podnormální měsíce s úhrny srážek kolem 15 -20 mm s výrazně nadnormálními s úhrny 80 – 100 mm.

Kvalita ovzduší  v zájmovém území je poměrně dobrá, k čemuž  přispívají dobré rozptylové podmínky – oblast je velmi dobře ventilovaná. 	Převládající větry vanou z jihozápadu (odborný odhad větrné růžice je v tabulce jejich průměrná rychlost je 4 - 5 m/s. Vertikální teplotní gradient je převážně normální až izotermní.  Převládá proudění ve vyšších vrstvách atmosféry, inverzní stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý charakter. Déletrvající inverzní stavy se vyskytují poměrně řídce, a soustřeďují se na zimní měsíce.

Tabulka  Odhad větrné růžice pro oblast Zdiby

|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součet | 16.19 | 6.41 | 8.96 | 9.21 | 10.45 | 17.99 | 17.14 | 10.68 |  | 100.00 |
| 1,7 m/s | 5.38 | 4.39 | 5.02 | 4.64 | 5.24 | 3.27 | 2.80 | 2.75 | 2.97 | 36.46 |
| 5,0 m/s | 9.00 | 1.96 | 3.84 | 4.21 | 5.02 | 12.05 | 10.86 | 5.67 |  | 52.61 |
| 11,0 m/s | 1.81 | 0.06 | 0.10 | 0.36 | 0.19 | 2.67 | 3.48 | 2.26 |  | 10.93 |

Kvalitu ovzduší ovlivňují regionální i lokální zdroje. Regionální zdroje vytvářejí především pozadí škodlivin, patří sem vliv elektráren v severních Čechách, elektrárna Mělník a některé velké průmyslové komplexy (Neratovice, Kralupy), na pozaďové koncentrace škodlivin působí i přenos škodlivin z území pražské aglomerace..

.

Jako hlavní faktor, lokálně ovlivňující kvalitu ovzduší, lze označit dopravu – páteřní regionální tahy I/8 (dálnice D8) a II/608. Území leží v prostoru mimoúrovňového křížení těchto komunikací, což je hlavní faktor lokálně určující kvalitu ovzduší. Frekvence dopravy na místní komunikační síti  (silnice Zdiby Veltěž-Klecany) je poměrně malá, přesto lze její vliv na pozadí škodlivin zahrnout.

Kvalita ovzduší ve Zdibech není pravidelně sledována imisním měřením mobilní monitorovací stanice OHES ani měřením na stacionárních stanicích. Průměrné roční koncentrace IHr lze tak odhadnout dle měření ve srovnatelných částech okresu a okrajových částech hlavního města Prahy a modelového řešené oblasti Prahy pro polétavý prach 15-20 g/m3, pro oxid siřičitý SO2 18-20 g/m3, pro oxidy dusíku na 20 – 25 g/m3. V blízkosti dálnice lze očekávat vyšší průměrné koncentrace oxidů dusíku v rozmezí Ihr = 30-35 g/m3 To jsou hodnoty výrazně pod přípustnými imisními limity. Překročení limitních koncentrací je výjimečné, a pohybuje se v povolené toleranci 5% roční doby.

Souhrnně lze konstatovat, že kvalita ovzduší v zájmovém území je přes významné lokální působení liniových zdrojů poměrně dobrá, k čemuž přispívají  velmi dobré rozptylové podmínky a absence větších stacionárních lokálních zdrojů znečištění.

C.2.2. Geomorfologie, geologie a  půda

.

.Morfologie, orografie. Zájmové území náleží z geomorfologického hlediska v západní části Středolabské tabule (VIB-3), resp. v její části Českobrodské tabuli (VIB-3C). Tento geomorfologický celek se vyznačuje velmi mírně členitým parovinným reliéfem, který byl modelován zejména vlivy větrné a vodní eroze.

Východně od Zdib je generelně plochý reliéf s nadmořskou výškou kolem 280 m n.m.členěn řadou mělkých údolí potoků s generelním směrem JZ - SV (Mratínský, Hovorčovický, Líbeznický a Zlonínský potok) a pozvolna se svažuje SV směrem do údolí Labe. Všechny uvedené potoky jsou levostranné přítoky Labe, které je možno považovat za regionální erozivní bázi. Charakter reliéfu je zde parovinný.

Oblast obce Zdiby a její západní okolí již leží za regionální rozvodnicí a z morfologického hlediska ze zde již dominantně uplatňuje snaha o vyrovnání erozivní báze toku Vltavy. Terén je členitější a jeho skon prudší, a terén je výrazně erozivně modelován činností Přemyšlenského potoka, který pramení na výchozech hornin svrchní křídy na západ od Zdib. Směrem k Vltavě se údolí prudce zařezává a nabývá kaňonovitý charakter. Charakter reliéfu je pahorkatinný.

Na jihu a jihozápadě je území geomorfologicky poměrně výrazně ohraničeno údolím Vltavy a jejích přítoků, které již náleží k sousední Brdské podsoustavě.

Souvislejší lesní porosty se prakticky nevyskytují, s výjimkou porostů na západ zájmového území na svahu údolí Přemyšlenského  potoka.

Výrazně dominantní morfologické prvky se v území nevyskytují, v širším okolí jako dominanta působí hora Ládví (359 m n.m.)  Za výrazný liniový antropomorfní prvek lze označit těleso dálnice D8, která probíhá napříč zájmovým územím.

Vlastní staveniště leží na svahu lokální elevace v nadmořské výšce kolem 300 m n.m.. Má plochý, místně svažitý reliéf , svažující se k JZ směrem do údolí Přemyšlenského potoka.

Geologické poměry . Regionálně geologicky řadíme zájmové území na jižní okraj české křídové tabule. Sedimenty svrchní křídy tvoří předkvartérní podklad celého zájmového území, představují systém kolektorů podzemní vody a jsou významné i z hlediska inženýrskogeologického. Souvrství svrchní křídy spočívá diskordantně na proterozoických horninách kralupsko- zbraslavské skupiny. V oblasti se poměrně výrazně uplatňují i mladší pokryvné útvary - terciérní fosilní terasy a kvartérní sedimenty.

Horniny svrchního proterozoika jsou zastoupeny zejména grafitickými břidlicemi a drobami či jejich střídáním. V komplexu břidlic a drob se nacházejí polohy metavulkanitů - splilitů a buližníků, které jsou odolné vůči větrání a vytváří obvykle výrazné elevace povrchu proterozoika. V oblasti Zdib lze horniny proterozoika očekávat v hloubce zhruba  50 -60 m pod povrchem, neboť jsou překryty mocným mladším sedimentárním komplexem. Na povrch vystupují na příkrém svahu údolí Vltavy.

Bazální část svrchnokřídových uloženin tvoří souvrství perucké, řazené k sladkovodní sedimentaci cenomanu. Souvrství není plošně rovnoměrně vyvinuto, tvoří převážně izolované výplně depresí předkřídového reliéfu a jeho mocnost obvykle nepřesahuje 6 m. V oblasti Zdib tento stratigrafický horizont obvykle chybí.  Petrograficky se jedná o šedé prachovité jílovce a prachovce s obsahem organické hmoty (prouhelněné zbytky rostlin). Následuje souvrství korycanské, které se ukládalo v mořském prostředí cenomanu. Jedná se o souvrství tvořené převážně střednozrnnými až hrubozrnnými pískovci s nepravidelnými  polohami slepenců a prachovců. Směrem do nadloží jsou sedimenty zrnitostně jemnější, strop souvrství je tvořen typickými jemnozrnnými glaukonitovými pískovci, které místy přecházejí do prachovců až jílovců. Souhrnná mocnost souvrství cenomanu je cca 15- 20 m

Svrchní část křídových uloženin reprezentuje spodnoturonské bělohorské souvrství. Na bázi tohoto stratigrafického celku jsou vyvinuty šedé až nazelenalé jílovce o proměnlivé mocnosti 3 - 5 m. Následují typické sedimenty spodního turonu - písčité slínovce, lokálně označované jako opuky. Jedná se o místy lavicovitě odlučné písčitoprachovité horniny tmelené karbonátem. Na sever od Zdib jsou sedimenty turonu reprezentovány pískovci a prachovci jizerského souvrství.  Na plochách nespojitosti jsou impregnovány oxidy železa. Obsahují výrazně  odolnější polohy s křemitým tmelem, tzv. spongility. Na povrchu turonské slínovce zvětrávají v úlomkovité eluvium, obvykle silně zjílovělé, mocné cca 1,5 m. Sedimenty turonu dosahují mocnosti cca 30-40 m.

Na povrchu křídových hornin leží tzv. zdibská fosilní terasa Vltavy . Jedná se o fluviolakustrunní sedimenty pliocenního stáří, které reprezentují zahliněné písky až štěrkopísky s vložkami jílů. Jedná se o sedimentární komplex s nepravidelným vývojem a s kolísavou mocností, která v maximech dosahuje 10 m, v průměru se pohybuje kolem5 - 6 m. Lokálně není vyvinuta vůbec nebo v malých mocnostech kolem 1 m.

Nejmladší kvartérní pokryvné útvary tvoří převážně eolické sedimenty, reprezentované spraší a sprašovými hlínami. Jedná se o jemnozrnné okrově zbarvené sedimenty s obsahem vápnitých vyloučenin (cicváry, žilky) a úlomků slínovců na bázi. Mocnost nepřesahuje obvykle 2m. Z kvartérních sedimentů se vyskytují úlomkovité svahové hlíny a sutě, které mají charakter jílovitých hlín s vysokým podílem úlomků slínovců. V zastavěném území je výše popsaný přirozený kvartérní pokryv částečně nebo úplně nahrazen antropogenními sedimenty - navážkami a násypy. Jedná se převážně o písčitohlinitý a škvárovitý materiál, místy i materiál charakteru stavebních rumů.

Názorně zobrazuje geologické poměry výřez z geologické mapy v přílohové části

Schematicky lze předpokládaný ideální geologický profil lokality  popsat takto:

00,0 - 01,0	hlinitopísčitá až písčitá hlína místy navážka, kvartér - recent

01,0 - 03,0  sprašové hlíny místy vápnité, kvartér-holocén

03,0 - 10,0  zahliněný štěrkopísek u báze poloha jílů, terciér - pliocén

10,0 - 50,0  slínovce, prachovce a pískovce u báze jílovce, na povrchu rozvětralé v jílovité 		eluvium, svrchní křída, turon

50,0 - 60,0  jemnozrnné pískovce, svrchní křída - cenoman

60,0 - 		grafitické břidlice a droby s vložkami metavulkanitů a silicitů, proterozoikum

Uvedený profil byl rekonstruován z archivních vrtů u motorestu na Staré poště (vrt DB-1, Vodní zdroje Praha 1972) a dvou vrtů vyhloubených pro objekt Geodézie (stavební geologie Praha 1976).

Inženýrskogeologické poměry jsou v zájmovém území obvykle jednoduché, neboť v hloubkách které přichází v úvahu pro situování základové spáry, lze očekávat pravidelnou geologickou stavbu a únosnost zvětšující se s hloubkou. Komplikace mohou způsobovat polohy spraší, které jsou náchylné k prosedání. Křídové horniny jsou obvykle vhodné pro zakládání, komplikace může způsobovat jílovité eluvium slínovců.  Sedimenty fosilní terasy tvoří poměrně konsolidované a únosné základové půdy. Bezprostředně v prostoru staveniště logistického centra lze do hloubky cca 1,5 m očekávat deluviální hlíny a dále zahliněné štěrkopísky fosilní zdibské terasy, jejichž mocnost lze odhadnout na 7-8 m.

Půdní poměry Většinu širšího území pokrývají černozemě, místy černozemě degradované na spraších, středně těžké s příznivým vodním režimem. Na západním a jižním okraji území jsou hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a rendziny. Severní okraj území pokrývají hnědé půdy na píscích a hnědé půdy černozemní. V údolích vodních toků, jsou nivní půdy na nivních uloženinách, těžké často zamokřené a podél vodních toků na k.ú. Bašť černozemě lužní středně těžké. Na plochách jižně od Veltěže se nacházejí hnědozemě na hlinitých spraších, středně těžké s příznivým vodním režimem.

Vzhledem k tomu, že v rámci výstavby dochází k záboru půdy viz  též základní popis provedený  v části B dokementace.

C.2.3. Hydrogeologické a hydrologické poměry

Z hydrogeologického hlediska je území poměrně významné, neboť se zde vyskytují horniny s příznivými kolektorskými vlastnostmi ve kterých se vytváří zvodně využitelné pro zásobování vodou. Území je však poměrně intenzivně odvodňováno, významně se uplatňuje blízkost regionální rozvodnice a hydrogeologické poměry se poměrně výrazně mění se vzdáleností od erozivní báze. Nejvýznamnější jsou z hydrogeologického hlediska horniny svrchní křídy.

Zvodnění v horninách proterozoika je vázáno na převážně puklinově propustné břidlice, které jsou samy o sobě pouze velmi omezeně propustné. Hydraulické vlastnosti charakterizuje velmi nízký koeficient transmisivity T v řádu 1.10-6 - 1.10-5 m2.s-1. Transmisivita se vyznačuje velmi vysokou variabilitou. Využitelná vydatnost zvodně je zanedbatelná, vydatnosti v řádu 0,X l/s jsou výjimečné, a lze je dosáhnout pouze při zastižení zvodnělého puklinového systému, obvyklé vázaného na tektonicky oslabené zóny z živějším oběhem podzemní vody. Obvyklá vydatnost nepřesahuje setiny  l/s a zvodeň je pro zásobování vodou nepoužitelná.

Z hydrogeologického hlediska jsou nejvýznamnější horniny svrchní křídy, ve kterých je možno v zájmovém území odlišit dvě zvodně. Hlubší je vázána na kolektor  pískovců mořského cenomanu, mělčí na písčité slínovce a pískovce spodního turonu. V případě, že není vyvinut horizont izolační horizont peruckých vrstev, nelze obě zvodně hydraulicky odlišit.

Cenomanská zvodeň je vázána na převážně průlinově propustné pískovce. Koeficient filtrace se v cenomanském kolektoru pohybují v rozmezí řádů 1*10-4 - 1*10-5 m-1.s-1, koeficient transmisivity v řádech 1*10-3- 1.10-4 m2.s-1. Variabilita transmisivity je nízká. Chemismus podzemní vody je převážně typu Ca(Mg)-HCO3-SO4, s alkalickou nebo slabě alkalickou reakcí, středně mineralizované.

Turonská zvodeň je vyvinuta v písčitých slínovcích bělohorského souvrství, resp. pískovcích a prachovcích jizerského souvrství.. Jedná se o kolektor s kombinovaným typem propustnosti, uplatňuje se však převážně puklinová propustnost. Koeficient filtrace kolísá v rozmezí několika řádů z vyhodnocení čerpacích a stoupacích zkoušek byly zaznamenány hodnoty od 1*10-3 do 1*10-8 m-1.s-1. Rozptyl v rozmezí pěti řádů lze pozorovat i u koeficientu transmisivity. Popsaná variabilita je ovlivněna několika faktory, z nichž nejvýznamnější je litologické složení, četnost puklin a pozice vůči erozivní bázi. Chemismus podzemní vody je převážně typu Ca-Mg-SO4-HCO3 s vysokou mineralizací a slabě alkalickou reakcí.

Směr proudění podzemní vody v křídových horninách je ovlivněn zejména vzdáleností od erozivní báze, přítomností infiltračních čel křídových hornin a sklonem vrstev do centra pánve k SV. V oblasti infiltračních čel proudí podzemní voda směrem k erozivní bázi (toku Vltavy) tj. k západu, ve větších vzdálenostech od erozivní báze (za rozvodnicí) se uplatňuje sklon vrstev do centra pánve a voda proudí k severovýchodu. Uvedené skutečnost je příčinou značných rozdílů ve vydatnosti jímacích vrtů, kdy byly zastiženy vydatnosti kolem 0,4-0,5 l/s až po vrty s vydatností kolem 0,01 l/s nepoužitelné pro zásobování. Z hlediska upravitelnosti jsou podzemní vody řazeny do II. kategorie, t.j. při použití pro pitné účely vyžadují složitější úpravu. Na závadu bývají obvykle vysoké obsahy železa a manganu, a dále obsah dusíkatých látek.

Zvodnění pliocenní zdibské terasy je proměnlivé podle polohy vůči erozivní bázi a závisí i na faciálním vývoji tohoto kolektoru. V oblasti rozvodnice není terasa obvykle zvodněna vůbec. Ve větších vzdálenostech od rozvodnice lze očekávat hladinu podzemní vody v hloubkách kolem 6-10 m pod terénem, a obvykle hydraulicky souvisí s křídovou zvodní.

Kvartérní pokryv není obvykle zvodněn, nelze však zcela vyloučit, zejména při vyšších srážkových úhrnech, výskyt plošně omezených lokálních zavěšených zvodní. Kvartérní kolektor je z hydrogeologického hlediska nevýznamný, neboť akumuluje pouze nesouvislou zvodeň s minimální vydatností, která je vázána na propustnější polohy ve spraších a sprašových hlínách. Spraše samy o sobě obvykle neakumulují podzemní vodu a mají izolační vlastnosti. Lze konstatovat úzkou spojitost s intenzitou atmosférických srážek, kterými je dotována. Hladinu podzemní vody lze v souvislosti s popisovanou zvodní zastihnout výjimečně již v poměrně malých hloubkách pod terénem (cca 3 m), zvodnění má však občasný charakter a bývá aktivováno v obdobích s vyššími srážkovými úhrny. Zvodeň má pouze zanedbatelnou vydatnost a je snadno odčerpatelná. Výskyt takových zvodní v zájmové oblasti, která  tvoří převážně infiltrační (nikoli akumulační) oblast, je nepravděpodobná. Jedná se o kolektor s výrazně průlinovým typem propustnosti, jehož hydraulické parametry charakterizuje koeficient transmisivity T = 1,5.10-6 - 1,0 .10-5 m2.s-1. Variabilita transmisivity je poměrně nízká. Vydatnost zvodně je zanedbatelná.

V prostoru staveniště lze předpokládat méně významné zvodnění sedimentů zdibské terasy, souvisící hydraulicky s významnějším zvodněním v turonských sedimentech. Hladinu podzemní vody lze očekávat v hloubce kolem 6 -8  m pod terénem, směr proudění k JZ směrem k lokální erozivní bázi. Ustálenou vydatnost zvodně lze předpokládat maximálně  kolem 02 -0,25 l/s

Antropogenní znečištění podzemních vod bylo v minulosti indikováno u motorestu ve Zdibech, kde byly analyzovány zvýšené obsahy ropných látek pocházející zřejmě z bývalého objektu čerpací stanice PHM. Vzhledem k časové odlehlosti již není tato kontaminace riziková.

Hydrogeologické poměry ilustruje výřez z hydrogeologické mapy v přílohové části.

C. 2.4. Hydrologie a vodní toky

Posuzované území leží bezprostředně na regionální  rozvodnici povodí Dolní Vltavy od Rokytky po ústí (číslo pořadí 1-12-02) a Labe od Jizery po Vltavu (1-05-04). Západní část zájmového území, do nějž patří i obec Zdiby, odvodňuje Přemyšlenský potok (1-12-02-016) který pramení na výchozech křídových hornin západně od obce v nadmořské výšce cca 270 m n.m.  Východ širšího zájmového území odvodňuje Líbeznický potok (1-05-04-025) který pramení u obce Pakoměřice v nadmořské výšce zhruba 250 m n.m. Tato pozice je z hydrologického hlediska určující, neboť zájmové území leží na vyvýšenině na hranici obou povodí a představuje infiltrační oblast. V obou případech se jedná o málo vodné toky. Z hydrologického hlediska je významná i relativní blízkost erozivní báze Vltavy, která je na úrovni zhruba 175 m n.m. Z uvedeného plyne, že území je poměrně intenzivně odvodňováno a nedochází zde k akumulaci povrchových vod.

Z popsané hydrologické pozice území (viz výřez z vodohospodářské mapy v přílohové části) vyplývá, že území slouží pro oba vodní toky jako pramenná oblast.

Vzhledem k tomu, že popisovaný areál je odvodněn do povodí Přemyšlenského potoka, jsou dále popisovány pouze parametry této vodoteče.

Přemyšlenský potok pramení ve Veltěži západně od Zdib a z menší části odvodňuje kolektorsky významné horniny svrchní křídy, které jsou významné z hlediska zásob podzemní vody (viz část hydrogeologie). Severně od Veltěže má vodoteč občasný charakter, souvislý průtok má vodoteč od mokřadu (zarostlého rybníka) v obci Zdiby, do kterého jsou zaústěny odvodňovací příkopy a dešťové řady ze severní části obce.

V pramenné oblasti jsou využívané vodní zdroje (motorest, výzkumný ústav)  sloužící pro lokální i hromadné zásobování vodou. Do vodoteče jsou zaústěny odvedené dešťové vody z obce Zdiby, odvodnění komunikací a areálů (celnice, výzkumný ústav).  . Na horním toku má tato vodoteč kolísavý průtok s maximy kolem 0,1 m3/s, průměrné průtoky jsou řádově nižší a pohybují se v řádu 0,01 m3/s. Přemyšlenský potok není  významným tokem ve smyslu vyhl. 470/2001 Sb. Potok na svém horním toku prochází širokým mělkým údolím a jsou na něm zřízeny menší rybníky,  z nichž největší u výzkumného ústavu Tesla má plochu cca 0,7 ha. Rybníky působí částečně jako retence a regulují průtok v Přemyšlenském potoce, jejich stav však v důsledku zanedbané údržby není uspokojivý. Lze proto konstatovat , že zejména horní tok Přemyšlenského potoka bude nutno revitalizovat a upravit tak, aby plnil svoje funkce.

.

Z uvedeného vyplývá, že zájmové území je  intenzívně odvodňováno, prakticky veškeré srážkové vody stékají po povrchu a nedochází zde prakticky k akumulaci ani povrchových vod. K tomu kromě popsané hydrografické poloze na rozvodnici přispívá i reliéf území a geologická stavba, které urychlují a zvyšují odtok z území.

Kvalita vody v Přemyšlenském potoce není výrazně negativně ovlivněna, potok je recipientem přečištěných odpadních vod z obce Zdiby. Jiné významné zdroje znečištění se v jeho povodí nenacházejí. Z tohoto důvodu je kvalita ve většině ukazatelů poměrně dobrá a nepřekračuje třídu znečištění III ve smyslu ČSN 75 7221 Hodnocení kvality vody v povrchových tocích. Stupeň 1. značí velmi čistou, neznečištěnou vodu použitelnou pro zásobování prakticky bez úpravy, stupeň 5. silně znečištěnou vodu nepoužitelnou ani jako průmyslová voda.

C.2.5. Fauna a flóra

Flora zájmového území. Posuzovaná lokalita náleží do oblasti termofytika (Thermophyticum), fytogeografického obvodu českého termofytika (Thermobohemicum).

Zájmová plocha je zemědělsky obhospodařované pole (v době průzkumu s nesklizenou hořčicí bílou), s výskytem vytrvalých plevelů. S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány zejména následující druhy, které byly zjištěny především na okrajích území:

Byliny: pýr plazivý (Agropyron repens), srha říznačka (Dactylis glomerata), lipnice luční (Poa pratensis), lipnice roční (Poa annua), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), sveřep jalový (Bromus sterilis), bojínek luční (Phleum pratense), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), řebříček obecný (Achillea millefolium), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), bodlák obecný (Carduus acanthoides), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), jitrocel větší (Plantago major), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), mochna pětilístek (Potentilla reptans), mochna husí (Potentilla anserina), vikev plotní (Vicia sepium), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), vrbka úzkolistá (Chamaenerium angustifolium), mák vlčí (Papaver rhoeas), svízel přítula (Galium aparine), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolium), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), locika kompasová (Lactuca serriola), vrbovka chlumní (Epilobium collinum), hluchavka nachová (Lamium purpureum), růže šípková (Rosa canina), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), rožec rolní (Cerastium arvense), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), lebeda hrálovitá (Atriplex latifolia), komonice lékařská (Melilotus officinalis), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), čekanka obecná (Cichorium intybus), konopice polní (Galeopsis tetrahit), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), ostrožka polní (Consolida regalis), lnice květel (Linaria vulgaris), bedrník větší (Pimpinella major), bér zelený (Setaria viridis), na poli zasetá hořčice bílá, oves.

Dřeviny jižního lemu (podél oplocení s VÚGTK): růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra), ořešák královský (Juglans regia), slivoň (Prunus). Lem je mezernatý, dřeviny poměrně nízké (okolo 5 m), nepříliš hodnotný.

Dřeviny východního lemu (podél silnice): topol černý (Populus nigra), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), třešeň ptačí (Cerasus avium), bez černý (Sambucus nigra), slivoň (Prunus), růže šípková (Rosa canina), hrušeň obecná polnička (Pyrus communis), javor mléč (Acer platanoides), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius). Lem dřevin je mezerovitý a nesourodý. Slouží k pohledovému odclonění plochy výstavby,  proto je žádoucí jej ponechat a po ukončení výstavby doplnit vhodnými druhy dřevin. Nejhodnotnější z tohoto zeleného pásu jsou tři vzrostlé javory mléče, bylo by tedy vhodné použít stejný druh i k případnému doplnění.

Severní a západní okraj zájmové plochy lemují zahrady s chatami, které jsou osázeny převážně ovocnými a okrasnými dřevinami.

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Fauna zájmového území. Průzkum fauny dokládá ochuzené stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem ve vegetačním období byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně:

- savci – hraboš polní (Microtus arvalis), předpoklad dočasného výskytu kuny skalní (Martes foina) vzhledem k blízkosti lidských sídel.

- ptáci – kos černý (Turdus merula), straka obecná (Pica pica), vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer montanus). Na lovu zastižena káně lesní (Buteo buteo). Dále byl zaznamenán přelétající holub hřivnáč (Columba palumbus).

- plazi - výskyt ještěrky obecné (§§)  nebyl prokázán a není ani předpokládán.

- hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé charakteristické druhy vybraných skupin, např.

- motýli - okáč zední (Lasiommata megera), babočka paví oko (Nymphalis io), bělásek zelný (Pieris brassicae).

- brouci - střevlíček obecný (Pterostichus mellanarius), střevlíček hnědý (Calathus fuscipes), páteříček žlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), svižník (Cicindela germanica), mandelinka šťovíková (Gastroidea viridula), krytohlav hedvábitý (Cryptocephalus sericeus).

- dvoukřídlí - bzučivka zední (Pollenia rudis), masařka obecná (Sarcophaga carnaria), moucha (Pyrelia vivida), komár pisklavý (Culex pipiens).

- blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera), mravenec černý (Lasius niger), kutilky rodu Ammophila. Ojediněle poletující čmeláci (Bombus sp.) § - čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terrestris).

- rovnokřídlí - saranče vlašská (Calliptamus italicus), kobylka šedá (Platycleis grissea), kobylka zelená (Tettigonia viridissima), cvrček polní (Gryllus campestris).

- síťokřídlí - zlatoočka obecná (Chrysopa carnea).

- ploštice - ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice páskovaná  (Graphosoma lineatum), kněžice zelená (Palomena viridissima), vroubenka (Syromastus rhombeus).

- další bezobratlí - z pavouků slíďáci rodu Pardosa. Ulity i jedinci hlemýždě zahradního (Helix pomatia), páskovky keřové (Cepaea hortensis) a vlahovky narudlé (Monachoides incarnata).

V rámci zájmového území nejsou příliš vhodné podmínky pro rozvoj populace, charakteristický výskyt a reprodukci zvláště chráněných druhů podle přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. Těžiště výskytu čmeláků nebylo možno stanovit.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

Břehové porosty a vegetační doprovod Přemyšlenského potoka

Přemyšlenský potok začíná v obci Zdiby odtokem z místního rybníčku. Potok je asi 0,5 m široký s malým průtokem.V obci se protéká mezi domy v opevněném korytě a částečně je zatrubněn do podzemí. Na kraji obce se stáčí východně a teče podél intravilánu. Asi po 200 m je potok opět sveden do potrubí a zhruba po 500 m ústí do soustavy dvou malých vodních nádrží. Na okraji intravilánu do Přemyšlenského potoka ústí stoka, vedoucí od plochy výstavby, která má charakter občasného toku. Její koryto je neupravené, přírodní a velmi zarostlé.

V břehovém porostu Přemyšlenského potoka se částečně objevují kulturní dřeviny z bezprostředně sousedících zahrad. Zjištěny byly: bříza bělokorá (Betula pendula), ořešák královský (Juglans regia), bez černý (Sambucus nigra), šeřík obecný (Syringa vulgaris), slivoň (Prunus), hrušeň (Pyrus), zlatice prostřední (Forsythia x intermedia).

Byliny břehového porostu mají velmi bujný růst, také díky organickým odpadům pocházejícím od obyvatel. Převažují nitrofilní druhy. Zjištěné druhy bylin: pýr plazivý (Agropyron repens), srha říznačka (Dactylis glomerata), lipnice luční (Poa pratensis), řebříček obecný (Achillea millefolium), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), locika kompasová (Lactuca serriola), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), lebeda hrálovitá (Atriplex latifolia), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pcháč oset (Cirsium arvense), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), štětka lesní (Dipsacus silvester), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus).

C.2.6. Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika charakterizovat následovně:

Podle této mapy se lokalita staveniště nachází v přechodu z oblasti nízkého radonového rizika 1 Pt  - nízké riziko na  sedimentech paleozoika (kambrium až devon) a 3 Qt – vysoké riziko  na kvarterních štěrcích a štěrkopíscích.

Toto hodnocení je možné pokládat za orientační a mělo by být doplněno při podrobném geologickém průzkumu.

Uvedenou skutečnost dokládá výřez z mapy radonového rizika  Středočeského kraje a Prahy v měřítku 1: 200 000  podle Českého geologického ústavu v části F.

Návrh stavby musí z hlediska ochrany lidského zdraví vyhovět Požadavkům na  omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Z hlediska současně zpracovaných dokumentů územního plánu sídelního útvaru obce Zdiby, zpracovaných AUA Praha (Agrourbanistický atelier), hlavní zpracovatel Ing. arch. Zeman se jedná o plochy průmyslové zóny zastavitelné v nejbližším návrhovém časovém horizontu.

Podle v části H tohoto dokumentace doloženého výřezu z konceptu územního plánu obce Zdiby se jedná o zónu pro areály výroby, skladů a služeb – komerční plochy.

Dořešit zbývá optimální komunikační napojení zóny – viz část komunikace a komunikační napojení.

Posuzovaná stavba je tedy v souladu s připravovanou  ÚPD obce Zdiby, což

dokládá  již citovaný výřez z konceptu ÚPSÚ.

# D. KOMPEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika předpokládaných vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Etapa výstavby

Výstavba – znečištění ovzduší

Rozsah stavebních a zemních prací je poměrně významný a lze proto očekávat, že etapa výstavby může představovat významné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

Výstavba – hluk

V další části předkládaného dokumentace je provedeno vyhodnocení akustické zátěže pro etapu výstavby. Jak je patrné z provedeného výpočtu, etapa výstavby nebude znamenat překračování povolených hygienických limitů pro etapu výstavby.

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a rekreačním objektům a při respektování výše uvedených doporučení lze hodnocený vliv považovat z hlediska velikosti za středně akceptovatelný. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

- při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií)

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

- veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě v denní době

- v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými zástěnami

Etapa provozu

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného dokumentace, v rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s vytápěním objektů Průmyslového areálu – Stará Pošta, Zdiby a s  dopravními nároky, a to pro oxidy dusíku a benzen. Řešeny jsou tři situace:

- stávající stav reprezentovaný příspěvky k imisní zátěží související s dopravou na komunikačním systému

- příspěvky posuzovaného záměru k imisní zátěži

- výsledné příspěvky k imisní zátěži ze stávající dopravy a ze zdrojů souvisejících  s provozem průmyslového areálu – Stará pošta, Zdiby

Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS 97. Výpočet byl proveden jednak ve výpočtové síti, jednak pro 4 body mimo výpočtovou síť. Body mimo výpočtovou síť představují jednak nejbližší objekt trvale obydlené zástavby obce Zdiby /výpočtové body č. 1 a 2/, jednak nejbližší rekreační objekty kolem uvažovaného záměru /výpočtové body č. 3 a 4 . Výpočtové body mimo výpočtovou síť, které jsou totožné i pro akustickou studii jsou v mapové a fotografické podobě prezentovány v kapitole vyhodnocující vlivy na ovzduší.

Vyhodnocení zdravotních rizik

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. Zvyšující se míra  zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu. Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila riziko na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře.

V rámci posouzení těchto vlivů byly zadána zpracovateli dokumentace studie, jejíž cílem bylo provést odhad a následné hodnocení možných zdravotních rizik, plynoucích z plánovaného záměru provozu Průmyslového areálu Stará pošta ve Zdibech.

Použitá metodika vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 – 1987 pro hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-87/045). Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU pro hodnocení rizik (EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94).

Terminologicky metodika vychází z materiálu publikovaných odborem ekologických rizik a metodiky monitoringu MŽP ČR (Základní pojmy spojené s hodnocením rizika – Zpravodaj MŽP VI, 2, červen 1995). Podrobně byla metodika specifikována ve Věstníku MŽP ČR ze dne 15. září 1996, částka 3.

Provedení hodnocení zdravotních rizik je v souladu s bývalým metodickým pokynem hlavního hygienika České Republiky „Hodnocení zdravotních rizik„ ze dne 16.11.1999 pod zn. HEM – 300-15.1.99/42358. Metodiku lze využít pro hodnocení jak zdravotních, tak environmentálních rizik plynoucích z působení chemických , fyzikálních a biologických faktorů, zejména jako podklad konkrétních aplikací při hodnocení rizik  plynoucích ze stávajících a plánovaných staveb.

Základní pojmy spojené s hodnocením rizika

Nebezpečnost je vlastnost látky či fyzikálního nebo biologického faktoru působit nepříznivý účinek na zdraví člověka či na životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená„ (daný faktor jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven (exponován).

Riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost, se kterou skutečně dojde za definovaných podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku. V číselném vyjádření se tato pravděpodobnost  může pohybovat od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k poškození dojde ve všech případech).

Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým faktorem a dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnosti mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění.

Určení nebezpečnosti (Hazard Identification)  Jedná se o první krok v procesu hodnocení zdravotního rizika, který zahrnuje sběr  a vyhodnocení dat o předpokládaných typech poškození zdraví, která mohou být vyvolána danými nebezpečnými faktory. Pro škodliviny emitované do ovzduší jsou shromážděny dostupné údaje o jejich účincích na lidské zdraví a na životní prostředí (databáze IRIS, databáze dostupné na internetu, databáze WHO apod.). K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat z hlediska vlivu na zdraví obyvatel za významné, patří znečištění ovzduší související s emisemi především oxidů dusíku a benzenu jako významných emitentů ovlivňujících imisní zátěž v souvislosti s dopravou.

Na základě Rozptylové studie lze vytipovat polutanty emitované do ovzduší, které lze v rámci posuzovaného záměru buď  vzhledem ke zjištěným koncentracím nebo známým vlastnostem považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu:

| látka | CAS |
| --- | --- |
| Oxidy dusíku | 10102-43-9 |
| Benzen | 71-43-2 |

###### Hodnocení pro sledované látky

Hodnocení je provedeno na základě následujících výsledků dle rozptylové studie:

Maximální hodnoty ve výpočtové síti ((g.m-3):

| Varianta | škodlivina | Rp | Kmax | Doba překročení Kmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max | min | max |
| Varianta rok 2003 Stávající doprava | NOx | 0,327392 | 2,768251 | 9,474211 | 119,198445 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Benzen | 0,003763 | 0,031819 | 0,108899 | 1,370097 | 0,000000 | 0,000000 |
| Varianta rok 2003 Výsledné příspěvky | NOx | 0,392681 | 3,600627 | 25,118121 | 205,591768 | 0,000000 | 2,428590 |
|  | Benzen | 0,004514 | 0,041387 | 0,288714 | 2,363124 | 0,000000 | 0,000000 |

##### Příspěvky k imisní zátěži bodů mimo výpočtovou síť

Výpočet imisní zátěže pro body mimo výpočtovou síť byl proveden celkem pro 4 výpočtové body, jejichž situování je patrné z mapové a fotografické přílohy v následující části předkládaného dokumentace.

pozn.: výpočtové body mimo výpočtovou síť představují nejbližší objekty obytné zástavby a jsou totožné s výpočtovými body akustické studie

1.řádek – Kmax

2.řádek – Rp

3.doba překročení Kmax

Příspěvky k imisní zátěži NOx – stávající stav ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49,5645 |  | 61,8505 |  | 11,6658 |  | 38,8744 |
| 1,2978 |  | 1,1443 |  | 0,6881 |  | 1,2804 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži NOx – příspěvky související se záměrem ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,4525 |  | 21,4798 |  | 37,2699 |  | 45,1053 |
| 0,1022 |  | 0,0946 |  | 0,2390 |  | 0,3308 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži NOx – výsledný stav (stávající doprava + příspěvky záměru ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59,3992 |  | 79,5765 |  | 47,0549 |  | 70,3639 |
| 1,4432 |  | 1,2770 |  | 0,9462 |  | 1,6395 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži Benzenu – stávající stav ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5697 |  | 0,7109 |  | 0,1341 |  | 0,4468 |
| 0,0149 |  | 0,0132 |  | 0,0079 |  | 0,0147 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži Benzenu – příspěvky související se záměrem ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2121 |  | 0,2469 |  | 0,4284 |  | 0,5185 |
| 0,0012 |  | 0,0011 |  | 0,0027 |  | 0,0038 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži Benzenu – výsledný stav (stávající doprava + příspěvky záměru ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6827 |  | 0,9147 |  | 0,5409 |  | 0,8088 |
| 0,0166 |  | 0,0147 |  | 0,0109 |  | 0,0188 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Hodnocení expozice pro oxidy dusíku

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že krátkodobé třicetiminutové maximální koncentrace u žádného z posuzovaných objektů nedosahují hodnotu 400 g/m3, nad kterou by bylo možné očekávat první prokazatelné projevy v podobě zvýšené reaktivity dýchacích cest a malého ovlivněni plicních funkcí u nejvíce citlivé části populace, to jest u astmatiku a pacientů s obstrukční chorobou plicní. Vzhledem k tomu, že přitom vycházíme z maximálních krátkodobých koncentrací za teoreticky nejnepříznivějších rozptylových podmínek, je v tomto odhadu dostatečná rezerva i pro případné další navýšeni o pozadí koncentrace oxidů dusíku ze vzdálenějších zdrojů.

K částečné kvantifikaci rizika výskytu některých nepříznivých zdravotních projevů u exponované populace doporučují Vít a Michalík v metodickém přístupu k hodnocení zdravotních rizik ze silniční dopravy použít predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová.

Na základě znalosti průměrné roční koncentrace je  možné odhadnout nárůst výskytu chronických respiračních symptomů a astmatických symptomů u dětí. U chronických respiračních symptomů jde o frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek apod. Též u frekvence akutních astmatických potíží se předpokládá pouze určitý podíl vlivu znečištěného ovzduší spolu s dalšími faktory, jako jsou studený vzduch, dráždivé látky ve vnitřním prostředí budov a respirační infekce a vzájemně potencovaný efekt působení vyvolávajících alergenů a znečištěného ovzduší. Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy vyskytují v cca 3%, výskyt astmatických respiračních symptomů uvádějí české studie v rozmezí 4-6 % .

Relativní riziko chronických respiračních syndromů je pak možné stanovit podle vztahu OR = exp((.C), kde ( je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,00260,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2  v (g/m3. Pro riziko výskytu astmatických respiračních symptomů je regresní koeficient (3 = 0,016 (95% CI = 0,002-0,030).

K odhadu rizika chronických účinků NO2 byly do výpočtu v tabulkách č.1 a 2  dosazeny modelové průměrné roční koncentrace IHr z rozptylové studie, které vycházejí pro body mimo výpočtovou síť číslo 201 - 204. Nejprve bylo provedeno vyhodnocení pro stávající hodnoty ročních průměrů, poté pro hodnoty zjištěné výpočtem pro výhledový stav. Ve výpočtu je zohledněna rovněž roční průměrná koncentrace 10 g/m3 dle modelu ATEM pro zájmové území, aby se výpočet pohyboval na straně bezpečnosti. Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 1:Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci – výpočtové body mimo výpočtovou síť

| Výpočtový bod | IHr | Výpočet OR= ex .C | Výskyt chron.resp.symptomů u dětí (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ug /m3) | OR 5% | OR prům | OR 95% | 5% | Prům | 95% |
| pozadí | 10,0000 | 1,0263 | 1,0565 | 1,0920 | 3,0790 | 3,1696 | 3,2760 |
| Varianta rok 2003 - stávající stav |
| maximum výpočtové sítě |  | 12,7683 | 1,0338 | 1,0727 | 1,1189 | 3,1013 | 3,2182 | 3,3567 |
| 201 |  | 11,2978 | 1,0298 | 1,0641 | 1,1045 | 3,0894 | 3,1923 | 3,3136 |
| 202 |  | 11,1443 | 1,0294 | 1,0632 | 1,1030 | 3,0882 | 3,1896 | 3,3091 |
| 203 |  | 10,6881 | 1,0282 | 1,0605 | 1,0986 | 3,0845 | 3,1816 | 3,2959 |
| 204 |  | 11,2804 | 1,0298 | 1,0640 | 1,1044 | 3,0893 | 3,1920 | 3,3131 |
| Varianta rok 2003 - výhledový stav |
| maximum výpočtové sítě |  | 13,6006 | 1,0360 | 1,0777 | 1,1271 | 3,1080 | 3,2330 | 3,3814 |
| 201 |  | 11,4432 | 1,0302 | 1,0650 | 1,1059 | 3,0906 | 3,1949 | 3,3178 |
| 202 |  | 11,2770 | 1,0298 | 1,0640 | 1,1043 | 3,0893 | 3,1920 | 3,3130 |
| 203 |  | 10,9462 | 1,0289 | 1,0621 | 1,1011 | 3,0866 | 3,1862 | 3,3034 |
| 204 |  | 11,6395 | 1,0307 | 1,0661 | 1,1079 | 3,0922 | 3,1983 | 3,3236 |

Tabulka č.2: Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci – – výpočtové body mimo výpočtovou síť

| Výpočtový bod | IHr | Výpočet OR= exp(b.C) | Výskyt astmat. symptomů u dětí současný stav(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/m3 ) | OR 5% | OR prům. | OR 95% | 5% | průměr | 95% |
| pozadí | 10,0000 | 1,0202 | 1,1735 | 1,3499 | 4,08% | 6,12% | 4,69% | 7,04% | 5,40% | 8,10% |
| Varianta rok 2003 - stávající stav |
| maximum výpočtové sítě |  | 12,7683 | 1,0259 | 1,2267 | 1,4667 | 4,10% | 6,16% | 4,91% | 7,36% | 5,87% | 8,80% |
| 201 |  | 11,2978 | 1,0229 | 1,1981 | 1,4035 | 4,09% | 6,14% | 4,79% | 7,19% | 5,61% | 8,42% |
| 202 |  | 11,1443 | 1,0225 | 1,1952 | 1,3970 | 4,09% | 6,14% | 4,78% | 7,17% | 5,59% | 8,38% |
| 203 |  | 10,6881 | 1,0216 | 1,1865 | 1,3780 | 4,09% | 6,13% | 4,75% | 7,12% | 5,51% | 8,27% |
| 204 |  | 11,2804 | 1,0228 | 1,1978 | 1,4027 | 4,09% | 6,14% | 4,79% | 7,19% | 5,61% | 8,42% |
| Varianta rok 2003 - výhledový stav |
| maximum výpočtové sítě |  | 13,6006 | 1,0276 | 1,2431 | 1,5038 | 4,11% | 6,17% | 4,97% | 7,46% | 6,02% | 9,02% |
| 201 |  | 11,4432 | 1,0232 | 1,2009 | 1,4096 | 4,09% | 6,14% | 4,80% | 7,21% | 5,64% | 8,46% |
| 202 |  | 11,2770 | 1,0228 | 1,1977 | 1,4026 | 4,09% | 6,14% | 4,79% | 7,19% | 5,61% | 8,42% |
| 203 |  | 10,9462 | 1,0221 | 1,1914 | 1,3887 | 4,09% | 6,13% | 4,77% | 7,15% | 5,55% | 8,33% |
| 204 |  | 11,6395 | 1,0236 | 1,2047 | 1,4179 | 4,09% | 6,14% | 4,82% | 7,23% | 5,67% | 8,51% |

Výskyt astmatických symptomů u dětí by se měl dle výpočtu v současné době pohybovat v poměrně širokém rozmezí daném intervalem spolehlivosti, tedy zhruba mezi 4,09 – 9,02% s průměrem 4,75 – 7,36  %. Z případných  100 exponovaných dětí by tedy v průměru 5 - 7 mohlo mít astmatické potíže, přičemž pouze u 1 -2 z nich by je bylo možné přisuzovat znečištěnému ovzduší. Nárůstem znečištění ovzduší oxidy dusíku v důsledku provozu Průmyslového areálu se tato situace opět významně nezmění.

Závěr k problematice oxidů dusíku

Je tedy možné konstatovat, že ani při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci nelze předpokládat významné zvýšení rizika chronických zdravotních účinků oxidů dusíku v důsledku provozu uvažovaného Průmyslového areálu – Stará Pošta , Zdiby. Současně se ovšem ukazuje, že vliv současného znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatel centra města není zanedbatelný.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika  pro  benzen

Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice. Z tohoto důvodu nejsou hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika by měl být založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.

K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty UR ( jednotky rakovinového rizika ) pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 (g.m-3 , dle vzorce : ILCR = IHr x UR

V následující tabulce jsou pro výpočtové body mimo výpočtovou síť, které představují hygienicky významné nejbližší objekty, dosazeny nejvyšší koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii pro současný a pro očekávaný stav pro dané objekty a jim odpovídající hodnoty ILCR. Pro orientaci je shodné vyhodnocení provedeno i z hlediska nejhorší ve výpočtové síti dosažené hodnoty z hlediska průměrné roční koncentrace benzenu. K vypočteným hodnotám je přičtena hodnota 2,22 (g.m-3 jako hodnota pozadí dle stanice HS 457 Šrobárova.

| Rok: | 2000 |
| --- | --- |
| VOC - HS: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 10 |
| Organizace: | HS |
| Stanice: | 457. Pha10-Šrobárova |

| Látka | Metoda | Jednotka | Měsíční koncentrace | Roční průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| BZN | GCH-VOC | ug/m^3 | 5.34 | 3.94 | 1.21 | 1.94 | 1.28 | 1.28 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 2.42 | 2.49 | 2.69 | 2.22 |

Tabulka 3: Výpočet celoživotního přídatného karcinogenního rizika z inhalační expozice benzenu na základě celoroční průměrné koncentrace

| Výpočtový bod | IHr | ILCR |
| --- | --- | --- |
|  | ug/m3 | min | max |
| pozadí | 2,22 | 9,77E-06 | 1,67E-05 |
| Varianta rok 2003 - stávající stav |
| maximum výpočtové sítě |  | 2,2518 | 9,91E-06 | 1,69E-05 |
| 201 |  | 2,2349 | 9,83E-06 | 1,68E-05 |
| 202 |  | 2,2332 | 9,83E-06 | 1,67E-05 |
| 203 |  | 2,2279 | 9,80E-06 | 1,67E-05 |
| 204 |  | 2,2347 | 9,83E-06 | 1,68E-05 |
| Varianta rok 2003 - výhledový stav |
| maximum výpočtové sítě |  | 2,2614 | 9,95E-06 | 1,70E-05 |
| 201 |  | 2,2366 | 9,84E-06 | 1,68E-05 |
| 202 |  | 2,2347 | 9,83E-06 | 1,68E-05 |
| 203 |  | 2,2309 | 9,82E-06 | 1,67E-05 |
| 204 |  | 2,2388 | 9,85E-06 | 1,68E-05 |

Za akceptovatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika v ČR donedávna platila hodnota CVRK = 5 E-05, doporučená Státním zdravotním ústavem Praha. Tomuto kritériu by výše karcinogenního rizika benzenu s rezervou vyhověla.

V současné době se však za přijatelnou považuje stejně jako v USA a zemích EU přísnější hodnota CVRK = 1E-06, tedy jeden případ nádorového onemocnění na 1 milion exponovaných obyvatel. Tomuto přísnějšímu kritériu však většina měst s rušnější dopravou nevyhovuje. Vzhledem k tomu, že při odhadu míry rizika se předpokládá přesnost odhadu v rozmezí jednoho řádu a s přihlédnutím k podstatně nižší skutečné expozici obyvatel domů a rekreačních objektů škodlivinám z vnějšího ovzduší je možné považovat toto riziko za akceptovatelné. Vlastní zvýšení rizika, ke kterému by mělo dojít provozem Průmyslového areálu  Stará Pošta, Zdiby je zanedbatelné.

Analýza nejistot

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.

V daném případě hodnocení zdravotního rizika provozu Průmyslového areálu jsou nejistoty spojeny především s výchozími daty a hodnocením expozice obyvatel:

- Ne zcela přesná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Validita modelových hodnot byla ověřena pouze rozptylovou  studií.

- Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými rozptylovými modely je omezena, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které modely nezohledňují.

- Hodnocení zdravotního rizika oxidů dusíku z podkladů o oxidu dusičitém, tímto způsobem dochází k určitému nadhodnocení rizika, které je však běžně akceptováno.

- Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci ( přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod. )

- Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo doporučených hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií.

- Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje.

Hluk – Určení nebezpečnosti, vztah dávky a účinku

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za bezprahově působící noxu.

Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace. Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.

S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu.

Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou manifestovat  ve formě poruch  emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patogenetického děje.

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu,   vliv na kardiovaskulární a imunitní systém a  nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, vlivů na mentální zdraví a akutně případně i na motilitu zažívacího traktu.

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí.  WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na  komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.Souhrnně jsou dle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovány v kompletní studii zdravotních rizik, která je k dispozici u zpracovatelů – dále jsou prezentovány pouze závěry ve vztahu k posuzované stavbě :

###### Hluk – Hodnocení expozice a charakterizace rizika

Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu k bodovým a liniovým zdrojům. Výstupem hlukové studie jsou denní ekvivalentní hladiny hluku pro jednotlivé výpočtové body.  Odhad zdravotního rizika je proveden porovnáním variant, které reprezentují stávající a výhledový stav.

Výpočtové body  Posouzení akustické situace bylo provedeno celkem v 1 výpočtové oblasti reprezentované 4 výpočtovými body, jejichž situování je patrné z mapového podkladu v příslušné části předkládaného dokumentace a z fotodokumentace. Pro uvedené varianty byl výpočet proveden jak pro denní, tak i noční dobu, protože s provozem průmyslového areálu souvisí jak stacionární, tak liniové a plošné zdroje hluku provozované v době mezi 22.00 hod. - 06.00 hod. Výpočtová oblast a výpočtové body jsou rámcově doloženy fotodokumentací a mapovým podkladem v příslušné části předkládané dokumentace.

Tab.: Porovnání stávajícího a výhledového stavu  - den

| Výp. Bod | výška (m) | /Laeq (dB)/ |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | Celkem |
|  |  | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 0 | Varianta 1 |
| 1 | 3 | 54,9 | 55,0 | 0 | 36,8 | 54,9 | 55,0 |
| 1 | 6 | 56,2 | 56,3 | 0 | 36,9 | 56,2 | 56,3 |
| 2 | 3 | 59,5 | 59,5 | 0 | 31,9 | 59,5 | 59,5 |
| 2 | 6 | 60.4 | 60,4 | 0 | 32,0 | 60.4 | 60,4 |
| 3 | 3 | 39,9 | 41,8 | 0 | 50,0 | 39,9 | 41,8 |
| 4 | 3 | 49,0 | 48,1 | 0 | 27,5 | 49,0 | 48,1 |

Tab.: Porovnání stávajícího a výhledového stavu – noc

| Výp. Bod | výška (m) | /Laeq (dB)/ |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | celkem |
|  |  | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 0 | Varianta 1 |
| 1 | 3 | 41,8 | 41,9 | 0 | 14,9 | 41,8 | 41,9 |
| 1 | 6 | 43,2 | 43,3 | 0 | 17,6 | 43,2 | 43,3 |
| 2 | 3 | 46,4 | 46,4 | 0 | 11,5 | 46,4 | 46,4 |
| 2 | 6 | 47,3 | 47,3 | 0 | 14,8 | 47,3 | 47,3 |
| 3 | 3 | 26,9 | 20,6 | 0 | 12,9 | 26,9 | 20,6 |
| 4 | 3 | 36,0 | 34,8 | 0 | 11,7 | 36,0 | 34,8 |

V tabulce jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní a noční hlukové zátěže, odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní prokázané nepříznivé účinky na zdraví a pohodu obyvatel. Současně jsou zde uvedeny i počty jednotlivých míst zvolených výpočtových bodů (celkem 4 výpočtová místa v 6 výpočtových bodech), u jejichž obyvatel nebo uživatelů tohoto prostoru lze tyto důsledky hlukové expozice předpokládat.

Tab.: Prokázané nepříznivé účinky hlukové  zátěže - den

|  | dB(A) |
| --- | --- |
| Nepříznivý účinek | < 40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
| Kardiovaskulární účinky |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršená komunikace řečí |  |  |  |  |  |  |  |
| Pocit obtěžování hlukem |  |  |  |  |  |  |  |
| Současný stav : ref. bod č. | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| Očekávaný stav : ref. bod č. |  | 1 | 1 |  | 3 | 1 |  |

Tab.: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc

|  | dB(A) |
| --- | --- |
| Nepříznivý účinek | < 35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60+ |
| Zhoršená nálada a výkonnost následující den |  |  |  |  |  |  |  |
| Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku |  |  |  |  |  |  |  |
| Současný stav : ref. bod č. | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
| Očekávaný stav s opatřeními : ref. bod č. | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |

Z uvedeného orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území vyplývá,  že v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska zdravotního stavu průkazné změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů. Vypočtené hladiny hluku se pohybují v hodnotách v  přijatelných rozpětích z hlediska zdravotních rizik ve vztahu k působení hluku. V případě posuzovaného záměru  nenastává v žádném výpočtovém bodě  nárůst hlukové zátěže o více jak 2 dB v oblasti nadlimitních hodnot, což je nad hodnotami  celkových  neurčitostí   akustických  výsledků  při posuzování  záměru  na  základě  měření  dané třídou přesnosti  použité měřicí  techniky (je  obsažena v  normě ČSN 35 6870  "Zvukoměry").

Otázka řešení stacionárních zdrojů hluku ve vztahu k rekreačním objektům za Průmyslovým areálem je komentována v příslušné části předkládané dokumentace.

Závěr ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo

Na základě podkladů dostupných v době vypracování této dokumentace doporučujeme respektování následujících opatření:

- v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodne orgán hygienické služby

- po zahájení provozu provést aktuální kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších  objektů obytné zástavby, případně rekreačních objektů; výběr míst konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

Při respektování těchto opatření lze hodnotit vliv provozu  jako velikostně malý a málo významný.

Sociální  a  ekonomické  důsledky

Uvažovaný záměr má pozitivní vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu, protože vytváří nová pracovní místa.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá negativní ovlivnění obyvatelstva s výjimkou rekreačních objektů v bezprostřední blízkosti posuzovaného záměru.

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na životní prostředí kromě dokumentací hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby ani provozu očekávány.

Narušení faktorů pohody

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v prostoru, který se nachází  v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby s výjimkou rekreačních objektů v podél objektů Průmyslového areálu. Lze proto konstatovat,  že během výstavby ani provozu nemohou být faktory pohody  významněji  narušeny při respektování podmínek navržených předloženou dokumentací.

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách předkládaného dokumentace. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.

Havarijní stavy

Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je řešena v další části předkládané dokumentace.

### 1.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vyhodnocení imisní zátěže

Výpočet znečištění ovzduší ve výpočtové síti byl pro Průmyslový areál Zdiby proveden podle metodiky "SYMOS 97, verze 99“. Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Z hlediska uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší byl výpočet proveden pro oxidy dusíku a pro benzen. Výpočet pro body mimo výpočtovou síť byl proveden jednak metodikou SYMOS 97.

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program SYMOS 97, verze 99 resp. SYMOS 97p, verze 99  na základě registrační karty ze dne 18.3.1999.

Řešené varianty a výpočtové body

V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:

- VARIANTA 0: stávající stav reprezentovaný příspěvky k imisní zátěží související s dopravou na komunikačním systému

- VARIANTA 1a – příspěvky záměru: příspěvky posuzovaného záměru k imisní zátěži

- VARIANTA 1b – výsledné příspěvky: výsledné příspěvky k imisní zátěži ze stávající dopravy a ze zdrojů souvisejících  s provozem průmyslového areálu – Stará pošta, Zdiby

Výpočet pro obě uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 121). Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 201 až 204. Výpočet znečištění byl pro výše uvedené varianty proveden pro NOx a benzen. Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové formě a v odpovídajících mapových podkladech, znázorňujících rozložení změn v imisní zátěži v posuzovaných variantách.

Body mimo výpočtovou síť  rozptylové studie

Vstupní podklady pro výpočet

Použité emisní faktory

Výpočet byl proveden s využitím emisních faktorů pro rok 2003 prezentovanými v předcházejících částech předkládané dokumentace.

Vstupní podklady pro Variantu 0

Bodové zdroje

Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou v této variantě uvažovány.

Plošné zdroje

Plošné zdroje znečištění ovzduší nejsou v této variantě uvažovány.

Liniové zdroje

Stávající intenzita dopravy na nejbližším komunikačním systému vychází ze sčítání dopravy v roce 2000 a lze ji charakterizovat následovně:

Tab.: Výsledky sčítání dopravy

|  |  |  | sčítací místo 1 – 0440 |
| --- | --- | --- | --- |
| nákladní automobily |  |  |  |
|  | lehké | (N1) | 260 |
|  | střední | Bez přívěsu (N2) | 40 |
|  |  | s přívěsem (PN2) | 2 |
|  | těžké | bez přívěsu (N3) | 95 |
|  |  | s přívěsem (PN3) | 7 |
|  | návěsové soupravy | (NS) | 20 |
|  | autobusy | sólo (A) | 103 |
|  |  | kloubové (PA) | 1 |
|  | traktory | bez přívěsu (TR) | 4 |
|  |  | s přívěsem (PTR) | 0 |
| nákladní automobily celkem |  | (T) | 532 |
| osobní automobily |  | (O) | 5546 |
| motocykly |  | (M) | 22 |
| celkem |  | (S) | 6100 |
| těžká nákladní vozidla (TNV) | 296 |

Pozn.č.1:  TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA

Z hlediska stávajícího stavu ve vztahu k dopravní zátěži  lze bilancovat emise na komunikačním systému následovně:

| škodlivina | sčítací místo 1 – 0440 |
| --- | --- |
|  | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| NOx | 8,2336 | 3,0053 |
| benzen | 0,0946 | 0,0345 |

Vstupní podklady pro Variantu 1a – příspěvky záměru

Bodové zdroje

Bodové zdroje znečištění ovzduší představují v této variantě plynové kotelny jednotlivých objektů Průmyslového areálu. Zdrojem znečišťování ovzduší budou emise ze spalování zemního plynu v kotelnách  a z plynových zářičů, které budou zajišťovat vytápění objektů a přípravu TUV. Každý objekt bude mít svou vlastní kotelnu. Protože v době zpracování dokumentace nebyl ještě vypracován projekt vytápění, ve kterém budou stanoveny typy, počty a velikosti kotlů, je následující bilance emisí provedena ze zadané maximální hodinové spotřeby a předpokládané roční spotřeby zemního plynu:

- Objekt  areálu A: 22.000 m3/rok

2x kotel Buderus, á 48 kW

výška komínu – 7,75 m

průměr 150 mm

- Objekt  areálu B: 72.000 m3/rok

2x kotel Buderus, á 48 kW,

28 x plynový zářič, á 10 kW,

výška komínu – 10,0 m

průměr 150 mm

plynové zářiče – 10,4 m - hala

- Objekt  areálu C: 22.000 m3/rok

1x kotel Buderus, á 48 kW,

8 x plynový zářič, á 10 kW,

výška komínu – 7,7 m

průměr 150 mm

plynové zářiče – 10,7 m - hala

Plošné zdroje

Plošným zdrojem budou v tomto případě parkoviště a zásobování v rámci uvažovaného záměru Průmyslového areálu. Při uvažovaných emisních faktorech roku 2003 se jedná o sumu emisí uvedenou v následující tabulce.

Tab.: Emise z plošných zdrojů

| Znečišťující látka | kg/rok |
| --- | --- |
| NOx | 160,9113 |
| benzen | 1,0834 |

Liniové zdroje

Výhledové intenzity dopravy na nejbližším komunikačním systému jsou specifikovány v následujícím přehledu:

- č.608 ve směru od D8 k Průmyslovému areálu: 63 OA, 80 LNA, 24 TNA,

- č.608 ve směru od Průmyslového areálu do Zdib: 27 OA

Z hlediska příspěvků ve vztahu k dopravní zátěži  lze bilancovat emise na komunikačním systému následovně:

| Škodlivina | sčítací místo 1 – 0440 od D8 | sčítací místo 1 – 0440 do Zdib |
| --- | --- | --- |
|  | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| NOx | 0,3535 | 0,1290 | 0,0266 | 0,0097 |
| Benzen | 0,0027 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0001 |

Vstupní podklady pro Variantu 1b – výsledné příspěvky

Bodové zdroje

V této variantě jsou uvažovány shodné vstupy jako ve variantě 1 a.

Plošné zdroje

V této variantě jsou uvažovány shodné vstupy jako ve variantě 1 a.

Liniové zdroje

Z hlediska liniových zdrojů znečištění ovzduší jsou ve výpočtu uvažovány  vstupní podklady uvedené v následující tabulce.

Tab.: Očekávaná doprava na komunikaci

|  |  |  | sčítací místo 1 – 0440 ve směru k D8 | sčítací místo 1 – 0440 ve směru do Zdib |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nákladní automobily |  |  |  |
|  | lehké | (N1) | 340 | 260 |
|  | střední | bez přívěsu (N2) | 40 | 40 |
|  |  | s přívěsem (PN2) | 2 | 2 |
|  | těžké | bez přívěsu (N3) | 119 | 95 |
|  |  | s přívěsem (PN3) | 7 | 7 |
|  | návěsové soupravy | (NS) | 20 | 20 |
|  | autobusy | sólo (A) | 103 | 103 |
|  |  | kloubové (PA) | 1 | 1 |
|  | traktory | bez přívěsu (TR) | 4 | 4 |
|  |  | s přívěsem (PTR) | 0 | 0 |
| nákladní automobily celkem |  | (T) | 636 | 532 |
| osobní automobily |  | (O) | 5609 | 5573 |
| motocykly |  | (M) | 22 | 22 |
| Celkem |  | (S) | 6267 | 6127 |
| těžká nákladní vozidla (TNV) | 328 | 296 |

Pozn.č.1:  TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA

Z hlediska výsledných příspěvků ve vztahu k dopravní zátěži  lze bilancovat emise na komunikačním systému následovně:

| Škodlivina | sčítací místo 1 – 0440 od D8 | sčítací místo 1 – 0440 do Zdib |
| --- | --- | --- |
|  | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| NOx | 8,5871 | 3,1343 | 8,2602 | 3,0150 |
| Benzen | 0,0973 | 0,0355 | 0,0950 | 0,0347 |

Imisní limity a doporučené hodnoty

Maximální přípustné imisní charakteristiky základních škodlivin vycházejí z přílohy č. 4 Opatření FVŽP z 10/91 k zákonu č. 309/91 Sb. a přílohy č. 2/1992 Acta Hygienica.

Tab.: Stávající platné imisní limity

| Znečišťující látka | Vyjádřená jako | Imisní limity v µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | IHr | IHk | Obecný požadavek |
| Oxidy dusíku | NO2 | 80 | 200 | Koncentrace IHd a IHk nesmí být v průběhu roku překročena ve více než 5 % případů |

IHr - průměrná roční koncentrace znečišťující látky. Průměrnou koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku jednoho roku jako aritmetický průměr z průměrných 24 hodinových koncentrací.

IHk - průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky. Průměrnou půlhodinovou koncentrací se rozumí střední hodnota koncentrace, zjištěná na stanoveném místě v časovém úseku 30 minut.

Dle Přílohy č. 6/1986 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica je pro benzen doporučena hodnota průměrné denní koncentrace ve volném ovzduší ve výši 15 (g/m3.

Pokud bereme v úvahu Nařízení vlády k novému zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám, pak:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č.          /2002 Sb.

Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující ovzduší a přijatelná míra obtěžování zápachem

C. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 h | 200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok | 80 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 NO2 | 16 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana ekosystémů | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 30 (g.m-3 NOx | - | 1.1. 2003 |

Poznámka:

* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující:

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro 1 hodinu | 70 (g.m-3 | 60 (g.m-3 | 50 (g.m-3 | 40 (g.m-3 | 30 (g.m-3 | 20 (g.m-3 | 10 (g.m-3 |
| Pro kalendářní rok | 14 (g.m-3 | 12 (g.m-3 | 10 (g.m-3 | 8 (g.m-3 | 6 (g.m-3 | 4 (g.m-3 | 2 (g.m-3 |

G. Imisní limit a mez tolerance pro benzen*

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu1 | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochran zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 5 (g.m-3 | 5 (g.m-3 (100 %)** | 1.1. 2010 |

Poznámka:

1) Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení

** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,375 (g.m-3 | 3,75 (g.m-3 | 3,125 (g.m-3 | 2,5 (g.m-3 | 1,875(g.m-3 | 1,25 (g.m-3 | 0,625 (g.m-3 |

Klimatická charakteristika území

Pro výpočet rozptylové studie byl ČHMÚ zpracován odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu. Originál podkladů dodaných ČHMÚ je k dispozici u zpracovatelů této studie.

Tab.: Odborný odhad větrné růžice

|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součet | 16.19 | 6.41 | 8.96 | 9.21 | 10.45 | 17.99 | 17.14 | 10.68 |  | 100.00 |
| 1,7 m/s | 5.38 | 4.39 | 5.02 | 4.64 | 5.24 | 3.27 | 2.80 | 2.75 | 2.97 | 36.46 |
| 5,0 m/s | 9.00 | 1.96 | 3.84 | 4.21 | 5.02 | 12.05 | 10.86 | 5.67 |  | 52.61 |
| 11,0 m/s | 1.81 | 0.06 | 0.10 | 0.36 | 0.19 | 2.67 | 3.48 | 2.26 |  | 10.93 |

Použitá větrná růžice

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu (platná ve výšce 10 m nad zemí v %).

Výsledky výpočtu rozptylové studie

Výpočet byl proveden jednak pro specifikovanou výpočtovou síť, jednak pro body mimo výpočtovou síť, které jsou totožné s výpočtovými body akustické studie.Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následujících tabulkách. Obsah uvedených tabulek jak pro krátkodobé, tak pro roční koncentrace je následující:

první řádek: číslo výpočtového bodu

druhý řádekmaximální krátkodobá koncentrace Kmax (hod.rok-1) hodnocené znečišťující  látky v daném výpočtovém bodě

třetí řádek průměrná roční konc. znečišťující látky v daném  výpočtovém  bodě ((g.m-3)

pozn. v žádném z výpočtových bodů nedochází k překračování imisního limitu nebo hygienicky doporučené limitní hodnoty

Příspěvky k imisní zátěži NOx – Varianta 0

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NOx [(g.m-3]

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
|  | 11,6293 | 13,6947 | 17,1276 | 23,9521 | 58,7178 | 77,4214 | 63,7407 | 35,5221 | 14,9691 | 12,3024 | 10,5474 |
| 500 | 0,4511 | 0,5540 | 0,6989 | 0,9091 | 1,4664 | 2,0372 | 1,6648 | 1,2410 | 0,9859 | 0,7782 | 0,6304 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|  | 11,0151 | 12,8565 | 15,7853 | 21,7689 | 64,3004 | 78,0279 | 67,8661 | 19,6769 | 14,7063 | 11,9866 | 10,2684 |
| 450 | 0,4767 | 0,5878 | 0,7463 | 0,9841 | 1,5393 | 2,2626 | 1,7397 | 1,2822 | 1,0687 | 0,8384 | 0,6757 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  | 10,4521 | 12,0980 | 14,6540 | 19,4840 | 49,9442 | 91,6922 | 61,3998 | 27,5036 | 14,3033 | 11,6133 | 9,9682 |
| 400 | 0,4936 | 0,6106 | 0,7825 | 1,0576 | 1,5407 | 2,7068 | 1,9061 | 1,3201 | 1,1416 | 0,8855 | 0,7095 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
|  | 9,9240 | 11,3967 | 13,6569 | 17,6376 | 62,3058 | 102,0961 | 76,2097 | 28,0162 | 13,7891 | 11,1992 | 9,6799 |
| 350 | 0,4996 | 0,6189 | 0,7945 | 1,0796 | 1,5744 | 2,7683 | 2,0314 | 1,4242 | 1,1988 | 0,9223 | 0,7345 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|  | 9,4742 | 10,7050 | 12,7091 | 16,1543 | 47,6525 | 105,3079 | 76,5698 | 27,4758 | 13,1593 | 11,1940 | 10,0074 |
| 300 | 0,4951 | 0,6118 | 0,7835 | 1,0580 | 1,5256 | 2,6879 | 2,1373 | 1,4692 | 1,2447 | 0,9482 | 0,7501 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|  | 9,6772 | 10,7682 | 12,4811 | 15,6254 | 46,0251 | 106,0320 | 84,7033 | 27,4075 | 14,2569 | 11,8938 | 10,4568 |
| 250 | 0,4832 | 0,5960 | 0,7611 | 1,0233 | 1,4352 | 2,5453 | 2,2706 | 1,5203 | 1,2729 | 0,9607 | 0,7546 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|  | 9,9675 | 11,2139 | 13,1800 | 16,7709 | 47,8671 | 107,9634 | 96,3484 | 30,0362 | 15,4155 | 12,6618 | 10,9821 |
| 200 | 0,4651 | 0,5718 | 0,7269 | 0,9707 | 1,3283 | 2,3724 | 2,4065 | 1,5737 | 1,2903 | 0,9604 | 0,7478 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  | 10,3101 | 11,6999 | 13,8928 | 17,7457 | 41,9055 | 108,6716 | 105,6277 | 45,4146 | 16,5659 | 13,4323 | 11,5406 |
| 150 | 0,4391 | 0,5374 | 0,6803 | 0,9052 | 1,2260 | 2,1657 | 2,4861 | 1,5022 | 1,2848 | 0,9419 | 0,7270 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  | 10,6620 | 12,1789 | 14,5055 | 18,4161 | 42,4978 | 105,2853 | 113,8900 | 46,4807 | 17,9388 | 14,2431 | 12,1133 |
| 100 | 0,4063 | 0,4939 | 0,6207 | 0,8203 | 1,0893 | 1,9346 | 2,5009 | 1,4955 | 1,2462 | 0,8953 | 0,6868 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 10,9867 | 12,5792 | 14,9367 | 18,7836 | 34,2428 | 96,3309 | 119,1984 | 47,7701 | 19,7449 | 15,1790 | 12,7332 |
| 50 | 0,3684 | 0,4429 | 0,5497 | 0,7176 | 0,9624 | 1,6398 | 2,4434 | 1,4288 | 1,1392 | 0,8122 | 0,6266 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 11,2528 | 12,8845 | 15,2292 | 18,9278 | 37,2269 | 79,6013 | 111,2732 | 51,3589 | 21,8037 | 16,3066 | 13,4519 |
| 0 | 0,3274 | 0,3867 | 0,4688 | 0,5926 | 0,7415 | 1,2336 | 2,3081 | 1,1668 | 0,9391 | 0,6921 | 0,5487 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |  |
|  |  | 49,5645 |  | 61,8505 |  | 11,6658 |  | 38,8744 |  |  |  |
|  |  | 1,2978 |  | 1,1443 |  | 0,6881 |  | 1,2804 |  |  |  |
|  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |

Příspěvky k imisní zátěži benzenu – Varianta 0

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu [(g.m-3]

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
|  | 0,1337 | 0,1574 | 0,1969 | 0,2753 | 0,6749 | 0,8899 | 0,7327 | 0,4083 | 0,1721 | 0,1414 | 0,1212 |
| 500 | 0,0052 | 0,0064 | 0,0080 | 0,0104 | 0,0169 | 0,0234 | 0,0191 | 0,0143 | 0,0113 | 0,0089 | 0,0072 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|  | 0,1266 | 0,1478 | 0,1814 | 0,2502 | 0,7391 | 0,8969 | 0,7801 | 0,2262 | 0,1690 | 0,1378 | 0,1180 |
| 450 | 0,0055 | 0,0068 | 0,0086 | 0,0113 | 0,0177 | 0,0260 | 0,0200 | 0,0147 | 0,0123 | 0,0096 | 0,0078 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  | 0,1201 | 0,1391 | 0,1684 | 0,2240 | 0,5741 | 1,0539 | 0,7057 | 0,3161 | 0,1644 | 0,1335 | 0,1146 |
| 400 | 0,0057 | 0,0070 | 0,0090 | 0,0122 | 0,0177 | 0,0311 | 0,0219 | 0,0152 | 0,0131 | 0,0102 | 0,0082 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
|  | 0,1141 | 0,1310 | 0,1570 | 0,2027 | 0,7162 | 1,1735 | 0,8760 | 0,3220 | 0,1585 | 0,1287 | 0,1113 |
| 350 | 0,0057 | 0,0071 | 0,0091 | 0,0124 | 0,0181 | 0,0318 | 0,0233 | 0,0164 | 0,0138 | 0,0106 | 0,0084 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|  | 0,1089 | 0,1230 | 0,1461 | 0,1857 | 0,5477 | 1,2104 | 0,8801 | 0,3158 | 0,1513 | 0,1287 | 0,1150 |
| 300 | 0,0057 | 0,0070 | 0,0090 | 0,0122 | 0,0175 | 0,0309 | 0,0246 | 0,0169 | 0,0143 | 0,0109 | 0,0086 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|  | 0,1112 | 0,1238 | 0,1435 | 0,1796 | 0,5290 | 1,2188 | 0,9736 | 0,3150 | 0,1639 | 0,1367 | 0,1202 |
| 250 | 0,0056 | 0,0069 | 0,0087 | 0,0118 | 0,0165 | 0,0293 | 0,0261 | 0,0175 | 0,0146 | 0,0110 | 0,0087 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|  | 0,1146 | 0,1289 | 0,1515 | 0,1928 | 0,5502 | 1,2410 | 1,1075 | 0,3452 | 0,1772 | 0,1455 | 0,1262 |
| 200 | 0,0053 | 0,0066 | 0,0084 | 0,0112 | 0,0153 | 0,0273 | 0,0277 | 0,0181 | 0,0148 | 0,0110 | 0,0086 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  | 0,1185 | 0,1345 | 0,1597 | 0,2040 | 0,4817 | 1,2491 | 1,2141 | 0,5220 | 0,1904 | 0,1544 | 0,1327 |
| 150 | 0,0050 | 0,0062 | 0,0078 | 0,0104 | 0,0141 | 0,0249 | 0,0286 | 0,0173 | 0,0148 | 0,0108 | 0,0084 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  | 0,1226 | 0,1400 | 0,1667 | 0,2117 | 0,4885 | 1,2102 | 1,3091 | 0,5343 | 0,2062 | 0,1637 | 0,1392 |
| 100 | 0,0047 | 0,0057 | 0,0071 | 0,0094 | 0,0125 | 0,0222 | 0,0287 | 0,0172 | 0,0143 | 0,0103 | 0,0079 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 0,1263 | 0,1446 | 0,1717 | 0,2159 | 0,3936 | 1,1073 | 1,3701 | 0,5491 | 0,2270 | 0,1745 | 0,1464 |
| 50 | 0,0042 | 0,0051 | 0,0063 | 0,0082 | 0,0111 | 0,0188 | 0,0281 | 0,0164 | 0,0131 | 0,0093 | 0,0072 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0,1293 | 0,1481 | 0,1750 | 0,2176 | 0,4279 | 0,9150 | 1,2790 | 0,5903 | 0,2506 | 0,1874 | 0,1546 |
| 0 | 0,0038 | 0,0044 | 0,0054 | 0,0068 | 0,0085 | 0,0142 | 0,0265 | 0,0134 | 0,0108 | 0,0080 | 0,0063 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |  |
|  |  | 0,5697 |  | 0,7109 |  | 0,1341 |  | 0,4468 |  |  |  |
|  |  | 0,0149 |  | 0,0132 |  | 0,0079 |  | 0,0147 |  |  |  |
|  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |

Příspěvky k imisní zátěži NOx – Varianta 1a

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NOx [(g.m-3]

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
|  | 17,8958 | 20,8405 | 24,1111 | 27,3752 | 29,3649 | 30,5214 | 29,1518 | 26,1688 | 22,4570 | 19,1857 | 16,4954 |
| 500 | 0,1092 | 0,1316 | 0,1607 | 0,1964 | 0,2658 | 0,3374 | 0,3054 | 0,2533 | 0,2117 | 0,1718 | 0,1396 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|  | 20,1912 | 24,1438 | 29,4345 | 35,2549 | 39,9497 | 40,7566 | 37,3874 | 32,3128 | 26,4690 | 21,6087 | 18,0809 |
| 450 | 0,1247 | 0,1542 | 0,1935 | 0,2456 | 0,3260 | 0,4221 | 0,3782 | 0,3079 | 0,2509 | 0,1945 | 0,1539 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  | 22,2491 | 27,8839 | 36,1055 | 47,2241 | 57,9922 | 69,9875 | 50,2869 | 39,8369 | 30,5794 | 24,0501 | 19,5048 |
| 400 | 0,1405 | 0,1807 | 0,2387 | 0,3217 | 0,4298 | 0,5505 | 0,5265 | 0,3825 | 0,2900 | 0,2148 | 0,1655 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
|  | 23,9672 | 31,1105 | 42,4600 | 60,8226 | 92,0553 | 101,3603 | 75,6573 | 47,0000 | 34,4191 | 25,8281 | 20,5268 |
| 350 | 0,1534 | 0,2055 | 0,2916 | 0,3723 | 0,6033 | 0,7706 | 0,5128 | 0,4622 | 0,3204 | 0,2284 | 0,1723 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|  | 24,5278 | 31,9526 | 44,9693 | 67,3696 | 97,5048 | 108,7757 | 82,9435 | 49,9181 | 35,5722 | 26,3426 | 20,8746 |
| 300 | 0,1562 | 0,2134 | 0,3152 | 0,3979 | 0,6775 | 0,6288 | 0,5356 | 0,4879 | 0,3213 | 0,2269 | 0,1706 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|  | 23,8464 | 30,5769 | 41,5809 | 58,1160 | 82,3668 | 91,2263 | 68,1326 | 45,8217 | 33,3184 | 25,4414 | 20,3853 |
| 250 | 0,1384 | 0,1810 | 0,2466 | 0,3210 | 0,4886 | 0,5515 | 0,4003 | 0,3869 | 0,2746 | 0,2033 | 0,1570 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|  | 22,1989 | 27,6174 | 35,3885 | 45,0412 | 55,5545 | 56,5015 | 47,7011 | 37,7875 | 29,4036 | 23,5407 | 19,0869 |
| 200 | 0,1159 | 0,1426 | 0,1762 | 0,2217 | 0,2807 | 0,3319 | 0,3344 | 0,2766 | 0,2189 | 0,1726 | 0,1387 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  | 19,8321 | 24,1024 | 29,0488 | 34,5513 | 39,7288 | 39,6684 | 35,4177 | 30,1593 | 25,1435 | 20,8609 | 17,4809 |
| 150 | 0,0947 | 0,1104 | 0,1309 | 0,1590 | 0,1844 | 0,2106 | 0,2216 | 0,1973 | 0,1714 | 0,1430 | 0,1197 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  | 17,8263 | 20,7341 | 23,9754 | 27,2405 | 29,9858 | 29,7050 | 27,4987 | 24,0934 | 21,2187 | 18,1849 | 15,8075 |
| 100 | 0,0772 | 0,0883 | 0,1032 | 0,1189 | 0,1321 | 0,1492 | 0,1613 | 0,1471 | 0,1344 | 0,1177 | 0,1020 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 15,6628 | 17,8464 | 19,9539 | 22,1095 | 23,6183 | 23,5009 | 22,1167 | 19,9800 | 18,0199 | 16,0148 | 14,2141 |
| 50 | 0,0645 | 0,0733 | 0,0830 | 0,0924 | 0,1005 | 0,1125 | 0,1253 | 0,1143 | 0,1069 | 0,0966 | 0,0866 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 13,8701 | 15,5343 | 16,9666 | 18,3286 | 19,4304 | 19,3696 | 18,5364 | 16,9249 | 15,3216 | 14,0542 | 12,7348 |
| 0 | 0,0553 | 0,0616 | 0,0679 | 0,0738 | 0,0787 | 0,0869 | 0,1014 | 0,0901 | 0,0859 | 0,0796 | 0,0733 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |  |
|  |  | 18,4525 |  | 21,4798 |  | 37,2699 |  | 45,1053 |  |  |  |
|  |  | 0,1022 |  | 0,0946 |  | 0,2390 |  | 0,3308 |  |  |  |
|  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |

Příspěvky k imisní zátěži benzenu – Varianta 1a

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu [(g.m-3]

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
|  | 0,2057 | 0,2395 | 0,2771 | 0,3147 | 0,3375 | 0,3508 | 0,3351 | 0,3008 | 0,2581 | 0,2205 | 0,1896 |
| 500 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0023 | 0,0031 | 0,0039 | 0,0035 | 0,0029 | 0,0024 | 0,0020 | 0,0016 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|  | 0,2321 | 0,2775 | 0,3383 | 0,4052 | 0,4592 | 0,4685 | 0,4297 | 0,3714 | 0,3042 | 0,2484 | 0,2078 |
| 450 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0022 | 0,0028 | 0,0037 | 0,0049 | 0,0043 | 0,0035 | 0,0029 | 0,0022 | 0,0018 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  | 0,2557 | 0,3205 | 0,4150 | 0,5428 | 0,6666 | 0,8045 | 0,5780 | 0,4579 | 0,3515 | 0,2764 | 0,2242 |
| 400 | 0,0016 | 0,0021 | 0,0027 | 0,0037 | 0,0049 | 0,0063 | 0,0061 | 0,0044 | 0,0033 | 0,0025 | 0,0019 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
|  | 0,2755 | 0,3576 | 0,4880 | 0,6991 | 1,0581 | 1,1651 | 0,8696 | 0,5402 | 0,3956 | 0,2969 | 0,2359 |
| 350 | 0,0018 | 0,0024 | 0,0034 | 0,0043 | 0,0069 | 0,0089 | 0,0059 | 0,0053 | 0,0037 | 0,0026 | 0,0020 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|  | 0,2819 | 0,3673 | 0,5169 | 0,7744 | 1,1207 | 1,2503 | 0,9534 | 0,5738 | 0,4089 | 0,3028 | 0,2399 |
| 300 | 0,0018 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0046 | 0,0078 | 0,0072 | 0,0062 | 0,0056 | 0,0037 | 0,0026 | 0,0020 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|  | 0,2741 | 0,3515 | 0,4779 | 0,6680 | 0,9467 | 1,0486 | 0,7831 | 0,5267 | 0,3830 | 0,2924 | 0,2343 |
| 250 | 0,0016 | 0,0021 | 0,0028 | 0,0037 | 0,0056 | 0,0063 | 0,0046 | 0,0044 | 0,0032 | 0,0023 | 0,0018 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|  | 0,2552 | 0,3174 | 0,4068 | 0,5177 | 0,6386 | 0,6494 | 0,5483 | 0,4343 | 0,3380 | 0,2706 | 0,2194 |
| 200 | 0,0013 | 0,0016 | 0,0020 | 0,0025 | 0,0032 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0032 | 0,0025 | 0,0020 | 0,0016 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  | 0,2280 | 0,2770 | 0,3339 | 0,3971 | 0,4567 | 0,4560 | 0,4071 | 0,3467 | 0,2890 | 0,2398 | 0,2009 |
| 150 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0021 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0020 | 0,0016 | 0,0014 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  | 0,2049 | 0,2383 | 0,2756 | 0,3131 | 0,3447 | 0,3414 | 0,3161 | 0,2769 | 0,2439 | 0,2090 | 0,1817 |
| 100 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0017 | 0,0019 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0012 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 0,1800 | 0,2051 | 0,2294 | 0,2541 | 0,2715 | 0,2701 | 0,2542 | 0,2297 | 0,2071 | 0,1841 | 0,1634 |
| 50 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0,1594 | 0,1786 | 0,1950 | 0,2107 | 0,2233 | 0,2226 | 0,2131 | 0,1945 | 0,1761 | 0,1615 | 0,1464 |
| 0 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |  |
|  |  | 0,2121 |  | 0,2469 |  | 0,4284 |  | 0,5185 |  |  |  |
|  |  | 0,0012 |  | 0,0011 |  | 0,0027 |  | 0,0038 |  |  |  |
|  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |

Příspěvky k imisní zátěži NOx – Varianta 1b

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NOx [(g.m-3]

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
|  | 28,5568 | 33,5096 | 40,4313 | 51,7839 | 66,4578 | 87,6269 | 72,1429 | 42,5928 | 35,2103 | 29,9490 | 25,9728 |
| 500 | 0,5710 | 0,6983 | 0,8752 | 1,1253 | 1,7626 | 2,4158 | 2,0045 | 1,5209 | 1,2194 | 0,9680 | 0,7850 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|  | 29,9873 | 35,5442 | 43,6414 | 55,6254 | 73,1940 | 88,3134 | 76,8121 | 47,0191 | 38,4899 | 31,8585 | 27,2193 |
| 450 | 0,6129 | 0,7559 | 0,9570 | 1,2517 | 1,8979 | 2,7312 | 2,1548 | 1,6186 | 1,3441 | 1,0529 | 0,8460 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  | 31,3193 | 38,0765 | 48,1825 | 63,6163 | 89,0196 | 162,5642 | 69,4934 | 50,3854 | 41,8029 | 33,8426 | 28,3648 |
| 400 | 0,6464 | 0,8062 | 1,0399 | 1,4038 | 2,0047 | 3,3141 | 2,4746 | 1,7338 | 1,4590 | 1,1222 | 0,8930 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
|  | 32,5912 | 40,4900 | 52,9544 | 60,8227 | 155,6834 | 205,5918 | 149,2593 | 50,6286 | 45,0245 | 35,2965 | 29,2246 |
| 350 | 0,6659 | 0,8402 | 1,1061 | 1,4785 | 2,2149 | 3,6006 | 2,5919 | 1,9229 | 1,5498 | 1,1748 | 0,9262 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4286 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|  | 32,9841 | 41,0672 | 55,0007 | 67,3707 | 146,2894 | 171,6124 | 156,7365 | 50,2405 | 46,1771 | 35,9218 | 29,6086 |
| 300 | 0,6647 | 0,8417 | 1,1198 | 1,4846 | 2,2439 | 3,3889 | 2,7313 | 1,9975 | 1,6004 | 1,2012 | 0,9414 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|  | 32,4787 | 40,0266 | 52,1249 | 58,1209 | 128,1944 | 200,1585 | 144,2860 | 50,0315 | 44,4018 | 35,2281 | 29,4562 |
| 250 | 0,6352 | 0,7939 | 1,0295 | 1,3743 | 1,9665 | 3,1762 | 2,7413 | 1,9522 | 1,5852 | 1,1919 | 0,9333 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2131 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|  | 31,1895 | 37,6860 | 47,0998 | 60,4556 | 95,1000 | 133,9117 | 102,7740 | 50,5200 | 41,8307 | 34,1983 | 28,6442 |
| 200 | 0,5945 | 0,7313 | 0,9248 | 1,2222 | 1,6508 | 2,7818 | 2,8195 | 1,8998 | 1,5492 | 1,1621 | 0,9087 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  | 29,4148 | 34,9042 | 42,0452 | 52,0447 | 81,7642 | 131,0789 | 112,6393 | 51,3061 | 39,5623 | 32,6449 | 27,6811 |
| 150 | 0,5468 | 0,6640 | 0,8321 | 1,0928 | 1,4498 | 2,4482 | 2,7908 | 1,7481 | 1,4973 | 1,1143 | 0,8688 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  | 27,8765 | 32,3598 | 38,2046 | 45,9155 | 73,6095 | 124,1185 | 121,3721 | 54,0420 | 37,8093 | 31,3321 | 26,9503 |
| 100 | 0,4958 | 0,5974 | 0,7433 | 0,9655 | 1,2568 | 2,1486 | 2,7468 | 1,6919 | 1,4212 | 1,0414 | 0,8101 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 26,3597 | 30,1738 | 34,9044 | 41,2862 | 58,2795 | 111,2939 | 127,3545 | 58,5055 | 36,7902 | 30,5656 | 26,3261 |
| 50 | 0,4442 | 0,5299 | 0,6500 | 0,8330 | 1,0944 | 1,8074 | 2,6519 | 1,5907 | 1,2835 | 0,9348 | 0,7329 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 25,1181 | 28,4864 | 32,4382 | 37,4327 | 57,3788 | 91,3536 | 120,0904 | 60,2928 | 36,4835 | 30,0454 | 25,8498 |
| 0 | 0,3927 | 0,4602 | 0,5514 | 0,6854 | 0,8443 | 1,3618 | 2,4884 | 1,2957 | 1,0558 | 0,7939 | 0,6393 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |  |
|  |  | 59,3992 |  | 79,5765 |  | 47,0549 |  | 70,3639 |  |  |  |
|  |  | 1,4432 |  | 1,2770 |  | 0,9462 |  | 1,6395 |  |  |  |
|  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |

Příspěvky k imisní zátěži benzenu – Varianta 1b

Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu [(g.m-3]

|  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
|  | 0,3282 | 0,3852 | 0,4647 | 0,5952 | 0,7639 | 1,0072 | 0,8292 | 0,4896 | 0,4047 | 0,3442 | 0,2985 |
| 500 | 0,0066 | 0,0080 | 0,0101 | 0,0129 | 0,0203 | 0,0278 | 0,0230 | 0,0175 | 0,0140 | 0,0111 | 0,0090 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|  | 0,3447 | 0,4086 | 0,5016 | 0,6394 | 0,8413 | 1,0151 | 0,8829 | 0,5404 | 0,4424 | 0,3662 | 0,3129 |
| 450 | 0,0070 | 0,0087 | 0,0110 | 0,0144 | 0,0218 | 0,0314 | 0,0248 | 0,0186 | 0,0154 | 0,0121 | 0,0097 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  | 0,3600 | 0,4377 | 0,5538 | 0,7312 | 1,0232 | 1,8686 | 0,7988 | 0,5791 | 0,4805 | 0,3890 | 0,3260 |
| 400 | 0,0074 | 0,0093 | 0,0120 | 0,0161 | 0,0230 | 0,0381 | 0,0284 | 0,0199 | 0,0168 | 0,0129 | 0,0103 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
|  | 0,3746 | 0,4654 | 0,6087 | 0,6991 | 1,7895 | 2,3631 | 1,7156 | 0,5819 | 0,5175 | 0,4057 | 0,3359 |
| 350 | 0,0077 | 0,0097 | 0,0127 | 0,0170 | 0,0255 | 0,0414 | 0,0298 | 0,0221 | 0,0178 | 0,0135 | 0,0106 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
|  | 0,3791 | 0,4720 | 0,6322 | 0,7744 | 1,6815 | 1,9726 | 1,8016 | 0,5775 | 0,5308 | 0,4129 | 0,3403 |
| 300 | 0,0076 | 0,0097 | 0,0129 | 0,0171 | 0,0258 | 0,0390 | 0,0314 | 0,0230 | 0,0184 | 0,0138 | 0,0108 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|  | 0,3733 | 0,4601 | 0,5991 | 0,6681 | 1,4735 | 2,3007 | 1,6585 | 0,5751 | 0,5104 | 0,4049 | 0,3386 |
| 250 | 0,0073 | 0,0091 | 0,0118 | 0,0158 | 0,0226 | 0,0365 | 0,0315 | 0,0224 | 0,0182 | 0,0137 | 0,0107 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|  | 0,3585 | 0,4332 | 0,5414 | 0,6949 | 1,0931 | 1,5392 | 1,1813 | 0,5807 | 0,4808 | 0,3931 | 0,3292 |
| 200 | 0,0068 | 0,0084 | 0,0106 | 0,0140 | 0,0190 | 0,0320 | 0,0324 | 0,0218 | 0,0178 | 0,0134 | 0,0104 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|  | 0,3381 | 0,4012 | 0,4833 | 0,5982 | 0,9398 | 1,5067 | 1,2947 | 0,5897 | 0,4547 | 0,3752 | 0,3182 |
| 150 | 0,0063 | 0,0076 | 0,0096 | 0,0126 | 0,0167 | 0,0281 | 0,0321 | 0,0201 | 0,0172 | 0,0128 | 0,0100 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  | 0,3204 | 0,3720 | 0,4391 | 0,5278 | 0,8461 | 1,4266 | 1,3951 | 0,6212 | 0,4346 | 0,3601 | 0,3098 |
| 100 | 0,0057 | 0,0069 | 0,0085 | 0,0111 | 0,0144 | 0,0247 | 0,0316 | 0,0194 | 0,0163 | 0,0120 | 0,0093 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 0,3030 | 0,3468 | 0,4012 | 0,4746 | 0,6699 | 1,2792 | 1,4638 | 0,6725 | 0,4229 | 0,3513 | 0,3026 |
| 50 | 0,0051 | 0,0061 | 0,0075 | 0,0096 | 0,0126 | 0,0208 | 0,0305 | 0,0183 | 0,0148 | 0,0107 | 0,0084 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0,2887 | 0,3274 | 0,3729 | 0,4303 | 0,6595 | 1,0500 | 1,3803 | 0,6930 | 0,4194 | 0,3453 | 0,2971 |
| 0 | 0,0045 | 0,0053 | 0,0063 | 0,0079 | 0,0097 | 0,0157 | 0,0286 | 0,0149 | 0,0121 | 0,0091 | 0,0073 |
|  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |  |
|  |  | 0,6827 |  | 0,9147 |  | 0,5409 |  | 0,8088 |  |  |  |
|  |  | 0,0166 |  | 0,0147 |  | 0,0109 |  | 0,0188 |  |  |  |
|  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  |  |

V následující tabulce je proveden souhrn výsledků pro tři výpočtové varianty rozptylové studie na záměr Průmyslový areál- Stará pošta, Zdiby ((g.m-3):

| Varianta | škodlivina | Rp | Kmax | Doba překročení Kmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max | min | max |
| Varianta rok 2003 Stávající doprava | NOx | 0,327392 | 2,768251 | 9,474211 | 119,198445 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Benzen | 0,003763 | 0,031819 | 0,108899 | 1,370097 | 0,000000 | 0,000000 |
| Varianta rok 2003 Příspěvky záměru | NOx | 0,055291 | 0,770583 | 12,734839 | 108,775741 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Benzen | 0,000636 | 0,008857 | 0,146377 | 1,250296 | 0,000000 | 0,000000 |
| Varianta rok 2003 Výsledné příspěvky | NOx | 0,392681 | 3,600627 | 25,118121 | 205,591768 | 0,000000 | 2,428590 |
|  | Benzen | 0,004514 | 0,041387 | 0,288714 | 2,363124 | 0,000000 | 0,000000 |

Příspěvky k imisní zátěži mimo výpočtovou síť

Pozn.: Body mimo výpočtovou síť představují hygienicky významné nejbližší objekty, jakož i objekty uvnitř plochy pro bytovou výstavbu, které jsou totožné i s výpočtovými body akustické studie.

V následujícím tabulkovém přehledu jsou uvedeny zjištěné příspěvky k imisním koncentracím pro oxidy dusíku a pro benzen pro výpočtové body mimo výpočtovou síť. V prvním řádku jsou vždy uvedeny příspěvky ke krátkodobým koncentracím znečišťující látky, ve druhém řádku potom příspěvky k ročním průměrným koncentracím.

Příspěvky k imisní zátěži NOx – stávající stav ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49,5645 |  | 61,8505 |  | 11,6658 |  | 38,8744 |
| 1,2978 |  | 1,1443 |  | 0,6881 |  | 1,2804 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži NOx – příspěvky související se záměrem ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,4525 |  | 21,4798 |  | 37,2699 |  | 45,1053 |
| 0,1022 |  | 0,0946 |  | 0,2390 |  | 0,3308 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži NOx – výsledný stav (stávající doprava + příspěvky záměru ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59,3992 |  | 79,5765 |  | 47,0549 |  | 70,3639 |
| 1,4432 |  | 1,2770 |  | 0,9462 |  | 1,6395 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži Benzenu – stávající stav ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5697 |  | 0,7109 |  | 0,1341 |  | 0,4468 |
| 0,0149 |  | 0,0132 |  | 0,0079 |  | 0,0147 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži Benzenu – příspěvky související se záměrem ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2121 |  | 0,2469 |  | 0,4284 |  | 0,5185 |
| 0,0012 |  | 0,0011 |  | 0,0027 |  | 0,0038 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Příspěvky k imisní zátěži Benzenu – výsledný stav (stávající doprava + příspěvky záměru ((g.m-3)

| 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6827 |  | 0,9147 |  | 0,5409 |  | 0,8088 |
| 0,0166 |  | 0,0147 |  | 0,0109 |  | 0,0188 |
| 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |

Pro výpočty byla použita doporučená metodika Ministerstva životního prostředí SYMOS’97 . Podle nového zákona je u řady znečišťujících látek nahrazen půlhodinový imisní limit hodinovým, resp. denním. Model SYMOS’97 nebyl dosud na tuto změnu adaptován, proto byly počítány půlhodinové koncentrace. Obecně ovšem platí, že pokud jsou půlhodinové koncentrace pod úrovní hodinového (resp. denního) imisního limitu, je prakticky zaručeno, že ani modelové hodinové a denní hodnoty nebudou patřičné limity přesahovat.

Jak je z uvedených výsledků výpočtů patrné, posuzovaný záměr nebude znamenat žádné prokazatelně významné příspěvky k imisní zátěži v oxidech dusíku a benzenu u nejbližších objektů obytné zástavby, respektive u nejbližších objektů obytné zástavby. Z hlediska příspěvků k imisní zátěži oxidy dusíku je z výpočtu patrné, že může krátkodobě dojít ve zvolené výpočtové síti mimo souvislou obytnou zástavbu po dobu necelých 3 hodin k překročení stávajícího krátkodobého imisního limitu pro oxidy dusíku. Z hlediska příspěvků k ročním průměrným koncentracím je záměr z hlediska imisních limitů.akceptovatelný.Příspěvky k imisní zátěži benzenu lze označit jako neproblematické.

Z hlediska celkového vyhodnocení záměru ve vztahu k vlivům na ovzduší lze záměr označit z hlediska velikosti vlivu za středně velký, z hlediska významnosti vlivu v kontextu stávající dopravy za významný, avšak s ohledem na predikovanou poměrně krátkou dobu překročení stávajícího  krátkodobého limitu za akceptovatelný, protože predikované překročení krátkodobého imisního limitu nastává mimo souvislou obytnou zástavbu i mino přírodovědně cenná území.

1.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy. Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních a dopravních (liniových a plošných zdrojů ) hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující změny v akustické situaci v lokalitě před a po realizaci záměru.Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+, verze 5.03 na základě registrační karty z ledna 2000.

Řešené varianty

Zhodnocení akustické situace v území bylo řešeno jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu provozu.

VARIANTA – Výstavba: V rámci této varianty bylo provedeno posouzení akustické situace v území v etapě výstavby dle příslušnou legislativou stanoveného postupu.

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen ve 2 variantách  a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 5.03:

VARIANTA 0: Stávající stav akustické situace v území

VARIANTA 1: Výhledový stav v území při realizaci záměru

Výpočtové body akustické studie (platí i pro rozptylovou studii):

Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti , a to modelově celkem ve 4 výpočtových bodech, které jsou dokladovány fotodokumentací a situací (pozn. výpočtové body akustického vyhodnocení jsou totožné s výpočtovými body mimo výpočtovou síť v imisní studii – viz str. 74 dokumentace).

Vstupní údaje pro výpočet

V rámci vyhodnocení akustické situace v území byly do výpočtu ve vztahu ke zvoleným výpočtovým bodům zohledněny následující vstupní údaje jak pro etapu výstavby, tak pro obě řešené varianty:

VARIANTA – Výstavba:

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje Hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| 2 | Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 3 | Rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 4 | Nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | Nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 7 |
| 2 | Čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | Domíchávače betonové směsi (3 kusy) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | Stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| 5 | Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy) |  | LpA1 = 80 dB(A) | 6 |
| Doprava | Nákladní automobily Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

VARIANTA 0:

Liniové zdroje hluku

Ve variantě reprezentující stávající akustickou situaci v území byly zohledněny stávající intenzity dopravy na komunikačním systému, a to s využitím sčítacího úseku 1 – 0440 silnice č. 608.

Tab.: Výsledky sčítání dopravy

|  |  |  | sčítací místo 1 – 0440 |
| --- | --- | --- | --- |
| nákladní automobily |  |  |  |
|  | Lehké | (N1) | 260 |
|  | střední | bez přívěsu (N2) | 40 |
|  |  | s přívěsem (PN2) | 2 |
|  | Těžké | bez přívěsu (N3) | 95 |
|  |  | s přívěsem (PN3) | 7 |
|  | návěsové soupravy | (NS) | 20 |
|  | autobusy | sólo (A) | 103 |
|  |  | kloubové (PA) | 1 |
|  | traktory | bez přívěsu (TR) | 4 |
|  |  | S přívěsem (PTR) | 0 |
| nákladní automobily celkem |  | (T) | 532 |
| osobní automobily |  | (O) | 5546 |
| Motocykly |  | (M) | 22 |
| Celkem |  | (S) | 6100 |
| těžká nákladní vozidla (TNV) | 296 |

Pozn.č.1:  TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA

VARIANTA 1:

Liniové zdroje hluku

- V této variantě je uvažováno se změnou intenzity dopravy na uvedené komunikaci, která je navýšena o vyvolané pohyby související s provozem Průmyslového areálu – Stará pošta, Zdiby. Provoz průmyslového areálu dle podkladů zadaných potenciálními uživateli jednotlivých objektů představuje

- Objekt  areálu A:

Počet pohybů vozidel za den: 20 LNA, 10 TNA, 20 OA

- Objekt  areálu B:

Počet pohybů vozidel za den: 20 LNA, 10 TNA, 50 OA

- Objekt  areálu C:

Počet pohybů vozidel za den: 40 LNA, 4 TNA, 20 OA

následující denní pohyby:

Celkem pohybů za den: 90 OA, 80 LNA, 24 TNA

V rozložení dopravy je uvažováno dle předpokladů uživatelů objektů 100% dopravní obslužnost nákladních automobilů ve směru od D8, pohyby osobních automobilů jsou uvažovány v procentickém rozložení 70% ve směru z dálnice D8, 30% přes obec Zdiby.

Výsledné příspěvky k dopravní zátěži budou potom následující:

- č.608 ve směru od D8 k Průmyslovému areálu: 63 OA, 80 LNA, 24 TNA,

- č.608 ve směru od Průmyslového areálu do Zdib: 27 OA

Při uvedeném rozložení vyvolané dopravy v souvislosti s provozem Průmyslového areálu – Stará pošta Zdiby lze výslednou frekvenci dopravy na komunikaci č.608 uvažovat následovně:

Tab.: Očekávaná doprava na komunikaci

|  |  |  | sčítací místo 1 – 0440 ve směru k D8 | sčítací místo 1 – 0440 ve směru do Zdib |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nákladní automobily |  |  |  |
|  | lehké | (N1) | 340 | 260 |
|  | střední | bez přívěsu (N2) | 40 | 40 |
|  |  | s přívěsem (PN2) | 2 | 2 |
|  | Těžké | bez přívěsu (N3) | 119 | 95 |
|  |  | s přívěsem (PN3) | 7 | 7 |
|  | návěsové soupravy | (NS) | 20 | 20 |
|  | autobusy | sólo (A) | 103 | 103 |
|  |  | kloubové (PA) | 1 | 1 |
|  | traktory | bez přívěsu (TR) | 4 | 4 |
|  |  | s přívěsem (PTR) | 0 | 0 |
| nákladní automobily celkem |  | (T) | 636 | 532 |
| osobní automobily |  | (O) | 5609 | 5573 |
| motocykly |  | (M) | 22 | 22 |
| celkem |  | (S) | 6267 | 6127 |
| těžká nákladní vozidla (TNV) | 328 | 296 |

Pozn.č.1:  TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA

Plošné zdroje hluku

Plošnými zdroji hluku v rámci předkládaného záměru jsou pohyby osobních automobilů na parkovištích u objektů Průmyslového areálu. Z předané dispozice Průmyslového areálu je patrné, že v rámci funkčního využití území jsou uvažována tato parkoviště:

Plocha 1 – před objektem A v počtu 9 parkovacích míst

Plocha 2 – mezi objektem A a objektem B v počtu 24 parkovacích míst

Plocha 3 – před objektem B v počtu 24 parkovacích míst

Plocha 4 – mezi objektem B a objektem C v počtu 24 parkovacích míst

Plocha 5 – před objektem C v počtu 5 parkovacích míst

Plocha 6 – za objektem C v počtu 13 parkovacích míst

Plocha 7 – mezi objektem C a hranicí Průmyslového areálu v počtu 11 parkovacích

míst

Bodové zdroje hluku

Specifikace bodových zdrojů hluku již byla uvedena v příslušné kapitole předkládané dokumentace, pro přehlednost jsou nyní uvedena znovu:

Tab: Přehled stacionárních zdrojů hluku

| Objekt | Číslo zdroje hluku ve výpisu programu HLUK+ | hladina akustického tlaku (dB(A)) | provoz zdroje v noci |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1. komín kotelny | přenos z kotelny - 63 dB (A) – 11,4 m | ano |
| A | 2. zásobování skladu | 85 dB (A) – 2 m | ne |
| A | 3. expedice ze skladu | 85 dB (A) – 2 m | ne |
| A | 4. přenos hluku z haly | 55 dB (A) – 5 m | ano |
| A | 5. – 6. přenos hluku z haly | 60 dB (A) – 5 m | ano |
| B | 7. komín kotelny | přenos z kotelny - 63 dB (A) – 14,5 m | ano |
| B | 8. přenos hluku z haly | 55 dB (A) – 6 m | ne |
| B | 9. přenos hluku z haly | 60 dB (A) – 6 m | ne |
| B | 10. - 13. zásobování skladu | 85 dB (A) – 2 m | ne |
| B | 14. jedn. klimatizace CV D 7P X-267A/6-1- sání | 59 dB (A) – 9 m | ne |
| B | 15. jedn. klimatizace CV D 7P X-267A/6-1- výduch | 59 dB (A) – 9 m | ne |
| C | 16. komín kotelny | přenos z kotelny - 63 dB (A) – 10 m | ano |
| C | 17. - 18. přenos hluku z haly | 60 dB (A) – 5 m | ne |
| C | 19. přenos hluku z haly | 55 dB (A) – 5 m | ne |
| C | 20. zásobování skladu | 85 dB (A) – 2 m | ne |

Použitá metoda výpočtu

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt HLUK+, verze 5.03, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 4 má  v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze  silniční dopravy (Kozák J.,Liberko M., Zpravodaj MŽP ČR  č.3/1996). Postup výpočtu lze ve stručnosti popsat takto:

- V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného  vzduchem

2.    Počítají se hodnoty akustického tlaku A

3.   Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A    ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. (Tím je zabezpečena jak návaznost na bývalou vyhlášku MZd ČSR č.13/1977Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tak možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů.

4.	Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do  venkovního prostředí

5.	Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují  fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku  těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem  vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272  - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.

Hygienické limity

Kvantifikace stavu akustické situace ve venkovním prostředí, ovlivňovaném dopravou, se v České republice řídí „Metodickými pokyny pro výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí“ a jejich novelou z března 1996.

Zjištěný stav akustické situace v území (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na jeho základě jsou stanovovány limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve venkovním prostředí.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T  V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Pro účely územního plánování se vyjadřuje 24 hodinovou dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ldvn a noční dlouhodobou ekvivalentní hladinou Ln.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce – 7 dB.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru z leteckého provozu se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

Nejvyšší přípustné dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn a Ln se číselně rovnají nejvyšším přípustným ekvivalentním hladinám akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu.

Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB k základní nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A a to v době od 7 do 21 hodin stanovené podle odstavce 2. Hluk ze stavební činnosti se vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech prostředků jejich ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 3, je možné potřebnou ochranu před hlukem zajistit izolací chráněného objektu tak, aby bylo vyhověno podmínkám podle § 11. Přitom musí být zachována možnost potřebného větrání.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru

| Způsob využití území | Korekce [dB] |
| --- | --- |
| Nemocnice – objekty | 02) |
| Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území | + 51), 3), 4) |
| Výrobní zóny bez bydlení | + 203) |

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije korekce – 5 dB.

1) Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty).

2) Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí další korekce –5 dB.

3) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce + 5 dB.

4) V případě hluku působeného „starou zátěží“ z pozemní dopravy je možné použít další korekci +12 dB.

Důsledky pro řešení studie

Z dikce nařízení vlády č. 502/2000 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A pro vnitřní prostory v objektech zájmového území :

Základní hladina akustického tlaku A                                                                  LAeq,T  =  40 dB

- Obytné objekty, hotelové pokoje

Korekce na denní dobu

- den (6.00 – 22.00 hod.)                                                          			            0 dB

- noc (22.00 – 6.00 hod.)                                                      		                     - 10 dB

- Přednáškové síně, školní učebny, školní zařízení

Po dobu používání                                                                                                          +10 dB

Území pro bydlení(obytné místnosti, hotelové pokoje) - výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina ve vnitřním prostředí

V denní době (06.00 – 22.00 hod)			                              LAeq ,T =  40 dB

V noční době (22.00 – 06.00 hod)			                               LAeq,T =  30 dB

Přednáškové síně, školní učebny, školní zařízení - výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina ve vnitřním prostředí po dobu používání

V denní době (06.00 – 22.00 hod)			                              LAeq, T  =  50 dB

Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace ve venkovním prostředí uvažovány následující nejvýše přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru:

základní hladina hluku 	……………………..	LAeq,T = 50 dB

korekce na stavby pro bydlení, školy  ………...	       k = +5 dB

korekce na noc ……………………………….	       k =  -5 dB

korekce v okolí hlavních komunikací……….              K = + 5dB

Těmto korekcím odpovídají následující hlukové limity:

Pro denní dobu	den LAeq,T   = 55 dB

Pro noční dobu	noc  LAeq,T  = 45 dB

Výstupy akustické studie pro etapu výstavby, pro stávající stav bez realizace záměru  a po uvedení Výrobního areálu do provozu s využitím výpočtového programu HLUK+ :

Na následujících stránkách jsou prezentovány výstupy akustické studie pro etapu výstavby, pro stávající stav bez realizace záměru  a po uvedení Výrobního areálu do provozu s využitím výpočtového programu HLUK+.

Hluk ze stavební činnosti se vypočítá dle následujícího postupu:

kde 	LAeq,s je ekvivalentní hladina akustického tlaku naměřená (stanovená) při působení hluku ze stavební činnosti v dB,

t1 , je doba trvání hluku ze stavební činnosti v minutách,

t2 je celková doba v minutách (pro denní dobu 7.00 - 21.00 hodin, pro noční dobu od 21.00 do 7.00 hodin) zmenšená o dobu t1 ,

P je exponent, který se stanoví dělením přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku (podle ustanovení §10 odst. 1až 3, kde za noční dobu se považuje doba od 21.00 do 7.00 hodin) hodnotou 10.

Tab.: Akustická situace v etapě výstavby

| Výp. bod | výška (m) | /Laeq (dB)/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 50,2 |
| 1 | 6 | 50,3 |
| 2 | 3 | 50,3 |
| 2 | 6 | 50,4 |
| 3 | 3 | 54,9 |
| 4 | 6 | 55,2 |

Akustická situace – stávající stav - Varianta 0:

Den:

HLUK+  pásma 5.03                            Uživatel: 5041/RNDr. Bajer

Soubor: C:\HLUKPLUS\ZDIBY0D.ZAD               Vytištěno: 5.8.2002 22:15

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |   29.0; -185.7 |  54.9 |   0.0 |  54.9 |       |        |

|  1 |   6.0 |   29.0; -185.7 |  56.2 |   0.0 |  56.2 |       |        |

|  2 |   3.0 |  -14.4; -193.6 |  59.5 |   0.0 |  59.5 |       |        |

|  2 |   6.0 |  -14.4; -193.6 |  60.4 |   0.0 |  60.4 |       |        |

|  3 |   3.0 | -151.9;   49.2 |  39.9 |   0.0 |  39.9 |       |        |

|  4 |   3.0 |  -44.1;  117.6 |  49.0 |   0.0 |  49.0 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Noc

HLUK+  pásma 5.03                            Uživatel: 5041/RNDr. Bajer

Soubor: C:\HLUKPLUS\ZDIBY0N.ZAD               Vytištěno: 5.8.2002 22:13

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |   29.0; -185.7 |  41.8 |   0.0 |  41.8 |       |        |

|  1 |   6.0 |   29.0; -185.7 |  43.2 |   0.0 |  43.2 |       |        |

|  2 |   3.0 |  -14.4; -193.6 |  46.4 |   0.0 |  46.4 |       |        |

|  2 |   6.0 |  -14.4; -193.6 |  47.3 |   0.0 |  47.3 |       |        |

|  3 |   3.0 | -151.9;   49.2 |  26.9 |   0.0 |  26.9 |       |        |

|  4 |   3.0 |  -44.1;  117.6 |  36.0 |   0.0 |  36.0 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Akustická situace – výhledový  stav - Varianta 1:

Den

HLUK+  pásma 5.03                            Uživatel: 5041/RNDr. Bajer

Soubor: C:\HLUKPLUS\ZDIBY1D.ZAD               Vytištěno: 5.8.2002 22:04

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |   29.0; -185.7 |  55.0 |  36.8 |  55.0 |       |        |

|  1 |   6.0 |   29.0; -185.7 |  56.3 |  36.9 |  56.4 |       |        |

|  2 |   3.0 |  -14.4; -193.6 |  59.5 |  31.9 |  59.5 |       |        |

|  2 |   6.0 |  -14.4; -193.6 |  60.4 |  32.0 |  60.4 |       |        |

|  3 |   3.0 | -151.9;   49.2 |  41.8 |  50.0 |  50.7 |       |        |

|  4 |   3.0 |  -44.1;  117.6 |  48.1 |  27.5 |  48.1 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Noc

HLUK+  pásma 5.03                            Uživatel: 5041/RNDr. Bajer

Soubor: C:\HLUKPLUS\ZDIBY1N.ZAD               Vytištěno: 5.8.2002 22:10

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |   29.0; -185.7 |  41.9 |  14.9 |  41.9 |       |        |

|  1 |   6.0 |   29.0; -185.7 |  43.3 |  17.6 |  43.3 |       |        |

|  2 |   3.0 |  -14.4; -193.6 |  46.4 |  11.5 |  46.4 |       |        |

|  2 |   6.0 |  -14.4; -193.6 |  47.3 |  14.8 |  47.3 |       |        |

|  3 |   3.0 | -151.9;   49.2 |  20.6 |  12.9 |  21.3 |       |        |

|  4 |   3.0 |  -44.1;  117.6 |  34.8 |  11.7 |  34.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Na základě výsledků výpočtů lze sumarizovat výsledky změn v akustické zátěži z hlediska porovnání stávajícího a výhledového stavu následujícími sumarizačními tabulkami:

Tab.: Porovnání stávajícího a výhledového stavu  - den

| Výp. bod | výška (m) | /Laeq (dB)/ |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | Celkem |
|  |  | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 0 | Varianta 1 |
| 1 | 3 | 54,9 | 55,0 | 0 | 36,8 | 54,9 | 55,0 |
| 1 | 6 | 56,2 | 56,3 | 0 | 36,9 | 56,2 | 56,3 |
| 2 | 3 | 59,5 | 59,5 | 0 | 31,9 | 59,5 | 59,5 |
| 2 | 6 | 60.4 | 60,4 | 0 | 32,0 | 60.4 | 60,4 |
| 3 | 3 | 39,9 | 41,8 | 0 | 50,0 | 39,9 | 41,8 |
| 4 | 3 | 49,0 | 48,1 | 0 | 27,5 | 49,0 | 48,1 |

Tab.: Porovnání stávajícího a výhledového stavu – noc

| Výp. bod | výška (m) | /Laeq (dB)/ |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | Celkem |
|  |  | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 0 | Varianta 1 | Varianta 0 | Varianta 1 |
| 1 | 3 | 41,8 | 41,9 | 0 | 14,9 | 41,8 | 41,9 |
| 1 | 6 | 43,2 | 43,3 | 0 | 17,6 | 43,2 | 43,3 |
| 2 | 3 | 46,4 | 46,4 | 0 | 11,5 | 46,4 | 46,4 |
| 2 | 6 | 47,3 | 47,3 | 0 | 14,8 | 47,3 | 47,3 |
| 3 | 3 | 26,9 | 20,6 | 0 | 12,9 | 26,9 | 20,6 |
| 4 | 3 | 36,0 | 34,8 | 0 | 11,7 | 36,0 | 34,8 |

Při porovnání stávajícího a očekávaného stavu z akustické situace v území vyplývá, že provoz stacionárních zdrojů hluku jakož i nárůst pohybu automobilů se v území z hlediska akustické situace neprojeví tak, aby byly překračovány povolené hygienické limity pro denní a noční dobu.

Ve vztahu k trvale obydleným objektům se pouze nepatrně projevuje nárůst v souvislosti s určitým navýšením pohybů osobních automobilů, ve vztahu k rekreačním objektům za objekty průmyslového areálu je určité navýšení dopravy z hlediska obslužnosti Průmyslového areálu kompenzováno objekty vlastního areálu, které významně odstiňují dopravu na stávajícím komunikačním systému.

Z hlediska velikosti vlivu se jedná o středně velký vliv, z hlediska významnosti s ohledem na predikované hodnoty lze vliv hodnotit jako středně významný.

Protože výpočet ve vztahu k rekreačním objektům predikuje od průmyslových zdrojů hluku ve výhledovém stavu možnost akustické zátěže na hranici základního limitu pro denní dobu, doporučujeme pro další stupně projektové dokumentace podrobněji specifikovat jednotlivé průmyslové zdroje tak, aby byl podán jednoznačný průkaz o plnění základního hygienického limitu ve vztahu k provozu stacionárních zdrojů hluku.

### Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Ovlivnění zásobování pitnou vodou

Odběr je nárokován z veřejného vodovodu, který zásobuje obec Zdiby. Na tento systém se objekty průmyslového  areálu připojují samostatnými přípojkami, ze kterých budou jednotliví provozovatelé dle předběžných bilancí odebírat zhruba necelých 20 m3 denně. Takové nároky na potřebu vody nijak neovlivní stávající dobře založený distribuční vodárenský systém.

Uvedený nárůst potřeby vody lze označit za nevýznamný, a projeví se pouze v lokální distribuční síti.

S porovnání kumulované potřeby  vody s celkovou potřebou pro zásobování areálu a současnou situací v zásobování (pokles spotřeby vody, postupné zlepšování distribučního systému,) dojdeme k závěru, že i v případě maximálního nárokovaného odběru nedojde k ovlivnění distribuce pitné vody. Veřejný vodovod je kapacitně postačující pro zásobování obce a navýšení potřeby vody je v lokální síti bez problémů únosné.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

V souvislosti s výstavbou areálu  nedojde k žádným výrazným změnám charakteru reliéfu území, které by mohly negativně ovlivnit charakter  odvodnění oblasti. Výstavba bude realizována na stávající niveletě terénu po skrývce ornice a podorničí a úpravě pláně, čímž bude niveleta terénu snížena cca o 0,5 m. Výstavbou zpevněných ploch a terénními úpravami předpokládáme zachování nivelety terénu zhruba na stávající úrovni. Nepředpokládají se úpravy členitosti terénu (násypy, svahy, zářezy ap.), které by mohly změnit charakter odvodnění.

Zemní práce nebudou ve větším rozsahu realizovány a charakter reliéfu terénu (prakticky rovná plocha) se nezmění. Objekt bude zřejmě založen plošně na patkách  a nepředpokládají se žádné terénní úpravy, které by mohly ovlivnit charakter odvodnění. Významnější změny reliéfu, sklonu terénu, zvýšení možnosti akumulace vod v území (vodní plochy) se neuvažují.

Nárůst rozlohy zpevněných, nepropustných ploch je možno označit jako  významný, protože ve stávajícím stavu je plocha součástí zemědělského půdního fondu a není nijak odvodněna. Po realizaci stavby se předpokládá se zastavěním zhruba 75% celkové plochy areálu . Veškeré vody odvedené ze zpevněných ploch budou svedeny regulovaným odtokem přes retenční nádrže do dešťové kanalizace, která je finálně zaústěna bezpečnostního přepadu stávající ČS Zdiby a odvodňovací příkop, t.j. do povodí Přemyšlenského potoka. Regulace odtoku umožňuje maximální průtok do 10 l/s, což je méně než stávající přirozený odtok z území, který lze bilancovat na zhruba 25 l/s. Regulovaný odtok budou zajišťovat 3 nové retenční nádrže v každém z dílčích areálů, přičemž odtok bude zaústěn do nového kanalizačního sběrače s výše uvedeným napojením na bezpečnostní přepad. Tak bude vytvořena dostatečná retenční kapacita, která bude schopna zachytit veškeré srážkové vody. V případě 15 minutového deště bude z ploch  areálu odvedeno zhruba 150 m3 dešťových vod.. Užitečný objem  retenčních nádrží dosáhne cca 151 m3 a je tak dostatečně dimenzovaný pro zdržení celkového množství odváděných vod..

Nepočítá se ani se zasakováním části vod (střechy) na terén, třebaže tato varianta je teoreticky řešitelná zasakováním do zeleného pásu. Hydrogeologické poměry však nejsou pro zasakování příznivé, protože svrchní část geologického profilu je tvořena omezeně propustnými polohami spraší a jílovitého eluvia křídových hornin či zahliněných písků fosilní terasy. Zasakováni by si proto vyžádalo plošně rozsáhlý systém zasakovacích drénu či suchých polderů. Takové řešení by ovšem zkomplikovalo zastavovací plán areálu.

Zvýší se odtok vod z území, což lze s odkazem na pozici území v blízkosti rozvodnice označit jako nepříznivé. Množství přímo odvedených vod je však poměrně malé a odtok bude regulován.   Z tohoto důvodu je bezpředmětné diskutovat ovlivnění recipientu - Přemyšlenského potoka, který odvodňuje povodí zhruba 5,7 km2. Pozice území na rozvodnici regionálních  povodí podmiňuje intenzivní odtok vod z území. Množství vod odváděných z území se vlivem výstavby skladu zásadně  nezmění, a diskuse navýšení průtoku v recipientu, rizika vzniků povodňových stavů ap. je v pouze souvislosti s hodnoceným záměrem bezpředmětná.

V souvislosti s koncepcí odvodnění celé severní části obce Zdiby a s ohledem na předpokládanou další zástavbu (nová zástavba rodinných domů na severovýchodě, záměry výstavby skladových areálů v návaznosti na objekt celnice, záměry výstavby skladově -. Výrobních areálů na severozápadě prostoru motorestu Stará Pošta), bude nutno problematiku odvodnění komplexně řešit. Je proto navržena revitalizace horního toku Přemyšlenského potoka (viz kap. B. III.5). Projekt revitalizace bude proto zpracován v návaznosti na projekt stavby pro územní řízení a výsledky projednání této dokumentace. Revitalizaci toku tak nelze dávat do souvislosti pouze s problematikou areálu, neboť koncepčně řeší dlouhodobě neřešené odvodnění celé oblasti na horním toku Přemyšlenského potoka  a zpracování projektu tak lze považovat za jedno z kompenzačních opatření.

Dešťové vody odvedené z prostoru skladu lze členit na vody čisté (střechy)  a   vody, u kterých by mohlo dojít ke kontaminaci (manipulační plocha a parkoviště).

Vody z manipulačních  ploch před skladovacími prostory a z parkoviště s vyšší frekvencí pohybu nákladních automobilů jsou označovány jako  vody s možností kontaminace. Tyto vody budou před odvedením do dešťové kanalizace předčištěny na opalescenčních odlučovačích a sorpčních filtrech. Tento způsob odvedení předpokládá gravitační odloučení případných ropných látek s filtrací podílu rozpuštěných ropných látek, což v daných podmínkách zaručuje hodnotu koncentrace ropných látek stanovených jako nepolární extrahovatelné látky (NEL) zhruba 0,2-0,4 mg/l. Po naředění „čistými“ vodami zhruba 1,2 : 1 lze uvažovat maximální koncentrace NEL max. kolem 0,1 -0,2 mg/l.

Vody budou novou dešťovou kanalizací odvedeny do bezpečnostního přepadu ČS Zdiby a následně do odvodňovacího příkopu (nebo variantně přímo do odvodňovacího příkopu), který odvádí dešťové vody z části stávající komunikace do recipientu. Na základě posouzení stávajícího stavu je možné konstatovat, že stávající kanalizace bezpečnostního přepadu (DN 400 o délce cca 50 m) za běžných provozních podmínek vyhovuje. V případě souběhu odtoku ze všech retenčních nádrží areálu a odtoku z přepadu ČS Zdiby kapacita potrubí při gravitačním průtoku nevyhoví a bude docházet k tlakovému průtoku. V další m stupni projektové dokumentace je nutné podrobnější vyhodnocení této části kanalizace na základě geodetického zaměření a to i s ohledem na projekt revitalizace toku Přemyšlenského potoka. .Možným řešením je zvýšení kapacity přidaným dalším potrubím DN 300 v úseku cca 30 m.  Podobně odvodňovací příkop bezpečnostního přepadu pro odtok z areálu a z přilehlého povodí vyhovuje v celé délce, pro celkový odtok (areál+přepad z ČS a pole, případně zahrádky) nevyhovuje a rovněž technický stav je zanedbaný s absencí údržby. Na základě projednání projektu revitalizace bude  v dalším stupni projektové dokumentace zpřesněna orientační bilanci příkopu na základě geodetického zaměření a případně přikročeno k prohloubení příkopu a zpevnění jeho svahů.. Uvedená problematika bude řešena komplexně v rámci projektu revitalizace. Zde se předpokládá vyčištění trasy odvodňovacího příkopu a jeho rekonstrukce a zvýšení kapacity koryta. V případě odvodnění areálu přímo do příkopu (tedy nedojde – li k dohodě o využití kanalizace a bezpečnostního přepadu včetně výpustního objektu) bude řešen nový výletní objekt areálové dešťové kanalizace do příkopu, a to z hlediska kapacity příkopu a eliminace erozních vlivů.

Technické řešení revitalizace toku Přemyšlenského potoka bude řešit jeho část od rybníka s hrází tvořící státní silnici směr na Klecany až po areál Stará pošta, severně obce. Koncepce bude řešit i protipovodňová opatření  s odpovídající ochranou území na velké vody  do Q20. Celková délka revitalizovaného toku je kolem 2,1 km. Z toho cca 1 km  ve spodní části  tvoří revitalizace stávající trasy se stanovením podmínek na úpravy nyní neudržovaného a okolními majiteli a uživateli pozemků omezovaného profilu vodoteče s návrhem na rekonstrukce stávajících vodohospodářských děl (dolní průtočný rybník, prostřední soukromý neprůtočný rybník, požární nádrž, horní zanesený rybník)  a pročištěním koryta, odstraněním nevhodných úprav, lokálně  s doplněním potřebných stabilizací zanedbaného profilu koryta a s probírkou stávající vegetace a dosadbou potřebné nové vegetace při respektování charakteru vegetačního doprovodu břehových porostů Přemyšlenského potoka

Horní část trasy, vedená od objektu horního rybníka  bude  o plánované délce cca 1,1 km a vytvoří tak nové, nyní ještě neexistující koryto situované v prvních cca 550 m do stávajících stísněných poměrů  území.  Trasa  tohoto úseku nového koryta zde tak bude respektovat vybudovaný kanalizační řad v obci po pravé straně a po levé straně hranice soukromých pozemků. Vedení osy koryta  bude se snahou vytvořit mírně zvlněnou trasu s příčným profilem přírodě blízkého charakteru se stabilizací přírodním kamenivem. Pro eliminaci erozních vlivů a snížení rychlosti průtoku  bude část koryta budována v násypech a prostory vzniklé severně od koryta budou využity jako ochranné retenční prostory charakteru poldru s  vegetačním doprovodem.

Zbývající část revitalizace toku bude tvořit horní trasa nového koryta, vedená od plánované výstavby areálu skladových hal v návaznosti na odvodňovací příkop bezpečnostního přepadu čerpací stanice prosecké radiály. Bude hlavně řešit bezproblémové odvedení dešťových vod z nově plánovaných urbanizovaných ploch severně nad obcí  korytem vedeným na západ podél  severní rodinné zástavby obce. Šířkové uspořádání záboru tohoto úseku bude předjednáno s obcí, doporučuje se širší pruh, pro možnost vyloučení jen přímé trasy v území tvořícím spádnici, je však nutno respektovat vedení tras inženýrských sítí.

Podélný profil nových koryt se spádovým a profilovým řešením je nezbytné navrhnout na podkladě hydrotechnických výpočtů na základě přesného geodetického zaměření. Z předběžného vyhodnocení je doporučen větší počet nízkých stupňů s místními malými tůňkami a vegetačním doprovodem a to i s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny (viz popis vegetačního doprovodu Přemyšlenského potoka v příslušné části dokumentace). Na základě vodohospodářského řešení a reálných příčných profilů  koryt budou zhodnoceny a navrženy využitelné retenční prostory s vymezením jejich ochranných pásem v území.

Naznačená koncepce revitalizace bude řešena komplexně projektem na základě podrobného zaměření terénu. Naznačenou koncepci revitalizace lze hodnotit jako přínosnou, neboť umožní  komplexně řešit odvodnění území na horním toku Přemyšlenského potoka při respektování charakteru odvodnění území.

Riziko znečištění dešťových vod

Riziko znečištění odvodněných ploch ropnými látkami je poměrně malé a je omezeno pouze na běžné úkapy, které se v odvedeném množství srážkových vod nemohou zvýšit koncentraci ropných látek na předpokládanou úroveň jednotek mg/l, a za normálních okolností lze předpokládat koncentrace NEL pouze v prvních desetinách mg/l.   K přímé manipulaci s ropnými látkami na těchto plochách nedojde. Havarijní úniky jsou hodnoceny v příslušné kapitole. Vzhledem k poměrně malému riziku znečištění zpevněných ploch látkami škodlivými vodám a objemu odváděných dešťových vod, je možnost jejich znečištění poměrně malá. V úvahu přichází prakticky pouze kontaminace z úkapů z vozidel, a v celkovém objemu odváděných vod nemůže koncentrace zejména NEL v odváděných vodách nijak výrazně vzrůst, neboť dojde ke značnému naředění srážkovými vodami a část kanalizace s rizikem znečištění bude vybavena na výstupu účinným předčištěním opalescenčním odlučovačem s (např. fibroilovým) sorpčním filtrem.  Z tohoto důvodu považujeme navržený způsob předčištění vod za dostatečné zajištění kvality vypouštěných vod.

Značnou pozornost je však nutno věnovat konstrukci ploch s ohledem na požadovanou nepropustnost, a náležitému vyspádování do dešťových vpustí. Okraje plochy musí být provedeny tak, aby byl pokud možno vyloučen odtok potenciálně znečištěných dešťových vod mimo plochu.

V areálu musí být k dispozici běžné prostředky pro likvidaci úkapů a menších úniků ropných látek. Rovněž zimní údržbu ploch chloridem sodným omezit na nezbytné minimum při vzniku kalamitních stavů. Za normálních okolností doporučujeme pouze odkliz sněhu s aplikací inertních materiálů.

Odvedení splaškových vod

Veškeré splaškové odpadní vody z logistického centra budou odkanalizovány gravitačně vnitroareálové kanalizace napojené na sběrač DN 300 v objemu zhruba 20 m3 denně. Takové množství nemůže nijak pozorovatelně ovlivnit hydraulické poměry ve stokové síti.

Kvalita (znečištění) odváděných vod se nevymyká hodnotám obvyklým u městských splaškových vod a je v souladu s požadavky kanalizačního řádu. Znečištění odpadních splaškových neobvyklými polutanty (těžké kovy, aromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky ap.) se nepředpokládá. V objektu logistického centra není žádný technologický okruh ani zařízení (např. příprava jídel), který by produkoval odpadní vody znečištěné nad rámec obvyklý u splaškových vod. Do splaškové kanalizace budou zaústěny pouze vody ze sociálních zařízení.

Odvedení splaškových vod do veřejné kanalizace je v území únosné, a technický stav a způsob navrženého odkanalizování nijak výrazně neovlivní veřejnou kanalizační síť ani hydraulicky, ani látkově. Hydraulické zatížení je pro kanalizaci DN 300 únosné, znečištění vod je v souladu s požadavku kanalizačního řádu. Negativní vlivy typu ovlivnění čisticího efektu ČOV  ap. lze v souvislosti odkanalizováním areálu vyloučit.

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

V areálu se nebudou  skladovat  látky, které by mohly  ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost vod ve větším rozsahu. Jejich přítomnost lze předpokládat pouze v malých množstvích jako technologických  náplní zařízení nutných k provozu logistického centra (vysokozdvižné vozíky, hydraulická zařízení, nakládací rampy, regálové zakladače ap.), v prostorách údržby   a dále v nádržích automobilů využívaných pro dopravní obsluhu.  Jedná se zejména o

a) motorové, převodové a hydraulické oleje a maziva

b) antifreezingy (nízkotuhnoucí kapaliny) do chlazení a náplně do ostřikovačů

c) brzdové kapaliny a jiné kapaliny používané v systémech automobilů (v posilovačích řízení a hydraulických zařízeních ap.)

d) akumulátory formované (naplněné elektrolytem)

Riziko potenciálního ohrožení podzemních a povrchových vod vzniká tak prakticky pouze v případě úniku na manipulační ploše. V případě, kdyby došlo ke splavení uniklých látek do kanalizačního systému, existuje možnost zachycení škodlivých látek v odvodňovacích vpustích, které mají poměrně značnou retenční kapacitu a látka bude dále zachycena v předčisticích zařízeních a eventuelně v retenčních nádržích, kde celkový objem je v desítkách m3.. Únik takového množství škodlivé látky je prakticky vyloučen, protože množství látek v nádrži nákladního automobilu nepřesahuje obvykle 600 l. Ani při havarijní situaci  nemůže prakticky dojít k úniku mimo lokalizovaný prostor. Škodlivá látka  bude zachycena buď přímo na ploše, nebo v odvodňovací vpusti, nebo v lapolu. Spádovaní ploch je směrem ke vpustím a k úniku látky mimo plochu prakticky nemůže dojít.

Za normálního provozu budou učiněna opatření k zamezení případného  úniku těchto látek a to zejména na manipulačních plochách, které jsou navrženy tak, že při případném havarijním úniku je reálná možnost účinného sanačního zásahu - zachycení uniklých látek a likvidace havárie. To je splněno vyspádováním ploch a napojením na předčisticí zařízení.

Základní prostředky pro sanaci úniků musí být k dispozici přímo v areálu. Jedná se zejména o vhodné sorpční materiály (fibrioil, vapex), nářadí pro rozprostření a odstranění těchto materiálů, stejně jako nádoby pro jejich dočasné uskladnění před odvozem k finální likvidaci. Pro případ úniku akumulátorové kyseliny bude k dispozici neutralizační činidlo.

Riziko úniku do povrchových vod je popsanými opatřeními natolik minimalizováno, že jej prakticky vylučujeme. Přímý únik do vodoteče (Přemyšlenského potoka) je s ohledem na jeho pozici vůči areálu vyloučen.

Významné vodohospodářsky chráněné objekty, zejména vodní zdroje a jejich ochranné pásma, se v okolí areálu ve směru proudění podzemních vod nenachází.

Riziko ohrožení podzemních vod je rovněž minimalizováno, protože veškerá manipulace včetně pojezdu automobilů bude probíhat po zpevněných plochách. Riziko úniku většího množství škodlivé látky na volný terén je prakticky  vyloučen.

Riziko ohrožení podzemních vod je minimalizováno i geologickými poměry. Významná zvodeň v křídových horninách, jejíž hladina se nachází v hloubce cca 9-12 m pod terénem, je hydraulicky chráněna vrstvou omezeně propustného jílovitého eluvia  a kvartérním pokryvem sprašových hlín. Zahliněné štěrkopísky zdibské fosilní terasy zřejmě nebudou v této oblasti reprezentativně vyvinuty resp. budou vyvinuty v poměrně malých mocnostech bez zvodnění.. Hydraulické poměry křídového kolektoru i nadložních hornin jsou nepříznivé (omezená propustnost s vysokou variabilitou) a pohyb kontaminantu v horizontálním a vertikálním směru by byl velmi pomalý, což zvyšuje možnost účinné sanace při eventuelním úniku mimo zpevněnou plochu.  Z tohoto hlediska hodnotíme riziko spojené  s rizikem znečištění podzemních vod jako zanedbatelné jak v případě běžného provozu, tak v případě havarijní situace (tj. úniku látek škodlivých vodám mimo zpevněnou plochu). Transmisivita hornin je velmi nízká (v řádu T= 1. 10.5 m2/s) postup kontaminantu směrem do hloubky bude tedy velmi pomalý (cca 0,09 m/den), a lze proto v případě havarijní situace provést účinný sanační zásah.

Ovlivnění hydraulických parametrů prostředí nebo ireverzibilní změny nivelety hladiny podzemní vody, změny vydatnosti vodních zdrojů ap., lze v souvislosti s výstavbou a provozem objektu vyloučit. Změny infiltrace (zvýšení odtoku z území) jsou v poměrně malém rozsahu a namohou pozici hladiny podzemní vody ani lokálně ovlivnit. Podzemní voda nebude v souvislosti s provozem areálu využívána.

V projektu a dokumentaci jsou navržena vhodná eliminační opatření technického charakteru. Ta musí být doplněna preventivními organizačními opatřeními, zpracováním manipulačních řádů a havarijního plánu. Areál bude vybaven základními prostředky pro likvidaci havarijního úniku. Předpokládá se pravidelná kontrola funkce zařízení pro nakládání s vodami (zejména předčisticích zařízení - lapolu) a pravidelná kontrola vod v retenčních nádržích.

V případě havarijního úniku budou k dispozici prostředky, umožňující účinnou likvidaci havarie. Maximální množství potenciálně uniklých látek škodlivých vodám, zejména ropných látek, nepřesáhne objem běžné nádrže nákladního automobilu, tj. řádově první stovky litrů. Takové množství lze účinně likvidovat již jednoduchými prostředky. U látek mísitelných s vodou (etyléglykol, etylalkohol) lze havárii likvidovat obdobnými prostředky jako v případě ropných látek, s přihlédnutím k jejich vlastnostem.

### 1.5. Vlivy na půdu

V rámci výstavby nedojde změnám místní topografie, neboť charakter stavby nevyžaduje zásadní změny a úpravy terénu (tj.denivelizace terénu ve větším rozsahu, nutnost násypů ap.). Způsob založení si nevyžádá žádné větší výkopové práce a proto neuvažujeme žádný významnější přebytek skrývky. Ornice a podorničí budou využity v souladu se zákonem o ochraně ZPF a s podmínkami pro odnětí. Stávající rovinný charakter reliéfu terénu tak zůstane bez větších změn, dojde pouze k lokálnímu zpevnění ploch a zastavění stavbami.

Stavbou vznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a proto by mělo být investorem urychleně  požádáno  o souhlas s vynětím ze ZPF / podrobněji viz část věnovaná záboru půdy/. Posuzovaná stavba je předpokládána je k realizaci na pozemcích parc. č.125/1, 192/1, 192/2 a 124/3 -  rozsah vynětí ze ZPF bude upřesněn v žádosti o vynětí a je u posuzované stavby předpokládán v rozsahu  cca 2,1 ha .

Podle příslušné mapy bonitace  ZPF a Výpisu z katastru nemovitostí – Informací o parcelách KN, vyhotoveného Katastrálním úřadem Praha – východ  dne 4.06.2002   se jedná  u  všech uvedených dotčených  parcel o BPEJ 20100 Odnětí postihuje tedy vysoce  kvalitní půdy, je však v plném souladu s konceptem ÚPSÚ obce Zdiby.

1.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit. Areál se nenachází v dobývacím prostoru ani chráněném ložiskovém území, v oblasti však byly vyčísleny zásoby stavebních surovin – štěrkopísků S2 v kategorii prognózní. Stavební písek a štěrkopísek je ve smyslu horního zákona nevyhrazeným nerostem ložisko je součástí pozemku. Dobývání se povoluje na základě plánu využití ložiska územním rozhodnutím s ohledem na záměry územně plánovací dokumentace. Je tedy zřejmé, že v případě jiného využití pozemku (v tomto případě k zástavbě) je diskuze ovlivnění zásob štěrkopísků bezpředmětná.

S ohledem na absenci změn vlivem terénních úprav a minimální změně stávajícího charakteru odvodnění území nedojde ke změně hydrogeologických charakteristik, zejména takových, které by negativně ovlivnily směr a rychlost proudění  podzemní vody nebo niveletu hladiny podzemní vody.  Narušení vodonosných horizontů vlivem stavebních prací lze vyloučit, neboť se nepředpokládají výkopové ani odkryvové práce většího hloubkového  rozsahu.

Zastižení významných paleontologických nebo mineralogických nálezů, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany, lze s odkazem na výše uvedené označit za nepravděpodobné.

Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (vyhláškou MŽP ČR č.381/2001 Sb.  kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů  a požadavky pro jejich ukládání na skládkách.

Areál bude produkovat poměrně malé množství odpadů v jednoduché druhové skladbě, neboť technologie výroby je do značné míry bezodpadová. Bude se jednat prakticky pouze o odpadní kov z finální úpravy výrobků a dále nekvalitní výrobky stavebnin, - úprava molitanu je bezodpadová.

Z údržby zařízení a výměny provozních náplní pak vzniknou odpadní oleje a maziva. Dále se zde budou skladovat a distribuovat finální produkty a produkce odpadů se omezí prakticky pouze na odpadní obalové materiály.

Množství a četnost vzniku odpadů nebude z tohoto důvodu klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž značná část jsou odpady recyklovatelné, nebo dále využitelné, je třeba věnovat pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být sbírány a shromažďovány odděleně dle druhů a u recyklovatelných čí dále využitelných odpadů musí být jejich další využití organizačně a technicky zajištěno separovaným sběrem např. v kontejnerech určených pro každý druh (sklo - plasty - papír - lepenka - kov).

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru  nebezpečné - N, se předpokládají  v malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu, nebo jejich likvidaci zajišťuje výrobce. Z provozu závodu lze řadit do této kategorie prakticky pouze vyhořelé zářivky, a použité provozní kapaliny (oleje, maziva). U dalších odpadů vznikajících v této kategorii (kaly či odloučená fáze ropných produktů z lapolu ap.) se jedná o malá množství, vznikající nárazově.

Z vlastního provozu výrobní, skladové a distribuční (expediční) části lze předpokládat vznik odpadů převážně kategorie O. Bude se jednat o odpadní obaly z plastů (převážně fólie), papíru a lepenky, a poškozené či vyřazené dřevěné palety. U těchto materiálu je nutno zajistit separovaný sběr a likvidaci, předpokládá se využití služeb firmy, specializující se na recyklaci odpadů. Odpady tohoto charakteru budou vznikat poměrně pravidelně a ve stálých malých množstvích a stálé druhové skladbě, což dává předpoklad k bezproblémovému svozu.

Odpady charakteru TKO z provozu administrativní části budou likvidovány konvenčním svozem. Celková produkce odpadů je zanedbatelná a nevyvolá žádné neobvyklé nároky na svozové či likvidační kapacity.

Odpady kategorie N budou vznikat pouze v nevýznamných množstvích. Jejich vznik bude nárazový a větší množství se předpokládá pouze při kompletní výměně provozních náplní podle předem známého plánu v souladu s doporučeními pro provoz daného zařízení. Vznik těchto odpadů lze předpokládat nárazově v pravidelných intervalech daných životností náplně a mazacím plánem.

Rovněž v případě N odpadů hodnotíme nároky na kapacity jejich odvozu a zneškodnění jako nevýznamné, které nevyvolají žádné nové nebo neobvyklé kapacitní nároky. Jedná se o poměrně běžné odpady, obvyklé v průmyslových provozech strojírenského či obdobného charakteru. V regionu působí celá řada firem, specializujících se na nakládání s nebezpečnými odpady a z tohoto důvodu není jejich likvidace problematická.

Charakter výstavby vylučuje vznik větších množství odpadů. Jedná se o montovanou konstrukci s opláštěním, stavebnicovitého charakteru, kde se nepředpokládá vznik většího množství odpadních stavebních hmot ap. Jedná se o novou stavbu bez nutnosti demolic či rekonstrukcí apod.

Znečištění výkopových  zemin spolu s dovezenými (stará ekologická zátěž a.p.) nelze předpokládat, neboť pozemek byl v minulosti a je stále  využíván jako pole – orná půda a nebyl exponován vlivům žádné činnosti, při které by mohl být kontaminován (ropné látky, odpady, staré skládky apod.).

Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů. Ve stádiu výstavby ani provozu nevzniknou druhy odpadů, jejichž vlastnosti by si vyžádaly neobvyklé nároky na způsob nakládání či zneškodnění. Produkci odpadů z provozu areálu lze hodnotit jako minimální, protože bude uplatněn ve velké míře separovaný sběr a shromažďováni a následná recyklace odpadů v příslušných zařízeních mimo závod.

Skladovaný sortiment zahrnuje pouze výrobky z dlouhými expiračními dobami, a proto nelze předpokládat zvýšenou produkci odpadů v souvislosti s uplynutím záručních či doporučených lhůt spotřeby.

Při shromažďování a nakládání s odpady je nutná řada technických i organizačních opatření, která jsou rámcově navržena v příslušné kapitole.

### 1.7. Vlivy na flóru a faunu

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně habitatu prostředí tím, že současný rostlý terén s agrocenózami a ruderalizovanými  bylinotravními společenstvy bude nahrazen trvalou zástavbou převážně na zpevněných plochách, dojde tedy k trvalému odstranění vegetačního pokryvu většiny vlastního zájmového území výstavby. Místní vliv na fytocenózy je nutno pokládat za trvalý a patrný.

Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti  flory českomoravského termofytika je však možno konstatovat,  že se záměr dotkne pouze stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz.

Nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněného genofondu rostlin. V rámci ukončení stavebních prací bude nutno zajistit rekultivaci výstavbou zasažených ploch z důvodu prevence šíření ruderálních a euryvalentních druhů rostlin, často s výraznými alergenními účinky na obyvatelstvo nejbližší zástavby v sídlech.

Vlivy na druhové složení rostlin v okolí Zdib je tak možno pokládat prakticky za neutrální, neprovedená rekultivace může posílit pouze některé agresivní druhy.

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Vlivy na faunu

Na základě i orientačního biologického průzkumu lze konstatovat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů, nebudou dotčena, tudíž nelze předpokládat ohrožení populací těchto živočichů.

Ze zvláště chráněných skupin nebo taxonů nelze zcela vyloučit dočasný vliv na omezení prostoru výskytu čmeláků.

Je možno předpokládat pouze vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště lad s relativně vysokou primární produkcí. Tyto vlivy lze hodnotit jako mírně nepříznivé až nepříznivé, málo významné.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

1.8. VLIVY NA KRAJINU

Plánovaná výstavba hal zapadá do řady objektů podél silnice č. 608/II, kde na sebe navazují směrem od Zdib budovy Purtex s.r.o. a areál VÚGTK a směrem od dálničního exitu areál motorestu „Stará pošta“ oddělený pruhem zahrad. Problematické jsou tedy spíše východní a západní okraje, které jsou otevřeny do volné krajiny.

Směrem na západ od zájmové plochy se krajina  poměrně prudce svažuje (v prostoru zahrad) a poté se opět mírně zvedá (pole). Pro pohledové odstínění by bylo potřeba při ozelenění použít dřeviny s vyšším vzrůstem.

Východní část navazuje dále za silnicí č. 608 na pole, která jsou protnuta dálnicí D8. Dálnice D8 bez dřevinného doprovodu při okrajích znehodnocuje krajinný ráz okolí. Pro pohledové odclonění budoucích hal by bylo žádoucí doplnění mezernatého lemu dřevin již zmíněným javorem mléčem. Ten je ještě možné vtroušeně doplnit například lípou plstnatou, která je odolná vůči znečištěnému městskému ovzduší.

Při dodržení výše uvedených hledisek není začlenění do krajiny příliš zatěžující a krajinný ráz nebude příliš narušen, navíc při ozelenění areálu dojde k částečnému doplnění zeleně v krajině.

## D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Vlivy posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v okolí objektů Průmyslové zóny Stará pošta ve Zdibech.. V obytné zástavbě obce Zdiby se vlivy výstavby ani provozu Průmyslové zóny Stará pošta pozorovatelně neprojeví.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na zdroje spalování uhlovodíkových paliv – zemního plynu pro vytápění a pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů se vlivy projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí areálu závodu.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Technologické celky s vyšší akustickou zátěží budou umístěny uvnitř hal v akusticky izolovaných místnostech a vně objektu se jejich vliv neprojeví. Stacionární zdroje vně objektu jsou omezeny pouze na vstupy či výdechy zařízení pro vytápění objektů a větrání s poměrně malou akustickou zátěží, která se na hraně poměrně vzdálené obytné zástavbě obce Zdiby nemůže nijak markantně projevit. Přitížení dopravy je poměrně malé a dopravní obsluha areálu se nedotkne komunikací v obytných zónách. U nejbližší chaty se v souladu s doporučením hlukové studie doporučuje provést akustická měření po uvedení stavby do plného  provozu.

Produkce odpadních vod je rovněž velmi malá a jejich látková zátěž se nevymyká běžným splaškovým vodám, technologické odpadní vody nevznikají a tudíž ani  nezatěžují vody škodlivými látkami. Dešťové vody jsou do kanalizace vypouštěny regulovaně přes retenční nádrže.

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru se projeví markantněji pouze v rámci průmyslové zóny  a v jejím  bezprostředním okolí.

Přeshraniční vlivy proto  oznamovaný záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřichází v úvahu.

### D.III. Charakteristika environmentálních rizika při možných haváriích a nestandardních stavech

Rizika vzniku havárií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v průmyslovém areálu Stará pošta ve Zdibech  nejsou rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš  pravděpodobná.

V rámci výroby se nebudou používat látky škodlivé vodám ani škodlivé zdraví. Vstupní suroviny jsou látky známé – molitan, kovy a stavební materiály, které se dále  mechanicky opracovávají. Ve výrobním procesu nejsou používány chemické látky (toxické, vysoce toxické, oxidující apod.).

Provoz závodu sám o sobě není pro životní prostředí rizikový, jediným rizikovějším faktorem je  provoz automobilů na  parkovištích a manipulačních plochách a proto jsou již  v rámci dokumentace navržena opatření k minimalizaci rizik.

V závodě nebudou skladovány ani používány látky rizikové pro životní prostředí ve větším rozsahu. Jedná se zejména o technologické náplně strojů a zařízení v technologických okruzích či provozních náplních - většinou na bázi ropných látek, tj. strojní a hydraulické oleje a maziva. Největší množství takových látek  bude umístěno v olejových provozních náplních transformátorů, kde předpokládáme celkem 2300 kg transformátorových olejů. Místnost transformovny bude proto odpovídajícím způsobem zabezpečena nepropustnou podlahou a záchytnou vanou umožňující zachytit veškeré potenciálně uniklé množství oleje. Škodlivé látky se ve větším množství v rámci výrobního procesu  nepřepravují, neboť nejsou součástí vstupních materiálů ani finálních výrobků.

V areálu nebudou skladovány ani používány hořlaviny ve větším rozsahu, a hořlaviny první třídy nebezpečnosti zde nebudou používány vůbec. Rovněž zpracovávané materiály  nejsou s výjimkou molitanu z hlediska požární bezpečnosti rizikové. Pravděpodobnost vzniku požáru je tak poměrně malá a obvyklá u provozů obdobného charakteru, kde jsou umístěna elektrická zařízení.

Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- únik látek škodlivých vodám z odstavených vozidel

- únik látek škodlivým z trafostanice či jiného zařízení

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě

- ztráta efektu předčištění (havárie  lapolu) technickou závadou nebo z nedbalosti, únik škodliviny

- vznik požáru objektu

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních a havarijních řádů. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná.

Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- podzemní voda,

- ovzduší

- povrchová voda

- zaměstnanci areálu a okolní objekty

Vzhledem k pozici   vůči obytné zástavbě obce a počtu obyvatel je riziko ohrožení obyvatelstva nízké  a to i v případě mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké.

Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijních řádů, požární prevence).

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter,  většinou omezený na průmyslovou zónu a objekty které jsou její součástí. Riziko ohrožení obyvatelstva je vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě poměrně velmi nízké  a lze je uvažovat pouze v případě souběhu mimořádných událostí – zejm. požáru většího rozsahu.

Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné části –obce Zdiby nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze i v případě popsaných potencionálních typů havárií  vyloučit.

Jejich předpokládané poměrně malé následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu.

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí nastává prakticky pouze v případě mimořádné události zejména požáru,  či ztrátě předčistícího efektu lapolů při uniku ropné látky např. z odstaveného vozidla. Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost emisí škodlivin do ovzduší či průnik ropných látek do kanalizace.

V případě havarijních situací rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů výrobců  používaných materiálů.

Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám.

Riziko úniků škodlivin z odstavené techniky je nutno předcházet pravidelnými prohlídkami technického stavu vozidel.

Jako technická preventivní opatření je nutno uvést vyspádování kontaminovaných zpevněných ploch do dešťových kanalizačních vpustí a jejich odvodnění přes lapol a retenční nádrž. Tím je minimalizováni riziko úniku škodliviny mimo zpevněné živičné plochy i riziko průniku kontaminantu do podzemních vod.

Pokud  se týká chemických látek, nepředpokládá se jejich skladování ani manipulace s nimi v rámci závodu. Ve výrobním procesu jsou používány pouze látky s minimální nebezpečností pro člověka a životní prostředí.

V uzavřených náplních technologických zařízení (transformátory, stroje, hydraulické plošiny atd.) jsou přítomny maziva a náplně na bázi ropných látek.

Pokud by došlo v průběhu upřesňování využití dílčích prostor k jejich byť omezenému skladování, je třeba postupovat v souladu s platnou rozsáhlou českou legislativou v tomto oboru  a zabezpečit příkazem ředitele areálu  nakládání s chemickými látkami a přípravky a výkon funkce autorizované osoby pro nakládání s nimi. V tomto příkazu by musely být stanoveny  hlavní zásady nakládání s chemickými látkami a přípravky, jejich základní vlastnosti, základní povinnosti vedení závodu a autorizované osoby  včetně zásad skladování a povinnosti všech zaměstnanců  při nakládání s chemickými látkami v souladu se zákonem 157/1998 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení.

Na záměr se však v žádném případě, vzhledem k množství a charakteru skladovaných a používaných škodlivých látek nebude vztahovat zákon č.353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií. .

## D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

### 1.  Územně plánovací opatření

V rámci zpracovávaného územního plánu obce Zdiby, zpracovávaného firmou AUA Praha (Ing. Zeman) doporučujeme dořešit trvalé a perspektivní napojení posuzované ho průmyslového areálu Stará pošta na stávající komunikaci II/608 i když posuzované dočasné řešení je s ohledem na jeho posouzení v dané etapě vyhovující.

### 2. Technická a organizační opatření

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.

opatření k ochraně vod

- potenciálně znečištěné dešťové vody z areálu vypouštět do kanalizace regulovaně přes retenční nádrže s předčištěním, navrženo je využití lapolů, za provozu je nezbytné pravidelně kontrolovat stav lapolu, případně odstraňovat odloučené ropné produkty a kaly

- v dalším stupni projektové dokumentace detailně posoudit hydraulickou kapacitu stávající kanalizace bezpečnostního přepadu ČS Zdiby a navazujícího odvodňovacího příkopu, a případně navrhnout opatření pro zvýšení hydraulické kapacity (přidání kanalizačního potrubí a prohloubení příkopu)

- nezbytné úpravy odvodňovacího příkopu řešit s ohledem na připravovaný projekt revitalizace toku Přemyšlenského potoka, který bude komplexně řešit koncepci odvodnění území při jeho horním toku

- místnosti, kde se bude skladovat či manipulovat s látkami škodlivými vodám (zejm. trafostanice) musí být vybaveny nepropustnou podlahou, záchytnou drenáží a jímkou o objemu minimálně odpovídajícímu objemu znečišťující látky a základními prostředky k likvidaci havarijního úniku.

- zpevněné plochy, na nichž bude docházet k manipulaci s látkami škodlivými vodám a pojezdu TNV, musí být odvodněny a  spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům škodlivých látek  do okolního horninového prostředí, měly by být vybaveny svodovou nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah.

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit pravidelnou kontrolu funkce odlučovačů a retenčních nádrží a pravidelné sledování jejich stavu a kvality vody v retenčních nádržích se zřetelem na obsah ropných látek, pravidelně kontrolovat odstavenou (parkující) techniku a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy

opatření k ochraně ovzduší

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno

- zásobování a expedici výrobků  pokud možno organizačně nasměrovat mimo ranní a odpolední špičku

- v období výstavby dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku a  bude odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezí tak sekundární prašnosti

- dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, odtravněné plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či zastavěny, neprodleně rekultivovat

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti je třeba minimalizovat

opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- odbyt recyklovatelných či využitelných odpadů (zejm. kovy, plasty, papír a lepenka, sklo a dřevo,) musí být smluvně zajištěn

- stejně tak musí být smluvně zajištěn odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů charakteru N a to autorizovanými firmami

- odpady charakteru N, zejména použité provozní náplně a sorbenty s obsahem škodlivin musí být shromažďovány v k tomu určené místnosti odděleně od ostatních odpadů, v místnosti s nepropustnou podlahou, či neprodleně odváženy specializovanou firmou

- v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při skladovacích a výrobních postupech

- před vydáním stavebního povolení vyjasnit způsob  a místo uložení či využití přebytkové zeminy

protihluková opatření

- při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií)

- celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu uskutečňovat  v denní době

- nástřešní jednotky a zařízení pro vytápění a výrobu vzduchu osadit a řešit tak, aby do nejvyšší možné míry byla eliminována expozice hluku

- technologická zařízení s hlučností nad 75 dB umístit v akusticky izolovaném prostoru tak aby byly dodrženy přípustné hladiny hluku uvnitř haly a přenos hluku obvodovým pláštěm byl minimální

- zásobování areálu organizovat mimo dopravní špičky

- v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodne orgán hygienické služby

opatření k ochraně zdraví

- po zahájení provozu provést aktuální kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších  objektů obytné zástavby, případně rekreačních objektů; výběr míst konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu

- zpracovat příslušné manipulační a provozní řády, zajistit proškolení pracovníků,

- zpracovat plán opatření pro případ havárie nebo úniku látek škodlivých vodám

opatření k minimalizaci estetických dopadů

- v areálu provést výsadbu zeleného pásu (dekorační zeleně) a další sadové úpravy po konzultaci s dendrologem

- na fasádách vyloučit či minimalizovat použití reflexních materiálů a nátěrů

dopravní opatření

- v rámci dopracování konceptu územního plánu vytvořit předpoklady pro trvalé a bezpečné napojení posuzovaného areálu na komunikaci II. třídy II/608

- zásobování areálu TNV organizovat mimo dopravní špičky

- organizačně vyřešit dopravu (příjezd, vykládku, nakládku a parkování) a provést dopravní značení v areálu skladu tak, aby jednotlivé dopravní plochy byly rozlišeny dle funkcí a nedocházelo k stáním mimo k tomu určená místa

- vyloučit stání vozidel mimo areál

ostatní opatření

- provést  základní opatření ve  smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů

- řešit skrývku ornice z prostoru výstavby v souladu s podmínkami souhlasu k odnětí

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření alergenních plevelů.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:

- literární údaje (viz seznam literatury)

- terénní průzkumy

- osobní jednání

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro navrhování a posuzování průmyslových  výrob - stavební akustika, problematika hluku z mobilních  zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu  HLUK+.

Použitá metodika vyhodnocení zdravotních rizik vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 – 1987 pro hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-87/045). Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU pro hodnocení rizik (EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94).

Z hlediska přírodních poměrů se jednalo o pochůzku v terénu s orientačním kvalitativním biologickým průzkumem.

1. Seznam použité literatury a podkladů

- Atelier 6, Praha 3, dokumentace pro územní řízení, červenec 2001

- Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 4.14., ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1997

- Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha

- Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha

- Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí  České republiky č.395/1992 Sb. [seznam zvláště chráněných druhů rostlin]

- Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:1-74

- Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, Praha, 1996

- Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991

- Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997

- Situace širších vztahů  a radonového rizika

- Koordinační situace  stavby Průmyslové zóny Stará pošta (Atelier 6)

- Fotodokumentace staveniště

- Mapa chráněných území přírody a vodohospodářsky chráněných území

- Situace z rozpracovaného konceptu ÚPSÚ  Zdiby (Ing. Zeman, AUA Praha)

- Situace z generelu ÚSES Zdiby a okolí (Ing. Dřevikovský)

- Geologická a hydrogeologická mapa  a soubor map (podle ČGÚ)

- Vodohospodářská mapa základní

2. Postup při zpracování dokumentace

Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích:

- sběr vstupních dat a informací

- vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury

- analýza vstupů,  rekognoskace lokality, terénní průzkumy a dopravní sčítání

- konzultace se specialisty(ovzduší, hluk,  příroda)

- modelové výpočty

- analýza impaktů

- vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy

- zpracování dokumentace

3. Metodika vyhodnocování vlivů

Hodnocení území bylo stanoveno s ohledem na teoreticky možný dopad vlivů, přičemž byly vždy uvažovány nejméně příznivé údaje. Provedené prognózy, výpočty a odhady jsou vždy na straně bezpečnosti, t.j. použity jsou vždy horní meze.

Zpracována byla jediná územně determinovaná varianta, variantní hodnocení nebylo příslušným orgánem požadováno. Tam, kde to je účelné, jsou hodnoceny zvlášť současný a výhledový stav, jinak se hodnocení vztahuje vždy k cílovému stavu.

Při vyhodnocování impaktů byly využity v případě akustického pole modelové výpočty za použití speciálního software HLUKPLUS, podobně při hodnocení znečištění ovzduší byly použity nástroje programového produktu a meztodiky SYMOS 97 .Použité metodické poszupy výpočtů jsou uvedeny v příslušných kapitolách.

## D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Záměr výstavby průmyslového areálu je z hlediska projektové přípravy velmi náročný a je proto jasné, že v poměrně ranném stadiu projektové přípravy nemohly být všechny údaje podrobně a přesně specifikovány.

Projektová příprava byla v podstatě v počátcích a současně s dokumentacem byla Ing.arch. Jansíkem z Atelieru 6 zpracovávána dokumentace pro územní řízení. V vstupní údaje tak vycházely zejména ze zkušeností budoucích provozovatelů z obdobných provozů  a předpokládaného cílového stavu kapacity výroby a byly upřesňovány konzultacemi a odbornými odhady ve spolupráci s investory jednotlivých areálů A –C  a projektantem.

Některé profesní části ( zejména vzduchotechnika, voda a kanalizace, elektroinstalace) nebyly v době zpracovávání dokumentace plně k dispozici a potřebné výpočty byly předávány a konzultovány v předstihu s investorem a projektantem.

Z nepříliš velké podrobnosti podkladů a údajů  mohly vzniknout i některé nepřesnosti, které bude nutné upřesnit v projektu, ale které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení hodnocení  dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství.

Tendence zpracovatelů byla z uvedených důvodů spíše k nadsazení parametrů, které se promítají do vlivů na životní prostředí, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na vstupní materiály,média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů.

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že toto dokumentace  vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci projektanta ale i investorů poměrně přesně. Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů.

S ohledem na dobu prací na tomto dokumentace  (červen až červenec 2002), bylo možno provést poměrně ilustrativní orientační  biologický průzkum zájmového území s postižením letního sezónního aspektu, což vzhledem ke stavu okolní krajiny (urbanizované území a průmyslová zóna)  bylo  za běžných podmínek podle názoru zpracovatele zcela dostačující.

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod /  rozptylová  imisní  studie Symos 97 a hluková studie Hluk +/ či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatelů dokumentace.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

S ohledem na jednoznačnost umístění nové výstavby v rámci výrobní, skladové a komerční zóny, označené číslem 18 v konceptu ÚP  a souladu s ním byla projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena touto dokumentací.

S ohledem na dosažený stupeň kvality  výrobního a logistického procesu, ověřeného ve srovnatelných  provozech zkušenými investory, kteří budou i svoje areály provozovat, je sledována i jediná optimální technologická varianta výroby včetně skladování.

# F. ZÁVĚR

Posuzovaný záměr výstavby Průmyslového areálu Zdiby a jeho provoz   ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho trvale udržitelného rozvoje.

Přesto je nezbytné v celé řadě vlivů pro eliminaci jejich účinků  realizovat technická a organizační opatření, která jsou rámcově naznačena v příslušné části dokumentace.

Vzhledem k tomu, že stavba je dobře zabezpečena všemi základními potřebnými zdroji, vodou, energií teplem i surovinami  a výstupy jsou z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí únosné, je možné za předpokladu zohlednění navržených opatření k eliminaci vlivů realizaci záměru  d o p o r u č i t .

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Posuzovaný areál leží severně od obce Zdiby, u křižovatky komunikace II. třídy č. II/608 s dálnicí D8 z Prahy do Teplic, v územním plánem navrhované výrobní a skladové zóně č. 18. Umístění výstavby průmyslového areálu Stará Pošta vyplývá z potřeby jeho napojení na komunikační systém stávající komunikace II/608 s vytvořením paralelního odbočovacího a připojovacího pruhu.

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu sdružení investorů byla od počátku záměru sdružením investorů ( oznamovatelem) a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena touto dokumentací.

S ohledem na charakter posuzované výstavby ( skladové, výrobní a administrativní činnosti) je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální technologická varianta logistického zabezpečení včetně systému dopravy, expedice a skladování materiálu i hotových výrobků.

Realizace stavby  by měla  probíhat na pozemcích katastrálního  území obce Zdiby na parc.č. 125/1, 192/1, 192/2 a 124/3 ve vymezené skladové a  výrobní  zóně na severním okraji stávajícího Výzkumného ústavu kartografického  podél  komunikace II. třídy Praha – Klíčany   č. II/ 608.

Celkově se  jedná o výměru pozemků cca 20 751,7 m2, které jsou doposud využívaný jako zemědělská půda. V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  BPEJ 20100, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/ 1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy I. třídu ochrany .Posuzovaná lokalita je určena k  zastavění - dotčená  zemědělská půda se nachází na lokalitě, které je zpracovávanou změnou územního plánu stejně jako v předchozí fázi ÚP určena jako plochy pro  výstavbu – zóna výrobní a skladová.

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/19932 Sb.(viz mapa chráněných území přírody podle AOP Praha 1999, doložená v části F tohoto dokumentace. Žádné z nejbližších chráněných území  nemůže být v žádném případě vlivy posuzovaného areálu negativně ovlivněno.Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona. Poloha záměru se nenachází v žádné  CHOPAV ani OP vodního zdroje (viz mapa vodohospodářsky chráněných území v části H).

Z hlediska nároku na vodu celkový roční nárok na spotřebu a  zajištění pitné vody představuje celkem 6197,4m3/r. Zdrojem tohoto množství pitné vody bude napojení areálu na stávající vodovodní veřejný řad, vedoucí podél komunikace II/608. Tento řad bude prodloužen a z něj provedeno napojení areálu ze stávající šachty na pozemku 247/5.

Z pohledu spotřeby elektrické energie celková energetická bilance průmyslového areálu – představuje celkový instalovaný příkon 299,3 kW a celkový výpočtový proud 478,8 A. Tato elektrická energie bude zabezpečena z nově vybudované sloupové trafostanice JTS (AZ Elektrostav a.s.) napojená ze stávajícího vedení 22 kV, přeložka 22 kV přes vlastní pozemky  investorů na západní hranici vzduchem v izolovaných kabelech, slaboproud bude napojen z telefonní sítě Českého telecomu, a.s., ze stávajícího kabelu 25 AÚ Zdiby .

Spotřeba zemního  plynu  pro celý areál představuje 121 000 m3/rok - veškeré vytápění bude zajištěno spalováním zemního plynu, přičemž se předpokládají oddělené topné systémy, jak bylo uvedeno výše.

Zemní plyn je dodáván  z nově vybudovaného řadu DN 110 středotlakého řadu vedeného podél komunikace II/608. Realizace řadu bude v roce 2002. Zásobování areálů prostřednictvím samostatné přípojky, ukončené v hlavním uzávěru plynu.

Dopravní napojení je jako dočasné řešení   projednáno jak s okresním orgánem dopravy a SH,  Správou a údržbou silnic ČR, policií ČR a s krajským úřadem Středočeského kraje.

Jak je z uvedených výsledků výpočtů emisí a imisní situace patrné, posuzovaný záměr nebude znamenat žádné prokazatelně významné příspěvky k imisní zátěži v oxidech dusíku a benzenu u nejbližších objektů obytné zástavby, respektive u nejbližších objektů obytné zástavby. Z hlediska příspěvků k imisní zátěži oxidy dusíku je z výpočtu patrné, že může krátkodobě dojít ve zvolené výpočtové síti mimo souvislou obytnou zástavbu po dobu necelých 3 hodin k překročení stávajícího krátkodobého imisního limitu pro oxidy dusíku. Z hlediska příspěvků k ročním průměrným koncentracím je záměr akceptovatelný jak z hlediska stávajících, tak i navrhovaných imisních limitů. Příspěvky k imisní zátěži benzenu lze označit jako neproblematické.Z  hlediska celkového vyhodnocení záměru ve vztahu k vlivům na ovzduší lze záměr označit z hlediska velikosti vlivu za středně velký, z hlediska významnosti vlivu v kontextu stávající dopravy za významný, avšak s ohledem na predikovanou poměrně krátkou dobu překročení stávajícího  krátkodobého limitu za akceptovatelný, protože predikované překročení krátkodobého imisního limitu nastává mimo souvislou obytnou zástavbu i mimo přírodovědně cenná území.

Z provedeného výpočtu a  srovnání vývoje akustické zátěže v území vyplývá,  že v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska zdravotního stavu průkazné změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů. Vypočtené hladiny hluku se pohybují v hodnotách v  přijatelných rozpětích z hlediska zdravotních rizik ve vztahu k působení hluku. V případě posuzovaného záměru  nenastává v žádném výpočtovém bodě  nárůst hlukové zátěže o více jak 2 dB v oblasti nadlimitních hodnot, což je nad hodnotami  celkových  neurčitostí   akustických  výsledků  při posuzování  záměru  na  základě  měření  dané třídou přesnosti  použité měřicí  techniky.

V souvislosti s výstavbou areálu  nedojde k žádným výrazným změnám charakteru reliéfu území, které by mohly negativně ovlivnit charakter  odvodnění oblasti. Výstavba bude realizována na stávající niveletě terénu po skrývce ornice a podorničí a úpravě pláně, čímž bude niveleta terénu snížena cca o 0,5 m. Výstavbou zpevněných ploch a terénními úpravami předpokládáme zachování nivelety terénu zhruba na stávající úrovni. Nepředpokládají se úpravy členitosti terénu (násypy, svahy, zářezy ap.), které by mohly změnit charakter odvodnění.

Veškeré splaškové odpadní vody z areálu  budou odkanalizovány gravitačně vnitroareálové kanalizace napojené na sběrač DN 300 v objemu zhruba 20 m3 denně. Takové množství nemůže nijak pozorovatelně ovlivnit hydraulické poměry ve stokové síti, ani negativně ovlivnit funkce stávající ČOV i přesto, že její hydraulická zátěž je na hranici kapacity. Kvalita (znečištění) odváděných vod se nevymyká hodnotám obvyklým u městských splaškových vod a je v souladu s požadavky kanalizačního řádu.

Dešťové vody odvedené z prostoru skladu lze členit na vody čisté (střechy)  a   vody, u kterých by mohlo dojít ke kontaminaci (manipulační plocha a parkoviště). Vody z manipulačních  ploch před skladovacími prostory a z parkoviště s vyšší frekvencí pohybu nákladních automobilů jsou označovány jako  vody s možností kontaminace. Tyto vody budou před odvedením do dešťové kanalizace předčištěny na koalescenčních odlučovačích a sorpčních filtrech.

Pro zlepšení odtokových poměrů celého zájmového území je koncepčně navržena úprava a revitalizace horního toku Přemyšlenského potoka, která bude dále detailně řešena projektem revitalizace. To to opatření však nelze dávat do souvislosti pouze s posuzovaným areálem, ale řeší koncepci odvodnění celého povodí horního roku Přemyšlšnského potoka, t.j zejména severní části zástavby obce a stávajících i připravovaných aktivit v území na severu obce Zdiby.

Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů.

Na základě i orientačního biologického průzkumu lze konstatovat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů, nebudou dotčena, tudíž nelze předpokládat ohrožení populací těchto živočichů. Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období. V projektu revitalizace pak bude nutné respektovat charakter vegetačního doprovodu Přemyšlenského potoka a navržené úpravy provádět citlivě po konzultaci s odborníkem.

Z celkového hodnocení tedy vyplývá závěr, že posuzovanou aktivitu je s ohledem na její hodnocení pokládat za přijatelnou za  předpokladu dodržení  všech doporučených opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů.

# H. PŘÍLOHY

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu

- Situace širších vztahů

- Situace širších vztahů  stavby a okolí

- Koordinační situace  stavby Průmyslové zóny Stará pošta (Atelier 6

- Fotodokumentace staveniště

- Mapa chráněných území přírody a vodohospodářsky chráněných území

- Výřez  z návrhu ÚPSÚ  Zdiby (Ing. Zeman, AUA Praha)

- Výřez  z mapy generelu ÚSES Zdiby a okolí (Ing. Dřevikovský)

- Výřez z geologické mapy

- Výřez z hydrogeologické mapy (podle ČGÚ)

- Výřez z vodohospodářská mapy

Datum zpracování :  20.6.2003

Zpracovali:			RNDr. Stanislav Fojtík

Vítězslava Nezvala  755, 272 04 Kladno IV – Rozdělov

Tel. 0312/ 637493  0603/ 731784

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.17145/   4673/OEP/92

Ing.Václav Konopásek, CSc

Špačkova 1005/17   165 00 Praha 6 – Suchdol

Tel. 02/33920195-7  0603 460140

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č. 56/11/OPV/93

Spolupracovali:		RNDr. Tomáš Bajer, CSc

ECO-ENVI-CONSULT, Jičín

osvědčení odborné způsobilosti MŽP 2719/4343/OEP/92/93)

Sladkovského 111

506 01 JIČÍN, tel. 0603/483099

Ing. Pavel Kyzlík

Ing. Jana Maxová

Dobřichovice, Na vyhlídce 414

okr. Praha – západ, tel. 0603/16340

Mapa širších vztahů se zakreslením stavby

Návrh zastavovací situace