| Praha: | 12.07.2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: Spis. značka: | 099017/2011/KUSK 099017/2011/KUSK |  |
| Vyřizuje: | Ing. Eva Švagrová / linka 661 |  |
| Značka: | OŽP/ŠE |  |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje :

Název: Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č. 890/1 v k.ú. Kolešov

Zařazení záměru: záměr spadá podle přílohy  č. 1 zákona do kategorie II  k bodu

6.5 – Obalovny živičných směsí

Charakter záměru:

Účel: výstavba a provoz obalovny živičných směsí

Kapacita :

- plocha areálu: 1,56 ha

- max. hodinový výkon: 160 t/h

- prům. doba provozu obalovací soupravy: 4hodiny/den

- počet výrobních dnů v roce: 200 dnů (březen – prosinec)

- předpokládaný denní výkon obalovny: 400 t/den

Zábor půdy: dočasný zábor ZPF v rozsahu cca 1,6 ha

Soulad s územním plánem: je v souladu

Záměrem investora je výstavba a provoz moderní obalovny živičných směsí. Provoz obalovny bude pouze dočasný tj. 10 let. Provoz je plánován po dobu stavby rychlostní komunikace R6, kam by obalovna dodávala asfaltové směsi pro výstavbu povrchů vozovek. Na území obce Kolešov je dále plánována výstavba mimoúrovňové křižovatky (MUK)  silnice R6 se silnicí I/27. Obalovna bude umístěna přímo v sousedství zařízení staveniště pro stavbu této MUK.

Vybudován bude moderní oplocený areál s veškerým potřebným zázemím pro provoz obalovny a areál splňující veškeré nároky na bezpečnost provozu. Součástí areálu bude administrativní budova, objekt váhy, vrátnice, skladu, dílna. Manipulační plochy, plochy skládek, komunikací a odstavných ploch (parkoviště) budou zpevněny.

Umístění:   kraj: Středočeský

obec: Kolešov

kat. území: Kolešov

Oznamovatel: 	EUROVIA CS, a.s.

Národní třída 10

113 19 Praha 1

Souhrnné vypořádání připomínek :

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Středočeský kraj, Obec Kolešov, Obec Hořovičky, Městský úřad Rakovník – OŽP, Česká inspekce životního prostředí – OI Praha, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, a Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství.

Z veřejnosti se ke zveřejněnému oznámení vyjádřilo občanské sdružení Bukov o.s..

Středočeský kraj

Středočeský kraj souhlasí se záměrem za podmínky dodržení navržených eliminačních opatření a nepožaduje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

Obec Kolešov

K záměru nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona 100/2001 Sb.

Obec Hořovičky

Jsme si vědomi, že předložená studie oznamovatele EUROVIA CS, a.s., zpracovaná odpovědnými odborníky v příslušných oborech nevykazuje přesahující limity současně platných norem, ale myslíme si že vliv na životní prostředí nezahrnuje pouze odborné studie a dodržení závazných ukazatelů, ale i celkový objektivní pohled na kulturu bydlení, jako je morální dopad stavby na občany žijící v bezprostřední blízkosti, změna rázu v krajině, vyjádření ze stran souseda a celková rizika nezahrnuta v případě nepředpokládané události či havárie.

K výše uvedenému vyjádření jsme dospělí z těchto důvodů:

1)   plánovaná stavba je umístěna na hranici našeho katastrálního území i přes to, že naše obec na předběžných jednáních poukazovala na jiné lokality, které by splňovaly podmínku umístění u silnice 1/27 a 1/6 a nebyly by umístěny na hranici našeho katastru u obce Bukov. Obec Kolešov s naším návrhem nesouhlasila, protože by nesla veškerá rizika sama a tak nám obalovnu umístila obrazně řečeno „pod nos";

2)  termín výstavby je ve studii naplánován na období II. kvartálu 2012, ale i za předpokladu zajištění finančních prostředků nedojde k výstavbě R 6 dříve než v roce 2015.(není provedena připravenost, dokumentace, výkup pozemků ). To znamená, že obalovna nebude sloužit pouze k výstavbě R 6, jak nám bylo deklarováno;

3)  studie porovnává jednotlivé vlivy hluku a prašnosti na dopad životního prostředí, ale je třeba uvažovat komplexně, to znamená, že hluk a prašnost bude na naše občany působit současně ze samotného provozu obalovny, související dopravní obslužnosti, zvýšený provoz přes obec Bukov, provozu na silnici 1/6 a ze samotném staveniště R 6. Tato celková hodnota v případě silnějšího proudění vzduchu ve směru od západu a severozápadu, (je to převládající proudění) může dosahovat větších hodnot;

4)  v případě havárie na provozovně obalovny může dojít ke znečištění podzemních vod (obalovna je umístěna výškově nad horizontem obce) a znečištěné vody by byly po spádu k obci;

5)  i když bude při provozu obalovny stanoven zákaz průjezdu těžké techniky přes obec Bukov, realita bývá jiná, dojde ke zvýšení provozu na komunikaci, která není na takovou zátěž stavěna;

6)  nesouhlas našich občanů žijících v obci Bukov byl vyjádřen v petici ze dne 22.6.2008, kterou podepsali všichni obyvatelé a chalupáři z obce ( petice uložena na OU Hořovičky).

Naši obyvatelé Buková nemají důvěru v bezproblémový provoz obalovny bez hluku, prachu a zápachu a jsou přesvědčeni o zhoršení kultury bydlení v již tak zatíženém chmelařském prostředí ( chemie ), dopadem nedaleké ( dnes již uzavřené ) veřejné skládky a proto žádají zastavení řízení a přemístění obalovny do jiné vhodnější lokality.

Z těchto důvodů žádáme, aby byl záměr posouzen dle přísl. zákona.

1) Plocha pro obalovnu byla vybrána vzhledem k dostatečné vzdálenosti od intravilánu okolních obcí, ale hlavně kvůli bezproblémové dopravní přístupnosti z veřejných pozemních komunikací a bezprostřednímu sousedství s budoucím zařízením staveniště pro R6. Umístění obalovny je v souladu s platným územním plánem Kolešov. V rámci pořizování ÚP Kolešov bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí tzv. SEA, kde byla zohledněna plánovaná výstavba obalovny živičných směsí.

2) Termín výstavby obalovny II. kvartál 2012 je nejrannějším termínem, pravděpodobně se veškeré povolovací procedury a přípravné práce zpozdí. OŽS bude dodávat směsi především pro R6. Zároveň bude možno dodávat asfaltové směsi i na plánovanou rekonstrukci a přeložku komunikace I/27 v úseku Žatec – křižovatka s R6, která bude procházet mimo obce v její stávající trase a bude plnit funkci obchvatů obcí (viz strana 10 oznámení záměru).

3) Akustická i rozptylová studie jsou modelovány pro nejnepříznivější stavy, reálné emise budou nižší. Vypočtené příspěvky jsou pak připočteny ke stávajícímu pozadí v lokalitě. Současné imisní pozadí zahrnuje i současné zdroje a popisuje tak reálný stav. Hygienické limity jsou s rezervou u nejbližší zástavby Bukova plněny i za těchto nejnepříznivějších (oproti realitě vyšších) příspěvků. Obslužná doprava přes obec Bukov realizována vůbec nebude. Vlivy související se stavbou R6 byly samostatně zhodnoceny v procesu EIA na tuto liniovou stavbu. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti OŽS od Bukova a vzhledem k tomu, že nedojde ke kumulaci dopravy přes Bukov jsou ostatní vlivy související s kumulací nevýznamné.

4) Aby bylo zamezeno jakémukoli znečištění vod a půd nejen při havarijních stavech, budou provedena příslušná stavebně technická opatření (zpevnění ploch, odizolování, svedení do nepropustných jímek aj.). Plochy v areálu s možnou kontaminací ropnými látkami (úkapy, havarijními úniky z nádrže strojů) jsou zpevněny a svedeny do odlučovače ropných látek a retenční nádrže s požární nádrží. Plocha, kde je používána ekologická emulze (BISOL) je nepropustná, odvodněná do bezodtokové jímky. Veškeré skladové prostory (sila, nádrže na média) jsou opatřeny záchytnými vanami. Splaškové odpadní vody budou svedeny do septiků. Odpadní vody budou znovu použity v areálu nebo budou dovezeny na ČOV (kaly z odlučovače ropných látek resp. usazovací nádrže, splaškové vody aj.). Vlivy spojené se změnou kvality podzemních vod byly zhodnoceny jako nevýznamné.

5) Dovoz surovin k výrobě bude realizován po komunikaci I/27 a I/6, samotné připojení areálu ze silnic 1. třídy vjezdem z III/00611. Doprava po komunikaci III/00611 nebude vedena přes obec Bukov, využíván bude pouze krátký úsek od I/27. Expedice asfaltových směsí nebude vedena přes obec Bukov. Expedice bude z nájezdu na III/00611 dále vedena po I/27 a směrována ze 100 % po komunikaci I/6.

6) KU SK nemůže investorovi nařizovat, kde má záměr realizovat. KU SK bere obavy občanů Bukova na vědomí a stanoví podmínky, za kterých je možné záměr realizovat v závěru zjišťovacího řízení.

Městský úřad Rakovník– OŽP

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

K uvedené stavbě nemá námitek. Upozorňuje však, že v případě realizace stavby na pozemku p. č. 890/1 (orná půda) bude třeba požádat Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Z hlediska orgánu státní správy lesů

Nemá k záměru námitek. V případě realizace záměru dojde k dotčení ochranného pásma pozemku určeného k plnění funkcí lesa (50 m), proto bude třeba požádat Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí o souhlas k vydání územního rozhodnutí s umístěním stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, tak jak je uvedeno v „Oznámení záměru“.

Z hlediska orgánu ochrany přírody

Nemá námitek.

Z hlediska odpadového hospodářství

Nemá námitek. Z projektové dokumentace vyplývá, že s odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně prováděcích právních předpisů.

Z hlediska ochrany ovzduší

Nemá námitek.

Z hlediska vodního hospodářství:

Nemá námitek. Se závadnými látkami uživatel musí nakládat tak, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Pro provoz obalovny je nutno vypracovat havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.

Česká inspekce životního prostředí – OI Praha

Oddělení odpadového hospodářství

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemá k předloženému oznámení záměru připomínky. Pouze upozorňuje, že je v dokumentaci na str. 35 nevhodně použita věta...“Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími právními předpisy zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona o odpadech“ - dle zákona o odpadech musí být všechny odpady (kategorie ostatní a nebezpečný) předány osobě oprávněné dle zákona o odpadech.

Oddělení ochrany vod

Se závěrem zpracovatele oznámení o nulovém vlivu na podzemní vody, odůvodněném nezasahováním stavby do podzemních vod, nelze souhlasit. Dokumentace dále neřeší odvoz předčištěných srážkových vod na ČOV tj. na jakou ČOV a ovlivnění provozu ČOV dovezenými vodami, které má za následek ovlivnění funkce ČOV a tedy ovlivnění kvality vypouštěných OV a následně recipientu. Ve vztahu k výše uvedenému dokumentace neřeší „úbytek“ množství podzemních vod zásakem vod srážkových po dobu min. 10 let, které by bez realizace stavby zasakovaly. Nyní budou odvezeny mimo lokalitu na ČOV.

Výše uvedené nedostatky požadujeme řešit v průběhu stavebního řízení, jako závaznou podmínku závěru řízení EIA.

Podmínka oddělení ochrany vod je zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Oddělení ochrany ovzduší:

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nemáme k předloženému oznámení připomínky.

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů máme k předloženému oznámení následující připomínku: Vzhledem k termínu provedení zoologického průzkumu (listopad 2008!) žádáme o provedení nového zoologického průzkumu se zaměřením na výskyt plazů se zohledněním jarního aspektu. Viz příloha č. 5, str. 4 , kap. 2.4. Metodika zoologického průzkumu, kde se uvádí: „Vzhledem k termínu zadání byl zoologický průzkum proveden v pozdně letním aspektu a tudíž nemohl objektivně zachytit všechny druhy živočichů vázané na zájmovou plochu. Průzkum provedený v jarním a časně letním aspektu by jistě výrazným způsobem rozšířil výčet zjištěných druhů. U některých skupin obratlovců...jako jsou například plazi je výskyt pravděpodobný.“ Podmínku průzkumu požadujeme zohlednit v závěru zjišťovacího řízení. V případě pozitivních nálezů zvláště chráněných živočichů upozorňujeme, že by bylo nutné požádat orgán ochrany přírody o výjimku vydanou dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Podmínka oddělení ochrany přírody je zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Připomínku a upozornění ze strany ochrany vod a přírody však inspekce požaduje uvést v závěru zjišťovacího řízení a tedy zohlednit v následných řízeních.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice, není nutné záměr dále posuzovat podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Občanské sdružení Bukov o.s.

Chystaná výstavba obalovny živičných směsi je situována v jihozápadním cípu obce Kolešov. Sama stavba bude přímo sousedit s obcí Hořovičky, k ú. Bukov (dále jen Bukov). Vzhledem k tomu, že mezi plánovanou stavbou a obcí Bukov jsou jen pole a vzhledem k převládajícím západním větrům v této oblasti bude území obce Bukov nejvíce ovlivněno negativními vlivy obalovny živičných směsí.

Občané Buková založili v roce 2009 občanské sdružení, které má za cíl ochranu životního prostředí. Ve fázi schvalování ÚP Kolešov jsme se zúčastnili několika jednání a diskusí. Zde bylo vysloveno několik argumentů a příslibů. Hlavním argumentem pro stavbu obalovny živičných směsí bylo téma dočasnosti. „Je to na dobu maximálně 10 let." Další z argumentů, který měl ukázat citlivost vůči nejbližší zástavbě bylo „ východním směrem, to je směr k obci Bukov bude cca 2 metry vysoká navážka ornice, která bude sloužit k odclonění obce Bukov a naopak skládky kameniva, kde dochází při manipulací k největšímu rozptylu prachu budou situovány severně.

Obáváme se, že provozem obalovny by bylo vážně ohroženo naše zdraví Silniční provoz se díky obalovně podstatně zintenzivní a k tomu přibude znečištění ovzduší nebezpečnými látkami produkovanými obalovnou. Jsme přesvědčeni, že teoretické výpočty, které hodnotí vlivy hluku, prašnosti či pachů nebezpečných látek nebudou odpovídat skutečnosti. Rizik je v případě obalovny více. Počínaje vlastním provozem obalovny, dopravní, emisní a hlukovou zátěží a konče nedůvěrou v dodržování pracovní kázně a dodržování platné legislativy.

Ekonomický přínos této výstavby jde směrem k obci Kolešov, která je od vlastní stavby vzdálena 1,9 km a negativní vlivy obalovny zcela jistě nepocítí, a jistě i pro investora, který umístěním stavby ušetří na dopravě materiálu. Negativní vlivy postihnou pouze občany obce Bukova.

Umístění obalovny v naší blízkosti nám nepřinese žádný pozitivní užitek, naopak jde o stavbu zbytečně zatěžující životní prostředí a umístění této stavby v dané lokalitě hodnotíme jako jednoznačně nežádoucí. Nevěříme příslibům investora a následně předkládáme několik bodů.

Dočasnost stavby

Všichni víme, že v dnešní době je takřka nemožné odhadnout průběh dostavby rychlostní silnice R6. Hovoří se i o tom, že budou stavětý pouze obchvaty.

V textu oznámení záměru „Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č.890/1 v tú. Kolešov" se říká: Provoz je plánován po dobu stavby rychlostní komunikace R6.... na dobu 10 let.

Výstavba obalovny je plánována na rok 2012, to znamená ukončení provozu v roce 2022. Je tedy zcela zřejmé, že doba existence obalovny je zcela zpochybněna. Není-li znám termín ukončení provozu, je vhodnější přiznat předem, že se nejedná o stavbu „dočasnou". A tak je také tuto stavbu nutno posuzovat.

Odclonění

V textu oznámení záměru „ Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č.890/1 v k.ú. Kolešov" se říká: „Za vhodné, ale ne nutné opatření považujeme výsadbu pásu dřevin s doporučenou šířkou 10 — 20 metrů jihovýchodně od areálu obalovny na parcele KN 25/1 v k.ú. Bukov u Hořoviček. Výsadbu dřevin by provedl na své náklady investor obalovny po dohodě s majitelem pozemku."

Toto doporučení nemá žádný význam. Chápeme dobře, že investor toto doporučení nevezme v úvahu. Proč by investoval, když ho k tomu nikdo nenutí.

Při jednání o ÚP Kolešov bylo přislíbeno, že obec Bukov bude odcloněna od obalovny deponii omice a porostem. Deponie omice oproti původnímu návrhu (schvalování ÚP Kolešov) neposlouží k odclonění areálu směrem k obci Bukov, ale bude umístěna na severní straně stavby a na východní straně stavby, to je směr k obci Bukov bude naopak skládka sypkých hmot a skládka kameniva. Zde bude docházet manipulací k nejvyšší prašnosti.

Průjezd obcí Bukov

V textu oznámení záměru „ Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č. 890/1 v k.ú. Kolešov" se na několika místech píše že, doprava nebude vedena přes obec Bukov. Přes obec Bukov je vedena smyčka komunikací III. Třídy č 00611, která krátí cestu z 127 na R6 ve směru na Prahu. Již dnes při ucpáni křižovatky 127 s R6 si řidiči, a to i nákladních aut, krátí cestu přes obec Bukov. Tato komunikace není uzpůsobena takovému provozu.

Tedy v uvedeném materiálu je opět pouze vágní konstatování bez jakéhokoli významu.

Provoz

V textu oznámení záměru „Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č.890/1 v k.ú. Kolešov je uvedeno "Převážně v pracovní dny, výjimečně ve dny pracovního klidu. V případě, že by byl stanoven počet možných výjimek v roce, mělo by takové tvrzení význam. Takto nic neomezuje provozovatele k tomu, aby „ výjimečně " pracoval většinu svátků.

Imise

Imisní příspěvek vyvolaný provozem budoucí dočasné obalovny je hodnocen jako nevýznamný při dodržování provozní kázně platné legislativy.

Nevěříme, že při provozu obalovny by nedocházelo k chybám, které není možno ovlivnit a tím spíše objevit. Bez přístupu k informacím a to i k informacím z průběžného měření akustických a rozptylových hodnot a to jak ze zkušebního tak i stálého provozuje nemožné nabýt jistotu. V uvedeném materiálu není zmínka o zkušebním provozu a tedy je i vyloučena možnost na základě výsledků měřeni přijmout případná opatření.

Vzdálenost záměru od obytné zástavby Bukova je 650 m, vzhledem k umístění záměru je část obalovny směrem k Bukovu skryta lesním porostem, zbývající část bude odcloněna betonovými boxy a pásem zeleně. Dle vyjádření KHS – ÚP Rakovník imisní příspěvky záměru výstavby a dočasného provozu jsou hodnoceny jako nízké a neovlivní zdravotní stav dotčené populace ve srovnání se současnou situací.

Pokud by měla OŽS být v provozu déle než 10 let, je třeba provést nové posouzení vlivů na ŽP a veřejné zdraví. Odclonění v podobě betonových boxů a pásu zeleně je zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Otázka ekonomického přínosu jednotlivých obcí není předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí.

Dočasnost stavby

Termín ukončení provozu je znám (strana 21 oznámení záměru). Pokud by měla OŽS být v provozu i po roce 2022, je třeba provést nové posouzení vlivů na ŽP a veřejné zdraví.

Odclonění

Deponie ornice bude umístěna v severní části areálu, boxy na kamenivo pak při východní hranici areálu. Samy betonové boxy již budou tvořit clonu směrem k Bukovu. Za boxy směrem k Bukovu bude umístěn  pás dřevin, který zejména vizuálně podpoří odclonění areálu OŽS od Bukova. Toto opatření bude podmínkou realizace záměru a je uvedeno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Průjezd obcí Bukov

Doprava po komunikaci III/00611 nebude vedena přes obec Bukov, využíván bude pouze krátký úsek od I/27.Toto opatření bude podmínkou realizace záměru a je uvedeno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Provoz

Obalovna bude provozována převážně v pracovní dny. V dny pracovního klidu a ve svátky bude provozována  pouze výjimečně.  Předpokládá se však (dle oznámení záměru), že takovýchto dnů bude pouze omezené množství. Pracovní směna bude od 6:00 do 14:00 (viz strana 20 oznámení záměru).

Imise

Veškeré studie jsou modelovány pro nejnepříznivější stavy tudíž na straně bezpečnosti. Skutečné hodnoty budou pravděpodobně mnohem nižší.

Kontrolní měření hluku autorizovanou osobou je možno realizovat po zahájení provozu obalovny. Kompetenci k uložení této podmínky v územním nebo stavebním řízení má orgán ochrany veřejného zdraví – příslušná KHS.

Z hlediska vlivu na ovzduší bude pro povolení provozu OŽS zapotřebí dle § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší dle odstavce (1), písmen b), c) a d):

b) závazné stanovisko k umístění stavby velkého stacionárního zdroje (k územnímu řízení),

c) povolení  stavby velkého stacionárního zdroje (ke stavebnímu řízení)

d) povolení k uvedení velkého stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu (ke kolaudačnímu řízení).

V rámci těchto řízení bude vliv záměru na imisní situaci dále prověřen příslušným orgánem ochrany ovzduší – Krajským úřadem Středočeského kraje.

KÚ SK, OŽP

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména k zvláště chráněným územím v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace, regionální územní systémy ekologické stability, zvláště chráněným druhům živočichů a rostlin), nemá k předloženému návrhu žádné připomínky. Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučil Krajský úřad významný vliv předloženého projektu samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními, svým stanoviskem č.j. 173237/2008/KUSK ze dne 25.11.2008.

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Předložené oznámení řeší výstavbu dočasné (po dobu 10 let) obalovny živičných směsí v k.ú. Kolešov. V areálu bude umístěna technologická linka AMMANN s maximálním hodinovým výkonem 160 t.

Realizací záměru dojde ke vzniku velkého zdroje znečišťování ovzduší. Provozovatel je proto povinen řídit se ustanoveními § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší), kterými se stanovují povinnosti provozovatele související s ochranou ovzduší. Při výstavbě nového velkého stacionárního zdroje je podle § 48 odst. 1 písm. u) zákona o ochraně ovzduší kompetentní rozhodovat v rámci územního a stavebního řízení krajský úřad. V tomto případě je provozovatel povinen požádat krajský úřad o závazné stanovisko k umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší, jehož součástí musí být mimo jiné rozptylová studie, odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou a vyjádření obce, na jejímž katastrálním území se bude zdroj nacházet.

Obecně u obaloven živičných směsí může nastat problém s obtěžováním zápachem. Vzhledem k tomu, že areál je mimo zastavěné území v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, nepředpokládá se obtěžování obyvatel zápachem.

Z hlediska zákona o ochraně ovzduší sděluje, že v případě dodržování opatření ke snižování prašnosti a opatření uvedených v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů nemá oddělení ochrany ovzduší k záměru připomínky.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů

Dle zákona  dle zákona č. 185/2001 Sb., o   odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon o odpadech“) a na základě ustanovení Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje připomínáme následující:

1)     Výkopová zemina, pokud je používána na místě k zásypům, není odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

2)     Připomíná, že při výstavbě mohou vznikat i některé druhy nebezpečných odpadů, neuvedené v tabulce na str. 35 zejména zemina  a stavební odpady znečištěné nebezpečnými látkami (např. v případě úniku ropných látek).

3)     Využití systému nakládání s komunálními odpady v obci pro odpady charakteru odpadů komunálních  je možné pouze za předpokladu písemné smlouvy s příslušnou obcí, která bude zahrnovat i zpoplatnění zapojení  a pouze v obci, kde se obalovna nachází.

Proti vlastnímu záměru „Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č. 890/1 v k.ú. Kolešov“ nemá z hlediska nakládání  s odpady  námitky a nepožadujeme další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Nakládání s odpady je popsáno v souladu se zákonem o odpadech  s krajským Plánem odpadového hospodářství. Výše uvedené připomínky  požaduje zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace.

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb, o prevenci závažných havárií

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci havárií nebezpečných chemických látek a chemických přípravků má k výše uvedenému záměru připomínky:

V Oznámení je uvedeno, že v objektu bude skladován zkapalněný propan-butan ve 2 nadzemních tlakových nádobách o objemu 100 m3.

Oznamovatel bude před zprovozněním zařízení povinen zpracovat seznam všech  nebezpečných látek umístěných v objektu a na jeho základě navrhnout zařazení objektu (v případě, že by maximální skladovací kapacita uvedených nádob přesáhla 50 t propan-butanu) a nebo případně zpracovat protokol o nezařazení (vždy) a zaslat jej na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí (v případě, že by maximální skladovací kapacita uvedených nádob přesáhla 1 t propan-butanu).

Závěr :

Záměr „Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č. 890/1 v k.ú. Kolešov“ v k.ú.Kolešov, naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, příl. č. 1 citovaného zákona. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že  záměr:

„Dočasná stavba obalovny živičných směsí na pozemku č. 890/1 v k.ú. Kolešov“

nebude dále posuzován podle citovaného zákona.

Podmínkou je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byla zohledněna opatření doporučená v části D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ na str. 65 - 67 předloženého oznámení a dále podmínky a doporučení, uvedená v obdržených vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků a souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Jedná se zejména o tyto připomínky:

- doprava po komunikaci III/00611 nebude vedena přes obec Bukov, využíván bude pouze krátký úsek od I/27. Expedice asfaltových směsí nebude vedena přes obec Bukov. Expedice bude z nájezdu na III/00611 dále vedena po I/27 a směrována ze 100 % po komunikaci I/6,

- aby bylo zamezeno jakémukoli znečištění vod a půd nejen při havarijních stavech, budou provedena příslušná stavebně technická opatření (zpevnění ploch, odizolování, svedení do nepropustných jímek aj.). Plochy v areálu s možnou kontaminací ropnými látkami (úkapy, havarijními úniky z nádrže strojů) budou zpevněny a svedeny do odlučovače ropných látek a retenční nádrže s požární nádrží. Plocha, kde bude používána ekologická emulze (BISOL) bude nepropustná, odvodněná do bezodtokové jímky. Veškeré skladové prostory (sila, nádrže na média) budou opatřeny záchytnými vanami,

- v následných řízeních vyřešit odvoz předčištěných srážkových vod na ČOV tj. na jakou ČOV a ovlivnění provozu ČOV dovezenými vodami, které má za následek ovlivnění funkce ČOV a tedy ovlivnění kvality vypouštěných OV a následně recipientu. Dále řešit v následných řízeních „úbytek“ množství podzemních vod zásakem vod srážkových po dobu min. 10 let, které by bez realizace stavby zasakovaly,

- provedení nového zoologického průzkumu se zaměřením na výskyt plazů se zohledněním jarního aspektu.V případě pozitivních nálezů zvláště chráněných živočichů je nutné požádat orgán ochrany přírody o výjimku vydanou dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,

- objekt obalovny bude odcloněn betonovými boxy a pásem zeleně směrem k Bukovu,

- omezovat vznik primární prašnosti, zakrytováním dopravníků a technologických linek, omezovat vznik sekundární prašnosti zkrápěním a zametáním zpevněných ploch a v případě znečištění veřejných komunikací zajistí investor jejich čištění,

- v rámci realizace záměru budou použity tlumené barvy nátěrů objektů obalovny.

Odůvodnění :

Příslušný úřad obdržel ve lhůtě dané zákonem vyjádření a připomínky příslušných správních orgánů a územních celků k oznámení záměru. Na základě vyjádření a připomínek, které byly vypořádány, byly stanoveny podmínky, které je nutné dodržet v dalších fázích povolovacích řízení. Předložené oznámení je zpracováno dle přílohy č. 3 citovaného zákona. Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

|  | Ing. Josef Keřka, PhD. |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |