| Praha: | 3.1.2012 | dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 239314/2011/KUSK |  |
| Spisová značka: | SZ_223343/2011/KUSK/6 |  |
| Vyřizuje: | Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz |  |
| Značka: | OŽP/Zk |  |

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název:   Rozšíření výrobních a skladových prostorů společnosti MPD plus, s.r.o., v Rakovníku

Charakter záměru: předmětem záměru je využití dvou nevyhovujících chátrajících, 10 let nepoužívaných, výrobních hal o rozměrech 36x18x10 m a 36x42x6 m s příslušenstvím o celkové výměře cca  2200 m2 pro účely rozšíření současné výroby podniku MPD plus, s.r.o. Haly prostorově navazují na stávající výrobní areál firmy. V současnosti jsou prováděny nejnutnější úpravy objektů (oprava střech, oprava obvodových zdí apod.), aby se zabránilo dalšímu poškozování budov. Stavebně dojde k zateplení pláště a střechy, položení odpovídajících podlah, rekonstrukci instalací. Půdorys současných staveb se nezmění, změní se pouze účel jejich využívání. Záměr předpokládá rozčlenění prostoru na tři části s využitím současného členění. V první části budou skladovány nové a vratné obaly. Druhá část bude zázemím stávajícího provozu pro malé balení výrobků. Zboží bude skladováno na paletách v regálech v maximálním množství 150 tun, převážně v PE obalech do 5 litrů umístěných do kartonů. Třetí část bude sloužit jako technologické centrum. Předpokládá se umístění různých strojů pro výrobu obalů, balení chemických přípravků práškovitého charakteru. V hale se předpokládá pouze větrání okny. Všechny tři sekce budou mít havarijní kanalizaci s čerpatelnou jímkou. V zájmové lokalitě se nepředpokládá významnější zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší. Z hlediska vyvolané dopravy se jedná o nárůst přibližně o 7 osobních a 2 nákladních automobilů za den. Zájmové území leží v údolní nivě Rakovnického potoka na jeho pravém břehu. Dojde k přiměřenému navýšení podlah na úroveň 100-leté vody. Z hlediska estetického dojde ke zlepšení (rekonstrukce opuštěných chátrajících objektů bývalé truhlárny a čalounictví). Proti dvěma domům nacházející se v sousedství areálu bude zřízena malá klidová zóna se zelení s dřevinami původní provenience. Během provozu záměru se nepředpokládají negativní vlivy na funkční využití krajiny. Řešený záměr je v souladu s platným územním plánem města Rakovník (stavební pozemek se nachází na plochách pro výrobu).

Kapacita:       nárůst výroby mycích a jiných prostředků z 3000 tun/rok na 3500 tun/rok (navýšení

výroby o 16,7 %).

Umístění:        kraj            Středočeský

obec i k.ú.  Rakovník (ve stávajícím areálu firmy)

Oznamovatel: MPD plus, s.r.o., Nábřeží Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník

Oznámení zpracoval Ing. Vladimír Plachý s kolektivem, EMPLA AG spol. s r.o.

IČ:                   47549637

Zařazení záměru: podle zákona č. 100/2001 Sb., se jedná o záměr zařazený v příloze č. 1 pod kategorii II, bod 7.2 Výroba mýdel, surfantů, detergentů a nátěrových hmot nad 200 t/rok.

Souhrnné vypořádání připomínek

V průběhu zjišťovacího řízení se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Středočeský kraj, Město Rakovník, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště Rakovník, Městský úřad Rakovník - odbor životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha, Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství. Z veřejnosti se k oznámení nikdo nevyjádřil.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem za podmínek dodržení všech navržených eliminačních opatření a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

Město Rakovník – záměr projednalo v radě Města Rakovník dne 14.12.2011. K oznámení nemá připomínky. Při dodržení zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva souhlasí Město Rakovník s provedením uvažovaného záměru.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Rakovník – ve vyjádření č.j.: KHSSC 59117/2011 ze dne 20.12.2011 vydala po posouzení předloženého oznámení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 23 odst. 5 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanovisko ve kterém uvádí, že není nutné záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.

V odůvodnění mj. uvádí, že provoz bude probíhat pouze v denní době. Pokud se týká znečištění ovzduší je nárůst dopravy nepatrný (7 osobních a 2 nákladní auta za den). Vzduchotechnické jednotky budou spalovat zemní plyn. Nelze očekávat v zájmové lokalitě vliv na veřejné zdraví v souladu s imisemi z provozu podniku. Součástí záměru je akustická studie, která uvádí splnění limitních hodnot v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb v denní době stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Studie prokázala, že nosným zdrojem hluku je provoz vysokozdvižných vozíků. Podmínkou provozu rekonstruovaných hal je proto realizace protihlukových opatření spočívající v nahrazení vysokozdvižných vozíků s diesel pohonem vozíky elektrickými, úprava stávající zpevněné betonové plochy tím, že bude opatřena živičným povrchem a zelený pás mezi areálem firmy a zahradou rodinných domů č. p. 1998 a 1899, který bude doplněn o plot vysoký 2,0 m s dostatečnou stavební zvukovou neprůzvučností a také ze strany přivrácené k rodinným domům opatřený akusticky pohltivým povrchem (odraz hluku z provozu na silnici II/227). Skutečnou hlukovou situaci navrhuje ověřit přímým měřením hluku po zprovoznění záměru.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí

Orgán ochrany přírody nemá k technickému řešení plánovaného záměru námitek. Upozorňuje, že v jeho blízkosti se nacházejí vzrostlé dřeviny (řada tújí), které požaduje zachovat. Při veškerých činnostech souvisejících s tímto projektem bude třeba postupovat v souladu s normou ČSN 839061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Vypořádání

V oznámení je tento stav popsán mj. na str. 68 oznámení, kde je rovněž uvedeno, že túje budou zachovány. Do tohoto Závěru zjišťovacího řízení přesto zdůrazníme, aby jejich aktivní ochrana byla zajišťována již v době přípravy  a realizace záměru.

Z hlediska vodního hospodářství - doporučuje zpracování dokumentace EIA se zaměřením na povodňovou problematiku a ovlivnění povrchových vod. Záměr se nachází ve stanoveném záplavovém území Rakovnického potoka. Před vydáním povolení příslušného stavebního úřadu je nutné požádat vodoprávní úřad o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, tj. ke stavbám v záplavových územích. K žádosti o souhlas je mimo jiné potřeba přiložit stanovisko správce povodí a správce vodního toku, Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Plzeň.

Vypořádání

Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů, při které nedojde k žádnému rozšíření zastavěných ploch, které by snížily rozlivovou kapacitu v pasivním záplavovém území. V rámci další projektové přípravy záměru bude přijat soubor opatření proti poškození životního prostředí, který se bude mj. skládat ze zhodnocení stávající situace, technických a stavebních opatření, technologických postupů skladování a organizačních opatření pro případ záplav, nebo úniku nebezpečné látky. Soubor těchto opatření zajistí, aby při provozu  nedošlo k ohrožení životního prostředí ani v mimořádných situacích. Podlahy stávajících objektů budou zvýšeny nad úroveň Q100, budou z litého betonu s akrylátovým vsypem zabezpečujícím nepropustnost. Podlahy objektu budou tvořit uzavřenou záchytnou vanu, ze které bude možno vypustit případný únik látek do havarijní kanalizace. Tato kanalizace nebude napojena na žádnou kanalizační síť (z důvodu, aby záplavová voda nebyla v opačném směru schopna vnikat do objektu). Havarijní kanalizace bude vyústěna do havarijní jímky. Tato jímka nebude přístupná pro záplavovou vodu. Skladované chemické látky, které budou v teoretickém dosahu záplavové vody, budou skladovány v nepropustných obalech a umístěny v regálech mimo dosah záplavové vody. Bude vytvořen systém technických opatření, aby byl ve všech předpokládatelných situacích vyloučen únik chemických látek do životního prostředí. V případě ohrožení objektu je možno umístit všechny nebezpečné látky v ocelovém stavebně nezávislém patře budovy, nebo v regálových systémech skladování, technicky zabezpečitelné z vlastních zdrojů. Oznamovatel nepotřebuje k uvedeným opatřením součinnost jakýchkoli veřejných záchranných složek.

Veškerá uvedená opatření a další podrobnější podmínky budou závazně řešeny příslušným vodoprávním úřadem v rámci legitimního řízení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Po odborné konzultaci ze zdejším vodoprávním úřadem nepovažuje za nutné další projednávání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha  nemá k oznámení záměru připomínky a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nemá k předloženému oznámení zásadní připomínky ve smyslu kompetencí daných příslušnými zákonnými předpisy na úseku ochrany životního prostředí a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. Vodoprávní úřad však upozorňuje, že bylo dne 21.10.2008, pod č.j. 127554/2008/KUSK/OŽP-Bab, zdejším úřadem nově stanoveno záplavové území Rakovnického potoka. Záměr se nachází uvnitř stanoveného záplavového území Q100, nikoli vně, jak je uváděno nesprávně na str. 51 oznámení. Odpovídající rozsah opatření budou řešen v rámci příslušného vodoprávního řízení.

Orgán odpadového hospodářství z hlediska  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, sděluje následující:

- Odpady katalogových čísel „15 01 02 Plastové obaly“, „15 01 03 Dřevěné obaly“, „15 01 05 Kompozitní obaly“, „17 02 03 Plasty“  atd., uvedených v přehledu odpadů v tabulce č. 6 a č. 7, jsou dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 381/2001 Sb., v platném znění) kategorie  ostatní „O“, nikoliv kategorie „O/N“.

- Připomíná, že v případě, že odpadní obaly, vyrobené z jakéhokoli  materiálu, vykazují nebezpečné vlastnosti, je třeba tyto odpady vykazovat jako odpad „15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné“, kategorie  nebezpečný „N“.

- Výše uvedenou připomínku požaduje zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace.

- Proti vlastnímu záměru nemá  z hlediska nakládání  s odpady  námitky. Nakládání s odpady bude řešeno dle  platné legislativy, tj. zákona o odpadech.

Závěr:

K oznámení záměru „Rozšíření výrobních a skladových prostorů společnosti MPD plus, s.r.o., v Rakovníku“ bylo dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo ověřit, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude dále posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, vlastního vyhodnocení a vzájemného posouzení a vyhodnocení všech obdržených vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že  záměr

Rozšíření výrobních a skladových prostorů společnosti MPD plus, s.r.o., v Rakovníku

n e b u d e

posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V další fázi přípravy projektové dokumentace k záměru a jeho provozu považuje za nutné respektovat opatření, uvedená v oznámení na str. 71 a 74, v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů a následující požadavky:

- Při přípravě a realizaci stavby aktivně ochraňovat alej vzrostlých tújí při severním okraji navrhovaného záměru v souladu s ČSN 839061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch, a to již v době přípravy a následné realizace záměru.

- Pro příslušné vodoprávní řízení mj. upřesnit záplavové území Q100 Rakovnického potoka v daném segmentu v souladu s jeho vymezením provedeným zdejším vodoprávním úřadem Sdělením o stanovení záplavového území, vydaným dne 21.10.2008 pod č.j. 127554/2008/KUSK/OŽP-Bab (na návrh správce Povodí Vltavy, s.p.). Na jeho základě navrhnout pro příslušné vodoprávní řízení odpovídající stavební úpravy a opatření.

- V rámci další projektové přípravy záměru bude mj. přijat soubor opatření proti poškození životního prostředí, který se bude mj. skládat ze zhodnocení stávající situace, technických a stavebních opatření, technologických postupů skladování a organizačních opatření pro případ záplav, nebo úniku nebezpečné látky.

- Podlahy stávajících objektů budou zvýšeny nad úroveň Q100, budou z litého betonu s akrylátovým vsypem zabezpečujícím nepropustnost a budou tvořit uzavřenou záchytnou vanu, ze které bude možno vypustit případný únik látek do havarijní kanalizace s vyústěním do uzavřené havarijní jímky.

- Skladované chemické látky, které budou v teoretickém dosahu záplavové vody, budou skladovány v nepropustných obalech a umístěny v regálech mimo dosah záplavové vody a vytvořen systém opatření k vyloučen únik chemických látek do životního prostředí.

- Podmínkou provozu nových hal je dále realizace následujících protihlukových opatření:

- při provozu budou používány vysokozdvižné vozíky na elektrickým pohon,

- stávající zpevněné betonové plochy budou opatřeny živičným povrchem,

- zelený pás mezi areálem firmy a zahradou rodinných domů č. p. 1998 a 1899 bude doplněn o plot vysoký 2,0 m s dostatečnou stavební zvukovou neprůzvučností a opatřený z obou stran akusticky pohltivým povrchem,

Skutečnou hlukovou situaci ověřit přímým měřením hluku po zprovoznění záměru.

Odůvodnění:

Oznámení k záměru „Rozšíření výrobních a skladových prostorů společnosti MPD plus, s.r.o., v Rakovníku“ Krajský úřad Středočeského kraje rozeslal v řádném termínu k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávám a jejich prostřednictvím i veřejnosti, případně dalším subjektům. Informace o zahájení procesu projednávání záměru ve smyslu cit. zákona včetně textové části oznámení byla vyvěšena mj. na úřední desce Středočeského kraje ode dne 7.12.2011, Města Rakovník ode dne 5.12.2011 a na příslušných internetových stránkách, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC1491 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz. Záměr zahrnuje rekonstrukci dvou továrních hal o výměře cca 2200 m2, využití a úpravu pozemků v nejbližším okolí těchto hal při současném navýšení výroby mycích a jiných prostředků o cca 17% (o 500 tun za rok).

K záměru nebyly v průběhu zjišťovacího řízení vzneseny žádné závažnější připomínky zpochybňující jeho realizaci a nebylo tudíž ani požadováno další posouzení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Pouze Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, požadoval z hlediska ochrany vod další projednávání záměru ve smyslu zákona č. 100/2001Sb., zejména z hlediska možného ohrožení povodňovými vodami. Zdejší kompetentní vodoprávní úřad rovněž upozornil na odlišné stanovení záplavového území v oznámení oproti platnému vymezení. Po doplňující konzultaci s tímto úřadem, který bude konkrétní opatření řešit v rámci následného závazného a podrobnějšího vodoprávního řízeních ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, dospěl příslušný úřad k závěru, že není nutné další projednávání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. Jisté nedostatky oznámení, které byly uvedeny v obou výše uvedených vyjádřeních a požadavky, budou ošetřeny v rámci uvedeného vodoprávního řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů, není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

# Rozdělovník k č.j.:  239314/2011/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky:

1.   Středočeský kraj,   z d e

2.   Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

Oznamovatel:

3.   MPD plus, s.r.o., Nábřeží Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník