KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

| VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: | NAŠE ZNAČKA: | VYŘIZUJE/LINKA: | V PRAZE DNE: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2004 | 3814-2a-28171/04/OŽP-Zem | Ing. Daniela Zemanová/345 E-mail:zemanova@kr-s.cz | 14.4.2004 |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje :

Název: Cukrovar Vrdy -Vestavba výroby bioetanolu

Kapacita (rozsah) záměru: záměr spadá podle přílohy  č. 1 zákona do kategorie II bod 8.4 Lihovary a pálenice s kapacitou od 50 000 hl/rok.

Jedná se o vestavbu technologie výroby bioetanolu do stávajících objektů cukrovaru, s kapacitou výroby 316 050 hl/rok. Vedlejším  výrobkem je výroba sušených výpalků s přídavkem plev v množství cca 66 000 tun/rok. Záměr výroby bioethanolu je v souladu s programem vlády  ČR a směrnice EU, které ukládají členským zemím zajistit  do konce roku 2005 minimální podíl biopaliv prodávaných na národních trzích ve výši 2 %. Biotehanol se bude přidávat  jako příměs do benzinu a nafty. Základní surovinou pro výrobu bioethanolu budou obilniny-pšenice. Vlastní vestavba výroby bioetanolu se uskuteční do stávajících nevyužitých prostor v objektu bývalé sušárny homolí cukrovaru a rovněž budou plně využity výrobní kapacity zajišťující provoz cukrovaru. Mimo stávající objekty v rámci areálu cukrovaru bude umístěn objekt destilace a odvodnění lihu a sklad produktů tak, aby bylo možno využít expedice produktů i prostřednictvím stávající železniční vlečky cukrovaru. V maximální míře budou využity stávající komunikační trasy cukrovaru, potrubní mosty a napojení na stávající inženýrské sítě. Záměr bude členěn na následující objekty: příjem a mletí obilovin, objekt kvasírny, objekt destilace a odvodnění lihu (nový objekt), silniční váha, sklad produktů (nový objekt), zpracování výpalků, úpravy v objektech servisních provozů, komunikace a zpevněné plochy, připojení areálu cukrovaru na komunikaci I. třídy č. I/17 a úpravy a přeložky inženýrských sítí. Dále bude využita, kromě výroby chladící vody a stávajícího systému rozvodu tlakového vzduchu, pro výrobu páry  stávající kotelna a anaerobní čistírna odpadních vod. Dešťové vody z nové výstavby budou odváděny stávající jednotnou kanalizací cukrovaru.  Splaškové odpadní vody budou odváděny stávající kanalizací cukrovaru do stávající septiků. Odpadní vody z výrobních prostor, přepady ze septiků  a dešťové vody z areálu jsou přečerpávány do kalové nádrže, kde probíhá první fáze předúpravy vody před vstupem na biologickou čistírnu odpadních vod. Kanalizace ČOV  pracuje jako průmyslová kanalizace, bez odtoku vody. Veškerá voda se zachycuje ve sběrné studni a odtud se čerpá na ČOV s možností čerpání kalů při odkalení nádrží do kalové sedimentační nádrže cukrovaru. Vyčištěné odpadní vody jsou napojeny na přepadové potrubí chladící věže a tímto potrubím odtékají do odpadní strouhy cukrovaru přes stávající měrný objekt do řeky Doubravy. Součástí výstavby je vybudování nového vjezdu do areálu cukrovaru  přímo ze silnice č. I/17 Čáslav – Chrudim a při stávajícím vjezdu z ulice Školní bude vybudováno 8 parkovacích míst pro osobní automobily. Doprava související s provozem výroby bioetanolu se předpokládá v rozsahu 40 TNA (těžkých nákladních automobilů) obousměrně pro dovoz obilí a odvoz řízků a výpalků, 1 TNA pro dopravu pomocných materiálů a osobní doprava 100 OA(osobních automobilů) obousměrně. Záměr nevyžaduje zábor pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF).

Charakter záměru: jedná se o vestavbu technologie výroby bioetanolu do stávajících nevyužitých objektů  v areálu cukrovaru v obci Vrdy. Stavba je v souladu se závaznou částí územně plánovací dokumentace obce Vrdy a pozemek určený k této zástavbě je veden jako plochy výroby a výrobních služeb.

Umístění:   kraj: Středočeský

obec: Vrdy

kat. území: Vrdy

Zahájení a ukončení: 2005-2006

Oznamovatel: DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s., pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem

IČO 25502492

Souhrnné vypořádání připomínek :

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Ministerstvo zdravotnictví, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje pracoviště Kutná Hora, Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí, ČIŽP OI Hradec Králové, Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství,  Středočeský kraj a Obec Vrdy.

Veřejnost neuplatnila ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

MZdr- žádá respektovat stanovisko místně příslušné KHS Stč. kraje.

KHS Stč. kraje, prac, Kutná Hora- na základě předloženého oznámení a výsledků hlukové studie, souhlasí a nepožaduje další posouzení záměru.

MěÚ Čáslav, OŽP–komplexní stanovisko z hlediska odpadového hospodářství, vodoprávního úřadu, státní správy lesů, ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu bez námitek.

ČIŽP OI Hradec Králové-nepožaduje další posouzení při splnění podmínek: ČIŽP nedoporučuje souběh  provozu cukrovaru  a výroby bioetanolu z důvodu možného přetížení ČOV. Požaduje realizaci doporučených opatření pro provoz ČOV a praktické ověření předpokladu, že stávající ČOV je provozována v souladu s projektovanými parametry. Uvedené připomínky doporučuje respektovat při zpracování přípravné dokumentace.

KÚ SK, OŽPaZ:

-ovzduší-jedná se o velký zdroj znečišťování ovzduší. Před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat o souhlas orgánu ochrany ovzduší, kterým je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje,

-chemické látky a chemické přípravky a prevence závažných havárií-nemá námitek při dodržení uvedených podmínek: uvedená provozovna, kde se budou používat a vyrábět v oznámení uvedené chemické látky a chemické přípravky, bude podléhat režimu a musí splňovat povinnosti vyplývající ze zákona  o chemických látkách a chemických přípravcích. Upozorňuje, že od 1.5.2004 se na výrobu, dovoz a distribuci nebezpečných  chemických látek a přípravků (CHLaP) bude vztahovat  nový zákon č. 356/2003 Sb., a na nakládání s CHLaP se bude vztahovat změněný zákon o ochraně veřejného zdraví.

Středočeský kraj-souhlasí se záměrem a nepožaduje další posouzení záměru ve smyslu zákona za podmínky dodržení veškerých podmínek z hlediska životního prostředí uvedených v oznámení..

Obec Vrdy-nepožaduje další posouzení. Realizaci záměru podmiňuje dodržením uvedených podmínek:

- v souladu s navrženým záměrem doprava do cukrovaru bude řešena novým vjezdem a expedice výrobků bude řešena kolejovou dopravou

- technologie bude v max. míře umístěna uvnitř objektů

- účinnost technologických zařízení, z hlediska ochrany životního prostředí,  proklamovaná v oznámení bude prokázaná měřením při uvedení technologie do provozu

- navržená protihluková opatření budou ověřena  měřením hlukové zátěže v navržených referenčních bodech při uvedení technologie do provozu a to v souběhu provozu cukrovaru a výroby bioetanolu

- dbát na max. omezení zátěže hlukem a dopravou v období výstavby s přepravou materiálu pouze v denní době

- v dalších stupních projektové přípravy doložit technické zabezpečení podmínek pro minimalizaci negativních vlivů  záměru na životní prostředí

- preferovat v personálním obsazení  provozu výroby bioetanolu občany Obce Vrdy.

V žádném z výše obdržených vyjádření se nepožaduje další posouzení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínky  a  připomínky uvedené v obdržených vyjádřeních lze řešit v další fázi přípravy, povolování, realizace a provozu stavby.

Předložené oznámení je zpracováno v souladu se zákonem požadovaného posouzení vlivů záměru dle příl. č. 3 zákona, ve velmi dobré kvalitě s dostatečnou vypovídací hodnotou téměř na úrovni dokumentace. Posouzení je doloženo hlukovou, rozptylovou studií a posouzením stavu ČOV cukrovaru.

Posouzeny byly všechny předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace  a provozu závodu.  Z výsledků provedeného posouzení vyplývá, že u všech hodnocených znečišťujících látek se nepředpokládá překročení příslušných imisních limitů i při součtu se stávajícím imisním pozadím. Dle výsledků hlukové studie nebude docházet jak vlivem stávající dopravy, tak vlivem provozu  areálu k překračování nejvyšších přípustných  ekvivalentních hladin hluku u nejbližší obytné zástavby. Ve zhodnocení účinnosti ČOV je konstatováno, že stávající ČOV zvládne při doporučených opatřeních napojení odpadních vod z lihovaru při celkové zatížení t.j. i při provozu cukrovaru. Pokud bude v provozu pouze lihovar, stávající ČOV zvládne zpracování odpadních vod bez problémů.

Na základě oznámení zpracovaného podle přílohy č. 3 k cit. zákonu  a obdržených vyjádření, je vydán závěr zjišťovacího řízení.

Závěr :

Záměr „Cukrovar Vrdy – Vestavba výroby bioetanolu“ v k.ú. Vrdy  naplňuje dikci bodu 8.4 kategorie II, příl. č. 1 citovaného zákona. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude dále  posuzován podle citovaného zákona. Podmínkou je, aby v  dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byly zohledněny opatření a podmínky doporučené v části D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí  předloženého oznámení a respektovány podmínky uvedené v přiložených vyjádřeních.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že  záměr

„Cukrovar Vrdy – Vestavba výroby bioetanolu“

nebude

dále posuzován podle citovaného zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Obdržená vyjádření dotčených územních samosprávních celků a dotčených správních úřadů   jsou nedílnou součástí závěru zjišťovacího řízení.

Přílohy k č.j. 3814-2a-28171/04/OŽP-Zem: seznam kopií jednotlivých obdržených vyjádření

- MZdr., ze dne 12.3. 2004, č.j.HEM-3212-10.3.04-6779

- KHS Stč. kraj,prac. Kutná Hora,  ze dne 10.3.2004, č.j.916-215/04/KH

- MěÚ Čáslav,OŽP, ze dne 29.3.2004, č.j.ŽP/586/04Kr

- ČIŽP OI Hradec Králové, ze dne 18.3.2004, č.j. 5/HI/2478/Bo

- KÚ SK, OŽPaZ, ze dne 24.3.2004, č.j.4803-37934/04/OŽP-Ve

- Středočeský kraj, ze dne 29.3.2004, č.j. 817/2004/SHT

- Obec Vrdy, ze dne 8.4.2004 , č.j.284/2004

|  | RNDr. Jaroslav Obermajer |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Rozdělovník k č.j.3814-2a-28171/04/OŽP-Zem:

Dotčené územní samosprávné celky:

1/ Středočeský kraj, zde

2/ Obec Vrdy, Smetanovo nám.28, 285 71 Vrdy

Dotčené správní úřady:

3/Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

4/KHS-územní pracoviště Kutná Hora , U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora

5/Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 Čáslav

6/ČIŽP OI Praha, Dělnická 12, 170 00 Praha 7

7/ČIŽP OI Hradec Králové, odd. ochrany vod, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

8/ Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPa Z, zde

Oznamovatel :

9/DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s., Pražská 870 294 21 Bělá pod Bezdězem

10/zástupce oznamovatele:

CODEE, Chemoprag Group, spol. s.r.o., Na Babě 35/1526, 160 00 Praha 6

Na vědomí :

11/MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 00 Praha 10

12/MŽP, OVSS I, Podskalská 19, 128 00 Praha 2

13/OÚ Vrdy, stavební úřad, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy

14/RNDr. Naděžda Pízová, Palackého 781, 339 01 Klatovy II

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

| VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: | NAŠE ZNAČKA: | VYŘIZUJE/LINKA: | V PRAZE DNE: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3814-2b-28171/04/OŽP-Zem | Ing. Daniela Zemanová/345 E-mail:zemanova@kr-s.cz | 14.4.2004 |

Posuzování vlivů na ŽP podle zákona 100/2001 Sb. – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje, že záměr

„Cukrovar Vrdy – Vestavba výroby bioethanolu “

v k.ú. Vrdy byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.

Připomínáme, že text závěru zjišťovacího řízení je rovněž na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=STC163.

Obec Vrdy a  Středočeský kraj  (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16, odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na  úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme  Obec Vrdy o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace.

Městský úřad Čáslav a ostatní dotčené správní úřady (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň   žádáme v   souladu   s § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení.

Příloha : - závěr zjišťovacího řízení

|  | RNDr. Jaroslav Obermajer |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Rozdělovník k č.j.3814-2b-28171/04/OŽP-Zem:

Dotčené územní samosprávné celky:

1/ Středočeský kraj, zde

2/ Obec Vrdy, Smetanovo nám.28, 285 71 Vrdy

Dotčené správní úřady:

3/Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

4/KHS Stč. kraje-územní pracoviště Kutná Hora , U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora

5/Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 16 Čáslav

6/ČIŽP OI Praha, Dělnická 12, 170 00 Praha 7

7/ČIŽP OI Hradec Králové, odd. ochrany vod, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

8/ Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPa Z, zde

Oznamovatel :

9/DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s., Pražská 870 294 21 Bělá pod Bezdězem

10/zástupce oznamovatele:

CODEE, Chemoprag Group, spol. s.r.o., Na Babě 35/1526, 160 00 Praha 6

Na vědomí :

11/MŽP, odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 00 Praha 10

12/MŽP, OVSS I, Podskalská 19, 128 00 Praha 2

13/OÚ Vrdy, stavební úřad, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy

14/RNDr. Naděžda Pízová, Palackého 781, 339 01 Klatovy II

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

| VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: | NAŠE ZNAČKA: | VYŘIZUJE/LINKA: | V PRAZE DNE: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3814-2c-28171/04/OŽP-Zem | Ing. Daniela Zemanová/345 E-mail:zemanova@kr-s.cz | 14.4.2004 |

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení záměru zařazeného do kategorie II

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje, že záměr

„Cukrovar Vrdy – Vestavba výroby bioethanolu “

v k.ú. Vrdy, byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad Krajský úřad Středočeského kraje závěr zjišťovacího řízení, který bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Do plného znění obdržených vyjádření je možné nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství, zdejšího úřadu, 1. patro, č. dv. 1081, v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na tel. 257280345 nebo 257 280 539.

Dále sdělujeme, že závěr zjišťovacího řízení bude zveřejněn také na úřední desce Obce Vrdy, Městského úřadu Čáslav a ostatních správních úřadů  (dle rozdělovníku   závěru zjišťovacího řízení).

Připomínáme, že text závěru zjišťovacího řízení je rovněž na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=STC163.

Příloha : - závěr zjišťovacího řízení

|  | RNDr. Jaroslav Obermajer |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Datum vyvěšení :                                                                        Datum sejmutí: