| Praha: | 5.6.2013 | Dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 059089/2013/KUSK |  |
| Spisová značka: | SZ_059089/2013/KUSK |  |
| Vyřizuje / Linka: | Ing. Lenka Sadílková/ 661 |  |
| Značka: | OŽP/LS |  |
| ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. |

Identifikační údaje :

Název záměru:

Kanalizace Malý Újezd

Zařazení záměru:

Záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do kategorie II bod 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.

Charakter záměru:

Umístění:   kraj 		Středočeský

obec		Malý Újezd

kat. území  	Malý Újezd, Jelenice u Mělníka, Vavřineč, Velký Borek

Zahájení a ukončení:  	            Předpokládané zahájení a ukončení výstavby:

- dle finančních (dotačních) možností obce

Oznamovatel:		           Obec Malý Újezd, IČ 00237043,

sídlo: Obecní úřad, Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

Souhrnné vypořádání připomínek :

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, Středočeský kraj, Správa CHKO Kokořínsko, Městský úřad Mělník Odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice SčK se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mělníku, obec Velký Borek, Česká inspekce životního prostředí.

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

KÚ SK, OŽP

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

K danému záměru vydal Krajský úřad Středočeského kraje stanovisko pod č. j. 231387/2011/KUSK, kterým nevyloučil možný vliv na evropsky významné lokality. Na základě tohoto stanoviska bylo zpracováno posouzení tohoto záěru osobou oprávněnou k provádění posouzení podle §45i zákona 114/1992 Sb., Mgr. Monikou Mazalovou č. autorizace 1794/630/08.

Posouzením bylo provedeno individuální hodnocení možného vlivu záměru na jednotlivé předměty ochrany (stanoviště-11, druhy-2). Hodnocen byl rovněž i vliv na celistvost lokality a vliv kumulace s jinými záměry.

V důsledku konzultace s autory posouzení byly provedeny úpravy projektu s cílem snížení možných rizik. Například provedení výkopů ručně, omezení zásahu do toku jen na dobu řádu hodin, uložení potrubí pode dnem do chrániček a především navýšení objemu retenční nádrže čerpací stanice.

Dále byla v posouzení dána preventivní opatření zmírňující možné negativní vlivy projektu.

- Zajistit možnost vyvážení jímky ČOV fekálním vozem v případě havarijních situací, aby nedošlo k přepadu do koryta Pšovky.

- Práce na toku provádět v podzimních měsících (září, říjen).

- Zabránit úniku ropných látek při realizaci záměru.

- Na dočasných deponiích materiálu z výkopů monitorovat možný výskyt invazních druhů a v případě jejich zjištění zajistit likvidaci.

Závěr:

Záměr nebude mít významný negativní vliv na celistvost ani na předmět ochrany soustavy Natura 2000. Toto „Posouzení vlivu záměru“ lze hodnotit jako objektivní a důvěryhodné.

Z hlediska dalších složkových zákonů nemá Krajský úřad připomínky nebo není dotčeným orgánem.

Krajská hygienická stanice SčK se sídlem v Praze

Záměr není nutné posuzovat podle zákona, neboť předložená dokumentace poskytuje dostatek údajů pro jeho posouzení.

ČIŽP OI Praha

Oddělení ochrany vody

Předložený záměr blíže nespecifikuje charakteristiku a množství odpadních vod produkovaných obcemi Malý Újezd, Jelenice a Vavřineč. ČIŽP proto požaduje doplnění dokumentace o hodnocení vlivu nárůstu odpadních vod na provoz ČOV Mělník z hlediska výše popsaných připomínek a následné ovlivnění recipientu.

Záměr postrádá projednání napojení výše uvedených obcí na kanalizaci a ČOV s provozovatelem ČOV a kanalizace města Mělník.

Z hlediska dalších složkových zákonů nemá ČIŽP další připomínky.

Závěr:

ČIŽP OI Praha má i po předložení doplnění informací k oznámení záměru nadále připomínky ze strany ochrany vod. Další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. inspekce nevyžaduje za předpokladu, že v závěru zjišťovacího řízení bude uvedena podmínka týkající předložení souhlasu provozovatele ČOV a kanalizace města Mělník s napojením výše uvedených obcí na kanalizaci a ČOV Mělník v nejbližším následném řízení.

Vypořádání: Oznamovatel částečně doplnil požadované informace, které budou součástí další fáze zpracování projektové dokumentace. Předložení souhlasu provozovatele ČOV a kanalizace města Mělník  je zahrnuto do podmínek  závěru zjišťovacího řízení.

Obec Velký Borek

Obec Velký Borek nemá připomínek ani námitek a nepožaduje posouzení záměru v plném rozsahu zákona č. 100/2001 Sb.

Středočeský kraj

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Kanalizace Malý Újezd“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Správa CHKO Kokořínsko

Souhlasí bez připomínek.

Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí

Navrhovaná opatření k vyloučení případného úniku odpadních vod do toku Pšovky při výpadku el. proudu nebo havárie na kanalizační síti případně na ČOV Mělník je nutno respektovat při realizaci stavby. Jedná se o opatření č. 9 až č. 14 na str. 42 předloženého oznámení. Při splnění této podmínky odbor životního prostředí netrvá na posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: Opatření jsou vypsána v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Závěr :

Záměr „Kanalizace Malý Újezd“ v k.ú. Malý Újezd, Jelenice u Mělníka, Vavřineč, Velký Borek naplňuje dikci bodu 1.9 kategorie II, příl. č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 výše citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

Kanalizace Malý Újezd

nebude

posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

Podmínkou je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byl předložen souhlas provozovatele ČOV a kanalizace města Mělník s napojením výše uvedených obcí na kanalizaci a ČOV Mělník.

A dále, aby byla zohledněna opatření doporučená v části D.4 „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení nepříznivých vlivů“ na straně 41 oznámení, jedná se zejména o tato opatření:

- objem retenční nádrže čerpací stanice bude navýšen tak, aby nádrž pojmula objem splaškových vod vyprodukovaných za dobu minimálně 8 hodin,

- čerpací stanice bude napojena na systém varovné signalizace, která v případě havárie může omezit či na určitou dobu zastavit čerpadla ve vakuové stanici – tzn. dojde k omezení či přerušení akumulace splaškových vod v ČS,

- retenční jímka bude v případě výpadku elektrické energie vyvážena fekálními vozy, aby nedošlo ke znečištění toku Pšovky z přetoku jímky čerpací stanice,

- při úpravě zelených ploch budou vysazovány místně vhodné stromy a keře, sloužící mj. jako refugium, případně biotop pro dobré živočichy,

- při výpadku elektrického proudu obecní uřad zajistí připravenost kalových cisteren pro odvoz splašků nahromaděných v zádržných jímakách vakuové a čerpací stanice,

- cisterny budou použity jakmile bude hrozit přetok z jímek do okolí tak, aby byl přetok znemožněn; hlavním cílem bude zamezit přetoku splašků do Pšovky.

Odůvodnění :

Oznámení záměru „Kanalizace Malý Újezd“ Krajský úřad Středočeského kraje rozeslal v řádném termínu k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena mj. na úřední desce Středočeského kraje ode dne 24.4. 2013 a na příslušných internetových stránkách, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC1650 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

|  | Ing. Josef Keřka, Ph.D. |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Rozdělovník k č.j. 059089/2013/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky:

Středočeský kraj, zde

Obec  Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

Obec Velký Borek, Vrutická 20, 277 31 Velký Borek

Oznamovatel:

Obec  Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek