| Praha: | 23. 11. 2015 | SATER – PROJEKT s.r.o. Plynárenská 671 280 00 Kolín IV. |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: Spisová značka: | 149795/2015/KUSK 149795/2015/KUSK/2 |  |
| Vyřizuje: | Ing. Daniela Zemanová/345 |  |
| Značka: | OŽP/Zem |  |
| „LOGI park Kolín“ v k.ú. Kolín – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů |

Dne 12. 11. 2015 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a podlimitního záměru k bodu 10.6 „Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné ploch. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). E-mailem ze dne 19. 11. 2015 zástupce oznamovatele doplnil oznámení o další podrobnější technické informace o záměru.

Na základě předloženého oznámení a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 k citovanému zákonu Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„LOGI park Kolín“

v k.ú. Kolín

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona, a to při zachování dále uvedených parametrů a činností.

# Identifikační údaje:

Charakter záměru (popis, kapacita či rozsah): záměrem je výstavba bloku pěti samostatných objektů (SO 01 a SO 01a, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05) v areálu společnosti  KOMPRES, spol. s r.o. v Kolíně. Areál je umístěn v průmyslové zóně v blízkosti železniční trati v jihovýchodní části města Kolín. Areál je dopravně napojen na ulici Klejnarská, která navazuje na Havlíčkovou ulici (silnice I/38), a dále na obchvat města Kolín. Uvedené objekty budou sloužit převážně jako sklady pro různé velkoobchodní zboží, případně jako menší výrobny přidružené ke skladům. Předpokládané využití objektů: lehká výroba, poskytování služeb (autoservis, oprava strojů zemědělské a dopravní technicky), skladování materiálu, zásob a výrobků a firemní prodejna. Dle prohlášení oznamovatele je v nově navržených objektech vyloučeno použití nebezpečných či chemických látek (včetně lakoven apod.). Objekty nebudou využívány pro chemické provozy, ani pro skladování hořlavých kapalin a plynů, nebezpečných látek a odpadů. V objektu SO 01 se předpokládá alternativně využití pro velkoobchodní zařízení, také jako přidružený provoz ke skladu materiálu. Vlastní stavební objekty budou realizované jako skeletové, pravděpodobně prefabrikované konstrukce, Jednotlivé objekty budou samostatnými funkčními jednotkami s vlastním provozem, budou obsahovat vždy část skladovou a část administrativní. Administrativní část bude obsahovat vlastní kanceláře a sociální zařízení. Zastavěná plocha objektu SO 01 a SO 01a  je 1 380 m2, SO 02 - 680 m2, SO 03 - 680 m2, SO 04 - 340 m2 a SO 05 - 340 m2. Celková zastavěná plocha objekty je 3 420 m2. Součástí areálu bude nová objízdná vnitroareálová komunikace, zpevněné plochy, na kterých je plánováno cca 40 parkovacích stání pro osobní vozidla a související inženýrské sítě (splašková kanalizace včetně ČOV, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, rozvody plynu, NN, venkovní osvětlení, rozvod požární vody) a dále terénní a sadové úpravy, úprava oplocení. Celková plocha zpevněných ploch a komunikací bude cca 5 100 m2 a celková nezpevněná plocha cca 2 840 m2. Celková plocha řešeného území je 11 361 m2. Předložený záměr nevyžaduje zábor zemědělské ani lesní půdy. Objekty budou napojeny na stávající rozvody uvnitř areálu. V každém z nově navržených objektů bude umístěn plynový kondenzační kotel, každý o výkonu cca 140 kW. Vlastní provozy nebudou zdrojem znečišťování ovzduší. Předpokládaná intenzita dopravy související s provozem areálu - příjezd cca 10 kamionů za den. Nákladní automobilová doprava oproti stávající bude mírně navýšená. Uvedené navýšení nebude znamenat žádné významné negativní ovlivnění okolí. Nadále bude nákladní doprava z této průmyslově využívané části města vedena na obchvat města (silnice I/38). Splaškové odpadní vody budou svedeny do nové ČOV BC 50, která bude pro účely tohoto záměru instalována v prostoru řešeného areálu a bude mít kapacitu cca 48 EO. Odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do stávající areálové dešťové kanalizace a dále do vodoteče Polepka.  Odtok dešťových vod bude řešen zadržováním v nové retenční nádrži o objemu 253 m3 a následným postupným regulovaným vypouštěním přes stávající řad dešťové kanalizace do blízké vodoteče Polepka. Zdrojem hluku budou instalované VZT jednotky umístěné na střechách objektů. Všechny VZT jednotky jsou dodávaná s protihlukovými opatřeními tak, aby splňovala hygienické limity pro jejich použití. V blízkém okolí cca 200 m od areálu se nenacházejí žádné objekty k trvalému nebo dočasnému bydlení.

Odůvodnění: dle závěrů posouzení záměru v předloženém oznámení, provoz záměru vzhledem k jeho charakteru a rozsahu nepředpokládá významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. V období výstavby je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost vhodné organizaci stavebních prací z důvodu ochrany okolní zástavby před hlukem a prachem. Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské ani lesní půdy. Realizace bude prováděna na pozemcích vedených jako ostatní plochy. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Dotčené parcely jsou platným územním plánem určeny jako plochy pro průmyslovou výrobu, výrobní služby a sklady. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve smyslu § 45i citovaného zákona vyloučil významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí stanovených příslušnými nařízeními vlády.

Umístění:              obec: město Kolín

k.ú.: Kolín, parc.č. 1730/30, 1730/11, 1730/61, 1729/1, 1730/1

Oznamovatel (firma/jméno, sídlo/adresa):  KOMPRES, spol. s r.o.,

Klejnarská 92, 280 02  Kolín

IČ: 42756120

Zástupce oznamovatele: SATER – PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, 280 00 Kolín IV.

Zpracovatel oznámení:  Ing. arch. Markéta Tandlerová (není držitelkou autorizace dle § 9 zákona), SATER – PROJEKT s.r.o., Plynárenská, 671, Kolín

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a ani není rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

|  | Ing. Josef Keřka, Ph.D. |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

|  | v.z. Ing. Hana Švingrová |
| --- | --- |
|  | vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí |