Oznámení  záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí v rozsahu přílohy č.3

Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště

| Odpovědný řešitel | Datum 27.4.2004 |
| --- | --- |
| Ing. Karel Kolář |  |
| Vackova 383 | Osvědčení o odborné způsobilosti |
| 463 13 Liberec | č.j. : 18522/1806/OPVŽP/95 |
| Tel./ fax.: 4851 347 24 | Ze dne : 27.2.1996 |

OBSAH

Úvod .................................................................................................……………………….		5

Část A  	Údaje o oznamovateli .........................................................………………….		5

A.1.	Obchodní firma.........................................................…………………………. 		5

A.2.	IČ.........................................................………………………………………....		5

A.3.	Sídlo.........................................................……………………………………...		5

A.4. 	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce Oznamovatel……		5

Část B	Údaje o záměru ........................................................………………………...		5

B.I.  	Základní údaje .............................................................……………………….		5

B.I.1. 	Název záměru..................................................................……………………….		5

B.I.2. 	Kapacita (rozsah) záměru.........................................................…………………		5

B.I.3. 	Umístění záměru..................................................………………..……………..		6

B.I.4. 	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry..........……………….. 		6

B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant  a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí  …...……….…….	6

B.I.6.	Popis technického a technologického řešení záměru....….........………. ………		8

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení……………		9

B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků………………………………..		9

B.II.  	Údaje o vstupech  ...............................................................……………………	10

B.II.1.	Půda.............................................................................…………………………..	10

B.II.2.  	Voda  .....................................................................………………………………	12

B.II.3.  	Ostatní surovinové zdroje  ...............................................……………………….	12

B.II.4. 	Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu..........................…………………….	12

B.III. 	Údaje o výstupech..............................………………………..…………………	13

B.III.1.	Ovzduší.............................................................................………………………	13

B.III.2.	Odpadní vody.............................................................................…………………	15

B.III.3.	Odpady.............................................................................……………………….	16

B.III.4.	Ostatní výstupy..........................................................................…………………	18

B.III.5.	Doplňující údaje.......................................................................…………………..	18

Část C  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území.............….…………………..	19

C.I.  	Výčet nejzávažnějších environmentálních  rizik dotčeného území......……………	19

C.II.  	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území…………	20

C.III. 		Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska

jeho únosného zatížení.…………………………………………………………….	23

ČÁST D	Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a  odhad

jejich významnosti.............………………………………………………………..	23

D.I.  	Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na  veřejné zdraví a životní prostředí

a hodnocení jejich velikosti a významnosti...........…………………………………...	23

D.I.1.  	Vlivy na veřejné zdraví.............………………………………………………………	24

D.I.2.  	Vliv na ovzduší a klima.............……………………………………...….…………..	24

D.I.3.  	Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky………	25 D.I.4.  	Vliv na povrchové a podzemní vody.............…………………………………………	26

D.I.5.  	Vliv na půdu.............….……………………………………………………………..	26

D.I.6. 	Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje.............…………………….……….	27

D.I.7.  	Vliv na faunu a flóru a ekosystémy.............…………………………….…………..	27

D.I.8.  	Vlivy na krajinu.............……………………………………………………………..	28

D.I.9. 	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky..................................…………………	29

D.II. 	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 	z hlediska jejich

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů...…………………………	30

D.III.  	Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních

stavech  . .…………………………………………………………………………….	31

D.IV.  	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí......…………………………………………	31

D.V.  	Charakteristika použitých metod prognózování  a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů......…………………………………………………………………	33

D.VI.  	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při

zpracování dokumentace......………………………………………………………..	34

ČÁST E   Porovnání variant řešení záměru......……………………….…………………….	34

ČÁST F   Závěr – doplňující údaje…………………………………………………………	35

ČÁST G   Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru ......………………..	36

ČÁST H   Přílohy......…………………………………………………………………………...	38

Seznam samostatných příloh:

Příloha č.1:	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha č. 2:	Rozptylová studie

Příloha č. 3:	Hluková studie

Seznam obrazových příloh:

Příloha č.4:	Fotodokumentace  - pohled na zájmovou lokalitu (stav duben 2004)

Seznam výkresové  části:

Výkres č.1:	Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště – zákres do katastrální mapy, měřítko 1 : 1000

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

MŽP		Ministerstvo životního prostředí České republiky

AIM 		monitorovací stanice ČHMÚ

SO2		oxid siřičitý

NO2		oxid dusičitý

NOX		oxidy dusíku

CO		oxid uhelnatý

SPM		prašný aerosol

PM10		respirabilní frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic menším než 10 µm

TZL		tuhé znečišťující látky

OUER		evropská pachová jednotka

VOC		těkavé organické látky

TOC		celkový organický uhlík

POP		persistentní organické látky

IHr		průměrná roční koncentrace znečišťující látky [µg/m3]

IHd		průměrná denní koncentrace znečišťující látky [µg/m3]

IHk		průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky[µg/m3]

ČIŽP		Česká inspekce životního prostředí

ČOV		čistírna odpadních vod

E.I.A.		zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“, který znamená hodnocení vlivů na životní prostředí

CHKO		chráněná krajinná oblast

LA		hladina hluku A [dB(A)]

LAmax		maximální hodnota hladina hluku A [dB(A)]

LAeq,T		ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB(A)]

OHS		okresní hygienická stanice

KHS		krajská hygienická stanice

ÚSES		územní systém ekologické stability

PHO		pásmo hygienické ochrany

BPEJ		bonitované půdně ekologické jednotky

Dokumentace	dokumentace vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.

Oznámení 	oznámení dle §6  zákona č.100/2001 Sb.

ÚVOD

Nejvýznamnější kulturní a historickou památkou města Mnichovo Hradiště je zámek, který leží na severním okraji města. Zámek je v letním období od dubna do října otevřen veřejnosti a s přilehlým zámeckým parkem se stává oblíbeným cílem návštěvníků. Se vzrůstajícím turistickým ruchem vznikl požadavek na realizaci kvalitního dostatečně velkého parkoviště, které by sloužilo především pro návštěvníky zámku. V současné době parkují auta i autobusy podél komunikace V Lipách, která je v letní prázdninové sezóně  nadměrně zatížena. Dále záměr obsahuje projekt nové komunikace  pro automobilovou dopravu, úpravu zpevněné cesty pro pěší, lesní komunikaci pro pěší, kanalizaci a veřejné osvětlení.

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  je záměr „Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště“ zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).  Záměr je začleněn do bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;  areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2“. Příslušný správní orgán je Krajský úřad Středočeského kraje.

Oznámení záměru  „ Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště,  “ je určeno pro účely zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb.

Oznámení záměru je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

# Údaje  o  oznamovateli

A.1  	Obchodní firma

Město Mnichovo Hradiště

A.2  	IČ

IČO: 002 38 309

A.3	Sídlo (bydliště)

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

A.4	Jméno, příjmení, sídlo (bydliště) oprávněného zástupce oznamovatele

Starosta města Mnichovo Hradiště – pan Jaroslav Myška

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Tel: +420326772 203, E-mail: ROZVOJ@MNHRADISTE

# Údaje o záměru

## Základní údaje

### Název záměru

Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště,

### Kapacita (rozsah) záměru

Nové parkoviště

140 stání pro osobní automobily 	- cca 1540 m2

5 podélných stání pro autobusy 		- cca 360 m2

ostatní zpevněné plochy 		- cca 1400 m2

zeleň					- cca  1450

Plocha nového parkoviště celkem 	- cca 4750 m2

Stávající parkoviště

Stávající parkoviště ulice V Lipách 	13 stání pro osobní automobily  - cca 32 m2

Nové komunikace

Místní silniční komunikace   	- ulice Za Zámeckou zdí		cca 380 m (cca 2660 m2)

Lesní komunikace pro pěší	- od jízdárny   k ulici V Lipách		cca 313 m (cca  470 m2)

Komunikace pro pěší 		- ulice Za Zámeckou  zdí a V Lipách	cca 560 m (cca 1260 m2)

### Umístění záměru

Katastrální území:	697 575 Mnichovo Hradiště a katastrální území Sychrov nad Jizerou

(parc. č. 321, 324, 323, 322, 318, 319, 330, 2346, 2348, 2621, 2349, 602, 603, 2347, 2343, 586, 2342, 2355, 2352)

Obec: 	Mnichovo Hradiště

Okres:	3207 Mladá Boleslav

Kraj:	Středočeský

### Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Zájmové  pozemky pro nové parkoviště jsou umístěny v severní části města severovýchodně od křižovatky ulic Za Zámeckou zdí a ulice V Lipách. Pozemek pro novou komunikaci leží severně od ulice Za Zámeckou zdí. Komunikace pro pěší vede z větší části po stávající ulici Za zámeckou zdí a podél komunikaci V Lipách. Lesní komunikace pro pěší vede po vnější západní hranici zámeckého areálu.

Nové parkoviště je situováno do oblasti, kde se obdobné stavby nenacházejí – proto se nepředpokládá možnost kumulace s jinými záměry ( s jinými parkovišti). Ke kumulaci vlivů dojde provozem aut návštěvníků zámku na nové parkoviště a provozem obyvatel nové obytné lokality v ulici Orlické a Pod Káčovem.

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Vzrůstající počet návštěvníků zámku vede k zvýšení dopravní zátěže v okolí ulice V Lipách, kde je stávající počet parkovacích míst nedostatečný a automobily jsou odstavovány podél celé komunikace, což vede ke zhoršení průjezdnosti komunikace. Nejbližší volné místo pro zřízení nového parkoviště leží východně od zámeckého areálu na pozemku, který je v současné době využíván k zemědělským účelům. Další stavební objekty přesunou běžnou automobilovou dopravuy z chráněné památkové zóny ( nachází se v ní stávající komunikace Za Zámeckou zdí) a výrazně zlepší možnost pěší chůze v okolí zámku.

Zájmová plocha nového parkoviště je dle schváleného územního plánu města  (duben 2004) zařazena do ploch určené k zemědělské činnosti. V novém konceptu Územního plánu obce Mnichovo Hradiště (Zpracovatel: ARSPRO s.r.o., Mladá Boleslav, srpen 2003) je tato plocha již vyhrazena pro parkoviště. Projednání a schválení tohoto konceptu se předpokládá v průběhu letošního roku.

Výřez mapy územního plánu Mnichovo Hradiště s vyznačením pozemku nového parkoviště, měřítko 1: 3820

Výřez mapy návrhu územního plánu Mnichovo Hradiště, vymezená plocha parkoviště je označena „K117“, měřítko 1: 6775

### Popis technického a technologického řešení záměru

Technický popis – stavební objekty

STRUČNÝ POPIS SOUBORU STAVEB

Předmětem projektové dokumentace je úprava komunikací, zpevněných ploch a ploch zeleně v okolí zámku Mnichovo Hradiště, za účelem zkvalitnění provozu, umožnění intenzivnějšího využití zámku a následné zvýšení atraktivity celé lokality pro turistické využití.

Stavba je rozčleněna do těchto stavebních objektů:

SO.10 - KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILOVOU A PĚŠÍ DOPRAVU

SO.13 – LESNÍ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

SO.14 - PARKOVIŠTĚ

SO.20 - KANALIZACE

SO.50 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO.10 - KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILOVOU A PĚŠÍ DOPRAVU

V ulici V Lipách v úseku od křižovatky s ulicí Zámeckou až k napojení ulice Hluboké je navržena úprava uličního prostoru respektující stávající komunikaci pro automobilovou dopravu a zachovávající vzrostlé dřeviny. Podél komunikace pro automobilovou dopravu je navržena komunikace pro pěší. Dále je zde navrženo 13 parkovacích stání.

V tomto prostoru jsou rovněž navržena nová místa pro zastavení autobusu popř. mikrobusu. Tato místa budou sloužit pro zastavení po dobu nezbytně nutnou pro vystoupení a nastoupení cestujících. Návrh zachovává jedno stávající stání pro autobus v místě mezi objektem č.p. 159 a vstupem do areálu zámku.

Dále je předmětem návrhu zastávka v místě napojení ulici Hlubokou. Předpokládá se využívání této zastávky především pro mikrobusy přepravující osoby se sníženou schopností pohybu. Bezbariérové provedení napojení veškerých komunikací pro pěší je považováno za samozřejmé.

Součástí tohoto stavebního objektu je rovněž úprava křižovatky ulic Zámecká a V Lipách. Úprava sestává z nově vytvořených ploch komunikací pro pěší a jejich propojení přechodem pro chodce. V ulici V Lipách rovněž dojde k rozšíření komunikace pro automobilovou dopravu a to v úseku od nezpevněné cesty vedoucí ke kapli sv. Anny až k napojení vnitřní komunikace nového parkoviště. Jedná se o rozšíření o 1,0 - 1 ,5m v délce cca 115m.

V ulici Za zámeckou zdí je navržena nová komunikace pro automobilovou dopravu o délce cca 380m a šíři 7 m. Podél této komunikace bude vybudována komunikace pro pěší o šíři 2,25m. Komunikace budou odděleny pásem zeleně šíře 4,4m, který je určen pro výsadbu zeleně. Pás zeleně bude ukončen v místě šikany, jejímž účelem je částečné zklidnění dopravy v tomto úseku. Na západním konci ulice je navržena úprava stávající křižovatky.

Jako další prvek jsou navrženy nové komunikace pro pěší jak se zpevněným, tak i s částečně zpevněným povrchem. V ulici V Lipách je komunikace z mozaikové dlažby navržena v místech kde bezprostředně přiléhá ke komunikaci pro automobilovou dopravu. Její šíře je na většině své délky cca 2 m, minimálně však 1m. Proměnlivost šíře vychází z nutnosti respektovat jednotnost komunikace pro automobilovou dopravu. Komunikace pro pěší s částečně zpevněným povrchem jsou navrženy v místech jejich vedení v blízkosti vzrostlých stromů a v úseku od křižovatky ulic Hluboká a V Lipách až k nově navrženému parkovišti. V ulici Za zámeckou zdí bude komunikace pro pěší provedena z mozaikové dlažby.

SO.13 – LESNÍ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

V tomto stavebním objektu je řešena úprava komunikace pro pěší, vedoucí od jízdárny podél zdi až ke křižovatce ulic V Lipách a Zámecké, za účelem umožnění jejího intenzivnějšího a bezpečnějšího využívání pro rekreační účely. Profil cesty bude upraven na minimální šířku 1,50 m. Je sledován záměr celkové stabilizace této cesty. Cesta prochází podél zdi zámku přibližně po vrstevnici. Celková délka upravované komunikace je 313 m. Komunikace je navržena pro režim C (všeobecně plynulý pohyb proudu chodců, avšak pohyb jednotlivce mírně omezen, značná pravděpodobnost střetnutí, vyžadující přizpůsobení rychlosti a směru chůze, mírně omezené předcházení ostatních). Svah nad i pod cestou bude stabilizován řadovou výsadbou stínomilných keřů. Tyto keře budou vysazeny do nakopaných pásů o šířce 0,2 m v počtu 3 kusy na běžný metr.

SO.14 - PARKOVIŠTĚ

V prostoru ohraničeném ulicí V Lipách, nově prodlouženou ulicí Za zámeckou zdí a pozemkem kostela Tří Králů a kaple sv. Anny je navrženo parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 140 parkovacích stání, z toho 7 pro vozidla občanů s omezenou schopností pohybu. Všechna stání pro osobní automobily jsou navržena s kolmým řazením vozidel. Mezi řadami vozidel jsou pásy zeleně umožňující i výsadbu stromů a sloužící rovněž i pro tzv. převis vozidel. Dále bude vytvořeno celkem 5 podélných parkovacích stání pro autobusy. Vnitřní komunikace parkoviště užívaná i autobusy je koncipována jako jednosměrná s vjezdem u pozemku patřícímu k č.p. 1466. V prostoru tohoto vjezdu bude umístěna buňka pro hlídače, popř. i závora.

SO.20 - KANALIZACE

Předmětem objektu  je vybudování nových kanalizační stok v nově budovaných komunikacích navazující na plánovanou dešťovou kanalizaci (projekt dešťové kanalizace stoky "D" vypracovaný vodohospodářskou kanceláří Trutnov). Recipientem těchto vod je potok Nedbalka protékající v hlavní údolnici zájmového území. Do trubní části kanalizace budou zaústěny jednak uliční vpusti opatřené kalovým košem a kalovou prohlubní, jednak vtoky umístěné v nejnižších bodech odvodňovacích příkopů. Nedílnou součástí dešťové kanalizace je i retenční prostor o objemu min. 66 m3 vytvořený před zaústěním do stoky "D", jehož účelem bude zachycení přívalových srážkových vod, jejich retence s následným vypouštěním do připravované dešťové kanalizace a zabránění tlakovému proudění v kanalizaci.

SO.50 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Základní technické údaje stavby:

Typ stavby - kabelové vedení VO v zemi.

Rozvodná soustava:Síť NN - 3x230/400 V, AC, 50 Hz, třífázová , síť TN - C.

Nové kabelové vedení VO bude položeno do okrajů komunikací pro pěší a do nově vzniklých zelených pásů. Osvětlovací stožáry budou osazeny do okrajů zelených ploch a do okrajů komunikací pro pěší tak, aby osvětlovaly tyto komunikace i přístupové komunikace k parkovacím plochám. Zdrojem nového vedení veřejného osvětlení bude stávající vedení VO v zájmové lokalitě. Kabelové vedení VO je navrženo s dostatečnou výkonovou reservou tak, aby bylo možno na nové vedení připojit případné další osvětlovací stožáry. Svítidla budou upevněna na bezpaticových stožárech.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení a dokončení stavby

| Termín zahájení a dokončení stavby |
| --- |
| Zahájení stavby | 2005 |
| Dokončení stavby | 2005 |

### Výčet dotčených územně samosprávných celků

Katastrální území: 	697 575 Mnichovo Hradiště a katastrální území Sychrov nad Jizerou

Obec: 	Mnichovo Hradiště

Okres:	3207 Mladá Boleslav

Kraj:	Středočeský

## Údaje o vstupech

### Půda

V následujících tabulce je uveden seznam dotčených pozemků.

Dotčené pozemky

| LV č. | Vlastník | Adresa | Pp.č.kat. | Využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zábor půdy

Pro realizaci navrhovaného záměru bude nutné vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Celková plocha zemědělské půdy nutná k vynětí bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace. Půda v zájmovém území  je charakterizována kódem BPEJ 3.31.01 a třídou ochrany IV.

Chráněná území

Lokalita neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.	Celé zájmové území spadá do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. Lokalita  nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně  a využití nerostného bohatství. Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Ochranná pásma

V prostoru stavby nového parkoviště se nachází trasa nadzemního vedení NN sítě.  Celé území je v  PHO III. stupně Jizery jako vodárenského toku.  Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje (vrt č.1337) se nachází cca 600 m jihovýchodně od plochy nového parkoviště.

Kategorizace a přehled ochranných pásem

| Ochranné pásmo | Výstavba | Provoz |
| --- | --- | --- |
| Obytné zóny sídelních útvarů | 1 | 1 |
| Průmyslových závodů | 0 | 0 |
| Kulturních památek | 1 | 1 |
| Chráněných částí přírody | 0 | 0 |
| Hygienické ochrany vodních zdrojů | 0 | 0 |
| Přírodních léčebných lázní | 0 | 0 |
| Přírodních léčivých zdrojů | 0 | 0 |
| Leteckého provozu | 0 | 0 |
| Drah a metra | 0 | 0 |
| Podzemních komunikací | 0 | 0 |
| Pozemních komunikací | 1 | 0 |
| Jaderně – energetických zařízení | 0 | 0 |
| Radioaktivních zařízení | 0 | 0 |
| Energetických stanic | 0 | 0 |
| Vodovodu | 1 | 0 |
| Ropovodu | 0 | 0 |
| Plynovodu | 0 | 0 |
| Telekomunikačního kabelu | 1 | 0 |
| Zařízení pro rozvod tepla | 0 | 0 |
| Rozvodu elektrické energie | 1 | 1 |
| Kabelové televize | 0 | 0 |

Hodnocení:	0 – OP není dotčeno

1 – OP je dotčeno, avšak z hlediska ochrany životního prostředí není podstatné

2 – OP je dotčeno, možný vliv na životní prostředí je možno zdokumentovat

### Voda

Zdroj vody

Posuzovaný záměr nebude vyžadovat trvalou potřebu vody, vyjma údržby parkoviště a komunikací, které budou zajišťovány dodavatelským způsobem a zdroje vody si bude zajišťovat  poskytovatel služby.

### Ostatní surovinové zdroje

Spotřeba elektrické energie:

a) V době výstavby

V době výstavby se odběr elektrické energie nepředpokládá.

b) V době provozu

Po realizaci záměry bude spotřeba elektrické energie v rozvodu veřejného osvětlení. Napojení bude provedeno na stávající rozvod v ulici V Lipách. Při předpokládaném  instalovaném výkonu veřejného osvětlení 5 kW, bude roční spotřeba činit cca 18,25 MWh. Přesné hodnoty budou určeny v prováděcím projektu stavby.

### Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu

Komunikační připojení

Hlavní komunikační připojení na nové parkoviště bude ulicí V Lipách jednosměrným vjezde – Při jednosměrném výjezdu z parkoviště pojedou vozidla severním směrem a zatočí doprava na místní komunikaci (prodlouženou komunikaci Za Zámeckou zdí) a po ní zvolí trasu zpět do Mnichova Hradiště nebo směrem na Podolí. Stávající intenzitu dopravy ve sledované lokalitě  -  mimo návštěvní sezónu zámku – lze charakterizovat jako nízkou.  Projíždí zde osobní automobily občanů z nové vilové čtvrti v oblasti ulic Orlické a Pod Káčovem, dále zde projíždí i nákladní vozy se stavebním materiálem neboť tato čtvrť se nadále rozšiřuje. Stávající intenzita dopravy je v ulici Za Zámeckou zdí velmi nízká neboť silnice ve vilové čtvrti končí.

V následující tabulce je uveden odhad intenzity dopravy po realizaci záměru a pro projektované zatížení parkoviště v letní sezóně. Pro výpočet zatížení budeme vycházet s předpokládaným zdržením aut na parkovišti cca 4 hod (průměrná doba odpovídající prohlídce expozic a zámecké zahrady). Na základě provozní doby zámku lze očekávat obměnu parkoviště cca 3 x. Provozní doba parkoviště bude v relaci s návštěvními hodinami tj. cca od 8 hod do cca 21 hod (zámecká zahrada je otevřena od 8 do 20 hod.)

Odhad dopravní intenzity po realizaci záměru (počet jízd  za den)

| Lokalita | Druh dopravního prostředku | Návštěvnící zámku | Ostatní doprava | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulice V Lipách | Osobní automobily | 840 | 200 | 1040 |
| Nové parkoviště | Osobní automobily | 420 | 0 | 420 |
| Nová komunikace Za Zámeckou zdí | Osobní automobily | 0 | 100 | 400 |
| Místní komunikace směr Podolí | Osobní automobily | 0 | 100 | 100 |
| Ulice V Lipách | Autobusy + nákladní vozy | 30 | 40 | 130 |
| Nové parkoviště | Autobusy + nákladní vozy | 15 | 0 | 15 |
| Nová komunikace Za Zámeckou zdí | Autobusy + nákladní vozy | 0 | 20 | 50 |
| Místní komunikace směr Podolí | Autobusy + nákladní vozy | 0 | 20 | 20 |

Inženýrské sítě

Realizace záměru na zájmové lokalitě bude vyžadovat vybudování nové přípojky dešťové kanalizace z retenční nádrže do městské dešťové kanalizace - stoky „D“.

## Údaje o výstupech

### Ovzduší

Při posuzování z hlediska znečišťování ovzduší je nutno uvažovat se znečištěním při výstavbě a při vlastním provozu. V době výstavby to budou především spaliny z motorů stavebních strojů a nákladních automobilů a dále nerozpustné částice a aerosoly z prováděných prací. Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší po realizaci záměru budou emise z veřejné dopravy na veřejných komunikacích a na novém parkovišti.

Podrobné výpočty a všechny vstupní parametry včetně použitích emisních faktorů jsou uvedeny v příloze tohoto Oznámení – v rozptylové studii. V této kapitole jsou shrnuty výsledky provedených výpočtů.

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Při výstavbě

Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší.

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

Při výstavbě

Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou emise poletavého prachu. Tyto emise budou vznikat jednak provozem nákladních automobilů na příjezdových komunikacích a v prostoru staveniště tak provozem stavebních strojů a mechanismů při výstavbě parkoviště, nových komunikací inženýrských sítí. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným projevem pro každou stavební činnost. Je předpoklad, že vznik prašnosti bude nepravidelný, avšak v celé rozloze stavby.  Působení tohoto plošného zdroje bude přechodné - doba  realizace stavby se předpokládá 3-5 měsíců. Z toho největším zdrojem případné prašnosti ( v závislosti na povětrnosti) budou  zemní práce při svrchní vrstvy země. Tyto zemní práce budou omezeny na dobu cca 1 měsíce.

V době  provozu parkoviště

Působení klasických plošných zdrojů znečišťování ovzduší se v době provozu parkoviště nepředpokládá. Charakter plošného zdroje má parkoviště – zde jsou zdrojem emisí mobilní zdroje znečišťování nejen pohybu ale i v klidu.

Hlavní liniové zdroje znečištění

Zdroje 	liniového znečištění ovzduší budou pouze emise z výfukových plynů, a to:

1) z dopravy nákladních vozidel při samotné výstavbě

2) z běžné dopravy autobusů a osobních automobilů po realizaci záměru

ad 1) Emise z dopravy  při výstavbě:

V době výstavby dojde k určitému nárůstu provozu nákladních automobilů v ulici V Lipách. Hlavní dopravní trasa se stavebním materiálem bude  vedena po této komunikaci. Nárůst dopravy, který bude časově proměnný, způsobí určité zvýšení emisí znečišťujících látek z výfukových plynů, zásadní měrou však nezhorší současnou situaci stávajících koncentrací oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a organických látek v této lokalitě. Pro odhad množství emisí z dopravy nákladních vozidel lze použít následujících zjednodušených předpokladů:

- při výstavbě budou využity převážně vozidla a mechanismy se vznětovými motory nad 3,5 tuny

- počet výše uvedených vozidel  -   cca 50 / den

- pojezdy vozidel po staveništi - cca 0,8 km

- předpokládaná doba výstavby - cca 3 měsíců (tj. 90 dní)

Z následující tabulky  je  patrné množství emisí produkované zvýšenou dopravou při výstavbě parkoviště a nových komunikací

Množství emisí ze stavební techniky a  z dopravy při výstavbě (20 km/h)

| Škodlivina | Emisní faktor [g/km] | Za 1 den [g] | Po dobu výstavby [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 25,49 | 1019,6 | 91,764 |
| Oxid uhelnatý | 7,65 | 306 | 27,54 |
| Benzen | 0,0411 | 1,644 | 0,148 |

ad 1) Měrné emise z dopravy  a  přilehlé veřejné komunikaci (stavba):

Hlavní dopravní trasa do prostoru nového parkoviště je ulicí V Lipách. Tato ulice bude zatížena stávající dopravou a zvýšeným provozem ze stavby. Pro vyčíslení dopravní zátěže budeme uvažovat emisní faktory pro rok 2005 a předpokládanou průměrnou skladbu vozového parku. Vzhledem k tomu že se jedná o obousměrný provoz na komunikaci v Lipách (celková délka 380 m) budeme pro stanovení emisních faktorů počítat s nulovým sklonem silnice a průměrnou rychlostí na veřejné komunikaci cca 40 km/h.

Množství emisí z provozu nákladních vozidel při výstavbě (40 km/h )

| Škodlivina | Emisní faktor na jedno vozidlo [g/km] | Počet nákladních vozidel za den [-] | Denní měrné emise [g/km] | Celkové emise po dobu výstavby [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 19,822 | 50 | 753,2 | 67,8 |
| Oxid uhelnatý | 5,5229 | 50 | 209,9 | 18,9 |
| Benzen | 0,0294 | 50 | 1,1 | 0,1 |

ad 2) Emise z dopravy po realizaci  záměru

Pro stanovení emisních faktorů pro motorová vozidla byl použit program MEFA – 02 (verze 02). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Pro stanovení průměrných emisních faktorů byla zvolena skladba vozového parku s převažujícím počtem benzínových motorů s katalyzátory emisní úrovně EURO II a EURO III a v menší míře ostatní automobily. Dále je zde u osobních vozů započítán i vliv studených startů, kdy není katalyzátor účinný a jsou zvýšené emise škodlivin.

Emise z provozu osobních automobilů na parkovišti

| Škodlivina | Na 1 km [g/vozidlo] | Za den [g] | Za rok [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxid uhelnatý | 3,7353 | 313,7652 | 78,44 |
| Oxidy dusíku | 2,8115 | 236,166 | 59,04 |
| Benzen | 0,1572 | 13,205 | 3,3 |

Množství emisí z provozu autobusů na parkovišti

| Škodlivina | Na 1 km [g/vozidlo] | Za den [g] | Za rok [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxid uhelnatý | 5,5229 | 2,761 | 0,69 |
| Oxidy dusíku | 19,822 | 9,911 | 2,47 |
| Benzen | 0,0296 | 0,015 | 0,0037 |

Celkové množství emisí z dopravy na parkovišti

| Celkové emise z nákladní a osobní automobilové dopravy |
| --- |
| Škodlivina | Za den [g] | Za rok [kg] |
| Oxid uhelnatý | 316,5262 | 79,13 |
| Oxidy dusíku | 246,077 | 61,52 |
| Benzen | 13,22 | 3,304 |

Zhodnocení záměru z hlediska emisí:

Pro mobilní zdroje - osobní i nákladní automobily platí nařízení, že  musí splňovat emisní limity platné pro jednotlivé typy vozidel, které jsou pravidelně kontrolovány během periodických technických prohlídek.

Způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek:

Při realizaci a provozu výše uvedeného projektu se nepočítá s používáním speciálních zařízení pro zachycování plynných znečišťujících látek.

### Odpadní vody

Odpadní vody budou pouze vody srážkové, jejichž kvalita bude ovlivněna nerozpuštěnými látkami a látkami ropného charakteru  z komunikací a parkoviště. Pro odvod srážkových vod ze zpevněných ploch v okolí zámku bude vybudována nová dešťová kanalizace, která bude zaústěna do městské dešťové kanalizace - stoky „D“. (Projekt dešťové kanalizace stoky “D“ vypracovala Vodohospodářská kancelář Trutnov).  Recipientem srážkových odpadních vod je  potok Nedbalka.

SPLAŠKOVÉ VODY:

Produkce splaškových vod při výstavbě

V době výstavby budou stavebníci používat mobilní sociální zařízení (např. TOI TOI apod.). Likvidaci těchto odpadních vod bude provádět oprávněná firma, která provozuje činnost v oblasti provozování mobilních sociálních zařízení.

Produkce splaškových vod po realizaci záměru

Produkce splaškových vod po realizaci záměru nebude.

SRÁŽKOVÉ (DEŠŤOVÉ) VODY:

Dešťové  vody jsou dále děleny na  vody:

- z parkoviště

- z komunikací a ostatních zpevněných ploch

Rozdělní dešťových vod je provedeno podle potenciální možnosti znečištění ropnými látkami. Všeobecně se předpokládá, že odpadní dešťové vody z parkovišť jsou vystaveny vyšší pravděpodobnosti znečištění ropnými látkami z úkapů z parkujících automobilů.

Pro odpadní dešťové vody z ostatních zpevněných ploch a komunikací se nepočítá se znečištěním v důsledku úkapů ropných látek.

Veškeré dešťové vody budou po předčištění vypouštěny do oddílné městské dešťové kanalizace – do stoky „D“. Po dohodě se správcem kanalizace bude v rámci dalších stupňů projektové dokumentace upřesněna realizace zakryté retenční nádrže pro dešťovou vodu. Dešťové vody z parkoviště budou před zaústěním do kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek. Na jednotlivých větvích kanalizace jsou navrženy typové kanalizační šachty.

Bilance dešťových odpadních vod z nového parkoviště

| Parametry návrhového deště |
| --- |
| Intenzita návrhového deště | 200 l/s.ha |
| Doba trvání deště | 10 min |
| Bilance špičkového odtoku |
| Plocha | cca 3300 m2 |
| Součinitel odtoku | 0,80 |
| Odtok dešťové odpadní vody | 52,8 l/s |
| Objem dešťové odpadní vody | 31,68 m3/10 min |

Hlavním možným kontaminantem budou látky ropného charakteru (NEL). Srážkové vody z oblasti nového parkoviště, které by mohly obsahovat látky ropného charakteru, budou svedeny do nově vybudované dešťové kanalizace přes odlučovače ropných látek.  Účinnost odlučovačů ropných látek musí být v souladu s požadavky správce dešťové kanalizační sítě.

Bilance dešťových odpadních vod ze zpevněných ploch (mimo parkoviště)

| Parametry návrhového deště |
| --- |
| Intenzita návrhového deště | 200 l/s.ha |
| Doba trvání deště | 10 min |
| Bilance špičkového odtoku |
| Plocha | cca 2660 m2 |
| Součinitel odtoku | 0,80 |
| Odtok dešťové odpadní vody | 42,56 l/s |
| Objem dešťové odpadní vody | 25,54 m3/10 min |

Celková produkce dešťových odpadních vod  pro intenzitu návrhového deště 200 l/s.ha bude cca 95,36 l/s a celková produkce odpadních pro návrhový déšť za deset minut bude cca 57,22 m3. Výše uvedený výpočet bude upřesněn v další fázi projektové dokumentace a na základě vypočtených hodnot bude vyprojektována zakrytá retenční nádrž.

Celkové zhodnocení vypouštěných odpadních a srážkových vod

Množství odpadních  srážkových vod bylo vypočteno z teoretických předpokladů  a v provozu lze očekávat spíše nižší hodnoty. Srážková odpadní voda z parkoviště musí splňovat kvalitativní ukazatele, které stanoví správce městské dešťové kanalizace.

### Odpady (nezahrnuté v exhalacích a v odpadních vodách)

Během  výstavby a provozu parkoviště lze předpokládat vznik  odpadů uvedených dále v tabulkách a kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu prodejny nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit.

S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. Většina odpadů (včetně výkopových zemin z terénních úprav apod.) bude předávána k využití či zneškodnění příslušným firmám, které musí být v souladu s §12 odst. 3 oprávněny k jejich převzetí.  Oprávněná osoba k převzetí odpadu musí být provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Při nakládání s odpadem je nutné zajišťovat přednostní materiálové a dále energetické využití odpadu před jejich odstraněním. Předpokládá se, že po vytřídění využitelných a nebezpečných složek bude odpad odvážen oprávněnou firmou.

a) odpady vznikající ve fázi výstavby

Při realizaci realizovaného záměru  budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V průběhu počáteční fáze výstavby bude nutné provést demoliční práce, výkopové práce a  terénní úpravy.  Vhodná část přebytečného výkopku bude použita pro hrubé terénní úpravy.    Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných staveb.  Zdrojem odpadů budou především demoliční práce stávajících komunikací, úprava terénu atd.  V průběhu těchto prací lze doporučit, aby s odpady bylo nakládáno v souladu s Metodických pokynem odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (vydán r.2003). Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v následující tabulce.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při realizaci záměru

| Číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi s obsahem dehtu | N |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP.č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů.

Kromě výše uvedených nebezpečných odpadů se ve fázi výstavby nepředpokládá – vzhledem k předcházející činnosti na lokalitě, že jsou plochy kontaminovány nebezpečnými složkami a že vznikne ve větším množství další nebezpečný odpad.

b) V době provozu

Při běžném provozu nového parkoviště budou vznikat odpady charakteristické pro tento typ zařízení. Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, v pravidelných intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo ke zneškodnění oprávněným firmám. Z provozu parkoviště bude vznikat odpad ze záchytu v lapači ropných látek a odpad z košů na odpad umístěných na parkovišti. Množství odpadů nelze zatím přesně stanovit a bude vyhodnoceno po uvedení objektu  do provozu. Předpokládá se ale, že se bude jednat o cca 2 tuny odpadu za rok. Odpad při údržbě veřejného osvětlení bude veden v evidenci pověřené firmy, která bude zajišťovat provoz osvětlení. Vzhledem k charakteru využití a technickému vybavení lze na základě zkušeností a údajů o produkci odpadů v obdobných zařízeních předpokládat vznik následujících druhů odpadů:

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu

| Číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 05 03 | Kaly z lapáků nečistot | N |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Způsob nakládání s odpadem

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (nový zákon č. 185/2001 Sb. a jeho nových prováděcích předpisů – především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.).  Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. Režim nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů budou příslušně označena příslušnými štítky a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Místa či nádoby pro nebezpečný odpad musí odpovídat příslušnému nakládání s ním a budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a proti případným havarijním únikům znečišťujících látek.

Provozovatel parkoviště může být z hlediska třídění a zneškodňování odpadu podobného komunálnímu na základě písemné smlouvy zapojen do systému města. Pokud zapojen nebude a z hlediska dalšího zneškodnění či využití odpadu podobného komunálnímu nebude účelné tento odpad třídit, musí si provozovatel zažádat o souhlas příslušný orgán státní správy o možnost společného shromažďování tohoto odpadu.

### Ostatní výstupy

Hluk, vibrace

K navýšení hlukové zátěže zájmové lokality bude přispívat zvýšená aktivita během výstavby a v době vlastního provozu potom doprava na parkovišti pro návštěvníky zámku.

Problematikou hluku ve vnějším prostředí se zabývá hluková studie výstavby a po realizaci záměru , která je samostatnou částí Oznámení a je uvedena v příloze.

Hluková studie výstavby a provozu parkoviště byla zaměřena  na nejbližší oblast zájmové lokality. Byly provedeny kontrolní výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku ve zvolených referenčních bodech u nejbližších objektů. Vliv zeleně nebyl ve výpočtu uvažován.

Realizací projektovaného záměru nedojde k nadlimitnímu nárůstu ekvivalentní hladiny hluku ze stavebních prací i z provozu na novém parkovišti. Při samostatném uvažování provozu nového parkoviště se vypočtené očekávané ekvivalentní hladiny hluku v referenčních bodech pohybují do 48,1 dB. Nejvyšší přípustná hodnota hluku v denní době způsobená provozem na novém parkovišti v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb  - 50 dB -  nebude  v blízkém okolí překročena.  Ve vzdálenějších místech se dopad provozu na parkovišti na hlukové situaci okolí již výrazněji neprojeví.

### Doplňující údaje

Záření radioaktivní, elektromagnetické

Na novém parkovišti a nových komunikacích nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Zápach

Parkoviště nebude zdrojem zvýšeného zápachu.

# údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## Výčet nejzávažnějších environmentálních  rizik dotčeného území

Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat.

Zvláště chráněná území

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Přírodní rezervace, památky a parky:

Nejbližší přírodní park je Přírodní park VRCH Káčov vzdálený cca 2,2 km severně od zájmové lokality. Hranice Chráněné krajinné oblasti Český ráj je vzdálena cca 3,5 km východně. Stavební činnost při realizaci posuzovaného záměru  výše uvedená chráněná území neovlivní.

Významné krajinné prvky  (VKP)

Přímo na zájmové lokalitě se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek ani významný krajinný prvek vyjmenovaný v zákoně  č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejbližší krajinné prvky jsou : zámecký areál VKP 4, LBK 37 – koridor spojující VKP 4 se Sychrovskou bažantnicí.

Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Na zájmové lokalitě se nenachází žádný významný přírodní zdroj.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Území budoucí výstavby se nachází částečně v chráněné památkové zóně Mnichova Hradiště a v těsné blízkosti zámeckého areálu. To znamená, že dané území lze řadit mezi území historického, kulturního a archeologického významu.

Území hustě zalidněná

V okolí zájmové lokality se nacházejí obytné objekty, původně určené pro zaměstnance  zámku (objekty na jihovýchodní straně ulice V Lipách). V současné době dochází k dalšímu rozvoji výstavby objektů pro bydlení a to především severně a východně od zámeckého areálu. V návrhu územního plánu Města byly vyčleněny rozvojové plochy B20,B11 a B23 pro budoucí výstavbu cca 40 rodinných domů.

V okolí budoucího parkoviště  žije, v porovnání s jinými částmi města, málo obyvatel – jižně se nacházejí cca 4 rodinné domy. Nejbližší  hustě zabydlená území se nacházejí jihozápadním směrem (okolí ulice Dvorce – cca 300 m)  a západním směrem (ulice Budovcova – cca 400 m).

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Podnikatelské aktivity v blízkém okolí jsou minimální. Ulice V Lipách může být v turistické sezóně zatížena zvýšeným turistickým ruchem.

Staré ekologické zátěže

Na zájmové ploše není známá existence žádné staré ekologické zátěže týkající se odpadů, kontaminace zeminy či podzemních vod.

Extrémní poměry v dotčeném území

Žádné další extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.

## Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Ovzduší a klima

1) Klima

Na zájmové lokalitě ani v její těsné blízkosti se nenachází meteorologická stanice. Klimatologicky se okolí Mnichova Hradiště a místo areálu řadí do okrsku B3 tj. mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8 - 9 st. C a průměrný roční úhrn srážek kolísá od 500 do 700 mm.

2) Kvalita ovzduší

Nejbližší stanice měření kvality ovzduší se nachází v Mladé Boleslavi – jedná se o stanici ČHMÚ číslo 1437. Stanice je  vzdálena cca  13 km od areálu stavby a uvádění naměřených údajů z ní není příliš reprezentativní pro zájmovou lokalitu. Lze je však použít pro přibližný popis znečištění v dané oblasti.  Další měřící stanice  je v obci Kostelní Hlavno  - č. 1058 EKOTOXA, která měří imisní koncentrace oxidů dusíku. Vybrané údaje z naměřených hodnot za rok 2002 jsou uvedeny v následující tabulce.

Imisní situace v zájmové lokalitě v roce 2002

| Stanice | Průměrné koncentrace v µg/m3 |
| --- | --- |
|  | roční | max. denní | max. hodinové |
| SO2 |
| 1437 – Mladá Boleslav (B/U/R) | 9,4 | 54,8 (06.01.) | 73,7 (05.01.) |
| PM10 |
| 1437 – Mladá Boleslav (B/U/R) | 24 | 128,3 (06.01.) | 182,2 (23.04.) |
| NO2 |
| 1437 – Mladá Boleslav (B/U/R) | 22 | 73,8 (06.01.) | 116,8 (07.01.) |
| NOX |
| 1058 – Kostelní Hlavno (B/R/A) | 11 | 53,0 (07.01.) | - |

Poznámka:  	Klasifikace měřící stanice 	B/U/R:		typ stanice 		- pozaďová

typ zóny			- městská

charakteristika zóny 	- obytná

B/R/A:		typ stanice 		- pozaďová

typ zóny			- venkovská

charakteristika zóny 	- zemědělská

Voda

Povrchová voda ze zpevněných míst v okolí zámeckého areálu není v současné nikam odváděna což má za následek místní problémy s odtokem vod a to především v oblasti ulice Za Zámeckou zdí. Město připravuje realizaci projekt stoky „D“ pro odvod srážkových z této lokality. Ty budou svedeny městskou dešťovou kanalizací do potoka Nedbalka, který se vlévá do vodohospodářsky významného toku řeky Jizery. Lokalita výstavby se nenachází v zátopovém území. Zájmové území náleží do III. PHO vodního zdroje Káraný a do CHOPAV Severočeská křída.

Půda

Dle výpisu z katastru nemovitostí je lokalita plánované výstavby umístěna na ostatních plochách a na orné půdě, která patří do zemědělského původního fondu. Pro realizaci navrhovaného záměru bude  nutné vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dotčených parcelách.

Z prohlídky místa vyplývá, že plocha budoucího parkoviště se intenzivně využívá k zemědělské činnosti.

Vlastnosti půd jsou mimo jiné charakterizovány kódy bonitovaných – půdně ekologických jednotek (BPEJ). Pozemek parkoviště je zařazen dle katastru nemovitostí do kódu BPEJ 3.31.01 – třída ochrany IV. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ) je definována na základě agronomicky významných charakteristik klimatu, půdy a konfigurace terénu. Klasifikace respektuje základní agroekologické faktory pro hodnocení zemědělské půdy, charakterizuje kvalitu půd z hlediska zemědělské produkční schopnosti a zároveň i podmínek jejich nejúčelnějších využití. Svým způsobem bylo předpokládáno, že bonitační klasifikace bude prostřednictvím odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu ochraňovat zemědělskou půdu, tj. minimalizovat zábor a usměrňovat požadavky na odnětí k méně kvalitním půdám.

První číslice charakterizuje klimatický region, který má zcela zásadní vliv na kvalitu půdy. Číslo 3 značí klimatický region  T3 teplý, mírně vlhký. Konkrétně je definován ročním úhrnem srážek 550-650 (700) mm, s  pravděpodobností suchých vegetačních období 10-20%, průměrnou roční teplotou 8-9° C se sumou teplot nad 10° C 2500-2800.

Další dvojčíslí určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce (HPJ). HPJ je účelové seskupení půdních forem, vyjadřuje přibližně shodné základní vlastnosti půdy a to z hlediska především agronomického a ekologického. HPJ 31 se používá pro hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských horninách; bez štěrku až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních srážkách.

4. číslice je kód kombinace sklonitosti a expozice ke světovým stranám.

Poslední číslice je kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Kód 1 značí půdu bezskeletovitou až slabě skeletovitou hlubokou 60-120 cm.

V dalších fázích projektové přípravy bude zpracován podklad pro vynětí ze zemědělského půdního fondu, který bude obsahovat návrh skrývky kulturních vrstev půdy a jejich využití, výpočet odvodů za vynětí zemědělské půdy a vyhodnocení záborů.

.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Z hlediska geomorfologického členění ČR náleží dotčené pozemky k Hercynskému systému, subsystému Hercynských pohoří, provincii České vysočiny, subprovincii Česká tabule, oblast Severočeská tabule a geomorfologický celek Jičínská pahorkatina.

Širší zájmové území, které leží v České křídové tabuli, představuje komplex svrchnokřídových sedimentů s bazálními cenomanskými pískovci a svrchními vápnitými a jílovitými pískovci středního turonu. Pokryvné útvary jsou reprezentovány kvarterními fluviálními štěrky a písky údolní nivy řeky Jizery, které jsou většinou v různých mocnostech překryty aluviálními hlínami.

Hydrogeologické poměry závisí na charakteru a mocnosti pokryvných útvarů, litologickém složení skalního podloží a dispozicích k povrchovému toku. Komplex svrchnokřídových sedimentů se dvěma kolektory (propustnost puklinová) je dotovaný infiltrací a influkcí srážkových a povrchových vod průlinovým prostředím pokryvných útvarů.

Širší zájmové území je odvodňováno řekou Jizerou (hydrologické povodí č.poř.1 - 05 - 02).

Přímo na lokalitě budoucího parkoviště není znám žádný přírodní zdroj.

Členitost terénu a seismicita

Lokalita parkoviště je umístěna v rovinatém terénu. Nachází se v seismicky neaktivní oblasti.

Surovinové zdroje

V místě  navrhované stavby se  žádný významný přírodní surovinový zdroj nebo jiné přírodní bohatství nenachází.

Fauna a flóra

Zájmová lokalita se nachází na severním okraji města Mnichovo Hradiště. Spadá tedy fytogeograficky do oblasti středoevropské lesní květeny (Hercynicum). Oblast představuje středoevropský průměr - patří do oblasti zonální vegetace a květeny mírného pásma, tj. opadavého listnatého lesa - mezofytikum.

Z hlediska původní vegetace bez ovlivnění člověkem se nachází zájmová lokalita v oblasti dubo-habrových hájů (Carpinion betuli) . Tyto lesy zaujímaly nejůrodnější oblasti hnědozemí, kde byl vliv osídlení nejvyšší a proto se zachovaly jen ve zbytcích.

a) Stromy

Na jihozápadní hranici pozemku parkoviště u zámecké zdi  je jírovec maďal, dva keřové porosty jívy, podél stávající silnice Za Zámeckou zdí je stromořadí starších ovocných dřevin (jabloně, hrušně, třešeň). Podél ulice V Lipách je  stromořadí, které bude záměrem minimálně dotčeno. V prostoru stavby parkoviště  stromy nenacházejí.

b) Ostatní flóra a fauna na ploše budoucího parkoviště

Plocha budoucího parkoviště je oseta jetelovinou. Významní zástupci fauny a flóry zde nebyly zjištěny.

Fauna řešené lokality

Vzhledem k antropogenímu zatížení z okolí, způsobu současného využívání předmětných pozemků je prakticky vyloučena trvalá existence významnějších živočišných druhů na místě předpokládané stavby. Vlivem nepříznivých stanovištních podmínek je nízká nejen druhová diverzita, ale také populační hustota druhů, které zde mohou přežívat a vždy se bude jednat o běžné, nenáročné synantropní druhy.

Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce vlastních ploch výstavby parkoviště nebylo zjištěno, že by pozemek skýtal biotop pro široká přírodní živočišná společenstva. Rovněž u entomofauny lze očekávat řídký výskyt běžných polních druhů, které se na zájmovou lokalitu  dostávají z okolních pozemků.

Chráněné druhy živočichů a rostlin

Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž na tomto území  nebyl vyhlášen památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).

Krajina

Zájmové území se rozkládá v severovýchodní části města, východně od křižovatky ulic V Lipách a Za Zámeckou zdí. Dominantním prvkem je areál zámeckého parku, který se nachází západně od lokality parkoviště. Severním a východním směrem se rozkládají zemědělské pozemky. Jižním směrem se nachází urbanizované území, které se svažuje do centra města.

Ekosystémy

Lokalita výstavby parkoviště s hraničí s LBK 37 a VKP 4 (areálem zámku).  Přímo na samotné zájmové lokalitě (parkoviště) se nenachází žádný významný prvek ÚSES.

Veřejné zdraví

V této části města nejsou  průmyslové areály ani hlavní dopravní komunikace. Hustší městská zástavba se nachází cca 300 m  jihozápadním směrem – zde se však dopady posuzovaného záměru již nebudou výrazněji projevovat. Předpokládaný počet obyvatel, který bude záměrem (provozem parkoviště) ovlivněn je cca 20.

Hmotný majetek

Realizace záměru dle  projetu k územnímu řízení nebude vyžadovat demolice stavebních objektů.

Kulturní památky

Lokalita záměru sousedí s areálem zámeckého parku s ezámkem Mnichovo Hradiště a dalšími církevními stavbami – nejvýznamnější historickou a kulturní památkou města.

## Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Plánovaný záměr je situován do okolí zámeckého parku. Plocha budoucího parkoviště je v návrhu územního parku města Mnichovo Hradiště pro tento účel vymezena. Pozemky jsou vedeny jako zemědělská půda – bude zde nutné vyjmutí z půdního zemědělského fondu.

Pozemky se nenachází  na chráněném území ani na nich nebyl prokázán výskyt chráněné flóry a fauny.  V další fázi projektové přípravy bude navržen také projekt sadových úprav, které budou odsouhlaseny  příslušným orgánem státní správy a doporučujeme návrh konzultovat i s orgánem památkové péče. Na zájmové lokalitě se nenachází žádný významný krajinný prvek.

# Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a  odhad jejich významnosti

## Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na  veřejné zdraví a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Hlavní problémové okruhy

| Příslušná Kapitola | Předmět hodnocení | Kategorie významnosti |
| --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. |
| D.I.1. | Vlivy na veřejné zdraví |  | X |  |
| D.I.2. | Vlivy na ovzduší a klima | X |  |  |
| D.I.3. | Vliv na hlukovou situaci | X |  |  |
| D.I.4. | Vliv na povrchové a podzemní vody |  | X |  |
| D.I.5. | Vliv na půdu |  | X |  |
| D.I.6. | Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje |  |  | X |
| D.I.7. | Vliv na faunu a floru |  | X |  |
| D.I.7. | Vliv na ekosystémy |  | X |  |
| D.I.8. | Vliv na krajinu |  | X |  |
| D.I.9. | Vliv na hmotný majetek a kulturní památky |  | X |  |

I. -  složka mimořádného významu, je třeba ji věnovat pozornost

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů

III.-  složka méně důležitá,stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do  3 kategorií podle charakteru záměru, umístění a stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.

### Vlivy na veřejné zdraví

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě komunikací či provozu parkoviště mohla vznikat nějaká zdravotní rizika mimo působení hluku a emisí z liniových zdrojů. Samozřejmě riziko pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měly při plnění svých pracovních povinností dbát na příslušné pracovně - právních předpisy, s kterými je provozovatel seznámí.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

V nejbližších obytných domech bude realizací záměru ovlivněno asi 80 obyvatel (podél ulice V Lipách). V době provozu parkoviště budou okolní objekty částečně vystaveny  imisím z pojíždějících osobních aut a autobusů. Dále budou nejbližší objekty  zatíženy hlukem z parkoviště (cca 20 obyvatel).

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Dojde k mírnému navýšení hluku z dopravy. Hluk z dopravy bude pouze v denní době  a to především v turistické sezóně, kdy výrazně stoupá i počet návštěvníků zámeckého areálu.

Narušení faktorů pohody

Realizací parkoviště a následně jeho provozem bude v blízkosti narušen faktor pohody, a to především prašností a hlukem dopravních mechanismů při výstavbě. V době výstavby bude docházet i k určitému dočasnému omezování dopravy staveništním provozem v ulici V Lipách. Jako součást přípravy záměru je nutné vypracovat plán organizace výstavby tak, aby byly splněny limitní hodnoty hluku stanovené nař.vlády č.502/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při vlastním provozu parkoviště půjde především o hluk z dopravy. Pro účely posouzení vlivu hluku byla zpracována hluková studie, která je přílohou tohoto Oznámení. Její vyhodnocení je komentováno v kapitole D.I.3.  V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo.

Vlivy na obyvatelstvo

| VLIVY | TYP OVLIVNĚNÍ | ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU |
| --- | --- | --- |
| Hluk a prach při výstavbě | přímé, krátkodobé | nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná |
| Hluk z dopravy | přímé, trvalé | nepříznivý vliv na faktory pohody, zmírňující opatření jsou dostupná |

### Vliv na ovzduší a klima

Množství a koncentrace emisí

Zvýšené emise škodlivin vzniknou při vlastní výstavbě a rekonstrukci nových komunikací a při realizaci parkoviště  - především v důsledku vyšší prašnosti a činnosti dopravy a stavebních mechanismů. Jedná se o zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně zkrácena. Množství emisí při výstavbě již bylo specifikováno v kapitole  B.III.1.

Při vlastním provozu parkoviště budou vznikat emise z provozu automobilové dopravy související s existencí parkoviště. Do ovzduší bude emitována směs znečišťujících látek. Jedná se především o emise oxidu uhelnatého, oxidů dusičitého a  benzenu. Vyčíslení emisí z nárůstu dopravy v rámci provozu parkoviště a prodejny  je provedeno v kapitole B.III.1.

Množství a koncentrace imisí

Pro posouzení vlivu emitovaných znečišťujících látek na kvalitu ovzduším v zájmové oblasti byla vypracována rozptylová studie, která je uvedena v příloze tohoto Oznámení. Posouzení vlivu bylo provedeno v sedmi referenčních výpočtových bodech, které jsou umístěny u nejbližších obytných objektů a v okolí parkoviště.

Očekávaný nárůst hodnoty nejtoxičtější emitované látky - NO2 - bude  asi 0,6 µg/m3 pro krátkodobé hodinové imisní koncentrace.  Nejvyšší očekávané dlouhodobé imisní koncentrace  NO2 budou 0,0024 µg/m3  (průměrné roční imisní koncentrace). Toto platí pro nejnepříznivější případ, kdy bude parkoviště využito na 100 %. Vypočtená hodnota je v porovnání s platným imisním limitem (40 µg/m3) velmi nízká.  Obdobně lze hodnotit i emise dalších znečišťujících látek.

Zhodnocení vypočtených hodnot imisí z rozptylové studie:

Očekávané maximální nárůsty  ročních aritmetických  imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek  v zájmové oblasti  vlivem provozu nového zdroje nezpůsobí nárůst celkových imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek nad limitní hodnoty stanovené nařízením vlády č. 350/2002 Sb.

Význačný zápach

Očekávané imisní koncentrace znečišťujících látek z provozu parkoviště budou nižší než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující  látky dle zákona o ovzduší a budou také pod doporučovanými nejvyššími přípustnými imisními koncentracemi ve volném ovzduší (KHS). Proto lze předpokládat,  že se popisovaný záměr  nebude projevovat ani zvýšeným výskytem pachových látek ve svém okolí.

Klima stavbou ovlivněno nebude.

Jiné vlivy

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy.

### Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Pro posouzení dopadu realizace záměru a provozu parkoviště byla vypracována Hluková studie, která byla zaměřena  na nejbližší oblast zájmové lokality. Byly provedeny kontrolní výpočty očekávané ekvivalentní hladiny hluku ve zvolených referenčních bodech u nejbližších objektů.

Z hlukové studie vyplývá, že realizací projektovaného záměru dojde k mírnému zvýšení ekvivalentní hladiny hluku v zájmovém území. Při samostatném uvažování vlivu provozu na parkovišti budou očekávané ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb do 48,1 dB, tzn., že nejvyšší přípustná hodnota hluku v denní době způsobená provozem na novém parkovišti v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb  - 50 dB -  nebude překročena v žádném  v blízkém ani širším okolí.

Pro  výstavbu samotnou lze doporučit následující opatření:

- Jako součást přípravy záměru je nutné vypracovat plán organizace výstavby tak, aby byly splněny limitní hodnoty hluku stanovené nařízením vlády č.502/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu.

- V projektu sadových úprav uvažovat i s protihlukovou funkcí zeleně.

Další biologické a fyzikální charakteristiky

Na parkovišti a v prodejně potravin nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných,  nejsou známy.

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v následující tabulce:

Ostatní vlivy stavby

| VLIVY | TYP OVLIVNĚNÍ | ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU |
| --- | --- | --- |
| Hluk při výstavbě | přímé, krátkodobé | nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná |
| Hluk při provozu | přímé trvalé | minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná |

### Vliv na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Doprovodným jevem realizace parkoviště  je určité zamezení vsakování  dešťové vody do půdy. Jedná se o plochu parkoviště a o plochu příjezdové komunikace, která bude tvořena živično-betonovou směsí. Srážkové odpadní vody budou svedeny do městské dešťové kanalizace – stoky „D“. Vzhledem k menšímu rozsahu záměru můžeme předpokládat, že k významnému ovlivnění hladiny podzemních vod v zájmové lokalitě a v jejím okolí nedojde.

Změny hydrologických charakteristik

Vzhledem k menšímu rozsahu stavby však předpokládat, že ke změnám hydrologických poměrů nedojde.

Vliv na jakost vody

Vlastní realizace záměru neovlivní kvalitu vod podzemních nebo povrchových vod (mimo případy havárií, např. ropných látek, látek se změněným pH, apod.). Jakost kvality podzemních i povrchových vod může ovlivnit provoz parkoviště především látkami ropného charakteru. Pro eliminaci tohoto jevu doporučujeme zvážit realizaci  technického opatření  (instalaci odlučovače ropných látek). Srážkové vody z ploch, které nebudou ohroženy kontaminací ropnými látkami, budou svedeny přímo do zakryté retenční nádrže o objemu 66 m3  a dále do nově vybudované kanalizační přípojky do městské dešťové kanalizace. Produkce odpadních splaškových  vod se nepředpokládá.

Největší vliv na jakost odpadní vody mohou mít především srážkové vody z parkoviště,  neboť tyto vody mohou být kontaminovány látkami souvisejícími s provozem a údržbou těchto ploch. Jedná se zejména o těžké kovy, látky z otěrů pneumatik a koroze kovových částí automobilů.

Drobné úkapy spláchnuté dešťovou vodou budou zachycovány v lapolech. Při úniku menšího množství ropných látek bude vhodné použití sorpčního materiálu (Vapex, piliny apod.). Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se  nepředpokládá.

### Vliv na půdu

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Dle katastru nemovitostí je lokalita plánované výstavby umístěna na ostatních plochách, zahradách a orné půdě. Pro realizaci navrhovaného záměru bude nutné vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o zahrady a ornou půdu. Z prohlídky místa vyplývá, že celá plocha budoucího parkoviště je stále zemědělsky využívána.

Zábor půdy

Pro realizaci navrhovaného záměru bude nutný souhlas příslušného orgánu státní správy s vyjmutím půdy ze zemědělského půdního fondu. K žádosti o vynětí ze zemědělského půdního fondu bude v dalších stupních přiložen výpočet odvodů, který bude vycházet z přesné výměry záborů a z kódu bonitovaných – půdně ekologických jednotek (BPEJ) a návrh způsobu nakládání s kulturní vrstvou půdy.

Povrchové úpravy

Výstavba parkoviště a nových komunikací a inženýrských sítí bude vyžadovat zemní práce spojené se zakládáním stavby. Přebytečná hlušina bude odvezena na příslušnou skládku. U kulturní vrstvy půdy bude provedena skrývka a půda bude využita zejména pro rekultivační práce a sadové úpravy.

Znečištění půdy

K potencionálnímu znečistění půdy během provozu může dojít následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na parkovišti a komunikacích. K minimalizaci tohoto vlivu přispěje to, že povrch těchto ploch bude nepropustný a že bude dešťová voda z plochy parkoviště vedena přes odlučovač ropných látek.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Vlivem "zakrytí" ploch zpevněnými povrchy a zatravněním zbývajících ploch bude prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.

Shrnuto:

Dle návrhu územně plánovací dokumentace je plánovaná výstavba parkoviště  navržena do  plochy k tomuto účelu vymezené. V dalších fázích projektové přípravy bude zpracován podklad pro odnětí zemědělského půdního fondu, který bude obsahovat přesnou výměry potřebného vynětí, návrh skrývky kulturních vrstev půdy a jejich využití, výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy a vyhodnocení záborů.

### Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality.Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

Změny hydrogeologických charakteristik

Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality.

Vliv na chráněné části přírody

Nepředpokládá se výrazný  negativní vliv na chráněné části přírody a chráněná území.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.

### Vliv na faunu, flóru a ekosystémy

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů

Vlastní lokalita nového parkoviště  se nachází na orné půdě – plocha je stále intenzivně obdělávána.  Popis základního stavu flóry a fauny na předmětné lokalitě je popsán v kapitole C.II.

Z předběžné prohlídky místa budoucího parkoviště vyplývá, že se zde nachází pole oseté jetelem. V rámci výstavby bude tento porost zrušen, plocha zčásti zastavěna a na plochách určených jako zeleň bude založen porost z kulturních druhů rostlin. V oblasti plánované cesty pro pěší kolem zámecké zahrady se nacházejí dřeviny ( Jírovec maďal a 2 keře jívy), v oblasti výstavby nové komunikace je řada starších ovocných stromů. Z důvodů budoucí výstavby bude nutné tyto dřeviny pokácet. Před pokácením bude nutné požádat Městský úřad Mnichovo Hradiště o povolení ke kácení.

Projekt sadových úprav bude zpracován v dalších fázích projektové přípravy výstavby. Předběžně je plánováno, že zeleň bude mít funkci nejen estetickou, ale i izolační pro zmírnění případných nepříznivých vlivů parkoviště vůči obytné zástavbě. Projekt sadových úprav bude nutné projednat s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Návrh sadových úprav bude vypracován v souladu s technickými požadavky na výsadbu a požadavky dotčených orgánů státní správy. Návrh nových  druhů dřevin bude zpracován a přizpůsoben konkrétním klimatickým, pedologickým a hydrogeologickým podmínkám lokality.

Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce vlastních ploch výstavby nebylo zjištěno, že by areál skýtal biotop pro široká přírodní živočišná společenstva.

Chráněné druhy živočichů a rostlin

Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž v tomto území nebyl vyhlášen žádný památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).

Poškození ekosystémů

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v  jeho okolí. Realizace záměru bude probíhat na hranici VKP 4 – Zámecký park (lesní cesta a zpevněná cesta pro pěší). Při realizaci stavby doporučujeme používat takové technologické postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Při provozování parkoviště bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj.pohyb aut a návštěvníků), tak práce spojené s údržbou parkoviště (úklidové práce a péče o zelené plochy). V současném ekosystému budoucí plochy parkoviště se téměř nevyskytují žádní savci (možný je výskyt některých běžných hlodavců…) a chudá je rovněž avifauna. V nově upravených plochách zeleně je pravděpodobné usídlení některých běžných pěvců a drobných savců  vázaných na porosty dřevin a parkové plochy. Bude se zřejmě jednat o druhy, které jsou na člověka zvyklé a pohyb lidí a automobilů mohou poměrně dobře snášet.

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaná stavba  podstatný negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce.

Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce.

| VLIVY | TYP OVLIVNĚNÍ | ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU |
| --- | --- | --- |
| Emise z dopravy při výstavbě | přímé, krátkodobé | nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná |
| Prach a hluk při výstavbě | přímé, krátkodobé | nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná |
| Emise z dopravy v době provozu | přímé, | nepříznivý vliv malý, očekávané emise z dopravy po navýšení dopravy lze hodnotit jako nízké |
| Vliv na jakost povrchové vody | Přímé | nepříznivý vliv minimální, zmírňující opatření jsou dostupná (lapoly …) |
| Půda v areálu | Přímé | nepříznivý vliv- nutnost odnětí ze ZPF příznivý vliv – sadové úpravy. |
| Vliv na flóru a faunu v době výstavby | Přímé | většina stávající flóry a fauny bude z pozemku odstraněna, nevyhnutelně nepříznivý vliv, kompenzační opatření jsou možná |
| Vliv na flóru a faunu v době provozu | nepřímé | minimální nepříznivý vliv imisí v okolí |

### Vlivy na krajinu

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“

Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy v našich středoevropských podmínkách výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách.

Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny.

Určení typu krajinného rázu a jeho prostorové vymezení:

Popis současného stavu širšího území:

Město Mnichovo Hradiště je menší městské sídlo, které je umístěna na levém břehu řeky Jizery. V okolí města se nachází většinou intenzivně využívaná zemědělská půda.

Popis a vyhodnocení přírodních podmínek území a jeho typických ekosystémových režimů:

Zájmové území se rozkládá v severní  části města, jedná se o příměstskou část s dominantním podílem historických a církevních staveb. Výstavba parkoviště je plánována  na orné půdě. V blízkém okolí se nacházejí novostavby rodinných domků. Krajinou zónu území je možné charakterizovat jako zónu příměstskou s historickými památkami a objekty pro bydlení.

Popis a vyhodnocení krajinotvorných způsobů využívání území:

Zemědělství a lesnictví

Severním a východním směrem leží rozsáhlé zemědělské pozemky.

Sídelní funkce

V  zájmové lokalitě se nachází individuální obytná zástavba  - největší rozvojové plochy pro bydlení se nacházejí jihovýchodním směrem.

Charakteristika daného krajinného rázu:

Celkový architektonický výraz krajinného rázu se realizací záměru výrazně nezmění (pohledové poměry zůstanou zachovány) – předmětem záměru nejsou výškové stavby. Záměr je situován na plochy navržené územním plánem města k danému účelu, můžeme vliv na krajinu hodnotit jako akceptovatelný.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Realizací záměru  budou zasaženy architektonické a archeologické památky a další lidské výtvory. Stavební činnost bude probíhat v okolí zámeckého areálu a v  památkové zóně města ( lesní cesta , zpevněná cesta pro pěší).

Při provádění především zemních – výkopových prací musí být náhodné archeologické nálezy  oznámeny příslušnému státnímu orgánu s tím, že v případě nálezu budou práce okamžitě zastaveny a to do doby prohlídky místa organizací oprávněnou archeologické průzkumy provádět.

## Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Vliv na dopravu

Při realizace záměru dojde k dočasnému zvýšení dopravního ruchu v důsledku pojezdu nákladních vozidel a staveništních mechanismů. Dobrou organizací prací lze tuto zátěž minimalizovat.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Po ukončení výstavby a zahájení provozu parkoviště se nepočítá s následnými dostavbami a úpravami v zájmové lokalitě.  Budou pouze dokončovány sadové úpravy, které budou mít příznivý vliv na estetický vzhled celé stavby a na  životní prostředí okolí.

Rozvoj navazující infrastruktury

Realizací záměru  nebude ovlivněn.

Vliv na estetické kvality území

Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat následující:

a) Vybraná lokalita pro výstavbu parkoviště je v souladu s návrhem územního plánu města.

b) Navrhovaná stavba bude řešena po stránce technické i estetické na standardní evropské úrovni pro objekty tohoto typu.

c) Pro eliminaci negativního  estetického vlivu (pohled na zpevněnou plochu parkoviště) bude zpracován v další projektové dokumentaci projekt sadových úprav.

Vliv na rekreační využití krajiny

Realizací záměru (lesní cesty, zpevněné cesty pro pěší) se zlepší podmínky pro rekreační využití okolí zámeckého parku.

Biologické vlivy

Stavba nebude mít žádné následné vedlejší biologické vlivy na prostředí.

Možnost přeshraničních vlivů

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru se přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav životního prostředí nepředpokládá.

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční využití území je uvedeno v následující tabulce:

Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území

| VLIVY | TYP OVLIVNĚNÍ | ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU |
| --- | --- | --- |
| Pojezdy při výstavbě | přímé, krátkodobé | nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná |
| Doprava při provozu | přímé | Malý nepříznivý vliv |
| Vliv na estetické kvality území | dlouhodobý | nepříznivý vliv - pohledové podmínky budou eliminovány sadovými úpravami parkoviště |

## Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Možnosti vzniku havárií

- požár

- poruchy  kanalizace

- dopravní havárie

- úniky ropných látek

- bomba - teroristický útok

Dopady na okolí

Při dodržení běžných bezpečnostních opatření dle platných norem a předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi nízká.

## Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Územně plánovací opatření

- Z hlediska stávajícího územního plánu  je předmětné území pro parkoviště  zařazeno do   ploch vymezených pro funkci zemědělských aktivit. V návrhu územního plánu města Mnichovo Hradiště, který je v současné době v režimu projednávání,  je předmětná plocha vymezena pro funkci parkoviště pro návštěvníky zámku.

Technická a další opatření

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném Oznámení  jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v projektu, ve fázi stavebního povolení či ve fázi kolaudace.

Opatření - ochrana vod:

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat především z hlediska možných úkapů ropných látek.

- Čisté srážkové vody ze zpevněných ploch, kde se nepředpokládá jejich kontaminace, budou svedeny přímo do retenční nádrže a do městské dešťové kanalizace a dále do potoka Nedbalka potoka  a Jizery.

- U parkovišť a komunikací, kde je možnost kontaminace srážkových vod látkami škodlivými vodám vybudovat nepropustnou plochu, sklon páteřních a větvových dešťových kanalizací vést v přirozeném spádu přes čistící zařízení (záchyt ropných látek).

- Provádět pravidelnou kontrolu a čištění lapolu.

- V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat hydrotechnické výpočty a odsouhlasit kapacity navazujících kanalizačních systémů.

Opatření - půda:

- Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.

- Kulturní vrstvu půdy  ze stavebního pozemku sejmout a využít pro sadové úpravy.

- Pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu si vyžádat souhlas příslušného orgánu státní správy.

Opatření - ovzduší:

- Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

- Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a komunikací v nejbližším okolí

Opatření - hluk:

- Jako součást přípravy záměru je nutné vypracovat plán organizace výstavby tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty hluku stanovené nařízením .vlády č.502/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu.

Opatření z hlediska ochrany přírody:

- Požádat příslušný orgán státní správy o povolení ke kácení u dřevin, které bude nutné z důvodu realizace záměru  pokácet.

- V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpracovat návrh ozelenění celého areálu a příslušné sadové úpravy, které budou projednány s příslušnými orgány státní správy. Návrh bude respektovat využití stávajících dřevin, plocha zeleně bude projektována tak, aby zvyšovala ekologickou stabilitu území a plnila funkci estetickou. Při realizaci ozelenění zvážit řešení tak, aby zeleň plnila i funkci protihlukovou.

- Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území).

Opatření v oblasti odpadového hospodářství:

- Odpady předávat pouze osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu a mál této činnosti oprávnění.

- Terénní úpravy provádět pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu jako zařízení na využití odpadu na povrchu terénu.

- Upřednostňovat materiálové a dále energetické využití odpadů před jejich odstraněním

- Směsný komunální odpad předávat k odstranění po vytřídění využitelných složek.

- Případné společné shromažďování odpadů s návazností společného využití nebo odstranění je  možné pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu.

Ostatní opatření:

- Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody

Kompenzační opatření

- Imise hluku a znečišťujících látek z provozu parkoviště kompenzovat vhodnými opatřeními - především sadovými úpravami tak, aby tato zeleň plnila nejen estetickou, ale i protihlukovou a protiimisní funkci..

- Za pokácené stromy provést náhradní výsadbu v souladu s požadavky příslušného orgánu státní správy.

Preventivní opatření

- Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami.

- Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť a ploch, provádět pravidelná školení pracovníků.

- Provádět pravidelné kontroly  kanalizace.

- Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením.

- Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných norem.

.

## Charakteristika použitých metod prognózování  a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Při hodnocení vlivu záměru „Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichov Hradiště “ byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů  tohoto Oznámení. Pro účely hodnocení vlivu stavby a provozu parkoviště z hlediska  hluku byla zpracována hluková studie. Pro posouzení imisního přínosu byla vypracována rozptylová studie. Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.

Právní normy:

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

- Zákon č.521/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

- Zákon č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27. listopadu 2000, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb.

- Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí

- Zákon č.254/2001 Sb.,  zákon o vodách

- Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

- Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí

- Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČVR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

- Zákon č. 185/2001  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva ŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- Zákon č.157/1998 Sb., o chemických látkách ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva ŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů…

- Nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

- Nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování

- Nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

- Vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity…

Použitá literatura:

Tuček F., Chudoba J., Koníček Z. : Základní výpočty v technologii vody, SNTL Praha 1977

Jokl M, Kočí J. : Výstavba jako faktor životního prostředí, SNTL Praha 1986

Pitter P.: Hydrochemie, skriptum VŠCHT Praha, SNTL Praha 1980

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2001, ČHMÚ 01

Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2001, ČHMÚ

Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"

Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, červen 1991

Příslušné ČSN

CR PROJECT: Dokumentace k územnímu řízení „Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště, duben 2004

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byly dále konzultace se zástupci provozovatele, projektové organizace, zástupci samosprávných a státních orgánů a prohlídka místa stavby.

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité metody a základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů.

Metody použité při hodnocení vlivů stavby.

| Vliv | Metoda hodnocení | Základní podklady |
| --- | --- | --- |
| Imisní zatížení provozu | Rozptylová studie - Metodika SYMOS 1997 - verze 2003 | Větrná růžice, MEFA 02 – emise z dopravy |
| Hluk z provozu a dopravy | Hluková studie | Odhad dopravní intenzity |
| Fauna | Místní šetření | Literární podklady |
| Flóra | Místní šetření | Literární podklady |

## Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Nebyl proveden hydrogeologický, pedologický a radonový průzkum.V dalších přípravných fázích před výstavbou bude nutné projednat a odsouhlasit s příslušnými orgány  zásah a kompenzační opatření do stávající zeleně především z hlediska funkce estetické, protihlukové a protiimisní.

# Porovnání variant řešení záměru

Popis navržených variant řešení

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho podnikatelským záměrem.

Další srovnávací varianty řešení jsou v tomto případě do značné míry formální.

Uvažované varianty jsou:

1. 	Varianta A -  bez projektu (nulová varianta, no-action)

2. 	Varianta B - realizace stavby v souladu s návrhem územního plánu a použitím všech opatření ke zmírnění negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (ekologicky optimální varianta)

1. Varianta A  - bez činnosti

Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu. V praxi to znamená ponechat možnost parkování návštěvníků zámku v ulici V Lipách nebo v poměrně vzdálených parkovištích v centru města.

2. Varianta B – realizace stavby

Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:

- plocha je velikostí vhodná pro plánovanou výstavbu a je ve vlastnictví oznamovatele

- zvýší se rekreační využití okolí zámeckého parku

- zvýší se úroveň parkování návštěvníků zámeckého areálu

- zvýší se průjezdnost ulice V Lipách v turistické sezóně

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.

# Závěr

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  je záměr „Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště“ zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).  Záměr je začleněn do bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy;  areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2“. Příslušný správní orgán je Krajský úřad Středočeského kraje.

Předložené Oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, projektové dokumentace, legislativních předpisů, prozkoumanosti základních složek životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území. Záměr je v souladu s návrhem územního plánu města a po jeho schválení se zde může realizovat plánovaný záměr (realizace parkoviště). Na základě výše zpracovaného Oznámení je patrné, že záměr bude mít určitý nepříznivý vliv z hlediska  emisí znečišťujících látek ovzduší z provozu na parkovišti.  Očekává se také mírný nárůst hluku z dopravy na parkovišti. Očekávané imisní zatížení v okolí  a  navýšení hlukové zátěže na hranici území pro bydlení nepřekročí limitní hodnoty stanovené právními předpisy.

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem rozvoje automobilové dopravy a nelze je zcela vyloučit. V silách investora záměru je použít všech dostupných prostředků pro snížení těchto vlivů a již v projektové dokumentaci je možné počítat s použitím kompenzačních a eliminačních opatření pro zmírnění negativního dopadu záměru na okolí vhodnou realizací sadových úprav.

Zpracovatel Oznámení záměru „ Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště“ při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.

# Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Město Mnichovo Hradiště plánuje realizaci projektu „Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště“, který obsahuje úpravu uličního prostoru v okolí ulice V Lipách, výstavbu nové silniční komunikace v ulici Za Zámeckou zdí, výstavbu nové zpevněné cesty pro pěší podél zámecké zdi z vnější strany, výstavbu lesní cesty pro pěší od jízdárny v zámeckém parku ke křižovatce ulic V Lipách a Zámecké, realizaci nového parkoviště pro návštěvníky zámku a veřejné osvětlení v daném území. Lokalita plánované výstavby se nachází v okolí areálu zámeckého parku.

Základní údaje o investorovi stavby:

Investor : 			Město Mnichovo Hradiště

IČO: 				002 38 309

Sídlo :				Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Oprávněný zástupce:	Pan Jaroslav Myška - starosta města Mnichovo Hradiště,

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, tel.: 326 772 203

Vzhledem k tomu, že plocha  parkoviště bude mít plochu nad 1000 m2, musí být provedeno zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní. Nové parkoviště bude mít kapacitu 140 stání pro osobní automobily a 5 stání pro autobusy. Parkoviště bude sloužit pro návštěvníky zámku a bude přístupné z ulice V Lipách a po místní komunikaci ze směru od Podolí.  Vjezd na parkoviště bude jednosměrný z ulice V Lipách, jednosměrný výjezd bude na nově vybudované prodloužení ulice Za Zámeckou zdí.  Součástí realizace parkoviště budou příslušné sadové  úpravy.

Půda

Parkoviště a nová silniční komunikace je plánována na pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí uvedeny jako orná půda - bude nutné požádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Doprava

Dopravní přitížení místní komunikační sítě bude záležet na množství motorizovaných návštěvníků zámku  a to jen v turistické sezóně, kdy dochází k vysokému nárůstu návštěvníků historických a kulturních památek. Vliv dopravy vůči stávající obytné zástavbě a okolí byl zkoumán z hlediska vlivů na znečištění ovzduší a z hlediska hluku

Hluk

Provozem parkoviště dojde v nejbližším okolí k mírnému nárůstu hluku z dopravy. Z hlukové studie vyplývá, že přínos hlukových emisí z parkoviště se u okolních obytných objektů  neprojeví překročením nejvyšší přípustné hodnoty hluku 50 dB. (Očekávané maximální hodnoty budou cca 48,1 dB)

Znečištění ovzduší

Nárůst průměrných ročních  imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek bude velmi nízký a výrazně neovlivní stávající kvalitu ovzduší v zájmové lokalitě. (Očekávané maximální   přírůstky průměrné roční imisní koncentrace způsobené provozem parkoviště a nové silnice jsou: pro benzen 0,0012 µg/m3, pro NO2  0,0024 µg/m3 a pro CO  0,039 µg/m3. Limitní hodnoty jsou: pro benzen 5 µg/m3, pro NO2  40 µg/m3 a pro CO  10000 µg/m3 por denní 8 hodinový klouzavý průměr.)

Voda

Odvod odpadních dešťových vod z parkoviště a ostatních  zpevněných ploch  bude proveden do nově projektované městské dešťové kanalizace – do stoky „D“ přes uzavřenou retenční nádrž.

Odpady

Odpady budou po vytřídění nebezpečných a využitelných složek předávány oprávněné osobě k odstranění.

Ostatní

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí není předpoklad jejich výrazného ovlivnění. Realizací stavby bude zajištěna možnost bezpečného parkování pro návštěvníky zámku, zlepší se průjezdnost ulice V Lipách v turistické sezóně, zlepší se podmínky pro pěší vybudováním nových chodníků, zpevněných cest a lesní komunikace pro pěší.

Plánovaný záměr  je v souladu s návrhem územního plánu města – plocha parkoviště je pro tento účel vymezena

Hodnocená stavba zásadně nenarušuje životní prostředí  a lze ji doporučit k realizaci.

Výřez mapy města Mnichovo Hradiště s vyznačením umístění parkoviště,

měřítko 1 : 4150

# Přílohy

Seznam samostatných příloh:

Příloha č.1:	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha č. 2:	Rozptylová studie

Příloha č. 3:	Hluková studie

Seznam obrazových příloh:

Příloha č.4:	Fotodokumentace  - pohled na zájmovou lokalitu (stav duben 2004)

Seznam výkresové  části:

Výkres č.1:	Zkvalitnění obslužnosti zámku Mnichovo Hradiště – zákres do katastrální mapy, měřítko 1 : 1000

Datum zpracování oznámení : 		27.4.2004

Jméno a příjmení zpracovatele : 		Ing. Karel Kolář

Bydliště:					Vackova 383

463 13 Liberec

Telefon/fax:					485 134 724

Mobil:						607 187 757

E – mail: 					ekoline.lbc@tiscali.cz

…………...................................

Ing. Karel Kolář

osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 18522/1806/OPVŽP/95

# Text boxes

P

P