Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon,fax: 565323942        Mobil: +420602476567        E-mail: jcharouzek@email.cz

# OZNÁMENÍ

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění zákona,

v rozsahu dle přílohy č. 3.

Název: 	Lakovna Geomine a.s., Příbram

Investor: 	Geomine a.s.

Husova 570

261 02 Příbram – Březové Hory

V Pelhřimově prosinec 2014

## LAKOVNA GEOMINE a.s., PŘÍBRAM

# OZNÁMENÍ

# podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění zákona,

# v rozsahu dle přílohy č. 3.

Vypracoval:			Ing. Josef Charouzek

#### Oprávněná osoba: 		Ing. Josef Charouzek

Osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999.

Prodloužení autorizace č.j. 101374/ENV/10 ze dne 17.12. 2010.

OBSAH :

Strana

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI						               6

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU									   7

B.I. Základní údaje									               7

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1					               7

2. Kapacita (rozsah) záměru									   7

3. Umístění záměru										   7

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry					   7

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a      7

hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru				    8

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení			  11

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků						  11

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato    11

rozhodnutí vydávat

B.II. Údaje o vstupech										  13

1. Půda											  13

2. Voda											  13

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje							  14

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu						  15

5. Doplňující údaje										  15

B.III. Údaje o výstupech									  16

1. Emise do ovzduší										  16

2. Odpadní vody										  20

3. Odpady											  20

4. Ostatní výstupy										  22

5. Doplňující údaje										  25

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	  26

C.I. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území	    26

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které	  27

budou pravděpodobně významně ovlivněny

1. Ovzduší											  27

2. Vody											  33

3. Půda											  34

4. Geomorfologie a geologie									  35

5. Horninové prostředí a přírodní zdroje							  37

6. Fauna a flóra										  39

7. Ekosystémy											  39

8. Krajina											  41

9. Obyvatelstvo										  41

10. Hmotný majetek, kulturní památky							  41

ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 	  42

PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti			  42

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci					  48

3. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice			  48

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů       48

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytli při

specifikaci vlivů										  50

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU					    51

ČÁST F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE                                                                                                52

- Mapová a jiná dokumentace								    52

- Další podstatné informace oznamovatele                                                                        56

ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO                     57

CHARAKTERU

ČÁST H.  PŘÍLOHA										     60

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

I. ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ                                                                           62

Ú V O D

Ve stávajícím areálu společnosti Geomine a.s., Příbram je řešena nová výrobní hala do jejíž části má být realizována vestavba technologie  práškové lakovny.

Navrhovaná varianta stavby - záměru je pak předkládaná k posouzení jako jediná.

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	Ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	Ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

KHS		Krajská hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

KÚ		krajský úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

OUER		evropská pachová jednotka

VKP               významné krajinné prvky

BK		biokoridory

BC		biocentra

DOSS		dotčené orgány státní správy

EVL		evropsky významné lokality (NATURA 2000)

PO		ptačí oblasti (NATURA 2000)

##### ÚDAJE O OZNAMOVATELI.

Obchodní firma :

Geomine a.s.

Husova 570,

261 02 Příbram

IČ 27657191         DIČ CZ27657191

DIČ:	CZ25947699

Sídlo oznamovatele:

Geomine a.s.

Husova 570,

261 02 Příbram

Umístění záměru:

Areál firmy Geomine a.s.

Husova 570

261 02 Příbram VI – Březové Hory

Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Vít Voláček – předseda představenstva

V jednání zastupuje: Ing. Aleš Janoušek, INTEGRA Pelhřimov

tel.: +420  606 604 621

Zpracovatel oznámení:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ  18312 594         DIČ  CZ 461006129

tel/ fax: 565 323 942, mobil 602 476 567

E- mail: jcharouzek@email.cz

B.   ÚDAJE  O ZÁMĚRU.

B.I. Základní údaje :

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Lakovna Geomine a.s., Příbram

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zák. č. 49/2010 Sb. se jedná o záměr z kategorie II, položka 4.2. Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500  000 m2/rok celkové plochy úprav.

Záměr bude tedy posuzován ve zjišťovacím řízení, kde příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí.

2. Kapacita (rozsah ) záměru:

Nová lakovna:

Celková plocha úprav:  		250 000 m2/rok

Spotřeba  barev – PNH:		37,500 t/rok

Maximální hmotnost dílu:		200 kg

Provoz ve 2 směnách			max. 4000 h/rok;

Počet zaměstnanců: 10 (5 na směnu).

3. Umístění záměru :

Kraj:					Středočeský

Okres : 				Příbram

Obec s rozšířenou působností:	Příbram

Obec: 					Příbram – Březové Hory

Katastrální území :			Březové Hory

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.

Charakter stavby:	stavba nové haly lakovny s vestavbou technologie práškové lakovny.

Odvětví:  průmysl

Jedná se o stavbu nové haly a vestavbu technologie nové linky práškové lakovny a předúpravy dílů do části této nové výrobní haly ve stávajícím výrobním areálu provozovatele lakovny tj. Geomine a.s, Husova 570, 261 01 Příbram 1. Nová hala půdorysných rozměrů 40 x 30 m bude ze ¾ plochy využita pro technologii lakovny z ¼ pro kancelářské a technické zázemí.

Možnost kumulace s jinými záměry – není nutná  v nové hale jsou řešeny posuzovaným záměrem dostatečné skladovací kapacity pro vstupní suroviny, inženýrské sítě, komunikace apod.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí.

Předkládaný záměr řeší stavbu nové výrobní haly s vestavbou nové linky práškové lakovny a linky předúpravy dílů  na parcele č. 67/10 ve stávajícím areálu firmy Geomine a.s., Příbram v k. ú. Březové Hory.

Umístění záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na vhodné plochy pro stavbu výrobní haly do níž bude osazena nová linka lakovny, dobrou dopravní dostupnost a již vybudované potřebné zázemí včetně inženýrských sítí.

Záměr je zpracován v jedné variantě.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Realizace tohoto záměru proběhne v území k tomuto účelu určeném územním plánem města – stávající zastavěné území výrobními halami firmy Geomine a.s., Husova 570, Příbram.

Ve stávajícím areálu firmy bude provedena stavba nové výrobní hala a následně vestavba nové technologické linky práškové lakovny včetně předúpravy dílů do této výrobní haly.

Do areálu je přiveden zemní plyn STL přípojkou na veřejnou distribuční sít´, pitná voda z vodovodu v areálu (městský vodovod), elektrická energie kabelovou přípojkou z rozvodu v areálu, kanalizace –napojením na stávající kanalizaci v areálu (na městskou kanalizaci ukončenou ČOV).

Nová lakovna na práškové barvy bude využívána na lakování ocelových a jiných dílů.  Kapacita nové práškové lakovny 250 000 m2 /rok celkové plochy úprav. Provoz je uvažován ve dvou směnách -  4000 h/rok.

Na lince práškové lakovny budou používány tyto provozní hmoty a chemikálie:

- Práškové barvy CPC 20, IGP				max. 37,500 kg/rok

Linka nanášení práškového plastu je situována do nové výrobní haly v areálu Geomine a.s., Příbram. Pro zabezpečení stanoveného provozního souboru bude linka vybavena:

- předúprava dílů – tunel s postřikovacím zařízením

- sušicí pecí

- kabina nanášení PP

- vytvrzovací pecí

- podvěsným dopravníkem

- příslušenstvím (zneškodňovací stanice technologických vod)

Na lince bude prováděn převážně nástřik dílů s výměnou filtračních  jednotek pro hlavní barvy a využitím zachyceného prášku pro další použití.

Součástí lakovny je nová zneškodňovací stanice odpadních vod  (neutralizační stanice) s objemem reaktoru 1 m3/ proces (2 hod).

Popis zařízení

1. Tunel postřikovacího stroje

Předúprava dílů bude prováděna v tunelu průjezdného postřikovacího stroje. Ošetřované díly zavěšené na dopravníku projíždějí postřikovacím tunelem, kde je osazena procesní vana odmaštění s Fe fosfátem objemu 3 500 l. Pracovní roztok je stříkán na díly a stéká zpět do zásobní nádrže. Odmaštění probíhá při teplotě lázně 55oC a trvá cca 120 s. Objem procesní vany je ohříván plynovým hořákem instalovaný výkon 200 kW s výměníkem. Palivo zemní plyn spotřeba průměr 9,0 Nm3/h. Spaliny jsou odváděny komínem nad střechu. Následuje oplach vodou 1 st., oplach 2  st. Pasivace je prováděna postřikem – pracovní lázeň je v operační vaně objemu 3500 l a po postřiku stéká zpět do operační vany. Pasivační lázeň je ohřívána z výměníku. Za pasivací následuje oplach demi vodou. Na oplachové vody jsou zde osazeny 2 nádrže objemu každá 1100 l. Objem všech procesních van je v součtu 7,0 m3.  Přenos materiálu mezi vanami zajišťuje podvěsný dopravník (portálový dopravník). Odsávání van je prováděno odsávacím ventilátorem o výkonu 6500 m3/h do pracovního prostředí haly.

Procesní vana je naplněna pracovním roztokem, který se v rámci procesu vyčerpává a přenáší na výrobku do oplachových van. Proto dochází k pravidelnému doplňování chemikálií a vody do procesních van a pro vyčerpání pracovního roztoku je tento z procesní vany odčerpán a předán oprávněné osobě k likvidaci jako nebezpečný odpad (cca 2 x ročně). Oplachové vany jsou průběžně doplňovány vodou – DEMI vodou. Obsah oplachových van je obměňován a v pravidelných intervalech likvidován na stávající zneškodňovací stanici.

- Sušicí pec

Odmaštěné díly z linky předúpravy jsou podvěsným dopravníkem přeneseny do sušicí pece. V sušící komoře dochází k vlastnímu sušení dílců horkým vzduchem. Pec je vytápěna jedním  hořákem na zemní plyn o instalovaném tepelném výkonu 200 kW, spotřeba zemního plynu max. 20,0 Nm3/h, průměr 6,1 Nm3/h. Ohřev horkého vzduchu pro sušárnu probíhá ve výměníku osazeném na střeše sušárny. Spaliny jsou odváděny komínem DN 250 mm, výšky 9,5 m nad střechu haly. Vzduchotechnický rozvod zajišťuje odvod části horkého vzduchu ze sušící komory. Je tvořen potrubními rozvody napojenými na výtlačné potrubí oběhových ventilátorů. Ve výtlačném potrubí je instalována klapka pro regulaci průtoku vzduchu. Výtlak je napojen na vzduchotechnické potrubí tvořící součást vzduchotechniky. Vzduch je odváděn vzduchotechnickým potrubím nad střechu haly. Výkon ventilátoru 3 300 m3/h. Usušené díly jsou ze sušicí pece k další operaci přesouvány pomocí poděsného dopravníku. Provoz pece cca 12 h/den, 3060 h/rok.

3. Kabina nanášení PNH

Kabina je konstruována pro nanášení práškových nátěrových hmot (PNH) na výrobky dopravované na podvěsném dopravníku za použití ručního aplikačního zařízení. Kabina se skládá ze dvou hlavních částí – pracovní komory a filtračního modulu. Jedná se o nerezovou kabinu, ve které je pracovníky prováděno vlastní nanášení práškového plastu. Prášek, který mine stříkaný předmět, je měkkým proudem odpadního vzduchu vynášen do odsávacího kanálu a vstupuje do filtračního boxu. Tam je rozdělen rovnoměrně na jednotlivé filtrační patrony. Filtrační box je osazen polyesterovými filtry (větší filtrační plocha, větší životnost). Ve filtračních patronách se odloučí prášek z proudu vzduchu, takže odpadní vzduch může být jako čerstvý vracen do pracovního prostoru haly. Prášek, který je v průběhu čištění oklepáván z filtračních patron tlakovými rázy, je shromažďován v zásobníku prášku z něhož je možné PNH použít zpět k nástřiku. Odsávaný vzduch je přes filtry přiváděn zpět do pracovního prostoru lakovací kabiny – bez kontaktu s vnějším ovzduším.

Podrobný popis kabiny je uveden v dokumentaci dodavatele. Filtrační modul je zaměnitelný pro různé barvy používané v kabině.

4. Vytvrzovací pec

Vytvrzovací pec slouží k vytvrzení práškového plastu naneseného na dílce v kabině nanášení PNH. Použita bude průjezdná vytvrzovací pec do níž je zboží dopravováno na podvěsném dopravníku přímo z kabiny nanášení PNH. Základní části vypalovací pece tvoří průjezdná komora a strojovna pece.

Průjezdná komora

V komoře dochází k vlastnímu vytvrzení práškového plastu působením horkého vzduchu. Je vytvořena ze samonosných izolovaných panelů. Pec je konstruována se vstupním a výstupním otvorem. Ve stropních panelech jsou instalovány nosníky pro uchycení dráhy podvěsného dopravníku. Ve stěnách komory jsou instalovány teplotní čidlo a omezovač teploty.

Strojovna pece

Strojovna pece zajišťuje ohřev vzduchu pro vytvrzování a jeho dopravu do/z průjezdné komory. Je tvořena skříní sestavenou z izolovaných panelů v rámech. Skříň je rozdělena přepážkou na sekci ohřívací a sekci ventilátorovou.

Strojovna je umístěna na boku pece a je vybavena plynovým hořákem o instalovaném tepelném výkonu 200 kW. Palivo zemní plyn. Spotřeba plynu max. 20,0 Nm3/h, průměr 13,0 Nm3/h. Ohřev horkého vzduchu pro vytvrzovací pec probíhá ve výměníku. Spaliny jsou odváděny komínem DN 250 mm, výšky 9,5 m nad střechu haly.

Ve ventilátorové sekci jsou umístěny oběhové ventilátory a čidla tlaku umístěná na výtlačné straně ventilátorů. Vzduch nasávaný do ohřívací sekce otvorem z průjezdné komory ve výměníku ohříván a je pomocí oběhových ventilátorů přiváděn do vytvrzovací pece. Pec je odvětrána komínem nad střechu haly. Odváděné množství vzdušiny max. 3300 Nm3/h.

Regulace teploty

Provoz hořáku je plynule regulován regulátorem teploty na základě teploty měřené čidlem v průjezdné komoře. Provoz pece 12 h/den, 3060 h/rok.

5. Podvěsný dopravník

Podvěsný dopravník je určen k dopravě dílců přes jednotlivé části linky, ve kterých jsou prováděny technologické operace. Nově bude doplněna část dopravníku mezi novou vanovou linkou, průjezdnou suškou , kabinou nanášení PNH a vytvrzovací pecí.

6. Příslušenství

DEMI stanice

Stanice zajišťuje výrobu DEMI vody. Jedná se o stávající zařízení, které vyrábí DEMI vodu na principu ionexů.

Odstavná neutralizační stanice

Odpadní vody určené ke zneškodňování jsou shromažďovány v záchytné nádrži oplachových vod nebo záchytné nádrži kyselých koncentrátů. Do záchytné nádrže oplachových vod o objemu 1,5 m3 jsou přiváděny oplachové vody po odmaštění a vody z údržby pracoviště předúprav a zneškodňovací stanice jakož i vody z lázně pasivace. Do záchytné nádrže kyselých koncentrátů o objemu 1,5 m3 je přiváděna vyčerpaná provozní lázeň kyselého odmašťování. Oplachové vody a koncentráty jsou z příslušných záchytných nádrží řízeně přiváděny pomocí čerpadla do reaktoru likvidace odpadních vod. Reaktor o objemu 1 m3 je odstavný s míchadlem. K zneškodňovaným vodám je ručně dávkován síran železitý na základě měření pH. Hodnota pH je udržována v rozmezí hodnot 2 – 2,5. Do téhož reaktoru je rovněž přidáván rozplavený bentonit. Dávkování bentonitu je v rozmezí 0,5 – 2 kg na 1 m3 likvidovaných odpadních vod. V reaktoru dojde vlivem kyselého prostředí k deemulgaci mastnot a jejich adsorpci na bentonit. Dále je do reaktoru ručně dávkován 5% roztok vápenného hydrátu nebo jiný přípravek a pH je upraveno na požadovanou hodnotu 8,5 – 9,0. Při tomto pH se vysráží nerozpustné soli vápníku a vznikne kal. K zalkalizované reakční směsi je ručně přidáván roztok polyflokulantu, který podporuje flokulaci přítomných kalů tak, aby byly lépe oddělitelné od vyčištěné odpadní vody. Takto upravená odpadní voda je ponechána v reaktoru k samovolné sedimentaci vytvořených vloček z kalů. Po proběhlé sedimentaci je provedena vizuální kontrola a kontrola pH a pokud je vše v pořádku jsou vyčištěné odpadní vody vypuštěny do kanalizace a sedimentované kaly přečerpány pro odvodnění na kalolis. Kaly jsou zachycovány na filtrační tkanině. Oddělené kaly včetně filtrační tkaniny jsou deponovány na skládkách k tomuto účelu určených.

Kapacita zneškodňovací stanice je maximálně 0,5 m3/h. Roční kapacita 2 000 m3.

Nová lakovna na práškové nátěrové hmoty bude využívána na lakování ocelových dílů a svařenců. Kapacita nové lakovny  250 000 m2 /rok celkové plochy úprav. Provoz je uvažován ve dvou směnách – max. 4000 h/rok.

Firma Geomine a.s., Příbram v současné době v areálu neprovozuje žádnou lakovnu.

Na nové lince práškové lakovny budou používány tyto provozní hmoty a chemikálie:

Předúprava dílů:

Alfinal 2751 – odmašťovadlo				max. 2400 kg/rok

Alfipas 7816 – pasivace					max. 5651 kg/rok

Alfisid 12 – tenzidy						max.   600 kg/rok

Práškové nátěrové hmoty:

IGP, nebo CPC 20						max. 37,500 kg/rok

Zneškodňovací stanice oplachových vod (neutralizace):

Síran železitý							max. 1680 kg/rok

Korrekturlosung 7801 – úprava pH				max.     30 kg/rok

Korrekturlosung 7802 – úprava pH				max.     30 kg/rok

Technologický postup lakování PNH

| Poz. | Operace | Prostředí | Místo operace - část linky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | navěšování | - | podvěsný dopravník |
| 2 | odmašťování / Fe fosfátování |  | odmašťovací pracoviště |
| 3 | oplachy | voda | odmašťovací pracoviště |
| 4 | sušení | teplý vzduch | průjezdná suška |
| 5 | nanášení PNH | - | kabina nanášení PNH |
| 6 | sušení PNH | horký vzduch | vytvrzovací pec |
| 7 | chlazení | vzduch | prostor lakovny |
| 8 | svěšování | - | podvěsný dopravník |

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	05.2015

Dokončení stavby:	10.2015

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Záměrem bude dotčen pouze katastr města Příbram – Březové Hory, areál  společnosti Geomine a.s., Husova 570, Příbram, kde bude tento záměr realizován vestavbou do nové haly. Místně příslušným obecním úřadem je Městský úřad Příbram. Dotčenými  orgány pak budou mimo jiné  Městský úřad Příbram – stavební úřad a odbor životního prostředí.

Dalším dotčeným  orgánem pak bude  Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí - orgán ochrany ovzduší.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Záměr bude realizován v zastavěném území stávajícího areálu firmy formou vestavby do nové haly - nebude třeba územní rozhodnutí.

Následovat bude stavební povolení, které bude vydávat Městský úřad Příbram – stavební úřad. Pro stavbu jímek předúpravy a pro stavbu zneškodňovací stanice průmyslových odpadních vod bude nutný vodohospodářský souhlas  - vydává Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí.

Pro umístění stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší pak bude vydávat souhlas Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí. K tomu je třeba zajistit odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou. Podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., kód 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní; kód 9.11. Nanášení práškových plastů . Pro vyjmenované zdroje kód 4.12 a kód 9.11. není dle tab. příloha č. 2 k zákonu 201/2012 Sb. vyžadována rozptylová studie.

Po dokončení stavby následuje kolaudace – kolaudační rozhodnutí pro stavební část vydává příslušný stavební úřad tj. Městský úřad Příbram, stavební úřad; pro vodohospodářskou část Městskžý úřad Příbram, odbor životního prostředí.

Souhlas s provozem vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší pak vydává Krajský úřad Středočeského kraje  – odbor životního prostředí.

B. II. Údaje o vstupech.

Nová prášková lakovna bude osazena do nové výrobní haly, která je řešena jako samostatná stavba. Záměrem nebude dotčena žádná zemědělská půda – jedná se o  vestavbu technologie do výrobní haly.

Vlastní vstupy je třeba rozdělit do dvou etap:

- Vstupy ze stavební činnosti

- Vstupy při provozu linky práškové lakovny.

Vstupy ze stavební činnosti.

Mezi tyto vstupy  je třeba především zahrnout dovoz stavebních materiálů potřebných pro provedení stavebních úprav ve výrobní hale, pro instalaci technologie lakovny a předúpravy, dovoz technologických zařízení  a jejich zabudování do stavby. Rozsah stavebních prací je malého rozsahu a území příliš dlouhodobě nezatíží. Nová hala je již stavebně připravena pro instalaci linky lakovny.

B.II.1. Půda

Vestavbou práškové lakovny do nové výrobní haly nedojde k záboru zemědělské ani lesní půdy.

V ploše předpokládaného staveniště nejsou žádná podzemní vedení.

Nejedná se o území poddolované nebo zatápěné.

Chráněná území

Posuzovaný záměr bude realizován ve stávajícím areálu firmy, který nemá kontakt s žádnou  lokalitou NATURA 2000,  ani jiným chráněným územím přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.

Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).

Záměr se nenachází v území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst.2 , zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb.) nebudou posuzovaným záměrem dotčena. Areál firmy nezasahuje do ochranného pásma lesa.

Ochranná pásma komunikací – záměr se nedotýká ochranného pásma silnice, záměr nezasahuje do ochranného pásma železnice .

Záměr se nedotýká ochranných pásem nadzemních  vedení  či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných správců.

Obecně chráněné přírodní prvky

Nebudou záměrem dotčeny.

B.II.2. Voda

B.II.2.a. Bilance potřeby vody:

Během instalace linky lakovny - výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná, vzhledem k tomu, že většina materiálů náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby hotová a v minimálním rozsahu. Voda bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení betonů a pro zařízení staveniště atp.

V rámci provozu bude voda potřebná pro hygienická zařízení – budou využívána již vybudovaná hygienická zařízení v nové výrobní hale. Navýšení počtu pracovníků  o cca 5 výrobních pracovníků na směnu při provozu ve dvou směnách lze uvažovat se zvýšením potřeby vody o 60 l/osoba.den u nevýrobních a 120 l/os.den u výrobních pracovníků tedy (10 x 120 x 250) = 300 000 l tj. 300,0 m3/rok.

Voda pro technologickou linku předúpravy dílů –  bude přivedena z rozvodu provedeného v hale dotovaného vodou z vodovodu města.

| název | část, účel | vstupní tlak (kPa) | spotřeba (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | max. | min. | max. |
| Průjezdný postřikový stroj | napouštění van | 1 | 1,5 | 0,9 | 3 |
| Stanice na výrobu demi vody | výroba demi vody | 3 | 4 | 0,3 | 0,4 |
| Odstavná zneškodňovací stanice | čištění | 3 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| celkem |  |  | 1,3 | 3,5 |

Potřeba vody pro technologii tedy činí –  1,3 - 3,5 m3/h,  2600 -7000 m3/rok.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Materiál pro stavbu bude zajišťovat dodavatel stavby. Stavba si vyžádá relativně malé množství stavebních materiálů, které budou na stavbu dováženy nákladními automobily.

Pro provoz lakovny bude potřeba:

Elektrická energie  :

Napojení na elektřinu bude řešeno z elektrického rozvodu v hale. Odhadnutá potřeba dle podkladů od dodavatele technologie.

Instalovaný příkon 85 + 10% kW

Zemní plyn z veřejné distribuční sítě:

| název | typ hořáku | spotřeba (Nm3/h) | příkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | průměr | max. | průměr | max. |
| Předúprava dílů | Weishaupt WG 20N | 9 | 20 | 90 | 200 |
| Průjezdná suška | Weishaupt WG 20N | 6,0 | 20 | 61 | 200 |
| Vytvrzovací pec | Weishaupt WG 20N | 13,0 | 20 | 134 | 200 |
| celkem | 28 | 60 | 285 | 600 |

Roční potřeba zemního plynu při maximálním provozu 4000 hodin – 112 000 Nm3;

při průměrném provozu – 85 680 Nm3.

Chemické látky a chemické přípravky, provozní hmoty a maziva.

Sem je nutno zahrnou hlavně chemické přípravky používané v předúpravě dílů.  Předpokládaná spotřeba provozních hmot:

Předúprava dílů:

Alfinal 2751 – odmašťovadlo				max. 2400 kg/rok

Alfipas 7816 – pasivace					max. 5651 kg/rok

Alfisid 12 – tenzidy						max.   600 kg/rok

Celkem……………………………………..8 651 kg/rok

Práškové nátěrové hmoty:

IGP, nebo CPC 20						max. 37 500 kg/rok

Zneškodňovací stanice oplachových vod (neutralizace):

Síran železitý							max. 1680 kg/rok

Korrekturlosung 7801 – úprava pH				max.     30 kg/rok

Korrekturlosung 7802 – úprava pH				max.     30 kg/rok

Celkem…………………………………..1 740 kg/rok

Pro skladování provozních chemikálií bude vybudován stavebně zabezpečený sklad v návaznosti na neutralizační stanici. Součástí projektové dokumentace jsou bezpečnostní listy na jednotlivé přípravky.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Nová linka nanášení práškového plastu si nevyžádá významné nároky na zvýšení dopravní obsluhy areálu. Obslužnou  dopravu lze tedy vyčíslit na dovoz provozních hmot. Tato doprava spočívá převážně v jízdách malých nákladních a dodávkových automobilů po sousední městské komunikaci ulici Husova z níž je areál firmy dopravně napojen. Nárůst dopravy v souvislosti s vestavbou linky práškové lakovny nebude příliš významný. Pro lakovnu je třeba dovézt cca 37,5 t/rok práškových nátěrových hmot a cca 10,391 t /rok provozních chemikálií. Nároky na dopravní obsluhu se zvýší o cca 1 nákladní automobil za den.

Kapacita příjezdových komunikací je dostačující a není nutno ji v souvislosti s realizací záměru zvyšovat.

V areálu jsou vybudována parkovací místa pro osobní a dodávkové automobily, která budou využívána i pro provoz lakovny.

## B.II.5. Doplňující údaje

## Chemická klasifikace použitých chemických látek a chemických přípravků:

| Název přípravku | R věty | Klasifikace | Množství v kg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Prášková barva IGP, CPC 20 | - | Bez nebezpečných vlastností | 37 500 |
| Alfisid 12 | - | Bez nebezpečných vlastností | 600 |
| Alfinal 2751 | R 35, 22 | C – žíravý Xi - dráždivý | 2 400 |
| Alfipas 7816 | - | Bez nebezpečných vlastností | 5 651 |
| Síran železitý | R 34,22 | C - žíravý | 1 680 |
| Korrekturlosung 7801 | R 34 | C - žíravý | 30 |
| Korrekturlosung 7802 | - | Bez nebezpečných vlastností | 30 |

## Chemické přípravky pro zneškodňovací stanici je možno nahradit jinými přípravky nebo jinými kombinovanými přípravky dle dodavatele technologie.

## Vše potřebné je uvedeno v předchozích kapitolách.

B.III.  Údaje o výstupech.

B.III.1. Emise do ovzduší:

B.III.1.1. Bodové zdroje:

B.III.1. 1. a. Emise z tepelných zdrojů:

Nově jsou řešeny tyto zdroje:

1. Ohřev procesních van - tepelný výměník vytápěný hořákem Weishaupt WG 20N/1C na ZP s instalovaným tepelným výkonem 0,200 MW, účinnost 91 %, příkon v palivu 0,220 MW.

2.Průjezdná suška –  tepelný výměník vytápěný hořákem Weishaupt WG 20N/1C na ZP s instalovaným tepelným výkonem 0,200 MW, účinnost 91 %, příkon v palivu 0,220 MW.

3. Vytvrzovací pec – tepelný výměník vytápěný hořákem Weishaupt WG 20N/1C na ZP s instalovaným tepelným výkonem 0,200 MW, účinnost 91 %, příkon v palivu 0,220 MW.

Podle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, §4 odst. 7)  se pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č.2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně a u kterých dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. Dle přílohy č. 2 se jedná o zdroj kód 1.1. spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW přičemž je sečtením tepelných příkonů všech dosaženo limitní hodnoty 0,3 MW. Jedná se tedy o vyjmenovaný stacionární zdroj s instalovaným tepelným příkonem 0,660 MW

Podle Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 2, část II.. - specifické emisní limity pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje o  celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW; Tabulka1.2.  specifické emisní limity platné do 31. prosince 2017.

Stanovené emisní limity

| Druh paliva a topeniště | Specifické emisní limity (mg/m3) | Specifické emisní limity (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  | 0,3 – 1,0 MW | 1,0 – 5,0 MW |
|  | SO2 | NOx | TZL | CO | SO2 | NOx | TZL | CO |
| Pevné palivo | - | 650 11002) | 250 | 650 | - | 650 11002) | 250 | 650 |
| Kapalné palivo | - | 500 | - | 175 | - | 500 | 100 | 175 |
| Plynné palivo a zkapalněný plyn | - | 200 3003) | - | 100 | - | 200 3003) | - | 100 |

Poznámky:

- Vztahuje se na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem.

- Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi.

- Vztahuje se na spalování propan butanu.

- Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě.

- Vztahuje se na spalování biomasy pro spalování ve speciálních zdrojích.

Emise ze spalování zemního plynu v těchto zdrojích pak stanovíme výpočtem s použitím  emisních faktorů :

| Škodlivina/ velikost zdroje | Tuhé znečišťující látky TZL | Oxid siřičitý SO2 | Oxidy dusíku NOx | Oxid uhelnatý CO | Organické látky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní faktor zemní plyn ( v kg/106 m3 spáleného ZP) | - | - | 1300 | 320 | - |
| Emisní faktor nafta (v kg/t spáleného paliva) | 1,42 | 20 . S (2,0) | 2,0 | 0,71 | - |

Vypočtené  emise z výše popsaných tepelných zdrojů při uvažované maximální spotřebě zemního plynu a maximálním provozu hořáků 4000 h/rok:

Ohřev procesních van – plynový hořák  výkon 0,200 MW		max.   80 000 Nm3/rok

Suška - ZP– plynový hořák výkon 0,200 MW:			max.    80 000 Nm3/rok

Vytvrzovací pec –ZP – plynový hořák 0,200MW:			max.    80 000 Nm3/rok

Vypočtené hodnoty ročních emisí:

| Škodlivina/zdroj emisí | TZL (kg/rok) | SO2 (kg/rok) | NOx (kg/rok) | CO (kg/rok) | Organické látky (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ohřev procesních van | - | - | 104,000 | 25,600 | - |
| Suška |  |  | 104,000 | 25,600 |  |
| Vytvrzovací pec | - | - | 104,000 | 25,600 | - |
| Celkem všechny zdroje |  |  | 312,000 | 76,800 |  |

B.III.1.1.b. Vlivy ostatních stacionárních zdrojů.

- Předúprava dílů

Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší příloha č. 2 se jedná o záměr dle kódu 4.12. povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní.

Patří pod působnost vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část II, položka 3.8.1. povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní.

Emisní limity jsou stanoveny takto:

| Emisní limit (mg/m3) | Vztažné podmínky |
| --- | --- |
| TZL | NOx¨1) | HCl1) |  |
| 50 2) | 1500 3) | 104) | C |

Odkazy:1)   Emisní limity platné pro lázně s objemem od 3 m3 do 30 m3včetně, vyjma oplachu.

- Neplatí pro procesy s použitím lázní a ve vodném prostředí.

- Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení.

- Platí pro použití HCl u povrchových úprav

Předúprava dílů je řešena postřikem v komorovém odmašťovacím stroji s operační vanou – odmaštění - fosfátování a odmaštění - leptání – objem vany 3,500 m3; vana 2. -  pasivace objem vany 3,500 m3). Celkový obsah lázní procesních van  bude 7,000 m3.

Emisí ze zařízení je zahřátý vzduch s vodní párou, ve kterém nelze vyloučit stopové množství niklu, zinku, železa. Podle našeho názoru se jedná o nevýznamnou koncentraci, teoreticky nevyčíslitelnou.

Na základě porovnání s technologií předpovrchové úpravy u jiných provozovatelů, kde bylo provedeno autorizované měření emisí dosahují hodnoty Zn, Ni, Fe od 0,1 do 4 g/m3 odpadní vzdušniny odvedené do ovzduší.

Pro výpočet emisí Zn nám poslouží teoretická průměrná hodnota 2 g/m3.

Výpočet emisí Zn:

Provozní hodiny: 				     4 000     hodin/rok

Množství odsátého vzduchu:			     6 500     m3/hod

Emise Zn/rok :			         4000 x 6500 x 0,000002 = 52 g

Emise Zn za rok:		                                0,052 kg

Výpočet TZL –  max. 2 mg/m3

Provozní hodiny 				     4 000     rok

Množství odsátého vzduchu			     6 500     m3/hod

Emise TZL/rok 			          4000 x 6500 x 0,002 = 52000 g

Emise TZL za rok		                                 52  kg

3. Prášková lakovna

Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší příloha č. 2 se jedná o záměr dle kódu 9.11. nanášení práškových plastů.

Prášková lakovna včetně vytvrzovací pece - podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 5, část II, položka 4.4. Nanášení práškových plastů. Projektová spotřeba práškových plastů  od 1 tuny/rok patří mezi vyjmenované zdroje. Platí pro něj následující emisní limit.

| Projektovaná spotřeba práškových plastů (t/rok) | Emisní limit |
| --- | --- |
|  | TOC1) (mg/m3) |
| > 1 | 50 |

Vysvětlivka.: 1) Týká se vypalování a chlazení výrobků

Kabina nanášení PNH je odsávána ventilátorem přes cyklon sloužící odloučení práškového plastu a koncový filtr z něhož je vzdušina vracena zpět ho haly. Zachycený prášek je využit zpět v procesu.

Ošetřený díl práškovým plastem je přesunut do vytvrzovací pece, kde dochází k polymerační reakci při níž se uvolní malé množství těkavých organických látek VOC. Odsávaná vzdušina je vedena nad střechu haly.

Linka PP

Roční fond pracovní doby:			    4000     hodin

Denní fond pracovní doby:			       16     hodin

Celková lakovaná plocha za rok:	             250 000  m2

Spotřeba práškového plastu za rok: 		       37,5  t

Množství odsávaného vzduchu z

vypalovací pece linky nanášení

práškových nátěrových hmot:		  3 300      m3/hod

Složení práškové nátěrové hmoty  - linka II stříkací kabina:

| Druh | označení | spotřeba [kg/rok] | obsah org. látek dle BL [%] | množství org. látek [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prášková NH | IGP, CPC 20 | 37 500 | 0 | 0 |

Emise z polymerační reakce v koncentraci 0,2% organických látek z vytvrzeného množství práškového plastu ve vytvrzovací peci linky nanášení PP.

| Druh | označení | spotřeba [kg/rok] | obsah org. látek [%] | množství org. látek [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prášková NH | IGP, CPC 20 | 37 500 | 0,2 | 75 |

Přepočtový koeficient na tzv. celkový uhlík (TOC) = 0,8

Emise organických látek  75 kg/rok  =  60,0 kg TOC/rok

Výpočet koncentrace emisí TOC z vytvrzovací pece.

Data  provozu vytvrzovací pece:

Provozní hodiny vytvrzovací pece:  	  		           4 000	hod/rok

Množství vzdušniny odvedené do ovzduší:		 	3 300	m3/hod

Množství vzdušniny odvedené ovzduší:		   13 200 000   m3/rok

Emise TOC:			            	  	 	  60,0   kg/rok

Průměrná  koncentrace emisí TOC

na výduchu z vypalovací  pece:	           		     4,55  mg/m3

Výpočet měrné výrobní emise TOC práškové  lakovny :

TOC do ovzduší:        		              		  60,0	 kg/rok

Nalakovaná plocha:	                             		        250 000    m2/rok

Měrná výrobní emise: 		                                    0,240    g/m2

Výpočet TZL z vytvrzovací pece:

Emise TZL dle měření:			                2,1     mg/m3

Provozní hodiny: 				            4 000     hod/rok

Množství odsátého vzduchu:			            3 300     m3/hod

TZL/rok:		       3300 x 4000 x 2,1 = 27 720 000   mg

Emise TZL za rok				               27,72  kg

B.III.1.2.  Liniové zdroje:

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem – je  pohyb motorových vozidel zajišťujících obslužnou dopravu.  V souvislosti s provozem lakovny jsou nároky na obslužnou dopravu minimální a dále se jimi nebudeme zabývat.

B.III.1.3. Pachové látky

Při provozu práškové lakovny nebudou vznikat žádná významnější množství pachových látek.

Podle současně platné právní úpravy zákon č. 201/2012 Sb. a vyhláška č. 415/2012 Sb. není stanovena povinnost provádět u lakoven stanovení koncentrace pachových látek.

B.III.2. Odpadní vody :

Zaměstnanci zajišťující provoz lakovny – celkem 10 zaměstnanců - 5 výrobních  na 1 směnu, provoz ve dvou směnách. Ti  budou produkovat především klasické splaškové vody z hygienických zařízení, která jsou již vybudována jako součást haly v níž bude lakovna. Jejich produkce je závislá na počtu zaměstnanců a lze ji bilancovat s použitím údajů ze Směrnice č. 9/73 nebo s použitím směrných čísel roční spotřeby dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Podle směrnice č. 9/73 :

Uvažujeme li se spotřebou 120 l/zaměstnance.den u výrobních a 60 l/zaměstnance.den u nevýrobních, bude činit roční produkce splaškových odpadních vod:

(120 x 10 x 250) =  300 000 l/rok tj.  3000,0 m3/rok.

Tyto splaškové odpadní vody jsou odváděny splaškovou kanalizací  do kanalizace města ukončené funkční ČOV. Kvalita odpadních vod splaškových - produkovány budou klasické odpadní vody se   znečištěním :        BSK5   -  max. 400 mg .l-1

CHSK  -  max. 800 mg .l-1

NL        -  max. 360 mg .l-1

V provozu lakovny pak budou ještě vznikat technologické odpadní vody. Oplachové vody budou svedeny z přepadu oplachu 1° samospádem do akumulační jímky. Odtud bude čerpadlem dopravována do zásobní nádrže oplachových vod zneškodňovací stanice. Koncentráty odmašťovacích lázní a pasivace budou při jejich výměně pro likvidaci přečerpávány do zásobní nádrže koncentrátů čerpadlem u akumulační jímky při přestavení potřebných ventilů.

Dále uvedená množství odpadních vod jsou pro projektovaný výkon předúprav 62,5 m2/h upravované plochy a roční pracovní fond 4000 hodin. Ročně bude celkem z pracoviště předúprav odpadat cca. 2000 m3 odpadních vod. Ve zneškodňovací stanici bude likvidováno max. 2000 m3 odpadních a údržbových vod.

Dešťové vody:

Dešťové vody – lakovna nebude zdrojem dešťových vod. Odvedení dešťových vod ze střech nové výrobní haly v níž bude lakovna osazena bylo předmětem stavby této haly a je vyřešeno.

B.III.3.  Odpady:

Produkci odpadů zpravidla dělíme do dvou fází : a) fáze výstavby

b) fáze provozu

- Při výstavbě :

Název odpadu:			Katalogové	Kategorie:	Způsob nakládání:

číslo:

Papírové a lepenkové obaly		15 01 01	O		prostřednictvím opráv.os.

Plastové obaly	 (znečištěné škodl)	15 01 02	O/N		prostřednictvím opráv.os.

Kovové obaly	(znečištěné škodl)	15 01 04	O/N		prostřednictvím opráv.os.

Absorpční činidla, filtrační materiály15 02 02	N		prostřednictvím opráv.os.

(včetně olejových filtrů jinak blíže neurč.),

čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné

nebezpečnými látkami

Nebezpečné součástky neuvedené    16 01 21          N		zajišťuje stavební firma

pod čísly 16 0107 až 16 01 11 a

16 01 13 a 16 01 14

Beton					17 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Cihly					17 01 02       	O		zajišťuje stavební firma

Tašky a keramické výrobky		17 01 03	O		zajišťuje stavební firma

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 06	N		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků obsahující neb.látky

Směsi nebo oddělené frakce		17 01 07	O		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel,tašek a keramických

výrobků neuvedené pod č.17 01 06

Dřevo					17 02 01	O		zajišťuje stavební firma

Sklo					17 02 02	O		zajišťuje stavební firma

Plasty					17 02 03	O		zajišťuje stavební firma

Sklo, plasty a dřevo  obsahující	17 02 04	N		zajišťuje stavební firma

neb. látky nebo neb. látkami znečištěné

Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi neuvedené pod	17 03 02	O		zajišťuje stavební firma

číslem 17 03 01

Měď, bronz, mosaz			17 04 01	O		zajišťuje stavební firma

Hliník					17 04 02	O		zajišťuje stavební firma

Zinek					17 04 04	O		zajišťuje stavební firma

Železo a ocel				17 04 05	O		zajišťuje stavební firma

Kovový odpad znečištěný neb.lát.	17 04 09 	N		zajišťuje stavební firma

Kabely obsahující  ropné látky,	17 04 10	N		zajišťuje stavební firma

uhelný dehet a jiné neb. látky

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10	17 04 11	O		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení obsah. neb.látky	17 05 03	N		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení neuvedené pod	17 05 04	O		použita k vyrov. terénu

číslem 17 05 03

Vytěžená hlušina neuvedená pod	17 05 06	O		použita k vyrov. terénu

číslem 17 05 05

Jiné izolační materiály, které jsou	17 06 03	N		zajišťuje stavební firma

nebo obsahují neb. látky

Izolační materiály neuvedené pod	17 06 04	O		zajišťuje stavební firma

čísly 17 06 01 a 17 06 03

Jiné stavební a demoliční odpady	17 09 03	N		zajišťuje stavební firma

(včetně stavebních a demoličních

odpadů) obsahující neb. látky

Směsné stavební a demoliční		17 09 04	O		zajišťuje stavební firma

odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu stavebních prací, při provádění výkopů a terénních úprav, při montáži technologie. Určení přesného množství jednotlivých odpadů  bude provedeno ve stavebním projektu.

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (má-li povinnost jej zpracovat) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Odpady nebudou likvidovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze výkopová zemina a hlušina může být využita v místě pro urovnání terénu.

- Při provozu  budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:				Katalogové	Kate-      Způsob nakládání:

číslo:	            gorie:

Odpadní práškové barvy 			08 02 01	O	prostřednictvím opráv.os.

Kyselé mořící roztoky			11 01 05	N	předání oprávněné osobě

Alkalické mořící roztoky			11 01 07	N 	předání oprávněné osobě

Kaly a filtrační koláče obsahující		11 01 09	N	předání oprávněné osobě

nebezpečné látky

Oplachové vody obsahující neb. látky	11 01 11	N	zneškodňovací stanice

Oplachové vody neuvedené pod č.11 01 11	11 01 12	O	zneškodňovací stanice

Odpady z odmašťování			11 01 14	O	zneškodňovací stanice

Papírové a lepenkové obaly			15 01 01	O	prostřednictvím opráv.os.

Plastové obaly	 (znečištěné škodlivinami)	15 01 02	O/N	prostřednictvím opráv.os.

Kovové obaly	(znečištěné škodlivinami)	15 01 04	O/N	prostřednictvím opráv.os.

Obaly obsahující zbytky neb. látek		15 01 10	N	prostřednictvím opráv.os.

Absorpční činidla, filtrační materiály	15 02 02	N	prostřednictvím opráv.os.

(včetně olejových filtrů jinak blíže neurč.),

čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné

nebezpečnými látkami

Papír a lepenka				20 01 01	O	prostřednictvím opráv.os.

Sklo						20 01 02	O	prostřednictvím opráv.os.

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť		20 01 21	N	prostřednictvím opráv.os.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nakládání s odpady podléhá působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy.

B.III.4.  Ostatní  výstupy

B.III.4.1. Hluk a vibrace:

a. Specifikace zdrojů :

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku :

- Hluk z provozu technologie ve výrobní hale;

- Hluk přenášený sem z ostatních objektů v areálu firmy a z provozu po blízké ulici

Palackého a železnici.

Měření hluku v místě stavby nebylo provedeno a proto zatížení území hlukem je možné jen odhadnou. Nepředpokládám, že by docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu ( pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb). Nejbližší chráněný prostor je vzdálen více než 200 m od výrobní haly.

Působení těchto vlivů je možno rozdělit do dvou fází.

  - Hluk a vibrace po dobu výstavby  – hluk ze stavební činnosti.

  - Hluk a vibrace při vlastním provozu .

a. Hluk a vibrace ze stavební činnosti:

H l u k .

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce ani na pozemcích určených k zástavbě chráněnými objekty, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes část obce po státní silnici. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 3, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:

A) Ve chráněném vnitřním prostoru budov:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 11, odst.2 NV č.272/2011 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, NV 272/2011 Sb.)

obytné místnosti  - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu

LAeq,T =  30 dB pro noční dobu

B) Ve chráněném venkovním prostoru  staveb a chráněném venkovním prostoru:

- základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 12, odst.3 NV č.272/2011 Sb.)

- korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV č.272/2011 Sb.)

chráněné venkovní prostory - v denní době       ……..    0 dB

- v noční době ………….-10 dB

- korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)……...+15 dB

Z toho : LAeq,T =  65 dB pro denní dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

- při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  50 dB

t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 8)/8) = 67,4 dB

- při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T =  50 dB

t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg((429 + t1)/ t1) = 50 + 10.lg ((429 + 14)/14) = 65,0 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve venkovním prostoru činí při plném využití denní doby tj.14 hodin…65 dB – ve chráněném venkovním prostoru (tedy mimo výrobní areál).

1) Posouzení je provedeno pro období, kdy jsou prováděny  nejhlučnější činnosti (těžba zeminy a její odvoz a pod), které jsou krátkodobé:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s.............82 dB

- doba trvání hluku 		               	      t1.....................360 minut

- celková doba v denní době 	                             t2............... …...480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	                 L Aeq,T..............  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T = 78,7 dB

2) Posouzení pro běžný stavební hluk:

- ekvivalentní hladina hluku při stavební činnosti LAeq,s...............65 dB

- doba trvání hluku 				      t1......................360 minut

- celková doba v denní době 	                              t2......................480 minut

- přípustná hladina hluku ze staveb	             L Aeq,T.................  80 dB

Vypočtená ekvivalentní hladina hluku:	LAeq,T =  68,5 dB

Nejbližší venkovní chráněný prostor  se v okolí  výrobní haly vyskytuje dále než 200 m. Budeme-li teoreticky uvažovat, že je od staveniště vzdálen více než 200 m a vezmeme-li v úvahu pouze útlum vzdáleností, pak při největším stavebním hluku na staveništi LAeq,T = 78,7 dB lze předpokládat hluk ve vzdálenosti 200 m od staveniště (v tomto výpočtu není zohledněn útlum vlivem zeleně, terénu, překážek apod.) :

Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností		L = LAeq,T - L

r2

L = 20 .log ------         kde r1 = 2 m ; r2 = 200  m

r1

L = 40,0 dB

L = 78,7 – 40,0 = 38,7 dB

Z provedeného výpočtu je zřejmé, že i při plném provozu na stavbě v denní době  nebude hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v nejbližším chráněném venkovním prostoru dosahovat hodnot větších než 38,7 dB, což je výrazně méně než je vypočtená limitní hodnota pro hluk ze stavební činnosti (65 dB).

b. Hluk a vibrace při provozu  :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné. Stávající zatížení území hlukem bude do 60 dB (v denní době). Jeho základ tvoří hluk z dopravy po ulici Husova a hluk přenášený ze stávajících výrobních objektů v okolí.

Výrobní proces nebude významnějším zdrojem hluku pro životní prostředí (předpokládané hodnoty ve venkovním prostředí v areálu firmy cca 60 dB před fasádou haly), ani významnějším zdrojem vibrací.

Zdrojem hluku pro venkovní prostředí jsou i mobilní mechanizmy zajišťující dopravní obsluhu a manipulaci se zbožím a hluk přenášený do venkovního prostředí z výrobní haly. Lze tedy říci, že hluk z provozu výrobní haly, v níž je lakovna umístěna a s tím související obslužné dopravy pouze nevýznamně přispěje ke stávající hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb – ty se v blízkosti areálu nenalézají. Nejbližší chráněná zástavba je dále než 200 m od haly.

Podle běžně uváděných hodnot útlumu hluku vlivem vzdálenosti se zdvojnásobením vzdálenosti snižuje hlučnost o 6 dB.

Nejbližší venkovní chráněný prostor  je vzdálen více než 200 m. Vezmeme-li v úvahu útlum vzdáleností, pak při největším hluku v areálu před halou v níž bude lakovna tj. LAeq,T = 60,0 dB lze předpokládat hluk ve chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru :

Podle vztahu pro útlum hluku vzdáleností		L = LAeq,T - L

r2

L = 20 .log ------         kde r1 = 2 m ; r2 = 200  m

r1

L = 40,0 dB

L = 60,0 – 40,0 = 20,0 dB(A)

To znamená, že ve vzdálenosti cca 200 m od haly při uvažování pouze útlumu vzdáleností bez dalších útlumů (překážky, odrazy apod.) bude hlučnost s velkou rezervou pod hodnotou 50 dB, což je limit pro chráněné venkovní prostory staveb v denní době. S provozem v noční době se neuvažuje.

Nepovažuji proto za potřebné zpracovat hlukovou studii.

B.III.4.2. Záření

Pro území určené k zástavbě byl proveden průzkum radonového rizika v rámci stavby mechanické haly. Ve vazbě na stavbu výrobní haly pak byla řešena i opatření k ochraně vnitřních prostor haly před pronikání radonu z podloží.

V areálu nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního, rentgenového nebo vysokofrekvenčního záření.

Zdrojem elektromagnetického záření jsou všechny elektrospotřebiče. Intenzita záření těchto zdrojů je jen velmi malá a nebude zdrojem ovlivnění pracovního a životního prostředí.

B.III.5.  Doplňující údaje

Riziko havárie:

Ropné látky (z nádrží motorových vozidel, mazací oleje apod.), nátěrové hmoty, odmašťovací a mořící přípravky patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod. Při havárii dopravního prostředku s únikem pohonných hmot a maziv je nebezpečí ohrožení podzemních a povrchových vod.

Rizikem je i  špatná manipulace se závadnými látkami (chemikálie pro předúpravu dílů  a provoz neutralizační stanice) při jejich skladování a nakládání s vyčerpanými pracovními roztoky.

Nezanedbatelným rizikem pro podzemní a povrchové vody je i provoz kanalizačních zařízení. Pro provoz lakovny musí být zpracován provozní řád a havarijní plán dle požadavků vyhlášky č.450/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. Tento plán spolu s provozními řády bude zpracován  ke kolaudaci stavby (resp. stávající bude upraven).

Mezi rizika je třeba uvést i požár .

ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ.

C.I.Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik  dotčeného území.

Provozovna Geomine a.s., Příbram je umístěna v Příbrami místní části – Březové Hory (ZUJ 539911, identifikační číslo obce 13542), k.ú. Březové Hory (č.k.ú. 735515). Město Příbram má 18 místních částí. Je obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem. Leží v okrese Příbram, v kraji Středočeském. Ve městě žilo dle Českého statistického úřadu k 31. 12. 2013 celkem 36 901 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je celkem 36,0 roků. Obyvatel v produktivním věku je ve městě 23 118. Město Příbram plní funkci sídla zaměřeného na bydlení, služby a výrobu. Katastrální výměra města je 3 341 ha.

Město Příbram je okresním městem. Je dopravním uzlem silniční a železniční dopravy. Vede přes ně silnice I/18 a I/30, kterými je napojeno na silnici I/4 Praha – Strakonice. Železnicí je spojeno s Prahou a jinými městy.

Z pohledu vodohospodářského patří posuzované území do povodí řeky Litavky, které se u Berouna vlévá do řeky Berounky. Vlastní areál firmy Geomine a.s., Příbram se nachází v blízkosti řeky Litavky (která protéká západně od areálu) a je odvodňován městskou kanalizací.

Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, patří katastr obce Březové Hory do zranitelných oblastí.

Území náleží do Brdské vrchoviny. Leží v nadmořské výšce cca 500 m. Okolní terén je poměrně členitý. Krajina v blízkém okolí je lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň. Západně od města se nachází vojenský prostor Brdy.

Obec má vybudovánu úplnou občanskou vybavenost. Má vybudován vodovod s  pitnou vodou, má vybudovánu soustavnou  kanalizaci ukončenou ČOV.

Podle využití území se nachází v urbanizované a technizované krajině – zastavěné plochy obytné a výrobní.

Typem přírodní krajiny patří  do C. krajiny pohoří, C.2. moderátní pohoří s bukovodubovými lesy na luvisolech a kambisolech, C.2.2. členité silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina s bukovými lesy s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly a pseudogleji.

Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad  600 mm. Průměrná výška sněhové pokrývky méně než 50 cm. rok–1.  Vodohospodářský potenciál povrchových vod nízký, podzemních vod průměrný. Povrchové  vody Litavka - IV. třída čistoty – voda velmi silně znečištěná (pod městem Příbram).

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin a vhloubených tvarů. Rozptylem atmosférických příměsí vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou. Měrné emise oxidů dusíku dosahují  hodnot  od  2 do 5 t . km–2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot do 5 t.km–2 a mají rostoucí tendenci. Emise tuhých látek dosahují hodnot do 2 t . km–2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s částečně znečištěným ovzduším.

Hustota zalidnění do 100 obyvatel . km-2.

Úroveň životního prostředí – III. a IV. třída – prostředí narušené a silně narušené (zástavba města). Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) vysoký. Území s převahou vegetačních formací silně změněných – urbanizované území s nízkým podílem trvalé vegetace. Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion –  33 – Brdská vrchovina, vegetační stupeň bukový, jedlobukový. Fytogeografická oblast  - mezofytikum - oreofytikum.

Město má zpracován  územní plán, který řeší i stávající areál firmy Geomine a.s.. Pro obec je zpracován generel ÚSES .

Záměr výstavby byl projednán s Městským úřadem a s místně příslušným stavebním úřadem se závěrem, že záměr není v rozporu se zájmy města. Stanovisko Městského úřadu, stavebního úřadu je v plném znění v přílohové části dokumentace.

V posuzovaném území se nenacházejí žádné historické památky, architektonicky a kulturně cenné objekty. V území není předpoklad zjištění archeologických nálezů – jedná se o území v nedávné době zastavěné.

Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin.

Zájmové území leží nad hladinou Q100.

V ploše staveniště se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže. Krajinný ráz nese stopy antropogenního ovlivnění v celkovém kontextu krajiny.

Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb. patří katastr obce Březové Hory mezi zranitelné oblasti. Nejedná se o území chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nejedná se o území zatápěné.

Zájmová lokalita neleží uvnitř žádného vyhlášeného chráněného území ochrany přírody.

V dotčené lokalitě ani v jejím blízkém okolí se nenachází žádné prvky soustavy NATURA 2000 .

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou pravděpodobně dotčeny.

Stavebními úpravami (vestavbou technologie lakovny do nové výrobní haly) uvnitř stávajícího podnikového areálu bude ze složek životního prostředí dotčeno ovzduší, voda, hluk a vibrace.

C.II.1. Ovzduší:

Klimatická charakteristika

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 2 (Klimatická rajonizace ČSSR) -  klima pahorkatin - s průměrnou roční teplotou 7 – 8 0 C, ročním úhrnem srážek 550 až 650 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou,  mírně vlhkou.

Mírně teplé a suché podnebí pahorkatin a vrchovin s dlouhým létem, teplým suchým až mírně suchým, přechodné  období je zde krátké, s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 2 – mírně teplá

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Roční průběh teplot

| Stanice | průměr | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klatovy | 8,0 | -2,0 | -0,5 | 3,2 | 7,6 | 12,5 | 15,9 | 17,6 | 17,0 | 13,4 | 8,3 | 3,1 | -0,3 |
| Tábor | 7,6 | -2,8 | -1,1 | 2,6 | 7,4 | 12,6 | 15,8 | 17,3 | 16,6 | 12,9 | 7,9 | 2,7 | -1,0 |

Trvání slunečního svitu

| Stanice | Souhrn h za rok | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klatovy | 1548,8 | 43,3 | 66,8 | 110,8 | 149,8 | 197,0 | 205,9 | 218,5 | 204,1 | 152,1 | 111,5 | 50,4 | 38,7 |
| Tábor | 1349,6 | 11,1 | 48,5 | 106,6 | 148,5 | 182,6 | 182,1 | 197,0 | 192,8 | 149,6 | 99,1 | 22,5 | 9,4 |

Úhrn srážek v mm:

| Stanice | Souhrn | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klatovy | 599,8 | 29,3 | 29,8 | 36,7 | 46,1 | 67,4 | 72,7 | 79,0 | 78,6 | 53,3 | 37,1 | 37,3 | 32,6 |
| Tábor | 578,8 | 32,5 | 30,7 | 34,4 | 41,4 | 66,9 | 79,3 | 68,4 | 72,7 | 45,6 | 35,2 | 36,2 | 35,4 |

Kvalita ovzduší.

V zájmovém území posuzovaného zdroje je dle dostupných informací (ČHMÚ) dosahováno následujících hodnot imisí znečišťujících látek:

Kraj Středočeský, okres Příbram, lokalita Příbram – Březové Hory

| Znečišťující látka | Imisní hodnota v g.m-3 | Imisní limit v g.m-3 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý SO2 | 19,0 | 125 | 24 hod. koncentrace |
| PM10 | 21,9 | 40 | Roční průměrná koncentrace |
| Oxidy dusíku NO2 | 13,4 | 40 | Roční průměrná koncentrace |
| Oxid uhelnatý CO |  | 10 000 | 8 hod. koncentrace |
| Benzen | 1,0 | 5 | Roční průměrná koncentrace |
| Amoniak NH3 |  | nestanoven |  |

MŽP  stanovilo vymezením oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší takto:

Záměr obsahuje 4 bodové zdroje znečišťování ovzduší (ohřev vody odmašťovacího stroje, , vytápění sušky, vytápění vytvrzovací pece a odvětrání vytvrzovací pece s emisí těkavých organických látek).

C.II.2.  Vody:

Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. Pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina, která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1. Povrchové vody:

Zásobu povrchové vody v českém sektoru krajinné sféry rozdělujeme na tekoucí vody ve vodních tocích a na zásoby v nádržích na zemském povrchu (v jezerech, rybnících a přehradních nádržích). Území České republiky je odvodňováno třemi systémy - systém Labe, systém Odry a systém Dunaje. Povodí Litavky patří do systému Labe.

Řeka Labe odvodňuje Českou kotlinu a převážné části okrajových vrchovin a hornatin. Pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1384 m.n.m. Délka jeho toku v ČR je 379 km. V Hřensku má povodí 51 393,51 km2 a průměrný průtok 308 m3.s-1. Největším přítokem je Vltava, která ústí z levé strany u Mělníka.  Vltava je ve skutečnosti hlavní řekou České kotliny. Je dlouhá 440 km a její povodí měří 28098 km2. Při ústí do Labe má průměrný průtok 150 m3.s-1. Na Vltavě je řada velkých přehrad a jezů, které činí z Vltavy řízený geosystém.

Místo realizace projektu spadá do povodí řeky Litavky č.h.p. 1-11-04-001. Litavka pramení 2 km severně od Nepomuku ve výšce 765 m.n.m., ústí zprava do Berounky v Berouně. Plocha povodí 629,4 km2, délka toku 54,6 km, průměrný průtok u ústí 2,7 m3.s-1.

Zájmové území projektu je odvodňováno městskou kanalizací, jež je navedena na ČOV.

Město Příbram, MČ Březové Hory patří mezi zranitelné oblasti dle NV č. 262/2012 Sb.

Posuzované území leží v oblasti s nízkým vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Zájmové území se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Provoz posuzované lakovny při dodržení všech v projektu navržených stavebních opatření, dobrém stavebním provedení objektů  a trubních rozvodů, dodržování provozních řádů a předpisů, nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu.

C.II.2.2. Podzemní vody :

Podzemní vody vznikají ze srážek, které prosakují do půdy, zvětralinového pláště a do hornin. Výskyt a oběh podzemní vody závisí na prostředí, ve kterém se nacházejí.Rozhodujícím činitelem je hornina, avšak určitou úlohu hraje i georeliéf.

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období březen, duben, nejnižší v měsících červenec, srpen. Průměrný specifický odtok podzemních vod pod 1,0 l.s-1.km-2.

Posuzované území leží v oblasti se vysokým vodohospodářským potenciálem podzemních vod.

V zájmovém území nejsou vybudována žádná zařízení pro jímání podzemní vody ani sledované pramenní vývěry.

Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vod.

Provoz lakovny nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu. Zdrojem znečištění podzemních vod by pak mohlo být nesprávné skladování a manipulace s provozními hmotami.

Mapa území přirozené akumulace vod

C.II.3.  Půda.

Za půdotvorné činitele označujeme vše, co podmiňuje vznik půd, usměrňuje jejich vývoj a určuje jejich vlastnosti. K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (dle vyhlášky MZem ČR č. 327/1998 Sb.). Tyto kódy jsou pětimístné, přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

Parcely pod objektem nemají evidované BPEJ.

Převládají víceméně nasycené hnědé půdy; dosti rozšířené v plochých úsecích s hlubšími substráty jsou pseudogleje, méně hojné jsou půdy illimerizované a hnědozemě na spraších a prachovicích. V kaňonech jsou typické nevyvinuté půdy, rankery a humózní půdy na sutích. V závětří Hřebenů (Dobříšsko a směrem k Vltavě) se vyskytují velice mělké kamenité půdy rázu hnědých rankerů. Na vápencích jsou vyvinuty ostrůvky převážně hnědých rendzin.

Výrazným prvkem oblasti je plně rozvinutý říční fenomén v údolí Vltavy a nejdolejší Sázavy, dnes ovšem v různé míře narušený přehradní kaskádou. Říční fenomén mimořádně zvyšuje diverzitu oblasti, což se jeví i výskytem řady reliktních druhů (klokoč, kandík, šalvěj lepkavá, lomikámen trsnatý a vždyživý, hvozdík sivý, štír kýlnatý a některé alpské druhy měkkýšů).

C. II. 4.  Geomorfologie a geologie:

Geomorfologie:

Geomorfologicky spadá řešené území k následujícím geomorfologickým jednotkám Systém: 	Hercynský

Provincie:	Česká vysočina

Subprovincie: Poberounská soustava

Oblast:		Brdská oblast

Celek.		Brdská vrchovina

Podcelek:	příbramská pahorkatina

Bioregion leží v mezofytiku. Jeho osou je severozápadní část fytogeografického okresu 41. Střední Povltaví, jižní část fytogeografického podokresu 35c. Příbramské Podbrdsko, severní část fytogeografického podokresu 35d. Březnické Podbrdsko a fytogeografického podokresu 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina (mimo jihozápadní a severovýchodní cíp).

Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní.

Podle biogeografického členění české republiky patří katastr města Liberec do Žitavského  bioregionu 1.56. Bioregion leží na severní hranici Čech, zabírá geomorfologické celky Žitavskou pánev, Frýdlantskou pahorkatinu a východní část Šluknovské pahorkatiny. Převážná část bioregionu leží v SRN a v Polsku. Plocha bioregionu v ČR je 439 km2. Typická část bioregionu je tvořena členitou kotlinou s výplní neogenních sedimentů, neovulkanitů a glacifluviálních sedimentů a s acidofilními doubravami, dubohabrovými háji, bikovými bučinami a menšími ostrovy květnatých bučin včetně fragmentů suťových lesů. Nereprezentativní část je tvořena uzavřenou chladnou Libereckou kotlinou a vyššími kopci, tvořícími přechod k Jizerským horám. Oblast se vyznačuje poměrně nízkou biodiverzitou, což souvisí s nevýrazným reliéfem a poměrně oceánským vyrovnaným podnebím. V rámci Čech se zde nejsilněji projevuje vliv Severoněmecké nížiny.

Slapský bioregion 1.20.

Bioregion se nachází na jihu středních Čech, zabírá střední část geomorfolologického celku Benešovská pahorkatina, má přitom plochu 1664 km2. Bioregion se nachází mezi vysočinami, typická část bioregionu je tvořena pahorkatinou na žulách a metamorfitech s acidofilními doubravami. Do pahorkatiny jsou zaříznuta skalnatá údolí Vltavy a jejích přítoků s dubohabrovými háji a ostrůvky teplomilných doubrav, skalních stepí, reliktních borů, květnatých i bikových bučin. Nereprezentativní přechodná část se nachází především na úpatí Brdů, je tvořena mírně podmáčenými plošinami s dubohabrovými háji.

Geologie:

Bioregion se vyznačuje pestrou geologickou stavbou. Základ tvoří středočeský pluton tvořený převážně granodiority až křemennými diority, méně kyselými žulami. Bazické gabbrodiority tvoří menší masivy (Pecerady, SZ Kamýka). Severozápadní okrajové pásmo tvoří převážně břidlice svrchního proterozoika, na severu kyselé vulkanity zbraslavské skupiny. Podél Vltavy přes nejdolejší Sázavu až do okolí Jílového se táhne jílovské pásmo stlačených vyvřelin proterozoického stáří, v němž se především uplatňují bazické až neutrální horniny (metabazity) i kyselejší složky granodioritů. Na intruzivách plutonu se zachovaly zbytky jeho pláště, tvořené mírně přeměněnými horninami proterozoika a staršího paleozoika: fylity, břidlice, kvarcity, pískovce, vápence (především u Týnčan) i metabazity podobného složení jako v jílovském pásmu. Z pokryvů mají význam různé hlíny, v údolí Vltavy spraše, výše prachovice, jinak různé typy svahovin, výrazněji vyvinuté v oblasti ostrovů a proterozoika. Na západ od Vltavy jsou i pokryvy mrazových drtí ze střípků proterozoických břidlic. V údolí Vltavy jsou menší plochy terasových těrkopísků a hrubé sutě. Zcela na severu se nacházejí ištěrkopísky s polohami jílů neogénního stáří.

Geologická mapa

C.II.5  Horninové prostředí a přírodní zdroje:

Horninovým prostředím rozumíme svrchní část litosféry v dosahu lidské činnosti. Je tvořenou horninami, které obsahují podzemní vody, plyny a neobnovitelné přírodní zdroje. Kvalita horninového prostředí je faktor ovlivňující v mnoha aspektech život člověka a jeho bezprostřední životní podmínky.

Horninové prostředí je kromě stavu daného přírodními procesy silně ovlivňováno činností člověka ( např. kontaminace půd, podzemních vod, porušování přírodního stavu těžbou a stavební činností, včetně ukládání odpadu). K nejčastějšímu mechanickému narušování horninového prostředí  patří sesuvy půdy.

Horninové prostředí některých oblastí je ovlivňováno zemětřesnými účinky. Ty se oceňují makroseizmickými intenzitami – nižší makroseizmické stupně (30 – 50) odpovídají slabým otřesům, střední (60 – 80) malým až vážným škodám na budovách a nejvyšší (90 – 120) řícení budov a naprostým katastrofám.

Posuzovaná lokalita není výrazně dotčena z pohledu horninového prostředí. Na ploše staveniště nebyla prováděna těžba nerostných a jiných surovin. Nejedná se o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin.

Nejedná se o území ohrožené sesuvy půdy. Z hlediska pozorovaných intenzit zemětřesení se jedná o oblast s nižšími makroseizmickými intenzitami.

Bioregion se vyznačuje pestrou geologickou stavbou. Základ tvoří středočeský pluton tvořený převážně granodiority až křemennými diority, méně kyselými žulami. Bazické gabbrodiority tvoří menší masivy (Pecerady, SZ Kamýka). Severozápadní okrajové pásmo tvoří převážně břidlice svrchního proterozoika, na severu kyselé vulkanity zbraslavské skupiny. Podél Vltavy přes nejdolejší Sázavu až do okolí Jílového se táhne jílovské pásmo stlačených vyvřelin proterozoického stáří, v němž se především uplatňují bazické až neutrální horniny (metabazity) i kyselejší složky granodioritů. Na intruzivách plutonu se zachovaly zbytky jeho pláště, tvořené mírně přeměněnými horninami proterozoika a staršího paleozoika: fylity, břidlice, kvarcity, pískovce, vápence (především u Týnčan) i metabazity podobného složení jako v jílovském pásmu. Z pokryvů mají význam různé hlíny, v údolí Vltavy spraše, výše prachovice, jinak různé typy svahovin, výrazněji vyvinuté v oblasti ostrovů a proterozoika. Na západ od Vltavy jsou i pokryvy mrazových drtí ze střípků proterozoických břidlic. V údolí Vltavy jsou menší plochy terasových těrkopísků a hrubé sutě. Zcela na severu se nacházejí ištěrkopísky s polohami jílů neogénního stáří.

Reliéf tvoří zarovnaný povrch s výškovou členitostí členité pahorkatiny (75 - 150 m), místy až ploché vrchoviny s členitostí 150 - 200 m. V blízkosti zářezu Vltavy reliéf nabývá ráz členité vrchoviny s výškovou členitostí 200 - 300 m.

Nejnižším bodem je údolí Vltavy v Praze - Braníku (asi 190 m), nejvyšším Vojna u Příbrami (667 m). Typická výška území je 320 - 550 m.

Nejvýraznějším prvkem a pravou osou bioregionu je 100 až 250 m hluboké kaňonovité údolí Vltavy se soutěskou Svatojánských proudů, do kterého ústí údolí dolní Sázavy se soutěskami pod Medníkem, i hluboká, často skalnatá údolí větších přítoků (Kocába).

Okolní povrch je tvořen pahorkatinou na žulách s typickými oblými kopci s balvany na povrchu (exfoliační klenby).

Mapa radonového rizika

C.II.6. Fauna  a flóra:

Fauna

Převažuje zkulturnělá krajina pahorkatinného regionu, s ochuzenou hercynskou faunou se západními vlivy (ježek západní). Na výchozech vápenců jsou zbytky teplomilné fauny (ještěrka zelená, páskovka žíhaná). Kontrastním prvkem je zalesněné údolí Vltavy (sklovatka krátkonohá, skelnička průzračná ap.), na jehož skalnatých výstupech se udržují nepatrné zbytky teplomilného elementu (zrnovka Pupilla triplicata, izolovaná kolonie štíra kýlnatého, faunisticky nevyjasněného původu). V tekoucích vodách jsou zbytkové populace raka kamenáče.

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: lejsek malý (Ficedula parva), břehule říční (Riparia riparia). Obojživelníci: skokan štíhlý (Rana dalmatina), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka zelená (Lacerta viridis). Měkkýši: žebernatěnka drobná (Ruthenica filograna), skelnička průzračná (Vitrea diaphana), vrásenka orlojovitá (Discus perspectivus), zemoun skalní (Aegopis verticillus), sklovatka rudá (Daudebardia rufa), s. krátkonohá (D. brevipes), zrnovka Pupilla triplicata, páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis). Štíři: štír kýlnatý (Euscorpius carpathicus). Korýši: rak kamenáč (Astacus torrentium).

V rámci posuzované lokality (dnes výrobní areál) se žádná fauna toho druhu nevyskytuje.

Flóra

Plošně převažujícím typem potenciální vegetace jsou kyselé doubravy (Genisto germanicae-Quercion, na Příbramsku a východně od Milína bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). Úpatí Hřebenů na Dobříšsku a zejména údolí Vltavy je charakterizováno svahovými dubohabřinami, v údolí Vltavy přistupují na příhodných stanovištích i teplomilné doubravy (Quercion pubescenti-petraeae, zejména Cynancho-Quercetum), acidofilní bory (Hieracio pallidi-Pinetum) a suťové lesy (zejména Aceri-Carpinetum). Dna údolí větších toků vyplňovaly luhy svazu Alno-Ulmion, nejspíše Stellario-Alnetum, na malých tocích pak zejména Carici remotae-Fraxinetum. Na hraně Vltavského kaňonu je vyvinuto primární bezlesí skalních stepí (Alysso-Festucion pallenstis), méně Seslerio-Festucio duriusculae). V minulosti byl tok Vltavy lemován společenstvy svazu Phalaridion a ve vodě se uplatňovala vegetace svazu Batrachion fluitantis.

Z přirozených nelesních společenstev jsou místy zachovány významné zbytky vlhkých luk svazu Molinion i Calthion a dosti hojně pionýrská společenstva na minerálních písčitých půdách svazu Thero-Airion, dále fragmentrárně společenstva svazů Koelerio-Phleion a Cirsio-Brachypodion. Specifická vegetace je na vápnecovém ostrůvku u Petrovic (Alysso-Sedion). Lemy v kaňonu tvoří vegetace svazu Geranion sanguinei, jinde spíše Trifolion medii. Křoviny náležejí převážně do svazu Prunion spinosae.

V rámci posuzované lokality (dnes výrobní areál) se žádná flóra toho druhu nevyskytuje.

C.II.7. Ekosystémy:

Chráněná území

Ačkoli je Slapský bioregion velmi rozsáhlý, chráněných území je kupodivu relativně málo. Nejtypičtější biotu chrání známá NPP Medník, NPR Drbákov-Albertovy skály chrání celou škálu společenstev, typickou pro střední Povltaví. Další významné lokality jsou PR Zvolská homole, PR Kobylí dráha, PR Vymyšlenská pěšina, PP Křečovický potok a PR Šance.

Chráněná území ochrany přírody a krajiny

Mapa NATURA 2000

## C.II.8. Krajina:

Krajinu řešeného území lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž dominují měkké a plynulé tvary reliéfu hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných krajinných struktur, spolu s výraznou přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny výrazně ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokým zorněním zemědělské půdy.

Krajinný ráz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č.168/2004 Sb.  Krajinný ráz je v § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které  mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky (VKP), zvláště chráněná území (ZCHÚ), kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo , hmotný majetek a kulturní památky.

Realizací záměru nedojde, vzhledem k umístění záměru do již zastavěného území města a do nové výrobní haly a velikosti stávajícího areálu, k významnému posunu v tomto hodnocení popř. k zásahu do harmonického měřítka krajiny.

C.II.9. Obyvatelstvo

Údaje o počtu a složení obyvatelstva se získávají ze sčítání lidu, které je prováděno zhruba v desetiletých intervalech. Informace o aktuálním stavu lze získat například z internetových stránek obecních úřadů.

Ve městě Příbram a jeho místních částech (18 částí) žije podle těchto údajů v současnosti 36 901 trvale bydlících obyvatel, z toho v produktivním věku 23 118 osob. Průměrný věk 36,0 let.

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky

Město Příbram v blízkosti staveniště – v místě vestavby lakovny do nové výrobní haly – žádný hmotný majetek a žádné kulturní památky. V zástavbě města je kulturních památek řada.

Zdroj : www.monumnet.npu.cz

ÚDAJE O VLIVECH PROJEKTU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti.

Možné vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí výrobního areálu společnosti Geomine a.s., Příbram – Březové Hory je možné rozdělit na vlivy na ovzduší, vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu, hluk a vibrace.

D.I.1. Vlivy na ovzduší:

Při provozu nové lakovny a s tím spojené dopravní obsluze vznikají jak plynné, tak tuhé škodliviny, které jsou zdrojem znečištění ovzduší. Vlastní záměr nebude významným zdrojem emisí. V kapitole  B.III.1. jsou vyčísleny jak emise z tepelných zdrojů, které jsou součástí záměru, tak emise z vlastní  lakovny a s ní související linky předúpravy dílů. Tyto emise je možné považovat za málo významné.

Znečištění ovzduší je třeba rozdělit do dvou fází – provádění stavby a vlastní provoz .

- Provádění stavby :

Ovlivnění území při provádění stavby spočívá především v přechodném zvýšení prašnosti při provádění zemních a stavebních prací (pro vestavbu linky do výrobní haly jich bude minimum), při pojezdu vozidel po terénu a komunikacích, kdy dochází k víření prachu. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby – zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k tomu, že stavební práce jsou omezeny jen na drobné stavební úpravy stávající haly  nebudou tyto vlivy významné.

Dále je nutné počítat s emisemi ze spalovacích motorů dopravních prostředků, zemních strojů a mechanizmů při stavbě používaných. Ani tyto vlivy nepovažuji pro posuzované území za významné.

- Vlastní provoz:

Při provozu  lakovny s PNH je možné uvažovat s těmito zdroji ovlivňování ovzduší.

Tepelné spalovací zdroje:

1. Ohřev procesních van - tepelný výměník vytápěný hořákem Weishaupt WG 20N/1C na ZP s instalovaným tepelným výkonem 0,200 MW, účinnost 91 %, příkon v palivu 0,220 MW.

2.Průjezdná suška –  tepelný výměník vytápěný hořákem Weishaupt WG 20N/1C na ZP s instalovaným tepelným výkonem 0,200 MW, účinnost 91 %, příkon v palivu 0,220 MW.

3. Vytvrzovací pec – tepelný výměník vytápěný hořákem Weishaupt WG 20N/1C na ZP s instalovaným tepelným výkonem 0,200 MW, účinnost 91 %, příkon v palivu 0,220 MW

Ostatní stacionární zdroje:

4. Předúprava dílů – odmašťování a fosfátování postřikem s procesními vanami obejmu celkem 7,0 m3 .

5. Prášková lakovna – polymerační reakce ve vytvrzovací peci.

1. Tepelné spalovací zdroje

1. Ohřev procesních van - tepelný výměník vytápěný hořákem Weishaupt WG 20N/1C na ZP s instalovaným tepelným výkonem 0,200 MW, účinnost 91 %, příkon v palivu 0,220 MW.

2.Průjezdná suška –  tepelný výměník vytápěný hořákem Weishaupt WG 20N/1C na ZP s instalovaným tepelným výkonem 0,200 MW, účinnost 91 %, příkon v palivu 0,220 MW.

3. Vytvrzovací pec – tepelný výměník vytápěný hořákem Weishaupt WG 20N/1C na ZP s instalovaným tepelným výkonem 0,200 MW, účinnost 91 %, příkon v palivu 0,220 MW.

Podle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, §4 odst. 7)  se pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č.2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně a u kterých dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. Dle přílohy č. 2 se jedná o zdroj kód 1.1. spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW přičemž je sečtením tepelných příkonů všech dosaženo limitní hodnoty 0,3 MW. Jedná se tedy o vyjmenovaný stacionární zdroj s instalovaným tepelným příkonem 0,660 MW

Podle Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 2, část II.. - specifické emisní limity pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje o  celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW; Tabulka1.2.  specifické emisní limity platné do 31. prosince 2017.

Stanovené emisní limity

| Druh paliva a topeniště | Specifické emisní limity (mg/m3) | Specifické emisní limity (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  | 0,3 – 1,0 MW | 1,0 – 5,0 MW |
|  | SO2 | NOx | TZL | CO | SO2 | NOx | TZL | CO |
| Pevné palivo | - | 650 11002) | 250 | 650 | - | 650 11002) | 250 | 650 |
| Kapalné palivo | - | 500 | - | 175 | - | 500 | 100 | 175 |
| Plynné palivo a zkapalněný plyn | - | 200 3003) | - | 100 | - | 200 3003) | - | 100 |

Poznámky:

- Vztahuje se na spalovací stacionární zdroje s fluidním ložem.

- Vztahuje se na spalování pevných paliv ve výtavném topeništi.

- Vztahuje se na spalování propan butanu.

- Vztahuje se na spalování paliv mimo veřejné distribuční sítě.

- Vztahuje se na spalování biomasy pro spalování ve speciálních zdrojích.

Vypočtené emisní koncentrace:

| Škodlivina/zdroj emisí | TZL (kg/rok) | SO2 (kg/rok) | NOx (kg/rok) | CO (kg/rok) | Organické látky (kg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ohřev procesních van | - | - | 104,000 | 25,600 | - |
| Suška |  |  | 104,000 | 25,600 |  |
| Vytvrzovací pec | - | - | 104,000 | 25,600 | - |
| Celkem všechny zdroje |  |  | 312,000 | 76,800 |  |

- Předúprava dílů

Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší příloha č. 2 se jedná o záměr dle kódu 4.12. povrchová úprava kovů nebo plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m3včetně, procesy bez použití lázní.

Patří pod  působnost vyhlášky č. 415/2012 Sb., příloha č. 8, část II, položka 3.8.1. povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní.

Emisní limity jsou stanoveny takto:

| Emisní limit (mg/m3) | Vztažné podmínky |
| --- | --- |
| TZL | NOx¨1) | HCl1) |  |
| 50 2) | 1500 3) | 104) | C |

Odkazy:1)   Emisní limity platné pro lázně s objemem od 3 m3 do 30 m3včetně, vyjma oplachu.

- Neplatí pro procesy s použitím lázní a ve vodném prostředí.

- Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení.

- Platí pro použití HCl u povrchových úprav

Předúprava dílů je řešena postřikem v průjezdném postřikovacím stroji, pracovní roztok je odebírán v zásobní nádrži objemu 3,5 m3 – odmašťování a nádrže objemu 3,5 m3- pasivace. Celkový obsah lázní procesních van  bude 7,0 m3.

Pracoviště předúpravy dílů je odsáváno uvnitř pracovního prostoru. Odsávané množství je cca. 6500 m3/hod., teplota odsávaného vzduchu 23-35(C. Odsávaný vzduch je vyveden do pracovního prostoru haly. Emisí ze zařízení je zahřátý vzduch s vodní párou, ve kterém nelze vyloučit stopové množství niklu, zinku, železa. Podle našeho názoru se jedná o nevýznamnou koncentraci, teoreticky nevyčíslitelnou.

Na základě porovnání s technologií předpovrchové úpravy u jiných provozovatelů, kde bylo provedeno autorizované měření emisí dosahují hodnoty Zn, Ni, Fe od 0,1 do 4 g/m3 odpadní vzdušniny odvedené do ovzduší.

Pro výpočet emisí Zn nám poslouží teoretická průměrná hodnota 2 g/m3.

Výpočet emisí Zn:

Provozní hodiny: 				     4 000     hodin/rok

Množství odsátého vzduchu:			     6 500     m3/hod

Emise Zn/rok :			         4000 x 6500 x 0,000002 = 52 g

Emise Zn za rok:		                                0,052 kg

Výpočet TZL –  max. 2 mg/m3

Provozní hodiny 				     4 000     rok

Množství odsátého vzduchu			     6 500     m3/hod

Emise TZL/rok 			          4000 x 6500 x 0,002 = 52000 g

Emise TZL za rok		                                 52  kg

- Prášková lakovna

Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší příloha č. 2 se jedná o záměr dle kódu 9.11. nanášení práškových plastů.

Prášková lakovna včetně vytvrzovací pece - podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, příloha č. 5, část II, položka 4.4. Nanášení práškových plastů. Projektová spotřeba práškových plastů  od 1 tuny/rok patří mezi vyjmenované zdroje. Platí pro něj následující emisní limit.

| Projektovaná spotřeba práškových plastů (t/rok) | Emisní limit |
| --- | --- |
|  | TOC1) (mg/m3) |
| > 1 | 50 |

Vysvětlivka.: 1) Týká se vypalování a chlazení výrobků

Kabina nanášení PNH je odsávána ventilátorem přes cyklon sloužící odloučení práškového plastu a koncový filtr z něhož je vzdušina vracena zpět ho haly. Zachycený prášek je využit zpět v procesu.

Ošetřený díl práškovým plastem je přesunut do vytvrzovací pece, kde dochází k polymerační reakci při níž se uvolní malé množství těkavých organických látek VOC. Odsávaná vzdušina je vedena nad střechu haly.

Linka PP

Roční fond pracovní doby:			    4000     hodin

Denní fond pracovní doby:			       16     hodin

Celková lakovaná plocha za rok:	             250 000  m2

Spotřeba práškového plastu za rok: 		       37,5  t

Množství odsávaného vzduchu z

vypalovací pece linky nanášení

práškových nátěrových hmot:		  3 300      m3/hod

Složení práškové nátěrové hmoty  - linka II stříkací kabina:

| Druh | označení | spotřeba [kg/rok] | obsah org. látek dle BL [%] | množství org. látek [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prášková NH | IGP, CPC 20 | 37 500 | 0 | 0 |

Emise z polymerační reakce v koncentraci 0,2% organických látek z vytvrzeného množství práškového plastu ve vytvrzovací peci linky nanášení PP.

| Druh | označení | spotřeba [kg/rok] | obsah org. látek [%] | množství org. látek [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prášková NH | IGP, CPC 20 | 37 500 | 0,2 | 75 |

Přepočtový koeficient na tzv. celkový uhlík (TOC) = 0,8

Emise organických látek  75 kg/rok  =  60,0 kg TOC/rok

Výpočet koncentrace emisí TOC z vytvrzovací pece.

Data  provozu vytvrzovací pece:

Provozní hodiny vytvrzovací pece:  	  		           4 000	hod/rok

Množství vzdušniny odvedené do ovzduší:		 	3 300	m3/hod

Množství vzdušniny odvedené ovzduší:		   13 200 000   m3/rok

Emise TOC:			            	  	 	  60,0   kg/rok

Průměrná  koncentrace emisí TOC

na výduchu z vypalovací  pece:	           		     4,55  mg/m3

Výpočet měrné výrobní emise TOC práškové  lakovny :

TOC do ovzduší:        		              		  60,0	 kg/rok

Nalakovaná plocha:	                             		        250 000    m2/rok

Měrná výrobní emise: 		                                    0,240    g/m2

Výpočet TZL z vytvrzovací pece:

Emise TZL dle měření:			                2,1     mg/m3

Provozní hodiny: 				            4 000     hod/rok

Množství odsátého vzduchu:			            3 300     m3/hod

TZL/rok:		       3300 x 4000 x 2,1 = 27 720 000   mg

Emise TZL za rok				               27,72  kg

D.I.2. Vlivy na vody:

Jak už je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr realizovaný v zastavěném území města Příbram – Březové Hory,  v území, které spadá do povodí řeky Litavky a je odvodňováno městskou kanalizací. Toto území je dnes plně odvodňováno v části odkanalizované do kanalizace města ukončené v ČOV, v části nekanalizované povrchovým odtokem po terénu.

Záměr je zdrojem technologických odpadních vod a splaškových vod (pracovníci zajišťující obsluhu lakovny budou užívat hygienická zařízení, která  jsou vybudována pro celou kapacitu  výrobní haly). Při provozu úpravy dílů tj. odmašťování dílů, fosfátování, moření a pasivace s následnými oplachy vznikají technologické odpadní vody. Technologické odpadní vody jsou z linky odváděny potrubím do nově řešené zneškodňovací stanice. S odvodněným kalem ze zneškodňovací stanice dochází  k dalšímu nakládání na základě smlouvy s oprávněnou osobou (jako nebezpečný odpad).

Podzemní vody:

V zájmovém území nejsou žádné využívané zdroje podzemní vody. Nejsou zde ani sledované pramenní vývěry. Záměr neuvažuje s žádnými zemními pracemi, při kterých by mohl být zastižen pramenní vývěr. Podlaha lakovny je provedena jako nepropustná, odolná působení používaných chemických látek a  přípravků. Veškeré úkapy technologických vod a provozních chemikálií z nové linky budou svedeny samostatnou kanalizací do zneškodňovací stanice. Nepředpokládá se ovlivnění podzemních vod.

Povrchové vody:

Dešťové vody ze střechy stávající haly, v níž bude lakovna osazena jsou svedeny do stávající jednotné kanalizace a záměr je neřeší. Manipulační plochy potřebné pro lakovnu jsou uvnitř haly na stavebně zabezpečené podlaze haly. Nepředpokládá se žádné vypouštění vody z provozu lakovny do vod povrchových. Posuzovaný záměr (prášková lakovna, která bude umístěna do stávající výrobní haly) nebude zdrojem ovlivnění povrchových vod.

Při dobrém stavebním zabezpečení objektů lakovny a skladu provozních hmot, dobrém provozování lakovny včetně linky předúpravy a dodržení provozní kázně, nelze tedy očekávat negativní ovlivnění životního prostředí.

D.I.3. Vlivy na faunu a flóru:

Vlivy na flóru, faunu , ekosystémy , ÚSES – v řešeném území nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody. Pro katastr města je zpracován územní plán, jehož součástí je i řešené území. V těsné blízkosti výrobní zóny  v níž bude záměr realizován nejsou žádné významné prvky ÚSES. V širším území se nachází několik lokalit se zájmy ochrany přírody, žádná z nich nebude stavbou dotčena. V nejbližším okolí záměru se nenachází žádné lokality z programu NATURA  2000 – viz. vyjádření  KÚ Středočeského kraje.

D.I.4. Vlivy na půdu:

Záměr se nedotýká zemědělské půdy. Záměr bude realizován vestavbou do stávající výrobní haly, která je stavebně realizována a provozována. Areál firmy je nezemědělská půda převážně upravená jako manipulační plochy. Nová lakovna bude řešena plně vestavbou do stávající výrobní haly. Stavební úpravy realizované uvnitř haly, jako příprava pro osazení technologie předúpravy dílů a lakovny, budou provedeny tak, aby nebyly zdrojem ovlivňování půdy. Podlahy budou provedeny nepropustné s hydroizolací.

D.I.5. Hluk a vibrace.

Tato problematika je podrobně vyhodnocena v kapitole B.III.4.1. a ve hlukové studii, která je přílohou tohoto oznámení. Nepředpokládá se významné ovlivnění okolí hlukem.

D.I.5.a. Při stavebních činnostech:

H l u k .

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních činností a strojů. Rozsah stavebních prací souvisejících se stavebními úpravami haly pro osazení technologie práškové lakovny je velice malý a je omezen na vnitřek  haly. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 07,00 hod do 21,00 hodin).

Pro nejbližší chráněný venkovní prostor byl výpočtem stanovena hodnota hluku ze stavební činnosti hluboko pod stanoveným hygienickým limitem.

V i b r a c e .

Stavební stroje  jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.

D.I.5.b. Při provozu :

Z prohlídky území, je možné usoudit, že se jedná o území dnes již částečně zatěžované hlukem z provozu ve výrobních halách, z provozu po ulici Husova.  Nová lakovna umístěná ve stávající výrobní hale nebude významným zdrojem hluku pro své okolí a životní prostředí vůbec. Po zprovoznění lakovny  nedojde k významnějšímu navýšení hlukové zátěže v území a to jak hlukem z dopravy, tak hlukem přenášeným do životního prostředí z výrobních prostor – přes obvodový plášť výrobní haly. Předpokládá se (bez vlivů hluku z dopravy po ulici) v nejbližším venkovním chráněném prostoru zatížení hlukem z provozovny hluboko pod limitní hodnotou 50 dB pro denní dobu.

Po realizaci záměru pak bude třeba toto tvrzení ověřit provedením měření hluku ve venkovním prostoru. Lze tedy předpokládat, že realizací nové lakovny a jejím provozem nedojde k významnému navýšení stávající hlukové zátěže v území.

D.I.6. Ostatní.

Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Kromě záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory apod.) a které je ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze  malé a nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytnou zdroje vysokofrekvenčního záření, ionizujícího nebo rentgenového záření apod . Předložený záměr z žádným z nich neuvažuje.

D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci.

Vestavbou nové lakovny do nové výrobní haly situované ve stávajícím areálu firmy Geomine a.s., Příbram – Březové Hory, ve výrobní zóně města, nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí. Přínosem je vznik několika nových pracovních příležitostí a zavedení nové moderní technologie povrchových úprav dílů s výrazně omezenými negativními vlivy na venkovní ovzduší. To bude mít i za následek výrazné snížení nároků na dopravu dílů do externí lakovny a zpět ke konečné montáži.

Veškeré, v předchozích kapitolách popsané negativní vlivy jsou lokalizovány do území zastavěného areálem firmy nebo průmyslové zóny a jejího blízkého okolí. Nepředpokládám, že negativní vlivy z provozu práškové lakovny by se projevily v obytném území města, které je vzdálené více než 200 m od haly a tím i na populaci.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní  hranice.

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů .

Záměr bude realizován v již zastavěném území, určeném pro výrobní činnost. Každý nově realizovaný objekt musí být projekčně zpracován a posouzen ve stavebním řízení. Zde je možné ovlivnit jeho řešení a požadovat, případně uložit opatření k omezení nebo eliminaci negativních vlivů. V tomto směru je důležité, aby orgány posuzující jednotlivé stavby v procesu stavebního řízení, dostaly včas úplné informace o navržené technologii a včas mohli případně uplatnit další požadavky k omezení negativních vlivů té které technologie a nebo nevhodnou technologii odmítnout zcela.

Jsou však negativní vlivy, které nelze touto formou významně ovlivnit nebo jim zcela zamezit. Mezi takové negativní vlivy patří především vlivy z pozemní dopravy, která je pro provoz výrobního objektu nezbytná.  Zde je možné pouze zvolit nejméně nepříznivé řešení (například zamezení průjezdu obslužné dopravy obydleným územím obce).

Za významné preventivní opatření považuji ozelenění celé plochy výrobního areálu nebo celé průmyslové zóny, architektonické ztvárnění objektů, jejich barevné řešení a tedy zapojení do krajiny. Ozelenění území pak hraje nezastupitelnou roli i v eliminaci některých nepříznivých vlivů v území – snížení prašnosti, omezení šíření hluku apod.

Velmi důležitá pak bude organizační stránka provozu jednotlivých objektů v areálu

V následující části pak specifikuji opatření z pohledu možných vlivů z posuzovaného záměru tj. nové práškové lakovny firmy Geomine a.s., Husova 570, Příbram – Březové Hory:

Z hlediska ochrany ovzduší.

- Posuzovaný záměr bude obsahovat nové vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je třeba zajistit souhlas příslušného orgánu ochrany ovzduší (KÚ, odb. ŽP Středočeského kraje) k povolení stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. K žádosti je třeba zpracovat odborný posudek autorizovanou osobou.

- Neprovádět likvidaci odpadů jejich spalováním (kromě spalování v zařízení k tomu účelu schválených).

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

- Sklady chemických látek a přípravků ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.,o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, sklady zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek ve smyslu zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách, stavebně zabezpečit proti úniku do kanalizace a do životního prostředí vůbec. Stejné platí o pracovištích a manipulačních plochách, kde s nimi bude nakládáno.

- Zpracovat havarijní plán (aktualizovat stávající) v souladu s požadavky vyhlášky č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb., a tento předložit ke schválení vodohospodářskému orgánu.

Z  hlediska ochrany půdy.

  - Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do půdy nebo do terénních nerovností.

Z hlediska ochrany přírody.

- Žádná opatření nenavrhuji.

Z hlediska likvidace odpadů.

- Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládání s nimi bude prováděno v souladu s platnou legislativou.

- Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

- V případě vzniku jiných nebezpečných odpadů, než těch, na které má provozovatel vydán souhlas , bude požádáno o rozšíření souhlasu k nakládání o tyto nové druhy odpadů.

Z hlediska chemických látek.

- Budou používány výhradně chemické látky a chemické směsi (přípravky) schválené pro použití v rámci EU.

- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy, školení pracovníků, zpracována pravidla bezpečné práce apod.).

Z hlediska hluku a vibrací.

- Bude dbáno na to, aby nebyla provozována žádná zařízení, která by mohla být významným zdrojem hluku pro životní prostředí. Pokud takové zařízení bude součástí technologického celku, je třeba navrhnou a stavebně realizovat opatření vedoucí k omezení negativních vlivů do venkovního prostředí (např. osazení tlumičů hluku na výdech vzduchotechniky apod.). Účinnost navržených a realizovaných opatření k omezování hluku je pak třeba ověřit měřením. Pokud realizovaná opatření nebudou dostatečně účinná je třeba tato opatření doplnit a novým měřením prokázat dodržení platných limitů (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

- Nutno dbát na dobrý technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat .

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,

které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Pro zpracování oznámení byla k dispozici v návrhu technologická dokumentace lakovny včetně linky předúpravy dílů a technologická dokumentace zneškodňovací stanice. Tyto podklady byly doplněny o další informace investora a  projektanta.

Zpracovatel oznámení si sám provedl potřebné průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje, konzultoval záměr se zástupci investora a s některými dotčenými orgány státní správy.

Je možné konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru. Na základě těchto podkladů pak byl záměr investora v oznámení posouzen.

E. Porovnání variant řešení záměru.

Řešena je pouze jediná varianta – vestavba lakovny do nové výrobní haly v areálu firmy Geomine a.s., ul. Husova, Příbram – Březové Hory.

Toto řešení je pro investora jediným přijatelným, ale i snadno realizovatelným. Proto není navrhováno žádné variantní řešení, co se týče umístění .

Porovnání variant řešení:

| Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. | Aktivní varianta | Nulová varianta |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na ekosystémy |  |  |
| Vliv na půdu |  |  |
| Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob využití území | 0 | 0 |
| Znečištění půdy | 0 | 0 |
| Topografie, stabilita, eroze | 0 | 0 |
| Horninové prostředí a nerostné zdroje | 0 | 0 |
| Hydrologické charakteristiky | 0 | 0 |
| Chráněné části přírody | 0 | 0 |
| Ukládání odpadů | 0 | 0 |
| Vlivy na vodu |  |  |
| Jakost povrchových a podzemních vod | 0 | 0 |
| Charakter odvodnění oblasti | 0 | 0 |
| Změny v hydrologických charakteristikách | 0 | 0 |
| Vlivy na ovzduší |  |  |
| Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí | X | 0 |
| Jiné vlivy – pachy | 0 | 0 |
| Vlivy na flóru a faunu |  |  |
| Poškození a vyhubení druhů, biotopů | 0 | 0 |
| Vlivy na ekosystémy | 0 | 0 |
| Surovinové a energetické zdroje | X | 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy |  |  |
| Budovy, architektonické a archeologické památky | 0 | 0 |
| Kulturní hodnoty | 0 | 0 |
| Geologické a paleontologické nálezy | 0 | 0 |
| Vlivy na strukturu a využití území |  |  |
| Doprava | X | X |
| Navazující stavby | 0 | 0 |
| Infrastruktura | 0 | 0 |
| Estetická kvalita území | 0 | 0 |
| Rekreační využití území | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy |  |  |
| Biologické vlivy | 0 | 0 |
| Hluk a záření | X | X |
| Ostatní vlivy | 0 | 0 |
| Předpokládaný počet impaktů | 4 | 2 |
| X impakt předpokládán |  |  |
| 0 impakt nenalezen |  |  |

- Doplňující údaje.

F.1. Mapová a jiná dokumentace

a. Širší vztahy

Letecký snímek

Mapa územního plánu

b. Zastavovací situace

Technologické schéma lakovny

F.2. Další podstatné informace oznamovatele

Veškeré pro posouzení potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení a není třeba je ničím doplňovat. S ohledem na skutečnost, že je k dispozici pouze technologický projekt na  lakovnu, linku předúpravy a zneškodňovací stanici, nelze vyloučit, že ve stavebním projektu (na stavební úpravy haly) se budou některé údaje od posouzeného záměru nevýznamně lišit, což není na závadu a podklady, které měl posuzovatel k dispozici považuji za dostatečné pro objektivní posouzení záměru.

Při zpracování oznámení bylo použito těchto podkladů:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění zákona.

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon v aktuálním znění.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění.

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění.

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v aktuálním znění

- Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v aktuálním znění.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

- Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

- Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

- Atlas životního prostředí ČSFR.

- Projekty vztahující se k posuzovanému záměru

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zpravodaj MŽP ČR.

- Mapové podklady

- Atlas krajiny České republiky, MŽP 2009

- Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.

Obchodní firma :

Geomine a.s.

Husova 570

Příbram VI – Březové Hory

261 02 Příbram

IČO:	276 57 191

DIČ:	CZ27657191

Sídlo oznamovatele:

Geomine a.s.

Husova 570

Příbram VI – Březové Hory

261 02 Příbram

Umístění záměru:

Areál firmy Geomine a.s.

Husova 570

Příbram VI – Březové Hory

261 02 Příbram

Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Vít Voláček – předseda představenstva

V jednání zastupuje Ing. Aleš Janoušek, INTEGRA Pelhřimov

Tel 606 604 621

Název záměru : Lakovna Geomine a.s. Příbram

Kapacita (rozsah ) záměru

Celková  plocha úprav:	         250 000 m2/rok

Spotřeba barev:   		         37,5 t/rok

Provoz ve 2 směnách	                     4 000 h/rok.

Umístění záměru

Kraj:	Středočeský

Okres:	Příbram

Obec:	Příbram

Katastrální území:	Březové Hory

Charakter stavby:  vestavba technologie lakovny do nové haly

Odvětví:	průmysl

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je vestavba technologické linky práškové lakovny včetně linky předúpravy dílů a zneškodňovací stanice odpadních vod  do nové výrobní haly v areálu firmy Geomine a.s., Husova 570, Příbram VI – Březové Hory.

Záměr bude realizován v území určeném územním plánem města jako výrobní (průmyslová) zóna. Dopravně je areál firmy dostupný po stávajících městských  komunikacích vedoucích kolem areálu – ulice Husova. Záměr si nevyžádá významnější zvýšení nároků na obslužnou dopravu, nevyžaduje budování nových parkovacích míst ani budování nových komunikačních a manipulačních ploch v areálu.

Technologie  lakovny sestává z následujících souborů:

-    navěšování dílů na dopravní systém

- předúprava dílů - zde dochází k odmaštění dílů a jejich oplachu vodou, pasivací

- průjezdná suška – sušení odmaštěných dílů

- kabina nanášení práškových nátěrových hmot - zde je stříkáním nanesena na lakované díly prášková nátěrová hmota (PNH)

- vytvrzovací pec – díly ošetřené v lakovací kabině jsou horkým vzduchem usušeny

-    dopravní systém – veškerá doprava dílů se odehrává na podvěsných dopravnících

-    příslušenství – zneškodňovací stanice technologických vod a výroba DEMI vody.

Pro úpravu dílů určených k lakování práškovou nátěrovou hmotou (PNH) je použito komorového odmašťovacího stroje – postřikem odmašťovacím roztokem dochází současně k fosfátování povrchu dílu, pracovní roztok je zachycen kanalizací  kabiny a sveden do zásobní nádrže objemu 3,5 m3 a z ní použit opakovaně k ošetření dílů, vyčerpaný roztok je pak potrubním rozvodem přepuštěn do zásobní nádrže zneškodňovací stanice. V dalším kroku je proveden oplach ošetřených dílů vodou. Oplachová voda je potrubím svedena do zásobní nádrže zneškodňovací stanice. Odmaštěné díly jsou následně postříkány pasivačním roztokem s odkapem pasivační lázně do zásobní vany pasivace objemu 3,5 m3 . Následně dochází v prostoru sušicí pece k sušení dílů a přesunu dílů po podvěsném dopravníku do stříkací kabiny.

Vychlazené a suché díly vstupují na podvěsném dopravníku do prostoru kabiny nanášení práškové nátěrové hmoty (PNH). Práškový plast je tlakovým vzduchem nanesen na ošetřované díly. Kabina je odsávána přes filtr pevných částic  s odlučivostí 99%, zachycený prášek je použit opakovaně k nanášení a vzdušina je vracena do výrobní haly.

Díly s nanesenou nátěrovou hmotou jsou na podvěsném dopravníku přesunuty do vytvrzovací pece, kde dochází k vytvrzení. Kabina je ohřívána přes výměník vytápěný jedním hořákem na zemní plyn instalovaného tepelného výkonu do 200 kW, jmenovitého tepelného příkonu 220 kW s odvodem spalin komínem nad střechu haly. Při vytvrzování barvy dochází k polymerační reakci a uvolňování  malého množství organických látek a proto je vzdušina z pece vedena potrubím nad střechu haly. Proces nanášení práškového plastu splňuje  stanovené limitní hodnoty dle zákona o ochraně ovzduší.

Dopravní systém – dopravu dílů mezi jednotlivými pracovními operacemi zajišťuje podvěsný dopravník.

Likvidace kontaminovaných oplachových vod z linky předúpravy dílů bude prováděna na nově navržené zneškodňovací stanici (odstavná zneškodňovací stanice) a po dosažení předepsaných kvalitativních parametrů bude voda vypouštěna do kanalizace. Odvodněné kaly z čištění technologických vod budou předávány oprávněné osobě k nakládání jako nebezpečný odpad.

Součástí záměru nejsou hygienická zařízení pro zaměstnance – ta jsou řešena ve stavbě výrobní haly. Obsluhu linky lakovny zajistí 5 výrobních zaměstnanců na směnu. Provoz ve dvou směnách max. 4000 hodin za rok.

Realizací záměru nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Nebude nutný zábor zemědělské ani lesní půdy.

Záměr se nedotýká historických ani kulturních památek. Staveniště se nenachází v ploše patřící mezi poddolovaná území, mezi území zatápěná a s evidovanými pramenními vývěry.

Staveniště  nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

Posuzovaný záměr nemá významné nároky na suroviny – v době budování lakovny bude potřebné dovézt stavební materiály pro drobné stavební úpravy v hale. Nutné je napojení výrobní linky  lakovny na elektřinu, zemní plyn a vodu, vybudovat potrubní rozvod pro odvádění vyčerpaný pracovních roztoků na zneškodňovací stanici. Pro skladování provozních chemikálií bude vyřešen sklad provozních chemikálií (využity stávající skladové kapacity v hale).

Posuzovaný záměr je nutno hodnotit jako stavbu, která doplňuje již provozovaný výrobní areál firmy  o novou moderní linku povrchové úpravy dílů technologií práškového lakování, která je šetrná k životnímu prostředí. Záměr je situován tak, aby minimálně ovlivňoval zástavbu města.

Záměr nebude mít významný negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí.

Jako samostatné podklady pro vydání souhlasu orgánu ochrany ovzduší tj. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, bude zpracován odborný posudek – záměr obsahuje vyjmenované  zdroje znečišťování ovzduší. Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.  pro kód 1.1. spalování paliv kotlích o celkovém jmenovitém tepelném  příkonu 0,3 – 5 MW, kód 4.12 povrchová úprava kovů a plastů… a kód 9.11. nanášení práškových plastů. Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.  není požadováno zpracování rozptylové studie.

Stavbu v posouzeném rozsahu je možno doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí.

- Přílohy :

STANOVISKO STAVEBNÍHO ÚŘADU

Stanovisko orgánu ochrany přírody:

I. Údaje o zpracovateli :

Oznámení zpracoval:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel. 565 323 942,602 476567

Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999.

Prodloužení autorizace ve smyslu z. č. 100/2001 Sb. č.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.

Prodloužení autorizace č.j. 101374/ENV/10 ze dne 17.12.2010.

V Pelhřimově dne  28. prosince 2014.

# Text boxes

Lakovna Geomine