### OZNÁMENÍ

o hodnocení vlivů na životní prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), přílohy č. 3 k zákonu, záměru

LOGISTICKÉ CENTRUM SAS AUTOMOTIVE

NEPŘEVÁZKA

Odpovědný řešitel :

Ing. Václav Martinovský

Osvědčení ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb,

činností nebo technologií na životní prostředí a ke zpracování

posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní

prostředí, podle ust. z.č. 244/92 Sb. - č.j. 3471/576/OPV/93 ze dne

20.5.1993 - MŽP ČR  )

Řešitelé jednotlivých úseků a spolupracovníci :

RNDr. Daniela Vacková

Mgr. Jana Martinovská

Spolupráce PROFESPROJEKT spol. s r.o., stavební a projekční firma :

Ing. Petr Chval

Ing. Richard Müller

Firma :    Ing. Václav Martinovský, SVHF

Jáchymovská 277/14

460 10 Liberec 10

Provozovna : Nitranská 418, 460 01 Liberec 1

tel. 485 108 4 81, fax 485 150 186, mobil 603 834 867

e-mail : martinovskysvhf@cmail.cz

Zakázka č. SVHF-EIADOK 0379

OBSAH

Seznam použitých zkratek

Seznam obrázků a tabulek v textu;

ÚVOD

# Část A

## ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Část B

## ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I.      Základní údaje

B.I.1.   Název záměru

B.I.2.   Kapacita, rozsah – záměru

B.I.3.   Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )

B.I.4.   Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

B.I.5.   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně pohledu zvažovaných variant a

hlavních důvodů  pro jejich výběr, respektive odmítnutí

B.I.6.   Popis technického řešení záměru

B.I.7.   Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

B.I.8.   Výčet územně samosprávných celků

B.I.9.	Zařazení záměru do příslušné kategorie

## B.II.     Údaje o vstupech

B.II.1.  Půda ( druh, třída ochrany, velikost záboru )

B.II.2.  Voda ( zdroj vody, spotřeba )

B.II.3   Ostatní surovinové a energetické zdroje ( druh, zdroj, spotřeba )

B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ( potřeba souvisejících staveb )

## B.III.     Údaje o výstupech

B.III.1.  Ovzduší ( zdroje znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způsoby a

účinnost zachycování znečišťujících látek ); bodové, plošné a liniové zdroje

B.III.2.  Odpadní vody ( zdroje odpadních vod, množství odpadních vod, místo vypouštění,

vypouštěné znečištění, čistící zařízení a účinnost )

B.III.3.  Odpady ( zdroje odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání

s odpady )

B.III.4.  Ostatní

4.1 hluk a vibrace

4.2 záření

4.3 zápach

4.4 rizika havárií

B.III.5.  Doplňující údaje

5.1 významné terénní úpravy

5.2 zásahy do krajiny

# Část C

## ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.       Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.1.1.    Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

C.1.2.	  Relativní zastoupení	, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

C.1.3.	  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na :

1.3.1.    ÚSES

1.3.2.    Krajinný ráz

1.3.3.    Zvláště chráněná území

1.3.4.    Přírodní parky

1.3.5.    Významné krajinné prvky

1.3.6.    Území historického, kulturního, nebo archeologického významu

1.3.7.    Území hustě zalidněná

1.3.8.    Území zatěžovaná nad únosnou míru

1.3.9.    Staré ekologické zátěže

1.3.10.  Extrémní poměry v dotčeném území

## C.2.       Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1.    Ovzduší a klima

C.2.2.    Voda

C.2.3.    Půda

C.2.4.	  Hluk

C.2.5.    Ochranná pásma

C.2.6     Horninové prostředí a přírodní zdroje

C.2.7.    Fauna

C.2.8.    Flóra

C.2.9.    Ekosystémy

C.2.10.  Krajina

C.2.11.  Obyvatelstvo

C.2.12.  Hmotný majetek

C.2.13.  Kulturní památky

# Část D

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.      Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a

významnosti

D.I.1.    Vlivy na obyvatelstvo

D.I.2.    Vlivy na ovzduší a klima

D.I.3.    Vliv na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

D.I.4.    Vliv na povrchové a podzemní vody

D.I.5.    Vlivy na půdu

D.I.6.    Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

D.I.7.    Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

D.I.8.    Vlivy na krajinu

D.I.9.    Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

D.II.       Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

D.III. 	   Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

D.IV.     Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.V.      Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

specifikaci vlivů

D.VI.      Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů

# Část E

## POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

# Část F

## DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZÁVĚR

F.I. 	   Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v Oznámení

F.II.        Další podstatné informace oznamovatele

# Část G

## VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

# Část H

## PŔÍLOHY

# SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

MŽP		Ministerstvo životního prostředí

MZd		Ministerstvo zdravotnictví

MZe 		Ministerstvo zemědělství

KÚ LK	Krajský úřad Libereckého kraje

RŽP		Referát životního prostředí

OŽP		Odbor životního prostředí

KHS		Krajská hygienická stanice

OkÚ		Okresní úřad

BČOV		Biologická čistírna odpadních vod

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP OI	Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát

E.I.A.		Environmental Impact Assesment  - hodnocení vlivů na životní prostředí

KN		Katastr nemovitostí

PF		Pozemkový fond

MěÚ		Městský úřad

ObÚ 		Obecní úřad

ZPF 		Zemědělský půdní fond

PUPFL	Půda určená k plnění funkce lesa

CHLaP	Chemické látky a přípravky

o.v.		Odpadní vody

EO		Populační ekvivalent

BPEJ		Bonitovaná půdně-ekologická jednotka

MP		Metodický pokyn

BL		Bezpečnostní list

NOx		Oxidy dusíku

CxHy		Uhlovodíky

CO		Oxid uhelnatý

BSK5		Biochemická spotřeba kyslíku

NEL		Nepolární extrahovatelné látky

NL		Nerozpuštěné látky

CHSK		Chemická spotřeba kyslíku

IHk		Průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky

Specifické zkratky jsou s vysvětlením uvedeny v textu.

# Seznam obrázků a tabulek v textu :

Seznam obrázků :

Obr. č.1 	-	Schema umístění v lokalitě

Obr. č.2 	-	Areál SAS

Obr. č.3	-	Pohled k silnici I/38

Obr. č.4 	-	Areál SAS

Obr. č.5 	-	Pohled k areálu WÜRTH

Obr. č.6 	- 	ČOV Nepřevázka

Obr. č.7  	-	Pohled na staveniště WÜRTH a rozšíření I/38

Obr. č.8	-	Výřez z ÚPSÚ Nepřevázka – celková situace

Obr. č. 9	-	Výřez z ÚPSÚ Nepřevázka – půdy

Obr. č.10	-	Výřez z VH mapy

Obr. č.9  	-	Zákres záměru do katastrální mapy ( část G )

Seznam tabulek :

Tab. B-1			Přehled základních kapacitních údajů

Tab. B-2			Přehled o pozemcích – zábor ZPF

Tab. B-3			Průměrní emisní faktory pro rok 2003

Tab. B-4			Základní charakteristiky kotelny

Tab. B-5			Odpady z výstavby

Tab. B-6			Odpady z provozu

Tab. C-1			Srážky a teploty

Tab. C-2			Imisní situace širšího okolí

Tab. D-1			Přehled složení pevné náplně a aktivačních plynů airbagů

Tab. D-2			Přehled expozičních cest

Tab. D-3			Hodnoty imisních limitů

Tab. D-4			Korekce pro denní dobu

Tab. D-5			Korekce podle způsobu využití území

Tab. D-6			Sumarizační hodnocení významnosti vlivů

ÚVOD

Společnost SAS AUTOSYSTEMTECHNIK s.r.o., Mladá Boleslav bude zajišťovat pro společnost AUTO ŠKODA a.s. Mladá Boleslav skladování veškerých nakupovaných dílů pro modul kokpitu vozu Škoda Octavia A5. Za tím účelem připravuje investor a stavebník - společnost WDP CZ s.r.o., Praha - záměr realizovat výstavbu skladovacího areálu v blízkosti závodu AUTO ŠKODA a.s.. Provádění dodávek k montážnímu pásu jak pro závod v Mladé Boleslavi, tak pro závod ve Vrchlabí bude realizovat společnost SAS AUTOSYSTEMTECHNIK s.r.o., Mladá Boleslav.

Základem skladovacího areálu bude montovaná hala s vlastními skladovacími prostory, příjmem a expedicí,  administrativní část s kancelářskými prostorami a sociálním zázemím, zpevněné plochy, manipulační a parkovací  prostory. Areál bude oplocen a napojen na nově budované inženýrské sítě.

Areál je umístěn v průmyslové zóně obce Nepřevázka u Mladé Boleslavi v blízkosti sjezdu ze silnice I/10 Praha – Mladá Boleslav na komunikaci č. I/38  ve směru na Nymburk. Plocha je určena jako obchodně-výrobní zóna. Umístění je v souladu s územním plánem obce Nepřevázka.

Záměr stavby „Logistické centrum SAS AUTOMOTIVE Nepřevázka, podléhá zjišťovacímu řízení, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen zákon ), podle přílohy č. 1 k zákonu, kategorie II, bod 10.6.

Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, areály parkovišť nebo garáží, se zastavěnou plochou nad 1000 m2.

Vlastní areál představuje celkovou plochu cca 14 tis. m2. Zastavěná plocha haly, včetně expedice, příjmu a AB budovy je 5.829 m2. Zpevněné plochy, včetně parkovišť cca 3.701 m2, ozeleněné plochy 2.084 m2.  Celková plocha pro vynětí ze ZPF je uvažována 11.831 m2.

Investor se rozhodl areál umístit při hlavní komunikaci I/38 Mladá Boleslav - Nymburk, na nevyužité zemědělské pozemky v průmyslové zóně a katastrálním území obce Nepřevázka.

Oznámení je zpracováno v souladu s ust. § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 3 k zákonu a podle MP  odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP pro zpracování přílohy č. 3.

ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI

# Část A

## ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel – Generální projektant a zplnomocněný zástupce investora :

PROFESPROJEKT spol. s r.o.

stavební a projekční firma

- IČ :					46506942

- Sídlo :					Vejrichova 272, 511 01 Turnov

- Telefon/fax :				436 319 831, 436 319 832

- e-mail : 					profesprojekt@worldmail.cz

- Oprávněný zástupce oznamovatele :	Ing. Petr Chval

Přemyslova 662, 511 01 Turnov

- Telefon :					603840633

Investor a stavebník :			WDP CZ s.r.o.

- IČ :					62416740

- Sídlo :					Bělehradská 18/314, Praha 4 - Nusle

- Telefon/fax :

- e-mail :

- Oprávněný zástupce investora :		Jan Van Geet, jednatel

Paceřice 28, Sychrov

- Telefon :					482 758 301, 602404790

- e-mail :					jan.van.geet@mvg.cz

Nájemce a provozovatel :		SAS Autosystemtechnik s.r.o.,

závod Mladá Boleslav

- IČ :					25077830

- Sídlo :					V. Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav

- Telefon/fax :				326814718, 326812391

- e-mail : 					kucera@sas-auto.cz

- Oprávněný zástupce provozovatele :	Dr. Gerhard Sander, jednatel,

zástupce: Pavel Kučera

- Telefon :					602 642 594

ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU

Část B

## ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I.      Základní údaje

## B.I.1.   Název záměru

Logistické centrum SAS Automotive – Nepřevázka. Novostavba.

## B.I.2.   Kapacita, rozsah – záměru

Areál je umístěn na ploše cca 14 tis.  m2. Základní kapacitní údaje jsou uvedeny v tabulce

B-1.

Tabulka  B-1 Přehled  základních kapacitních údajů

| Specifikace | jednotka | údaj |
| --- | --- | --- |
| Plocha území - celková plocha | m2 | cca 14000 |
| - zastavěná plocha | m2 | 5829 |
| z toho plocha skladovacích prostor | m2 | 3888 |
| - zpevněné plochy | m2 | 3701 |
| - ozeleněná plocha | m2 | min. 2301 |
| Celkový počet zaměstnanců THP/D | osoby | 30/45 |
| Pracovní doba ( 5 dnů ) – 3 směnný provoz | hod/den | 24 |
| Počet osobních vozidel denně | auto | 45 |
| Doprava těžká nákladní max. – zásobování/expedice/denně | auto | 30 |
| Parkování – celková kapacita – osobní | počet stání | 45 |
| Spotřeba zemního plynu/rok – energie | MWh | 610 |
| Předpokládaný el. příkon inst. | kW | 300 |

B.I.3.   Umístění záměru ( kraj, obec, katastrální území )

Kraj :			Středočeský

Obec :			Nepřevázka

Katastrální území : 	Nepřevázka

Hlavní stavba bude realizována na p.p.č.  398/22, 398/23, 398/24, 398/26, 398/27, 398/28, 398/29, které se nachází vpravo při  komunikaci I/38 ve směru na Nymburk. Parcely jsou součástí rozsáhlého, v současné době zemědělsky neobhospodařovaného pozemku, který je určen ÚP pro účely průmyslové zóny. Vlastní areál však přímo nesouvisí s komunikací I/38 – je oddělen pásmem parcel přímo sousedících  s komunikací.

Umístění je zároveň patrné z obr. č. 1 a  z výřezu ÚPSÚ Nepřevázka na obr. č.  8.

Obr. č. 1 – Umístění závodu SAS AUTOMOTIVE v lokalitě

Zároveň je připojena fotodokumentace :

- obr. č. 2 – Areál SAS

- obr. č. 3 – Pohled k silnici I/38

- obr. č. 4 – Areál SAS

- obr. č. 5 – Pohled k areálu WÜRTH

- obr. č. 6 – ČOV Nepřevázka u Dobrovky

- obr. č. 7 – Pohled na staveniště – rozšíření I/38, WÜRTH

V části G Oznámení  je zákres v katastrální mapě. ( obr. 11 )

Obr. č. 2 Areál SAS                                                              Obr. č. 3 Pohled k silnici I/38

Obr. č. 4 Areál  SAS                                                              Obr. č. 5 Pohled k areálu WÜRTH

Obr. č. 6 ČOV Nepřevázka u Dobrovky                              Obr. č 7 Pohled na staveniště – rozšíření I/38

B.I.4.   Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Jedná se o výstavbu areálu pro skladovací účely. Budou zde skladovány součástky a doplňky vybavení automobilů, zejména vybavení palubních desek – airbagy, kabelové svazky, plastové díly, palubní desky a podobně. Díly jsou převážně z polyethylenu a polypropylénu. Problematika manipulace a nakládání s airbagy je hodnocena zvláště. Skladování bude na paletách v regálech. Manipulace bude pomocí elektrozdvižných vozíků.  Výstavba areálu je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Areál je v průmyslové zóně obce Nepřevázka a v současné době zde již probíhá výstavba areálu firmy  WÜRTH Nepřevázka. Obslužná komunikace mezi oběma areály je vyústěna na silnici I/38.

B.I.5.   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně pohledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů ( i z hlediska životního prostředí ) pro jejich výběr, respektive  odmítnutí

Záměr je v souladu s rozšiřováním  stávajících aktivit  automobilového průmyslu. Proces provozu bude spočívat v navážení dílů a součástek, jejich skladování a dodávka přímo k výrobním pásům AUTO ŠKODA a.s. Mladá Boleslav. Umístění areálu skladovacích prostor v lokalitě není variantní. Jedná se o vhodné využití stávajících pozemků. Stavba skladovacího komplexu, včetně napojení na silnici I/38, významně nenaruší životní prostředí. Z pohledu možných negativních vlivů bude nutno věnovat pozornost založení stavby v území, zajištění odvedení vod  a následně ozelenění areálu, pro snížení dopadu na ráz krajiny. S ohledem na umístění mimo obydlenou zónu se předpokládá významný negativní vliv z emisí škodlivin do ovzduší a hlukové emise z provozu a dopravy.

## B.I.6.   Popis technického řešení záměru

Novostavba skladovacího areálu bude sloužit firmě SAS Automotive jako logistické centrum. Dopravně bude areál napojen na místní komunikaci, která je již v současné době částečně vybudována firmou WÜRTH. Vlastní stavba bude doplněna zázemím – parkovacími, příjezdovými a přístupovými plochami, včetně napojení na místní komunikaci.

Pozemek pro stavbu se nachází na rovném terénu původně zemědělsky obhospodařované půdy. Nadmořská výška je 214 m n. m. Geologický profil je představován humózní hlínou, písky a pískovci. Hladina podzemní vody byla naražena a ustálena cca1,50 – 3,10 m p.t.

Vlastní objekt sestává z dvoupodlažní administrativní budovy o půdorysných rozměrech 15,5x42,6 m. Na administrativní budovu navazuje skladová hala o rozměrech 54x84 m. její součástí expedice o rozměrech 12x54 m. Na západní straně je přístavba příjmu zboží o rozměrech 16x48 m.

V přízemí administrativní budovy je sociální zázemí a šatny, společenské a pracovní prostory, prostor údržby a kotelna. V nadzemním podlaží jsou pak kanceláře.

# Architektonické a stavebně technické řešení stavby

Dispoziční řešení vychází z logistických požadavků. Na západní straně je nezateplená přístavba příjmu zboží. Je umožněn příjezd nákladních aut a skládání zboží uvnitř přístavby. Je zde zároveň částečně zastřešená rampa. Prostor expedice rovněž umožňuje příjezd aut a nakládku zboží uvnitř objektu. Ve skladové hale jsou umístěny vestavby pro zdroj energie, tlakovou stanici a zásobník pitné vody. Součástí haly je i samostatný prostor pro skladování airbagů ( 36 m2; 2000 ks ). Střecha je plochá se sklonem 2,5 %. Nosnou konstrukci tvoří betonový prefabrikovaný skelet. Minimální světlá výška haly je 10,0 m. Obvodový plášť je ze sendvičových panelů. Nosná konstrukce je založena na pilotových základech. Obvod ze základového prahu je ze železobetonu. Plášť je v barvě šedé metalízy s doplňky v barvě oranžové. Venkovní prostory budou opatřeny betonovou zámkovou dlažbou.

V rámci přípravy území bude provedeno sejmutí ornice a ostatní zemní práce, včetně budování připojení inženýrských sítí.

Vlastní parkoviště je zpevněná plocha s vyznačením stání. Odtok srážkových vod je uvažován do recipientu Dobrovky. Musí zde být instalován lapol ( NL a NEL ).  Odpadní vody splaškového charakteru budou vedeny na BČOV obce Nepřevázka.

Zásobení vodou, včetně požární vody,  bude z vlastního zdroje – vrtu. K tomu bude vybudována AT stanice a úpravna vody a jímka požární vody o akumulačním objemu 76 m3.

Požární ochrana :

Požární ochrana je řešena standardně a nevyžaduje mimořádné pozornosti. Jsou předpokládané odstupy a požadavky na zabezpečení vodou. Je řešeno hydranty a přenosnými hasícími přístroji. Zřízení skladu modulů airbagů je navrženo u východní obvodové stěny (použití jako výfuková stěna). Před touto částí stěny bude do 15 m vytvořen tzv. prostor s nebezpečím výbuchu. Odstupová vzdálenost 28 m vyhovuje ( ČSN 65 0201 ).

Energie :

Zemní plyn bude přiveden do areálu přípojkou STL od areálu firmy WÜRTH. Plyn bude používán pro ohřev TUV, vytápění a vzduchotechniku. Zdrojem tepla bude teplovodní kotelna o výkonu 436 kW se dvěma kotli RENDAMAX. Vytápění a větrání bude prostřednictvím jednotek GEA LVZ.

Připojení objektu na síť STE bude přes nově vybudovanou trafostanici kabelovou smyčkou. V areálu budou rozvody NN, venkovní osvětlení.  Roční spotřeba je uvažována 430 tis. kWh

Dopravní řešení :

Využívá stávající komunikační sítě, tj. silnice I/38. Novou skutečností je připojení na místní novou účelovou komunikaci.

Parkoviště :

Vlastní plocha parkování je navržena stáními o rozměrech 2,5x5,0 m; provedení z betonové dlažby. Odvodnění dešťovou kanalizací přes lapol k záchytu NEL.

Ozelenění areálu :

Navržená zeleň tvoří obvod areálu. Je navržena jako jednořadá a v místech rozšíření jako dvouřadá. Jsou navržen javor babyka, hloh, bříza, jeřáb. Pro keřové patro se uvažuje s listnatými keři. Zpracovatelé Oznámení doporučují provést sadovnické úpravy tak, aby nebyl narušen ráz území a zároveň aby byly použity kultivary vhodné do krajiny. Je třeba dále zvážit především stromovou výsadbu. Rozmístění stromových výsadeb vytvoří po čase ucelený obvodový porost, který může být účinnou pohledovou kulisou, avšak neměl by omezovat osvit a výhledy pro bezpečnou dopravu. Stromová zeleň by pak měla být podsazena kompaktní keřovou výsadbou.

Podrobné rozmístění výsadeb bude upřesněno v projektu pro stavební řízení.

## B.I.7.   Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení 		 	: 	XI /2003

Předpokládané dokončení	:	V/2004

Bude řešeno v rámci územního a stavebního řízení.

## B.I.8    Výčet územně samosprávných celků

Stavbou a provozem bude zasažen pouze jeden územně samosprávný celek – obec Nepřevázka. Z pohledu širších vztahů se jedná o část území bývalého okresu Mladá Boleslav.

Jde zejména o parcely umístěné nejblíže stavbě. Vlivy na okolí budou nepatrné. Zejména během výstavby budou prachem a hlukem ovlivňovány okolní pozemky. Významným faktorem musí být zajištění výstavby tak, aby nedošlo především ke znečišťování komunikací.

Zvýšenou dopravou při stavbě i provozu bude i zvýšeno zatížení okolí příjezdových komunikací, zejména  úsek komunikace I/38.

Odpadní vody budou výtlakovým potrubím vedeny na BČOV Nepřevázka. Ovlivnění je zanedbatelné. Kvalita odpadních vod bude odpovídat kanalizačnímu řádu.  Emise znečištění ovzduší budou pod stanovenými limity. Hluk z provozu a z dopravy neovlivní nejbližší bytovou zástavbu. S ohledem na stávající hluk z provozu na komunikaci I/38 (stará zátěž), teoretické navýšení akustické zátěže území bude nevýznamné.

## B.I.9    Zařazení záměru do příslušné kategorie

Záměr stavby Logistické centrum SAS Automotive – Nepřevázka v Nepřevázce podléhá zjišťovacímu řízení, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen zákon ), podle přílohy č. 1 k zákonu, kategorie II :

  - Průmyslové zóny a obchodní zóny, včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1000 m2;

Vlastní areál představuje celkovou plochu cca 14 tis. m2. Zastavěná plocha je 5829 m2. Zpevněné plochy 3701 m2, ozelenění min. 2031 m2. Plocha skladovacích prostor je 3888 m2.

## B.II.     Údaje o vstupech

## B.II.1.  Půda

Parcely hlavní stavby jsou vedeny jako orná půda. V současné době nejsou zemědělsky využívány.

Pozemky pro hlavní stavbu jsou převážně ve vlastnictví soukromých fyzických osob. Investor má předběžné souhlasy k získání pozemků do svého vlastnictví.

Celkový zábor je uvažován na ploše11831 m2 orné půdy.  Z hlediska zastoupených půdních typů a druhů je v mapě bonitačně půdních ekologických jednotek  plocha zařazena do půdní jednotky 3.60.00.

Stupeň a třída ochrany I ZPF pro tyto půdní typy a klimatický region  řadí pozemek z hlediska kvality k nejlepším půdám. V rámci schvalovacího procesu ÚPSÚ Nepřevázka bylo využití těchto ploch schváleno k zástavbě. V příloze č. 1  je uvedeno vyjádření Obce Nepřevázka, v souladu s požadavky zákona a přílohy č. 3, o souladu záměru s územním plánem sídelního útvaru Nepřevázka.

Zábor půdy

V současné době jsou parcely pro hlavní stavbu vedeny jako orná půda. Realizací stavby dojde k záboru půdy, přičemž bude nutné provést trvalé vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu v rozsahu daném požadovanou plošnou výměrou zástavby – hlavní stavby a zpevněných ploch - t.j. 11.831 m2. Dle terénních šetření v rámci IGP je průměrná mocnost ornice 0,28 m. Mocnost podorničí nebyla uvedena. Předpokládaná bilance odtěžené ornice je 3.252 m3. Odtěžená ornice bude použita z části na ozelenění ploch areálu ( cca 417 m3 ), cca 500 m3 bude použito pro rekultivační potřeby obce Nepřevázka a zbylé množství cca 2.335 m3  bude využito k dokončení rekultivace pozemků, využívaných sovětskými vojsky.

Přehled  pozemků je uveden v tabulce B-2.

#### Bonitovaná půdně-ekologická jednotka

Tato jednotka je definována dle agronomicky významných charakteristik klimatu, půdy a konfigurace terénu. Klasifikace respektuje základní agroekologické faktory pro hodnocení zemědělské půdy, charakterizuje kvalitu půd z hlediska zemědělské produkční schopnosti a zároveň podmínek jejich nejúčelnějších využití. Při vytváření klasifikace se předpokládalo, že tato bude prostřednictvím odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu ochraňovat zemědělskou půdu, tj. minimalizovat zábor a usměrňovat požadavky na odnětí k méně kvalitním půdám.

Konkrétní vlastnosti jsou vyjádřeny číselným 5-ti místným kódem. Kód pro pozemky v dané lokalitě je  3.60.00.

První číslice - 3 - řadí území k určitému klimatickému regionu - má symbol T3. Je teplý, mírně vlhký, se sumou teplot 2500 - 2800 nad + 10°C. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7 a 9 °C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 550 - 650 (700) mm. Pravděpodobnost suchých vegetačních období je 10 - 20, vláhová jistota 4 - 7.

Další dvojčíslí představuje hlavní půdní jednotku. Číslo 60 reprezentuje lužní půdy na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, vláhové poměry příznivé, až sklon k převlhčení.

Předposlední číslice vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice. Číslice 0 znamená úplnou rovinu  se všesměrnou expozicí.

Poslední číslice je kombinací skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Číslice 1 říká, že skeletovitost  zde není, nebo je slabá a půdní profil je hluboký.

V dané lokalitě není půda určená k plnění funkce lesa.

Poznámka : Přehled o BPEJ půd v oblasti je na obr. č. 9 ( převzato z ÚPSÚ Nepřevázka ).  Z obrázku je patrné sousedství regionu T2 teplý, mírně suchý s menší vláhovou jistotou, nižšími srážkami a vyššími teplotami. Půdy jsou hnědé s rendzidy na pískovcích a písčitě větrajících permokarbonských horninách; bez štěrku až středně štěrkovité.

Poznámka :  Parcely jsou součástí chráněného ložiskového území Bezno ( Mělnická pánev ) – ložisko černého uhlí. (Rozhodnutí - příloha č. 2 )

Tabulka B-2  Přehled o pozemcích – zábor ZPF

| P.p.č. | výměra (m2) | vlastník | využití | Zábor ZPF ( m2 ) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 398/22 * | 2591 | Hendrych | orná půda | 2591 | BPEJ 3.60.00 |
| 398/23 * | 4064 | Burianová V. | orná půda | 4035 | BPEJ 3.60.00 |
| 398/24 * | 4455 | Drahošová M. | orná půda | 633 | BPEJ 3.60.00 |
| 398/26 * | 3750 | Melena M. | orná půda | 2998 | BPEJ 3.60.00 |
| 398/27 | 1479 | PF ČR | orná půda | 1031 | BPEJ 3.60.00 |
| 398/28 | 463 | Sosna F. | orná půda | 153 | BPEJ 3.60.00 |
| 398/29 | 452 | Obec Nepřevázka | orná půda | 390 | BPEJ 3.60.00 |
| Celkem | 17254 | - | orná půda | 11831 | BPEJ 3.60.00 |
| Zastavěná plocha – 5829 m2 |
| Zpevněné plochy – 3701 m2 |
| Ozeleněné plochy – 2301 m2 |
| Celkem vynětí ze ZPF – 11831 m2 |
| sousední p.p.č. |
| 398/17 |  | Hendrych J. | komunikace | - | - |
| 398/25 |  | Trhoň J. | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/30 * |  | Melena M. | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/31 |  | PF ČR | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/32 * |  | Sosna F. | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/33 * |  | Salačová M. | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/34 |  | Obec Nepřevázka | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/35 * |  | Drahošová M. | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/36 * |  | Trhoň J. | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/38 * |  | Hlaváčková J. | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/42 |  | Obec Nepřevázka | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/43 |  | Obec Nepřevázka | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/44 |  | Obec Nepřevázka | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |
| 398/45 |  | Obec Nepřevázka | orná půda | - | BPEJ 3.60.00 |

Poznámka : Pozemky označené * – kupní smlouva WDP CZ s.r.o.

Obrázek – půdy 9

## B.II.2.  Voda

Zásobení vodou je uvažováno z nově budovaného vodního zdroje na pozemcích investora.

#### Odběr vody celkem – výstavba

Pro dobu výstavby – cca 6 měsíců ( 120 pracovních dnů ), bude potřeba vody pro vlastní výstavbu, ochranná opatření ( např. proti prašnosti, umývání vozovek, apod. ) a sociální účely.

V průběhu výstavby mohou nastat dvě varianty :

- V předstihu budou vybudovány inženýrské kanalizační sítě a zdroj vody

- Budou instalovány chemické WC a mobilní nádrže na vodu a vodu bude nutno dovážet

V obou případech musí být zabráněno odtoku kontaminovaných vod z areálu – především v ukazatelích  NL,NEL a BSK5. Množství potřeby vody bude závislé od konkrétního postupu výstavby a řešení spotřeby vody pro sociální účely.

Odborným odhadem, na základě zkušeností z výstavby jiných podobných staveb, se uvažuje s maximálním počtem pracovníků za den – 50.

Hodnoty potřeby vody jsou uvažovány přiměřeně dle vyhl. MZe č. 428/01 Sb.

Potřeba vody – odborný odhad - (  špinavé a prašné provozy ) 750 m3 - pro sociální účely po dobu výstavby.

Potřeba vody pro kropení a mytí vozovek – odborný odhad :

- mytí vozovek – cca 1000 m2; 5 l.m-2; 20 x; 100 m3 vody;

- kropení – prašnost – cca 12000 m2; 1 l.m-2; 10 x; 120 m3 vody.

Celková odhadnutá potřeba vody po dobu výstavby - 970 m3. Skutečná potřeba vody bude záviset na vlastní organizaci a zabezpečení výstavby, klimatických podmínkách a postupu výstavby.

#### Odběr vody celkem – provoz

Údaje jsou uvedeny dle hodnot vyhl. MZe č. 428/01 Sb..

Základní údaje pro výpočet zásobení vodou i odvedení vod odpadních :

- 30 l.zam-1.den-1 a počet osob – 30 THP;

- 120 l.zam-1.den-1  a počet osob – 45 D;

- provoz 250 dnů v roce; 24 hodin denně.

Průměrná potřeba vody :

QP =  ( 30 x 30 ) + ( 120 x 45 )  = 900 + 5400

= 6300 l.d-1 = 0,073 l.s-1;  cca 262,5 l.h-1;

Maximální denní a hodinová potřeba vody :

Za předpokladu použití max. ročních potřeb 16 m3  pro THP a 30 m3 pro D, vychází

koeficient denní nerovnoměrnosti 1,16.

Qm = QP x kd = 6300 x 1,16 = 7308 l.d-1 = 0,08 l.s-1; cca 305 l.h-1;

- kde kd je součinitel denní rovnoměrnosti pro uvažovaný provoz.

Roční potřeba vody z vlastního zdroje – cca 1830 m3.

#### Potřeba požární vody

Potřeba požární vody je dána normativními předpisy – pro vnitřní hydranty min. 1,1 l.s-1. Projektant uvažuje s Qmin 3960 l pro dobu 30 min. Bude vybudována jímka pro akumulaci vody pro protipožární účely o kapacitě 76 m3.

Celkové hodnocení zásobení vodou

Pro účel vybudování vlastního zdroje – vrtané studny, bylo zpracováno RNDr. Čapkem v srpnu 2003 hydrogeologické posouzení území a možnost vybudování vodního zdroje. Bylo konstatováno, že v hydrogeologické struktuře daného území je ještě možnost vybudování zdroje o kapacitě  do 1 l.s-1. Po vybudování vodního zdroje musí být provedeny čerpací zkoušky a posouzena kvalita vod.

K pokrytí požadované potřeby vody musí mít zdroj kapacitu minimálně 0,2  l.s-1.

Potřeba vody - 1830 m3.r-1 – je zároveň uvažována jako množství vod odpadních  splaškových.

## B.II.3   Ostatní surovinové a energetické zdroje

#### Stavební materiály

- Násypový materiál, zemina

S ohledem na konfiguraci terénu a kvalitu zemin bude v maximální možné míře

využit materiál ze skrývky ornice a zeminy.

- Kamenivo, štěrky a štěrkopísky

Tyto materiály budou dovezeny dodavatelskou firmou. Předpokládá se využití místních zdrojů z oblasti regionu, např. lomu Bezděčín. Potřebné množství bude určeno prováděcím projektem.

- Betonové dlažby a případně živičný kryt zpevněných ploch a parkovišť

Materiály budou dodány dodavatelskou firmou. Potřebné množství bude určeno prováděcím projektem.

- Betony pro základové a vodorovné konstrukce

Zdrojem bude výroba betonové směsi z  oblasti Mladoboleslavska. Potřebné množství bude určeno prováděcím projektem.

- Ostatní dlažby, keramika, železo, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, krytina, plastové výrobky, kovové výrobky, dřevo, sklo, apod.

Podrobné rozdělení a množství těchto materiálů bude uvedeno v prováděcích projektech. Jedná se o standardní obchodní komoditu. Zajistí dodavatelská organizace.

#### Dodávky energií

- Elektrická energie z veřejné sítě

Areál bude napojen přes trafostanici z příhradového sloupu VN umístěného u silnice I/38. Podrobné řešení bude v projektu ke stavebnímu řízení.

- Zemní plyn

Potřeba zemního plynu bude realizována vybudováním přípojky ze STL přípojky firmy WÜRTH.

## B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Doprava

Základní příjezdovou komunikací je silnice I. třídy č. 38 – Mladá Boleslav - Nymburk. K této silnici je budována místní – účelová komunikace, která bude v současnosti sloužit oběma sousedním areálů. Stavba této komunikace byla povolena. Zpracovatelé předpokládají, že byl i povolen sjezd a vjezd na silnici I/38. Intenzita dopravy na komunikaci I/10 Praha – Mladá Boleslav, je sledována v profilu 1-0576. Celkový průjezd po komunikaci je 27206 vozidel, podle posledního sčítání dopravy v roce 2000. Intenzita dopravy na komunikaci I/38 Mladá Boleslav - Nymburk  je sledována v profilu 1-1660. Celkový průjezd po komunikaci je 5864 vozidel.

#### Doprava – výstavba

Po dobu výstavby nedojde k významnému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, především pro těžkou nákladní dopravu. V této etapě bude však zvýšený nárok na bezpečnost silničního provozu a zdravé životní podmínky – zvýšená prašnost.

#### Doprava – provoz

Předpokládaný objem dopravy vyvolaný provozem centra SAS bude cca 30 těžkých nákladních automobilů (TNA) za den. Počet osobních vozidel se předpokládá cca 45 za den. Takováto intenzita vyvolané dopravy nevyžaduje rozšíření stávající silniční sítě v lokalitě ani budování nových komunikací s výjimkou účelové komunikace napojení na silnici I/38, které se v současné době buduje pro firmu WÜRTH.

#### Technická infrastruktura

Pro zajištění provozu musí být areál připojen na :

- plynovod

- el. energii

- vodovod

- kanalizaci komunálních odpadních vod

- kanalizaci srážkových vod

- telefonní přípojku

## B.III.     Údaje o výstupech

## B.III.1.  Ovzduší

# Emise v období výstavby

Předpokládaná doba výstavby je cca 6 měsíců v období od listopadu 2003 do května 2004. Zemní práce by měly probíhat asi 2 měsíce. Vzhledem ke konfiguraci terénu se předpokládá úplné odtěžení ornice. Odkrytá plocha bude při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Emise z dopravy budou nepravidelné a oproti možnému znečištění ovzduší z plošného zdroje ne až tak významné.

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.,

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty,

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem ze stavby.

Poznámka : Vlastní opatření budou záviset na povětrnostních podmínkách a v rámci výstavby budou k tomu přijímána patřičná opatření.

Emise v době provozu

Logistické centrum SAS AUTOMOTIVE  bude zdrojem emisí škodlivin z několika zdrojů. Jedním zdrojem škodlivin bude nárůst automobilové dopravy, související s provozem centra – osobní doprava a zejména zásobovací nákladní doprava po příjezdových veřejných komunikacích. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší bude spalování zemního plynu při vytápění areálu a výrobě TUV. Vzhledem k charakteru provozu nebudou z provozu závodu produkovány technologické emise.

Vytápění areálu haly bude řešeno vlastní kotelnou na zemní plyn, umístěnou v AB budově. Spaliny z kotelny budou odváděny 13,70 m vysokým kouřovodem nad střechu výrobní haly.

## Liniové zdroje

Liniovým zdrojem bude automobilový provoz po komunikacích, zajišťujících obsluhu ligistického centra.

Areál závodu bude dopravně napojen na komunikační síť příjezdovou komunikací, která vyústí na silnici I/38.

Předpokládá se zásobování materiálem a jeho odvoz v intenzitě 30 těžkých nákladních aut za den. Veškerá nákladní doprava bude vedena po příjezdové komunikaci v zóně a po silnici I/38 směrem od mimoúrovňové křižovatky ze silnice I/10 a zpět.

V závodě bude zaměstnáno celkem ve 3 směnách 45 zaměstnanců a 30 zaměstnanců v administrativě. Osobní doprava předpokládá denní příjezd  45 zaměstnanců a hostů.

Pro stanovení emisních faktorů pro těžká nákladní vozidla v roce 2003 lze použít program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02, publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002.

S ohledem na neznalost vstupních údajů byl proveden odhad skladby vozového parku s ohledem na různé emisní faktory pro různě stará vozidla. Rozhodující pro emise bude TNV. Odhad rozdělení byl proveden na základě výsledků, publikovaných ve zprávě [ATEM Praha,10/2001-Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku a jeho emisních parametrů] a to v poměru jednotlivých tříd kvality vozidel ve vozovém parku  - konvenční : EURO1 : EURO2 : EURO3  = 0,4 : 0,3 : 0,2 : 0,1.

Výsledné průměrné emisní faktory pro těžká nákladní vozidla s rychlostí 50 km/h jsou v následující tabulce.

Tabulka B-3   Průměrné emisní faktory pro rok 2003 [g/km/voz]

| Kontaminant | TNV/50 km.h-1 |
| --- | --- |
| NO2 | 2,2396 |
| CO | 15,5053 |

V dalších letech se jednak budou snižovat emisní faktory jednotlivých skupin vozidel, jednak se bude měnit poměr zastoupení jednotlivých tříd vozidel (bude se zlepšovat složení vozového parku).

## Bodové zdroje

Bodovým zdrojem bude komín plynové teplovodní kotelny, sloužící k ohřevu TUV a vytápění skladovacích prostor a administrativní budovy. Kotle budou nízkoteplotní - typ R 2704.

Tabulka B-4  Základní charakteristiky kotelny (konečný stav)

| palivo |  | zemní plyn |
| --- | --- | --- |
| výkon | kW | 430 |
| celková spotřeba ZP (oba kotle) | m3/rok | 71500 |
| hodinová spotřeba | m3/h | 51 |
| objemový průtok spalin | m3/h | 163 |
| výška komína | m | 13,70 |
| průměr komína | m | 0,20 |
| emise NOx | mg/m3 | 72 |
| emise CO | mg/m3 | 8 |

## Bilance zdrojů emisí z provozu výrobního závodu

Všechny emise, vyprodukované v souvislosti s provozem logistického centra  SAS Automotive lze rozdělit na emise ze spalování zemního plynu a emise z automobilové dopravy. Pro záměr nebyla zpracována rozptylová studie. Z analogie podobných staveb a jejich provozů, je možno uvést, že nedojde k významnému negativnímu ovlivnění kvality ovzduší ve fázi provozu logistického centra.

Pro projekt ke stavebnímu řízení bude nutno konkretizovat technologii kotelny. Po zahájení provozu musí být doložena  schopnost plnění emisních limitů zařízení protokolem o autorizovaném měření, nebo doklad o schválení plynového spotřebiče ČIŽP ředitelství Praha

## B.III.2.  Odpadní vody

Odpadní vody budou vznikat jak při výstavbě areálu, tak při jeho provozu. Při výstavbě to budou zejména srážkové vody, kontaminované především NL a NEL. I když se jedná o časově omezené období, je nutné zabránit odtoku kontaminace do vod podzemních i povrchových i zabránit kontaminaci terénu. To lze účinnými opatřeními v rámci vlastní výstavby. Možnost kontaminace je omezena hlavně na havarijní případy – únik olejů a pohonných hmot, nátěrových hmot a podobně. Opatření musí být zakotvena v harmonogramu výstavby.

V rámci provozu budou vznikat odpadní vody splaškového charakteru, odpadní vody srážkového původu kontaminované především NL, NEL a případně solemi z chemické údržby parkovací plochy a dále budou vody srážkového původu, nekontaminované, ale odváděné společně s ostatními srážkovými vodami do kanalizačního systému.

#### Celkové množství odpadních vod

- Splaškové odpadní vody

Množství odpadních vod je pro tento účel uvažováno jako hodnota potřeby vody.

Qo.v.  - 0,073 l.s-1; 6,3 m3.d-1; max. 1830 m3.r-1;

- Srážkové vody

Plocha odvodnění je 9530 m2. Z toho 3701 m2 zpevněné plochy a 5829 m2 střechy. V PD ke stavebnímu řízení bude nutno tyto údaje upřesnit.

Základní údaje pro výpočty :

Celkové množství srážek v Mladé Boleslavi za rok – 550 mm

Celková odvodňovaná plocha – 9530 m2;

Celková plocha – parkoviště, manipulační plochy, komunikace - 3701 m2; součinitel odtoku = ψ – 0,7

- z toho vody přes lapol z plochy – 650 m2;

Celková plocha – střechy – 5829 m2; součinitel odtoku = ψ – 0,9

Intenzita 15 min. deště  pro Bakov – 117 l.s-1.ha-1;

Množství vod 		- Qsrážk.v. 	= qsrážk.v. ( celk. množství srážek za rok ) x A

(plocha )

Množství vod ( max. )   	- Qsrážk.v.max. 	= qsrážk.v. ( vydatnost 15 min. deště, při periodicitě

1 )   x  A  (plocha ) x  ψ ( součinitel odtoku )

Teoretické množství srážkových vod

Celkem - 					Qsrážk.v. 			=   5242 m3.r-1;

Kontaminované  odpadní vody -		Qsrážk.v. 			=     358 m3.r-1;

Ostatní srážkové vody -			Qsrážk.v. 			=   4884 m3.r-1;

Qsrážk.v.max.		=  (0,3701 x 0,7 x 117 ) + (0,5829 x 0,9 x 117 ) = 91,69 l.s-1;

Nerovnoměrné rozložení srážek ( v čase i prostoru ) a tedy i nerovnoměrné rozložení odtoků dešťovou kanalizací má za následek že k úplnému využití sítě dochází jen zřídka. Kanalizace bude dimenzována pro odvedení srážkové intenzity 15 min. deště. Vody jsou odvedeny

kanalizací do recipientu Dobrovky.

Technologický proces při němž odpadní vody vznikají

Hlavní produkce odpadních vod bude při provozu centra SAS. Splaškové odpadní vody budou vznikat při běžném provozu. Znečištění představuje zatížení BSK a NL. Menší množství odpadních vod bude vznikat při mytí, uklízení, apod. Znečištění bude zejména NL, RL, BSK a CHSK. Srážkové vody z parkovišť budou kontaminovány NL a NEL, v zimním období i pravděpodobně RAS z chemické údržby. Průmyslové odpadní vody nejsou.

#### Způsob nakládání s odpadními vodami a recipient

Odpadní vody splaškového charakteru budou odvedeny na biologickou čistírnu odpadních vod obce Nepřevázka. Srážkové vody budou vypouštěny kanalizací do recipientu Dobrovky. Kontaminované srážkové vody budou předčišťovány v lapači olejů.

#### Množství vypouštěného znečištění

Znečištění v odpadních vodách bude převážně BSK a NL.

Specifické znečištění na jednoho obyvatele je uváděno :

- v hodnotě BSK5 : 		60 g.os-1.d-1 ;

- v hodnotě NL :      		55 g.os-1.d-1 ;

1 EO – ekvivalentní obyvatel, nebo také populační ekvivalent - je znečištění

produkované jedním obyvatelem v množství 60 g BSK5 za den. ( Pro porovnání je

uvedeno i produkované znečištění v NL ).

Výpočet znečištění :

- zaměstnanci – 75 osob – 50 % ( odborný odhad ) -   30,0  g.os-1.d-1 BSK5;

2250 g.d-1

27,5 g.os-1.d-1 NL;

2062 g.d-1;

Celkem : 	BSK5 	- 37,5 EO

NL     	- 37,5 EO

Teoretické znečištění odpadních vod :

- pro Qo.v. /6,3 m3.d-1/ a Qo.v. /1830 m3.r-1/

BSK5:  357 mg.l-1;  0,65 t.r-1;

NL :     327 mg.l-1; 0,60 t.r-1;

Vypočítané teoretické množství vypouštěného znečištění v hlavních ukazatelích   odpadních vod bude ve skutečnosti v celkové průměrné koncentraci kolísat. BČOV obce Nepřevázka má projektovanou kapacitu látkového zatížení do 400 mg.l-1 pro BSK5. Počet EO je 500 a hydraulické zatížení je pro 60 m3.d-1.  Tedy  i vstupní teoretické množství vyhovuje vstupním hodnotám čistírny odpadních vod. S ohledem na hydraulickou kapacitu čistírny i přiváděné látkové zatížení, nebude výsledný čistící efekt ovlivněn. Ze zkušenosti je možno konstatovat, že naopak vyšší látkové zatížení je pro aktivaci výhodnější.

Srážkové vody budou odváděny oddílnou kanalizací do povrchových vod. Musí být  minimalizován obsah kontaminantů na nejmenší možnou míru. Odtékající srážkové vody budou kontaminovány především z úkapů olejů z automobilové dopravy z parkovacích a manipulačních ploch a dále ze solí při chemické zimní údržbě.  Pro snížení obsahu NEL bude instalován na kanalizaci lapač ropných látek. Rozpuštěné anorganické soli z chemické údržby budou odtékat do recipientu Dobrovky, prostřednictvím kanalizačního systému. Autor, ze zkušeností s chemickou údržbou v Jablonci n.N. a v Jizerských horách, předpokládá údržbu vlhčenou solí - NaCl - s přidáváním chloridu vápenatého. Tato kombinace umožňuje šetrnější způsob údržby vůči životnímu prostředí a menší dávku solí, oproti klasické chemické údržbě pevným chloridem sodným. Snížení dávky soli není na úkor kvality údržby.

## B.III.3.  Odpady

Odpady budou vznikat při fázi výstavby areálu SAS AUTOMOTIVE a ve fázi provozu. Nová legislativa na úseku odpadového hospodářství požaduje především předcházení vzniku odpadů a zajištění jejich přednostního využití. S tím souvisí zejména jejich třídění a zajištění možného dalšího využití. Základní povinností původce odpadů je, při jejich nevyužití, předání do vlastnictví oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Touto základní filosofií je povinen se řídit každý původce odpadů. Z toho pak plynou povinnosti a opatření k problematice odpadového hospodářství při přípravě, realizaci a provozu stavby areálu.

Pro fázi přípravy území bude nejpodstatnější skrývka ornice. Následovat bude vlastní

příprava plochy, výkopy, přemístění zemin a vlastní stavba. Odhad množství i kategorizace odpadů je vždy v tomto případě přibližný. Množství odpadů, ale i jejich zařazení, bude odvislé jak od vlastního způsobu výstavby, tak i případné kontaminace, především zemin a kamení.

V podstatě se jedná o formální záležitost. Nicméně se doporučuje investorovi zpracovat před zahájením prací harmonogram výstavby, kde by měla být samostatná část odpadového hospodářství. Pro vlastní výstavbu i provoz není až tak podstatné uvedení množství odpadů. Podstatné je zabezpečit nakládání s nimi v souladu se zákonnými předpisy a především zabezpečit nakládání s odpady nebezpečnými.

Je ovšem nutno konstatovat, že jak příprava stavby, tak i její vlastní realizace a především budoucí provoz se nevymyká běžným podmínkám na tomto úseku činnosti. V rámci přípravy území bude provedeno  skrytí povrchu území a kulturní vrstvy zeminy, která bude dále využita. Budou provedeny přípojky inženýrských sítí a vlastní stavba areálu. Odhadovaná skladba odpadů při výstavbě a provozu je uvedena v tabulkách B-3  a B-4.

Tabulka B-5  Odpady z výstavby

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 170302 | asfaltové směsi | O |  |
| 170504 | zemina a kamení | O |  |
| 150101 | papírové nebo lepenkové obaly | O |  |
| 150102 | plastové obaly | O |  |
| 150103 | dřevěné obaly | O |  |
| 150104 | kovové obaly | O |  |
| 150105 | kompozitní obaly | O |  |
| 150106 | směsné obaly | O |  |
| 150110 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |
| 150202 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |
| 150203 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | O |  |
| 200201 | biologický rozložitelný odpad | O |  |
| 200202 | zemina a kameny | O |  |
| 200301 | směný komunální odpad | O |  |
| možné odpady |  |  |  |
| 080100 | odpady z používání barev a laků | O/N |  |
| 080200 | odpady z používání ostatních nátěrových hmot | O/N |  |
| 080400 | odpady z používání lepidel a těsnících materiálů | O/N |  |
| 200127 | barva, pryskyřice, lepidlo | N |  |
| 200128 | barva, lepidlo, pryskyřice | O |  |
| 200113 | rozpouštědla | N |  |

Tabulka č. B-6  Odpady z provozu

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 150101 | papírové nebo lepenkové obaly | O |  |
| 150102 | plastové obaly | O |  |
| 150103 | dřevěné obaly | O |  |
| 150104 | kovové obaly | O |  |
| 150105 | kompozitní obaly | O |  |
| 150106 | směsné obaly | O |  |
| 150109 | textilní obaly | O |  |
| 200101 | papír nebo lepenka | O |  |
| 200102 | sklo | O |  |
| 200111 | textilní materiály | O |  |
| 200136 | vyřazené elektrické a elektronické zařízení | O |  |
| 200139 | plasty | O |  |
| 200301 | směsný komunální odpad | O |  |
| 200303 | uliční smetky | O |  |
| 200307 | objemný odpad | O |  |
| Možné odpady |  |  |  |
| 130501 | pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje | N |  |
| 130502 | kaly z odlučovačů olejů | N |  |
| 160110 | výbušné součásti - airbagy | N |  |
| 160119 | plasty – aktiv. airbagy | O |  |
| 160117 | žel. kovy– aktiv. airbagy | O |  |
| 160118 | nežel. kovy– aktiv. airbagy | O |  |
| 200121 | zářivka a jiný odpad obsahující rtuť | N ( údržba ) |  |

Pro nakládání s odpady – zejména s odpadem, který je zařazen jako nebezpečný, je původce, nebo oprávněná osoba, povinna nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem. V opačném případě musí prokázat, že nebezpečné vlastnosti nemá. Je nutno tedy zajistit, aby ten, kdo bude nakládat s nebezpečným odpadem, měl k tomu prokazatelně souhlas příslušného orgánu odpadového hospodářství. Rovněž tak je nutno vést řádnou evidenci. Při výstavbě a vlastním provozu musí docházet buď k třídění odpadů, nebo v případě vzniku směsného odpadu k prokázání, že nemá nebezpečné vlastnosti. V případě použití recyklovaného materiálu na místě do výkopů a terénních úprav je třeba zajistit, aby nepřišel do styku s podzemní vodou a je třeba zajistit testy vyluhovatelnosti.

Odpadové hospodářství bude zajišťovat dodavatel stavby a následně provozovatelé, ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., a jeho prováděcích předpisů.

Jedná se zejména o :

- zařazování odpadů podle druhů a kategorií, jejich třídění a shromažďování; zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem;

- předání odpadů pouze osobě k tomu oprávněné;

- vedení průběžné evidence a případné zpracování  plánu odpadového hospodářství;

- zajištění přednostního druhotného  využití odpadů;

- zajištění zpětného odběru některých výrobků a obalů, v souladu se zákonnými  normami, zejména zák. č. 477/01 Sb..

## B.III.4.  Ostatní

4.1 hluk a vibrace

Pro záměr nebyla zpracována hluková studie. Uvedené hodnocení vychází ze zkušeností z obdobných staveb a činností.

## Charakteristika navržené stavby

Charakteristika navržené stavby byla uvedena v části B.I.6.  U areálu bude umístěno parkoviště pro zaměstnance a hosty – 45 míst. Zároveň sem  bude příjezd pro zásobování, přes účelovou komunikaci ze silnice I/38 s odstavnou a parkovací plochou.

Zdrojem hluku v rámci uvažovaného záměru bude vlastní objekt areálu -  instalovaná zařízení vzduchotechniky a automobilová doprava ( parkování, zásobování ).

## Zdroje hluku na budově

Hala bude opatřena vzduchotechnikou. Ve fázi přípravy záměru nebylo  ještě upřesněno. Sání a výdechy těchto jednotek budou umístěny tak, aby byla minimalizována hladina akustické zátěže směrem k bytové zástavbě obce Nepřevázka. Lze předpokládat umístění dvou jednotek. Přívodní potrubí bude osazeno tlumiči hluku tak, aby akustický výkon na výdechu/sání byl cca 50 dB(A).

Hluk vyzařovaný stavbou

Hluk z provozu bude, s ohledem na prováděné činnosti, zanedbatelný. Klimatizační interní jednotky mají předpokládaný akustický výkon do 48 dB(A) a budu umístěny uvnitř haly. Konstrukce stavby areálu mají index neprůzvučnosti 35 – 40 dB.

## Obslužná automobilová doprava

Novým zdrojem hluku bude hluk z provozu zásobování. Nárůst automobilové dopravy po komunikaci I/38, s ohledem na současnou intenzitu provozu, bude zanedbatelný.

Pro logistické centrum se předpokládá  zásobování 30 TNV za den ( souprava s přívěsem ). Zaměstnanecká doprava ( 45 vozidel ) bude zanedbatelná. Hlavní podíl na hlukové zátěži činí TNV. Veškerá doprava se uvažuje pro příjezd i odjezd na silnici I/38 a dále na Mladou Boleslav, nebo od Prahy. Obytná zástavba obce Nepřevázka je ve velké vzdálenosti – cca 1500 m a další nejbližší obec Bezděčín je odstíněna tělesem silnice I/10. Obce mají akustickou zátěž ze současného provozu po těchto silnicích ( stará zátěž ). Příspěvek není významný.

Rozložení těžké nákladní dopravy

- 100 % návoz od  Prahy

- 100 % dovoz ke zpracování ( 67 % Mladá Boleslav, 33 % Vrchlabí )

- četnost – max. 1 x za hodinu – dovoz ke zpracování – Mladá Boleslav

- četnost – průměrně 1 x denně – dovoz ke zpracování Vrchlabí

Vibrace

Provoz areálu SAS AUTOMOTIVE nebude zdrojem vibrací.

4.2 záření

Dle provedeného průzkumu radonového rizika základových půd (RADIUM, spol. s r.o., Liberec) je kategorie radonového rizika nízká. Z toho důvodu nemusí být stavba zajištěna s ochranou proti pronikání radonu z podloží.

4.3 zápach

V rámci provozu nebudou vznikat zdroje a emise zápachu.

## B.III.5.  Doplňující údaje

5.1 významné terénní úpravy

Při výstavbě areálu firmy dojde k významným terénním úpravám – musí být skryta

ornice z celkové plochy 11831 m2 a mocnosti min 0,28 m , tj. více než 3 tis. m3 . Odtěžená ornice bude použita z části na ozelenění ploch areálu ( cca 417 m3 ), cca 500 m3 bude použito pro rekultivační potřeby obce Nepřevázka a zbylé množství bude využito k dokončení rekultivace pozemků, využívaných sovětskými vojsky v okolí obce.

5.2 zásahy do krajiny

Technické řešení koresponduje s účelem stavby. Tvar i vzhled objektů je podřízen jejich určení i ekonomice výstavby, ze které vyplývá architektonické řešení. Objekt je umístěn v zóně určené územním plánem pro budování podobných staveb. Rozhodujícím faktorem je již umístění stavby firmy WÜRTH. Je skutečností že stavby tohoto typu do agrokrajinného rázu tohoto typu nepatří. Zásah do krajiny není tedy pozitivním jevem. Přínosným aspektem bude kulturní ozelenění objektu, které i částečně zakryje pohled na celý objekt, zejména od silnice I/10.

ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

# Část C

## ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.       Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.1.1.    Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Vývoj území byl historicky ovlivněn jednak zemědělským způsobem

hospodaření, jednak blízkostí Mladé Boleslavi i komunikačního spojení středních a severních Čech.

Z hlediska kvality životního prostředí je možno území hodnotit jako průměrné. Projevuje se zde znečištění z provozu dopravy, zejména na silnicích I/10 i I/38. Problematika vypouštění odpadních vod v obci byla již řešena výstavbou čistírny odpadních vod. Skutečností ale zůstává, že recipient odpadních vod – potok Dobrovka je málo vodný, zejména v obdobích minimálních srážek.

Je předpokládána kontaminace zemědělských z pohled následků minulého hospodaření, tj. zejména z používání průmyslových hnojiv.

Území bylo původně využíváno k zemědělským účelům. V poslední době je zemědělské využívání pozemků sníženo.  Některé pozemky leží ladem, což je na úkor jejich kvality a dochází k vytvoření i nežádoucího vegetačního pokryvu. Předpokládá se doplnění krajinného prostředí ve smyslu ÚSES.

V rámci územně plánovacích záměrů je určena část území jako průmyslová

zóna. Nutno ještě doplnit, že původní záměry zde uvažovaly s vybudováním spalovny nebezpečných dopadů. K realizaci nedojde.

C.1.2.    Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

V území je stanoveno rozhodnutím OBÚ Kladno k zajištění ochrany výhradního ložiska černého uhlí chráněné ložiskové území. Žádné další původní nerosty se v území nevyskytují. Stavební činnost v CHLÚ je možno provádět pouze s vědomím a souhlasem správce ložiska.

Realizací stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy. Nutno ovšem uvést, že to předpokládá ÚPSÚ obce Nepřevázka. Pozemky jsou v současné době bez využití a realizací záměru tedy dojde k využití lokality.

C.1.3.    Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na :

## 1.3.1.    ÚSES

Areál  nezasahuje do žádného biocentra, biokoridoru a ani interakčního prvku.

Nejvýznamnějším prvkem nadregionální sítě je poměrně nedaleký ( za silnicí I/10 ) nadregionální biokoridor Jizera.

Podél  silnice I/38 ve směru od Bezděčína  protéká potok Dobrovka ( č.h.p. 1-04-07-017 ), území je zároveň lokálním biokoridorem 214. Navazuje lokální biokoridor 215 Dobrovka-Nepřevázka – Sýčina. V blízkosti jsou pak navržená biocentra Dobrovka – Nepřevázka a zejména Na zámostském – Nepřevázka – Strašnov, která navazují na lokální biokoridory.

## 1.3.2.    Krajinný ráz

Z hlediska krajinného rázu se lokalita nachází v nezastavěné části k.ú. Nepřevázka.  Přírodní charakteristika místa je dána historickým využíváním okolní krajiny. Nejpodstatnější bylo zemědělské využívání  poměrně  úrodných půd. To mělo za následek vytvoření pohledově otevřené krajiny bez výrazných překážek ( zastoupení min. - lesy, větrolamy, remízy). Nejčastější kulturou byla pole. V rámci výstavby silnice dálničního typu I/10 došlo k významné změně krajinného rázu. Území navíc bylo zatíženo dopravou po uvedené komunikaci.

## 1.3.3.     Zvláště chráněná území

Na předmětné lokalitě není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území, přechodně chráněné plochy, nebo památné stromy, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V roce 2000 byl zřízen OkÚ Mladá Boleslav  Přírodní Park Chlum, který se nachází v severní a severovýchodní části  k.ú. Nepřevázka a záměr se jej nedotýká.

Na dotčených parcelách je chráněné ložiskové území dle z.č. 44/1988 Sb., (Horní zákon) v platném znění a vyhlášky MŽP č. 364/92 Sb., o chráněných ložiskových územích – CHLÚ  Bezno – Mělnická pánev.

Zájmové území neleží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981 Sb.. Nejbližší hranicí je levý břeh Jizery.

## 1.3.4.     Přírodní parky

V blízkosti areálu se nenachází  přírodní park. ( viz bod 1.3.3 )

## 1.3.5.     Významné krajinné prvky

V blízkosti areálu se nacházejí významné krajinné prvky vyplývající ze zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle ustanovení § 3 :

- vodní toky – Dobrovka

## 1.3.6.     Území historického, kulturního, nebo archeologického významu

Na uvedené lokalitě se nenacházejí ani architektonické a historické památky, ani archeologická naleziště.

## 1.3.7.    Území hustě zalidněná

V dotčeném území je obec Nepřevázka. Z pohledu širších vztahů to je pak obec Bezděčín a především Mladá Boleslav. Počet obyvatel cca 272, výhled do roku 2010 cca 340. V obci se uvažuje s výstavbou dalších rodinných domků. Většina ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací mimo obec, zejména do Mladé Boleslav ( 6 km ). Zaměstnanost v obci může ovlivnit nabídka práce v budované průmyslové zóně. Předkládaný záměr v tomto oznámení uvažuje s počtem 30 THP a 45 D profesí.

## Území zatěžovaná nad únosnou míru

Nejproblematičtějším územím je existence silnice dálničního typu Praha – Mladá Boleslav, která je enormně zatěžovaná automobilovou dopravou .

## 1.3.9.    Staré ekologické zátěže

V zájmovém území není definována  stará ekologická zátěž.

## 1.3.10   Extrémní poměry v dotčeném území

Není známa žádná skutečnost ukazující na extrémnost poměrů v daném území.

## C.2.       Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.2.1.    Ovzduší a klima

## Klimatické podmínky

Klimatické poměry jsou dány polohou regionu, který je charakterizován jako teplý ( T2 i T 3 )

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7 a 9 °C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 550 - 650  mm. Léto je zde dlouhé, teplé a suché. Jaro teplé až mírně vlhké. Zima krátká, mírně teplá, suchá. Přehled srážek a teplot je v následující tabulce.

Tabulka C-1 Srážky a teploty ( údaj dle ÚPSÚ )

| Období | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Roční úhrn/ průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srážky ( mm) | 33 | 29 | 29 | 40 | 51 | 69 | 66 | 66 | 42 | 42 | 40 | 38 | 550 |
| teploty (°C) | -2,0 | -0,9 | 3,4 | 8,0 | 13,4 | 16,3 | 18,1 | 17,4 | 13,9 | 8,5 | 3,2 | -0,4 | 8,2 |

## Meteorologické údaje

Větrné proudění je charakterizováno převládající četností západních a východních větrů. Nejmenší četnost mají větry jižní a severní. Místní klima je ovlivňováno rozsáhlými plochami zemědělských půd s minimálním pokryvem zeleně.

## Imisní situace v lokalitě

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin není v Nepřevázce měřeno. Nejbližší stanice je v Mladé Boleslavi a Kolíně. Je možno předpokládat, že imisní situace v obci Nepřevázka je příznivější. Naopak imisní situace v okolí areálu se bude přibližovat zjištěným hodnotám, především v důsledku provozu na blízké silnici I/10. Přehled hodnot je uveden v následující tabulce.

Tab. C-2 Imisní situace širokého okolí ( ČHMÚ 2002 ) ( μg.m-3 )

| Měsíc | NOx – MB | PM10 - MB | SO2 - MB | CO - Kolín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 54,45 | 31,65 | 15,85 | 172,56 |
| 2. | 31,51 | 17,24 | 9,00 | 92,90 |
| 3. | 37,60 | 21,57 | 10,57 | 105,07 |
| 4. | 27,25 | 22,92 | 9,27 | 84,61 |
| 5. | 21,26 | 21,13 | 6,71 | 67,66 |
| 6. | 20,23 | 22,05 | 5,84 | 62,24 |
| 7. | 19,07 | 19,83 | 6,14 | 61,79 |
| 8. | 23,56 | 27,30 | 6,43 | 0 |
| 9. | 37,64 | 20,40 | 6,98 | 0 |
| 10. | 39,57 | 20,70 | 7,02 | 267,41 |
| 11. | 56,05 | 25,39 | 9,34 | 284,79 |
| 12. | 48,23 | 31,65 | 19,87 | 332,79 |
| Průměr | 34,70 | 23,48 | 9,42 | 153,18 |

Emisní  zátěž v okolí Nepřevázky není příliš veliká. Údaje o kvalitě ovzduší přímo v dané lokalitě chybí. K významnému snížení dochází v důsledku plynofikace zdrojů. Významné jsou však koncentrace  oxidů dusíku, které jsou zvýšené zejména  díky vysoké automobilové dopravě.

## C.2.2.    Voda

Z hlediska hydrologického patří zájmové území do povodí Labe. Území je odvodňováno prostřednictvím recipientu Dobrovky ( č.h.p. 1-04-07-017 ), která pramení v okolí Bezděčína. Dobrovka protéká podél silnice I/38 a u Voděrad je pravostranným přítokem Vlkavy, která je přítokem Labe. Dobrovka je málovodným tokem, závislým na srážkách a při malých srážkách je její minimální průtok nulový. Do Dobrovky jsou mimo jiné i vypouštěny odpadní vody z ČOV Nepřevázka. O problematice malých průtoků a přítoků znečištění vypovídá i kvalita povrchové vody sledovaná na Vlkavě v profilu Hroznětice, kde se pohybuje třída vody mezi III. a V. stupněm zařazení. Hydrologické údaje nejsou známy. Výřez z vodohospodářské mapy je na obr. č. 10.

## C.2.3.    Půda

Lokalita se nenachází v blízkosti bytové zástavby. Ta je v obci Bezděčín ( za silnicí I/10 ) a v obci Nepřevázka – cca 1500 m. Jedná se zemědělský pozemek, hospodářsky nevyužívaný.

Obr. č. 10 VH mapa

Hodnocení je uvedeno v kapitole B.II.1. Stupeň a třída ochrany ZPF pro tyto půdní typy a klimatický region řadí pozemek z hlediska kvality k  bonitně cenným půdám. Předmětný pozemek je zařazen a  schválen, v rámci územně plánovací dokumentace, k využití pro výstavbu. Bude třeba provést trvalé odnětí ze ZPF, protože uvažovanou činností dojde k trvalému záboru zemědělské půdy.

## C.2.4.	   Hluk

V lokalitě, kde bude novostavba Logistického centra SAS Automotive s parkovištěm a ostatním zázemím budována, je dominantním zdrojem hluku hluk z dopravy z komunikace I/38 a přiměřeně i I/10.

Pro hodnocení hluku z této dopravy nebylo provedeno ani měření, ani výpočet hlukové zátěže ze stávající dopravy.

Hluková zátěž se neprojeví v nejbližší obytné zástavbě. Příspěvek ke stávající situaci (staré zátěži) bude zanedbatelný.

## C.2.5.    Ochranná pásma

Záměr se dotkne :

- OP plynovodu – v OP silnice I/38. Přípojka na stávající vedení STL.

- OP telekomunikačních sítí – v OP silnice I/38. Bude vybudována přípojka.

- OP kabelového vedení VN – v OP silnice I/38. Bude vybudována přípojka.

- OP VN 22 kW ( 7 m od krajního vodiče )

Vlastního pozemku se nedotýkají přímo jiná pásma ochrany inženýrských sítí. Vlastní stavba se nachází mimo OP silnice I/38. Z výkresu koordinační situace ( viz přílohová část ) jsou patrná napojení na sítě.

## C.2.6     Horninové prostředí a přírodní zdroje

## Geomorfologie

Z geomorfologického hlediska se nachází katastrální území obce Nepřevázka na rozhraní Severočeské a Středočeské tabule. Zájmové území se nachází v  části České tabule, Jizerské tabule s podcelkem Dolnojizerské tabule v okrsku Luštěnické kotliny. Jedná se o plochou, strukturně denudační sníženinu ze středoturonských, svrchně turonských až coniackých slínovců a vápnitých jílovců, méně pak písčitých slínovců. Pro území jsou charakteristické ploché nivy mělkých údolí – potoka Dobrovka.

## Geologie

Pro geologickou charakteristiku území jsou rozhodující faktory polohy v České křídové pánvi, v hraniční oblasti mezi jizerskou a labskou litofaciální oblastí. Prakticky v celém území jsou křídové sedimenty překryty kvartérními uloženinami především deluviálního, částečně i eolického a deluviofluviálního původu. Mělká údolní deprese Dobrovky je vyplněna jílovitoslinitými, místy slabě písčitými hlínami splachového původu. Tyto jsou do značné hloubky humózní. Nejvyšší partie vrstevního sledu tvoří i antropogenní uloženiny (ornice) spjaté se zemědělskou činností.

## Hydrogeologie

Velká část území je součástí významného hydrogeologického rajonu č. 441 Jizerský turon, kde je zvodnění vázáno na puklinově velmi dobře propustné pískovce nejvyšší etáže středního turonu, tedy na podložní horniny svrchnoturonských slínovců, jejichž pukliny jsou většinou sevřené. Při eventuelním rozevření jsou vyplněny jílovými produkty zvětrávání. V konečném důsledku mají funkci izolátorů.

Kvartérní zvodnění s gravitační podzemní vodou zde neexistuje, srážková voda po infiltraci do humózního horizontu odtéká ve směrech hydraulického spádu, jenž odpovídá zdejší morfologii. Ve sprašových hlínách je podzemní voda vázána v kapilární formě.

Zájmové území se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 443 Jizerský izolátor. Kolektor je zde vázán na polohy vápnitých pískovců jizerského souvrství. Hladina podzemní vody je v lokalitě mělce uložena – cca průměrně 2 m – v deluviofluviálních sedimentech..

## C.2.7.    Fauna

Sledovaná lokalita je ze zoologického hlediska velmi chudá, s ohledem na její umístění. Zoologicky je málo hodnotná. Vlastní zájmová plocha má charakter agrosystému. Druhové spektrum živočichů je tedy v lokalitě značně omezené.  Proto je třeba sledovat širší území, aby bylo možné vysledovat alespoň rekonstrukci potenciálního stavu. V rámci zpracování Oznámení nebyl proveden zoologický průzkum. Uvedené minimální údaje jsou odborným odhadem.

## Zoocenologie  širšího území

okáč luční 		Maniola jurtina

okáč bojínkový 	Melanargia galathea

babočka admirál 	Vanessa atalanta

bělásek zelný 		Pieris brassicae

sametka rudá 		Trombidium holosericeum

včela medonosná 	Apis mellifica

čmelák zemní		Bombus terrestris

konipas bílý		Motacilla alba

kos černý		Turdus merula

pěnkava obecná	Fringilla coelebes

skřivan polní		Alauda arvensis

strnad obecný		Emberizza citrinella

vrabec domácí		Passer domesticus

sýkora koňadra	Parus major

sýkora modřinka	Parus coeruleus

bažant obecný		Phasianus colchicus

zajíc polní		Lepus europaeus

srnčí zvěř		Capreolus capreolus

krtek obecný 		Talpa europaea

hraboš polní 		Microtus arvalis

myš domácí 		Mus musculus

## C.2.8.    Flóra

V rámci zpracování Oznámení byl proveden botanický průzkum lokality.

Charakteristika lokality:

Lokalita se nachází podél pravé strany silnice vedoucí od dálničního sjezdu za Mladou Boleslaví směrem na Nymburk severně obce Nepřevázka. Původně orná půda je zde ponechána bez obhospodařování a na části již byla zahájena výstavba objektů průmyslové zóny ( WÜRTH ).

Charakteristika vegetace:

Na dotčené lokalitě se vyskytuje toho času úhor (neobhosp. orná půda) zarůstající polními plevely a ruderální vegetací. Dominují druhy Chenopodium album, Cirsium arvense a Echinochloa crus-galli. Místy se šíří nálet Populus alba (pravděpodobně zahr. kultivar), zdrojem semen jsou topoly ze stromořadí podél silnice. Součástí stromořadí je také několik jedinců Sorbus aucuparia a Tilia sp.

Abecední seznam druhů vyšších rostlin:

Agrostis stolonifera L.                                	- psineček výběžkatý

Achillea millefolium L.                                	- řebříček obecný

Amaranthus retroflexus L.                          	- laskavec ohnutý

Artemisia vulgaris L.                                   	- pelyněk obecný

Calamagrostis epigejos (L.) ROTH               - třtina křovištní

Cirsium arvense (L.) SCOP.                       	- pcháč oset

Cirsium vulgare (SAVI) TEN.                      - pcháč obecný

Conyza canadensis (L.) CRONQUIST        	- turanka kanadská

Echinochloa crus-galli (L.) P.B.                    - ježatka kuří noha

Epilobium sp.                                               	- vrbovka

Holcus mollis L.                                           	- mědyněk měkký

Chenopodium album agg.                           	- merlík bílý

Lolium perenne L.                                       	- jílek vytrvalý

Matricaria recutita L.                                   	- heřmánek pravý

Mycelis muralis (L.) DUM.                          	- mléčka zední

Persicaria amphibia (L.) DELARBRE         	- rdesno obojživelné

Poa pratensis L.                                          	- lipnice luční

Polygonum aviculare agg.                           	- truskavec ptačí

Populus alba L. juv.                                     	- topol bílý

Rumex crispus L.                                         	- šťovík kadeřavý

Taraxacum officinale sect. ruderalia            	- pampeliška lékařská

Thlaspi arvense L.                                       	- penízek rolní

Závěr:

Na uvedené lokalitě nebyl prokázán výskyt zvláště chráněných ani ohrožených druhů rostlin podle Vyhlášky č. 395/92 Sb.  a Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky z roku 2001. Také zde nebyl zaznamenán výskyt cenných  rostlinných společenstev. Vegetace představuje iniciální stádium zarůstání orné půdy.

Z botanického hlediska je zastavění lokality možné.

## C.2.9.    Ekosystémy

Vzhledem k tomu, že se jedná původně o ornou půdu, která je již několik let nevyužívána došlo k vytvoření ruderální a sukcesně nevyzrálé vegetace. Stromové patro na pozemku není zastoupeno vůbec. Agrocenóza pozemku z hlediska faunistického je velmi nestabilní a druhově podprůměrně chudá. Z hlediska floristického je nevýznamná.

## C.2.10.    Krajina

Jedná se o krajinu s převahou zemědělských půd s malou plochou PUPFL. Nevýznamnou část  tvoří trvalé travní porosty. Neexistence významných krajinných prvků, nebo jejich minimum je příčinou nízké ekologické hodnoty území. Územní plán uvažuje s dovytvořením biokoridorů a biocenter, zejména v nivě Dobrovky.

Zájmová lokalita je určena ÚPSÚ pro průmyslovou zástavbu. Důležitým aspektem bude tedy i ozelenění areálů staveb, jednak pro částečné skrytí pohledu a jednak dotvoření pohledu z hlediska krajinného pohledu i rázu krajiny. Významným prvkem musí být i dodržení regulativů plánu, zejména z hlediska výšky staveb.

Významnou krajinotvornou roli v tomto území sehrává alej okolo silnice I/38 a místní vodní tok – Dobrovka. Právě recipient Dobrovky, který vytváří v tomto místě i lokální biokoridor, musí být nedotčen. Bude i recipientem srážkových vod z průmyslové zóny.

## C.2.11.  Obyvatelstvo

Území lokality není osídleno. Nejbližší bytová zástavba je vzdálena cca 1500 m v obci Nepřevázka. Dotčených obyvatel je cca 272. Území je v rámci ÚPSÚ Nepřevázka vedeno jako průmyslová zóna.

## C.2.12.  Hmotný majetek

Hmotný majetek představuje v blízkosti výstavby areál firmy WÜRTH.

## C.2.13.  Kulturní památky

Na uvedené lokalitě se nenacházejí ani architektonické a historické památky.

Závěr -  Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska

jeho únosného zatížení

Vzhledem k neexistenci blízkých potenciálních zdrojů kontaminace a vzhledem k dlouhodobému užívání parcel jako role, není zde předpoklad existující kontaminace půdy některou z cizorodých látek ( s výjimkou hnojiv z dnes nezjistitelných zdrojů). Není známa ani jakákoliv havárie, která by mohla způsobit kontaminaci půdy. Avšak jak již bylo uvedeno, neobdělávání zemědělské půdy může spíše způsobit expanzivní šíření některých nežádoucích neofytů.

Předmětná lokalita je zahrnuta k budoucí zástavbě pro průmyslové účely. Vyhovuje tomu již i vybudovaný komunikační systém. Vybudování skladového areálu s nutným zázemím bude tedy spíše přínosem pro danou lokalitu. Nedojde k významnému navýšení škodlivých emisí ( hluk, ovzduší ) a zvýšení rizik zdravých životních podmínek. Bude nutno ovšem realizovat nutná ochranná opatření pro skladování airbagů pro osobní automobily.

ČÁST D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

# Část D

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.      Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

## D.I.1.   Vlivy na obyvatelstvo

##### Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Při dodržování bezpečnostních předpisů, zásad hygieny práce a dalších příslušných norem nehrozí žádná zdravotní rizika z titulu výstavby objektu a jeho provozování. Vlastní provoz in situ musí respektovat požadavky pracovní hygieny.

HODNOCENÍ RIZIKA

Hodnocení rizika je zaměřeno na emise škodlivin z provozu plynových spotřebičů a dopravy do ovzduší, dále na hlukovou zátěž a možné riziko ze skladovaní airbagů.

Problematika vibrací, el. mag. záření a zatížení povrchových vod odpadními vodami není hodnocena, neboť nejsou negativní vlivy.

Záměr předpokládá počet 30+45 pracovních míst. S ohledem na charakter práce nebyly zařazeny činnosti ve smyslu vyhlášky MZd č. 89/01 Sb., do jednotlivých kategorií.

Určení nebezpečnosti

Hodnocení rizika  je postup, při kterém je kvantifikována nebezpečnost, dávka, expozice a  charakterizace rizika. Riziko je pravděpodobnost, se kterou dojde za definovaných podmínek expozice k projevu nepříznivého účinku – poškození zdraví nebo ekosystému. Expozice je kontakt s vnějšími hranicemi organismu, nebo ekosystému. Expoziční cesta je sled procesů, kterými se daná chemická látka, nebo přípravek dostává ze zdroje přes složky životního prostředí k organismu, nebo ekosystému, případně jde o přímý kontakt – přímou cestu.  Dávka je množství látky přijaté subjektem. Referenční dávka (RfD) je denní expozice, která při celoživotní expozici pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví.

Určení nebezpečnosti je první krok v hodnocení rizika. Škodliviny emitované do ovzduší ze spalovacích zdrojů a z dopravy jsou pro ohrožení rizika zdravých životních podmínek a ekosystémů  rozhodující. Protože budou skladovány moduly airbagů je provedeno hodnocení rizika i pro tyto skladované výrobky. Dále bude skladována polyuretanová lepící a těsnící hmota – TEROSTATT-8595 M.

Z hlediska nebezpečnosti pro lidské zdraví je nutno prioritně hodnotit toxické látky, žíravé látky a dále látky a přípravky zdraví škodlivé a dráždivé. Z hlediska vodního ekosystému je nutno posoudit toxicitu, žíravost a ostatní vlivy, které mohou přímo, či nepřímo vodní ekosystém ohrozit, nebo poškodit.

Vytipování látek potencionálního zájmu

Plynné látky a látky obsažené v plynných emisích :

Plynné emise vznikají jednak ze spalovacích procesů a jednak  z dopravy.

Oxidy dusíku – nitrózní plyny

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější škodliviny pro ovzduší. Jejich významným zdrojem je spalování paliv a doprava. Mají význam pro svoji značnou dráždivost. Jsou i důležitým činitelem při fotochemických reakcích. Oxidy dusíku se mohou podílet na vzniku ozónu a oxidačního smogu. Nejvýznamnějším představitelem je oxid dusičitý – NO2. Je rozpustný v tkáních - při vdechování v plicní tkáni. Vdechování vyvolává dráždění, což vede k biochemické alteraci a histologicky prokazatelnému poškození plicní tkáně již při koncentraci 4 mg.m-3. Prahová koncentrace je uváděna do cca 0,4  mg.m-3.   Oxidy dusíku též působí na ekosystém. Kritická úroveň koncentrace oxidů dusíku v atmosféře je odhadována v ročním průměru na 30 μg.m-3.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci pro NOx :

PEL : 10,0 mg.m-3;

NPK-P : 20,0 mg.m-3;

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, o něco málo lehčí než vzduch. Reaguje s hemoglobinem za vzniku karboxyhemoglobinu (COHb). Afinita hemoglobinu k oxidu uhelnatému je více než 200krát vyšší než ke kyslíku. Oxid uhelnatý je jednou z nejběžnějších a široce rozšířených látek znečišťujících ovzduší. Vzniká nedokonalým spalováním uhlíkatých materiálů a rovněž v některých průmyslových a biologických procesech.

Celkové emise oxidu uhelnatého do ovzduší se rovnají souhrnu emisí všech ostatních látek znečišťujících ovzduší, nebo ho dokonce převyšují. Z tohoto důvodu představuje oxid uhelnatý i nadále potenciální průmyslové a obecné ohrožení životního prostředí.

Největším emisním zdrojem oxidu uhelnatého je nedokonalé spalování, např. v automobilech, v průmyslu, v teplárnách a ve spalovnách. Oxid uhelnatý bude vznikat z provozu kotelny a z dopravy.

Výkyvy koncentrací oxidu uhelnatého v ovzduší se jen zvolna promítají do koncentrací karboxyhemoglobinu v krvi u lidí, protože ustavení rovnováhy mezi odpovídajícími koncentracemi CO v ovzduší a COHb v krvi trvá 4 až 12 hodin. Proto se často koncentrace CO v prostředí uvádějí jako 8hodinové průměrné hodnoty. Vyjadřování těchto údajů osmihodinovými klouzavými průměry v průběhu dne namísto průměrů tří následných nepřekrývajících se period má tu výhodu, že odráží odpověď lidského těla za běžných podmínek v prostředí. Protože oxid uhelnatý neproniká pokožkou, je jedinou důležitou expoziční cestou vdechování.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci pro CO :

PEL : 30,0 mg.m-3;

NPK-P : 150,0 mg.m-3;

Benzen

Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu. Hlavními zdroji uvolňování do ovzduší je vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a cigaretový kouř. Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí se pohybuje kolem 1 μg.m-3. V okolí dálnice mohou být koncentrace až 10x vyšší. Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší. Benzen je prokázaný lidský karcinogen. US EPA uvádí únosnou koncentraci odpovídající rakovinovém riziku 1.10-6  2,2E-01 μg.m-3.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci pro benzen :

PEL : 3,0 mg.m-3;

NPK-P : 10,0 mg.m-3;

Hodnocení airbagů

BL airbagu uvádí složení aktivační náplně airbagu, která sestává z aktivátoru a pohonné látky a dále směs plynů, která se vyvine při aktivaci airbagu.  Při správném zacházení nehrozí žádné nebezpečí. Moduly nesmí při skladování a manipulaci s nimi být vystaveny působení vysokým teplotám a nárazům. Při aktivaci se vyvíjí plyny o vysoké teplotě a může dojít k popálení. Je nutno zabránit vdechnutí i přímému kontaktu kůže a očí. Látky použité k aktivaci airbagu lze charakterizovat jako pyrotechnický materiál. Při hoření se aktivuje modul a může dojít k k tzv. vystřelovacímu efektu. K hašení je možno použít běžné hasební prostředky. Neaktivovanou uvolněnou náplň možno odsát do antistatických plastových nádob a předat zpět výrobci.

Skladování modulů airbagů :

- manipulace vždy s krytem nahoru;

- vyhnout se možnosti styku se zdrojem el. energie;

- vyvarovat se elektrostatickým výbojům při manipulaci;

- maximální skladovací teplota do 85 °C;

- vyvarovat se působení el. mag. pole > 200 V.m-1;

- vyvarovat se styku s ohněm a vysokým žárem a lehce zápalnými látkami a přípravky;

- skladovací prostory musí být uzemněny;

Při správném zacházení nepředstavují moduly airbagů žádné toxikologické riziko. Aktivační plyny obsahují zejména oxid uhelnatý. Ve volném prostoru dojde k ředění koncentrace plynů v ovzduší. Z ekologického hlediska nehrozí riziko. Neaktivované moduly jsou nebezpečným odpadem. Aktivované moduly jsou odpadem ostatním. Moduly jsou charakterizovány jako pyrotechnický materiál třídy 1.4G ( UN 0503 ).

V následující  tabulce je uveden přehled složení pevné náplně a  aktivačních plynů airbagu :

Tabulka D-1 přehled složení pevné náplně a a aktivačních plynů airbagu

| Název | Vzorec | CAS | Symbol | R věty | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivátor |
| chloristan draselný | KClO4 | 7778-74-7 | O, Xn | 9,22 |  |
| zirkon | Zr | 7440-67-7 | F | 15,17 |  |
| Pohonná látka |
| chloristan amonný | NH4ClO4 | 7790-98-9 | O | 9,44 |  |
| dusičnan sodný | NaNO3 | 7631-99-4 |  |  |  |
| pryskyřice |  |  |  |  |  |
| Aktivační plyny |
| oxid uhelnatý | CO | 630-08-0 | F+, T | 61,12,23,48/23 |  |
| oxid uhličitý | CO2 | 124-38-9 |  |  |  |
| oxid dusičitý | NO2 | 10102-44-0 | T+, | 26,34 | Xn; 0,1<c<0,5 R20 |
| oxid dusnatý | NO | 10102-43-9 |  |  |  |
| sirovodík | H2S | 7783-06-4 | F+, T+, N | 12,26,50 | Xn; 1<c<5 R20 |
| chlór | Cl2 | 7782-50-5 | T, N | 23,36/37/38,50 |  |
| amoniak | NH3 | 7664-41-7 | T, N | 10, 23, 34, 50 | Xn;0,5<c<5 R20, 36/37/38 |
| chlorovodík | HCl | 7647-01-0 | T, C | 23, 35 | Xi;0,02<c<0,2 R 36/37/38 |
| kyanovodík | HCN | 74-90-8 | F+, T+, N | 12, 26, 50/53 |  |
| oxid siřičitý | SO2 | 7446-09-5 | T | 23, 34 | Xi; 0,5<c<5 R 36/37/38 |
| karbonylchlorid | COCl2 | 75-44-5 | T+, | 26, 34 | Xn; 0,02<c<0,2 R20 |
| formaldehyd | HCHO | 50-00-0 | T | 23/24/25,34,40,43 | Xi; 0,2<c<01 R43 |
| benzen | C6H6 | 71-43-2 | F | 11,45, 48/23/24/25 |  |

Poznámka :

- Výstražné symboly :

F+	- extrémně hořlavý

F	- vysoce hořlavý

T+	- vysoce toxický

T	- toxický

O	- oxidující

C 	- žíravý

Xi 	- dráždivý

Xn 	- zdraví škodlivý

N	- nebezpečný pro životní prostředí

- R věty :

- –  Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem

- –  Hořlavý

- –  Vysoce hořlavý

- –  Extrémně hořlavý

- –  Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny

17		–   Samovznětlivý na vzduchu

20		–   Zdraví škodlivý při vdechování

- –  Toxický při vdechování

26		–  Vysoce toxický při vdechování

34		–   Způsobuje poleptání

- –  Dráždí oči

40		–  Možné nebezpečí vratných účinků

- –  Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

- –  Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

- –  Může vyvolat rakovinu

- –  Vysoce toxický pro vodní organismy

23/24/25	–  Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

36/37/38	–  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

48/23	–  Toxický : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním

48/23/24/45	–  Toxický : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním,

stykem   s kůží a požíváním

50/53	–  Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním

prostředí

Chloristan draselný

V literatuře se uvádějí jeho dráždivé účinky a zdraví škodlivé účinky. Může způsobit methemoglobinémii a poškodit ledviny.

Zirkon

U zvířat byly prokázány změny při inhalaci prachu. Prach nezpůsobuje pneumokoniosu typu silikozy.

Chloristan amonný

Nejsou známa toxikologická data.

Dusičnan sodný

Je nebezpečný pouze při požití velmi vysokých dávek. Může dojít k zánětu sliznice zažívacího traktu i k zánětu ledvin.

Pryskyřice

Jedná se o inertní pojivo z termoreaktivní pryskyřice. Složení není známo. Nejedná se o nebezpečnou látku.

Pro prachy pryskyřic je dle nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, stanoveno PELc : 5,0 mg.m-3;

Složení plynů vystupujících při aktivaci modulu – množství – ppm :

### Oxid uhelnatý

# Viz výše.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 30 mg.m-3;

NPK-P : 150 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,873 )

Oxid uhličitý

Není toxický v běžném slova smyslu, je normálním produktem metabolismu. Má lehce dráždivé účinky, avšak hlavním účinkem při vysokých koncentracích může být stimulace dýchání.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 9000 mg.m-3;

NPK-P : 45000 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,556 )

Oxid dusnatý

Přechází za normálních podmínek na oxid dusičitý a toxikologicky se shrnuje s oxidem dusičitým do účinku nitrózních plynů. V literatuře se ale uvádí i jeho možný přímý vliv na ústřední nervový systém. Vede ke tvorbě nitrosylhemoglobinu.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  - pro nitrózní plyny ( NOx ) :

PEL : 10 mg.m-3;

NPK-P : 20 mg.m-3;

Oxid dusičitý

Viz výše.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  - pro nitrózní plyny ( NOx ) :

PEL : 10 mg.m-3;

NPK-P : 20 mg.m-3;

Sirovodík

Plyn charakteristického zápachu po zkažených vejcích. Je vysoce toxický. Působí na centrální nervový systém. Hlavní expozice je inhalační, avšak vstřebává se i kůží. Při inhalaci je nejdříve stimulováno dýchání a následně je ochromeno. Nebezpečné koncentrace se uvádějí od 200 ppm.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 10 mg.m-3;

NPK-P : 20 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,719 )

Chlór

Žlutozelený plyn dusivého zápachu. Hlavním nebezpečím je dráždění respiračního traktu. Účinek se uvádí jako následek reakce chlóru s vlhkostí za vzniku kyslíku a chlorovodíku – tedy účinek oxidace a acidity. Nebezpečné koncentrace  jsou již od 30 ppm.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 1,5 mg.m-3;

NPK-P : 3,0 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,344 )

Amoniak

Plyn ostrého zápachu. Má silné dráždivé účinky. Nebezpečné koncentrace jsou již od 2500 ppm.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 14 mg.m-3;

NPK-P : 36 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 1,438 )

Chlorovodík

Dýmající plyn. Má intenzivní dráždivé účinky. Nebezpečná koncentrace je asi od 1000 ppm.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 8 mg.m-3;

NPK-P : 15 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,679 )

Kyanovodík

V rámci svého vzniku se jedná o plyn charakteristického zápachu – po hořkých mandlích. Základním účinkem je blokáda tkáňového dýchaní. Po inhalaci se rychle vstřebává plícemi. Nebezpečná koncentrace je již od 100 ppm.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 3 mg.m-3;

NPK-P : 10 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,905 )

Oxid siřičitý

Plyn charakteristického sirného zápachu. Na rostliny má oxid akutní účinek, který se po expozici projeví odumíráním části listů a chronický, vedoucí ke snížení fotosyntézy. U vyšších živočichů a u člověka se projevuje především jeho dráždivý účinek, především horních cest dýchacích. Nebezpečná koncentrace je již od 500 ppm.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 5 mg.m-3;

NPK-P : 10 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,382 )

Karbonylchlorid – fosgen

Plyn má charakteristický zápach po tlejícím listí. Jeho nebezpečnost plyne z dráždivých účinků při inhalaci. Hlavním nebezpečím je možnost vážného poškození plic, které se projevuje až po době latence. Dráždivé účinky se projevují již od jednotek ppm. Životu nebezpečná je inhalace 10 ppm za dobu 30 - 60 minut.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 0,08 mg.m-3;

NPK-P : 0,4 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,247 )

Formaldehyd

Plyn ostrého zápachu. Akutní účinky se projevují místním drážděním. Je protoplasmatickým jedem a velmi rychle se vstřebává plícemi. velmi dráždivý účinek je již od 20 ppm a proto varovné vlastnosti jsou dobré. Nebezpečná koncentrace je od 250 ppm.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 0,5 mg.m-3;

NPK-P : 1,0 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,814 )

Benzen

Podle nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, je benzen řazen mezi karcinogeny.

Za normálních podmínek kapalina. Akutní otrava se projevuje především jako narkóza. Benzen poškozuje tvorbu krvinek, červených i bílých i krevních destiček. Nebezpečná koncentrace je od 700 ppm.

Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  :

PEL : 3 mg.m-3;

NPK-P : 10 mg.m-3; ( faktor přepočtu na ppm 0,313 )

Dále bude skladována lepící a těsnící hmota polyuretanová s obsahem difenylmetan-4,4´-diisokyanátu v obsahu do 1 % hmot. V tomto případě se jedná o zdraví škodlivou látku (Xn) s R větou 42 – může vyvolat senzibilizaci při vdechování. Tato látka může při hoření uvolňovat kyanovodík. Lepící a těsnící hmota po vytvrzení není reaktivní a je běžným ostatním odpadem ( skupina 0804 ).

Určení plošného a prostorového rozsahu vlivu kontaminantů

Negativní vliv kontaminantů se obecně může projevit :

- na pracovišti – následné nebezpečí : vdechování, při požití, styk s kůží a sliznicemi;

- v okolí, v důsledku plynných imisí - následné nebezpečí : vdechování, ekosystémy

- ve vodním ekosystému, v důsledku emisí do povrchových vod – následné nebezpečí :

požití vody, vliv na vodní ekosystém

Je nutno vyslovit předpoklad, že na vlastním pracovišti budou dodržovány veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy, pokyny bezpečnostních listů a další související zákonné předpisy, normy a nařízení.  Budou prováděna požadovaná školení. Pracovní ovzduší bude vyhovovat normativním předpisům a limitům NPK škodlivin. V tom případě je riziko minimální. Zároveň je nutno podotknout, že zejména airbagy musí být zabezpečeny tak, aby je nešlo zneužít, či nevhodně použít.  Těsnící hmota sama nenese označení nebezpečné látky.

Riziko kontaminace povrchových vod je dáno vlastním provozem biologické čistírny odpadních vod vypouštěnými škodlivinami do toku a možností ohrožení z požití pro člověka

( přímo, či nepřímo ) a možnosti ohrožení vodního ekosystému.

Výběr prioritních škodlivin

Vybrané škodliviny lze shrnout do hlavního směru možného působení :

- ovzduší

- oxidy dusíku

- benzen

- oxid uhelnatý

- plyny z aktivace airbagů a jejich únik do pracovního ovzduší

Zde je nutno dále konstatovat, že skladování airbagů, těsnící hmoty i ostatní skladovaný materiál za normálních podmínek nevytváří riziko. Kontrolní orgány budou provádět sledování pracovního procesu a plnění podmínek pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracujících.

Posouzení možného šíření znečištění

Znečištění z provozu skladu SAS Automotive a z dopravy bude emitováno do ovzduší.

Z pohledu znečištění povrchových vod se jedná o vypouštěné znečištění do procesu čištění odpadních vod na biologické ČOV a následně do recipientu Dobrovky. S tím souvisí možné další riziko při používání povrchové vody na závlahy, dále možnost usazování podílu NL v říčním sedimentu. Pro minimalizaci tohoto problému je bezpodmínečně nutné dodržet technologii čištění vod, což je povinností provozovatele ČOV. Při dodržení emisních limitů nebudou překračovány imisní hodnoty, pokud bude tok vodný. Je nutno uvést, že toto je záležitostí provozovatele ČOV.

Kontaminace především plynnými látkami z aktivace airbagů může nastat při havárii a požáru a tato skutečnost musí být zahrnuta v plánu interních opatření provozovatele.

Posouzení míry nejistoty

Posouzení míry nejistoty plyne ze současného stavu poznání jak lokality, zejména stavu vodoteče, tak imisní situace.

- Pro Oznámení nebyly zpracovány Rozptylová a Hluková studie.

- Uvedené hodnoty a závěry byly stanoveny odborným odhadem z podobných akcí a záměrů.

- Není přesně známa imisní situace lokality z hlediska ovzduší a kvalita vod v Dobrovce.

Hodnocení rizika pro lidské zdraví

Vyhodnocení vztahu dávka – účinek

Vztah dávka – účinek se obvykle určuje experimentálně, nebo na základě zjištěných skutečností z  praktického působení nebezpečných látek. Z toho pak je vycházeno při určování speciálních ukazatelů pro jednotlivé kontaminanty, které jsou vztaženy na velikost jejich dávky a účinku na lidský organismus.

- Referenční dávka ( RfD ) – denní expozice, která při celoživotní expozici pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví ( nebo též RfDo – referenční dávka orální ) [mg.kg-1.d-1]. Pro inhalaci se používá referenční koncentrace ( RfC ) [mg.m-3]. Případně RfDi – referenční dávka inhalační [mg.kg-1.d-1].

- Faktor směrnice – ( směrnice rakovinového rizika ) směrnice závislosti dávka – odpověď v oblasti nízkých dávek  [mg.kg-1.d-1]-1; Udává se pouze u karcinogenních látek.

Hodnocení se provádí pro látky s nekarcinogenním účinkem a pro látky s karcinogenním účinkem. Pro první skupinu je rozhodující RfD a příjem danou cestou ( I ). Z toho se určuje index nebezpečnosti - HI. Výpočet se provádí podle vztahu HI = I/RfD. Reálné riziko nastává při HI > 1.

Výpočet rizika karcinogenních účinků se provádí podle vztahů :

CVRK = 1 – eOSF nebo IUR/LADD ;

CVRP = CVRK x velikost populace

OSF – orální cesta

IUR – inhalační cesta

LADD – průměrná celoživotní expozice

CVRK – celoživotní vzestup pravděpodobnosti počtu nádorových onemocnění nad všeobecný průměr pro jednotlivce nebo populaci ( CVRP ).

Za zvýšené riziko vzniku karcinogenních onemocnění se považuje hodnota CVRK vyšší než 10-6. ( MP MŽP z roku 1996 uvádí hodnoty 10-4 pro jednotlivce a 10-6 pro populaci ).

Kvantifikace rizika pak je dána součtem jednotlivých indexů nebezpečnosti nebo CVRK

( CVRP ).

Vyhodnocení expozice

V tabulce D-  je uvedeno souhrnné vyjádření expozičních cest pro Logistické centrum SAS AUTOMOTIVE a obyvatelstvo zástavby obce Nepřevázka.

Zdůvodnění zanedbání expozičních cest pro hodnocení rizika :

V pracovním ovzduší se škodliviny mohou vyskytovat pouze při aktivaci airbagů. K této situaci by nemělo dojít, neboť by došlo ke znehodnocení skladovaných částí. Pokud by k tomu došlo prvotní účinek by byl pyrotechnický a až následně by došlo k uvolnění exhalační zátěže. Airbagy jsou skladovány zvlášť za stanovených podmínek.

Manipulace s CHLaP  musí být prováděna tak, aby byl minimalizován únik exhalací do pracovního prostředí. Pracovníci podstupují riziko v rámci svého pracovního zařazení.

Požití chemických látek a přípravků prakticky nepřipadá v úvahu. Pracovníci budou pravidelně školeni jak z BaHP, tak v rámci nakládání s používanými CHLaP. Pracovníci používají ochranné pomůcky a dodržují zásady práce s chemickými látkami a obecné hygienické zásady. Z toho důvodu  není hodnoceno ani riziko ze vstřebávání kůží.

Vypouštěné škodliviny ve vodách , zejména rozpuštěné anorganické soli, mohou mít negativní vliv na ekosystémy.

Tabulka D-2  Přehled expozičních cest

| Potenciálně exponovaná populace | Expoziční cesta | Kvantifikace | Důvod výběru, či zanedbání |
| --- | --- | --- | --- |
| pracovníci | expozice škodlivin inhalací | ne | minimalizována odvětráváním a zajištěním bezpečné manipulace s CHLaP, oddělené skladování airbagů |
| pracovníci | expozice škodlivin požitím | ne | skladování a manipulace s CHLaP jsou zabezpečeny, pracovníci školeni |
| pracovníci | expozice vstřebáním kůží | ne | pracovníci používají předepsané ochranné pomůcky a jsou školeni |
| obyvatelé | expozice škodlivin inhalací imisí z dopravy a provozu SAS | ne | oblast nejbližší bytové zástavby je cca 1500 m |

    - Kvantifikace expozice

Kvantifikace expozice představuje určení množství škodliviny, které skutečně překračuje hranici organismu. Riziko z nepříznivých účinků oxidů dusíku a benzenu ( karcinogenní účinek ) je z hlediska příspěvku záměru minimální.

Lze uvést, že imise vytipovaných kontaminantů z provozu Logistického centra SAS  nepředstavují vážné zdravotní riziko pro obyvatelstvo.

Hodnocení rizika pro ekosystémy

Hodnocení rizika pro ekosystémy se provádí dle Metodiky hodnocení rizik pro životní prostředí, projektu PPŽP/340/2/96 – Program péče o životní prostředí – TOCOEN, s.r.o. Brno. Pro přesnější hodnocení nejsou dostupná data a informace o Dobrovce.

Hodnocení se provádí na základě srovnání možných expozičních koncentrací, vyjádřených pomocí předpovídaných environmentálních koncentrací ( PEC – Predicted Environmental Concentracion ) s možnými škodlivými účinky těchto koncentrací vyjádřených pomocí předpovídaných koncentrací bez škodlivých účinků ( PNEC - Predicted No Effect Concentracion ). Hodnoty PEC jsou odvozovány z monitoringu. Hodnoty PNEC jsou hodnoty testů na modelových ekosystémech. Vedle toho jsou používány faktory nejistoty UF (uncertainty factor ), které vyjadřují nejistoty při konkrétním hodnocení.

Pro hodnocení rizik reálných environmentálních hladin polutantů je nutno znát hodnoty předpovídaných koncentrací bez škodlivého účinku pro dlouhodobou expozici – PNECchronic – a hodnoty koncentrací bez škodlivých účinků pro krátkodobou expozici – PNECacute – tedy vysoké hodnoty, např. pro případ havárie.

Riziko tedy představuje podmíněnou pravděpodobnost výskytu specifických událostí kombinovanou s určitým hodnocením souvislostí těchto událostí. V podstatě mohou nastat dva hlavní případy – havárie a stálý vstup kontaminantů do systému, prostřednictvím vypouštěných odpadních vod.

Pro vodní ekosystém Dobrovky představují riziko zejména :

- nepolární extrahovatelné látky ze srážkových vod

- látky v odpadních vodách ve velkém bilančním množství

- látky v odpadních vodách, které jsou již ve velkém množství v povrchových vodách

Pro okolní ekosystémy představují obecně riziko i plynné imise.

Na základě poznatků a zkušeností, lze konstatovat, že riziko pro vodní ekosystém při dodržení záchytu znečištění z lapolu a při plnění emisních limitů ČOV, je minimální.

Pro okolní ekosystémy je rovněž riziko příspěvku imisí z provozu a dopravy minimální.

HLUK

Hluk působí na člověka svými specifickými účinky ( například se mohou projevit poruchy ve funkci sluchového ústrojí) a systémovými účinky ( například poruchy rovnováhy, negativní vliv na nervový systém, na krevní tlak, a podobně. ). Proto ochrana před nepříznivými vlivy hluku je nezbytná a je základní povinností ji zajistit. Je však také si třeba uvědomit, že hluk o intenzitě 70 dB ( normální silniční ruch ) je vyvolán i deštěm. Normální hovor člověka má intenzitu 60 dB. Hluk o této intenzitě znamená například okamžité probuzení ze spánku, zvýšení krevního tlaku, u některých jedinců i zvýšení agresivního chování, a podobně.

Nepříznivé účinky hluku na člověka jsou obecně definovány jako možné změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí. Specifické účinky se projevují již od 85 dB poruchami činnosti sluchového aparátu. Nespecifické účinky ovlivňují funkci různých systémů organismu. Při celoživotní expozici je škodlivá hladina již o 70 dB(A).  Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB(A). Jednotlivé hlukové události by v exteriéru neměly přesáhnout 60 dB(A).

Hluk z provozu Logistického centra by měl být zanedbatelný. Přírůstek akustické zátěže z dopravy vůči bytové zástavbě v Nepřevázce by neměl zvýšit současnou zátěž o více jak 2 dB. Na základě toho lze riziko považovat za zanedbatelné. Je ovšem nutno uvést, že tyto předpoklady nebyly ověřeny ani měřením, ani hlukovou studií.

Shrnutí celkového rizika

Logistické centrum SAS AUTOMOTIVE v Nepřevázce je umístěno v průmyslové zóně mimo obydlenou zástavbu. Riziko bylo hodnoceno oproti imisím škodlivin z provozu plynové kotelny a provozu dopravy do ovzduší a imisí hlukové zátěže.

Riziko ze skladování airbagů je vůči obyvatelům zanedbatelné. V rámci provozu pak hrozí nebezpečí pouze při havárii, nebo požáru a zde musí být možné negativní účinky eliminovány důsledných dodržováním podmínek skladování airbagů. V každém případě ani havárie by se nedotkla obytné zástavby. Je nutno ještě dodat, že prvotní účinek při havárii či požáru skladovaných airbagů je pyrotechnický.

Ostatní hodnocení

Realizací záměru se přímo zvýší počet pracovních míst o cca 75.

Různé poplatky a platby, které vyplývají z realizace stavby a jejího provozu, znamenají příjem do rozpočtu obce. Jedná se např. o odvod za vynětí ze ZPF, poplatek za likvidaci odpadů,  daň z příjmu atd.

Existence stavby a provozu Logistického centra s minimalizací zdravotních rizik i rizik pro životní prostředí bude ve svém důsledku pro obec i obyvatelstvo spíše přínosem.

## Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

V přímé blízkosti není bytová zástavba. Nejbližší domy jsou cca 1500 m vzdálené. Z pohledu ovlivnění obyvatel lze konstatovat, že ve vzdálené zástavbě je cca 272 obyvatel.

## D.I.2.   Vlivy na ovzduší a klima

Pro posouzení očekávané imisní situace po zprovoznění Logistického centra SAS AUTOMOTIVE  Nepřevázka nebyla zpracovaná rozptylová studie.

Lze konstatovat, že provoz Logistického centra SAS, plynové kotelny i dopravy, nepředstavuje významný nárůst znečištění z hlediska znečištění ovzduší. Je však nutno uvést, že hodnoty znečištění ovzduší budou představovat, byť minimální, přírůstek koncentrací znečištění k imisní situaci v lokalitě. V tabulce D-3  jsou uvedeny současně platné imisní limity.

Tabulka D-3    Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky

| Znečišťující látka | aritmetický průměr za období | imisní limit / možný počet překročení za rok | mez tolerance | datum do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 (ochrana lidského zdraví) | 1 h | 200 (g/m3 /18 | 80 (g/m3 1) | 1. 1. 2010 |
|  | kalendářní rok | 40 (g/m3 | 16 (g/m3 2) | 1. 1. 2010 |
| NOx (ochrana ekosystémů) | kalendářní rok | 30 (g/m3 |  |  |
| CO | 8 h 3) | 10 mg/m3 | 6 mg/m3 4) | 1. 1. 2005 |
| PM10 (ochrana zdraví - I. et.) | 24 h | 50 (g/m3 / 35 | 15 (g/m3 5) | 1. 1. 2010 |
|  | kalendářní rok | 40 (g/m3 | 4,8 (g/m3 6) | 1. 1. 2010 |
| PM10 (ochrana zdraví - II. et.) | 24 h | 50 (g/m3 / 7 |  | 1. 1. 2010 |
|  | kalendářní rok | 20 (g/m3 | 10 (g/m3 7) | 1. 1. 2010 |

- bude se snižovat o 10 (g/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010

- bude se snižovat o 2 (g/m3 každý rok od roku 2002 do roku 2010

- maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

- bude se snižovat na 3,3 mg/m3 v roce 2003 a na 1,7 mg/m3 v roce 2004

- bude se snižovat o 5 (g/m3 každý rok od roku 2003 do roku 2005

- bude se snižovat o 1,6 (g/m3 každý rok od roku 2003 do roku 2005

- bude se snižovat o 2 (g/m3 každý rok od roku 2005 do roku 2010

### Imisní zátěž území oxidy dusíku - NOx

Zdrojem emisí bude automobilová doprava i spalování zemního plynu v kotelně. Emise z dopravy i z provozu kotelny významně neovlivní  nejbližší okolí. Nedojde ani i s ohledem na současný stav k podstatnému zhoršení. Lze předpokládat, že vzhledem k imisní situaci v lokalitě, nedojde ani v součtu s imisním pozadím k překročení krátkodobého limitu IHk. Přírůstek průměrných ročních koncentrací NOx se pohybuje, dle odhadu, ve zlomcích (g.m-3 a je v podstatě zanedbatelný.

### Imisní příspěvky CO a CxHy

Podle obdobných staveb lze uvést, že nehrozí překročení krátkodobých, ani ročních limitů.

## D.I.3.   Vliv na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Pro posouzení hlukové situace nebyla zpracována hluková studie. Lokalita leží mimo obytnou zástavbu. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu) se podle nařízení vlády stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB(A) a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo.

Korekce, uvedené v příloze č. 6 citovaného nařízení vlády, jsou následující:

Tabulka  D-4  Korekce pro denní dobu:

| Denní doba | Korekce [dB] |
| --- | --- |
| den (06-22 hod) | 0 |
| noc (22-06 hod) | -10 |

Tabulka  D-5  Korekce podle způsobu využití území:

| Způsob využití území | Korekce [dB] |
| --- | --- |
| Nemocnice – objekty | +0 2) |
| Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území | +5 1) 3) 4) |
| Výrobní zóny bez bydlení | +20 3) |

- Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty).

- Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí další korekce – 5 dB.

- V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah, se použije další korekce + 5 dB.

- V případě hluku působeného „starou zátěží“ z pozemní dopravy je možné použít další korekci +12 dB.

Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce +10 dB a to v době od 7 do 21 hodin. Způsob výpočtu hluku ze stavební činnosti je stanoven v příloze č. 6 nařízení.

Základní nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku pro nejbližší okolí připravovaného záměru  jsou 87 dB(A) v denní době, 77 dB(A) v noční době. Plánovaná výstavba se nachází v lokalitě která není určena pro bydlení. Nejbližší obytné objekty leží ve vzdálenosti cca 1500 m od okraje pozemku závodu.

Pro tuto obytnou zástavbu je možno použít základní korekci +5 dB, pokud bude dominantním zdroje hluku automobilová doprava. Tuto korekci však nelze použít pro případ, že by docházelo k překročení základní hladiny 50, resp. 40 dB(A) v důsledku šíření hluku z vlastního provozu logistického centra. To však nepřipadá v úvahu.

## Hluk při výstavbě

Při zemních pracích v počáteční fázi výstavby bude využívána mechanizace - bagr, buldozery, nakladače. Předpokládaná hladina akustického tlaku 5 m od obrysu stroje je u těchto zařízení:

bagr			86 dB,

buldozer		87 dB,

nakladač		80 dB.

Vzdálenost nejbližší obytné zástavby od hranice pozemku je asi 1500 m. Stavební činnost bude prováděna pouze v denní dobu, to je od 7 do 21 hodin. Povolená hodnota 60 dB(A) nebude při stavební činnosti v obytné zástavbě překročena v důsledku výstavby.

Hluk z provozu závodu

Dominantním zdrojem hluku z provozu areálu bude nárůst dopravy po příjezdových komunikacích.

Hluk z výdechů vzduchotechniky na střeše objektu a z vlastního objektu bude ve srovnání s hlukem z dopravy nevýznamný.

Nárůst hladiny hluku bude cca 0,1 – 0,2 dB a jde plně na vrub zvýšení intenzity dopravy po příjezdových komunikacích. Tento nárůst je nevýznamný, jedná se o navýšení, které odpovídá běžné toleranci výkyvů dopravy.

## D.I.4.    Vliv na povrchové a podzemní vody

Podzemní voda

Díky zdejším hydrogeologickým poměrům je zde možnost ovlivnění případných vodních zdrojů zejména z hlediska kvantity nekontrolovatelným velkým odběrem. Tato situace bude v případě budování vodního zdroje pro centrum minimalizována vyhodnocením čerpacích zkoušek a stanovením režimu odběru.

Z pohledu vlastní stavby, respektive provozu parkoviště, by mohlo dojít k ovlivnění kvality podzemních vod pouze možnou kontaminací, zejména ropnými látkami a to při jejich nekontrolovatelném, či havarijním úniku. Manipulační a volné plochy, včetně parkoviště budou opatřeny předčištěním srážkových vod přes lapač ropných látek.

Povrchová voda

Dotčeným recipientem povrchové vody je Dobrovka, jako příjemce vypouštěných srážkových vod i následně vyčištěných odpadních vod z  BČOV Nepřevázka. V prvním případě záleží na kvalitě čištění v lapolu. S ohledem na předpokládané vstupní znečištění odpadních vod splaškových, nedojde k významné zátěži látkové zatížení čistírny ( nebude mimořádně zvýšené množství dusíku, ani fosforu ) a proto nelze předpokládat negativní vliv na čistící proces a následně na výstupní koncentrace vypouštěného znečištění.

D.I.5.    Vlivy na půdu

Zhodnocení odnětí půdy ze ZPF je provedeno v předchozích kapitolách. V rámci stavby se nepočítá s rozsáhlými terénními úpravami. Bude pouze skryta kulturní vrstva půdy.

Podle inženýrsko geologického průzkum pro stavbu komplexu firmy WÜRTH se jedná v lokalitě o jednoduché základové poměry. Základová spára by měla být v nadmořské výšce 212 m n.m. V každém případě by při zakládání stavby měl práce posuzovat odborný geolog.

## D.I.6.    Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Areál se nachází v CHLÚ Bezno ( Mělnická pánev ). Rozhodnutí o stanovení CHLÚ – výhradního ložiska černého uhlí, vydal OBÚ Kladno v roce 1990. Záměr je nutno v každém případě konzultovat jak s OBÚ Kladno, tak s MŽP ( Odborem výkonu státní správy I, Praha ).

## D.I.7.    Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

###### Vlivy na flóru a faunu

Z předchozích uvedených údajů vyplývá, že nedojde k významnému ovlivnění flóry a fauny v dané lokalitě.  Likvidací orné půdy dojde pouze ke snížení  potravní nabídky zejména hrabošovitých obratlovců a některých pěvců. Nicméně v okolí je řada ploch, které jsou schopny vzniklý deficit nahradit.

###### Vlivy na ekosystémy

Stávající pozměněná agrokultura  bude prakticky zlikvidována a nahrazena zpevněnou  plochou a objektem Logistického centra. Na takovéto  ploše nelze očekávat vznik jakéhokoliv funkčního náhradního ekosystému. Jisté zlepšení tohoto stavu je možné očekávat od ozelenění okolí areálu, které by za určitých podmínek mohlo být nejen estetické, ale i biologicky funkční.

## D.I.8.    Vlivy na krajinu

Areál Logistického centra SAS AUTOMOTIVE je umístěn s ohledem na tuto část záměrů Obce Nepřevázka dle územního plánu. Je řešena jediná varianta umístění  i technického řešení objektu.

Pokud se zhodnotí ve všech parametrech zátěž vyplývající z neumístění tohoto objektu a srovná se s předpokládaným stavem po realizaci stavby , lze očekávat, že :

- Dojde k nevratnému záboru zemědělské půdy, který by byl ovšem realizován v každém i v případě realizace jiného záměru v této části města.

- Celková hmota objektu bude narušovat harmonické měřítko v krajině. Je ovšem nutno uvést, že již existence stavby firmy WÜRTH k tomu přispívá a lze předpokládat další průmyslovou výstavbu. Negativní působení komplexu v krajině pak je nutno snížit určitě ozeleněním a sladěním urbanistického řešení. V příloze jsou zákresy navrženého areálu do území.

## D.I.9.     Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Výstavba areálu Logistického centra SAS AUTOMOTIVE a jeho zázemí bude znamenat krátkodobé zvýšení zátěže provozu na místních komunikacích. Při vlastním provozu  bude zvýšení zátěže oproti současnému stavu velmi mírné.

V současné době je realizována výstavba komplexu WURTH a v budoucnu zřejmě v celé zóně přibudou další průmyslové objekty. Existence stavby a provozu Logistického centra nebude mít negativní vliv na sousední hmotný majetek. Kulturní památky v blízkosti areálu nejsou.

## D.II.      Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Komplexní charakteristika vlivů na životní prostředí je zpracována přiměřeně podle výstupu projektu „Program péče o životní prostředí“ zpracovaného kolektivem autorů z České republiky, pod vedením RNDr. Tomáše Bajera, CSc., na které se autor oznámení  částečně podílel.

Identifikace vlivu – pojmenování vybraného možného negativního ovlivnění

Konkretizace – upřesnění možného negativního vlivu

Kritéria významnosti :

- Velikost 		- významný nepříznivý vliv -2

- nepříznivý vliv -1

- nevýznamný až nulový vliv  0

- příznivý vliv 1

- Časový rozsah		- trvalý -3

- dlouhodobý -2

- krátkodobý -1

- Reverzibilita 		- nevratný - 3

- kompenzovatelný -2

- vratný -1

- Citlivost 		- ano -1

- ne 0

- Mezinárodní vlivy  	- ano -1

- ne    0

- Veřejnost 		- ano -1

- ne 0

- Nejistoty 		- ano -1

- ne 0

- Možnost ochrany	- úplná 1

- částečná 0,1 – 0,9

- nemožná 0

Identifikace vlivu :

změny v čistotě ovzduší

Konkretizace :

Emise z výstavby ( prach, doprava a mechanismy ) budou dočasně ovlivňovat kvalitu ovzduší v lokalitě. Přírůstky imisních koncentrací z provozu kotelny a dopravy v obytné zástavbě i v nejbližším okolí budou výrazně pod hodnotami imisních limitů. Emisemi z plynové kotelny a vyvolané dopravy nebude okolí nadměrně ovlivněno

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

změna mikroklimatu

Konkretizace :

Nepředpokládá se.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

změna kvality povrchových vod

Konkretizace :

S ohledem na likvidaci splaškových odpadních vod na ČOV Nepřevázka nebude zhoršeno ovlivnění toku Dobrovky. Kvalita předčištěných srážkových vod v lapači ropných látek a minimalizaci užívání chemických látek při zimní údržbě, nebude ovlivněna nad míru limitů stanovených vl. nař. č. 61/03 Sb..

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

změna kvality podzemních vod

Konkretizace :

Nutnost odvedení vod při stavbě je eliminovatelná běžnými postupy. Vlastní provoz bude zabezpečen tak, aby i při náhodném úniku pohonných hmot či používaných chemických látek a přípravků, nedošlo ke kontaminaci podzemních vod.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě

Konkretizace :

Nepředpokládá se. Problematika přívalového deště je řešena dostatečnou dimenzí kanalizace. Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní vody

Konkretizace :

Při dodržení podmínek odběru vody z nově budovaného vodního zdroje se nepředpokládá.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

zábor ZPF

Konkretizace :

Realizace stavby areálu spočívá v záboru zemědělské půdy. Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tato skutečnost by však nastala i při výstavbě jiného záměru s ohledem na lokalizaci stavby v zóně budoucí zástavby.

Kritéria významnosti :

- Velikost :		-1

- Časový rozsah :	-3

- Reverzibilita :		-3

- Citlivost :		 0

- Mezinárodní vlivy :	 0

- Veřejnost :  		 0

- Nejistoty :		 0

- Možnost ochrany :	 0

Identifikace vlivu :

zábor PUPFL

Konkretizace :

Nebude zábor lesní půdy.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

vlivy na čistotu půd

Konkretizace :

Nepředpokládá se významná kontaminace půdy v důsledku předchozích činností ( možnost zátěže dusíkem z chemického způsobu ošetřování půdy ). Kontaminace v důsledku výstavby a provozu stavby bude účinně eliminována ochrannými opatřeními.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

projevy půdní eroze

Konkretizace :

Nepředpokládá se.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním

Konkretizace :

Provedený IG průzkum a konfigurace terénu vylučují svahové pohyby. Pouze při zakládacích pracích musí být paženy výkopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na skutečnost, že v lokalitě nebyla žádná hornická činnost, pohyby vzniklé poddolováním vliv vylučují.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Konkretizace :

V rámci hodnocení uvedeného vlivu byl proveden botanický průzkum plochy určené k záměru. Vzhledem k tomu, že se jedná o neobdělávanou zemědělskou půdu, bylo konstatováno, že z hlediska biologického nedojde k žádné újmě. Z pohledu širších vztahů nemá lokalita žádný ochranářský význam. Výskyt zvláště chráněných živočichů se nepředpokládá.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

Konkretizace :

V rámci výstavby nedojde ke kácení stromů.

Kritéria významnosti :

- Velikost :		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

likvidace, poškození lesních porostů

Konkretizace :

Nepředpokládá se.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

Konkretizace :

Nedojde k likvidaci ani zásahu do prvků ÚSES.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

vlivy na další významná společenstva

Konkretizace :

Provedený výzkum a znalosti území dokládají, že záměr není realizován do přírodovědecky cenných lokalit.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

změny reliéfu krajiny

Konkretizace :

reliéf krajiny nebude změněn

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		 0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

vlivy na krajinný ráz

Konkretizace :

Realizace stavby bude ovlivňovat pohledově ráz krajiny. Z dálkového pohledu – z komunikace I/10 bude v krajině vidět areál spíše v pohledu příjezdu od Prahy. Tento vliv na ráz krajiny je již ovlivněn stavbou areálu firmy WÜRTH a  bude v budoucnu ovlivněn další výstavbou v  zóně. Pro snížení okamžitého účinku této stavby bude realizováno kvalitní ozelenění, případně další úpravy.

Kritéria významnosti :

- Velikost :		-1

- Časový rozsah :	-2

- Reverzibilita :		-2

- Citlivost :		 0

- Mezinárodní vlivy :	 0

- Veřejnost :		 0

- Nejistoty :		 0

- Možnost ochrany :	 0,2

Identifikace vlivu :

likvidace, narušení budov a kulturních památek

Konkretizace :

Nepředpokládá se.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

vliv na geologické a paleontologické památky

Konkretizace :

Vzhledem k historickému využívání pozemku pro zemědělské účely se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů. Území je zároveň cenné geologicky  možnou těžbu černého uhlí.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		-1

- Časový rozsah :	-2

- Reverzibilita :		-1

- Citlivost :		 0

- Mezinárodní vlivy :	 0

- Veřejnost :		 0

- Nejistoty :		 0

- Možnost ochrany :	0,9

Identifikace vlivu :

vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti

Konkretizace :

Nebude třeba budovat další veřejnou komunikační síť. Pro dopravu bude využívána stávající silnice I/38, dále její rozšíření u vjezdu na místní komunikaci a vlastní místní komunikaci, které již byly vybudovány v rámci výstavby areálu firmy WÜRTH.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

Konkretizace :

Nedojde k žádnému omezení funkčního využití krajiny.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

vlivy na rekreační využití krajiny

Konkretizace :

Nedojde k negativnímu vlivu na rekreační využívání krajiny.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

biologické vlivy

Konkretizace :

Nelze předpokládat, že by záměr představoval negativní biologické vlivy, například ovlivnění flóry, nárůst plevelných druhů rostlin apod. Tento předpoklad je dán kvalitně navrženým projektem ozelenění, včetně požadavku na ošetřování zeleně po výsadbě.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

fyzikální vlivy

Konkretizace :

Jedná se především o hluk. Ve fázi výstavby to bude především hluk z provozu stavebních strojů a automobilové těžké nákladní dopravy. Tato fáze je však časově omezena. Je konstatováno, že hlukem z provozu areálu nedojde v  bytové zástavbě vzdálené cca 1500 m k překročení nejvyšších přípustných hladin akustického tlaku v denní ani v noční době. To je možno předpokládat i u zátěže z dopravy. Nárůst hluku, zejména u bytové zástavby se předpokládá jako nevýznamný. Jedná se o navýšení, které často odpovídá běžné toleranci výkyvů dopravy.

Kritéria významnosti :

- Velikost :		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Identifikace vlivu :

vlivy spojené s havarijními stavy

Konkretizace :

Obecné riziko je spojeno především s použitím stavebních mechanismů v etapě výstavby a s tím je spojena možnost kontaminace ropnými látkami. Menší riziko pak je z provozu parkoviště, které bude zajištěno nepropustnou plochou a předčištěním vod v lapolu. Hlavním možným rizikem je ale možnost havárie ze skladování airbagů – s pyrotechnickým účinkem a okamžitým vývinem aktivačních plynů.

Kritéria významnosti :

- Velikost :		-1

- Časový rozsah :	-1

- Reverzibilita :		-2

- Citlivost :		 0

- Mezinárodní vlivy :	 0

- Veřejnost :		 0

- Nejistoty :		-1

- Možnost ochrany :	0,30

Identifikace vlivu :

vlivy na zdraví

Konkretizace :

Realizací záměru nedojde, z hlediska imisní zátěže hluku a škodlivin z ovzduší, ve vztahu k nejbližší bytové zástavbě k vytvoření rizika či ovlivnění hygienických limitů.

Kritéria významnosti :

- Velikost : 		0 – nevýznamný až nulový

- Časový rozsah :

- Reverzibilita :

- Citlivost :

- Mezinárodní vlivy :

- Veřejnost :

- Nejistoty :

- Možnost ochrany :

Koeficient významnosti :

- ( velikost vlivu x časový rozsah ) + reverzibilita + citlivost území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty

Koeficient významnosti výsledný :

- koeficient významnosti x ( 1 – možnost ochrany )

Hodnocení významnosti :

- významný nepříznivý vliv 	-8 až -11

- nepříznivý vliv			-4 až   -7

- nevýznamný až nulový vliv	  0 až  -3

- příznivý vliv			  1

Výsledky posouzení jsou uvedeny v tabulce D-6. Z hodnocení vyplývá, že hlavním negativním vlivem je zábor zemědělské půdy a vliv na krajinný ráz. Ty by však nastaly i v případě realizace jiného záměru, s ohledem na situování v zóně plánované výstavby.

Za nepříznivé vlivy realizace záměru, avšak při realizaci kompenzačních a ochranných opatření, za nevýznamné vlivy, lze považovat :

- vliv stavby v CHLÚ Bezno (Mělnická pánev)

- vlivy spojené s havarijními stavy

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

## Základní ustanovení

Stavba areálu Logistického centra SAS svým charakterem nedává předpoklad ke vzniku závažných havárií.

Reálné možnosti havárií jsou z používání plynu a vznik požáru. Tomu musí zabránit příslušná preventivní opatření a havarijní plány, pro případné řešení mezních situací.

Havarijní situace technického charakteru – vzduchotechnika, chladící zařízení, vodovod a kanalizace, musí být řešeny provozovatelem s cílem nejen omezit škodu na vlastním majetku, ale především i zabránit dalším škodám s tím spojeným.

Z pohledu možného ohrožení zdraví je konstatován  hlavní aspekt – havárie z nedovolené manipulace s moduly airbagů. Kromě toho může havárie být způsobena i požárem. Z uvolnění škodlivin a plynů z airbagů nehrozí ekologické riziko. Riziko je pro obsluhu skladu, zaměstnance a případně hasiče.

Dále to je možné ohrožení horninového prostředí saturované i nesaturované zóny, ale i povrchových vod Dobrovky,  zejména látkami ropného charakteru.

V rámci výstavby je proto nutno účinnými opatřeními předcházet možné kontaminaci; v případě že nastane havarijní únik je nutno okamžitě provést asanaci zasaženého území.

#### Dopady na okolí

Dopad okolí mohou mít jen případné havarijní situace z použití plynu, požár a nedostatečná kapacita kanalizace při přívalovém dešti. V havarijním plánu musí být zakotven postup minimalizace vlivu těchto situací na okolí.

#### Preventivní opatření

Preventivní opatření musí být zakotvena v provozních řádech a havarijním plánu. Je to především technologická kázeň a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a bezpečnosti práce. Instalace, údržba a provozování technologických zařízení musí být v souladu s příslušnými předpisy a normami.

#### Následná opatření

V případě vzniku havarijního stavu musí být zároveň řešena ochranná opatření k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí a zdravé životní podmínky. Jedná se zejména o nakládání s odpady a zamezení kontaminace vod a horninového prostředí.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Přeshraniční vlivy jsou v tomto případě zcela vyloučeny.

D.IV.     Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí

Tato opatření jednak vycházejí přímo z projektové dokumentace, tedy ze zadání investora a jednak vyplynula ze zpracování Oznámení.

Stavba je realizována v souladu s územním plánem sídelního útvaru Nepřevázka. Zároveň respektuje i regulační plán daného území.

Snahou investora při realizaci záměru na této lokalitě je co nejmenší, tedy nejnutnější rozsah odnětí půdy ze ZPF. Kompenzací bude využití skryté ornice. Vzdálenost od místa původu by měla být co nejmenší s ohledem na účinky přepravy tohoto materiálu automobilovou dopravou.

I další infrastruktura a sítě jsou připojovány na již existující hlavní přívody, takže je snížena potřeba stavební činnosti s vybudováním těchto přívodů spojená a tedy jsou sníženy i dopady na životní prostředí

Postup výstavby se předpokládá takový, že by celá stavba měla trvat co nejkratší dobu. Vlastní harmonogram bude zpracován před zahájením stavby.

S ohledem na vliv na krajinu a krajinný ráz bude řešeno vlastní stavební řešení a barevnost objektu směrem k minimalizaci negativního vlivu. Velmi důležité bude ozelenění areálu.

Pokud budou dodrženy všechny technické a právní normy již během realizace stavby, pak rizika z provozu a vzniku možných havárií jsou minimální. Budou zpracovány havarijní plány, protipožární a hygienické instrukce, atd.

Doporučená technická a ochranná opatření

- pro fázi přípravy výstavby

- Dořešit majetkoprávní vztahy k pozemkům v souladu se zákonnými předpisy.

- Připravit vynětí ZPF, v souladu se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu č.

334/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s jeho prováděcími předpisy.

- Stavební řešení upravit tak, aby byly plněny podmínky správců a majitelů sítí.

- Při projekci i výstavbě plně respektovat ustanovení  zákonů č. 254/01 Sb. o vodách a o

změně některých dalších zákonů a č. 274/01 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, včetně prováděcích  předpisů.

- Upřesnit potřebu a zásobení požární vodou.

- Pro ochranu vod řešit v PD lapače NEL  pro srážkové vody; volné parkovací plochy řešit

s nepropustným povrchem.

- Zpracovat hydrotechnické výpočty a přehodnotit, respektive odsouhlasit kapacity

navazujících kanalizačních systémů  ( zejména pro odvedení srážkových vod ).

- Pro technický projekt ke stavebnímu povolení upřesnit technická řešení z hlediska

možnosti ovlivnění hluku a ovzduší.Umístění technologických zařízení, produkujících

zvýšené emise hluku řešit tak, aby byly minimalizovány zvýšené emise hluku směrem

k bytové zástavbě.

- V PSP dořešit problematiku odděleného skladování airbagů, v souladu s požadovaným

zabezpečením a zákonnými normami, tj. zejména ochrana proti el.stat. výboji, požáru,

odstup. vzdálenosti a únikové cesty apod.

- Záměr skladování airbagů a záměr stavby projednat s OBÚ Kladno. Záměr stavby též

s MŽP, odborem výkonu státní správy I, Praha – z hlediska existence CHLÚ.

- V PSP dořešit problematiku skladování těsnící hmoty TEROSTAT-8595-M z hlediska

odvětrání skladovacích  prostor.

- Připravit projekt ozelenění areálu :

- zvážit otázku kultivarů do prostředí areálu. Umístění zeleně u výjezdu z areálu realizovat tak, aby nedocházelo k omezení rozhledu řidičů vozidel.

- v rámci realizace projektu zpracovat vegetační úpravy, tak aby plochy se zelení zvyšovaly ekologickou stabilitu území a plnily i funkci estetickou.

- projednat projekt i druhovou skladbu s MM Mladá Boleslav, OŽP.

- při realizaci ozelenění zvážit řešení tak, aby zároveň zeleň plnila funkci protihlukovou a funkci omezení rozptylu škodlivých emisí.

- V PD ke stavebnímu řízení – z hlediska ochrany ovzduší :

- konkretizovat technologii kotelny,

- doložit schopnost plnění emisních limitů zařízení

- pro fázi realizace

- Pro výběrové řízení na dodavatele stavby stanovit prioritní podmínky a požadavek na

garance minimalizace negativních vlivů výstavby na životní prostředí a zdravé životní

podmínky.

- Při výstavbě řešit účinnými opatřeními snížení prašnosti ( zejména v suchých obdobích ) a

omezení exhalací ze stavebních strojů a dopravních mechanismů; vozidla přepravující

sypké a prašné hmoty opatřit plachtami k zamezení úniku těchto hmot.

- Při výstavbě řešit nakládání s odpady tak, aby nebyly skladovány in situ, nekontaminovaly

okolí a likvidovat je, respektive nakládat s nimi, v souladu se zákonnými předpisy,

zejména s ohledem na ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích

předpisů; zajistit  třídění odpadů. S ohledem na povinnost zpětného odběru některých

výrobků počítat s větší kapacitou zabezpečených míst pro jejich shromažďování. Při

používání výrobků z recyklovaného stavebního odpadu postupovat v souladu se zákonem

č. 22/97 Sb., a jeho prováděcích předpisů.

- Zamezit vtoku NL do kanalizace srážkových vod.

- Zajišťovat očistu vozidel vyjíždějících ze stavby a zajistit očistu případně znečištěných

komunikací.

- Při provádění zemních prací respektovat ustanovení § 127 stavebního zákona, v souladu

s ustanovením zák. č. 20/87 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Vypracovat příslušné provozní řády, požární plán a havarijní plány a odsouhlasit je

s příslušnými správními úřady.

- pro fázi provozu

- Dodržovat schválené manipulační a provozní řády vodohospodářských zařízení.

Dodržovat ustanovení schválených havarijních plánů a opatření a pravidelně kontrolovat.

- Nakládat s odpady dle platných právních norem a předpisů, zejména vést průběžnou

evidenci, označovat místa skladování NO ILNO; zajišťovat pravidelný úklid

venkovních prostorů.

- Zajišťovat péči o zeleň na pozemcích WDP CZ s.r.o..

- Zajistit monitoring a vedení příslušné evidence v oblasti vypouštění vod, sledování

ochrany ovzduší a nakládání s odpady.

- Při nakládání s látkami podléhajícími režimu zákona č. 157/98 Sb., v platném znění a jeho

prováděcím předpisům, zajistit plnění ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích

předpisů.

D.V.     Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

specifikaci vlivů

Oznámení záměru  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí  bylo zpracováváno ve fázi, kdy byla k dispozici pouze Projektová dokumentace k územnímu řízení. Z toho vyplývají neurčitosti, které  se promítly do rozsahu a kvality tohoto elaborátu. Jednalo se např. o emisní parametry  a hlukovou situaci, definitivní určení záboru ZPF, apod.

K problematice zjišťovacího řízení lze konstatovat :

k bodu Charakteristika záměru :

Parametry záměru výstavby a provozu Logistického centra odpovídají běžným zařízením tohoto druhu a navíc vlastní stavba i řešení skladování, návozu a odvozu dílů, včetně interní manipulace, je řešeno moderním standardním způsobem minimalizujícím negativní vlivy na životní prostředí a  zdravé životní podmínky.

k bodu Umístění záměru :

Areál je lokalizován v katastrálním území obce Nepřevázka určeném pro obchodně-výrobní účely – v průmyslové zóně, tedy v oblasti určené pro výstavbu podobných komplexů. Parametry území, z hlediska životního prostředí nebudou ovlivněny, nebo bude účinnými opatřeními minimalizován možný negativní vliv.

k bodu Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí :

Oznámení  v rámci daných možností a podkladů se snaží dostatečně zhodnotit míru vlivů. Návrh vlastních opatření pro fázi přípravy územního řízení a stavebního řízení je zde uveden a příslušné správní úřady jistě, ve smyslu kompetencí tyto návrhy rozšíří, nebo doplní.

Záměr, při dodržení všech zákonných norem a kompenzačních opatření, zejména zajištění svahu,  nebude mít negativní vliv na životní prostředí a zdravé životní podmínky. Záměr zároveň nezvyšuje riziko pro zdraví obyvatel.

D.VI.      Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů

Vzhledem k posuzování pouze jedné relevantní varianty  v této lokalitě (kromě nulové) nebylo nutné v tomto případě použít prognózovacích metod. Výchozí situace byla hodnocena na základě předložených podkladových materiálů, údajů o území a dostupných databází  ( vč. vlastních průzkumů) o životním prostředí v místě. Výhledový stav byl stanovován expertním odhadem a na základě využitelné literatury, podkladů  a osobních zkušeností autorů oznámení.

Pro celkové hodnocení byly použity :

Zákonné normy :

- Zákon č. 17/97 Sb., o životním prostředí

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), včetně prováděcích předpisů

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, včetně prováděcích předpisů

- Nař. vl. č. 61/03 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod , náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

- Nař. vl. č. 71/03 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

- Vyhláška č. 470/01 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

- Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Zákon č. 477/01 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, včetně prováděcích předpisů

- Vyhl. č. 381/01 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů ( Katalog odpadů )

- Vyhl. č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- Zákon č. 334/97 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci

- Zákon č. 100/01 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí )

- Zákon č. 50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. č. 137/98 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. č. 131/98 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

- Vyhl. č. 132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

- Zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 157/98 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů

- Nař. vl. č. 502/00 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Nař. vl. č. 178/01 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 86/02 Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a  podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

- Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

- Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních zdrojů znečišťování ovzduší.

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb.,  kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a podmínky jejich uplatňování.

- Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Věstník MŽP 3/1998, Praha.

- US EPA : EPA Region III RBC TABLE 10/2/2000

- US EPA : IRIS 9/11/1995

Literatura :

- Jokl M., Kočí J. ( 1986 ): Výstavba jako faktor tvorby životního prostředí, SNTL, Praha

- Chudoba J., Dohanyos M., Wanner J. (1991) : Biologické čištění odpadních vod, SNTL, Praha

- Herle J., Bareš P. ( 1990 ) : Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, SNTL, Praha

- Herle J. et al ( 1983 ) : Vodovodní a kanalizační tabulky, SNTL, Praha

- Kol. ( 1991 ) : Dešťové vody , Sborník přednášek semináře dešťové vody, Brno, EKO TRADING

- Kol. ( 1990 ) : Vliv stavební činnosti na životní prostředí, MŽP ČR Praha

- Doležal J., Mareček J., Vobořil O., ( 2000 ) : Stavební zákon v teorii a praxi, Linde Praha a.s.

- Bajer T. et al ( 1998-2002) : Výstup projektu Program péče o životní prostředí  (projekt PPŽP/480/98), EIA Posuzování vlivů na životní prostředí, MŽP ČR ve spolupráci s Centrem EIA při ČEÚ Praha

- Kolektiv ( 1993 ) : Směrný vodohospodářský plán ČR, MŽP ČR – VÚVH T.G. Masaryka, Praha

- Kolektiv ( 1969 ) : Podnebí – souborná studie a tabulky; HMÚ Praha

- Holoubek  I., Dušek  L., Čupr  P., Helešic J., Damborský  J., Chroust K., Gelanr M., Vančura R., Machala M., Maršálek B., Rojíčková R., Holobková I., Dostál P., Kummerová M., Mejstřík V., Krejsová H., Čihák R., Petira O. (1997 ) Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí. Pro MŽP ČR TOCOEN, s.r.o. – Centrum Environmentálních Studií, Brno

- Bencko V. et al. (2000) : Hygiena – Učební texty k seminářům a pracovním cvičením; skriptum; Univerzita Karlova Praha, Nakladatelství KAROLINUM

- Marhold J. ( 1986 ) : Přehled průmyslové toxikologie – organické látky; svazek 1 a 2; AVICENUM Praha

- Marhold J. ( 1980 ) : Přehled průmyslové toxikologie – anorganické látky; AVICENUM Praha

Ostatní :

- Dokumentace pro územní řízení – Logistické centrum SAS AUTOMOTIVE Nepřevázka; PROFESPROJEKT spol. s r.o.; Turnov 7/2003

- Územní plán sídelního útvaru Nepřevázka; Ka+KA projektový ateliér Tuřice; Ing. František Kačírek, Tuřice, 2001

- Základní vodohospodářská mapa ČR – 03-32 Jablonec nad Nisou; Český úřad geodetický a kartografický; Praha 1980

- Čapek A. ( 2003 ) : Nepřevázka – hydrogeologické posouzení možného vyhloubení a projekt průzkumného hydrogeologického vrtu NV 4 pro firmu SAS AUTOMOTIVE, Praha, srpen 2003

- Výpočet odvodu za odnětí půdy ze ZPF, bilance skrývky humusových materiálů; AGROPLAN s.r.o. Praha; červenec 2003

- Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Souhrnný roční tabelární přehled 2002. Internetová stránka ČHMÚ

- Posudek – Radonový index pozemku; RADIUM spol. s r.o., Liberec, červenec 2003

- Inženýrsko-geologický průzkum – WÜRTH – Centrální sklady a administrativní budova Nepřevázka; CHEMKOMEX Praha, a.s.; Praha duben 1999

- MZd ČR – Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik; 6.9.2001; č.j. HEM-300-6.9.01/24304

- MŽP ČR – Postup zpracování analýzy rizika – Metodické pokyny MŽP ČR k zajištění procesu nápravy starých ekologických zátěží; Příloha Zpravodaje MŽP ČR č. 8/1996

- MŽP ČR – Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik;, č.j. 1138/OER/94; Věstník MŽP ČR č. 2, 1996

- Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Souhrnný roční tabelární přehled 2002. Internetová stránka ČHMÚ Praha.

ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ZÁMĚRU

# Část E

## POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Předložené technické řešení předpokládá jedinou variantu, kterou se tato dokumentace i zabývá.

Teoreticky možnou alternativou je varianta nulová. To znamená nerealizovat výstavbu areálu Logistického centra SAS Nepřevázka. Tato varianta však postrádá opodstatnění  z několika důvodů :

- Jedná o plánovaný záměr firmy již spojený s náklady na pozemky

- Možnost napojení na stávající infrastrukturu  (plyn, el. energie, kanalizace )

- Umístění areálu v zóně plánované výstavby obdobných zařízení

Variantně by šlo ovšem řešit celou řadu dílčích částí stavby.To jednak neodpovídá záměru investora na standardizaci jeho staveb a dále by mělo smysl pouze v případě, že by v některém parametru hrozilo porušování předpisů na ochranu životního prostředí a dalších. Takové konflikty zde nejsou.

ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZÁVĚR

# Část F

## DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZÁVĚR

F.I. Mapová a jiná dokumentace

Mapová dokumentace, převzatá od projektanta je v části H – volné přílohy. V části H je i požadovaná příloha – vyjádření k záměru, z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

F.II. Další podstatné informace oznamovatele a závěr

Výstavba areálu Logistického centra SAS Nepřevázka je situována do ploch kde není bytová zástavba a které jsou určeny územním plánem pro průmyslovou zástavbu.

Provoz Logistického centra SAS AUTOMOTIVE a souvisejícího zázemí není konfliktní vůči životnímu i přírodnímu prostředí, ani zdravým životním podmínkám. Případná možná negativní ovlivnění životního prostředí lokality jsou vesměs již předem řešena v rámci doporučení tohoto oznámení  a vlastní projektové dokumentace. Jedná se zejména o dořešení problematiky skladování modulů airbagů.

K vynětí ze ZPF pro stavbu areálu bude využita část dotčených pozemků, část bude ozeleněna. Zábor ZPF, který je nejvýznamnějším nepříznivým vlivem ( hodnocení –1 ), by však byl stejně realizován pro jinou stavbu v této  zóně.

Problematika možného negativního ovlivnění ovzduší a emisí hluku byla rovněž diskutována. Z pohledu znečištění ovzduší bude negativní vliv minimální, rovněž tak z pohledu akustické zátěže.

Výstavba a zejména provoz nepředstavují nepřijatelné riziko pro obyvatelstvo.

Stavba a činnosti v ní a v souvislosti s ní jsou, z hlediska očekávaných vlivů na životní prostředí a zdravé životní podmínky a k c e p t o v a t e l n é, a to jak při zohlednění vlivů působících během stavby, tak i vlivů trvalých po jejím dokončení, i z pohledu případných možných havárií.

Na základě toho se doporučuje

k realizaci aktivní varianta posuzovaného záměru, tj. stavba Logistického centra SAS AUTOMOTIVE - Nepřevázka,

v daném území a v daném rozsahu.

Datum zpracování oznámení  :		 	20. srpna 2003

Zpracovatel oznámení ( dokumentace ) :  		Ing. Václav Martinovský

Jáchymovská 277/14

460 10 Liberec 10

tel. 485 108 481, 603 834 867

tel/fax : 485 150 186

email : martinovskysvhf@cmail.cz

Podpis zpracovatele oznámení  :			…………………………………….

ČÁST G VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

# Část G

## VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Společnost SAS AUTOSYSTEMTECHNIK s.r.o., Mladá Boleslav bude zajišťovat pro společnost AUTO ŠKODA a.s. Mladá Boleslav skladování veškerých nakupovaných dílů pro modul kokpitu vozu Škoda Octavia. Za tím účelem připravuje investor a stavebník - společnost WDP CZ s.r.o., Praha - záměr realizovat výstavbu skladovacího areálu v blízkosti závodu AUTO ŠKODA a.s.. Provádění dodávek k montážnímu pásu jak pro závod v Mladé Boleslavi, tak pro závod ve Vrchlabí bude realizovat společnost SAS AUTOSYSTEMTECHNIK s.r.o., Mladá Boleslav.

Základem skladovacího areálu bude montovaná hala s vlastními skladovacími prostory, příjmem a expedicí,  administrativní část s kancelářskými prostorami a sociálním zázemím, zpevněné plochy, manipulační a parkovací  prostory. Areál bude oplocen a napojen na nově budované inženýrské sítě.

Areál je umístěn v průmyslové zóně – území určeném územním plánem jako obchodně-výrobní zóna - obce Nepřevázka u Mladé Boleslavi v blízkosti sjezdu ze silnice I/10 Praha – Mladá Boleslav na komunikaci  I/38  ve směru na Nymburk.

Záměr stavby „Logistické centrum SAS AUTOMOTIVE Nepřevázka, podléhá zjišťovacímu řízení, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen zákon ), podle přílohy č. 1 k zákonu, kategorie II, bod 10.6.

Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, areály parkovišť nebo garáží, se zastavěnou plochou nad 1000 m2.

Vlastní areál představuje celkovou plochu cca 14 tis. m2. Zastavěná plocha haly, včetně expedice, příjmu a AB budovy je 5.829 m2. Zpevněné plochy, včetně parkovišť cca 3.701 m2, ozeleněné plochy 2.084 m2.  Celková plocha pro vynětí ze ZPF je uvažována 11.831 m2.

Jedná se o výstavbu areálu pro skladovací účely. Budou zde skladovány součástky a doplňky vybavení automobilů, zejména vybavení palubních desek – airbagy, kabelové svazky, plastové díly, palubní desky a podobně. Díly jsou převážně z polyethylenu a polypropylénu. Skladování bude na paletách v regálech. Manipulace bude pomocí elektrozdvižných vozíků. Areál je v průmyslové zóně obce Nepřevázka a v současné době zde již probíhá výstavba areálu firmy  WÜRTH Nepřevázka. Obslužná komunikace mezi oběma areály je vyústěna na silnici I/38.

Proces provozu bude spočívat v navážení dílů a součástek, jejich skladování a dodávce přímo k výrobním pásům AUTO ŠKODA a.s. Mladá Boleslav. Umístění areálu skladovacích prostor v lokalitě není variantní. Jedná se o vhodné využití stávajících pozemků. Stavba skladovacího komplexu, včetně napojení na silnici I/38, významně nenaruší životní prostředí. Z pohledu možných negativních vlivů bude nutno věnovat pozornost založení stavby v území, zajištění odvedení vod  a následně ozelenění areálu, pro snížení dopadu na ráz krajiny. S ohledem na umístění mimo obydlenou zónu se nepředpokládá významný negativní vliv z emisí škodlivin do ovzduší a hlukové emise z provozu a dopravy.

Vlastní objekt sestává z dvoupodlažní administrativní budovy o půdorysných rozměrech 15,5x42,6 m. Na administrativní budovu navazuje skladová hala o rozměrech 54x84 m. její součástí expedice o rozměrech 12x54 m. Na západní straně je přístavba příjmu zboží o rozměrech 16x48 m.

V přízemí administrativní budovy je sociální zázemí a šatny, společenské a pracovní prostory, prostor údržby a kotelna. V nadzemním podlaží jsou pak kanceláře.

Dispoziční řešení vychází z logistických požadavků.Na západní straně je nezateplená přístavba příjmu zboží. Je umožněn příjezd nákladních aut a skládání zboží uvnitř přístavby. Je zde zároveň částečně zastřešená rampa. Prostor expedice rovněž umožňuje příjezd aut a nakládku zboží uvnitř objektu. Ve skladové hale jsou umístěny vestavby pro zdroj energie, tlakovou stanici a zásobník pitné vody. Součástí haly je i samostatný prostor pro skladování airbagů ( 36 m2; 2000 ks ). Střecha je plochá se sklonem 2,5 %. Nosnou konstrukci tvoří betonový prefabrikovaný skelet. Minimální světlá výška haly je 10,0 m. Obvodový plášť je ze sendvičových panelů. Nosná konstrukce je založena na pilotových základech. Obvod ze základového prahu je ze železobetonu. Plášť je v barvě šedé metalízy s doplňky v barvě oranžové. Venkovní prostory budou opatřeny betonovou zámkovou dlažbou.

V rámci přípravy území bude provedeno sejmutí ornice a ostatní zemní práce, včetně

budování připojení inženýrských sítí.

Vlastní parkoviště je zpevněná plocha s vyznačením stání. Odtok srážkových vod je uvažován přes lapač ropných látek do recipientu Dobrovky. Odpadní vody splaškového charakteru budou vedeny na BČOV obce Nepřevázka.

Zásobení vodou, včetně požární vody,  bude z vlastního zdroje – vrtu. K tomu bude vybudována AT stanice, úpravna vody a jímka požární vody o akumulačním objemu 76 m3.

Požární ochrana je řešena standardně a nevyžaduje mimořádné pozornosti. Jsou předpokládané odstupy a požadavky na zabezpečení vodou. Je řešeno hydranty a přenosnými hasícími přístroji. Zřízení skladu modulů airbagů je navrženo u východní obvodové stěny (použití jako výfuková stěna). Před touto částí stěny bude do 15 m vytvořen tzv. prostor s nebezpečím výbuchu. Odstupová vzdálenost 28 m vyhovuje ( ČSN 65 0201 ).

Zemní plyn bude přiveden do areálu přípojkou STL od areálu firmy WÜRTH. Plyn bude používán pro ohřev TUV, vytápění a vzduchotechniku. Zdrojem tepla bude teplovodní kotelna o výkonu 436 kW se dvěma kotli RENDAMAX. Vytápění a větrání bude prostřednictvím jednotek GEA LVZ. Připojení objektu na síť STE bude přes nově vybudovanou trafostanici kabelovou smyčkou. V areálu budou rozvody NN, venkovní osvětlení.  Roční spotřeba je uvažována 430 tis. kWh

Dopravní řešení využívá stávající komunikační sítě, tj. silnice I/38. Novou skutečností je připojení na místní nově vybudovanou účelovou komunikaci, vybudovanou firmou WÜRTH.

Ozelenění tvoří obvod areálu. Jer navrženo v souladu s doporučeními územního plánu.

Předpokládané zahájení výstavby je uvažováno v listopadu 2003 a ukončení v květnu 2004.

S ohledem na výstavbu mimo obydlené území – nejbližší zástavba je cca 1500 m, nelze předpokládat negativní vlivy z emisí škodlivin z plánované kotelny a dopravy na imisní situaci v obci Nepřevázka a rovněž tak nelze předpokládat negativní vlivy z akustické zátěže z dopravy. Imisní příspěvek ke skutečné situaci se jeví jako minimální. Nehrozí ani riziko pro zdraví obyvatelstva a pro ekosystémy.

Ve skladu budou skladovány moduly airbagů. Vlastní airbagy nepředstavují nebezpečí, avšak s ohledem na složení aktivační náplně a dále směs plynů, která se vyvine při aktivaci airbagu vyžadují specifické podmínky skladování a nakládání s nimi. Moduly nesmí při skladování a manipulaci být vystaveny působení vysokých teplot a nárazů. Při aktivaci se vyvíjí plyny o vysoké teplotě a může dojít k popálení. Látky použité k aktivaci airbagu lze charakterizovat jako pyrotechnický materiál.

Pro provoz Logistického centra se uvažuje s vytvořením nových 75 pracovních míst. Provoz bude třísměnný.

Stavba, ani provoz, nebudou mít negativní vliv na flóru a faunu a ekosystémy.

V rámci provedeného hodnocení záměru pro oznámení, byly hodnoceny všechny dostupné podklady a informace. Budoucí provoz neovlivní životní prostředí a zdravé životní podmínky obyvatelstva, při dodržování zákonných norem a opatření. Nepředstavuje ani riziko pro zdraví obyvatelstva a ekosystémy.

Na základě kriteriálního hodnocení možných negativních vlivů je konstatováno, že hlavním negativním jevem záměru je zábor ZPF.  Ten by však nastal i v případě realizace jiného záměru, s ohledem na situování v zóně plánované zástavby.

V celkovém kontextu vyplývá jako závěr hodnocení, že stavba a činnosti v ní provozované jsou z hlediska očekávaných vlivů na životní prostředí a zdravé životní podmínky akceptovatelné a to jak při zohlednění vlivů působících během stavby, tak i vlivů trvalých po jejím dokončení, i z pohledu případných možných havárií. Na následujícím obrázku č.  11  je uveden zákres situace v území do katastrální mapy.

Obr. č. 11 – Zákres záměru do katastrální mapy

ČÁST H PŘÍLOHY

# Část H

## PŔÍLOHY

- Vyjádření Obce Nepřevázka z hlediska územně plánovací dokumentace, ze dne 18.8.2003

- Rozhodnutí OBÚ Kladno- CHLÚ BEZNO, ze dne 26.11.1990

- Bezpečnostní list – Modul airbagu; AUTOLIV GmbH; 3.2.2003

Volné přílohy :

- Koordinační situace (PROFESPROJEKT spol. s r.o. Turnov )

- Perspektiva  (PROFESPROJEKT spol. s r.o. Turnov )

- Zákres do fotografie  (PROFESPROJEKT spol. s r.o. Turnov )