# O Z N Á M E N Í

záměru dle přílohy 3  zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí

linka na výrobu tuhého alternativního paliva  (TAP) pro využití v cementářských pecích, ÚHOLIČKY

## Ing. Petr  Adamec                                     září 2003

Ing. Petr Adamec

Konzultant/specialista

posuzování vlivů na životní prostředí

Toto oznámení bylo zpracováno na základě objednávky firmy A.S.A., spol. s r.o. v měsíci září 2003.

Oprávněná osoba : Ing. Petr Adamec ______________________________________

č. osvědčení odborné způsobilosti: 4713/612/OPVŽP/98

adresa kanceláře : K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 - Satalice

tel. : 286 850 177

e-mail : petradamec@volny.cz

Oprávněná osoba : Ing. Vilém Žák     ______________________________________

č. osvědčení odborné způsobilosti: 3899/633/OPV/93 ze dne 8.6.1993

adresa kanceláře : Okružní ul. 636, Nové Strašecí, PSČ 271 01

tel./fax./zázn. : 313 572 269

e-mail : vilem.zak@worldonline.cz

## Obsah :

| Část A. Údaje o oznamovateli | 4 |
| --- | --- |
| Část B. Údaje o záměru | 4 |
| B.I. Základní údaje | 4 |
| B.II. Údaje o vstupech | 14 |
| B.II.1. Půda | 14 |
| B.II.2. Voda | 14 |
| B.II.3. Surovinové a energetické zdroje | 14 |
| B.II.5 Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu | 16 |
| B.III. Údaje o výstupech | 18 |
| B.III.1. Ovzduší | 18 |
| B.III.2. Odpadní vody | 18 |
| B.III.3. Odpady | 19 |
| B.III.4. Zdroje hluku, vibrací | 19 |
| B.III.5. Možná rizika havárií | 20 |
| Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území | 21 |
| C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik | 21 |
| C.2. Stručná charakteristika složek ŽP v území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny | 21 |
| Část D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí | 27 |
| D.1. Charakteristika možných vlivů | 27 |
| D.2. Rozsah vlivů | 31 |
| D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice | 31 |
| D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů | 31 |
| D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí | 31 |
| Část E. Porovnání variant řešení záměru | 32 |
| Část F. Doplňující údaje | 32 |
| Část G. Shrnutí netechnického charakteru | 33 |
| Část H. Přílohy | 34 |
| 1) Příloha č. 1 – Situace širšího okolí 1: 50 000 |  |
| 2) Příloha č. 2 – Situace katastrální, 1:500 |  |
| 3) Příloha č. 3 – Situace zastavovací |  |
| 4) Příloha č. 4 – Technologické schéma stávající stav |  |
| 5) Příloha č. 5 – Technologické schéma stav po rozšíření |  |
| 6) Příloha č. 6 – Fotodokumentace |  |
| 7) Příloha č. 7 – Certifikát na výrobek tuhé alternativní palivo ASAPAL |  |
| 8) Příloha č. 8 – Dokladová část - Vyjádření orgánů státní správy |  |
| Údaje o zpracování dokumentace | 35 |

- Část A   Údaje o oznamovateli

Obchodní firma 		: 	.A.S.A., spol. s r.o.

IČ				: 	45809712

Sídlo (bydliště)		: 	Ďáblická 791/89, 182 00, Praha 8

Oprávněný zástupce oznamovatele

Jméno, příjmení: 	Ing. Pavel Pejcha MBA, jednatel

Kontaktní osoba a telefon :	Ing. Jakub Kos,  602 618 993

Projektant: .A.S.A. AREAL - Ekologické služby s.r.o.

Vídeňská 102

639 00 Brno

tel.: 547423765

2.  Část  B   Údaje o záměru

B.I. 	Základní údaje

1. Název záměru      :	linka na výrobu tuhého alternativního paliva  (TAP) pro využití v cementářských pecích

2.  Kapacita záměru 	:  6500 resp. po navýšení  10 000 t. za rok

3. Umístění záměru 	:   kraj Středočeský

obec Úholičky

k.ú. Úholičky,

Stavba je umístěna v areálu skládky průmyslových a komunálních odpadů (skupina S-OO) firmy REGIOS. (parcely č. 199/17, 199/20 (ost. plocha) k.ú. Úholičky )

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	:

Stavba se nachází v areálu skládky Úholičky, REGIOS a.s.. Záměr je umístěn v prostoru mezi stávajícími objízdnými komunikacemi, naproti garáží a čerpací stanice PHM. Zvolené dispoziční umístění je vhodné svým umístěním, komunikační dostupností, napojením na  inženýrské sítě a technickým zázemím stávajícího areálu skládky.

V roce 1996 byl vypracován záměr „Rozvoj areálu skládka Úholičky“, který řešil zvýšení množství ukládaných odpadů, ukládání odpadů kategorie N a výstavbu meziskladu odpadů kategorie N. Tento záměr prošel procesem vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Na uvedený záměr bylo vydáno souhlasné stanovisko pod č.j.400/3578/1641/OPVŽP/97 ze dne 14.11.1997.

V současné  době je stavba linky realizována a zkolaudována, v rámci stavebního řízení však neproběhlo posouzení podle požadavků zákona 100/2001 Sb, které je požadováno ze strany Krajského úřadu Střední Čechy  doplnit. Zároveň je předmětem oznámení navýšení zpracovatelské kapacity zařízení ze stávající vybudované kapacity 6500 t/rok na stav 10 000 t/rok.

Možnost kumulace s jinými záměry :

Linka se nachází v prostoru skládky odpadů skupiny S-OO, s ročně ukládaným množstvím odpadů 120 000 tun. Vliv linky na výrobu TAP ve srovnání se stávající skládkou je minimální. Lze konstatovat, že vybudování  linky způsobí jen nepatrné navýšení stávající související dopravy a nezpůsobí jinou změnu vlivů skládky na okolní životní prostředí.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jeho výběr, resp. odmítnutí:

V areálu skládky Regios a.s. – Úholičky se ukládají komunální, živnostenské a průmyslové odpady skupiny O do výluhové třídy III. Ve svozové oblasti skládky vznikají i další odpady, u nichž je možné naplnit požadavky §11 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a upřednostnit jejich využití před odstraněním skládkováním. Protože mnoho odpadů díky svému složení neumožňují materiálovou recyklaci, je tato technologie v současnosti pro řadu odpadů jejich jediným dostupným způsobem využití.

Varianty řešení v této fázi nebyly zvažovány. Důvodem je skutečnost, že zařízení je již realizováno a zkolaudováno a předkládaná studie se zpracovává před vydáním souhlasu s provozem zařízení a pro vydání stavebního povolení na navýšení výrobní kapacity linky.

Důvodem pro výstavbu zařízení byla skutečnost uvedená výše, tj. nutnost využívání odpadů. Při výstavbě nebyl požadavek na zábor zemědělské půdy, nevzniknou další požadavky na dobudování infrastruktury v zájmové oblasti a zlepší se systém hospodaření s odpady ve svozové oblasti. Vzhledem k tomu, že celý areál je situován daleko od obytné zástavby, jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci vlivů na okolí.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Koncem roku 2001 rozhodla společnost .A.S.A., spol. s r.o. o vybudování linky na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) ze spalitelných odpadů pro využití v cementářských pecích v areálu skládky skupiny S-OO, Regios a.s., s maximální zpracovatelskou kapacitou 6500 tun alternativního paliva za rok. Důvodem tohoto kroku bylo zejména naplnění požadavků zákona o odpadech 185/2001 Sb., který jednoznačně definuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.

Na základě již dříve vydaného stavebního povolení pro výstavbu třídící linky odpadů č. j. 332/2-496/2000 a rozhodnutí o povolení změn č.j. 332/2-1168/02-Km ze dne 05.06.2002 vydaných Stavebním úřadem Velké Přílepy, vybudoval investor na parcelách č. 199/17, 199/20 (ost. plocha) k.ú. Úholičky   v areálu skládky Regios a.s. Úholičky v roce 2002 zařízení „Linka na zpracování obalových materiálů“.  Název záměru vycházel z  tehdejší představy o převládajícím typu odpadů určených ke zpracování na alternativní palivo. Koncem roku 2002 byly na lince provedeny funkční zkoušky a Stavební úřad Velké Přílepy povolil užívání stavby na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí č.j. 332/2290/02-Km ze dne 13. 11. 2002.

V následném průběhu řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení podle §14, odst. 1 zákona o odpadech vyzval Krajský úřad středočeského kraje – odbor ŽP a zemědělství na základě rozhodnutí č. 4928od-2786/03-Ko 02 investora, k doplnění žádosti o „doložení zjišťovacího řízení posouzení vlivů záměru využívání odpadu na výrobu tuhého alternativního paliva na životní prostředí dle § 4 a přílohy č.1, kategorie II, bod 10.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.“

Současně se v průběhu roku 2003 se investor rozhodl navýšit zpracovatelskou kapacitu linky z původních 6 500 t/rok na celkových 10 000 t/rok. Podstatou navýšení kapacity je záměr instalace dodatečného technologického zařízení do stávajícího objektu haly na výrobu TAP.

Zařízení „Linka na zpracování obalových materiálů“ je koncipováno jako technologie sloužící k úpravě a následnému  využívání odpadů. Podle způsobu využívání odpadů stanovených v příloze č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů se jedná o kódy využívání R12 – předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11, R13 – skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 a následně R 1 – využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie. Základním principem je využití energetického potenciálu spalitelných odpadů jejich mechanickou úpravou na tzv. „tuhé alternativní palivo (TAP)“, využitelné jako náhradní zdroj fosilních paliv používaných v cementárnách. Palivo je distribuováno pod obchodním názvem ASAPAL.

Zařízení zpracovává tuhé spalitelné odpady kategorie „O“ na bázi plastů (vyjma PVC), papíru, dřeva, textilu, gumy a kompozitních materiálů z  těchto složek. Hlavní předností technologie je možnost využívání těch odpadů, které svým charakterem nebo neúplným vytříděním neumožňují plnohodnotnou materiálovou recyklaci. Jedná se zejména o směsi obalových materiálů, směsné plasty z  komunální sféry, směsný textil, odpady pryže z průmyslu, dřevěné obaly, nevyužitelné zbytky z  třídění a recyklace plastů a papíru atd. Částečná náhrada běžně používaných paliv jako jsou mazut či uhlí tuhými alternativními palivy je poměrně rozšířena v západní Evropě, zejména v Rakousku, Švýcarsku a Holandsku. V České republice jsou TAP již standardně využívána všemi výrobci cementu. (Čížkovice, Radotín, Mokrá, Prachovice, Hranice)

Hlavní výhody spalování TAP v cementárnách jsou následující:

dokonalý rozklad organických látek vzhledem k vysoké spalovací teplotě (> 1200 oC) a době prodlevy v cementářské peci,

nevratná fixace kovových prvků do krystalické struktury slinku,

nevznikají žádné další tuhé ani kapalné odpady (tzv. odpady z odpadů),

úspora neobnovitelných zdrojů fosilních paliv.

V případě popisovaného zařízení k úpravě a využívání odpadu, tj.  „ Linka na zpracování obalových materiálů – areál skládky Regios a.s.“  bude odběratelem TAP společnosti:

Lafarge Cement a.s., 411 12  Čížkovice

Cementárna Radotín

Pro účely spalování TAP v cementářských pecích, byl společnosti Lafarge Cement a.s. vydán souhlas ČIŽP – OOO pod č.j. 7716/0701/99/Pe.  Tento souhlas byl vydán na základě provedených poloprovozních zkoušek, v souladu se zákonem č. 309/1991 Sb., (211/1994) o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity.

Výroba   TAP    vychází  z  náležitostí zákona č. 22/1997 Sb., (č.71/2000 Sb.)              o technických požadavcích na výrobky a vyhlášky 357/2002Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší . Výstupem  z  technologické linky je výrobek splňující požadavky podnikové normy .A.S.A. spol. s r.o., Praha _ PN 2 - 01. Toto palivo je již vyráběno v jiných provozech společnosti .A.S.A.spol. s r.o. pod značkou ASAPAL. Součástí této podnikové normy  jsou  limitní jakostní ukazatele výrobku, které respektují technologické požadavky cementárny v návaznosti na emisní limity a jakost výroby.

Dalšími součástmi průvodně - technické dokumentace TAP ASAPAL jsou:

certifikace TAP – Zkušební ústav lehkého průmyslu s.p., Č. Budějovice

požárně - technické charakteristiky výrobku VVUÚ a.s., Ostrava - Radvanice

Z důvodu naplnění  požadavků na kvalitu vyráběného TAP budou dodržovány následující obecné zásady :

Příjem pouze těch odpadů, které splňují předepsané kvalitativní parametry.

Odpady budou přijímány k jejich úpravě a vyžití na základě dokladování jejich kvality původcem ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a jejich posouzení z hlediska vhodnosti ke zpracování na TAP.

Kontrola deklarované kvality odpadů ze strany původců, důsledné vytřídění nevhodných složek  odpadů pro technologii (PVC, kovy, sutě apod.).

Posuzování kvality finálního TAP se provádí na základě pravidelného odběru vzorků a jejich laboratorní analýzy.

Stavební vybavenost

Technologická linka je umístěna v nově vybudované hale, o celkové ploše 864 m2, obdélníkového půdorysu o rozměrech 18 x 48 metrů. Jedná se o přízemní objekt nepodsklepený, opatřený sedlovou střechou. Hala je ocelová s nosnou konstrukcí z ocelových sloupů vetknutých do základových patek a pasů. Obvodový plášť je z VSŽ plechů, střecha z trapezového plechu se světlíkem. Z důvodu bezproblémového výsypu velkoobjemových kontejnerů je zvýšena výška dvou předních modulů na sv. výšku 8,2 m pod vazník. Vzhledem k manipulaci s odpady  je podlaha haly tvořena 16 cm tlustou betonovou vrstvou, pod níž je umístěna silnostěnná HDPE folie, odolná vůči chemickým vlivům. Povrchově je podlaha zabezpečena speciální hladkou, vodohospodářsky zajištěnou a otěru odolnou vrstvou. Konstrukce podlahové plochy tak vylučuje možnost průniku cizorodých látek ze zpracovávaných odpadů do okolního prostředí. V místech manipulace s odpady a konečným výrobkem pomocí těžké techniky (velkoobjemového nakladače) jsou zbudovány opěrné betonové zdi.

POPIS TECHNOLOGIE  ( včetně  navýšení kapacity)

Podstatou navýšení zpracovatelské kapacity je dodatečná instalace paralelní drtící linky do stávající haly. Obě linky jsou ovládány a jištěny nezávisle na sobě.

Prostor příjmu odpadů

Je umístěn v přední části haly. Jeho rozměry jsou cca 20 x 18 m. Součástí tohoto prostoru je příjmová plocha, opěrná zeď pro manipulaci s nakladačem a nádoby  na vytříděný nevhodný odpad. Tyto nádoby jsou označeny kódem a názvem odpadu. Prostor příjmu odpadů je zakončen zapuštěnými příjmovými dopravníky, situovanými kolmo k  osám tohoto prostoru.

Podlaha haly je vodohospodářsky zabezpečená, bezespádová s  vyvýšeným přejezdovým prahem o výšce cca 3 cm. Konstrukce podlahy je tvořena PEHD fólií 1 mm a železobetonovou deskou opatřenou ochrannou vsypnou vrstvou Armorex – Armoschield) .

Stěny jsou po obvodu opatřeny ochranným epoxidovým nátěrem.

Vstupní dopravník  (stávající dopravník bude v rámci zvýšení kapacity doplněn dalším analogickým dopravníkem

Zapuštěný, řetězový, hrabicový

Využitelná šířka pásu 996 mm

Výška bočnice nad pásem 550 mm

Délka 5 m vodorovná část, zapuštěná v zemi, délka šikmé části 8,6 m, sklon 30 stupňů, horní vodorovná část 1,25 m

Pohon elektropřevodovkou, příkon 5,5 kW

Odpad určený ke zpracování je vysypán na příjmovou plochu, kde je nakladačem rozprostřen a podroben vizuální kontrole. Pracovník na příjmu zbaví odpad nehodných příměsí, které by svým charakterem mohly ohrozit výslednou kvalitu TAP nebo by mohly poškodit drtící zařízení. Vytříděné nevhodné odpady jsou umístěny do shromažďovacích nádob podle druhů. Následně bude průběžně zajištěno jejich využití či odstranění oprávněnou osobou.  Předtříděný využitelný odpad je zakládán velkoobjemovým nakladačem  typu HON na zapuštěné řetězové příjmové dopravníky, které jej dopravují do 1. stupně drcení. V prostoru příjmových dopravníků je umístěn ovladač nouzového zastavení drtících linek.

I. stupeň drcení

Je tvořen dvěma pomaloběžnými dvourotorovými drtiči řady DUC 16/1150/50, vynášecími dopravníky a magnetickými separátory

Drtič odpadu typ DUC 16/1150/50	( v rámci navýšení kapacity bude doplněn dalším  analogickým drtičem – tedy celkem 2 ks)

Pomaloběžný drtič s pracovní plochou 720x1150mm

Segmenty z nástrojové oceli  tl. 52mm

Pohon převodovkou s elektromotorem 2 x 22kW

Otáčky pracovních válců 18 min-1

Hydraulický přítlak s manuálním ovládáním

Jištění a řízení v rozvaděči R01 (v rámci navýšení kapacity resp. R03)

Výstupní dopravník DU 1000/9,34 (stávající drtící linka I)

Pásový dopravník s válečkovou sekcí, hrabičkový, nemagnetický výstup

Šíře pásu 1000 mm, roztečná délka 9,34 m

Pohon převodovkou s elektromotorem 2,2 kW

Kapotáž dopravníku pro zamezení prašnosti, výška 400 mm

Ovládání a jištění v rozvaděči R01

rychlost posunu 0,6 m/sec

Výstupní dopravník DU 1000/5,35 (plánovaná další drtící linka II)

Pásový dopravník s válečkovou sekcí, hrabičkový, nemagnetický výstup

Šíře pásu 1000 mm, roztečná délka 5,35 m

Pohon převodovkou s elektromotorem 2,2 kW

Kapotáž dopravníku pro zamezení prašnosti, výška 400 mm

Ovládání a jištění v rozvaděči R03

rychlost posunu 1 m/sec s možností regulace

Výstupní dopravník DU 1000/10,35 (stávající drtící linka I)

Pásový dopravník s válečkovou sekcí, hrabičkový, nemagnetický výstup

Šíře pásu 1000 mm, roztečná délka 10,35 m

Pohon převodovkou s elektromotorem 2,2 kW

Kapotáž dopravníku pro zamezení prašnosti, výška 400 mm

Ovládání a jištění v rozvaděči R03

rychlost posunu 0,6 m/sec

Magnetický separátor SPUC 700 (v rámci navýšení kapacity bude doplněn o další analogický separátor – tedy celkem 2 ks)

Přeběhový magnetický separátor

Pás šíře 800 mm

Permanentní magnet

Pohon šnekovou převodovkou s elektromotorem 1,5 kW

Ovládání a jištění v rozvaděči R01, resp. R03

Zpracovávaný odpad je veden do násypky pomaloběžného drtiče DUC 16/1150/50, kde je nadrcen na proužky šířky cca 50 mm. Předdrcený materiál vypadává na dopravník DU 1000/9,34, který jej přemisťuje do násypky druhého stupně drcení. Magnetický separátor SPUC 700 umístěný nad tímto dopravníkem zajišťuje odloučení nedrtitelných železných součástí.

II. stupeň drcení

Je tvořen dvěma jednohřídelovými drtiči  Lindner Micromat MS 2000 a 2 ks vynášecích dopravníků.

Jednorotorový drtič Lindner Micromat MS 2000	(stávající 1 ks, po navýšení kapacity 2ks)

Jednorotorový drtič s pracovní délkou válce 2000mm, průměr rotoru 563mm

Otočné břitové destičky, pevné statorové ostří

Výstupní síto 35 mm

Otáčky pracovního válce 120 min-1

Hydraulicky dotláčený přítlak 5,5 kW

Pohon převodovkou s elektromotorem 110 kW

Plnící  násypka 2030 x 1650 mm

Hydraulické chlazení pracovního válce

Hmotnost 11 000kg

Spouštění z rozvaděče R02, resp. R04

Automatika hlídání obsahu násypky a signalizace do automatiky v R01, resp. R03

Vynášecí dopravník DU 800/7,34 :

Hrabičkový, gumový pás 800 mm

Délka 7,34 m

Pohon elektropřevodovkou 2,2 kW

Kapotáž pro zamezení prašnosti, výška 300 mm

Rychlost posuvu 0,6 m/sec

Vynášecí dopravník DU 800/10,34

Hrabičkový, gumový pás 800 mm

Délka 10,34 m

Pohon elektropřevodovkou 2,2 kW

Kapotáž pro zamezení prašnosti, výška 300 mm

Rychlost posuvu 0,6 m/sec

Odpad je v jednohřídelových drtičích nadrcen na požadovanou frakci. Kalibraci jednotlivých částic zajišťuje výstupní síto. Poté je materiál vynášen výstupními dopravníky DU 800  do deponovacího boxu na TAP.

Deponovací box na TAP

Deponovací box na TAP je umístěn v západní části  haly, od prostoru příjmu odpadů a obou stupňů drcení je kompletně oddělen, pouze s průchody pro přísun materiálu ve stěně. Vstup do tohoto prostoru je samostatným vchodem ze zadní části haly.

V tomto prostoru je nadrcené alternativní palivo promícháváno nakladačem proti opěrné stěně až do stadia požadované homogenizace. Zároveň box slouží k vytvoření provozní zásoby TAP, před jeho expedicí k odběrateli.

Manipulační prostor nakládky TAP

Manipulační prostor je součástí deponovacího boxu na TAP a není stavebně vymezen. V tomto prostoru probíhá nakládka  TAP pro expedici k odběrateli do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Provádí se pomocí kolového nakladače HON.

El. Energie

– příkon stávající linky (drtící linka I)		          168 kW

- příkon při navýšené kapacitě (drtící linka I+II)	333 kW

Spotřeba PHM – kolový nakladač

Stávající linka		11 700 l/rok

Navýšená kapacita		18 000 l/rok

Předpokládaný provoz je pouze v denní době  (6-22 hodin), pouze v pracovních dnech. Dovoz a odvoz bude probíhat od 6 do 18 hodin. Stávající stav pracovníků jsou 2 pracovníci, výhledový cca 3 pracovníků.

7. Předpokládané termíny realizace

Jak již bylo zmíněno,  linka je již instalována  a koncem roku 2002 byly na lince provedeny funkční zkoušky a Stavební úřad Velké Přílepy povolil užívání stavby (včetně stavební části) na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí č.j. 332/2290/02-Km ze dne 13. 11. 2002.

V následném průběhu řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení podle §14, odst. 1 zákona o odpadech vyzval Krajský úřad středočeského kraje – odbor ŽP a zemědělství na základě rozhodnutí č. 4928od-2786/03-Ko 02 investora, k doplnění žádosti o „doložení zjišťovacího řízení posouzení vlivů záměru využívání odpadu na výrobu tuhého alternativního paliva na životní prostředí dle § 4 a přílohy č.1, kategorie II, bod 10.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.“ V současné době se tedy čeká se spuštěním linky na souhlas s provozem zařízení a provoz bude po jeho získání neprodleně zahájen.

Instalace druhé linky se předpokládá v lednu až únoru  2004.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Středočeský kraj

Obec Úholičky,   v zanedbatelné míře záměr může zasáhnout  na přiléhající katastr Tursko

### 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k zák.č.100/2001 Sb.

Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. do kategorie 10.1, kategorie II,   Zařízení  pro nakládání  s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30 000 t/rok.   Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Střední Čechy.

B. II. Údaje o vstupech

### Jak již bylo uvedeno v předchozí části Oznámení, výstavba linky byla realizována na základě vydaného stavebního povolení. Stavba již byla dokončena a kolaudována. Rozšíření kapacity linky bude znamenat jen nepatrné stavební úpravy.

### Z těchto důvodů není v rámci tohoto Oznámení prováděno vyhodnocení vlivů výstavby na životní prostředí, tyto vlivy nenastávají.

### B.II.1.  Půda

Zájmové území stavby v areálu skládky se nachází na těchto parcelních číslech (dle KN):

199/17			ostatní plocha

199/20			ostatní plocha

Pozemky a stavby jsou ve vlastnictví investora REGIOS a.s.

Stavba byla realizována ve stávajícím areálu skládky Úholičky a nevyžadovala zábor ZPF ani PUPFL. Vliv nenastává.

### B.II.2. Voda

Realizací linky a jejím rozšířením kapacity dojde jen k nepatrnému nárůstu  pracovních sil (z cca 30 pracovníků skládky o cca 3 pracovníky).

Půjde však spíše o využití stávajících pracovníků z jiných provozů skládky. V souladu s projektem stavby budou provoz linky zajišťovat 2 – 3 pracovníci na směně, provoz linky bude jedno až dvousměnný. Zaměstnanci budou využívat sociální zázemí ve dvou obytných kontejnerech.

Užitková voda do objektu sociálního zařízení je přivedena z nové podzemní plastové jímky o užitném objemu 8,0 m3. Jímka je umístěna vedle jímky na odpadní vody vedle objektu sociálního zařízení. Dodávka vody z jímky do objektu je zabezpečena domácí vodárnou s tlakovou nádobou, umístěnou v místnosti sprchy, pod ohřívačem TUV. Potrubí mezi plastovou nádrží a objektem sociálního zařízení je provedeno z trub z PE-HD ( 32 v délce 10,0 m. Potrubí je uloženo do pískového podsypu a obsypu a je vedeno min. 1,0 m pod úrovní upraveného terénu. Podzemní plastová jímka bude plněna pitnou vodou dováženou v cisterně.  Pro pracovníky bude dovážena balená pitná voda V PE lahvích.

### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny

Předpokládaný sortiment odpadů vyžívaných pro výrobu alternativního paliva v kategoriích „O“ je předložen v následující tabulce. Jak již bylo uvedeno, předpokládaná kapacita linky je 6500 t za rok (stávající ) a 10 000 t / rok (celková kapacita po rozšíření).

Předpokládaný sortiment odpadů:

| Kód odpadu | Kat. | Název odpadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 020104 | O | Odpadní plasty (kromě obalů) |  |
| 020107 | O | Odpady z lesnictví |  |
| 030101 | O | Odpadní kůra a korek |  |
| 030105 | O | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dyhy |  |
| 030199 | O | Odpady jinak blíže neurčené/odpady spadající do skupiny 0301 pro které nevyhovovaly žádné z uvedených čísel |  |
| 030301 | O | Odpadní kůra a dřevo |  |
| 030307 | O | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |  |
| 030308 | O | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |  |
| 030399 | O | Odpady jinak blíže neurčené, odpady spadající do skupiny 0303, pro které nevyhovovaly žádné z uvedených čísel |  |
| 040101 | O | Odpadní klihovka a štípenka |  |
| 040108 | O | Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chróm |  |
| 040209 | O | Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny,elastometr,plastometr) |  |
| 040221 | O | Odpad z nezpracovaných textilních vláken |  |
| 040222 | O | Odpad ze zpracovaných textilních vláken |  |
| 040299 | O | Odpady jinak blíže neurčené/odpady spadající do skupiny 0402 pro které nevyhovovaly žádné z uvedených čísel |  |
| 070213 | O | Plastový odpad |  |
| 070217 | O | Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 070216 |  |
| 080118 | O | Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 080117 |  |
| 080201 | O | Odpadní práškové nátěrové hmoty |  |
| 080313 | O | Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 080312 |  |
| 080318 | O | Odpadní tiskařský toner |  |
| 080399 | O | Odpady jinak blíže neurčené/odpady spadající do skupiny 0803 pro které nevyhovovaly žádné z uvedených čísel |  |
| 080410 | O | Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály |  |
| 080412 | O | Jiné kaly z lepidel a těsnících materiálů neuvedené pod číslem 080411 |  |
| 090107 | O | Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |  |
| 090108 | O | Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |  |
| 090110 | O | Fotoaparáty na jedno použití bez baterií |  |
| 120105 | O | Plastové hobliny a třísky |  |
| 150101 | O | Papírové a lepenkové obaly (nevhodné k výkupu) |  |
| 150102 | O | Plastové obaly (nevhodné k výkupu) |  |
| 150103 | O | Dřevěné obaly |  |
| 150105 | O | Kompozitní obaly |  |
| 150106 | O | Směsné obaly |  |
| 150109 | O | Textilní obaly |  |
| 150203 | O | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 |  |
| 160103 | O | Pneumatiky |  |
| 160119 | O | Plastické hmoty (z vyřazených vozidel) |  |
| 160122 | O | Součástky jinak blíže neurčené |  |
| 160199 | O | Odpady jinak blíže neurčené/drť z drcení autovraků po magnetické separaci |  |
| 160214 | O | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213 |  |
| 160216 | O | Jiné složky odstraněné z vyřaz. zařízení neuvedené pod číslem 160215 |  |
| 160299 |  | Odpady jinak blíže neurčené/magnetofonové pásky |  |
| 170201 | O | Dřevo |  |
| 170203 | O | Plasty |  |
| 170302 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 |  |
| 170604 | O | Izolační materiály |  |
| 190203 | O | Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné |  |
| 190904 | O | Upotřebené aktivní uhlí |  |
| 190905 | O | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |  |
| 191004 | O | Odletky - lehké frakce a prach |  |
| 191006 | O | Jiné frakce neuvedené pod číslem 191005 |  |
| 191201 | O | Papír a lepenka |  |
| 191204 | O | Plasty a kaučuk |  |
| 191207 | O | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 |  |
| 191208 | O | Textil |  |
| 191210 | O | Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) |  |
| 191212 | O | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 191211 |  |
| 200101 | O | Papír a lepenka |  |
| 200110 | O | Oděvy |  |
| 200111 | O | Textilní materiály |  |
| 200128 | O | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127 |  |
| 200138 | O | Dřevo |  |
| 200139 | O | Plasty |  |
| 200199 | O | Další frakce jinak blíže neurčené/živočišný odpad po vytřídění nebezpečných složek |  |
| 200301 | O | Směsný komunální odpad (velkoobjemový odpad) |  |
| 200302 | O | Odpad z tržišť |  |
| 200307 | O | Objemný odpad (spalitelné složky) |  |
| 200399 | O | Komunální odpady jinak blíže neurčené |  |

Elektrická energie

Na lince pro přípravu alternativního paliva je instalovaný elektrický výkon ve výši cca 260 kW. Pro zajištění dodávek elektrické energie bylo provedeno přezbrojení stávající trafostanici v areálu skládku (výměna trafa) na stávající příkon 400 kVolt. Tato úprava byla řešena samostatným projektem. Pro rozšíření kapacity bude třeba další posílení příkonu a přezbrojení stávajícího trafa k zajištění příkonu  630 kVolt.

Linka pro přípravu alternativního paliva nevyžaduje přívody dalších energií.

### B.II.4. Nároky na dopravu

Hodnocený záměr neznamená výraznou novou potřebu přepravních nároků. Jako surovina vstupují do linky odpady, které by jinak byly dováženy a skládkovány. Lze očekávat nanejvýše nárůst do 10% kapacity linky (možnost využití může spíše teoreticky způsobit zvýšený dovoz odpadů určitého druhu). Z hlediska množství jde do cca 1 000 t ročně, což  může představovat cca do 5 t denně. Tedy s rezervou do 1 ks dovozní soupravy denně. V celkovém množství odpadů, dovážených do skládky jde o zanedbatelné množství (celkové skládkované množství je cca 120 000 t ročně, tj. cca 430 t denně, tedy nárůst do cca 1% ).

K odvozu vyrobeného paliva budou použity stávající nákladní soupravy sloužící k dovozu odpadů jejich částečným lepším vytížením. Při odvozu paliva tedy nedojde k nárůstu nad stávající stav.

Rozdělení dopravních tras

Návoz odpadů na linku je ze 70 % z dálnice Praha-Teplice, přes Kralupy
n. Vlt., z 30 % přes Prahu 6. Analogicky ke stávajícímu stavu. Nedojde zde ke změnám.

Odvoz paliva z linky bude cca 50 % do cementárny Radotín přes Prahu 6, cca 50
% přes Kralupy a teplickou dálnici do cementárny Lafarge do Čížkovic. Vzhledem k využití nevytížených dovozních souprav nedojde zde při odvozu paliva k lokálnímu nárůstu dopravy nad stávající stav.

Kontejnery na přepravu ASAPALU jsou v  provedení ADR, po naložení ihned celoplošně zakryty nepromokavou plachtou, nedojde ke zvýšení prašnosti ani znečišťování komunikací při dopravě.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1.  Ovzduší

Bodové zdroje znečištění ovzduší

Realizací záměru nevznikají bodové stacionární zdroje znečišťování ovzduší.

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Vzhledem ke skutečnosti, že realizací hodnoceného záměru nedojde ke změně přepravních nároků v souvislosti s dopravní obslužností technologické linky, nevznikají ani nové liniové zdroje znečištění ovzduší.

Přepravní nároky související se záměrem „Rozvoj areálu skládky Úholičky“ byly řešeny v dokumentaci EIA na tento záměr a velikost a významnost jejich vlivů byla zohledněna při vydání souhlasného stanoviska na tento záměr.

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Rozšířením sortimentu odpadů pro přípravu alternativního paliva nevzniká žádný nový plošný zdroj znečištění ovzduší.

B.III.2.  Odpadní vody

Splaškové vody

Rozšířením sortimentu odpadů pro přípravu alternativního paliva nedochází ke zvýšeni počtu pracovních sil a tím ani ke zvýšení objemu splaškových vod.

Linka představuje z hlediska obsluhy celkem 4 – 5 pracovníků při až dvousměnném provozu. Splaškové vody budou jímány v nepropustné jímce o užitném objemu 8,8 m3 a z této jímky budou periodicky vyváženy na smluvní BČOV.

Technologické vody

Technologické odpadní vody nevznikají.

Srážkové vody

Provozováním linky ani jejímu navýšení kapacity nedochází k další výstavbě objektů nebo zpevněných ploch.

Výstavbou provozní haly a zpevněných ploch došlo k následujícímu nárůstu srážkových vod.

Roční bilance srážkových vod:

|  | Plocha [m2] | Koeficient odtoku | Qr [m3/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastavěné plochy | 900 | 0,9 | 526,5 |
| Zpevněné plochy | 205 | 0,7 | 93,3 |
| CELKEM ZA ROK | 1 105 |  | 620 |

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového deště ve výši 126 l/s.ha po dobu 15 minut.

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů

|  | Plocha [m2] | Koeficient odtoku | Q (l/s) | Qr [m3/15 minut] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastavěné plochy | 900 | 0,9 | 10,2 | 9,2 |
| Zpevněné plochy | 205 | 0,7 | 1,8 | 1,6 |
| CELKEM ZA ROK | 1 105 |  | 12,0 | 10,8 |

Srážkové vody ze střechy haly budou odváděny do stávajícího odvodňovacího příkopu skládky a řešeny systémem dešťové kanalizace skládky. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou do odvodňovacího příkopu odváděny přes stávající odlučovače ropných látek. Dle sdělení oznamovatele je kapacita odlučovačů dostačující. Dále jsou srážkové vody odváděny do  místní vodoteče ( bezejmenný přítok Podmoráňského potoka), která má dostačující kapacitu. Vzhledem ke skutečnosti, že provozováním linky ani jejím navýšením kapacity nedojde k žádným změnám v odtokových poměrech, nad stávající stav, vlivy srážkových vod jsou spíše teoretické.

B.III.3.  Odpady

Provozováním ani  zvýšením kapacity linky nedochází k výrazné produkci nových druhů odpadů ani k výraznému navýšení produkovaného množství odpadů.

Navržený sortiment odpadů kategorií O, které budou používány pro přípravu ASAPAL byl uveden v předchozích částech Oznámení.

Z vlastního provozu linky pro přípravu alternativního paliva bude vznikat minimální množství odpadů (prakticky pouze znečištěné textilie, pracovní rukavice, směsný komunální odpad, zářivky). Tyto odpady budou shromažďovány ve vyznačených prostorách v rámci stávajícího provozu skládky.

Veškeré opravy a údržba strojního zařízení budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti.

B.III.4.  Hluk, vibrace

Provozováním ani  zvýšením kapacity linky pro přípravu alternativního paliva nedochází k výstavbě a provozu nových zdrojů hluku.

Provoz linky pro přípravu alternativního paliva je jediným významným zdrojem hluku, který je však umístěn v hale. Dodavatelé strojního zařízení (drtiče, dopravníky) garantují dodržení maximálních hladin hluku do 85 dB(A). Zařízení nebude provozováno v noční době.

Obdobná technologie je v současné době provozována v objektu firmy .A.S.A. Brno, Líšeňská ulice. Protokol o měření hluku v pracovním prostředí linky je doložen v příloze předkládaného oznámení a je z něj patrné, že uvnitř haly osazené drtící linkou není překračována limitní hladina akustického tlaku 85 dB.

Zdrojem hluku ve venkovním prostoru jsou pojíždějící auta a mechanizační prostředky. Ekvivalentní hladina těchto mobilních zdrojů hluku 2 m od zdroje je:

Kolový nakladač		- 82 dB(A)

Nákladní auto Liaz	             85 dB(A)

Počet a doba provozu těchto liniových zdrojů hluku, spojených s provozem linky alternativního paliva, je však vzhledem k počtům vozidel a době provozu mechanizačních prostředků spojených s provozem vlastní skládky zcela zanedbatelný.

Areál je dostatečně vzdálen od okolní obytné zástavby (cca 750 m). Pro posouzení hlukové zátěže u nejbližší bytové zástavby je rozhodující hluk na komunikaci mezi Úholičkami a Libčicemi nad Vltavou. Zde dojde k nárůstu nad současný stav nejvýše o 1 ks nákladní soupravy denně (ve skutečnosti  dle dopravních tras a přepravovaného množství pouze o cca  1,5 t denně , tj. o zcela zanedbatelný nárůst 1 ks dovozní soupravy za cca  3 dny). V případě dopravní trasy přes Kralupy může dojít podobně k nárůstu jen zanedbatelnému (přepravované množství denně do cca 4 t, tedy denně cca 1 souprava).

Vliv na okolní hlukovou situaci předkládaného záměru je tedy zanedbatelný.

B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Prakticky jediným možným zdrojem havarijních stavů při provozu linky je požár objektu. Možnost vzniku požáru představuje určité nebezpečí pro provoz hodnoceného záměru. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik toxických a dalších nebezpečných látek. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek však není reálné. Jejich vznik bude záviset na  stupni a ohnisku požáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na možných reakcích mezi jednotlivými odpady při jejich smísení nebo hoření.

V projektu stavby byla této problematice věnována maximální pozornost. Protipožární zabezpečení objektu je navrženo v souladu se stávajícími předpisy, hala je vybavena protipožárním detekčním systémem. Postup při vzniku požáru bude podrobně stanoven ve schváleném požárním řádu.

Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je striktní dodržování provozního řádu, pracovních instrukcí, požárního řádu a havarijního plánu a pravidelná školení pracovníků. O provedených školeních musí být vedeny prokazatelné záznamy. Další preventivní opatření nejsou touto dokumentací požadována.

# C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

I když kromě skládky se v nejbližším okolí nevyskytují bodové ani plošné zdroje znečištění ovzduší, je širší zájmové území ovlivňováno okolními stacionárními  zdroji  a zdroji hl. m. Prahy.

V nejbližším okolí předkládaného záměru nejsou žádné významnější vodoteče, které by svými průtoky či rozlivem mohly ovlivňovat provoz posuzovaného záměru.  Jediným větším tokem v  bližším okolí je Podmoráňský potok – č. hydrologického pořadí 1-12-02-018, který protéká zhruba 600 m jižně od zájmového území a tvoří levostranný přítok Vltavy.

Hydrogeologické poměry širšího zájmového území lze označit za příznivé, režim odtoku podzemních a povrchových vod nebude posuzovaným záměrem nijak ovlivněn.

Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL.

Záměr není v bezprostředním kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.

V bezprostředním okolí se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability krajiny ani žádné zvláště chráněné území, území přírodních parků nebo významné krajinné prvky, které by mohly být záměrem ovlivněny.

## C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1.Ovzduší

Z hlediska klimatického patří okolí skládky Úholičky do teplé oblasti, vyznačující se dlouhým teplý létem, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou a velice suchou zimou. Průměrná roční teplota je 8,5 oC. Průměrná teplota v lednu je –1 až –2 oC a v červenci je 18 – 19 oC, sněhová pokrývka však bývá pouze 40 dní v roce.

Srážkové poměry jsou charakterizovány údaji z nejbližších měřících stanic (mm):

| Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanice |  |
| Klecany | 23 | 22 | 25 | 42 | 56 | 72 | 75 | 65 | 43 | 38 | 31 | 28 | 520 |
| Koleč | 23 | 22 | 27 | 40 | 54 | 71 | 70 | 62 | 42 | 34 | 31 | 28 | 504 |
| Středokluky | 23 | 22 | 26 | 36 | 57 | 68 | 76 | 64 | 43 | 36 | 30 | 28 | 509 |

Pokud jde o srážky, tak se jedná o poměrně suchou oblast. Průměrný roční úhrn srážek v okolí skládky nepřesahuje 520 mm, což je pro skladování i výstavbu skládek příznivý faktor. Nejvyšší úhrn srážek lze v průměru zaznamenat v letních měsících, tj. od června po srpen s maximem v červenci (76 mm). Nejsuššími měsíci jsou leden a únor s 22 - 23 mm srážek. Rozdíl mezi srážkovými úhrny a výparem nabývá záporných hodnot především v jarních měsících a v létě.

Důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu ovzduší, je relativní četnost směrů a síly větru. Odborný odhad celkové větrné růžice pro lokalitu Úholičky podle ČHMÚ Praha je uveden v následující tabulce:

| Rychlostní třída (m/sec) | Směr větru (%) | Součet |
| --- | --- | --- |
|  | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Bezvětří |  |
| 1,7 | 2,00 | 1,50 | 2,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 4,40 | 15,70 |
| 5,0 | 7,00 | 5,50 | 10,30 | 5,30 | 4,20 | 11,30 | 10,70 | 6,90 |  | 61,20 |
| 11,0 | 1,50 | 0,40 | 1,10 | 0,50 | 0,30 | 7,00 | 9,50 | 2,80 |  | 23,10 |
| celkem | 10,50 | 7,40 | 13,60 | 6,90 | 5,60 | 19,30 | 21,30 | 11,00 | 4,40 | 100,00 |

Z tabulky je zřejmé, že převládající směr větru je západní (21%), jihozápadní (19%) a východní (13%). Minimum četnosti větrů leží ve směru od jihu (6%), jihovýchodu (7%) a severovýchodu. Bezvětří  se vyskytuje pouze s četností 4%.

Z hlediska kvality ovzduší nejsou pro zájmové území relevantní hodnoty o úrovni kvality ovzduší. Nejbližší stanice imisního monitoringu leží poměrně daleko od zájmového území, většinou v obcích, tudíž neposkytují relevantní informace o stávajícím  pozadí z hlediska úrovně znečištění ovzduší. Protože však posuzovaný záměr nepředstavuje nový zdroj znečištění ovzduší, není nezbytné podrobněji popisovat úroveň znečištění ovzduší v zájmovém území.  V areálu skládky je hlavním zdrojem znečištění ovzduší  únik skládkového plynu (v současné době je budována kogenerační jednotka a systém odplynění skládky, které tento zdroj podstatně sníží).

C.2.2. Voda

V místě a nejbližším okolí skládkového areálu nejsou žádné významnější vodoteče, které by svými průtoky či rozlivem mohly ovlivňovat provoz skládkového prostoru a pro něž by naopak skládka znamenala zásah do přirozených poměrů nebo dokonce zdroj znečištění. Jediným tokem v bližším okolí skládky Úholičky je Podmoráňský potok (č. hydrolog. Pořadí 1-12-02-018), který protéká cca 600 m jižně od zájmového území skládky a tvoří levostranný přítok Vltavy. Plocha povodí Podmoráňského potoka je 9,57 km2, průměrný průtok v závěrečném profilu je 0,02 m3/sec. a specifický odtok pro příslušné povodí je 2,09 l/sec.km2. Severozápadní částí zájmového území probíhá orografická rozvodnice, tzn. že plochou menší část území ležící severozápadně od této rozvodnice spadá již do povodí Turského potoka (č. hydrologického  pořadí 1-12-02-039).

C.2.3. Půda

Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v zájmovém prostoru skládky je na obr. č. 5. Na lokalitě skládky a v nejbližším okolí se  nacházejí následující BPEJ: 1.01.00., 1.01.12, 1.30.14., 1.37.16. a 1.37.56.

Protože záměr neznamená žádný zásah do půdního fondu, není nezbytné tuto část životního prostředí dále podrobněji popisovat.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Geografie a geomorfologie území

Skládka odpadů Úholičky se nachází severně od obce Úholičky, v okrese Praha-západ, západně od Roztok nad Vltavou. Území vlastní skládky je sevřeno komunikacemi Úholičky – Tursko a Úholičky – Libčice.

Podle zeměpisného lexikonu ČSR (Demek a kol., 1987) patří širší okolí zájmového území do provincie České vysočiny, soustavy Pražská plošina, podsoustavy Kladeská tabule a celku Turské plošiny. Turská plošina je členitá pahorkatina s hluboce zaříznutým údolím Vltavy a jejich přítoků. Nad paroviný reliéf vystupují hřbety a suky buližníků a spilitů. Nejvyššími kótami v okolí jsou Erš (345 m.n.m.) a Kamýk (333 m.n.m.). V těsném okolí zájmového území je nejvyšší kóta 320,3 m.n.m. východně od silnice Velké Přílepy – Tursko a nejníže leží údolí Vltavy v Podmoráni o nadmořské výšce okolo 172 m.n.m.

Geologické podmínky

Realizovanými vrtnými pracemi a na základě dokumentace archivních vrtů lze konstatovat, že horninová báze v zájmovém území je tvořena algonkickými břidlicemi a je charakterizována velmi nízkou puklinovou propustností. Pukliny v těchto břidlicích jsou často zatěsněny jílovými produkty zvětrávání. Tato báze je překryta křídovými sedimenty, jejichž celková mocnost se zvětšuje severozápadním směrem (8,5 – 10,7 m). Křídové sedimenty jsou ve spodní části zastoupeny písčitými až písčitojílovitými sedimenty s průlinově puklinovou propustností a puklinově propustnými svrchními partiemi. V období kvarteru došlo k vývoji sprašových sedimentů a sprašových hlín s velmi nízkou propustností, které tvoří celý pokryv zájmového území. Mocnost sprašových sedimentů a hlín je 2,5 – 7m.

Hydrogeologické poměry

V širším okolí zájmového území skládky lze vymezit tři hlavní hydrogeologické celky:

svrchnoproterozoické horniny s minimální puklinovou propustností

křídové sedimenty se slabou průlinovou a proměnlivou puklinovou propustností

kvartérní  terasové sedimenty

Svrchnoproterozoické horniny tvoří podloží celého území. Jsou zastoupeny břidlicemi, drobami, spility, případně žulovými porfyry a porfyrity. Všechny horniny postrádají průlinovou propustnost, voda je v nich vázána převážně až na zónu připovrchového rozpojení puklin.

Křídové sedimenty vytvářejí plošiny v nadloží svrchního proterozoika. Cenoman je zastoupen jemnozrnnými až středně zrnnými pískovci a písčitými jílovci s kombinovanou propustností průlino-puklinovou. Turonské slínovce mají výhradně propustnost puklinovou. Mocnost křídových sedimentů se pohybuje okolo 30-40 m a generelně stoupá k severovýchodu.

Kvartérní vltavské terasy jsou zastoupené hrubozrnnými písky a štěrkopísky v mocnosti 10-15 m. Jsou značně propustné, průměrné hodnoty koeficientu průtočnosti jsou v řádu 10-2 m2.s-1 a koeficientu filtrace v řádu 10-4 m.s-1. Voda v kvartérních terasách  je v úzké závislosti na vodě povrchové.

V celém území jsou plošně rozšířené spraše a sprašové hlíny vyznačující se velmi slabou propustností, která se pohybuje zhruba v rozmezí 0,4 – 3,10-7 m.s-1. Uvedené spraše tvoří  prakticky nepropustný pokryv nevhodný pro infiltraci a akumulaci podzemních vod.

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu prováděného GMS a.s. Praha v roce 1993 byla zjištěna v lokalitě skládky podzemní voda v hloubce 12,5 – 16 m pod terénem. Ze závěrečné zprávy GMS a.s. vyplývá, že během sledovaného období nedocházelo k výrazným změnám hladin podzemní vody ani během vydatných červnových srážek. Příčinou je zřejmě nízká propustnost sprašových sedimentů a slínovců, které brání výrazné infiltraci srážkových vod. Směr proudění podzemních vod v zájmovém území je dán sklonem báze křídových sedimentů, případně zóny zvětrání a přípovrchového rozpojení puklin svrchnoproterozoických hornin. Pohyb podzemních vod je generelní od SZ k JV, tedy od hydrogeologické rozvodnice k ose údolí levostranného přítoku Podmoráňského potoka.

C.2.5. Fauna a flora

V zájmovém území je možno rozlišit tři typy biotopů:

Polní agroekosystém representovaný většinou monokulturami zemědělských plodin (brambor, kukuřice, řepa)

Liniová zeleň podle komunikací Úholičky – Tursko, Úholičky – Libčice nad Vltavou

Zatravněné plochy s dřevinami a keři – zejména místo při souběhu komunikací Úholičky – Tursko, Úholičky – Libčice nad Vltavou (u Božích muk)

Flóra

Vzhledem k charakteru záměru uvnitř existující haly není nezbytné tuto složku podrobněji popisovat.

Stromy rostoucí mimo les

V prostoru výstavby v místech přepokládaných rekonstrukčních prací se nenachází žádné stromy rostoucí mimo les.

Fauna

Druhové spektrum fauny je velice ochuzené díky situování předloženého záměru. Nejedná se o složku životního prostředí, která by měla být záměrem ovlivněna, není proto nutné se popisu fauny dále podrobněji věnovat.

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí. Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém  území se opírá jednak o již existující krajinné prvky  s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky  nové, projektované ve smyslu požadovaných prostorových  parametrů.

Těsně podél hranic areálu skládky a v nejbližším okolí se nacházejí interakční prvky (č. 72,77,78,79,80). V případě interakčních prvků podél hranice areálu skládky se jedná o liniovou zeleň podél komunikací. Nadregionální biocentrum Roztocký háj, ani interakční prvky nemohou být předkládaným záměrem nijak ovlivněny, proto tato složka životního prostředí není dále podobněji popisována.

Krajinný ráz

Okolní krajinu v blízkém okolí skládky lze charakterizovat jako zemědělský typ krajiny. Krajinu v širším  okolí skládky lze označit za poměrně hustě osídlenou s řadou projevů lidské činnosti – silnice, železnice, podzemní rozvody inženýrských sítí apod. Technologická linka bude umístěna v již existujícím objektu, tudíž nedochází k žádné změně ve vztahu ke krajinnému rázu.

C.2.7. Ostatní charakteristiky

Charakter městské čtvrti

Bytová zástavba je soustředěna v okolních obcích, nejbližší souvislá zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 800 m v obci Úholičky. Nejbližší okolí skládky není rekreačně využíváno. V okolních obcích Úholičky, Podmoráň se vyskytují chaty a chalupy sloužící k víkendové rekreaci zejména Pražanů, tato oblasti nejsou však provozem skládky nijak zasaženy.

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zvláště chráněná území přírody se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území a protože v žádném případě nemohou být záměrem ovlivněny, nejsou touto dokumentací dále popisována.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.

Ochranná pásma

V posuzovaném prostoru nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.

Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné  architektonické ani historické památky, výskyt  archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění  výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum (zpracování dokumentace).

Nemovité památky zapsané ve státním seznamu v nejbližším okolí záměru nemohou být uvažovaným záměrem nijak ovlivněna.

Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.

D. ÚDAJE  O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví mohou projevit následovně:

znečištění ovzduší

hluková zátěž

pracovní prostředí

znečištění vody a půdy

havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Záměr je stavebně realizován, tudíž zdroje znečištění související s etapou výstavby nevznikají.

Z hlediska provozu záměr nepředstavuje bodové zdroje znečištění ovzduší, protože charakter a velikost nadrceného materiálu nevytváří předpoklad pro vznik emisí tuhých znečišťujících látek.

Záměr nepředstavuje nové plošné zdroje znečištění ovzduší. Realizací dochází k zanedbatelné  lokální změně dopravní obslužnosti a tedy nedochází ke vzniku nových liniových zdrojů znečištění ovzduší.

Hluková zátěž

Z hlediska podkladů uvedených pro specifikaci jednotlivých zdrojů hluku je patrné, že hluk přenášející se z prostoru technologické linky vně objektu nebude znamenat ovlivnění akustické situace u nejbližších objektů obytné zástavby.

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. Veškeré požadavky související s problematikou výroby alternativního paliva jsou v podstatě ošetřeny provozním řádem, který bude aktualizován v souvislosti s realizací předloženého záměru a předložen k novému schválení.

Pracovní prostředí

Dle již provedeného měření znečišťujících látek (TZL) v pracovním prostředí na obdobném zařízení firmy .A.S.A. je patrné, že koncentrace polétavého prachu v hale na zpracování odpadu se pohybuje  do 1,6 mg.m3. Pracovní prostředí odpovídá nárokům hygienickým limitům (především nařízení vlády č. 178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci).

Havarijní stavy

Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představuje:

Požár

Možnost vzniku požáru představuje největší nebezpečí pro provoz hodnoceného záměru. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik toxických a dalších nebezpečných látek. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek však není reálné. Jejich vznik bude záviset na stupni a ohnisku požáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na možných reakcích mezi jednotlivými surovinami při jejich smísení nebo hoření. Postup při vzniku požáru bude podrobně stanoven v požárním řádu. Vzhledem k situování objektu mimo souvislou obytnou zástavbu nelze očekávat významnější riziko ovlivnění zdraví trvale bydlícího obyvatelstva.

Únik látek škodlivých vodám

Zpevněné plochy potenciálně kontaminované ropnými produkty jsou předčištěny přes odlučovač ropných látek. Navržené technické řešení proto vylučuje ovlivněn obyvatelstva z hlediska výše uvedené problematiky.

### D.1.2. Vlivy na složky životního prostředí

V následujícím přehledu jsou dále  uvedeny nejvýznamnější potenciální vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, které by mohly být záměrem nejvíce ovlivněny:

vlivy na ovzduší

vlivy na vodu

vlivy na horninové prostředí

vlivy na půdu

vlivy na faunu, floru a ekosystémy

vlivy na architektonické a historické památky

D.1.2.1. Vlivy na ovzduší

Vlastní realizace záměru neznamená žádné emise do ovzduší. Záměr je stavebně realizován, tudíž nepředstavuje žádné bodové, plošné ani liniové zdroje znečištění ovzduší.

Vlastní technologie taktéž nepředstavuje zdroj emisí do ovzduší.

Alternativní palivo ASAPAL je palivo jehož složení je ověřeno a certifikováno autorizovanou zkušebnou dle zákona 22/1997 Sb – Zkušební ústav lehkého průmyslu s.p. Je spalováno v zařízení, které tento typ alternativního paliva má uvedeno v souboru technicko-provozních parametrů a technickoorganizačních opatření  na základě souhlasu ČIŽP ke změně paliv. Certifikace osvědčuje shodu dodaného vzorku ASAPAL s kvalitativními požadavky – limity předložené podnikové normy. Složení může být proměnlivé, nesmí však přesáhnout tyto limity. Kontrola dodržování těchto limitů je podnikové normy popsána a organizačně zajištěna.

K výrobě jsou používány výhradně odpady kategorie O, v rámci provozu linky dochází ke smyslové kontrole odpadu k vyloučení event. příměsí nebo nebezpečných vlastností (např. v případě nekázně původce odpadu).

D.1.2.2.  Vlivy na vodu

Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Kvantitativní ovlivnění v rámci posuzovaného záměru nenastává. Bilancovaný objem srážkových vod nijak významně neovlivní odtokové poměry v území, jak je patrné z kapitoly B.II.2., část uvažované stavby bude realizovaná na již dnes existujících zpevněných plochách.

Vlastní etapa výstavby v zásadě nenastává.

Riziko kontaminace vod v souvislosti s nakládáním s odpady je minimální: pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů jsou vytvořeny potřebné podmínky.

D.1.2.3. Vlivy na horninové prostředí

Významnější vliv z hlediska horninového prostředí lze očekávat pouze v případě havárií a úniku látek škodlivých vodám. V rámci vlastních stavebních prací tento vliv na horninové prostředí není předpokládán.

D.1.2.4. Vlivy na půdu

Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL. Vlivy na zeminy tak lze pouze očekávat v rámci vlastních stavebních prací a s nimi souvisejícími možnými havarijními stavy, představovanými především únikem látek škodlivých vodám. Tato problematika již byla ošetřena příslušnými doporučeními v předcházející části předkládaného materiálu.

D.1.2.5. Vlivy na faunu , floru a ekosystémy

Vzhledem k lokalizaci záměru uvnitř stávající skládky nelze očekávat žádné negativní vlivy ve vztahu k této složce životního prostředí.

D.1.2.6. vlivy na architektonické a historické památky

Uvedené vlivy v podstatě nelze v rámci předloženého záměru očekávat.

## D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby probíhá v prostoru stávající skládky je rozsah vlivů  malý a nevýznamný.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Při realizaci záměru  nelze  nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné zohlednit při provozu a realizaci stavby:

Opatření k prevenci :

Při provozování linky budou dodržována technická a organizační opatření stanovená v Provozním řádu.

Bude prováděna pravidelná kontrola shody výrobku (paliva).

Zařízení linky bude udržováno v dobrém technickém stavu, budou prováděny pravidelné kontroly a údržba (zejména zařízení elektroinstalace, hasicích přístrojů, havarijních jímek), budou dodržována protipožární opatření.

Pracovníci budou pravidelně proškolováni z oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti práce, požární problematiky, poskytování první pomoci, z bezpečného způsobu nakládání s odpady, rozpoznávání nebezpečných vlastností odpadů (záznamy o školení budou evidovány).

Opatření k vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů nejsou potřebná.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Oznámení bylo zpracováno na základě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracované firmou .A.S.A. AREAL – Ekologické služby s.r.o., terénní obhlídky lokality, konzultací s projektantem, investorem a dalších podkladů, včetně osobních zkušeností.

Z hlediska zpracovatele oznámení jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení významnosti vlivů na životní prostředí při vypracování oznámení v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Za variantní řešení lze považovat možnost nerealizace zvýšení kapacity linky. Provoz a navýšení kapacity linky však dává způsob a možnosti nakládání s některými ostatními odpady, které v rámci stávajícího stavu již nejsou nijak dále využívány. Využití těchto odpadů k výrobě paliva představuje  v  souladu se základními principy ochrany životního prostředí a v souladu se zákonem č. 185/2001 možnost jejich využití jako alternativního paliva pro cementárny. Je tak vyrobeno palivo, které je certifikovaným výrobkem podle normy a je distribuováno pod obchodním názvem ASAPAL. Tím je schopna společnost nabídnout naplnění zákonných povinností pro mnohem širší okruh odpadů než jsou tzv „druhotné suroviny“ vhodné pro materiálové využití. Systém energetického využívání odpadů v cementárnách je již dlouhou dobu zaveden  řadě zemí Evropy, ale teprve v posledních letech dochází k jeho rozvoji i v České republice. Vzhledem k minimálním negativním vlivům záměru  na okolní životní prostředí lze realizaci navrženého navýšení kapacity doporučit.

# F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu předkládaného oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o předkládaném záměru. V příloze předkládaného oznámení je doložena celková situace, ze které je patrně dispoziční a technologické řešení záměru, jakož i veškeré dostupné údaje o odpadech vstupujících do technologie výroby.

Podkladem pro zpracování tohoto oznámení byla přípravná dokumentace stavby. Dalšími podklady byly informace:

- .A.S.A. spol. s r.o.

- orgánů státní správy

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Koncem roku 2001 rozhodla společnost .A.S.A., spol. s r.o. o vybudování linky na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) ze spalitelných odpadů pro využití v cementářských pecích v areálu skládky skupiny S-OO, Regios a.s., s maximální zpracovatelskou kapacitou 6500 tun alternativního paliva za rok. Důvodem tohoto kroku bylo zejména naplnění požadavků zákona o odpadech 185/2001 Sb., který jednoznačně definuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.

Na základě vydaného stavebního povolení vydaném Stavebním úřadem Velké Přílepy, vybudoval investor v areálu skládky Regios a.s. Úholičky v roce 2002 zařízení „Linka na zpracování obalových materiálů“.  Název záměru vycházel z  tehdejší představy o převládajícím typu odpadů určených ke zpracování na alternativní palivo. Koncem roku 2002 byly na lince provedeny funkční zkoušky a Stavební úřad Velké Přílepy povolil užívání stavby na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí.

V následném průběhu řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení podle  zákona o odpadech vyzval Krajský úřad středočeského kraje – odbor ŽP a zemědělství investora, k doplnění žádosti o „doložení zjišťovacího řízení posouzení vlivů záměru využívání odpadu na výrobu tuhého alternativního paliva na životní prostředí dle § 4 a přílohy č.1, kategorie II, bod 10.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.“

Současně se v průběhu roku 2003 se investor rozhodl navýšit zpracovatelskou kapacitu linky z původních 6 500 t/rok na celkových 10 000 t/rok. Podstatou navýšení kapacity je záměr instalace dodatečného technologického zařízení do stávajícího objektu haly na výrobu TAP.

V současné době linka na výrobu alternativního paliva čeká na spuštění.  Jde o krytou halu, kde dochází  k drcení a homogenizaci vybraných spalitelných ostatních odpadů. Výsledkem je alternativní palivo použitelné v cementárnách.

Dochází tím k využití části odpadů, které by jinak na skládce REGIOS v Úholičkách byly skládkovány a tím k úspoře neobnovitelných zdrojů. Palivo svými vlastnostmi splňuje zákonné požadavky, je řádně  prověřeno a pravidelně kontrolováno.  Navýšení kapacity znamená instalaci dalšího strojního vybavení, které umožní mírné zvýšení kapacity.

Z hlediska související dopravy dojde pouze k nepatrnému spíše teoretickému  nárůstu, který z hlediska celkové dopravy související s provozem skládky REGIOS v Úholičkách  je zanedbatelný (do 1 % celkové dopravy, do 1 ks dovozní soupravy denně).

Záměr nebude mít negativní vlivy na okolní ovzduší ani na ovzduší v místě spalování vyrobeného paliva.

Vzhledem k situování záměru v areálu skládky   jsou negativní vlivy na okolní životní prostředí jen nepatrné.

# H. PŘÍLOHA

V přílohách  svazku:

1) Příloha č. 1 – Situace širšího okolí 1: 50 000

2) Příloha č. 2 – Situace katastrální, 1:500

3) Příloha č. 3 – Situace zastavovací

4) Příloha č. 4 – Technologické schéma stávající stav

5) Příloha č. 5 – Technologické schéma stav po rozšíření

6) Příloha č. 6 – Fotodokumentace

7) Příloha č. 7 – Certifikát na výrobek tuhé alternativní palivo ASAPAL

8) Příloha č. 8 – Dokladová část - Vyjádření orgánů státní správy

Mimo svazek:

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Zpracovatel oznámení:

Ing. Petr Adamec

č. osvědčení odborné způsobilosti: 4713/612/OPVŽP/98

adresa kanceláře : K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 - Satalice

tel. : 286 850 177

e-mail : petradamec@volny.cz

Spolupracoval:

Ing. Vilém Žák

č. osvědčení odborné způsobilosti: 3899/633/OPV/93 ze dne 8.6.1993

adresa kanceláře : Okružní ul. 636, Nové Strašecí, PSČ 271 01

tel./fax./zázn. : 313 572 269

e-mail : vilem.zak@worldonline.cz

Josef Jirák, .A.S.A. AREAL – Ekologické služby, spol. s r.o.

adresa kanceláře : Vídeňská 102, Brno, PSČ 639 00

tel./fax./zázn. : 54742 3766/54721 2290  mob. 602/ 262 051

Datum zpracování oznámení:	11.9.2003