| V Praze dne: | 23. 7. 2009 |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 098151/2009/KUSK |  |
| Spisová značka: | SZ_098151/2009/KUSK |  |
| Vyřizuje: | Mgr. Lucie Tučková / l. 773 |  |
| Značka | OŽP/Tuč |  |
| ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ |

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Identifikační údaje:

Název záměru:         „Zemědělská bioplynová stanice Petrovice“

Zařazení záměru:  Záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do kategorie II bod 3.1  „Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW.“

Charakter záměru:  Jedná se o novostavbu bioplynové stanice (kombinované zařízení k výrobě bioplynu a jeho energetickému využití) ve stávajícím zemědělském areálu ZD Krásná Hora nad Vltavou, v obci Petrovice u Sedlčan. Investor v současné době provozuje bioplynovou stanici v areálu v obci Krásná Hora nad Vltavou. Záměr řeší otázku zpracování biomasy a statkových hnojiv jejich energetickým využitím.

Rozsah a kapacita: Pozemky pro výstavbu jsou zastavěné popř. ostatní plochy, zastavěná plocha stavbami bude celkem 5 113 m2 a zpevněné manipulační plochy celkem 1700 m2. K výrobě elektrické energie a tepla bude instalována kogenerační jednotka o tepelném výkonu 692 kW a o výkonu elektrickém 625 kW. Kogenerační jednotka bude kromě výroby elektrické energie v budoucnu využívána i jako zdroj tepla pro objekty v sousedství areálu farmy (sušárna dřeva). V areálu se nacházejí stájové objekty pro 630 ks dojnic (756 DJ) a 280 ks jalovic 7-24 měsíců (200 DJ). Pro provoz bioplynové stanice bude třeba organická hmota vzniklá zemědělskou výrobou provozovatele: kejda skotu (11 940 t/rok), kukuřičná siláž (5 600 t/rok), travní senáž (4 230 t/rok). Vstupní materiál není vedlejším živočišným produktem dle nařízení EP (ES) č. 1774/2002, v zařízení nebudou zpracovávány odpady. Množství digestátu na výstupu ze zařízení bude 21 426 m3/rok. Digestát bude skladován v železobetonové částečně zapuštěné nádrži o objemu 2 580 m3 a bude poté vyvážen v souladu s rozvozovým plánem a s plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe na zemědělské pozemky (cca 1 600 ha obhospodařovaných ploch).

Dopravní zatížení vyvolá pravidelný odvoz tuhého podílu digestátu, nárazově odvoz tekutého podílu k aplikaci na pozemky (1 323 nákladních automobilů za rok), ostatní doprava bude probíhat denně v rámci areálu (částečně bude využito také čerpání potrubím). Dovoz surovin bude nárazový v době sklizně kukuřice (cca 15 dní) a kosení luk (2 x ročně cca 7 dní), společně s navážením krmiva na farmu. Dosavadní provoz farmy byl podmíněn prakticky stejnou frekvencí dopravy téhož charakteru, z tohoto pohledu se nepředpokládá změna intenzity.

Technické a technologické řešení: Stavba je členěna na následující objekty: fermentor, kogenerační jednotka, příjmová jímka, plynojem, skladovací jímka, silážní žlab, hořák zbytkového plynu. V bioplynové stanici bude využíván systém tzv. mezofilní fermentace organické hmoty při teplotě cca 39 °C. Hmota po fermentaci (digestát) bude z fermentoru postupně odčerpávána, stejně jako vznikající bioplyn, který bude dodáván přes plynojem do kogenerační jednotky. Materiál po fermentaci (digestát) bude separován na tekutý fugát, který bude skladován v koncové skladovací jímce, následně bude využíván pro hnojení zemědělských pozemků, a na pevný separát, který bude částečně kompostován a částečně využíván na zastýlání jako separát z kejdy.

Nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 350 až 400 m od objektů bioplynové stanice. Při realizaci záměru nedojde k překročení limitů hluku u obytné zástavby. Bioplynová stanice (kogenerační jednotka) je zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší, výroba bioplynu je zařazena jako velký zdroj bez povinnosti provádět měření. Navržená výstavba si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu, nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Záměr je posuzován v jedné variantě. Dle vyjádření Obecního úřadu Petrovice – stavebního úřadu je záměr v souladu s územním plánem obce Petrovice

Umístění:   kraj:    Středočeský

obec:   Petrovice

kat. území:  Petrovice u Sedlčan

Předpokládané zahájení a ukončení:  2010 a stavba bude probíhat cca 6 měsíců

Oznamovatel:  ZD Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora n. Vlt. 172, 262 56 Krásná Hora n. Vlt.

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství, Středočeský kraj, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – územní pracoviště Příbram, Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha, Povodí Vltavy, s.p. – závod Dolní Vltava, Obec Petrovice a Městský úřad Sedlčany – Odbor životního prostředí.

Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření.

KÚ Středočeského kraje - OŽPaZ

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - Orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb. (tj. zejména péče o některé kategorie zvláště chráněných území, regionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v kategorii ohrožené) nemá k předloženému oznámení záměru připomínky.

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. bylo vydáno pod č.j. 061960/2009/KUSK dne 22.4.2009 a je přílohou oznámení.

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nejsou námitky k realizaci. Nevyžaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Upozorňuje, že se v případě příjmu odpadů k využití i od jiných subjektů bude jednat o zařízení k využívání odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. V tomto uvažovaném případě lze zařízení provozovat pouze se souhlasem příslušného správního orgánu, v daném případě Krajského úřadu Středočeského kraje.

Na výstup z bioplynové stanice, který je přímo aplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení, se vztahuje zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, a rozhodnutí o registraci vydává ÚKZUZ.

- Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - Výroba bioplynu je podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., zařazena jako velký zdroj znečišťování ovzduší. Součástí zařízení bude kogenerační jednotka, která se svým tepelným výkonem řadí mezi střední zdroje znečišťování ovzduší. Provozovatel je proto povinen řídit se ustanoveními § 11 zákona o ochraně ovzduší, kterým se stanovují povinnosti provozovatele zvlášť velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší související s ochranou ovzduší. Jedná se především o uvádění do provozu a provozování stacionárního zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních vydaných podle § 17 zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel je povinen předložit tato povolení při územním, stavebním a kolaudačním řízení a podmínky ochrany ovzduší stanovené v těchto rozhodnutích jsou podle § 17 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazné pro  správní  úřad,  který  vydává rozhodnutí o povolení stavby (stavební úřad).

Závazné podmínky provozu fléry jsou stanoveny přílohou č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Všechna, i nouzová zařízení k likvidaci odpadních plynů se konstruují tak, aby při spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost asistovaným flérám, tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství přiváděného vzduchu a teploty spalování. V případě kolísání výhřevnosti nebo množství odpadního plynu vstupujícího do fléry je odpadní plyn spalován současně s vhodným stabilizačním palivem. Spalovací zařízení bude vybaveno regulací na stálou optimalizaci poměru stabilizačního paliva, spalovacího vzduchu a odpadního plynu. Spalovací prostor fléry bude tepelně izolován.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozklad biologického materiálu je předpoklad, že zejména při manipulaci se zpracovávaným matriálem může dojít ke krátkodobému zvýšení koncentrace pachových látek. Tento stav však nelze považovat za porušování předpisů týkajících se ochrany ovzduší. Předmětná stanice bude zásobena výlučně substráty ze zemědělské primární produkce investora. Pachové emise u bioplynových stanic vznikají obzvláště tehdy, když jsou prokvašovány také kofermentáty (odpady z jatek atp.). Protože tyto suroviny v předmětném případě nebudou použity, lze počítat pouze s malými pachovými emisemi. Při dodržení všech technologických postupů a předepsaného složení vstupních materiálu bude provoz schopen dodržovat přípustnou míru obtěžování zápachem.

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme žádné další připomínky a nevyžadujeme další projednávání v rámci zjišťovacího řízení.

- Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky má připomínky:

V oznámení se uvádí, že se bioplyn (methan) bude skladovat pro vyrovnání nestejnoměrného vývinu v plynojemu o objemu 400 m3, při hmotnosti 0,676 kg/m3 to znamená cca 270 kg methanu, který je klasifikován jako extrémně hořlavý F+, R12. Provozovatel zařízení je po jeho zprovoznění povinen zpracovat protokol o nezařazení podle § 4 odst. 1 zákona č. 59/2006 Sb. a zaslat jej Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.

Z hlediska dalších složkových zákonů není krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Středočeský kraj

Středočeský kraj souhlasí se záměrem, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky.

KHS se sídlem v Praze – úz. pracoviště Příbram

S hlediska sledovaných zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví nepovažuje za nutné dále posuzovat záměr podle zákona č. 100/2001 Sb. V rámci územního řízení bude KHS  požadovat předložení hlukové studie konkretizující jednotlivé zdroje hluku včetně dopravy související s provozem záměru a jejich vliv na nejbližší obytnou zástavbu.

ČIŽP OI Praha

- Oddělení odpadového hospodářství – nemá připomínky.

- Odd. ochrany vod – z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, má připomínky:

Na navrhované bioplynové stanici budou zpracovávány materiály rostlinného původu – rostlinná biomasa a hovězí hnůj či kejda. Při provozu nebudou zpracovávány materiály s obsahem živočišných tkání. Materiál po ukončení procesu fermentace – digestát - bude využíván jako hnojivo. S ohledem na znění vyhlášky MZ č. 274/1988 Sb. je třeba na tuto hmotu nahlížet jako na tekuté hnojivo či suspenzi a takto jí v souladu s § 3 zmíněné vyhlášky uskladňovat. Při používání pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek. Při aplikaci digestátu je nutno postupovat obdobně jako při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch orné půdy a je tedy nutné jeho zapracování do půdy provést nejpozději do 24 hodin.

Další posuzování záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. nepovažuje za nutné.

- Odd. ochrany ovzduší – nemá připomínky.

- Odd. ochrany přírody –  nemá připomínky.

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému záměru připomínky, pouze upozornění ze strany ochrany vod. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Povodí Vltavy, s.p. – závod Dolní Vltava

Příslušný správce povodí nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. K záměru má následující připomínky:

- Jednotlivé nádrže, ve kterých budou skladovány závadné látky, budou provedeny jako vodotěsné. Nádrže na skladování a fermentaci budou opatřeny kontrolním systémem úniku závadných látek a signalizací plnění. Všechna stáčecí místa a plochy pro dávkování budou odvodněny do příjmové jímky.

- Ke kolaudaci stavby bude předložen havarijní plán zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. Havarijní plán správce povodí požaduje v předstihu předložit k vyjádření.

- Projektová dokumentace stavby bude předložena Povodí Vltavy, s.p., k vydání stanoviska správce povodí.

Obec Petrovice

Obec Petrovice nemá k záměru žádné připomínky.

MěÚ Sedlčany – OŽP

Po prostudování oznámení záměru sděluje: Oznámení sice řeší problematiku vlivu vlastní stavby bioplynové stanice na životní prostředí, ovšem vůbec se nezabývá vlivem provozu této stavby, zejména co se týče případné nutnosti zvýšení procenta plochy orné půdy oseté širokořádkovou plodinou - kukuřicí. Zemědělská bioplynová stanice Petrovice by měla být bioplynovou stanicí čtvrtou v řadě v našem správním území, proto se již začínáme obávat kumulativních vlivů staveb tohoto typu na stav životního prostředí v našem obvodu. Petrovicko je poměrně kopcovitou oblastí, jeho větší část se nachází v Přírodním parku Petrovicko a po zkušenostech z nedávného deštivého počasí je mnoho míst na našem území ohroženo masivními splachy ornice. Tato vodní eroze způsobuje mimo jiné i zvýšené splachy do vodních toků a rybníků, což jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. významné krajinné prvky a měly by být chráněny před poškozováním a ničením.

Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, nepovažuje za nutné další posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ovšem za podmínky, že v další fázi přípravy stavby budou ze strany investora navrženy konkrétní protierozní opatření, např. stanovení pravidel pro výběr pozemků určených pro osetí kukuřicí, navržení zatravňovacích pásů apod. a tyto budou projednány s místně příslušnými obcemi, státní správou a dalšími dotčenými osobami.

Závěr:

Záměr „Zemědělská bioplynová stanice Petrovice“, v k.ú. Petrovice, naplňuje dikci bodu 3.1 kategorie II, přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 výše citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Zemědělská bioplynová stanice Petrovice“

nebude dále  posuzován podle citovaného zákona.

Podmínkou realizace záměru je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byla zohledněna opatření doporučená v části D.IV. „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů“ na str. 26 - 27 předloženého oznámení a dále podmínky a doporučení, uvedená v obdržených vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků a souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení. Tyto podmínky musí být respektovány v následujících stupních projektové dokumentace a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Zejména se jedná o tyto podmínky a doporučení:

- V případě příjmu odpadů k využití i od jiných subjektů se bude jednat o zařízení k využívání odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, taková zařízení lze provozovat pouze se souhlasem příslušného správního orgánu, v daném případě Krajského úřadu Středočeského kraje.

- Na výstup z bioplynové stanice, který je přímo aplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení, se vztahuje zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, a rozhodnutí o registraci vydává ÚKZUZ.

- Provozovatel je povinen řídit se ustanoveními § 11 zákona o ochraně ovzduší, kterým se stanovují povinnosti provozovatele zvlášť velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší související s ochranou ovzduší. Provozovatel je povinen předložit tato povolení při územním, stavebním a kolaudačním řízení.

- Závazné podmínky provozu fléry budou stanoveny v souladu s přílohou č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Zařízení bude konstruováno tak, aby při spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší, přednost je třeba dávat asistovaným flérám. Spalovací zařízení bude vybaveno regulací na stálou optimalizaci poměru stabilizačního paliva, spalovacího vzduchu a odpadního plynu. Spalovací prostor fléry bude tepelně izolován.

- Budou dodrženy všechny technologické postupy a předepsané složení vstupních materiálů tak, aby provoz nepřekračoval přípustnou míru obtěžování zápachem.

- Digestát bude skladován v souladu s § 3 vyhlášky MZ č. 274/1988 Sb. Při používání pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek. Při aplikaci digestátu je nutno postupovat obdobně jako při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch orné půdy a je tedy nutné jeho zapracování do půdy provést nejpozději do 24 hodin.

- Provozovatel zařízení je po jeho zprovoznění povinen zpracovat protokol o nezařazení podle § 4 odst. 1 zákona č. 59/2006 Sb. a zaslat jej Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.

- V rámci územního řízení bude příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví předložena hluková studie konkretizující jednotlivé zdroje hluku včetně dopravy související s provozem záměru a jejich vliv na nejbližší obytnou zástavbu.

- Jednotlivé nádrže, ve kterých budou skladovány závadné látky, budou provedeny jako vodotěsné. Nádrže na skladování a fermentaci budou opatřeny kontrolním systémem úniku závadných látek a signalizací plnění. Všechna stáčecí místa a plochy pro dávkování budou odvodněny do příjmové jímky.

- Ke kolaudaci stavby bude předložen havarijní plán zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. Havarijní plán bude předložen příslušnému správci povodí k vyjádření.

- Projektová dokumentace stavby bude předložena příslušnému správci povodí k vydání stanoviska správce povodí.

- V další fázi přípravy stavby budou navrženy konkrétní protierozní opatření (stanovení pravidel pro výběr pozemků určených pro osetí kukuřicí, navržení zatravňovacích pásů apod.) a tyto budou projednány s místně příslušnými obcemi, státní správou a dalšími dotčenými osobami.

Odůvodnění:

Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Předložené oznámení je zpracováno dle přílohy č. 3 zákona. Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

|  | Ing. Josef K e ř k a, Ph.D. |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |