LIDL Česká republika v.o.s.

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

PRODEJNA POTRAVIN LIDL

VLAŠIM

Oznámení

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

(dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

##### Vlašim, září 2003

LIDL Česká republika v.o.s.

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

PRODEJNA POTRAVIN LIDL

VLAŠIM

Oznámení

dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

(dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

Zpracovatel oznámení : ing.Jarmila Paciorková

číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov

Tel/fax  596818570

602749482

##### Vlašim, září  2003

Obsah:                                                                                                      Strana:

A. Údaje o oznamovateli 							     	  5

B. Údaje o záměru 				 				 	  5

1.   Základní údaje  								         	  5

- Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)				  6

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí	  8

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru			10

- Výčet dotčených územně samosprávných celků					15

- Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1

k tomuto zákonu									15

II. Údaje o vstupech									16

- Zábor půdy									16

- Odběr a spotřeba vody								16

- Surovinové a energetické zdroje							16

III. Údaje o výstupech  								18

- Množství a druh emisí do ovzduší						18

- Množství odpadních vod a jejich znečištění					20

- Kategorizace a množství odpadů							21

- Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií		23

5.   Hluk										23

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území				27

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území 									27

  - Dosavadní využívaní území a priority a jeho trvale udržitelného využívání	27

  - Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	27

  - Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností  		27

- na územní systémy ekologické stability

- na zvláště chráněná území

- na území přírodních parků

- na významné krajinné prvky

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu

- na území  hustě zalidněná

- na územní zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 			29

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí 		31

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti

a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence

a vratnosti)									32

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci			34

- Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice				34

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

nepříznivých vlivů								34

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které

se vyskytovaly při specifikaci vlivů						35

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)			35

F. Doplňující údaje									36

- Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení			36

- Další podstatné informace oznamovatele					36

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru			36

H. Příloha										40

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu

se schválenou územně plánovací dokumentací  - bude doplněno

samostatně oznamovatelem

### Část F. uvedena v příloze

- Údaje o oznamovateli

Investor 			          	LIDL Česká republika v.o.s.

K Hájům 1233/2

150 00 Praha 5

IČO					26178541

DIČ					005-26178541

Předkladatel				PRO-SIN s.r.o.

U Háje 1451

252 63 Roztoky u Prahy

IČO					264339825

Oprávněný zástupce			Ing.Zita Konupčíková

Tel.č. 					518346317, 602102774

Projektant 				LL engineering spol. s r.o.

Nezvalova 6

638 00 Brno

Ing.Vladimír Lorenz

Tel.č.					545245186

Fax.č.					545245188

IČO					25574728

DIČ					290-25574728

B. Údaje o záměru

I. Základní údaje

Název záměru		Prodejna potravin LIDL

Vlašim

Kapacita (rozsah) záměru	Plocha pozemků			6 156 m2

Zastavěná plocha domu      		1 851 m2

Zpevněné plochy			3 868,5 m2

115 stání

Plocha zeleně				   436,5 m2

Předpokládaná doba výstavby  	5 měsíců

Uvedení do provozu			2004 (II/Q)

Umístění záměru 		kraj Středočeský

#### Město Vlašim

k.ú. Vlašim - p.č. 2291/376, 2382/14, 2384/7, 2382/13

přípojky energií jsou situovány na dalších pozemcích –

podrobně bude řešeno v dalším stupni projektové

dokumentace:

- voda 2291/376

- kanalizace splašková 2291/376, dešťová  2291/376

- plyn – 2291/376

- telefon 2291/376, vše k.ú. Vlašim

2. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,

připravovanými, uvažovanými)

Záměrem stavby je realizace objektu obchodního objektu se samoobslužným prodejem a parkoviště pro zabezpečení přístupu pro návštěvníky. Záměr doplní stávající občanskou vybavenost v uvedené kategorii služeb v předmětném území.

Záměr spadá  dle  zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1, do kategorie II, podle §7  pod zjišťovací řízení – …….areály parkovišť se zastavěnou plochou nad 1 000 m2….. Předmětem posouzení je tedy parkoviště, související s obchodním objektem, jehož provoz zabezpečuje parkovacími plochami pro zákazníky.

Zájmové území pro realizaci stavby je situováno na pozemku u ulice Blanická, v oblasti západně od křižovatky ulic Blanická a Riegrova.  Původním využitím předmětného areálu byl provoz související s areálem ČSAD. Na okraji staveniště se nachází trafostanice. Západně  (mimo předmětné území) probíhají v současnosti demoliční práce.

Místo pro realizaci stavby bude ve vlastnictví investora (smlouva o budoucí smlouvě s majitelem, vlastníkem pozemků).

Pozemek je rovinatý, v současnosti oplocený, se zpevněnou plochou, na části se nachází stávající stavební objekt.

Plocha pro realizaci záměru je bez ucelené kvalitní vzrostlé zeleně, jak je dokladováno fotodokumentací. Na části se nacházejí ovocné stromy, tyto budou v rámci stavby nutné odstranit.

Stávající charakter plochy je zřejmý z fotodokumentace, uvedené v části F Doplňující údaje tohoto oznámení a na titulní straně.

Pozemek se jeví jako vhodný pro realizaci předmětného záměru ve vztahu k předpokládanému využití nového objektu, jeho situování a souladu s územně plánovací dokumentací.

Dopravně bude objekt napojen na ulici na stávající komunikační systém přes jeden vjezd, který umožňuje  obousměrné odbočení a je určen pro zákazníky a pro zásobování. Vjezd je navržen v místě  stávajícího vjezdu do areálu ČSAD. Vjezd bude sloužit i pro stávající prodejnu potravin a uzenin.

V prostoru budoucího staveniště nevedou dle zjištění inženýrské sítě, které by mohly ovlivnit stavbu, situace je zřejmá z přílohy uvedené v části F. Doplňující údaje.

V prostoru mezi prodejnou a vlečkou jižně je řešeno parkoviště pro návštěvníky prodejny.  V západní části  objektu je navrženo zásobování  prodejny přes zastřešenou venkovní manipulační plochu (západní část objektu).

Způsob a rozsah nabídky objektu je určen pro zákazníky motorizované, ale také pro zákazníky pěší. Stavba bude tvořit občanskou vybavenost, doplňující stávající zařízení vybavenosti ve městě  Vlašim.

Při návrhu stavby  byl sledován požadavek na pohodlnou dostupnost, nájezd, parkování, a to z hlediska šířky komunikací mezi stáními, počtu stání a kvality povrchu. Vstup do prodejny je navržen jako bezbariérový, poblíž vchodu jsou situována parkovací místa (6 parkovacích míst) určená pro handicapované zákazníky.

Realizována bude přízemní budova s plochou prodejny potravin se sortimentem běžné samoobsluhy s nezbytnými manipulačními a technickými prostorami a sociálním zařízením pro zaměstnance. Objekt bude sloužit k prodeji obvyklého sortimentu potravin, baleného ovoce a zeleniny, pekařských výrobků, balených masných a uzenářských výrobků, nápojů a některého drogistického zboží.

Stavba obchodního objektu a s ním související parkoviště nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje žádnou dopravu výrobního zařízení a nemá požadavky na veřejnou dopravu.

FOTO

V bezprostředním sousedství areálu pro stavbu jsou situovány objekty bydlení podél ulice Blanická, domov důchodců na rohu ulice Blanická a Rieglova a objekty bydlení podél ulice Riegrova.

Nejblíže umístěné objekty občanské vybavenosti a bydlení jsou (viz fotodokumentace) objekt domova důchodců, objekty bydlení východně a severovýchodně, nejblíže je situován objekt  potravin a uzeniny na ulici Blanická. Severně je areál pošty.

Stavba bude doplněna ucelenými plochami se zelení jejichž situování, charakter a význam pro zabezpečení estetických a hygienických hodnot bude doplňovat objekt stavby s vylepšením stávajících hodnot.

V rámci územního plánu je pro dotčenou lokalitu přípustné navržené využití pozemku, dle vyjádření Městského úřadu ve Vlašimi, č.j. výst. 1321/2003 z 22.9.2003 je dotčené území  označeno jako území pro občanskou vybavenost.

Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím, situování vůči okolnímu prostoru se jeví vzhledem k území jako vhodný.

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Posuzovaná stavba bude mít  význam jako objekt sloužící pro zabezpečení zkvalitnění služeb spotřebitelům (výběr místa nákupu), vychází ze základní koncepce požadavku zabezpečit, aby zákazník v jednom prodejním objektu mohl být maximálně uspokojen, a to jak pro pěší zákazníky, tak zároveň bude zabezpečen i příjezd a parkovací plochy pro motorizované  zákazníky. Záměr bude realizován na ploše, která bude převedena do vlastnictví investora (koupě, smlouva o budoucí smlouvě).

Dle informací zástupce investora nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměru v lokalitě města. Při přípravě záměru na základě  předběžného projednání s majitelem pozemků, podmínkách územně plánovací dokumentace, uspořádání ploch v dané lokalitě, souvisejících ploch, tvaru stavby, možnosti napojení inženýrských sítí a napojení na komunikační systém a typové požadavky na provozní uspořádání areálu bylo přistoupeno k záměru využít předmětnou lokalitu pro realizaci záměru v předmětném území.

Z tohoto důvodu nebyl záměr na základě zhodnocení možnosti umístění v dané lokalitě řešen variantně.

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena v souladu s dopravním systémem města.

### SITUOVÁNÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI MĚSTA

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Objekt prodejny potravin je navržen jako obchodní dům zaměřený především na prodej potravinářského zboží v co nejširším sortimentu, s doplňkovým zbožím, formou samoobslužného nákupu (diskontní způsob prodeje) s obslužnou částí.

Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty:

SO 001	- 	OBJEKT PRODEJNY POTRAVIN

SO 002 	- 	ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 003	- 	PŘÍPOJKA VODY

SO 004	- 	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

SO 005	- 	PŘÍPOJKA  DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SO 006	-	PŘÍPOJKA PLYNU

SO 007	- 	PŘÍPOJKA TELEFONU

SO 008	-	PŘÍPOJKA ELEKTRO

SO 009	- 	OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ

SO 010 	-	DEMOLICE

SO 011	-	VYVOLANÉ INVESTICE

Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené problematiky a udávají základní charakteristiku možných předpokládaných vlivů záměru pro okolní prostředí.

Prodejní objekt tvoří přízemní budova s přístřeškem pro nákupní vozíky a krytou zásobovací rampou (venkovní manipulační plocha). Zásobovací rampa je umístěna v západní části objektu.

Zásobování se předpokládá nákladním automobilem s návěsem 1 x denně a dvěma vozidly středními (např. typu Avie) pro přímé dodávky pekařských výrobků a zeleniny a ovoce. Tuto skutečnost umožňuje firemní informační systém toku prodávaného zboží (systém just in time) z vlastního velkoskladu.

Uvedený informační systém umožňuje  koordinaci zásobování prodejny tak, aby nedocházelo ke křížení cest zboží v zázemí a ve venkovním manipulačním prostoru, vést evidenci, optimalizovat množství a druhové složení prodávaného zboží dle potřeby. Zároveň umožňuje  minimalizovat zázemí prodejny.

Objekt prodejny  bude sloužit jako samoobslužná prodejna potravin s doplňkovým prodejem drogistického zboží. Zásobování bude prováděno přes zásobovací rampu. Zboží bude ihned naváženo do prodejního prostoru samoobsluhy. Zásobování bude prováděno převážně přímo do prostoru prodejny. Přeprava mraženého a chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen chladící a mrazící proces, veškeré chlazené a mražené zboží bude ukládáno přímo do chlazených  regálů v prodejně.  Denní zásoba pečiva bude přechodně uložena v manipulačním prostoru  v přepravkách. Základní drogistické zboží bude ukládáno do regálů přímo v prodejně. V prodejně bude distribuované pouze balené zboží, veškerý provoz přípraven odpadá.

Objekt budovy prodejny je 25,97 m širokým halovým objektem, délky 64,80 m s orientací podélné osy  od západu k východu. Objekt je  navržen jednopodlažní. Střecha domu bude sedlová, nad vstupem a zásobovací rampou je  rovněž sedlová střecha. Objekt má navržen odvětraný nevytápěný půdní prostor.   Výška k hřebeni střechy je 8,20 m.

Vjezd na parkoviště k areálu prodejny je  řešen z komunikace Blanická v místě stávajícího vjezdu do areálu ČSAD.

Vstup do prodejny je navržen z jižní strany objektu. Zbylé prostory zázemí slouží k manipulaci se zbožím a sociální zázemí obchodní jednotky. Technologická zařízení se budou skládat z agregátů k výrobě chladu (strojovna chlazení) a ze zařizovacích předmětů – chladírenské vitríny, vana, pulty. V samoobsluze se počítá s diskontním prodejem, většina druhů při navážení do prodejny nepotřebuje žádnou úpravu. V přímé návaznosti bude obchodní jednotka zásobována z velkoskladu. Skladové hospodářství, pokladny a výkup láhví bude spojen přes síť na centrální počítač obchodní jednotky.

Dispoziční řešení umožňuje krátký a účelný pohyb zboží v prodejně. Sklady pro mražené a chlazené zboží odpovídají (teplota, vlhkost) uloženému druhu potravin (hygienické normy, předpisy).

Veškerá manipulace se zbožím bude probíhat v obalech k tomu určených a na přepravkách. Vykoupené prázdné skleněné láhve a papírové obaly budou denně odváženy do velkoskladu.

Stavebně technické řešení stavby je podrobně řešeno projektem. Založení stavby bude provedeno podle základových podmínek lokality.Výšková úprava prostoru pro realizaci stavby bude podrobně řešena v projektu stavby.

V jižní a východní části areálu je navržena zpevněná parkovací plocha – parkovací místa pro 115  osobních aut (z toho 6 stání pro handicapované zákazníky).

Parkoviště osobních automobilů (posuzovaný prvek) je napojeno sjezdem z ulice Blanická. Na parkoviště je navržen jeden vjezd a výjezd pro zákazníky a současně pro zásobování.

Stání na parkovišti je navrženo jako kolmé (2,5 x 5,0 m) s příjezdovou a  odjezdovou uličkou o šířce 7 – 10 m. Výškové poměry parkoviště vycházejí z konfigurace terénu se sklonem parkovací plochy 2,1 %.

Niveleta vozovky ve vjezdu k zásobovací rampě je navržena dle projektu ve sklonu 2 % 
(18 m), šířka komunikace k zásobovací rampě je navržena 6 m.

Obchodní jednotka je řešena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., veškeré vstupy umožňují dle projektu bezproblémový přístup a pohyb handicapovaných klientů, na parkovišti je  vyhrazeno 6 parkovacích míst.

Zviditelnění prodejny bude provedeno standardním světelným poutačem firmy a standardním nápisem nad vstupním přístřeškem do prodejny. Objekt je architektonicky řešen barvami bílá, achátově šedá a enciánově modrá.

Znázornění budoucího objektu – vstupní část je zřejmá z fotodokumentace uvedené pro ilustraci (objekt situován ve velkém městě severně od silnice I.třídy s významným dopravním provozem v blízkosti bytové zástavby města).

FOTO

Na plochách doprovodných bude provedeno ozelenění areálu se záměrem začlenit předmětnou stavbu do celkové koncepce území a navazující objekty.

Odvodnění zpevněných ploch a komunikací je navrženo do stávajícího areálového  kanalizační řádu – oddílný systém.

Z prostoru vlastního parkoviště budou povrchové vody předčištěny  v odlučovači ropných produktů. Odlučovač ropných látek bude dimenzován na minimální množství přívalových dešťových vod.

Splaškové vody budou odvedeny  samostatnou kanalizační přípojkou do kanalizační stoky.

Na parkovišti bude realizováno osvětlení  na ocelových stožárech. Osvětlení bude napojeno z rozvodné skříně a ovládáno soumrakovým spínačem (popř. ručně).

Příprava TUV bude zajištěna centrálně, ohřevem v kombinovaném, plynovém kotli.

Vytápění bude řešeno plynovým kotlem s atmosferickým hořákem Buderus G 234, umístěným v samostatné místnosti. Odkouření  je provedeno přes komínové těleso s vyústěním nad střechu do volného prostoru.

Objekt bude zásobován zemním plynem plynovou přípojkou NTL.

Vlastní vyhřívání  prostoru samoobsluhy budou zajišťovány pomocí vzduchotechniky.

###### Intenzity dopravy prodejny potravin objektu

Pohyb vozidel je předpokládán (parkovací plochy 115 stání pro zákazníky, z toho 6 stání pro

osoby se sníženou schopností pohybu).

Předpokládaná dopravní intenzita  na příjezdu a výjezdu z parkoviště je dle projektu odhadnuta následující:

Je počítáno s dopravní zátěží 2 – 3 vozidla / parkovací místo za den, což znamená při 115 parkovacích místech 230 – 345 vozidel za den, tj. 23 až 35 vozidel za hodinu. Na základě tohoto předpokladu uvádím, že míra dopravní zátěže bude dle zkušeností s obdobnými objekty a parkováním na jejich parkovištích v uvedeném rozsahu.

Zásobování:	1 vozidlo nákladní s přívěsem / 24 hodin

2 střední nákladní vozidla

Návštěvníci: 	230 – 345 vozidel za den, tj. 23 až 35 vozidel za hodinu / den v obou směrech u

objektu prodejny potravin

Hodnoty dopravní zátěže vycházejí ze sčítání dopravy provedené v roce 2 000 (poskytnuté ŘSD)

na ulici Blanická    II/125      sčítací místo 1 – 1831 	3 210 vozidel / 24 hodin

na ulici Riegrova       		 	         1 – 2495		8 293 vozidel / 24 hodin

Z výše uvedených charakteristik jsou odvozeny intenzity dopravy na silnici v lokalitě související s novým objektem. Studie hlučnosti rozčlenila dopravní provoz na špičkovou hodinu, středně zatíženou hodinu a okrajové hodiny s průměrným počtem vozidel 300 za den:

Tabulka č.1

| Časový úsek | Počet hodin/den | Počet vozidel/hod. | Počet vozidel celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Špičková hodina | 4 | 40 | 160 |
| Středně zatížená hodina | 4 | 20 | 80 |
| Okrajové hodiny | 4 | 15 | 60 |
| Celkem za den | 12 |  | 300 |

### Zároveň je počítáno s dopravním provozem pro navazující objekty (prodejna potravin, uzeniny).

### Situování areálu z hlediska silniční sítě

(dle sčítání dopravy na dálniční a dálniční síti v roce 2000)

MAPA

Celoroční průměry intenzit na hodnocených komunikacích v roce 2004, po výstavbě prodejny Lidl (24 hodin)

Tabulka č.2

|  | Nákladní | Osobní | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanická, Rieglova | 357 | 3413 | 3773 |
|  | +3 | +200 |  |
| III/1256 | 154 | 1595 | 1749 |
|  | - | +200 |  |
| Příjezd zásobování | 6 | - | 6 |
| Parkoviště areálu | - | 600 | 600 |
| Příjezd a výjezd z areálu | 6 | 600 | 606 |

Návrh řešení vychází z podmínek územně plánovací dokumentace se záměrem vytvořit vhodný stavební objekt s ohledem na požadavky a situování záměru v lokalitě. Stavební řešení respektuje stávající platnou legislativu v České republice, koncepce řešení vychází z obdobných obchodních objektů. Navržena je stavba, začleněna do stávající lokality a systému města s ohledem na další aktivity v dané lokalitě.  Objekt bude svou hmotou respektovat měřítko okolní zástavby tak, aby jeho začlenění do prostoru bylo optimální a úměrné okolnímu prostoru.

V rámci stavby bude realizováno ozelenění plochy. Plochy bez realizované stavby objektu a parkoviště budou osázeny vhodnou zelení, zejména s ohledem na stávající stav lokality z hlediska širších územních vztahů.

Druhová skladba výsadeb bude navržena s ohledem na situování výsadeb v jednotlivých částech území, druhová skladba bude projednána s dotčeným orgánem státní správy v rámci projekčního řešení přípravy stavby.

###### Počet zaměstnanců

Předpokládán je počet zaměstnanců ve výši 12 osob pracujících na dvousměnný provoz (6 zaměstnanců / směnu).

Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a vlastní provoz objektu a provozu souvisejícímu s parkovacími místy.

Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován.

Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzované parkoviště je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel.

- Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj Středočeský

Město Vlašim

- Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu

Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. je oznámení zpracováno dle § 4 zákona, dle přílohy č. 1 je  záměr zařazen v  kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) - bodu 10.6 …..areály parkovišť se zastavěnou plochou nad 1 000 m2.

II. Údaje o vstupech

- Zábor půdy

Záměr je situován na pozemcích p.č. 2291/376, 2382/14, 2384/7, 2382/13 k.ú. Vlašim - jde o pozemky ostatních ploch (manipulační plocha) a  pozemcích stavebních (zastavěná plocha a nádvoří) 231/1, 231/2, 231/31030/1, 1030/2, 1033.

Pozemky nejsou zemědělským půdním fondem, nedojde tedy k záboru zemědělské půdy.

Nedojde rovněž k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.

- Odběr a spotřeba vody

###### Pitná voda

### Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad (stávající areálová přípojka).

### Přípojka bude  ukončena v technické místnosti kotle, zde bude prováděno samostatné měření spotřeby vody.

#### Předpokládaná spotřeba vody

provoz PRODEJNY 			 	60 l/os./den x 12 osob =  720 l/den = 0,72 m3/den

Qpú = 200 l/den = 0,2 m3/den

Qpden = 0,2+ 0,72 = 0,92 m3/den

Maximální denní potřeba vody		Qmax = Qp x 1,25 = 1,15 m3/den

Roční spotřeba vody (360 dnů/rok)		Qr = 287 m3

Potřeba vody požární  			2,5 l/s

###### Užitková voda

V obchodním objektu nebude užitková voda používána.

- Surovinové a energetické zdroje

###### Elektrická energie

Pro připojení na veřejnou energetickou síť, bude na fasádě objektu osazena přípojková skříň.

Celkový instalovaný příkon  Pi   				100 kW

Současný max. příkon  					80 kW

Výpočtový proud In						125 A

## Vytápění

Jako zdroj tepla pro prodejnu je navržena plynová kotelna. Kotelna bude s jedním plynovým kotlem s atmosférickým hořákem. Předpokládaný teplovodní spád je 70/50 0C. Odtah spalin je proveden kovovým třísložkovým kouřovodem nad střechu do volného prostoru.

### SO 006 Přípojka plynovodu řeší napojení plynovodu středotlakou plynovou přípojkou z venkovního řadu (ze stávající areálové přípojky).

### Plynoinstalace je řešena pro zabezpečení vytápění a ohřevu TUV. Navržen je plynový kotel o výkonu 91 kW.

Spotřeba plynu

Max. hodinová spotřeba					       10,80 m3

Maximální denní spotřeba					     129,60 m3

Max. roční spotřeba						     20 736 m3

Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz  potřebné.

III. Údaje o výstupech

- Množství a druh emisí do ovzduší

###### Bodové zdroje emisí  - plynová kotelna

###### Předpokládaná spotřeba zemního plynu v množství 20 736 m3/rok (spotřeba zemního plynu s výhřevnosti 35 MJ/m3).

###### Emise ze spalování zemního plynu

###### Tabulka č. 3

| Ukazatel | Množství emisí v kg/rok (hmotnostní tok škodlivin) |
| --- | --- |
| TZL | 0,4147 |
| CO | 6,635 |
| NOx | 33,177 |
| SO2 | 0,041 |
| CxHy | 2,654 |

Posouzení emisí bude provedeno v souladu s požadavky platné legislativy (autorizovaná osoba v rámci projektu).

###### Liniové zdroje emisí – doprava v době provozu obchodního objektu

Liniovými zdroji se rozumí zejména automobilový provoz.

# Imisní limity pro znečišťující látky

Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou stanoveny následující imisní limity :

Limity dle platné legislativy

###### Tabulka č. 4

| Imise | Ochrana zdraví lidí | Ochrana ekosystémů |
| --- | --- | --- |
|  | aritmetický průměr | aritmetický průměr |
|  | roční | denní | hodinový | Osmihodinový | roční |
|  | (g.m-3 | (g.m-3 |
| Oxid dusičitý (NO2) | 40* |  | 200* |  |  |
| Oxidy dusíku (NOx) |  |  |  |  | 30** |
| Oxid uhelnatý (CO) |  |  |  | 10 000 |  |
| Benzen | 5* |  |  |  |  |
| Polycyklické aromatické | 0,001* |  |  |  |  |
| Uhlovodíky (PAH) vyjádřené |  |  |  |  |  |
| Jako benzo(a)pyren |  |  |  |  |  |

# Poznámka : 	imisní limity mají platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dány meze tolerance)

# * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)

# ** imisní limity mají platnost od 14.8.2002

Při provozu prodejny potravin musejí být  sledované imise oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a uhlovodíků  a benzenu v nejbližší trvalé zástavbě splněny a to i v souladu všech producentů v území.

# Pro stanovení emisí ze silniční dopravy je možné použití emisních faktorů silničních vozidel z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz).

Tabulka č. 5

| Emisní faktory pro silniční dopravu v obci (g/km.voz.) |
| --- |
|  | NO2 | NOx |
| Rok | 2005 | 2005 |
| Osobní vozidla | 0,054 | 2,275 |
| Lehká nákladní vozidla | 0,425 | 3,715 |
| Těžká nákladní vozidla | 1,553 | 22,271 |
|  | CO | benzen |
| Rok | 2005 | 2005 |
| Osobní vozidla | 1,663 | 0,067 |
| Lehká nákladní vozidla | 2,323 | 0,009 |
| Těžká nákladní vozidla | 13,977 | 0,057 |
|  | benzo(a)pyren |  |
| Rok | 2005 |  |
| Osobní vozidla | 0,000098 |  |
| Lehká nákladní vozidla | 0,000059 |  |
| Těžká nákladní vozidla | 0,000342 |  |

Při uvažovaném provozu osobních a nákladních vozidel pro zásobování je možné emise produkované na základě uvedených propočtů považovat za významně neovlivňující imisní stav ovzduší nad limity dle stávající platné legislativy. K těmto intenzitám je připočtena doprava související s provozem na ulici Blanická  a Riegrova (dle dopravních intenzit sčítání – přepočet z 2000 na 2004).

Dopravní intenzity v předmětné lokalitě byly zahrnuty dle údajů uvedených na straně 13-14 tohoto oznámení.

Z uvedených charakteristik jsou odvozeny intenzity dopravy související s novým objektem pro posouzení vlivu nárůstu dopravy na obytnou zástavbu.

###### Hodnocení průměrných hodinových koncentrací

Hodnota průměrných hodinových koncentrací představuje nejnepříznivější stav, který může nastat.

Hodnoty průměrných hodinových koncentrací byly stanoveny propočtem pro imise oxid dusičitý (NO2) v rozmezí 1,28  až 20,32 (g.m-3.

###### Hodnocení průměrných hodinových koncentrací

Průměrné osmihodinové koncentrace imisí oxid uhelnatý (CO) byly propočtem stanoveny v rozmezí 12,45 až 180,25 (g.m-3.

###### Hodnocení průměrných ročních koncentrací

U průměrných ročních koncentrací byly hodnoty orientačně vypočteny pro oxid dusičitý (NO2) v rozmezí 0,025 až 0,555 (g.m-3, pro oxidy dusíku (NOx) v rozmezí 0,75 až 
14,38 (g.m-3,  koncentrace imisí benzenu v rozmezí 0,018 až 0,375 (g.m-3, imise benzo(a)pyrenu v rozmezí 0,00003 až 0,00047 ng.m-3.

Uvedeny jsou rozmezí zjištěných hodnot, z nichž je zřejmé vzhledem k výše uvedeným limitním hodnotám, že imisní limity budou ve všech místech splněny. Při porovnání velikosti imisní zátěže vůči limitům je možné považovat závěr, že limity budou dodrženy v předmětném území dle uvedeného orientačního odborného propočtu. Hodnoty jsou vzhledem k limitům pod přípustnou úrovní.

Plošné zdroje emisí

Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě půjde o přejezdy stavebních mechanismů během stavby na stavební ploše během činností souvisejících s přípravou lokality pro výstavbu a vlastní stavební práce.

Nejvýznamněji se může uvedený vliv objevit při přípravě území pro stavbu, zejména práce související s demolicemi.

Rozsah stavební činnosti při přípravě území není většího rázu, bude časově omezen na dobu vlastní realizace přípravy staveniště a vlastní stavbu. Realizace programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav území.

Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství nasazených  dopravních a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu  a době provozu a prach z provozu vozidel na komunikacích.

Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje odborným odhadem je možné stanovit jako množství emitovaného prachu 
na cca 0,35 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek nebo nepříznivou organizací práce - ta bude významným faktorem eliminace možných vlivů.

Za příznivých klimatických podmínek a situování zájmové lokality se vliv stavebních činností ve významném zhoršení kvality ovzduší v zástavbě neprojeví. V době výstavby bude za zhoršených klimatických podmínek zabezpečeno zkrápění přístupových komunikací a jejich průběžné čištění. Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po omezenou dobu výstavby v lokalitě.

- Množství odpadních vod a jejich znečištění

Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové a odpadní vody dešťové.

###### Produkce odpadních vod splaškových

Odkanalizování objektu je řešeno dle projektu napojením na kanalizační řad – oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou odvedeny samostatnou kanalizační přípojkou do kanalizační  stoky.

Množství splaškových vod 				Qs = 0,92 m3/den

Qr = 332,9 m3/rok

Produkce  vod dešťových

Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch (plocha pro zásobování) budou svedeny do oddílné kanalizace areálová kanalizační stoka), vody ze zpevněných ploch a parkoviště budou odvedeny přes odlučovač ropných.

Množství dešťových vod ze střechy a zpevněné plochy

Střecha a rampa 1,0 x 0,185 x 125	25,125 l/s

Zpevněné plochy 0,8 x 0,3868 x 125	38,68  l/s

Celkem	61,805 l/s

Povrchové vody ze zpevněných ploch parkovišť je nutné před vypouštěním předčistit.

Odlučovač ropných látek je řešen s doplněným sorpčním filtrem ORL snižující znečištění dešťových odpadních vod na hodnotu NEL menší 0,5 mg/l.

- Kategorizace a množství odpadů

Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:

- Odpady vznikající  během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací)

- Odpady vznikající při vlastním provozu

Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů

### Odpady vznikající při výstavbě

###### Tabulka č. 6

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru

###### Tabulka č. 7

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Očekávané množství (t/rok) | Předpokládaný způsob zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 02 02 | Odpad živočišných tkání | O | 3 | odborná firma |
| 02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O | 3 | odborná firma |
| 02 03 04 | Odpady ze zpracování zeleniny, ovoce, obilovin – suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O | 2 | odborná firma |
| 02 05 01 | Mlékárenské odpady – suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O | 1 | odborná firma |
| 02 06 01 | Odpady z pekárenských výrobků – suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O | 0,2 | odborná firma |
| 02 07 04 | Kosmetické přípravky po záruční době – suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | O | 0,01 | odborná firma |
| 13 01 05 | Nechlorované emulze | N | 0,02 | odborná firma |
| 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | N | 0,01 | odborná firma |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | N | 0,2 | odborná firma |
| 13 05 03 | Kaly z lapáků nečistot | N | 0,3 | odborná firma |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 10 | výkup |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 3 | výkup, odbor. firma |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 5 | výkup, odbor. firma |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,5 | výkup |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O | 0,2 | odborná firma |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,1 | odborná firma |
| 20 01 08 | Bologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O | 0,01 | odborná firma |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 5 | výkup |
| 20 01 02 | Sklo | O | 0,2 | výkup |
| 20 01 39 | Plasty | O | 0,8 | odborná firma |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | 0,05 | odborná firma |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N | 0,01 | odborná firma |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 0,5 | odborná firma |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 60 | odborná firma |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 0,5 | odborná firma |
| 20 01 21 | Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N | 0,01 | odborná firma |

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou.

- Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Navržený záměr realizovat obchodní objekt včetně parkoviště a dopravního napojení objektu v lokalitě není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií.  Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při nedodržení protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.

Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek v případě havárie v dopravním provozu.

Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená případné nebezpečí znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením parkoviště.

Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.

5. Hluk

Uvedená kapitola byla do oznámení vložena vzhledem k typu záměru v území a ucelenému pohledu na lokalitu.

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:

- hluk v době výstavby,

- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z provozu obchodního střediska a  hluk z provozu dopravních systémů

###### Hluk v době výstavby

Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že stavební práce budou pouze v omezeném časovém období, stavba souvisí s demolicí jednoho objektu, která bude řešena po omezenou dobu realizace.

V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku ze stavební činnosti. Hodnoty hluku zadané pro uvažované zdroje hluku mohou být maximálně 90 dB, tomu odpovídá využití předpokládaných stavebních mechanismů na hranicích pozemku nejblíže bodu označenému číslem 4 – max. 4,5 hodiny za den. Vypočtené hladiny hluku jsou uvedeny v hlukové studii uvedené v příloze tohoto oznámení - hladina celkového hluku (doprava + stacionární zdroje).

Hodnota povolené ekvivalentní hladiny ze stavební činnosti pro provádění povolených staveb je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku  ze stavební činnosti, příloha č.6 nař.vlády 502/2000 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací překročena.

Hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z provozu obchodního střediska a  hluk z provozu dopravních systémů

Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku

Venkovní prostor

Podle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru následující:

###### Tabulka č. 8

| Způsob využití území | Korekce dB(A) |
| --- | --- |
| Nemocnice – objekty | 0 |
| Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení | +5 |
| Výrobní zóny bez bydlení | +20 |

V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, se použije další korekce + 5 dB. Pro noční dobu se použije korekce – 10 dB. V případě hluku působeného starou zátěží je možné použít další korekci + 12 dB.

Pro zájmové území platí:

# Oblast bydlení 					Den 	LAeq	=	55 dB(A)

# Oblast bydlení podél ulice Blanická – Riegrova

# - hlavní komunikace – silnice I.a II.třídy		Den 	LAeq	=	60 dB(A)

(50 – 5 + 5)

# - stará zátěž						Den 	LAeq	=	72 dB(A)

(50 + 5 + 5 + 12)

Posouzena byla denní doba, v obchodním centru bude probíhat pouze denní provoz. Závazné jsou hodnoty stanovené v kompetenci KHS.

Vnitřní prostor

Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod.

# Příloha č. 5

Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení

Tabulka č.9

| Druh chráněné místnosti |  | Korekce /dB/ |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | -5 -15 |
| Lékařské vyšetřovny, ordinace | Po dobu používání | -5 |
| Operační sály | Po dobu používání | 0 |
| Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | 0 -10 |
| Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska | Po dobu používání | +10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, restaurace | Po dobu používání | +15 |
| Prodejny, sportovní haly | Po dobu používání | +20 |

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Hluk z provozu prodejny

V době provozu prodejny není očekávána hluková zátěž okolí. Veškerá vzduchotechnika je řešena tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty a nebylo obtěžováno obyvatelstvo – situování, směrování. Tyto požadavky jsou stavebně technickým řešením realizovatelné.

Hluk z provozu dopravních systémů

Hluková zátěž ve vztahu k nově realizovanému záměru byla stanovena na základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k objektům obytné zástavby byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace. Výpočty hluku z dopravy, stanovení průběhu izofon a výpočtových bodů je provedeno v souladu s novelou „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 06/1991). Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+pásma (JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády obytných objektů. Verze Hluk +  má zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se algoritmem výpočtu Laeq silniční dopravy), včetně akceptování dopisem hlavního hygienika ČR č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 z 21.2. 1996.

Program rozšířený na H+ pásma – verze 5 je nadstandardním řešením programu Hluk + verze 4.20 s certifikací  bezproblémového přechodu na rok 2000 (použit v tomto podrobnějším posouzení).

Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat  decibelová pásma LAeq a generovat kvalitní grafické  tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou výpovědní hodnotou.

### Volba kontrolních bodů výpočtu

V zájmové lokalitě bylo vytipováno osm kontrolních (referenčních) bodů na Pražské silnici, jejich situování je zřejmé z grafického znázornění uvedeného v Hlukové studii.

Výsledky výpočtu – venkovní prostor

###### Tabulka č. 10

| Kontrolní bod | Stávající stav LAeq dB(A) | Nový stav LAeq dB(A) | Rozdíl +/- LAeq dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Den | Den | Den |
| 1 | 52,9 | 53,1 | +0,2 |
| 2 | 56,4 | 56,7 | +0,3 |
| 3 | 59,0 | 59,3 | +0,3 |
| 4 | 61,7 | 62,0 | +0,3 |
| 5 | 56,2 | 56,3 | +0,1 |
| 6 | 56,8 | 57,2 | +0,4 |
| 7 | 62,5 | 63,1 | +0,6 |
| 8 | 62,4 | 62,7 | +0,3 |

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem dopravní zátěže postihující nový předpokládaný provoz v zájmovém území překračovat povolené hodnoty (v prostoru doprovázejícím ulici Blanická – Riegrova jde o hluk působený starou zátěží - je možné použít další korekci + 12 dB).

K navýšení hlučnosti v jednotlivých objektech z provozu v rámci nového objektu nedojde k významnému nárůstu oproti stávajícímu stavu. Nárůst o 0,1 až 0,6 dB(A) je neznatelný, je však možné konstatovat, že uvedené hladiny jsou pro sluch nevýznamné. Tato hladina hluku nebude znamenat pro obyvatele nadměrnou hlukovou zátěž. Obecně je uváděno, že navýšení (nebo snížení) hlučnosti do 3 dB(A) je pro sluch významně nepostižitelné.

Hlučnost v lokalitě souvisí s provozem na Blanické silnici, jak je dokladováno i výsledky hlukového posouzení. Hluková zátěž u objektů podél této silnice souvisí se stávající dopravou a nárůst dopravy návštěvníků objektu prodejny neovlivní stávající stav nad únosnou úroveň. Objekty severně nebudou hlukem dotčeny jak je dokladováno v hlukové studii uvedené v příloze – části F grafickým rozložením izofon.

Pro zjištění skutečného stavu hluku v území je pro provoz související se záměrem v území doporučeno provedení měření hlučnosti po realizaci předmětného záměru v lokalitě.

V případě zjištění stavu hlučnosti nad přípustnou úrovní, mohou být provedena  opatření pro omezení negativních vlivů. Na základě předpokládaných intenzit dopravy a souběžném provozu v celém území není takový negativní vliv předpokládán.

Intenzity dopravy v objektu domova důchodců dle hlukové studie postihují přímou oblast výjezdu z parkoviště, dle rozložení izofon je oblast bydlení v rámci tohoto objektu situována v odstupové vzdálenosti a je již v hladinách nižších hodnot než vymezený bod referenční. V objektu  domova důchodců v části objektu s trvalým pobytem osob bude provedeno ve zkušebním provozu měření. V případě zjištění nepříznivého stavu bude provedeno technické opatření.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

- Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

  - Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Předmětné území je v současnosti nevyužívaným areálem původně  určeném pro provoz ČSAD, jak je zřejmé z fotodokumentace. Navazuje na ulici Blanická a Riegrova.

Dopravní provoz území nebude negativně ovlivněn. Dopravní napojení prodejny potravin je situováno mírně nad křížením ulic Blanická a Riegrova.

Dosavadní využití území není dle posouzení situace a začlenění lokality dle územního plánu města se směrováním lokality do funkčního využití v lokalitě.

Lokalita je situována mimo centrální městskou zónu, je ale situována v jejím blízkosti.

Záměr není v rozporu s možnými prioritami trvale udržitelného rozvoje této části území města.

  - Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Přímo zájmové území, v němž má být realizována výstavba parkoviště souvisejícího s prodejnou potravin, není územím s trvalými přírodními zdroji.  Záměr  není řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

Výstavba se nenalézá v chráněném ložiskovém území ani v oblasti jiných surovinových zdrojů či přírodních bohatství.

Město Vlašim není součástí území ochrany z hlediska vodních zdrojů.

Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností

- na územní systémy ekologické stability

Realizací předmětného záměru nebude přímo ovlivněn prvek územních systémů ekologické stability.

- na zvláště chráněná území

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny.

CHKO Blaník (rozsáhlý lesní porost kolem bájné hory Blaník s harmonickou okolní krajinou) je situována jižně od města v dostatečné odstupové vzdálenosti.

Nejblíže situovaná přírodní památka Na Ostrově  (bohatá lokalita jalovce obecného),  přírodní rezervace Štěpánovský potok (potoční ekosystém s mihulí potoční) jsou situovány mimo jakýkoliv dosah předmětného záměru.

- na území přírodních parků

Zájmová lokalita je situována mimo oblast přírodního parku

- na významné krajinné prvky

Zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek, ani prvek chráněný ze zákona č. 114/1992 Sb.  V zájmovém území dotčeném stavbou nejsou registrovány chráněné stromy.

Žáden prvek nebude záměrem negativně dotčen ani ohrožen stavbou nebo provozem realizovaného záměru.

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu

Lokalita není situována v oblasti přímého střetu s historickými památkami, kulturními nebo archeologickými památkami, záměr nemůže tedy znamenat zátěž z tohoto hlediska.

Město Vlašim patří mezi nejstarší česká města. Na počátku 14.století bylo připomínáno jako městečko, od roku 1580 je městem. Kolem roku 1318 byl postaven hrad, později byl přestavěn  na kastel francouzského stylu, na počátku 17.století  byl přestavěn na renezanční zámek.  Po roce 1755 byl založen anglický park s romantickými stavbami.

Ve městě se nacházejí další historické památky – např.kostel sv. Jiljí (1522-1523), býv.synagoga  z poč.19.století, kašna se sochou rytíře Záboje, socha sv.Jana Nepomuckého, Husův dům.

Objekty jsou rovněž mimo jakýkoliv přímý dosah možných vlivů stavbou a jejím provozem.

- na území hustě zalidněná

Zájmové území je situováno v blízkosti centrální části města, jeho umístění neznamená bezprostřední zásadní vliv na hustě zalidněné území, jde o lokalitu (jak je zřejmé z přehledné situace) umístěnou v území původně využívaném pro provoz ČSAD v prostoru s občanskou vybaveností.

Cílovým návrhem je záměr, který je řešen s ohledem na zabezpečení vybavenosti komplexním prodejem zejména potravinářského zboží (doplněného drogistickým zbožím) na ucelené ploše uplatňována investorem v oblastech měst charakteru odpovídajícího městu Vlašim.  Objekt patří k obchodním prodejnám spíše menšího typu, nejde o objekt výrazně zaměřen pouze na motorizované návštěvníky, ale z velké části se předpokládá přístup pěších (vzhledem k typu prodeje), a proto je jeho umístění v uvedené lokalitě vhodné a pro obyvatelstvo znamená zásadní přínos v zabezpečení plno sortimentního zboží potravinových výrobků s doplňkovým prodejem drogerie a drobného zboží.

Pro blízkou centra města bude jako občanská vybavenost rovněž příznivou charakteristikou.

Skutečnost vlivu na obytnou zástavbu je dokladována propočtem emisí škodlivin a hlukovou zátěží vyjádřenou v hlukovém posouzení výše uvedeném.

- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Zájmová lokalita je situována na území v současnosti bez konkrétního využití.  Plocha nevykazuje starou zátěž, lokalita je bez charakteristik ovlivnění takovou zátěží.

Vzhledem k využití lokality bez zřejmých doprovodných negativních charakteristik území, stavu okolní vegetace a rostoucích bylin na navazujících plochách (severní část situována výškově níže) je možné území označit jako území bez staré zátěže.

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru následující složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny a sledovány byly:

( Vlivy na obyvatelstvo

Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou dokladována v tomto oznámení. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.

### Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v  době výstavby a v době provozu v objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny z provozu dopravních systémů, dopravou jsou emitovány zejména NOx.

### Zhodnocením (propočtem) produkovaných škodlivin a dle odpovídajících studií rozptylu a vzdálenosti k jednotlivým objektům nejblíže situovaným je možné konstatovat, že velikost zátěže bude v mezích  pod limitními (přípustnými)  hodnotami.

Posouzením hlukových emisí, které by mohly ovlivňovat nejblíže situovanou obytnou zástavbu a objekty nejblíže situované parkovišti, bylo řešeno na základě zhodnocení  hlukových emisí provozem dopravních systémů v zájmovém zemí.

V zájmovém území nezhorší nový objekt se započtením všech dopravních charakteristik neúměrně stávající hlukovou zátěž zejména ve vztahu k obytné zástavbě. Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů je možné označit jako provoz bez nadměrného ovlivnění okolních antropogenních systémů.

### Základním předpokladem pro zabezpečení eliminace uvedených vlivů je technologická kázeň provozovatele zařízení a provozu související se zásobováním.

### Významný podíl budou mít také motorizovaní zákazníci v souvislosti s dodržováním vymezených pravidel pohybu dopravních prostředků v lokalitě.

### Na základě studií obdobných situací je možné v komplexním posouzení situace v předmětném území konstatovat, že doprava osobních vozidel byla posouzena v předpokládané zátěži.

Dle výše uvedených skutečností - emise, hluk, situování záměru - za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze strany provozovatele zařízení a zákazníků není předpoklad narušení faktoru pohody. Objekt prodejny posuzované velikosti a situování faktor pohody neúměrně v lokalitě neohrozí.

Faktor pohody může být lokálně narušen při výstavbě, zejména při manipulaci se zeminami a  stavebním materiálem a při pohybu mechanismů v území v době stavby. Tato skutečnost může být výrazně eliminována organizací práce související s přípravou staveniště.

( Vlivy na ovzduší a klima

Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. Dle závěru zpracovatele tohoto oznámení nebude navrhovaný záměr znamenat nadměrnou zátěž ovzduší.

Za předpokladu řešení vytápění s topným médiem plyn, organizaci pohybu vozidel na parkovišti a přijetí uvedených opatření doplněných technologickou kázní je možné záměr považovat pro dané území za únosný.

( Vlivy na vodu

Záměr je situován mimo povrchové vodoteče a rybníky. Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu nebude ovlivněn. Vodoteč Orlina ani Blanice nebude ovlivněna.

Odvod odpadních vod splaškových a odvod dešťových vod je v zájmovém území řešen odvedením vody oddílnou kanalizační přípojkou – na stávající napojení areálu. Dešťové vody ze zpevněných ploch, které by mohly být  znečištěny, budou odvedeny do veřejné kanalizace přes odlučovač ropných látek.

schopnost odvést odpadní vody bude projektem detailně prověřena.  Problematika podmínek provozu vzhledem k ochraně podzemních vod bude řešena v souladu s požadavky na zabezpečení eliminace vlivů na území města.

V novém objektu nebudou používány takové prostředky (chemické látky), které by mohly ohrozit prostředí.

( Vlivy na hlukovou situaci

Hlučnost z technologie, zejména chladících systémů je garantována příslušným dodavatelem těchto zařízení v souladu s hygienickými požadavky. Hluk ve venkovním prostředí z provozu těchto zařízení se nepředpokládá.

Hluk z dopravních systémů pro zájmovou lokalitu byl posouzen hlukovou studií se závěrem, že požadované limity pro území budou dodrženy. Průkaznost tohoto konstatování bude ověřena provedeným měřením hlučnosti po zahájení provozu a ustálení dopravních skutečností (zátěže) v území. Zvláštní pozornost bude věnována objektu domova důchodců (části s trvalým pobytem osob).

( Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny. Předmět záměru nesouvisí s ovlivněním půdy za předpokladu, že nedojde k havarijnímu úniku.

( Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy

Uvedené vlivy nebudou realizací záměru ovlivněny nad únosnou míru. V rámci přípravy záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území. Stávající plocha je bez uceleného bylinného a stromového patra zeleně, jak je zřejmé z fotodokumentace.

Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že v území lokality vzhledem k jejímu situování (v proluce mezi objekty) se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).

V rámci stavby budou realizovány sadové úpravy, které budou řešit výsadbu vhodné zeleně. Zeleň bude mít ochranný a estetický charakter.

Realizací tohoto záměru vegetačních úprav bude situování stavby nového objektu v lokalitě po zapojení vysazených jedinců v území příznivě esteticky dořešeno.

( Vlivy na krajinu

Krajina nebude z širšího pohledu ovlivněna. V rámci města bude na ploše v současnosti trvale nevyužívané realizován obchodní objekt související s občanskou vybaveností, bez přímého vlivu na krajinné systémy s respektováním ploch souvisejících s bezprostředním okolím lokality.  Objekt lokalitu stavebně doplní.

( Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky

Proces hodnocení zdravotního rizika byl složen z  určení nebezpečnosti, hodnocení expozice a  charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat z hlediska vlivu znečištěného ovzduší, vlivu hlukové zátěže, produkce odpadů, vlivu na pracovní prostředí zaměstnanců a   vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.

### Vliv znečištěného ovzduší

V době výstavby a v době provozu v objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny z provozu dopravních prostředků stavby. Dopravou jsou emitovány zejména NOx.

Hodnoty produkce škodlivin budou dle posouzení pod úrovní přípustných hodnot  - limitů.

### Vliv hlukové zátěže

Hlukové emise mohou ovlivňovat především obytnou zástavbu nejblíže situovanou.  Zhodnocena byla imisní hluková zátěž rámcově zhodnotit, zda „přídatné hlukové emise„ vzniklé provozem dopravních systémů realizací výstavby prodejny potravin v zájmovém území mohou neúnosně zhoršit stávající situaci.

### Vliv produkce odpadů

Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich zneškodnění bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu.

Odpady zařazené mezi odpady nebezpečné (jejich produkce je minimální) budou skladovány v kontejnerech, svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma. .

### Vliv na pracovní prostředí

Dle projektovaných parametrů pracovní podmínky nákupního střediska budou splňovat požadavky české hygienické legislativy.

### Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod.

Pozitivní je nárůst pracovních míst v oblasti i přes omezené množství pracovních míst, zabezpečení uceleného zásobování obyvatel na příznivé cenové úrovni zabezpečené zejména vybudováním konkurenčního prostředí.

### Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo

###### Identifikace nebezpečnosti

Na základě rozboru toxikologických dat o jednotlivých identifikovaných škodlivinách, na základě porovnání hmotnostních toků, na základě předpokladu imisní zátěže v okolí realizace záměru byly hodnocením zdravotních rizik sledována produkce škodlivin.

Z hlediska posouzení vlivu fyzikálních  faktorů byl sledován hluk.

Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů

Oxidy dusíku

Pro NOx byly pro posouzení možnosti ovlivnění převzaty publikované údaje ze „Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě,  Část III  Anorganické škodliviny - Oxid dusičitý“. V tomto  materiálu byla akutní odezva pozorována u bronchitiků při inhalaci trvající 5 minut při koncentraci 2 820 (g.m-3 NO2, změny  plicních funkcí byly u zdravých osob pozorovány při koncentracích vyšších než l 880 (g.m-3 NO2 a u osob nemocných astmatem byly změny vyvolány koncentracemi vyššími než 900 (g.m-3 NO2. Nejcitlivější skupina z hlediska expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se náchylnost k astmatickým projevům objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v rozmezí 375 - 565 (g.m-3. Průměrná denní koncentrace IHd  nesmí překračovat l00 (g.m-3 NO2, průměrná celoroční koncentrace IHr je stanovena v hodnotě 80 (g.m-3 NO2, krátkodobá koncentrace IHk by neměla překračovat koncentraci 200 (g.m-3 NO2.

Uvedené hodnoty nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je dokladováno propočtem.

Tuhé znečišťující látky :

Tuhé znečišťující látky vyvolávají změnu  funkce a kvality řasinkového epitelu v horních dýchacích cestách, což může vyvolávat  hypersekreci bronchiálního hlenu a snížení schopnosti dýchacího systému a vytvoření podmínek  pro vznik zánětlivých změn v důsledku bakteriální nebo virové infekce. Akutní zánětlivé postižení  často přechází  do fáze chronické   - vznik chronické bronchitidy s následným postižením oběhového  systému. Vyšší výskyt těchto postižení je možné sledovat u rizikových skupin populace tj. dětská populace, staří  lidé a lidé s nemocemi dýchacího a  srdečně cévního systému. Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem jsou následující:  IHk (Kmax) - 500  (g.m-3, IHd (Kd) - 150  (g.m-3, IHr (roční průměrná koncentrace) - 60  (g.m-3 .

Uvedené hodnoty nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je dokladováno propočtem.

Oxid siřičitý

Nepříznivé zdravotní projevy zvýšené expozice SO2 jsou obdobné  jako projevy TZL. Zvýšená nemocnost dětí je zaznamenávána při  ročních koncentracích vyšších než 70  (g.m-3. Denní koncentrace vyšší než 250  (g.m-3 se podílejí na zvýšení akutních respiračních onemocnění .

Přípustné normy dle platné legislativy: IHk (Kmax) - 500  (g.m-3,  IHd (Kd) - 150  (g.m-3, IHr (průměrná roční koncentrace) - 60  (g.m-3

Uvedené hodnoty nebudou dosahovány, jak je dokladováno propočtem.

Oxid uhelnatý

Zdravotní projevy, které vyvolává  expozice oxidu uhelnatého  vyplývají z jeho zvýšené afinity k hemoglobinu a tvorbě karboxyhemoglobinu. Při vyšších koncentracích CO ve volném ovzduší je možno očekávat vyšší výskyt akutních záchvatů ischemické choroby srdeční. Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem: IHk (Kmax) - 10 000  (g.m-3,  IHd (Kd) - 5 000  (g.m-3,  IH8hod. - 3 000  (g.m-3

Uvedené hodnoty nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je dokladováno propočtem.

###### Hluk

Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.

Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994)

###### Tabulka č. 11

| Nepříznivý zdravotní projev | Typ prostředí | Projev nebyl pozorován pod hodnotou |
| --- | --- | --- |
|  | Zatížené hlukem | Parametr | měřená hodnota | Místo |
| Sluchová ztráta | ŽP | LAeq 24h | 70 dB(A) | Interiér |
|  | ŽP – plod | LAeq 8h | méně 85 dB(A) | Interiér |
| Hypertenze | ŽP + sil.doprava | LAeq 6-22h | 70 dB(A) | Exteriér |
| ICHS | ŽP + sil.doprava | LAeq 6-22h | 65 - 70 dB(A) | Exteriér |
| Nálada násled. den |  | LAeq noc | méně 60 dB(A) | Exteriér |
| Výkonnost násled. Den |  | LAeq noc | méně 60 dB(A) | Exteriér |

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro stanovení  nejvýše přípustných hodnot hluku.

Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem obchodního střediska nepřekračují maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků uvedených v předchozí části.  Hodnot uvedených ve výše uvedené tabulce, způsobující nepříznivý zdravotní projev na obyvatelstvu nebude dosaženo, jak je dokladování hlukovým posouzením.

Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu obyvatel dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění okolních antropogenních systémů.

Předpokladem je technologická kázeň provozovatele zařízení a zejména přepravce (zásobování), aby tato skutečnost odpovídala následně reálné  situaci. Tyto požadavky jsou do jisté míry zaručeny přístupem provozovatele objektu.

V době výstavby bude zatížení obyvatel jako u každé stavební činnosti větší. Toto lze omezit krátkou dobou výstavby a dodržením všech opatření k zamezení negativních vlivů doprovázejících uvedenou činnost. Při použití navrhovaných opatření antropogenní zóna nebude významně dotčena nad únosnou míru.

Narušení faktoru pohody

Dle dokladovaných skutečností (emise, hluk, situování)  za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze strany provozovatele zařízení není předpoklad narušení faktoru pohody. Faktor pohody může být lokálně narušen při výstavbě, tento vliv bude významně omezen organizací prací v území a omezen na dobu výstavby.

- Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah vlivů záměru realizovat obchodní objekt – prodejnu potravin a doplňkového zboží - vztažený k předmětnému území a populaci nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a charakteristikami, menší velikostí předmětné stavby a počtu parkovacích ploch, včetně způsobu řešení záměru v území.

- Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice

Předmětný záměr související s realizací objektu obchodního charakteru a souvisejícího parkoviště není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice.

- Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření pro dobu přípravy

- Architektonický vzhled objektu bude řešen  v souladu s požadavky regulativů územně  plánovací dokumentace na základě typového řešení objektu.

- Zpracováno bude dopravní řešení napojení areálu se zhodnocením technických parametrů  vozovek (šířkové uspořádání, kryt silnice vzhledem k předpokládanému provozu).

- Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní provoz související s ulicí Blanická a Riegrova a objekty s trvalým bydlením.

- Zpracován bude projekt výsadby zeleně se zohledněním prostorové vegetace s estetickým a hygienickým charakterem a zohledněním typu vegetace nejblíže situovaných lokalit.

- Řešeno bude situování odlučovače ropných látek pro zabezpečení eliminace případného úniku ropných látek do prostředí, projednat s vodohospodářským orgánem typ odlučovače s ohledem na garantovaný obsah ropných látek na výstupu.

- Projekt stavby bude projednán s vodohospodářským orgánem z hlediska zabezpečení vodohospodářských poměrů v území.

Opatření v období výstavby

- Dodržována bude technologická kázeň ze dodavatele stavby, organizace výstavby bude  řešena s ohledem na vodohospodářské charakteristiky území a tak, aby zejména hluk neobtěžoval okolní  obyvatelstvo, důsledným čištěním podvozků nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště a čištěním povrchu vozovky, případně realizací oddělujících bariér bude zabráněno vzniku sekundární prašnosti, vypínáním motorů nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti, bude snížena velikost plynných emisí a emisí hluku do okolí apod.

- Na výstupu odpadních vod dešťových na parkovišti bude instalován odlučovač olejů.

- Dodrženy budou předepsané požadavky na sadbu vycházející z projednání s dotčeným orgánem státní správy (druhová skladba, velikost obvodu kmínku, kořenový bal, kůly, hnojení, výměna substrátu, ochrana kmene).

Opatření pro období provozu

- Řešen je odvod odpadních vod splaškových stávající kanalizační sítí, dodržovány budou  limity   kanalizačního řádu.

- Dešťové vody z parkovišť budou předčištěny (odlučovač ropných látek).

- Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na zásobování,  osobní auta návštěvníků a pohyb chodců.

- Prováděna bude pravidelná údržba vysázené zeleně.

- Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících lokalitách, pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich eliminaci. Zvláštní pozornost bude věnována objektu domova důchodců.

- Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách, 352/1999 Sb. a chemických přípravcích ve znění platných předpisů).

- Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.

- Zpracován bude Provozní řád odlučovače ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače.

- Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při specifikaci vlivů

Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadní nedostatků nebo neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci oznámení.

Vymezený záměr byl posouzen na základě zpracované dokumentace pro  územní řízení (LL engineering spol. s r.o.08/2003) a vlastního průzkumu v území.

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)

Předmětný záměr stavby je vázán k předmětné lokalitě,  nebyl řešen variantně.

F. Doplňující údaje

1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení

Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:

Přehledná situace, měřítko 1 : 50 000

Prodejna potravin:

Situace, schéma  - dle LL Engineering, spol. s r.o., 08/2003

Dopravní výkres, schéma - dle LL Engineering, spol. s r.o., 08/2003

Prodejna potravin – Pohledy, schéma - dle LL Engineering, spol. s r.o.,

08/2003

Fotodokumentace

Hluková studie Prodejna potravin LIDL Vlašim, RNDr. Zuzana Kadlecová, 09/2003 Z

2. Další podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném oznámení.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Záměrem stavby je realizace objektu obchodního objektu se samoobslužným prodejem a parkoviště pro zabezpečení přístupu pro návštěvníky. Záměr doplní stávající občanskou vybavenost v uvedené kategorii služeb v předmětném území.

Předmětem posouzení je tedy parkoviště, související s obchodním objektem, jehož provoz zabezpečuje parkovacími plochami pro zákazníky.

Zájmové území pro realizaci stavby je situováno na pozemku u ulice Blanická, v oblasti západně od křižovatky ulic Blanická a Riegrova.  Původním využitím předmětného areálu byl provoz související s areálem ČSAD. Na okraji staveniště se nachází trafostanice. Západně  (mimo předmětné území) probíhají v současnosti demoliční práce. Místo pro realizaci stavby bude ve vlastnictví investora (smlouva o budoucí smlouvě s majitelem, vlastníkem pozemků).

Pozemek je rovinatý, v současnosti oplocený, se zpevněnou plochou, na části se nachází stávající stavební objekt.

Plocha pro realizaci záměru je bez ucelené kvalitní vzrostlé zeleně, jak je dokladováno fotodokumentací. Na části se nacházejí ovocné stromy, tyto budou v rámci stavby nutné odstranit.

Pozemek se jeví jako vhodný pro realizaci předmětného záměru ve vztahu k předpokládanému využití nového objektu, jeho situování a souladu s územně plánovací dokumentací.

Dopravně bude objekt napojen na ulici na stávající komunikační systém přes jeden vjezd, který umožňuje  obousměrné odbočení a je určen pro zákazníky a pro zásobování. Vjezd je navržen v místě  stávajícího vjezdu do areálu ČSAD. Vjezd bude sloužit i pro stávající prodejnu potravin a uzenin.

V prostoru budoucího staveniště nevedou dle zjištění inženýrské sítě, které by mohly ovlivnit stavbu, situace je zřejmá z přílohy uvedené v části F. Doplňující údaje.

V prostoru mezi prodejnou a vlečkou jižně je řešeno parkoviště pro návštěvníky prodejny.  V západní části  objektu je navrženo zásobování  prodejny přes zastřešenou venkovní manipulační plochu (západní část objektu).

Způsob a rozsah nabídky objektu je určen pro zákazníky motorizované, ale také pro zákazníky pěší. Stavba bude tvořit občanskou vybavenost, doplňující stávající zařízení vybavenosti ve městě  Vlašim.

Při návrhu stavby  byl sledován požadavek na pohodlnou dostupnost, nájezd, parkování, a to z hlediska šířky komunikací mezi stáními, počtu stání a kvality povrchu. Vstup do prodejny je navržen jako bezbariérový, poblíž vchodu jsou situována parkovací místa (6 parkovacích míst) určená pro handicapované zákazníky.

Realizována bude přízemní budova s plochou prodejny potravin se sortimentem běžné samoobsluhy s nezbytnými manipulačními a technickými prostorami a sociálním zařízením pro zaměstnance. Objekt bude sloužit k prodeji obvyklého sortimentu potravin, baleného ovoce a zeleniny, pekařských výrobků, balených masných a uzenářských výrobků, nápojů a některého drogistického zboží.

Stavba obchodního objektu a s ním související parkoviště nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje žádnou dopravu výrobního zařízení a nemá požadavky na veřejnou dopravu.

V bezprostředním sousedství areálu pro stavbu jsou situovány objekty bydlení podél ulice Blanická, domov důchodců na rohu ulice Blanická a Rieglova a objekty bydlení podél ulice Riegrova.

Nejblíže umístěné objekty občanské vybavenosti a bydlení jsou objekt domova důchodců, objekty bydlení východně a severovýchodně, nejblíže je situován objekt  potravin a uzeniny na ulici Blanická. Severně je areál pošty.

Stavba bude doplněna ucelenými plochami se zelení jejichž situování, charakter a význam pro zabezpečení estetických a hygienických hodnot bude doplňovat objekt stavby s vylepšením stávajících hodnot.

Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím, situování vůči okolnímu prostoru se jeví vzhledem k území jako vhodný.

Posuzovaná stavba bude mít  význam jako objekt sloužící pro zabezpečení zkvalitnění služeb spotřebitelům (výběr místa nákupu), vychází ze základní koncepce požadavku zabezpečit, aby zákazník v jednom prodejním objektu mohl být maximálně uspokojen, a to jak pro pěší zákazníky, tak zároveň bude zabezpečen i příjezd a parkovací plochy pro motorizované  zákazníky. Záměr bude realizován na ploše, která bude převedena do vlastnictví investora (koupě, smlouva o budoucí smlouvě).

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a řešena v souladu s dopravním systémem města.

Objekt prodejny potravin je navržen jako obchodní dům zaměřený především na prodej potravinářského zboží v co nejširším sortimentu, s doplňkovým zbožím, formou samoobslužného nákupu (diskontní způsob prodeje) s obslužnou částí.

Prodejní objekt tvoří přízemní budova s přístřeškem pro nákupní vozíky a krytou zásobovací rampou (venkovní manipulační plocha). Zásobovací rampa je umístěna v západní části objektu.

Zásobování se předpokládá nákladním automobilem s návěsem 1 x denně a dvěma vozidly středními (např. typu Avie) pro přímé dodávky pekařských výrobků a zeleniny a ovoce. Tuto skutečnost umožňuje firemní informační systém toku prodávaného zboží (systém just in time) z vlastního velkoskladu.

Uvedený informační systém umožňuje  koordinaci zásobování prodejny tak, aby nedocházelo ke křížení cest zboží v zázemí a ve venkovním manipulačním prostoru, vést evidenci, optimalizovat množství a druhové složení prodávaného zboží dle potřeby. Zároveň umožňuje  minimalizovat zázemí prodejny.

Objekt prodejny  bude sloužit jako samoobslužná prodejna potravin s doplňkovým prodejem drogistického zboží. Zásobování bude prováděno přes zásobovací rampu. Zboží bude ihned naváženo do prodejního prostoru samoobsluhy. Zásobování bude prováděno převážně přímo do prostoru prodejny. Přeprava mraženého a chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen chladící a mrazící proces, veškeré chlazené a mražené zboží bude ukládáno přímo do chlazených  regálů v prodejně.  Denní zásoba pečiva bude přechodně uložena v manipulačním prostoru  v přepravkách. Základní drogistické zboží bude ukládáno do regálů přímo v prodejně. V prodejně bude distribuované pouze balené zboží, veškerý provoz přípraven odpadá.

Objekt budovy prodejny je 25,97 m širokým halovým objektem, délky 64,80 m s orientací podélné osy  od západu k východu. Objekt je  navržen jednopodlažní. Střecha domu bude sedlová, nad vstupem a zásobovací rampou je  rovněž sedlová střecha. Objekt má navržen odvětraný nevytápěný půdní prostor.   Výška k hřebeni střechy je 8,20 m.

Vjezd na parkoviště k areálu prodejny je  řešen z komunikace Blanická v místě stávajícího vjezdu do areálu ČSAD.

Vstup do prodejny je navržen z jižní strany objektu. Zbylé prostory zázemí slouží k manipulaci se zbožím a sociální zázemí obchodní jednotky. Technologická zařízení se budou skládat z agregátů k výrobě chladu (strojovna chlazení) a ze zařizovacích předmětů – chladírenské vitríny, vana, pulty. V samoobsluze se počítá s diskontním prodejem, většina druhů při navážení do prodejny nepotřebuje žádnou úpravu. V přímé návaznosti bude obchodní jednotka zásobována z velkoskladu. Skladové hospodářství, pokladny a výkup láhví bude spojen přes síť na centrální počítač obchodní jednotky.

Dispoziční řešení umožňuje krátký a účelný pohyb zboží v prodejně. Sklady pro mražené a chlazené zboží odpovídají (teplota, vlhkost) uloženému druhu potravin (hygienické normy, předpisy).

Veškerá manipulace se zbožím bude probíhat v obalech k tomu určených a na přepravkách. Vykoupené prázdné skleněné láhve a papírové obaly budou denně odváženy do velkoskladu.

Stavebně technické řešení stavby je podrobně řešeno projektem. Založení stavby bude provedeno podle základových podmínek lokality.Výšková úprava prostoru pro realizaci stavby bude podrobně řešena v projektu stavby.

V jižní a východní části areálu je navržena zpevněná parkovací plocha – parkovací místa pro 115  osobních aut (z toho 6 stání pro handicapované zákazníky).

Parkoviště osobních automobilů (posuzovaný prvek) je napojeno sjezdem z ulice Blanická. Na parkoviště je navržen jeden vjezd a výjezd pro zákazníky a současně pro zásobování.

Stání na parkovišti je navrženo jako kolmé (2,5 x 5,0 m) s příjezdovou a  odjezdovou uličkou o šířce 7 – 10 m. Výškové poměry parkoviště vycházejí z konfigurace terénu se sklonem parkovací plochy 2,1 %.

Niveleta vozovky ve vjezdu k zásobovací rampě je navržena dle projektu ve sklonu 2 % 
(18 m), šířka komunikace k zásobovací rampě je navržena 6 m.

Obchodní jednotka je řešena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., veškeré vstupy umožňují dle projektu bezproblémový přístup a pohyb handicapovaných klientů, na parkovišti je  vyhrazeno 6 parkovacích míst.

Zviditelnění prodejny bude provedeno standardním světelným poutačem firmy a standardním nápisem nad vstupním přístřeškem do prodejny. Objekt je architektonicky řešen barvami bílá, achátově šedá a enciánově modrá.

Na plochách doprovodných bude provedeno ozelenění areálu se záměrem začlenit předmětnou stavbu do celkové koncepce území a navazující objekty.

Odvodnění zpevněných ploch a komunikací je navrženo do stávajícího areálového  kanalizační řádu – oddílný systém.

Z prostoru vlastního parkoviště budou povrchové vody předčištěny  v odlučovači ropných produktů. Odlučovač ropných látek bude dimenzován na minimální množství přívalových dešťových vod.

Splaškové vody budou odvedeny  samostatnou kanalizační přípojkou do kanalizační stoky.

Na parkovišti bude realizováno osvětlení  na ocelových stožárech. Osvětlení bude napojeno z rozvodné skříně a ovládáno soumrakovým spínačem (popř. ručně).

Příprava TUV bude zajištěna centrálně, ohřevem v kombinovaném, plynovém kotli.

Vytápění bude řešeno plynovým kotlem s atmosferickým hořákem Buderus G 234, umístěným v samostatné místnosti. Odkouření  je provedeno přes komínové těleso s vyústěním nad střechu do volného prostoru.

Objekt bude zásobován zemním plynem plynovou přípojkou NTL.

Vlastní vyhřívání  prostoru samoobsluhy budou zajišťovány pomocí vzduchotechniky.

Pohyb vozidel je předpokládán (parkovací plochy 115 stání pro zákazníky, z toho 6 stání pro

osoby se sníženou schopností pohybu).

Předpokládaná dopravní intenzita  na příjezdu a výjezdu z parkoviště je dle projektu odhadnuta následující:

Je počítáno s dopravní zátěží 2 – 3 vozidla / parkovací místo za den, což znamená při 115 parkovacích místech 230 – 345 vozidel za den, tj. 23 až 35 vozidel za hodinu. Na základě tohoto předpokladu uvádím, že míra dopravní zátěže bude dle zkušeností s obdobnými objekty a parkováním na jejich parkovištích v uvedeném rozsahu.

Návrh řešení vychází z podmínek územně plánovací dokumentace se záměrem vytvořit vhodný stavební objekt s ohledem na požadavky a situování záměru v lokalitě. Stavební řešení respektuje stávající platnou legislativu v České republice, koncepce řešení vychází z obdobných obchodních objektů. Navržena je stavba, začleněna do stávající lokality a systému města s ohledem na další aktivity v dané lokalitě.  Objekt bude svou hmotou respektovat měřítko okolní zástavby tak, aby jeho začlenění do prostoru bylo optimální a úměrné okolnímu prostoru.

Předpokládán je počet zaměstnanců ve výši 12 osob pracujících na dvousměnný provoz (6 zaměstnanců / směnu).

Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a vlastní provoz objektu a provozu souvisejícímu s parkovacími místy.

Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován.

Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzované parkoviště je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel.

H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

Městský úřad Ve Vlašimi, odbor výstavby a územního plánování, Výst. 1321/2003 z 22.9.2003

Na základě komplexního zhodnocení (ve fázi oznámení) všech dostupných údajů o stavbě, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Prodejna potravin LIDL Vlašim“ je ekologicky přijatelná a lze ji

doporučit

k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: 09/2003

Zpracovatel oznámení : ing.Jarmila Paciorková

číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Podpis zpracovatele oznámení:		            …….………………………….

F. Doplňující údaje

Přehledná situace, měřítko 1 : 50 000

Prodejna potravin:

Situace, schéma  - dle LL Engineering, spol. s r.o., 08/2003

Dopravní výkres, schéma - dle LL Engineering, spol. s r.o., 08/2003

Prodejna potravin – Pohledy, schéma - dle LL Engineering, spol. s r.o.,

08/2003

Fotodokumentace

Hluková studie Prodejna potravin LIDL Vlašim, RNDr. Zuzana Kadlecová, 09/2003 Z

### (Pouze v tištěné formě)

PŘEHLEDNÁ SITUACE

Měřítko 1 : 50 000

### (Pouze v tištěné formě)

PRODEJNA POTRAVIN – SITUACE

Schéma  - dle LL Engineering, spol. s r.o., 08/2003

### (Pouze v tištěné formě)

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Schéma - dle LL Engineering, spol. s r.o., 08/2003

### (Pouze v tištěné formě)

PRODEJNA POTRAVIN – POHLEDY

Schéma - dle LL Engineering, spol. s r.o., 08/2003

### (Pouze v tištěné formě)

FOTODOKUMENTACE

### (Pouze v tištěné formě)

HLUKOVÁ STUDIE PRODEJNA POTRAVIN LIDL VLAŠIM

RNDr. Zuzana Kadlecová, 09/2003

### (Pouze v tištěné formě)

H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

Městský úřad Ve Vlašimi, odbor výstavby a územního plánování, Výst. 1321/2003 z 22.9.2003

### (Pouze v tištěné formě)