| Praha: | 02.12.2009 | Dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 161341/2009/KUSK |  |
| Spisová značka: | SZ-161341/2009/KUSK |  |
| Vyřizuje: | Ing. Pavla Korábová l. 830 |  |
| Značka: | OŽP/Kor |  |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje :

Název:   Nespeky – splašková kanalizace

Zařazení záměru:  podle § 4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO).

Kapacita (rozsah) záměru: Splašková kanalizace je navržena jako oddílný tlakový systém – celková délka hlavních rozvodných řadů je cca 15,3 km a cca 7,8 km přidružených rozvodných řadů s celkovým počtem 521 domovních čerpacích stanic. Součástí záměru je realizace vyrovnávací nádrže umístěné vedle ČOV Poříčí nad Sázavou – vyrovnávací nádrž umožní zvýšení kapacity ČOV ze stávajících 2100 na 3500 EO. Záměr se částečně nachází na území evropsky významné lokality (EVL) CZ0213068 Dolní Sázava, evropské soustavy NATURA 2000.

Charakter záměru: Záměrem je odkanalizování splaškovou kanalizací obce Nespeky a čištění splaškových odpadních vod v ČOV Poříčí nad Sázavou.

Umístění:   kraj: Středočeský

obec: Nespeky

kat. území: Nespeky

Zahájení a ukončení: 2009 – 1. etapa, doba trvání 2-3 roky.

Oznamovatel:	Obec Nespeky, Benešovská 12, 257 22 Čerčany

IČ: 00232335

Souhrnné vypořádání připomínek :

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:  Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství,  Středočeský kraj, obec Poříčí nad Sázavou, Městský úřad Benešov – OŽP a ČIŽP OI Praha.

Veřejnost neuplatnila ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

KÚ SK, OŽP

- ochrana přírody –  jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny nemá k předloženému oznámení připomínky; u tohoto záměru se vzhledem k jeho charakteru a trase vedení kanalizace (včetně umístění dalších částí navrhované stavby systému tlakové kanalizace) nepředpokládá dotčení regionálních územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území – přírodních rezervací a přírodních památek, zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v kategorii ohrožené; vzhledem k tomu, že krajský úřad ve stanovisku č.j. 134605/2007/KUSK-OŽP/Pu ze dne 20.9.2007 nevyloučil ve smyslu ust. § 45i zákona o ochraně přírody významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, bylo v rámci oznámení záměru předloženo zpracované posouzení podle § 45i odst. 2 citovaného zákona; příslušný orgán ochrany přírody souhlasí se závěry „Hodnocení významnosti vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“ zpracovaném RNDr. Ondřejem Bílkem; závěry a doporučení tohoto hodnocení jsou v oznámení respektovány a rovněž zohledněny v rámci navrhovaných opatření k omezení negativních vlivů záměru (část D, kapitola IV.)

- ochrana ZPF –  v oznámení je uvedeno, že rozsah trvalého záboru zemědělské půdy pro záměr bude 100 m2; výměra pozemků, které bude nutné dočasně odejmout ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) bude 75 595 m2; záměrem budou dotčeny pozemky s BPEJ I. třídy ochrany zemědělské půdy;

k trvalému (případně k dočasnému) odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydá souhlas příslušný orgán ochrany ZPF; podle §11 odst. 3 písm. b) zákona se nepředepisují odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF; vzhledem k charakteru stavby a jejího významu souhlasí s realizací záměru

- ochrana lesa  -  z oznámení vyplývá, že realizací záměru nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa; stavbou budou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od lesa; k využití pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa vydá souhlas příslušný orgán státní správy lesů; vzhledem k charakteru stavby a jejího významu souhlasí s realizací záměru

- ochrana ovzduší - jako dotčený orgán dle ust. § 48 odst. 2 cit. zákona sděluje, že svoji kapacitou bude zdroj znečišťování ovzduší středním zdrojem znečišťování ovzduší dle bodu 6.9 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; provozovatel je proto povinen řídit se ust. § 11 cit. zákona, kterým se stanovují povinnosti provozovatele související s ochranou ovzduší; jedná se především o uvádění do provozu a provozování stacionárního zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních vydaných podle §17 cit. zákona; provozovatel je povinen předložit tato povolení při územním, stavebním a kolaudačním řízení a podmínky ochrany ovzduší stanovené v těchto rozhodnutích jsou podle § 17 odst. 3 cit. zákona závazné pro správní úřad, který vydává rozhodnutí o povolení stavby;  provozovatel nesmí při provozu překročit přípustnou míru obtěžování zápachem dle ust. § 1 odst. 2 vyhlášky č. 362/2006 Sb.

- odpadové hospodářství –  připomíná, že odpady je třeba vždy přednostně předávat k využití, pouze pokud není využití možné, lze je předat k odstranění; to platí i pro výkopovou zeminu a hlušinu, kde je v projektové dokumentaci jako způsob dalšího nakládání s odpadem uvedeno pouze skládkování; pro shrabky z česlí doporučuje zvážit možnost jejich využití např. v kompostárně.; proti vlastnímu záměru nemá  z hlediska nakládání  s odpady  námitky a nepožaduje další hodnocení předloženého záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., nakládání s odpady je popsáno v souladu se zákonem o odpadech a s krajským Plánem odpadového hospodářství; výše uvedenou připomínku  požaduje zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace.

Středočeský kraj – souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Obec Poříčí nad Sázavou – upozorňuje, že došlo ke změně územního rozhodnutí na základě kterého došlo ke změně trasování kanalizačního řadu; ten nově není plánován v dříve uvažované trase po k.ú. Poříčí nad Sázavou

Městský úřad Benešov – OŽP – nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

ČIŽP OI Praha

-  odpadové hospodářství – bez připomínek

-  ochrana ovzduší – bez připomínek

-  ochrana vod – bez připomínek

- ochrana přírody – požaduje s ohledem na EVL CZ0213068 Dolní Sázava zajistit, aby nedošlo k napojování jakýchkoli odpadních vod z průmyslových firem, protože by mohlo dojít ke kontaminaci recipientu a ohrožení populace velevruba tupého a hořavky duhové

-  ochrana lesa – nemá připomínky, upozorňuje, že na jakýkoliv zásah do ochranného pásma lesa je třeba mít souhlas od místně příslušného orgánu státní správy lesů

za předpokladu akceptování výše uvedených připomínek nemá námitek a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Závěr :

Záměr „Nespeky – splašková kanalizace.“ v k.ú. Nespeky  naplňuje dikci § 4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda u předmětného záměru lze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu Dolní Sázava (CZ0213068) a zda bude záměr posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že  záměr

„Nespeky – splašková kanalizace“

nebude posuzován podle citovaného zákona.

Závěr provedeného hodnocení vylučuje významný negativní vliv záměru na evropsky významnou lokalitu Dolní Sázava.

Podmínkou je, aby v  dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byly zohledněny připomínky tohoto závěru zjišťovacího řízení, respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků, zapracována veškerá navrhovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na jednotlivé složky ŽP uvedená v  části D.IV – zejména:

- negativní vlivy na dotčené okolí v důsledku stavební činnosti je třeba správně připraveným harmonogramem stavby zmírnit (zejm. hluk, prašnost, vibrace v okolí stavby)

- negativní projevy v recipientech v důsledku stavební činnosti lze vyloučit nebo max. omezit dodržováním všech bezpečnostních a eliminačních opatření při stavební činnosti (např. vyloučit v blízkosti recipientu i krátkodobé skladování zeminy aj. materiálu, vyloučit parkování stavební techniky ad.)

- provozování kanalizace a ČOV bude zajištěno oprávněným provozovatelem a to důsledně dle právoplatného  provozního a kanalizačního řádu

- bude v max. míře eliminováno riziko havárie na splaškové kanalizaci a ČOV, je nutno nepřipojovat průmyslové podniky, v jejichž technologických procesech se vyskytují průmyslové odpadní vody

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů je povinen, v souladu s ust. § 10 odst. 4 a 5 citovaného zákona zahrnout do svého rozhodnutí výše uvedené podmínky a podmínky uvedené v obdržených vyjádřeních, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

Odůvodnění :

Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nebude dále posuzován dle citovaného zákona.

Na základě provedeného hodnocení lze u předmětného záměru vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu Dolní Sázava (CZ0213068). Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě  oznámení a požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

|  | Ing. Josef Keřka, Ph.D. |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |