| Praha: | 16.07.2010 | Dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 085330/2010/KUSK |  |
| Spisová značka: | SZ_085330/2010/KUSK |  |
| Vyřizuje: | Ing. Ondřej Černý l. 691 |  |
| Značka: | OŽP/Če |  |
| ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. |

Identifikační údaje :

Název záměru: Rozšíření stávajícího parkoviště LEGO 3 – MC HOUSE

Zařazení záměru: záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II bod 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.“

Charakter záměru:

Předmětem záměru je výstavba parkovacích stání na parc. č. 3291/5, 2391/6, 3291/16, 3295/3 v k.ú Kročehlavy v bezprostřední blízkosti stávající haly LEGO 3.

Kapacita (rozsah) záměru:

Počet parkovacích stání bude 98.

Umístění:   kraj:             Středočeský

obec:            Kladno

kat. území:   Kročehlavy

Oznamovatel: SATER-PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, 280 00 Kolín IV

Investor stavby: LEGO Production s.r.o., Jutská 2779, 272 01 Kladno

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad Středočeského kraje – OŽPaZ, Středočeský kraj, KHS Středočeského kraje úz. prac. Kladno a ČIŽP OI Praha.

Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření.

KÚSK, OŽP

Z hlediska složkových zákonů nemá krajský úřad připomínky nebo není dotčeným orgánem.

Středočeský kraj

Souhlasí se záměrem za podmínky osázení stromy v počtu 1 ks na 2 parkovací místa a nepožaduje další posuzování z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

KHS Středočeského kraje, se sídlem v Praze

Nepožaduje pokračovat v posuzování z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., neboť v rámci zjišťovacího řízení byly požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví dostatečně zohledněny.

ČIŽP OI Praha

Oddělení ochrany vod

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění nemá k předloženému oznámení připomínky. Pro případ úniku ropných látek do retenční nádrže ze severní části parkoviště, musí být v provozním řádu uvedeno jak informovat (tel. spojení) správce vodního toku, kam je vodní nádrž zaústěna.

Oddělení ochrany přírody

V předloženém oznámení jsou uvedeny neexistující pozemky. Parcelní čísla uvedená na str. 9 se nenacházejí v k.ú. Kladno, nýbrž v k.ú. Kročehlavy. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, nemá k předloženému oznámení žádné připomínky.

Na str. 9 oznámení záměru je skutečně chybně označené katastrální území. Z dalších částí oznámení, především pak z kapitoly B.I.3. „Umístění záměru“ vyplývá, že záměr bude umístěn v k.ú. Kročehlavy a informace na str. 9 je zjevnou chybou.

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky, pouze upozornění ze strany ochrany přírody a ochrany vod. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších zákonů.

Závěr :

Záměr „Rozšíření stávajícího parkoviště LEGO 3 – MC HOUSE“ v k.ú. Kročehlavy naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, příl. č. 1 citovaného zákona. Podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že  záměr

„Rozšíření stávajícího parkoviště LEGO 3 – MC HOUSE“

v k.ú. Kročehlavy

nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- V  dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru zohlednit opatření a podmínky doporučené v části D.4. „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ na str. 75 – 77 předloženého oznámení.

- Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a komunikací v nejbližším okolí.

- Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

- V dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru zohlednit podmínky a doporučení uvedená v obdržených vyjádřeních a souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Odůvodnění :

Příslušný úřad  neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

|  | Ing. Josef Keřka, Ph.D. |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Rozdělovník k č.j. 085330/2010/KUSK

- Středočeský kraj, zde

- Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 01  Kladno

- Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP zde

- SATER – PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, 280 00 Kolín IV

- Ing. Jiří Blažek, CSc., LI-VI Praha, spol. s r.o., Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3