Ing. Karel Vurm, CSc.    -     KAREKO

# OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

v platném znění , v rozsahu podle přílohy č. 3 zákona

Projekt  výroby  suchých  sanačních  materiálů -

- lokalita Červené Pečky (areál bývalé cihelny)

STACHEMA KOLÍN s.r.o.

#### Červen 2010

OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

dle přílohy č.3  zákona č. 100/2001 Sb.

Záměr :		Projekt výroby suchých sanačních materiálů - lokalita

Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.

Oznamovatel : 	STACHEMA  KOLÍN s.r.o.

Zibohlavy 1

280 02  Kolín

Zpracoval :		Ing. Karel Vurm CSc,   oprávněná osoba

osvědčení o odborné způsobilosti MŽP ČR					   	č.j. 17275/4713/OEP/92, ze dne 11.2.1993

Spolupracovali:	Ing. Stanislava Jeřalová

Mgr. Michal Pondělíček

Ing. Vladimír Závodský

Ing. Petr Hofmann

Adresa		Ing.Karel Vurm – KAREKO

zpracovatele:	Ortenovo náměstí 13

170 00  Praha 7

tel./fax 220808966, 602 77 20 93

e-mail:  karel.vurm@volny.cz

O B S A H   								     strana

A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI  .....................................................................	5

B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU …………………………………………………………………	5

# B.I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

B I.1. Název záměru  a jeho zařazení do přísl. kategorie dle příl.č.1 ........	5

B I.2.  Kapacita (rozsah) záměru  ………………….........................................	6

B.I.3.  Umístění záměru …………………………………………....................	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.....……...........    	7

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních  důvodů pro  jejich výběr

resp. odmítnutí  ……………………………………………………….	  8

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru.... ..............	 9

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ……..	14

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků ………………………..	14

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí ..........................................................	14

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  ..............................……................................................	15

B.II.1.    Půda, chráněné oblasti, ochranná pásma ..........................................	15

B.II.2.    Voda  ……………...........................................................................	16

B.II.3.    Energetické a surovinové zdroje........................................................	17

B.II.4.	 Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu  ..............................….. 	18

B.III. ÚDAJE  O VÝSTUPECH  .............................................................................	21

B III.1.	Emise do ovzduší  ..........................................................................	22

B III.2. 	  Odpadní vody ..................................................................................	28

B.III.3.   Odpady  ..........................................................................................	31

B.III.4.	  Hluk, vibrace, záření  ...............................................................................	34

B.III.5.	  Rizika havarií ………………………………………………………….	38

C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ   ………………………………………………………....  40	   C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

využívání …….…………………………………………………………	40

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů ….	40

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž ……………………………..   41

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ

OVLIVNĚNY

C.II..1. Ovzduší  ............................................................................................	43

C.II.2. Voda ..................................................................................................	45

C.II.3.  Půda ..................................................................................................	47

C.II.4.  Geologické a hydrogeologické  poměry území……...............................	48

C.II.5.  Fauna a flóra ...................................................................................	49

C.II.6.  Krajina, krajinný ráz….................................................................................50

D.   ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI

A VÝZNAMNOSTI …………………………………………………………….	52

D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo............................................................................	52

D.I.2   Vlivy na ovzduší a klima ………………………....................................	56

D.I.3.  Vliv na hlukovou situaci, vibrace, záření  ……………………………	59

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody …........................……...........	62

D.I.5. Vlivy na půdu  …………………………...........................................	62

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  ……………………….	63

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy ..................…................................	64

D.I.8. Vlivy na krajinu  …..……........………………………….................	65

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky …………………........	65

D.II.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci ..............................	66

D.III. Údaje o možných významných vlivech přesahujících státní hranice .............	68

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě  kompenzaci

nepříznivých vlivů    …….................................................……………….	68

D.V.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly

při specifikaci vlivů ………...…………………………………………	69

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU …………………………	71

F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE….........................…………………………………..  	71

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU    ……………………………………………………………..	 72

H.  PŘÍLOHY

Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma :	STACHEMA  KOLÍN s.r.o.

2. IČO :  			46353747

3. Sídlo :  			Zibohlavy 1, 280 02  Kolín

4. Oprávněný zástupce oznamovatele :

Martin Váša,  tel. 724076554

Č Á S T  B.   ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1.    Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název záměru : Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky,

STACHEMA KOLÍN s.r.o.

Zařazení záměru :

Záměr spadá podle přílohy  č. 1 zákona 100/2001 Sb. v platném znění  do kategorie II bod

6.2. Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 tun/rok. Záměr s kapacitou výroby  suchých sanačních materiálů 23 000 tun/rok nedosahuje limitní hodnoty citovaného  bodu 6.2. kategorie II, jedná se tedy o podlimitní záměr.

Při konzultaci s KÚ Středočeského kraje však bylo doporučeno zpracovat oznámení EIA dle přílohy č.3 zákona č.100/2001Sb., neboť vzhledem k tomu, že se kapacita záměru činí 92 % limitní hodnoty, není pravděpodobné, že by posuzování vlivu záměru skončilo oznámením podle přílohy č.3A zákona.

Záměr tak podléhá zjišťovacímu řízení na základě § 4 odst..1. písm.b) zák. č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění .

Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje.

B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru

Charakter výrobků: - suché sanační materiály jsou suché maltové směsi na cementové bázi balené do papírových pytlů s vložkou, uloženy na paletě a opatřeny krycí folií. Předpokládá se výroba cca 50 různých výrobků stejného, výše popsaného charakteru.

Plánovaná kapacita výrobního zařízení suchých sanačních materiálů je max. 23 tis. t/rok.

Kapacitní údaje stavby

Zastavěná plocha celkem			 	3097,27 m2

Celková plocha zpevněných ploch 		 	8817 m2, z toho

- komunikace (asfalt) 			 	3626 m2

- parkoviště (zámková dlažba) 	 	861 m2

- manipulační plochy (zámková dlažba) 	4330 m2

Předpokládaná plocha pro ozelenění 5029 m2

FPD, směnnost, počet pracovníků

Výroba se plánuje v jedné směně v pracovních dnech Po – Pá, počet uvažovaných pracovních dnů v roce je 250. Samostatnou výrobu bude zajišťovat cca 10 pracovníků výroby, ostatní personál je stanoven na 5 lidí.

# B.I.3.  Umístění záměru

Nový závod na výrobu suchých sanačních materiálů (suchých maltových směsí) je situován do areálu bývalé cihelny, který se  nachází v Červených Pečkách, v části na konci obce směrem na Kolín a to těsně podél silnice III. třídy č.12550  Kolín – Červené Pečky.

Umístění nového závodu na výrobu suchých maltových směsí  a situace stavby „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ je v příloze č.3 a 4 tohoto oznámení EIA. Fotografie současného stavu lokality jsou v příloze č.13 a v příloze č.14.

Kraj : 		Středočeský

Obec :		Červené Pečky

kat.území :	Červené Pečky (kód k.ú. 620 947)

pozemky :	p.č. 197/1, 1000/1. 100/7 a 1019/17

V části H Přílohy tohoto oznámení EIA  je v příloze č.1 zařazeno Sdělení příslušného stavebního úřadu – Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad  z hlediska vztahu posuzovaného záměru k územně plánovací  dokumentaci.

Ve sdělení je uvedeno, že posuzovaný záměr „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ lokalita Červené Pečky je v zastavěné části obce a území záměru je určeno v územním plánu obce jako území pro výrobní sféru (doporučené využití výroba a sklady). Posuzovaný záměr je tak v souladu se schváleným územním plánem obce Červené Pečky.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Posuzovaným záměrem je výstavba nového výrobního závodu pro výrobu suchých sanačních materiálů (suchých míchaných maltových směsí) běžného druhu a jejich plnění do ventilových pytlů.

Záměr je situován do průmyslového areálu bývalé cihelny (tzv. „brownfield“), který má plochu necelých 6 ha.a STACHEMA KOLÍN s.r.o. je jeho vlastníkem. Původní komplex staveb bývalé cihelny byl demolován a  byl ponechán pouze jeden halový objekt.

V rámci využití daného areálu byla na jedné jeho polovině postavena fotovoltaická elektrárna, neboť tato část vzhledem ke stavu podloží není vhodná pro rozsáhlejší výstavbu. Na druhé polovině areálu je navrhována posuzovaná výrobna suchých sanačních materiálů. Při její výstavbě se využije ponechaný halový objekt, který bude rekonstruován a bude provedena dostavba dalších nových objektů (viz příloha č.4).

Navrhovanou výrobnu suchých sanačních materiálů (suchých maltových směsí) tvoří míchací centrum, sila surovin, sklad výrobků a manipulační a zpevněné plochy. Bude zde instalována moderní technologie výroby suchých míchaných maltových směsí s plně automatickým procesem dávkování a navažování jednotlivých komponent vyráběné směsi podle předem naprogramovaných receptur bez bezprostředního zásahu lidského faktoru do samotné výroby. S ruční obsluhou se počítá při plnění pytlovaných přísad do provozních zásobníků, při balení hotového produktu do ventilových pytlů (nasazování pytlů do baličky) a při jejich ukládání na palety.

Bude využívána silniční doprava, využití stávající vlečky a přilehlé železnice se neplánuje. Vlečka v současné době není funkční.

Předpokládaný počet vozidel, které budou potřeba pro logistické operace je cca 4-5 vozidel velké tonáže (cisterny, kamiony) za den a 9-10 středotonážních vozidel do 10 t užitečné nosnosti za den.

Nároky na přírodní zdroje – nový závod na výrobu suchých maltových směsí je situován do areálu bývalé cihelny – tzv. brownfield.

Nároky na energie - celková  roční spotřeba elektrické energie je odhadována na cca 600 MWh/rok a zemního plynu na cca 14 000 Nm3/rok.

Nároky na vodu – jsou minimální cca 425 m3/rok, ve vlastní výrobě se technologická voda nepoužívá a   potřeba vody bude jen pro sociální účely zaměstnanců, dále   pro různá čištění, úklid apod.

Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru s jinými záměry

V posuzovaném území nejsou uvažovány jiné záměry, které by mohly spolu s navrhovanou výstavbou závodu na výrobu suchých sanačních směsí způsobit nežádoucí kumulaci nepříznivých vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp.

odmítnutí

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Firma STACHEMA Kolín s.r.o. je významným tuzemským výrobcem a dodavatelem kompletního sortimentu přísad do betonů a malt. Základní suroviny pro výrobní program z oblasti stavební chemie si firma zajišťuje částečně dovozem ze SRN, Rakouska a Itálie a z větší části z tuzemska.

Suché maltové směsi jsou zajímavým obchodním produktem a  STACHEMA Kolín s.r.o. proto hodlá o ně rozšířit své výrobkové portfolio.

Důvod pro výběr dané lokality

Jedná se již o dříve zakoupený pozemek společností STACHEMA KOLÍN,  spol. s r.o., jde o průmyslový areál bývalé cihelny (tzv. „brownfield“) o celkové výměře necelých 6 ha. V rámci využití daného areálu byla na jedné jeho polovině postavena fotovoltaická elektrárna, neboť tato část vzhledem ke stavu podloží není vhodná pro rozsáhlejší výstavbu. Na druhé polovině areálu je navrhována posuzovaná výrobna suchých sanačních materiálů (suchých maltových směsí).

Dalším důvodem je pak blízkost stávajícího výrobního závodu společnosti STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. a administrativního centra v obci Zibohlavy cca 5 km od zamýšlené lokality.

Záměr má i významný ekologický aspekt – neboť dojde k využití a rekultivaci starého průmyslového areálu bývalé cihelny (tzv. „brownfield“) a odpadne výstavba závodu na zemědělské půdě nebo jiných plochách.

Vhodná je rovněž blízkost obce Červené Pečky s potenciálem pracovních míst pro tento nový výrobní závod.

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

V předcházející kapitole jsou uvedeny důvody pro výběr lokality umístění výrobny suchých maltových směsí společnosti STACHEMA KOLÍN,  spol. s r.o. Lokalita záměru je dána.

Co se týká případných kapacitních variant, tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta s projektovanou kapacitou výroby 23 000 t/rok vychází z požadavku investora na základě očekávaných možností odbytu výrobků .

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky, STACHEMA KOLÍN s.r.o.“.

Popis aktivní varianty, t.j. popis záměru včetně požadovaných vstupů (nároky na vodu, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA.

Vlivy posuzované aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části oznámení EIA – část D I.

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti).

Obecně varianta bez činnosti v oznámeních a dokumentacích EIA neuvažuje s realizací navrhovaného záměru, obvykle předpokládá zachování současného stavu a vychází ze současné ekologické zátěže příslušného dotčeného území.

V souladu s § 5 odst.2 zák.č.100/2001 Sb. je v tomto oznámení EIA referenční nulová varianta (současný stav složek ŽP v zájmovém území)  vztažena k časové úrovni 1. poloviny  roku 2010.

Nulová varianta (tedy současný stav území) je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v tomto oznámení EIA v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D  při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

Záměr je situován do průmyslového areálu bývalé cihelny (tzv. „brownfield“), který má plochu necelých 6 ha. V rámci využití daného areálu byla na jedné jeho polovině postavena fotovoltaická elektrárna, neboť tato část vzhledem ke stavu podloží není vhodná pro rozsáhlejší výstavbu.

Na druhé polovině areálu je navrhována posuzovaná výrobna suchých sanačních materiálů (suchých maltových směsí). Původní komplex staveb cihelny byl již zdemolován, pro potřeby dalšího využití byl ponechán pouze jeden halový objekt. Pro potřeby nového výrobního závodu bude provedena rekonstrukce ponechaného objektu a dostavba dalších nových objektů. .

Navrhovanou výrobnu suchých sanačních materiálů (suchých maltových směsí) tvoří míchací centrum, sila surovin, sklad výrobků a manipulační a zpevněné plochy.

Míchací centrum je navrženo pro výrobu suchých míchaných směsí běžného druhu a jejich plnění do ventilových pytlů. Bude v něm instalován plně automatický proces dávkování a navažování podle předem naprogramovaných receptur bez bezprostředního zásahu lidského faktoru do samotné výroby. S ruční obsluhou se počítá při plnění pytlovaných přísad do provozních zásobníků, při balení hotového produktu do ventilových pytlů (nasazování pytlů do baličky) a při jejich ukládání na palety. Míchárna je navržena na bázi nejnovějších technologií určených pro skladování, dávkování, vážení, míchání a balení suchých stavebních materiálů. Díky uzavřenosti systému je zaručena naprosto minimální prašnost v procesu výroby a tím i ochrana pracovníků před těmito nežádoucími vlivy.

Skladovanými látkami budou: sušený písek, mikromletý vápenec, cement, mikrosilika, anhydrit, suché redispergovatelné polymerní prášky, aj.. Charakter výrobků – suchá maltová směs na cementové bázi.

B.I.6.1. Stavební a technické řešení záměru

Stavební řešení

Vlastní stavba se člení na následující dílčí celky:

1) Rekonstrukce stávající haly, kde budou provedeny povrchové úpravy obvodových zdí, ve kterých nově vznikne několik okenních otvorů, dveřních otvorů a vrat, vyměněno opláštění střechy a provedena oprava podlahy přeložením zámkovou dlažbou. Tato hala bude využívána jako nevytápěný sklad pro pytlované výrobky.

2) Výstavba výrobní haly. Půdorysný rozměr haly bude 20x60metrů, ve většině haly bude světlá výška 4,8 m (plocha 50x20m). Tato část bude sloužit jako sklad pro suroviny. Na zbytku, ve kterém bude výrobní zařízení, se plánuje výška 10 metrů. Tato část bude odhlučněna od okolí i vnitřku nižší části haly protihlukovou stěnou.

3) Stavba budovy sloužící jako zázemí pro dělníky (přízemní bungalov s půdorysnými rozměry 13m x 8,45 m). Součástí zázemí budou šatny, sociální zařízení a denní místnost s kuchyňkou a administrativní budovy pro expedici, laboratoř a kanceláře přidruženého personálu (dvoupatrový dům o půdorysných rozměrech 11,85 m x 14,85 m). Alternativně bude na pozemku nainstalována váha automobilů.

4) Umístění výrobního a technického zařízení. Do nově postavené haly se umístí míchací a balící zařízení pro výrobu suchých maltových směsí (míchačka, váhy, plnička, paletovačka, balička, popisovačka,…), které bude přes šnekové dopravníky napojeno na 10 ocelových sil umístěných vně budovy. Tato sila budou umístěna u jihozápadního rohu haly. Vytvoření zpevněných ploch pro příjezd, parkování a nakládku automobilů a pro venkovní skladování výrobků. Nové cesty budou maximálně kopírovat již přítomné zpevněné plochy.

Suroviny pro výrobu: sušený písek, mikromletý vápenec, cement, mikrosilika, anhydrit, suché redispergovatelné polymerní prášky aj.

Charakter výrobků: suchá maltová směs na cementové bázi balená do papírových pytlů s vložkou, uloženy na paletě a opatřeny krycí folií. Předpokládáno cca 50 různých výrobků stejného, výše popsaného charakteru.

Plánovaná kapacita výrobního zařízení je max. 23 tis. t/rok.

Základní informace o výrobě, popis technologie výroby suchých maltových směsí a vybrané technické údaje :

Výrobní zařízení je navrženo pro výrobu suchých míchaných směsí běžného druhu a jejich plnění do ventilových pytlů. Bude v něm plně automatický proces dávkování a navažování podle předem naprogramovaných receptur bez bezprostředního zásahu lidského faktoru do samotné výroby. S ruční obsluhou se počítá při plnění pytlovaných přísad do provozních zásobníků, při balení hotového produktu do ventilových pytlů (nasazování pytlů do baličky) a při jejich ukládání na palety. Dispozičně je míchárna řešena jako přízemní, s 10 sily umístěnými na vlastní podstavné konstrukci vně výrobní haly.

Sila - 9x silo 60 m3 a 1x silo 80m3 . Určení sil - 2x silo na cement, 1x silo na vápenec, 1x silo na mikrosilika (80m3), 4 x silo na písek a  2 sila jsou rezerva

Tok surovin a přísad ze zásobníků až do spojení ve finální směs probíhá postupným vertikálním způsobem při využití stoupajících dávkovacích šneků. Tím je dosahována maximální produktivita a čistota systému. Míchárna je navržena na bázi nejnovějších technologií určených pro skladování, dávkování, vážení, míchání a balení suchých stavebních materiálů. Díky uzavřenosti systému je zaručena naprosto minimální prašnost v procesu výroby a tím i ochrana pracovníků před těmito nežádoucími vlivy.

Míchací centrum pracuje v automatickém režimu. S obsluhou se počítá pouze v procesu balení a paletování produktu, plnění pytlovaných přísad do provozních zásobníků, eventuálně ručního přidávání malého množství přísad do míchače nebo váhy přísad. Kompletní automatizace balení a paletování je možná při využití položek alternativní výbavy.

Uvažuje se s plněním základních surovin - plniv, pojiv do sil v suchém a vytříděném stavu

prostřednictvím plnícího potrubí přímo z autocisteren. Každé silo je vybaveno sondou maximální hladiny pro hlášení dosažení maximální hladiny suroviny v sile. Ochrana sil proti přeplnění je řešena ve vazbě na sondy maxima přes pneumatický uzavírací ventil plnícího potrubí, který je automaticky uzavírán při dosažení maximální hladiny materiálu v sile. Dále je každé silo vybaveno sondou kontinuálního měření hladiny materiálu pro průběžné sledování množství suroviny v sile.

Odprášení sila probíhá přes přetlakové filtry s automatickým čištěním filtračních ploch pomocí tlakového vzduchu. Pro usnadnění vyprazdňování je každé silo vybaveno systémem pneumatického čeření.

Ochranu sila proti tlakovému nárůstu, resp. poklesu v sile tvoří přetlakový a podtlakový ventil. Každé silo je vybaveno na výpadu ručně ovládaným šoupátkovým uzávěrem.

Dávkování surovin probíhá prostřednictvím trubkových šnekových dopravníků do tenzometrické váhy postupným součtovým způsobem. Za účelem zvýšení přesnosti je rychlost dávkování řízena frekvenčním měničem.

Dávkování chemických přísad rovněž probíhá prostřednictvím trubkových šnekových dopravníků do tenzometrické váhy přísad ze zásobníků přísad. Za účelem zvýšení přesnosti je rychlost dávkování řízena frekvenčním měničem. Přísady jsou do zásobníků plněny ručním způsobem z papírových pytlů pomocí opěrné mříže a trhacího hřebene v každém zásobníku. Každý zásobník je vybaven systémem podtlakového odprášení. Pro usnadnění vyprazdňování je každý zásobník vybaven vibrátorem.

Doprava přísad balených v papírových pytlích na paletách na obslužnou plošinu u zásobníků probíhá pomocí zdvihací technologické plošiny.

Navažování surovin probíhá hmotnostním způsobem v konické váze surovin, umístěné na

tenzometrech. Po navážení základní směsi je materiál z váhy vyprázdněn přes pneumatické uzavírací klapky a skluz do míchače. Váha je vybavena odprašovacím filtrem a vibrátorem.

Navažování chemických přísad probíhá rovněž hmotnostním způsobem v nerezové konické váze přísad umístěné na tenzometrech. Po navážení jsou suroviny z váhy vyprázdněny přes pneumatickou uzavírací klapku a skluz do míchače. Váha je vybavena odprašovacím filtrem a vibrátorem.

Za účelem ručního přidávání jsou v sestavě projektovány celkem 3 násypky pro ruční přidávání menšího množství dalších přísad. První násypka je umístěna přímo na míchači pro možnost vsypání přísady přímo do míchače. Druhá násypka je umístěna nad váhou přísad s možností přidání přísad a jejich kontrolního převážení v této váze. Třetí násypka je umístěna na plošině přísad za účelem přidávání lehčených přísad přímo do míchače. Ve všech případech násypek po vyprázdnění obsluha potvrdí stiskem tlačítka naplnění požadovaného množství přísady.

Proces dávkování, navažování a míchání všech komponent je ovládán a řízen prostřednictvím počítače a programovatelného automatu. Řídící počítač je umístěn ve velínu. Systém řízení obsahuje kompletní vizualizaci na PC, archivaci dat, chybová hlášení, možnost ručního provozu, nastavení servisního modu apod.

Míchání probíhá v cyklickém intenzivním míchači s bočními viřiči, zajišťující maximální rozmíchání všech komponent v krátkém čase. Míchač pracuje na nuceném principu míchání. Po zamíchání následuje proces vyprázdnění hotového produktu přes celkovou klapku do zásobníku pod míchačem, který se současně nachází nad baličkou. Zásobník je vybaven bočním výpadem se skluzem vyvedeným k plnícímu místu Big-bagů. Big-bag je plněn objemově bez jejich vážení.

Balení probíhá v dvouhubicové baličce mechanickým způsobem za využití navažovací elektroniky.V prvním stupni dodávky se počítá s obsluhou zajišťující ruční nasazování pytlů. Sestava míchacího centra je navržena pro možnost dovybavení balení automatickým nasazováním pytlů. Naplněné pytle jsou následně automaticky shazovány na pásový dopravník a dopraveny přes tiskárnu pytlů na válečkovou trať k místu paletizace. V prvním stupni dodávky se počítá s ruční paletizací. Sestava míchacího centra je navržena pro možnost dovybavení linky automatickou paletizací.

Naložená paleta je obsluhou zabalena prostřednictvím samosmršťovací fólie na ovinovacím stroji.

Celý výrobní cyklus se opakuje bezprostředně za sebou a stavy jednotlivých uzlů jsou hlídány systémem řízení.

B.I.6.2. Období výstavby , inženýrské sítě, zasakovací rýha, další

související činnosti

* Období výstavby

Celý areál je pokryt zavážkou z bývalé cihelny. Prakticky se zde nenachází ornice. Výjimkou jsou parcely č. 1019/17, 1000/7, které jsou v katastru nemovitostí zavedeny jako zahrada a orná půda a u nichž se v rámci výstavby  předpokládá skrývka humózní vrstvy. V současné době je u parcel č. 1019/17, 1000/7 prováděno vyjmutí ze ZPF.

Rozsah výkopů lze v této fázi odhadovat na cca 2000 m3, výkopová zemina bude využita k terénním úpravám v areálu.

V rámci výstavby dojde k pokácení několika mladých náletových a výmladkovitých dřevin na ploše cca 30 m2 (viz příloha 14 biologický průzkum).

* Inženýrské sítě

V rámci výstavby dojde k vybudování některých inženýrských sítí a dochází k některým zásahům do stávajících inženýrských sítí.

Pitná a užitková voda - ve stávajícím areálu bývalé cihelny není rozvod pitné a užitkové vody. V předstihu byla vybudována přípojka pitné vody, ta je v současné době dovedena pouze na hranici pozemku. Z důvodu posunu vjezdu do areálu bude zřejmě potřeba provést posun této stávající přípojky vody. Vnitroareálové rozvody vody provedeny nejsou, budou vybudovány v rámci výstavby a napojeny na přípojku pitné vody.

Splašková kanalizace - jednotlivých objektů bude svedena do záchytných jímek, odtud bude následně vyvážena.

Dešťová kanalizace bude vedena do retenční nádrže s přečerpáváním do zasakovací rýhy na pozemku investora a následným zasakováním.

V návaznosti na výsledky výpočtů vsaku a výpočtů potřebné retence podle množství zachycených srážek dešťových vod se střech a zpevněných ploch, byla pro zasakování dešťových vod navržena u severní hranice areálu zasakovací rýha o rozměrech 80 x 2 x 1,5 metru.

Plyn - v předstihu byla vybudována plynovodní  přípojka, která  je dovedena na pozemek investora. Z důvodu posunu vjezdu do areálu bude zřejmě potřeba provést posun této plynovodní přípojky.

Elektrická energie - plánovaný vjezd se nachází nad podzemním vedením NN distribuce ČEZ. V souvislosti s tímto bude nutné provést uložení tohoto vedení do příslušných chrániček.

V rámci připojení areálu k el. energii dojde k pracím v ochranných pásmech distribuce ČEZ - nová elektro přípojka bude napojena na stávající distribuční trafostanici (na základě projektu) nebo dle případného rozhodnutí ČEZ dojde k vybudování připojení z VN s vlastní trafostanicí.

Ochranné pásmo ČD - objízdná komunikace a parkoviště u administrativní budovy může zasahovat do ochranného pásma dráhy (vnější pásmo 60 m). V ochranném pásmu dráhu nejsou plánovány žádné stavby budov, technologií, sil apod.

B.I.7. Předpokládané termíny výstavby

Zahájení  : 		  	II.čtvrtletí  2011

##### Ukončení :			IV. čtvrtletí   2011

Předpokládaná doba výstavby – 7 – 8 měsíců

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Bezprostřední přímé vlivy výstavby a provozu výrobny suchých maltových směsí  budou působit jen v jejím nejbližším okolí.

Doprava vyvolaná záměrem může ovlivňovat obytnou zástavbu podél dopravních tras. Jedná se o obce Polepy a Červené Pečky.

Pro účely zpracování tohoto oznámení EIA jsou proto dále označovány jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  obec Červené Pečky, Polepy a Nebovidy.

Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Krajský úřad Středočeského kraje.

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních

úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Navazujícími rozhodnutími podle § 10 odst.4 zák. 100/2001 Sb. v platném znění budou:

- územní rozhodnutí, bude je vydávat stavební úřad  města Kolín

- povolení vodoprávního úřadu MěÚ Kolín ke stavbě zasakovacích rýhy a k jinému nakládání s povrchovými vodami.

Jiná navazující rozhodnutí dle zvláštních správních předpisů se nepředpokládají

Pozn. Zpracovatel oznámení EIA pokládá za navazující ta rozhodnutí, která bezprostředně  navazují na proces EIA.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Nový závod na výrobu suchých maltových směsí je situován do areálu bývalé cihelny, který se  nachází v Červených Pečkách, na pozemky p.č. 197/1, 1000/1. 1000/7 a 1019/17  v k.ú. Červené Pečky.

V následující tabulce 1 je informace o pozemcích  dotčených výstavbou a vyhodnocení dopadů záměru na ZPF.

Tabulka č.1 - Vyhodnocení  důsledku navrhovaného řešení na ZPF:

| parcela dle KN (PK) | výměra m2 | druh pozemku | ochrana ZPF |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kód BPEJ | výměra m2 | třída ochrany |
| 197/1 | 3819 | Zastavěná plocha a nádvoří | ----------- | ------------- | --------- |
| 1000/1 | 36540 | Ostatní plocha. | ------------- | ---------------- | ----------- |
| 1000/7 | 943 | zahrada | 2.01.00 | 943 | I |
| 1019/17 | 1859 | orná půda | 2.01.00 | 1859 | I |
| celkem |  | - | - | 2802 | - |

Posuzovaným záměrem budou tedy dotčeny pozemky vedené jako součást ZPF. V předstihu bude nutno  u dotčeného orgánu ochrany ZPF  podat žádost o vynětí potřebné plochy ze ZPF.

V období výstavby bude na ploše  pozemků  p.č. 1000/7 a 1019/17 dotčených výstavbou provedena skrývka humozní vrstvy a ornice  o celkovém objemu cca  560 m3 (0,20 m x   2802 m2). Sejmuta vrstva  bude uložena na mezideponii v areálu investora a bude zpětně použita  na ohumusování plánovaných zelených ploch v areálu.

* Chráněná území, ochranná pásma

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění se v případě navrhované výrobny suchých maltových směsí jedná o stavbu, která nezasahuje do  chráněných území.

Nevyskytují se zde ani ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.).

B.II.2. Voda

* Období výstavby

V období výstavby bude  potřeba pitné vody pro sociální účely  pracovníků podílejících se na výstavbě,  pro  technologii a další účely (do betonových a maltových směsí, úklid a čištění, zalévání nových zelených  ploch) .

Množství odebrané vody pro sociální bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště.

Předpokládaná spotřeba vody pro sociální účely během výstavby:

-administrativa			60 l / os. a den

-stavební pracovníci			120 l / os. a den

Předpokládá se, že počet všech pracovníků nepřevýší 50, stavebních bude max. 45, průměrný počet stavebních pracovníků v období výstavby bude 20.

Počet administrativních pracovníků v období výstavby bude nejvýše 5.

Předpokládaná spotřeba vody pro sociální účely během výstavby  je uvedena v tabulce č.2

# Tabulka č. 2 - spotřeba vody pro sociální účely  během výstavby

| Max. počet pracovníků výstavby | 50 |
| --- | --- |
| Max.denní spotřeba vody (m3) | 5,7 |
| Průměrný počet pracovníků výstavby | 25 |
| Průměrná denní spotřeba vody (m3) | 2,7 |
| Doba výstavby (měsíce) | 9 |
| Celková spotřeba vody v období výstavby (m3) | 540 |

###### Denní max. spotřeba vody pro sociální účely  pracovníků  bude max. 5,7 m3/den a spotřebu vody  pro sociální účely během výstavby lze očekávat na úrovni na cca 540 m3 .

Potřeba vody pro technologii v průběhu výstavby (do betonových a maltových směsí, úklid a čištění, zalévání nových zelených ploch) bude upřesněna v projektu pro stavební povolení, dle odhadu by neměla převýšit 2 m3 /den a cca 150 m3  za celé období výstavby.

Denní max. spotřeba vody během výstavby by neměla převýšit hodnotu  7,7 m3/den a celkovou spotřebu vody  během výstavby lze očekávat na úrovni na cca 700 m3 . Z hlediska množství se bude jednat o nevýznamný odběr

Jako zdroj vody lze použít stávající vodovodní přípojku po patřičné úpravě provizorním rozvodem. Zabezpečení se předpokládá na straně zhotovitele stavby.

* Období provozu

V novém výrobním závodě bude potřeba pitné vody pro sociální účely zaměstnanců, dále   pro různá čištění, úklid apod.

Ve vlastní výrobě se technologická voda nepoužívá,  jedná se o výrobu suchých maltových směsí.

Zdrojem pitné vody pro navrhovaný závod na výrobu suchých maltových směsí bude již vybudovaná vodovodní přípojka přivádějící pitnou vodu z vodovodní sítě obce Červené Pečky na pozemek nového výrobního závodu.

a) potřeba pitné vody pro sociální účely - předpokládaný počet zaměstnanců je 15 z toho činí administrativní pracovníci 5 osob, pracovníci výroby 10 osob.

Předpokládané množství vody na zaměstnance

-administrativa			60 l / os. směnu

-pracovník výroby (špinavý provoz)	120 l / os. směnu

Administrativa: 5 pracovníků x 60 l = 300 l

Pracovníci výroby: 10 pracovníků  x 120 l = 1  200 l / den =1,2 m3/den

Celkem za den: 300 l + 1200 l = 1500 l x 250 pracovních dní = 375 000 l / rok =

375 m3/ rok

b) potřeba vody pro čištění a úklid -  množství cca 200 l /směnu x 250 pracovních dní 50 000 l / rok = 50 m3/rok

c) zalévání zeleně – bude řešeno převážně dešťovou vodou, která bude shromažďována v retenční nádrž dešťové vody.

Celková potřeba vody 	1,5 + 0,2 = 1,7 m3/den

375 + 50 = 425 m3/ rok

B.II.3. Energetické a surovinové zdroje

B.II.3.1. Elektrická energie, zemní plyn

Elektrická energie - bude využívána pro technologii výroby,  osvětlení, klimatizaci a další spotřebiče.

Předpokládaný celkový instalovaný příkon 		 Pi = 300 kW.

Celková  roční spotřeba elektrické energie je odhadována nejvýše na 600 MWh/rok.

Zemní plyn - bude využíván pro vytápění prostor nové výrobní haly, administrativní budovy a budovy zázemí výroby.

Administrativní budova		vytápění teplovodní kotlem o výkonu 32 kW

max. hodinová spotřeba plynu 3,9 m3/ hod.

předpokládaná roční spotřeba plynu 4210 m3/rok

Budova šaten a zázemí		vytápění teplovodním kotlem o výkonu 16 kW

max. hodinová spotřeba plynu 1,9 m3/ hod.

předpokládaná roční spotřeba plynu 2050 m3/rok

Nová výrobní hala	vytápění pomocí 4 ks podstropních plynových jednotek o výkonu á 15 kW

max. hodinová spotřeba plynu 7,2 m3/ hod.

předpokládaná roční spotřeba plynu 7780 m3/rok

Maximální hodinová spotřeba ZP celkem 		13 m3/hod.

Maximální roční spotřeba ZP celkem 		14040 m3/rok

B.II.3.2. Suroviny

Dále uvádíme předpokládanou průměrnou denní spotřebu a roční spotřebu jednotlivých surovin na výrobu suchých maltových směsí

Cement				30,281 t/den		7570 t/rok

Cement hlinitanový			1,172 t/den		293 t/rok

Mikrosilika				0,668 t/den		167 t/rok

Mletý vápenec				4,200 t/den		1050 t/rok

Odpěňovač				0,013 t/den		3,25 t/rok

Modifikovaná methylcelulosa		0,223 t/den		55,75 t/rok

Redisper. polymerní prášek		2,000 t/den		500 t/rok

Plastifikátor				0,328 t/den		82 t/rok

Retardér				0,016 t/den		4 t/rok

Akcelerátor				0,013 t/den		3,25 t/rok

Protismršťovací přísada		0,066 t/den		16,5 t/rok

PP vlákna				0,026 t/den		6,5 t/rok

Alfa sádra				0,656 t/den		164 t/rok

Písek					47,831 t/den		11 958 t/rok

Jedná se o průměrnou spotřebu jednotlivých surovin používaných v rámci výrobního procesu na základě průměru směrných receptur.

* Období výstavby

V období výstavby se předpokládá použití běžných stavebních materiálů – beton, zdivo, malty, střešní krytina apod., jejich přehled spolu s nároky na dopravu je uveden v následující  kapitole B.II.4.2.

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1.  Dopravní napojení, parkování

Výrobna suchých maltových směsí je navržena do areálu bývalé cihelny, který leží těsně  u silnice III. třídy Kolín – Červené Pečky, na tuto silnici bude výrobna napojena vjezdem.

Základní trasa plánovaného příjezdu a odjezdu nákladních automobilů do navrhované výrobny suchých maltových směsí je z města Kolín silnicí III. třídy č.12 550 přes obec Polepy. Toto cestou je předpokládán provoz všech TNA (cisterny, kamiony) a pojede po ní zhruba 50% přepravy LNA. Ostatní přeprava lehkými nákladními automobily bude probíhat přes obec Červené Pečky a dále na komunikace 1.třídy č. 2 a 38.

Překážkou v nákladní dopravě přes obec Polepy je most na silnici, který má nosnost jediného vozidla 37 tun. Nákladní vozidla s pískem však dosahují hmotnosti až 44 tun. Možnost přejezdu mostu či jeho úprava je řešena se SUS Kutná Hora, která je správcem silnice.

Osobní doprava – předpokládá se, že zhruba 50 % vyvolané osobní dopravy půjde ve směru od Kolína a Polep  tzn. po silnici III.třídy č. 12550  Kolín – Polepy – Červené Pečky resp. odbočí před Červenými Pečkami do areálu STACHEMA s.r.o. Tato osobní doprava obec Červené Pečky vůbec nezatíží, neboť půjde do  areálu STACHEMA s.r.o. a zpět směrem na Polepy a Kolín. Zbývajících 50 % osobní dopravy do areálu STACHMA s.r.o.  půjde ve směru od obce  Červené Pečky (převážně zaměstnanci).

Parkoviště - pro nákladní automobily bude v areálu zřízena zpevněná odstavná a manipulační plocha pro otáčení, pro osobní auta budou zřízena parkoviště o celkové kapacitě 25 park. stání. Manipulační plocha i parkoviště bude se zámkovou dlažbou.

B.II.4.2.  Intenzity vyvolané dopravy

* Období výstavby

Období výstavby lze rozdělit 4. etap

Etapa č. 1 – Příprava staveniště

#### Etapa č. 2 – Etapa zemních a posypových prací a betonování základů

#### Etapa č. 3 - Etapa dokončovacích prací na objektu

#### Etapa č. 4 – Etapa dokončovacích prací na pozemku

Při stavbě bude v jednotlivých etapách výstavby využívána široká škála strojů a zařízení jako např.: bagry, nakladače, sklápěčky, mobilní jeřáby, demoliční kladiva, domíchávače, hutnící stroje, hydraulická kladiva apod. Vedle těchto strojů pak i různá menší zařízení stavebního a strojnického odvětví jako míchačky, omítačky, svářečky, plynové hořáky, autogeny apod. Stroje, které budou pracovat delší dobu v rámci stavby budou dopraveny na podvalnících. Stroje mobilní (např. domíchávače s betonem) budou přijíždět v dle požadavků stavby po vlastní ose. Vedle těchto strojů bude nákladními automobily a kamiony. prováděn dovoz materiálů pro stavbu.

Hrubé odhady objemů materiálů použitých pro stavbu a počty aut pro dopravu:

Beton						700 m3 	160 betonmixů (TNA)

Zdivo						600 m3 	20 TNA

Malty						100 m3		50 LNA

Lepidla					20 m3		  5 LNA

Střešní krytina 				3500 m2	10 TNA

Polystyren 10 cm				1600 m2	   5 TNA

SDK strop izolace 20 cm			1500 m2	15 TNA

Podsypové materiály, makadam		1500 m3	190 TNA

Konstrukční dřevo				80 m3		  10 LNA

Zámková dlažba				5191 m2	  30 TNA

Asfaltový koberec				3626 m2	   25 TNA

Konstrukční ocel, železo			120 t		    6 TNA

Celkem							461 TNA + 65 LNA

Dále bude třeba dopravit na místo stavby

- technologii výrobny, projektant odhaduje že k tomu bude třeba nejvýše 30 TNA

- zařízení a vybavení pro administrativu, sociální objekt – 40 LNA.

Z místa stavby budou odváženy odpady, za celé období výstavby lze odhadovat, že nároky na dopravu odpadů nepřekročí 30 TNA.

Dopravní nároky na nákladní dopravu za celé období výstavby lze odhadnout na 521 TNA + 105 LNA.

Intenzita dopravy po veřejných komunikacích vyvolaná výstavbou se bude v jednotlivých etapách výstavby lišit a doprava navíc bude vedena po různých komunikacích.

Nejintenzivnější bude vyvolaná doprava v etapě zemních a podsypových prací a betonování základů. Výkopový materiál se nebude odvážet mimo areál navrhovaného závodu.Vzhledem k postupu prací nedojde k souběhu dopravy podsypového materiálu a betonu. Nároky na dopravu lze odhadovat na 10 – 12 TNA o nosnosti do 20 t/den (TNA, betonmixy) + 1 – 2 LNA/den, tzn. nejvýše 2 – 3 obousměrné průjezdy NA/hod Etapa zemních prací a betonování základů nebude delší jak 5 – 6 týdnů.

V etapě stavby a dokončovacích prací na novém objektu bude intenzita vyvolané dopravy nižší a lze ji odhadnout na 4 – 5 TNA a 3 – 4 LNA/den.

V ostatních etapách výstavby bude intenzita vyvolané dopravy ještě nižší.

Osobní doprava zaměstnanců a dodavatelů při výstavbě – nejvýše  15 – 30 OA/den a to z různých směrů.

Uvedený časově proměnný nárůst způsobí sice určité navýšení stávající dopravní zátěže, nicméně neovlivní významnějším způsobem  dopravní zatížení komunikací V návaznosti na výše uvedené informace lze odhadnout, že  nárůst způsobený vyvolanou dopravou bude činit v nejexponovanějším období v obci Polepy max. do 50 – 60 obousměrných pojezdů všech aut/den a v obci  Červené Pečky cca 30 - 40  obousměrných pojezdů  všech aut/den. Tzn. v obci Polepy nárůst na úrovni o cca 1,3 %  a v Červených Pečkách nárůst o cca 1 % oproti současnému stavu. Je nutno dodat, že toto nejexponovanější období bude krátké  a bude trvat nejvýše 1 – 2 měsíce.

* Období provozu

Nákladní doprava - investor předpokládá pro dopravu surovin a odvoz výrobků následující počty vozidel:

*  4-5 vozidel velké tonáže (cisterny, kamiony)/den

* 9-10 středotonážních vozidel (do 10 t užitečné nosnosti)/den.

Osobní doprava	20 – 25 OA/den

Doprava bude rovnoměrně rozložena v průběhu roku. Doprava v denní době půjde s převážně mimo dopravní špičky (výrobna suchých maltových směsí bude mít dostatečnou zásobu surovin, při využití dvou míst pro autocisterny s materiálem na plnění sil bude dostatečný časový prostor aby to bylo možné). S využitím vlečky a přilehlé železnice se neuvažuje. Vlečka v současné době není funkční a z dlouhodobého hlediska se uvažuje i o uzavření stávající železniční tratě.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší

B.III.1.1. Období výstavby

Bodové zdroje - při výstavbě nebudou bodové zdroje znečišťování ovzduší trvale provozovány. Krátkodobě je možno počítat s provozem kompresorů, anebo dalších stacionárních zařízení spalujících motorovou naftu.

Dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby bude staveniště, na kterém  se budou  provádět práce a činnosti směřující k odkryvům a přemísťování zemin, které  mohou působit jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek. Tyto emise budou vznikat jak primárně, tzn. provozem vlastních mechanizmů a jejich činností a provozem automobilů na příjezdových trasách, tak sekundárně, tj. vznosem znečišťujících látek již usazených  z dotčených ploch, včetně komunikací. Tyto projevy zvýšené prašnosti jsou však přirozeným jevem každé stavební činnosti.

Množství emisí z plošných zdrojů znečišťování nelze v současné době stanovit, neboť závisí na aktuální odkryté ploše (ta se v průběhu výstavby resp. zemních prací mění), době výstavby a ročním období, povětrnostních podmínkách apod. Působení zdroje bude nahodilé, celkové množství emitovaného prachu lze v období výstavby odhadnout nejvýše na desítky kg.  Tato minimální zvýšená prašnost se bude vyskytovat po dobu výkopových prací a přípravy staveniště, tj. nejvýše cca 1 – 2 měsíce  a imisní koncentrace TZL neohrozí životní prostředí blízkého okolí. Navíc lze emise TZL ze staveniště omezit vhodnou organizací práce a skrápěním staveniště.

Liniový zdroj znečišťování ovzduší -  představuje vyvolaná doprava v období výstavby, nároky na tuto dopravu jsou uvedeny v předcházející kapitole B.II.4. Intenzita vyvolané dopravy v průběhu výstavby kolísá. V nejvíce dopravně exponované etapě  zemních a podsypových prací a betonování základů.se jedná nejvýše o 10 – 12 TNA o nosnosti do 20 t/den, 1 – 2 LNA/den  a 15 až 30 OA/den (osobní doprava jde z různých směrů). V ostatních etapách výstavby bude intenzita vyvolané dopravy významně nižší.

Uvedený nárůst způsobí sice určité zvýšení emisí znečišťujících látek z výfukových plynů aut na okolních komunikacích , nicméně významnější měrou však nezhorší současnou stávající imisní situaci  podél komunikací v daném území.  Převážná část vyvolané dopravy v období výstavby bude vedena po silnici Kolín – Červené Pečky, kde stávající intenzita dopravy je prognozována na úrovni 4879 aut/den. Výše uvedený nárůst způsobený vyvolanou dopravou bude činit v nejexponovanějším období max. cca 50 - 60 obousměrných pojezdů tzn. nárůst na úrovni 1,3 % oproti současnému stavu. Je nutno dodat, že toto nejexponovanější období bude krátké  a bude trvat 1 – 2 měsíce.

B.III.1.2. Emise ze stacionárních zdrojů v období provozu výrobny

suchých maltových směsí

A. Emise ze spalování ZP

Vytápění objektů  - zdrojem tepla pro administrativní  budovu  a objektu soc. zázemí pro výrobu budou  plynové kotle o instalovaném tepelném výkonu 32 kW (administrativa) a   16 kW (sociální zázemí)..

Výrobní hala bude vytápěna 4 podstropními plynovými jednotkami (např. SAHARA maxx.) o instalovaném tepelném výkonu á  15 kW, celkový tepelný výkon plynových jednotek bude 60 kW.

Přehled spotřebičů ZP v jednotlivých objektech nového závodu na výrobu suchých maltových směsí , jejich tepelné výkony a spotřeby zemního plynu (ZP) jsou uvedeny v následující tabulce č. 3.

Tabulka 3 – zdroje tepla a spotřeby zemního plynu

| Hala, objekt | Druh, výkon tepelného zařízení (kW) | Max. hod.spotřeba zem.plynu (m3/h) | Roční spotřeba zemního plynu (m3/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní hala | 4 ks podstropní plynové jednotky (např. SAHAR maxx) á 15 kW = 60 kW | 7,2 | 7 780 |
| Budova šaten a zázemí | 1 plynový kotel 16 kW | 1,9 | 2 050 |
| Administrativní budova | 1 plynový kotel 32 kW | 3,9 | 4 210 |
| Celkem |  | 13 m3/h | 14 040 m3/rok |

Pro výpočet odhadu množství emisí byly použity emisní faktory pro spalování ZP v zařízeních o výkonu ≤ 0,2 MW vyhlášené v příloze č.2 k Vyhlášce 205/2009 Sb.

Odhad množství emisí ze spalovacích zdrojů na ZP je v následující tabulce č. 4

Tab. 4  Odhad celkového množství emisí ze spalovacích zdrojů na ZP

| Zdroj | Celkový výkon spal. zařízení kW | Celková spotřeba ZP (m3/r) | Emise TZL Kg/r | Emise SO2 kg/r | Emise NOX kg/r | Emise CO kg/r | Emise 1) org. látek kg/r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spalovací zdroje | 108 | 14 040 | 0,28 | 0,14 | 18,2 | 4,5 | 0,9 |

1) Organické látky vyjádřené jako suma org. C.

B. Emise z technologie

Zdroje uvnitř výrobní haly - emise TZL z technologického zařízení výroby suchých maltových směsí umístěného uvnitř výrobní haly jsou minimální. Je to proto, že technologické zařízení umístěné uvnitř výrobní haly je uzavřeného charakteru, je vzájemně těsně propojeno a není zdrojem významnější prašnosti do pracovního prostředí výrobní haly.  Ve výrobní hale jsou odprašovacími filtry vybavené konická váha surovin i nerezová  konická váha přísad. Filtry na těchto vahách jsou určeny pouze k odvodu vzduchu obsaženého ve váze při plnění. Nejsou napojeny žádný umělý odtah, průtok vzduchu odpovídá vzduchu vytlačovaného při plnění váhy a je nejvýše 15 m3 za hodinu. Vzduch z odprašovacího filtru jde do pracovního prostředí výrobní haly. Filtrovaný vzduch uniká přímo do haly. Odprašovací filtry na těchto vahách mají garantovanou emisi na úrovni 20 mg/Nm3.  Prachový úlet do pracovního prostředí výrobní haly z jednoho odprašovacího filtru činí nejvýše 0,3 g/hod. a ze dvou filtrů 0,6 g/hod. Jedná se o zanedbatelnou hodnotu.

Venkovní technologické zdroje (výduchy)  – z technologie výroby suchých maltových směsí budou do okolního ovzduší unikat emise tuhých znečišťujících látek z následujících venkovních zdrojů resp. jejich venkovních výduchů :

1) Výduchy ze skladovacích sil

Celkem bude instalováno 10 skladovacích sil  - 9x silo 60 m3 a 1x silo 80m3 . 2 sila budou na cement, 1 silo na vápenec, 1 silo o objemu  80m3 na mikrosilika , 4  sila budou na písek a  2 sila budou sloužit jako rezerva. V provozu bude tedy 8 sil.

Silo tvoří válcová ocelová nádoba o průměru 2500 mmm (9 sil) a 2900 mm (1 větší silo)  upevněná na ocelové nosné konstrukci. Silo obsahuje kulový uzávěr, plnící potrubí, na víku každého sila je instalován odprašovací filtr, pojistná přetlaková a podtlaková klapka a ochranné zábradlí.

Filtry – každé silo obsahuje patronový filtr s filtrační vložkou s materiálem polyester-polypropylen, průměr filtru 540 mm, plocha filtru 14,2 m2. Filtr slouží k odlučování emisí TZL  z transportního vzduchu při plnění sila..Regenerace filtrů je zajišťována tlakovým vzduchem  a je ovládána řídící jednotkou (časové ovládání pulzů tlakového vzduchu).

Vybrané technické údaje filtru sila a filtrační vložky

Průměr filtru 540 mm

Filtrační plocha 14,2 m2

Materiál pláště filtru - nerezový plech AISI 304

Typ filtrační vložky -  patronová vložka

Materiál filtrační vložky :  netkaný polyester-PP

Princip regenerace - tlakovým vzduchem

Provozní tlak 3-4 bar

Ovládání regenerace řídící jednotkou filtru (časové nastavení)

Filtrační rychlost  < 1 m/sec

(rychlost je dána množstvím transportního vzduchu při plnění z cisterny Q = 800 m3/hod. a průměrem filtru 540 mm)

Tlaková ztráta < 700 Pa

Maximální provozní teplota 70 oC

Garantované emise (prachový úlet)  < 20 mg/ Nm3

Emise TZL z filtrů sil

Ve výrobně bude instalováno celkem 10 sil, emise TZL budou unikat při plnění sil tedy celkem 10 výstupy za filtry – výduchy 101 až 110.

Z uvedených 10 sil bude běžně v provozu 8 sil (2 sila budou rezervní), emise TZL budou unikat při plnění sil během roku převážně 8 výstupy za filtry – výduchy 101 až 108, přičemž z výduchů 109 a 110 budou emise TZL unikat pouze v případě poruchy a odstavení některého ze sil č.1 až 8 .

Současně v chodu budou vždy  nejvýše 2 filtry, neboť z prostorových důvodů pro stání autocisteren se mohou plnit současně nejvýše 2 sila.

Množství transportního vzduchu při plnění z cisterny Q = 800 m3/hod.(to je i průtok vzduchu filtrem sila). Garantované emise (prachový úlet)  max. 20 mg/ Nm3

Hmot. tok emisí TZL z 1 filtru.	800 m3/hod.x 20 mg/ Nm3  = 16 g TZL/hod.

Max. současně v chodu 2 filtry : 	hmot. tok emisí TZL 2 x 16 = 32 g TZL /hod

Roční emise TZL z filtrů -  autocisterny mají nosnost  28 - 30 tun, doba vyprazdňování jedné cisterny dle převáženého materiálu trvá 50-80 minut.

Ve výpočtech celkové doby vyprazdňování (doby plnění do sil) během roku se uvažuje průměrná rychlost vyprazdňování 25 tun/hodinu.

Spotřeba materiálu			       	    doba plnění do sil 	      roční emise TZL

cementy 	– 7 863 t/r				315 hod.rok		 5,04 kg/rok

mikrosilica 	–    167 t/r				     7 hod.rok		 0,11 kg/rok

vápenec 	– 1 050 t/r				   42 hod.rok		 0,67 kg/rok

písek	          – 11 958 t/r				 532 hod./rok		 8,51 kg/rok

Celkem     14,33 kg/rok

2) Dva výduchy rozpytlovacích stanic

Ve výrobně suchých maltových směsí bude instalováno celkem 6 rozpytlovacích stanic, na každé z nich je instalován odprašovací filtr s ventilátorem o výkonu 900 m3/hod.(to je i průtok vzduchu odprašovacím filtrem).

Filtry – každá rozpytlovací stanice obsahuje patronový filtr s filtrační vložkou s materiálem polyester-polypropylen, průměr filtru 352 mm, plocha filtru 4,2 m2. Filtr slouží k odlučování emisí TZL  ze vzduchu odtahovaného od  rozpytlovací stanice. Regenerace filtrů je zajišťována tlakovým vzduchem  a je ovládána řídící jednotkou (časové ovládání pulzů tlakového vzduchu).

Vybrané technické údaje filtru rozpytlovací stanice

Průměr filtru 352 mm

Filtrační plocha  4,2 m2

Materiál pláště filtru - nerezový plech AISI 304

Typ filtrační vložky -  patronová vložka

Materiál filtrační vložky :  netkaný polyester-PP

Princip regenerace - tlakovým vzduchem

Provozní tlak 3-4 bar

Ovládání regenerace řídící jednotkou filtru (časové nastavení)

Filtrační rychlost   >1 m/sec

(rychlost je dána množstvím odtahovaného vzduchu Q = 900 m3/hod. a průměrem filtru 352 mm)

Tlaková ztráta < 700 Pa

Maximální provozní teplota 70 oC

Garantované emise (prachový úlet)  < 20 mg/ Nm3

Odtahy z odprašovacích filtrů jsou zavedeny do dvou výduchů č.111 a 112, které jsou umístěny na jižní stěně výrobní haly ve výšce 9,5 m nad terénem.

Do výduchu č.111 je zaveden odtah od dvou rozpytlovacích stanic

Do výduchu č.112 je zaveden odtah od  čtyř rozpytlovacích stanic

V provozu mohou  být   současně max. 2 filtry.

Emise TZL z výduchů č.111 a 112

V předcházejícím odstavci je uvedeno, že ze 6 filtrů rozpytlovacích stanic budou vždy v provozu současně nejvýše dva filtry.

Množství odtahovaného vzduchu do filtru Q = 900 m3/hod..

Garantované emise (prachový úlet)  max. 20 mg/ Nm3

Hmot. tok emisí TZL z 1 filtru.	900 m3/hod.x 20 mg/ Nm3  = 18 g TZL/hod.

Max. současně v chodu 2 filtry : 	hmot. tok emisí TZL 2 x 18 = 36 g TZL /hod

Roční emise TZL z filtrů rozpytlovacích stanic :

Při FPD 2 000 h/rok, současném chodu 2 filtrů a hmot. toku emisí TZL 36 g/hod. činí roční emise TZL  =  max. 72 kg/rok.

C. Emise škodlivin z motorů autocisteren při plnění sil.

Základní suroviny potřebné pro výrobu suchých maltových směsí – cement, mletý vápenec, písek a mikrosilika budou přiváženy v autocisternách a z nich plněny do skladovacích sil.

Plnění do sil je zajišťováno pomocí tlakového vzduchu vytvářeného v autocisterně, při plnění je v provozu motor autocisterny, což vede k emisím z výfuku motoru autocisterny.

Emise škodlivin z motorů autocisteren vznikající při plnění sil jsou popsány v rozptylové studii v kapitole 9.2. bod e), výsledky výpočtů emisí jsou uvedeny v rozptylové studii v kap. 9.2. v tabulce č.9.

B.III.1.3.  Plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší v období provozu

výrobny suchých maltových směsí

A. Plošné zdroje

Období provozu - výrobna suchých maltových směsí nebude během jejího provozu významnějším plošným zdrojem znečišťování ovzduší (jako např. betonárny), což je dáno následujícími důvody:

1) Technologické zařízení umístěné jak uvnitř výrobní haly tak vně haly je uzavřeného charakteru, je vzájemně těsně propojeno a není zdrojem významnější prašnosti do pracovního prostředí výrobní haly.  Ve výrobní hale jsou odprašovacími filtry vybavené konická váha surovin i nerezová  konická váha přísad. Filtry na těchto vahách jsou určeny pouze k odvodu vzduchu obsaženého ve váze při plnění. Nejsou napojeny žádný umělý odtah, průtok vzduchu odpovídá vzduchu vytlačovaného při plnění váhy a je nejvýše 15 m3 za hodinu. Vzduch z odprašovacího filtru jde do pracovního prostředí výrobní haly. Filtrovaný vzduch uniká přímo do haly. Odprašovací filtry na těchto vahách mají garantovanou emisi na úrovni 20 mg/Nm3.  Prachový úlet do pracovního prostředí výrobní haly z jednoho odprašovacího filtru činí nejvýše 0,3 g/hod. a ze dvou filtrů 0,6 g/hod. Jedná se o zanedbatelnou hodnotu.

2) Výrobna suchých maltových směsí nemá venkovní otevřené skladovací boxy na suroviny (např. písek) jako betonárny a nedochází k manipulaci se surovinami v těchto venkovních  boxech, drobným spadům surovin na manipulační plochy a k emisím prachových částic do okolního ovzduší.

3) Venkovní manipulační plochy výrobny suchých maltových směsí nebudou znečištěny významnějším způsobem prachem a nebude docházet k víření prachových částic při pojezdu dopravní techniky.

B. Liniové zdroje

Liniovým zdrojem emisí je nákladní i osobní autodoprava vyvolaná provozem výrobny suchých sanačních materiálů.

Nákladní doprava - investor předpokládá pro dopravu surovin a odvoz výrobků následující počty vozidel:

*  4-5 TNA/den (vozidla velké tonáže - cisterny, kamiony)

* 9-10 středotonážních vozidel (do 10 t užitečné nosnosti)/den.

Osobní doprava	20 – 25 OA/den

Doprava bude rovnoměrně rozložena v průběhu roku. Doprava v denní době půjde převážně mimo dopravní špičky, neboť výrobna suchých maltových směsí bude mít dostatečnou zásobu surovin, budou zde dvě plnicí místa pro autocisterny s materiálem.  S využitím vlečky a přilehlé železnice se neuvažuje. Vlečka v současné době není funkční a z dlouhodobého hlediska se uvažuje i o uzavření stávající železniční tratě.

Základní trasa plánovaného příjezdu a odjezdu nákladních automobilů do navrhované výrobny suchých maltových směsí je z města Kolín silnicí III. třídy č.12 550 přes obec Polepy. Toto cestou je předpokládán provoz všech TNA (cisterny, kamiony) a pojede po ní zhruba 50% přepravy LNA. Ostatní přeprava lehkými nákladními automobily bude probíhat přes obec Červené Pečky a dále na komunikace 1.třídy č. 2 a 38.

Pro výpočet emisí jednotlivých znečišťujících látek z liniových zdrojů (vyvolaná doprava) byly použity emisní faktory uveřejněné na www stránkách MŽP. Dále byla při výpočtu emisí PM10 zohledněna sekundární prašnost (reemise prachových částic usazených na povrchu komunikace způsobená průjezdem vozidla), která se značnou měrou podílí na celkových emisích PM10 z dopravy .

Výsledky výpočtů emisí z liniových zdrojů jsou uvedeny v rozptylové studii v kap. 9.2. v tabulce č.11.

## B.III.1.4.  Legislativní aspekty, kategorizace zdroje

Posuzovaná technologie výroby suchých maltových směsí spadá pod Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. – přílohu č. 1 - část II  bod 3.6:

Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot.

Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den.

Kategorie: střední zdroj.

Technická podmínka provozu: Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

Projektovaná kapacita výroby suchých maltových směsí je 23 000 tun/rok.  Při 250 pracovních dnech/rok  je denní výroba 92 tun/den. Průměrná měrná hmotnost suchých maltových směsí bude okolo 1,5 t/ m3 tzn. že projektovaná denní výroba činí  61,3  m3/den.

Posuzovaná technologie výroby suchých maltových směsí je tedy středním zdrojem znečišťování ovzduší.

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. – příloha č. 1 - část II bod 3.6: pro tuto technologii emisní limity neaplikuje, pouze podmínky provozu (viz. výše). Podmínky provozu  jsou splněné – sila a rozpytlovací stanice jsou opatřeny filtry na záchyt TZL.

Předmětná výroba suchých maltových směsí je dle NV 615/2006 Sb. kategorizována jako střední zdroj znečišťování ovzduší a proto musí být k územnímu řízení stavby „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky“ předloženo závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší krajského úřadu podle § 17 odst.1 písm. b) zák.86/2002 Sb. O vydání tohoto povolení je nutno požádat  KÚ Středočeského kraje OŽPaZ  a k žádosti je třeba předložit požadované doklady – rozptylovou studii a odborný posudek.

B.III.2.  Odpadní vody

B.III.2.1. Období výstavby

Splaškové odpadní vody -  budou vznikat v množství, které odpovídá vypočtené spotřebě pitné vody pro sociální účely v období výstavby. V kapitole B.II.2.1. je pro období výstavby uvedeno, že denní max. spotřeba vody pro sociální účely  pracovníků  bude max. 5,7 m3/den a celková spotřeba vody pro sociální účely bude cca 540 m3. Lze tedy předpokládat, že množství splaškových odpadních vod bude stejné a bude činit  5,7 m3/den  a  540 m3 za celé období výstavby.

Za nakládání s odpadními vodami v období výstavby bude odpovědný generální dodavatel stavby. Předpokládá se využití chemických WC, pokud jde o odpadní vody ze sociálních zařízeních (umývárny), tak se předpokládá vybudování sběrných jímek pro záchyt těchto odpadních vod.  Odpadní splašková voda z jímek bude vyčerpávána a odvážena cisternou na BČOV Kolín.

Odpadní vody z výplachů prostředků pro stavbu (míchačky apod.) a stavebních pomůcek –budou vybudovány jímky na jejich záchyt, tato odsazená odpadní voda může být opětovně použita při míchání malt a betonů. Kaly z jímek na záchyt odpadní vody od výplachů budou odstraňovány  odbornou firmou.

B.III.2.2. Období provozu

V období  provozu budou vznikat splaškové odpadní vody a dešťové vody.

* Splaškové odpadní vody

Splaškové odpadní vody budou vznikat v množství, které odpovídá vypočtené spotřebě pitné vody pro sociální účely. V kapitole B.II.2.2. je uvedeno, že vypočtená spotřeba vody pro sociální účely v areálu STACHEMA s.r.o. po jeho uvedení do provozu bude 1,5  m3 za den a 425 m3 za rok. Lze tedy předpokládat, že množství splaškových vod bude stejné a bude činit  1,5 m3 za den a  425 m3 za rok. Složení splaškových vod odváděných z areálu se nebude nijak lišit od složení běžných splaškových vod.

Splaškové odpadní vody budou odváděny do sběrných jímek, které budou umístěny u administrativní budovy a budovy šaten (zázemí) výroby. Z těchto záchytných jímek budou splaškové vody vyčerpávány a odváženy cisternou na BČOV Kolín.

* Dešťové vody

Množství dešťových vod odváděných se střech a zpevněných ploch v areálu závodu na výrobu suchých maltových směsí  během  přívalového deště je vypočteno pro intenzitu návrhového deště i = 300 l/sec.ha (0,03 l/sec.m2 ) v následující tabulce.

Tab.č. 5 - Množství dešťových vod odváděných se střech a zpevněných ploch

za přívalového deště

| Kategorie plochy | Výměra | Koeficient odtoku | Dešťové vody |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m2) |  | l/sec |
| Zastavěná (střecha objektů) | 3 076 | 1 | 92,25 |
| Zpevněné plochy – komunikace (sfalt) | 3 626 | 0,8 | 87,02 |
| Parkoviště, manipulační plochy – zámková dlažba | 4 977 | 0,6 | 89,59 |
| CELKEM |  |  | 268,86 |

Roční množství všech dešťových vod vznikajících na  plochách uvedených v předcházející tabulce lze při průměrném dlouhodobém ročním úhrnu srážek 560 mm prognózovat na úrovni  nejvýše cca  5 228 m3/rok.

Nakládání s dešťovými vodami:

Malá část dešťových vod se střech  v objemu 7 l/sec bude vypouštěna do zelených ploch, zbývajících 85,25 l/sec bude odváděno spolu se všemi dešťovými vodami z komunikací (asfalt),  parkoviště a manipulačních ploch (zámková dlažba) dešťovou kanalizací nejprve do retenční nádrže a následně do zasakovací rýhy, kde bude docházet k zasakování dešťových vod ( schéma odvádění dešťových vod, retence a vsaku je v příloze č. 4b).

Celkový odtok do retence

Q = 85,25 + 87,02 + 89,59 = 261,86 l/sec

Retence  – výpočet objemu :

V = Qd-celkem  . t. (1 + r)

V…………užitný objem retenční nádrže resp. retenčního systému ( m3 )

Qd-celkem … maximální průtok dešťových vod ( l/sec )

t…………. doba trvání deště ( 15 min )

r………… rezerva 40%

V = 261,9 x (15 x 60) x  (1 + 0,4)  = 330 m3

Retenční nádrž  resp. systém retence by měla být navržen s objemem 330 m3

V návaznosti na objem vody  odvedený do retence při 15-ti minutovém dešti včetně potřebné rezervy předpokládá investor objem celého systému retence 350 – 360 m3.

Systém retence bude tvořen

- retenční nádrží o užitečném objemu cca 100  m3, která je situována v blízkosti výrobní haly

- užitečným objemem zasakovací rýhy, která dle navržených rozměrů 80 x 2 x 1,5 m může pojmout cca 220 - 230 m3 dešťových vod.

- dalších cca 30 m3 retenčního prostoru bude v kanalizačním systému.

Zasakovací rýha je situována u severní hranice areálu STACHEMA  Červené Pečky, kde doplňující IG průzkum se vsakovacími zkouškami potvrdil předpoklad, že je zde technicky možná likvidace zachycených srážkových vod vsakováním (informace o vykonaných inženýrsko - geologických průzkumech i hydrogeologickém posudku a možnosti vsakování jsou uvedeny v tomto oznámení EIA v kapitole C.II.2. v části Podzemní vody).

Velikost vsakovacích objektů je třeba dimenzovat podle množství zachycených srážek na střechách a zpevněných plochách. V návaznosti na výsledky výpočtů vsaku a výpočtů potřebné retence podle množství zachycených srážek dešťových vod se střech a zpevněných ploch, byla pro zasakování dešťových vod navržena u severní hranice areálu zasakovací rýha o rozměrech 80 x 2 x 1,5 metru.

Vzhledem k podmínce investora, aby zasakovací rýha byla budována s minimální ztrátou využitelného  objemu a mohla tak sloužit zároveň k retenci dešťových vod, bude ke konstrukci zasakovací  rýhy využito některé z moderních technologií. Konkrétní projekt bude zpracován rámci projekce pro UR nebo SP.

Pozn. Konstrukci vsakovacích objektů je možné provést tradičně jako žebra vyplněná hrubým štěrkem odděleným od okolí filtrační geotextilií. Nevýhodou tohoto řešení je menší retenční schopnost vsakovacího objektu jen cca 30% celkového objemu výkopu. Tyto vsakovací objekty je pak nutné doplnit dalším vhodným retenčním zařízením.

Použití průmyslově vyráběných plastových výrobků pro akumulaci a vsakovaní vody může retenci a vsakovací objekty sloučit. Zde lze s výhodou použít např. voštinové či klecové boxy nebo vsakovací tunely. Některá z těchto technologií bude použita pro retenci a zasakování dešťových vod z areálu STACHEMA a.s.

Likvidace zachycených srážkových vod  ze střech zástavby a zpevněných ploch vsakem je v souladu s požadavkem zákona č. 25412001 Sb. , § 106 - srážkové vody vzniklé na pozemcích předmětné stavby musí být  likvidovány na těchto pozemcích bez odtoku.

Zpracovatel oznámení EIA upozorňuje, že bude třeba získat povolení vodoprávního úřadu MěÚ Kolín ke stavbě zasakovací rýhy a k jinému nakládání s povrchovými vodami.

B.III.3.  Odpady

1) Odpady vznikající při výstavbě výrobny suchých sanačních materiálů

2) Odpady, které vznikají při  provozu výrobny

3) Odpady vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch

Odpady jsou uvedeny podle Katalogu odpadů, citovaného ve vyhlášce č. 381/2001.

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

# V počáteční etapě výstavby bude nutné provést výkopové práce a teprve potom budou následovat stavební a montážní práce. Očekávané druhy odpadů vznikající během období výstavby a předpokládané nakládání s nimi jsou uvedeny v tabulce č.6.

# Tabulka č.6  – Odpady v období výstavby

| Název odpadu | Katalogové Číslo | Kategorie | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 08 01 11 | 080112 | N | Odstranění - spalovna |
| Papírové a lepenkové obaly | 150101 | O | Recyklace |
| Plastové obaly | 150102 | O | Recyklace/odstranění |
| Dřevěné obaly | 150103 | O | Odstranění - spalovna |
| Obaly z kovů | 150104 |  | Recyklace |
| Směsné obaly | 150106 | O | Spalovna |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 150110 | N | Odstranění - spalovna |
| Beton | 170101 | O | Recyklace/odstranění |
| Odpadní dřevo | 170201 | O | Odstranění - spalovna |
| Sklo | 170202 | O | Recyklace |
| Asfaltové směsi s obsahem dehtu | 170301 | N | Odstranění |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | 170302 | O | Recyklace/odstranění |
| Železo a ocel | 170405 | O | Recyklace |
| Kabely | 170410 | N | Odstranění |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 07 09 02 a 17 09 03 | 170904 | O | Recyklace/odstranění |
| Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 20 01 21 | N | Odstranění - kontejner na zářivky a odvoz oprávněnou firmou |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | O | Odstranění |

Specifikace množství jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci zpracování prováděcího projektu, kdy budou konkretizovány i použité stavební materiály.

Všechny odpady uvedené v tabulce 6 budou předány osobě oprávněné ve smyslu zákona o odpadech.k recyklaci (využití) nebo odstranění.

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze v této úvodní fázi přípravy stavby -  ve fázi oznámení EIA, objektivně určit.

Je třeba upozornit na skutečnost, že veškeré zeminy a hlušiny s výjimkou orniční vrstvy, pokud nejsou využity při vlastní stavbě, jsou odpadem ve smyslu zákona o odpadech. Proto je nezbytné nakládat s nimi pouze v souladu s citovaným zákonem a prováděcími vyhláškami (zejména se jedná o vyhlášku č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a vyhlášku č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu).

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu výstavby budou vznikat nebezpečné odpady a bude s nimi tudíž nakládáno, zažádá původce (dodavatel stavby) Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný Krajský úřad v souladu s §16, odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

V souladu s plánem odpadového hospodářství Stč. kraje musí být upřednostněno  materiálové využití odpadů před konečným odstraněním odpadů.

V doporučeních předkládaného  oznámení EIA je formulováno následující opatření :

(  investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých

v průběhu výstavby a doloží způsob jejich případného využití  či odstranění.

B.III.3.2.  Odpady vznikající  během provozu

V následující tabulce č.7 jsou uvedené druhy a množství odpadů,  které mohou vznikat při běžném provozu navrhované výrobny suchých maltových směsí. Přehled odpadů v tabulce vychází z informací o činnostech obdobných objektů a výrobní praxe společnosti. Odpady v tabulce č.7 jsou zařazené podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., kterou se stanoví  Katalog odpadů…….

Tabulka č. 7  – odpady vznikající při provozu výrobny suchých maltových směsí

| Katalog. Číslo | Název druhu odpadu | Kategorie | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 13 06 | Úlet a prach | N | Odstranění |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N | Odstranění |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | Recyklace |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | recyklace |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | recyklace/odstranění – spalovna |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | Recyklace |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo těmito látkami znečištěné | N | Odstranění |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Odstranění |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | Recyklace |
| 20 01 02 | Sklo | O | Recyklace |
| 200121 | Zářivky, výbojky a jiný odpad obsahujíc rtuť | N | Odstranění |
| 20 01 39 | Plasty | O | Recyklace |
| 20 01 40 | Kovy | O | Recyklace |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad (z údržby zeleně) | O | Odvoz v rámci údržby, kompostování |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | Odstranění |

V navrhovaném závodě bude instalována moderní technologie výroby suchých míchaných směsí s plně automatickým procesem dávkování a navažování jednotlivých komponent vyráběné směsi podle předem naprogramovaných receptur bez bezprostředního zásahu lidského faktoru do samotné výroby. Vzhledem k uvedenému charakteru výroby (míchání směsí) bude množství odpadů nízké a nebude vyvolávat  problémy s odstraňováním odpadů.

Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny a ukládány  v plastových a kovových kontejnerech, případně barelech. Návrh technického vybavení odpadového hospodářství bude muset zohlednit, aby v  areálu  STACHEMA s.r.o. byla pro vznikající odpady určena stálá místa pro stání sběrových kontejnerů a nádob.

Všechny odpady uvedené tabulce č.7 budou předány osobě oprávněné ve smyslu zákona o odpadech.k recyklaci (využití) nebo odstranění odpadů Volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele.

Při nakládání s odpady se bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky – např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další).    Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. Režim nakládání s odpady bude upraven interní směrnicí.

Lze konstatovat, že za předpokladu dodržení všech zákonných povinností vyplývajících z legislativních předpisů a podmínek stanovených v průběhu povolovacího řízení nebudou ani při výstavbě ani při provozu výrobny suchých maltových směsí   vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů recyklovat nebo odstranit. Provoz výrobny suchých maltových směsí tak nebude významně zatěžovat životní prostředí produkovanými odpady.

#### B.III.3.3.  Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí

#### objektů a ploch

K problematice odpadů , které vzniknou ve značně vzdáleném časovém horizontu po ukončení  provozu výrobny suchých maltových směsí a následné její demolici lze   konstatovat:

Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít nebo odstranit. Dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) lze tyto materiály po dožití stavby zařadit následovně (tabulka č.8) :

# Tabulka č. 8 – odpady po ukončení provozu

| Kód | Název odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 17 02 01 | Odpadní stavební dřevo, dřevo z demolic | O |
| 17 04 05 | Železný šrot, železo, ocel | O |
| 17 09 03 | Smíšené stavební a demoliční odpady | N |
| 20 01 21 | Zářivky | N |

Během demolice a při odstranění se s odpadem bude nakládat podle platných předpisů, které v té době budou v platnosti.

B.III.4.  Hluk a vibrace

V příloze č.11 je akustická studie, z ní jsou v následujících kapitolách B.III.4.1 a B.III.4.2 uvedeny vybrané informace, týkající se  zdrojů hluku v období výstavby a provozu v objektech posuzované výrobny suchých maltových směsí

B.III.4.1.  Zdroje hluku v období výstavby

Při hodnocení období výstavby byla pozornost zaměřena na přenos hluku do venkovního prostoru ze zdrojů hluku ze  staveniště a z dopravy na navazující komunikační síti přitížené vyvolanou dopravou v období výstavby. Zdroje hluku jsou popsány v akustické studii v kapitole 3., v části Výpočet č.6 – Hluk ze stavební činnosti.

Stacionární zdroje hluku ze staveniště

Veškeré stavební činnosti budou probíhat výhradně v denní době od 7 do 21 hodin a v akustické studii jsou rozděleny do 4. etap

Etapa č. 1 – Příprava staveniště

#### Etapa č. 2 – Etapa zemních prací a betonování základů

#### Etapa č.3 - Etapa dokončovacích prací na objektu

#### Etapa č.4 – Etapa dokončovacích prací na pozemku

# Pro jednotlivé etapy jsou v akustické studii uvedeny používané stroje a mechanismy i jejich akustické  výkony. Hodnoty akustických výkonů jednotlivých strojů nesmí překračovat hodnoty dle nařízení vlády č.9/2001 Sb.,kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení č. 198/2006 Sb. Předpokládané nasazení rozhodujících stavebních mechanizmů v jednotlivých etapách výstavby (míra využití v %) i jejich akustický výkon je uveden v následující tabulce č. 9.

# Tabulka č.9

| Etapa | Činnost | Mechanizmus | Akustický výkon zařízení 1) | Míra využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Příprava staveniště | Nakladač | LWA korig = 102 dB | 60 % |
|  |  | Buldozer | LWA korig = 101 dB | 30 % |
| 2. | Realizace zemních prací, betonování základů realizace a horní stavby | Nakladač | LWA korig = 102 dB | 50 % |
|  |  | Čerpadlo na beton | LWA korig = 91 dB | 60 % |
|  |  | Autodomíchávač 5 aut/hod | LWA korig = 93 dB | 60 % |
| 3. | Dokončovací práce na objektu | Rozbrušovačka | LWA korig = 105 dB | 20 % |
|  |  | Okružní pila | LWA korig = 103 dB | 20 % |
|  |  | Kompresor | LWA korig = 92 dB | 10 % |
| 4. | Dokončovací práce na pozemku - terénní úpravy | Hutnící válec | LWA korig = 95 dB | 50 % |
|  |  | Finišer | LWA korig = 100 dB | 50 % |

1) Akustický výkon zařízení – je uveden ve formě ekvivalentní hladiny akustického výkonu korigované na předpokládanou provozní dobu jednotlivých mechanizmů.

Liniový zdroj hluku -  představuje vyvolaná doprava v období výstavby, nároky na tuto dopravu jsou následující – nejvýše 10 – 12 TNA o nosnosti do 20 t/den, 8 -10 LNA o nosnosti do 10 t/den. Intenzita vyvolané nákladní dopravy v průběhu výstavby kolísá, výše uvedené intenzity jsou očekávané nejvyšší hodnoty, které se budou vyskytovat jen po malou část období výstavby a nepředpokládá se souběh max. intenzit TN a LNA.. V akustické studii je uvažováno s hodnotou max. 2  průjezdů NA za hodinu.

Osobní doprava v období výstavby bude nízká max. 10 – 20 OA/den a to ještě z různých směrů.

Uvedený časově proměnný nárůst způsobí sice určité navýšení stávající dopravní zátěže, nicméně významnější měrou však nezhorší stávající hlukovou situaci podél komunikací v daném území.  Převážná část vyvolané dopravy v období výstavby bude vedena po silnici Kolín – Červené Pečky, kde stávající intenzita dopravy dle odborného činí 4789 aut/den. Výše uvedený nárůst způsobený vyvolanou dopravou bude činit v nejexponovanějším období v obci Polepy max. cca  50 – 60 obousměrných pojezdů všech aut/den a v obci  Červené Pečky cca 30 – 40  obousměrných pojezdů všech aut/den. Tzn. v obci Polepy nárůst na úrovni cca 1,5 %  a v Červených Pečkách nárůst cca 1 % oproti současnému stavu. Je nutno dodat, že toto nejexponovanější období bude krátké  a bude trvat nejvýše 1 – 2 měsíce.

Tyto intenzity vyvolané dopravy v období výstavby nejsou podstatné a neovlivní významnějším způsobem  hlukovou situaci u chráněné zástavby podél veřejných komunikací, kudy půjde vyvolaná doprava.

B.III.4.2.  Zdroje hluku v období provozu

* Stacionární zdroje hluku

Stacionární zdroje hluku u posuzované výroby  suchých maltových směsí umístěné uvnitř i vně výrobní haly a jejich akustické výkony jsou popsány v akustické studii kapitole 2. Zdroje hluku.

Stacionární zdroje hluku umístěné uvnitř výrobní haly - jsou míchač, šnekové dopravníky, filtry rozpytlovacích stanic, elektrické a pneumatické vibrátory, balička, paletizační linka, kompresor, sušička stlačeného vzduchu.

Hluk vnitřních zdrojů výrobní haly SO 02 bude dostatečně utlumen obvodovou stěnou výrobní haly tak, že ve venkovním prostoru se téměř neuplatní. Hluk prostupující obvodovým pláštěm je ve srovnání s venkovními zdroji hluku, zanedbatelný.

Stacionární zdroje hluku umístěné  vně výrobní haly.

V technologii výroby suchých maltových směsí budou do okolního ovzduší unikat emise hluku z následujících zdrojů hluku umístěných mimo halu

1) Šnekové dopravníky dopravující materiál ze sil do výroby, bude instalováno celkem 10 ks dopravníků,  v chodu současně bude vždy jen jeden dopravník, hlučnost do 75 dB(A).

2) Filtry na silech  - (celkem je instalováno 10 ks filtrů , které jsou ve výšce cca  22,5 m nad terénem. V chodu jsou současně max. 2 filtry, neboť z prostorových důvodů pro stání autocisteren se mohou plnit současně nejvýše 2 sila. Při regeneraci filtrů dochází k pulzu tlakového vzduchu, hlučnost může dosáhnout až 70 – 80 dB. K této regeneraci (a tím k výše uvedenému hluku) dochází pouze v případě plnění materiálu do sil.

3) Dva výfuky ventilátorů rozpytlovacích stanic - jsou umístěné na boční (jižní) stěně haly cca 9,5 metru nad zemí, jejich hlučnost je cca 72 dB.

4) Hluk z motorů autocisteren při plnění sil - základní suroviny potřebné pro výrobu suchých maltových směsí – cement, mletý vápenec, písek a mikrosilika budou přiváženy v autocisternách a z nich plněny do skladovacích sil. Plnění do sil je zajišťováno pomocí tlakového vzduchu vytvářeného kompresorem v autocisterně, při plnění je v provozu motor autocisterny (v podstatě volnoběh), kompresor s motorem jsou v tomto případě stacionární zdroj hluku:

Akustický výkon autocisterny při stáčení ...   LW = 110 dB

Časové vytížení při čerpání surovin je 896 hodin za rok, roční časový fond 2000 hodin.

Koeficient vytíženosti pracovní doby čerpání 0,448. Akustický výkon autocisterny při  vypočtené vytíženosti LW = 106,5 dB

Uvažována jsou 2 stáčecí místa u sil na jižní a východní straně, Akustický výkon každé autocisterny  LW = 103,5 dB

5) Pohyb dopravních prostředků vnitrozávodní přepravy– jedná se o 3 vysokozdvižné vozíky (VZV) na el. a plynový pohon, které se budou pohybovat na skladovací ploše areálu.

# Pro hodnocení hluku areálu jsou cisterny stáčející suroviny a vysokozdvižné vozíky pohybující se po ploše areálu a zajišťující nakládku a skladování hotových výrobků uvažovány jako stacionární zdroje hluku. Přehled venkovních stacionárních zdrojů hluku a  jejich hladiny akustického výkonu a tlaku  je uveden v následující tabulce č.10

.   Tab. č. 10  Přehled stacionárních zdrojů hluku

| Zdroj Č. | Zdroj hluku a umístění zdroje | Hladina akustického výkonu (dB) | Hladina akustického tlaku v 1 m |
| --- | --- | --- | --- |
| P 1 | Autocisterna při plnění sil | 103,5 dB |  |
| P 2 | Regenerace filtrů sil | 80 dB | 72 dB |
| P 3 | Autocisterna při plnění sil | 103,5 dB |  |
| P 4 | Regenerace filtrů sil | 80 dB | 72 dB |
| P 5 | VZV | 90 dB |  |
| P 6 | VZV | 90 dB |  |
| P 7 | V VZV | 90 dB |  |
| P 8 | Výfuk ventilátoru od filtrů rozpytlovacích stanic | 83 dB | 72 dB |
| P 9 | Výfuk ventilátoru od filtrů rozpytlovacích stanic | 83 dB | 72 dB |

* Vyvolaná doprava - liniový zdroj hluku

Výrobna suchých maltových směsí je navržena do areálu bývalé cihelny, který leží těsně  u silnice III. třídy  č.12550 Kolín – Červené Pečky, na tuto silnici bude výrobna napojena vjezdem.

Doprava vyvolaná provozem navrhované výrobny suchých maltových směsí představuje  liniový zdroj hluku.

Informace o vyvolané dopravě jsou v kapitole B.II.4 oznámení EIA a v akustické studii (příloha  č.11) v části Doprava areálu výroby maltových směsí – kde je na str.9 také tabulka dopravní zdroje hluku.

B.III.4.3. Vibrace, záření

Z popisu navržené výrobny suchých maltových směsí vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence významných zdrojů vibrací, které by měly vliv na okolní obytnou zástavbu.

Přenos vibrací od zdrojů vibrací uvnitř výrobní haly SO 02 (elektrické a pneumatické vibrátory) bude dostatečně utlumen podlahou a obvodovou stěnou výrobní haly tak, že se vibrace ve venkovním prostoru téměř neuplatní.

Rovněž se zde během provozu nepředpokládá existence významných zdrojů záření (např. generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ) ani zařízení, která by takové generátory obsahovala.

B.III.5. Riziko havárie

Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací lze konstatovat, že vzhledem k charakteru výstavby i vzhledem k charakteru a zabezpečení navrhované výroby suchých maltových směsí je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí velmi nízké.

V areálu nebudou skladovány kapalné látky, které by představovaly nebezpečí pro povrchové či podzemní vody v případě jejich úniku.

V případě posuzované výrobny suchých maltových směsí představují největší nebezpečí dva havarijní stavy

- únik plynu a možnost vzniku požáru a výbuchu

- poškození či vznik netěsnosti nádrže na MN u nákladních aut pohybujících se v areálu výrobny suchých maltových směsí s únikem ropných látek do životního prostředí.

Únik plynu a možnost vzniku výbuchu

Zdrojem tepla pro administrativní  budovu  a objektu soc. zázemí pro výrobu budou  dva plynové kotle  a výrobní hala bude vytápěna 4 podstropními plynovými jednotkami.

Při poruše plynového rozvodu nebo plynového kotle nebo podstropních plynových jednotek sloužících k vytápění   by mohlo dojít k úniku plynu do okolního prostředí. Pokud by tento únik nebyl včas zjištěn a odstraněn mohlo by dojít k otravě plynem. Pokud by koncentrace plynu v ovzduší překročila mez výbušnosti, mohlo by při styku s ohněm nebo elektrickou jiskrou dojít k výbuchu a případně požáru. Vzhledem modernímu provedení rozvodů plynu i plynového kotle a za předpokladu dodržování pravidelných revizí,  bude riziko poruchy a následného úniku plynu minimální.

Požární bezpečnost v administrativní  budově  a objektu soc. zázemí - musí být samozřejmě zajištěna v souladu s příslušnými předpisy  V dokumentaci pro stavební povolení budou tyto objekty podrobně posouzeny požární zprávou doloženou stavebními výkresy a výpočty.

Poškození či vznik netěsnosti nádrže na MN či benzin u nákladních aut

Pokud dojde k poškození nebo vzniku netěsnosti u nádrží aut obsahujících pohonné hmoty, tak by mohlo dojít k úniku závadné látky na zpevněnou manipulační plochu a případně  do areálové dešťové kanalizace nebo půdy. Pravděpodobnost poškození nebo vzniku netěsnosti u nádrží aut v areálu je velmi nízká.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že riziko ohrožení okolního obyvatelstva a životního prostředí je minimální a lze je uvažovat, jen pro případ mimořádné situace (výbuch plynu spojený s požárem, zemětřesení). Dopady požáru v administrativní  budově  nebo objektu soc. zázemí by se mohly týkat přímo jen zaměstnanců. Z hlediska obytné zástavby lze plošné dopady na obyvatelstvo v okolí výrobny suchých maltových směsí v případě požáru vyloučit.

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

využívání

Posuzovaným záměrem je výstavba nového výrobního závodu pro výrobu suchých míchaných směsí běžného druhu a jejich plnění do ventilových pytlů. Navrhovaný výrobní závod je situován do průmyslového areálu bývalé cihelny, který se  nachází v Červených Pečkách, v části na konci obce směrem na Kolín.

Původní komplex staveb bývalé cihelny byl zdemolován a  byl ponechán pouze jeden halový objekt k rekonstrukci. Na části areálu bývalé cihelny byla již postavena fotovoltaická elektrárna.

Fotografie současného stavu lokality jsou  součástí přílohy č.13 a  přílohy č.14.

Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se území, kde má být vybudován závod pro výrobu suchých míchaných směsí, týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje.

Priority využívání tohoto území určuje územní plán obce Červené Pečky.

V části H Přílohy tohoto oznámení EIA  je v příloze č.1 zařazeno Sdělení příslušného stavebního úřadu – Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad  z hlediska vztahu posuzovaného záměru k územně plánovací  dokumentaci.

Ve sdělení je uvedeno, že posuzovaný záměr „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ lokalita Červené Pečky je v zastavěné části obce a území záměru je určeno v územním plánu obce jako území pro výrobní sféru (doporučené využití výroba a sklady). Posuzovaný záměr je tak v souladu se schváleným územním plánem obce Červené Pečky.

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Lokalita záměru – areál bývalé cihelny, kde bude instalována výrobna suchých míchaných směsí, není situován ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (CHKO, NPR, PR, NPP, PP).

Přírodní zdroje se ve stávajícím areálu bývalé cihelny nenachází. Zájmové území záměru není součástí žádného CHLÚ (dle zák. 44/1998 Sb.).

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

V prostoru areálu bývalé cihelny v nejbližším okolí se nejedná o přírodní prostředí (nebyly zjištěny žádné přírodní ekosystémy v rámci mapování přírodních ekosystémů NATURA 2000). Vzhledem k velmi nízkým výstupům  do okolního ŽP (emise TZL – desítky kg/rok, splaškové vody budou zachycovány a odváženy na BČOV Kolín, min. množství odpadů) je přírodní prostředí v širším okolí schopno z hlediska jednotlivých složek přírodního prostředí  unést zátěž spojenou  provozem navržené výroby suchých maltových směsí.

* ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné přírodní prvky

Navrhovaný záměr zřízení výrobny suchých míchaných směsí je situován na plochu, která není součástí územního systému ekologické stability. Vlastní provoz výrobny  suchých maltových směsí. nebude vzhledem k minimálním výstupům do  ŽP negativně ovlivňovat prvky  územního systému ekologické stability v okolí (např.  nadregionální biokoridor Labe).

NATURA 2000

V okolí zájmového území, okolo navržené Výrobny suchých sanačních materiálů, ani v něm se nenachází žádná navržená lokalita systému NATURA 2000, ani prioritní biotop, ekosystém, přírodní komplex nebo ptačí území ve smyslu připraveného národního seznamu NATURA 2000.

Stanovisko orgánu ochrany přírody KÚ Středočeského kraje k NATUŘE 2000 je doloženo v příloze č.2. V tomto stanovisku je konstatováno, že lze vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.

Zvláště chráněná území

Areál bývalé cihelny se nenachází v žádném maloplošném ani velkoplošném zvláště chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění změn a doplňků. Nejbližší ZCHÚ je přírodní památka Lom u Červených Peček (0,11 ha), která má lokální geologický, případně geomorfologický význam. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1977, nachází na severním okraji obce Červené Pečky, a je vzdálena cca 260 m JJV směrem od plochy navržené stavby, za terénní hranou údolí a za komunikací a železniční tratí.

Stavba Výrobny suchých sanačních materiálů  zvláště chráněné území nijak neovlivní a nezasáhne do něj.

Popis přírodní památky – jedná se o bývalý lom v křídových pískovcích, dnes významná geologická a paleontologická lokalita o rozloze 0,11 ha v k.ú. Červené Pečky. Na lomové stěně vysoké 6 metrů jsou odkryty křídové pískovce a slepence v mocnosti cca 3,5 metru s pozoruhodnou, asi 60 cm silnou, vrstvou s nahromaděním zkamenělých schránek ústřic druhu Rhynchostreon suborbiculatum (Lam.), starých více než 90 milionů let. Některé exempláře přesahují velikost 10 cm a dodnes si uchovávají své původní zbarvení. Ústřice byly takto nahromaděny pravděpodobně vlivem mořské bouře, což činí z tohoto naleziště světový unikát. Jde o jedinečnou ukázku pobřežní pískovcové facie (příbojové zóny) svrchnokřídového moře.

Významné krajinné prvky

Pojem VKP je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky přímo ze zákona jsou tedy i jsou lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Navržená stavba se nekříží s žádnými VKP definovanými zákonem.

Stavba není ve střetu s žádným dalším registrovaným VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb., ani s jinými prvky ochrany přírody a krajiny.

V rámci souběžných průzkumů není zaznamenán ani zjištěn výskyt zvláště chráněných rostlin nebo živočichů podle zák.č. 114/1992 Sb. a vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Na území areálu navrhované Výrobny suchých sanačních materiálů a v jeho nejbližším okolí se nevyskytují žádné památkově chráněné objekty, ani architektonicky nebo historicky cenné stavby. Nevyskytují se ani v takových vzdálenostech, aby mohly být stavbou výrazně ovlivněny nebo jinak spojeny.

* Území hustě zalidněná

Za území hustě zalidněné je možno pokládat  celou oblast intravilánu obce Červené Pečky, a jejímž severní okraji se areál bývalé cihelny nalézá. Umístění navrženého záměru – výroby suchých míchaných maltových směsí bude mít jen nepatrně zhoršující vliv na okolní životní prostředí (především vliv hluku a znečištění ovzduší), toto zhoršení nezpůsobí překročení příslušných hygienických limitů. Charakter výroby suchých míchaných maltových směsí nepředstavuje  riziko pro obyvatele obce Červené Pečky i okolních obcí.

* Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. limity hlukového či  imisního zatížení.

Imisní zatížení zájmové lokality je nastíněno v následující kapitole C.II.1. Ovzduší .

Dle vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.[6] o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší byl v roce 2008 na 2,9 % území (kromě přízemního ozónu, který je překročen prakticky na celém území ČR) spadající pod stavební úřad Městského úřadu v Kolíně jako příslušné obce s rozšířenou působností překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. V případě dalších znečišťujících látek k překročení imisního limitu nedošlo.

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) –  nejsou známa žádná data či informace, které by v lokalitě záměru signalizovaly nebo dokládaly jejich výskyt.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.II.1.  Ovzduší

Klimatické podmínky - jsou vedle množství emisí a reliefu krajiny rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře

Dané území  se nachází v klimatickém  regionu T 2. Jihovýchodní část okresu Kolín je situováno v klimatické oblasti teplé, mírně  suché a převážně s mírnou zimou, pouze nejjižnější cíp okolo Stříbrné Skalice má vlhčí podnebí.  V říčních údolích dochází k inverzím.
Průměrná roční teplota vzduchu  se pohybuje do 8,5 oC, průměrné červencové teploty kolísají kolem 18oC, průměrná lednová teplota je na většině území vyšší než -2oC, průměrná teplota za období IV-IX se pohybuje kolem 14,5oC.

Průměrné  roční  srážky  dle srážkoměrné stanice Červené Pečky mají hodnotu  592 mm.

Větrná růžice je v rozptylové studii v kapitole 3, jejím podrobným rozborem  zjistíme následující:

- největší četnost výskytu v uvažované lokalitě má severozápadní vítr, 18,22 %, tj. 1 596 h.r-1

- druhou největší četnost výskytu, 17,26 %, tj. 1 512 h.r-1 má západní vítr

- třetí v pořadí je bezvětří s četností výskytu 16,79 %, tj. 1 471 h.r-1

- přes 10 % četnosti výskytu, přesně 15,07 %, tj.1 320 h.r-1 má ještě jihozápadní vítr

- větry vanoucí z jiných směrů mají četnost výskytu menší nebo rovnou 9,72 %

- vítr do rychlosti 2,5 m.s-1 lze očekávat v 70,51 %, tj. 6 177 h.r-1

- větry v rozmezí rychlostí 2,5 až 7,5 m.s-1 se předpokládají v 28,39 %, tj. 2 487 h.r-1

- vítr o rychlosti větší jak 7,5 m.s-1 se vyskytuje pouze v 1,10 %, tj. 96 h.r-1

- špatné rozptylové podmínky včetně inverzí, tzn. I. a II. třída stability se odhadují celkově v 25,37 %, tj. 2 222 h.r-1

- dobré rozptylové podmínky, neboli III. a IV. třída stability se předpokládají v 62,50 %, tj. 5 475 h.r-1

- četnost výskytu V. třídy stability, ve které jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale v důsledku silné vertikální turbulence se mohou v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vyskytovat vysoké koncentrace se předpokládá v 12,13 %, tj. 1 063 h.r-1

Z uvedeného vyplývá, že posuzovaná lokalita je poměrně dobře provětrávána především ze severozápadního, západního a jihozápadního směru větry nižších a střeních rychlostí. Proudění z ostatních směrů je výrazně nižší. Cca čtvrtinu roku jsou očekávány špatné rozptylové podmínky, doprovázené inverzními stavy.

* Kvalita ovzduší

Imisní zatížení lokality a nejbližšího okolí

Kvalita ovzduší v zájmové oblasti záměru je zhodnocena v rozptylové studii v kapitole 4, v níž jsou uvedeny

- výsledky měření na monitorovacích stanicích v Kolíně a Kutné Hoře,

- údaje z grafické ročenky ČHMÚ (v níž každoročně uvádí ČHMÚ mapy polí imisních koncentrací základních znečišťujících látek)

- informace o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

Odhad stávajícího imisního pozadí v zájmové lokalitě byl v rozptylové studii  proveden kombinací údajů z měření na monitorovacích stanicích v Kolíně a Kutné Hoře a údajů z grafické ročenky.

V zájmové lokalitě lze s jistou mírou pravděpodobnosti očekávat:

- maximální denní koncentraci PM10 max. 104,0 µg.m-3 (maximum naměřené v roce 2008 na stanici SKUH Kutná Hora),

- 36. nejvyšší denní koncentraci PM10 max. 38,0 µg.m-3, (údaj z měření v roce 2008 na stanici SKUH Kutná Hora),

- počet překročení limitní koncentrace 50 µg.m-3 denními koncentracemi PM10 max. 14 případů za rok, (údaj z měření v roce 2008 na stanici SKUH Kutná Hora),

- průměrnou roční koncentraci PM10 max. 22,5 µg.m-3 (koncentrace naměřená v roce 2008 na stanici SKOA Kolín),

- maximální hodinovou koncentraci NO2 max. 95,6 µg.m-3 (maximum naměřené v roce 2008 na stanici SKOA Kolín),

- 19. nejvyšší hodinovou koncentraci NO2 max. 75,6 µg.m-3, (údaj z měření v roce 2008 na stanici SKOA Kolín),

- průměrnou roční koncentraci NO2 max. 26,6 µg.m-3 (koncentrace naměřená v roce 2008 na stanici SKOA Kolín),

- maximální hodinovou koncentraci SO2 max. 95,9 µg.m-3 (maximum naměřené v roce 2008 na stanici SKOA Kolín),

- 25. nejvyšší hodinovou koncentraci SO2 max. 42,6 µg.m-3, (údaj z měření v roce 2008 na stanici SKOA Kolín),

- maximální denní koncentraci SO2 max. 18,9 µg.m-3 (maximum naměřené v roce 2008 na stanici SKOA Kolín),

- 4. nejvyšší denní koncentraci SO2 max. 17,9 µg.m-3, (údaj z měření v roce 2008 na stanici SKOA Kolín),

- maximální osmihodinovou koncentraci CO max. 2 463,6 µg.m-3 (maximum naměřené v roce 2008 na území Středočeského kraje, oproti zájmové lokalitě je tato hodnota nadhodnocena),

- průměrnou roční koncentraci benzenu na úrovni max. 2 µg.m-3 (horní hranice intervalu z grafické ročenky ČHMÚ),

- průměrnou roční koncentraci BaP na úrovni max. 0,6 ng.m-3 (horní hranice intervalu z grafické ročenky ČHMÚ, viz následující poznámka).

Pozn. Dle vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.[6] o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší byl v roce 2008 na 2,9 % území (kromě přízemního ozónu, který je překročen prakticky na celém území ČR) spadající pod stavební úřad Městského úřadu v Kolíně jako příslušné obce s rozšířenou působností překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren. V případě dalších znečišťujících látek k překročení imisního limitu nedošlo.

Z grafického vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům (viz rozptylová studie obr. č. 14) je zřejmé, že na území spadající pod působnost stavebního úřadu v Kolíně jsou oblasti s nadlimitními koncentracemi BaP omezeny pouze na území center měst Kolína a Peček (nikoliv městyse Červené Pečky), v zájmové lokalitě se zvýšené koncentrace BaP nevyskytují.

Na základě odhadu stávajícího imisního pozadí lze předpokládat, že v zájmové lokalitě nejsou v žádné imisní charakteristice hodnocených znečišťujících látek překračovány příslušné imisní limity.

C.II.2. Voda

Povrchové vody

Řešené území areálu výrobny suchých maltových směsí náleží hydrologicky do povodí řeky Labe 1-04-01 což znamená Labe od Doubravy po Cidlinu. Řeka Labe je hydrografickou osou i okresu Kolín.

V dalším členění se zájmové území rozkládá v dílčím povodí: Nebovidského potoka – číslo dílčího povodí 1-04-01-039.

Území je poměrně intenzivně odvodňováno, nedochází zde k akumulaci povrchových vod. Plocha zájmového území je odvodňována do  Nebovidského potoka.

Uvažovaný záměr je situován na vyvýšeném místě, z hlediska povodňového nepředstavuje  záměr riziko.

Podzemní vody

Při inženýrsko geologickém průzkumu v areálu bývalé cihelny přímo v lokalitě budoucí výrobny suchých maltových směsí nebyla vrtnými pracemi podzemní voda zjištěna. Spraše – prachovité jíly jsou pro vodu prakticky nepropustné a nevytvářejí tak vhodné prostředí pro vznik mělké kvartérní zvodně. Nesouvislý a málo vydatný obzor podzemní vody může vznikat na bázi spraší, resp. na svrchních silně zvětralých jílovitých partiích pískovce.

Cenomanské pískovce vytvářejí vhodné prostředí pro vznik hlubších zvodnělých horizontů a to jak na systému puklin tak i v průlinově propustných partiích těchto hornin.

Podle převzatých archivních vrtů je možné podzemní vody očekávat v hlubších partiích pískovců (tj. cca 10 až 14 m pod terénem).

V lednu 2009 nechala firma STACHEMA s.r.o. zpracovat posouzení možnosti likvidace zachycených srážkových vod ze střech budov a komunikací v v jižní části areálu bývalé cihelny vsakem. (Hydrogeologický posudek - Likvidace zachycených srážkových vod vsakováním, Průmyslový areál – stará cihelna Červené Pečky, vypracovala firma RNDr.Vilém Sýkora - geologický průzkum, leden 2009).V rámci průzkumných prácí byly na dvou sondách S6 (hloubka 4 m) a S7 (hloubka 8 m) - vrtání 70 mm a výstroj zárubnicemi PVC Js 63 mm na realizovány ''nálevové“ (vsakovací) zkoušky.

Cílem realizovaných průzkumných prací  by|o stanovení propustnosti.daného horninového

prostředí. Z provedených zkoušek vyplynulo, že  likvidace zachycených srážkových  vod vsakem ze zástavby a komunikací přímo v lokalitě stavby (tzn. v jižní části areálu)  je  prakticky nemožná.

Proto byl v severní části areálu firmy STACHEMA Kolín a.s. v Červených Pečkách v květnu 2010 proveden doplňující inženýrsko-geologický průzkum (Zpráva č.574/20/10 :Doplňující inženýrsko – geologický průzkum, stavba : vsakovací objekty a nové haly Stachema, lokalita : Červené Pečky – areál Stachema a.s., vypracovala firma RNDr.Vilém Sýkora - geologický průzkum, květen 2010).

Doplňkový průzkum navázal na dříve provedené geologickoprůzkumné práce z let 2008 a 2009.

Základním úkolem doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu bylo HG posouzení projektované likvidace zachycených srážkových vod ze střech budov a komunikací vsakem. Dalším úkolem bylo doplnění údajů o základové půdě a režimu podzemních vod na staveništi projektovaných nových hal v jihovýchodní části areálu.

Na lokalitě byly provedeny tři maloprofilové vrty S10 (hloubka vrtu 6 m), S11 (hloubka vrtu 3 m) a S12 (hloubka vrtu 3 m), které byly umístěny v místech projektovaných vsakovacích objektů a nových hal, tak aby bylo možno vyhodnotit inženýrsko-geologické poměry lokality.

Při vrtných pracech nebyla podzemní voda zastižena.

Na všech třech vrtech dále byly provedeny vsakovací (nálevové) zkoušky.

Na základě popisu hornin a realizovaného testování lze horninové prostředí do testované hloubky (2,5 až 3,0 m) charakterizovat jako propustné až málo propustné prostředí (S11, S12) a nepropustné prostředí (S10).

Z výpočtů vsaku vyplynulo, že na základě daných vstupních údajů bude v místě sond S11 a S12, zaplavenou jednotkovou plochou vsakovacího objektu (1 m2 dna a 1 m2 boků) infiltrovat za den řádově 1000 až 1900 litrů/den.

Zemní prostředí zde tvoří navážky. Zasakováním vod do „propustnějších“ navážek povede pravděpodobně ke vzniku „zavěšené“ zvodně s následným odtokem dle morfologie „nepropustnějšího“ podloží (spraše).

V místě sondy S10 je zemní prostředí nepropustné a realizace vsakování zde není možná.

Doplňkový IG průzkum se vsakovacími zkouškami tedy potvrdil předpoklad, že u severní hranice areálu STACHEMA a.s. (v místě sond S11 a S12)  je technicky možná likvidace zachycených srážkových vod vsakováním. Velikost vsakovacích objektů je třeba dimenzovat podle množství zachycených srážek na střechách a zpevněných plochách.

V návaznosti na výsledky výpočtů vsaku a výpočtů potřebné retence podle množství zachycených srážek dešťových vod se střech a zpevněných ploch, byla pro zasakování dešťových vod navržena u severní hranice areálu zasakovací rýha o rozměrech 80 x 2 x 1,5 metru.

Vzhledem k podmínce investora, aby zasakovací rýha byla budována s minimální ztrátou využitelného  objemu a mohla tak sloužit zároveň k retenci dešťových vod, bude ke konstrukci zasakovací  rýhy využito některé z moderních technologií. Konkrétní projekt bude zpracován rámci projekce pro UR nebo SP.

Pozn. Konstrukci vsakovacích objektů je možné provést tradičně jako žebra vyplněná hrubým štěrkem odděleným od okolí filtrační geotextilií. Nevýhodou tohoto řešení je menší retenční schopnost vsakovacího objektu jen cca 30% celkového objemu výkopu. Tyto vsakovací objekty je pak nutné doplnit dalším vhodným retenčním zařízením.

Použití průmyslově vyráběných plastových výrobků pro akumulaci a vsakovaní vody může retenci a vsakovací objekty sloučit. Zde lze s výhodou použít např. voštinové či klecové boxy nebo vsakovací tunely. Některá z těchto technologií bude použita pro retenci a zasakování dešťových vod z areálu STACHEMA a.s.

C.II.3.  Půda

Okolí záměru - na spraších a sprašových hlínách se vyvinuly mocné profily černozemí různých subtypů. Na aluviální náplavy a splachy v potočních nivách je vázán výskyt černic. Přechod do Pražské plošiny tvoří pás hnědozemí na hlinitých spraších. Na vápnitých jílovcích a slínovcích jsou významné plochy pararendzin.

Lokalita záměru - nový závod na výrobu suchých maltových směsí je situován do areálu bývalé cihelny, který se  nachází v Červených Pečkách, na pozemky p.č. 197/1, 1000/1, 1000/7 a 1019/17  v k.ú. Červené Pečky.

Pozemky p.č. 197/1 a 1000/1 jsou vedeny v KN jako zastavěná plocha a ostatní plocha .

Půda se vyskytuje na pozemcích  p.č. 1000/7 a 1019/17 , které jsou vedeny v KN jako zahrada a orná půda. Půda na těchto pozemcích je vedena s BPEJ 2.01.00. a má I. třídu ochrany.

V rámci posuzovaného záměru tedy dojde k záboru ZPF (viz kap. B.II.1.).

C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry území, seismicita

* Geomorfologie

Zájmová lokalita záměru se nachází na rozhraní dvou geografických celků – podcelků a okrsků a to

Středolabské – Českobrodské – Kolínské tabule

a

Hornosázavské pahorkatiny – Kutnohorské plošiny – Malešovské pahorkatiny

Oblast jižně od lokality navrhované výrobny suchých sanačních materiálů  je spíše pahorkatinného rázu, tedy zvlněná, mírná pahorkatina na okraji Kutnohorské plošiny a oblast severně je charakterem spíše plochá Labská tabule nivy Labe a okolních říčních teras.

* Geologické a hydrogeologické poměry

Předkvartérní podloží:

V prostoru zájmové lokality je předkvartérní podloží budováno vápnitými a prokřemenělými pískovci korycanských vrstev cenomanského stáří. Pískovce jsou středně zrnité s vápnitým či křemitým tmelem, bělavě šedé místy světle žlutošedé. Pískovce byly zjištěny třemi vrty v hloubce 5,3 až 10,1 m pod terénem. Je tedy pravděpodobné, že povrch pískovců je dosti výrazně svažitý směrem k severu až severovýchodu. Při povrchu jsou pískovce zvětralé až rozložené, směrem do hloubky se jejich zvětralost poměrně rychle snižuje. .

Povrch pískovců je překryt velmi tenkou (cca 0,2 až 0,3 m) vrstvou zvětralin charakteru jílovitého písku či písčitého jílu. Ve vrtu S5 se tuto vrstvičku nepodařilo rozlišit.

Pokryvné útvary

Cenomanské pískovce jsou v rozsahu celé zájmové lokality překryty sprašemi a vápnitými

sprašemi (svrchní pleistocén – würm). Z geotechnického hlediska se jedná o prachovité jíly (siCl) s nízkou až střední plasticitou třídy F6 CL, CI. Zrnitostně se jedná o zeminy tvořené z 80 až 90% prachovitými a jílovitými frakcemi se zbývajícím obsahem  jemnozrnné písčité frakce. Jílovitá frakce je tvořena převážně jílovými minerály kaolinit a illit. Spraše jsou při povrchu většinou pevné až tuhé (index konzistence IC = 0,97 až 0,98). Směrem do hloubky pozvolna přechází konzistence do tuhé a při bázi souvrství až do měkké.

Svrchní část pokryvných útvarů je v rozsahu celé lokality tvořena značně různorodými navážkami. Ve střední a jižní části lokality dosahuje mocnost navážek 0,7 až 1,7 m a vyskytují se zde často materiály typu cihelné drti, úlomků betonu, škváry a dalších stavebních odpadů.

Směrem k severu (vrty S2 a S1) mocnost navážek postupně narůstá až na 6,4 m. Častěji se

zde vyskytují materiály typu nesourodé směsi prohnětených spraší s úlomky pálené střešní

krytiny a cihel.

Při bázi navážek se objevuje tenká vrstva hlíny místy se štěrkem.

Podzemní voda

Vrtnými pracemi nebyla v prostoru zájmové lokality budoucí výrobny suchých maltových směsí podzemní voda zjištěna. Spraše – prachovité jíly jsou pro vodu prakticky nepropustné a nevytvářejí tak vhodné prostředí pro vznik mělké kvartérní zvodně. Nesouvislý a málo vydatný obzor podzemní vody může vznikat na bázi spraší, resp. na svrchních silně zvětralých jílovitých partiích pískovce.

Cenomanské pískovce vytvářejí vhodné prostředí pro vznik hlubších zvodnělých horizontů a to jak na systému puklin tak i v průlinově propustných partiích těchto hornin.

Podle převzatých archivních vrtů je možné podzemní vody očekávat v hlubších partiích pískovců (tj. cca 10 až 14 m pod terénem).

* Důlní a báňské poměry:

Ve vlastním zájmovém prostoru  areálu bývalé cihelny  není  registrováno důlní dílo ani poddolovaná plocha. Západně od areálu výrobny suchých maltových směsí leží chráněné ložiskové území Červené Pečky (cihlářské hlíny), jeho umístění je vyznačeno v příloze č.15.  Posuzovaný záměr nijak do tohoto ložiska nezasahuje.

* Seismicita, radon

Seizmicita  zájmového území je poměrně nízká. Podle seizmické mapy České republiky se mohou v této oblasti vyskytovat otřesy s makroseismickou intenzitou 5°  stupnice  MSK-64.

Území stavby výrobny suchých maltových směsí  se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech apod.

Radon –  na lokalitě bylo provedeno měření a vzhledem ke zjištěným hodnotám objemové aktivity Rn ve zkoumaném prostoru a charakteru podloží, je radonový index  lokality střední.

Realizace stavby vyžaduje protiradonovou ochranu stavebního objektu ve smyslu ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží.

C.II.5. Fauna a flóra

* Biogeografie

Zájmové území je podle různých autorů biogeograficky, fytogeograficky a ekologicky zaměřených regionalizací řazeno následovně:

Přírodní lesní oblasti (ÚHÚL) - Polabí

Fytogeografické okresy (podokresy) (BÚ ČSAV) – převážně České termofytikum

Sledované území je v mezofytiku – fytogeografický okres 65 – Kutnohorská pahorkatina

Fytochoriony (Dostál) – mezofyticum + termofyticum.

*Fauna a flóra

Lokalita záměru resp. zájmové území záměru je omezeno na jižní část plochy areálu bývalé cihelny, jedinou výjimkou bude vybudování zasakovací rýhy u severní hranice areálu, za plochou, kde se nachází solární panely. Řešená plocha záměru má v současnosti charakter manipulační plochy s rumištními porosty a chátrající budovou bývalé cihelny a   v biologickém průzkumu je dále řešen úzký pás zelených ploch podél oplocení v severní části plochy.

Na lokalitě záměru byl proveden biologický průzkum a vypracována zprava (studie), která je v příloze č.14 oznámení EIA. Z ní uvádíme závěr, na ostatní odkazuji na studii v příloze č.14.

Závěr studie :

Na zkoumané ploše se v současné době vyskytuje dosti chudá flóra. Jde převážně o rostliny s obecným výskytem, rostliny synantropní, rumištní. Z rostlin nebyl na lokalitě nalezen žádný zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v přílohách číslo II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Z fauny byly zastiženy běžné druhy bezobratlých,  ptáků a savců.  Nebyl nalezen žádný zvláště chráněný živočišný druh.

Z hlediska botanického i zoologického není zájmová plocha hodnotnou lokalitou.

Stavbou dotčená plocha není součástí žádného ÚSES nebo VKP. Území s hodnotnějšími ekosystémy, zejména chráněná území v širším okolí nebo lesní porosty, jsou v dostatečné vzdálenosti od plochy výstavby.

Důsledkem stavby bude kácení části náletových a výmladkovitých dřevin na řešeném pozemku : vrba-Salix sp., bez – Sambucus nigra, růže- Rosa canina, topol kanadský- Popiluj canadensis, jasan- Fraxinus excelsior, bříza-Betula pendula, ostružiník- Rubus fruticosus, maliník- Rubus idaeus a slivoň- Primus insititia. Kácené dřeviny zaujímají plochu cca 30 m2 .

Vliv posuzované stavby na stávající flóru a faunu v lokalitě výstavby bude nevýznamný.

C.II.6. Krajina, krajinný ráz

V příloze č.13 je studie vlivu posuzovaného záměru na krajinný ráz. V ní se uvádí, že v případě krajiny v okolí záměru jde o původně a dlouhodobě zemědělskou, intenzivně využívanou krajinu (ještě nedávno využívanou také k těžbě nerostů a uložení materiálu), z hlediska typů krajin ČR podle Lowa začleněnou jako 1Z1, s minimálním množstvím prvků přírodní krajiny a nebo významných krajinných prvků..

Stávajícími znaky krajinného rázu antropogenně pozměněné krajiny jsou :

- Obce, zejména jejich dominanty (statky, návsi, výrobní podniky, infrastruktura, kostely) a další větší stavby (průmyslové areály, logistická centra, stavby železniční, atp.) – výrazně vymezují krajinné místo v okolí stavby a dávají krajině její zemědělský charakter, uplatňují se jako orientační body a také jako významné postmoderní „estetické“ prvky zemědělsko-průmyslové i obytné krajiny – znak zásadní

- Liniové stavby (vedení VN a VVN nadzemní, žel.trať a její struktura, silnice, mosty, nadzemní vedení potrubí) – tvoří v krajině antropogenní síť infrastruktury, která přímo a sémanticky souvisí s vjemem krajinného prostoru jako osídleného a také s významným vlivem člověka na krajinu, který se projevuje ve dne i v noci vlivem provozu dopravy. Vliv je spíše negativní – znak spoluurčující

- Doprovodná zeleň v krajině a případné přírodní a polopřírodní prvky (meze, křoví, jaseniny, vrby podle toků, aleje, ovocná stromořadí, atp. – jde o zbytky přírodních prvků a původních znaků krajiny, vnímané spíše pozitivně, protože fungují jako refugia zvěře nebo způsobují rozčlenění krajiny na člověkem poznamenané části a úseky – znak doplňující

- Plochy průmyslové, výrobní, skladové nebo rekultivované – mají převážně negativní vliv a snižují estetickou hodnotu krajiny (např. areál výroby u obce Nebovidy, průmysl u ž.st.č. Pečky, solární elektrárna aj.), ale zároveň vytvářejí dominanty v krajině a evokují blízkost města a většího osídlení. – znak spoluurčující, až význačný (komíny a budova průmyslového areálu na obzoru, areál TPCA, areál Lučebních závodů, atp.).

- Plochy rozsáhlých agrocenóz (případně postindustriální lada), vnímané jako spíše negativní znak a zároveň sémanticky významný znak signalizující úrodnou půdu a intenzivní zemědělské využití ploch v okolí stavby – znak zásadní

- Lesy, remízy, větrolamy a jejich okraje, doprovodné porosty v nivách  – v krajině v okolí stavby se projevují okrajově a jako obzorové tvary nebo obzorová čára (údolí, okrajů kopců, protože v bližším okolí a v krajinném místě prakticky jsou přítomny ojediněle. Lesy v okolí jsou většinou sekundární a pozměněné,  jejich vliv na obzoru a na temenech kopců bude významně pozitivní jako u ploch, kde je očekáváno přírodní prostředí, rozčlenění krajiny, přirozený biotop, atp.- znak doplňující

- Rybníky a vodní prvky v krajině – v krajině v okolí je řada vodních prvků a toků (zejména v údolích), které dávají krajině rozměr a způsobují pozitivní estetický vjem návštěvníka krajiny - znak doplňující

Všechny stávající uvedené znaky krajiny se projevují jako mírně negativní až neutrální (vyjma zeleně a vodních prvků), a jde převážně o znaky běžné, u dopravních a průmyslových staveb význačné.

D.   ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti

a významnosti.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Ke vlivu na obyvatele v okolí navrhované výroby suchých maltových směsí by mohlo případně dojít v období výstavby a v období provozu v důsledku hluku,. znečišťování ovzduší emisemi, zejména TZL a dále v důsledku vyvolané dopravy (hluk, emise škodlivin).

D.I.1.1. Vlivy v období výstavby

V průběhu přípravy staveniště i vlastní výstavby půjde o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti, prašnosti, výfukových plynů aut při stavebních pracích a při dopravě stavebních a konstrukčních materiálů. Půjde tedy o vlivy časově omezené na dobu výstavby. Vliv vyvolaný samotnou stavební aktivitou na území budoucího areálu se může dotýkat zaměstnanců externích firem při výstavbě, a případně obyvatel žijících v obytné zástavbě v těsné blízkosti areálu - obytný dům č.p.130 (u autobusové zastávky , ve vzdálenosti cca 90 m  od jižní hranice areálu a obytný dům č.p.131 v těsné blízkosti vjezdu do areálu.

* Vliv znečišťování ovzduší při výstavbě

Emise znečišťujících látek v rámci výstavby  budou vznikat jak primárně, tj. z vlastních mechanizmů a jejich činnosti a provozu automobilů na příjezdových trasách, tak v případě TZL charakterizovaných frakcí PM10 mohou tyto vznikat i sekundárně, tj. vznosem znečišťujících látek již usazených  z dotčených ploch, včetně komunikací.

Vznik primární a sekundární prašnosti TZL je však možno omezovat a proto jsou navrhována zejména následující opatření :

- v místech  rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem, t.zn.  jej  zkrápět, předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období

- zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy (místa očisty jsou  navržena)

- zajistit pravidelný úklid  dotčených příjezdových komunikací

- zajistit pravidelný úklid a skrápění komunikací v areálu

Vliv emisí TZL na ovzduší v okolí staveniště v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti nebude významný a bude časově omezený.

Vliv emisí ostatních škodlivin během výstavby  – jedná se o škodliviny z vyvolané autodopravy- NO2, benzen a benzo(a)pyren. Jejich vliv na zástavbu v okolí areálu STACHEMA Kolín s.r.o. a v okolí dopravních tras lze odhadnout z výsledků rozptylové studie pro období provozu areálu na základě poměru intenzit vyvolané dopravy v období výstavby a období provozu následovně:

Oxid dusičitý -NO2  - příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO2 v rozmezí 0,7 µg.m-3 až 34 µg.m-3 s tím, že nejvyšší hodnota 34 µg.m-3 se očekává u domu u vjezdu do areálu STACHEMA Kolín s.r.o. (kde auta zastavují a rozjíždějí se) a to během krátkého období 2. etapy výstavby (6 – 7 týdnů). Kromě ref. bodů v blízkosti areálu budou v ostatních RB příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO2 daleko nižší, např. v Polepech budou příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO2 nejvýše cca do 1,5 µg.m-3.

Rovněž v ostatních etapách výstavby budou příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO2 nižší.

Imisní pozadí hodinových koncentrací je odhadnuto na 95,6 µg.m-3 a výsledná koncentrace (příspěvek + pozadí) činí cca 130 µg.m-3 a představuje 65 % imisního limitu 200 µg.m-3.

Příspěvky k ročním imisním koncentracím NO2 lze očekávat u domu u vjezdu do areálu na úrovni do 0,0255 µg.m-3 , v ostatních RB budou příspěvky nižší. Roční imisní limit NO2 je 40 µg.m-3  .

Příspěvky k ročním imisním koncentracím benzenu lze očekávat u domu u vjezdu do areálu na úrovni do 0,0013 µg.m-3 , v ostatních RB budou nejvýše 0,001 µg.m-3 . Roční imisní limit benzenu  je 5 µg.m-3  .

Příspěvky k ročním imisním koncentracím benzo(a)pyrenu lze očekávat na úrovni do 0,0005 – 0,0023 pikogramů.m-3 . Roční imisní limit benzo(a)pyrenu  je 1 nanogram.m-3 = 1000 pikogramů.m-3 .

Je zřejmé, že imisní příspěvky škodlivin emitovaných do ovzduší v lokalitě stavby i v okolí komunikací dopravou vyvolanou výstavbou jsou nevýznamné až zanedbatelné.

* Vliv hluku v období výstavby

Vliv hluku v období výstavby je popsán v hlukové studii na str. 35 – 42 v části Výpočet č.6 – Hluk ze stavební činnosti., kde jsou

- v tabulkách pro jednotlivé etapy  vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých ref. bodech

- na obrázcích grafické výstupy výpočetního programu se znázorněním isofon při šíření hluku z lokality staveniště v jednotlivých etapách výstavby (etapy I. – IV).

Na základě výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze stavební činnosti  i závěru akustické studie lze konstatovat, že ve venkovním chráněném prostoru staveb budou splněny hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech stanovené pro činnosti spojené s výstavbou  v Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.

Hluk z dopravy při výstavbě areálu STACHEMA se na veřejných komunikacích a jejich okolí projeví nevýznamně (obdobně jako při provozu areálu), navýšení ekvivalentních hladin hluku v obcích Polepy a Červené Pečky bude představovat desetiny decibelu. Nejexponovanější období (2. etapa výstavby) bude přitom krátké a bude trvat nejvýše 1 – 2 měsíce.

D.I.1.2. Vlivy v období provozu

Provoz výrobny suchých maltových směsí a vyvolaná doprava bude mít vlivy na obyvatele v důsledku hluku a znečišťování ovzduší emisemi.  Z  kapitol D.1.2,  D.1.3 a z rozptylové a akustické studie vyplývá :

* Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

Vliv záměru na imisní situaci je hodnocen v rozptylové studii (příloha č.12) a shrnut v následující kapitole D.I.2. Vlivy na ovzduší. Hodnocenými škodlivinami jsou  NO2,

Oxid dusičitý -NO2

U vybrané zástavby byly vypočteny příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO2 v rozmezí 0,86 µg.m-3 až 37,63 µg.m-3. Imisní pozadí hodinových koncentrací je odhadnuto na 95,6 µg.m-3 a výsledná koncentrace i s pozadím 133,3 µg.m-3 představuje 66,7 % imisního limitu 200 µg.m-3.

Příspěvky k ročním imisním koncentracím NO2 byly vypočteny v rozmezí 0,003 µg.m-3 až 0,026 µg.m-3. Imisní pozadí ročních koncentrací je odhadnuto na 26,6 µg.m-3 a výsledná koncentrace i s pozadím 26,626 µg.m-3 představuje 66,6 % ročního imisního limitu 40 µg.m-3.

Přírůstky hodinové i roční imisní koncentrace NO2 k imisnímu pozadí nezpůsobí u obytné zástavby překračování limitu hodinových a ročních imisních koncentrací.

Oxid uhelnatý - CO

U vybrané zástavby byly vypočteny příspěvky k osmihodinovým imisním koncentracím CO v rozmezí 2,04 µg.m-3 až 112,79 µg.m-3.

Imisní pozadí osmihodinových koncentrací je odhadnuto na 2 463,6 µg.m-3 , součet vypočtené koncentrace i s pozadím činí 2 576 µg.m-3 . To představuje 25,76 % imisního limitu 10 000 µg.m-3 a záměr tak  nebude mít žádný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu osmihodinových imisních koncentrací CO ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel.

Benzen

Roční imisní limit je pro benzen je stanoven na úrovni 5 µg.m-3 , pozadí roční imisní koncentrace benzenu v zájmové lokalitě je uváděno na hodnotě 2 µg.m-3..U referenčních bodů obytné zástavby byl vypočten přírůstek nejvýše 0,0013 µg.m-3 , ten představuje cca 0,026 procent imisního limitu a nebude mít žádný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací benzenu 5 µg.m-3 ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí.

Benzo(a)pyren - BaP

Roční imisní limit je pro benzo(a)pyren - BaP stanoven na úrovni  1 000 pikogramů.m-3 (1000 pg.m-3 =  1 ng.m-3 = 0,001 µg.m-3 ), imisní pozadí v zájmové lokalitě je odhadnuto  na 600 pg.m-3. U vybrané zástavby byly vypočteny příspěvky k ročním imisním koncentracím BaP do 0,0023 pg.m-3, výsledná roční koncentrace 600,0023 pg.m-3 představuje 60,00 % imisního limitu.

Tuhé znečišťující látky - PM10

Roční imisní limit pro PM10  je 40 µg.m-3, pozadí ročních imisí PM10 je odhadnuto na 22,5 µg.m-3.   U vybrané obytné zástavby se očekává zvýšení průměrných ročních koncentrací PM10 o 0,0225 µg.m-3 až 0,2589 µg.m-3, tj. zvýšení o 0,10 % až 1,15 %. Imisní limit 40 µg.m-3 nebude překračován ani při součtu vypočteného maxima se stávajícím imisním pozadím, výsledná nejvyšší koncentrace u obytné zástavby činí 22,76 µg.m-3 a 56,9  % imisního limitu.

Maximální denní imisní koncentrace PM10

Denní imisní limit pro PM10  je 50 µg.m-3, pozadí denních imisí PM10 je odhadnuto na 38 µg.m-3, do limitní hodnoty zbývá 12,0 µg.m-3. U vybrané obytné zástavby se očekává zvýšení max. denních imisních  koncentrací PM10 o 0,23 µg.m-3 až 16,04 µg.m-3, tj. zvýšení o 0,22 % až 15,42 %. U vybrané obytné zástavby jsou denní imisní koncentrace PM10 vyšší jak 12 µg.m-3 vyvolané novou výrobnou  očekávány v celkem 3 referenčních bodech. Doba překročení hraniční koncentrace příspěvku 12 µg.m-3 je však minimální, max. 0,017 hodiny, tj. 0,0007 dne.

Z uvedeného vyplývá, že v součtu s pozadím lze za určitých velmi málo pravděpodobných rozptylových podmínek u 3 ref. bodů obytné zástavby očekávat o 1 den vyšší četnost výskytu imisních koncentrací vyšších než 50 µg.m-3 než v současnosti. Výskyt takových rozptylových podmínek lze očekávat jednou za cca 600 let. Imisní limit, tak jak je definován NV 597/2006 Sb., proto ale překročen nebude..

Imisní  přírůstky škodlivin budou i imisním pozadím pod hranicí imisních limitů a nebudou mít žádný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací jednotlivých škodlivin ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí.

* Vliv hluku

Provoz navrhované výroby - nejbližšími chráněnými objekty z hlediska hluku dle  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v okolí areálu výrobny jsou dva objekty - obytný dům č.130 (u autobusové zastávky ve vzdálenosti cca 90 m od jižní hranice areálu, obytný dům 131 v těsné blízkosti vjezdu do areálu. Dále je to obytný objekt č.p. 45 v obci Nebovidy.

V akustické studii v příloze č.11 jsou uvedeny výsledky výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze stacionárních zdrojů hluku a vnitroareálové dopravy v areálu STACHEMA Kolín, spol. s r.o.  Při výpočtu modelové situace bylo zjištěno, že hluk ze stáčení cisteren překračuje u nejbližšího chráněného objektu č.p.131 povolené limity hluku pro denní dobu, proto bylo navrženo opatření v podobě akustické stěny délky 55 m a výšky 3 a 3,5 m. Stěna musí být plná bez mezer a stavební neprůzvučnost min. 20 dB.

Po realizaci akustické stěny se očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku z provozu nových stacionárních zdrojů hluku a dopravy v areálu ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici chráněných venkovním prostor staveb v okolí areálu pohybují do max. hodnoty 49,2 dB. Nejvyšší hodnoty 49,2dB bylo dosaženo v referenční bodě č.2 ve výšce 6 m nad úrovní terénu.

Po vybudování akustické stěny podél příjezdové komunikace budou splněny požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací a na hranici chráněných venkovních prostor staveb v okolí areálu bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v denní době. V noční době nebude areál provozován.

Vliv vyvolané dopravy - výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny hluku z dopravy po veřejných komunikacích v obci Polepy prokazují, že nárůst dopravy způsobený provozem areálu STACHEMA, zvýší stávající hodnoty hluku v denní době převážně o pouhých 0,1 – 0,2 dB, nejvýše o  0,3 dB.

V obci Červené Pečky bude vliv nárůstu dopravy provozem areálu STACHEMA s.r.o. téměř zanedbatelný, neboť navýšení ekvivalentních hladin hluku představuje pouhou 0,1 dB.

* Sociální, ekonomické dopady – výstavba výrobny suchých maltových směsí přinese vytvoření 15 nových pracovních míst.

Z hlediska sociálně ekonomických důsledků záměru na obyvatelstvo lze hovořit o kladném vlivu záměru.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

D.I.2.1. Vliv v období výstavby

Liniový zdroj znečišťování ovzduší -  převážná část vyvolané dopravy v období výstavby bude vedena po silnici Kolín – Červené Pečky, kde stávající intenzita dopravy je prognozována na úrovni 4879 aut/den. Intenzita vyvolané dopravy v průběhu výstavby kolísá. V nejvíce dopravně exponované etapě  zemních a podsypových prací a betonování základů.se jedná nejvýše o 10 – 12 TNA o nosnosti do 20 t/den, 1 – 2 LNA/den  a 15 až 30 OA/den (osobní doprava jde z různých směrů). V ostatních etapách výstavby bude intenzita vyvolané dopravy významně nižší.

Nárůst způsobený vyvolanou dopravou v období výstavby  bude činit v nejexponovanějším období max. cca 50 - 60 obousměrných pojezdů tzn. nárůst na úrovni 1,3 % oproti současnému stavu. Je nutno dodat, že toto nejexponovanější období bude krátké  a bude trvat 1 – 2 měsíce.

V předcházející kapitole D.I.1 je prognoza vlivu činností v lokalitě stavby a vyvolané dopravy v období výstavby na imisní zatížení okolí areálu i obytné zástavby v okolí silnice III/12 550.. Z prognozy vyplývá, že   imisní zatížení v důsledku výstavby je nevýznamné.

D.I.2.2. Vlivy v období provozu

Z rozptylové studie vyplývá, že v důsledku provozu výrobny suchých maltových směsí se u referenčních bodů obytné zástavby pohybují hodnoty příspěvků imisních koncentrací hodnocených škodlivin následovně :

Oxid dusičitý -NO2

Maximální hodinové imisní koncentrace NO2

U vybrané zástavby byly vypočteny příspěvky k hodinovým imisním koncentracím NO2 v rozmezí 0,86 µg.m-3 až 37,63 µg.m-3.

Budeme-li považovat za imisní pozadí ve vyšetřované lokalitě koncentraci 95,6 µg.m-3 (hodinové maximum naměřené v roce 2008 na stanici SKOA Kolín) je zřejmé, že krátkodobý imisní limit NO2 na úrovni 200 µg .m-3 nebude překročen ani při součtu vypočteného maxima ve výši 37,63 µg.m-3 s tímto pozadím, výsledná koncentrace 133,3 µg.m-3 představuje 66,7 % imisního limitu 200 µg.m-3.

Průměrné roční imisní koncentrace NO2

U vybrané zástavby byly vypočteny příspěvky k ročním imisním koncentracím NO2 v rozmezí 0,0030 µg.m-3 až 0,0255 µg.m-3, po zaokrouhlení 0,003 µg.m-3 až 0,026 µg.m-3.

Budeme-li považovat za imisní pozadí ve vyšetřované lokalitě koncentraci 26,6 µg.m-3 (hodnota naměřená v roce 2008 na stanici SKOA Kolín) je zřejmé, že roční imisní limit  NO2 na úrovni 40 µg.m-3 nebude u obytné zástavby překročen ani při součtu vypočteného maxima ve výši 0,026 µg.m-3 s tímto pozadím, výsledná koncentrace 26,626 µg.m-3 představuje 66,6 % imisního limitu.

Přírůstek roční imisní koncentrace NO2 u obytné zástavby na úrovni nejvýše 0,026 µg.m-3  nebude mít tedy žádný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí.

Oxid uhelnatý - CO

Imisní limit je stanoven pro osmihodinové imisní koncentrace na úrovni 10 000 µg.m-3 .

U vybrané zástavby byly vypočteny příspěvky k osmihodinovým imisním koncentracím CO v rozmezí 2,04 µg.m-3 až 112,79 µg.m-3.

Budeme-li považovat za imisní pozadí ve vyšetřované lokalitě koncentraci 2 463,6 µg.m-3 (osmihodinové maximum naměřené v roce 2008 na území Středočeského kraje) je zřejmé, že limitní hodnota 10 000 µg.m-3 nebude u obytné zástavby překročena ani při součtu vypočteného maxima ve výši 112,79 µg.m-3 s tímto pozadím, výsledná koncentrace 2 576 µg.m-3 představuje 25,76 % imisního limitu 10 000 µg.m-3.

Přírůstek k osmihodinovým imisním koncentracím CO u obytné zástavby na úrovni nejvýše 112,79 µg.m-3  nebude mít tedy žádný vliv ani z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí.

Benzen

Roční imisní limit je pro benzen je stanoven na úrovni 5 µg.m-3 , u referenčních bodů obytné zástavby lze dle údajů v rozptylové studii očekávat imisní pozadí - roční imisní koncentrace benzenu na hodnotě 2 µg.m-3 tzn. značně pod imisním limitem.

Přírůstek ve výši nejvýše 0,0013 µg.m-3 představuje cca 0,026 procent imisního limitu a nebude mít žádný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací benzenu ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí.

Benzo(a)pyren - BaP

Roční imisní limit je pro benzo(a)pyren - BaP stanoven na úrovni  1 000 pikogramů.m-3 (1000 pg.m-3 =  1 ng.m-3 = 0,001 µg.m-3 ).

U vybrané zástavby byly vypočteny příspěvky k ročním imisním koncentracím BaP do 0,0023 pg.m-3.

Budeme-li považovat za imisní pozadí ve vyšetřované lokalitě koncentraci 600 pg.m-3 (horní hranice intervalu z grafické ročenky ČHMÚ) je zřejmé, že limitní hodnota 1 000 pg.m-3 (1 ng.m-3) nebude u obytné zástavby překročena ani při součtu vypočteného maxima ve výši 0,0023 pg.m-3 s tímto pozadím, výsledná koncentrace 600,0023 pg.m-3 představuje 60,00 % imisního limitu.

Tuhé znečišťující látky – PM10

Vliv posuzovaného záměru na imisní situaci okolí v ukazateli PM10 je v rozptylové studii hodnocen v kapitole 10.5. Hodnocena byla i sekundární prašnost, tj. reemise prachových částic z manipulačních ploch působením větru. Dále uvádím pro ukazatel PM10 informace z rozptylové studie z kapitoly 11 Shrnutí výsledků a závěr, na podrobnější informace zpracovatel oznámení EIA odkazuje na rozptylovou studii.

Maximální denní imisní koncentrace PM10

V případě maximálních denních imisních koncentrací PM10 se oproti stávajícímu stavu očekává u vybrané obytné zástavby zvýšení denních koncentrací PM10 o 0,23 µg.m-3 až 16,04 µg.m-3, tj. zvýšení o 0,22 % až 15,42 %.

Pokud budeme považovat za stávající pozadí PM10 v okolí závodu 36. nejvyšší denní imisní koncentraci 38,0 µg.m-3, pak do limitní hodnoty zbývá 12,0 µg.m-3.

U vybrané obytné zástavby jsou denní imisní koncentrace PM10 vyšší jak 12 µg.m-3 očekávány v celkem 3 referenčních bodech.

Při zahrnutí stávajícího imisního pozadí ve výši 38,0 µg.m-3, bude u obytné zástavby  limitní koncentrace 50 µg.m-3 s největší pravděpodobností ve 3 referenčních bodech překročena a v celé síti referenčních bodů (je jich 1701) jsou pak koncentrace vyšší jak 12 µg.m-3 očekávány v celkem 9ti bodech. Ve všech případech je však doba překročení hraniční koncentrace 12 µg.m-3 minimální, max. 0,039 hodiny, tj. 0,0016 dne uvnitř areálu závodu a max. 0,017 hodiny, tj. 0,0007 dne mimo vlastní areál. Z uvedeného vyplývá, že v součtu s pozadím lze za určitých velmi málo pravděpodobných rozptylových podmínek v celkem 9ti referenčních bodech ze všech 1 701 počítaných očekávat o 1 den vyšší četnost výskytu imisních koncentrací vyšších než 50 µg.m-3 než v současnosti. Výskyt takových rozptylových podmínek lze očekávat jednou za cca 600 let. Imisní limit, tak jak je definován NV 597/2006 Sb. proto překročen nebude..

Průměrné roční imisní koncentrace PM10

V případě průměrných ročních koncentrací PM10 se oproti stávajícímu stavu v celé vyšetřované lokalitě očekává zvýšení průměrných ročních koncentrací PM10 o 0,0021 µg.m-3 až 1,3066 µg.m-3, tj. zvýšení o 0,01 % až 5,81 %, mimo výrobní areál zvýšení o 0,0021 µg.m-3 až 0,6464 µg.m-3, tj. zvýšení o 0,01 % až 2,87 % a u vybrané obytné zástavby se očekává zvýšení průměrných ročních koncentrací PM10 o 0,0225 µg.m-3 až 0,2589 µg.m-3, tj. zvýšení o 0,10 % až 1,15 %. Imisní limit 40 µg.m-3 nebude překračován ani při součtu vypočteného maxima se stávajícím imisním pozadím, výsledná nejvyšší koncentrace 23,8066 µg.m-3 představuje 59,52 % imisního limitu.

V závěru rozptylové studie se uvádí:

Výpočty imisních koncentrací bylo prokázáno, že realizace záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů, STACHEMA KOLÍN, spol. s r. o. - lokalita Červené Pečky“ bude mít na celkovou imisní situaci v lokalitě minimální vliv. Imisní limity jednotlivých znečišťujících látek budou s rezervou plněny i při zahrnutí stávajícího imisního pozadí.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, vibrace, záření

D.I.3.1. Vliv hluku v období výstavby

Vliv hluku v období výstavby je uveden v hlukové studii na str. 35 – 42 v části Výpočet č.6 – Hluk ze stavební činnosti., kde jsou

- v tabulkách pro jednotlivé etapy  vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých ref. bodech

- na obrázcích grafické výstupy výpočetního programu se znázorněním isofon při šíření hluku z lokality staveniště v jednotlivých etapách výstavby (etapy I. – IV).

Na základě výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze stavební činnosti  i závěru akustické studie lze konstatovat, že ve venkovním chráněném prostoru staveb v okolí staveniště budou splněny hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech stanovené pro činnosti spojené s výstavbou  v Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.

Hluk z dopravy při výstavbě areálu STACHEMA se na veřejných komunikacích a jejich okolí projeví nevýznamně (obdobně jako při provozu areálu), navýšení ekvivalentních hladin hluku v obcích Polepy a Červené Pečky bude představovat desetiny decibelu. Nejexponovanější období (2. etapa výstavby) bude přitom krátké a bude trvat nejvýše 1 – 2 měsíce.

D.I.3.2. Hluk v období běžného provozu

* Vliv hluku

Vliv hluku v období provozu výrobny míchaných smsí je nastíněn v hlukové studii na str.20 – 36 v části Přílohy, v níž jsou uvedeny výstupy akustické studie v tabelární a grafické formě.

V částech výpočty č.1 - 4  jsou uvedeny hodnoty vlivu stávající dopravy i  dopravy navýšené provozem areálu STACHEMA na hlukovou situaci  podél trasy dopravy v obcích Polepy a Červené Pečky

V části výpočet č. 5  jsou hodnoty vlivu provozu areálu maltových směsí STACHEMA Kolín na hlukovou situaci  v okolí areálu.

V kapitole 6. Výsledky výpočtu je shrnutí vlivu provozu posuzovaného záměru na hlukovou situaci podél dopravních tras a okolí areálu STACHEMA a výsledky jednotlivých výpočtů č.1 – 5  jsou zde komentovány následovně

Výpočet č.1 - stávající doprava v obci Polepy (směr Červené Pečky)

Vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku ze stávající dopravy po komunikaci v obci Polepy dosahují maximální hodnoty 67,8 dB v referenčním bodě Polepy č.p.1.

Výpočet č.2 - stávající doprava v obci Polepy s navýšením dopravy areálu STACHEMA

Navýšením stávající dopravy po veřejné komunikaci v obci Polepy způsobené  provozem nového areálu STACHEMA dojde k mírnému nárůstu ekvivalentních hladin hluku – max. 0,4 dB (ve většině referenčních bodů o 0,2 dB). Nejvyšší hodnoty 68 dB bylo dosaženo v referenčním bodě – Polepy č.p.1.

Výpočet č.3 - stávající doprava v obci Červené Pečky

Vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku ze stávající dopravy po komunikaci v Červené Pečky dosahují maximální hodnoty 63,2 dB v referenčním bodě č.15 (Červené Pečky č.p. 254).

Výpočet č.4 - stávající doprava v obci Červené Pečky s navýšením dopravy areálu STACHEMA

Navýšením stávající dopravy po veřejné komunikaci v obci Polepy způsobené  provozem nového areálu STACHEMA dojde k mírnému nárůstu ekvivalentních hladin hluku o 0,1 dB. Nejvyšší hodnoty 63,3 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.15 (Červené Pečky č.p. 254).

Výpočet č. 5 – provoz areálu maltových směsí STACHEMA Kolín

Při výpočtu modelové situace bylo zjištěno, že hluk ze stáčení cisteren překračuje u nejbližšího chráněného objektu č.p.131 povolené limity hluku pro denní dobu, proto bylo navrženo opatření v podobě akustické stěny délky 55 m a výšky 3 a 3,5 m. Stěna musí být plná bez mezer a stavební neprůzvučnost min. 20 dB.

Očekávané vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku z provozu nových stacionárních zdrojů hluku a dopravy v areálu ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici chráněných venkovním prostor staveb v okolí areálu se  po realizaci akustické stěny pohybují do max. hodnoty 49,2 dB. Nejvyšší hodnoty 49,2dB bylo dosaženo v referenční bodě č.2 ve výšce 6 m nad úrovní terénu.

Závěr akustické studie

Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku z nových stacionárních zdrojů hluku a dopravy areálu STACHEMA Kolín, spol. s r.o. v lokalitě Červené Pečky vyplývá, že po vybudování akustické stěny podél příjezdové komunikace zajistí splnění požadavků nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací a na hranici chráněných venkovních prostor staveb v okolí areálu bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v denní době. V noční době nebude areál provozován.

Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny hluku z dopravy po veřejných komunikacích v obci Polepy prokazují, že nárůst dopravy způsobený provozem areálu STACHEMA, zvýší stávající hodnoty hluku v denní době převážně o pouhých 0,1 – 0,2 dB, nejvýše o  0,4 dB.

V obci Červené Pečky bude vliv nárůstu dopravy provozem areálu STACHEMA zanedbatelný, neboť navýšení ekvivalentních hladin hluku představuje pouhou 0,1 dB.

D.I.3.3. Vibrace, záření

Z popisu navržené výrobny suchých maltových směsí a informací v kapitole B.III.4.3. vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence významných zdrojů vibrací, které by měly vliv na okolní obytnou zástavbu.

Přenos vibrací od zdrojů vibrací uvnitř výrobní haly SO 02 (elektrické a pneumatické vibrátory) bude dostatečně utlumen podlahou a obvodovou stěnou výrobní haly tak, že se vibrace ve venkovním prostoru téměř neuplatní.

Rovněž se zde během provozu nepředpokládá existence významných zdrojů záření (např. generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ) ani zařízení, která by takové generátory obsahovala.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

* Vliv na charakter odvodnění oblasti

Vliv posuzovaného záměru z hlediska odvodnění oblasti je prakticky nulový. Je to proto, že dešťové vody se střech a ze zpevněných ploch se budou zasakovat a používat k zalévání zeleně v areálu.

* Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Nelze předpokládat, že by realizací posuzovaného záměru došlo ke změně hladiny nebo charakteristik proudění podzemní  vody.  Dešťové vody ze střech a  zpevněných ploch se budou zasakovat v severní části areálu bývalé cihelny, zatímco v současnosti se jednalo o zasakování plošné na území celého areálu. Zasakovací rýha je situována do místa, kde zemní prostředí zde tvoří navážky. Zasakováním vod do „propustnějších“ navážek povede pravděpodobně ke vzniku „zavěšené“ zvodně s následným odtokem dle morfologie „nepropustnějšího“ podloží (spraše). Jinak nejsou vlivem realizace navržené výrobny suchých míchaných směsí předpokládány žádné změny  hydrologických charakteristik zájmového území.

* Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod

Splaškové odpadní vody - budou vznikat v množství  1,5 m3 za den a  425 m3 za rok a      budou odváděny do sběrných jímek (žump), které budou umístěny u administrativní budovy a budovy šaten (zázemí) výroby. Z těchto záchytných jímek budou splaškové vody vyčerpávány a odváženy cisternou na BČOV Kolín. Nárůst množství odp. vod o 425 m3 za rok se na kvalitě odtoku z BČOV Kolín nijak neprojeví.

###### Stejné nakládání se splaškovými vodami tzn. záchyt ve sběrných jímkách a odvoz na BČOV Kolín se předpokládá i  v období výstavby, kdy bude v nejexponovanějším období vznikat denně 5,7 m3/splaškových vod.

D.I.5.  Vlivy na půdu

*  Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

V kapitole B.II.1. Půda je uvedeno, že nový závod na výrobu suchých maltových směsí je situován do areálu bývalé cihelny, který se  nachází v Červených Pečkách, na pozemky p.č. 197/1, 1000/1, 1000/7 a 1019/17  v k.ú. Červené Pečky.

Pozemky p.č. 1000/7 a 1019/17 o celkové rozloze 0,28 ha jsou vedeny v KN jako zahrada a orná půda. Půda na těchto pozemcích je vedena s BPEJ 2.01.00. a má I. třídu ochrany.

Posuzovaným záměrem budou tedy dotčeny pozemky vedené jako součást ZPF. V předstihu bude nutno  u dotčeného orgánu ochrany ZPF  podat žádost o vynětí potřebné plochy ze ZPF a to v rozsahu 0,28 ha.

*  Vliv na znečištění půdy a horninového prostředí

Při výrobě suchých maltových směsí se nepoužívají kapalné látky.  V areálu navrhované výrobny nebudou skladovány kapalné látky, které by představovaly nebezpečí pro povrchové či podzemní vody v případě jejich úniku.

* Vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

V rámci posuzované výstavby výrobny suchých míchaných směsí nebudou prováděny zemní práce a terénní úpravy, které by představovaly  zásah do místní topografie. Změna místní topografie se neočekává.

V důsledku posuzovaného záměru – výstavby výrobny suchých míchaných směsí nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu. Zasakování vod do „propustnějších“ navážek povede pravděpodobně ke vzniku „zavěšené“ zvodně s následným odtokem dle morfologie „nepropustnějšího“ podloží (spraše).

Posuzovaný záměr není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Období výstavby - realizace navrhovaného záměru „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky“ nebude mít prakticky žádné vlivy na horninové prostředí, neboť práce v období výstavby budou prováděny na ploše areálu bývalé cihelny a nejvýše do hloubky 1,5 – 2 m.

V předstihu byla již na základě stavebního povolení vybudována vodovodní přípojka přivádějící pitnou vodu z vodovodní sítě obce Červené Pečky na pozemek nového výrobního závodu.

Provoz výroby  suchých sanačních materiálů – v posuzovaném areálu fy STACHEMA s.r.o.  nebudou skladovány kapalné látky, které by představovaly nebezpečí pro horninové prostředí  v případě jejich úniku a nepředpokládá  se žádný vliv z hlediska znečišťování horninového prostředí. (viz  kapitola D.I.4. –  část podzemní vody).

K případnému ovlivnění horninového prostředí by nemělo dojít ani v důsledku zasakování dešťových vod. Zasakování vod do „propustnějších“ navážek povede pravděpodobně ke vzniku „zavěšené“ zvodně s následným odtokem dle morfologie „nepropustnějšího“ podloží (spraše).

Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť se na území areálu bývalé cihelny nevyskytují.

Pozn. Západně od areálu výrobny suchých maltových směsí leží chráněné ložiskové území Červené Pečky (cihlářské hlíny), jeho umístění je v příloze č.15. Posuzovaný záměr nijak do tohoto ložiska nezasahuje

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze označit za běžného provozu navrhované výroby suchých maltových směsí za nevýznamný.

D.I.7. Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy

* Vliv na faunu a flóru

Navrhovaná výrobna suchých maltových směsí je situována do jižní části průmyslového areálu bývalé cihelny, zasakovací rýha bude umístěna u severní hranice areálu za fotovoltaickou elektrárnou.

Na lokalitě záměru byl proveden biologický průzkum a vypracována zprava (studie), která je v příloze č.14 oznámení EIA.  Z biologického průzkumu vyplývá, že na zkoumané ploše se v současné době vyskytuje dosti chudá flóra. Jde převážně o rostliny s obecným výskytem, rostliny synantropní, rumištní. Z rostlin nebyl na lokalitě nalezen žádný zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v přílohách číslo II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Z fauny byly zastiženy běžné druhy bezobratlých,  ptáků a savců.  Nebyl nalezen žádný zvláště chráněný živočišný druh.

Důsledkem stavby bude kácení části náletových a výmladkovitých dřevin na řešeném pozemku : vrba-Salix sp., bez – Sambucus nigra, růže- Rosa canina, topol kanadský- Popiluj canadensis, jasan- Fraxinus excelsior, bříza-Betula pendula, ostružiník- Rubus fruticosus, maliník- Rubus idaeus a slivoň- Primus insititia. Kácené dřeviny zaujímají plochu cca 30 m2 .

Z hlediska botanického i zoologického není zájmová plocha hodnotnou lokalitou.

Vliv posuzované stavby na stávající flóru a faunu v lokalitě výstavby bude zanedbatelný.

Posuzovaný záměr bude mít nevýznamný vliv na faunu, flóru a ekosystémy.

* Vliv na chráněné části přírody

Lokalita průmyslového areálu bývalé cihelny a navrhované výrobny suchých maltových směsí není zvláště chráněným územím podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Stavbou dotčená plocha není součástí žádného ÚSES nebo VKP. Území s hodnotnějšími ekosystémy, zejména chráněná území v širším okolí nebo lesní porosty, jsou v dostatečné vzdálenosti od plochy výstavby.

NATURA 2000 - vlivy navrženého záměru na systém evropsky významných lokalit a ptačích oblastí jsou podle posouzení příslušného orgánu státní zprávy  vyloučeny (viz příloha č.2).

Vliv posuzovaného záměru na chráněné části přírody je nulový.

D.I.8. Vlivy na krajinu, krajinný ráz

V příloze č.13 je studie vlivu posuzovaného záměru „Výrobna suchých sanačních materiálů Červené Pečky“ na krajinný ráz.  V závěru této studie se uvádí:

Záměr navržené výstavby Výrobny suchých sanačních materiálů  u obce Červené Pečky, v areálu stávající průmyslové plochy bývalé cihelny, dnes zůstatkové plochy s jednou halou byl zkoumán z hlediska narušení charakteru krajinného rázu, měřítek krajiny i jiných úhlů pohledu (vizuální estetické vjemy).

Na základě pohledů na lokalitu, srovnání snímků dálkového průzkumu země a mapových podkladů bylo stanoveno, že krajina je zemědělská, postindustriální s výraznými prvky výroby, produkce a rozšiřujícími se zónami příměstského bydlení, kde je řada významnějších krajinných prvků a dominant, které dokonce navrženou stavbu Výrobny suchých sanačních materiálů pohledově odstiňují a potlačují ji, stejně jako některé prvky v krajině v okolí – aleje, remízy, okrajová zeleň obce, atp.

Z vyhodnocení v tabulkách metodou hodnocení krajinného rázu dle metodiky Vorel, Matějka, Bukáček bylo konstatováno, že stavba při maximálně přísném posouzení vlivů ovlivní pouze asi 6 základních charakteristik krajiny z 50ti a tedy nebude mít zřejmý významný dopad na charakter krajinného rázu, mimo jiné, bude opticky zčásti stíněna jinými stavbami a také není na významném místě a předchozí demolovaná stavba cihelny byla plošně rozlehlejší.

Jako doplňková kompenzační opatření lze k odstínění vlivu na krajinný ráz použít jednak krycí výsadbu, přímo v areálu navržené stavby a pak také využít barevných efektů v areálu, kdy volbou barev dochází k výrazně lepšímu zapojení stavby do krajiny (stavby jasně šedo-stříbrnou barvou s modrým pruhem pod střechou, střecha s tmavě šedým nátěrem, atp.), zcela jasně by mělo být upuštěno od nočního a nevhodného osvětlení, které by mělo podpořit i zajištění areálu na noc jinak než osvětlením.

Lze konstatovat, že stavba navržené Výrobny suchých sanačních materiálů firmy STACHEMA Kolín s.r.o. v severním okraji obce Červené Pečky v prostoru bývalé cihelny na mezi zemědělskými pozemky neovlivní významně krajinný ráz v oblasti a nebude mít zásadní význam pro změnu krajinného rázu v okolí obce. Navržená stavba a její vyznění naopak bude potlačeno stávajícím využitím krajiny a vnímat ji bude vedle ostatních industriálních prvků krajiny s podstatně většími měřítky, jen ten, kdo o ní bude vědět, bude ji cíleně hledat v Kolíně, na jeho východním okraji, případně v okolí. Nelze tedy ani hovořit přímo o zásadních negativních vlivech na krajinu jako takovou, včetně jejích přírodních složek.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaný záměr výstavby výrobny suchých míchaných směsí je situován do průmyslového areálu bývalé cihelny. Původní komplex staveb cihelny byl již zdemolován, pro potřeby dalšího využití byl ponechán pouze jeden halový objekt, který bude rekonstruován.

Z popisné části oznámení EIA pojednávající o lokalitě záměru z hlediska historického, kulturního nebo archeologického významu (viz kap. C.I.3.) vyplývá, že stavba se nenachází na území s plošnou památkovou ochranou a nedotýká se objektů památkově chráněných.

Navrhovaná stavba nebude mít proto vliv na nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či jiná díla resp. kulturní lidské výtvory, neboť bude realizována na území, kde se tyto nevyskytují.

Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky jsou nulové.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy na životní prostředí podle jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně významný:

hluk

znečištění ovzduší

zdraví obyvatel

krajina

povrchové vody

podzemní vody

horninové prostředí

flora, fauna a ekosystémy

půda

hluk

Vliv období výstavby a provozu navrhovaného areálu výrobny suchých míchaných směsí na hlukovou situací v okolí areálu i v okolí dopravních tras je zhodnocen v akustické studii. Vliv vlastní výrobny na hlukovou situaci okolí se projeví v jejím nejbližším okolí. Pro ochranu nejbližší zástavby umístěné přímo u vjezdu do areálu bude uvnitř areálu podél příjezdové komunikace postavena protihluková stěna, která zajistí že budou splněny požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací a na hranici chráněných venkovních prostor staveb v okolí areálu bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v denní době. V noční době nebude areál provozován.

Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny hluku z dopravy po veřejných komunikacích v obci Polepy prokazují, že nárůst dopravy způsobený provozem areálu STACHEMA, zvýší stávající hodnoty hluku v denní době převážně o pouhých 0,1 – 0,2 dB, nejvýše o  0,3 dB. Tento nárůst nebude vnímatelný.

V obci Červené Pečky bude vliv nárůstu dopravy provozem areálu STACHEMA zanedbatelný, neboť navýšení ekvivalentních hladin hluku představuje pouhou 0,1 dB.

znečištění ovzduší

Emise škodlivin při provozu závodu na výrobu suchých altových směsí budou vznikat z vytápění objektů nové výrobny spalováním zemního, z technologie a z vyvolané autodopravy. Nejvýznamnější emitované škodliviny jsou oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, CO, benzen, benzo(a)pyren a tuhé znečišťující látky.

Vliv provozu závodu na výrobu suchých altových směsí z hlediska imisní situace se omezí na obytnou zástavbu v okolí areálu a zástavbu podél dopravních tras, kudy povede vyvolaná doprava. Vliv je hodnocen v rozptylové studii jako nevýznamný, potvrzují to  vypočtené velmi nízké příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím hodnocených škodlivin u referenčních bodů obytné zástavby, které se pohybují na úrovni do 0,026 µg.m-3 v případě oxidu dusičitého NO2 , do 0,0013 µg.m-3  v případě benzenu, do 0,37 µg.m-3 v případě TZL (frakce PM10) a do 0,0023 pikogramůg.m-3 v případě benzo(a)pyrenu.

zdraví obyvatel

Z hlediska nečišťování ovzduší - výsledné roční imisní koncentrace budou i s příspěvkem vyvolaným provozem výroby suchých směsí  pod ročním imisním limitem hodnocených škodlivin - oxid dusičitý, TZL resp. frakce  PM10 ,  benzen i benzoapyren.  Z hlediska znečišťování ovzduší se nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí v důsledku provozu  výrobny suchých směsí fy STACHEMA KOLÍN s.r.o.

Hluk – v okolí nové výrobny na hranici chráněných venkovních prostor staveb bude dodržena při vybudování protihlukové stěny nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v denní době. V noční době nebude areál provozován. Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny hluku z dopravy po veřejných komunikacích prokazují, že nárůst dopravy způsobený provozem areálu STACHEMA, zvýší stávající hodnoty hluku v denní době v obci Polepy převážně o pouhých 0,1 – 0,2 dB, nejvýše o  0,3 dB a v obci Červené Pečky o 0,1 dB. Tento nárůst nebude vnímatelný.

krajina

Vliv na krajinu je hodnocen ve studii vlivu záměru na krajinný ráz . Stavba navržené Výrobny suchých sanačních materiálů firmy STACHEMA Kolín s.r.o. v severním okraji obce Červené Pečky v prostoru bývalé cihelny na mezi zemědělskými pozemky neovlivní významně krajinný ráz v oblasti a nebude mít zásadní význam pro změnu krajinného rázu v okolí obce. Navržená stavba a její vyznění naopak bude potlačeno stávajícím využitím krajiny a vnímat ji bude vedle ostatních industriálních prvků krajiny s podstatně většími měřítky, jen ten, kdo o ní bude vědět, bude ji cíleně hledat v Kolíně, na jeho východním okraji, případně v okolí. Nelze tedy ani hovořit přímo o zásadních negativních vlivech na krajinu jako takovou, včetně jejích přírodních složek.

povrchové vody

V navrhované výrobně budou vznikat splaškové vody, jejich množství bude malé, budou sváděny do záchytných jímek a odváženy na likvidaci na BČOV Kolín.  Vliv na povrchové vody bude zanedbatelný.

podzemní vody

Záměr nebude mít významnější  vliv na množství a kvalitu podzemních vod.

horninové prostředí

Záměr nebude mít významnější  vliv na horninové prostředí v lokalitě záměru a jeho okolí.

fauna, flora, ekosystémy

Záměr nebude mít významnější  vliv na floru, faunu a ekosystémy, neboť je situován do průmyslového areálu bývalé cihelny. Vliv na systémy Natura 2000 je dle sdělení KÚ Středočeského kraje vyloučen.

půda

Záměr nebude mít významnější  vliv na půdu, pouze dva dotčené pozemky o celkové rozloze 0,28 ha jsou vedeny v KN jako zahrada a orná půda.

### D.III.  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

### přesahujících státní hranice

U posuzovaného záměru vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci  je možnost přeshraničních vlivů vyloučena.

D.IV.  Opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření k prevenci,vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí jsou uvedena v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení. Do této kapitoly byla zařazena následující vybraná opatření.

* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků stavby na prostředí nejsou navrhována, posuzovaný záměr výstavby výrobny suchých míchaných směsí v areálu bývalé cihelny je v souladu s územním plánem obce Červené Pečky (viz  vyjádření stavebního úřadu města Kolín v příloze č.1).

* Období přípravy stavby

- k územnímu řízení stavby „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky“ předložit závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší krajského úřadu k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší podle § 17 odst.1 písm. b) zák.86/2002 Sb. v platném znění. O vydání tohoto povolení je nutno požádat  KÚ Středočeského kraje OŽPaZ  a k žádosti je třeba předložit požadované doklady – rozptylovou studii a odborný posudek.

- ke stavebnímu řízení stavby „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky“ předložit povolení vodoprávního úřadu MěÚ Kolín ke stavbě vsakovacích jam a k jinému nakládání s povrchovými vodami.

- do projektu pro SP zahrnout návrh zajištění areálu na noc, v němž by mělo být upuštěno od nočního a nevhodného osvětlení

* Období výstavby

- práce v období výstavby  provádět v denní době od 7.00 do 20.00 hod.

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina

neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

* Kolaudace

Investor předloží ke kolaudaci výroby suchých míchaných směsí

- specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich odstranění.

* Opatření pro fázi vlastního provozu

- v případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit okamžitou likvidaci ropných látek.

- vypracovat provozní evidenci zdroje ve smyslu § 11), odst. 1), písmeno e) a § 13 zákona   86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

* Kompenzační opatření

- k odstínění vlivu na krajinný ráz použít jednak krycí výsadbu, přímo v areálu navržené stavby a také využít barevných efektů v areálu, kdy volbou barev dochází k výrazně lepšímu zapojení stavby do krajiny (stavby jasně šedo-stříbrnou barvou s modrým pruhem pod střechou, střecha s tmavě šedým nátěrem, atp.),

D.V.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které

se vyskytly při specifikaci vlivů

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby. Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných výrob.

Zpracovatel oznámení EIA pro navrženou výrobnu suchých míchaných maltových směsí  při hodnocení vlivu na životní prostředí vycházel zejména

- z architektonické studie „Projekt výroby suchých sanačních materiálů, STACHEMA Kolín s.r.o., Červené Pečky, vypracované fy SATER-PROJEKT s.r.o. v únoru 2010

- ze „Studie umístění technologie v nové výrobní hale STACHEMA s.r.o.“ vypracované projekční kanceláří Neutro v dubnu 2010

- z technických informací investora – fy STACHEMA s.r.o. o navrhované výrobě (zdroje emisí a jejich emisní parametry, údaje o hlučnosti jednotlivých výrobních zařízení apod.)

- z údajů o intenzitě dopravy na silnici č.12 550  Kolín – Červené Pečky získaných na základě vlastního sčítání vozidel (v celostátním sčítání ŘSD z roku 2005 nebyla tato komunikace zahrnuta)

- z inženýrsko-geologického průzkumu lokality (RNDr.V.Sýkora, duben 2008)

- z hydrogeologického posudku lokality a posouzení možnosti vsakování v jižní části areálu  (RNDr.V.Sýkora, leden 2009)

- ze posouzení možnosti vsakování v severní části areálu Zpráva č.574/20/10 :Doplňující inženýrsko – geologický průzkum, stavba : vsakovací objekty a nové haly Stachema, lokalita : Červené Pečky – areál Stachema a.s., vypracovala firma RNDr.Vilém Sýkora - geologický průzkum, květen 2010.

- z rozptylové studie vypracované autorizovanou osobou ing.V. Závodským v květnu 2010

- z hlukové studie vypracované fy LI-VI s.r.o. v květnu 2010

- ze studie vlivu záměru na krajinný ráz vypracované Mgr.M.Pondělíčkem v květnu 2010

- z biologického průzkumu lokality a jejího zájmového okolí vypracovaného ing. Hoffmannem v květnu 2010

- z vlastních průzkumů lokality a jejího zájmového okolí uskutečněných v únoru až květnu 2010

Z hlediska zpracovatele oznámení EIA jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti. Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako nízkou a lze tedy s akceptovatelnou vypovídací schopností prognózovat  v tomto oznámení záměru (stavby) vliv výstavby i  provozu navržené výrobny suchých maltových směsí na okolní obyvatele i životní prostředí.

# E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  (pokud byly

předloženy)

V  kapitole B.I.5.2. je uvedeno, že posuzovaný záměr nebyl zpracován ve variantách a jsou uvedeny důvody, proč je posuzovaný záměr navržen bez lokalizačních a kapacitních variantních řešení. Předložený záměr je navržen tedy v jedné variantě.

Proto je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta stavby  „Projekt výroby suchých sanačních materiálů – lokalita Červené Pečky“ investora STACHEMA KOLÍN s.r.o.

Porovnání variant řešení záměru proto odpadá.

F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

### Mapová a obrazová dokumentace

Za  hlavní textovou částí oznámení EIA jsou připojeny následující grafické a mapové přílohy:

- Umístění navrženého závodu na výrobu suchých maltových směsí – širší vztahy

- Situace stavby „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ v mapě 1 : 1000

a zákres v katastrální mapě

- Stavba „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ půdorysy, řezy a pohledy

- Stavba „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ – technologické schema

- Mapa s vyznačením CHLÚ Červené Pečky

Další mapové a obrazové informace lze nalézt v přílohách č.11,12,13 a 14 – akustická studie, rozptylová studii, studie vlivu na krajinný ráz a biologický průzkum.

G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Posuzovaným záměrem investora – fy STACHEMA KOLÍN s..r.o. je výstavba nového výrobního závodu pro výrobu suchých míchaných směsí běžného druhu s kapacitou 23 000 t/rok a jejich plnění do pytlů. Suroviny pro výrobu: sušený písek, mikromletý vápenec, cement, mikrosilika, anhydrit, suché redispergovatelné polymerní prášky aj.

Nový výrobní závod je situován do areálu bývalé cihelny, který se  nachází v Červených Pečkách, v části na konci obce směrem na Kolín (umístění  areálu je v příloze č.3). Původní komplex staveb bývalé cihelny byl již zdemolován a  byl ponechán pouze jeden halový objekt, který bude rekonstruován. Dále bude provedena dostavba dalších nových objektů – výrobní hala a vedle ní bude 10 sil na suroviny pro výrobu, objekt  sociálního zázemí pro výrobu, administrativní budova a garáže (situace stavby je v příloze č.4). Součástí stavby budou  zpevněné plochy, inženýrské sítě, jímky dešťových a splaškových vod, zasakovací rýha pro vsakování dešťových vod.

Vlastní výroba směsí bude umístěna v odděleném prostoru výrobní haly, půjde o plně automatický proces dávkování a navažování podle předem naprogramovaných receptur bez bezprostředního zásahu lidského faktoru do samotné výroby. S ruční obsluhou se počítá při plnění pytlovaných přísad do provozních zásobníků, při balení hotového produktu do ventilových pytlů (nasazování pytlů do baličky) a při jejich ukládání na palety. Míchárna je navržena na bázi nejnovějších technologií určených pro skladování, dávkování, vážení, míchání a balení suchých stavebních materiálů. Díky uzavřenosti systému je zaručena naprosto minimální prašnost v procesu výroby a tím i ochrana pracovníků před těmito nežádoucími vlivy.

Výroba se plánuje v jedné směně v pracovních dnech, počet pracovníků závodu bude 15.

Předkládané oznámení EIA pro posuzovaný záměr výstavby závodu pro výrobu suchých míchaných směsí stavbu je zpracováno v souladu s požadavky přílohy č.3 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

K jednotlivým vlivům :

* Vlivy na ovzduší a zdraví obyvatel

Emise škodlivin při provozu závodu na výrobu suchých altových směsí budou vznikat z vytápění objektů spalováním zemního plynu ve dvou malých plynových kotlích a 4 podstropních plynových jednotkách, z technologie a z vyvolané autodopravy. Nejvýznamnější emitované škodliviny jsou oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, CO, benzen, benzo(a)pyren a tuhé znečišťující látky.

Vliv provozu závodu na výrobu suchých altových směsí z hlediska imisní situace u nejbližší obytné zástavby je nevýznamný. Potvrzují to i v rozptylové studii vypočtené velmi nízké příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím hodnocených škodlivin u referenčních bodů obytné zástavby, které se pohybují na úrovni do 0,026 µg.m-3  v případě oxidu dusičitého NO2 , do 0,0013 µg.m-3 v případě benzenu, do 0,37 µg.m-3  v případě TZL (frakce PM10) a do 0,0023 pikogramů.m-3  v případě benzo(a)pyrenu.

Prognozované imisní pozadí se v lokalitě stavby a nejbližším okolí pohybuje v případě ročních imisí u oxidu dusičitého NO2  nejvýše okolo 25 – 27 µg.m-3 , u TZL (PM10) okolo 20 – 22 µg.m-3 , u benzenu na úrovni 2,0 µg.m-3 .

Výsledné roční imisní koncentrace budou i s příspěvkem vyvolaným provozem výroby suchých směsí  pod ročním imisním limitem jak pro oxid dusičitý (limit 40  (g/m3) tak pro TZL resp. frakci  PM10  (limit  40  (g/m3)  i pro benzen (limit 5  (g/m3).

Z hlediska znečišťování ovzduší se nepředpokládá tedy jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí v důsledku provozu  výrobny suchých směsí fy STACHEMA KOLÍN s.r.o.

* Vliv hluku

Vliv období výstavby a provozu navrhovaného areálu výrobny suchých míchaných směsí na hlukovou situací v okolí areálu i v okolí dopravních tras je zhodnocen v akustické studii, která je zařazena v příloze č. 11 tohoto oznámení EIA.

Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku z nových stacionárních zdrojů hluku a dopravy areálu STACHEMA Kolín, spol. s r.o. v lokalitě Červené Pečky vyplývá, že po vybudování akustické stěny uvnitř areálu podél příjezdové komunikace budou  splněny požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací a na hranici chráněných venkovních prostor staveb v okolí areálu bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v denní době. V noční době nebude areál provozován.

Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny hluku z dopravy po veřejných komunikacích v obci Polepy prokazují, že nárůst dopravy způsobený provozem areálu STACHEMA, zvýší stávající hodnoty hluku v denní době převážně o pouhých 0,1 – 0,2 dB, nejvýše o  0,3 dB. Tento nárůst nebude vnímatelný.

V obci Červené Pečky bude vliv nárůstu dopravy provozem areálu STACHEMA zanedbatelný, neboť navýšení ekvivalentních hladin hluku představuje pouhou 0,1 dB.

##### * Vlivy na vodu

Vliv posuzovaného záměru z hlediska odvodnění oblasti je minimální. Je to proto, že dešťové vody zachycené v retenční nádrži  se budou využívat k zalévání zeleně a budou zasakovány.

Nedojde k ovlivnění kvality povrchových vod, neboť splaškové vody budou odváděny do záchytných jímek, z nich budou splaškové vody vyčerpávány a odváženy cisternou na BČOV Kolín. Vliv záměru na kvalitu povrchových a  podzemních vod by měl být minimální.

* Vlivy na půdu a horninové prostředí

Realizací stavby budou dotčeny pozemky  p.č. 1000/7 a 1019/17 o celkové rozloze 0,28 ha, které jsou vedeny v KN jako zahrada a orná půda. Jedná se o malý zábor ZPF , vliv na půdu je nevýznamný.

Posuzovaná stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru a založení vliv na geologické poměry v lokalitě areálu.

*  Vlivy na chráněná území, flóru a faunu

Posuzovaný záměr je situován výlučně na území, které  nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území

Výrobna suchých maltových směsí bude postavena na území průmyslového areálu bývalé cihelny, toto území je silně ovlivněno lidskou činností. Původní objekty cihelny byly až na jeden  zdemolovány a terén řešeného území byl srovnán do roviny.

Jde o plochu, kde v důsledku posuzované stavby nebude dotčen žádný zvláště chráněný rostlinný nebo živočišný druh uvedený v přílohách číslo II a III vyhlášky číslo 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Při hodnocení dopadů výstavby a provozu posuzované výrobny suchých maltových směsí nebyla nalezena skutečnost, která by bránila jejímu umístění uvnitř  průmyslového areálu bývalé cihelny Červených Pečkách.

. .  V návaznosti na uvedené hodnocení je možno navrhovanou výstavbu výrobny suchých maltových směsí  fy STACHEMA KOLÍN s.r.o. doporučit k realizaci.

H. PŘÍLOHY

Příloha č.1 –  Vyjádření příslušného stavebního úřadu – odboru výstavby MÚ  Kolín

k záměru z hlediska souladu navrhovaného záměru s ÚPD

Příloha č.2 - Vyjádření  Krajského úřadu  Střč. kraje OŽPaZ z hlediska NATURA 2000

Příloha č.3 – Umístění  areálu navrhovaného závodu na výrobu suchých maltových směsí

v Červených Pečkách,  širší vztahy ( 1 : 10 000)

Příloha č.4 –  Situace stavby „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ lokalita

Červené Pečky ( 1 : 1000)

Příloha č.5 –  Situace stavby „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ lokalita

Červené Pečky v katastrální mapě ( 1 : 1000)

Příloha č.6 –   Stavba „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ lokalita

Červené Pečky , půdorysy

Příloha č.7 –   Stavba „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ lokalita

Červené Pečky , Řezy

Příloha č.8 –   Stavba „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ lokalita

Červené Pečky , pohledy

Příloha č.9 –  Stavba „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ lokalita

Červené Pečky , technologické schema

Příloha č.10 –  Situace stavby „Projekt výroby suchých sanačních materiálů“ lokalita

Červené Pečky ( 1 : 1000) systém retence a vsaku

Příloha č.11 –  Akustická studie

Příloha č.12 –  Rozptylová studie

Příloha č.13 –  Studie vlivu na krajinný ráz

Příloha č.14 – Biologický průzkum

Příloha č.15 –  Mapa s vyznačením CHLÚ Červené Pečky

Příloha č.16 – Přehled symbolů a zkratek používaných v oznámení EIA

Datum zpracování oznámení:	29.6.2010

Zpracovatel oznámení :	Ing. Karel Vurm CSc,   oprávněná osoba, osvědčení o odborné				způsobilosti MŽP ČR č.j. 17275/4713/OEP/92, ze dne 11.2.1993,

autorizace prodloužena rozhodnutím  MŽP ČR č.j. 44853/ENV/06

ze dne 28.6.2006

Ortenovo náměstí 13,  170 00  Praha 7,  tel./fax 220 808966					e-mail: karel.vurm@volny.cz

Osoby podílející se na zpracování oznámení  EIA  :

Rozptylová studie						Akustická studie

Ing..Vladimír Závodský					Ing. Stanislava Jeřalová

Na Ohradě 6							LI-VI s.r.o.

130 00  Praha 3						Jana Želivského 8

Tel.: 723212625						130 00  Praha 3

Tel. 222 580 933

Studie vlivu na krajinný ráz					Biologický průzkum

Mgr. Michal Pondělíček 					Ing. Petr Hoffmann

Plzeňská 659/70						Bobkova 787

266 01  Beroun						198 00  Praha 9 – Černý Most

tel.: 602 268 908						Tel.:  222 960 463

Podpis zpracovatele oznámení EIA :     	  …….................................

Ing. Karel Vurm, CSc