LI-VI PRAHA spol. s r.o.

Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3			      	IČO  41189027

tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849		    DIČ  003-41189027

e-mail: blazek(livi.cz      				                http://www.livi.cz

Obchodní rejstřík: MěS v Praze, odd. C, vl. 4549

PRODEJNA PLUS MĚLNÍK

Investor:  PLUS - DISCOUNT, spol. s r.o.

Počernická 257, 250 73  Radonice

Oznámení záměru podle § 6 zákona      č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č.3

Zakázkové  číslo : 04 216         	                    Datum: 01/2005

Výtisk č.:  1

LI - VI   P r a h a  spol.  s  r. o.

Oznámení je zpracováno v souladu s přílohou č. 3 zákona č.100/2001Sb.,     o posuzování vlivů na životní prostředí.

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| Úvod | 6 |
| Část A. - Údaje o oznamovateli | 9 |
| Část B. - Údaje o záměru | 10 |
| B.I. | Základní údaje | 10 |
| B.I.1 | Název záměru | 10 |
| B.I.2 | Kapacita (rozsah) záměru | 10 |
| B.I.3. | Umístění záměru | 11 |
| B.I.4. | Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry | 13 |
| B.I.5. | Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr | 14 |
| B.I.6. | Popis technického a technologického řešení záměru | 16 |
| B.I.7. | Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení | 25 |
| B.I.8. | Výčet dotčených územně samosprávných celků | 26 |
| B.I.9. | Zařazení záměru dle příslušné kategorie podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. | 26 |
| B.II. | Údaje o vstupech | 26 |
| B.II.1. | Půda | 26 |
| B.II.2. | Voda | 28 |
| B.II.3. | Ostatní surovinové zdroje | 29 |
| B.II.4. | Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu | 30 |
| B.III. | Údaje o výstupech | 32 |
| B.III.1. | Ovzduší | 32 |
| B.III.2. | Odpadní vody | 37 |
| B.III.3. | Odpady | 39 |
| B.III.4. | Ostatní výstupy | 42 |
| B.III.5. | Doplňující údaje | 45 |

| Část C. - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území | 46 |
| --- | --- |
| C.I. | Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území | 46 |
| C.II. | Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území | 50 |
| C.II.1. | Ovzduší a klima | 50 |
| C.II.2. | Voda | 52 |
| C.II.3. | Půda | 54 |
| C.II.4. | Horninové prostředí a přírodní zdroje | 55 |
| C.II.5. | Flóra řešené lokality | 57 |
| C.II.6. | Fauna řešené lokality | 63 |
| C.II.7. | Krajina | 65 |
| C.II.8. | Ekosystémy | 66 |
| C.II.9. | Obyvatelstvo | 68 |
| C.II.10. | Jiné charakteristiky | 69 |
| C.III. | Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení | 70 |
| Část D. - Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a odhad jejich významnosti | 71 |
| D.I. | Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti | 71 |
| D.I.1. | Vlivy na obyvatelstvo | 72 |
| D.I.2. | Vlivy na ovzduší a klima | 74 |
| D.I.3. | Vlivy na hlukovou situaci a eventuelní další fyzikální a biologické charakteristiky | 76 |
| D.I.4. | Vlivy na povrchové a podzemní vody | 78 |
| D.I.5. | Vlivy na půdu | 80 |
| D.I.6. | Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje | 81 |
| D.I.7. | Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy | 81 |
| D.I.8. | Vlivy na krajinu | 83 |
| D.I.9. | Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky | 85 |
| D.II. | Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti, a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů | 85 |
| D.III. | Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech | 87 |
| D.IV. | Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí | 88 |
| D.V. | Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů | 91 |
| D.VI. | Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace | 93 |
| Část E. - Porovnání variant řešení záměru | 94 |
| Část F. - Závěr | 95 |
| Část G. - Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru | 97 |
| Část H. - Přílohy | 100 |
| H.I. | Celková zastavovací situace prodejny v měřítku 1 : 1000 |  |
| H.II. | Situace širších vztahů s plánem funkčního využití území dle ÚP |  |
| H.III. | Rozptylová studie |  |
| H.IV. | Akustická studie |  |
| H.V. | Dendrologický průzkum |  |
| H.VI. | Fotografická příloha |  |
| H.VII. | Výpis z katastru nemovitostí |  |
| H.VIII. | Vyjádření Městského úřadu v Mělníce – Odboru výstavby a rozvoje z hlediska územně plánovací dokumentace |  |
| H.IX. | Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby |  |
| H.X. | Dopis MŽP o osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby |  |

Oznámení je zpracováno na základě smlouvy o dílo, zakázkové číslo 04 216 ze dne 13.12.2004 s firmou OIK, spol. s r.o., Neratovice

Zpracovatelé:

Ing. Jiří Blažek, CSc. Číslo oprávnění ke zpracování  dokumentace  podle zákona č. 244/1992 Sb.: 4610/751/OPV/93  ze dne  24.1.1995.

Ing. Stanislava Jeřalová (hluková studie)

RNDr. Jiří Bubník - ČHMÚ Praha (rozptylová studie)

Ing. Tomáš Pilař – DATURA (dendrologický průzkum)

# Ú V O D

Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „Prodejna potravin PLUS Mělník“ bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.

Záměrem investora je výstavba nové diskontní prodejny potravin Plus při Mladoboleslavské ulici v Mělníce, v městské části Rousovice. Nová prodejna bude vybudována jako náhrada za stávající prodejnu Plus, která je situována rovněž na Mladoboleslavské ulici v Mělníce, a to u světelné křižovatky s ulicí Nemocniční. Stávající prodejna, která bude zrušena v důsledku nevyhovující plochy pozemku i vlastní prodejny a dopravního napojení, je od navrhovaného pozemku pro stavbu nové prodejny vzdálena cca 500 m.

Zvolený pozemek pro výstavbu nové prodejny se nachází v těsném sousedství železniční vlečky cukrovaru, v prostoru ohraničeném na severovýchodě Mladoboleslavskou ulicí, na východě a jihovýchodě železniční vlečkou a na západě místní komunikací vedoucí podél kruhových garáží sloužících především pro parkování osobních automobil obyvatel panelových domů ve Sportovní ulicí. Jižním směrem hraničí pozemek pro výstavbu prodejny Plus s dalšími, dosud nezastavěnými pozemky sahajícími až k Pražské ulici.

Pozemek svojí velikostí, tvarem a umístěním při frekventované Mladoboleslavské ulici nedaleko od stávající prodejny  Plus je pro záměr investora vhodný, a to i s ohledem na plánovanou výstavbu – nového dopravního řešení průchodu silnic I/9 a I/16 Mělníkem (úsek ulic Pražská – Mladoboleslavská).

Etapa č. 1 tohoto nového dopravního propojení začíná u ulice K Učilišti a končí na křižovatce s ulicí Mladoboleslavskou. Po uvedení této etapy do provozu budou vyřešeny negativní dopady průjezdné a cílové dopravy vnitroměstskými jednosměrnými ulicemi Rousovic (ul. Italská a Polská – směr Mladá Boleslav, Česká Lípa, ul. Cukrovarská – směr Praha). Tyto jednosměrné ulice mají nevyhovující směrové a šířkové uspořádání pro silnici I. třídy. Po vybudování 1. etapy budou sil. I/9 a sil. I/16 propojeny se zajištěním vstupu silniční dopravy do vnitřní části města ze směrů Praha a Mladá Boleslav.

Přeložka má délku 786 m, v první části je vedena po stávající ulici Pražské mezi zástavbou, ve druhé části je umístěna v koridoru mezi vlečkou do cukrovaru a ulicí Cukrovarskou, kde musí být odstraněna řada obytných i komerčních budov. Komunikace je navržena jako dvoupruhová sběrné funkční třídy B1 v kategorii MS13/50. Součástí stavby jsou dvě okružní křižovatky – okružní křižovatka Pražská, která řeší propojení hlavní trasy obchvatu do centra Mělníka, a okružní křižovatka Mladoboleslavská, která propojuje obchvat, respektive sil. I/9, se sil. I/16 směr Mladá Boleslav a Česká Lípa. Tyto křižovatky umožňují bezkolizní napojení směrově rozdílných, avšak relativně vyrovnaných dopravních proudů v dimenzích městského prostředí.

Prodejna Plus v nové lokalitě bude umístěna v blízkosti okružní křižovatky Mladoboleslavská, čemuž bude přizpůsobeno i dopravní napojení areálu prodejny.

Z hlediska územního plánu je daná lokalita umístěna na ploše označené „produkční plochy, průmysl“. Jedná se o univerzální plochy pro výrobu, skladování a nadřazenou i místní technickou infrastrukturu. Plochy mohou být doplněny stavbami a areály občanské vybavenosti. Vylučují se stavby pro bydlení.

Cílem záměru je zajistit možnost nákupu potravin a dalšího doplňkového sortimentu pro obyvatele okolní obytné zástavby i motorizovaných zákazníků, kteří projíždějí po přilehlých komunikacích. Nová prodejna nahradí stávající prodejnu Plus v plném rozsahu. Bude vybudována jako novostavba na základě typového projektu a svým rozsahem, kapacitou, prodejní plochou i počtem parkovacích stání bude plně odpovídat požadavkům na moderní prodej diskontního typu.

Je zde rovněž předpoklad, že většina stávajících pracovníků prodejny nalezne zaměstnání v nové prodejně Plus, takže uzavření stávající prodejny nepovede ke zvýšení nezaměstnanosti ve městě.

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               „Prodejna Plus Mělník“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (zákon č.93/2003 Sb.)

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. (ve znění zákona č.93/2004 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb.) o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby prodejny Plus s parkovištěm v Mělníce zařazen do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr odpovídá bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů „Prodejna  PLUS - DISCOUNT Mělník“ je určeno pro účely zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb. v platném novelizovaném znění.

Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného zákona.

Příslušným orgánem je v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje.

Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona č.100/2001 Sb.

V části A jsou uvedeny základní „Údaje o oznamovateli“.

Čtenář najde v části  B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny známé vstupy a výstupy z této stavby.

V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“je popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory, krajiny a ekosystémů.

V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel, které může stavba představovat.

V závěru oznámení jsou uvedeny v přílohách v mapové části situace areálu prodejny PLUS s vyznačením objektu prodejny, parkovišť, komunikaci a zeleně ve vlastním areálu i situace širších vztahů a rovněž je zde přiložena fotografická dokumentace lokality pro navrhovanou výstavbu a její okolí.

Samostatnou přílohu tvoří dále rozptylová studie škodlivin produkovaných zdroji na spalování zemního plynu a dopravními zdroji a rovněž hluková studie z provozu prodejny, zahrnující vliv stacionárních zdrojů prodejny (vzduchotechnika, chlazení) i související dopravy do prodejny PLUS. V příloze je také dendrologický průzkum zabývající se popisem stávajících dřevin na dotčeném pozemku.

ČÁST A. 	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1    		Obchodní firma – investor:

PLUS - DISCOUNT spol. s r.o.

Počernická č.p.257

250 73  Radonice

###### A.2		IČ

# IČO:	413 28 116

# DIČ:	CZ41328116

# A.3	Sídlo (bydliště)

PLUS - DISCOUNT spol. s r.o.

Počernická č.p.257, 250 73  Radonice

###### Statutární zástupce - jednatel:

###### Ing. Pavel Turek

###### A.4	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného oznamovatele

OIK, spol. s r.o.

ul. 28. října 919

277 11  Neratovice

Ing. Pavel Janků

###### telefon: 606 886 567

# ČÁST B.   	ÚDAJE O ZÁMĚRU

# B.I. 			ZÁKLADNÍ ÚDAJE

###### B.I.1. 		NÁZEV ZÁMĚRU

„Prodejna PLUS Mělník“

###### B.I.2.		KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr investora, společnosti PLUS – DISCOUNT spol. s r.o., popisovaný v tomto oznámení, představuje výstavbu nové prodejny potravin PLUS v Mladoboleslavské ulici v Mělníce.  Nová prodejna bude postavena náhradou za stávající prodejnu firmy PLUS, která je situována rovněž na Mladoboleslavské ulici v Mělníce, a to u světelné křižovatky s ulicí Nemocniční. Stávající prodejna, která bude zrušena v důsledku nevyhovující velikosti pozemku i vlastního objektu prodejny, jakož i dopravního napojení, je od navrhovaného pozemku pro stavbu nové prodejny vzdálena cca 500 m.

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba jednopodlažní prodejny potravin s řeznictvím (řezník Zimbo) a nezbytným technickým  zázemím. Maximální půdorysné rozměry vlastního objektu prodejny jsou cca 66 x 23 m.

Součástí stavby prodejny jsou i příjezdové komunikace, zpevněné plochy, parkoviště pro zákazníky (119 parkovacích míst) a plochy zeleně.

Celková plocha pozemku pro prodejnu je 7 640 m2.

Výstavba nové prodejny nevyžaduje zábor zemědělské půdy, neboť předmětný pozemek je podle výpisu z katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – manipulační plocha.

Pozemek je v současnosti oplocen a je využíván částečně pro prodejnu paliv s venkovními skládkami uhlí a briket (firma Z&D spol. s r.o.) a pro prodejnu – autobazar - nákladních automobilů a stavebních strojů, a to se všemi negativními důsledky s tím spojenými (prach, emise výfukových zplodin, hluk).

Po skončení výstavby areálu nové prodejny budou v rámci celkové úpravy areálu zřízeny zelené plochy a bude provedena výsadba vhodných druhů dřevin a keřů.

Kapacitní bilance záměru je dle projektu k územnímu řízení, zpracovávaného firmou Landa – projekční kancelář, Mělník, následující:

| Druh plochy | Výměra (m2) |
| --- | --- |
| Celková plocha řešeného pozemku | 7 870,00 m2 |
| Celková zastavěná plocha objektem prodejny PLUS | 1 690,00 m2 |
| Parkovací plochy pro 115 stání | 1 476,40 m2 |
| Chodníky | 332,70 m2 |
| Komunikace a zpevněné plochy s živičným povrchem na pozemku PLUS | 2 673,60 m2 |
| Místní komunikace s živičným povrchem | 1 038,50 m2 |
| Plochy zeleně | 659,00 m2 |

Koeficient zeleně není v Mělníce závazně jednotně stanoven a plochy zeleně jsou navrženy projektantem v rámci projektu k územnímu řízení.

B.I.3.		UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

Kraj:		          		Středočeský

Okres:				Mělník, 3206

Obec:				Mělník, kód 534676

Katastrální území:    	Mělník, kód 692816

Městská část:			Mělník - Rousovice

Navrhovaný pozemek bezprostředně navazuje silně frekventovanou na Mladoboleslavskou ulici, která v současnosti tvoří spojnici mezi výpadovými komunikacemi na Prahu a Českou Lípu.

Pozemek má přibližně lichoběžníkový tvar a je ohraničen na severovýchodě Mladoboleslavskou ulicí, na východě a jihovýchodě železniční vlečkou do cukrovaru Mělník, na severozápadě a západě komunikací vedoucí podél kruhových garáží panelového sídliště. Jihozápadním směrem pozemek pokračuje dosud nezastavěnými plochami.

Hlavní přístup a příjezd k nové prodejně PLUS bude zřízen z nově upravené místní komunikace - spojkou mezi Mladoboleslavskou a Pražskou ulicí procházející podél kruhových garáží v blízkosti plánované kruhové křižovatky Mladoboleslavská. V budoucnu, po realizaci silničního průtahu městem, je uvažováno se zřízením druhého výjezdu do rekonstruované Cukrovarské ulice.

Situování areálu nové prodejny je patrno z následujícího obrázku.

Celková situace se zakreslením pozemku pro navrhovanou novou prodejnu PLUS – DISCOUNT.

Pohled na stávající prodejnu PLUS u křižovatky ulic  Mladoboleslavské a Nemocniční, která bude přemístěna do nové lokality rovněž v Mladoboleslavské ulici.

B.I.4.	CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY

Charakterem záměru „Prodejna potravin PLUS Mělník“ je výstavba nové diskontní prodejny firmy PLUS – DISCOUNT v Mělníce, náhradou za stávající prodejnu, která bude zrušena. Pozemek zvolený investorem pro novou prodejnu je pro dané účely svým tvarem a velikostí vhodnější než je pozemek stávající prodejny. Vzhledem k malé vzdálenosti od původní prodejny (cca 500 m) je předpoklad zachování většiny stávajících zákazníků.

Na zvoleném staveništi je navržena prodejna potravin se zázemím a řeznictvím. Součástí řešení je dopravní obslužnost areálu prodejny včetně parkoviště a chodníků a zajištění bezkolizníhho propojení stávající komunikace – Mladoboleslavské ulice – s novým areálem prodejny.

Předložené architektonické řešení záměru splňuje požadavky investora na vzhled objektu. Budova má výrazně obdélníkový charakter s dominující šikmou valbovou střechou se sklonem cca 17,9o a modrou plechovou krytinou. Povrchy fasády jsou navrženy hladké v bílém odstínu s oranžovou římsou a stejně barevnými pruhy na fasádě. Soklová část je navržena hladká v šedém odstínu. Na vstupním průčelí bude firemní logo.

Cílem záměru je:

- Výstavba nové moderní prodejny potravin s řeznictvím, vytvářející podmínky pro pohodlný a rychlý nákup nabízeného sortimentu zboží, odpovídajícího diskontní prodejně a vytvoření odpovídajícího pracovního prostředí pro zaměstnance prodejny

- Vybudování dostatečně dimenzovaných příjezdových komunikací, parkovišť a chodníků, umožňujících bezproblémové zásobování prodejny i příjezd a parkování automobilů zákazníků jakož i příchod pěších zákazníků

- Vytvoření zelených ploch dotvářejících celkový vzhled areálu a přispívajících k začlenění celého obchodního areálu do stávajícího životního prostředí.

Navrhovaný záměr výstavby prodejny je samostatnou investiční akcí související pouze s ukončením prodeje ve stávající prodejně PLUS. Dopravní řešení respektuje připravovanou investiční akci - plánovanou výstavbu  nového dopravního řešení průchodu silnic I/9 a I/16 Mělníkem (úsek ulic Pražská – Mladoboleslavská), a to včetně nové kruhové křižovatky v ulici Mladoboleslavské.

Na okraji pozemku prodejny bude umístěn reklamní pylon s poutačem "PLUS DISCOUNT" na ocelovém stožáru s napojením na elektrickou energii. V místě vjezdu do území bude umístěn reklamní totem. Přesné rozměry a typy reklamního zařízení budou dle požadavku investora upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.

Dispozičně je objekt navržen jako nepodsklepený, jednopodlažní, s šikmou valbovou střechou. V 1.NP je navržena prodejna potravin typu supermarketu. Předmětem prodeje bude běžný sortiment potravin, ovoce a zeleniny, pekařských výrobků, nápojů, základních drogistických a kosmetických potřeb, masa a masných výrobků.

Stavba obchodního objektu a s ním souvisejícího parkoviště nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje žádnou dopravu výrobního zařízení a nemá ani mimořádné  požadavky na veřejnou dopravu. Realizací záměru dochází v dotčeném území k naplnění funkčního určení území dle územního plánu. Proponovaný záměr je proto v souladu s územně plánovací dokumentací (viz přílohu H Oznámení). V místě posuzovaného staveniště  nejsou uvažovány a nebudou zde proto ani provozovány jiné záměry, které by v souvislosti s oznamovanou prodejnou potravin mohly způsobit nepřípustnou kumulaci nepříznivých vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí.

B.I.5.	ZDůVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ

Záměrem investora je vybudovat v této městské části Mělníka moderní velkoprodejnu potravin, která svojí vybaveností a sortimentem zboží vyhoví současným nárokům zákazníků na rychlý a moderní způsob prodeje diskontního charakteru. Výstavbou a provozem prodejny dojde k zachování obchodní sítě potravinářského sektoru v tomto území, a tím i ke zachování možností volby a komfortu pro zákazníky, který by jinak byl zúžen v důsledku uzavření stávající prodejny PLUS.

K výstavbě prodejny je navržen pozemek snadno dostupný pro pěší zákazníky včetně těch, kteří využívají městskou hromadnou dopravu (MHD), i pro zákazníky přijíždějící osobními automobily.

Lokalita pro výstavbu prodejny PLUS má podle schváleného územního plánu charakter „produkční plochy, průmysl“, které mohou být doplněny stavbami a areály občanské vybavenosti. Investiční záměr firmy PLUS DISCOUNT. odpovídá vymezení činností, pro které je dané území přednostně určeno.

Důvodů, proč byla investorem zvolena právě uvedená lokalita je několik. Převažujícím hlediskem je blízkost ke stávající prodejně, čímž bude umožněno zachování stávajících zákazníků, významná je dále i bezprostřední návaznost na frekventovanou Mladoboleslavskou ulici, a tedy i výborná dopravní obslužnost nové prodejny. Investor předpokládá, že řada zákazníků projíždějících po této dopravní trase, využije novou prodejnu i z důvodů úspory času a pohonných hmot.

Přemístění prodejny do nových prostor vzdálených pouze několik set metrů od dnešní prodejny může tedy proběhnout relativně snadno. Významnou roli pro volbu této lokality hraje i skutečnost, že v nové prodejně bude možno stoprocentně zachovat stávající personální obsazení a využít zkušeností dnešních pracovníků, a to jak pro zahájení prodeje v nové prodejně, tak i pro zapracování nových pracovníků.

Z tohoto důvodu se navržená lokalita pro daný záměr jeví natolik vhodná, že nebylo uvažováno s jinými variantami. Variantně bylo pouze řešeno vlastní uspořádání areálu  včetně komunikací a zpevněných ploch a stavební dispozice prodejny, při čemž optimální varianta v tomto oznámení popisovaná je výsledkem intenzivních jednání mezi investorem a projektanty.

Navrhovaná lokalita se nachází v městské části Mělníka – Rousovicích, v dochůzkové vzdálenosti pro pěší zákazníky z okolních rodinných domků i z blízkého sídliště Sportovní.

Areál prodejny PLUS bude napojen na stávající rozvody pitné vody, splaškové a dešťové kanalizace, elektrické energie a plynu pro kotelnu, pro něž budou vybudovány nové přípojky se stávajících vedení podél Mladoboleslavské ulice.

Vzhledem k tomu, že záměr představuje náhradu stávající prodejny PLUS, která je již v Mělníce delší dobu provozována, je možno v tomto oznámení vycházet z konkrétních údajů o stávajícím provozu a přesněji popsat očekávané vstupy i výstupy do životního prostředí.

B.I.6.	POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO  A TECHNOLOGICKÉHO  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU

a) Dispoziční a urbanistické řešení

Architektonické a stavebně technické řešení prodejny je úzce spjato s charakterem a účelem objektu, určeného pro diskontní prodej mobilním i pěším zákazníkům, tedy jak zákazníkům, kteří provádějí větší nákupy v delších časových intervalech, tak i pro pěší zákazníky, kteří realizují denní menší nákupy převážně základních potravin, zahrnujících čerstvé pečivo, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu a maso.

Stavební a dispoziční řešení prodejny respektuje požadavky zákazníků i zaměstnanců prodejny, jakož i hygienické požadavky na prodej a skladování potravinářského zboží, manipulaci, skladování a odvoz odpadů i zásobování prodejny.

Prodejna PLUS je navržena pro samoobslužný (diskontní) prodej potravin, drogistického a kosmetického zboží, masa a masných výrobků.

Předmětný pozemek se nachází území určeném pro produkční plochy a průmysl, které mohou být doplněny stavbami a areály občanské vybavenosti, tedy v místě, kde jsou prodejny velikosti navrhovaného diskontu PLUS  přípustné. Umístění prodejny potravin je tedy v souladu s Územním plánem města Mělníka.

Stavba je navržena dle typového projektu jako přízemní, nepodsklepený objekt s valbovou střechou, obdélníkového půdorysu s předsazeným zastřešeným vstupem do prodejny s místem pro vozíky a vystupující zásobovací rampou.

Navržená prodejna PLUS je situována v městské části Mělník - Rousovice do území mezi Mladoboleslavskou ulici, vlečku do cukrovaru vedoucí rovnoběžně s ulicí Cukrovarskou a objekty kruhových garáží sídliště ve Sportovní ulici. Areál prodejny bude navazovat na plánovanou okružní křižovatku v Mladoboleslavské ulici, která bude vybudována v rámci výstavby nového silničního průtahu městem.

Součástí projektového řešení prodejny je také dopravní obslužnost areálu včetně chodníků. Nedílnou součástí jsou i zelené plochy včetně sadových úprav (výsadba zeleně).

# b) Popis technologického řešení prodejny

Objekt bude mít charakter občanské vybavenosti a bude tvořen velkoprodejnou potravin typu supermarketu a řeznictvím. Přístup do prodejny je možný společný pro zákazníky a zaměstnance nebo oddílný přes rampu zásobování. Zásobování zbožím je oddělené pro prodejnu potravin a řeznictví. U potravin přes zásobovací dvůr a rampu přímo do technického zařízení prodejny, tvořeného chodbou k jednotlivým mrazícím a chladícím boxům a skladové části. Pro řeznictví budou dva samostatné vstupy pro zásobování - jeden, na který navazuje příjem zboží a jednotlivé přípravny masa a uzenin s navazujícími chladícími boxy, a druhý, s navazující chodbou a dopékárnou.

Předpokládaná otvírací doba prodejny je 12 hodin denně, tedy od 7,00 do 19,00 hodin v pracovních dnech, v sobotu od 7,00 do 13,00 hodin a v neděli od 13,00 do 19,00 hodin.

Pro zajištění provozu prodejny PLUS je uvažováno s maximálním počtem 18 zaměstnanců (9 na jednu směnu). Řeznictví bude mít maximálně 10 pracovníků. Na jednu směnu je zde potřeba nejvýše 5  zaměstnanců. Celkem je pro celou prodejnu včetně řeznictví potřeba 28 pracovníků.

# c) Popis stavebních objektů

Před započetím vlastních stavebních prací na novostavbě prodejny budou odstraněny stávající provizorní objekty prodejny paliv a autobazaru a budou provedeny potřebné terénní úpravy a vyčištění pozemku.

Novostavba je navržena v tradiční stavební technologii - zděná z keramických tepelně izolačních tvárnic s dřevěnými sbíjenými střešními vazníky. Pod valbovou střechou je zavěšen tepelně izolační sádrokartonový podhled. Krytinu tvoří plastované tvarované plechy. Nenosné konstrukce jsou navrženy v technologii zděné nebo ze sádrokartonu. U podlah se uvažuje s nášlapnými vrstvami z keramických dlažeb a PVC. Omítky budou hladké s barevným nátěrem, výplně otvorů plastové, krytina z profilovaných lakovaných plechů.

Základy stavby se předpokládají na základových pasech.

# Vybavení zázemí prodejny potravin:

- krytá rampa s manipulačním schodištěm, jedno místo pro nákladní automobil,

- chodba pro možnou manipulaci se zbožím,

- sklad potravin,

- sklad obalů,

- sklad nepotravinářského zboží (oddělená skříň),

- kancelář kontroly,

- úklidová místnost (mytí přepravek, úklidové potřeby, výlevka, skříňka na čistící potřeby).

Vybavení zázemí řeznictví:

- přípravna masa s pracovními pulty, nerezovým průmyslovým dřezem (700 x 700 mm), umývadlem, vpustí, výtokovým ventilem pro hadici na studenou a teplou vodu se směšovací baterií, řeznickým stolem, řeznickým špalkem, strojem na kosti, strojem na mletí masa, baličkou, sterilizátory nožů, policemi na koření určené k výrobě a obalovým materiálem pro okamžitou spotřebu. Maso bude do prodejny dováženo již předzpracované, v přípravně se počítá jen s konečnou  úpravou  masa. S bouráním masa a s tím souvisejícími činnostmi a prostorami se neuvažuje. Drůbež bude dodávána pouze balená.

- přípravna uzenin bude vybavena pracovním pultem, nerezovým průmyslovým dřezem (700x700 mm),umývadlem,vpustí a směšovací baterií s výtokovým ventilem pro hadici na studenou a teplou vodu.

- přípravna pečiva - dopékárna, bude vybavena kráječem, pracovním pultem, nerezovým dřezem (700 x 700 mm), vpustí a směšovací baterií s výtokovým ventilem pro hadici na studenou a teplou vodu.V pekárně půjde pouze o rozpékání a dopékání zmražených polotovarů. Pekárna bude vybavena také dvěma mrazícími boxy a skladem pečiva.

- chladící box masa a chladící box uzenin.

Režim zásobování je operativně uzpůsobován okamžitým potřebám supermarketu, takže nevzniká potřeba dalších skladovacích prostor. Odpad z prodeje uzenin, lahůdek a masa bude skladován v chladničce na organický odpad. Vrácené zboží bude skladováno v samostatné chladničce v manipulačním prostoru.

- strojovna chlazení s požadavky na vybavení, větrání, umělé osvětlení, řídící jednotka chlazení (boxy a nábytek) a podle potřeby koncový stupeň ozvučení.

- úklidová místnost s nezbytným vybavením - ventil na vodu, vpusť a nabíječka, výlevka, skříň na čistící prostředky.

# Zpevněné plochy

Obslužná komunikace bude provedena z asfaltobetonu včetně komunikací k parkovištím (variantně je uvažována šedá betonová zámková dlažba). Parkovací stání budou provedena z betonové zámkové dlažby do písku v odstínu šedé, dělící pruhy v odstínu bílé.Také chodníky kolem objektu jsou navrženy z šedé betonové zámkové dlažby.Zásobovací dvůr bude asfaltobetonový (variantně z betonové zámkové dlažby). Součástí zpevněných ploch jsou i stojany na kola, nádoby na odpadky a venkovní osvětlení.

# Terénní a sadové úpravy

Stávající zeleň, pokud to prostorové možnosti dovolí, zůstane alespoň z části zachována. Za případně pokácené stromy bude realizována náhradní výsadba. Nově upravené a urovnané plochy kolem objektu budou zčásti osety trávou, opatřeny humózní zeminou a vysypány mulčovací kůrou. Nově ozeleněné plochy mají mít, jak již bylo uvedeno, plochu 659 m2. Podrobněji bude ozelenění nezastavěných ploch řešeno v dalším stupni projektové přípravy stavby.

# Úpravy pro tělesně postižené

Navrhovaná stavba bude realizována v souladu s vyhláškou MMR č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt řeší novostavbu prodejny potravin s bezbariérovým přístupem z parkoviště s odpovídajícím počtem 6 parkovacích míst pro imobilní občany. Před posuvnými, automaticky otvíranými vstupními dveřmi z chodníku do objektu je rovná plocha min. 1,5 x 2,0 m se spádem podélným i příčným max. 2% pro manipulaci s vozíkem imobilních občanů. Povrch podlah bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,6. Vstupní celoprosklené dveře budou mít průchozí šířku min.900 mm . Prosklení těchto dveří bude opatřeno pruhem šířky min. 50 mm ve firemních barvách pro šeroslepé ve výši očí. Všechny prostory užívané osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti.

Ochranná pásma

Staveniště se nachází na ploše navazující přímo na Mladoboleslavskou ulici.

Na pozemku se cv současné době nacházejí stavební objekty prodejny paliv a autobazaru a rovněž venkovní skládky tuhých paliv a odstavné plochy pro parkování prodávaných automobilů a zemědělských strojů.

V bezprostředním okolí staveniště se nenachází obytná zástavba, nejbližšími obytnými domy jsou severozápadním směrem rodinné domky v Mladoboleslavské ulici mezi předmětným pozemkem a Sportovní ulicí. Jihovýchodně pak rodinné domky za železniční vlečkou v Cukrovarské ulici.

Stavební práce při výstavbě prodejny nijak významně nenaruší okolní obytnou zástavbu, a to zejména s přihlédnutím k současnému vysokému dopravnímu zatížení Mladoboleslavské ulice. Při dopravě materiálu na stavbu je třeba dbát zvýšené opatrnosti při vyjíždění na silně frekventovanou Mladoboleslavskou ulici.

Veškeré zařízení staveniště, stejně tak skládkové plochy pro stavební materiál, bude budováno na pozemku investora.

Ochrannými pásmy zasahujícími na pozemek staveniště prodejny PLUS je ochranné pásmo železniční vlečky v šířce 3 m od osy koleje, ochranné pásmo silnice I.třídy v šířce 50 m od osy vozovky a ochranné pásmo podzemních elektrických kabelů. Tato ochranná pásma budou stavbou respektována.

Podél hranice pozemku a v severní části v blízkosti železničního přejezdu v Mladoboleslavské ulici i částečně přes pozemek areálu prodejny je vedena kabelová trasa Středočeské energetické a.s. Před zahájením výkopových prací je nutno STE a.s. PPS Mělník požádat o vytyčení podzemního zařízení  a o souhlas s činností v ochranném pásmu.

Žádná jiná ochranná pásma inženýrských sítí do staveniště nezasahují. V souvislosti s výstavbou areálu prodejny PLUS vzniknou nová ochranná pásma přípojek elektrického proudu, plynu, vody a kanalizace.

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.

- Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem č.458/2000Sb.

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace		7 m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací		2 m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení		1 m

35 kV až 110 kV		12 m

110 kV až 220 kV		15 m

220 kV až 400 kV		20 m

nad 400 kV		30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV		2 m

zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence 	1 m

u podzemního vedení:

do 110 kV			1 m od krajního kabelu oboustranně

nad 110 kV			3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic:

u venkovních elektrických stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,

u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,

u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění

u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

- Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 458/2000 Sb.

u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od půdorysu

u technologických objektů  - 4 m na všechny strany od půdorysu.

- Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 Sb.

u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení

u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

- Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem č.274/2001 Sb.

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5m,

u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m

- Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

Pozemek pro výstavbu nové prodejny PLUS neleží v zátopovém území Labe.

Vytápění objektu prodejny

Je navrženo plynové ústřední teplovodní vytápění, zčásti teplovodní s deskovými otopnými tělesy, zčásti teplovzdušné pomocí natápění teplovodních výměníků ve vzduchotechnické jednotce a ve vzduchotechnické jednotce – dveřní cloně.

Jako zdroj tepla bude použita kaskáda dvou plynových nízkoteplotních litinových plynových kotlů typu VIESSMANN Vitogas 100-48 s jednostupňovým předsměšovacím atmosférickým hořákem bez ventilátoru, o jmenovitém výkonu á 48 kW v provedení „B“ s odtahem spalin třísložkovým nerezovým komínovým tělesem o průměru 360/400 mm. Palivo bude zemní plyn 2,0 kPa.

Kaskáda kotlů je dodávána s regulací Vitotronic 100 GC1 na každém kotli a s kaskádovou regulací Vitotronic 333 MW1.

Kotle budou umístěny v kotelně – strojovně VZT na úrovni přízemí spolu se vzduchotechnickou jednotkou.

Prodejna řeznictví bude vytápěna elektricky.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnické zařízení prodejny slouží k zajištění požadované výměny vzduchu v prodejně a jejím zázemí a k odvodu škodlivin a pachů z místností, v nichž tyto škodliviny mohou vznikat. Tím je zajištěno splnění požadavků na hygienicky nezávadné pracovní prostředí. Vzduch přiváděný do prodejny je na vstupu filtrován a pomocí vnitřního přetlaku a podtlaku je udržována čistota vnitřního prostředí.

Větrání technologických prostor – vlastní prodejny – je dimenzováno na přívod 8 m3/hod/m2 a odtah 6 m3/hod/m2.

Výstupy vzduchotechnických zařízení jsou opatřeny tlumiči hluku, zařízení, která jsou zdrojem vibrací a otřesů jsou uložena na kovových či pryžových izolátorech chvění, čímž je zabráněno přenosu vibrací do stavebních konstrukcí a vzduchotechnických potrubí.

Závěrem této kapitoly lze shrnout:

Provozovaná technologie spočívající v běžném diskontním prodeji potravin a doplňkového sortimentu, včetně samostatného prodeje masa a masných výrobků.

Prodejna je zdrojem emisí z plynové kotelny a provozu osobních automobilů zákazníků a dodávkových a nákladních automobilů dodavatelů zboží. Dále je zdrojem hluku z technických zařízení prodejny (kotelna, vzduchotechnika a chlazení) a z automobilů přijíždějících na parkoviště u prodejny a zásobujících prodejnu zbožím (příjezd k zásobovací rampě). Veškerá automobilová doprava je vedena do areálu prodejny z Mladoboleslavské ulice.

Jak vyplývá z rozptylové studie, která je součástí tohoto oznámení (v příloze), vliv emisí ze všech zdrojů, tj. plynové kotelny i související automobilové dopravy, se v okolí prodejny projeví pouze nepatrnými příspěvky ke stávajícímu znečištění ovzduší, které je způsobeno především intenzívní automobilovou dopravou na Mladoboleslavské ulici. Vypočtené imisní koncentrace jednotlivých škodlivin leží hluboko pod platnými imisními limity. Navíc lze předpokládat, nenavýšení dopravy v důsledku realizace záměru výstavby prodejny PLUS bude zcela minimální, neboť většina zákazníků daným územím projíždí z jiných důvodů, mnozí z nich jsou i stávajícími zákazníky současné prodejny Plus.

Výsledky rozptylové studie jsou zrekapitulovány v kapitole D.I.2.

Z hlediska hluku lze konstatovat, že z výsledků měření hluku na Mladoboleslavské ulici v místě navrhovaného vjezdu na parkoviště prodejny Plus, které provedl zpracovatel tohoto oznámení v prosinci 2004 během odpolední dopravní špičky, vyplývá, že stávající ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravy dosahuje v daném místě hodnoty LAeq = 72,1 dB. Z výsledků hlukové studie vyplývá, že tato hladina hluku nebude provozem prodejny PLUS prakticky ovlivněna, a nedojde tedy k nárůstu hlukové zátěže dané lokality ani obytné zástavby v přilehlých ulicích.

Vliv dopravy související s provozem prodejny je pojednán v kapitole B.II.4. Z hodnot zde uvedených vyplývá, že investor předpokládá na základě zkušeností z jiných svých prodejen, že na parkoviště prodejny se 115 parkovacími místy přijede průměrně 42 osobních aut za hodinu a maximálně 70 osobních aut za hodinu. Celkový počet osobních aut zákazníků nepřesáhne 504 aut/den (12 hodin), zásobování budou zajišťovat 3 dodávkové a 1 nákladní automobil denně.

V těchto počtech je zahrnuta i doprava pracovníků prodejny, pokud budou využívat osobní automobily. Mnoho pracovníků bude zřejmě využívat ekonomicky i ekologicky výhodnější veřejnou dopravu, případně bicykly.

Připojení na existující technické vybavení území

Nový objekt prodejny bude napojen prostřednictvím přípojek na vodovod, plynovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci a elektrickou rozvodnou síť z vedení procházejících podél Mladoboleslavské ulice.

Přeložky inženýrských sítí

Výstavba si nevyžádá žádné přeložky inženýrských sítí ani jejich jinou úpravu, je zcela závislá na napojení prostřednictvím přípojek na pozemku areálu.

Vztahy k veřejnému a občanskému vybavení území

Areál nemá žádné vazby na stávající veřejné a občanské vybavení v předmětném území. Při jeho výstavbě a provozu bude respektována okolní zeleň i pozemky sousedních objektů.

Z hlediska dopravního spojení veřejnou dopravou je nejdůležitější blízkost stanic autobusů městské hromadné dopravy v Mladoboleslavské ulici.

Radonový průzkum

Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného v minerálech je uvolňován ve formě tzv emanací a může migrovat do objektů (zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které mohou iniciovat karcinomy plic.

Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím.

V místě kontaktu budova - podloží dochází ke skokové změně tlaku, která má na pronikání radonu do budovy významný vliv. Podstatně se také při šíření radonu do obytných prostor uplatňuje tzv. komínový efekt (díky menší hustotě stoupá teplý vzduch uvnitř domu vzhůru a uvolňuje pro chladný půdní vzduch s vyšší hustotou i koncentrací radonu). Z tohoto hlediska je třeba klást velký důraz na pečlivé provedení všech technologických prostupů pro přívody médií, které narušují celistvost základní spáry.

Podle Odvozené mapy radonového rizika Českého geologického ústavu Praha leží území města Mělníka na rozmezí kategorií s nízkým radonovým indexem, označeným 1 Ks – nízké riziko na křídových sedimentech a středním radonovým indexem (2Qt)

Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. se stanoví podle hodnot uvedených  v následující tabulce:

| Radonový index pozemku | Objemová aktivita 222Rn (kBq/m3) |
| --- | --- |
|  | Propustnost prostředí nízká | Propustnost prostředí střední | Propustnost prostředí vysoká |
| 1. nízký | ( 30 | ( 20 | ( 10 |
| 2. střední | 30 - 100 | 20 - 70 | 10 – 30 |
| 3. vysoký | ( 100 | ( 70 | ( 30 |

Podle výsledků radonového průzkumu, který provedla v 11/2004 firma  IGR – Radonový a geologický průzkum, Praha 10, Frostova 342, RNDr. Vatrasová, bylo zjištěno, že radonový index pozemku pro výstavbu prodejny PLUS je nízký, ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do projektované stavby nejsou vyžadována (ve smyslu ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží).

Výsledky radonového průzkumu jsou shrnuty v následující tabulce.

| Počet měřených vzorků | 16 |
| --- | --- |
| Minimální zjištěná hodnota av Rn v půdním vzduchu | 6 kBq/m3 |
| Maximální zjištěná hodnota av Rn v půdním vzduchu | 20 kBq/m3 |
| 3. kvartil | 16 kBq/m3 |
| Propustnost základové půdy | střední |

B.I.7.	PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

Termíny pro zahájení a ukončení stavby nejsou v době zpracování předkládaného Oznámení přesně známy. Podle informací od projektanta lze dobu výstavby prodejny odhadnout na cca 6 měsíců od vydání stavebního povolení.

Podle záměru investora by měla být navrhovaná stavba realizována v těchto termínech

Předpokládaná období realizace stavby:

| Etapa | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení stavby | 06/2005 |
| Dokončení realizace stavby | 11/2005 |

B.I.8.		VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Kraj:				Středočeský kraj

Obec:				Mělník, kód 534676

Katastrální území:    	Mělník, kód 692816

Dotčenou obcí je město Mělník.

### B.I.9.		Zařazení záměru do příslušné kategorie podle Přílohy č. 1  k zákonu č. 100/2001 Sb.

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. (ve znění zákona č.93/2004 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb.) o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby prodejny Plus s parkovištěm v Mělníce zařazen do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr odpovídá bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Posuzování záměrů, uvedených v příloze č.1 - sloupci B, mezi něž patří i připravovaná výstavba prodejny PLUS  v Mělníce – Mladoboleslavské ulici, zajišťují podle § 22 zákona č.100/2001 Sb. orgány příslušného kraje, v řešeném případě pak Krajský úřad Středočeského kraje.

B.II. 		ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.		PŮDA

Plocha uvažovaná pro výstavbu nové prodejny PLUS je situována v městské části Mělník – Rousovice v zóně určené pro produkční plochy a průmysl, které mohou být doplněny stavbami a areály občanské vybavenosti.

Podle výpisu z katastru nemovitostí se budoucí areál prodejny PLUS nachází na následujících pozemcích v k.ú. Mělník:

| Číslo parcely | Výměra (m2) | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- |
| 1558/1 | 35 325 | Ostatní plocha | Manipulační plocha |
| 1560/1 | 29 509 | Ostatní plocha | Manipulační plocha |

Pro vlastní areál prodejny PLUS bude využita pouze severní část obou pozemků nacházejících se v prostoru vymezeném železniční vlečkou do cukrovaru, Mladoboleslavskou ulicí a místní komunikací vedoucí podél kruhových garáží u sídliště ve Sportovní ulici.

Stavbou tedy nebude dotčen zemědělský půdní fond, pozemky, kterých se výstavba dotýká, nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí  takto vedeny. Jedná se o druh pozemků „ostatní plocha“ s využitím jako „manipulační plocha“.

Celková plocha areálu prodejny PLUS činí 7 870 m2 a bude využita pro vlastní objekt prodejny a jejího zázemí, parkoviště včetně 6 parkovacích míst pro tělesně postižené občany, komunikace, zpevněné plochy a chodníky a pro plochy zeleně.

#### Plochy nového areálu prodejny PLUS:

| Druh plochy | Výměra (m2) |
| --- | --- |
| Celková plocha řešeného pozemku | 7 870,00 m2 |
| Celková zastavěná plocha objektem prodejny PLUS | 1 690,00 m2 |
| Parkovací plochy pro 115 stání | 1 476,40 m2 |
| Chodníky | 332,70 m2 |
| Komunikace a zpevněné plochy s živičným povrchem na pozemku PLUS | 2 673,60 m2 |
| Místní komunikace s živičným povrchem | 1 038,50 m2 |
| Plochy zeleně | 659,00 m2 |

###### Chráněná území

Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č.289/1995 Sb., o lesích.

V zájmovém území se nenachází žádné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) místní a regionální úrovně. Území leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru řeky Labe. Vzhledem k dostatečné odstupové vzdálenosti záměru od řeky Labe a vzhledem ke skutečnosti, že  lokalita pro umístění záměru  je  součástí dnes již z větší části zastavěného území - lze konstatovat, že umístění a stavba záměru významně  negativně neovlivní  nadregionální  ÚSES.

###### Ochranná pásma

Na základě znalostí v době odevzdání předkládaného oznámení jsou jedinými ochrannými pásmy zasahujícími na pozemek staveniště prodejny PLUS ochranné pásmo železniční vlečky v šířce 3 m od osy koleje, ochranné pásmo silnice I.třídy v šířce 50 m od osy vozovky a ochranné pásmo kabelových tras STE a.s. Tato ochranná pásma budou stavbou respektována.

B.II.2.		VODA

Zdroj vody

Zdrojem pitné a požární vody pro prodejnu PLUS je městský vodovod. Odběr vody pro potřeby prodejny bude zajištěn připojením na vodovod LTH DN 150 vedený v blízkosti hranice areálu prodejny v Mladoboleslavské ulici. Běžný provozní tlak, řízený vodojemem Chloumek, je při větších odběrech cca 0,6 až 0,7 MPa. Z tohoto důvodu bude na vodovodní přípojce pro prodejnu osazen redukční ventil, který zajistí normový tlak ve vnitřních rozvodech.

Spotřeba vody odebírané z městského vodovodu bude měřena hlavním vodoměrem, osazeným na vstupu přípojky do objektu prodejny.  Rozvod studené vody bude rozdělen na samostatné větve pro prodejnu a  pro řeznictví. Uvažuje se s osazením dvou vodoměrů – zvlášť pro každý provoz.

Pitná voda je používaná v prodejně pro sociální zařízení zaměstnanců, provoz řeznictví, úklid prodejny a řeznictví a pro účely požárního zabezpečení.

Spotřeba pitné vody pro sociální zařízení bude korespondovat s počtem pracovníků prodejny.

Výpočet potřeby vody pro sociální zařízení byl proveden podle vyhlášky č.428/2001 Sb., příloha č.12.

Potřeba pitné vody pro sociální zařízení a úklid:

| Pracoviště | Denní potřeba |
| --- | --- |
| Prodejna potravin – soc.zař. | 18 osob po 60 l/osobu/den = 1,08 m3/den |
| Prodejna potravin - úklid | 0,4 m3/den |
| Řeznictví – soc.zař. | 10 osob po 80 l/osobu/den = 0,80 m3/den |
| Řeznictví - úklid | 0,50 m3/den |
| Celkem: | 2,78 m3/den, tj. 834 m3/rok |

# Ohřev teplé užitkové vody

V prodejně PLUS budou v souladu s koncepcí vybavení zařizovacími předměty osazeny pro potřeby mytí a úklidu pod umyvadla a nad výlevkou samostatné elektrické zásobníky TUV o obsahu 5 a 15 l.

Řeznická provozovna bude vybavena samostatnými ohřevy pro dřezy v přípravnách (zásobníkový ohřívač 120 l), pro umyvadla v přípravnách a obsluhovaném úseku (2x průtokový tlakový ohřívač)  a dalším ohřívačem 120 litrů pro spotřebu v úklidu sociálního zázemí prodejny.

# Rozvod požární vody

Rozvod požární vody bude totožný s rozvodem studené vody pitné. V prodejně PLUS bude osazen požární hydrant typu D25 s hadicí 30 m, stejný typ hydrantu bude osazen také do provozu řeznictví. Hydranty budou připojeny na rozvod vody prodejny potravin.

B.II.3.  	OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

Spotřeba surovin a materiálů

# Surovinové zdroje

Provoz prodejny PLUS nevyžaduje žádné surovinové zdroje, dováží i expeduje hotové výrobky. Uvažovat lze pouze čistící a desinfekční prostředky, případně údržbový a pomocný materiál v nízkém, blíže nespecifikovaném, množství.

# Energetické zdroje

# Elektrická energie

Elektrická energie bude spotřebovávána na zabezpečení provozu objektu (osvětlení, větrání, provoz chladících zařízení a drobné provozní a kancelářské techniky).

Zdrojem elektrické energie bude distribuční síť STE a.s., místem napojení bude stávající trafostanice č.260453 umístěna za kruhovými garážemi v sídlišti Sportovní. V této trafostanici bude upraven rozvaděč pro osazení nového vývodového jističe, z něhož bude provedena kabelová přípojka k hranici pozemku. Na objektu prodejny bude zřízena přípojková skříň. Instalovaný příkon pro prodejnu bude 90 kW, pro řeznictví 60 kW

Bilance roční spotřeby elektrické energie pro celý posuzovaný objekt bude stanovena v projektové dokumentaci.

# Zemní plyn

Zemní plyn pro potřeby posuzované prodejny PLUS v Mělníce - Rousovicích bude zajištěn přípojkou ze středotlakého plynovodu ve správě Středočeské plynárenské a.s., z něhož bude zřízena přípojka k prodejně.

Zdrojem tepla budou dva teplovodní stacionární kotle typu VIESSMAN VITOGAS 100 na zemní plyn, zapojené v kaskádě a vyrábějící teplou vodu topnou o konstantním teplotním spádu 90/700 o jmenovitém výkonu po 60,0 kW. Odvod spalin bude společným kouřovodem do samonosného komínového tělesa typu SCHIEDEL, osazeného ve vnitřním prostoru kotelny. Uvedený typ teplovodního kotle má díky atmosférickému předsměšovacímu hořáku ekologickou značku MODRÝ ANDĚL. Vyrobená teplá voda zaústí přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků do společného rozdělovače, který bude mít samostatně uzavíratelné větve pro dveřní clony, vzduchotechnickou jednotku pro prodejnu a zázemí, vytápění prodejny a vytápění zázemi.

Předpokládaná tepelná bilance pro zimní provoz všech uvedených větví činí 119,5 kW.

Bilance maximálního odběru zemního plynu:

2 x kotel VIESSMAN VIGOTAS 100 - 48 (po 48 kW – 5,5 m3/h )  = 11,0 m3/h.

Roční spotřeba plynu :   171 MWh/rok = 18 150 m3/rok.

Oba uvedené energetické zdroje budou v potřebné kvalitě a kvantitě využívány, jak již bylo uvedeno, také jako energetická média pro vzduchotechniku. Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat optimální přípustné a únosné hodnoty mikroklimatických podmínek a čistotu ovzduší v prostorách se zdrojem škodlivin a prostorů bez možnosti stálého větrání, s respektováním současných hygienických a energetických nároků a požadavků v prodejnách PLUS. Z hlediska specifických vzduchotechnických požadavků je stavební objekt navržen tak, aby kromě nucených systémů větracích vzduchotechnických zařízení bylo možno v maximální míře využít přirozeného způsobu větrání.

Podrobný popis koncepce všech vzduchotechnických zařízení bude obsažen v projektové dokumentaci pro územní řízení. Na podkladě provedené analýzy lze konstatovat, že navržená zařízení plně respektují nutnost dodržení hygienických a bezpečnostních předpisů, norem a charakteru provozních činností ve všech prostorách posuzované stavby.

###### B.II.4.   	NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

a) Osobní doprava

Prodejna Plus je diskontní supermarket, jehož cílem je především vytvoření nákupních možností pro obyvatele dané městské části, tedy z blízkého okolí, a pro automobilisty, kteří  projíždějí po komunikacích kolem prodejny. Není pravděpodobné, že by zde ve větší míře prováděli nákupy zákazníci ze vzdálených míst nebo ti, kteří danou oblastí neprojíždějí z jiných důvodů. Z tohoto předpokladu a rovněž ze zkušeností ze stávající prodejny PLUS v Mělníce vychází navrhovaná kapacita parkoviště 118 parkovacích míst, z toho 6 míst pro invalidy, a rovněž uvažované počty jízd zákazníků.

Investor předpokládá na základě zkušeností z jiných svých prodejen, že na parkoviště prodejny se 115 parkovacími místy přijede průměrně 42 osobních aut za hodinu a maximálně 70 osobních aut za hodinu. Celkový počet osobních aut zákazníků nepřesáhne 504 aut/den (12 hodin), což představuje 1 008 jízd osobních automobilů. Většina těchto osobních automobilů představuje již stávající dopravu po Mladoboleslavské ulici, navýšení oproti stávajícímu stavu bude minimální.

V těchto počtech je zahrnuta i doprava pracovníků prodejny, pokud budou využívat osobní automobily. Většina pracovníků bude zřejmě využívat ekonomicky i ekologicky výhodnější veřejnou dopravu, případně bicykly, eventuelně bude docházet pěšky.

Příjezd k prodejně PLUS bude umožněn z rekonstruované části místní komunikace, tvořící spojku mezi Mladoboleslavskou a Pražskou ulicí, na níž bude nově vybudována křižovatka s Mladoboleslavskou ulicí s možností odbočení do obou směrů. Tento příjezd bude sloužit jak pro zákazníky, kteří odbočí na parkoviště před prodejnou, tak i pro zásobování. Automobily se zbožím zajedou po této nové komunikaci k boční rampě za prodejnou. V budoucnu se uvažuje i s druhým výjezdem do rekonstruované Cukrovarské ulice, která bude napojena na novou kruhovou křižovatku Mladoboleslavská (součást nového silničního průtahu městem).

b) Nákladní doprava – zásobování

Zásobování prodejny budou zajišťovat průměrně 3 dodávkové a 1 nákladní automobil denně.

Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení Mladoboleslavské ulice je tato doprava zcela zanedbatelná.

c) Rekapitulace jízd

Rekapitulace počtu jízd za rok:

| Druh vozidla | Počet vozidel za rok | Počet jízd za rok |
| --- | --- | --- |
| Nákladní automobily | 300 | 600 |
| Osobní a dodávkové automobily | 151 200 + 900 = 152 100 | 304 200 |

B.III.  	ÚDAJE O VÝSTUPECH

###### B.III.1. 	OVZDUŠÍ

Ovzduší v okolí areálu prodejny PLUS v Mělníce bude ovlivněno především emisemi škodlivin z plynové kotelny a z osobních automobilů zákazníků, v malé míře pak i z automobilů zásobujících prodejnu zbožím (nízký počet jízd).

Vliv emisí všech zdrojů (stacionárních i mobilních – dopravních) při provozu byl posouzen v rozptylové studii (viz příloha oznámení a diskuse výsledků v kapitole D.I.2).

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší je společný komín pro odvod spalin ze dvou plynových kotlů Viessman Vitogas 100 – 48, z nichž každý má výkon 48 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny je 96 kW.

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel plnit povinnosti dle ust. § 12 zákona, tj. m.j. prostřednictvím oprávněné osoby zajistit účinnosti spalování, měření vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest způsobem stanoveným v nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

Kategorie zdroje

Podle zákona č.86/2002 Sb. je plynová kotelna o celkovém výkonu do 200 kW malým zdrojem znečišťování ovzduší.

Emisní limity

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. stanovuje emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, organické látky a tuhé znečišťující látky.

V bodě 1.1.4 této přílohy jsou uvedeny emisní limity pro spalovací zařízení spalující plynná paliva:

| Jmenovitý tepelný výkon (MW) | Emisní limit (mg/m3) vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn pro | Referenční obsah kyslíku (% O2) |
| --- | --- | --- |
|  | Tuhé znečišťující látky | Oxid siřičitý SO2 | Oxidy dusíku jako NO2 | Oxid uhelnatý CO | Organické látky jako suma uhlíku ΣC |  |
| ( 0,2 MW ( 50 MW | 501) | 352) 9003) | 200 3004) | 100 | nestanoven | 3 |

Odkazy v tabulce:

- pro plynná paliva z neveřejných distribučních sítí (vyčištěný koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan či butan nebo jjich směsi, plyn z rafinerií)

- pro plynná paliva z veřejných distribučních sítí

- pro plynná paliva mimo paliva z veřejných distribučních sítí a koksárenský plyn

- při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí.

Plynová kotelna prodejny PLUS v Mělníce je malým zdrojem znečišťování ovzduší. Proto se na něj emisní limity stanovené zákonem č.86/2002 Sb. nevztahují. Lze však uvést, že navrhované kotle Viessman Vitogas 100 – 48 s velkou rezervou splňují emisní limity platné pro střední zdroje znečišťování ovzduší.

Emise škodlivin

Emise škodlivin z kotelny prodejny PLUS jsou uvedeny v následujících tabulkách.

| Škodlivina | Emise (mg/kWh) | Hmotnostní tok (mg/hod) | Emisní koncentrace (mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | ( 50 mg/kWh | NOx ( 2 400 mg/hod | NOx ( 37 mg/m3 |
| CO | ( 10 mg/kWh | CO ( 480 mg/hod | CO ( 7,3 mg/m3 |

Zdroj - 2 kotle Viessmann Vitogas 100 – 48 o výkonu 48 kW  se společným komínem

| Výška koruny komína | 6,0 m |
| --- | --- |
| Průměr komína | 0,360 m |
| Množství vzdušiny | 132 Nm3/hod = 0,0366 Nm3/s |
| Teplota vzdušiny | 120oC |
| Emise CO | ( 10 mg/kWh ( 960 mg/hod |
| Hmotnostní tok emisí CO | 0,27 mg/s |
| Emisní koncentrace CO | ( 7,3 mg/m3 |
| Emise NOx | ( 50 mg/kWh ( 4 800 mg/hod |
| Hmotnostní tok emisí NOx | 1,33 mg/s |
| Emisní koncentrace NOx | ( 37 mg/m3 |
| Počet provozních hodin odpovídajících plnému výkonu kotlů | 1 650 hod/rok |

Uvedený zdroj byl zadán jako jeden ze vstupů do rozptylové studie, která je přílohou tohoto oznámení.  Dalšími zdroji jsou dopravní prostředky – automobily přijíždějící k prodejně (viz  bod c – liniové zdroje).

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

Prodejna PLUS v době provozu nebude plošným zdrojem znečištění ovzduší, pokud za něj nepovažujeme parkoviště osobních automobilů u prodejny. Výpočet emisí z parkovišť byl zahrnut do výpočtu emisí z dopravních  - liniových – zdrojů.

Hlavním plošným zdrojem znečištění ovzduší budou stavební práce při výstavbě prodejny a především pak příprava území pro stavbu. Nejvýznamněji se může tento vliv projevit při přípravě území, a to zejména při manipulaci se zeminami v době nepříznivých klimatických podmínek (sucho). Rozsah těchto prací však nebude velký a bude omezen na relativně krátkou dobu. Množství emisí z tohoto zdroje a především pak emisí prachu nelze vzhledem k mnoha proměnným přesněji kvantifikovat. Lze však konstatovat, že půjde o zdroj relativně významný, ale s časově omezenou dobou působení. Možné zdroje prašnosti bude třeba eliminovat v závislosti na charakteru  prací a vlhkosti substrátu.  Na ploše výstavby záměru bude třeba kropením povrchů zamezit vzniku sekundární prašnosti při pojezdu vozidel. Při vlastní zástavbě nesmí být prováděna manipulace se suchými a sypkými substráty na volném prostoru.

Dalšími zdroji znečišťování ovzduší v období výstavby  záměru budou exhalace z provozu stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů. Rovněž tyto zdroje je nutné považovat za nahodilé a krátkodobé, bez možnosti přesnějšího stanovení produkce emisí. Pro maximální eliminaci možného znečištění budou používána jen vozidla a stavební mechanismy označené zelenou nálepkou, prokazující nepřekračování stanoveného emisního limitu. Při přepravě sypkých a suchých substrátů budou zakryty nákladní prostory vozidel plachtami a udržována čistota staveniště  a příjezdových komunikacích zametáním a kropením. Podle údajů projektanta se nepředpokládá nutnost odvážení větších množství zeminy z plochy staveniště ani rozsáhlejších terénních úprav.

Při dodržení těchto opatření je možné, že na krátké přechodné období výstavby dojde na předmětném území k částečnému zhoršení kvality ovzduší, ale realizace nutných stavebních činností za účelem výstavby prodejny potravin PLUS  bude proveditelná a přechodné zhoršení kvality ovzduší bude pro obyvatele předmětného území únosné.

c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniovým zdrojem znečištění jsou všechny pozemní komunikace. Stávající znečištění ovzduší pochází z převážné části z provozu automobilů po přilehlé silně frekventované hlavní městské komunikaci a výpadové silnici – Mladoboleslavské ulici, která prochází v bezprostřední blízkosti areálu budoucí prodejny PLUS.

V okolí prodejny bude stávající zatížení území emisemi z automobilové dopravy zvýšeno o znečištění způsobované automobily  zákazníků a zásobování. Jak již bylo dříve uvedeno, tento nárůst bude oproti stávajícímu dopravnímu zatížení dané komunikace zanedbatelný, navíc lze očekávat, že většina zákazníků prodejny budou automobilisté využívající prodejnu PLUS k nákupu při své jízdě kolem. Tyto automobily nepředstavují skutečný nárůst dopravy.

V následujícím výpočtu je však se všemi automobily přijíždějícími k prodejně uvažováno jako s novými zdroji znečišťování ovzduší.

Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší - § 4. odst. 5 písm. j) - přílohy č. 9. Emisní faktory motorových vozidel jsou dány sdělením č.36 Ministerstva životního prostředí, publikovaným ve Věstníku MŽP č.10/2002.

Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje na znečišťování ovzduší stanovuje od 3. července 2002 nová právní úprava ochrany ovzduší. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.

Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla byl proveden programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní, poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).

Jedná se o následující sloučeniny:

| Anorganické sloučeniny | Organické sloučeniny |
| --- | --- |
| oxidy dusíku (NOx) oxid dusičitý (NO2) oxid siřičitý (SO2) oxid uhelnatý (CO) tuhé znečišťující látky (PM, PM10) | suma uhlovodíků (CxHy) methan propan 1,3-butadien styren benzen toluen formaldehyd acetaldehyd benzo(a)pyren |

Výpočet emisí z dopravy v době provozu prodejny

##### Emisní faktory pro auta při jízdě:

|  | oxidy dusíku (g.km-1auto-1) | oxid uhelnatý (g.km-1.auto-1) | benzen (g.km-1.auto-1) | benzo(a)-pyren g.km-1.auto-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| osobní auta | 0,1305 | 0,3609 | 0,0028 | 0,0427 |
| lehká nákladní auta | 1,9740 | 0,3993 | 0,0024 | 0,0271 |
| těžká nákladní auta | 1,8613 | 3,3938 | 0,0171 | 0,3423 |

Emisní faktory pro provoz parkoviště jsou za stejných podmínek, ale pro rychlost 5 km.h-1 následující:

|  | oxidy dusíku (g.s-1) | oxid uhelnatý (g.s-1) | benzen mg.s-1) | benzo(a)-pyren g.s-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| osobní auta | 0,2166 | 1,7624 | 0,0097 | 0,0444 |
| lehká nákladní auta | 4,2819 | 1,5414 | 0,0076 | 0,0177 |
| těžká nákladní auta | 11,4654 | 20,8481 | 0,1196 | 0,1585 |

Vliv provozu aut byl uvažován prostřednictvím čtyř plošných zdrojů, kterými nahrazujeme parkoviště. Tři z nich jsou parkoviště pro osobní auta, jedno, které je umístěno na opačné straně prodejny, je parkoviště pro zásobovací auta.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové emise z jednotlivých parkovišť. Jejich umístění je patrné z obrázku č.2 v příloze (rozptylová studie).

Emise z parkovišť

|  | oxidy dusíku (g.m-3) | oxid uhelnatý (g.m-3) | benzen (g.m-3) | benzo(a) pyren (µg.m-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | 0.000387 | 0.003153 | 1.74E-05 | 0.000794 |
| P 2 | 0.000151 | 0.001232 | 6.78E-06 | 0.00031 |
| P 3 | 0.000125 | 0.001018 | 5.6E-06 | 0.000257 |
| P 4 - zásobování | 0.000945 | 0.000991 | 5.54E-06 | 8.23E-06 |
| celkový emisní příspěvek provozu prodejny k autodopravě | 0.001609 | 0.006393 | 3.53E-05 | 0.001369 |

##### B.III.2. Odpadní vody

V lokalitě navržené pro výstavbu nové prodejny PLUS je již vybudována páteřní dešťová a splašková kanalizace.

# Splašková kanalizace

Splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody z celého areálu prodejny včetně řeznictví a bude napojena na splaškovou kanalizaci vedoucí podél Mladoboleslavské ulice. Ta je napojena na městskou čistírnu odpadních vod.

Množství splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě vody pro účely sociálních zařízení a pro úklid (viz kapitola B.II.2)

| Pracoviště | Denní potřeba |
| --- | --- |
| Prodejna potravin – soc.zař. | 18 osob po 60 l/osobu/den = 1,08 m3/den |
| Prodejna potravin - úklid | 0,4 m3/den |
| Řeznictví – soc.zař. | 10 osob po 80 l/osobu/den = 0,80 m3/den |
| Řeznictví - úklid | 0,50 m3/den |
| Celkem: | 2,78 m3/den, tj. 834 m3/rok |

# Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střech objektu prodejny PLUS a ze zpevněných ploch areálu prodejny budou svedeny do společné dešťové kanalizace – samostatným potrubím podél Mladoboleslavské ulice do stávající dešťové kanalizace na parcele č.4344/1 (garáže), odvádějící dešťové vody z daného území do recipientu – říčky Pšovky.

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou před vypuštěním do dešťové kanalizace předčištěny v sorpčním odlučovači ropných látek, jehož typ bude stanoven v projektu.

# Množství dešťových odpadních vod

Návrhový déšť : p = 1, t = 10 min, q = 250 l.sec-1.ha-1 ( střechy )

q = 160 l.sec-1.ha-1 ( komunikace )

Ψ = 0,9 ( střechy ), Ψ = 0,8 ( komunikace )

Střechy s = 1 690 m2

Komunikace s = 2 674 m2

Qmax = 0,169 x 250 x 0,9 + 0,2674 x 160 x 0,8 = 38,0 + 34,2 = 72,2 l.sec-1

Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody v prodejně PLUS Mělník nevznikají.

### B.III.3. Odpady

V prodejně vznikají tuhé a v malém množství i kapalné odpady. Realizací záměru nebudou vznikat žádné další druhy odpadů oproti odpadům vznikajícím ve stávající prodejně, dojde pouze k odpovídajícímu navýšení jejich množství. Rovněž způsob nakládání s těmito odpady a jejich zneškodňování bude převážně zachován.

Plynné emise a odpadní vody nejsou ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. definovány jako odpady a byly popsány v předchozích samostatných kapitolách.

# Odpady z výstavby prodejny

Pozemek pro výstavbu nové prodejny je v současné době využíván jinými nájemci, kteří zde provozují svoji činnost – prodej paliv a autobazar. Podle informací projektanta a investora bude pozemek před zahájením výstavby prodejny vyčištěn, zbaven všech stávajících skládek a provizorních objektů. Přesto jsou v dalším textu této kapitoly uvedeny možné druhy odpadů, které v období výstavby vzniknou. Jejich množství není specifikováno.

Odpady vznikající při výstavbě prodejny PLUS budou shromažďovány a předávány k zneškodnění odborným firmám, majícím potřebná oprávnění. Zabezpečení zneškodnění odpadů bude záležitostí firem provádějících stavební práce. Z hlediska výkopových zemin se předpokládá prakticky nulová bilance, Podle přílohy č.1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. lze v době výstavby předpokládat vznik následujících odpadů:

Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby:

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi bez obsahu asfaltu | O |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O |
| 17 04 02 | Hliník | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

#### Odpady z provozu prodejny

Při provozu prodejny potravin a řeznictví lze předpokládat vznik odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vznikající odpady jsou zařazeny tak, jak je uvedeno v následující tabulce.

Ve sloupci kategorie odpadu je uvedeno, zda se jedná o odpad nebezpečný (N) nebo ostatní (O).

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | N |
| 13 05 03 | Kaly z lapáků nečistot | N |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |
| 20 01 21 | Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti | N |

Při provozu prodejny bude produkován především komunální odpad (20 03 01).Ten bude shromažďován v samostatných uzamykatelných kontejnerech, umístěných ve skladu odpadů v rámci zásobovacího dvora. Před zahájením provozu uzavře firma PLUS se svozovou firmou nebo s městem  smlouvu na zneškodňování těchto odpadů. Předběžně se počítá se dvěma kontejnery, množstvím odpadu 20 - 30 tun/rok a se svozem minimálně 2 x týdně. Zářivky, které jsou nebezpečným odpadem (kategorie 20 01 21), bude zneškodňovat odborná firma, provádějící jejich výměnu. Obdobně bude s komunálním odpadem nakládáno v řeznictví.

Nevratné obaly (15 01 01,15 01 02) budou ukládány v příslušném skladě, kde je lis. Po nashromáždění určitého množství budou tyto obaly slisovány a svázány do skladných balíků. Ty pak budou odváženy k dalšímu zpracování.

Organický odpad bude uskladňován samostatně a zneškodňován odbornou firmou na zabezpečené skládce. Organický odpad, podléhající rychlé zkáze (zbytky a odřezky masa a uzenin), bude ukládán do uzavřených nádob a uskladňován před odvozem do kafilerie v chladícím zařízení, vyhrazeném pro tento účel. Skladování konfiskátů (poživatiny a výrobky s prošlou záruční lhůtou) budou skladovány v chladničkách v manipulačním prostoru zázemí a neprodleně odváženy na základě smlouvy s dodavateli.

Další nebezpečné odpady,mezi které lze předběžně zařadit např. kaly z lapáků olejů, tuků a ostatních nečistot, budou předány k zneškodnění odborným firmám.

Původce odpadů je povinen především:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií,

- zajistit přednostní využití odpadů,

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,

- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

- vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

- platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.

V prodejně bude vznikat také řada odpadů z obalů. Nakládání s obaly řeší zákon č.477/2001 Sb., o obalech, jehož cílem je především snížení množství obalových odpadů ukládaných do životního prostředí. Zákon stanovuje práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky. Provozovatel  objektu musí respektovat požadavky zákona o obalech a jeho prováděcích předpisů – především vyhlášky MPO č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly, vyhlášky MPO č.116/2002 Sb., kterou se stanovuje způsob označování vratných zálohovaných obalů a vyhlášky MŽP č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

### B.III.4.  Ostatní výstupy

### hluk a vibrace

a) hluk

Provoz prodejny potravin PLUS a řeznictví je zdrojem hluku především z technických zařízení – vzduchotechniky a chlazení. Vzduchotechnické zdroje jsou umístěny v uzavřeném stavebním objektu a šíření hluku do okolí prodejny účinně tlumeno obvodovým pláštěm budovy, v níž jsou zařízení provozována.  Hluk ze vzduchotechniky se šíří do okolí sacími a výfukovými otvory (žaluziemi).

Hlukově se v okolí prodejny projeví rovněž dopravní prostředky, kterými je zajišťováno zásobování prodejny a doprava zákazníků do prodejny.

###### Protihluková opatření

Pro snížení hlukové zátěže v okolí prodejny PLUS hlukem budou aplikována následující opatření – navržena taková zařízení, která mají nízké akustické hodnoty nebo jsou použity účinné tlumiče hluku. Zařízení budou  pružně uložena a prostupy potrubí budou provedeny přes pružné manžety. Pružným uložením a spojením bude zabráněno šíření vibrací do konstrukcí objektu.

Hlukové pozadí je vytvářeno především hlukem z dopravy po stávající silně frekventované městské komunikaci – Mladoboleslavské ulici, která prochází v bezprostředním okolí prodejny PLUS .

Ekvivalentní hladina hluku (akustického tlaku) naměřená zpracovatelem tohoto oznámení u hranice pozemku prodejny PLUS v době  odpolední špičky v pracovní den v době mezi 15,00 a 16,00 hodinou dosahovala hodnoty LAeq = 72,1 dB.

Nejbližšími venkovními chráněnými prostory staveb ve smyslu nařízení vlády č.502/2000 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou obytné domy situované v blízkosti prodejny. Nejbližším objektem je rodinný dům vzdálený cca 30 m od vlastního objektu prodejny. Ostatní rodinné domy a výškové panelové domy jsou ve větší

Popis stávající hlukové situace v dané lokalitě se zaměřením na obytnou zástavbu a výsledky výpočtu hladin hluku v okolí prodejny včetně vlivu autodopravy jsou diskutovány v kapitole D.I.3 – vliv na hlukovou situaci. Výpočet je proveden v akustické studii, která je přílohou tohoto oznámení.

V akustické studii je uvažováno se zdroji hluku z provozu prodejny PLUS – především VZT a chladících kondenzátorů umístěných na západní  fasádě objektu.

Prodejna je provozována výhradně v denní době, tj. v pracovní dny od 7,00 do 19,00 hodin, v sobotu v dopoledních a v neděli v odpoledních hodinách. V denní době může nastat situace, kdy jsou v provozu všechny stacionární zdroje hluku, proto byly ve výpočtu také uvažovány všechny zdroje, vyjma krátkodobě běžících ventilátorů sociálních zařízení.

V noční době mohou být v provozu výhradně chladící zařízení pro prodejnu potravin a řeznictví.

Dalšími zdroji hluku jsou dopravní prostředky zajišťující zásobování prodejny PLUS a automobily zákazníků prodejny.

Zásobování

Předpokládaný počet zásobovacích vozidel za den:

- 3 dodávkové automobily (nosnost do 3,5t)

- 1 nákladní automobil – kamion  1 x  za  týden

Zákazníci

Provozovatelem prodejny byly odhadnuty následující počty:

- maximální hodinový počet vozidel zákazníků 70 automobilů/hodinu

- průměrný hodinový počet  vozidel 40 automobilů/hodinu

Doprava k prodejně bude realizována výhradně v denní době.

Výpočet byl proveden samostatně pro denní a noční dobu a pro dobu výstavby.

Výpočet č.1  denní doba

Vypočtené hodnoty ekvivalentní  hladin akustického tlaku se pohybují ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici chráněných venkovních prostor staveb od 24,7 do 50,0 dB. Nejvyšší hodnoty 50,0 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.17 shodně ve všech sledovaných výškách nad terénem.

Hodnoty výpočtu hladin hluku pro denní dobu jsou maximální a odpovídají době nákupní špičky. Po většinu dne budou dosahovány nižší hodnoty hladin hluku v závislosti na nižší frekvenci jízd zákazníků.

Výpočet č.2  noční doba

Vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku se pohybují ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici chráněných venkovních prostor staveb od 0 do 25,9 dB. Nejvyšší hodnoty 25,9 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.1 ve výšce 3 m nad terénem.

Výpočet č.3  výstavba

Nejhlučnější operací výstavby nové prodejny PLUS v Mělníce Rousovicích jsou zemní práce při kterých jsou používána hlučná zařízení jako buldozery, bagry a dopravní prostředky. Pro výpočet byly uvažovány dva současně pracující mechanismy jako bodové zdroje – např. bagr a dopravní prostředek.

Vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku se pohybují ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici chráněných venkovních prostor staveb od 24,1 do 60 dB. Nejvyšší hodnoty 60 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.1 ve výšce 3 m nad terénem.

Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze zdrojů prodejny PLUS v Mělníce vyplývá, že budou splněny požadavky nařízení vlády č.88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., a na hranici chráněných venkovních prostor staveb bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku pro denní i noční dobu.

b) vibrace

V prodejně PLUS ani v řeznictví nebudou instalována zařízení, která by byla zdrojem vibrací.

Potlačení případného přenosu chvění ze vzduchotechnických a klimatizačních zařízení bude provedeno oddělením základů jednotek od stavební konstrukce objektu prodejny a osazením antivibračních podložek, konstruovaných pro konkrétní charakter a parametry použitých VZT zařízení.

##### B.III.5. Doplňující údaje

##### záření radioaktivní, elektromagnetické

V Prodejně PLUS v Mělníce nebudou instalována zařízení, která by byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření.

# ČÁST C. údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních  rizik dotčeného území

Územní systém ekologické stability krajiny

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů.

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který již nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru, protože existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobě a je pouze jednou z nutných podmínek pro zajištění.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje územní systém ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Koncepce ÚSES byla od počátku vytvářena tak, aby vznikl ucelený soubor ekologických podkladů o prostorových nárocích bioty v krajině, který by byl využitelný v územním plánování při harmonizaci různých požadavků na využití území. Tvorba ÚSES doplňuje územně plánovací dokumentaci o důležitý ekologický aspekt, jehož absence značně omezovala naplnění hlavního cíle územního a krajinného plánování – prostorovou optimalizaci funkčního využití krajiny.

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, případně interakční prvky) jsou vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů.

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je tedy chápán jako soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat. Je zdrojem pro přirozenou reprodukci přírodního prostředí. Je tvořen biocentry, biokoridory a interakčními prvky.

Dominantní prvky územního systému ekologické stability se v daném území nevyskytují. V bezprostředním okolí posuzovaného areálu nejsou lokalizovány žádné prvky ÚSES (biocentra, biokoridory).

Základní typologie krajin, použitelná pro hodnocení krajinného rázu, vychází z definice 3 účelově krajinných typů, a to:

- Typ A: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně antropogenizovaná), s dominantním až výlučným výskytem sídelních a industriálních nebo agroindustriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 30 % území České republiky(

- TYP B: krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem (harmonická), s masovým výskytem přírodních a agrárních prvků a s plošně omezeným výskytem industriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca  60 % území České republiky(

- Typ C: krajina s nevýraznými civilizačními zásahy (relativně přírodní), s dominantním výskytem přírodních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 10 % území České republiky.

Každá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle kvalitativních ukazatelů:

- +  ...................  zvýšená hodnota

- 0  ...................  základní hodnota

- -  ....................  snížená hodnota

Kombinací obou charakteristik vzniká celkem 9 typů krajin. Zájmové území lze ve smyslu uvedeného členění zařadit rámcově do typu (A -).

V bezprostřední blízkosti zájmové lokality se prvky ÚSES nenacházejí, a nebudou tedy stavbou narušeny.

Zvláště chráněná území, přírodní rezervace, památky a parky

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.

Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména intenzitou zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a komunikací a pod.) a přírodními podmínkami tohoto území.

Území jihovýchodního okraje bývalého okresního města Mělníka se vyznačuje průmyslovou zástavbou, areály garáží a prodejen a především silnou dopravní zátěží v důsledku skutečnosti, že hlavní průtah městem mezi Prahou a Mladou Boleslaví je veden po kapacitně nevyhovujících komunikacích. Z tohoto důvodu je připravována výstavba nového průtahu města spojená s vybudováním kapacitních komunikací a křižovatek, čímž bude dopravní zátěž území soustředěna mimo ulice s převažující obytnou zástavbou.

Rozsáhlý pozemek mezi sídlištěm Sportovní a vlečkou do cukrovaru, v jehož severní části je navrhována výstavba prodejny PLUS, bude s největší pravděpodobností v souladu s územním plánem zastavěn dalšími areály služeb, případně průmyslovými podniky.

Ráz krajiny je v této části města jednoznačně určen průmyslovou zástavbou doplněnou na západní straně vysokými panelovými domy sídliště Sportovní, na východě pak píše zástavbou rodinných domků.

V širším měřítku je ekologická zátěž daného území Mělnicka v důsledku dlouholeté průmyslové činnosti vysoká a její odstranění je dlouhodobým procesem.

Za tohoto stavu lze lokalizaci proponovaného záměru výstavby prodejny PLUS ve vztahu k okolnímu životnímu prostředí označit za nekonfliktní.

Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Území, v němž má být navrhovaná stavba realizována, je průmyslovou oblastí města Mělníka. Tím je dána i kvalita přírodních zdrojů. V posledních letech však toto území prožívá významné změny související s ukončením řady výrob. V souvislosti s tím dochází i ke změnám charakteru průmyslových činností a k významnému snížení emisí a hluku produkovaného těmito průmyslovými podniky. V rámci postupných rekonstrukcí průmyslových areálů dochází, k úpravám a rekonstrukcím zdevastovaných objektů a s tím souvisí i ozelenění areálů – výsadba nové zeleně a údržba dosud zanedbávané zeleně stávající.

Lze tedy říci, že schopnost regenerace přírodních zdrojů zůstává zachována a podmínky pro postupné zlepšování životního prostředí jsou příznivé. Rovněž charakter území daný územním plánem definuje tuto lokalitu jako zónu pro průmyslovou výrobu, přičemž je zabráněno vstupu výrob s výrazným negativním vlivem na životní prostředí, a tedy i přírodní zdroje.

Vlastní záměr investora provést výstavbu prodejny náhradou za prodejnu stávající, jejíž umístění je z mnoha hledisek nevyhovující, a přemístění stávajícího prodeje ze současných nevyhovujících prostor do nové prodejny, která bude plně akceptovat požadavky technologie prodeje i skladování, pracovního prostředí i ochrany životního prostředí bude mít na kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů pozitivní vliv. Navíc, po dokončení výstavby celého areálu prodejny, dojde i k realizaci navržených sadových úprav, které budou součástí projektové dokumentace.

Schopnost regenerace přírodních zdrojů reprezentovaných zelenými plochami a pásy bude zachována a výsadbou vhodných a dané lokalitě blízkých druhů bude posílena.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Z tohoto hlediska není na území uvažovaném pro výstavbu žádný z uvedených zájmů reprezentován.

Území hustě zalidněná

Městská část Mělník - Rousovice je územím se smíšenou funkcí obytnou i výrobní. Území má rezervy zejména pro rozvoj vilové zástavby, údolní prostory jsou negativně narušeny průjezdnou dopravou. Dopravně dnes leží městská čtvrť na hlavních tazích z Prahy a Mladé Boleslavi. Uliční profil spojky Pražské a Mladoboleslavské (dopravně řešena jako dva jednosměrné koridory) enormně zatěžuje obytné území zejména v údolní poloze.

V případě navrhované stavby Prodejny PLUS se jedná o lokalitu umístěnou v jihovýchodní části města Mělníka, dostatečně vzdálenou od obytné zástavby. V okolí předmětného pozemku jsou situovány průmyslové podniky, skladové a velkoobchodní areály a podniky služeb. Nejbližší rozsáhlejší obytnou zástavbou je sídliště Sportovní, které je od areálu prodejny odděleno masívními betonovými kruhovými garážemi, které tvoří významnou barieru pro šíření hluku i emisí z automobilového provozu.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Lokalita záměru se nalézá v blízkosti silně frekventované městské komunikace Mladoboleslavská s automobilovou dopravou s vysokým podílem nákladní automobilové dopravy.

Důsledkem současné intenzity dopravy na uvedené komunikacích je vysoké zatížení lokality hlukem z dopravy, zatížení emisemi ze spalovacích motorů a zvýšenou sekundární prašností z dopravy.

Staré ekologické zátěže

Vzhledem k umístění areálu na pozemek využívaný pro skládky paliv a prodej nákladních automobilů formou autobazaru nelze vyloučit mírné znečištění půdy úkapy ropných látek. Ve větší míře se výskyt starých ekologických zátěží nepředpokládá. Před zahájením výstavby prodejny bude dle sdělení investora pozemek vyčištěn a zbaven stávajících skládek i provizorních objektů.

Extrémní poměry v dotčeném území

Žádné  extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.

## C.II	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.II.1 Ovzduší a klima

1) Klima

Nejvýznamnější klimatické charakteristiky, které je zapotřebí vzít v úvahu, jsou teplota vzduchu, sluneční záření, srážková činnost a vlhkost vzduchu, vítr, jeho směr, rychlost a výskyt bezvětří. Průměrné roční hodnoty v dané lokalitě jsou z období 1961-2000.

Dané území se nachází v klimatickém regionu T 2.  Řešené území patří díky své poloze v Polabí k nejteplejším a nejsušším oblastem Čech. Patří do klimatické oblasti teplé, jejíž charakteristiky jsou následující:

léto: dlouhé, teplé, suché

přechodná období: velmi krátká, teplá až mírně teplá

zima: 	krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky v délce 40 – 50 dní

Přiřazení ke klimatickému regionu je pouze orientační, protože v místě navrhované stavby prodejny PLUS se ještě projevuje ovlivnění klimatu vlastním městem, které klima otepluje.

Průměrné srážky (v mm) a průměrné měsíční teploty vzduchu (ve ° C) v této oblasti udává následující tabulka.

| měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srážky | 29 | 25 | 26 | 38 | 52 | 66 | 74 | 65 | 47 | 39 | 35 | 31 | 527 |
| teplota | -1,5 | -0,2 | 3,8 | 8,6 | 14,0 | 16,8 | 18,6 | 17,9 | 14,1 | 8,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 |

Z meteorologických údajů (viz větrná růžice z ČHMÚ Praha pro lokalitu  Mělník (v příloze této dokumentace v rozptylové studii) vyplývá celkem zřetelná převaha západních a východních větrů. Poměrně vysoký je podíl bezvětří (18,98 %).

| Celková růžice |
| --- |
| m.s-1 | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | součet |
| 1,7 | 3.30 | 2.60 | 4.72 | 2.68 | 2.21 | 3.69 | 4.89 | 3.64 | 18.98 | 46.71 |
| 5,0 | 5.35 | 4.21 | 9.44 | 5.10 | 2.68 | 5.90 | 9.40 | 6.72 |  | 48.80 |
| 11,0 | 0.36 | 0.20 | 0.84 | 0.23 | 0.10 | 0.40 | 1.70 | 0.66 |  | 4.49 |
| suma | 9.01 | 7.01 | 15.00 | 8.01 | 4.99 | 9.99 | 15.99 | 11.02 | 18.98 | 100.00 |

2) Kvalita ovzduší

Významnou skutečností, kterou je třeba v tomto kontextu zmínit, je zařazení celého okresu Mělník mezi okresy vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. Některé zdroje emisí podléhají regulaci, v okolí Elektrárny Mělník je prováděno monitorování stavu znečištění ovzduší (tzv. varovný smogový regulační systém).

Z hlediska znečištění ovzduší je zájmové území možno charakterizovat nejlépe výsledky měření automatických monitorovacích stanic AMS umístěných v Mělníce. Pro posouzení imisní situace byla využita data z internetových stránek ČHMÚ za rok 2003 a z rozptylové studie.

Na severozápadním okraji města Mělník je  automatická měřící stanice, která je součástí státní imisní sítě měřících stanic kvality ovzduší. Výsledky měření na této stanici za rok 2003 jsou uvedeny v tabulce Měření oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu se v širokém okolí města na stanicích státní imisní sítě neprovádí.

Naměřené vybrané charakteristiky znečištění ovzduší na nejbližších měřících stanicích státní imisní sítě jsou uvedeny v následující tabulce.

| Škodlivina | měřící stanice | jednotky | hodinové hodnoty | denní hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | 98 percentil | Max. | 98 percentil |
| oxid dusičitý | Mělník Pšovka | µg.m-3 | 117,0 | 59,5 | 60,2 | 44,7 |
| oxidy dusíku | Mělník Pšovka | µg.m-3 | - | - | 160,8 | 111,1 |
| oxid siřičitý | Mělník Pšovka | µg.m-3 | 103,0 | 20,0 | 19,5 | 14,0 |

| Škodlivina | roční průměr |
| --- | --- |
| oxid dusičitý | 24,9 |
| oxidy dusíku | 43,0 |
| oxid siřičitý | 5,1 |

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity základních škodlivin.

| škodlivina | imisní limit [µg.m3] |
| --- | --- |
|  | hodinový | roční |
|  |  | zdraví lidí | ekosystémy |
| Oxidy dusíku | - |  | 30 |
| oxid dusičitý | 200 | - | 40 |
| oxid uhelnatý | 10 000**) | - | - |
| PM10 | 50 | 40, resp. 20*) | - |

*) od 1.1.201			**) osmihodinová hodnota

Podle výše uvedené tabulky nepřekračují naměřené hodnoty pro oxid dusičitý a oxid siřičitý příslušné imisní limity. Imisní limit pro ekosystémy je však překračován pro oxidy dusíku, což je dáno intenzívní automobilovou dopravou, vedenou přes město.

C.II.2  Voda

Povrchová voda

Hydrologicky území náleží do povodí řeky Labe, zájmové území spadá do hydrologického pořadí s číslem 1-05-04-066 a povodí Pšovky (přítok Labe) s číslem hydrologického pořadí 1-12-03-016.  Recipientem zájmového území je říčka Pšovka, do níž jsou po přečištění na odlučovačích ropných látek dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z celého areálu prodejny PLUS.

Tok Pšovky

Pšovka je zařazena zákonem č. 470/2001 Sb. mezi vodohospodářsky významné toky. Pramení v CHKO Kokořínsko u sídla Horní Houska a podél jejího toku jsou soustředěny nejcennější lokality Chráněné krajinné oblasti. V povodí Pšovky se nachází také řada významných vodních zdrojů (Mělnická Vrutice). Na území města Mělníka je již tok Pšovky z prostorových důvodů a z důvodů ochrany přilehlých pozemků před záplavami plně regulován. Kvalita vody v Pšovce je před vstupem do řešeného území města dobrá, při průtoku městem se postupně zhoršuje (vyústění odlehčovacích komor, kanalizace Blata) až k naprosté degradaci toku ve stoku pod hlavní výústí mělnické kanalizace za nově vybudovaným mostem.

Některé úseky Pšovky ve městě Mělník byly směrově narovnány, s lichoběžníkovým průřezem a dnem s kamennou dlažbou a zatravněnými břehy. V těchto úsecích převážně chybí doprovodná vegetace. Přirozená síť drobných vodotečí byla na mnoha místech narušena.

Tabulky charakteristických průtoků v Pšovce v místě ústí do Labe

| Plocha povodí | 158,15 km2 |
| --- | --- |
| Průměrné roční srážky | 563 mm |
| Průměrný roční odtok | 171 mm |
| Odtokový součinitel | 0,3 |
| Spec. odtok | 5,43 l/s.km2 |
| Průměrný roční průtok | 0,86 m3/s |
| Q355 | 0,19 m3/s |

Údaje o N-letých vodách k profilu vyústění do Labe

| 1x za n let | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q (m3/s) | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |

Vodoteč Pšovka má pro město zcela zásadní krajinotvorný význam. Po dozelenění a revitalizaci jejího toku se stane novou zelenou páteří města. Jsou navrženy úpravy na toku Pšovky - vyjímatelné kaskády a boční nádrž. Navrhované vodní plochy v parkových plochách podél Pšovky mají rekreační ale i ekostabilizační význam.

Povrchová voda z území je odvedena částečně do jednotné kanalizační sítě, částečně odtéká po povrchu do zmíněných vodotečí. Voda z jednotné kanalizační sítě je odváděna do ČOV v Mlazicích, část vody z oblasti u cukrovaru je přes oddělovací zařízení vypouštěna do Labe.

Podzemní voda

Při provedeném hydrogeologickém průzkumu nebyla v žádném z vrtů hlubokých 4 m hladina podzemní vody zastižena.

Podzemní vody nejsou v kontaktu s vlastní stavbou prodejny ani komunikací, a proto ani nebudou nikterak ovlivněny

Zdroje pitné vody se nacházejí mimo administrativní území města, Mělník je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Kladno - Slaný - Kralupy - Mělník (SV KSKM). Na zásobování Mělníka se podílejí zdroje Horní Liběchovka, Mělnická Vrutice a Záskalí. Pitná voda ze všech tří zdrojů je přivedena do vodojemu “Pod Chloumkem” o objemu 2 x 3000 m3.

Na území města se nachází kvalitní zdroj pitné vody Světice s kapacitou 4 l/s. Vzhledem k nízkému podílu zdroje na celkovém množství potřeby vody ve městě není zdroj do vodovodní sítě připojen a je využíván jako zdroj požární vody. Voda ze zdroje Světice by měla být využita k zásobování vodou malé vodní plochy v parku u Pšovky.

C.II.3  Půda

Z hlediska územního plánu je daná lokalita uvažovaná investorem pro výstavbu nové prodejny PLUS umístěna na ploše označené „produkční plochy, průmysl“. Jedná se o univerzální plochy pro výrobu, skladování a nadřazenou i místní technickou infrastrukturu. Plochy mohou být doplněny stavbami a areály občanské vybavenosti. Vylučují se stavby pro bydlení.

Podle výpisu z katastru nemovitostí se budoucí areál prodejny PLUS nachází na následujících pozemcích v k.ú. Mělník:

| Číslo parcely | Výměra (m2) | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- |
| 1558/1 | 35 325 | Ostatní plocha | Manipulační plocha |
| 1560/1 | 29 509 | Ostatní plocha | Manipulační plocha |

Pro vlastní areál prodejny PLUS bude využita pouze severní část obou pozemků nacházejících se v prostoru vymezeném železniční vlečkou do cukrovaru, Mladoboleslavskou ulicí a místní komunikací vedoucí podél kruhových garáží u sídliště Sportovní.

Stavbou tedy nebude dotčen zemědělský půdní fond, pozemky, kterých se výstavba dotýká, nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí  takto vedeny. Jedná se o druh pozemků „ostatní plocha“ s využitím jako „manipulační plocha“.

Parcely leží v obci Mělník, v katastrálním území Mělník.

Záměr nepředstavuje zábor PUPFL. Žádná část pozemku budoucí prodejny PLUS není určena pro plnění funkce lesa. Na pozemku pro výstavbu prodejny se vyskytuje  celkem 18 dřevin, které byly zhodnoceny dendrologickým průzkumem.

Zatřídění půd na pozemku pro prodejnu PLUS

Na základě inženýrskogeologického průzkumu, provedeného firmou INGEO Praha, RNDr. Vladimír Kracík v 10/2004 byly v prostoru navrhované výstavby prodejny PLUS zatříděny tyto typy základových půd:

- navážky – hlína, písek, jíl, kameny, kousky uhlí, uhelný prach. Hodnoceny jako ulehlé, nevhodné k přímému zakládání, řazeny do skupiny Y.

- jíl – písčitý, tuhé a pevné konzistence. Třída F4 CS.

- písek – středně zrnitý, hlinitý, ulehlý, místy s příměsí úlomků písčitého línovce. Třída S4 SM.

- písek – středně zrnitý, jílovitý, ulehlý. Třída S5 SC.

Základové poměry na staveništi byly vyhodnoceny jako jednoduché.

Znečištění půd

Kontaminace půdy na pozemku pro navrhovanou stavbu nebyla zjištěna, vzhledem ke stávajícímu využití části pozemku jako skládky paliv a odstavné plochy pro autobazar nákladních vozidel a stavebních strojů však nelze vyloučit znečištění půdy úkapy ropných látek.

C.II.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje

## Geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Zájmové území se rozkládá v centrální části České křídové tabule. Na severovýchodě řešeného území (Chloumek) vystupují vápnité jílovce, slínovce a prachovce s polohami jílovitých vápenců a v jeho nejvyšší části pískovce, převážně kvádrové. Celý vrstevní komplex patří k jizerskému souvrství středního turonu. Na úpatí "Chloumeckého hřbetu" je uložen na povrchu křídového souvrství kvartér, tvořený jednak vátými písky u Mělníka - Pšovky a Vehlovic, jednak deluviálními hlinitopísčitými sedimenty a konečně uloženinami údolního dna Labe a Pšovky - fluviálními hlínami až písčitými hlínami, lokálně i sedimenty střední labské terasy.

Předkvartérní podklad území podél trasy tvoří sedimenty svrchní křídy, které patří k jizerskému souvrství. Zastoupeny jsou převážně bělošedé vápnité prachovce až jemnozrnné pískovce i prachovité slínovce.V souvrství prachovců a slínovců se místy objevují vložky a čočkovité polohy šedých vápenců, které mají vyšší pevnost a odolnost vůči zvětrávání.

Kvartérní pokryvné útvary jsou zastoupeny uloženinami deluviálními, deluviofluviálními, fluviálními, antropogenními. Spodní vrstvu kvartérních sedimentů tvoří labská terasa charakteru středně zrnitých až hrubozrnných písků. Deluviální uloženiny mají charakter jemnozrnných hlinitých písků až písčitých hlín, obvykle mají příměs úlomků křídových hornin. Deluviofluviální uloženiny mají charakter písčité hlíny, hlinitého písku a písku, místy s příměsí valounů štěrků. Tyto sedimenty se vyznačují zvýšenou vlhkostí a hladinou podzemní vody kolísající periodicky podle množství dešťových srážek a ročního období.

Fluviální náplavy se nacházejí v údolí nivy Pšovky. Zastoupeny jsou písčité hlíny, hlíny a jíly konzistence měkké a tuhé, místy až kašovité. Dále jsou zde hlinité písky, jílovité písky a písky.

Antropogenní uloženiny tvoří navážky a násypy komunikací o mocnosti do 2m.

Hydrogeologické poměry

Hydrogeologicky spadá území města Mělníka do rajónu 452 - Křída pravostranných přítoků Labe.

Podzemní vody se vyskytují jednak v bazálním kolektoru A vázaném na psamity a psefity cenomanského stáří a v kolektoru C vázaném na psamity a psefity turonského stáří.

Bazální kolektor A v korycanských vrstvách (svrchní cenoman) - pískovcích, s puklinovou i průlinovou propustností s napjatou hladinou podzemní vody, jeho zranitelnost je díky nadložnímu izolátoru nízká, vodohospodářské využívání je však nevýznamné.

S kolektorem C je v hydraulické souvislosti kvartérní kolektor, z čehož vyplývá vyšší zranitelnost kolektoru C. Z kolektoru C pocházejí hlavní zdroje severočeské křídy (Řepínský důl, Sušno, Liběchovka, Obrtka a Úštěcký potok). Ve vátých píscích a deluviích je málo významný, avšak v uloženinách údolního dna významnější kolektor s průlinovou propustností.

Z hlediska jímání podzemní vody jde v případě křídových kolektorů v cenomanu o poměrně málo významné kolektory, a to vzhledem k málo vyhovující kvalitě vody. V kvádrových pískovcích (na SV území - Chloumek) jsou kolektory významnější, zejména v místech, kde jsou drénovány k Pšovce i Labi. Kolektor v údolní terase v prostoru Mělníka má pro zásobování vodou význam ponejvíce lokální.

Podzemní vody v křídě i kvartéru jsou v různé míře potenciálně ohroženy znečištěním z bodových i plošných ohnisek kontaminace. Podle výsledků zpracování účelových hydrogeologických (B. Řezáč, 1992) dosahuje zranitelnost podzemní vody v údolních náplavech v prostoru Mělníka hodnot vysokých, v uloženinách deluvií, vyšší terasy a ve vátých píscích hodnot středních a dosti nízkých. Zranitelnost podzemní vody v křídových sedimentech pískovcové facie jizerského souvrství lze odhadnout jako vysokou, mimo výchozy těchto hornin jako výrazně nižší.

Územím probíhá jihozápadní hranice Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV Severočeská křída) a hranice PHO 2. stupně (vnější část) významných vodárenských zdrojů na Pšovce a Řepínském dole, do kterých však lokalita pro výstavbu prodejny PLUS nespadá.

Členitost terénu a seismicita

Terén daného území je mírně členitý, nadmořská výška pozemku je cca 175 m n.m.

Podle GFÚ AV ČR patří Mělník z hlediska seismicity do oblasti, kde lze očekávat maximálně zemětřesení stupně 5 na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64.

Surovinové zdroje

V místě  navrhované stavby se žádný přírodní surovinový zdroj nebo jiné přírodní bohatství nenachází.

C.II.5  Flóra řešené lokality

Pozemek pro navrhovanou výstavbu nového areálu prodejny PLUS Mělník je situován v průmyslové zóně města Mělníka v těsném sousedství silně frekventované Mladoboleslavské ulice.

Severní část pozemku, na níž je navrhována výstavba prodejny, je v současné době využívána jako prodejna paliv a autobazar.

Z tohoto důvodu nelze na tomto pozemku předpokládat výskyt chráněných druhů rostlin. Na okrajích byla zjištěna běžná ruderální vegetace.

Z hlediska posouzení flóry, která se na pozemku vyskytuje, je rozhodující dendrologický průzkum, který je uveden v příloze tohoto oznámení a jehož závěry jsou v této kapitole shrnuty.

Dendrologický průzkum provedla firma DATURA Brandýs nad Labem, Ing. Tomáš Pilař. Terénní průzkum byl proveden 12.1.2005.

Stávající dřeviny jsou sporé, z části se nacházejí podél oplocení, z části  ve dvou skupinkách uvnitř areálu. U vstupu na pozemek z Mladoboleslavské ulice je jedna soliterní dřevina (č.18). Vzhledem k nedostupnému zaměření dřevin v době zpracování dendrologického průzkumu byly inventarizovány i dřeviny v těsném sousedství zájmové plochy, pokud u nich existuje podezření, že po upřesnění polohy by mohly být dotčeny zamýšlenou stavbou.

Všechny dřeviny jdou pravděpodobně nálety, čemuž odpovídá i druhové složení inventarizovaného souboru, zdravotní stav a charakter růstu. Část dřevin má prokazatelně sníženou vitalitu, pravděpodobně jako důsledek mechanického poškození kmene nebo jako důsledek extrémního chemismu půd následkem skladování paliv.  Jedinou možnou výjimku představuje č.18  (Betula pendula - bříza bělokorá) u vstupu do areálu, kde se jedná o dřevinu vcelku rozměrnou a vitální.

Prakticky všechny inventarizované dřeviny jsou krátkověké (jedinou výjimku tvoří č.8 - pravděpodobně již mimo zájmové území), nanejvýš středních rozměrů, řada z nich má nápadně sníženou vitalitu, jediná relativně cenná dřevina je bříza bělokorá (č.18), ostatní dřeviny si nezasluhují významnějšího respektu.

Podrobnosti k hodnocení jednotlivých dřevin jsou uvedeny v inventarizační tabulce, komentáře k jednotlivým charakteristikám v legendě

Podle stávající dispozice stavby, budou dotčeny dřeviny č.2, 3, 9 -18. Protože dřeviny jsou lokalizované v mezích přesnosti dostupných podkladů, je možné, že po zaměření pozemku bude rozsah dotčení částečně změněn.

Inventarizační tabulka dřevin na pozemku pro výstavbu prodejny PLUS

| Inventarizace dřevin |
| --- |
| poř. čís. | typ | taxon | Výš- ka (m) | průměr kmene (cm) | Prů-měr koru-ny (m) | zav. kor. | SH | P | etáž | KD | poznámka |
| 1 | s | Malus domestica | 3.5 | 10;12 | 4.5 | 1.5 | 2 | 2 | s | 1 |  |
| 1a | s | Malus domestica |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 | suchý |
| 2 | s | Populus x canadensis | 9 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | s | 1 |  |
| 3 | s | Malus domestica | 5 | 18 | 6 | 2 | 2.5 | 3 | s | 1 |  |
| 4 | s | Malus domestica | 10 | 27* | 4 | 1.5 | 2.5 | 4 | s/pl | 1 | * v 0,3 m |
| 5 | s | Populus x canadensis | 10.5 | 24 | 4 | 2 | 3 | 3 | s/e1 | 1 |  |
| 6 | s | Populus x canadensis | 11 | 30* | 5.5 | 1 | 3 | 4 | s | 1 | * v 0,5 m |
| 7 | s | Populus x canadensis | 8 | 22;18;15 | 5 | 0.5 | 3 | 3 | s | 1 | * v 0,3 m |
| 8 | s | Robinia pseudoacacia | 8.5 | 16;18 | 9 | 1 | 3 | 3.5 | s | 2 | * v 0,3 m |
| 9 | s | Populus x canadensis | 10 | 28* | 5 | 2 | 3 | 4 | s | 1 | * v 0,9 m |
| 10 | s | Betula pendula | 7 | 8;12;6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | s | 1 |  |
| 11 | s | Betula pendula | 6 | 9;9 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | s/pl | 1 |  |
| 12 | s | Betula pendula | 6 | 10 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | s/pl | 1 |  |
| 13 | s | Populus x canadensis |  | 16 |  |  |  |  |  | 1 | suchý |
| 14 | s | Populus tremula | 6 | 12 | 3.5 | 1.5 | 3 | 3 | pl | 1 |  |
| 15 | s | Populus tremula | 10 | 17 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3 | s/pl | 1 |  |
| 16 | s | Populus x canadensis | 11.5 | 18 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | e1/pl | 1 |  |
| 17 | s | Betula pendula | 8 | 9 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | s | 1 |  |
| 18 | s | Betula pendula | 13 | 50* | 9.5 | 2 | 3 | 3 | s | 1 | * v 0,8 m |

Legenda k inventarizačním tabulkám:

| Položka | Komentář |
| --- | --- |
| pořadové číslo | unikátní kód v rámci každé lokality, propojuje záznam v tabulce s přehlednou mapkou |
| typ | typ DVP (dřevitý vegetační prvek): s - strom, k - keř, p - porost |
| taxon | botanické určení dřeviny (české ekvivalenty uvedeny v samostatné příloze) |
| zastoupení taxonu | poměrné zastoupení taxonu v porostu (uváděno v % a zaokrouhlováno po 5%) |
| výška | výška DVP měřena výškoměrem nebo získávána odhadem, u porostů někdy jako rozmezí (uváděna v metrech) |
| průměr kmene | průměr kmene měřený v 130 cm, případně pod prvním rozvětvením (pak je toto komentováno v poznámce), měřen v cm |
| pokryvnost | poměrné plocha korunových průmětů k celkové ploše porostu (uváděna v % a zaokrouhlována po 5%) |
| průměr koruny | průměr koruny, u elipčitých a nepravidelných korun průměr dvou na sebe kolmých průměrů (měřen v metrech); v mapě zobrazen jako průměr kružnice náležící k bodové značce |
| plocha porostu | plocha porostu odečtená z mapy (uváděna v m2), u stromových porostů plocha korunového průmětu |
| zavětvení | výška, od které je objem koruny z významné části zaplněn olistěnými větvičkami posledních řádů, ojedinělé hodnoty uvedeny v závorce, hodnoty různé pro dvě souměřitelné části koruny odděleny lomítkem, (měřena v metrech) |
| sadovnická hodnota (SH) | klasifikační kód dle Machovce (Sadovnická dendrologie, Brno , 1983), byla použita zjemněná stupnice po 0.5 bodu. |
|  | 1- dřeviny nevyhovující, dřeviny silně poškozené, odumírající a odumřelé, určené k bezprostřednímu odstranění |
|  | 2 - dřeviny podprůměrné, dřeviny s nápadně sníženou vitalitou, významně deformovanou korunou, určené k odstranění v krátkodobém výhledu |
|  | 3 - průměrné dřeviny, dřeviny s průměrnou vitalitou, s předpoklady k alespoň střednědobé existenci a dřeviny zdravé a vitální ale podprůměrné velikosti |
|  | 4 - velmi hodnotné dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a pouze nevýznamně redukovanou korunou, vitální, bez známek poškození a chorob ohrožujících jejich existenci v déledobém výhledu, cenné dřeviny, neopominutelná kostra sadovnických úprav |
|  | 5 - nejhodnotnější dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a kompletní korunou, zcela zdravé a nepoškozené, dřeviny vyžadující mimořádných ohledů kompoziční akcenty budoucí kompozice, tyto by měly být zachovány prakticky ve všech případech |
| perspektiva (P) | bodová stupnice paralelní se stupnicí sadovnické hodnoty určená k popisu případů jako jsou vitální, ale málo rozměrné dřeviny a dřeviny, u kterých existují indicie pro snižování vitality ve střednědobém výhledu, použita pětibodová stupnice po 0.5 bodu, podstatnou část tohoto hodnocení tvoří hodnocení architektury větvení (rozvedeno dále u jednotlivých stupňů), které bylo použito výlučně pokud nebyly k dispozici další indicie budoucího snižování vitality (poranění baze a kmene, nestabilní koruna a kmen, napadení patogeny atp.). Jde o charakteristiku popisující pravděpodobnost progrese rozměrů dřeviny |
|  | 1 - dřeviny s rozsáhle prosychající korunou, zhusta již s redukovaných počtem živých větví, s minimálními přírustky a charakteristických "štětkovitým nahloučením zmenšených listů na koncích větví - dřeviny předurčené k bezprostřednímu odstranění v tzv. prvním plánu |
|  | 2 - dřeviny nápadně prosychající, s rozpadajícím se korunovým objemem, ale olistěné ve většinovém objemu koruny, v koruně se nevyskytují makroblasty nanejvýš prorážející z kmene a silných větví - dřeviny, u kterých panují důvodné pochybnosti o možnosti zlepšení zdravotního stavu, ale nikoliv jejich existenci v krátkodobém výhledu ( do 10-ti let) |
|  | 3 - dřeviny olistěné v celém objemu koruny, ale se soustředěním většiny listů při povrchu koruny, s naprostou převahou brachyblastů, pouze ve vrcholové části koruny se sporadicky se vyskytujícími makroblasty, koruna zpravidla kompletní s nanejvýš počínajícími známkami rozpadu - dřeviny na vrcholu svého prostorového působení u dlouhověkých dřevin s alespoň středněvěkou perspektivou |
|  | 4 - dřeviny hojně olistěné, makroblasty tvoří cca 1/4 prýtů - dřeviny v plném rozvoji, zpravidla již prostorově významné s dlouhodobou perspektivou |
|  | 5 - dřeviny hojně olistěné v celém objemu koruny bez soustředění listů k povrchu, makroblasty tvoří většinu prýtů - mladé bouřlivě se rozvíjející dřeviny s teprve počínajícím se prostorovým účinkem v každém případě však s dlouhodobou perspektivou |
| etáž | popisuje míru redukce koruny jako reakci dřeviny na její okolí; kombinace jednotlivých typů označena lomením, podmíněný vliv uveden v závorce |
|  | s - solitera, strom se symetrickou korunou, zavětvený v převážné výšce dřeviny |
|  | sr - solitera, jako součást rytmizovaných skupin (aleje, rastry), symetrická koruna případně mírně deformovaná sousedními dřevinami |
|  | sk - solitera jako kompoziční akcent pohledových os |
|  | e1 - nadrůstavé dřeviny v porostech, koruna vysoko vyvětvená ale symetrická s předpokladem progrese vývoje |
|  | e2 - stromy úrovňové v porostech symetrická koruna s předpokladem stagnace vývoje |
|  | e3 - stromy vrůstavé v porostech, asymetrická koruna |
|  | e4 - stromy podúrovňové v porostech zpravidla netvárná koruna (vyjímku samozřejmě tvoří podrostové dřeviny ve skupinách dřevin světlomilných - Carpinus betulus v porostu Betula verrucosa - tento případ je popsán (e4)s) |
|  | pl - stromy v porostních lemech, jednostranně vyvětvená asymetrická koruna |
| obrazový průvodce etážemi dřevin |
| poznámka | prostor k doplnění významných údajů neobsažených v tabulce, hvězdičky poukazují na vztah poznámky ke konkrétnímu údaji, jsou upřesňována některá pěstební opatření |
|  | kódy a zkratky: s Hedera helix 20% - dřevina s významným nárostem břečťanu, který tvoří 20 % asimilační plochy dřeviny (analogický kód byl použit případě porostu Clematis vitalba); W - trojitá vidlice v koruně; KM - kmen; K - koruna |
| KDV | kategorie dlouhověkosti dle metodiky pro ocenění dřevin (© ČÚOP 1993), u některých dřevin byla na základě osobní zkušenosti kategorie změněna |
|  | 1 - dřeviny krátkověké (typicky Betula verrucosa, Populus sp., Negundo aceroides) |
|  | 2 - dřeviny běžné (typicky Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus mahaleb) |
|  | 3 - dřeviny dlouhověké (typicky Acer platanoides, Tilia cordata, Tilia platyphyllos) |

Latinsko - český slovníček nalezených dřevin

| taxon | druh |
| --- | --- |
| Betula pendula | bříza bělokorá |
| Malus domestica | jabloň domácí |
| Populus tremula | topol osika |
| Populus x canadensis | topol kanadský |
| Robinia pseudoacacia | trnovník akát |

Z hlediska širšího zařazení se jedná o bioregion ležící v termofytiku a zaujímající fytogeografický okres Střední Polabí, část Všetatské Polabí.

Dlouhodobé ovlivnění a přetvoření činností člověka, zvláště silné odlesnění, intenzivní zemědělství, urbanizace a v neposlední řadě rozsáhlé vodohospodářské úpravy Labe i Pšovky, kdy došlo k zásadním změnám jejich původních koryt se slepými rameny a tůněmi a tím i celého vodního režimu, způsobilo značné změny a poničení někdejší bohaté přirozené květeny a vegetace, jež se zachovala jen ve velmi omezené míře.

Z lesů jsou zachovány poměrně velké plochy někdejších lužních porostů, avšak většinou ve značně změněné podobě oproti přirozenému stavu, regulací Labe došlo ke změně měkkých (vrbových) luhů na luhy tvrdé, případně vlhké doubravy. Ostatní lesy byly většinou zcela změněny výsadbou akátin, na severním okraji území i borovice a dubu červeného. V dřevinné skladbě lesů převládá na bohatších půdách habrových a lipových doubrav dub letní a akát s vtroušenými javory a lipami, na štěrkopísčitých půdách borovice, místy s břízou.

Celé území má pestrou synantropní a ruderální vegetaci, která se vyskytuje jednak přímo v intravilánu Mělníka a jeho částech, dále na obdělávaných zemědělských plochách, četných vinicích, opuštěných polích (úhorech) a v jejich okolí a také v okolí mnoha černých skládek. V urbanizované části Mělníka je celá řada větších i menších parků a zelených ploch.

Oblast záměru je urbanizovaná, zoologicky a botanicky je území chudé, biotopy vyhovují druhům vázaným na lidská sídla a devastované plochy.

C.II.6  Fauna řešené lokality

Vzhledem k antropogennímu zatížení vlivy okolí – zejména silně frekventovaných městských komunikací a železniční trati – a stávající okolní zástavbě pozemku je prakticky vyloučena trvalá existence významnějších živočišných druhů. Vlivem nepříznivých stanovištních podmínek je nízká nejen druhová diverzita, ale také populační hustota druhů, které zde mohou přežívat a vždy se bude jednat o běžné, nenáročné synantropní druhy.

Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce budoucího staveniště nebylo zjištěno, že by areál skýtal biotop pro široká přírodní živočišná společenstva – vyskytuje se zde pouze hraboš polní (Microtus arvalis). Byla zde rovněž spatřena kočka domácí. Z bezobratlých zde byl zaznamenán výskyt žížaly obecné (Lumbricus terrestris), hlemýždě zahradního (Helix pomatia), plzáka lesního (Arion empiricorum).. Plazi ani obojživelníci nebyli v prostoru navrhovaného staveniště zjištěni, nelze vyloučit jejich výskyt podél nedaleké Pšovky. Také u entomofauny lze očekávat řídký výskyt běžných polních druhů, které se na zájmovou lokalitu dostávají z okolních pozemků: je to především vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis),  skřivan polní (Alauda arvensis), rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a straka obecná (Pica pica). Za potravou na toto území s velkou pravděpodobností občas zalétá jiřička obecná (Delichon urbius), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), poštolka obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), havran polní (Corvus frugilerus) a další druhy ptáků.

Chráněné druhy živočichů a rostlin

Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).

Stávající flora a fauna na pozemku pro výstavbu prodejny PLUS Mělník

C.II.7  Krajina

Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména intenzitou zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a komunikací a pod.) a přírodními podmínkami tohoto území.

Zájmové území určené pro realizaci záměru leží ve Středočeském  kraji, bývalém okresním městě Mělníce. Lokalita je dle platné územně plánovací dokumentace města Mělníka určena  k  výstavbě objektů  průmyslové výroby a občanské vybavenosti

V blízkém okolí probíhá nebo je připravována další výstavba nových h areálů a rovněž rozsáhlých dopravních staveb. Krajinu v užším okolí lokality je tedy možno charakterizovat jako oblast soustředění komerčních aktivit. Z výrazněji nedotčených krajinných prvků je možno uvést snad jen okolí Pšovky, jehož revitalizace se rovněž připravuje a byla již v oznámení popsána.

Krajina v širším okolí uvažované výstavby má plochý ráz. Je modelována řekou Labe a tvoří ji široký pás plošin a teras. Krajina byla již v pravěku z velké část odlesněna a má zemědělský charakter.

Krajinný ráz je tedy ovlivňován řekou Labe

Přírodní složky životního prostředí jsou v řešeném území zachovány v různé míře. Diferenciace se týká jak plošného rozsahu, tak stupně přirozenosti existujících společenstev.

Nejvýznamnější jsou dochované zbytky vlhkomilných luk a lužních lesů v nivě Labe, často při slepých ramenech či izolovaných tůních), ovšem narušené lidskými aktivitami. Cenná jsou rovněž společenstva subxerotermních strání, event. pískovcových výchozů, která se vyskytují především v nejsevernější části území (Rokelský důl).

Nejcennější jsou zbytky vlhkých polabských luk - černav a slatin. Patří sem plochy podél Labe (pravý břeh ve volné krajině, a plochy podél Pšovky - Malý Borek - mokřady.

Poměrně zachovalá je niva Pšovky u Malého Borku, s typickými společenstvy polabských černav a břehovým jasano-olšovým luhem. Na území vlastního města Mělník je říčka Pšovka nejvýznamnějším fenoménem, v nedávné době však velmi necitlivě napřímená a uzavřená do zpevněného koryta, takže při ústí do Labe má charakter městské stoky. Přírodní prvek tak v samotném městě reprezentují především parky a skupinová či liniová veřejná zeleň. Pro město i jeho zázemí jsou typické plochy vinic, které zejména na prudkých svazích nad Labem významně dotvářejí krajinný ráz území.

Architektonické řešení nového objektu prodejny svým měřítkem, tvarem i barevností navazuje na charakter ostatních obchodních areálů v okolí, tj. není s nimi v zásadním kontrastu a nenarušuje jeho krajinný ráz. Jedná se o typovou stavbu splňující veškeré požadavky technologie i pracovního prostředí, doplněnou zelenými plochami.

C.II.8  Ekosystémy

Vlastní zájmové lokalita s areálem prodejny PLUS se nedotýká prvků ÚSES. Nenachází se v ní žádné prvky územního systému  ekologické stability místní ani regionální. Území leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru řeky Labe.

Lokalita nezasahuje do regionálních systémů ekologické stability.

Území městské části Rousovice má význam ekostabilizační v oblasti toku Pšovky. Prostor Rousovic je při ulici Mladoboleslavské, Ve Žlábkách a Vinohradské modifikován návrhem veřejných prostorů a blokové struktury s možnostmi dostavby bloků. Na západní straně je území regulováno návrhem nové stopy obchvatu a stávající ulicí Cukrovarskou.

Územím města prochází nadregionální biokoridor Labe NRBK K 10. Na tomto nadregionálním biokoridoru jsou v těsné blízkosti k.ú. Mělník vymezena dvě regionální biocentra – Úpor (lužní les) a Hořín (park s lužními dřevinami). Od Rokelského dolu na východ je veden NRBK 14. Odtud vede na jihovýchod do prostoru lesa Chloumek, kde je předpokládáno (nově oproti dřívějším verzím) vymezení regionálního biocentra. Biokoridor je dále veden přes soustavu drobných, převážně borových lesíků jižně od vysílače na Chloumku.

Na regionální úrovni významnosti je v k.ú. Mělník a Vehlovice vymezen biokoridor. Jedná se o tzv. suchý biokoridor charakteru teplomilných společenstev lesních i nelesních (acidofilní doubravy, stepní křovinatá a travinobylinná lada). Dalším regionálním biocentrem území je "Borek u Polabské černavy" v k.ú. Velký Borek, Malý Újezd a Skuhrov zahrnující ekologicky velmi cenná společenstva podmáčených luk (černav) a zbytků lužních lesů v nivě Pšovky.

Na území města Mělníka bylo vymezeno celkem 14 lokálních biocenter. Deset z nich je možno označit za funkční, i když vždy s určitými výhradami. Např. u "lesních" biocenter nepůvodní dřevinná skladba negativně ovlivňuje druhovou rozmanitost nižších pater vegetace a fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Po vytěžení současné dřevní hmoty je nutno provést výsadbu přirozených dřevin těchto stanovišť. Lokální biocentra jsou navzájem propojena biokoridory, z nichž pro území nejvýznamnější je biokoridor Pšovky.

V Rousovicích je situováno lokální biocentrum LBC 113 o ploše 5 ha. Jedná se o poměrně dobře zachovaný zbytek mokrých slatinných polabských luk - černav s částí hygrofilního jasano-olšového lesa potoční nivy Pšovky. Podél melioračních kanálů ojedinělé keře vrb Salix capraea, travní dominantou luk je Molinia coerulea. Vyskytují se zde zajímavější luční i mokřadní druhy rostlin. Neobhospodařované části zarůstají rákosem a jinými konkurenčně silnými druhy.

Skladební součástí ÚSES na lokální úrovni jsou rovněž interakční prvky. Problematika interakčních prvků není v současné době v teorii ÚSES podrobněji rozpracována, jejich vymezení v rámci dokumentace ÚSES je pouze směrné a závaznost jim může dodat pouze souhlas vlastníka. V antropicky silně ovlivněné krajině k.ú. Mělníka a Vehlovic lze za významný interakční prvek považovat v podstatě každý ostrůvek, každou linii trvalé zeleně, zejména, nachází-li se v rozsáhlé ploše agrární pouště. Důležité je rovněž posílení ekologické, a v úseku procházejícím městem i rekreační, funkce potoka Pšovka a jeho zázemí.

Prvky územního systému ekologické stability, biocentra, biokoridory a interakční prvky jsou nezastavitelnými územími.

Posuzovaná lokalita pro výstavbu prodejny nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Zvláště chráněná území

V k.ú. Mělník a Vehlovice není vyhlášeno žádné velkoplošné zvláště chráněné území přírody. Nejbližší území tohoto typu je CHKO Kokořínsko.

Nejbližší maloplošné chráněné území je rezervace Úpor mezi soutokem Labe a Vltavy.

Území přírodních parků

V roce 1994 byl zřizovací vyhláškou č. 2/1994 Okresního úřadu v Mělníku, nabývající účinnosti dnem 15.2.1994, vyhlášen přírodní park Rymáň (kategorie obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.), který leží severně mimo řešené území.

Významné krajinné prvky

# Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, k případným zásahům, které by mohly vést k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutno si vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. V širším okolí zájmové lokality pro výstavbu prodejny se nacházejí následující významné krajinné prvky:

# č. 57 – Mokřady Liběchovky a Pšovky, zaregistrovány Mezinárodním výborem ramsarské úmluvy ve Švýcarsku dne 13.11.1997 a zapsány do seznamu mezinárodně významných mokřadů.

# č. 41 – prostor Neuberka – park – pestré druhové složení "školního" parku, vyspělé exempláře, řada vzácných exotů.

# V území se dále nachází řada významných krajinných prvků ze zákona (§3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) – veškeré lesy, vodní plochy a údolní nivy Labe a Pšovky.

# Památné stromy je ze zákona zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Strom má ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro strom škodlivá činnost, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

# V kategorii památný strom (§ 46 zák. č. 114/1992 Sb.) je vyhlášen:

# dub letní (DBL) (Quercus robur) – v městské části Rousovice (u cukrovaru), obvod kmene 4,58 m, výška 22,5 m

Lokality Natura 2000

# Nejbližší navrženou evropsky významnou lokalitou je Pískovna v Mělníce. Jedná se o drobnou (0,2 ha) opuštěnou pískovnu v Mělníce v parku na Podolí u Pšovky v sousedství autobusového nádraží. Ekotopem je mělký a bohatě zarostlý zbytek pískovny (zbylá část zavezena v minulosti skládkou). Při březích porosty orobince, vodní sloupec zarostlý především růžkatcem. V mělké části husté porosty okřehku trojbrázdého, ve kterých žije především svinutec. Bohatá lokalita obojživelníků (např. čolek velký). Zdařilá introdukce dalšího vzácného druhu – Planorbis carinatus. Kvalitní jedna ze dvou lokalit Anisus vorticulus v Čechách a první lokalita se zdařilou introdukcí.

Dalšími navrženými lokalitami v k.ú. Mělník jsou Úpor, Labe – Liběchov a Kokořínsko.

C.II.9  Obyvatelstvo

Zájmová lokalita se nachází v městské části Mělník – Rousovice.

Hustota osídlení klesá se vzdáleností od středu města, je však ovlivňována především druhem zástavby. Sídlištní výstavba v Rousovicích  má podstatně větší hustotu obyvatelstva než zástavba v rodinných domcích.

Území je stavebně nesoustředěné, funkčně jej tvoří převážně smíšené obytné území (zejména podél hlavních komunikačních tahů), čistě obytné území na rozvojových plochách v náhorních a úbočních partiích, dále pak provozovny a produkční plocha cukrovaru. Těžiště území lze najít v prostoru koridoru ulice Mladoboleslavské a v ulici Italské.

Převládající nízkopodlažní zástavba rodinných domů je soustředěna ponejvíce v oblasti vymezené ulicemi Mladoboleslavskou, Italskou a Pražskou. Prostor města vpravo od Pražské je vilového charakteru. Podél jižní strany Cukrovarské ulice je zástavba rodinných domků, která se dále rozšiřuje směrem na jih a navazuje na sídliště Slovany. Podél severní strany Cukrovarské ulice je několik domů a činžovních domů a opravna autobusů a garáže MHD.

Oblast severovýchodně od Mladoboleslavské až k potoku Pšovce má venkovský ráz. Zachovala se zde náves s vysokou zelení, nepravidelná síť ulic, obytné objekty vytvářející spolu s hospodářskými budovami uzavřené nebo polootevřené dispozice. Několik bývalých usedlostí a přilehlých pozemků na severu starých Rousovic je využíváno jako provozovna. Území jihozápadně od potoka Pšovky je zemědělsky intenzivně využíváno. Tvoří je soukromá políčka a areál se skleníky. Severně od vlečky je rozsáhlá oblast přízemních garáží.

Další formou bytové zástavby je sídliště. Skupina osmipodlažních panelových domů byla vystavěna v centrální části Rousovic (sídliště Slovany), další sídliště je umístěno směrem k centrální části města (sídliště Rousovice).

Shluk různých forem využití území nalézáme v oblasti vymezené ulicemi Pražskou, K učilišti, Ve žlábkách, Vinohradskou a vinicemi na jihu. Významnou výškovou dominantou jsou zde 3 bodové objekty hotelu a ubytovny Ludmila, v jejich sousedství načíná areál středního odborného učiliště a urbanizovaný veřejný park propojený se zbytkem borového lesíka.

Rozsáhlý areál cukrovaru - nejstaršího průmyslového podniku ve městě ze 2. pol. 19. stol. - byl vybudován v úzkém pásu území mezi Labem a hlavní příjezdovou komunikací Praha - Mělník, je obsluhován vlečkou oddělující městskou část Rousovice od částí Mělník - centrum a Podolí. Tato vlečka je vedena podél hranici pozemku pro výstavbu prodejny PLUS.

Hmotný majetek

Realizací záměru dojde k zástavbě části pozemku, který je v současné době pronajat firmám provozujícím prodejnu paliv a autobazar. Současný stav pozemku je naprosto nevyhovující a odstranění stávajících provizorních staveb, venkovních skládek paliv i dalších blíže nedefinovaných skládek bude jednoznačně přínosem pro dané území. Výstavba prodejny nebude mít negativní vliv na hmotný majetek.

Po skončení výstavby a budou provedeny úpravy okolí a výsadba odpovídající zeleně podle projektu sadových úprav, který bude v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení předložen MÚ Mělník k vyjádření.

Kulturní památky

V  lokalitě dotčené záměrem nejsou známa žádná archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní památky.

# Městská památková zóna byla zřízena za účelem ochrany dochovaného půdorysu centrální zóny města, prostorové skladby a charakteristického rázu. Rozsah zóny překračuje administrativní území – v oblasti Hořína a dalších levobřežních prostorů, kde je chráněn přírodně krajinářský ráz území.

C.II.10  	Jiné charakteristiky

## Stávající doprava

Intenzita stávající silniční dopravy na Mladoboleslavské ulici, která prochází bezprostředně kolem pozemku pro navrhovanou stavbu prodejny PLUS je podle posledního sčítání dopravy obousměrně 12 952 vozidel za 24 hodin, z toho 2 451 TNA (těžkých nákladních automobilů). V průběhu řepné kampaně se podíl nákladní dopravy významně zvyšuje a dosahuje v Mladoboleslavské ulici 19,6 % celkového počtu nákladních vozidel, v Cukrovarské ulici téměř 30 %.

## C.III.	Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Realizace investičního záměru výstavby nové prodejny PLUS Mělník je situována do zóny pro produkční plochy a průmysl, které mohou být doplněny stavbami a areály občanské vybavenosti.

Kvalita životního prostředí je v dané části města významně ovlivněna automobilovou dopravou. Výstavba nového obchvatu a průtahu města Mělníka je z hlediska životního prostředí a zdraví obyvatelstva absolutní prioritou.

Nový areál prodejny PLUS je umístěn v těsné návaznosti na frekventovanou komunikaci – Mladoboleslavskou ulici. Ta představuje silně frekventovanou městskou komunikaci s intenzívní automobilovou dopravou a s vysokým podílem nákladní dopravy, který se ještě zvyšuje při řepné kampani.

Z tohoto důvodu je dané území vystaveno zvýšené hladině hluku, vyšším imisním koncentracím škodlivin a zvýšené prašnosti v porovnání s pozemky vzdálenějšími od frekventovaných komunikací.

Z výsledků měření koncentrací škodlivin v ovzduší a měření hluku vyplývá, že dané území je již značně zatížené.

Z výpočtu hluku, který je přílohou tohoto oznámení, je zřejmé, že doprava související s výstavbou nové prodejny PLUS v cílovém stavu prakticky neovlivní hluk z dopravy po Mladoboleslavské ulici. Hodnoty hladin hluku u referenčních bodů umístěných podél Mladoboleslavské ulice se připočtením zvýšení dopravy nezmění.

Výstavba nové prodejny ovlivní dané území jen minimálními vstupy.

# ČÁST D.   	KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH VÝZNAMNOSTI

# DI. 			CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

###### HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY:

| Kapitola | Předmět hodnocení | Kategorie významnosti |
| --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. |
| D.I.1. | Vlivy na obyvatelstvo |  | x |  |
| D.I.2. | Vlivy na ovzduší a klima |  | x |  |
| D.I.3. | Vliv na hlukovou situaci |  | x |  |
| D.I.4. | Vliv na povrchové a podzemní vody |  |  | x |
| D.I.5. | Vliv na půdu |  |  | x |
| D.I.6. | Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje |  |  | x |
| D.I.7. | Vliv na floru a faunu |  |  | x |
| D.I.7. | Vliv na ekosystémy |  |  | x |
| D.I.8. | Vliv na krajinu |  |  | x |
| D.I.9. | Vliv na hmotný majetek a kulturní památky |  |  | x |

Vysvětlivky:

I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů

III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.

Vliv na ovzduší je zařazen do druhé kategorie významnosti, protože prodejna PLUS bude vytápěna plynovou kotelnou a bude rovněž zdrojem emisí z automobilové dopravy zákazníků a zásobování. Podle zákona č.86/2002 Sb. je plynová kotelna o výkonu 96 kW malým zdrojem znečišťování ovzduší (méně než 0,2 MW).

Rovněž ostatní vlivy záměru budou pouze malé, protože výstavba se dotýká pouze malého území, nevyžaduje zábor zemědělské půdy a  hlavním cílem záměru je vytvořit optimální podmínky pro přemístění stávající prodejny PLUS v Mělníce na pozemek, který je pro daný záměr svojí velikostí a dopravním napojením vhodnější.

D.I.1. 		VLIVY NA OBYVATELSTVO

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Zdravotní rizika pro obyvatele města Mělníka i okolních obcí dostatečně vzdálených od areálu nové podejny PLUS jsou prakticky nulová.

Z výsledků rozptylové studie uvedené v příloze tohoto oznámení vyplývá, že přemístěním stávající prodejny PLUS na nový pozemek, vzdálený od stávajícího prodejny cca 500 m nedojde k zatížení nejbližší obytné zástavby nad míru danou předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí.

Kvalita životního prostředí v Mělníce ani v nejbližších okolních obcích se v důsledku výstavby nové prodejny nezmění.

Investor si je vědom nutnosti respektovat platné předpisy a nařízení a je zde důvodný předpoklad, že  při provozu nového prodejny nebude docházet ke kontaminaci složek životního prostředí (půdy, vody).

Faktory pohody obyvatel Mělníka ani okolních obcí nebudou výstavbou nové prodejny PLUS ve vhodné lokalitě v souladu s územním plánem nikterak ovlivněny. Rovněž vliv zásobování prodejny a automobilové dopravy zákazníků představuje pouze minimální a zcela zanedbatelný nárůst stávající dopravy.

Z výsledků hlukové studie vyplývá, že vypočtené hladiny hluku v Mladoboleslavské ulici se výstavbou prodejny PLUS prakticky nezmění. V noční době nebude prodejna zdrojem hluku (s výjimkou VZT a chladících zařízení, jejichž vliv se projeví pouze v nejbližším okolí a u okolní obytné zástavby nebude měřitelný oproti stávajícímu pozadí.

Kvantifikace rizika poškození zdraví obyvatelstva chemickými látkami není v tomto oznámení provedena, neboť prodejna PLUS tato rizika nepředstavuje.

S nebezpečnými látkami ve smyslu Nařízení vlády č.258/2001 Sb. bude pracováno plně v souladu s uvedeným NV č.258/2001 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud  klasifikovaných nebezpečných látek.

Pokud jde o rizika pracovního úrazu, lze obecně konstatovat, že nelze tato rizika nikdy stoprocentně vyloučit, ale při dodržování předpisů bezpečnosti práce a pracovní kázně je možno rizika pracovních úrazů minimalizovat. Pracovníci prodejny musí být prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně - právními předpisy, což je povinností zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že většina pracovníků přejde do nové prodejny ze stávající prodejny PLUS, která bude uzavřena, lze konstatovat, že pracovníci mají dostatečné zkušenosti s daným druhem činnosti a lze očekávat, že uvedení nové prodejny do provozu nebude představovat problém zvýšených pracovních rizik. Naopak, nová prodejna bude z hlediska všech faktorů pracovního prostředí optimálně řešena a tato skutečnost by měla jednoznačně pracovní rizika snižovat.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Nejbližšími obytnými objekty v okolí nové prodejny PLUS Mělník jsou  rodinné domky v blízkosti vjezdu k areálu prodejny v Mladoboleslavské ulici a dále panelové domy sídliště Sportovní. Ty jsou však od prodejny dostatečně vzdáleny a navíc odděleny stavbami kruhových garáží.

Lze tedy očekávat, že účinky stavby prodejny PLUS bude ovlivněno maximálně několik desítek obyvatel nejbližších obytných rodinných domů. Vzhledem k tomu, že v současnosti je na pozemku pro prodejnu PLUS provozován autobazar nákladních vozidel (hluk, emise) a prodejna paliv s venkovními skládkami tuhých paliv (sekundární prašnost, hluk) a že celý areál je značně neudržovaný, je možno výstavbu prodejny a celkové zkulturnění daného pozemku jednoznačně považovat pro okolní obyvatele za pozitivní krok, nehledě k možnosti pohodlného nákupu.

Provoz prodejny obyvatele v okolí ovlivní jen nepatrně. Průměrný předpokládaný počet osobních automobilů přijíždějících do prodejny bude cca 40 aut/hodinu (tj. 80 jízd obousměrně), a to v denní době (otevírací doba bude od 7 do 19 hodin)

Tento počet osobních aut je ve srovnání se stávajícím stavem nepatrný a vzhledem k celkovému dopravnímu zatížení Mladoboleslavské ulice zanedbatelný. Nákladní doprava představuje pouze 1 nákladní automobil a 3 dodávkové automobily denně.

Vlivy nové prodejny PLUS na kvalitu ovzduší a na hlukovou situaci v nejbližším okolí byly zhodnoceny hlukovou a rozptylovou studií. Z výsledků těchto studií vyplývá, že provoz prodejny neovlivní své okolí negativně nad míru povolenou platnou legislativou.

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Posuzovaný záměr představuje výstavbu nové prodejny PLUS v Mělníce, ktará bude sloužit jako náhrada stávající nevyhovující prodejny.

Nová prodejny bude vytápěna kotelnou na zemní plyn s nízkoemisními hořáky.

Vyhodnocení nového zdroje znečišťování ovzduší bylo provedeno v rozptylové studii, která je přílohou tohoto oznámení. Její výsledky jsou zrekapitulovány v kapitole D.I.2., kde je současně i jejich komentář.

Hluk z dopravy bude navýšen jen nepatrně, nákladní i osobní doprava bude probíhat pouze v denní době.

Vzhledem ke stávajícímu hlukovému pozadí, způsobovanému automobilovou a částečně i železniční dopravou, se nárůst hladin hluku na referenčních bodech neprojeví. Také hladiny hluku ze vzduchotechniky a chlazení neovlivní v denní ani noční době stávající hlukovou situaci před fasádami nejbližších obytných domů ani ostatních objektů v Mladoboleslavské ulici (viz výsledky akustické studie, která je přílohou tohoto oznámení). Výsledky akustické studie jsou zrekapitulovány v kapitole D.I.3., kde je současně i jejich komentář.

V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo.

| Vlivy | Typ ovlivnění | Odhad významnosti vlivu |
| --- | --- | --- |
| Ekologické vlivy | přímé, trvalé | Minimální nepříznivé vlivy – výstavba bude provedena na pozemku využívaném pro autobazar a prodejnu paliv, pozemek bude upraven, zeleň obnovena dle projektu sadových úprav |
| Sociální a ekonomické vlivy | přímé, trvalé | Příznivý vliv na zaměstnanost, zlepšení pracovního prostředí |
| Emise z vytápění | přímé, trvalé | Použitím nízkoemisních kotlů budou emise minimalizovány |
| Hluk z dopravy | přímé, trvalé | Nepříznivý vliv na faktory pohody, dostupná opatření na jeho minimalizaci. Zvýšení dopravy je pouze minimální |

D.I.2. 		VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Nový obchodní areál prodejny PLUS Mělník bude zdrojem emisí škodlivin z vytápění a související autodopravy zákazníků a zásobování. Jiné zdroje znečišťování ovzduší se zde nebudou vyskytovat.

Zdroje emisí z prodejny i pa\arkovišť jsou popsány v kapitole B.III.1.

Pro posouzení vlivu emitovaných znečišťujících látek z provozu prodejny – vytápění i autodopravy - byla vypracována rozptylová studie, která je uvedena v příloze  tohoto oznámení.

Tato rozptylová studie zahrnuje celkový vliv závodu na ovzduší v cílovém stavu, tedy po uvedení prodejny PLUS do provozu. Podle předpokladu by měla být prodejna otevřena v závěru roku 2005 a současně s tím bude uzavřena prodejna stávající, čímž bude stávající zdroj znečišťování zrušen.

Posouzení vlivu bylo provedeno v celkem 16 výpočtových – referenčních – bodech, přičemž pro každý bod byly počítány imisní koncentrace jednotlivých škodlivin při zemi a ve výšce říms objektů. Umístění referenčních bodů je uvedeno na situaci v příloze rozptylové studie a na následujícím obrázku. Kromě toho byly imisní koncentrace počítány pro celkem 1 681 uzlových bodů sítě a na základě těchto výpočtů byly zhotoveny grafické výstupy izolinií koncentrací.

Obrázek: Umístění zdrojů (značeny modře) a referenčních bodů rozptylové studie (značeny červeně)

Referenční body byly zvoleny jak u nejbližších objektů v těsném okolí prodejny (rodinné domy v Mladoboleslavské ulici), tak i u vzdálenějších objektů (rodinné domy v Cukrovarské ulici a v panelovém sídlišti Sportovní).

Maximální krátkodobé i průměrné roční koncentrace byly počítány pro dvě výškové hladiny: zemský povrch a výšku říms.

Z výsledků výpočtu rozptylové studie vyplývají tyto závěry:

Výsledky modelového výpočtu znečištění ovzduší byly hodnoceny pomocí třech charakteristik znečištění ovzduší:

průměrné roční koncentrace

maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace

počtem hodin s překročením příslušného krátkodobého imisního limitu.

Roční průměry koncentrací popisují mnohem lépe než krátkodobá maxima celkové znečištění daného místa danou znečišťující látkou, protože zahrnují i vliv větrné růžice, a tedy i vliv doby trvání různě velkých krátkodobých koncentrací. Maximální krátkodobé koncentrace jsou zase vypočteny za těch nejméně příznivých rozptylových podmínek, které se ve skutečnosti vyskytují jen zřídka. Udávají tedy nejvyšší možné krátkodobé imisní koncentrace, které může daný zdroj v daném referenčním bodě způsobit.

Vzhledem k tomu, že do modelu vstupují pouze data o uvažovaném zdroji, představují modelové charakteristiky jen příspěvek k celkovému znečištění a jako na takové je třeba na ně pohlížet.

Z výsledků rozptylové studie, která je v celém rozsahu uvedena v příloza tohoto oznámení, vyplývají následující závěry.

Příspěvky nových zdrojů souvisejících s provozem nové prodejny PLUS v Mělníce k celkovému znečištění jsou hluboko pod příslušnými imisními limity a hluboko pod současným znečištěním ovzduší.

Na základě výše uvedených výsledků výpočtu a s odvoláním na Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. lze konstatovat, že imisní limity od příspěvků nových zdrojů k celkovému znečištění ovzduší v dané uvažované oblasti nejsou překračovány.

Jelikož naměřené hodnoty oxidu dusičitého a oxidů dusíku na nejbližších stanicích jsou výrazně nižší než jsou příslušné imisní limity, nedojde k jejich překračování ani po výstavbě prodejny.

Měření oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu nejsou na stanicích státní imisní sítě v okolí města Mělník prováděna a proto nemůžeme příspěvky hodnotit s pozadím.

Význačný zápach

Nová prodejna PLUS v Mělníce nebude zdrojem pachových látek postižitelných v okolí.  Odpady budou uchovávány v chlazených skladech a pravidelně odváženy.

Jiné vlivy

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy.

D.I.3. 	Vliv na hlukovou situaci a eventuelní další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Současná hluková situace daného území je dána především hlukem z intenzivního automobilového provozu po Mladoboleslavské ulici.

Hluk způsobený výstavbou a provozem nové prodejny PLUS byl stanoven výpočty v akustické studii. V této kapitole je provedena rekapitulace výsledků výpočtů, které byly provedeny samostatně pro denní a noční dobu a pro dobu výstavby.

Výpočet č.1 - denní doba

Vypočtené hodnoty ekvivalentní  hladin akustického tlaku se pohybují ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici chráněných venkovních prostor staveb od 24,7 do 50,0 dB. Nejvyšší hodnoty 50,0 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.17 shodně ve všech sledovaných výškách nad terénem.

Hodnoty výpočtu hladin hluku pro denní dobu jsou maximální a odpovídají době nákupní špičky. Po většinu dne budou dosahovány nižší hodnoty hladin hluku v závislosti na nižší frekvenci jízd zákazníků.

Výpočet č.2 - noční doba

Vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku se pohybují ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici chráněných venkovních prostor staveb od 0 do 25,9 dB. Nejvyšší hodnoty 25,9 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.1 ve výšce 3 m nad terénem.

Výpočet č.3  - výstavba prodejny

Nejhlučnější operací výstavby nové prodejny PLUS v Mělníce Rousovicích jsou zemní práce při kterých jsou používána hlučná zařízení jako buldozery, bagry a dopravní prostředky. Pro výpočet byly uvažovány dva současně pracující mechanismy jako bodové zdroje – např. bagr a dopravní prostředek.

Vypočtené ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku se pohybují ve zvolených referenčních bodech umístěných na hranici chráněných venkovních prostor staveb od 24,1 do 60 dB. Nejvyšší hodnoty 60 dB bylo dosaženo v referenčním bodě č.1 ve výšce 3 m nad terénem.

Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze zdrojů prodejny PLUS v Mělníce vyplývá, že budou splněny požadavky nařízení vlády č.88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., a na hranici chráněných venkovních prostor staveb bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku pro denní i noční dobu.

Další biologické a fyzikální charakteristiky

V areálu prodejny PLUS nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat v okolí. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy.

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v následující tabulce. Součástí výstavby bude pouze

Ostatní vlivy stavby

| Vlivy | Typ ovlivnění | Odhad významnosti vlivu |
| --- | --- | --- |
| Hluk při výstavbě | přímé, krátkodobé | nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná, limity nejsou překročeny |
| Hluk při provozu | přímé, trvalé | minimální nepříznivý vliv, u nejbližší obytné zástavby se prakticky neprojeví |

### D.I.4		Vliv na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Dešťové vody ze střech budou odvedeny přímo a ze zpevněných ploch  přes odlučovač ropných látek do dešťové kanalizace, která je napojena na stávající dešťovou kanalizaci podél Mladoboleslavské ulice. Ta je následně zaústěna do Pšovky. V návrhu na založení objektu se počítá s vybudováním účinné drenáže pro odvádění srážkové vody tak, aby nemohlo docházet k zatékání do podzákladí prodejny.

Výstavbou objektu prodejny PLUS a zpevněných parkovacích ploch a živičných komunikací dojde ke zvýšení povrchového odtoku a výparu na úkor vsaku. V současné době je pozemek pro výstavbu prodejny převážně nezastavěný a povrch terénu je z větší části nezpevněný a neodvodněný, takže se dešťové vody přirozeně vsakují do  horninového podloží. Zastavěním areálu se tedy částečně změní charakter odvodnění posuzovaného pozemku. Z hlediska odvodnění oblasti však k významnější změně nedojde, protože veškerá voda ze zpevněných ploch a střech bude dešťovou kanalizací svedena do přirozeného recipientu – říčky Pšovky. Tato změna však nebude za předpokladu vhodného technického řešení významná a bude bez dalších negativních projevů.

Vzhledem k tomuto řešení, kdy prakticky veškeré dešťové vody jsou buď vsakovány nebo odváděny do blízké vodoteče, lze konstatovat, že se charakter odvodnění oblasti nemění.

Vliv na změny hydrologických charakteristik

Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů daného území, stavba se projeví pouze lokálně, a to způsobem, který byl výše popsán.

Postupným zastavováním jednotlivých pozemků v dosud nezastavěné lokalitě dojde k určitému snížení infiltrace srážkových vod v daném území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod. Z hlediska reálně zastavěných a zpevněných ploch v rámci posuzovaného záměru se jedná o vliv malý a málo významný. Z hlediska průlinové propustnosti a skutečnosti, že  hladina podzemní vody je obvykle volná a je hydraulicky spjatá s hladinou v řece Labi a Pšovce, lze významově vliv související se zastavěním části území označit za málo významný.

Podzemní voda

Na staveništi nebyla podzemní voda zjištěna v rámci sond prováděných při inženýrskogeologickém průzkumu ani v hloubce 4 m. Výstavba objektu prodejny PLUS nebude tedy mít na podzemní vodu významnější vliv.

Vliv na jakost vody

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu.

Vlastní etapa výstavby představuje významnější riziko ohrožení kvality vod. Potenciální rizika ohrožení jakosti vod v etapě výstavby mohou  nastat zejména v souvislosti se stavebními pracemi. Vlastní lokalita pro výstavbu prodejny PLUS je dostatečně vzdálena od vodoteče - Pšovky, takže nelze v žádném (ani havarijním) případě předpokládat jeho znečištění. Pro eliminaci tohoto rizika kontaminace podzemních vod úkapy ropných látek ze stavebních strojů jsou v doporučeních tohoto oznámení v etapě výstavby navržena následující  opatření:

- pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby. V případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných  látek

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Vlastní provoz prodejny PLUS neovlivní kvalitu vod podzemních nebo povrchových vod (mimo případy havárií, např. větší úniky ropných látek z vozidel apod.).

Nový objekt prodejny PLUS bude zabezpečen tak, aby nemohlo docházet ke kontaminaci půdy a vody. V případě havarijního úniku menšího množství ropných látek na parkovišti či komunikacích bude vhodné použití sorpčního materiálu (Vapex, piliny apod.). Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se  nepředpokládá.

### D.I.5		Vliv na pŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Veškeré navrhované zemní práce a stavební činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby prodejny PLUS budou prováděny výhradně na pozemku v zóně pro produkční plochy a průmysl, která je územním plánem určena pro výstavbu průmyslových závodů, infrastruktury a občanské vybavenosti.

Pozemek není součástí zemědělského ani lesního půdního fondu.

Daný investiční záměr tedy nebude mít žádný vliv na rozsah a způsob užívání půdy v okolí areálu nové prodejny. Tyto okolní pozemky budou postupně zastavovány jinými investory.

Inženýrskogeologickým průzkumem nebyly na staveništi zjištěny složité základové poměry, výstavba prodejny bude prováděna klasickými stavebními postupy.

Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže

Vzhledem k současnému způsobu využívání části pozemků navržených pro výstavbu prodejny PLUS Mělník jako skládky tuhých paliv a jako parkovací plochy pro bazar nákladních automobilů, není možno jednoznačně vyloučit znečištění půdy z dřívější činnosti.

Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu závodu

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. K minimalizaci tohoto vlivu přispěje to, že povrch ploch komunikací a parkovišť bude nepropustný a že dešťová voda z těchto ploch bude čištěna na lapolech (odlučovačích ropných látek) před vypouštěním do dešťové kanalizace.

Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním zbývajících ploch bude prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.

D.I.6	Vliv na HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

Změny hydrogeologických charakteristik

Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických charakteristik dané lokality.

Vliv na chráněné části přírody

Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a vzhledem ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území výrazný negativní vliv.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů. Tento předpoklad je podpořen informacemi o tom, jak je s odpady nakládáno v současnosti ve stávající blízké prodejně PLUS.

D.I.7		Vliv na FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů

Stavba nebude mít žádný vliv na floru ani faunu v daném území v okolí závodu. K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném případě nedojde.

## Vliv na flóru

V rámci zpracování oznámení EIA byl na navrženém pozemku pro stavbu prodejny PLUS proveden dendrologický průzkum, jehož závěry jsou uvedeny v kapitole C.II.5.

Z výsledků tohoto průzkumu vyplývá, že stávající dřeviny na dotčeném pozemku jsou sporé, z části se nacházejí podél oplocení, z části  ve dvou skupinkách uvnitř areálu. U vstupu na pozemek z Mladoboleslavské ulice je jedna soliterní dřevina (č.18). Vzhledem k nedostupnému zaměření dřevin v době zpracování dendrologického průzkumu byly inventarizovány i dřeviny v těsném sousedství zájmové plochy, pokud u nich existuje podezření, že po upřesnění polohy by mohly být dotčeny zamýšlenou stavbou.

Všechny dřeviny jdou pravděpodobně nálety, čemuž odpovídá i druhové složení inventarizovaného souboru, zdravotní stav a charakter růstu. Část dřevin má prokazatelně sníženou vitalitu, pravděpodobně jako důsledek mechanického poškození kmene nebo jako důsledek extrémního chemismu půd následkem skladování paliv.  Jedinou možnou výjimku představuje č.18  (Betula pendula - bříza bělokorá) u vstupu do areálu, kde se jedná o dřevinu vcelku rozměrnou a vitální.

Prakticky všechny inventarizované dřeviny jsou krátkověké (jedinou výjimku tvoří č.8 - pravděpodobně již mimo zájmové území), nanejvýš středních rozměrů, řada z nich má nápadně sníženou vitalitu, jediná relativně cenná dřevina je bříza bělokorá (č.18), ostatní dřeviny si nezasluhují významnějšího respektu.

Podrobnosti k hodnocení jednotlivých dřevin jsou uvedeny v inventarizační tabulce, komentáře k jednotlivým charakteristikám v legendě

Podle stávající dispozice stavby, budou dotčeny dřeviny č.2, 3, 9 -18. Protože dřeviny jsou lokalizované v mezích přesnosti dostupných podkladů, je možné, že po zaměření pozemku bude rozsah dotčení částečně změněn.

Náhradou za dřeviny pokácené z důvodů výstavby nové prodejny PLUS v Mělníce bude provedena výsadba nových dřevin, částečně na zelených plochách u prodejny PLUS a částečně na plochách určených odborem životního prostředí Městského úřadu Mělník.

Sadové úpravy budou probíhat po dokončení výstavby objektu prodejny, komunikací a zpevněných ploch. V dalších stupních projektové dokumentace budou tyto sadové úpravy upřesněny, případně korigovány na základě připomínek veřejnoprávních orgánů

Vliv na faunu

V případě fauny nebyl zjištěn výskyt chráněných druhů, jedná se o diverzně chudé a běžné osazenstvo antropogenních stanovišť. Stavba bude mít na faunu minimální vliv. Lze očekávat, že vhodná výsadba zeleně poskytne v klidnějších částech areálu útočiště zejména běžným druhům ptactva.

Poškození ekosystémů

Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v  jejím okolí. Výstavbou nebude zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.

Při provozu prodejny  bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj. pohyb zákazníků), tak práce spojené s údržbou areálu (úklidové práce a péče o zelené plochy a pod.). V současném ekosystému se téměř nevyskytují žádní savci (možný je výskyt hlodavců, zcela výjimečně ježka) a chudá je rovněž avifauna. V nově upravených plochách zeleně je pravděpodobné usídlení některých běžných pěvců, případně i drobných savců (např. plch či veverka), vázaných na porosty dřevin a parkové plochy. Tyto druhy jsou na člověka zvyklé a pohyb lidí a automobilů mohou poměrně dobře snášet.

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaná stavba  podstatný negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce.

Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce.

| Vlivy | Typ ovlivnění | Odhad významnosti vlivu |
| --- | --- | --- |
| Emise z dopravy při výstavbě | přímé, krátkodobé | nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná |
| Prach a hluk při výstavbě | přímé, krátkodobé | nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná |
| Emise z dopravy v době provozu | Přímé, dlouhodobé | nepříznivý vliv malý, navýšení dopravy vzhledem k současné intenzitě dopravy je minimální |
| Emise z vytápění a technologie | Přímé, dlouhodobé | minimální nepříznivý vliv (nízké imisní koncentrace) |
| Vliv na jakost povrchové vody | přímé | minimální nepříznivý vliv, čištění dešťových vod z komunikací v lapolech |
| Půda v areálu | přímé | pozitivní vliv – vyčištění pozemku od stávajících venkovních skládek paliv a odstavných ploch automobilů |
| Vliv na flóru a faunu v době provozu | nepřímé | minimální nepříznivý vliv, kompenzace sadovými úpravami areálu včetně výsadby dřevin |

D.I.8		VlivY NA KRAJINU

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“

Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách.

Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny.

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz

V současné době je předmětná lokalita částečně zastavěná provizorními objekty prodejny a autobazaru, celý pozemek je naprosto neudržovaný a zdevastovaný.

Pro posouzení vlivu nového navrhovaného areálu prodejny na krajinný ráz a estetické parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území.

Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika pohledů

1.Vznik nové charakteristiky území  - realizací záměru nedojde k vytvoření nové významné charakteristiky území, protože jde o stavbu na místě z širšího hlediska již z  části zastavěném a navíc pohledově relativně málo exponovaném. Lze konstatovat, že celkový architektonický výraz nového objektu včetně použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby a navazuje na dispozici okolních objektů a odpovídá i zásadám uvedeným ve studii průmyslové zóny a platným regulativům území.

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek – výstavba nové prodejny PLUS v průmyslové zóně města Mělníka svým rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za nevýznamný. Poněkud odlišně je možno pohlížet na zástavbu průmyslové zóny jako celku, což však přesahuje rámec tohoto oznámení.

3. Dálkové pohledy – vzhledem k umístění stavby v rovinatém terénu mezi ostatní objekty se nejedná o plochu exponovanou dálkovým pohledům.

Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za příznivé, a tedy za akceptovatelné, které lze vhodnými sadovými úpravami v okolí objektů ještě vylepšit.

Vlivy na rekreační využití krajiny

Bezprostřední okolí dotčeného pozemku není využíváno k rekreačním účelům a výstavba prodejny PLUS Mělník nebude mít žádný vliv na rekreační využití krajiny.

D.I.9	VlivY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory

Výstavbou nové prodejny PLUS v Mělníce nebudou nepříznivě ovlivněny žádné další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné  lidské výtvory nacházející se mimo vlastní areál prodejny. Na pozemku určeném pro navrhovanou výstavbu ani v jeho okolí se žádné architektonicky nebo historicky významné stavby, které by mohly být dotčeny, nenacházejí

## D.II.	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Vliv na dopravu

Výstavba nové prodejny PLUS v Mělníce spočívá ve vybudování nového moderního obchodního střediska – diskontního supermarketu v průmyslové zóně Mělník, do něhož bude přemístěna stávající prodejna PLUS z lokality na rohu Mladoboleslavské a Nemocniční ulice.

Podle předpokladů bude průměrný počet automobilů zákazníků přijíždějících do nové prodejny PLUS cca 40 osobních aut za hodinu, ve špičce až 70 osobních aut za hodinu.

V důsledku výstavby nové prodejny Plus se navýší i automobilová doprava na Mladoboleslavské ulici. Tento nárůst bude oproti stávajícímu dopravnímu zatížení Havlíčkovy ulice zcela minimální a nebude mít na dopravu v daném území prakticky žádný vliv. Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách oznámení, předpokládá se, že většinu motorizovaných zákazníků budou představovat ti, kteří daným územím projíždějí z jiných důvodů, a svého průjezdu kolem prodejny využijí k nákupu.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Vlastní realizaci záměru výstavby nové haly budou předcházet terénní úpravy jak na vlastním pozemku, tak i na příjezdové komunikaci.

Po skončení stavebních prací budou provedeny sadové úpravy celého okolí prodejny, což bude mít příznivý vliv na estetický vzhled celého areálu i na životní prostředí v jeho okolí.

Vliv na rozvoj navazující infrastruktury

Výstavba jednotlivých areálů v průmyslové zóně města Mělníka je do značné míry závislá na dobrém komunikačním napojení. Jednou z významných staveb, které mají být v blízkém okolí pozemku prodejny PLUS realizovány, je i výstavba nových kapacitních komunikací a kruhové křižovatky Mladoboleslavská.

Vliv na estetické kvality území

Stavba  je navržena tak, aby co nejlépe odpovídala požadavkům na moderní diskontní supermarket a současně se svoji architekturou dobře integrovala do daného území. Vzhledem k požadavku investora na využití typového projektu a zachování architektonického i barevného řešení společného pro všechny supermarkety PLUS, jsou možnosti architektonických variací do značné míry omezeny.

Z hlediska posouzení vlivu dostavby na estetické kvality území lze konstatovat následující:

a) Vybraná lokalita pro výstavbu a její okolí patří k územím s průměrnou hodnotou krajinného rázu a nevyžaduje tudíž zvláštní přístupy k ochraně krajinného rázu nad rámec běžných zvyklostí - lokalita je proto pro plánovanou stavbu vhodná.

b) Navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na evropské úrovni pro objekty tohoto typu.

c) Zasazení stavby do terénu je provedeno citlivě. Negativně není narušen ani krajinný ráz širšího území.

Vliv na rekreační využití krajiny

Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny.

Biologické vlivy

Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.

Možnost přeshraničních vlivů

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou.

Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční využití území je uvedeno v následující tabulce:

Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území:

| Vlivy | Typ ovlivnění | Odhad významnosti vlivů |
| --- | --- | --- |
| Pojezdy při výstavbě | přímé, krátkodobé | nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná |
| Doprava při provozu | přímé | minimální nepříznivý vliv |
| Vliv na estetické kvality území | dlouhodobý | pozitivní vliv |

## D.III.	Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Možnosti vzniku havárií

Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad těchto havárií minimalizovat. Pro případ těchto událostí je vypracován havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a bude minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí.

Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár, poruchy vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní havárie, úniky ropných látek, teroristický útok, loupežný útok, vloupání, vytopení vodou, zásah blesku, únik zemního plynu, porucha vzduchotechniky a další.

Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet.

Dopady na okolí

Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi nízká.

Některé z používaných látek jsou sice dle platné legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky. Toto zařazení vyplývá především z jejich fyzikálních a chemických vlastností, v některých případech i toxicity. Tyto látky, pokud je s nimi zacházeno v souladu s bezpečnostními předpisy, nepředstavují riziko pro okolí.

## D.IV.	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Územně plánovací opatření

- Dle stanoviska Městského úřadu v Mělníce, odboru výstavby a rozvoje ze dne 12.1.2005, značka Výst. 4622/05/Tě, je uvažovaná stavba „Prodejna PLUS Mělník“ v souladu s územním plánem sídelního útvaru Mělník, protože stavba prodejny je navržena do plochy s vymezením „produkční plochy, průmysl“. Jedná se o univerzální plochy pro výrobu, skladování a nadřazenou i místní technickou infrastrukturu. Plochy mohou být doplněny stavbami a areály občanské vybavenosti. (Kopie stanoviska je v příloze tohoto oznámení).

- Při zpracování přípravné dokumentace záměru je nutné postupovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Mělníka, o obecných technických požadavcích na výstavbu (která stanovuje základní požadavky na územně technické řešení staveb) a dalším souvisejícími předpisy. V projektové dokumentaci i při realizaci stavby je nutné respektovat stanovenou míru využití a širší vztahy tak, aby byly dodrženy regulativy pro celé vymezené území.

Technická opatření

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, v předkládaném oznámení EIA jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v projektu či ve fázích zkušebního provozu a kolaudace.

Technická opatření pro ochranu vod:

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat především z hlediska možných úkapů ropných látek.

- Napojit  splaškovou kanalizaci na stávající veřejnou kanalizaci vedoucí do městské čistírny odpadních vod.

- Srážkové vody z komunikací před vypouštěním do dešťové kanalizace předčistit v zařízeních pro záchyt ropných látek

Technická opatření pro ochranu půdy:

- Skrývku ornice provést v souladu s požadavky a pokyny Městského úřadu Mělník

- Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.

Technická opatření pro ochranu ovzduší:

- Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

- Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a komunikací v nejbližším okolí.

- Během provozu udržovat plně funkční vzduchotechnické, klimatizační a vytápěcí zařízení (plynové kotle). Plně respektovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb. ve znění novely tohoto zákona č.96/2004 Sb.

Technická opatření na ochranu před hlukem:

- Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném novelizovaném znění

- Během provozu dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády č.502/2000 Sb. ve znění NV č.88/2004 Sb.

Ostatní opatření:

- V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpracovat návrh ozelenění celého areálu a příslušné sadové úpravy, které budou projednány s příslušnými orgány státní správy, návrh musí respektovat danou míru využití území.

- Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

- Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou osobou.

- Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace území).

Kompenzační opatření

- Imise hluku a škodlivých látek ze zvýšené dopravy kompenzovat vhodnými opatřeními - především sadovými úpravami tak, aby tato zeleň plnila nejen estetickou, ale i  protiimisní funkci.

Preventivní opatření

- Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .

- Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena uzemněním a hromosvodem.

- Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami.

- Odpovědnými pracovníky zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch, provádět pravidelná školení pracovníků.

- Provádět pravidelné kontroly vodovodu,  kanalizace a jiných zařízení.

- K objektům bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru, součástí projektové dokumentace  bude i technická zpráva požární ochrany.

- Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením.

- Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných norem.

Následná opatření

- Následná opatření při případné havárii budou specifikována v příslušných havarijních, manipulačních  a provozních řádech. S těmito řády budou seznámeni všichni zaměstnanci závodu.

## D.V.	Charakteristika použitých metod prognózování  a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Při hodnocení vlivu záměru „Prodejna PLUS Mělník“ byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto Oznámení. Pro účely hodnocení vlivu stavby z hlediska hluku byla zpracována hluková studie. Pro posouzení imisního přínosu z vytápěcích zdrojů (plynové kotelny) zdrojů a automobilovév dopravy zákazníků a zásobování byla vypracována rozptylová studie. Obě studie jsou součástí tohoto Oznámení.

Pro posouzení sávajících dřevin na pozemku, které budou stavbou prodejny PLUS dotčeny, byl proveden dendrologický průzkum.

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.

Základním podkladem byla rozpracovaná projektová dokumentace k územnímu řízení firmy LANDA Mělník na uvedenou stavbu. Dále byly využity podklady získané od investora a firmy OIK Neratovice, která zajišťuje inženýring pro uvedenou investiční akci, o stavebním a technologickém řešení stavby, údajích o související dopravě, napojení areálu podejny na přípojku plynu, městský vodovod, elektrickou energii, splaškovou a dešťovou kanalizaci.

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byly i konzultace na Městském úřadě Mělník a Krajském úřadě Středočeského kraje a prohlídka stávajícího prodejny Plus i místa navrhované stavby nové prodejny.

Právní normy:

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v novelizovaném znění (č.92/2004 Sb.)

K tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy – nařízení vlády a vyhlášky MŽP, které byly publikovány v částce č.127/2002 Sb.

- nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

-  nařízení vlády č.351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí

- nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

- nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Nařízení vlády č.502/2000 Sb. ze dne 27. listopadu 2000, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v novelizovaném znění (NV č.88/2004)

Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb.

Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon č.254/2001 Sb.,  zákon o vodách

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Nařízení vlády ČR č.171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatelé přípustného znečištění vod

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (ve znění zákona č.93/2004 Sb.)

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČVR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Zákon č. 185/2001  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva ŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Nařízení vlády ČR č.85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod

Vyhláška Ministerstva ŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů

Použitá literatura:

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2003, ČHMÚ Praha 2004

Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2000, ČHMÚ Praha 2001

Územní plán města Mělníka

Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"

Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová vozidla

Příslušné ČSN

Internetové stránky města Mělníka, OHS, ČHMÚ, atd.

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité metody a základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů.

Metody použité při hodnocení vlivů stavby:

| Vliv | Metoda hodnocení | Základní podklady |
| --- | --- | --- |
| Emise z vytápění | Bilance | Údaje od výrobce – garantované emisní koncentrace |
| Emise z automobilové dopravy | Bilance na základě výpočtů programem | Údaje od investora a projektanta o předpokládaném dopravním zatížení, emisní faktory |
| Imisní zatížení z vytápění a autodopravy | Rozptylová studie - Metodika SYMOS 1997 | Větrná růžice, emise z vytápění a provozu automobilů |
| Hluk z provozu VZT, chlazení a dopravy | Hluková studie | Podklady od projektanta a investora |
| Fauna | Místní šetření | Průzkum na místě stavby |
| Flóra | Místní šetření | Dendrologický průzkum |
| Vliv na jakost vod | Bilanční výpočet splaškových odpadních vod | Množství vypouštěných vod, znečištění odpadních vod, |
| Vliv na půdu | Bilance | Podklady od projektanta a investora, Inženýrskogeologický průzkum |

## D.Vi.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných závodů. V daném případě bylo možno využít údaje ze stávajícího provozu a technologie, protože tato technologie bude i nadále používána v nových výrobních halách.

Podklady pro zpracování Oznámení záměru odpovídají stádiu projektových příprav, v němž se Oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě.

Lze však jednoznačně konstatovat, že průběhu zpracování Oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by významně snižovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní prostředí.

# ČÁST E.	Porovnání variant řešení záměru

Popis navržených variant řešení

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho podnikatelským záměrem. Jedná se o výstavbu nové diskontní prodejny PLUS v Mělníce na pozemku určeném platným územním plánem pro produkční plochy, průmysl i areály občanské vybavenosti.

Nová prodejna bude náhradou za stávající prodejnu PLUS v Mladoboleslavské ulici, která je kapacitně nedostačující a pozemek, na němž je situována, neumožňuje její rozšíření.

Záměrem investora bylo nalézt vhodnou lokalitu nepříliš vzdálenou od stávající prodejny, dostatečně velikou pro umístění prodejny, parkovišť i plochy pro zásobování a plochy zeleně, která by současně byla situována na místě zajišťujícím snadný příjezd zákazníků bez nutnosti zajíždky z hlavních komunikací.

Uvedený pozemek všechny tyto atributy splňuje, a proto nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty řešení jsou v tomto případě do značné míry formální.

Uvažované varianty jsou:

1. 	Varianta A -  bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu (nulová varianta, varianta bez činnosti)

2. 	Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s územním plánem a použitím všech opatření ke zmírnění negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky optimální varianta)

1. Varianta A  - bez činnosti (nulová varianta)

Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, to znamená provoz stávající prodejny PLUS v nevyhovujících prostorech bez možnosti rozšíření prodejní plochy a parkovišť, s nevyhovujícím dopravním napojením.

Tato varianta je dlouhodobě neúnosná.

Pozemek, na němž má být výstavba nové prodejny realizována, je v současnosti neudržovaný a jak provoz autobazaru, tak i prodejny paliv je spíše provizorní. Proto lze důvodně předpokládat, že by v případě nerealizace záměru firmy PLUS - DISCOUNT využil tento pozemek jiný investor k obdobné výstavbě obchodního nebo skladového areálu.

2. Varianta B – realizace stavby

Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:

- stávající prostory prodejny PLUS jsou nevyhovující, nutnost přemístit prodejnu do vhodných prostor

- navržené plochy areálu nové prodejny jsou velikostí vhodné pro plánovanou výstavbu a pro  přemístění prodejny z původní lokality vzdálené cca 500 m

- výstavba prodejny PLUS v zóně pro produkční plochy a průmysl není v rozporu s územně plánovací dokumentací

- existuje možnost napojení na stávající inženýrské sítě

- výhodná komunikační dostupnost pro zákazníky i zásobování

- vytvoření nových pracovních příležitostí

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.

# ČÁST F. 	ZÁVĚR

Záměrem investora, který popisuje toto oznámení, je výstavba  nové diskontní prodejny potravin PLUS s řeznictvím v Mladoboleslavské ulici v Mělníce na volném pozemku mezi vlečkou do cukrovaru a garážemi sídliště Sportovní. V souvislosti s výstavbou nové prodejny bude ukončen prodej ve stávající prodejně PLUS u křižovatky ulic Mladoboleslavské a Nemocniční, která je od nové lokality vzdálena cca 500 m.

Hlavním objektem prodejního areálu bude diskontní supermarket PLUS s řeznictvím. Počet parkovacích ploch pro osobní automobily zákazníků bude 115, areál bude komunikačně napojen na Mladoboleslavskou ulici.

Výstavba nové prodejny bude podle návrhu investora realizována ve druhé polovině roku 2005.

Po skončení výstavby budou provedeny sadové úpravy v celém areálu závodu včetně výsadby vhodných druhů dřevin.

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               „Prodejna PLUS Mělník“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v novelizovaném znění.

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. (ve znění zákona č.93/2004 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb.) o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby prodejny Plus s parkovištěm v Mělníce zařazen do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr odpovídá bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Lokalita plánované výstavby se nachází v katastrálním území Mělník a správně spadá pod město Mělník.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Při zpracování Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní prostředí požadované v  příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové dokumentace záměru, legislativních předpisů, rešerše základních složek životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území. Byly rovněž využity údaje ze stávajícího provozu prodejny PLUS v Mělníce.

Na základě výše zpracovaného Oznámení je patrné, že záměr bude mít určitý minimální nepříznivý vliv především z hlediska emisí z plynového vytápění a související automobilové dopravy.

Nárůst hluku z dopravy je prakticky zanedbatelný vzhledem ke stávajícímu provozu na Mladoboleslavské ulici a ke skutečnosti, že po této trase je vedena prakticky veškerá tranzitní doprava ze směrů na Prahu a Mladou Boleslav..

Záměr vyžaduje kácení několika vzrostlých dřevin, jejichž kvalita byla posouzena dendrologickým průzkumem. Po skončení výstavby budou v rámci areálu provedeny sadové úpravy, které zlepší okolní životní prostředí..Jejich součástí bude i výsadba vhodných druhů dřevin náhradou za dřeviny pokácené.

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem urbanizace území a při rozvoji městských částí je nelze zcela vyloučit. V silách investora záměru je použít všech dostupných prostředků pro snížení těchto vlivů a již v projektové dokumentaci je možné počítat s použitím kompenzačních a eliminačních opatření pro zmírnění negativního dopadu záměru na okolí.

Na druhé straně bude mít záměr příznivý sociálně - ekonomický dopad jak pro zákazníky prodejny, tak i pro zaměstnance zachováním stávajících, případně vytvořením nových pracovních příležitostí.

Zpracovatel Oznámení záměru „Prodejna PLUS Mělník“ při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně plánovaací dokumentací.

Výstavbu nové diskontní prodejny PLUS v zóně pro produkční plochy a průmysl v mělníce lze tedy doporučit k realizaci.

# Část g. 	Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Investor – společnost PLUS – DISCOUNT spol. s r.o. - plánuje výstavbu nové diskontní prodejny v Mělníce v zóně pro produkční plochy a průmysl v Mladoboleslavské ulici, která bude sloužit jako náhrada za stávající prodejnu PLUS u křižovatky ulic Mladoboleslavské a Nemocniční, která bude v průběhu roku 2005 zrušena. Důvodem pro výstavbu nové prodejny je skutečnost, že stávající pozemek neumožňuje zvýšení prodejní plochy ani plochy parkovišť a že jeho napojení na okolní komunikace je nevyhovující.

PRODEJNA PLUS MĚLNÍK

Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby:

Investor:

PLUS - DISCOUNT spol. s r.o.

Počernická č.p.257

250 73  Radonice

# IČO:	413 28 116

# DIČ:	CZ41328116

###### Statutární zástupce - jednatel:

###### Ing. Pavel Turek

###### Oznamovatel:

OIK, spol. s r.o.

ul. 28. října 919

277 11  Neratovice

Ing. Pavel Janků

###### telefon: 606 886 567

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               „Prodejna PLUS Mělník“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v novelizovaném znění.

Podle přílohy č.1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí je záměr výstavby prodejny Plus s parkovištěm v Mělníce zařazen do   kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr odpovídá bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Lokalita plánované výstavby se nachází v katastrálním území Mělník a správně spadá pod město Mělník.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Lokalita pro novou prodejnu PLUS se nachází na pozemku přiléhajícím k Mladoboleslavské ulici v místě mezi železniční vlečkou do cukrovaru a kruhovými garážemi sídliště ve Sportovní ulici, blízkosti plánované výstavby nové kruhové křižovatky na připravovaném novém průtahu městem.

Záměr představuje výstavbu prodejny PLUS s řeznictvím, parkovištěm se 115 parkovacími místy, komunikacemi a chodníky a plochami zeleně.

Podle údajů od investora se předpokládá průměrný počet 40 osobních automobilů zákazníků za hodinu, špičkově pak až 70 automobilů/hodinu. Zásobování představuje maximálně 1 kamion a 3 dodávkové automobily se zbožím denně. Prodejna bude otevřena pouze v denní době, a to v pracovních dnech od 7 do 19 hodin, v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne.

Na základě zpracovaného oznámení je patrné, že záměr bude mít určitý minimální nepříznivý vliv především z hlediska emisí z plynového vytápění a související automobilové dopravy. Výpočet imisních koncentrací škodlivin z vytápění a automobilové dopravy byl proveden v rozptylové studii, která je součástí tohoto oznámení. Vypočtené imisní koncentrace leží hluboko pod platnými limity.

Nárůst hluku z dopravy je prakticky zanedbatelný vzhledem ke stávajícímu provozu na Mladoboleslavské ulici a ke skutečnosti, že po této trase je vedena prakticky veškerá tranzitní doprava ze směrů na Prahu a Mladou Boleslav. Vliv hluku ze zdrojů v prodejně i z dopravy byl posouzen hlukovou studií, která je přílohou tohoto oznámení.

Záměr vyžaduje kácení několika vzrostlých dřevin, jejichž kvalita byla posouzena dendrologickým průzkumem. Po skončení výstavby budou v rámci areálu provedeny sadové úpravy, které zlepší okolní životní prostředí. Jejich součástí bude i výsadba vhodných druhů dřevin náhradou za dřeviny pokácené.

Na druhé straně bude mít záměr příznivý sociálně - ekonomický dopad jak pro zákazníky prodejny, tak i pro zaměstnance zachováním stávajících, případně vytvořením nových pracovních příležitostí.

Z výpočtů provedených v tomto oznámení vyplývá, že nová prodejna nebude mít prakticky žádný negativní vliv na zdraví obyvatelstva a na faktory pohody. V blízkém okolí se nachází pouze několik obytných domů v Mladoboleslavské ulici, které jsou již v současnosti silně exponovány hlukem ze stávající dopravy.

### V prodejně nevznikají technologické odpadní vody. Do městské kanalizace budou vypouštěny pouze vody splaškové. Děšťové vody budou vedeny do dešťové kanalizace zaústěné do Pšovky (vody z komunikací budou předčištěny v lapačích ropných látek).

Se všemi odpady bude zacházeno tak, jak to předepisuje zákon - jejich skladování v prodejně se bude řídit platnými předpisy a zneškodňování budou provádět odborné firmy, specializované na jednotlivé druhy odpadů.

Výstavba prodejny nezpůsobí žádné nenapravitelné škody okolní přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení chráněných druhu rostlin a živočichů.

Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit všechny předpokládané vlivy navrhované prodejny na okolí. Vyplývá z nich, že nová prodejna PLUS v Mělníce neovlivní životní prostředí ve svém okolí nad míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení zdraví obyvatelstva.

Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány, zejména Městským úřadem Mělník a Krajským úřadem Středočeského kraje. Požadavky těchto orgánů byly v oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení zjišťovacího řízení budou zapracovány do projektu.

Zpracovatelé tohoto oznámení se při své práci podrobně seznámili se záměry PLUS - DISCOUNT a mohou zodpovědně prohlásit, že výstavba nové prodejny se v daném území projeví převážně kladně a že se tato prodejny vhodně začlení mezi stávající i novou zástavbu, aniž by jakkoliv negativně ovlivnila život zdejších obyvatel.

Podle vyjádření Městského úřadu v Mělníce, odboru výstavby a rozvoje, je navrhovaná výstavba plně v souladu se schváleným územním plánem města Mělníka a navrhované využití je plně v souladu s územně plánovací dokumentací.

Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že zpracovatelé Oznámení záměru „Prodejna PLUS Mělník“ při svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.

Část H. 	Přílohy

Seznam příloh:

| H.I. | Celková zastavovací situace prodejny v měřítku 1 : 1000 |
| --- | --- |
| H.II. | Situace širších vztahů s plánem funkčního využití území dle ÚP |
| H.III. | Rozptylová studie |
| H.IV. | Akustická studie |
| H.V. | Dendrologický průzkum |
| H.VI. | Fotografická příloha |
| H.VII. | Výpis z katastru nemovitostí |
| H.VIII. | Vyjádření Městského úřadu v Mělníce – Odboru výstavby a rozvoje z hlediska územně plánovací dokumentace |
| H.IX. | Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby |
| H.X. | Dopis MŽP o osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby |