Ing. Karel Vurm, CSc.    -     KAREKO

# OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona

### Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2 a TČOV

### OBCHODNÍ  TISKÁRNY,  akciová společnost

KOLÍN

#### květen  2005

OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

dle přílohy č.4  zákona č. 100/2001 Sb.

Záměr :		Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj

CERUTTI 2  a  TČOV

Oznamovatel :	OBCHODNÍ  TISKÁRNY, akciová společnost

Plynárenská ul. 233

280 57  Kolín IV

Zpracoval :		Ing. Karel Vurm CSc,   oprávněná osoba

osvědčení o odborné způsobilosti MŽP ČR						č.j. 17275/4713/OEP/92, ze dne 11.2.1993

Ortenovo náměstí 13

170 00  Praha 7

tel./fax  220808966, 602 772093

Spolupracovali:	Ing. Stanislava Jeřalová

RNDr. Jiří Bubník

Ing. Miroslav Čech

Datum zpracování oznámení :	16.5.2005

Podpis zpracovatele oznámení:

O B S A H  								       strana

A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI  .....................................................................	5

B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU …………………………………………………………………	5

# B.I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

B I.1. Název záměru  .....................................……………………………....	5

B I.2.  Kapacita (rozsah) záměru  ………………….........................................	5

B.I.3.  Umístění záměru …………………………………………....................	8

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.....……...........    	8

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění				9

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru.... ..............	11

B.I.7.  Předpokládané termíny výstavby……………………………………..	16

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků ………………………..	16

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  ..............................……................................................	17

B.II.1.    Půda, chráněné oblasti, ochranná pásma ..........................................	17

B.II.2.    Voda  ……………...........................................................................	18

B.II.3.    Energetické a surovinové zdroje........................................................	19

B.II.4.	Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu  ..............................….. 	21

B.III. ÚDAJE  O VÝSTUPECH  .............................................................................	23

B III.1. 	  Emise do ovzduší  ..........................................................................	23

B III.2. 	  Odpadní vody ..................................................................................	34

B.III.3.   Odpady  ..........................................................................................	34

B.III.4.	  Ostatní výstupy - hluk a vibrace, záření…….............……...........	38

B.III.5.	  Doplňující údaje  …………………………………………………….	41

C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ   ……………………………………………………………..  42

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

využívání …….……………………………………………………………  42

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů ….	 42

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž ……………………………..     43

C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ

OVLIVNĚNY   …………………………………………………………...…	44

C.II..1. Ovzduší  ............................................................................................	44

C.II.2. Voda ..................................................................................................	45

C.II.3.  Půda, geofaktory..........................................................................................	46

C.II.4.  Fauna a flóra ...................................................................................	46

C.II.5.  Krajina, krajinný ráz .........................................................................	47

C.II.6.  Hluková situace v zájmovém území......................................................	48

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽP V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ

Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ …………………………..    48

D.   ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  OBYVATELSTVO

A  NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ……………………………………………    49

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI

A VÝZNAMNOSTI  ……………………………………………………………..	49

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo .........................……….........................................	49

D.I.2. Vlivy na ovzduší  ………………...........................................................	52

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ………………………………………………..	55

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody……...........................................	57

D.I.5. Vlivy na půdu  ………………...........................................................	59

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje ….....................................	60

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu  …………...........................................................	60

D.I.8. Vlivy na krajinu  ……………..........................…................................	61

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  …..……..........................	62

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ŽP z hlediska jejich velikosti

a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů  ………………………………….	62

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných havariích

a nestandartních stavech  …………………………………………………..	62

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě  kompenzaci nepříznivých vlivů

na životní prostředí	……………………………………………………….	64

D.V.  Charakteristika použitých metod prognozování a výchozích předpokladů při

hodnocení vlivů ………………………………………………………………	65

D.VI  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly

při zpracování dokumentace ……………………………………………….		66

E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU…………………………	67

F.  ZÁVĚR ………………………………………………………………….	67

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU    ……………………………………………………….	68

H.  PŘÍLOHY

Příloha č.1 Vyjádření stavebního úřadu  Kolín

Příloha č.2 – Obrazová a grafická část

Příloha č.3 – Rozptylová studie

Příloha č.4 – Hluková studie

Č Á S T  A.    ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma  :	OBCHODNÍ  TISKÁRNY,  akciová společnost

A.2. IČO :			00013 790

A.3. Sídlo :			OBCHODNÍ  TISKÁRNY,  akciová společnost

Plynárenská ul. 233

##### 280 57  Kolín

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele :

Ing. Jaromír Černý

Technický ředitel

Plynárenská ul. 233

##### 280 57  Kolín IV

Tel. : 321 759 226

Č Á S T  B.    ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

I. Základní údaje

B.I.1.    Název záměru :

Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV.

B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru :

Posuzovaný záměr představuje

- rozšíření výrobní kapacity hlubotisku instalací nového osmibarvového hlubotiskového stroje CERUTTI R 960/1 od italské firmy Officine Meccaniche Giovanni Cerutti s.p.a. se sídlem v Casale Monferrato.
           
- výstavbu nového zařízení WK - RTO 65 000 určeného pro termickou oxidaci škodlivin v odtahovaném odpadním vzduchu.

Důvodem instalace tohoto dalšího nového hlubotiskového stroje jsou kapacitní požadavky odběratelů na výrobu vícebarevných vysoce kvalitních obalů, především pro potravinářské a kosmetické výrobky, splňujících veškerá hygienická, estetická i uživatelská hlediska. Ve výrobní hale nového závodu OBCHODNÍCH  TISKÁRNEN, akciová společnost je k dispozici vhodný prostor pro instalaci dalšího nového tiskového stroje s možností napojení všech potřebných medií. Současně mají Obchodní tiskárny návaznost na ostatní provozy a pro zásobování budou využity stávající dopravní trasy a manipulační a skladové prostředky.

Tiskový stroj R 960/1 bude sloužit pro výrobu nových flexibilních obalů a bude potiskovat následující materiály :

- papír o gramáži 50 – 120 g/m2

- kašírovaný papír/hliník nebo papír/polypropylen

- biorientovaný polypropylen (BOPP)

- polyester (PET)

- hliníková folie 18 µm

- polyethylen (PE) 30 – 50 µm

Investor OBCHODNÍ  TISKÁRNY,  akciová společnost,  KOLÍN (dále jen ve zkratce OTK, a.s.) má již ve svém závodě v Plynárenské ulici od roku 1996 instalován desetibarvový tiskový stroj CERUTTI typ R-910 .

V dalším textu oznámení EIA je

- stávající desetibarvový tiskový stroj CERUTTI typ R-910 označován jako CERUTTI 1

- nový osmibarvový hlubotiskový stroj CERUTTI R 960/1 označován jako CERUTTI 2.

Pro dosažení emisních limitů v souladu se zákonem o ovzduší je součástí navrhovaného záměru výstavba nového zařízení WK - RTO 65 000 určeného pro termickou oxidaci škodlivin v odtahovaném odpadním vzduchu. V zařízení bude docházet za vysokých teplot k tepelnému rozkladu těkavých organických látek odsávaných z tiskových barev a jejich následné oxidaci na oxid uhličitý a vodu. Nové zařízení WK - RTO 65 000 bude vybudováno v přístavbě výrobní haly a budou na něj napojeny

1. Odtah odpadního vzduchu od nového tiskového stroje CERUTTI 2

2. Odtah odpadního vzduchu od stávajícího  tiskového stroje CERUTTI typ R-910 (dále jen CERUTTI 1), který byl dosud odváděn do stávajícího zařízení pro termickou oxidaci škodlivin, tzv. termická čistička odpadního vzduchu – TČOV od italské firmy SIRI. Po realizaci posuzované stavby bude provedeno přepojení odtahu od stávajícího  tiskového stroje CERUTTI 1 na nové zařízení  WK - RTO 65 000 a stávající TČOV od italské firmy SIRI bude odstavena do studené zálohy.

Investor -  OBCHODNÍ  TISKÁRNY, akciová společnost předal zpracovateli oznámení podklady,v nichž jsou udány následující projektované kapacity nového tiskového stroje CERUTTI 2 a nového nového zařízení pro termickou oxidaci škodlivin WK - RTO 65 000.

Nový tiskový stroj CERUTTI 2

Max. výrobní rychlost – 300 m/min

Tiskový stroj CERUTTI 2  bude pracovat v nepřetržitém provozu s výjimkou dovolených, vánočních svátků a státních svátků. Využitelný FPD tiskového stroje pak  činí cca 7 700 hodin/rok .

Podíl času vlastní produkce tiskového stroje (55 %) – 4235 h/rok

Podíl času přípravy, údržby a oprav  tiskového stroje (45 %) – 3 465  h/rok

- příprava tiskového stroje  cca  900 hodin

- denní, týdenní, měsíční  údržba v celkovém rozsahu do 800 h/rok

- generální údržba po uběhnutí příslušného počtu strojových hodin tiskového stroje CERUTTI 2  (cca 400 – 500 h/rok)

- zásahy montérů a opravy (do 600 - 800 hodin/rok)

- zbývající čas nezbytné technologické prostoje ( 400 – 500 h/rok).

Předpokládaná výrobní kapacita – cca 1 500 tun potištěného materiálu za rok.

Zařízení WK - RTO 65 000

Tabulka č.1    –   kapacitní údaje zařízení WK RTO 65 000

|  | Jednotka | Škodlivina | hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Vstup do WK RTO 65 000 |  |  |  |
| Množství odpadního vzduchu 1) | MN3/hod. | Obsah org. látek 2) | Max. 65 000 Ø 19 900 |
| Koncentrace org. látek v odpadním vzduchu na vstupu | g/ m3 | Obsah org. látek 2) | 0 - 12 |

1)  Vlhký vzduch, normální podmínky

2) Směs par org. rozpouštědel z flexotisku a hlubotisku

Umístění výrobního závodu  OTK, a.s. v Plynárenské ulici v Kolíně je znázorněné v příloze č.2 na obr. č.1 .

Umístění nového tiskového stroje CERUTTI 2 a zařízení WK RTO 65 000 v areálu  OTK a.s. Kolín v Plynárenské ulici je znázorněné v příloze č.2 na obr. č.2 .

Bližší popis posuzovaného záměru je v kap. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních  důvodů pro  jejich výběr resp. odmítnutí a dále v kap. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.

# B.I.3.  Umístění záměru :

Kraj : 	Středočeský

Obec:	Kolín

Katastrální území: 	Kolín IV

Posuzovaný záměr je situován do areálu firmy OBCHODNÍ TISKÁRNY akciová společnost, v Plynárenské ulici, který se nachází na území městské části  Kolín 4.

Na obr.č.1 v příloze č.2 je vyznačeno umístění areálu firmy OTK, a.s., Kolín. Na obr.č.2 je umístění nového tiskového stroje  CERUTTI 2 a nového zařízení WK RTO 65 000 spolu se stávající TČOV SIRI a stávající termickou oxidací WK RTO 8 500.

V části H Přílohy tohoto oznámení EIA je zařazeno Vyjádření stavebního úřadu města Kolín z hlediska vztahu posuzovaného záměru „  Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV“ k územně plánovací  dokumentaci. Podle vyjádření posuzovaný záměr je v souladu se schváleným územním plánem města  Kolín.

.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Charakter záměru – jedná se stavbu, která zahrnuje stavební úpravy ve stávající hale, kde je v současnosti sklad přípravků, instalaci nového tiskového stroje CERUTTI 2 a instalaci termické oxidace WK RTO 65 000.

Nároky na přírodní zdroje – tiskový stroj CERUTTI 2 a nová termická oxidace WK RTO 65 000 jsou umístěny výlučně uvnitř areálu OTK, a.s.

Tiskový stroj CERUTTI 2 bude umístěn uvnitř výrobní haly,  nová termická oxidace WK RTO 65 000 je situována vně haly do prostoru mezi přístavky a to na betonovu plochu.

Nedojde proto  k žádným terénním úpravám či stavebním pracím vně areálu, která by měly nároky na zábor půdy (ZPF).

Posuzovaný záměr nemá tedy žádné nároky na zábor půdy (ZPF) jako neobnovitelného přírodního zdroje.

Nároky na energie – max. 0,4 mil. m3 ZP/rok a  2 000 MWh/rok.

Záměr nemá ani významnější nároky na vodu, zhruba 350 m3 /rok , a to pro sociální účely.

Možnost kumulace vlivů posuzovaného záměru s jinými záměry

Zatím není známa v blízkosti posuzovaného záměru jiná další připravovaná aktivita.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby a umístění záměru včetně přehledu zvažovaných

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Investor – OBCHODNÍ TISKÁRNY, akciová společnost, Kolín hodlá instalovat nový tiskový stroj CERUTTI 2 s cílem rozšíření kapacity hlubotisku, aby byl schopen uspokojovat rostoucí požadavky odběratelů  na  výrobu  vícebarevných vysoce kvalitních obalů splňujících veškerá hygienická, estetická i uživatelská kriteria.  Ve  výrobní  hale  je  k dispozici vhodný prostor pro instalaci nového tiskového stroje CERUTTI 2 s možností napojení veškerých  potřebných  médií. Rovněž v těsné blízkosti výrobní haly je možno umístit nové zařízení termické oxidace WK RTO 65 000, které zajistí, aby dopady provozu nového tiskového stroje CERUTTI 2 na okolní ovzduší byly minimální.

OTK,a.s. vlastní  kolektiv kvalifikovaných pracovníků,  kteří ovládají danou  problematiku polygrafické výroby, vysoce moderní výrobu tiskových forem i hlubotisková za řízení,

Areál OTK ,a.s.  je dobře napojen na stávající komunikační síť (komunikace Havlíčkova.).

Provoz tiskárny vzhledem k výhodné poloze nijak významně nezatíží obytné funkce této části Kolína.

Výrobní prostory OTK, a.s. jsou situovány v hlavním výrobním objektu vyznačeném na obr.č.1 v příloze č.2. Tento objekt  se nachází s řadou jiných objektů v areálu OTK a.s., území areálu je vedené v územním plánu jako součást průmyslové zóny. Posuzovaný záměr je ve shodě s územním plánem hl. města Kolín.

B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

V souladu s §7 odst. 5) zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP by bylo možno pro navrhovaný záměr uvažovat následující  varianty řešení, jejichž stručný popis uvádíme dále:

- Navržená varianta stavby – aktivní varianta

- Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru

AKTIVNÍ VARIANTA (navrhovaná)

Účelem posuzované stavby je zvýšit kapacitu hlubotisku.

Z hlediska účelu oznámení EIA, charakteru navrhovaného záměru, t.j. doplnění stávající polygrafické výroby v OTK a.s. v Plynárenské ulici a jeho vlivů na životní prostředí, připadají z různých variant řešení v úvahu prakticky jen varianty kapacitní (kapacita tiskového stroje CERUTTI 2).

Investor má k dispozici prostor pro nový tiskový stroj ve výrobní hale v centrálním výrobním objektu v areálu OTK, a.s., v Plynárenské ulici. Současně zde bude instalováno nové zařízení termické oxidace WK RTO 65 000, na kterém budou zneškodňovány emise organických látek od stávajícího tiskového stroje CERUTTI 1 i od nového tiskového stroje CERUTTI 2.  Z uvedených důvodů nebyly uvažovány žádné jiné lokalizační  varianty.

Co se týká případných kapacitních variant (typ a kapacita nového hlubotiskového stroje), ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků investora na kapacitu tiskového stroje, danou předpokládaným výrobním programem v návaznosti na rostoucí požadavky odběratelů  na  výrobu  vícebarevných vysoce kvalitních obalů.

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta záměru „Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV “ , která zahrnuje

- drobné stavební úpravy uvnitř stávajících výrobní haly OTK, a.s.

- instalaci  nového hlubotiskového stroje CERUTTI 2

- výstavbu nové termické oxidace WK RTO 65 000.

Popis aktivní varianty, t.j. popis stavby „Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV “ včetně požadovaných vstupů (nároky na půdu, vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA..

Vlivy aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části dokumentace EIA – část D I.

REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti – bez realizace navrženého záměru) vztažená k provozu stávajícího hlubotiskového stroje CERUTTI 1, TČOV SIRI i stávajícímu zařízení termické oxidace WK RTO 8500 . Pro nulovou variantu jsou provedeny také výpočty v rozptylové studii.

Nulová varianta je z pohledu investora neperspektivní, neboť zakonzervovává stav v provozu hlubotisku v OTK, a.s. a investor by tak nemohl rozšířit svou výrobu v provozu OTK a.s. v Plynárenské ulici.

Nulová varianta (tedy současný stav území) je podrobněji popsána podle jednotlivých složek a faktorů v této dokumentaci v části C „ Údaje o stavu ŽP v dotčeném území “ a v dalších příslušných kapitolách části D při identifikaci a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí.

B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

B.I.6.1. Popis budoucího stavu

V příloze č.2 na obr.č.3 je situace stavby s vyznačením jednotlivých stavebních objektů, na obr.č.4 půdorys zařízení nové termické  oxidace WK RTO 65 000 a na obr.č.5 pohled na zařízení nové termické  oxidace WK RTO 65 000.

Posuzovaný záměr představuje

- rozšíření výrobní kapacity hlubotisku instalací nového osmibarvového hlubotiskového stroje CERUTTI R 960/1 (dále jen CERUTTI 2)           
- výstavbu nového zařízení WK - RTO 65 000 určeného pro termickou oxidaci škodlivin v odtahovaném odpadním vzduchu.

V souvislosti s posuzovaným záměrem dále dojde

- k odstavení stávající termické čističky odpadního vzduchu (TČOV) italské firmy SIRI do studené zálohy a odtah odpadního vzduchu  z výrobní haly , kde je tiskový stroj CERUTTI 1, bude odváděn na novou termickou čističku odpadního vzduchu WK RTO 65 000.

- k propojení potrubí, v němž je veden odtahovaný  vzduch z obou tiskových strojů CERUTTI 1 a 2  a potrubí, v němž je veden odtahovaný  vzduch z flexotiskového stroje NOVOFLEX a kašírovacího stroje.

* Nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2

Nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2 bude umístěn ve stávající hale, kde je v současnosti sklad přípravků, pro jeho instalaci budou třeba minimální stavební práce. Ve stávající hale bude vybourána podlaha a pro potrubní rozvody (instalace) se provedou ve stropu, podlaze a stěnách prostupy.

Nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2 bude sloužit pro výrobu nových flexibilních obalů, bude používán pro zakázky přesahující  5 t  potištěného materiálu  a bude potiskovat následující materiály :
- papír o gramáži 50 – 120 g/m2

- kašírovaný papír/hliník nebo papír/polypropylen

- biorientovaný polypropylen (BOPP)

- polyester (PET)

- hliníková folie 18 µm

- polyethylen (PE) 30 – 50 µm

Maximální šířka  tiskové dráhy je  1020 mm,o obvody válců jsou  450 -  920 mm.

Maximální výrobní rychlost je 300 m/minutu.

Topným  médiem  je  termoolej, chladicím médiem je upravená voda v cirkulačním okruhu.

Termoolejové zařízení
Termoolej  bude  ohříván  v  samostatném  termoolejovém zařízením se zpětným využíváním tepla.

Vlastní ohřev probíhá v kotli a to buď pomocí hořáků spalujících zemní plyn  s instalovaným tepelným výkonem 2100 kW nebo je ohříván spalinami ze zařízení pro termickou oxidaci WK RTO 65 000 ( při dostatečném tepelném obsahu spalin) nebo je ohříván kombinací obou uvedených způsobů. Řízení ohřevu termooleje probíhá pomocí teploty termooleje na vstupu do kotle.

Spaliny z kotle na  ohřev termooleje, nezávisle na tom zda jde o spaliny  ze zařízení pro termickou oxidaci WK RTO 65 000 nebo o spaliny vzniklé spalováním zemního plynu budou odváděny do nového komína vysokého 15 m  ( komín termické oxidace WK RTO 65 000).

Hlubotiskový stroj je vybaven 8 tiskovými jednotkami umožňujícími tisk 8 barev.

Součástí tiskového stroje  je sušicí systém, který umožňuje zahuštění výparů  rozpouštědel v automatickém procesu až  na hodnotu odpovídající  40 % spodní  meze výbušnosti. V praxi to při daném složení ředidel představuje  koncentraci organických  látek (rozpouštědel) ve  vzduchu  odsávaném  z  tiskového  stroje maximálně 12 g/m3. Celý  systém  pracuje  automaticky  a je řízen centrálně počítačem.

Chlazení tiskového stroje se provádí vodou, jejíž ochlazení zajistí nový chladicí agregát.

* Vzduchotechnika

Těkavé  složky ovlivňující  životní prostředí jsou obsaženy v tiskařských  barvách a rozpouštědlech. Konstrukce tiskového stroje CERUTTI 2 (i CERUTTI 1) zabraňuje pronikání těkavých organických  látek do  pracovního prostředí, barevníky jsou opatřeny  kryty a prostor  kolem nich je  odsáván a odsávaný  vzduch  je   veden  do  termické  oxidace WK RTO 65 000.   
           
Odtah od tiskového stroje CERUTTI 2 bude realizován z osmi připojovacích bodů, které budou  zaústěny do centrálního odtahového potrubí vedeného pod stropem výrobní haly. Centrální odtahové potrubí bude napojeno na termickou oxidaci WK RTO 65 000. Činnost vzduchotechniky bude řízena automatickým systémem MaR, jeho úkolem bude regulovat přívod vzduchu v závislosti na provozu tiskového stroje CERUTTI 2 tak, aby byl v prostoru udržován mírný podtlak. Dále bude mít za úkol regulaci činnosti výměníku tepla na konstatní hodnotu teploty přiváděného vzduchu, spouštění zařízení a standartní havarijní funkce.

Maximální   odsávané   množství   vzduchu,   které je   vedeno  od   tiskového  stroje CERUTTI 2   do zařízení WK - RTO 65 000 je 30 000  m3/hodinu. Průměrné  odsávané  a  čištěné  množství vzduchu v době tisku  se předpokládá okolo 15 - 17 000 m3/hod., v době přípravy bude ze stroje do čističky vzduchu odsáváno 4 000 m3 vzduchu za hodinu.

Odsávaný  vzduch z  tiskového stroje CERUTTI 2 a současně i vzduch z  větrání celého prostoru  haly bude veden  do zařízení WK - RTO 65 000 určeného pro termickou oxidaci škodlivin v odtahovaném odpadním vzduchu. V zařízení bude docházet za vysokých teplot k tepelnému rozkladu těkavých organických látek odsávaných z tiskových barev a jejich následné oxidaci na oxid uhličitý a vodu. Nové zařízení WK - RTO 65 000 bude vybudováno v přístavbě výrobní haly a budou na něj napojeny oba tiskové stroje CERUTTI 1 a CERUTTI 2.

Mytí tiskového stroje CERUTTI 2

Přímo  na  stroji  bude  prováděno pouze dočištění okrajů válců, na nichž mohou zůstat zbytky barev. Mytí bude prováděno ručně -  hadrem - s použitím ekologicky nezávadných    čistících    prostředků    bez   obsahu organických  rozpouštědel.  Znečištěné  textilie budou předávány  k  čištění  odborné  firmě  a  po vyčištění opětně používány.
           Mytí znečištěných dílů  tiskového stroje (s vyjímkou válců) bude prováděno tak jako u stávajícího tiskového stroje CERUTTI 1  v automatickém mycím stroji firmy  D.W.RENZMANN  typ  135  s destilačním zařízením  typu M 20.  Jedná se především  o mytí  barevníků. Pro  mytí jsou používány mycí prostředky na bázi organických rozpouštědel.
           
Mycí stroj  je vybaven odsáváním. V průběhu mycího cyklu,  kdy  je  stroj  uzavřen,  je odsávané množství vzduchu sníženo na 1 500 m3/hod, při zakládání a vyjímání   čištěných   dílů   je   odsávání   zvýšeno   na 3 000m3/hod.  Koncentrace   rozpouštědel  v  odsávaném vzduchu  závisí  na  teplotě,  proto  je doporučováno je  výrobcem mycí stroj chladit.  Po skončení mycího cyklu se ponechává  stroj několik  minut uzavřený, aby došlo k usazení aerosolů.
Nejčastěji používaným rozpouštědlem  pro mytí dílů znečištěných zbytky  lihových tiskových barev  je etylalkohol. Při zakládání a vyjímání dílů z mycího stroje je v odsávaném množství 3 000 m3/hod. vzduchu odsáto během 10 minut intenzivního odsávání cca 600 g roz pouštědla. V průběhu vlastního mytí je koncentrace par rozpouštědla v odsávaném vzduchu podstatně nižší (celkem  je odsáto  cca 200  g rozpouštědla  - při teplotě max. 20oC).
Znečištěný   mycí  prostředek   (rozpouštědlo)  je shromažďován  v  nádobě  o  obsahu  500  l,  která  je  součástí mycího stroje, a je následně čištěn destilací a opětně  použit  k  mytí  znečištěných  dílů. Vzniklé destilační   kaly  jsou   vypouštěny  z   destilačního zařízení  do  uzavřené  nádoby  a  budou tak jako v současnosti  odváženy  ke zneškodnění odbornou firmou.
           Mytí  dílů z  nového tiskového  stroje  CERUTTI 2 bude prováděno jedenkrát až    dvakrát   za    směnu.   
Na 1  mycí proces  je spotřebováno  cca 15 l  mycího prostředku. Roční spotřebu lze prognózovat tak jako u stávající CERUTTI 1 na úrovni zhruba  17 000 l/rok. Při jednom mycím procesu uniká do odtahovaného vzduchu cca 800 g rozpouštědla.

Odtahovaný vzduch z mycího zařízení je odváděn do zařízení termické oxidace škodlivin WK RTO 8 500.

* Zařízení pro termickou oxidaci škodlivin WK - RTO 65 000

Zařízení WK - RTO 65 000 pracuje na principu termického regenerativního reaktoru se třemi komorami vyplněnými keramickým materiálem pro směnu tepla, do nichž je střídavě přiváděn vzduch odtahovaný od tiskových strojů  CERUTTI 1 a CERUTTI 2.

Dodavatelem zařízení WK - RTO 65 000 určeného pro termickou oxidaci  je německá firma  WK Warmetechnische Anlagen Kessel- und Apparatenbau GmBH & Co.KG , Wetzlar.

Umístění, stavební úpravy

Zařízení WK - RTO 65 000 bude umístěno v novém přístavku k východní stěně výrobní haly OTK a.s.  – viz obr.č.2,3 v příloze č.2.  V místě přístavku bude proveden nový asfaltový povrch.

Přístavba bude mít základní půdorysné rozměry 4,5 x 19,95 m, výšku 13 m (komín 15 m)  a bude řešena jako ocelový zavětrovaný skelet. Nad zařízením nové termické oxidace (WK RTO 65 000) se vytvoří opláštění z plechů KOB, shodné s opláštěním haly a přístavků. Mezi  novou termickou oxidací a halou bude provedena dělicí požární zeď z tvárnic YTONG.

Mezi  novou termickou oxidací a skladem hořlavin budou z požárních důvodů pod plechy KOB osazeny desky CETRIS tl. 18 mm.

Komín - nová termické oxidace bude mít komín o výšce  15 m a průměru 1,6 m, který bude postaven místo stávajícího komína , který bude  demontován.

Popis funkce zařízení WK - RTO 65 000

Vzduch s obsahem org. látek od tiskových strojů CERUTTI 1 a CERUTTI 2 je do zařízení termické oxidace dopravován pomocí ventilátoru odpadního vzduchu s řízeným počtem otáček.  Odtahovaný vzduch s obsahem org. látek vstupuje nejdříve do předehříváku, který je vyplněn keramickým materiálem pro výměnu tepla a umožňuje střídavým vedením vyčištěného vzduchu s teplotou cca 800 oC a přiváděného odpadního vzduchu s teplotou cca 60 oC optimální regenerativní předehřev odpadního vzduchu a tím značně snižuje spotřebu primární energie (zemní plyn). Dosahuje se toho reverzací proudění v jednotlivých komorách, při čemž v každém okamžiku je jedna termická komora ohřívána průchodem horkých spalin, druhá je ochlazována přiváděným studeným odpadním vzduchem.

Z předehříváku vstupuje odtahovaný vzduch s obsahem org. látek do oxidační komory, kde při teplotách 800 – 1000 oC dochází k tepelnému rozkladu těkavých organických látek odsávaných z tiskových barev a jejich následné oxidaci na oxid uhličitý a vodu. V oxidační komoře jsou dva hořáky na zemní plyn s celkovým instalovaným tepelným výkonem 2 000 kW. Tyto hořáky jsou v provozu pouze v počáteční fázi  při spouštění  tiskových strojů a v případě nízké koncentrace výparů rozpouštědel ve  vzduchu odsávaném  z tiskového  stroje, kdy  je třeba proces termického   čištění  podporovat   spalováním  zemního  plynu.

V technické nabídce zařízení WK - RTO 65 000 jsou uváděné spotřeby zemního plynu pro různá množství odpadního vzduchu a různý obsah par organických rozpouštědel. Při množství čištěného odpadního vzduchu do 40 000 m3 /hod. začíná autotermní proces již při koncentraci par organických rozpouštědel rovné 2 g/m3 . Při  množství čištěného odpadního vzduchu 65 000 m3 /hod je k autotermnímu chodu nutná koncentrace organických par nejméně 3 g/m3. Chod přídavného hořáku na zemní plyn je řízen automaticky v závislosti na množství vzduchu a koncentraci rozpouštědel tak, aby bylo dosaženo optimálních parametrů čištění a minimalizována spotřeba zemního plynu. Vyčištěné spaliny odcházejí ze zařízení WK - RTO 65 000 do komína o průměru 1,6 m a výšce 15 m.

V zařízení WK - RTO 65 000 je do přívodního potrubí odpadního vzduchu zabudován senzor rozpouštědel, který indikuje obsah org. rozpouštědel a zamezuje vzniku nepřípustných koncentrací org. rozpouštědel přes 20 % dolní meze výbušnosti. V případě, že obsah  org. rozpouštědel je vyšší bude přiváděný odpadní vzduch automaticky promícháván s čerstvým vzduchem.

V případě  poruchy zařízení WK - RTO 65 000 budou tiskové stroje automaticky zastaveny  a bude provedeno odvětrání sušicích komor tiskových strojů, aby nedošlo ke zvýšení koncentrace rozpouštědel nad mez výbušnosti.

* Kotel na ohřev termooleje, zpětné získávání tepla

Kotel na  ohřev termooleje je vyhříván spalinami z WK RTO 65 000, v případě nedostatečného tepelného obsahu spalin je vyhříván také spalováním zemního plynu v jednom nebo dvou plynových hořácích. Rovněž spaliny vzniklé spalováním zemního plynu budou odváděny do  komína 15 m

Propojení mezi WK RTO 65 000 a WK RTO 8 500.

Mezi stávajícím WK RTO 8 500 a novým zařízením pro termickou oxidaci WK RTO 65 000 bude realizováno odbočení (propojení) potrubí, v němž je veden odtahovaný  vzduch z obou tiskových strojů CERUTTI 1 a 2  a potrubí, v němž je veden odtahovaný  vzduch z flexotiskového stroje NOVOFLEX a kašírovacího stroje. Propojení bude napojené na řídící systém, který umožní , aby na obě zařízení pro termickou oxidaci WK RTO 65 000 a WK RTO 8500 byl vedeny odtahované odplyny v takovém optimálním poměru (složení), které zajistí, aby v obou zařízeních maximálně probíhal autotermní proces, při němž je systém vyhříván teplem vznikajícím při spalování par organických rozpouštědel. Řídící systém tedy zajistí  minimalizaci spotřeby přídavného paliva (zemní plyn).

B.I.6.2. Další informace

Součástí posuzované stavby je SO 06 technologické rozvody – jedná se o napojení nové termické oxidace WK RTO 65 000 na stávající rozvody plynu, tlakového vzduchu a chladící vody.

V hale s tiskovým strojem CERUTTI 2 bude instalována EPS a bude zde prostor oddělený drátěným ohrazením, v němž bude umístěno samočinné hasicí zařízení s CO2. Rozvod  CO2 bude horní , trubkami ve výšce, přivedenými k jednotlivým částem tiskového stroje.

EPS bude instalována rovněž do prostoru přístavku nové termické oxidace WK RTO 65 000.

B.I.6.3. Inženýrské sítě a jejich přeložky

V místě určeném pro výstavbu nové termické oxidace WK RTO 65 000 se nacházejí areálový rozvod vody DN 150 a kanalizace DN 400. Proto bude muset být provedeno jejich přeložení, přeložka vody DN 150 je navrhovaná v délce 41 m a přeložka kanalizace v délce 44 m. Tyto jsou v rámci posuzované stavby  předmětem stavebního objektu SO 07 Přeložky sítí (viz příloha č.2 obr.č.3).

B.I.7. Předpokládané termíny výstavby:

Zahájení stavby : 		     III. čtvrtletí  2005

Ukončení stavby : 		     III .čtvrtletí  2005

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Vliv  instalace nového tiskového stroje CERUTTI 2 s novým zařízením termické oxidace odpadního vzduchu se projeví  pouze  v  bezprostředním  okolí  závodu,  tj. v průmyslové  zóně  města  Kolína,  a neovlivní významnějším způsobem obytná ani rekreační území města.

Posuzovaný záměr je  vyřešen tak, že emise škodlivin jsou minimalizovány, odpadní vody při provozu  tiskového stroje CERUTTI 2 s novým zařízením termické oxidace nevznikají, s  odpady bude nakládáno v  souladu s pří slušnými předpisy a nové zařízení není  zdrojem nadměrného  hluku. Šíření hluku  tiskového stroje do okolí - je účinně tlumeno stavebním pláštěm výrobní haly, hluk zařízení termické oxidace odpadního vzduchu zejména hluku ventilátoru je eliminován  protější zástavbou skladu hořlavin a nedalekým valem na hranici areálu závodu. 
Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy výstavby a provozu nového tiskového stroje CERUTTI 2 i nového zařízení termické oxidace WK RTO 65 000 působit tedy pouze jen v areálu OTK, a.s. a nejbližším okolí

Vliv dopravy materiálů do závodu a expedice hotových výrobků vyvolaná posuzovaným záměrem se na přístupových  komunikacích   vzhledem k jejich zatížení prakticky  neprojeví.

Pro účely zpracování tohoto oznámení je proto dále označován jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  - město Kolín.

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda

Posuzovaná stavba  „Stavební úpravy pro nový tiskový stroj CERUTTI 2  a termické čištění odpadního vzduchu“ je situována výlučně do areálu OTK a.s.

Staveniště  pro  instalaci  nového  hlubotiskového stroje  CERUTTI 2 a termické čističky  odpadního vzduchu  se nachází  na pozemku číslo parcely  1853/3,  který  je  ve  vlastnictví investora  OTK, a.s.  Dle katastru nemovitostí je pozemek parcelní  číslo   1853/3  evidován  jako  ostatní plocha.

Instalace nového tiskového stroje CERUTTI 2 bude realizována uvnitř  stávající   výrobní  haly , vedle výrobní haly, kde stojí již instalovaný  tiskový stroj CERUTTI 1. Agregát pro ohřev termooleje a  chladící zařízení budou  umístěny v prostorech pod hlubotiskovým strojem.
           
Nová termická oxidace škodlivin WK RTO 65 000 je navrhována vně výrobní haly,  do prostoru mezi přístavky.

V rámci posuzované stavby  „Stavební úpravy pro nový tiskový stroj CERUTTI 2  a termické čištění odpadního vzduchu“ tedy nedojde k záboru zemědělské půdy (ZPF) ani výstavbou nebudou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb., ani pozemky v ochranném pásmu vzdálenosti do 50 m od PUPFL. Tyto pozemky se v areálu  OTK, a.s., Kolín nenacházejí.

Chráněné oblasti

Areál  OTK, a.s. nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. V území dotčeném výstavbou záměru tzn. v areálu OTK, a.s. se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky. Zájmové území záměru není součástí žádného CHLÚ (dle zák. č. 44/1998 Sb.)

Areál OTK, a.s. není ani součástí památkově chráněného území nebo jiných chráněných území.

Ochranná pásma

V dotčeném území se nenachází žádné chráněné území či jiné ochranné pásmo, kde by bylo nutné hodnotit specifickým způsobem vliv navrhovaného záměru ( Nevyskytují se zde pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, ochranná pásma přírodních minerálních vod dle zák. č. 86/1992 Sb., území nespadá do  vodohospodářsky významné oblasti, nejsou zde ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb.).

Posuzovanou stavbou „Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV“ nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí.

B.II.2. Voda

Veškeré požadavky na vodu v období výstavby i provozu tiskového stroje CERUTTI 2  budou kryty dodávkami pitné vody z veřejné vodovodní sítě.

Realizace navrženého záměru a provoz tiskového stroje CERUTTI 2 si vyžádá potřebu vody:

- Ve fázi výstavby bude potřeba vody pro sociální účely externích pracovníků

- Ve fázi provozu bude potřeba vody pro:

- sociální účely včetně  TUV pro pracovníky obsluhující tiskový stroj

###### B.II.2.1.  Období výstavby

Ve fázi výstavby bude potřeba vody prakticky jen pro pro sociální účely pracovníků, betonová směs bude dovážena již namíchaná.

Množství odebírané vody v průběhu výstavby bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě.

Maximální potřeba vody pro sociální účely je stanovena dle směrnice MLVH ČSR č.9/1973 Sb. :

- pitná 	5 l/os./směna

- mytí	120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Doba výstavby bude trvat cca 2 měsíce a počet pracovníků nepřesáhne 20

Denní spotřeba vody pro sociální účely  pracovníků  bude max. 2,4 m3/den a              celková spotřeba vody  během výstavby bude cca 130 m3.

###### B.II.2.2.  Provoz nového tiskového stroje a  termické oxidace WK RTO

65 000

Nároky na vodu pro provoz nového tiskového stroje CERUTTI 2  jsou dány prakticky jen potřebou vody pro sociální účely pracovníků obsluhující nový tiskový stroj. Termická oxidace WK RTO 65 000 nevyžaduje stálý dozor. Malá množství vody budou třeba k naplnění uzavřeného chladicího okruhu tiskového stroje a k jeho doplňování.

V souvislosti s provozem nového tiskového stroje CERUTTI 2 dojde k nárůstu počtu pracovníků o 8 osob.

##### Denní potřeba vody – výpočet spotřeby vody dle Směrnice MLVH ČSR č.9/73.

8 x 120 l/den =    960 l/den

Roční potřeba vody:	cca 350 m3/rok

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

B.II.3.1.  Tiskové barvy,  ředidla a další vstupní látky

Přehled předpokládané spotřeby papíru a materiálů pro nový tiskový stroj CERUTTI 2 sdělených zpracovateli oznámení EIA pracovníky OTK, a.s. je uveden v tabulce č.2.

Tabulka č.2 – předpokládaná roční spotřeba materiálů

| Č.p. | Druh materiálu,suroviny | Roční spotřeba t/rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papír | 1 000 |
| 2 | Folie | 500 |
| 3 | Tiskové barvy | 120 |
| 4 | Ředidla | 200 |
| 5 | Pojidla | 40 |
| 6 | Laky | 20 |
| 7. | Mycí prostředky | 17 |
|  | Celkem | 1 897 tun |

Některé z uvedených surovin pro tiskařskou výrobu jsou látky obsahující těkavé organické látky, jedná se o tiskové barvy , ředidla, pojidla a laky. Tato skutečnost je diskutována v kapitole B.III.1.2.

B.II.3.2.  Energetické zdroje

* Zemní plyn

Zemní plyn  je používán pro  podporu čištění odsávaného  vzduchu z tiskového  stroje v termické oxidaci WK RTO 65 000 a ve spalovacím zařízení pro ohřev termooleje.

Spotřeba zemního  plynu pro termickou oxidaci je maximálně 180 m3/hod po dobu cca 60 minut při ohřevu po najetí termické oxidace do provozu.  Spotřeba zemního plynu - při  maximálním množství odpadního vzduchu (65 000 m3/hod) a při koncentraci par  rozpouštědel na spodní   hranici, tj. 2  g/m3, je 59 m3/hod. Při  množství odpadního  vzduchu do 40 000 m3/hod. a vstupní koncentraci rozpouštědel  2 g/m3 je spotřeba  zemního plynu nulová. Při množství odpadního vzduchu 65 000 m3/hod. a koncentraci par rozpouštědel nad  3 g/m3 je proces autotermní, bez podpory zemního plynu.
 
Zemní plyn bude dále  spalován v plynovém spalovacím  agregátu  na  ohřev  termooleje (kotel na ohřev termooleje). Termoolej slouží k vyhřívání výměníků v tiskovém  stroji CERUTTI 2 pro sušení papíru. Kotel na ohřev termooleje má maximální hodinovou  spotřebu zemního  plynu 180 m3/hod,  ale tato spotřeba odpovídá ohřevu studeného oleje při najíždění tiskového stroje  po delší odstávce. Po ohřátí termooleje na stanovenou teplotu bude kotel  sloužit pouze k dohřevu oleje a  doplňování tepelných ztrát. Přitom kotel pracuje plně automaticky , buď s hořákem spalujícím zemní plyn nebo při dostatečném tepelném přebytku spalin z termické oxidace je vyhříván těmito spalinami, nebo k ohřevu termooleje využívá kombinaci obou způsobů.

Po realizaci posuzované stavby se předpokládá nárůst spotřeby zemního plynu cca o 400 000 Nm3/rok.

* Tepelná energie

Primárním zdrojem tepla pro vytápění objektů OTK, a.s. je městský parovod. Instalací tiskového stroje CERUTTI 2 do stávající haly nedojde ke zvýšení spotřeby tepla pro vytápění závodu OTK a.s.

* Elektrická energie

Předpokládaný nárůst spotřeby elektrické energie v souvislosti s instalací tiskového stroje CERUTTI 2 a termické oxidace WK RTO 65 000 je investorem odhadován na cca 2 000 MWh/rok.

B.II.3.3.  Období výstavby

Stavební materiály - pro stavební úpravy budou použity běžné stavební materiály (beton, asfalt), bez nároků na speciální výrobu, těžbu nebo dovoz v množství

- beton – cca 50 m3

-  asfalt 30 m3 .

Dále budou třeba potrubní materiály pro přeložku areálového rozvodu vody a kanalizace v délce cca 100 m.

Spotřebu pohonných hmot pro nákladní vozidla a stavební mechanismy v etapě výstavby  lze přesně těžko konkretizovat, neboť nejsou známi dodavatelé stavby a délka tras stavební dopravy. POV bude zpracován v dalším stupni projektové přípravy (pro stavební povolení). Nicméně vzhledem k velmi malému rozsahu výkopových a stavebních prací a nutnosti odvozu odpadů z výstavby max. 20 TNA lze odhadovat spotřebu pohonných hmot v období výstavby do 1 000 litrů za období výstavby.

B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení

Posuzovaný záměr “ Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV “ nepřinese žádné změny z hlediska komunikačního napojení. Nový tiskový stroj  bude umístěn v areálu OTK, a.s. v Plynárenské ulici a bude využívat stávajících dopravní trasy  a stávající ostatní infrastrukturu.

B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě

* Období výstavby

Pro posouzení dopravní situace v období výstavby, byl proveden odhad nároků na dopravu.

Jedná se o odvoz výkopové zeminy, stavebních odpadů a dovoz tiskového stroje, zařízení WK RTO 65 000, dalších konstrukčních a  stavebních materiálů.

Výkopová zemina, stavební odpad - mimo staveniště bude třeba vyvézt nejvýše 120 m3 odpadní výkopové zeminy a demoličního odpadu (demolice asfaltového či betonového povrchu, vybourání podlahy v hale pro tiskový stroj CERUTTI 2).   Celkově to představuje 15 nákladních vozidel o objemu nákladu 8 m3.

Dále půjde o komunální odpad ze staveniště, odpady ve formě obalů od dovážených komponentů tiskového stroje CERUTTI 2 a zařízení WK RTO 65 000, odpadní dřevo, železo apod. Z kap. B.I.6. vyplývá, že rozsah stavebních prací včetně výkopových prací a demolic je malý. Vzhledem k charakteru a malému rozsahu stavby, nízkému počtu externích zaměstnanců v období výstavby (20) a krátkému období výstavby (cca 2 měsíce) bude množství jednotlivých odpadů nevýznamné.

Potřebný počet aut na odvoz těchto odpadů lze vzhledem k jejich objemnosti odhadovat na 3 – 5.

Doba úvodní fáze výstavby – přípravy staveniště bude min. 14 dní a lze odhadovat, že uvedené odpady budou odváženy v období trvajícím nejméně 10 pracovních dní.  To pak představuje průměrnou intenzitu cca 2 nákladní vozidla  o nosnosti 8 m3 za den a nejvýše 1 nákladního vozidla za hodinu.

Zpracovatel dokumentace EIA doporučuje

- v projektu pro stavební povolení řešit nakládání se stavebními odpady , konkretizovat odběratele a dopravní trasu.

Dovoz tiskového stroje, zařízení termické oxidace , stavebních, konstrukčních materiálů

Na místo stavby tzn. bude třeba dovézt cca 50 m3 betonu a 30 m3 asfaltu, pro toto množství bude třeba cca 13 TNA ( automixy a vozy s asfaltem). Na základě zkušeností z obdobných staveb malého rozsahu lze předpokládat, že zpracování betonu a asfaltu bude trvat nejméně 5 pracovních dní. Intenzita dovozu betonu a asfaltu bude nejvýše 2 -3  TNA za den tzn. v průměru nejvýše jednu jízdu za hodinu.

Dovoz  tiskového stroje CERUTTI 2, termické oxidace WK RTO 65  a dalších potřebných materiálů a zařízení (vzduchotechnika, konstrukční materiály, spojovací potrubí apod.) na místo stavby si vyžádá  nejvýše 20 TNA + 10 LNA .

Dovoz  bude prováděn v období trvajícím nejméně 10 pracovních dní.  To pak představuje průměrnou intenzitu 2 TNA o nosnosti 20 t za den a 1 LNA o nosnosti do 5 t/den.

Nepředpokládá se souběh dopravy odvážející odpady a dopravy dovážející do areálu závodu beton, tiskový stroj, termickou oxidaci a další  materiály.

Shrnutí nároků na dopravu v období výstavby :

*  20 TNA pro odvoz odpadů

*  20 TNA + 10 LNA se zařízením pro stroj CERUTTI 2 a termickou oxidaci

WK RTO 65000

*  13 TNA ( automixy s betonem a vozy s asfaltem).

Jedná se tedy celkem o 63 nákladních automobilů tzn. 126 jízd.

* Období provozu

Osobní doprava - nárůst nových pracovníků po realizaci posuzovaného záměru bude 8. Podle  předpokladu se  budou pracovníci  do závodu dopravovat prostředky MHD, případně vlastními osobními automobily nebo pěšky. Počet nových zaměstnanců nevyvolá žádné nároky na změnu dopravní obsluhy této části Kolína. Pro osobní  automobily  bude  využíváno stávající parkoviště  před  závodem  v  Plynárenské ulici, jehož kapacita je dostačující.

Nákladní doprava - intenzita nákladní dopravy vyvolaná provozem nového tiskového stroje CERUTTI 2 je uvedena v následující tabulce :

Tabulka č.3 – nároky na dopravu

| Směr | Materiál | t/rok |  | Aut/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Do závodu | Papír, folie Tiskové barvy Ředidla, laky pojidla mycí prostředky | 1 500 120 220 40 17 | ø 17 t/ TNA 10 t/ TNA 10 t/ TNA 5 t/auto 5 t/auto | 88 12 22 8 4 |
| Celkem do závodu |  | 1 897 |  | 134 |
| Ze závodu | hotové výrobky technol. odpad ostatní | 1 600 90 10 | 10 t/auto 10 t/auto 2 t/auto | 160 9 5 |
| Celkem ze závodu |  | 1 600 |  | 174 |
| Celkem |  |  |  | 308 |

Z tabulky č.3 vyplývá, že průměrná intenzita vyvolané dopravy resp. průměrný počet  automobilů s materiálem pro nový tiskový stroj CERUTTI R-961 a rozvoz hotových výrobků bude 1 – 2 nákladní automobily/den.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší

V kapitole B.I.6.1. Popis budoucího stavu je uvedeno, že posuzovaný záměr představuje :

- instalaci nového tiskového stroje CERUTTI R 960/1 (CERUTTI 2) a nového zařízení WK - RTO 65 000 určeného pro termickou oxidaci škodlivin v odtahovaném odpadním vzduchu z tiskového stroje CERUTTI 2.

- odstavení stávající termické čističky odpadního vzduchu (TČOV) italské firmy SIRI do studené zálohy a odtah odpadního vzduchu  z výrobní haly , kde je tiskový stroj CERUTTI 1, bude odváděn na novou termickou oxidaci odpadního vzduchu WK RTO 65 000.

- propojení potrubí, v němž je veden odtahovaný  vzduch z obou tiskových strojů CERUTTI 1 a 2  do termické oxidace škodlivin WK - RTO 65 000 a potrubí, v němž je veden odtahovaný  vzduch z flexotiskového stroje NOVOFLEX, kašírovacího stroje a mycího zařízení RENZMANN do termické oxidace škodlivin WK - RTO 8500 .

V případě termické oxidace škodlivin WK - RTO 8500 dojde ke zvýšení provozních hodin o cca 420 hodin/rok a to v důsledku používání mycího zařízení RENZMANN pro tiskový stroj CERUTTI 2.

V kapitole B.II.4. Nároky na dopravní infrastrukturu jsou uvedeny  informace o dopravě vyvolané posuzovaným záměrem.

Proto jsou v tomto oznámení EIA hodnoceny nebo jsou podány informace z hlediska emisí do ovzduší, a to jak v současnosti tak i po realizaci navrhovaného záměru pro následující zdroje znečišťování ovzduší :

- bodové zdroje , kterými jsou komín stávající TČOV SIRI, komín stávající termické oxidace škodlivin WK - RTO 8 500 komín nové termické oxidace škodlivin WK - RTO 65 000 a výduch koronizačního zařízení nového tiskového stroje CERUTTI 2.

- liniový zdroj znečišťování ovzduší, kterým je automobilová doprava vyvolaná posuzovaným záměrem, z ní budou škodliviny vznikat na příjezdových komunikacích v okolí OTK, a.s., Kolín.

Pro zhodnocení dopadu posuzovaného záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze č.3 tohoto oznámení EIA. V ní jsou v kapitole 3 popsány a označeny jednotlivé hodnocené zdroje emisí (komíny) a jejich emisní a další parametry. Rozptylová studie hodnotí dopady na imisní situaci okolí OTK, a.s., Kolín,  k níž dojde v souvislosti s realizací posuzovaného záměru.

B.III.1.1. Bodové zdroje znečišťování ovzduší

V souvislosti s posuzovaným záměrem vzniknou dva nové bodové zdroje znečišťování ovzduší

– komín nové termické oxidace odpadního vzduchu WK RTO 65 000

- výstup z koronizačního zařízení tiskového stroje CERUTTI 2 .

Naopak zanikne stávající bodový zdroj znečišťování ovzduší – komín stávající termické čističky odpadního vzduchu (TČOV) italské firmy SIRI.

Dále dojde k  nárůstu ročních emisí škodlivin z komína stávající termické oxidace škodlivin WK - RTO 8500, do níž je odváděn odpadní vzduch z flexotiskového stroje NOVOFLEX a mycího zařízení RENZMANN. Je to dáno tím, že mycí zařízení RENZMANN bude využíváno i pro nový tiskový stroj CERUTTI 2.

Poznámka :

V případě výstupu z komína termické oxidace škodlivin WK - RTO 8500, tak tam v důsledku napojení potrubí  odpadního vzduchu od tiskových strojů CERUTTI 1 a 2  , NOVOFLEX a kašírovacího stroje na řídící systém dojde k snížení množství zemního plynu spalovaného jako podpůrné palivo v termické oxidaci škodlivin WK - RTO 8500. Dojde tedy následně k určitému snížení emisí škodlivin ze spalování ZP z komína termické oxidace škodlivin WK - RTO 8500, které však nelze ve fázi zpracování oznámení EIA kvantifikovat. Zpracovatel oznámení EIA proto konzervativně předpokládá, že jediný nárůst emisí z komína WK - RTO 8500 je vyvolaný používáním mycího zařízení RENZMANN pro  nový tiskový stroj CERUTTI 2.

Ostatní bodové zdroje znečišťování ovzduší související určitým způsobem s posuzovaným záměrem zůstávají  beze změny a to jak z hlediska umístění tak z hlediska emisí škodlivin. Jedná se o komíny kotelen na ohřev termooleje u tiskových strojů CERUTTI 1 a NOVOFLEX.

A. Současný stav - komín stávající TČOV SIRI a komín WK RTO 8 500

V rámci současného stavu jsou podány stručné informace o

- odtahu z výrobní haly s tiskovým strojem CERUTTI 1 a termické čističce odpadního vzduchu (TČOV) italské firmy SIRI

- termické čističce odpadního vzduchu WK RTO 8500.

a emisích z těchto zařízení.

Je to dáno tím, že v důsledku realizace stavby „ Stavební úpravy pro hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV“ dojde ke změnám týkajících se výše uvedených zařízení resp.výduchů, tyto změny jsou popsány dále v kapitole budoucí stav.

* CERUTTI 1 a TČOV SIRI

Ve výrobní hale je stávající desetibarvový hlubotiskový stroj CERUTTI 1 (typ R – 910) od italské firmy Cerruti. Odpadní vzduch odtahovaný z výrobní haly je odváděn do termické čističky odpadního vzduchu (TČOV) italské firmy SIRI. Do TČOV SIRI je napojen také odtah ze dvou stanic pro vymývání flexotiskových desek roztokem Nylosolv.

V TČOV dochází za zvýšených teplot, dosahovaných spalováním buď zemního plynu a org. látek (při najíždění TČOV a když obsah organických rozpouštědel v odpadním vzduchu klesne pod hodnotu 2 g/m3) nebo spalováním organických látek v odpadním vzduchu k tepelnému rozkladu těkavých organických látek odsávaných z tiskových barev a jejich následné oxidaci na oxid uhličitý a vodu.

Emisní a provozní parametry pro TČOV SIRI jsou uvedeny v tabulce č.4.

* Termická oxidace škodlivin WK - RTO 8500

Do komína stávající termické oxidace škodlivin WK - RTO 8500 je odváděn odpadní vzduch z flexotiskového stroje NOVOFLEX a z mycího zařízení RENZMANN.

Emisní a provozní parametry pro  WK - RTO 8500 jsou uvedeny také v tabulce č.

Tabulka č.4 –   Vybrané provozní a emisní hodnoty  TČOV SIRI a WK RTO 8500

| Parametr, škodlivina | TČOV SIRI | Komín termické oxidace WK RTO 8 500 |
| --- | --- | --- |
| Množství vyčištěných odplynů na výstupu mN3/h | max.35 000 1) ø 13 000 2) | max.9 500 1) ø 5 853 2) |
| Teplota vyčištěných odplynů na výstupu o C | 151 | 112 |
| FPD (r.2004) h/rok | 4 919 6) | 2 941 |
| Konc. VOC jako TOC Mg Corg /mN3 | 20,0 3) 7,0 2) | 50,0 3) 20,6 2) |
| Hmot. tok VOC - kg Corg/h | max. 0,7004) 0,091 5) | max. 0,475 4) 0,120 5) |
| Emise VOC jako TOC kg Corg/r | 447,6 7) | 394,1 7) |
| Konc. NOx (jako NO2) Mg /mN3 | 100,0 3) 20,3 2) | 100,0 3) 38 2) |
| Hmot. tok NOx(jako NO2) Kg/h | max.3,5 4) 0,24 5) | max. 0,95 8) 0,21 5) |
| Emise NOx (jako NO2) kg/rok | 1 180 7) | 618 7) |
| Konc. CO mg /mN3 | 100,0 3) 38,6 2) | 50,0 3) 38,0 2) |
| Hmot. tok CO kg/hod. | max.3,0 4) 0,45 5) | max. 0,48 8) 0,21 5) |
| Emise CO kg/rok | 2 210 7) | 630 7) |

Legenda k předcházející tabulce č.4.

1) vlhký plyn, normální podmínky

2) hodnota stanovená při autorizovaném měření emisí , vlhký plyn, normální podmínky

3) garantovaná emisní koncentrace , vlhký plyn, normální podmínky

4) Hmot. tok při garantované emisní koncentraci  a 35 000 m3/h

5) hmot. tok  stanovený při autorizovaném měření emisí

6) Údaje za rok 2004 - provoz TČOV během tisku (4169 h/rok)   a během  přípravy tiskového stroje (750 h/rok).

7) Hodnoty převzaty z výkazů OTK a.s.

8) Hmot. tok při garantované emisní koncentraci  a 9 500 m3/h

B. Budoucí stav

a) komín nové termické oxidace odpadního vzduchu WK RTO 65 000.

Do zařízení termické oxidace WK RTO 65 000 budou odváděny

- odtahovaný vzduch z větrání výrobních hal, kde jsou umístěny  hlubotiskové  rotačky  CERUTTI 1 a 2.  V halách bude udržován mírný podtlak, aby byl zajištěn odtah do zařízení termické oxidace.

-  odsávání ze dvou stanic pro vymývání flexotiskových desek roztokem Nylosolv (přepojeno z odstavené TČOV SIRI)

Odtahy z výrobních hal

Maximální  odváděné množství vzduchu z obou výrobních hal s tiskovými stroji CERUTTI 1 a CERUTTI 2  do zařízení termické oxidace WK RTO 65 000 bude 30 000 m3/hod. od každého tiskového stroje a celkové max. množství 60 000 m3/hod. Průměrné množství odváděného odpadního vzduchu bude podstatně nižší.

Průměrné množství odváděného odpadního vzduchu do termické oxidace WK RTO 65 000 během tisku a přípravy tiskových strojů CERUTTI 1 a CERUTTI 2 bude podstatně nižší. Je to dáno tím, že množství  odtahovaného vzduchu je úměrné počtu nasazených tiskových agregátů (podle počtu barev příslušné zakázky). Průměrný počet barev u jedné zakázky se dle pracovníků OTK a.s. Kolín pohybuje na úrovni pěti až šesti barev. V případě tiskového stroje CERUTTI 1 tzn. koeficient 0,5 – 0,6, v případě tiskového stroje CERUTTI 2 tzn. koeficient 0,6 – 0,7.

Po konzultacích s pracovníky OTK a.s. lze prognózovat, že průměrné množství odváděného odpadního vzduchu do termické oxidace WK RTO 65 000  od tiskových strojů CERUTTI 1 a CERUTTI 2 bude činit

- od jednoho tiskového stroje během tisku  13 – 15 000 mN3/hod.

- během souběhu tisku obou strojů  26 – 30 000 mN3/hod.

- během souběhu přípravy obou tiskových strojů  cca 8 000 mN3/hod.

Při týdenní , měsíční a generální údržbě,  při zásazích montérů a opravách a dalších nezbytných technologických prostojích není třeba ve výrobních halách, kde jsou umístěné tiskové stroje CERUTTI 1 a CERUTTI 2 zapínat klimatizaci a odtahovat vzduch do termické oxidace WK RTO 65 000 .

Termická oxidace WK RTO 65 000 je určena pro čištění odtahů od obou tiskových strojů CERUTTI 1 a CERUTTI 2. Využitelný FPD tiskových strojů (i následně předpokládaný FPD  termické oxidace WK RTO 65 000) činí cca 7 700 hodin/rok, během nichž bude celkové množství odtahovaného vzduchu z výrobních hal tiskových strojů kolísat ( 0 – 60 000 mN3/hod.) a to v návaznosti na režim provozu obou strojů  - souběh tisku obou strojů, tisk na jednom stroji a příprava druhého tiskového stroje, tisk na jednom stroji – údržba druhého stroje apod.

Odsávání ze dvou stanic pro vymývání flexotiskových desek roztokem Nylosolv.

Každá ze stanic je v provozu cca 1000 hodin/rok a množství odtahovaného vzduchu z obou stanic činí celkem cca  4 500 mN3/hod.

Z výše uvedených údajů o odtazích vzduchu je zřejmé, že množství odváděného odpadního vzduchu do termické oxidace WK RTO 65 000  bude silně kolísat.

Pro podporu oxidačního procesu v zařízení termické oxidace WK RTO 65 000 je přisáván další vzduch, max. množství vyčištěného vzduchu na výstupu z termické oxidace WK RTO 65 000 pak činí dle údaje dodavatele zařízení 73 000 mN3/hod.

Prognóza průměrného množství vyčištěného vzduchu na výstupu z termické oxidace WK RTO 65 000 je v návaznosti na průměrné množství odváděného odpadního vzduchu do termické oxidace WK RTO 65 000  od tiskových strojů CERUTTI 1 a CERUTTI 2 a  odsávání ze dvou stanic pro vymývání flexotiskových desek roztokem Nylosolv uvedena v následující tabulce 5.

Tabulka č.5    – průměrné odváděné a přisávané množství vzduchu na

WK RTO 65 000

| Zdroj | Režim provozu | Průměrné odtahované množství vzduchu mN3/hod. | Počet hodin/rok | množství vzduchu na WK RTO 65 000 mil. mN3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CERUTTI 1 | tisk příprava | 15 000 4 000 | 4 180 740 | 62,70 2,96 |
| CERUTTI 2 | Tisk příprava | 15 000 4 000 | 4 235 900 | 63,53 |
| Vymývání flexotiskových desek Nylosolv |  | 4 500 | 1 000 | 4,50 |
| Přisávaný vzduch |  | 2 500 | 7 700 | 19,25 |
| Celkem |  |  |  | ∑ 152,94 |

Na základě údaje pro celkové množství odváděného během roku na WK RTO 65 000  na úrovni 152,94 mil. mN3/rok  bude pak průměrné hodinové množství vyčištěného vzduchu na výstupu z termické oxidace WK RTO 65 000 vztažené k FPD termické oxidace WK RTO 65 000-   7 700 h/rok  činit  19 870 mN3/hod.

Spaliny  ze zařízení pro termickou oxidaci WK RTO 65 000 jsou odváděny nejprve do     kotle na  ohřev termooleje, kde se využije jejich teplo,  a z něho budou odváděny do  nového komína 15 m (komín WK RTO 65 000) .

* Kotel na ohřev termooleje, zpětné získávání tepla.

Zemní plyn bude dále  spalován v plynovém spalovacím  agregátu  na  ohřev  termooleje (kotel). Termoolej slouží k vyhřívání výměníků v tiskovém  stroji CERUTTI 2 pro sušení papíru. Kotel na ohřev termooleje má maximální hodinovou  spotřebu zemního  plynu 180 m3/hod,  ale tato spotřeba odpovídá ohřevu studeného oleje při najíždění tiskového stroje  po delší odstávce. Po ohřátí termooleje na stanovenou teplotu bude kotel  sloužit pouze k dohřevu oleje a  doplňování tepelných ztrát. Přitom kotel pracuje plně automaticky , buď s hořákem spalujícím zemní plyn nebo při dostatečném tepelném přebytku spalin z termické oxidace je vyhříván těmito spalinami, nebo k ohřevu termooleje využívá kombinaci obou způsobů.

Spaliny vzniklé spalováním zemního plynu v kotli na ohřev termoleje budou odváděny do  komína 15 m  (komín WK RTO 65 000) .

b) Komín termické oxidace WK RTO 8 500

V případě komína stávající termické oxidace škodlivin WK - RTO 8500, do níž je odváděn odpadní vzduch z flexotiskového stroje NOVOFLEX a mycího zařízení RENZMANN dojde k nárůstu průměrného množství odváděného vzduchu a tím i nárůstu emisí škodlivin. Je to dáno tím, že mycí zařízení RENZMANN bude využíváno i pro nový tiskový stroj CERUTTI 2 po dobu 420 hodin/rok.

Průměrné odsávané množství vzduchu z mycího zařízení RENZMANN je 2 500 mN3/hod.

Prognozované provozní a emisní hodnoty pro termickou oxidaci WK RTO 65 000 a WK RTO 8 500 po realizaci posuzované akce „Tiskový stroj CERUTTI 2  a termické čištění odpadního vzduchu“ jsou uvedeny v následující tabulce č.6.

Tabulka č.6  –   Vybrané provozní a emisní hodnoty pro termickou oxidaci

WK RTO 65 000 a WK RTO 8 500

|  | Komín termické oxidace WK RTO 65 000 | Komín termické oxidace WK RTO 8 500 |
| --- | --- | --- |
| Parametr, škodlivina |  |  |
| Množství vyčištěných odplynů na výstupu mN3/h | max.73 000 1) ø 19 870 6) | max.9 500 1) 6 150 2) |
| Teplota vyčištěných odplynů na výstupu o C | 130 | 151 |
| FPD termické oxidace h/rok . | 7 700 | 3 360 |
| Konc. TOC mg Corg /mN3 | 20,0 3) | 50,0 3) |
| Hmot. tok TOC - kg Corg/h | max. 1,464) ø 0,41 5) | max. 0,475 8) ø 0,126 9) |
| Emise TOC kg Corg/r | 3 157 | 775 |
| Konc. NOx (jako NO2) mg /mN3 | 50,0 3) ø 20,0 6) | 100,0 3) 38 2) |
| Hmot. tok NOx(jako NO2) kg/h | max. 3,654) ø 0,41 7) | max. 0,95 8) 0,22 9) |
| Emise NOx (jako NO2) kg/rok | 3 157 | 740 |
| Konc. CO mg /mN3 | 50,0 3) | 50,0 3) 38,0 2) |
| Hmot. tok CO kg/h | max. 3,65 4) ø 1,03 5) | max. 0,48 8) 0,22 9) |
| Emise CO kg/rok | 7 892 | 740 |

1) vlhký plyn, normální podmínky

2) očekávaná hodnota na základě autorizovaném měření emisí v roce 2004 , vlhký plyn, normální podmínky

3) garantovaná emisní koncentrace, vlhký plyn, normální podmínky

4) Hmot. tok při garantované emisní koncentraci  a množství vyčištěných odplynů 73 000 m3/h

5) Hmot. tok při garantované emisní koncentraci  a   ø  množství vyčištěných odplynů 20 500 m3/h

6) Očekávaná průměrná hodnota dle sdělení dodavatele zařízení  vztažená k FPD 7 700 h/rok

7) Hmot. tok při  očekávané průměrná emisní koncentraci  a   ø  množství vyčištěných odplynů 20 500 m3/h

8) Hmot. tok při garantované emisní koncentraci  a 9 500 m3/h

9) Očekávaná průměrná hodnota na základě koncentrace při autorizovaného měření a prům. množství vyčištěných

odplynů

C. Výstup z koronizačního zařízení (korony)

Korona  je  používána  pouze  vyjímečně pro úpravu materiálů pro tisk od zákazníků,  u nichž je již překročena garanční lhůta a  materiál nemá dostatečný statický   náboj.  Korona   provádí  dodatečnou  ionizaci materiálu a při jejím provozu vzniká ozon. Podle předpokladu  bude zařízení v provozu cca  5  %  pracovní  doby  tiskového  stroje,  tj.  5% z 4235 hod/rok, tedy cca. 210 hod/rok.
 	Ze zařízení korony  je odsáváno max. 2 000 m3/hod. a při  délce odsávacího potrubí minimálně  6  m  dojde  k  prakticky úplnému rozložení ozonu   na   kyslík.   Odsávaný   vzduch,  který  není kontaminován jinými škodlivinami,  je vyveden do volné atmosféry a nepředstavuje zátěž pro životní prostředí.

B.III.1.2.  Zhodnocení emisí  z tiskového stroje CERUTTI 2 a termické

oxidace WK RTO 65 000  vzhledem k legislativním požadavkům

Dle vyhlášky MŽP ČR č. 355/2002 Sb., přílohy č. 2 bod 1, platí pro polygrafickou činnost (pro tiskový stroj CERUTTI 2) prahové spotřeby rozpouštědla a emisní limity uvedené v následující tabulce

Tabulka č.7  - Prahové spotřeby rozpouštědla a emisní limity

| Činnost | prahová spotřeba rozpouštědla | Emisní limit TOC A) | emisní limit fugitivních emisí B) | emisní limit TZL C) | zvláštní ustanovení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | mg/m3 | % | mg/m3 |  |
| jiné tiskařské postupy – rotační válcový sítotisk, gumotisk, hlubotisk, laminovací či lakovací jednotky | > 0,6 až 5 >5 až 15 >15 až 25 >25 | 50 50 50 50 | 25 25 25 20 | 10 10 10 10 |  |
| ostatní činnosti | > 0,6 | 50 | 20 | nestanoven |  |

Poznámka:

- Hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

- Hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

- Hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky.

1. Zbytky rozpouštědel ve výrobcích nejsou považovány za součást fugitivních emisí.

2.  Platí pro nová zařízení.

3. Platí pro stávající zařízení

Celková vstupní spotřeba rozpouštědel  v OTK, a.s. v současnosti je několikanásobně vyšší než 200 t/rok, OTK, a.s. jsou zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší.

Nový tiskový stroj CERUTTI 2, jehož spotřeba rozpouštědel (ve všech vstupních materiálech) bude cca 300 - 350 tun/rok bude součástí   zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší.

Emisní limity

Odtah od tiskového stroje CERUTTI 2 včetně odtahu vzduchu z uzavřené výrobní haly je zaváděn na termickou oxidaci WK RTO 65 000. Činnost vzduchotechniky bude řízena automatickým systémem MaR, jeho úkolem bude regulovat přívod vzduchu v závislosti na provozu tiskového stroje CERUTTI 2 tak, aby byl v prostoru výrobní haly udržován mírný podtlak.

Fugitivní emise by mohly unikat jen vstupem do výrobní haly, ale vzhledem k podtlaku budou zanedbatelné.

Posuzovaným výstupem do ovzduší, je tedy komín 15 m, kam jsou zaváděny spaliny z termické oxidace   WK RTO 65 000.

Zpracovatel oznámení EIA navrhuje aplikovat na komín termické oxidace WK RTO 65 000 (komín dospalovacího zařízení ) následující emisní limity:

Emisní limit TOC – hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální stavové podmínky nesmí překročit 20 mg /m3.

Dodavatel  termické oxidace   WK RTO 65 000 garantuje dodržení výše uvedeného emisního limitu pro TOC - 20 mg /m3.

Pro CO a NOX jsou navrhovány obecné emisní limity:

Příloha č. 1  k vyhlášce  č. 356/2002 Sb.  SEZNAM znečišťujících látek a jejich stanovených skupin A JEJICH OBECNÉ EMISNÍ LIMITY

Všechny obecné emisní limity uvedené v této příloze platí pro koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 0ºC). Kódový seznam  znečišťujících látek je sestaven pro potřeby provozní evidence zdrojů (§ 13 odst. 8 zákona) a evidence spotřeby těkavých organických látek (§ 12 odst. 5 zákona). Pozn. V předpisu není teplota normálních podmínek uvedena.

# 1. Základní znečišťující látky a jejich stanovené skupiny

  - anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (oxidy dusíku)

oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý (NO2)

  - oxid uhelnatý (CO)

Tab.č. 8 - Obecné emisní limity pro základní znečišťující látky nebo jejich stanovené

skupiny

| Číslo znečišťující látky nebo stanovené skupiny | Poznámka |
| --- | --- |
|  | Obecný emisní limit a další podmínky jeho uplatnění: |
| 1.3. |  |
|  | Zdroje znečišťování se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku všech těchto látek vyšším než 10 kg/h nepřekročila jejich hmotnostní koncentrace v odpadním plynu hodnotu 500 mg/m3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace se vyjadřují jako oxid dusičitý. |
| 1.3.1 |  |
|  | Zdroje znečišťování se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku obou oxidů dusíku vyšším než 10 kg/h nepřekročila jejich hmotnostní koncentrace v odpadním plynu hodnotu 500 mg/m3. Hodnoty hmotnostního toku a hmotnostní koncentrace oxidů dusíku se vyjadřují jako oxid dusičitý. |
| 1.4 |  |
|  | Zdroje znečišťování se zřizují a provozují tak, aby při hmotnostním toku oxidu uhelnatého vyšším než 5 kg/h hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého v odpadním plynu nepřekročila hodnotu 800 mg/m3. |

Tyto obecné emisní limity jsou nastaveny poměrně vysoko. Schvalovaná technologie je na základě garancí dodavatele schopna dodržovat následující emisní koncentrace :

1.) hmotnostní koncentrace oxidů dusíku v nosném plynu po přepočtu na oxid dusičitý (NO2) -  50 mg/m3.

2.) hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého v nosném plynu  - 100 mg/m3.

Uvedené hodnoty platí pro koncentrace ve vlhkém plynu při normálních podmínkách.

B.III.1.3. Liniové a plošné zdroje

* Liniové zdroje

Za liniový zdroj znečišťování ovzduší je považována doprava, která bývá obvykle ve městech nebo u frekventovaných komunikací nejvýznamnějším zdrojem emisí (především NOx ), neleží-li sledované území stranou od silnice.

Ve vztahu k posuzovanému záměru  lze konstatovat, že z kapitoly B.II.4.2 vyplývají následující skutečnosti :

- v období výstavby vzhledem k nízkým nárokům na dopravu, max. několik TNA/den, není třeba ve fázi zpracování oznámení EIA předběžně uvažovat trasy vyvolané dopravy a hodnotit vliv této dopravy jako liniového zdroje.

- rovněž v období provozu bude intenzita dopravy vyvolaná posuzovaným záměrem tzn. dovoz papíru, folie, tiskových barev, ředidel, pojidel a rozvoz hotových výrobků nízká. Dle kap. B.II.4.2. bude průměrná intenzita vyvolané dopravy činit 1-2 nákladní auta/den a není proto třeba ve fázi zpracování oznámení EIA hodnotit vliv této dopravy jako liniového zdroje.

* Plošné zdroje

Provoz  stávající tiskárny není  a ani  po instalaci  nového hlubotiskového stroje CERUTTI 2 s  dočišťovacím zařízením WK RTO 65 000  nebude plošným zdrojem znečištění ovzduší.

* Období výstavby

Za  plošný zdroj znečišťování ovzduší bývá v oznámeních a dokumentacích EIA obvykle označována fáze výstavby, tzn. úpravy terénu, přípravu staveniště, výkopové práce a stavební práce. Uvedené činnosti směřující zejména k odkryvům a přemísťování zemin mohou působit jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek.

Jako další plošný zdroj znečišťování ovzduší bývají uváděny i emise ze stavebních mechanismů na ploše staveniště.

V případě posuzované stavby, je rozsah úprav terénu včetně výkopových prací velmi malý. Vlivy na ovzduší budou naprosto zanedbatelné a to jak absolutně tak ve srovnání s ostatními zdroji znečišťování ovzduší v dané lokalitě. Označit fázi výstavby za plošný zdroj znečišťování ovzduší by bylo v případě posuzované stavby formální a nemá smysl jej hodnotit.

Fugitivní emise

Odtah od tiskového stroje bude realizován z osmi připojovacích bodů, které budou  zaústěny do centrálního odtahového potrubí vedeného pod stropem výrobní haly. Centrální odtahové potrubí bude napojeno na termickou oxidaci WK RTO 65 000. Činnost vzduchotechniky bude řízena automatickým systémem MaR, jeho úkolem bude regulovat přívod vzduchu v závislosti na provozu tiskového stroje CERUTTI 2 tak, aby byl v prostoru výrobní haly udržován mírný podtlak. Dále bude mít za úkol regulaci činnosti výměníku tepla na konstantní hodnotu teploty přiváděného vzduchu, spouštění zařízení a standartní havarijní funkce.

V důsledku podtlaku ve výrobní hale budou fugitivní emise minimální.

B.III.2.  Odpadní vody

B.III.2.1. Splaškové odpadní vody

Provoz nového tiskového stroje CERUTTI 2 nebude  zdrojem odpadních vod. Tiskový stroj je pouze vybaven uzavřeným chladicím vodním okruhem, který bude před spuštěním tiskového stroje naplněn cca 3 m3 upravené vody, která bude v systému cirkulovat.

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru dojde k nárůstu jen u splaškových odpadních vod a to v důsledku nárůstu počtu pracovníků o 8.

Nárůst množství splaškových odpadních vod bude odpovídat spotřebě pitné vody pro sociální účely uvedené v kapitole B.II.2. a bude činit cca 350 m3/rok. Splaškové odpadní vody jsou odváděny do veřejné splaškové kanalizace.

V průběhu výstavby - se předpokládá, že produkce splaškových odpadních vod bude  odpovídat počtu nasazených pracovníků na výstavbu (max. 20 pracovníků ) a neměla by přesáhnout hodnotu  2,4 m3 /den. Splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace (externí pracovníci budou využívat sociální zařízení OTK, a.s.).

B.III.2.2. Dešťové vody

Realizace stavby si nevyžádá vybudování nových objektů či nových zpevněných ploch. Proto nedojde ke změnám v množství či složení deštových vod odváděných do kanalizace podniku a nezmění se oproti současnosti nijak ani způsob odvádění dešťových vod ani způsob nakládání s nimi.

B.III.3.  Odpady

Během  výstavby a provozu nového tiskového stroje i termické oxidace lze předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., které jsou uvedeny v tabulkách č.9  a č.10.

B.III.3.1.  Odpady vznikající ve fázi výstavby

Ve fázi výstavby resp. stavebních úprav budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu

Bude provedena demolice asfaltového či betonového povrchu, vybourání podlahy v hale, výkopy pro přeložku rozvodu pitné vody a kanalizace. Celkový objem těchto odpadů lze odhadovat na 120 m3.

Dále půjde o komunální odpad ze staveniště, odpady ve formě obalů od dovážených komponentů tiskového stroje CERUTTI 2 a zařízení WK RTO 65 000, odpadní dřevo, železo apod.

Z kap. B.I.6. vyplývá, že rozsah stavebních prací včetně výkopových prací a demolic je malý. Vzhledem k charakteru a malému rozsahu stavby, nízkému počtu externích zaměstnanců v období výstavby (20) a krátkému období výstavby (cca 2 měsíce) bude množství jednotlivých odpadů nevýznamné

Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik zejména odpadů uvedených v následující tabulce č.9.

Tabulka č.9   - Odpady vznikající ve fázi výstavby

| Název odpadu | Katalogové Číslo | Kategorie | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 150101 | O | Využití – sběr |
| Beton | 170101 | O | Skládka přísl. skupiny |
| Dřevo | 170201 | O | Spálení, skládka |
| Asfaltové směsi neuvedené pod č.170301 | 170302 | O | Smluvní likvidace ve spalovně |
| Železo a ocel | 170405 | O | Využití – sběr |
| Kabely | 170410 | N | Skládka přísl. skupiny |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | 170504 | O | Skládka |
| Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | 170604 | O | Skládka |
| Barva, lepidlo, pryskyřice | 200127 | N | Smluvní likvidace ve spalovně |

Původcem odpadů, které budou vznikat při realizaci posuzované stavby bude dodavatel stavby, který není v současné době, s ohledem na danou etapu přípravy stavby, ještě určen, vzejde pravděpodobně z výběrového řízení.

Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů s výjimkou výkopové zeminy a demoličních odpadů (odpady 170101,170302 a  170504), kterých dohromady bude cca 120 m3, nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Vzhledem k charakteru a malému rozsahu stavby bude množství jednotlivých odpadů nevýznamné, desítky až stovky kg. Lze však konstatovat, že při výstavbě nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit.

Pro stavební řízení bude v rámci projektu zpracován i rámcový POH a během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s příslušnou vyhláškou MŽP.

V doporučeních předkládaného  oznámení EIA jsou formulována následující opatření :

(  v prováděcích projektech budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě výstavby,

stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby jejich likvidace

(  investor předloží ke kolaudaci jednotlivých staveb specifikaci druhů a množství odpadů

vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace

B.III.3.2. Odpady vznikající v důsledku provozu nového tiskové stroje

CERUTTI 2 a termické oxidace WK RTO 65 000

V důsledku realizace posuzovaného záměru nebudou vznikat v závodě OTK, a.s. v Plynárenské ulici nové druhy odpadů, pouze u některých stávajících odpadů dojde ke zvýšení jejich množství.

Odpady   vznikající   provozem  nového hlubotiskového  stroje  CERUTTI 2  na  výrobu  flexibilních obalů budou zapracovány do odpadového hospodářství závodu . Hlavními druhy vznikajících odpadů jsou odpady papíru  a  folií  vznikající  při  najíždění výroby jako technologický odpad, dále ořezy okrajů a pod. Dalšími kvantitativně nejvýznamnějšími druhy  odpadů jsou odpadní rozpouštědla a kaly tiskařských barev.  Zbývající odpady uvedené v tabulce č.10 tvoří řada odpadů, jejichž množství je nižší než u výše uvedených hlavních druhů odpadů, jedná se o směsný komunální odpad,  znečištěné textilie  používané při čištění stroje,  zbytky lepidel a  kaly z mycího stroje.

Odřezy okrajů  činí v případě tiskového stroje CERUTTI 2 zhruba 2 %  ze spotřeby potiskovaného materálu,  technologický odpad  vzniká v  množství cca 3 % potiskovaného materiálu. Při roční spotřebě papíru a folií rovné 1 500 t/rok  je odpad papíru a folií roven 75 t, z  toho je 50 t papíru, 21 t  folií PP a PE a 4 t hliníkové folie. Tento  odpad bude tak jako v současnosti tříděn, zbytky papíru, který může být zařazen jako sběrový papír budou odváženy do výkupu, ostatní znečištěný papír a zbytky folií budou ukládány na skládce.
Odpadní rozpouštědla v množství cca 46 t/rok tvoří směs rozpouštědel používaných při hlubotisku obsahující navíc podíl odpadu tekuté tiskařské  barvy.

Kaly tiskařských barev odpadají v předpokládaném množství do 34 t/rok, tento odpad  je  odvážen  k odbornému zneškodnění.
Mytí - přímo  na  stroji  bude  prováděno pouze dočištění okrajů válců, na nichž mohou zůstat zbytky barev. Mytí bude prováděno ručně -  hadrem - s použitím ekologicky nezávadných    čistících    prostředků    bez   obsahu organických  rozpouštědel.  Celkovou spotřebu hadrů pro nový tiskový stroj CERUTTI 2 lze odhadovat na cca 1 t/rok.  Znečištěné  textilie budou předávány  k likvidaci.

Kaly  z mycího  stroje vznikají jako destilační zbytky při recyklaci používaného rozpouštědla   (nejčastěji   etylalkoholu)   prováděné v destilačním zařízení, které je součástí mycího stroje. Obsahují zbytky barev  a rozpouštědla. Nárůst kalů v souvislosti s provozem tiskového stroje CERUTTI 2 lze odhadovat na cca 0,5 t/rok. Budou uchovávány tak jako dosud  v  hermeticky  uzavřených 30 l sudech a odváženy k likvidaci oprávněnou firmou  A.P.E. s.r.o. Praha.

Přehled předpokládaných odpadů z provozu a mytí tiskového stroje CERUTTI 2 a z termické oxidace WK RTO 65 000 je uveden v následující tabulce 10.

Tabulka č.10 - Odpady vznikající v důsledku provozu CERUTTI 2 a termické

oxidace WK RTO 65 000

| Název odpadu | Kód odpadu | Kategorie | Předpokládané množství kg/rok | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky | 080314 | N | 33 800 | Oddělené shromažďování, předání oprávněné osobě A.P.E. s.r.o. Praha |
| Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující org. rozpouštědla neuvedená pod kódem 080410 | 080409 | N | 1 500 | Oddělené shromažďování, předání opr. osobě A.P.E. s.r.o. Praha |
| Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 130205 | N | 400 | Oddělené shromažďování předání opr. osobě A.P.E. s.r.o. Praha |
| Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | 140603 | N | 46 000 | Oddělené shromažďování, předání opr. osobě A.P.E. s.r.o. Praha |
| Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla | 140605 | N | 500 | Oddělené shromažďování, předání opr. osobě A.P.E. s.r.o. Praha |
| Papírové a lepenkové obaly | 150101 | O | 50 000 | Oddělené shromažďování, předání opr. osobám Marius Pedersen a.s.,, a NYKOS a.s. |
| Plastové obaly | 150102 | O | 21 000 | Oddělené shromažďování, předání oprávněným osobám Marius Pedersen a.s., ASP Služby s.r.o. k recyklaci. |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 150110 | N | 5 400 | Oddělené shromažďování, předání opr. osobě A.P.E. s.r.o. Praha |
| Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 150202 | N | 1000 | Oddělené shromažďování, předání opr. osobě A.P.E. s.r.o. Praha |
| Železo a ocel | 170405 | O | 1 000 | Bude předáno k využití Korona s.r.o. Kolín |
| Hliník (odpad hliníkových folií) | 170402 | O | 4 000 | Bude předáno k využití Pragometal s.r.o. |
| Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 200121 | N | 40 | Oddělené shromažďování, předání opr. osobě A.P.E. s.r.o. Praha. |
| Směsný komunální odpad | 200301 | O | 5 000 | Oddělené shromažďování, předání oprávněným osobám Marius Pedersen a.s., ASP Služby s.r.o. |

Nakládání s odpady provozovatel  OTK a.s. jako původce uvedených odpadů řeší ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se řídí a bude i po realizaci záměru řídit povinnostmi dle platné právní úpravy ( zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky - např. vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a další).    Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností.

Z tab. č. 10 je zřejmé, že největší váhový podíl z odpadů zaujímají odpady : papírové a lepenkové obaly,  jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel a plastové obaly.

Papírové a lepenkové obaly -  u posuzovaného tiskového stroje CERUTTI 2 tento odpad představují zejména etikety. Papírny tento odpad k recyklaci nechtějí, neboť jim v procesu výroby způsobuje problémy (při rozvlákňování se rozcupuje a vytváří cucky). Je předáván oprávněné osobě.

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel – tento odpad představuje směs rozpouštědel používaných při hlubotisku obsahující navíc podíl odpadu tekuté tiskařské  barvy (kód 080314), proto je předáván oprávněné osobě, která zajišťuje jeho následnou likvidaci ve spalovně.

###### Plastové obaly – jsou předávány oprávněným osobám, které shromažďují od celé řady producentů  tento druh odpadu a mají lepší předpoklady pro zajištění recyklace tohoto odpadu.

Je zřejmé, že realizace posuzovaného záměru nevyvolá neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska likvidace odpadů. Budou vznikat prakticky stejné odpady jako v současnosti, pouze se zvětší jejich množství.  Likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude zajištěna tak jako v současnosti, a to na smluvním základě u oprávněných firem zabývajících se jejich likvidací již v současnosti .

B.III.4.  Ostatní výstupy (hluk, vibrace, záření, zápach)

Pro zhodnocení vlivů výstavby a provozu OTK a.s. Kolín s tiskovým strojem CERUTTI 2 a novou termickou oxidací WK RTO 65 000 byla zpracována firmou LI-VI s.r.o. hluková studie, která je zařazena v příloze č.4 oznámení EIA. Z hlukové studie byly zařazeny do této kapitoly jen vybrané informace.

B.III.4.1.  Období výstavby

Zdroje hluku v období výstavby jsou uvedeny a popsány v hlukové studii v kap.2.1.

Při stanovení očekávaného přenosu hluku do životního prostředí v období výstavby (práce budou prováděny výhradně v denní době od 7 do 21 hodin) byl proveden rozbor činností stavebních mechanizmů v jednotlivých etapách výstavby. Bylo konstatováno, že nejvyšší hlukové emise lze očekávat v etapě zemních prací, (akustický výkon  rypadla nebo nakladače LWA korig = 102 dB) a dále v etapě betonáže (akustické výkony  čerpadla na beton LWA korig = 92 dB a autodomíchávače  LWA korig = 94 dB). V dalších fázích výstavby  se očekává nižší zatížení venkovního prostoru stavebním hlukem.

Výstavba bude probíhat pouze po omezenou dobu několika měsíců. Nejedná se tedy o trvalý zdroj hluku, který by dlouhodobě zvyšoval hlukové pozadí v dané lokalitě. Nejhlučnějšími etapy výstavby budou omezeny na dobu maximálně 2 - 3 měsíců.

Obslužná doprava - v období výstavby je ve výpočtech uvažováno s  pojezdem veřejných komunikací na úrovni nejvýše 5 TNA/den.

B.III.4.2. Období provozu

* Hluk z technologie

V hlukové studii  v kap. 2.2. jsou uvedeny informace o zdrojích hluku za provozu.

Vlastní   tiskový   stroj   CERUTTI 2 bude   instalován   ve stávající hale, která donedávna sloužila jako sklad. V technických podkladech tiskového stroje CERUTTI 2 je uvedeno, že maximální hladina zvuku tiskového stroje činí 85 dB(A) s odkazem, že se jedná o změřenou hodnotu ekvivalentní zvukové hladiny (A) .

Stroj  bude instalován v uzavřené hale s klimatizací a šíření hluku do  okolí bude účinně  tlumeno obvodovým pláštěm objektu.

Ve venkovním prostoru - v přístavku k výrobní hale bude  instalováno zařízení   na  termickou oxidaci odpadního   vzduchu  WK RTO 65 000. Pro  dopravu vzduchu s obsahem org. látek od tiskových strojů CERUTTI 1 a CERUTTI 2 do zařízení termické oxidace je v zařízení   WK RTO 65 000 ventilátor,  který dopravuje vzduch s obsahem org. látek od tiskových strojů CERUTTI 1 a CERUTTI 2. Ventilátor  má instalovaný výkon motoru 160 kW, max. množství dopravovaného vzduchu činí 80 000 mN3/hod., a bude opatřen akustickým  krytem. Dle sdělení zástupce dodavatele zařízení WK RTO 65 000 je hlučnost zakrytovaného ventilátoru ve vzdálenosti 1 m do 85 dB(A).

Dalšími zdroji hluku hodnocenými v rámci posuzovaného záměru jsou ventilátory stávající termické oxidace WK RTO 8 500, jejichž akustický výkon je uváděn na úrovni  maximálně 95 dB.

Šíření  hluku do  okolí je omezováno jednak  vlastním  objektem  výrobní haly  a protějším skladem hořlavin, dále nedalekým  terénním valem,  který  vytváří vysoce účinnou  akustickou barieru.

V souvislosti s posuzovaným záměrem dojde k odstavení termické čistírny odpadního vzduchu SIRI, která je z akustického hlediska obdobný zdroj hluku jako  termická oxidace odpadního   vzduchu  WK RTO 65 000.

* Hluk z dopravy

Mobilní zdroje hluku jsou představovány dopravou vyvolanou provozem nového tiskového stroje CERUTTI 2. Stávající  hluk z  dopravní obsluhy  závodu nebude instalací nového tiskového stroje CERUTTI 2  prakticky zvýšen, neboť dojde ke zvýšení  počtu automobilů přijíždějících  do závodu maximálně o 2 nákladní automobily za den.

B.III.4.3. Vibrace

V hodnoceném objektu nebude provozován žádný zdroj vibrací  projevujících se  v okolí  závodu. Jednotlivá  strojní zařízení jsou konstruována a vyvážena tak, aby  bylo jejich  chvění minimalizováno. Přenos  vibrací na  stavební konstrukce bude  omezen pružným uložením. Nejvýznamnějším zdrojem vibrací bude ventilátor odpadního vzduchu s řízeným počtem otáček, který dopravuje vzduch s obsahem org. látek od tiskových strojů CERUTTI 1 a CERUTTI 2 do zařízení termické oxidace. Ventilátor má instalovaný výkon motoru 160 kW, max. množství dopravovaného vzduchu činí až 80 000 mN3/hod., bude vybaven tlumičem vibrací.

Zdrojem lokálních vibrací,  které neovlivní území mimo staveniště, budou  některé stavební mechanismy  během výstavby (např. rýpadlo).

Průjezdem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů v období výstavby může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresor) budou umístěna na vlastním základu popř. opatřena gumovým podložením. Provoz jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Přenos do nejbližší obytné zástavby je s ohledem na její  vzdálenost od lokality staveniště  je samozřejmě vyloučen.

B.III.4.4.	Záření radioaktivní, elektromagnetické

Ve fázi výstavby se nepředpokládá používání zdrojů radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Provoz  tiskového stroje CERUTTI 2 a termické oxidace WK RTO 65 000.

Elektromagnetické záření - v technologických zařízeních nebudou provozovány generátory vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření pro zdraví.

Záření radioaktivní – v rámci technologických zařízení  CERUTTI 2 a termické oxidace WK RTO 65 000 nebudou provozovány zdroje ionizujícího záření s radioaktivními zářiči ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Opatření k ochraně před ionizujícím zářením se nenavrhují.

B.III.4.5.	Pachové látky

Při provozu tiskového stroje CERUTTI 2 budou vznikat minimální tzv. fugitivní emise uhlovodíků. Je to dáno tím, že prostor výrobní haly s tiskovým strojem CERUTTI 2 je odsáván, je zde udržován mírný podtlak tzn. že dochází k minimálním emisím vně výrobní halu.

B.III.5. Doplňující údaje

Vzhledem k charakteru záměru nejsou žádné další doplňující údaje uváděny.

C.         ÚDAJE O STAVU   ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného

využívání

V části B.I. bod 8 je konstatováno, že vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy realizace stavby působit jen v lokalitě stavby tzn. v areálu OTK, a.s. a v nejbližším okolí .

Lokalita záměru – tou je prostor stávajícího areálu OTK a.s., který je z velké části zastavěný.

Všeobecná charakteristika nejbližšího okolí a zájmového území -

Areál OTK, a.s.v Plynárenské ulici je situován na jihovýchodním okraji města Kolína, v blízkosti části zvané Nad tržištěm, v prostoru mezi Kutnohorským a Kouřimským předměstím. Jedná  se o oblast tvořenou dvěma zcela rozdílnými prvky – na jedné straně je to průmyslová zóna s řadou průmyslových podniků, na druhé – zejména severovýchodním směrem je to obytná zóna, tvořená obytnou zástavbou převážně rodinných domků.

V blízkosti prochází i frekventovaná komunikace – Havlíčkova ulice.

Areál je tvořen větším počtem průmyslových a administrativních objektů a zpevněnými plochami komunikací a odstavných ploch. Hlavním objektem je výrobně – administrativní monoblok.  Zbývající nezpevněné plochy jsou upraveny jako trávníky.

V okolí  areálu se nevyskytují žádné antropogenně nevyužívané přírodní plochy.

Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se lokality areálu OTK a.s.v Plynárenské ulici, kam je navrhována posuzovaná stavba, týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. Priority využívání tohoto území určuje územní plán. V něm je areál OTK a.s. veden jako území, které je součástí průmyslové zóny tzn. území určené k průmyslové výrobě

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Areál OTK a.s. je zastavěn objekty a zpevněnými plochami komunikací a odstavných ploch. Zbývající nezpevněné plochy jsou upraveny jako trávníky.

ZPF ani LPF resp. PUPFL jako neobnovitelný přírodní zdroj není na lokalitě stavby zastoupen.

V okolí  areálu OTK, a.s. se nevyskytují žádné antropogenně nevyužívané přírodní plochy

Surovinové zdroje – v areálu OTK, a.s. a jeho nejbližším okolí se nenacházejí ložiska surovin ani jiných přírodních bohatství, které by omezovaly realizaci daného záměru. Proto nebyl záměr z tohoto pohledu dále hodnocen.

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Územní systém ekologické stability

Navrhovaný záměr je situován výlučně do areálu OTK, a.s., veškeré stavební a montážní práce budou probíhat buď uvnitř výrobního objektu nebo vně haly na zpevněné asfaltové ploše. Vlastní areál  OTK, a.s. je klasifikován jako “ ostatní plochy “ a nejsou zde žádné prvky regionálního či lokálního ÚSES.

Rovněž v bezprostředním okolí posuzovaného areálu nejsou lokalizovány žádné prvky ÚSES (biocentra, biokoridory).

Při realizaci navrhovaného záměru výlučně uvnitř areálu  OTK, a.s. nedojde k narušení žádného z prvků územních systémů ekologické stability ani jejich ochranného pásma.

Chráněná území

Jak v areálu  OTK, a.s. tak v jeho nejbližším okolí se nevyskytují chráněná území.

Areál OTK, a.s., kam bude situována posuzovaná stavba,  není součástí zvláště chráněných částí přírody ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  včetně územního systému ekologické stability.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Posuzovaný záměr je situován dovnitř areálu OTK, a.s.

Lokalita stavby – území areálu OTK, a.s. je zastavěno průmyslovými objekty, z nichž žádný není prohlášen za architektonickou nebo historickou památku. Rovněž samotná lokalita stavby nemá vzhledem ke svému charakteru žádný kulturní význam a nejsou zde žádné kulturní ani architektonické památky. Rovněž nebyly na území areálu OTK, a.s. zachyceny geologické a paleontologické památky.

Území hustě zalidněné

Jako širší okolí navrhovaného záměru lze označit území města Kolína,  na většině území  města je zástavba, zejména obytná.

Jde však samozřejmě o oblast hustě osídlenou s řadou projevů lidské činnosti - silnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, obytná i průmyslová zástavba.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. limity imisního zatížení nebo hlukového zatížení.

V lokalitě stavby a okolí se dle kapitoly 4 v rozptylové studii nepředpokládá překračování imisních limitů.

Hluková zátěž  - v lokalitě stavby a jejím nejbližším okolí lze předpokládat, že hlukové pozadí je vytvářeno především hlukem z dopravy na frekventované Havlíčkově třídě. V území podél Havlíčkovy třídy bude docházet k překračování  limitů hlukového zatížení.

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – na území areálu OTK, a.s. byla zjištěna koncem 80. let minulého století kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky. Původ znečištění podzemních  vod  chlorovanými  uhlovodíky  pocházel  s největší pravděpodobností z bývalé skládky, vzdálené cca 250 m východně od areálu OTK, a.s.     V průběhu času docházelo k postupnému snižování hodnot koncentrací sledovaných látek (tetrachlorethylen, trichlorethylen, tetrachlormetan).  Dle výsledků  rozboru  studniční  vody (studna v kryt CO v areálu OTK, a.s. ) provedeném  1.3.1991 byly již obsah chlorovaných uhlovodíků v souladu   s normou pro pitnou vodu  ČSN 75 7111.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.II.1. Ovzduší

* Klimatická situace, větrnost území, rozptylové podmínky

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí a reliefu krajiny rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře

Dané území  se nachází v klimatickém  regionu T 2. Severovýchodní část okresu Kolín je situováno v klima- tické oblasti teplé, mírně  suché, s mírnou zimou. Ji- hovýchodní část je v  oblasti mírně teplé, mírně suché a převážně s mírnou zimou, pouze nejjižnější cíp okolo Stříbrné Skalice  má vlhčí podnebí.  V říčních údolích dochází k inverzím.
           
           Přiřazení  ke klimatickému  regionu je  pouze orientační, protože v místě závodu se projevuje ovlivnění klimatu vlastním městem, které klima otepluje .
           Průměrné roční teploty vzduchu  se pohybují v roz mezí 7  až 9 oC., v  červenci stoupají na 16  až 19 oC a v lednu klesají na -2 až -4 oC. Průměrné  roční  srážky  mají  hodnotu  od  550 do 650 mm.

Větrná růžice

Stabilitní větrná růžice pro danou oblast pro 5 tříd stability ovzduší a 3 třídy rychlosti větru dle klasifikace ČHMÚ, vyjadřující klimatické charakteristiky, podstatné pro rozptyl škodlivin v ovzduší, je uvedena v rozptylové studii (příloha č. 3 tohoto oznámení EIA) na str.11. Z větrné růžice vyplývá, že posuzovaná lokalita je provětrávána především severozápadními a západními větry nižších a středních rychlostí. Podíl bezvětří činí cca 17 %  ze všech povětrnostních situací.

* Kvalita ovzduší, imisní monitoring

Nejbližší měřící stanice imisního monitoringu od areálu OTK a.s. je stanice Státní měřící sítě Kolín SAZ 1191.  Hodinové, denní a roční imisní charakteristiky měřených znečišťujících látek na měřící stanici 1191 za rok 2003 a 2004 jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulce č.8. Výsledky za rok 2004 jsou předběžnými výsledky zpracování dat v ČHMÚ, které mohou doznat změn.

Oxid dusičitý - v roce 2004 se zde průměrné roční imisní koncentrace NO2  pohybovaly na úrovni  22,2  µg/m3  a hodinové maximum bylo 92,8  µg/m3 .

CO - limitní hodnota osmihodinové imisní koncentrace u škodliviny CO není na základě výsledků měření na stanici 1191 překračována. V roce 2004 byly dosahovány osmihodinové imisní koncentrace na úrovni nejvýše cca  14  % imisního limitu.

V rozptylové studii je na základě výsledků měření na stanici Státní měřící sítě Kolín SAZ 1191 konstatováno, že k překračování imisních limitů nedochází u žádné znečišťující látky a že je zde celkový trend poklesu znečištění ovzduší oxidem dusičitým a oxidy dusíku.

Toto potvrzuje i fakt, že ve Věstníku MŽP ČR z prosince 2004 vyšlo Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z roku 2003. Takovouto oblastí se rozumí ta území krajů, v jejichž působnosti se nacházejí obce, kde bylo zjištěno na základě pravidelného hodnocení kvality ovzduší překročení imisního limitu. V uvedeném Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR není město Kolín uvedeno v tab.č.1 a 2, v nichž jsou vyjmenovány obce, u nichž dochází k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí.

C.II.2. Voda

* Povrchové vody

Lokalita, na níž je závod OTK, a.s. v Plynárenské ulici situován, se nenachází v blízkém sousedství žádného vodního toku ani vodní plochy. Bezprostřední okolí závodu je možno charakterizovat spíš jako bezodtokou oblast.

Zájmové území je odvodňováno do řeky Labe, č. hydrologického pořadí je 1-01-01-001.  Labe v části toku pod Kolínem patří mezi silně znečištěné povrchové toky.

* Podzemní vody

V areálu OTK, a.s. je v objektu  krytu CO studna (vrt HV 1), jejíž vodu využívá OTK, a.s. pro technologické účely.

C.II.3. Půda, geofaktory

Půda - v blízkém okolí převládají  hlinitopísčité a slabě podzolované půdy.

Geofaktory - zájmová lokalita patří k oblasti sedimentace české křídové pánve. Skalní podloží je tvořeno turonskými vápenitými pískovci. Kvarterní pokryv je tvořen jemnozrnnými zeminami, nejvyšší část geologického profilu na pozemku OTK, a.s. byla v minulosti  tvořena  vrstvami orničních hlín a podorničí.

Samotná instalace nového tiskové stroje CERUTTI 2 bude provedena uvnitř stávající budovy tiskárny. Výstavba termické oxidace WK RTO 65 000 bude situována dovnitř areálu OTK, a.s. do místa mezi přístavky. Zde byla již dříve prováděna stavební činnost a dnešní terén je zde tvořen navážkou do hloubky cca 3 m, přičemž navážka je tvořena převážně písčitými materiály. Z dostupných informací vyplývá, že navážka není kontaminována.

*  Seismicita

V zájmové oblasti je intenzita seismické aktivity nižší jak 5 stupňů M.S.C.

C.II.4. Fauna a flóra

Areál OTK, a.s. je tvořen větším počtem průmyslových a administrativních objektů a zpevněnými plochami komunikací a odstavných ploch. Hlavním objektem je výrobně – administrativní monoblok.  Zbývající nezpevněné plochy jsou upraveny jako trávníky.

V okolí  areálu se nevyskytují žádné antropogenně nevyužívané přírodní plochy.

Fauna a flóra nebudou popisovány, neboť

- instalace tiskového stroje CERUTTI 2 bude dovnitř stávající výrobní haly

- termická oxidace WK RTO 65 000 bude umístěna vně haly do prostoru mezi přístavky a to na betonovu plochu.

Vlastní areál podniku je klasifikován jako “ ostatní plochy “ a představuje umělé průmyslové prostředí, které je jednoznačně limitujícím faktorem pro výskyt a rozvoj živočišné a rostlinné říše.

Místo stavby a jeho bezprostřední okolí určitě nebudou ani přechodným výskytištěm některého z druhů uvedených ve vyhlášce MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustavení zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

C.II.5. Krajina, krajinný ráz

Posuzovaná stavba je situována do areálu OTK, a.s., který patří mezi velké areály polygrafického průmyslu v ČR. Areál je tvořen větším počtem průmyslových a administrativních objektů a zpevněnými plochami komunikací a odstavných ploch. Hlavním objektem je výrobně – administrativní monoblok.  Zbývající nezpevněné plochy jsou upraveny jako trávníky.

Území areálu OTK, a.s. je součástí průmyslové zóny a je určeno pro průmyslové využití. Stavba se nedotkne dosavadního způsobu využívání okolní krajiny pro bydlení a rekreace, neboť pro tyto účely území tohoto areálu nebylo a nebude nikdy využíváno.

Krajina v okolí navrhované stavby resp. v okolí areálu OTK, a.s. představuje oblast hustě osídlenou s řadou projevů lidské činnosti - silnice, železnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, obytná i průmyslová zástavba.

Jedná  se o oblast tvořenou dvěma zcela rozdílnými prvky – na jedné straně je to průmyslová zóna s řadou průmyslových podniků, na druhé – zejména severovýchodním směrem je to obytná zóna, tvořená obytnou zástavbou převážně rodinných domků.

V blízkosti prochází i frekventovaná komunikace – Havlíčkova ulice.

V okolí  areálu se nevyskytují žádné antropogenně nevyužívané přírodní plochy.

* Krajinný ráz

V pracích Míchala (1997) je uvedena základní typologie krajin použitelná při hodnocení krajinného rázu. Byly definovány tři účelové krajinné typy :

Typ A	 : krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně antropogenizovaná)

dominantní až  výlučný   výskyt   sídelních   a   industriálních   nebo

agroidustriálních prvků. Zaujímá cca 30 % území České republiky.

Typ B	:  krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem (harmonická),

masový výskyt přírodních a agrárních prvků, plošně omezený výskyt

industriálních prvků. Zaujímá cca 60 % rozlohy České republiky.

Typ C	:  krajina   s   nevýraznými   civilizačními   zásahy (  relativně přírodní  ),

dominantní výskyt přírodních prvků. Zaujímá cca 10 % rozlohy ČR.

Každá z těchto kategorií je dále dělena na tři podkategorie :

+	zvýšená hodnota

0	základní hodnota

-	snížená hodnota

Kombinací potom vzniká celkem 9 typů. Ve smyslu uvedeného členění lze zájmové území zařadit rámcově do typu (A 0).

### Vzhledem k charakteru posuzované stavby “Stavební úpravy pro nový hlubotiskový  CERUTTI 2 a TČOV  “, při níž bude

### - do  stávajícího objektu v areálu OTK, a.s. instalován tiskový stroj CERUTTI 2

### - do těsné blízkosti stávajícího objektu v areálu OTK instalována termická oxidace WK RTO 65 000 s komínem vysokým 15 m

### nelze očekávat žádné dopady z hlediska krajinného rázu. Proto nepovažuje zpracovatel předkládaného oznámení EIA detailnější hodnocení krajinného rázu za nutné.

C.II.6.  Hluková situace v zájmovém území

V lokalitě stavby a jejím nejbližším okolí lze předpokládat, že hlukové pozadí je vytvářeno především hlukem z dopravy na frekventované Havlíčkově třídě. V území těsně podél Havlíčkovy třídy bude docházet k překračování  limitů hlukového zatížení pro denní a pro noční dobu u v okolí hlavních komunikací vlivem stávající dopravy ( limitní hodnoty 60 dB(A) – den a 50 dB(A) – noc).

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území

z hlediska jeho únosného zatížení.

Za dotčené území lze pokládat vlastní lokalitu stavby, areál  OTK, a.s. a jeho nejbližší okolní území.

Vlastní lokalita stavby je výrobní hala (instalace tiskového stroje CERUTTI 2) a betonová plocha vně haly v prostoru mezi přístavky, kam je situována nová termická oxidace WK RTO 65 000.

Dotčené území - tzn. areál OTK, a.s. a jeho okolí je územím, které bylo v minulosti významně pozměněno a poznamenáno antropogenní činností.

Imisní zatížení území je hodnoceno v kap.C.II.1., z hlediska čistoty ovzduší jde o oblast se středně znečištěným ovzduším. Platné imisní limity v této oblasti překračovány  nejsou.

Hlukové zatížení území – v lokalitě stavby a jejím nejbližším okolí lze předpokládat, že hlukové pozadí je vytvářeno především hlukem z dopravy na frekventované Havlíčkově třídě. V území těsně podél Havlíčkovy třídy bude docházet k překračování  limitů hlukového zatížení pro denní a pro noční dobu u v okolí hlavních komunikací vlivem stávající dopravy ( limitní hodnoty 60 dB(A) – den a 50 dB(A) – noc).

D.   ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA  OBYVATELSTVO

A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a

významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Navrhovaný záměr může potenciálně ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v blízkém okolí areálu OTK, a.s.  a to v domcích v Plynárenské a Havlíčkově ulici a dále v obytné zástavbě v Polepech a Polepské ulici. Odhadem se může jednat o 100 - 150 osob.

Ke vlivu na obyvatele v okolí by mohlo případně dojít v důsledku  znečišťování ovzduší emisemi škodlivin z termické oxidace WK RTO 65 000, v důsledku vlivu hluku a případně v důsledku sociálních a ekonomických vlivů.

D.I.1.1. Vlivy v období výstavby

V průběhu výstavby půjde v podstatě jen o vliv v důsledku zvýšené hlučnosti, navíc půjde o vliv časově omezený na dobu výstavby, která bude cca 2 měsíce.

Z hlediska vlivu hluku se nepředpokládá významnější vliv na zdraví obyvatel v okolí stavby. Dle prognózy uvedené v kap. D.I.3.1. byla pro sledované body (ref.místa) vypočtena nejvyšší hodnoay hlukového zatížení v období výstavby na úrovni LAeq,T = 52,4 dB, která je nižší než nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená pro období výstavby na úrovni LAeq,T = 60 dB.

Znečišťování ovzduší - doprava vyvolaná v období výstavby s počtem několika TNA za den představuje nevýznamný zdroj , který není nutné blíže hodnotit. Pokud jde o staveniště jako plošný zdroj znečišťování ovzduší (činnosti v rámci fáze výstavby, které působí jako zdroj emisí tuhých znečišťujících látek) je v kap. B.III.1.3. uvedeno, že vzhledem k velmi malému rozsahu výkopových prací, nemá smysl jej hodnotit.

###### D.I.1.2. Vlivy v období provozu

Z  kapitol D.1.2 a D.1.3. vyplývá :

* Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

Z rozptylové studie a z kapitoly D.I.2. Vliv na ovzduší vyplývá, že po realizaci posuzované stavby se u referenčních bodů obytné zástavby budou pohybovat vypočtené hodnoty ročních imisních koncentrací hodnocených škodlivin na úrovni nejvýše do 0,012 µg.m-3  v případě NO2   a do 0,09 (g TOC/m3 .

NO2  - roční imisní limit je pro NO2 stanoven na úrovni 40 µg.m-3 , v okolí areálu OTK, a.s. lze dle údajů v rozptylové studii očekávat imisní pozadí - roční imisní koncentrace NO2 do 23 µg.m-3 tzn. značně pod imisním limitem.  Přírůstek na úrovni nejvýše 0,012 µg.m-3 představuje 0,03 procent imisního limitu a nebude mít žádný vliv z hlediska plnění či neplnění limitu ročních imisních koncentrací ani z hlediska vlivu na zdraví obyvatel v okolí.

CO a VOC ( těkavé organické látky) – roční imisní limit není pro těkavé organické látky ani pro CO stanoven.

Krátkodobé koncentrace

Vypočtené krátkodobé imisní koncentrace jsou v kapitole D.I.2. v tabulce č.17.

NO2  -  krátkodobý imisní limit činí 200 µg.m-3 a je definovaný jako aritmetický průměr za 1 hodinu. Vypočtené maximální hodinové imisní koncentrace u referenčních bodů obytné zástavby se pro budoucí stav pohybují v rozmezí  2,2 – 6,1 (g/m3 . Připočteme – li vypočtené hodnoty k pozadí (k naměřeným hodnotám uvedeným v tabulce č.8 v rozptylové studii), tak dostáváme hodnoty imisních hodinových koncentrací NO2 kolem 100  (g/m3 , což je polovina krátkodobého imisního limitu.

Oxid uhelnatý -imisní limit pro CO je stanoven jen krátkodobý (8 hodinový) a to na úrovni 10 000  (g/m3 . Vypočtené maximální osmihodinové imisní koncentrace u referenčních bodů obytné zástavby se pro budoucí stav pohybují v rozmezí 10,1 – 36,5 (g/m3 . Nejvyšší vypočtená  hodinová imisní hodnota – 36,5 (g/m3  představuje  necelé 4 promile  krátkodobého  imisního limitu a výslednou hodnotu krátkodobé imisní koncentrace CO prakticky nijak hodnota 36,5 (g/m3  neovlivní. Připočteme – li vypočtené hodnoty k pozadí (k naměřeným hodnotám uvedeným v tabulce č.8 v rozptylové studii), tak dostáváme hodnoty imisních osmihodinových hodinových koncentrací CO nejvýše na úrovni kolem 2240  (g/m3 , což je necelá čtvrtina imisního limitu.

VOC ( těkavé organické látky) – vypočtené hodnoty maximální krátkodobé (hodinové) imisní koncentrace těkavých organických látek u referenčních bodů obytné zástavby se pro výhled (budoucí stav)  pohybují v rozmezí  6,6 – 28,5 (g TOC/m3 . Ve vypočtených hodnotách imisních koncentrací VOC (ve formě TOC) budou jednoznačně převládat ethanol a ethylacetát, jejichž podíl na vstupu rozpouštědel do výrobního procesu na CERUTTI 2 a následně i na vstupu do WK RTO 65 000 činí  u ethanolu zhruba 60 % a u ethyacetátu zhruba 20 % ze všech vstupů rozpouštědel. Proto nemá smysl porovnávat vypočtené imisní hodnoty VOC (ve formě koncentrací TOC) s doporučeným imisním limitem pro uhlovodíky.

V příloze č.6/1986 k AHEM jsou uvedeny následující doporučené hodnoty přípustných koncentrací ve volném ovzduší :

Ethylacetát	kmax 100 (g /m3  	 kd 100 (g /m3

Ethanol	kmax 5000 (g /m3  	 kd 5000 (g /m3

Při předpokladu, že na nejvyšší vypočtené hodinové imisní koncentraci TOC 28,5 (g/m3 se bude etanol podílet 60 % a ethylacetát 20 % a po přepočtu TOC na VOC se jejich hodinové imisní koncentrace budou pohybovat na úrovni  ethanol 33 (g /m3  a ethylacetát 10,5 (g /m3. V případě ethanolu je hodnota 33 (g /m3  vůči doporučovanému krátkodobému imisnímu limitu zcela zanedbatelná. U ethylacetátu činí vypočtená hodnota hodinové imisní koncentrace 10,5 (g /m3 tzn. zhruba 10 % doporučovaného krátkodobého imisního limitu.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se z hlediska znečišťování ovzduší  nepředpokládá v souvislosti s posuzovaným záměrem jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí areálu OTK a.s.

* Vliv hluku

Akustické posouzení prokázalo, že nejzatíženějšími místy jsou referenční body na přivrácených fasádách objektů, které jsou situovány nejblíže ke zdrojům hluku (objekty č.p. 514, 515, 516 a 293 v Plynárenské ulici) . Nejvyšší imisní hodnota hlukového zatížení – 39,4 dB byla vypočtena v referenčním bodě č.1. (obytný dům Plynárenská 514). V ostatních referenčních bodech se  imisní hodnoty hlukového zatížení pohybují v rozmezí 22,8 -  39,2 dB.

Lze konstatovat, že v žádném z referenčních bodů v okolí zdrojů hluku nedojde při provozu k překročení přípustných limitů pro hluk ze stacionárních zdrojů.

Po realizaci posuzovaného záměru se neočekává tedy žádný negativní vliv provozu tiskového stroje CERUTTI 2 a termické oxidace WK RTO 65 000 z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí.

* Sociální a ekonomické důsledky

Realizace navrhované stavby “ Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV “ bude mít po jejím dokončení a uvedení do provozu pozitivní sociální důsledky, neboť dojde ke zvýšení počtu zaměstnanců resp. vytvoření 8 nových pracovních míst..

V průběhu výstavby dojde k vytvoření  20 přechodných pracovních příležitostí po dobu 2 měsíců.

Závěr ke kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo:

Instalace nového tiskového stroje CERUTTI 2 a nové termické oxidace škodlivin WK RTO 65 000 se v žádném směru nedotkne zdraví okolního obyvatelstva.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vliv na ovzduší je jedním z důležitých vlivů záměru, oznámení EIA by mělo posoudit dopad výstavby a provozu nového tiskového stroje CERUTTI 2 i TČOV WK RTO 65 000 z hlediska emisí škodlivin do ovzduší a vliv záměru na kvalitu ovzduší v okolí posuzované stavby tzn. v okolí areálu  OTK, a.s.

Posuzovaný záměr je z hlediska emisí do ovzduší popsán v kap. B.III.1. Emise do ovzduší . Je důležité si uvědomit, že posuzovaný záměr představuje :

- instalaci nového tiskového stroje CERUTTI R 960/1 (CERUTTI 2) a nového zařízení WK - RTO 65 000 určeného pro termickou oxidaci škodlivin v odtahovaném odpadním vzduchu z tiskového stroje CERUTTI 2.

- odstavení stávající termické čističky odpadního vzduchu (TČOV) italské firmy SIRI do studené zálohy a odtah odpadního vzduchu  z výrobní haly , kde je tiskový stroj CERUTTI 1, bude odváděn na novou termickou oxidaci odpadního vzduchu WK RTO 65 000.

- propojení potrubí, v němž je veden odtahovaný  vzduch z obou tiskových strojů CERUTTI 1 a 2  do termické oxidace škodlivin WK - RTO 65 000 a potrubí, v němž je veden odtahovaný  vzduch z flexotiskového stroje NOVOFLEX, kašírovacího stroje a mycího zařízení RENZMANN do termické oxidace škodlivin WK - RTO 8500 . V případě termické oxidace škodlivin WK - RTO 8500 dojde po realizaci posuzovaného záměru ke zvýšení provozních hodin o cca 420 hodin/rok a to v důsledku používání mycího zařízení RENZMANN pro tiskový stroj CERUTTI 2.

Proto byly formulovány v kapitole B.III.1. v tabulkách č.4,5, a 6 emisní parametry pro současný stav a budoucí stav.

Pro zhodnocení dopadů nárůstu emisí  škodlivin byla zpracována rozptylová studie, která je v příloze č.3 oznámení EIA. Emisní parametry pro současný stav a budoucí stav definované v tomto oznámení EIA v kapitole B.III.1. v tabulkách  č.4,5, a 6 sloužily v rozptylové studii jako vstupní údaje do výpočtů.

Vliv provozu za současného stavu ( s tiskovým stroje CERUTTI 1, TČOV SIRI) i vliv posuzovaného záměru - provozu nového tiskového stroje CERUTTI 2 i TČOV WK RTO 65 000 je v rozptylové studii hodnocen pomocí modelových charakteristik znečištění ovzduší – průměrných ročních imisních koncentrací a maximálních krátkodobých imisních koncentrací.

Modelové charakteristiky znečištění ovzduší pro oxid dusičitý jsou uvedeny v tab. 10, pro oxidy dusíku v tab. 11, pro oxid uhelnatý v tab. 12  a pro ukazatel celkový obsah uhlíku – TOC v tabulce 13. Tyto charakteristiky znečištění ovzduší jsou uvedeny pro 9 referenčních bodů lokalizovaných v rozptylové studii na obrázku 1.

Zpracovatel oznámení EIA v návaznosti na  kap. B.III.1. Emise do ovzduší upozorňuje, že výsledky uvedené v rozptylové studii pro výhled, nepředstavují imisní příspěvky v důsledku posuzovaného záměru, neboť do  TČOV WK RTO 65 000 je odváděn i odtah od tiskového stroje CERUTTI 1 a  odtah z mycího zařízení RENZMANN používaného pro oba tiskové stroje CERUTTI 1 a CERUTTI 2.

Vliv posuzovaného záměru na ovzduší představují imisní příspěvky, které jsou vypočteny jako rozdíl výhledu a současného stavu.

Z hlediska hodnocení ve vztahu k imisním limitům je však třeba brát výsledky imisního zatížení pro výhled a zohlednit ještě pozadí.

Zhodnocení výsledků rozptylové studie pro jednotlivé škodliviny :

Oxid dusičitý

Z tab.č.10 v rozptylové studii  vyplývá, že vypočtené průměrné roční imisní koncentrace u referenčních bodů obytné zástavby se ve výšce říms pohybují pro současný stav v rozmezí  0,002 – 0,007 (g/m3  a pro výhled (budoucí stav) se pohybují v rozmezí  0,003 – 0,012 (g/m3 .

Imisní pozadí pro oxid dusičitý lze u ročních imisních koncentrací pro zájmové území v okolí OTK a.s. odhadnout na úrovni do 23 (g/m3  (tabulka č.8 v rozptylové studii). I nejvyšší vypočtená výhledová roční hodnota - 0,012 (g/m3  představuje asi 0,3 promile imisního limitu. Výslednou hodnotu roční imisní koncentrace NO2 prakticky nijak hodnota 0,012 (g/m3  neovlivní a výsledná imisní koncentrace se zahrnutím pozadí se bude pohybovat tak jako v současnosti nejvýše na úrovni okolo 23 (g/m3 tzn. pod ročním imisním limitem 40 (g/m3 .

Vliv posuzovaného záměru na ovzduší ve formě příspěvků (rozdíl výhledu a současného stavu) se v případě průměrné roční imisní koncentrace NO2 u referenčních bodů pohybuje v rozmezí  0,001 – 0,005 (g/m3 .

Pokud jde o krátkodobé imisní koncentrace NO2, tak vypočtené maximální hodinové imisní koncentrace u referenčních bodů obytné zástavby se ve výšce říms a pro výhled (budoucí stav) pohybují v rozmezí  2,2 – 6,1 (g/m3 . Nejvyšší vypočtená  hodinová imisní hodnota – 6,1 (g/m3  představuje  3 %  krátkodobého  imisního limitu. Připočteme – li vypočtené hodnoty k pozadí (k naměřeným hodnotám uvedeným v tabulce č.8 v rozptylové studii), tak dostáváme hodnoty imisních hodinových koncentrací NO2 kolem 100  (g/m3 , což je polovina imisního limitu.

Oxidy dusíku :

Vliv provozu za současného stavu ( s tiskovým stroje CERUTTI 1, TČOV SIRI) i vliv posuzovaného záměru - provozu nového tiskového stroje CERUTTI 2 i TČOV WK RTO 65 000 je v rozptylové studii hodnocen i pro oxidy dusíku. Imisní limit pro oxidy dusíku je dle NV 350/2002 Sb. stanoven ve formě ročního limitu – 30(g/m3 a platí pro ochranu ekosystémů. Na území hodnoceném v rozptylové studii se však nenachází oblast ekosystémů, v níž musí být dodržovány imisní limity pro ochranu ekosystémů. Proto není vliv posuzovaného záměru z hlediska dopadů na imisní situaci v případě oxidů dusíku v oznámen í EIA diskutován.

Oxid uhelnatý :

Imisní limit pro CO je stanoven jen krátkodobý (8 hodinový) a to na úrovni 10 000  (g/m3 .

Z tab.č.12 v rozptylové studii  vyplývá, že vypočtené maximální osmihodinové imisní koncentrace u referenčních bodů obytné zástavby se ve výšce říms pohybují pro výhled (budoucí stav) se pohybují v rozmezí 10,1 – 36,5 (g/m3 .

Nejvyšší vypočtená  hodinová imisní hodnota – 36,5 (g/m3  představuje  necelé 4 promile  krátkodobého  imisního limitu a výslednou hodnotu krátkodobé imisní koncentrace CO prakticky nijak hodnota 36,5 (g/m3  neovlivní. Připočteme – li vypočtené hodnoty k pozadí (k naměřeným hodnotám uvedeným v tabulce č.8 v rozptylové studii), tak dostáváme hodnoty imisních osmihodinových hodinových koncentrací CO nejvýše na úrovni kolem 2240  (g/m3 , což je necelá čtvrtina imisního limitu.

Těkavé organické látky

Vypočtené hodnoty imisních koncentrací těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) jsou uvedeny v rozptylové studii v tabulce č.13. Z výsledků v tab.č.13 v rozptylové studii  vyplývá, že vypočtené průměrné roční imisní koncentrace u referenčních bodů obytné zástavby se ve výšce říms pohybují pro výhled (budoucí stav)  v rozmezí  0,03 – 0,09 (g TOC/m3 .

Roční imisní limit pro VOC resp. TOC není stanoven.

Vypočtené hodnoty maximální krátkodobé (hodinové) imisní koncentrace těkavých organických látek u referenčních bodů obytné zástavby se pohybují pro výhled (budoucí stav)  v rozmezí  6,6 – 28,5 (g TOC/m3 .

Krátkodobý imisní limit pro VOC resp. TOC není stanoven.

### Pachové látky

Ve vypočtených hodnotách imisních koncentrací VOC (ve formě TOC) budou převládat ethanol (60 %) a ethylacetát (20 %). Prahová koncentrace detekce pachu pro ethanol (syntetický) činí 0,34 mg/m3 (340 (g/m3), pro ethylacetát nebyla nalezena (bude tedy nejméně v mg/m3). Vypočtené hodnoty příspěvků k maximální krátkodobé (hodinové) imisní koncentraci VOC od provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší zahrnutých do výpočtů činí v případě etanolu 33 (g/m3 a 10,5 (g/m3 u ethylacetátu  (viz kap. D.I.1.2.). Prahová  koncentrace detekce pachu odpovídá 1 pachové jednotce ( 1 OUER.m-3) a nárůst koncentrace pachových látek nedosáhne nikde v posuzované oblasti ani krátkodobě více než 0.1 OUER.m-3, což je hodnota, která nemůže ovlivnit plnění imisního limitu pro pachové látky (3 OUER.m-3).

Závěr k části vlivy na ovzduší

Na základě výše uvedených výsledků výpočtů a s odvoláním na Nařízení vlády č. 350/03 Sb. lze konstatovat, že imisní limity na vybraných referenčních bodech po realizaci posuzovaného záměru  nejsou překračovány ani po zahrnutí pozadí a příspěvky (nárůst imisního znečištění) v důsledku realizace posuzovaného záměru dosahují jen malých hodnot vzhledem k hodnotám imisních limitů .

D.I.3.  Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, záření

Pro zhodnocení vlivů výstavby a provozu nového tiskového stroje CERUTTI 2 i termické oxidace WK RTO 65 000 byla zpracována hluková studie, která je zařazena v příloze č.4 oznámení EIA. V následujících kapitolách D.I.3.1. a D.I.3.2. jsou stručně shrnuty výsledky hlukové studie.

Pro podrobné informace, metodiku, postupy výpočtů zpracovatel oznámení EIA odkazuje na hlukovou studii.

D.I.3.1.  Období výstavby

Při stanovení očekávaného přenosu hluku do životního prostředí v období výstavby (práce budou prováděny výhradně v denní době od 7 do 21 hodin) byl proveden rozbor činností stavebních mechanizmů v jednotlivých etapách výstavby. Bylo konstatováno, že nejvyšší hlukové emise lze očekávat v etapě zemních prací,(akustický výkon  rypadla nebo nakladače LWA korig = 102 dB) a dále v etapě betonáže (akustické výkony  čerpadla na beton LWA korig = 92 dB a autodomíchávače  LWA korig = 94 dB). V dalších fázích výstavby  se očekává nižší zatížení venkovního prostoru stavebním hlukem.

Výstavba bude probíhat pouze po omezenou dobu několika měsíců. Nejedná se tedy o trvalý zdroj hluku, který by dlouhodobě zvyšoval hlukové pozadí v dané lokalitě. Nejhlučnějšími etapy výstavby budou omezeny na dobu maximálně 2 - 3 měsíců.

V hlukové studii byl proveden výpočet imisních ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro podmínky dvou variant zadání emise hluku, přestavující nejhlučnější fáze výstavby.

V etapě zemních prací je nejvyšší imisní hodnoty hlukového zatížení – 52,4 dB dosaženo v referenčním bodě č.1.

V etapě betonáže je nejvyšší imisní hodnoty hlukového zatížení – 48,7 dB dosaženo v referenčních bodech č.1. a č.6.

V ostatních etapách výstavby bude zatěžování venkovního prostoru přenosem hluku ze staveniště vždy významně nižší.

Ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru staveb rodinných domů tedy budou splněny požadavky nařízení vlády č.88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., a na hranici chráněných venkovních prostor staveb bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku v době výstavby 60 dB(A), platná pro provádění staveb pro denní dobu od 7,00 do 21,00 hodin.

D.I.3.2.  Období provozu

Informace o zdrojích hluku za provozu resp. po realizaci posuzované stavby jsou uvedeny v kapitole B.III.4.2. tohoto posudku a v hlukové studii  v kap. 2.2.

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v příloze hlukové studie v tabulce v příloze  č. 11 .

Z výsledků výpočtu vyplývá, že akusticky nejzatíženějšími místy jsou referenční body na přivrácených fasádách objektů, které jsou situovány nejblíže ke zdrojům hluku (objekty č.p. 514, 515, 516 a 293 v Plynárenské ulici) .

Nejvyšší imisní hodnoty hlukového zatížení – 39,4 dB dosaženo v referenčním bodě č.1. (obytný dům Plynárenská 514). V ostatních referenčních bodech se  imisní hodnoty hlukového zatížení pohybují v rozmezí 22,8 -  39,2 dB.

Lze konstatovat, že v žádném z referenčních bodů v okolí zdrojů hluku nedojde při provozu k překročení přípustných limitů pro hluk ze stacionárních zdrojů.

Ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru staveb rodinných domů tedy budou splněny požadavky nařízení vlády č.88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., a na hranici chráněných venkovních prostor staveb bude dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku při provozu stávajících zdrojů a nového zdroje hluku.

Je však nutné upozornit na skutečnost, že pro noční dobu se vypočtené hodnoty hladin hluku blíží hranici povolených hodnot a bude velmi záležet na přesném umístění ventilátoru nové TČOV WK RTO 65 000 vůči požárním stěnám obklopujícím stávající TČOV WK RTO 8 500. Výpočet byl proveden pro méně příznivý případ situování ventilátoru v místě více vzdáleném od fasády výrobního objektu a tudíž méně krytém požární stěnou.

Vzhledem k této skutečnosti, je v hlukové studii doporučeno vytvořit při projektování podmínky pro dodatečnou instalaci akustické zástěny v blízkosti nového ventilátoru např. ze zvukopohltivých akustických panelů.

* Vliv vibrací, záření

Během provozu nového tiskového stroje CERUTTI 2 i nové termické oxidace WK RTO 65 000 se nepředpokládá existence zdrojů významných vibrací projevujících se mimo areál OTK a.s. Nejvýznamnějším zdrojem vibrací bude ventilátor odpadního vzduchu s řízeným počtem otáček, který dopravuje vzduch s obsahem org. látek od tiskových strojů CERUTTI 1 a CERUTTI 2 do zařízení termické oxidace. Ventilátor má instalovaný výkon motoru 160 kW a bude vybaven tlumičem vibrací.

Znatelný vliv těchto zdrojů vibrací na okolní obytnou zástavbu se proto nepředpokládá.

V období výstavby budou zdrojem lokálních, vcelku zanedbatelných vibrací,  které neovlivní území mimo staveniště,  některé stavební mechanismy  (např. rýpadlo, kompresor).  Zařízení s velkými zdroji vibrací (např. kompresory) budou umístěna na vlastním základu popř. opatřena gumovým podložením. Provoz jmenovaných zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Přenos do nejbližší obytné zástavby je s ohledem na její  vzdálenost je samozřejmě vyloučen..

Průjezdem těžkých nákladních automobilů kolem obytné zástavby v období výstavby může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací.

Z kapitol B.III.4. a B.III.5. vyplývá, že ve fázi výstavby a provozu se nepředpokládá používání zdrojů radioaktivního ani elektromagnetického záření.

Závěr ke kapitole D.I.3 Vliv hluku

Z provedeného hodnocení vyplývá, že:

- běžným provozem technologie posuzované stavby nedojde u stanovených referenčních míst k překročení přípustných limitů pro hluk ze stacionárních zdrojů. Vzhledem k tomu, že vypočtené hodnoty hladin hluku pro noční dobu se blíží hranici povolených hodnot je v hlukové studii navrhováno vytvořit při další projektové přípravě stavby podmínky pro dodatečnou instalaci akustické zástěny v blízkosti nového ventilátoru např. ze zvukopohltivých akustických panelů.

- v období výstavby posuzované stavby nedojde přenosem hluku z prostoru staveniště k překročením limitní hodnoty LAeq,T = 60 dB, stanovené pro období výstavby pro denní dobu (práce v období výstavby nebudou v noční době prováděny).

Vliv hluku posuzovaného záměru na okolní obytnou zástavbu lze označit za  akceptovatelný.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

* Vliv na charakter odvodnění oblasti

Navržená záměr t.j. instalace nového  tiskového stroje CERUTTI 2 uvnitř stávající výrobní haly a instalace termické oxidace WK RTO 65 000 v prostoru mezi přístavky, kde je v současnosti zpevněná asfaltová plocha nemění nijak charakter odvodnění řešeného území.

Vliv posuzovaného záměru z hlediska odvodnění oblasti je nulový.

* Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Realizace stavby t.j. instalace nového  tiskového stroje CERUTTI 2 a termické oxidace WK RTO 65 000

- nepřinese významnější nárůst spotřeby vody a následně produkce odpadních vod, dojde pouze k nárůstu množství odpadních splaškových vod o cca 1 m3/den

- nepřinese nárůst množství odváděných dešťových vod

a  nebude mít  proto prakticky žádný vliv na hydrologické charakteristiky zájmového území.

V období výstavby budou výkopové práce prováděny do hloubky maximálně 1,5 m .  Hladina podzemní vody se pohybuje v rozmezí cca 4 – 5 m pod současným terénem.

Vzhledem k charakteru záměru resp. minimální hloubce výkopů nemůže dojít k zásahu do zvodnělého hydrogeologického kolektoru.

Negativní ovlivnění  hydrogeologických charakteristik (směr a rychlost proudění podzemní vody)  se proto nepředpokládá.

Rovněž se v případě posuzovaného záměru nepředpokládá změna úrovně hladiny podzemních vod.

* Vlivy na kvalitu vod

Povrchové vody

Realizace navrhované stavby bude mít zcela nevýznamné dopady z hlediska množství splaškových vod vypouštěných do kanalizace na BČOV města Kolína.. V souvislosti s posuzovanou stavbou vzroste počet pracovníků o osm. Znamená to, že dojde k nárůstu spotřeby vody pro sociální účely a následně k nárůstu množství splaškových vod oproti současnosti o cca 1 m3/den a cca 350 m3/rok.

Nárůst  množství 350 m3/rok splaškových vod nebude mít sebemenší vliv na kvalitu odtoku z BČOV města Kolín ani  kvalitu vody v recipientu, kterým je Labe.

Vliv posuzovaného záměru na kvalitu povrchových vod je nulový.

Podzemní vody

K havarijním únikům závadných látek může potenciálně dojít jen uvnitř výrobní haly (u tiskového stroje CERUTTI) nebo při dopravě při manipulacích na zpevněných plochách. Proto lze předpokládat, že stavba nebude mít žádný vliv z hlediska  případného znečišťování podzemních vod.

##### Období výstavby

Posuzovaná stavba je situována do areálu OTK, a.s. Problematika případné kontaminace podzemních vod v období výstavby souvisí s pohyby mechanismů a s činnostmi na lokalitě stavby popř. pohybem nákladních aut a mechanismů po areálu OTK, a.s. Vzhledem k malému rozsahu výkopových a stavebních prací v průběhu i minimálnímu rozsahu nasazení nákladních aut a stavebních mechanismů,  je potenciální ohrožení podzemních vod minimální.

Přesto v období výstavby nelze na staveništi bez odpovídajícího zajištění manipulovat se stroji a látkami, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních vod. Předkládané oznámení EIA proto doporučuje respektovat následující opatření, které by mělo riziko kontaminace významněji snížit:

( zpracovat POV a v něm navrhnout taková technicko-organizační opatření v době výstavby, která minimalizují vlivy na životní prostředí na staveništi i okolí ( znečišťování prachem – zkrápění stavebních plochy, úkapy a úniky ropných látek apod.)

Při realizaci opatření uvedených v oznámení EIA lze vliv záměru na povrchové a podzemní vody označit za zanedbatelný.

D.I.5. Vlivy na půdu

*  vliv na rozsah a způsob užívání půdy, znečišťování půdy

Vzhledem k tomu, že

- samotná instalace nového tiskové stroje bude provedena uvnitř stávající budovy tiskárny

a ani v důsledku jeho provozu se nepředpokládá žádné poškození  půdy v areálu a jeho okolí

- termická oxidace WK RTO 65 000 bude situována dovnitř areálu OTK a.s. do místa, kde byla již dříve prováděna stavební činnost a dnešní terén je tvořen navážkou do hloubky cca 3 m

- k havarijním únikům závadných látek může potenciálně dojít jen uvnitř výrobní haly (u tiskového stroje CERUTTI) nebo při dopravě při manipulacích na zpevněných plochách

lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný vliv na půdu, způsob jejího užívání ani nebude mít žádný vliv z hlediska  znečišťování půdy.

Vliv na půdu bude nulový.

*  změna místní topografie, vliv na stabilitu, erozi půdy

Navrhovaná stavba představuje instalaci nového tiskové stroje dovnitř stávající budovy a výstavbu termické oxidace WK RTO 65 000 vně výrobní haly v prostoru mezi přístavky a komín  WK RTO 65 000 bude vysoký 15 m. Nedojde tedy k žádné změně místní topografie a záměr nemá rovněž žádné dopady z hlediska stability a eroze půdy.

*  vliv na geologické a hydrogeologické podmínky

Vně haly bude postavena termická oxidace WK RTO 65 000 s komínem 15 m. Hloubka zakládání bude nejvýše 1,5 m, proto nebude mít posuzovaná stavba žádný vliv na geologické a hydrogeologické podmínky a horninové prostředí.

* vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vlastní provoz tiskového stroje CERUTTI 2 produkuje minimální množství odpadů, které by bylo nutno ukládat na skládky.

V období výstavby se bude muset omezené množství demoličního odpadu (zhruba 120 m3) odvézt jednorázově na skládku (viz kap. B.III.3.2.).

* vliv na chráněné části přírody

Navrhovaná stavba  je situována výlučně do areálu OTK, a.s., v jehož blízkosti nejsou  chráněná území a chráněné části přírody (prvky ÚSES). Stavba je proto nemůže ovlivňovat.

Celkově lze označit vliv záměru na půdu a chráněné  části přírody za nulový.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Tiskový stroj CERUTTI 2 je situován dovnitř výrobní haly. Vně výrobní haly je navrhována výstavba termické oxidace a drobné přeložky inženýrských sítí, rozsah a hloubka výkopů je minimální, záměr nebude mít mít negativní vliv na geologické podmínky území.

Vliv záměru z hlediska případného znečišťování horninového prostředí je nulový, neboť k únikům závadných látek může dojít jen uvnitř výrobní haly.

Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny, neboť podle dostupných údajů se v zájmovém území nevyskytují.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze označit za nulový.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy

* Vlivy na faunu a flóru

Instalace tiskového stroje CERUTTI 2 bude dovnitř stávající výrobní haly a termická oxidace WK RTO 65 000 bude umístěna vně haly do prostoru mezi přístavky a to na betonovou plochu.

Je zřejmé, že jde o plochu kde se nevyskytují vzácná či chráněná přírodní společenstva.

Navrženou stavbou nebude dotčen žádný zvláště chráněný rostlinný nebo živočišný druh uvedený v přílohách číslo II a III vyhlášky číslo 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vlivy na ekosystémy

Z předcházejících hodnocení vyplývá, že při realizaci posuzované stavby  ani po jejím uvedení do provozu nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k negativnímu vlivu na chráněné části přírody, floru a faunu.

Ovlivňovaný ekosystém  má již v současnosti všechny znaky ekosystému nestabilního, silně narušeného a ovlivňovaného člověkem. Původní přírodní ekosystém byl zde zcela nezvratně pozměněn.

Navrhovaná stavba dle provedeného hodnocení na jednotlivé složky životního prostředí nepovede k dalšímu poškozování stávajících ekosystémů v širším zájmovém území.

Vliv na flóru, faunu i ekosystémy lze označit za nulový.

D.I.8. Vlivy na krajinu

* Vlivy na přírodní hodnoty

V důsledku realizace posuzované stavby v umělém prostoru, kterým prostor výrobní haly nebo venkovní prostor mezi přístavky s betonovou plochou bezesporu  je,  nebudou dotčeny žádné populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Rovněž nedojde k žádnému kácení dřevin rostoucích mimo les.

Posuzovaný záměr nemá žádný vliv na přírodní hodnoty.

* Vlivy na estetické a kulturní hodnoty, krajinný ráz

Navrhovaná stavba představuje instalaci nového tiskové stroje dovnitř stávající budovy a výstavbu termické oxidace WK RTO 65 000 vně výrobní haly v prostoru mezi přístavky a komín  WK RTO 65 000 bude vysoký 15 m. Realizací záměru nedojde k vytvoření nové charakteristiky území.

Posuzovaná stavba proto nebude mít žádný vliv na krajinný ráz, který je chráněn dle § 12 zák. 114/ 92 Sb.

Vliv na estetické a kulturní hodnoty, krajinný ráz je možno pokládat za nulový.

Vliv na historické hodnoty

Posuzovaný záměr je situován dovnitř areálu OTK, a.s.

Lokalita stavby – území areálu OTK, a.s. je zastavěno průmyslovými objekty, z nichž žádný není prohlášen za architektonickou nebo historickou památku. Rovněž samotná lokalita stavby nemá vzhledem ke svému charakteru žádný kulturní význam a nejsou zde žádné kulturní ani architektonické památky.

Rovněž nebyly na území areálu OTK, a.s. zachyceny geologické a paleontologické památky.

Vliv posuzované stavby na historické hodnoty nebo geologické a paleontologické památky je nulový.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či jiná díla resp. lidské výtvory, neboť bude realizována buď uvnitř výrobní haly nebo na betonové ploše mezi přístavky , kde se výše uvedené díla či památky  nevyskytují.

Z popisné části dokumentace pojednávající o lokalitě záměru z hlediska historického, kulturního nebo archeologického významu (viz kap. C.I.3.) vyplývá, že zde lze vyloučit výskyt archeologických památek.

Rovněž nedojde k poškození nebo ovlivnění paleontologických nebo geologických památek, z popisné části dokumentace (kap. C.I.3.) vyplývá, že se tyto památky v lokalitě určené pro výstavbu nevyskytují.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z

hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních

vlivů.

Z předcházejícího hodnocení jednotlivých vlivů v kapitole D.I. vyplývá, že posuzovaný záměr má zanedbatelný vliv na obyvatele v okolí, na ovzduší, hlukovou situaci u obytné zástavby v okolí, povrchové vody, faunu a flóru i krajinu.

U posuzovaného záměru je tedy vzhledem k výše uvedeným hodnocením jednotlivých vlivů možnost přeshraničních vlivů vyloučena.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích

a nestadartních stavech

Při hodnocení rizika pak vychází ze dvou základních cílů a to z všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.

Obecně to znamená prověřit :

- možnost vzniku havarií

- jejich dopady na užší ( v místě stavby) i širší okolí

- v projektu navržená preventivní opatření.

Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací od investora lze konstatovat, že vzhledem k charakteru posuzovaného záměru, charakteru činností ve výrobní hale , kde bude umístěn tiskový stroj CERUTTI 2 i zabezpečení termické oxidace  WK - RTO 65 000 je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí velmi nízké.

K úniku látky nebezpečné vodám v relativně větším množství by mohlo u tiskového stroje CERUTTI 2 dojít v podstatě pouze při manipulacích (dolévání do zásobníků u tiskového stroje). V tomto případě je nutné ihned barvu na podlaze vysušit hadry. Ale i v tomto případě nehrozí únik závadné látky mimo výrobní halu.

Skladování barev i dalších materiálů (např. ethanol, ethylacetát) je v současnosti zabezpečeno v souladu s příslušnými předpisy a provozováno kvalifikovanými pracovníky, což minimalizuje možnost vzniku havarijních stavů spojených s možným únikem uvedených látek do životního prostředí.

Obchodní tiskárny, akciová společnost má ve svém vedení zkušené a vysoce kvalifikované pracovníky s mnohaletou praxí v oboru polygrafické výroby, v práci s tiskovými barvami a dalšími chemikáliemi včetně hořlavin. Vedení firmy je si plně vědomo rizik, která při daném druhu výroby  mohou nastat, má zkušenosti a zná způsoby jak tato rizika minimalizovat.

V zařízení WK - RTO 65 000 je do přívodního potrubí odpadního vzduchu zabudován senzor rozpouštědel, který indikuje obsah org. rozpouštědel a zamezuje vzniku nepřípustných koncentrací org. rozpouštědel přes 20 % dolní meze výbušnosti. V případě, že obsah  org. rozpouštědel je vyšší bude přiváděný odpadní vzduch automaticky promícháván s čerstvým vzduchem.

V případě  poruchy zařízení WK - RTO 65 000 budou tiskové stroje automaticky zastaveny  a bude provedeno odvětrání sušicích komor tiskových strojů (CERUTTI 1 a CERUTTI 2) , aby nedošlo ke zvýšení koncentrace rozpouštědel nad mez výbušnosti.

Největší nebezpečí představuje možnost vzniku požáru v polygrafické výrobě, případně výbuchu a požáru v zařízeních spalujících zemní plyn.

Při vzniku požáru nelze vyloučit únik řady toxických a dalších nebezpečných látek (zplodiny hoření) do ovzduší. Specifikovat konkrétní  druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik závisí na stupni požáru, dokonalosti spalování a spalovaných materiálech (např. i v administrativní části se v kancelářích vyskytují např. předměty či zařízení z umělých hmot, při jejichž hoření vznikají různé škodlivé zplodiny hoření. Vzhledem ke specifickému charakteru polygrafické výroby v OTK a.s. a protipožárnímu zabezpečení se závažné ovlivnění obytné zástavby ale nepředpokládá.

V hale, kde bude nový tiskový stroj CERUTTI 2 bude  instalována elektrická požární signalizace (EPS) a stabilní hasicí zařízení s CO2 (SHZ). Obě tato protipožární opatření snižují riziko vzniku požáru na velmi nízkou úroveň.

Zařízení spalující zemní plyn - mezi očekávatelné a předvídatelné havarijní stavy při provozu zařízení spalujících ZP patří úniky zemního plynu, požár zařízení a výbuch zemního plynu v zařízení nebo objektu. Prevence těchto havarijních stavů je ošetřena obecně závaznými předpisy, které je provozovatel plynových zařízení povinen dodržovat a zahrnuje následující opatření

- instalace  zařízení, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu např. při výpadku elektrické energie ve zdroji tepla, překročení nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě, překročení nejvyšší pracovní teploty otopné vody, při dosažení koncentrace výbušných plynů (zemního plynu) nad 10 % dolní meze výbušnosti.

- kontroly a revize

- detailní popis technologických postupů v plynových zařízeních .

Ani období výstavby nepřinese oproti současnému stavu žádné změny z hlediska rizik pro okolní obyvatele a ŽP.

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru ( možné úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, dopravních prostředků, exploze plynů v souvislosti se svářením).

Na základě uvedených skutečností a vzhledem k charakteru stavby nepovažuje zpracovatel oznámení EIA za nutné v rámci procesu EIA hodnotit rizika navrhované stavby například formou předběžného hodnocení míry rizika (Preliminary Hazard Analysis).

Avšak považuje za nutné poznamenat, že pro nový tiskový stroj CERUTTI 2 i novou termickou oxidaci WK RTO 65 000 musí být řešena opatření při havarijních situacích v provozním a havarijním řádu.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě  kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP

* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků stavby na životní prostředí nejsou navrhována, neboť v souvislosti s posuzovanou stavbou tzn. stavebními úpravami, instalací tiskového stroje CERUTTI 2 i instalací nové termické oxidace WK RTO 65 000 nedojde k žádné změně z hlediska využití území.

* Technická opatření

Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí jsou v předkládaném oznámení EIA stanoveny rámcově, detailně budou rozpracována a řešena v projektu či ve fázích zkušebního provozu, kolaudace.

Fáze přípravy stavby

(  v projektu pro stavební povolení budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů v etapě

výstavby, stanovena kategorizace i  jejich množství a předpokládané způsoby

jejich likvidace

( v  projektu pro stavební povolení konkretizovat lokalitu ukládání  demoličních odpadů a

výkopové zeminy a konkretizovat trasu její dopravy

( nakládání s odpady v období výstavby zajistit technicky a organizačně tak, aby bylo

možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

( v projektu pro stavební povolení předložit projekt organizace výstavby (POV) a v něm

navrhnout taková technicko-organizační opatření pro období výstavby, která budou

minimalizovat vlivy na životní prostředí i okolí (hluk, znečišťování prachem– zkrápění

stavebních ploch, úkapy a úniky ropných látek,  apod.)

( do projektu pro stavební povolení zapracovat doporučení z hlukové studie - vytvořit při projektování podmínky pro dodatečnou instalaci akustické zástěny v blízkosti nového ventilátoru např. ze zvukopohltivých akustických panelů.

Fáze výstavby

( omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního

období i skrápěním komunikací popřípadě staveniště.

( při výstavbě dodržovat taková opatření, aby nedocházelo k zanášení kanalizační sítě

pískem nebo jiným stavebním materiálem

Kolaudační řízení

Ke kolaudačnímu řízení předložit :

(  Specifikaci druhů a množství odpadů    vzniklých v průběhu výstavby a doložit způsob

jejich likvidace

( Provozní řád tiskového stroje CERUTTI 2 a termické oxidace WK RTO 65 000.

Provoz nového tiskového stroje a termické oxidace WK RTO 65 000

(  Před uvedením tiskového stroje CERUTTI 2 a termické oxidace WK RTO 65 000 do

trvalého provozu ověřit měřením hluku ve stanovených referenčních bodech

předpoklad hlukové studie, že běžným  provozem nedojde k navýšení hlukového

zatížení nad platné limity.

* Kompenzační opatření.

Kompenzační opatření nejsou pro posuzovanou stavbu navrhována

D.V.  Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích

předpokladů při hodnocení vlivů

D.V.1.  Použité metody prognózování

Předpokládané vlivy na životní prostředí byly prognózovány :

Matematicky 	 -  vliv emitovaných škodlivin  na imisní situaci v okolí stavby

- vliv hluku ve fázi etapy výstavby i provozu

Průzkumem	 -  vliv záměru na faunu a flóru

Porovnáním   -  získaných údajů s dostupnými literárními prameny :

-  limity hlukové zátěže

-  imisní limity

Metodika prognózování se opírá o analytické zhodnocení stávajícího stavu, zkušenosti zpracovatele s hodnocením vlivu řady staveb a záměrů na životní prostředí, dříve zpracovaných studií, projektů a EIA.

D.V.2.  Výchozí předpoklady

V hlukové studii byly pro stacionární zdroje hluku stanoveny výchozí předpoklady a omezující podmínky parametrů hlučnosti.

Při výpočtu hmotnostního toku emisí oxidů dusíku z komínu 15 m termické oxidace WK RTO 65 000 se vycházelo z garancí dodavatele,  že emisní koncentrace oxidů dusíku (vyjádřené jako oxid dusičitý) a oxidu uhelnatého ve spalinách z termické oxidace se bude pohybovat na úrovni 50 mg/m3 (pro suché spaliny,  normální stavové podmínky a ref.obsah kyslíku ve spalinách 3 %).

D.VI.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitostí,

které se vyskytly při zpracování dokumentace

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby.

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných výrobních jednotek.

Zpracovatel předkládaného oznámení EIA při hodnocení vlivu stavby " Stavební úpravy pro tiskový stroj CERUTTI 2  a termické čištění odpadního vzduchu  " na životní prostředí vycházel zejména z

- podkladových materiálů o tiskovém stroji CERUTTI 2 a jeho provozu včetně předpokládaných spotřeb tiskových barev a dalších materiálů, které mu byly předány odborníky OTK, a.s.

- z informací o provozu stávajícího tiskového stroje CERUTTI 1

- z podkladových materiálů dodavatele termické oxidace WK RTO 65 000 včetně informací o garantovaných hodnotách emisí

- z informací o provozu stávající termické  oxidace  WK RTO 8 500

- z průzkumů lokality stavby a zájmového okolí OTK, a.s.

- z výsledků rozptylové a hlukové studie.

Dále byly využity také zkušenosti a informace získané při zpracování oznámení a dokumentací EIA na  obdobné záměry v polygrafickém průmyslu.

Z hlediska zpracovatele oznámení jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti.  Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s dobrou vypovídací schopností prognózovat v oznámení EIA vliv provozu nového tiskového stroje CERUTTI 2 a nové termické oxidace WK RTO 65 000 na okolní obyvatele i životní prostředí.

# E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V kapitole B.I.5.2. je uveden přehled zvažovaných variant, v němž je konstatováno, že

-  účelem stavby je zvýšit kapacitu hlubotisku

- investor má k dispozici prostor pro nový tiskový stroj ve výrobní hale v centrálním výrobním objektu v areálu OTK, a.s. v Plynárenské ulici. Současně zde bude instalováno nové zařízení termické oxidace WK RTO 65 000, na kterém budou zneškodňovány emise organických látek od stávajícího tiskového stroje CERUTTI 1 i od nového tiskového stroje CERUTTI 2.  Z uvedených důvodů nebyly uvažovány žádné jiné lokalizační  varianty.

- co se týká případných kapacitních variant (typ a kapacita nového hlubotiskového stroje), ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků investora na kapacitu tiskového stroje, danou předpokládaným výrobním programem v návaznosti na rostoucí požadavky odběratelů  na  výrobu  vícebarevných vysoce kvalitních obalů.

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta záměru „Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV “ .

Porovnání variant řešení záměru proto odpadá.

F.   ZÁVĚR

V Obchodních tiskárnách, akciová společnost. je připravována stavba “ Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2 a TČOV“. Účelem této stavby je zvýšit kapacitu hlubotisku a uspokojit  uspokojovat rostoucí požadavky odběratelů  na  výrobu  vícebarevných vysoce kvalitních obalů splňujících veškerá hygienická, estetická i uživatelská kriteria. Instalace nové termické oxidace má zajistit ekologicky vyhovující zpracování odtahů od  tiskového stroje CERUTTI 2.

Předložené oznámení EIA v předchozích kapitolách popisuje a vyhodnocuje vlivy navrhované stavby na životní prostředí a obyvatele v dané lokalitě a nejbližším okolí. .

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí je úměrné současnému stavu znalostí o připravované stavbě.

Součástí oznámení EIA jsou i návrhy na opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí.

Při posouzení všech v oznámení EIA uvedených aspektů, souvisejících s realizací navrhovaného záměru instalace nového hlubotiskového stroje CERUTTI 2 a za předpokladu splnění opatření navrhovaných k minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude navrhovanou stavbou ovlivněno nad únosnou míru, že ovlivnění obyvatelstva je přijatelné a  realizaci záměru je možno doporučit.

G. VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO

CHARAKTERU

Obchodní tiskárny, akciová společnost (OTK a.s.) připravuje realizaci stavby “ Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV“. Tato stavba zahrnuje stavební úpravy ve stávající hale, kde je v současnosti sklad přípravků, instalaci nového tiskového stroje CERUTTI 2 a instalaci termického čištění odpadního vzduchu WK RTO 65 000 (TČOV).  Umístění areálu OTK, a.s., nového hlubotiskového stroje CERUTTI 2, zařízení WK RTO 65 000  a situace stavby jsou znázorněné v příloze č.2 na obr.č. 1,2  a 3 v části H tohoto oznámení  EIA.

Realizace záměru je vyvolána potřebou zvýšit kapacitu výroby hlubotisku, aby byly OTK, a.s. schopny uspokojit požadavky odběratelů na výrobu vícebarevných vysoce kvalitních obalů.

Předkládané oznámení EIA pro stavbu “ Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2  a TČOV“ je zpracováno v souladu s požadavky přílohy č.4 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

K jednotlivým vlivům :

* Vlivy na ovzduší a zdraví obyvatel

Areál fy OTK, a.s. a jeho blízké okolí se nachází v oblasti imisně středně zatížené a nedochází zde k překračování imisních limitů žádné ze sledovaných škodlivin.

Emise škodlivin v souvislosti s posuzovaným záměrem budou vznikat zejména při termickém čištění odpadního vzduchu s obsahem organických látek odváděným z výrobní haly, kde bude instalován tiskový stroj CERUTTI 2, nejvýznamnější emitované škodliviny jsou oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, oxid uhelnatý a těkavé organické látky.

Úroveň emisí škodlivin je vzhledem k účinnosti  čištění odpadního vzduchu poměrně nízká a následný vliv posuzované stavby na imisní situaci u obytné zástavby nevýznamný.

Potvrzují to i v rozptylové studii vypočtené příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím hodnocených škodlivin u referenčních bodů obytné zástavby, které se pohybují na úrovni do 0,005 µg.m-3  v případě oxidu dusičitého NO2 a u těkavých org. látek do 0,09 µg.m-3 . Výsledné roční imisní koncentrace budou značně pod ročním imisním limitem pro oxid dusičitý (limit 40  (g/m3), pro těkavé org. látky není roční limit stanoven.

Imisní limity nebudou překračovány ani po zahrnutí pozadí  a z hlediska znečišťování ovzduší se nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí v souvislosti s realizovanou stavbou.

* Vliv hluku

V období výstavby - nebude docházet u okolní obytné zástavby k překračování limitních hodnot platných pro období výstavby.

V období provozu  – nebude v důsledku z přenosu hluku z posuzovaných stacionárních  zdrojů hluku docházet k překračování limitních hodnot stanovených pro hluk ze stacionárních zdrojů.

* Vlivy na vodu

Navržená stavba – instalace nového tiskového stroje CERUTTI 2 a výstavba nové termické oxidace nijak nemění  charakter odvodnění řešeného území. V rámci stavby nedochází ke zvýšení podílu zastavěných a zpevněných ploch a tedy nedochází ani ke  zvýšení povrchového odtoku srážkových vod do dešťové kanalizace na úkor vsaku.

Posuzovaná stavba nepřinese významnější nárůst spotřeby vody a následně produkce splaškových odpadních vod, nepřinese nárůst odváděných dešťových vod a  nebude mít  proto žádný vliv na hydrologické charakteristiky zájmového území.

Vliv posuzovaného záměru na kvalitu povrchových vod je prakticky nulový, neboť dochází k nárůstu množství splaškových vod o 1 m3/den, splaškové vody jsou odváděny na BČOV města Kolín.

* Vlivy na půdu a horninové prostředí

Posuzovaná stavba je situována výlučně do areálu OTK, a.s. Neuvažuje se proto se záborem ZPF ani se nezmění dosavadní způsob využívání území, které je určeno pro průmyslovou činnost.

Navrhovaná stavba nepřinese v období výstavby žádné vlivy na horninové prostředí. Hloubka výkopů je minimální a stavba nebude mít negativní vliv na geologické podmínky území.

*  Vlivy na  flóru a faunu

Instalace tiskového stroje CERUTTI 2 bude dovnitř stávající výrobní haly a termická oxidace WK RTO 65 000 bude umístěna vně haly do prostoru mezi přístavky a to na betonovou plochu.

Je zřejmé, že jde o plochu kde se nevyskytují vzácná či chráněná přírodní společenstva.

Navrženou stavbou nebude dotčen žádný zvláště chráněný rostlinný nebo živočišný druh uvedený v přílohách číslo II a III vyhlášky číslo 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vliv na flóru a faunu lze označit za nulový.

Navrhovaný záměr resp. stavba “Stavební úpravy pro nový hlubotiskový stroj CERUTTI 2 a TČOV“ nepřinese významnější negativní dopady na obyvatele a životní prostředí v okolí  závodu OTK, a.s. v Plynárenské ulici. Realizaci této stavby je možno doporučit.

H. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - 	Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně

plánovací dokumentace

Příloha č. 2 - 	Mapová a obrazová část

Obrázek č. 1 - 	Umístění areálu OTK a.s. a  širší vztahy (1 : 10 000)

Obrázek č. 2 - 	umístění nového tiskového stroje  CERUTTI 2 , nového zařízení

WK RTO 65 000, stávající TČOV SIRI a stávající WK RTO 8 500.

Obrázek č. 3 -	Situace stavby s vyznačením jednotlivých stavebních objektů (1 : 1000)

Obrázek č. 4 -	Půdorys  zařízení termické oxidace  WK RTO 65 000

Obrázek č. 5 -	Pohled na  zařízení termické oxidace  WK RTO 65 000

Příloha č. 3 -	Rozptylová studie

Příloha č. 4 -	Hluková studie

Datum zpracování oznámení :  16.5.2005

Zpracovatel dokumentace :		Ing. Karel Vurm CSc,   oprávněná osoba

osvědčení o odborné způsobilosti MŽP ČR						            č.j. 17275/4713/OEP/92, ze dne 11.2.1993

Ortenovo náměstí 13,  170 00  Praha 7

tel./fax 220808966, 602 772093

Osoby podílející se na zpracování dokumentace  :

Ing. Stanislava Jeřalová

LI-VI s.r.o.,Jana Želivského 8

130 00  Praha 3

tel. 220 580 933

RNDr. Jiří Bubník

ČHMÚ, Na Šabatce 17,  140 00 Praha 4

tel. 2 4403 2409

Ing. Miroslav Čech

V Úhlu 23 / 635,  141 00 Praha 4

tel. 777060331

Podpis zpracovatele dokumentace :     ………………………

Přehled symbolů a zkratek použitých v oznámení EIA

ČHMÚ	( Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP	 	( Česká inspekce životního prostředí

ČOV		( Čistírna odpadních vod

ČSN		( Česká státní norma

EIA		( zkratka anglického výrazu Environmental Impact Assessment, který

znamená hodnocení vlivů na životní prostředí.

EL		( emisní limit (mg/m3 (

EPA		( americký úřad pro ochranu životního prostředí

FCC		( komplex katalytického kraku v rafinérii Kralupy

FPD		( fond pracovní doby

IHk	  	( průměrná půlhodinová imisní koncentrace znečišťující látky  ((g/m3 (

IHd		( průměrná denní imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (

IHr		( krátkodobá imisní koncentrace znečišťující látky  ( (g/m3 (

Laeq,T		( ekvivalentní hladina akustického tlaku   (dB(A) (

OUER		( evropská pachová jednotka

PUPFL		( pozemky určené k plnění funkce lesa

LZ		( liniové zdroje

MŽP ČR	( Ministerstvo životního prostředí

N		( odpady kategorie nebezpečné

O		( odpady kategorie ostatní

OHS		( Okresní hygienická stanice

PD		( projektová dokumentace

RD		( rodinný dům

ÚPD		( územně-plánovací dokumentace

ÚSES		( územní systém ekologické stability

VOC		( těkavé organické látky

ZP		( zemní plyn

ZPF		( zemědělský půdní fond