KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku

| VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE: | NAŠE ZNAČKA: | VYŘIZUJE/LINKA, E-MAIL: | V PRAZE DNE: |
| --- | --- | --- | --- |
| / 17.6.2004 | 10233-84824-2a/2004/OŽP-Zk | Žák/257280539, zak@kr-s.cz | 14. září 2004 |

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje:

Název:            Pískovna Chrást u Poříčan

Charakter záměru: nový záměr

##### Kapacita (rozsah) záměru: Celkové zásoby představují 1 163 505 m3, z toho zásoby volné  1 104 014 m3. Na ložisku bude docházet ke změnám zásob pouze v důsledku vedení dobývacích prací. Předpokládá se roční těžba maximálně 100.000 m3, a to v závislosti na odbytových možnostech. Se zahájením dobývání se počítá okamžitě po vydání rozhodnutí o povolení činnost prováděné hornickým způsobem - předpoklad II. pololetí 2004, s ukončením dobývání se počítá v roce 2020.

Zdůvodnění potřeby záměru: K navrženému způsobu využití území v dané lokalitě vedly investora,  zejména tyto důvody:

-   požadavek intenzifikace a racionalizace stávající na trhu zavedené výroby stavebních hmot, možnosti zvýšení odbytu na tuzemském trhu,

- situace současně nevyužívaného nevyhrazeného ložiska v blízkosti páteřních komunikačních tahů  s možností velmi dobrého napojení na stávající místní i regionální dopravní infrastrukturu prakticky  bez průjezdu obytnou zástavbou,

-    pozice areálu v regionu s rozvíjející se stavební výrobou  v dosahu metropolitního regionu hlavního města Prahy a Středočeského kraje, který se vyznačuje poměrně vysokým ekonomickým potenciálem a nabízí dobré možnosti odbytu stavebních hmot, zejména s ohledem na předpoklad nárůstu poptávky v souvislosti s výstavbou průmyslových zón,

-    dostupnost kvalifikovaných pracovních sil v regionu, ve kterém již těžební aktivity tohoto typu byly provozovány v minulosti,

-   lokalizace areálu v dostatečné vzdálenosti od obce mimo stávající obytnou zástavbu s předpokladem minimálního ovlivnění prostředí vlivem výstavby i provozu.

Ve  vazbě na provedené geologické ložiskové průzkumy, byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

Exploatace ložiska bude prováděna odtěžováním vrstvy suroviny pomocí nakládače nebo bagru. Vlastní dobývací práce budou prováděny v jedné etáži, která bude těžena na celou těžitelnou mocnost suroviny.

| Umístění: | kraj: | Středočeský |
| --- | --- | --- |
|  | obec: | Chrást |
|  | k.ú.: | Chrást u Poříčan |

Oznamovatel: MPM – Servis, s.r.o.; Holekova 785/4, 190 14 Praha 9 - Klánovice

IČ:                   25116916

Realizace:       2004 (zahájení těžby) – 2020 (ukončení těžby)

Zařazení:    dle zák. č. 100/2001 Sb., se jedná o záměr zařazený v příl. č. 1 cit. zák. do    kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bodu 2.5 sloupce B – Těžba nerostných surovin 10 000 – 1 000 000 tun/rok, nebo 10.1 – Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 tun/rok.

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení písemně vyjádřili: Středočeský kraj, Obec Chrást, Obec Kounice, KHS-územní pracoviště v Nymburku,  Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, ČIŽP – OI Praha, ČIŽP – OI Hradec Králové, Ministerstvo životního prostředí – odbor ekologie krajiny.

Středočeský kraj – souhlasí se záměrem, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., za podmínek stanovených v oznámení.

Obec Chrást – souhlasí se záměrem. Případné připomínky budou řešeny v rámci územního a stavebního řízení.

Obec Kounice – souhlasí se záměrem s tím, že případné připomínky a požadavky obce budou řešeny v dalších stupních povolovacího řízení.

KHS – územní pracoviště v Nymburku – oznámení bylo z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví posuzována z hlediska ochrany zdraví před hlukem. Součástí oznámení je akustická studie, ze které mj. vyplývá, že hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru se pohybují výrazně pod hygienickými limity pro dobu denní. Provoz pískovny bude pouze v době denní.

Vzhledem k uvedenému nepovažuje orgán ochrany veřejného zdraví za nutné posuzovat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb.

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí – uvádí z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu vzhledem k tomu, že je počítáno se záborem zemědělské půdy zařazené do BPEJ 22112 do V. třídy ochrany, tj. půda s velmi nízkou produkční schopností pro zemědělské účely, nemá k záměru námitky ale s doporučením rekultivace dle varianty č. 1 s vytvořením přírodě blízké plochy s vegetací. Z vodoprávního hlediska nejsou námitky. Těžba nepočítá s využitím ložiska pod hladinou podzemní vody. Vlastní provoz nepočítá se stavbou studny ani jiných vodohospodářských staveb a zařízení. Z hlediska ochrany přírody doporučuje po skončení těžby štěrkopísku upřednostnit plán rekultivace zahrnující variantu  1 uvedenou v oznámení na str. 107. Vytvoření tůněk a mokřadů by zvýšilo ekologickou hodnotu a stabilitu daného území. Upozorňuje, že před započetím prací je nutno předložit orgánu ochrany přírody plán rekultivace k odsouhlasení a také podat žádost o vydání souhlasu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ke změně krajinného rázu.

ČIŽP – OI Praha nepožaduje další hodnocení akce dle zákona. Oznámení může nahradit dokumentaci vlivů na životní prostředí.

ČIŽP – OI Hradec Králové, oddělení ochrany vod – bere oznámení na vědomí a nemá  k němu připomínky. Není proto nutné záměr posoudit dle zákona č. 100/2001, při splnění některých ve vyjádření uvedených podmínek dle příslušných zvláštních zákonů a v oznámení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů.

Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa – předložené informace nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možné posoudit důsledky těžby štěrkopísku z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Tento záměr nebyl dosud s ministerstvem projednán ani v rámci projednávání územně plánovací dokumentace obce Chrást. Proto nelze z hlediska ochrany ZPF bez dalších informací akceptovat ani „jednoznačnost umístění“ areálu, jak je uvedeno na str. 6 předloženého oznámení.

S uvedeným konstatováním, že je nutno podrobněji zpracovat podklady o ZPF souhlasíme. Nicméně jsme názoru, že není nutné záměr z výše  uvedeného důvodu dále projednávat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, protože podrobnější podklady bude nezbytné předložit kompetentnímu orgánu při rozhodování ve věci na základě příslušného zvláštního  zákona  č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) ve znění pozdějších předpisů. K rozhodnutí ve věci je dle uvedeného zákona kompetentní  v tomto případě Ministerstvo životního prostředí.

Závěr:

Oznámení k záměru „Pískovna Chrást u Poříčan“ bylo dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., rozesláno k vyjádření příslušným dotčeným správním úřadům, dotčeným územním samosprávným celkům a jejich prostřednictvím i veřejnosti. Informace o oznámení byla zveřejněna na příslušných úředních deskách a dále na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje.

Z došlých připomínek byly všechny celkem jednoznačně formulovány; další projednávání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., nebylo (kromě MŽP) požadováno. Některé konkrétní požadavky byly vázané na období projednávání záměru dle zvláštních zákonů v rámci územního případně stavebního řízení.

Na základě došlých vyjádření, obsahu a zaměření oznámení především možného variantního řešení rekultivace, konstatujeme, že tento závěr zjišťovacího řízení připouští následnou rekultivaci po těžbě štěrkopísku pouze ve variantě uvedené v oznámení pod označením varianta č. 1. a dále za předpokladu, že budou respektovány podmínky a opatření uvedené v oznámení na str. 108 a 109 v kapitole D. 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Z podmínek uvedených v části „opatření k minimalizaci estetických dopadů na přírodu a krajinu“ oznámení pak zdůrazňujeme, že souhlasíme pouze s řešením uvedeným pod bodem č. 1, tj. provedením rekultivace tak, aby byly uměle vytvořeny přírodě blízké plochy s vegetací, navazující  a obohacující okolní krajinu, podporující rozvoj fauny a flóry a v konečném důsledku její ekologickou stabilitu. Při přípravě projektu rekultivace budou plně respektovány podmínky příslušných orgánů, zejména zdůrazňujeme spolupráci při přípravě projektu a v průběhu jeho realizace s  Městským úřadem Nymburk, odborem životního prostředí. Konečnou úpravou plochy po těžbě by pak měla být zvýšena ekologická hodnota daného území.

Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle § 7 citovaného zákona, posouzení všech připomínek a doporučení a při respektování podmínek výše uvedených, dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že záměr

Pískovna Chrást u Poříčan

n e b u d e

dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Přiložená vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů k oznámení jsou nedílnou součástí závěru zjišťovacího řízení.

|  | RNDr. Jaroslav O b e r m a j e r |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Přílohy: seznam kopií obdržených vyjádření

Středočeský kraj, ze dne 10.8.2004, č.j.: 3071/2004/SHT (1 dle rozdělovníku)

Obec Chrást,  ze dne 16.8.2004 (2)

Obec Kounice, ze dne 16.8.2004, č.j.: 2004/0000722 (3)

KHS, územní pracoviště v Nymburku, ze dne 26.7.2004, č.j.: 3026-215/04/Nb/Rm (4)

Městský úřad Nymburk, OŽP, ze dne 28.7.2004, č.j.: 100/2110/04-Ša (5)

ČIŽP – OI Praha, ze dne 3.8.2004, č.j.: 1/HI/10346/04/Ber (7)

ČIŽP – OI Hradec Králové, ze dne 21.7.2004, č.j.: 5/OV/6717/2004/Va (8)

Ministerstvo životního prostředí, ze dne 13.9.2004, č.j.: OEKL/2033/04 (9)

# Rozdělovník k č.j.: 10233-84824-2a/2004/OŽP-Zk

Dotčené územní samosprávné celky:

1. Středočeský kraj,   z d e

2. Obec Chrást u Poříčan čp. 150, pan František Souček - starosta, 289 14 Poříčany

3. Obec Kounice, paní Miroslava Sochorová – starostka, 289 15 Kounice 127

Dotčené správní úřady:

4. KHS Středočeského kraje, územní prac. Nymburk, Palackého 1567, 288 28 Nymburk

5. Městský úřad Nymburk, odbor ŽP, Palackého třída 449, 288 02 Nymburk II

6. MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod

7. ČIŽP OI Praha, Dělnická 12, 170 00 Praha 7

8. ČIŽP – OI Hradec Králové, odd. ochrany vod, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

9. MŽP, odbor ekologie krajiny a lesa,  Vršovická 65, 100 10 Praha 10

10. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,   z d e

Oznamovatel:

- MPM – Servis, s.r.o., Holekova 785/4, 190 14 Praha 9 - Klánovice

Na vědomí:

12. MŽP, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

13. MŽP, OVSS I, Podskalská 19, 128 25 Praha 2

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku

| VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: | NAŠE ZNAČKA: | VYŘIZUJE/LINKA, E-MAIL: | V PRAZE DNE: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10233-84824-2b/2004/OŽP-Zk | Žák/257280539, zak@kr-s.cz | 14. září 2004 |

Věc: předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k navrhovanému záměru „Pískovna Chrást u Poříčan“

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení k záměru „Pískovna Chrást u Poříčan“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.

Obce Chrást a Kounice  a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16, odst. 3 cit. zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme Obce Chrást a Kounice o vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce.

Připomínáme, že informace o oznámení je rovněž na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=STC200 a  Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

|  | RNDr. Jaroslav Obermajer |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Příloha: závěr zjišťovacího řízení

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

| VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: | NAŠE ZNAČKA: | VYŘIZUJE/LINKA, E-MAIL: | V PRAZE DNE: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10233-84824-2c/2004/OŽP-Zk | Žák/257280539, zak@kr-s.cz | 14. září 2004 |

Věc: Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k navrhovanému záměru „Pískovna Chrást u Poříčan“

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) a Středočeský kraj (jako příslušný územně samosprávný celek) Vám sdělují, že záměr „Pískovna Chrást u Poříčan“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Do příslušných vyjádření k oznámení a do závěru zjišťovacího řízení je možné nahlédnout na odboru životního prostředí a zemědělství, ve 4. patře v kanc. č. 4103. Případné další informace ve věci lze obdržet na tel. č. 257280 – 539, 345.

Připomínáme, že informace o oznámení je rovněž na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=STC200 a  Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

|  | RNDr. Jaroslav O b e r m a j e r |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |

Datum vyvěšení:                                                       Datum sejmutí: