Obec Horní Počaply

sportovní areál

horní počaply

OZNÁMENÍ

podle  § 6 zákona č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

(dle přílohy č. 3)

Výtisk č:

Kladno, červenec 2004

# OBSAH :

OBSAH :	2

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	3

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	3

B.I. Základní údaje	3

I.3. Umístění záměru:	4

I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	4

I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění,….	6

I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	7

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	11

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	11

I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.	11

B. II. Údaje o vstupech	12

II.1. PŮDA	12

II.2. VODA	16

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	18

II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	19

B.III. Údaje o výstupech	22

III.1.  Ovzduší	22

III.2. Odpadní vody	24

III.3. ODPADY	26

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ	28

III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	31

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	35

C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	35

D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	56

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	56

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	56

1.2.  Vlivy na ovzduší a klima	59

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	61

1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí	65

1.5. Vlivy na flóru a faunu	67

1.6. Vlivy hluku a záření	69

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	78

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	79

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů	79

1.  Územně plánovací opatření	79

2. Technická a organizační opatření	80

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	81

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	83

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	83

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	83

2. Další podstatné informace zpracovatele	83

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	84

H. PŘÍLOHA	87

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:  			Obec Horní Počaply (okres Mělník)

2. IČO :			 	00236829

3. Sídlo :				Horní Počaply 247

27703 Horní Počaply, okr. Mělník

4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 		statutární zástupce: Jiří Svačina, starosta

projektant : Ing. Radek Hadrbolec

firma Milota Kladno s.r.o., Huťská 1557, Kladno

sídlo 				Horní Počaply 247

27703 Horní Počaply, okr. Mělník

telefon			315 692 215 (starosta)  312 829 205 (projektant)

v zastoupení investora

Obec Horní Počaply, Horní Počaply 247,  27703 Horní Počaply

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

I.1. Název záměru:

Sportovní areál Horní Počaply

I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Jedná se o novou stavbu víceúčelového sportovního areálu na ploše zhruba 2,7 ha. Areál sestává s provozní budovy s parkovištěm o kapacitě 74 stání, jednotlivých sportovišť, z nichž dominantní jsou hlavní fotbalový stadion s tribunou a tréninkový fotbalový stadion a dále obslužné komunikace a chodníky. Areál je koncipován jako víceúčelový pro nejširší sportovní vyžití a kromě fotbalových stadionů jsou zde navržena hřiště pro další sporty (házená, košíková, volejbal, hokejbal), tenisové kurty s tréninkovou stěnou, plocha pro skateboarding, dětské hřiště  a sportoviště pro lehkoatletické disciplíny. Areál bude umístěn na severovýchodním okraji obce v prostoru mezi řekou Labe a komunikací III/24050 procházející obcí, a to na pozemcích, které jsou v současné době zemědělsky využívány. Dopravně bude areál napojen na komunikaci III/24050 procházející obcí Horní Počaply ve směru Mělník – Roudnice nad Labem.

Víceúčelový sportovní areál  bude sloužit pro potřeby občanů obce Horní Počaply a okolních obcí.

Účelem hodnoceného záměru je výstavba kapacitně postačujícího víceúčelového sportoviště, umožňujícího sportovní vyžití, rekreaci  a relaxaci obyvatel obce a blízkého okolí, pro potřeby školní výuky tělesné výchovy a rozvoj širokého spektra sportovních aktivit.  Cílem záměru je doplnit chybějící kapacitu sportovních zařízení v regionu v souladu s rozvojem obce, jak ji předpokládá schválený územní plán.

Generelně se tedy jedná o víceúčelový sportovní areál s provozním zázemím a parkovištěm pro osobní vozy, u kterého se předpokládá využití pro potřeby rekreace a sportovních aktivit občanů v širším okolí obce. Parkoviště má kapacitu 74 stání na ploše 2084 m2 s maximální obrátkovostí cca 2,5x za den.

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Horní Počaply. V dané části katastrálního území se předpokládá umístění objektů se sportovním a rekreačním využitím v návaznosti na plochy izolační a parkové zeleně.

### I.3. Umístění záměru:

Kraj:			Středočeský (kód 32)

Okres:			Mělník	 (kód 3206)

Obec:			Horní Počaply (kód 534790)

Katastrální území:	Horní Počaply (kód 741647)

Parcelní číslo:	123/1 – 123/6 (stavba areálu)

123/11, 145, 146, 148, 149/1, 1110/1, 1112/1, 1113, 1157/2, 1157/3, 1171 (parcely dotčené výstavbou inženýrských sítí, komunikace, odvedení dešťových vod)

Pozice hodnoceného záměru je zřejmá z přílohové části  - přílohy F 1 a F2.

### I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Jedná se o výstavbu a provoz víceúčelového sportovního areálu s provozní budovou a odstavným parkovištěm pro osobní vozidla o kapacitě 74 stání, který bude sloužit občanům blízké obce Horní Počaply a blízkých obcí. Areál je vhodně umístěn na severovýchodním okraji obce v návaznosti na plochy izolační zeleně, které areál oddělují od stávající i navržené obytné zástavby, parkových ploch navržených mezi severním okrajem areálu a tokem Labe. Areál je komunikačně přístupný po silnici III/24050 z Mělníka do Roudnice, která prochází obcí a tvoří jižní hranici areálu.

Plocha, navržená pro umístění hodnoceného záměru (tj. parcely 123/1 až 123/6) o celkové výměře 40 393 m2 (4,04 ha) je v současné době součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) jako orná půda převážně k velkoplošnému pěstování obilovin a pícnin. Záměr je umístěn na východním až severovýchodním okraji obytné zóny, která je od něj oddělena pásem izolační zeleně, trasou horkovodu a účelovou komunikací. V severním sousedství jsou navrženy plochy parkové zeleně v pásu podél řeky Labe, v jehož údolní nivě je obec situována. Na východě na sportoviště navazují zemědělsky obhospodařované pozemky.

Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat o stavbu s primárně sportovními a rekreačními funkcemi a z hlediska hodnocení jejích vlivů na životní prostředí bude prioritní změna funkčního využití území – zábor zemědělsky využívaných ploch a jejich zastavění sportovním areálem. Významné jsou i její funkce z hlediska zlepšení infrastruktury obce a v úvahu je nutné brát i hlediska estetická a urbanistická. Z dalších vlivů je nutno vyhodnotit i vlivy odvedení srážkových vod z plochy areálu. Vlivy vyvolané dopravy a zvýšení dopravní zátěže na komunikační síti je nevýznamné.

Z tohoto důvodu  je záměr posuzován v kontextu stávajícím funkčním využitím území a jeho dopravní obslužností, zájmy ochrany přírody a vodohospodářskými aspekty (odvedení vod a nároky na potřebu vody). Objekty obdobného charakteru , jejichž vlivy by mohly synergicky působit, se v dosahu vlivů nenacházejí.

V dané části posuzovaného území se kromě uvedených nenachází ani není provozována žádná výrobní či jiná činnost, jejíž vlivy by se  mohly s posuzovaným záměrem kumulovat či synergicky působit. Z hlediska spolupůsobení vlivů se tedy jedná o provoz na stávající komunikaci procházející obcí. V tomto případě se jedná o relativně méně zatížené komunikace, sloužící pro dopravní obslužnost obcí.  Předpokládáme, že tento dopravní systém bude záměr využívat a proto jsou jejich vlivy v oznámení zohledněny. Ze staveb s významným vlivem na životní prostředí je třeba zmínit areál elektrárny Mělník, který se nachází zhruba 1 km východně od hodnoceného území a její související provozy (zejména odkaliště popílku na jihu území) a navazující průmyslové areály (výroba stavebních hmot). Spektrum vlivů elektrárny i navazujících provozů je však odlišné od posuzovaného záměru, proto významné spolupůsobení vlivů nepředpokládáme.

Výhledová zástavba sportovního areálu bude tedy umístěna v zóně pro rekreační a sportovní využití  na okraji obytné zóny obce Horní Počaply, jejíž infrastrukturu doplňuje. Areál bude v souladu se schváleným územním plánem umístěn na ploše cca 4 ha využívané ve stávajícím stavu jako zemědělská půda a jeho zastavěná plocha bude cca 2,6 ha. Cílem posuzovaného  záměru je výstavba moderního víceúčelového sportoviště, které má zlepšit možnosti rekreace a relaxace pro obyvatele blízkých obcí  a obce Horní Počaply, jejímž obyvatelům je primárně určeno. Objekt obdobného charakteru je v okolí postrádán, nepočítáme- li blízký areál pro vodní sporty Račice.

Je zřejmé, že charakter posuzovaného záměru a provozu je nevýrobní s minimálními nároky jak na materiálové a jiné vstupy, tak na charakter a míru výstupů do jednotlivých složek životního prostředí. Generelně lze činnosti při provozu sportovního areálu označit za nerušivé s minimálními výstupy do prostředí s charakterem obecně prospěšné stavby. Vlivy popsaných činností jsou spojeny prakticky pouze s dopravní obslužností, záborem zemědělské půdy, nároky na potřebu vody pro závlahu a odvodněním ploch a s aspekty ochrany přírody a krajiny.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr nerušící činnosti s minimálními výstupy do prostředí a bez větších nároků  na zdroje energie, a rovněž stávající objekty v zájmovém území představují de facto převážně obytnou zástavbu obce, nelze předpokládat významnou kumulaci synergických účinků vlivů. Jako komparativně nejvýznamnější lze označit poměrně velký zábor zemědělské půdy, dále odvedení srážkových vod a vlivy spojené s potřebou vody pro závlahu travnatých ploch, vlivy v souvislosti se změnou využití plochy včetně sadových úprav. Méně významné jsou v tomto případě emise škodlivin a hluková zátěž vlivem obslužné dopravy. Z kvalitativního i kvantitativního hlediska se však jedná o málo významné zdroje s poměrně nízkou produkcí, jak je popsáno v následujících kapitolách.

### I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

K výstavbě hodnoceného areálu v dané lokalitě vedly investora  zejména tyto důvody:

- požadavek řešit stávající nevyhovující situaci a potřebu rekreačních a sportovních zařízení v obci i blízké části regionu, kde jsou možnosti sportovního vyžití citelně postrádány

- naplnění záměrů schváleného územního plánu, který v dané lokalitě předpokládá plochy s rekreačními a sportovními funkcemi a výstavbu areálu řadí na seznam obecně prospěšných staveb

- zlepšení občanské vybavenosti a infrastruktury obce Horní Počaply a potřeb občanů, nabídka možnosti širokého spektra sportovního vyžití mládeže, možnost využití areálu pro školská zařízení apod.

- požadavek konsolidace a rozšíření stávajících kapacitních a dispozičních  možností pozemků v  zóně s maximálním možným stupněm využití jejich plochy při respektování regulativů územního plánu  a charakteru území

Posuzované území se nachází na severovýchodní okraji obce Horní Počaply  a je vymezeno:

na jihu – trasou komunikace III/24050 a trasou horkovodu napojeného na elektrárnu

na severu – pásem údolní nivy podél Labe s předpokladem využití jako parková zeleň, polní cestou

na východě – zemědělsky využívanými pozemky

na západě – pásem izolační zeleně s navazující výhledovou a stávající obytnou zástavbou obce, trasou horkovodu s účelovou komunikací

Pozice zóny i posuzovaného záměru v širším i užším kontextu je zřejmá z mapové části F,  příloh 1, 2.1. a 2.2. a 3.

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného záměru sportovního areálu v nevyužité části zóny určené pro aktivity tohoto typu na okraji obce v přímé návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením. Navržený charakter využití plochy předpokládá v lokalitě i schválený územní plán obce Horní Počaply. Posuzování jiných variant umístění není proto nutné ani účelné.

S ohledem na charakter posuzované výstavby (nevýrobní činnost – provoz sportovního areálu), dosažený stupeň  poznání v této oblasti (již realizované stavby sportovních areálů), a  zkušeností a obecných principů hodnocení sportovních a rekreačních areálů ve městech a menších sídlech , je navržena a řešena, a tudíž i posuzována i jediná optimální technická varianta daná rozměrem a kapacitou s tím, že jsou posuzovány a navrženy pouze variantní dílčí možnosti technického řešení (úprava povrchu, odvodnění).

### I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Posuzovaný Sportovní areál Horní Počaply se nachází na severovýchodním okraji obce . V současné době chybí obci Horní Počaply a přilehlému okolí areál pro sportovní vyžití, relaxaci, aktivní odpočinek a trávení volného času (pro širokou veřejnost i pro využívání místní základní školou) . Pro výstavbu sportovního areálu byly proto určeny pozemky na okraji obce, které leží mezi silnicí Horní Počaply – Mělník a řekou Labe. V současné době je zde pole, celá plocha je rozlehlá, mírně se svažující k Labi. Na západní straně pozemek lemuje místní komunikace, za níž navazuje již obytná zástavba. Na jihovýchodní straně sousedí pole. Na severovýchodní straně, směrem k řece, lemuje pozemek cesta, která slouží k příjezdu na pole. Na jihozápadní straně podél silnice a na západní straně podél místní silnice je nadzemní vedení horkovodu, které omezuje možnosti vstupu na pozemek. Vstup do areálu je možný pouze pod přemostěním.

Sportovní areál bude sestávat s provozního zázemí, parkoviště, vlastních sportovišť a obslužných zařízení a komunikací.

Provozní zázemí bude umístěno v provozní budově na jihovýchodní straně areálu, v níž se budou nacházet: : šatny sportovců a šatna pro trenéra, případně rozhodčího, hygienické zázemí, klubovna, víceúčelová hala, občerstvení s potřebným zázemím, vnitřní posezení bufetu + venkovní posezení na terase, sklad potřeb pro údržbu hřišť, byt správce – 2 pokoje + kuchyň, včetně příslušenství

Sportoviště zahrnují : fotbalové hřiště  pro soutěže s tribunou, fotbalové hřiště tréninkové, víceúčelové hřiště (házená, košíková,…), volejbalové hřiště, 2x tenisové hřiště + tenisová stěna,  hřiště pro hokejbal, případně pro skateboard, dráhu s plochami pro skateboard a kolečkové brusle, školní atletické hřiště: - běh na 60 m,  skok vysoký, skok daleký,  dětské hřiště

Obslužná zařízení zahrnují , parkoviště pro 74 osobních aut, obslužné cesty v areálu, systém závlahy zelených ploch.

Vstup do areálu, jak pro pěší, tak pro osobní automobily, je  pod přemostěním horkovodu u hlavní silnice.

Situace všech popisovaných objektů je zřejmá z příloh 1 (širší vztahy) a 2 (situace pozemků, užší územní vztahy a zastavovací situace) v mapové části F.

#### 6.1. Urbanistické řešení

Sportovní areál sestává z provozní budovy a otevřených hřišť. Provozní budova je umístěna podél hlavní silnice Horní Počaply – Mělník, tj. při jižním okraji pozemku. Toto umístění bylo zvoleno ze dvou důvodů:

- budova je v blízkosti místa, kde je možné řešit přístup a příjezd na pozemek pod přemostěním horkovodu

- budova tvoří bariéru proti vlivům provozu na silnici III/24050

Podél budovy, směrem k silnici, je parkoviště pro osobní vozy návštěvníků a komunikace pro zásobování občerstvení a areálu. Parkoviště má dostatečnou kapacitu pro celý areál – 74 stání. Jeho plocha je členěna zelenými ostrůvky se stromy, jež jsou důležitým prvkem  vytvářejícím přirozenou bariéru mezi  silnicí a areálem  (optickou, krajinářskou).

Otevřená hřiště jsou na pozemku v souladu s požadavky na orientaci ke světovým stranám, tj. podélnou osou ve směru sever – jih, s odchylkou 2° (přípustná odchylka pro rekreační hřiště a pro nižší  soutěže je 15°). Vzhledem k tomu, že pozemek je mírně svažitý, jsou hřiště umístěna na různých výškových úrovních tak, aby výškové osazení a zemní práce byly optimální. Mezi jednotlivými plochami vznikne svah, příp. opěrné zdi.

Mezi hřišti je po areálu vedena obslužná cesta o šířce 2.5 m, která bude sloužit jednak pro přístup ke hřištím, jednak pro jejich údržbu.

Stávající vjezd na pozemek pod přemostěním horkovodu byl využíván k příjezdu na pole. Pro příjezd na pole bude v budoucnu využíváno přemostění horkovodu na severní straně pozemku a cesta, která vede podél jeho severní hranice.

Hlavním vstupem se vejde do dvoupodlažní haly provozní budovy. Je zde prostor občerstvení, který bude sloužit jako hlavní společenský prostor areálu. Je členěn na vnitřní a venkovní terasy – terasu v přízemí a patře. Ze vstupní haly je přístup do víceúčelové haly s občerstvením, které je provozně propojeno s obsluhou občerstvení ve vstupní hale. Na druhou stranu je z prostoru vstupní haly přístup k hygienickým zařízením, k šatnám a do klubovny. Přístup do šaten je i vedlejším vstupem ze severozápadního průčelí. Část provozní budovy s víceúčelovou halou je přízemní, část se šatnami je dvoupodlažní. Po dohodě s investorem jsou do druhého patra umístěny šatny sportovních klubů. Šatny v přízemí budou sloužit pro sportující veřejnost. Ve druhém podlaží je i byt  správce areálu - přístup je samostatným vstupem ze severovýchodního průčelí přes dvouramenné schodiště. Zásobovací vstup pro občerstvení je z jihozápadního průčelí z komunikace parkoviště. Po areálu je vedena obslužná cesta, ke všem sportovištím.

Provozní budova je hmotově poměrně nízká, avšak velmi dlouhá stavba - celková délka 75 m . Je členěna na tři díly, z nichž dominantní je prostřední část s občerstvením. Tato část je nejvyšší a její severní průčelí, obrácené do areálu, je výrazné svými prosklenými plochami prostoru občerstvení a terasami. Nejnižší je přízemní část s víceúčelovým prostorem. Tato část je architektonicky ztvárněna podloubím, které slouží  jako krytý přístup do prostoru  vstupní haly s občerstvením. Křídlo se šatnami je dvoupodlažní, je delší než víceúčelová hala cca o 5.5 m a uplatňuje se zde na průčelí rytmus oken s vysokým parapetem.

Všechny části jsou zastřešeny pultovou střechou, která se zvedá směrem do areálu. Díky různým výškám budovy  tvoří pultové střechy kompozici opakujících se prvků v různé výšce. Na severovýchodním průčelí se uplatňují dřevěné konstrukce, které nesou přesah střechy a tvoří zábradlí teras. Dřevo je dále uplatněno jako obklad průčelí mezi střešní rovinou a nadpražím oken. Celá budova bude omítnuta světlou pastelovou barvou.

#### 6.2. Stavebně technické a technologické řešení

Provozní budova

Svislé nosné konstrukce budou vyzděny z POROTHERMU. Vodorovné nosné konstrukce budou keramické, případně železobetonové monolitické. Schodiště bude železobetonové monolitické, nášlapná vrstva z keramické dlažby. Příčky budou vyzděné z příčkovek POROTHERM případně YTONG. Výplně otvorů: dřevěná okna, dřevěné dveře s obložkovou zárubní, čelní prosklená stěna dřevěná, vnitřní dveře dřevěná.

Podlahy budou koncipovány jako těžké plovoucí na nosné stropní konstrukci. Nášlapné vrstvy budou tvořeny keramickou dlažbou (sociální zařízení, chodby) a plovoucí dřevěnou podlahou, případně PVC a stěrkovou podlahou (ostatní prostory a sklady). Založení objektu se předpokládá na betonových základových pasech - dle doporučení inženýrskogeologického průzkumu.

Instalační jádra pro vedení jednotlivých rozvodů budou vyzděna z příčkovek nebo plných cihel. Střecha bude oblouková dvouplášťová nepochozí.

Sportoviště

Hlavní fotbalové hřiště  pro soutěže s tribunou bude travnaté včetně automatického zavlažování. Bude povrchově odvodněno. Za brankami a mezi tréninkovým hřištěm bude oplocení. Zastřešení tribuny bude tvořeno lehkou ocelovou konstrukcí, výškové stupně pro sezení a schodiště budou betonové, jejich nosné konstrukce budou vyzděny, doplněny zábradlími.Tribuna má maximální kapacitu 100  míst k sezení a 35 k stání.

Fotbalové hřiště tréninkové Povrch bude z umělého trávníku III. generace, povrchově odvodněno.

Víceúčelové hřiště (házená, košíková,…) Povrch bude umělý (litý polyuretan), povrchově odvodněno, oploceno.

Volejbalové hřiště Povrch bude z litého polyuretanu, povrchově odvodněno, oploceno, sportovní vybavení.

Dvě tenisová hřiště + tenisová stěna Hřiště bude mít povrch z umělého trávníku, povrchové odvodnění, oplocení, sportovní vybavení.

Hřiště pro hokejbal, případně pro skateboard  bude mít asfaltový povrch, mantinely, ochranné oplocení.

Dráha s plochami pro skateboard a kolečkové brusle Povrch bude asfaltový, okraje budou mít betonové obruby.

Školní atletické hřiště Povrch bude umělý (litý polyuretan), částečně betonová plocha, okraje budou mít betonové obruby.

Dětské hřiště Povrch bude hlinitopísčitý. Hřiště bude obsahovat robinsonádní sestavy, prolézačky

Obslužné objekty

Parkoviště, komunikace Povrch bude ze zámkové dlažby, povrchově odvodněno. Parkoviště bude napojeno na odlučovač ropných látek.

Odvodnění areálu a zavlažování  Popis je v části  BII a BIII. Voda

Obslužné cesty v areálu  Povrch bude ze zámkové dlažby.

Oplocení  areálu Celý areál bude oplocen jednoduchým plotem bez podezdívky.

#### 6.3. Kapacitní údaje

Základní kapacitní údaje uvádí následující přehled, údaje o dopravní obslužnosti jsou v příslušné subkapitole části B II..

Provozní budova

zastavěná plocha…………………………………………	927 m2

obestavěný prostor………………………………….........	6512 m3

výška ……………………………………………………	7 m

Hřiště a plochy

fotbalové hřiště pro soutěže 105x68m (resp.113x72m)….	8136 m2

fotbalové hřiště tréninkové 90x60m (resp.98x64m)……..	6272 m2

tribuna krytá, k sezení a stání  34.8 x 4m........................	 cca 139.2 m2

hřiště pro házenou a košíkovou	26 x 44m ............................. 1144 m2

volejbalové hřiště 24x15m 	.....................................................360 m2

2 x tenisové hřiště 2x18.27x36.57m......................................	1367 m2

tenisová stěna 12x15m.............................................................	180 m2

hřiště pro hokejbal, skateboard 52x26m (resp.53x27)m.......	1383 m2

dráha s plochami pro skateboard a kolečkové hřiště 	............1494 m2

školní atletické hřiště:

- běh na 60m ( 5.1x71m ),skok vysoký, daleký......................	625 m2

dětské hřiště.............................................................................	441 m2

plocha parkoviště ( 74 stání )......………………………….	2074 m2

příjezdová komunikace k parkovišti…………………………	136 m2

obslužné cesty a chodníky v areálu š.2.5m......................	2068 m2

Celková zastavěná plocha areálu je 26 746 m2 (tj. 2,6746 ha)

#### 6.4. Organizace provozu

Provoz areálu se předpokládá v denní době (tj. 06-22 hod), provozní doba celoroční, s omezením dle klimatických podmínek. V zimě se předpokládá na hokejbalovém hřišti provozování kluziště.

Provoz bude organizován dle návštěvního řádu areálu , předpokládá se stálá přítomnost správce.

#### 6.5. Úroveň technického řešení

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných předpisů, zejm. úplného znění stavebního zákona č.50/1976 Sb. a vyhlášek k jeho provedení ve vztahu k ochraně ŽP  a s obecnými technickými požadavky na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP. Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání (nebezpečné odpady - např. stavební materiály a izolace s obsahem azbestu, asfalty s příměsí dehtu apod.).

V technologickém řešení byl kladem důraz na minimalizaci a eliminaci výstupů do prostředí. Provoz ani výstavba nemá mimořádné nároky na potřebu energií . Produkce odpadů z provozu je minimální a omezuje se převážně na uliční smetky při čištění zpevněných ploch a odpad s údržby zeleně. Z provozní budovy se předpokládají běžné odpady komunálního charakteru. V rámci výstavby se předpokládá přebytková zemina bez obsahu škodlivin. Produkce nebezpečných odpadů je zanedbatelná a omezuje se prakticky pouze na odpady z provozu odlučovače ropných látek (předpoklad zachycené emulze ropných látek a kal z provozu odlučovače, eventuelně použité sorpční materiály bude li instalován např. fibroilový filtr).

Technologie či zařízení s vyšší hlukovou zátěží (tj. přes 70 dB) se v provozu  nepoužívají. Produkce odpadních vod je malá a je omezena na splaškové vody odvedené s povrchu parkoviště do kanalizace. Významnější jsou dešťové vody, které jsou odvedeny do Labe.  Emise do ovzduší jsou de facto pouze z obslužné dopravy, kde prioritní škodlivinou jsou oxidy dusíku.

Odpady z provozu i výstavby jsou v poměrně malém množství a jednoduché druhové skladbě.

V koncepci technického ani technologického řešení nebyly shledány postupy, neodpovídající současnému stavu technického pokroku.

### I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení stavby		9/2004

Předpokládané ukončení stavby		9/2005

Uvedené termíny výstavby jsou orientační a mohou být modifikovány dle možností investora.

### I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  pouze územně samosprávného celku obce Horní Počaply, okres Mělník, kraj Středočeský.

### I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařadit do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 10.8. Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů, sloupec B – kompetence posuzování orgány kraje.

## B. II. Údaje o vstupech

### II.1. PŮDA

II.1.1. Zábor půdy

Všechny stávající plochy pozemků, které jsou předmětem  posuzované výstavby,  jsou vedeny v KN jako zemědělská půda. Jedná se o pozemky či části pozemků v k.ú. Horní Počaply  parcelní číslo 123/1 až 123/6 o celkové výměře 40 393 m2.

V rámci výstavby areálu se předpokládá zastavět 26 746 m2, zbytek plochy bude využit jako zelené plochy či k výsadbě izolační a parkové zeleně v jeho okolí. Předpokládáme proto sejmutí ornice  z plochy 26 746 m2. Hloubku ornice a podorničí lze předpokládat cca 0,3 m. Celkové předpokládané množství ornice je tedy 8024 m3. Z tohoto celkového množství bude na stavbě ponechána část potřebná pro provedení konečných terénních úprav, zbytek bude využit v souladu s podmínkami pro odnětí půdy ZPF.

Uvedené pozemky jsou ve výpisu údajů z katastru nemovitosti vedeny  jako  zemědělský půdní fond – orná půda a jsou zařazeny do BPEJ 1 55 00 a byly navrženy v rámci ÚPD obce Horní Počaply pro funkční využití sportovní a rekreační plochy a izolační zeleň.

Bonitovaná půdně ekologické jednotka (BPEJ) je základní oceňovací a mapovací jednotkou bonitační soustavy zemědělských půd. Vlastnosti BPEJ jsou určeny hlavní půdně klimatickou jednotkou (HPJ) rozšířenou o charakteristiky sklonitosti, skeletovitosti, hloubky půdního profilu a expozice. BPEJ zahrnuje plochy s přibližně shodnou kvalitou půdy. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ")1) je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž:

| a) | klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), |
| --- | --- |
| b) | hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, |
| c) | sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, |
| d) | skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. |

Na prvém místě vyjadřuje kód 1  příslušnost ke klimatickému regionu T 1 - teplý, suchý.

Charakteristika klimatického regionu T 1 -  teplý, suchý

| suma teplot nad 10° C | Průměrná roční teplota ° C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2600 – 2800 | 8-9 | Pod 500 | 40-60 | 0-2 |

Region 1 – T1,  označovaný jako teplý, suchý s mírnou zimou, pahorkatinový zahrnuje reliéf mírně zvlněné plošiny v okolí Labe a Ohře.

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  HPJ 55 charakterizovanou následovně:

| 55 | Fluvizemě (nivní půdy) psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné |
| --- | --- |

U BPEJ 1 55 00na čtvrtém místě   číslo 0 udává, že se jedná o pozemek sklonitosti 0 - 3°, což je úplná rovina či rovina bez projevu plošné vodní eroze a expozici rovněž 0 - což je všesměrná expozice.

Nula na posledním místě u  BPEJ 1.55.00 udává kategorii skeletovitosti 0, což je půda bezskeletovitá a hloubky půdy rovněž 0, což je půda hluboká 60 cm.

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na místě. Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zaplatit příslušný odvod  za odnětí.

Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby.

S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah  přes 1 ha, ale do 10 ha, v daném případě  příslušný Krajský úřad Středočeský kraj.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

II.1.2. Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně přednosti v ochraně

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o BPEJ, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy IV. třídu ochrany.

Tato příloha  metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvaná třídy ochrany zemědělské půdy stanovuje:

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Vzhledem k tomu, že posuzovaná lokalita je schváleným územním plánem obce určena pro zástavbu jako rekreační a sportovní plochy a izolační zeleň, jsou tak určeny k   bezprostřednímu zastavění a proto je možné jejich odnětí ze ZPF.

Urbanizací lokality nedojde k porušení dalších souvislých ploch ZPF, lokalita bezprostředně navazuje na zastavěné území obce.  Využití lokality pro navržené záměry nenaruší organizaci ZPF v území. Hydrogeologické a odtokové poměry území nebudou narušeny. Způsob využití a výsadba dřevin bude prosazována na volných plochách v daném území (plochy izolační  a parkové zeleně).

S  ohledem na rozsah záboru půdy cca 2,6 ha, předurčení území k zástavbě v souladu s ÚPD obce Horní Počáply  a především podprůměrnou kvalitu ZPF je možné s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím,  že je vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č. 334/92 Sb., část III a to tím, že je zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a není narušována organizace půdního fondu.

Lesní půdy a pozemky

Výstavbou parkoviště  nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ve smyslu §3 zák.č. 289/1995 Sb. Ani nebude dotčeno 50 m (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.) ochranné pásmo lesa. Takové pozemky se nenacházejí ani ve vzdálenosti, kde by mohly být záměrem jakkoliv ovlivněny.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Chráněná území přírody. Ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou vymezeny některé základní pojmy a to především územní systém ekologické stability (ÚSES), významný krajinný prvek (VKP) a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, přírodní památky).

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Nejbližší objekt tohoto typu na levém břehu Labe je národní přírodní památka (NPP) Klenečská stráň (5,35 ha naleziště endemického druhu hvozdíku písečného), vzdálená cca 10 km jihozápadně od zájmového území.  V širším okolí lze zmínit i některé významné přírodní lokality, registrované jako významné krajinné prvky či s významem v systému ekologické stability  (stráně nad řekou mezi Roudnicí a Židovicemi, Bažantnice u Vědomic, Dobříňský háj s řadou památných stromů, Krabčická obora, stráně Hostěraz apod. Hranice CHKO Kokořínsko a z přírodního hlediska významné údolí Liběchovky na protějším (pravém) břehu Labe jsou vzdáleny cca 3 km.

Všechna tato chráněná či významná území a objekty však jsou vůči posuzované aktivitě v takové pozici, že jejich ovlivnění nepřichází v úvahu.  Situace zmíněných chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze č.1 v mapové části oznámení.

Z pohledu tohoto zákona jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna. Záměr se nachází v blízkosti nadregionálního biokoridoru NBRK 33/10  Labe a jeho severní hranice je v kontaktu s nefunkčním lokálním biocentrem LBC 187 – bližší v kapitole ÚSES.

Chráněná území ložisek nerostných surovin. Chráněná území dále vymezuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství (horní zákon). Jedná se o chráněná ložisková území (CHLÚ) a dobývací prostory (DP). Žádná taková chráněná území nebudou posuzovaným záměrem dotčena. Nejbližší objekty tohoto typu jsou CHLÚ ložiska štěrkopísků Vliněves cca 4 km JV,  a prognózní zásoby štěrkopísků ložisek Dolní Beřkovice (3 km JV) a Cítov – sever (3 km JZ).

Vodohospodářská chráněná území. Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vymezuje v §18 pojem chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v §66 pojem záplavová území. Posuzované území je součástí CHOPAV Severočeská křída, a je z části v záplavovém území. Hranice inundace Q100 je vyznačena v přílohách F3 (vztah k ÚPNSÚ) a F7 (vztah k ÚSES)

Vyhláška Mze č.470/2001 Sb. stanovuje seznam významných vodních toků, mezi které je tok Labe zařazen pod č. 1. Dílčí povodí od soutoku s Liběchovkou po vodočet v Roudnici (č.h.p. 1-12-03-037), ve kterém se záměr nachází není na seznamu významných toků zařazeno. Pozice zájmového území vůči těmto objektům je znázorněna na výřezu z vodohospodářské mapy F5 v mapové části tohoto oznámení.

Chráněná území s vojenským významem. Záměr se nedotýká vojenských újezdů ani jiných chráněných území s významem pro obranu státu.

Ochranná pásma (OP)

Zákon č. 458/2000 Sb. vymezuje ochranná pásma pro zařízení na výrobu elektřiny a rozvodná zařízení. Stavba sportovního areálu nekoliduje s ochrannými pásmy nadzemních elektrických vedení VN a VVN.. Stavba není v ochranném pásmu STL či VTL plynovodu,  nekoliduje s OP   teplárenských zařízení – ochranné pásmo horkovodu 2x DN 250  z EMě 2,5 m stavba respektuje. Záměr si nevyžádá přeložky páteřních inženýrských sítí. Z hlediska tras stávajících sítí nedochází ke kolizi nových vedení se stávajícími. Nové přípojky vody, kanalizace, elektro křižují trasu horkovodního povrchového potrubí. Při křížení sítí budou dodrženy podmínky  ve smyslu ČSN 736005 a podmínky správců sítí. Odstupové ochranné vzdálenosti od povrchového vedení horkovodu ( 2.5m od líce potrubí) jsou splněny. Pro sportovní areál Horní Počaply budou zřízeny kompletní nové přípojky (vodovod, kanalizace, elektro, TELECOM, vytápění – připojení na horkovod).

Ke kolizi s jiným vedením případně ochranným pásmem v areálu nedochází a není nutno realizovat přeložky sítí.

Stavba nekoliduje s ochranným pásmem dráhy (zák.č.266/1994 Sb.), železnice 090 Praha – Vraňany probíhá na jihu území v dostatečné vzdálenosti od záměru.  Nedojde ke styku s podzemními vedeními podzemní telekomunikační sítě resp. s jejími  ochrannými pásmy (zák.151/2000 Sb.)

Stavba se nenachází v 15 m ochranném pásmu komunikace III. Třídy ze silničního zákona (zák.č.13/1997 Sb.). Komunikace bude dotčena napojením na parkoviště před provozní budovou.

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle §30 vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Stavba se nenachází v ochranném pásmu (dříve pásmo hygienické ochrany PHO) vodního zdroje. Ochranné pásmo se nenachází ani ve vzdálenosti, kde by mohlo být záměrem ovlivněno. Pozice hodnoceného areálu vůči vodohospodářsky významným objektům je znázorněna na výřezu z vodohospodářské mapy v příslušné části tohoto oznámení. V širším okolí na jihu zájmového území se nachází zdroje pitné vody pro hromadné zásobování a pro průmyslové účely. Jedná se o vodárenský zdroj (VZ) pro obec Horní Počaply (OP stanoveno rozhodnutím OVLHZ ONV Mělník z 23.9.1983, vodárenský zdroj pro VSB Horní Počaply (odběr povolen rozhodnutím OkÚ Mělník RŽP z 14.1.1994, dále vodárenský zdroj pro EMě s OP stanovenými rozhodnutím OVLHZ ONV Mělník z 5.6.1989) . Dále se zde nachází vodní zdroje pro areál RIGIPS a HEBEL.

.	Staveniště se nenachází v žádných ochranných pásmech technických zařízení (letiště, vojenská telekomunikační či jiná zařízení, vojenské újezdy či zařízení s významem pro obranu státu).

Hodnocený záměr je mimo ochranné pásmo národní kulturní památky (NKP) Říp, které bylo vyhlášeno rozhodnutím referátu kultury OkÚ Litoměřice čj.21/11/1998.

V souvislosti s výstavbou a provozem areálu parkoviště nebude nutno vyhlašovat žádná ochranná pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztížit užívání sousedních pozemků.

### II.2. VODA

Bilance potřeby vody

Potřeba vody při výstavbě. Vzhledem k charakteru stavby nemá záměr  velké nároky na potřebu vody. Do eventuelních betonových konstrukcí vozovky a stavebních konstrukcí  se předpokládá výroba cementové směsi v zařízení mimo zájmové zemí v poměrně malém rozsahu.

Potřeba vody při  provozu. Provoz sportovního areálu má nároky na potřebu vody pro hygienické účely (sportující, návštěvníci, zaměstnanci) a potřebu vody pro závlahu a údržbu travnatých ploch.

Potřeba vody pro hygienické účely je bilancována v následující tabulce. Předpokládáme provozní režim 80 sportujících za den a 50 ostatních návštěvníků denně při provozní době areálu 12 hodin. Z těchto předpokladů nárokuje záměr následující potřebu vody

Potřeba vody:

| Sportovní areál | celkem |
| --- | --- |
| Průměrná denní Qd (m3) | 4,2 |
| maximální denní Qd max (m3) | 6,3 |
| maximální hodinová Qh (l/s) | 0,29 |
| Průměrná roční (m3) | 1 533 |

V areálu nebude zřízena restaurace s výrobou jídel či zařízení s nároky na potřebu vody, pouze jednoduché občerstvení – prodej nápojů a běžného potravinářského sortimentu.

Zásobování vodou

Hodnocený záměr předpokládá zásobování vodou pro hygienické účely z veřejného vodovodu samostatnou přípojkou.

Vodovod bude napojen na veřejný vodovod (azbestocement DN 100mm) v centru obce a bude veden  v zeleném  pásu, případně chodníkem, podél  komunikace, částečně komunikací, k pozemku areálu, kde bude větev veřejné části vodovodu ukončena hydrantem. Na veřejnou větev vodovodu bude areál napojen přípojkou PE DN 63, která bude zavedena do vodoměrné šachty a dále do provozního objektu.

Veřejná větev vodovodu je navržena z potrubí PE 90 a je dlouhá celkem 349 m. Přípojka je dlouhá 100m.

Potřeba závlahové vody je bilancována s ohledem na plochu hřišť následovně:

- travnaté hřiště 29 mm/týdně - 7 dní/týdně → 22,3 m3/den

- travnatá plocha 18 mm/týdně - 7 dní/týdně - 11,1 m3/den

Celková potřeba závlahové vody je tedy 33,4 m3/den, při předpokládaném provozu 200 dní za rok činí potřeba 6680 m3/rok. Zásobování se předpokládá využitím podzemní vody čerpáním ze studny umístěné v severní části areálu.

Rozvod závlahové vody pro kropení sportovišť a zeleně bude zásoben z kopané studny o ø skruží 1,5m. Ve studni budou umístěny dvě čerpadla, pro dva oddělené systémy závlahového vodovodu. První,vysokotlaký, pro automatickou závlahu hlavního zatravněného fotbalového hřiště, je z potrubí HDPE 63x5.8mm - celkové délky 540m. Druhý, nízkotlaký, pro rozvod k ostatním travnatým plochám (potrubí HDPE 63x5.8mm - celkové délky 470m, které budou zalévány pomocí rozmístěných vývodů pro napojení hadice. Čerpadlo pro vysokotlaký okruh má parametry Q=4l/s, H=80m s časovým a tlakovým spínačem. Čerpadlo pro nízkotlaký okruh má parametry Q=2l/s, H=30m.

### II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Potřeba hlavních surovin a médií

Fáze výstavby. Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba je v ranných stadiích projektové přípravy není zatím možné stanovit exaktně množství základních stavebních surovin. Předběžně však lze předpokládat následující suroviny a stavební materiál:

Násypový materiál, skrývka. Vzhledem k poměrně příznivým inženýrskogeologickým i terénním poměrům (mírný svah na kvartérních terasových sedimentech) se předpokládá skrývka ornice a podorničí a úprava pláně. Tím vznikne přebytek skrývky, která bude využita k terénním úpravám a předpokládáme, že pouze menší část bude nutno odvézt mimo území na rekultivační skládku  či k jinému využití.. Konfigurace stávajícího terénu (mírný svah až rovina) nevyžaduje zásadní úpravu pláně (zářezy, násypy). Předpokládá se sejmutí kulturní vrstvy půdy a úprava – zarovnání a terasovitá úprava– pláně

Stavební materiál. Nároky na kamenivo, štěrky a štěrkopísky případně  betonové směsi  pro konstrukci zpevněných ploch (chodníky a vnitroareálové komunikace) a vozovky a parkovací plochy vzniknou v rozsahu příslušných ploch – pro vnitroareálové komunikace 2068 m2, parkoviště 2047 m2 a příjezdová komunikace k parkovišti 136 m2. .  Pojezdové a parkovací plochy i vnitroareálové komunikace se předpokládají v provedení zámkové dlažby, parkovací stání pro osobní automobily rovněž ze zámkové dlažby. Pro výstavbu provozní budovy se předpokládají běžné stavební hmoty (beton, cihly, tvárnice apod.). Speciální materiály se předpokládají pro konstrukci povrchů jednotlivých sportovišť – viz část B.I.

Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.

Fáze provozu - potřeba  surovin a ostatních medií, skladování.

Provoz sportovního areálu nemá nároky na potřebu surovin ani speciálních médií (např. stlačený vzduch, technické plyny a kapaliny apod.). V areálu proto nebudou žádné látky tohoto typu skladovány.

Skladování a manipulace se  škodlivými látkami

Při provozu ani výstavbě sportovního areálu nebudou v zájmovém území skladovány žádné nebezpečné chemické látky (zák. 157/1998 Sb.) či látky škodlivé vodám. Předpokládá se pouze použití nátěrových hmot pro finální úpravu kovových konstrukcí apod.

Elektrická energie

Potřeba elektrické  energie. Elektrická energie je nárokována pro účely venkovního osvětlení sportovišť a pro vnitřní osvětlení a běžný provoz provozní budovy a dále pro provoz závlahového systému.Elektrická zařízení s vyššími nároky na potřebu elektrické energie zde nebudou instalována.

Nároky na instalované příkonové kapacity (energetická bilance) jsou specifikovány v následujícím přehledu:

Energetická bilance

Provozní část:

(osvětlení je navrženo pro trénink a amatérské soutěže)

osvětlení fotbalového hřiště pro soutěže                   	 25 kW

osvětlení fotbalového hřiště tréninkového                	 25 kW

osvětlení víceúčelového hřiště                                  	 9 kW

osvětlení hřiště pro volejbal                                      	 4 kW

osvětlení dvojitého tenisového kurtu                        	 9 kW

osvětlení hokejbalového hřiště                                 	16 kW

osvětlení obslužných komunikací                            	5 kW

osvětlení parkoviště                                                  	2 kW

objekt se zázemím                                                    	24 kW

Celkový instalovaný příkon provozní části 	Pi = 119 kW

Bytová část:

Maximální soudobý příkon bytu správce	Pb = 11 kW

Potřeba elektrické energie bude zajištěna přípojkou přes areálovou trafostanici na stávající rozvody VN podél silnice.

Potřeba tepla  a zemního plynu, vzduchotechnika, chlazení

Sportovní areál má nároky na vytápění provozní budovy. Budova bude napojena na CZT horkovodu z elektrárny Mělník, který je veden při jižní a západní straně areálu. Topný systém bude teplovodní se spádem topné vody 75/60 oC pro vytápění a 90/70 oC pro vzduchotechniku. Topná voda se bude připravovat ve výměníkové stanici, umístěné v přízemí provozní budovy.

Potřeba tepla na základě tepelných ztrát objektu a potřeba tepla pro VZT a ohřev TUV je následující:

Potřeba tepla

| Objekt | Q (kW) |
| --- | --- |
| Vytápění | 48,0 |
| VZT | 40,0 |
| Ohřev TUV | 30,0 |
| Rezerva | 50 |

Přípojná hodnota výměníkové stanice je tak 168 kW, roční potřeba tepla 1060 GJ. Vodorovné rozvody teplovodního vytápění budou napojeny na kombinovaný rozdělovač a sběrač výměníkové stanice, na kterém budou kromě regulovaných topných skupin pro jednotlivé části areálu i samostatně řízená topná skupina pro byt správce. Rozvodné potrubí bude z měděných trubek. Obsluha výměníkové stanice bude automatizována, v případě havarijního stavu s možným ručním zásahem.

Řešení vzduchotechniky je omezeno na doplňková VZT zařízení zázemí bufetu a víceúčelové haly, odvětrávání soc. zařízení uvnitř dispozice.

### II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Komunikační napojení sportovního areálu Horní Počaply  bude zajištěno krátkou příjezdovou komunikací napojenou na silnici III/24050 Mělník – Roudnice.

Současný silniční dopravní systém obce Horní Počaply je zřejmý z následujícího obrázku a z mapy širších vztahů F1 v přílohové části. Obec Horní Počaply je dopravně obsluhována silnicí III/24050, která se u Mělníka napojuje na komunikaci II/246 Roudnice – Mělník a jejím prostřednictvím na regionální infrastrukturu – silnici I/16. Uvedené silnice III. Třídy kromě Horních Počapel dopravně obsluhuje i Vliněves, Dolní Beřkovice , Hněvice a Račice a její trasa je vedena Podél Labe do Roudnice nad Labem.  Kromě této komunikace se v Horních Počaplech napojuje silnice III/24621 do Bechlína a Krabčic, kterou je umožněno spojení se silnicí II/264. Předpokládáme, že uvedený dopravní systém bude využívat i systém dopravní obsluhy sportovního areálu.

Komunikace III/24050 je v dopravním systému nejvýznamnější, neboť umožňuje napojení areálu na regionální i státní dopravní infrastrukturu. Silnice č.246 umožňuje spojení jednak na východ do směru Mělník s vazbou na I/16, jednak na západ s vazbou na  dálnici D8 a do směru I/30 Budyně nad Ohří a Litoměřice.

Doprava a její intenzita

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů a konstrukcí vozovky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o složitou stavbu lze předpokládat pouze krátkodobé zvýšení frekvence těžkých nákladních vozidel bez většího významu. Přesun hmot se bude provádět prostřednictvím výše popsaného dopravního napojení. V časově omezeném období výstavby (cca 2-4 měsíce) se počítá s provozem TNV při přípravě staveniště a terénních úpravách. V rámci stavby lze předpokládat zhruba stejnou frekvenci při dopravě materiálů pro konstrukci vozovky.

Frekvence dopravy při dopravní obsluze byla odvozena s předpokládaných maximálních nároků na provoz sportovišť, což činí zhruba 740 návštěvníků areálu, přičemž počet sportujících je zhruba 140 a maximální počet návštěvníků je 600. Z těchto  nároků je odvozen i počet parkovacích stání Navrženo je  parkoviště pro návštěvníky areálu o kapacitě 74 stání pro osobní automobily. Denní obrátkovost parkoviště se předpokládá zhruba 2,5 x, tj. zhruba 185 pohybů vozidel. Používání těžkých nákladních vozidel při dopravní obsluze se nepředpokládá, s výjimkou nepravidelných příjezdů autobusů.

Podle stávajících oficiálních údajů ŘSD (oficiální sčítání v roce 2000 opravené růstovým koeficientem 1,06 pro rok 2004) , orientačního sčítání a předpokládané prognózy bude zatížení dotčených komunikací dopravou zhruba následující:

Bilance dopravy 24 hodin (cekem počet pohybů obousměrně)

|  | Celkem vozidel | Z toho TNV nad 3,5 t |
| --- | --- | --- |
| III/24050 | 1655 | 302 |
| Sportovní areál | 185 | 0 |

Stávající dopravní zatížení páteřních regionálních komunikací, které představuje zejména provoz na silnicích II/240, II/246 ukazuje následující tabulka a obrázky:

Stávající intenzity dopravy za 24 hodin (údaje ze sčítání 2000)

| Komunikace | Sčítací úsek | celk. (voz./den( |
| --- | --- | --- |
| II/240 | 4-1932 | 6143 |
| II/240 | 4-1931 | 4999 |
| II/246 | 4-2032 | 6922 |
| III/24621 | 4-4370 | 857 |

čísla znamenají označení sčítacího úseku a celkovou intenzitu dopravy za 24 hodin, barevně jsou rozlišeny kategorie intenzit

Nároky na inženýrské sítě

V rámci výstavby a provozu sportovního areálu se nepočítá s nároky na budování či posílení distribučních sítí mimo areál. Plánována je realizace přípojek na stávající rozvody inženýrských sítí (viz přílohová část F2.2.).

Při odvodnění je navržena trasa kanalizace napojená na výústní objekt do Labe.

Sadové úpravy

Předpokládá se úprava volných ploch uvnitř areálu a v jeho okolí rozprostřením ornice a vysazením trávníku. Výsadba izolační či dekorační zeleně je navržena v poměrně velkém rozsahu, počet stromů a keřů ani jejich druhová skladba není v tomto stadiu projektové přípravy upřesněna. Výsadba stromů a keřů bude soustředěna po obvodu areálu a na jeho západní okraj,kde bude plnit funkci izolační zeleně, a dále do prostoru dětského hřiště. Rámcově je rozsah výsadby naznačen v přílohové části v situaci 1:1000. Předpokládá se využití převážně listnatých dřevin, jejichž druhová skladba bude blízká původním společenstvům a z druhů do současného prostředí přirozeně vhodných (dub, lípa, javor, habr, jasan, olše) z keřů pak svída, líska, hloh, brslen apod. V dalším stupni bude zpracován projekt sadových úprav, který bude konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody, zejména pokud se týká počtu a druhové skladby dřevin.

V rámci výstavby či sadových úprav se nepředpokládá odstranění žádných dřevin, protože se v ploše zástavby nevyskytují.

## B.III. Údaje o výstupech

### III.1. Ovzduší

Zmapování jednotlivých zdrojů  a výpočet emisí  do ovzduší , který je v této části proveden , slouží nejen k hodnocení emisních zdrojů, ale byl využit zároveň jako nezbytný podklad pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži.. Vlivy na ovzduší a klima a jsou zároveň interpretovány a vyhodnoceny v části D. Posuzovaný záměr vnáší do území nové plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší. Stacionární zdroje spalování paliv  za provozu areálu nejsou. Liniové a plošné zdroje jsou reprezentovány obslužnou dopravou, jejíž předpokládaná intenzita je v části BII doprava. Parkoviště bude mít celkem 74 stání. Zdrojem znečištění ovzduší z provozu parkoviště  bude pouze vyvolaná automobilová doprava. Z ní budou škodliviny vznikat na příjezdové  komunikaci (příjezd vozidel po silnici III/24050) a pojezdem po parkovišti včetně startování vozidel a chodu motorů na prázdno. Vyvolanou dopravu budou tvořit rezidenti z obce Počaply, jímž je areál primárně určen a návštěvníci z okolních obcí a měst (Roudnice, Mělník apod. ). Celková obrátkovost se počítá 2,5 x za den, tj. zhruba 185 automobilů. Ve špičkové hodině se uvažuje s 15 % celodenního pojezdu, tj. 27 jízd za hodinu.

Hmotností bilance emisí ze plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší potřebných pro vyhodnocení příspěvku posuzovaného záměru je následující:

Bodové zdroje znečištění ovzduší. Bodové zdroje emisí v rámci předkládaného záměru nevznikají. Vytápění provozní budovy je zajištěno z centrálního zdroje – horkovodu elektrárny Mělník. Nebudou proto instalovány žádné stacionární zdroje spalování paliv ani jiné nekonvenční zdroje znečištění ovzduší , protože v areálu se nepředpokládá žádná výrobní ani jiná činnost produkující škodliviny do ovzduší.

Plošné a liniové zdroje znečištění ovzduší.  Plošné a liniové zdroje představuje obslužná doprava v areálu a na komunikační síti. Pro následující bilance potřebné pro výpočet příspěvků k imisní zátěži z liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší bylo uvažováno s následujícími emisními faktory:

Použité emisní faktory. Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními faktory pro rok 2004. V souladu s novými legislativními opatřeními  MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).

Emisní faktory 2004

Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí programu MEFA byly použity pro rok 2004 následující parametry:

| Typ vozidla | Palivo | Průměrný rok výroby | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | Benzin | 1989 | Konvenční | 50 |
| LNA | Diesel | 1996 | EURO 1 | 50 |
| TNA | Diesel | 1992 | EURO 1 | 50 |

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2004 jsou sumarizovány v následující tabulce:

| Typ vozidla | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Emisní faktor (g/km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx | Benzen |
| OA | Konvenční | 50 | 5,0111 | 0,1946 |
| LNA | EURO 1 | 50 | 3,2901 | 0,0079 |
| TNA | EURO 1 | 50 | 19,7150 | 0,0594 |

Plošné zdroje

Plošným zdrojem v tomto případě je plocha parkoviště o kapacitě 74 stání, na které pojíždějí parkující vozidla. Střední dráha potřebná k zaparkování na  parkovišti včetně manévrování činí 40 m. Ve špičkové hodině bude 27 vjezdů či  výjezdů.  Sekundová emise ve špičce a celková roční emise znečišťujících látek budou tyto:

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště související s posuzovaným záměrem. Realizaci záměru lze popsat z hlediska plošných zdrojů dle následujících vyvolaných nároků na dopravu:

| Důvod vyvolané dopravy | vozidlo | Maximální denní počet pohybů |
| --- | --- | --- |
| OA - parkoviště | OA | 185 |

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund a provozu areálu max. 220 dní za rok  lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku  2004:

Suma emisí z plošných zdrojů – příspěvek záměru – rok 2004

|  | NOx | Benzen |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| OA - parkoviště | 0,053 | 0,925 | 0,232 | 0,00019 | 0,035 | 0,009 |

Další trvale působící plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod., v rámci provozu areálu nebudou žádné.

V rámci výstavby lze předpokládat časově omezené působení zdrojů prašnosti z odkrytých ploch po sejmutí skrývky a úpravě pláně. Tyto zdroje však budou působit po časově omezenou dobu – do finální úpravy či zatravnění dotčených ploch.

Hlavní liniové zdroje

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. Příjezd  pro uživatele sportovního areálu je od silnice III/24050 Rozdělení vyvolané dopravy se počítá zhruba 70% ze směru Horní Počaply, 30% z opačného směru (Roudnice).

Intenzity provozu budou dle předpokladů uvedených v části doprava zhruba následující:

|  | Celkem vozidel | Z toho TNV nad 3,5 t |
| --- | --- | --- |
| III/24050 | 1655 | 302 |
| Sportovní areál | 185 | 0 |
| Celkem (podíl přitížení %) | 1840 (10%) | 302 (0%) |

Předpokládáme, že na dopravní obsluze sportovního areálu se nebudou podílet těžká nákladní vozidla nad 3,5 t. Vynímečně (první jednotky pojezdů za týden) lze předpokládat příjezd a odjezd autobusů (např. při dopravě sportovních mužstev apod.), vzhledem k nízké frekvenci však nejsou emise samostatně bilancovány.

Emise z liniových zdrojů – příspěvek 2004

|  | NOx | Benzen |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| III/24050 | 0,000012 | 0,927 | 0,204 | 0,00000041 | 0,036 | 0,008 |

Z uvedeného je zřejmé, že emisní příspěvky z vyvolané dopravy sportovního areálu Horní Počaply jsou velmi malé až zanedbatelné.

### III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody

Splaškové odpadní vody bude hodnocený areál produkovat z provozu hygienických zařízení v provozní budově, přičemž produkce splaškových odpadních vod a jejich znečištění je odvozeno z potřeby pitné vody v části BII.

Předpokládáme, že znečištění odpadních splaškových vod se nebude vymykat normálu, protože se předpokládá produkce pouze ze sociálních zařízení.

Produkce a znečištění splaškových odpadních vod

| produkce | Znečištění |
| --- | --- |
|  | BSK5 | NL | RL | EL |
| m3/d | m3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
| 4,2 | 1533 | 30 | 0,046 | 350 | 0,54 | 500 | 0,77 | 0,05 | 0,00 |

Vysvětlivky: NL - nerozpuštěné látky, BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku, RL - rozpuštěné látky, EL - extrahovatelné látky

Splaškové odpadní vody z provozního objektu budou odkanalizovány gravitačně plastovým potrubím DN 150 do navržené čerpací jímky, která bude umístěna v zeleném pásu poblíž provozního objektu. Čerpací stanice je navržena podzemní kruhová o průměru 1,4 m. Bude vyrobena z polypropylénu a bude vystrojena kalovými čerpadly s drtiči pro čerpání splaškových odpadních vod. U čerpací stanice bude umístěn rozvaděč a ovládací skříň, k objektu rozváděče je přivedena přípojka NN. Parametry čerpadla – H = min. 20 m, Q = 4 l/s, P = 2,0 kW.

Výtlačná kanalizace z čerpací stanice je vedena veřejnou částí v souběhu s veřejným vodovodním řadem, bude profilu PE 63. Celková délka výtlaku je 158m. Výtlak je ukončen v koncové šachtě na protaženém kanalizačním řadu. Před napojením výtlaku do veřejné kanalizace je navržena uklidňující šachta, ze které budou splašky, do koncové šachty kanalizačním řadu, odtékat potrubím (PVC DN 200mm) gravitačně.

Technologické odpadní vody

Technologické (průmyslové) odpadní vody areál neprodukuje.

Dešťové vody

Při výpočtu bilance dešťových vod je postupováno v souladu s projektem a jeho bilancí zastavěných a zpevněných ploch a  ploch nezpevněných. Přehled ploch vychází z údajů v části B.I:

Orientační stanovení průtoku dešťových vod

Průtok dešťových vod  Q v l/s je odvozen podle vzorce

Q  =  y  .  A .  q

kde y  je součinitel odtoku  podle následující tabulky

A  je odvodněná plocha /ha/

q   je vydatnost návrhového deště / l/s/ha /

Bilance odvedených dešťových vod

| Způsob zastavění | Celková plocha (ha) | y | Reduk. plocha (ha) | Q10 (l/s) | M10 (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zeleň | 1,400 | 0,05 | 0,070 | 10,43 | 6,26 |
| Hřiště-zpevněný povrch | 1,060 | 0,45 | 0,477 | 71,07 | 42,64 |
| Hřiště travnatý povrch | 1,100 | 0,15 | 0,165 | 24,59 | 14,75 |
| Střechy | 0,080 | 0,9 | 0,072 | 10,73 | 6,44 |
| chodníky | 0,450 | 0,5 | 0,225 | 33,53 | 20,12 |
| Parkovací stání | 0,160 | 0,40 | 0,064 | 9,54 | 5,72 |
| Celkem | 4,250 |  | 1,073 | 159,89 | 95,93 |

Q10 – průtok po dobu směrodatného deště   M10 množství odvedené za dobu směrodatného deště

Návrhový (směrodatný) déšť byl uvažován v intenzitě q = 149 l/s/ha  za předpokladu  doby trvání t=10 minut a periodicity   p = 1,0.

Uvažujeme li průměrný roční úhrn srážek 488 mm, bude pak z hodnocené plochy odvedeno průměrně kolem 5236 m3/rok dešťové vody.

Stanovení průtoku je v této fázi pouze informativní - bylo stanoveno ve spolupráci s projektantem pro účely územního řízení a posouzení v rámci tohoto oznámení a bude  případně upřesněno v dokumentaci pro stavební povolení  na základě stanovení přesných ploch, hodnoty intenzity přívalového deště a povrchu upravených a odvodňovaných ploch.

Dešťová kanalizace je vedena podél objektů a odvádí jak dešťové vody z ploch, tak i drenážní vody z drenážních systémů pod travnatými povrchy hřišť a chodníčků. Na dešťové kanalizaci z parkoviště je osazen odlučovač ropných látek na průtok 10,0 l/s a na výstup 2 mg/l NEL. Dešťové vody budou odváděny do řeky Labe, kde je kanalizace ukončena výústním objektem na břehu Labe.

Odlučovač ropných látek je umístěn v parkovišti a je plastový, obetonovaný se vstupem z kanalizačních šachtových skruží.

Dešťová kanalizace bude provedena z plastového potrubí DN 200–300mm celkové délky cca 510m. Na kanalizaci budou v lomových a spojných bodech kanalizační šachty.

Koncepce odvedení dešťových vod zohledňuje fakt, že území se nachází ve vodohospodářsky významné oblasti (v povodí významného toku, území je součástí CHOPAV) a ve zranitelné oblasti. Z tohoto důvodů preferujeme, i s odkazem na hydrogeologické podmínky, odvedení dešťových vod pře jejich zasakováním v místě vzniku, protože část odvodněné plocha bude využívána pro odstavná stání automobilů a nelze zcela vyloučit zhoršení kvality vod jak v rámci normálního provozu (náhodné úkapy a drobné úniky látek škodlivých vodám), tak riziko havárie (jednorázový únik látky škodlivé vodám v rozsahu zhruba desítek litrů.

### III.3. ODPADY

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnoceným záměrem jsou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. je jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi. Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu

Odpady, vznikající při výstavbě sportovního areálu lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě návrhu zastavovacího plánu a předpokládaného rozsahu skrývky a charakteru výstavby.

S ohledem na  charakter terénu a výstavby je možno  předpokládat poměrně velký  rozsah terénních úprav na ploše zhruba 2,6 ha,  ale je předpokládána vyrovnaná, resp. mírně přebytková bilance zemin. Základní popisy terénních úprav jsou v části BII.

V rámci úpravy pláně se předpokládá sejmutí zhruba 25 - 30 cm svrchní části profilu, z čehož kulturní vrstva bude využita v souladu s podmínkami vynětí ze ZPF a není proto charakterizována jako odpad.  Z úpravy pláně a výkopů pro základové konstrukce lze předpokládat mírně přebytkovou bilanci skrývky skrývky. Přebytková zemina vznikne při úpravě pláně a zarovnání terénu a a pravděpodobně ji v celém rozsahu nebude možno využít do terénních úprav.  Tento odpad je charakterizován jako kategorie ostatního odpadu s číslem a názvem 17 05 04  - zemina a kameny bez obsahu nebezpečných látek. Vzhledem k tomu, že pozemek je využíván jako zemědělský půdní fond , nepředpokládáme kontaminaci výkopových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, chlorované uhlovodíky, PCB a pod). Zemina ze skrývky bude z větší části (80%) využita při terénních úpravách v rámci areálu a z menší části odvezena na skládku zemin či využita mimo areál.

Demoliční práce nepředpokládáme, pozemek je nezastavěný a není třeba odstraňovat žádné stavby ani komunikace. Menší množství materiálu z demolic vozovky lze předpokládat při napojení nových komunikací na stávající. Toto množství je však zanedbatelné.

Vznik nebezpečných odpadů v této fázi předpokládáme pouze malém rozsahu, ato zejména odpadní obalové materiály znečištěné škodlivinami (barvy, laky) z finálních úprav povrchů konstrukcí.

V relativně větším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci výstavby (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, odpadní obaly, kabely apod.) , které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující přehledné tabulce:

Bilance odpadů z výstavby

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky s org. rozp. | N | A2 |
| 08 01 12 | Jiné odp. barvy a laky řed. vodou | O | A1,A2 |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O | A1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | A1 |
| 150103 | Dřevěné obaly | O | A1 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | A1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | A2 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A1,A2 |
| 15 02 03 | Absorpční činidla neznečišť. NL | O | A1 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a tašek (neznečištěné nebezpečnými látkami) | O | A1,A2 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | A1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | A1 |
| 17 02 03 | Plast | O | A1 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi (neobsahující dehet) | O | A1,A2 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | A1 |
| 17 04 11 | Kabely (bez nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) | O | A1 |
| 17 06 04 | Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými látkami) | O | A1,A2 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek) | O | A1,A2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A1,A2 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet | O | A2 |

A1 – využití  /recyklace, palivo/ A2 – likvidace /skládkování, předání oprávněné organizaci/

Odpady vznikající při provozu

Provoz sportovního areálu  není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že produkce odpadů z provozu  bude poměrně malá.

Z údržby plochy parkoviště, zeleně v areálu a sportovišť lze předpokládat vznik odpadu typu uličních smetků, a odpady z údržby zeleně, který bude likvidovány konvenčním svozem.

Z provozu budovy a sportovišť budou vznikat odpady charakteru komunálního, a dále odpad z tříděného sběru (odpadní PET a skleněné láhve, kovové dózy apod.).

Odpady nebezpečné (N) se omezí pouze na odpady z provozu a údržby předčisticího zařízení (odlučovače ropných látek ).. Bude se jednat o kaly s odlučovače a eventuelně zachycené ropné látky.Tyto odpady budou odděleně shromažďovány při údržbě a odvezeny oprávněnou firmou zajišťující údržbu odlučovače  k likvidaci. Z provozu budovy lze předpokládat odpad typu vyhořelých zářivek, případně vyřazená elektronická zařízení.

Z uvedeného je zřejmé, že produkce odpadů z provozu sportovního areálu  bude velmi malá.

Bilance odpadů z provozu

S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat :

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačů oleje | N | A2 |
| 13 05 06 | Olej z odlučovačů oleje | N | A2 |
| 13 05 07 | Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje | N | A2 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | A1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | A1 |
| 15-01-04 | Kovové obaly | O | A1 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | A1 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | A2 |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N | A2 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků) | O | A2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A2 |
| 20-03-03 | Uliční smetky | O | A2 |

Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po několika desítkách let  by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická. Jedná se de facto o běžné stavby, kde  nejsou použity materiály s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi. V areálu není prováděna výrobní ani jiná činnost a nejsou zde instalovány technologické celky ani zařízení, jejichž likvidace by si vyžádala náročnější postupy.

### III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ

Hluk a jeho zdroje

Zhodnocení akustické situace v území bylo řešeno jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu provozu. Řešeny jsou následující varianty:

VARIANTA – Výstavba: V rámci této varianty bylo provedeno posouzení akustické situace v území v etapě výstavby dle příslušnou legislativou stanoveného postupu.

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen ve 2 variantách  a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 6.27:

VARIANTA 0: Stávající stav akustické situace v území

VARIANTA 1: Výhledový stav v území po realizaci záměru

Ve výpočtu akustické situace pro stávající a výhledový stav jsou zohledněny údaje o stacionárních, liniových a plošných zdrojích hluku.

Zdroje hluku v etapě výstavby:

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| 2 | rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 3 | rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 4 | nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku 1 m od zdroje dB(A) | Doba používání stroje (hod/den) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 7 |
| 2 | čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | domíchávače betonové směsi (3 kusy) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| 5 | stavební výtah NOV 1000 (2 kusy) |  | LpA1 = 80 dB(A) | 6 |
| Doprava | nákladní automobily Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Zdroje hluku ve stávajícím stavu a přitížení provozem areálu

Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu je doprava na komunikačním systému, tak jak je popsána v části B.II. Uvažujeme provoz na silnici III. Třídy III/24050 Významné stacionární (bodové) zdroje v území neuvažujeme, menší stacionární zdroje v širším okolí jsou pro svou nevýznamnost zanedbány.

Ve výhledovém stavu, tj. za provozu sportovního areálu , uvažujeme jako zdroje hluku stacionární bodové zdroje v areálu (VZT zařízení na střeše provozní budovy, trafostanice, dopravu v areálu (pojezd automobilů na parkovišti ) a přitížení vyvolanou dopravou na komunikačním systému, který bude využíván pro dopravní obsluhu.

Uvažované bodové zdroje hluku jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Přehled stacionárních zdrojů hluku

| Zdroj | Počet | Číslo zdroje ve výpisu HLUK+ | Hladina akustického výkonu LWA v dB(A) | Provoz v noci | Výška zdroje (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologický výdech | 2 | 1 - 2 | 68 | Ano | 7,5 |
| VZT jednotka větrání | 3 | 3 - 5 | 70 | Ano | 7,5 |
| Trafostanice | 2 stroje | 6 | 60 | Ano | 1,0 |

Z hlediska liniových zdrojů záměr vnáší na vnější komunikační systém následující zdroje hluku:

Přitížení na stávajícím komunikačním systému souhrnně 185 pohybů vozidel, předpokládáme působení pouze v denní době. Intenzity provozu budou dle předpokladů uvedených v části doprava zhruba následující:

|  | Celkem vozidel | Z toho TNV nad 3,5 t |
| --- | --- | --- |
| III/24050 | 1655 | 302 |
| Sportovní areál | 185 | 0 |
| Celkem (podíl přitížení %) | 1840 (10%) | 302 (0%) |

Předpokládáme, že na dopravní obsluze sportovního areálu se nebudou podílet těžká nákladní vozidla nad 3,5 t. Vynímečně (první jednotky pojezdů za týden) lze předpokládat příjezd a odjezd autobusů (např. při dopravě sportovních mužstev apod.), vzhledem k nízké frekvenci však nejsou samostatně bilancovány.

Novými plošnými zdroji hluku v rámci uvažovaného záměru bude parkoviště osobních automobilů. Plošným zdrojem v tomto případě je plocha parkoviště o kapacitě 74 stání, na které pojíždějí parkující vozidla. Provoz předpokládáme pouze v denní době.

| Důvod vyvolané dopravy | vozidlo | Maximální denní počet pohybů |
| --- | --- | --- |
| OA - parkoviště | OA | 185 |

Nestandardní zdroje hluku   Za nestandardní zdroje hluku lze označit hlasové projevy lidí na veřejných prostranstvích – sportovištích, tribuně apod., které budou působit nepravidelně a nelze jej technicky specifikovat.

Dalšími zdroji hluku bude elektronicky zesilovaná řeč a hudba – působení nepravidelné po dobu sportovních utkání apod.

Vibrace

Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné.	Krátkodobě lze předpokládat vznik významnějších vibrací při stavebních pracích, ty budou opět působit pouze krátkodobě a ovlivní pouze prostor v bezprostředním okolí.

Silniční provoz bude realizován po stávajících komunikacích, v jejichž blízkosti se nenachází objekty ohrožené dopravními vibracemi. nepříznivý vliv na zdraví návštěvníků či obyvatel v zájmovém území je vyloučen. S významným působením vibrací z technologických zdrojů nebo dopravy není uvažováno. Stavba ani provoz sportovního areálu  nebude zdrojem nadměrných vibrací.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

Ve sportovním areálu nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroji jiného ionizujícího záření.

Z hlediska radonového rizika lze očekávat nízké, vynímečně střední (na křídových horninách) radonové riziko.

Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a laserů (včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Instalace světelných reklam a poutačů s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje.

V provozu ani při výstavbě  nebudou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla).

### III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Rizika vzniku havárií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností ve sportovním areálu nejsou rizika vzniku havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel příliš pravděpodobná. V rámci provozu se nebudou používat látky škodlivé vodám ani škodlivé zdraví ve větším rozsahu. Nejsou zde praktikovány technologické postupy a činnosti, při kterých vznikají škodlivé látky ve formě emisí do ovzduší, odpadních vod či nebezpečných odpadů v tuhé či kapalné formě.

Nejsou zde skladovány ani používány chemické látky ( vysoce toxické, oxidující apod.) s vyšším stupněm nebezpečnosti.

Jako potenciální riziko lze proto považovat pouze provozní náplně v zaparkovaných automobilech , tj. pohonné hmoty a maziva, eventuelně nízkotuhnoucí směsi a to na parkovišti před areálem.

Riziko je sníženo samo o sobe jednak způsobem uložení a nakládání s těmito látkami, jednak technickými opatřeními a organizačními opatřeními pro eliminaci rizika havárie, a poměrně malým množstvím těchto látek a nízkou mírou nebezpečnosti. Množství škodlivých látek v uzavřených provozních okruzích a nádrží běžného osobního automobilu se pohybuje obvykle okolo 4 - 6 l olejů a maziv, 6 – 10 l nízkotuhnoucích směsí a 50 litrů pohonných hmot (benzín automobilový či nafta motorová). To jsou zhruba množství, která lze uvažovat v případě havarijního úniku. Provozní kapaliny jsou v uzavřených okruzích a náplních  a riziko jejich úniku se zvyšuje se stářím vozidla a intenzitou jeho provozu a kvalitou údržby

Na parkoviště se nebude vztahovat zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.

Další rizikovou havarijní situací je vznik požáru v objektu provozní budovy. Zde však nejsou skladovány hořlaviny s vyšším stupněm nebezpečnosti ani nebezpečné chemické látky. Riziko je tak spojeno zejména ze vznikem produktů nedokonalého spalování plastů, textilií apod.

Rizikové a havarijní situace s rizikem úniku škodlivých látek ve větším množství tak mohou vzniknout prakticky pouze při havárii v dopravě. Poměrně větší pravděpodobnost úniků je z odstavených vozidel, a při vlastním provozu automobilů, zejména rizika spojená s havárií v dopravě např. při nesprávném pojezdu na ploše. . Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě nebo z odstaveného vozidla – motorová nafta, oleje, automobilové benzíny

- únik látek škodlivých zdraví a škodlivých vodám při mimořádné události (požár vozidla ap.) – zplodiny hoření plastů apod., polycyklické aromáty

- výpadek účinku předčištění, průnik látek do kanalizace a recipientu – ropné látky

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními (instalace odlučovače ropných látek a jeho náležitou údržbou ) a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a provozních  řádů a pokynů výrobců automobilů . Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná.

Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- veřejná kanalizace, dešťová kanalizace a recipient (Labe)

- podzemní voda

- obytná zástavba a okolní objekty

Vzhledem k pozici areálu vůči obytné zástavbě je riziko ohrožení obyvatelstva velmi nízké a to i v případě mimořádné události. Rizika ohrožení zdraví jsou soustředěna zejména na objekty bezprostředně sousedících a to pouze v případě havarijní situace typu požáru vozidla apod . Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví osob označit za velmi nízké.  V areálu lze teoreticky uvažovat tyto typy havarijních situací

| typ havárie | Ohrožený objekt | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| havarijní únik škodlivých látek do kanalizačního systému, | kanalizační systém, ČOV, | nutná technická eliminační opatření, organizační opatření |
| havarijní únik škodlivých látek při havárii v dopravě, při manipulaci na parkovišti nebo z nedbalosti | kanalizační systém, horninové prostředí, podzemní voda | nutná technická a organizační opatření, technická opatření |
| Mimořádná událost typu vzniku požáru vozidla např. zkratem v elektrické instalaci nebo úmyslně | Okolní objekty | nutná technická a organizační opatření |

Havarijní únik do kanalizačního systému je teoreticky možný  při havárii či úniku na ploše parkoviště. Ta bude vyspádována do odvodňovacích v pustí, které jsou zaústěny do odlučovače ropných látek .  Předpokládáme, že do vpustí by tyto látky pronikly pouze v mimořádném souběhu nepříznivých okolností. Při vzniku havárie či úniku na ploše by byl únik ihned zpozorován a neprodleně likvidován navázáním na vhodný sorbent. V případě úniku většího množství (např. z nádrže automobilu) lze zabránit průniku do vpustí jejich překrytím a zachycením na ploše např. záchytnými pásy.  V případě, že škodlivé látky proniknou do odvodňovacích vpustí, je možné vpustě zaslepit či zachytit látku v lapolu. Akumulační objem kanalizace a odlučovače  je však značný  a potenciální únik škodlivé látky lze předpokládat v řádově nižším množství (max. desítky  litrů).

Další možností havarijní situace je přetečení odlučovače v případě přívalového deště.). V tomto případě se jedná spíše o únik čisté dešťové vody zadržené v odlučovači nádrži, bez obsahu škodlivin. Výskyt ropných látek v odlučovači je možno pravidelně kontrolovat a případně provést bezodkladná opatření.

Z tohoto důvodu je riziko průniku uniklých látek mimo plochu zanedbatelné. Při havarijním úniku budou zachyceny na ploše, nebo v odvodňovacích vpustích. Průnik škodlivé látky do horninového prostředí a podzemní vody lze prakticky vyloučit.

Největší potenciální riziko úniku škodlivin je při požáru, kdy nelze vyloučit vývin škodlivých zplodin hoření. Riziko požáru zvyšuje přítomnost  hořlavých látek v náplních automobilů. S ohledem na pozici areálu a omezené možnosti šíření požáru lze následky omezit pouze v rámci parkoviště.. Za potenciálně ohrožené lze označit objekty bezprostředně sousedící – provozní budovu.

Riziko průniku kontaminantů (např. v dopravy či odstaveného vozidla) až k hladině podzemní vody je možno označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i relativně jednoduchými prostředky . K úniku by zřejmě došlo na zpevněné ploše, ze které lze kontaminant odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně dočistit plochu detergentem. Zpevněné plochy jsou navíc odvodněny do předčisticích zařízení, ve kterých bude značná část kontaminantu zachycena v případě splachu do odvodňovací drenáže.. V případě úniku látek mísitelných s vodou lze zaslepením výstupu lapolu rovněž zachytit značnou část látky. Ropné látky používané v automobilech  představují zejména motorové a převodové  oleje a maziva, tedy látky s vyšší viskozitou, který podmiňuje poměrně velmi pomalou rychlost šíření. V případě uniku bude tedy možné látku likvidovat i s delší časovou prodlevou. Při úniku mimo zpevněnou plochu by se látka v omezeně propustném horninovém prostředí šířila poměrně velmi pomalu.

Při málo pravděpodobném úniku ropných nebo jiných látek škodlivých vodám mimo zpevněné plochy, které je možné prakticky pouze při větší havárii v dopravě, (neboť souběh havárie a výpadku předčištění je nepravděpodobný), je možno provést účinný sanační zásah, a to i při relativně větším časovém odstupu po úniku.	Výpadek účinnosti předčištění je spojen pouze s minimálními riziky znečištění, neboť za normálního provozu předpokládáme pouze minimální znečištění odváděných vod. Souběh výpadku předčištění a havarijního úniku do dešťové kanalizace je nepravděpodobný.. Riziko úniku do veřejné kanalizace resp. mimo areál parkoviště je velmi malé.

Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých.

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter, omezený na areál parkoviště. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně velmi nízké, a nelze je uvažovat ani v případě mimořádné události..

Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby,. nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze v případě popsaných typů havárií vyloučit. Jejich předpokládané následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu. Nejbližší obytná zástavba jsou bytové domy na okraji obce Horní Počaply.

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu. Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost znečištění ovzduší škodlivými zplodinami hoření, za potenciálně ohroženou lze označit okolní  nejbližší obytnou zástavbu a vlastní sportovní areál . Požární prevenci i technickým opatřením eliminujícím riziko  vzniku požáru musí být proto věnována náležitá pozornost..

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií

Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob.

Jako technická preventivní opatření je nutno uvést vyspádování zpevněných ploch do dešťových kanalizačních vpustí a jejich odvodnění přes předčisticí zařízení - odlučovač ropných látek. Tím je minimalizováni riziko úniku škodliviny mimo zpevněné plochy i riziko průniku kontaminantu do podzemních vod, recipientu a veřejné kanalizace mimo areál.

Prevence vzniku požáru spočívá v dodržování předpisů požární ochrany v projektové přípravě, výstavbě i provozu a dodržování zásad běžné požární prevence.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

a)dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

Širší zájmové území v okolí Horních Počapel, tj. krajina mezi Mělníkem a Roudnicí  (viz příloha č.1),  tvoří poměrně rozsáhlá dolnoohárecká plošina, jíž reliéf je výrazně modelován činností vodních toků, z nichž nejvýznamnější je Labe , Ohře a Vltava. Původně plochý křídový reliéf byl erozivní i tvořivou í činností vodních toků modelován do paroviny tvořené plochými elevacemi a mělkými údolími drobných vodních toků. Výrazné morfologické prvky tvoří vytlačená čedičová kupa Řípu a dále svahy na hranách mělkých údolí, tvořené odolnějšími křídovými horninami.  Modelace krajiny určuje i ráz zájmového území, které leží v údolní nivě  Labe v nadmořské výšce kolem 160 m n.m., jehož mělké  a široké údolí omezují na obou stranách svahy křídového reliéfu (Hněvický vrch 212 m n.m., kóta Na vrších 240 m n.m.), na pravém břehu Labe se pak reliéf poměrně strmě zvedá do Ralské pahorkatiny CHKO Kokořínsko. Tato geografická pozice a morfologický charakter a poměrně velmi hustá síť vodních toků  určovala i prioritní využití krajiny. Zatímco na otevřeném a málo členitém území plošiny na jih a jihovýchod  od Roudnice dominuje zemědělské využití krajiny a poměrně velkou hustotou osídlení koncentrovanou do menších sídel a hustou dopravní sítí, na sever se postupně reliéf snižuje do údolí Labe, v jehož ohybu na obou březích vznikla větší sídla – města Roudnice a Štětí a dále na soutoku Vltavy a Labe regionální centrum Mělník. . Tato města představují přirozená centra osídlení regionu v této části údolí Labe a centra zpracovatelského průmyslu v návaznosti na zemědělkou produkci a rovněž s významným průmyslovým potenciálem. Pro území Ohárecké plošiny je typická poměrně hustá síť vodních toků, velmi malý podíl zalesnění omezený pouze na izolované remízy na svazích mělkých údolí a v nivách drobných vodních toků a antropogenní porosty (větrolamy), vysoký podíl zornění a hustá síť komunikací a nadzemních vedení. Přes morfologickou fádnost a malý podíl zalesnění je rekreační potenciál krajiny v okolí území mezi Roudnicí a Mělníkem poměrně vysoký. K tomu přispívá poměrně malá narušenost vesnické zástavby podmiňující podmínky pro agroturistiku, přítomnost národní kulturní památky hory Říp, jehož  vrchol a okolí je častým  cílem turistiky, a dále je nutno zmínit dobré podmínky pro vodní sporty (Račický kanál) a cykloturistiku (příznivá morfologie terénu a hustá síť komunikací a upravených stezek). Význam z hlediska využití území má i sportovní letiště s Aeroklubem Roudnice, situovaní jihozápadně od města. Negativně se v krajině projevilo ukládání popílků z elektrárny Mělník, v jehož důsledku vznikly poměrně rozsáhlé plochy odkališť jižně od obce a samotný areál elektrárny, který se nachází cca 1 km jihovýchodně od obce a tvoří zdaleka viditelnou dominantu průmyslového charakteru a na areál elektrárny navazují další průmyslové provozy (zpracování a výroba stavebních hmot ).

Popsané  geografické a morfologické vymezení a intenzivní zemědělské využití krajiny a průmyslová činnost mělo zásadní vliv na vývoj tohoto území v širším okolí Horních Počapel. Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako urbanizované a člověkem (především zemědělskou a průmyslovou činností) silně ovlivněné území, kde však zůstaly zachovány  přírodní  prvky, podporující ekologickou stabilitu člověkem narušené krajiny. Urbanizace území se projevila nejvíce v údolní nivě Labe, zejména na jeho levém břehu, kde probíhá významný železniční koridor a kde je poměrně velká hustota usídlení v pásu mezi obcemi  – Mělník – Vliněves – Dolní Beřkovice-Horní Počaply –Račice – Roudnice.

Přírodní prostředí takto vymezeného širšího zájmového území vykazuje známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění nad 80%, odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti malých vodotečí)  Pro k.ú. Horní Počaply  lze doložit poměrně velmi nízký  koeficient ekologické stability (KES), daný zejména velkými výměrami intenzivně využívaných polí, které jsou jen lokálně prokládány místními terénními depresemi a elevacemi s nevýznamným podílem zeleně. Velká je hustota liniových urbanizačních prvků (komunikace, vrchní vedení, horkovod,  železnice)  a negativně působí hmotově dominantní areál elektrárny. Takto definovaný koeficient ekologické stability odpovídá velmi intenzivně využívanému území.

Lesnatost území kolem Horních Počapel je nízká, je prakticky soustředěna na ojedinělé remízy a větrolamy a antropogenní porosty (převážně ovocné sady) v okolí sídel, zbytky břehových porostů podél toku Labe. Za nejvýznamnější lze z tohoto pohledu považovat většinou smíšené porosty jihozápadně od obce (Krabčická obora) a lesní porosty vázané na svahy křídového reliéfu na jihu.   Jde většinově o bory se smrkem, místy o smíšené lesy s dubem, lípou, javory, habrem, místy příměs modřínu, borovice černé, buk, akát, jasan. Ve vlhčích polohách podél vodních toků se dochovaly fragmenty olšin  místy s jasanem, vrbou,  jindy s výraznou obměnou na topoly. Podél polních cest a na ojediněle zachovaných mezích v zemědělských monokulturách jsou zastoupeny křovinaté porosty s růží šípkovou, hlohem, ovocnými stromy apod. Na sever jih od Roudnice se jedná prakticky o bezlesou krajinu, pouze s izolovanými porosty podél sporadicky zachovaných mezí a strání  a polních cest a ovocné stromy podél komunikací.

Vlastní území kolem Horních Počapel je proto poměrně chudé na významnější mimolesní porosty dřevin, především liniových a některých soliterních prvků, místy s výraznější vazbou na cestní síť či vlastní zástavbu (zejména zahrady, případně bloková a uliční zeleň, parky) a zmíněné zbytky břehových porostů. Území má geomorfologicky rovinný či mírně svažitý charakter, typický pro údolní nivu.

Fytogeograficky náleží  zájmové území oblasti Termofytika, fytogeografického obvodu České termofytikum (Thermobohemicum). V původní fytogeografické skladbě převládaly dubohabrové háje a borové doubravy, v okolí Labe a větších vodních toků pak luhy a olšiny a jejich sukcesí stadia.

Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny buď do okolí (údolní niva a svahy) potoka Čepel (teplomilná vegetace Kleneč), nebo na strmé svahy křídového reliéfu (Krabčická obora) Hněvický vrch apod.  Údolní niva a tok Labe a údolí potoka Čepel  je v širším území páteřním prvkem sytému ekologické stability. Kostra systému ekologické stability je v okolí posuzovaného území poměrně řídká a tvoří ji převážně drobné vodoteče a jejich břehový doprovod, případně porosty podél sporadicky zachovaných mezí a polních cest a svazích křídového reliéfu. .

Zájmové území je silně dotčeno činností člověka, především intenzivním zemědělským hospodařením. Sporadicky zalesněné plochy s převažujícími zemědělskými monokulturami daly předpoklad pro vznik poměrně husté komunikační sítě, která spojuje jednotlivá sídla – převážně menší vesnice s centrální návsí a zástavbou podél páteřních komunikací. Nejvýznamnější komunikační tahy (silnice II. třídy) přestavovaly urbanizační osy, kolem které se soustředila zástavba sídel i páteřní komunikační trasy. Jedná se zejména o silnici II/246, která spojuje Roudnici a Mělník a na severu Budyni nad Ohří, a dále silnice II/240 která představuje komunikační trasu sever – jih do směru Velvary a Litoměřice. Podél těchto tras jsou soustředěna všechna významnější sídla v území. Význam těchto komunikací jako dopravních tahů nepoklesl ani s výstavbou dálnice D8, který převedla tranzitní dopravu z přetížené silnice I/8.

Obě tyto komunikace představují výrazné liniové prvky v krajině, stejně jako železniční tratě a vlečky s náspy a zářezy.  Významná je i hustota nadzemních liniových vedení a to v souvislosti s elektrárnou Mělník.

Průmyslové využití území je soustředěno do okolí elektrárny (odkaliště popílku postupně rekultivivané, výroba stavebních hmot s odpadních materiálů elektrárny (sádrokartony Rigips, porobetonové výrobky Hebel), dále dýhárna Křivenice.

Vlastní výhledové staveniště představuje volnou plochu, využívanou v současné době jako zemědělská půda. Lokalita je situována v údolní nivě Labe a z části zasahuje do jeho inundačního území. Jedná se o zemědělsky využívané plochy (v současnosti pěstování kukuřice) plochy bez významnějších porostů. Ty se nacházejí podél břehu Labe a podél polní cesty, lemující areál na severu. Podél Labe se vyskytují zbytky břehových porostů a místy ruderalizovaná bylinotravní společenstva. Při břehu Labe se nachází zbytek lužního lesa (u odtokového kanálu elektrárny narušený skladovací plochou. Doprovodná zeleň komunikací je vesměs ve špatném stavu. Relativně stabilní (KES 3) liniová zeleň je místy podél železnice (začleněna jako interakční prvek).

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu jde o rozšíření zóny určené pro rekreaci a sport s plošnou zástavbou  v návaznosti na stávající obytnou zástavbu obce Horní Počaply, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již velice výrazně zastoupen. Lokalita se nachází v území omezeném tokem Labe, obytnou zástavbou obce, komunikací III. Třídy která zajišťuje dopravní obsluhu území. Na východě pokračují zemědělské pozemky, které jsou dále omezeny rozlehlým areálem elektrárny Mělník. Lze tedy předpokládat další tlak na zástavbu volných ploch východním směrem a zvyšování nároků na infrastrukturu, včetně ploch klidové dopravy.

Je nutno však pokládat za důležité, že hodnocená výstavba sportovního areálu   neznamená realizaci výškově či hmotově dominantních  objektů, jde o změnu využití plochy v prostoru vymezeném zástavbou obce a areálu elektrárny. Rozvoj sportovně rekreační zóny bude probíhat na úkor zemědělské půdy využívané k pěstování monokultur s podprůměrnou bonitací a nízkým produkčním potenciálem.

Plánovaná poměrně rozsáhlá výsadba izolační a dekorační zeleně podél hranic i uvnitř areálu tak přispěje k rozmanitosti krajinného rázu ve funkčně zjednodušeném prostoru a napomůže tak k potřebné diferenciaci v současnosti monotónních zemědělských ploch v kombinaci se zástavbou. Přispěje rovněž k podpoře prvků ekologické stability, zejména v návaznosti na doposud nefunkční lokání biocentrum podél Labe v severním sousedství areálu. To ostatně sleduje i schválený územní plán obce.

Především je třeba z hlediska dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje bezpodmínečně dodržet  regulativy, stanovené v rámci územního plánování a další opatření, navržená v rámci tohoto oznámení (těžiště zemních prací realizovat nejdříve ke konci vegetačního období, v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný projekt sadových úprav areálu  další dále uvedené zásady).

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  součástí zemědělského půdního fondu a jsou využívány pro pěstování zemědělských monokultur. Celé okolí posuzované stavby má silně zjednodušený urbanizovaný ráz a nová zástavba sportovního  navazuje na stávající komunikační systém doplňující infrastrukturu obce na východním okraji stávající zástavby.

Ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno považovat za nepravděpodobné. Areál se nedotýká zdrojů významných pro ochranu přírody a krajiny, stanovišť významných pro přežívání, migraci  a rozvoj druhů rostlin a živočichů (lesní a křovinné porosty, významné krajinné prvky, vodoteče a vodní plochy apod.).

Areál neprodukuje technologické odpadní vody a produkce splaškových  odpadních vod je poměrně malá a bude odvedena veřejnou kanalizací. . Produkce odvedených dešťových vod je s ohledem na velkou odvodněnou plochu poměrně významná  a bude svedena  do řeky Labe, přičemž plochy s rizikem znečištění (parkoviště) bude odvodněno  přes předčisticí zařízení.  Následky případné havárie při technologické nekázni či havárii v dopravě jsou poměrně snadno likvidovatelné jednoduchými technickými a organizačními opatřeními (viz v příslušné části oznámení). Obdobné platí pro podzemní vody. Zde je nutno opatřením pro snížení rizik věnovat patřičnou pozornost , neboť se jedná o hydraulicky nechráněný či omezeně chráněný kolektor štěrkopísků fosilní terasy Labe v blízkosti erozivní báze. Hladina podzemní vody je volná, poměrně mělce pod povrchem a její kolísání je ovlivňováno stavem vody a režimem regulace Labe. V širším okolí došlo v minulosti k poměrně významné kontaminaci této zvodně (velkosklad PHM v blízkosti Hněvic, areál elektrárny Mělník)

Přesto, posuzovaný záměr je realizován ve vodohospodářsky významné oblasti (CHOPAV) s významem z hlediska využití zásob podzemních i povrchových vod pro vodárenské i jiné účely (vodní režim odkaliště popílků elektrárny Mělník, využití vodních zdrojů pro průmyslové účely), lze jeho existenci v urbanizovaném území akceptovat. Záměr  má nároky na potřebu vody pro závlahu travnatých povrchů v areálu v rozsahu zhruba 33 m3/den, pro jejíž uspokojení se počítá s využitím zásob podzemní vody. Jímací objet je proto nutno umístit na základě hydrogeologického posudku tak, aby režim čerpání neovlivňoval okolní objekty.

V širším posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin, výstavbou tak nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 44/1988 Sb. v platném znění. (horní zákon). Posuzované areály leží mimo dobývací prostory a chráněná ložisková území.

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

Územní systém ekologické stability

Širší zájmové území se nalézá v krajině výrazně antropicky dotčené. Nachází se zde výrazné liniové prvky tvořící bariéry v krajině ( rychlostní komunikace I/8, regionální silnice II/240 a 246 a hustá komunikační síť nižších tříd, významné železniční trasy, páteřní vrchní vedení napojené na elektrárnu), rozsáhlé průmyslově využívané plochy (areál elektrárny Mělník s odkalištěm popílků a souvisejícími průmyslovými provozy, velkosklad PHM Čepro v oblasti Hněvic)  a projevily se zde výrazným způsobem vlivy zemědělské činnosti (zcelení pozemků, odstranění remízů a mezí, intenzivní pěstování plodin na velkých plochách monokultur apod..). Území je poměrně výrazně urbanizováno (hustá zástavba sídel, komunikací a liniových vedení), výrazné jsou i vlivy intenzivního zemědělského obhospodařování pozemků. Kostra ekologické stability je proto velmi řídká a koeficient ekologické stability nízký.

Páteří ekologické stability území je tok Labe , který představuje regionální biokoridor, a lokální prvky ekologické stability jsou vázány většinou na drobné vodní toky a sporadicky zalesněné plochy. Regionální systém je tvořen převážně tokem Labe zahrnujícím převážně lužní společenstva a Řipským biokoridorem, propojujícím Beřkovickou a Krabčickou oboru (společenstva dubohabrových hájů) s biokoridorem Labe a společenstvy borových doubrav na jihovýchodě území. Tyto regionální prvky jsou členěny vloženými biocentra a biokoridory lokálního významu.

Lokální ÚSES nenapojen na regionální reprezentativními a kontaktními biokoridory v relativně pravidelné síti. Ke zhuštění dochází pouze o biokoridorů č. 19 a 20 – přiblížení normální hydrické řady na svazích údolí k zamokřené řadě údolí potoka Čepel. Z významnějších lokálních biocenter je možno zmínit na biocentrum Vínek v biochoře I-2/1 – porost dubohabrového společenstvy na opukách a biocentrum U smrku v biochoře I-2/3 (obora u Kyškovic – porost společenstva borových Doubrav na pískách.

Z hlediska biogeografické diferenciace je území součásti sosiekoregionu (STG) I-2 Dolní Poohří, který zabírá pruh sníženin podél Ohře, Labe a Vltavy, včetně přilehlé ploché pahorkatiny na křídových usazeninách s ostrůvky neovukanitů. Výrazné jsou plochy štěrkových teras. Kromě bioty středoevropských listnatých lesů je výrazně zastoupena i biota teplomilná. Dolní Poohří zahrnuje biochory

I-2/1 Biochora plošin a plochých pahorkatin s habrovými a lipohabrovými doubravami

I-2/3 Biochora štěrkopískových říčních teras na propustných a chudých písčitých půdách s borovými doubravami

I-2/4 Biochora potočních údolí a strmých svahů s opukovými výchozy

I-2/5 Biochora krátkých strmých slunných svahů říčních teras s habrovými doubravami

Původní krajinný ráz, který byl tvořen izolovanými porosty dřevin v zatravněné krajině, byl zcela pozměněn dlouhodobým využíváním krajiny pro zemědělskou velkovýrobu. Scelením pozemků a odstraněním přirozených erozivních bariér (remízků a mezí), krajina ztratila svůj původní ráz  Scelením a zemědělským využitím došlo k zarovnání reliéfu, a krajinný ráz nabyl charakteru člověkem výrazně ovlivňované, převážně zemědělské oblasti. Tomu odpovídá i poměrně vysoká hustota osídlení, která je koncentrována do menších obcí do 1000 obyvatel, které vznikly převážně z dřívějších zemědělských usedlostí. Z významnějších sídel je nutné uvést město Roudnice, Štětí  a Mělník jako centra zpracovatelské zemědělské výroby a průmyslu. Z menších sídel v okolí jsou to především obce situované podél nivy Labe (Dolní Beřkovice, Horní Počaply, Hněvice..) a obce situované na křídové plošině severního podřipska (Bechlín, Libkovice, Krabčice, Kostomlaty pod Řípem ..

Z uvedených důvodů lze území označit jako poměrně nestabilní a z ekologického hlediska nevyvážené. Prvky kostry ekologické stability, a celková ekologická stabilita území se opírá zejména o údolí drobných vodních toků. Nejvýznamnější z nich je údolí potoka Čepel (LBC 20), který je jedním z nosných prvků ekologické stability v lokálním  měřítku a regionálně významný biokoridor Labe.

Kostra ekologické stability širšího zájmového území je poměrně řídká. Její dominantní prvky, které tvoří poměrně stabilní a relativně málo narušené plochy zbytku původních porostů (biocentra), jsou poměrně izolovaná, a jejich návaznost na funkční biokoridory je velmi obtížná. Těžiště lokálního USES je na jihu a jihozápadě od posuzovaného území v biocentrech krabčické a beřkovické obory  a navazujícího biokoridoru potoka Čepel. Bezprostředně v zájmovém území má největší význam regionálni biokoridor řeky Labe. Většině hodnoceného území lze přiřadit první (nejnižší) stupeň ekologické stability.

V okolí Horních Počapel a zájmového  se nacházejí tyto prvky ekologické stability:

- Nadregionální biokoridor toku řeky Labe (NRBK 10) a jeho ochranná zóna s vodními a nivními společenstvy, který je členěn na NRBK 33 a 34

- Regionální biokoridory RBK 625 (RBK33 v okresním generelu) a RBK 630 (RBK 34)

- Regionální biocentrum na Labi RBC 1860-Luh (RBC13) a regionální biocentrum vložené mezi oba regionální biokoridory RBC 1280 Vlčí les (RBC20)

- Lokální biocentra vložená do NRBK toku Labe, a to LBC 187 a LBC 188, dosud nefunkční

Vlastní zájmové území leží v části nivy Labe, která je vymezené na obou stranách podél toku zastavěným územím – na severozápadě zástavbou obce Horní Počaply a na jihovýchodě průmyslovým areálem elektrárny. Na severní straně je v kontaktu se zmíněným nefunkčním lokálním biocentrem LBC 187, které je vloženo do NRBK Labe.

Plocha dotčená výstavbou není začlenitelná do systému ekologické stability ani jako podpůrný prvek a je z tohoto hlediska bez významu. Posuzovaná výstavba však předpokládá poměrně rozsáhlou výsadbu a sadové úpravy na okrajích i uvnitř areálu, čímž dojde k diversifikaci v současnosti funkčně zjednodušených a nestabilních ploch a záměr lze proto s pohledu ÚSES (zejména z pohledu funkcí LBC 187)a biokoridoru Labe hodnotit pozitivně. Vztah záměru k blízkým skladebným prvkům ÚSES je znázorněn v příloze F7.

Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly.

Nejbližší objekt tohoto typu je národní přírodní památka (NPP) Klenečská stráň (5,35 ha naleziště endemického druhu hvozdíku písečného), vzdálená cca 10 km západně od zájmového území.  V širším okolí lze zmínit i některé významné přírodní lokality, registrované jako významné krajinné prvky či s významem v systému ekologické stability  (stráně nad řekou mezi Roudnicí a Židovicemi, Bažantnice u Vědomic, Dobříňský  háj s řadou památných stromů, Krabčická a Beřkovická obora, stráně Hostěraz apod. Území CHKO Kokořínsko se nachází na protějším břehu Labe ve vzdálenosti cca 3 – 4 km od posuzovaného záměru.

Všechna tato chráněná či významná území a objekty však jsou vůči posuzované aktivitě v takové pozici, že jejich ovlivnění nepřichází v úvahu.  Situace zmíněných chráněných území je zřejmá z mapy širších vztahů v příloze F1 v mapové části oznámení..

Registrované významné krajinné prvky se na staveništi ani v jeho okolí nenachází.. Maloplošná chráněná území a objekty (např. památné stromy) se v širším okolí posuzovaných záměrů rovněž nevyskytují. Zájmové území výstavby se nachází v nivě Labe, což je „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) významný krajinný prvek. Nejbližší zvláště registrovaný významný krajinný prvek dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. je ve vzdálenosti cca 2 km VKP 103 Bílá stráň u Horních Počapel – strmé terasovité stráně na ostrohu na okraji Krabčické plošiny; vegetace má standardní skladbu bílých strání.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V bezprostředním okolí posuzované výstavby sportovního areálu  v Horních Počaplech se nenachází žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny . Areál se nachází již mimo historické jádro Roudnice a historického osídlení.

Podřipsko se svojí přirozenou sídelní dominantou Roudnicí nad Labem patří k regionům, které tvoří jádro osídlení českých zemí. Jak dokládají četné archeologické nálezy, zdejší příhodné podmínky byly oceňovány a využívány již od pravěku. V srdci regionu, na křižovatce obchodních cest při brodu přes řeku Labe, vznikla osada, která se později  stala přirozeným centrem celého regionu. Počátky osídlení města sahají do pravěku. První písemné zmínky jsou z 12. století, městem z hlediska práva a statutu se stává od 13. století. Území jádra blízkého města Roudnice  lze hodnotit jako historicky významné. Jedná se o historickou památkovou zónu, poprvé zmiňovanou v rove 1167. Z historického hlediska je významné rovněž území NKP Říp. Obě tato významná území jsou však již poměrně značně vzdálená od posuzovaného záměru a nemohou být dotčena jeho vlivy.

Obec Horní Počaply není z historického hlediska významným územím. V jádru obce se nachází gotický kostel ze 14. století, obnovený v letech 1869-71. V blízkosti obce se nachází rozlehlý areál tepelné elektrárny Mělník, kde byl v roce 1980 uveden do provozu 500 MW energetický blok.

Vzhledem k pozici areálu odlehle od historického jádra obce v ploše údolní nivy nepředpokládáme zastižení archeologických nálezů při zemních pracích. S ohledem na staré osídlení širšího okolí lze však doporučit ve smyslu ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona  č.242/1992 Sb. uvědomit příslušný  ústav památkové péče o posuzované aktivitě.

Území hustě zalidněná

Jak již bylo řečeno, v širším zájmovém území  dominuje zemědělské využití krajiny, s osídlením koncentrovaným v regionálních centrech Roudnice, Mělník a Štětí, ve kterých je koncentrována průmyslová výroba a zpracovatelské podniky v zemědělství. Z pohledu využití území a jeho průmyslového potenciálu je významná i tepelná elektrárna Mělník, která kromě negativních vlivů patří k nejvýznamnějším poskytovatelům pracovních příležitostí v okolí. Významné průmyslové podniky jsou i v blízkém Štětí (papírenský průmysl) , Roudnici (zpracovatelský průmysl v návaznosti na zemědělskou výrobu, strojírenství).

Hodnocené území nemá rekreační funkce, představuje však zdroj pro rekreační využití severní části podřipska, která se vyznačuje poměrně vysokým rekreačním potenciálem a to jak z hlediska přírodních území (NKP Říp) tak z hlediska sportovních aktivit (vodácký kanál Račice, Aeroklub Roudnice apod.)

Vlastní zástavba obce Horní Počaply je soustředěna liniově podél silnice III/24050 a sestává převážně s řadových a samostatně stojících rodinných domů a dvoj až třípodlažních bytových domů. Centrum obce je soustředěno do historického jádra (okolí kostela) a křižovatky silnic III/24050 a III/24621. V obci je zavedena nadstandardní infrastruktura (voda, kanalizace, centrální vytápění), větší průmyslové či zpracovatelské areály v obci nejsou. Obec sestává ze dvou částí – Horní Počaply a Křivenice.

Obec Horní Počaply  a její okolí se nachází ve poměrně hustě osídleném urbanizovaném  území – podle údajů z internetu je obec charakterizována následovně:

ZUJ: 534790 				Pošta: Ano
     ID obce: 4375				Škola: Ne
     Statut města: Ne 				Zdravotnické zařízení: Ano
     Počet částí: 2 				Policie: Ano
     Katastrální výměra: 1240 ha     		Kanalizace (ČOV): Ano

Počet obyvatel: 1202			Vodovod: Ano
     Z toho v produkt. věku: 731		Plynofikace: Ne
     Průměrný věk: 36,8

Hodnocený sportovní areál je situován na okraji obytné zástavby obce v poměrně  hustě osídleném území v údolní nivě  řeky Labe. Bude tak v bezprostředním kontaktu s obytnou zástavbou, pro jejíž obyvatele je určen.

Území ekologicky zatěžovaná a staré ekologické zátěže

Do této kategorie území lze v širším okolí záměru řadit území elektrárny Mělník s odkalištěm popílku a navazující provozy a dále území velkoskladu pohonných hmot ČEPRO jihovýchodně od Hněvic s poměrně závažnou kontaminací podzemních vod ropnými látkami.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší a klima

Klimatické faktory: Podle schématu klimatických oblastí leží Horní Počaply okrsku A 2 -  který je teplý, suchý, převážně s mírnou zimou. Tento okrsek lze charakterizovat následovně:

Průměrná roční teplota vzduchu ve stanici Roudnice (187 m n.m.) se pohybuje kolem 8,7 stupně Celsia s maximem v červenci (18,8 oC) a minimem v lednu (-2 oC). Průměrný roční úhrn atmosférických srážek je 488 mm s maximem v červenci (76 mm, 15,6% ročního úhrnu) a minimem v únoru (24 mm, 4,9% ročního úhrnu). Počet dní se sněhovou pokrývkou je 30 – 40, počet mrazových dnů 90-100.

Průměrná doba slunečního svitu činí cca 1600 hodin. Zájmové území je klimaticky poměrně stabilní.  Oblast je charakteristická teplým a suchým létem a mírnou zimou. Přesto, že vliv srážkového stínu Krušných hor a Českého středohoří, který dominuje na SZ oblasti, je již poměrně slabý, lze oblast označit za suchou až mírně suchou.

Oblast je celkově poměrně dobře ventilovaná, lokálně se vyskytuje území se zhoršenými rozptylovými podmínkami (jedná se zejména o údolí Labe). Období se zhoršenými rozptylovými podmínkami lze očekávat na sklonu podzimu a počátkem zimy, což je způsobeno zvýšenou četností slabých větrů do 2 m/s. Průměrný počet dnů s mlhou je 79.

Základní klimatické údaje jsou shrnuty v tabulce:

Základní klimatické faktory

| Měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úhrn srážek (mm) | 26 | 24 | 25 | 34 | 52 | 68 | 76 | 52 | 36 | 39 | 29 | 27 | 488 |
| Průměrná teplota (oC) | -2 | -0,8 | 3,4 | 8,7 | 13,9 | 17,1 | 18,8 | 18,3 | 14,5 | 8,7 | 3,9 | 0 | 8,7 |

Převládající větry vanou z jihovýchodu a západu až jihozápadu a jejich průměrná rychlost je 2,5 m/s. Vertikální teplotní gradient je převážně normální až izotermní.  Převládá proudění ve vyšších vrstvách atmosféry, inverzní stavy se vyskytují řídce a mají krátkodobý charakter. Déletrvající inverzní stavy se vyskytují poměrně řídce, krátkodobé inverze jsou poměrně časté. Přehled o četnosti proudění větrů dává souhrnná větrný růžice  v následující tabulce:

Větrná růžice měřená na stanici Horní Počaply ( v %)

| Třída rychlosti větru m/s | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM | CELK. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5-2,5 | 4,56 | 4,99 | 8,26 | 18,45 | 4,37 | 8,6 | 8,98 | 9,58 |  | 67,75 |
| 2,5-7,5 | 1,87 | 2,63 | 7,16 | 5,15 | 0,48 | 4,49 | 7,16 | 3,32 |  | 32,18 |
| 7,5-10 |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,06 |  |  | 0,07 |
| Součet | 6,43 | 7,62 | 15,42 | 23,6 | 4,85 | 13,10 | 16,17 | 12,81 |  | 100 |

Kvalita ovzduší v obci Horní Počaply je vzhledem k přítomnosti velkého zdroje znečištění ovzduší (tepelná elektrárna a odkaliště popílku) pravidelně sledována imisním měřením AIM na stanici 784 Horní Počaply , v přehledu uvádíme pro srovnání i blízkou stanici 1034 Martiněves.

Průměrné roční koncentrace IHr v rámci okresu lze tak odhadnout dle měření ve srovnatelných částech okresu pro polétavý prach (index PM-10) kolem 25 - 30 g/m3, pro oxid siřičitý SO2 kolem 10 g/m3, pro oxidy dusíku na 20 – 25 g/m3. To jsou hodnoty výrazně pod přípustnými imisními limity. Překročení limitních koncentrací je výjimečné. Uplatňují se zde i velké regionální zdroje – zejména tepelná elektrárny (Mělník).

Kvalitu ovzduší v širším zájmovém území v ukazatelích oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2), polétavý prach (index PM-10) ukazuje následující tabulka:

Tabulka: Průměrné denní koncentrace IHd škodlivin v ovzduší v roce 2002 v g/m3

| ŠKODLIVINA | STANICE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1034 | 14,17 | 6,16 | 8,55 | 2,98 | 5,31 | 5,47 | 3,63 | 3,47 | 5,8 | 4,11 | 7 | 15,85 |
| PM-10 | 1034 | 39,38 | 26,88 | 41,99 | 36,76 | 33 | 23,21 | 21,64 | 25,91 | 20,66 | 17,51 | 19,86 | 29,96 |
| NOx | 748 | 43,27 | 26,58 | 20,72 | 18,54 | 15,93 | 26,92 | 36,27 | 47,96 | 54,38 | 26,35 | 53,26 | 41,76 |
| SO2 | 784 | 13,22 | 6,17 | 5,46 | 2,85 | 1,84 | 2,5 | 4,28 | 4,82 | 3,87 | 3,68 | 4,04 | 5,03 |
| PM-10 | 784 | 93,77 | 80 | 72,25 | 85 | 78,1 | 53,86 | 77,87 | 81,9 | 67,7 | 63,58 | 46,23 | 57,71 |

Vysv:  1034 – Martiněves, 784 Horní Počaply

Lokální stacionární zdroje jsou poměrně méně významné, v obci se nevyskytují žádné velké zdroje znečišťování a vytápění je zajišťováno z CZT – horkovodu elektrárny. Poměrně významný je i vliv dopravy, neboť obcí prochází středně frekventované komunikace III/24050, s významem především pro dopravní obslužnost obce. To je pro imisní zatížení NOx určující, zejména v krátkodobých koncentracích. V oblasti se projevuje vliv velkého zdroje – elektrárny Mělník a odkaliště popílku, což se projevuje vyššími koncentracemi polétavého prachu.

Geomorfologie, geologie a  půda

Geomorfologicky patří území do soustavy Česká tabule, podsoustavy Středočeská tabule, k celku Dolnoohárecká tabule, podcelku Řipská tabule a k okrsku Krabčická plošina. Sever a severovýchod území, ve kterém leží i obec Horní Počaply náleží k geomorfologickému celku Terezínská kotlina, která tvoří plochou sníženinu predisponovanou soutokem Labe a Ohře.

Dolnooháreckou  tabuli tvoří poměrně plochý, parovinný reliéf, který je narušen pouze širokými údolími, které vznikly erozivní činností drobných vodních toků. Vertikální i horizontální členitost reliéfu je velmi malá, vyskytují se pouze velmi ploché, většinou protáhlé elevace s minimálním převýšením, které jsou tvořeny odolnějšími petrografickými typy hornin, a které oddělují jednotlivá dílčí povodí drobných vodních toků. Morfologická jednotvárnost je narušena i výraznými efuzuvními tělesy neovulkanitů, které tvoří morfologicky nápadná tělesa (Říp, Házmburk)

V zájmovém území jsou tyto morfologické typy zastoupeny plochou protáhlou elevací, která tvoří lokální rozvodnici a představuje předěl mezi údolím potoka Čepel a plochou kotlinou predisponovanou tokem Labe. Západním směrem je reliéf plochý, pouze mírně zvlněný, zatímco východním směrem je členitější denudační reliéf okrajů křídové plošiny. Severní část je omezena tokem Labe, které zde tvoří zákrut a výrazně modeluje reliéf do charakteru ploché kotliny.

Plochý reliéf plošiny byl rozčleněn erozivními vlivy fosilních vodních toků Labe a Vltavy, kde se kromě erozních vlivů uplatňovala i sedimentace fluviálních sedimentů (písků štěrkopísků), jejichž zbytky vyplňují nerovnosti křídového reliéfu. Území má charakter paroviny až málo členité pahorkatiny.

Zájmová lokalita leží na velmi mírném svahu  v údolní nivě Labe, na úpatí svahu křídové plošiny, která se zvedá na jihu území s převýšením cca 60 – 80 m. Nadmořská výška zájmového území se pohybuje kolem 160 m n.m.. Lokalita má výrazně plochý, rovinatý reliéf s velmi mírným sklonem k S směrem k toku Labe.

Z regionálně geologického hlediska lze oblast řadit k mesozoickým sedimentům České křídové pánve v severozápadní části jejího plošného rozšíření, přičemž litofaciálním vývojem náleží k lužické oblasti. V širším okolí zájmového území vystupují na povrch a jsou z větší části  překryty mladšími sedimenty kvartéru. V oblasti se projevil i terciární vulkanismus, který ovlivnil tektonické poměry a projevil se morfologicky výraznými tělesy neovulkanitů.

Křídové sedimenty reprezentují převážně uloženiny jizerského souvrství (střední turon), bělohorského souvrství (spodní turon) a sedimenty cenomanu (perucko – korycanské souvrství).

Geologicky nejmladší svrchnokřídové sedimenty jizerského souvrství jsou zachovány ve východní a jihovýchodní části území a jsou tvořeny jemně písčitými vápenitými až slínitými prachovci a pískovci. V podloží jizerského souvrství jsou vyvinuty sedimenty bělohorského souvrství, reprezentované zejména písčitými slínovci (opukami) s vložkami prachovců  a pískovců. Bazální část křídových sedimentů tvoří pískovce cenomanu s vložkami jílovců. Celková mocnost sedimentů svrchní křídy dosahuje až 105 m, z toho 46 m představují sedimenty spodního turonu.

Tecierní vulkanismus je v blízkém okolí zastoupen sodalitickým nefelinitem (bazaltoidní neovulkanická výlevná hornina) vytlačené kupy hory Říp.

Kvartérní sedimenty zastupují jednak fluviální sedimenty fosilních i recentních říčních teras, jednak deluviální a eolické sedimenty.

Fluviální sedimenty náleží převážně štěrkopískovým fosilním terasám Labe a Vltavy (Riss2) a jsou překryty sprášeni a sprašovými hlínami wurmského stáří. Deluviální písčitohlinité sedimenty tvoří drobné výskyty svahových a mrazových hlín. Mocnost kvartérních sedimentů dosahuje v maximech 4 – 5 m.

Bezprostředně v zájmovém území lze očekávat na povrchu polohy eolických sedimentů , a to spraše a sprašové hlíny a váté písky. Pod nimi jsou vyvinuty relikty štěrkopísků labské terasy (Riss 3) a podloží území tvoří horniny středního turonu, zde zastoupené slínitými pískovci a prachovci jizerského souvrství.

Schematicky lze geologický profil lokality znázornit takto:

0,00 - 0,40 m		humózní hlína, kulturní vrstva – nivní půdy

0,50 - 2,50 m		sprašové hlíny až váté písky, náplavové hlíny

2,50 - 10,00 m		štěrkopísek labské terasy

10,00-  -…. m		slínovité pískovce a prachovce , jizerské souvrství

Geologické poměry v území jsou zřejmé z obrázku v mapové části (příloha č.F5)

Hodnotíme -li zemědělskou půdu v širším okolí lokality, dojdeme k závěru, že se jedná převážně kvalitní půdy vysokého produkčního potenciálu, poměrně vysoce bonitované. Z půdních typů převládají hnědozemě na dvojsubstrátu  hlinitých spraších a opukách, podružně jsou zastoupeny hnědé půdy na opukách. V okolí se vyskytují  degradované černozemě na hlinitých spraších, podružně lze zaznamenat výskyt hnědých půd. V údolích a nivách vodních toků se vyskytují nivní půdy.

Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším typem. Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný substrát se uplatňují téměř všechny horniny skalního podkladu. Jsou vázány většinou na členitý reliéf. Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které by v méně členitých terénních podmínkách po delší době přešly v jiný půdní typ - hnědozem, illimerizovanou půdu.

Hnědozemě vznikaly pod původními dubohabrovými lesy. Půdotvorným substrátem je nejčastěji spraš, dále sprašová hlína nebo i smíšená svahovina (polygenetická hlína). Hnědozemě jsou nejvíce rozšířeny mezi 200 až 450 m n.m. na plošinách nebo mírněji zvlněných pahorkatinách, někdy i vrchovinách. 	Hnědozemě jsou velmi hodnotnými zemědělskými půdami, které se agronomickou hodnotou blíží černozemím. Proti černozemím mají výhodu, že jsou méně náchylné k vysychání.

Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace, při které je svrchní část profilu ochuzována o jílnaté součástky, které jsou zasakující vodou přemísťovány do hlubších půdních horizontů. 	Pod humusovým horizontem leží slabě zesvětlený eluviální (ochuzený) horizont, který je u většiny hnědozemí orbou zcela zlikvidován (přiorán). V hloubce 30 - 50 cm je mocný, hnědě až rezavohnědě zbarvený horizont iluviální, obohacený o jílovou substanci. Teprve pod ním leží matečný substrát.

V bezprostředním zájmovém území se nachází z hlediska produkčního potenciálu bezvýznamné nivní půdy na substrátu terasových sedimentů a nivních sedimentů s nízkým produkčním potenciálem a nízkou předností v ochraně (viz kap. B.II.Půda).

Hydrogeologie a hydrologie

Problematika hydrologie a hydrogeologie je v území poměrně významná, neboť se jedná o region s významnými zásobami podzemních vod a s hustou sítí povrchových vodních toků. Území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Hydrogeologické poměry křídových sedimentů jsou poměrně složité, vzhledem k předpokládaným vlivům a výše popsaným geologickým poměrům se omezíme pouze na popis hydrogeologických poměrů sedimentů středního turonu.

Z hydrogeologického hlediska lze generelně odlišit dva kolektory:

- převážně průlomově propustný kolektor kvarterních pokryvných útvarů, ve kterém se vytváří významná zvodeň výrazně ovlivňovaná blízkostí erozivní báze toku Labe a intenzitou atmosférických srážek . Jedná se o nepravidelné zvodnění vázané na propustnější sedimenty štěrkopísků fosilní terasy. Kolektor je charakterizován koeficientem transmisivity T=5,1*10-4 až 2*10-2 m2/s.

- průlinovo – puklinový kolektor křídových pískovců, charakterizovaný koeficientem transmisivity T=7,8*10-5 až 1,7*10-2 m2/s. Jedná se o kolektor s vysokou variabilitou transmisivity s plošně vyvinutým zvodněním, který je odvodňován poměrně hustou sítí drobných vodních toků směrem k erozivní bázi. Zvodnění je vázáno na systémy ploch nespojitosti (pukliny, tektonicky oslabené zóny) a průlinový systém

Hydrogeologické poměry zájmové lokality odrážejí poměry geologické. Ve svrchní části se nachází štěrkopískový kolektor fosilní labské terasy s volnou hladinou podzemní vody na úrovni cca 2-3 m pod terénem, jejíž kolísání ovlivňuje blízkost erozivní báze – toku Labe. Kolektor je překryt vrstvou eolických sedimentů, které zde představují sprašové hlíny a váté písky a náplavovými sedimenty. Jedná se o kolektor s výhradně průlinovým typem propustnosti, kde lze očekávat vydatnosti okolo 0,5 l/s, výjimečně větší.

V podloží štěrkopískové terasy jsou vyvinuty podložní sedimenty slínitých až vápnitých pískovců středního turonu. Jedná se o kolektor s kombinovaným typem propustnosti, kdy zvodnění a živější oběh podzemních vod je vázán na systém připovrchového rozpukání hornin a na puklinové a tektonicky oslabení zóny.

Z hlediska chemismu se jedná  o mírně zásaditou vodu kalcium bikarbonát - síranového typu s celkovou vyšší tvrdostí, s mineralizací mezi 600 – 800 mg/l. Znečištění (kontaminace) podzemních vod nebyla v této lokalitě prokázána. V širším okolí však lze konstatovat významně  zvýšené obsahy ropných látek v okolí skladu ČEPRO u Hněvic a kontaminaci ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky v areálu elektrárny Mělník.

Zájmová oblast leží hydrograficky v povodí Labe, a je odvodňována převážně řekou Labe, úsek od Liběchovky po vodočet Roudnice   (číslo hydrologického pořadí 1-13-03-037), základní hydrografická data jsou v následující tabulce. V daném úseku řeka Labe nepřibírá významné levostranné přítoky, pouze systém odvodnění odkaliště popílku. Levostranná část dílčího povodí je využívána pro potřeby zásobování elektrárny Mělník a odkaliště popílku (jímací vrty a jímací zářezy na výchozech křídových hornin ).

Hydrografická data toku Labe pod Liběchovkou 1-13-03-037

| vodoteč | povodí km 2 | Průměrné roční hodnoty |
| --- | --- | --- |
|  |  | srážky (mm) | rozdíl srážek a odtoku (mm) | Odtok (mm) | odtokový součinitel | specifický odtok (l/s.km2) | průtok (m3/s) |
| Labe. | 42214,43 | 656 | 469 | 187 | 0,29 | 5,93 | 250,44 |

| průtoky překročené průměrně po dobu m dní v roce |
| --- |
| m | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| Qm m3/s | 544 |  | 296 |  |  | 180 |  |  | 119 |  | 77,9 | 51,9 | 36,6 |

| Velké vody dosažené nebo překročené průměrně jednou za n roků |
| --- |
| n | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Qn m3/s | 1161 | 1714 | 2422 | 3037 | 3640 | 4413 | 4602 |

Zájmové území leží bezprostředně v údolní nivě Labe a jeho část leží v jeho zátopovém území..Situace popisovaných vodotečí je na výřezu z vodohospodářské mapy v mapové části oznámení (příloha F4).

Fauna a flóra

Flora zájmového území.  Plocha zájmového území stavby se nachází jihovýchodně od obce Horní Počaply v návaznosti na intravilán obce při silnici do Dolních Beřkovic. Plocha má tvar lichoběžníka, vymezeného z jihozápadu již zmíněnou asfaltovou komunikací Horní Počaply – Dolní Beřkovice, ze severozápadu zpevněnou místní komunikací při okraji intravilánu a ze severovýchodu nezpevněnou polní cestou. Na jihovýchodní straně není hranice v terénu patrná, vede přibližně podél drátů nadzemního elektrického vedení.

Plocha výstavby je obhospodařovaná orná půda, na které v době biologického průzkumu rostla kukuřice. Vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělskou půdu, nelze společenstva mimo okraje považovat za stabilní a trvalá, protože pravidelnou orbou, kultivací, hnojením a chemizací dochází k jejich narušení či likvidaci. Část dokladovaných druhů bylin tedy patří mezi jednoleté plevele. Víceleté a vytrvalé druhy bylin a dřeviny se nacházejí pouze ve travnatých a dřevinných lemech podél silnice a obou cest. Součástí lemu podél silnice Horní Počaply – Dolní Beřkovice a lemu podél zpevněné místní komunikace je i teplovodní potrubí. Bylinná vegetace rostoucí bezprostředně při vozovce silnice však bývá pravidelně vysekávána při údržbě silnice a zasolována při zimní údržbě vozovek (solí a posypovými materiály).

S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány zejména následující rostlinné druhy:

Na poli – kukuřice se sporadickým výskytem běžných polních plevelů, jako např. bér zelený (Setaria viridis), penízek rolní (Thlaspi arvense), rdesno ptačí (Polygonum aviculare).

V lemech při silnici a zpevněné komunikaci – bér zelený (Setaria viridis), bodlák obecný (Carduus acanthoides), bojínek luční (Phleum pratense), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kakost luční (Geranium prantensis), knotovka bílá (Melandrium album), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), lebeda hrálovitá (Atriplex latifolia), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), mák vlčí (Papaver rhoeas), merlík zvrhlý (Chenopodium hybridum), ostružiník ježiník (Rubus caesius), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), penízek rolní (Thlaspi arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), pýr plazivý (Agropyron repens), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), rozrazil perský (Veronica persica), růže šípková (Rosa canina), řebříček obecný (Achillea millefolium), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), sveřep měkký (Bromus mollis), svízel povázka (Galium mollugo), svízel přítula (Galium aparine), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), šťovík kyselý (Rumex acetosa), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), vikev čtyřsemenná (Vicia tetrasperma), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia), vratič obecný (Tanacetum vulgare).

Podél silnic se ojediněle vyskytují výmladky jabloní (Malus domesticus), slivoně trnky (Prunus spinosa) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).

V lemu podél nezpevněné polní cesty – bojínek luční (Phleum pratense), bolševník bršť (Heracleum sphondylium), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), čičorka pestrá (Coronilla varia), hluchavka bílá (Lamium album), hluchavka nachová (Lamium purpureum), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus), hrachor luční (Lathyrus pratensis), jetel pochybný (Trifolium dubium), jílek vytrvalý (Lolium perenne), knotovka bílá (Melandrium album), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostival lékařský (Symphytum officinale), kozí brada východní (Tragopogon orientalis), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), měrnice černá (Ballota nigra), mochna plazivá (Potentilla reptans), mochna stříbrná (Potentilla argentea), ostružiník maliník (Rubus idaeus), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), penízek rolní (Thlaspi arvense), pcháč oset (Cirsium arvense), přeslička rolní (Equisetum arvense), pýr plazivý (Agropyron repens), rdesno blešník (Persicaria lapathifolia), růže šípková (Rosa canina), srha říznačka (Dactylis glomerata), svízel syřišťový (Galium verum), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia).

Souběžně s polní cestou rostou nepravidelně keře a stromy: bez černý (Sambucus nigra), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus exlcelsior), ořešák vlašský (Juglans regia), slivoň (Prunus). V nivě Labe, za hranicí zájmového území, roste široký pás asi 40-letých topolů černých (Populus nigra) s příměsí a řídkým keřovým podrostem.

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty. Orientační průzkum flóry byl konán v odpoledních hodinách dne 3.7.2004.

Fauna zájmového území. Průzkum fauny dokládá poměrně ochuzené stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

Průzkum byl konán pomalou pochůzkou s krátkými zastávkami. Sledovaly se jak akustické projevy (audiálně), tak přímé pozorování nebo i pomocí dalekohledu (vizuálně), a dále vyhledávání pobytových stop (otisků stop v půdě, chodbičky a díry od hrabošů, hnízda ptáků, trus, peří).

Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně:

- savci – hraboš polní (Microtus arvalis), myš domácí (Mus musculus), zajíc polní (Lepus europaeus).

- ptáci – bažant obecný (Phasianus colchicus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), poštolka obecná (Falco tinnunculus), skřivan polní (Alauda arvensis), straka obecná (Pica pica), strnad obecný (Emberiza citrinella), rehek zahradní (Phoenicurus ochruros), vrabec polní (Passer montanus).

- plazi - výskyt plazů neprokázán, ani není předpokládán.

- hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé charakteristické, avšak běžné druhy vybraných skupin, např.

- brouci – střevlíček obecný (Pterostichus mellanarius), střevlíček hnědý (Calathus fuscipes), kovařík černý (Athous niger), kovařík narudlý (Athous haemorrhoidalis), páteříček žlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata).

- motýli – okáč zední (Lasiommata megera), bělásek zelný (Pieris brassicae), perleťovec menší (Issoria lathonia), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon).

- dvoukřídlí – bzučivka obecná (Calliphora vicina), masařka obecná (Sarcophaga carnaria), moucha (Pyrelia vivida).

- blanokřídlí - včela medonosná (Apis mellifera), mravenec černý (Lasius niger). Ojediněle poletující čmeláci (Bombus sp.) § - čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terrestris).

- rovnokřídlí – kobylka šedá (Platycleis grissea), cvrček polní (Gryllus campestris).

- stejnokřídlí – pěnodějky z čeledi Cercopidae.

- ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), kněžice (Graphosoma lineatum), vroubenka (Syromastus rhombeus) a jiné skupiny.

- další bezobratlí - ulity i jedinci hlemýždě zahradního (Helix pomatia), ulity páskovek (Cepaea sp.).

Na zájmové ploše se nevyskytují stromy ani keře, kde by mohli ptáci hnízdit a odpočívat. Částečně může tyto podmínky poskytovat nepravidelný stromový a keřový doprovod polní cesty ohraničující zájmovou plochu ze severovýchodu, ale uspokojivé krytové podmínky a možnost míst pro hnízdění ptactva poskytuje blízké i vzdálenější okolí mimo zájmové území. Nejblíže to může být topolový břehový porost podél Labe, od okraje zájmové plochy vzdálený 20-50 m severně.

V rámci zájmového území nejsou vhodné podmínky pro rozvoj populace, charakteristický výskyt a reprodukci zvláště chráněných druhů podle přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. Těžiště výskytu čmeláků nebylo možno stanovit, výskyt jejich zemních hnízd lze předpokládat v bylinných lemech cest či při dřevinném doprovodu polní cesty a v okolí.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

Územní systém ekologické stability  a krajinný ráz

Širší zájmové území se nalézá v krajině výrazně antropicky dotčené. Nachází se zde výrazné liniové prvky tvořící bariéry v krajině ( rychlostní komunikace I/8, regionální silnice II/240 a 246 a hustá komunikační síť nižších tříd, významné železniční trasy, páteřní vrchní vedení napojené na elektrárnu), rozsáhlé průmyslově využívané plochy (areál elektrárny Mělník s odkalištěm popílků a souvisejícími průmyslovými provozy, velkosklad PHM Čepro v oblasti Hněvic)  a projevily se zde výrazným způsobem vlivy zemědělské činnosti (zcelení pozemků, odstranění remízů a mezí, intenzivní pěstování plodin na velkých plochách monokultur apod..). Území je poměrně výrazně urbanizováno (hustá zástavba sídel, komunikací a liniových vedení), výrazné jsou i vlivy intenzivního zemědělského obhospodařování pozemků. Kostra ekologické stability je proto řídká a koeficient ekologické stability nízký.

Páteří ekologické stability území je tok Labe , který představuje regionální biokoridor, a lokální prvky ekologické stability jsou vázány většinou na drobné vodní toky a zalesněné plochy. Regionální systém je tvořen převážně tokem Labe zahrnujícím převážně lužní společenstva a Řipským biokoridorem, propojujícím Beřkovickou a Krabčickou oboru (společenstva dubohabrových hájů) s biokoridorem Labe a společenstvy borových doubrav na jihovýchodě území. Tyto regionální prvky jsou členěny vloženými biocentra a biokoridory lokálního významu.

Z hlediska biogeografické diferenciace je území součásti sosiekoregionu (STG) I-2 Dolní Poohří, který zabírá pruh sníženin podél Ohře, Labe a Vltavy, včetně přilehlé ploché pahorkatiny na křídových usazeninách s ostrůvky neovukanitů. Výrazné jsou plochy štěrkových teras. Kromě bioty středoevropských listnatých lesů je výrazně zastoupena i biota teplomilná. Dolní Poohří zahrnuje biochory

I-2/1 Biochora plošin a plochých pahorkatin s habrovými a lipohabrovými doubravami

I-2/3 Biochora štěrkopískových říčních teras na propustných a chudých písčitých půdách s borovými doubravami

I-2/4 Biochora potočních údolí a strmých svahů s opukovými výchozy

I-2/5 Biochora krátkých strmých slunných svahů říčních teras s habrovými doubravami

Původní krajinný ráz, který byl tvořen izolovanými porosty dřevin v zatravněné krajině, byl zcela pozměněn dlouhodobým využíváním krajiny pro zemědělskou velkovýrobu. Scelením pozemků a odstraněním přirozených erozivních bariér (remízků a mezí), krajina ztratila svůj původní ráz  Scelením a zemědělským využitím došlo k zarovnání reliéfu, a krajinný ráz nabyl charakteru člověkem výrazně ovlivňované, převážně zemědělské oblasti. Tomu odpovídá i poměrně vysoká hustota osídlení, která je koncentrována do menších obcí do 1000 obyvatel, které vznikly převážně z dřívějších zemědělských usedlostí. Z významnějších sídel je nutné uvést město Roudnice a Štětí  a Mělník jako centra zpracovatelské zemědělské výroby a průmyslu. Z menších sídel v okolí jsou to především obce situované podél nivy Labe (Dolní Beřkovice, Horní Počaply, Hněvice..) a obce situované na křídové plošině severního podřipska (Bechlín, Libkovice, Krabčice, Kostomlaty pod Řípem ..

Z uvedených důvodů lze území označit jako poměrně nestabilní a z ekologického hlediska nevyvážené. Prvky kostry ekologické stability, a celková ekologická stabilita území se opírá zejména o údolí drobných vodních toků a zalesněné svahy křídového reliéfu.

Kostra ekologické stability širšího zájmového území je poměrně řídká. Její dominantní prvky, které tvoří poměrně stabilní a relativně málo narušené plochy zbytku původních porostů (biocentra) , jsou poměrně izolovaná, a jejich návaznost na funkční biokoridory je velmi obtížná. Těžiště lokálního USES je na jihu a jihozápadě od posuzovaného území v biocentrech krabčické a beřkovické obory  a navazujícího biokoridoru potoka Čepel. Bezprostředně v zájmovém území má největší význam regionálni biokoridor řeky Labe. Většině hodnoceného území lze přiřadit první (nejnižší) stupeň ekologické stability.

V okolí Horních Počapel a zájmového  se nacházejí tyto prvky ekologické stability:

- Nadregionální biokoridor toku řeky Labe (NRBK 10) a jeho ochranná zóna s vodními a nivními společenstvy, který je členěn na NRBK 33 a 34

- Regionální biokoridory RBK 625 (RBK33 v okresním generelu) a RBK 630 (RBK 34)

- Regionální biocentrum na Labi RBC 1860-Luh (RBC13) a regionální biocentrum vložené mezi oba regionální biokoridory RBC 1280 Vlčí les (RBC20)

- Lokální biocentra vložená do NRBK toku Labe, a to LBC 187 a LBC 188, dosud nefunkční

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány nejbližší prvky ÚSES:

Nadregionální biokoridor NRBK 33/NRBK 10 Labe tvoří v území částečně funkční prvek o délce 3400 m, zastoupené STG 2B3, 2B4. Je vymezen vlastním tokem, pásmem břehových porostů na levém břehu, v nichž se mozaikovitě střídají luční travobylinná společenstva s liniemi dřevin a keřů. V úseku podél obce Horní Počaply, kde zástavba sahá téměř ke břehu Labe, je koridor omezen na úzký, většinou ruderalizovaný pruh. Biota sestává z následujících druhů: Topol černý, dub letní, jilm vaz, bez černý, kopřiva dvoudomá, opletník plotní, chmel otáčivý, krablice mámivá

Lokální biocentrum LBC 187 Horní Počaply představuje vložené doposud nefunkční biocentrum o výměře 3,84 ha, zastoupený STG 2B4. Jedná se o menší břehový porost topolů a dubů, krátký příkrý svah s maloplošným sadem, okraj pole, břehové travinobylinné společenstvo. Biota obdobná jako v předchozím případě. Cílovým stavem je rozšíření plochy na cca 3 ha s výsadbou dalších dřevin na základě projektu.

Vlastní zájmové území leží v části nivy Labe, která je vymezené na obou stranách podél toku zastavěným územím – na severozápadě zástavbou obce Horní Počaply a na jihovýchodě průmyslovým areálem elektrárny. Na severní straně je v kontaktu se zmíněným nefunkčním lokálním biocentrem LBC 187, které je vloženo do NRBK Labe. Vztah k popsaným skladebným prvkům ÚSES je znázorněn v příloze F7.

Významné krajinné prvky (VKP). Zájmové území výstavby se nachází v nivě Labe, což je „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) významný krajinný prvek. Nejbližší zvláště registrovaný významný krajinný prvek dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. je ve vzdálenosti cca 2 km VKP 103 Bílá stráň u Horních Počapel – strmé terasovité stráně na ostrohu na okraji Krabčické plošiny; vegetace má standardní skladbu bílých strání.

Číslo prvku: VKP 103. Název prvku: Bílá stráň u Horních Počapel

Výměra: 18,52 ha.  Zastoupené STG: 2AB2, 2AB2-3, 2AB3

Charakteristika lokality a popis současného stavu bioty: Strmé terasovité stráně na ostrohu na okraji Krabčické plošiny směřující do krátkého bezvodého údolíčka. Vegetace má standardní skladbu bílých strání. Pod strání vede potrubí, při jeho stavbě strhli svah a tím se obnažily plochy surové slínové půdy, na nichž se vyvinula společenstva s konkurenčně citlivými xerothermními druhy. Vzácné druhy: řimbaba chocholičnatá, porostlík srpovitý, jehlice trnitá, mateřídouška časná, ostřice chabá, ostřice nízká, pcháč bezlodyžný, smělek štíhlý, hořeček brvitý, oman vrbolistý, čistec přímý, mochna tmavá, válečka prápořitá, třeslice prostřední, šalvěj luční, jahodník trávnice, chrpa čekánek, hvozdík kartouzek. Keře: svída krvavá, ostružiník křovitý, ptačí zob obecný, růže šípková. Stromy: borovice lesní, bříza bílá, lípa srdčitá, líska obecná, dub letní.

Krajinný ráz. V blízkém okolí plánované výstavby se nachází mírně zvlněný krajinný reliéf s nadmořskou výškou okolo 160 m n. m. V bezprostředním okolí plochy dominují antropogenní prvky – objekt elektrárny, komunikace, železnice, sloupy nadzemního elektrického vedení, lidská sídla, polní celky, rozčleněné liniovými prvky doprovodných stromořadí podél silnic, liniovými prvky inženýrských sítí. V těsné blízkosti zájmové plochy vedou dvě komunikace, a to silnice Horní Počaply – Dolní Beřkovice a zpevněná místní cesta při kraji intravilánu obce. Obě komunikace jsou doprovázeny teplovodním potrubím. V blízkém okolí elektrárny se nachází hustá síť  nadzemního elektrické vedení.

Z hlediska podrobnějšího hodnocení krajinného rázu lze konstatovat, že jde o území, jehož původní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky drobnějšího měřítka je narušen zejména výstavbou antropogenních staveb (areál elektrárny, usazovací nádrže popílku), liniových staveb (železnice, elektrické vedení), zcelením pozemků do větších honů orné půdy, spojený s redukcí liniových prvků mezí, úvozů a polních cest.

Zájmové území a blízké okolí leží na přechodu dvou základních krajinných typů s následující charakteristikou (podle Formana a Godrona), a to typu:

3. Intenzívně obdělávaná krajina (kultivovaná) s převahou zemědělsky obdělávaných geometrických ploch, které tvoří matici, v níž jsou rozmístěny enklávy vesnic a zbytků přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů. Krajina většinou jemně nebo středně zrnitá, hustá síť liniových koridorů.

a typu:

4. Příměstská krajina – hustě osídlená s heterogenní mozaikou zastavěných ploch (bydlení, služby, průmysl), obdělávaných ploch, zbytků přirozených ekosystémů a hustou sítí koridorů. Krajina jemně zrnitá s maximální hodnotou mozaikovitosti a fragmentace, vysoké množství introdukovaných druhů, dynamický expanzivní typ krajiny.

Podle funkčního typu krajiny se jedná o přechod z typu zemědělská krajina do typu urbanizovaná a technická krajina, k níž zájmové území směřuje.

V blízkém okolí jsou komunikace:

- silnice Horní Počaply – Dolní Beřkovice, která zájmovou plochu přímo ohraničuje z jihozápadu,

- železniční trať č. 090 z Kralup nad Vltavou do Roudnice nad Labem, která vede ve vzdálenosti 500 m jihozápadně.

Pohledový horizont Severně až severovýchodně od zájmové plochy se nachází břehový porost Labe, tvořený především vysokou kulisou asi 40-letých topolů. Na východě až jihovýchodě se nachází objekt elektrárny Mělník, v popředí s nadzemním elektrickým vedením. Jižně až jihozápadně  za tělesem železniční trati, usazovacími nádržemi popílku a dráty elektrického vedení horizont lemují zalesněné kopce Panský les (217 m n.m.), Na vrších (240 m n.m.) a Vlčí les (235 m n.m.). Západním a severozápadním směrem se rozkládá obec Horní Počaply s nízkopodlažní obytnou zástavbou, rodinnými domky a malými zahradami s rozptýlenou zelení. V bezprostředním okolí zájmové plochy se nachází poměrně hustá síť nadzemního elektrického vedení, což souvisí s blízkostí elektrárny Mělník a částečně to může narušovat krajinný ráz a pohledový horizont.

Protože se jedná o stavbu na dosud nezastavěné ploše, je důležitá i pohledová významnost navrhované investice. Jde o důsledné začlenění nového objektu do území komplexními sadovými úpravami. Při výběru vhodných keřových a zejména stromových druhů nebude začlenění nové výstavby do krajiny zatěžující a krajinný ráz nebude příliš narušen, navíc dojde k doplnění zeleně v krajině.

Rekreační potenciál Rekreační potenciál okolí zájmové plochy je nevelký, neboť turisticky i rekreačně je bezprostřední okolí nezajímavé. Po silnici ohraničující zájmovou plochu vede cyklostezka od Dolních Beřkovic přes Horní Počaply do Račic. Nejbližší turistické trasy vedou jednak přes Štětí (4 km severozápadně) a zejména přes Liběchov (3 km jihovýchodně), kde slouží coby výchozí bod cest směřujících do CHKO Kokořínsko a Přírodního parku Rymáň. Významnější turistické trasy se nacházejí rovněž v okolí hory Říp ve vzdálenosti 7 km jihozápadně. Výrazný rekreační a kulturní potenciál má až vzdálenější okolí v CHKO Kokořínsko, jehož hranice prochází 3 km severovýchodně.

Památné stromy. Na zájmové ploše ani v jejím bezprostředním okolí nerostou žádné vyhlášené památné stromy. Od zájmového území rostou nejblíže památná lípa malolistá (torzo) a javor v Ješovicích ve vzdálenosti 3 km severovýchodně (podle Ústředního seznamu památných stromů).

Památné stromy mají stanovené ochranné pásmo podle zákona č. 114/1992 Sb. tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene naměřeného ve 130 cm nad zemí (§ 46, odst. 3).

Lesní porosty Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují, zájmové území výstavby se rovněž nedotýká ochranného pásma žádného lesního porostu. Nejbližší lesní porost se nachází 2 km jihozápadně od zájmového území na kopcích lemujících širokou nivu Labe. Rozsáhlejší lesy se nalézají v CHKO Kokořínsko, jehož hranice vede 3 km severovýchodně od zájmové plochy.

Prvky dřevin rostoucí mimo les Vlastní zájmové území posuzované výstavby je prosté mimolesních porostů dřevin.

Vodní plochy, mokřady, vodní toky. Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky nenacházejí. Nejbližší vodní tok je řeka Labe vzdálená 50 m severně od zájmového území. Nejbližšími vodními plochami jsou usazovací nádrže popílku (2 km jihozápadně) a vodní plocha v Liběchově (4 km východně).

V širším okolí je nejvýznamnější vodní tok Labe, vzdálený 50 m severně, a řeka Vltava, která se u Mělníka ve vzdálenosti 10 km jihovýchodně od zájmové plochy vlévá do Labe.

Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika charakterizovat následovně: Podle této mapy se lokalita nachází v oblasti nízkého až středního radonového rizika. Na horninách kvartéru fosilních teras  lze očekávat spíše nízké hodnoty emanací a nízké radonové riziko, na plošinách budovaných turonskými opukami pak nízké až střední radonové riziko. Anomálie emanací jsou vázány na výchozy tektonických poruch, kde nelze lokálně vyloučit i vysoké radonové riziko. Problematika radonového rizika je v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru bez významu.

Zatížení území hlukem lze považovat za relativně nízké. V zájmovém území se nenachází významné stacionární zdroje hluku (elektrárna Mělník je poměrně vzdálená), jedná se o území poměrně nízce dopravně zatížené. Hlučnost záložního zdroje elektrárny byla měřena, a ekvivalentní hladina hluky v denní době v obci Horní Počaply se pohybovala kolem 45,6-48,5 dB a v noční době 44,6-46,3 dB.

Charakter činností v zóně je nerušivý bez významnější expozice hluku. Zdroje hluku se omezují pouze na výstupy vzduchotechnických zařízení v provozní budově či jiné běžné technologické celky s poměrně malým akustickým výkonem. Významnější zdroje dopravního hluku je průjezdná komunikace III/24050 zajišťující dopravní obslužnost obce.

Staré ekologické zátěže (kontaminovaná území, staré skládky apod.) nebyly v zájmovém území identifikovány a vzhledem k využití území je ani nepředpokládáme. V okolí byly identifikovány staré ekologické zátěže v areálu Elektrárny Mělník (znečištění podzemních vod ropnými a chlorovanými uhlovodíky)  a v oblasti velkoskladu PHM v blízkosti Hněvic (znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky – provozována ochranná hydraulická clona). Obě tyto ekologické zátěže jsou pravidelně monitorovány. Rovněž odkaliště popílku elektrárny Mělník je postupně rekultivováno.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Zájmové území je řešeno územním plánem obce Horní Počaply (zpracovatel IFF Consulting Engineers Praha. Ing. Arch. Zdeněk Kindl). Zájmové území řeší katastrální území Horní Počaply a Křivenice. Vztah k územnímu plánu je znázorněn v příloze F3.

Navržený záměr je situován na plochu určenou jako území pro rekreaci a sport. Svým severozápadním okrajem zasahuje do území, určeném pro izolační zeleň, což bude řešeno změnou směrné části projednáním zastupitelstvem obce. Stavba sportovního areálu je územním plánem zařazena na seznam obecně prospěšných staveb.

V západním okolí areálu územní plán předpokládá rozvoj ploch pro obytnou výstavbu (rodinné domy) . V severním okolí se předpokládá návaznost na plochy izolační a parkové zeleně (viz též kapitola ÚSES) , na východě areálu se nadále předpokládá zemědělské využití ploch.

Pro plochy SR – sportovní a rekreační území stanovuje ÚP tyto regulativy:

- Určení: krytá a otevřená zařízení pro sport, rekreaci a zábavu, doprovodné služby (veřejné stravování, obchod) a vybavenost /parkoviště)

- Nepřípustné využití: bydlení (s výjimkou bytu správce), zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení, plochy a zařízení pro individuální rekreaci, průmyslová výroba, sklady, velkoobchod

- Zastavěnost: min. podíl nezpevněných ploch 30%, maximální procento zastavění (tj. ojekty vystupující min. 1m nad terén) 40%

- Výška zástavby: max. 2 nadzemní podlaží

Koncepce, kterou sleduje schválený územní plán, logicky využívá územní rezervy na východě obce v návaznosti na stávající zástavbu do prostoru mezi Horními Počaply a Křivenicemi.  Cílem je scelení souvislé zástavby do urbanisticky souvislých a logicky navazujících celků.

Lze proto konstatovat soulad posuzovaného záměru se schváleným územním plánem – viz též vyjádření pořizovatele ÚPD a stavebního úřadu příloze H.

# D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika a  sociologické aspekty vlivů

Posuzovaný sportovní areál bude situován na východním okraji obce Horní Počaply v návaznosti na stávající zástavbu, kterou tvoří lokalita obytné výstavby převážně rodinných domků. V současné době je zastavěna pouze menší část lokality (zhruba 2 domy), v budoucnosti se však předpokládá výstavba několika rodinných domů Za touto lokalitou výhledové výstavby se nachází stávající zástavba obce, kterou tvoří opět převážně rodinné domy a nízkopodlažní bytové domy.  V tomto území se rozvíjí v souladu s územním plánem obytná a sportovně rekreační zóny zóna, kterou dopravně obsluhuje stejně jako celou obec silnice III/24050 projíždějící obcí. Severní sousedství areálu vymezují zbytky porostů na svahu údolní nivy Labe, které jsou začleněny do lokálního systému ekologické stability jako doposud nefunkční lokální biocentrum. Jih areálu vymezuje zmíněná komunikace a dále nezastavěné území využívaní jako pole. Zemědělsky využívaní pozemky jsou i na východě území a déle je omezuje rozsáhlý areál elektrárny Mělník.

Posuzovaný sportovní areál se tedy nachází ve východní části obce v dosud nezastavěném území, které je však určeno jednak pro rozvoj bydlení, jednak pro rozvoj sportovních a rekreačních aktivit občanů. Posuzovaný areál je zařazen ve směrné části územního plánu jako veřejně prospěšná stavba.

Plocha, navržená pro umístění hodnoceného záměru je v současné době využívána pro pěstování obilovin a pícnin.   Záměr je umístěn na okraji obytné zóny, která lemuje jeho západní okraj a tvoří ji rodinné domy (v současnosti cca 2 objekty). Záměr je tak v kontaktu s výhledovou obytnou zástavbou, od které  ji bude oddělovat izolační zeleň.

Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat o stavbu s primárně sportovně rekreačními funkcemi a z hlediska hodnocení jejích vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo  bude prioritní provoz automobilů při jeho dopravní obsluze jako zdrojů znečišťování ovzduší a zdrojů hluku. Významné jsou i její funkce z hlediska zlepšení infrastruktury obce (zejména zlepšení možností rekreace a relaxace obyvatelstva) a v úvahu je nutné brát i hlediska estetická a urbanistická.

V obci Horní Počaply žije v současné době zhruba 1200 obyvatel. Jedná se tedy o území poměrně hustě zalidněné.

V dosahu  vlivů posuzované stavby lze předpokládat obyvatele rodinných domů (včetně výhledové zástavby) bezprostředně sousedících, tj. výhledově zhruba osm až deset samostatně stojících domů, kde lze výhledově předpokládat trvalý pobyt zhruba 50 osob. V současné době je tato lokalita zastavěna pouze minimálně dvěma domy.

Z hlediska provozu sportovního areálu lze teoreticky hodnotit ovlivnění obyvatelstva znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší z obslužné dopravy, emisemi hluku z dopravy a z provozu areálu, ovlivnění dopravní obslužnosti obytné zóny a ovlivnění faktorů pohody obyvatelstva. V této souvislosti je třeba konstatovat, se nepředpokládá instalace ani provoz významných zdrojů znečištění ovzduší. Emise do ovzduší se omezí pouze na zdroje dopravní obslužnosti parkoviště (tj. osobní vozidla občanů obce a okolí, která již do zóny v současné době zajíždějí) jejichž souhrnná  emisní produkce je poměrně velmi malá a v daných poměrně dobrých rozptylových podmínkách se na imisních charakteristikách (krátkodobé a dlouhodobé koncentrace škodlivin v ovzduší) pozorovatelně neprojeví. Obdobné platí pro zdroje hluku. Je však třeba podotknout, že území je v současné době ekologicky zatížené vlivy blízké elektrárny Mělník a další zátěže území by měly tento kontext zohledňovat.

Do potenciálně ovlivněné skupiny osob, u nichž lze prioritně uvažovat dlouhodobou expozici emisí do ovzduší, hluku, havarijních situací ap. je možno zařadit zmíněné obyvatele bezprostředně sousedících obytných domů .

U těchto skupin obyvatel lze  hodnotit jejich expozice imisemi z vyvolané dopravy (oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny – VOC, zejména benzen) a hlukovou zátěž.. Počet potenciálně ovlivněných osob je relativně nízký (výhledově cca 50 osob).

U těchto skupin obyvatelstva, zejména trvale žijící v blízké obytné zástavbě města, lze působení těchto faktorů vzhledem ke vzájemné pozici, době a míře působení rizikových faktorů  hodnotit jako málo významné až zanedbatelné, a to i ve zmíněném kontextu stávající zátěže území.   Expozice škodlivin a hluku budou u těchto skupin obyvatel eliminovány již vzájemnou pozicí areálu a zdrojů hluku a obytné zástavby do takové míry, že jejich vliv na zdraví (nemocnost ap.) bude nevyhodnotitelný a tyto vlivy lze označit za zanedbatelné. Pronikání škodlivin z provozu do potravinového řetězce člověka lze do značné míry vyloučit.

Scénář průniku škodlivých látek do podzemních či povrchových vod při havarijní situaci (např. únik PHM z nádrže automobilu)  je však více než nepravděpodobný (viz část voda) a lze jej předpokládat pouze při mimořádném souběhu nepříznivých okolností (havárie by nebyla zpozorována, nefungovalo vy předčištění (odlučovač) , látka by pronikla jednorázově ve velkém množství ). Podobný expoziční scénář lze hodnotit i v případě podzemních vod. Průnik škodlivých látek z provozu areálu do potravinového řetězce člověka tak vylučujeme. Velmi malá emisní produkce škodlivin do ovzduší vylučuje vlivy typu depozic do půdy spadem z ovzduší.

Rovněž rizika vzniku havarijních stavů s potenciálním vlivem na zdraví osob jsou velmi malá  a jejich případné následky jsou bez dlouhodobých účinků s negativním vlivem na zdraví obyvatelstva (vznik silně toxických látek, kontaminace území ap.).

Narušení místních tradic a podobné vlivy neuvažujeme, neboť se jedná o plánovaný rozvoj sportovní a rekreační infrastruktury primárně pro potřeby obyvatel obce. Z tohoto pohledu může negativně působit navržená zmenšení zemědělských ploch , která u některých skupin obyvatel může vyvolávat negativní asociace (odnětí půdy se předpokládá rozsahu zhruba 2,6 ha), je však třeba zdůraznit, že odnětí půdy ZPF se neděje ve prospěch v území nežádoucích průmyslových aktivit, ale ve prospěch rekreačního areálu s nezanedbatelným podílem parkové, dekorační a izolační zeleně. Jedním s účelů posuzované stavby je zlepšení infrastruktury obce a vytvoření prostoru pro rekreaci a relaxaci jejích obyvatel, které je v současné době citelně postrádána.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva hodnoceným záměrem je účinně minimalizováno technickými a organizačními opatřeními. Provozem dojde k nevýznamnému zvýšení emisní zátěže, její vlivy však budou velmi malé  a nedojde k markantnímu zhoršení stávající zátěže , ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt statisticky sledovaných onemocnění apod.

Vzhledem k situování objektů areálu a jejich funkcím, , poměrně nízké dopravní frekvenci a rozložení provozu během dne  lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy na zdraví posuzovaných skupin obyvatelstva, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků.

Provoz sportovního areálu tedy  není spojen s hodnotitelnými riziky na zdraví obyvatelstva. Emise do ovzduší jsou omezeny pouze na běžné škodliviny vznikající spalováním uhlovodíkových paliv z obslužné dopravy. Škodlivé látky nejsou jsou v provozu areálu  používány. Produkce odpadů je velmi nízká a podíl odpadů klasifikovaných jako nebezpečné je zanedbatelná. Nevznikají tak neobvyklé nároky na provoz zařízení pro zneškodňování odpadů či odpadních vod, která by mohla sekundárně ovlivňovat zdraví obyvatelstva, zvyšovat zdravotní rizika či narušit faktory pohody.

S odbouráváním používání olovnatých benzínů se do pozadí dostávají účinky depozic olova, naopak vzrůstá význam depozic škodlivin typu aromatických a polykondenzovaných aromatických uhlovodíků, zejména benzenu, které vznikají nedokonalým spalováním pohonných hmot, a jejich degradací. Emisní produkce ze spalování uhlovodíkových paliv v souvislosti s hodnoceným areálem je relativně velmi nízká a v daných rozptylových podmínkách se nijak neprojeví na kvalitě ovzduší v obytných zónách (viz část ovzduší).

Významným aspektem zdravotních rizik pro obyvatelstvo je problematika hlukového zatížení. Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:

- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu,

- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového prahu,

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů,

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu,

- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém,

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu,

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1  dB nad 75  dB o 1  %, nad 85  dB o 2  %.

Vibrace, vznikající při automobilovém provozu nebyly měřeny a výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a stavební objekty nepokročil tak daleko, aby bylo možné jednoznačně stanovit závislosti mezi strukturou a rozsahem dopravy a ohrožením budov a osob.

Zvýšení hlukové zátěže z provozu areálu je však podobně jako v případě znečištění ovzduší velmi malé a z hlediska ovlivnění zdraví obyvatel i faktorů pohody nehodnotitelé (viz část hluk).

Z provozu sportovního areálu je nutno zmínit i předpokládané netradiční zdroje hluku zejména hlasové projevy osob na veřejných prostranstvích a sportovištích a elektronicky zesilovaná řeč. Tyto projevy se z technického hlediska specifikují i vyhodnocují velmi obtížně, a i přes omezenou dobu působení mohou být subjektivně obtěžující a narušovat faktory pohody obyvatelstva. To platí zejména o sportovních turnajích, které generují nárazově větší koncentraci osob. Tyto faktory mohou být ve vztahu k obytné zóně významné, jsou však eliminovány do značné míry urbanistickým řešením areálu (izolační zeleň, umístění tribuny apod.). Dalším eliminačním faktorem budou organizační opatření – návštěvní řád areálu apod.

Ekonomicko - sociální aspekty

Ekonomicko sociální aspekty – tj. ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil, migrace obyvatelstva, ovlivnění ekonomických podmínek apod.) nejsou s posuzovaným záměrem spojeny.

Vlivy sportovního areálu Horní Počaply na zdraví a pohodu obyvatelstva i přes některé výše zmíněné negativní faktory je možno hodnotit jednoznačně pozitivně. Vznikne zde rekreační a sportovní zóna s nezanedbatelným podílem zeleně, která nahradí v současnosti zemědělsky využívané plochy a podpoří jak estetické a urbanistické hodnoty území zatíženého průmyslovou činností (elektrárna), tak žádoucí diverzifikaci funkčních ploch v návaznosti na lokální systém ekologické stability území. Lze konstatovat, že posuzovaný areál je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje v daném území.

### 1.2.  Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy na ovzduší a klima jsou minimalizovány již zcela zanedbatelnou emisní produkci škodlivin. Hodnocený záměr s sebou nepřináší žádné stacionární zdroje znečišťování, neboť vytápění je řešeno z centrálního zdroje a provoz sportovního areálu neprodukuje žádné znečišťující látky.

Z tohoto důvodu a s přihlédnutím ke stávající zátěži z provozu blízké elektrárny, která přesahuje přírůstek vlivem areálu o několik řádů, nebyla v této fázi zpracovávána rozptylová studie a vlivy jsou prezentovány odhadem ve srovnání s obdobnými záměry  a orientačním výpočtem .

Imisní limity  Pokud bereme v úvahu příslušné  Nařízení vlády k  zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 350/2002 Sb. je nezbytné respektovat následující imisní limity:

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 h | 200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok | 80 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 NO2 | 16 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana ekosystémů | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 30 (g.m-3 NOx | - | 1.1. 2003 |

Poznámka:* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující:

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro 1 hodinu | 70 (g.m-3 | 60 (g.m-3 | 50 (g.m-3 | 40 (g.m-3 | 30 (g.m-3 | 20 (g.m-3 | 10 (g.m-3 |
| Pro kalendářní rok | 14 (g.m-3 | 12 (g.m-3 | 10 (g.m-3 | 8 (g.m-3 | 6 (g.m-3 | 4 (g.m-3 | 2 (g.m-3 |

Imisní limit a mez tolerance pro benzen*

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu1 | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 5 (g.m-3 | 5 (g.m-3 (100 %)** | 1.1. 2010 |

Poznámka:1) Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický tlak 101,125 kPa. * Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení ** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.

V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,375 (g.m-3 | 3,75 (g.m-3 | 3,125 (g.m-3 | 2,5 (g.m-3 | 1,875(g.m-3 | 1,25 (g.m-3 | 0,625 (g.m-3 |

Zájmové území nepatří mezi oblasti uvedené v příloze č. 10 nařízení vlády 350/02 Sb., ve kterých musí být dodržovány imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace (jedná se o území národních parků a chráněných krajinných oblastí, o území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší a o ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve Věstníku MŽP). (Věstník MŽP ročník XII, částka 8)

Odhad a orientační výpočet  znečištění byl řešen z  technologie  pro NO2 a benzen jako charakteristické  polutanty z  dopravy.

Z hlediska odhadnutých  příspěvků k aritmetickému průměru za 1 hod. pro NO2  by  neměly hodnoty příspěvků překročit  1,50 – 1,90 (g.m-3. . I při zohlednění pozadí a celkového příspěvku záměru nedojde k ovlivnění stávající hodnoty  imisního limitu. Hodnoty odhadnutých příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru NO2 by neměly překročit  0,02 – 0,03 (g.m-3 což  i se zohledněním pozadí je hluboce pod imisním limitem ročního aritmetického průměru.

Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že jsou dosahovány koncentrace pohybující se hluboce pod hodnotou imisního limitu pro benzen a i se údajů o pozadí se záměr nijak neprojeví ve vztahu k platnému imisnímu limitu.

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší záměr označit velikostně za malý, významově za málo významný.

### 1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Ovlivnění zásobování vodou

Připravovaná výstavba a provoz sportovního areálu Horní Počaply si vyžádá určitý nárůst požadavků na dodávku vody z veřejné vodovodní sítě, neboť předpokládaná průměrná denní potřeba vody je 4,2 m3/den, což odpovídá roční potřebě zhruba 1533 m3úrok. Pitná voda je nárokována pouze pro hygienické účely, v areálu nebude restaurace ani výroba jídel s většími nároky na potřebu vody – předpokládá se pouze občerstvení typu bufetu s pultovým prodejem bez náročnější přípravy jídel.

V rámci výstavby nebude nutno přeložit žádné páteřní vodovodní řady s významem pro veřejné zásobování a nelze tedy očekávat odstávky v zásobování vodou.

.. 	Lze tedy předpokládat, že výstavba ani provoz sportovního areálu nijak neovlivní zásobování pitnou vodou (omezení dodávek, ztráty v síti apod.) v předmětné části území obce a nevyvolá nároky na rekonstrukci veřejné vodovodní sítě. Proponovanou potřebu lze zajistit ze stávající veřejné vodovodní sítě.

Provoz sportovišť má nároky na potřebu vody pro závlahu, která bude zajištěna z vlastní studny, kterou se předpokládá vyhloubit v severovýchodní části areálu. Vliv\y s tím spojené jsou komentovány dále.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

V souvislosti s výstavbou sportovního areálu  se předpokládají změny reliéfu území v poměrně malém rozsahu. Stávající rovinatý terén bude z části zarovnán a denivelován při úpravě pláně, kdy se předpokládá odstranění svrchní části profilu do hloubky cca 25-30 cm. Skrývková bilance u hodnocené výstavby se předpokládá vyrovnaná či mírně přebytková, neboť se předpokládá využití skrývky při terénních úpravách v areálu a sadových úpravách v jeho okolí.Nepředpokládají se však plošně rozsáhlejší  zásahy a denivelizace terénu (výkopy, zářezy, násypy). Charakter reliéfu terénu se generelně nezmění, v části pozemku dotčeném výstavbou pouze snížena jeho niveleta zhruba o 0,25 m pod stávající úroveň a v plošné výměře areálu, která bude nahrazena konstrukcí parkovací odstavné plochy a plochy sportovišť terasovitého chrakteru, takže charakter reliéfu terénu se nezmění. Z pohledu ovlivnění charakteru odvodnění území vlivem změn reliéfu terénu lze vlivy posuzovaného záměru hodnotit jako nevýznamné.

Ke změnám charakteru odvodnění dojde i v důsledku změn kvality povrchu na ploše dotčené výstavbou. Zde se předpokládá nárůst zpevněných a odvodněných ploch oproti stávajícímu stavu.. Stávající nezpevněné zemědělsky obhospodařované plochy budou zastavěny parkovacími a pojezdovými plochami parkoviště, chodníky,  provozní budovou zpevněnými a zatravněnými plochami sportovišť. Dojde tedy ke změně koeficientu odtoku a většina dešťových vod z dotčené plochy bude svedena do dešťové kanalizace.

Bilance odtoku je provedena v části výstupy, a je následující: Celkový odtok za dobu směrodatného deště bude zhruba 160 l/s, což představuje 96 m3 vody. Téměř polovina tohoto množství připadá na odvodnění zpevněných ploch sportovišť (71 l/s), vnitroareálových komunikací a chodníků (33,5 l/s), travnatých hřišť (24,5l/s), střech provozní budovy (11 l/s) a parkoviště (10 l/s). Zbytek odtoku připadá na zatravněné volné plochy . Uvažujeme li průměrný roční úhrn srážek 488 mm, bude pak z hodnocené plochy odvedeno průměrně kolem 5236 m3/rok dešťové vody.

V projektu je navrženo odvodnění plochy parkoviště přes odlučovač ropných látek, zbývající plochy bez rizika znečištění ropnými látkami  budou odvodněny přímo do dešťové kanalizace areálu, jejíž vyústění je navrženo do řeky Labe.

Odvedení vod z plochy areálu lze tak teoreticky řešit několika způsoby:

- Zasakováním

- Odvedením do dešťové kanalizace a do recipientu

- Odvedením do splaškové kanalizace

Řešení ad 1) eliminuje nežádoucí navyšování odtoku z území a nárůst  hydraulické zátěže kanalizace, je zde však riziko znečištění vod z plochy parkoviště eventuelními úkapy ropných látek či kontaminace prostředí havarijním únikem. Tecnicky to lze řešěit bodovým či liniovým zasakováním do zasakovacího drénu s předčištěním , takové řešení však naráží na nevhodné podmínky pro zasakování (vysoká hladina podzemní vody s nežádoucím zasakováním přímo na hladinu podzemní vody). Toto řešení je nevhodné i z důvodů situace části areálu v záplavovém území a zranitelností kolektoru (kolektor kvartérních štěrkopísků je pouze omezeně chráněn povrchovou polohou kvartérních sprašových  a náplavových hlín)

Řešení 2 a 3 představuje nárůst odtoku z území i nárůst hydraulické zátěže kanalizace, eliminuje však rizika znečištění za předpokladu, že před napojením na kanalizaci bude instalováno předčištění – odlučovač ropných látek. Odvedení do splaškové kanalizace ad 3 však naráží na podstatný nárůst podílu balastních vod , které by z důvodů spádových poměrů navíc bylo nutno přečerpávat. Takové řešení je technicky komplikované a nárůst podílu balastních vod a sní spojeným nárůstem hydraulické zátěže ČOV je možno hodnotit jako nežádoucí.

Jako nejvhodnější je proto navržené odvedení dešťových vod do Labe, protože vzdálenost k výletnímu objektu je poměrně malá. Odvodněná plocha s rizikem znečištění tvoří poměrně malou část a bude navíc odvodněna přes předčisticí zařízení. Předčisticí zařízení však musí být vhodné konstrukce, aby garantovalo koncentraci ropných látek na výstupu maximálně v prvních jednotkách  mg NEL/l. (v kanalizaci dojde poměrně značnému naředěním,protože podíl potenciálně znečištěných vod je zhruba 6%)  To splňuje gravitační či koalescenční odlučovač. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost pravidelné údržby odlučovače. Toto řešení lze preferovat i z důvodů zranitelnosti území (CHOPAV, vodárensky využívané zdroje, zásoby podzemní vody).

Vzhledem k tomu, že roční odvodněné množství dešťových z plochy areálu je srovnatelné s potřebou vody pro závlahu, navrhujeme před odvodněním do Labe instalovat retenční (akumulační) nádrž o objemu návrhového deště (tj. cca 100 m3). Zdrženou vodu bude pak možno využít pro závlahu či pro jiné účely (čištění ploch, požární voda). Předpokládá se však pravidelná kontrola celého sytému odvodnění a předčisticího zařízení.

Do popisovaného charakteru odvodnění území v dané části povodí  se za uvedených předpokladů uvažovaná změna takřka vůbec neprojeví a nedojde tak k významné změně poměru srážky/odtok. Uvažovaný nárůst množství srážkových vod odvedených z území nemůže nijak pozorovatelně ovlivnit průtok v recipientu. Vlivy na hydrogeologické poměry jsou komentovány dále.

Změny charakteru odvodnění území vlivem posuzovaného záměru se tedy projeví změnou koeficientu odtoku z plochy dotčené výstavbou, kde dojde k rozšíření zpevněných odvodněných ploch, což při uvažovaných podmínkách nepatrně zvýší množství odvedených dešťových vod. Uvedená změna se nijak pozorovatelně neprojeví v charakteru odvodnění území.

Povodňové riziko

Posuzovaná stavba se z části nachází v zátopovém území (severní část – vyznačeno v přílohách F3 a F7), množství odvedených vod nezvyšuje riziko vzniku povodňových stavu v recipientu, kdy navýšení průtoku lze charakterizovat jako zcela zanedbatelné. Rovněž charakter výstavby nevytváří potenciální bariéry v inundačním území Q100, protože se zde předpokládají pouze plochy hřišť. Nedojde tak ke zhoršení odtokových poměrů v inundačním území.

Při výstavbě je však bezpodmínečně nutné respektovat limity využití území z hlediska zátopového nebezpečí, jak je uvádí v bodě 5.2. schválený územní plán.

Rizika plynoucí s popisované situace jsou tedy nevýznamná a není je  nutno eliminovat technickými opatřeními, doporučena jsou však  organizační opatření (povodňový plán areálu).

Vypouštění odpadních splaškových a technologických vod

Předpokládaný objem odvedených splaškových vod lze označit jako nízký. Po uvedení do provozu uvažujeme průměrnou denní produkci splaškových odpadních vod zhruba 4 m3/den. Odpovídající produkci znečištění lze stanovit v ukazateli BSK5 na 0,05 t/rok, nerozpuštěné látky 0,5 t/rok a rozpuštěné látky  0,8 t/rok. Z kvalitativního hlediska se kvalita nijak nebude vymykat běžným splaškovým vodám, protože se nepředpokládá odvádění jiných odpadních vod než z hygienických zařízení. Splaškové odpadní vody z provozního objektu budou odkanalizovány gravitačně plastovým potrubím DN 150 do  čerpací jímky, která bude umístěna v zeleném pásu poblíž provozního objektu, odkud budou přečerpávány do veřejné kanalizace.Vzhledem k poměrně nízké hydraulické i látkové produkci  nepředpokládáme žádné negativní vlivy způsobené nárůstem objemu splaškových vod či látkového zatížení. Technologické odpadní vody areál neprodukuje. Žádoucí je pravidelně kontrolovat stav přečerpávací jímky a čerpadel, eventuelně ji vybavit záložním čerpadlem a signalizací maximálního stavu hladiny. Vlivy z vypouštění odpadních vod jsou malé a nevýznamné.

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

V prostoru parkoviště budou přítomny ropné látky jako provozní náplně zaparkovaných automobilů (převodové a motorová oleje, nízkotuhnoucí kapaliny) a jako pohonné hmoty (motorová nafta a automobilový benzín).

S hlediska možnosti znečištění vod je posuzované lokalita riziková. Parkoviště  leží v povodí významného toku (Labe), v jehož povodí jsou vodárenské zdroje a jejich ochranná pásma.. Areál se však nenachází v bezprostřední blízkosti vodního toku ale budou do něj zaústěny odvedené dešťové vody z areálu. Recipientem odpadních vod z plochy prostřednictvím dešťové kanalizace bude řeka Labe.Areál leží na kolektoru kvartérních štěrkopísků s významem pro jímání podzemních vod a v CHOPAV Severočeská křída.

Uvedené rizikové faktory jsou však eliminovány

- Umístěním areálu mimo ochranná pásma vodních zdrojů

- Nerizikovým provozem sportovního areálu, kde nebudou skladovány ani používány rizikové látky a látky nebezpečné vodám

- Technickými opatřeními při odvedení odpadních vod

Dešťové vody z parkoviště budou do kanalizace arecipientu  přes odlučovač ropných látek. Parkoviště budou využívána zejména pro osobní vozy návštěvníků areálu...V souvislosti s tím lze uvažovat únik ropných látek z úkapů z odstavených vozidel. V této souvislosti předpokládáme, že v souladu s platnými předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích se zde budou pohybovat pouze vozidla v náležitém technickém stavu. Možnost úniků ropných látek bude tak omezena na náhodné úkapy v souhrnných  množstvích maximálně v prvních desetinách kg ropných látek převážně olejů. Množství vod, odvedených z ploch při směrodatném dešti bude činit ze všech parkovacích a pojezdových  ploch parkoviště před provozní budovou zhruba 6 m3. Ty budou přečištěny lapolem a množství, resp. koncentrace ropných látek, které pronikne za těchto předpokladů do kanalizace, se bude pohybovat  prvních desetinách, maximálně v prvních jednotkách mg/l, což je plně akceptovatelné a nemůže nijak markantně ovlivnit kvalitu odváděných vod. Ty budou rovněž značně naředěny smícháním s ostatními „čistými“ vodami odváděnými s ploch areálu bez rizika znečištění, kdy podíl potenciálně znečištěných vod činí  zhruba 6%.

Za normálních okolností však předpokládáme koncentraci ropných látek v průměru kolem 0,2 - 0,4 mg/l, a při daném směrodatném dešti tak bude z plochy parkoviště odvedeno pouze kolem 2 g rozpuštěných ropných látek.. To lze hodnotit jako akceptovatelné látkové zatížení bez vlivu na jakost vody.

Při havarijním úniku, např. při havárii v dopravě nebo při manipulaci na ploše předpokládáme, že eventuelní únik bude neprodleně likvidován běžnými prostředky. Odstavná stání vozidel s nákladem látek škodlivým vodám je vyloučeno.

Riziko ohrožení podzemních vod je rovněž minimalizováno, protože veškerá manipulace včetně pojezdu automobilů bude probíhat po zpevněných plochách. Riziko úniku škodlivé látky na volný terén je téměř vyloučen. Teoretická možnost existuje pouze v případě přetížení lapolu a úniku látek z jeho komory.

Z tohoto hlediska hodnotíme riziko spojené  s rizikem znečištění podzemních vod jako zanedbatelné jak v případě běžného provozu, tak v případě havarijní situace (tj. úniku látek škodlivých vodám na zpevněné ploše).

Lze konstatovat , že z hlediska možnosti ovlivnění kvality podzemních i povrchových vod není záměr výstavby sportovního areálu neúměrně rizikový a lze jej v hodnoceném území akceptovat.

Ovlivnění hydrogeologických poměrů a vydatnosti vodních zdrojů

Ovlivnění hydrogeologických poměrů vlivem posuzovaného záměru lze diskutovat z několika hledisek.

Prvním z nich je možnost ovlivnění způsobem založení staveb. Podmínky pro zakládání jsou v hodnoceném území příznivé (relativně konsolidované a homogenní  základové půdy se stejnoměrnou stlačitelností), komplikace může přinést pouze vysoká hladina podzemní vody. Z těchto důvodů předpokládáme plošné zakládání do hloubek do 1 m pod úroveň upravené pláně. V tomto kontextu nelze předpokládat ani omezené ovlivnění poměrů v kolektoru, tj. ovlivnění směru a rychlosti proudění s vlivem na celkovou hydrogeologickou situaci v území vlivem lokálních změn propustnosti.

Druhým faktorem je zvýšení odtoku srážkových vod z území vlivem nárůstu zpevněných ploch, t.j omezení dotace zvodně. Tato změna je v porovnání s celkovou plochou infiltrace do kolektoru zanedbatelná a ireverzibilní změny v úrovni hladiny podzemní vody v tomto kolektoru vylučujeme. Stejně tak režimní kolísání hladiny je ovlivňováno především blízkostí erozivní báze a dlouhodobými srážkovými úhrny a lokální nevýznamné změny odtoku nemohou tyto parametry nijak pozorovatelně ovlivnit.

V areálu bude zřízen zdroj jímání podzemní vody (studna) pro zajištění závlahové vody a lze tak diskutovat vliv hydraulické deprese či exploatace zvodně. Bilancovaná potřeba vody pro závlahu je 33,4 m3/den, což představuje 6680 m3/rok. Ustálená vydatnost zdroje by se měla pohybovat kolem 0,4 – 0,5 l/s. To lze v daných podmínkách bez problémů zajistit, protože transmisivita hornin kvartérního kolektoru se pohybuje v řádech T= x*10-2- x*10-4 m2/s tedy prostředí propustné a využitelné vydatnosti se pohybují v řádech prvních jednotek l/s. Předpokládáme, že maximální krátkodobě čerpané množství nepřesáhne 2 l/s a v průměru se bude pohybovat kolem 0,4 l/s. Taková exploatace zvodně v daných podmínkách znamená pouze minimální snížení hladiny a poloměr hydraulické deprese vytvořené čerpáním bude velmi malý. Ovlivnění okolí vlivem čerpání závlahové vody proto hodnotíme jako nepravděpodobné. Přesto doporučujeme při návrhu provozu a umístění vodního zdroje následující respektovat tyto zásady:

- Vodní zdroj umístit mimo inundaci Q 100

- Provést hydrogeologický průzkum – průzkumný vrt, dlouhodobou hydrodynamickou zkoušku, analýzy chemismu

- Před klasickou kopanou studnou upřednostňujeme širokoprofilový vrt průměrem 600 – 800 mm s polyethylénovou výstrojí 300 mm s utěsněním zhlaví a náležitou mocností obsypu

- Důkladně ověřit chemismus vody z hlediska vhodnosti pro závlahu

Za těchto předpokladů lze vlivy spojené s jímáním vody pro závlahu eliminovat.

Z celkového pohledu jsou vlivy na vodu sice malé, ale  významné a je proto žádoucí respektovat doporučení rámcově navržená v tomto opatření i technická opatření navržená projektem.

### 1.4. Vlivy na půdu  a horninové prostředí

Stavbou vznikají  nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF v rozsahu min. 2,67 ha. Investor je proto povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby.

S ohledem na daný rozsah skrývky je investor povinen zajistit využití ornice pro zúrodnění zemědělských pozemků a dokladovat odběr skrytých kulturních vrstev půdy především zemědělskými podniky, zajišťujícími prvovýrobu s předchozím projednáním s příslušným orgánem, což je s ohledem na rozsah  přes 1 ha, ale do 10 ha, v daném případě  příslušný Krajský úřad Středočeský kraj.

V případě depozice části objemu skrývky na vlastním staveništi je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o BPEJ, která prezentuje podle přílohy metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvané třídy ochrany zemědělské půdy IV. třídu ochrany. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Vzhledem k tomu, že posuzovaná lokalita je schváleným územním plánem obce určena pro zástavbu jako rekreační a sportovní plochy a izolační zeleň, jsou tak určeny k   bezprostřednímu zastavění a proto je možné jejich odnětí ze ZPF. Urbanizací lokality nedojde k porušení dalších souvislých ploch ZPF, lokalita bezprostředně navazuje na zastavěné území obce.  Využití lokality pro navržené záměry nenaruší organizaci ZPF v území. Hydrogeologické a odtokové poměry území nebudou narušeny. Způsob využití a výsadba dřevin bude prosazována na volných plochách v daném území (plochy izolační  a parkové zeleně).

S  ohledem na rozsah záboru půdy minimálně  cca 2,67 ha, předurčení území k zástavbě v souladu s ÚPD obce Horní Počaply  a především podprůměrnou kvalitu ZPF je možné s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím,  že je vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č. 334/92 Sb., část III a to tím, že je zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a není narušována organizace půdního fondu. Vliv lze hodnotit za velikostně střední a významově velký.

Vlivy depozic škodlivin ze spalování paliv za provozu areálu jsou zanedbatelné, nelze tedy uvažovat o ovlivnění nebo změnách chemismu okolních půd, vzrůstu kyselosti apod.

Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde k významnějším změnám  místní topografie. Bilance skrývky je sice mírně přebytková, nedojde však k zásadním změnám charakteru reliéfu území. Terén v rámci areálu bude pouze mírně snížen  a zarovnán při zachování současných generelních morfologických poměrů.

Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný, vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů ap. Předpokládá se využití podstané části skrývky při terénních úpravách v areálu.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit .Zastižení  mineralogických či paleontologických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště nepravděpodobné, nelze je však zcela vyloučit (zejména kvartérní fosilní fauna v náplavech labské terasy).

Vlivy z produkce odpadů

Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení. Tyto obecně závazné předpisy upravují povinnosti původců odpadů, evidenci odpadů a požadavky na jejich zatřídění (Katalog odpadů) a požadavky pro jejich ukládání na skládkách.

Sportovní areál nebude produkovat významná množství odpadů.  Množství a četnost vzniku odpadů nebude z tohoto důvodu klást zvýšené nároky na nakládání s nimi.	Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru  nebezpečné - N, se předpokládají  ve velmi malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu.. Z provozu parkoviště lze řadit do této kategorie prakticky pouze odpady z provozu odlučovače ropných látek ( kaly či odloučená fáze ropných produktů ), jedná se však o velmi malá množství, vznikající nárazově. Z provozu budovy a sportovišť lze předpokládat v této kategorii pouze vyhořelé zářivky, výbojky apod.

Odpady charakteru komunálního (uliční smetky vznikající při úklidu plochy, odpady z odpadkových košů, komunální odpad)  budou likvidovány konvenčně v rámci čištění obce a svozu odpadů. Významnější jsou odpady z údržby zeleně (velké travnaté plochy vyžadující pravidelnou údržbu), které lze využít kompostováním či likvidovat odvozem na skládku. Celková produkce odpadů z provozu je malá a nevyvolá žádné neobvyklé nároky na svozové či likvidační kapacity.

Charakter výstavby vylučuje vznik větších množství odpadů. Nejvýznamnější část produkce odpadů v době výstavby představuje přebytková skrývka, i když ejí největší část se předpokládá využít na místě.  V případě úpravy pláně při přípravě staveniště vznikne pravděpodobně přebytková zemina ze skrývky, kterou bude nutno deponovat na skládce či využít mimo prostor staveniště.  Předpokládaná množství však lze bez problémů uložit na skládce stavebních odpadů a rekultivačních zemin či použít při terénních úpravách v okolí (rekultivace odkaliště popílku). Způsob využití či uložení přebytkové skrývky by měl být vyjasněn před vydáním stavebního povolení, stejně jako přepravní trasy. Znečištění těchto zemin (stará ekologická zátěž a.p.) nelze předpokládat, neboť pozemek byl v minulosti využíván jako pole  a nebyl exponován vlivům žádné činnosti, při které by mohl být kontaminován (ropné látky, odpady, staré skládky apod.). Ze stavby areálu vznikni běžné stavební odpady (viz bilance v části BIII výstupy), jejichž likvidace nebude problematická.

Vzhledem k tomu, že v regionu v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z výstavby i provozu sportovního areálu   problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů. Ve stádiu výstavby ani provozu nevzniknou druhy odpadů, jejichž vlastnosti by si vyžádaly neobvyklé nároky na způsob nakládání či zneškodnění. Produkci odpadů z provozu lze hodnotit jako minimální.

### 1.5. Vlivy na flóru a faunu

Vlivy na chráněné části přírody

S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce nenastane, protože areál stavby je dostatečně vzdálen od chráněných území.

Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les

V rámci realizace posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Naopak po dokončení sadových úprav dojde k podstatnému zvýšení podílu zeleně, vliv bude příznivý, trvalý a patrný. Příznivý vliv by mělo rovněž vysazení oboustranné aleje podél silnice Horní Počaply – Dolní Beřkovice .

Památné stromy v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny včetně jejich ochranných pásem.

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná společenstva zemědělských monokultur na orné půdě budou na části plochy nahrazena trvalou zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému odstranění vegetačního pokryvu na části zájmového území výstavby. Na větší části plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a následně bude pravidelně udržován a ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za příznivý, trvalý a patrný.

Vliv na faunu

Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytují, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se ohrožení populací těchto živočichů. Místní vliv na faunu (zejména avifaunu) je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za příznivý, trvalý a patrný, protože dojde ke zvýšení potravní a hnízdní nabídky.

Vlivy na prvky ÚSES

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru NRBK 10 „Labe“. Toto ochranné pásmo kopíruje širokou nivu Labe, v níž se samozřejmě nachází již existující zástavba obytná, průmyslová, zemědělská a další, včetně liniových staveb. Z tohoto důvodu bude vliv realizovaného záměru na ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru zanedbatelný či nulový.

Přilehlé lokální biocentrum LBC 187 „Horní Počaply“ sousedící se zájmovou plochou výstavby je vložené a nefunkční a záměrem nebude ovlivněno.

Naopak kvalitně provedenými sadovými úpravami v areálu a vhodně vybranými domácími dřevinnými druhy odpovídajícími nadmořské výšce dojde k posílení ekologické funkce zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability.

Vlivy na významné krajinné prvky (VKP)

Žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. není dotčen, neboť VKP 103 Bílá stráň u Horních Počapel se nachází v dostatečné vzdálenosti od vlastní zájmové plochy. Bude dotčen významný krajinný prvek „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) – niva řeky Labe, ale vliv výstavby sportovního areálu nebude příliš významný vzhledem k existující okolní zástavbě a zejména v porovnání s blízkým areálem elektrárny Mělník. Navíc při vhodných sadových úpravách dojde k doplnění a posílení funkce zeleně v nivě Labe, což je možno hodnotit jako vliv trvalý a příznivý.

Vlivy na další ekosystémy

Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch v okolí. Dojde však ke změně prostředí tím, že část zemědělské půdy bude nahrazena zastavěnými plochami na zpevněném terénu. Je nezbytné zachovat potřebnou územní rezervu v zájmovém území v nezpevněném stavu pro sadové úpravy areálu. Vlivy na jiné ekosystémy je možno hodnotit jako zanedbatelné či nulové.

### 1.6. Vlivy hluku a záření

Vyhodnocení akustické situace  bylo provedeno pro jednu  výpočtovou oblast, která zahrnuje posuzovaný sportovní areál a blízkou stávající i výhledovou obytnou zástavbu na východním okraji obce Horní Počaply a komunikace používané pro dopravní obsluhu. Výpočtové body 1-3 jsou zvoleny u nejbližších rodinných  domů obytné zástavby a u výhledové zástavby. Vzhledem k tomu, že v noční době (22.0-06.00) budou v provozu stacionární zdroje hluku, byl výpočet proveden i pro noční dobu.

Situování výpočtových bodů ve výpočtových oblastech je dále  zřejmé z následujících obrázků a výpisu programu HLUK+ . Celkem byly řešeny 3 výpočtové body ve dvou variantách, a to pro denní  i noční dobu

Varianta 0 - stávající stav noc a den (POC_0D)

Varianta 1 - výhledový stav noc a den (POC_1D)

Varianta 0

Tato varianta hodnotí stávající akustickou situaci v území. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodujícím zdrojem hlukové zátěže v území je doprava na silnici III/324050, hodnotí tato varianta liniové zdroje hluku jako rozhodující zdroje hluku pro celkovou akustickou zátěž v území. Jedná se o provoz automobilů na stávajících komunikacích. Významné stacionární zdroje nejsou v území uvažovány.

Varianta 1

Tato varianta řeší akustickou situaci v území po realizaci výstavby a provozu sportovního areálu. V této variantě uvažujeme plný provoz parkoviště v areálu, kdy předpokládáme obrátkovost 2,5  x za 24 hodin (viz část doprava).. . Jako liniové a plošné zdroje hluku uvažujeme provoz automobilů po komunikacích využívaných pro dopravní obsluhu, pojezd osobních vozidel na parkovišti a stacionární zdoje provozní budovy (trafo, VZT zařízení). V modelu nejsou hodnoceny hlasové projevy lidí na veřejných prostranstvích (sportovištích) a případná elektronicky zesilovaná řeč (nepravidelné blíže nespecifikované působení).

V následujících obrázcích hlukových pásem  je prezentováno srovnání stávajícího a výhledového stavu pro denní i noční dobu.. Celkem tedy byly provedeny čtyři výpočty akustické zátěže území. Výpočtové body byly situovány na hraně nejbližší potenciálně ovlivněné obytné zástavby, a to 1 m před fasádou obytných objektů, u výhledových ploch 3 m nad zemí.

První dva obrázky znázorňují srovnání stávající a výhledové akustické situace v zájmovém území v denní době, druhá dvojica znázorňuje noční dobu.

Výsledky výpočtů akustické situace jsou dále prezentovány v následujících tabulkách výpisu programu Hlukplus:

HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtík

Soubor: C:\HLUKPLUS\POC_0D.ZAD                Vytištěno: 7.7.2004 18:50

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měřeni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 |  -78.4;   94.4 |  51.3 |   0.0 |  51.3 |( 51.0)|        |

|  2 |   3.0 | -100.8;  -50.7 |  46.9 |   0.0 |  46.9 |( 46.7)|        |

|  3 |   3.0 |  -17.9;   99.8 |  46.4 |   0.0 |  46.4 |( 46.1)|        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtík

Soubor: C:\HLUKPLUS\POC_1D.ZAD                Vytištěno: 7.7.2004 18:54

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měřeni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 |  -78.4;   94.4 |  51.5 |  20.3 |  51.5 |( 51.0)|        |

|  2 |   3.0 | -100.8;  -50.7 |  47.5 |  26.8 |  47.5 |( 46.7)|        |

|  3 |   3.0 |  -17.9;   99.8 |  46.1 |  23.8 |  46.1 |( 46.1)|        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtík

Soubor: C:\HLUKPLUS\POC_1N.ZAD                Vytištěno: 7.7.2004 18:55

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měřeni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 |  -78.4;   94.4 |  42.6 |  20.3 |  42.6 |( 51.0)|        |

|  2 |   3.0 | -100.8;  -50.7 |  38.9 |  26.8 |  39.2 |( 46.7)|        |

|  3 |   3.0 |  -17.9;   99.8 |  37.0 |  23.8 |  37.2 |( 46.1)|        |

|======================================================================|

HLUK+  verze 6.27                 Uživatel: 5138/RNDr. Stanislav Fojtík

Soubor: C:\HLUKPLUS\POC_0N.ZAD                Vytištěno: 7.7.2004 18:52

|======================================================================|

|  T A B U L K A     B O D U      V Y P O C T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  C.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |predch.| měřeni |

|======================================================================|

|  1 |   3.0 |  -78.4;   94.4 |  41.9 |   0.0 |  41.9 |( 51.0)|        |

|  2 |   3.0 | -100.8;  -50.7 |  37.5 |   0.0 |  37.5 |( 46.7)|        |

|  3 |   3.0 |  -17.9;   99.8 |  37.0 |   0.0 |  37.0 |( 46.1)|        |

|======================================================================|

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí - limity nejvýše přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Požadavky kladené zákonem na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi jsou obsaženy v oddíle 6, §30 - 34.

Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění Nařízení vlády č 88/2004 Sb. Novela vstoupila v platnost dnem 1.dubna 2004.

Citované Nařízení vlády (NV) o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot.  Podle základního ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku.

Toto nařízení vlády se nevztahuje na hluk z běžného užívání bytu,  hlasové projevy lidí a zvířat, hudební projevy a hluk z činnosti osob na veřejných prostranstvích, pokud se nejedná o hluk působený výrobní nebo jinou podnikatelskou činností osob, hluk a vibrace uvnitř dopravních prostředků, s výjimkou pracoviště jejich obsluhy, ojediněle se vyskytující hlukové události, které svou nízkou četností nebo krátkodobou expozicí nemůže přímo ohrozit veřejné zdraví, hluk a vibrace způsobené při provádění záchranných a likvidačních prací.

Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. (Například nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku)

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk ustálený a proměnný, hluk s výraznými tónovými složkami, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq,8h, kterou je nejvyšší přípustná normovaná hladina expozice hluku pro běžnou dobu trvání pracovního dne 8 h LEx8h, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A 85 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti (dle přílohy č.2 k citovanému NV).

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb (§11) a ve venkovním prostoru (§12) jsou uvedeny v plném znění v následujících odstavcích.

§11 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

(1)	Hodnoty hluku  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A Laeq,T a maximální hladinou akustického tlaku A LpAmaX . V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z veřejné dopravy pro celou denní a noční dobu, pro hluk z leteckého provozu pro celou denní dobu a v noci pro nejhlučnější hodinu.

(2)	Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví pro hluky pronikající vzduchem zvenčí součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 5 k tomuto vládnímu nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky, nebo má-li výrazný informační charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 dB.

(3)	Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A  se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB , pro hluky pronikající do obytných budov zvenčí maximální hladinou LpAmax = 55 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č. 5. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce - 5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená. konstrukcemi nebo podložím.

(4) Při provádění stavebních úprav na základě stavebního povolení nebo ohlášení uvnitř budovy je v pracovních dnech v době od 7do 21 hodin přípustní korekce +15 dB k nejvyšší přípustné hodnotě akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší jak 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze 5 vládního nařízení. Věta první a druhá se nevztahuje na zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud jsou stavební práce prováděny za provozu těchto zařízení.

(5)	Střední doba dozvuku ve školních nehudebních učebnách a ve společných místnostech pro předškolní děti nesmí přesáhnout 1,0 s, ve sportovních  halách, tělocvičnách  a chodbách školských a zdravotnických staveb 2,0 s. U nových staveb, nástaveb a přístaveb musí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné technické normy.

(6)	Nejvyšší přípustná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilované hudby se stanoví pro hudební produkce při společenské zábavě na hodnotu LAeq,T = 95 dB a pro koncertní produkce elektronicky zesilované hudby hodnotou LAeq.T = 100 dB pro prostor uvnitř hlediště, pro dobu T = 4 hodiny maximálně. Dodržení limitů podle odstavce 6 ve vnitřním prostoru zábavných podniků neznamená automaticky dodržení hygienických limitů v okolních chráněných prostorech a ve chráněném venkovním prostoru

§12 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

(1)	Hodnoty hluku  se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T . V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících  nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk s leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ( s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku)  se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB  a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu  podle přílohy č. 6. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 dB.

(3)  Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy je 128 dB. Hladina zvukové expozice LCRE  se pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy vypočte způsobem uvedených v příloze č.6.

(4)	Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A  z leteckého provozu se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo  podle přílohy č. 7.

(5)	Pro provádění nových staveb e změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin  přípustná korekce + 10 dB k  nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle odst. 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší jak 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze 6 vládního nařízení.

(6)	Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným v  § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.

Příloha č. 5 k NV 502/2000 Sb. Ve zení NV 88/2004 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot  hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

| Druh chráněné místnosti |  | Korekce /dB/ |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | 0 -10 |
| Llékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | 0 |
| Operační sály | po dobu používání | 0 |
| Obytné místnosti , hotelové pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | 0+) -10+) |
| Přednáškové síně, učebny a ostatní pobytové místnosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení, koncertní síně, kulturní střediska | po dobu používání | +10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace a ostatní pobytové místnosti | po dobu používání | +15 |
| Prodejny, sportovní haly | po dobu používání | +20 |

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. Způsob užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti (například hluk hostů nebo návštěvníků ).

Nechráněné místnosti budov jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství (například záchody, koupelny, komory) šatny, archivy, haly a vestibuly dopravních staveb.

+) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je přípustná další korekce +5 dB.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . log [ (429+t1) / t1 ] , kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00 – 21.00 hod

L Aeq,T	 je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle §11 odst.2.

Příloha č 6 5 k NV 502/2000 Sb. Ve zení NV 88/2004 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku  v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

| Způsob využití území | Korekce /dB/ |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory nemocnic a staveb lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce –5dB.

- Použije se pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, prádelny,  stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty) Použije se i pro hluk způsobený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místech svého nasazení.

- Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde  hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb  a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu., výměna kolejového svršku , případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví  ze vztahu:

L Aeq,s = L Aeq,T  + 10 . log [ (126+t1) / t1 ]  kde

t1 	 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7.00 – 21.00 hod

L Aeq,T	 je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle §12 odst.2.

Z dikce tohoto vládního nařízení, vyplývá že v posuzovaném území u nejbližší obytné zástavby lze požadovat pro etapu výstavby splnění hygienických limitů pro dobu 7.00 - 21.00 hodin 60 dB. Pro etapu vlastního provozu pro chráněné venkovní prostory obytné zástavby plnění hygienických limitů pro denní dobu 55 dB, pro noční dobu 45 dB.

Pro etapu vlastního provozu pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory plnění hygienických limitů pro denní dobu 60 dB, pro noční dobu 50 dB.

Následující tabulka přehledně shrnuje výsledky hodnocení akustické situace

| bod č. | umístění | VAR 0 stávající stav LAeq v dB(A) | VAR 1 výhledový stav LAeq v dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | den | noc | den | noc |
| 1 | Rodinný dům | 51,3 | 41,9 | 51,5 | 42,6 |
| 2 | Okraj obce - JV | 46,9 | 37,5 | 47,5 | 39,2 |
| 3 | Okraj výhledové obytné zástavby | 46,4 | 37,0 | 46,1 | 37,2 |

Z porovnání stávajících a výhledových hodnot LAeq v denní i noční době je zřejmé, že rozdíl obou hodnot ekvivalentní hladiny hluku před a po realizaci záměru nedosahuje v maximu ani 2 dB. Takový rozdíl není smyslově postižitelný a lze tak konstatovat, že akustická situace v území se pozorovatelně nezmění a přípustné limity, s přihlédnutím na blízkost komunikace, budou dodrženy.

Výpočet nepostihuje eventuelní akustické projevy lidí na veřejných prostranstvích (sportovištích), které nelze technicky specifikovat a budou působit nepravidelně (např. po dobu fotbalového utkání apod.). Tyto projevy mohou ovlivnit z akustického hlediska faktory pohody v blízké obytné zástavbě, generelně však neovlivní akustickou situaci v území. Této faktor doporučujeme zohlednit zejména při návrhu a konstrukci tribuny při západním okraji areálu.

Vlivem provozu sportovního areálu nebudou v prostoru  chráněné stávající i výhledové obytné zástavby i výhledových ploch sportoviště překročeny limitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku v denní (LAeq=55 dB)  i noční (LAeq=55 dB) době. Provoz areálu nijak výrazně neovlivní akustickou zátěž v území. Z hlediska hlukové zátěže považujeme navržený záměr za akceptovatelný a není třeba přikračovat ani k technickým opatřením (protihlukové stěny) ani individuálním opatřením (výměna oken apod). Vliv  hlukové zátěže je nárazově až trvale působící a středně významný.

Vlivy záření

V areálu odstavného parkoviště nebudou instalovány zdroje ionizujícího záření, ani silné zdroje neionizujícího elektromagnetického záření (vysílače a jiné zdroji silných elektromagnetických polí, lasery, silné zdroje světla). Výstavba ani provoz nebude generovat vlivy tohoto typu.

V ploše staveb se předpokládá nízké radonové riziko a nebude pravděpodobně nutné eliminovat vlivy radonových emanací.

V noční době (22-06 hod) nebude areál v provozu a z tohoto důvodů lze i vlivy běžného světelného znečištění osvětlením areálu hodnotit jako nevýznamné.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo obce Horní Počaply.  Vlivy posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v bezprostředním okolí sportovního areálu. V obytné zástavbě obce Horní Počaply, zejména v blízké obytné zástavbě rodinných domů se vlivy výstavby i provozu sportovního areálu významně neprojeví. Ovlivnění zdraví obyvatelstva vlivem provozu či výstavby vylučujeme, sprtovní areál má charakter obycně prospěšné stavby a jeho vlivy na zdraví obyvatel, možnosti relaxace a rekreace jsou jednoznačně pozitivní. Ovlivnění faktorů pohody v blízké obytné zástavbě lze krátkodobě předpokládat pouze nepravidelně např. hlasovými projevy lidí při sportovních utkáních.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na mobilní zdroje  - provoz automobilů na parkovišti v areálu, tj spalování pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí areálu parkoviště. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna a nejvyšší přípustné koncentrace nebudou překračovány. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat hlukové emise. Stacionární zdroje budou v souvislosti s posuzovaným záměrem instalovány pouze v malém rozsahu jako málo výkonné VZT zařízení provozní budovy. Přitížení dopravy je poměrně malé (v absolutní hodnotě zřejmě dojde ke zvýšení intenzit dopravy, protože parkoviště představuje  cíl pro novou dopravu. Z provedeného hlukového modelu dopravních a stacionárních zdrojů je zřejmé, že vlivem hodnoceného záměru se akustická situace nezhorší a nadále bude dominantní doprava na silnici III/24050. Přípustné hygienické limity nebudou vlivem záměru překračovány. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za středně významný. Eliminační opatření nenavrhujeme.

Produkce odpadních vod je rovněž poměrně  malá a představuje pouze odpadní vody dešťové z odvodnění plchy areálu  a  splaškové z hygienických zařízení provozní budovy.  Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod, kde se předpokládá odvedení do dešťové  kanalizace a recipientu – toku Labe. Plochy s rizikem znečištění ropnými látkami budou odvodněny přes odlučovač ropných látek. Vzhledem k tomu, že záměr je situován v rizikové oblasti (CHOPAV, inundace, nechráněný kolektor podzemní vody s vysokou hladinou) preferujeme odvedení dešťových vod před variantou jejich zasakování (zatravňovaní dlaždice, bodové či liniové zasakovací drény). Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a středně významný. Jsou nutná technická opatření (předčisticí zařízení typu lapol) pro eliminaci účinků vlivu.

Při provozu je nárokována potřeba pro závlahovou vodu, která bude pokryta z nové=ho zdroje podzemní vody – studny v areálu. Vlivy spojené s jímáním jsou hodnoceny jako malé a středně významné a jsou navržena příslušná opatření.

Výstavba sportovního areálu si vyžádá odnětí půdy ZPF v rozsahu minimálně 2,67 ha. Dotčené zemědělské  půdy jsou však kvalitativně podprůměrné s nízkou předností v ochraně a jejich odnětí i přes poměrně velkou plochu neovlivní negativně využívání zemědělského půdního fondu.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměr bezprostředně nedotkne skladebných prvků ÚSES ani významných krajinných prvků. Záměr si nevyžádá odstranění vzrostlých dřevin ani redukci přírodně cenných či významných ploch zeleně. Záměr neovlivňuje stanoviště vzácných či ohrožených druhů fauny a flory ani přírodně cenná bylinotravní společenstva.

V rámci areálu se předpokládá poměrně rozsáhlá výsadba izolační i dekorační zeleně v okolí sportovišť i podél hranic areálu. Z tohoto pohledu je nezbytné zpracovat projekt sadových úprav odborně způsobilou osobou a konzultovat jej s příslušným orgánem ochrany přírody zejména z hlediska druhové skladby dřevin, počtu a rozsahu výsadby a blízkosti dosud nefunkčního lokálního biocentra.

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru výstavby a provozu sportovního areálu jsou nevýznamné a projeví se markantně pouze v jeho bezprostředním okolí

Záměr výstavby je v souladu se schváleným územním plánem.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřichází v úvahu.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů

### 1.  Územně plánovací opatření

Územně plánovací opatření nenavrhujeme, neboť území je řešeno schváleným územním plánem obce Horní Počaply včetně regulativů. Vlivy posuzovaného areálu jsou nevýznamné a omezené  a není třeba stanovovat žádná ochranná pásma vně areálu (hluková apod.). Z hlediska regulativů je nutno řešit část plochy areálu zasahující do území určeného pro izolační zeleň (viz příloha F3 a H)

### 2. Technická a organizační opatření

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést poměrně málo. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.

opatření k ochraně vod

- potenciálně znečištěné dešťové vody z plochy parkoviště vypouštět do kanalizace přes předčisticí zařízení ( navržen je gravitační či koalescenční odlučovač). Za provozu je nezbytné pravidelně kontrolovat stav odlučovače, případně odstraňovat odloučené ropné produkty a kaly

- zpevněné plochy, na nichž bude docházet k pojezdu či stání vozidel, musí být odvodněny a  spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům škodlivých látek  do okolního horninového prostředí, měly by být vybaveny středovou nebo obvodovou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah.

- zajistit pravidelnou kontrolu funkce odlučovače, periodicky kontrolovat odstavenou (parkující) techniku a okamžitě likvidovat eventuelní úkapy.

- zvážit instalaci retenční – akumulační nádrže pro zachycení dešťových vod a jejich využití pro závlahu travnatých ploch

- pravidelně sledovat kvalitu dešťových  vod se zřetelem na obsah ropných látek, případně jiných ukazatelů dle požadavků správce toku či vodoprávního úřadu a se zřetelem na požadavek na kvalitu vody pro závlahu

- studnu pro jímání podzemní vody umístit na základě hydrogeologického posudku pokud možno mimo inundaci Q100, ověřit chemismus vody v porovnání s požadavky na kvalitu vody pro závlahu

- respektovat limity pro umísťování staveb v zátopovém území, jak jsou uvedeny v bodě 5.2. územního plánu

opatření k ochraně ovzduší

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy na parkovišti

- v období výstavby odstraňovat případné znečištění komunikací a zamezit tak sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, odtravněné plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či zastavěny, neprodleně rekultivovat

opatření při nakládání s odpady

- odpady charakteru N, zejména kaly z odlučovače s obsahem škodlivin musí být pravidelně odváženy specializovanou firmou  a nezávadně zneškodňovány v zařízení k tomu určeném

- před vydáním stavebního povolení vyjasnit způsob  a místo uložení či využití přebytkové zeminy

- nakládání s odpady za provozu musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- odbyt recyklovatelných či využitelných odpadů (zejm. plasty, papír a lepenka, kovové dózy) bude smluvně zajištěn, stejně jako odvoz a  nezávadné zneškodňování odpadů charakteru N.

protihluková opatření

- nástřešní jednotky a zařízení pro vytápění a VZT osadit a řešit tak, aby do nejvyšší možné míry byla eliminována expozice hluku – pružná osazení, mřížky  apod.

- technologická zařízení s hlučností nad 75 dB umístit v akusticky izolovaném prostoru tak aby byly dodrženy přípustné hladiny hluku uvnitř provozní budovy a přenos hluku obvodovým pláštěm byl minimální

- v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku

opatření k minimalizaci estetických dopadů a k ochraně přírody a krajiny

- plochu parkoviště řešit vhodnou kombinací barevných ploch zámkové dlažby, např. odlišení pojezdových a parkovacích ploch

- na fasádách vyloučit či minimalizovat použití reflexních materiálů a nátěrů

- zpracovat projekt sadových úprav areálu (počet a druhová skladba  dřevin, umístění) a tento projednat s příslušným orgánem ochrany přírody se zřetelem na blízkost lokálního biocentra a břehových porostů podél Labe, při výsadbě zohlednit inundační území, pro výsadbu použít druhovou skladbu dřevin blízkou původním druhům a vyloučit pro území netypické či exotické druhy

- důsledně rekultivovat výstavbou zasažené plochy a zabránit tak vzniku a šíření plevelů a alergenních druhů  rostlin

dopravní opatření

- organizačně vyřešit dopravu (příjezd - odjezd) a provést dopravní značení tak , aby jednotlivé dopravní plochy parkoviště  byly rozlišeny dle funkcí (parkovací stání, pojezdové plochy) a bylo vyřešeno bezproblémové napojení na stávající příjezdovou komunikaci (rozhledové poměry), vyloučit stání vozidel mimo prostory k tomu určené

- vyloučit stání vraků či odstavná stání vozidel na parkovišti pravidelnou kontrolou Obecní policie

ostatní opatření

- provést  základní opatření ve  smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření alergenních plevelů.

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Záměr výstavby sportovního areálu je z hlediska projektové přípravy poměrně nenáročný a základní údaje týkající se stavebně technického a urbanistického řešení  byly poskytnuty zadavatelem a projektantem  v postačujícím rozsahu.

Údaje o provozu byly čerpány ze zkušeností z hodnocení obdobných staveb a z odborných odhadů. Z kvalifikovaných odhadů mohly vzniknout i některé drobné nepřesnosti, které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení hodnocení dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství. V některých případech byla  ponechána možnost variantního řešení, přičemž byl vždy hodnocen méně příznivý případ.

Tendence zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají do vlivů na životní prostředí, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na dopravní obslužnost, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů.

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se domníváme, že toto oznámení  vyjadřuje základní vlivy díky významné pomoci investora poměrně přesně.

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány poměrně úplné a byly využita celá řada podkladů i zkušenosti zpracovatelů a údajů z územního plánu.

Vstupní údaje, získané zpracovatelem z projektových podkladů a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod, softwarových roduktů a schválených metodik (hluková studie) či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

S ohledem na jednoznačnost umístění sportovního areálu a souladu se schváleným ÚP obce Horní Počaply byla projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

Zpracování variantního umístění či variant provozu proto není v tomto případě nutné ani  účelné.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

- Situace širších vztahů 1:50 000

2.1. Situace pozemků  1: 2880

2.2. Zastavovací situace a  užší vztahy 1:1000

3. Vztah k UPNSÚ 1: 5 000

4. Výřez z vodohospodářské mapy 1: 50 000

5. Výřez z geologické mapy 1:50 000

6. Výřez z hydrogeologické mapy 1:50 000

7. Vztah k ÚSES

Fotodokumentace

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Jde o standardní výstavbu víceúčelového sportovního areálu, který je územním plánem zařazena na seznam obecně prospěšných staveb, v návaznosti na dopravní systém  v zóně určené pro tyto aktivity schváleným územním plánem obce Horní Počaply.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Jedná se o novou stavbu víceúčelového sportovního areálu na ploše zhruba 2,7 ha. Areál sestává s provozní budovy s parkovištěm o kapacitě 74 stání, jednotlivých sportovišť, z nichž dominantní jsou hlavní fotbalový stadion s tribunou a tréninkový fotbalový stadion a dále obslužné komunikace a chodníky. Areál je koncipován jako víceúčelový pro nejširší sportovní vyžití a kromě fotbalových stadionů jsou zde navržena hřiště pro další sporty (házená, košíková, volejbal, hokejbal), tenisové kurty s tréninkovou stěnou, plocha pro skateboarding, dětské hřiště  a sportoviště pro lehkoatletické disciplíny. Areál bude umístěn na severovýchodním okraji obce v prostoru mezi řekou Labe a komunikací III/24050 procházející obcí, a to na pozemcích, které jsou v současné době zemědělsky využívány. Dopravně bude areál napojen na komunikaci III/24050 procházející obcí Horní Počaply ve směru Mělník – Roudnice nad Labem. Víceúčelový sportovní areál  bude sloužit pro potřeby občanů obce Horní Počaply a  okolních obcí.

Účelem hodnoceného záměru je výstavba kapacitně postačujícího víceúčelového sportoviště, umožňujícího sportovní vyžití, rekreaci  a relaxaci obyvatel obce a blízkého okolí, pro potřeby školní výuky tělesné výchovy a rozvoj širokého spektra sportovních aktivit.  Cílem záměru je doplnit chybějící kapacitu sportovních zařízení v regionu v souladu s rozvojem obce, jak ji předpokládá územní plán.- sportovní areál je řazen na seznamu obecně prospěšných staveb.

Generelně se tedy jedná o víceúčelový sportovní areál s provozním zázemím a parkovištěm pro osobní vozy, u kterého se předpokládá využití pro potřeby rekreace a sportovních aktivit občanů v širším okolí obce. Parkoviště má kapacitu 74 stání na ploše 2084 m2 s maximální obrátkovostí cca 2,5x za den.

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Horní Počaply. V dané části katastrálního území se předpokládá umístění objektů se sportovním a rekreačním využitím v návaznosti na plochy izolační a parkové zeleně. Z hlediska umístění se jedná o záměr nekonfliktní. Výstavba odstavného parkoviště je v souladu se schváleným územním  obce, který dotčenou plochu předpokládá k využití sportovní a rekreační území a izolační zeleň.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr obecně prospěšné stavby s minimálními výstupy do prostředí a bez velkých nároků  na zdroje energie, vody aj., a rovněž stávající objekty v zóně mají obdobný charakter, nelze předpokládat významnou kumulaci synergických účinků vlivů. Jako komparativně nejvýznamnější lze označit emise oxidů dusíků z obslužné dopravy, dále hlukovou zátěž vlivem obslužné dopravy. Za relativně významné lze označit i vlivy v souvislosti s odvedením srážkových vod. Z kvalitativního i kvantitativního hlediska se však jedná o nevýznamné zdroje s nízkou produkcí.

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo obce Horní Počaply.  Vlivy posuzovaného záměru se projeví pouze v nevýznamné míře pouze v bezprostředním okolí sportovního areálu. V obytné zástavbě obce Horní Počaply, zejména v blízké obytné zástavbě rodinných domů se vlivy výstavby i provozu sportovního areálu významně neprojeví. Ovlivnění zdraví obyvatelstva vlivem provozu či výstavby vylučujeme, sportovní areál má charakter obecně prospěšné stavby a jeho vlivy na zdraví obyvatel, možnosti relaxace a rekreace jsou jednoznačně pozitivní. Ovlivnění faktorů pohody v blízké obytné zástavbě lze krátkodobě předpokládat pouze nepravidelně např. hlasovými projevy lidí při sportovních utkáních.

Ovlivnění ovzduší emisemi je v případě posuzovaného záměru soustředěnou pouze na mobilní zdroje  - provoz automobilů na parkovišti v areálu, tj spalování pohonných látek v případě mobilních zdrojů - automobilové dopravy. V daných rozptylových podmínkách s přihlédnutím k poměrně malé emisní produkci zdrojů projeví pouze v bezprostředním okolí komunikací používaných pro dopravní obsluhu či v bezprostředním okolí areálu parkoviště. Imisní situace v obytných zónách nebude pozorovatelně ovlivněna a nejvyšší přípustné koncentrace nebudou překračovány. Vlivy na ovzduší lze označit za trvale působící, malé a nevýznamné, bez nutnosti technických eliminačních či kompenzačních opatření.

Podobně lze charakterizovat ovlivnění akustické situace. Stacionární zdroje budou v souvislosti s posuzovaným záměrem instalovány pouze v malém rozsahu jako málo výkonné VZT zařízení provozní budovy. Přitížení dopravy je poměrně malé (v absolutní hodnotě zřejmě dojde ke zvýšení intenzit dopravy, protože parkoviště představuje  cíl pro novou dopravu. Z provedeného hlukového modelu dopravních a stacionárních zdrojů je zřejmé, že vlivem hodnoceného záměru se akustická situace nezhorší a nadále bude dominantní doprava na silnici III/24050. Přípustné hygienické limity nebudou vlivem záměru překračovány. Vliv lze charakterizovat z hlediska doby působení za trvalý, z hlediska míry ovlivnění za malý a z hlediska komparativní významnosti za středně významný. Eliminační opatření nenavrhujeme.

Produkce odpadních vod je rovněž poměrně  malá a představuje pouze odpadní vody dešťové z odvodnění plchy areálu  a  splaškové z hygienických zařízení provozní budovy.  Pozornost je nutno věnovat odvedení dešťových vod, kde se předpokládá odvedení do dešťové  kanalizace a recipientu – toku Labe. Plochy s rizikem znečištění ropnými látkami budou odvodněny přes odlučovač ropných látek. Vzhledem k tomu, že záměr je situován v rizikové oblasti (CHOPAV, inundace, nechráněný kolektor podzemní vody s vysokou hladinou) preferujeme odvedení dešťových vod před variantou jejich zasakování (zatravňovaní dlaždice, bodové či liniové zasakovací drény). Z hlediska doby působení jde o vliv nárazově působící, kvantitativně střední a středně významný. Jsou nutná technická opatření (předčisticí zařízení typu lapol) pro eliminaci účinků vlivu.

Při provozu je nárokována potřeba pro závlahovou vodu, která bude pokryta z nové=ho zdroje podzemní vody – studny v areálu. Vlivy spojené s jímáním jsou hodnoceny jako malé a středně významné a jsou navržena příslušná opatření.

Výstavba sportovního areálu si vyžádá odnětí půdy ZPF v rozsahu minimálně 2,67 ha. Dotčené zemědělské  půdy jsou však kvalitativně podprůměrné s nízkou předností v ochraně a jejich odnětí i přes poměrně velkou plochu neovlivní negativně využívání zemědělského půdního fondu.

Výstavba sportovního areálu  je směrována na nezastavěnou plochu využívanou v současnosti pro pěstování pícnin , tedy na stanoviště bez významu z hlediska druhové rozmanitosti a výskytu druhů fauny a flóry. V současné době lze tyto pozemky označit jako udržovanou, částečně ruderalizovanou agrocenózu bez významu pro životní podmínky fauny a flóry. Stavba  se nedotýká významnějších bylinotravních společenstev, porostů dřevin či solitérních stromů. Nebude proto nutné kácení stromů ani odstraňování významnějších keřovitých porostů. Stavba nekoliduje se skladebnými prvky územního systému ekologické stability území (biocentra, biokoridory) ani významnými krajinnými prvky. Rovněž nedochází k redukci populací volně žijících živočichů ani k omezení stanovišť cenných bylinotravních společenstev. Pozornost bude věnovat návaznosti na dosud nefunkční lokální biocentrum v severním sousedství záměru mezi areálem a řekou Labe.

V rámci areálu se předpokládá poměrně rozsáhlá výsadba izolační i dekorační zeleně v okolí sportovišť i podél hranic areálu. Z tohoto pohledu je nezbytné zpracovat projekt sadových úprav odborně způsobilou osobou a konzultovat jej s příslušným orgánem ochrany přírody zejména z hlediska druhové skladby dřevin, počtu a rozsahu výsadby a blízkosti dosud nefunkčního lokálního biocentra

Souhrnně lze konstatovat, že vlivy posuzovaného záměru výstavby a provozu sportovního areálu jsou nevýznamné a projeví se pouze v jeho bezprostředním okolí

Zpracovatel oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených v bodě D.4 předloženého Oznámení v rámci územního řízení a při zpracování dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru výstavby sportovního areálu Horní Počaply  z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany jednotlivých složek životního prostředí a zdraví obyvatelstva.

Datum zpracování oznámení:		20.7.2004

Zpracoval: 	RNDr. Stanislav Fojtík

Vítězslava Nezvala  755, 272 04 Kladno 4

Tel. 312637493  0603731784

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR . č.j.: 17 145/4673/OEP/92.

Spolupracovali:		Ing.Václav Konopásek, CSc

Špačkova 1005/17   165 00 Praha 6 – Suchdol

Tel. 233920195-6, fax: 233920197,  603 460140

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č 56/11/OPV/93

Ing. Pavel Kyzlík, Ing.Jana Maxová

Dobřichovice

Na Vyhlídce 242

# H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací