Areál Nelahozeves

– přístav

Oznámení k posouzení vlivů na životní prostředí podle postupu uvedeného v  zákoně č. 100/ 2001 Sb. dle příl. č. 3

Zpracoval:   Ing. Petr Adamec

## Obsah

| Část A. Údaje o oznamovateli | 3 |
| --- | --- |
| Část B. Údaje o záměru | 3 |
| B.I. Základní údaje | 3 |
| B.II. Údaje o vstupech | 8 |
| B.II.1. Půda | 8 |
| B.II.2. Voda | 14 |
| B.II.3. Surovinové a energetické zdroje | 14 |
| B.II.5 Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu | 16 |
| B.III. Údaje o výstupech | 18 |
| B.III.1. Ovzduší | 18 |
| B.III.2. Odpadní vody | 18 |
| B.III.3. Odpady | 19 |
| B.III.4. Zdroje hluku, vibrací | 19 |
| B.III.5. Možná rizika havárií | 20 |
| Část C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území | 21 |
| C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik | 21 |
| C.2. Stručná charakteristika složek ŽP v území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny | 21 |
| Část D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí | 27 |
| D.1. Charakteristika možných vlivů | 27 |
| D.2. Rozsah vlivů | 31 |
| D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice | 31 |
| D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů | 31 |
| D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí | 31 |
| Část E. Porovnání variant řešení záměru | 32 |
| Část F. Doplňující údaje | 32 |
| Část G. Shrnutí netechnického charakteru | 33 |
| Část H. Přílohy | 34 |
| 1) Příloha č. 1 – Situace širšího okolí |  |
| 2) Příloha č. 2 – Situace areálu |  |
| 3) Příloha č. 3 – Fotodokumentace |  |
| 4) Příloha č. 4 – Dokladová část |  |
| Údaje o zpracování dokumentace | 34 |

# ČÁst A – údaje  o Oznamovateli

1. Obchodní firma:    Petr Kožený s.r.o.

2.  IČO:		25631039

3.  Sídlo firmy:    Švermovská 77, Brandýsek,  PSČ 273 41

- Oprávněný zástupce oznamovatele:   Petr Kožený, mob. 602/ 326 261

# ČÁst B – údaje  o záměru

## 2.1     I.  Základní údaje

1. Název záměru   Areál Nelahozeves - přístav

2.  Kapacita záměru:  drobný sportovní přístav

3.  Umístění záměru: 	Kraj středočeský, obec Nelahozeves. Lokalita se nalézá na břehu Vltavy  jde o parc.č. 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 60/1, a st. parc. 365 v kat. území Nelahozeves,  pozemek sousedí s řekou v říčním km 20,150-20,300.

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry :

Záměr spočívá ve vybudování drobného rekreačního a sportovního přístavu v návaznosti na historický areál zámku i relativně dobré železniční spojení do Prahy. Areál má být vybudován na břehu řeky Vltavy v místě bývalého rodinného domku se zahradou.

Možnosti kumulace vlivů záměru nejsou příliš velké. Významným vlivem může být pouze uvažované vybudování plovoucího mola pro krátkodobé zakotvení větších rekreačních lodí (krátkodobá zastávka lodí s turisty za účelem prohlídky zámku).

Hlavními očekávanými vlivy záměru na okolní životní prostředí bude vliv možných havárií (čerpání pohonných hmot, odčerpávání odpadních vod), hluku a emisí v souvislosti s dopravou a  dále méně produkce odpadů a produkce odpadních vod.

Zvolené dispoziční umístění je vhodné svým umístěním, komunikační dostupností, napojením na  inženýrské sítě a zázemím historického sídla Nelahozeves.

V současné  době je pro stavba přístavu vydáno územní rozhodnutí (č.j. VÚP-1086/05/Mi/ÚR), které nabylo právní moci dne 5.8.2005. Stanoviska příslušných orgánů státní správy, včetně správce toku  již byly vydány kladná. V rámci územního řízení však neproběhlo posouzení podle požadavků zákona 100/2001 Sb, které je požadováno ze strany Krajského úřadu Střední Čechy  doplnit.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant:

V  České republice se rekreační a sportovní lodní doprava silně  rozvíjí. Dosud zde však chybí potřebné zázemí, které je zaměřeno spíš na členy privátních klubů, minimálně na návštěvníky a zahraniční hosty. Navržený přístav zaměřený na malé rekreační lodě  by rád tuto mezeru pomohl zaplnit. Předpokládá návštěvníky ze zahraničí  i tuzemska. Záměr představuje i dobudování infrastruktury zaměřené na turistické využití zámku Nelahozeves.

Potřeba tohoto záměru je nesporná a realizaci  lze z hlediska životního prostředí uvítat.

Varianty řešení v této fázi nebyly zvažovány. Důvodem je skutečnost, že navržený areál již byl kladně projednán v územním řízení a předkládaná studie se zpracovává před vydáním stavebního povolení.

K umístění záměru do dané lokality vedly investora zejména tyto důvody:

- Soulad investičního záměru se zamýšleným využitím  plochy  v územně plánovací dokumentaci.

- Výhodné umístění  na Labi (relativní blízkost rekreačně silně frekventovaných lodních cest  v Německu)

- Blízkost turisticky atraktivních cílů (zámek Nelahozeves, dojezd vlakem do Prahy).

- Z hlediska životního prostředí vhodné rozptylové podmínky a dopravní obslužnost, umístění mimo vlastní  obec.

Z hlediska variant jde o umístění vhodnější než v jiných lokalitách.

6. Stručný popis  technického a technologického řešení

Navržený areál má sloužit jako přístav pro drobná rekreační a sportovní plavidla.  Počítá se s možností krátkodobé zastávky velké osobní říční lodě (pro návštěvníky zámku a Dvořákova musea). Areál má sloužit pro rozšíření turistických a rekreačních aktivit v Nelahozevsi, jeho součástí je ubytovací kapacita se stravováním.

Stávající výška terénu se ve využitelné části pozemku nalézá cca 0,5 m pod úrovní stoleté vody. Při běžném stavu je nižší část pozemku o 0,5-1m výše většina pozemku o 4,5 m výše než hladina řeky. Pro výstavbu zařízení budou provedeny navážky a upraven profil staveniště tak, aby byl areál přístavu nad hladinou stoleté vody.

Popis stavebních objektů:

4.01  nábřeží s příjezdní komunikací bude vybudováno podél vodní hladiny cca 1,2 m nad běžnou úrovní hladiny řeky. Na nábřežní opěrné zdi budou osazena pacholata pro uvázání lodí.

4.02 Sjezdová rampa k řece (slip) se odděluje z příjezdní komunikace na nábřeží.

4.03 na severním rohu nábřežní zdi budou osazeny výdejní stojany pohonných hmot a čerpací zařízení pro použité oleje  a znečištěné vody z lodi. Místo je přestřešeno a úkapy budou zajištěny svedením do záchytné jímky.

4.04 vjezd do areálu je bez oplocení, zbytek areálu je oplocen.

4.05 poblíž vjezdových vrat je umístěno stáčecí místo a podzemní úložiště pohonných hmot. Místo je překryto lehkým přístřeškem a plocha určená pro manipulaci bude odvodněna do záchytné jímky.

4.06 Objekt klubu sdružuje tyto prostory . provozní místnost, příruční sklad, hygienické zařízení, jídelna s kuchyní, podkrovní byt pro obsluhu přístavu

Stavba bude zděná se sedlovou střechou

4.07 úložiště lodí zahrnuje prostor úložiště, sklad, skladové přístřešky, ubytovna s 3 ubytovacími buňkami a skladem

Stavba bude zděná se sedlovou střechou

4.08 altán u nábřežní zdi bude proveden jako lehký otevřený přístřešek

4.09 Odstavná plocha pro krátkodobé odstavení osobních vozidel návštěvníků, v zimě jako volná plocha pro uložení lodí. Povrch bude mlatový

4.10 tábořiště pro karavany bude na travnaté ploše a bude vybaveno připojovacími body pro elektroinstalaci karavanů.

4.11  ČOV, odkanalizování splašků a dešťových vod

4.12  plynovod

4.13 přípojka vody

Kapacita

Předpokladem je, že provoz  přístavu bude spíše sezónní, v zimním období bude sloužit k zimování lodí. Uvedené kapacity jsou kapacity maximálně možné.

Celková plocha pozemku je 4 748 m2.

Zastavěné plochy:

- klub 		190   m2

- úložiště lodí 	310 m2

- stáčecí místo 	15 m2

- výdejní místo	 25 m2

příjezdní komunikace, nábřeží, opěrné zdi 			1660 m2

Vnitřní komunikace  a odstavné plochy (mlatový povrch)    840 m2

Počet míst pro kotvení lodí  		12

Počet parkovacích míst 		 8

Počet míst na tábořišti   		 5

Počet zaměstnanců – obsluha   	 5 osob

Kapacita zařízení 		40 osob

Přístav má poskytnout běžné zázemí pro malá plavidla. Půjde o klub s restauračním provozem,  sociálními zařízeními (možnost sprchy apod.), ubytovacími zařízeními, čerpací stanice pohonných hmot pro lodě, dále odčerpání splaškových vod a načerpání pitné vody, odložení odpadů, napojení lodi na přípojku elektrického proudu, výměnu olejů a běžnou údržbu a zimování lodí. Přístav doplňuje několik stání pro karavany a kempingové vozy. Vytápění a ohřev TUV bude řešen  zemním plynem.

V době běžného provozu činí kapacita přístavu cca 20 menších sportovních a rekreačních plavidel včetně říčních motorových jachet. V době běžného provozu budou malá plavidla do délky 6m uvázána kolmo k přístavní zdi. Ostatní plavidla budou vyvázána na volných místech podélně s přístavní zdí a u stání větších říčních lodí v prostoru mezi plovoucím molem a břehem.

Čerpací stanice bude sloužit pro výdej pohonných hmot do plavidel. Součástí stanice bude i zařízení  na jímání použitých ropných produktů a odčerpávání vod znečištěných ropnými produkty. Stáčecí místo  a podzemní úložiště bude umístěno u vjezdu do areálu. Stáčecí místo je přestřešeno a manipulační plocha zajištěna proti splavování úkapů do kanalizace. Výdejní zařízení bude umístěno v tankovacím domku na hraně nábřežní zdi. Podlaha domku bude řešena jako bezodtoká nádrž s pochozím roštem. Čerpání pohonných hmot bude prováděno pomocí samonavíjecích hadic.

Výdej olejů bude prováděn v maloobchodních balení z příručního skladu kanceláře přístavu.

Likvidace vod znečištěných   ropnými látkami bude řešen buď odčerpáním do nádrže  s následnou likvidací odbornou firmou, nebo alternativně   čerpáním do odlučovače ropných látek a vypouštěním přečištěných vod společně s odtokem z ČOV do řeky.

ČOV je navržena na 35 EO (maximální kapacita přístavu). Podle požadavků správce toku jsou možné i další alternativy  (malá domovní ČOV pro celoroční provoz,  jímka odpadních vod pro nárazová sezónní využití, event. napojení na výhledově plánovanou městskou kanalizaci).

Odběr elektrické energie bude možný z rozvaděčů na plošině u přístavní zdi.

Odběr vody se bude uskutečňovat u odběrných míst podle dispozice správce přístavu.

Odčerpání fekálních vod bude v blízkosti polohy pro čerpání pohonných hmot.

El. energie

Instalovaný výkon  Pi 41,0 kW

Požadovaný jistič 3 x 50 A

Spotřeba zemního plynu

Max hodinová spotřeba    4,8 m3 /hod

Roční spotřeba cca   7 650  m3 /rok

7. Předpokládané termíny realizace

Předpokládá se realizace v průběhu roku 2006. Je možno, že projekt bude probíhat po jednotlivých etapách v průběhu několika let.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků :

Umístěním, provozem, event. budoucí úpravou nebo likvidací linky dojde k ovlivnění bezprostředního okolí – obec  Nelahozeves.

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 94/2004 Sb.

Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. kategorie II,   do kategorie 10. 9  Rekreační přístavy na jachty a malé čluny.   Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Střední Čechy.

II. Údaje  o vstupech

Půda

Pozemek svým charakterem bývalé zahrady s rodinným domkem na břehu řeky není určen k zemědělské prvovýrobě. Po povodních v roce 2002, kdy byl pozemek včetně RD devastován  je na většině pozemku odplavena ornice.

Pozemek je však součástí ZPF. K trvalému  vynětí plochy ze ZPF již byl v rámci územního řízení vydán dle §9 odst.6 zák. č.334/92 Sb.  souhlas  MěÚ Kralupy nad Vltavou ze dne 13.6.2005 pod. č. j. 1380/05/ŽP/Ba. Celková vyjímaná rozloha pozemku je 2 336 m2  (cca 50% rozlohy pozemku) skrývka podorničí o objemu 300 m3 bude použita k rekultivaci částí pozemku, které byly poškozeny povodní.

Umístění záměru  nebude mít  nároky na zábory  PUPFL ani dočasné zábory ZPF.

Chráněná území

Řešená plocha nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Navržený záměr se dotýká významného krajinného prvku – tok řeky Vltava.

Zájmové území záměru není součástí žádného CHLÚ (dle zák. 44/1998 Sb.). Není  součástí památkově chráněného území.

Ochranná pásma

V dotčeném území se nevyskytují pásmo hygienické ochrany vodního zdroje.  Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb.

Výstavbou navrženého záměru nebude dotčeno žádné jiné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí. V těsném okolí se nachází chráněná veřejná zeleň (břehový porost), předpokládá se částečná likvidace a náhradní výsadba.

Areál leží v ochranném pásmu dráhy ČD v km 439,630-439,800.

Odběr a  spotřeba  vody

Pro sociální účely bude využívána voda pitná z městského vodovodního řádu v blízkosti staveniště.

Na základě dostupných údajů byl proveden výpočet potřeby vody, která je dána nároky zaměstnanců a klientů, dále čerpáním do zásobních nádrží lodí pro sociální účely mimo přístav,  kromě požární vody nebude požadován jiný odběr vody.

Výpočet potřeby vody:

Potřeba vody pro sociální účely (3 zaměstnanci, 40 návštěvníků) se předpokládá v množství max. 5,35  m3/den (0,06 l/s).

Potřebu pro čerpání vody loďmi lze odhadovat na cca  200 m3/rok.  Charakter odběru bude výrazně sezónní,  v zimním období bude odběr minimální, předpokládá se roční odběr cca  1000 m3/rok.

## Nároky na dopravní infrastrukturu

Hodnocený záměr neznamená výraznou novou potřebu přepravních nároků. Jde spíše o mírné sezónní navýšení provozu (obytné automobily, event. osobní automobily, automobily s vleky s loďmi). Při předpokládané kapacitě  jde o max.  30 pohybů za den, , cca 4 pohyby za hodinu.

Dopravně je celý areál  napojen vjezdem na stávající místní  komunikaci.

Pro parkování bude  k dispozici parkoviště o kapacitě cca 8  stání umístěné  v areálu ( + 5 míst na tábořišti pro karavany a kempingové vozy).

Vzhledem k stávající poměrně nízké dopravě na přiléhající místní komunikaci (slepá ulice k okolním RD – do cca 15 průjezdů za den) a nepříliš výraznému  průměrnému navýšení dopravy, lze konstatovat, že umístění navrženého záměru nezpůsobí prokazatelné  zhoršení stávajícího stavu.

Nároky na jinou infrastrukturu

Navržený záměr přináší nároky na odvod splaškových vod, tato oblast je řešena dále v příslušné části oznámení.

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Navržený záměr malého přístavu pro rekreační a sportovní lodě svým funkčním zaměřením a předpokládanou činností vyžadovat žádné surovin (s výjimkou stavebních materiálů pro výstavbu a běžných  surovin pro drobný doplňkový restaurační a ubytovací provoz). Energetické potřeby areálu budou pokrývat vybudované přípojky pro elektrický proud.

Vlastní provoz areálu neklade dodatečné nároky na potřebu surovin.

El. energie

Instalovaný výkon  Pi 41,0 kW

Požadovaný jistič 3 x 50 A

Spotřeba zemního plynu

Vytápění objektů a ohřev TUV   bude zajištěno plynovou kotelnou.

Max hodinová spotřeba    4,8 m3 /hod

Roční spotřeba cca   7 650  m3 /rok

## 2.3  III.   Údaje o výstupech

Ovzduší

Z hlediska ovzduší jde u navrženého záměru o vliv plynové kotelny (vytápění), související dopravy (automobily, event. lodě) a především o vliv čerpací stanice pohonných hmot (střední zdroj). Tyto zdroje je možno rozlišit na bodové, liniové a plošné zdroje.

Tato oblast již byla řešena v rámci územního řízení, byla zpracována Rozptylová studie (f. EKOBEST s.r.o., červen 2005) a odborný posudek  ve smyslu odst.5 zákona č. 86/2002 Sb. pl. znění (ing. P. Bendík, červen 2005). Tyto práce se zaměřovaly na čerpací stanici jako na střední zdroj znečišťování ovzduší.

Bodové zdroje znečištění ovzduší

Bodové zdroje představuje kotelna (vzhledem k minimálnímu výkonu půjde o běžnou kotelnu užívanou v RD) a především čerpací stanice pohonných hmot. Emise z vytápění budou dosti zanedbatelné. Dominantním zdrojem bude čerpací stanice.

Zpracovaná rozptylová studie hodnotí vliv této čerpací stanice jako minimální a z hlediska ovzduší velmi málo významný, který nezpůsobí zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě. Ve všech referenčních  bodech byl vliv stanoven jako hluboce podlimitní.

Následující tabulka ukazuje roční hmotnostní tok škodlivin z tohoto zdroje.

|  | Emise za rok |
| --- | --- |
|  | Těkavé org. látky vyj. jako suma TOC (kg/rok) | Pachové látky (OUER/rok) | Pachové látky vyj. jako n-butanol (g/rok) |
| Stáčení | 8,25 | 22 491 | 2,77 |
| Tankování | 108 | 44 955 | 5,54 |
| Celkem | 116 | 67 446 | 8,31 |

Z tabulek vyplývá, že emitované škodliviny z provozu čerpací stanice pohonných hmot jsou dosti nízké až zanedbatelné.

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje souvisí s dopravou po komunikacích. Vzhledem k intenzitě dopravy  (rekreační charakter přístavu) jde o zanedbatelné emise.

Stanovení velikosti emisí z dopravy vychází z frekvence dopravy a z příslušných emisních faktorů.

Na základě emisních faktorů a údajů o frekvenci navazující dopravy způsobené provozem navrženého přístavu  v zájmové lokalitě byly vypočteny přírůstky emisních vydatností na místní komunikaci (liniový zdroj), které jsou uvedeny v následující tabulce.

Přírůstky emisí znečišťujících látek na liniovém zdroji

| Zdroj emisí | Emise NOx g/s/m | Emise CO g/s/m | Emise benzenu g/s/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Místní komunikace | 0,0000015 | 0,00000085 | 0,00000001 |

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Za plošný zdroj emisí lze pokládat vlastní přístav s provozem motorových lodí a dále parkoviště v areálu, které však bude využíváno minimálně.

Parkoviště je přístupné z místní komunikace  a je zde cca 6 stání. V souvislosti s pohybem automobilů na parkovišti se předpokládá, že ve špičkové hodině dojde k obratu 2 osobních automobilů (tj. 4 pohyby za hodinu – 2 příjezd a 2 odjezd).

Pro výpočet emisí z parkoviště byly použity emisní faktory vyjádřené v g/km. Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. Výsledné emise z tohoto zdroje uvádí následující tabulka.

Emise z parkoviště

| Znečišťující látka | Hmotnostní tok škodlivin g/s |
| --- | --- |
| NOx | 0,000358 |
| CO | 0,000104 |
| Benzen | 0,000005 |

Pro výpočet emisí z činnosti přístavu byly použity emisní faktory pro nákladní automobily vyjádřené v g/km. Jde o metodicky nejistý výpočet, který ovšem s jistou dávkou nejistoty může být pokládán za  odborný odhad. V souvislosti s pohybem lodí na přístavišti  se předpokládá, že ve špičkové hodině dojde ke 4 pohybům lodí za hodinu. Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. Výsledné emise z plošných zdrojů uvádí následující tabulka.

Emise z přístavu

| Znečišťující látka | Hmotnostní tok škodlivin g/s |
| --- | --- |
| NOx | 0,000725 |
| CO | 0,000209 |
| Benzen | 0,0000102 |

## Rekapitulace emisí

Jak již bylo uvedeno výše, zdrojem emisí znečišťujících látek bude především čerpací stanice  pohonných hmot, navazující automobilová doprava a lodní doprava  v okolí přístavu.  Z předkládaných výpočtů i z zpracované rozptylové studie vyplývá, že emitované škodliviny z provozu navrženého přístavu jsou zanedbatelné. Významnější škodlivinou emitovanou z čerpací stanice budou těkavé organické látky a pachové látky, ostatní znečišťující látky jsou emitovány v zanedbatelném množství.

Odpadní vody

Vzhledem k charakteru záměru budou provozem produkovány splaškové odpadní vody z využívání sociálního zařízení a fekálních vod čerpaných z lodí,  dále dešťové odpadní vody.

Splaškové vody

Splaškové odpadní vody z hygienických zařízení budou vznikat v množství srovnatelném s potřebou vody pro sociální zařízení a dále zde bude figurovat jisté množství fekálních vod.

Dle odhadu na základě potřeby pitné vody  lze odhadovat na cca

Denní potřeba vody maximálně

QDEN =		5,35  m3/den

Produkci fekálních vod loďmi lze odhadovat na cca  200 m3/rok.  Charakter produkce bude výrazně sezónní,  v zimním období bude minimální, předpokládá se roční produkce  cca  1 000 m3/rok.

Splaškové odpadní vody obsahují hrubě i jemně dispergované částice a rozpuštěné organické a anorganické znečištění, mohou být kontaminovány patogenními mikroorganismy.

Odpadní splaškové vody budou napojeny do areálové kanalizace a ta dále na areálovou ČOV. Jak již bylo zmíněno, tato oblast je dosud řešena variantně. ČOV je navržena na 35 EO (maximální kapacita přístavu). Podle požadavků správce toku jsou možné i další alternativy  (malá domovní ČOV pro celoroční provoz,  jímka odpadních vod pro nárazová sezónní využití, event. napojení na výhledově plánovanou městskou kanalizaci).

Dešťové vody

Dešťové odpadní vody jsou tvořeny všemi druhy atmosférických srážek, spadlých na povrch odkanalizovaného území, které po povrchu odtékají do stok.

Vzhledem k minimálnímu rozsahu zpevněných ploch není tato oblast dále řešena, předpokládá se svedení dešťových vod  do řeky.

Vody znečištěné ropnými látkami

Tyto vody mohou vznikat čerpáním zaolejovaných vod z lodí a dále v malé míře z jímek čerpací stanice. Likvidace vod znečištěných   ropnými látkami bude řešen buď odčerpáním do nádrže  s následnou likvidací odbornou firmou, nebo alternativně   čerpáním do odlučovače ropných látek a vypouštěním přečištěných vod společně s odtokem z ČOV do řeky. Množství těchto vod lze v tomto stupni těžko odhadovat, lze předpokládat množství  do  10 m3/rok

## Odpady

## Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě navrženého přístavu budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. Zdrojem odpadů budou demolice, úprava terénu pro přípravu staveniště, odpady stavebních materiálů (úlomky), komunální odpad ze zařízení staveniště apod. Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v následující tabulce:

Odpady vznikající ve fázi výstavby:

| Název odpadu | Katalogové Číslo | Kategorie | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| Beton | 170101 | O | Skládka přísl. skupiny |
| Dřevo | 170201 | O | Spálení, skládka |
| Sklo | 170202 | O | Skládka |
| Dehet a /nebo výrobky z dehtu (odpadní dehtová lepenka) | 170303 | N | Smluvní likvidace |
| Železo a /nebo ocel | 170405 | O | Využití - sběr |
| Kabely | 170411 | O | Skládka přísl. skupiny |
| Výkopová zemina | 170504 | O | Skládka přísl. skupiny |
| Ostatní izolační materiály | 170602 | O | Skládka |
| Papírový a/nebo lepenkový obal | 200101 | O | Využití - sběr |
| Barva, lepidlo, pryskyřice | 200127 | N | Smluvní likvidace ve spalovně |
| Komunální odpad | 200301 | O | Skládkování, smluvní likvidace ve spalovně |

Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Pro stavební řízení bude v rámci projektu zpracován i rámcový POH a během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s příslušnou vyhláškou MŽP.

Odpady vznikající v důsledku provozu přístavu

Při běžném provozu přístavu budou vznikat odpady charakteristické pro tento typ zařízení, tzn. především odpady mající původ v jednotlivých oblastech poskytovaných služeb. Odpady nebudou dlouhodobě skladovány ve větších množstvích, v pravidelných intervalech budou co nejdříve předávány k dalšímu využití nebo ke zneškodnění oprávněným firmám.

Provozováním navrženého záměru nedochází k výrazné produkci nových druhů odpadů.  Půjde především o běžný komunální odpad, dále odpady z doplňkového restauračního provozu klubu.

Předpokládané čerpání splaškové vody z lodí bude řešeno v rámci řešení odpadních vod.

Záměr nepředpokládá provádění oprav lodí, je ovšem možné, že z běžné údržby lodí bude produkováno příležitostně malé množství odpadů, zčásti nebezpečných (obaly se zbytkovým obsahem škodlivin, zaolejované hadry apod.).    Nakládání s těm  odpady bude řešeno odděleným ukládáním do vyhrazených označených nádob.

Dále bude provozem vznikat minimální množství nebezpečných odpadů (prakticky zářivky). Tyto odpady budou shromažďovány ve vyznačených prostorách..

Během  provozu navrženého přístavu  lze  předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů,  nemohou být v této fázi přípravy při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že při  provozu přístavu  nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit.

Odpady vznikající v důsledku provozu navrženého přístavu:

| Název odpadu | Kód odpadu | Kategorie | Vznik odpadu | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zářivky | 20 01 21 | N | Údržba | Smluvní likvidace |
| Ostatní motorové, převodové oleje | 20 01 26 | N | Údržba | Předání externí firmě |
| Ostatní plasty, fólie | 20 01 39 | O | Odpady z odpadů, | Předání externí firmě k energetickému využití, případně odvoz na skládku |
| Odpad z restauračního provozu – výrobky s prošlou záruční lhůtou, zbytky jídla atd. | 20 01 99 | O | Znehodnocené či prošlé výrobky | Předání externí firmě |
| Kompostovatelný odpad | 20 02 01 | O | Údržba zeleně | Odvoz na skládku, kompostování |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | O | Zaměstnanci | Odvoz na skládku |
| Uliční smetky | 20 03 03 | O | Úklid areálu | Odvoz na skládku |

Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství,  pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná. Tento odpad bude likvidován spolu s ostatními nebezpečnými odpady.

Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí vyhlášky).  Zejména se bude jednat o vedení evidence odpadů, o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností.

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení a požadavky zákona č. 185/2001 o odpadech.

Hluk

Etapa výstavby

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena a bude realizována pouze ve dne a to v pracovních dnech.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem posouzení je tedy z uvedených důvodů určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje Hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 2 | Nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | Nákladní automobily Tatra 815 (3 –5 kusů) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 6 |
| 2 | Čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | Domíchávače beton. směsi (1 kus) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | Stavební míchačky (1 kus) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| Doprava | NA Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Etapa provozu

Provozováním navrženého přístavu nedochází k  provozu nových výrazných zdrojů hluku.

Lze předpokládat, klubová restaurace bude vybavena vzduchotechnickým k zajištění vzduchové výměny, vzhledem k objemu místnosti však půjde o zdroje hluku dosti nevýrazné, používané k analogickým účelům i v husté městské zástavbě.

Zdrojem hluku ve venkovním prostoru budou  pojíždějící auta a lodě. Ekvivalentní hladina těchto mobilních zdrojů hluku 2 m od zdroje je:

Osobní automobil  80 dB(A)

Velké lodě 	             85 dB(A)

Malé lodě                75 dB(A)

Počet a doba provozu těchto liniových zdrojů hluku, spojených s provozem přístavu, je však vzhledem k počtům vozidel a lodí  dosti zanedbatelná.

Areál je dostatečně vzdálen od okolní obytné zástavby (min. 30 m). Pro posouzení hlukové zátěže u nejbližší bytové zástavby je rozhodující hluk na komunikaci v obci.Zde dojde k nárůstu nad současný stav poměrně zanedbatelně (cca 4 osobní automobily za hodinu).

Vliv na okolní hlukovou situaci předkládaného záměru je tedy zanedbatelný.

B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Hlavním rizikem zůstává možnost úniku ropných látek nebo fekálních vod  do toku. Této oblasti bude věnována maximální pozornost s cílem minimalizace rizik. Technické řešení bude zvoleno ve shodě s platnou legislativou. Bude zpracován havarijní plán a areál přístavu bude vybaven havarijními prostředky.

Prakticky jediným dalším možným zdrojem havarijních stavů při provozu přístavu je požár areálu (především čerpací stanice). Při vzniku požáru nelze vyloučit únik toxických a dalších nebezpečných látek, event. explozi nádrží s pohonnými hmotami.  Specifikovat konkrétní druhy těchto toxických  látek však není reálné. Jejich vznik bude záviset na  stupni a ohnisku požáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na možných reakcích mezi jednotlivými látkami při jejich smísení nebo hoření.

V projektu stavby byla této problematice věnována maximální pozornost. Protipožární zabezpečení objektu bude navrženo v souladu se stávajícími předpisy. Postup při vzniku požáru bude podrobně stanoven ve schváleném požárním řádu.

Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je striktní dodržování provozního řádu, pracovních instrukcí, požárního řádu a havarijního plánu a pravidelná školení pracovníků. O provedených školeních musí být vedeny prokazatelné záznamy. Další preventivní opatření nejsou touto dokumentací požadována.

Nebezpečné chemické látky a přípravky

Při provozu přístavu budou používány nebezpečné chemické látky a přípravky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. pl. znění  jen v minimální míře. Možným použitím těchto látek je omezené použití jako čistící, desinfekční nebo deratizační přípravky. Při provozu bude zajištěno splnění všech požadavků, stanovených tímto zákonem i dalšími souvisejícími předpisy.

# ČÁst C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

## 3.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

  - dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Lokalita realizace záměru byla využíván k obytným účelům jako zahrada s rodinným domkem.  V současné době je po povodni, která rodinný domek zničila (resp. narušila jeho statiku) bez využití.

Prioritou trvale udržitelného rozvoje je zajistit takové využití, které bude vodohospodářsky i jinak vůči životnímu prostředí a okolní obytné zástavbě šetrné.   Další prioritou bude zajistit takové využití, které nezpůsobí příliš velkou dopravní zátěž  automobily a bude znamenat pro obyvatele  nabídku pracovních míst.

  - relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Přírodní zdroje se v budoucím areálu přístavu nenachází. Zájmové území záměru není součástí žádného CHLÚ (dle zák. 44/1998 Sb.)

  - schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Přírodní prostředí je v širším okolí areálu i na vlastní ploše areálu je schopno z hlediska jednotlivých složek přírodního prostředí  unést zátěž spojenou  provozem navrženého drobného rekreačního přístavu.

územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability je řešen podrobně v územním plánu města Kralupy nad Vltavou, fáze III - návrh, který zpracoval Atelier pro urbanismus a územní plánování, Perucká 44, 120 00 Praha 2 pod vedením Ing. Vladimíra Mackoviče. Část ÚSES a ŽP řešili Ing. Jebavý a Ing.Andrš v  červnu 2002.

Krajina kolem Kralup byla výrazně zemědělsky využívána, převažuje orná půda a lesnatost není příliš veliká. Z geomorfologického, geobotanického, klimatologického a biogeografického hlediska je  území popsáno v dalších částech oznámení.

Nadregionální a regionální ÚSES v řešeném území

Územím prochází tři osy nadregionálních biokoridorů. Dle ÚTP NR - R ÚSES ČR Vltava se svým bezprostředním okolím tvoří dvě osy K 58 vodní a nivní, v okresním generelu ÚSES vedené pod č. 45) Teplomilná doubravní osa nadregionálního biokoridoru K 57 je vedena pod č. 58 až 65.

| Přehled příslušných biocenter a biokoridorů |
| --- |
| pořad. | prvek ÚSES, | velikost | fyziotyp | STG | charakteristika lokality | opatřeni |
| Číslo | název |  |  |  |  |  |
| 45 | osa NRBK | 3,3 km | VO.LO, | 2B(BC)3-5 | Regulovaný vodní tok Vltavy, | Nove výsadby dřevin při Vltavě by měly být tvořeny z původních domácích dřevin |
|  | - Zlončická rokle |  | KU/DH, RU | 2B(BD)2-3 | hydrologicky ovlivňován miřejovickým jezem, se souvislými břehovými porosty | rostlinného společenstva luhu a olšin - Alno-Padion |
|  |  |  |  |  | nedosahuje šíři 50 m | měl být dub letní |
| 65 | osa NRBK Vltava, úsek Veltruský luh - Zlončická rokle | 3,3 krn | VO.LO, KU/DH, RU | 2B(BC)3-5 2B(BD)2-3 | Regulovaný vodní tok Vltavy, hydrologicky ovlivňován miřejovickým jezem, se souvislými břehovými porosty | Nové výsadby dřevin při Vltavě by měly být tvořeny z původních domácích dřevin, odpovídající druhové skladbě původního rostlinného společenstva luhu a olšin - Alno-Padion |

Řešená plocha se dotýká nadregionálního prvku územního systému ekologické stability – tok Vltavy. Záměr provozu navrženého přístavu za podmínek maximální ochrany vodního toku a vhodného ozelenění stanovištně vhodnými dřevinami  nebude  nadměrně negativně ovlivňovat tento prvek  územního systému ekologické stabilit.

zvláště chráněná území

Areál nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že není na území chráněné krajinné oblasti,  národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Všechna maloplošná i velkoplošná zvláště chráněná území jsou v dostatečné vzdálenosti od lokality výstavby.

území přírodních parků

Lokalita výstavby není součástí přírodního parku ve smyslu zákona 114/92 Sb pl. znění.

významné krajinné prvky

Lokalita výstavby se dotýká  významného krajinného prvku „ze zákona – toku řeky Vltavy.

území historického, kulturního nebo archeologického významu

Zájmové území není součástí památkově chráněného území nebo jiných chráněných území zřízených pro ochranu území historického, architektonického nebo archeologického významu. S takovým územím však sousedí (areál zámku Nelahozeves), ovlivnění tohoto území je zanedbatelné. Možnost zastižení archeologických nálezů je vzhledem k charakteru plochy nepravděpodobná.

území hustě zalidněná,  území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Za území hustě zalidněné je možno pokládat  celou oblast intravilánu obce Nelahozeves, na jehož okraji se řešená plocha nalézá. Umístění navrženého záměru bude mít jen nepatrně zhoršující vliv na okolní životní prostředí (především vliv hluku a znečištění ovzduší, produkce splaškových vod), toto zhoršení nezpůsobí překročení příslušných hygienických limitů.

## 3.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší

Podle schématu klimatických oblastí leží Kralupy nad Vltavou na rozhraní okrsků A2 – teplý, suchý, s mírnou zimou, s kratším slunečním svitem  a okrsku A1 – teplý, suchý. Západní část území patřící kladenské tabuli patří okrsku A2, údolí Vltavy směrem k soutoku s Labem pak klimaticky odpovídá charakteru okrsku A1.

Území Kralup a údolí směrem k soutoku s Labem patří k nejteplejším územím v rámci středních Čech. Podnebí na tomto území je teplé a suché. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 9 stupni Celsia. Roční úhrny srážek kolísají kolem 500 mm, pro oblast Kralup odpovídá dlouhodobý roční srážkový úhrn 477 mm. V posledních letech se vyskytují srážkově anomální měsíce (rok 1997,2002). Porovnání srážkových průměrného a anomálního roku je v tabulce:

V letním půlroku (duben-září) se vyskytuje zhruba 50 letních dnů s nejvyšší teplotou 25 stupňů. Zima je mírná, průměrná teplota v nejchladnějším měsíci neklesá pod minus 3 stupně. Sluneční svit je kratší a ve vegetačním období dosahuje 1500 hodin.

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení v zájmové lokalitě jsou výsledky imisního měření. Relativně nejbližší a pro zájmovou lokalitu reprezentativní imisní stanicí je stanice v Kralupech nad Vltavou a ve Veltrusích. Z těchto stanic však nejsou data prezentována. Dalšími stanicemi jsou stanice Horní Počáply a Mělník Pšovka..

Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3)

| stanice | rok | Nejvyšší denní imise NO2 | Průměrná roční imise NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Horní Počáply | 2002 | 245,5 | 19 |
|  | 2003 | 176,5 | 15,2 |

Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3)

| stanice | rok | Nejvyšší denní imise NO2 | Průměrná roční imise NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mělník -Pšovka | 2002 | 254,5 | - |
|  | 2003 | 117,0 | 24,9 |

Oxidy dusíku byly  definovány a sledovány jako suma oxidu dusičitého a oxidu dusnatého. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy stanovují imisní limity pouze pro jednu část oxidů dusíku, pro oxid dusičitý (NO2). Proto nelze naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidů dusíku porovnat s příslušnými imisními limity. Obecně lze však říci, že hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého se pohybují na úrovni 40 – 60 % naměřených hodnot oxidů dusíku. Imisní limit roční pro NO2 je stanoven na 40 µg/m3. Z tabulky je tedy patrné, že průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého naměřené na stanicích by v posledních letech imisní limit s rezervou splnily.

Počet imisních stanic sledujících imisní koncentrace benzenu v České republice je relativně malý. V  Praze jsou prováděna měření imisí benzenu pouze na třech stanicích Libuš, Šrobárova a Smíchov. Pro orientaci jsou zde uvedeny hodnoty na imisní stanici Šrobárova za poslední tři roky.

Naměřené imisní koncentrace benzenu na imisní stanici Šrobárova (µg /m3)

| Imisní stanice | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Šrobárova | 2,22 | 3,00 | 4,6 |

Tyto hodnoty znečištění ovzduší benzenem jsou ovlivněny převážně místními dopravními zdroji a zdroji tepla v blízkosti měřicí stanice a dále dálkovým přenosem. Imisní limit roční v případě benzenu je stanoven na 5 µg/m3. Z tabulky tedy vyplývá, že imisní limit je splněn. Můžeme předpokládat, že imisní limit nebude překročen ani u obce Nelahozeves.

Hluk

Stávající hluková situace v okolí je vlivem minimální automobilové dopravy  (cca 4 ks  osobních automobilů, 0 nákladních za hodinu) příznivá. Dominantním vlivem hluku je však stávající poměrně frekventovaná železniční trať Praha - Ústí n.Labem, která působí překračování hygienických limitů u přiléhající obytné zástavby.

## Povrchové vody

V místě a bližším okolí zájmové lokality se nalézá řeka Vltava.

Vltava  má č.h.p. 1 - 06 - 01 - 001,  pramení na Šumavě 1,5  km vjv. Od Černé hory  ve výšce 1 172 m.n.m. a ústí zleva do Labe u Mělníka ve výšce 155  m.n.m. Plocha povodí  je 28 090 km2, délka toku je 430,2 km, průměrný průtok u ústí  nedaleko zájmové lokality 149,9 m3/s. Jedná se o vodohospodářsky významný tok. Vodní cesty jsou vybudovány od Slap po  Mělník. Úsek Mělník –Praha je splavný pro 700 t lodě.

Uvažovaný záměr bude vybudován nad hranicí rozlivu Q100 (zvýšení části pozemku). Dle souhlasného stanoviska povodí budou dodrženy požadavky na skladování látek škodlivých vodám (čerpací stanice) nad hladinou Q100.  Z hlediska povodňového nepředstavuje  záměr za předpokladu splnění všech protipovodňových požadavků riziko.

## Podzemní vody

Geologická situace zájmového území je poměrně jednoduchá..

Podzemní voda mělkého horizontu je v hydraulické souvislosti s vodou v říčním toku. Úroveň hladiny podzemní vody lze očekávat vcelku hluboko  pod stávajícím terénem tvořeným násypy na úrovni hladiny řeky. V průběhu roku je možné počítat s určitým kolísáním hladiny v závislosti na  intenzitě atmosférických srážek.

Vzhledem k charakteru záměru je tato oblast nepříliš podstatná.

## Geologické poměry

Geomorfologicky (dle Czudka 1972) řadíme zájmové území do Poberounské soustavy, a to na rozhraní dvou podsoustav – Brdské (jižní část širšího zájmového území) a podsoustavy Polabských tabulí (severní část). Podsoustavy se dále člení na geomorfologické celky, z nichž na jihu se uplatňuje celek Pražská plošina (resp. její část kladenská tabule) jako součást Brdské podsoustavy, na severu je to Dolnoohárecká tabule a Středolabská tabule, resp. podcelky Řipská tabule a Mělnická kotlina.

Zásadní význam pro modelaci reliéfu území měla erozní činnost vodních toků, zejména Vltavy jako regionální erozivní báze a jejích levostranných přítoků, zejména Knovízského a Zákolanského potoka. Město Kralupy leží v otevřené kotlině, modelované tokem Vltavy, která v této části přechází z úzkého až kaňonovitého koryta ostře zaříznutého v proterozoických břidlicích do plochého až otevřeného údolí na severu směrem k soutoku s Labem. Snaha o vyrovnání této erozivní báze ze strany přítoků vedla k vytvoření údolí, jejichž osa je zhruba kolmá na hlavní údolí Vltavy. Tato údolí jsou na středním a horním toku většinou plochá, před ústím do údolí Vltavy se však hluboce zařezávají a jejich morfologie závisí geologických poměrech – horninách podloží.

Zájmové území tak má charakter údolí s plochým dnem, které je na západě  poměrně výrazně omezeno strmými svahy. Typická je malá hustota zalesnění a poměrně hustá síť vodních toků. Území je poměrně hustě zastavěno a zemědělsky využíváno.

Z regionálně geologického hlediska lze v širším zájmovém území konstatovat poměrně pestrou geologickou stavbu. Erozní činností vodních toků byl ve svazích údolí obnažen pestrý geologický profil, počínaje podložními horninami proterozoika, přes paleozoické horniny karbonské pánve, horniny svrchní křídy až po sedimenty kvartéru.

Na vlastní ploše výstavby byla přirozená geologická stavba poměrně výrazně ovlivněna činností člověka, což se projevilo množstvím navážek a násypů. Komplexy navážek jsou petrograficky různorodé a s proměnlivou mocností a představují komplikaci geologické stavby zejména z inženýrskogeologického hlediska.

Ložiska nerostných surovin

V zájmovém území ani v jeho širším okolí se nenacházejí výhradní ložiska vedená v bilanci zásob ČR, ani významná těžená ložiska. Nejsou zde evidovány dobývací prostory (DP) ani chráněná ložisková území  (CHLÚ).

Nejbližší těžené ložisko se stanoveným dobývacím prostorem a CHLÚ je ložisko štěrkopísků Nelahozeves.

## Bonita, typ půdy

Typy půd pro širší okolí lze shrnout jako nivní půdy a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné. Jde o půdy kvalitativně průměrné až podprůměrné, s nízkou bonitou a předností v ochraně.

Na vlastní ploše je po průchodu povodně půda částečně smyta, celkově se zde kvalitní půdní  pokryv vyskytuje minimálně.

## Kontaminace půdy

Jak již bylo řečeno, prostor byl využíván k bydlení, následně devastován za povodně v roce 2002  v této souvislosti byl mírně kontaminován naplavenými látkami.  Na ploše byla provedena sanace a úklid.  Vzhledem k původnímu využití plochy se kontaminace půdy nepředpokládá, lze předpokládat nanejvýše bodovou kontaminaci cizorodými látkami z úkapů z různých obalů se zbytkovým obsahem škodlivin (smetiště).

## Seismicita, tektonika

Tektonické poruchy lze prokazatelně sledovat v krystaliniku. Uvnitř sedimentačního prostoru lze tektoniku pouze předpokládat. Tato oblast však není pro posouzení záměru podstatná.

Seizmická činnost pro tuto oblast nevybočuje z běžných hodnot definovaných pro tuto oblast, které jsou zanedbatelné. Seismicky jde o oblast klidnou, do r. 1960 zde nebylo zaznamenáno zemětřesení vyšší než 4 stupně mezinárodní makroseismické stupnice M.S.C.

## Eroze

V dané lokalitě u tohoto záměru  je tato problematika neaktuální.

Navrženým provozem přístavu  nedojde ke zhoršení erozních poměrů.

Fauna a  flóra

Podle biogeografického členění (Culek et al. 1996) leží posuzované území v bioregionu Řipském.

Bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny; má protáhlý tvar ve směru SZ – JV a plochu 1585 km2.

Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního stupně. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Polabského bioregionu (1.7) a neovulkanické suky, tvořící přechod do Milešovského bioregionu (1.14). Netypickou zónou jsou i přechody do Džbánského bioregionu ( 1.17).

V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, hodnotné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí. Lesy jsou menší, převážně kulturní bory, ale se zbytky dubohabřin a doubrav.

Celé rozsáhlé území je součástí české křídové pánve, budované v této oblasti vápnitými horninami, především slínovci, opukami, slíny (Poohří). V údolích zde pak vystupují horniny permokarbonu (arkózové pískovce, slepence, lupky, jílovce na Slánsku a zčásti na Kladensku) nebo tvrdé horniny proterozoika (břidlice, buližníky a spility), které tvoří výrazné skalní výchozy. Značný rozsah mají i kvarterní pokryvy, především vápnité spraše  v blízkosti Vltavy.

Reliéf je tvořen mírně zvlněnou plošinou ukloněnou od jihozápadu k severovýchodu, rozčleněnou systémem údolních zářezů.

Pro bioregion je typické teplé suché podnebí, charakterizované teplotami mezi 8 - 9 °C a srážkami mezi 450 - 500 mm. Směrem na východ a jih srážky stoupají nad 500 mm. Území je vystaveno výraznému, převážně západnímu proudění, chráněné polohy jsou především v hlubších údolích jižní části, kde se místy projevují teplotní inverze.

Potenciální přirozenou vegetací je mozaika teplomilných doubrav (pravděpodobně svaz Quercion petraeae, zejména Potentillo albae-Quercetum, v dolním Povltaví i Sorbo torminalis-Quercetum), na Řípu i doubrav šípákových (svaz Quercion pubescenti petraeae). Na píscích Roudnicka jsou potenciální vegetací převážně acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), pravděpodobně s autochtonní borovicí. Vzácnější jsou teplomilné typy dubohabřin (asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum). Podél vodních toků byly vyvinuty lužní lesy,  Unikátní součástí Řipského bioregionu (1.2) je zaříznuté údolí Vltavy s hodnotnými teplomilnými společenstvy.

Vlastní lokalita výstavby je ruderalizovaný pozemek pokrytý navážkami navazující na vodní tok.  Tok je silně eutrofizován, na jeho březích převažují nitrofilní druhy (např. kopřiva). Bylinné porosty (zejména kopřivy) na březích jsou místy souvislé a v době vegetace špatně prostupné, což dokládá zvýšený přísun živin z vodního toku. Keřový doprovod toku je poměrně hustý a neprostupný, vyskytují se růže šípková a bez černý. Jedná se o zeleň vzniklou přirozeně, nikoliv vysazovanou. Stromový doprovod je tvořen převážně zahradními výsadbami.

Tyto neprostupné porosty omezené na část břehu mohou sloužit živočichům (zejména ptákům) jako dočasný úkryt.

Výsledky botanického a dendrologického průzkumu

Orientační průzkum prokázal běžné synantropní, ruderální a nitrofilní druhy bez botanické hodnoty.

Orientační průzkum fauny dokládá ochuzené stanoviště. Orientačním kvalitativním průzkumem ve vegetačním období byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na blízkost a lidských sídel. Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně:

savci – hraboš polní (Microtus arvalis), předpoklad občasného výskytu kuny skalní (Martes foina) vzhledem k blízkosti lidských sídel.

ptáci – kos černý (Turdus merula), straka obecná (Pica pica), vrabec domácí (Passer domesticus).

hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé charakteristické druhy vybraných skupin, např.

motýli - okáč zední (Lasiommata megera), bělásek zelný (Pieris brassicae).

brouci - střevlíček obecný (Pterostichus mellanarius), střevlíček hnědý (Calathus fuscipes), dvoukřídlí - bzučivka zední (Pollenia rudis), masařka obecná (Sarcophaga carnaria), moucha (Pyrelia vivida), komár pisklavý (Culex pipiens).

blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera), mravenec černý (Lasius niger),

síťokřídlí - zlatoočka obecná (Chrysopa carnea).

další bezobratlí - z pavouků slíďáci rodu Pardosa. Ulity i jedinci hlemýždě zahradního (Helix pomatia), páskovky keřové (Cepaea hortensis) a vlahovky narudlé (Monachoides incarnata).

Podle názoru zpracovatele oznámení nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

Na lokalitě záměru ani v jejím okolí  nebyl nalezen žádný zvláště chráněný rostlinný nebo živočišný druh uvedený v přílohách číslo II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Realizací záměru výstavby přístavu a jeho účelným provozováním podle podnikatelského záměru se nepředpokládá dotčení žádného z významných rostlinných či živočišných druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, že navržený záměr  nebude mít podstatný negativní vliv na flóru i faunu mimo vlastní lokalitu výstavby.

Vlastní lokalita není z hlediska botanického i zoologického cenná. Jde o běžné synantropní druhy, jaké se vyskytují i v širším okolí.

Dřeviny rostoucí mimo les

Důsledkem realizace záměru bude malé množství  kácení  dřevin rostoucích mimo les. Jde především o přestárlé ovocné dřeviny (4 jabloně, hrušeň, ořešák, třešeň, 6 lísek) dále dřeviny okrasné (smrk omorika, bříza, 3 akáty).  Tyto dřeviny tvoří zbytky  zahradní výsadby, méně zbytky břehového porostu poškozeného povodní. Sadovnicky nejhodnotnější dřevinou jsou dvě vzrostlé břízy.  Tato zeleň není předmětem jiné ochrany než obecné.

V další fázi projekční přípravy bude zpracován dendrologický průzkum a bude požádáno o povolení kácení. Záměr předpokládá náhradní výsadbu kvalitních, stanovištně vhodných domácích dřevin   v rámci sadových úprav areálu.

## Krajina, krajinný ráz

Krajinu je možno charakterizovat jako zahloubené ,  zemědělsky využívané údolí Labe  a jejích  přítoků. Hlavními prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (reliéf), vegetační a antropogenní textury.

V pracích Míchala (1997) je uvedena základní typologie krajin použitelná při hodnocení krajinného rázu. Byly definovány tři účelové  krajinné typy:

Typ A	krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“), dominantní až výlučný výskyt sídelních a industriálních nebo agroindustriálních prvků. Zaujímá cca 30 % území ČR.

Typ B	krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“), masový výskyt přírodních a agrárních prvků, plošně omezený výskyt sídelních prvků a ojedinělý výskyt industriálních prvků. Zhruba 60 % rozlohy ČR.

Typ C	krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“), dominantní výskyt přírodních prvků, minimum sídelních a absence industriálních prvků. Zaujímá cca 10 % rozlohy ČR.

Každá z těchto kategorií je dále dělena na tři podkategorie:

- (+)		zvýšená hodnota

- (0)		základní hodnota

- (-)		snížená hodnota

Kombinací potom vzniká celkem 9 typů. Ve smyslu uvedeného členění lze zájmové území zařadit rámcově do typu (B-0) až (A+).

Území není součástí území chráněného z důvodu krajinného rázu (přírodní park). Lze konstatovat, že  umístěním drobného přístavu  nedojde k narušení krajinného rázu.

Charakter městské čtvrti

Zájmové území se nachází na okraji intravilánu obce v návaznosti na drobné rodinné domky se zahrádkami, které jsou sevřeny v úzkém pruhu mezi železniční tratí a řekou Vltavou.

#### Záření radioaktivní, elektromagnetické

V prostoru přístavu se nepředpokládá používání žádných zdrojů elektromagnetického ani radioaktivního záření s výjimkou běžných spotřebičů (jako mikrovlnných trub a PC).

# ČÁst D – Údaje o Vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Hlavním vlivem záměru na obyvatelstvo a životní prostředí bude vliv hluku a vliv na ovzduší, dále produkce odpadních vod a určité riziko z hlediska vlivu na povrchové vody (čerpací stanice pohonných hmot),  jiné výrazné negativní vlivy umístění navrženého záměru  mít nebude.

Hluk

Nadměrný hluk patří k významným zdravotně nepříznivým faktorům současného životního prostředí.

Rušivá hlučnost působí na značnou část našeho obyvatelstva. Mezi lidmi jsou však velké rozdíly citlivosti na hluk v závislosti na individuálních vlastnostech nervového systému, zdravotního stavu, věku aj. Výskyt osob vysloveně senzitivních na hluk se v naší populaci odhaduje na 5 - 8%. Na druhé straně existuje obdobně velká skupina lidí ke hluku relativně odolných. U zbytku populace stoupá účinek s rostoucí intenzitou hluku (ovšem i v závislosti na řadě dalších faktorů). Rušivé působení hluku má poněkud odlišné účinky v době denní a v době noční.

Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku člověka. Touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických poruchách.

Vyvolávají
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou komunikací, spánkem aj.),
b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, k nimž má jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a skupinových práv,
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout pomoc a schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita).

V rozmezí hodnot blízkých základním přípustným hladinám (50 dB ve dne a 40 dB v noci) je podle některých autorů možno odvodit,  že růst hlučnosti o 5 dB zvyšuje počet rozmrzelých osob o cca 10 - 15 %.

I při dodržení hlukových hladin požadovaných našimi předpisy (nařízení vlády č. 502/2000 Sb.) tedy není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 % osob i tak zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.

Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že narušují usínání a kvalitu i délku spánku. Účinek závisí na individuální citlivosti lidí, která je značně rozdílná, diference v ovlivnění zvukovými podněty činí až 25 i 30 dB(A). Význam má i frekvenční šíře hluku, širokopásmový hluk působí intenzivněji. S rostoucí intenzitou hluku procento postižených narůstá. Na druhé straně se u některých lidí citlivost může snížit postupným návykem.

Při hodnocení vlivu hluku na obyvatelstvo zde vycházíme z příspěvků k intenzitě dopravy i z bodových zdrojů hluku. Předpokládaný provoz přístavu bude realizován především v denní době, v menší míře je  tedy nutno   brát na zřetel na hlukové účinky  provozu  v noční době.

Vzhledem  k umístění areálu v těsné blízkosti velmi frekventované trati a sezónnímu provozu přístavu je však vliv na hlukovou situaci u nejbližší obytné zástavby (sousedící rodinné domky) neprokazatelný. Vliv průmyslových zdrojů  hluku (vzduchotechnická zařízení, luk z oken apod.) bude vzhledem k poměrně malému akustickému tlaku (LA eqv. do 70 dB) podlimitní již ve vzdálenosti 30 m od klubu. Liniové zdroje hluku budou omezeny na komunikace,  zátěž komunikace u obytné zástavby se zvýší jen teoreticky. Zdroje související s provozem lodí budou dosti omezené a budou mít převážně sezónní charakter. Při zohlednění vlivu všech uvedených zdrojů hluku (ze průmyslových zdrojů, dopravního) lze konstatovat,  že při dodržení všech uvažovaných projekčních i provozních podmínek dojde jen k neprokazatelnému zvýšení stávajícího hlukové úrovně u okolní zástavby. Dominantním zdrojem hluku je zde  frekventovaná železniční trať u níž se zdroje hluku přístavu neuplatní. Bude třeba v rámci projekční přípravy záměru zvolit taková řešení, která zajistí splnění hygienických limitů na hranici sousední zahrady – chráněný venkovní prostor  (vzduchotechnická zařízení a pod) – limitní hodnota pro hluk z provozovny je 50/40 dB(A) den/noc.

Ovzduší

Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek souvisejících s provozem navrženého přístavu  bude vliv čerpací stanice, dále dosti nízká navazující automobilová a lodní doprava. Nejvýznamnějšími emitovanými škodlivinami do venkovního ovzduší budou těkavé organické látky z provozu čerpací stanice, dále v menší míře emise z dopravy a vytápění (plynová kotelna).

Příspěvky provozu navrženého přístavu  lze vzhledem k jejich výši, současnému znečištění ovzduší těmito škodlivinami a výši příslušných imisních limitů označit za nevýznamné.

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr provozu navrženého přístavu v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší.

Narušení faktorů pohody

Provoz navrženého drobného přístavu  může určitým způsobem obtěžovat obyvatelstvo v okolí hlukem a znečištěním ovzduší (především vlivem dopravy).

## Lze předpokládat, že negativními účinky uvedeného záměru bude exponováno především obyvatelstvo v okolních rodinných domcích.  Odhadem může jít o cca 10  obyvatel.

Příspěvky provozu navrženého areálu  ke stávající hlukové i imisní zátěži dané lokality budou velmi malé a sezónní. Problematika možného ovlivnění hlukem a znečištěním ovzduší ve vztahu ke zdravotnímu stavu obyvatelstva byla pojednána výše.

## Sociální a ekonomické důsledky

Provoz navrženého areálu přístavu  bude mít určité sociální a ekonomické dopady, neboť po její realizaci a uvedení do provozu se předpokládá vytvoření cca 3 trvalých pracovních míst, a zvýšení návštěvnosti obce a zámku, což povede v delším horizontu k lepší nabídce pracovních míst v obci Nelahozeves, toto bude mít pozitivní efekt pro ekonomiku obce z hlediska návazných služeb.

Pozitivní ovlivnění v souvislosti s nově vytvořenými pracovními příležitostmi se bude týkat nově zaměstnaných pracovníků a jejich rodin, tj cca 10 obyvatel.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem v pasážích věnovaných vlivům záměru nepokládají zpracovatelé dokumentace dopady provozu navrženého drobného přístavu z hlediska zdravotních rizik pro obyvatele v okolí za takové,  které by bránily případné realizaci záměru.

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, kompenzaci nepříznivých vlivů

Opatření technického rázu na ochranu jednotlivých složek životního prostředí  bude provedena celá řada, v předkládaném oznámení  jsou stanovena pouze rámcově. Opatření budou zaměřena především na nejproblémovější jevy v území, tedy zejména na ochranu před hlukem, na snížení imisního zatížení lokality, zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami,  zabezpečení a zkvalitňování přírodních prvků v území.

Opatření lze časově a věcně  rozdělit pro jednotlivé fáze přípravy,  realizace stavby a provozu záměru.

Fáze přípravy stavby

- Provést radonový průzkum lokality a výsledky zohlednit v dalších stupních přípravy stavby

- Při zpracování projektu sadových úprav areálu cíleně vytvořit plochy kvalitní, přírodě blízké plochy zeleně

Fáze výstavby

Rizika spojená s výstavbou navrženého záměru lze označit v případě zodpovědného provádění prací, dodržování příslušných předpisů a dohledu nad manipulací s výkopovou zeminou za nevýznamná.

Z konkrétních opatření lze uvést :

- Používat stavební stroje a zařízení se sníženou hlučností.

- Omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení. Týká se to především zemních prací.

- Časově omezit použití hlučných mechanismů. Během provádění zemních a stavebních prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů a jejich méně častější využití. Je třeba vypracovat takový plán prací a nasazení strojů, aby nedocházelo k překrývání hlučných pracovních operací, pokud to není technologicky nezbytně nutné.

- Doporučujeme neprovádět hlučné stavební práce ve dnech pracovního klidu. V době nočního klidu (2200 – 600) nebudou stavební práce prováděny.

- Terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů nákladními automobily provádět pouze v denní době 7 – 21 hod.

- Omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště

- Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti stavby, v případě potřeby (při jejich znečištění) zajistit čištění komunikací

- Při převážení sypkého materiálu je třeba zamezit úniku materiálu za jízdy

- Minimalizovat a časově omezovat deponie výkopových zemi, zabezpečit je proti prašnosti

- Objekty a místa, kde se bude manipulovat se závadnými látkami, zabezpečit tak, aby nedošlo k případné kontaminaci vod nebo půdy

- Na staveništi neprovádět údržbu mechanismů s výjimkou běžné denní údržby

- Odděleně ukládat jednotlivé druhy stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů, využitelné odpady recyklovat nebo zužitkovat

- Při veškeré činnosti při výstavbě zachovávat maximálně šetrný postup, zabraňující zbytečné devastaci nebo narušení životního prostředí

- Při realizaci stavby zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích

Kolaudační řízení

Ke kolaudačnímu řízení předložit :

- doklad o smluvním zajištění zneškodňování či využití odpadů

- návrh provozního a havarijního řádu

Provoz navrženého areálu přístavu

- Nakládání s odpady zajistit technicky a organizačně tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů a aby veškeré nakládání s nimi bylo plně v souladu s platnou legislativou, zejména preferovat další využití odpadů.

- Za provozu přístavu pravidelně kontrolovat kvalitu vody na odtoku z ČOV , kontrolovat funkčnost a účinnost všech technických zařízení

- Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit zdroje hluku v areálu tak, aby na hranicích pozemku byly dodrženy hlukové limity, stanovené hygienickými předpisy

- Zajistit řádnou péči a údržbu nově ozeleněných ploch a nových výsadeb, sledovat a zabraňovat případnému šíření neofytních a expanzivních druhů rostlin

Kompenzační opatření

Jako kompenzace za kácenou zeleň v prostoru stavby (rozsah likvidace zeleně bude poměrně malý budou provedeny v rámci navržených sadových úprav kvalitní výsadby nové zeleně v areálu navrženého přístavu, popř. i na dalších vhodných plochách podle dispozic příslušného orgánu ochrany přírody.

## Charakteristika nedostatků ve znalostech  a neurčitostí

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací  s  budoucím uživatelem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních zkušeností zpracovatelů oznámení.

Oznámení se dále podrobně nezabývá  problematikou po ukončení provozu. Životnost lokalit pro rekreaci  a sport  je ve většině případů dlouhodobá. Po ukončení provozu lze předpokládat rekonstrukci a další využívání obdobným způsobem.

V případě skončení využívání lokality  pro tuto činnost lze předpokládat, že bude  budova, používána dále k jinému účelu, pravděpodobně k bydlení.

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného stupně poznání  a nejsou a ani   nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale pouze maximálně možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba také přistupovat.

# Část  E -  Porovnání variant záměru

Za variantní řešení lze považovat možnost nepovolení provozu záměru. Vzhledem ke skutečnosti, že již vydáno pravomocné územní rozhodnutí  a jednou z překážek pro získání stavebního povolení je nutnost splnění legislativní povinnosti – posouzení v režimu dle zákona č. 100/2001 Sb.  je podle našeho názoru tato varianta spíše teoretická a nebyla blíže zkoumána.

# Část  F -  Doplňující údaje

Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu předkládaného oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o předkládaném záměru. V příloze předkládaného oznámení je doložena celková situace, ze které je patrně dispoziční řešení záměru.

Mapová a jiná dokumentace jsou doloženy v příloze  tohoto oznámení:

| 1) Příloha č. 1 – Situace širšího okolí |  |
| --- | --- |
| 2) Příloha č. 2 – Situace areálu |  |
| 3) Příloha č. 3 – Fotodokumentace |  |
| 4) Příloha č. 4 – Dokladová část |  |

## Závěr

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že realizace záměru v navrženém rozsahu zajišťuje bezproblémově ochranu povrchových vod v souladu s platnou legislativou, stejně tak jako ostatních složek životního prostředí.

Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životního prostředí, které by bránily realizaci  záměru v dané lokalitě. Je možno konstatovat, že na základě poskytnutých podkladů, získaných informací a dalších podkladů a hodnocení provedeného v předkládaném oznámení, předmětný záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí a je realizovatelný.

Na základě výše uvedených skutečností se zpracovatel oznámení domnívá, že další posuzování záměru  v režimu zákona č. 100/2001 Sb. není nezbytné a nutné a eventuální dílčí problémy lze řešit s dotčenými orgány státní správy  a samosprávy v rámci standardního stavebního a vodoprávního  řízení.

# Část G – Všeobecně srozuMitelné shrnutí netechnického rázu

Záměr spočívá ve vybudování drobného rekreačního a sportovního přístavu v návaznosti na historický areál zámku i relativně dobré železniční spojení do Prahy. Areál má být vybudován na břehu řeky Vltavy v místě bývalého rodinného domku se zahradou.

Hlavními očekávanými vlivy záměru na okolní životní prostředí bude vliv možných havárií (čerpání pohonných hmot, odčerpávání odpadních vod), hluku a emisí v souvislosti s dopravou a  dále méně produkce odpadů a produkce odpadních vod.

V současné  době je pro stavba přístavu vydáno územní rozhodnutí (č.j. VÚP-1086/05/Mi/ÚR), které nabylo právní moci dne 5.8.2005. Stanoviska příslušných orgánů státní správy, včetně správce toku  již byly vydány kladná. V rámci územního řízení však neproběhlo posouzení podle požadavků zákona 100/2001 Sb, které je požadováno ze strany Krajského úřadu Střední Čechy  doplnit.

V  České republice se rekreační a sportovní lodní doprava silně  rozvíjí. Dosud zde však chybí potřebné zázemí, které je zaměřeno spíš na členy privátních klubů, minimálně na návštěvníky a zahraniční hosty. Navržený přístav zaměřený na malé rekreační lodě  by rád tuto mezeru pomohl zaplnit. Předpokládá návštěvníky ze zahraničí i tuzemska. Záměr představuje i dobudování infrastruktury zaměřené na turistické využití zámku Nelahozeves.

Varianty řešení v této fázi nebyly zvažovány. Důvodem je skutečnost, že navržený areál již byl kladně projednán v územním řízení a předkládaná studie se zpracovává před vydáním stavebního povolení.

Navržený areál má sloužit jako přístav pro drobná rekreační a sportovní plavidla.  Počítá se s možností krátkodobé zastávky velké osobní říční lodě (pro návštěvníky zámku a Dvořákova musea) – technická infrastruktura přístavu však není pro velké říční lodě určena. Areál má sloužit pro rozšíření turistických a rekreačních aktivit v Nelahozevsi, jeho součástí je ubytovací kapacita se stravováním.

Pro výstavbu zařízení budou provedeny navážky a upraven profil staveniště tak, aby byl areál přístavu nad hladinou stoleté vody.

Předpokladem je, že provoz  přístavu bude spíše sezónní, v zimním období bude sloužit k zimování lodí. Uvedené kapacity jsou kapacity maximálně možné.

Počet míst pro kotvení lodí  		12

Počet parkovacích míst 		 8

Počet míst na tábořišti   		 5

Počet zaměstnanců – obsluha   	 5 osob

Kapacita zařízení 		40 osob

Přístav má poskytnout běžné zázemí pro malá plavidla. Půjde o klub s restauračním provozem,  sociálními zařízeními (možnost sprchy apod.), ubytovacími zařízeními, čerpací stanice pohonných hmot, dále odčerpání splaškových vod a načerpání pitné vody, odložení odpadů, napojení lodi na přípojku elektrického proudu, výměnu olejů a běžnou údržbu a zimování lodí. Přístav doplňuje několik stání pro karavany a kempingové vozy. Vytápění a ohřev TUV bude řešen  zemním plynem.

V době běžného provozu činí kapacita přístavu cca 20 menších sportovních a rekreačních plavidel včetně říčních motorových jachet.

Čerpací stanice bude sloužit pro výdej pohonných hmot do plavidel. Součástí stanice bude i zařízení  na jímání použitých ropných produktů a odčerpávání vod znečištěných ropnými produkty. Výdej olejů bude prováděn v maloobchodních balení z příručního skladu kanceláře přístavu.

Likvidace vod znečištěných   ropnými látkami bude řešen buď odčerpáním do nádrže  s následnou likvidací odbornou firmou, nebo alternativně   čerpáním do odlučovače ropných látek a vypouštěním přečištěných vod společně s odtokem z ČOV do řeky.

ČOV je navržena na 35 EO (maximální kapacita přístavu). Podle požadavků správce toku jsou možné i další alternativy  (malá domovní ČOV pro celoroční provoz,  jímka odpadních vod pro nárazová sezónní využití, event. napojení na výhledově plánovanou městskou kanalizaci).

Odběr elektrické energie bude možný z rozvaděčů na plošině u přístavní zdi.

Odběr vody se bude uskutečňovat u odběrných míst podle dispozice správce přístavu.

Odčerpání fekálních vod bude v blízkosti polohy pro čerpání pohonných hmot.

Předpokládá se realizace v průběhu roku 2006. Je možno, že projekt bude probíhat po jednotlivých etapách v průběhu několika let.

# Část H – Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

Datum zpracování oznámení:   Toto oznámení bylo zpracováno dne   30. 9. 2005

Údaje o zpracovateli:

Všeobecná část, problematika hluku     Ing. Petr Adamec – K cihelně 313/41, 190 15, Praha 9,

Tel. 286 850 177

Mob. 724/ 362 386

Podpis zpracovatele: