Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky ovzduší, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559

Telefon,fax: 565323942        Mobil: +420602476567        E-mail: jcharouzek@email.cz

# OZNÁMENÍ

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v rozsahu dle přílohy č.3.

Název: 	Stavební úpravy stáje dojnic Bohdaneč.

Investor: 	AGRO PERTOLTICE , a.s.

Zruč nad Sázavou 331

V Pelhřimově říjen 2005.

## STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STÁJE  DOJNIC BOHDANEČ

# OZNÁMENÍ

# podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

# v rozsahu dle přílohy č. 3.

Vypracoval:			Ing. Josef Charouzek

#### Oprávněná osoba: 		Ing. Josef Charouzek

osvědčení č.j.: 1323/ 218/ OPVŽP / 99 ze dne  24.3.1999.

OBSAH :

###### A.     Údaje o oznamovateli									5

B.     Údaje o záměru									6

B.I. Základní údaje   										6

- Název záměru									6

- Kapacita záměru									6

- Umístění záměru									6

- Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry		7

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 	7

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru			7

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení		8

- Výčet dotčených samosprávných celků						8

- Zařazení záměru do kategorie a bodů přílohy č.1 zák.100/2001 Sb.		8

B.II. Údaje o vstupech  									9

1. Ze stavební činnosti								9

2. Při provozu										9

B.III.Údaje o výstupech									13

1. Emise do ovzduší									13

2. Produkce odpadních vod								20

3. Dešťové vody									21	4. Produkce odpadů									21	5. Riziko havárie									23

- Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území				24

C.I.. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území		24

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou 			26

pravděpodobně dotčeny

1. Ovzduší										26

2. Vody										27

3. Půda											28

4. Geomorfologie a geologie								29

5. Hluk a vibrace									30

6. Ochrana přírody									30

- Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí			32

D.I.1.  Vlivy na ovzduší									32

D.I.2.	Vlivy na vody										34

D.I.3.  Vlivy na faunu a flóru									35

D.I.4.	Vlivy na půdu										35 D.I.5.	Hluk a vibrace										35

D.I.6.   Ostatní										39

D. II.   Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci		39

D.III.	Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících hranice	39

D.IV.   Opatření k prevenci, vyloučení,snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých

vlivů											39

D.V.    Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly		39

- Porovnání variant řešení  záměru							42

- Doplňující údaje									44

- Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru			45

- Přílohy											46

I.       Údaje o zpracovateli									46

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

KÚ		krajský úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽV		živočišná výroba

D 		dojnice

Tm		telata - mléčná výživa

DJ		dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)

OUER		evropská pachová jednotka

VKP               významné krajinné prvky

BK		biokoridory

BC		biocentra

DOSS		dotčené orgány státní správy

##### ÚDAJE O OZNAMOVATELI.

Obchodní firma :

AGRO PERTOLTICE , a.s.

Nová ul. čp. 331

285 22 Zruč nad Sázavou

IČ :  257 45 042           DIČ:  CZ 25745042

Sídlo oznamovatele:

AGRO PERTOLTICE , a.s.

Nová ul. čp. 331

285 22 Zruč nad Sázavou

Oprávněný zástupce - oznamovatel:

Ing. Zdeněk Nácovský - ředitel

tel./fax  327 531 872

Zpracovatel oznámení:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 Pelhřimov

IČ  18312 594         DIČ  CZ 461006129

tel/ fax: 565 323 942, 602 476 567

B.   ÚDAJE  O ZÁMĚRU.

B.I. Základní údaje :

1. Název záměru:

Stavební úpravy stáje dojnic Bohdaneč.

2. Kapacita (rozsah ) záměru:

Západně od zástavby obce Bohdaneč provozuje AGRO PERTOLTICE a.s. zemědělský areál v němž je umístěno několik objektů chovu skotu. Stávající stáje dojnic jsou provozovány jako stlané s vyhrnováním hnoje na zpevněnou plochu před stájemi, kde je hnůj nakládán na traktorový vlek a vyvezen na dočasné polní skládky hnoje.

Záměrem investora je přestavba stávající stáje kravína K 96 na novou volnou boxovou bezstelivovou produkční stáj pro 300 dojnic, s následným zpracováním kejdy  na separátoru a využitím pevné fáze k přistýlání lehacích boxů. Kalová voda – fugát  pak bude čerpána k uskladnění do nové kruhové železobetonové částečně zapuštěné jímky systém WOLF  s celkovou skladovací kapacitou cca 3100 m3.

Stávající stáj K 194 dnes využívaná pro 164 krav zůstává zachována.

Do části objektu st. p. č.150 bude provedena vestavba nové dojírny s mléčnicí a hygienickým zařízením. Ta nahradí stávající nevyhovující dojírnu u stáje pro 164 krav. Rekonstruovaná stáj bude se stávající stájí propojena krytou přeháněcí chodbou. V areálu bude řešen kafilerní box.

V areálu jsou dnes umístěny tyto stájové kapacity:

- Kravín  K 96 na st. p. č. 149  - volná stelivová stáj  kolaudovaná pro 96 krav PŽH 550 kg; 106 DJ;

- Kravín K 194 na st. p. č. 151 – volná stelivová stáj kolaudovaná pro 194 krav a jalovic PŽH 550 kg (dnes využívána pro 164 krav); 213 DJ (dnes 180 DJ)

- Boudy pro telata do 6 měsíců věku pod přístřeškem podél jižní stěny stáje na st. p. č. 151 – 70 ks PŽH 110 kg; 15 DJ.

- Celkové stavy kolaudované 290 krav a 70 telat;  334 DJ; skutečné po provedených úpravách stáje K 194  - 260 krav a 70 telat; 301 DJ

Stavy po realizaci posuzovaného záměru:

- Kravín pro 300 dojnic PŽH 550 kg – volná boxová bezstelivová stáj, 330 DJ

- Kravín K 194 na st. p. 151 – volná boxová stelivová stáj kolaudovaná pro 194 krav – po úpravách využívaná pro 164 krav a jalovic PŽH 550 kg; 180 DJ;

- Telata v mléčné výživě v části objektu st. p. č. 193 – 100 ks PŽH 75 kg; 15 DJ

- Celkem v areálu po realizaci záměru a s přihlédnutím k již provedeným úpravám kravína K 194 (snížení stavů na 164 ks) bude 464 krav a jalovic a 100 telat v MV; 525 DJ

Změna proti současnému stavu – navýšení o 224 DJ, tj. o cca 74 %.

Realizace tohoto záměru proběhne plně ve stávajícím oploceném areálu farmy.

Záměr bude realizován v jedné etapě.

3. Umístění záměru :

Kraj:			Středočeský

Okres : 		Kutná Hora

Obec: 			Bohdaneč

Katastrální území :	Bohdaneč

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry.

Charakterem se jedná o zněnu technologie chovu hospodářských zvířat realizovanou formou přestavby stávajícího stájového objektu ve stávajícím zemědělském areálu Bohdaneč. Tento záměr není v rozporu se zájmy obce ani příslušného stavebního úřadu. Obec Bohdaneč nemá zpracován územní plán. V návaznosti na stávající areál je vybudována infrastruktura – dopravní napojení, inženýrské sítě.

Možnost kumulace s jinými záměry – není nutná  ve stávajícím areálu jsou vybudovány dostatečné skladovací kapacity pro objemná krmiva, seno a stelivo .

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění:

V území, které bezprostředně nenavazuje na chráněnou zástavbu obce Bohdaneč (kromě osamělého domku na okraji zemědělského areálu) je vybudována zemědělská farma – chov skotu – která je jistě zdrojem ovlivňování životního prostředí ve svém okolí. Předkládaná zněna – modernizace chovu s navýšením stavů – bude mít za následek i změnu v ovlivnění území z negativních vlivů z chovu skotu  (emisí amoniaku a pachových látek). navýšení produkce amoniaku a pachových látek v důsledku navýšení stavů bude kompenzováno zavedením moderní technologie chovu  která sebou nese i snížení negativních vlivů v okolí stájí skotu.

Veškeré objekty potřebné pro doplnění farmy o zpracování kejdy skotu budou umístěny ve dnes již zastavěném území farmy, nevyžadují tedy nový zábor zemědělské půdy případně rozšíření stávajícího areálu farmy.

Záměr nemá nároky na nové dopravní napojení, nemá nároky na nové přípojky energie, dojde ke zvýšení vstupů do výroby v důsledku navýšení stavů. V důsledky zpracování kejdy v areálu farmy se sníží i nároky na dopravu – vyvážení kejdy a hnoje na pole, dovoz steliva. Snížení nároků na dopravu statkových hnojiv a steliva však bude kompenzováno zvýšením nároků na dopravu krmiv.

Záměr je zpracován a  předkládán k posouzení v jediné variantě . Projekt na stavbu není zatím zpracován. K dispozici je pouze investiční záměr zpracovaný provozovatelem AGRO PERTOLTICE , a.s.

Jedná se o stavbu ve smyslu stavebního zákona, na níž je potřebné stavební povolení .

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stávající areál AGRO PERTOLTICE v obci Bohdaneč je zaměřen na chov skotu. K tomu účelu jsou zde vybudovány 2 stáje pro krávy a jalovice s kolaudovanou stájovou kapacitou 290 krav (po úpravách stáje K 194 je to 260 krav) dojírna s mléčnicí a hygienickým zařízením pro obsluhu, boudy pro telata do 6 měsíců věku - 70 kusů, silážní žlaby a další doprovodné skladové objekty

Záměrem investora je provedení demolice stávající, dosud využívané stáje K96 a na jejím místě výstavba nové moderní vzdušné stáje pro 300 produkčních krav, ustájených ve volné boxové bezstelivové stáji s přirozeným větráním. Stáj bude provedena jako montovaný objekt s lehkým opláštěním obvodových stěn - podélné stěny budou od cca 120 cm volné kryté protiprůvanovou sítí a svinovací plachtou, štítové stěny v plné výši opláštěny s osazenými vraty pro podélný průjezd stájí. Zastřešení sedlovou střechou s krytinou s vloženými prosvětlovacími pásy laminátu. V hřebeni stáje bude v celé délce zřízena hřebenová větrací štěrbina. Stáj bude  řešena jako 6ti řadá s nepropustnou podlahou upravenou pro instalaci hydraulických shrnovacích lopat pro vyklízení tekutého hnoje do sběrného kanálu provedeného napříč stájí uprostřed stáje. Lehací boxy budou přistýlané. Stáj bude vybavena hrazením, vyhřívanými napáječkami apod.

Tekutý hnůj o vysoké sušině (kejda cca 10 % sušiny) bude sběrným kanálem uprostřed stáje sveden gravitačně do čerpací jímky a z ní kalovým čerpadlem přečerpáván na separátor FAN, který je osazen na konstrukci nad stáčecí plochou, která zachytí úkapy a svede je do čerpací jímky. Tuhá část – separát - bude ukládána na stavebně zabezpečenou (betonové dno a stěny), zastřešenou plochu úložiště separátu, z níž bude odebírána k dalšímu použití – ke stlaní nebo odvážena k uložení na dočasné polní skládky hnoje. Kalová voda ze separátoru – fugát – bude vedena potrubím do nové čerpací jímky a z ní čerpána potrubím do nové železobetonové kruhové skladovací jímky systém WOLF. Tato jímka bude provedena s vodostavebního betonu jako nepropustná a bude opatřena detekčním systémem úniku. Celková skladovací kapacita 3100 m3. Čerpací jímka (cca 10 m3 užitný objem) bude vybudována mezi  separátorem a skladovací jímkou a budou do ní současně svedeny odpadní vody z dojírny a mléčnice. Tato jímka bude současně využívána i pro vypouštění fugátu ze skladovací nádrže a pro jeho výdej do přepravní cisterny. Vedle čerpací jímky bude vybudována stavebně zabezpečená stáčecí (výdejní) plocha. Všechny  plochy, kde je možná kontaminace dešťových vod (plocha kolem separátoru, výdejní plocha u jímky, přeháněcí chodba a pod) budou stavebně odděleny od okolních ploch obrubníky a jsou odvodněny do kejdové kanalizace nebo přímo do čerpací jímky. Všechny jímky budou opatřeny detekčním systémem. Nekontaminované dešťové plochy budou odvodněny do terénu jako dosud. Skladovací kapacita je navržena na více než 6ti měsíční produkci tekutých statkových hnojiv. Pro odpadní splaškové vody z hygienických zařízení bude vybudována samostatná bezodtoková jímka z níž budou splaškové vody vyváženy k likvidaci na smluvně zajištěné ČOV.

Součástí záměru je vybudování nové dojírny s mléčnicí (nebo využití stávající mléčnice a její úprava) vestavbou do stávajícího objektu skladu v sousedství stáje pro 164 krav ( západně od této stáje). Odpadní vody z dojírny a mléčnice budou svedeny do nové skladovací jímky.

Část stávajícího skladu steliva a obilí (západní část) bude využita pro stelivové ustájení  telat v mléčné výživě (l00 telat). Hnůj od telat bude vyklízen ručně na traktorový vlek  pro denní odvoz na dočasné polní skládky hnoje.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení stavby:	04.2006

Dokončení stavby:	10.2006

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Záměrem bude dotčen pouze katastr obce Bohdaneč, kde bude tento realizován uvnitř stávajícího zemědělského areálu. Dotčenými  orgány pak budou mimo jiné Obecní úřad Bohdaneč, Městský úřad Zbraslavice - odbor výstavby,  Krajský úřad středočeský kraj – odbor životního prostředí.

        - 9. Zařazení záměru dle kategorie a bodů přílohy č. 1 zák. 100/2001 Sb.

Ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb., ve znění zák. č. 93/2004 Sb. se jedná o změnu záměru z kategorie I, položka 1.7. Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek – navýšení stavu o více než 25 %. Jedná se o záměr podléhající zjišťovacímu řízení.

B. II. Údaje o vstupech.

Stavba bude realizována formou přestavby stávajícího kravína K 96 v zastavěném území obce , ve stávajícím zemědělském areálu. Záměr se dotýká parcely č. 42/2 –ostatní plocha  a stavební parcely č. 149, vše v kat. území Bohdaneč.

Vlastní vstupy je třeba rozdělit do dvou etap::

- Vstupy ze stavební činnosti

- Vstupy při provozu .

B.II.1. Vstupy ze stavební činnosti.

Mezi tyto vstupy  je třeba především zahrnout dovoz stavebních materiálů, konstrukcí a jejich zabudování do stavby. Rozsáhlejší budou zejména zemní práce, které spočívají zejména v přesunech výkopové zeminy v rámci areálu, provedení výkopů základů  stavebních objektů a stavebních jam pro jímky, základů opěrných zdí apod. Další stavební činnost spočívá ve výkopech pro inženýrské sítě. Nelze zapomenout ani komunikace uvnitř areálu a manipulační plochy .

V současné době není k dispozici podrobný stavební projekt z něhož by bylo možné provést podrobnější bilance a proto zde uvádím pouze hrubý odhad:

- montovaná konstrukce haly stáje			  100 t

- betonové směsy					2000 t

- zdící materiály					  800 t

- konstrukce krovu					    20 t

- střešní krytina					    50 t

- konstrukce vozovek a manipulačních ploch       1000 t

- ostatní 						  100 t

B.II.2. Vstupy při provozu .

B.II.2.a. Bilance potřeby vody:

a. Voda pro napájení:

Pro napájení dojnic je třeba do stáje přivést vodu v kvalitě pitné vody. Kvalita vody ve vodovodu obce je trvale sledována prováděním rozborů (zajišťuje provozovatel vodovodu). Podle výsledků rozborů se jedná o pitnou vodu použitelnou pro napájení dojnic a provoz dojírny s mléčnicí. Podle „Technického doporučení Ministerstva zemědělství ČR“ 11/1992 je potřeba napájecí vody pro krávy na 1 kus. den –1 – průměrně 60 l, maximálně 75 l, pro telata – 15 l průměrně, 20 l maximálně.

Ve stájích bude celkem 300 + 164 krav  a 100 telat v mléčné výživě.

Potřeba vody pro celou stájovou kapacitu – nový stav:

krávy: 	průměr       464 x 60 x 365 = 10 161 600 l. rok-1  tj.  10 161,6 m3. rok-1

maximum  464 x 75 x 365 = 12 702 000 l. rok-1  tj.  12 702,0 m3. rok-1

telata : 	průměr       100x 15 x 365 =  547 500 l. rok-1       tj.       547,5 m3. rok-1

maximum   100x 20 x 365 = 730 000 l. rok-1       tj.       730,0 m3. rok-1

Celkem potřeba vody pro napájení – průměr :         10 709,1 m3. rok-1

maximum:      13 432,0 m3. rok-1

Potřeba vody pro celou stájovou kapacitu –kolaudovaný stav

krávy: 	průměr       290 x 60 x 365 = 6 351 000 l. rok-1  tj.  6 351,0 m3. rok-1

maximum  290 x 75 x 365 = 7 938 750 l. rok-1  tj.  7 938,7 m3. rok-1

telata : 	průměr        70x 15 x 365 =  383 250 l. rok-1      tj.     383,2 m3. rok-1

maximum   70x 20 x 365 =   511 000 l. rok-1     tj.     511,0 m3. rok-1

Celkem potřeba vody pro napájení – průměr :         6 734,2 m3. rok-1

maximum:      8 449,7 m3. rok-1

Rozdíl mezi současným a výhledovým stavem:

průměr       10 709,1 – 6 734,2 =  3 974,9 m3. rok-1

maximum   13 432,0 – 8 449,7 = 4 982,3 m3. rok-1

b. Voda pro hygienická zařízení:

Provoz nové (rekonstruované) stáje s dojírnou a mléčnicí bude zajišťován prostřednictvím stávajících pracovníků. Ti budou využívat nové hygienické zařízení v objektu dnešní dojírny s mléčnicí, která budou stavebně upravena. Nevznikají nové nároky na vodu. Obsluhu zajistí  4 pracovníci na 1 směnu (celkově 8 pracovníků) při průměrné spotřebě vody 60 l/os.den

Z toho roční potřeba vody :

průměrná spotřeba 8 x 60 x 365 = 175 200 l tj. 175,2 m3.rok-1

    - Voda pro dojírnu a mléčnici:

Dojírna s mléčnicí je zde stávající, zastaralá. Bude nahrazena novou kapacitně vyhovující dojírnou a mléčnicí. Nevznikají významné nové nároky na navýšení potřeby  vody. V důsledku navýšení ustájených krav a tedy i dojených krav dojde k mírnému navýšení potřeby vody pro dojírnu s mléčnicí . To však bude kompenzováno moderní technologií s menšími nároky na vodu. Budeme vycházet ze skutečnosti, že po rekonstrukci  bude v obou stájích  cca  368 dojených krav  a 96 krav na sucho. Proti současnému stavu cca 230 dojených krav a 60 krav na sucho se jedná o navýšení o 138 dojených krav.

Potřeba vody se tedy zvýší o vodu potřebnou pro podojení a ošetření mléka od cca 138 krav. Z toho teoretické navýšení spotřeby vody o 138 x 40 x 365 = 2 014 800 l/rok;

Níže uvedené údaje odpovídají skutečné spotřebě v obdobných stájích:

proplachy a dezinfekce tanků na mléko ………….380 l.den-1; 138,7 m3.rok-1

proplachy a dezinfekce dojení……………………440 l.den-1;  160,6 m3.rok-1

ostřik a oplach mléčnice………………..…………. 80 l.den-1;   29,2  m3.rok-1

ostřik a oplach dojírny…………………………….650 l.den-1; 237,2 m3.rok-1

ostřik a oplach stěn čekárny……………………….500 l.den-1; 182,5 m3.rok-1

c e l k e m ………………………………..2050 l.den-1; 748,2 m3.rok-1

Podle technických doporučení MZem :

368 dojených krav; průměrná potřeba vody na dojenou krávu 40 l.den –1;

368 x 40 x 365 =  5 372 800 l.rok-1; tj . 5 372,8 m3.rok-1

d. Voda na úklid stáje:

Úklid a dezinfekce stáje bude prováděna 2 x ročně při spotřebě cca 1 m3 na úklid . Pro úklid bude použito vyvíječe teplé vody WAF . Předpokládaná roční potřeba  2 m3 na stáj, úklid bude prováděn ve 2 stájích.

Celková roční potřeba 2 x 2 = 4 m3.rok-1 .

I za současného stavu se prováděl úklid stávajících stájí a proto tuto potřebu vody nezahrneme do navýšení.

Potřeba vody – navýšení pro nový stav:

průměrně:     3 974,9 m3. rok-1; 10,89 m3.den-1; 0,13 l.s-1

maximálně:   4 982,3 m3.rok-1 ; 13,65 m3.den-1; 0,16 l.s-1

Tyto údaje vycházejí ze skutečných spotřeb vody v obdobných stájích a jsou proti teoretické spotřebě dle Technického doporučení MZem výrazně nižší .

Porovnání potřeby pro současný a nový stav:

(podle ukazatelů v tab.9 Technického doporučení MZem)

| Voda pro: | Stávající stav 290 krav a 70 telat m3/rok průměr maximum | Nový stav 464 krav a 100 telat v m3/rok průměr maximum | Rozdíl v m3/rok průměr maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| C e l k e m | 7 661,6 9 377,1 | 11 636,5 14 359,4 | 3 974,9 4 982,3 |

Vydatnost stávajícího vodovodu je dle prohlášení investora dostačující i pro tuto zvýšenou potřebu vody.

B.II.2.b. Potřeba krmiv:

(Podle technických doporučení MZem.)

KRÁVY – 464 kusů:

Travní siláž	krmná  dávka I	20 kg/ks.den	7,3 t/ks.rok	tj. 3 387 t/rok

krmná dávka II	25 kg/ks.den	9,2 t/ks.rok	tj. 4 234 t/rok

Kukuřičná siláž 	krmná dávka II	15 kg/ks.den	5,5 t/ks.rok	tj. 2 540 t/rok

Seno		krmná dávka I		5 kg/ks.den	1,8 t/ks.rok	tj.  847 t/rok

krmná dávka II	3 kg/ks.den	1,1 t/ks.rok	tj.  508 t/rok

Jadrná krmiva – šroty 			3- 6  kg/ks.den; 	508 – 1 016 t/rok

TELATA -  100 kusů:

Seno		krmná dávka		0,7 kg/ks.den	0,3 t/ks.rok	tj.  30 t/rok

B.II.2.c. Potřeba steliva :

(Podle technických doporučení MZem. – tab.10)

Stelivová stáj pro 164 krav (180 DJ) a  stáj pro 100 telat (15 DJ)

Stelivová sláma		3,6 t.DJ.rok –1             702 t.rok-1

B.II.2.d. Elektrická energie:

Pro provoz nové stáje pro dojnice bude potřebná  elektrická energie  - zejména pro pohon technologie vyklízení tekutého hnoje , pohon kalových čerpadel, pohon separátoru FAN, provoz dojírny s mléčnicí a dalších technologických zařízení. Napojení na elektřinu bude řešeno kabelem ze stávajících rozvodů v areálu

Instalovaný příkon cca 0,2 kW na stájové místo; 300 míst v nové stáji  tj. cca 60 kW

Soudobost		0,6

B.II.2.e. Ostatní vstupy:

- stájové dezinfekce v množství cca 0,5 t.rok-1

- léčiva

- krmné doplňky pro telata

Použití dezinfekčních prostředků je závislé na použitém typu dojírny – každý výrobce preferuje jiné dezinfekční prostředky. Běžné chemické prostředky ( nejrozšířenější) na proplachy a dezinfekci dojícího zařízení (např. SAVAGRO A , SAVAGRO K, MIKAL, MIKASAN, DOSYL A, DOSIL K a další) patří do skupiny žíravin jsou podle zákona č. 157/1998 Sb. O chemických látkách charakterizovány takto:

| Název přípravku | Nebezpečné vlastnosti R- věta | Klasifikace | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| SAVAGRO A | R- 31,36/38 | Xi – dráždivý |  |
| SAVAGRO K | R- 34 | C - žíravý |  |
| MIKAL 94 D | R- 31,35 | C - žíravý |  |
| MIKASAN D | R- 34 | C – žíravý |  |
| DOSYL A | R- 35,31 | C – žíravý |  |
| DOSYL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESANAL K | R- 34 | C – žíravý |  |
| DESAVON AP | R- 31,36/38 | Xi - dráždivý |  |

B.III.  Údaje o výstupech.

B.III.1. Emise do ovzduší:

Stáje chovu skotu jsou zdrojem emisí především amoniaku a pachových látek. Proti současnému stavu dochází ke změnám stájových kapacit – navýšení stavů, dochází ke změně technologie – zavedení bezstelivového ustájení v rekonstruované stáji, kejda skotu bude zpracována na separátoru.

Stávající stáj pro 194 krav bude i nadále využívána se sníženou kapacitou pro 164 krav jako stáj pro ustájení převážně krav na sucho a jalovic. Stávající stáj K 96 bude demolována a na jejím místě postavena nová stáj pro 300 dojnic v bezstelivové technologii ustájení s přirozeným větráním. Telata v mléčné výživě budou umístěna do stávající kolny pod stájemi. V části stávajícího seníku bude provedena vestavba nové dojírny s mléčnicí.

Změna spočívá  v navýšení stájových míst proti původnímu stavu 96 o 204 kusů a v přechodu nové stáje pro dojnice 300 kusů na bezstelivové ustájení – hustá kejda (včetně hnoje z lehacích boxů) bude shrnována hydraulickou lopatou do nově řešených kejdových kanálů a jimi gravitačně dopravována do nové zastropené čerpací jímky. Z ní pak bude čerpána na separátor – separát (tuhá část) bude  dále využit k přistýlání , tekutá část (fugát) bude čerpána do skladovací jímky a společně s odpadní vodou z mléčnice zde skladována využita ke hnojení polí.

Všechny uvedené stáje budou provozovány i nadále s přirozeným větráním.

Stáje budou zdrojem emisí amoniaku  a pachových látek. Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se jedná o zařízení z kategorie 6. Ostatní, pol. 6.6. Chov hospodářských zvířat a s nimi souvisejících zemědělských technologií. Podle přílohy č. 2 k citovanému nařízení vlády pak posuzovaná:

– produkční stáje obj. 01 a 02 pro 164 a 300 krav , celkem 464 krav  patří do kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší (zařízení s projektovanou roční kapacitou pro chov skotu od 180 do 499 kusů),

- stáj pro telata mléčné výživě  pro 100 telat (15 DJ) – malý zdroj znečišťování ovzduší (zařízení s projektovanou roční kapacitou pro chov mláďat skotu  do180 DJ ),

Kromě amoniaku odchází ze stáje do ovzduší další látky jako pachové látky, oxid uhličitý, teplo, prach.

B.III.1.1. Emise amoniaku :

S ohledem na popsanou změnu v počtu ustájených zvířat a technologii ustájení dojde i ke změně v produkci amoniaku z areálu. Pro chovy hospodářských zvířat jsou stanoveny novou legislativou emisní faktory obdobně jako podle původní legislativy. V následujícím provedeme porovnání emisí amoniaku za současného stavu s emisemi amoniaku po realizaci změny v technologii podle popsaného řešení.

Stáje budou bodovými  zdroji  znečištění ovzduší .   Posouzení vlivů objektů živočišné výroby se zpravidla omezuje na emise amoniaku.  Emisní faktor uváděný v tab.6 v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. je emisí celkovou a proces ustájení se na ní podílí jen částečně, stejně jako proces skladování hnoje (kejdy). Emisní koeficient (faktor) K je dán vztahem :

Ki  = KU  +  KS  + KA  +  Kp

Ki  = zvířecí emisní koeficient zahrnující čtyři typy produkce emisí amoniaku ze zvířat;

KU = koeficient pro výpočet emisí při ustájení zvířat (stáj);

KS  = koeficient pro výpočet emisí při skladování hnoje nebo kejdy (hnůj, kejda);

KA =  koeficient pro výpočet emisí při aplikaci hnoje (kejdy) na pole (zapravení do půdy);

Kp  =  koeficient pro výpočet emisí během pastevní periody (pastva);

Toto je  zohledněno platnou legislativou – zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 2.

V našem případě , kdy se jedná o emise z ustájení zvířat bez pastvy a emise ze skladování hnoje - kejdy v zemědělském areálu . Samostatně je pak vyčíslen podíl z aplikace – zapravení do půdy.

V dalším bereme v úvahu kromě celkové emise tyto podíly z emisního faktoru. Pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat je emisní faktor rozdělen  následujícím způsobem .

B.III.1.1.a. Bodové zdroje znečišťování ovzduší - stáje:

Současný stav:

Dojnice ve volném stelivovém ustájení bez pastvy – optimální způsob:

celkový emisní faktor  –               24,50 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení………………     10,00 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje……..       2,50 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy………   12,00 kg NH3/ks.rok

Telata v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací – optimální způsob (přepočet na 350 kg ŽH):

celkový emisní faktor  –               13,70 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení………………       6,00 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje……..       1,70 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy………     6,00 kg NH3/ks.rok

Nově navržený stav:

Dojnice ve volném bezstelivovém ustájení bez pastvy - optimální způsob:

celkový emisní faktor  –               24,50 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení………………     10,00 kg NH3/ks.rok

skladování kejdy……..       2,50 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy………   12,00 kg NH3/ks.rok

Dojnice ve volném stelivovém ustájení bez pastvy – optimální způsob:

celkový emisní faktor  –               24,50 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení………………     10,00 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje……..       2,50 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy………   12,00 kg NH3/ks.rok

Telata ve volné stelivové stáji – optimální způsob:

celkový emisní faktor  –               13,70 kg NH3/ks.rok

z toho: ustájení………………       6,00 kg NH3/ks.rok

skladování hnoje……..       1,70 kg NH3/ks.rok

aplikace do půdy………     6,00 kg NH3/ks.rok

Stanovení emisí amoniaku pro stávající stav :

- Emise z ustájení 194  + 96 = 290 ks krav ve volných stlaných stájích při denním vyklízení hnoje na traktorový vlek s odvozem na polní skládky hnoje mimo areál:

- skutečnou emisi amoniaku v areálu tvoří  podíl z ustájení  :

290 x   10   =   2 900,0 kg NH3 . rok -1

==================

- celková emise :  290 x 24,5   =  7 105,0 kg NH3 . rok -1

=================

- Emise z ustájení 70 ks telat PŽH 110 kg (22 přepočtených kusů na 350 kg ŽH)  s denním vyklízením hnoje na traktorový vlek a odvozem hnoje mimo areál – optimální způsob:

- skutečnou emisi v areálu tvoří  podíl z ustájení :

22 x  6,0 = 132,0 kg NH3 . rok -1

===================

- celková emise : 22 x 13,7 = 301,4 kg NH3 . rok -1

=================

Celková emise ze stávajících objektů v areálu:

- skutečná:

2 900,0 +132,0 = 3 032,0 kg NH3.rok1

- celková:

7 105,0 + 301,0 = 7 406,0 kg NH3.rok1

Stanovení emisí amoniaku pro nový stav:

- Emise z ustájení 300 ks krav ve volné bezstelivové stáji při denním vyklízení kejdy do jímek  v areálu

- skutečnou emisi amoniaku v areálu tvoří  podíl z ustájení a skladování kejdy :

300 x ( 10 + 2,5)   = 3 750,0 kg NH3 . rok -1

==================

- celková emise :  300 x  24,5   =   7 350,0 kg NH3 . rok -1

=================

- Emise z ustájení 164 ks krav ve volné stelivové stáji při denním vyklízení hnoje na traktorový vlek s odvozem na dočasné polní skládky hnoje

- skutečnou emisi amoniaku v areálu tvoří  podíl z ustájení  :

164 x  10    =    1 640,0 kg NH3 . rok -1

==================

- celková emise :  164 x  24,5   =  4 018,0 kg NH3 . rok -1

=================

c)  Emise z ustájení 100 ks telat v mléčné výživě PŽH 75 kg (21 přepočtených kusů na 350 kg ŽH) v přistýlaných kotcích pod přístřeškem s denním vyklízením hnoje na traktorový vlek a jeho dovozem na dočasné polní skládky hnoje:

- skutečnou emisi v areálu tvoří  podíl z ustájení :

21 x  6,0 = 126,0 kg NH3 . rok -1

=================

- celková emise : 21 x 13,7 = 287,7 kg NH3 . rok -1

=================

Celková emise pro nový stav bude:

- skutečná:

3 750,0 +1 640,0 +126,0 = 5 516,0 kg NH3.rok1

- celková:

7 350,0 + 4 018,0 +287,7 = 11 655,7 kg NH3.rok1

Porovnáním stávajícího stavu ( 7 406,0 kg) s novým stavem (11 655,7 kg) zjistíme, že nový stav přinese do areálu vyšší emise amoniaku o 4 249,7 kg NH3. rok-1  tj. o 57,4 % více proti stávajícímu stavu – posuzováno pro celkovou  emisi.

Při posuzování pro skutečnou emisi dojde k následujícím změnám

současná emise ………………3 032,0 kg NH3.rok-1

nový stav emise …………….. 5 516,0 kg NH3.rok-1

rozdíl………………………..+2 484,0 kg NH3.rok-1

Při tomto posouzení nejsou použity snižující faktory – viz NV 353/2002 Sb.

Při použití snižujících faktorů bude stav následující:

Technologie používané ve stájovém prostředí:

Boxové ustájení – ANO

Odkliz hnoje- kejdy několikrát denně – ANO .

Procento snížení emisí amoniaku ze stáje až  – 50 %

Tato technologie patří mezi snižující technologie vyžadovaná pro střední a malé zdroje.

Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje:

Betonové nebo ocelové jímky na močůvku – ANO

Zakrytí hladiny v jímce přírodní krustou - ANO

Ponechání hnoje volně na statkovém hnojišti do vytvoření přírodní krusty - ANO

Procento snížení emisí až o  40 %

Snižující technologie vyžadovaná pro  střední a malé zdroje.

Technologie používané při polním hnojení:

Rozmetání hnoje přímo na pole  – ANO

Zapravení do půdy při orbě do 24 hodin – doporučeno.

Procento snížení emisí amoniaku  až o 60 % .

Rozstřik kejdy – pásový postřik – ANO

Procento snížení emisí amoniaku  až o 30 % .

Snižující technologie vyžadovaná pro střední a malé zdroje.

| Stáj 300 krav | Emise amoniaku v kg/rok |
| --- | --- |
|  | Bez snižující technologie | Se snižující technologií | Rozdíl |
| Stájové prostředí | 3 000 | 1 500 | -1500 - 50% |
| Skládka hnoje- kejdy | 750 | 450 | - 300 - 40% |
| Zapravení do půdy | 3 600 | 2 520 | -1080 - 30% |
| C e l k e m | 7 350 | 4 470 | -2880 - 39% |
| Stáj 164 krav | Emise amoniaku v kg/rok |
|  | Bez snižující technologie | Se snižující technologií | Rozdíl |
| Stájové prostředí | 1 640 | 820 | - 820 - 50% |
| Skládka hnoje- kejdy | 410 | 246 | - 164 - 40% |
| Zapravení do půdy | 1 968 | 787 | -1181 - 60% |
| C e l k e m | 4 018 | 1 853 | -2165 - 54% |
| Stáj 100 telat MV 21 přepoč.kusů | Emise amoniaku v kg/rok |
|  | Bez snižující technologie | Se snižující technologií | Rozdíl |
| Stájové prostředí | 126 | 63 | -63 - 50% |
| Skládka hnoje- kejdy | 35,7 | 21,4 | - 14,3 - 40% |
| Zapravení do půdy | 126 | 50,4 | -75,6 - 60% |
| C e l k e m | 287,7 | 134,8 | -152,9 - 54% |
| Celkem farma | 11 655,7 | 6 457,8 | 5 197,9 - 44,6% |

Amoniak je lehčí než vzduch a má tendenci stoupat vzhůru. Stáje jsou umístěny na volné ploše dobře provětrávané a nelze tedy předpokládat, že by byly zdrojem vysokých koncentrací amoniaku.

B.III.1.1.b. Bodové zdroje znečišťování ovzduší - jímka

Skladování kejdy v jímce:

Kejda bude skladována v otevřené skladovací jímce. Pro emise amoniaku ze skladování kejdy platí ustanovení  přílohy č. 2 tab. 7 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

Emise amoniaku podle objemu odpadu (5050 m3/rok kejdy) při emisním faktoru 2,27 kgNH3. m-3 . rok-1

5050 x 2,27 = 11 463,5,0 kg NH3.rok-1

Dalšími bodovými zdroji znečišťování ovzduší jsou polní skládky hnoje. Ty zůstávají zachovány pro skladování hnoje ze stávající stelivové stáje K 164, hnoje od telat a pro skladování separátu, který nebude využit ke stlaní.

B.III.1.1.c. Plošné zdroje znečišťování ovzduší:

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je aplikace hnoje a kejdy na ornou půdu. Na aplikaci hnoje a kejdy připadá produkce amoniaku do ovzduší:

- stávající stav  :

(290 x 12) + (22 x 6)  =  3 612,0 kg.NH3.rok-1.

- nový strav :

(464 x 12) a (21 x 6) =  5 694,0 kg.NH3.rok-1.

V důsledku zvýšení stavů skotu se zvýší i emise amoniaku ze zapravení do půdy o 2 082 kg NH3 za rok.  Při tomto posouzení není uvažováno se snižujícími faktory dle NV 353/2002 Sb.

B.III.1.2. Pachové látky

Tento pojem byl do legislativy zaveden především v dosud vydaných prováděcích předpisech k zákonu č. 86/2002 Sb. Je zde definována pachová jednotka a další. Máme tak první podklad k posuzování zátěže obecně pachem.

Dosud se však nikde nepodařilo úspěšně definovat jednotlivé látky, které pachy způsobují a už vůbec ne jednotlivé reakce mezi nimi v ovzduší. Neumíme zatím stanovit emisní množství ani podle jednotlivých chemických látek, ale ani podle pachových jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na „pachové látky“ emitované ze zemědělské živočišné výroby zodpovědně nelze a to prostě proto, že neumíme stanovit emise. Také pro ně není stanoven žádný emisní limit.

Pro posouzení pachových látek se proto používá metoda (zatím nejvíce objektivní zhodnocení) zpracovaná Ing. Klepalem a zveřejněná v AHEM č. 8/1999,  „Postup pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda není metodou závaznou. Návrh ochranného pásma a tím i vymezení území zasaženého pachovými látkami je proveden v příloze tohoto oznámení. Je zde provedeno srovnání ochranného pásma pro současný stav a pro stav po rekonstrukci.

B. III.1.3. Oxid uhličitý (CO2)

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů ve stáji | Měrná emise v mg.s-1 | Celková emise kg. rok-1 | Emisní tok v kg. hod-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO.01- krávy | 300 | 67,8 | 641 442 | 73,22 |
| SO.02–krávy | 164 | 67,8 | 350 655 | 40,03 |
| SO.03–telata MV | 100 | 25,0 | 78 840 | 9,00 |
| Celkem | - | - | 1 070 937 | 122,25 |

B .III.1.4  Celkové teplo

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů | Měrná emise ve W. ks.hod-1 | Celková emise v kW. rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO.01–krávy | 300 | 918,5 | 2 413 818 |
| SO.02 –krávy | 164 | 918,5 | 1 319 554 |
| SO.03–telata MV | 100 | 210 | 183 960 |
| Celkem | - | - | 3 917 332 |

B.III.1.5.   Prach:

Zdrojem prachu je především stlaní a krmení. V našem případě se jedná o bezstelivové ustájení (pouze přistýlané lože) v objektu 01 a stelivové ustájení v obj. 02 a 03.

U stelivové slámy je možné uvažovat s celkovou prašností zhruba 0,1 %.

Prašnost z krmení je obtížné zhodnotit – bude závislá na druhu krmiva – větší ze šrotů, minimální ze senáže a siláže.

| Stáj - kategorie zvířat | Počet kusů/ DJ | Spotřeba steliva v t.rok-1 | Celková emise prachu v kg. rok-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO.01- krávy | 300/330 | 0 | 0 |
| SO.02 –krávy | 164/180 | 648 | 648 |
| SO.03– telata MV | 100/15 | 54 | 54 |
| Celkem |  | 702 | 702 |

B.III.1.6  Emise z tepelných zdrojů

Součástí záměru nejsou žádné tepelné zdroje.

B.III.1.7.  Vlivy z dopravy:

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících dopravní obsluhu farmy -  vyvážení hnoje a separátu, vyvážení kejdy a fugátu, odvoz mléka, navážení krmiva apod. Zde se jedná o prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů  s nastartovaným motorem v areálu farmy bude max. 5 minut na vozidlo. U traktorů zajišťujících rozvoz krmiva, steliva a dalšíí po stáji pak bude pohyb delší a to 2 x 90 min za den. Při průměrném denním pohybu vozidel bude produkce škodlivin následující:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den | Čas pohybu ( min.) | Emise CO ( g ) | Emise CxHy ( g ) | Emise NOx ( g ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní | 4 | 20 | 40 | 25,2 | 5,2 |
| Traktory | 16 | 300 | 150 | 135 | 195 |
| Nákladní | 2 | 10 | 5 | 4,5 | 6,5 |
| Celkem | 22 | 330 | 195 | 164,7 | 206,7 |

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

Emise z dopravních prostředků zabezpečujících zásobování farmy a odvoz produktů při frekvenci uvedené v tabulce výše budou rovněž nevýznamné.

Ze závěrů této kapitoly je zřejmé, že po rekonstrukci stávající stáje a zavedení bezstelivového ustájení v nové stáji bude hlavní vliv amoniaku emitovaného ze stájí a skladování kejdy v jímce.

Zdrojem možného znečišťování ovzduší bude i  vlastní provádění stavby, kde největší podíl stavebních prací bude při provádění výkopových prací pro jednotlivé objekty, kejdové kanály a základy jímek – tedy ve volné ploše před stájemi.

B.III.2. Produkce odpadních vod :

Na produkci odpadních vod se podílí:

- odpadní vody z hygienických zařízení pro personál;

- odpadní vody z dojírny a mléčnice ;

- odpadní vody z úklidu stájí ;

- kontaminované dešťové vody z odvodňovaných ploch  a dešťové vody spadlé na plochu jímky na kejdu (fugát) a odpadní vody z mléčnice;

a) Splaškové  odpadní vody z hygienických zařízení pro obsluhu stáje:

Obsluhu stájí zajistí stávající pracovníci, kteří budou mít nové hygienické zázemí v objektu  dnešní dojírny s mléčnicí. Neuvažujeme proto s novou produkcí splaškových vod. Splaškové vody budou svedeny do samostatné jímky na vyvážení. vyvážení bude řešena na smluvní ČOV.

b) Odpadní vody z dojírny a mléčnice:

Stávající dojírnu s mléčnicí nahradí dojírna nová modernější. Lze předpokládat, že produkce odpadních vod bude stejná nebo nevýznamně větší než produkce dosavadní ze zastaralé dojírny.

Předpokládaná produkce, kterou bude nutné uskladnit v nové jímce 750 m3/rok.

c) Odpadní vody z úklidu stájí:

Nová stáj nahradí stávající stáj, která vyžadovala rovněž úklid. Lze tedy předpokládat, že produkce odpadních vod z úklidu nové moderní stáje nebude významně odlišná od produkce ze stávající stáje.

Pro uskladnění v nové jímce je třeba uvažovat s cca 2 m3/rok

d) Kontaminované dešťové vody ze zpevněných ploch :

Plocha jímky průměr 25 m	 		490 m2

Zpevněné plochy odvod do jímky		250 m2

Plochy celkem  			            740 m2

Průměrné roční srážky 640 mm/m2

Koeficient odtoku	  0,8

Celkové množství kontaminovaných dešťových vod:

740 x 0,640 x 0,8 = 379 m3.rok-1

B.III.3. Dešťové vody:

Dešťové vody z nekontaminovaných ploch a střech stájí budou plně odváděny do terénu jako dosud.

B.III.4.  Produkce odpadů:

B.III.4 .1.a. Produkce kejdy skotu:

Stáj SO.01 :

300 krav (330 DJ) při produkci 17 m3/ks.rok husté kejdy činí celková roční produkce

z nové stáje 5 610,0 m3.rok-1.

Tato produkce bude na separátoru snížena o cca 10 % tj. o sušinu obsaženou v kejdě. Pro uskladnění v jímce je třeba uvažovat cca 5 050 m3. rok -1

Požadovaná skladovací kapacita jímky:

V podmínkách obce Bohdaneč, která neleží ve zranitelné oblasti podle NV č. 103/2003 Sb., je třeba uvažovat se skladovací kapacitou 6ti měsíců. Doba skladování požadovaná vyhláškou MZem . č.274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv  ve znění vyhlášky č. 473/2002 Sb., je min. 4 měsíce pro skladování kejdy.

Roční produkce odpadních vod a nugátu k uskladnění v jímce:

5 050 + 750 + 2  + 379 = 6 181 m3

Potřebná skladovací kapacita jímek na dobu 4 měsíce bude tedy  2060 m3

Potřebná skladovací kapacita pro skladování 6 měsíců bude 3090 m3.

B.III.4.1.b. Produkce hnoje:

Stáj SO.02– stávající stáj K 164 zůstává jako stelivová. Ve stáji bude ustájeno 164 krav na sucho a jalovic.

Při produkci 15 t/ks.rok bude roční produkce hnoje od krav - 2460 t. rok –1   tj.1890 m3 .

Stáj SO.03– ustájení telat v mléčné výživě 100 telat.

Při produkci cca 3 t/ks.rok bude roční produkce hnoje od telat - 300 t. rok –1   tj.230 m3 .

Nakládání se statkovými hnojivy se řídí zákonem č. 156/1998 Sb.,  o hnojivech a prováděcí vyhláškou č. 274/1998 Sb., ve znění pozdějších úprav,  o skladování a způsobu používání hnojiv.

B.III.4.2.  Produkce odpadů:

Při provozu stájí	 se nepředpokládá vznik mimořádného množství odpadů. Odpady je nutno rozdělit do období výstavby a do období provozu .

a. V průběhu výstavby je možné předpokládat vznik následujících odpadů:

Název odpadu:			Katalogové	Kategorie:	Nakládání:

číslo:

Beton				17 01 01	O		zajišťuje stavební firma

Cihly				17 01 02       	O		zajišťuje stavební firma

Tašky a keramické výrobky	17 01 03	O		zajišťuje stavební firma

Směsi stavebních materiálů	17 01 06	N		zajišťuje stavební firma

obsahující NL

Směsi nebo oddělené frakce	17 01 07	O		zajišťuje stavební firma

betonu, cihel, keramiky bez NL

Dřevo				17 02 01	O		zajišťuje stavební firma

Sklo				17 02 02	O		zajišťuje stavební firma

Plasty				17 02 03	O		zajišťuje stavební firma

Dřevo, sklo, plasty obs.NL	17 02 04	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi obs. dehet	17 03 01	N		zajišťuje stavební firma

Asfaltové směsi bez NL		17 03 02	O		zajišťuje stavební firma Měď				17 04 01	O		zajišťuje stavební firma Hliník				17 04 02	O		zajišťuje stavební firma

Zinek				17 04 04	O		zajišťuje stavební firma

Železo, ocel			17 04 05	O		zajišťuje stavební firma

Kovový odpad znečištěný NL	17 04 09 	N		zajišťuje stavební firma

Kabely obsahující  NL		17 04 10	N		zajišťuje stavební firma

Kabely neobsahující NL		17 04 11	O		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení obs. NL	17 05 03	N		zajišťuje stavební firma

Zemina a kamení bez NL		17 05 04	O		použita k vyrov. terénu

Vytěžená hlušina bez NL		17 05 06	O		použita k vyrov. terénu

Jiné izolační mat. s NL		17 06 03	N		zajišťuje stavební firma

Izolační materiály bez NL	17 06 04	O		zajišťuje stavební firma

Jiné stavební a demoliční		17 09 03	N		zajišťuje stavební firma

odpady obsahující NL

Směs stavebních a demolič-	17 09 04	O		zajišťuje stavební firma

ních odpadů bez NL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto odpady budou vznikat hlavně v průběhu stavby – při demolici stávající stáje, výkopech základů, stavebních úpravách komunikací apod.

V době , kdy není zpracován stavební projekt nelze přesná množství odpadů určit. To bude provedeno ve stavebním projektu.

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady . Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně.

Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu

b. Při provozu stájí budou vznikat tyto odpady:

Název odpadu:			Katalogové	Kateg:	 Množství	Nakládání:

číslo:			 v tunách

Odpad živočišných tkání     	02 01 02 	O	20		předání as. ústavu

Odpadní plasty			02 01 04	O	0,1		předání odb.firmě

Papírové obaly			15 01 01	O	0,1		předání odb. firmě

Plastové obaly (folie,PET)	15 01 02	O	0,1		předání odb. firmě

Znečištěné obaly			15 01 10	N	0,05		předání odb. firmě

Absorpční činidla			15 02 02	N	0,05		předání odb. firmě

Znečištěné ostré předměty 	18 02 01	O/N 	0,01		předání odb. firmě

Odpady na jejichž sběr a shro-	18 02 03	N	0,01		předání odb. firmě

mažďování nejsou kladeny

nároky z hlediska prevence infekce

Nepoužitelná léčiva		18 02 08 	O/N	0,01		předání odb. firmě

Zářivky				20 01 21	N	0,01		předání odb.firmě

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto odpady podléhajících působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel  tj. AGRO Pertoltice, a.s. souhlas místně příslušného odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona.

Mezi odpady úmyslně neřadím odpad kat.č. 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj. Pro zemědělský podnik hnůj, kejda a močůvka nejsou odpadem ale organickým hnojivem s nímž je nakládáno v souladu se zákonem o hnojivech č.156/1998 Sb.

B.III.5.  Riziko havárie:

Močůvka, kejda  a hnůj patří mezi závadné látky ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod . Při havárii skladovací jímky, jejím poškození nebo přeplnění je nebezpečí ohrožení podzemních a povrchových vod.

Stejné nebezpečí hrozí při porušení kanalizace mezi jímkou a stájí nebo manipulační plochou, při ucpání odtokové vpusti apod.

K havarijnímu stavu může dojít při přepravě kejdy a močůvky na pole v důsledku dopravní nehody nebo mechanické závady na cisterně (poškození uzávěru apod.)

Rizikem je i  špatná manipulace s kejdou ,  močůvkou a hnojem na poli, nevhodně umístěná polní skládka hnoje a další. Proto na skladovací jímku na kejdu a močůvkovou jímku musí být zpracován plán havarijních opatření. Tento plán spolu s plánem organického hnojení bude aktualizován ke kolaudaci stavby.

Mezi rizika je třeba uvést i požár stáje.

- ÚDAJE  O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ.

C.I.  Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik  dotčeného území.

Obec Bohdaneč leží cca 9 km severovýchodně od Zruče nad Sázavou , kde má sídlo vedení firmy AGRO Pertoltice, a.s. Stavebním úřadem spadá pod MÚ Zbraslavice, které leží cca 4 km severozápadně od Bohdanče. Bohdaneč je samostatnou obcí v níž má sídlo obecní úřad. Obec plní funkci sídla trvalého významu s obytnou a zemědělskou funkcí, má 6 místních částí. Katastrální výměra obce je 1658 ha. Dopravně je přístupná po silnici II.třídy č. 339 – Ledeč nad Sázavou – Bohdaneč – Zbraslavice (Štipoklasy). Samotný zemědělský areál leží západně od zástavby obce Bohdaneč.

Z pohledu vodohospodářského patří zájmové území do povodí řeky Sázavy, č.h.p. 1-09-01. Odvodňováno je Ostrovským potokem, který je pravostranným přítokem Sázavy , s níž se stéká ve Zruči nad Sázavou.

Území náleží do Hornosázavské pahorkatiny a nachází se v nadmořské výšce 460 – 500 m . Okolní terén je poměrně značně členitý . Krajina je lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné remízky a rozptýlená zeleň.

V obci Bohdaneč žije 436 trvale bydlících obyvatel (současný stav), z toho 235 osob v produktivním věku, průměrný věk 40,8 roku.

Obec má vybudován vodovod s pitnou vodou. Nemá vybudovánu soustavnou  kanalizací ukončenou ČOV. Obec není plynofikována.

Podle využití území se nachází v zemědělsko-lesní krajině lesněpolní.

Typem přírodní krajiny patří  do C.2. moderátní pohoří s bukovodubovými lesy na luvisolech a kambisolech, C.2.2. členité  silikátové pahorkatiny. Zonálně je to mírně chladná krajina s bukovými lesy , s mírnými svahy na krystaliniku a kambisoly, ilimerizovanými půdami a pseudogleji.

Sídelním typem patří mezi obce přechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidňují (úbytek až 9,9 %) , obyvatelstvo se stěhuje do měst nad 10000 obyvatel (Zruč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Čáslav), která zaznamenávají přírůstek do 30 %. Územím patří do oblasti s dešťovými srážkami nad 600 mm. Výška sněhové pokrývky méně než 50 cm. rok –1.  Zornění nad 75 % s podílem odvodněných půd nad 20%, s rostlinnou produkcí mírně nadprůměrnou.

Vodohospodářský potenciál povrchových vod průměrný, podzemních vod nízký. Povrchové  vody  (Sázava) III. třída čistoty – voda silně znečištěná.

Klimaticky patří obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférických příměsí vysokým až velmi vysokým; trváním místních teplotních inverzí velmi nízkým až nízkým; četností místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízká; intenzitou místních teplotních inverzí velmi nízkou až nízkou. Měrné emise oxidů dusíku dosahují hodnot pod 2 t.km–2. Měrné emise oxidu siřičitého dosahují hodnot pod  5 t.km–2 a mají klesající tendenci. Emise tuhých látek dosahují hodnot pod 5 t.km–2.  Z toho lze vyvodit, že se jedná o území s malým znečištěním ovzduší.

Hustota zalidnění pod 100 obyvatel.km-2. Území je využívané pro letní rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch do 66  %).

Úroveň životního prostředí – I. třída – prostředí vysoké úrovně. Koeficient ekologické stability krajiny (K ES) nízký až střední. Území s mozaikou do různé míry změněných vegetačních formací se střední ekologickou stabilitou , mozaika lesů se změněnou dřevinnou skladbou, polí a luk. Provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynská I.a., sosiekoregion –  49 – Hornosázavská pahorkatina, vegetační stupeň bukodubový, dubobukový, bukový, jedlobukový . Fytogeografická oblast  - mesophytikum – oreophytikum .

Obec Bohdaneč ani zemědělský  areál AGRO PERTOLTICE, a.s. neleží uvnitř žádného vyhlášeného chráněného území ochrany přírody, území NATURA 2000, neleží v území poddolovaném nebo v území s evidovanými zásobami nerostných surovin.

C.II. Stručná charakteristika složek životního prostředí, které budou  pravděpodobně dotčeny.

Stavebními úpravami (přestavbou stáje) uvnitř stávajícího zemědělského areálu AGRO PERTOLTICE v Bohdanči, ani výstavbou jímky na kejdu , při zvýšení  stájových kapacit bude ze složek životního prostředí dotčeno ovzduší, vody, hluk a vibrace.

C.II.1. Ovzduší:

Klimatická charakteristika

Podle  základních  klimatologických  charakteristik  patří posuzované území do klimatického okrsku MT 4 podle klimatických regionů (vyhláška MZem. 327/1998 Sb., příloha č. 1) , MT 6 podle  (Quitta) -  s průměrnou roční teplotou 6 - 7 0 C, ročním úhrnem srážek 650 až 750 mm vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně teplou, vlhkou, vrchovinovou se sumou teplot nad 100 – 2200 – 2400; s pravděpodobností suchých vegetačních období 5 - 15, s vláhovou jistotou  větší než 10.

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s 60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 40ti letními dny, mírné až mírně chladné. Klima je ovlivňováno blízkostí řeky Sázavy .

Základní klimatologické charakteristiky:

Klimatická oblast 				MT 6, mírně teplá, vlhká

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C		140 - 160

Počet dnů se srážkami nad 1 mm		100 - 120

Průměrná teplota v červenci			16 - 17 0 C

Průměrná teplota v dubnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v říjnu			  6 - 7   0 C

Průměrná teplota v lednu		           - 2 - - 5 0 C

Počet mrazových dnů 			110 - 160

Úhrn srážek za vegetační období		350 - 500 mm

Úhrn srážek v zimním období		250 – 300 mm

Počet zamračených dnů			120 - 160

Počet jasných dnů				40 -  60

Počet dnů se sněhovou pokrývkou		60 -  100

Větrná růžice:

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost | 7 | 5 | 5 | 13 | 9 | 11 | 19 | 13 | 18 |

Kvalita ovzduší.

Katastr obce Bohdaneč leží v oblasti Hornosázavské pahorkatiny, cca 9 km severovýchodně od Zruče nad Sázavou. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde ovlivňuje především blízkost průmyslových aglomerací Zruč nad Sázavou , Ledeč nad Sázavou, Čáslav. Velký vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se značným podílem lesů ( z širšího pohledu) a vodních ploch,  členité.

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů dusíku do 2 t/km2 (Praha více než 50 t/km2 ),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2 ( Praha více než 100 t/km2 ),  tuhých  látek do 5 t/km2 ( Praha  do 50 t/km2 ) (zdroj "Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR , 1990 ). Vývoj emisí oxidu siřičitého měl od roku 1985 klesající charakter.

Číselné stanovení současného imisního pozadí v místě, kde není kvalita ovzduší soustavně monitorována je značně problematické.

Záměr neobsahuje žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší kromě posuzované stáje a jímky na kejdu. Jedinými významnými zdroji znečišťování ovzduší bude po dokončení stavebních prací  provoz stájí a doprava související s provozem stájí.

C.II.2.  Vody:

Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány především celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin.

Jako svrchní zvodeň vystupuje kolektor kvartérních uloženin spolu se zvětralinovým pláštěm a zónou přípovrchového zvětrání a rozpukání hornin skalního podloží. Oběh podzemních vod má většinou lokální charakter. V pokryvných útvarech kvartérního stáří se uplatňuje výhradně průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru s příměsí štěrku. V zóně intenzivního zvětrávání a rozpukání hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově – puklinové či puklinově  - průlinové prostředí, přičemž jeho propustnost závisí na stupni rozevření puklin a charakteru jejich výplně. Hloubkový dosah svrchní zvodně se pohybuje řádově do 10 – 15 m pod terénem v závislosti na mnoha lokálních činitelích. pro vody tohoto pásma je charakteristická především volná hladina,  která konformně sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření kolektorské zvodně a závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin niv nebo přímo do vodotečí.

Svrchní zvodeň je poměrně náchylná na znečištění z povrchu terénu a citlivě reaguje na klimatické poměry – zejména srážky v období sucha.

C.II.2.1.Povrchové vody:

Posuzované  území náleží do povodí řeky Sázavy . Číslo  hydrologického  pořadí 1 – 09 – 01. Území je odvodňováno Radvančickým a dále Ostrovským potokem, který je pravostranným přítokem řeky Sázavy. Radvančický potok se svým bezejmenným přítokem od obce Bohdaneč , který pramení cca 150 m jihozápadně od zemědělského areálu (pod prameništěm vodovodu pro obec Bohdaneč). Zájmové území je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem po terénu bez vyvinuté vodoteče. Území, v němž bude rekonstrukce stáje realizována není odkanalizováno, dešťové vody odtékají volně do terénu. Pozemek, kde bude rozšíření stáje realizováno nebyl v minulosti meliorován.

Základní hydrologická charakteristika území pro klimatický region 7:

srážky ..............................…..650 - 750 mm

průměrné roční srážky........… 630 mm

odtokový součinitel ..............  0,31

odtok ............………..............200 - 232 mm

vsak........…………....... .........450 - 518 mm

odpar.......................................450 mm

Posuzované území leží v oblasti s průměrným vodohospodářským potenciálem povrchových vod.

Staveniště se nenachází v území zatápěném vodou (leží nad hranicí Q100).

Plocha staveniště nebyla v minulosti  meliorována .

Katastr obce Bohdaneč nepatří mezi zranitelné oblasti dle NV č. 103/2003 Sb.

Provoz stájí pro dojnice nebude zdrojem znečištění povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu. Zdrojem znečištění povrchových vod by pak mohla být nesprávná aplikace hnoje, kejdy a močůvky na zemědělské pozemky a nedodržování zásad pro skladování hnoje, kejdy  a močůvky.

C.II.2.2. Podzemní vody :

Zájmové území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červen, nejnižší v měsících září až listopad.

Posuzované území leží v oblasti s nízkým vodohospodářským potenciálem podzemních vod.  Nepatří mezi zranitelné oblasti dle NV.č. 103/2003 Sb.

V zájmovém území nejsou vybudována žádná zařízení pro jímání podzemní vody  ani sledované pramenní vývěry. Nejbližší jímací objekty jsou cca 150 m jihozápadně pod areálem (stávající prameniště vodovodu pro obec ) a nový vrt cca 100 severozápadně od areálu (posílení vodovodu pro obec).

Posuzované území se nenachází na území chráněných oblastí přirozené  akumulace vody.

Provoz stájí včetně jímek na močůvku a kejdu nebude zdrojem znečištění podzemních vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu. Zdrojem znečištění podzemních vod by pak mohla být nesprávné skladování hnoje na polních skládkách hnoje, nesprávná aplikace hnoje, kejdy a močůvky na zemědělské pozemky.

C.II.3.  Půda.

K půdotvorným faktorům řadíme mateční horninu (půdotvorný substrát), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a kultivační činnost člověka. K podmínkám patří reliéf terénu a stáří krajiny.

Vzájemným kvalitativním a kvantitativním působením těchto faktorů a podmínek probíhá určitý půdotvorný proces, jehož výsledkem je vznik genetického půdního typu jako základní kategorie klasifikace půd. Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu, spodní a povrchové vody a klimatických podmínek.

Charakteristika zemědělské půdy se vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (dle vyhlášky MZem ČR č. 327/1998 Sb.) . Tyto kódy jsou pětimístné , přičemž první číslice charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je kombinací skeletovitosti a expozice, pátá číslice charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.

V prostoru staveniště se nevyskytují zemědělské půdy . Pozemek určený k zástavbě – parc. č. 42/2 – ostatní půda nemá  přiděleno BPEJ . Pozemky v okolí zemědělského areálu mají   BPEJ 7 2911.

Charakteristika zemědělských půd v řešeném území:

- Kód regionu:				7

- Symbol regionu:			MT 4

- Charakteristika regionu:		Mírně teplý, vlhký

- Suma teplot nad 100 :			2200 -2400

- Pravděpodobnost suchých

vegetačních období:		5 - 15

- Vláhová jistota :			méně než 10

- Průměrná roční teplota :		6 – 7 0C

- Průměrný roční úhrn srážek:		650 – 750

Hlavní půdní jednotka :

HPJ 29	hnědé půdy, hnědé půdy kyselé  a jejich slabě oglejené formy na

převážně rulách, žulách a svorech  a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité , většinou s dobrými vláhovými poměry.

C. II. 4.  Geomorfologie  a geologie:

Geomorfologicky spadá řešené území do krystalinika českého masivu vrásněného ve starohorách a prahorách a doformovaného tektonikou hercynského vrásnění a kvartérní denudací.

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží  řešené území:

Provincie 			I. Česká vysočina,

Subprovincie 			I.2. – Českomoravská soustava,

Oblast 				I.2.C – Českomoravská vrchovina

Celek				I.2.C.-2. Hornosázavská pahorkatina

Podcelek		 	Světelská  pahorkatina

Česká vysočina zabírá plochu 66 408 km2 státního území. V západní části provincie představují Čechy velkou kotlinu, která vznikla rozlámáním zarovnaného povrchu platformy.Její okraje se ve třetihorách a čtvrtohorách zvedly, zatímco střed kotliny si v podstatě uchoval původní nízkou polohu. Převládajícím typem reliéfu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny  se zbytky etchplénu v rozvodních částech a s mírnými svahy na fundamentu platformy. Česká vysočina se dále dělí na 6 geomorfologických soustav.

Českomoravská vrchovina je složitá soustava pahorkatin a vrchovin  s erozně denudačním reliéfem. Morfostrukturně je to soustava megaantiklinálních vyklenutí a megasynklinálních sníženin fundamentu platformy. V místě největšího napětí vznikly kerné vrchoviny.

Hornosázavská pahorkatina se skládá ze dvou částí. Východní část je sníženina v severojižním směru mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Její dno tvoří rozsáhlá plošina často s hlubokými fosilními zvětralinami. Nad povrch vystupují suky s konkávními svahy. Suky tvoří přímo čerstvá hornina, jak dokazují drobné lomy. Údolí vodních toků jsou široká a rozevřená.Západní část pahorkatiny tvoří pruh dosti členitého reliéfu severně od údolí řeky Sázavy. Pro území severně od Sázavy je příznačné, že nejprve rychle stoupá k severu a poté od rozvodí Sázavy pozvolna klesá severním směrem. K Hornosázavské pahorkatině patří pruh , který má dosti značný sklon od rozvodí a je značně rozřezán hlubokými údolími krátkých pravých poboček Sázavy. Sázava má v tomto úseku nesouměrné povodí – levé pobočky jsou delší, pravé kratší. Při soutoku Želivky a Sázavy bylo v neogénu průtokové jezero.

Biogeografické členění.

Katastr obce Bohdaneč patří do Havlíčkobrodského bioregionu. Tento region zabírá geomorfologický celek Hornosázavská pahorkatina, kromě jeho severních a jihozápadních okrajů. Bioregion má plochu 1547 km2 , je tvořen plochou zdviženou pahorkatinou na rulách, u okrajů rozčleněnou nehlubokými zaříznutými údolími, výjimečně i skalnatými. Převažuje biota 4. bukového vegetačního stupně, u okrajů s přechodem do 3. a 5. stupně. Potenciální vegetaci tvoří bikové bučiny s ostrovy květnatých bučin. Oproti okolí je biota charakteristicky ochuzená a vlivem plošin monotónní, nevýrazná, v mělkých skalnatých údolích s částečným vlivem středočeských hájů. Netypickou částí bioregionu je na teplejším a živnějším severním okraji pruh dubohabrových hájů a acidofilních doubrav, na jihu nevýrazný přechod do Velkomeziříčského bioregionu.

V lokalitě nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum v souvislosti s připravovanou stavbou.

C.II.5. Hluk a vibrace.

V posuzovaném území jsou v současné době nejvýznamnějšími zdroji hluku :

- stávající zemědělské objekty v  zemědělském areálu ;

- stávající obslužná doprava ;

- pilařský provoz jiného provozovatele;

Měření hluku nebylo provedeno a proto zatížení území hlukem je možné jen odhadnou. Nepředpokládám, že by docházelo k překračování hygienického limitu tj. 50 dB pro denní a 40 dB pro noční dobu na hranici obytné zástavby (viz nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ve znění NV č. 88/2004 Sb.).

C.II.6. Ochrana přírody.

V zájmovém území stavby ani v jeho blízkém okolí nejsou žádné významné lokality ochrany přírody – viz následující mapka. V příloze je pak doloženo vyjádření KÚ Středočeského kraje, odb. ŽP z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

- Údaje o vlivech projektu na obyvatelstvo a na životní prostředí.

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti.

Možné vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí stáje je možné rozdělit na vlivy na ovzduší , vlivy na vodu, vlivy na faunu a flóru, půdu , hluk a vibrace.

D.I.1. Vlivy na ovzduší:

Při ustájení hospodářských zvířat vzniká mimo jiné velké množství amoniaku a dochází k jeho úniku do venkovního ovzduší stáje. Kromě amoniaku ze stáje uniká ještě amoniak z objektů pro skladování hnoje nebo kejdy a při aplikaci statkových hnojiv na zemědělskou půdu. Množství amoniaku odcházející do ovzduší je bilancováno v kapitole B.III.1. Emise do ovzduší . Amoniak však není tím, co nejvíce zatěžuje (obtěžuje) okolí chovů hospodářských zvířat. Hlavním obtěžujícím prvkem jsou pachové látky, které však nelze množstevně vyhodnotit.

Provádění stavby – ovlivnění spočívá především v přechodném zvýšení prašnosti při provádění zemních a demoličních prací a zejména v pojezdu vozidel po komunikacích a víření prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby – zkrápění a úklid vozovek. Vzhledem k rozsahu stavebních prací budou tyto vlivy nevýznamné.

Vlastní provoz – zde se na znečišťování ovzduší budou podílet emise amoniaku,  oxidu uhličitého ,  tepla a  prachu  ze stájí.

- Amoniak:

Emise amoniaku je podrobně  zhodnocena v  kapitole B.III.1. Z provedené bilance je zřejmé, že proti současné celkové emisi amoniaku 7 406,0 kg NH3. rok-1 se po realizaci záměru zvýší na  11 655,7 kg NH3. rok-1 tj. o 4 249,7 kg NH3. rok-1. Při využití snižujících faktorů pak bude celková emise amoniaku pro nový stav 6 457,8 kg NH3. rok-1.

Kromě amoniaku odchází ze stájí do ovzduší další látky jako pachové látky, oxid uhličitý, teplo, prach.

- Pachové látky:

Velice významným faktorem ve vztahu k populaci obce je ovlivnění ovzduší páchnoucími látkami. Emise pachových látek nelze množstevně výpočtově stanovit. Tuto záležitost řeší zpravidla vymezení dotčeného území ochranným pásmem (OP). Pro plný stav po realizaci záměru je zpracován návrh ochranného pásma, jehož plné znění je v příloze oznámení . Protože v současné době není žádná metodika pro navrhování ochranných pásem závazná, je tento návrh zpracován podle metodiky vydané Státním zdravotním ústavem v AHEM (ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA) č. 8/1999. Tato metoda je v současné době jedinou dostupnou metodou hodnotící objektivně pachové látky a jejich dosah.

Další možnou variantou je zpracování návrhu OP pomocí rozptylové studie pro amoniak. Ta je zpracována oprávněnou osobou a bude doložena spolu žádostí o souhlas ke změně stávajícího zdroje znečišťování ovzduší krajskému úřadu. Nepředpokládám, a rozptylová studie to potvrzuje, že budou překračovány povolené průměrné 24 hodinové imisní koncentrace amoniaku což je 100 g. m3.

Podle zkušeností vychází rozsahy ochranných pásem přibližně stejně, rozsahy vypočtené dle rozptylové studie (přes amoniak) jsou spíše menší. V souvislostí s tímto je nutno připomenout, že ani návrhem OP nelze postihnou ovlivnění území páchnoucími látkami ze 100 %. Metodika uvažují s tím, že OP řeší 95% stavů v roce, zbývajících 5 % stavů tvoří inverzní a jiné situace, které ovlivní nebo mohou ovlivnit i území mimo ochranné pásmo. Nový návrh ochranného pásma zpracovaný podle uvedené metodiky je rovněž v příloze oznámení.

- Oxid uhličitý (CO2):

Předpokládané emise po plný stav (všechny stáje) – opět podrobně hodnoceno v kapitole B.III.1 – budou 1 070 937 kg.rok-1. Celkový emisní tok pak je 122,25 kg.hod-1.

- Celkové teplo:

Celková bilancovaná   emise tepla pro plný stav bude 3 917 332 kW.rok-1.

e.  Prach:

Zdrojem prachu je především stlaní a krmení. V našem případě se jedná o stelivový chov telat v mléčné výživě a krav na sucho ve stávající stáji, bezstelivový chov s přistýlanými lehacími boxy v posuzované rekonstruované stáji pro dojnice. U stelivové slámy je možné uvažovat s celkovou prašností zhruba 0,1 %. Při spotřebě steliva (celý areál ) 702 t. rok-1 (viz kap.B.III.1.) bude prašnost ze steliva činit 702 kg.rok-1, přepočteno na emisní tok 80,1 g.hod-1.  Prašnost ze steliva  nebude tedy významná.  Prašnost z krmení je obtížné zhodnotit – bude závislá na druhu krmiva – větší ze šrotů a sena, minimální ze senáže a siláže. Pro tento případ není prašnost významným zdrojem ovlivnění ovzduší .

f.Vlivy z dopravy:

Dalším zdrojem znečištění ovzduší – liniovým zdrojem - bude pohyb motorových vozidel zajišťujících vyvážení kejdy,  hnoje a močůvky, dovoz steliva, krmiva, odvoz mléka  apod. Zde se jedná o prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel. Průměrný pohyb osobních automobilů, nákladních automobilů a traktorů  s nastartovaným motorem v areálu farmy bude max.5 minut na vozidlo. Při průměrném denním pohybu vozidel bude produkce škodlivin následující:

| Typ dopravy | Počet vozidel za den | Čas pohybu ( min.den-1) | Emise CO ( g.den-1 ) | Emise CxHy ( g.den-1 ) | Emise NOx ( g .den-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní | 4 | 20 | 40 | 25,2 | 5,2 |
| Traktory | 16 | 300 | 150 | 135 | 195 |
| Nákladní | 2 | 10 | 5 | 4,5 | 6,5 |
| Celkem | 22 | 330 | 195 | 164,7 | 206,7 |

Vypočtené hodnoty v tabulce jsou velice nízké, v praxi obtížně  měřitelné a z pohledu znečištění ovzduší nevýznamné.

Emise z dopravních prostředků zabezpečujících zásobování farmy a odvoz produktů při frekvenci uvedené v tabulce výše budou rovněž nevýznamné.

Pro vyvážení odseparované kejdy (fugátu), močůvky a hnoje (separované hmoty - separátu) budou využívány pozemky AGRO PERTOLTICE,  převážně v katastru obce Bohdaneč a v okolí. Podrobně to bude řešeno aktualizovaným plánem organického hnojení – nutno zpracovat ke kolaudaci stavby.

D.I.2. Vlivy na vody:

Jak už je v kapitole B.III.2. uvedeno jedná se o záměr realizovaný v území, které nepatří mezi zranitelné oblasti. Ze zemědělského areálu budou nekontaminované dešťové vody ( ze střech, čistých komunikací a ploch zeleně ) odváděny nesoustředěným odtokem v celé ploše jako dosud. Kontaminované dešťové vody budou svedeny do akumulační jímky na kejdu (fugát) a odpadní vody z mléčnice.

Splaškové vody z hygienických zařízení - již vyřešeno v posuzovaném záměru nevznikají - jsou akumulovány  v nepropustných jímkách  a vyváženy na pozemky. Toto řešení nevyhovuje současné legislativě  (zákon o odpadech) a bude je nutno vyvážet k likvidaci na smluvně zajištěnou ČOV.

Podzemní vody:

V zájmovém území nejsou žádné zdroje podzemních vod ani sledované pramenní vývěry. Prameniště vodovodu je nedaleko, cca 150 m spádově pod areálem. Při řádném provedení hydroizolací podlah stájí, kejdových kanálů, manipulačních ploch u stájí a stání – výdejní plochy u skladovacích nádrží na kejdu (fugát), při nepropustných jímkách a nádržích na kejdu (fugát) a močůvku nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních vod.

Povrchové vody :

Dešťové vody ze střech i nekontaminovaných zpevněných ploch budou stejně jako dosud zaústěny dotečenu. Kontaminované dešťové vody (manipulační plochy, výdejní plocha u jímky na kejdu) jsou  řešeny společně s kejdou do skladovací jímky na kejdu skotu.

Odpadní vody:

Splaškové odpadní vody  v posuzované stáji nevznikají, budou vznikat v novém hygienickém zařízení u mléčnice. Budou svedeny samostatně do samostatné bezodtokové jímky a z ní vyváženy na smluvní ČOV.

Při dodržení provozní kázně nelze tedy očekávat negativní ovlivnění životního prostředí – podzemních a povrchových vod..

D.I.3.Vlivy na faunu a flóru:

Vlivy na flóru, faunu , ekosystémy , ÚSES. Pro obec Bohdaneč není zpracován územní plán  a tedy ani ÚSES jako součást územního plánu. Záměr bude realizován plně ve stávajícím zastavěném území zemědělského areálu, kde nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody.  Ani v těsné blízkosti areálu nejsou žádné významné prvky ochrany přírody.

Stávající výrobní areál je z větší části provozován jako manipulační plochy. Zeleň se vyskytuje pouze při jeho hranicích a nebude stavbou dotčena. V souvislosti se zřízením ochranného pásma by bylo vhodné doplnit nízkou a střední zeleň do volných ploch podél oplocení a v prostoru mezi stájemi a obcí.

D.I.4. Vlivy na půdu:

Celé zájmové území pro realizaci  záměru je nezemědělskou půdou.  Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy. Realizace záměru stavebních úprav ( rekonstrukce stáje) se odehraje na stávající nezemědělské půdě uvnitř areálu.

Stavba nebude mít negativní vliv na půdu (pokud budou provedeny izolace skladovacích jímek a nádrží, kejdových kanálů a manipulační plochy nebudou propouštět).

K negativnímu ovlivnění půdy může dojit nezodpovědnou aplikací kejdy (fugátu), hnoje a močůvky na zemědělské pozemky – při nedodržení dávek a zásad aplikace.

Zemědělské půdy v hospodářském obvodu patří  převážně do BPEJ 7…….

D.I.5.  Hluk a vibrace.

D.I.5.a. Při stavebních činnostech:

H l u k .

V průběhu stavebních úprav ( hlavně demolice a zemních prací) lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací – výkop stavební jámy pro jímky a nádrže na kejdu, základů pro stavební objekty . Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec, která bude nevýznamná. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 502/2000 Sb.,  ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 6 činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnost LAeq,s:

LAeq,s = LAeq,T + 10. log ((126+ t1) / t1)

kde:  základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB            (§ 12, odst.2 NV )

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době 7,00 až 21,00 hodin

Ve chráněném venkovním prostoru staveb (tj. v okolí obytné zástavby obce) bude přípustné:

Pro  8 hodinovou pracovní dobu pak vychází nejvyšší přípustná hodnota:

LAeq,s = 62,2 dB

Pro 10 hodinovou pracovní dobu pak vychází nejvyšší přípustná hodnota:

LAeq,s = 61,3 dB

Pro 14 hodinovou pracovní dobu pak vychází nejvyšší přípustná hodnota:

LAeq,s = 60,0 dB

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve venkovním prostoru zemědělského areálu není tímto nařízením vlády stanovena – nejedná se o chráněné venkovní prostory.

V i b r a c e .

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.

D.I.5.b.  Při provozu stájí a technologie zpracování kejdy :

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné . Stávající zatížení území hlukem bude do 50 dB (v denní době) na hranici zemědělského areálu. Jeho základ tvoří hluk ze zemědělského provozu – z provozu a obsluhy stávajících objektů.

Podle NV č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací , ve znění NV č. 88/2004 Sb., § 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (odst.1,2).

(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T.  V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku ) se stanoví součtem základní hladiny  hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní  nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.

Příloha č.6 – Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (příloha č. 6 NV č. 502/2000 Sb.).

| Způsob využití území | Korekce v dB |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2)  Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3)  Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4)  Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou  komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Výrobní proces nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací. Zdrojem hluku jsou především mobilní mechanizmy zajišťující obsluhu stáje – vyvážení kejdy, hnoje, močůvky, dovoz krmení a steliva. Dále to budou instalovaná technologická zařízení ve stáji, kterých je minimum a mimo stáj – kalová čerpadla a separátor. Lze tedy říci, že hluk z provozu stájí pouze nevýznamně přispěje ke stávající hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty,  které by se významně přiblížili k hygienickým limitům.

Technologie separace kejdy bude novým zdrojem hluku v území. Stavebním provedením objektů v nichž jsou tyto zdroje provozovány lze docílit dostatečné ochrany venkovního prostředí. Nepředpokládám, že zde dojde k významnému zvýšení hlukové zátěže území.  To je doloženo hlukovou studií v příloze. Ke kolaudaci stavby je nutno toto tvrzení ověřit měřením.

S provozem stájí nutně souvisí i doprava statkových hnojiv (fugátu a separátu) ze zemědělského areálu na pole a jejich aplikace do půdy. Proto, že doprava je významným zdrojem hluku pro životní prostředí, je zatížení území dopravou popsáno v této kapitole.

Zatížení území dopravou se v  souvislosti se změnou technologie nezvýší. Dnes bylo nutné na pole vyvézt veškerou produkci kejdy, močůvky a hnoje. Po zprovoznění linky na zpracování kejdy bude na pole vyvážena kalová voda (fugát) v množství zhruba o 10 % nižším než je produkce kejdy. Odseparovaná sušina pak bude použita ke stlaní a jen v malé míře vyvezena na pole ke hnojení.

V následujícím hodnocení je popsáno vyvážení všech organických hnojiv produkovaných všemi stájemi v areálu, dovoz steliva a krmiva, odvoz mléka – srovnání  stavu před a po realizaci záměru. Pro stanovení  jednotlivých potřeb a produkcí bylo použito Technického doporučení MZem 11/1992.

Stávající stav :

- produkce kejdy:  0 m3.rok-1, při objemu cisterny 10 m3 – 0 jízd

- produkce hnoje : 4075 t.rok-1 , tj.  při nosnosti přepravního prostředku 5 t - 815 jízd

- produkce močůvky a odpadních vod: 1050 m3. rok-1 tj. cisternou 10 m3 - 105 jízd

- dovoz objemných krmiv – siláže: 2300 t.rok-1 tj. při nákladu 3 t – 777 jízd.;

seno : 303 t. rok-1 tj. při nákladu 1,5 t -  202 jízd

- dovoz šrotů :		       	365 t.rok-1 tj. při nákladu 7,5 t - 49 jízd

- dovoz steliva:		        	990 t. rok-1 tj. při nosnosti 1,5 t - 660 jízd

- odvoz mléka.		            365 jízd .rok-1

- nespecifikovaná doprava 1 jízda denně:  365 jízd.rok-1

Celkem jízd  za rok……3338; za den 10 - 16 jízd (ve dnech vyvážení kejdy)

Stav po rekonstrukci a dostavbě:

- produkce kejdy:  5050 m3.rok-1, při objemu cisterny 10 m3 – 505 jízd

- produkce hnoje : 2760 t.rok-1 , tj.  při nosnosti přepr. prostředku 5 t - 552 jízd

- produkce močůvky a odpadních vod: 1130 m3. rok-1 tj. cisternou 10 m3 – 113 jízd

- dovoz objemných krmiv – siláže: 4263 t.rok-1 tj. při nákladu 3 t – 1421 jízd.;

seno : 538 t. rok-1 tj. při nákladu 1,5 t -  358 jízd

- dovoz šrotů :		       	700 t.rok-1 tj. při nákladu 7,5 t - 93 jízd

- dovoz steliva:		        	702 t. rok-1 tj. při nosnosti 1,5 t - 468 jízd

- odvoz mléka.		            365 jízd .rok-1

- nespecifikovaná doprava 1 jízda denně:  365 jízd.rok-1

Celkem jízd za rok…….4250; za den 12 - 16 jízd

Z provedeného porovnání je zřejmé, že nároky na dopravu se výrazně nezvýší. V důsledku změny nároků na dopravu lze usuzovat, že zatížení území hlukem z dopravy se rovněž výrazněji nezvýší. Naopak je možné usuzovat, že v souvislosti se zaváděním nových dopravních prostředků s nižší hlučností a vyšší tonáží bude mít pozitivní vliv na snížení zatížení území dopravním hlukem.

D.I.6.  Ostatní.

Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření. Kromě záření elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory apod.) a které je ve vztahu k životnímu prostředí a obsluze  malé a nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytnou zdroje vysokofrekvenčního záření, ionizujícího nebo rentgenového záření. Předložený záměr z žádným z nich neuvažuje.

D.II. Rozsah vlivů stavby a činnosti vzhledem k zasaženému území a populaci.

Změnou technologie chovu – zavedení bezstelivového ustájení a zpracování kejdy  (separace kejdy) při současném navýšení stájových kapacit dojde k významným změnám co se týče negativních vlivů na životní prostředí v blízkém i vzdálenějším okolí.

Z provedeného vyhodnocení je zřejmé, že toto snížení vlivů se bude týkat především volné krajiny v širším okolí tj. ploch zemědělské půdy které budou hnojeny. Tyto vlivy pak je možné ještě snížit buď přímým zapravením kejdy (nugátu) do půdy nebo při plošné aplikaci jejich zapravením do půdy. Ve vlastním areálu farmy dojde ke zmenšení emisí amoniaku a pachových látek zavedením nových snižujících technologií, které mají za následek nižší emise ze stáje, ale i ze skladování kejdy a hnoje.

Negativní vlivy se budou odehrávat především uvnitř ochranného pásma , což je popsáno podrobněji v předchozí kapitole. Další negativní vlivy  se odehrají na zemědělské půdě mimo areál a zastavěné území obce. Aplikace hnoje bude nahrazena aplikací fugátu, což je kejda zbavená tuhé části separací. Odseparovaná tuhá část pak bude buď využita ve stájích k přistýlání místo slámy, nebo použita jako organická hmota na zemědělské půdě.

Je zde další pozitivní prvek a to, že již nebude vyvážen v takovém rozsahu jako dosud hnůj na stavebně nezajištěné skládky hnoje na polích, kde hrozilo ovlivnění podzemních a povrchových vod. Nová technologie bude tedy přínosem pro snížení rizika pro podzemní a povrchové vody ze skladování hnoje .

Nutno připomenout, že časově omezenou aplikaci surové kejdy i po zavedení separace kejdy nelze vyloučit ( porucha zařízení apod.). Proto i nadále platí, že pro omezení negativních vlivů z aplikace kejdy, močůvky a hnoje na pole je nutné  přímé nebo následné zapravení  do půdy.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní  hranice.

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě

kompenzaci nepříznivých vlivů .

Staveniště se nachází ve stávajícím zemědělském areálu v obci Bohdaneč. Obec nemá zpracován územní plán obce. S provozem zemědělského areálu v současném místě se počítá i do budoucna. Za významné preventivní opatření považuji dobré stavební provedení všech stájových objektů , kejdových kanálů , objektů jímek a nádrží .

Z hlediska ochrany ovzduší.

- Stavy hospodářských zvířat uvedené v této dokumentaci a posouzené návrhem ochranného pásma jsou konečné. Stejně je třeba chápat i posouzenou technologii chovu.

- Pro změnu malého zdroje (K 96) na střední zdroj (K 300) je nutný souhlas orgánu státní správy v ochraně ovzduší – viz § 17, odst. 1, písm b) - k umístění nového středního zdroje znečišťování ovzduší . K žádosti je třeba doložit rozptylovou studii a odborný posudek dle zákona o ochraně ovzduší.

- V prostoru staveniště a následně při provozu nebude prováděna likvidace odpadů spalováním.

- Bude realizována výsadba izolační zeleně mezi stájemi a obcí zejména kolem oplocení a na vhodných plochách uvnitř areálu – toto bude řešeno v projektu stavby.

- Bude dbáno na omezování prašnosti z komunikací jejich úklidem případně kropením.

- Bude dodržována provozní kázeň, dobrá zoohygiena a včas odstraňována uhynulá zvířata.

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod.

- Podlahy, kejdové kanály, jímky a nádrže na kejdu budou provedeny s hydroizolací.

- Čerpací jímky a  skladovací nádrže budou opatřeny detekčním systémem úniku.

- Bude provedena zkouška těsnosti stávajících jímek, které budou dále využívány i nově vybudovaných nádrží a jímek

- Veškeré kontaminované vody z manipulačních ploch budou zaústěny do čerpací jímky a zpracovány společně s kejdou.

- Nekontaminované dešťové vody  budou vypouštěny mimo plochy odvodňované do jímek

- Je třeba zajistit řádný provoz jímek (nádrží)  – včetně kontroly hladiny v jímkách a včasného vyvážení obsahu jímek – v době, kdy jsou volné plochy zemědělské půdy a kdy jsou vhodné klimatické podmínky. Dále je třeba se zaměřit na provoz výdejní plochy u jímky, udržovat ji v čistotě a provádět pravidelné čištění odtokového potrubí odvádějícího úkapy a kontaminované dešťové vody z této plochy  do jímky.

- Při aplikaci kejdy skotu (fugátu),  močůvky, odpadních vod z mléčnice a hnoje  je třeba se řídit aktualizovaným plánem organického hnojení.

Z hlediska ochrany půdy.

- Aplikace kejdy (fugátu), hnoje a močůvky na zemědělskou půdu bude prováděna na základě aktualizovaného plánu organického hnojení.

- Odpady nebudou likvidovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních nerovností.

Z hlediska ochrany přírody.

V území se nevyskytují chráněné druhy živočichů a rostlin.

- Bude pečováno o nově vysázenou zeleň v rámci ozelenění výrobního areálu, vyhynulá zeleň bude průběžně doplňována.

- V rámci aplikace statkových hnojiv na zemědělské pozemky budou zohledněny prvky ochrany přírody – významné krajinné prvky (VKP), biokoridory (BK), biocentra (BC) uvedené v ÚSES.

Z hlediska likvidace odpadů.

- Odpady budou ukládány utříděně a likvidovány v souladu s platnou legislativou.

- Nebude prováděna nezákonná likvidace odpadů na místě spalováním nebo jejich ukládáním do země.

Z hlediska chemických látek.

- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.

- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup stanovený platnou legislativou ( bezpečnostní listy, školení pracovníků apod.).

Z hlediska hluku a vibrací.

- Bude dbáno na to, aby při provozu stájí nebyly provozovány žádné zdroje hluku, které by zatěžovaly nadměrně okolí areálu a zástavbu obce. Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně ovlivňovat. Stejné platí o dopravních prostředcích zajišťujících obsluhu areálu.

Z hlediska ovlivnění území stájovým hmyzem, hlodavci.

- Ve stájích budou prováděna opatření vedoucí k potlačení výskytu stájového hmyzu a hlodavců.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a

neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů.

Pro zpracování oznámení byl k dispozici investiční záměr zpracovaný AGRO PERTOLTICE, a.s. Investor současně poskytl dostupné mapové podklady a záměr předem projednal s místně příslušným obecním úřadem.

Zpracovatel oznámení si sám nebo za pomoci investora provedl potřebné průzkumy a rozbory, na místě stavby ověřil potřebné údaje . Na základě toho je možné konstatovat, že měl dostatečné podklady pro objektivní posouzení záměru.

Pro zpracování návrhu ochranného pásma (OP) a rozptylové studie byla opatřena od ČHMÚ  aktuální větrná růžice pro posuzovanou lokalitu.

Záměr byl předem konzultován s místně příslušným stavebním úřadem –OÚ Zbraslavice,  který vydal stanovisko ve vazbě na územní plán.

Na základě těchto podkladů pak byl záměr investora korigován tak, aby byl přijatelný a tento korigovaný záměr je v oznámení posouzen.

E. Porovnání variant řešení záměru.

Řešena je změna ( rekonstrukce) stávající stáje kravína K 96 přestavbou na volnou boxovou bezstelivovou stáj K 300. Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu Bohdaneč, zčásti na stavební parcele č.149, zčásti na nezastavěném pozemku parc. č. 42/2 – ostatní plocha. S ohledem na terénní poměry v areálu a snahu investora se záměrem nezasahovat mimo stávající zemědělský areál je záměr  zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě.

Záměr uvažuje s výstavbou stáje pro 300 dojnic formou rekonstrukce , s výstavbou čerpací jímky na kejdu u stáje, vybudování pracoviště separace kejdy s čerpací jímkou pro fugát a stavebně zabezpečenou plochou pro skladování separátu, výstavbou skladovací jímkou pro fugát a odpadní vody z mléčnice, s vestavbou dojírny s čekárnou do stávajícího objektu seníku a s umístěním ustájení telat v mléčné výživě do stávajícího objektu skladu slámy a obilí.

Stávající stájové kapacity  se zvyšují, mění se ustájení ze stelivového na bezstelivové  ( pouze v nové produkční stáji).

Kalová voda -fugát vzniklý odseparováním tuhé části z kejdy bude akumulována v nové skladovací jímce a vyvážena k aplikaci na zemědělskou půdu, substrát bude využit k přistýlání ve stájích nebo k aplikaci na zemědělskou půdu

Toto řešení je předkládáno jako jediná varianta a investor o jiné neuvažuje.

Varianta předložená k posouzení  je tedy jediná, pro investora nejpřijatelnějším řešením.

V areálu  (v prodloužení stáje K 164) je vybudována  nevyhovující dojírna s mléčnicí včetně skladovací jímky na odpadní vody, včetně hygienického zázemí pro personál. Tento objekt bude zčásti využit – hygienické zařízení pro personál a mléčnice, která bude rekonstruována. Dojírna bude vybudována nově vestavbou do sousedního objektu seníku.

Porovnání variant řešení:

| Kritéria dle zák. č. 100/2001 Sb. | Aktivní varianta | Nulová varianta |
| --- | --- | --- |
| Vlivy na ekosystémy |  |  |
| Vliv na půdu | 0 | 0 |
| Rozsah a zábor zemědělské půdy , způsob využití území | 0 | 0 |
| Znečištění půdy | 0 | X |
| Topografie, stabilita, eroze | 0 | 0 |
| Horninové prostředí a nerostné zdroje | 0 | 0 |
| Hydrologické charakteristiky | 0 | 0 |
| Chráněné části přírody | 0 | 0 |
| Ukládání odpadů | 0 | 0 |
| Vlivy na vodu |  |  |
| Jakost povrchových a podzemních vod | 0 | X |
| Charakter odvodnění oblasti | 0 | 0 |
| Změny v hydrologických charakteristikách | 0 | 0 |
| Vlivy na ovzduší |  |  |
| Množství a koncentrace emisí a jejich vliv na okolí | X | X |
| Jiné vlivy – pachy | X | X |
| Vlivy na flóru a faunu |  |  |
| Poškození a vyhubení druhů, biotopů | 0 | 0 |
| Vlivy na ekosystémy | X | X |
| Surovinové a energetické zdroje | 0 | 0 |
| Vlivy na antropogenní systémy |  |  |
| Budovy. architektonické a archeologické památky | 0 | 0 |
| Kulturní hodnoty | 0 | 0 |
| Geologické a paleontologické nálezy | 0 | 0 |
| Vlivy na strukturu a využití území |  |  |
| Doprava | X | X |
| Navazující stavby | 0 | 0 |
| Infrastruktura | 0 | 0 |
| Estetická kvalita území | X | X |
| Rekreační využití území | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy |  |  |
| Biologické vlivy | X | X |
| Hluk a záření | 0 | 0 |
| Ostatní vlivy | 0 | 0 |
| Předpokládaný počet impaktů | 6 | 8 |
| X impakt předpokládán |  |  |
| 0 impakt nenalezen |  |  |

- Doplňující údaje.

V rámci přípravy stavby (záměru investora) bylo dořešeno nově ochranné pásmo (OP) celého zemědělského areálu a  připraveno pro projednání s DOSS a k vyhlášení správním rozhodnutím.

Veškeré pro posouzení potřebné informace jsou uvedeny v textu oznámení a není třeba je ničím doplňovat. S ohledem na skutečnost , že je k dispozici pouze záměr investora, bylo čerpáno především z tohoto záměru a znalosti obdobných staveb na které autor oznámení zpracovával podklady ( Školní statek Lány - hosp. Ruda). Další podklady zajistil zpracovatel oznámení ve spolupráci s investorem prohlídkou jiných obdobně upravených objektů , s přihlédnutím ke zkušenostem provozovatelů těchto objektů.

Při zpracování oznámení bylo použito těchto podkladů:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb..

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 92/2004 Sb.

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění  zákona č. 188/2004 Sb.

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění z. č. 218/2004 Sb..

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

- Zákon č. 50/1976 Sb. , stavební zákon, ve znění zák.č.. 83/1998 Sb., ve znění pozdější úpravy.

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

- Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí…..

- Prováděcí předpisy a vyhlášky k citovaným zákonům.

- Atlas životního prostředí ČSFR.

- Projekty vztahující se k posuzovanému záměru

- Atlas podnebí ČSR, Praha 1958

- Atlas životního prostředí a zdraví ČSFR, FVŽP Praha 1992

- Statistická ročenka ŽP ČR, Praha 2002

- Stav ŽP v oblastech působnosti územních odborů MŽP

- Půdy ČR, Milan Tomášek , Praha 2000

- Mapa chráněných území přírody

- Chráněné krajinné oblasti  ČR, Správa CHKO ČR, 1997

- Geografie ČSSR, L.Mištera a kol, SPN

- Biogeografické členění ČR , Martin Culek a kol., 1995.

- Zeměpisný lexikon ČSR.Vodní toky a nádrže. ACADEMIA  Praha 1984.

- Zpravodaj MŽP ČR.

- ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/1999

- Mapové podklady Příručka pro zemědělce a poradce 1996

- Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.

Ve stávajícím zemědělském areálu AGRO PERTOLTICE,a.s. v obci Bohdaneč umístěném západně od zástavby obce  jsou vybudovány stáje chovu skotu – kravín K 194 , kravín K 96, přístřešek pro telata , dojírna s mléčnicí a hygienickým zařízením. V areálu jsou vybudovány i potřebné doprovodné objekty jako silážní žlaby, sklady sena, steliva, posklizňová linka se suškou a další.

Stáje kravínů jsou umístěny ve starších objektech , stavebně dožívajících s omezenou možností modernizace, provozovány jako stelivové s denním odvozem hnoje na dočasné polní skládky hnoje mimo areál. Stáje jsou přirozeným způsobem větrané.

Záměr řeší přestavbu stávající stáje K96 na moderní vzdušnou volnou bezstelivovou stáj pro 300 dojnic, vestavbu nové dojírny s mléčnicí (nebo modernizaci stávající mléčnice) do sousedního objektu skladu, výstavbu skladovací jímky s předřazenou čerpací jímkou a technologií separace kejdy. Separát pak bude využit pro přistýlání lehacích boxů ve stáji a nevyužitá část ke hnojení. V nové skladovací jímce systém WOLF bude pak skladována odseparovaná kejda – fugát, který se charakterem podobá močůvce nebo hnojůvce – a odpadní vody z dojírny a mléčnice. Tím bude zcela odbouráno  vyvážení surové kejdy na pole ke hnojení.

Stávající stájové kapacity se zvyšují z dnešních  kolaudovaných 290 krav( skutečně 260 krav) a 70 telat tj. 334 DJ kolaudovaných a 301 DJ skutečných, na 464 krav a jalovic  a 100 telat tj. 525 DJ – zvýšení o 191 DJ proti kolaudovanému stavu, o 224 DJ proti skutečnému současnému stavu. V rekonstruované stáji se mění  i technologie ustájení ze stelivové na bezstelivovou.

Všechny nové jímky a skladovací nádrže budou opatřeny hydroizolací a detekčním systémem. Podlaha nově řešené stáje a kejdové kanály budou opatřeny hydroizolací. U separátoru bude vybudována zastřešená stavebně zabezpečená plocha pro uložení separátu (tuhé složky), pro výdej fugátu a odpadních vod ze skladovací jímky k odvozu na pole bude vybudována stavebně zabezpečená výdejní plocha.

Pro zajištění potřebné skladovací kapacity na kejdu (fugát) je investor povinen ve smyslu zákona č. 156/1998 S., o hnojivech ve znění pozdější novely a ve smyslu vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdější úpravy, zajistit  jímku s dobou skladování min. 4 měsíce. Tomuto požadavku vyhoví nově řešené skladovací kapacity s rezervou  - skladovací kapacita 3100 m3 vyhovuje pro více než 6ti měsíční skladování. Další skladovací kapacity jsou v čerpací jímce surové kejdy ze stáje a v čerpací jímce za separátorem.

Realizací popsaného záměru  nedochází k záboru zemědělské půdy – celý záměr se odehrává uvnitř stávajícího areálu farmy. Stavba se odehraje uvnitř zastavěného území a nebude jí narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně. V rámci zřízení ochranného pásma bude provedena nová výsadba zeleně převážně kolem oplocení areálu.

Předmětná stavba nemá významné nároky na suroviny – bude nutné pouze větší množství napájecí vody a objemných a jadrných krmiv v důsledku navýšení stavů, sníží se naopak potřeba stelivové slámy v důsledku převedení na bezstelivové ustájení v nově řešené stáji, sníží se produkce hnoje, zvýší se produkce tekutých odpadů –fugát, které bude nutné vyvézt na pole. Záměr si vyžádá nové napojení stáje a jímky na stávající komunikace v areálu s jejich bezprašnou povrchovou úpravou. Inženýrské sítě jsou v místě stavby vybudovány a budou využity.

Posuzovanou stavbu je nutno hodnotit jako stavbu, která je přínosem pro ochranu prvků životního prostředí i když se stájová kapacita zvětšuje. Tento nárůst bude kompenzován lepším stavebním zabezpečení stáje a ostatních řešených objektů, lepší technologií ustájení, která obsahuje řadu prvků omezujících emise amoniaku a pachových látek. Přepracováním kejdy  - separace - dojde k výraznému omezení emisí amoniaku a pachových látek ze skladování odseparované kejdy - fugátu. Stávající stáje, dojírna s mléčnicí a zejména objekty pro skladování odpadních vod z dojírny a močůvky vyžadují stavební údržbu. V rámci předkládaného záměru budou vybudovány nové, pro životní prostředí bezpečnější skladovací nádrže. Bude vybudováno nové hygienické zařízení pro personál včetně jímky na splaškové vody a nový kafilerní box. I riziko ohrožení podzemních a povrchových vod z aplikace fugátu a substrátu na zemědělskou půdu je podstatně menší než z aplikace surové kejdy.

.

Stavbu v posouzeném rozsahu je možno doporučit k realizaci bez významnějších rizik pro životní prostředí.

- Přílohy :

Přílohová část, která následuje, obsahuje mimo jiné vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územního plánu.

I. Údaje o zpracovateli :

Oznámení zpracoval:

Ing. Josef Charouzek

Menhartova 1559

393 01 PELHŘIMOV

IČO 183 12 594

Tel. 565 323 942,602 476567

Osvědčení podle zák. č. 244/1992 Sb.  čj.: 1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999.

V Pelhřimově dne     22. října 2005.

PŘÍLOHOVÁ ČÁST OZNÁMENÍ.

Seznam příloh:

  - Mapa širších vztahů 1: 50 000

  - Situace z mapy 1 : 10 000

  - Situace z katastrální mapy 1 : 2880

  - Zastavovací situace areálu 1 : 2880

  - Mapa vymezených ochranných pásem vodních zdrojů

  - Stanovisko odboru výstavby OÚ Zbraslavice.

  - Návrh ochranného pásma.

  - Vyjádření KÚ Středočeského kraje, odb. ŽP

  - Hluková studie

Příloha č. 1

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:50 000

Příloha č. 2

Situace z mapy 1 : 10 000

Příloha č. 3

SITUACE Z KATASTRÁLNÍ MAPY 1:2880

Příloha č. 4

ZASTAVOVACÍ SITUACE AREÁLU 1:2880

Příloha č. 5

Mapa vymezených ochranných pásem vodních zdrojů

a. Stávající prameniště pod areálem – prameniště č. 1

b. Nové prameniště nad areálem a vodojem – prameniště č. 2

Příloha č. 6

STANOVISKO ODBORU VÝSTAVBY  OÚ ZBRASLAVICE

Příloha č.7

Návrh ochranného pásma

Ing. Josef Charouzek

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, stavební akustika, chemické látky

393 01 Pelhřimov, Menhartova 1559

Telefon, fax 565 323942    Mobil +420602476567   E.mail : jcharouzek@email.cz

#### Návrh ochranného pásma

pro zemědělský areál

B O H D A N E Č

Zřizovatel: 	AGRO PERTOLTICE, a.s.

Zruč nad Sázavou 331

285 22 Zruč nad Sázavou

IČ. 25745042

V Pelhřimově březen 2005

Technická zpráva k návrhu ochranného pásma.

Ve stávajícím zemědělském areálu v Bohdanči provozuje AGRO PERTOLTICE, a.s. objekty chovu hospodářských  zvířat. Pro doplnění stavů skotu je připravována stavba nové produkční stáje pro 300 dojnic, která nahradí stávající stáj K 96. Pro tento záměr  je třeba  stanovit  ochranné pásmo.

Tento postup je v souladu s § 35, odstavec 2 zákona číslo 50/1976 Sb. , stavební zákon ve znění zákona č. 83/1998 Sb., protože lze oprávněně předpokládat, že stavba bude svými negativními vlivy překračovat v určitém území limitní hodnoty stanovené právními předpisy.

Návrh ochranného pásma (OP) se provádí podle metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) č. 8/ 1999. Tato metodika je založena na hodnocení vlivů nejdůležitějších faktorů  na dosah emisí do okolí chovu zvířat a umožňuje navrhnout rozměry a tvar ochranného pásma kolem chovu zvířat.

Uvedená metodika dovede výpočtově postihnou cca 95 % stavů a zohledňuje vlivy technologie chovu, terénních překážek, zeleně, výškového uspořádání a četnosti a směru větru. Dále umožňuje i zohlednit použité technologie odvětrání stáje, úroveň zoohygieny,  případně použití  přípravků  omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší stáje a tak i do životního prostředí. V této souvislosti je nutno připomenout, že hlavní škodlivinou ovlivňující rozsah ochranného pásma není amoniak, který je lehčí než vzduch a ze stáje odchází vzhůru a nezatěžuje významně životní prostředí v okolí stáje. Daleko významnější je vliv pachových látek. Produkce pachových látek je ovlivňována řadou činitelů, kdy zápach ze stáje tvoří směs několika tisíc sloučenin, většinou na bázi dusíku síry a kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským čichem registrovatelné tj. když překročí čichový práh. Je to minimální koncentrace pachových látek, která u poloviny exponované populace vyvolá negativní čichový vjem. Tato skutečnost by neměla při odpovídající technologické kázni překročit 5 % z celkového počtu hodin v roce.

Dalším faktorem, který je při návrhu ochranného pásma třeba zohlednit je hluk . Pokud je součástí technologie i hlučné zařízení, je nutno na podkladě hlukových výpočtů stanovit hranici, kde bude dosaženo hygienických limitů a tuto zohlednit při návrhu hranice ochranného pásma. Stejné platí i pro další možné vlivy jako je elektromagnetické záření, radioaktivní záření a další.

Při  navrhování ochranného pásma je třeba brát v úvahu i  územně plánovací podklady. Zejména je třeba rozlišovat zda je provozovna (zdroj možného ovlivňování životního prostředí) umístěna ve výrobní zóně nebo obytné zóně nebo na tuto navazuje.

Návrh ochranného pásma musí vycházet z aktuálních zjištění a aktuálních podkladů např. větrná růžice zpracované ČHMÚ pro posuzovanou lokalitu.

Hranice ochranného pásma pak vymezuje území se zhoršeným životním prostředím. Uvnitř ochranného pásma je možné provozovat veškeré činnosti, které nebudou negativními vlivy z objektu, který vyvolat zřízení ochranného pásma negativně ovlivněny. Např. uvnitř OP chovů hospodářských zvířat je možné bez omezení provozovat zemědělskou výrobu tj. . provozovat jiné zemědělské objekty nebo obhospodařovat pozemky.

Uvnitř ochranného pásma  není možné budovat a  provozovat objekty vyžadující ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydlení, rekreaci, školské, tělovýchovné, zdravotnické, potravinářské a jiné. Tato podmínka pak bude uvedena i ve správním rozhodnutí, jímž je rozsah ochranného pásma určen. Dle stavebního zákona je orgánem příslušným k vydání takového rozhodnutí místně příslušný stavební úřad.

1

Zadání návrhu :

- Místo umístění :

Bohdaneč – stávající zemědělský areál.

Provozovatel : AGRO PERTOLTICE, a.s., Zruč nad Sázavou 331

- Počet a druh chovaných zvířat:

současný stav:

Obj. č. 01.- kravín  na st. p.č. 151 - 164 kusů krav při PŽH 550 kg – 180 DJ;

telata v mléčné výživě – 40 ks při PŽH 75 kg – 6 DJ;

Obj. č. 02 – kravín na st. p.č.149 - 96 kusů krav při PŽH 550 kg – 106 DJ;

nový stav:

Obj. č. 01.- kravín  na st. p.č. 151 - 164 kusů krav při PŽH 550 kg – 180 DJ;

Obj. č. 02 – kravín na st. p.č.149 - 300 kusů krav při PŽH 550 kg – 330 DJ;

Obj. č. 03 – boudy pro telata v mléčné výživě – 100 ks při PŽH 75 kg – 15 DJ;

- Technologie chovu:

Obj. č. 01-  volná stelivová stáj s denním odvozem hnoje mimo SŽV

Obj. č. 02 – volná stelivová stáj s denním odvozem hnoje mimo SŽV

Obj. č. 03 – stelivové ustájení s denním odvozem hnoje mimo SŽV

d)	Způsob větrání  stáje:

Stáje č. 01, 02, 03  s přirozeným větráním , průvětrníky ve střeše ( větrací komíny, větrací štěrbina) a otvory nebo okna v bočních stěnách stáje.

- Izolační zeleň:

V současné době je izolační zeleň  tvořena sporadickou vzrostlou zelení po hranici areálu  a zeleň zahrad. Pro doplnění je možné využití ještě plochy uvnitř areálu a kolem hranice pozemku

- Clonící objekty:

Nejsou zde významné clonící objekty.

- Protihluková opatření:

Zdroji hluku bude hluk technologických zařízení. Dále to bude hluk působený obslužnou dopravou a vlastními chovanými zvířaty. Tento hluk dosahuje hodnot cca 50 až 60 dB a pro návrh ochranného pásma není podstatný.

h)  Ostatní opatření:

Investor uvažuje v posuzovaných objektech používat přísady  do krmiva (EKOSTIM, AROMEX, ALMAGEROL a pod) omezující uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší. Používání těchto přípravků by umožnilo významně snížit rozsah ochranného pásma.

2

Stanovení korekcí pro výpočet.

- Emisní konstanta pro kategorii zvířat (C) :

(článek h) směrnice)

## Dojnice (D)……………… ……………..0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Jalovice (J)………………………………0,005  na kus o ŽH 500 kg

## Výkrm skotu (VS)……………………….0,005  na kus o ŽH 500 kg

Telata v MV (Tm)……………………….0,003 na kus o ŽH 100 kg

Telata v RV (Tr) ………………………. .0,005 na kus o ŽH 500 kg

Dochov selat (DS)……………………….0,0033 na kus o ŽH 70 kg

Porodna prasnic (PP)…………………….0,006 na kus o ŽH 200 kg

Prasnice jalové a březí (PJB)…………….0,006 na kus o ŽH 150kg

Pro výkrm prasat  (VP, OP, PVP, OS) .....0,0033 na kus o ŽH 70 kg.

- Korekce na technologii chovu (TECH) :

(článek j) směrnice)

- ustájení stelivové, denní odvoz mrvy mimo SŽV……………-10

- ustájení stelivové, hnojiště………………..………………   … 0

- ustájení na hluboké podestýlce……..………………….………0

- ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena………..+10

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 3  4 měsíce……………….  0

- ustájení bezstelivové, kejda, jímky 4 – 5 a více měsíců….…..-10

- ustájení bezstelivové, kejda, nevyhovující zoohygiena….…..+15

Stáj 01 - stelivové s denním odvozem hnoje                     - korekce – 10 %

Stáj 02 – stelivové s denním odvozem hnoje                     - korekce – 10 %

Stáj 03 – stelivové ustájení, denní odvoz hnoje                 - korekce – 10%

c)    Korekce na převýšení (PŘEV) - účinné převýšení:

Převýšení je dáno jednak umístěním objektu výškově vůčí OHO - stavební výška  a převýšení dosahem vzdušného proudu.

Převýšení stavební výškou k OHO.

Stáj 01, 02 , 03    jsou umístěny  cca stejně vysoko jako OHO

Korekce ……………………………………..…………….…….. - 0 			Převýšení dosahem vzdušného proudu:

Pro přirozené větrání okny a průvětrníky ve střeše,otvory ve stěnách bude

použitelná korekce 0 %. Stejné platí i pro nucené větrání s výdechem vzduchu

do bočních stěn.

Celková korekce na převýšení – všechny objekty ……………..- 0 %

- Korekce na zeleň (ZEL) :

V posuzovaném území je částečně vzrostlá zeleň . Investor uvažuje s výsadbou nové zeleně uvnitř areálu směrem k zástavbě obce

Podle metodiky AHEM je použitelná korekce:

- - 5 %  pro navrhovanou zeleň

- - 10% pro vzrostlou zeleň - funkční.

Použitá korekce na zeleň - ....…….............................………..…...-7 %

3

- Korekce na směr a četnost větru (VÍTR) :

Tato korekce je stanovena na základě větrné růžice zpracované pro posuzovanou lokalitu ČHMÚ Praha. Korekce pro jednotlivé směry větru jsou pak ve výpočtové tabulce.

- Korekce ostatní (OST) :

Mezi ostatní zdůvodněné  korekce lze zařadit korekci na clonící objekt (bariérový objekt).

Korekce navrhovaná obj. 01 ,02, 03……..……………………….       0 %

Další zdůvodněnou korekcí je korekce na použití přípravků omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek. Tuto korekci považuji za objektivní v rozsahu do -30 %. Pro náš případ nebude použita, neboť investor s použitím těchto přípravků uvažuje. Dále je možné použití korekce  na staré objekty ve kterých je dodržována dobrá zoohygiena – 10%.

Celková korekce ostatní:

Pro objekty 01 bude použita korekce …..…………………..-10%

pro objekt stáje  02 boudy 03 bude použita korekce  ………  0 %

Výpočtové tabulky:

Výpočtový list je v příloze tohoto návrhu OP včetně větrné růžice a výpočtu korekce na vítr.  V odůvodněných případech - více stájových objektů je součástí i výpočet provedený pro krajní objekty případně i hlukové výpočty.

Vypočtené hranice OP pro krajní objekty jsou pak v návrhu zakresleny přerušovanou čarou.

KORIGOVANÁ VĚTRNÁ RŮŽICE

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost % | 7 | 5 | 5 | 13 | 9 | 11 | 19 | 13 | 18 |
| Korigovaná četnost % | 9 | 7 | 7 | 15 | 11 | 13 | 21 | 15 | X |

Použité zkratky a značky:

OP – ochranné pásmo pro celou kapacitu ____________

ES  - emisní střed

OHO – objekt hygienické ochrany k němuž je výpočet vztažen.

V Pelhřimově 27.dubna 2005

Ing. Josef Charouzek

4

VÝPOČTOVÉ TABULKY:		současný stav

Tabulka A – k OHO

| Ukazatel | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. CHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. OCHZ | 01 | 02 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| c. KAT | D + Tm | D |  |  |  |  |  |  |  | X |
| d. STAV | 164 + 40 | 96 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| e. PŽH | 550 + 75 | 550 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| f. SŽH | 93200 | 52800 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| g. T | 186,4 | 105,6 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| h. Cn | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| i. En | 0,932 | 0,528 |  |  |  |  |  |  |  | 1,460 |
| j. TECH | -10 | -10 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| k. PŘEV | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| l. ZEL | -7 | -7 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| m1 VÍTR |  | Tab. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| m2 OST | -10 | -10 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| n. CEL | -27 | -27 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| o. EKn | 0,68 | 0,385 |  |  |  |  |  |  |  | 1,066 |
| p. Ln | 107 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| r. EKnLn | 72,76 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  | 126,66 |
| s. LES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 119 |
| t.  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| u. EKn. | 0 | 1,155 |  |  |  |  |  |  |  | 1,155 |
| v. ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

Tabulka B – korekce na vítr – celková kapacita

En = 1,46

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 9 | 7 | 7 | 15 | 11 | 13 | 21 | 15 |
| Korekce: TECH | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| PŘEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZELEŇ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| VÍTR | -28 | -30 | -30 | 20 | -12 | 4 | 30 | 20 |
| OSTAT | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Celková korekce | -55 | -57 | -57 | -7 | -39 | -23 | 3 | -7 |
| EKn | 0,657 | 0,628 | 0,628 | 1,358 | 0,891 | 1,124 | 1,50 | 1,358 |
| Vypočtené OP v m od ES | 98 | 96 | 96 | 149 | 117 | 134 | 158 | 149 |

VÝPOČTOVÉ TABULKY:		nově navržený stav

Tabulka A – k OHO

| Ukazatel | 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. CHZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. OCHZ | 01 | 02 | 03 |  |  |  |  |  |  | X |
| c. KAT | D | D | Tm |  |  |  |  |  |  | X |
| d. STAV | 164 | 300 | 100 |  |  |  |  |  |  | X |
| e. PŽH | 550 | 550 | 75 |  |  |  |  |  |  | X |
| f. SŽH | 90200 | 165000 | 7500 |  |  |  |  |  |  | X |
| g. T | 180,4 | 330 | 15 |  |  |  |  |  |  | X |
| h. Cn | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | X |
| i. En | 0,902 | 1,65 | 0,075 |  |  |  |  |  |  | 2,627 |
| j. TECH | -10 | -10 | -10 |  |  |  |  |  |  | X |
| k. PŘEV | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | X |
| l. ZEL | -7 | -7 | -7 |  |  |  |  |  |  | X |
| m1 VÍTR |  | Tab. |  |  |  |  |  |  |  | X |
| m2 OST | -10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | X |
| n. CEL | -27 | -17 | -17 |  |  |  |  |  |  | X |
| o. EKn | 0,658 | 1,369 | 0,062 |  |  |  |  |  |  | 2,09 |
| p. Ln | 107 | 153 | 150 |  |  |  |  |  |  | X |
| r. EKnLn | 70,41 | 209,46 | 9,3 |  |  |  |  |  |  | 289,16 |
| s. LES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 138 |
| t.  | 0 | 3 | 22 |  |  |  |  |  |  | X |
| u. EKn. | 0 | 4,107 | 1,364 |  |  |  |  |  |  | 5,471 |
| v. ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |

Tabulka B – korekce na vítr – celková kapacita

En = 2,627

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost korig. v % | 9 | 7 | 7 | 15 | 11 | 13 | 21 | 15 |
| Korekce: TECH | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| PŘEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZELEŇ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| VÍTR | -28 | -30 | -30 | 20 | -12 | 4 | 30 | 20 |
| OSTAT | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Celková korekce | -50 | -52 | -52 | -2 | -34 | -18 | 8 | -2 |
| EKn | 1,31 | 1,261 | 1,261 | 2,574 | 1,734 | 2,154 | 2,837 | 2,574 |
| Vypočtené OP v m od ES | 146 | 143 | 143 | 214 | 171 | 194 | 226 | 214 |

Příloha č. 8

Příloha č. 9

## Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí- EIA, stavební akustika, chemické látky,

odborné posudky podle zákona o ovzduší, poradenství

393 01 Pelhřimov, Menhartova 1559

Telefon,fax: 565 323 942             Mobil:+420602 476567            e-mail: jcharouzek@email.cz

## H L U K O V Á     S T U D I E

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BOHDANEČ

Investor:    AGRO PERTOLTICE, a.s.

Zruč nad Sázavou 331

V Pelhřimově červen 2005

- Z A D Á N Í :

V areálu AGRO PERTOLTICE a.s. v Bohdanči má být rekonstruována stávající stáj pro dojnice na st. parcele č. 149. K tomuto záměru je zpracováno oznámení - jako změna záměru - podle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí technologie zpracování kejdy je separace kejdy, která bude zdrojem hluku do venkovního prostředí.

Požadováno je hlukovou studií ověřit, jak budou řešenou provozovnou a s tím souvisejícími zdroji hluku včetně obslužné dopravy ovlivněny hlukové poměry v území, zda bude vyhověno požadavkům nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb..

Posouzení provedeme pro denní dobu – provoz ve dvou směnách v denní době.

- METODIKA ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ.

Výpočtové zpracování vlivu bodových zdrojů hluku (průmyslové objekty) je provedeno podle  „ Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební akustiky“. Výsledky tohoto výpočtu jsou pak převzaty jako vstupy (průmyslové zdroje) do počítačového programu HLUK+, verze 6,03.

Výpočtové zpracování dosahu hlukových imisí z liniových zdrojů ve sledované lokalitě je provedeno v souladu s metodikou „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – zveřejněno ve Zpravodaji MŽP 3/1996“. Při provádění výpočtu bylo použito výpočetního programu HLUK+, verze 6,03, která byla s výchozí metodikou výpočtů schválena hlavním hygienikem ČR k hodnocení vlivů hluku ve venkovním prostoru.

Výstupy uvedeného počítačového programu pak zahrnují posouzení hlukových imisí jak z bodových, tak liniových zdrojů hluku v posuzovaném území.

- POUŽITÉ PŘEDPISY A LEGISLATIVA.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb..

- Směrnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební akustiky – PRAHA 1972.

- Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy - VÚVA 1991.

- Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – MŽP ČR listopad 1995.

- Norma ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky.

- EN ISO 717 – 1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1 Vzduchová neprůzvučnost.

- EN ISO 717 – 1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 3 Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů a jejich částí.

- Výpočtový program HLUK+ , verze 6,03.

1.

- ZDROJE HLUKU.

Zdrojů hluku bude v posuzovaném území několik:

      - Hluk separátoru tekutého hnoje  - hladina hluku 85 – 90 dB (pro výpočet uvažujeme 90 dB). Separátor bude v provozu cca 2- 4 hodiny za den v denní době.

      - Dojírna s mléčnicí – přenášený hluk z objektu – pro výpočet uvažujeme na fasádě dojírny hluk 50 dB.

      - Hluk přenášený do venkovního prostoru ze stájí – pro výpočet je uvažován hodnotou 40 dB na fasádě stáje.

      - Dopravní obsluha – v oznámení EIA vyčíslena dopravní náročnost na 22 vozidel/den z toho 18 nákladní auta a traktory. z těchto údajů vycházíme pro zadání výpočtu hluku.

Zdroje hluku budou v provozu v denní  době tj. od 06,00 do 22,00 hodin. V noční době je možné uvažovat pouze z hlukem ze stáje a hlukem přenášeným z prostoru chlazení mléka

- STANOVENÍ LIMITŮ HLUKU.

Podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění NV č. 88/2004 Sb. , se jedná  o hluk z provozovny.

Podle NV č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací , ve znění NV č. 88/2004 Sb., § 12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (odst.1,2).

(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T.  V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku ) se stanoví součtem základní hladiny  hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní  nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.

Příloha č.6 –Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (příloha č. 6 NV č. 502/2000 Sb.).

| Způsob využití území | Korekce v dB |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

2

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.

- Použije se pro hluk z provozoven (např.továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2)   Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3)  Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4)  Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou  komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

a) Hluk z provozovny - limit pro chráněné ostatní venkovní prostory a chráněné venkovní prostory ostatních staveb:

limit pro denní dobu….…………………………………….. 50 dB

limit pro noční dobu…………………………………………40 dB

Obslužná doprava v areálu provozovny je součástí hluku z provozovny a proto pro posouzení zátěže hlukem z provozovny v chráněném území použijeme limit 50 dB.

b) Hluk z dopravy ( po veřejných komunikacích) - limit pro chráněné ostatní venkovní prostory a chráněné venkovní prostory ostatních staveb:

limit pro denní dobu….…………………………………….. 60 dB

limit pro noční dobu…………………………………………50 dB

Pro nechráněné venkovní prostory staveb  tj . například areál firmy, nejsou limity stanoveny.

3

H. VÝPOČET ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM PŘENÁŠENÝM    Z PROVOZOVNY DO VENKOVNÍHO PROSTORU:

Pro výpočet zatížení území hlukem z provozu haly bylo použito výpočtového programu HLUK+ verze 6.03. Výstupy z tohoto výpočtu jsou v příloze hlukové studie.

Výpočet provedeme pro stav navržený  a posouzení v oznámení EIA.

Komentář k těmto výstupům:

- V příloze č. 1 je graficky zobrazeno umístění objektů, referenčních bodů a zdrojů hluku.

Zdroje hluku jsou číslovány  takto:

P 1 , P2….. – hluk pronikající do venkovního prostoru přes fasádu objektu nebo ze zdrojů hluku ve venkovním prostoru

Čísla ve čtverečku znamenají čísla objektů .

Čísla v elipse znamenají referenční body ke kterým je výpočet proveden

Výstupy  výpočtu jsou  pak v tabulce v příloze č.2.

2.   Komentář k příloze č. 2 – tabulkové vyjádření výstupů pro denní dobu:

V prvním sloupci tabulky je uvedeno číslo referenčního bodu, které je shodné s číslem uvedeným na grafické příloze č.1 v elipse.

Ve sloupci průmysl jsou vypočtené hodnoty hluku z provozovny, ve sloupci doprava pak hluku z obslužné dopravy.

Ve sloupci celkem jsou  uvedeny vypočtené hodnoty hluku z provozovny zohledňující jak stacionární tak liniové zdroje hluku z areálu provozovny a zohledňující i obslužnou dopravu v areálu provozovny.

V tabulce je pak rozlišeno v jaké výšce nad terénem je posouzení provedeno. Všechny referenční body jsou umístěny 2 m před fasádou posuzovaného objektu, nebo ve volném terénu dle označení.

  - Příloha č. 3 – grafický výstup počítačového programu – izofóny pro denní dobu

Z tohoto výstupu je zřejmá hranice 50 dB, což je limit pro denní dobu v chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb. Na této izofóně bude dodržen limit hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb.

4

I.	ZÁVĚR.

V následující tabulce je provedeno srovnání vypočtených hodnot (celkové hodnoty tj. hluk z obslužné dopravy + hluk z provozovny) v jednotlivých referenčních bodech a tam , kde je možné referenčnímu bodu přiřadit hygienický limit pak i srovnání s tímto limitem. Výpočet je proveden pro  denní  dobu . Výpočet je koncipován jako příspěvek firmy AGRO PERTOLTICE a.s. ke stávající hlukové zátěži v území , která není známa.

| Referenční bod číslo | Vypočtená hodnota v dB(A) den noc | Limitní hodnota dB(A) Den/noc | Rozdíl proti limitu dB(A) den noc | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34,4 | - | 50/40 | -15,6 | - | Vyhovuje |
| 2 | 46,8 | - | 50/40 | -3,2 | - | Vyhovuje |
| 3 | 48,1 | - | Nestanovena | - | - |  |
| 4 | 30,5 | - | Nestanovena | - | - |  |
| 5 | 28,5 | - | Nestanovena | - | - |  |
| 6 | 52,1 | - | Nestanovena | - | - |  |
| 7 | 38,5 | - | Nestanovena | - | - |  |
| 8 | 41,8 | - | Nestanovena | - | - |  |
| 9 | 33,2 | - | Nestanovena | - | - |  |
| 10 | 27,9 | - | 50/40 | -22,1 | - | Vyhovuje |

Z provedeného posouzení je zřejmé, že rekonstrukcí stáje a zavedením technologie separace kejdy nedojde  na hranici pozemku náležejícího k chráněnému venkovnímu prostoru staveb (osamělá bytová jednotka na okraji zemědělského areálu) k překročení  hodnoty 50 dB, což je limitní hodnota pro chráněné venkovní prostory staveb v denní době. Posouzení pro noční dobu není provedeno neboť v noční době nebude v provozu ani separátor ani obslužná doprava. Vezmeme-li v úvahu, že na hlukové zátěži v chráněném území  RB 1, RB2 a RB10  se nejvíce podílí obslužná doprava a hluk z provozovny tj. hluk ze stájí, dojírny s chlazením mléka včetně provozu separátoru dosahuje hodnot hluboko pod 40 dB, nelze v noční době předpokládat překročení hygienického limitu.

Tento závěr platí pro popsaný provoz .

Přílohová část výstupy z počítačového programu – 3 listy.

V Pelhřimově 28. června 2005.

Ing. Josef Charouzek

5

PŘÍLOHA 3