Mosolf  Automobillogistik s.r.o.

294 41 Dobrovice, Kosořická 77

Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí

podle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č.3

ROZŠÍŘENÍ  AREÁLU

MOSOLF II – DOBROVICE

Středočeský kraj - okres Ml. Boleslav

Ing.Václav Konopásek, CSc  16500 Praha 6 - Špačkova 17

Osvědčení Ministerstva životního prostředí České republiky č.j. 56/11/OPV/1993

OBSAH OZNÁMENÍ

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	4

1.	Název záměru:     Rozšíření areálu firmy MOSOLF II. Dobrovice	4

2.	Kapacita záměru:  19,854 ha zpevněných ploch  servisní hala II a vrátnice,	4

6,618 ha plochy  zeleně ( 25 %), celková plocha 26,472 ha	4

4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:	4

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných    variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.	6

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	6

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho  dokončení	11

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	11

9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.	11

B. II. Údaje o vstupech	12

B.II.1. PŮDA	12

B.II.2. VODA	20

B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE	22

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	24

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH	27

B.III.1. OVZDUŠÍ	27

B.III.2. ODPADNÍ VODY	38

B. III. 3. ODPADY	41

B.III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ	44

B.III.5 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	58

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM ÚZEMÍ .	61

c.1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	61

a) dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání	61

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	63

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	74

C.2.1 Základní charakteristika ovzduší a klimatu	74

C.2.2.  Základní charakteristika geofaktorů a půd	80

C.2.3.  Základní charakteristika hydrogeologických a hydrologických poměrů	84

C.2.4.  Základní charakteristika přírodních poměrů staveniště a okolí	86

C.2.5.  Jiné charakteristiky a radonové riziko	92

C.2.6.  Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci	92

D. Údaje o vlivech záměru  na obyvatelstvo a životní prostředí	94

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence  a vratnosti	94

1.1. Vlivy na obyvatelstvo	94

1.2. Vlivy na ovzduší a klima	100

1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu	116

1.4. Vlivy na půdu a horninové  podmínky	118

1.5. Vlivy na flóru a faunu	119

1.6 Vlivy hluku a záření	121

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.	121

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	122

D.4. Opatření  k prevenci, vyloučení, snížení případně  kompenzaci nepříznivých vlivů	122

Územně plánovací opatření	122

Technická opatření	122

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	125

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	126

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	126

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	126

2. Další podstatné informace zpracovatele	126

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	136

H. Vyjádření příslušného stavebního úřadu

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

- Obchodní firma:  		MOSOLF Automobillogistik s.r.o., Dobrovice

- IČ: 			IČO  48591301

3.   Sídlo: 			 Kosořická 77,  294 41 Dobrovice

4.   Oprávněný zástupce:  	Dr. E. Špirhanzlová, jednatel firmy

tel. 326373911, 326373950

e-mail: elina.spirhanzlova@mosolf.de

5. Investor:			MOSOLF Automobillogistik s.r.o., Dobrovice

IČO  48591301

Kosořická 77,  294 41 Dobrovice

Dr. E. Špirhanzlová, p.Jürgen Stöckl,  jednatelé firmy

tel. 326373911, 326373950

6. Zpracovatel oznámení		Ing.Václav Konopásek, CSc

Špačkova 1005/17

165 00 Praha 6 – Suchdol

tel.233920195-6, fax 7

e-mail  konopasek@iol.cz

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

### Název záměru:    	Rozšíření areálu firmy MOSOLF II. Dobrovice

### Kapacita záměru: 	19,854 ha zpevněných ploch  servisní hala II a vrátnice,

### 6,618 ha plochy  zeleně ( 25 %), celková plocha 26,472 ha

- Umístění záměru: 	Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, k.ú. Dobrovice

### Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Umístění posuzované stavby je plánováno ve vazbě na potřeby investora  a navazuje na stávající prakticky stejné využití areálu a záměr představuje rovněž v posuzovaném rozsahu změnu č.2 ÚPO Dobrovice.

Pozemky přiléhají  k zpevněným plochám stávajícího areálu, event. k pozemkům schváleným v rámci 1. dokumentace EIA, z nichž se předpokládá komunikační napojení rozšířeného areálu. Do vlastního rozšířeného areálu se uvažuje  s novým vjezdem z Kosořické ulice ve vzdálenější části od města.

Souběžně se severní hranicí areálu probíhá stávající železniční trať využívaná jako vlečka.

Vlivy stávající I. etapy rozšířeného areálu byly hodnoceny v rámci 1. projednané dokumentace EIA z roku 2000 a představují synergické spolupůsobící vlivy, které jsou takto – jako současný stav v dalším textu uváděny. Posuzované rozšíření o areál MOSOLF II přiléhá k stávajícímu areálu z  jihovýchodní strany.  Investorská a provozní výhodnost zamýšlené posuzované stavby je již dnes z hlediska situování a  komunikačního napojení zřejmá, pro situování posuzovaného rozšíření je třeba dopracovat a vydat  změnu č. 2  ÚP města Dobrovice – zadání 2 změny ÚP bylo zpracováno v srpnu 2005 Ing.arch. Vlastou Poláčkovou UA UP-24 a doplněno o rozšíření v tomtéž  měsíci.

Firma MOSOLF   se zabývá  komplexními službami souvisejícími s dovozem nových automobilů (komplexní logistika nových automobilů) a jejich předprodejním servisem (dekonzervace- odvoskování, tlakové mytí, suché čištění karoserie a vnitřku vozidla, drobnými opravami a lakováním ev. montáží doplňků).

Tyto služby zabezpečuje pro značky  renomovaných světových  automobilových výrobců.

Tuto činnost provádí firma v posuzovaném prostoru již několik let, a s ohledem na potřebu zkvalitnění a rozšíření služeb se rozhodla již před pěti lety realizovat rozšíření původních zpevněných ploch o výměře cca 9,6 ha (+ nádraží cca 1 ha)   o dalších cca 8,15 ha, z čehož bylo cca 4,5 ha zrealizováno, cca 3,8 ha zbývá k realizaci.

V poslední době opětovně vyvstala potřeba rozšíření poskytovaných služeb a proto se toto oznámení zabývá další, již druhou etapou rozšíření areálu firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o., Dobrovice.

V rámci tohoto posuzovaného záměru -  druhé etapy rozšíření stávajícího areálu - bude kromě zpevněných a zastavěných ploch, nového  technicko-administrativního objektu, osvětlení areálu, kanalizace s monitoringem, oplocení a retenčních nádrží o celkové výměře 19,875 ha realizovány sadové úpravy - ozelenění stavby v rozsahu 6,625 ha zelených ploch.

Celková výměra 2. rozšíření areálu bude tedy představovat 26,5 ha.

Veškeré servisní činnosti budou tedy prováděny v prostoru stávající výrobní haly o zastavěné ploše 60 x 48,5 m tj. cca 2900  m2  a v rámci nově vybudované servisní a administrativní  haly o zastavěné ploše cca 3000 m2 a budou zde prováděny administrativní činnosti  a práce na automobilech dle příslušné ČSN, jejichž kvalita a rozsah jsou dále určeny firemními postupy a podmínkami.

Probíhají zde následující hlavní pracovně technologické postupy:

-  mytí

-  dekonzervace-odvoskování - odfoliování

-  suché čištění (osušení karoserie, suché čištění vnitřku vozidla)

- opravy a předprodejní příprava (odstrojování a vystrojování příslušenství vozidel před povrchovou úpravou, demontáž a montáž v potřebném rozsahu před povrchovými úpravami, povrchové úpravy karoserie, maskování a demaskování karoserie, stříkání vrchního nátěru při lokálních opravách karoserie, sušení nátěru)

- skladování nátěrových hmot, tmelů a pomocných přípravků v orig.balení v malém rozsahu

- vystrojování příslušenství vozidel včetně doplňků pro prodej  podle  přání zákazníků

### 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných    variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

Umístění stavby navazuje na stávající prakticky stejné využití již vybudovaného areálu a části zbývajících ploch, projednaných v předchozí EIA s tím, že tento rozsah  je v plném souladu s ÚP města Dobrovice , zatímco u nově posuzovaného záměru předchází  změna územního plánu č.2 města Dobrovice.

Zadání 2. změny ÚP bylo zpracováno v srpnu 2005 Ing.arch. Vlastou Poláčkovou UA UP-24 a doplněno v tomtéž  měsíci o rozšíření plochy o 8,67 ha na celkových  26,5 ha .

Pozemky přiléhají  k jižnímu oplocení stávajícího areálu, odkud se předpokládá i  komunikační napojení rozšířeného areálu, a to především pro příjem vozů ze železniční vlečky, která prochází podél severního okraje současného areálu. Napojení na vlečku je realizováno  prostřednictvím stávajícího dočasného  komunikačního napojení přes mostek přes potok .

Vedle toho bude provedeno nové napojení na stávající komunikaci Kosořská  se situováním severně od středu rozšíření.

Investorská a provozní výhodnost  posuzované stavby je již dnes z hlediska situování a  komunikačního napojení zřejmá, ale s ohledem na snížení narušení krajinného rázu je třeba uplatnit řadu opatřeních, specifikovaných v další  části a podmínkách tohoto oznámení.

V místě je rovněž dostatek pracovních sil pro další rozvoj areálu.

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu  investorem v jediné již před zahájením projektových prací vybrané variantě v dosud nevyužitém území je  od počátku záměru investorem ( oznamovatelem) a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením, která je současně předmětem změny č.2 ÚP města Dobrovice .

S ohledem na charakter posuzované výstavby, dosažený stupeň  poznání v této oblasti u obdobných  staveb automobilové logistiky  u nás a ve vyspělých zemích Evropy  je navržena, projektově připravována  a tudíž i v tomto oznámení posuzována i jediná optimální technologická varianta logistického zabezpečení včetně systému dopravy, ošetření nových automobilů a dílčí dočasné skladování výrobků a materiálu pro popsaný výrobní proces.

### 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Přehled stavebních objektů v rámci MOSOLF II:

- odstavné živičné plochy a komunikace

- technicko administrativní objekt

- kanalizace a monitoring ropných látek

- osvětlení areálu

- retenční nádrž

- plochy zeleně

- oplocení

Výměry ploch :

Nádraží a vlečka			23 600  m2

Stávající a projednané plochy          173 000 m2

Posuzované rozšíření      	          264 720 m2

Celková plocha                                 461 320 m2

Napojení areálu na komunikace :

- areál firmy je napojen současným jedním vjezdem s vrátnicí a to  komunikací přetínající silnici Dobrovice - Kosořice a pokračující jako soukromá komunikace Cukrovaru  Dobrovice a Mosolfu Dobrovice III/2754 v úseku mezi Libichovem a Dobrovicí ve směru na komunikaci R10 Praha – Ml.Boleslav.

Její součástí je i realizovaný a zprovozněný obchvat Libichova.

Jižně od tohoto vjezdu je  navrhován druhý vjezd  do rozšířeného areálu navazující na stávající silnici Dobrovice - Kosořice a odtud  s odbočením doleva v úrovni stávajícího vjezdu na již zmíněnou  soukromou komunikací  s živičným povrchem  jižně od města mimo vlastní obydlenou část města Dobrovice, která je vyhrazena pouze pro dopravu do firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o.  a Cukrovary TTD a.s. jejíž součástí je i obchvat mimo zastavěné území obce Libichov.

-  na zpevněné plochy nákladového prostoru starého nádraží a  vlečku, tvořenou dnes 3 kolejemi s výhledem na 5 kolejišť po rozšíření areálu, je zpevněná plocha areálu Mosolf  napojena stávajícím  komunikačním napojením prostřednictvím mostku přes potok.

Zpevněné odstavné plochy pro nové automobily :

##### Současný stav po rozšíření areálu MOSOLF I  umožňuje parkování  průměrně    5.000  aut

Posuzované rozšíření – areál MOSOLF II  umožní parkování  průměrně             10.000 aut

Firma MOSOLF Automobillogistik s.r.o.  se zabývá  komplexními službami souvisejícími s dovozem nových automobilů (komplexní logistika nových automobilů) a jejich předprodejním servisem (dekonzervace- odvoskování, tlakové mytí, suché čištění karoserie a vnitřku vozidla, drobnými opravami a lakováním ev. montáží doplňků).

Tyto služby zabezpečuje pro renomované značky světových výrobců automobilů.

Tuto činnost provádí firma v posuzovaném prostoru již několik let, ale s ohledem na potřebu zkvalitnění a rozšíření služeb se rozhodla realizovat posuzovanou investici spočívající v rozšíření stávajících zpevněných ploch o vpředu uvedené výměře  o dalších zpevněné plochy a plochy zeleně.

V rámci posuzované dostavby areálu Mosolf II - rozšíření stávajícího areálu Mosolf - nebudou kromě zpevněných ploch, technicko administrativní haly, osvětlení, kanalizace s monitoringem, retenční nádrže, oplocení a osazení zeleně  realizovány žádné jiné stavební objekty.

Veškeré servisní činnosti budou prováděny jednak v rámci prostoru stávající technické haly o rozměrech cca 60 x 48,5 m  a jednak v nově připravované administrativně technické hale o rozměrech 60 x 50 m a zastavěné ploše cca 3000 m2 a budou zde prováděny práce na automobilech dle ČSN, jejich kvalita a rozsah jsou určeny firemními postupy a podmínkami.

Probíhají zde následující hlavní pracovně technologické postupy:

- mytí

- dekonzervace-odvoskování

- suché čištění (osušení karoserie, suché čištění vnitřku vozidla)

- opravy a předprodejní příprava (odstrojování a vystrojování příslušenství vozidel před povrchovou úpravou, demontáž a montáž v potřebném rozsahu před povrchovými úpravami, předpovrchové úpravy karoserie, maskování a demaskování karoserie, stříkání vrchního nátěru při lokálních opravách karoserie, sušení nátěru)

- skladování a úprava nátěrových hmot, tmelů a pomocných přípravků

- vystrojování příslušenství vozidel včetně doplňků pro prodej - podle  přání zákazníků

V nově vybudovaném technickém objektu budou umístěny nezbytné kanceláře  a hygienické zařízení pro technický personál servisu a řidiče návěsných souprav.

Dalším stávajícím objektem v posuzovaném areálu  je  vstupní objekt, který je umístěn u hlavního příjezdu poblíž silnice Dobrovice - Kosořice  a slouží jako vrátnice a prostory pro ostrahu, administrativu a nezbytné hygienické zázemí pro řidiče návěsných souprav. Jedná se o přízemní objekt o rozměrech 14 x 20 m.

Ve vazbě na tento objekt je v samostatném typovém objektu umístěna trafostanice 1 x 630  kVA s rezervou pro další rozšíření (lze umístit další 2-3 trafa/.

Předpokládaný celkový  stav pracovníků v rámci rozšířeného areálu:

Počet směn :		1 směna , 250 pracovních dnů za rok

| Kategorie | Současný stav | Posuzované rozšíření | Celkem po rozšíření |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí pracovníci | 10 | 6 | 16 |
| Tech.-administrativní pracovníci | 25 | 15 | 40 |
| Dělníci | 42 | 115 | 157 |
| Celkem | 77 | 136 | 213 |

Celkem bude tedy výhledově v areálu zaměstnáno  213 pracovníků.

Dopravní obslužnost:

- areál firmy je napojen současným jedním vjezdem s vrátnicí a to  komunikací přetínající silnici Dobrovice - Kosořice a pokračující jako soukromá komunikace Cukrovaru  Dobrovice a Mosolfu Dobrovice III/2754 v úseku mezi Libichovem a Dobrovicí ve směru na komunikaci R10 Praha – Ml.Boleslav.  Její součástí je i realizovaný a zprovozněný obchvat Libichova.

Jižně od tohoto vjezdu je  navrhován druhý vjezd  do rozšířeného areálu navazující na stávající silnici Dobrovice - Kosořice a odtud  s odbočením doleva v úrovni stávajícího vjezdu na již zmíněnou  soukromou komunikací  s živičným povrchem  jižně od města mimo vlastní obydlenou část města Dobrovice, která je vyhrazena pouze pro dopravu do firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o.  a Cukrovary TTD a.s. jejíž součástí je i obchvat mimo zastavěné území obce Libichov.

Na  zpevněné plochy nákladového prostoru starého nádraží a  vlečku, tvořenou dnes 3 kolejemi s výhledem na 5 kolejišť po rozšíření areálu, je zpevněná plocha areálu Mosolf  napojena stávajícím  komunikačním napojením prostřednictvím mostku přes potok.

Použité údaje o dopravním zatížení v dalších  částech dokumentace vycházejí z výsledků sčítání dopravy na komunikaci III/2574 z roku 2000, které charakterizují a plně zahrnují i současný provoz areálu MOSOLF I a dalších závodů v blízkém okolí (Cukrovary TTD a.s. a  SAT Autotechnik und Logistik ČR s.r.o.)

V tabulce uvedené údaje byly získány od Ředitelství silnic a dálnic ČR , pracoviště Praha 8 – Čimice písemně dne 8.11.2002  a charakterizují úsek  č. 1-5600 silnice III/2754 v úseku mezi Libichovem a Dobrovicí.

Tab.: Intenzita dopravy na komunikaci III/2754 podle ŘSD

| Komunikace | celkem | z toho TNA | z toho OA | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/2754 s provozem SAT s.r.o. a Cukrovarů a firmy MOSOLF | 1107 | 343 | 603 | 161 |

Tab.: Přepočet dopravního zatížení na rok uvedení do provozu (2007)

| Komunikace | celkem | z toho TNA | z toho OA | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/2754 s provozem SAT s.r.o. a Cukrovarů a firmy MOSOLF | 1384 | 430 | 754 | 200 |

Železniční doprava

Stávající stav na železniční síti v oblasti je 20 pohybů za 24 hodin (10 Mosolf, 10 Cukrovar).

Současný stav pohybu automobilů představuje  45 000 aut za rok, z toho 10 000 po železnici a 35.000  silniční dopravou.

Posuzovaný záměr rozšíření MOSOLF II bude představovat roční obrat 105 000 osobních automobilů, které budou dovezeny do areálu a z něho expedovány odběratelům.

Uvažovaný obrat bude realizován následovně:

Dovoz do areálu:

Dovoz do areálu bude dovoz zajišťován následovně:

- 88 % po železnici (92 000 automobilů): dle předběžných bilancí a propočtů přijede za předpokladu stejného vytížení vagónů jako dosud podle údajů MOSOLFU  ročně do areálu  7667  vagónů - denně tedy maximálně 2 soupravy, tj. 4 pohyby vlaku denně (31 vagónů).

- 12% silniční dopravou (13.000 automobilů) – za předpokladu vytížení 1 přepravního kamionu 9 automobily   celkem 1444  kamionů, denně tedy  maximálně 6 kamionů – do pohybu automobilů to nepředstavuje žádný přírůstek – expedici provádí celkem 23 kamionů se 46 pohyby denně a z toho 6 kamionů bude využito pro expedici a bude se vracet vytíženo.

Expedice z areálu:

- z cca 50% budou osobní vozy distribuovány po železnici (52 500 automobilů) – nárůst dopravy na železnici se neprojeví – u dovozu do areálu jsou uvažovány pohyby tam i zpět v celkovém rozsahu 2 x 2 soupravy denně, které dopraví do areálu 92.000 automobilů a odvezou při zpáteční cestě 52 500 aut, z čehož vyplývá, že část vagónů bude cestou zpět nevytížená.

- Z cca 50 % budou osobní automobily distribuovány prostřednictvím silniční dopravy (52 500 automobilů). Za předpokladu vytížení 1 přepravního kamionu 9 automobily  to bude tedy celkem 5 833  kamionů, denně tedy  maximálně 23 kamionů, tj. 46 pohybů denně

Z uvedených podkladů vyplývají  předpokládané pohyby:

Posuzované rozšíření:

Železnice:

Denně maximálně 2 soupravy, tj. 4 pohyby vlaku denně (31 vagónů).

Silniční komunikace

Denně maximálně 23 kamionů, tj. 46 pohybů denně

Současný stav:

Železnice  : příjezd a odjezd   833 vagónů  tj. 55 souprav za rok, denně tedy  max. 10 pohybů vagónů

Silnice:    příjezd a odjezd  3 889 kamionů za rok tj. max. 16 denně, tedy 32 pohybů

Výhledový stav po rozšíření celkem:

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že současný stav areálu se po uvedení do provozu nijak nepromítne do navýšení dopravy z areálu – dojde pouze k navýšení o počty související s dovozem aut –  u odvozu aut bude nárůst nulový – povede pouze k  lepšímu využití dopravních vozidel  - vagónů a kamionů.

Denně maximálně 2 soupravy, tj. 4 pohyby vlaku denně (32 vagónů).

Silniční komunikace

Denně maximálně 38 kamionů, tj. 78 pohybů denně

Pohyb po areálu pro ošetření automobilů :

Předpokládá se ošetření všech vozidel – každé pojede 1 x do servisu a 1 x ze servisu –

celkem za rok  u posuzovaného rozšíření 105 000 aut x 2 pohyby tj 200 000 pohybů, současný stav představuje  45 000 aut,  tedy 90 000 pohybů.

Úroveň navrženého technického řešení

Celý areál svým výrazem splňuje nároky na prezentaci firmy  ale prezentuje  zároveň  negativní vlivy  estetické z hlediska celkového vlivu na přírodní prostředí – zejména na krajinný ráz a je třeba v rámci výstavby druhé etapy realizovat některá opatření, zejména co se týká zapojení do zeleně při respektování zásad poslání technického centra.

Celkově nové řešení odpovídá standardu řešení obdobných automobilových logistických technických center v ČR i západní Evropě.

Celý areál musí být vhodně doplněn odpovídajícími sadovými úpravami  a ve srovnání se současným stavem  je  třeba zlepšit  zakomponování do zeleně.

### 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho  dokončení

Předpokládané zahájení stavby                    	do 1 měsíce od schválení změny ÚP

Předpokládané ukončení stavby		červen 2007

### 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Vlivy stavby a to jak z hlediska vstupů, tak výstupů se dotýkají  územně samosprávného celku města Dobrovice .

### 9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb zařadit do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízen) a to do bodu 10.6.  Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu - sloupec B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje.

Záměr v kompetenci posuzování orgány kraje – v daném případě Středočeského kraje.

## B. II. Údaje o vstupech

### II.1. PŮDA

II. 1.1. Zábor půdy

Realizace rozšíření areálu firmy MOSOLF II. Dobrovice by měla  probíhat na pozemcích katastrálního  území obce Dobrovice na okrese Mladá Boleslav.

Geomorfologicky jsou Dobrovice součástí Luštěnické kotliny. Terén je mírně ukloněn k jihu, svažitost nepřesahuje 2o. Jižní část katastru náleží do regionu černozemí a černic pelických, vzniklých ze zrnitostně těžkých slínových křídových sedimentů jako matečných hornin. Tento region je charakteristický poměrně malou kontrastností zastoupených jednotek, malou lesnatostí i velkou homogenitou reliéfu.

Zemědělským výrobním typem studované území spadá do řepařského typu. Pro tyto půdy na těžkých substrátech není podmínkou uchování v holocénu bezlesí, protože vysoký obsah CaCO3 blokuje mineralizaci humusu a proto i současné lesní půdy mají tmavý humózní humusový horizont podobný černozemnímu typu.

Vzhledem k tomu, že  realizace posuzované investice je plánována na parcelách, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je tento stavbou dotčen a bude třeba požádat o odnětí ze ZPF.

Z hlediska záboru zemědělské půdy se bude jednat o parcely k.ú. Dobrovice  pozemkové parcely, které jsou zčásti vlastnictvím firmy Mosolf, z části města Dobrovice, státu a řady soukromých majitelů v celkovém rozsahu  26,5 ha.

Investor doložil výpisy z katastru nemovitostí jednotlivých parcel, které jsou dále číselně specifikovány  v části F  a budou předmětem podrobného vyčíslení v žádosti o odnětí ze ZPF.

Jedná se o půdy, zařazené do BPEJ 30600 a 30700, které představují III. třídu ochrany.

Výsledky provedeného pedologického průzkumu na dotčených pozemcích (RNDr. Luděk Šetrna, CSc a  RNDr. Zbyněk Engel, PhD, Praha, říjen 2005)  dokládají ve svých závěrech, že se jedná o půdy fyzikálně velmi nepříznivé, u kterých nacházíme většinu negativních vlastností, které se dají shrnout do následujícího hodnocení :

- Půdní kryt je homogenní, s poměrně malou prostorovou proměnlivostí, zahrnuje tři subtypy referenční skupiny černosolů – černozem pelickou, černozem pelickou černickou a černozem pelickou karbonátovou, jejichž vzájemný přechod je neostrý

- Půdy obsahují 2 – 3% humusu a druhově náležejí k velmi těžkým půdám, podle zrnitostního trojúhelníku k jílovito-hlinitým až jílovitým, přičemž vertikální rozdíly v zrnitosti nebyly nalezeny

- Přes svoji vyšší agrochemickou hodnotu se jedná o půdy fyzikálně velmi nepříznivé, u kterých nacházíme většinu negativních vlastností, které se dají shrnout do následujících hodnocení – nízká infiltrační schopnost, nízká pórovitost a provzdušnění, hrudovitost, kompakce, rozpukanost za sucha, sklon k povrchovému zamokření, technogennímu zhutnění, půdy s velkým odporem při agrotechnickém zpracování. Režimově se jedná o půdy s nepromyvným vodním režimem.

Průzkum nepotvrzuje vlastnosti charakteristické pro zařazení do HPJ 06, ale do HPJ 07, což se dá vyjádřit rozdílem mezi půdami těžkými s vylehčenou ornicí a půdami celoprofilově těžkými.

Třídy ochrany podle Metodického pokynu MŽP ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96, jež je přílohou zákona ČNR č. 334/1992 Sb., které byly aktualizovány v letošním roce ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy, zařazují tyto půdy do třetí kategorie ochrany, to znamená, že ve třetí třídě (citujeme zmíněnou aktualizaci přílohy) „jsou vymezeny půdy (stanoviště) v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou funkcí produkční i průměrnými charakteristikami pro ochranu vod“. Z hlediska vnitřní diferenciace jednotlivých tříd ochrany je možno zdůraznit, že takto extrémně těžké půdy jsou na spodním okraji hodnocení kvality této třetí třídy, protože v různých fyzikálních parametrech jsou značně horší než např. HPJ 06 a nebo jiné podobné půdní typy hnědozemí a kambizemí optimální zrnitostní skladby.

Vzhledem k těžké, nebo velmi těžké spodině dochází za vyšších srážek k povrchovému periodickému převlhčení.

Pro účely bonitace zemědělských půd ČR se za základní mapovací a oceňovací jednotku považuje bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu (T), genetických vlastností půd (P), půdotvorných substrátů (G), zrnitosti půdy (Z), obsahu skeletu (K), hloubky půdy (H), sklonitosti (S) a expozice (E).

# Další hodnocení je tedy provedeno podle vyhlášky č. 335  Ministerstva zemědělství   ze dne 15. prosince 1998,  kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci

# Charakteristikabonitovaných půdně ekologických jednotek:

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ")1) je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž

| a) | klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), |
| --- | --- |
| b) | hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, |
| c) | sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, |
| d) | skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. |

Konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně-ekologických jednotek jsou vyjádřeny pětimístným kódem. Prvé číslo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhé a třetí místo stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrté a páté číslo konkretizuje agronomicky významné půdní vlastnosti, přičemž v ČR čtvrté číslo kódu vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice vůči světovým stranám a páté číslo kombinaci hloubky půdy a skeletovitosti.

Charakteristika klimatického regionu 3 :

| Kód regionů | Symbol regionů | Charakte- ristika regionů | Suma teplot nad 10 oC | Průměná roční teplota oC | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravdě- podobnost suchých vegetač.období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | T 3 | teplý, mírně vlhký | 2500 - 2800 | (7) 8 - 9 | 550 - 650 (700) | 10 - 20 | 4 - 7 |

Charakteristika hlavní půdní jednotky 06:

Hlavní půdní jednotka 06 představuje černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých jílovitých substrátech, těžké půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené.

Charakteristika hlavní půdní jednotky 07:

Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované.

Další dvojčíslí charakterizuje následující vlastnosti půdy:

Sklonitost

| Kód | Kategorie | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1o | úplná rovina |
| 1 | 1 - 3o | rovina |
| 2 | 3 - 7o | mírný svah |
| 3 | 7 - 12o | střední svah |
| 4 | 12 - 17o | výrazný svah |
| 5 | 17 - 25o | příkrý svah |
| 6 | 25o | sráz |

Expozice

Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | rovina (0-1o) | expozice všesměrná |
| 1 | jih (JZ-JV) |  |
| 2 | východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) |  |
| 3 | sever (SZ-SV) |  |

Samostatně se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako negativní; zbývající expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ - západ a jih se uvažují jako sobě rovné.

V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě číselného kódu kombinace sklonitosti a expozice kódovaná takto:

| Kód | Kategorie sklonitosti | Kategorie expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 - 6 | 1 |
| 9 | 5 - 6 | 3 |

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy

Skeletovitost

| Číselný kód |  | Charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |
| 2 | středně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 50 % |
| 3 | silně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | nad 50 % |

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).

Hloubka půdy

Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 cm | půda hluboká |
| 1 | 30 - 60 cm | půda středně hluboká |
| 2 | 30 cm | půda mělká |

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:

| Kód | Kategorie skeletovitosti | Kategorie hloubky půdy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 - 1 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7+) | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 8+) | 2 - 3 | 0 - 2 |

Na čtvrtém místě tedy číslo 0 udává, že se jedná o pozemek sklonitosti 0 - 1°, což je úplná rovina bez projevu plošné vodní eroze a expozici rovněž 0 - což je všesměrná expozice.

Nula na posledním místě tedy 0  udává kategorii skeletovitosti 0, což je půda bezskeletovitá a hloubky půdy rovněž 0, což je půda hluboká 60 cm.

###### Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně přednosti v ochraně

Třídy ochrany zemědělské půdy a soustava stupňů předností v ochraně byly vytvořeny v rámci bonifikace československých zemědělských půd a přípravy tehdy nového zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jako účelové agregace bonitovaných půdně-ekologických jednotek pro potřeby dokonalejšího působení zejména zákona na ochranu zemědělské půdy.

Nové třídy ochrany a stupně přednosti v ochraně vycházejí z produkčních tříd hlavních zemědělských plodin, oceněných v cenách, přihlížejících k úrovni cen světového trhu. Metodický postup vytváření nových tříd ochrany vychází z týchž zásad jako dosavadní kategorizace, založených na vyjádření ztráty produkce, která se odnětím půdy nenávratně ztrácí.

Vymezení tříd ochrany bylo provedeno ve dvou na sebe navazujících krocích. V prvním kroku byla jako mezistupeň vymezena oceňovací základna tzv. produkční třídy ochrany a ve druhém kroku řešení byla takto vypočtená produkční schopnost diferencována do 30 tříd ochrany. V návaznosti na vymezení tříd ochrany byly pro všechny BPEJ stanoveny stupně přednosti v ochraně. Celkem 8 stupňů přednosti v ochraně nahrazuje dosud používaných 8 bonitních tříd starého pozemkového katastru, přičemž stupně přednosti jsou stanoveny zvlášť pro každý klimatický region bonitace.

Přehled zařazení bonitovaných půdně-ekologických jednotek do tříd ochrany a stupňů přednosti v ochraně je uveden v publikaci MZVž ČR Bonitace československých zemědělských půd a směr jejich využití, III. díl, vydaný v Praze v roce 1989.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

Tento metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České Republiky ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/106/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. (dále jen „zákon“) v čl. III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:

1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou ÚP dokumentací.

2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odst. 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle čl. II a souhlas § 9 odst. 6 zákona vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),

b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,

d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s pořízením dokumentace,

e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V čl. IV tohoto metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského půdního fondu2), které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze.

Tento metodický pokyn nabyl  platnosti dnem 1. ledna 1997.

V dané lokalitě města Dobrovice, kde má být rozšíření stavby areálu Mosolf II realizováno  na zemědělském půdním fondu, je tedy s ohledem na dříve uvedené bonitované půdní ekologické jednotky,  je možné tuto část  z hlediska třídy ochrany, jak již bylo řečeno, klasifikovat následovně:

u BPEJ 30 600 a 30 700, které charakterizují celé posuzované území MOSOLF II se  jedná o půdy zařazené do III. třídy ochrany ZPF.

Příloha již citovaného  metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvaná třídy ochrany zemědělské půdy stanovuje:

1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu.

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

5.Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno za předpokladu změny územního plánu města Dobrovice využít pro posuzovanou  výstavbu areálu  MOSOLF II.

Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby.

V případě  dočasného umístění části objemu skrývky na vlastním staveništi pro následné provedení sadových úprav je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

Lesní půdní fond

Posuzovaný záměr je navrhován mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí lesa.

II.1.2. Zvláště chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

Ve smyslu zákona ČNR č. 114 Sb. ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny, jehož účelem je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji jsou vymezeny některé základní pojmy a to především ÚSES, VKP a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody.

Posuzovaný záměr rozšíření areálu firmy Mosolf Dobrovice nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ust. § 14 zák. č. 114/1992 Sb.- vztah k LBK č.18 je popsán dále.

Nenachází se rovněž v žádném území typu chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

V  širším okolí staveniště a  se vyskytují některá chráněná území, která však v žádném případě nebudou posuzovanou výstavbou dotčena (viz  výřez z mapy CHÚ dle AOP Praha).

Jedná se např. o přírodní památku č. 1983 Lom u Chrástu ( významné naleziště fosilií a stratigrafický profil)  vzdálený cca 10 km západně a přírodní rezervaci 515 Vrch Baba u Kosmonos (lesní komplex na vrchu tvořeném výlevy olivinického nefelinitu, zachovaná původní společenstva dubo-habrových hájů), který je vzdálen rovněž 10 km severně.

Jednotlivé segmenty ÚSES a možnosti jejich ovlivnění posuzovanou stavbou jsou podrobně popsány v příslušné kapitole C.II.A.6  a C.III.B.

Z pohledu  zákona ČNR č. 114 Sb. ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny, jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna

Ochranná pásma

Posuzované pozemky leží mimo pásmo hygienické ochrany II. stupně  vodního zdroje č. 107 Luštěnice - Kosořice,  mimo II. vnější pásmo vodního zdroje nacházejícího se mezi Vinařickým potokem a silnicí Dobrovice - Kosořice a jsou rovněž dostatečně vzdáleny od  ochranného pásma povodí  č. 12 - Povodí vodárenského toku Jizery (od Benátek).

V prostoru stavby nejsou vyhlášena  ani žádná pásma hygienické ochrany.

Posuzovaná změna č.2 ÚP – rozšíření areálu Mosolf II leží  v CHLÚ černého uhlí č. 07530000 Bezno (Mělnická pánev). V CHLÚ musí být  dodrženy  podmínky ustanovení § 18 a 19 zákona č.44/1988 Sb. O ochraně nerostného bohatství(Horní zákon).

Posuzovaná lokalita se nachází v OP nadzemních vedení VN 110 a 22 kV – projektové řešení musí tuto skutečnost respektovat.

Rozšířením firmy Mosolf je dotčen lokální biokoridor LBK 18, vymezený ÚSES na jižním okraji stávajících ploch. Tento biokoridor bude posunut na jižní okraj rozvojové lokality dle podmínek zadání změny č.2 ÚP

### II.2. VODA

II.2.1. Potřeba pitné vody

Potřeba vody při výstavbě.

Voda bude na staveniště přivedena ze stávajících zdrojů v areálu a odebírána v prostoru zařízení staveniště.

Její množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná doba výstavby rozšíření areálu Mosolf je 12 měsíců.  Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka (dle směrnice MLVH ČSR č. 9/1973 Sb.):

pitná	5 l/os./směna

mytí	120 l /os./směna (prašný a špinavý provoz)

Charakter výstavby ( zpevněné plochy, stavba  haly a  jednoduché technologické celky) neklade zvýšené nároky na potřebu vody. Potřeba vody během výstavby se tak omezí pouze na hygienické účely pro potřeby stavebních dělníků. Počítáme-li s dobou výstavby  250 pracovních dní a průměrným počtem pracovníků 30, lze potřebu vody pro tyto účely stanovit na 900 m3.

Potřeba vody při  provozu.

Spotřeba vody v areálu v původní dokumentaci EIA  byla vypočítána podle vyhlášky č. 144/78 Sb.a směrnice MLVH č.9/73 Sb. Voda se spotřebovává pro hygienické účely v sociálních zařízeních pro zaměstnance, dále v myčce vozidel  a dekonzervaci ve výrobní hale).

Spotřeba vody udaná firmou Mosolf:

Celková spotřeba vody                   		                                   3 970 m3/rok

19 520 l/den

0,34 l/s

Z toho                    - sociální účely                               		3570 m3/rok

- mytí vozidel                                   		 40 l/automobil

400 m3/rok

Zvýšení spotřeby vody po rozšíření areálu Mosolf (předchozí EIA):

Přírůstek pracovníků rozšíření areálu (5 osob)                      0,6 m3/den

154 m3/rok

Celková spotřeba vody po prvním rozšíření       	    	4 124 m3/rok

Spotřeba vody v rámci posuzovaného II. rozšíření:

Spotřeba vody zaměstnanci:

115 osob   x  120 l/den  x 250 pracovních dnů           	3 450 m3/ rok

21 osob   x  60 l/den  x 250 pracovních dnů           	   315 m3/ rok

Spotřeba vody technologická pro technický objekt :

Mytí vozidel s dokonalou recyklací vody        			    20 l /auto

105 000   aut   x 0,02 m3					        	2 100 m3/rok

Celkový nárůst spotřeby v souvislosti s rozšířením II  	        	5 865 m3/rok

Celkem bude výhledově v areálu zaměstnáno  213 pracovníků.

II.2.2. Zásobování vodou

Zdrojem pitné i užitkové vody je městský vodovodní řad DN 90, který vede podél silnice Dobrovice - Kosořice. Nová vodovodní přípojka byla v předchozí etapě na vodovodní řad napojena odbočnou tvarovkou se šoupětem. Pod vozovkou je vedena společně s plynovodem a kanalizací podvrtem. Celková délka vodovodní přípojky stávající je cca  560 m, její prodloužení do nového technického objektu představuje  cca 250 m.

###### Kvalita vody

Voda z hlediska kvality podle sdělení oznamovatele vyhovuje  příslušnému hygienickému předpisu pro pitnou vodu ( Vyhláška č.187/2005 ze dne 4. května 2005, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody).

### B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

B.II.3.1. Elektrická energie

3.1.1 Potřeba elektrické energie:

Spotřeba elektrické energie se rozšířením areálu v původní části výrazněji změní - beze změny zůstávají původní parametry pro výpočet spotřeby , které představují:

celkový instalovaný příkon             1 546 kW

koeficient současnosti                         0,7

Potřeba elektrické energie pro posuzovanou novou etapu rozšíření nebyla dosud stanovena –  práce na dokumentaci stavby jsou v počátečním stadiu.

Podle zkušeností z provozu původního rozšířeného areálu však lze odvodit, že celkový instalovaný příkon bude dosahovat zhruba  	1 200 kW,

koeficient  soudobosti bude rovněž		    0,7

3.1.2. Zabezpečení elektrické energie

Areál MOSOLF AUTOMOBILLOGISTIK s.r.o. je zásobovaný z vlastní trafostanice umístěné poblíž vstupního objektu. Trafostanice je  připojena kabelovým vedením 22 kV na stávající kabelový svod pro Dobrovice u svodového stožáru před tratí.

Pro rozšíření areálu bude nutné ke stávajícímu trafu 630 kVA doplnit další  stroj cca 630 - 1000 kVA.

B.II.3.2.  Zemní plyn

3.2.1. Spotřeba  zemního plynu

Spotřeba zemního plynu se prvním rozšířením areálu nezměnila - zemní plyn je spotřebováván v areálových  kotelnách.

Pro vytápění vstupního administrativního objektu a přípravu TUV je využíván  samostatný kotel o příkonu  112 kW, další dva kotle o výkonu 2 x 510 kW jsou umístěny v technickém objektu pro jeho vytápění  a přípravu TUV. Další spotřebiče představují lakovna a linka mytí a odkonzervování  ve výrobní hale.

Celková spotřeba   za rok  (evidence firmy Mosolf za rok 2004): 	141 422 m3/rok

Spotřeba plynu po II. rozšíření areálu :

V rámci  technicko – servisního objektu bude vybudována samostatná kotelna s  předpokládaným výkonem cca 500 kW a následujícími předpokládanými spotřebami :

Spotřeba zemního  plynu  kotelny                                                        + 103.100 m3

Spotřeba lakovny a sušicího boxu					+   38.300 m3

Celková předpokládaná spotřeba po rozšíření				    282.822 m3

3.2.2. Zabezpečení zemního plynu

Přípojka je napojena na STL plynovod PE D 110 v Kosořické ulici, který je ukončen u firmy ZENA Dobrovice. Délka přípojky  v I. rozšíření  představovala cca 385 m.

V posuzované etapě bude třeba provést posouzení využití stávajících kotlů  dovést zemní plyn do druhého objektu technicko – servisního o celkové předpokládané délce  cca  250 m.

B.II.3.3 Ostatní suroviny

Spotřeba surovin se rozšířením areálu výrazněji změní s ohledem na rozšíření nejen ploch, ale hlavně i objemu prováděných  činností.

Jako poslední aktualizované údaje podle evidence spotřeby za rok 2004 udává MOSOLF Automobillogistik Dobrovice v litrech za rok  :

Spotřeba  přípravků :

A Clean			          5550

Šampony a ostat.čističe		270

laku 	               			530

tužidla					405

ředidla				            639

barvy					717

plnič					166

Evidencí a hospodařením s uvedenými látkami je ředitelem pověřena odpovědná osoba (p.Kulhavý) a jsou uloženy v samostatném skladovacím prostoru, vybaveném podle předpisů včetně záchytné havarijní vany. Skladována jsou malá množství v originálních obalech.

Bezpečnostní listy na všechny používané chemikálie a přípravky jsou k dispozici u firmy MOSOLF AUTOMOBILLOGISTIK s.r.o.

Jedná se o skladování uvedených látek ve velmi malých množstvích, řádově max. desítky kg, tvořících pouze nezbytnou provozní zásobu  (A –Cleanů je skladováno cca 5 druhů).

### B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.II.4.1 Komunikační napojení

Areál firmy je napojen současným jedním vjezdem s vrátnicí a to  komunikací přetínající silnici Dobrovice - Kosořice a pokračující jako soukromá komunikace Cukrovaru  Dobrovice a Mosolfu Dobrovice III/2754 v úseku mezi Libichovem a Dobrovicí ve směru na komunikaci R10 Praha – Ml.Boleslav.  Její součástí je i realizovaný a zprovozněný obchvat Libichova.

Jižně od tohoto vjezdu je  navrhován druhý vjezd  do rozšířeného areálu navazující na stávající silnici Dobrovice - Kosořice a odtud  s odbočením doleva v úrovni stávajícího vjezdu na již zmíněnou  soukromou komunikací  s živičným povrchem  jižně od města mimo vlastní obydlenou část města Dobrovice, která je vyhrazena pouze pro dopravu do firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o.  a Cukrovary TTD a.s. jejíž součástí je i obchvat mimo zastavěné území obce Libichov.

Areál je napojen rovněž   na zpevněné plochy nákladového prostoru starého nádraží a  vlečku, tvořenou dnes 3 kolejemi s výhledem na 5 kolejišť po rozšíření areálu, je zpevněná plocha areálu Mosolf  napojena stávajícím  komunikačním napojením prostřednictvím mostku přes potok.

B.II.4.2 Doprava a její intenzita

Použité údaje o dopravním zatížení v dalších  částech dokumentace vycházejí z výsledků sčítání dopravy na komunikaci III/2574 z roku 2000 (výsledky sčítání 2005 nejsou ještě k dispozici),  které charakterizují a plně zahrnují i současný provoz areálu MOSOLF I a dalších závodů v blízkém okolí (Cukrovary TTD a.s. a  SAT Autotechnik und Logistik ČR s.r.o.)

V tabulce uvedené údaje byly získány od Ředitelství silnic a dálnic ČR , pracoviště Praha 8 – Čimice písemně dne 8.11.2002  a charakterizují úsek  č. 1-5600 silnice III/2754 v úseku mezi Libichovem a Dobrovicí.

Tab.: Intenzita dopravy na komunikaci III/2754 podle ŘSD

| Komunikace | celkem | z toho TNA | z toho OA | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/2754 s provozem SAT s.r.o. a Cukrovarů a firmy MOSOLF | 1107 | 343 | 603 | 161 |

Tab.: Přepočet dopravního zatížení na rok uvedení do provozu (2007)

| Komunikace | celkem | z toho TNA | z toho OA | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/2754 s provozem SAT s.r.o. a Cukrovarů a firmy MOSOLF | 1384 | 430 | 754 | 200 |

Železniční doprava

Stávající stav na železniční síti v oblasti je 20 pohybů za 24 hodin (10 Mosolf, 10 Cukrovar).

Současný stav pohybu automobilů představuje  45 000 aut za rok, z toho 10 000 po železnici a 35.000  silniční dopravou.

Posuzovaný záměr rozšíření MOSOLF II bude představovat roční obrat 105 000 osobních automobilů, které budou dovezeny do areálu a z něho expedovány odběratelům. Uvažovaný obrat bude realizován následovně:

Dovoz do areálu:

Dovoz do areálu bude dovoz zajišťován následovně:

- 88 % po železnici (92 000 automobilů): dle předběžných bilancí a propočtů přijede za předpokladu stejného vytížení vagónů jako dosud podle údajů MOSOLFU  ročně do areálu  7667  vagónů - denně tedy maximálně 2 soupravy, tj. 4 pohyby vlaku denně (31 vagónů).

- 12% silniční dopravou (13.000 automobilů) – za předpokladu vytížení 1 přepravního kamionu 9 automobily   celkem 1444  kamionů, denně tedy  maximálně 6 kamionů – do pohybu automobilů to nepředstavuje žádný přírůstek – expedici provádí celkem 23 kamionů se 46 pohyby denně a z toho 6 kamionů bude využito pro expedici a bude se vracet vytíženo.

Expedice z areálu:

- z cca 50% budou osobní vozy distribuovány po železnici (52 500 automobilů) – nárůst dopravy na železnici se neprojeví – u dovozu do areálu jsou uvažovány pohyby tam i zpět v celkovém rozsahu 2 x 2 soupravy denně, které dopraví do areálu 92.000 automobilů a odvezou při zpáteční cestě 52 500 aut, z čehož vyplývá, že část vagónů bude cestou zpět nevytížená.

- Z cca 50 % budou osobní automobily distribuovány prostřednictvím silniční dopravy (52 500 automobilů). Za předpokladu vytížení 1 přepravního kamionu 9 automobily  to bude tedy celkem 5 833  kamionů, denně tedy  maximálně 23 kamionů, tj. 46 pohybů denně

Z uvedených podkladů vyplývají  předpokládané pohyby:

Posuzované rozšíření:

Železnice:

Denně maximálně 2 soupravy, tj. 4 pohyby vlaku denně (31 vagónů).

Silniční komunikace

Denně maximálně 23 kamionů, tj. 46 pohybů denně

Současný stav:

Železnice  : příjezd a odjezd   833 vagónů  tj. 55 souprav za rok, denně tedy  max. 10 pohybů vagónů

Silnice:    příjezd a odjezd  3 889 kamionů za rok tj. max. 16 denně, tedy 32 pohybů

Výhledový stav po rozšíření celkem:

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že současný stav areálu se po uvedení do provozu nijak nepromítne do navýšení dopravy z areálu – dojde pouze k navýšení o počty související s dovozem aut –  u odvozu aut bude nárůst nulový – povede pouze k  lepšímu využití dopravních vozidel  - vagónů a kamionů.

Denně maximálně 2 soupravy, tj. 4 pohyby vlaku denně (32 vagónů).

Silniční komunikace

Denně maximálně 38 kamionů, tj. 78 pohybů denně

Pohyb po areálu pro ošetření automobilů :

Předpokládá se ošetření všech vozidel – každé pojede 1 x do servisu a 1 x ze servisu –

celkem za rok  u posuzovaného rozšíření 105 000 aut x 2 pohyby tj 200 000 pohybů, současný stav představuje  45 000 aut,  tedy 90 000 pohybů.

Řidiči všech automobilů jsou povinni dodržovat následující pokyny, které jim byly vedením podniku předány s výrazným upozorněním:  V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJEZDIT PŘES DOBROVICI !!!

## Trasa Praha – Dobrovice

Z Prahy dálnice směr Mladá Boleslav

Dálniční sjezd na Bezděčín - podjet dálnici a jakoby zpět na dálnici v opačném směru, ale zůstat v odbočovacím pruhu a pokračovat směr Nymburk

Libichov objet po obchvatu a pokračovat dle směrovky na Dobrovice i Mosolf

Za železničním přejezdem esovité zatáčky a pak odbočka vpravo na soukromou silnici (ve vlastnictví cukrovaru a firmy MOSOLF). Silnice ústí přímo proti firmě MOSOLF.

## Trasa  Mladá Boleslav - Dobrovice

Z Mladé Boleslavi dálnice směr Praha

Dálniční sjezd na Nymburk a pokračovat směr Nymburk

Libichov objet po obchvatu a pokračovat dle směrovky na Dobrovice i Mosolf

Za železničním přejezdem esovité zatáčky a pak odbočka vpravo na soukromou silnici (ve vlastnictví cukrovaru a firmy MOSOLF). Silnice ústí přímo proti firmě MOSOLF.

## B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

## B.III.1. OVZDUŠÍ

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na imisní situaci v území byla vypracována rozptylová studie, posuzující příspěvky k imisní zátěži v lokalitě v souvislosti s provozem posuzovaného záměru.

Předkládaný záměr představuje bodové energetické a technologické zdroje emisí a liniové a plošné zdroje související s dopravou.

Výpočty příspěvků k imisní zátěži byly provedeny pro NO2, PM10 , benzen a organické látky vyjádřené jako VOC.

Výpočet imisní zátěže byl řešen ve 2 variantách, které hodnotí příspěvky k  imisní zátěži ve zvolené výpočtové oblasti   při provozu posuzovaného záměru:

- ve stávajícím stavu – tato varianta je označena jako Varianta 0

- ve výhledovém stavu – tato varianta je označena jako Varianta 1

Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 (1000 x 1000 metrů) výpočtových bodů ( 1 – 121) a v 4 modelových výpočtových bodech, reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu (201 – 204).

Výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou zřejmé z  následujícího mapového podkladu.

Předkládaný záměr představuje dle řešených variant následující zdroje znečištění ovzduší:

Varianta 0

Bodové energetické a technologické zdroje

Energetické zdroje:

Kotel č.1:

- výkon: 510 kW

- 699 Nm3/hod

- výška zdroje: 7 m

- průměr zdroje: 0,22 m

- teplota spalin: 126 0C

- FPD: 2032 hod/rok

- koncentrace NOx dle autorizovaného měření: 103 mg/m3

Kotel č.2:

- výkon: 510 kW

- 625 Nm3/hod

- výška zdroje: 7 m

- průměr zdroje: 0,22 m

- teplota spalin: 125 0C

- FPD: 2032 hod/rok

- koncentrace NOx dle autorizovaného měření: 117 mg/m3

Technologický zdroj:

Jedná se o stříkací kabinu vyrobenou firmou LUTRO. Kabina je rozdělena do dvou částí. V první části se provádí vlastní povrchová úprava a v druhé se provádí následné vypalování. V každé části je instalováno spodní odsávání znečištěného nosného plynu. Ten je veden odtahovým potrubím přes textilní filtry do ovzduší. Každá část má také samostatný přívod vzduchu do pracovního prostoru. Na každém z přívodů je instalován samostatný hořák.

Lakovací kabina:

- 16 200 Nm3/hod

- výška zdroje: 7 m

- průměr zdroje: 0,80 m

- teplota spalin: 22 0C

- FPD: 1270 hod/rok

- koncentrace VOC dle autorizovaného měření: 15 mg/m3

- koncentrace TZL dle autorizovaného měření:  1,2 mg/m3

Sušící kabina:

- 494 Nm3/hod

- výška zdroje: 7 m

- průměr zdroje: 0,30 m

- teplota spalin: 50 0C

- FPD: 1270 hod/rok

- koncentrace VOC dle autorizovaného měření: 15,3 mg/m3

- souřadnice zdroje

Liniové a plošné zdroje emisí

Emisní faktory – automobilová doprava

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními faktory pro rok 2007 , které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.

Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:

| Anorganické sloučeniny | Organické sloučeniny |
| --- | --- |
| oxidy dusíku (NOx) oxid dusičitý (NO2) oxid siřičitý (SO2) oxid uhelnatý (CO) tuhé znečišťující látky (PM, PM10) | suma uhlovodíků (CxHy) methan propan 1,3-butadien styren benzen toluen formaldehyd acetaldehyd benzo(a)pyren |

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku.

Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady.

Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet. Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2007 jsou sumarizovány v následující tabulce:

| ROK 2007 |
| --- |
| Typ vozidla | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Emisní faktor (g/km) |
|  |  |  | NOx | PM10 | benzen | VOC |
| OA | EURO 4 | 10 | 0,1539 | 0,0006 | 0,0039 | 0,1351 |
| TNA | EURO 1 | 50 | 18,7031 | 1,5868 | 0,0594 | 0,4826 |

Emisní faktory - železniční doprava

| Lokotraktor - vlečka |
| --- |
|  | g/km |
|  | NOx | PM10 | Benzen |
| Lokotraktor | 29,8685 | 2,6730 | 0,1004 |

Liniové zdroje

Silniční doprava

Areál firmy je napojen současným jedním vjezdem s vrátnicí, a to  komunikací přetínající silnici Dobrovice - Kosořice a pokračující jako soukromá komunikace Cukrovaru  Dobrovice a Mosolfu Dobrovice III/2754 v úseku mezi Libichovem a Dobrovicí ve směru na komunikaci R10 Praha – Ml.Boleslav. Její součástí je i realizovaný a zprovozněný obchvat Libichova.

Jižně od tohoto vjezdu je  navrhován druhý vjezd  do rozšířeného areálu navazující na stávající silnici Dobrovice - Kosořice a odtud  s odbočením doleva v úrovni stávajícího vjezdu na již zmíněnou  soukromou komunikací  s živičným povrchem  jižně od města mimo vlastní obydlenou část města Dobrovice, která je vyhrazena pouze pro dopravu do firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o.  a Cukrovary TTD a.s. jejíž součástí je i obchvat mimo zastavěné území obce Libichov.

Dle podkladů předaných objednatelem vyvolává stávající dopravní obslužnost závodu  na vnějším komunikačním systému pohyb 32 TNA v denní době při 250 pracovních dnech.

Tab.: Emise z příjezdové komunikace

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Příjezdová komunikace | 1,66E-05 | 0,598499 | 0,149625 | 1,41049E-06 | 0,050778 | 0,012694 |
|  | benzen | VOC |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Příjezdová komunikace | 3,46667E-09 | 0,000125 | 0,0000312 | 4,28978E-07 | 0,0154432 | 0,003861 |

Železniční doprava

Dalším zdrojem emisí v zájmovém území bude doprava na železniční vlečce. Bilance dopravy vyplývá ze stávajících 10 pohybů vlakových souprav denně (za 24 hodin). Bilance emisí je patrná z následujícího přehledu.

Tab.: Emise ze železniční dopravy

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Linie vlečka | 7,90E-05 | 0,2844618 | 0,0711155 | 7,07E-06 | 0,0254576 | 0,0063644 |

|  | benzen |
| --- | --- |
| Komunikace | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Linie vlečka | 2,66E-07 | 0,0009562 | 0,0002391 |

Plošné  zdroje

Kamiony v areálu MOSOLF

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů (32 TNA v denní době při 250 pracovních dnech) a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2007:

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Nakládka a vykládka TNA | 0,006927 | 0,598499 | 0,149625 | 0,000587704 | 0,050778 | 0,012694 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Nakládka a vykládka TNA | 1,44444E-06 | 0,000125 | 0,0000312 | 0,000178741 | 0,0154432 | 0,003861 |

Manipulace s osobními automobily v areálu MOSOLF

- Dovoz automobilů

Již popsaným způsobem jsou automobily dopraveny do areálu firmy. Zde dochází k jejich uložení na parkovací místo. Ve výpočtu imisní situace pro tento mechanismus byly použity následující vstupní údaje:

- počet pohybů: 45 000/rok

- ujetá vzdálenost: 500 m/pohyb = 22 500 ujetých kilometrů za rok – uvažováno jako plošný zdroj:

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Uložení na parkovací místo | 0,040078125 | 3,46275 | 0,865688 | 0,00015625 | 0,0135 | 0,003375 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Uložení na parkovací místo | 0,001015625 | 0,08775 | 0,021938 | 0,035182292 | 3,03975 | 0,7599375 |

- volnoběh na 1 pohyb: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km, 45 000 pohybů/rok, 250 pohybů za rok

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Uložení na parkovací místo | 0,08015625 | 6,9255 | 1,731375 | 0,0003125 | 0,027 | 0,00675 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Uložení na parkovací místo | 0,00203125 | 0,1755 | 0,043875 | 0,070364583 | 6,0795 | 1,519875 |

- Expedice automobilů

Přímá expedice

20% z automobilů, která budou z areálu expedována budou přímo zase odvezeny. Ve výpočtu imisní situace pro tento mechanismus byly použity následující vstupní údaje:

- počet pohybů: 9 000/rok

- ujetá vzdálenost: 500 m/pohyb = 4 500 ujetých kilometrů za rok – uvažováno jako plošný zdroj:

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Přímá expedice | 0,008015625 | 0,69255 | 0,173138 | 0,00003125 | 0,0027 | 0,000675 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Přímá expedice | 0,000203125 | 0,01755 | 0,004388 | 0,007036458 | 0,60795 | 0,1519875 |

- volnoběh na 1 pohyb: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km, 9 000 pohybů/rok, 250 pohybů za rok

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Přímá expedice | 0,01603125 | 1,3851 | 0,346275 | 0,0000625 | 0,0054 | 0,00135 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Přímá expedice | 0,00040625 | 0,0351 | 0,008775 | 0,014072917 | 1,2159 | 0,303975 |

Expedice s předpřípravou

60% vozidel projde předpřípravou pro zákazníka dle jeho požadavků

- počet pohybů: 27 000/rok

- ujetá vzdálenost: 500 m/pohyb = 13 500 ujetých kilometrů za rok – uvažováno jako plošný zdroj:

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,024046875 | 2,07765 | 0,519413 | 0,00009375 | 0,0081 | 0,002025 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,000609375 | 0,05265 | 0,013163 | 0,021109375 | 1,82385 | 0,4559625 |

- volnoběh na 1 pohyb: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km, 27 000 pohybů/rok, 250 pohybů za rok

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,04809375 | 4,1553 | 1,038825 | 0,0001875 | 0,0162 | 0,00405 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,00121875 | 0,1053 | 0,026325 | 0,04221875 | 3,6477 | 0,911925 |

Expedice s opravou a předpřípravou

20% vozidel projde před předpřípravou případnými opravami v důsledku transprotu.

- počet pohybů: 9 000/rok

- ujetá vzdálenost: 1 200 m/pohyb = 10 800 ujetých kilometrů za rok – uvažováno jako plošný zdroj:

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s opravou a předpřípravou | 0,0192375 | 1,66212 | 0,41553 | 0,000075 | 0,00648 | 0,00162 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s opravou a předpřípravou | 0,0004875 | 0,04212 | 0,01053 | 0,0168875 | 1,45908 | 0,36477 |

- volnoběh na 1 pohyb: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km, 9 000 pohybů/rok, 250 pohybů za rok

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,01603125 | 1,3851 | 0,346275 | 0,0000625 | 0,0054 | 0,00135 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,00040625 | 0,0351 | 0,008775 | 0,014072917 | 1,2159 | 0,303975 |

Varianta 1

Bodové energetické a technologické zdroje

Energetické zdroje – stávající stav

Kotel č.1:

- výkon: 510 kW

- 699 Nm3/hod

- výška zdroje: 7 m

- průměr zdroje: 0,22 m

- teplota spalin: 126 0C

- FPD: 2032 hod/rok

- koncentrace NOx dle autorizovaného měření: 103 mg/m3

Kotel č.2:

- výkon: 510 kW

- 625 Nm3/hod

- výška zdroje: 7 m

- průměr zdroje: 0,22 m

- teplota spalin: 125 0C

- FPD: 2032 hod/rok

- koncentrace NOx dle autorizovaného měření: 117 mg/m3

Energetické zdroje – výhledový stav

Dle podkladu objednatele je uvažováno se shodnými parametry energetických zdrojů jako ve variantě 0.

Kotel č.3:

Ve výpočtu jsou uvažovány shodné parametry jako u kotle č.1.

Kotel č.4:

Ve výpočtu jsou uvažovány shodné parametry jako u kotle č.2.

Technologický zdroj:

Z úvah provozovatele předběžně vyplývá, že pro posuzovanou situaci  rozšíření s ohledem na malý rozsah  oprav a lakování karoserií bude pravděpodobně postačovat stávající lakovna se sušicí kabinou.

Vzhledem k určité nejistotě bylo dohodnuto, že v oznámení bude uvažováno s méně příznivým stavem – vybudováním a provozem další lakovny se sušením obdobně jako stávající.

Dle podkladu objednatele je uvažováno se shodnými parametry energetických zdrojů jako ve variantě 1, a to jak pro lakovací kabinu, tak i pro sušící kabinu.

Liniové a plošné zdroje emisí

Ve výpočtu jsou použity emisní faktory pro rok 2007 a shodné emisní faktory pro železniční dopravu jako ve variantě 0(dojde pouze k nárůstu počtu vagónů v soupravě).

Liniové zdroje

Silniční doprava

Areál firmy je napojen současným jedním vjezdem s vrátnicí, a to  komunikací přetínající silnici Dobrovice - Kosořice a pokračující jako soukromá komunikace Cukrovaru  Dobrovice a Mosolfu Dobrovice III/2754 v úseku mezi Libichovem a Dobrovicí ve směru na komunikaci R10 Praha – Ml.Boleslav. Její součástí je i realizovaný a zprovozněný obchvat Libichova.

Jižně od tohoto vjezdu je  navrhován druhý vjezd  do rozšířeného areálu navazující na stávající silnici Dobrovice - Kosořice a odtud  s odbočením doleva v úrovni stávajícího vjezdu na již zmíněnou  soukromou komunikací  s živičným povrchem  jižně od města mimo vlastní obydlenou část města Dobrovice, která je vyhrazena pouze pro dopravu do firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o.  a Cukrovary TTD a.s. jejíž součástí je i obchvat mimo zastavěné území obce Libichov.

Dle podkladů předaných objednatelem vyvolává výsledná dopravní obslužnost závodu  na vnějším komunikačním systému pohyb 78 TNA v denní době při 250 pracovních dnech.

Tab.: Emise z příjezdové komunikace

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Příjezdová komunikace | 4,05E-05 | 1,458842 | 0,36471 | 3,43807E-06 | 0,12377 | 0,030943 |
|  | benzen | VOC |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Příjezdová komunikace | 8,45E-09 | 0,000304 | 0,00007605 | 1,04563E-06 | 0,0376428 | 0,009411 |

Železniční doprava

Dalším zdrojem emisí v zájmovém území bude doprava na železniční vlečce. Bilance dopravy vyplývá ze stávajících 14 pohybů vlakových souprav denně (za 24 hodin). Bilance emisí je patrná z následujícího přehledu.

Tab.: Emise ze železniční dopravy

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Linie vlečka | 11,06E-05 | 0,3982465 | 0,0995617 | 9,89E-06 | 0,03564064 | 8,91E-03 |

|  | benzen |
| --- | --- |
| Komunikace | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Linie vlečka | 3,72-07 | 1,33868E-03 | 3,3474E-04 |

Plošné  zdroje

Kamiony v areálu MOSOLF

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů (46 TNA v denní době při 250 pracovních dnech) a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2007:

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Nakládka a vykládka TNA | 0,009958 | 0,860343 | 0,215086 | 0,000844824 | 0,072993 | 0,018248 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Nakládka a vykládka TNA | 2,07639E-06 | 0,000179 | 0,00004485 | 0,00025694 | 0,0221996 | 0,00555 |

Manipulace s osobními automobily v areálu MOSOLF

- Dovoz automobilů

Již popsaným způsobem jsou automobily dopraveny do areálu firmy. Zde dochází k jejich uložení na parkovací místo. Ve výpočtu imisní situace pro tento mechanismus byly použity následující vstupní údaje:

- počet pohybů: 92 000/rok

- ujetá vzdálenost: 500 m/pohyb = 46 000 ujetých kilometrů za rok – uvažováno jako plošný zdroj:

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Uložení na parkovací místo | 0,0819375 | 7,0794 | 1,76985 | 0,000319444 | 0,0276 | 0,0069 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Uložení na parkovací místo | 0,002076389 | 0,1794 | 0,04485 | 0,071928241 | 6,2146 | 1,55365 |

- volnoběh na 1 pohyb: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km, 92 000 pohybů/rok, 250 pohybů za rok

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Uložení na parkovací místo | 0,163875 | 14,1588 | 3,5397 | 0,000638889 | 0,0552 | 0,0138 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Uložení na parkovací místo | 0,004152778 | 0,3588 | 0,0897 | 0,143856481 | 12,4292 | 3,1073 |

- Expedice automobilů

Přímá expedice

20% z automobilů, které budou z areálu expedovány budou přímo zase odvezeny. Ve výpočtu imisní situace pro tento mechanismus byly použity následující vstupní údaje:

- počet pohybů: 18 400/rok

- ujetá vzdálenost: 500 m/pohyb = 9 200 ujetých kilometrů za rok – uvažováno jako plošný zdroj:

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Přímá expedice | 0,0163875 | 1,41588 | 0,35397 | 6,38889E-05 | 0,00552 | 0,00138 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Přímá expedice | 0,000415278 | 0,03588 | 0,00897 | 0,014385648 | 1,24292 | 0,31073 |

- volnoběh na 1 pohyb: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km, 18 000 pohybů/rok, 250 pohybů za rok

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Přímá expedice | 0,0320625 | 2,7702 | 0,69255 | 0,000125 | 0,0108 | 0,0027 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Přímá expedice | 0,0008125 | 0,0702 | 0,01755 | 0,028145833 | 2,4318 | 0,60795 |

Expedice s předpřípravou

60% vozidel projde předpřípravou pro zákazníka dle jeho požadavků

- počet pohybů: 55 200/rok

- ujetá vzdálenost: 500 m/pohyb = 27 600 ujetých kilometrů za rok – uvažováno jako plošný zdroj:

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,0491625 | 4,24764 | 1,06191 | 0,000191667 | 0,01656 | 0,00414 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,001245833 | 0,10764 | 0,02691 | 0,043156944 | 3,72876 | 0,93219 |

- volnoběh na 1 pohyb: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km, 55 200 pohybů/rok, 250 pohybů za rok

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,098325 | 8,49528 | 2,12382 | 0,000383333 | 0,03312 | 0,00828 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,002491667 | 0,21528 | 0,05382 | 0,086313889 | 7,45752 | 1,86438 |

Expedice s opravou a předpřípravou

20% vozidel projde před předpřípravou případnými opravami v důsledku transprotu.

- počet pohybů: 18 400/rok

- ujetá vzdálenost: 1 200 m/pohyb = 22 080 ujetých kilometrů za rok – uvažováno jako plošný zdroj:

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s opravou a předpřípravou | 0,03933 | 3,398112 | 0,849528 | 0,000153333 | 0,013248 | 0,003312 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s opravou a předpřípravou | 0,000996667 | 0,086112 | 0,021528 | 0,034525556 | 2,983008 | 0,745752 |

- volnoběh na 1 pohyb: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km, 18 400 pohybů/rok, 250 pohybů za rok

Tab.: Emise z prostoru nakládky a vykládky TNA

|  | NOx | PM10 |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,032775 | 2,83176 | 0,70794 | 0,000127778 | 0,01104 | 0,00276 |
|  | benzen | VOC |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| Expedice s předpřípravou | 0,000830556 | 0,07176 | 0,01794 | 0,028771296 | 2,48584 | 0,62146 |

Uvedené vypočtené emise slouží zároveň jako podklad pro vyhodnocení celkové imisní situace v závodě Mosolf a jeho okolí.

Rozptylová studie, jejíž výsledky jsou doloženy a diskutovány v části D tohoto oznámení  je zpracována autorizovanou osobou pro oblast ovzduší a je při ní využito nejnovější verze  programu SYMOS 97 v 2003 , což je  programový systém pro  modelování  znečištění ze stacionárních zdrojů.

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :

výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),

plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)

výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)

stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje právě použitá upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.

Pro výpočet rozptylové studie byl ČHMÚ zpracován odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru. Základní parametry použité větrné růžice jsou prezentovány v dále doložené tabulce a v grafu. Originál podkladů dodaných ČHMÚ je k dispozici u zpracovatelů této studie.

Vypočtené imisní parametry jsou pak porovnány a vyhodnoceny na platné imisní limity škodlivin dle  příslušného  Nařízení vlády k  zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám dle NV č. 429/2002 Sb., kterým se mění NV č. 350/2002 Sb.

### B.III.2. ODPADNÍ VODY

III.2.1. Splaškové vody

III.2.1.1 Bilance splaškových vod a jejich likvidace

Bilance klasických splaškových vod vychází z výpočtu  spotřeby vody, provedené v předchozí části tohoto oznámení.

Bilance zahrnuje  jak spotřebu stávající, tak přírůstek spotřeby po posuzovaném rozšíření.

Stávající produkce splaškových  vod          14, 76 m3/den       3 750 m3/rok

Produkce z rozšíření areálu 		         12,00 m3/den	  3 048 m3/rok

Celkem				         26,76 m3/den	   6 798  m3/rok

Přepočet byl proveden přes  (EO =  26 760 l/den : 150  = 178) a výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:

Počet pracovních dnů podle sdělení investora je  250 dní / rok

| Ukazatel znečištění | Znečištění 1EO g/den | Znečištění |
| --- | --- | --- |
|  |  | kg/den | t /rok |
| NL | 55 | 9,79 | 2,49 |
| BSK5 | 60 | 10,68 | 2,71 |
| Corg. | 40 | 7,12 | 1,81 |
| Celk.N | 12 | 2,14 | 0,54 |
| Celk.P | 3 | 0,53 | 0,13 |

Max.předpokl. znečištění v t/rok:  2,49 NL;  2,71BSK5;  1,81Corg.  a  0,54  cel.N.

Odvod  splaškových vod  spolu s částí  technologických vod z recyklace mycí linky, kde obsah ropných látek na výtoku z odlučovače  myčky nepřesáhne 10 mg/l  je veden splaškovou kanalizací na městskou čistírnu odpadních vod.

Odpadní technologické vody

Beze změny - žádný nárůst  s ohledem na dořešenou  recirkulaci vody. Původní množství  2 m3 je sníženo na 1 m3 za den tj. 400 m3 za rok zůstane beze změny jako v současném stavu.

Odvod a likvidace vod z technologického zařízení (uzavřený okruh myčky, tj. odvoskování a ruční tlakové mytí) bude zajištěn principem tohoto zařízení. Veškeré odpadní vody a tuhé kaly (vosky) jsou  ultrafiltrační jednotkou Purator odstraňovány a shromažďovány v  nepropustných jímkách a nádobách a v určených časových intervalech vyváženy specializovanou firmou k následné bezpečné likvidaci.

III.2.2. Dešťové vody

III.2.2.1 Bilance dešťových vod a jejich likvidace (využití ).

Dešťové vody, jejichž výpočet byl proveden v souladu s požadavky MěÚ Mladá Boleslav na 15 minutový přívalový déšť o hodnotě 155 l/s/ha  s použitím koeficientu odtoku 0,80 pro zpevněné plochy a 0,85 pro střechy, pro zelené plochy 0,1  představují  celkem v ha :

Celková plocha 					26,5

Plocha zeleně                                                               6,6

Plocha zpevněná či zastavěná			19,9

Přepočtené plochy

Servisní hala  a vrátnice  0,4    x 0,85		0,34

Zpevněná plocha  	   19,5   x  0,80	          15,6

Plocha zeleně                   6,6  x 0,10			0,7

Celková plocha přepočtená                                     16,64

Celkové množství dešťových vod z posuzovaného rozšíření:

16,64    x 155 l.s-1.ha-1                                         2 579,2  l.s-1

Celková potřebná retence na objem přívalového deště po dobu 15 minut je tedy

2 579,2   l.s-1  x  15 min  x 60  s       =        	      2. 322 m3

Přesná kapacita retenční nádrže bude stanovena až v dokumentaci pro územní řízení, neboť v dané fázi posuzování není známa definitivní zastavovací studie celého areálu, ale vychází se pouze z představ a podkladů firmy Mosolf.

Je tedy zřejmé, že přesnější  stanovení velikosti a definitivního umístění těchto nádrží bude možno provést až v rámci dokumentace pro územní řízení, kdy budou navíc ještě upřesněny spádové plochy v důsledku terénních úprav staveniště.

Retenční objem by měl mít ještě  dostatečnou rezervu pro případné sedimenty, kterých bude v daném areálu s ohledem na charakter povrchu minimálně.

Stávající dešťové vody z  parkoviště návěsových transportérů  a  parkoviště vozidel zaměstnanců jsou ve smyslu současného stavu  svedeny do gravitačních odlučovačů ropných látek a dále do kanalizace DN 500, odvádějící  vody z retenční nádrže. Uplatněné odlučovače s dočištěním garantují splnění max. ukazatele znečištění ostatních povrchových vod.

U dešťových vod z ostatních ploch sloužících k odstavení nových vozidel bude  řešeno stejně jako u současně provozovaných ploch.

Otevřené svodné kanály ani retenční jímky nejsou tedy s ohledem na vyloučení možnosti úkapů z nových vozidel vybaveny odlučovači ropných látek.  Jsou však vybaveny odběrnými šachtami s možností uzavření odtoku v případě havárie a na výtocích z retenčních jímek jsou provedeny odtokové objekty  s nornou  stěnou a sedimentační jímkou.

### B. III. 3. ODPADY

Při nakládání s odpady musí být respektován nový zákon č.185  ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadů je povinen

a)  	odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b)  	zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c)  	odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

d)  	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e)  	shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f)  	zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g)  	vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h)  	umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

i)  	zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j)  	vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

k)  	ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

l)  	platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného okresního úřadu, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14.

Veškeré odpady, vznikající v souvislosti s hodnocenou stavbou jsou dále rozděleny podle periody jejich vzniku a zařazeny podle katalogu odpadů, t.j. je jim přiřazen kód druhu odpadu a jeho kategorizace, která je nutnou podmínkou pro stanovení způsobu dalšího nakládání s nimi.

Zařazení je provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.381//2001 Sb.  kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.

V dalších kapitolách jsou členěny na odpady vznikající v době výstavby, které budou vznikat nárazově, krátkodobě v relativně velkých množstvích, a na odpady z provozu, které vznikají dlouhodobě, pravidelně v menších množstvích.

3.1 Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu

Odpady, vznikající při výstavbě – druhém  rozšíření  areálu firmy Mosolf v Dobrovici lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě zpracované varianty zastavovacího plánu a předpokládaného způsobu realizace zpevněných odstavných ploch, objektu technické servisní haly a plochy zeleně.

S ohledem na  charakter terénu a způsob řešení odstavných ploch, které nejsou dimenzovány na pojezd těžkých vozidel, není nutné předpokládat větší   rozsah terénních úprav a lze předpokládat, že pouze část zeminy z výkopových  prací bude  využita pro terénní úpravy  a další část odvezena na určenou skládku.

Vzhledem k tomu, že celková konstrukční výška vozovek je 530 mm a předpokládaná hloubka sejmutí ornice je 30 cm a podorničí 20 cm, bude rozsah vlastních zemních prací mimo sejmutí kulturních vrstev minimální a lze předpokládat pouze  mírně přebytkovou  bilanci výkopů ze zemních prací.

Nakládání s kulturními vrstvami půdy je rámcově popsáno v části půda a nejedná se v žádném případě o odpad, ale cenný substrát na zúrodnění k tomu určených pozemků.

Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace.

Podle výsledku této předběžné bilance je třeba  již při zpracování projektu pro povolení stavby vyvinout snahu  minimalizovat přebytky a v návaznosti  v součinnosti s RŽP MěÚ Mladá Boleslav  a příslušným stavebním úřadem v Dobrovici  rozhodnout o způsobu likvidace  případné přebývající zeminy.

V menším množství budou rovněž vznikat některé odpady, typické pro realizaci výstavby   (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, dřevo, barvy, izolační materiály, sklo a plasty apod.),  které jsou spolu se shora uvedeným odpadem uvedeny v následující přehledné tabulce:

Klasifikace odpadů z výstavby

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky s OR | N | LOF |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky ředěné vodou | O | SPAL |
| 17 01 0 7 | Směsi nebo odělené frakce betonu, cihel a tašek neznečištěné NL |  |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Využití |
| 17 02 02 | Sklo | O | RECYKL |
| 17 02 03 | Plast | O | RECYKL |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obs. dehet | N | RECYKL |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | VYUŽITÍ |
| 17 04 08 | Kabely bez NL | O | RECYKL |
| 17 05 04 | Zemina a kameny bez NL | O | SKL |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | SKL |

Vysvětlivky: LOF = likvidace odbornou firmou, SKL - skládkování, SPAL = spalovna,  RECYKL - recyklace, VYUŽITÍ na jiné stavbě, KOMP – kompostárna

### Odpady vznikající při provozu

# Kategorizace a množství odpadů, které mohou  vznikat  za provozu ( jejich sortiment bude v praxi výrazně nižší):

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky | N | LOF |
| 08 01 12 | Jiné barvy a laky neuved. v 11 | O | LOF |
| 12 03 02 | Odpady z odmašťování | N | LOF |
| 13 05 02 | Kal z odlučovače olejů | N | LOF |
| 13 05 03 | Klal z lapáku nečistot | N | LOF |
| 15 0l 02 | Plastové obaly | O | RECYKL |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | SPAL |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky NL | N | LOF |
| 15 02 02 | Filtrační materiály - absorpční čin. | N | LOF |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | LOF |
| 17 01 01 | Beton | O | RECYKL |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | RECYKL |
| 20 0l 21 | Zářivka | N | LOF |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | SKL |

Rámcový návrh likvidace odpadů je uveden v posledním sloupci. Smluvní likvidaci odpadů provádí odborné firmy, se kterými má MOSOLF Dobrovice uzavřeny řádné smlouvy.

Odpady z provozu budou shromažďovány v samostatném prostoru v samostatných obalech  s vazbou na venkovní komunikaci.

Odpady vznikající při  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po 50 letech ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická.

### B.III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ

III.4.1  H L U K

Akustická situace související s rozšířením areálu MOSOLF II – Dobrovice.byla v rámci tohoto oznámení posouzena  z hlediska velikosti a významnosti vlivů provozu areálu na akustickou situaci v území.

Pro tento účel  byla vypracována akustická studie, posuzující akustickou zátěž v lokalitě v souvislosti s provozem posuzovaného záměru a vyhodnocení bylo provedeno ve vztahu k obytným objektům nejbližší obytné zástavby. Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT Jičín, je nositelem licence na program HLUK+, verze 6.60 na základě registrační karty z prosince 2002.

Výpočet akustické zátěže byl řešen ve dvou variantách, které hodnotí akustickou situaci v území ve zvolené výpočtové oblasti   při provozu posuzovaného záměru ve stávajícím stavu – tato varianta je označena jako Varianta 0.

Varianta 1 potom představuje akustickou zátěž po realizaci rozšíření areálu dle předloženého záměru. Pro variantu byl výpočet proveden opět pro denní dobu, protože s provozem posuzovaného záměru nesouvisí  zdroje hluku provozované v době mezi 22.00 hod. - 06.00 hod.

Výpočet akustické situace byl pro tyto dvě varianty v rámci zvolené výpočtové oblasti proveden pro 4 výpočtové body, reprezentující nejbližší objekty obytné zástavby. Jejich situování je zřejmé z následujícího  mapového podkladu a z výpisu programového produktu HLUK+.

Ve výpočtu akustické situace byly ve zvolených výpočtových bodech číslo 1 - 4 zohledněny ve VARIANTĚ 0 a VARIANTĚ 1 liniové zdroje hluku, ale i zdroje hluku související s pohyby uvnitř areálu.

## Vstupní podklady pro Variantu 0

Bodové zdroje hluku

Bodovými  zdroji hluku v rámci této varianty jsou výduchy energetických a technologických zdrojů emisí:

- výduchy energetických zdrojů: hladina akustického tlaku 2 x 64 dB ve vzdálenosti 1 m ve výšce 7 m, provoz den i noc (zdroje P1 a P2 ve výpočtu programu HLUK+ v denní době)

- výduchy technologických zdrojů: hladina akustického tlaku 2 x 67 dB ve vzdálenosti 1 m ve výšce 12 m, provoz den i noc (zdroje P3 a P4 ve výpočtu programu HLUK+ v denní době)

Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku na veřejných komunikacích

Příjezd k areálu je veden  komunikací mimo město Dobrovice - areál firmy je napojen   na stávající silnici III. třídy  Libichov -Dobrovice (s obchvatem obce Libichov)  přičemž příjezd k areálu je veden soukromou komunikací  s živičným povrchem  jižně od města mimo vlastní obydlenou část města Dobrovice. Tato komunikace  je vyhražena pouze pro dopravu do firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o.  a Cukrovary TTD a.s. a  napojena je do areálu Mosolf přes silnici Dobrovice   -  Kosořice.

V tabulce uvedené údaje byly získány od Ředitelství silnic a dálnic ČR , pracoviště Praha 8 – Čimice písemně dne 8.11.2002  a charakterizují úsek  č. 1-5600 silnice III/2754 v úseku mezi Libichovem a Dobrovicí.

Tab.: Intenzita dopravy na komunikaci III/2754 podle ŘSD

| Komunikace | celkem | z toho TNA | z toho OA | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/2754 s provozem SAT s.r.o. a Cukrovarů a firmy MOSOLF | 1107 | 343 | 603 | 161 |

Tab.: Přepočet dopravního zatížení na rok uvedení do provozu (2007)

| Komunikace | celkem | z toho TNA | z toho OA | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/2754 s provozem SAT s.r.o. a Cukrovarů a firmy MOSOLF | 1384 | 430 | 754 | 200 |

Železniční doprava

Stávající stav na železniční síti v oblasti je 20 pohybů za 24 hodin (10 pohybů MOSOLF pouze v denní době, 10 Cukrovary TTD a.s.).

Plošné zdroje hluku

Kamiony v areálu MOSOLF

Je uvažován stávající areál závodu s uvažovaným 32 TNA v denní době při 250 pracovních dnech.

Manipulace s osobními automobily v areálu MOSOLF

- Dovoz automobilů

Již popsaným způsobem jsou automobily dopraveny do areálu firmy. Zde dochází k jejich uložení na parkovací místo. Ve výpočtu byly použity následující vstupní údaje:

- počet pohybů: 45 000/rok v denní době

- Expedice automobilů

Přímá expedice

20% z automobilů, která budou z areálu expedována budou přímo zase odvezeny. Ve výpočtu byly použity následující vstupní údaje:

- počet pohybů: 9 000/rok v denní době

Expedice s předpřípravou

60% vozidel projde předpřípravou pro zákazníka dle jeho požadavků

- počet pohybů: 27 000/rok v denní době

Expedice s opravou a předpřípravou

20% vozidel projde před předpřípravou případnými opravami v důsledku transportu.

- počet pohybů: 9 000/rok v denní době

## Vstupní podklady pro Variantu 1

Bodové zdroje hluku

Bodovými  zdroji hluku v rámci této varianty jsou výduchy energetických a technologických zdrojů emisí:

- výduchy energetických zdrojů: hladina akustického tlaku 2 x 64 dB ve vzdálenosti 1 m ve výšce 7 m, provoz den i noc (zdroje P1 a P2 ve výpočtu programu HLUK+ v denní době)

- výduchy technologických zdrojů: hladina akustického tlaku 2 x 67 dB ve vzdálenosti 1 m ve výšce 7 m, provoz den i noc (zdroje P3 a P4 ve výpočtu programu HLUK+ v denní době)

Shodné zdroje hluku jsou uvažovány i pro II. etapu rozvoje závodu:

- výduchy energetických zdrojů: hladina akustického tlaku 2 x 64 dB ve vzdálenosti 1 m ve výšce 7 m, provoz den i noc (zdroje P5 a P6 ve výpočtu programu HLUK+ v denní době)

- výduchy technologických zdrojů: hladina akustického tlaku 2 x 67 dB ve vzdálenosti 1 m ve výšce 7 m, provoz den i noc (zdroje P7 a P8 ve výpočtu programu HLUK+ v denní době)

Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku na veřejných komunikacích

V tabulce uvedené údaje byly získány od Ředitelství silnic a dálnic ČR , pracoviště Praha 8 – Čimice písemně dne 8.11.2002  a charakterizují úsek  č. 1-5600 silnice III/2754 v úseku mezi Libichovem a Dobrovicí.

Tab.: Intenzita dopravy na komunikaci III/2754 podle ŘSD

| Komunikace | celkem | z toho TNA | z toho OA | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/2754 s provozem SAT s.r.o. a Cukrovarů a firmy MOSOLF | 1107 | 343 | 603 | 161 |

Tab.: Přepočet dopravního zatížení na rok uvedení do provozu (2007)

| Komunikace | celkem | z toho TNA | z toho OA | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/2754 s provozem SAT s.r.o. a Cukrovarů a firmy MOSOLF | 1384 | 430 | 754 | 200 |

Tab.: Přepočet dopravního zatížení na rok uvedení do provozu (2007) s uvažovaným záměrem

| Komunikace | celkem | z toho TNA | z toho OA | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/2754 s provozem SAT s.r.o. a Cukrovarů a firmy MOSOLF | 1430 | 476 | 754 | 200 |

Plošné zdroje hluku

Kamiony v areálu MOSOLF

Je uvažováno další rozšíření areálu, kde je uvažováno s pohyby 46 TNA v denní době při 250 pracovních dnech.

Manipulace s osobními automobily v areálu MOSOLF

- Dovoz automobilů

Ve výpočtu byly použity následující vstupní údaje:

- počet pohybů: 92 000/rok

- Expedice automobilů

Přímá expedice

20% z automobilů, které budou z areálu expedovány budou přímo zase odvezeny. Ve výpočtu byly použity následující vstupní údaje:

- počet pohybů: 18 400/rok

Expedice s předpřípravou

60% vozidel projde předpřípravou pro zákazníka dle jeho požadavků

- počet pohybů: 55 200/rok

Expedice s opravou a předpřípravou

20% vozidel projde před předpřípravou případnými opravami v důsledku transportu.

- počet pohybů: 18 400/rok

### Metoda výpočtu a hygienické limity

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt HLUK+, verze 6.60, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 4 má  v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze  silniční dopravy (Kozák J.,Liberko M., Zpravodaj MŽP ČR  č.3/1996). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční  dopravy s uvažováním výhledových emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy, a to počínaje rokem 1996. Při výpočtech  LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá postup uvedený v materiálu  „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J.,  VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu  HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:

1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného  vzduchem

2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena  možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů.

4) Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do  venkovního prostředí

5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují  fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku  těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem  vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272  - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se od dubna 2004 posuzuje podle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Výtah z Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., jak vyplývá jeho znění po změnách dle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

§ 12

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

- Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T . V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu,  pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

- Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce – 12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li  výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.

- Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE  pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy  je 128 s. Hladina zvukové expozice LCRE  se pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy vypočte způsobem uvedeným v příloze č.6 k tomuto nařízení.

- Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A z leteckého provozu se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

- Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce + 10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

- Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám podle § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech stavby

| Způsob využití území | Korekce (dB) |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.

1) Použije pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk ze stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2)  Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo po opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Důsledky pro řešení studie - etapa provozu

Z dikce Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti.

K výpočtovým bodům tak lze uplatnit korekci pod bodem 2) Přílohy č.6. (tedy 55 dB pro denní dobu), přičemž pro stacionární zdroje hluku je nezbytné plnit základní hygienický limit : 06.00 – 22.00 hod.:  50 dB.

# Výsledky výpočtu

Na následujících stránkách jsou prezentovány výstupy akustické studie pro Variantu 0 a Variantu 1 v denní době s využitím výpočtového programu HLUK+.

## Varianta 0

HLUK+  verze 6.60 beta Dxf              Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: C:\HLUKPLUSW\MOSOLF\MOS2_0_1205.ZAD.ZAD Vytištěno: 11.12.2005 8:48

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 | -321.8; -212.4 |  61.2 |  -9.9 |  61.2 |       |        |

|  2 |   3.0 | -403.6; -124.8 |  45.0 |   8.2 |  45.0 |       |        |

|  3 |   3.0 | -128.2;  181.1 |  50.0 | -10.2 |  50.0 |       |        |

|  3 |   6.0 | -128.2;  181.1 |  51.1 |  -8.2 |  51.1 |       |        |

|  4 |   3.0 |   90.2;  270.2 |  34.9 |   8.5 |  34.9 |       |        |

|  4 |   6.0 |   90.2;  270.2 |  36.7 |   8.5 |  36.8 |       |        |

|  4 |   9.0 |   90.2;  270.2 |  37.8 |   8.1 |  37.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

## Varianta 1

HLUK+  verze 6.60 beta Dxf              Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: C:\HLUKPLUSW\MOSOLF\MOS2_1_1205.ZAD.ZAD Vytištěno: 11.12.2005 8:47

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 | -321.8; -212.4 |  61.2 |  -7.4 |  61.2 |       |        |

|  2 |   3.0 | -403.6; -124.8 |  45.1 |  10.8 |  45.1 |       |        |

|  3 |   3.0 | -128.2;  181.1 |  50.0 |  -7.9 |  50.0 |       |        |

|  3 |   6.0 | -128.2;  181.1 |  51.1 |  -5.8 |  51.1 |       |        |

|  4 |   3.0 |   90.2;  270.2 |  34.9 |  10.9 |  35.0 |       |        |

|  4 |   6.0 |   90.2;  270.2 |  36.8 |  10.9 |  36.8 |       |        |

|  4 |   9.0 |   90.2;  270.2 |  37.8 |  10.4 |  37.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

# Souhrn výsledků a závěr

Výpočet akustické zátěže byl řešen ve  variantách, které hodnotí akustickou situaci v území ve zvolené výpočtové oblasti   při provozu posuzovaného záměru ve stávajícím stavu – tato varianta je označena jako Varianta 0.

Varianta 1 potom představuje akustickou zátěž po realizaci rozšíření areálu dle předloženého záměru. Pro variantu byl výpočet proveden opět pro denní dobu, protože s provozem posuzovaného záměru nesouvisí  liniové zdroje hluku provozované v době mezi 22.00 hod. - 06.00 hod. (stacionární zdroje hluku nijak neovlivňují limitní hladinu hluku pro noční dobu).

Výpočet akustické situace byl pro obě řešené varianty v rámci zvolené výpočtové oblasti proveden pro 4 výpočtové body, reprezentující nejbližší objekty obytné zástavby. Jejich situování je zřejmé z mapového podkladu a z výpisu programového produktu HLUK+.

Výsledky výpočtů jsou pro řešené varianty sumarizovány v následujících tabulkách, a to pro stávající a výhledový stav:

Tab.: Výsledky výpočtů – stávající stav

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 | -321.8; -212.4 |  61.2 |  -9.9 |  61.2 |       |        |

|  2 |   3.0 | -403.6; -124.8 |  45.0 |   8.2 |  45.0 |       |        |

|  3 |   3.0 | -128.2;  181.1 |  50.0 | -10.2 |  50.0 |       |        |

|  3 |   6.0 | -128.2;  181.1 |  51.1 |  -8.2 |  51.1 |       |        |

|  4 |   3.0 |   90.2;  270.2 |  34.9 |   8.5 |  34.9 |       |        |

|  4 |   6.0 |   90.2;  270.2 |  36.7 |   8.5 |  36.8 |       |        |

|  4 |   9.0 |   90.2;  270.2 |  37.8 |   8.1 |  37.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Tab.: Výsledky výpočtů – výhledový stav

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 | -321.8; -212.4 |  61.2 |  -7.4 |  61.2 |       |        |

|  2 |   3.0 | -403.6; -124.8 |  45.1 |  10.8 |  45.1 |       |        |

|  3 |   3.0 | -128.2;  181.1 |  50.0 |  -7.9 |  50.0 |       |        |

|  3 |   6.0 | -128.2;  181.1 |  51.1 |  -5.8 |  51.1 |       |        |

|  4 |   3.0 |   90.2;  270.2 |  34.9 |  10.9 |  35.0 |       |        |

|  4 |   6.0 |   90.2;  270.2 |  36.8 |  10.9 |  36.8 |       |        |

|  4 |   9.0 |   90.2;  270.2 |  37.8 |  10.4 |  37.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Stacionární zdroje hluku ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby nebudou znamenat překračování limitní hladiny  akustického tlaku 50 dB pro denní dobu.

Z výsledků výpočtů dále vyplývá, že nově vyvolaná doprava se na nejbližším komunikačním systému v podstatě neprojeví.

Ve vztahu k liniovým zdrojům hluku vyplývá z výsledků výpočtů,  že hladina akustického tlaku u zvolených výpočtových bodů nepřesahuje limitní hodnoty stanovené platnou legislativou pro denní dobu, kdy jsou uvažovány aktivity související s posuzovaným záměrem.

Výjimku z tohoto konstatování tvoří výpočtový bod 1, kde jak ve stávajícím, tak i výhledovém stavu je překračována limitní hodnota akustického tlaku pro denní dobu, která pro tento výpočtový bod představuje pro denní dobu hladinu akustického tlaku 55 dB.

Z předaných podkladů oznamovatele vyplývá, že rozhodující podíl na dopravní zátěži z hlediska provozu TNA má posuzovaný záměr, a to jak  ve stávajícím, tak i ve výhledovém stavu a tudíž není plněn hygienický limit pro denní dobu ve vztahu k venkovnímu chráněnému  prostoru. Je tedy nezbytné zajistit plnění hygienického limitu pro vnitřní chráněný prostor.

Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů tedy musí vyhovovat minimálním požadovaným hodnotám, které jsou stanoveny indexy vzduchové neprůzvučnosti R’w,  Rtr,w, R(w nebo R(oc,w (viz ČSN ISO 717-3) v závislosti na venkovním hluku, vyjádřené ekvivalentní hladinou akustického tlaku A. Přípustná je interpolace.

Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov jsou patrné z následujícího přehledu:

Na uvedený objekt je třeba  pohlížet jako na stavbu pro bydlení, a  tak je třeba při venkovním akustickém tlaku v denní době nad 55 dB, požadovat neprůzvučnost obvodového pláště R’w, Rtr,w, R(w nebo R(oc,w  28 dB.

Dle ČSN ISO 8402 a podle ČSN 73 0532 se okna zařazují do tříd jakosti zvukové izolace oken (TZI). Okno příslušné třídy dle následující tabulky vyhovuje požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost obvodových plášťů  budov a jejich součástí, jestliže interpolovaná hodnota Rw odpovídá příslušné třídě TZI.

Pro okna výpočtového bodu č. 1   by tedy bylo zapotřebí použít okna s TZI 1. ( Rw (dB) o hodnotě 25-29 bB).

III.4.2. VIBRACE

Zdroje vibrací jsou zhruba totožné se zdroji hluku, jsou však z pohledu hodnocení vnějších vlivů zanedbatelné.

Všechny technologické celky, které jsou umístěny pouze v technickém (servisním) objektu a mohly by být zdroji vibrací budou osazeny na pružných podložkách či závěsech a nebudou přenášet vibrace do okolí.

Jedná se zejména o vzduchovody, které budou na závěsech od stavební konstrukce pružně oddělených a VZT jednotky, které budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami. Veškerá  zařízení, která by mohla být posuzována jako zdroj nežádoucích vibrací a otřesů budou opatřena pryžovými izolátory, napojení na výměníky bude provedeno pomocí kompenzátorů a potrubí na závěsech bude od stavebních  konstrukcí pružně odděleno.

Krátkodobě lze předpokládat vznik dílčích vibrací při stavebních pracích, ty však s ohledem na charakter stavby – jediný halový stavební objekt a zpevněné plochy s retencí - budou opět působit pouze krátkodobě a ovlivní pouze prostor v bezprostředním okolí, ve kterém se nenachází žádná obytná zástavba.

Silniční provoz bude realizován po stávajících komunikacích, v jejichž blízkosti se nenachází objekty ohrožené dopravními vibracemi. Stavba nebude zdrojem nadměrných vibrací a

nepříznivý vliv na zdraví návštěvníků okolí či obyvatel v zájmovém území je vyloučen.

III.4.3. ZÁŘENÍ

V areálu  nebudou instalovány žádné zdroje radioaktivního záření, ani používány látky s obsahem otevřených radioaktivních zářičů (markerů), ani suroviny s obsahem radioaktivních nuklidů. Při výstavbě nebudou používány materiály, u kterých by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.Nebudou rovněž instalovány ani používány zdroji jiného ionizujícího záření.

Radonové riziko z podloží je hodnoceno v následující části tohoto oznámení  v kapitole C.II.5  Jiné  charakteristiky složek životního prostředí a radonové riziko.

Z doložené mapy radonového rizika, zpracované ČGÚ vyplývá, že posuzovaná lokalita se nachází v prostoru označeném  jako  zájmové území 1 Ks což  představuje, že je  z větší části budováno horninami Ks, tedy křídovými sedimenty (pískovce, jílovité pískovce)  s  nízkou  aktivitou radonu.

Pozemek je tedy z hlediska úniku radonového plynu z podloží do ovzduší zatříděn mapově do kategorie nízkého rizika - toto hodnocení je možné pokládat za orientační a bude doplněno při podrobném geologickém průzkumu.

Instalace ani používání výkonných zdrojů neionizujícího EM záření (vysílače) a laserů (včetně výkonných zdrojů světla) se nepředpokládá. Instalace světelných reklam a poutačů s vyšším výkonem se rovněž neuvažuje. Trafostanice jako nevýznamný zdroj elektromagnetického záření je umístěna ve stavebně izolovaném prostoru tak, že nemůže v žádném případě negativně ovlivnit ani pracovníky areálu, ani obsluhu tohoto areálu.

V provozu nebudou používány žádné mobilní zdroje (přístroje, analyzátory) radioaktivního záření ani výkonné zdroje EM záření (vysílače, UV lampy, lasery, výkonné zdroje světla).

Ani ultrafialové záření  se nemůže vyskytovat – okrajově, nevýznamně a krátkodobě by se mohlo objevit eventuálně při  montáži   konstrukcí  či  technologií u kterých by přicházelo v úvahu  svařování obloukem či  plamenem.

V daném případě by postačilo použití individuálních ochranných prostředků pracovníky, vykonávajícími krátkodobě tuto činnost.

### B.III.5 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

## Rizika vzniku havárií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v areálu MOSOLF Automobillogistik, s.r.o.  Dobrovice nejsou rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel ani po jeho posuzovaném poměrně významném rozšíření příliš  pravděpodobná.

Provoz nepodléhá zákonu  č.353/1999 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky  - spotřeba barev a čistících látek  je minimální – viz předchozí části a představuje řádově maximálně  stovky litrů s výjimkou odvoskovače, kde je roční spotřeba 5.000 l.

Skladovaná množství odvoskovačů, A – Cleanu, šamponu a čisticů oken, pryže a plastů  a barev a laků jsou řádově max.  v desítkách litrů . Skladovány jsou ve vyhrazeném označeném uzamykatelném prostoru a to v originálních obalech 1 – 5 litrů. Odpovídá p. Kulhavý.

Provoz logistického  areálu sám o sobě není pro životní prostředí rizikový, jedinými rizikovějšími faktory jsou provozy lakování a vlastního parkování a pohybu dovezených automobilů.

U lakovny se  jedná o velice omezení rozsah prací, soustředěných především na menší opravy laku a přelakování částí vozidel podle požadavku zákazníků, u procesu odvoskování, jehož rozsah se výrazně zmenšuje s využíváním nových technologií ochrany (folie)  a proto je možná i zde rizika hodnotit jako nízká.

Přesto jsou již  v rámci tohoto  oznámení navržena základní nezbytná opatření k minimalizaci až vyloučení těchto rizik.

Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- únik látek škodlivých vodám z odstavených vozidel

- únik látek škodlivým z nabíjárny

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě

- ztráta efektu předčištění (havárie  lapolů či systému uplatněné detekce NEL) technickou závadou nebo z nedbalosti, únik škodliviny

- vznik požáru objektu

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních a havarijních řádů. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná.

Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- podzemní voda,

- ovzduší

- povrchová voda

- zaměstnanci areálu

Vzhledem k pozici   vůči obytné zástavbě obce – města Dobrovice  a počtu obyvatel je riziko ohrožení obyvatelstva nízké  a to i v případě mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké.

## Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijních řádů, požární prevence).

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter,  většinou omezený na Logistický areál firmy MOSOLF Automobillogistik a jeho bezprostřední okolí. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké  a lze je uvažovat pouze v případě mimořádné události.

Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné části – města Dobrovice je možné s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné zástavby od areálu a konfiguraci terénu vyloučit.

Stejně tak je možné vyloučit ohrožení rozsáhlejšího charakteru u některé ze složek životního prostředí lze i v případě popsaných potencionálních typů havárií.

Jejich předpokládané poměrně malé následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu.

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí nastává prakticky pouze v případě mimořádné události zejména požáru či ztrátě předčisticího efektu lapolů u prvních parkovišť a případného výpadku detekčních systémů u retenčních nádrží.

Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost emisí škodlivin do ovzduší či kontaminaci zdrojů podzemních vod únikem látek škodlivých vodám.

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

## Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů výrobců  používaných materiálů.

Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení, optimálního rozmístění a organizovaného pohybu vozů v souladu s  pokyny pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám.

Riziko úniků škodlivin z odstavené techniky je nutno předcházet pravidelnými prohlídkami technického stavu vozidel a to především u parkoviště OA u vstupního administrativního objektu areálu MOSOLF a parkovišť nákladních automobilů a kamionů.

Jako technická preventivní opatření je nutno uvést vyspádování kontaminovaných zpevněných ploch do dešťových kanalizačních vpustí a jejich odvodnění přes lapol. Tím je minimalizováni riziko úniku škodliviny mimo zpevněné živičné plochy i riziko průniku kontaminantu do podzemních vod.

Riziko úniku u nových automobilů, kterých je na ostatních plochách 100%, by riziko úniku mělo být za předpokladu dodržování shora uvedených zásad prakticky nulové.

Jako technická preventivní opatření je nutno uvést vyspádování zpevněných ploch do dešťových kanalizačních vpustí a jejich odvodnění přes retenční nádrže se systémem detekce NEL a navazující nornou stěnou. Tím je minimalizováni riziko úniku škodliviny mimo zpevněné živičné plochy i riziko průniku kontaminantu do podzemních vod.

Pokud  se týká chemických látek ve větším rozsahu  se jejich skladování ani manipulace s nimi v rámci Logistického centra nepředpokládá.

Skladování barev a laků představují řádově desítky kg a je zabezpečeno spolu s ostatními látkami, nebezpečnými vodám ve speciálním skladu, jehož podlaha je řešena jako nepropustná havarijní vana.

Pokud by došlo v průběhu upřesňování využití dílčích prostor k rozšíření skladování chemických látek, je nutné postupovat v souladu s platnou rozsáhlou českou legislativou v tomto oboru  a zabezpečit příkazem ředitele areálu řádné nakládání s chemickými látkami a přípravky a jmenování a výkon funkce autorizované osoby pro nakládání s nimi.

V tomto příkazu musí být stanoveny  hlavní zásady nakládání s chemickými látkami a přípravky, jejich základní vlastnosti, základní povinnosti vedení firmy MOSOLF Automobillogistik Dobrovice a autorizované osoby  včetně zásad skladování a povinnosti všech zaměstnanců  při nakládání s chemickými látkami.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM ÚZEMÍ .

## 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### a) dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

V komplexním hodnocení kvality životního prostředí podle metodiky Terplanu (1989) bylo posuzováno sedm vybraných faktorů hygienické vhodnosti (koncentrace oxidu siřičitého, koncentrace polétavého prachu, jiné plynné škodliviny, zápach zemědělského původu, zápach průmyslového původu, hluk z pozemní dopravy, hluk z letecké dopravy) a pět faktorů krajinářských a urbanistických (krajinářská hodnota, devastace povrchu, hygienicky nezávadný zápach, inundace bodavým hmyzem, ohrožení vegetace imisemi).

Syntézou těchto ukazatelů bylo na území ČR stanoveno 5 kvalitativních tříd označujících stupeň kvality prostředí. Město Dobrovice leží v oblasti zařazené do III. třídy, tj. v oblasti s narušeným životním prostředím.

Z tabulky a grafu pro výpočet imisní studie použité větrné růžice dle ČHMÚ Praha  (viz imisní studie a část Ovzduší) vyplývá, že výskyt slabých větrů do rychlosti 2 m.s-1 a tudíž i zhoršených rozptylových podmínek lze proto očekávat s četností 70,18 %, t.j  256,19 dní za rok.

Četnost velmi stabilní a stabilní mezní vrstvy je odhadována na 34.87%, t.j. 127,28 dní za rok. V dané lokalitě převládají větry severozápadního směru s četností 17,00%, t.j. 62,05 dní v roce.

Pro širší posuzované  území je příznačná jen velmi malá členitost krajiny, daná plochými otevřenými tabulemi s výrazně otevřenou, významně zorněnou krajinu s dominancí lánů polí, urbanizovaných celků sídel.

Celé okolí posuzované stavby má silně urbanizovaný ráz – od západu přiléhá komunikace Kosořická , za kterou se nachází ČOV, ze severu  železniční trať a sestava dalších průmyslových závodů (firma HATO  s.r.o – hutní materiál, firma ZENA – zemědělský nákup a.s. Mladá Boleslav, firma STK Dobrovice M.Pecha  a nad ní MZD – Dobrovické strojírny a.s. a v neposlední řadě největší areál - dominantní  firma Cukrovary TTD a.s. Dobrovice.

Z jihu a východu přiléhají pozemky, které jsou  součástí zemědělského půdního fondu a byly využívány dlouhodobě  k intenzivní rostlinné výrobě.

Posuzované  území se tedy  nachází v oblasti převážně intenzivně zemědělsky využívané, s výraznou převahou ekologicky labilních ploch nad plochami ekologicky stabilními. výraznou výjimku v okolí ale tvoří k.ú. Chlomek, kde v důsledku převážně svažitého terénu převládají lesy nad ornou půdou.

Aktuální vegetaci v okolí navrhovaných rozvojových ploch firmy MOSOLF tvoří především agrocenózy, a to sice orné půdy v nivních polohách. V této ekologicky poměrně chudé krajině mají značný význam ojedinělé liniové porosty podél polních cest, silnic a odvodňovacích příkopů, na které navazují i trasy biokoridorů místního ÚSES.

Plocha zájmového území výstavby navazuje na již existující oplocený areál Mosolf. Plocha zájmového území výstavby navazuje na již existující oplocený areál Mosolf a je využita jako orná půda. Flora zájmového území je soustředěna především na okrajích cest, vykazuje v současné době charakter bylinotravních lad, místy ruderalizovaných, s výskytem vytrvalých plevelů. S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány zejména druhy, uvedené v další části – flora a fauna.

Podstatná část zájmové plochy (asi 98%) je využita k pěstování zemědělských plodin. Na ploše je několik sloupů elektrického vedení a při patách sloupů se vyskytují keře a byliny výše uvedené.

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Na zájmové ploše jsou jen dvě skupiny dřevin, které musí být zachovány, resp. rozšířeny:

- skupina 15 dubů v severním rohu území (u silnice, podél cesty), je možno odstranit 3-4 stromy v přehoustlé části nebo prosychající. Plánované stanoviště nákladních automobilů pro nakládání a vykládání osobních vozů (objekt č.3) je proto nutno odsunout od cesty asi o 15 m.

- remízek v jižní části s několika vrostlými stromy duby, topoly, jasany a babykou a s třemi mysliveckými zařízeními (zásyp, jesličky, posed-žebřík). Projekt uvažuje s rozšířením této zeleně ve směru k severu a k západu. Je možno doporučit, aby tato rozšiřovaná zeleň byla vně oplocení tak, aby byla přístupná pro zvěř a tvořila úkryt.

- v jihozápadním rohu zájmového území je navrhována retenční nádrž. Současná železobetonová retenční nádrž u stávajícího skladovacího areálu je pro přírodu tvrdé technické dílo (navíc za dobu existence nebyla údajně zdaleka nikdy naplněna). Je možno zvážit a posoudit retenci na tomto místě jako poldr – občasně zaplavované území, ale přírodní a zelené, s travním porostem a boky s keři či stromy.

Průzkum fauny dokládá poměrně ochuzené stanoviště. Je to dáno tím, že téměř celá plocha (s výjimkou pruhů okolo cest) je zatím intenzivně zemědělsky obdělávána. Orientačním kvalitativním průzkumem mimo vegetační období byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu nebylo možno zachytit celé spektrum druhů na zájmové ploše.

Konkrétní výstupy terénního šetření jsou shrnuty v části fauna.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

V posuzovaném případě rozšíření areálu MOSOLF se jedná o rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů.

S ohledem na měřítko a rozsah zástavby je však nutno předpokládat od navrhované zástavby vznik patrné změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nových objektů do území důslednějšími  sadovými úpravami.

Především je třeba z hlediska dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje bezpodmínečně dodržet  regulativy, stanovené územním plánem (plocha zeleně nesmí být méně než 25% z celkové plochy pozemků.

Další opatření jsou navržena v rámci tohoto oznámení

- těžiště zemních prací realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

- v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat projekt ozelenění  areálu a projednat jej s MěÚ RŽP – oddělením ochrany přírody, v kontextu ochrany krajinného rázu do dalších stupňů projektové dokumentace uplatnit zejména další zásady:

- - výsadby řešit v souladu se zásadami místního ÚSES, přičemž je třeba přednostně řešit přesunutí lokálního biokoridoru  jižně na novou hranici rozvojových ploch. Část biokoridoru bude založena na pozemcích firmy Mosolf.

- upřednostnění určující barevné kombinace objektu areálu s vyloučením velkoplošných ostrých barevných kontrastů s volbou kombinace vzájemně se doplňujících barev (princip doplňkových barev), pokud možno s využitím přírodě blízkých barevných odstínů teplých barev

- vyloučení určujícího použití reflexních materiálů v exteriérech,

- zmírnění  světelných reklam a dalších světelných prvků akvizice

- realizace pouze lehkých pletivových oplocení areálu

### b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  součástí zemědělského půdního fondu a byly využívány dlouhodobě  k intenzivní rostlinné velkovýrobě – především k pěstování obilovin.

Celé okolí posuzované stavby má silně urbanizovaný ráz – od západu přiléhá komunikace Kosořická , za kterou se nachází ČOV, ze severu je od dalších průmyslových závodů a vlastního města Dobrovice areál oddělen železniční tratí.

Na severozápadě od areálu MOSOLF se nachází firma HATO  s.r.o – hutní materiál a za ní firma ZENA – zemědělský nákup a.s. Mladá Boleslav.  Ze severu přiléhá  firma STK Dobrovice M.Pecha  a nad ní MZD – Dobrovické strojírny a.s.

Dominantní je v posuzovaném území firma Cukrovary TTD a.s. Dobrovice s velkými plochami cukrovarnického rybníka a jižně navzujících sedimentačních nádrží, které přiléhají až k železniční trati  a areálu Mosolf ze severovýchodu.

Z jihu a východu přiléhají pozemky, které jsou  součástí zemědělského půdního fondu a byly využívány dlouhodobě  k intenzivní rostlinné výrobě.

Určité ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno uvažovat pouze při technologické nekázni či havárii (viz v příslušné části věnované rizikům tohoto oznámení).

Nejbližší těžební  prostory jsou zcela mimo posuzované území  a posuzovaná výstavba se s nimi  nedostává do konfliktu.

Podle dostupných informací a prověření na RŽP Magistrátu Mladá Boleslav a podle mapy ložisek nerostných surovin ČSR je  v posuzovaném území, určeném pro  rozšíření areálu Mosolf Dobrovice a jeho bezprostředním okolí CHLÚ černého uhlí 07530000 Bezno (viz podmínky).

V severovýchodní části širšího území za areálem Zeny se nachází nebilanční ložisko cihlářských surovin č. 5154800 . Tento prostor je zcela mimo posuzované území a posuzovaná výstavba se s ním v žádném případě nedostává do konfliktu.

Ekologická stabilita území je snížena dlouhotrvajícím intenzivním zemědělstvím, zastavěním části území a emisemi z blízkých průmyslových závodů i  dálkovými přenosy.

Zásadní opatření pro zlepšení regenerace přírodních zdrojů a udržitelného rozvoje v posuzovaném území jsou řešeny v rámci Generelu místního systému ekologické stability (viz podrobněji dále).

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

- Územní systém ekologické stability

Generel územního systému ekologické stability Dobrovice a širšího okolí zpracovala v roce 1996 Ing. Morávková a dopracování bylo provedeno v rámci konceptu Územního plánu, který zpracovával atelier pro urbanismus a územní plánování U 24 v Praze v květnu 1999( Ing. arch. Vlasta Poláčková  jako vedoucí projektant a Ing.Miroslav Kubový pro oblast ÚSES.

Koeficient ekologické stability (KES)  je odvozen podle poměrného zastoupení jednotlivých kultur v řešeném území :

| K.ú. | Orná půda | Louky, pastviny, ovocné sady | Lesní půda | Vodní plochy | Zastavěné plochy | KES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrovice | 69,12 | 4,57 | 0,00 | 2,05 | 17,96 | 0,0773 |

Z přehledu je patrné, že řešené území se nachází v oblasti převážně intenzivně zemědělsky využívané, s výraznou převahou ekologicky labilních ploch nad plochami ekologicky stabilními. výraznou výjimku v okolí ale tvoří k.ú. Chloumek, kde v důsledku převážně svažitého terénu převládají lesy nad ornou půdou.

Zájmové území a jeho širší okolí lze označit jako poměrně nestabilní a z ekologického hlediska nevyvážené. Prvky kostry ekologické stability a celková ekologická stabilita širšího území se opírá zejména o ekologicky stabilnější přírodní prvky – řeku Jizeru a Přírodní park Jabkenicko.

Nejvýznamnějším prvkem systému ekologické stability v širším okolí je řeka Jizera, po níž prochází nadregionální biokoridor s nadregionálními a regionálními biocentry. Regionální biocentra a biokoridory kopírují okolní zalesněné stráně Chlumu.V regionálním měřítku SES se nejblíže zájmové ploše nalézá regionální biocentrum RBC 1234 „Chlum“, vzdálené od zájmové plochy 2,5 km severním směrem. Regionální biokoridor RBK 683 „Strašnovský les-Chlum“ leží 4 km severozápadně. Regionální biokoridor RBK 384 „Telib-Chlum“ spojuje RBC 1234 „Chlum“ a RBC 1225 „Telib“ a nachází se 3 km severovýchodně.

Číslo prvku: RBK 683

Název prvku: Strašnovský les-Chlum

Funkční typ: Regionální biokoridor

Vegetační typ: KU, BU, NI

Způsob vymezení: vymezit

Název katastru: Vinařice u Dobrovic

Číslo prvku: RBC 1234

Název prvku: Chlum

Funkční typ: Regionální biocentrum

Způsob vymezení: vymezit

Výměra: 50 ha

Název katastru: Bojetice

Číslo prvku: RBK 384

Název prvku: Telib-Chlum

Funkční typ: Regionální biokoridor

Vegetační typ: KU, NI

Způsob vymezení: vymezit

Název katastru: Dolánky

Číslo prvku: RBC 1225

Název prvku: Telib

Funkční typ: Regionální biocentrum

Způsob vymezení: vymezit

Výměra: 50 ha

Název katastru: Březno u Mladé Boleslavi

Většině zájmové plochy výstavby lze přiřadit první (nejnižší) stupeň ekologické stability. Z tohoto důvodu mohou být jako interakční prvky v systému ekologické stability označeny i polní remízky a stromořadí podél vodotečí a cest v okolí.

Jak bylo výše uvedeno, tvoří aktuální vegetaci v okolí navrhovaných rozvojových ploch firmy MOSOLF především agrocenózy, a to sice orné půdy v nivních polohách. V této ekologicky poměrně chudé krajině mají značný význam ojedinělé liniové porosty podél polních cest, silnic a odvodňovacích příkopů, na které navazují i trasy biokoridorů místního ÚSES.

Místní systém ÚSES má vazbu na nadřazený systém, pro jehož regionální biokoridor s vloženým regionálním biocentrem byl vybrán lesní komplex Chlomeckého hřbetu. Leží zde i nadlimitní regionální biocentrum Mladoboleslavský Chlum, který  má rozsah navržené stejnojmenné přírodní rezervace s ochranným pásmem.

Jihovýchodně od řešeného území je za regionální biocentrum navržen lesní komplex okolí Jabkenic a Pěčic spolu s Pěčickou bažantnicí. Jedná se o přírodní park.

Žádný z prvků regionálního ÚSES se nedostává do fyzického kontaktu s  navrhovaným záměrem rozvoje areálu MOSOLF. Zapojení lokálního biokoridoru do krajinářských úprav okolí areálu je popsáno dále ve smyslu návrhu Doc.Ing.arch.I.Vorla,Csc (Krajinářská studie rozvojového území firmy Mosolf v Dobrovici, Praha červen 1999).

V území  dobrovické pánve, kde leží navrhované rozvojové plochy firmy MOSOLF se nenacházejí žádná zvláště chráněná území podle zákona 114/1992 Sb. Nejbližším přírodovědně významným územím je navrhovaná přírodní rezervace (PR) Mladoboleslavský Chlum s ochranným pásmem. Mají zde  být chráněna polokulturní lada s teplomilnými travinobylinnými společenstvy, vázanými na slunné prudší svahy s místními sesuvy a erozními ploškami. Tato společenstva nejsou ovlivněna hospodářskou činností včetně hnojení a pesticidů. Vznikají zde  spontánně keřové porosty. Rovněž lesní společenstva jsou cenná. Jedná se o habřiny, subxerotermní doubravy a acidofilní doubravy. Lesní porosty navazují na cennou nelesní zeleň, chráněnou již zmiňovaným ochranným pásmem PR.

V okolí rozvojových ploch je třeba dbát na ochranu významných krajinných prvků (VKP). Nenacházejí se zde však žádné registrované VKP, VKP navrhovaný k registraci je lokalita "Stráně Utopenský" v k.ú. Týnec, Uherce. Jedná se o teplomilné, druhově pestré trávníky na svahu, místy keřové porosty a ovocná stromořadí. V lokalitě leží i rybníček pod Týncem.

V generelu místního ÚSES (Morávková 1996) jsou pro registraci VKP vytypovány další následující lokality, ležící mimo vliv navrhovaných rozvojových ploch, avšak v krajinném celku Dobrovicka. Jedná se o zámecký park ve Vinařicích, kde existují zbytky parčíku a zpustlého ovocného sadu. Roste zde trnovník akát, jírovec mad'ál, jasan ztepilý převislý, jalovec obecný a ovocné stromy. Dále jsou to Hole nad Semčicemi s přírodě blízkými porosty suché habrové doubravy, hlinité a vlhké bukové doubravy

Co se týká významných krajinných prvků ze zákona, kterými jsou obecné lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, se rozvojové území dostává do kontaktu s VKP Bojetický potok, a to tím způsobem, že se jeho hranice dostává k břehu vodoteče. Do vlastní vodoteče ani do jejích břehových porostů (většinou ruderalizované travní porosty) však nezasahuje.

Do jihovýchodního okraje dobrovické pánve zasahuje svým okrajem Přírodní park Jabkenicko - Pěčice se soustavou rybníků na Hladoměřském potoce s vodními a mokřadními společenstvy. Pěčická bažantnice je navržena k vyhlášení  za přírodní památku (PP). Je zde luční společenstvo na území bývalého rybníka, hráz se vzrostlými duhy a dubový a lužní porost. Tyto cenné krajinné polohy leží jižné od toku Vlkavy ve vzdálenosti větší než 3 km od navrhovaných rozvojových ploch a k bezprostřednímu kontaktu (ani vizuálnímu) zde nedochází.

Rozšířením firmy Mosolf je dotčen lokální biokoridor LBK 18, vymezený ÚSES na jižním okraji stávajících ploch. Tento biokoridor bude posunut na jižní okraj rozvojové lokality dle podmínek zadání změny č.2 ÚP

- Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky

Ve smyslu zákona ČNR č. 114 Sb. ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny, jehož účelem je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji jsou vymezeny některé základní pojmy a to především ÚSES, VKP a dále planě rostoucí rostlina, volně žijící živočich a v neposlední řadě i zvláště chráněná část přírody.

Posuzovaný záměr rozšíření areálu firmy Mosolf Dobrovice nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ust. § 14 zák. č. 114/1992 Sb.

Nenachází se rovněž v žádném území typu chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

V  širším okolí staveniště a  se vyskytují některá chráněná území, která však v žádném případě nebudou posuzovanou výstavbou dotčena (viz  výřez z mapy CHÚ dle AOP Praha).

Jedná se např. o přírodní památku č. 1983 Lom u Chrástu ( významné naleziště fosilií a stratigrafický profil)  vzdálený cca 10 km západně a přírodní rezervaci 515 Vrch Baba u Kosmonos (lesní komplex na vrchu tvořeném výlevy olivinického nefelinitu, zachovaná původní společenstva dubo-habrových hájů), který je vzdálen rovněž 10 km severně.

Okolí Dobrovic ze severu chráněné Chlomeckým hřbetem je osídleno odedávna a je typickou kulturní zemědělskou krajinou s vysokým podílem zemědělské a zejména orné půdy.

Lesnatost krajiny v okruhu 30 km2 se středem v zájmové ploše je mimořádně nízká, je dána pouze lesem Doubrava u Černovna u Vinařic a činí cca 3,5 % (což je jedna desetina průměrné lesnatosti ČR). V nejbližším okruhu čítajícím 10 km2 les zcela chybí. Souvislejší les je vzdálen S směrem 3,5 km, V 6 km, J 8 km a Z 6 km.

Z hlediska lesnatosti lze   charakterizovat nejbližší okolí jako mimořádně chudé, a proto při stanovování izolačního pásu zeleně okolo (vně) skladovacího areálu je nutno požadovat takovou šíři, aby již bylo  vytvářeno lesní prostředí, tj. asi 25 m. K zvýšení lesnatosti povede i založení lokálního biocentra ÚSES Strážný o ploše 5,5 ha, z čehož by mělo být lesnicky založeno 3,3 ha a založení  úseku lokálního biokoridoru od biocentra Strážný ke křížení polních cest U Kříže na ploše 1,7 ha.

Dále i vegetační doprovod (břehové porosty) u Bojetického potoka 2,3 ha. Izolační pásy s působením protihlukovým je nutno situovat především proti obci, přestože areál nepřichází přímo do styku s obytnou části obce, protože tomu brání areál sila a cukrovar. Izolační zeleň je určena také pro pohledové ukrytí rozsáhlé skladovací plochy a to jak z Dobrovic Uherců a Semčic, tak ze silnice Dobrovice-Kosořice i z polní cesty Dobrovice-Pěčice, po které vede červená turistická značka.

Pohledové izolace z místa dalekého výhledu kóty 366,7 U doubku a z Chlomeckého hřbetu bude postupně dosaženo jen tím, že při    severní straně areálu bude vysázena vysoká zeleň, tj. stromy dosahující výšky 30 m. Při této výšce a vzdálenosti areálu od kóty, která je 3 km, lze pohledově ukrýt šířku 750 m.

Pro tuto vysokou izolační zeleň lze např. doporučit výsadbu topolu bílého (Populus alba), který v  tomto prostředí dobře roste, u silnice č. 38 4 km Z od areálu tvoří kompaktní několikakilometrovou oboustrannou alej, která je  mimořádná i v rámci celé ČR.

Hodnocení krajinného rázu je podrobně rozvedeno ve studiích  Doc.Ing.arch.I.Vorla,Csc (Krajinářská studie rozvojového území firmy Mosolf v Dobrovici, Praha  1999 a 2003).

Identifikované pozitivní hodnoty charakteristik             	 Vliv navrhovaného záměru

krajinného rázu

1.PŘÍRODNÍ  CHARAKTERISTIKA

1.1.    Přítomné hodnoty přírodní charakteristiky

1.1.1. Cenné porosty navrhované PR Mladoboleslavský Chlum   		žádný vliv

1.1.2.  VKP navržený k registraci - Stráně· Utopenský                 	 	žádný vliv

1.1.3.  VKP ze zákona - Bojetický potok                                       		žádný vliv

1.1.4.  Regionální biokoridor ÚSES Chloumecký hřbet                      	žádný vliv

1.2      Prostorové a estetické uplatnění hodnot

přírodní charakteristiky

1.2.1  Prostorové· uplatnění cenných porostů navrhované

PR Mladoboleslavský Chlum                                              		žádný vliv

1.2.2. Prostorové uplatněni porostu svahu Chloumeckého

hřbetu v dálkových pohledech                                              		slabý vliv                                 1.2.3.  Prostorové  uplatnění navrhovaných ploch v měřítku

krajiny a v  prostorových vztazích přírodních

a urbanizovaných ploch při vnímání z vyšších horizontů      		střední vliv

2.KULTURNĚ - HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA

2.1.	Přítomné hodnoty  kulturně-historické charakteristiky

2.1.1.	Koste1 sv. Bartoloměje v Dobrovici a další stavby

historického jádra	                                                    	          žádný vliv                                 2.1.2.	Hospodářský dvůr čp. 2,4,5.6 v Dobrovici	                    	          žádný vliv                      2.1.3.	Zámek čp. 1	                                                                                 žádný vliv                    2.1.4.	Koste1 sv. Anny v Týnci	                                                         žádný vliv                    2.1.5.	Kostel sv. Václava v Sýčině	                                          	          žádný vliv                    2.1.6.	Zámek ve Vinařicích                                                                       žádný vliv                   2.1.7.	Historická struktura členění krajiny           	                                  slabý vliv

2.2	Prostorové a estetické uplatnění kulturně-historických

hodnot

2.2.1. Prostorové uplatnění kostela sv. Bartoloměje v Dobrovici

a dalších staveb historického jádra v siluetě města	                        žádný vliv                2.2.2  Prostorové uplatnění kostela sv. Václava v Sýčině	                        žádný vliv                2.2.3. Prostorové uplatnění kostela sv. Anny  v Týnci	                        žádný vliv              2.2.4  Prostorové uplatnění zástavby ve svazích Chloumec-

kého hřbetu                                                                                         žádný vliv              2.2.5. Prostorové uplatnění zámku ve Vinařicích                                         žádný vliv

2.2.6. Prostorový vztah zástavby a obhospodařovaných ploch  		střední vliv

Z předchozí tabulky hodnot jednotlivých  charakteristik krajinného rázu je zřejmé, že navrhovaný záměr se nebude dotýkat převážné většiny pozitivních hodnot. Z dvaceti identifikovaných hodnot je možno hovořit o vlivu navrhovaného záměru pouze ve čtyřech případech, přičemž ve dvou je vliv klasifikován jako střední.

Ukázalo se, že dílčí cennosti krajiny ve  smyslu přírodních  hodnot (ochrana přírody) a hodnot památkových a architektonických (objekty a jejich dominantní uplatnění) nemohou být navrhovaným záměrem dotčeny. Je to způsobeno vzdáleností, ale i tím, že navrhovaný záměr rozvoje ploch firmy je situován do rozvíjejícího  se prostoru výrobních a skladových funkcí, kde nikterak nevybočuje z měřítka rozvojových záměrů sousedícího cukrovaru.

V nové etapě rozšíření je třeba realizovat zásadní opatření s cílem omezit  vliv rozvoje areálu firmy MOSOLF na krajinný ráz.

Jako podmínku je třeba uvést požadavek, aby v rámci projektové dokumentace pro územní řízení byl zpracován projekt sadových úprav, který by účelně řešil  strukturu vegetačních opatření uvnitř areálu, v obvodovém pásu a v širším krajinném rámci jako prostředek pro začlenění areálu do krajiny, pro zvýšení ekologické stability území prostřednictvím doplnění chybějících skladebných součástí ÚSES  a v neposlední řadě pro doplnění chybějících strukturních prvků u existujících předělů v přiléhající intenzivně zemědělsky využívané krajině

Projekt by měl i naznačit možnosti kompenzačních opatření v okolní krajině jako vyrovnávacích ploch za mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, zabírané pro výstavbu.

Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá k  držení její stability. Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a parků.

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně závazným právním předpisem.

V zájmovém území výstavby ani v bezprostředním okolí se žádný VKP nenachází.

Natura 2000

V souvislosti se vstupem  ČR do EU bude vymezena tzv. soustava Natura 2000, jejímž cílem je zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. Soustava těchto území má zajistit ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a živočišným druhům významným nikoliv pouze z národního hlediska, ale z pohledu celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality vyplývá ze směrnice Rady č.79/406/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně „směrnice o ptácích“) a směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“).

V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku. Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy II směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Do práce se zapojily vedle desítek členů ČSO i další nevládní organizace, pracovníci Správ národních parků, Správ chráněných krajinných parků, okresních úřadů, muzeí apod. Bez jejich znalostí a zápalu by vytvoření kvalitního návrhu ptačích oblastí nebylo možné. Postupně bylo prověřeno několik desítek navržených lokalit, většina z nich však nesplňovala stanovená odborná kritéria. Výsledkem tříletých snah je návrh ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního prostředí.

V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí - příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila dlouho očekávaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě samostatného zákona č.218/2004 Sb.) platná od dubna roku 2004. Zákon vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.

V době zpracování těchto podkladů jsou navržené a projednané lokality před projednáním a schválením vládou ČR.

Oblasti ochrany ptáků (OOP): V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková oblast nenachází. Nejbližší OOP jsou Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady vzdálené 30 km severozápadním směrem a Rožďalovické rybníky ve vzdálenosti 15 km JVV směrem.

Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu schválila vláda České republiky 22.12.2004.

Evropsky významné lokality: V zájmovém území ani v nejbližším okolí se takové lokality nenacházejí. Nejblíže se nalézá lokalita Bezděčín, vzdálená 7 km severozápadním směrem.

Popis lokality Bezděčín

Kód lokality: CZ0213776

Kraj: Středočeský

Status: navrženo

Rozloha: 81,18 ha

Kategorie chráněného území: Přírodní památka

Poloha: Sportovní letiště na JZ okraji Mladé Boleslavi, v místech zvaných "Na hejtmánce". Na J od letiště se nachází obec Bezděčín.
Krajinná charakteristika: Sportovní letiště na terase nad řekou Jizerou.
Geologie: Geologický podklad tvoří mezozoické křídové bazické pískovce a pískové slínovce.
Geomorfologie a reliéf: Území leží na východním okraji Jizerské tabule na bezlesé plošině nad levým břehem Jizery.
Pedologie: Půdní pokryv území tvoří pararendziny a luvizemě.
Biota: Pravidelně sečený trvalý travní porost. Lokalita s výskytem početné populace sysla obecného.
Kvalita: Jedna z osmi nejvýznamnějších lokalit sysla obecného v ČR (v současnosti evidováno celkem 26 lokalit).

- Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Dobrovice se historickým vývojem staly přirozeným centrem pro okolní obce s funkcí dopravní, průmyslovou, skladovací a obslužnou.

Město Dobrovice leží 8 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi na jižním svahu Kopce Chlumu. Původní osada vznikla na konci prvního tisíciletí n. l. a nesla název Dobrovítova ves, podle Dobrovíta, vyšehradského kanovníka. První písemný doklad o osadě pochází z roku 1249, kdy už byla vlastnictvím pánů z Chlumu a jmenovala se Dobroviceves. V polovině 16. století se stal majitelem Jindřich z Valdštejna, který si zvolil Dobroviceves za centrum svého panství a zahájil tak mimořádně významné období v historii obce. Využil svého vlivu u dvora k tomu, aby se jeho sídlo stalo městem. Dekretem krále Ferdinanda I. z r. 1558  byla Dobroviceves povýšena na městečko Dobrovici s obvyklými městskými právy včetně znaku. Za Jindřicha z Valdštejna byl ve městě postaven krásný zámek se čtyřmi věžemi, čtyřmi sály a kaplí s bohatou uměleckou výzdobou. Dominantní budovou se stal také nový kostel, který dal vystavět v letech 1567 – 1571 ve slohu pozdní gotiky. Jindřichův syn Henyk dokončil stavbu radnice, nechal přestavět zámek, ve kterém byla zřízena lékárna a proslulá knihtiskárna, ve městě vznikla latinská škola. Udělením privilegií v r. 1612 se stala Dobrovice svobodným střediskem celého kraje.

Z Fürstenberků, kteří získali dobrovické panství v r. 1735, si zaslouží pozornost historiků zejména Karel Egon, nejvyšší purkrabí, který měl značný vliv na vydání robotního patentu r. 1775.

K hospodářskému rozvoji města a jeho okolí došlo po r. 1808, kdy se stali na více než sto let majiteli panství příslušníci knížecího rodu Thurn – Taxisů. V r. 1831 vybudoval Karel Anselm Thurn – Taxis v nevyužívaném zámku cukrovar, první v českých zemích. Při pozdějších přestavbách byla bohužel zničena část budovy zámku, sály i umělecká výzdoba. Dřevěné vyřezávané stropy byly přemístěny, jeden z nich je instalován v obřadní síni městské radnice.

V současné době má Dobrovice více než 3 000 obyvatel a zahrnuje ve svém obvodu 7 původně samostatných obcí – Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Libichov, Sýčinu, Týnec a Úherce.

Z památkových objektů zůstala zachována zajímavá renesanční radnice, která slouží svému účelu dodnes, dále kostel sv. Bartoloměje v Dobrovici, kostel sv. Václava v Sýčině z 2. pol. 16. století a několik dalších památkově chráněných objektů.

Bývalý zámek je součástí areálu cukrovaru, který je v současnosti největším a nejmodernějším v České republice a jeho výrobky nesou ochrannou značku TTD (Thurn – Taxis – Dobrovice).

Současnost

Ve městě pracuje více než 15 kulturních a sportovních organizací, spolků a klubů, některé akce s dlouholetou tradicí přesahují svým významem daleko rámec regionu. Místní divadelní spolek Dobrovít již padesát let pořádá každoročně přehlídku amatérských divadelních souborů „Pojizerské hry“. Kulturní život doplňuje pěvecký soubor Dobrovan a dechový orchestr Dobrovanka, pravidelně v září se koná festival dechové hudby „Fadrhonsova Dobrovice“.

Okolí města nabízí četné příležitosti k výletům a turistickým vycházkám. Jedna z nich návštěvníky zavede na lesnatý kopec Chlum a tzv. Švédské šance – hliněný val 50 m dlouhý a 6 m vysoký, kdysi slovanské hradiště, odkud je krásný výhled do kraje.

Zejména v letních měsících je hojně navštěvován areál koupaliště s tenisovými kurty a občerstvením, který se nachází v nádherném přírodním prostředí uprostřed zeleně. Ve městě je několik restaurací, cukrárna a pizzerie. Ubytování je možné v penzionu Ve Mlýně nebo v luxusním hotelu Lípa.

Dobrovice (okr. Mladá Boleslav). Město leží 247 m n.m., 8 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi. Renesanční kostel z   r. 1569 - 1571 renovovaný v roce 1732, s věží z r. 1755 (F.I. Prée); hodnotné zařízení. Renesanční radnice z doby kolem r. 1608, barokně upravená, s dřevěným kazetovým stropem ze zámku, přestavěného v r. 1831 na cukrovar; 2 další chráněné stropy byly přeneseny do   Bělé pod Bezdězem a odtud po 2. Světové válce na hrad Švihov u Klatov. Regentský dům (čp. 62) s renesančním arkýřem. Ve městě památník bojovníků a umučených obětí nacismu z 1. 1939 až 1945.

Aktuální údaje o Dobrovici z Internetové stránky:

Oficiální název:

Městský úřad Dobrovice,

starosta Mgr. Josef Hrobník

Adresa úřadu:

Palackého nám. 28, 294 41 Dobrovice

Úřední hodiny:

pondělí, středa 7.30-17.00,  polední přestávka 11.30-12.00

Statistické údaje:

ZUJ: 535672    ID obce: 2747  Statut města: ano  Počet částí: 8   Katastrální výměra: 2987

Počet obyvatel: 2987, Průměrný věk: 38,8,  Pošta: Ano, Škola: Ano, Zdravotnické zařízení: Ano,  Dům pečovatelské služby: Ano, Policie: Ano, Kanalizace (ČOV): Ano

Vodovod: Ano,  Plynofikace: Ano

- Území hustě zalidněná

Posuzovaná lokalita se nenachází v hustě zalidněném území.

Z hlediska hodnocení územní koncentrace výroby, bydlení a služeb se posuzovaná oblast nachází na samém okraji středočeského regionu, kterému je přisuzována koncentrace I. stupně, což lze vztáhnout ale pouze prakticky k městu Mladá Boleslav a jeho nejbližšímu okolí.

Vlastní město Dobrovice a jeho okolí se již nachází ve středně hustě osídleném území

- Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

V Dobrovici ani jejím bezprostředním okolí se nenachází  žádné ložisko surovin ani zde nikdy neprobíhala intenzivní těžba.

Nejblíže leží v severovýchodní části širšího území za areálem Zeny nebilanční ložisko cihlářských surovin č. 5154800 . Tento prostor je zcela mimo posuzované území a posuzovaná výstavba se s ním v žádném případě nedostává do konfliktu.

Průmysl v Dobrovici nikdy neměl takovou dimensi a charakter, který by mohl vést ke vzniku ekologických zátěží.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### C.2.1 Základní charakteristika ovzduší a klimatu

1.1. Klimatické poměry - současný stav

Město Dobrovice a jeho okolí se nachází v klimatickém regionu 3.

Tento  je charakterizován jako teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 8,5 0C , s průměrným ročním úhrnem srážek kolem 600 mm.

Podle atlasu podnebí ČR se jedná o oblast klimatického regionu 3 - T 3 teplý, mírně vlhký s následující charakteristikou:

| Kód regionu - Symbol regionu | suma teplot nad 10° C | Průměrná roční teplota ° C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 - T 3 | 2500- 2800 | 8-9 | 550 - 650(700) | 10 - 20 | 4 - 7 |

Klimatické a rozptylové podmínky v území závisí především na členitosti území a tvaru terénu, dále na větrných podmínkách a konečně na podmínkách stability ovzduší. Sklon a charakter aktivního povrchu velmi ovlivňují průběh místní cirkulace v přízemní vrstvě ovzduší do výšky 20 m nad zemí.

Terén posuzovaného území je v podstatě rovinný, pouze v některých místech lehce zvlněný.

Údaje o srážkách z meteorologických stanic:

celý rok                          vegetační období (IV.-IX.)

Semčice                                     571 mm                                        353 mm

Mladá Boleslav                          550 mm                                        334 mm

Udaje o teplotách vzduchu z meteorologických stanic:

rok                                  vegetační období (IV.-IX.)

Semčice                                     8,2 0C                                            14,5 0C

Mladá Boleslav                          8,2 0C                                            14,5 °C

Teplotní a vlhkostní rozdíly jsou dány základními faktory určujícími vhodné mikroklima - tj. podloží, expozice a sklon terénu. U jižní expozice je mikroklima teplejší než na severní (zastíněné. Pro výpočet rozptylové studie byl ČHMÚ zpracován odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu. Originál podkladů dodaných ČHMÚ je k dispozici u zpracovatelů této studie.

Z následující  tabulky a grafu odborného odhadu větrné růžice na další straně vyplývá, že výskyt slabých větrů do rychlosti 2 m.s-1 a tudíž i zhoršených rozptylových podmínek lze proto očekávat s četností 70,18 %, t.j  256,19 dní za rok. Četnost velmi stabilní a stabilní mezní vrstvy je odhadována na 34.87%, t.j. 127,28 dní za rok. V dané lokalitě převládají větry severozápadního směru s četností 17,00%, t.j. 62,05 dní v roce.

Tab: Odborný odhad větrné růžice (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)

|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 m/s | 4.90 | 6.46 | 6.96 | 8.97 | 3.39 | 7.51 | 7.09 | 7.88 | 17.02 | 70.18 |
| 5,0 m/s | 2.10 | 1.52 | 2.04 | 3.94 | 1.61 | 3.45 | 5.80 | 8.25 |  | 28.71 |
| 11,0 m/s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.87 |  | 1.11 |
| Součet | 7.00 | 7.98 | 9.00 | 13.01 | 5.01 | 11.00 | 12.98 | 17.00 | 17.02 | 100.00 |

Znečištění ovzduší

Přípustné koncentrace vybraných nejzávažnějších škodlivin v ovzduší vycházejí z   Nařízení vlády č. 355/2002 Sb. k novému zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám jsou hodnoty následující:

Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující ovzduší a přijatelná míra obtěžování zápachem

Imisní limity a meze tolerance pro amoniak

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 24 h | 100 (g.m-3 | 60 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2005 |

Poznámka:

* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2004 budou  meze tolerance následující:

|  | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- |
|  | 40 (g.m-3 | 20 (g.m-3 |

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 h | 200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok | 80 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 NO2 | 16 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana ekosystémů | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 30 (g.m-3 NOx | - | 1.1. 2003 |

Poznámka:

* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující:

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro 1 hodinu | 70 (g.m-3 | 60 (g.m-3 | 50 (g.m-3 | 40 (g.m-3 | 30 (g.m-3 | 20 (g.m-3 | 10 (g.m-3 |
| Pro kalendářní rok | 14 (g.m-3 | 12 (g.m-3 | 10 (g.m-3 | 8 (g.m-3 | 6 (g.m-3 | 4 (g.m-3 | 2 (g.m-3 |

Imisní limit a mez tolerance pro benzen*

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu1 | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochran zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 5 (g.m-3 | 5 (g.m-3 (100 %)** | 1.1. 2010 |

Poznámka:

1) Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení

** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,375 (g.m-3 | 3,75 (g.m-3 | 3,125 (g.m-3 | 2,5 (g.m-3 | 1,875(g.m-3 | 1,25 (g.m-3 | 0,625 (g.m-3 |

Zájmové území nepatří mezi oblasti uvedené v příloze č. 10 nařízení vlády 350/02 Sb., ve kterých musí být dodržovány imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace (jedná se o území národních parků a chráněných krajinných oblastí, o území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší a o ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve Věstníku MŽP). (Věstník MŽP ročník XII, částka 8)

Oficiálně jsou  v internetových údajích  ČHMÚ za rok 2004 /Tabelární přehled znečištění ovzduší a chemické složení srážek v ČR/ uváděny výsledky následujících měřicích stanic, které tvoří pozadí dané lokality:

## Imisní pozadí NO2

| Rok: | 2004 |
| --- | --- |
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Látka: | NO2-oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové MT: | 60,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Roční MT: | 12,0 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| SMBOA 41028 | ČHMÚ 1437 Mladá Boleslav | Automatizovaný měřicí program CHLM | 150,8 | 112,5 | 0 | 15,3 | 102,8 |  | 40,5 | 17,1 | 26,3 | 16,4 | 15,8 | 20,7 | 19,5 | 11,89 | 339 |
|  |  |  | 23.01. | 22.01. | 0 | 66,3 | 23.01. |  |  | 56,7 | 75 | 90 | 92 | 82 | 17,1 | 1,64 | 7 |

## Imisní pozadí PM10

| Rok: | 2004 |
| --- | --- |
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Látka: | PM10-Suspendované částice frakce PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní MT: | 5,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Roční MT: | 1,6 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| SMBOA 41030 | ČHMÚ 1437 Mladá Boleslav | Automatizovaný měřicí program RADIO | 268,8 |  | 90,8 | 29,4 | 208,7 | 62,3 | 63 | 30,4 | 42,0 | 28,3 | 31,2 | 45,1 | 36,4 | 23,34 | 341 |
|  |  |  | 24.01. |  | 232,8 | 116,5 | 24.01. | 12.11. | 53 | 90,8 | 87 | 87 | 88 | 79 | 31,2 | 1,73 | 6 |

## Imisní pozadí benzenu

| Rok: | 2004 |
| --- | --- |
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | BZN-benzen |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Roční LV: | 5,0 |
| Roční MT: | 3,750 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| SKLMA 41051 | ČHMÚ 1454 Kladno-střed města | Automatizovaný měřicí program GCH-VOC | 20,4 |  | 2,4 | 0,6 | 8,9 |  | 2,3 | 0,7 | 1,1 |  |  |  |  | 1,14 | 165 |
|  |  |  | 23.02. |  | 12,8 | 5,9 | 25.01. |  |  | 4,4 | 85 | 24 | 0 | 56 |  | 2,81 | 154 |

## Imisní pozadí VOC

Monitoring VOC se provádí pouze na následujících stanicích v ČR:

| VOC - ČHMÚ | VOC - HS |
| --- | --- |
| ALIBM | Pha4-Libuš | Praha 4 | ASROT | Pha10-Šrobárova | Praha 10 |
| JKOSM | Košetice | Pelhřimov | KSOVT | Sokolov | Sokolov |
|  |  |  | UUKPT | Ústí n.L.-KHS, Pasteurova | Ústí nad Labem |
|  |  |  | HHKST | Hr.Král.-Sukovy sady | Hradec Králové |
|  |  |  | TKAOT | Karviná-OHS | Karviná |
|  |  |  | TOPIA | Ostrava-Přívoz HS | Ostrava-město |

| Rok: | 2004 |
| --- | --- |
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 10 |
| Měřicí program: | ASROK , Pha10-Šrobárova |
| Staré číslo ISKO: | 457 |
| Organizace: | ZÚ |
| Látka | Metoda | Jednotka | Měsíční koncentrace | Roční průměr |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| BZN | GCH-VOC | µg/m3 | 5,00 | 2,87 | 2,32 |  |  |  |  |  |  | 3,48 | 5,23 | 9,22 | 4,06 |
| TLN | GCH-VOC | µg/m3 | 5,24 | 5,34 | 2,64 |  |  |  |  |  |  | 8,40 | 12,97 | 18,48 | 7,98 |
| EBZN | GCH-VOC | µg/m3 | 1,01 | 1,12 | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 1,89 | 1,99 | 1,08 |
| XYs | GCH-VOC | µg/m3 | 5,59 | 5,94 | 2,54 |  |  |  |  |  |  | 4,74 | 7,85 | 8,71 | 5,18 |
| STYR | GCH-VOC | µg/m3 | 0,27 | 0,15 | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,33 | 0,42 | 0,27 |
| CM | GCH-VOC | µg/m3 | 1,35 | 1,12 | 1,22 |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 0,22 | 0,14 | 0,90 |
| TCL | GCH-VOC | µg/m3 | 0,57 | 0,41 | 0,23 |  |  |  |  |  |  | 0,39 | 0,10 | 2,43 | 0,91 |
| CLB | GCH-VOC | µg/m3 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,12 |
| DCLs | GCH-VOC | µg/m3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,33 |
| TMBs | GCH-VOC | µg/m3 | 1,94 | 2,89 | 0,87 |  |  |  |  |  |  | 1,96 | 2,77 | 2,48 | 1,90 |
| DCM | GCH-VOC | µg/m3 | 0,79 | 2,40 | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 0,85 | 0,10 | 0,10 | 1,54 |
| CCl4 | GCH-VOC | µg/m3 | 0,79 | 0,56 | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,52 |
| TCM | GCH-VOC | µg/m3 | 0,14 | 0,19 | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,10 | 1,01 | 0,32 |
| TECE | GCH-VOC | µg/m3 | 0,46 | 0,47 | 0,24 |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,67 | 0,20 | 0,41 |
| TCE | GCH-VOC | µg/m3 | 0,17 | 0,10 | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| F11 | GCH-VOC | µg/m3 | 1,85 | 1,99 | 1,72 |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 0,45 | 0,44 | 1,38 |
| F12 | GCH-VOC | µg/m3 | 0,73 | 1,59 | 2,33 |  |  |  |  |  |  | 1,23 | 0,71 | 0,69 | 1,70 |
| F113 | GCH-VOC | µg/m3 | 3,16 | 3,33 | 8,17 |  |  |  |  |  |  | 3,89 | 1,29 | 0,76 | 7,06 |

### C.2.2.  Základní charakteristika geofaktorů a půd

2.2.1. Geofaktory

Posuzované území leží na svrchních vrstvách druhohorního útvaru České křídové tabule, okrsku Chloumecký hřbet na jižním okraji Turnovské pahorkatiny, která je součástí orografického celku Jičínská pahorkatina. Jižní část sledovaného území spadá do Polabské tabule - Dolnojizerské tabule v Západopolabské oblasti - okrsků Luštěnická kotlina a Jabkenická plošina (okrajové JV části zájmového území).

Chloumecký hřbet - část Turnovské pahorkatiny je výrazný nesouměrný hrášťový hřbet směru V-Z na koniackých kaolinických a jílovitých pískovcích a slínovcích. Jsou zde relikty liocenního zarovnaného povrchu na široké vrcholové části se sprašovými závějemi na hustěji osídleném jižním mírnějším svahu porušeném na JZ plošnými sesuvy. Rozvodnice mezi Klenicí a Vlkavou probíhá při hraně příkřejšího severního svahu.

Luštěnická kotlina - část Dolnojizerské tabule je plochá strukturně denudační sníženina tvořená středoturonskými a svrchnoturonskými až koniackými slínovci a vápnitými jílovci, méně písčitými slínovci. Kotlina je charakterizována rozsáhlými kryopedimenty, drobnými odlehlíky, relikty středopleistocenních teras a širokými nivami, nevýrazných mělkých údolí v povodí horní a střední Vlkavy.

Jabkenická plošina - část Dolnojizerské tabule. Plošina je složená ze svrchnoturonských až koniackých slínovců a vápnitých jílovců, zakrytých čtvrtohorními říčními štěrkopísky. Jedná se o rozsáhlou akumulační plošinu v rozvodní oblasti mezi Mrlinou a Vlkavou. Plošina je rozčleněna mělkými údolími s  prameny a několika rybníky.

Geologická skladba

Geologickým podkladem území okresu jsou křídové sedimenty, lokálně neogenní vyvřeliny – čediče. Tyto substráty jsou pak často překryty nezpevněnými čtvrtohorními sedimenty.

Z nezpevněných sedimentů jsou nejhodnotnějšími substráty spraše a   sprašovité pokryvy.

Vyskytují se zejména v západní i v severní části okresu. Na ostatním území  se vyskytují pouze ostrůvkovitě. Pokryvy těchto  substrátů  jsou většinou velmi mocné. Půdotvorným procesem se na nich vytvořily hlavně půdy typu černozemí a hnědozemí.

Ve východní  části okresu se vyskytují zejména slíny. Jsou zrnitostně velmi těžké. Svrchní vrstva je velmi často odvápněná a vylehčená různě velikou příměsí terasového materiálu. Tato příměs působí většinou zhoršení fyzikálních vlastností, neboť – zejména v suchých obdobích – dochází k “cementaci”  této vrstvy a ztíží se její obdělavatelnost. Z původních typů se na slínech vytvořily černozemě a rendziny.

Velmi hodnotným substrátem jsou nivní uloženiny, zvláště ty, které obsahují uhličitany.

Nacházejí se ve všech částech okresu kolem vodních toků. V současné době jsou na některých místech znehodnocovány výše uloženou hladinou vody v tocích. Na nivních uloženinách se vytvořily nivní, lužní i drnoglejové půdy.

Nejméně hodnotným substrátem z nezpevnělých sedimentů jsou štěrkopískové terasy. Jsou rozšířeny ve východní polovině okresu v menších okrscích, větší celky tvoří  na jihu okresu. Jsou lehkého zrnitostního složení, někdy zahliněné  či zajílené, s různým obsahem štěrku. Fyzikální i chemické vlastnosti jsou vcelku nepříznivé. Na štěrkopískových terasách se vytvořily zejména drnové půdy, méně hnědé, illimerizované či oglejené půdy.

Ze skupiny zpevnělých  sedimentů  jsou zastoupeny vápnité i nevápnité pískovce. V poměru k jejich celkovému zastoupení se na zemědělské půdě vyskytují vcelku málo (jsou převážně pod lesními porosty). Jsou lehkého zrnitostního  složení, bez štěrku i různě štěrkovité či kamenité, s různou hloubkou zvětralinového pláště. Vytvořily se na nich především hnědé půdy a rendziny.

Při inženýrsko geologickém průzkumu, provedeném v předchozí etapě výstavby  byla v prostoru budoucí výrobní haly zjištěna pod vrstvou orice obohacené humusem (0,2 m) 1,6 m mocná vrstva eolitických sprašovin v podobě prachovitých jílů. Pod nimi se nacházejí eluviální slíny pevné až tvrdé konzistence (mocnost 3,1 m), v nichž pak s přibývající hloubkou přibývá úlomků matečné poloskalní horniny - slínovce místy až štěrkovitého charakteru.

Ve vrtu v prostoru budoucí retenční nádrže nebyly zjištěny eolitické sprašové jíly. Hned se objevují deluviální a eluviální jíly pevné až tvrdé konzistence.

Souvislý povrch podložních slínovců nebyl v hloubkách vrtů do 6 m ověřen.

Antropogenní sedimenty nebyly zjištěny.

2.2.2   Půda

Vzhledem k tomu, že v rámci výstavby dochází k záboru půdy, je popis proveden podrobně v části B.II.1. tohoto oznámení a  dále je proveden pouze rámcový popis půd  v nejbližším okolí a skutečnost dokumentována na půdní mapě.

V nejbližším okolí posuzované lokality se podle BPEJ a přiloženého výseku z půdní mapy nachází zejména hlavní půdní jednotka 06 představující černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých jílovitých substrátech, těžké půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené a hlavní půdní jednotka 61 reprezentující lužní půdy na nivních uloženinách, jílech a slínech; těžké a velmi těžké, obvykle se sklonem k převlhčení.

Na posuzovaném pozemku je půda zařazená do BPEJ 3.06.00 a z menší části i 30700. Dle  Metodického pokynu MŽP ze dne 12. 6. 1996 č. j. OOLP/1067/96 o ochraně ZPF je půda  do III. třídy ochrany (se středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro výstavbu).

Zastoupení bonitovaných půdně-ekologických jednotek v katastrálním území Dobrovice :

| BPEJ | Plocha (ha) | Cena (Kč/m2) | Bodová hodnota | Třída ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30110 | 10,5 | 13,17 | 89,3 | II. |
| 30200 | 27,0 | 14,22 | 92,2 | I. |
| 30600 | 138,5 | 11,67 | 86,4 | III. |
| 30700 | 139,0 | 11,02 | 78,7 | III. |
| 32001 | 19,3 | 6,9 | 62,4 | IV. |
| 35600 | 1,9 | 11,77 | 86,4 | I. |
| 36100 | 117,0 | 11,57 | 85,5 | II. |

Hlavní půdní jednotka 06 představuje černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých jílovitých substrátech, těžké půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené.

Hlavní půdní jednotka 07 představuje smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované.

Dále je pro vyšší podrobnost uvedena charakteristika převládajícího typu tj. černozemě:

Černozemě jsou rozšířeny v našich nejsušších a nejteplejších oblastech, kde vznikly v raných obdobích postglaciálu pod původní stepí a lesostepí. V dnešní době se uchovávají ve své původní podobě převážně jen díky zemědělské kultivaci. Roční úhrn srážek v černozemních oblastech činí 450-650 mm, průměrná roční teplota je nad 8 °C. Matečným substrátem jsou většinou spraše, jen místy se uplatňují také zvětraliny slínovců (slíny), vápnité terciérní jíly nebo vápnité písky. Nadmořská výška výskytu černozemí zpravidla nepřesahuje 300 m. Utváření terénu je převážně ploché, rovinaté. Místy však (jižní Morava) se černozemě hojně uplatňují v pahorkatinném a dokonce vrchovinném reliéfu.

Hlavním půdotvorným procesem při vzniku černozemí byla intenzivní humifikace, která probíhala pod stepní vegetací (černozemní půdotvorný pochod).

Pro půdní profil je charakteristický nápadně mocný, tmavě zbarvený humusový horizont, který obvykle zasahuje do hloubky 60-80 cm. Tento horizont se vyznačuje odolnou vodostálou strukturou a hojným edafonem. Pro spraš je příznačná přítomnost vápnitých žilek, povlaků a konkrecí (cicvárů) a chodeb stepních savců, vyplněných humózní zeminou (krotovin). Černozemě jsou nejčastěji středně těžké, bez skeletu, s vyšším až vysokým obsahem kvalitního humusu; mají neutrální reakci a velmi dobré sorpční vlastnosti. Také fyzikální vlastnosti jsou většinou velmi příznivé.

Podle uplatnění podřízeného půdotvorného procesu je v rámci černozemí posuzovaná půda zařazena jako subtyp karbonátová černozem.

V současné době jsou černozemě prakticky bez výjimky využity jako orná půda. Na  území našeho státu jsou nejhodnotnějšími zemědělskými půdami vůbec, i když zpravidla vlivem značně suchého klimatu občas trpí přílišným vysycháním (s výjimkou černozemí lužních). Černozemě jsou vhodné pro naše nejnáročnější plodiny: cukrovku, kukuřici, pšenici, ječmen a vojtěšku.

Kontaminace půdy

Největší  znečištění v zájmovém území lze předpokládat z dopravy a imisí z průmyslu z vlastní Dobrovice i širšího okolí (viz část ovzduší).

Vzhledem k tomu, že se nejedná o masivní imise, je zde pravděpodobně jen mírně  ovlivněna stabilita a využití organických látek v půdě. Tím se snižuje přítomnost mikrobů a jejich aktivita, čímž dochází k omezenému rozkladu organické hmoty a k pomalejšímu uvolňování prvků, vázaných v organické hmotě půdy, nutných pro růst vegetace. Půda tím degraduje.

### C.2.3.  Základní charakteristika hydrogeologických a hydrologických poměrů

3.1  Hydrogeologické poměry

Z charakteru půdy a údajů VÚMaOP v Praze lze usuzovat a z hydrogeologických map a vysvětlivek k nim (ČGÚ Praha)  odvodit, že posuzované staveniště se nachází v oblasti mezozoika - svrchní křídy   označované. Kc-Kt - cn s přechodem severně do Kc-Kcn.

Jedná se o komplex svrchnokřídových  sedimentů se dvěma kolektory v osní části  křídové synklinály:

-bazálním v cenomanských pískovcích  Kc s propustností puklinovo -průlinovou  a hladinou podzemní vody napjatou a dále

-svrchním v turonsko - coniackých slinitých sedimentech Kt - cn s propustností  puklinovou většinou jen v pásmu přípovrchového rozpojení. Hladina podzemní vody volná nebo mírně napjatá.

Hydrogeologické poměry jsou rovněž výrazně ovlivněny srážkovým deficitem posledních let, který se výrazně projevil i v dané oblasti klesající tendencí hladiny podzemních vod.

Z hlediska zemědělské výroby má neobyčejnou důležitost zásoba t.zv. půdní vody, která zde působí jako primérní rozpouštědlo a transportér minerálních rostlinných živin buď z pevného geologického podkladu, nebo z daného zvětralinového pláště půdních pokryvů.

Z toho vyplývá, že výrobnost půdy je závislá nejen na jejich chemických a fyzikálních vlastnostech, nýbrž úzce souvisí s jejími vláhovými poměry.

S výskytem podzemní vody lze počítat v údolních polohách ve středním až svrchním obzoru. Slíny, které tvoří podloží jsou pro podzemní vodu prakticky nepropustné a zabraňují její cirkulaci. Tam, kde tvoří skalní podklad vápnité pískovce s puklinamí (vrch Chlumu), nastává oběh podzemní vody. Prameny na Chlumu, u Bojetic vznikly pravděpodobně přírodním odvodněním pískovců po nepropustném podlaží.

V posuzované lokalitě není využívaný zdroj podzemních vod.

Nejbližší zdroj podzemních vod pro zásobování Dobrovic pitnou vodou leží západně od silnice IIl. třídy Dobrovice - Kosořice. Jedná se o tři jímací vrty. Ochranná pásma tohoto zdroje - viz příloha č. 5.

V rámci stavebně geologického průzkumu u předchozí etapy výstavby byla zjištěna ustálená hladina podzemní vody kvartérní zvodně v hloubkách 0,7 - 2,7 m pod terénem. Podzemní voda je průlinovo-kapilámího typu. Byla provedena její analýza v rozsahu pro stanovení agresivity na uvažované stavební konstrukce. Voda z vrtu v prostoru výrobní haly (V1) je charakterizována jako voda kyselá, velmi tvrdá s vysokou uhličitanovou tvrdostí a v prostoru retenční nádrže (V3) jako voda zásaditá, velmi tvrdá s dosti vysokou uhličitanovou tvrdostí.

3.2. Hydrologické poměry

Centrálním tokem na Mladaboleslavsku je Jizera, v jejím povodí je Klenice (ČHP 1-05-02-081), která se zleva vlévá v Mladé Boleslavi do Jizery. Odvodňuje severní část zájmového území, tzn. svahy Chloumeckého hřbetu ukloněné k severu do Mladoboleslavské kotliny.

V Dolnojizerské tabuli jihovýchodní vodní síť patří povodí Labe. V Dobrovické pánvi je voda ze sítě kanálů a drobných vodních toků (Bojetický potok, Vinařický potok, Dobrovická strouha) odváděna  Dobrovkou (ČHP 1-04-07 019 ), později Vlkavou do Labe.

Rozvodí se táhne po severních svazích Chlumu na Pískovou Lhotu a Strašnov k Brodcům. Rozvodí tvoří hranici ochranného pásma III. stupně pro povodí vodárenského toku Jizery.

Převážná část obce leží v povodí Dobrovky, část obce Holé vrchy v povodí Klenice. Jakost vody v místních vodotečích není pravidelně sledována, vizuální posouzení je v rozsahu III. až V. třídy jakosti - voda znečištěná až velmi silně znečištěná. Povrchové vody jsou silně ovlivněny nekontrolovaným vypouštěním splaškových vod.

Podle předchozí dokumentace je území odvodněno Bojetickým potokem, který teče severně od posuzovaného areálu, podchází silnici Dobrovice - Kosořice, protéká ochranným pásmem IIa a IIb vodního zdroje Dobrovice a vlévá se do Dobrovky. Bojetický potok slouží jako meliorační odpad. Je do něj rovněž zaústěn odpad z městské ČOV Dobrovice.

Bojetický potok je ve správé SMS Kostomlaty.

Bojetický potok a Dobrovka nejsou zařazeny mezi vodohospodářsky významné toky.

Průtok vody v Bojetickém potoku

(stanoveno výpočtem - firma Přibyl Jan, projektant inženýrské sítě a zdravotní technika, Vojice):

Q2       2,61 m3/s                 Q100                9,96 m3/s

Kvalita vody v Bojetickém potoce a Dobrovce dle ČSN 83 0602 třída IV (informace OÚ Mladá Boleslav, ref. ŽP).

Na většině zemědělských pozemků v Dobrovické pánvi a na zemědělsky využívaných svazích Chlumu byly realizovány meliorační zásahy (odvodnění).

Menší rybníky se vyskytují na úpatí svahů Chloumeckého hřbetu. větší rybník je v zájmové oblasti pouze jeden a to Herždán u Dobrovice.

### C.2.4.  Základní charakteristika přírodních poměrů staveniště a okolí

Fytocenologicky spadá celá zájmová oblast do Termofytika - teplomilné vegetace, okrajově sem pronikají společenstva Mezofytika (oblasti vegetace listnatých opadavých lesů mírného pásu ).

Z hlediska rekonstruované vegetace dle geobotanické mapy (Mikyška et a1.1968) a dle průzkumů převažují dubohabrové háje (C) na půdách hnědozemního typu. Dnešní charakter krajiny dubahabřin určují převážně polní kultury; oblast dubohabřin je zemědělským jádrem s vyrobním typem řepařským.

Lesy v zájmové oblasti jsou převážně na svazích Chlumu - uplatňuje se zde výrazně vliv expozice a s ní spojeného mikroklimatu. Na východních, západních a jižních svazích Chlumu navazují na dubohabrové háje teplomilné doubravy -  subxerotermní doubrava (Q) převážně na renzinoidních půdách. Na teplejších místech se porost přibližuje typu šípákových doubrav bez šípáku. Výskyt šíp. doubrav je extrazonální edaficky i mikroklimaticky podmíněný -  na jižních svazích, terénních hranách apod. Oba typy doubrav přecházejí v nelesní xerotermní společenstva, šípáková doubrava v křovinná společenstva. Na chudších štěrkopískových terasách se vyskytují acidofilní doubravy (na svahu Chlumu) (Qa).

K doplnění vegetačních poměrů lesních společenstev je nutno se zmínit o psychrofilních a podhorských druzích - jsou soustředěny na severní svahy Chlumu. Zde se též vyskytují květnaté bučiny - (F).

V Dobrovické kotlině se vyskytují lužní společenstva - (AU) (luhy), v údolních nivách Chloumeckého hřbetu pak olšiny.

Z hlediska biogeografického území spadá do Mladoboleslavského bioregionu 1.6, který zaujímá území na severovýchodě středních Čech. Je tvořen slínovcovou pahorkatinou s těžkými jílovitými půdami a poměrně teplým, vlhkým klimatem. Celá oblast leží na vápnitých horninách svrchní křídy - slíny, slínovce, vápnité jílovce, ve vyšších polohách i pískovce. Občas výrazněji pronikají tercierní čediče, ale to se netýká území Dobrovicka. Reliéf je plošší s oblými vyvýšeninami. Význačné jsou terasové plošiny s ostrými  terénními hranami, jako je okraj Chloumeckého hřbetu (dle Culek a kol. - Biogeografické členění ČR, Praha 1996).

Z hlediska potenciální vegetace patří masiv Chloumeckého hřbetu do subacidofilní středovropské teplomilné doubravy (Quercion petraeae),) , mochnové doubravy (Potentillo albae - Quercetum). Na prudších jižních svazích jsou maloplošně potenciální vegetace teplomilné doubravy se zastoupením šípáku ('I'ofilido-Quercetum. (Neuhauslová a kol - Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Praha 1998).

Flora zájmového území

Plocha zájmového území výstavby navazuje na již existující oplocený areál Mosolf a je využita jako orná půda. Flora zájmového území je soustředěna především na okrajích cest, vykazuje v současné době charakter bylinotravních lad, místy ruderalizovaných, s výskytem vytrvalých plevelů. S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány zejména následující druhy:

Byliny: pýr plazivý (Agropyron repens), srha říznačka (Dactylis glomerata), lipnice luční (Poa pratensis), lipnice roční (Poa annua), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), řebříček obecný (Achillea millefolium), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč oset (Cirsium arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), bodlák obecný (Carduus acanthoides), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), jitrocel větší (Plantago major), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), ostružiník ježiník (Rubus caesius), ostružiník maliník (Rubus idaeus), svízel přítula (Galium aparine), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolium), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), locika kompasová (Lactuca serriola), kuklík městský (Geum urbanum), hluchavka nachová (Lamium purpureum), hluchavka bílá (Lamium album), violka rolní (Viola arvensis), růže šípková (Rosa canina), kakost smrdutý (Geranium robertianum), laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), čekanka obecná (Cichorium intybus), měrnice černá (Ballota nigra), mydlice lékařská (Saponaria officinalis), mrkev obecná (Daucus carota), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), merlík bílý (Chenopodium album).

Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), dub zimní (Quercus petraea), jabloň (Malus sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata), růže šípková (Rosa canina), slivoň trnka (Prunus spinosa), topol černý (Populus nigra), třešeň ptačí (Cerasus avium), vrba jíva (Salix caprea).

Podstatná část zájmové plochy (asi 98%) je využita k pěstování zemědělských plodin. Na ploše je několik sloupů elektrického vedení a při patách sloupů se vyskytují keře a byliny výše uvedené.

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Na zájmové ploše jsou jen dvě skupiny dřevin, které musí být zachovány, resp. rozšířeny:

- skupina 15 dubů v severním rohu území (u silnice, podél cesty), je možno odstranit 3-4 stromy v přehoustlé části nebo prosychající. Plánované stanoviště nákladních automobilů pro nakládání a vykládání osobních vozů (objekt č.3) je proto nutno odsunout od cesty asi o 15 m.

- remízek v jižní části s několika vrostlými stromy duby, topoly, jasany a babykou a s třemi mysliveckými zařízeními (zásyp, jesličky, posed-žebřík). Projekt uvažuje s rozšířením této zeleně ve směru k severu a k západu. Je možno doporučit, aby tato rozšiřovaná zeleň byla vně oplocení tak, aby byla přístupná pro zvěř a tvořila úkryt.

- v jihozápadním rohu zájmového území je navrhována retenční nádrž. Současná železobetonová retenční nádrž u stávajícího skladovacího areálu je pro přírodu tvrdé technické dílo (navíc za dobu existence nebyla údajně zdaleka nikdy naplněna). Je možno zvážit a posoudit retenci na tomto místě jako poldr – občasně zaplavované území, ale přírodní a zelené, s travním porostem a boky s keři či stromy.

Fauna zájmového území

Průzkum fauny dokládá poměrně ochuzené stanoviště. Je to dáno tím, že téměř celá plocha (s výjimkou pruhů okolo cest) je zatím intenzivně zemědělsky obdělávána. Orientačním kvalitativním průzkumem mimo vegetační období byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh, §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu nebylo možno zachytit celé spektrum druhů na zájmové ploše.

Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně:

- savci – zajíc polní (Lepus europaeus), srnec (Capreolus capreolus), hraboš polní (Microtus arvalis), zjištěny stopy lišky obecné (Vulpes vulpes), předpoklad výskytu kuny skalní (Martes foina) vzhledem k blízkosti lidských sídel. Pozoruhodné jsou zejména početní stavy srnčí zvěře, které bylo na zájmové ploše a přilehlých polích napočítáno více než 50 ks, a máme za to, že to jsou stavy vyšší než plánované.

- ptáci – kos černý (Turdus merula), sýkora koňadra (Parus major), vrána obecná (Corvus corone), straka obecná (Pica pica), vrabec polní (Passer montanus). Při průzkumu bylo vyrušeno hejnko sedmi koroptví polních (Perdix perdix) - §, které odlétlo na sousední pole.

- plazi - výskyt ještěrky obecné (§§) na sušších plochách méně zarostlých vegetací nebyl prokázán také s ohledem na pozdní dobu průzkumu.

- hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu jsou předpokládány některé charakteristické druhy vybraných skupin, např.

- brouci - střevlíčci rodů Pterostichus, Agonum, kovaříci rodů Agriotes a Athous, běžné druhy krasců rodu Anthaxia, blýskáčci rodu Meligetes,  střevlíčci Calathus fuscipes, Calathus melanocephalus, Pterostichus cupreus, Pterostichus vulgaris, mandelinky rodů Lema, Melasoma a Timarcha, krytonosec zelný, páteříček žlutý (Rhagonycha fulva), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), slunéčko dvoutečné (Coccinella bipunctata), z mandelinek zástupci rodu Timarcha, krytohlavové (Cryptocephalus sp.), nosatci  rodu Sitona.

- dvoukřídlí - masařky rodu Sarcophaga, muchničky (Simulium sp.) a pakomáři (Chironomus sp.).

- blanokřídlí - včela medonosná (Apis melifera), mravenec černý (Lasius niger), pilatky rodu Argya, kutilky rodu Ammophila. Ojediněle poletující čmeláci (Bombus sp.)  §.

- rovnokřídlí - kobylka zelená (Tettigonia viridis), kobylka luční (Roeseliana roeselii), cvrček polní (Gryllus campestris).

- ploštice - kněžicovití (Pentatomidae), vroubenkovití (Coreidae) a jiné skupiny.

- křísi -  pěnodějky - pěnodějka nížinná (Cercopis sanguinolenta).

- další bezobratlí – byli zjištěny ulity hlemýždě zahradního (Helix pomatia), ulity páskovek (Cepaea sp.).

Nepředpokládají se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.

Vyskytující se chráněná koroptev polní (§) nebude stavbou příliš ovlivněna, neboť je vázána na širší území a polní plochy s drobnou rozptýlenou zelení. Při zahájení stavebních prací se koroptve přesunou na klidnější místa, kterých je v okolí dostatek. Naopak při dodržení ÚPD v zóně Z na ploše vzniknou po určité době velmi příznivé podmínky jak pro koroptev polní, tak pro širší spektrum fauny.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období.

PrůzkumY provedli: Ing. Pavel Kyzlík, Ing. Jana Maxová, Ing. Michal Maxa

Projektová dokumentace počítá s ozeleněním souvislé části areálu zájmové plochy. Tato část by měla být ozeleněna druhy, které odpovídají vegetační pásmovitosti. Mělo by jít o druhy plodonosné a zároveň by bylo vhodné zahustit výsadbu keři, které tvoří vhodný úkryt pro zvěř v této jinak málo zalesněné krajině. Jako základní dřeviny lze doporučit dub letní (Quercus robur) a borovice lesní (Pinus silvestris) a jako příměs použít slivoň trnku (Prunus spinosa), růži šípkovou (Rosa canina) a svídu obecnou (Cornus sanguinea). Výsadba by neměla být oplocena, ale měla by volně navazovat na stávající areál, aby poskytovala úkryt co nejdříve, ale zároveň musí být stromky chráněny proti okusu a ohryzu zajíci a přemnoženou srnčí zvěří. Přes pozemek vedou dva elektrovody 22 kW a 110 kWx2. Pod ním a v jeho ochranném pásu by měly být použity pouze keře.

Na trvale intenzivně zemědělsky obhospodařované ploše při pravidelné kultivaci, hnojení, chemickém ošetřování a sklizni nelze očekávat přežití chráněných rostlin a živočichů.

Krajinný ráz

Okolí Dobrovic ze severu chráněné Chlomeckým hřbetem je osídleno odedávna a je typickou kulturní zemědělskou krajinou z vysokým podílem zemědělské a zejména orné půdy.

Přírodní park Chlum (Chlomecký hřbet), vyhlášený v roce 2000, se zalesněnými často prudkými stráněmi a s vrcholovou plošinou zemědělsky obhospodařovanou, je nanejvýš zajímavý floristicky, faunisticky, geologicky, paleontologicky, historicky, ale též i turisticky. Chlomek je svědecká hora a představuje zbytek původní tabule budované křídovými sedimenty, jejíž okolí bylo sneseno ve středním pleistocénu. Je nositelem významných přírodních hodnot.

Území geologicky tvoří usazeniny mělkého křídového moře, které tvoří jílovce a slínovce. Reliéf krajiny je plochý, např. nejbližší vzdálenost k Jizeře Z směrem je 8 km, přičemž převýšení činí jen 28 m. Dominantní je 17 km dlouhý Chlomecký hřbet s nejvyšším bodem U doubku 367 m n.m., který je převýšen k okolní krajině u Dobrovic o 140 m.

V sedimentech křídové pánve ve svrchněturonských slínovcích (opukách) se často nacházejí zkameněliny mlžů, zejména rodu Inoceramus (Dobrovice, Bojetice – U Doubku, Sýčina, Chlomek). Cenné je využívání podzemních vod - štolové jímání coniackých pískovců nad Bojeticemi pro Dobrovickou vodárenskou skupinu.

Území jižně od Dobrovic je odvodňováno jižním směrem do Labe potoky Vlkavou a jejím přítokem Dobrovkou. Na vlastním zájmovém území nejsou žádné vototeče, již mimo území v jižní části za cestou začíná meliorační kanál hojně zarostlý rákosem.

Dobrovicko je geologicky velmi dobře zpracováno mj. dobrovickými rodáky:

- RNDr. K. Cehák (1903-1957) – vědecký pracovník, autor geologické mapy ČSR – listu Mladá Boleslav,

- Prof. PhDr. O. Hynie (1899-1968) – profesor geologie na UK.

Z okolních patnácti vesnic se právě Dobrovice staly přirozeným centrem s funkcí dopravní, průmyslovou, skladovací a obslužnou.

Na městečko byly Dobrovice povýšeny r. 1558, v druhé polovině minulého století zde byl postaven významný cukrovar a železniční stanice na trati Ml. Boleslav – Nymburk, která slouží širšímu okolí. Ze železniční stanice je vlečka do cukrovaru a odbočka do Semčic a Ledců, která je v současné době mimo provoz. Před 20 - 25 lety zde byl vybudován rozsáhlý areál zemědělského zásobování a nákupu s mohutným obilním silem o kapacitě 20 000 t (silo stejně jako komíny cukrovaru pohledově znečišťují horizont).

Z pohledu krajinného rázu je tedy nutno Dobrovice posuzovat jako místo s funkcemi obslužnými, dopravními, skladovacími a s trvající průmyslovou výrobou s tím, že tyto činnosti jsou soustředěny do jižního okraje obce. Pro vytvoření téhle zóny byly v minulosti zabrány dosti velké plochy zemědělské půdy v dané oblasti střední bonity.

Nejbližší okolí Dobrovic bylo přírodní a bylo osídleno odedávna:

- dobře zachovalé eneolitické výšinné pravěké sídliště Chlomek z mladší doby bronzové je vzdáleno od plochy areálu Mosolf 4,3 km (Švédské šance),

- raně středověké slovanské hradiště nad Nepřevázkou (3,6 km),

- dvě slovanské mohyly u hájovny Hole SV od Semčic pochází ze 7.-8.století (4,2 km),

- mohyly žárových hrobů nad Vinařicemi upomínají staroslovanské osídlení (2,2 km),

- kostel v Žerčicích připomínán již v roce 1070 (5,2 km).

Širší okolí:

- severně 0,3 km Dobrovice - renezanční zámek z r. 1578, později přestavěný na cukrovar, dále gotickorenezanční kostel sv. Bartoloměje z roku 1569, renezanční radnice, barokní fara, rokoková socha /Imaculaty/, socha sv. Václava.

- severně 2,5 km vrch U doubku, kota 367 m – nejvyšší bod Chlomeckého hřbetu, nápadný vrch tvořený křídovými slínovci, místo dalekého výhledu. Jeden z významných vrchů Jičínské pahorkatiny.

- SVV 3 km Semčice – barokní kostel sv. Prokopa (1749). Sídlo výzkumného ústavu řepařského.

- JVV 3 km Pěčice – zbytky středověké tvrze (1537), v lukách 11 památných dubů letních.

- jihovýchodně 5 km Jabkenice – cihlový raně gotický kostel Narození Panny Marie, dřevěná zvonice z 15. stol. Barokní myslivna, kde žil v letech 1875-84 B. Smetana (připomíná pomník F. Bílka 1923). Jabkenická obora 530 ha s daňčí zvěří, soustava rybníků.

- jižně 4,5 km Rejšice – barokní kostel sv. Jana Nepomuckého (1730) a hřbitovní kaple sv. Jiljí (1738).

- SZZ 2 km Sýčina – pozdně gotický kostel sv. Václava (1571), náhrobníky ze 16.stol.

- severozápadně 1,5 km Vinařice – zámek nazývaný též Nový Valdštejn z počátku 16.stol přestavěný renezančně tvoří dominantu viditelnou z širokého okolí.

Stará kulturní krajina je hustě osídlena a průměrná vzdálenost obcí je asi 2 km.

Lesnatost krajiny v okruhu 30 km2 se středem v zájmové ploše je mimořádně nízká, je dána pouze lesem Doubrava u Černovna u Vinařic a činí cca 3,5% (což je jedna desetina průměrné lesnatosti ČR). V nejbližším okruhu čítajícím 10 km2 les zcela chybí. Souvislejší les je vzdálen S směrem 3,5 km, V 6 km, J 8 km a Z 6 km. Z hlediska lesnatosti lze charakterizovat nejbližší okolí jako mimořádně chudé, a proto při stanovování izolačního pásu zeleně okolo (vně) skladovacího areálu je nutno požadovat takovou šíři, aby již bylo vytvářeno lesní prostření tj. asi 25 m. K zvýšení lesnatosti povede i založení lokálního biocentra ÚSES Strážný o ploše 5,5 ha, z čehož by mělo být lesnicky založeno 3,3 ha a založení úseku lokálního biokoridoru od biocentra Strážný ke křížení polních cest U Kříže na ploše 1,7 ha. Dále i vegetační doprovod (břehové porosty) u Bojetického potoka 2,3 ha. Izolační pásy s působením protihlukovým je nutno situovat především proti obci, přestože areál nepřichází přímo do styku s obytnou částí obce, protože tomu brání areál sila a cukrovar. Izolační zeleň je určena také pro pohledové ukrytí rozsáhlé skladovací plochy a to jak z Dobrovic Uherců, Semčic, tak ze silnice Dobrovice - Kosořice i z polní cesty Dobrovice - Pěčice, po které vede červená turistická značka. Tato červeně značená turistická cesta procházející nyní po jižní straně stávajícího oploceného areálu Mosolf bude přeložena a od křížku na kótě 226 m povede severozápadním směrem přímo do obce Dobrovice. Pohledové izolace z místa dalekého výhledu koty 366,7 U doubku a z Chlomeckého hřbetu může být postupně dosaženo tím, že při severní straně areálu bude vysázena vysoká zeleň, tj. stromy dosahující výšky 30 m. Při této výšce a vzdálenosti areálu od koty, která je 3 km, lze pohledově ukrýt šířku 750 m. Pro tuto vysokou izolační zeleň lze např. doporučit výsadbu topolu bílého (Populus alba), který v tomto prostředí dobře roste, u silnice č. 38 4 km západně od areálu tvoří kompaktní několikakilometrovou oboustrannou alej, která je mimořádná i v rámci celé ČR.

Chráněná příroda:

- Přírodní park Jabkenicko je vzdálen nejblíže 2,5 km JV směrem,

- Přírodní park Čížovka SV směrem je vzdálen 7 km,

- Přírodní park Chlomek SZ až SV směrem je vzdálen 2 km.

### C.2.5.  Jiné charakteristiky a radonové riziko

V bezprostředním okolí posuzované výstavby rozšíření areálu firmy Mosolf Dobrovice se   nenachází žádné významné architektonické ani historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny.

Protože se jedná o území navazující na území osídlené v době kamenné, doporučuje zpracovatel oznámení  ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění novely zákona č. 242/92 Sb. oznámit stavební záměry a provést jednání s Archeologickým ústavem a v případě jeho požadavku ohlásit termín zahájení zemních či výkopových prací tři týdny předem a  umožnit záchranný archeologický výzkum při těchto pracích, který podle citovaného zákona hradí investor.

V městě Dobrovice, o kterém jsou písemné zmínky již z roku 1249 a od r. 1558 se uvádí jako město, se nachází řada historicky cenných památek - podrobnější údaje viz kapitola Charakter městské čtvrti.

Všechny zmíněné kulturně - historické památky se nacházejí mimo dosah posuzované zástavby a nebudou plánovanou výstavbou ani provozem areálu nijak dotčeny.

Radonové riziko

Radonové riziko lze podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika (viz  výsek z mapy Středočeského kraje a Prahy, kterou zpracoval v měřítku 1 : 200 000 Český geologický ústav v části F oznámení), charakterizovat v posuzované lokalitě jako riziko nízké - se zařazením do jednotky geologicko - litologické Ks - křídové sedimenty (pískovce, jílovité pískovce).

Z hlediska rizika výskytu radonu patří tedy posuzovaná lokalita města Dobrovice i uvažované staveniště do oblasti s nízkým rizikem, které zasahuje prakticky celou východní  část území okresu Mladá Boleslav s výjimkou vlastního města Mladé Boleslavi a lokalit obcí Řepov, Kolomuty a Židněves, kde je riziko výskytu radonu střední .

### C.2.6.  Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci

Územní plán města Dobrovice, zpracovaný Urbanistickým atelierem U-24 Praha byl schválený usnesením městského zastupitelstva  dne 19.6.2001..

Území, posuzované v rámci tohoto oznámení o celkové výměře  26,5  ha je  řešeno změnou č.2 ÚP a jejím předmětem je rozšíření aktivit firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o. jako jednoho z nejvýznamnějších ekonomických subjektů ve městě.

Při realizaci požadované změny, která je řešena v zadání 2. změny ÚP, zpracované v měsíci srpnu 2005  UA UP-24 (Ing.arch. Vlasta Poláčková a Ing.arch.Zuzana Hrochová je třeba dodržet řadu doporučení a podmínek, které jsou shrnuty v zadání, zejména:

- přístup řešit ze silnice III/27511 a veškerou dopravní obsluhu vést jižně od města

- před zahájením výstavby vybudovat účelovou komunikaci na severním okraji „malého nádraží“ ve smyslu návrhu územního plánu

- respektovat nadzemní vedení VN 110 kV a 22 kV a jejich ochranná pásma

- dodržet minimální podíl zeleně v areálu ve výši 25%. Rozmístění zeleně řešit detailně v dalším stupni dokumentace areálu Mosolf s tím, že výsadby budou řešeny v souladu  s řešením místního ÚSES s přesunutím  LB jižně  na novou hranici rozvojových ploch, přičemž část biokoridoru bude založena na pozemcích firmy Mosolf.

Předpokládaná rozloha rozšíření je 26,5 ha.

# D. Údaje o vlivech záměru  na obyvatelstvo a životní prostředí

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence  a vratnosti

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika a  sociologické aspekty vlivů

Areál firmy Mosolf  v Dobrovici a jeho posuzované II.  rozšíření je situováno  izolovaně od souvislé obytné zástavby města Dobrovice.

Přímé ovlivnění obyvatelstva  prakticky nepřichází v úvahu ani v době výstavby, ani provozem areálu.

Na základě provedených výpočtů v rámci akustické (hlukové) studie lze formulovat závěr, že provoz rozšířeného areálu firmy MOSOLF nebude znamenat zaznamenatelnou změnu v akustické situaci posuzovaného území. Na základě vyhodnocených variant lze konstatovat, že posuzovaný záměr je ve vztahu ke změnám akustické situace realizovatelný.

Výpočet akustické situace byl pro obě řešené varianty v rámci zvolené výpočtové oblasti proveden pro 4 výpočtové body, reprezentující nejbližší objekty obytné zástavby. Jejich situování je zřejmé z mapového podkladu a z výpisu programového produktu HLUK+.

Výsledky výpočtů jsou pro řešené varianty sumarizovány v následujících tabulkách, a to pro stávající a výhledový stav:

Tab.: Výsledky výpočtů – stávající stav

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 | -321.8; -212.4 |  61.2 |  -9.9 |  61.2 |       |        |

|  2 |   3.0 | -403.6; -124.8 |  45.0 |   8.2 |  45.0 |       |        |

|  3 |   3.0 | -128.2;  181.1 |  50.0 | -10.2 |  50.0 |       |        |

|  3 |   6.0 | -128.2;  181.1 |  51.1 |  -8.2 |  51.1 |       |        |

|  4 |   3.0 |   90.2;  270.2 |  34.9 |   8.5 |  34.9 |       |        |

|  4 |   6.0 |   90.2;  270.2 |  36.7 |   8.5 |  36.8 |       |        |

|  4 |   9.0 |   90.2;  270.2 |  37.8 |   8.1 |  37.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Tab.: Výsledky výpočtů – výhledový stav

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 | -321.8; -212.4 |  61.2 |  -7.4 |  61.2 |       |        |

|  2 |   3.0 | -403.6; -124.8 |  45.1 |  10.8 |  45.1 |       |        |

|  3 |   3.0 | -128.2;  181.1 |  50.0 |  -7.9 |  50.0 |       |        |

|  3 |   6.0 | -128.2;  181.1 |  51.1 |  -5.8 |  51.1 |       |        |

|  4 |   3.0 |   90.2;  270.2 |  34.9 |  10.9 |  35.0 |       |        |

|  4 |   6.0 |   90.2;  270.2 |  36.8 |  10.9 |  36.8 |       |        |

|  4 |   9.0 |   90.2;  270.2 |  37.8 |  10.4 |  37.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Stacionární zdroje hluku ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby nebudou znamenat překračování limitní hladiny  akustického tlaku 50 dB pro denní dobu.

Z výsledků výpočtů dále vyplývá, že nově vyvolaná doprava se na nejbližším komunikačním systému v podstatě neprojeví.

Ve vztahu k liniovým zdrojům hluku vyplývá z výsledků výpočtů,  že hladina akustického tlaku u zvolených výpočtových bodů nepřesahuje limitní hodnoty stanovené platnou legislativou pro denní dobu, kdy jsou uvažovány aktivity související s posuzovaným záměrem. Výjimku z tohoto konstatování tvoří výpočtový bod 1, kde jak ve stávajícím, tak i výhledovém stavu je překračována limitní hodnota akustického tlaku pro denní dobu, která pro tento výpočtový bod představuje pro denní dobu hladinu akustického tlaku 55 dB.

Z předaných podkladů oznamovatele vyplývá, že rozhodující podíl na dopravní zátěži z hlediska provozu TNA má posuzovaný záměr, a to jak  ve stávajícím, tak i ve výhledovém stavu a tudíž není plněn hygienický limit pro denní dobu ve vztahu k venkovnímu chráněnému  prostoru. Je tedy nezbytné zajistit plnění hygienického limitu pro vnitřní chráněný prostor.

Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů tedy musí vyhovovat minimálním požadovaným hodnotám, které jsou stanoveny indexy vzduchové neprůzvučnosti R’w,  Rtr,w, R(w nebo R(oc,w (viz ČSN ISO 717-3) v závislosti na venkovním hluku, vyjádřené ekvivalentní hladinou akustického tlaku A.

Na uvedený objekt je třeba  pohlížet jako na stavbu pro bydlení, a  tak je třeba při venkovním akustickém tlaku v denní době nad 55 dB, požadovat neprůzvučnost obvodového pláště R’w, Rtr,w, R(w nebo R(oc,w  28 dB.

Dle ČSN ISO 8402 a podle ČSN 73 0532 se okna zařazují do tříd jakosti zvukové izolace oken (TZI). Okno příslušné třídy dle následující tabulky vyhovuje požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost obvodových plášťů  budov a jejich součástí, jestliže interpolovaná hodnota Rw odpovídá příslušné třídě TZI.

Pro okna výpočtového bodu č. 1   by tedy bylo zapotřebí použít okna s TZI 1 (25-29 dB).

Vlastní provoz rozšířeného areálu MOSOLF v Dobrovici nebude mít negativní vlivy na tuto zástavbu ani z hlediska možné emise škodlivin do ovzduší.

Vyhodnocení imisní zátěže bylo v rámci zpracované rozptylové studie (viz rovněž  část D.1.2. vlivy na ovzduší a klima) provedeno z hlediska příspěvků k imisní zátěži sledovaných škodlivin souvisejících s provozem posuzovaného záměru. Výpočet byl proveden ve výpočtové síti pro 42 výpočtových bodů prezentovaných rozložením příspěvků k imisní zátěži ve výpočtové síti a pro 4 body mimo výpočtovou síť.

Pro výpočty byla použita doporučená metodika Ministerstva životního prostředí SYMOS’97 verse 2003.

Při vyhodnocení výsledků byly zohledněny také známé údaje o pozadí, vyplývající z výsledků rozptylové studie vypracované pro okres Mladá Boleslav.

Předmětem předkládané rozptylové studie, zpracované firmou EKO- ENVI – CONSULT Jičín (RNDr. Tomáš Bajer CSc)  je posouzení imisní situace  v území související s rozšířením areálu MOSOLF II – Dobrovice.

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na imisní situaci v území byla vypracována rozptylová studie, posuzující příspěvky k imisní zátěži v lokalitě v souvislosti s provozem posuzovaného záměru.

Předkládaný záměr představuje bodové energetické a technologické zdroje emisí a liniové a plošné zdroje související s dopravou.

Výpočty příspěvků k imisní zátěži byly provedeny pro NO2, PM10 , benzen a organické látky vyjádřené jako VOC.

Výpočet imisní zátěže byl řešen ve 2 variantách, které hodnotí příspěvky k  imisní zátěži ve zvolené výpočtové oblasti   při provozu posuzovaného záměru:

- ve stávajícím stavu – tato varianta je označena jako Varianta 0

- ve výhledovém stavu – tato varianta je označena jako Varianta 1

Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 (1000 x 1000 metrů) výpočtových bodů ( 1 – 121) a v 4 modelových výpočtových bodech, reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu (201 – 204).

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách ((g.m-3 ):

| škodlivina | Body výpočtové sítě | Body mimo síť |
| --- | --- | --- |
|  | minimální hodnota | maximální hodnota | minimální hodnota | maximální hodnota |
| Varianta 0 | NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000335 | 0,001831 | 0,000621 | 0,000621 |
|  | NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) | 0,478316 | 8,323244 | 0,727548 | 0,727548 |
|  | PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000034 | 0,000185 | 0,000063 | 0,000063 |
|  | PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) | 0,048266 | 0,839883 | 0,073416 | 0,073416 |
|  | benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000012 | 0,000068 | 0,000023 | 0,000023 |
|  | VOC aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,049945 | 0,349034 | 0,100334 | 0,100334 |
|  | VOC aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) | 4,520603 | 23,509352 | 6,923408 | 6,923408 |
| Varianta 1 | NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000558 | 0,003052 | 0,001035 | 0,001035 |
|  | NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) | 0,797194 | 13,872074 | 1,212580 | 1,212580 |
|  | PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000056 | 0,000308 | 0,000104 | 0,000104 |
|  | PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) | 0,080443 | 1,399806 | 0,122359 | 0,122359 |
|  | benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000021 | 0,000113 | 0,000038 | 0,000038 |
|  | VOC aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,099132 | 0,717811 | 0,194459 | 0,194459 |
|  | VOC aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) | 7,901202 | 25,734052 | 11,695988 | 11,695988 |

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 (g.m-3 a 200 (g.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.

Z hlediska nejbližších stanic AIM lze vyslovit závěr, že v zájmovém území   není překračován roční aritmetický průměr ani hodinový aritmetický průměr této škodliviny.

Z hlediska stávajícího stavu představuje příspěvek posuzovaného záměru  k ročnímu aritmetickému průměru koncentraci 0,002 (g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0006 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z hlediska hodinového aritmetického průměru jsou u bodů výpočtové sítě dosahovány koncentrace do 8,32 (g.m-3 ve výpočtové síti  a do 0,73 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky ve stávajícím stavu k imisní zátěži NO2 lze označit  za malé a málo významné.

Po uvažovaném rozšíření se budou výsledné příspěvky k imisní  zátěži ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybovat do 0,003 (g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,001 (g.m-3. Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru  se ve výpočtové  síti pohybují příspěvky ve výpočtové síti do 13,87 (g.m-3 , u bodů mimo výpočtovou síť do 1,21 (g.m-3 .

Jak je patrné z porovnání stávajících a očekávaných příspěvků k imisní zátěži, navýšení není významné a nemělo by v zájmovém území představovat výraznější a prokazatelnou změnu v imisní zátěži.

Z uvedeného rozboru lze provoz posuzovaného záměru ve vztahu k příspěvkům posuzované škodliviny označit za akceptovatelný.

Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 40 (g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 (g.m-3,  (s možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok).

Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování  ročního imisního limitu, epizodně může docházet i k překračování  24 hodinového aritmetického průměru.

Jak je patrné z porovnání stávajícího a výhledového stavu, imisní příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují výrazně hluboko pod imisním limitem a v zásadě jak stávající, tak výhledový stav nemůže nijak prokazatelně ovlivnit imisní zátěž území z hlediska ročního aritmetického průměru.

Z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru se ve stávajícím stavu pohybují příspěvky ve výpočtové síti do 0,84 (g.m-3, u bodů mimo výpočtovou sít do 0,07 (g.m-3; ve výhledovém stavu potom do 1,4 (g.m-3 ve výpočtové síti  a do 0,12 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.

Z uvedeného porovnání stávajícího a očekávaného stavu lze vyvodit závěr, že příspěvky k imisní zátěži frakce PM10 jak ve stávajícím, tak v očekávaném stavu lze označit za malé a málo významné, výrazněji neovlivňující imisní pozadí v zájmovém území.

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 (g.m-3 .

Z hlediska nejbližších stanic AIM je patrné že  není v zájmovém území překračována hodnota ročního imisního limitu pro benzen. Příspěvky posuzovaného záměru k imisní zátěži jak ve stávajícím, tak ve výhledovém stavu jsou malé a nevýznamné.

Vyhodnocení příspěvků VOC k imisní zátěži zájmového území

Imisní limit pro VOC není stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší stanoven. Příspěvky k imisní zátěži jak pro stávající, tak pro výhledový stav lze označit za malé a málo významné.

Celkově lze vyslovit závěr, že rozšíření areálu MOSOLF II se výrazněji neprojeví na změnách imisní zátěže v zájmovém území a z hlediska zájmů ochrany ovzduší ho lze označit za akceptovatelný.

Ani emise  do vody či půdy nebudou  přicházet v úvahu a neohrozí v žádném případě ani povrchovou a podzemní vodu v nejbližším okolí areálu.

Narušení místních tradic ap. nelze v souvislosti s výstavbou areálu očekávat, neboť posuzovaná výstavba navazuje na stávající provozovaný areál a nemění sortiment dovážených a dočasně skladovaných a ošetřovaných výrobků - automobilů.

Negativní sociologické reakce a vyvolané změny chování obyvatelstva nelze prakticky  rovněž předpokládat, neboť se jedná o běžné činnosti spediční a servisní a běžné administrativní činnosti, což jsou veřejnosti dobře známé činnosti a produkty, které nemohou vyvolávat spekulace o jejich účelu či použití.

Vzhledem k charakteru činností v areálu, a velice nízké produkci produkci škodlivin je druhé  rozšíření areálu Mosolf i v kumulativních účincích s předchozími etapami   hodnoceno jak z hlediska emisí škodlivin do ovzduší, tak emise hluku jako nevýznamné a v důsledku tohoto faktu  lze medicinsko - ekologické aspekty, hodnotit jako zanedbatelné, a to i s ohledem na situaci areálu vůči obytné zástavbě a stávající stav.

Ovlivnění zdraví obyvatelstva provozem rozšířeného areálu Mosolf je minimalizováno až vyloučeno. Provozem nedojde k markantnímu zvýšení emisní ani imisní zátěže, ani v oblasti hluku či v oblasti znečištění ovzduší, ani v jiných oblastech, které by mohly ovlivnit medicínsko - ekologické faktory jako celková nemocnost, výskyt nádorových onemocnění, malformací apod.

Vzhledem k vcelku výhodnému situování areálu MOSOLF Dobrovice s rozšiřováním do vzdálenějších partií od obytné zástavby a relativně nízké frekvenci a rozložení provozu během dne  lze vyloučit jakékoliv markantní vlivy na zdraví obyvatelstva v okolí komunikací, používaných pro dopravní obsluhu areálu, a to i v dlouhodobé kumulaci účinků.

S odbouráváním používání olovnatých benzínů se do pozadí dostávají účinky depozic olova, naopak vzrůstá význam depozic škodlivin typu aromatických a polykondenzovaných aromatických uhlovodíků, které vznikají nedokonalým spalováním pohonných hmot, a jejich degradací.

Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a zásad popsaných v zadání stavby je vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován, a není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením.

Souhrnně lze konstatovat, že provozem ani výstavbou areálu nedojde k ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Ekonomicko - sociální aspekty

Stavbu – II. rozšíření areálu firmy Mosolf z tohoto hlediska lze hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst pracovních příležitostí v regionu postiženém úpadkem tradičních výrob - zejména zemědělské výroby  a i omezením  výroby okolních drobných strojírensko - montážních a opravárenských či agrochemických závodů a agroslužeb.

Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) nelze v souvislosti s provozem areálu očekávat.

Charakter činnosti neklade s výjimkou  hlavních odborných profesí ( logistika , servisní činnosti a marketing) vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků, a lze rovněž předpokládat, že potřeba pracovních sil zejména v oblasti administrativy a pomocných profesí bude saturována  z bezprostředního okolí. 	Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat.

Narušení faktorů pohody obyvatelstva je vzhledem k relativní odlehlosti areálu a frekvenci dopravy v souvislosti s kapacitou přiléhající silnice a komunikačním napojením zcela mimo město Dobrovice je omezené  a to i po dobu  výstavby, kdy lze krátkodobě předpokládat zvýšenou frekvenci těžkých nákladních vozidel a expozice hluku ze stavební činnosti.

Příznivé sociálně ekonomické důsledky na obyvatele obce i vlastní obec lze očekávat po uvedení stavby do provozu, neboť vznikne řada nových pracovních příležitostí.

### 1.2. Vlivy na ovzduší a klima

Kvantitativní určení vlivů je provedeno ve zpracované rozptylové  studii.

Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na imisní situaci v území byla  RNDr. Tomášem Bajerem CSc vypracována rozptylová studie, posuzující příspěvky k imisní zátěži v lokalitě v souvislosti s provozem posuzovaného záměru.

Předkládaný záměr představuje bodové energetické a technologické zdroje emisí a liniové a plošné zdroje související s dopravou.

Výpočty příspěvků k imisní zátěži byly provedeny pro NO2, PM10 , benzen a organické látky vyjádřené jako VOC.

Výpočet imisní zátěže byl řešen ve 2 variantách, které hodnotí příspěvky k  imisní zátěži ve zvolené výpočtové oblasti   při provozu posuzovaného záměru:

- ve stávajícím stavu – tato varianta je označena jako Varianta 0

- ve výhledovém stavu – tato varianta je označena jako Varianta 1

Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 (1000 x 1000 metrů) výpočtových bodů ( 1 – 121) a v 4 modelových výpočtových bodech, reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu (201 – 204). Výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou zřejmé z  mapového podkladu, který  je  doložen v části Ovzduší .

Pokud bereme v úvahu příslušné  Nařízení vlády k  zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle NV č. 429/2002 Sb., kterým se mění NV č, 350/2002 Sb.

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 h | 200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok | 80 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 NO2 | 16 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana ekosystémů | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 30 (g.m-3 NOx | - | 1.1. 2003 |

Poznámka:

* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující:

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro 1 hodinu | 70 (g.m-3 | 60 (g.m-3 | 50 (g.m-3 | 40 (g.m-3 | 30 (g.m-3 | 20 (g.m-3 | 10 (g.m-3 |
| Pro kalendářní rok | 14 (g.m-3 | 12 (g.m-3 | 10 (g.m-3 | 8 (g.m-3 | 6 (g.m-3 | 4 (g.m-3 | 2 (g.m-3 |

Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)***

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu |
| --- | --- | --- |
| 1. Ochrana zdraví lidí -I.etapa | Aritmetický průměr / 24 hodin | 50 (g.m-3 PM10, nesmí být překročena více než 35krát za kalendářní rok |
| 2. Ochrana zdraví lidí -I.etapa | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 PM10 |

Imisní limit a mez tolerance pro benzen*

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu1 | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochran zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 5 (g.m-3 | 5 (g.m-3 (100 %)** | 1.1. 2010 |

Poznámka:

1) Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení

** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,375 (g.m-3 | 3,75 (g.m-3 | 3,125 (g.m-3 | 2,5 (g.m-3 | 1,875(g.m-3 | 1,25 (g.m-3 | 0,625 (g.m-3 |

Pro VOC není platnou legislativou imisní limit stanoven.

Pro výpočet rozptylové studie byl ČHMÚ zpracován odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu. Originál podkladů dodaných ČHMÚ je k dispozici u zpracovatelů této studie.

Dobrovice

Grafická prezentace větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

I.tř. v=1.7 	0,7	1,06	0,96	1,14	0,3	0,57	0,58	0,6	7,24	13,15

II.tř. v=1.7 	1,76	2,08	2,3	2,82	1,03	2	1,77	2,58	4,92	21,26

II.tř. v=5 	0,03	0,04	0,04	0,07	0,05	0,05	0,05	0,13	0	0,46

III.tř. v=1.7 	1,39	1,75	1,94	2,84	1,05	2,46	2,61	2,98	2	19,02

III.tř. v=5 	0,91	0,74	1,17	2,16	0,88	1,27	1,9	3,14	0	12,17

III.tř. v=11 	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0,04

IV.tř. v=1.7 	0,55	0,72	0,98	1,2	0,49	1,22	1,09	0,95	1,83	9,03

IV.tř. v=5 	0,96	0,44	0,64	1,27	0,48	1,86	3,35	4,37	0	13,37

IV.tř. v=11 	0	0	0	0,1	0,01	0,04	0,09	0,83	0	1,07

V.tř. v=1.7 	0,5	0,85	0,78	0,97	0,52	1,26	1,04	0,77	1,03	7,72

V.tř. v=5 	0,2	0,3	0,19	0,44	0,2	0,27	0,5	0,61	0	2,71

Sum (Graf)	7	7,98	9	13,01	5,01	11	12,98	17	17,02	100/100

Ostatní údaje

Datum:	11.12.2005 7:17:09

Růžice:	C:\Home\Bajer\2005\Mosolf\Symos\Dobrovice.TXT

## Metodika výpočtu rozptylové studie

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.

Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:

- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací

- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ze stacionárních zdrojů.

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :

1)výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),

plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)

2)výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)

3)stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

4)brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.

Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií:

| Kategorie | Průměrná doba setrvání v atmosféře |
| --- | --- |
| I | 20 h |
| II | 6 dní |
| III | 2 roky |

Následuje  rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:

| Znečišťující látka | Kategorie |
| --- | --- |
| oxid siřičitý | II |
| oxidy dusíku | II |
| oxid dusný | III |
| amoniak | II |
| sirovodík | I |
| oxid uhelnatý | III |
| oxid uhličitý | III |
| metan | III |
| vyšší uhlovodíky | III |
| chlorovodík | I |
| sirouhlík | II |
| formaldehyd | II |
| peroxid vodíku | I |
| dimetyl sulfid | I |

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.

Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:

| Třída větru | Třída rychlosti větru |
| --- | --- |
| slabý vítr | 1.7 m/s |
| střední vítr | 5.0 m/s |
| silný vítr | 11.0 m/s |

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:

| Třída stability | Název | Popis třídy stability |
| --- | --- | --- |
| I. | superstabilní | silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu |
| II. | stabilní | běžné inverze,špatné podmínky rozptylu |
| III. | izotermní | Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky |
| IV. | normální | indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek |
| V. | konvektivní | labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek |

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.

| rozptylová podmínka | třída stability | rychlost větru |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 1,7 |
| 2 | II | 1,7 |
| 3 | II | 5 |
| 4 | III | 1,7 |
| 5 | III | 5 |
| 6 | III | 11 |
| 7 | IV | 1,7 |
| 8 | IV | 5 |
| 9 | IV | 11 |
| 10 | V | 1,7 |
| 11 | V | 5 |

Výsledky měření – hodnoty pozadí jsou doloženy v předchozích částech v kapitole hodnocení ovzduší.

Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo tuto výpočtovou síť.

Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:

první řádek:

číslo výpočtového bodu

druhý řádek:

vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky

| Polutant | Hodnocená charakteristika | jednotky |
| --- | --- | --- |
| NO2 | Aritmetický průměr/1 hod Aritmetický průměr/1 rok | (g.m-3 (g.m-3 |
| PM10 | Aritmetický průměr/24 hod Aritmetický průměr/1 rok | (g.m-3 (g.m-3 |
| Benzen | Aritmetický průměr/1 rok | (g.m-3 |
| VOC | Aritmetický průměr /1 rok Aritmetický průměr /1 hod | (g.m-3 (g.m-3 |

## Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 0

#### Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,000472 | 0,000489 | 0,000492 | 0,000482 | 0,000462 | 0,000430 | 0,000388 | 0,000344 | 0,000335 | 0,000361 | 0,000389 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,000497 | 0,000530 | 0,000549 | 0,000546 | 0,000525 | 0,000488 | 0,000436 | 0,000380 | 0,000369 | 0,000406 | 0,000440 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,000512 | 0,000558 | 0,000600 | 0,000618 | 0,000602 | 0,000560 | 0,000495 | 0,000419 | 0,000409 | 0,000461 | 0,000504 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,000522 | 0,000574 | 0,000631 | 0,000682 | 0,000692 | 0,000647 | 0,000564 | 0,000461 | 0,000451 | 0,000527 | 0,000582 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,000526 | 0,000580 | 0,000641 | 0,000710 | 0,000768 | 0,000749 | 0,000641 | 0,000494 | 0,000489 | 0,000603 | 0,000676 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,000522 | 0,000576 | 0,000637 | 0,000705 | 0,000776 | 0,000822 | 0,000718 | 0,000498 | 0,000509 | 0,000689 | 0,000772 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,000511 | 0,000562 | 0,000617 | 0,000675 | 0,000726 | 0,000755 | 0,000758 | 0,000565 | 0,000602 | 0,000782 | 0,000842 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,000495 | 0,000540 | 0,000587 | 0,000629 | 0,000648 | 0,000610 | 0,000616 | 0,001061 | 0,001431 | 0,000998 | 0,000920 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,000481 | 0,000522 | 0,000564 | 0,000598 | 0,000605 | 0,000551 | 0,000476 | 0,000638 | 0,001831 | 0,001205 | 0,001021 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,000468 | 0,000506 | 0,000543 | 0,000574 | 0,000586 | 0,000554 | 0,000475 | 0,000451 | 0,000834 | 0,001159 | 0,001068 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,000451 | 0,000485 | 0,000518 | 0,000547 | 0,000562 | 0,000554 | 0,000526 | 0,000506 | 0,000689 | 0,000929 | 0,001002 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,000621 |  | 0,000570 |  | 0,000575 |  | 0,000513 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 hod

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,512196 | 0,487178 | 0,478316 | 0,492157 | 0,507109 | 0,516083 | 0,518365 | 0,516215 | 0,513944 | 0,533103 | 0,561222 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,554611 | 0,523953 | 0,508775 | 0,534176 | 0,556385 | 0,563374 | 0,556443 | 0,544970 | 0,550396 | 0,586768 | 0,622074 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,615362 | 0,578050 | 0,555492 | 0,604726 | 0,632195 | 0,624028 | 0,593775 | 0,576331 | 0,620980 | 0,670370 | 0,731999 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,702793 | 0,666399 | 0,640298 | 0,736632 | 0,747377 | 0,675269 | 0,630130 | 0,667154 | 0,749073 | 0,863777 | 0,969250 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,766555 | 0,840281 | 0,853342 | 1,047367 | 0,797643 | 0,721460 | 0,751262 | 0,898748 | 1,218100 | 1,347608 | 1,270982 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 1,023628 | 1,497730 | 2,286885 | 1,049980 | 0,927324 | 1,054401 | 1,712376 | 3,247012 | 1,824442 | 1,487805 | 1,328001 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 1,734870 | 1,112640 | 0,907496 | 1,160793 | 1,729053 | 1,766137 | 1,158526 | 1,029297 | 1,018554 | 1,178629 | 1,213872 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 8,323244 | 6,495766 | 3,461175 | 3,082005 | 2,398569 | 2,020124 | 1,802330 | 3,080337 | 2,588831 | 2,231525 | 1,983963 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 1,844672 | 2,069422 | 2,406941 | 2,771213 | 2,479276 | 3,800507 | 4,104142 | 3,638775 | 3,193046 | 2,709699 | 2,311389 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 1,178786 | 1,210453 | 1,179362 | 1,062371 | 1,024621 | 1,241456 | 1,501719 | 1,728921 | 1,824999 | 1,832905 | 1,781474 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,893621 | 0,873009 | 0,812672 | 0,746972 | 0,733537 | 0,831497 | 0,947073 | 1,074272 | 1,188487 | 1,269152 | 1,304385 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,705211 |  | 0,727548 |  | 0,426114 |  | 0,360212 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,000048 | 0,000049 | 0,000050 | 0,000049 | 0,000047 | 0,000043 | 0,000039 | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0,000039 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,000050 | 0,000053 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000053 | 0,000049 | 0,000044 | 0,000038 | 0,000037 | 0,000041 | 0,000044 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,000052 | 0,000056 | 0,000061 | 0,000062 | 0,000061 | 0,000056 | 0,000050 | 0,000042 | 0,000041 | 0,000046 | 0,000051 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,000053 | 0,000058 | 0,000064 | 0,000069 | 0,000070 | 0,000065 | 0,000057 | 0,000046 | 0,000045 | 0,000053 | 0,000059 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,000053 | 0,000059 | 0,000065 | 0,000072 | 0,000078 | 0,000076 | 0,000065 | 0,000050 | 0,000049 | 0,000061 | 0,000068 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,000053 | 0,000058 | 0,000064 | 0,000071 | 0,000078 | 0,000083 | 0,000072 | 0,000050 | 0,000051 | 0,000070 | 0,000078 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,000052 | 0,000057 | 0,000062 | 0,000068 | 0,000073 | 0,000076 | 0,000077 | 0,000057 | 0,000061 | 0,000079 | 0,000085 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,000050 | 0,000054 | 0,000059 | 0,000063 | 0,000065 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000107 | 0,000144 | 0,000101 | 0,000093 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,000049 | 0,000053 | 0,000057 | 0,000060 | 0,000061 | 0,000056 | 0,000048 | 0,000064 | 0,000185 | 0,000122 | 0,000103 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,000047 | 0,000051 | 0,000055 | 0,000058 | 0,000059 | 0,000056 | 0,000048 | 0,000046 | 0,000084 | 0,000117 | 0,000108 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,000045 | 0,000049 | 0,000052 | 0,000055 | 0,000057 | 0,000056 | 0,000053 | 0,000051 | 0,000070 | 0,000094 | 0,000101 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,000063 |  | 0,000058 |  | 0,000058 |  | 0,000052 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/24 hod

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,051685 | 0,049160 | 0,048266 | 0,049663 | 0,051171 | 0,052077 | 0,052307 | 0,052090 | 0,051861 | 0,053794 | 0,056632 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,055965 | 0,052871 | 0,051340 | 0,053903 | 0,056144 | 0,056849 | 0,056150 | 0,054992 | 0,055539 | 0,059210 | 0,062772 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,062095 | 0,058330 | 0,056054 | 0,061022 | 0,063794 | 0,062969 | 0,059917 | 0,058156 | 0,062662 | 0,067646 | 0,073865 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,070918 | 0,067245 | 0,064611 | 0,074332 | 0,075416 | 0,068140 | 0,063585 | 0,067321 | 0,075588 | 0,087162 | 0,097805 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,077352 | 0,084791 | 0,086109 | 0,105688 | 0,080489 | 0,072801 | 0,075809 | 0,090691 | 0,122916 | 0,135985 | 0,128252 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,103292 | 0,151133 | 0,230765 | 0,105952 | 0,093575 | 0,106398 | 0,172793 | 0,327650 | 0,184101 | 0,150132 | 0,134006 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,175063 | 0,112274 | 0,091574 | 0,117133 | 0,174476 | 0,178218 | 0,116905 | 0,103865 | 0,102780 | 0,118933 | 0,122490 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,839883 | 0,655476 | 0,349261 | 0,310999 | 0,242035 | 0,203847 | 0,181870 | 0,310831 | 0,261234 | 0,225179 | 0,200198 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,186142 | 0,208822 | 0,242880 | 0,279638 | 0,250179 | 0,383502 | 0,414141 | 0,367182 | 0,322204 | 0,273431 | 0,233238 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,118949 | 0,122145 | 0,119007 | 0,107202 | 0,103393 | 0,125273 | 0,151536 | 0,174462 | 0,184157 | 0,184955 | 0,179765 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,090174 | 0,088094 | 0,082005 | 0,075376 | 0,074020 | 0,083905 | 0,095567 | 0,108403 | 0,119928 | 0,128068 | 0,131623 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,071162 |  | 0,073416 |  | 0,042998 |  | 0,036348 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži benzenu – aritmetický průměr/1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,000017 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0,000014 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,000018 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000019 | 0,000018 | 0,000016 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000016 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,000019 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000018 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 0,000019 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,000019 | 0,000021 | 0,000023 | 0,000025 | 0,000026 | 0,000024 | 0,000021 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000020 | 0,000022 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,000019 | 0,000021 | 0,000024 | 0,000026 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000024 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000022 | 0,000025 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,000019 | 0,000021 | 0,000024 | 0,000026 | 0,000029 | 0,000030 | 0,000027 | 0,000018 | 0,000019 | 0,000026 | 0,000029 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,000019 | 0,000021 | 0,000023 | 0,000025 | 0,000027 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000029 | 0,000031 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,000018 | 0,000020 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000039 | 0,000053 | 0,000037 | 0,000034 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,000018 | 0,000019 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000020 | 0,000018 | 0,000024 | 0,000068 | 0,000045 | 0,000038 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,000017 | 0,000019 | 0,000020 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000018 | 0,000017 | 0,000031 | 0,000043 | 0,000040 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,000017 | 0,000018 | 0,000019 | 0,000020 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000026 | 0,000034 | 0,000037 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,000023 |  | 0,000021 |  | 0,000021 |  | 0,000019 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži VOC – aritmetický průměr/1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,066154 | 0,069332 | 0,070388 | 0,069620 | 0,067033 | 0,062499 | 0,056167 | 0,049945 | 0,050166 | 0,054173 | 0,057261 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,071208 | 0,077275 | 0,080756 | 0,080960 | 0,078389 | 0,073009 | 0,064926 | 0,056524 | 0,057308 | 0,062810 | 0,066633 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,074937 | 0,083443 | 0,091173 | 0,094483 | 0,092514 | 0,086156 | 0,075635 | 0,063962 | 0,065841 | 0,073567 | 0,078344 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,077635 | 0,087472 | 0,098494 | 0,108203 | 0,109784 | 0,102560 | 0,088493 | 0,071720 | 0,075768 | 0,086954 | 0,092978 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,079220 | 0,089797 | 0,102136 | 0,116031 | 0,127313 | 0,122513 | 0,103196 | 0,078086 | 0,086556 | 0,103432 | 0,110846 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,079432 | 0,090215 | 0,102802 | 0,117113 | 0,132485 | 0,141830 | 0,118593 | 0,079126 | 0,096910 | 0,123126 | 0,128865 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,078119 | 0,088474 | 0,100268 | 0,112930 | 0,124820 | 0,133640 | 0,138985 | 0,090542 | 0,120761 | 0,143410 | 0,143981 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,075662 | 0,085031 | 0,095162 | 0,104751 | 0,110264 | 0,105045 | 0,121528 | 0,207837 | 0,275957 | 0,175221 | 0,159350 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,073400 | 0,081993 | 0,090982 | 0,098850 | 0,101787 | 0,092466 | 0,085866 | 0,135658 | 0,349034 | 0,210735 | 0,175490 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,070887 | 0,078736 | 0,086827 | 0,093909 | 0,097247 | 0,092322 | 0,080592 | 0,083717 | 0,179681 | 0,213670 | 0,181476 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,067623 | 0,074573 | 0,081648 | 0,087945 | 0,091841 | 0,091829 | 0,088883 | 0,089361 | 0,134680 | 0,170379 | 0,170954 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,100334 |  | 0,088310 |  | 0,086498 |  | 0,077261 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži VOC – aritmetický průměr/1 hod

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 4,520603 | 4,687872 | 4,834224 | 4,907926 | 5,037464 | 5,090834 | 5,131370 | 5,154941 | 5,138041 | 5,084436 | 5,006404 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 4,657440 | 4,860960 | 5,005628 | 5,106914 | 5,147202 | 5,201159 | 5,225036 | 5,224199 | 5,228819 | 5,169663 | 5,141567 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 4,828933 | 5,009681 | 5,139986 | 5,214860 | 5,193528 | 5,208027 | 5,155637 | 5,080577 | 5,136452 | 5,161841 | 5,191387 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 4,946326 | 5,113493 | 5,218669 | 5,222519 | 5,139654 | 5,371680 | 5,817420 | 6,035320 | 5,948466 | 5,550241 | 5,063043 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 5,056511 | 5,143693 | 5,231876 | 5,109704 | 5,685385 | 6,618213 | 7,493622 | 7,921468 | 7,710434 | 6,960705 | 5,988195 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 5,118098 | 5,213570 | 5,179367 | 5,419284 | 6,697340 | 8,214170 | 9,760934 | 10,513403 | 10,120348 | 8,785083 | 7,189231 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 5,114167 | 5,227518 | 5,097279 | 5,981620 | 7,662659 | 9,891186 | 12,134894 | 12,573415 | 12,511277 | 10,717988 | 8,367335 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 5,150363 | 5,235569 | 5,067323 | 6,266929 | 8,197480 | 10,880294 | 12,402342 | 23,509352 | 14,698319 | 11,825482 | 9,023756 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 5,150647 | 5,231426 | 5,072472 | 6,185031 | 8,038881 | 10,646678 | 12,633670 | 17,504360 | 12,099445 | 11,569572 | 8,834981 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 5,145149 | 5,234128 | 5,160569 | 5,757540 | 7,270669 | 9,257923 | 11,269387 | 12,176495 | 11,764540 | 9,976982 | 7,922745 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 5,071591 | 5,192305 | 5,202370 | 5,183410 | 6,275371 | 7,540621 | 8,785057 | 9,388985 | 9,074017 | 7,995263 | 6,687825 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 5,882815 |  | 5,567390 |  | 6,021934 |  | 6,923408 |  |  |

## Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 1

#### Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,000787 | 0,000816 | 0,000820 | 0,000804 | 0,000770 | 0,000716 | 0,000646 | 0,000573 | 0,000558 | 0,000602 | 0,000648 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,000828 | 0,000884 | 0,000915 | 0,000910 | 0,000875 | 0,000814 | 0,000727 | 0,000633 | 0,000616 | 0,000677 | 0,000734 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,000854 | 0,000930 | 0,001000 | 0,001030 | 0,001004 | 0,000933 | 0,000825 | 0,000699 | 0,000682 | 0,000768 | 0,000840 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,000871 | 0,000956 | 0,001051 | 0,001137 | 0,001153 | 0,001079 | 0,000940 | 0,000768 | 0,000752 | 0,000878 | 0,000970 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,000877 | 0,000967 | 0,001069 | 0,001183 | 0,001281 | 0,001248 | 0,001068 | 0,000823 | 0,000816 | 0,001006 | 0,001127 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,000871 | 0,000960 | 0,001062 | 0,001175 | 0,001293 | 0,001371 | 0,001196 | 0,000830 | 0,000849 | 0,001149 | 0,001286 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,000852 | 0,000936 | 0,001029 | 0,001125 | 0,001210 | 0,001258 | 0,001264 | 0,000942 | 0,001003 | 0,001304 | 0,001404 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,000825 | 0,000900 | 0,000978 | 0,001048 | 0,001080 | 0,001017 | 0,001026 | 0,001768 | 0,002386 | 0,001663 | 0,001534 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,000802 | 0,000871 | 0,000940 | 0,000996 | 0,001009 | 0,000918 | 0,000794 | 0,001063 | 0,003052 | 0,002009 | 0,001701 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,000780 | 0,000843 | 0,000906 | 0,000957 | 0,000976 | 0,000924 | 0,000791 | 0,000752 | 0,001391 | 0,001932 | 0,001781 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,000752 | 0,000808 | 0,000864 | 0,000911 | 0,000937 | 0,000924 | 0,000877 | 0,000843 | 0,001149 | 0,001548 | 0,001670 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,001035 |  | 0,000950 |  | 0,000958 |  | 0,000855 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži NO2 – aritmetický průměr/1 hod

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,853660 | 0,811963 | 0,797194 | 0,820262 | 0,845182 | 0,860138 | 0,863942 | 0,860359 | 0,856574 | 0,888506 | 0,935371 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,924352 | 0,873255 | 0,847959 | 0,890293 | 0,927309 | 0,938956 | 0,927405 | 0,908283 | 0,917327 | 0,977947 | 1,036790 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 1,025603 | 0,963417 | 0,925820 | 1,007877 | 1,053658 | 1,040046 | 0,989626 | 0,960552 | 1,034966 | 1,117283 | 1,219998 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 1,171321 | 1,110665 | 1,067164 | 1,227720 | 1,245629 | 1,125449 | 1,050216 | 1,111924 | 1,248456 | 1,439629 | 1,615417 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 1,277592 | 1,400468 | 1,422237 | 1,745612 | 1,329406 | 1,202433 | 1,252104 | 1,497914 | 2,030166 | 2,246014 | 2,118303 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 1,706047 | 2,496216 | 3,811476 | 1,749967 | 1,545541 | 1,757336 | 2,853961 | 5,411686 | 3,040736 | 2,479676 | 2,213336 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 2,891450 | 1,854400 | 1,512494 | 1,934655 | 2,881756 | 2,943562 | 1,930876 | 1,715496 | 1,697590 | 1,964381 | 2,023120 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 13,872074 | 10,826276 | 5,768625 | 5,136675 | 3,997615 | 3,366874 | 3,003883 | 5,133895 | 4,314719 | 3,719208 | 3,306605 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 3,074453 | 3,449036 | 4,011568 | 4,618689 | 4,132126 | 6,334178 | 6,840237 | 6,064626 | 5,321743 | 4,516165 | 3,852315 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 1,964644 | 2,017421 | 1,965603 | 1,770619 | 1,707702 | 2,069094 | 2,502865 | 2,881536 | 3,041665 | 3,054842 | 2,969123 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 1,489368 | 1,455015 | 1,354453 | 1,244954 | 1,222562 | 1,385828 | 1,578455 | 1,790453 | 1,980812 | 2,115254 | 2,173975 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 1,175352 |  | 1,212580 |  | 0,710190 |  | 0,600354 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,000079 | 0,000082 | 0,000083 | 0,000081 | 0,000078 | 0,000072 | 0,000065 | 0,000058 | 0,000056 | 0,000061 | 0,000065 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,000084 | 0,000089 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000088 | 0,000082 | 0,000073 | 0,000064 | 0,000062 | 0,000068 | 0,000074 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,000086 | 0,000094 | 0,000101 | 0,000104 | 0,000101 | 0,000094 | 0,000083 | 0,000071 | 0,000069 | 0,000077 | 0,000085 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,000088 | 0,000096 | 0,000106 | 0,000115 | 0,000116 | 0,000109 | 0,000095 | 0,000077 | 0,000076 | 0,000089 | 0,000098 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,000088 | 0,000098 | 0,000108 | 0,000119 | 0,000129 | 0,000126 | 0,000108 | 0,000083 | 0,000082 | 0,000101 | 0,000114 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,000088 | 0,000097 | 0,000107 | 0,000119 | 0,000130 | 0,000138 | 0,000121 | 0,000084 | 0,000086 | 0,000116 | 0,000130 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,000086 | 0,000094 | 0,000104 | 0,000114 | 0,000122 | 0,000127 | 0,000128 | 0,000095 | 0,000101 | 0,000132 | 0,000142 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,000083 | 0,000091 | 0,000099 | 0,000106 | 0,000109 | 0,000103 | 0,000104 | 0,000178 | 0,000241 | 0,000168 | 0,000155 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,000081 | 0,000088 | 0,000095 | 0,000101 | 0,000102 | 0,000093 | 0,000080 | 0,000107 | 0,000308 | 0,000203 | 0,000172 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,000079 | 0,000085 | 0,000091 | 0,000097 | 0,000098 | 0,000093 | 0,000080 | 0,000076 | 0,000140 | 0,000195 | 0,000180 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,000076 | 0,000082 | 0,000087 | 0,000092 | 0,000095 | 0,000093 | 0,000088 | 0,000085 | 0,000116 | 0,000156 | 0,000168 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,000104 |  | 0,000096 |  | 0,000097 |  | 0,000086 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži PM10 – aritmetický průměr/24 hod

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,086141 | 0,081934 | 0,080443 | 0,082771 | 0,085286 | 0,086795 | 0,087179 | 0,086817 | 0,086435 | 0,089657 | 0,094387 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,093275 | 0,088119 | 0,085566 | 0,089838 | 0,093573 | 0,094748 | 0,093583 | 0,091653 | 0,092566 | 0,098683 | 0,104621 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,103492 | 0,097217 | 0,093423 | 0,101703 | 0,106323 | 0,104949 | 0,099861 | 0,096927 | 0,104437 | 0,112743 | 0,123108 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,118196 | 0,112075 | 0,107686 | 0,123887 | 0,125694 | 0,113567 | 0,105975 | 0,112202 | 0,125979 | 0,145270 | 0,163009 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,128919 | 0,141319 | 0,143515 | 0,176147 | 0,134148 | 0,121335 | 0,126348 | 0,151152 | 0,204860 | 0,226641 | 0,213754 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,172154 | 0,251889 | 0,384609 | 0,176586 | 0,155958 | 0,177330 | 0,287988 | 0,546083 | 0,306835 | 0,250220 | 0,223344 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,291771 | 0,187124 | 0,152623 | 0,195222 | 0,290793 | 0,297029 | 0,194841 | 0,173108 | 0,171301 | 0,198222 | 0,204149 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 1,399806 | 1,092460 | 0,582101 | 0,518332 | 0,403392 | 0,339745 | 0,303116 | 0,518052 | 0,435390 | 0,375298 | 0,333663 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,310237 | 0,348036 | 0,404800 | 0,466063 | 0,416965 | 0,639170 | 0,690236 | 0,611970 | 0,537007 | 0,455718 | 0,388730 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,198249 | 0,203574 | 0,198345 | 0,178670 | 0,172321 | 0,208788 | 0,252559 | 0,290770 | 0,306929 | 0,308259 | 0,299609 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,150289 | 0,146823 | 0,136675 | 0,125626 | 0,123366 | 0,139841 | 0,159279 | 0,180671 | 0,199880 | 0,213446 | 0,219372 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,118603 |  | 0,122359 |  | 0,071664 |  | 0,060581 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži benzenu – aritmetický průměr/1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,000029 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000027 | 0,000024 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000024 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,000031 | 0,000033 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000032 | 0,000030 | 0,000027 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | 0,000027 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,000032 | 0,000034 | 0,000037 | 0,000038 | 0,000037 | 0,000035 | 0,000031 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | 0,000031 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,000032 | 0,000035 | 0,000039 | 0,000042 | 0,000043 | 0,000040 | 0,000035 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000033 | 0,000036 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,000032 | 0,000036 | 0,000040 | 0,000044 | 0,000047 | 0,000046 | 0,000040 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000037 | 0,000042 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,000032 | 0,000036 | 0,000039 | 0,000044 | 0,000048 | 0,000051 | 0,000044 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000043 | 0,000048 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,000032 | 0,000035 | 0,000038 | 0,000042 | 0,000045 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000035 | 0,000037 | 0,000048 | 0,000052 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,000031 | 0,000033 | 0,000036 | 0,000039 | 0,000040 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000065 | 0,000088 | 0,000062 | 0,000057 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,000030 | 0,000032 | 0,000035 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000034 | 0,000029 | 0,000039 | 0,000113 | 0,000074 | 0,000063 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,000029 | 0,000031 | 0,000034 | 0,000035 | 0,000036 | 0,000034 | 0,000029 | 0,000028 | 0,000052 | 0,000072 | 0,000066 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,000028 | 0,000030 | 0,000032 | 0,000034 | 0,000035 | 0,000034 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000043 | 0,000057 | 0,000062 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,000038 |  | 0,000035 |  | 0,000035 |  | 0,000032 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži VOC – aritmetický průměr/1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,130133 | 0,137325 | 0,140352 | 0,139607 | 0,135284 | 0,127132 | 0,115260 | 0,102256 | 0,099132 | 0,106355 | 0,113123 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,139289 | 0,151833 | 0,160151 | 0,161951 | 0,158044 | 0,148604 | 0,133651 | 0,116314 | 0,112718 | 0,122995 | 0,131579 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,146151 | 0,162839 | 0,178964 | 0,187918 | 0,186189 | 0,175464 | 0,156318 | 0,132588 | 0,128611 | 0,143594 | 0,154670 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,151168 | 0,170193 | 0,191742 | 0,212339 | 0,219804 | 0,208968 | 0,183914 | 0,150372 | 0,146431 | 0,169016 | 0,183576 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,154105 | 0,174494 | 0,198336 | 0,225488 | 0,250384 | 0,249193 | 0,216248 | 0,166962 | 0,164352 | 0,199793 | 0,219146 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,154478 | 0,175263 | 0,199599 | 0,227473 | 0,257908 | 0,281660 | 0,251443 | 0,175980 | 0,178274 | 0,235994 | 0,257435 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,152016 | 0,172043 | 0,195016 | 0,220108 | 0,244613 | 0,264023 | 0,276497 | 0,208857 | 0,219742 | 0,279051 | 0,289989 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,147432 | 0,165685 | 0,185708 | 0,205447 | 0,219087 | 0,214699 | 0,226528 | 0,421121 | 0,561659 | 0,369479 | 0,325121 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,143173 | 0,159991 | 0,177907 | 0,194471 | 0,203320 | 0,191378 | 0,170760 | 0,243546 | 0,717811 | 0,452783 | 0,364470 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,138440 | 0,153859 | 0,170043 | 0,184921 | 0,193790 | 0,188292 | 0,166096 | 0,163444 | 0,311943 | 0,427294 | 0,378459 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,132277 | 0,145982 | 0,160169 | 0,173299 | 0,182441 | 0,184233 | 0,179365 | 0,176476 | 0,245098 | 0,328878 | 0,347222 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 0,194459 |  | 0,171363 |  | 0,173016 |  | 0,156913 |  |  |

#### Příspěvky k imisní zátěži VOC – aritmetický průměr/1 hod

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 8,635797 | 8,842352 | 8,987681 | 9,026650 | 8,989803 | 8,961157 | 8,803860 | 8,797255 | 8,796983 | 8,805411 | 8,911352 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 8,948568 | 9,178981 | 9,276544 | 9,216628 | 9,161666 | 8,868620 | 8,695886 | 8,525930 | 8,525108 | 8,620630 | 8,862540 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 9,287890 | 9,493866 | 9,552881 | 9,409018 | 9,093059 | 8,636446 | 8,092682 | 7,907342 | 7,901202 | 8,123763 | 8,568851 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 9,490909 | 9,744194 | 9,783838 | 9,485114 | 8,882779 | 8,925691 | 9,204269 | 9,195311 | 9,155045 | 9,048677 | 8,685185 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 9,764376 | 9,990764 | 9,963742 | 9,475193 | 9,858086 | 10,659350 | 10,707999 | 10,264768 | 10,210455 | 10,484622 | 10,279430 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 10,009227 | 10,239366 | 10,029225 | 9,936584 | 11,762137 | 13,003386 | 12,148881 | 11,069890 | 10,956195 | 11,949363 | 12,417275 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 10,151950 | 10,397936 | 10,252859 | 11,138658 | 13,932267 | 16,534041 | 14,230778 | 12,606850 | 12,596578 | 14,268701 | 15,530815 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 10,231811 | 10,459917 | 10,218535 | 11,851982 | 15,407375 | 20,361112 | 23,152305 | 23,509352 | 25,734052 | 22,356459 | 19,013103 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 10,237474 | 10,404413 | 10,231414 | 11,608766 | 14,813381 | 18,503057 | 16,506344 | 17,504360 | 16,913931 | 20,070789 | 18,385770 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 10,020957 | 10,155073 | 10,086509 | 10,584887 | 12,790618 | 14,352617 | 12,551008 | 12,226419 | 12,314372 | 14,031341 | 14,792752 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 9,867347 | 9,960677 | 9,906962 | 9,338908 | 10,727307 | 11,610618 | 11,190095 | 10,424693 | 10,674328 | 11,805618 | 11,890930 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  | 204 |  |  |
|  |  |  | 11,668225 |  | 10,864850 |  | 10,685429 |  | 11,695988 |  |  |

# Závěr  k hodnocení ovzduší:

Předkládaný záměr představuje bodové energetické a technologické zdroje emisí a liniové a plošné zdroje související s dopravou.

Výpočty příspěvků k imisní zátěži byly provedeny pro NO2, PM10 , benzen a organické látky vyjádřené jako VOC.

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách ((g.m-3 ):

| škodlivina | Body výpočtové sítě | Body mimo síť |
| --- | --- | --- |
|  | minimální hodnota | maximální hodnota | minimální hodnota | maximální hodnota |
| Varianta 0 | NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000335 | 0,001831 | 0,000621 | 0,000621 |
|  | NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) | 0,478316 | 8,323244 | 0,727548 | 0,727548 |
|  | PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000034 | 0,000185 | 0,000063 | 0,000063 |
|  | PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) | 0,048266 | 0,839883 | 0,073416 | 0,073416 |
|  | benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000012 | 0,000068 | 0,000023 | 0,000023 |
|  | VOC aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,049945 | 0,349034 | 0,100334 | 0,100334 |
|  | VOC aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) | 4,520603 | 23,509352 | 6,923408 | 6,923408 |
| Varianta 1 | NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000558 | 0,003052 | 0,001035 | 0,001035 |
|  | NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) | 0,797194 | 13,872074 | 1,212580 | 1,212580 |
|  | PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000056 | 0,000308 | 0,000104 | 0,000104 |
|  | PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) | 0,080443 | 1,399806 | 0,122359 | 0,122359 |
|  | benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,000021 | 0,000113 | 0,000038 | 0,000038 |
|  | VOC aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) | 0,099132 | 0,717811 | 0,194459 | 0,194459 |
|  | VOC aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) | 7,901202 | 25,734052 | 11,695988 | 11,695988 |

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 (g.m-3 a 200 (g.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.

Z hlediska nejbližších stanic AIM lze vyslovit závěr, že v zájmovém území   není překračován roční aritmetický průměr ani hodinový aritmetický průměr této škodliviny.

Z hlediska stávajícího stavu představuje příspěvek posuzovaného záměru  k ročnímu aritmetickému průměru koncentraci 0,002 (g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0006 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Z hlediska hodinového aritmetického průměru jsou u bodů výpočtové sítě dosahovány koncentrace do 8,32 (g.m-3 ve výpočtové síti  a do 0,73 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Uvedené příspěvky ve stávajícím stavu k imisní zátěži NO2 lze označit  za malé a málo významné.

Po uvažovaném rozšíření se budou výsledné příspěvky k imisní  zátěži ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybovat do 0,003 (g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,001 (g.m-3. Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru  se ve výpočtové  síti pohybují příspěvky ve výpočtové síti do 13,87 (g.m-3 , u bodů mimo výpočtovou síť do 1,21 (g.m-3 .

Jak je patrné z porovnání stávajících a očekávaných příspěvků k imisní zátěži, navýšení není významné a nemělo by v zájmovém území představovat výraznější a prokazatelnou změnu v imisní zátěži.

Z uvedeného rozboru lze provoz posuzovaného záměru ve vztahu k příspěvkům posuzované škodliviny označit za akceptovatelný.

Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 40 (g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 (g.m-3,  (s možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok).

Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování  ročního imisního limitu, epizodně může docházet i k překračování  24 hodinového aritmetického průměru.

Jak je patrné z porovnání stávajícího a výhledového stavu, imisní příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru se pohybují výrazně hluboko pod imisním limitem a v zásadě jak stávající, tak výhledový stav nemůže nijak prokazatelně ovlivnit imisní zátěž území z hlediska ročního aritmetického průměru.

Z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru se ve stávajícím stavu pohybují příspěvky ve výpočtové síti do 0,84 (g.m-3, u bodů mimo výpočtovou sít do 0,07 (g.m-3; ve výhledovém stavu potom do 1,4 (g.m-3 ve výpočtové síti  a do 0,12 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.

Z uvedeného porovnání stávajícího a očekávaného stavu lze vyvodit závěr, že příspěvky k imisní zátěži frakce PM10 jak ve stávajícím, tak v očekávaném stavu lze označit za malé a málo významné, výrazněji neovlivňující imisní pozadí v zájmovém území.

Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 (g.m-3 .

Z hlediska nejbližších stanic AIM je patrné že  není v zájmovém území překračována hodnota ročního imisního limitu pro benzen. Příspěvky posuzovaného záměru k imisní zátěži jak ve stávajícím, tak ve výhledovém stavu jsou malé a nevýznamné-

Vyhodnocení příspěvků VOC k imisní zátěži zájmového území

Imisní limit pro VOC není stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší stanoven. Příspěvky k imisní zátěži jak pro stávající, tak pro výhledový stav lze označit za malé a málo významné.

Celkově lze vyslovit závěr, že rozšíření areálu MOSOLF II se výrazněji neprojeví na změnách imisní zátěže v zájmovém území a z hlediska zájmů ochrany ovzduší ho lze označit za akceptovatelný.

Význačný zápach

Rozšířený areál firmy Mosolf Dobrovice nebude zdrojem význačného zápachu.

### 1.3. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Ovlivnění zásobování pitnou vodou

Odběr je nárokován z veřejného vodovodu. Je reálný předpoklad, že vody bude dostatek a vzhledem k zvolenému systému zásobování pitnou vodou a její relativně nízké spotřebě nedojde k žádnému ovlivnění žádných dalších systémů zásobování vodou v městě Dobrovice  a jeho okolí.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

V souvislosti s výstavbou  - rozšířením areálu Mosolf Dobrovice dojde k určitým změnám reliéfu a dílčímu poměrně značnému zvýšení odtoku z území s nutností  eliminačních opatření aby nedošlo k negativnímu ovlivnění charakteru  odvodnění oblasti.

Zásadním opatřením je retence dešťových vod po dobu přívalového deště a jejich následné řízené vypouštění do vodoteče.

Zemní práce budou realizovány pouze v nezbytném vpředu specifikovaném rozsahu přesunu zemin. Významnější změny reliéfu, sklonu terénu, zvýšení možnosti akumulace vod v území  se neuvažují.

Nárůst rozlohy zpevněných, nepropustných ploch je možno označit jako relativně markantní.

Produkce splaškových vod  z rozšíření areálu je poměrně výrazná – jedná se o navýšení o  3 048 m3/rok – je však s ohledem na nízký stupeň znečištění řešitelná na ČOV o dostatečné kapacitě.      Max.předpokl. znečištění v t/rok je následující :  2,49 NL;  2,71BSK5;  1,81Corg.  a  0,54  cel.N.

Odpadní technologické vody zůstávají beze změny - žádný nárůst  s ohledem na recirkulaci vody. Původní množství  2 m3 je sníženo na 1 m3 za den tj. 250 m3 za rok zůstane beze změny jako v současném stavu.

Odvod a likvidace vod z technologického zařízení (uzavřený okruh myčky, tj. odvoskování a ruční tlakové mytí) bude zajištěn principem tohoto zařízení. Veškeré odpadní vody a tuhé kaly (vosky) jsou  ultrafiltrační jednotkou Purator odstraňovány a shromažďovány v nepropustných jímkách a nádobách a v určených časových intervalech vyváženy specializovanou firmou k následné bezpečné likvidaci.

Dořešeny jsou rovněž i dešťové vody, u kterých dochází k významnému nárůstu.

Celková potřebná retence na objem přívalového deště po dobu 15 minut je podle dohodnutého postupu výpočtu

Celkové množství dešťových vod z posuzovaného rozšíření:

16,64    x 155 l.s-1.ha-1                                         2 579,2  l.s-1

Celková potřebná retence na objem přívalového deště po dobu 15 minut je tedy

2 579,2   l.s-1  x  15 min  x 60  s       =        	      2. 322 m3

Přesnější  stanovení velikosti a definitivního umístění retenčních  nádrží bude možno provést až v rámci dokumentace pro územní řízení, kdy budou upřesněny spádové plochy v důsledku terénních úprav staveniště.

Stávající dešťové vody z  parkoviště návěsových transportérů  a  parkoviště vozidel zaměstnanců jsou ve smyslu současného stavu  svedeny do gravitačních odlučovačů ropných látek a dále do kanalizace DN 500, odvádějící  vody z retenční nádrže. Uplatněné odlučovače s dočištěním garantují splnění max. ukazatele znečištění ostatních povrchových vod.

U dešťových vod z ostatních ploch sloužících k odstavení nových vozidel je řešeno stejně jako u současně provozovaných ploch.

Otevřené svodné kanály ani retenční jímky nejsou tedy s ohledem na vyloučení možnosti úkapů z nových vozidel vybaveny odlučovači ropných látek.  Jsou však vybaveny odběrnými šachtami s možností uzavření odtoku v případě havárie a na výtocích z retenčních jímek jsou provedeny odtokové objekty  s nornou  stěnou a sedimentační jímkou.

Stávající dešťové vody z  parkoviště návěsových transportérů  a  parkoviště vozidel zaměstnanců jsou ve smyslu současného stavu  svedeny do gravitačních odlučovačů ropných látek a dále do kanalizace DN 500, odvádějící  vody z retenční nádrže. Uplatněné odlučovače s dočištěním garantují splnění max. ukazatele znečištění ostatních povrchových vod v požadované hodnotě.

U dešťových vod z ostatních ploch sloužících k odstavení nových vozidel je řešeno stejně jako u současně provozovaných ploch.

Otevřené svodné kanály ani retenční jímky nejsou tedy s ohledem na vyloučení možnosti úkapů z nových vozidel vybaveny odlučovači ropných látek.  Jsou však vybaveny odběrnými šachtami s možností uzavření odtoku v případě havárie a na výtocích z retenčních jímek jsou provedeny odtokové objekty  s nornou  stěnou a sedimentační jímkou.

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

Skladování látek škodlivým vodám bude i v rozšířeném areálu  firmy MOSOLF prováděno pouze v omezeném rozsahu daném jeho činnostmi a to jak v původním, tak i rozšířeném areálu.

Riziko ovlivnění kvality podzemních vod z havarijního úniku je možno  charakterizovat celkově jako relativně  nízké, pozice souvislé hladiny podzemních vod a hydraulické parametry prostředí navíc neumožňují velkou  rychlost šíření kontaminantů.

Ovlivnění hydraulických parametrů prostředí nebo ireverzibilní změny nivelety hladiny podzemní vody, změny vydatnosti vodních zdrojů ap., lze v souvislosti s výstavbou a provozem rozšířeného areálu Mosolf Dobrovice  s ohledem na výše uvedená opatření zcela    vyloučit.

V dalším stupni dokumentace stavby budou navržena vhodná eliminační opatření technického charakteru. Ta musí být doplněna preventivními organizačními opatřeními, zpracováním manipulačních řádů a havarijního plánu.

Areál musí být vybaven základními prostředky pro likvidaci havarijního úniku. Předpokládá se pravidelná kontrola funkce zařízení pro nakládání s vodami.

Z těchto důvodů je riziko znečištění povrchových a podzemních vod minimalizována na přijatelnou míru.

### 1.4. Vlivy na půdu a horninové  podmínky

Realizace II. rozšíření areálu firmy MOSOLF Dobrovice by měla  probíhat na pozemcích katastrálního  území obce Dobrovice  vpředu podrobně specifikovaných - jedná se o celkovou výměru  26,5 ha, z toho cca 6,6 ha zeleně. Zpevněné či zastavěné plochy představují tedy cca 19,9 ha.

V dané lokalitě města Dobrovice, kde má být rozšíření stavby areálu Mosolf II realizováno  na zemědělském půdním fondu, je tedy s ohledem na dříve uvedené bonitované půdní ekologické jednotky,  je možné tuto část  z hlediska třídy ochrany klasifikovat jako  BPEJ 30 600 a 30 700, které charakterizují celé posuzované území MOSOLF II  -  jedná se o půdy zařazené do III. třídy ochrany ZPF.

Příloha již citovaného  metodického pokynu MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 nazvaná třídy ochrany zemědělské půdy stanovuje:

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální  výstavbu.

Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno za předpokladu změny územního plánu města Dobrovice využít pro posuzovanou  výstavbu areálu  MOSOLF II.

Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby.

V případě  dočasného umístění části objemu skrývky na vlastním staveništi pro následné provedení sadových úprav je nutné postupovat v souladu s metodickým návodem MZVž ČR č. 25/1982 z 1.6.1982, který pojednává o zabezpečení a ošetřování dočasných deponií kulturních vrstev půdy jak krátkodobých do 3 let, tak dlouhodobých nad 3 roky.

Investor je povinen zajistit sejmutí, odvoz a příp. rozprostření skrytých kulturních vrstev na určeném místě v rámci nákladů stavby.

Vlivy depozic škodlivin ze spalování paliv za provozu areálu jsou zanedbatelné, nelze tedy uvažovat o ovlivnění nebo změnách chemismu okolních půd, vzrůstu kyselosti apod.

Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde v souladu se zadáním  k významnějším změnám  místní topografie.

Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný, vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů ap.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit. Areál se nenachází v dobývacím prostoru ani chráněném území, ani nelze předpokládat zastižení ložiskových akumulací nerostů. Narušení vodonosných horizontů vlivem stavebních prací lze vyloučit, neboť se nepředpokládájí výkopové ani odkryvové práce většího hloubkového  rozsahu.

Zastižení  mineralogických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště nepravděpodobné.

Vlivy z produkce odpadů

Areál bude produkovat poměrně nízké množství odpadů druhově však poměrně  odlišných. 	Produkce odpadů nebude klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž určitá část jsou odpady skládkovatelné, nebo dále využitelné, je třeba věnovat značnou pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být odděleně sbírány a shromažďovány odděleně dle druhů.

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru N, se předpokládají  v předu specifikovaném  rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu a okolí  města Mladé Boleslavi, se kterými má firma Mosolf uzavřeny řádné hospodářské smlouvy.

Odpady charakteru TKO budou likvidovány konvenčním svozem.

Při nakládání s odpady musí být respektován nový zákon č.185  ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Vzhledem k tomu, že v regionu okr. Mladá Boleslav v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů.

### 1.5. Vlivy na flóru a faunu

Výstavbou  předmětného II.  rozšíření areálu firmy MOSOLF v Dobrovici nedojde  a  ani  se nepředpokládá vyhubení  žádných živočišných  ani rostlinných  druhů. Vzhledem k silnému  antropogennímu ovlivnění  lokality se  ani nepředpokládá jakékoliv   ovlivnění   „přirozených“    biotopů   rostlinstva   či živočišstva.

Plocha zájmového území výstavby navazuje na již existující oplocený areál Mosolf. Plocha je sítí cest rozčleněna na několik částí a je využita jako orná půda. Flora zájmového území je soustředěna především na okrajích cest, vykazuje v současné době charakter bylinotravních lad, místy ruderalizovaných, s výskytem vytrvalých plevelů.

Větší část zájmové plochy je využita k pěstování zemědělských plodin. V současné době je jedna část oseta ozimem (zóna S), druhá je zorána nebo je zde strniště (zóna Z). Na ploše je několik sloupů elektrického vedení a při patách sloupů se vyskytují keře a byliny výše uvedené.

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Průzkum flóry  a fauny provedli v roce 2005 Ing. Jana Maxová, Ing. Pavel Kyzlík a  Ing. Michal Maxa.

Rovněž průzkum fauny dokládá poměrně ochuzené stanoviště. Je to dáno tím, že téměř celá plocha (s výjimkou pruhů okolo cest) je zatím intenzivně zemědělsky obdělávána.

Orientačním kvalitativním průzkumem mimo vegetační období byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh, §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu nebylo možno zachytit celé spektrum druhů na zájmové ploše.

Konkrétní výstupy terénního šetření jsou shrnuty v předu.

V rámci zájmového území výstavby se nepředpokládají podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle příloh vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.

Vyskytující se chráněná koroptev polní (§) nebude stavbou příliš ovlivněna, neboť je vázána na širší území a polní plochy s drobnou rozptýlenou zelení. Při zahájení stavebních prací se koroptve přesunou na klidnější místa, kterých je v okolí dostatek. Naopak při dodržení ÚPD v zóně Z na ploše 6,9 ha vzniknou po určité době velmi příznivé podmínky jak pro koroptev polní, tak pro širší spektrum fauny.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období. Průzkum fauny byl konán dne 10.11.2002.Průzkum provedli: Ing. Jana Maxová, Ing. Pavel Kyzlík, Ing. Michal Maxa.

Projektová dokumentace počítá s ozeleněním souvislé části areálu na ploše 6,9 ha na východě zájmové plochy. Tato část by měla být ozeleněna druhy, které odpovídají vegetační pásmovitosti.

Mělo by jít o druhy plodonosné a zároveň by bylo vhodné zahustit výsadbu keři, které tvoří vhodný úkryt pro zvěř v této jinak málo zalesněné krajině. Jako základní dřeviny lze doporučit dub letní (Quercus robur) a borovice lesní (Pinus silvestris) a jako příměs použít slivoň trnku (Prunus spinosa), růži šípkovou (Rosa canina) a svídu obecnou (Cornus sanguinea).

Výsadba by neměla být oplocena, aby poskytovala úkryt co nejdříve, ale zároveň musí být stromky chráněny proti okusu a ohryzu zajíci a přemnoženou srnčí zvěří. Přes část pozemku navrhovaného k zalesnění vede elektrovod. Pod ním a v jeho ochranném pásu by měly být použity pouze keře.

Řešeno musí být rovněž přemístění dotčeného LBK.

### 1.6 Vlivy hluku a záření

Pro důsledné vyhodnocení hluku  byla vypracována studie, posuzující akustickou zátěž v lokalitě v souvislosti s provozem posuzovaného záměru a vyhodnocení bylo provedeno ve vztahu k obytným objektům nejbližší obytné zástavby (viz znázornění na následující straně).

Výpočet akustické zátěže byl řešen ve dvou variantách, které hodnotí akustickou situaci v území ve zvolené výpočtové oblasti   při provozu posuzovaného záměru ve stávajícím stavu – tato varianta je označena jako varianta 0.

Varianta 1 potom představuje akustickou zátěž po realizaci rozšíření areálu dle předloženého záměru. Pro variantu byl výpočet proveden opět pro denní dobu, protože s provozem posuzovaného záměru nesouvisí  zdroje hluku provozované v době mezi 22.00 hod. - 06.00 hod.

Jak vyplývá z výsledků výpočtů uvedených v předcházejících částech, hladina akustického tlaku u zvolených výpočtových bodů nepřesahuje limitní hodnoty stanovené platnou legislativou pro denní dobu, kdy jsou uvažovány aktivity související s posuzovaným záměrem.

Výjimku z tohoto konstatování tvoří výpočtový bod 1, kde jak ve stávajícím, tak i výhledovém stavu je překračována limitní hodnota akustického tlaku pro denní dobu.

Uvedený objekt bude proto nezbytné protihlukově ochránit.

Formu a způsob ochrany jak je navržena rámcově v části Hluk je třeba  před projektovým řešením a realizací konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Z hlediska záření je možno konstatovat, že areál rozšíření II. firmy Mosolf Dobrovice nebude ovlivňovat území škodlivými expozicemi elektromagnetického nebo radioaktivního záření. Instalace výkonných zdrojů EM záření se nepředpokládá, stejně jako používání  umělých radioaktivních zářičů.

Instalace  výkonných zdrojů světla, které by mohly negativně ovlivňovat pohodu obyvatelstva nebo jinak rušivě působit, se nepředpokládá.

## D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části je možné konstatovat, že vlivy jsou nepříliš významné bez podstatných nevratných  vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo obce – města Dobrovice.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaná záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřichází v úvahu.

## D.4. Opatření  k prevenci, vyloučení, snížení případně  kompenzaci nepříznivých vlivů

### Územně plánovací opatření

Územní plán města Dobrovice, zpracovaný Urbanistickým atelierem U-24 Praha byl schválený usnesením městského zastupitelstva  dne 19.6.2001..

Území, posuzované v rámci tohoto oznámení o celkové výměře  26,5  ha je  řešeno změnou č.2 ÚP a jejím předmětem je rozšíření aktivit firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o. jako jednoho z nejvýznamnějších ekonomických subjektů ve městě.

Při realizaci požadované změny, která je řešena v zadání 2. změny ÚP, zpracované v měsíci srpnu 2005  UA UP-24 (Ing.arch. Vlasta Poláčková a Ing.arch.Zuzana Hrochová je třeba dodržet řadu doporučení a podmínek, které jsou shrnuty v zadání, zejména:

- přístup řešit ze silnice III/27511 a veškerou dopravní obsluhu vést jižně od města

- před zahájením výstavby vybudovat účelovou komunikaci na severním okraji „malého nádraží“ ve smyslu návrhu územního plánu

- respektovat nadzemní vedení VN 110 kV a 22 kV a jejich ochranná pásma

- dodržet minimální podíl zeleně v areálu ve výši 25%. Rozmístění zeleně řešit detailně v dalším stupni dokumentace areálu Mosolf s tím, že výsadby budou provedeny v souladu  s řešením místního ÚSES s přesunutím  LB jižně  na novou hranici rozvojových ploch, přičemž část biokoridoru bude založena na pozemcích firmy Mosolf..

### Technická opatření

Opatřeních technického rázu je zapotřebí provést celou řadu. V dokumentaci E.I.A. jsou stanoveny pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu.

- opatření k ochraně vod

- zpracovat příslušné manipulační řády  a havarijní plán, zajistit pravidelnou kontrolu funkce odlučovačů a funkčnosti výstupů z retenčních nádrží

- okamžitě likvidovat eventuelní úkapy

- po zpracování definitivního  zastavovacího plánu zpracovat v dalším stupni dokumentace stavby  upřesnění kvantifikace dešťových vod a  jejich odvedení včetně upřesnění návrhu kapacity retenčních nádrží

- prostory, kde  v současné době dochází  ke skladování a manipulaci s látkami škodlivými vodám musí být navrženy  v souladu s příslušnými normami a předpisy tak, aby v případě úniku laků či ropných látek nemohlo dojít ke znečištění vod

- v prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol před výjezdem na veřejnou komunikaci

- na stavbě zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody

- opatření k ochraně ovzduší

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno

- pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných předpisů

- při výjezdu nákladních vozidel   a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit

- opatření k ochraně přírody a k minimalizaci estetických dopadů

Zabezpečit  ozelenění souvislé části areálu na ploše 6,6 ha zájmové plochy. Tato část by měla být ozeleněna druhy, které odpovídají vegetační pásmovitosti. Mělo by jít o druhy plodonosné a zároveň by bylo vhodné zahustit výsadbu keři, které tvoří vhodný úkryt pro zvěř v této jinak málo zalesněné krajině.

Jako základní dřeviny lze doporučit dub letní (Quercus robur) a borovice lesní (Pinus silvestris) a jako příměs použít slivoň trnku (Prunus spinosa), růži šípkovou (Rosa canina) a svídu obecnou (Cornus sanguinea). Výsadba by neměla být oplocena, aby poskytovala úkryt co nejdříve, ale zároveň musí být stromky chráněny proti okusu a ohryzu zajíci a přemnoženou srnčí zvěří.

Přes část pozemku vede nadzemní rozvod VN.  Pod ním a v jeho ochranném pásu by měly být použity pouze keře.

Dokumentace stavby se musí vypořádat i s řešením místního ÚSES s přesunutím  LBK jižně  na novou hranici rozvojových ploch, přičemž část biokoridoru bude založena na pozemcích firmy Mosolf..

- opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- nebezpečné odpady je nutno skladovat odděleně ve zvláštních nádobách,m vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět  odborná firma s oprávněním na tuto činnost

- obecně musí být respektovány všechny požadavky zákona o odpadech  a navazujících prováděcích vyhlášek

- v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při   skladovacích postupech

- v průběhu stavby a po jejím ukončení vyloučit ukládání odpadů do půdy ani podložních zemin a hornin.

- v rámci stavebních prací vyloučit likvidaci odpadů pálením na staveništi.

- opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit proškolení pracovníků

- dořešit protihluková opatření u bodu č. 1 dle akustické studie

- dopravní opatření

- vyřešit dopravu (příjezd a parkování) a dopravní značení v areálu

- s ohledem na předpokládané mírně nevyrovnané bilance zemin    stanovit a doložit lokalitu uložení  tohoto odpadu a trasu odvozu tak, aby nedocházelo k přetížení dopravní trasy a negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí a obyvatel

- ostatní opatření

- s ohledem na poměrně staré osídlení dané oblasti provést  základní opatření ve smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 242/1992 Sb. k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů

- řešit skrývku ornice z prostoru výstavby v souladu s podmínkami souhlasu k odnětí

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření plevelů

- respektovat ochranné pásmo nadzemního vedení VN 110 kV

- dodržet podmínky ustanovení §§ 18 a 19 zákona o ochraně nerostného bohatství (Horní zákon) s ohledem na CHLÚ černého uhlí Bezno

## D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Při zpracování oznámení bylo postupováno v následujících krocích:

- sběr vstupních dat a informací

- vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury

- analýza vstupů,  rekognoskace lokality

- konzultace se specialisty(ovzduší, hluk,  příroda)

- analýza impaktů

- vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy

- zpracování dokumentace

Jako  zdroj výchozích podkladů pro hodnocení a analýzu vstupů a posouzení informací o stavu životního prostředí byly použity zejména tyto podklady:

- podklady předané investorem - firmou  MOSOLF Dobrovice ( Dr. Elina Špirhanzlová, jednatel firmy a p. Kulhavý – správce budov)

- archivní podklady a oficiální údaje (ČHMÚ, ČEÚ, Povodí Vltavy, GEOFONDU ČR,  MěÚ Dobrovice )

- Územní  plán města Dobrovice a zadání změny č.2 ÚPO, zpracované Ing. arch. Vlastou Poláčkovou v 08/2005

- Generel  ÚSES Dobrovice a okolí a řešení ÚSES v rámci ÚP města Dobrovice /Ing. Morávková, 1996, U 24 1999)

- Krajinářská studie rozvojového území firmy Mosolf v Dobrovici, zpracovaná  doc.Ing.arch.Ivanem Vorlem a kol. - Atelier V  Praha (1999 a 2003)

- konzultace s projektantem a informace ze stávajících provozů   srovnatelné kapacity  a jejich prohlídka

- konzultace se správními orgány

- poznatky z dostupné literatury a podkladů, např. Atlasu životního prostředí, Souboru účelových map 1: 50 000 a 1:25 000,vydaných ČGÚ, ročenky ČEÚ aj.

- poznatky z místních šetření a terénních rekognoskací

- Výsledky práce modelování ovzduší okr.Mladá Boleslav

- Výpočetní programy, uvedené ve studiích akustiky a ovzduší

S ohledem na počáteční fázi  úvah o zpracování dokumentace pro územní řízení  byly nutné časté konzultace s investorem a z části i se zpracovatelem změny ÚP č.2 (Ing. arch. V. Poláčková)  a zástupci MěÚ Dobrovice (Dr.Bímová, místostarostka).

Přesto je možno konstatovat, že byly z předaných podkladů  a z  předchozí dokumentace EIA řešící současný I. rozšíření firmy Mosolf  získány poměrně přesné podklady pro hodnocení impaktů.

Informace o stávajícím stavu prostředí byly v důležitých faktorech získány  rovněž poměrně úplné.

S ohledem na dobu prací na oznámení (říjen až prosinec  2005), nebylo možno provést komplexní biologický průzkum zájmového území s postižením všech sezónních aspektů, takže bylo nutno vycházet jen z kvalitativních údajů, zjistitelných v daném čase.

S ohledem na skutečnoz	st, že se jedná o zemědělskou půdu osetou kulturou ozimých obilovin není  podle názoru zpracovatelů orientačního průzkumu provádění klasického biologického průzkumu ani nutné (pokud by byl požadován, je ho možné provést v rámci dokumentace pro ÚŘ).

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

S ohledem na jednoznačnost umístění posuzovaného areálu  investorem v jediné již před zahájením projektových prací vybrané variantě v dosud nevyužitém území je  od počátku záměru investorem ( oznamovatelem) a na základě jeho zadání i projektantem akce sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením, která je současně předmětem změny č.2 ÚP města Dobrovice .

S ohledem na charakter posuzované výstavby, dosažený stupeň  poznání v této oblasti u obdobných  staveb automobilové logistiky  u nás a ve vyspělých zemích Evropy  je navržena, projektově připravována  a tudíž i v tomto oznámení posuzována i jediná optimální technologická varianta logistického zabezpečení včetně systému dopravy, ošetření nových automobilů a dílčí dočasné skladování výrobků a materiálu pro popsaný výrobní proces.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

1. Lokalizace záměru Mosolf II v mapě  širších vztahů

2.  Lokalizace záměru Mosolf II v mapě  1:10 000

3.  Orientační situace posuzovaného záměru Mosolf II

4.  Přehledná mapa BPEJ dotčeného území a dotčené parcely ZPF

5.  Mapa půdní (podle ČGÚ Praha – Ing.Tomášek)

6. Fotodokumentace staveniště posuzovaného záměru Mosolf II

7. Základní vodohospodářská mapa  1: 50 000

8.  Hydrogeologická mapa 1: 50 000 (podle ČGÚ Praha)

9.  Mapa chráněných území přírody AOP a vodohosp. CHÚ

## 2. Další podstatné informace zpracovatele

Všechny zásadní  a podstatné informace byly již uvedeny či využity při verbálním či modelovém hodnocení vlivů posuzovaného záměru  rozšíření areálu Mosolf II v Dobrovici na životní prostředí.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Umístění posuzované stavby je plánováno ve vazbě na potřeby investora  a navazuje na stávající prakticky stejné využití areálu a záměr představuje současně v posuzovaném rozsahu změnu č.2 ÚPO Dobrovice.

### Posuzované Rozšíření areálu firmy MOSOLF II. Dobrovice představuje 19,854 ha zpevněných ploch  servisní hala II a vrátnice,    6,618 ha plochy  zeleně ( 25 %), celková plocha 26,472 ha.

### Pozemky přiléhají  k zpevněným plochám stávajícího areálu z nichž se předpokládá komunikační napojení rozšířeného areálu. Do vlastního rozšířeného areálu se uvažuje  ještě s novým vjezdem z Kosořické ulice ve vzdálenější části od města.

Investorská a provozní výhodnost zamýšlené posuzované stavby je již dnes z hlediska situování a  komunikačního napojení zřejmá, pro situování posuzovaného rozšíření je třeba dopracovat a vydat  změnu č. 2  ÚP města Dobrovice. Zadání 2 změny ÚP bylo zpracováno v srpnu 2005 Ing.arch. Vlastou Poláčkovou UA UP-24 a doplněno o rozšíření v tomtéž  měsíci.

Firma MOSOLF   se zabývá  komplexními službami souvisejícími s dovozem nových automobilů (komplexní logistika nových automobilů) a jejich předprodejním servisem (dekonzervace- odvoskování, tlakové mytí, suché čištění karoserie a vnitřku vozidla, drobnými opravami a lakováním ev. montáží doplňků).

Tyto služby zabezpečuje pro značky  renomovaných světových  automobilových výrobců.

Tuto činnost provádí firma v posuzovaném prostoru již několik let, a s ohledem na potřebu zkvalitnění a rozšíření služeb se rozhodla již před pěti  lety realizovat rozšíření původních zpevněných ploch o výměře cca 9,6 ha (+ nádraží cca 1 ha)   o dalších cca 8,15 ha, z čehož bylo cca 4,5 ha zrealizováno, cca 3,8 ha zbývá k realizaci.

V poslední době opětovně vyvstala potřeba rozšíření poskytovaných služeb a proto se toto oznámení zabývá další, již druhou etapou rozšíření areálu firmy Mosolf Automobillogistik s.r.o., Dobrovice.

V rámci tohoto posuzovaného záměru -  druhé etapy rozšíření stávajícího areálu - bude kromě zpevněných a zastavěných ploch, nového  technicko-administrativního objektu, osvětlení areálu, kanalizace s monitoringem, oplocení a retenčních nádrží o celkové výměře 19,875 ha realizovány sadové úpravy - ozelenění stavby v rozsahu 6,625 ha zelených ploch. Celková výměra 2. rozšíření areálu bude tedy představovat 26,5 ha.

Veškeré servisní činnosti budou tedy prováděny v prostoru stávající výrobní haly o zastavěné ploše 60 x 48,5 m tj. cca 2900  m2  a v rámci nově vybudované servisní a administrativní  haly o zastavěné ploše cca 3000 m2 a budou zde prováděny administrativní činnosti  a práce na automobilech dle příslušné ČSN, jejichž kvalita a rozsah jsou dále určeny firemními postupy a podmínkami.

Probíhají zde následující hlavní pracovně technologické postupy:

-  mytí

-  dekonzervace-odvoskování - odfoliování

-  suché čištění (osušení karoserie, suché čištění vnitřku vozidla)

- opravy a předprodejní příprava (odstrojování a vystrojování příslušenství vozidel před povrchovou úpravou, demontáž a montáž v potřebném rozsahu před povrchovými úpravami, povrchové úpravy karoserie, maskování a demaskování karoserie, stříkání vrchního nátěru při lokálních opravách karoserie, sušení nátěru)

- skladování nátěrových hmot, tmelů a pomocných přípravků v originálním balení v malém rozsahu

- vystrojování příslušenství vozidel včetně doplňků pro prodej  podle  přání zákazníků

Celý areál musí být vhodně doplněn odpovídajícími sadovými úpravami  a ve srovnání se současným stavem  je  třeba výrazně zlepšit  zakomponování do zeleně, na jižní okraj rozšířené plochy musí být převeden i stávající LBK č.18.

Ve smyslu umístění dané stavby a výsledků předchozího vyhodnocení základních vlivů  dané stavby je možné za obec zasaženou dílčími vlivy stavby a jejího provozu označit město Dobrovici .

Rozšíření II. areálu MOSOLF Dobrovice a jeho provoz ovlivní životní prostředí v hodnoceném území pouze v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez ohrožení jeho trvale udržitelného rozvoje.

Z hlediska vstupů je zásadním vlivem odnětí značného rozsahu zemědělské půdy, jejíž kvalita je průměrná  s III. třídou ochrany umožňující využití pro posuzovaný záměr.

Z hlediska výstupů je základním vlivem odvod dešťových vod ( nutná retence s odlučovači).

V celé řadě vlivů záměru na ŽP je nutné pro eliminaci jejich účinků  realizovat technická a organizační opatření, která jsou rámcově uvedena v příslušné části oznámení.

Vzhledem k tomu, že rozšíření areálu neklade žádné významné nároky na vstupy a stavba  je dobře zabezpečena všemi základními potřebnými zdroji, vodou, energií teplem i surovinami  a její  výstupy jsou z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí únosné, je možné za předpokladu zohlednění navržených opatření k eliminaci vlivů realizaci záměru doporučit.

V Praze 19. prosince 2005

Ing.Václav Konopásek, CSc

Osvědčení MŽP ČR č.j. 56/11/0PV/93

Spolupracovali:			RNDr. Tomáš Bajer, CSc

Sladkovského 111  506 01 JIČÍN

Ing. Martin Šára

Dubinská 720

530 12 PARDUBICE

Ing. Pavel Kyzlík, Ing. Jana Maxová, Ing. Maxa

Dobřichovice, okr.Praha - západ

Na Vyhlídce 242

# H. PŘÍLOHA

### Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací