Karel Dvořák  - stavební a obchodní firma

Vožická 2604, 390 02 Tábor

DOKUMENTACE

Polyfunkční centrum Chýně

Ing.Václav Konopásek CSc, Špačkova 1005/17 165 00 Praha 6

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR   č.j. 56/11/OPV/93

ÚVOD……………………………………………………………………     ………… 4

A. Údaje o oznamovaTELI…………………………………………………… 6

obchodní firma

IČO

Sídlo

Oprávnění zástupci  oznamovatele

Zpracovatel dokumentace stavby

Zpracovatel dokumentace

B. Údaje o záměru ……………………………………………………………… 6

# Základní údaje

Název záměru ……………………………………………………………      …….. 6

Kapacita(rozsah záměru) …………………………………………………      ……. 6

Umístění záměru ……………………………………………………………….   …. 7

Charakter záměru a možnost kumulace vlivů s jinými záměry ………………..……8

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných

variant  a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí………………………  9

Popis technického řešení záměru ……………………………………………….….10

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení……………….. 24

Výčet dotčených územně samosprávných celků a zařazení záměru…………….….24

Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které

budou  tato rozhodnutí vydávat …………………………………………………24

## II. Údaje o vstupech

Půda (druh, třída ochrany, velikost záboru)…………………………………..25

Voda (zdroj a spotřeba vody)…………………………………………………33

Ostatní surovinové a energetické zdroje (druh,zdroj,spotřeba)……………… 35

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu……………………………………38

## III.Údaje o výstupech

Ovzduší …………………………………………………………………………44

Odpadní vody……………………………………………………………………53

Odpady…………………………………………………………………………..60

Ostatní výstupy (hluk,vibrace, záření)…………………………………………..64

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

c.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních  charakteristik dotčeného území

Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje ……… 71

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

Územní systém ekologické stability ……………………………………… 73

Zvláště chráněná území, území PP a VKP ……………………………….. 74

Území historického, kulturního nebo archeologického významu …………75

Území hustě zalidněná ……………………………………………………  76

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  vč. starých zátěží ………. 77

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území, které

budou pravděpodobně významně ovlivněny

Ovzduší a klima ………………………………………………………………   78

Geologie a půda ………………………………………………………………   80

Hydrogeologie a hydrologie ……………………………………………….    82

Flóra a fauna ……………………………………………………………….    84

Natura 2000………………………………………………………………….. 87

Krajina a krajinný ráz ………………………………………………………   90

Architektonické a historické památky, archeologická naleziště …………….  96

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci……………… 96

Jiné charakteristiky životního prostředí  …………………………………….  97

## C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska

## jeho  únosného zatížení ………………………………………………………  98

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Vlivy  na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů ……………… 100

Vlivy na ovzduší a klima ……………………………………………………117

Vlivy na hlukovou situaci a event. fyzikální a biologické charakteristiky … 118

Vlivy na povrchové a podzemní vody ………………………………………119

Vlivy na půdu ………………………………………………………………. 121

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ……………………………   121

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.  Natura  2000 ………………………… 122

Vlivy na krajinu a ovlivnění krajinného rázu  ……………………………… 122

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ………………………………  124

## Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich

velikosti a významnosti  a možnosti přeshraničních vlivů  …………………. 124

## Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích

a nestandardních stavech ……………………………………………………   125

## Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci

nepříznivých vlivů na životní prostředí ………………………………………127

## Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při

hodnocení  vlivů ……………………………………………………………………130

## Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly

při zpracování dokumentace…………………………………………………  130

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) …  132

## F. Závěr …………………………………………………………………………  133

G. všeobecně srozumitelné Shrutí  netechnického

Charakteru ……………………………………………………………… 134

## H. PŘÍLOHY

ÚVOD

Předkládaná dokumentace záměru Polyfunkčního centra Chýně byla zpracována v souladu se závěry zjišťovacího  řízení k předmětné akci „Logistické centrum Chýně“, které byly Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje vydány dne 15.7.2005 (č.j.7498-75972-2a/05/OŽP) ve ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a změn některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č.93/2004 a 163/2006

Na základě závěrů zjišťovacího řízení provedeného podle §7 citovaného zákona je dokumentace kompletně přepracována a prohloubena s tím, že zásadně byla přepracována zastavovací situace a  technické řešení, poslání  a skladba jednotlivých objektů tak, aby byl dosažen úplný  soulad se záměry územního plánu (smíšené území).

Tím  byla vyvolána i změna názvu posuzovaného areálu z původního Logistického centra na Polyfunkční centrum Chýně.

V dokumentaci byly podrobně rozvedeny a vyhodnoceny zejména následující problémové okruhy, které byly předmětem připomínek k původním řešení, prezentovanému oznámením:

-  zásadně byla přepracována zastavovací situace a  technické řešení, poslání  a skladba jednotlivých objektů a jejich celková výška tak, aby byl získán úplný soulad se záměry územního plánu, který předurčil posuzované území jako smíšené území (komerční aktivity s výrazným podílem zeleně)

- podíl zeleně určený  regulativy schváleného  ÚP obce Chýně byl stanoven na 40% rozlohy smíšeného území – tedy  celkem 85 870 m2, v dokumentaci je navrhována plocha tvořená třemi patry zeleně v rozsahu  88 653 m2 tj. 41,3%

-  podrobněji byla rozpracována obslužná doprava Polyfunkčního centra s tím, že ve vazbě na jednotlivé hlavní etapy byly voleny takové dopravní trasy, které by co nejméně, nebo vůbec nezatěžovaly okolní obce a přitom navazovaly a využívaly navržených a postupně realizovaných nových úprav komunikační sítě (přeložka obce Chrášťany, přeložka komunikace II/101  a dokončení úseku rychlostní komunikace R6 Pavlov – Praha)

- dopravní trasy pro obě etapy jsou mapově doloženy a je zde provedena kvantifikace intenzit dopravy v závislosti na rozdělení dopravních směrů v jednotlivých etapách

-  výrazně podrobněji  byla rozpracována biologická část  dokumentace ve vazbě na vyhodnocení terénního průzkumu podzimního a jarního aspektu flory a fauny a hodnocení pohledových aspektů a vlivů na krajinný ráz a rekreační potenciál krajiny včetně návrhu opatření k ochraně aviafauny (navržené remízky)

- v rámci těchto částí byly podrobně vyhodnoceny současné biologicko – ekologické hodnoty posuzovaného území včetně hodnocení biologicko – ekologických perspektiv krajiny

-  podrobně a ve vazbě na dokumentaci pro území řízení řešící páteřní odkanalizování oblasti bylo  zpracováno nakládání s dešťovými vodami včetně podrobných hydrotechnických výpočtů (dešťové vody z oblasti budou retenovány, maximálně využívány  a do kanalizace vypouštěny řízeně)

- u dešťových vod s potencionální možností znečištění (parkoviště)  byly navrženy  tři odlučovače ropných látek v souladu s provedenými  hydrotechnickými výpočty)

- při novém řešení zastavovací situace byla zejména ve vazbě na nejbližší rodinné domky zdůrazněna funkce izolační zeleně  a provedeno oddálení stavebních objektů skladů a polyfunkčního objektu od této obytné zástavby ( územní plán uvažoval jednotně  cca 15 m - původní řešení 20 – 40 m, v dokumentaci je navrhována diferencovaná šířka pásu ochranné zeleně v závislosti na dosažení její plné funkčnosti a to 40 – 90 m)

- do této plochy zeleně  jsou ve směru k okrajovým domkům obce navrženy  a v rámci stavby budou realizovány  sportovně rekreační  plochy (dva víceúčelové kurty a dětské víceúčelové hřiště  včetně oplocení těchto ploch) . Bude dodáno kompletní vybavení pro tenis a volejbal, cvičný venkovní  basketbalový koš umístěný na betonovou tenisovou stěnu a dvě mobilní branky pro malou kopanou.  Součástí kurtu bude i cvičná stěna dl. 4,80 m a výšky 3,00 m z pohledového betonu.   Součástí tohoto objektu je herní a odpočinková plocha kruhového  tvaru, která je ohraničena veřejnými chodníky. V ploše budou umístěny herní prvky a pískoviště

Soulad záměru výstavby Polyfunkčního centra Chýně  s platným územním plánem  obce Chýně potvrdil písemně Stavební úřad v Hostivici dne 10.05.2006 a kladné vyjádření k upravenému návrhu urbanisticko dopravního řešení prezentovanému touto dokumentací  vydalo  dne 15.2.2006  i zastupitelstvo obce Chýně.

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

### Obchodní firma:  		Karel  Dvořák - stavební a obchodní firma, Tábor

### 2. IČO :		10320563

### 3. Sídlo :		Vožická 2604

390 02 Tábor

### 4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 	Karel Dvořák

v tech. záležitostech:    Ing. Jan Krejčí, technický ředitel

sídlo 			Vožická 2604, 390 02 Tábor

381282681 – 4

5. Zpracovatel dokumentace stavby :

Ing. Josef Knotek, hlavní inženýr projektu

Centroprojekt  a.s.

Štefánikova 167

760 30 Zlín

tel. 0576011366, 604296123

e- mail: knotek@centroprojekt.cz

6. Zpracovatel dokumentace :

Ing.Václav Konopásek, CSc

Špačkova 1005/17

165 00 Praha 6 – Suchdol

tel.233920195-6, fax 7, mobil 603460140

e-mail  konopasek@iol.cz

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## I. Základní údaje

### 1. Název záměru

Polyfunkční centrum Chýně

### 2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměr představuje umístění patnácti skladových objektů, tří objektů s lehkou výrobou, jeden polyfunkční objekt a nezbytná parkovací stání včetně zpevněných ploch na pozemcích smíšeného území dle platného územního plánu obce  Chýně.

Lokalita je dle platného územního plánu obce Chýně určena jako smíšené území (komerční aktivity s výrazným podílem zeleně) pro umístění areálů sloužících pro sklady, drobnou výrobu, služby a občanskou vybavenost včetně ploch pro sportovně zábavní aktivity.

Objekty polyfunkčního areálu se nachází na parcelách 126/1, 126/3, 126/8, 126/9, 126/10, 126/11, 126/17, 126/18 a 126/19, které jsou součástí platného územního plánu.

Pro řešené území jsou dány regulativy funkčního využití :

- plocha zeleně nesmí být méně než 40% z celkové plochy pozemků

- maximální výšková hladina objektů je 12,0m  ( podmíněně přípustné vícepatrové        objekty mohou převýšit 12m o jedno 3m podlaží )

Výpočet ploch :

126 / 1       49 765 m2

126 / 3       29 169 m2

126 / 8         1 060 m2

126 / 9       58 304 m2

126 / 10       3 080 m2

126 / 11     65 283 m2

126 / 17            90 m2

126 / 18          927 m2

126 / 19       6 995 m2

214 673 m2   celková plocha

40% zeleň – plocha zeleně nesmí být méně než  85 870 m2

Skutečnost :

zeleň                                           88 653 m2   tj.   41,3 %

komunikace, zpevněné plochy   50 820 m2

zastavěnost :  celkem                 75 200 m2

### 3. Umístění záměru v dané lokalitě

Kraj:   Středočeský kraj

Obec:  Chýně

Katastrální území Chýně

Čísla pozemků (parcelní čísla) : 126/1, 126/3, 126/8, 126/9, 126/10, 126/11, 126/17, 126/18, 126/19.

Pozemek plánované výstavby se nachází na jihozápadním okraji obce Chýně, západně od Prahy, a to necelý kilometr od hranice hlavního města mezi Rudnou u Prahy a městem Hostivice.

Dotčený prostor je v současné době využíván jako orná půda, na severu navazuje individuální obytná zástavba obce. Ze západní strany je pozemek ohraničen stávající silnicí III/00518, na jih pokračuje orná půda a zahájená bytová výstavba. Téměř na jižní hranici prochází polní cesta a umělým terénním stupněm.

### 4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

### ( realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Předmětem zpracování dokumentace E.I.A. je umístění patnácti skladových objektů, tří objektů s lehkou výrobou, jeden polyfunkční objekt a nezbytná parkovací stání včetně nezbytných zpevněných ploch na pozemcích platného územního plánu  obce Chýně.

Lokalita je dle platného územního plánu obce Chýně určena jako smíšené území (komerční aktivity s výrazným podílem zeleně) pro umístění areálů sloužících pro sklady, drobnou výrobu, služby a občanskou vybavenost včetně ploch pro sportovně zábavní aktivity.

Objekty polyfunkčního areálu se nachází na parcelách 126/1, 126/3, 126/8, 126/9, 126/10, 126/11, 126/17, 126/18 a 126/19, které jsou součástí platného územního plánu.

Pro řešené území jsou dány regulativy funkčního využití :

plocha zeleně nesmí být méně než 40% z celkové plochy pozemků

maximální výšková hladina objektů je 12,0m  ( podmíněně přípustné vícepatrové objekty mohou převýšit 12m o jedno 3m podlaží )

Výpočet ploch :

126 / 1       49 765 m2

126 / 3       29 169 m2

126 / 8         1 060 m2

126 / 9       58 304 m2

126 / 10       3 080 m2

126 / 11     65 283 m2

126 / 17            90 m2

126 / 18          927 m2

126 / 19       6 995 m2

214 673 m2   celková plocha

40% zeleň – plocha zeleně nesmí být méně než  85 870 m2

Skutečnost :

zeleň                                           88 653 m2

komunikace, zpevněné plochy   50 820 m2

zastavěnost :  celkem                 75 200 m2

SO 01                    3 650 m2

SO 02                   3 650 m2

SO 03                   3 650 m2

SO 04                    3 650 m2

SO 05                   4 200 m2

SO 06                   4 200 m2

SO 07                    4 200 m2

SO 08                   4 200 m2

SO 09                   3 400 m2

SO 10                    5 000 m2

SO 11                   3 200 m2

SO 12                   5 000 m2

SO 13                    3 200 m2

SO 14                   4 150 m2

SO 15                   3 250 m2

SO 16                    5 300 m2

SO 17                      540 m2

SO 18                    5300 m2

SO 19                    5 300 m2

technické zázemí                           160 m2

Další limity využití ploch vycházejí z hygienických ochranných pásem a bezpečnostních pásem příslušných infrastrukturních zařízení.

Stávající plochy pozemků, které jsou předmětem dokumentace, jsou zemědělsky využívány a slouží k pěstování orných kultur, a proto budou muset být vyňaty ze zemědělského půdního fondu. Celková plocha pozemků pro vynětí činí 185 504 m2 .

V nejbližším okolí se nepřipravuje žádný obdobný záměr. Směrem severovýchodním se v dostatečné vzdálenosti nachází stávající sklady firem DUNI a Plzeňský Prazdroj, severně, oddělen obytnou zástavbou se nachází podnik OT TRANS s obdobnou činností a mobilní betonárka Berger.

Kumulace vlivů na ŽP  v daném případě nastává u dopravního zatížení , které je v dokumentaci vyhodnoceno jako souhrnné působení.

### 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných    variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

Program výstavby vychází ze schváleného  územního plánu sídelního útvaru  Chýně, kterou zpracoval Atelier AUA – autorizovaný urbanista Ing. Stanislav Zeman   v červenci 2004 a který  byl schválen zastupitelstvem obce Chýně.  Lokalita je dle platného územního plánu obce Chýně určena jako smíšené území (komerční aktivity s výrazným podílem zeleně) pro umístění areálů sloužících pro sklady, drobnou výrobu, služby a občanskou vybavenost včetně ploch pro sportovně zábavní aktivity. Podrobněji viz část C.3.2. a mapy a ostatní přílohy v části H.

S ohledem na jednoznačnost umístění  Polyfunkčního Centra vyplývající z územního plánu, byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce Centroprojektem a.s. Zlín sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na charakter posuzované výstavby ( Polyfunkční Centrum), dosažený stupeň  poznání v logistice, nerušící výrobě a obchodu a službách  v ČR a vyspělých zemích Evropy a v prvních  etapách  převzaté zahraniční know-how v oblasti prodeje, služeb, dopravy a skladování, je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální stavebně – technická a  technologická varianta logistického zabezpečení včetně systému skladování.

### 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Urbanisticko – dopravní  řešení:

Návrh zástavby vychází z již vyprojektovaného řešení páteřní komunikace a v projektu navrhovaných sjezdů. Po zvážení konfigurace terénu, eventuálních požadavků jednotlivých uživatelů na samostatně oddělené skladové buňky, variability a optimalizace využití území, byla zvolena varianta s kolmými vedlejšími cestami. Na tyto cesty navazují obslužné komunikační plochy dimenzované na kamionovou dopravu. Variabilita řešení spočívá v možnosti slučování dvojice buněk a vytvoření skladových ploch o velké kapacitě, maximálně 11 200 m2. Vzhledem ke konfiguraci terénu a k ekonomičnosti řešení se uvažuje eventuálně s výškovým posunem některých buněk.

Urbanistické řešení:

Celý areál je koncipován tak, aby byly respektovány požadavky ÚPD.

V západní části řešeného území v návaznosti na stávající komunikaci a zástavbu se uvažuje s umístěním polyfunkčního centra, dětského hřiště, tenisových kurtů a zeleně s parkovou úpravou. V kontaktu se stávající zástavbou při severozápadní straně je navržen filtrační pás zeleně. Zeleným pásem prochází cyklistická stezka. Pro odhlučnění je možno také použít protihlukovou stěnu.

Členění stavby:

Stavební objekty

SO 01 Skladový objekt /multifunkční/

SO 02 Skladový objekt /multifunkční/

SO 03 Skladový objekt /multifunkční/

SO 04 Skladový objekt /multifunkční/

SO 05 Skladový objekt /multifunkční/

SO 06 Skladový objekt /multifunkční/

SO 07 Skladový objekt /multifunkční/

SO 08 Skladový objekt /multifunkční/

SO 09 Výrobně - skladový objekt

SO 10 Skladový objekt /multifunkční/

SO 11 Skladový objekt /multifunkční/

SO 12 Skladový objekt /multifunkční/

SO 13 Skladový objekt /multifunkční/

SO 14 Skladový objekt /multifunkční/

SO 15 Skladový objekt /multifunkční/

SO 16 Skladový objekt /multifunkční/

SO 17 Polyfunkční objekt

SO 18 Výrobně - skladový objekt

SO 19 Výrobně - skladový objekt

SO 20 Příprava území

SO 22 Areálové zpevněné plochy,komunikace a parkoviště

SO 31 Kanalizace splašková - Areálová

SO 33 Požárně – retenční nádrž

SO 37 Vodovod pitný a požární - Areálový

SO 39 Kanalizace dešťová - Areálová

SO 43 Rozvod NN

SO 45 Venkovní osvětlení – veřejné

SO 46 Venkovní osvětlení – areálové

SO 50 Přípojka telefonu

SO 62 STL – Rozvod plynu – Areálový

SO 70 Terénní a sadové úpravy – nízká zeleň

SO 71 Terénní a sadové úpravy – vysoká zeleň

SO 72 Sportovně rekreační plochy

SO 73 Cyklistická stezka

SO 80 Oplocení areálu

# PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

V dané lokalitě se předpokládá  výskyt úrodných půdních typů černozemě. V rámci skrývkových prací pod stavbou je třeba sejmout všechny zúrodnění schopné vrstvy ornice a podorničí. V daném případě se tedy jedná o vrstvu ornice mocnou 0,20 m a dále podorniční vrstvy o tloušťce 0,2 m. Celková mocnost skrývky činí cca 0,40 m. V místě volných ploch se skrývka nebude provádět.

V rámci celé lokality je možné počítat s průměrnou tloušťkou skrývaných vrstev 0,40 m s tím, že přesnější vymezení území, kde bude třeba provádět skrývku orničních vrstev ve větší či menší tloušťce vyplyne z podrobné inženýrsko-geologické sondáže, případně může být určeno v rámci dozoru přímo při etapovosti realizaci zemních prací pro jednotlivé areály.

Ornice bude použita na opětovné ohumusování. Přebytečná ornice a podorniční vrstva bude odvezena na skládku.

Předpokládáme, že není nutno provádět archeologický průzkum – jedná se o území, které byla zabráno z důvodu těžby štěrkopísků a následně zavezeno výkopovými zeminami a stavební sutí. Nakonec byla provedena rekultivace na zemědělskou půdu.

Plocha skrývky                                                                                    cca.  122 000,00 m2

# Komunikační napojení

Polyfunkčním centrem prochází nová komunikace, která spojuje silnice III/00518 a III/00513. Jedná se o v předstihu nově vybudovaný jižní obchvat obce Chýně (není součástí oznámení – buduje obec Chýně).

Veškeré objekty jsou komunikačně napojeny z tohoto obchvatu.

Popis  hlavních stavebních objektů:

SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 - Skladový objekt – multifunkční

Nové čtyři haly, sloužící jako multifunkční skladové objekty s dopravní obsluhou ze silniční komunikace, situované v severozápadním cípu polyfunkčního areálu mají obdélníkový půdorys, o půdorysném rozměru cca 61,45m x 59,40m a ploše 3 650m2, s maximální výškou haly 9 m.

Podstatnou část haly tvoří skladové prostory, jedná se o jednopodlažní sklad, který je na jihozápadní nebo severovýchodní straně doplněn o maximálně 10m hluboký vestavek, vysoký maximálně 12m. Vestavek, odpovídající potřebám jednotlivých hal, v 2. ( popř. i 3. ) nadzemním podlaží slouží pro administrativu a sociální zázemí.

Hlavní vstupy do objektů objektu jsou situovány z jihozápadní nebo severovýchodní strany a jsou řešeny prosklenými předsunutými stěnami s vnitřními ocelovými schodišti v rozích objektů.

Předpokládán je široký sortiment zboží od stavebních materiálů, náhradních dílů, plastů, papírenského a drogistického zboží až po zboží pro supermarkety. Vyloučeno je skladování nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek.

Snížený pás ( u dvoupodlažního vestavku ) nebo zvýšený pás ( u třípodlažního vestavku ) při jihozápadní nebo severovýchodní fasádě je pro skladový objekt tzv. manipulační zóna, kde se odehrává příjem a expedice zboží dodávkami a kamiony.

V přízemí jsou kromě samotných skladových ploch s regály navrženy nabíjecí stanice, vstupy, schodiště, vrátnice, hygienické zázemí a potřebné technické vybavení.

Nosnou konstrukci skladu tvoří ocelová konstrukce se zděným parapetem. Plášť je navržen ocelový, sendvičový, zakládání bude na železobetonových patkách, schodiště ocelová, na fasádě předsunuta a prosklena.

Ke každému objektu vždy přiléhá odpovídající počet parkovacích stání pro osobní automobily  - u SO 01, SO 02, SO 04 - 19 míst, u SO 03 - 21 míst.

Požadavky na architektonické řešení objektu jsou dány především funkcí skladového objektu, řešení je podřízeno účelu stavby - jednoduchý půdorysný tvar, rovná střecha s atikou, uplatnění firemních barev na fasádě, sdružování oken do okenních pásů, apod.

|  | Zastavěná plocha (m2) | Obestavěný prostor (m3) |
| --- | --- | --- |
| SO 01 | 3 650 | 34 885 |
| SO 02 | 3 650 | 34 885 |
| SO 03 | 3 650 | 34 885 |
| SO 04 | 3 650 | 34 885 |
| Celkem | 14 600 | 139 540 |

| Počet zaměstnanců | I.směna | II. směna | III.směna | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| SO 02 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| SO 03 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| SO 04 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| Celkem | 64 | 28 | 28 | 120 |

Počet zaměstnanců :  120 osob ( z toho 84 osob ve skladech a 36 v administrativě )

SO 05, SO 06, SO 07, SO 08 - Skladový objekt – multifunkční

Nové čtyři haly, sloužící jako multifunkční skladové objekty s dopravní obsluhou ze silniční komunikace, situované v severním cípu polyfunkčního areálu mají obdélníkový půdorys, o půdorysném rozměru cca 82,5m x 50,9m a ploše 4 200m2, s maximální výškou haly 9 m.

Podstatnou část haly tvoří skladové prostory, jedná se o jednopodlažní sklad, který je na jihozápadní nebo severovýchodní straně doplněn o maximálně 10m hluboký vestavek, vysoký maximálně 12m. Vestavek, odpovídající potřebám jednotlivých hal, v 2. ( popř. i 3. ) nadzemním podlaží slouží pro administrativu a sociální zázemí.

Hlavní vstupy do objektů objektu jsou situovány z jihozápadní nebo severovýchodní strany a jsou řešeny prosklenými předsunutými stěnami s vnitřními ocelovými schodišti v rozích objektů.

Předpokládán je široký sortiment zboží od stavebních materiálů, náhradních dílů, plastů, papírenského a drogistického zboží až po zboží pro supermarkety. Vyloučeno je skladování nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek.

Snížený pás ( u dvoupodlažního vestavku ) nebo zvýšený pás ( u třípodlažního vestavku ) při jihozápadní nebo severovýchodní fasádě je pro skladový objekt tzv. manipulační zóna, kde se odehrává příjem a expedice zboží dodávkami a kamiony.

V přízemí jsou kromě samotných skladových ploch s regály navrženy nabíjecí stanice, vstupy, schodiště, vrátnice, hygienické zázemí a potřebné technické vybavení.

Nosnou konstrukci skladu tvoří ocelová konstrukce se zděným parapetem. Plášť je navržen ocelový, sendvičový, zakládání bude na železobetonových patkách, schodiště ocelová, na fasádě předsunuta a prosklena.

Ke každému objektu vždy přiléhá odpovídající počet parkovacích stání pro osobní automobily  - u SO 05 a SO 07 21 míst, u SO 06 a SO 08 - 19 míst.

Požadavky na architektonické řešení objektu jsou dány především funkcí skladového objektu, řešení je podřízeno účelu stavby - jednoduchý půdorysný tvar, rovná střecha s atikou, uplatnění firemních barev na fasádě, sdružování oken do okenních pásů, apod.

|  | Zastavěná plocha (m2) | Obestavěný prostor (m3) |
| --- | --- | --- |
| SO 05 | 4 200 | 39 398 |
| SO 06 | 4 200 | 39 398 |
| SO 07 | 4 200 | 39 398 |
| SO 08 | 4 200 | 39 398 |
| Celkem | 16 800 | 558 160 |

| Počet zaměstnanců | I.směna | II. směna | III.směna | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 05 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| SO 06 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| SO 07 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| SO 08 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| Celkem | 64 | 28 | 28 | 120 |

Počet zaměstnanců :  120 osob ( z toho 84 osob ve skladech a 36 v administrativě )

SO 09 – Výrobně - skladový objekt

Nová hala, sloužící jako výrobní objekt pro lehkou nerušivou výrobu se skladovou částí je  situovaná v severním cípu polyfunkčního areálu, má obdélníkový půdorys, o půdorysném rozměru cca 80,95m x 42,00m a ploše 3 400m2, s maximální výškou haly 9 m. Dopravní obsluha je zajištěna ze silniční komunikace.

Větší část výrobně-skladovací haly tvoří skladové prostory ( materiálu a hotových výrobků ), zhruba třetinu tvoří samotná výroba. Jedná se o jednopodlažní halu bez vnitřních podpor, která je na jihovýchodní straně doplněna o maximálně 10m hluboký vestavek, vysoký maximálně 12m. Vestavek, odpovídající potřebám výrobně-skladové haly, v 2. ( popř. i 3. ) nadzemním podlaží slouží pro administrativu a sociální zázemí.

Hlavní vstup do objektu je situován z jihovýchodní strany a je řešen prosklenou předsunutou stěnou s vnitřním ocelovým schodištěm uprostřed objektu.

Předpokládá se výroba např. náhradních plastových dílů či jednoduchá kompletace jednotlivých navážených materiálů. Vyloučena je manipulace a skladování nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek.

Snížený pás ( u dvoupodlažního vestavku ) nebo zvýšený pás (u třípodlažního vestavku ) při jihovýchodní fasádě je pro objekt tzv. manipulační zóna, kde se odehrává příjem a expedice zboží a materiálu dodávkami a kamiony.

V přízemí je kromě samotných výrobních a skladových ploch s regály navržena nabíjecí stanice, vstup, schodiště, vrátnice, hygienické zázemí a potřebné technické vybavení.

Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelová konstrukce se zděným parapetem. Plášť je navržen ocelový, sendvičový, zakládání bude na železobetonových patkách, schodiště ocelové, na fasádě předsunuto a proskleno.

Ke každému objektu vždy přiléhá odpovídající počet parkovacích stání pro osobní automobily  - 19 míst.

Požadavky na architektonické řešení objektu jsou dány především funkcí výrobně-skladového objektu, řešení je podřízeno účelu stavby - jednoduchý půdorysný tvar, rovná střecha s atikou, uplatnění firemních barev na fasádě, sdružování oken do okenních pásů, apod.

Zastavěná plocha :						    3 400 m2

Obestavěný prostor :						  31 859 m3

Počet zaměstnanců :  25 osob ( z toho 18 osob ve skladech a 7 v administrativě ), třísměnný provoz, z toho :

13 osob v I.směně

6 osob v II. směně

6 osob ve III. směně

SO 10, SO 11, SO 12, SO 13 - Skladový objekt – multifunkční

Nové čtyři haly, sloužící jako multifunkční skladové objekty s dopravní obsluhou ze silniční komunikace, situované ve východním cípu polyfunkčního areálu mají obdélníkový půdorys,

o půdorysném rozměru 2 x cca 75,4m x 66,3m a ploše 5 000m2 a 2 x 75,4m x 42,4m a ploše

3 200m s maximální výškou haly 12 m.

Podstatnou část haly tvoří skladové prostory, jedná se o jednopodlažní sklad, který je na jihozápadní nebo severovýchodní straně doplněn o maximálně 10m hluboký vestavek, vysoký maximálně 15m. Vestavek, odpovídající potřebám jednotlivých hal, v 2. ( popř. i 3. ) nadzemním podlaží slouží pro administrativu a sociální zázemí.

Hlavní vstupy do objektů objektu jsou situovány z jihozápadní nebo severovýchodní strany a jsou řešeny prosklenými předsunutými stěnami s vnitřními ocelovými schodišti v rozích objektů.

Předpokládán je široký sortiment zboží od stavebních materiálů, náhradních dílů, plastů, papírenského a drogistického zboží až po zboží pro supermarkety. Vyloučeno je skladování nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek.

Snížený pás ( u dvoupodlažního vestavku ) nebo zvýšený pás ( u třípodlažního vestavku ) při jihozápadní nebo severovýchodní fasádě je pro skladový objekt tzv. manipulační zóna, kde se odehrává příjem a expedice zboží dodávkami a kamiony.

V přízemí jsou kromě samotných skladových ploch s regály navrženy nabíjecí stanice, vstupy, schodiště, vrátnice, hygienické zázemí a potřebné technické vybavení.

Nosnou konstrukci skladu tvoří ocelová konstrukce se zděným parapetem. Plášť je navržen ocelový, sendvičový, zakládání bude na železobetonových patkách, schodiště ocelová, na fasádě předsunuta a prosklena.

Ke každému objektu vždy přiléhá odpovídající počet parkovacích stání pro osobní automobily  - u SO 10 a SO 12 – 19 míst a u SO 11 a SO 13 - 21 míst.

Požadavky na architektonické řešení objektu jsou dány především funkcí skladového objektu, řešení je podřízeno účelu stavby - jednoduchý půdorysný tvar, rovná střecha s atikou, uplatnění firemních barev na fasádě, sdružování oken do okenních pásů, apod.

|  | Zastavěná plocha (m2) | Obestavěný prostor (m3) |
| --- | --- | --- |
| SO 10 | 5 000 | 61 977 |
| SO 11 | 3 200 | 39 635 |
| SO 12 | 5 000 | 61 977 |
| SO 13 | 3 200 | 39 635 |
| Celkem | 16 400 | 203 224 |

| Počet zaměstnanců | I.směna | II. směna | III.směna | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 10 | 19 | 8 | 8 | 35 |
| SO 11 | 13 | 6 | 6 | 25 |
| SO 12 | 19 | 8 | 8 | 35 |
| SO 13 | 13 | 6 | 6 | 25 |
| Celkem | 64 | 28 | 28 | 120 |

Počet zaměstnanců :  120 osob ( z toho 84 osob ve skladech a 36 v administrativě )

SO 14, SO 15, SO 16 - Skladový objekt – multifunkční

Nové tři haly, sloužící jako multifunkční skladové objekty s dopravní obsluhou ze silniční komunikace, situované ve východním cípu polyfunkčního areálu mají obdélníkový půdorys,

o půdorysném rozměru 1 x cca 66,4m x 62,5m a ploše 4 150m2 a 1 x 66,4m x 48,9m a ploše

3 250m a 1 x cca 88,3m x 60,0m a ploše 5 300m2 s maximální výškou haly 12 m.

Podstatnou část haly tvoří skladové prostory, jedná se o jednopodlažní sklad, který je na severovýchodní nebo severozápadní straně doplněn o maximálně 10m hluboký vestavek, vysoký maximálně 15m. Vestavek, odpovídající potřebám jednotlivých hal, v 2. ( popř. i 3. ) nadzemním podlaží slouží pro administrativu a sociální zázemí.

Hlavní vstupy do objektů objektu jsou situovány ze severovýchodní nebo severozápadní strany a jsou řešeny prosklenými předsunutými stěnami s vnitřními ocelovými schodišti v rozích objektů.

Předpokládán je široký sortiment zboží od stavebních materiálů, náhradních dílů, plastů, papírenského a drogistického zboží až po zboží pro supermarkety. Vyloučeno je skladování nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek.

Snížený pás ( u dvoupodlažního vestavku ) nebo zvýšený pás ( u třípodlažního vestavku ) při severovýchodní nebo severozápadní fasádě je pro skladový objekt tzv. manipulační zóna, kde se odehrává příjem a expedice zboží dodávkami a kamiony.

V přízemí jsou kromě samotných skladových ploch s regály navrženy nabíjecí stanice, vstupy, schodiště, vrátnice, hygienické zázemí a potřebné technické vybavení.

Nosnou konstrukci skladu tvoří ocelová konstrukce se zděným parapetem. Plášť je navržen ocelový, sendvičový, zakládání bude na železobetonových patkách, schodiště ocelová, na fasádě předsunuta a prosklena.

Ke každému objektu vždy přiléhá odpovídající počet parkovacích stání pro osobní automobily  - u SO 14 – 19 míst, u SO 15 - 21 míst a u SO 16 - 27 míst .

Požadavky na architektonické řešení objektu jsou dány především funkcí skladového objektu, řešení je podřízeno účelu stavby - jednoduchý půdorysný tvar, rovná střecha s atikou, uplatnění firemních barev na fasádě, sdružování oken do okenních pásů, apod.

|  | Zastavěná plocha (m2) | Obestavěný prostor (m3) |
| --- | --- | --- |
| SO 14 | 4 150 | 51 675 |
| SO 15 | 3 250 | 40 430 |
| SO 16 | 5 300 | 65 376 |
| Celkem | 12 700 | 157 481 |

| Počet zaměstnanců | I.směna | II. směna | III.směna | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 14 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| SO 15 | 13 | 6 | 6 | 25 |
| SO 16 | 20 | 10 | 10 | 40 |
| Celkem | 49 | 23 | 23 | 95 |

Počet zaměstnanců :  95 osob ( z toho 69 osob ve skladech a 26 v administrativě )

SO 17 – Polyfunkční  objekt

V severozápadním cípu polyfunkčního centra doplňuje skladové a výrobně-skladové haly polyfunkční objekt občanské vybavenosti zaměřený na komerční aktivity. Jedná se o třípodlažní zděnný objekt o půdorysných rozměrech 30m x 18m a ploše 540 m2, který má za úkol vhodně doplnit chybějící občanskou vybavenost obce Chýně.

V 1.nadzemní podlaží se uvažuje s obchodním zařízením ( potraviny ), restaurací ( popř. s bowlingem, kulečníkem nebo jinou zábavou aktivitou ) a nezbytným zázemím pro venkovní tenisové kurty ( šatny, sprchy, WC ).

Ve 2.nadzemním podlaží jsou uvažovány pronajímatelné prostory pro služby - kadeřnictví, kosmetika, masáže, manikúra, pedikúra, solárium, fitness centrum, ordinace, apod.

Ve třetím, ustupujícím podlaží jsou uvažovány dva firemní byty.

K polyfunkčnímu objektu přiléhá bohatě dimenzované parkoviště s celkovým počtem  parkovacích stání – 286 míst.

Počet zaměstnanců ve službách : 20 osob

Počet osob v bytech : do 10 osob

SO 18, SO 19 – Výrobně - skladový objekt

Nové haly, sloužící jako výrobní objekty pro lehkou nerušivou výrobu se skladovou částí jsou  situovány v jižním cípu polyfunkčního areálu, mají obdélníkové půdorysy, o půdorysném rozměru cca 90,65m x 58,45m a ploše 5 300m2, s maximální výškou haly 12 m. Dopravní obsluha je zajištěna ze silniční komunikace.

Větší část výrobně-skladovacích hal tvoří skladové prostory ( materiálu a hotových výrobků ), zhruba třetinu tvoří samotná výroba. Jedná se o jednopodlažní haly bez vnitřních podpor, které jsou na východní straně doplněny o maximálně 10m hluboký vestavek, vysoký maximálně 15m. Vestavek, odpovídající potřebám výrobně-skladových hal, v 2. ( popř. i 3. ) nadzemním podlaží slouží pro administrativu a sociální zázemí.

Hlavní vstupy do objektů jsou situovány z východní strany a jsou řešeny prosklenými předsunutými stěnami s vnitřními ocelovými schodišti v rozích objektů.

Předpokládá se výroba např. náhradních plastových dílů či jednoduchá kompletace jednotlivých navážených materiálů. Vyloučena je manipulace a skladování nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek.

Snížený pás ( u dvoupodlažního vestavku ) nebo zvýšený pás ( u třípodlažního vestavku ) při východní fasádě je pro objekty tzv. manipulační zóna, kde se odehrává příjem a expedice zboží a materiálu dodávkami a kamiony.

V přízemí jsou kromě samotných výrobních a skladových ploch s regály navrženy nabíjecí stanice, vstupy, schodiště, vrátnice, hygienické zázemí a potřebné technické vybavení.

Nosnou konstrukci objektů tvoří ocelová konstrukce se zděným parapetem. Plášť je navržen ocelový, sendvičový, zakládání bude na železobetonových patkách, schodiště ocelové, na fasádě předsunuty a proskleny.

Ke každému objektu vždy přiléhá odpovídající počet parkovacích stání pro osobní automobily  - 22 míst.

Požadavky na architektonické řešení objektu jsou dány především funkcí výrobně-skladového objektu, řešení je podřízeno účelu stavby - jednoduchý půdorysný tvar, rovná střecha s atikou, uplatnění firemních barev na fasádě, sdružování oken do okenních pásů, apod.

|  | Zastavěná plocha (m2) | Obestavěný prostor (m3) |
| --- | --- | --- |
| SO 18 | 5 300 | 65 376 |
| SO 19 | 5 300 | 65 376 |
| Celkem | 12 700 | 157 481 |

| Počet zaměstnanců | I.směna | II. směna | III.směna | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 18 | 20 | 10 | 10 | 40 |
| SO 19 | 20 | 10 | 10 | 40 |
| Celkem | 40 | 20 | 20 | 80 |

Počet zaměstnanců :  80 osob ( z toho 60 osob ve skladech a 20 v administrativě )

SO 022 – AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ

Objekt zahrnuje nájezdy z veřejné vozovky (řešené v rámci jiné stavby) , vnitroareálové plochy určené pro manipulaci kamionů před rampami u skladových objektů (SO 01 až 16) a výrobně skladových objektů (SO 18, SO 19) , dále  parkovací plochy pro osobní automobily a odstavné stání pro kamiony.  Příjezdy do jednotlivých areálů jsou napojeny na místní páteřní silniční komunikaci , která není řešena v rámci této stavby.

S ohledem na  celkové skladovací kapacity , obrátkovost skladových a výrobních objektů a s přihlédnutím ke zkušenostem z obdobných projektovaných skladových areálů vychází  denní obrat vozidel pro zásobování a expedici v počtu cca. 150 kamionů /TNV  a 350 středních a lehkých nákladních automobilů denně.

Zpevněné plochy pro manipulaci kamionů před rampou a parkovací plochy pro osobní a nákladní vozidla, parkovací stání (odstavná) budou provedena z betonové mrazuvzdorné zámkové dlažby. Protože může být  dlážděná vozovka vystavena účinkům ropných látek , je navržena podkladní vrstva stmelená cementem. Spáry mezi jednotlivými dlažebními betonovými prvky budou vyplněny suchou směsí drceného drobného kameniva f.0-4 a cementu ( 50% na 50% ). Na závěr prací bude proveden uzavírací penetrační nátěr ( projektant navrhuje Sokrat S-T 70). Impregnace povrchu pojížděných dlážděných zpevněných ploch ( dlažba a spáry ) bude provedena minimálně jedním nátěrem.

Odstavné a parkovací plochy pro osobní vozidla jsou navrženy pro vozidla skupiny 1 a podskupiny 02  dle ČSN 73 6056 a ČSN 73 6110 o šířce stání 2,50 m  a délce 5,00 m ( popř. 4,50 m  - využito možnosti převisu zádi vozidla) . Dle požadavku normy jsou vyčleněna  místa pro osoby  tělesně postižené šířky 3,50 m.

Celkový počet navržených parkovacích stání pro osobní vozy je 620 + 35 míst pro osoby se sníženou pohyblivostí .

Chodníky řešené v tomto objektu zajišťující přístup k jednotlivým vstupům do objektů SO 02 až SO 19 a budou v minimální šířce  1,50 m. Jsou navrženy z povrchem z betonové zámková dlažby a budou odvodněny na okolní zpevněné plochy.

Veškeré zpevněné plochy jsou odvodněny do nově navrhovaných uličních vpustí a nebo pomocí liniových odvodňovacích žlabů z polymerického betonu (popř. do betonového prefa štěrbinového žlabu). Tyto srážkové vody budou odvedeny do nově budované kanalizace zaolejovaných vod – SO 39.

Plocha dlážděné vozovky                                                                        cca.  36 500,00 m2

Plocha dlážděného parkoviště                                                                cca.    7 800,00 m2

Plocha dlážděného chodníku                                                                  cca.      700,00 m2

SO 72 – SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ PLOCHY

Za polyfunkčním objektem budou vybudovány sportovně-rekreační plochy . Součástí tohoto řešení jsou  dva víceúčelové kurty a dětské víceúčelové hřiště ( včetně oplocení těchto ploch) .

Byl zvolen víceúčelový kurt o celkových rozměrech 17,00 x 34,00 m (měřeno od vnitřního líce lemujícího obrubníku ) . Velikost tenisového hřiště je pro dvouhru 8,23 x 23,77 m a pro čtyřhru 10,97 x 23,77 m. Finální hrací povrch je navržen z umělé trávy s křemičitým vsypem.  Do rozměru je započítána i šířka čáry.

Bude dodáno kompletní vybavení pro tenis a volejbal, cvičný venkovní  basketbalový koš umístěný na betonovou tenisovou stěnu a dvě mobilní branky pro malou kopanou.  Součástí kurtu bude i cvičná stěna dl. 4,80 m a výšky 3,00 m z pohledové betonu. Všechny kovové prvky budou v žárovém zinku.

Součástí tohoto objektu je herní a odpočinková plocha kruhového  tvaru, která je ohraničena veřejnými chodníky. V ploše budou umístěny herní prvky a pískoviště .  Hrací povrch bude z  elastických desek  tl.12 mm ze směsi recyklované technické pryže a recyklovaného polyuretanu . Desky jsou  lepeny na podkladní betonový povrch. Tento sportovní povrch je bodově elastický , útlum  působící síly  je 35-45%  (podstatně je snížena kročejová únava hráčů a  zvýšená bezpečnost při pádu).

Plocha kurtů                                                                                            650,00 m2

Oplocení kurtů  a herní plochy                                                                200,00 m

Plocha z elastických desek                                                                   155,00 m2

SO 73 – CYKLISTICKÉ STEZKY

V rámci této stavby je navržena stezka propojující různé části obce a sloužící ke sportu a rekreaci. Základní prostorové uspořádání navržené stezky vychází z parametrů plochy určené  pro společný provoz chodců a cyklistů.

Stezka pro smíšený provoz je navržena v šířce 2,5 m a bude opticky rozdělena barevným povrchem na pruh pro pěší a cyklisty. Toto řešení vzájemného oddělení je doporučené v  závěru průzkumu, který provedla ČVUT Praha ( Silniční obzor 4/2005 ). Dále se doporučuje na stezkách pro chodce a cyklisty použít kryty, které nevyhovují velkým rychlostem cyklistů, ale které je od používání dané komunikace neodradí. Výsledkem tohoto doporučení bude použití zámkové dlažby s fazetou na této stavbě.

Plocha stezky                                                                                           2 500,00 m2

Technické vybavení:

VYTÁPĚNÍ

Kancelářské a hygienické prostory objektů a polyfunkční objekt  budou vytápěny teplovodním systémem z vlastních plynových kotelen. V kotelnách bude rovněž připravována teplá voda užitková.

Skladové a výrobní  prostory hal budou vytápěny teplovzdušnými jednotkami přímotopnými na NTL zemní plyn.

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Součástí zdravotní instalace je kanalizace (je řešena jako dělená, na dešťovou a splaškovou), vodovod a zařizovací předměty.

Dešťová kanalizace 	-	odvádí dešťové vody ze střech objektů. Odvod je řešen podtlakovým systémem PLUVIA. Svislé svody dešťové kanalizace přejdou do ležaté kanalizace z plastových odpadních trub PVC-KG a budou vyvedeny do venkovní sítě dešťové kanalizace.

Splašková kanalizace 	-	odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů. Volně vedené vnitřní svody budou provedeny z plastového odpadního potrubí PPs-HT. Potrubí uložené v zemi – plastové potrubí  PVC-KG. Jednotlivé svody budou vyvedeny z objektu do venkovní sítě splaškové kanalizace.

Vodovod	-	přípojka studené vody pitné bude opatřena hlavním uzávěrem a vodoměrnou soupravou. Rozvod stoupne pod strop hal – provede se zaokruhování pozinkovaným potrubím. Z tohoto okruhu budou napojeny požární hydranty v halách. Odbočkou z tohoto okruhu bude voda přivedena do kotelen objektů. Zde se připojí ohříváky teplé vody užitkové a provedou se rozvody zařizovacím předmětům.

Teplá voda užitková bude připravována v zásobníkových ohřívačích v kotelnách. Rozvod teplé vody užitkové bude veden společně se studenou vodou pitnou k jednotlivým místům odběru. Bude opatřen cirkulačním potrubím s čerpadlem osazeným u ohříváku v kotelně.

Zařizovací předměty	-	jsou navrženy běžných katalogových typů – dostupných na tuzemském trhu.

Klozety kombinační, umývadla se stojánkovými pákovými bateriemi, sprchové vaničky s baterií upevněnou na zdi, keramické výlevky s pákovou baterií na zdi , atd.

Elektroinstalace (EI)

Elektroinstalace v jednotlivých objektech bude sestávat z rozvodů pro osvětlení a dále z el. rozvodů pro připojení spotřebičů VZT, zařízení pro nabíjení AKU vozíků používaných ve skladech, z připojení technologických zařízení v případě výroby charakteru lehkého průmyslu, z připojení zásuvek 230 a 400 V, atd.

Osvětlení bude následující:

Osvětlení - vnitřní halové  s osvětleností 200 luxů  v případě skladových hal (měřeno ve výšce                        0,8 m nad podlahou), minimálně 300 lx v případě výrobních provozů

vnitřní ve vestavcích hal  (v administrativně provozních místnostech) – stropní osvětlení provedené svítidly podhledovými nebo přisazenými, s osvětleností  200 až 750 luxů

vnitřní (nouzové) - nad všemi východy a únikovými komunikacemi (osvětlenost min. 1 lux).

venkovní – pomocí svítidel na ocelových venkovních stožárech a na výložnících umístěných na obvodových stěnách hal s osvětleností minimálně 2 až 4 lx (v úrovni terénu).

El. rozvody se provedou převážně kabely typu CYKY uloženými pod omítkou, na roštech nebo v kabelových žlabech. Zařízení určená pro chod v případě požáru budou připojena nehořlavými kabely.

- Vzduchotechnické zařízení , chlazení a vytápění

# VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ , UMÍSTĚNÁ NA STŘEŠE

POZ.1 - Nástřešní větrací jednotka typu RS, umístěná 1m nad střechou

- nárazový provoz pro větrání

Hlučnost :  Hladina akustického tlaku 1m od jednotky 59 dB(A)

POZ.2 - Nástřešní větrací jednotka typu RS , umístěná 1m nad  střechou - nárazový provoz pro větrání

Hlučnost :  Hladina akustického tlaku 1m od jednotky 66 dB(A)

POZ.3 - Chladící kondenzační jednotka klimatizace SPLIT nebo  MULTISPLIT , umístěná 500 mm nad střechou - provoz  pouze v pracovní době

Hlučnost :  Hladina akustického tlaku 1m od jednotky 54 dB(A)

POZ.4 - Výfuky a sání vzduchotechnických zařízení nad střechu ,  ventilátory jsou umístěny uvnitř objektu - provoz pouze  v pracovní době

Hlučnost :  Hladina akustického tlaku 1m od sání nebo výfuku potrubí 48 dB(A)

Rozmístění vzduchotechnických zařízení na střeše - všechna zařízení min. 4 m od atiky střechy

Počty jednotlivých vzduchotechnických zařízení jsou doloženy v akustické studii.

Napojení na inženýrské sítě

Elektrická energie

Předpokládaný celkový instalovaný výkon 		Pi = 5 500 kW

Předpokládaný maximální odebíraný výkon 	Pp =  2 500 kW

Roční spotřeba elektrické energie			4 200 MWh za rok

Napájení jednotlivých objektů bude kabelovými přípojkami nn, které budou  realizovány z nových distribuční transformoven 22/0.4 kV (označených jako TS 5 až TS 7) o předpokládaném potřebném výkonu transformátorů 2x630 kVA v každé transformovně. Celkový výkon zdrojů (v TS5 až TS7)  bude  3780 kVA, což vytváří dostatečnou rezervu pro případné navýšení výkonu v případě využití některých hal pro výrobu charakteru lehkého průmyslu.

Transformovny budou napájeny kabelovými přípojkami vn (22 kV) a jsou zajišťované obcí Chýně jako samostatná stavba

Zemní plyn

Území stavby se nalézá ve volném terénu jižně od obce Chýně. Převážná část tras rozvodů plynu je vedena po stávajících polích. Pozemky (pole) určené pro stavbu průmyslové zóny jsou prozatím nezastavěny. Před výstavbou rozvodů plynů (a ostatních inženýrských sítí) se předpokládá provedení HTÚ komunikací  a zpevněných ploch v průmyslové zóně tak, aby po uložení plynovodu byly prováděny pouze konstrukční vrstvy vozovek , zpevněných  a zatravněných ploch.

STL rozvody plynu budou napojeny na STL plynovod vyprojektovaný v rámci akce „ Plynofikace obce Chýně – průmyslová zóna STL plynovody“. Tento páteřní řad bude veden podél centrální komunikace  v průmyslové zóně současně s dalšími sítěmi technické infrastruktury. Z této páteřní větve plynovodu budou provedeny rozvody  a přípojky k jednotlivým odběrným místům -  SO   062   STL – Rozvod plynu –  Areálový , pro multifunkční a polyfunkční objekty.

Plynovody v průmyslové zóně jsou vedeny po pozemcích katastrálního území Chýně.

Plynovodní potrubí je navrženo z polyetylenu pro plynárenské účely PE 100 SDR 11 - potrubí navrženo PE d 63

Tlak v potrubí  plynovodu -  400 kPa ,

Voda

SO   037   Vodovod pitný a požární - Areálový

Technické  řešení:

Z páteřní větve vodovodu (zajišťované obcí Chýně jako samostatná stavba) – PVC DN 150 budou napojeny jednotlivé objekty.

Potrubí vodovodních přípojek bude z PE 100, D 63 SDR 17 a bude napojeno na páteřní větev, před napojením bude osazeno uzavírací šoupátko se zemní soupravou. Potrubí bude sloužit v případě vhodnosti i pro více objektů. Dimenze vyplývá z nutnosti zajistit požární vodu pro vnitřní hydranty. Venkovní hydranty budou osazeny na páteřní větvi vodovodu.

Před každým objektem je osazena vodoměrná šachta s vodoměrem a příslušnými armaturami. Předpokládá se plastová šachta vnitřních rozměrů 1,5x0,8 m.

Stavební řešení:

Potrubí přípojek PE 100 D 63, SDR 17 bude uloženo do vrstvy pískového lože tl. 100 mm, obsyp potrubí pískem 300 mm nad vrchol potrubí. Na potrubí bude osazen signalizační vodič vyvedený v šoupátkových poklopech. Vodoměrné šachty budou osazeny na desky z prostého betonu a obsypány pískem. Těsnění prostupů přípojky je integrováno do stěn šachty.

Telefon

Všechny objekty areálu budou polyfunkčního centra budou připojeny na JTS Českého Telecomu, a.s. ze síťového rozvaděče SR 00-13_3, který bude zřízen v rámci výstavby 30 rodinných domků. Síťový rozvaděč bude umístěn přes silnici Rudná – Chýně, západním směrem od budoucího areálu polyfunkčního centra.

Polyfunkční centrum tvoří 19 objektů, které budou provozovány samostatnými subjekty. Předpokládáme, že 18 objektů bude obsahovat v přední části administrativní část, dále pak výrobní nebo skladové prostory. Jeden objekt, nazvaný polyfunkční objekt, bude sloužit pro obec Chýně, do kterého budou soustředěny služby pro obyvatele, atd. Potřebný počet telefonních linek je odhadován na cca 190 až 250 linek, tj. cca 10-13 pro každý objekt.

Z místa síťového rozvaděče budou přivedeny, mimo metalických zemních telefonních kabelů, také dvě HDPE trubky, pro možnost rozvodu optické telefonní sítě. V každém z objektů polyfunkčního centra bude zřízen telefonní UR rozvaděč, kde bude ukončen kabel telefonní přípojky a pod ním dvě HDPE trubky pro optickou síť. Topologie rozvodu metalických kabelů i HDPE trubek bude určena v dalším stupni projektové dokumentace, trasy zůstanou zachovány.

Vedení bude uloženo do výkopu, v nezpevněných plochách volně do pískového lože, kryto cihlami nebo krycími deskami a PVC výstražnou fólií. Pod zpevněnými plochami bude vedení zataženo do plastových ohebných chrániček. Přechod pod cestou Rudná – Chýně bude proveden protlakem.

Technologické řešení

Skladované produkty.

Věcný sortiment skladovaného zboží bude znám až po uzavření smluv s nájemci a budoucími uživateli skladových objektů. Předpokládán je široký sortiment zboží od stavebních materiálů, náhradních dílů automobilů, plastů, papírenského a drogistického zboží až po akumulátory pro automobily. Vyloučeno je skladování nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek.

Hlavní činností v jednotlivých centrech  je přejímka dováženého sortimentu produktů z výrobních a obchodních závodů, uskladnění ve skladových  halách, distribuce sortimentu do obchodní sítě, včetně přejímky a uskladnění vratných palet.

Předpokládá se - variantně (v některých v předchozí části určených  objektech) umístění lehké strojírenské výroby, především montážního typu, nerušící hlukem okolí a nezatěžující životní prostředí emisemi. Ve všech případech se tedy bude jednat  o nerušící výrobu ( především montážní a kompletační práce a další druhy výroby, které nebudou produkovat škodlivé emise   nebudou zdrojem nadměrného hluku.

Skladová technologie

Objekty bude napojen na silniční komunikace (nákladiště s vyrovnávacími můstky) z manipulační plochy vozidel. Výškový rozdíl podlahy skladu a této plochy bude konstantní a optimální.

Náš návrh „standardního“ skladu zboží je založen na logistické optimalizaci, vedoucí k následujícím principům s ohledem na systémy regálů, kapacity palet a rozměry:

hloubka standardní palety: 1,2 m, hloubka regálového systému včetně rozestupu: 1,25 m

šířka koridoru potřebného pro vidlicové zdvižné vozíky: 2,8 m

šířka celkového koridoru včetně 2 regálových systémů: 2 x 1,25 m + 2,8 m = 5,3 m

3 koridory šířky 5,3 m mezi sloupy, plus rozestup a tloušťka sloupů, vedoucí k vzdálenosti mezi sloupy 3 x 5,3 m + 0,6 m = 16,5 m.

šířka standardní palety : 0,8 m

šířka regálových systémů: 3 palety + rozestup a sloupy = 2,8 m (do 2,9 m)

plocha pro balení/nakládání podél doků (20 %) hloubka cca 15 m (další plocha pro balení/nakládání by se mohla umístit v mezipatře)

dopravní koridor 5 m

výška standardní palety 1,4 m nebo 1,8 m, plus 0,2 m rozestupu = 1,6 nebo 2,0 m výšky na paletu

standardní vidlicové zdvižné vozíky mohou nyní zvedat až do 8,2 m, proto bude počet palet na výšku 5 (výšky 2,0 m) nebo 6 (výšky 1 ,6 m)

povede to k ekonomické volné vnitřní výšce 10 m.

Dopravní manipulační prostředky:

- vysokozdvižné vozíky	o nosnosti cca 5 t

Zajišťují manipulaci s paletami EURO při vykládce z kamiónů a uložení na plochu ve skladové hale, zčásti i při expedici větších zakázek

vysokozdvižné vozíky     o nosnosti cca 2 t

Zajišťují manipulaci zejména při expedici rozvážecími vozidly, tj. odebírání ve skladové hale a naložení na korbu. Zajišťují možnost vychystávání zakázek, manipulaci ve skladu tak na volné ploše při ukládání vratných obalů.

Časové využití se předpokládá:

- vykládka kamiónu:. cca 10 operací VV(vysokozdvižný vozík) při vykládce (dtto při nakládce). K dispozici je čas cca 30 min., tj. cca 3 minuty/1 operaci VV. Čas VV je proměnlivý dle délky pojezdu VV ve skladové hale.

- nakládka kamiónu: nakládka vratných obalů se provádí vzápětí po vyložení prvních dvou řad plných palet, z druhé strany kamiónu rovněž pomocí R 70 - 45 s prodlouženou vidlicí. Čas nakládky 30 minut + 6 minut.

- nakládka distribučního vozidla: předpokládá se nakládka cca 5 palet na vozidlo. Zajišťují VV   v časovém limitu cca 15 minut.

Za uvedených předpokladů  s ohledem na  skladovací kapacity a obrátkovost skladů s přihlédnutím ke zkušenostem z obdobných skladových areálu vychází  denní obrat vozidel pro zásobování a expedici v počtu cca 150 kamionů /TNA/  a 350 středních a lehkých nákladních automobilů denně.

Obrátkovost osobní automobilové dopravy je odvozena  z počtu zaměstnanců, kde se předpokládá, že vrcholový management areálu a cca 10% ostatních zaměstnanců bude dojíždět vlastními auty. K  tomuto počtu jsme připočetli počet obchodních návštěv. Celkový počet osobních z automobilů  je předpokládán ve výši 460 ks.

Komunikace v areálu skladu budou značeny svislými a vodorovnými dopravními značkami . Toto značení slouží jednak k rychlé orientaci a naplněnosti skladu, jednak k přehledu o stavu zásob jednotlivých druhů uskladněných materiálů ve skladu a přistavění dopravních prostředků pro expedici.

### 7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru

Etapizace výstavby   - I. etapa                    r. 2007			1 a 2. stavba

r.2008			3 a 4. stavba + PC (17)

r.2009			5 a 6. stavba

r.2010			7 a 8. stavba

Tyto stavby budou představovat konečný stav I. etapy výstavby do konce r. 2010

II. etapa 		r. 2011			9,10 a 11. stavba

r. 2012			12,13  a 14. stavba

r. 2013			15, 16 a 17. stavba

Uvedení do plného provozu se za optimálních podmínek z hlediska  zájmu uživatelů objektů předpokládá v roce 2014.

Záměr je možné  podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č.93/2004 Sb. a zákona  136/2006 Sb.  zařadit do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy  včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy .. – sloupec B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  a zařazení záměru

Vlivy stavby se dotýkají územně samosprávných celků obce Chýně a dopravní vlivy obce Chrášťan – územně samosprávný celek Středočeský kraj.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Nejbližším navazujícím rozhodnutím ve smyslu zákona č.50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu  (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů bude vydání územního rozhodnutí (ÚR) , které náleží do kompetence Stavebního úřadu Hostivice.

V tomto rozhodnutí budou zohledněny závěry stanoviska příslušného Krajského úřadu Středočeského kraje ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona 163/2006 Sb.

V rámci územního řízení a ÚR budou specifikována a vydávána  další potřebná rozhodnutí vyplývající ze stavebního zákona a dalších složkových zákonů (např. vodoprávní rozhodnutí – Městský úřad Černošice, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy -  Ministerstvo životního prostředí ČR  apod.).

## II. Údaje o vstupech

### II.1. Půda (druh, třída ochrany a velikost záboru)

Stávající plochy pozemků, které jsou předmětem posuzovaného záměru jsou zemědělsky využívány jako orná půda a slouží v současné době k  pěstování zemědělských plodin, a proto budou muset být odejmuty ze zemědělského půdního fondu.

Dotčené pozemky:

126 / 1       49 765 m2

126 / 8         1 060 m2

126 / 9       58 304 m2

126 / 10       3 080 m2

126 / 11     65 283 m2

126 / 17            90 m2

126 / 18          927 m2

126 / 19       6 995 m2

185 504 m2   celková plocha k vynětí

126 / 3       29 169 m2   ostatní plocha

214 673 m2   celková plocha staveniště

#### Informace o dotčených parcelách z KN pro určení BPEJ:

| Parcelní číslo: | 126/1 |
| --- | --- |
| Výměra: | 49765 m2 |
| Katastrální území: | Chýně 655465 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | GUST2880,V.S.I-16-08 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |
| Číslo LV: | 61 |
| Ochrana: | zemědělský půdní fond |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 21000 | 22513 |
| 42504 | 8071 |
| 42514 | 19181 |

| Parcelní číslo: | 126/3 |
| --- | --- |
| Výměra: | 29169 m2 |
| Katastrální území: | Chýně 655465 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | GUST2880,V.S.I-16-08 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Využití pozemku: | dobývací prostor |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |
| Číslo LV: | 61 |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| Parcela nemá BPEJ |  |

| Parcelní číslo: | 126/8 |
| --- | --- |
| Výměra: | 1060 m2 |
| Katastrální území: | Chýně 655465 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | GUST2880,V.S.I-16-08 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | trvalý travní porost |
| Číslo LV: | 61 |
| Ochrana: | zemědělský půdní fond |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 23001 | 1060 |

| Parcelní číslo: | 126/9 |
| --- | --- |
| Výměra: | 58304 m2 |
| Katastrální území: | Chýně 655465 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | GUST2880,V.S.I-16-08 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |
| Číslo LV: | 61 |
| Ochrana: | zemědělský půdní fond |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 23001 | 8190 |
| 42504 | 41612 |
| 42514 | 8502 |

| Parcelní číslo: | 126/10 |
| --- | --- |
| Výměra: | 3080 m2 |
| Katastrální území: | Chýně 655465 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | GUST2880,V.S.I-16-12 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |
| Číslo LV: | 61 |
| Ochrana: | zemědělský půdní fond |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 42504 | 845 |
| 42514 | 2235 |

| Parcelní číslo: | 126/11 |
| --- | --- |
| Výměra: | 65283 m2 |
| Katastrální území: | Chýně 655465 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | GUST2880,V.S.I-16-12 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |
| Číslo LV: | 61 |
| Ochrana: | zemědělský půdní fond |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 21000 | 4906 |
| 42504 | 19325 |
| 42514 | 41052 |

| Parcelní číslo: | 126/17 |
| --- | --- |
| Výměra: | 90 m2 |
| Katastrální území: | Chýně 655465 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | GUST2880,V.S.I-16-08 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |
| Číslo LV: | 61 |
| Ochrana: | zemědělský půdní fond |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 23001 | 90 |

| Parcelní číslo: | 126/18 |
| --- | --- |
| Výměra: | 927 m2 |
| Katastrální území: | Chýně 655465 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | GUST2880,V.S.I-16-08 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |
| Číslo LV: | 61 |
| Ochrana: | zemědělský půdní fond |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 23001 | 927 |

| Parcelní číslo: | 126/19 |
| --- | --- |
| Výměra: | 6995 m2 |
| Katastrální území: | Chýně 655465 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | GUST2880,V.S.I-16-08 |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |
| Číslo LV: | 61 |
| Ochrana: | zemědělský půdní fond |

Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 23001 | 6995 |

Nemovitosti  jsou zapsány na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ.  Platnost k 04.05.2006

Z uvedeného vyplývá, že v posuzovaném území se  vyskytují čtyři  BPEJ a to  21000 s celkovou výměrou 27419 m2, 23001 s celkovou výměrou 17262 m2, 42504 s celkovou výměrou 69853 m2 a  42514 s celkovou výměrou 70970 m2.

BPEJ 21000 představuje půdy s I. třídou ochrany, BPEJ  23001 půdy se IV. třídou ochrany , BPEJ 42504  a 42514 III. tř. ochrany.

Konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně-ekologických jednotek jsou vyjádřeny pětimístným kódem. Prvé číslo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhé a třetí místo stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrté a páté číslo konkretizuje agronomicky významné půdní vlastnosti, přičemž v ČR čtvrté číslo kódu vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice vůči světovým stranám a páté číslo kombinaci hloubky půdy a skeletovitosti.

Na prvém místě vyjadřuje kód 2 u dvou  BPEJ shodně příslušnost ke klimatickému regionu T2.

Charakteristika klimatického regionu 2-T2, teplý, mírně suchý:

| suma teplot nad 10° C | Průměrná roční teplota ° C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2600 - 2800 | 8 - 9 | 500 - 600 | 20 - 30 | 2 - 4 |

U dalších dvou vyjadřuje č.4 prvního místa  BPEJ shodně příslušnost k regionu MT1 mírně teplý, suchý :

| Suma teplot nad 10° C | Průměrná roční teplota ° C | Průměrný roční úhrn srážek v mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2400-2600 | 7-8,5 | 450-550 | 30-40 | 0-4 |

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

V daném případě posuzovaného staveniště je HPJ 10, 25 a HPJ 30.

Charakteristiky:

| 10 | Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší |
| --- | --- |
| 25 | Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, vyjímečně i kambizemě pelické na opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém flyši, permokarbonu, středně těžké, až středně skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou |
| 30 | Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce, permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší |

Charakteristika sklonitosti a expozice

Sklonitost

| Kód | Kategorie | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1o | úplná rovina |
| 1 | 1 - 3o | rovina |
| 2 | 3 - 7o | mírný svah |
| 3 | 7 - 12o | střední svah |
| 4 | 12 - 17o | výrazný svah |
| 5 | 17 - 25o | příkrý svah |
| 6 | 25o | sráz |

Expozice

Vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám ve čtyřech kategoriích.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | rovina (0-1o) | expozice všesměrná |
| 1 | jih (JZ-JV) |  |
| 2 | východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) |  |
| 3 | sever (SZ-SV) |  |

Samostatně se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako negativní; zbývající expozice se slučují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatně uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ - západ a jih se uvažují jako sobě rovné.

V soustavě BPEJ ČR je na čtvrtém místě číselného kódu kombinace sklonitosti a expozice kódovaná takto:

| Kód | Kategorie sklonitosti | Kategorie expozice |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 1 | 0 |
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 5 - 6 | 1 |
| 9 | 5 - 6 | 3 |

Ve všech případech se tedy jedná o úplnou rovinu až rovinu a expozici všesměrnou.

Charakteristika skeletovitosti a hloubky půdy

Skeletovitost

| Číselný kód |  | Charakteristika |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | bezskeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 10 % |
| 1 | slabě skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 25 % |
| 2 | středně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | do 50 % |
| 3 | silně skeletovité | s celkovým obsahem skeletu | nad 50 % |

Obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku (pevné částice hornin od 4 do 30 mm) a kamene (pevné částice hornin nad 30 mm).

Hloubka půdy

Vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou skeletovitostí.

| Kód |  | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 cm | půda hluboká |
| 1 | 30 - 60 cm | půda středně hluboká |
| 2 | 30 cm | půda mělká |

Na pátém místě číselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy takto:

| Kód | Kategorie skeletovitosti | Kategorie hloubky půdy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 0 - 1 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 2 |
| 7+) | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 8+) | 2 - 3 | 0 - 2 |
| 9+) | 0 - 3 | 0 - 2 |
| +) | Platí pouze u HPJ 40 a 41 |

U  posledního čísla je u BPEJ 0, 1 a 4 – u prvních dvou  BPEJ jde   o  půdu bezskeletovitou  a hlubokou, u další BPEJ  o půdu středně skeletovitou a středně hlubokou až hlubokou.

Upřesnění z hlediska odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.  bylo dále  provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96.

Tyto okolnosti byly důsledně zvažovány zpracovateli územního plánu obce Chýně  a projednány v rámci schvalování ÚP.

S  ohledem na rozsah záboru půdy, předurčení území k výstavbě smíšené, tedy i skladovacích   aktivit v souladu se schváleným územním plánem je přes vysoký stupeň i třídu ochrany u části pozemků i  citovaný metodický pokyn MŽP platný od 1.1.1997 možné s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím,  že je vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č. 334/92 Sb., část III a to tím, že je zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a není narušována organizace půdního fondu.

### II.2. Voda (zdroj a spotřeba vody)

Zdroj vody

Zajištění  zdroje se předpokládá z páteřní větve vodovodu (zajišťované obcí Chýně jako samostatná stavba) – PVC DN 150, ze které  budou napojeny jednotlivé objekty.

Potrubí vodovodních přípojek bude z PE 100, D 63 SDR 17 a bude napojeno na páteřní větev, před napojením bude osazeno uzavírací šoupátko se zemní soupravou. Potrubí bude sloužit v případě vhodnosti i pro více objektů. Dimenze vyplývá z nutnosti zajistit požární vodu pro vnitřní hydranty. Venkovní hydranty budou osazeny na páteřní větvi vodovodu.

Před každým objektem je osazena vodoměrná šachta s vodoměrem a příslušnými armaturami. Předpokládá se plastová šachta vnitřních rozměrů 1,5x0,8 m.

Spotřeba vody

Výhledový počet zaměstnanců řešené výstavby se uvažuje 560 v objektech polyfunkčního centra (112 administrativa, 448 ostatní) + 30 osob v polyfunkčním objektu.

SO 01 – 30 osob (směnnost 16-7-7)

SO 02 – 30 osob (směnnost 16-7-7)

SO 03 – 30 osob (směnnost 16-7-7)

SO 04 – 30 osob (směnnost 16-7-7)

SO 05 – 30 osob (směnnost 16-7-7)

SO 06 – 30 osob (směnnost 16-7-7)

SO 07 – 30 osob (směnnost 16-7-7)

SO 08 – 30 osob (směnnost 16-7-7)

SO 09 – 25 osob (směnnost 13-6-6)

SO 10 – 35 osob (směnnost 18-9-8)

SO 11 – 25 osob (směnnost 13-6-6)

SO 12 – 35 osob (směnnost 18-9-8)

SO 13 – 25 osob (směnnost 13-6-6)

SO 14 – 30 osob (směnnost 16-7-7)

SO 15 – 25 osob (směnnost 13-6-6)

SO 16 – 40 osob (směnnost 20-10-10)

SO 18 – 40 osob (směnnost 20-10-10)

SO 19 – 40 osob (směnnost 20-10-10)

Polyfunkční objekt (obchod, restaurace, zázemí pro sporty, služby, 2 firemní byty)

20 zaměstnanců + 10 osob v bytech

uvažovaná specifická potřeba vody:

qzam-administrativa = 50 l/(zam.d)

qzam-ostatní 	= 80 l/(zam.d)

Průměrná denní potřeba - zaměstnanci:

Qzam = (112x50+448x80+30x80)/1000 = 44 m3/d

Potřeba pro vybavenost objektů – zálivka, údržba (odhad):

Qvyb = 10 m3/d

Celková průměrná potřeba vody:

Qp = Qzam + Qvyb = 44 + 10 = 54 m3/d

Roční potřeba vody:

Qr = 54x318 = 17 170 m3/d

Pracovní doba se předpokládá s rozložením do 24 hodin a do 6-ti pracovních dní v průběhu 53 pracovních týdnů.

Maximální denní potřeba:

Qd = Qp x kd = 54,0 x 1,5 = 81 m3/d

Maximální hodinová potřeba:

Qh  = Qd x kh = (81x4)/86,4 = 3,75 l/s

Hodinový koeficient předpokládá koncentraci maximální hodinové spotřeby do první směny.

Orientační maximální hodinová potřeba na jeden objekt.

Počty zaměstnanců se budou pohybovat v rozmezí 25-40 osob, je uvažováno s orientační hodnotou 30 osob (z toho šest administrativních pracovníků).

Qh.obj  =  (6x50+24x80)/(1000x86,4) x kh = 2,22/86,4 x 11,5 = 0,3 l/s

Potřeba požární vody:

Pro objekt je stanovena potřeba vody pro požární zásah: Q = 25,0 l/s

Zajištění tohoto průtoku je problematické z navrženého vodovodu DN 150. Proto je pro zajištění požární vody navržena i požární akumulační nádrž se stálým objemem nadržení 75 m3. Tato nádrž bude mít zároveň i retenční funkci. Z veřejného vodovodu bude zajištěn požární průtok v rozsahu 14 l/s. Budou rozmístěny podzemní hydranty maximálně 100 m od budovy a 300 m mezi sebou.

Uvnitř budov budou umístěny i vnitřní požární hydranty – požadovaný průtok 1,5 l/s.

### II.3. Ostatní surovinové a  energetické zdroje (druh, zdroj, spotřeba)

Surovinové zdroje

Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba je v ranných stadiích projektové přípravy (zpracovává se dokumentace pro územní řízení) není zatím možné stanovit exaktně množství základních surovin. Jedná se o etapovou  výstavbu značného počtu objektů s poměrně jednoduchou prefabrikovanou konstrukcí.

Nosnou konstrukci objektů  tvoří ocelová konstrukce se zděným parapetem. Plášť je navržen ocelový, sendvičový, zakládání bude na železobetonových patkách, schodiště ocelová, na fasádě předsunuta a prosklena.

Množství materiálu a surovin bude srovnatelné s obdobnými stavbami a bude dodavatelsky zabezpečeno firmou Dvořák Tábor.

V dané fázi zpracování nelze přesně kvantifikovat spotřeby jednotlivých surovin a dílů – bude přesně doloženo v rámci dokumentace pro stavební povolení.

Elektrická energie

Předpokládaný celkový instalovaný výkon 		Pi = 5 500 kW

Předpokládaný maximální odebíraný výkon 	Pp =  2 500 kW

Roční spotřeba elektrické energie			4 200 MWh za rok

Napájení jednotlivých objektů bude kabelovými přípojkami nn, které budou realizovány z nových distribuční transformoven 22/0.4 kV (označených jako TS 5 až TS 7) o předpokládaném potřebném výkonu transformátorů 2x630 kVA v každé transformovně.

Celkový výkon zdrojů (v TS5 až TS7)  bude  3780 kVA, což vytváří dostatečnou rezervu pro případné navýšení výkonu v případě využití některých hal pro výrobu charakteru lehkého průmyslu.

Transformovny budou napájeny kabelovými přípojkami vn (22 kV) a jsou zajišťované obcí Chýně jako samostatná stavba

Elektroinstalace v jednotlivých objektech bude sestávat z rozvodů pro osvětlení a dále z el. rozvodů pro připojení spotřebičů VZT, zařízení pro nabíjení AKU vozíků používaných ve skladech, z připojení technologických zařízení v případě výroby charakteru lehkého průmyslu, z připojení zásuvek 230 a 400 V, atd.

Zemní plyn

Zabezpečení plynu

Území stavby se nalézá ve volném terénu jižně od obce Chýně. Převážná část tras rozvodů plynu je vedena po stávajících polích. Pozemky (pole) určené pro stavbu průmyslové zóny jsou prozatím nezastavěny. Před výstavbou rozvodů plynů (a ostatních inženýrských sítí) se předpokládá provedení HTÚ komunikací  a zpevněných ploch v průmyslové zóně tak, aby po uložení plynovodu byly prováděny pouze konstrukční vrstvy vozovek , zpevněných  a zatravněných ploch.

STL rozvody plynu budou napojeny na STL plynovod vyprojektovaný v rámci akce „ Plynofikace obce Chýně – průmyslová zóna STL plynovody“. Tento páteřní řad bude veden podél centrální komunikace  v průmyslové zóně současně s dalšími sítěmi technické infrastruktury. Z této páteřní větve plynovodu budou provedeny rozvody  a přípojky k jednotlivým odběrným místům -  SO   062   STL – Rozvod plynu –  Areálový , pro multifunkční a polyfunkční objekty.

Plynovody ve smíšené zóně jsou vedeny po pozemcích katastrálního území Chýně.

Plynovodní potrubí je navrženo z polyetylenu pro plynárenské účely PE 100 SDR 11 - potrubí navrženo PE d 63, tlak v potrubí  plynovodu -  400 kPa ,

Spotřeba plynu

Zemní plyn se bude využívat pro vytápění a pro ohřev teplé vody užitkové. Vytápění objektů bude jednak teplovodní – kanceláře a hygienické prostory a jednak teplovzdušné - prostory výrobní a skladové.

Teplá voda užitková se bude připravovat z otopné vody – v zásobníkovém ohříváku – součást teplovodních plynových kotelen.

|  | Instalovaný tepelný výkon teplovodních kotelen (kW) |
| --- | --- |
| SO 01 | 68 |
| SO 02 | 68 |
| SO 03 | 68 |
| SO 04 | 68 |
| SO 05 | 79 |
| SO 06 | 79 |
| SO 07 | 79 |
| SO 08 | 79 |
| SO 09 | 64 |
| SO 10 | 125 |
| SO 11 | 80 |
| SO 12 | 125 |
| SO 13 | 80 |
| SO 14 | 103 |
| SO 15 | 81 |
| SO 16 | 132 |
| SO 18 | 132 |
| SO 19 | 132 |
| SO 17 | 150 |
| Celkem | 1 792 kW |
|  | Hodinová spotřeba zemního plynu (m3/hod) |
| SO 01 | 39 |
| SO 02 | 39 |
| SO 03 | 39 |
| SO 04 | 39 |
| SO 05 | 45 |
| SO 06 | 45 |
| SO 07 | 45 |
| SO 08 | 45 |
| SO 09 | 37 |
| SO 10 | 72 |
| SO 11 | 46 |
| SO 12 | 72 |
| SO 13 | 46 |
| SO 14 | 59 |
| SO 15 | 47 |
| SO 16 | 76 |
| SO 18 | 76 |
| SO 19 | 76 |
| SO 17 | 86 |
| Celkem | 1 029 m3/hod |

Bilance roční spotřeby zemního plynu:

| Roční spotřeba zemního plynu: | Teplovodní kotelny (m3/rok) | Teplovzdušné soupravy (m3/rok) | Celkem (m3/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | 11 000 | 23 200 | 34 200 |
| SO 02 | 11 000 | 23 200 | 34 200 |
| SO 03 | 11 000 | 23 200 | 34 200 |
| SO 04 | 11 000 | 23 200 | 34 200 |
| SO 05 | 12 600 | 26 600 | 39 200 |
| SO 06 | 12 600 | 26 600 | 39 200 |
| SO 07 | 12 600 | 26 600 | 39 200 |
| SO 08 | 12 600 | 26 600 | 39 200 |
| SO 09 | 10 200 | 21 600 | 31 800 |
| SO 10 | 20 000 | 42 300 | 62 300 |
| SO 11 | 12 800 | 27 100 | 39 900 |
| SO 12 | 20 000 | 42 300 | 62 300 |
| SO 13 | 12 800 | 27 100 | 39 900 |
| SO 14 | 16 600 | 35 100 | 51 700 |
| SO 15 | 13 000 | 27 500 | 40 500 |
| SO 16 | 21 200 | 44 800 | 66 000 |
| SO 18 | 21 200 | 44 800 | 66 000 |
| SO 19 | 21 200 | 44 800 | 66 000 |
| SO 17 | 24 100 | - | 24 100 |
| Celkem | 287 500 m3/rok | 556 600 m3/rok | 844 100 m3/rok |

Spaliny se budou z teplovodních kotelen odvádět pomocí čtyřvrstvého nerezového komínu „ALVÍN“ s přirozeným tahem. Komíny musí mít účinnou výšku minimálně 5 m a musí být vyústěny nad střechy objektů min.1 m. Spaliny z teplovzdušných souprav budou vyústěny nad střechu objektu minimálně 0,5 m.

Telefonní připojení

Všechny objekty areálu budou polyfunkčního centra budou připojeny na JTS Českého Telecomu, a.s. ze síťového rozvaděče.

### II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Posuzovaný záměr plánované výstavby se nachází na jihozápadním okraji obce Chýně, západně od Prahy, a to necelý kilometr od hranice hlavního města mezi Rudnou u Prahy a městem Hostivice. Dotčený prostor je v současné době využíván jako orná půda, na severu navazuje individuální obytná zástavba obce  a na jihu souvislé plochy orné půdy s obytnou zástavbou. Ze západní strany je pozemek ohraničen stávající silnicí III/00518. Téměř na jižní hranici prochází polní cesta a umělým terénním stupněm.

Polyfunkčním centrem prochází nová komunikace, která spojuje silnice III/00518 a III/00513. Jedná se o nově vybudovaný jižní obchvat obce Chýně , který není součástí oznámení – v předstihu buduje obec Chýně.

Veškeré objekty jsou komunikačně napojeny z tohoto obchvatu.

Návrh zástavby tedy vychází z již vyprojektovaného řešení páteřní komunikace a v projektu navrhovaných sjezdů. Po zvážení konfigurace terénu, eventuálních požadavků jednotlivých uživatelů na samostatně oddělené skladové buňky, variability a optimalizace využití území, byla zvolena varianta s kolmými vedlejšími cestami.

Na tyto cesty navazují obslužné komunikační plochy dimenzované na kamionovou dopravu. Variabilita řešení spočívá v možnosti slučování dvojice buněk a vytvoření skladových ploch o velké kapacitě, maximálně 11 200 m2. Vzhledem ke konfiguraci terénu a k ekonomičnosti řešení se uvažuje eventuálně s výškovým posunem některých buněk.

Celý areál je koncipován tak, aby byly respektovány požadavky ÚPD. V západní části řešeného území v návaznosti na stávající komunikaci a zástavbu se uvažuje s umístěním polyfunkčního centra, dětského hřiště, tenisových kurtů a zeleně s parkovou úpravou. V kontaktu se stávající zástavbou při severozápadní straně je navržen filtrační pás zeleně. Zeleným pásem prochází cyklistická stezka.

V rámci objektu komunikací a zpevněných ploch jsou zahrnuty nájezdy z veřejné vozovky (řešené v rámci jiné stavby) , vnitroareálové plochy určené pro manipulaci kamionů před rampami u skladových objektů (SO 01 až 16) a výrobně skladových objektů (SO 18, SO 19) , dále  parkovací plochy pro osobní automobily a odstavné stání pro kamiony.  Příjezdy do jednotlivých areálů jsou napojeny na místní páteřní silniční komunikaci , která není řešena v rámci této stavby.

S ohledem na  celkové skladovací kapacity , obrátkovost skladových a výrobních objektů a s přihlédnutím ke zkušenostem z obdobných projektovaných skladových areálů vychází  denní obrat vozidel pro zásobování a expedici v počtu cca. 150 kamionů /TNV  a 350 středních a lehkých nákladních automobilů denně a cca 640 OA.

Zpevněné plochy pro manipulaci kamionů před rampou a parkovací plochy pro osobní a nákladní vozidla, parkovací stání (odstavná) budou provedena z betonové mrazuvzdorné zámkové dlažby. Protože může být  dlážděná vozovka vystavena účinkům ropných látek , je navržena podkladní vrstva stmelená cementem. Spáry mezi jednotlivými dlažebními betonovými prvky budou vyplněny suchou směsí drceného drobného kameniva f.0-4 a cementu ( 50% na 50% ). Na závěr prací bude proveden uzavírací penetrační nátěr ( projektant navrhuje Sokrat S-T 70). Impregnace povrchu pojížděných dlážděných zpevněných ploch ( dlažba a spáry ) bude provedena minimálně jedním nátěrem.

Odstavné a parkovací plochy pro osobní vozidla jsou navrženy pro vozidla skupiny 1 a podskupiny 02  dle ČSN 73 6056 a ČSN 73 6110 o šířce stání 2,50 m  a délce 5,00 m ( popř. 4,50 m  - využito možnosti převisu zádi vozidla) . Dle požadavku normy jsou vyčleněna  místa pro osoby  tělesně postižené šířky 3,50 m.

Celkový počet navržených parkovacích stání pro osobní vozy je bohatě dimenzován - 620 míst + 35 míst pro osoby se sníženou pohyblivostí .

Chodníky řešené v tomto objektu zajišťující přístup k jednotlivým vstupům do objektů SO 02 až SO 19 a budou v minimální šířce  1,50 m. Jsou navrženy z povrchem z betonové zámková dlažby a budou odvodněny na okolní zpevněné plochy.

Veškeré zpevněné plochy jsou odvodněny do nově navrhovaných uličních vpustí a nebo pomocí liniových odvodňovacích žlabů z polymerického betonu (popř. do betonového prefa štěrbinového žlabu). Tyto srážkové vody budou odvedeny do nově budované kanalizace zaolejovaných vod – SO 39.

Plocha dlážděné vozovky  bude činit cca. 36 500 m2, plocha dlážděného parkoviště cca. 7 800 m2 a dlážděného chodníku  cca. 700 m2.

V období výstavby nebude dopravní zatížení představovat s ohledem na charakter výstavby a rozdělení realizace Polyfunkčního centra do poměrně dlouhého časového úseku  a realizaci pouze v denní době žádný výraznější problém.

Vlastní dopravní napojení areálu a rozdělení toků dopravy v hodnocených dvou hlavních etapách provozu vychází ze shora uvedeného technického řešení  areálu s tím, že v I. etapě se předpokládá  s větším podílem dopravy ve směru na Chrášťany, kde v této době bude již dokončen severní obchvat Chrášťan tak, jak je uveden v ÚP obce Chrášťany. Tento obchvat odvede tranzitní dopravu mimo obec a umožní zároveň dokompletování průmyslové zóny obce Chrášťany. Tato úvaha vychází z výsledků jednání investora na OÚ Chrášťany  s tím, že firma se na vybudování obchvatu hodlá aktivně podílet.

Menší část dopravy bude orientována ve směru na Unhošť s cílem využití části již vybudované přeložky komunikace II/101 a dosažení nájezdu na již provozovaný úsek rychlostní komunikace R 6.

Modelové schéma řešení směrů  dopravy v této I. etapě znázorňuje následující  mapka:

Modelové rozdělení frekvence dopravy a to jak stávající, které vychází z provedeného sčítání frekvence dopravy v rámci oznámení OK Trans Chýně , přepočteného koeficienty ŘSD a povýšeného o dopravu vyvolanou uvedením nového skladu OK Trans do provozu a navýšení dopravy provozem nákladní a osobní automobilové dopravy vznikající v důsledku realizované I. etapy posuzovaného záměru  Polyfunkčního Centra Chýně  je znázorněno na následující mapce:

Z uvedené mapy vyplývá, že veškerá doprava bude orientována mimo zastavěné obytná centra jak obce Chýně, tak i okolních obcí a nejvýše se dotýká okrajů obcí ve směru na Unhošť a zahájené a připravované výstavby obce Chýně.

Aby byl získán průkaz ovlivnění této zástavby, bylo v modelovém  řešení, použitém rovněž pro vyčíslení emisních, imisních a zejména akustických vlivů uvažováno směrování veškeré nákladní dopravy  Polyfunčního centra Chýně, směřujícího na komunikaci I/101 tímto směrem i když je z mapky č.1  zřejmé, že část provozu bude směřovat čárkovanou trasou, obcházející  severovýchodně obec Chýně.

V druhé etapě, kde lze již s vysokou  jistotou předpokládat  provoz přeložky komunikace II/101 ( v oznámení EIA této přeložky v úseku Unhošť - silnice II/605 resp. mimoúrovňové křížení s dálnicí D5 EXIT 5 Rudná. Je uváděno předpokládané zprovoznění v roce 2010) Trasa naváže na severu na již dnes vybudovaný a zprovozněný úsek silnice II/101, který propojuje rychlostní komunikaci I/6 R6 na MÚK Unhošť – Fialka  se silnicí II/201 na křižovatce „Trojice“ v Unhošti.

V této etapě je předpokládán poměrně výrazný přesun vyvolané dopravy II. finální etapy Polyfunkčního Centra Chýně  právě na komunikaci  II/101, která umožní zcela bezkolizní provoz a napojení jak na dálnici D 5 v obou směrech prostřednictvím mimoúrovňového  křížení, tak i napojení na v té době již dobudovanou rychlostní komunikaci R6 (předpokládané dokončení části Pavlov – Praha je nejpozději do konce roku 2010.)

Hlavní směry pohybu vozidel v II. etapě  znázorňuje následující  mapka, další mapa uvádí vedle těchto tras i jejich předpokládané zatížení.

Směry pohybu vozidel v II. konečné etapě provozu Polyfunkčního centra Chýně (2014)

Modelové řešení  zatížení komunikací v II. konečné etapě provozu Polyfunkčního centra Chýně (2014):

Současnou dopravní situaci  v okolí posuzovaného záměru dokládá následující mapka hlavních komunikací s uvedením výsledků měření intenzity  dopravy  v roce 2000, doplněné o výsledky měření intenzit dopravy ze strany ŘSD Praha v roce 2005( Mapka zákresu naměřených intenzit dopravy v roce 2005 není ŘSD  dosud zpracována (předpoklad červenec 2006).

Mapa hlavních komunikací s uvedením výsledků měření intenzity  dopravy  v roce 2000

Tabulka intenzit dopravy na II/101 v r.2005

| CZ031 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2005 |
| --- |
| č. | úsek | T | O | M | S | začátek úseku | konec úseku |
| 101 | 1-2278 | 507 | 1424 | 33 | 1964 | hr.Prahy | Chýnice k.z. |
| 101 | 1-2279 | 507 | 1424 | 33 | 1964 | Chýnice k.z. | zaús.do 605 v Rudné |
| 101 | 1-2289 | 930 | 3178 | 35 | 4143 | vyús.z 605 | hr.okr.Praha-záp.a Kladno |
| 101 | 1-4780 | 930 | 3178 | 35 | 4143 | hr.okr.Kladno a Praha-záp. | Unhošť, zaús.do 201 |
| 101 | 1-2296 | 930 | 3178 | 35 | 4143 | Unhošť, vyús.z 201 | zaús.do 6 |
| 101 | 1-2302 | 1827 | 5948 | 49 | 7824 | Kladno, vyús.z 61 | Kladno, ul.Vrapická |
| 101 | 1-2304 | 970 | 3117 | 40 | 4127 | Kladno, ul.Vrapická | Kladno k.z. |
| 101 | 1-2300 | 343 | 1172 | 18 | 1533 | Kladno k.z. | Stehelčeves, zaús.10145 |
| 101 | 1-2318 | 284 | 1182 | 18 | 1484 | Stehelčeves, zaús.10145 | hr.okr.Kladno a Rakovník |

V rámci oznámení EIA přeložky komunikace II/101 byl sledován rovněž  průběh zatížení silnice II/101 s následujícími výsledky:

Z pohledu do tabulky je zřejmé, že špičková hodina nastává mezi 16 – 17 hodinou, kdy se v úseku pohybuje 7,62% vozidel z celodenního objemu. Naopak, v sedlovou hodinu nastávající v rozmezí 12 – 13 hodin se na komunikaci pohybuje 4,92% vozidel z celodenního objemu.  Tyto informace potvrzují již částečně mimoměstský charakter denních variací dopravy, kdy se projevují výraznější rozdíly mezi špičkou a sedlem.

Nároky na inženýrské sítě

V rámci výstavby Polyfunkčního centra  Chýně se nepočítá s nároky na rozsáhlejší budování či posílení distribučních sítí mimo vlastní  areál ( obchvat obce je předmětem jiného projektu).

Napojení areálu na zdroje elektrické energie, plynu a vody a na splaškovou a dešťovou kanalizaci je podrobně popsáno v rámci předchozích částí této dokumentace.

Sadové úpravy

V dalším stupni dokumentace Polyfunkčního Centra pro stavební povolení bude předložen projekt ozelenění areálu. Projektová dokumentace bude obsahovat samostatný výkres v měřítku 1: 200 (ev. 1: 500) s umístěním jednotlivých stromů a keřů na pozemku spolu s uvedením druhového zastoupení, velikosti výsadbového materiálu, přesným počtem stromů a keřů a popis technologie výsadby (způsob ukotvení stromů, bandážování kmenů, způsob mulčování výsadeb, výměna půdy při výsadbě apod.). Umístění vegetačního prvku a jeho složení musí být navrženo tak, aby byl splněn požadavek na jeho krajinotvornou a izolační funkci. Sadové úpravy budou samostatným stavebním objektem s termínem dokončení nejpozději do doby kolaudačního řízení stavby. Součástí budou i remízky pro aviafaunu.

## III. Údaje o výstupech

### III.1. Ovzduší

Pro hodnocení vlivů na ovzduší byla firmou ECO-EVI-CONSULT  - RNDr. Tomáš Bajer CSc -  zpracována s využitím programu SYMOS 97, verze 2003 samostatná rozptylová studie , jejíž  výstupy z hlediska emisí jsou uvedeny v následující části s tím, že výsledky z hlediska imisní situace a jejího vlivu na obyvatelstvo jsou prezentovány v tomto oznámení v části D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo a D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima.

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je rovněž držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií č.j. 2537/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.Hodnoceny jsou z hlediska emisí i imisí všechny zdroje v rámci posuzované stavby a to jak bodové, tak liniové a plošné zdroje.

Emise

Vzhledem k charakteru zdrojů znečištění ovzduší (spalování zemního plynu a doprava) byl výpočet příspěvků k emisní zátěži proveden pro NO2  a benzen obdobně jako v oznámení na uvedený záměr.

Výpočet  příspěvků k emisní zátěži byl řešen pro následující varianty:

VARIANTA 1: Příspěvky v I. etapě – tato varianta zohledňuje bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší související s provozem SO 1 až SO 8 a SO 17 a jim odpovídající vyvolané dopravě

VARIANTA 2: Příspěvky ve II. etapě – tato varianta zohledňuje bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší  související s provozem objektů SO 01 až SO19 a jim odpovídající vyvolané dopravě

Výpočtová síť a výpočtové body

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 15 výpočtových bodů 201 – 215 mimo výpočtovou síť. Situace záměru, výpočtová síť a výpočtové body mimo výpočtovou síť jsou zřejmé z  mapových podkladů doložených v rámci imisní (rozptylové)  studie – viz příloha H 2.

Použité emisní faktory

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno pro obě řešené varianty s  emisními faktory pro rok 2010, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.

Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami.

Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:

| Anorganické sloučeniny | Organické sloučeniny |
| --- | --- |
| oxidy dusíku (NOx) oxid dusičitý (NO2) oxid siřičitý (SO2) oxid uhelnatý (CO) tuhé znečišťující látky (PM, PM10) | suma uhlovodíků (CxHy) methan propan 1,3-butadien styren benzen toluen formaldehyd acetaldehyd benzo(a)pyren |

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet. Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí programu MEFA byly použity pro rok 2005 následující parametry:

| Typ vozidla | Palivo | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): |
| --- | --- | --- | --- |
| OA | Benzin | Konvenční | 50 |
| LNA | Diesel | EURO 1 | 50 |
| TNA | Diesel | EURO 1 | 50 |

Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2010 jsou sumarizovány v následující tabulce:

| ROK 2010 |
| --- |
| Typ vozidla | Emisní úroveň | Emisní faktor (g/km) |
|  |  | NOx | PM10 | CO | Benzen |
| OA | EURO 2 | 0,364 | 0,0005 | 0,6371 | 0,0042 |
| LNA | EURO 2 | 1,974 | 0,1122 | 0,3993 | 0,0024 |
| TNA | EURO 2 | 13,4043 | 0,4027 | 4,035 | 0,0212 |

Emise  pro Variantu 1

Bodové zdroje znečištění ovzduší

SO 01 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 68  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 11 000 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 23 200 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 21,12 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 44,54 |

SO 02 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 68  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 11 000 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 23 200 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 21,12 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 44,54 |

SO 03 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 68  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 11 000 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 23 200 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 21,12 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 44,54 |

SO 04 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 68  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 11 000 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 23 200 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 21,12 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 44,54 |

SO 05 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 79  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 12 600 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 26 600 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 24,19 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 51,07 |

SO 06 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 79  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 12 600 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 26 600 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 24,19 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 51,07 |

SO 07 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 79  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 12 600 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 26 600 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 24,19 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 51,07 |

SO 08 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 79  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 12 600 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 26 600 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 24,19 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 51,07 |

SO 17 – Polyfunkční objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 150  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 24 100 m3  zemního plynu. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 46,27 |

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je parkování těžkých nákladních a osobních vozidel v areálu logistických center. Protože nelze na úrovni oznámení objektivně vyhodnotit rozložení vyvolaných pohybů automobilů uvnitř areálu logistických center, je uvažován jeden plošný zdroj s celkovou vyvolanou obslužností logistického centra.

Předpokládaná dopravní kapacita centra v I. etapě  je 60 pohybů TNA/den, 150 pohybů LNA/den a 350 pohybů OA/den.

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku  2010:

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje - rok 2010

| NOx | Benzen |
| --- | --- |
| g.s-1 | kg.den-1 | t.rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t.rok-1 |
| 0,007105 | 1,8E-05 | 1,8E-05 | 1,8E-05 | 0,26249 | 0,095809 |

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje znečištění ovzduší z hlediska příspěvků k imisní zátěži jsou generovány vyvolanými pohyby související s uvažovaným záměrem v I etapě v roce 2010. Jak je z obrázku doloženého v rozptylové studii patrné, ve výpočtu jsou hodnoceny úseky komunikací č.1 až č.5.

Samotný záměr v I. etapě generuje následující vyvolané pohyby na uvedených úsecích:

Úsek č.1:     0 TNA,     0 LNA,    35 OA

Úsek č.2:     0 TNA,     0 LNA,  105 OA

Úsek č.3:   18 TNA,   45 LNA,    70 OA

Úsek č.4:   60 TNA, 150 LNA,  350 OA

Úsek č.5:   42 TNA, 105 LNA,  140 OA

Tab.: Emise z liniových zdrojů

| Komunikace | NOx | benzen |
| --- | --- | --- |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Úsek 1 | 3,54E-07 | 0,01274 | 0,00465 | 4,08E-09 | 0,000147 | 5,37E-05 |
| Úsek 2 | 1,06E-06 | 0,03822 | 0,01395 | 1,23E-08 | 0,000441 | 0,000161 |
| Úsek 3 | 9,88E-06 | 0,355587 | 0,129789 | 2,18E-08 | 0,000784 | 0,000286 |
| Úsek 4 | 3,41E-05 | 1,227758 | 0,448132 | 8,62E-08 | 0,003102 | 0,001132 |
| Úsek 5 | 2,28E-05 | 0,821211 | 0,299742 | 4,81E-08 | 0,00173 | 0,000632 |

Emise pro Variantu 2

Bodové zdroje znečištění ovzduší

V této variantě jsou uvažovány všechny zdroje reprezentované ve Variantě 1. Dále jsou zohledněny následující bodové zdroje znečišťování ovzduší:

SO 09 – Výrobně - skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 64  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 10 200 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 21 600 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 19,58 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 41,47 |

SO 10 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 125  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 20 000 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 42 300 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 38,40 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 81,22 |

SO 11 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 80  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 12 800 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 27 100 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 24,58 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 52,03 |

SO 12 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 125  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 20 000 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 42 300 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 38,40 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 81,22 |

SO 13 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 80  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 12 800 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 27 100 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 24,58 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 52,03 |

SO 14 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 103  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 16 600 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 35 100 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 31,87 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 67,39 |

SO 15 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 81  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 13000 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 27 500 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 24,96 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 52,80 |

SO 16 – Skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 132  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 21200 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 44800 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 40,70 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 86,02 |

SO 18 – Výrobně - skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 132  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 21200 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 44800 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 40,70 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 86,02 |

SO 19 – Výrobně - skladový objekt

Objekt bude vytápěn teplovodním kotlem  s celkovým instalovaným výkonem 132  kW. Průměr kouřovodu je 0,25 m, výška zdroje 12,0 m. Celková roční spotřeba zemního plynu je udávána 21200 m3  zemního plynu. Dále budou instalovány teplovzdušné jednotky s celkovou roční spotřebou zemního plynu 44800 m3 s průměrem kouřovodů 0,15 m, výška zdroje 11,5 m. Fond pracovní doby 4320 hodin.

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - kotelna

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 40,70 |

Tab.: Emise z energetických zdrojů  - teplovzdušné jednotky

|  | kg/106m3 | emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 1920 | 86,02 |

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je parkování těžkých nákladních a osobních vozidel v areálu logistických center. Protože nelze na úrovni oznámení objektivně vyhodnotit rozložení vyvolaných pohybů automobilů uvnitř areálu logistických center, je uvažován jeden plošný zdroj s celkovou vyvolanou obslužností logistického centra.

Předpokládaná dopravní kapacita centra v II. etapě  je 150 pohybů TNA/den, 350 pohybů LNA/den a 640 pohybů OA/den.

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku  2014:

Tab.: Suma emisí z plošného zdroje - rok 2014

| NOx | CO |
| --- | --- |
| g.s-1 | kg.den-1 | t.rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t.rok-1 |
| 0,016982 | 1,467253 | 0,535547 | 3,88E-05 | 0,003354 | 0,001224 |

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje znečištění ovzduší z hlediska příspěvků k imisní zátěži jsou generovány vyvolanými pohyby související s uvažovaným záměrem v II. etapě v roce 2014. Jak je z obrázku patrné, ve výpočtu jsou hodnoceny úseky komunikací č.1 až č.5 (viz RS).

Samotný záměr v I. etapě generuje následující vyvolané pohyby na uvedených úsecích:

Úsek č.1:       0 TNA,       0 LNA,    64 OA

Úsek č.2:       0 TNA,       0 LNA,  192 OA

Úsek č.3:   120 TNA,   280 LNA,  192 OA

Úsek č.4:   150 TNA,   350 LNA,  640 OA

Úsek č.5:     30 TNA,     70 LNA,  192 OA

Tab.: Emise z liniových zdrojů

| Komunikace | NOx | benzen |
| --- | --- | --- |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| Úsek 1 | 6,47E-07 | 0,023296 | 0,008503 | 7,47E-09 | 0,000269 | 9,81E-05 |
| Úsek 2 | 1,94E-06 | 0,069888 | 0,025509 | 2,24E-08 | 0,000806 | 0,000294 |
| Úsek 3 | 6,2E-05 | 2,231124 | 0,81436 | 1,12E-07 | 0,004022 | 0,001468 |
| Úsek 4 | 8,15E-05 | 2,934505 | 1,071094 | 1,86E-07 | 0,006708 | 0,002448 |
| Úsek 5 | 1,69E-05 | 0,610197 | 0,222722 | 4,47E-08 | 0,00161 | 0,000588 |

Imise, vycházející z těchto emisí  jsou podrobně vyhodnoceny v části D a v příloze č.H.3.

### III.2. Odpadní vody

Splaškové odpadní vody:

V průběhu výstavby

Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v prostoru zařízení staveniště.

Do doby výstavby provozuschopného sociálního zařízení je nutné osazení chemických WC či řešit jiným ekologickým vhodným způsobem ( jímání a vyvážení na ČOV) .

Technologické ani jiné odpadní vody vznikat na staveništi nebudou .

Po výstavbě – při provozu

Stanovení odtoku splaškových vod:

Průměrný denní odtok:

Stejný jako denní potřeba vody

Qp = 54 m3/den

Maximální odtok:

Qm = 3,75 l/s

Průměrný roční:

Stejný jako roční potřeba vody:

Qr = 17 170 m3/rok

Předpokládané průměrné hodnoty produkovaného znečištění .

| Ukazatel znečištění | Znečištění 1EO g/den | Znečištění celkem |
| --- | --- | --- |
|  |  | kg/den | t/rok |
| NL | 55 | 16,3 | 5,06 |
| BSK5 | 60 | 17,8 | 5,52 |
| Corg. | 40 | 11,85 | 3,67 |
| Celk.N | 12 | 3,6 | 1,12 |
| Celk.P | 3 | 0,86 | 0,25 |

V rámci posuzovaných logistických provozů nebudou vznikat žádné odpadní vody technologického charakteru .

Nakládání se splaškovými vodami :

Kanalizace je navržena jako oddílná. V rámci objektu je řešena areálová splašková kanalizace, která bude napojena na páteřní větev splaškové kanalizace, která je zajišťována jako samostatná stavba obcí Chýně. V obci je stávající tlaková kanalizace, předpokládá se pokračování tlakové kanalizace i přes areál logistického centra. U vývodů splaškových OV u jednotlivých budov jsou navrženy malé čerpací stanice, kterými budou OV dopravovány do páteřní větve DN 150.

Čerpací stanice se předpokládají v kompaktním provedení – plastové nádrže průměru 1,0 m, 2 ks čerpadel s mělnícím zařízením v sestavě 1+1, kompletní technologické vystrojení + vlastní rozvaděč. Napojení elektrické energie s rozvodů budovy. Každá budova (hala) bude mít vlastní čerpací stanici. Výkon čerpadel bude 1-2 l/s.Výtlačné potrubí z čerpacích stanic bude z PE 100, D 63 SDR 17 a bude napojeno na páteřní větev, před napojením bude osazeno uzavírací šoupátko se zemní soupravou. Výtlačné potrubí bude sloužit v případě vhodnosti i pro více čerpacích stanic. Čerpací stanice jsou umístěny mimo zpevněné plochy.

Výtlačné potrubí PE 100 D 63, SDR 17 bude uloženo do vrstvy pískového lože tl. 100 mm, obsyp potrubí pískem 300 mm nad vrchol potrubí. Na potrubí bude osazen signalizační vodič vyvedený v šoupátkových poklopech. Plastové čerpací stanice budou osazeny na desky z prostého betonu a obsypány pískem.

Bilance dešťových vod a způsob nakládání s nimi.

###### Výpočet odtokových poměrů

Řešená plocha má celkovou výměru 21,2 ha. Stávající povrch je zemědělsky využívaná půda.

Celkový stávající i návrhový odtok z posuzované plochy pro návrhovou intenzitu deště q10 = 160 l.s-1.ha-1 Periodicita n=1 (oddílný kanalizační systém) Vzhledem k blízkosti Prahy jsou použity intenzity náhradních zatěžovacích deštů, jak jsou uvedeny v Městských standardech vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy. (Hodnoty korespondují s Návrhovými intenzitami dešťů pro povodí Labe a Moravy, Ing. Josef Trupl, 1958 – srážkoměrná stanice Ruzyně)

Stávající stav

Odtok ze stávající plochy:

Qst = [21,2x0,05]x160 = 170 l.s-1

Navrhovaný stav:

Z hlediska návrhu je území rozděleno na tři plochy značené čísly 1 (západ - plocha 6,4 ha, 30% z celkové plochy), 2 (střed - plocha 6,5 ha, 31% z celkové plochy), 3 (východ - plocha 8,3 ha, 39% z celkové plochy). Dělení je navrženo z důvodu decentralizovat systém odvodnění z hlediska retence a zasakování dešťových vod a rovněž z hlediska čištění odpadních vod potenciálně zasažitelných ropnými látkami.

Návrhová plocha č. 1 (západ, SO 18, SO 19, polyfunkční objekt, přilehlá parkoviště):

Plochy střech:  	10650 m2  	(0,90)

Parkoviště (na ORL)	19050 m2  	(0,70)

Plochy zeleně:		34300 m2	(0,05)

(plochy chodníků jsou započítány v zeleni, neboť tyto budou spádovány do zelených ploch a zde zasakovány)

Celkový odtok z návrhové plochy č. 1 pro návrhovou intenzitu deště q10 = 160 l.s-1.ha-1

Qnav1 = [0,1065x0,90 + 1,905x0,70 + 3,43x0,05]x160 = 394,2 l.s-1

Nárust odvodňovaného průtoku činí cca 343 l/s, tj. téměř sedminásobek.

Odtoky z jednotlivých ploch:

střechy			153,36	l/s

parkoviště		213,36	l/s

zeleň (zasak)		27,44	l/s

Návrhová plocha č. 2 (střed, SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 14, SO 15, SO 16, přilehlá parkoviště):

Plochy střech:  	27750 m2  	(0,90)

Parkoviště (na ORL)	19350 m2  	(0,70)

Plochy zeleně:		17900 m2	(0,05)

(plochy chodníků jsou započítány v zeleni, neboť tyto budou spádovány do zelených ploch a zde zasakovány)

Celkový odtok z návrhové plochy č. 2 pro návrhovou intenzitu deště q10 = 160 l.s-1.ha-1

Qnav2 = [2,775x0,90 + 1,935x0,70 + 1,79x0,05]x160 = 630,6 l.s-1

Odtoky z jednotlivých ploch:

střechy			399,6	l/s

parkoviště		216,7	l/s

zeleň (zasak)		14,32	l/s

Návrhová plocha č. 3 (východ, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13 přilehlá parkoviště):

Plochy střech:  	36900 m2  	(0,90)

Parkoviště (na ORL)	9100 m2  	(0,70)

Plochy zeleně:		37000 m2	(0,05)

(plochy chodníků jsou započítány v zeleni, neboť tyto budou spádovány do zelených ploch a zde zasakovány)

Celkový odtok z návrhové plochy č. 3 pro návrhovou intenzitu deště q10 = 160 l.s-1.ha-1

Qnav3 = [3,69x0,90 + 0,91x0,70 + 3,7x0,05]x160 = 662,9 l.s-1

Odtoky z jednotlivých ploch:

střechy			531,4	l/s

parkoviště		101,9	l/s

zeleň (zasak)		29,6	l/s

Dle dokumentace pro území řízení řešící páteřní odkanalizování oblasti je nutno dešťové vody z oblasti retenovat, maximálně využívat a do kanalizace je vypouštět řízeně. Povolený odtok činí 9,3 l/s.ha.

Dešťové vody ze střech a parkovišť budou zachycovány separátně. Vody ze střech jsou čisté a budou napojeny do retenčních komor s možností zasakování do podzemních vod. V rozsahu povoleného odtoku budou vody odtékat do páteřní dešťové kanalizace.

Z parkovišť budou OV (potenciálně znečištěné ropnými látkami) svedeny na odlučovač ropných látek a po jejich předčištění retenovány v akumulačním prostoru bez možnosti zasaku (pro omezení znečištění podzemních vod zbytkovým znečištěním).

Výpočet nutného retenčního objemu:

Nutný objem retence je určen jako největší objem z výpočtu pro různé doby trvání deště a jim příslušné intenzity pro periodicitu n=1 (při Fr = 2,361).

Odtok do dešťové kanalizace Qo je počítán v množství 9,3 l/s.ha. To pro jednotlivé plochy znamená:

Plocha 1:

Střechy 1: 	1,065x9,3 = 10 l/s

Parkoviště 1: 	1,905x9,3 = 17,7 l/s

Plocha 2:

Střechy 2: 	2,775x9,3 = 25,8 l/s

Parkoviště 2: 	1,935x9,3 = 18 l/s

Plocha 3:

Střechy 3: 	3,69x9,3 = 34,3

Parkoviště 3: 	0,91x9,3 = 8,5 l/s

Retenční objem střechy 1:

| qc | Tc | Fred | Qo | VSTRECHY1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/s | Min |  | l/s | m3 |
| 160 | 10 | 0,96 | 10 | 86,16 |
| 130 | 15 | 0,96 | 10 | 103,32 |
| 107 | 20 | 0,96 | 10 | 111,26 |
| 78 | 30 | 0,96 | 10 | 116,78 |
| 61,5 | 40 | 0,96 | 10 | 117,70 |
| 51,5 | 50 | 0,96 | 10 | 118,32 |
| 44 | 60 | 0,96 | 10 | 116,06 |
| 32 | 90 | 0,96 | 10 | 111,89 |

Navržen retenční objem 120 m3

Retenční objem parkoviště 1:

| qc | Tc | Fred | Qo | VPARKOVIŠTĚ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/s | Min |  | l/s | m3 |
| 160 | 10 | 1,33 | 17,7 | 117,06 |
| 130 | 15 | 1,33 | 17,7 | 139,68 |
| 107 | 20 | 1,33 | 17,7 | 149,53 |
| 78 | 30 | 1,33 | 17,7 | 154,87 |
| 61,5 | 40 | 1,33 | 17,7 | 153,83 |
| 51,5 | 50 | 1,33 | 17,7 | 152,39 |
| 44 | 60 | 1,33 | 17,7 | 146,95 |
| 32 | 90 | 1,33 | 17,7 | 134,24 |

Navržen retenční objem 160 m3

Retenční objem střechy 2:

| qc | Tc | Fred | Qo | VSTRECHY2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/s | Min |  | l/s | m3 |
| 160 | 10 | 2,50 | 25,8 | 224,52 |
| 130 | 15 | 2,50 | 25,8 | 269,28 |
| 107 | 20 | 2,50 | 25,8 | 290,04 |
| 78 | 30 | 2,50 | 25,8 | 304,56 |
| 61,5 | 40 | 2,50 | 25,8 | 307,08 |
| 51,5 | 50 | 2,50 | 25,8 | 308,85 |
| 44 | 60 | 2,50 | 25,8 | 303,12 |
| 32 | 90 | 2,50 | 25,8 | 292,68 |

Navržen retenční objem 310 m3

Retenční objem parkoviště 2:

| qc | Tc | Fred | Qo | VPARKOVIŠTĚ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/s | Min |  | l/s | m3 |
| 160 | 10 | 1,36 | 18 | 116,88 |
| 130 | 15 | 1,36 | 18 | 139,41 |
| 107 | 20 | 1,36 | 18 | 149,17 |
| 78 | 30 | 1,36 | 18 | 154,33 |
| 61,5 | 40 | 1,36 | 18 | 153,11 |
| 51,5 | 50 | 1,36 | 18 | 151,49 |
| 44 | 60 | 1,36 | 18 | 145,87 |
| 32 | 90 | 1,36 | 18 | 132,62 |

Navržen retenční objem 160 m3

Retenční objem střechy 3:

| qc | Tc | Fred | Qo | VSTRECHY3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/s | Min |  | l/s | m3 |
| 160 | 10 | 3,32 | 34,3 | 298,14 |
| 130 | 15 | 3,32 | 34,3 | 357,57 |
| 107 | 20 | 3,32 | 34,3 | 385,13 |
| 78 | 30 | 3,32 | 34,3 | 404,39 |
| 61,5 | 40 | 3,32 | 34,3 | 407,71 |
| 51,5 | 50 | 3,32 | 34,3 | 410,04 |
| 44 | 60 | 3,32 | 34,3 | 402,41 |
| 32 | 90 | 3,32 | 34,3 | 388,48 |

Navržen retenční objem 410 m3

Retenční objem parkoviště 3:

| qc | Tc | Fred | Qo | VPARKOVIŠTĚ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L/s | Min |  | l/s | m3 |
| 160 | 10 | 0,64 | 8,5 | 56,34 |
| 130 | 15 | 0,64 | 8,5 | 67,23 |
| 107 | 20 | 0,64 | 8,5 | 71,98 |
| 78 | 30 | 0,64 | 8,5 | 74,56 |
| 61,5 | 40 | 0,64 | 8,5 | 74,06 |
| 51,5 | 50 | 0,64 | 8,5 | 73,38 |
| 44 | 60 | 0,64 | 8,5 | 70,78 |
| 32 | 90 | 0,64 | 8,5 | 64,69 |

Navržen retenční objem 75 m3

Celková potřebný retenční objem areálu činí 1235 m3.

Požárně – retenční nádrž (SO 033)

Je navržena v dolní části řešené plochy pod objektem SO 09. Požární nádrž je řešena z důvodu zajištění stálého objemu požární vody v rozsahu 75 m3, protože bez požární nádrže by bylo nutné zajistit průtok požární vody z pitného vodovodu 24 l/s. To navržený páteřní rozvod (samostatně realizovaný obcí Chýně) v dimenzi DN 150 neumožňuje.

Požární nádrž je spojena i s retenčním prostorem na dešťové kanalizaci pro část střech plochy 3. Toto umožní výměnu vody v nádrži. Retenční objem příslušný odvodňované ploše činí 225 m3, celkový užitečný objem nádrže bude tedy 300 m3. Ostatní dešťové vody budou retenovány v podzemních retenčních komorách – viz SO 039.

Jedná se o obdélníkovou nádrž z monolitického železobetonu o vnitřních rozměr 8 x 25 m. Maximální výška vody 1,5 m. Kolem nádrže nerezové zábradlí. Odtok retenovaného množství bude řízen kanalizačním šoupátkem (případně vírovým nebo plovákovým ventilem) v odtokové šachtě. Nádrž bude uzpůsobena pro odběr požární vody.

Kanalizace dešťová -  Areálová (SO  039 )

Objekt řeší odvádění a likvidaci dešťových vod separátně ze střech a parkovišť. Je zvolen decentralizovaný systém retence v kombinaci se zasakováním. Odpadní vody z parkovišť potenciálně znečištěné ropnými látkami jsou navrženy tři odlučovače ropných látek (návrh viz hydrotechnické výpočty). Jsou předpokládány odlučovače s koalescenčním filtrem. Výrobce garantuje pro tento typ odlučovačů odtokovou koncentraci ropných látek <1,0 mg/l.

Navrhuje se odlučovač s obtokem, kdy po záchytu prvních splachů z území, je při pokračování srážky část dešťové vody obtokována kolem odlučovače. Odlučovače ropných látek č. 1 a 2 jsou navržen pro průtok 45-225 l/s. Vyhovuje např. typ DHCLB 045P firmy Techneau.

Odlučovače ropných látek č. 3 je navržen pro průtok 25-125 l/s

Vyhovuje např. typ DHCLB 025P firmy Techneau.

Za odlučovači ropných látek jsou navrženy retenční prostory o objemu daném hydrotechnickými výpočty. Z důvodu možného zbytkového podílu ropných látek budou retenční prostory bez možnosti zasaku (na rozdíl od vod ze střech).

Retenční prostory budou vytvořeny ze sestav podzemních infiltračních komor z PE obloukového tvaru, komory budou obsypány štěrkem.

Použít je možné např. retenční a vsakovací komory Infiltrator typ GEO, rozmístěné v ploše za ORL. Tyto komory je možné umístit v zelených plochách a parkovištích pro osobní automobily.

Nutné plochy retence za odlučovači:

ORL1 a 2: 340 m2 (9 linií á 62 komor v ploše 8x47 m)

ORL3: 159 m2 (9 linií á 33 komor v ploše 8x25 m)

Celý prostor bude vodotěsně uzavřen fólií z PVC a objem bude řízeně vypouštěn do páteřní větve dešťové kanalizace profilu DN 300-400 (investici zajišťuje obec Chýně).

Odtok bude řízen kanalizačním šoupátkem (případně vírovým nebo plovákovým ventilem) v odtokové šachtě.

Odtok ze střech je sveden do retenčních prostor obdobné konstrukce jako za ORL s tím rozdílem, že je umožněno vsakování. Celkem je navrženo 7 retenčních prostor pro vody ze střech.

U SO 18 – v ploše 6x46 m

U SO 01+02, 16, 14+15, 12+13, 03+04 a 05+06 v ploše 8x25 m. Řízení odtoku v povoleném rozsahu 9,3 l/s.ha jako za ORL.

Kanalizační potrubí je navrženo z PP potrubí korugované nebo žebrované konstrukce DN 200-250. Potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 150 mm a obsypáno stejným materiálem 300 mm nad vrchol roury. Kanalizační šachty betonové DN 1000 dle ČSN EN 1917 s prefabrikovaným nebo monolitickým dnem. Infiltrátory budou uloženy na štěrkopískový polštář tl. 150 mm, fr. 20/40 a stejnou frakcí obsypány. Hloubka uložení infiltrátorů je cca 1-1,5 m. Čela budou uzavřena, bude přes ně napojeno i vtokové a výtokové potrubí. Kontrolu a případné čištění umožní kontrolní potrubí DN 100 vyvedené do šachtiček v úrovní terénu.

Odlučovače ropných látek jsou válcové nádrže z polyesteru, které budou uloženy na základovou desku z prostého betonu a obsypány hutněným štěrkopískem. Dvojice vlezů bude upravena nástavci dle výškového návrhu zařízení.

### III.3. Odpady

Kategorizace odpadů

Při nakládání s odpady musí být respektován zákon č.185  ze dne 15. května 2001o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Podle tohoto zákona původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydalo shora uvedeným prováděcím právním předpisem.

Původce odpadů je povinen

a)  	odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b)  	zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c)  	odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

d)  	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e)  	shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f)  	zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g)  	vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h)  	umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

i)  	zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j)  	vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

k)  	ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

l)  	platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného okresního úřadu, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce.23) Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce, s výjimkou povinností uvedených v odstavci 1 písm. i) a j).

Ministerstvo stanovilo vyhláškou rovněž náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Za zásadní je možno považovat i ustanovení § 11- Přednostní využívání odpadů, zejména odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu:

Odpady, vznikající při výstavbě Polyfunkčního centra Chýně lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě zastavovacího plánu a předpokládaného způsobu zakládání hlavních objektů.

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky s org. rozp. | N | A2 |
| 08 01 12 | Jiné odp. barvy a laky řed. vodou | O | A1,A2 |
| 08 02 01 | Odpadní práškové barvy | O | A1,A2 |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnící materiály obs. organická rozpouštědla či jiné NL | N | A2 |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály | O | A1,A2 |
| 13 02 06 | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje | N | A2 |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | A2 |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O | A1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | A1 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | A1 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | A1,A2 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | A1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | A2 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A1,A2 |
| 15 02 03 | Absorpční činidla neznečišť. NL | O | A1 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | A2 |
| 16 06 05 | Jiné baterie a akumulátory | O | A1,A2 |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | A1,A2 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a tašek (neznečištěné nebezpečnými látkami) | O | A1,A2 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | A1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | A1 |
| 17 02 03 | Plast | O | A1 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi (neobsahující dehet) | O | A1,A2 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | A1 |
| 17 04 11 | Kabely (bez nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) | O | A1 |
| 17 06 04 | Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými látkami) | O | A1,A2 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek) | O | A1,A2 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | A2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A1,A2 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet | O | A2 |

A1 – využití  /recyklace, palivo a pod. /

A2 – likvidace /skládkování, předání oprávněné organizaci/

S ohledem na  charakter terénu a způsob zakládání lze předpokládat relativně významný  rozsah terénních úprav a lze předpokládat, že  část zeminy z výkopových základových prací bude  využita pro terénní úpravy  a další část využita v širším území okolí (odclonění obytné zástavby podél komunikace  valem) či odvezena na určenou skládku.

Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace – její odhad by za současné úrovně poznání ( není ještě zpracována dokumentace pro ÚŘ) byl spekulativní.

Tendence projektanta bude směřovat k dosažení únosné přebytkové bilance.

Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a ostatní stavební odpady budou uloženy na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka TKO, rekultivace, řízená skládka nebezpečných odpadů apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou prioritně nabídnuty k využití.

Odpady vznikající při provozu:

S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat :

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | A2 |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovače olejů | N | A 1/A2 |
| 13 05 03 | Kaly z lapáků nečistot | N | A2 |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O | A1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | A1 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | A1 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | A1,A2 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | A1 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A1,A2 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | A2 |
| 17 04 04 | Zinek | O | A1,A2 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | A1,A2 |
| 17 06 04 | Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) | O | A1 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující Hg | O | A2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A 1/2 |

Při nakládání s odpady musí organizace zejména:

- při své činnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, dále musí přednostně odpady využívat

- plnit povinnost přednostně materiálové využití odpadů před jiným využitím odpadů např. energetické teprve potom se uvažuje o jejich odstranění

- při posuzování způsobu odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který je šetrnější k životnímu prostředí. Odstraňování uložením na skládku je možné jen v tom případě, že jiný způsob není dostupný nebo by přinášel riziko ohrožení životního prostředí

- k převzetí odpadu je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu

Provozovatel polyfunkčního  centra je  povinen zpracovávat plán odpadového hospodářství a požádat o povolení k nakládání s nebezpečným odpadem a to  v souladu s § 16, odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v rozsahu daném § 2, vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Při odstraňování nebezpečných odpadů(zejména elektrických akumulátorů a zářivek bude využito povinností výrobce nebo dovozce k zajištění jejich zpětného sběru.

Odpady vznikající za provozu budou klasifikovány podle vyhlášky   MŽP ČR č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovány odděleně podle druhů. Pro nakládání s nebezpečnými  odpady je nutné získat souhlas k nakládání s NO vydaný příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP ČR  č.383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů  budou předloženy ke kolaudačnímu řízení, o jehož průběhu bude informován příslušný orgán státní zprávy pro oblast nakládání  s odpady.

Odpady vznikající při havárii či  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po 30 letech ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech. Případná havárie, která je u daného typu stavby nepravděpodobná viz část  environmentální rizika.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány.

Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická.

Uvedený přehled slouží pouze pro základní orientaci v předpokládaných druzích odpadů v rámci oznámení  s tím, že podrobný plán odpadového hospodářství zpracuje původce odpadů  –  provozovatel Polyfunkčního Centra  Chýně.

### III.4. Ostatní výstupy

### III.4.1. Hluk, vibrace a záření

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT Jičín, je nositelem licence na program HLUK+, verze 7.16 profi na základě registrační karty z prosince 2002.

Předmětem předkládané akustické studie je vyhodnocení změn akustické situace v území vyvolané nárůstem dopravy a stacionárními zdroji hluku v souvislosti s výstavbou a provozem Polyfunkčního centra Chýně.

Stávající  i očekávaný stav akustické situace v území byl řešen ve dvou výpočtových oblastech celkem pro 15 výpočtových bodů (výpočtová oblast 1 – 13 výpočtových bodů, výpočtová oblast 2 – 2 výpočtové body.  Situace a fotodokumentace výpočtových bodů je patrná z podkladů doložených  v přiložené Akustické studii.

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v následujících variantách:

VARIANTA – Výstavba

Tato varianta orientačně vyhodnocuje etapu výstavby ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby

VARIANTA 0 – Stávající stav bez realizace záměru

Tato varianta vyhodnocuje stav akustické situace v území bez realizace záměru se zohledněním stávající dopravní obslužnosti.

VARIANTA 1 –  Stav po realizaci I. etapy

Varianta zohledňuje bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší související s provozem SO 1 až SO 8 a SO 17 a jim odpovídající vyvolané dopravě.

VARIANTA 2 – Stav po realizaci I. etapy

Varianta zohledňuje bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší  související s provozem objektů SO 01 až SO19 a jim odpovídající vyvolané dopravě.

Vyhodnocení akustické situace je provedeno ve vztahu k denní době, protože areál nebude v noční zásobován, dále je řešen  provoz stacionárních zdrojů hluku ve vztahu k noční době.

Akustická studie je v plném znění doložena v příloze č. H2.2. této dokumentace a proto je zde uvedeno shrnutí hlavních závěrů:

Ve všech řešených variantách byl k výpočtu byl využit programový produkt HLUK+, verze 7.16. Výsledky výpočtu pro etapu výstavby a provozu jsou sumarizovány v následujícím tabulkovém přehledu.

Etapa výstavby, výpočtová oblast 1 – zemní práce

| Výpočtový bod | výška | LAeq (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | celkem |
| 1 | 3,0 | 54,6 | 42,9 | 54,9 |
|  | 6,0 | 54,6 | 42,9 | 54,9 |
| 2 | 3,0 | 50,1 | 44,4 | 51,1 |
|  | 6,0 | 50,1 | 44,3 | 51,1 |
| 3 | 3,0 | 48,2 | 45,9 | 50,2 |
|  | 6,0 | 48,2 | 45,8 | 50,2 |
|  | 9,0 | 48,2 | 45,8 | 50,2 |
| 4 | 3,0 | 47,5 | 47,0 | 50,3 |
|  | 6,0 | 47,6 | 47,0 | 50,3 |
|  | 9,0 | 47,6 | 46,9 | 50,3 |
| 5 | 3,0 | 47,2 | 47,8 | 50,5 |
|  | 6,0 | 47,2 | 47,8 | 50,5 |
| 6 | 3,0 | 46,9 | 48,8 | 51,0 |
| 7 | 3,0 | 45,0 | 48,1 | 49,8 |
|  | 6,0 | 45,1 | 48,1 | 49,8 |
| 8 | 3,0 | 46,5 | 51,5 | 52,7 |
|  | 6,0 | 46,5 | 51,5 | 52,7 |
| 9 | 3,0 | 54,6 | 30,5 | 54,6 |
|  | 6,0 | 54,6 | 31,3 | 54,6 |
| 10 | 3,0 | 54,7 | 28,4 | 54,7 |
|  | 6,0 | 54,7 | 29,2 | 54,7 |
| 11 | 3,0 | 55,1 | 38,5 | 55,2 |
|  | 6,0 | 55,1 | 38,4 | 55,2 |
| 12 | 3,0 | 55,7 | 17,5 | 55,7 |

Etapa výstavby, výpočtová oblast 1 – stavební práce

| Výpočtový bod | výška | LAeq (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | celkem |
| 1 | 3,0 | 54,6 | 39,3 | 54,7 |
|  | 6,0 | 54,6 | 39,3 | 54,7 |
| 2 | 3,0 | 50,1 | 40,2 | 50,5 |
|  | 6,0 | 50,1 | 40,2 | 50,5 |
| 3 | 3,0 | 48,2 | 40,7 | 48,9 |
|  | 6,0 | 48,2 | 40,7 | 48,9 |
|  | 9,0 | 48,2 | 40,7 | 48,9 |
| 4 | 3,0 | 47,5 | 41,6 | 48,5 |
|  | 6,0 | 47,6 | 41,6 | 48,5 |
|  | 9,0 | 47,6 | 41,6 | 48,5 |
| 5 | 3,0 | 47,2 | 41,0 | 48,1 |
|  | 6,0 | 47,2 | 41,0 | 48,1 |
| 6 | 3,0 | 46,9 | 43,1 | 48,4 |
| 7 | 3,0 | 45,0 | 41,5 | 46,6 |
|  | 6,0 | 45,1 | 41,5 | 46,7 |
| 8 | 3,0 | 46,5 | 43,4 | 48,2 |
|  | 6,0 | 46,5 | 43,4 | 48,2 |
| 9 | 3,0 | 54,6 | 25,5 | 54,6 |
|  | 6,0 | 54,6 | 26,0 | 54,6 |
| 10 | 3,0 | 54,7 | 24,9 | 54,7 |
|  | 6,0 | 54,7 | 25,6 | 54,7 |
| 11 | 3,0 | 55,1 | 36,9 | 55,2 |
|  | 6,0 | 55,1 | 36,9 | 55,2 |
| 12 | 3,0 | 55,7 | 13,1 | 55,7 |

Z výsledků výpočtů vyplývá, že při zadaném rozsahu stavebních prací by nemělo dojít k překračování hygienického limitu pro etapu výstavby (na rozdíl od dispozičního řešení, které  bylo posuzováno v oznámení.)

Etapa provozu – porovnání variant, výpočtová oblast 1 - den

| Výpočtový bod | výška | LAeq (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | celkem |
|  |  | V 0 | V 1 | V 2 | V 0 | V 1 | V 2 | V 0 | V 1 | V 2 |
| 1 | 3,0 | 57,1 | 48,2 | 49,8 | 0 | 43,8 | 45,4 | 57,1 | 49,5 | 51,2 |
|  | 6,0 | 57,2 | 48,2 | 49,9 | 0 | 43,8 | 45,8 | 57,2 | 49,6 | 51,3 |
| 2 | 3,0 | 51,5 | 44,8 | 46,9 | 0 | 44,1 | 45,3 | 51,5 | 47,5 | 49,2 |
|  | 6,0 | 51,6 | 44,9 | 47,0 | 0 | 44,2 | 45,8 | 51,6 | 47,6 | 49,5 |
| 3 | 3,0 | 48,3 | 43,6 | 45,8 | 0 | 44,2 | 44,8 | 48,3 | 46,9 | 48,3 |
|  | 6,0 | 48,3 | 43,7 | 45,9 | 0 | 44,3 | 45,3 | 48,3 | 47,0 | 48,6 |
|  | 9,0 | 48,4 | 43,8 | 46,0 | 0 | 44,3 | 47,4 | 48,4 | 47,1 | 49,7 |
| 4 | 3,0 | 46,2 | 41,6 | 43,9 | 0 | 44,5 | 45,4 | 46,2 | 46,3 | 47,7 |
|  | 6,0 | 46,3 | 41,9 | 44,3 | 0 | 44,8 | 46,1 | 46,3 | 46,6 | 48,3 |
|  | 9,0 | 46,3 | 42,8 | 45,0 | 0 | 44,8 | 47,8 | 46,3 | 46,9 | 49,6 |
| 5 | 3,0 | 44,6 | 38,6 | 41,4 | 0 | 44,5 | 45,6 | 44,6 | 45,5 | 47,0 |
|  | 6,0 | 44,7 | 39,6 | 42,3 | 0 | 43,8 | 45,4 | 44,7 | 45,2 | 47,1 |
| 6 | 3,0 | 42,3 | 39,1 | 41,7 | 0 | 44,6 | 46,1 | 42,3 | 45,7 | 47,4 |
| 7 | 3,0 | 30,7 | 39,8 | 42,7 | 0 | 41,9 | 45,4 | 30,7 | 44,0 | 47,3 |
|  | 6,0 | 32,8 | 40,1 | 43,1 | 0 | 43,6 | 46,8 | 32,8 | 45,2 | 48,3 |
| 8 | 3,0 | 39,1 | 41,5 | 44,5 | 0 | 45,3 | 47,3 | 39,1 | 46,8 | 49,1 |
|  | 6,0 | 39,2 | 41,9 | 44,9 | 0 | 47,5 | 49,6 | 39,2 | 48,6 | 50,9 |
| 9 | 3,0 | 57,4 | 57,6 | 59,8 | 0 | 33,3 | 38,3 | 57,4 | 57,6 | 59,8 |
|  | 6,0 | 57,4 | 57,6 | 59,8 | 0 | 31,6 | 39,9 | 57,4 | 57,6 | 59,8 |
| 10 | 3,0 | 57,5 | 57,6 | 59,8 | 0 | 34,4 | 35,1 | 57,5 | 57,6 | 59,8 |
|  | 6,0 | 57,5 | 57,6 | 59,8 | 0 | 34,5 | 36,0 | 57,5 | 57,6 | 59,8 |
| 11 | 3,0 | 57,8 | 48,6 | 50,2 | 0 | 43,4 | 45,0 | 57,8 | 49,8 | 51,4 |
|  | 6,0 | 57,8 | 48,6 | 50,3 | 0 | 41,9 | 44,4 | 57,8 | 49,5 | 51,3 |
| 12 | 3,0 | 58,7 | 48,5 | 49,8 | 0 | 25,4 | 27,7 | 58,7 | 48,6 | 49,8 |

Etapa provozu – porovnání variant, výpočtová oblast 1 - noc

| Výpočtový bod | výška | LAeq (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | celkem |
|  |  | V 1 | V 2 | V 1 | V 2 | V 1 | V 2 |
| 1 | 3,0 | 39,2 | 41,3 | 28,9 | 34,8 | 39,6 | 42,2 |
|  | 6,0 | 39,3 | 41,3 | 29,4 | 35,3 | 39,7 | 42,3 |
| 2 | 3,0 | 36,0 | 38,8 | 28,23 | 34,6 | 36,7 | 40,2 |
|  | 6,0 | 36,1 | 38,9 | 30,5 | 35,7 | 37,2 | 40,6 |
| 3 | 3,0 | 34,9 | 37,8 | 29,9 | 32,7 | 36,1 | 39,0 |
|  | 6,0 | 35,0 | 38,0 | 32,0 | 34,4 | 36,8 | 39,6 |
|  | 9,0 | 35,1 | 38,0 | 32,0 | 37,1 | 36,8 | 40,6 |
| 4 | 3,0 | 33,3 | 36,2 | 32,2 | 34,8 | 35,8 | 38,5 |
|  | 6,0 | 33,5 | 36,5 | 34,6 | 36,4 | 37,1 | 39,5 |
|  | 9,0 | 34,2 | 37,1 | 34,6 | 38,0 | 37,4 | 40,7 |
| 5 | 3,0 | 31,2 | 34,0 | 32,9 | 35,0 | 35,2 | 37,5 |
|  | 6,0 | 31,9 | 34,8 | 35,6 | 37,0 | 37,1 | 39,1 |
| 6 | 3,0 | 32,0 | 34,6 | 35,3 | 36,7 | 37,0 | 38,8 |
| 7 | 3,0 | 32,7 | 35,7 | 33,5 | 35,0 | 36,1 | 38,3 |
|  | 6,0 | 32,9 | 36,0 | 36,1 | 37,1 | 37,8 | 39,5 |
| 8 | 3,0 | 35,2 | 37,8 | 35,0 | 35,7 | 38,1 | 39,9 |
|  | 6,0 | 35,5 | 38,1 | 35,8 | 37,4 | 38,7 | 40,8 |
| 9 | 3,0 | 48,0 | 51,7 | 19,4 | 27,9 | 48,0 | 51,7 |
|  | 6,0 | 48,0 | 51,7 | 21,5 | 28,8 | 48,0 | 41,8 |
| 10 | 3,0 | 48,0 | 51,8 | 8,6 | 21,3 | 48,0 | 51,8 |
|  | 6,0 | 48,0 | 51,8 | 13,1 | 25,2 | 48,0 | 51,8 |
| 11 | 3,0 | 39,6 | 41,6 | 20,4 | 33,2 | 39,7 | 42,2 |
|  | 6,0 | 39,6 | 41,6 | 23,4 | 34,6 | 39,7 | 42,4 |
| 12 | 3,0 | 39,4 | 40,8 | 23,6 | 24,5 | 39,5 | 40,9 |

Etapa provozu – porovnání variant, výpočtová oblast 2 -den

| Výpočtový bod | výška | LAeq (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | celkem |
|  |  | V 0 | V 1 | V 2 | V 0 | V 1 | V 2 | V 0 | V 1 | V 2 |
| 13 | 3,0 | 66,9 | 66,1 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 66,1 | 66,7 |
| 14 | 3,0 | 62,9 | 62,1 | 62,7 | 0 | 0 | 0 | 62,9 | 62,1 | 62,7 |
| 15 | 3,0 | 56,4 | 55,5 | 56,1 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 55,5 | 56,1 |
|  | 6,0 | 56,4 | 55,5 | 56,1 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 55,5 | 56,1 |

Z výsledků výpočtů vyplývají následující skutečnosti:

Etapa výstavby reprezentovaná zemními a stavebními pracemi nebude znamenat riziko překročení hygienických limitů pro tyto etapy výstavby při navrhovaném dispozičním řešení záměru a při uvažovaném nasazení stavební techniky.

Na úrovni předkládané dokumentace  sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku, objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:

součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou  uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými zástěnami

Realizací posuzovaného záměru se ve výpočtové oblasti č. 2 akustická situace v zásadě nezmění.

Realizací  záměru při zadaných parametrech stacionárních  zdrojů hluku nelze vyloučit překročení hygienického limitu 50 dB pro denní dobu, protože některé výsledky výpočtu se pohybují v pásmu nejistoty vyhodnocení výsledků výpočtu ((2 dB) u varianty V2, kde jsou vypočteny i hladiny akustického tlaku nad 48 dB. Pokud provedeme porovnání hladin akustického tlaku pro denní a noční dobu z hlediska provozu průmyslových zdrojů hluku, potom je patrné, že rozhodující podíl na hladinách akustického tlaku má samotné zásobování objektů; při řešené  situaci pro noční dobu (tedy bez provozu zásobování) se hladiny akustického tlaku pohybují významně pod hodnotou limitu 40 dB pro noční dobu

Protože však je třeba akustickou situaci z hlediska provozu stacionárních zdrojů hluku vyhodnotit na nejhorší situaci, která v uvedeném případě nemůže ve variantě 2 vyloučit souběžné zásobování všech uvažovaných hal v denní době, bylo nezbytné provést analýzu dodaných  stacionárních zdrojů hluku  z hlediska doporučení technického řešení pro zajištění útlumu vybraných zdrojů hluku; ze simulačních výpočtů vyplynulo, že akceptovatelným řešení je  technicky dořešit útlum zdrojů hluku nástřešních větracích jednotek typu RS z projektově uváděných  hladin akustického tlaku 1 m od zdroje 66 dB na 62 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje (konečná situace je dokladována následujícím výpisem programu HLUK+). V této souvislosti je pro další projektovou přípravu formulováno následující doporučení:

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které budou  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku; pro nástřešní větrací jednotky typu RS dokladovat technické řešení garantující pro tyto zdroje hluku hladinu akustického tlaku 62 dB 1 m od zdroje (oproti navrhované hladině akustického tlaku 66 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje); o případném požadavku na zpracování hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry ostatních stacionárních  zdrojů hluku rozhodne orgán hygienické služby

Dle předaných podkladů výpočtový bod č. 9 reprezentuje modelově plochu, která je územním plánem určena pro bytovou výstavbu. Při respektování vstupních údajů o dopravě lze vylovit předpoklad, že na hranici této plochy již ve stávajícím stavu při uvažovaných vstupech o dopravě nejsou plněny hygienické limity 45 dB pro noční dobu respektive 55 dB pro denní dobu (z hlediska noční doby se problém netýká posuzovaného záměru, který v této době nebude zásobován).  Realizací záměru ve výsledném stavu nelze vyloučit, že v denní době dojde k navýšení hladin akustického tlaku z dopravy o více jak 2 dB (v souvislosti s dopravní obsluhou posuzovaného záměru ve druhé etapě), což již lze označit za prokazatelnou změnu akustické situace v zájmovém území. Modelovým výpočtem, který řešil problematiku tohoto území vyplynulo, že by bylo možné zajistit plnění požadovaných hygienických limitů vybudováním zemního valu o délce cca 125 m (podél plánované výstavby), výšce 4,5 m a základně 5 m. Na tvorbu tohoto valu by se mohly především použít zeminy související se zemními a základovými pracemi na lokalitě, čímž by se významně i omezil vliv v etapě výstavby z hlediska převozu výkopových zemin. Alternativním řešením by mohl být na základě zpřesnění aktuálních údajů o dopravě i návrh dispozičního řešení této lokality určené pro zástavbu takovým způsobem, který bude upravovat vzdálenost obytných objektů  od komunikace tak, aby bylo zajištěno plnění  hygienického limitu u fasád plánovaných domů. Nepochybně však lze předpokládat, že bude problematické zajistit plnění požadovaného hygienického limitu na hranicích soukromých pozemků u objektů nejblíže situovaných ke komunikaci.

V této souvislosti, kdy akustickou studií je upozorněno na možnost překročení hygienického limitu v denní době pro tuto část zájmového území v souvislosti s provozem posuzovaného záměru se jako racionální řešení jeví oddělení tohoto uvažovaného prostoru zástavby zemním valem, který by měl zajistit plnění limitu i na hranicích soukromých pozemků. Protože však při zadaných vstupech o dopravě na komunikačním systému je již počáteční akustická situace (bez uvažovaného záměru) ve vztahu k plánované ploše výstavby nad úrovní hygienických limitů a prokazatelná změna v souvislosti s posuzovaným záměrem nastane až po uvedení celého záměru do provozu v uvažovaném roce 2014, mělo by být komplexní řešení z hlediska protihlukové ochrany pro tuto lokalitu výsledkem koordinace mezi pořizovatelem této změny územního plánu (obcí) a oznamovatelem záměru. V této souvislosti je formulováno následující doporučení:

v rámci další projektové přípravy aktualizovat akustickou studií předpokládanou situaci v prostoru uvažované obytné zástavby reprezentované výpočtovým bodem č. 9; pro zajištění požadovaných hygienických limitů na úrovni předaných podkladů o intenzitách dopravy  lze ochranu zájmového území řešit vybudováním zemního valu o délce 125 m  a výšce 4,5 m; pro jeho stavbu lze doporučit z hlediska minimalizace přepravních nároků zejména přebytečnou výkopovou zeminu z výstavby polyfunkčního centra; komplexní řešení protihlukové ochrany této plochy řešit ve spolupráci s obcí, protože již  počáteční akustická situace predikuje překračování hygienických limitů

Na základě výsledků výpočtů lze za problematický označit i výpočtový bod č. 10

Výpočtový bod 10

kde opět již v počáteční akustické situaci bez realizace záměru při zadaných očekávaných údajích o dopravě lze předpokládat nesplnění hygienických limitů 55 dB respektive 45 dB pro noční respektive denní dobu (přičemž posuzovaný záměr z hlediska dopravy neovlivňuje tuto akustickou situaci v noční době). Vyvolaná doprava v souvislosti s posuzovaným záměrem však může znamenat prokazatelné zvýšení hlukové zátěže u tohoto bodu (+2,2 dB) po realizaci druhé etapy záměru. Je proto nezbytné zejména u tohoto výpočtového bodu  monitorovat vývoj akustické situace v zájmovém území a v případě podání průkazu, že posuzovaný záměr svojí vyvolanou dopravou prokazatelně ovlivňuje akustickou situaci o tohoto objektu, přijmout příslušná opatření, kterými by v uvedeném případě pravděpodobně byla individuální opatření na objektu. V rámci uvedených skutečností je formulováno ve vztahu k uvedenému výpočtovému bodu následující doporučení:

v rámci další projektové přípravy záměru bude provedeno měření hladin akustického tlaku u výpočtového bodu č 10  podle následujícího harmonogramu:

před zahájením výstavby první etapy záměru

po zahájení provozu v rámci první etapy

před zahájením výstavby druhé etapy

po zahájení provozu druhé etapy

pokud v rámci uvedených měření bude podán průkaz o prokazatelné změně akustické situace o

řešeného objektu, přistoupit k realizaci odpovídajících individuálních protihlukových opatření

V následujícím výpisu je doložen výpočet který již reflektuje výše popisovaná doporučení týkající se útlumu nástřešních jednotek typu RS a existence popisovaného protihlukového valu pro denní dobu:

U bodu 9 protihlukový val o délce 125 m, výšce 4,5 m a základně cca 5 m

Utlum nástřešních jednotek z 66 dB na 62 dB

HLUK+  verze 7.16 profi                 Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: C:\HOME\BAJER\2006\CHYNE\HLUK+\VARIANTA2_OBLAST1_OPATRENI.ZAD  Vytištěno: 9.5.2006 13:47

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |  615.0;  587.4 |  49.8 |  41.4 |  50.4 |       |        |

|  1 |   6.0 |  615.0;  587.4 |  49.8 |  42.2 |  50.5 |       |        |

|  2 |   3.0 |  635.2;  593.3 |  47.0 |  40.6 |  47.9 |       |        |

|  2 |   6.0 |  635.2;  593.3 |  47.1 |  41.9 |  48.2 |       |        |

|  3 |   3.0 |  657.6;  603.0 |  45.9 |  39.2 |  46.8 |       |        |

|  3 |   6.0 |  657.6;  603.0 |  46.1 |  40.5 |  47.1 |       |        |

|  3 |   9.0 |  657.6;  603.0 |  46.0 |  44.4 |  48.3 |       |        |

|  4 |   3.0 |  681.5;  608.7 |  44.0 |  40.6 |  45.7 |       |        |

|  4 |   6.0 |  681.5;  608.7 |  44.4 |  42.2 |  46.4 |       |        |

|  4 |   9.0 |  681.5;  608.7 |  45.0 |  45.0 |  48.0 |       |        |

|  5 |   3.0 |  711.6;  622.7 |  41.4 |  39.9 |  43.7 |       |        |

|  5 |   6.0 |  711.6;  622.7 |  42.3 |  41.7 |  45.0 |       |        |

|  6 |   3.0 |  755.1;  644.5 |  41.7 |  42.5 |  45.1 |       |        |

|  7 |   3.0 |  766.4;  669.6 |  42.7 |  43.7 |  46.2 |       |        |

|  7 |   6.0 |  766.4;  669.6 |  43.1 |  45.0 |  47.1 |       |        |

|  8 |   3.0 |  802.5;  674.6 |  44.5 |  45.5 |  48.0 |       |        |

|  8 |   6.0 |  802.5;  674.6 |  44.9 |  47.2 |  49.2 |       |        |

|  9 |   3.0 |  614.7;  113.7 |  50.1 |  29.3 |  50.1 |       |        |

|  9 |   6.0 |  614.7;  113.7 |  50.9 |  39.1 |  51.2 |       |        |

| 10 |   3.0 |  651.0;  194.6 |  59.9 |  29.5 |  59.9 |       |        |

| 10 |   6.0 |  651.0;  194.6 |  59.9 |  30.6 |  59.9 |       |        |

| 11 |   3.0 |  584.4;  593.5 |  50.2 |  40.3 |  50.6 |       |        |

| 11 |   6.0 |  584.4;  593.5 |  50.2 |  41.3 |  50.7 |       |        |

| 12 |   3.0 |  624.6;  799.0 |  49.8 |  24.2 |  49.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Z uvedených výsledků je patrné, že  při respektování a realizaci navrhovaných řešení v oblasti eliminace zdrojů hluku by mohl být předkládaný záměr v zájmovém území realizovatelný.

VIBRACE

V průběhu výstavby objektů může docházet k dílčím vibracím pouze při provádění zemních a hutnicích prací -  zdroje vibrací jsou dostatečně vzdálené od obytných objektů.

U technologického zařízení nebude docházet k nežádoucím vibracím, neboť předmětem posuzování je  výstavba a provoz Polyfunkčního centra Chýně, kde může docházet k dílčím vibracím pouze u těžké nákladní dopravy, které se přenáší pouze do nejbližšího okolí náležitě na těžkou dopravu dimenzovaných komunikací

ZÁŘENÍ

V celém areálu nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního či elektromagnetického záření.Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V        DOTČENÉM ÚZEMÍ .

## C. 1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

a)dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

Přírodní prostředí širšího zájmového území Chýně  a okolí  vykazuje známky poměrně značného strukturního a funkčního zjednodušení, zapříčiněného zejména výraznými intenzifikačními zásahy do nelesní krajiny v průběhu 60. - 80. let (zornění nad 80%, odvodnění původních luk, vysoká míra upravenosti malých vodotečí (Litovický potok).

Pro k.ú. obce Chýně   lze doložit velmi nízký  koeficient ekologické stability,  daný zejména  velkými výměrami intenzivně využívaných polí, které jsou jen lokálně prokládány místními mírnými terénními depresemi či elevacemi.

Lesnatost území kolem Chýně  je velmi nízká a celkově je pro k.ú. Chýně  možno doložit nepříliš hodnotný krajinný reliéf, s relativně nevýraznou vertikální členitostí.

Dominantními prvky krajinného rázu jsou především větší polní celky, dále pak liniové prvky doprovodných stromořadí podél silnic, liniové prvky inženýrských sítí, upravených vodotečí  a železniční trať.

Do stávající mozaiky krajinného rázu výrazně vstupují dominantní vodní plochy rybníků u Chýně ( Bašta a Strahovský) a dále u Hostivic  Břevský a Litovický s doprovodnými porosty.

Jde o území, jehož průvodní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky drobnějšího měřítka je však výrazně narušen zcelením pozemků do velkých honů orné půdy, spojený s redukcí liniových prvků mezí, úvozů a polních cest.

Z hlediska širších územních souvislostí je příznačná relativně  malá vertikální členitost krajiny. Tento krajinný fenomén je dán geologicko – geomorfologickými aspekty řešeného území a  krajiny. Z toho pohledu je velmi obtížně vymezení krajinných dominant.

Zájmovou plochu ze západu lemuje silnice č. III/518 z Rudné přes Chýni do Hostivice, která je doprovázena stromořadím. Rovněž drobná vodoteč Pivovarský potok přiléhající k náspu na okraji zájmové plochy z východu je řídce a nepravidelně doprovázena keři a stromy. Při jihovýchodním okraji zájmové plochy se nachází zalesněná roklička se vzrostlými dřevinami.

V blízkém okolí jsou hlavní komunikace:

- silnice R6 (E48) „Karlovarská“ vzdálená cca 2,5 km severním směrem,

- železniční trať č. 122 na západ od obce Chýně,

- dálnice D5 Praha – Plzeň vzdálená 3 km jihovýchodně.

Chýně i okolní obce, zejména Hostivice, prochází v současné době bouřlivým stavebním rozvojem, který se týká především hromadné výstavby rodinných domů, ale i skladovacích a průmyslových areálů. Výrazně se zvyšuje zastavěná plocha obcí v takovém měřítku, že se mění i krajina. Obce se přibližují, vzniká větší potřeba individuální i hromadné dopravy osob. Stavební ruch značně zvyšuje potřebu přípravy materiálů, stavební techniky i potřeba služeb. Protiváhou by mělo být posilování zeleně a přírodního prostředí.

Zájmové území a okolí je využíváno i myslivecky na chov a lov drobné a srnčí zvěře. Určité škody na zvěři jsou způsobovány dopravou: dálnice D5, silnice Chýně – Chrášťany a Chýně – Rudná i železniční trať č. 122 na západ od obce Chýně. Klidovým územím pro zvěř jsou dvě zalesněné rokličky jižně a jihozápadně od plochy, zde jsou také umístěna myslivecká zařízení pro krmení i lov zvěře. Výstavbou se zmenší honební plocha.

Krajinný ráz je však velmi subjektivně pojatá charakteristika a v současné době se vedou odborné diskuse  o jejím materiálním uchopení. Přesto je na tomto místě (alespoň na úrovni stávajících znalostí) se pokusit uchopit danou problematiku a alespoň rámcově zhodnotit (byť subjektivně) danou lokalitu.)

| Krajinná složka | Její vizuální projev | Význam |
| --- | --- | --- |
| Orná půda ( plochy) | Silně negativní | 4 |
| Solitérní zeleň ( ter. elevace) | Středně pozitivní | 2 |
| Liniové pásy zeleně | Středně pozitivní | 2 |
| Voda ( potoky) | Pozitivní | 1 |
| Voda (plochy) | Pozitivní | 1 |
| Nejbližší sídlo | Středně pozitivní | 2 – 3 |
| Nejbližší urbární ekosystém | Středně negativní | 4 |
| Nejbližší liniová stavba | Středně negativní | 3 – 4 |
| Vedení vysokého napětí | Středně negativní | 3 – 4 |

Vysvětlivky:

Vizuální projev je hodnocen 6 – ti bodovou škálou v rozsahu negativní – pozitivní a u každé kategorie ještě upřesněním „Silně – středně – málo“. Kategorie „Význam“ je hodnocena z hlediska tzv. zapojení do krajiny“..

1 – Nejlepší, nejvýznamnější pro danou krajinu ( z hlediska širších územních souvislostí)

5 – Absolutně nevyhovující pro danou  lokalitu

Především je třeba z hlediska dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje dodržet  regulativy, stanovené územním plánem ve vztahu k ploše  zeleně  - v dokumentaci je doloženo  navýšení předepsaných  40% zeleně na cca 41,2% (v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat projekt sadových úprav areálu s výkresovou částí min. v měřítku 1:500 a projednat jej s MěÚ Černošice - RŽP – oddělením ochrany přírody a další dále uvedené zásady).

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  součástí skladového areálu a  zemědělského půdního fondu a byly dlouhodobě nevyužívány .

Zájmové území a blízké okolí leží na přechodu dvou základních krajinných typů s následující charakteristikou (podle Formana a Godrona), a to typu:

Intenzívně obdělávaná krajina (kultivovaná) s převahou zemědělsky obdělávaných geometrických ploch, které tvoří matici, v níž jsou rozmístěny enklávy vesnic a zbytků přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů. Krajina většinou jemně nebo středně zrnitá, hustá síť liniových koridorů.

a typu:

Příměstská krajina – hustě osídlená s heterogenní mozaikou zastavěných ploch (bydlení, služby, průmysl), obdělávaných ploch, zbytků přirozených ekosystémů a hustou sítí koridorů. Krajina jemně zrnitá s maximální hodnotou mozaikovitosti a fragmentace, vysoké množství introdukovaných druhů, dynamický expanzivní typ krajiny.

Podle funkčního typu krajiny se jedná o přechod z typu zemědělská krajina do typu urbanizovaná a technická krajina, k níž zájmové území směřuje.

Určité ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno uvažovat pouze při technologické nekázni či havárii (viz v příslušné části oznámení).

Nejblíže leží ložiska nerostných surovin jižně a východně od obce Břve, kde jsou prozkoumaná nebilanční ložiska slévárenských písků ve výši 3902 kt, nadložní cihlářské suroviny byly vypočteny též jako nebilanční v množství 6,8 mil. m3.

Západně od rybníku Bašta je evidováno prognózní ložisko cihlářských surovin, které od roku 1969 využívalo bývalé JZD Chýně pro výrobu plných cihel. Mocnost suroviny je 5 m, geologické zásoby jsou odhadnuty na 320 000 m3.

Tento prostor je zcela mimo posuzované území  a posuzovaná výstavba se s ním v žádném případě nedostává do konfliktu(viz doložení na mapě v části H).

Nejbližší těžební  prostory jsou tedy  zcela mimo posuzované území  a posuzovaná výstavba se s nimi  nedostává do konfliktu a je v souladu se záměry změny ÚPSÚ obce Chýně a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb, v platném znění. (horní zákon).

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

Územní systém ekologické stability

Generel lokálního územního systému ekologické stability pro katastrální území sídel Hostivice, Litovice, Jeneč a Chýně zpracovala firma Lareco, Jičínská 39, Praha 3 s cílem regenerace a ochrany kulturní krajiny v katastrálním území obce Chýně, které je intenzivně zemědělsky využíváno a nese výrazné negativní stopy socialistické zemědělské velkovýroby.

Kostrou tohoto ÚSESu jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, působící jako biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční prvky.

Biocentra jsou prakticky genetické zásobárny pro uchování regionálního geofondu živých organismů (rostlinných i živočišných), biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické rovnováhy a interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni.

Nový generel, vychází z ÚTP NR - R ÚSES ČR, z něhož je pro orientaci v této dokumentaci doložen výřez.

Do plochy plánované pro výstavbu areálu nezasahuje žádný prvek ÚSES. Na

jihovýchodní hranici prochází v dotčené části nefunkční lokální biokoridor 31 – Úsek Břevská

rákosina – hranice okresu Praha (Sobín). LBK vede od plánované retenční nádrže u silnice

III/00514 (průtah Chýní) k jihu. Prochází mezi areálem stáčírny Prazdroje a chátrajícími

objekty zemědělských budov, které jsou z části přestavěny na skladové haly. Mezi areálem

Prazdroje a chátrajícími zemědělskými objekty je v mapových podkladech zobrazen počátek

drobné vodoteče směřující k severovýchodu viz foto 1 . Ve skutečnosti je úsek k plánované

retenční nádrži z velké části zatrubněn a vegetaci na povrchu tvoří ruderální a nitrofilní

vegetace v okolí zemědělských objektů. Po cca 300 m se LBK napojuje na stávající

zpevněnou polní cestu, která vede od objektů stáčírny Prazdroje na jihozápad a vede s ní

v souběhu. Po cca 300 m od jihovýchodního rohu dotčeného pozemku se LBK odklání od

hranice prostoru LC a směřuje k jihu. Jedná se nefunkční LBK, v okolí cesty se uplatňuje

ruderální bylinná vegetace okrajů pole bez dřevin.

Nejbližší významný krajinný prvek (99 – V roklích I) navazuje na jižní hranici areálu

LC. Jedná se o protáhlý remízek v roklině v prostoru bývalé pískovny. Z dřevin v západní

části převládá Quercus petraea (dub zimní) s ruderalizovaným podrostem se Sambucus

nigra (bez černý). Po okraji je Populus sp. (topol). V severovýchodní části VKP se uplatňuje

Robinia pseudoacacia (akát obecný) a Betula pendula (bříza bradavičnatá), podrost je opět

ruderální. Remízek má minimální floristický a fytocenologický význam, nejedná se o přírodní

biotop ve smyslu Katalogu biotopů (ed. Chytrý a kol., 2001). S ohledem na rozsáhlé plochy

orné půdy v okolí popisovaného VKP s minimem přírodních biotopů a zeleně vůbec plní

takovéto remízky v krajině důležité ekologické funkce.

Dotčené území se nenachází v prostoru zvláště chráněných území. Nejbližší přírodní

památka jsou Hostivické rybníky. Nacházejí se na severovýchod ve vzdálenosti cca 1 km.

K ovlivnění negativnímu nedojde. V blízkosti plánovaného areálu se nevyskytují žádné

památné stromy ani přírodní parky.

Zachování a respektování všech těchto prvků ÚSES je zejména v oblasti katastru obce Chýně  nezbytné, neboť se jedná o krajinu výrazně zdeformovanou nepřiměřenou přeměnou všech příznivých ploch (luk, mezí, remízků, cest) na ekologicky málo stabilní ornou půdu, takže nejbližší okolí navrhovaného staveniště působí až depresivním dojmem.

V tomto kontextu jsou  řešeny i  dopady vlivů stavby a zčásti i dále uvedená opatření, navrhovaná k eliminaci a kompenzaci  vlivů na prostředí.

Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu dikce § 14 zák. č. 114/1992 Sb. (určení viz kapitola B. I.1.) Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu nedochovaly.

Posuzovaný záměr výstavby Polyfunkčního areálu  v Chýni nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ust. § 14 zák. č. 114/1992 Sb.

Nenachází se rovněž v žádném území typu chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

V  širším okolí staveniště a obce Chýně se vyskytují některá chráněná území, která však v žádném případě nebudou posuzovanou výstavbou dotčena.

Jednotlivé segmenty ÚSES a možnosti jejich ovlivnění posuzovanou stavbou jsou podrobně popsány v příslušné kapitole C.II.A.6  a C.III.B.

Z pohledu  zákona ČNR č. 114 Sb. ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel jsou hodnoceny základní skutečnosti rovněž v kapitole ÚSES, krajina, flora a fauna

Jednotlivé konkrétněji popsané podklady  nejbližších skladebných prvků ÚSES dokládá   výřez mapy lokálního ÚSES, doložený v následující části této dokumentace.

Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá k  držení její stability. Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a parků.

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně závazným právním předpisem.

V zájmovém území výstavby se žádný VKP nenachází. Nejbližší VKP 99 a VKP 100 – rokličky se nacházejí sice v těsném sousedství zájmové plochy výstavby, ale díky navážce je zde výrazné převýšení kolem 8 m, takže přímé ovlivnění nebude významné.

Na zájmové ploše ani v jejím bezprostředním okolí nerostou žádné vyhlášené památné stromy. Od zájmového území jsou nejblíže tyto památné stromy:

- dvě lípy v Hostivici (u kostela a u nádraží),

- olše šedá v Sobíně.

Významné, ale nevyhlášené stromy jsou dub u rybníka Kala a trnovník akát u tvrze v Litovicích. Památné stromy mají stanovené ochranné pásmo podle zákona č. 114/1992 Sb. tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene naměřeného ve 130 cm nad zemí (§ 46, odst. 3).

Přírodní park se v okolí posuzovaného záměru nevyskytuje žádný.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Chýně byla pravěkým sídlištěm. Z této doby pocházejí první nálezy pravěkých pecí na železo v České republice. První písemná zmínka o Chýni je z roku 1273 v privilegiu papeže Řehoře X, ve kterém potvrdil vlastnictví Chýně ve prospěch Strahovského kláštera. Díky tomu jsou o dění v obci v archivu Strahovského kláštera poměrně podrobné informace. Z těchto a dalších písemností čerpali autoři při sestavování historické monografie Chýně vydané tiskem v roce 1963.

Přestože obec Chýně je prvně zmiňována již v roce 1273, nezachovaly se zde žádné významnější  historické památky. Pozornost si však určitě zaslouží restaurace U Hamouzů proti Hájeckému klášteru. Tato restaurace si zachovala svůj jedinečný kolorit a k její výzdobě je využita ojedinělá sbírka reklamních tabulí mnoha pivovarů. Další zajímavostí je restaurace "Pivovarský dvůr" s minipivovarem, ve kterém se vaří tři druhy kvasnicového piva.

V bezprostředním okolí posuzovaného areálu se nenachází žádné významné architektonické  ani  historické památky či archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny .

S ohledem na staré  osídlení v okolí obce  lze sice doporučit ve smyslu ustanovení zák. č. 20/1987 Sb. ve znění zákona  č.242/1992 Sb. uvědomit příslušný Archeologický ústav o posuzované aktivitě – je však více než pravděpodobné, že s ohledem na charakter území (navážky) zde nebudou žádné archeologické památky zastiženy .

Území hustě zalidněná a charakter obce

V daném případě se jedná o lokalitu dříve zemědělské obce , dnes obce s převahou EA obyvatelstva ve  službách a obchodu,  zčásti i průmyslu, s dojížďkou do zaměstnání v hl.m. Praze.

Obec  Chýně charakterem a lokalizací patří do oblasti se střední  až vyšší hustotou zalidnění.

Další údaje z internetových stránek obce Chýně podrobněji charakterizují současnost obce:

Rok 1990 V roce 1990 se obec nacházela ve velice neutěšeném stavu. V obci nebyly vybudovány žádné inženýrské sítě vyjma dešťové kanalizace vybudované v padesátých letech. Rok 1995 V roce 1995 schválila obec svůj územní plán. V tomtéž roce byla provedena generální oprava budovy, elektrických rozvodů a vytápění Základní školy. Rok 1996 Od roku 1996 do současné doby proběhla výstavba nové budovy Obecního úřadu, výstavba nového rybníka pod názvem Strahovský rybník, stavba nové ČOV (čistírna odpadních vod), na 70% obce je vybudován vodovod a tlaková kanalizace. V současné době byla zahájena plynofikace obce. V obci dochází k intenzivní výstavbě rodinných domků. O bydlení v obci Chýně je veliký zájem hlavně u lidí, kterým není jedno, v jakém prostředí budou žít, pokud si postaví rodinný dům. Chýně se bude v budoucnu nacházet ve středu lichoběžníku čtyř dálnic, na každou 3 km daleko. Jedná se o Plzeňskou dálnici a pokračování jihozápadního okruhu (obě tyto komunikace jsou již v provozu), nově budovanou Karlovarskou dálnici a spojku mezi Plzeňskou a Karlovarskou dálnicí. Vzhledem k tomu, že převážná část větrů vane od západu a nejbližší větší znečišťovatel jsou až provozy v Rakovníku, má obec jedno z nejčistších ovzduší na okraji Prahy. Blízkost letiště ocení především občané často využívající leteckou dopravu. Obec však není leteckým provozem zatížena, neboť všechny koridory a přistávací dráhy vedou mimo obec. Významnou se může zdát i pravidelná linka MHD (Dopravní spojení), díky níž se občané během 20 minut dostanou na stanici metra Zličín.

| Statistické údaje o obci Chýně |
| --- |
| Počet částí | 1 |
| Katastrální výměra | 499 ha |
| Počet obyvatel | 655 |
| V produktivním věku | 356 |
| Průměrný věk | 38 |
| Pošta | Ne |
| Škola | Ano |
| Zdravotnické zařízení | Ano |
| Policie | Ne |
| Hasičský sbor (dobrovolný) | Ano |
| Kanalizace | Ano |
| Vodovod | Ano |
| Plynofikace | Ano |

## Charakter krajiny a krajinný ráz

Rámcový  popis byl proveden v předchozí části, v následujících částech podrobněji bude doplněn včetně výsledků průzkumu  výskytu  flory a fauny a vazby na prvky systému Natura 2000.

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající intravilán obce, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v širším okolí již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů. S ohledem na měřítko a rozsah zástavby je však nutno předpokládat od navrhované zástavby vznik patrné změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu.

Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nových objektů do území komplexními sadovými úpravami, zejména od silnice č. III/518 a nejvíce od stávajícího intravilánu obce Chýně, na jehož okraji jsou nové rodinné domy. Vybudováním tohoto skladovacího areálu prakticky dojde k uzavření celé plochy podle ÚPD, ohraničené obcí Chýně, silnicí č. III/518, rozestavěným areálem řadových domků Na Vyhlídce, zalesněnou rokličkou a náspem navážky. Při vhodném a kvalitně provedeném ozelenění areálu je stavba pro krajinu přijatelná.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Na ploše plánované realizace záměru stavby Polyfunkčního centra Chýně a v nejbližším okolí nejsou známy staré zátěže ani zde  nedochází k překračování únosného zatížení území z pohledu současných znalostí.

V rámci provedených průzkumných prací nebyla nikde odkryta navážka charakteru komunálního odpadu. Na základě průzkumu kontaminace tělesa navážky provedeného v roce 1994 (Vyhledávací průzkum znečištění bývalé pískovny v Chýni (Geologická služba Poděbrady 1994 ) nebylo zjištěno, že by navážky obsahovaly znečišťující látky v takovém množství, kdy by bylo nutné dle předpisů MŽP provádět jakékoliv sanační práce.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### 2.1. Ovzduší a klima

Klimaticky náleží území do oblasti  teplé, mírně suché, převážně s mírnou zimou, s lednovými teplotami nad -3 °C, ojediněle -4 °C.

Charakteristika klimatického regionu

| Kód regionů | Symbol regionů | Charakte- ristika regionů | Suma teplot ≥100 | Průměná roční teplota oC | Prům. roč. úhrn sráž.mm | Pravděpodobnost suchých vegetačních období | Vláhová jistota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | T 2 | teplý, mírně suchý | 2600 - 2800 | 8 - 9 | 500 - 600 | 20 - 30 | 2 - 4 |
| 4 | MT 1 | mírně teplý suchý | 2400-2600 | 7-8,5 | 450-550 | 30-40 | 0-4 |

Průměrná denní teplota 0 °C charakterizuje nástup, respektive konec vlastní zimy, průměrná denní teplota 5 °C začátek jara na vzestupné části křivky ročního chodu teploty, respektive začátek a konec širšího vegetačního období.

Průměrná denní teplota 10 °C určuje nástup a konec užšího vegetačního období, průměrná denní teplota 15 °C charakterizuje nástup, respektive konec letního období.

Údaje o atmosférických srážkách lze charakterizovat údaji ze stanice Jeneč, Hostivice, Rudná.

Průměrný úhrn srážek za období 1901 - 1950 v mm ze stanic Jeneč, Hostivice, Rudná.

| Stanice | I | II | III | IC | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeneč | 24 | 23 | 27 | 42 | 57 | 67 | 73 | 65 |
| Hostivice | 21 | 21 | 26 | 41 | 56 | 68 | 71 | 68 |
| Rudná | 23 | 23 | 27 | 43 | 55 | 69 | 70 | 65 |

| Stanice | IX | X | XI | XII | Rok | IV - IX | X - III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeneč | 43 | 38 | 32 | 30 | 521 | 347 | 174 |
| Hostivice | 41 | 36 | 28 | 26 | 503 | 345 | 158 |
| Rudná | 45 | 36 | 29 | 28 | 513 | 347 | 166 |

Průměrný úhrn srážek za období 1931 - 1960 v mm ze stanic Jeneč, Hostivice a Rudná.

| Stanice | I | II | III | IC | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeneč | 26 | 263 | 24 | 36 | 61 | 66 | 81 | 66 |
| Hostivice | 20 | 23 | 23 | 33 | 59 | 72 | 85 | 68 |
| Praha-Břevnov | 24 | 26 | 25 | 35 | 63 | 71 | 86 | 72 |
| Rudná | 25 | 25 | 25 | 38 | 59 | 74 | 83 | 63 |

| Stanice | IX | X | XI | XII | Rok | IV - IX | X - III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeneč | 35 | 45 | 27 | 28 | 521 | 345 | 176 |
| Hostivice | 36 | 39 | 24 | 24 | 506 | 353 | 153 |
| Praha-Břevnov | 43 | 44 | 26 | 29 | 544 | 370 | 174 |
| Rudná | 43 | 43 | 27 | 29 | 534 | 360 | 174 |

Porovnáním průměrného ročního úhrnu srážek za období 1901 - 1950 s obdobím 1931 - 1960 lze konstatovat, že úhrny srážek ve stanici Jeneč jsou na stejné úrovni, stanice Hostivice a Rudná vykazují mírné zvýšení:

| Stanice | Roční úhrn za období | Úhrn za období IV - IX | Úhrn za období X - III |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1901-1950 | 1931-1960 | 1901-1950 | 1931-1960 | 1901-1950 | 1931-1960 |
| Jeneč | 521 | 521 | 347 | 345 | 174 | 176 |
| Hostivice | 503 | 506 | 345 | 353 | 158 | 153 |
| Rudná | 513 | 534 | 347 | 360 | 166 | 174 |

Průměrný počet dnů se sněžením za období 1920/1921 - 1949/1950 ze stanic:

| Stanice | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hostivice | 0,5 | 1,9 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 4,4 | 1,1 | 0,1 | 24,5 |
| Praha-Břevnov | 0,6 | 2,8 | 6,7 | 8,6 | 7,1 | 5,2 | 2,2 | 0,3 | 33,5 |
| Praha-Klementinum | 0,9 | 2,2 | 6,3 | 7,4 | 7,2 | 5,5 | 1,8 | 0,4 | 31,7 |

Z dalších klimatických charakteristik je možno uvést průměrný počet dnů s mlhou (vodorovná dohlednost je menší než 1 km) za období 1946 - 1955. Nejbližší stanicí je stanice Praha - Karlov.

Průměrný počet dnů s mlhou za období 1946 - 1955 ze stanice Praha - Karlov

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,4 | 5,8 | 6,3 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 3,4 | 7,6 | 6,5 | 9,4 | 48,8 |

Průměrný počet dnů s bouřkou za období 1946 - 1955 ze stanice Praha - Karlov

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 4,8 | 2,3 | - | - | 0,1 | 28,6 |

Znečištění ovzduší:

Charakteristiku znečištění ovzduší ve vlastní Chýni, kde není pozorování ČHMÚ ani HS realizováno lze pouze rámcově odvozovat ze stanic v rámci středočeského kraje – především okresu Praha – západ a přilehlé části okresu Kladno.

Charakteristika znečištění ovzduší z pohledu hlavních polutantů  je podrobně provedena v rámci přiložené rozptylové studie (viz příloha č.1) jako charakteristika pozadí.

### 2.2. Geologie, geomorfologie a půda

Dle geomorfologického členění ČR (Czudek 1972) je zájmové území součástí Hostivické tabule, která je jihozápadní částí Kladenské tabule, která patří do Pražské plošiny v Poberounské soustavě.

Hostivická tabule, vyvinutá hlavně na křídových horninách, představuje členitou pahorkatinu v povodí Vltavy. Charakteristická je rozčleněným erozně denudačním reliéfem s neogenními plošinami a s epigeneticky založenou vodní sítí, místy se svědeckými plošinami, strukturními hřbety a suky, často jsou zachovány sprašové pokryvy a závěje. Ve východní části plošiny jsou údolí hlouběji zaříznutá a odkrývají podloží křídových sedimentů.

Geologické podmínky je možno podrobně charakterizovat díky provedenému předběžnému inženýrskogeologickému průzkumu, který na staveništi provedla firma K+K Praha – Mgr.Václav Kořán a RNDr.Jaroslav Altman.

Jedná seo území s parovinným rázem, s mírně modelovaným reliéfem s občasně zahloubenými údolími místních vodotečí. Povrch území se generelně mírně svažuje od jihu k severu do údolí místní nedaleké vodoteče (Litovický potok ). Nadmořské výšky se zde pohybujív rozmezí od 365 do 395 m n.m.

Skalní podklad je v zájmovém území budován horninami svrchní křídy, které spočívají diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží a jsou uloženy téměř vodorovně. Pouze u okraje křídové tabule mohlo dojít vlivem kerných sesuvů k porušení

původního uložení hornin. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit dvě litologická a

stratigrafická patra a to korycanské a bělohorské souvrství.

Nižší pískovcové patro korycanského souvrství (cenoman) je zde  charakteristické vývojem jemně až středně zrnitých pískovců, slabě jílovitě tmelených. Které v zájmovém území byly v minulosti těženy jako slévárenské a stavební písky.

Průzkumnými sondami byly pískovce zastiženy v celé ploše zkoumané lokality v hloubce 8

až 17 m, neboť byly do značné míry vytěženy. Následně byl vytěžený prostor zavezen

navážkami. V blízkosti silnice Chýně – Rudná těžebna končila šikmou stěnou. Za touto

hranicí těžebny byl skalní podklad zastižen v hloubce kolem 1m pod povrchem ( sonda K8 ).

Při zvětrávání se korycanské pískovce snadno rozpadávají na hlinité a jílovité písky

s obsahem drolitelných i pevných úlomků. Takto zvětralé pískovce byly zastiženy v SV části

území, kde je projektována trasa komunikace ( sondy K6 a K7 ).

Nadložní bělohorské souvrství (spodní turon) je zastoupené především písčitými slínovci - opukami. Nezvětralé tvoří pevnou horninu s deskovitou odlučností a se střední puklinatostí. Podle puklin se deskovitě až kvádrovitě rozpadávají. Opuky vyskytují v jižní a JZ části zájmového území mělce pod terénem – cca 1 m a jsou úlomkovitě až kamenitě rozpadavé s výplní písčitojílovité hlíny. Od úrovně 1,5 m pod povrchem terénu jsou opuky navětralé, deskovitě odlučné až masívní, žlutošedé barvy.

Mocnost křídového souvrství je v této oblasti udávána 20 - 40 m a v jeho podloží se vyskytují ordovické horniny.

Kvartérní pokryv je tvořen deluviálními, eolickými a fluviálními sedimenty; nejsvrchnější vrstvu tvoří cca 5 až 17 m mocná poloha navážek.

Deluviální sedimenty se vyskytují v přímém nadloží skalního podkladu; svahové sedimenty mají podobný charakter jako eluvia, ze kterých vznikly. Jedná se o zvětraliny skalního podkladu krátce přemístěné soliflukcí po svahu. Se svým podložím mají často neostrou a nezřetelnou hranici. Ve zkoumané lokalitě byly zastiženy jednak deluviální štěrkovité a kamenité písčitojílovité hlíny v nadloží opuk ( vyskytují se pouze v omezených mocnostech 0,5 až 0,8 m ) a jednak sedimenty s výrazným zastoupením písčité frakce v nadloží pískovců. Jsou to hlavně písky a hlinité písky a místy také silně písčité jíly s částečně opracovanými úlomky pískovců. Vyskytují se hlavně v SV části území, mimo půdorys bývalé pískovny, kde byly odstraněny v mocnostech 0,5 až 1,0 m (sondy J6, K6 a K7).

Barva deluvií je hnědá, světle hnědá a žlutohnědá, případně hnědošedá, velikost a

počet úlomků v nich obsažených do hloubky vzrůstá. Deluvia na opukách mají charakter

štěrkovitého jílu, kdy úlomky a kusy opuky zcela převažují nad mezerní hmotou (až 70 – 80

% úlomků), která má tuhou konzistenci.

Eolické sedimenty jsou zastoupeny světle okrově hnědými a hnědými sprašemi a sprašovými hlínami, které obsahují také podstatný, proměnlivý podíl jemně písčité frakce.

Spraše jsou vápnité, s nápadným bílým žilkováním, či s bílými skvrnami. Jejich konzistence

je svrchu tuhá, hlouběji se převážně pohybuje na rozhraní tuhá – pevná. Mocnosti spraší

a sprašových hlín se podle popisů nově provedených sond J6 a K6 pohybují od 1,0 m do 2,5

m. Vyskytují se v JV až SV části lokality a zčásti jsou také překryty navážkami (vrt J6).

Fluviální sedimenty byly zjištěny u východní paty svahu navážky zasypané pískovny

sondou K5. Jedná se o vyplněnou rýhu bývalé občasné vodoteče, která protékala při jižní až

JV hranici zájmové lokality. Popsány jsou zde písčitojílovité hlíny, hlouběji jíly s organickou

příměsí tuhé až měkké konzistence. Svrchní polohu tvoří přeplavená sprašová hlína.

Mocnost náplavů se pohybuje kolem 4 m.

Navážky jsou v zájmovém území zastoupené podstatnou měrou. Byly zastiženy sondami J2 až J8, DP1 až DP4 a K1 až K4 v prostoru bývalé těžebny písků. Těžba probíhala až do 90. let minulého století, kdy byl odtěžen poslední úsek v prostoru dnešní oplocené školky stromků. Pískovna byla zavážena převážně materiálem z výkopků okolních staveb a dále materiál z demolic. Zavážení bylo ukončeno v roce 1994. Nově provedenou sondáží byly v tělese navážky zjištěny převážně písčitojílovité hlíny a písčité jíly s podstatným obsahem stavebního materiálu (střešní tašky, cihly, kameny, dřevo), s příměsí plastů, plechu, drátů a s kameny až balvany opuky a betonu. Zastoupené hlíny a jíly mají převážně tuhou až pevnou konzistenci, místy se vyskytují také zeminy s konzistencí měkkou. Při  povrchu navážky se nachází cca 1 m mocná vrstva sprašové, písčité a písčitojílovité hlíny, povrchová vrstva je tvořena cca 0,2 až 0,5 m mocnou polohou humózní hlíny, kterou byla završena rekultivace. Navážka je mocná 8 až 17 m, při západním a JZ okraji se mocnost snižuje na cca 5 m a následně navážka odeznívá. Směrem k jihu, JV a východu je navážka ukončena ve výšce 6 až 10 m nad terénem formou násypu. V rámci provedených průzkumných prací nebyla nikde odkryta navážka charakteru komunálního odpadu.

Na základě průzkumu kontaminace tělesa navážky provedeného v roce 1994 (Vyhledávací průzkum znečištění bývalé pískovny v Chýni (Geologická služba Poděbrady 1994 ) nebylo zjištěno, že by navážky obsahovaly znečišťující látky v takovém množství, kdy by bylo nutné dle předpisů MŽP provádět jakékoliv sanační práce.

Půda.

Původní půdy na převážné většině sledované plochy byly dotčeny těžbou štěrkopísků. Cca 60 % plochy pozemku zabíraly půdy náležející hlavní půdní jednotce 25 - Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách a tvrdých slínovcích. Jsou zpravidla středně těžké.

Bonitovaná půdně ekologické jednotka (BPEJ) je základní oceňovací a mapovací jednotkou bonitační soustavy zemědělských půd. Vlastnosti BPEJ jsou určeny hlavní půdně klimatickou jednotkou (HPJ) rozšířenou o charakteristiky sklonitosti, skeletovitosti, hloubky půdního profilu a expozice. BPEJ zahrnuje plochy s přibližně shodnou kvalitou půdy.

Hlavní půdní jednotka (HPJ) je syntetická agronomizovaná jednotka soustavy, charakterizovaná genetickým půdním typem, subtypem, geologickým substrátem a zrnitostí. HPJ tedy vyjadřuje základní vlastnosti půdy včetně určitého charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě.

Na zájmové ploše V roklích o rozloze 18,51 ha se nachází čtyři BPEJ:

35% 	4.25.04/III.

30%	4.25.14/III.

20%	2.30.01/IV.

15%	2.10.00/I.

Podrobnější údaje viz část přiložená mapa půdních jednotek (gleje a glejové černice) a půdotvorných substrátů (nivní uloženiny nekarbonátového složení a hlinité spraše spolu s křídovými pískovci)  a dále část  vstupy (půda).

### 2.3. Hydrogeologické poměry a hydrologie

Podložní korycanské pískovce se vyznačují dobrou průlinovou propustností a vyskytuje se v nich také horizont podzemní vody, který byl ve vrtech zastižen až ve větších hloubkách. Hladina podzemní vody byla naražena ve vrtech J4, HJ5 a J7 v hloubce 10,4 až 11,6 m pod stávajícím povrchem území. Ustálila se pouze v sondě HJ5 v hloubce 11,60 m Zastižená podzemní voda tedy většinou nevytváří souvislou hladinu a vydatnosti jsou zde rovněž velmi malé.

V prostředí navážek byla hladina podzemní vody při vrtání zastižena místy při bázi a dále byly zjištěny drobné průsaky nebo silně vlhké polohy v různých úrovních navážky.

Jedná se o lokální omezené, „zavěšené“ horizonty podzemní vody s malou vydatností, které

po naražení odtekly a zasákly se do podložních pískovců. Vydatnější lokální horizont byl naražen pouze ve vrtu J8, kde se následně hladina podzemní vody ustálila v hloubce 10,85 m, přičemž v době měření vrtu J8 byl tento již částečně zavalený. Na základě laboratorního rozboru odebraného vzorku vody z tohoto vrtu můžeme konstatovat, že se jedná o vodu s vysokým obsahem vápníku a hořčíku (603 a 240 mg. l-1) a s extrémním obsahem síranových iontů (1540 mg. l-1).

Ve vrtech J1, J2, J3 a J6 nebyla podzemní voda zastižena, ani se zde po odvrtání neustálila. Převážná většina vrtů se po uplynutí 24 hodin zavalila, takže zde již měření hladiny podzemní vody nemohlo být prováděno.

Těleso navážek vzhledem ke své nehomogenitě a charakteru představuje prostředí, kde hladina podzemní vody bude výrazně kolísat v závislosti na atmosférických srážkách. Při výstavbě tedy bude v prostředí navážek naraženo na podzemní vodu ve formě častých lokálních pramenů a průsaků.

Další drobný horizont podzemní vody je vázán na polohu fluviálních náplavů vyplňujících protáhlou depresi (rýhu) při JV okraji lokality. Toto koryto bývalé, patrně pouze

občasné vodoteče představuje drén, který akumuluje a odvádí podzemní vodu ve směru sklonu povrchu terénu směrem k SV do údolí nedalekého Litovického potoka, který reprezentuje místní erozní bázi. Tento horizont byl zastižen v sondě K5 v hloubce 2,6 m pod

terénem.

Hydrologicky spadá zájmové území do povodí Litovického potoka s číslem povodí 1-12-02-002 a tím do střední Vltavy.

Údaje k profilu Litovický potok - Ruzyň a ústí Litovického potoka do Vltavy

|  | Průměrné překročení průtoku po dobu |
| --- | --- |
| Profil | 30 | 90 | 180 | 270 | 355 | 364 |
| Dnů v roce, m3/s |
| Litovický potok - Ruzyň | 0,30 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| Ústí Litovického potoka do Vltavy | 0,47 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,03 |

|  | Velké vody opakující se jedenkrát za |
| --- | --- |
| Profil | 1 | 3 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Roků, m3/s |
| Litovický potok - Ruzyň | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 25 |
| Ústí Litovického potoka do Vltavy | 1 | 4 | 6 | 11 | 22 | 33 |

| Průměrný roční specifický odtok |
| --- |
| činí v profilu: | litrů/s z km2 |
| Litovický potok - Ruzyň | 3,51 l/s z km2 |
| Ústí Litovického potoka do Vltavy | 3,40 l/s z km2 |

Specifický odtok dílčího povodí Litovického potoka se sledovaným územím činí zhruba 3,51 litrů za sekundu, průměrně za hydrologické období 1931 - 1960 z 1 km2 povodí, což je relativně málo a odpovídá specifickým podmínkám území.

### 2.4. Flóra  a fauna, ekosystémy

Flora zájmového území

Většina plochy zájmového území je obhospodařovaná orná půda, která byla v době biologického průzkumu zorána. Část plochy – zavezená bývalá pískovna – je oplocena a slouží jako plantáž pro pěstování vánočních stromků.

Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o zemědělskou půdu, nelze společenstva mimo okraje považovat za stabilní a trvalá, protože pravidelnou orbou, kultivací, hnojením a chemizací dochází k jejich narušení či likvidaci. Část dokladovaných druhů bylin tedy patří mezi jednoleté plevele. Víceleté a vytrvalé druhy bylin a dřeviny rostou ve travnatých a dřevinných lemech podél silnice, polních cest, náspu, rokličky a při oplocení plantáže. Bylinná vegetace rostoucí bezprostředně při vozovce silnic však bývá pravidelně vysekávána při údržbě silnice a zasolována při zimní údržbě vozovek (solí a posypovými materiály).

Zájmovou plochu na jihovýchodě lemuje zalesněná roklička, která v okolní zemědělské krajině poskytuje živočichům úkryt, potravní nabídku (díky plodonosným dřevinám) a ptactvu hnízdní možnosti. Rokle byla v minulosti cíleně osázena pestrou směsí dřevin v pravidelných řadách. V současné době už jsou některé krátkověké keře přestárlé a bylo by vhodné je nahradit novými, nebo je alespoň zmladit. V rokli se na několika místech nacházejí drobné divoké skládky odpadků, igelitů, PET lahví a pneumatik. V horní části rokle je postaven zásyp pro zvěř. Středem rokličky vede používaná pěšina.

K oplocené plantáží vánočních stromků přiléhá část zemědělsky neobhospodařované plochy, porostlá v současnosti travinnými společenstvy. Tato plocha pro svou horší přístupnost, vzdálenost od intravilánu, neobhospodařovanost a relativně „přírodní“ společenstva může poskytovat vhodné krytové a klidové podmínky a potravní nabídku nejen polní zvěři, ale i dalším živočichům. Ptákům hnízdícím na zemi (např. bažant) nabízí i příhodné hnízdní podmínky.

Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány zejména následující rostlinné druhy:

Byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), bojínek luční (Phleum pratense), čičorka pestrá (Coronilla varia), divizna velkokvětá (Verbascum thapsiforme), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), hluchavka nachová (Lamium purpureum), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), hořčice rolní (Sinapis arvensis), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium), jílek vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kakost perský (Geranium persica), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), komonice lékařská (Melilotus officinalis), konopice polní (Galeopsis tetrahit), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kostival lékařský (Symphytum officinale), kuklík městský (Geum urbanum), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa pratensis), locika kompasová (Lactuca serriola), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), mrkev obecná (Daucus carota), ostružiník ježiník (Rubus caesius), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), penízek rolní (Thlaspi arvense), pcháč oset (Cirsium arvense), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), psárka luční (Alopecurus pratensis), pýr plazivý (Agropyron repens), rdesno blešník (Persicaria lapathifolia), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), řebříček obecný (Achillea millefolium), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), sveřep jalový (Bromus sterilis), svízel povázka (Galium mollugo), svízel přítula (Galium aparine), svízel syřišťový (Galium verum), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), štětka lesní (Dipsacus silvester), šťovík kadeřavý (Rumex crispus), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), vojtěška setá (Medicago sativa), vratič obecný (Tanacetum vulgare).

Dřevin	y při silnici, v lemech, na náspu: bez černý (Sambucus nigra), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), jabloň sp. (Malus sp.), javor jasanolistý (Acer negundo), javor mléč (Acer platanoides), slivoň sp. (Prunus sp.), růže šípková (Rosa canina), třešeň ptačí (Cerasus avium).

Dřeviny v rokličce: bez černý (Sambucus nigra), bříza bělokorá (Betula pendula), buk lesní (Fagus silvatica), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jasmín – pustoryl věncový (Philadelphus corronarius), javor jasanolistý (Acer negundo), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), kalina obecná (Viburnum opulus), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), růže šípková (Rosa canina), slivoň sp. (Prunus sp.), smrk ztepilý (Picea abies), šeřík obecný (Syringa vulgaris), topol černý (Populus nigra), trnovník akát (Robinia pseudacacia), třešeň ptačí (Cerasus avium).

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opatření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Průzkum flóry byl konán Ing.Maxovou a Ing.Kyzlíkem na podzim 2005 a na jaře 2006.

Fauna zájmového území

Zájmovou plochu na jihovýchodě lemuje zalesněná roklička, která v okolní zemědělské krajině poskytuje živočichům úkryt, potravní nabídku (díky plodonosným dřevinám) a ptactvu hnízdní možnosti. Rokle byla v minulosti cíleně osázena pestrou směsí dřevin v pravidelných řadách. V současné době už jsou některé krátkověké keře přestárlé a bylo by vhodné je nahradit novými, nebo je alespoň zmladit. V rokli se na několika místech nacházejí drobné divoké skládky odpadků, igelitů, PET lahví a pneumatik. V horní části rokle je postaven zásyp pro zvěř. Středem rokličky vede používaná pěšina.

K oplocené plantáží vánočních stromků přiléhá část zemědělsky neobhospodařované plochy, porostlá v současnosti travinnými společenstvy. Tato plocha pro svou horší přístupnost, vzdálenost od intravilánu, neobhospodařovanost a relativně „přírodní“ společenstva může poskytovat vhodné krytové a klidové podmínky a potravní nabídku nejen polní zvěři, ale i dalším živočichům. Ptákům hnízdícím na zemi (např. bažant) nabízí i příhodné hnízdní podmínky.

Zoologický průzkum byl konán pomalou pochůzkou s krátkými zastávkami. Sledování probíhalo v různou denní dobu s ohledem na aktivity některých živočichů, např. ranní zpěv ptáků. Jedinci byli pozorováni přímo, případně i pomocí dalekohledu (vizuálně), sledovaly se i jejich akustické projevy (audiálně) a pobytové stopy (otisky stop v půdě, chodbičky a díry od hrabošů, okus kmínků od zajíců a srnčí zvěře, hnízda ptáků, peří, trus).

Průzkum fauny dokládá poměrně ochuzené stanoviště. Byly zjištěny většinou běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, případně na blízkost sídel. Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně:

savci – hraboš polní (Microtus arvalis), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), zajíc polní (Lepus europaeus).

ptáci – bažant obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč (Columba palumbus), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), poštolka obecná (Falco tinnunculus), skřivan polní (Alauda arvensis), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), strnad obecný (Emberiza citrinella).

plazi – výskyt ještěrky obecné (§§) na sušších místech náspu a traviny je předpokládán, ale nebyl prokázán.

hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé charakteristické, avšak běžné druhy vybraných skupin, např.

brouci – páteříček sněhový (Cantharis fusca), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata).

motýli – babočka admirál (Vanessa atalanta).

dvoukřídlí – bzučivka zlatá (Lucillia caesar), masařka obecná (Sarcophaga carnaria), muchnice březnová (Bibio marci).

blanokřídlí – čmelák zemní (Bombus terrestris) - §, mravenec sp. (Lasius sp.), včela medonosná (Apis mellifera), vosa obecná (Paravespula vulgaris).

ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) a jiné skupiny.

další bezobratlí - z pavouků skákavka pruhovaná (Salticus scenicus), slíďák tlustonohý (Alopecosa cuneata). Z plžů ulity hlemýždě zahradního (Helix pomatia), páskovky keřové (Cepaea hortensis), vlahovky narudlé (Monachoides incarnata).

Koroptev na rozdíl od údajů v oznámení  nebyla ani jednou zastižena – její výskyt je však pravděpodobný.

Na velké části zájmové plochy se nevyskytují stromy ani keře, kde by mohli ptáci hnízdit a odpočívat. Vhodné podmínky může částečně poskytovat plantáž vánočních stromků na zájmové ploše, stromový doprovod při silnici III/518 z Rudné přes Chýni na Hostivice, náletové dřeviny na boční straně náspu a především pak zalesněná roklička, která zájmovou plochu lemuje na jihovýchodě. V nejbližším okolí mimo zájmovou plochu pak vhodné klidové, krytové a potravní podmínky pro ptactvo i polní zvěř poskytují větrolamy 1 km jižně od zájmové plochy a zejména přírodní společenstva rybníků Přírodní památka Hostivické rybníky vzdálená 3 km severovýchodně.

V rámci zájmového území nejsou vhodné podmínky pro rozvoj populace, charakteristický výskyt a reprodukci zvláště chráněných druhů podle přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. Těžiště výskytu čmeláků (§) nebylo možno stanovit, výskyt jejich zemních hnízd lze předpokládat v bylinných lemech cest, v travinném společenstvu a v okolí.

Podle názoru zpracovatele průzkumu nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavební činnosti mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe na podzim či v předjaří a provést některá opatření k  větší možnosti hnízdní i potravní nabídky pro avifaunu (remízky)

Opatření k větší možnosti hnízdní i potravní nabídky pro avifaunu je třeba uplatnit zejména při JV hranici zastavovaného areálu, která je tvořena terénním stupněm (vysokou mezí) o šířce až 10 m, výšce asi 6-8 m a délce asi 300 m. V současné době je tato plocha porostlá řídkým a nepravidelným porostem stromů a keřů, vzniklým přirozeně z náletu. Nacházejí se tu především tyto druhy: bez černý (Sambucus nigra), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), jabloň sp. (Malus sp.), slivoň sp. (Prunus sp.), růže šípková (Rosa canina), třešeň ptačí (Cerasus avium).

Podstatným rozšířením keřového porostu zvláště trnitými druhy, případně dřevinami užívanými při výsadbě remízků, by došlo k mnohem lepším možnostem hnízdění zejména koroptví (Perdix perdix), bažantů (Phasianus colchicus) a křepelek (Coturnix coturnix), které právě drobně rozčleněná území vyhledávají.

Remízek je hustý dřevinný porost nebo malý lesík ve volné, nezalesněné krajině. Slouží drobné zvěři, zejména zajícům, bažantům, koroptvím i hospodářsky užitečnému ptactvu jako úkryt a ochrana v době nepříznivého počasí, v zimě a v případě nebezpečí. Trnité druhy dřevin tvoří špatně prostupnou bariéru a chrání ptáky před toulavými psy i před útokem dravců z výšky. Tyto dřeviny navíc mívají i jedlé plody, kterými se ptáci mohou na podzim a v zimě živit, např. trnky, šípky. Remízky se zakládají zpravidla jako dvouetážové nebo víceetážové, složené z vysokokmenných dřevin s hojným přimíšením měkkých dřevin bobulnatých a s podrostem trnin a jehličnanů, jejichž zhoustnutí se napomáhá seřezáváním a sestřihem.

Svou jihovýchodní expozicí je mez teplá a pro hnízdění příznivá.

Průzkum fauny byl konán Ing.Maxovou a Ing.Kyzlíkem na podzim 2005 a na jaře 2006.

### 2.5. Natura 2000

V souvislosti s přistoupením ČR do EU bude vymezena tzv. soustava Natura 2000, jejímž cílem je zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. Soustava těchto území má zajistit ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a živočišným druhům významným nikoliv pouze z národního hlediska, ale z pohledu celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality vyplývá ze směrnice Rady č.79/406/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně „směrnice o ptácích“) a směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“).

V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku. Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy II směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Do práce se zapojily vedle desítek členů ČSO i další nevládní organizace, pracovníci Správ národních parků, Správ chráněných krajinných parků, okresních úřadů, muzeí apod. Bez jejich znalostí a zápalu by vytvoření kvalitního návrhu ptačích oblastí nebylo možné. Postupně bylo prověřeno několik desítek navržených lokalit, většina z nich však nesplňovala stanovená odborná kritéria. Výsledkem tříletých snah je návrh ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního prostředí.

V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí - příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila dlouho očekávaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě samostatného zákona č.218/2004 Sb.) platná od dubna roku 2004. Zákon vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.

Oblasti ochrany ptáků (OOP): V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková oblast nenachází. Nejbližší OOP je Křivoklátsko, jehož hranice je vzdálená 14 km západním směrem.

Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu schválila vláda České republiky 22.12.2004.

Evropsky významné lokality: V zájmovém území ani v nejbližším okolí se takové lokality nenacházejí. Nejblíže se nalézá lokalita Obora Hvězda, vzdálená 7 km severovýchodně a lokality Cikánka a Radotínské údolí ve vzdálenosti 9 km jihovýchodně.

Popis lokality Křivoklátsko

Kód lokality: CZ0211001

Kraj: Plzeňský kraj, Středočeský kraj

Rozloha: 31.932,13 ha

Kategorie chráněného území: Ptačí oblast

Popis: Ptačí oblast Křivoklátsko se nachází asi 40 km jihozápadně od Prahy, v celku Křivoklátské vrchoviny. Středem protéká v hluboce zařízlém údolí řeka Berounka, až téměř kaňonovitý ráz mají údolí jejich přítoků. Geomorfologická pestrost podmiňuje přítomnost bohaté mozaiky společenstev jak lesního, tak nelesního charakteru. Lesy zaujímají převážnou část rozlohy ptačího území, místy jsou však prostřídány bezlesými enklávami, a to převážně v okolí obcí nebo také místy skalních stepí na exponovaných lokalitách. Křivoklátsko slouží jako oblast hnízdění převážně pro lesní druhy ptáků - šplhavce a druhy hnízdící v dutinách, význam má i pro druhy využívající skalní výchozy a prudké srázy. V oblastech mimo les se potom střídají louky, pole, pastviny, křoviny a remízky a tato pestrá krajina vytváří hnízdní možnosti pro další spektrum druhů. V území bylo zjištěno 120 hnízdících druhů, dalších 40 druhů bylo zaznamenáno mimo hnízdní období nebo jejich hnízdění nebylo potvrzeno. Z významných druhů se zde vyskytují: čáp černý (Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), ledňáček říční (Alcedo atthis), datel černý (Dryocopos martius), žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), luňák červený (Milvus milvus), moták pochop (Circus aeruginosus), včelojed lesní (Pernis apivorus), chřástal polní (Crex crex), skřivan lesní (Lullula arborea), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Popis lokality Obora Hvězda

Kód lokality: CZ0113001

Kraj: Hlavní město Praha

Status: navrženo

Rozloha: 1,91 ha

Kategorie chráněného území: Přírodní památka

Poloha: Mokřina na SSZ okraji PP Obora Hvězda na břehu Litovického (Šáreckého) potoka. Na území hlavního města Prahy, Městská část Praha 6.
Geologie: Facie černých břidlic, droby.
Geomorfologie: Území leží v Pražské plošině.
Reliéf: Terénní deprese na břehu Litovického potoka.
Pedologie: Vyvinuta je zde typická fluvizem.
Krajinná charakteristika: Mokřadní nelesní i dřevinná (olšiny, vrbiny) společenstva na břehu Litovického potoka. Louka je ohraničená potokem a okrajem lesa v oboře.
Biota: Vyskytují se zde vlhké pcháčové louky (T1.5), které přecházejí do porostů vysokých ostřic (M1.7). Ve V části území se vyskytuje mokřadní olšina (L1) a porosty vrb.
Významná lokalita druhu měkkýše vrkoč útlý (Vertigo angustior).
Kvalita: Významná lokalita druhu Vertigo angustior.

Popis lokality Radotínské údolí

Kód lokality: CZ0114001

Kraj: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Status: navrženo

Rozloha: 109,44 ha

Kategorie chráněného území: Chráněná krajinná oblast

Poloha: Členitý lesní a skalnatý komplex v okolí soutoku Radotínského a Mlýnského potoka mezi Zadní Kopaninou na severu, osadou Cikánka na východě, Kosoří na jihu, a sahající až téměř k Chotči na západě.
Geologie: podloží je tvořeno silurskými a devonskými vápenci a vápenci zlíchovského souvrství, které tvoří četné skalní výchozy (skalní stěny a hřebeny).
Geomorfologie: severozápadní okraj Pražské pahorkatiny.
Reliéf: Rozčleněný erozně denundační s neogenními zarovnanými povrchy a exhumovanými předkřídovými zarovnanými tvary.
Pedologie: Hlavním půdním typem území jsou rendziny, místy se vyskytují kambizemě. V potoční nivě se vyskytují gleje.
Krajinná charakteristika: Relativně velké území prudkých (a většinou skalních) svahů a skalních hřbítků údolí Radotínského potoka s navazujícím ochranným pásmem plošin.
Biota: Včelník se vyskytuje na ostrůvkovitém skalním výchozu v porostu skalní stepi obklopeném suťovým lesem na svahu údolí Radotínského potoka.
Pro potenciální výskyt jsou významné úzkolisté suché trávníky na skalních hřbítcích nad údolím Ratotínského potoka a též skalní vegetace s kostřavou sivou na skalním ostrohu nad osadou Cikánka. Ochranné pásmo tvoří většinou hercynské dubohabřiny, suťové lesy, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, perialpidské bazifilní teplomilné doubravy, lesní kultury s nepůvodními jehličnany a extenzívně obhospodařovaná pole.
Květena území je určována reliéfem a typy hornin. Na plošinách se setkáme na pískovcích v severní části území u Zadní Kopaniny s bikovou doubravou (Luzulo-Quercetum) - L7.1, na jejíž části je vysazena borovice lesní, což ještě více umocňuje druhovou chudost podrostu, složeného převážně z lipnice hajní (Poa nemoralis). Na teplých, jižně orientovaných vápencových svazích roste rozvolněná hrachorová doubrava (Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis) - L6.1- s hojným dřínem (Cornus mas), třemdavou bílou (Dictamnus albus), rozrazilem ožankovitým (Veronica teucrium) atd. Dub šipák je vzácný a nahrazuje jej dub zimní (Quercus petraea). Na mírně ukloněných jižních i severních svazích na vápencích roste černýšová dubohabřina prvosenková (Melampyro-Carpinetum primuletosum) - L3.1, kterou na hrubozrnné suti na pravém břehu Radotínského potoka mezi Maškovým a Rutickým mlýnem střídá typicky vyvinutá habrová javořina (Aceri-Carpinetum) -L4- s lípou velkolistou (Tilia platyphyllos), meruzalkou alpínskou (Ribes alpinum) a omějem vlčím morem (Aconitum vulparia). V poloze habrové javořiny v údolí Kopaninského potoka byl ve třicátých letech vysazen smrk omorika (Picea omorica), který zde úspěšně roste. Na plošinách nad údolím, v místech s horším odvodněním a tendencí ke stagnaci srážkové vody se vytvořily a zachovaly staré odvápněné třetihorní půdy (terra fusca). Na těchto místech roste mochnová doubrava (Potentillo albae-Quercetum) -L6.4- s druhy jako je mochna bílá (Potentilla alba), bukvice lékařská (Betonica officinalis), srpice barvířská (Serratula tinctoria) a acidofilní kostřava ovčí (Festuca ovina). Na jižních skalnatých svazích se prostírá široká škála kostřavových a kavylových (ze svazů Helianthemo cani-Festucion pallentis a Festucion valesiacae -T3.3D), pěchavových (ze svazu Seslerio-Festucion glaucae -T3.2) a válečkových (Cirsio-Brachypodion pinnati -T3.4D) travních společenstev. Některé z těchto travních "stepí" se v minulosti více rozšířily díky klučení lesa a pastvě domácích zvířat. Tyto polohy v současné době zarůstají křovinami, ale řada lokalit na výchozech vápenců a na velmi mělké půdě je stabilně bezlesých. Většina ze zjištěných asi 30 ohrožených druhů roste v těchto xerotermních trávnících, např. kriticky ohrožený včelník rakouský (Dracocephalum austriacum). V údolní nivě vznikly kosením ovsíkové (Arrhenatheretum elatioris - T1.1) a blatouchové (Angelico-Cirsietum oleracei - T1.5) louky. V současné době jsou koseny jen občas a rychle zarůstají ruderálními druhy jako je kopřiva (Urtica dioica).
Kvalita: Jedna z osmi populací včelníku v Českém krasu (a jedna z devíti populací v České republice). Jedná se o menší populaci. Při kontrole v květnu 2003 tu bylo nalezeno 14 kvetoucích rostlin soustředěných na dvě místa na okraji skalního hřebene: větší skupina výše na hřebeni zastíněná přesahujícími větvemi dubu (zarůstá třemdavou a skalníkem) a menší skupina na holé skalce níže na hřebeni. Kromě toho tu byly zjištěny i malé nekvetoucí exempláře (celkem 5 ex.) v okolí obou míst.

### 2.6. Krajina, krajinný ráz a ostatní prvky přírody

Nejbližší krajina je odedávna osídlena, obdělávána a zastavována, takže až na výjimku PP Hostivické rybníky je již od původního přírodního stavu velmi a nenávratně vzdálena. Z okolí jsou známy nálezy z doby únětické a bylanské kultury. Hostivice jsou připomínány již roku 1277, Jeneč 1115, Litovice 1330, Břve již ve 13.století. V sousední obci Hostivice bylo odkryto sídliště z doby kamenné, tj. asi 3500 let př.n.l. Na území obce Chýně byly odkryty železářské pece z doby laténské, tj. mladší doby železné (420 až 30 př.n.l.). Chýně je doložena roku 1273 jako majetek Strahovského kláštera.

V blízkém okolí plánované výstavby se nachází poměrně jednotvárný, lesuprostý a mírně zvlněný krajinný reliéf s nadmořskou výškou okolo 370 – 400 m n. m. V bezprostředním okolí plochy dominují antropogenní prvky – intravilán obce Chýně a rozestavěný areál nových řadových domů Chýně-Na Vyhlídce, silnice, železniční trať. Dále jsou zde sloupy nadzemního elektrického vedení, větší polní celky, rozčleněné liniovými prvky doprovodných stromořadí podél silnic, liniovými prvky inženýrských sítí, upravených vodotečí. Asi 2 km od zájmové plochy se nachází hodnotnější a dominantnější vodní plochy Hostivických rybníků s doprovodnými porosty. Budoucí staveniště je nerozčleněná zemědělská půda s přilehlou plochou dočasně užívanou coby plantáž vánočních stromků. Plocha se mírně svažuje k západu (tj. k Pivovarskému potoku).

Z hlediska podrobnějšího hodnocení krajinného rázu lze konstatovat, že jde o území, jehož původní krajinný ráz s převládajícím charakterem strukturní mozaiky drobnějšího měřítka je narušen zejména výstavbou antropogenních staveb (blízké průmyslové a skladové areály, plocha letiště Praha - Ruzyně), liniových staveb (silnice, železnice, elektrické vedení), zcelením pozemků do větších honů orné půdy, spojený s redukcí liniových prvků mezí, úvozů a polních cest.

Zájmové území a blízké okolí leží na přechodu dvou základních krajinných typů s následující charakteristikou (podle Formana a Godrona), a to typu:

3. Intenzívně obdělávaná krajina (kultivovaná) s převahou zemědělsky obdělávaných geometrických ploch, které tvoří matici, v níž jsou rozmístěny enklávy vesnic a zbytků přirozených nebo přírodě blízkých ekosystémů. Krajina většinou jemně nebo středně zrnitá, hustá síť liniových koridorů.

a typu:

4. Příměstská krajina – hustě osídlená s heterogenní mozaikou zastavěných ploch (bydlení, služby, průmysl), obdělávaných ploch, zbytků přirozených ekosystémů a hustou sítí koridorů. Krajina jemně zrnitá s maximální hodnotou mozaikovitosti a fragmentace, vysoké množství introdukovaných druhů, dynamický expanzivní typ krajiny.

Podle funkčního typu krajiny se jedná o přechod z typu zemědělská krajina do typu urbanizovaná a technická krajina, k níž zájmové území směřuje.

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná jen velmi malá členitost krajiny, daná ploššími otevřenými tabulemi, které jsou jen na okrajích protkány  hlouběji zaříznutými údolími vodotečí (zejména údolí Litovicko-Šáreckého potoka pod Vokovicemi, fenomén Vltavy na východě až severovýchodě, údolí Loděnice na západě za rozvodnicí). Pro území kolem Chýně je možno dokladovat otevřenou, významně zorněnou krajinu s dominancí lánů polí, urbanizovaných celků sídel včetně nového prvku velkých komerčně obchodních zón kolem sídelních útvarů (Kněževes, Tuchoměřice, Jeneč, Rudná aj.). Výrazným pohledově strukturním prvkem  širšího území jsou nové dálniční tahy D5 Praha-Plzeň, vzdálená jižním směrem 3 km, nejnověji se na krajinném rázu podepisuje výstavba dálnice č. 6 na Karlovy Vary (E48), severně od zájmové plochy. Pohledově patrné jsou vyvýšené  koridory železničních tratě č. 122. Nejvýznamnějším urbanizačním fenoménem je pak bezesporu celý prostor letiště Praha-Ruzyně cca 6 km severovýchodně od posuzované lokality. Letiště Ruzyně se v současné době dostavuje a rozšiřuje.

Zájmovou plochu ze západu lemuje silnice č. III/518 z Rudné přes Chýni do Hostivice, která je doprovázena stromořadím. Rovněž drobná vodoteč Pivovarský potok přiléhající k náspu na okraji zájmové plochy z východu je řídce a nepravidelně doprovázena keři a stromy. Při jihovýchodním okraji zájmové plochy se nachází zalesněná roklička se vzrostlými dřevinami.

Chýně i okolní obce, zejména Hostivice, prochází v současné době bouřlivým stavebním rozvojem, který se týká především hromadné výstavby rodinných domů, ale i skladovacích a průmyslových areálů. Výrazně se zvyšuje zastavěná plocha obcí v takovém měřítku, že se mění i krajina. Obce se přibližují, vzniká větší potřeba individuální i hromadné dopravy osob. Stavební ruch značně zvyšuje potřebu přípravy materiálů, stavební techniky i potřeba služeb. Protiváhou by mělo být posilování zeleně a přírodního prostředí.

Zájmové území a okolí je využíváno i myslivecky na chov a lov drobné a srnčí zvěře. Určité škody na zvěři jsou způsobovány dopravou: dálnice D5, silnice Chýně – Chrášťany a Chýně – Rudná i železniční trať č. 122 na západ od obce Chýně. Klidovým územím pro zvěř jsou dvě zalesněné rokličky jižně a jihozápadně od plochy, zde jsou také umístěna myslivecká zařízení pro krmení i lov zvěře. Výstavbou se zmenší honební plocha.

Biologicko-ekologická perspektiva krajiny

Po realizaci předmětné výstavby a po realizaci dalších staveb v k.ú. Chýně podle schválené současné územně plánovací dokumentace lze předpokládat trvalejší pozastavení další výstavby.

Západním směrem od centra Chýně dojde k zastavění rodinnými domky až k železniční trati.

Severním směrem od obce by rozhodně neměla výstavba probíhat a naopak území v okolí Litovického potoka nad rybníkem Bašta až k železniční trati a pod rybníkem Bašta až ke Strahovskému rybníku by mělo být v celé údolní nivě ponecháno v klidu (s případnou výsadbou dřevin původní druhové skladby). Severním směrem od zájmového území výstavby leží obec Chýně.

Severovýchodním směrem od obce se nachází „nedotknutelné“ chráněné území Hostivické rybníky, kde je z širokého okolí nejvyšší míra dochovanosti krajinného rázu.

Východním směrem od plánovaného místa výstavby by měla být v perspektivě v příští ÚPD (příp. i dokumentaci SES a dokumentů komplexních pozemkových úprav) zvážena možnost napojení dvou zalesněných roklí ležících JV od areálu k mohutnému, zčásti již rekultivovanému tělesu skládky výkopové zeminy, která se nachází ve vzdálenosti asi 1 km východně k silnici Chýně – Chrášťany. Výsadbou vysoké zeleně a propojením mezi lesnickou rekultivací skládky a dvěma zalesněnými roklemi by došlo k vytvoření souvislého horizontu a zklidnění krajiny. V tomto prostoru se jeví jako největší možnost realizace biologicko-ekologických opatření, a to jak v nejbližším výhledu – zalesnění horizontu, tak i dlouhodobého – pokračování výsadby směrem k obci. Tato nová výsadba by nutně nemusela být souvislou výsadbou lesa, ale např. volnější výsadbou charakteru příměstského lesa či lesoparku.

Jižním směrem je horizont uzavřen probíhající výstavbou obytných domů.

Pohledový horizont

Severně od zájmové plochy stojí rodinné domky na okraji Chýně. Stavba by měla být pohledově odcloněna středně vysokou zelení. Přes obec lze přehlédnout nad nevýrazným údolím Litovického potoka k západní části obce Litovice.

Na východ od plochy se v pravé části pohledu nachází mohutné těleso skládky výkopové zeminy (z části již rekultivované), které přiléhá k silnici Chrášťany – Chýně, ve středu pohledu se rýsují pražská sídliště na Zličíně. Ve vzdálené budoucnosti bude pravděpodobně tento pohled otevřen.

Jihovýchodním směrem od zájmové plochy tvoří blízký horizont vzrostlá zeleň rokle, rovněž blízký horizont na jihu spočívá v právě budované výstavbě řadových domků, které ale výškově přesahují uvažovanou výstavbu na zájmové ploše. Ve vzdálenějším horizontu jižně od plochy je nevýrazný hřeben (návrší) „Růžová“ (409,7 m n.m.), který ve směrech S, V, J široké okolí převyšuje, takže tvoří z těchto směrů horizont.

Západně od plochy přes silnici Chýně – Rudná je plochý terén zatím obhospodařován jako zemědělská půda. Je ale předpoklad i ve výhledech příští ÚPD, že může být plocha mezi zmíněnou silnicí a za ní ležící železnicí (ve vzdálenosti 300-500 m) zastavěna RD.

Nadmořská výška zájmového území: 370 – 400 m n.m.

Rekreační potenciál

Rekreační potenciál okolí zájmové plochy je nevelký, neboť turisticky i rekreačně je bezprostřední okolí nezajímavé. Nevedou tudy žádné turistické trasy a provozování připravované cyklostezky umožní v rámci stavby realizovaný úsek cyklostesky (SO 73), procházející severně areálu zelení mezi areálem a rodinnými domky . Pro obyvatele Chýně má rekreační význam (koupání, rybolov) Starý rybník na severovýchodním okraji obce. Nejbližší zajímavější lokality se nacházejí ve vzdálenosti 300 m, a jsou to

Přírodní památka Hostivické rybníky s naučnou stezkou a klášterní areál Hájek s poutní cestou Hájek - Loreta, kolem něhož vede cyklostezka ze Zličína do Unhoště. Výrazný rekreační a kulturní potenciál má až vzdálenější okolí v Přírodním parku Povodí Kačáku (8 km jihozápadně). Cyklostezka, resp. Její spojovací část vede po silnici od Břví směrem na Hájek a Červený Újezd a od stavby je vzdálena 1,5 km severně.

Výrazným fenoménem pro ochranu a poznávání přírody a tím i pro turistiku je Přírodní památka Hostivické rybníky, vyhlášená v roce 1966 na ploše 113 ha. Předmětem ochrany jsou přírodní společenstva rybníků a jejich bezprostřední okolí. Pozoruhodná je zejména avifauna vázaná na rákosiny a mokřady. Celoročně přístupná značená naučná stezka v délce 2,5 km, která má 11 zastávek. K zájmové ploše stavby jsou nejblíže zastávky 9 – Břevská rákosina a 10 – Rašelinné jezírko, a to ve vzdálenosti 1150 m. Sporné je koupaliště na pravém břehu Břevského rybníka se stavbami z 80.let, které nejsou v souladu se záměry ochrany přírody.

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Od zájmového území jsou nejblíže tato chráněná území:

1,5 km severovýchodně se nachází Přírodní památka (PP) Hostivické rybníky, zahrnující přírodní společenstva rybníků a jejich bezprostřední okolí, s naučnou stezkou s 11 zastávkami dlouhou 2,5 km,

5 km západně prochází hranice Přírodního parku Povodí Kačáku.

Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá k  držení její stability. Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a parků.

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně závazným právním předpisem.

V zájmovém území výstavby se žádný VKP nenachází. Nejbližší VKP 99 a VKP 100 – rokličky se nacházejí sice v těsném sousedství zájmové plochy výstavby, ale díky navážce je zde výrazné převýšení kolem 8 m, takže přímé ovlivnění nebude významné.

Lesní porosty

Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují, zájmové území výstavby se rovněž nedotýká ochranného pásma žádného lesního porostu, které je stanoveno do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Nejbližší rozsáhlejší lesní porosty se nacházejí 1 km severovýchodně v PP Hostivické rybníky a 5 km jihozápadně na stráních uklánějících se do údolí Kačáku.

V okolí Hostovických rybníků je 42,7 ha porostní půdy. Přirozenou skladbou dřevin by přibližně mělo být: dub 50%, buk, jasan, javor, habr, jedle po 10%, s vtroušenou lípou, břekem a jilmem. Současný stav s podílem dřevin introdukovaných (dub červený, trnovník akát, borovice černá, douglaska tisolistá, jírovec maďal, javor jasnolistý) nevyhovuje poslání

Lesnatost v okolí je mimořádně nízká, začíná na k.ú. Chrášťany s 0,0% přes desetiny procenta v např. na k.ú. Rudná 0,3% nebo na k.ú. Jeneč 0,3% až po několik procent např. na k.ú. Červený Újezd 2%. Ještě, že v okolí byly asi před 40 lety vysázeny a až dodnes zachovány ochranné lesní pásy (větrolamy), z nichž některé jsou velmi kvalitní. Lesnatost jednotlivých k.ú. se zvyšuje pouze v okolí rozsáhlejších lesních porostů, tedy u PP Hostivické rybníky (týká se zejména Hostivice a Litovic) a při údolí Kačáku (např. lesnatost Drahelčic dosahuje 13%, Úhonic 29%).

Prvky dřevin rostoucí mimo les

Na zájmové ploše je pouze malá plantáž vánočních stromků, vysazená na zemědělské půdě. Vysazené borovice nevynikají kvalitou ani růstem.

Vodní plochy, mokřady, vodní toky

Ve vlastním zájmovém území výstavby se žádné vodoteče (ani občasné) nenacházejí. V těsné blízkosti protéká drobná vodoteč, která teče od vzdálenější rokličky (VKP 100) přes intravilán obce Chýně, kde se jako Pivovarský potok vlévá do Strahovského rybníka. Nejbližší větší vodní tok je Litovický potok se soustavou rybníků Bašta, Strahovský, Břevský, Kala a Litovický. Poslední tři jmenované rybníky spolu s přilehlými mokřady a rákosinami jsou součástí Přírodní památky (PP) Hostivické rybníky. Litovický potok je v nejbližším místě vzdálen 1 km. V širším okolí je nejvýznamnější vodní tok Kačák (Loděnice), vzdálený 8 km západně.

Památné stromy

Na zájmové ploše ani v jejím bezprostředním okolí nerostou žádné vyhlášené památné stromy. Od zájmového území jsou nejblíže tyto památné stromy:

dvě lípy v Hostivici (u kostela a u nádraží),

olše šedá v Sobíně.

Významné, ale nevyhlášené stromy jsou dub u rybníka Kala a trnovník akát u tvrze v Litovicích.

Památné stromy mají stanovené ochranné pásmo podle zákona č. 114/1992 Sb. tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene naměřeného ve 130 cm nad zemí (§ 46, odst. 3).

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Zájmové území a jeho širší okolí lze označit jako poměrně nestabilní a z ekologického hlediska nevyvážené. Prvky kostry ekologické stability, a celková ekologická stabilita širšího území se opírá zejména o ekologicky stabilnější přírodní prvky - údolí Kačáku, Hostivické rybníky a údolí Dobrovízského potoka.

Nejvýznamnějším prvkem systému ekologické stability je potok Kačák (Loděnice) s údolím, kterým prochází nadregionální biokoridor s nadregionálními a regionálními biocentry.

V regionálním měřítku SES se nejblíže zájmové ploše nalézá regionální biokoridor, který prochází západně od obce Dobrovíz a spojuje dvě regionální biocentra: RBC 1844 „Hostouň“ a RBC 1466 „Břevská rákosina“. Regionální biocentrum „Hostouň“ se nachází 5 km SSZ od zájmového území, „Břevská rákosina“ 1,5 km severovýchodně.

Číslo prvku: RBC 1844

Název prvku: Hostouň

Funkční typ: Regionální biocentrum

Vegetační typ: VO (hydrofilní vegetace)

Způsob vymezení: doplnit

Výměra: 10 ha

Název katastru: Hostouň

Číslo prvku: RBC 1466

Název prvku: Břevská rákosina

Funkční typ: Regionální biocentrum

Vegetační typ: VO, LO, KU (hydrofilní vegetace, mokřadní křoviny, lesní kulticenózy)

Způsob vymezení: vymezit

Výměra: 30 ha

Název katastru: Litovice

V lokálním měřítku SES nejblíže zájmové plochy prochází lokální biokoridor LBK 31, který sleduje Pivovarský potok od rokličky VKP 100 k ústí do Strahovského rybníka. Zmíněný lokální biokoridor se částečně nachází v těsné blízkosti zájmové plochy, ale převýšení zde díky navážce činí asi 8 m, takže k přímému ovlivnění nedojde.

Většině zájmové plochy výstavby lze coby orné půdě přiřadit první (nejnižší) stupeň ekologické stability. Z tohoto důvodu mohou být jako interakční prvky v systému ekologické stability označeny i drobné keřovité polní remízky, stromořadí podél cest v okolí, dřevinný doprovod bývalé trati a silnic.

### 2.7. Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

Popis a hodnocení posuzovaného území z tohoto pohledu bylo provedeno v části C.1.2.3. Území historického, kulturního a archeologického významu v této dokumentaci.

### 2.8. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Platný územní plán sídelního útvaru Chýně zpracoval   ing. arch. Stanislav Zeman (atelier AUA Praha).

Posuzovaná stavba se nachází v zóně označené v ÚP obce Chýně jako smíšené území.

Smíšené území zahrnuje plochy určené pro polyfunkční využití s cílem řešit aktuální požadavky investorů, avšak s ohledem na zachování přírodních a obytných hodnot území obce, především prostřednictvím výrazného zastoupení zeleně (40% rozlohy  daného smíšeného území).

Je možné tedy konstatovat, že posuzovaná stavba  je v   souladu se  záměry platného  územního plánu sídelního útvaru Chýně  a odpovídá předpokladům, které jsou v tomto územním plánu založeny.

Tuto skutečnost dokládá rovněž kopie výřezu ze schváleného ÚPSÚ doložená v části H přílohy, ze které  patrné, že posuzovaná stavba se nachází na plochách určených územním plánem jako smíšené území.

Soulad s územním plánem potvrzuje rovněž doložené stanovisko Stavebního úřadu Hostivice a Obce Chýně (viz část H).

### 2.9. Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika /viz výsek z mapy Středočeského kraje a Prahy, kterou zpracoval v měřítku 1: 200.000 Český geologický ústav v části F/,  charakterizovat následovně:

Podle této mapy se lokalita Chýně nachází v oblasti přechodu označené jako riziko střední  -  2 sp -  střední riziko na spraších a sprašových hlínách a jako riziko nízké 1 Ks – nízké riziko na křídových sedimentech.

Tuto skutečnost dokládá výřez z mapy radonového rizika  Středočeského kraje a Prahy v měřítku 1: 200 000  podle Českého geologického ústavu v části H.

Požadavky na  omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 76/1991Sb.

## C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území  z hlediska jeho únosného zatížení

Veškeré dostupné údaje o stavu životního prostředí  v prostoru lokalizace posuzovaného záměru Polyfunkčního centra Chýně včetně výsledků biologického průzkumu byly shromážděny a komentovány v předchozích částech kapitoly C.

Závěrem tohoto přehledu je možné konstatovat, že realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná společenstva zemědělských monokultur na orné půdě budou na části plochy nahrazena trvalou zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému odstranění vegetačního pokryvu na části zájmového území výstavby. Na části plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a následně bude pravidelně udržován a ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za příznivý a patrný.

Velmi vhodné by bylo při výstavbě ponechat svahy tělesa navážky, kde už začala probíhat přirozená sukcese, dalšímu přirozenému vývoji, případně svahy ještě dosadit vhodnými dřevinami. Dále je vhodné ponechat a doplnit stromořadí podél silnice č. III/518.

Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytují, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se ohrožení populací těchto živočichů. Místní vliv na faunu (zejména avifaunu) je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za příznivý, protože nedojde kesnížení potravní a hnízdní nabídky.

Velmi vhodné by proto bylo při výstavbě ponechat svahy tělesa navážky, kde už začala probíhat přirozená sukcese, dalšímu přirozenému vývoji, případně svahy ještě dosadit vhodnými dřevinami. Dále je vhodné ponechat a doplnit stromořadí podél silnice č. III/518. Tato liniová společenstva fungují v krajině jako migrační trasy živočichů.

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající intravilán obce, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v širším okolí již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů. S ohledem na měřítko a rozsah zástavby je však nutno předpokládat od navrhované zástavby vznik patrné změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nových objektů do území komplexními sadovými úpravami, zejména od silnice č. III/518 a nejvíce od stávajícího intravilánu obce Chýně, na jehož okraji jsou nové rodinné domy.

Vybudováním tohoto polyfunkčního areálu prakticky dojde k uzavření celé plochy podle ÚPD, ohraničené obcí Chýně, silnicí č. III/518, rozestavěným areálem řadových domků Na Vyhlídce, zalesněnou rokličkou a náspem navážky.

Při vhodném a kvalitně provedeném ozelenění areálu je stavba pro krajinu přijatelná.

Stavba areálu výškou budov pohledy ze směrů S, V, J přes návrší „Růžová“ (409,7 m n.m.) nijak neovlivní, staveniště je asi o 25 až 30 m níže.

Krajina je jen mírně zvlněná, takže při vhodně provedených sadových úpravách a preferenci vysoké stromové zeleně po obvodu zájmové plochy by mělo dojít k dobrému optickému zastínění nových budov. Z tohoto důvodu je ideální ponechat veškerý dřevinný doprovod silnice, při intravilánu i na náspu tělesa navážky, který funkce optického odclonění i protihlukové a protiprachové bariéry bude plnit již během výstavby. Při výběru vhodných keřových a zejména stromových druhů nebude začlenění nové výstavby do krajiny zatěžující a krajinný ráz nebude příliš narušen, navíc dojde k doplnění zeleně v krajině.

S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody žádná interakce nenastane, protože areál stavby je dostatečně vzdálen od chráněných území, stejně tak žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nebude výstavbou přímo dotčen. Nejbližší VKP 99 a VKP 100 – rokličky se nacházejí sice v těsném sousedství zájmové plochy výstavby, ale díky navážce je zde výrazné převýšení kolem 8 m, takže přímé ovlivnění nebude významné. Navíc při vhodných sadových úpravách dojde k doplnění a posílení funkce zeleně v krajině, což je možno hodnotit jako vliv trvalý a příznivý.

Lesní porosty v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny.

Rovněž památné stromy v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny včetně jejich ochranných pásem.

Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude poškozena jeho struktura nebo funkce. Nejbližší lokální biokoridor LBK 31, který sleduje Pivovarský potok od rokličky VKP 100 k ústí do Strahovského rybníka, se částečně nachází v těsné blízkosti zájmové plochy, ale převýšení zde díky navážce činí asi 8 m, takže k přímému ovlivnění nedojde.

Naopak kvalitně provedenými sadovými úpravami v areálu a vhodně vybranými domácími dřevinnými druhy odpovídajícími nadmořské výšce dojde k posílení ekologické funkce zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability.

Nedojde ani k potencionálnímu vlivu záměru na oblasti Natura 2000 - Oblasti ochrany ptáků (podle „směrnice o ptácích“) i evropsky významné lokality (podle „směrnice o stanovištích“) jsou od zájmového území dostatečně vzdáleny a nebudou posuzovanou stavbou nijak narušeny ani ohroženy.

Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch v okolí. Dojde však ke změně prostředí tím, že část zemědělské půdy bude nahrazena zastavěnými plochami na zpevněném terénu. Je nezbytné zachovat potřebnou územní rezervu v zájmovém území v nezpevněném stavu pro sadové úpravy areálu. Vlivy na jiné ekosystémy je možno hodnotit jako velmi nízké.

Je tedy patrné, že  realizací posuzovaného záměru dojde za předpokladu dodržení všech dále  navržených opatření k ovlivnění životního prostředí v únosném rozsahu jeho možného zatížení.

# D.KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ  VLIVŮ  ZÁMĚRU NA  VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## I. Charakteristika předpokládaných  vlivů záměru  na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

### I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Polyfunkční centrum Chýně  je situováno  na katastru obce Chýně v prostoru určeném územním plánem jako smíšené území a navazuje na stávající zástavbu rodinnými domy na jižním okraji obce, od které je odděleno masivní izolační zelení, jejíž pás  je násobně širší než předpokládal územní plán.

Do prostoru přiléhajícího k rodinným domkům je umístěno sportovně relaxační centrum a cyklostezka v rozsahu vpředu popsaném a to včetně dodávky zařízení a vybavení sportovišť.

Potencionální ovlivnění obyvatel obce  v rámci stávající přiléhající obytné zástavby rodinných domů na severním okraji areálu, nově budovaných obytných domů na jižním okraji i budoucí obytné zóny západně od komunikace Rudná – Chýně bylo podrobně vyhodnoceno  v rámci zejména akustické a rozptylové studie a je dále rozebráno ve studii hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), která je součástí této kapitoly jako samostatná část  potencionální akustické vlivy na okraj zástavby za tratí jsou řešeny v akustické studii a návrhu opatření pro eliminaci těchto vlivů.

Z hlediska rozsahu stavebních a zemních prací lze očekávat, že etapa výstavby může představovat určité narušení faktorů pohody nejbližších domků i když akustické a imisní vlivy jsou charakterizovány jako podlimitní.

S ohledem na situování staveniště a vzdálenost od stávající zástavby, která je výrazně větší než u předchozího návrhu Logistického centra lze konstatovat, že že zemní práce a návazné stavební práce na základech nebudou negativně ovlivňovat obytnou zástavbu – budou probíhat pouze v denních hodinách.

Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména s vyloučením procesu výstavby  v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při respektování výše uvedených doporučení lze hodnocený vliv považovat z hlediska velikosti za středně významný a za předpokladu dodržení navržených opatření bez výraznějšího negativního ovlivnění obyvatel rodinných domů.

Z hlediska provozu areálu se negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

- znečištění ovzduší

- hluk

- znečištění vody a půdy

- havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, ve zpracované  rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s vytápěním objektů a s  dopravními nároky. Řešeny jsou tři situace – výchozí stav, fáze  dokončení I. etapy výstavby  v roce 2010 a výhledový stav II. etapy v roce 2014, kdy bude uveden do provozu celý areál Polyfunkčního centra Chýně.

Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2003, jehož výsledky jsou popsané podrobněji v další části textu a doloženy v příloze H.3 oznámení.

Hluk

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy. Podrobné vyhodnocení hlukové zátěže spojené s posuzovaným záměrem je řešeno v příslušné části předkládané dokumentace a  výsledky jsou komplexně doloženy v příloze H.4 dokumentace.

Při porovnání stávajícího a očekávaného stavu z akustické situace v území vyplývá, že provoz stacionárních zdrojů hluku jakož i nárůst pohybu automobilů se v území z hlediska akustické situace neprojeví tak, aby s výjimkou dvou uvedených výpočtových  bodů (9 a 10) byly překračovány povolené hygienické limity pro denní a noční dobu – u těchto jsou již z části provedena z části navržena v jednom případě individuální protihluková opatření, ve druhém případě, kde se jedná o souvislou připravovanou zástavbu je navržen protihlukový val. Z hlediska velikosti vlivu se jedná o středně velký vliv, z hlediska významnosti s ohledem na predikované hodnoty lze vliv hodnotit rovněž jako středně významný.

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd.

Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách předkládané dokumentace.

Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru s ohledem na navržené technické řešení aktuální a tento vliv lze označit za malý až nulový.

Havarijní stavy

Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je řešena v následující kapitole  III. Charakteristika environmentálních rizik  předkládané dokumentace.

Vyhodnocení zdravotních rizik

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. Zvyšující se míra  zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu.

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech stále více využívána metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy  představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. Příkladem mohou být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.

U mnoha látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví. Stále častěji se také sekáváme se situacemi, kdy v podstatě jediným důvodem zpracování i obsáhlých analýz rizika jsou obavy veřejnosti, zejména při projednávání umístění nových provozů, zavádění nových technologií nebo projektování dopravních staveb. I tyto situace je třeba považovat za legitimní důvod ke zpracování analýzy rizika, jejímž cílem je vyvrácení obav lidí o své zdraví, pokud nejsou odůvodněné.

Základní metodické postupy hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) byly vypracovány v sedmdesátých letech Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (dále US EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Ve stále větší míře jsou v nich využívány i metody a výsledky epidemiologie prostředí. Nedílnou součástí tohoto procesu je i komunikace o riziku, tj. poskytnutí adekvátní a srozumitelné informace veřejnosti.

Mezi základní metodické podklady  pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu  MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94 a Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha. Z dalších materiálů se jedná především o autorizační návody a literaturu doporučenou ke kurzu a zkoušce odborné způsobilosti v rámci autorizace k hodnocení zdravotních rizik, kterou od 1.1.2004 ukládá zákon č.258/2000 Sb.

Vlastní odhad zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní kroky:

Prvním krokem je identifikace nebezpečnosti, zahrnující výběr škodlivin, které mají být  hodnoceny a soustředění informací o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. Zdrojem těchto informací jsou toxikologické databáze a odborná literatura obsahující výsledky pozorování a epidemiologických studií u lidí, experimentů na pokusných zvířatech nebo laboratorních testů.

Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, resp. hodnocení vztahu dávka – účinek, který má objasnit kvantitativní vztah mezi dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry rizika. V zásadě se přitom rozlišují dva typy účinků chemických látek.

U látek, které nejsou podezřelé z účasti na karcinogenním působení, tedy vyvolání vzniku zhoubných nádorových onemocnění, se předpokládá tzv. prahový účinek.

Tento účinek, většinou spočívající ve poškození různých systémů v organismu, se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních obranných mechanismů v organismu. Lze tedy identifikovat míru expozice, která je pro organismus člověka ještě bezpečná a za normálních okolností nevyvolá nepříznivý efekt.

Tuto míru ještě bezpečné expozice udávají referenční hodnoty, odvozené buď z výsledků epidemiologických studií známých účinků u člověka nebo pomocí pokusů na laboratorních zvířatech s použitím faktorů nejistoty. Jsou uvedeny např. ve Směrnici WHO  pro kvalitu ovzduší (Air Quality Guidelines) jako zdravotně zdůvodněné návrhy limitních koncentrací.

U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky a účinku se při klasickém postupu dle metodiky US EPA vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. Tímto ukazatelem je faktor směrnice rakovinového rizika, odvozený extrapolací z prokázaného vztahu dávky a účinku při experimentu nebo vysoké expozici např. v pracovním prostředí, do oblasti nízkých dávek reálných v životním prostředí. Pro zjednodušení se pro standardní expoziční scénář při inhalaci z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika, která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky ve vzduchu.

Třetím etapou standardního postupu je hodnocení expozice. Na základě  znalosti dané situace se sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace exponována dané škodlivině.

Cílem je přitom postihnout nejen průměrného jedince z exponované populace, nýbrž i reálně možné případy osob s nejvyšší expozicí a obdrženou dávkou. Za tímto účelem se identifikují nejvíce citlivé podskupiny populace, u kterých předpokládáme zvýšenou expozici nebo zvýšenou zranitelnost.

Čtvrtým konečným krokem v hodnocení rizika, který shrnuje všechny informace získané v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět ke kvantitativnímu vyjádření míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.

U toxických nekarcinogenních látek je míra rizika většinou vyjádřena pomocí poměru konkrétní zjištěné expozice či dávky k expozici nebo dávce, považované za ještě bezpečnou. Tento poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při součtu kvocientů nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým toxickým účinkem se jedná o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu nebo indexu nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko toxického účinku.

U některých škodlivin, jako je tomu v daném případě u oxidu dusičitého, současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u exponovaných lidí s použitím vztahů závislosti účinku na expozici z epidemiologických studií.

V případě možného karcinogenního účinku, jako je tomu v daném případě u benzenu, je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6.

Nezbytnou součástí odhadu rizika je analýza nejistot se kterými je každý odhad rizika nevyhnutelně spojen. Jejich přehled a kritický rozbor zkvalitní pochopení a posouzení dané situace a je třeba je zohlednit při řízení rizika.

Identifikace a charakterizace nebezpečnosti

V daném případě záměru výstavby polyfunkčních objektů přicházejí teoreticky do úvahu rizika imisí škodlivin z dopravy a spalování zemního plynu a riziko hluku. Mezi emisemi z dopravy a spalování zemního plynu zaujímá z hlediska zdravotní významnosti přední místo oxid dusičitý, vykazující akutní i chronický toxický účinek a benzen s chronických karcinogenním účinkem.

Oxid dusičitý (NO2)

Oxid dusičitý je ze zdravotního hlediska nejvýznamnějším oxidem dusíku. Jeho význam  je dán nejen přímými účinky na zdraví, ale i významnou úlohou při sekundárním vzniku dalších škodlivých polutantů v ovzduší, jako jsou ozón a jemná frakce pevných částic.

Emise oxidů dusíku z přírodních zdrojů v globálním měřítku daleko převyšují příspěvek z činností člověka. Vzhledem ke jejich rozprostření však vedou jen k nízké koncentraci v ovzduší. Hlavními antropogenními zdroji  jsou emise ze spalování fosilních paliv, ať již ve stacionárních zařízeních při vytápění a získávání energie nebo v motorech dopravních prostředků. Ve většině případů je emitován oxid dusnatý, který je ve vnějším ovzduší  rychle oxidován přítomnými oxidanty, jako je ozón, na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOx.

Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.   Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 100 až 410 (g/m3, při zvýšení koncentrace se na čichový vjem projevuje adaptace.

Podle materiálů WHO přírodní pozadí NO2 představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 (g/m3. Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 21 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2003 pohybovaly od 19 do 49 (g/m3. Roční imisní limit  40 (g/m3 byl překročen pouze na některých stanicích v Praze. 1, 5, 9 a 10.

Monitorovací stanice v nejbližším okolí Chýně  dokládají výrazně podlimitní hodnoty (viz RS).

Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou být dosahovány koncentrace významně vyšší, nežli ve vnějším prostředí. Mimo vnější ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. Při intenzivním používání plynových kuchyňských sporáků byly zjištěny průměrné  koncentrace přesahující 200 (g/m3 po dobu několika dní a  hodinová maxima až  2000 (g/m3.

Úlohu oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. Výsledky poslední série měření v 90 náhodně vybraných bytech v pěti městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň, Karviná a Ostrava) v období 2003 – 2004 prokázaly průměrnou koncentraci z tříhodinových měření 17,4 (g/m3. Maximální zjištěná hodnota byla 121 (g/m3.

Jedinou významnou expoziční cestou pro NO2 je u člověka inhalace, ať již ve venkovním nebo vnitřním ovzduší v budovách. Profesionální expozice není příliš častá.

Výzkum toxikokinetiky a metabolismu NO2 u člověka naráží na řadu obtíží a dostupné informace jsou dosti omezené. V respiračním traktu může být absorbováno 70 – 90 % inhalovaného množství, přičemž se toto procento zvyšuje s rostoucí intenzitou tělesné zátěže.

Významné množství je při normálním dýchání nosem zadrženo v nosohltanu. Protože NO2 není příliš rozpustný ve vodě, je však jen zčásti zadržen v horních cestách dýchacích a proniká až do plicní periferie. Hlavním místem depozice a účinku NO2 v plicní tkáni  je zřejmě oblast spojení bronchiolů s plicními sklípky. NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží.

V současné době nejsou známé žádné zprávy o tom, že by NO2 měl karcinogenní nebo teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné výsledky a neumožňují jednoznačný závěr.

Při kontrolovaných klinických studiích u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest  u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 (g/m3 (1 ppm).

Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace, jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic, s chronickou bronchitidou a zejména astmatici. V několika studiích u astmatiků bylo prokázáno snížení plicní kapacity nebo zvýšení odporu dýchacích cest při krátkodobé 30minutové expozici koncentraci NO2 560 (g/m3 (0,3 ppm). Při stejné koncentraci při 4hodinové expozici byly zjištěny funkční změny plic i u pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic.

Astmatici jsou pravděpodobně vůči účinkům oxidu dusičitého nejcitlivější částí populace a  některé studie u nich ukazují na zvýšenou bronchiální reaktivitu při působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) při ještě nižší úrovni krátkodobé expozice. Při 30 minutové expozici astmatiků imisím v silničním tunelu s koncentrací NO2 300 (g/m3 byla zjištěna zvýšená vnímavost na alergické podněty spolu se snížením plicních funkcí.

Zajímavé výsledky poskytují i studie u lidí zaměřené na ovlivnění imunitních mechanismů, a i když z nich nelze odvozovat kvantitativní vztah mezi expozicí a účinkem, indikují možný vliv oxidu dusičitého na obranyschopnost vůči infekci.

Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou studií spolehlivě kvantifikováno.

Pokusy na zvířatech prokázaly při subchronické a chronické inhalační expozici oxidu dusičitému řadu účinků, zahrnující alteraci plicního metabolismu lipidů a antioxidantů, funkční a strukturální změny plicní tkáně a snížení odolnosti vůči plicním infekcím. Zdá se přitom, že účinek je více závislý na výši koncentrací NO2, nežli na trvání expozice nebo celkové dávce. Nižší koncentrace měly účinek pouze při opakované expozici. Kvantitativně extrapolovat zjištěné závislosti mezi dávkou a účinkem u pokusných zvířat na člověka je však v tomto případě velmi obtížné.

Úskalím epidemiologických studií při expozici z venkovního ovzduší je obtížné odlišení účinků NO2 od dalších souběžně působících látek. Nejspolehlivější  kvantitativních vztahy mezi expozicí a účinkem  byly proto odvozeny ze studií vycházejících z expozice ve vnitřním prostředí. Nejcitlivější věkovou skupinou populace se zde jeví starší děti ve věku 5 – 12 let, u kterých byl meta-analýzou studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov zjištěn 20 % nárůst rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest dýchacích při každém zvýšení koncentrace  o 28 (g/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 122 (g/m3  nebo možná vyšší.

V řadě epidemiologických studií byla zjištěna vyšší incidence respiračních příznaků u dětí různého věku v závislosti na bydlišti v těsné blízkosti rušných komunikací s intenzivní dopravou. V některých velkých městech se prokázala souvislost mezi úrovní 24 hodinové koncentrace NO2 a počtem návštěv u lékaře nebo hospitalizací u astmatiků. I když z žádné z těchto studií nelze spolehlivě hodnotit dlouhodobou expoziční úroveň ve vztahu k účinkům, souhrnně jasně ukazují na respirační účinky u dětí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční koncentrace 50 – 75  (g/m3 nebo vyšší.

WHO konstatuje při odůvodnění doporučených směrnicových hodnot imisních koncentrací, že u oxidu dusičitého nelze z dostupných podkladů jasně definovat kvantitativní vztah mezi expozicí a účinkem.

Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně nepříznivé účinky) považuje koncentraci 380 – 560 (g/m3 (0,2 – 0,3 ppm), která u astmatiků  při krátkodobé expozici indikuje malou cca 5% změnu plicních funkcí a zvyšuje reaktivitu dýchacích cest na bronchokonstrikční podněty.

Astmatici představují  v mnoha zemích 4 – 6 % populace. Následky  opakované krátkodobé expozice nebo účinky u lidí s těžší formou plicních onemocnění, kteří nejsou do klinických studií zařazováni, nejsou známé. Metaanalýza epidemiologických studií naznačila změny reaktivity dýchacích cest i při koncentraci pod 380 (g/m3.  Z těchto důvodů byl experty WHO při odvození krátkodobé imisní koncentrace z hodnoty LOAEL použit 50% bezpečnostní faktor. Směrnicová 1hodinová maximální imisní koncentrace NO2 pak činí 200 (g/m3.  Při dvojnásobné koncentraci kolem 400 (g/m3 již byly malé účinky na plicní funkce u astmatiků pozorovány a riziko vzrůstá při přítomnosti alergenů v ovzduší. Při poloviční krátkodobé koncentraci 100 (g/m3 nebyly nepříznivé účinky zjištěny v žádné z klinických studií.

I když dostupné podklady neumožňují spolehlivé stanovení doporučené roční průměrné  koncentrace, je z dosavadních zjištění patrná potřeba chránit populaci před účinky dlouhodobé chronické expozice oxidu dusičitému.

WHO proto převzalo jako směrnicovou hodnotu průměrnou roční koncentraci 40 (g/m3 z Environmental Health Criteria č. 188 z roku 1997. Ta byla odvozena z výše zmíněné meta-analýzy epidemiologických studií účinků vnitřního ovzduší u starších dětí, konkrétně na základě nejnižší výchozí koncentrace 15 (g/m3 NO2 a navýšení o 28 (g/m3, při kterém již bylo zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %.  Zdůrazňuje přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.

Pracovní skupina expertů WHO v lednu 2004 konstatovala, že nové epidemiologické studie sice potvrzují spojitost mezi nepříznivými účinky na zdraví a dlouhodobou expozicí průměrné koncentraci NO2 nižší, nežli je směrnicové koncentrace 40 (g/m3, ale oxid dusičitý zde zřejmě slouží především jako indikátor komplexní směsi imisí z dopravy a na základě těchto studií není možné navrhnout novou směrnicovou koncentraci. Závěrem je proto doporučení stávající hodnotu 40 (g/m3 zachovat nebo ji snížit (26(. Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií.

V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná koncentrace 200 (g/m3 s mezí tolerance 80 (g/m3 a průměrná roční koncentrace 40 (g/m3 s mezí tolerance 16 (g/m3. Meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují tak, aby v roce 2010 dosáhly nulové hodnoty.

Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví Vyhláška MZ č.6/2002  jako hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou koncentraci 100 (g/m3.

Charakterizace rizika toxických účinků oxidu dusičitého

Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého se obvykle vychází z výsledků krátkodobých experimentů u dobrovolníků. U zdravých osob se akutní účinky v podobě ovlivnění plicních funkcí a zvýšení reaktivity dýchacích cest projevují až při koncentraci nad 1880 (g/m3.

Podstatně citlivější jsou lidé s chronickým onemocněním respiračního traktu a zejména astmatici. U této skupiny populace byly pozorovány první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí již při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 (g/m3. Zvýšení reaktivity dýchacích cest na současně působící alergeny bylo pozorováno i při koncentraci NO2 ještě nižší. Vzhledem k tomu, že těchto experimentů se účastní jen malý počet osob a pochopitelně do nich nejsou zařazeni pacienti s těžkými formami plicních onemocnění, nelze z nich usuzoval na prahovou úroveň expozice pro celou populaci. Proto byla jako imisní limit pro 1hodinovou koncentraci NO2 stanovena poloviční koncentrace 200 (g/m3, kterou lze považovat  za dostatečně konzervativní referenční koncentraci pro akutní účinek.

Dle rozptylové studie vlastní imisní roční příspěvek hodnoceného záměru Polyfunkčního centra Chýně  by měl dosáhnout maximálně  úrovně cca 0,14 (g/m3. Je tedy zřejmé, že ani při zohlednění nejvyšší naměřené 1hodinové koncentrace v roce 2004 jakožto imisní pozadí, by v zájmovém území záměru neměla být ani při nejhorších rozptylových podmínkách dosahována krátkodobá úroveň expozice představující významnější zdravotní riziko akutních účinků oxidu dusičitého.

Z hlediska rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého z ovzduší je možno standardním postupem při znalosti průměrné roční koncentrace kvantitativně odhadnout  s použitím vztahů z epidemiologických studií podíl znečištěného ovzduší na nemocnosti exponované populace na respirační onemocnění.

Nejčastěji se k tomuto účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku publikované v roce 1995 norskou biostatističkou Kristinou Aunanovou, které vycházejí ze statistického zpracování výsledků různých epidemiologických studií a umožňují orientačně kvantifikovat riziko chronických respiračních syndromů a akutních astmatických obtíží u dětské populace.

Vychází se přitom z předpokladu, že znečištěné ovzduší není hlavní vyvolávající příčinou těchto příznaků, které se běžně vyskytují i u populace žijící v čistém prostředí, mají často virovou etiologii a mohou souviset i s klimatickými vlivy. Znečištěné ovzduší působí na tomto podkladě jako faktor zvyšující vnímavost vůči infekci a dráždivým látkám a prodlužující a zhoršující průběh těchto syndromů.

Prevalenci chronických respiračních syndromů je dle Aunanové možné odhadnout podle vztahu OR (odds ratio) = exp ((.C), kde ( je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v (g/m3.

Pro výpočet prevalence výskytu astmatických obtíží byl odvozen regresní koeficient ( = 0,016 (95% CI = 0,002-0,030). Zvýšení výskytu těchto symptomů se vztahuje k hypotetické základní úrovni při nulové koncentraci NO2 v ovzduší. Tento hypotetický denní výskyt chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %, výskyt astmatických příznaků mezi dětmi na  2 %.

Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio), který lze s určitým zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při znalosti počtu exponovaných osob lze pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce s onemocněním, tzv. „osobo-dny“ nebo prostonané dny („person-days“).

Vzhledem k naprosto zanedbatelnému příspěvku NO2 k ročnímu aritmetickému průměru však lze konstatovat, že posuzovaný záměr Polyfunkčního centra Chýně nemůže znamenat žádnou změnu z hlediska zdravotních rizik pro nejblíže trvale žijící obyvatelstvo.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika  pro  benzen

Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice. Z tohoto důvodu nejsou hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika by měl být založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.

K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty UR ( jednotky rakovinového rizika ) pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 (g.m-3 , dle vzorce : ILCR = IHr x UR

V následující tabulce jsou pro výpočtové body mimo výpočtovou síť, které představují hygienicky významné nejbližší objekty, dosazeny nejvyšší koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii pro současný a pro očekávaný stav pro dané objekty a jim odpovídající hodnoty ILCR. Pro orientaci je shodné vyhodnocení provedeno i z hlediska nejhorší ve výpočtové síti dosažené hodnoty z hlediska průměrné roční koncentrace benzenu.

Vypočtené hodnoty:

| škodlivina | Body výpočtové sítě | Body mimo síť |
| --- | --- | --- |
|  | minimální hodnota | maximální hodnota | minimální hodnota | maximální hodnota |
| Var.1 | Benzen aritmetický průměr 1 rok (g.m-3) | 0,000815 | 0,011732 | 0,006100 | 0,007732 |
| Var.2 | Benzen aritmetický průměr 1 rok (g.m-3) | 0,001198 | 0,017232 | 0,008959 | 0,011356 |

I pokud k vypočteným hodnotám přičteme hodnotu pozadí dle stanice HS 457 Šrobárova je zřejmé, že z hlediska zdravotních rizik benzenu vyhoví..

Za akceptovatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika v ČR donedávna platila hodnota CVRK = 5 E-05, doporučená Státním zdravotním ústavem Praha. Tomuto kritériu by výše karcinogenního rizika benzenu s rezervou vyhověla.

V současné době se však za přijatelnou považuje stejně jako v USA a zemích EU přísnější hodnota CVRK = 1E-06, tedy jeden případ nádorového onemocnění na 1 milion exponovaných obyvatel. Tomuto přísnějšímu kritériu však většina měst s rušnější dopravou nevyhovuje.

Vzhledem k tomu, že při odhadu míry rizika se předpokládá přesnost odhadu v rozmezí jednoho řádu a s přihlédnutím k podstatně nižší skutečné expozici obyvatel domů škodlivinám z vnějšího ovzduší je možné považovat toto riziko za akceptovatelné. Vlastní zvýšení rizika, ke kterému by mělo dojít provozem Polyfunkčního centra Chýně je zanedbatelné.

Analýza nejistot

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.

V daném případě hodnocení zdravotního rizika provozu polyfunkčního centra  jsou nejistoty spojeny především s výchozími daty a hodnocením expozice obyvatel:

- Ne zcela přesná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Validita modelových hodnot byla ověřena pouze rozptylovou  studií.

- Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými rozptylovými modely je omezena, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které modely nezohledňují.

- Hodnocení zdravotního rizika oxidů dusíku z podkladů o oxidu dusičitém, tímto způsobem dochází k určitému nadhodnocení rizika, které je však běžně akceptováno.

- Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci ( přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod. )

- Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo doporučených hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií.

- Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje.

Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr že v souvislosti s provozem posuzovaného záměru Polyfunkčního centra Chýně nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.

Hluk – Určení nebezpečnosti, vztah dávky a účinku

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví, motilitu zažívacího traktu.

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí.

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období (1).

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:

Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou známkou poškození morfologické a funkční změny sluchových buněk vnitřního ucha.

Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do hodnoty 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku Laeq,24h = 70 dB(A). Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím.

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči.

Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB. Při hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35 dBA. Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě nižší.

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. zhoršeným subjektivním hodnocením kvality spánku, rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.

K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hodnoty hluku LAeq = 30 dB(A). Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB(A). Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A) (2).

Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty intermitentního hluku by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku, závisí ovšem i na počtu jednotlivých hlukových událostí. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě nižší.

Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze a ischemické choroby srdeční.

Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na ICHS v epidemiologických studiích byla 70 dB(A). Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 - 70 dB(A) a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných osob.

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů, změny imunitního systému nebo zvýšená motilita gastrointestinálního traktu nejsou dostatečně průkazná a konzistentní k tomu, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hlukové zátěže.

Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů a hospitalizací.

Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění úkolů spojených s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách byl v závislosti na hluku prokázáno zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť. Jiné studie ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech nejsou k dispozici a nelze tudíž odvozovat limity nebo vztahy expozice a účinku. Obtěžování hlukem vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání.

Při působení hluku zde však kromě fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. Svoji úlohu zde tak hraje např. vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice.

Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A).

Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A). Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území by proto měla být limitující hladina hluku nižší. Většina evropských zemí používá pro nový rozvoj limitující LAeq 40 dB(A). Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 - 10 dB nižší, nežli ve dne.

Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Několikrát ověřená je zde i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat zvýšení takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti. (3).

Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jedná se zde o obecnou odpověd' organismu cestou centrální nervové soustavy, vegetativního systému a humorálního řízení řady funkcí organizmu na nadměrnou hlukovou zátěž. Konečné projevy nacházíme v patologii kardiovaskulárního systému, dýchacího systému, centrálního nervového systému, v patologii imunitního systému apod. Dle analýzy dostupných epidemiologických dat, které byly podrobeny kritické analýze (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením sluchového aparátu jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem. Kauzalita vlivu expozice hlukové zátěži na sluchovou ztrátou je klasifikována dostatečným důkazem ( TNO, 1994).

Vliv hluku na kardiovaskulární aparát studovala celá řada odborníků (Havránek, Cohen, Schulz, Babisch, Manikowski, Šišma a další). Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením kardiovaskulárního aparátu (výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně infarktu myokardu) jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem.

Nepříznivé pocity na rušivý vliv hlukové expozice jako jsou vztek, nelibost, diskomfort, nespokojenost, špatného se cítění jsou obvykle pocit'ovány při interferenci hlukové zátěže a aktuální aktivity. Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním, eventuelně  životním prostředí a postižením v oblasti psychosociální pohody, eventuelně  zvýšené incidence psychiatrických onemocnění (je již méně těsný a lze jej klasifikovat jako omezený důkaz).

Působení hluku na usínání a kvalitu i délku spánku patří k nejzávažnějším systémovým účinkům. Spánek je považován za aktivní zotavovací proces, spánek má význam pro obnovu pracovní schopnosti, zejména ústřední nervové soustavy a je pro organizmus naprostou nutností. Tato oblast byla opět studována celou řadou specialistů (Havránek, Šišma, Griefahn, Martiník.) Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti ovlivnění spánku a jeho kvality ( buzení, hloubka spánku, subjektivní kvalita spánku) který je charakterizován jako dostatečný důkaz. Vliv hluku na imunitní a hormonální systém je klasifikován omezenými důkazy.

Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno charakterizovat kauzalitu vztahu mezi hlukovou expozicí v pracovním event. životním prostředí a postižením plodu ( nižší porodní váha) omezeným důkazem, výskyt v rozených vývojových vad nedostatečným důkazem.

Na základě požadavku holandské vlády byla TNO Institute of Preventive Health Care v Leidenu (Netherland) provedena kritická analýza doposud publikovaných epidemiologických studií zabývajících se hodnocením vztahu expozice hluku a zdravotních projevů. V této souhrnné zprávě je definován vztah dávky a účinku. Vztah dávky a účinku je odvozen pro postižení různých orgánových systémů při různých, ale přesně definovaných hlukových expozicích v životním i v pracovním prostředí.

Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní projevy (epidemiologické studie - TNO, 1994)

| Nepříznivý zdravotní projev | Typ prostředí zatížené hlukem | Projev nebyl pozorován pod hodnotou |
| --- | --- | --- |
|  |  | parametr | měřená hodnota | místo |
| sluchová ztráta | ŽP | LAeg 24 h | 70 dB (A) | interier |
|  | ŽP – plod | LAeg 8 h | méně 85 dB (A) | interier |
| hypertenze | ŽP + sil. doprava | LAeg 6 – 22 h | 70 dB (A) | exterier |
|  | ŽP + let. doprava | LAeg 6 – 22 h | 70 dB (A) | exterier |
| ICHS | ŽP + sil. doprava | LAeg 6 – 22 h | 65 – 70 dB (A) | exterier |
|  | ŽP + let. doprava | LAeg 6 – 22 h | 65 – 70 dB (A) | exterier |
| porodní váha | ŽP + sil. doprava | Ldn | 62 dB (A) ? |  |
| rozmrzelost | ŽP | Ldn | 42 dB (A) | exterier |
| ovlivnění spánku – subjektivní kvalita | ŽP doba spánku | LAeg noc | 40 dB (A) | exterier |
| ovlivnění spánku – nálada následující den | ŽP doba spánku | LAeg noc | méně 60 dB (A) | exterier |
| ovlivnění spánku – výkonnost následující den | ŽP doba spánku | LAeg noc | méně 60 dB (A) | exterier |

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro stanovení nejvýše přípustných hodnot hluku. Nejvýše přípustné hodnoty hluku v životním prostředí vychází z jednotné strategie. Tento přístup je založen na neškodnosti působící noxy (hluku).

Hygienický limit by měl být takový; aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické normativy nejvýše přípustných hodnot hluku v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené v nařízení vlády 502/2000. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. Nutno však zdůraznit, že i při dodržení hlukových hladin, které jsou požadovány nařízením vlády 502/2000 nebude zajištěna plná ochrana citlivých osob tj. minimálně 3 - 5 % po zdravotní stránce a asi u 15 % osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentní hladina 60 dB(A) ve dne a 50 dB(A) v noci představuje krajní meze pro obytné prostředí sídelních útvarů z hlediska zdravotního.

###### Hluk – Hodnocení expozice a charakterizace rizika

Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu k bodovým a liniovým zdrojům. Výstupem hlukové studie jsou denní ekvivalentní hladiny hluku pro jednotlivé výpočtové body. Odhad zdravotního rizika je proveden porovnáním variant, které reprezentují stávající a výhledový stav.

Výpočtové body

Posouzení akustické situace bylo provedeno celkem ve dvou výpočtových oblastech reprezentovaných 15 výpočtovými body, jejichž situování je patrné z mapového podkladu v příslušné části předkládané dokumentace a z přílohy H4 . Pro uvedené varianty byl výpočet proveden jak pro denní, tak i noční dobu, protože s posuzovaného záměru  souvisí stacionární zdroje hluku provozované v době mezi 22.00 hod. - 06.00 hod.

Uváděny jsou dále pouze hodnoty výpočtové oblasti 1,  neboť u oblasti 1 je zřejmé, že v důsledku vyloučení nákladní dopravy a omezení osobní dopravy v centru Chýně dochází k  zlepšení situace proti současnému stavu.

Etapa provozu – porovnání variant, výpočtová oblast 1 - den

| Výpočtový bod | výška | LAeq (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | celkem |
|  |  | V 0 | V 1 | V 2 | V 0 | V 1 | V 2 | V 0 | V 1 | V 2 |
| 1 | 3,0 | 57,1 | 48,2 | 49,8 | 0 | 43,8 | 45,4 | 57,1 | 49,5 | 51,2 |
|  | 6,0 | 57,2 | 48,2 | 49,9 | 0 | 43,8 | 45,8 | 57,2 | 49,6 | 51,3 |
| 2 | 3,0 | 51,5 | 44,8 | 46,9 | 0 | 44,1 | 45,3 | 51,5 | 47,5 | 49,2 |
|  | 6,0 | 51,6 | 44,9 | 47,0 | 0 | 44,2 | 45,8 | 51,6 | 47,6 | 49,5 |
| 3 | 3,0 | 48,3 | 43,6 | 45,8 | 0 | 44,2 | 44,8 | 48,3 | 46,9 | 48,3 |
|  | 6,0 | 48,3 | 43,7 | 45,9 | 0 | 44,3 | 45,3 | 48,3 | 47,0 | 48,6 |
|  | 9,0 | 48,4 | 43,8 | 46,0 | 0 | 44,3 | 47,4 | 48,4 | 47,1 | 49,7 |
| 4 | 3,0 | 46,2 | 41,6 | 43,9 | 0 | 44,5 | 45,4 | 46,2 | 46,3 | 47,7 |
|  | 6,0 | 46,3 | 41,9 | 44,3 | 0 | 44,8 | 46,1 | 46,3 | 46,6 | 48,3 |
|  | 9,0 | 46,3 | 42,8 | 45,0 | 0 | 44,8 | 47,8 | 46,3 | 46,9 | 49,6 |
| 5 | 3,0 | 44,6 | 38,6 | 41,4 | 0 | 44,5 | 45,6 | 44,6 | 45,5 | 47,0 |
|  | 6,0 | 44,7 | 39,6 | 42,3 | 0 | 43,8 | 45,4 | 44,7 | 45,2 | 47,1 |
| 6 | 3,0 | 42,3 | 39,1 | 41,7 | 0 | 44,6 | 46,1 | 42,3 | 45,7 | 47,4 |
| 7 | 3,0 | 30,7 | 39,8 | 42,7 | 0 | 41,9 | 45,4 | 30,7 | 44,0 | 47,3 |
|  | 6,0 | 32,8 | 40,1 | 43,1 | 0 | 43,6 | 46,8 | 32,8 | 45,2 | 48,3 |
| 8 | 3,0 | 39,1 | 41,5 | 44,5 | 0 | 45,3 | 47,3 | 39,1 | 46,8 | 49,1 |
|  | 6,0 | 39,2 | 41,9 | 44,9 | 0 | 47,5 | 49,6 | 39,2 | 48,6 | 50,9 |
| 9 | 3,0 | 57,4 | 57,6 | 59,8 | 0 | 33,3 | 38,3 | 57,4 | 57,6 | 59,8 |
|  | 6,0 | 57,4 | 57,6 | 59,8 | 0 | 31,6 | 39,9 | 57,4 | 57,6 | 59,8 |
| 10 | 3,0 | 57,5 | 57,6 | 59,8 | 0 | 34,4 | 35,1 | 57,5 | 57,6 | 59,8 |
|  | 6,0 | 57,5 | 57,6 | 59,8 | 0 | 34,5 | 36,0 | 57,5 | 57,6 | 59,8 |
| 11 | 3,0 | 57,8 | 48,6 | 50,2 | 0 | 43,4 | 45,0 | 57,8 | 49,8 | 51,4 |
|  | 6,0 | 57,8 | 48,6 | 50,3 | 0 | 41,9 | 44,4 | 57,8 | 49,5 | 51,3 |
| 12 | 3,0 | 58,7 | 48,5 | 49,8 | 0 | 25,4 | 27,7 | 58,7 | 48,6 | 49,8 |

Etapa provozu – porovnání variant, výpočtová oblast 1 - noc

| Výpočtový bod | výška | LAeq (dB) |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | celkem |
|  |  | V 1 | V 2 | V 1 | V 2 | V 1 | V 2 |
| 1 | 3,0 | 39,2 | 41,3 | 28,9 | 34,8 | 39,6 | 42,2 |
|  | 6,0 | 39,3 | 41,3 | 29,4 | 35,3 | 39,7 | 42,3 |
| 2 | 3,0 | 36,0 | 38,8 | 28,23 | 34,6 | 36,7 | 40,2 |
|  | 6,0 | 36,1 | 38,9 | 30,5 | 35,7 | 37,2 | 40,6 |
| 3 | 3,0 | 34,9 | 37,8 | 29,9 | 32,7 | 36,1 | 39,0 |
|  | 6,0 | 35,0 | 38,0 | 32,0 | 34,4 | 36,8 | 39,6 |
|  | 9,0 | 35,1 | 38,0 | 32,0 | 37,1 | 36,8 | 40,6 |
| 4 | 3,0 | 33,3 | 36,2 | 32,2 | 34,8 | 35,8 | 38,5 |
|  | 6,0 | 33,5 | 36,5 | 34,6 | 36,4 | 37,1 | 39,5 |
|  | 9,0 | 34,2 | 37,1 | 34,6 | 38,0 | 37,4 | 40,7 |
| 5 | 3,0 | 31,2 | 34,0 | 32,9 | 35,0 | 35,2 | 37,5 |
|  | 6,0 | 31,9 | 34,8 | 35,6 | 37,0 | 37,1 | 39,1 |
| 6 | 3,0 | 32,0 | 34,6 | 35,3 | 36,7 | 37,0 | 38,8 |
| 7 | 3,0 | 32,7 | 35,7 | 33,5 | 35,0 | 36,1 | 38,3 |
|  | 6,0 | 32,9 | 36,0 | 36,1 | 37,1 | 37,8 | 39,5 |
| 8 | 3,0 | 35,2 | 37,8 | 35,0 | 35,7 | 38,1 | 39,9 |
|  | 6,0 | 35,5 | 38,1 | 35,8 | 37,4 | 38,7 | 40,8 |
| 9 | 3,0 | 48,0 | 51,7 | 19,4 | 27,9 | 48,0 | 51,7 |
|  | 6,0 | 48,0 | 51,7 | 21,5 | 28,8 | 48,0 | 41,8 |
| 10 | 3,0 | 48,0 | 51,8 | 8,6 | 21,3 | 48,0 | 51,8 |
|  | 6,0 | 48,0 | 51,8 | 13,1 | 25,2 | 48,0 | 51,8 |
| 11 | 3,0 | 39,6 | 41,6 | 20,4 | 33,2 | 39,7 | 42,2 |
|  | 6,0 | 39,6 | 41,6 | 23,4 | 34,6 | 39,7 | 42,4 |
| 12 | 3,0 | 39,4 | 40,8 | 23,6 | 24,5 | 39,5 | 40,9 |

Z provedeného  orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území po realizaci protihlukových opatření vyplývá,  že v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska zdravotního stavu průkazné změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů.

Z výsledků výpočtů v rámci Akustické studie vyplývá zejména:

- Etapa výstavby reprezentovaná zemními a stavebními pracemi nebude znamenat riziko překročení hygienických limitů pro tyto etapy výstavby při navrhovaném dispozičním řešení záměru a při uvažovaném nasazení stavební techniky. Na úrovni předkládané dokumentace  sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku, objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:

- součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

- veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

- v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými zástěnami

- Realizací posuzovaného záměru se ve výpočtové oblasti č. 2 akustická situace v zásadě nezmění

-Realizací  záměru při zadaných parametrech stacionárních  zdrojů hluku nelze vyloučit překročení hygienického limitu 50 dB pro denní dobu, protože některé výsledky výpočtu se pohybují v pásmu nejistoty vyhodnocení výsledků výpočtu ((2 dB) u varianty V2, kde jsou vypočteny i hladiny akustického tlaku nad 48 dB. Pokud provedeme porovnání hladin akustického tlaku pro denní a noční dobu z hlediska provozu průmyslových zdrojů hluku, potom je patrné, že rozhodující podíl na hladinách akustického tlaku má samotné zásobování objektů; při řešené  situaci pro noční dobu (tedy bez provozu zásobování) se hladiny akustického tlaku pohybují významně pod hodnotou limitu 40 dB pro noční dobu

Protože však je třeba akustickou situaci z hlediska provozu stacionárních zdrojů hluku vyhodnotit na nejhorší situaci, která v uvedeném případě nemůže ve variantě 2 vyloučit souběžné zásobování všech uvažovaných hal v denní době, bylo nezbytné provést analýzu dodaných  stacionárních zdrojů hluku  z hlediska doporučení technického řešení pro zajištění útlumu vybraných zdrojů hluku; ze simulačních výpočtů vyplynulo, že akceptovatelným řešení je  technicky dořešit útlum zdrojů hluku nástřešních větracích jednotek typu RS z projektově uváděných  hladin akustického tlaku 1 m od zdroje 66 dB na 62 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje (konečná situace je dokladována následujícím výpisem programu HLUK+). V této souvislosti je pro další projektovou přípravu formulováno následující doporučení:

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které budou  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku; pro nástřešní větrací jednotky typu RS dokladovat technické řešení garantující pro tyto zdroje hluku hladinu akustického tlaku 62 dB 1 m od zdroje (oproti navrhované hladině akustického tlaku 66 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje); o případném požadavku na zpracování hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry ostatních stacionárních  zdrojů hluku rozhodne orgán hygienické služby

Dle předaných podkladů výpočtový bod č. 9 reprezentuje modelově plochu, která je územním plánem určena pro bytovou výstavbu. Při respektování vstupních údajů o dopravě lze vylovit předpoklad, že na hranici této plochy již ve stávajícím stavu při uvažovaných vstupech o dopravě nejsou plněny hygienické limity 45 dB pro noční dobu respektive 55 dB pro denní dobu (z hlediska noční doby se problém netýká posuzovaného záměru, který v této době nebude zásobován).  Realizací záměru ve výsledném stavu nelze vyloučit, že v denní době dojde k navýšení hladin akustického tlaku z dopravy o více jak 2 dB (v souvislosti s dopravní obsluhou posuzovaného záměru ve druhé etapě), což již lze označit za prokazatelnou změnu akustické situace v zájmovém území.

Modelovým výpočtem, který řešil problematiku tohoto území vyplynulo, že by bylo možné zajistit plnění požadovaných hygienických limitů vybudováním zemního valu o délce cca 125 m (podél plánované výstavby), výšce 4,5 m a základně 5 m. Na tvorbu tohoto valu by se mohly především použít zeminy související se zemními a základovými pracemi na lokalitě, čímž by se významně i omezil vliv v etapě výstavby z hlediska převozu výkopových zemin. Alternativním řešením by mohl být na základě zpřesnění aktuálních údajů o dopravě i návrh dispozičního řešení této lokality určené pro zástavbu takovým způsobem, který bude upravovat vzdálenost obytných objektů  od komunikace tak, aby bylo zajištěno plnění  hygienického limitu u fasád plánovaných domů. Nepochybně však lze předpokládat, že bude problematické zajistit plnění požadovaného hygienického limitu na hranicích soukromých pozemků u objektů nejblíže situovaných ke komunikaci.

V této souvislosti, kdy akustickou studií je upozorněno na možnost překročení hygienického limitu v denní době pro tuto část zájmového území v souvislosti s provozem posuzovaného záměru se jako racionální řešení jeví oddělení tohoto uvažovaného prostoru zástavby zemním valem, který by měl zajistit plnění limitu i na hranicích soukromých pozemků. Protože však při zadaných vstupech o dopravě na komunikačním systému je již počáteční akustická situace (bez uvažovaného záměru) ve vztahu k plánované ploše výstavby nad úrovní hygienických limitů a prokazatelná změna v souvislosti s posuzovaným záměrem nastane až po uvedení celého záměru do provozu v uvažovaném roce 2014, mělo by být komplexní řešení z hlediska protihlukové ochrany pro tuto lokalitu výsledkem koordinace mezi pořizovatelem této změny územního plánu (obcí) a oznamovatelem záměru. V této souvislosti je formulováno následující doporučení:

v rámci další projektové přípravy aktualizovat akustickou studií předpokládanou situaci v prostoru uvažované obytné zástavby reprezentované výpočtovým bodem č. 9; pro zajištění požadovaných hygienických limitů na úrovni předaných podkladů o intenzitách dopravy  lze ochranu zájmového území řešit vybudováním zemního valu o délce 125 m  a výšce 4,5 m; pro jeho stavbu lze doporučit z hlediska minimalizace přepravních nároků zejména přebytečnou výkopovou zeminu z výstavby polyfunkčního centra; komplexní řešení protihlukové ochrany této plochy řešit ve spolupráci s obcí, protože již  počáteční akustická situace predikuje překračování hygienických limitů

Na základě výsledků výpočtů lze za problematický označit i výpočtový bod č. 10

kde opět již v počáteční akustické situaci bez realizace záměru při zadaných očekávaných údajích o dopravě lze předpokládat nesplnění hygienických limitů 55 dB respektive 45 dB pro noční respektive denní dobu (přičemž posuzovaný záměr z hlediska dopravy neovlivňuje tuto akustickou situaci v noční době).

Vyvolaná doprava v souvislosti s posuzovaným záměrem však může znamenat prokazatelné zvýšení hlukové zátěže u tohoto bodu (+2,2 dB) po realizaci druhé etapy záměru. Je proto nezbytné zejména u tohoto výpočtového bodu  monitorovat vývoj akustické situace v zájmovém území a v případě podání průkazu, že posuzovaný záměr svojí vyvolanou dopravou prokazatelně ovlivňuje akustickou situaci o tohoto objektu, přijmout příslušná opatření, kterými by v uvedeném případě pravděpodobně byla individuální opatření na objektu. V rámci uvedených skutečností je formulováno ve vztahu k uvedenému výpočtovému bodu následující doporučení:

- v rámci další projektové přípravy záměru bude provedeno měření hladin akustického tlaku u výpočtového bodu č 10  podle následujícího harmonogramu:

před zahájením výstavby první etapy záměru

po zahájení provozu v rámci první etapy

před zahájením výstavby druhé etapy

po zahájení provozu druhé etapy

- pokud v rámci uvedených měření bude podán průkaz o prokazatelné změně akustické situace o

řešeného objektu, přistoupit k realizaci odpovídajících individuálních protihlukových opatření

Narušení místních tradic ap. nelze v souvislosti s výstavbou areálu očekávat. Negativní sociologické reakce a vyvolané změny chování obyvatelstva nelze prakticky  rovněž předpokládat, neboť se jedná o  skladování běžných výrobků užívaných běžně obyvateli a zabezpečování souvisejících  administrativních činností.

Jsou to tedy veřejnosti dobře známé činnosti a produkty, které nemohou vyvolávat spekulace o jejich účelu či použití.

S ohledem na dobré vodohospodářské zabezpečení objektů Polyfunkčního centra Chýně a jejich  provozu včetně v tomto oznámení navržené retence a opatření k zachycení NEL ebudou  přicházet v úvahu ani emise  do vody či půdy a v žádném případě nedojde k ohrožení případných doplňkových vlastních zdrojů vody obyvatel přilehlé části Chýně  ani povrchových vod.

Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a zásad popsaných v zadání stavby je i vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován, a není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením.

Souhrnně lze konstatovat, že provozem ani výstavbou areálu nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Z hlediska ekonomicko - sociálních aspektů lze posuzovanou stavbu Polyfunkčního centra v Chýni  hodnotit pozitivně, neboť znamená nárůst pracovních příležitostí v regionu postiženém úpadkem tradičních výrob - zejména zemědělské výroby  a i omezením  výroby okolních drobných strojírensko - montážních a opravárenských či agrochemických závodů.

Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) nelze v souvislosti s provozem areálu očekávat.

Charakter činnosti neklade s výjimkou  hlavních odborných profesí (skladování a marketing) vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků, a lze rovněž předpokládat, že potřeba pracovních sil zejména v oblasti administrativy a pomocných profesí bude saturována  z bezprostředního okolí. 	Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat.

### 1.2.  Vlivy na ovzduší a klima

V rámci této dokumentace byla zpracována rozptylová studie  s využitím programu SYMOS 97 verze 2003 /RNDr.Bajer a kol)., jejíž výsledky jsou doloženy v plném znění v příloze č.3.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů. Dále byl výpočet rozšířen o 15 bodů mimo výpočtovou síť, které reprezentují objekty nejbližší obytné zástavby (201 až 215).

Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní faktory dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v (g.m-3) :

| škodlivina | Body výpočtové sítě | Body mimo síť |
| --- | --- | --- |
|  | minimální hodnota | maximální hodnota | minimální hodnota | maximální hodnota |
| Varianta 1 | NO2 aritmetický průměr 1 rok (g.m-3) | 0,009431 | 0,097800 | 0,053675 | 0,066598 |
|  | NO2 aritmetický průměr 1 hod (g.m-3) | 2,172126 | 6,526235 | 5,010479 | 5,300517 |
|  | Benzen aritmetický průměr 1 rok (g.m-3) | 0,000815 | 0,011732 | 0,006100 | 0,007732 |
| Varianta 2 | NO2 aritmetický průměr 1 rok (g.m-3) | 0,013231 | 0,137212 | 0,075305 | 0,093436 |
|  | NO2 aritmetický průměr 1 hod (g.m-3) | 3,047460 | 9,156210 | 7,029627 | 7,436546 |
|  | Benzen aritmetický průměr 1 rok (g.m-3) | 0,001198 | 0,017232 | 0,008959 | 0,011356 |

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 (g.m-3 a 200 (g.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výhledovém stavu v I. etapě u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány příspěvky k imisní zátěží maximálně do 0,098 (g.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,067 (g.m-3.

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výhledovém stavu ve II. etapě u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány příspěvky k imisní zátěží maximálně do 0,137 (g.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,093 (g.m-3.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru ve výhledovém stavu v I etapě se jedná o imisní příspěvek ve výpočtové síti maximálně do  6,53 (g.m-3 ve výpočtové síti. U nejbližších objektů obytné zástavby je dosahováno v této variantě z hlediska hodinového aritmetického průměru příspěvku max.do 5,30 (g.m-3.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru ve výhledovém stavu ve II. etapě se jedná o imisní příspěvek ve výpočtové síti maximálně do  9,16 (g.m-3 ve výpočtové síti. U nejbližších objektů obytné zástavby je dosahováno v této variantě z hlediska hodinového aritmetického průměru příspěvku max.do 7,44 (g.m-3.

Vyhodnocení příspěvků  benzenu  k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 (g.m-3. Příspěvek  řešených zdrojů vnáší do území ve variantě I. roční koncentraci 0,012 (g.m-3 ve výpočtové síti, respektive do 0,007 (g.m-3  u bodů mimo výpočtovou síť, ve variantě  II. se jedná ve výpočtové síti o příspěvek do 0,017 (g.m-3 , u bodů mimo výpočtovou síť do 0,011 (g.m-3  . Ve vztahu k uvedeným příspěvkům lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nebude přinášet podstatnou změnu v imisní zátěži této škodliviny a nedojde k překračování imisního limitu pro benzen.

Na základě provedeného vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší zájmového území lze vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu lze příspěvky k imisní zátěži označit za malé, z hlediska významnosti vlivu jako málo významné.

### 1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT Jičín, který je nositelem licence na program HLUK+, verze 7.16 profi na základě registrační karty z prosince 2002 zpracoval podrobné hodnocení akustické situace v ouvislosti s výstavbou a provozem Polyfunkčního centra Chýně.

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v již uvedených variantách  a vycházel ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.16 profi:

VARIANTA – Výstavba

Tato varianta orientačně vyhodnocuje etapu výstavby ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby

VARIANTA 0 – Stávající stav bez realizace záměru

Tato varianta vyhodnocuje stav akustické situace v území bez realizace záměru se zohledněním stávající dopravní obslužnosti.

VARIANTA 1 –  Stav po realizaci I. etapy

Varianta zohledňuje bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší související s provozem SO 1 až SO 8 a SO 17 a jim odpovídající vyvolané dopravě.

VARIANTA 2 – Stav po realizaci I. etapy

Varianta zohledňuje bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší  související s provozem objektů SO 01 až SO19 a jim odpovídající vyvolané dopravě.

Situace výpočtových oblastí a modelově zvolených výpočtových bodů je komentována v úvodní části doložené  akustické studie (viz příloha H4).

Výsledky výpočtu pro etapu výstavby a provozu jsou sumarizovány v tabulkovém přehledu, který je doložen v částiu C – Hluk a diskutován v předchozí části kapitoly D této dokumentace u problematiky zdravotních vlivů na obyvatele.

### Další fyzikální charakteristiky posuzovaného území nebudou zásadním způsobem ovlivněny, biologické charakteristiky jsou popsány v rámci části flora a fauna.

### 1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ovlivnění zásobování pitnou vodou

Jednotlivé objekty Polyfunkčního centra Chýně budou napojeny z páteřní větve vodovodu (zajišťované obcí Chýně jako samostatná stavba) .

Výpočet spotřeby vody je dimenzován na výhledový počet zaměstnanců řešené výstavby se uvažuje 560 v objektech polyfunkčního centra (112 administrativa, 448 ostatní) + 30 osob v polyfunkčním objektu.

Roční potřeba vody:

Qr = 54x318 = 17 170 m3/d

Pracovní doba se předpokládá s rozložením do 24 hodin a do 6-ti pracovních dní v průběhu 53 pracovních týdnů.

Maximální denní potřeba:

Qd = Qp x kd = 54,0 x 1,5 = 81 m3/d

Maximální hodinová potřeba:

Qh  = Qd x kh = (81x4)/86,4 = 3,75 l/s

Hodinový koeficient předpokládá koncentraci maximální hodinové spotřeby do první směny.

Potřeba požární vody:

pro objekt je stanovena potřeba vody pro požární zásah: Q = 25,0 l/s

Zajištění tohoto průtoku je problematické z navrženého vodovodu DN 150. Proto je pro zajištění požární vody navržena i požární akumulační nádrž se stálým objemem nadržení 75 m3. Tato nádrž bude mít zároveň i retenční funkci. Z veřejného vodovodu bude zajištěn požární průtok v rozsahu 14 l/s. Budou rozmístěny podzemní hydranty maximálně 100 m od budovy a 300 m mezi sebou.

Z uvedeného vyplývá, že dostatek vody je zabezpečen a nedojde k negativnímu ovlivnění zásobování vodou v obci ani širším okolí.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

Riziko znečištění  povrchových a podzemních vod

Denní produkce splaškových vod odpovídá spotřebě vody .

Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v prostoru zařízení staveniště. Do doby výstavby provozuschopného sociálního zařízení je nutné osazení chemických WC či řešit jiným ekologickým vhodným způsobem ( jímání a vyvážení na ČOV) .

Technologické ani jiné odpadní vody vznikat na staveništi nebudou .

Po výstavbě bude průtok splaškových vod stejný jako denní potřeba vody  Qp = 54 m3/den, roční bude stejný jako roční potřeba vody  Qr = 17 170 m3/rok

Předpokládané průměrné hodnoty produkovaného znečištění .

| Ukazatel znečištění | Znečištění 1EO g/den | Znečištění celkem |
| --- | --- | --- |
|  |  | kg/den | t/rok |
| NL | 55 | 16,3 | 5,06 |
| BSK5 | 60 | 17,8 | 5,52 |
| Corg. | 40 | 11,85 | 3,67 |
| Celk.N | 12 | 3,6 | 1,12 |
| Celk.P | 3 | 0,86 | 0,25 |

V rámci posuzovaných logistických provozů nebudou vznikat žádné odpadní vody technologického charakteru .

Nakládání se splaškovými vodami :

Kanalizace je navržena jako oddílná. V rámci objektu je řešena areálová splašková kanalizace, která bude napojena na páteřní větev splaškové kanalizace, která je zajišťována jako samostatná stavba obcí Chýně. V obci je stávající tlaková kanalizace, předpokládá se pokračování tlakové kanalizace i přes areál polyfunkčního centra. U vývodů splaškových OV u jednotlivých budov jsou navrženy malé čerpací stanice, kterými budou OV dopravovány do páteřní větve DN 150. Čerpací stanice se předpokládají v kompaktním provedení – plastové nádrže průměru 1,0 m, 2 ks čerpadel s mělnícím zařízením v sestavě 1+1, kompletní technologické vystrojení + vlastní rozvaděč. Napojení elektrické energie s rozvodů budovy. Každá budova (hala) bude mít vlastní čerpací stanici. Výkon čerpadel bude 1-2 l/s.Výtlačné potrubí z čerpacích stanic bude z PE 100, D 63 SDR 17 a bude napojeno na páteřní větev, před napojením bude osazeno uzavírací šoupátko se zemní soupravou. Výtlačné potrubí bude sloužit v případě vhodnosti i pro více čerpacích stanic. Čerpací stanice jsou umístěny mimo zpevněné plochy.

Areál musí být vybaven základními prostředky pro likvidaci havarijního úniku, který může nastat především u dopravních prostředků.. Předpokládá se pravidelná kontrola funkce zařízení pro nakládání s vodami.

Z těchto důvodů je riziko znečištění povrchových a podzemních vod minimalizována na přijatelnou míru.

### 1.5. Vlivy na půdu

Stavbou vznikají  poměrně značné nároky na odnětí  zemědělské půdy ze ZPF a proto by mělo být investorem urychleně  požádáno  o souhlas s vynětím ze ZPF / podrobněji viz část věnovaná záboru půdy/.

Odnětí postihuje jak vysoce kvalitní půdy I. třídy ochrany, tak i půdy nízké kvality se IV. třídou ochrany, je však v plném souladu se schváleným ÚPSÚ obce Chýně.

Podrobněji viz část Vstupy – Půda.

Vlivy depozic škodlivin ze spalování paliv za provozu areálu jsou zanedbatelné, nelze tedy uvažovat o ovlivnění nebo změnách chemismu okolních půd, vzrůstu kyselosti apod. Na pozemku se nachází stávající meliorace.

Vlivy z produkce odpadů

Areál Polyfunkčního centra Chýně bude produkovat poměrně standardní  množství odpadů druhově sice  odlišných, ale známých s běžnými způsoby likvidace či využití.

Produkce odpadů nebude klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž určitá část jsou odpady skládkovatelné, nebo dále využitelné (recyklovatelné) či kompostovatelné, ale vyskytují se i odpady nebezpečné, je třeba věnovat značnou pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být odděleně sbírány a shromažďovány odděleně dle druhů.

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru N, se předpokládají  v předu specifikovaném malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu hl.m. Praha a okresu Praha - západ..

Odpady charakteru TKO budou likvidovány konvenčním svozem.

Předpokládá se, že odpady budou shromažďovány dle druhů a nakládání s nimi se bude řídit  zásadami odpadového hospodářství, stanovenými zákonem č.185/2001 Sb. a podrobnosti jsou obsaženy v dalších prováděcích předpisech k tomu zákonu, které jsou v platnosti od 1.1.2002 – podrobněji viz část Odpady .

Vzhledem k tomu, že v regionu Prahy i okr. Praha - západ v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů.

### 1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologické poměry s ohledem na provedení terénních úprav a poměry v území nebudou realizací záměru významněji ovlivněny.

Terénními úpravami a přesuvy zemin dojde v souladu se zadáním pouze k nevýznamnějším změnám  místní topografie.

Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný, vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů ap.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit.

Areál se nenachází v dobývacím prostoru ani chráněném území, ani nelze předpokládat zastižení ložiskových akumulací nerostů.

Narušení vodonosných horizontů vlivem stavebních prací lze vyloučit, neboť se nepředpokládájí výkopové ani odkryvové práce většího hloubkového  rozsahu.

Zastižení  mineralogických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště nepravděpodobné.

### 1. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy. Natura 2000

Vliv na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná společenstva zemědělských monokultur na orné půdě budou na části plochy nahrazena trvalou zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému odstranění vegetačního pokryvu na části zájmového území výstavby. Na části plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a následně bude pravidelně udržován a ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za příznivý, trvalý a patrný.

Velmi vhodné by bylo při výstavbě ponechat svahy tělesa navážky, kde už začala probíhat přirozená sukcese, dalšímu přirozenému vývoji, případně svahy ještě dosadit vhodnými dřevinami. Dále je vhodné ponechat a doplnit stromořadí podél silnice č. III/518.

Vliv na faunu

Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytují, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se ohrožení populací těchto živočichů. Místní vliv na faunu (zejména avifaunu) je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za příznivý, trvalý a patrný, protože dojde ke zvýšení potravní a hnízdní nabídky.

Velmi vhodné by bylo při výstavbě ponechat svahy tělesa navážky, kde už začala probíhat přirozená sukcese, dalšímu přirozenému vývoji, případně svahy ještě dosadit vhodnými dřevinami. Dále je vhodné ponechat a doplnit stromořadí podél silnice č. III/518. Tato liniová společenstva fungují v krajině jako migrační trasy živočichů.

Vlivy na oblasti Natura 2000

Oblasti ochrany ptáků (podle „směrnice o ptácích“) i evropsky významné lokality (podle „směrnice o stanovištích“) jsou od zájmového území dostatečně vzdáleny a nebudou posuzovanou stavbou nijak narušeny ani ohroženy.

### 1.8. Vlivy na krajinu a ovlivnění krajinného rázu a další prvky

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající intravilán obce, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v širším okolí již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů. S ohledem na měřítko a rozsah zástavby je však nutno předpokládat od navrhované zástavby vznik patrné změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nových objektů do území komplexními sadovými úpravami, zejména od silnice č. III/518 a nejvíce od stávajícího intravilánu obce Chýně, na jehož okraji jsou nové rodinné domy.

Vybudováním tohoto polyfunkčního  areálu prakticky dojde k uzavření celé plochy podle ÚPD, ohraničené obcí Chýně, silnicí č. III/518, rozestavěným areálem řadových domků Na Vyhlídce, zalesněnou rokličkou a náspem navážky.

Při vhodném a kvalitně provedeném ozelenění areálu je stavba pro krajinu přijatelná.

Vliv na pohledový horizont

Stavba areálu výškou budov pohledy ze směrů S, V, J přes návrší „Růžová“ (409,7 m n.m.) nijak neovlivní, staveniště je asi o 25 až 30 m níže.

Krajina je jen mírně zvlněná, takže při vhodně provedených sadových úpravách a preferenci vysoké stromové zeleně po obvodu zájmové plochy by mělo dojít k dobrému optickému zastínění nových budov.

Z tohoto důvodu je ideální ponechat veškerý dřevinný doprovod silnice, při intravilánu i na náspu tělesa navážky, který funkce optického odclonění i protihlukové a protiprachové bariéry bude plnit již během výstavby. Při výběru vhodných keřových a zejména stromových druhů nebude začlenění nové výstavby do krajiny zatěžující a krajinný ráz nebude příliš narušen, navíc dojde k doplnění zeleně v krajině.

Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ)

S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce nenastane, protože areál stavby je dostatečně vzdálen od chráněných území.

Vliv na významné krajinné prvky (VKP)

Žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nebude výstavbou přímo dotčen. Nejbližší VKP 99 a VKP 100 – rokličky se nacházejí sice v těsném sousedství zájmové plochy výstavby, ale díky navážce je zde výrazné převýšení kolem 8 m, takže přímé ovlivnění nebude významné. Navíc při vhodných sadových úpravách dojde k doplnění a posílení funkce zeleně v krajině, což je možno hodnotit jako vliv trvalý a příznivý.

Vliv na lesní porosty

Lesní porosty v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny.

Vliv na dřeviny rostoucí mimo les

V rámci realizace posuzovaného záměru dojde ke zrušení malé plantáže vánočních stromků vysazených na zemědělské půdě, které nevynikají kvalitou ani růstem.. Po dokončení sadových úprav dojde k podstatnému zvýšení podílu zeleně, vliv bude příznivý, trvalý a patrný.

Vliv na vodní plochy, mokřady, vodní toky

Tyto prvky v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny. Odvod či akumulace vod z přívalových dešťů ze zpevněných ploch a střech bude v projektu řešena samostatně.

Vliv na památné stromy

Památné stromy v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny včetně jejich ochranných pásem.

Vliv na prvky ÚSES

Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude poškozena jeho struktura nebo funkce. Nejbližší lokální biokoridor LBK 31, který sleduje Pivovarský potok od rokličky VKP 100 k ústí do Strahovského rybníka, se částečně nachází v těsné blízkosti zájmové plochy, ale převýšení zde díky navážce činí asi 8 m, takže k přímému ovlivnění nedojde.

Naopak kvalitně provedenými sadovými úpravami v areálu a vhodně vybranými domácími dřevinnými druhy odpovídajícími nadmořské výšce dojde k posílení ekologické funkce zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability.

Vlivy na další ekosystémy

Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch v okolí. Dojde však ke změně prostředí tím, že část zemědělské půdy bude nahrazena zastavěnými plochami na zpevněném terénu. Je nezbytné zachovat potřebnou územní rezervu v zájmovém území v nezpevněném stavu pro sadové úpravy areálu. Vlivy na jiné ekosystémy je možno hodnotit jako velmi nízké či nulové.

### 1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek posuzovaný záměr nemá. Kulturní památky, kterých je v rámci Chýně  málo se nacházejí zcela mimo vlivy posuzované stavby.

## II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti  a významnosti a možností přeshraničních vlivů

V souladu s již uvedeným podrobným  hodnocením  vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části z hlediska potencionálního ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí posuzovaným záměrem je možné konstatovat, že vlivy nejsou příliš významné bez podstatných nevratných  vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo obce. U akustických vlivů jsou navržena adekvátní opatření k eliminaci nepříznivých vlivů na obyvatele obce Chýně.

Pokud se týká přeshraničních vlivů je jednoznačné již s ohledem na umístění a charakter záměru, že vlivy tohoto charakteru oznamovaná záměr negeneruje. V posuzovaném případě tedy vůbec nepřicházejí v úvahu.

## III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Rizika vzniku havárií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v areálu Polyfunkčního centra Chýně  nejsou rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel ani po jeho posuzovaném rozšíření příliš  pravděpodobná.

Provoz polyfunkčního areálu sám o sobě není pro životní prostředí rizikový, jediným rizikovějším faktorem je  provoz  parkovišť a proto jsou již  v rámci oznámení navržena opatření k minimalizaci rizik.

Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- únik látek škodlivých vodám z odstavených vozidel

- únik látek škodlivým vodám z nabíjárny

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v dopravě

- ztráta efektu předčištění (havárie  lapolů) technickou závadou nebo z nedbalosti, únik škodliviny

- vznik požáru objektu

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních a havarijních řádů. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná.

Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- podzemní voda,

- ovzduší

- povrchová voda

- zaměstnanci areálu

Vzhledem k pozici   vůči obytné zástavbě obce a počtu obyvatel je riziko ohrožení obyvatelstva nízké  a to i v případě mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké.

Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijních řádů, požární prevence).

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter,  většinou omezený na vlastní areál Polyfunkčního centra a jeho bezprostřední okolí. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké  a lze je uvažovat pouze v případě mimořádné události.

Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné části – obce Chýně  nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze i v případě popsaných potencionálních typů havárií  vyloučit.

Jejich předpokládané poměrně malé následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu.

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí nastává prakticky pouze v případě mimořádné události zejména požáru či ztrátě předčistícího efektu lapolů. Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost emisí škodlivin do ovzduší či kontaminaci zdrojů podzemních vod únikem látek škodlivých vodám.

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů výrobců  používaných materiálů.

Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám.

Riziko úniků škodlivin z odstavené techniky je nutno předcházet pravidelnými prohlídkami technického stavu vozidel.

Jako technická preventivní opatření je nutno uvést vyspádování kontaminovaných zpevněných ploch do dešťových kanalizačních vpustí a jejich odvodnění přes lapol. Tím je minimalizováni riziko úniku škodliviny mimo zpevněné živičné plochy i riziko průniku kontaminantu do podzemních vod.

Pokud  se týká chemických látek, nepředpokládá se jejich skladování ani manipulace s nimi v rámci Polyfunkčního centra Chýně.

Pokud by došlo v průběhu upřesňování využití dílčích prostor k jejich byť omezenému skladování, je třeba postupovat v souladu s platnou rozsáhlou českou legislativou v tomto oboru  a zabezpečit příkazem ředitele areálu  nakládání s chemickými látkami a přípravky a výkon funkce autorizované osoby pro nakládání s nimi.

V tomto příkazu by musely být stanoveny  hlavní zásady nakládání s chemickými látkami a přípravky, jejich základní vlastnosti, základní povinnosti vedení Polyfunkčního centra, případně příslušného objektu  a autorizované osoby  včetně zásad skladování a povinnosti všech zaměstnanců  při nakládání s chemickými látkami.

Zcela vyloučeno je skladování a nakládání se zvláště nebezpečnými vybranými chemickými látkami a posuzovaný záměr tedy nepodléhá opatřením podle zák.č.353/1999 o  prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky.

## IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP

## 1.  Územně plánovací opatření

Protože posuzovaný záměr výstavby Polyfunkčního centra Chýně  je v souladu se zásadami a regulativy územního plánu obce Chýně (blíže viz kapitola situování ve vztahu k ÚP a vyjádření příslušného Stavebního úřadu v Hostivici) není nutné  navrhovat žádná další opatření.

## 2. Technická opatření

Opatřeních technického rázu je zapotřebí provést celou řadu. V oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v dokumentaci pro územní řízení a  precizována a dodržena v dokumentaci pro stavební povolení.

- opatření k ochraně vod

- zpracovat příslušné manipulační řády  a plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní a požární řád, zajistit pravidelnou kontrolu funkce odlučovačů a  okamžitě likvidovat eventuelní úkapy

- dešťové vody z parkovišť vést přes odlučovače ropných látek  pro jejich oddělení  a teprve následně je vypouštět do vodoteče

- v prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol před výjezdem na veřejnou komunikaci

- na stavbě zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody

- dodržovat zpracovaný provozně – manipulační řád retenční nádrže

- opatření k ochraně ovzduší a obyvatel

- celý proces výstavby technicky a organizačně zajišťovat  tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno

- zřetelným značením omezit zbytečné pojezdy vozidel areálem a značení provést takové aby byly využívány všechny možnosti vjezdu.

- pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných předpisů

- dodržet navržené  použití nízkoemisních kotlů na spalování zemního  plynu

- při výjezdu nákladních vozidel   a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti

- příjezdovou komunikaci do areálu řešit jako bezprašnou

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

- v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodne orgán hygienické služby

- před zahájením výstavby a po zahájení provozu provést aktuální kontrolní měření hlukové zátěže u  objekt obytné zástavby č.10  a v části budoucí zástavby při komunikaci Chýně – Rudná a v případě prokázání překračování platných hygienických limitů navrhnout a realizovat příslušná individuální protihluková opatření a protihlukový val -  výběr a metodiku  konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví KHS Praha, pracoviště Zbraslav

- opatření k ochraně přírody a ekosystémů

- Těžiště zemních prací realizovat nejdříve ke konci vegetačního období

- V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat projekt sadových úprav areálu a projednat jej s OkÚ RŽP – oddělením ochrany přírody

- Zabezpečit realizaci remízků pro rozšíření hnízdicích a potavních možností aviafauny ve smyslu závěrů biologického průzkumu

- V kontextu ochrany krajinného rázu do dalších stupňů projektové dokumentace uplatnit zejména další zásady:

- upřednostnění určující barevné kombinace objektů areálu s vyloučením velkoplošných ostrých barevných kontrastů s volbou kombinace vzájemně se doplňujících barev (princip doplňkových barev), pokud možno s využitím přírodě blízkých barevných odstínů teplých barev

- vyloučení určujícího použití reflexních materiálů v exteriérech,

- zmírnění  světelných reklam a dalších světelných prvků akvizice

- realizace architektonicky  rozčleněných velkých ploch stěn objektů, zejména v jižních stranách objektů,

- realizace pouze lehkých pletivových oplocení areálu

- opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- nebezpečné odpady je nutno skladovat odděleně ve zvláštních nádobách, vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět  odborná firma s oprávněním na tuto činnost

- obecně musí být respektovány všechny požadavky zákona č.185/2001 Sb. a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při   skladovacích postupech

- v průběhu stavby a po jejím ukončení vyloučit ukládání odpadů do půdy ani podložních zemin a hornin. Výjimku tvoří výkopová zemina, která může být použita na vytvoření náspu do požadované úrovně.

- v rámci stavebních prací vyloučit likvidaci odpadů pálením na staveništi.

- Nakládání s odpady , jejich další odvoz  a zpracování budou provádět pouze organizace oprávněné k nakládání s odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech

- opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit proškolení pracovníků

- v případě průkazu překročení hygienických limitů hluku realizovat příslušná protihluková opatření

- dopravní opatření

- s ohledem na předpokládané nevyrovnané bilance zemin    stanovit a doložit lokalitu uložení  tohoto odpadu a trasu odvozu tak, aby nedocházelo k přetížení dopravní trasy a negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí a obyvatel (optimální je využití této zeminy na tvorbu zemního protihlukového valu).

- ostatní opatření

- s ohledem na poměrně staré osídlení dané oblasti provést  základní opatření ve 	    smyslu zákonů  č. 20/1987 Sb.ve znění zák.č. 242/1992 Sb. k zabezpečení      	    záchrany případných archeologických nálezů

- řešit skrývku ornice z prostoru výstavby v souladu s podmínkami souhlasu k odnětí

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření plevelů

- pokud by v provozu budoucího areálu došlo i jen k dílčímu nakládání s chemickými látkami a přípravky, musí s nimi být nakládáno v souladu s požadavky  zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích

- provozovatel předloží ke kolaudaci stavby provozní řád

## V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí byly použity standardní metody hodnocení vlivů na životní prostředí. Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření a dalších podkladů. Informace o zájmovém území jsme získali z relevantních mapových a literárních podkladů, které jsme doplnili o informace orgánů státní správy.

Imisní a hluková situace byla posuzována pomocí matematického modelování. Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+ profi  který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Kozák J., Liberko M., Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním výhledových emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy, a to počínaje rokem 1996. Při výpočtech LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji se nejvíce používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 – stavební akustika“ (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985).

Pro výpočet znečištění ovzduší byla použita metodika SYMOS`97 doporučena metoda dle  věstníku MŽP č. 3/1998.

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS´97 verze 2003 umožňuje výpočet znečištění plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší. Dále je možno počítat imisní koncentrace krátkodobé i průměrné roční od velkého počtu (teoreticky neomezeného) zdrojů. Výpočet bere v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší a tím zjišťuje imisní koncentrace ve zvolených referenčních bodech i za nejméně příznivých rozptylových podmínek. Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladu pro hodnocení kvality ovzduší.

Hodnocení vlivů stavby na životní prostředí bylo provedeno na základě posouzení dle platné legislativy.

## VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Pro zpracování oznámení záměru Polyfunkčního centra Chýně  byly k dispozici kvalitní podklady, zpracované Centroprojektem a.s. HIP Ing. Knotkem,  které do značné míry poměrně exaktně stanovily hlavní vstupy a eliminovaly běžné nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se při zpracování oznámení zpravidla vyskytují.

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod / viz rozptylová  imisní  studie a hluková studie/ či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení.

Při zpracování oznámení byly využity zejména následující podklady:

- podklady předané v rámci studie stavby a rozpracování dokumentace pro územní rozhodnutí  stavby Polyfunkčního centra Chýně, poskytnuté  hlavním inženýrem projektu p. Ing. Josefem Knotkem z Centroprojektu a.s. se sídlem ve Zlíně

- Výsledky konzultací, diskusí a prováděných korektur  Ing. Josefem Knotkem z Centroprojektu a.s. Zlín a zástupcem investora – firmy DVOŘÁK Tábor  p. technickým ředitelem Ing.J. Krejčím

- archivní podklady a oficiální údaje (ČHMÚ, ČEÚ, Povodí Vltavy, GEOFONDU ČR)

- Podklady od OÚ Chýně, p. starosty Fr. Fingerhuta  a  SÚ Hostivice ved.  Ing. Gabaše

- Územní plán SÚ obce Chýně, zpracovaný firmou  AUA Praha (Ing. Zeman) a schválený zastupitelstvem obce Chýně

- Generel lokálního ÚSES pro k.ú. Chýně  (součást generelu pro 21 k.ú. okresu Praha-západ. Ing. Petr Sklenář  a kol., Lareco Praha 1993, mapy 1:10.000

- Generel ÚSES okresu Praha-západ. Ing. Morávková, 1998, mapy 1:25.000

- Hostivická rybniční oblast, její využití a ochrana. Závěrečná zpráva. RNDr. M. Čihař, CSc., a kol., Praha, listopad 1992

- Výsledky orientačního biologického průzkumu Ing. J. Maxové , srpen 2002 a březen 2006

- Generel vodních toků. Litovicko-Šárecký potok. Ing. Witzanyová a kol., Pražský projektový ústav Praha, červen 1988.

- Výtah z inženýrskogeologického průzkumu staveniště firmy K+K Praha

- poznatky z dostupné literatury a podkladů, např. Atlasu životního prostředí, Souboru účelových map 1:200 000, 1: 50 000 a 1:25 000,vydaných ČGÚ, ročenky ČEÚ aj.

- poznatky z místních šetření a terénních rekognoskací ( terénní průzkum spojený s orientačním biologickým hodnocením provedli Ing.J.Maxová a Ing. Pavel Kyzlík v rozmezí  časný podzim 2005 až pozdní jaro 2006)

- Poznatky z další odborné literatury , zejména z oboru hodnocení zdravotních rizik

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

# ( pokud byly předloženy)

Program výstavby vychází ze schváleného  územního plánu obce Chýně ve kterém byla pro posuzovanou zájmovou lokalitu stanovena výstavba odpovídajícího charakteru – jedná se zónu označenou jako smíšené území. Podrobněji viz část předchozí části dokumentace  a mapy v navazující části H.2.

S ohledem na jednoznačnost umístění záměru výstavby Polyfunkčního centra Chýně byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce Centroprojektem a.s. Zlín sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na charakter posuzované výstavby ( Polyfunkční  Centrum), dosažený stupeň  poznání v logistice, službách a obchodu v ČR a vyspělých zemích Evropy a v prvních  etapách  převzaté zahraniční know-how v oblasti dopravy a skladování, obchodu a sportovních zařízení je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální stavebně – technická a  technologická varianta .

## F. Závěr

Celkově je možno s ohledem na charakter výstavby a provozu Polyfunkčního centra Chýně jak z hlediska zajištění vstupů, tak předpokládané technologie i konceptu architektonicko - stavebního řešení a zejména charakteru provozu a jeho zabezpečení z hlediska ochrany hlavních složek životního prostředí konstatovat, že nebyly shledány v záměru připravované výstavby žádné závažné výrazně zhoršující vlivy, které by způsobily výraznější zhoršení pohody a zdraví obyvatelstva obce Chýně či výraznější zhoršení širšího rámce okolního životního prostředí.

Zpracovatelé oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených v bodě D.IV.  této dokumentace  při zpracování dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

V Praze 12.5.2006

Zpracoval:

Ing.Václav Konopásek, CSc

Špačkova 1005/17   165 00 Praha 6 – Suchdol

Tel. 233920195-7 , 603 460140

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č. 56/11/OPV/93

Spolupracovali:			RNDr. Tomáš Bajer, CSc

ECO-ENVI-CONSULT, Jičín

osvědčení odborné způsobilosti MŽP719/4343/OEP/92/93)

Sladkovského 111

506 01 JIČÍN

Tel. 603483099

Ing. Martin Šára

Dubinská 720

530 12 PARDUBICE

Ing. Jana Maxová

Ing.Pavel Kyzlík

Na vyhlídce 414, 252 29  Dobřichovice

Tel. 603 163 409

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

# NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Dokumentace záměru Polyfunkčního centra Chýně byla zpracována v souladu se závěry zjišťovacího  řízení KÚ Středočeský kraj  k  akci „Logistické centrum Chýně“.

Na základě závěrů zjišťovacího řízení bylo v rámci dokumentacepůvodní řešení  kompletně přepracováno a prohloubeno s tím, že zásadně byla přepracována zastavovací situace a  technické řešení, poslání  a skladba jednotlivých objektů tak, aby byl dosažen úplný  soulad se záměry územního plánu (smíšené území).

Tím  byla vyvolána i změna názvu posuzovaného areálu z původního Logistického centra na Polyfunkční centrum Chýně.

V dokumentaci byly podrobně rozvedeny a vyhodnoceny problémové okruhy, které byly předmětem připomínek k původním řešení, prezentovanému oznámením.

Byl dodržen a mírně překročen podíl zeleně určený  regulativy schváleného  ÚP obce Chýně na 40% rozlohy smíšeného území – tedy  celkem 85 870 m2, v dokumentaci je navrhována plocha tvořená třemi patry zeleně v rozsahu  88 653 m2 tj. 41,3%

Podrobněji byla rozpracována obslužná doprava Polyfunkčního centra s tím, že ve vazbě na jednotlivé hlavní etapy byly voleny takové dopravní trasy, které by co nejméně, nebo vůbec nezatěžovaly okolní obce a přitom navazovaly a využívaly navržených a postupně realizovaných nových úprav komunikační sítě (přeložka obce Chrášťany, přeložka komunikace II/101  a dokončení úseku rychlostní komunikace R6 Pavlov – Praha)

Dopravní trasy pro obě etapy jsou mapově doloženy a je zde provedena kvantifikace intenzit dopravy v závislosti na rozdělení dopravních směrů v jednotlivých etapách

Výrazně podrobněji  byla rozpracována biologická část  dokumentace ve vazbě na vyhodnocení terénního průzkumu podzimního a jarního aspektu flory a fauny a hodnocení pohledových aspektů a vlivů na krajinný ráz a rekreační potenciál krajiny včetně návrhu opatření k ochraně aviafauny (navržené remízky) a byly zde podrobně vyhodnoceny současné biologicko – ekologické hodnoty posuzovaného území včetně hodnocení biologicko – ekologických perspektiv krajiny

Podrobně a ve vazbě na dokumentaci pro území řízení řešící páteřní odkanalizování oblasti bylo  zpracováno nakládání s dešťovými vodami včetně podrobných hydrotechnických výpočtů (dešťové vody z oblasti budou retenovány, maximálně využívány  a do kanalizace vypouštěny řízeně) - u dešťových vod s potencionální možností znečištění (parkoviště)  byly navrženy  tři odlučovače ropných látek v souladu s provedenými  hydrotechnickými výpočty)

Při novém řešení zastavovací situace byla zejména ve vazbě na nejbližší rodinné domky zdůrazněna funkce izolační zeleně  a provedeno oddálení stavebních objektů skladů a polyfunkčního objektu od této obytné zástavby ( územní plán uvažoval jednotně  cca 15 m - původní řešení 20 – 40 m, v dokumentaci je navrhována diferencovaná šířka pásu ochranné zeleně v závislosti na dosažení její plné funkčnosti a to 40 – 90 m)

Do této plochy zeleně  jsou ve směru k okrajovým domkům obce navrženy  a v rámci stavby budou realizovány  sportovně rekreační  plochy (dva víceúčelové kurty a dětské víceúčelové hřiště  včetně oplocení těchto ploch) . Bude dodáno kompletní vybavení pro tenis a volejbal, cvičný venkovní  basketbalový koš umístěný na betonovou tenisovou stěnu a dvě mobilní branky pro malou kopanou.  Součástí kurtu bude i cvičná stěna dl. 4,80 m a výšky 3,00 m z pohledového betonu.   Součástí tohoto objektu je herní a odpočinková plocha kruhového  tvaru, která je ohraničena veřejnými chodníky. V ploše budou umístěny herní prvky a pískoviště

Soulad záměru výstavby Polyfunkčního centra Chýně  s platným územním plánem  obce Chýně potvrdil písemně Stavební úřad v Hostivici dne 10.05.2006 a kladné vyjádření k upravenému návrhu urbanisticko dopravního řešení prezentovanému touto dokumentací  vydalo  dne 15.2.2006  i zastupitelstvo obce Chýně.

Po podrobném vyhodnocení všech základních nároků na potřebné vstupy, tak vyhodnocení hlavních výstupů ovlivňujících životní prostředí  je možno jak z hlediska zajištění vstupů, tak předpokládané technologie i konceptu architektonicko - stavebního řešení a zejména charakteru provozu a jeho zabezpečení z hlediska ochrany hlavních složek životního prostředí konstatovat, že nebyly shledány v záměru připravované výstavby žádné závažné výrazně zhoršující vlivy, které by způsobily výraznější zhoršení pohody a zdraví obyvatelstva obce Chýně či výraznější zhoršení širšího rámce okolního životního prostředí.

Za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených v bodě D.IV.  této dokumentace  při zpracování dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

# H. PŘÍLOHY

H.1.  Vyjádření příslušného stavebního úřadu v Hostivici z hlediska ÚP a Zastupitelstva obce Chýně k realizaci a podpoře předmětné akce

H.2. Mapové, grafické a ostatní obrazové přílohy

H.3. Rozptylová studie

H.4. Akustická studie