Zemědělské družstvo Krásná Ves

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona  č. 100/2001 Sb.,

o  posuzování vlivů na životní prostředí

Farma  pro chov dojnic

Krásná Ves

oznamovatel:

Zemědělské družstvo Krásná Ves

investor:

Zemědělské družstvo Krásná Ves

Zpracovatel oznámení:

..........................................................................................

Ing. Petr Pantoflíček Přestavlky u Čerčan 14, PSČ 25723,

Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

tel: 317777888, 602331975

email: petrpantoflicek@quick.cz

červenec  2005

ÚVOD

Toto oznámení záměru stavby Farma  pro chov dojnic Krásná Ves  dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je zpracováno podle přílohy č. 3 k výše uvedenému zákonu.

Bylo zpracováno na objednávku firmy ZD Krásná Ves, Krásná Ves č.p. 24, Katusice, která je oznamovatelem, investorem a budoucím uživatelem stavby.

Záměrem investora je vybudování nové robotizované stáje chovu dojnic na volné ploše v stávajícího areálu  živočišné výroby v Krásné Vsi. Součástí modernizace areálu bude dále výstavba zemní skladovací jímky na kejdu s kapacitou na šest měsíců provozu. Součástí posuzovaného záměru je i změna využití stávajících chovu skutu v areálu. Stávající kravín K 96 nebude nadále k chovu dojnic využíván a dojde i ke změnám využití i kapacit stájí pro telata a mladý dobytek.  Zbývající  kategorie zvířat budou chovány mimo tento posuzovaný areál -  v jiných lokalitách.

Další změnou je změna technologie ustájení dojnic ze stlaného na volné boxové bezstelivové.

Dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná o významnou změnu technologie záměru uvedeného  v příloze č. 1 zákona - § 4 odst. 1, písm.c , zákona. (změna technologie spojená se zvýšením kapacity nebo rozsahu o 25%, resp. změna stelivového ustájení na bezstelivové,  dle výkladu  OPVŽP MŽP č. 1099/OPVŽP/02MS ze dne 12. 3. 2002). V tomto případě je záměr posuzován  pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7. Viz. Dopis MŽP – odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC k zařazení záměru (příloha č. 10).

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí, Zborovská 11, PO BOX č. 59, 150 21 Praha  5.

Seznam použitých zkratek

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

E.I.A		Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí

MZe ČR	ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR	ministerstvo životního prostředí České republiky

OHO		objekt hygienické ochrany

OHS		okresní hygienická stanice

OP		ochranné pásmo (bez specifikace)

OkÚ		okresní úřad

OÚ		obecní úřad

PHO		pásmo hygienické ochrany

RŽP		referát životního prostředí

SÚP		směrný územní plán

US  		urbanistická studie

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPNSÚ	územní plán sídelního útvaru

ÚSES		územní systém ekologické stability

ZPF		zemědělský půdní fond

ŽV		živočišná výroba

D 		dojnice

Tm		telata - mléčná výživa

DJ		dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)

OUER		evropská pachová jednotka

OBSAH

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	4

B.I. Základní údaje	4

B.I.1. Název záměru	4

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	4

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	5

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	5

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	6

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení	7

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	12

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:	12

B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kateg. a bodů přílohy č. 1 zákona	12

B.II. Údaje o vstupech	12

B.II.1. Půda	12

B.II.2. Voda	14

B.II.3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje	15

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	16

B.III. Údaje o výstupech	19

B.III.1. Ovzduší	19

B.III.2. Odpadní vody	28

B.III.3. Odpady	30

B.III.4. Hluk, vibrace, záření	34

C.ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ           V DOTČENÉM ÚZEMÍ	36

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného      území	36

a)	dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje	36

b)	relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	36

c)	schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty	36

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	38

C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu	38

C.2.2. Povrchové vody a podzemní vody	40

C.2.3. Základní charakteristiky půd a geofaktorů	40

C.2.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí	41

C.2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí	42

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	44

D.I.	Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti	44

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů	44

D.I.2. Vlivy na ovzduší	47

D.I.3. Vlivy na vody	48

D.I.4. Vlivy na půdu a horninové prostředí	48

D.I.5. Vlivy na floru a faunu	49

D.I.6. Vlivy na ekosystémy	50

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu	51

D.I.8. Vlivy na další parametry životního prostředí	51

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	52

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	52

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů	52

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	54

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	55

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	55

1) Mapová a jiná dokumentace týkajících se údajů v oznámení	55

2. Další podstatné informace oznamovatele	55

G.VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU	55

ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ	57

H. PŘÍLOHA	58

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I. Obchodní firma

Zemědělské družstvo Krásná Ves

A.II.

IČO                                     00508705

DIČ                                     CZ00508705

A.III. Sídlo společnosti

Krásná Ves  čp. 25

PSČ 294 25, Katusice

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Václav Kašpárek – předseda představenstva

Telefon:			 	326734393

Fax: 				326734393

# ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru

Farma  pro chov dojnic Krásná Ves

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Investor zamýšlí chov dojnic modernizovat a  na volné ploše v areálu vybudovat moderní bezstelivovou stáj pro dojnice s kapacitou 270 ks dojnic s robotizovaným dojením. Výstavba nové stáje je spojená s opuštěním stávajících stájí dojnic.  Ve středisku se konkrétně jedná od stáj K 96 (chov dojnic bude ještě ukončen v jedné stáji  K 174 v jiném katastru).  S popsanou změnou je spojená i změna ustájení telat ve středisku ve stájích č.  1 a  2 (viz. tabulky).

| Navrhovaný stav |
| --- |
| Stáj | Číslo stáje | Ustájení | Parc.č. | Kategorie | Kapacita | Prům. hmotnost | celk. hmotnost | Počet VDJ |
| Teletník | 1 | stelivové | 189 | telata | 120 | 150 | 18000 | 36 |
| Teletník | 2 | stelivové | 190 | telata | 0 | 300 | 0 | 0 |
| K 96 | 3 | stelivové | 179 | Dojnice | 0 | 550 | 0 | 0 |
| Telata mléčná | 4 | stelivové | 122/66 | telata | 20 | 60 | 1200 | 2,4 |
| Novostavba | 4 | bezstelivové | 122/66 | Dojnice | 270 | 550 | 148500 | 297 |
| Celkem |  |  |  |  | 410 |  | 167700 | 335,4 |

| Stávající stav |
| --- |
| Stáj | Číslo stáje | Ustájení | Parc.č. | Kategorie | Kapacita | Prům. hmotnost | celk. hmotnost | Počet VDJ |
| Teletník | 1 | stelivové | 189 | telata | 100 | 150 | 15000 | 30 |
| OMD | 2 | stelivové | 190 | Jalovice | 100 | 300 | 30000 | 60 |
| K 96 | 3 | stelivové | 179 | Dojnice | 96 | 550 | 52800 | 105,6 |
| Telata mléčná | 3 | stelivové | 179 | telata | 20 | 60 | 1200 | 2,4 |
| Novostavba | 4 | bezstelivové | 122/66 | Dojnice | 0 | 550 | 0 | 0 |
| Celkem |  |  |  |  | 316 |  | 99000 | 198 |

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: středočeský

Obec: Krásná Ves

Katastrální území: Krásná Ves

Pozemek: Novostavba stáje - 122/26 –orná p.

Nádrž na kejdu – 122/26,122/25 - ost. plocha

Ostatní stáje skotu – st. objekty parc. č. 189, 190, 179

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter stavby: 	novostavba, změna užívání stávajících objektů

Odvětví:		zemědělství, živočišná výroba

Cílem investora je zmodernizovat stávající chov dojnic výstavbou nové produkční stáje a přesunem dojnic z vazných stájí vybudovat moderní farmu chovu dojnic.

Ve středisku jsou ještě  provozovány stáje pro prasata (odchovna prasniček a porodna prasnic). Z tohoto důvodu jsou některé vlivy posuzovány společně s tímto objektem a to především ve vztahu k emisím pachových látek (OP farmy) a amoniaku (rozptylová studie imisních koncentrací).

| Ostatní stáje střediska – stáje prasat |
| --- |
| Stáj | Číslo stáje |  | Parc.č. | Kategorie | Kapacita | Prům. hmotnost | celk. hmotnost | Počet VDJ |
| Odchovna prasnic | 5 | stelivové | 202 | OP | 200 | 60 | 12000 | 24 |
| Odchovna prasnic | 6 | stelivové | 202 | OP | 200 | 60 | 12000 | 24 |
| Odchovna prasnic | 7 | stelivové | 202 | OP | 200 | 60 | 12000 | 24 |
| Porodna prasnic | 8 | stelivové | 181 | PP | 58 | 200 | 11600 | 23,2 |
|  |  | stelivové | 181 | PJB | 62 | 150 | 9300 | 18,6 |
|  |  | stelivové | 181 | OS | 300 | 20 | 6000 | 12 |
| Celkem |  |  |  |  | 1020 |  | 62900 | 125,8 |

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

1. Zdůvodnění potřeby záměru

Hlavním cílem investora je soustředit současný, zastaralý chov dojnic z několika okolních provozů do jednoho centra s využitím nejmodernější dostupné technologie. Namísto těchto provozů bude zbudována nová stáj s odpovídající ustajovací kapacitou a nejmodernějším vybavení. Tímto zásahem se zvýší produktivita práce, zlepší se podmínky chovu a ustájení pro dojnice a především se zvýší kvalita mléka.

Technický a především technologický stav stávajících objektů chovu dojnic by si v každém případě vyžádal změny (rekonstrukce). Poměrně vysoká cena rekonstrukce (v přepočtu na jedno ustajovací místo) a především nutné určité kompromisy v systému vnitřního uspořádání stáje (nutnost zachování nosných konstrukcí), mohou vést k zhoršení welfare dojnic a následným provozním nedostatkům.Z těchto důvodů se investor rozhodl pro výstavbu nové moderní stáje pro dojnice. Nová stáj je navržena na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu dojnic, etologie, využití moderních technických prvků.

Hlavním technologicko – provozním výběrem pro investora byla moderní  technologie ustájení a krmení dojnic umožňující zabezpečit optimální podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy.

2. Zdůvodnění umístění záměru

Středisko v Krásné Vsi bylo vybráno  především z důvodů, že je středisko vybaveno dostatečně dimenzovanými sklady objemných krmiv, které jsou k chovu skotu nutné.  Umístění stájí  a dalších objektů ve středisku poskytuje velmi dobré podmínky pro relativně levné a provozně spolehlivé řešení chovu dojnic v navržené technologii.

Umístění stáje bylo také zvoleno z důvodu volné plochy navazující na středisko., která je v současné době vyžívána ke skladování steliva a techniky.  V okolí střediska se nachází dostatek vhodných zemědělských ploch, které budou při provozu využívány jednak pro produkci kvalitního krmiva, jakož i budou využívány pro aplikaci vyprodukovaných statkových hnojiv. Soustředění takových to provozů do centra zemědělských pozemků podstatně snižuje provozní náklady podniků, zejména z hlediska nákladů za dopravu.

Vlivem zprovoznění posuzované stáje by tak nedošlo k žádným viditelným změnám v systému hospodaření zemědělského podniku, neboť se jedná o náhradu jiných ustajovacích kapacit bez navýšení počtu chovaných zvířat.

3. Přehled zvažovaných variant

V zadání stavby je řešena jediná varianta, spočívající v popsané výstavbě nové produkční stáje dojnic s instalovanými dojícími roboty. Velikost i dispoziční uspořádání stáje plně vychází z provozních požadavků investora. Variantním řešením je možno považovat volbu konečného technického řešení haly včetně volby barvy a systému střešní krytiny. Další variantní řešení je možné předpokládat v návrhu umístění jímky na kejdu.

Jiné technologické varianty nebyly uvažovány.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení

## Předpokládané  stavebně technické řešení a členění stavby

Stavební objekty:

SO - 01   Stá pro dojnice

SO - 02   Skladovací jímka na kapalné odpady

SO - 03   Plocha pro telata mléčné výživy

SO - 04   Komunikace

SO - 05   Vodovodní přípojka

SO - 06   Elektropřípojka

SO - 07   Sadové úpravy

SO – 01 Stáj pro dojnice:

Stávající středisko je řešeno se stlaným provozem. Požadavkem investora je zbudovat moderní farmu s přistýlaným systémem provozu.

Nová produkční stáj je navržena  v systému samonosné ocelové příhradové  konstrukce. Stáj je navržena jako šestiřadá s centrálním  krmným stolem uprostřed stáje. Jedná se o jednopodlažní halový objekt obdélníkového půdorysu  o rozměrech 31,5 m * 72,4 m, se sedlovou střechou.

Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové příhradové rámy, na které je kotven střešní a obvodový plášť. Opláštění obou štítů bude shodné s systémem střešní krytiny, podezdívka řešena obdobě jako u podélných stěn – betonový sokl. Ve hřebeni je osazena větrací štěrbina bez regulace. Podlahy stáje jsou navrženy betonové, nepropustné se shrnovacími lopatami (alternativně s rošty). V objektu budou provedeny rozvody elektro a vody.

Dispoziční řešení stáje vychází z požadavků kladených na volné bezstelivové ustájení dojnic v přistýlaných lehacích boxech. Pro přistýlání lehacích boxů bude používána směs pevného odseparovaného podílu z vyprodukovaného tekutého hnoje a krátce řezané slámy.

Oproti zbudování klasické dojírny budou ve středu nově navrhované stáje osazeny celkem tři jednomístné dojící roboty.

Součástí výstavby nové produkční stáje bude i venkovní zděná přístavba mléčnice a nezbytného technologického a sociálního zázemí. Pro potřeby navrženého sociálního zázemí bude u stáje zbudována samostatná bezodtoká betonová zemní jímka pro uložení odpadních vod ze sociálního zázemí.

Technologické a strojně technologické řešení

# Ustájení

V nově navrhované stáji budou  ve třech sekcích umístěny  produkční krávy. V jedné sekci  budou umístěny suchostojné krávy a krávy v porodně (zde nebude umístěn dojící robot). Stájové prostory nové stáje jsou rozděleny na dvě shodné poloviny. Ustájení je řešeno v řadách volných přistýlaných boxových loží. Dispozice stáje využívá tří dvouřadých lehacích boxů.

Dojnice produkční i reprodukční budou ustájeny ve volných boxových ložích o rozměrech: šířka 1200 mm, délka  2400 mm. Lože plně vyhovují potřebám zvířat a odpovídají požadavkům na parametry ustájení. Lože budou pravidelně přistýlány pevným podílem odseparovaného tekutého hnoje s příměsí krátce řezané slámy.

# Krmení a napájení

Dojnice budou krmeny ze středového  krmného stolu, na který bude krmivo zakládáno mobilním krmným vozem. Vstupu do krmného stolu zabraňují šíjové zábrany. Do krmiště budou krávy vstupovat průchody mezi boxovými loži. Pro zakládání krmiva bude volen míchací krmný vůz tažený traktorem. Ve směsné krmné dávce bude kromě objemového krmiva (siláž, senáž, seno) obsaženo i krmivo jadrné. Krmiště na straně žlabu je zakončeno předpožlabnicovým stupínkem, který zamezuje kálení do žlabu.

Napájení bude zabezpečeno z napajedel vybavených řízeným přihříváním. Počet napajedel odpovídá počtu dojnic ve skupině a stáji. V hlavních průchodech je navržen prostor pro evaporaci zvířat a je zde umístěno drbadlo.

# Odkliz tekutého hnoje

Odkliz vyprodukovaného tekutého hnoje z krmišť a pohybových chodeb stájí bude automaticky  prováděn hydraulickými lopatami. Vyhrnovaný tekutý hnůj bude shrnován do propadel, které navazují na zaroštovanou část na konci stáje. Z těchto prostorů bude tekutý hnůj pomocí podroštových kanálů a čerpadla dopravována k následné úpravě – separaci. Po provedené separaci bude kapalný podíl přečerpáván do zemních polyethylenové jímky o skladovací o kapacitě  3000 m3. Pevný podíl bude z části využit pro opětovné zastýlání lehacích boxů, z části bude odvážen a ukládán na schválená složiště podniku, společně s ostatními vyprodukovanými statkovými hnojivy podniku.

# Dojení a úchova mléka

Pro dojení produkčních dojnic je navrženo osazení třech jednomístných dojících robotů LELY ASTRONAUT E. Ty budou postaveny uprostřed stáje u každé produkční sekce. Provoz navrhovaných dojících robotů je plně automatizovaný a nevyžaduje trvalou obsluhu jako je u běžných provozů s dojírnami. Systém dojení zvířat je volný, řízený chovatelským programem v PC. Dojnice dle zootechnických požadavků a laktační křivky jsou automaticky pomocí selekční branky vpouštěny do prostoru dojících robotů, kde jsou automaticky podojeny.

Jako zdroj podtlaku budou použity bez olejové vývěvy z dovozu. Mytí a dezinfekci dojícího zařízení zabezpečuje automaticky dezinfekční automat. Mléko je z prostoru robota přečerpáváno mléčným čerpadlem do mléčnice.

Dojnice docházejí do dojícího robota volně – dle potřeby,  vstup do prostoru čekárny před robotem řídí instalované preselekční branky. Po vydojení se dojnice vracejí do prostoru krmné chodby k založenému krmnému žlabu. Počet dojení je závislý na laktační křivce dojnice a je prováděno 2 x až 3x denně.

# Odpadní vody

Odpadní vody z proplachu dojícího robota a mléčnice budou jímány do samostatné izolované jímky, kde bude průběžně prováděna jejich neutralizace. Následně tyto vody budou přečerpávány do nově navrhované skladovací polyetylenové jímky.

Odpadní vody ze sociálního zázemí budou jímány v samostatné izolované bezodtoké jímce odkud budou v pravidelných intervalech vyváženy na nejbližší ČOV.

# Prosvětlení a odvětrání

Stáj bude řešena jako volná, v maximální míře otevřená vzdušná stáj. Boční stěny jsou tvořeny do výšky 0,6 m betonovým základem nad tímto bude osazena svinovací ventilační  plachta. Ve hřebeni je instalována větrací štěrbina. Prosvětlení stáje bude zajištěno pomocí částečně průhledné krytiny objektu a zářivkovými tělesy.

SO - 02: Skladovací jímka

Pro navrhovaný provoz byla vybrána varianta s výstavbou zemní polyetylenové jímky. Tato varianta byla zvolena zejména z hlediska pohledových vlastností a začlenění do stávajícího krajinného rázu.

Polyetylenové zemní jímky vycházejí z dříve používaných systémů foliových jímek.  Jímka je zbudována částečným výkopem pod povrch terénu (cca 2  - 3 metry  minimálně 0,5 metru nad úroveň maximální hladiny spodní vody!), částečnými hutněnými valy okolo výkopu (cca 2 m). Takto vytvořená zemní jímka je v celém profilu opatřena vrstvou prosetého písku, zamezující proražení těsnících vrstev.  Pro utěsnění zemní jímky jsou použity polyetylenové svařované pasy. Polyethylen je v současné době běžně používaný materiál pro přetěsňování zemních betonových  jímek, jakož i pro výrobu domovních čistíren odpadních vod a podobně. Tyto materiály vykazují vysokou odolnost proti povětrnostním podmínkám a UV záření. Spodní vrstvu  tvoří svařované PE pasy o tloušťce  0,9 mm. Tato vrstva slouží jako kontrolní systém pro případ, kdyby začala propouštět vrchní, hlavní vrstva. Plocha kontrolního systému je vyspádována do kontrolní šachty, kde je možno kontrolovat případný únik. V prostoru mezi spodní kontrolní vrstvou a vrchní vrstvou je položena plst, která slouží jako drenážní mezivrstva. Vrchní krycí vrstva je tvořena ze svařovaných PE pasů o tloušťce 2 mm. Použitý materiál plně odolává povětrnostním podmínkám i UV záření. Těsnost zdvojených  svarů u obou vrstev se při montáži i v průběhu provozu zkoušejí tlakovým vzduchem. Také mechanické  i pevnostní vlastnosti vrchní vrstvy je možno pravidelně zkoušet na kontrolním vzorku, připevněném na okraji jímky. Navržená polyetylenová zemní jímka bude opatřena vrchní plovoucí krycí vrstvou, která zabezpečí oddělení dešťových srážek, dopadlých na plochu jímky. Další výhodou zakrytí jímky je  snížení možnosti odparu z jímky, snížení ztrát na amoniálním dusíku a s tím i snížení šíření zápachu pro blízké okolí. Další výhodou navrženého plovoucího zakrytí je zachycení vodních srážek , které pohledově vypadají jako vodní plocha.

Také z pohledového hlediska je tato varianta velice vhodná, neboť zatravněné, cca 2 m vysoké valy jímky působí pohledově velice příznivě. Také investičně vychází tento systém zemních jímek nejlépe.

Skladovací jednotka bude doplněna ocelovou konstrukcí pro osazení a manipulaci s výdejním čerpadlem. Tato jednotka bude potrubně napojena na nově navrhovanou odizolovanou  výdejní plochu.

Dodavatel těchto jímek dodá s výrobkem i veškeré potřebné doklady (projektová dokumentace konstrukce jímky, atest o nepropustnosti, atd.) .

Před zprovozněním jímky bude provedena zkouška nepropustnosti podle platné normy.

Kapacita navrhované zemní jímky je  3000 m3 (25* 35 m), čemuž odpovídá kapacita pro šest měsíců provozu. Umístění jímky na nejvzdálenějším konci střediska, jižně od nové stáje bylo zvoleno s ohledem na polohu obytných objektů a na  z důvodu dobré přístupnosti dopravní techniky.

SO – O3: Plocha pro telata mléčné výživy

Telata v době mléčné výživy jsou zde ustájena v individuálních boudách na ploše vedle nové stáje po dobu cca jednoho měsíce po svém narození. Po té budou telata odvážena k dalšímu chovu do teletníku (objet. č. 1). Kapacita centra mléčných telat odpovídá předpokládanému obratu stáda, tedy počtu cca 20 ti kusů individuálních bud.

SO - 04: Komunikace

Navrhované komunikace budou sloužit k umožnění příjezdu vozidel a traktorových souprav ke stáji, mléčnici a k výdejnímu místu u zemních skladovací jednotky. Začátek úpravy komunikací navazuje na stávající komunikace v areálu farmy. Nové komunikace budou zpevněné, bezprašné s krytem z asfaltu, nebo betonu .

SO - 06: Vodovodní přípojka

V rámci objektu farmy bude provedena nová vodovodní přípojka k nové produkční stáji.

SO - 07: Elektropřípojka

Pro navrhovaný provoz farmy bude dostatečná kapacita stávajícího trafa. V rámci navrhovaného provozu bude zbudována nová elektro přípojka k novým objektům nové produkční stáje, skladovací jednotky na kapalné odpady.

SO - 08: Sadové úpravy

Součástí navrhovaného provozu bude   návrh a zbudování funkční ochranné zeleně (z hlediska pohledového i z hlediska ochrany ovzduší), která odcloní navrhovaný provoz a nově navrhovanou farmu začlení do stávajícího rázu krajiny. Navrhované sadové úpravy budou nezbytnou součástí následujících stupňů projektové dokumentace. Projekt sadových úprav bude využívat zejména takových druhů, které jsou pro danou lokalitu běžné. Návrh bude počítat se zatravněním a  osazením nízké zeleně (zejména valy zemní jímky), dále pak s výsadbou střední a vysoké zeleně (zejména po obvodě navrhovaného areálu).

Navržené sadové úpravy, které budou součástí dalších stupňů PD, bude nutno odsouhlasit příslušným referátem ŽP.

Další objety chovu skotu ve středisku:

Stáj  č. 1 – Teletník -  parc. č. 189

Stávající stav

kapacita 100 ks telat, prům. živá hmotnost 150 kg, provoz stelivový, vysoká  podestýlka, větrání přirozené

Navrhovaný stav

kapacita 120 ks telat, prům. živá hmotnost 150 kg, provoz stelivový, vysoká podestýlka, větrání přirozené

Stáj  č. 2 – OMD -  parc. č. 190

Stávající stav

kapacita 100 ks mladého chovného dobytka, prům. živá hmotnost 300 kg, provoz stelivový, vysoká  podestýlka, větrání přirozené

Navrhovaný stav

objekt nebude využíván k chovu hospodářských zvířat

Stáj  č. 3 – kravín K 96 -  parc. č. 179

Stávající stav

kapacita 96 ks dojnic, prům. živá hmotnost 550 kg, provoz stelivový, vazná dvouřadá stáj, větrání přirozené, na ploše u objektu jsou individuelní boudy pro telata v období mléčné výživy, stelivové ustájení, kapacita – 20 ks telat,   prům. živá hmotnost 60 kg

Navrhovaný stav

objekt nebude využíván k chovu hospodářských zvířat

Objety chovu prasat ve středisku:

Stáj č. 5. Odchovna  prasniček -  parc. č. 202

Stávající stav

Tento stájový objekt na jižní straně střediska má kapacitu 200 ks prasniček v odchovu o průměrné hmotnosti 60 kg. Provoz stelivový.

Navrhovaný stav

Beze změn.

Stáj č. 6. Odchovna  prasniček -  parc. č. 202

Stávající stav

Stejný stájový objekt na jižní straně střediska má kapacitu 200 ks prasniček v odchovu o průměrné hmotnosti 60 kg. Provoz stelivový.

Navrhovaný stav

Beze změn.

Stáj č. 7. Odchovna  prasniček -  parc. č. 202

Stávající stav

Tento stájový objekt na jižní straně střediska má kapacitu 200 ks prasniček v odchovu o průměrné hmotnosti 60 kg. Provoz stelivový.

Navrhovaný stav

Beze změn.

Stáj č. 5  -  Porodna prasnic - parc. č. 233

stávající stav:

kapacita porodních boxů - prasnice v období porodu 58 ks, prům. živá hmotnost 200 kg, provoz stelivový

prům. stav prasnic jal. a březích 62 ks, prům. živá hmotnost 150 kg, provoz stelivový

prům. stav selat 300 ks, prům. živá hmotnost 20 kg, provoz stelivový, odvětrání přirozené.

Navrhovaný stav

Beze změn.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Vlastní výstavba v návaznosti na vydání stavebního povolení, předpoklad zahájení v dubnu roku 2006, doba výstavby cca 6 měsíců.

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:

S ohledem na charakter stavby, velikost provozu a druh provozu celého areálu po provedené výstavbě, je možné konstatovat, že vlivy stavby samotné a provozu celého areálu na životní prostředí se nezhorší.

Z uvedených důvodů lze  za obec zasaženou předpokládanými  vlivy (zejména dílčími emisemi amoniaku a zápachu v případě nepříznivých rozptylových podmínek), v tomto smyslu označit pouze obec Krásná Ves, zejména její  část přilehlou ke středisku.

### B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kateg. a bodů přílohy č. 1 zákona

Dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná o významnou změnu technologie záměru uvedeného  v příloze č. 1 zákona - § 4 odst. 1, písm.c , zákona. (změna technologie spojená se zvýšením kapacity nebo rozsahu o 25%, resp. změna stelivového ustájení na bezstelivové,  dle výkladu  OPVŽP MŽP č. 1099/OPVŽP/02MS ze dne 12. 3. 2002).

V tomto případě je záměr posuzován  pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.

Záměr je uveden ve sloupci B, tudíž posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí, Zborovská 11, PO BOX č. 59, 150 21 Praha  5.

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Půda

Zábor půdy

Záměr  je navrhován na volné oplocené ploše stávajícího střediska, která je v současné době využívána ke skladování steliva a strojů.  Vzhledem k tomu, že tato plocha ještě není vyjmuta ze zemědělského půdního fondu  (i když fakticky není využívána) dojde k  záboru zemědělské půdy. Podle  velikosti navržených staveb je rozsah záboru  předpokládán  ve velikosti cca 5000 m2.

Před započetím stavebního řízení je tedy třeba požádat o vynětí potřebné části tohoto pozemku ze ZPF příslušný orgán ochrany ZPF.

Jelikož se jedná o plochu do 1 ha bude jím příslušný Městský stavební úřad.

Pro účely bonitace zemědělských půd v ČR se za základní mapovací a oceňovací jednotku považuje bonitovaná půdně - ekologická jednotka (BPEJ). Tyto jednotky byly vyčleněny na základě podrobného vyhodnocení vlastností klimatu (T), genetických vlastností půd (P), půdotvorných substrátů (G), zrnitosti půdy (Z), obsahu skeletu (K), hloubky půdy (H), sklonitosti a expozice (E).

Konkrétní vlastnosti bonitovaných půdně- ekologických jednotek jsou vyjádřeny pětimístným kódem. Prvé číslo kódu BPEJ vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhé a třetí číslo stanoví příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrté a páté číslo konkretizuje agronomicky významné půdní vlastnosti, přičemž v ČR čtvrté číslo kódu vyjadřuje kombinaci sklonitosti a expozice vůči světovým stranám a páté číslo kombinaci hloubky a skeletovitosti.

Dotčený pozemek  má BPEJ  3. 09. 00.

Z uvedené klasifikace je patrné, že pozemek staveniště a jeho nejbližší okolí se nacházejí v klimatickém regionu kódovaném číslem 3, což je region T 3 - teplý, mírně vlhký. Tento klimatický region je charakterizován sumou teplot nad 10o v hodnotě 2500 - 2800, průměrnou roční teplotou 8-9o C, ročním  úhrnem srážek 550 - 650 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období je zde 10-20 a vláhová jistota 4-7.

Další dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ), což je účelové seskupení půdních forem, příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu.

Dvojčíslí 09 znamená, že se jedná černozemě illimerizované na spraši; středně těžké, s příznivým vodním režimem.

Na čtvrtém místě je u obou BPEJ kód 0, což znamená kombinaci svažitosti a expozice,  kdy kategorie svažitosti   je číslo  0 a kategorie expozice také 0. Kategorie sklonitosti vyjádřená číslem 0 je úplná rovina.  Expozice všesměrná.

Páté číslo (0) udává kód kombinace hloubky půdy a skeletovitosti - tedy skeletovitost 0 a hloubku 0. Jedná se tedy o půdu bezskeletovitou  (s celkovým obsahem skeletu do 10 %), a hlubokou ( do 60 cm).

I.1.2 Hodnocení z hlediska třídy ochrany zemědělské půdy a stupně přednosti v ochraně

Třídy ochrany (celkem 5 tříd)  zemědělské půdy byly vytvořeny v rámci bonifikace československých zemědělských půd a nového zákona o ochraně zemědělského půdního fondu jako účelové agregace bonitovaných půdně-ekologických jednotek pro potřeby dokonalejšího působení zejména zákona na ochranu zemědělské půdy.

Jednotlivé BPEJ zařazuje do tříd ochrany Metodický pokyn MŽP ČR, odboru ochrany lesa a půdy č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996, který je platný od 1. 1. 1997.

Bonitovaná půdní ekologická jednotka BPEJ 3.09.00. je zmiňovaným pokynem  zařazena do I., tedy nejvyšší třídy ochrany.

I když půdy v této třídě ochrany jsou jen výjimečně odnímatelné, lze s využitím zemědělského půdního fondu pro uvedený účel souhlasit s tím, že bude vyhověno požadavkům a zásadám ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona ČNR č.334/92 Sb., část III a to tím, že bude zastavěna jen nejnutnější plocha ZPF a nebude narušována organizace půdního fondu. Jedná se o malý rozsah záboru  v přímé návaznosti na areál živočišné výroby a dotčená plocha není ve skutečnosti jako orná plocha využívána.

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na místě. Pro orientační účely této dokumentace  lze uvažovat s průměrnou mocností orniční vrstvy  60 cm. Kubatura skrývky ornice  z plochy staveniště výkrmny  představuje zhruba 5000 m2 x  0,6  =  3000 m3.

Část objemu skrývky bude využita  pro konečné terénní úpravy (ohumusování) a ozelenění areálu a využití zbylé části je investor povinen zajistit a dokladovat ve spolupráci s příslušným orgánem. V současné fázi přípravy záměru nejí ještě známo místo dočasného uskladnění ani využití sejmuté ornice.

### B.II.2. Voda

K výpočtu potřeby vody byla použita směrnice Ministerstva zemědělství ČR a vyhl. č. 428/2001 Sb.

Ve smyslu uvedených zásad představuje průměrná spotřeba vody ve stájích skotu:

| Navrhovaný stav - farma dojnic - potřeba vody -napájení a dojení |
| --- |
| Stáj č. | Kategorie | Průměrná spotřeba (l/ks/den | Maximální spotřeba (l/ks/den) | Kapacita | Celková denní spotřeba průměrná (l) | Celková denní maximální spotřeba (l) | Roční spotřeba vody (m3) |
| 1 | Telata | 15 | 20 | 120 | 1800 | 2400 | 657 |
| 2 | Mladý skot | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dojnice | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Telata mléčná | 5 | 10 | 20 | 100 | 200 | 36,5 |
| 4 | Dojnice | 80 | 120 | 270 | 21600 | 32400 | 7884 |
| Soc. zařízení | 60 | 3 |  | 180,00 |  | 65,7 |
| Celkem |  |  |  | 410 | 23680 | 35000 | 8643,2 |

Oproti původnímu stavu dojde ke zvýšení spotřeby vody:

| Stávající stav - farma dojnic - potřeba vody -napájení a dojení |
| --- |
| Stáj č. | Kategorie | Průměrná spotřeba (l/ks/den | Maximální spotřeba (l/ks/den) | Kapacita | Celková denní spotřeba průměrná (l) | Celková denní maximální spotřeba (l) | Roční spotřeba vody (m3) |
| 1 | Telata | 15 | 20 | 100 | 1500 | 2000 | 547,5 |
| 2 | Mladý skot | 40 | 60 | 100 | 4000 | 6000 | 1460 |
| 3 | Dojnice | 80 | 120 | 96 | 7680 | 11520 | 2803,2 |
| 3 | Telata mléčná | 5 | 10 | 20 | 100 | 200 | 36,5 |
| 4 | Dojnice | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soc. zařízení | 60 | 10 |  | 600,00 |  | 219 |
| Celkem |  |  |  | 316 | 13880 | 19720 | 5066,2 |

K souhrnnému hodnocení je níže uvedena spotřeba vody ve stájích prasat:

| Stáj parc. č. | Kategorie | Prům. Počet zvířat | Sp. S. napájení | Sp.S. dezinf. | Roční spotřeba napájení (m3) | Roční spotřeba dezinf. (m3) | Roční spotřeba celkem (m3) | Denní spotřeba (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Odchov prasniček | 200 | 6,5 | 0,32 | 474,50 | 23,36 | 497,86 | 1,36 |
| 6 | Odchov prasniček | 200 | 6,5 | 0,32 | 474,50 | 23,36 | 497,86 | 1,36 |
| 7 | Odchov prasniček | 200 | 6,5 | 0,32 | 474,50 | 23,36 | 497,86 | 1,36 |
| 8 | Pras. Koj. | 58 | 23 | 6,43 | 486,91 | 136,12 | 623,03 | 1,71 |
|  | odchov selat | 300 | 3 | 0,23 | 328,50 | 25,19 | 353,69 | 0,97 |
|  | Pras. Jal. a bř. | 62 | 13,8 | 0,32 | 312,29 | 7,24 | 319,54 | 0,88 |
|  | Soc. zařízení | 60 | 6 |  | 360,00 |  | 131,4 |
|  | CELKEM |  |  |  | 1127,7 | 168,5 | 1296,3 | 3,6 |

Zásobování vodou

Stávající areál farmy je zásobován pitnou vodou z veřejného  vodovodu ve vlastnictví Vak Mladá Boleslav. Navýšení spotřeby vody bude se správcem vodovodu v rámci územního řízení projednáno.

### B.II.3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje

Spotřeba surovin

Objemová krmiva

spotřeba zkrmitelné sušiny objemu je 5,5 t/rok/VDJ

Celková potřeba objemových krmiv:                                 5,5t/rok x  335,4  = 1845 t/rok

Jadrná krmiva

spotřeba  jádra je 4 kg/ks/den

Celková potřeba jadrných krmiv:                           4 kg/VDJ/den x 335,4 x 365 = 490 t/rok

Krmná dávka je dnes běžně sestavována na bázi konzervovaných krmiv, tedy bílkovinných jetolotravních senáží a glycidových kukuřičných siláží s určitou dávkou sena nebo krmné slámy. Sušina siláží a senáží je pohybuje okolo 35 %.

Seno:   		200  t

Siláže a senáže:	4700 t

Stelivová sláma

Telata mléčná   :                               20  *1 * 365…………………….…  7,4 t/rok

Telata               :                                120*2 * 365 ……………………..   87,6  t/den

CELKEM     ročně     :                                                                              95  t/rok

Spotřeba energií

Rozvod elektrické energie bude vybudován nový. Technologická elektroinstalace napojena na hlavní rozvaděč v objektu.

rozvodová soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S

ochrana dle ČSN 33 2000: samočinným odpojením od zdroje (neživé části)

krytím a izolací (živé části)

vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51: viz technická zpráva elektro

očekávaná roční spotřeba el. energie :   cca  400 000 kWh

Měření spotřeby el. energie se bude provádět centrálně v rozvaděči. Jištění proti  přetížení a zkratu budou zajišťovat jističe v hlavním rozvaděči. Napojení bude na trafostanici  o výkonu 160 kVA v areálu.

Zemní plyn

Technické řešení stájových objektů pro dojnice neklade žádné nároky na zdroje tepla spotřebu paliva. Energetická bilance dojírny, technického a sociálního zázemí je řešena elektrickými spotřebiči.

Další surovinové vstupy

Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině. Některé požadavky na materiály zemních prací mohou být uspokojeny použitím nezávadné stavební sutě z demolic v areálu farmy.  Stavební materiály budou jinak dováženy ze stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou buď míchány dodavatelem na stavbě, případně dováženy z betonárky vybraného dodavatele.

### B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Komunikační napojení

Stávající komunikační napojení areálu je vedeno ze silnice III. tř.  Krásná Ves - Kováň. Tato silnice se severovýchodně od obce napojuje na silnici II. tř. č. 272 do Katusic. Přístupové komunikace do areálu jsou dvě. Jedna přes zastavěné území obce hospodářským dvorem, kde je sídlo společnosti a druhá, která jde mimo zastavěné území obce a napojuje se na silnici III. tř. na západním okraji obce. Především tato cesta by měla být využívána k dopravě surovin a odvozu kejdy.

Doprava a její frekvence

Vzhledem k uvedeným údajům o provozu farmy chovu dojnic dojde k určitým změnám dopravní frekvence spojené s provozem stájí. Hlavní zatížení bude představovat dovoz krmiv do stájí, odvoz kejdy a chlévské mrvy a dále odvoz vyrobených produktů, zejména mléka.

Tato doprava, jak již bylo uvedeno, je realizována z větší části po vnitrozávodových komunikacích (doprava krmiva ze skladů siláže a sena) a zčásti po místních komunikacích (doprava kejdy, chlévské mrvy a  odpadních vod, odvoz mléka, odvoz jatečního dobytka a dovoz jadrných krmných směsí). Vzhledem k tomu, že po dokončení  plánovaného rozvoje farmy chovu dojnic dojde vlivem většího počtu dojnic na farmě ke změnám především v produkci exkrementů i dovozu steliv, je nutné alespoň rámcově vyhodnotit systém a frekvenci dopravy s ohledem na vyhodnocení změny dopravního zatížení v daném území a tím i získání podkladů pro zatížení území, především ovzduší, emisními vlivy liniové dopravy.

Dopravní zatížení odvozem mléka:

Mléko bude odváženo denně, je třeba tedy 365 nákladních automobilů.

Stávající stav:

Stejné 365 nákl. automobilů.

Dopravní zatížení odvozem hnoje:

Ve  stlaných stájích bude za rok vyprodukováno celkem  708 t hnoje. Přibližná kapacita valníku pro přepravu chlévské mrvy je 9 t. Z toho vyplývá, že po rekonstrukci bude pro odvoz vyprodukované chlévské mrvy  třeba vyskladnit  cca 78 vozů za rok.

Hnůj bude skladován na hnojišti v areálu a odvážen k aplikaci podle plánu hnojení investora.

Stávající stav:

96 ks dojnic 		x 66 kg  x 365	=   2312 t

120 ks telat		x  7  kg  x 365 	=    307  t

100 ks  jalovic 	x 40 kg  x 365 	=   1460 t

Celkem                		                  4079 t    =  453 vozů

Dopravní zatížení dovozem krmiv:

Celková potřeba jadrných krmných směsí pro dojnice je uvažována ve výši 700 t ročně. Objem dopravního prostředku (přepravníku sypkých krmných směsí) se pohybuje od 10 do 20 m3, což při průměrné objemové hmotnosti krmné směsi 550 kg/m3 představuje v průměru 8 t. Celková spotřeba dopravních prostředků na dovoz krmných směsí za rok je tedy 52 ks.

Dávka objemných krmiv bude sestavena především na bázi senáží, siláží (cca 4700 t) a zčásti sena (cca 200 t). Seno bude dopravováno do seníku velkoobjemovými vozy s kapacitou 1,5 t, tedy zhruba 133 vozů. Siláže a senáže budou skladovány v silážních žlabech ve středisku, kam budou dopravovány traktory se senážními vozy (15 t) z pole při sklizni pícnin – 313 průjezdů.  Dojnice budou rozděleny do nejméně čtyř skupin podle reprodukčního cyklu a užitkovosti a krmeny fázově  směsnou krmnou dávkou míchacím vozem.

Stávající stav:

jadrná krmiva		280 t	35 nákladních automobilů

siláže, senáže	3000 t 	200 traktorů

seno			150 t 	100 traktorů

Dopravní zatížení dovozem steliv:

Doprava steliv  je dána spotřebou v provozech se slamnatou technologií. Tato spotřeba je také uvedena v kap. 1. 3. a činí celkem 95 t za rok. Do areálu bude dopravována s kapacitou cca 30 m3 a to při objemové hmotnosti 65 kg/m3 znamená, že na jednom voze bude dovezeno zhruba 1,5 t slámy. K přepravě výše uvedeného množství velkoobjemovými vozy, bude tedy třeba převést 63 vozů ročně.

Stávající stav:

steliva		400 t 	267 traktorů

Dopravní zatížení odvozem a dovozem skotu:

Dopravní zatížení odvozem odstavených telat, vyřazených dojnic a dovozem jalovic bude představovat za rok:

Vyřazené dojnice:

Při průměrné brakaci stáda ve výši 30 % bude za rok vyskladněno cca 80 ks dojnic. Tzn., že pro odvoz jatečných dojnic bude třeba cca 8 ks  nákladních automobilů (např. LIAZ).

Odstavená telata

V průběhu roku se odchová a odveze z areálu  přibližně 260 ks telat a bude tedy pro odvoz třeba cca 24 ks nákl. automobilů.

Jalovice:

Jalovice budou naskladňovány vždy po odvozu brakových dojnic. Bude zde třeba stejného počtu doprv. prostředků - 8 ks nákl. automobilů.

Stávající stav:

Dojnice: 5 x

Mladý skot: 24 x

Jalovice: 5 x

Dopravní zatížení odvozem kejdy a odpadních vod:

Celková produkce kejdy a odpadních vod skladovaných v jímkách a vyvážených na polnosti bude po rekonstrukci činit (viz. výpočet II. 2. Odpadní vody) 6041 m3/rok. Odvoz bude prováděn autocisternami  o obsahu 10 m3. Tzn., že za rok bude třeba odvést 605 vozů.

Stávající stav:

Odpadní vody z mléčnice a proplachů dojícího zařízení, kontaminované dešťové vody z hnojné koncovky koncovky, hnojůvka - přibližně 200 m3 ročně = 200 vozů.

Dopravní zatížení odvozem kadaverů:

Vzhledem k nízkému úhynu chovaných zvířat bude i nízké dopravní zatížení spojené s jejich odvozem a je odhadováno na cca 26 nákl. automobilů ročně.

Stávající stav:

Stávající stav se příliš neliší od plánovaného stavu.

Při započtení příjezdu zhruba pěti osobních automobilů denně, bude celkový denní ekvivalent příjezdu dopravní techniky spojené s obsluhou stájí chovu dojnic ze silnice III. tř.  do střediska cca 9-10 vozidel (v praxi jde o sezónní nepravidelnosti).

Souhrn:

| Druh Vozidla | Navrhovaný stav dopravy spojený s provozem areálu chovu dojnic | Denní ekvivalent průjezdu (příjezd + odjezd) |
| --- | --- | --- |
|  | (ročně) | Denně (rok/365*2) |
| Nákladní vůz | 365+52+8+24+8+605+26 = 1088 | 5,96 |
| Traktor | 78+133+313+63 = 587 | 3,21 |
| Osobní | 1825 | 10 |
| Celkem | 4957 | 19,17 |

Souhrn původní stav:

| Druh Vozidla | Stávající stav dopravy spojený s provozem střediska | Denní ekvivalent průjezdu (příjezd- odjezd) |
| --- | --- | --- |
|  | (ročně) | Denně (rok/365*2) |
| Nákladní vůz | 365+35+5+24+5+200+26 = 660 | 3,62 |
| Traktor | 453+200+100+267 = 1020 | 5,59 |
| Osobní | 3650 | 20 |
| Celkem | 5523 | 29,21 |

Rozsah této dopravy je natolik nevýznamný, zejména z pohledu její  frekvence v současném stavu, danému dnešním provozem stájí, že podle orientačních výpočtů zpracovatele oznámení představuje  zatížení emisemi CO2, NOx a HC tak malých hodnot, což při dobrých rozptylových podmínkách lokality je naprosto nevýznamné. K zásadním změnám v rozsahu a typu dopravy vlivem rekonstrukce stájí nedojde.

Oproti stávajícímu stavu, i přes zvyšující se stav dojnic ve středisku, se stav  obslužné dopravy stájí skotu prakticky nezmění. To je dáno především zavedením bezstelivové technologie v chovu. Tím se sníží objem převozu steliv a hnoje. Oproti stávajícím 1690 příjezdům nákladní dopravní techniky, lze očekávat v navrhovaném stavu příjezd  1675 ks těžkých dopravních prostředků za rok. Stejný zůstane příjezd dopravní techniky i do stájí prasat, který lze odhadnout na cca 4  automobily denně.

Celkové zhodnocení dopravního zatížení z hlediska kvantifikace pohybu vozidel jednotlivých typů a jejich emisní účinky na ovzduší jsou uvedeny v následující kapitole.

Vlastní dopravní zatížení v průběhu výstavby je krátkodobé a jednorázové, které bude spočívat především v odvozu odpadů, vzniklých při výstavbě (největší objem bude představovat výkopová zemina), dovozu segmentů opláštění stájové konstrukce a technologických zařízení.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Ovzduší

Amoniak

Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především o amoniak, sirovodík a kysličník uhličitý. Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování zásad správného provozu, pro které nový provoz ustájení dojnic v posuzovaném středisku   bude vytvářet příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké úrovni koncentrace a neměly by v žádném případě překročit parametry, uvedené v technických doporučeních Mze ČR. Za těchto předpokladů nemohou tyto emise v zásadě ovlivnit životní prostředí. Tyto koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy dojnic v okolním prostředí se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem výrazně negativním způsobem neprojeví.

Produkce amoniaku a pachů, která způsobuje značné problémy především v chovech prasat a drůbeže, se u skotu, zejména u dojnic, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu zápachu a současně i úroveň produkce amoniaku neprojevuje natolik negativně.

Tato emisně příznivá situace u stájí pro skot a u skladů hnoje, zejména při krátkodobém sladování, souvisí jednak s emisně vyhovujícím složením exkrementů skotu z hlediska obsahu N ve vazbě na převládající podíl objemných krmiv v krmné dávce, jednak s nižší plochou a kubaturou stáje v přepočtu na jednu DJ, což příznivě ovlivňuje emitující plochy a zároveň vyžaduje relativně nízké množství vzduchu k odvodu amoniakálních emisí a jejich rozptýlení mimo stáj.

Podle zahraničních údajů (Oldenburg) je průměrná potřebná dávka přívodu vzduchu v m3/hod. na 1 DJ ve stájích pro skot pouze 268, zatímco například v halách pro chov drůbeže 1040. Podle výsledků zahraničního výzkumu (Oldenburg: Geruchs und Amoniak-Emissionen aus der Tierhaltung) se průměrná produkce amoniaku vztažená na jednu dojnici pohybuje při řádném hospodaření v systému stelivového ustájení v hodnotách do 7 kg/ks/rok (rovněž je uvažována produkce ve stájovém objektu a skladu mrvy). Podle dalších zahraničních pramenů, které udávají produkci amoniaku vesměs na 1 VDJ se hodnoty u skotu pohybují od 18 kg (Buijsman,1985) do 26,2 kg  (Anonym,1989).

Vzhledem k tomu, že 14. 8. 2002 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým jsou stanoveny emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a kde jsou uvedeny emisní faktory pro amoniak, je nutné úvahy o produkci uvést následovně:

| KATEGORIE ZVÍŘAT | Stáj | Hnůj | Kejda | Zapravení do půdy | Pastva | Celkový emisní faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Stáj + hnojiště | Stáj + pastva |
| SKOT – Stelivové ustájení |
| dojnice | Optimální způsob | 10,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 | 24,5 | 24,4 |
|  | Zastaralý způsob | 12,0 | 2,5 | 0 | 12,0 | 2,4 | 26,5 | 26,4 |
| Telata, býci, jalovice | Optimální způsob | 6 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 | 13,7 | 13,8 |
|  | Zastaralý způsob | 9,5 | 1,7 | 0 | 6,0 | 1,8 | 16,7 | 16,8 |
| Bezstelivové ustájení |
| Telata, býci, jalovice | 5,5 | 0 | 2,5 | 5,0 | 1,8 | 13,0 | 12,3 |
| Prasata |
| Selata | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 0 | 6,5 |
| Prasnice | 4,3 | 0 | 2,8 | 4,8 | 0 | 11,9 |
| Prasnice březí | 7,6 | 0 | 4,1 | 8,0 | 0 | 19,7 |
| Prasata výkrm | 3,2 | 0 | 2,0 | 3,1 | 0 | 8,3 |

Emise amoniaku ze stájí

Navrhovaný  stav neredukovaný  - posuzovaná farma dojnic:

| Navrhovaný stav - Farma dojnic | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| --- | --- | --- |
| Stáj č. | Stáj | Kateg. | Kapacita | Stáj | Skladování kejdy (hnoje) | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování kejdy (hnoje) | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Teletník | T | 120 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 1,64 | 0,72 | 0,20 | 0,72 | 105,48 |
| 2 | OMD | J | 0 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K 96 | D | 0 | 12 | 2,5 | 12 | 26,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Telata mléčná | Tm | 20 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 0,27 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 17,58 |
| 4 | Novostavba | D | 270 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 6,62 | 2,70 | 0,68 | 3,24 | 308,22 |
|  |  |  | 410 |  |  |  |  | 8,53 | 3,54 | 0,71 | 4,08 | 431,28 |

Stávající stav - posuzovaná farma dojnic:

| Stávající stav - Farma dojnic | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| --- | --- | --- |
| Stáj č. | Stáj | Kateg. | Kapacita | Stáj | Skladování kejdy (hnoje) | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování kejdy (hnoje) | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Teletník | T | 100 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 1,37 | 0,60 | 0,17 | 0,60 | 87,90 |
| 2 | OMD | J | 100 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 1,37 | 0,60 | 0,17 | 0,60 | 87,90 |
| 3 | K 96 | D | 96 | 12 | 2,5 | 12 | 26,5 | 2,54 | 1,15 | 0,24 | 1,15 | 158,90 |
| 3 | Telata mléčná | Tm | 20 | 6 | 1,7 | 6 | 13,7 | 0,27 | 0,12 | 0,03 | 0,12 | 17,58 |
| 4 | Novostavba | D | 0 | 10 | 2,5 | 12 | 24,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 316 |  |  |  |  | 5,56 | 2,47 | 0,61 | 2,47 | 352,28 |

Ve středisku jsou ještě provozovány stáje prasat a v následující tabulce je uvedena produkce amoniaku v těchto stájích:

| Stáje prasat | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| --- | --- | --- |
| Stáj č. | Název stáje | Kateg. | Prům. Počet zvířat | Stáj | Skladování kejdy (hnoje) | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování kejdy (hnoje) | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 5 | Odchovna prasniček | OP | 200 | 3,2 | 2 | 3,1 | 8,3 | 1,66 | 0,64 | 0,40 | 0,62 | 73,06 |
| 6 | Odchovna prasniček | OP | 200 | 3,2 | 2 | 3,1 | 8,3 | 1,66 | 0,64 | 0,40 | 0,62 | 73,06 |
| 7 | Odchovna prasniček | OP | 200 | 3,2 | 2 | 3,1 | 8,3 | 1,66 | 0,64 | 0,40 | 0,62 | 73,06 |
| 8 | Porodna prasnic | PP | 58 | 4,3 | 2,8 | 4,8 | 11,9 | 0,69 | 0,25 | 0,16 | 0,28 | 28,47 |
|  |  | PJB | 62 | 7,6 | 4,1 | 8 | 19,7 | 1,22 | 0,47 | 0,25 | 0,50 | 53,79 |
|  |  | OS | 300 | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | 1,95 | 0,60 | 0,60 | 0,75 | 68,49 |
|  | Celkem |  | 1020 |  |  |  |  | 8,84 | 3,24 | 2,22 | 3,38 | 369,93 |

Podle přílohy č. 1, zákona č. 86/2002 Sb., O  ochraně ovzduší se emise amoniaku vznikající jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě se nezpoplatňují.

Z hlediska zařazení do kategorie zdrojů znečišťování podle nařízení vlády č. 353/02 Sb., patří  středisko chovu skotu mezi střední zdroje znečišťování, neboť mezi střední zdroje jsou zařazovány  zařízení k chovu skotu projektované na kapacitu od 180 do 499 ks.

V uvedeném nařízení vlády jsou dále uvedeny technologie snižující emise amoniaku ze stájí, skladů kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Některé tyto technologie budou, vzhledem k velikosti areálu a jeho  zařazení mezi velké zdroje znečištění ovzduší,  ve středisku využity a níže je uvedena produkce amoniaku při realizaci těchto opatření.

| Redukovaná emise amoniaku po uplatnění snižující opatření spočtená podle EF NV 353/02 Sb. |
| --- |
| odkliz hnoje (kejdy) ze stáje několikrát za den = -50 % (snížení EF ze stáje) - stáje č. 1,4 |
| ponechání hnoje v klidu do vytvoření přírodní krusty = -40% (snížení EF ze skladování hnoje) - stáje č. 1, 4 - telata mléčná |
| zakrytí povrchu jímky fólií = -60% (emise ze skladování kejdy) - stáje č. 4 |
| pásový rozstřik při aplikaci kejdy = -30% (emise z aplikace kejdy) - stáje č. 4 |
| zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hod = -60% (snížení EF z aplikace hnoje) - stáje 1,4 - telata mléčná |
| Navrhovaný stav | E.F.kg NH3 | Emise NH3 z chovu |
| Stáj č. | Kategorie | Kateg. | Prům. Počet zvířat | Stáj | Skladování kejdy (hnoje) | zapravení do půdy | Celkem | Celková emise NH3 | Z toho ve stáji | Z toho skladování kejdy (hnoje) | Z toho pole | hmot. tok NH3 ze stáje (g/hod) |
| 1 | Teletník | T | 120 | 3 | 1,7 | 2,4 | 7,1 | 0,85 | 0,36 | 0,20 | 0,29 | 64,38 |
| 2 | OMD | J | 0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K 96 | D | 0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Telata mléčná | Tm | 20 | 6 | 1,7 | 2,4 | 10,1 | 0,20 | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 17,58 |
| 4 | Novostavba | D | 270 | 5 | 1,04 | 8,4 | 14,44 | 3,90 | 1,35 | 0,28 | 2,27 | 154,11 |
|  |  |  | 410 |  |  |  |  | 4,95 | 1,83 | 0,31 | 2,60 | 236,07 |

I přes zvyšující se stav dojnic chovaných v areálu, nedochází k navýšení roční produkce amoniaku ze střediska. To je dáno zrušením stávajících stájí skotu a především navrhovanou emisně příznivější progresivní technologií chovu dojnic ve volné vzdušné boxové stáji, kde lze uplatnit snižující opatření  redukující emise amoniaku.

S ohledem na kapacitu stájí nebude ani v neredukovaném stavu  dosaženo celkového hmotnostního toku emisí amoniaku ze stájí skotu nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostního toku stájí jsou uvedeny v tabulkách). Na tyto stáje se tedy nevztahuje emisní limit amoniaku, stanovený výše uvedeným nařízením vlády, který představuje 50 mg/m3 a platí při hmotnostním toku  emisí vyšším než 500 g/h (nař. vl. Č. 356/02 Sb.).

V zadání stavby, nebyly údaje o  výměně vzduchu ve stájích uvedeny. Vzhledem k tomu, že se jedná o systém vzdušných stájí  s přirozeným větráním, bude se zcela jistě jednat o takové množství, že vyprodukovaný amoniak bude dostatečně „naředěn“ a jeho koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. V literatuře je uváděno, že dostatečný přívod vzduchu do stáje pro dojnice se pohybuje v intervalu od cca 250 do 300 m3/hod/1 VDJ.  V tomto případě by koncentrace amoniaku v emitujícím vzdušném proudu dosahovala výše 5,14 mg/m3 (250 m3/hod - neredukovaný stav).

Z hlediska minimalizace produkce amoniaku ve vlastním stájovém prostoru jsou podle provedených výzkumů příznivější bezstelivové nebo jen přistýlané provozy (produkce NH3, respektive jeho obsah ve vnějším odvětrávaném vzduchu, je u bezstelivových a přistýlaných systémů zhruba poloviční než u hluboké podestýlky).

Imisní situace v okolí střediska je navíc rozebrána v rozptylové studii amoniaku, zpracované v rámci zpracování tohoto oznámení (uvedena v příloze). Výpočtem podle schválené metodiky  Symos97  je zde prokázáno, že v případě redukovaného stavu  (při využití povinných snižujících opatření) bude s velkou rezervou u obytné zástavby dodržován imisní limit pro amoniak (maximální hodinové koncentrace amoniaku se v souvislé obytné zástavbě, přilehlé ke středisku pohybují v intervalu od 30 do 10  (g/m3 a imisní limit je  NV č. 350/2002 Sb.  stanoven na 100 (g/m3 jako 24 hodinový průměr. Maximální hodinová koncentrace je samozřejmě vždy vyšší než 24 hodinový průměr.

I při zohlednění pozadí amoniaku, které lze v zájmovém území očekávat v rozpětí 7 - 10 (g.m-3 (stanice AIM Košetice v roce 2002 a stanice AIM Praha Libuš 10 (g.m-3, stanice AIM Svratouch v roce 2002 7 (g.m-3 ), lze tedy s jistotou tvrdit, že v okolí střediska bude dodržován imisní limit amoniaku pro aritmetický průměr 24 hodin.

Pachové látky

Podle. § 10 zákona č. 86/2002 Sb., není dovoleno vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva.Dále se zde uvádí, že prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování.

Tímto prováděcím právním předpisem je  Vyhláška č. 356/2002 Sb. ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek a obecné emisní limity.

Podle této vyhlášky se stanoví v  § 2, který klasifikuje základní pojmy a názvosloví ve vztahu k pachovým látkám, že pro účely této vyhlášky se rozumí:

- pachem subjektivní čichový vjem člověka,

- intenzitou pachu - údaj o míře pachu zjištěný pomocí měřicích a zkušebních metod, podle požadavků této vyhlášky, příslušných technických norem pro měření emisí nebo postupů stanovených orgány ochrany ovzduší, vyjádřený pachovými jednotkami, pachovým číslem, mírou obtěžování obyvatelstva zápachem,

- koncentrací pachu - hodnota určující množství pachových jednotek v objemové jednotce vzduchu,

- emisním limitem pachových látek (pachovým číslem) - maximální množství pachu charakterizovaného pachovými jednotkami v 1 m3 čistého vzduchu, který smí být emitován zdrojem do vzduší,

- evropskou pachovou jednotkou (OUER) (pachovou jednotkou) - množství pachových látek, které, pokud je rozptýleno v 1 m3 neutrálního plynu za normálních stavových podmínek, vyvolá alespoň u 50 % testujících posuzovatelů čichový vjem odpovídající evropské referenční pachové jednotce,

- evropskou referenční pachovou jednotkou - fyziologická reakce posuzovatelů vyvolaná dávkou 123 μg n-butanolu rozptýleného v 1 m3 neutrálního plynu (v molárním poměru 0,040 μmol n-butanolu na 1 mol neutrálního plynu) za normálních stavových podmínek,

- obtěžováním zápachem - vnímání zápachu obtěžujícího nad přípustnou míru,

- prahovou koncentrací detekce pachu - nejmenší koncentrace pachových látek, pro které polovina zkoumané populace může zjistit pach,

- prahovou koncentrací rozpoznání pachu - takový obsah pachových látek v ovzduší, při kterém dojde v 50 % případů vystavení jejich účinkům k jejich identifikaci. Prahová koncentrace rozpoznání pachu leží zpravidla o 3 OUER. m-3 výše než prahová koncentrace detekce pachu,

- čichovým prahem - stav zředění čistého vzduchu vzduchem znečištěným pachem, při kterém tato směs vyvolá první poznatek čichového vjemu,

- přípustnou mírou obtěžování zápachem (imisním 1imitem obtěžování zápachem) - nejvyšší koncentrace směsi pachových látek, při jejímž výskytu v ovzduší není obtěžováno obyvatelstvo,

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. uvádí  Metody měření pachů následovně:

a) Olfaktometrická metoda (stanovená EN 13725 Air quality-Determination of odour concentration by dynamic olfactometer). Instrumentální olfaktometrie využívá principu postupného zřeďování pachu neutrálním plynem (medicinálním kyslíkem) až k prahu vnímání pachu člověkem.

b) Metoda statistického zjišťování a hodnocení obtěžování zápachem (stanovená ČSN 83 5030 Účinky a posuzování pachů - Stanovení parametrů obtěžování dotazováním panelového vzorku obyvatel)

c) Měření v pachové stopě (ČSN 83 5031 - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem)

d) Metoda místního šetření na základě statistiky stížností

Dále podle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. a nařízení vlády 353/2002 ze 14. srpna 2002 je provozovatel chovu povinen plnit emisí limit pro pachové látky, který je 50 OUER/m3.

U zdroje musí být provedeno autorizované měření emisí zápachu do čtyř let od nabytí účinnosti vyhlášky, tedy do 14. 8. 2006.

Emise pachových látek ze střediska byla posouzena výpočtem ochranného  pásma chovu zvířat, které bylo zpracováno v rámci tohoto oznámení a je použito jako podklad pro vyhodnocení vlivu provozu stavby na obyvatelstvo.

Bylo spočteno podle metodiky Státního zdravotního ústavu. Metodika byla publikována v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 8/1999. Tento metodický postup je založen na objektivním kvantitativním výpočtu produkce zápachových látek, vyjádřených sumou emisních čísel z jednotlivých chovů zvířat v závislosti na počtu zvířat a technologii ustájení a vychází z dlouholetých zkušeností u nás i v zahraničí.

V této rozptylové studii zápachových látek,  je použita větrná růžice ČHMÚ a využity korekce na  technologii, zeleň a bariérové objekty (tabulková a grafická část OP je přílohou oznámení).

Do výpočtu byly zahrnuty všechny stájové objekty ve středisku a byl tak vyhodnocen i vliv provozu těchto stájí na emisní situaci v okolí po plánované výstavbě.

Rovněž bylo spočteno ochranné pásmo pro stávající stav aby bylo možno provést srovnání.

I když dojde k  navýšení počtu dojnic ve středisku, lze konstatovat, že se stav pachového zatížení okolí směrem k zástavbě poněkud zlepší. Ochranné pásmo nebude zasahovat souvislou obytnou zástavbu obce. Hranice ochranného pásma se dotýká  pouze nejbližších obytných domů na severní a severovýchodní straně střediska. Vybudováním nové stáje dojnic na vzdálenější západní straně střediska a přesunem dojnic do tohoto objektu dojde k posunutí emisní středu západním směrem a tím i k posunu hranice navrhovaného ochranného pásma tímto směrem.   Z uvedeného propočtu je zřejmé, že by nemělo docházet k  obtěžování obyvatelstva obce. To je dáno vlivem uplatněné progresivní, emisně příznivější technologie v produkční stáji (otevřená vzdušná stáj).

K pachovému zatížení obytné zástavby větší měrou přispívají objety chovu prasat. Ty produkují větší množství zápachových látek, které jsou navíc obyvatelstvem hůře vnímány a především jsou umístěny blíže k obytné zástavbě (porodna prasnic).

Produkce oxidu uhličitého

Podle Informačního listu Mze ČR 01.01.08. 11/1993, Základní provozně technologické ukazatele pro skot, je produkce oxidu uhličitého stanovena v závislosti na živé hmotnosti následovně:

| Kategorie | Hmotnost | Počet ks | Prod. CO2 na 1 ks | Produkce CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg) |  | (mg . s-1 . ks-1) | (kg . h-1) |
| Krávy | 550 | 270 | 70 | 68,04 |
| Telata | 135 | 140 | 24 | 12,10 |
| CELKEM |  |  |  | 80,14 |

Produkce   tepla

| Hmotnost v kg.ks-1 | W . ks-1 při teplotě t1 ve oC |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 100 | 288 | 281 | 273 | 266 | 258 |
| 150 | 389 | 379 | 369 | 359 | 349 |
| 220 | 515 | 502 | 488 | 475 | 461 |
| 500 | 949 | 924 | 899 | 874 | 850 |
| 600 | 1086 | 1058 | 1029 | 1001 | 972 |

Při průměrné uvažované teplotě t1 = 10 o C  je produkce tepla následující:

Navrhovaný stav

| Kategorie | Hmotnost | Počet ks | Prod. tepla 1 ks | Produkce tepla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg) |  | (W. ks-1) | (kW) |
| Krávy | 550 | 270 | 991 | 267,57 |
| Telata | 135 | 140 | 369 | 51,66 |
| CELKEM |  |  |  | 319,23 |

Uvedené množství nebude mít žádný vliv na mikroklimatickou situaci lokality.

Produkce   vodních par

| Hmotnost v kg.ks-1 | mg . ks-1 . s-1 při teplotě t1 ve oC |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 100 | 21 | 27 | 36 | 47 | 60 |
| 150 | 28 | 37 | 48 | 63 | 81 |
| 220 | 38 | 48 | 64 | 84 | 107 |
| 500 | 68 | 89 | 118 | 154 | 197 |
| 600 | 78 | 102 | 135 | 176 | 226 |

Při průměrné uvažované teplotě t1 = 10 o C  je produkce vodních par následující:

Navrhovaný stav

| Kategorie | Hmotnost | Počet ks | Prod. vod. par 1 ks | Produkce vod. par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg) |  | (mg. ks-1.s-1) | (kg .hod-1) |
| Krávy | 550 | 477 | 96 | 164,85 |
| Telata | 135 | 140 | 35 | 17,64 |
| CELKEM |  |  |  | 182,49 |

Produkce prachu

Vzhledem k tomu, že při krmení bude manipulováno s našrotovaným jadrným krmivem, které bývá největším zdrojem prašnosti, je toto hlavním potencionálním zdrojem prachu. Při pneumatickém plnění zásobních věží na jadrná krmiva z přepravních vozů bude vznikat  nepatrné množství prachu. Zde se jedná o prašnost lokální a občasnou v odhadnutém množství cca  0,5 t (0,1 % x 490 t).

Dále bude vznikat  malé množství prachu při manipulaci se stelivem ve stájích telat. Při průměrné spotřebě steliva 95 t/rok je možné předpokládat prašnost v rozsahu 0,1 % celkové spotřeby steliva. Tzn., že ve stájích by mělo vznikat zanedbatelné množství cca 0,1 t prachu.

Po omezenou dobu může vznikat určité množství prachu též jako důsledek  výkopových a stavebních prací. I tento zdroj by však měl být lokalizován ve středisku.

Hlavní liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje - doprava

Liniové zdroje znečištění budou představovány prakticky všemi dopravními prostředky, které se budou pohybovat po příjezdových cestách k areálu nebo v rámci vnitrozávodových komunikací střediska.

Rozbor rozsahu dopravy spojené s provozem stájí dojnic jsem podrobně uvedl v předcházející kapitole. Z uvedené frekvence lze podle údajů, které jsou získány z výpočtu programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory verze 2002), zjistit zhruba úroveň znečištění z uvedených liniových zdrojů

Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.

Tímto programem lze provádět vzájemně porovnatelné výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivů motorových vozidel na ovzduší.

Pro určení emisních parametrů skupin vozidel OA (osobní automobil), LNA (lehký nákladní automobil a TNA (těžký nákladní automobil) byly pomocí programu MEFA použity pro rok 2004 následující parametry):

| Typ vozidla | Palivo | Průměrný rok výroby | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Vzdálenost přejezdu (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | Benzin | 1995 | Konvenční | 30 | 0,4 |
| LNA | Diesel | 1992 | Konvenční | 30 | 0,4 |
| TNA | Diesel | 1992 | Konvenční | 30 | 0,4 |

|  |  | Emisní faktory rok 2005 (g/km) |
| --- | --- | --- |
| Typ vozidla | Palivo | tuhé látky (PM10) | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| OA | Benzin | 0,0013 | 0,054 | 5,8 | 7,35 | 7,06 |
| LNA | Diesel | 0,89 | 0,077 | 8,19 | 5,96 | 1,61 |
| TNA | Diesel | 4,48 | 0,018 | 54,3 | 33,03 | 8,38 |

Je uvažován příjezd a odjezd ze střediska, určitý pohyb po středisku a průjezd po příjezdové komunikaci ze silnice III. tř.  v délce 0,4 km. Podle toho lze předpokládat, s ohledem na frekvenci pohybu (uvedeno v části B.II.4.2 Doprava) a obsah hlavních škodlivin ve výfukových plynech jednotlivých reprezentantů, zhruba následující úroveň znečištění v navrhovaném stavu a stávajícím stavu:

| Navrhovaný stav | Celkové emise (g/den) | Celkové emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Typ vozidla | Počet přejezdů denně | Počet ujetých km | tuhé částice (PM10) | SO2 | NOx | CO | CxHy | tuhé částice (PM10) | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| OA | 10 | 4 | 0,0052 | 0,216 | 23,2 | 29,4 | 28,24 | 0,0019 | 0,0788 | 8,468 | 10,731 | 10,308 |
| LNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNA | 9,17 | 3,668 | 16,433 | 0,066 | 199,17 | 121,15 | 30,738 | 5,9979 | 0,0241 | 72,698 | 44,221 | 11,219 |
| Celkem | 19,17 |  | 16,44 | 0,282 | 222,4 | 150,6 | 58,98 | 6 | 0,103 | 81,17 | 54,95 | 21,53 |

| Stávající stav | Celkové emise (g/den) | Celkové emise (kg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Typ vozidla | Počet přejezdů denně | Počet ujetých km | tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy |
| OA | 20 | 8 | 0,0104 | 0,0568 | 39,283 | 51,013 | 48,494 | 0,0038 | 0,0207 | 14,338 | 18,62 | 17,7 |
| LNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNA | 9,21 | 3,684 | 12,631 | 0,1518 | 130,55 | 50,313 | 31,892 | 4,6104 | 0,0554 | 47,651 | 18,364 | 11,641 |
| Celkem | 29,21 |  | 12,64 | 0,209 | 169,8 | 101,3 | 80,39 | 4,614 | 0,076 | 61,99 | 36,98 | 29,34 |

Tato emisní zátěž je zcela nevýznamná, především vzhledem k celkově malému provozu na silnici III. tř. vedoucí k areálu.

Plošné zdroje znečištění

Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace kejdy a hnoje na plochy určené k hnojení. Exaktní tuzemské údaje o uvolněném množství amoniaku při tomto procesu nejsou k dispozici, neboť emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů (např. způsob aplikace, včasnost zaorání, půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde je třeba zohlednit, že řádné hnojení pozemků  chlévským hnojem vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod.

Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace kejdy na plochy určené k hnojení. Exaktní tuzemské údaje o uvolněném množství amoniaku při tomto procesu nejsou k dispozici, neboť emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů (např. způsob aplikace, včasnost zaorání, půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde je třeba zohlednit, že řádné hnojení pozemků  statkovými hnojivy vede ke zvýšení podílu organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních vod.

Aplikaci kejdy je nutno provádět za optimálního bezvětrného počasí na pozemky určené rozvozným plánem  a s využitím vhodných aplikačních prostředků s alespoň částečným zapravením do půdy a omezením plošného rozstřiku na minimum.

V současné době se používá několik aplikačních systémů, které zajišťují minimální únik čpavku do ovzduší a dostatečnou přesnost a rovnoměrnost dávkování. Jedná se o především o systémy s vlečnými hadicemi určenými  pro hnojení během vegetace. Součástí tohoto systému jsou různé typy pleček, které zajistí zapravení kejdy do půdy a zároveň provádí mechanické hubení plevelů v plodině. Tento systém se používá hlavně k hnojení kukuřice a obilovin. Při okamžitém zapravení kejdy do půdy dochází ke značným redukcím emisí čpavku – až 80 %.

Systémem podobným vlečným hadicím jsou tzv. vlečné botky. Byly zkonstruovány za účelem maximálního úniku čpavku do ovzduší při aplikaci. Stejně jako u vlečných hadic je kejda přes hlavu rozdělovače a rozdělovací zařízení vedena do hadic, jejichž konce nejsou vlečeny po povrchu půdy, ale jsou opatřeny kovovým nástavcem podobným secí botce. Botka narušuje povrch půdy a  kejda vytéká přímo do vytvořené rýhy. Jsou vhodné pro aplikaci kejdy před setím.

I když zmíněné systémy značně omezují emise čpavku a stále dochází ke zlepšování přesnosti dávkování, nejdokonalejšími zařízeními k aplikaci kejdy jsou systémy přímého zapravování kejdy do půdy tzv. injektory. Tyto stroje nejvíce vyhovují požadavkům na přesnost aplikace a omezení emise čpavku do ovzduší (redukce je uváděna v intervalu 95 - 100 %). Jedná se o systémy s radlicemi, kterých může být podle typu stroje a plodiny různé množství, za které je hadicemi přiváděna kejda. Kejda je aplikovaná do větších hloubek až 20-30 cm a ihned dalším zařízením zahrnována. Toto zařízení je vhodné především k aplikaci kejdy do porostů s větší meziřádkovou vzdáleností (kukuřice, krmná řepa, cukrovka) a na pozemky  po sklizni.

Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., je možné do určité míry odhadnout emisi amoniaku v této fázi manipulace s kejdou a hnojem. Spočtené roční emise podle EF jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách.

Pro středisko, jako střední  zdroj znečištění ovzduší, budou plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe zavedeny  vyžadované snižující technologie – zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hod . Zde je redukce emise amoniaku NV stanovena na –60 % , a pásový rozstřik kejdy  - redukce emise –30 %.

### B.III.2. Odpadní vody

Odpadní vody budou představovány především skladovaným kapalným podílem z odseparovaného tekutého hnoje, dále odpadními vodami z dojících robotů, jakož i vyprodukované odpadní vody z mléčnice (dezinfekce úchovných nádrží na mléko).

Kejda a odpadní vody skladované v nové nádrži na kejdu s kapacitou 3000 m3

| Produkce kejdy a odpadních vod skladované v nové nádrži m3 |
| --- |
| Kategorie | Počet ks | Prod. Kejdy 1 ks | Produkce kejdy |
|  |  | (kg. ks-1.den-1) | (t) |
| Dojnice - kejda | 270 | 55 | 5420,25 |
| Dojící roboty, mléčnice | 608,00 |
| Dešťová voda z plochy jímky a výdejního místa | 8,00 |
| CELKEM |  |  | 6036,25 |
| Potřeba skladovacích prostor pro 5 měsíční sladování | 2515,10 |
| Skladovací kapacita jímky 3000 m3 | 5,96 |

Tato doba skladování  plně vyhovuje požadavkům daným zákonem 156/98 Sb., resp. vyhláškou MZe č. 274/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 476/2000 Sb. a vyhl. č. 473/02 Sb.), o skladování a způsobu používání hnojiv, kde je v § 4, odst. 3 uvedena  doba skladování tohoto druhu odpadních vod  minimálně 4 měsíce. Vyhovuje i klimatickým podmínkám v regionu.

Zemní polyetylénová jímka je navržena jižně od nové stáje pro dojnice. Tekutý hnůj bude z podroštového prostoru  čerpán  do venkovní betonové bezodtoké jímky, kde bude okamžitě provedena separace a kapalný podíl  bude  přečerpáván do navrhované zemní polyethylenové jímky.

Jímky, podlahy stáje a manipulačních ploch a všechny prvky  splaškové kanalizace  musí být řešeny jako vodotěsné. Technické řešení těchto prostor musí vyhovovat požadavkům české legislativy, zejména požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a Vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Investor musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti skladovacích  nádrží a celé splaškové kanalizace, provedené podle ČSN 75 09 05 autorizovanou firmou. Jímky nesmí podle výsledku třech předepsaných zkoušek vykazovat žádný únik vody. Tato zkouška musí být u nadzemních nádrží opakována jedenkrát za 10 let  a u zemních jedenkrát za 5 let (§ 6 odst. C. vyhl. č.  191/02 Sb.)

Odpadní vody splaškové

Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení v zázemí dojírny:      60 l/osobu a směnu-1

3 pracovníci x 60 l x 365 dní	  			         =       65,7 m3/rok

U tohoto zařízení bude umístěna samostatná zemní betonová jímka s kapacitou  10 m3. Splaškové odpadní vody budou odváženy na smluvní ČOV.

Vody dešťové nekontaminované

Vzhledem k tomu, že stáj bude postavena dosud nezastavěném pozemku, dojde  k určité změně odtokových poměrů. Množství těchto vod bude vyplývat z úrovně srážek v dané oblasti a  plochy střech objektů a zpevněných komunikací.  Plocha střech, komunikací a zpevněných ploch  cca 4000   m2.  Výstavbou farmy bude tedy nově vznikat cca 1500 m3 dešťových vod (4000  x  0,55  x  0,7 = 1540).

Pro úplnost bude odhadnut příspěvek nových zpevněných ploch pro přívalový déšť při těchto parametrech:

Přívalový déšť : 	Qp = k x f x Sb x 0,130 x  900

Qp = 0,943 x 0,8 x 0,400 x 0,130 x  900 =		35,3 m3

sběrná plocha Sb = 4000 m2,

převodní součinitel na m3  k  = 0,943

součinitel odtoku    f                        =  0,80

intenzita 15-timinutového deště je i = 130 l/sec/ha.

Uvedený příspěvek je možno považovat z málo významný.

Dešťové vody ze střechy stáje a z čistých zpevněných ploch budou svedeny na povrch a zasakovány na travnatých plochách střediska.

### B.III.3. Odpady

Problematika odpadů je řešena zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpady jsou hodnoceny a klasifikovány podle vyhlášky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 2001, kterou byl vydán katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů. Odpady jsou vypočítány a zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a podle míry znalostí o možných drahách jednotlivých odpadů je uvedeno i možné řešení této otázky.

Při nakládání s odpady musí být respektovány zásady zmíněného  zákona č.185  ze dne 15. května 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek MŽP, dále  zejména zmíněné vyhl. č. 381/2001 a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadů zejména je povinen:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

- každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s § 11

B.III.3.1. Odpady vznikající při výstavbě

Hlavním odpadem, vznikající při realizování záměru bude výkopová zemina ze stavby stáje a jímky kejdu. Výkopová zemina, hlušina, případně kameny je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu odpadu 17 05 04, případná část 17 05 06 (hlušina). Její množství lze v současné době, s ohledem na projekční připravenost, stanovit pouze technickým odhadem (není znám přesný způsob zakládání nádrže). Lze předpokládat, že malá část zeminy z výkopových  prací bude využita pro terénní úpravy a část bude odvezena na určenou skládku. Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace. Podle technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 3000 t tohoto odpadu.

Dalším odpadem, vznikající při rekonstrukci stávajících objektů  budou  části ocelových stavebních prvků a stávající technologie  a jejich odřezky  (kat.č. 17 04 05 – železo a ocel). Ty budou ukládány na samostatnou stavební meziskládku a odváženy do Kovošrotu. V určitém množství budou vznikat odpady demoličního charakteru, zejména odpadní beton (k.č. 17 01 01) a odpadní cihla (k.č. 17 01 02). Tento odpad může být využit jako podklad při zakládání nových staveb. Dále pak sklo, kabely a ostatní stavební odpad.

Obalový materiál z plastů  (15 01 02 - O) tomto případě fólie a obaly od součástek nebo  nápojů či jiných nezávadných tekutin nebo materiálů v odhadnutém množství cca 200 kg, budou  průběžně likvidovány stavební dodavatelskou firmou (odvozem na skládku TKO).

Také papírové (15 01 01 – O) či dřevěné obaly (15 01 03 – O) od např. technologických součástek a jiných materiálů se budou likvidovat sběrem a odvozem na skládku nebo do sběrných surovin.

Při finálních nátěrech konstrukcí objektů bude vznikat z nanášení nátěrových hmot (k.č. 08 01 01) barva s obsahem halogenových rozpouštědel, kategorie N. Její případné zbytky budou likvidovány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniště musí být skladovány v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti.

Dále bude v průběhu výstavby vznikat několik dalších druhů odpadů, které jsou specifikovány v níže uvedené tabulce.

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (neobsahující nebezpečné látky) | O | 3000 | částečně využití při konečných terénních úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (neobsahující nebezpečné látky) | O | případná část předchozího | částečné využití při ter. úpravách areálu, částečně odvoz na skládku nebo odvoz k jinému využití |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 2 | prodej do sběr.surovin. |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky) | O | 0,2 | průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 02 03 | Plast | O | 0,05 | průběžný odvoz k recyklaci nebo na skládku nebo ukládání na staveništní meziskládku a odvoz po ukončení stavby |
| 17 01 01 | beton | O | 2,0 | Využití při jako podklad při zakládání jímky, jinak odvoz na povolenou skládku |
| 17 01 02 | cihly | O | 2,0 | Využití při jako podklad při zakládání jímky, jinak odvoz na povolenou skládku |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,1 | ukládání na staveništní meziskládce, dále odvoz na povolenou skládku nebo k recyklaci nebo průběžný odvoz |
| 17 02 01 | dřevo | O | 0,5 | odvoz k likvidaci, úklid před zemními pracemi |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly, (zbytky obalů od technologie součástek atp.) | O | 0,2 | prodej do sběr.surovin |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,2 | ukládání na staveništní meziskládce, dále odvoz k recyklaci nebo na povolenou skládku, nebo průběžný odvoz |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,1 | spálení, úklid před zemními pracemi |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 0,1 | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak likvidovány odbornou firmou |
| 08 01 11 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O | případná část předchozího | skladování v neprop. nádobě v uzavřené místnosti, pak likvidovány odbornou firmou |

B.III.3.2. Odpady vznikající při provozu

Při manipulaci s krmivy bude zákonitě vznikat určité množství odpadu - zbytky krmiv (k.č. 02 01 03 – odpad rostlinných pletiv), který bude obsluha shrnovat do kejdy a spolu s ní budou likvidovány na polnostech. Případné zbytky nekvalitního krmiva ve skladech (sil. žlab, seník) budou také odváženy ke kompostování na hnojiště investora.

Dalším odpadem vznikajícím provozem stáje jsou plastové obaly od dezinfekčních prostředků používaných k dezinfekci stájí. Tento N odpad se nazývá agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, v  katalogu mají kód 02 01 08 a bude vznikat v množství cca 100 kg. Obaly od použitých veterinárních léčiv - název  druhu odpadu - Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07, kód 18 02 08, kterých bude cca 50 kg za rok. Investor musí zajistit jejich spalování v nejbližší spalovně nebezpečných odpadů.

Bude zde také vznikat odpad ze znehodnocených zářivek k.č. 20 01 21, N - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  v odhadovaném množství cca 5 kg/rok.

Investor je povinen do doby odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do odpovídajících nádob a opatřit je identifikačními listy nebezpečných odpadů.

Vedle těchto hlavních odpadů budou vznikat v celém areálu v menším množství uliční smetky č. 20 03 03, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální odpad (k.č 20 03 01 - O). Z hlediska nakládání s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace bude řešena smluvně v návaznosti  na systém odvozu komunálního odpadu v obci.

Souhrn předpokládaných odpadů, vznikajících během provozu stáje, lze prezentovat v následující  tabulce:

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství (t) | Pravděpodobný způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 08* | agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky | N | 0,1 | oddělené shromažďování, následný odvoz do spalovny či zneškodnění akreditovanou firmou |
| 20 01 21* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | 0,005 | oddělené shromažďování, zneškodnění odbornou firmou. |
| 18 02 08* | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07 | N | 0,05 | oddělené shromažďování, následný odvoz do spalovny či zneškodnění akreditovanou firmou |
| 02 01 03 | rostlinná tkáň (zbytky krmiv) | O | 2,0 | do kejdy s následným rozvozem na pozemky |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | 1,0 | Odvoz na povolenou skládku |
| 20 03 03 | uliční smetky | O | 0,5 | Odvoz na povolenou skládku |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 5 | odvoz na hnojiště ke kompostování |

Mimo  zákon o odpadech vznikají některé důležité vedlejší produkty – zejména   kejda a odpadní vody z provozu stáje (pojednány v předchozí části) a hnůj skotu,  produkovaný ve stájích se slamnatou technologií. Jeho vyčíslení bude provedeno v této kapitole.

I když tyto vedlejší produkty živočišné výroby  úmyslně neřadím mezi odpady, bylo by možné jim přidělit kat. číslo 02 01 06 (pokud by je provozovatel prohlásil za odpad a chtěl se jich zbavit jako odpadu).

Ze zemědělského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska hnůj považovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Pro zemědělský podnik hospodařící na půdě nejsou tyto produkty odpadem, ale je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech.

V posuzovaném středisku  je očekávána následující produkce hnoje:

| stlaná porodna reprodukční stáj | Ks | Produkce (kg/ks/den) | Roční produkce (tuny) |
| --- | --- | --- | --- |
| Telata – mléčná výživa | 20 | 7 | 51,1 |
| Telata – rostlinná výživa | 120 | 15 | 657,0 |
| Celkem |  |  | 708,1 |

Hnůj bude odvážen mimo středisko skladován na povolených dočasných skládkách hnoje, přičemž jeho "likvidace" - lépe řečeno využití - bude prováděna rozvozem a na vybraných pozemcích podle schváleného plánu rozvozu. V praxi se počítá  s přímou aplikací na pozemky přibližně 2 x do roka.

V průběhu roku běžně dochází k  úhynu chovaných zvířat. I když zákon č. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 písm. f, ze své působnosti výslovně vylučuje nakládání s uhynulými těly zvířat a odkazuje je na zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je podle názoru zpracovatele oznámení s tímto materiálem nutné obecně zacházet jako s odpadem s nebezpečnými vlastnostmi.

V daném případě, při těchto technologiích ustájení a dobrých zoohygienických podmínkách, lze uvažovat poměrně nízké procento úhynu. A to u dojnic cca 1 %, to znamená, že ročně může dojít k úhynu cca 3 ks zvířat o průměrné váze 500 kg, tedy celkem 1500 kg, U telat v odchovu  uvažujeme cca s 3 procentním úhynem. To představuje asi 10 kusů telat o váze 50 kg. Jejich dočasné uskladnění bude prováděno v kafilerním boxu střediska. Investor musí zajistit jeho správný technický stav (především trvalé zabezpečení proti  kontaminaci dešťových vod v běžném provozu)  a odvoz kadaverů k likvidaci do nejbližšího asanačního ústavu. Odvoz by měl být, po dohodě s VAÚ, okamžitý po telefonickém nahlášení úhynu.

B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

V rámci provozu  posuzovaných  stájí dojnic  by mohlo k dané situaci vzniku odpadů při havárii dojít např. při  havárii  jímky na kejdu nebo na odpadní vody , kdy by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladněných odpadních vod  do okolního terénu.

Z tohoto důvodu je nutné, aby jímky byly řešeny v souladu s požadavky  zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 308/2000 Sb., resp. prováděcí vyhl. č. 476/2000 Sb., O skladování a způsobu používání hnojiv.

Další odpad, který by mohl v případě havárie vzniknout, jsou úniky paliv či mazadel z prostředků mechanizace při jejich poruchách nebo haváriích. Mohl by tak vznikat N odpad k.č. 13 02 04, příp. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07  nebo 13 02 07 - vše různé odpadní oleje pro spalovací motory a převodovky, případně odpad zeminy znečištěné ropnými látkami (17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). Tyto druhy odpadů je nutné likvidovat podle příslušných předpisů odpadového hospodářství ve vazbě na ochranu vod před znečištěním ropnými látkami, ve vztahu k opatřením, rozpracovaným v havarijním řádu farmy. Především je nutné únikům těchto látek předcházet a to především dobrým technickým stavem mechanizace a dodržováním dopravních předpisů. Kvantitativní úvahy nejsou uváděny, neboť je nelze odhadnout.

Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, které jak je již uvedeno výše řeší zákon o veterinární péči.

Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektů. Zde by potom největší objem odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  (k.č. 17 09 04 - O), případně s určitým  podílem odpadu  - Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky směsný stavební odpad (k.č. 17 09 03*  - N).

Kromě uvedených odpadů nevznikají při provozu areálu žádné další odpady. Mobilní mechanizace, používaná při k obsluze stájí, bude ošetřována, opravována a udržována v dílnách investora.

### B.III.4. Hluk, vibrace, záření

Výstavba

Průběh výstavby bude představovat časově omezené a  občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Dalším možným zdrojem vibrací budou některé stavební práce jako je dusání a vibrování při betonáži. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit, aby veškeré stavební práce ve středisku probíhali pouze v denní době v pracovních dnech.

Vzhledem k druhu výstavby a vzdálenosti staveniště není pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných  objektů.

Provoz

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí jsou obsaženy v díle 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem tohoto zákona je Nařízení vlády č.502/2000 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním prostředí (ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru).

Venkovním prostorem se dle vládního nařízení č. 502/2000 Sb. rozumí nezastavěné pozemky, které jsou využívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, komunikací, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a stavby pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu pak Lnoc = 40 dB) a korekcí podle přílohy č. 6. V okolí komunikací pak lze akceptovat hodnoty 55 dB, resp. 45 dB.

Z provozního hlediska lze pouze konstatovat, že příspěvek dopravy spojené s provozem posuzovaných stájí dojnic je malý a změna nemůže být obyvatelstvem zaznamenána. Větrání stájí je zajišťováno přirozeným prouděním vzduchu střešními a bočními štěrbinami. Použité strojně technologické zařízení  (dojení a chlazení mléka) nepřekračuje povolenou hlučnost a je v dostatečné vzdálenosti od zástavby a oddělené budovami stájí).  Úroveň hluku při krmení a odklizu kejdy a hnoje je velmi nízká a  nepřekračuje limitní hodnoty. Z tohoto hlediska nebude  ve stájích docházet k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastních stájí nebudou vyskytovat.

Prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na vlastní areál střediska živočišné výroby. V tomto areálu se nenachází žádný venkovní prostor, ve smyslu nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Stáje jsou v tomto smyslu umístěny v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a tak je zcela vyloučeno negativní ovlivnění nejbližší obytné zástavby a  jejich venkovních prostor hlukem z provozu stájí. Útlum akustického tlaku ve venkovním prostoru je vzhledem k vzdálenosti a  překážkám v šíření hluku  (střechy budov, zeleň, povrch terénu) dostatečný a tak lze očekávat na hranicích areálu, splnění výše uvedených hodnot  nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru  LAeq = 50 dB resp. 40 dB pro noční dobu.

Stejně tak se ve stáji nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

### B.II. 5. Riziko havárie

Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci provozu stáje  dojnic dojít jsou představována především možnou netěsností stájových podlah a skladovacích prostor na odpadní vody a kejdu, kdy by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladněných látek do okolního terénu.

Z tohoto důvodu je nutné, aby skladovací prostory byly řešeny v souladu s požadavky  zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 308/2000 Sb., resp. prováděcí vyhl. č. 476/2000 Sb., O skladování a způsobu používání hnojiv a vyhl. Ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Provozovatel musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti skladovacích  nádrží a celé splaškové kanalizace, provedené podle ČSN 75 09 05 autorizovanou firmou. Jímka nesmí podle výsledku třech předepsaných zkoušek vykazovat žádný únik vody. Tato zkouška musí být u nadzemních nádrží opakována jedenkrát za 10 let  a u zemních jedenkrát za 5 let (§ 6 odst. C. vyhl. č.  191/02 Sb.)

Dále tyto prostory musí být vybaveny kontrolním systémem monitorujícím případné netěsnosti a únik skladovaných látek (navržená skladovací jímka tuto podmínku splňuje).

Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery zvířat, které jak je již uvedeno výše řeší zákon o veterinární péči.

Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektu. Zde by potom největší objem odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady.

Dopady případných havárií  se s největší pravděpodobností projevily pouze v nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné. Nejúčinnější prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

# C.ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ           V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného      území

### dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje

Zájmové území je využito jako součást stávajícího zemědělského areálu – farmy živočišné výroby. Areál je v navrhovaném územním plánu obce respektován a situován v  plochách zemědělských areálů. Prioritním využitím území přímého staveniště oznamovaného záměru je tedy zemědělská výroba – objekty chovu hospodářských zvířat. To se týká i plochy na které je navržena stavba nové stáje pro dojnice.

Prioritou trvale udržitelného využití je tedy soulad zemědělské výroby – chovu hospodářských zvířat s požadavky ochrany životního prostředí a jeho složek; včetně zajištění okolního území před úniky kejdy, kontaminovaných dešťových vod z areálu, zajištění všech odpadních vod, dostatečného větrání a optimálních zoohygienických podmínek chovu, s dopadem do minimalizace pachových emisí do okolí. Trvalá udržitelnost je rovněž dána dostatečnou pozemkovou kapacitou pro aplikaci vedlejších organických produktů s ohledem na povrchové vody, polohu významných krajinných prvků a skladebných prvků ÚSES a na polohu obytné zástavby jednotlivých sídelních útvarů.

### relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ve vlastním zájmovém území výstavby se takové prvky a zdroje nenacházejí, poněvadž stavba je navrhována na pozemcích, které jsou  součástí střediska živočišné výroby.

S ohledem na míru dochování, i přes historické scelení pozemků v okolí obce, a za předpokladu respektování jejich polohy při aplikací vedlejších organických produktů není nutno předpokládat ohrožení určujících strukturních prvků krajiny oznamovaným záměrem. V současné sobě již nejsou předpokládány hydrotechnické úpravy pozemků za účelem zvýšení produkčního potenciálu krajiny a zlepšení fyzikálně chemických parametrů zemědělské půdy.

Určité ohrožení nivních ekosystémů nebo stanovišť povrchových vod je možno uvažovat pouze při technologické nekázni při aplikaci vedlejších organických produktů v nevhodných obdobích, případě kumulací organické zátěže při opakované aplikaci na stejné pozemky, což je nutno pokládat za  nerespektování doporučených metodických postupů pro uvedený druh činnosti.

### schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže uvedené aspekty

Územní systém ekologické stability krajiny

Pro posuzovanou oblast byl v roce 2001  zpracován okresní generel ÚSES, který  charakterizuje funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně vymezuje biocentra a biokoridory jako součásti systému, umožňujícího trvalou existenci přírodě blízkých ekosystémů. Podle tohoto ÚSESu  není zájmové území výstavby v kolizi s žádným skladebným prvkem ÚSES (biocentra, biokoridory).

V širším okolí posuzovaného areálu je vymezeno několik biocenter a biokoridorů jejichž  poloha  však  musí být respektována v rámci aplikace vedlejších organických produktů.

Jedná se především jasně vymezený lokální biokoridor Strenického potoku, který prochází jižně od střediska přes obce Skalsko a Kováň. Na trase tohoto biokoridoru je vymezeno několik biocenter – LBC 153 – Zadní Hrádek  ve Skalsku a LBC 201 – Kovanec v Kováni. Východně od obce Krásná Ves je ještě vymezeno jedno lokální biocentrum – Na sále (LBC 161).

S ohledem zhodnocené vstupy a výstupy z posuzované stavby se lze oprávněně domnívat, že žádná z přirozených částí ekosystému a dalších částí ÚSESu nebude provozem stavby dotčena.

Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.

Zvláště chráněná území přírody se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území záměru:

- Navržená přírodní rezervace Zadní Hrádek (k.ú. Sudoměř) se nachází jihovýchodně od Sudoměře. Dnes je prozatím vymezena jako lokální biocentrum (LBC 156). Jedná se o skalnaté svahy nad Strenickým potokem se vzácnou stepní vegetací.

Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ČR zákonem č. 218/2004 Sb.  není v řešeném území navrhována žádná ptačí oblast ve smyslu ust. § 45e zákona.  Rovněž se v řešeném území nenachází žádná evropsky významná lokalita ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona a NV č. 132/2005 Sb.

Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.

Vodohospodářská ochranná pásma

Lokalita výstavby se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. Řeka Jizera je vodárenským tokem a řešené území spadá do III. pásma hygienické ochrany vodárenského jímání Káraný.

Významné krajinné prvky

Zájmové území výstavby oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zák.č. 114/1992 Sb.)  ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.,  nejbližším významnými krajinným prvky „ze zákona“ jsou  rybníky  a vodoteče.

V k.ú. Skalsko je vyčleněno  VKP 39 – Zámecký park Skalsko. Jedná se zatím o VKP navržené, dosud nevyhlášené, nacházející se v dostatečné vzdálenosti od areálu a nemůže být jeho provozem negativně ovlivněno.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V možném dosahu vlivů posuzovaného areálu se nenachází žádné významné architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být provozem areálu a jeho vlivy dotčeny.

Území hustě zalidněná

Severovýchodně od střediska ŽV se nachází obytná zástavba obce Krásná Ves.

Jde o území převážně s charakteristickou venkovskou zástavbou, bez výrazné koncentrace obyvatelstva (nejsou soubory bytových domů, sídliště atp.). Nejstarší zástavba obce je umístěna do terénní deprese uprostřed které se nachází malá vodní nádrž. Základní formou mladší výstavby  je zástavba kolem průjezdní komunikace.   Obec se nachází  cca 8 km západně od Mladé Boleslavi, v nadmořské výšce 285 m. První zmínka o obci je z roku 1388 a celkový katastr je 443 ha.

Počet obyvatel obce má kolísavou tendenci s mírným nárůstem v posledních letech, takže z původních 257 obyvatel v roce 1869 poklesl počet na stávajících cca 207 obyvatel. (r.1950 – 221, 1970-181, 1980-192). Podíl žen v obci je 57,5  % a průměrný věk 35,9 roků.  V obci je evidováno 72 adres. V obci není evidována žádná část obce ani ulice.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Zpracovateli oznámení nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost území s existencí starých zátěží na rekonstruované farmě; a to včetně skladů nebezpečných odpadů, skladů agrochemických látek, jedů, případně území po vážných haváriích, spojených s únikem látek nebezpečných vodám, lidskému zdraví atp.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí  v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Úvodem této části oznámení je možno konstatovat, že významnější ovlivnění vlastní stavbou nelze předpokládat mimo areál střediska ŽV. Pro území, dotčeném aplikací vedlejších organických produktů, je možno uvažovat pouze vlivy, vznikající při případné technologické nekázni. Pokud je s těmito produkty nakládáno v souladu s metodickými doporučeními pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména období aplikace, rychlé zapravení do půdy, vyloučení některých rizikových pozemků z aplikace atp.), nelze ani pro zprostředkované vlivy předpokládat jakoukoli zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti vlivu.

V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového území s důrazem na areál střediska.

### C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

C.2.1.1. Klimatické poměry

Dle Quitta leží daná lokalita v teplé oblasti T2, která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhově pokrývky. Průměrná roční teplota je 8,2 ºC a průměrné roční srážky 550 mm.

Charakteristiky klimatické oblasti T2

| Charakteristika | Hodnota |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 50 – 60 |
| Počet dnů s teplotou 10 ( | 160 – 170 |
| Počet mrazových dnů | 100 – 110 |
| Počet ledových dnů | 30 – 40 |
| Průměrná lednová teplota | -2 – -3 |
| Průměrná červencová teplota | 18 – 19 |
| Průměrná dubnová teplota | 8 – 9 |
| Průměrná říjnová teplota | 7 – 9 |
| Počet dnů se srážkami 10 mm a více | 90 – 100 |
| ( srážek za období IV. – IX. | 350 – 400 |
| ( srážek za období X. – III. | 200 – 300 |
| Počet dní se sněhovou pokrývkou | 40 – 50 |
| Počet zamračených dní | 120 – 140 |
| Počet jasných dní | 40 - 50 |

Průměrná teplota vzduchu za období 1901 - 1950 [°C ]

| Období | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teploty | -2,0 | -0,9 | 3,4 | 8,0 | 13,4 | 16,3 | 18,1 | 17,4 | 13,9 | 8,5 | 3,2 | -0,4 | 8,2 |

Průměrný úhrn srážek za období 1901 - 1950 [ mm ]

| Období | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srážky | 38 | 29 | 29 | 40 | 51 | 69 | 66 | 66 | 42 | 42 | 40 | 38 | 550 |

Větrná růžice ČHMÚ

| Směr větru | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | calm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| četnost ze směru (%) | 7 | 5 | 7 | 14 | 5 | 11 | 14 | 19 | 18 |

C.2.1.2.  Stav znečištění ovzduší

Kvalita ovzduší v oblasti se  je sledována na stanici ČHMÚ v Mladé Boleslavi. Tato stanice je charakterizována jako stanice pozaďová, městská. Z důvodu velkých vzdáleností posuzované lokality od  této stanice měření ovzduší  nemají  údaje na ní naměřené pro posuzovanou lokalitu takovou vypovídací schopnost, neboť poměry v posuzované lokalitě mohou vykazovat výrazně nižší hodnoty než data pro vlastní městkou zónu a její bezprostřední okolí (dosah průmyslových zón a dopravy po mezinárodní silnici). Nelze tedy pokládat za  objektivní  uvádění přímých charakteristik znečištění ovzduší této stanice, neboť hodnoty v Krásné Vsi lze očekávat výrazně nižší.

Z hlediska ochrany ovzduší lze úroveň životního prostředí v okolí posuzované lokality hodnotit jako prostředí dobré. Jistou výhodou oblasti je její mírně zvlněný reliéf, který podporuje rychlou ventilaci krajiny. Na druhou stranu tak dochází k přenosu škodlivin z větších vzdáleností.

U vlivů místních se jedná především o lokální topeniště v zastavěném území. V katastrálním území nejsou výrazné bodové zdroje znečištění ovzduší, vytápění je realizováno lokálními kotelnami.

Vlastní posuzované stáje přispívají k znečištění ovzduší pouze produkcí pachových látek (osmogenů), které jsou vyhodnoceny v návrhu ochranného pásma chovu zvířat a produkcí amoniaku, která je vyhodnocena v části B.II.1. Ovzduší.

### C.2.2. Povrchové vody a podzemní vody

C.2.2.1. Povrchová voda

Z hlediska hydrologických  poměrů je hlavním recipientem řešeného území Strenický potok (č.h.p 1-05-03-004). Tento potok, který je také nazýván Skalský potok,  pramení 0,5 km jz. od Bezdědic ve výšce 273 m.n.m.  a ústí zprava do Jizery v Jizerním Vtelně ve výšce 196 m.n.m. Plocha povodí je 65,1 km2, délka toku 19,2 km a průměrný průtok u ústí 0,19 m3/s.

C.2.2.2. Podzemní voda

Hydrogeologické poměry v hodnoceném území jsou determinovány geologickou stavbou a ovlivněny hydrologickými a klimatickými poměry. Pro režim podzemních vod v území je určující blízkost regionální erozivní báze - řeky Jizery, která bezprostředně ovlivňuje hydrodynamické poměry v mělkém kolektoru, tj. úroveň hladiny podzemní vody, směr a rychlost proudění.

Z hydrogeologického hlediska lze v území odlišit dva typy kolektorů - mělké kvartérní a hlubší křídové.

Z kvartérních kolektorů jsou nejvýznamnější sedimenty údolní nivy řeky Jizery a jejích přítoků. Jedná se o holocenní fluviální a deluviofluviální písčité hlíny, hlinité písky a písčité štěrky. Dále se uplatňují písčité štěrky fosilních pleistocenních teras Jizery.

Chemismus vod odpovídá nejčastěji typu kalcium bikarbonátovému, nebo kalcium bikárbonát síranovému, vody jsou neutrální s nízkou mineralizací do 500 mg/l. Směr proudění je ovlivňován blízkostí erozivní báze - řeky Jizery, která rovněž ovlivňuje režimní kolísání hladiny podzemní vody v kolektoru. Povrchové vody do značné míry ovlivňují i kvalitu podzemních vod, kde se projevuje dlouhodobá zátěž povrchových toků vypouštěním odpadních vod. To se projevuje hlavně zvýšenými obsahy železa a dusíkatých látek.

Křídový kolektor reprezentuje komplex sedimentů svrchní křídy. V zájmovém území se jedná o nadložní průlinovo - puklinově propustné sedimenty jizerského souvrství, oddělené regionálním izolátorem bělohorského souvrství od podložních sedimentů pericko - korycanského souvrství. Nadložní kolektor jizerského souvrství tvoří vápnité, vápnitojílovité a křemité pískovce, charakteristické vysokou transmisivitou v řádu T = 7,9.10-4 až 8,9.10-3 m2.s-1 a nízkou variabilitou transmisivity. Bazální kolektor perucko - korycanského souvrství tvoří prachovce, pískovce a slepence, charakteristické střední transmisivitou s T = 1.10-4 až 1,45. 10-3 m2.s-1 .  Jedná se o vody kalcium bikarbonátového typu s mineralizací kolem 600 - 800 mg/l a celkovou vyšší tvrdostí.

### C.2.3. Základní charakteristiky půd a geofaktorů

C.2.3.1. Základní pedologické údaje

Území je zařazeno do přírodní oblasti nížinné, kterou charakterizují stanoviště s převahou černozemních a hnědozemních půd na spraších a sprašovitých pokryvech s hlinitými, hlubokými bezštěrkovitými půdami v rovinném až mírně zvlněném terénu. Dále se vyskytují illimerizované a hnědé půdy v různém stupni oglejení a nivní půdy.

Pozemek na němž je navržena stavba patří do HPJ 09 - černozemě illimerizované na spraši; středně těžké, s příznivým vodním režimem.

C.2.3.2. Základní geologické a geomorfologické údaje

Z regionálně geologického hlediska je hodnocené území součástí České křídové tabule a nejvýznamnějším geologickým útvarem jsou sedimenty svrchní křídy. Za významné je možno označit i mladší pokryvné útvary kvartéru, méně terciéru. Podloží celého zájmového území tvoří pískovce jizerského souvrství, které je nejvýznamnějším statigrafickým celkem svrchní křídy na západ od Jizery. Jizerské souvrství zastupují převážně vápnité a vápnitojílovité, dále na západ pak převažují pískovce křemité. Na východním svahu údolí Jizery vystupují sedimenty teplického a březenského souvrství, reprezentované jílovci  a střídání jílovců s vápnitými jílovci a prachovci a vápnitými prachovci.

Mladší pokryvné útvary reprezentují na západ od Jizery převážně plestocenní spraše a sprašové hlíny, na svahu údolí Jizery pak štěrky a písčité štěrky fosilních teras. Mocnost sprašových hlín se pohybuje kolem 2 m, výjimečně může dosáhnout až 5 m. Specifické jsou fluviální sedimenty údolní nivy Jizery, kde lze zastihnout především holocenní náplavové sedimenty a povodňové hlíny a štěrkopísky mladších fosilních teras Jizery.

V zastavěných územích byl přirozený kvartérní pokryv do značné míry narušen a nahrazen antropogenními sedimenty nejrůznějšího charakteru. Jedná se o navážky a násypy pro denivelaci terénu, závozy jam a nejrůznější deponie.

Z hlediska geomorfologického členění náleží lokalita následujícím morfologickým jednotkám:

provincie Česka vysočina

subprovincie Česká tabule

podsoustava Středočeská tabule

celek Jizerská tabule

podcelek Středojizerská tabule

okrsek Skalská tabule

Skalská tabule je pahorkatina složená ze středoturonských vápnitých a slinitých, méně kaolinických pískovců ,  která má charakter pahorkatiny členěné do relativně plošších celků ostrými zářezy drobných vodních toků. Snaha o vyrovnání erozivní báze podmínila vznik ostře zaříznutých úzkých údolí generelního směru SZ - JV, tedy kolmé k centrálnímu údolí Jizery (Strenický potok, Bělá). Plošina je hojně krytá sprašovými pokryvy, které vyplňují deprese v křídovém reliéfu a místy dosahují mocností i kolem 5 m.

### C.2.4. Základní charakteristiky přírodních poměrů staveniště a okolí

Biogeograficky patří zájmové území do podprovincie Hercynské, bioregionu Benátskému č. 1.4. Fytogeograficky zájmové území náleží do českého termofytika, nachází se v severní části fytogeografického okresu Dolní Pojizeří, přičemž z východu navazuje fytogeografický podokres Mladoboleslavcký chlum fytogeografického okresu Rožďalovické pahorkatiny.

Vlastním staveništěm je nezpevněná skladovací plocha  v oploceném areálu střediska ŽV a nevyhovující hospodářské objekty. Plocha je bez  vzrostlých dřevin a je kryta vegetací je charakteristickou pro příliš neudržované plochy v zemědělských areálech, s velmi malou sukcesní vyzrálostí.

Stanovištně na této ploše a dalších nezpevněných plochách převládají ruderalizované bylinotravní porosty, místy s charakterem ruderálů na eutrofních stanovištích, s dominancí běžných druhů (pýr plazivý, bojínek luční, kostřava červená, lipnice luční,  kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý, merlíky,  pelyněk černobýl, hluchavka bílá, kostival lékařský, heřmánkovec přímořský, srha říznačka aj.); přírodě blízké poměry na bylinotravních porostech se v areálu nevyskytují.

Nevyskytují se zde žádné zvláště chráněné ani ohrožené druhy rostlin. Nejsou zde zastoupena žádná vzácná ani ohrožená rostlinná společenstva.

Vlastní plocha pro záměr výstavby nepředstavuje příhodná stanoviště pro výskyt zvláště chráněného genofondu rostlin.

Do vlastního staveniště nezasahují lesní porosty. Staveniště také není v ochranném pásmu žádného lesního porostu.

Na jihovýchodním okraji volné plochy se po celé její šířce nachází stromořadí topolů (cca 20 jedinců) do kterého nebude stavba produkční stáje zasahovat. Tyto stromy je ovšem nutné chránit v rámci výstavby, aby nedošlo k jejich poškození stavebními prácemi nebo mechanizmy.

Pokud se týká fauny nejbližšího okolí,  lze v území očekávat druhy vázané na intenzivní agrocenózy, případně bylinné ruderální a synantropní druhy, vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské výroby. Na lokalitě předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a polyfágních druhů, vázaných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu (jedná se především o mšice, třásněnky, ploštice, střevlíky, drabčíky…). Na ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně rozšířené.

I z pohledu výskytu obratlovců je možno předpokládat běžnou druhovou diverzitu - hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý, sýkora koňadra, pěnkava obecná, hrdlička zahradní, straka, špaček, vlaštovka obecná, bažant obecný.

Z uvedených důvodu není předpokládána přítomnost vzácných či chráněných druhů živočichů.

Protože nejde o realizaci záměru ve volné krajině, který by předpokládal zásah do mimolesních dřevinných formací nebo do ploch stanovištně rozmanitých ekosystémů s dopady na druhovou rozmanitost území, není nutno zatímní podklady doplňovat z hlediska možných odhadů následných vlivů záměru na biotu. Zájmové území pro vlastní výstavbu nepředstavuje plochy pro možný trvalý výskyt reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb.

### C.2.5. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí

C.2.5.1. Zástavba, památkově chráněné objekty

Severovýchodně od střediska ŽV se nachází obytná zástavba obce Krásná Ves.

Jde o území převážně s charakteristickou venkovskou zástavbou, bez výrazné koncentrace obyvatelstva (nejsou soubory bytových domů, sídliště atp.). Nejstarší zástavba obce je umístěna do terénní deprese uprostřed které se nachází malá vodní nádrž. Základní formou mladší výstavby  je zástavba kolem průjezdní komunikace.

Obec má z hlediska hospodářské funkce smíšené poslání a to obytné,  výrobní a  zemědělské.Obec se nachází v oblasti nížinné 1 (řepařská 1).Nejbližší železniční stanice je přímo v Katusicích (tr. 076).

V možném dosahu vlivů posuzovaného areálu chovu dojnic  se nenachází žádné významné architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, které by mohly být provozem areálu a jeho vlivy dotčeny.

| Druhy pozemků (údaje roku 2002) |
| --- |
| Celková výměra pozemku (ha) | 443,4641 |
| Chmelnice (ha) | 0 |
| Lesní půda (ha) | 36,4277 |
| Louky (ha) | 1,6183 |
| Orná půda (ha) | 374,8087 |
| Ostatní plochy (ha) | 17,4617 |
| Ovocné sady (ha) | 0,6952 |
| Vinice (ha) | 0 |
| Vodní plochy (ha) | 0,283 |
| Zahrady (ha) | 4,8133 |
| Zastavěné plochy (ha) | 7,3562 |
| Zemědělská půda (ha) | 381,9355 |

C.2.5.2. Oblasti surovinových zdrojů

Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních bohatství.

C.2.5.3. Jiné charakteristiky životního prostředí

Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav pro všechny regiony České republiky v měřítku 1 : 200 000 a která hodnotí radonové riziko ve třech stupních, leží posuzovaná lokalita v oblasti se středním rizikem 2 Qt.

C.2.5.4. Vztah k územně plánovací dokumentaci

Obec nemá v současné době zpracovanou platnou územně plánovací dokumentaci. Je schválen pouze koncept územního plánu obce. ÚPD obce je tedy ve fázi projednávání.  Ten středisko živočišné výroby respektuje a zařazuje jej do zóny zemědělské výroby.

Vzhledem k tomu, že výstavbou posuzované stáje na volné ploše uvnitř střediska není rozšiřováno ochranné pásmo chovu, lze konstatovat, že záměr není v nesouladu s projednávanou ÚPD obce.

Výstupy z projednávání tohoto záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., by mohly být pro zpracovatele ÚPD obce podkladem pro bližší rozpracování obsazení střediska hospodářskými zvířaty,  s ohledem na jeho možný rozvoj a limity využití v okolí (navrhování rozvojových ploch  ve vztahu k dosahu emisí amoniaku a zápachových látek.

# D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I.	Charakteristika  možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti

### D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů

D.I.1.1. Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Negativní ovlivnění obyvatel sídelního útvaru Krásná Ves v sousedství lokality během výstavby farmy (prašnost, hluk) je nevýznamné a časově omezené.

Několik domů se nachází na hranici vypočteného ochranného pásma chovu a dá se tedy očekávat, že zde může docházet k občasnému ovlivnění jejich obyvatel zápachem z chovu zvířat  a to především v obdobích dlouhodobějších nepříznivých rozptylových podmínek.  Jedná se  řádově o jedince až.  desítky osob.

D.I.1.2. Narušení faktorů pohody

Etapa výstavby:

K narušení faktoru pohody obyvatel  obce by při provádění výstavby nemělo docházet. Frekvence dopravy,  s ohledem na odvoz a dovoz poměrně malého množství stavebních materiálů a konstrukcí, nebude významná. Zvýšený dopravní a stavební ruch na staveništi, který vede ke zvýšení hlučnosti a bude mít za následek také zvýšení prašnosti při výkopových pracích a dopravě zeminy, nebude vzhledem ke vzdálenosti staveniště, negativně ovlivňovat pohodu obyvatelstva obce.

Etapa provozu

Narušení faktorů pohody trvajícím zápachem z chovů zvířat ve středisku je za výše diskutovaných podmínek nepravděpodobné. Pachové emise směrem k nejbližší obytné zástavbě nelze ovšem zcela úplně vyloučit, a to zejména při působení západních a jihozápadních větrů, lze je však velmi výrazně omezit.  V našem případě byl proveden výpočet ochranného pásma chovu, který se zabývá produkcí a šířením pachových látek do okolí střediska a to v závislosti na různých faktorech toto šíření ovlivňující (rychlost a směr větru, bariérové objekty, technologie). Tato studie dokládá, že vlivem provozu navrhovaného záměru se rozptylová situace v okolí střediska nezhorší, ale naopak dojde k určitému zlepšení. Moderní vzdušná technologie chovu dojnic uplatněná ve středisku je v tomto ohledu také výhodná. V tomto výpočtu nejsou navíc použity žádné korekce na snižující technologie, které budou ve středisku povinně využívány (v tomto případě je to především  odkliz kejdy ze stájí několikrát denně, a zakrytí povrchu jímky fólií), neboť je to vyžadováno Nařízením vlády č. 353/02 Sb (viz. výpočty emisí amoniaku v kap. B.III.1.).  S těmito korekcí by se rozsah ochranného pásma ještě dosti zmenšil.

Nepříznivé pachové aspekty mohou vznikat i v rámci aplikace kejdy a hnoje na pozemky v okolí obytné zástavby obcí v dotčených katastrech, zejména v případě, že nebude zajištěno okamžité zapravení do půdy nebo bude docházet k porušení technologické kázně při aplikaci.

V daném případě neexistuje možná obava, vznikající v této souvislosti u obyvatel z provozu ventilační techniky v nočních hodinách, neboť bude ve stájích využíváno přirozené výměny vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregáty nádrží na mléko je minimální a  vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel.

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) se rovněž v masovém měřítku nepředpokládají a produkce amoniaku není natolik významná, aby za normálních rozptylových podmínek mohla ovlivnit pohodu v obci.

D.I.1.3. Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Etapa výstavby:

Vlastní etapa výstavby nebude znamenat z hlediska emisí z dopravy v porovnání s dnešním stavem významné riziko, může znamenat pouze dočasné nepříliš významné zvýšení hlukové zátěže související se stavebními pracemi (nepravidelné, nepermanentní).

Etapa provozu

Teoreticky přicházejí v úvahu dva druhy ovlivnění zdravotního stavu - emise znečišťujících látek do ovzduší a akustická zátěž okolí provozované farmy. Z výstupů kapitol o výstupech do ovzduší vyplývá, že emise z liniových zdrojů je možno pokládat za zanedbatelné, emise ze stájí budou  řešeny přirozeným odvětráním velmi vzdušných staveb, čímž dojde k odpovídajícímu naředění na koncentrace, které nedosahují emisních limitů a tudíž i z hlediska zdravotního rizika je není nutno pokládat za významné (s ohledem na vzdálenost a stupeň ředění za běžných rozptylových situací).

Při dodržování bezpečnostních a dalších legislativních předpisů nehrozí obyvatelům obce žádná zdravotní rizika.

Amoniak je v ovzduší velmi nestálý a podléhá okamžitým chemickým přeměnám a nemůže tedy škodit jako plyn. Nejčastěji oxiduje na nitráty (NO3) a také reaguje s vodními parami za vzniku hydroxidu amonného. Dále účinně reaguje se sloučeninami síry v ovzduší (především s aerosoly kys. sírové) za vzniku síranu amonného. Amoniak je hmotnostně lehčí než vzduch a tak vykazuje koncentrační spád směrem nahoru. Proto se jeho přízemní koncentrace mohou zvyšovat pouze při inverzi nebo nízkém tlaku vzduchu. Zmíněný vzestupný tok vzduchu je příčinou, že je amoniak vnímán více ve vyšších patrech obytné zástavby než v přízemí.  Vlastní obsah amoniaku v ovzduší se rychle snižuje jednak v důsledku probíhajících chemických reakcí a jednak s rostoucí vzdáleností od místa jeho emise.

Imisní koncentrace amoniaku v ovzduší jsou v současné době řešeny  nařízením vlády č. 350/02 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování a hodnocení a řízení kvality ovzduší. Zde je uvedena nejvyšší přípustná 24 hodinová imisní koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby ve výši 100 (g/m3.

Vzhledem ke kubatuře stájí a uplatněnému systému odvětrání velmi vzdušných staveb, je předpoklad, že  amoniak bude ze stájí emitován v koncentracích splňujících emisní limity a že u nejbližší obytné zástavby nebude dosahováno  imisních limitů.

Tyto závěry potvrzuje zpracovaná rozptylová studie.

V tomto výpočtu provedeném pomocí závazné metodiky SYMOS´97 byl proveden výpočet příspěvků k imisní zátěži pro amoniak ve výpočtové mapové síti 256 výpočtových bodů.

Na základě provedeného výpočtu příspěvků stájí pro chov skotu i prasat  k imisní zátěži amoniaku lze tedy, že stanovený imisní limit 100 (g.m-3 nebude v případě navrhovaného stavu v obci Krásná Ves překročen.

Vzhledem k tomu, že program SYMOS97 v současné době ještě neumožňuje pro amoniak výpočet 24 hodinových průměrů, byl pro srovnání s imisním limitem použit výpočet maximálních hodinových koncentrací, které jsou vždy vyšší než 24 hodinové průměry. Dále byl proveden výpočet ročních průměrných koncentrací, které jsou vždy nižší než 24 hodinové průměry. Hodnota 24 hodinového průměru tedy leží mezi těmito koncentracemi.

V mapových výstupech rozptylové studie je vlastní areál a jeho okolí izoliniemi rozděleno od středu na několik imisních pásem, přičemž izolinie maximální hodinové koncentrace v neredukovaném navrhovaném stavu  50  (g.m-3  prochází zhruba po hranici  areálu a nejbližší obytné zástavby.  U nejbližších bydlených domů jsou dosahovány velice nízká hodinová maxima ve všech třech výpočtových variantách, s nejnižšími hodnotami v navrhovaném redukovaném  stavu (za použití povinných snižujících opatření dle NV 353/02 Sb.):

| bod č. | Stávající stav | Neredukovaný stav | Redukovaný stav |
| --- | --- | --- | --- |
|  | roční (μg.m-3) | hodinové (μg.m-3) | roční (μg.m-3) | hodinové (μg.m-3) | roční (μg.m-3) | hodinové (μg.m-3) |
| 170 | 1,954472 | 32,205796 | 2,046614 | 26,010229 | 1,408601 | 14,024317 |
| 155 | 2,040795 | 22,345635 | 1,998782 | 27,914720 | 1,431099 | 15,420838 |
| 139 | 3,237253 | 30,528065 | 2,966788 | 44,003345 | 2,181906 | 25,340397 |
| 124 | 3,622301 | 26,656532 | 2,869841 | 35,615341 | 2,240630 | 31,825861 |
| 109 | 1,852334 | 14,475149 | 1,759746 | 17,358247 | 1,379056 | 13,550238 |

I při zohlednění pozadí amoniaku, které lze v zájmovém území očekávat v rozpětí 7 - 10 (stanice AIM Košetice v roce 2002 a stanice AIM Praha Libuš 10 (g.m-3, Stanice AIM Svratouch v roce 2002 7 (g.m-3 ), lze u nejbližší obytné zástavby ve výhledovém stavu s jistotou očekávat splnění  imisního limitu amoniaku  pro aritmetický průměr 24 hodin.

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy. Za provozu nebudou v areálu žádné nové stacionární významnější zdroje hluku. Větrání stájí je navrženo jako přirozené - stáje jsou lehké vzdušné a  proto nebude docházet ke vzniku nadměrné hlučnosti při ventilaci, která by mohla překročit povolené hodnoty u obytné zástavby obce. Stejně tak hlučnost dojení a chlazení mléka nebude překračovat u obytné zástavby v žádném případě povolené parametry  50 dBA ve dne a 40 dBA v noci – technologie je umístěna uvnitř zděného objektu a od obytné zástavby dostatečně vzdálena a navíc odcloněna jinými objekty  střediska  Rovněž s ohledem na charakter provozu a  technologického vybavení stáje nebude docházet k vytváření nadměrného hluku z prostoru vlastních stájí.

Doprava  nebude znamenat žádnou změnu v akustické situaci podél příjezdové komunikace ke středisku a podél silnice III. tř. (předpokládá se malé snížení)

Při nedodržování hygienických předpisů, veterinárních zásad a čistoty v objektech by bylo možné riziko přenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, popřípadě ptactvem. Toto riziko lze dodržováním zásad uvedených v oznámení prakticky eliminovat.

I když záměr samotný vyžaduje minimální nároky na pracovní sílu, jedná se o pozitivní krok směrem k rentabilitě provozování celého podniku investora a tak lze i sociálně-ekonomické dopady výstavby v dané době a v daném území hodnotit kladně, neboť další provozování areálu představuje dílčí i když ne příliš významný sociálně - ekonomický faktor.

### D.I.2. Vlivy na ovzduší

Etapa výstavby

Během výstavby je nutno počítat s jistým, nepříliš výrazným navýšením emisí prachu (sekundární prašnost), zejména při manipulaci se sypkými materiály během výstavby. Nelze rovněž vyloučit živelné snahy po zneškodnění některých druhů odpadů spálením na staveništi.

Etapa provozu

S ohledem na charakter záměru bylo při rozboru výstupů do ovzduší v části B.II.1. oznámení konstatováno, že navrhovaná investice představuje výhledově střední bodový zdroj znečištění ovzduší, zejména produkcí amoniaku. Bylo rovněž konstatováno, že byl zpracován návrh ochranného pásma střediska zemědělské výroby s tím, že emise zápachových látek  a rozsah OP na základě zadaných vstupních podmínek nebude většího rozsahu než stávající stav. Tyto závěry potvrzuje i zpracovaná rozptylová studie amoniaku. Zde je výpočtem podle schválené metodiky Symos97 doloženo, že imisní koncentrace amoniaku budou u obytné zástavby  podlimitní.

Při provozu farmy je nutno zajistit nepřekročení platných emisních limitů ve smyslu  platných zákonů, zejména emisního limitu pro amoniak -50 mg/m3 (nařízení vlády č. 356/02 Sb.) a emisního limitu pro pachové látky – 50 OUER/m3 (nařízení vlády č. 353/02 Sb.) Vzhledem k uplatněnému větrání, budou vyprodukované zápachové látky a amoniak budou dostatečně „naředěny“ a jejich koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. Při rozboru vlivů uvažovaného provozu posuzovaného areálu po provedené výstavbě na ovzduší bylo konstatováno, že z hlediska těchto vlivů nepředstavují stavby ani jejich budoucí provoz žádný významný bodový nebo liniový zdroj znečištění, stejně tak jako stavby samotné nemají žádný významný plošný zdroj znečištění ovzduší.

Přesto je nutné s ohledem na současné zvýšené požadavky na kvalitu ovzduší  i přes poměrně dobré rozptylové podmínky v dané lokalitě dbát na dodržení podmínek řádného provozu a zajistit, aby další výstavbou nedocházelo k výraznějšímu zhoršování kvality ovzduší. Proto je především nutné  provádět aplikaci kejdy a hnoje na pozemky za vhodného počasí a zajistit jejich zapravení do půdy, čímž se výrazně omezí emise amoniaku a zápachových látek do ovzduší.

Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky, pohybující se po přilehlých částech příjezdových komunikací a v prostoru vlastní farmy chovu dojnic. Bude se jednat zejména o dovoz objemných krmiv do skladů ve středisku,  odvoz mléka a především  odvoz kejdy a hnoje. Jak již bylo uvedeno po realizaci záměru nedojde ke zvýšení frekvence dopravy spojené s provozem stájí dojnic a doprava bude z podstatné části probíhat mimo obytnou zástavbu.

S ohledem na nepříliš významné produkce škodlivin z liniové, zejména traktorové a nákladní dopravy je možné konstatovat, že tato emisní zátěž s ohledem na uvedenou poměrně nevýznamnou frekvenci stávající, ale i poněkud nižší předpokládané dopravy, spojené s provozem stájí, nepředstavuje v dané lokalitě na okraji obce významné ovlivnění okolního životního prostředí.

U objektů je také předpoklad minimálního úniku tepla a nelze předpokládat rovněž žádné tepelné ovlivnění mikroklimatu.

### D.I.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody

Na základě propočtených požadavků na zdroje vody lze očekávat, že v porovnání s původním stavem nedojde k enormnímu zvýšení spotřeby vody a realizace záměru tak nebude mít vliv na stávající zdroje vody, využívané pro farmu. Zvýšení odběru vody bude z provozovatelem vodovodu projednán.

Vlivy na kvalitu vod

Je navrhováno vodotěsné řešení podlah stájových prostor a manipulačních ploch a realizace vodotěsného uskladnění vznikajících odpadních vod z provozu stájí, včetně kanalizace ve smyslu platných vodohospodářských předpisů.

Kejda a ostatní odpadní  vody z provozu stájí budou skladovány v nové zemní polyetylénové jímce s dostatečnou kapacitou  (více jak 6  měsíců) a vyváženy v souladu s požadavky, uvedenými ve stati věnované odpadům.

U nové nádrže musí být provedeny zkoušky vodotěsnosti do kolaudace stavby. Tato zkouška musí být u  zemní jedenkrát za 5 let (§ 6 odst. C. vyhl. č.  191/02 Sb.)

Podlahy ve stájích a kejdová kanalizace musí být také provedeny jako vodotěsné (před uvedením do provozu provést zkoušky vodotěsnosti).

Pro prevenci znečištění  dešťových vod kadavery bude u vjezdu do střediska zřízen   kafilerní box. Investor musí zabezpečit jeho správný technický stav a zajistit včasné a pravidelné odvážení kadaverů.

Základní podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v katastru investora je nutná pravidelná aktualizace plánu hnojení podniku při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků s přihlédnutím k zásadám aplikace v PHO vodních zdrojů (bude-li zde kejda aplikována).

Při respektování všech podmínek uvedených v oznámení by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzované lokalitě ani v širším území plánovaného rozvozu kejdy z areálu.

Vlivy na hydrologické poměry

Vzhledem k tomu, že jde o  malý rozsah výstavby, nedochází, vzhledem k rozsahu zpevněných ploch ve středisku, k velkému rozšíření zástavby na úkor rostlého terénu a tím ani k výraznému zvýšení odtoku z areálu. Není tak nutno uvažovat s dopady na odtokové poměry.

Vlivy na hydrogeologické poměry

Podzemní voda by mohla teoreticky být zastižena pouze při způsobu hloubkového zakládání jímky na kejdy, což se nepředpokládá. I tak by mohlo  dojít jen k místnímu ovlivnění hladiny podzemní vody (mělká zvodeň), ve vztahu k infiltraci srážkové vody na podloží.  Toto může potvrdit pouze stavebně geologický průzkum s vyhodnocením základních hydrogeologických parametrů.

Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se nepředpokládají  a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný  negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů.

### D.I.4. Vlivy na půdu a horninové prostředí

Realizací záměru dojde k určitému záboru orné půdy ze ZPF. Dle BPEJ se jedná o půdu vysoké kvality, ale ta není ve skutečnosti obdělávána, neboť jde o nezastavěnou plochu střediska, která je využívána ke skladování. Z těchto důvodů  lze,  za předpokladu dodržení všech zásad ve smyslu zákona ČNR č.344/92 Sb., s tímto záborem souhlasit. Vzhledem k malému rozsahu (do 1 ha) a zmíněnou návaznost na středisko, nedojde  tímto ani k zásadní změně ve vztahu k využití území.

Vlivy aplikace vedlejších organických produktů na půdu je možno pokládat za pozitivní, protože jsou vylepšovány živinové poměry orné půdy. Při dodržení metodických zásad je vyloučeno nebezpečí nadměrné eutrofizace půd (optimální poměry, dávky živin/ha, zapravování).

Zprostředkovaným vlivem na půdu může být plošná aplikace vedlejších organických produktů - kejdy  na pozemky, poněvadž má vliv na fyzikálně chemické vlastnosti půd - zlepšování podílu organických látek v půdě, zaorání přispívá rovněž k provzdušnění půdy, což jsou jednoznačně pozitivní vlivy záměru. Negativním dopadem však může být eutrofizace půd při přehnojení (nerespektování aktuálních  výstupů AZP při rozvozu kejdy – aplikace na pozemky dostatečně zásobené dusíkem) nebo při nerovnoměrné aplikaci.

Samostatnou otázkou je pak vliv na vodní režim v půdě, podrobněji diskutovaný v předchozí kapitole.

Hnojivý účinek kejdy je všeobecně velmi dobrý, protože obsahuje snadno rostlinami přijatelné živiny, ale i stimulační látky, které působí na tvorbu biomasy pěstovaných rostlin i na půdní úrodnost. Živiny obsažené v kejdě (zejména dusík ve formě NH4) jsou rostlinami přijímány rychleji než živiny obsažené v hnoji, avšak pozvolněji, než z průmyslových hnojiv. Dusík obsažený v kejdě je méně pohyblivý, než dusík dodávaný průmyslovými hnojivy. Tato nesporná skutečnost se zpravidla nerespektuje a proto bývá kejda často mylně považována za hlavní příčinu kontaminace vod dusičnany. Ke kontaminaci může sice docházet, ale pouze v případech přehnojení, smyvu kejdy z povrchu půdy při jejím nedokonalém zapravení nebo při nevhodné aplikaci. Pro využití kejdy k přímému hnojení je rozhodující její kvalita, která je dána technologií chovu, dostatečnou skladovací kapacitou jímky a kvalitní homogenizací. Množství kejdy vyprodukované v posuzovaném objektu bude skladováno v jímce s pětiměsíční kapacitou, která zajistí její dostatečné vyzrání. Při tomto systému se průměrné ztráty dusíku a organických látek pohybují od 10 – 15 %, v závislosti na obsahu sušiny kejdy, ročním období a teplotě. U slamnatého hnoje jsou ztráty živin výrazně vyšší (35-45 % u dusíku a až 60 % u ostatních živin). Aplikací kejdy na pozemky kvalitní aplikační technikou zajistí větší přísun potřebných živin a může přispět k omezení dávek průmyslových hnojiv.

Jak již bylo zmíněno, specifikou živočišné výroby je právě okolnost, že zprostředkované vlivy, vyvolané potřebou využití vedlejších organických produktů zasahují daleko širší území, než přímé vlivy vlastní výstavby.  Pokud má být ve tříletém cyklu aplikována roční produkce 6036 t kejdy a ostatních odpadních vod, při průměrné dávce 50 t/ha/rok, činí roční potřeba ploch cca 121 ha, pro zachování 3-letého cyklu pak celkem 363 ha. V současné době provozovatel hospodaří na celkem 900 ha zemědělské půdy. Navrhovaná stáj  je náhradou za stávající nevyhovující kapacitu  chovu dojnic.  Po realizaci záměru tak nedojde k výraznému navýšení počtu chovaných dojnic provozovatele a nebude se  tedy  příliš zvyšovat požadavek na plochy k aplikaci statkových organických hnojiv.  Pozemkové zázemí pro bezproblémové uplatnění vyprodukované kejdy je tak dostatečné.

Dojde ovšem k výrazným změnám v struktuře  statkových hnojiv (nárůst produkce kejdy). Je proto nutné plán aplikace hnojiv  aktualizovat a předložit jej ke schválení vodohospodářskému orgánu.

Oznamovaný záměr negeneruje vlivy na horninové prostředí například hloubkovým zakládáním objektu, nebo dosahem do území, chráněném podle horního zákona (CHLÚ, DP).

### D.I.5. Vlivy na floru a faunu

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor; protože jde o novostavbu v rámci dostavby mimo areál, nejsou zasaženy objekty s hnízděním vlaštovek. Jinak nejsou, ani vlastní výstavbou, ohroženy jiné populace jiných druhů živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru; nedochází k rušení hnízdních možností v porostech, protože ty nejsou káceny, ani k náhradě lučních porostů či druhově rozmanitých bylinotravních lad zastavěnými či zpevněnými plochami.

Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí  přírodě blízkém stavu (nezpevněné  manipulační plochy, částečně ruderální eutrofizované bylinotravní  porosty v blízkosti stájí. Vlivy lze pokládat za mírně nepříznivé, s ohledem na druhové složení flory za bezvýznamné. V kontextu případného ovlivnění druhové rozmanitosti flory lze konstatovat, že takový vliv nenastane, poněvadž jsou dotčeny populace naprosto běžných druhů, obecně se v okolí obce obecně vyskytujících. Nutná je prevence ruderalizace území po výstavbě.

Výstavba nevyžaduje kácení mimolesních porostů dřevin. Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; ve středisku se takové plochy s takovými výskyty nenacházejí,  plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do některých skladebných prvků ÚSES, které jsou vyloučeny z aplikace vedlejších organických produktů. Vlivy na floru je tudíž možno pokládat za nevýznamné.

Záměr neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Jinak nejsou ani vlastní výstavbou ohroženy jiné populace jiných druhů živočichů, s ohledem na lokalizaci záměru; nedochází k ručení hnízdních možností v porostech, poněvadž ty nejsou káceny, ani k náhradě lučních porostů či druhově rozmanitých bylinotravních lad zastavěnými či zpevněnými plochami.   Vlivy na populace živočišných druhů je tedy možno pokládat za nevýznamné.

### D.I.6. Vlivy na ekosystémy

Poněvadž dochází ke změně habitatu  výstavbou a zpevněním ploch na rostlém terénu ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit mírnou nepříznivost  přímých vlivů na ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí staveniště. Jak bylo několikrát zmíněno, jde o výstavbu na volném  pozemku v areálu s ruderalizovaným bylinotravním porostem.

a) vlivy na prvky ÚSES

Z hodnocení části oznámení, týkající se  územního systému ekologické stability krajiny vyplývá, že záměr se nedotýká žádného stávajícího nebo výhledového skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. Dosadba areálu s dořešením ozelenění může přispět k vytvoření funkčního interakčního prvku v krajině.

b) vlivy na významné krajinné prvky

Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992 Sb.) není realizací posuzovaného záměru dotčen, s ohledem na  vzdálenost lesních porostů od areálu  není nutno možné přímé ovlivnění lesních porostů emisemi látek z areálu střediska uvažovat. Jiné významné prvky „ze zákona“ nejsou posuzovanou stavbou dotčeny.

V rámci aplikace vedlejších organických produktů by mohlo docházet k eutrofizaci některých stanovišť, pokud by nebylo řešeno zapravování do půdy, kontrolována optimálnost dávky živin na jednotku plochy v rámci tzv.agrochemického zkoušení půd (AZP). Stanoviště, která odpovídají nárokům regionálně významných či zvláště chráněných druhů, jsou z návrhu aplikace vyloučena jako podmínka pro aktualizaci rozvozového plánu. Jde tak o minimalizaci lokálních vlivů na ekosystémy.

c) vlivy na prvky Natura 2000.

V zájmovém území ani v bližším okolí se nenachází žádná lokalita navržená k zařazení do soustavy evropsky významných stanovišť. Lokality jsou tedy  mimo jakýmkoliv přímých i nepřímých vlivů posuzované stavby.

### D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Oznamovaný záměr je realizován jako dostavba stávajícího areálu dnešního střediska v doposud nezastavěném prostoru v západní části areálu. V kontextu ochrany krajinného rázu jde tedy především o posouzení dopadu stavby středního měřítka v pohledově exponované poloze od západu, severozápad u jihozápadu . Na základě tohoto rámcového vyhodnocení pro odhad možných aspektů ovlivnění krajinného rázu je možno konstatovat, že:

V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že:

- nedochází ke vzniku zcela nové charakteristiky území ani ke změně poměru krajinných složek

- nepříznivý aspekt je nutno pokládat určité zhmotnění střediska, poněvadž nový objekt se nachází v okrajové, pohledově exponované poloze

- nový objekt nebude převyšovat stavební objekty (sklad zrnin v sousedství  místa výstavby) a nejde tedy o vznik objektu s výškovou dominancí v areálu

- zemní polyetylénová jímka na kejdu bude zasazena do terénu, což je v tomto kontextu nejvýhodnější varianta řešení skladování kejdy (v porovnání s nadzemními nádržemi typu Wolf, Vítkovice)

- dálkové pohledy na je možno pokládat za nevýznamné, protože jsou již zásadně ovlivněny působením stávajícího areálu

- je nutno v další fázi projektu zpracovat plán ozelenění střediska, který kromě bariérové funkce bude plnit funkci estetickou (zmenšení negativních vlivů na krajinný ráz)

Vlivy je možno pokládat za  málo významné.

### D.I.8. Vlivy na další parametry životního prostředí

Vlivy na funkční využití území nenastanou. Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů  či způsob využití území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu ohledně radonového rizika.

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

Uvažovaná a projektovaná varianta využití území navazuje na tradiční zemědělského areálu.  Navržená kapacita stájí je přiměřená bez výraznějších změn od současného stavu, v okolí areálu  nejsou větší  rekreační objekty a střediska s výjimkou chalupářské rekreace v sídelním útvaru. Nedojde k nežádoucím vlivům na možné rekreační využití krajiny.

## D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, spojených s náhradou nevyhovující ustajovací kapacity.  Vlivy z hlediska dotčení kvality ovzduší lze předpokládat v rámci areálu, podle propočtu návrhu OP farmy nedochází ke zhoršení rozptylové situace v okolí areálu.

Území pro aplikaci vedlejších organických produktů z farmy je nutno pokládat za prostor velkoplošných vlivů s tím, že při dodržení všech technologických zásad a při dodržení vhodnosti pozemků pro aplikaci (vyloučení pozemků svažitých, pozemků v dosahu obytné zástavby, pozemků trvalých travních porostů v nivách, kolem rybníků a vodních toků, zajištění optimální dávky podle výsledků AZP) nelze předpokládat vyšší míru nepříznivosti nebo významnosti vlivů, vznikajících v důsledku této aplikace. Lze doložit dostatečné pozemkové zázemí orné půdy pro zapravování statkových hnojiv v rámci hospodářského obvodu oznamovatele, je doporučena aktualizace rozvozového plánu.

## D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Možnost nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice není reálná.

## D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů

Pro minimalizaci vlivů jsou navrženy níže uvedené podmínky a opatření:

4.1.Podmínky , které je nutno respektovat během přípravy záměru

Aktualizovat  plán  rozvozu  statkových hnojiv  investora o výstupy z posuzovaného  areálu a nejpozději  do  kolaudace záměru tento plán  předložit  ke  schválení                      vodohospodářskému orgánu,  s  respektováním  následujících zásad:

- zajištění odpovídajícího pozemkového zázemí, respektující prostorová omezení až zákaz aplikace na pozemky podle zvláštních i obecných zájmů ochrany vod a ochrany přírody

- vypracování harmonogramu hnojení kejdou na základě výsledků poslední etapy agrochemického zkoušení půd (AZP) z důvodu prevence přehnojení pozemků

- zákaz aplikace především na pozemcích:

- s melioracemi mladšími 3 let

- 50 - 100 m od břehové hrany vodních toků a rybníků dle konfigurace terénu

- v  inundačních pásmech vodních toků

- na zamrzlých pozemcích a pozemcích krytých sněhem

- na pozemcích rozbahněných nebo silně provlhlých

- ve 2. PHO vodních zdrojů

- v ochranných pásmech zvláště chráněných územích přírody

- na svažitých pozemcích nad 8o

- na pozemcích ve vzdálenosti blíže než 200 m od obytné zástavby obcí

- zajistit operativní zapravování do půdy buď zakoupením a uplatněním speciální aplikační techniky, nebo sdružením (spřažením) agrotechnických operací aplikace a zaorání (zaorávka druhým prostředkem, pojíždějícím souběžně s cisternou s aplikátorem)

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie ´´N´´ a ostatních látek škodlivých vodám,  tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách  v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

doložit smluvní zajištění odvozu  uhynulých zvířat do nejbližšího veterinárního asanačního ústavu k likvidaci

Připravit projekt ozelenění farmy s ohledem na prostorové podmínky areálu střediska              při respektování následujících zásad v projektu sadových úprav:

- zahuštěnou kombinovanou výsadbu stromů a keřů domácích druhů dřevin na  západní straně střediska, dále pak na severní straně mezi střediskem o obcí

- ponechat, podpořit a zajistit výchovná opatření pro porosty stávajících dřevin na východní straně staveniště stáje

- provést dosadbu vhodných domácích druhů dřevin v ostatních volných prostorech farmy, volit jen skupinovou dosadbu s ohledem na polohu inženýrských sítí,  bezpečnostní parametry dopravy (rozhledy) a  stávající zpevněné plochy

v dalším stupni projektové dokumentace ověřit stavebně geologické podmínky pro založení nové jímky stavebně geologickým průzkumem včetně úrovně hladiny podzemní vody

4.2. Podmínky, které je nutno respektovat během realizace záměru

podlahy stájí, všechny manipulační prostory s kejdou a nádrž na kejdu připravit a realizovat jako vodotěsné, všechny tyto prostory prověřit zkouškou vodotěsnosti před uvedením do provozu, předložit ke kolaudaci o tomto zápis podle ČSN 75 09 05

připravit a realizovat  novou uskladňovací jímku na kejdu vybavenou detekčním systémem úniku jímaných odpadních vod, s minimálně 5 měsíční  kapacitou zdržení a s monitorovacím zařízením stavu její nepropustnosti

zajistit sledování kvality podzemní vody v okolí jímky, rozsah a četnost monitoringu projednat s vodohospodářským orgánem

výdejní plocha u jímky bude odkanalizována zpět do systému čerpání a bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto  plochu

zajistit důsledné oddělení toku dešťových  vod mimo prostory možné kontaminace                 (stání techniky,  manipulační  prostory  s  mrvou, manipulační prostory  s uhynulými                zvířaty)

důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi     z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů

veškeré materiály a nátěry, se kterými mohou přijít do styku zvířata nebo obsluha stájí,            případně krmivo  nebo stelivo, budou  zdravotně  nezávadné,  nátěry  pak   ekologicky            příznivé (vodou ředitelné)

realizovat výsadbu dřevin podle projektu sadových úprav

4.3. Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru

zajistit údržbu a ošetřování vysázených dřevin nejméně po dobu 5 let

zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

zajistit optimální provětrávání stájí z důvodu dostatečné obměny vzduchu v objektech

udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a tím zamezit šíření plevelů

přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů (návodů) pro obsluhu technologických linek

pravidelně aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodářství podle zásad, daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o výstupy posuzovaného areálu po výstavbě

připravit havarijní řád farmy a do kolaudace jej projednat s příslušnými orgány

připravit systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu

vypracovat a předložit ke schválení plán zásad správné zemědělské praxe a provozní řád, v těchto zakotvit  dodržování všech snižujících opatření pro snižování emisí amoniaku a zápachu

zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou

důsledně zajistit všechna protinákazová opatření podle příslušných předpisů

udržovat  komunikace v  čistém stavu,  zejména  při  manipulaci  s kejdou a chlévskou  mrvou

4. 4.  Podmínky, které je nutno respektovat při ukončení záměru

V případě  likvidace objektu  (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.o  odpadech  z  titulu původce odpadu  a  v souladu se stavebním zákonem.

V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

## D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

S ohledem na skutečnost, že k datu vypracování oznámení o vlivu záměru na životní prostředí byly většinově rozpracovány známy všechny základní podklady technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech, dále údaje o parametrech navrhovaného OP farmy bylo možno, poměrně podrobně provést vlastní analýzu vstupů, výstupů i vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí.

S ohledem na absenci konkrétních údajů o rozvozových vzdálenostech, o pohybu vzduchu v systému větrání stávajících stájí nebyly tyto parametry podrobněji propočítávány či odhadovány.

S ohledem na rozsah záměru uvnitř stávajícího areálu a nevýznamnost předpokládaných vlivů na přírodu nebyl prováděn podrobný biologický průzkum.

# E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianty řešení záměru nebyly předloženy. Jde o náhradu stávajících nevyhovujících objektů novým na volné ploše u střediska, kde je kladen důraz na welfare chovaných zvířat, což vede ke zlepšení parametrů chovu. Na základě výše uvedených údajů a skutečností oznamovatel rozhodl řešit výstavbu stáje v jediné územní a technologické variantě.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## 1) Mapová a jiná dokumentace týkajících se údajů v oznámení

V přílohové části je předložen:

- Mapa širších vztahů

- Fotodokumentace staveniště.

- Výřez mapy ÚSES

- Půdorys stáje pro dojnice

- Návrh OP střediska ŽV – tabulková část výpočtu včetně zákresu do mapy katastru nemovitostí 1 : 2880

- Rozptylová studie imisí amoniaku

- Větrná růžice ČHMÚ

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru

- Vyjádření OPVI MŽP ČR k záměru

- Autorizace zpracovatele oznámení

## 2. Další podstatné informace oznamovatele

Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

# G.VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU

V oznámení je posuzována celková modernizace stájí chovu dojnic v Krásné Vsi. Středisko živočišné výroby se nachází na jihozápadním okraji obce  Krásná Ves.

Hlavní změna proti stávajícímu stavu chovu dojnic na dnes využívaných kravínech spočívá v technologii chovu, neboť ve stájích je navrhováno moderní volné bezstelivové ustájení. Tento systém ustájení dojnic má oproti současnému (vazné stelivové) řadu výhod. Jedná se především o uplatnění systému welfare v chovu dojnic a o mnohem vyšší produktivitu práce (normu obsluhy) pracovníků, čímž dojde  k podstatnému snížení počtu ošetřovatelů a tím k zlevnění výroby mléka.

Základní charakter záměru představuje zmodernizování a rozšíření stávajícího provozu chovu mléčného skotu. Investor se rozhodl v prostorách volné plochy na západní straně střediska, kde jsou v současné době skladovány stoje a stelivo, vybudovat novou moderní stáj  s kapacitou 270 ks dojnic, kde budou dojnice ustájeny volně v přistýlaných lehacích boxech. Uvnitř nové stáje budou umístěni moderní dojící roboty, kteří nahradí jinak budované dojírny.  Dále v rámci areálu budou zbudovány nové zemní jímky na kapalný podíl vyprodukovaného a odseparovaného tekutého hnoje. Zamýšlenou výstavbou by měla vzniknou ucelená  moderní farma pro chov dojnic.  Výstavba nové stáje je spojená s opuštěním stávajících stájí dojnic.  Ve středisku se konkrétně jedná od stáj K 96 (chov dojnic bude ještě ukončen v jedné stáji  K 174 v jiném katastru).  S popsanou změnou je spojená i změna ustájení telat ve středisku ve stájích č.  1 a  2.

Návrh vychází ze současných podmínek a situace v rostlinné výrobě a v chovu dojnic, který v současné době provozuje zastaralé vazné kravíny. Po realizaci tohoto záměru by celé stádo dojnic bylo chováno v posuzované volné stáji. Vazné stáje dojnic jsou v současné době technologicky naprosto nevyhovující.  Moderní řešení staveb pro chov mléčného skotu představuje především volné boxové ustájení dojnic, umožňující trvalý přístup zvířat ke krmení a k napájení při volném pohybu zvířat ve vymezených sekcích. Dojnice budou ustájeny boxovém systému. Lože je místo slamnaté podestýlky zastýláno odseparovaným tuhým podílem kejdy s příměsí na krátko nařezané slámy.  Krmení dojnic bude prováděno míchacím krmným vozem směsnou krmnou dávkou, rozdílnou pro jednotlivé  skupiny dojnic podle užitkovosti a fáze reprodukčního cyklu. Dojení se odehrává v automatických robotech, které pracují zcela samostatně bez přítomnosti obsluhy.

Odkliz kejdy ze stájových prostor a její následné čerpání a separace probíhá automaticky, zvířata nejsou rušena přeháněním do jiných sekcí jako při stelivové technologii. Bezstelivový provoz je sice investičně náročnější (vyšší náklady na výstavbu jímek, technologie odklizu kejdy, aplikátory), ale provozně levnější. Odpadá především nákladná manipulace se slámou – její sběr a svoz do skladů, vybírání ze skladů stlaní ve stájích, vyhrnování hnoje ze stájí. Sláma bude drcena kombajny přímo při sklizni obilovin a pak zaorána. Při správné aplikaci dostatečně vyzrálé kejdy dochází k mnohem menším ztrátám dusíku a organických živin, než v případě hnoje, a tak se jedná o kvalitní organické hnojivo s velmi příznivým poměrem živina/cena (v porovnání s průmyslovými hnojivy).

Součástí dostavby střediska bude vybudování  nové zakryté polyethylénové skladovací jímky na odseparovaný kapalný podíl tekutého hnoje o kapacitě  3000 m3. Doba skladování v této jímce je přibližně na  6 měsíců provozu farmy.  Součástí objektu je výdejní plocha a podzemní přečerpávací jímka. Všechny části objektu budou vodohospodářsky zabezpečeny (včetně výdejní plochy).

V případě dostavby farmy dojnic v Krásné Vsi se jedná o stavbu uváženě připravovanou, situovanou v areálu živočišné výroby s typicky zemědělským charakterem uspořádání i provozu.

Technologicky se z hlediska chovu dojnic jedná o systém odpovídající dnešním nejnovějším  poznatkům v tomto oboru (robotizované dojení), který garantuje bezpečný a relativně čistý provoz s vysokou kulturou práce obsluhy a s dostatečným welfare chovaných dojnic. Zvířata mají zachovánu možnost přirozeného chování během denních období.

S ohledem na charakter výstavby jak z hlediska zajištění vstupů, tak předpokládané technologie a stavebního řešení a zejména charakter provozu a jeho zabezpečení z hlediska ochrany hlavních složek životního prostředí nebyly shledány v záměru připravovaného využití stájí žádné závažné zhoršující vlivy, které by způsobily neúnosné zhoršení životního prostředí.

Uplatněním bezstelivového provozu  je však posílena nutnost vodohospodářské ochrany jak vlastního prostoru farmy před únikem kejdy - tedy zvýšení požadavků na vodotěsnost a dostatečnou kapacitu kejdového hospodářství, tak dotčeného území, na které bude homogenizovaná kejda aplikována (aktualizace rozvozného plánu).

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci  nebyly shledány závažné vlivy na obyvatele obce, které by vznikly v důsledku  následného provozu objektů. Předpoklad poškození zdraví obyvatel sídelního útvaru Krásná Ves v důsledku šíření obtěžujících pachů a amoniaku je vzhledem k jejich produkci a koncentraci ve vycházející vzdušině ze stájí  neopodstatněný.

Jako faktory nepříliš významné, ale zaznamenatelné mohou být chápány pachové emise, které z hlediska jejich koncentrace v ovzduší budou ředěny odpovídající ventilací stájí (otevřené, vzdušné silně provětrávané stáje). Vlivy na ovzduší jsou nepříliš významné a stejně tak i emise a hluk z prostředků liniové dopravy jsou nízké a lze u nich po většinu roku předpokládat poměrně dobré rozptylové podmínky. Lze  konstatovat, že  technologie vzdušných otevřených stájí je ekologicky přijatelná a v daném území realizovatelná. Tento systém nijak nezhorší, především emisní a ani další negativní vlivy stavby na životní prostředí a na pohodu obyvatel.  V tomto směru lze očekávat spíše zlepšení současného stavu (odsunutí nejkapacitnější stáje dále od zástavby obce).

Zásobování stájí i expedice produktů nemá velké nároky na dopravní zabezpečení. Z tohoto pohledu je možné hodnotit vliv dopravy jako nevýznamný.

Vyprodukované množství kejdy,  hnoje a odpadních vod  bude mělo být bez problému uplatněno v osevním postupu investora. Další odpady, které budou vznikat při stavbě a jejím provozu, jsou odpady známé a budou likvidovány v souladu s platnými předpisy.

Výstavba a užívání stájí chovu dojnic, nebude při jejich řádném provozování a dodržování podmínek uvedených v oznámení negativně ovlivňovat chráněná území dle zákona č.114/92 Sb.

Zpracovatel oznámení soudí, že za dodržení podmínek, uvedených v bodě D.4 předloženého Oznámení, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

# ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení

Hlavní řešitel:

ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky u Čerčan  č.p.14, PSČ 25723,

tel.+ fax  317777888, 602331975, e-mail: petrpantoflicek@quick.cz

osvědčení odb. způsobilosti – autorizace dle § 19 zák. č. 100/01 Sb.:

MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95

Datum zpracování oznámení:  			16. 7. 2005

Podpis zpracovatele oznámení:

Hlavní použité podklady

- Zadání stavby „Farma pro chov dojnic Krásná Ves“, předložené  vedením společnosti a zpracované firmou ZETES Projekt s.r.o., Karafiátová 459, Klatovy

- Konzultace a podklady projektových a inženýrsko- dodavatelských organizací zabezpečujících dodávku technologie (firma AGRO - Partner s.r.o., BD Tech Praha)

- Okresní generel ÚSES Mladá Boleslav, zpracovaný v roce 2001 ing. Milenou Morávkovou, projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie, Nevanova 1069/37,  Praha 6

- Návrh územního plánu obce Krásná Ves, zpracovaný firmou KA+KA Ateliér Tuřice čp. 32, ing. František Kačírek

- Odborná literatura a práce z oborů místopisu, geologie,  hydrologie , biologie a ochrany životního prostředí,  vesměs Academia Praha 1987-1992

- Archivní informace ČHMÚ, EÚ, ČGÚ, Geofond, povodí, mapové podklady a jiné  informace

- Ročenky Životní prostředí ČR 1996, 1997,1998,1999,2000, 2001

- odborná literatura z oboru zemědělských emisí

- Technické doporučení MZe ČR - informační list č. 02.01.06. „Základní provozně technologické ukazatele pro prasata“

- Technické doporučení MZe ČR - informační list č. 01.01.08. „Základní provozně technologické ukazatele pro skot“

- odborná literatura z chovu skotu a prasat

# H. PŘÍLOHA

- Mapa širších vztahů

- Fotodokumentace staveniště.

- Výřez mapy ÚSES

- Půdorys stáje pro dojnice

- Návrh OP střediska ŽV – tabulková část výpočtu včetně zákresu do mapy katastru nemovitostí 1 : 2880

- Rozptylová studie imisí amoniaku

- Větrná růžice ČHMÚ

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru

- Vyjádření OPVI MŽP ČR k záměru

- Autorizace zpracovatele oznámení

Příloha č. 1

Mapa širších vztahů