| V Praze dne: | 4.10.2006 | Dle rozdělovníku |
| --- | --- | --- |
| Číslo jednací: | 122517/2006/KUSK/OŽP-Kor |  |
| Vyřizuje: | Ing. Pavla Korábová l. 830 |  |
| ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ |

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje :

Název: Nákupní středisko Jesenice, ulice Budějovická.

Zařazení záměru:  záměr spadá podle přílohy  č. 1 zákona do kategorie II bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je realizace objektu prodejny potravin v k.ú. Jesenice, budova je navržena halová přízemní, součástí stavby bude rovněž manipulační plocha, sociální zázemí a zásobování, inženýrské sítě, retence dešťových vod s řízeným odtokem do vsaku na pozemku investora, odlučovač ropných látek, komunikace, parkovací stání a terénní úpravy. Plocha dotčená záměrem je  10 676 m2, z toho zastavěná plocha objektem 1 870 m2, zpevněné plochy 4 206 m2, zeleň 4 600 m2, parkovacích míst je navrženo 145.

Charakter záměru: Jedná se o stavbu prodejny potravin na ulici Budějovická v v k.ú. Jesenice, v blízkosti k.ú. Vestec u Prahy včetně parkoviště pro osobní automobily zákazníků a zaměstnance prodejny. Záměr je v souladu s platným ÚPO Jesenice.

Umístění:   kraj: Středočeský

obec: Jesenice

kat. území: Jesenice

Zahájení a ukončení: předpoklad 2006 – 2007.

Oznamovatel: PRO-SIN s.r.o.

U Háje 1451, 252 63 Roztoky u Prahy

IČ : 264339825

Souhrnné vypořádání připomínek :

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:  Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství,  Středočeský kraj,  KHS Středočeského kraje a  Povodí Vltavy s.p..

KÚ SK, OŽP

- ochrana přírody –  bez připomínek

- ochrana ZPF – záměr je v souladu s ÚPD, o vynětí bude třeba požádat příslušný orgán ochrany ZPF

- odpadové hospodářství – nemá námitek, upozorňuje, že původce odpadů může dle ust. § 16 odst. 3 cit. zákona nakládat s odpady kategorie N pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy

Středočeský kraj – ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

KHS Středočeského kraje –  nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Povodí Vltavy, s.p. - z hlediska zájmů daných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění (ust. §127 odst, 15 vodního zákona je uvedený záměr možný;

z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem nepožaduje vypracovat dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., ale požaduje předložit k posouzení PD, kde bude řešeno následující :

- hydrogeologický posudek potvrzující vhodnost terénu pro uvažované zasakování dešťových vod

- dešťové vody předčištěné v ORL jsou již vodami odpadními, a proto je nelze zasakovat do terénu vzhledem k možnosti negativního ovlivnění podzemní vody; zasakovat lze jedině dešťové vody ze střech; tyto vody budou zaústěny do obecní dešťové kanalizace

- jak budou likvidovány dešťové vody přesahující kapacitu RN – požaduje vybudovat havarijní přepad se zaústěním do dešťové kanalizace obce; specifikovat typ a kapacitu odlučovače ropných látek

Závěr :

Záměr „Nákupní středisko Jesenice, ulice Budějovická“ v k.ú. Jesenice,  naplňuje dikci bodu 10.6 kategorie II, příl. č. 1 citovaného zákona. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude  posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že  záměr

„Nákupní středisko Jesenice, ulice Budějovická“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínkou je, aby v  dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byly zohledněny připomínky tohoto závěru zjišťovacího řízení, respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků, zapracována veškerá navrhovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na jednotlivé složky ŽP uvedená v  části D.IV.

Odůvodnění :

Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

|  | RNDr. Jaroslav Obermajer |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství |